# Список рекомендуемых инструментов и приспособлений

# для технического обслуживания

# 2-х тактных  двигателей Mercury

# мощностью 2,5-250 л.с (карб. & EFI).

2002 г.

| Номер для заказа | Название инструмента | Описание | Модели двигателей (л.с.), в которых используется данный инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая система / Система зажигания (Electrical/Ignition) |
| 91-24937A1 | Flywheel Holder Strap | Веревочный держатель маховика | 4-15, 40 (4 цил) |
| 91-52344 | Flywheel Holder | Держатель маховика | 30-40 (2 цил), 40 (4 цил), 50-60, 40-60, 75-125, 135-200, 150-200, 225-250 |
| 91-83164M | Flywheel Puller | Съемник маховика | Все модели |
| 84-825207A1 | TPS/CDM Test Harness | Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки / блока разряда конденсатора (CDM) (3-х штеккерный соединитель для тестирования CDM p/n 822779) | 30-40 (2 цил) (сер. ном. 0G589999 и ниже), 150-200 (1994 ½ и позднее), 225-250 Carb & EFI (для EFI 2001 мод. года и ранее). |
| 84-825207A2 | TPS/CDM Test Harness | Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки / блока разряда конденсатора (CDM) (4-х штеккерный соединитель для тестирования CDM p/n 827509) | 30-40 (2 цил) (сер. ном. 0G590000 и выше), 40-60, 75-125, 135-250 Carb & EFI (для EFI 2001 мод.. года и ранее) |
| 91-850439T1 | Spark Board | Плата для тестирования искрообразования в цилиндрах (8 выводов) | Все модели |
| 91-52024A1 | Remote Starter Switch | Дистанционный кнопочный выключатель запуска двигателя | 20-250 |
| 91-99379 | Timing Light | Стробоскоп | Все модели, кроме 2,5-3,3, 20-25 |
| 91-854009A3 | DMT 2000 | Мультиметр/тахометр цифровой | Все модели |
| 91-58222A1 | Dial Indicator Gauge Kit | Стрелочный измеритель (комплект) Для регулировки положения стрелки-указателя момента зажигания (определения ВМТ 1-го цилиндра) | 4-5, 40-250 |
| 91-823686A2 | Digital Diagnostic Terminal (DDT) | Цифровой диагностический прибор | 225-250 карб., 150-250 EFI |
| 91-822608 6 | Software Cartridge Version 5.0 | Картридж DDT версии 5.0 | 225-250 карб 150-250 EFI 2001 и ранее модельного года |
| 91-880118A2 | Software Cartridge Version 1.2 | Картридж DDT версии 1.2 | 150-250 EFI 2002 и позднее модельного года |
| 84-822560A7 | Adapter Harness | Электропроводка-переходник для подключения DDT | 225-250 карб 1995 и позднее мод. года |
| 84-822560A6 | Adapter Harness (Signal Conditioner) | Электропроводка-переходник для подключения DDT (Используется совместно с электропроводкой 84-822560A7) | 225-250 карб 1995 и позднее мод. года |
| 84-830043A1 | Injector Test Harness | Электропроводка для проверки поступления на инжекторы управляющего сигнала от ECM для диагностики с помощью DDT. (Используется совместно с электропроводкой 84-822560A6) | 2,5 & 3,0 л. V6 EFI ранее 2002 мод. года. |
| 84-822560A5 | Adaptor Harness | Электропроводка для подлключения DDT к ECM | 2,5 л. V6 EFI 1994-1/2 и позднее годов выпуска (только с ECM 824003), а также 2,5 & 3,0 л. V6 EFI 2002 мод. года и позднее. |
| 91-833169A1 | Injector Test Harness | Электропроводка для проверки поступления на инжекторы управляющего сигнала от ECM для диагностики с помощью тестера 91-99750A1 или DMT 2000 p/n 91-854009A1 | 2,5 & 3,0 л. V6 EFI ранее 2002 мод. года |
| 91-859199 | Throttle Position Sensor Test Harness | Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки | 2,5 л. V6 EFI ранее 2000-2001 мод. года |
| Топливная система (Fuel System) |
| 91-881834A1 | Fuel Pressure Gauge | Топливный манометр | 2,5 & 3,0 л. V6 EFI |
| Система гидроподъема / гидронаклона (Trim/Tilt System) |
| 91-74951 | Spanner Wrench | Ключ для откручивания крышки цилиндра системы гидроподъема | 30-250 |
| 91-822778A3 | Lock-Ring Pliers | Клещи для снятия стопорных колец (для удаления запоминающего поршня) | 30-125 |
| 91-11230-1 | Alignment Tool | Инструмент для выравнивания проушины крепления штока откидывания и корпуса двигателя | 75-250 |
| 91-44486A1 | Trim Rod Removal Tool | Инструмент для удаления штока гидроцилиндра | 135-250 |
| 91-44487T1 | Trim Rod Guide Tool | Инструмент для удаления/установки крышки цилиндра системы гидроподъема | 135-250 |
| 91-52915A6 | Power Trim Gauge Kit | Измерительный прибор для замера давления жидкости в гидросистеме. | 135-250 |
| 91-63209 | Torch Lamp | Электрическая лампа для нагрева деталей | 30-250 |
| 91-63210 | Torch Lamp Bulb | Сменный запасной элемент для эл. лампы 91-63209 | 30-250 |
| 91-854009A3 | DMT 2000 | Мультиметр/тахометр цифровой ** | 40-250 |
| Двигательный блок (Powerhead) |
| 91-13662T1 | Powerhead Stand | Стенд для закрепления двигательного блока | 6-15 |
| 91-827001A1 | Powerhead Stand | Стенд для закрепления двигательного блока | 30-40 (2 цил.), 40-60 |
| 91-812549T | Powerhead Stand | Стенд для закрепления двигательного блока | 75-125 |
| 91-30591T1 | Powerhead Stand | Стенд для закрепления двигательного блока | 135-250 |
| 91-24161 | Protector Cap | Защитный колпачок (для защиты верхнего торца коленчатого вала при выпрессовке верхнего подшипника коленчатого вала) | 4-5, 30-40 (2 цил.), 75-250 |
| 91-83165T | Bearing Puller Assembly | Приспособление для выпрессовки подшипника (для выпрессовки сальника из корпуса масляного уплотнения Oil Seal Housing) | 4-5 |
| 91-83166M | Bearing Mandrel Kit | Комплект оправок (для запрессовки сальника в корпус масляного уплотнения Oil Seal Housing) | 4-5 |
| 91-13663T1 | Piston Pin Tool | Приспособление для выколачивания поршневого пальца | 6-15 |
| 91-76160A2 | Piston Pin Tool | Приспособление для выколачивания поршневого пальца | 20-25, 30-40 (2 цил.) |
| 91-74607A3 | Piston Pin Tool | Приспособление для выколачивания поршневого пальца | 30-40 (2 цил.), 40-200 |
| 91-92973A1 | Piston Pin Tool | Приспособление для выколачивания поршневого пальца | 225,250 |
| SRP2* | Lock Ring Pliers Snap-On | Клещи для снятия пружинных стопорных колец | 6-15, 30-250 |
| 91-24697 | Ring Expander | Съемник поршневых колец | Все модели |
| 91-90455T | Lifting Eye | Подъемный рым-болт | 30-40 (2 цил.), 40-250 |
| 91-24937A1 | Flywheel Holder Strap | Веревочный держатель маховика | 4-15, 40 (4 цил) |
| 91-52344 | Flywheel Holder | Держатель маховика | 30-40 (2 цил), 40 (4 цил), 50-60, 40-60, 75-125, 135-200, 150-200, 225-250 |
| 91-83164M | Flywheel Puller | Съемник маховика | Все модели |
| 91-29287 | Compression Tester | Тестер компрессии в цилиндрах двигателя | Все модели |
| 91-34569A1 | Slide Hammer | Скользящий молоток-выколотка | 6-15, 135-250 |
| 91-37241 | Universal Puller Plate | Универсальная вытягивающая пластина (для съема нижнего шарикого подшипника коленчатого вала) | 2.5-15, 30-40 (2 цил.), 40-60, 135-250 |
| 91-52952T1 | Lock Ring Removal Tool | Инструмент для удаления стопорных колец | 30-40 (2 цил.), 40-60, 135-250 |
| 91-77109A3 | Piston Lock Ring Installer | Инструмент для установки стопорных колец поршневого пальца | 30-40 (2 цил.), 40-200 |
| 91-93004A2 | Lock Ring Installation Tool | Инструмент для установки стопорных колец поршневого пальца | 225-250 |
| 91-55919 | Driver Head | Приспособление для запрессовки (сальника нижней торцевой крышки двигательного блока ) | 30-40 (2 цил.), 40-60, 135-250 |
| 91-65494T | Piston Ring Compressor 2.0L | Приспособление для сжатия поршневых колец (для установки поршня в сборе с поршневыми кольцами в блок цилиндров). | 135 |
| 91-818773T | Piston Ring Compressor 2.5L | Приспособление для сжатия поршневых колец (для установки поршня в сборе с поршневыми кольцами в блок цилиндров). | 150-200 |
| 91-823237T | Piston Ring Compressor 3.0L | Приспособление для сжатия поршневых колец (для установки поршня в сборе с поршневыми кольцами в блок цилиндров). | 225-250 |
| 91-66274 | Torque Wrench (0-150 lb. in.) | Динамометрический ключ с ограничением крутящего момента (0-150 фунт.дюйм) | Все модели |
| 91-63209 | Torch Lamp | Электрическая лампа для нагрева деталей | 30-250 |
| 91-79250A2 | Water Pressure Gauge | Манометр для измерения давления воды в системе охлаждения двигателя | 20-250 |
| CG 40-4* | Expanding Rod (Snap On Tool) | Стержень-удлинитель инструмента для снятия уплотнения стыковочного соединения коленчатого вала | 6-15 |
| CG 40-15* | Collet (Snap On Tool) | Цанговый патрон инструмента для снятия уплотнения стыковочного соединения коленчатого вала | 6-15 |
| Редуктор (Gear Housing) |
| 44357Q2 | Flushing Attachment | Приспособление для подачи воды в систему охлаждения двигателя | 2.5-250 |
| FT8950 | Leakage Tester | Тестер для проверки герметичности редуктора | 2.5-250 |
| 91-14311A2 | Bearing Preload Tool | Приспособление для создания предварительной нагрузки на приводной вал (для замера высоты ведущей шестерни и окружного зазора шестерень передней и реверсивной передач) | 40-250 |
| 91-19660 1 | Backlash Indicator Tool | Инструмент для замера окружного зазора шестерень передней и реверсивной передач (используется в комплекте с циферблатным индикатором и комплектом его крепления) | 40-200 |
| 91-53459 | Backlash Indicator Rod | Инструмент для замера окружного зазора шестерень передней и реверсивной передач (используется в комплекте с циферблатным индикатором и комплектом его крепления) | 225-250 |
| 91-58222A1 | Dial Indicator | Циферблатный индикатор | 40-250 |
| 91-83155 | Dial Indicator Adaptor Kit | Комплект для крепления циферблатного индикатора | 40-250 |
| 91-89897 | Dial Indicator Holding Tool | Инструмент для закрепления циферблатного индикатора | 135-250 |
| 91-46086A1 | Bearing Carrier Removal Tool | Съемник (используется для удаления вала гребного винта из корпуса подшипника и для создания предварительной нагрузки на вал гребного винта при замере окружного зазора шестерни передней передачи) | 40-250 |
| 91-85716 | Puller Bolt | Болт для выпрессовки (используется совместно со съемником 91-46068A1 ) | 75-250 |
| 91-12349A2 | Pinion Gear Locating Tool | Инструмент для замера высоты установки ведущей шестерни | 40-250 |
| 91-825196 | Driver Shaft Holding Tool | Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) | 30-40 (2 цил.), 40-60 |
| 91-90094 | Driver Shaft Holding Tool | Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) | 135-200 |
| 91-817070 | Driver Shaft Holding Tool | Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) | 40-60 |
| 91-56775T | Driver Shaft Holding Tool | Инструмент для фиксации приводного вала (Накидная гайка на шлицы приводного вала) | 60 Big Foot, 75-125, 225-250 |
| 91-85716 | Puller Bolt | Болт съемника | 40-250 |
| 91-27780 | Puller | Съемник (для съема обоймы конусного подшипника шестерни передней передачи, подшипника и шестерни реверсивной передачи) Для съема подшипника шестерни передней передачи | 4-5, 20-25, 30-40 (2 цил.), 40-60 2.5-3.3 |
| 91-83165T | Bearing Puller Assembly | Съемник (для съема обоймы конусного подшипника шестерни передней передачи) (для съема верхнего подшипника и сальника приводного вала) (для выпрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи) | 4-15, 40-125, 225-250 40-60 6-15 |
| 91-31229A7 | Bearing Puller & Installation Tool | Приспособление для съема и установки подшипников | 2.5-250 |
| 31-85560 | Bearing | Используется совместно с приспособлением 91-31229A7 | 30-40 (2 цил.), 40-60 |
| 91-14309T1 | Bearing Installation Tool | Инструмент для установки подшипников (для запрессовки подшипника ведущей шестерни) | 40-60, 75-125 |
| 91-14308T1 | Bearing Race Tool | Инструмент (для выпрессовки обоймы подшипника ведущей шестерни) | 30-40 (2 цил.), 40-60, 75-125 |
| 91-825199 | Pilot | Направляющее кольцо (используется совместноо с приспособлениями 91-31229, 91-29310, 91-825198, 11-24156, 12-34961 для запрессовки подшипника ведущей шестерни) | 30-40 (2 цил.) |
| 91-825198 | Mandrel | Пуансон (используется совместноо с приспособлениями 91-31229, 91-29310, 91-825199, 11-24156, 12-34961 для запрессовки подшипника ведущей шестерни) | 30-40 (2 цил.) |
| 91-825197T | Mandrel | Пуансон для запрессовки сальника в корпус водяного насоса | 30-40 (2 цил.) |
| 91-826872 | Driver | Пуансон (для запрессовки игольчатого подшипника в корпус шестерни передней передачи) | 30-40 (2 цил.) |
| 91-817011T | Needle Bearing Installer | Пуансон для запрессовки игольчатого подшипника в корпус подшипника вала гребного винта | 30-40 (2 цил.) |
| 91-817007T | Mandrel | Пуансон для запрессовки сальника в корпус подшипника вала гребного винта | 30-40 (2 цил.) |
| 91-34569A1 | Slide Hammer Puller | Скользящий молоток-выколотка (для съема подшипника вала гребного винта) (для зажима и съема верхней втулки приводного вала) (для съема обоймы конусного подшипника шестерни передней передачи, подшипника и шестерни реверсивной передачи) | 2.5-3.3 6-15 20-25, 135-250 |
| 91-13945 | Bearing Installation Tool | Инструмент для запрессовки подшипника (для выпрессовки и установки игольчатого подшипника, запрессовки сальников вала гребного винта, используется совместно с пуансоном 91-15755 из комплекта 91-31229A7 и толкателем 91-31108 ) | 40-60, 75-125 |
| 91-31108T | Oil Seal Driver | Толкатель (для запрессовки сальников блока подшипника вала гребного винта) | 40-250 |
| 91-13949 | Oil Seal Driver | Пуансон для выпрессовки/запрессовки сальника корпуса водяного насоса | 40-60, 75-125 |
| 91-14310T1 | Wear Sleeve Installation Tool | Оправка для запрессовки втулки игольчатого подшипника приводного вала | 40-60, 75-125 |
| 91-31106T | Mandrel (Bearing Driver Cup) | Пуансон (для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи) | 40-60, 75-250 |
| 91-37350T | Mandrel | Пуансон (для предварительной запрессовки конического подшипника шестерни передней передачи) | 40-60, 75-125 |
| 91-856875A1 | Forward Gear Bearing Installer | Инструмент для установки подшипника шестерни передней передачи (для окончательной запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи) | 40-60, 75-125 |
| 91-13664 | Bearing Carrier Tool | Инструмент для отвинчивания/завинчивания упорной гайки сборки подшипника вала гребного винта, а также для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с оправкой 91-13658) | 6-15 |
| 91-93843T1 | Bearing Carrier Tool | Инструмент для отвинчивания/завинчивания упорной гайки сборки подшипника вала гребного винта, а также для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с оправкой 91-13658) | 20-25 |
| 91-13658T | Mandrel | Оправка. Используется для запрессовки обоймы подшипника, самого подшипника и его втулки для шестерни передней передачи, | 6-15 |
| 91-824787 | Bushing Removal Tool | Инструмент для выпрессовки втулки корпуса подшипника вала гребного винта, и шестерни передней передачи | 6-15, 20-25 |
| 91-44385 | Bearing Cup Puller | Приспособление для запрессовки обоймы нижнего подшипника приводного вала | 20-25 |
| 91-858775A1 | Installation Tool | Пуансон для запрессовки верхнего сальника в корпус приводного вала | 20-25 |
| 91-36571T | Mandrel | Пуансон для запрессовки обоймы конического подшипника шестерни передней передачи | 20-25, 30-40 (2 цил.), 135-250 |
| 91-858776A1 | Bearing Carier Prop Shaft Seal Installation Tool | Приспособление для установки сальников вала гребного винта. | 20-25 |
| 91-858777A1 | Bearing Carier Prop Shaft Bearing Installation Tool | Приспособление для установки подшипника вала гребного винта. | 20-25 |
| 91-824788A1 | Drive Shaft Bearing Removal Tool | Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника приводного вала | 6-15 |
| 91-824790A1 | Drive Shaft Bushing Installation Tool | Инструмент для запрессовки нижнего игольчатого подшипника приводного вала, верхней втулки приводного вала, | 6-15 |
| 91-824785T1 | Seal Installation Tool | Инструмент для запрессовки втулки и сальника в корпус подшипника вала гребного винта | 6-15 |
| 91-13655T | Mandrel | Оправка. Для запрессовки сальника в корпус водяного насоса | 6-15 |
| 91-17351 | Lower Drive Shaft Bearing Driver | Приспособление для запрессовки/выпрессовки нижнего игольчатого подшипника приводного вала | 4-5 |
| 91-84529M | Driver Rod | Проставка: (для запрессовки шарикого подшипника шестерни передней передачи –используется совместно с пуансоном 91-84532M); (для запрессовки сальника в корпус водяного насоса – используется совместно с пуансоном 91-84530M); (для запрессовки сальника в корпус подшипника вала гребного винта – используется совместно с пуансоном 91-883174M | 4-5 |
| 91-84530M | Mandrel | Пуансон для запрессовки сальника в корпус водяного насоса (используется совместно с проставкой 91-84529M) | 4-5 |
| 91-84532M | Mandrel | Пуансон для запрессовки шарикого подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с проставкой 91-84529M) | 4-5 |
| 91-84536M | Mandrel | Пуансон (для установки подшипника вала гребного винта) | 4-5 |
| 91-83174M | Mandrel | Пуансон для запрессовки сальника корпуса подшипника вала гребного винта (используется совместно с проставкой 91-84529M) | 4-5 |
| 91-37241 | Universal Puller Plate | Универсальный инструмент для выпрессовки конического подшипника/адаптера шестерни передней передачи, для выпрессовки/запрессовки конического подшипника приводного вала, для выпрессовки втулки игольчатого подшипника приводного вала, для выпрессовки шарикового подшипника шестерни реверсивной передачи | 2.5-3.3, 6-250 |
| 91-43506T | Bearing Retaining Tool | Ключ для стопорной гайки обоймы верхнего конического подшипника приводного вала | 55-60, 135-250 |
| 91-31107T | Shift Shaft Bushing Tool | Инструмент для откручивания/закручивания упорной втулки вала переключения передач | 135-200 |
| 91-61069T | Cover Nut Tool | Инструмент для откручивания/закручивания упорной шайбы сборки подшипника вала гребного винта | 135-250 |
| 91-90094 | Driveshaft Holding Tool | Накидная шлицевая гайка для фиксации приводного вала | 135-200 |
| 91-86943T | Forward Gear Needle Bearing Tool | Инструмент для запрессовки конусного игольчатого подшипника на шестерню передней/реверсивной передачи | 135-200 |
| 44-93003 | Propeller Shaft | Вал гребного винта (используется для определения окружного зазора шестерни передней передачи ) (в редукторе с левым вращением винта) | 135-250 |
| 12-37429 | Load Waser | Упорная шайба (используется совместно с валом гребного винта 44-93003) ) (в редукторе с левым вращением винта) | 135-200 |
| 91-86642 | Cross Pin Tool | Инструмент для выколотки шплинта вала гребного винта | 135-200 |
| 91-815850 | Forward Gear Installation Tool | Инструмент для установки сборки шестерни передней передачи в корпус редуктора с левым вращением винта | 135-250 |
| 91-18605A2 | Revese Gear Installation Kit | Комплект для запрессовки подшипника шестерни реверсивной передачи (в редукторе с левым вращением винта) | 135-250 |
| 91-816242 | Jaws | Захватывающие лапки для съема обоймы подшипника шестерни реверсивной передачи (в редукторе с левым вращением винта) | 135-250 |
| 91-816243 | Guide Plate | Упорная пластина (используется совместно с приспособлением 91-816242) | 135-250 |
| 91-816244 | Bearing Driver | Пуансон для запрессовки игольчатого подшипника в корпус шестерни реверсивной передачи (для редуктора с храповым механизмом переключения передач). | 225-250 |
| 91-34961 | Washer | Шайба (используется совместно с приспособлением 91-816242, гайкой 11-24156 и болтом 91-31229 из комплекта 91-31229A7) | 135-250 |
| 91-817569T | Oil Seal Driver | Пуансон для запрессовки сальников в корпус уплотнительной крышки приводного вала | 225-250 |
| 91-61067A3 | Pinion Nut Wrench | Ключ для фиксации гайки ведущей шестерни (используется совместно с приспособлениями 91-43506 и 91-56775) | 225-250 |
| 91-61077T | Propeller Shaft Nut Wrench | Накидная шлицевая гайка для фиксации вала гребного винта | 225-250 |
| 12-54048 | Belleville Washer | Шайба (используется совместно с приспособлением 91-61067A3) | 225-250 |
| 91-36577T | Driver Cup | Крышка (используется для запрессовки наружного кольца подшипника шестерни передней передачи редукиора с храповым механизмом переключения передач, применяется совместно с приспособлением 91-18605A1) | 225-250 |
| 91-33491 | Needle Bearing Driver | Пуансон для запрессовки игольчатого подшипника шестерни передней передачи | 225-250 |
| 91-821571A1 | Water Pump Alignment Pins | Направляющие шпильки (используются для выравнивания сборки водяного насоса при его установке) | 225-250 |
| CG 40-9 * | Collet Jaws (Snap On) | Цанга 7/16 (для зажима и съема подшипника приводного вала, используется совместно со скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1) Для моделей с переключением передач | 2.5-3.3 |
| CG 41-13 * | Collet Jaws (Snap On) | Цанга 3/8 (для зажима и съема подшипника вала гребного винта используется совместно со скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1) Для моделей двигателей без переключения передач | 2.5-3.3 |
| CG 40-15 * | Collet Jaws (Snap On) | Цанга (для зажима и съема верхней втулки приводного вала совместно со скользящим молотком-выколоткой, используется совместно со штоком CG 40-4) | 6-15 |
| CG 40-A6 * | Collet Jaws (Snap On) | Цанга (для зажима и съема верхней втулки приводного вала совместно со скользящим молотком-выколоткой, используется совместно со штоком CG 40-4) | 6-15 |
| CG 40-4* | Expanding Rod (Snap On) | Шток (используется совместно с цангой CG 40-A6 и скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1) (используется совместно с цангой CG 40-9) | 6-15 2.5-3.3 |
| CG 41-11 * | Expanding Rod (Snap On) | Шток (используется совместно с цангой CG 41-13) | 2.5-3.3 |

# * Покупайте у производителя

# Snap-On Tools Corporation

AGA TOOLS Branch, Inc. (представительство в г. Москва)

(095) 721-33-33 (доб. 1110) Саратов Александр Михайлович

** Синим цветом отмечены те инструменты, которые были упомянуты по тексту ранее