# Список рекомендуемых инструментов и приспособлений

# для технического обслуживания

# 4-х тактных  подвесных двигателей Mercury

# мощностью 4-115 л.с (карб. & EFI).

2003 г.

| Артикул | Название инструмента | Описание | Модели двигателей (л.с.), в которых используется данный инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая система / Система зажигания (Electrical/Ignition) |
| 84-822560А7 | DDT Test Harness | Кабель для подсоединения диагностического прибора DDT к электронныму контрольному модулю ЕСМ | 25-40 |
| 84-822560A5 | DDT Test Harness | Кабель для подсоединения диагностического прибора DDT к аккумуляторной батарее и к электронныму контрольному модулю РСМ 555 или ЕСМ 555 | 25-40, 30-60 EFI |
| 84-822560A10 | DDT Test Harness | Кабель для подсоединения диагностического прибора DDT к аккумуляторной батарее и к электронному контрольному модулю ЕСМ (используется совместно с кабелем 84-822560А7) | 25-40 |
| 84-825003A1 | DDT Cable 10’ Ext. (included with DDT) | Кабель-удлинитель для диагностического прибора DDT | 25-40, 30-60 EFI |
| 91-24937A1 | Flywheel Holder Strap | Веревочный держатель маховика | 4-6 |
| 91-52344 | Flywheel Holder | Держатель маховика | 9.9-90, 30-115 EFI |
| 91-83164M | Flywheel Puller | Съемник маховика | Все модели |
| 91-804552 | Flywheel Holder/ Puller | Держатель/съемник маховика | 4-6 |
| 91-83191М | Puller Bolt (8 mm) | Болт съемника маховика | 30-60 EFI |
| 91-83886M | Puller Bolt (6 mm) | Болт съемника маховика |  |
| 91-66274 | Torque Wrench (0-150 lb. in.) | Динамометрический ключ с ограничением крутящего момента (0-150 фунт.дюйм) | Все модели |
| 91-58222A1 | Dial Indicator | Циферблатный индикатор для регулировки положения стрелки-указателя момента зажигания (определения ВМТ 1-го цилиндра) | 4-6, 75-90, 30-115 EFI |
| 91-83155 | Dial Indicator Adaptor Kit | Приспособление для крепления циферблатного индикатора | 4-6, 75-90, 30-115 EFI |
| 91-850439T1 | Spark Gap Board | Плата для тестирования искрообразования в цилиндрах (8 выводов) | Все модели |
| 91-890451 | Direct Voltage Adaptor (To use with DMT 2000) | Адаптер напряжения (используется совместно с цифровым мультиметром/тахометром DMT 2000) | Все модели |
| 91-99379 | Timing Light | Стробоскоп | Все модели |
| 91-99750A1 | Multi Meter/DVA Tester | Мультиметр аналоговый | Все модели |
| 91-804771 | Pick up Test Harness | Электропроводка для тестирования датчика положения коленвала двигателя и выходного напряжения блока разряда конденсатора CDI | 75, 90 |
| 91-804772 | Charge Coil Test Harness | Электропроводка для тестирования катушек статора | 75, 90 |
| 91-804773 | TPS Test Harness | Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки | 75, 90 |
| 91-881825 | Crank Position Sensor Test Harness | Электропроводка для тестирования датчика положения коленвала двигателя | 115 EFI |
| 91-881824 | Stator Coil Test Harness | Электропроводка для тестирования катушек статора и диодов выпрямителя-регулятора напряжения | 115 EFI |
| 91-881827 | Throttle Position Sensor Test Harness | Электропроводка для тестирования датчика положения дроссельной заслонки | 115 EFI |
| 91-881826 | ECM (Coil Primary) Test Harness | Электропроводка для тестирования первичной обмотки катушки зажигания и электронного контрольного модуля ЕСМ | 115 EFI |
| 91-8226086 | DDT Cartridge 5.0 (with Motorola ECM) | Картридж диагностического прибора DDT, версия 5.0 | 25-40 |
| 91-880118A2 | DDT Cartridge 1.2 | Картридж диагностического прибора DDT, версия 1.2 | 30-60 EFI |
| 91-823686A2 | Digital Diagnostic Terminal (DDT) | Диагностический прибор цифровой DDT | 25-40, 30-60 EFI |
| 91-854009A3 | DMT 2000 Digital Multimeter Tachometer | Мультиметр/тахометр цифровой DMT 2000 | Все модели |
| 91-875216 | Starter Brush Holder | Приспособление для установки щеток в крышку стартера | 75, 90, 115 EFI |
| 99056A1 | Malfunction Indicator Lamp | Лампочка для тестирования электрической системы двигателя | 115 EFI |
| 91- 881828 | Tool Kit | Комплект насадок под ключ со звездообразной формой головки | 115 EFI |
| Топливная система (Fuel System) |
| 91-881833A2 | Fuel Pressure Gauge | Топливный манометр | 30-115 EFI |
| 91-8098712 | Vacuummate Carburetor Tuner | Диагностический вакуумметр для синхронизации карбюраторов | 75, 90, 115 EFI |
| Obtain locally | Mityvac vacuum gauge | Вакуумнасос для тестирования механического топливного насоса | 115 EFI |
| 91-883877А1 | Fuel Injector Cap Tool | Приспособление для отсоединения топливных шлангов от инжекторов | 30-60 EFI |
| 91-803146Т | Clamp Tool | Набор хомутов | Все модели |
| Приобретать у сторонних производителей | Slide gauge | Штангенциркуль | Все модели |
| 91-66274 | Torque Wrench (0-150 lb. in.) | Динамометрический ключ с ограничением крутящего момента (0-150 фунт.дюйм) | Все модели |
| 91-823686A2 | Digital Diagnostic Terminal (DDT) | Диагностический прибор цифровой DDT | 30-60 EFI |
| 91-880118A2 | DDT Cartridge 1.2 | Картридж диагностического прибора DDT, версия 1.2 | 30-60 EFI |
| 84-822560A5 | DDT Test Harness | Кабель для подсоединения диагностического прибора DDT к аккумуляторной батарее и к электронныму контрольному модулю РСМ 555 или ЕСМ 555 | 30-60 EFI |
| 84-825003A1 | DDT Cable 10’ Ext. (included with DDT) | Кабель-удлинитель для диагностического прибора DDT | 30-60 EFI |
| Система гидроподъема / гидронаклона (Trim/Tilt System) |
| 91-74951 | Spanner Wrench | Ключ для откручивания крышки цилиндра системы гидроподъема | 25-90, 30-115 EFI |
| 91- 52915A6 | Power Trim Test Gauge Kit | Манометр для тестирования системы гидроподъема | 25-90, 115 EFI |
| 91-822778A1 | Adaptor Fitting | Штуцер для тестирования давления в системе гидроподъема при повороте мотора в верхнее положение | 25-90, 115 EFI |
| 91-822778A3 | Adaptor Fitting | Штуцер для тестирования давления в системе гидроподъема при повороте мотора в нижнее положение | 25-90, 115 EFI |
| CG 41-11* | Expanding Rod (Snap on) | Шток для извлечения клапана (Shuttle valve) | 25-90, 115 EFI |
| CG 41-12* | Collet (Snap on) | Цанга для извлечения клапана (Shuttle valve) | 75-90, 115 EFI |
| CG 41-14* | Collet (Snap on) | Цанга для извлечения клапана (Shuttle valve) | 25-40, 30-60 EFI |
|  | Spanner Ring (Snap on) |  |  |
| SRP-2* | Lock-Ring Pliers (Snap on) | Клещи для снятия стопорных колец (для удаления запоминающего поршня) | 25-40, 30-60 EFI |
| SRP-4* | Lock-Ring Pliers (Snap on) | Клещи для снятия стопорных колец (для удаления запоминающего поршня) | 75-90, 115 EFI |
| 91-822778А3 | Lock-Ring Pliers | Клещи для снятия стопорных колец (для удаления запоминающего поршня) | 40-60 (4 цил) EFI |
| 91-63209 | Torch Lamp (110 V) | Электрическая лампа для нагрева деталей | 25-90, 30-115 EFI |
| 91-63210 | Torch Lamp Bulb (110 V) | Сменный запасной элемент для эл. лампы 91-63209 | 25-90, 30-115 EFI |
| 91-66274 | Torque Wrench (0-150 lb. in.) | Динамометрический ключ с ограничением крутящего момента (0-150 фунт.дюйм) | Все модели |
| 91-854009A3 | DMT 2000 | Мультиметр/тахометр цифровой ** | 75, 90, 115 EFI |
| Блок цилиндров (Powerhead) |
| 91-827001А1 | Powerhead Stand | Приспособление для фиксации блока цилиндров | 25-40 |
| 90265A5 | Сrankcase Oil Pump | Насос для откачки масла из картера двигателя | 25-90, 30-115 EFI |
| 91-79250А2 | Water Pressure Gauge | Манометр для контроля давления в системе охлаждения | 30-90, 30-115 EFI |
| 22-86306А01 | Adaptor (Water Pressure Gauge 91-79250A2) | Штуцер для подсоединения водяного манометра | 75, 90, 115 EFI |
| 22-89772 | Сonnector (Water Pressure Gauge 91-79250A2) | Штуцер для подсоединения водяного манометра | 30-90, 30-115 EFI |
| 91-24697 | Piston Ring Expander | Съемник поршневых колец | Все модели |
| 91-29287 | Compression Tester | Тестер компрессии в цилиндрах двигателя | 4-25 |
| EEPV303A | Compression Gauge (Snap on) | Тестер компрессии в цилиндрах двигателя | 30-90, 30-115 EFI |
| MT26-18 | Adaptor (Snap on) | Переходник тестера компрессии в цилиндрах двигателя | 30-90, 30-115 EFI |
| 91-66274 | Torque Wrench (0-150 lb. in.) | Динамометрический ключ с ограничением крутящего момента (0-150 фунт.дюйм) | Все модели |
| 91-24937A1 | Flywheel Holder Strap | Веревочный держатель маховика | 4-6 |
| 91-52344 | Flywheel Holder | Держатель маховика | 9.9-90, 30-115 EFI |
| 91-83164M | Flywheel Puller | Съемник маховика | Все модели |
| 91-804552 | Flywheel Holder/ Puller | Держатель/съемник маховика | 4-6 |
| 91-83191М | Puller Bolt (8 mm) | Болт съемника маховика | 30-60 EFI |
| 91-83886M | Puller Bolt (6 mm) | Болт съемника маховика |  |
| 91-58222A1 | Dial Indicator | Циферблатный индикатор для измерения радиального биения штока клапана | Все модели |
| 91-83155 | Dial Indicator Adaptor Kit | Приспособление для крепления циферблатного индикатора | Все модели |
| 91-83165T | Bearing Puller Assembly | Приспособление для выпрессовки подшипника (для выпрессовки сальников из корпуса масляного уплотнения Oil Seal Housing и для выпрессовки шарикового подшипника коленвала) | 4-6 |
| 91-83166M | Bearing Mandrel Kit | Комплект оправок (для запрессовки сальника в корпус масляного уплотнения Oil Seal Housing) | 4-6 |
| 91-875215A1 | Drive Shaft Bushing Installation Tool | Приспособление для установки втулки приводного вала | 75, 90, 115 EFI |
| 91- 802653Q1 | Oil Filter Wrench | Cъемник масляного фильтра | 9,9-90, 30-115 EFI |
| 91-804770A1 | Crankshaft Holder | Держатель коленвала | 75, 90, 115 EFI |
| 91-804774 | Valve Guide Remover/Installer | Приспособление для снятия / установки направляющих втулок клапанов | 75, 90, 115 EFI |
| 91-804775 | Valve Guide Reamer | Развертка для направляющих втулок клапанов | 75, 90, 115 EFI |
| 91-809494A1 | Valve Spring Compressor | Cтрубцина для сжатия клапанной пружины при установке клапана | 9,9-90, 30-115 EFI |
| 91-809495A1 | Valve Guide Remover | Приспособление для снятия / установки направляющих втулок клапанов | 9,9-40, 30-60 EFI |
| 91-809496A1 | Valve Guide Installer Bushing | Оправка для установки направляющих втулок клапанов | 9,9-40, 30-60 EFI |
| 91-809497А1 | Valve Guide Reamer | Развертка для направляющих втулок клапанов | 9,9-40, 30-60 EFI |
| FT2997 | Piston Ring Compressor | Приспособление для сжатия поршневых колец (для установки поршня в сборе с поршневыми кольцами в блок цилиндров). | Все модели |
| 91-881847T | 46 mm Socket | Накидная головка под ключ для вращения гайки ведущей шестерни коленвала | 75, 90, 115 EFI |
| 91-37299Q2 | Grease Gun | Пистолет для шприцовки шарниров | Все модели |
| Приобретать у сторонних производителей | Valve Seat Cutter Kit | Комплект инструмента для расточки седла клапана | Все модели |
| Приобретать у сторонних производителей | Hole-gauge | Нутромер для измерения диаметра отверстий | Все модели |
| Приобретать у сторонних производителей | Micrometer | Микрометр для измерения внешнего диаметра цилиндрических поверхностей | Все модели |
| Приобретать у сторонних производителей | Slide gauge | Штангенциркуль | Все модели |
| Приобретать у сторонних производителей | Probe Kit | Набор щупов для измерения зазоров | Все модели |
| Приобретать у сторонних производителей | Plastigauge | Приспособление для измерения радиального зазора подшипников скольжения | Все модели |
| SRP2* | Lock Ring Pliers Snap-On | Клещи для снятия пружинных стопорных колец | Все модели |
| 91-63209 | Torch Lamp | Электрическая лампа для нагрева деталей | Все модели, кроме 4-6 |
| Редуктор (Gear Housing) |
| 44357Q2 | Flushing Attachment | Приспособление для подачи воды в систему охлаждения двигателя | 15 Bigfoot, 30-90, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 115 EFI |
| 12612Q2 | Flushing Attachment | Приспособление для подачи воды в систему охлаждения двигателя | 9,9; 15 |
| 91-12349A2 | Pinion Gear Locating Tool | Инструмент для замера высоты установки ведущей шестерни | 50-60 (4 цил.) EFI, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-13658T | Mandrel | Оправка. Используется для запрессовки обоймы подшипника, самого подшипника и его втулки для шестерни передней передачи, | 9,9-15 |
| 91-13664 | Bearing Carrier Tool | Инструмент для отвинчивания/завинчивания упорной гайки сборки подшипника вала гребного винта, а также для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с оправкой 91-13658T) | 9,9-15 |
| 91-13779 | Driver | Выколотка для выпрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-825200A1 | Spring Hook | Зажим для выпрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала (используется совместно с выколоткой 91-13779) | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-13945 | Bearing Installation Tool | Инструмент для запрессовки подшипника (для выпрессовки и установки игольчатого подшипника, запрессовки сальников вала гребного винта, используется совместно с пуансоном 91-15755 из комплекта 91-31229A7 и толкателем 91-31108 ) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-13949 | Oil Seal Driver | Пуансон для выпрессовки/запрессовки сальника корпуса водяного насоса | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-14308T1 | Bearing Race Tool | Комплект инструмента (для выпрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI |
| 91-14308T02 | Bearing Race Tool | Комплект инструмента (для выпрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала) | 75-90, 115 EFI |
| 91-13778T1 | Spring Hook | Зажим для выпрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала (является составной частью комплекта 91-14308T02) при использовании ведущей шестерни 43-881260А5 | 75-90, 115 EFI |
| 91-889622A01 | Spring Hook | Зажим для выпрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала (является составной частью комплекта 91-14308T02) при использовании ведущей шестерни 43-881259А1 | 75-90, 115 EFI |
| 91-14309T02 | Bearing Installation Tool | Комплект инструмента для запрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-889623 | Bearing Cup Driver | Прижимная гайка для запрессовки обоймы роликового конического подшипника приводного вала (является составной частью комплекта 91-14309T02) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-14310T1 | Wear Sleeve Installation Tool | Оправка для запрессовки втулки игольчатого подшипника приводного вала | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-14311A2 | Bearing Preload Tool | Приспособление для создания предварительной нагрузки на приводной вал (для замера высоты установки ведущей шестерни и окружного зазора между ведущей шестерней и шестернями передней и реверсивной передач) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-196601 | Backlash Indicator Tool | Инструмент для замера окружного зазора шестерен передней и реверсивной передач (используется в комплекте с циферблатным индикатором и комплектом его крепления) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI (2.07:1), 50-60 (4 цил.) EFI, 75-90 (2.07:1), 115 EFI (2.07:1) |
| 91-78473 | Backlash Indicator Tool | Инструмент для замера окружного зазора шестерен передней и реверсивной передач (используется в комплекте с циферблатным индикатором и комплектом его крепления) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI (2.31:1), 75-90 (2.31:1 и 2.33:1), 115 EFI (2.31:1 и 2.33:1) |
| 91-817057А1 | Backlash Indicator Tool Kit | Комплект приспособлений для замера окружного зазора шестерен передней и реверсивной передач (используется в комплекте с циферблатным индикатором и комплектом его крепления) | 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-58222A1 | Dial Indicator | Циферблатный индикатор | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-83155 | Dial Indicator Adaptor Kit | Приспособление для крепления циферблатного индикатора | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-27780 | Puller | Съемник (для съема обоймы конического подшипника шестерни передней передачи, подшипника и шестерни реверсивной передачи) Для съема подшипника шестерни передней передачи | 4-6, 15 Bigfoot, 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-31106T | Mandrel (Bearing Driver Cup) | Пуансон (для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-31108T | Oil Seal Driver | Толкатель (для запрессовки сальников блока подшипника вала гребного винта) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 31-85560 | Bearing | Используется совместно с приспособлением 91-31229A7 | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-31229A7 | Bearing Puller & Installation Tool | Приспособление для съема и установки обойм подшипников | 15 Bigfoot, 30-90, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 115 EFI |
| 11-24156 | nut | Гайка (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 15 Bigfoot, 30-90, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 115 EFI |
| 12-34961 | washer | Шайба (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 15 Bigfoot, 30-90, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 115 EFI |
| 91-15755T | bearing driver | Пуансон (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-29310 | puller plate | Прижимная пластина (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 9,9-40, 15 Bigfoot, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-31229 | puller shaft | Шпилька (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 15 Bigfoot, 30-90, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 115 EFI |
| 91-36569Т | driver head | Пуансон (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-36571T | pilot washer | Пуансон для запрессовки обоймы роликового конического подшипника шестерни передней передачи (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 15 Bigfoot, 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-37312T | driver head | Пуансон (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-37323 | driver head rod | Cтержень (входит в состав приспособления 91-31229A7) | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-37350Т | Pilot washer | Пуансон для запрессовки роликового конического подшипника шестерни передней передачи | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-34569A1 | Slide Hammer | Скользящий молоток-выколотка (для зажима и съема верхней втулки приводного вала) (для съема обоймы роликового конического подшипника шестерни передней передачи, подшипника и шестерни реверсивной передачи) | 9,9-15, 15 Bigfoot, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-37241 | Universal Puller Plate | Универсальный съемник | Все модели, кроме 4-6 |
| 91-46086А1 | Puller Jaws | Захват для извлечения сборки подшипников вала гребного винта и для создания предварительной нагрузки на вал гребного винта при замере окружного зазора шестерни передней передачи | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-83180M | Driveshaft Holding Tool | Накидная гайка на шлицы приводного вала (для фиксации приводного вала при вращении гайки ведущей шестерни приводного вала) | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-877840А1 | Driveshaft Holding Tool | Накидная гайка на шлицы приводного вала (для фиксации приводного вала при вращении гайки ведущей шестерни приводного вала) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-804776A1 | Driveshaft Holding Tool | Накидная гайка на шлицы приводного вала (для фиксации приводного вала при вращении гайки ведущей шестерни приводного вала) | 75-90, 115 EFI |
| FT8950 | Leakage Tester | Тестер для проверки герметичности редуктора | Все модели, кроме 4-6 |
| 91-66274 | Torque Wrench (0-150 lb. In.) | Динамометрический ключ с ограничением крутящего момента (0-150 фунт.дюйм) | Все модели |
| 91-83165T | Bearing Puller Assembly | Съемник (для съема подшипника вала гребного винта) (для съема масляного сальника вала гребного винта) (для съема обоймы конического подшипника шестерни передней передачи) (для съема верхнего подшипника и сальника приводного вала) | 4-15, 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-85716 | Puller Bolt | Болт для выпрессовки (используется совместно со съемником 91-46068A1 ) | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 50-60 (4 цил.) EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-93843T1 | Bearing Carrier Tool | Инструмент для отвинчивания/завинчивания сборки подшипника вала гребного винта, а также для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи (используется совместно с оправкой 91-36571T) | 15 Bigfoot |
| 91-44385 | Bearing Cup Puller | Приспособление для съема/установки обоймы конического роликового подшипника приводного вала | 15 Bigfoot |
| 91-858775А1 | Driveshaft Seal Installation Tool | Пуансон для запрессовки сальников коленвала | 15 Bigfoot |
| 91-858776А1 | Bearing Carrier Prop Shaft Seal Installation Tool | Пуансон для запрессовки сальников в корпус подшипника вала гребного винта | 15 Bigfoot |
| 91-858777А1 | Bearing Carrier Prop Shaft Seal Installation Too | Пуансон для запрессовки роликового подшипника вала гребного винта | 15 Bigfoot |
| 91-817007T | Bearing Carrier Seal Installer (Mandrel) | Пуансон для запрессовки сальника в корпус подшипника вала гребного винта | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-817011T | Needle Bearing Installer | Пуансон для запрессовки игольчатого подшипника в корпус подшипника вала гребного винта | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI, 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-824785T1 | Bearing Carrier Bushing/Seal Tool | Пуансон для запрессовки втулки и сальника в корпус подшипника вала гребного винта | 9,9-15 |
| 91-824787 | Bushing Removal Tool | Инструмент для выпрессовки вкладыша подшипника шестерни передней передачи и шестерни передней передачи | 9,9-15, 15 Bigfoot |
| 91-824788А1 | Drive Shaft Bearing Removal Tool | Приспособление для извлечения игольчатого подшипника приводного вала | 9,9-15 |
| 91-824790A1 | Drive Shaft Bushing Installation Tool | Приспособление для запрессовки игольчатого подшипника приводного вала и втулки приводного вала | 9,9-15 |
| 91-13664 | Bearing Carrier Tool | Приспособление для откручивания/закручивания сборки подшипника вала гребного винта | 9,9-15 |
| 91-825197T | Mandrel | Пуансон для запрессовки сальников в корпус водяного насоса | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-825198 | Mandrel | Пуансон (используется совместноо с приспособлениями 91-31229, 91-29310, 91-825199, 11-24156, 12-34961 для запрессовки подшипника ведущей шестерни) | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-825199 | Pilot | Направляющее кольцо (используется совместноо с приспособлениями 91-31229, 91-29310, 91-825198, 11-24156, 12-34961 для запрессовки подшипника ведущей шестерни) | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-826872 | Driver | Пуансон (для запрессовки игольчатого подшипника в корпус шестерни передней передачи) | 25-40, 30-40 (3 цил.) EFI |
| 91-856875A1 | Forward Gear Bearing Installer | Приспособление для запрессовки игольчатого подшипника вала гребного винта в шестерню передней передачи | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| 91-877321A1 | Forward Gear Bearing Installer | Приспособление для окончательной запрессовки игольчатого подшипника вала гребного винта в шестерню передней передачи | 40-60 (4 цил.) Bigfoot EFI, 75-90, 115 EFI |
| CG 40-A6* | Collet Jaws (Snap On) | Цанга (для зажима и съема верхней втулки приводного вала совместно со скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1, используется совместно со штоком CG 40-4) | 9,9-15 |
| CG 40-4* | Expanding Rod (Snap On) | Шток (используется совместно с цангой CG 40-A6 и скользящим молотком-выколоткой 91-34569A1) | 9,9-15 |
| 91-43506T | Bearing Retaining Tool | Ключ для стопорной гайки обоймы верхнего конического подшипника приводного вала | 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-817005 | Forward Gear Bearing Installer | Приспособление для запрессовки игольчатого подшипника вала гребного винта в шестерню передней передачи | 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-817006 | Water Pump Base Seal Installer | Приспособление для запрессовки сальников в основание водяного насоса | 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-817008А2 | Pinion Gear Location Tool | Приспособление для замера высоты установки ведущей шестерни | 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-817009T | Forward Gear Bearing Race Driver Cup | Приспособление для запрессовки обоймы подшипника шестерни передней передачи | 50-60 (4 цил.) EFI |
| 91-817058А1 | Lower Drive Shaft Bearing Driver Assembly | Приспособление для запрессовки/выпрессовки нижнего игольчатого подшипника приводного вала | 50-60 (4 цил.) EFI |

# * Покупайте у производителя

# Snap-On Tools Corporation

AGA TOOLS Branch, Inc. (представительство в Москве)

(095) 721-33-33 (доб. 1110) Саратов Александр Михайлович

** Синим цветом отмечены те инструменты, которые были упомянуты по тексту ранее