# РУКОВОДСТВО

# ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

# ОБСЛУЖИВАНИЮ

# Внимание

В данном руководстве предупредительные знаки и надписи "Опасно", "Осторожно" и "Внимание" (сопровождающиеся международным индексом опасности «HAZARD Symbol A») используются для привлечения внимания обслуживающего персонала к необходимости соблюдения и выполнения  специальных указаний относительно конкретного вида обслуживания или операции, которые при неправильном или небрежном, халатном выполнении могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, угрозу повреждения оборудования и ущерба имуществу и окружающей среде. СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ И ТЩАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ!

Сами по себе эти предупредительные средства по ТБ не могут устранить опасность, о которой они предупреждают. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ по техническому обслуживанию, а также подход к работе на основе «здравого смысла» являются основными мерами предосторожности и предотвращения несчастных случаев.

ОПАСНО!

Опасно! – Непосредственная опасность, прямо ПРИВОДЯЩАЯ к тяжелым травмам или смерти людей.

ОСТОРОЖНО!

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

ВНИМАНИЕ!

Опасность или неосторожные действия, которые могут привести к легким травмам, повреждению изделия, ущербу имущества и нанесению вреда окружающей среде.

Вниманию пользователей настоящего руководства

Данное руководство по техническому обслуживанию разработано и издано Отделом сервисного обслуживания фирмы Mercury Marine в помощь механикам дилеров фирмы и обслуживающему персоналу компании при выполнении работ по техобслуживанию изделий, описанных в данном руководстве.

Предполагается, что этот персонал знаком с процедурами техобслуживания, указанных здесь, и аналогичных или подобных им изделий, производимых и реализуемых на рынке фирмой Mercury Marine, а также, что этот персонал прошел обучение по рекомендованным сервисным процедурам и методикам обслуживания данной продукции, включая использование как обычного механического ручного инструмента, так и специального инструмента фирмы Mercury Marine или рекомендованного фирмой инструмента других поставщиков.

Фирма не может быть в курсе всех возможных существующих в отрасли процедур и методик, по которым могут выполняться работы по техобслуживанию, а также результатах их применения и/или возможных опасностях. Фирма не проводила широкомасштабной оценки таких процедур. Поэтому все, кто применяет какую-либо процедуру техобслуживания и/или какой-либо инструмент, не рекомендованный фирмой Mercury Marine, должны сначала полностью убедиться в том, что выбранная процедура и инструмент не представляют угрозы для безопасной работы людей и эксплуатации изделий.

Вся содержащаяся в настоящем руководстве информация, иллюстрации и технические характеристики основаны на самых последних данных, имеющихся в распоряжении фирмы на момент публикации. Изменения и дополнения к данному руководству будут по требованию высылаться всем дилерам, заключившим с фирмой контракты на реализацию и/или обслуживание этих изделий.

При работе с изделием следует помнить, что в электросистеме и системе зажигания могут возникнуть опасные, ведущие к повреждениям короткие замыкания. Эти системы также могут вызвать сильное поражение электрическим током. При выполнении любых работ, где обслуживающий персонал может коснуться электрических контактов или последние могут коснуться заземления,  аккумуляторные провода следует отсоединять от аккумуляторов на стороне самих аккумуляторов.

Всякий раз, когда при обслуживании входные и выходные отверстия двигателя остаются открытыми, их следует закрывать, чтобы не допустить случайного попадания в цилиндры посторонних предметов, которые могут вызвать серьезные внутренние повреждения при запуске двигателя.

Очень важно обратить особое внимание на то, что при проведении любых работ по техобслуживанию весь новый крепеж, используемый для замены старого, должен иметь те же типоразмеры и удовлетворять прочностным характеристикам, что и заменяемый крепежный материал. Цифры на головках метрических болтов и на поверхностях метрических гаек указывают на их прочностные характеристики. На американских болтах для этой цели используются радиальные линии, в то время как на большинстве американских гаек маркировка прочностных характеристик отсутствует. Несоответствие или неправильный выбор крепежного материала по типоразмерам и прочностным характеристикам может привести к повреждению оборудования, его неправильной работе или даже к возможным травмам людей. Поэтому снятый при демонтаже крепежный материал следует сохранять для повторного использования и во время сборки, где это возможно, использовать его для крепления тех же узлов и деталей в тех же местах, с которых он был снят. В тех случаях, когда крепеж не пригоден для повторного использования, необходимо следить за тем, чтобы замена строго соответствовала родному крепежу.

# Содержание ПЛМ в чистоте и уход за ним

# Любое изделие морского назначения, предназначенное для эксплуатации в водных бассейнах, - это механизм, состоящий из множества деталей и узлов станочной, механической обработки с пригнанными, полированными и притертыми поверхностями, причем допуски на них измеряются в десятитысячных долях дюйма/миллиметра. Поэтому очень важным фактором является содержание такого изделия в чистоте и тщательный уход за ним. В связи с этим следует помнить о том, что правильный уход, чистка и защита трущихся поверхностей и поверхностей деталей и узлов станочной обработки является составной частью процедуры ремонтных и профилактических работ. Это считается стандартной практикой при ремонтных работах и техобслуживании, даже если в описании самой процедуры не содержится таких специальных указаний.

При демонтаже деталей и узлов во время техобслуживания следует обязательно класть и хранить их в определенном порядке для того, чтобы во время последующей сборки обеспечить их монтаж на свои места с соблюдением установки стыкующихся поверхностей на родные места.

Перед подъемом или снятием двигателя ПЛМ с лодки неукоснительно соблюдать следующие меры предосторожности:

- Проверить, чтобы маховик был надежно соединен с концом коленвала и закреплен контргайкой, а монтажный рымболт (петля) был ввернут в маховик не менее, чем на 5 оборотов.

- Поднимая ПЛМ за рымболт (монтажную петлю), цеплять ПЛМ крюком подъемного механизма соответствующей грузоподъемности.

Кроме того, работа обслуживающего персонала под подвешенным ПЛМ или на нем не допустима. ПЛМ следует закреплять на рабочих стендах или, как можно скорее, опускать на уровень земли.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в настоящее руководство без предварительного уведомления.

За другой информацией, включая справочные бюллетени по техобслуживанию изделий, описанных в данном руководстве, обращайтесь к своим местным дилерам.

Нумерация страниц

В конце каждой страницы указаны две группы чисел. Приведенный ниже пример наглядно поясняет значение каждого числа.

ПРИМЕР:

Номер издания №1

Месяц публикации

Год публикации

Заголовок раздела

Номер раздела

Индекс подраздела

Номер страницы

# Оглавление разделов

| Основные сведения | 1 |
| --- | --- |
| Электросистема | 2 |
| Топливная система | 3 |
| Блок двигателя | 4 |
| Средняя секция | 5 |
| Нижний блок | 6 |
| Соединения, приводы и тяги управления | 7 |
| Ручной стартер | 8 |

Раздел 1 – Основные сведения

A - Технические характеристики

B - Техническое обслуживание

C - Информация общего характера

D - Установка ПЛМ

Раздел 2 - Электросистема

A - Зажигание

B - Система зарядки и запуска

C - Угол опережения зажигания, синхронизация и

регулировка

D - Монтажные схемы электрических соединений

Раздел 3 – Топливная система

A - Топливный насос

B - Карбюратор

С - Впрыск масла

D - Вредные выбросы в атмосферу

Раздел 4 – Блок двигателя

Раздел 5 – Средняя секция

A - Транцевый/поворотный кронштейны и кожух торсионного

вала модели 40/50

B - Транцевый/поворотный кронштейны и кожух торсионного

вала модели 55/60

C - Гидросиловая система Пауэр Трим ПЛМ модели 40/50

D - Гидросиловая система Пауэр Трим ПЛМ модели 55/60

E - Ручной механизм регулировки угла наклона ПЛМ

модели 40/50

F - Ручной механизм регулировки угла наклона ПЛМ

модели 55/60

Раздел 6 – Нижний блок

A – Нижний блок модели ПЛМ 40/50

B - Нижний блок модели ПЛМ 55/60

C – Коробка шестерен модели ПЛМ 60 типа Bigfoot

D – Струйно-реактивный привод (Jet Drive)

Раздел 7 – Соединения, приводы и тяги управления

A - Приводы управления дроссельной заслонкой и

переключением передач

B - Румпельная рукоятка

Раздел 8 – Ручной стартер

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

| Модели 40/50/55/60 |
| --- |
| МОЩНОСТЬ (кВт) | Модель 40 | 40 (29.8) |
|  | Модель 50 | 50 (37.3) |
|  | Модель 55 | 55 (41.0) |
|  | Модель 60 | 60 (44.7) |
| ВЕС ПЛМ | Ручного исполнения |  |
|  | 40/50 ML | 205 фунт. (93.0 кг) |
|  | 55 ML | 220 фунт. (99.8 кг) |
|  | Электрического исполнения |  |
|  | 40/50 ELPTO | 204 фунт. (92.5 кг) |
|  | 40/50 ELO | 200 фунт. (90.7 кг) |
|  | 60 ELPTO | 219 фунт. (99.3кг) |
|  | 60 ELO | 215 фунт. (97.5 кг) |
| БЛОК ЦИЛИНДРОВ | Тип | 3-цилиндровый, 2-тактный, с возвратно-петлевой продувкой |
|  | Объем цилиндров | 59 куб. дюйм. (967 см3) |
| ХОД ПОРШНЯ | Длина | 2.796 “ (71 мм) |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | Диаметр | 2.993 “ (76 мм) |
|  | Конусность/Некруглость (макс.) | 0.003 “ (0.08 мм) |
|  | Материал | Чугун |
| ПОРШЕНЬ | Материал | Алюминий |
|  | Стандартный диаметр | 2.988 “ (75.895 мм) |
|  | 0.015” (0.381 мм) увеличенный | 3.003 “ (76.276 мм) |
|  | 0.030” (0.762 мм) увеличенный | 3.018 “ (76.657мм) |
| ПЛАСТИНЧАТЫЕ / ЯЗЫЧКОВЫЕ КЛАПАНЫ | Зазор в вертик. положении (макс.) | 0.020 “ (0.50 мм) |
|  | Зазор между пластиной и упором (макс.) |  |
|  | 40 | 0.090 “ (2.286 мм) |
|  | 50/55/60 | Не регулируется |
|  | Толщина пластин | 0.010 “ (0.254мм) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики ......................1A-1

Таблица гребных винтов .............	1A-4

Модель Mercury/Mariner 40 ЛС

(3-цилиндровая) .........	1A-4

Модель Mercury/Mariner 50 ЛС

(3- цилиндровая) .........	1A-5

Модель Mercury/Mariner 55 ЛС

(3-цилиндровая) .........	1A-6

Модель Mercury/Mariner 60 ЛС

(3-цилиндровая) .........	1A-7

Модель Mercury/Mariner 60 ЛС

(3- цилиндровая) типа Bigfoot ..	1A-8

# Технические характеристики

| Модели 40/50/55/60 |
| --- |
| МОЩНОСТЬ (кВт) | Модель 40 | 40 (29.8) |
|  | Модель 50 | 50 (37.3) |
|  | Модель 55 | 55 (41.0) |
|  | Модель 60 | 60 (44.7) |
| ВЕС ПЛМ | Ручной |  |
|  | 40/50 ML | 205 фунт. (93.0 кг) |
|  | 55 ML | 220 фунт. (99.8 кг) |
|  | Электрический |  |
|  | 40/50 ELPTO | 204 фунт. (92.5 кг) |
|  | 40/50 ELO | 200 фунт. (90.7 кг) |
|  | 60 ELPTO | 219 фунт. (99.3 кг) |
|  | 60 ELO | 215 фунт. (97.5 кг) |
| БЛОК ЦИЛИНДРОВ | Тип | 3-цилиндровый, 2-тактный, с возвратно-петлевой продувкой |
|  | Объем цилиндров | 59 куб. дюйм. (967 см3) |
| ХОД ПОРШНЯ | Длина | 2.796 “ (71 мм) |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | Диаметр | 2.993 “ (76 мм) |
|  | Конусность/Некруглость (макс.) | 0.003 “ (0.08 мм) |
|  | Материал | Чугун |
| ПОРШЕНЬ | Материал | Алюминий |
|  | Стандартный диаметр | 2.988 “ (75.895 мм) |
|  | d+0.015” (0.381 мм), ремонтный | 3.003 “ (76.276 мм) |
|  | d+0.030” (0.762 мм), ремонтный | 3.018 “ (76.657мм) |
| ПЛАСТИНЧАТЫЕ / ЯЗЫЧКОВЫЕ КЛАПАНЫ | Зазор в вертик. положении (макс.) | 0.020 “ (0.50 мм) |
|  | Зазор между пластиной и упором (макс.) |  |
|  | 40 | 0.090 “ (2.286 мм) |
|  | 50/55/60 | Не регулируется |
|  | Толщина пластин | 0.010 “ (0.254мм) |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Рекомендуемый бензин | Неэтилированный 87 с минимальным октановым числом |
|  | Рекомендуемое масло | Масло Quicksilver TC-WI I или TC-W3 |
|  |  | Масло для 2-тактных ПЛМ |
|  | Пропорция бензин-масло для обкатки |  |
|  | Модели с ручным запуском | Предварительно смешанные бензин и масло в пропорции 25:1 |
|  | Модели с электрическим запуском | 50:1 (в топливном баке) |
|  | Пропорция бензин-масло после обкатки |  |
|  | Модели с ручным запуском | Предварительно смешанные бензин и масло в пропорции 50:1 |
|  | Модели с электрическим запуском | Один (чистый) бензин (без масла) |
|  | Давление топлива |  |
|  | на холостом ходу | 3.5 фунт./кв.дюйм. (24 кПа) |
|  | при ПОДЗ * | 6.0 фунт./кв.дюйм. (41 кПа) |

* ПОДЗ – при полностью открытой заслонке

| КОРОБКА ШЕСТЕРЕН / ПЕРЕДАЧ | для модели 40/50 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Передаточное число | 1.83:1 |
|  | Объем коробки шестерен | 14.9 жид. унц. (440 мл) |
|  | Тип масла/смазки | Шестеренное масло - Quicksilver Gear Lube-Premium Blend |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Количество зубьев | 22 геликоидальная/коническая |
|  | Ведущая шестерня торсионного вала |  |
|  | Количество зубьев | 12 геликоидальная/коническая |
|  | Высота ведущей шестерни | 0,025 “ (0.64 мм) |
|  | Люфт/Ход шестерни переднего хода | Не регулируется |
|  | Давление воды |  |
|  | на холостом ходу | 0.5-1.5 фунт./кв.дюйм. (3-10 кПа) |
|  | при ПОДЗ * | 5.0-7.0 фунт./кв.дюйм. (35-48 кПа) |
|  | Давление опрессовки | 10-12 фунт./кв.дюйм. (69-83 кПа) |
|  |  | в течении 5 минут |
|  | для модели 55/60 |  |
|  | Передаточное число | 1.64:1 |
|  | Объем коробки шестерен | 11.5 жид. унц. (340 мл) |
|  | Тип масла/смазки | Шестеренное масло - Quicksilver Gear Lube-Premium Blend |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Количество зубьев | 23 |
|  | Ведущая шестерня торсионного вала |  |
|  | Количество зубьев | 14 |
|  | Высота ведущей шестерни | 0.025 “ (0.64 мм) |
|  |  | Инструмент для установки ведущей шестерни - Pinion Gear Locating Tool |
|  |  | (91-817008A2) |
|  | Люфт/Ход шестерни переднего хода | 0.013-0.019 “ (0.33-0.48 мм) |
|  | Давление воды |  |
|  | на холостом ходу | 1-3 фунт./кв.дюйм. (7-20 кПа) |
|  | при ПОДЗ * | 7-12 фунт./кв.дюйм. (48-83 кПа) |
|  | Давление опрессовки | 10-12 фунт./кв.дюйм. (69-83 кПа) |
|  |  | в течении 5 минут |
|  | для модели 60 типа Bigfoot |  |
|  | Передаточное число | 2.3:1 |
|  | Объем коробки шестерен | 22.5 жид. унц. (655 мл) |
|  | Тип масла/смазки | Шестеренное масло - Quicksilver Gear Lube-Premium Blend |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Количество зубьев | 30 |
|  | Ведущая шестерня торсионного вала |  |
|  | Количество зубьев | 13 |
|  | Высота ведущей шестерни | 0.025 “ (0.64 мм) |
|  | Люфт/Ход шестерни переднего хода | 0.012 “-0.019 “ (0.30 мм-0.48 мм) |
|  | Давление воды | 10-15 фунт./кв.дюйм. (69-103 кПа) при 5250 об/мин |
|  | на холостом ходу | 2-7 фунт./кв.дюйм. (14-48 кПа) |
|  | при ПОДЗ * | 10-15 фунт./кв.дюйм. (69-104 кПа) |
|  | Давление опрессовки | 10-12 фунт./кв.дюйм. (69-83 кПа) |
|  |  | в течении 5 минут |

* ПОДЗ – при полностью открытой заслонке

| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Ручной запуск | Стартер с механизмом возврата веревки |
| --- | --- | --- |
|  | Электрический запуск |  |
|  | Ток стартера (под нагрузкой) | 125 А |
|  | Номиналы аккумулятора | Мин. резервная емкость 100 |
|  |  | Мин. ток и ток запуска непрогретого двигателя 350 А |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Тип | Разрядно-емкостной |
|  | Тип свечи зажигания | NGKBP8H-N-10 |
|  |  | *NGKBPZ8H-N-10 |
|  | Зазор свечи зажигания | 0.040 “ (1.0мм) |
|  | Порядок работы цилиндров | 1-2-3 |
| СИСТЕМА ЗАРЯДКИ | Выход генератора | 1-фазный (12-полюсный) |
|  | Ток электрических моделей | 16 А при 3000 об/мин |
|  |  | 9 А при 3000 об/мин |
|  | Ток ручных моделей (Не регулируется) | 7 А при 3000 об/мин |
| КАРБЮРАТОР | Обороты холостого хода | 675 ± 25 |
|  | Обороты при ПОДЗ ** | 5000-5500 |
|  | Регулировка винта смеси холостого хода |  |
|  | Предварительная установка (Оборотов винта при вывинчивании) | 1-1/4 ( 1/4 |
|  | Регулировка поплавка |  |
|  | Уровень поплавка | 9/16 “ (14 мм) |
|  | Основной жиклер |  |
|  | Модель 40 (WME-53, 69) | 0.044 “ |
|  | Модель 50 (WME-68) | 0.052 “ |
|  | Модель 55 (WME-57) | 0.058 “ |
|  | Модель 60 (WME-58) | 0.060 “ |
| ВПРЫСК МАСЛА | Рекомендуемое масло | Масло - Quicksilver TC-WII or TC-W3 |
|  |  | Масло для 2-тактного ПЛМ |
|  | Емкость маслобака/Время (прибл.) | 3.0 кварт (2.8 л) / 7 часов |
|  | Резервный объем/Время (прибл.) | 14.5 жид. унц. (0.43 л) / ½ часа |
|  | Расход масла при 1500 об/мин и масляном насосе при ПОДЗ * |  |
|  | для модели 40 | 15.0 ± 3.0 см3 масла за 10 мин |
|  | для модели 50/60 | 22.0 ± 3.0 см3 масла за 10 мин |
| УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ | Угол опережения холостого хода | ВМТ ** ± 2° |
|  | Максимальный угол |  |
|  | при скорости «заводки» / запуска |  |
|  | - для модели 40/50/60 | 24° до ВМТ ** |
|  | - для модели 55/60 Seapro-Marathon | 18° до ВМТ ** |
|  | при 5000 об/мин |  |
|  | - для модели 40/50/60 | 22° до ВМТ ** |
|  | - для модели 55/60 Seapro-Marathon | 16° до ВМТ |
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ТЕРМОРЕГУЛЯТОР) | Температура | Контакты терморегулятора: |
|  | Нормальная | Разомкнуты - R = ( |
|  | 1900F±8°(880C±40C) | Замкнуты – R = 0 Ом |
|  | 1700F±80(770C+40C) | Разомкнуты – R = ( |
| * Свеча зажигания с (резистивным) подавлением ** ВМТ – верхняя мертвая точка |

# Информационная таблица гребных винтов

Модель Mercury/Mariner 40 ЛС (3-цилиндровый)

Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 5000-5500

Рекомендуемая высота транца: 15", 20"

Стандартное передаточное число при правостороннем вращении: 1.83:1

| Диаметр | Шаг винта | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. вес лодки брутто (фунт.) | Прибл. длина лодки | Пределы скорости (миль/час) | Гребной винта Часть № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10" | 19" | 3 | Алюм. | до 900 | до 14' | 41-49 | 48-73146A40 |
| 10" | 17" | 3 | Алюм. | до 900 | до 14' | 35-43 | 48-73144A40 |
| 10" | 16" | 3 | НС * | до 1200 | до 15' | 32-40 | 48-91818A5 |
| 10" | 16" | 3 | Алюм. | до 1200 | до 15' | 32-40 | 48-73142A40 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | НС | 1000-1500 | 13-15' | 28-37 | 48-855862A5 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | Алюм. | 1000-1500 | 13-15' | 28-37 | 48-73140A40 |
| 10-3/8" | 14" | 3 | Алюм. | 1100-1700 | 14-16' | 25-34 | 48-816706A40 |
| 10-1/4" | 14" | 3 | НС | 1100-1700 | 14-16' | 25-34 | 48-855860A5 |
| 10-1/4" | 14" | 3 | Алюм. | 1100-1700 | 14-16' | 25-34 | 48-73138A40 |
| 10-1/2" | 13" | 3 | Алюм. | 1300-2100 | 14-17' | 21-31 | 48-816704A40 |
| 10-3/8" | 13" | 3 | НС | 1300-2100 | 14-17' | 21-31 | 48-855858A5 |
| 10-3/8" | 13" | 3 | Алюм. | 1300-2100 | 14-17' | 21-31 | 48-73136A40 |
| 10-3/4" | 12" | 3 | Алюм. | 1500-2500 | 15-19' | 18-27 | 48-816702A40 |
| 10-5/8" | 12" | 3 | НС | 1500-2500 | 15-19' | 18-27 | 48-855856A5 |
| 10-5/8" | 12" | 3 | Алюм. | 1500-2500 | 15-19' | 18-27 | 48-73134A40 |
| 10-7/8" | 11" | 3 | Алюм. | 1800-3500 | 16-21' | 14-24 | 48-85632A40 |
| 11-1/4" | 10" | 3 | Алюм. | 2000+ | 17'+ | 11-21 | 48-73132A40 |
| 11-5/8" | 11" | 3 | НС | 1800-3500 | 16-21' | 14-24 | 48-823478A5 |
| 11-5/8" | 10-1/2" | 3 | Алюм. | 2000+ | 17'+ | 13-23 | 48-827312A10 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | Алюм. | 2500+ | 18'+ | 8-17 | 48-87818A10 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | НС | 2500+ | 18'+ | 8-17 | 48-97868A10 |
| 12-1/2" | 8" | 3 | Алюм. | 3000+ | 20'+ | 1-14 | 48-42738A10 |

* НС – нержавеющая сталь

Модель Mercury/Mariner 50 ЛС (3-цилиндровый)

Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 5000-5500

Рекомендуемая высота транца: 15", 20", 22-1/2"

Стандартное передаточное число при правостороннем вращении: 1.83:1

| Диаметр | Шаг винта | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. вес лодки брутто (фунт.) | Прибл. длина лодки | Пределы скорости (миль/час) | Гребной винта Часть № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10" | 19" | 3 | Алюм. | до 1100 | до 14' | 41-49 | 48-73146A40 |
| 10" | 17" | 3 | Алюм. | до 1400 | до 14' | 35-43 | 48-73144A40 |
| 10" | 16" | 3 | НС * | 1200-1500 | до 15' | 32-40 | 48-91818A5 |
| 10" | 16" | 3 | Алюм. | 1200-1500 | до 15' | 32-40 | 48-73142A40 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | НС | 1300-1800 | 13-15' | 28-37 | 48-855862A5 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | Алюм. | 1300-1800 | 13-15' | 28-37 | 48-73140A40 |
| 10-3/8" | 14" | 3 | Алюм. | 1400-2100 | 14-16' | 25-34 | 48-816706A40 |
| 10-1/4" | 14" | 3 | НС | 1400-2100 | 14-16' | 25-34 | 48-855860A5 |
| 10-1/4" | 14" | 3 | Алюм. | 1400-2100 | 14-16' | 25-34 | 48-73138A40 |
| 10-1/2" | 13" | 3 | Алюм. | 1600-2600 | 14-17' | 21-31 | 48-816704A40 |
| 10-3/8" | 13" | 3 | НС | 1600-2600 | 14-17' | 21-31 | 48-855858A5 |
| 10-3/8" | 13" | 3 | Алюм. | 1600-2600 | 14-17' | 21-31 | 48-73136A40 |
| 10-3/4" | 12" | 3 | Алюм. | 1900-3200 | 15-19' | 18-27 | 48-816702A40 |
| 10-5/8" | 12" | 3 | НС | 1900-3200 | 15-19' | 18-27 | 48-855856A5 |
| 10-5/8" | 12" | 3 | Алюм. | 1900-3200 | 15-19' | 18-27 | 48-73134A40 |
| 10-7/8" | 11" | 3 | Алюм. | 2200-4300 | 16-21' | 14-24 | 48-85632A40 |
| 11-1/4" | 10" | 3 | Алюм. | 2500+ | 17'+ | 11-21 | 48-73132A40 |
| 11-5/8" | 11" | 3 | НС | 2200-4300 | 16-21' | 14-24 | 48-823478A5 |
| 11-5/8" | 10-1/2" | 3 | Алюм. | 2200+ | 17'+ | 13-23 | 48-827312A10 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | Алюм. | 3000+ | 18'+ | 8-17 | 48-87818A10 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | НС | 3000+ | 18'+ | 8-17 | 48-97868A10 |
| 12-1/2" | 8" | 3 | Алюм. | 3500+ | 20'+ | 1-14 | 48-42738A10 |

* НС – нержавеющая сталь

Модель Mercury/Mariner 55 ЛС (3-цилиндровый)

Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 5000-5500

Рекомендуемая высота транца:  16-1/2", 21", 23-1/2"

Стандартное передаточное число при правостороннем вращении: 2.3:1

| Диаметр | Шаг винта | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. вес лодки брутто (фунт.) | Прибл. длина лодки | Пределы скорости (миль/час) | Гребной винта Часть № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-3/4" | 26" | 5 | НС * | до 800 | до 15' | 48-54 | 48-815748A45 |
| 13-1/2" | 26" | 3 | НС | до 800 | до 15' | 48-54 | 48-16996A30 |
| 12-3/4" | 24" | 5 | НС | до 1000 | до 15' | 46-52 | 48-815746A45 |
| 13-1/2" | 24" | 3 | НС | до 1000 | до 15' | 46-52 | 48-16994A30 |
| 12-1/2" | 23" | 3 | Алюм. | 700-1100 | до 15' | 45-51 | 48-77350A45 |
| 12-3/4" | 22" | 5 | НС | 700-1100 | до 15' | 43-49 | 48-815744A45 |
| 13-1/2" | 22" | 3 | НС | 700-1100 | до 15' | 43-59 | 48-16992A30 |
| 12-3/4" | 21" | 3 | Алюм. | 800-1200 | 13-16' | 40-47 | 48-77348A45 |
| 12-3/4" | 20" | 5 | НС | 800-1200 | 13-16' | 38-45 | 48-816612A45 |
| 13-1/2" | 20" | 3 | НС | 800-1200 | 13-17' | 38-45 | 48-16990A30 |
| 13" | 19" | 3 | Алюм. | 1000-1400 | 14-17' | 35-42 | 48-77346A45 |
| 13" | 18" | 3 | НС | 1000-1400 | 14-17' | 33-40 | 48-16988A30 |
| 13-1/4" | 17" | 3 | Алюм. | 1200-1700 | 15-18' | 31-38 | 48-77344A45 |
| 13-1/8" | 16" | 3 | НС | 1200-1700 | 15-18' | 29-36 | 48-16986A30 |
| 13-3/4" | 15" | 3 | Алюм. | 1500-2100 | 16-19' | 26-33 | 48-77342A45 |
| 13-3/8" | 14" | 3 | НС | 1500-2100 | 16-19' | 23-31 | 48-17314A30 |
| 14" | 13" | 3 | Алюм. | 1900-2500 | 17'+ | 20-28 | 48-77340A45 |
| 14" | 12" | 3 | НС | 1900-2500 | 17'+ | 17-26 | 48-17312A30 |
| 14" | 11" | 3 | Алюм. | 2200+ | 18'+ | 1-22 | 48-77338A45 |
| 14" | 10" | 3 | НС | 2400+ | 19'+ | 1-20 | 48-17310A30 |

* НС – нержавеющая сталь

Модель Mercury/Mariner 60 ЛС (3-цилиндровый)

Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 5000-5500

Рекомендуемая высота транца: 15", 20"

Стандартное передаточное число при правостороннем вращении: 1.64:1

| Диаметр | Шаг винта | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. вес лодки брутто (фунт.) | Прибл. длина лодки | Пределы скорости (миль/час) | Гребной винта Часть № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10" | 19" | 3 | Алюм. | до 800 | до 14' | 48-55 | 48-73146A40 |
| 10" | 17" | 3 | Алюм. | до 1000 | до 15' | 44-51 | 48-73144A40 |
| 10" | 16" | 3 | НС | 700-1100 | до 15' | 41-48 | 48-91818A5 |
| 10" | 16" | 3 | Алюм. | 700-1100 | до 15' | 41-48 | 48-73142A40 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | НС | 800-1200 | 13-15' | 38-45 | 48-855862A5 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | Алюм. | 800-1200 | 13-15' | 38-45 | 48-73140A40 |
| 10-1/4" | 14" | 3 | НС | 900-1500 | 14-16' | 35-41 | 48-816706A40 |
| 10-3/8" | 14" | 3 | Алюм. | 900-1500 | 14-16' | 35-41 | 48-855860A5 |
| 10-3/8" | 13" | 3 | НС | 1200-1800 | 15-17' | 32-38 | 48-73138A40 |
| 10-1/2" | 13" | 3 | Алюм. | 1200-1800 | 15-17' | 32-38 | 48-816704A40 |
| 10-5/8" | 12" | 3 | НС | 1500-2100 | 16-18' | 28-34 | 48-855858A5 |
| 10-3/4" | 12" | 3 | Алюм. | 1500-2100 | 16-18' | 28-34 | 48-73136A40 |
| 10-7/8" | 11" | 3 | Алюм. | 1800-2400 | 16-18' | 24-30 | 48-816702A40 |
| 11-5/8" | 11" | 3 | НС | Раб. лодка | 16'+ | 24-30 | 48-855856A5 |
| 12" | 10-1/2" | 3 | Алюм. | 2000-2600 | 17'+ | 22-28 | 48-73134A40 |
| 11-5/8" | 10-1/2" | 3 | Алюм. | 2000-2600 | 17'+ | 22-28 | 48-85632A40 |
| 11-1/4" | 10" | 3 | Алюм. | 2100-2600 | 17'+ | 20-26 | 48-73132A40 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | НС | 2400+ | 18'+ | 14-22 | 48-823478A5 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | Алюм. | 2400+ | 18'+ | 14-22 | 48-827312A10 |
| 12-1/2" | 8" | 3 | Алюм. | 2800+ | 19'+ | 1-18 | 48-87818A10 |

* НС – нержавеющая сталь

Модель Mercury/Mariner 60 ЛС (3-цилиндровый) типа Bigfoot

Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 5000-5500

Рекомендуемая высота транца: 15", 20", 22-1/2"

Стандартное передаточное число при правостороннем вращении: 2.31:1

| Диаметр | Шаг винта | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. вес лодки брутто (фунт) | Прибл. длина лодки | Пределы скорости (миль/час) | Гребной винт Часть № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13" | 18" | 3 | НС * | до 1100 | до 14' | 41-49 | 48-16988A45 |
| 13-1/4" | 17" | 3 | Алюм. | до 1400 | до 14' | 35-43 | 48-77344A45 |
| 13-1/8" | 16" | 3 | НС | 1200-1500 | до 15' | 32-40 | 48-16986A45 |
| 13-3/4" | 15" | 3 | Алюм. | 1200-1500 | до 15' | 32-40 | 48-77342A45 |
| 13-3/8" | 14" | 3 | НС | 1300-1800 | 13-15' | 28-37 | 48-17314A45 |
| 14" | 13" | 3 | Алюм. | 1300-1800 | 13-15' | 28-37 | 48-77340A45 |
| 14" | 12" | 3 | НС | 1400-2100 | 14-16' | 25-34 | 48-17312A45 |
| 14" | 11" | 3 | Алюм. | 1400-2100 | 14-16' | 25-34 | 48-77338A45 |
| 14" | 10" | 3 | Алюм. | 1400-2100 | 14-16' | 25-34 | 48-854342A45 |
| 14" | 9" | 3 | Алюм. | 1600-2600 | 14-17' | 21-31 | 48-854340A45 |

* НС – нержавеющая сталь

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики 	1 B-1

Объем масла коробки шестерен	1 B-1

Специальный инструмент 	1 B-1

Смазка и герметик фирмы Quicksilver 	1 B-1

Регламент профилактики и

техобслуживания 	1 B-2

Перед каждым выходом в водный

бассейн	1 B-2

После каждого выхода в водный

бассейн	1 B-2

Через каждые 100 часов или один

раз в год	1 B-2

Через 300 часов работы или один

раз в три года	1 B-2

Перед консервацией и хранением	1 B-2

Промывка системы охлаждения	1 B-3

Топливная система 	1 B-3

Антикоррозийный анод 	1 B-4

Точки смазки 	1 B-5

Проверка гидравлической жидкости

системы Пауэр Трим (Power Trim)	1 B-7

60 ЛС 	1 B-7

40/50 ЛС 	1 B-7

Смазка коробки шестерен	1 B-8

Дренаж масла из коробки шестерен	1 B-8

Проверка уровня масла и заправка

коробки шестерен маслом	1 B-9

Подготовка к хранению 	1 B-9

Защита внешних узлов ПЛМ	1 B-9

Защита внутренних узлов ПЛМ	1 B-9

Коробка шестерен / передач	1 B-10

Положение ПЛМ при хранении	1 B-10

Хранение аккумуляторов 	1 B-10

# Технические характеристики

Объем масла коробки шестерен/передач

| Передаточное число | Объем |
| --- | --- |
| 1.83:1 | 14.9 жид. унц. (440 мл) |
| 1.64 :1 | 11.5 жид. унц. (340 мл) |
| 2.3:1 | 22.5 жид. унц. (655 мл) |

# Специальный инструмент

- Комплект (приспособление) для промывки –

Quicksilver Flushing Attachment (Часть № 44357A2)

# Смазки и герметики фирмы Quicksilver

1. Шестеренная смазка Gear Lube-Premium Blend Часть № 92-19007A24

2. Антикоррозийная смазка - Quicksilver Anti-Corrosion Grease Часть № 92-78376A6

3. Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant with Teflon Часть № 92-825407A12

4. Моторное масло - SAE 30W Motor Oil – (Приобретать по месту жительства)

# Регламент профилактики и техобслуживания

# Перед каждым выходом в водный бассейн

1.	Проверить стропку (шнур) выключателя  типа «стропка» останова двигателя на надежность срабатывания для  останова двигателя.

2.	Провести визуальный осмотр топливной системы на повреждения, неисправности и утечку.

3.	Проверить ПЛМ на плотность и надежность крепления к транцу.

4.	Проверить рулевую систему на заедание или слабое крепление деталей и узлов.

5.	Для моделей с дистанционным управлением - Визуально проверить штанги, рычаги, тяги и тросы рулевого управления на правильность и плотность крепления.

6.	Проверить лопасти гребного винта на повреждения.

После каждого выхода в водный бассейн

1.	Промыть систему охлаждения ПЛМ после работы в морской или загрязненной воде.

- Если ПЛМ работал в морской воде, смыть все отложения солей и промыть выхлопные / выходные отверстия винта и коробки передач пресной водой.

Через каждые 100 часов работы или один раз в год в зависимости от того, что наступит раньше

- Прошприцевать все точки смазки. При работе в морской воде смазку производить чаще.

- Осмотреть и прочистить свечи зажигания.

- Проверить на загрязнение топливную линию, топливный фильтр двигателя.

- При необходимости отрегулировать карбюратор(ы).*

- Проверить регулировки угла опережения зажигания (момент зажигания)*

- Проверить антикоррозийные аноды. При работе в морской воде проверку производить чаще, чем указано.

- Слить и заменить масло в коробке передач.

- Смазать шлицы ведущего вала.

- Проверить гидравлическую жидкость в силовой гидросистеме управления углом наклона ПЛМ.

- Проверить аккумулятор.

- Проверить регулировку тяговых тросиков управления.*

- Удалить все отложения на двигателе  и налет с помощью очистительного средства «Quicksilver Power Tune Engine Cleaner».

- Проверить надежность и плотность затягивания всех болтов, гаек и другого крепежа.

* Эти виды обслуживания должны производиться специалистами полномочного дилера.

Через каждые 300 часов работы или через три года

- Заменить колесо водяного насоса (если наблюдается перегрев или пониженное давление воды, замену производить чаще, чем указано).

Перед консервацией и хранением

Смотри процедуру консервации и хранения.

# Промывка системы охлаждения

После каждого выхода в морской бассейн или любой другой бассейн с загрязненной или грязной водой промыть внутренние каналы системы охлаждения ПЛМ пресной водой. Это позволит предотвратить образование отложений и не допустить забивания внутренних каналов системы охлаждения ПЛМ.

При промывке применять специальный промывочный комплект фирмы Quicksilver (или подобное ему приспособление).

ОСТОРОЖНО

При промывке во избежание возможных травм снимите гребной винт. См. раздел «Замена гребного винта»

- Снять гребной винт (см. Раздел «Замена гребного винта»). Установить приспособление для промывки так, чтобы его резиновые груши плотно облегали входные отверстия для подачи воды.

- Подсоединить шланг подачи воды к приспособлению для промывки. Включить воду и отрегулировать подачу так, чтобы вода образовала течь вокруг резиновых груш, тем самым обеспечивая контроль за поступлением в двигатель достаточного количества охлаждающей воды.

- Запустить двигатель и прогнать его на оборотах холостого хода при передаче в нейтральном положении.

- При необходимости отрегулировать подачу воды так, чтобы избыток воды продолжал течь вокруг резиновых груш, тем самым обеспечивая контроль за тем, что двигатель получает достаточное количество воды для охлаждения.

- Проверять равномерность подачи воды через смотровое отверстие водяного насоса. Продолжать промывку ПЛМ в течение 3 – 5 минут, все время контролируя и при необходимости регулируя подачу.

- Остановить двигатель, отключить воду и снять приспособление для промывки. Установить на место гребной винт.

Топливная система

ВАЖНО: Во время хранения бензин, содержащий спирт (этанол или метанол), может вызвать образование кислоты и повредить топливную систему. Если используемый бензин содержит спирт, рекомендуется слить по возможности весь остаток бензина из топливного бака, топливопровода и топливной системы двигателя.

Чтобы не допустить образования нагара и осадка, залить в топливную систему (бак, шланги, топливные насосы и системы впрыскивания топливной смеси) очищенное (стабилизированное) топливо. После этого выполнить следующие действия:

- Переносной топливный бак. Залить в топливный бак нужное количество стабилизатора бензина «Quicksilver Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется). При этом для смешивания стабилизатора с топливом топливный бак необходимо хорошо покачать.

- Стационарный топливный бак. Залить в отдельную канистру нужное количество стабилизатора бензина «Quicksilver Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется) и смешать его примерно с одной квартой (одним литром) бензина. Затем залить эту смесь в топливный бак.

- Опустить ПЛМ в воду или подсоединить к ПЛМ промывочное приспособление для циркуляции в нем холодной воды. Для того, чтобы очищенное топливо заполнило топливную систему и  карбюратор, запустить и прогнать двигатель в течение десяти минут.

# Антикоррозийный анод

- ПЛМ имеет два антикоррозийных анода. Один из них в форме триммера на корпусе коробки передач. Второй установлен на днище транцевого кронштейна. Анод позволяет защитить ПЛМ от контактной электрохимической коррозии за счет процесса медленного разъедания собственного металла анода, а не металла ПЛМ.

a – Анод на триммере

b – Анод на транцевом кронштейне

ПРИМЕЧАНИЕ: Аноды требует периодической проверки, особенно при эксплуатации в морской воде, которая выступает катализатором процесса разъедания (эрозии). Для поддержания антикоррозийной защиты необходимо всегда своевременно заменять анод на новый, не допуская его полного разъедания. Анод ни в коем случае не закрашивать и не наносить на него никакого защитного покрытия, т.к. это снижает эффективность его действия.

Точки смазки

| № точки | Наименование | Тип смазки | Периодичность при работе в пресной воде | Периодичность при работе в морской воде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точки шарнирных соединений приводных тяг дроссельной заслонки и передач | Смазка морского исполнения - Quicksilver 2-4-C 100 часов работы или один раз в сезон | Через 100 часов или один раз в сезон |
| 2 | Ручка переключения передач (для моделей с румпельной рукояткой) |  |  |
| 3 | Палец поворотного механизма |  |  |
| 4 | Тяга рулевого управления с направляющей |  |  |
| 5 | Шарнирная труба механизма наклона с регулятором усилия поворота |  |  |
| 6 | Точки поворотных соединений приводной штанги рулевого управления | Моторное масло – SAE 30W Motor Oil |  |
| 7 | Гребной винт | Антикоррозийная смазка или смазка с тефлоновой присадкой – Quicksilver Anti-Corrosion Grease или 2-4-C w/Teflon |  |
| 8 | Ведущая шестерня стартерного мотора | Моторное масло – SAE 30W Motor Oil |  |
| 9 * | Несущий корпус подшипника коробки шестерен | Специальная смазка – Quicksilver Special Lubricant 101 |  |
| 10 ( | Коробка шестерен | Шестеренная смазка -Quicksilver Gear Lube |  |
| Δ | Шлицы коленвала и торсионного вала | Смазка морского исполнения – Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant | Один раз в сезон |

* 	См. инструкции по смазке в главе «Коррозия в морской воде – Гайка несущего корпуса подшипника и крышки»  Gear Housing Bearing Carrier and Cover Nut" данного раздела (см. Оглавление).

( См. главу "Смазка коробки шестерен» данного раздела (см. «Оглавление»).

Δ	См. главу «Демонтаж и установка коробки шестерен».

1 – Точки приводных поворотных соединений

дроссельной заслонки и переключения передач

2 – Ручка переключения передач (Модели с

румпельной рукояткой)

3 – Тавотницы пальца поворотного механизма

4 – Тяга рулевого управления с направляющей

5 – Шарнирная труба механизма наклона ПЛМ с регулятором усилия поворота

6 – Точки шарнирного механизма приводной штанги

рулевого управления

7 – Вал гребного винта

8 – Ведущая шестерня стартерного мотора

9 - Несущий корпус подшипника коробки шестерен

10 – Коробка шестерен

# Проверка гидравлической жидкости силовой гидросистемы Пауэр Трим

ВАЖНО: Система герметична и находится под давлением. Когда ПЛМ установлена в полное положение «ВВЕРХ» (UP), снять заправочную винтовую крышку. После проверки поставить крышку на место и надежно затянуть.

Модели мощностью 60 ЛС

- Установить ПЛМ в полное верхнее положение «ВВЕРХ» (UP). Зафиксировать рычаг фиксатора угла наклона (см. рисунок). Гидравлическую жидкость системы можно проверять только в этом положении ПЛМ.

a – Рычаг-фиксатор угла наклона

- Снять заправочную крышку и проверить уровень гидравлической жидкости. Уровень жидкости должен быть заподлицо с нижней резьбовой частью заправочного отверстия.

- При необходимости долить фирменную жидкость для гидросистемы  и рулевого механизма управления «Пауэр Трим» (Quicksilver Power Trim & Steering Fluid) или автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF) типа F, FA, или Dexron II.

- Поставить на место заправочную крышку и надежно затянуть.

Модели мощностью 40/50 ЛС

- Установить ПЛМ в полное верхнее положение «ВВЕРХ» (UP) и закрепить фиксатором  угла наклона.

- Снять заправочную крышку и проверить уровень гидравлической жидкости. Уровень жидкости должен быть заподлицо с нижней частью заправочного отверстия. Долить фирменную жидкость для гидросистемы  и рулевого механизма управления «Пауэр Трим» (Quicksilver Power Trim & Steering Fluid) или автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

a – Фиксатор угла наклона

b – Заправочная крышка

# Масло коробки шестерен

При добавлении или замене масла в коробке передач визуально проверить ее на наличие воды. Если в масле есть вода, она, возможно, скопилась на дне и выльется прежде, чем масло, или может смешаться с маслом, образуя смесь молочного цвета. При обнаружении воды передать коробку передач на проверку своему дилеру. Вода в масле может привести к преждевременному выходу из строя подшипников, а при температурах замерзания она превратится в лед и повредит коробку передач.

При снятии крышки с отверстия для заливки и слива масла осмотреть ее магнитный торец на наличие металлических частиц. Небольшое количество металлических опилок или мелких металлических частиц указывает на нормальный износ шестерен. Чрезмерное количество металлических опилок или частиц крупного размера (стружки) может свидетельствовать о слишком большом износе шестерен и требует проверки силами специалистов полномочного дилера.

ОСТОРОЖНО

Перед работой вблизи гребного винта во избежание случайного запуска двигателя при установленной на ПЛМ коробке шестерен отсоединить (и заизолировать) провода от свечей зажигания.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае НЕ ПРИМЕНЯТЬ автомобильное масло или смазку в коробке шестерен. Заправлять ТОЛЬКО фирменными смазочными материалами: 1) Quicksilver Gear Lube - шестеренное масло или 2) Quicksilver Super-Duty Lower Unit Lubricant - специальное масло для тяжелых режимов и условий, предназначенное для нижнего блока.

Дренаж масла из коробки шестерен

1. Наклонить ПЛМ так, чтобы масло стекало в переднюю часть коробки и вытекало из дренажно-заправочного отверстия. Собрать масло в чистую посуду.

ВАЖНО: Проверить на повреждение шайбы-прокладки на заправочной и вентиляционной пробках, При необходимости поставить новые.

- Снять крышку с прокладкой с заправочного отверстия. Проверить количество металлических частиц на магните крышки. Удалить с крышки все металлические частицы.

- Снять вентиляционную пробку с прокладкой и слить все масло.

a – Вентиляционная крышка-пробка с шайбой

b – Заправочная крышка-пробка с шайбой

4. Проверить слитое масло на наличие металлических частиц (на поверхности масла будет «металлический налет»). Присутствие в масле мелких металлических частиц (порошкообразной формы) на магните крышки заправочного отверстия свидетельствует о нормальном износе шестерен. Наличие металлических опилок большего размера на магните заправочной крышки указывает на необходимость разборки коробки шестерен  и осмотра ее узлов и деталей.

5. Обратить внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет указывает на присутствие в масле воды. Масло, слитое из коробки, находившейся в эксплуатации непосредственно перед разборкой, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания и аэрации (смешивания с воздухом). Это нормальное явление, которое нельзя путать с присутствием в масле воды.

6. Присутствие в масле воды указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, поверхностей уплотнительных прокладок и колец, а также прокладок водяного насоса. Кроме того, необходимо проверить все узлы и детали  коробки передач на повреждение.

Проверка уровня масла и заправка коробки шестерен маслом

ВАЖНО: Никогда не заправлять и не дозаправлять масло, не сняв перед этим вентиляционную пробку (VENT), т.к. образовавшийся воздушный карман не даст нормально залить масло. Заливать масло в коробку только тогда, когда ПЛМ находится в рабочем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла коробки шестерен см. в разделе "Технические характеристики".

- Установить ПЛМ в рабочее положение. Вставить трубку для заливки масла в заправочное отверстие.

- Заливать масло до тех пор, пока оно не появится из вентиляционного отверстия (VENT).

a – Отверстие для смазки/заправки

b – Вентиляционное отверстие

- Вернуть на место вентиляционную пробку (VENT) с уплотнительным кольцом/шайбой.

- Установить на место заправочную пробку (FILL) с уплотнительным кольцом/шайбой.

a – Вентиляционная винт-пробка с шайбой (VENT)

b – Заправочная винт-пробка с шайбой (FILL)

# Подготовка к хранению

При подготовки ПЛМ к консервации и зимнему хранению основной целью является защита ПЛМ от ржавления, коррозии и повреждений, которые могут быть вызваны замерзанием остатков воды.

Для подготовки ПЛМ к зимнему или длительному (2-месячному или более) хранению необходимо выполнить указанные ниже действия.

ВНИМАНИЕ

Для того, чтобы не допустить повреждения водяного насоса (при работе всухую) или перегрева двигателя, НИКОГДА не запускать и не эксплуатировать (даже кратковременно) ПЛМ без циркуляции воды через входное отверстие системы охлаждения в коробке передач.

Защита внешних узлов ПЛМ

- Смазать все узлы и детали ПЛМ, указанные в Регламенте профилактического осмотра и техобслуживания.

- Подкрасить места, где повреждена краска. За краской обратиться к местному дилеру.

- Напылить на двигатель, корпуса электрических узлов и другие наружные металлические поверхности  (кроме антикоррозийных анодов) защитный антикоррозийный состав «Spray Quicksilver Corrosion Guard».

Защита внутренних узлов ПЛМ

Примечание: Перед выполнением действий по следующим ниже пунктам убедиться в том, что топливная система подготовлена для хранения. См раздел «Топливная система».

- Опустить ПЛМ в воду или подсоединить к ПЛМ промывочное приспособление для циркуляции  холодной воды. Для прогрева двигателя запустить его и прогнать на нейтральной передаче.

- При работе двигателя на больших оборотах холостого хода прекратить подачу топлива, отсоединив выносной топливопровод. Когда двигатель начнет глохнуть, быстро впрыскивать в карбюратор защитный состав Quicksilver Storage Seal до тех пор, пока двигатель не заглохнет и не остановится из-за прекращения подачи топлива.

- Снять свечи зажигания и в течение пяти секунд напылить защитный состав Quicksilver Storage Seal на внутренние поверхности каждого цилиндра.

- Несколько раз вручную провернуть маховик для распределения защитного состава по цилиндрам. Ввернуть на место свечи.

Коробка передач / шестерен

- Слить старое и залить новое масло в коробку передач (см. процедуру технического обслуживания).

Положение ПЛМ при хранении

Для того, чтобы вся вода стекла из ПЛМ, хранить ПЛМ в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении .

ВНИМАНИЕ

Если ПЛМ хранится в наклонном положении при температуре ниже нуля, то вода, оставшаяся в системе охлаждения, или дождевая вода, проникшая в гребной винт через выходное отверстие коробки передач, может замерзнуть и вызвать повреждение ПЛМ.

Хранение аккумулятора

- Выполнить указания завода-изготовителя по хранению и подзарядке аккумуляторной батареи.

- Снять аккумулятор с лодки и проверить уровень воды. При необходимости подзарядить.

- Хранить в сухом прохладном помещении.

- Во время хранения периодически проверять уровень воды и подзаряжать аккумулятор.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Оглавление

Стр.

Размещение серийного номера	1 C-1

Факторы влияния на КПД ПЛМ	1 C-1

Погодные условия	1 C-1

Тип лодки	1 C-2

Двигатель 	1 C-3

После полного затопления ПЛМ	1 C-3

Затопление в морской воде

(Специальные инструкции)	1 C-3

Затопление во время работы ПЛМ

(Специальные инструкции)	1 C-3

Затопление двигателя

(в пресной воде)

(Специальные инструкции)	1 C-4

Выбор гребного винта	1 C-4

Демонтаж / установка гребного винта 	1 C-5

Демонтаж 	1 C-5

Установка 	1 C-5

# Размещение серийного номера

Серийный номер ПЛМ находится внизу на правой стороне блока двигателя (по правому борту). Он также находится и на правой стороне поворотного кронштейна (по правому борту).

a - Серийный номер

b – Год разработки модели

c – Наименование модели

d – Год выпуска

# e – Официально утвержденный европейский знак

# Факторы влияния на КПД ПЛМ

Погодные условия

Общеизвестно, что погодные условия оказывают значительное влияние на КПД двигателя внутреннего сгорания. Поэтому установленные номинальные значения мощности относятся к такой мощности, которую двигатель развивает при номинальных оборотах, работая в определенных погодных условиях.

Корпорации-производители договорились об учреждении и соблюдении международных стандартов испытания двигателей (Организации международных стандартов (ISO)), которые определены в нормативном документе ISO 3046. Эти нормативы стандартизируют расчет мощности на основе данных, полученных при динамометрических измерениях, с приведением всех значений к мощности, которую двигатель развивает на уровне моря при относительной влажности 30%, и температуре 25° C (77° F) и барометрическом давлении 29,61 дюймов ртутного столба.

В летних условиях при высокой температуре, низком атмосферном давлении и высокой относительной влажности КПД двигателя снижается. Это в свою очередь приводит к снижению скорости судна, в некоторых случаях, на 3-5 км/час (2-3 мили/час). (См. график выше). Восстановлению нормальной скорости может способствовать только сухая прохладная погода.

С учетом практических последствий влияния погодных условий двигатель, работающий в жаркий, влажный летний день, может потерять до 14% мощности, по сравнению с мощностью, которую он мог бы развить весной или осенью в сухой свежий день. Мощность, развиваемая любым двигателем внутреннего сгорания, зависит от плотности атмосферного воздуха, который он потребляет, а эта плотность, в свою очередь, зависит от температуры воздуха, давления и содержания паров воды (или влажности).

Параллельно с потерей мощности, вызванной погодными условиями, происходит вторичная, менее явная и более сложная для определения потеря мощности. Например, при оснастке и регулировке в ранний весенний период двигатель был оборудован гребным винтом, который позволял ему работать на установленных для него скоростях при полностью открытой дроссельной заслонке. При наступлении летней погоды и соответственно снижении его мощности этот гребной винта окажется фактически слишком большим. Следовательно, двигатель будет работать на скорости, ниже рекомендованной.

С учетом мощностных/скоростных характеристик двигателя это приведет к дальнейшей потере мощности на гребном винте с дополнительным снижением скорости судна. Но эту вторичную потерю можно компенсировать за счет замены на гребной винт с меньшим шагом, что позволит двигателю вновь работать на рекомендованных оборотах.

Чтобы владельцы моторных лодок могли реализовать оптимальный КПД двигателя при изменяющихся погодных условиях, необходимо оснащать двигатель гребным винтом соответствующего шага, который позволит ему работать на оборотах, лежащих в верхнем участке диапазона рекомендованных максимальных скоростей, или близких к ним, при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке судна.

Это не только позволяет двигателю развивать полную мощность, но и, что не менее важно, работать в скоростном диапазоне, который препятствует возникновению повреждений от детонации. Это, безусловно, повышает общую надежность и увеличивает срок службы двигателя.

Тип лодки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

- Правильное размещение груза в лодке (людей и оборудования) оказывает существенное влияние на  эксплуатационные характеристики лодки, например:

  - Смещение груза назад (в сторону кормы)

    - в целом увеличивает предельную скорость.

    - если же оно слишком велико, то это может вызвать эффект дельфинирования, т.е. лодка будет "козлить", подпрыгивать.

    - может вызвать слишком большое подскакивание носа лодки по большой зыби или небольшим волнам.

    - может увеличить опасность того, что волны начнут захлестывать и накрывать лодку при выходе из режима глиссирования.

  - Смещение груза вперед (в сторону носа)

    - улучшает скольжение по воде.

    - в целом улучшает движение по неспокойной воде.

    - если оно слишком велико, то может привести к уводу лодки влево или вправо (т.е. непроизвольному носовому рулению).

ФОРМА ДНИЩА

Для развития максимальной скорости днище лодки должно быть почти плоским в области соприкосновения с водной поверхностью и особенно прямым и гладким в продольном направлении.

1. «Ныряние» имеет место тогда, когда, глядя сбоку, днище вогнуто в продольном направлении. Когда лодка скользит/глиссирует, «ныряние» приводит к подъему днища лодки в области транца, при этом нос опускается, тем самым значительно увеличивая «смоченную» поверхность и снижая скорость. Вогнутость часто возникает тогда, когда при транспортировке на трейлере или во время хранения опора под лодкой  слишком смещена в сторону транца.

2. «Качание» – это прямая противоположность тому, что происходит от вогнутости днища и имеет место гораздо реже. «Качание» возникает, если, глядя сбоку, днище имеет выпуклую поверхность в продольном направлении, при этом лодка начинает сильно дельфинировать.

3. Шероховатость поверхностей: Мох, налипшие ракушки и т.п. на днище лодки или коррозия корпуса коробки передач ПЛМ увеличивают поверхностное трение и приводят к потере скорости. При необходимости поверхности следует чистить.

УГОЛ НАКЛОНА ПЛМ – ДИФФЕРЕНТ ЛОДКИ

ПОДЪЕМ ПЛМ ВВЕРХ “UP” (ИЗ ВОДЫ – ‘OUT”)

ОСТОРОЖНО

Слишком большой подъем ПЛМ вверх также может снизить устойчивость (плавучесть) некоторых высокоскоростных лодочных корпусов. Для корректировки неустойчивости при движении на высокой скорости мощность следует снижать ПОСТЕПЕННО, а перед возобновлением прежней скорости несколько поднять ПЛМ. (Резкое снижение мощности вызовет и резкое изменение рулевого момента и может привести к мгновенной дополнительной неустойчивости). В результате подъема ПЛМ вверх:

1. Нос будет задираться, увеличится верхний предел скорости.

2. Рулевой момент сильно сместится влево на лодках с одинарным ПЛМ с высотой транца менее 23“ (584мм).

3. Просвет между днищем лодки и подводными преградами увеличится.

4. Слишком большой подъем вызовет «козление», дельфинирование и/или кавитацию.

5. При подъеме выше водозаборника пониженный приток воды может привести к перегреву и повреждению двигателя.

НАКЛОН ПЛМ ВНИЗ “DOWN”(В ВОДУ - “IN”)

ОСТОРОЖНО

Слишком большой наклон ПЛМ вниз может вызвать нежелательные и/или небезопасные условия для рулевого управления. После всяких регулировок по изменению угла наклона ПЛМ (после перестановки пальца-фиксатора наклона в отверстиях) каждая лодка должна испытываться на управляемость. Результаты при наклоне ПЛМ вниз:

1. Улучшение режима глиссирования, особенно с тяжелым грузом на борту.

2. Улучшение движения по неспокойной воде с высокой зыбью.

3. Слишком большой наклон вниз может вызвать занос лодки вправо или влево (так называемое носовое руление).

4. Резкое смещение рулевого момента вправо  (или реже влево) на лодках с одинарным ПЛМ.

5. Улучшение режима глиссирования при ускорении (если поставить палец-фиксатор  угла наклона на одно отверстие ближе к транцу).

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Очень важно, чтобы во время монтажа все сквозные крепления через корпус были покрыты качественным герметиком морского исполнения. Проникновение воды в сердцевину транца и/или в корпус лодки приведет к дополнительному увеличению веса лодки (снижению КПД), разрушению корпуса и в конечном итоге к поломке элементов конструкции лодки.

КАВИТАЦИЯ

Кавитация вызывается воздушными пузырьками, которые образуются либо от острых краев или углов на коробке передач, либо от неровностей на лопастях самого гребного винта. При ударе о поверхность лопастей винта эти пузырьки лопаются, вызывая разъедание этой поверхности. При длительном воздействии это в конечном итоге приведет к разрушению (поломке) лопастей.

Двигатель

ДЕТОНАЦИЯ

Детонация в 2-тактном двигателе похожа на «стук» в двигателе автомобиля. По-другому ее можно определить как «дробь» или «звон» при ударах о жесть.

Детонация – это взрыв несгоревшей части топливной смеси с воздухом после возникновения искры на свече. Она создает в двигателе сильные ударные взрывные волны, и эти волны часто находят или создают слабые места, например, на своде поршня, головке цилиндра или прокладке, кольцах и пальцах поршня и роликовых подшипниках.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто встречающихся причин детонации в применяемых на судах 2-тактных двигателях:

- Слишком раннее зажигание.

- Использование бензина с низким октановым числом.

- Слишком большой шаг гребного винта (обороты двигателя ниже максимально рекомендованных).

- Бедная топливная смесь в области полностью открытой дроссельной заслонки.

- Свечи зажигания (слишком высокий тепловой диапазон) - несвоевременная искра – неправильный порядок работы цилиндров).

- Недостаточное охлаждение двигателя (старение или износ системы охлаждения).

- Отложения в камере сгорания или на поршне (что в результате приводит к более высокому коэффициенту компрессии).

Обычно детонацию можно устранить, если:

- правильно установить и отрегулировать двигатель;

- осуществлять техобслуживание и вовремя устранять причины детонации.

Повреждение поршня в результате детонации

# После полного затопления ПЛМ

Затопление в морской воде (Специальные инструкции)

После затопления, учитывая коррозийное воздействие морской воды на внутренние узлы и детали двигателя, перед запуском его необходимо полностью разобрать.

Затопление во время работы (Специальные инструкции)

При затоплении двигателя во время его работы увеличивается вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей. Если после подъема двигателя на поверхность и проворачивания маховика при снятых с двигателя свечах зажигания он не вращается свободно, то существует вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей (погнуты шатун и/или коленвал). Если это так, то необходимо разобрать блок двигателя.

Затопление двигателя в пресной воде (Плюс специальные инструкции)

- Поднять двигатель на поверхность как можно быстрее.

- Снять кожух.

- Промыть наружные поверхности и узлы ПЛМ чистой водой для удаления грязи, водорослей и т.д. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ запускать двигатель, если в блок двигателя попал  песок, т.к. это приведет к серьезному повреждению блока двигателя. При необходимости разобрать и прочистить блок двигателя.

- Снять свечи и максимально удалить воду из блока двигателя. Для этого положить двигатель горизонтально (вниз отверстиями под свечи зажигания) и вращать маховик, при этом большая часть воды стечет.

- Залить спирт в карбюратор (спирт свяжет воду). Вновь прокрутить маховик.

- Перевернуть двигатель и залить спирт в отверстия под свечи зажигания и прокрутить маховик.

- Перевернуть двигатель (вниз отверстиями под свечи зажигания) и залить машинное масло в отверстия карбюратора, одновременно вращая маховик для равномерного распределения масла по всему объему картера.

- Вновь перевернуть двигатель и залить приблизительно одну чайную ложку машинного масла в каждое отверстие под свечи зажигания. Опять провернуть маховик для распределения масла по всему объему цилиндров.

- Снять и прочистить карбюраторы и узел топливного насоса.

- Просушить провода и узлы электросистемы сжатым воздухом.

- Разобрать мотор стартера двигателя и просушить коллектор, щетки, контакты, якорь и другие подверженные коррозии части.

- Установить на свои места свечи, карбюраторы и топливный насос.

- Попробовать запустить двигатель, заправив его новым, свежим топливом. Если двигатель запустится, погонять его не менее одного часа для удаления из него всех остатков воды.

- Если двигатель не запустится, определить причину (топливо, электросистема, механика). Двигатель должен быть пущен в работу не позднее 2 часов после подъема ПЛМ из воды, иначе могут возникнуть серьезные повреждения внутренних узлов и деталей. Если это условие выполнить невозможно, необходимо разобрать двигатель и прочистить все узлы и детали. В максимально короткий срок залить масло.

# Выбор гребного винта

За подробной информацией о работе гребных винтов и судов обращаться к полномочному дилеру и заказать иллюстрированное издание информационного справочника «Что нужно знать о рабочих характеристиках гребных винтов Quicksilver и  судов» "What You Should Know  About  Quicksilver  Propellers...  and  Boat  Performance  Information"  (Часть № 90-86144-92).

Для обеспечения наилучшей работы выбранной модели ПЛМ на конкретной модели лодки выбрать такой гребной винт, который позволит двигателю работать в верхнем участке рекомендованного скоростного диапазона при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке лодки (см. Технические характеристики). Этот диапазон скоростей позволяет развивать лучшее ускорение при поддержании максимальной скорости лодки.

Если изменяющиеся условия (такие, как потепление атмосферного воздуха, увеличение относительной влажности, работа в водоемах на больших высотах над уровнем моря, увеличение загрузки лодки или загрязнение днища лодки/коробки шестерен) вызовут падение оборотов ниже рекомендованного скоростного диапазона, то, возможно, потребуется замена или чистка гребного винта для поддержания эффективной работоспособности и обеспечения долговечности ПЛМ.

Проверить скорость при полностью открытой дроссельной заслонке с помощью точного тахометра на двигателе, отрегулированном для работы в режиме сбалансированного рулевого управления (рулевое усилие в обоих направлениях одинаково), без «срыва» гребного винта.

Полный список имеющихся в наличии гребных винтов можно найти в «Каталоге принадлежностей и вспомогательных средств Quicksilver» (Quicksilver Accessory Guide).

- Выбрать такой гребной винт, который позволяет двигателю работать в верхнем участке рекомендованного скоростного диапазона при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке (см. «Технические характеристики» выше).  Для выбора гребного винта существует максимальное значение скорости двигателя, когда скорость лодки максимальна, а дифферент для этой скорости минимален. (При определении нужного гребного винта не следует использовать значения высокой скорости, вызванной слишком большим углом дифферента). Разница в скорости между винтами с разным шагом составляет 150-350 об/мин.

- Если работа при полностью открытой дроссельной заслонке ниже рекомендованного скоростного диапазона, винт НЕОБХОДИМО заменить на другой, с меньшим шагом, для того, чтобы предотвратить потерю КПД и возможное повреждение двигателя.

- После первоначальной установки винта может появиться необходимость замены его на другой, с меньшим шагом, при следующих общих условиях, ведущих к потере скорости:

  - Потепление атмосферного воздуха и увеличение относительной влажности;

  - Работа в водоемах на больших высотах  над уровнем моря;

  - Работа с поврежденным винтом или загрязненным днищем лодки или кожухом коробки передач;

  - Работа с увеличенной нагрузкой на лодку (дополнительное количество пассажиров, оборудования, буксирование водных лыжников и т.д.).

# Демонтаж и установка гребного винта

Демонтаж

- Переключить передачу ПЛМ в нейтральное положение (N).

- Снять провода со свечей зажигания, чтобы не допустить случайного запуска двигателя.

- Выпрямить стопорные усики шайбы, загнутые по бокам гайки крепления гребного винта.

- Заклинить винт деревянным брусом, вставив его между коробкой передач и винтом и отвернуть гайку гребного винта.

- Стянуть гребной винт с вала строго по оси в продольном направлении. Если винт заклинил на валу и не снимается, обратиться за помощью к полномочному дилеру.

Установка

ОСТОРОЖНО

Если гребной винт вращается при включенном сцеплении, то коленвал может провернуться и двигатель заведется. Чтобы предотвратить такой случайный запуск двигателя и возможные тяжелые травмы, вызванные ударом вращающегося винта, необходимо всегда переключать передачу ПЛМ в нейтральное положение и снимать провода со свечей зажигания при техобслуживании гребного винта.

ВНИМАНИЕ

Если винт на валу может перемещаться вперед и назад в продольном направлении, значит, ослабла гайка крепления винта. Затянуть гайку гребного винта. Работа со слабым креплением винта на валу может вызвать повреждение упорной втулки / ступицы винта и коробки шестерен при увеличении или снижении скорости или при переключении передач.

ВАЖНО: Для того, чтобы быть уверенным в том, что винт во время работы надежно сидит на валу, проводить периодическую проверку надежности затянутой гайки.

- Для облегчения последующего демонтажа гребного винта обильно смазать его шлицы одним из указанных ниже смазочных материалов фирмы Quicksilver:

- Антикоррозийной смазкой – Anti-Corrosion Grease

- Смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant

- Установить упорную втулку переднего хода на вал гребного винта.

- Винты с приводной ступицей типа Flo-Torque I Drive Hub Propellers. Установить на вал гребного винта упорную втулку переднего хода, гребной винт, держатель гайки в форме шайбы с контрящими усиками и гайку.

a – Упорная втулка переднего хода

b – Гребной винт

c – Держатель гайки (шайба с усиками)

d – Гайка гребного винта

- Винты с приводной ступицей типа Flo-Torque II Drive Hub Propellers. Установить на вал гребного винта упорную втулку переднего хода, гребной винт, съемную приводную гильзу, упорную втулку заднего хода, держатель гайки в форме шайбы с контрящими усиками и гайку.

a – Упорная втулка переднего хода

b – Гребной винт

c – Съемная приводная гильза

d – Упорная втулка заднего хода

e – Держатель гайки гребного винта (шайба с усиками)

f – Гайка гребного винта

- Насадить держатель (шайбу с усиками) гайки гребного винта на посадочные шипы. Чтобы не допустить проворачивания вала, заклинить винт, вставив деревянный брус между коробкой шестерен и гребным винтом и затянуть гайку с усилием до 55 фунт-футов (75 Н∙м), совмещая плоские стороны головки гайки гребного винта с усиками на держателе гайки.

a – Посадочные шипы

b – Усики

- После первого выхода в водный бассейн разогнуть усики шайбы, дозатянуть гайку и опять загнуть усики по сторонам гаечной головки. Периодически проверять надежность крепления гребного винта.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

УСТАНОВКА ПЛМ

# Оглавление

Стр.

Подъем ПЛМ 	1 D-1

Приводная штанга рулевого управления	1 D-1

Установка ПЛМ модели 40-50 ЛС 	1 D-2

ПЛМ 40-50 ЛС без струбцинного

винта с откидной ручкой 	1 D-2

ПЛМ 40-50 ЛС со струбцинным

винтом с откидной ручкой 	1 D-3

Установка ПЛМ 55-60 ЛС 	1 D-4

ПЛМ 55-60 ЛС без струбцинного

винта с откидной ручкой	1 D-4

ПЛМ 55-60 ЛС со струбцинным

винтом с откидной ручкой 	1 D-5

Кабельная разводка 	1 D-6

Соединения аккумулятора 	1 D-6

Дроссельная тяга и тяга

переключения передач моделей

40 и 50 ЛС	1 D-7

ПЛМ 40-50 ЛС - Установка тяги

переключения передач 	1 D-7

ПЛМ 40-50 ЛС -  Установка

дроссельной тяги 	1 D-8

Дроссельная тяга и тяга

переключения передач моделей

60 ЛС 	1 D-9

60 ЛС - Установка тяги

переключения передач 	1 D-9

60 ЛС -  Установка

дроссельной тяги 	1 D-10

Регулировка триммера 	1 D-11

# Подъем ПЛМ

Модели с электрическим запуском – Снять пластмассовую крышку со ступицы маховика. Ввернуть в маховик рымболт (подъемную петлю) как минимум на 5 оборотов. После окончания работ по подъему и установке ПЛМ вернуть на место пластмассовую крышку.

Модели с ручным запуском – Поднимать с помощью рымболта (подъемной петли).

# Приводная штанга рулевого управления

1. Установить приводную штангу рулевого управления, как показано на рисунке ниже.

Для моделей мощностью 40-60 ЛС

a – Спец. болт (Часть № 10-90041) Затянуть с усилием

до 20 фунт-футов (27.1 Н∙м)

b – Контргайка с нейлоновой вставкой - Nylon Insert

Locknut (Часть №11-34863) Затянуть с усилием до

20 фунт-фут. (27.1 Н∙м)

c – Шайба-разделитель (Часть №12-71970)

d – Плоская шайба (2)

e -  Контргайка с нейлоновой вставкой - Nylon Insert Locknut (Часть №11-34863) Затягивать гайку до ее посадки на место, а затем отвернуть на четверть (1/4) оборота.

f – Вставить болт в соответствующее отверстие.

ВАЖНО: Приводная штанга рулевого управления, которая соединяет рулевую тягу с двигателем, должна крепиться с помощью специального болта ("a" – Часть №10-90041) и самоконтрящихся гаек ("b" и "e" Часть №11-34863). Ни в коем случае не заменять эти гайки никакими другими (несамоконтрящимися гайками ), т.к. во время работы двигателя они могут под действием вибрации ослабнуть, отвернуться, что приведет к рассцеплению приводной тяги и двигателя.

ОСТОРОЖНО

Рассцепление приводной штанги рулевого управления может привести к потере контроля управления, лодка может неожиданно сделать  резкий и полный поворот. В результате этого потенциально опасного действия людей может выбросить за борт, подвергнув их  опасности получения тяжелых травм и риску смерти.

# Установка модели ПЛМ мощностью 40-50 ЛС

40-50 ЛС – Без струбцинных винтов с откидными ручками

a – Струбцина без винтов с откидными ручками

1. Отцентровать ПЛМ на транце.

2. Временно закрепить ПЛМ на транце с помощью струбцин, как показано ниже.

3. Разметить отверстия для четырех монтажных болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нормальном случае нужно просверлить 4 верхних монтажных размеченных отверстия. Это позволить поднять ПЛМ, не пересверливая отверстия. При необходимости для того, чтобы обойти имеющиеся преграды, использовать другие отверстия. (См. рис. ниже).

a – Верхние монтажные отверстия

4. Просверлить четыре монтажных отверстия сверлом диаметром 17/32 “ (13.5 мм).

5. Установить ПЛМ так, чтобы противокавитационная плита находилась на расстоянии 1 “ (25.4 мм) от днища лодки.

a – Противокавитационная плита

6. Крепить ПЛМ к транцу с помощью поставленного в комплекте крепежного материала, как показано на рисунке. Нанести на нерезьбовые части болтов (ни в коем случае не на резьбы) силиконовый герметик RTV Silicon Sealer.

85   >   Силиконовый герметик - RTV Silicon

Sealer (92-91601-1)

a – Болт диаметром 1/2 “ (12.7 мм) (4 шт.)

b – Плоская шайба (4)

c - Контргайка (4)

ОПАСНО

ПЛМ перед эксплуатацией должен быть правильно установлен на транец лодки и надежно закреплен четырьмя болтами, как показано на рисунках. Невыполнение этого требования по креплению ПЛМ может вызвать отрыв ПЛМ от транца, что приведет к тяжелым травмам,  смерти людей или поломке изделия и нанесению вреда окружающей среде.

Модели 40-50 ЛС со струбцинным винтом транцевого кронштейна

a – Струбцинный винт с откидными ручками

ОСТОРОЖНО

Во избежание отрыва ПЛМ от транца лодки при ударе о  подводную преграду или во время резкого крутого поворота ПЛМ ДОЛЖЕН устанавливаться на транец лодки одним из указанных ниже способов крепления: либо 1) крепиться напостоянно с помощью струбцинных кронштейнов, имеющих винты с откидной ручкой, и крепежных болтов (в поставке); либо 2) крепиться на транце с помощью крепежного комплекта Часть №812432A5 (по отдельной поставке). Невыполнение требования по правильному креплению ПЛМ на транце лодки с помощью кронштейнов и болтов или дополнительного крепежного комплекта может вызвать внезапный отрыв ПЛМ от транца лодки и привести к тяжелым травмам, смерти людей, повреждению лодки или потере ПЛМ.

1. Поставить ПЛМ по центру транца.

2. Спозиционировать ПЛМ так, чтобы противокавитационная плита была на расстоянии 1 “ (25.4 мм) от днища лодки.

a – Противокавитационная плита

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛМ с транцевыми кронштейнами струбцинного типа, которые имеют винты с откидными ручками, могут крепиться к транцу с помощью специального крепежного комплекта "a" (Quicksilver Accessory Outboard Mounting Kit (Часть № 812432A5), который обеспечивает быстрый монтаж / демонтаж ПЛМ. Перед сверлением каких бы то ни было отверстий в транце лодки см. прилагаемые к данному комплекту инструкции. При использовании поставляемого по отдельной поставке комплекта затянуть стопорные винты в нижних монтажных отверстиях.

a – Крепежный комплект ПЛМ (по дополнительной

поставке)

b – Стопорные винты

- Кронштейн – Тип №1 Просверлить под болты нижние отверстия диаметром 1/2“ (12.5мм).

- Кронштейн – Тип №2 Просверлить под болты нижние отверстия диаметром 3/8“ (9.5мм).

- Крепить ПЛМ к транцу с помощью поставленного в комплекте крепежного материала, как показано на рисунке. Нанести на нерезьбовые части болтов (ни в коем случае не на резьбы) силиконовый герметик RTV Silicon Sealer

Кронштейн Тип №1                       Кронштейн Тип №2

85   >   Силиконовый герметик - RTV Silicone

Sealer (92-91601-1)

a – Болт диаметром 1/2 “(12.7мм) (2 шт.)

b – Болт диаметром 3/8 “ (9.5 мм)  (2 шт.)

c – Плоская шайба (2)

d - Контргайка (2)

f – Винт с откидной ручкой. Надежно затянуть.

ОСТОРОЖНО

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не допускать, чтобы чашечкообразные шайбы на концах винтов с откидными ручками находились на расстоянии менее 1 дюйма (25,4 мм) от верхнего края (фактического) транца лодки; НЕ КРЕПИТЬ через прокладки.

# Установка модели ПЛМ мощностью 55-60 ЛС

ПЛМ 55-60 ЛС без струбцинного винта с откидной ручкой

a – Струбцина без винтов с откидными ручками

1. Отцентровать ПЛМ на транце.

2. Временно закрепить ПЛМ на транце с помощью струбцин, как показано ниже.

3. Разметить отверстия для четырех монтажных болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нормальном случае нужно просверлить 4 верхних размеченных монтажных отверстия (a). Это позволить поднять ПЛМ, не пересверливая отверстия. При необходимости для того, чтобы обойти имеющиеся преграды, использовать другие отверстия. (См. рис. ниже).

a – Верхние монтажные отверстия

4. Просверлить четыре монтажных отверстия сверлом диаметром 17/32 “ (13.5 мм).

- Установить ПЛМ так, чтобы противокавитационная плита находилась на расстоянии 1“ (25.4 мм) от днища лодки.

a – Противокавитационная плита

- Крепить ПЛМ к транцу с помощью поставленного в комплекте крепежного материала, как показано на рисунке. Нанести на нерезьбовые части болтов (ни в коем случае не на резьбы) силиконовый герметик RTV Silicon Sealer.

95   > Силиконовый герметик - RTV Silicon

Sealer (92-91601-1)

a – Болт диаметром 1/2 “ (12.7 мм) (4 шт.)

b – Плоская шайба (4)

c - Контргайка (4)

ОПАСНО

ПЛМ перед эксплуатацией должен быть правильно установлен на транец лодки и надежно закреплен четырьмя болтами, как показано на рисунках. Невыполнение этого требования по креплению ПЛМ может вызвать отрыв ПЛМ от транца, что приведет к тяжелым травмам,  смерти людей или поломке изделия и нанесению вреда окружающей среде.

Модели ПЛМ мощностью 55-60 ЛС со струбцинным винтом с откидной ручкой

a – Струбцинный винт с откидной ручкой

ОСТОРОЖНО

Во избежание отрыва ПЛМ от транца лодки при ударе о  подводную преграду или во время резкого крутого поворота ПЛМ ДОЛЖЕН устанавливаться на транец лодки одним из указанных ниже способов крепления: либо 1) крепиться напостоянно с помощью струбцинных кронштейнов, имеющих винты с откидной ручкой, и крепежных болтов (в поставке); либо 2) крепиться на транце с помощью крепежного комплекта Часть №812432A4 (по отдельной поставке). Невыполнение требования по правильному креплению ПЛМ на транце лодки с помощью кронштейнов и болтов или дополнительного крепежного комплекта может вызвать внезапный отрыв ПЛМ от транца лодки и привести к тяжелым травмам, смерти людей, повреждению лодки или потере ПЛМ.

- Установить ПЛМ по центру транца.

- Спозиционировать ПЛМ так, чтобы противокавитационная плита была на расстоянии 1 “ (25.4 мм) от днища лодки.

a – Противокавитационная плита

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛМ с транцевыми кронштейнами струбцинного типа, которые имеют винты с откидными ручками, могут крепиться к транцу с помощью специального крепежного комплекта "a" (Quicksilver Accessory Outboard Mounting Kit (Часть № 812432A4), который обеспечивает быстрый монтаж / демонтаж ПЛМ. Перед сверлением каких бы то ни было отверстий в транце лодки см. прилагаемые к данному комплекту инструкции.

a – Крепежный комплект ПЛМ (по дополнительной

поставке)

b – Стопорные винты

- Просверлить четыре монтажных отверстия диаметром 1/2 “ (12.7 мм).

- Крепить ПЛМ к транцу с помощью поставленного в комплекте крепежного материала, как показано на рисунке. Нанести на нерезьбовые части болтов (ни в коем случае не на резьбы) силиконовый герметик RTV Silicon Sealer

85   >   Силиконовый герметик - RTV Silicone

Sealer (92-91601-1)

a – Болт диаметром 1/2“ (12.7мм) (4 шт.)

b – Плоская шайба (4)

c – Контргайка (4)

d - Винт с откидной ручкой. Надежно затянуть.

ОСТОРОЖНО

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не допускать, чтобы чашечкообразные шайбы на концах винтов с откидными ручками находились на расстоянии менее 1 дюйма (25,4 мм) от верхнего края (фактического) транца лодки; НЕ КРЕПИТЬ через прокладки.

Кабельная разводка

ВАЖНО: Требование к сигнализации (звуковому излучателю) - Дистанционное управление или узел ключа зажигания должны быть соединены с излучателем звукового сигнала. Этот излучатель используется с сигнальной системой двигателя.

            - Проложить кабель проводки в нижний обтекатель.

a – Проложить кабель в нижний обтекатель

2. Соединить разъем кабеля. Скрепить обе части разъема держателем типа скоба.

a – Соединения гидросиловой системы Пауэр Трим

(Power Trim)

BLU/WHT – Син/Бел	GRN/WHT – Зел/Бел

TAN – Желт-корич	BRN/WHT – Корич/Бел

# Соединение проводов аккумуляторов

ОДИНАРНЫЙ ПЛМ

a – Красная изоляционная трубка  (Положительный (+))

b - Черная  изоляционная трубка (Отрицательный (-))

с – Аккумулятор, стартерный

СПАРЕННЫЙ ПЛМ

- Отрицательные (-) клеммы стартерных аккумуляторов соединить общим проводом («земля») (диаметр провода равен диаметру основного провода от аккумулятора двигателя).

a – Общий провод «земля» (сечение провода или его диам. тот же, что и у основного аккумуляторного провода) – соединить этим проводом отрицательные клеммы (-)

# Дроссельная тяга и тяга переключения передач модели 40 и 50 ЛС

Проложить и подсоединить тяги в дистанционный пульт управления в соответствии с инструкциями на дистанционный пульт управления.

Примечание: Сначала установить и подсоединить тягу переключения передач к двигателю, т.к. при переводе рычага переключения передач на дистанционном пульте из нейтрального положения первой начинает двигаться тяга переключения передач.

Установка тяги переключения передач на модели 40-50 ЛС

- Переключить дистанционное управление и ПЛМ на нейтралку.

- Измерить расстояние между посадочным штифтом и центром держателя ограничительной втулки.

a – Расстояние между посадочным штифтом и центром

держателя ограничительной втулки

b – Посадочный штифт

c – Держатель ограничительной втулки

- Надавить на конец тяги и утапливать его до тех пор, пока не почувствуется сопротивление. Сдвигая ограничительную втулку тяги, отрегулировать ее так, чтобы получить расстояние "а", измеренное по пункту 2 выше.

- Вставить втулку в отверстие в днище держателя втулки. Прикрепить тягу к штифту держателем (фиксатором).

a - Сдвигать втулку тяги до получения расстояния "а",

измеренного по пункту 2 выше.

b - Ограничительная втулка тяги

c - Держатель втулки. Вставить втулку в отверстие на

дне держателя

d – Держатель

- Проверить регулировку тяги передачи по следующим пунктам:

  - На дистанционном пульте управления переключить передачу на передний ход. Вал гребного винта должен войти в зацепление. Если он не входит в зацепление, то отрегулировать втулку, сдвинув ее ближе к концу тяги.

  - На дистанционном пульте управления переключить передачу на нейтралку. Вал гребного винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия по пунктам "a" и "b".

  - Проворачивая гребной винт, на дистанционном пульте управления переключить передачу на задний ход. Вал гребного винта должен войти в зацепление. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия с пункта "a" по пункт "c".

  - На дистанционном пульте управления вернуть передачу на нейтралку. Вал гребного винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее ближе к концу тяги. Повторить действия c пункта "a" по пункт "d".

Установка дроссельной тяги ПЛМ модели 40-50 ЛС

1. Установить дистанционное управление и ПЛМ на нейтралку.

2. Установить и присоединить тягу дроссельной заслонки к рычагу управления дроссельной заслонкой. Затянуть контргайку, а затем отпустить на четверть (1/4) оборота.

a – Дроссельная тяга

b – Нейлоновая шайба

c – Контргайка. Надежно затянуть. Затем отпустить на

четверть (1/4) оборота.

- Отрегулировать втулку так, чтобы установленная дроссельная тяга прижимала винт регулировки холостого хода к упору.

a - Ограничительная втулка на тяге. Отрегулировать

так, чтобы винт регулировки холостого хода был

прижат к упору.

b - Винт регулировки холостого хода

с - Ограничительная втулка. Вставить втулку в

верхнее отверстие.

- Проверить регулировку дроссельной тяги по  следующим пунктам:

  - Переключить ПЛМ несколько раз на скорость для того, чтобы задействовать дроссельную тягу. При переключении на задний ход обязательно немного проворачивать вал гребного винта.

b.	Вернуть передачу на дистанционном управлении на нейтралку. Вставить тонкий лист бумаги между винтом регулировки холостого хода и упором холостого хода. Регулировка считается правильной, когда лист бумаги можно вынуть без его порыва, но при этом он должен несколько тянуться, тормозиться. Если требуется, еще раз отрегулировать втулку на тяге.

a – Винт регулировки холостого хода

b – Упор холостого хода

- Закрепить держатель втулки на своем месте с помощью фиксатора-защелки.

a – Фиксатор-защелка тяги

# Дроссельная тяга и тяга переключения передач модели 60 ЛС

Проложить и подсоединить тяги в дистанционный пульт управления в соответствии с инструкциями на дистанционный пульт управления.

Примечание: Сначала установить и подсоединить тягу переключения передач к двигателю, т.к. при переводе рычага переключения передач на дистанционном пульте из нейтрального положения первой начинает двигаться тяга переключения передач.

Установка тяги переключения передач на модели 60 ЛС

# Переключить дистанционное управление и ПЛМ на нейтралку.

- Измерить расстояние между посадочным штифтом и центром держателя ограничительной втулки.

a – Расстояние между посадочным штифтом и центром

держателя ограничительной втулки

b – Посадочный штифт

c – Держатель ограничительной втулки

- Надавить на конец тяги и утапливать его до тех пор, пока не почувствуется сопротивление. Сдвигая ограничительную втулку тяги, отрегулировать ее так, чтобы получить расстояние "а", измеренное по пункту 2 выше.

- Вставить втулку в отверстие в днище держателя втулки. Затянуть тягу на штифте контргайкой.

a - Сдвигать втулку тяги до получения расстояния "а",

измеренного по пункту 2 выше.

b - Ограничительная втулка тяги

c - Держатель втулки. Вставить втулку в отверстие на

дне держателя.

d - Нейлоновая шайба

e - Контргайка. Надежно затянуть. Затем отпустить на

четверть (1/4) оборота.

- Проверить регулировку тяги передачи по следующим пунктам:

  - На дистанционном пульте переключить передачу на передний ход. Вал гребного винта должен войти в зацепление. Если он не входит в зацепление, то отрегулировать втулку, сдвинув ее ближе к концу тяги.

  - На дистанционном пульте переключить передачу на нейтралку. Вал гребного винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия по пунктам "a" и "b".

  - Проворачивая гребной винт, на дистанционном пульте  переключить передачу на задний ход. Вал гребного винта должен войти в зацепление. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия с пункта "a" по пункт "c".

  - На дистанционном пульте вернуть передачу на нейтралку. Вал гребного винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее ближе к концу тяги. Повторить действия c пункта "a" по пункт "d".

# Установка дроссельной тяги на ПЛМ модели 60 ЛС

1. Установить дистанционное управление и ПЛМ на нейтралку.

2. Установить и присоединить тягу дроссельной заслонки к рычагу управления дроссельной заслонкой. Затянуть контргайку, а затем отпустить на четверть (1/4) оборота.

a – Дроссельная тяга

b – Нейлоновая шайба

c – Контргайка. Надежно затянуть. Затем отпустить на

четверть (1/4) оборота.

- Отрегулировать втулку так, чтобы установленная дроссельная тяга прижимала винт регулировки холостого хода к упору.

a - Ограничительная втулка на тяге. Отрегулировать

так, чтобы установленная дроссельная тяга

прижимала винт регулировки холостого хода к

упору.

b - Винт регулировки холостого хода

с - Ограничительная втулка. Вставить втулку в

верхнее отверстие.

- Проверить регулировку дроссельной тяги по  следующим пунктам:

  - Переключить ПЛМ несколько раз на скорость для того, чтобы задействовать дроссельную тягу. При переключении на задний ход обязательно немного проворачивать вал гребного винта.

b.	Вернуть передачу на дистанционном управлении на нейтралку. Вставить тонкий лист бумаги между винтом регулировки холостого хода и упором холостого хода. Регулировка считается правильной, когда лист бумаги можно вынуть без его порыва, но при этом он должен несколько тянуться, тормозиться. Если требуется, еще раз отрегулировать втулку на тяге.

a – Винт регулировки холостого хода

b – Упор холостого хода

- Закрепить держатель втулки на своем месте с помощью фиксатора-защелки.

a – Фиксатор-защелка тяги

# Регулировка триммера

Для компенсации рулевого момент триммер может быть в определенных пределах отрегулирован так, чтобы снизить влияние несбалансированности рулевого управления.

Отрегулировать триммер так, как указано ниже:

- Если лодку ведет или тянет больше вправо, сдвинуть задний край (сбегающую кромку) триммера вправо.

2. Если лодку ведет или тянет больше влево, сдвинуть задний край (сбегающую кромку) триммера влево.

a - Триммер

ПРИМЕЧАНИЕ:  Регулировка триммера не будет иметь большого влияния на компенсацию рулевого момента, если ПЛМ установлена так, что ее противокавитационная плита находится на 2 и более дюйма (50мм) выше уровня днища лодки.

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

ЗАЖИГАНИЕ

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	2A-1

Специальный инструмент 	2A-1

Маховик и статор (электр. запуск) 	2A-2

Маховик и статор (ручной запуск) 	2A-3

Электрические узлы и детали

модели 40/50 	2A-4

Электрические узлы и детали

модели 55/60 	2A-6

Принцип работы 	2A-8

Зарядка конденсатора МРК №1 (CDM#1)	2A-8

Зарядка конденсаторов МРК №2

(CDM#2) и МРК №3 (CDM#3)	2A-9

Цепь пусковой катушки

цилиндра №1 	2A-10

Цепь катушки зажигания 	2A-11

Цепь останова 	2A-12

Цепь ограничителя оборотов 	2A-13

Описание элементов зажигания 	2A-14

Разрядно-емкостной

модуль МРК (CDM) 	2A-14

Пусковая катушка 	2A-14

Узел статора  	2A-14

Маховик 	2A-14

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей МРК (Часть №827509) 	2A-15

МРК (Часть №827509) 	2A-15

Тестер-индикатор  зазора свечей

зажигания Часть №91-850439 	2A-15

Испытательный кабель для МРК

Часть №84-825207A2 	2A-15

Поиск и устранение неисправностей

в цепи диода МРК схемы останова 	2A-16

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в модуле МРК	2A-17

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в модуле МРК 	2A-18

Процедуры проверки зажигания 	2A-20

Проверка напряжений авометром 	2A-20

Измерение сопротивлений 	2A-21

Демонтаж и установка маховика 	2A-22

Демонтаж и установка статора 	2A-23

Пусковой узел 	2A-23

Разрядно-емкостной модуль МРК 	2A-24

# Технические характеристики

| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Тип | Разрядно-емкостной |
| --- | --- | --- |
|  | Тип свечей зажигания | NGKBP8H-N-10 |
|  |  | *NGKBPZ8H-N-10 |
|  |  | NGK BUZ8H |
|  |  | NGKBP8HS-10 |
|  | Зазор свечи зажигания | 0.040“ (1.0мм) |
|  | Порядок работы цилиндров | 1-2-3 |
| УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ) | Угол опережения зажигания холостого хода | ВМТ±2° ** |
|  | Мак. угол опережения |  |
|  | при скорости «заводки» / запуска |  |
|  | - для моделей 40/50/60 | 24° до ВМТ ** |
|  | - для моделей 55/60 Seapro-Marathon | 18° до ВМТ ** |
|  | при 5000 об/мин |  |
|  | - для моделей 40/50/60 | 22° до ВМТ ** |
|  | - для моделей 55/60 Seapro-Marathon | 16° до ВМТ ** |

* Свеча зажигания с (резистивным) подавлением

** ВМТ – верхняя мертвая точка

# Специальный инструмент

1. Инструмент для фиксации маховика при демонтаже - Flywheel Holder 91-52344

2. Съемник маховика - Flywheel Puller 91-73687A2

3. Стрелочный авометр - Volt/Ohm/DVA Meter 91-99750A1

4. Индикатор зазора свечи зажигания - Spark Gap Tester 91 -63998A1

5. Испытательный кабель для модулей МЗЗ и МРК - TPI/CDM Test Harness 84-825207A2

6. Индикатор зазора свечей зажигания - Spark Gap Tester 91 –850439

# Маховик и статор (Электрический запуск)

51   >   Герметик - Loctite222 (92-809818)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Крышка маховика |  |  |  |
| 2 | 1 | Гайка |  | 100 | 135.6 |
| 3 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Маховик |  |  |  |
| 5 | 1 | Статор |  |  |  |
| 6 | 4 | Винт (M5 x 30) | 60 | 5 | 6.8 |
| 7 | 1 | Пусковая катушка |  |  |  |
| 8 | 1 | Шарик поворотного механизма |  |  |  |
| 9 | 1 | Основание поворотного механизма |  |  |  |
| 10 | 2 | Кабельная стяжка |  |  |  |

# Маховик и статор (Ручной запуск)

51   >   Герметик - Loctite222 (92-809818)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Маховик |  |  |  |
| 2 | 1 | Гайка |  | 100 | 135.6 |
| 3 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Статор |  |  |  |
| 5 | 4 | Винт (M5 x 30) | 60 | 5 | 6.8 |
| 6 | 1 | Пусковая катушка |  |  |  |
| 7 | 1 | Шарик поворотного механизма |  |  |  |
| 8 | 1 | Основание поворотного механизма |  |  |  |
| 9 | 2 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 10 | 2 | Заглушка |  |  |  |

# Электрические узлы и детали модели 40/50

25   > Жидкий неопрен - Liquid Neoprene (92-25711-2)

# Электрические узлы и детали модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Основание – для моделей с электрозапуском |  |  |  |
| 2 | 1 | Винт (M5x 12) | 40 | 3.3 | 4.5 |
| 3 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Стяжка |  |  |  |
| 5 | 1 | Ограничитель оборотов (для моделей с руч. запуском) |  |  |  |
|  | 1 | Ограничитель оборотов |  |  |  |
| 6 | 1 | Зажим |  |  |  |
| 7 | 3 | Винт (M5 x 12) | 40 | 3.3 | 4.5 |
| 8 | 1 | Соленоид в сборе |  |  |  |
| 9 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 10 | 2 | Прокладка-проходник |  |  |  |
| 11 | 2 | Винт (M6 X 25) (для моделей с электрозапуском) | 60 | 5 | 6.8 |
| 12 | 2 | Гайка (1/4-20) | 30 | 2.5 | 3.4 |
| 13 | 2 | Гровершайба |  |  |  |
| 14 | 1 | Кабель |  |  |  |
| 15 | 1 | Кабель |  |  |  |
| 16 | 2 | Гайка | 20 |  | 2.3 |
| 17 | 1 | Регулятор напряжения |  |  |  |
| 18 | 2 | Винт (M6 x 35) | 60 | 5 | 6.8 |
| 19 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 20 | 1 | Колпачок на свечу зажигания |  |  |  |
| 21 | 1 | Провод аккумулятора (Отрицательный (-)) |  |  |  |
| 22 | 1 | Шайба (в количестве 3 шт. на моделях с электрозапуском) |  |  |  |
| 23 | AR | Стяжка |  |  |  |
| 24 | 2 | Винт (M6X 25) | 40 | 3.3 | 4.5 |
| 25 | 1 | Провод |  |  |  |
| 26 | 1 | Винт (M8 X 20) (Руч. запуск) | 30 | 2.5 | 3.4 |
| 27 | 1 | Винт (M6 x 10) (Руч. запуск) | 60 | 5 | 6.8 |
| 28 | 2 | Хомутик (в количестве 3 шт. на моделях с электрозапуском) |  |  |  |
| 29 | 1 | Кабель в сборе от двигателя (Электрозапуск) |  |  |  |
| 30 | 1 | Предохранитель |  |  |  |
| 31 | 3 | Прокладка-проходник |  |  |  |
| 32 | 3 | Втулка |  |  |  |
| 33 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 34 | 3 | Винт (M6x 25) | 100 | 8.3 | 11.3 |
| 35 | 1 | Кабель системы зажигания |  |  |  |
| 36 | 2 | Модуль МРК (CDM) в сборе (выводы 5”) |  |  |  |
|  | 1 | Модуль МРК (CDM) (выводы 8”) |  |  |  |
| 37 | 3 | Высоковольтный провод |  |  |  |
| 38 | 3 | Колпачок на свечу зажигания |  |  |  |
| 39 | 3 | Свеча зажигания (NGK#BP8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
|  | 3 | Свеча зажигания (NGK#BPZ-8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
|  | 3 | Свеча зажигания (NGK#BUZ8H) | 240 | 20 | 27.1 |
| 40 | 6 | Винт (M6x 14) | 60 | 5 | 6.8 |
| 41 | 1 | Кабель / жгут питания (Руч. запуск) |  |  |  |
| 42 | 1 | Кабель / жгут в сборе |  |  |  |
| 43 | 1 | Кабель в сборе со штырьками для измерительного прибора (Руч. запуск) |  |  |  |
|  | 1 | Кабель в сборе со штырьками для измерительного прибора (Электрозапуск) |  |  |  |

# Электрические узлы и детали модели 55/60

6    >   Смазка, диэлектрическая - Dielectric Grease (92-823506-1)

25   >   Жидкий неопрен - Liquid Neoprene (92-25711-2)

# Электрические узлы и детали модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Основание – для моделей с электрозапуском |  |  |  |
| 2 | 1 | Винт (M5x 12) | 40 | 3.3 | 4.5 |
| 3 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Стяжка |  |  |  |
| 5 | 1 | Ограничитель оборотов (для моделей с руч. запуском) |  |  |  |
|  | 1 | Ограничитель оборотов |  |  |  |
| 6 | 1 | Зажим |  |  |  |
| 7 | 3 | Винт (M5 x 12) | 40 | 3.3 | 4.5 |
| 8 | 1 | Соленоид в сборе |  |  |  |
| 9 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 10 | 2 | Прокладка-проходник |  |  |  |
| 11 | 2 | Винт (M6 X 25) (для моделей с электрозапуском) | 60 | 5 | 6.8 |
| 12 | 2 | Гайка (1/4-20) | 30 | 2.5 | 3.4 |
| 13 | 2 | Гровершайба |  |  |  |
| 14 | 1 | Кабель |  |  |  |
| 15 | 1 | Кабель |  |  |  |
| 16 | 2 | Гайка | 20 |  | 2.3 |
| 17 | 1 | Регулятор напряжения |  |  |  |
| 18 | 2 | Винт (M6 x 35) | 60 | 5 | 6.8 |
| 19 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 20 | 1 | Колпачок на свечи зажигания |  |  |  |
| 21 | 1 | Провод аккумулятора (Отрицательный (-)) |  |  |  |
| 22 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 23 | AR | Стяжка |  |  |  |
| 24 | 2 | Винт (M6X 25) | 40 | 3.3 | 4.5 |
| 25 | 1 | Провод |  |  |  |
| 26 | 1 | Винт (M8 X 20) (Руч. запуск) | 30 | 2.5 | 3.4 |
| 27 | 1 | Винт (M6 x 10) (Руч. запуск) | 60 | 5 | 6.8 |
| 28 | 3 | Хомутик (в количестве 2 шт. на моделях с руч. запуском) |  |  |  |
| 29 | 1 | Кабель в сборе от двигателя (Электрозапуск) |  |  |  |
| 30 | 1 | Предохранитель |  |  |  |
| 31 | 1 | Заглушка |  |  |  |
| 32 | 3 | Прокладка-проходник |  |  |  |
| 33 | 3 | Втулка |  |  |  |
| 34 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 3 | Винт (M6x 25) | 100 | 8.3 | 11.3 |
| 36 | 1 | Кабель системы зажигания |  |  |  |
| 37 | 3 | Модуль МРК в сборе |  |  |  |
| 38 | 3 | Высоковольтный провод |  |  |  |
| 39 | 3 | Колпачок на свечи зажигания |  |  |  |
| 40 | 3 | Свеча зажигания (NGK# BP8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
|  | 3 | Свеча зажигания (NGK#BPZ-8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
|  | 3 | Свеча зажигания (NGK#BUZ8H) | 240 | 20 | 27.1 |
|  | 3 | Свеча зажигания (NGK#BP8HS-10) | 240 | 20 | 27.1 |
| 41 | 6 | Винт (M6x 14) | 60 | 5 | 6.8 |
| 42 | 1 | Провод питания в сборе Руч. запуск |  |  |  |
| 43 | 1 | Провод в сборе |  |  |  |

# Принцип работы

# Система зажигания основана на принципе работы от генератора с разрядом конденсатора без прерывателя. К основным элементам системы зажигания относятся: маховик, статор, пусковой узел (катушка), разрядно-емкостные модули (МРК) и свечи зажигания. Каждый разрядно-емкостной модуль выполняет функции комбинированного коммутатора (переключателя) и вторичной катушки зажигания.

Зарядка конденсатора МРК №1

Узел статора смонтирован на блоке под маховиком и содержит 3 последовательно включенных обмотки КАТУШЕК ЗАРЯДА КОНДЕНСАТОРА.  По внешней окружности маховика внутри его обода встроены 6 постоянных магнитов. При вращении маховика магниты пробегают катушки заряда конденсатора, возбуждая переменный ток (напряжением 260-320 вольт). Далее напряжение переменного тока подается на МОДУЛИ РАЗРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ (МРК), где оно преобразуется (выпрямляется) в напряжение постоянного тока и накапливается на конденсаторе. Обратная цепь напряжения статора идет через общий провод другого модуля МРК и обратно через провод зарядной катушки этого другого МРК на катушки заряда конденсатора.

a - Катушки заряда аккумулятора 	f - МРК №3 (CDM #3)

b - Пусковые катушки 	g - Ограничитель оборотов (не на всех моделях)

c - Катушки заряда конденсатора 	h - К ключу зажигания

d - МРК №1 (CDM #1)	i - Выключатель останова

e - МРК №2 (CDM #2)	j - К регулятору напряжения

Зарядка конденсаторов МРК №2 и №3

При вращении маховика магниты пробегают катушки заряда конденсатора, возбуждая переменный ток (напряжением 260-320 вольт).  Далее импульсы напряжения противоположной полярности подается на МОДУЛИ РАЗРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ (МРК), где это напряжение преобразуется в напряжение постоянного тока и накапливается на конденсаторе. Обратная цепь напряжения статора идет через общий провод другого МРК и обратно через провод катушки заряда этого другого  МРК на катушки заряда конденсатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратная цепь напряжения статора МРК №1 (CDM #1) идет либо через модуль МРК №2 (CDM #2), либо через МРК №3 (CDM #3). Обратная цепь напряжения для МРК №2 (CDM #2) и МРК №3 (CDM #3) идет через МРК №1 (CDM #1). Если провод статора №1 отсоединился, то двигатель заглохнет (цепь статора будет разорвана, в результате чего конденсаторы заряжаться не будут).

a - Катушки заряда аккумулятора 	f - МРК №3 (CDM #3)

b - Пусковые катушки 	g - Ограничитель оборотов (не на всех моделях)

c - Катушки заряда конденсатора 	h - К ключу зажигания

d - МРК №1 (CDM #1)	i - Выключатель останова

e - МРК №2 (CDM #2)	j - К регулятору напряжения

Цепь пусковой катушки цилиндра № 1

ПУСКОВОЙ узел (также расположенный под маховиком) содержит по одной катушке на каждый цилиндр. Эти катушки расположены у центральной втулки / ступицы маховика.  На втулке смонтирован постоянный магнит с двусторонним изменением направления магнитного потока N-S. При вращении маховика поток магнитных силовых линий с полярностью N-S проходит через пусковые катушки, возбуждая в них импульсы тока определенного напряжения, которое поступает в соответствующий резистивно-емкостной модуль (МРК). Положительный импульс (N-S) напряжения открывает тиристорный электронный ключ (SCR) в разрядно-емкостном модуле (МРК), который разряжает напряжение на конденсаторе через первичные обмотки катушки. Импульс цепи обратного напряжения проходит от МРК через общий провод («земля») и возвращается через пусковой общий провод («земля»).

a - Катушки заряда аккумулятора 	f - МРК №3 (CDM #3)

b - Пусковые катушки 	g - Ограничитель оборотов (не на всех моделях)

c - Катушки заряда конденсатора 	h - К ключу зажигания

d - МРК №1 (CDM #1)	i - Выключатель останова

e - МРК №2 (CDM #2)	j - К регулятору напряжения

Цепь катушки зажигания

Когда импульсы напряжения с конденсатора проходят через первичные обмотки катушки зажигания, они наводят (возбуждают) ток во вторичных обмотках катушки зажигания. Напряжение на вторичных обмотках увеличивается, при этом ток возрастает, пробивает зазор на свече (т.е. создает искру) и утекает на «землю». При необходимости вторичное напряжение может повыситься прибл. до 40000 вольт. Разрядное напряжение проходит через общий провод «земля» модуля МРК, замыкая цепь прохождения вторичного напряжения.

a - Катушки заряда аккумулятора 	f - МРК №3 (CDM #3)

b - Пусковые катушки 	g - Ограничитель оборотов (не на всех моделях)

c - Катушки заряда конденсатора 	h - К ключу зажигания

d - МРК №1 (CDM #1)	i - Выключатель останова

e - МРК №2 (CDM #2)	j - К регулятору напряжения

Цепь останова

При останове двигателя ключ зажигания замыкается, обеспечивая утечку тока заряда конденсатора от статора непосредственно на «землю».

ПРИМЕЧАНИЕ: В модуле МРК имеется диод Зенера (не показан, т.к. не позволяет формат рисунка). Если пусковой импульс не поступает на тиристорный ключ, то этот диод ограничивает заряд конденсатора (и тем самым исключает возможный сбой).

a - Катушки заряда аккумулятора 	f - МРК №3 (CDM #3)

b - Пусковые катушки 	g - Ограничитель оборотов (не на всех моделях)

c - Катушки заряда конденсатора 	h - К ключу зажигания

d - МРК №1 (CDM #1)	i - Выключатель останова

e - МРК №2 (CDM #2)	j - К регулятору напряжения

Цепь ограничителя оборотов

Когда ключ зажигания поворачивают в положение ВКЛ (ON), ограничитель оборотов включается по сигналу, который поступает по фиолетовому проводу. По сигналу, который поступает от пусковой катушки (по коричневому проводу), ограничитель определяет скорость двигателя или число оборотов в минуту. Если скорость двигателя превысит заданное число оборотов, ограничитель замкнет зарядный ток конденсатора в модуле МРК (CDM) на землю. Напряжение конденсатора через черный/желтый провода поступает в ограничитель оборотов и на «землю» двигателя по черному проводу.

a - Катушки заряда аккумулятора 	f - МРК №3 (CDM #3)

b - Пусковые катушки 	g - Ограничитель оборотов (не на всех моделях)

c - Катушки заряда конденсатора 	h - К ключу зажигания

d - МРК №1 (CDM #1)	i - Выключатель останова

e - МРК №2 (CDM #2)	j - К регулятору напряжения

# Описание элементов зажигания

Разрядно-емкостной модуль МРК (CDM)

Каждый модуль содержит катушку зажигания и цепи усиления, которые обеспечивают выдачу напряжения прибл. 45000 вольт на свечи зажигания.

Пусковая катушка

Расположена под маховиком. Вырабатывает импульсы под действием индукции от одного магнита на ступице маховика. Эти пусковые импульсы посылаются в разрядно-емкостной модуль МРК.

Узел статора

В узле статора под маховиком расположены 12 катушек (в статоре на моделях с ручным запуском 6 катушек), 3 зарядных катушки зажигания и 9 (3 на моделях с ручным запуском) соединенных последовательно вспомогательных катушек, которые обеспечивают выдачу напряжения на модули МРК и аккумулятор и вспомогательные цепи соответственно.

Маховик

По окружности маховика расположены 6 магнитов (12 полюсов). Один магнит находится на внутренней ступице / втулке, предназначенный для пускового узла / катушки. Периферические магниты предназначены для выдачи импульсов на катушки заряда аккумулятора и зарядные катушки зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан маховик для модели с электрозапуском.

# Алгоритм поиска и устранения неисправностей в разрядно-емкостном модуле МРК (CDM) (Часть № 827509)

Таблица №1

| Шаг | Действие | Значение | Да | Нет | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить состояние и исправность высоковольтных проводов, свечей зажигания и колпачков на свечах. Осмотреть провода на потертость, износ, порезы. Визуальная проверка. | – | Шаг 2 | Заменить неисправный элемент Шаг 2 | Высоковольтный щуп Часть № 84-813706A56 |
| 2 | Проверить исправность 4-штырькового разъема Визуальная проверка. | – | Шаг 3 | Отремонтиро-вать или заменить элементы разъема Шаг 3 | – |
| 3 | Проверить Общ провод («земля») от модуля МРК (CDM) к блоку. | не более 0.2 Ома | Шаг 4 | Отремонтиро-вать цепь провода «земля» Шаг 4 | Авометр Часть № 91-99750 Испытательный кабель Часть № 84-825207A2 |
| 4 | С помощью индикатора зазора свечей зажигания проверить все модули МРК (CDM) при «заводке» / запуске. Искра на всех МРК? Искра пробивает зазор 7/16 “ (11.11мм)? | Зазор 7/16“ (11.11мм ) | Если искра есть хотя бы на одном МРК (CDM), продолжить проверку по Таблице №3 | Продолжить по Таблице №2 | Индикатор зазора свечей зажигания Часть № 91-850439 |

МРК (CDM) (Часть № 827509)

a – «Земля»

b - Черный/Желтый

c – Соединение пускового узла / катушки

d – Соединение статора

Индикатор зазора свечей зажигания Часть №91–850439;

Испытательный кабель модуля МРК (CDM) Часть №84-825207A2

Поиск и устранение неисправности на диоде останова в модуле МРК (CDM)

2-цилиндровый двигатель:

МРК №1 (CDM #1) получает зарядный ток по цепи «земля» через МРК №2 (CDM #2).

МРК №2 (CDM #2) получает зарядный ток по цепи «земля» через МРК №1 (CDM #1).

Короткое замыкание на диоде в одном из модулей. Второй модуль не выдаст искры из-за КЗ на диоде первого модуля.

3-цилиндровый двигатель:

МРК №1 (CDM #1) получает зарядный ток по цепи «земля» через МРК №2 (CDM #2) или МРК №3 (CDM #3).

МРК №2 (CDM #2) и МРК №3 (CDM #3) получают зарядный ток по цепи «земля» через МРК №1 (CDM #1).

Короткое замыкание на диоде в МРК №1 (CDM #1).  Модули МРК №2 (CDM #2) и МРК №3 (CDM #3) не выдадут искры из-за КЗ на этом диоде.

Короткое замыкание на диоде в МРК №2 (CDM #2) или МРК №3 (CDM #3). Модуль МРК №1 (CDM #1) не выдаст искры из-за КЗ на диодах одного из этих модулей.

4-цилиндровый двигатель:

МРК №1 (CDM #1) и МРК №2 (CDM #2) получают зарядный ток по цепи «земля» через МРК №3 (CDM #3) или МРК №4 (CDM #4).

МРК №3 (CDM #3) и МРК №4 (CDM #4) получают зарядный ток по цепи «земля» через МРК №1 (CDM #1) или МРК №2 (CDM #2).

Короткое замыкание на диоде в МРК №1 (CDM #1) или МРК №2 (CDM #2).  Модули МРК №3 (CDM #3) и МРК №4 (CDM #4) не выдадут искры из-за КЗ на диодах одного из этих модулей.

Короткое замыкание на диоде в МРК №3 (CDM #3) или МРК №4 (CDM #4). Модули МРК №1 (CDM #1) и МРК №2 (CDM #2) не выдадут искры из-за КЗ на диодах одного из этих модулей.

6-цилиндровый двигатель:

Все модули получают зарядный ток по цепи «земля» отдельно (независимо) через белые выводы статора.

Короткое замыкание в каком-либо одном из модулей МРК (CDM). Как минимум два других модуля МРК (CDM) не выдадут искры из-за КЗ на диоде одного из этих модулей.

# Алгоритм поиска и устранения неисправностей в модуле МРК (CDM)

Таблица №2 [Нет искры ни от одного из модулей МРК (CDM)]

| Шаг | Действие | Значение | Да | Нет | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключ зажигания в положении ВКЛ (ON): Проверить контакт между Чер/Желт проводом кабеля и «землей». | Контакта нет. Обрыв R=( | Шаг 2 | Отремонтировать или заменить неисправный элемент. Прогнать двигатель для | Авометр Часть № N91-99750 |
|  | На этом шаге проверяются: |  |  | проверки ремонта. |  |
|  | Выключатель останова «стропка» |  |  | Шаг 6 |  |
|  | Ключ зажигания |  |  |  |  |
|  | Ограничитель оборотов (внешний) |  |  |  |  |
|  | Исправность, износ Чер/Желт провода |  |  |  |  |
|  | Цепь останова в МРК (CDM) |  |  |  |  |
| 2 | Проверить статор Сопротивление между Зел/Бел и Бел/Зел При запуске напряжение при обрыве цепи должно быть не менее 100 вольт по показаниям авометра. | 660-710 Ом 2-, 3- и 4-цил. модели 990- 1210 Ом 6-цил модели. | Шаг 3 | Заменить статор. Прогнать двигатель для проверки ремонта. Шаг 6 | Авометр Часть № N91-99750 |
| 3 | Проверить выход пусковой катушки и выход датчика положения коленвала: Запускать («заводить») с отсоединенным МРК (CDM). Запускать («заводить») с подсоединенным МРК (CDM). | 1 вольт или более – МРК (CDM) отсоединен. 0.2-5 вольт – МРК (CDM) подсоединен. | Шаг 5 | 2-, 3-, и 4-цил. Заменить пуск. катушку. Прогнать двигатель для проверки ремонта. - Шаг 6. 6-цил. – Шаг 4. | Авометр Часть №91-99750 Испытатель. кабель МЗЗ/МРК (TPI/CDM) Часть №84-825207A2 |
| 4 | Модели 6-цилидровые с V-образным расположением цилиндров Проверить сопротивление датчика положения коленвала | 900 – 1300 Ом | Шаг 5 | Заменить датчик положения коленвал. Прогнать двигатель для проверки ремонта. Шаг 6 | Авометр Часть №N91-99750 |
| 5 | Проверить все МРК при запуске («при заводке») с помощью индикатора зазора свечей зажигания. Искра на всех МРК (CDM)? Искра пробивает зазор 7/16 “ (11.11 мм)? | Зазор 7/16“ (11.11мм) | Шаг 6 | Проверить по всем предыдущим шагам. | Индикатор зазора свечи Часть №91-850439 |
| 6 | Если пропуски зажигания повторяются: Проверит авометром параметры статора и пусковой катушки при всех рабочих скоростях. * | Статор: 200 вольт и более Пусковая катушка: 2 вольта и более. | Прогнать двигатель для проверки ремонта. КОНЕЦ. | Смотри * Примечание ниже | Авометр Часть №91-99750 Испытатель. кабель МЗЗ/МРК (TPI/CDM) Часть №84-825207A2 |

* Примечание: Проверка статора всего лишь локализует неисправность до зарядной пары модулей МРК. Для определения неисправного МРК (CDM) необходима дальнейшая проверка. Рекомендуется отсоединять один из зарядной пары модулей МРК (CDM).

# Алгоритм поиска и устранения неисправностей в модуле МРК (CDM)

Таблица №3 [Искра хотя бы на одном модуле МРК (CDM)]

| Шаг | Действие | Значение | Да | Нет | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить сопротивление ВСЕХ модулей МРК (CDM). | См. таблицу | Шаг 3 | Заменить любой МРК, который не проходит по тех. характеристикам, даже если он выдает искровой импульс. Шаг 2 | Авометр Часть №91-99750 |
| 2 | Проверить все МРК при запуске с помощью индикатора зазора свечей зажигания Искра на всех МРК (CDM)? Искра пробивает зазор 7/16 “ (11.11 мм)? | Зазор 7/16 “ (11.11мм) | Прогнать двигатель для проверки ремонта. Шаг 6 | Шаг 3 | Индикатор зазора свечей зажигания Часть №91-850439 |
| 3 | Проверить выход пусковой катушки: «Заводить» / запускать с отсоединенным МРК (CDM). «Заводить» / запускать с подсоединенным МРК (CDM). | 1 вольт и более – МРК (CDM) отсоединен. 0.2-5 вольт – МРК (CDM) подсоединен. | Шаг 5 | 2-, 3- и 4-цил. Заменить пусковую катушку Прогнать ДВС для проверки ремонта - Шаг 6 6-цил. - Шаг 4 | Авометр Часть №91-99750 Испытатель. кабель МЗЗ/МРК (TPI/CDM) Часть №84-825207A2 |
| 4 | 6-цилиндровые модели с V-образным расположением цилиндров. Проверить сопротивление датчика положения коленвала | 900- 1300 Ом | Шаг 5 | Заменить датчик положения коленвала Погнать двигатель для проверки ремонта Шаг 6 | Авометр Часть №91-99750 |
| 5 | Проверить все МРК при запуске с помощью индикатора зазора свечей зажигания Искра на всех МРК (CDM)? Искра пробивает зазор 7/16 “ (11.11 мм)? | Зазор 7/16 “ (11.11мм) | Прогнать двигатель для проверки ремонта Шаг 6 | Заменить неисправный (не дающий искры) МРК (CDM) Шаг 6 | Индикатор зазора свечей зажигания Часть №91-850439 |
| 6 | Если пропуски зажигания повторяются: Проверит авометром параметры статора и пусковой катушки при всех рабочих скоростях. * | Статор: 200 вольт и более Пусковая катушка: 2 вольта и более. | Прогнать двигатель для проверки ремонта. КОНЕЦ. | Смотри * Примечание ниже. | Авометр Часть №91-99750 Испытатель. кабель МЗЗ/МРК (TPI/CDM) Часть №84-825207A2 |

* Примечание: Проверка статора всего лишь локализует неисправность до зарядной пары модулей МРК. Для определения неисправного МРК (CDM) необходима дальнейшая проверка. Рекомендуется отсоединять один из зарядной пары модулей МРК (CDM).

РАЗРЯДНО-ЕМКОСТНОЙ МОДУЛЬ (МРК- CDM)

ВАЖНО: Провода свечей зажигания ввинчены в модуль МРК (CDM).

a – «Земля» / Общ.

b - Черный/Желтый

c – Соединение пусковой катушки

d – Соединение статора

Измерить сопротивление модуля МРК. Это можно сделать следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту проверку можно выполнить с помощью измерительного кабеля тестера (Часть № 84-825207A2). Разъем этого кабеля НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ к кабелю (проводам)  статора/пусковой катушки двигателя.

| МОДУЛЬ МРК (CDM) |
| --- |
| Проверка цепи | Подсоединить отрицательный (-) провод измерительного прибора к: | Подсоединить положительный (+) провод измерительного прибора к: | Установить предел измерений прибора по шкале (в Омах) | Показания прибора |
| Прямое смещение диода останова | Зел (D) / или Зел вывод испыт. кабеля | Чер/Желт (B) / или Чер/Желт вывод испыт. кабеля | Rx-100 Показание диода * | R=0 |
| Обратное смещение диода останова | Чер/Желт (B) / или Чер/Желт вывод испыт. кабеля | Зел (D) / или Зел вывод испыт. кабеля | Rx-100 Показание диода * | R=( |
| Диод в обратной цепи «земля», Обратное смещение | Зел (D) / или Зел вывод испыт. кабеля | «Общ.-земля» штырек (A) или Чер вывод испыт. кабеля | Rx-100 Показание диода * | R=( |
| Диод в обратной цепи «земля», Прямое смещение | «Общ.-земля» штырек (A) / или Чер вывод испыт. кабеля | Зел (D) / или Зел вывод испыт. кабеля | Rx100 Показание диода * | R=0 |
| Входное сопротивление пусковой катушки модуля МРК (CDM) | «Общ.-земля» штырек (A) / или Чер вывод испыт. кабеля | Бел (C) / или Бел вывод испыт. кабеля | Rx100 | R=1000-1250 Ом |
| Импеданс (полное сопротивление) вторичной катушки | «Общ.-земля» штырек (A) или Чер вывод испыт. кабеля | Клемма свечи зажигания (в колпачке провода свечи) | Rx100 | R=900 – 1200 Ом |

* ПРИМЕЧАНИЕ: Показания при проверке диода: Из-за разницы измерительных приборов Вы можете получить результаты, которые будут отличаться от табличных. В этом случае поменяйте местами концы прибора и проведите проверку повторно. Если результаты измерений совпадут с табличными данными по всем пунктам проверки, то модуль МРК нормальный. Если используется цифровой ампервольтомметр фирмы Fluke, результаты проверки диода будут противоположными.

# Процедуры проверки системы зажигания

# Проверка напряжения постоянного тока на статоре авометром

ВНИМАНИЕ

Проверка напряжения на статоре может быть проведена при запуске двигателя стартерным мотором. Во избежание случайного запуска двигателя отсоединить все провода от свечей зажигания.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения измерительных и испытательных приборов и/или узлов и деталей СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- УБЕДИТЬСЯ, что положительный (+) штекер / щуп испытательного провода прибора вставлен в гнездо DVA измерительного прибора для измерения постоянного напряжения. (см рис. справа)

- Во время работы двигателя и/или во время его «заводки / запуска» положение переключателя пределов измерений НЕ ИЗМЕНЯТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый МРК (CDM) заземлен через провод кабеля от двигателя в разъеме. Для измерений и проверки устанавливать модуль МРК (CDM) на панель зажигания нет необходимости.

1. Снять все свечи зажигания.

2. Вставить индикатор зазора свечи зажигания (разрядник) (Часть №91 -63998A1) в каждый колпачок свечи зажигания и подсоединить зажимы типа «крокодил» к надежной «земле» двигателя.

3. Отсоединить от двигателя удаленный топливопровод.

4. Проверить, чтобы все модули МРК (CDM) были вставлены и подключены.

5. Проверить напряжение статора и пусковой катушки, подаваемое на модуль МРК (CDM):

a. Подключить испытательный кабель (84-825207A2) между кабелем зажигания и модулем МРК (CDM).

a – Кабель статора / Пусковой катушки

b – Испытательный кабель (84-825207A2)

c – Разрядно-емкостной модуль МРК (CDM)

b. Проверить каждый модуль МРК (CDM).

| Проверка выхода статора | Шкала измерений на приборе 400 вольт пост. тока (DVA) |
| --- | --- |
| Положительный вывод прибора (+) | Отрицательный вывод прибора (-) | Показания прибора |
| Подсоединить к Зеленому выводу испыт. кабеля | Подсоединить к Черному выводу испыт. кабеля | 100-350 |

Если показания напряжения статора ниже табличных только на одном модуле МРК (CDM), заменить этот МРК. Если значения напряжений на всех модулях МРК ниже табличных, перейти к проверке и измерению сопротивлений (см. главу «Измерение сопротивления»).

Проверить каждый модуль МРК (CDM).

| Проверка выхода пусковой катушки | Шкала прибора 2 вольта пост. тока (DVA) |
| --- | --- |
| Положительный вывод прибора (+) | Отрицательный вывод прибора (-) | Показание прибора |
| Белый вывод испыт. кабеля | Черный вывод испыт. кабеля | 0.2-2.0 |

Если показания прибора ниже табличных, заменить пусковую катушку. Если показания прибора выше табличных, проверить модуль МРК (CDM).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после установки новой пусковой катушки, напряжение остается низким, заменить модуль МРК (CDM).

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Если выходное напряжение было проверено в предыдущем шаге, то выполнять эту проверку не обязательно.

| Проверка выхода статора | Шкала прибора 400 вольт (DVA) |
| --- | --- |
| Положитель-ный вывод прибора (+) | Отрицательный вывод прибора (-) | Показания прибора |
| Подсоединить к Зеленому выводу испыт. кабеля | Подсоединить к Черному выводу испыт. кабеля | 200 – 350 |

Если напряжение на выходе статора низкое, перейти к проверке сопротивления (см. главу «Измерение сопротивлений)» .

| Проверка выхода пусковой катушки | Шкала прибора 20 вольт (DVA) |
| --- | --- |
| Положитель-ный вывод прибора (+) | Отрицательный вывод прибора (-) | Показания прибора |
| Белый вывод испыт. кабеля | Черный вывод испыт. кабеля | 2 - 8 вольт |

Если показания прибора ниже табличных, заменить катушку. Если показания прибора выше табличных, проверить модуль МРК (CDM).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после установки новой пусковой катушки, напряжение остается низким, заменить модуль МРК (CDM).

Измерение сопротивлений

ПУСКОВАЯ КАТУШКА

Измерение сопротивления пусковой катушки не проводится. Проверить пусковую катушку, как предлагается в главе "Проверка выходного напряжения на МРК" -"Проверка выхода пусковой катушки".

СТАТОР

1. Отсоединить выводы статора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, значения сопротивлений будут значительно изменяться в зависимости от температуры. Все измерения должны сниматься при температуре окружающей среды в пределах  от  65° до 85° F.

| Проверка сопротивления статора | Шкала прибора R x 1 Ом |
| --- | --- |
| Положительный вывод прибора (+) | Отрицательный вывод прибора (-) |  |
| Подсоединить к Бел/Зел выводу статора | Подсоединить к Зел/Бел выводу статора | 660-710 Ом |
| Подсоединить к Бел/Зел выводу статора | Подсоединить к «земле» двигателя | R=( |
| Подсоединить к Зел/Бел выводу статора | Подсоединить к «земле» двигателя | R=( |

ВАЖНО: Если выходное напряжение статора всех модулей МРК низкое, а сопротивление статора лежит в пределах табличных значений, то каждый МРК (CDM) необходимо (по одному) заменять на заведомо исправный модуль до тех пор, пока выходное напряжение статора не восстановится до требуемых пределов. Такая методика исключения позволит определить неисправный модуль МРК (CDM).

# Демонтаж и установка маховика

ДЕМОНТАЖ

1. Снять торцевую крышку маховика с двигателя.

ОСТОРОЖНО

При демонтаже, монтаже и проворачивании маховика возможен случайный запуск двигателя, поэтому во избежание такого запуска отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания от свечей.

2. Отсоединить (и заизолировать) провода от свечей зажигания.

3. Удерживая маховик с помощью специального инструмента для фиксации маховика (Часть №91-52344), отвернуть и снять с маховика гайку и шайбу.

a – Инструмент - держатель-фиксатор маховика

4. Установить на конец коленвала защитный колпачок (Часть №91-24161) для коленвала  и затем вставить в маховик съемник (Часть №91-73687A2).

5. При затягивании болта съемника, который должен упираться в защитный колпачок, держать инструмент-фиксатор маховика ключом. Затягивать болт до тех пор, пока маховик полностью не освободится.

a – Съемник маховика

ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже маховика для облегчения этой операции ни в коем случае не применять ни молотков, ни нагревательных приборов (паяльных ламп и т.п.), в противном случае будет поврежден сам маховик или электрические узлы и схемы под ним.

6.	Снять маховик. Снять шпонку маховика.

7.	Внимательно осмотреть маховик на трещины и повреждения.

8.	Проверить конусные части коленвала и маховика на износ или повреждение шпоночных канавок.

9.	Проверить маховик на слабое крепление или повреждение магнитов (расположенных как по внешней окружности, так и у ступицы маховика). При необходимости заменить маховик.

УСТАНОВКА

1. Вставить шпонку маховика в шпоночную канавку коленвала так, чтобы внешний край шпонки был расположен параллельно оси (центральной линии) коленвала.

Параллельно

a – Шпонка маховика

2. Совместить шпоночную канавку в центральном отверстии маховика со шпонкой маховика на валу и насадить маховик на коленвал.

3. Поставить шайбу и наживить гайку.

4. Удерживая маховик специальным ключом-держателем (фиксатором) маховика (Часть №91-52344), затянуть гайку с усилием до 125 фунт-футов. (169.5 Н.м).

a – Инструмент - держатель-фиксатор маховика

# Демонтаж и установка статора

ДЕМОНТАЖ

1. Снять маховик. См. "Демонтаж маховика" в этом разделе.

2. Отсоединить желтые выводы статора от выводов выпрямителя/регулятора напряжения.

3. Отсоединить все выводы статора от кабеля модуля МРК (CDM).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения доступа к выводам статора возможно придется снять  основание блока зажигания.

4. Отвернуть винты и, поднимая статор, снять его с сепаратора подшипника.

a – Винты

УСТАНОВКА

1. Установить статор на сепаратор подшипника. Прикрутить винтами.  Резьбовые части винтов необходимо слегка смазать герметиком Loctite 222 и затем затянуть с усилием до 60 фунт-дюймов (6.8 Н∙м).

a - Винты

2. Подсоединить желтые выводы статора к желтым выводам регулятора напряжения (для моделей с электрозапуском).

3. Подсоединить все выводы статора к соответствующему кабелю модуля МРК (CDM).

4. Установить маховик. См. главу "Установка маховика" в этом разделе.

Пусковая катушка

ДЕМОНТАЖ

1. Снять маховик. См. главу "Демонтаж маховика" в этом разделе.

2. Снять статор. См. главу "Демонтаж статора" в этом разделе.

3. Отсоединить выводы пусковой катушки от кабеля модуля МРК (CDM).

4. Отсоединить плечо приводного рычага и снять пусковую катушку.

a – Плечо приводного рычага

b – Пусковая катушка

5. Снять пусковую катушку с сепаратора подшипника.

УСТАНОВКА

1. Установить пусковую катушку и подсоединить плечо приводного рычага.

a – Плечо приводного рычага

b – Пусковая катушка

2. Поставить пусковую катушку на сепаратор подшипника.

3. Проложить провода выводов под основанием блока зажигания и провести их к кабелю модуля МРК (CDM).

4. Подсоединить соответствующие выводы пусковой катушки к кабелю модуля МРК (CDM).

5. Установить статор. См. главу "Установка статора" в этом разделе.

6. Установить маховик. См. главу "Установка маховика" в этом разделе.

7. Проверить (момент зажигания) угол опережения зажигания в системе двигателя. См. главу "Угол опережения зажигания в система двигателя" в Разделе 2C.

МОДУЛЬ МРК (CDM)

ДЕМОНТАЖ

ОСТОРОЖНО

Перед работой с мотором всегда отсоединять провода от клемм аккумулятора(ов) и снимать (и изолировать) провода со свечей зажигания.

1. Отсоединить разъем кабеля модуля МРК (CDM).

2. Отвернуть винты крепления модуля к основанию блока зажигания.

УСТАНОВКА

1. Поставить модуль МРК (CDM) на основание блока зажигания. Вставить винты и затянуть их с усилием до 60 фунт-дюймов (6.8 Н∙м).

2. Подсоединить разъем кабеля модуля МРК (CDM) к модулю МРК (CDM).

a – Разъем кабеля модуля МРК (CDM)

b – Винты

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ И ЗАПУСКА

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	2B-1

Специальный инструмент 	2B-1

Мотор стартера 	2B-2

Аккумулятор 	2B-4

Меры предосторожности 	2B-4

Работа двигателя без аккумулятора 	2B-4

Удельная плотность 	2B-4

Проверка удельной плотности в

банках аккумулятора	2B-5

Уровень электролита 	2B-5

Зарядка разряженного аккумулятора 	2B-5

Хранение аккумуляторов в зимний

период 	2B-6

Поиск и устранение неисправностей

в системе зарядки аккумуляторов 	2B-6

Описание 	2B-6

Система запуска 	2B-11

Элементы системы запуска 	2B-11

Описание 	2B-11

Поиск и устранение неисправностей

в цепях запуска 	2B-11

Схема разводки цепей запуска 	2B-12

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в цепях запуска	2B-13

Мотор стартера 	2B-15

Демонтаж 	2B-15

Разборка 	2B-15

Чистка и осмотр	2B-16

Проверка 	2B-16

Замена щеток 	2B-18

Сборка 	2B-19

Установка 	2B-20

# Технические характеристики

| СИСТЕМА ЗАПУСКА | Модели с ручным запуском Модели с электрозапуском Ток стартера (под нагрузкой) Рекомендуемые параметры аккумулятора Минимальная резервная емкость Ток при запуске холодного двигателя (CCA) | Стартер с механизмом возврата веревки 125 А 100 минут 350 А |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ЗАРЯДКИ | Выходной ток генератора для моделей с электрозапуском для моделей с ручным запуском | 16 А при 2000 об/мин 9 А при 3000 об/мин |

# Специальный инструмент

1. Авометр - Volt/Ohm Meter Часть №91 -99750A1.

# Мотор стартера

95   >   Жидкий неопрен - Liquid Neoprene (92-25711-2)

# Мотор стартера

| № по рис. | Кол-во |  | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАИМЕНОВАНИЕ | фунт-дюйм. | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Мотор стартера |  |  |  |
| 2 | 1 | Сквозной болт | 70 | 5.8 | 7.9 |
| 3 | 1 | Детали привода (пружина, разделительная втулка, гайка) |  |  |  |
| 4 | 1 | Узел привода (шестерня) |  |  |  |
| 5 | 1 | Торцевая крышка привода |  |  |  |
| 6 | 1 | Якорь |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка коллектора |  |  |  |
| 8 | 1 | Щетка с пружиной в сборе |  |  |  |
| 9 | 1 | Щеткодержатель |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт |  |  |  |
| 11 | 1 | Гровершайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Гайка (1/4-20) | 60 | 5 | 6.8 |
| 13 | 1 | Провод аккумулятора (5/16) (Положительный вывод (+)) |  |  |  |
| 14 | 3 | Винт (M8x 45) | 198 | 16.5 | 22.3 |
| 15 | 1 | Маркировка – ОСТОРОЖНО |  |  |  |
| 16 | 1 | Кронштейн маслобака |  |  |  |

# Аккумулятор

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ

Если кислота аккумулятора попадет на кожу открытой части тела или в глаза, немедленно обильно промыть кожу слабым мыльным раствором. Немедленно обильно прополоскать глаза водой и сразу обратиться к врачу.

При зарядке аккумуляторов в каждой банке образуется смесь взрывчатого газа. Часть этого газа выходит через отверстия в вентиляционных пробках и может создать вокруг аккумулятора взрывчатую среду, если в помещении, где проводятся работы, плохая вентиляция. Этот взрывчатый газ может сохраняться в помещении или вокруг зоны зарядки аккумулятора в течение нескольких часов после окончания работ по зарядке. Искры или пламя могут вызвать возгорание этого газа, а также взрыв внутри аккумулятора, который может его разорвать.

Для предотвращения взрыва необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- НЕ КУРИТЬ вблизи заряжаемых аккумуляторов или тех, которые уже были заряжены несколько часов тому назад.

- НЕ РАЗРЫВАТЬ КОНТАКТЫ ЦЕПЕЙ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ на клеммах аккумуляторов, т.к. в точке разрыва провода/контакта под нагрузкой обычно образуется искра. Всегда быть внимательным и осторожным при подсоединении или разъединении зажимов кабелей/проводов к зарядному устройству или от него. Взрыв также часто происходит в результате искрения ненадежных контактов и соединений.

- НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ кабелей/проводов на клеммах аккумулятора на противоположную.

Работа двигателя без аккумулятора

При желании или необходимости двигатели, оборудованные генератором, могут запускаться или работать без  аккумуляторов (отсоединенных или снятых), если соблюдается приведенное ниже указание.

ОСТОРОЖНО

Перед работой двигателя с отсоединенными от аккумулятора проводами отсоединить (желтые) провода статора от выпрямителя. Заизолировать выводы проводов статора изоляционной лентой.

# Удельная плотность

# Измерение удельной плотности электролита в каждой банке аккумулятора производить с помощью ареометра (а) – на рисунке 6 банок.

a – Ареометр

Ареометр измеряет процент содержания серной кислоты в электролите аккумуляторе в переводе на удельную плотность. По мере перехода аккумулятора из заряженного состояния в разряженное кислота выделяется из раствора и химически соединяется с пластинами, вызывая уменьшение удельной плотности электролита. Показание концентрации электролита можно получить с помощью ареометра.

При использовании ареометра следить за следующими моментами:

- Для того, чтобы обеспечить точность показаний, ареометр должен быть чистым (как изнутри, так и снаружи).

2. Никогда не снимать показания ареометра сразу после добавления воды. Вода должна тщательно перемешаться с электролитом во время зарядки в течение по меньшей мере 15 минут при токе заряда, который обеспечивает интенсивное выделение газа.

3. Если в ареометре есть встроенный термометр, сделать несколько раз отсос жидкости для того, чтобы обеспечить правильное (истинное) значение температуры перед снятием показаний.

4. Держать ареометр вертикально и втянуть столько жидкости из банки аккумулятора, сколько необходимо, чтобы поплавок был на плаву. Держать ареометр на уровне глаз так, чтобы  поплавок был в вертикальном положении и не касался внешней трубки, и затем снять показание по поверхности жидкости без учета ее криволинейности там, где она слегка поднимается у штока поплавка из-за действия капиллярных сил.

5. Не допускать попадания капель электролита на открытые части тела, одежду  и лодку, т.к. он очень агрессивен. Если есть капли, немедленно смыть и промыть раствором чайной соды.

Удельная плотность изменяется не только в зависимости от процентного содержания кислоты, но и от температуры. При понижении температуры электролит сжимается, в результате плотность увеличивается. Без учета этого фактора  показания, полученные с помощью ареометра, не будут отражать истинную концентрацию кислоты в электролите.

Полностью заряженный аккумулятор имеет плотность примерно 1,270 при температуре электролита 80° F (27°С). Если его температура выше или ниже 80°F, то для получения показаний, приведенных к 80°F, необходимо прибавить или отнять определенное количество пунктов на каждые 10 градусов. На каждые 10°F (3.3°С) выше 80°F, прибавить 4 пункта удельной плотности (0,004) к показаниям ареометра. Пример: Показание ареометра 1,260 при 110°F (43°С), приведенное к 80о F, будет равно 1,272, указывая на полный заряд аккумулятора.

На каждые 10°F (3.3°С) ниже 80° F, отнять 4 пункта удельной плотности (0,004) от показания ареометра. Пример: Показание ареометра 1,272 при 0° F (-18°С), приведенное к 80о F, будет равно 1,240, указывая на частичный, неполный заряд аккумулятора.

Сравнительный тест удельной плотности

Эту методику можно применять тогда, когда под руками нет измерительного прибора. Для проведения сравнительного анализа плотности измерить удельную плотность каждой банки аккумулятора независимо от состояния его заряда и интерпретировать результаты измерений следующим образом: Если разница показаний плотности между банкой с самым высоким и банкой с самым низким значением составляет 0,050 (50 пунктов) или больше, то аккумулятор отработал (плохой, дефектный) и его необходимо заменить.

# Уровень электролита

Регулярно проверять уровень электролита в аккумуляторе. Аккумуляторы, работающие в жарких погодных условиях, следует проверять чаще из-за более интенсивного испарения воды. Если уровень электролита низкий, добавлять дистиллированную воду в каждую банку до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется приблизительно на 3/16" (4.8 мм) выше пластин. НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ, т.к. это приведет к потере электролита и низкому КПД, сокращению срока службы и увеличению коррозии

ВНИМАНИЕ

При обслуживании в аккумулятор добавлять ТОЛЬКО дистиллированную воду, а НЕ электролит.

# Зарядка разряженного аккумулятора

Следующие ниже основные правила действительны для зарядки аккумулятора в любой ситуации:

- Любой аккумулятор можно заряжать при любом токе заряда (в амперах), если не происходит выплескивания электролита (из-за чрезмерного выделения газа) и если температура электролита не превышает 125оF (52оС). Если электролит выплескивается или его температура выше указанной, снизить ток заряда  (в амперах) или временно остановить зарядку, чтобы не допустить повреждения аккумулятора.

- Аккумулятор считается полностью заряженным, когда в течение 2 часов при низком токе заряда (в амперах) газ свободно выделяется (без выплескивания электролита) из всех банок, и при этом не происходит изменения плотности электролита. Значение плотности при полном заряде составляет 1,260-1,275, приведенное к температуре электролита, уровень которого на 3/16" (4.8 мм) выше пластин. Для получения более удовлетворительных результатов зарядки рекомендуется устанавливать более низкий ток заряда (в амперах).

- Если после длительной зарядки получить плотность  со значением по меньшей мере 1,230 во всех банках невозможно, то считается, что состояние аккумулятора является неоптимальным и он не соответствует своим номинальным параметрам; тем не менее его можно эксплуатировать в качестве резерва, если он до этого обеспечивал удовлетворительную работу.

- Для поверки напряжения аккумулятора при запуске двигателя электрическим стартером подсоединить (приложить) КРАСНЫЙ (+) щуп измерительного прибора к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме аккумулятора, а ЧЕРНЫЙ (-) щуп измерительного прибора к ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клемме аккумулятора. Если при запуске напряжение падает ниже 9,5 вольта, то аккумулятор слабый, и его необходимо либо подзарядить, либо заменить.

# Консервация аккумуляторов на зимний период

При несоблюдении указанных ниже правил и инструкций заводы-изготовители аккумуляторов не несут ответственности за повреждение своих изделий при консервации на зимний период или при хранении на складах дилеров:

1.  Снять, по возможности быстрее, аккумулятор с места его установки, удалить всю смазку,  и с помощью проточной воды смыть сульфатную накипь и грязь с верхней части аккумулятора. Но перед этим проверить и подтянуть все вентиляционные пробки; затем тщательно сдуть все остатки воды сжатым воздухом. Проверить уровень воды, убедившись в том, то она закрывает пластины.

2. При доливании дистиллированной воды особенно следить за тем, чтобы она не переполнила банку и была не более, чем 3/16" (4.8 мм) над пластинами внутри аккумулятора. При зарядке температура повышается и аккумуляторный раствор, или электролит, расширяется. Переполнение приведет к вытеканию электролита (если его уровень над пластинами превышает указанный выше уровень 3/16".

3. Обильно смазать болты клемм смазкой морского исполнения  Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant и поставить аккумулятор на хранение в СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ помещение. Через каждые 30-45 дней проверять уровень воды (при необходимости доливать) и подзаряжать в течение 5 или 6 часов током заряда 6 ампер. НЕ ЗАРЯЖАТЬ В ФОРСИРОВАННОМ РЕЖИМЕ (РЕЖИМЕ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ).

4. Если плотность упадет ниже 1,240, проверить, выяснить причину и затем перезарядить. Когда плотность поднимется до значения 1,260, зарядку прекратить. Проверять плотность ареометром (который можно приобрести по месту жительства).

5. Повторять предыдущую процедуру зарядки через каждые 30-45 дней в течение всего времени консервации аккумулятора. При возобновлении эксплуатации удалить смазку со всех клемм (однако помните, что очень тонкий слой смазки должен быть на клеммах всегда, в любое время), при необходимости подзарядить вновь и установить на место эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

Во время нормальной эксплуатации и зарядки аккумулятора происходит выделение газов водорода и кислорода. Если аккумулятор находится вблизи источников пламени и искровых приборов, может произойти возгорание и взрыв этих газов. Используемая в аккумуляторе серная кислота при попадании на кожу и в глаза может привести к тяжелым / сильным ожогам. Если кислота аккумулятора попадет на кожу открытой части тела или в глаза, немедленно обильно промыть кожу слабым мыльным раствором. Немедленно обильно прополоскать глаза водой и сразу обратиться к врачу.

# Поиск и устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора

### Описание

Составными частями системы зарядки аккумулятора являются статор, регулятор напряжения/выпрямитель и аккумулятор. Переменный ток, вырабатываемый генераторными катушками статора, поступает на регулятор напряжения / выпрямитель, который преобразует его в постоянный ток для зарядки аккумулятора; регулятор отслеживает напряжение аккумулятора и регулирует, устанавливает нужную величину постоянного тока для зарядки аккумуляторов.

Система зарядки аккумуляторов может быть повреждена в следующих случаях:

  - Если при подключении перепутана полярность проводов аккумулятора.

  - Если двигатель работает с отсоединенными проводами аккумулятора и с выводами статора, подключенными к регулятору напряжения / выпрямителю.

  - Если в цепи есть обрыв из-за пореза, разрыва провода или слабого контакта или соединения.

a - Статор

b – Регулятор напряжения / выпрямитель

c – Соленоид стартера

d – 12-вольтовый аккумулятор

Неисправность в системе зарядки аккумулятора обычно приводит к тому, что аккумулятор оказывается недостаточно заряженным. Проверить уровень электролита и зарядить аккумулятор.  См. главы «Уровень электролита» и «Зарядка разряженного аккумулятора».

Если аккумулятор при зарядке не принимает достаточную емкость заряда, его следует заменить.

Если аккумулятор принимает достаточный заряд, определить причину неисправности системы зарядки по следующим пунктам:

- Проверить правильность подключения полярности (Красный провод к положительной (+) клемме аккумулятора). Если полярность подключения неправильна, проверить на неисправность выпрямитель. См. главу «Проверка выпрямителя».

- Проверить все соединения аккумулятора на надежность и коррозию.

- Визуально проверить проводку между статором и аккумулятором на порезы, порывы, износ изоляции, разъединение, слабые или загрязненные контакты.

- Чрезмерная токовая нагрузка на аккумулятор (от слишком большого количества подключенных к нему источников потребления) приведет к его истощению.

Если визуальный контроль свидетельствует о том, что соединения и проводка аккумулятора нормальны, провести проверку статора и генератора по следующим пунктам.

Измерение сопротивления статора (Только генераторных катушек)

ПРИМЕЧАНИЕ: Статор можно проверять, не снимая с двигателя.

1. Отсоединить оба желтых провода (выводов статора) от клемм на регуляторе напряжения / выпрямителе или на клеммной колодке.

2. С помощью омметра выполнить следующие измерения.

ВАЖНО: Если статор установлен на двигатель, то черный вывод статора (если он есть в поставке) при проведении измерений заземлить на блок двигателя.

3. Заменить статор, если показания прибора выходят за указанные в таблицах пределы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление значительно меняется в зависимости от температуры. Все измерения должны сниматься при температуре окружающей среды в пределах of 65° to 85° F.

9-амперный статор модели ручного

запуска

| Щупы прибора | Сопротивление (R в омах) | По шкале прибора |
| --- | --- | --- |
| Между желтыми выводами статора | 0.16-0.19 * | R x 1 |
| Между каждым желтым выводом статора и общим проводом двигателя | R=( | R x 1000 |

* Сопротивление по постоянному току этих обмоток в основном менее 1,5 Ом. Если прибор показывает значение, близкое к КЗ, то это нормально (приемлемо).

16-амперный статор

| Щупы прибора | Сопротивление (R в омах) | По шкале прибора |
| --- | --- | --- |
| Между желтыми выводами статора | 0.16-0.19* | R x 1 |
| Между каждым желтым выводом статора и общим проводом двигателя | R=( | R x 1000 |

* Сопротивление по постоянному току этих обмоток в основном менее 1,5 Ом. Если прибор показывает значение, близкое к КЗ, то это нормально (приемлемо).

Проверка системы генератора

9-амперный статор модели с ручным запуском

ВАЖНО: При проверке для получения действительных значений выпрямителя (по дополнительной поставке) необходимо обеспечить нормальную работу выпрямителя.

- Снять КРАСНЫЙ вывод с клеммы (+) выпрямителя.

- Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп амперметра к клемме (+) выпрямителя и ЧЕРНЫЙ (-) щуп амперметра к КРАСНОМУ выводу выпрямителя.

- При двигателе, работающем на указанных ниже оборотах, амперметр должен давать следующие показания (прибл.):

| 9-амперный статор с ручным запуском | Об/мин | Ток (А) |
| --- | --- | --- |
|  | Холост. ход | 0 |
|  | 1000 | 0.6 |
|  | 2000 | 8.0 |
|  | 3000 | 9.0 |

4. Если указанные значения тока (в амперах) получить не удается, заменить статор.

16-амперный статор

1. Проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.

2. Если напряжение выше 14,5 вольт, заменить регулятор напряжения / выпрямитель. Проверить состояние аккумулятора, т.к. превышение зарядки может повредить аккумулятор.

3. Если напряжение ниже 14,5 вольт, зарядить аккумулятор; см. раздел «Зарядка разряженного аккумулятора» выше. Если аккумулятор удовлетворительно зарядить не удается, заменить аккумулятор.

4. Если аккумулятор заряжается нормально (удовлетворительно), проверить его напряжение во время «заводки» / запуска двигателя; см. раздел «Зарядка разряженного аккумулятора» выше. Если значение напряжения не приемлемо, заменить аккумулятор.

- Если напряжение при запуске нормальное, отсоединить КРАСНЫЙ кабельный провод большего диаметра от клеммы стартерного соленоида.

6. Отсоединить КРАСНЫЙ провод (a) (вывод схемы слежения / датчика) от клеммы стартерного соленоида и подсоединить к положительной (+) клемме бытовой 9-вольтовой батарейки. Заземлить отрицательный (-) конец 9-вольтовой батарейки на двигатель.

a – Красный вывод схемы слежения / датчика (Разъем,

гнездовой: «мама»)

7. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп амперметра к КРАСНОМУ кабельному проводу большего диаметра, а ЧЕРНЫЙ (-) щуп амперметра к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ клемме на стартерном соленоиде.

8. Отвести провода стартера от маховика и закрепить так, чтобы не повредить.

9. При двигателе, работающем на указанных ниже оборотах, амперметр должен давать следующие показания (прибл.):

| 16-амперный статор | Об/мин | Ток (А) |
| --- | --- | --- |
|  | Холостой ход | 2.8 |
|  | 1000 | 9.3 |
|  | 2000 | 16 |

10. Показание прибора 16 ампер при 2000 об/мин указывает на то, что система зарядки работает правильно. Разрядка аккумулятора происходит из-за того, что система потребляет слишком большой ток (потребляемый системой больше, чем выходной ток системы зарядки двигателя).

11. Если амперметр показывает меньше, чем указанное значение тока при 3000 об/мин, проверить статор; см. раздел "Измерение сопротивления статора (Только генераторных катушек)". Если статор проходит по току, заменить регулятор напряжения.

Проверка выпрямительного моста (по дополнительной поставке для 9-амперного статора)

ОСТОРОЖНО

Перед прозвонкой выпрямительного моста отсоединить провода аккумулятора от аккумуляторных клемм.

В тексте ниже термины «выпрямительный мост» и «выпрямитель» означают одно и тоже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выпрямительный мост можно проверять (прозванивать), не снимая с двигателя.

- Отсоединить все провода от клемм выпрямительного моста.

- Взять омметр (стрелочный), установить его на предел измерения сопротивлений (по шкале R x 1000) и прозвонить мост, как указано ниже. Маркировку и назначение клемм см. на рисунке справа.

a – Клемма / вывод

b - Клемма / вывод

с - Клемма / вывод

d - Клеммы к статору

e - Клемма (+) положительный

f - Общий («Общ.» или «Земля»)

Проверка регулятора напряжения/выпрямителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики регулятора напряжения / выпрямителя даны только для сведения. При поиске неисправностей и дефектных деталей в системе зарядки руководствоваться соответствующей методикой, приведенной в одном из разделов выше.

ПРОВЕРКА ДИОДА:

- Переключить предел измерений омметра на шкалу R x 10.

- Подсоединить красный провод / щуп (+) омметра к красному (+) выводу регулятора.

- Подсоединить черный (-) провод / щуп омметра к желтому выводу регулятора.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

100-400 Ом

ПРОВЕРКА ДИОДА:

- Переключить предел измерений омметра на шкалу R X 1 кОм.

- Подсоединить черный провод / щуп (-) омметра к красному выводу регулятора.

- Подсоединить красный (+) провод / щуп омметра к одному желтому выводу регулятора. Снять показание. Затем для того, чтобы получить второе показание, подсоединить красный (+) провод омметра к другому желтому выводу регулятора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ИЗМЕРЕНИЯ:

от 40,000 до ∞ Ом

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ИЗМЕРЕНИЯ:

∞ Ом (Стрелка не движется)

ПРОВЕРКА ТИРИСТОРА:

- Установить омметр на предел измерений по шкале R X 1 кОм .

- Подсоединить красный (+) провод прибора к корпусу / крышке регулятора.

- Подсоединить черный (-) провод прибора к одному желтому выводу регулятора. Снять показание. Подсоединить черный (-) провод омметра к другому желтому выводу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОИХ ПОКАЗАНИЙ:

от 15,000 до  ∞ Ом (15 кОм - ∞)

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ТАХОМЕТРА:

1. Установить омметр на предел R X 1 кОм.

2. Подсоединить красный (+) провод прибора к серому выводу регулятора.

3. Подсоединить черный (-) провод прибора к корпусу / крышке регулятора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

10,000 - 50,000 Ом (10 кОм – 50 кОм)

# Система запуска

Элементы системы запуска

Система запуска включает следующие узлы и детали:

- Аккумулятор

- Соленоид стартера

- Блокировку запуска (Выключатель системы блокировки от запуска на передаче)

- Стартер

- Ключ зажигания

ОПИСАНИЕ

Основной функцией пусковой системы является запуск двигателя. Аккумулятор обеспечивает подачу напряжения на стартерный мотор для запуска двигателя. Когда ключ зажигания повернут в положение ПУСК (START), соленоид стартера срабатывает и замыкает пусковую цепь между аккумулятором и стартером.

Выключатель блокировки запуска размыкает пусковую цепь, когда рычаг передачи находится не на нейтральной. Это предотвращает случайный запуск, когда двигатель стоит на передаче.

ВНИМАНИЕ

Если стартерный мотор включен и работает непрерывно, то это может привести к его повреждению. НЕ ДОПУСКАТЬ непрерывную работу стартерного мотора более 30 секунд. Между двумя смежными попытками запуска дать 2-минутную выдержку на охлаждение.

Поиск и устранение неисправностей в цепях запуска

Перед поиском и устранением неисправностей по предложенному ниже алгоритму проверить и обеспечить следующие условия:

1. Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

2. Рычаг передачи должен стоять на НЕЙТРАЛКЕ "NEUTRAL".

3. Штырьковые контакты и соединения не должны иметь слабых мест и коррозии.

4. Кабели и провода не должны иметь потертых мест, порывов, износа и поврежденной изоляции.

5. Предохранитель в цепи КРАСНОГО провода должен быть целым (см. схемы).

# Схема разводки цепей запуска

a – Ключ зажигания

b – Выключатель блокировки запуска на передаче

c - Стартер

d - Соленоид

e - Аккумулятор

f – 20-амперный предохранитель

# Алгоритм поиска и устранения неисправностей в цепях запуска

# *Напряжение аккумулятора

# Мотор стартера

Демонтаж

ВНИМАНИЕ

Перед работой с мотором отсоединить провода аккумулятора от аккумулятора и снять провода со свечей зажигания.

- Отсоединить провода аккумулятора от аккумулятора.

- Отсоединить черный провод (с желтым изолятором).

- Отвернуть и снять 3 болта.

# Снять стартер.

a – Черный провод (с желтой изоляц. трубкой)

b - Болты (3)

Разборка

1. Отвернуть и снять два сквозных болта и торцевую крышку коллектора. ОСТОРОЖНО, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРУЖИНЫ ЩЕТОК.

a – Сквозные болты

b – Торцевая крышка коллектора

с – Щетки с пружинами

2. Вытянуть якорь из корпуса стартера.

3. Отвернуть и снять контргайку.

a - Якорь

b - Контргайка

4. Снять указанные ниже детали с якоря.

a – Разделительная втулка

b - Пружина

с – Приводной узел

d – Торцевая крышка привода

e – Вал якоря

f – Шайба

Чистка, осмотр, проверка

- Прочистить все детали мотора.

- Проверить зубья ведущей шестерни на сколы, трещины, слишком большой износ.

- Если прижим слаб или если слишком большой износ, заменить пружину сцепления привода и/или муфту.

- Проверить, не поврежден ли держатель щеток и не заклиниваются ли щетки коллектором.

- Заменить те щетки, которые изъедены точечной коррозией или изношены более, чем на четверть дюйма (6.4 мм). См. раздел "Замена щеток” ниже.

- Заменить поврежденную или слишком изношенную втулку в торцевой крышке.

- Проверить плотность соединения проводника якоря (соединение с коллекторным ламелем). Плохой контакт обычно приводит к прогоранию ламелей коллектора.

- Подровнять поверхность коллектора на станке и подрезать шероховатость в межламельных канавках, как рекомендуется ниже:

ВНИМАНИЕ

При обработке поверхности коллектора на станке не снимать слишком много.

  - Подровнять коллектор и подрезать изоляцию между ламелями на 1/3” (8.5 мм) по всей длине изоляции, следить, чтобы подрез был полностью плоским.

b. После подрезания прочистить канавки коллектора.

c. Снять заусенцы нулевкой (наждачной бумагой с зернистостью №00) и затем  прочистить коллектор.

d. Проверить якорь на электромагните для поиска закороченных секций обмотки. См. раздел «Проверка» ниже.

9. Якоря с явно видимым и исправимым обрывом в обмотках можно сохранить и отремонтировать. Наиболее вероятная область обрыва – у коллекторных ламелей. Слишком длительное время непрерывной работы стартера при запуска приводит к его перегреву, и как следствие, к расплавлению припоя в местах пайки.  Слабый контакт вызывает искрение и прогорание ламелей коллектора.

10. Не слишком подгоревшие ламеля отремонтировать перепайкой проводников на ламелях  (применяя только припой в форме трубочки с канифольным флюсом) с последующей обработкой коллектора на токарном станке для удаления подгоревшего материала. После этого подрезать слюду.

11. Вычистить медь или щеточную пыль из канавок между ламелями коллектора.

12. Проверить якорь на КЗ в обмотках и между ними, а также на КЗ на корпус. См. раздел «Проверка» ниже.

Проверка

ПРОВЕРКА ЯКОРЯ НА КЗ В ОБМОТКАХ

Проверить якорь на КЗ. Для этого положить якорь на электромагнит для поиска закороченных секций обмотки. Взять полотно для металлической ножовки и держать его над сердечником якоря при вращении якоря. Если полотно вибрирует, в обмотках якоря есть КЗ. Прочистить канавки между ламелями. Повторить проверку на КЗ. Если полотно продолжает вибрировать, заменить якорь.

ПРОВЕРКА ЯКОРЯ НА КЗ НА «ЗЕМЛЮ» / КОРПУС

- Установить омметр на предел измерений по шкале (R x 1). Приложить один щуп прибора к сердечнику якоря (или валу), а другой к коллектору, как показано ниже.

- Если прибор показывает ноль (полный контакт), якорь имеет КЗ на корпус, и его необходимо заменить.

ПРОВЕРКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЩЕТОК И КОНТАКТОВ

- Подсоединить концы омметра на пределе измерений (R x 1) к положительным щеткам.

- Прибор должен показывать 0 (ноль) (сопротивление равно нулю).  Если он показывает какое-либо значение сопротивления выше нуля, проверить проводник к месту пайки положительного контакта. Если соединение исправить невозможно, заменить щетки. См. раздел «Замена щеток».

a – Положительные щетки

ПРОВЕРКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЩЕТОК НА КЗ НА «ЗЕМЛЮ» / КОРПУС

Установить омметр на предел измерений по шкале (R x 1). Приложить один конец омметра к отрицательной щетке, а другой к торцевой крышке (обнаженной поверхности металла). Если пробор показывает ОБРЫВ (бесконечность), заменить отрицательную щетку. Таким же образом проверить и вторую отрицательную щетку.

a – Отрицательные (-) щетки

b – Торцевая крышка

ПРОВЕРКА СОЛЕНОИДА СТАРТЕРА

Проверить соленоид стартера следующим образом:

1. Отсоединить все провода от клемм соленоида.

2. Подсоединить щупы омметра, установленного на предел измерений по шкале R x 1 к клеммам соленоида 3 и 4.

3. Подсоединить 12-вольтовый источник питания к клеммам соленоида 1 и 2. Соленоид при этом должен щелкнуть, а прибор должен показать сопротивление R=0 Ом.

4. Если прибор не показывает ноль (0) Ом (т.е. полный контакт), заменить соленоид.

a – Щупы омметра

b – Щупы от 12-вольтового источника питания

Замена щеток

ВАЖНО: Заменить щетки, изношенные или изъеденные точечной коррозией более, чем на четверть дюйма (6.4 мм).

a – Положительная (+) клемма

b – Длинный провод щетки

с – Вставить провод в прорезь

d – Изоляционная шайба

e – Плоская шайба

f – Гровер-шайба

g - Гайка

a - Положительные (+) щетки

b - Отрицательные (-) щетки

с -  Щеткодержатель

d - Болты (Затянуть отрицательные щетки и держатель)

Сборка

1. Смазать геликоидальную резьбу-накатку и втулку торцевой крышки привода маслом SAE -10W.

2. Установить детали (см. ниже) на вал якоря.

a - Шайба

b – Геликоидальная резьба-накатка

с – Вал якоря

d – Торцевая крышка привода

e – Узел привода

f - Пружина

g- Разделительная втулка

3. Установить контргайку.

4. Изготовить приспособление для фиксации держателя щеток  по чертежу ниже.

Развертка приспособления для фиксации держателя  и щеток (вид сверху; полный размер)

90O BEND – Согнуть под прямым углом (90о)

Толщина металла (показана стрелками) – 18 калибр по американскому сортаменту. Цифры ниже даны в метрической системе.

Развертка инструмента для щеткодержателя вид сбоку (полный размер)

5. Вставить пружины и щетки в держатель щеток и зафиксировать на месте с помощью изготовленного приспособления (см. ниже).

6. Смазать втулку одной каплей масла SAE 10W. ОБИЛЬНО НЕ СМАЗЫВАТЬ!

a – Приспособление для фиксации держателя и щеток

b - Втулка

- Вставить якорь в корпус стартера так, чтобы коллекторный конец якоря был на уровне конца корпуса стартера, где находятся в своих гнездах постоянные магниты. Магниты утоплены на 1” (25.4 мм). Совместить метки, как показано ниже.

- Установить торцевую крышку коллектора на корпус стартера; совместить метки, как показано, и снять приспособление.

- Вставить сквозные болты и затянуть с усилием до 70 фунт-дюймов (7.9 Н∙м).

a – Метки для совмещения

b - Метки для совмещения на торцевой крышке

с - Болты

Установка

- Закрепить стартер на блоке тремя (3) болтами. Затянуть болты с усилием до 16.6 фунт-футов (22.5 Н∙м). Привернуть ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод от аккумулятора к блоку болтом снизу.

- Подсоединить аккумуляторный провод (Черный в желтой изоляционной трубке) к стартеру. Затянуть крепежную гайку с усилием  до 60 фунт-дюймов (6.8 Н∙м).

a - Черный провод (с желтым изолятором)

b - Болты (3)

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, СИНХРОНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	2C-1

Специальный инструмент 	2C-1

Угол опережения зажигания

(Момент зажигания) 	2C-2

Регулировка угла опережения

зажигания холостого хода 	2C-2

Регулировка максимального угла

опережения зажигания	2C-2

Синхронизация работы карбюратора 	2C-3

Регулировки 	2C-4

Холостой ход 	2C-4

# Технические характеристики

| (Момент зажигания) УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ | Холостой ход | ** ВМТ ± 2° |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный угол опережения зажигания |  |
|  | при скорости запуска |  |
|  | - модель 40/50/60 | 24° до ВМТ ** |
|  | - модель 55 | 18° до ВМТ ** |
|  | при 5000 об/мин |  |
|  | - модель 50/60 | 22° до ВМТ ** |
|  | - модель 55/60 | 16° до ВМТ ** |
|  | Обороты холостого хода | 675 ± 25 |
|  | Обороты при ПОДЗ *** | 5000-5500 |
|  | Тип свечей зажигания | NGKBP8H-N-10 |
|  |  | *NGKBPZ8H-N-10 |
|  |  | NGK BUZ8H |
|  |  | NGKBP8HS-10 |
|  | Зазор свечи зажигания | 0.040 “ (1.0 мм) |
|  | Порядок работы цилиндров | 1-2-3 |

* Свеча зажигания с резистивным подавителем.

** ВМТ – верхняя мертвая точка

*** ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

# Специальный инструмент

1. Сервисный тахометр - Service Tachometer Часть №91 -854009A1

* Приобрести по месту жительства

2. Световой индикатор угла опережения зажигания - Timing Light  Часть № * 91-99379

* Приобрести по месту жительства

3. Индикатор зазора свечи зажигания - Spark Gap Tool Часть №91 -63998A1

# Угол опережения зажигания (Момент зажигания)

ВНИМАНИЕ

При заводке / запуске двигателя стартером угол можно установить угол опережения зажигания двигателя. Во избежание случайного запуска двигателя во время его заводки снять все провода со свечей зажигания.

- Вставить Индикатор зазора свечей зажигания Spark Gap Tool (№91-63998A1) в каждый колпачок свечи зажигания и подсоединить зажимы типа «крокодил» к надежной «земле» двигателя.

- Отсоединить удаленную топливную линию от двигателя.

- Подсоединить кабель дистанционного управления к кабелю двигателя.

- Вынуть ограничительную втулку тяги дроссельной заслонки из своего держателя.

Регулировка угла опережения зажигания холостого хода

1. Подсоединить световой индикатор угла опережения зажигания к проводу свечи зажигания №1 (ВЕРХНЯЯ).

ОСТОРОЖНО

При «заводке» двигателя держаться как можно дальше от гребного винта, т.к. последний может начать вращаться и поранить.

2. Переключить двигатель на нейтралку.

ВАЖНО: Для установки момента зажигания при скорости «заводки» необходимо установить полностью заряженный аккумулятор.

3. Удерживая плечо рычага дроссельной заслонки в положении холостого хода, как показано ниже, завести двигатель стартерным мотором и отрегулировать винт момента зажигания для  холостого хода до совмещения метки ВМТ (верхней мертвой точки) маховика с стрелкой-указателем момента зажигания. Затянуть контргайку.

ПРИМЕЧАНИЕ: После регулировки оборотов холостого хода момент зажигания будет ВМТ  ± 2°.

a – Винт регулировки момента зажигания холостого

хода

b – Контргайка

Максимальный угол опережения зажигания

1. Держать плечо рычаг управления (а) так, чтобы винт регулировки максимального опережения зажигания  дошел до упора. Завести двигатель стартером и отрегулировать винт максимального опережения зажигания до совмещения указанной метки момента зажигания до ВМТ на маховике со стрелкой-указателем момента зажигания.  Затянуть контргайку.

a – Плечо рычага управления

b – Винт регулировки угла опережения зажигания

c - Контргайка

ПРИМЕЧАНИЕ: Все регулировки момента зажигания, выполненные в условиях скорости заводки / запуска двигателя, необходимо проверить на работающем двигателе и при необходимости отрегулировать снова. Это зависит от характеристик угла опережения зажигания каждой индивидуальной системы зажигания.

# Синхронизация работы карбюратора

1. Снять крышку аттенюатора (воздушной камеры) (см. раздел 3B «Демонтаж карбюратора»).

2. Ослабить винт кулачкового копира / толкателя.

3. Ослабить два (2) винта регулировки синхронизации, расположенные на дроссельных рычагах верхнего и нижнего карбюраторов.

4. Осмотреть горловины карбюраторов,  проверить и убедиться в том, что все дроссельные заслонки полностью закрыты. Затянуть винты регулировки синхронизации.

a – Винт кулачкового копира

b – Винты регулировки синхронизации

5. Повторно проверить дроссельные заслонки и сделать всю необходимую регулировку.

6. Держать дроссельный рычаг так, чтобы стопорный винт холостого хода был против упора.

7. Установить ролик кулачкового копира против дроссельного эксцентрика и отрегулировать упорный винт холостого хода до совмещения выдавленной метки дроссельного эксцентрика с центром ролика кулачкового копира. Затянуть контргайку.

a – Дроссельный рычаг

b – Упорный винт холостого хода

c – Дроссельный эксцентрик

d – Выступающая метка

e – Контргайка

f – Ролик кулачка / эксцентрика

8. Держать дроссельный рычаг в положении холостого хода. Отрегулировать кулачковый копир так, чтобы между роликом кулачкового копира и дроссельным эксцентриком был зазор, равный 0.005 - 0.040“ (0.13 мм - 1.02 мм) Затянуть винт крепления кулачкового копира.

a – Кулачковый копир

b - Винт

c - Ролик

d – Дроссельный эксцентрик / кулачок

9. Упереть дроссельный рычаг в упорный винт полностью открытой дроссельной заслонки. Отрегулировать упорный винт дроссельной заслонки так, чтобы заслонки полностью открывались, обеспечивая ход дроссельного привода, равный примерно  0.015“ (0.38 мм); это необходимо для того, чтобы дроссельные заслонки не работали  как ограничители (упоры) при полностью открытом положении. Затянуть контргайку на упорном винте.

a – Дроссельный рычаг

b – Упорный винт

c – Контргайка (не видна)

10. Поставить на место крышку аттенюатора (воздушной камеры).

# Регулировки

Холостой ход

1. Опустить ПЛМ на воду. Подсоединить электрокабель (если двигатель им оборудован) и топливопровод к двигателю. Запустить двигатель дать ему прогреться.

2. Правильно отрегулировать винты карбюратора для установки смеси малых оборотов. Начальная установка – на один с четвертью оборота (1-1/4) от седла.

3. Держать дроссельный рычаг в положении холостого хода (со снятой из держателя ограничительной втулкой дроссельной тяги). Отрегулировать винт момента зажигания холостого хода до получения оборотов холостого хода двигателя на ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ от 650 до 700 об/мин. Затянуть контргайку и заглушить двигатель.

a – Винт момента зажигания на холостом ходу

b – Контргайка

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

# Оглавление

Стр.

Схема разводки модели 40/55 MH	2D-1

Схема разводки модели 40/50/60 EO 	20-2

Схема разводки модели 40/50 EHPTO  	2D-3

Схема разводки модели 40/50/60 EPTO  	2D-4

Схема разводки модели 60 EHPTO  	2D-5

Схема разводки модели COMMANDER

2000 с боковым вариантом

дистанционного управления 	2D-6

Прозвонка ключа зажигания /

выключателя подсоса 	2D-6

Схема гидросистемы Пауэр Трим

(Power Trim) / Системы регулировки угла

наклона со звуковой сигнализацией

на моделях с электрозапуском	2D-7

Схема гидросистемы угла наклона со

звуковой сигнализацией на

моделях с электрозапуском 	2D-8

Схема модели с электрозапуском со

звуковой сигнализацией 	2D-9

# Схема разводки модели 40/55 MH

a – Пусковая катушка	f – Выключатель останова «стропка»

b - Статор	g – Ограничитель оборотов

c – Датчик температуры / термовыключатель	h – МРК №3 (CDM #3)

d – Звуковой излучатель	i - МРК №2 (CDM #2)

e – Выключатель кнопки останова	j - МРК №1 (CDM #1)

# Схема разводки модели 40/50/60 EO

a – Пусковая катушка	i –12-вольтовый аккумулятор

b - Статор	j – Соленоид стартера

c – Дистанционное управление	k – Регулятор напряжения

d – 20-амперный предохранитель	I – Ограничитель оборотов

e - Стартер	m - МРК №3 (CDM #3)

f – Соленоид обогатителя смеси 	n - МРК №2 (CDM #2)

g – Датчик уровня масла	o - МРК №1 (CDM #1)

h – Термодатчик блока двигателя

# Схема разводки модели 40/50 EHPTO

a –  Пусковая катушка	m – Соленоид клапана-обогатителя

b - Статор	n – Насос гидросистемы угла наклона ПЛМ

c – Ключ зажигания	o – Датчик уровня масла

d – Звуковой излучатель / сирена	p – Термодатчик блока двигателя

e – Выключатель кнопки останова	q – 12-вольтовый аккумулятор

f – Выключатель типа «стропка»	r – Выключатель блокировки запуска

g – Дистанционное управление	s – Стартерный соленоид

h – 20-амперный предохранитель	t – Регулятор напряжения

i – Переключатель дифферентной гидросистемы на обтекателе	u – Ограничитель оборотов

j – Реле уменьшения угла наклона (ПЛМ ВНИЗ)	v - МРК №3 (CDM #3)

k – Реле увеличения угла наклона  (ПЛМ ВВЕРХ)	w - МРК №2 (CDM #2)

I - Стартер	x - МРК №1 (CDM #1)

# Схема разводки модели 40/50/60 EPTO

a – Пусковая катушка 	k – Датчик уровня масла

b - Статор	I – Термодатчик блока двигателя

c – Дистанционное управление	m – 12-вольтовый аккумулятор

d – 20-амперный предохранитель	n – Стартерный соленоид

e - Переключатель наклона ПЛМ на обтекателе 	o – Регулятор напряжения

f - Реле уменьшения угла наклона (ПЛМ ВНИЗ)	p – Ограничитель оборотов

g - Реле увеличения угла наклона  (ПЛМ ВВЕРХ)	q - МРК №3 (CDM #3)

h - Стартер	r - МРК №2 (CDM #2)

i – Насос дифферентной гидросистемы 	s - МРК №1 (CDM #1)

j – Соленоид клапана обогатителя

# Схема разводки модели 60 EHPTO

a – Ключ зажигания	n – Датчик уровня масла

b – Звуковой излучатель	o – Термодатчик блока двигателя

c – Выключатель блокировки запуска	p – 12-вольтовый аккумулятор

d – Переключатель наклона ПЛМ на румпельной рукоятке	q – Соленоид стартера

e – Кнопка выключателя останова	r – Регулятор напряжения

f – Выключатель останова «стропка»	s – Ограничитель оборотов

g - Стартер	t - МРК №3 (CDM #3)

h – Реле увеличения наклона ПЛМ (ПЛМ ВВЕРХ)	u - МРК №2 (CDM #2)

i - Реле уменьшения наклона ПЛМ (ПЛМ ВНИЗ)	v - МРК №1 (CDM #1)

j – Переключатель наклона на обтекателе	w – Пусковая катушка

k – 20-амперный предохранитель	x - Статор

I – Насос гидросистемы установки угла наклона	y – Дистанционное управление

m- Соленоид клапана-обогатителя

# Схема разводки модели COMMANDER 2000 с боковым вариантом дистанционного управления на румпеле

Прозвонка цепи выключателей ключа зажигания и подсоса

ВЫКЛ - "OFF"					ЧЕР/ЖЕЛТ - ЧЕР - BLK/YEL - BLK

РАБОТА - "RUN"					КРАС - ФИОЛ - RED - PUR

ПУСК - "START"					КРАС - ФИОЛ – ЖЕЛТ/КРАС - RED - PUR - YEL/RED

НАДАВИТЬ (ПОДСОС) - PUSH (CHOKE)*		КРАС - ЖЕЛТ/ЧЕР - RED - YEL/BLK

* При прозвонке  ключ зажигания должен быть повернут в положение РАБОТА (RUN) или ПУСК (START), при этом для того, чтобы сделать подсос на ключ необходимо надавить.

Схема гидросистемы Пауэр Трим (Power Trim) /Системы регулировки угла наклона со звуковой сигнализацией на моделях с электрозапуском

a – Ключ зажигания / Подсос

b – Выключатель аварийного останова

c – Выключатель блокировки запуска

d – Разъем кабеля тахометра и дополнительных устройств и приборов

e – Кабельный разъем

f – Звуковой излучатель

g – Переключатель угла наклона гидросистемы

BLK 	- ЧЕРНЫЙ

BLU	- СИНИЙ

BRN	- КОРИЧНЕВЫЙ

GRY	- СЕРЫЙ

GRN	- ЗЕЛЕНЫЙ

PUR	- ФИОЛЕТОВЫЙ

RED	- КРАСНЫЙ

TAN	- ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ

WHT	- БЕЛЫЙ

YEL	- ЖЕЛТЫЙ

Схема силовой системы угла наклона со звуковой сигнализацией на моделях с электрозапуском

a – Ключ зажигания / Подсос			b – Выключатель аварийного останова

c – Выключатель блокировки запуска		d – Кабель тахометра / дополнительных устройств и приборов

e – Кабельный разъем				f – Звуковой излучатель

g - Переключатель угла наклона гидросистемы 	h – Кабельная стяжка (зажим-держатель проводов)

i – Рукоятка управления				j – Проходник кабеля гидросиловой системы наклона ПЛМ

k – Разъем кабеля гидросистемы угла наклона 	I – Вывод / провод к индикатору гидросиловой системы

BLK 	- ЧЕРНЫЙ 	BLU - СИНИЙ 		BRN - КОРИЧНЕВЫЙ 	GRY - СЕРЫЙ

GRN	- ЗЕЛЕНЫЙ 	PUR - ФИОЛЕТОВЫЙ 	RED - КРАСНЫЙ 	TAN – ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ

WHT	- БЕЛЫЙ 		YEL - ЖЕЛТЫЙ		LIT -  СВЕТЛО-

Схема модели с электрозапуском со звуковой сигнализацией

a – Ключ зажигания / Подсос

b – Выключатель аварийного останова

c – Выключатель блокировки запуска

d – Кабельный разъем тахометра / дополнительных устройств и приборов

e – Кабельный разъем

f – Звуковой излучатель

BLK - ЧЕРНЫЙ

BLU - СИНИЙ

BRN - КОРИЧНЕВЫЙ

GRY - СЕРЫЙ

GRN - ЗЕЛЕНЫЙ

PUR - ФИОЛЕТОВЫЙ

RED - КРАСНЫЙ

TAN - ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ

WHT - БЕЛЫЙ

YEL - ЖЕЛТЫЙ

LIT – СВЕТЛО-

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	3A-1

Топливный насос (электр.) 40/50/55/60 	3A-2

Топливный насос (руч.) 40/50 	3A-4

Топливный насос (руч.) 55/60 	3A-6

Принцип работы 	3A-8

Поиск и устранение неисправностей	3A-8

Проверка 	3A-9

Демонтаж топливного насоса 	3A-10

Разборка топливного насоса 	3A-10

Чистка и осмотр 	3A-10

Сборка 	3A-11

Сборка обратного клапана 	3A-11

Сборка топливного насоса 	3A-11

# Технические характеристики

| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | для моделей с электрозапуском | Чисты бензин без масла |
|  | для моделей с ручным запуском | Предварительно смешанные бензин и масло |
|  | Рекомендуемая марка бензина | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87 - |
|  | Рекомендуемая марка масла | Фирменное масло - Quicksilver TC-WII или TC-W3 |
|  |  | Масло для 2-тактных ПЛМ - Two Cycle Outboard Oil |
|  | Пропорция бензин-масло | 50:1 (в том числе для обкатки) |
|  | Давление топлива |  |
|  | при холостом ходе | 3.5 фунт./кв.дюйм. (24 кПа) |
|  | при ПОДЗ * | 6.0 фунт./кв.дюйм. (41 кПа) |

* ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

# Топливный насос (электрических моделей) 40/50/55/60

9    >   Герметик, трубный - Loctite PST Pipe Sealant (92-809822)

A = к верхнему карбюратору 	B = к картеру	C = к штуцеру маслонасоса

D = к штуцеру впускного коллектора        	E = к штуцеру

F = к выпускному отверстию маслонасоса

# Топливный насос (моделей с электрозапуском) 40/50/55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н.м |
| — | 1 | Топливный насос в сборе |  |  |  |
| 1 | 1 | Топливный насос |  |  |  |
| 2 | 2 | Диафрагма (в комплекте) |  |  |  |
| 3 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 4 | 2 | Резиновый диск, обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 2 | Шпилька-держатель |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 11 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 12 | 1 | Прокладка, бустерная |  |  |  |
| 13 | 1 | Прокладка импульсного тракта |  |  |  |
| 14 | 1 | Основание |  |  |  |
| 15 | 2 | Штуцер |  |  |  |
| 16 | 2 | Винт топливного насоса (M5 x 40) | 55 | 4.6 | 6.2 |
|  | 2 | Винт крепления насоса к картеру (M6 x 50) | 55 | 4.6 | 6.2 |
| 17 | 1 | Торцевое основание |  |  |  |
| 18 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 19 | 1 | Топливный фильтр |  |  |  |
| 20 | 1 | Топливопровод |  |  |  |
| 21 | AR | Стяжка-хомутик |  |  |  |
| 22 | 1 | Шланг (1-1/2”) |  |  |  |
| 23 | 1 | Шланг (1-1/2”) 40 |  |  |  |
| 24 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 25 | 1 | Шланг (2”) |  |  |  |
| 22 | 1 | Шланг (1-1/4”) |  |  |  |
| 23 | 1 | Шланг (1-1/4”) 50 |  |  |  |
| 24 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 25 | 1 | Шланг (1-1/2”) |  |  |  |
| 26 | 1 | Шланг (22”) |  |  |  |
| 27 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 28 | 1 | Топливный штуцерный разъем |  |  |  |
| 29 | 1 | Винт (M6x 35) | 80 | 6.7 | 9.0 |
| 30 | 1 | Шланг (4-1/4”) |  |  |  |
| 31 | 1 | Хомутик (Без пробитой маркировки) |  |  |  |
|  | 1 | Хомутик (с пробитой маркировкой '3') |  |  |  |
| 32 | 1 | Соленоидный клапан (ставить с хомутиком без пробитой маркировки) |  |
| 33 | 1 | Соленоидный клапан (ставить с хомутиком с пробитой маркировкой '3') |  |
|  | 1 | Шланг (9-1/2”) (кнопка руч. управления поставлена вниз) |  |
| 34 | 1 | Шланг (8”) (кнопка руч. управления поставлена вверх) |  |
| 35 | 1 | Шланг (3-1/4”) (кнопка руч. управления поставлена вниз) |  |
|  | 1 | Шланг (4”) (кнопка руч. управления поставлена вверх) |  |
| 36 | 1 | Шланг (16”) (кнопка руч. управления поставлена вниз) |  |
|  | 1 | Шланг (14”) (кнопка руч. управления поставлена вверх) |  |
| 37 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 38 | 1 | Шланг (2”) |  |  |  |
| 39 | 1 | Винт (M6 x 16) | 100 | 8.3 | 11 |

# Топливный насос (моделей с ручным запуском) 40/50

9    >   Трубный герметик с тефлоновой присадкой - Loctite Pipe Sealant W/Teflon (92-809822)

A = к карбюратору	B = к картеру	C = к верхнему карбюратору

D = к верху коллектора	E = к низу коллектора

# Топливный насос (моделей с ручным запуском) 40/50

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Топливный насос в сборе |  |  |  |
| 1 | 1 | Топливный насос |  |  |  |
| 2 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 3 | 1 | Диафрагма (в комплекте) |  |  |  |
| 4 | 2 | Резиновый диск, обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 2 | Шпилька-держатель |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 11 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 12 | 1 | Прокладка, бустерная |  |  |  |
| 13 | 1 | Прокладка импульсного тракта |  |  |  |
| 14 | 1 | Основание |  |  |  |
| 15 | 2 | Штуцер |  |  |  |
| 16 | 2 | Винт топливного насоса (M5 x 40) | 55 | 4.6 | 6.2 |
|  | 2 | Винт крепления к картеру (M6 x 50) | 55 | 4.6 | 6.2 |
| 17 | 1 | Торцевое основание |  |  |  |
| 18 | 1 | Шланг (22 “) |  |  |  |
| 19 | AR | Хомутик |  |  |  |
| 20 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 21 | 1 | Шланг (4-1/4 “) |  |  |  |
| 22 | 1 | Топливный фильтр |  |  |  |
| 23 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 24 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 25 | 2 | Шланг (9-1/2 “) |  |  |  |
| 26 | 1 | Груша подсоса |  |  |  |
| 27 | 1 | Топливный штуцерный разъем |  |  |  |
| 28 | 1 | Винт (M6 x 35) | 80 | 6.7 | 9.0 |
| 29 | 1 | Шланг (5-1/2 “) |  |  |  |
| 30 | 1 | Шланг (1-1/2 “) |  |  |  |

# Топливный насос (моделей с ручным запуском) 55/60

95   >   Трубный герметик - Loctite PST Pipe Sealant (92-809822)

A = к карбюратору,

B = к картеру,

C = к верхней поплавковой камере,

D = к верхнему впускному коллектору,

E = к нижнему впускному коллектору

# Топливный насос (моделей с ручным запуском) 55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Топливный насос в сборе |  |  |  |
| 1 | 1 | Топливный насос |  |  |  |
| 2 | 2 | Диафрагма (в комплекте) |  |  |  |
| 3 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 4 | 2 | Резиновый диск, обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 2 | Шпилька-держатель |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 11 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 12 | 1 | Прокладка, бустерная |  |  |  |
| 13 | 1 | Прокладка импульсного тракта |  |  |  |
| 14 | 1 | Основание |  |  |  |
| 15 | 2 | Штуцер |  |  |  |
| 16 | 2 | Винт топливного насоса (M5 x 40) | 55 | 4.6 | 6.2 |
|  | 2 | Винт крепления к картеру (M6 x 50) | 55 | 4.6 | 6.2 |
| 17 | 1 | Торцевое основание |  |  |  |
| 18 | 1 | Шланг (10 “) |  |  |  |
| 19 | 1 | Шланг (14-1/4 “) |  |  |  |
| 20 | AR | Хомутик-стяжка |  |  |  |
| 21 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 22 | 1 | Шланг (4-1/4 “) |  |  |  |
| 23 | 1 | Топливный фильтр |  |  |  |
| 24 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 25 | 1 | Гайка | Затянуть плотно |
| 26 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 27 | 2 | Шланг (9-1/2 “) |  |  |  |
| 28 | 1 | Шланг (5-1/2 “) |  |  |  |
| 29 | 1 | Шланг (1-1/2 “) |  |  |  |
| 30 | 1 | Груша подсоса |  |  |  |
| 31 | 1 | Топливный штуцерный разъем |  |  |  |
| 32 | 1 | Винт | 80 | 6.7 | 9.0 |

# Принцип работы

Топливный насос представляет собой насос диафрагменного типа, работающий от создаваемого в картере давления. Из картера пульсирующее давление передается через канал (отверстие) в топливный насос.

При ходе поршня вверх в картере создается вакуум. Этот вакуум втягивает диафрагму топливного насоса, впускной обратный клапан (в топливном насосе) открывается, и топливо всасывается в насос.

# Ход поршня вниз создает давление, которое давит на диафрагму топливного насоса, закрывает впускной обратный клапан (не допуская возврата топлива в топливный бак) и открывает выпускной обратный клапан, нагнетая топливо в карбюратор(ы).

# Поиск и устранение неисправностей

ОСТОРОЖНО

ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ. Соблюдать правила противопожарной безопасности. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КУРИТЬ! Перед проведением работ по техобслуживанию любой части топливной системы отсоединить электросистему от аккумулятора. Полностью слить топливо из системы. Топливо собирать только в установленные правилами ТБ канистры и емкости и хранить в безопасных условиях. Если во время дренажа системы топливо разлилось, НЕМЕДЛЕННО вытереть, и использованные при этом материалы собрать в установленные правилами ТБ сборники. Все виды работ по обслуживанию топливной системы должны проводиться в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении.

УТЕЧКА ТОПЛИВА ИЗ ЛЮБОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТИ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАТИЗМУ ИЛИ СМЕРТИ ЛЮДЕЙ.  Тщательный и регулярный осмотр и проверка топливной системы являются обязательным условием, особенно после консервации или простого хранения двигателя в нерабочем состоянии. Все узлы и детали топливной системы, включая топливные баки, емкости (пластмассовые, металлические или из фиброматериалов), топливопровод, заливочные груши для начального запуска, фитинги, муфты, штуцеры, шланги и т.п. должны проверяться на износ, старение и коррозию. Любой признак утечки, старения, износа служит сигналом необходимости замены неисправных элементов перед дальнейшей эксплуатацией двигателя.

Проверка ограничения подачи топлива из-за антисифонных клапанов.

Несмотря на то, что антисифонные клапаны способствуют созданию безопасных условий работы двигателя, тем не менее они забиваются, могут оказаться слишком маленькими или иметь слишком сильные, тугие пружины. Перепад давления, возникающий при работе этих клапанов, может создать дополнительные неприятности и/или привести к повреждению блока двигателя за счет ограничения потока топлива в топливопроводе. К некоторым симптомам ограниченного (бедного) потока топлива относятся:

- Потеря давления на топливном насосе

- Потеря мощности

- Неконтролируемое увеличение скорости

- Упреждающее зажигание / детонация (разъедание головки поршня)

- Замедленная реакция ПЛМ при ускорении

- Неровная работа двигателя ПЛМ

- Двигатель ПЛМ глохнет и не перезапускается.

- ПЛМ не запускается.

- Газовая пробка

Любое антисифонное устройство должно находиться между впускным и выпускным топливным «каналом» ПЛМ. Методикой проверки [если такое устройство (или неисправная топливная линия) является источником сбоев или неполадок] является работа ПЛМ от автономного, отдельного источника подачи топлива, который проверен и гарантирует нормальную работу.

Если выявлено, что причиной ограниченной подачи топлива является антисифонный клапан, то либо 1) заменить антисифонный клапан, либо 2) сменить его на отсечной, запорный  клапан, который работает под управлением соленоида.

Проверка

Подсоединить прозрачный(е) топливный(е) шланг(и) между топливным насосом и карбюраторами. Запустить двигатель и проверить шланг(и) на наличие в них воздушных пузырьков. Если они есть, см. раздел «Воздушные пузырьки в топливной линии» в таблице ниже. Если их нет, см. раздел «Недостаток давления от топливного насоса» в таблице ниже.

| Неисправность: Воздушные пузырьки в топливной линии |
| --- |
| Возможная причина | Действие |
| В баке мало топлива. | Заправить бак. |
| Ослабло какое-то соединение на топливопроводе. | Проверить и затянуть. |
| Ослабло соединение на штуцере от топливного насоса. | Затянуть. |
| Прокол или порез в топливопроводе. | Проверить состояние топливопровода и заменить неисправный участок. |
| Ослабли анкерные винты топливного насоса. | Проверить и затянуть все винты. |
| Износились прокладки топливного насоса. | Перебрать топливный насос. |

| Неисправность: Недостаток давления от топливного насоса |
| --- |
| Возможная причина | Действие |
| Антисифонный клапан. | Процедуру при ограниченном потоке топлива см. в разделе «Ограничение подачи топлива из-за антисифонных клапанов» выше. |
| Воздух в топливопроводе. | См. процедуру в разделе «Воздушные пузырьки в топливной системе» выше. |
| Загрязнен или забит топливный фильтр. | Прочистить или заменить фильтр. |
| Загрязнен или забит топливозаборный патрубок с топливном баке. | Прочистить или заменить топливозаборный патрубок. |
| Изношена диафрагма в топливном насосе. | Перебрать насос. |
| Неисправны обратные клапаны в топливном насосе. | Перебрать насос. |
| Сломан держатель обратного клапана. | Перебрать насос. |
| Забито отверстие под импульсной прокладкой. | Снять насос и прочистить отверстие. |
| Прокол в шланге импульсной подачи. | Заменить шланг. |
| Ослаб хомут на шланге импульсной подачи. | Затянуть соединение. |
| Деформирована или сместилась бустерная (напорная) прокладка. | Проверить сальник между ответными поверхностями в области, где «буртик» разделяет импульсную камеру. Прокладка должна совмещаться с «буртиком». Соответственно совместить или заменить прокладку. |

# Демонтаж топливного насоса

1. Снять с ПЛМ маслобак (если ПЛМ им оборудован). См. Раздел 3C "Система впрыска масла".

2. Снять «впускной» топливный шланг, «выпускной» шланг и шланг импульсного тракта.

3. Отвернуть и снять два болта крепления топливного насоса к блоку двигателя.

a – Впускной топливный шланг

b – Выпускной топливный шланг

c – Шланг импульсного тракта от картера

d - Болты (2)

e – Хомутик-стяжка

4. Снять прокладку с тыльной стороны и при необходимости заменить. Проверить прокладку в области отверстия.

a - Прокладка

b – Область отверстия

# Разборка топливного насоса

1. Отвернуть и снять болты и основание камеры.

a - Болт (2)

b – Основание насосной камеры

2. Разобрать топливный насос, как показано  в разделе "Топливный насос в увеличенном виде".

# Чистка и осмотр

1. Прочистить кожух топливного насоса, основание насосной камеры и основание насоса. Просушить сжатым воздухом.

2. Осмотреть пружину на погнутость колец и другие повреждения.

3. Проверить корпус насоса, основание насосной камеры и основание насоса на трещины или неровность поверхностей под прокладки.

4. Проверить шланги на плотность крепления и признаки или следы утечек.

5. Осмотреть диски обратного клапана и проверить на трещины, порывы или другие повреждения.

6. Ремонт топливного насоса ограничивается лишь заменой неисправных деталей и узлов, обнаруженных во ходе чистки и осмотра.

# Сборка

Сборка обратного клапана

1. Вставить шпильку-держатель в отверстие пластмассового диска и резинового обратного клапана.

a - Держатель

b – Пластмассовый диск

c – Резиновый обратный клапан

2. Установить обратные клапаны и держатели в корпус топливного насоса.

a – Обратный клапан / Держатель

3. После установки держателя в корпус насоса отломить хвостовик держателя, изгибая его из стороны с сторону, как показано на рисунке ниже.

a – Хвостовик держателя

b – Колпачок держателя

4. Вставить отломанный хвостовик в головку  держателя. С помощью молотка с небольшим бойком или молотка и бородка постукать по хвостовику до тех пор, пока он не сядет заподлицо с верхним краем головки  держателя.

a – Хвостовик держателя

b – Головка держателя

Сборка топливного насоса

1. Собрать остальные детали, как показано в разделе «Топливный насос в увеличенном виде».

2. Вставить болты и затянуть с усилием до 55 фунт-дюйм. (6.2 Н∙м).

a - Болт (2)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

КАРБЮРАТОР

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики 	3B-1

Таблица карбюраторов WME	3B-1

Специальный инструмент 	3B-1

Карбюратор модели 40/50 	3B-2

Карбюратор модели  55/60 	3B-4

Аттенюатор модели 40/50 	3B-6

Аттенюатор модели 55/60 	3B-8

Регулировки 	3B-10

Винт регулировки смеси холостого

хода 	3B-10

Регулировка скорости холостого

хода 	3B-10

Регулировка поплавка 	3B-10

Регулировка основного

(высокоскоростного) жиклера 	3B-11

Таблица диаметров жиклерных

отверстий 	3B-11

Таблица жиклеров для работы на

больших высотах над уровнем моря 	3B-12

Поиск и устранение неисправностей в

топливной системе 	3B-13

Общая часть 	3B-13

Неисправность: ДВС захлебывается	3B-13

Неисправность: ДВС работает на

слишком богатой смеси 	3B-13

Неисправность: Вспышка горючей смеси

в карбюраторе 	3B-13

Неисправность: Неровный холостой

ход 	3B-13

Неисправность: ДВС проворачивается,

но не запускается или трудно запускается

в непрогретом состоянии 	3B-14

Неисправность: ДВС не снижает скорость

до малооборотного холостого хода 	3B-14

Неисправность: ДВС работает на

слишком бедной смеси 	3B-15

Неисправность: ДВС неровно

работает на холостом ходу, глохнет,

«чихает»; нет ускорения 	3B-15

Демонтаж и установка 	3B-16

Модель 40/50 	3B-16

Модель 55/60 	3B-16

Осмотр 	3B-17

Система обогащения смеси 	3B-18

Электрический клапан-

обогатитель 	3B-18

Кнопка ручного подсоса 	3B-20

# Технические характеристики

| КАРБЮРАТОР | Обороты холостого хода (на передней передаче) Обороты при ПОДЗ * Высота поплавка | 675 ± 25 5000-5500 9/16“ (14.29 мм) |
| --- | --- | --- |

# * ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

# ТАБЛИЦА КАРБЮРАТОРОВ WME

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер карбюратора пробит на одной из сторон его корпуса (см. ХХ на рисунке).

| Модель ПЛМ | Год выпуска | № карбюратора | Основной топливный жиклер | Заданное число оборотов винта регулировки смеси холостого хода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 (электр.) | 1998 | 53-1 ,-2,-3 | 0.044 “ | 1-1/4 |
| 40 (руч.) | 1997-1/2/98 | 69-1, -2,-3 | 0.044 “ | 1-1/4 |
| 50 (руч./электр.) | 1998 | 68-1,-2,-3 | 0.052 “ | 1-1/4 |
| 55/60 (руч.) | 1998 | 57-1,-2,-3 | 0.058 “ | 1-1/4 |
| 60 (электр.) | 1998 | 58-1,-2,-3 | 0.060 “ | 1-1/8 |

# Специальный инструмент

Карбюраторная линейка Часть №91-36392

# Карбюратор модели 40/50

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

# Карбюратор модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Карбюратор (Электр. 40 - WME-53) |  |  |  |
|  | 1 | Карбюратор (Руч. 40 - WME-69) |  |  |  |
|  | 1 | Карбюратор (50 - WME-68) |  |  |  |
| 2 | 1 | Вал дроссельной заслонки (ВЕРХНИЙ) |  |  |  |
| 3 | 1 | Вал дроссельной заслонки (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) WME-53/68 |  |  |  |
| 4 | 1 | Вал дроссельной заслонки (НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 2 | 2 | Вал дроссельной заслонки (ВЕРХНИЙ / НИЖНИЙ) WME-69 |  |  |  |
| 3 | 1 | Вал дроссельной заслонки (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) |  |  |  |
| 5 | 2 | Винт регулировки дроссельной заслонки (ВЕРХНИЙ / НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 6 | 3 | Пружина возврата дроссельной заслонки |  |  |  |
| 7 | 3 | Иголка регулировки смеси холостого хода |  |  |  |
| 8 | 3 | Пружина иголки регулировки холостого хода |  |  |  |
| 9 | 3 | Прокладка накладной крышки |  |  |  |
| 10 | 3 | Накладная крышка |  |  |  |
| 11 | 6 | Винт крепления накладной крышки | 18 |  | 2.0 |
| 12 | 3 | Прокладка под фланцевое соединение |  |  |  |
| 13 | 1 | Дроссельный рычаг Нижний - WME-53/68 |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт рычага маслонасоса |  |  |  |
| 15 | 6 | Винт дроссельного клапана | 6 |  | 0.7 |
| 16 | 3 | Дроссельный клапан |  |  |  |
| 17 | 3 | Серьга |  |  |  |
| 18 | 3 | Ось поплавка |  |  |  |
| 19 | 3 | Прокладка жиклерного колодца |  |  |  |
| 20 | 3 | Прокладка топливной камеры |  |  |  |
| 21 | 3 | Впускной игольчатый клапан |  |  |  |
| 22 | 3 | Поплавок |  |  |  |
| 23 | 12 | Винт крепления топливной камеры | 18 |  | 2.0 |
| 24 | 3 | Топливная камера (WME-53/68) |  |  |  |
|  | 1 | Топливная камера (ВЕРХНЯЯ) WME-69 |  |  |  |
|  | 2 | Топливная камера (ЦЕНТРАЛЬНАЯ / НИЖНЯЯ) |  |  |  |
| 25 | 3 | Пробка-заглушка (в комплекте) |  |  |  |
| 26 | 3 | Сальниковое кольцо дренажного отверстия топливной камеры |  |  |  |
| 27 | 3 | Основной топливный жиклер (0.044 - WME-53/WME-69) | 14 |  | 1.6 |
|  | 3 | Основной жиклер (0.052 - WME-68) | 14 |  | 1.6 |

# Карбюратор модели 55/60

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

# Карбюратор модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Карбюратор (60 ЭЛЕКТР. - WME-58) |  |  |  |
|  | 1 | Карбюратор (55/60 РУЧ. - WME-57) |  |  |  |
| 2 | 1 | Вал дроссельной заслонки (ВЕРХНИЙ) |  |  |  |
| 3 | 1 | Вал дроссельной заслонки (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) WME-58 |  |  |  |
| 4 | 1 | Вал дроссельной заслонки (НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 2 | 2 | Вал дроссельной заслонки (ВЕРХНИЙ / НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 3 | 1 | Вал дроссельной заслонки (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) WME-57 |  |  |  |
| 5 | 2 | Винт регулировки дроссельной заслонки (ВЕРХНИЙ / НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 6 | 3 | Пружина возврата дроссельной заслонки |  |  |  |
| 7 | 3 | Игла регулировки смеси холостого хода |  |  |  |
| 8 | 3 | Пружина иглы регулировки смеси холостого хода |  |  |  |
| 9 | 3 | Прокладка накладной крышки |  |  |  |
| 10 | 3 | Накладная крышка |  |  |  |
| 11 | 6 | Винт накладной крышки | 18 |  | 2.0 |
| 12 | 3 | Прокладка под фланцевое соединение |  |  |  |
| 13 | 1 | Дроссельный рычаг WME-58- НИЖНИЙ |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт рычага маслонасоса |  |  |  |
| 15 | 6 | Винт дроссельного клапана | 6 |  | 0.7 |
| 16 | 3 | Дроссельный клапан |  |  |  |
| 17 | 3 | Серьга |  |  |  |
| 18 | 3 | Ось поплавка |  |  |  |
| 19 | 3 | Прокладка жиклерного колодца |  |  |  |
| 20 | 3 | Прокладка топливной камеры |  |  |  |
| 21 | 3 | Впускной игольчатый клапан |  |  |  |
| 22 | 3 | Поплавок |  |  |  |
| 23 | 12 | Винт топливной камеры | 18 |  | 2.0 |
|  | 1 | Топливная камера (ВЕРХНЯЯ) WME-57 |  |  |  |
| 24 | 2 | Топливная камера (ЦЕНТРАЛЬНАЯ / НИЖНЯЯ) |  |  |  |
|  | 3 | Топливная камера (WME-58) |  |  |  |
| 25 | 3 | Пробка-заглушка (в комплекте) | 25 |  | 2.8 |
| 26 | 3 | Сальниковое кольцо дренажного отверстия топливной камеры |  |  |  |
| 27 | 3 | Основной топливный жиклер (0.058 - WME-57) | 14 |  | 1.6 |
|  | 3 | Основной жиклер (0.060 – WME-58) | 14 |  | 1.6 |

# Аттенюатор модели 40/50

A = РУЧНОЙ МОДЕЛИ      B = ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

# Аттенюатор модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Звуковой аттенюатор |  |  |  |
| 2 | 1 | Винт (M6 x 16) | Затянуть плотно |
| 3 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Крышка-заглушка |  |  |  |
| 5 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 6 | 3 | Сальник |  |  |  |
| 7 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 8 | 6 | Винт (M8 x 100) | 100 | 8.3 | 11 |
| 9 | 1 | Рычаг |  |  |  |
| 10 | 1 | Ролик |  |  |  |
| 11 | 1 | Винт (M5 x 6) | Затянуть плотно |
| 12 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 13 | 2 | Трубка (4-1/4 “) (Руч.) |  |  |  |
|  | 1 | Трубка (4-1/4 “) |  |  |  |
| 14 | 1 | Трубка (3 “) Электр. |  |  |  |
| 15 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 16 | 1 | Трубка (1 “) |  |  |  |
| 17 | AR | Хомутик-стяжка |  |  |  |
| 18 | 3 | Прокладка |  |  |  |
| 19 | 1 | Дроссельная приводная штанга |  |  |  |
| 20 | 1 | Маркировка – Осторожно (Руч.) |  |  |  |
| 21 | 1 | Маркировка – Внимание |  |  |  |
| 22 | 1 | Маркировка – Внимание холостой ход на передаче (Электр.) |  |  |  |

Аттенюатор модели 55/60

A = ПРОКЛАДКА ШЛАНГА (РУЧ.)

B = ПРОКЛАДКА ШЛАНГА (ЭЛЕКТР.)

C = К КЛАПАНУ-ОБОГАТИТЕЛЮ

# Аттенюатор модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н.м |
| 1 | 1 | Звуковой аттенюатор |  |  |  |
| 2 | 4 | Винт | Затянуть плотно |
| 3 | 1 | Крышка-заглушка |  |  |  |
| 4 | 3 | Сальник |  |  |  |
| 5 | 2 | Пластина звукового аттенюатора |  |  |  |
| 6 | 6 | Винт (M8x 100) | 100 | 83 | 11 |
| 7 | 1 | Маркировка - ОСТОРОЖНО (Руч.) |  |  |  |
| 8 | 1 | Маркировка – ВНИМАНИЕ |  |  |  |
| 9 | 1 | Маркировка – Момент зажигания при ПОДЗ * (Электр.) |  |  |  |
| 10 | 1 | Рычаг |  |  |  |
| 11 | 1 | Ролик |  |  |  |
| 12 | 1 | Винт (M5 x 6) | Затянуть плотно |
| 13 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 14 | 2 | Трубка (4-1/4”) (Руч.) |  |  |  |
|  | 1 | Трубка (4-1/4 “) |  |  |  |
| 15 | 1 | Трубка (3” ) Электр. |  |  |  |
| 16 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 17 | 1 | Трубка (1”) |  |  |  |
| 18 | AR | Хомутик-стяжка |  |  |  |
| 19 | 3 | Прокладка |  |  |  |
| 20 | 1 | Дроссельная приводная штанга |  |  |  |
| 21 | 1 | Маркировка - Внимание холостой ход на передаче |  |  |  |

* ПОДЗ – при полностью открытой заслонке

# Регулировки

Винт регулировки смеси холостого хода

РЕГУЛИРОВКА ПРИ НАЧАЛЬНОМ ЗАПУСКЕ

Вворачивать винт регулировки холостого хода (по часовой стрелке) до тех пор, пока он НЕ КОСНЕТСЯ СЛЕГКА своего посадочного места , а затем на каждом карбюраторе отвернуть его на требуемое число оборотов (см. таблицу «Технические характеристики»).

РЕГУЛИРОВКА СМЕСИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Установить ПЛМ на горизонтальный дифферент (ровный угол наклона). При опущенной в воду коробке шестерен запустить ПЛМ и дать прогреться. Дроссельной заслонкой установить обороты холостого хода и прогнать двигатель на этих оборотах в течение примерно одной минуты.

2. Переключить ПЛМ на переднюю передачу. Вворачивать (по часовой стрелке) винт регулировки малооборотной смеси до тех пор, пока ПЛМ не начнет чихать, хлопать и давать осечки зажигания. Затем отвернуть винт регулировки смеси назад на четверть оборота или чуть-чуть больше.

a – Верхний винт регулировки смеси холостого хода

b – Средний винт регулировки смеси холостого хода

c - Нижний винт регулировки смеси холостого хода

3. Проверить на слишком бедную смесь при ускорении.

4. НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ смесь беднее, чем необходимо для получения достаточно плавного равномерного холостого хода. Если есть сомнения, лучше из этого положения оставить регулировку на чуть-чуть более богатой смеси.

Регулировка скорости холостого хода

1. Отрегулировать обороты холостого хода двигателя по инструкциям в разделе 2С «Регулировка зажигания, синхронизация, и другие регулировки».

Регулировка поплавка карбюратора

- Снять карбюратор в соответствии с описанием "Демонтаж карбюратора" в этом разделе.

- Снять камеру горючей смеси и прокладку, и с помощью карбюраторной линейки проверить уровень установки поплавка (при снятой прокладке).

3. Подсоединить пружинный зажим на игле впускного игольчатого клапана к металлической лапке поплавка и посадить иголку в свое седло.

a – Металлическая лапка на поплавке

b – Пружинный зажим

- При необходимости отрегулировать уровень поплавка, подгибая металлическую лапку (на поплавке), к которой прикреплена игла впускного клапана.

a – При регулировке уровня поплавка подгибать

металлическую лапку ЗДЕСЬ.

Регулировка основного жиклера (высоких оборотов)

На карбюраторе установлен жиклер высоких оборотов фиксированного, нерегулируемого диаметра. Резкие изменения погодных условий (температуры и относительной влажности) и/или работа на больших высотах над уровнем моря могут привести к слишком сильному обеднению или обогащению горючей смеси при полностью открытой заслонке, что в свою очередь потребует замены жиклера высоких оборотов. При этом следует учитывать, что установка жиклера меньшего диаметра ведет к обеднению горючей смеси, а жиклера большего диаметра – к ее обогащению.

a – Жиклер смеси высоких оборотов

b – Дренажная пробка камеры горючей смеси

с – Винт регулировки смеси холостого хода

# Таблица диаметров жиклерного отверстия

ПРИМЕЧАНИЕ: Типоразмер резьбы для жиклеров - 10-32.

| Диаметр жиклер. отверстия в дюймах | № части |
| --- | --- |
| 0.034 | 19266034 |
| 0.036 | 19266036 |
| 0.038 | 19266038 |
| 0.040 | 19266040 |
| 0.042 | 1399-5315 |
| 0.044 | 1395-7394 |
| 0.046 | 1399-5317 |
| 0.048 | 1395-6246 |
| 0.050 | 1395-6028 |
| 0.052 | 1395-6359 |
| 0.054 | 1399-5225 |
| 0.056 | 1399-5213 |
| 0.058 | 1395-7831 |
| 0.060 | 1395-6487 |
| 0.062 | 1399-4217 |
| 0.064 | 1399-4216 |
| 0.066 | 1399-4215 |
| 0.068 | 1395-6029 |
| 0.070 | 1395-6030 |
| 0.072 | 1395-6207 |
| 0.074 | 1399-3794 |
| 0.076 | 1399-3796 |
| 0.078 | 1395-6680 |
| 0.080 | 1395-6201 |
| 0.082 | 1399-3518 |
| 0.084 | 1399-3517 |
| 0.086 | 1395-5815 |
| 0.088 | 1395-6202 |
| 0.090 | 1395-6247 |
| 0.092 | 1395-5733 |
| 0.094 | 1395-8423 |
| 0.096 | 1399-6249 |
| 0.098 | 1395-7335 |

Таблица основных жиклеров для работы на больших высотах над уровнем моря

Карбюраторы с жиклерами, отрегулированными на заводе-изготовителе, предназначены для работы двигателей на высоте до 5000 футов (1524м) над уровнем моря. Использование основного топливного жиклера или жиклеров с меньшим диаметром на высотах от  2000 футов (609.6 м) до 5000 футов (1524 м) позволить получить повышение КПД и экономию горючего. Но начиная с 5000 футов на уровнем моря рекомендуется использовать основные топливные жиклеры меньшего диаметра на каждую 1000 футов (304.8 м) , как показано в таблице ниже. ВОЗВРАТ К РАБОТЕ НА БОЛЕЕ НИЗКИЕ ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ. При работе на более низких высотах над уровнем моря для того, чтобы не допустить работы ДВС на слишком бедной смеси, карбюраторы необходимо переоснастить соответствующими жиклерами большего диаметра.

| Футов Метров | 1000 304.8 | 2000 609.6 | 3000 914.4 | 4000 1219.2 | 5000 1524 | 6000 1828.8 | 7000 2133.6 | 8000 2438.4 | 9000 2743.2 | 10000 3048 | 11000 3352.8 | 12000 3657.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер жиклера (диаметр жиклерного отверстия) |
| 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.034 |
| 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.036 |
| 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.038 |
| 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.040 |
| 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.048 |
| 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.050 |
| 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.052 |
| 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.054 |
| 0.064 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.056 |
| 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.058 |
| 0.068 | 0.068 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| 0.070 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.064 | 0.062 |
| 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.066 | 0.066 | 0.064 |
| 0.076 | 0.076 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0,072 | 0.070 | 0.070 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.066 |
| 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.068 | 0.068 |
| 0.080 | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.070 |
| 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.072 |
| 0.084 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.074 | 0.074 |
| 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.074 |
| 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.076 |
| 0.090 | 0.090 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.080 | 0.078 |
| 0.092 | 0.092 | 0.090 | 0.090 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.080 |
| 0.094 | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 0.090 | 0.090 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.082 |
| 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 0.090 | 0.090 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 |
| 0.098 | 0.098 | 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 0.090 | 0.090 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.086 |

# Поиск и устранение неисправностей в топливной системе

# Общая часть

Неисправности, причины которых часто ищут в топливной системе, могут в действительности быть вызваны совершенно другими узлами и блоками, например, неисправность в одном или нескольких приведенных справа узлах и деталях, может создать впечатление, что неисправной является топливная система.

1.  	Гребной винт

2.  	Свечи зажигания

3.  	Система регулировки момента зажигания

4.  	Напряжение искры зажигания

5.  	Компрессия (сжатие) в цилиндрах

- Язычковые / пластинчатые клапаны

Типичные симптомы, признаки неисправностей при обслуживании топливной системы, а также действия по их устранению приводятся в следующей таблице:

Неисправность: Двигатель захлебывается

| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- |
| Игла впускного клапана не садится в седло из-за загрязнения. | Промыть седло и прочистить иглу. |
| Изношена игла впускного клапана. | Заменить. |
| Проколот поплавок. | Заменить. |
| Неверно установлен поплавок. | Правильно установить поплавок. |

Неисправность: Двигатель работает на слишком богатой смеси

| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- |
| Уровень топлива слишком высокий. | Установить поплавок на правильный уровень. |
| Забрасывает карбюратор. | См. предыдущий раздел «Двигатель захлебывается» выше. |
| Забиты воздухозаборные отверстия форсунки холостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Ограничена подача воздуха. | Проверить воздухозаборник на обтекателе и карбюратор на помехи, преграды и т.п. |
| Ослаб основной топливный жиклер. | Затянуть жиклер. |
| Неисправность: Обратный выброс горючего из карбюратора (Вспышка горючего в карбюраторе) Возможная причина Действия по устранению причины Сколоты или поломаны язычки / пластины блока язычковых / пластинчатых клапанов. Заменить язычки / пластины. Неисправность: Жесткий холостой ход Возможная причина Действия по устранению причины Слишком большая предварительная нагрузка на язычки / пластины клапанов. Заменить язычки / пластины на язычковых / пластинчатых клапанах. |

Неисправность: Двигатель вращается, но не заводится или трудно запускается в холодном состоянии

| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- |
| Неверно исполняется процедура запуска. | Внимательно прочитать процедуру запуска в «Руководстве по работе и обслуживанию». |
| В баке мало или совсем нет топлива. Неправильная пропорция бензин-масло. В топливо попала вода, грязь, загрязняющие примеси и т.д.). | Проверить топливо в баке. При необходимости долить или заменить. |
| Закрыто или засорено вентиляционное отверстие в крышке бака. | Проверить вентиляционную крышку на топливном баке. Вентиляционное отверстие должно быть чистым и полностью открытым. |
| Прижат, порезан, ограничен топливопровод или ослабла муфта его крепления. | Проверить все топливные трубки, патрубки и их соединения. При необходимости заменить. Затянуть муфты. |
| Загрязнился или забит топливный фильтр. | Проверить и заменить или прочистить все топливные фильтры. |
| Не работает соленоид подсоса (воздушной заслонки) или клапан подачи обогащенной смеси. | Проверить соленоид или клапан и электропроводку. При необходимости заменить. |
| Игла и седло – игла застряла в седле, карбюратор закрыть – подачи топлива нет; игла застряла в открытом состоянии клапана - карбюратор открыт - слишком обильная подача. | См. разборку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверно выбран жиклер или жиклер карбюратора засорился или разрегулирован винт регулировки смеси холостого хода. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверный уровень поплавка. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Низкое давление топливного насоса. | См. раздел 3A “Топливный насос” |
| Неисправен антисифонный клапан. | См. раздел 3A “Топливный насос” |
| Игла и седло – игла застряла в седле, карбюратор закрыть – подачи топлива нет; игла застряла в открытом состоянии клапана - карбюратор открыт. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверный уровень поплавка. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Ослабло крепление карбюратора на впускном коллекторе. | Проверить плотность затягивания гаек карбюратора. |
| Ослаб блок язычкового / пластинчатого клапана или плохая прокладка. | Взять масленку и нанести масло для 2-тактного двигателя на ответные поверхности корпуса блока язычкового / пластинчатого клапана, корпуса картера и основания карбюратора. Если обороты изменятся, затянуть болты/гайки или заменить прокладки. |
| Неправильно проложен(ы) или прижат(ы) сливной(ые), стравливающий(е) шланг(и). | См. прокладку сливных шлангов в разделе 4A «Блок двигателя». |
| Повреждена диафрагма топливного насоса. | См. раздел 3А «Топливный насос» |
| Крышка смесительной камеры карбюратора пропускает воздух. | Затянуть винты или заменить прокладку. |
| Забиты отверстия жиклера внехолостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Забиты отверстия для стравливания воздуха основной форсунки или форсунки холостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Повреждены язычки / пластинки язычкового / пластинчатого клапана. | Проверку язычкового / пластинчатого клапана см. в Разделе 4А «Блок цилиндров». |
| Потрескалась топливозаборная (выпускная трубка подбора топлива) в топливном баке. | Заменить. |

Неисправность: Двигатель не сбавляет обороты до медленного холостого хода

| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- |
| Сколоты или поломаны язычки / пластины блока язычковых / пластинчатых клапанов. | Заменить язычки / пластины. |

Неисправность: Двигатель работает на слишком бедной смеси

| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- |
| Разболтался карбюратор. Утечка воздуха через крышку смесительной камеры. | Надежно затянуть болты. Подтянуть крышку или заменить прокладку. |
| Слишком низкий уровень топлива. | Правильно установить уровень поплавка. |
| Забился жиклер высокой скорости. | Проверить жиклер на нагар или загрязнение и прочистить. |
| Ограничение подачи топлива в карбюратор. | Проверить топливопровод и фильтр(ы) на ограничение подачи. |
| Неверно выбран жиклер высокой скорости. | См. таблицу основного жиклера и заменить на нужным жиклером. |
| Установлена слишком бедная смесь холостого хода. | Отрегулировать более богатую смесь (вращением винта регулятора горючей смеси против часовой стрелки). |
| В топливную систему попадает воздух. | Проверить фитинги, муфты, хомуты шлангов, топливный насос и топливозаборник (выпускную топливную трубку, расположенную в топливном баке) на слабые места и соединения. |
| Антисифонный клапан ограничивает подачу топлива. | Проверку на ограничение подачи топлива из-за антисифонного клапана см. в разделе 3A. |

Неисправность:

- Двигатель на холостом ходу работает неровно и глохнет

- Двигатель работает неровно или бросками

- Двигатель не ускоряется

| Возможная причина | Действие по устранению причины |
| --- | --- |
| Закрыто или засорено вентиляционное отверстие в крышке бака. | Проверить вентиляционную крышку на топливном баке. Вентиляционное отверстие должно быть чистым и полностью открытым. |
| Прижат, порезан, ограничен топливопровод или ослабла муфта его крепления. | Проверить все топливные трубки, патрубки и их соединения. При необходимости заменить. Затянуть муфты. |
| Загрязнился или забит топливный фильтр. | Проверить и заменить или прочистить все топливные фильтры. |
| Ограничение подачи из-за фильтра в топливном баке | Прочистить фильтр промывкой чистым неэтилированным бензином или керосином. |
| Неверная пропорция топливной смеси; в топливе загрязнители (вода, грязь и т.п.). | Проверить топливо и при необходимости заменить. |
| Игла впускного клапана (в карбюраторе) застряла либо в открытом, либо в закрытом положении. (В открытом положении карбюратор будет забрасывать, переполнять; в закрытом положении в карбюратор не будет поступать топливо.) | Снять и заменить на новую иглу. |
| Неправильно отрегулирована смесь холостого хода. | Отрегулировать. |
| Ослабло крепление карбюратора. | Надежно затянуть болты. |
| Крышка камеры пропускает воздух. | Затянуть или заменить прокладку. |
| Забиты отверстия жиклера внехолостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Забиты отверстия для стравливания воздуха основной форсунки или форсунки холостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Неверно выбран или засорился основной жиклер. | Прочистить или заменить на жиклер нужного типоразмера (см. "Таблицу основных жиклеров" выше). |
| Поврежден(ы) пластина(ы) пластинчатых/язычковых клапанов | Проверить пластины / язычки, как определено в разделе 4A. |
| Трещина в выпускной топливозаборной трубке (расположенной в топливном баке). | Заменить. |

# Демонтаж и установка

Модель 40/50

Крышка аттенюатора и винт.

a - Винт

b – Крышка аттенюатора

Болты крепления карбюратора.

a – Болты карбюратора (6)

Модель 55/60

Крышка аттенюатора и винт.

a – Винты (4)

b – Крышка аттенюатора

Болты крепления карбюратора.

a - Болты карбюратора (6)

Проверка

ВНИМАНИЕ

Для чистки жиклеров ни в коем случае не применять проволоку, т.к. это может привести к увеличению диаметров жиклеров и серьезно повлиять на работу карбюратора и двигателя. Для чистки жиклеров применять растворитель на бензиновой основе; все каналы продувать сжатым воздухом.

1. Проверить корпус карбюратора. Если есть трещины или повреждения, заменить.

2. Осмотреть и проверить поплавок на трещины и повреждения. При необходимости заменить.

3. Осмотреть и проверить винт регулировки смеси холостого хода. Если погнут или поврежден, заменить.

4. Осмотреть и проверить основной жиклер. Если загрязнен, прочистить.

5. Проверить иглу впускного клапана. Если ее конец изношен или имеет канавки или царапины, заменить.

# Система обогащения смеси

Электрический клапан-обогатитель

Система обогащения горючей смеси обеспечивает дополнительную подачу смеси в двигатель, тем самым облегчая запуск  холодного двигателя. Система состоит из электрического клапана-обогатителя, который соединен шлангом с впускным коллектором.

Топливо подается на клапан под давлением от поплавковой камеры верхнего карбюратора через шланг. Когда ключ зажигания переключается в положение ВКЛ (ON) и вдавливается в замок (и удерживается в этом положении), цепь замыкается, электрический клапан-обогатитель открывается, обеспечивая подачу топлива по шлангу к двигателю через штуцер, расположенный на впускном коллекторе среднего карбюратора. Когда ключ зажигания (или головку подсоса) отпускают клапан закрывается. Этот же клапан можно привести в действие и вручную. Для этого нужно нажать на расположенную на днище клапана кнопку и удержать ее в этом состоянии.

СХЕМА ПОТОКА ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ КЛАПАН ОБОГАТИТЕЛЬ

a - Карбюратор

b – Клапан-обогатитель

c – Впускной коллектор

Проверка работы клапана-обогатителя

ВАЖНО: Работа клапана-обогатителя при прогретом двигателе

может привести к захлебыванию двигателя.

Кнопка ручного подсоса

Груша ручного подсоса (для начального запуска холодного двигателя) на моделях с ручным запуском предназначена для подачи в двигатель богатой горючей смеси во время запуска  холодного двигателя. При нажатии на грушу или ее сдавливании топливо от нее нагнетается во впускной коллектор через шланг и штуцер на стороне коллектора. Когда груша отпущена, в груше создаются условия всасывания и топливо втягивается в нее через шланг из поплавковой камеры карбюратора.

ОСТОРОЖНО

При проверке и испытании системы начального запуска с помощью груши подсоса строго соблюдать все меры, требования и правила ТБ и противопожарной безопасности. Горючее при сливе необходимо направлять в емкости установленного образца; перед работой с системой все горящие, воспламеняющиеся материалы должны быть потушены, а искровые источники выключены.

ПРОВЕРКА КНОПКИ РУЧНОГО ПУСКА ОТ ГРУШИ ПОДСОСА

Для того, чтобы определить правильность работы системы запуска с начальной подачей топлива от груши, нужно снять с впускного коллектора шланг начального пуска и надавить на грушу. При каждом нажатии на грушу из этого шланга должно выходить топливо.

СХЕМА ПОТОКА ТОПЛИВА ПРИ РАБОТЕ ОТ КНОПКИ РУЧНОГО ПОДСОСА ПРИ НАЧАЛЬНОМ ЗАПУСКЕ

a – Колпачок груши подсоса

b – Обратный клапан системы начального пуска

c – Кнопка груши подсоса

d – Основание ручки стартера

e - Карбюратор (3)

f – Впускной коллектор

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВПРЫСК МАСЛА

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	3C-1

Узлы и детали системы впрыска масла

модели 40/50	3C-2

Узлы и детали системы впрыска масла

модели 60	3C-4

Принцип работы	3C-6

Схема подачи масла 	3C-6

Регулировки 	3C-7

Синхронизация работы карбюратора и

масляного насоса  	3C-7

Стравливание воздуха из системы

впрыска масла	3C-7

Стравливание воздуха из впускного

шланг масляного насоса 	3C-7

Стравливание воздуха из выпускного

шланг масляного насоса 	3C-7

Проверка работы системы впрыска

масла (при работающем ДВС) 	3C-8

Проверка объема и расхода

масла 	3C-8

Поиск и устранение неисправностей	3C-8

Таблица поиска и устранения

неисправностей	3C-9

Установка ведущей шестерни (для насоса

системы впрыска масла) на коленвал 	3C-10

Стационарный маслобак двигателя	3C-10

Демонтаж	3C-10

Установка	3C-11

# Технические характеристики

| СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА | Рекомендуемое масло | Масло Quicksilver TC-W II или TC-W3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | для 2-тактного ПЛМ |
|  | Емкость маслобака/Время (прибл.) | 3.0 кварты (2.8 л) / 7.0 часов |
|  | Резервная емкость/Время (прибл.) | 14.5 жид. унц. (0.43 л) / 0.5 часа |
|  | Расход масла при оборотах ДВС |  |
|  | 1500 об/мин и маслонасоса при ПОДЗ * |  |
|  | для модели 40 | 15.0 ± 3.0 см3 масла за 10 минут |
|  | для модели 50/60 | 22.0 ± 3.0 см3 масла за 10 минут |

* Проверку объема и расхода масла см. в главе «Проверка объема и расхода масла маслонасоса» в

настоящем разделе.

# Узлы и детали системы впрыска масла модели 40/50

4    >   Смазка узла игольчатого подшипника - Needle Bearing Assy. Lubricant (92-825265A1)

# Узлы и детали системы впрыска масла модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н.м |
| 1 | 2 | Втулка, фланцевая |  |  |  |
| 2 | 2 | Прокладка |  |  |  |
| 3 | 2 | Винт (M6x25) | 60 | 5 | 6.8 |
| 4 | 1 | Маслобак в сборе |  |  |  |
| 5 | 1 | Крышка маслобака (в сборе) |  |  |  |
| 6 | 1 | Держатель крышки |  |  |  |
| 7 | 1 | Гайка, вставная |  |  |  |
| 8 | 1 | Крышка, вентиляционная |  |  |  |
| 9 | 1 | Клапан |  |  |  |
| 10 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 11 | 2 | Хомутик-стяжка |  |  |  |
| 12 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 13 | 1 | Датчик |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт (.164-18 x .375) | Затянуть плотно |
| 15 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Втулка, разделительная |  |  |  |
| 17 | 1 | Патрубок (12 “) |  |  |  |
| 18 | 1 | Насос впрыска масла (модель 40) |  |  |  |
| 19 | 1 | Насос впрыска масла (модель 50) |  |  |  |
| 20 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 21 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 22 | 2 | Винт (M5 x 20) | 60 | 5 | 6.8 |
| 23 | 1 | Ведомая шестерня привода |  |  |  |
| 24 | 1 | Подшипник в сборе |  |  |  |
| 25 | 1 | Втулка (фланцевая) |  |  |  |
| 26 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 27 | 1 | Приводная штанга |  |  |  |

# Узлы и детали системы впрыска масла модели 55/60

4    > Смазка узла игольчатого подшипника - Needle Bearing Assy. Lubricant (92-825265A1)

# Узлы и детали системы впрыска масла модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Маслобак |  |  |  |
| 2 | 1 | Крышка в сборе |  |  |  |
| 3 | 1 | Держатель крышки |  |  |  |
| 4 | 1 | Гайка, вставная |  |  |  |
| 5 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 6 | 1 | Крышка, вентиляционная |  |  |  |
| 7 | 1 | Клапан |  |  |  |
| 8 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 9 | 1 | Прокладка-колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Прокладка, проходная |  |  |  |
| 11 | 1 | Датчик |  |  |  |
| 12 | 1 | Винт (.164-18 X.375) | Затянуть плотно |
| 13 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 14 | 1 | Насос впрыска масла |  |  |  |
| 15 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 17 | 2 | Винт | 60 | 5 | 6.8 |
| 18 | 1 | Ведомая шестерня привода |  |  |  |
| 19 | 1 | Подшипник в сборе |  |  |  |
| 20 | 1 | Втулка (фланцевая) |  |  |  |
| 21 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 22 | 1 | Шланг (6 “) |  |  |  |
| 23 | 1 | Приводная штанга |  |  |  |

# Принцип работы

Основными узлами системы впрыска масла являются маслобак, масляный насос и система сигнализации низкого уровня масла.

Маслобак крепится на блоке цилиндров и содержит масло для подачи в масляный насос. Масло самотеком проступает в масляный насос по шлангу. Масляный насос осуществляет впрыск масла в топливопровод до топливного насоса и приводится в действие коленвалом ДВС.

Приводная штанга соединяет дроссельный привод и рычаг масляного насоса. Когда положение дроссельной заслонки меняется, приводная штанга вращает клапан масляного насоса, который в свою очередь меняет пропорцию (соотношение) бензин-масло.

Маслобак оборудован датчиком низкого уровня масла и магнитным поплавком. Когда уровень масла в маслобаке падает примерно до 14,5 жид. унц. (435 мл), магнитный поплавок замыкает цепь  между выводами датчика уровня масла, в результате чего срабатывает звуковой сигнал.

Схема подачи масла

a – Маслобак	g – Обратный клапан на давление 2 фунт./кв. дюйм.

b – Заправочная крышка	h – Спускной штуцер масляного насоса

c – Смотровое стекло уровня масла	i – Масляный насос

d - Карбюратор	j – Впускной топливный штуцерный разъем

e – Топливный фильтр

f – Топливный насос

# Регулировка

Синхронизация работы карбюратора и масляного насоса

1. Установить приводную штангу карбюратора в положение холостого хода. Отрегулировать длину приводной штанги так, чтобы метка, набитая на корпусе масляного насоса, совместилась с меткой, набитой на рычаге масляного насоса.

a – Приводная штанга

b – Метка, набитая на корпусе маслонасоса

с – Метка, набитая на рычаге маслонасоса

d – Винт-пробка для стравливания

Стравливание воздуха из системы впрыска масла

ВНИМАНИЕ

Если в (впускном или выпускном) шлангах масляного насоса присутствует воздух, его необходимо стравить из этих шлангов, иначе это может привести к повреждению двигателя.

СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ВПУСКНОГО ШЛАНГА МАСЛОНАСОСА

При неработающем двигателе подложить под масляный насос полотенце. Ослабить винт-пробку в отверстии для стравливания на три или четыре оборота и дать воздушным пузырькам полностью выйти из впускного шланга. Затянуть винт-пробку с усилием до 25 фунт-дюйм. (2.8 Н∙м). Эта процедура также позволяет залить масло в масляный насос.

СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ВЫПУСКНОГО ШЛАНГА МАСЛЯНОГО НАСОСА

- Запустив двигатель на холостом ходу (при этом топливная смесь в топливном баке должна быть в пропорции 50:1), стравливать воздух из выпускного шланга до тех пор, пока выпускной шланг полностью не освободится от воздушных пузырьков.

a - Винт-пробка на отверстии для стравливания

b – Впускной шланг

с – Выпускной шланг

Проверка работы системы впрыска масла (при работающем двигателе)

ПРОВЕРКА ОБЪЕМА И РАСХОДА МАСЛОНАСОСА

ОСТОРОЖНО

Для того, чтобы не допустить утечку топлива во время работы двигателя, тройник впускной топливной линии, с которого был снят маслопровод, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ ЗАГЛУШКОЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная ниже характеристика расхода определена при работе двигателя от удаленного топливного источника с предварительно смешанной в определенной пропорции топливной смесью. Отсоединить конец выпускного (прозрачного) шланга масляного насоса от тройника впускной топливной линии и направить его в мерник (см. рисунок ниже). При этом для того, чтобы не допустить утечку топлива во время работы двигателя, тройник впускной топливной линии, с которого был снят маслопровод, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ ЗАГЛУШКОЙ.

a – Винт-пробка на отверстии для стравливания

b – Впускной шланг

c - Выпускной шланг

Характеристика расхода для модели 40/50 ЛС:

Расход при скорости 1500 об/мин с ОТСОЕДИНЕННЫМ плечом приводного рычага масляного насоса и этим плечом рычага, ПОЛНОСТЬЮ повернутым ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ и ПРИЖАТЫМ К КОРПУСУ НАСОСА,  равен

15.0 см3 ± 3 см3 масла за 10 минут.

Характеристика расхода для модели 60 ЛС:

Расход при скорости 1500 об/мин с ОТСОЕДИНЕННЫМ плечом приводного рычага масляного насоса и этим плечом рычага, ПОЛНОСТЬЮ повернутым ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ и ПРИЖАТЫМ К КОРПУСУ НАСОСА,  равен

22.0 см3 ± 3 см3 масла за 10 минут.

# Поиск и устранение неисправностей

1. Заправить бак рекомендуемой маркой масла.

2. Проверить впускной шланг маслонасоса на наличие воздушных пузырьков; если из шланга идет воздух, подложить под масляный насос полотенце и ослабить винт на отверстии стравливания на четыре оборота. Дать маслу слиться из стравливающего шланга до тех пор, пока из шланге не выйдет весь воздух.

3. Проверить выпускной шланг маслонасоса на наличие воздушных пузырьков; если из шланга идет воздух, отсоединить приводную штангу от масляного насоса. Запустить двигатель и прогнать на оборотах от 1000 до 1500 об/мин. Повернуть (и держать) рычаг насоса полностью против часовой стрелки до тех пор, пока весь воздух не выйдет из шланга.

a – Впускной шланг

b - Выпускной шланг

c – Винт стравливания воздуха

d – Приводная штанга

e – Плечо рычага насоса

4. Проверить уровень масла в маслобаке. Если уровень масла примерно 14,5 жид. унц. (435мл) или меньше, то причина в низком уровне масла. Дозаправить маслобак маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выдачи сигнала о низком уровне масла в маслобаке остается резервный объем масла, позволяющий двигателю работать примерно в течение 0,5 часа при полностью открытой заслонке.

5. Если в баке остаток масла составляет более 14,5 жид. унц. (435мл), то причина может быть в неисправности датчика уровня масла. См. таблицу поиска и устранения неисправностей ниже.

# Таблица поиска и устранения неисправностей

Неисправность:  Звуковой сигнал продолжает звучать после поворота ключа зажигания в положение ВКЛ (ON) (Двигатель холодный).

| Возможная причина | Действие по устранению причины |
| --- | --- |
| Неисправен термодатчик перегрева двигателя. | Если сигнал выдается в форме непрерывного гудка, то может быть неисправен термодатчик перегрева двигателя. Отсоединить желто-коричнево-синий штекерный вывод датчика перегрева от гнезда разъема. Повернуть ключ зажигания в положение ВКЛ (ON). Если сигнал прекратиться, то неисправен датчик перегрева двигателя. |

Неисправность:  Сигнал выдается (непрерывным гудком) при работающем двигателе и полном маслобаке.

| Возможная причина | Действие по устранению причины |
| --- | --- |
| Неисправен датчик низкого уровня масла (расположенный в днище маслобака). | Отсоединить оба синих штекерных вывода датчика низкого уровня масла от гнезд разъема. Подсоединить к выводам датчика щупы омметра. Прибор должен показывать бесконечность. Если прибор показывает контакт или сопротивление, то датчик неисправен. |

# Установка ведущей шестерни привода (для насоса впрыска масла) на коленвал

1. Правильную разборку узлов и деталей см. в разделе 4А (Блок двигателя).

2. Проверить зубья шестерни на повреждения. Если имеются какие-либо из приведенных ниже дефектов, заменить шестерню:

* Слишком большой износ;

* Трещины в ступице или в тыльной части (Не путать пластичные поточные линии с трещинами);

* Деформация зубьев

a – Маслогонная шестерня

b - Шпонка

3. Правильную разборку узлов и деталей см. в разделе 4А (Блок двигателя).

# Стационарный маслобак (установленный на двигателе)

Демонтаж

1. Отсоединить аккумуляторные провода.

2. Отвернуть и снять болты крепления маслобака.

МОДЕЛЬ 40/50 ЛС

a. Отвернуть и снять болты (2).

a - Болты (2)

МОДЕЛЬ 60 ЛС

b. Снять кронштейн стартера / маслобака.

a – Кронштейн стартера

b – Болт

3. Отсоединить масляный шланг и (СИНИЕ) провода штырькового разъема датчика низкого уровня масла. Снять маслобак.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант модели 40/50 ЛС.

a – Провода датчика низкого уровня масла (Светло-

синий/Черный)

b – Масляный шланг

4. Снять датчик низкого уровня масла с маслобака.

ВНИМАНИЕ

Датчик уровня масла ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ! ОБРАЩАТЬСЯ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНО!

a - Винт

b – Датчик низкого уровня масла

Установка

1. Установить датчик уровня масла и надежно закрепить его на своем месте.

a – Датчик низкого уровня масла

b – Винт (Надежно затянуть)

2. Соединить провода датчика уровня масла (Светло-синий/Черный), вставив штырьки в гнезда соответствующего разъема. Поставить на место масляный шланг и стянуть хомутиком. Поставить маслобак на свое место на ПЛМ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант модели 40/50 ЛС.

a – Провода датчика низкого уровня масла

b – Масляный шланг

3. Установить кронштейн стартера и маслобака.

МОДЕЛЬ 40/50 ЛС

a. Вставить болты (2 поз.) и затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н.м).

a – Болты (2); затянуть с усилием до 60 фунт-дюймов

(6.8 Н.м)

МОДЕЛЬ 60 ЛС

b. Установить кронштейн стартера/маслобака. Затянуть с усилием до 16.5 фунт-фут. (22.3 Н∙м).

a – Кронштейн стартера

b – Болт. Затянуть  с усилием до 16.5 фунт-футов

(22.3 Н∙м)

4. Подсоединить провода аккумулятора.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

# Оглавление

Стр.

Нормативы выброса выхлопных газов 	3D-1

Что считать вредным выбросом? 	3D-1

Углеводород - HC	3D-1

Угарный газ - CO 	3D-1

Окиси азота - NOx 	3D-1

Меры по уменьшению вредных

выбросов	3D-1

Стехиометрическое соотношение

воздуха и топлива (1,47:1) 	3D-1

Уменьшение углеводородных

выбросов от ПЛМ	3D-2

Горючая смесь: стратифицированная в

сравнении с гомогенизированной	3D-3

Гомогенизированная смесь	3D-3

Стратифицированная смесь	3D-3

Информация о вредных выбросах	3D-4

Ответственность завода-изготовителя	3D-4

Ответственность дилера 	3D-4

Ответственность пользователя/

владельца:	3D-4

Правила организации EPA по

контролю вредных выбросов:	3D-4

Расположение маркировки на

моделях 1998 года выпуска 	3D-6

# Нормативы выброса выхлопных газов

Федеральное правительство через организацию EPA (Агентство по защите окружающей среды) установило нормативы выброса выхлопных газов для всех двигателей морского назначения новых выпусков, реализуемых через торговую сеть в США.

Что считать вредным выбросом?

Выбросами считаются содержащиеся в выхлопных газах вредные вещества, выбрасываемые при работе двигателя из его выхлопной системы. Они образуются в результате процесса сжигания или неполного сгорания топлива. Для понимания природы выхлопных газов следует помнить, что и воздух и топливо состоят из ряда химических элементов. Воздух наряду с другими элементами содержит азот и кислород, в то время как  бензин содержит в основном водород и углерод. Во время сжигания топлива эти четыре элемента вступают в химическую реакцию. Если бы сгорание было полным, то смесь воздуха и бензина содержала бы следующие вещества: воду, двуокись углерода и азот, которые не считаются вредными для окружающей среды. Но сгорание обычно не бывает полным. Кроме того, во время и после сгорания могут образовываться потенциально вредные газы.

Для соблюдения всех установленных организацией EPA нормативов по выбросам определенных загрязняющих веществ или потенциально вредных газов все двигатели морского назначения должны обеспечивать низкий уровень выбросов. С каждым годом эти нормативы становятся все более жесткими. В соответствии с этим нормативы регулируют прежде всего три вида выбросов: углеводородов (HC), угарного газа (CO) и окисей азота (NOx).

Углеводород  - HC

Бензин – это углеводородное топливо. Два химических элемента – водород и углерод – сгорают вместе с кислородом во время сжигания. Но  они сгорают не полностью. Некоторое количество проходит через камеру сгорания и выбрасывается выхлопной системой в виде несгоревших газов, известных под названием углеводороды.

Угарный газ - CO

Углерод является одним из элементов, который входит в состав топлива сжигаемого в двигателе вместе с кислородом в процессе сгорания.  Если бы углерод в бензине соединялся с достаточным количеством кислорода (один атом углерода с двумя атомами кислорода), то он бы был выброшен из двигателя в виде двуокиси углерода (CO2), который является безвредным газом. Однако углерод часто соединяется с недостаточным количеством кислорода (один атом углерода с одним атомом кислорода), образуя окись углерода, угарный газ, CO. Он является продуктом неполного сгорания и представляет собой опасный, потенциально смертельный газ.

Окиси азота - NOx

Окиси азота – несколько иные продукты сгорания. Азот входит в состав воздуха, поступающего в двигатель. При очень высоких температурах он вступает в химическую реакцию с кислородом, образуя окиси азота (Nox). Это происходит в камере сгорания двигателя при очень высоких температурах. Окиси азота (Nox) сами по себе не являются вредными, но при солнечном свете они вступают в реакцию с несгоревшими углеводородами, образуя видимый загрязнитель воздуха, известный под названием «смог». Смог является серьезным загрязнителем воздуха в Калифорнии, а также во многих других густонаселенных регионах США.

Меры по уменьшению вредных выбросов

Существует два основных способа снижения вредных выбросов из системы 2-тактного двигателя морского назначения. Первый способ – регулировка соотношения горючей смеси «воздух-топливо»,  которая поступает в камеру сгорания. Второй – это регулировка времени поступления горючей смеси в камеру сгорания. Фактор времени является очень важным для предотвращения выхода несгоревшей смеси из выхлопной системы.

Стехиометрическое соотношение воздуха и топлива (1,47:1)

Установлено, что пропорциональное соотношение воздуха и топлива 14,7:1 является наиболее эффективным для снижения выброса вредных веществ почти при всех условиях. Техническим термином такой идеальной пропорции является стехиометрическое соотношение.

Содержание HC и CO в выхлопных газах в значительной степени определяется соотношением воздуха и топлива. При смесях беднее, чем 14.7:1, уровни HC и CO низкие, но при соотношении выше, чем 14.7:1, т.е. более богатой смеси, их уровень резко возрастает. Может показаться, что контроль за содержанием только HC и CO - не такая сложная задача – достаточно только поддерживать соотношение воздуха и топлива ниже 14.7:1. Однако нельзя не учитывать необходимость контроля содержания NOx. Чем беднее горючая смесь, тем выше температуры сгорания. Более высокие температуры сгорания повышают содержание NOx в выхлопных газах. Но обогащение горючей смеси для снижения температур сгорания и содержания Nox одновременно увеличивает содержание HC и CO, а также повышает расход топлива. Поэтому решением проблемы контроля за содержанием как Nox, так и HC и CO является поддержание соотношения воздуха и топлива на уровне, по возможности более близком к 14.7:1.

# Уменьшение углеводородных выбросов от ПЛМ

# 8-1/3%  ↓ в год на протяжении 9 лет работы модели ПЛМ

# Горючая смесь: стратифицированная в сравнении с гомогенизированной

# Для снижения выброса вредных газов в двигателях DFI используется стратифицированная горючая смесь внутри камеры сгорания. Во всех остальных моделях используется гомогенизированная смесь. Разница   между этими двумя видами смеси заключается в следующем:

Гомогенизированная смесь

Эта смесь содержит частицы топлива и воздуха, которые равномерно перемешаны по всему объему цилиндра. Эта смесь образуется в трубке Вентури карбюратора, блоках пластинчатых клапанов и  картере. Дополнительное смешивание происходит при нагнетании топлива  через систему его подачи в цилиндр.

Такую смесь легко воспламенить при соотношении воздуха и топлива приблизительно 14,7:1.

Стратифицированная смесь

Двигатель со стратифицированной смесью всасывает только воздух через систему подачи.  Топливо, необходимое для сгорания, впрыскивается в цилиндр через форсунку, находящуюся в верхней части цилиндра (головки). Форсунка впрыскивает горючую смесь в цилиндр в виде пузырька. Вокруг этого пузырька находится воздух, нагнетаемый системой подачи. При воспламенении и сгорании пузырька окружающий его воздух обеспечивает почти полное сгорание до того, как откроется выхлопное отверстие.

Такую смесь трудно воспламенить, т.к. пузырек топливно-воздушной смеси не перемешан равномерно в соотношением 14.7:1. Поэтому поджечь его не легко.

# Информация о вредных выбросах

Ответственность завода-изготовителя:

Начиная с двигателей 1998 г. выпуска, заводы-изготовители всех двигателей морского назначения обязаны определять уровни выбросов для каждого семейства двигателей одинаковой мощности и получать сертификаты на эти двигатели в «Агентстве по защите окружающей среды» (EPA) США. На каждый двигатель на заводе-изготовителе должен быть установлен шильдик, содержащий указание о сертификации и информацию об уровнях выброса, а также его технические характеристики.

Ответственность дилера:

При выполнении работ по техобслуживанию моделей ПЛМ 1998 года и последующих лет выпуска, имеющих шильдик-сертификат, следует обращать внимание на все виды регулировок, которые влияют на уровни выбросов.

Регулировку следует поддерживать в пределах значений, указанных в заводских технических характеристиках (спецификациях).

Замена или ремонт любых влияющих на выбросы узлов, блоков и деталей должна производиться в таком порядке и таким способом, которые обеспечивают поддержание уровней выбросов в пределах предписанных сертификационных нормативов и стандартов.

Дилеры не имеют права внесения в двигатель каких бы то ни было  изменений, которые могут или могли бы привести к изменению мощности или выбросам, превышающим предварительно определенные заводские характеристики.

Исключение составляют лишь такие изменения заводских характеристик, которые касаются регулировки двигателя для эксплуатации на разных высотах над уровнем моря.

Ответственность владельца:

Владелец/пользователь должен проводить техобслуживание двигателя, обеспечивающее поддержание уровней выбросов в пределах предписанных сертификационных нормативов и стандартов.

Владелец/пользователь не имеет права внесения в двигатель каких бы то ни было  изменений, которые могут или могли бы привести к изменению мощности или выбросам, превышающим предварительно определенные заводские характеристики.

Исключение может быть сделано для единичных двигателей по разрешению  организации EPA для гоночных вариантов и в целях испытаний.

Правила организации EPA по контролю вредных выбросов:

Все ПЛМ 1998 года и последующих лет выпуска, производимые фирмой  Mercury Marine, сертифицированы в «Агентстве США по защите окружающей среды» (EPA) как удовлетворяющие требованиям правил контроля за загрязнением атмосферы новыми моторами ПЛМ. Эта сертификация зависит от некоторых регулировок, которые производятся на заводе-изготовителе по заводским стандартам.  По этой причине  следует строго соблюдать заводские процедуры технического обслуживания изделия и там, где это целесообразно, вернуться к первоначальным заводским регулировкам, на которые рассчитана конструкция ПЛМ.

Указанная выше ответственность лиц носит общий характер и не является исчерпывающим списком правил и требований, относящихся к установлениям организации EPA по выбросам вредных веществ для двигателей морского исполнения и назначения. За более подробной информацией по данным вопросам обращаться в следующие организации:

Через почтовую службу США:

Office of Mobile Sources Engine Programs and Compliance Division Engine Compliance Programs Group (6403J) 401 M St. NW Washington, DC 20460

Через экспресс- или курьерскую почтовую службу:

Office of Mobile Sources Engine Programs and Compliance Division Engine Compliance Programs Group (6403J) 501 3rd St. NW Washington, DC 20001

Через сайт EPA в Интернете:

http:/www.epa.gov/omswww:

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ШИЛЬДИК:

Сертификационный шильдик должен размещаться на каждом двигателе на заводе-изготовителе при  производстве двигателя, и при повреждении или удалении при ремонте должен быть восстановлен на том же месте. Ниже показан пример типового шильдика, который не относится к какой-либо конкретной модели, а является лишь иллюстрацией.

а - Искровое зажигание (SI)

b - Год модели двигателя и номер части на маркировке

производителя

с - Тип и октановое число топлива (Рекомендуемое

топливо)

d - Характеристики момента зажигания при наличии

регулируемых вариантов

e - Зазор свечи зажигания

f - Рекомендуемая свеча для достижения наилучшего

КПД двигателя

g - Номинальное значение мощности двигателя

h - Объем в кубических сантиметрах

i - Зазор клапана (только для 4-тактных двигателей)

j - Рекомендуемое соотношение масло-топливо для

получения наилучшего КПД и минимальных

выбросов.

k - Месяц выпуска (на соответствующем месяце

пробита метка)

I - FEL: Указывает максимальное значение выбросов,

заявленное фирмой Mercury Marine для семейства

двигателей

m - Пример (для семейства двигателей):

W    M9X    M   03.0    2    2    0

Год выпуска       Исполнение     Применение       Не указано

W=1998 г.         M=Морское      1=PWC

X=1999 г.                                   2=OB

Завод-изгот-ль   Объем двс               Технологический тип

Mercury Marine       Литр                          1=Существующий

Куб. дюйм                  2=Новый

n – Смазочные материалы для двигателя по

рекомендации завода-изготовителя

Расположение маркировки на моделях 1998 года выпуска:

| Модель | Заводской № изделия | Сервисный № изделия | Место на двигателе |
| --- | --- | --- | --- |
| Merс/Mar 13 965 см3, 2-тактный (40-60 ЛС) | 37-855211 8 | 37-855577 8 | Впускной канал на верхнем обтекателе |

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики 	4-1

Специальный инструмент 	4-2

Блок цилиндров и картер модели 40/50 	4-4

Блок цилиндров и картер модели 55/60 	4-6

Впускной коллектор и блок

язычковых клапанов модели  40/50 	4-8

Впускной коллектор и блок

язычковых клапанов модели 55/60 	4-10

Коленвал, поршни и шатуны 	4-12

Циркуляция воды 	4-14

Проверка терморегулятора 	4-15

Проверка выключателя

терморегулятора 	4-15

Общая часть 	4-16

Демонтаж блока двигателя 	4-16

Разборка блока двигателя 	4-18

Демонтаж узлов и деталей

двигателя  	4-18

Разборка коленвала 	4-20

Чистка и осмотр 	4-23

Блок цилиндров и крышка картера	4-23

Обратные клапаны 	4-24

Поршень и поршневые кольца 	4-24

Коленвал 	4-25

Шатуны 	4-26

Блоки язычковых клапанов 	4-27

Сборка и установка 	4-28

Общая часть 	4-28

Установка шатуна на поршень 	4-29

Установка поршневых колец 	4-31

Установка коленвала 	4-32

Установка шатунов на коленвал 	4-34

Совмещение шатунной крышки 	4-34

Установка крышки картера на блок 	4-35

Нижняя торцевая крышка 	4-35

Установка впускного коллектора

и блока язычковых клапанов 	4-36

Установка крышки

терморегулятора 	4-37

Установка остальных узлов и

деталей  двигателя	4-38

Установка блока двигателя 	4-38

Процедура пробного запуска,  работы  и

сведения по обкатке 	4-41

Основные сведения по обкатке	4-41

# Технические характеристики

| БЛОК ЦИЛИНДРОВ | Тип Объем | 3-цил. 2-такт. с возвратно-петлевой продувкой 59 куб. дюйм. (967 см3) |
| --- | --- | --- |
| ХОД ПОРШНЯ | Длина хода | 2.796 “ (71 мм) |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | Диаметр Конусность / некруглость (макс.) Материал | 2.993 “ (76.022 мм) 0.003 “ (0.08 мм) Чугун |
| ПОРШЕНЬ | Тип Стандартный диаметр на 0.015“ (0.381 мм) больше после ремонта | Алюминий 2.988 “ (75.895 мм) 3.003 “ (76.276 мм) |
| ЯЗЫЧКОВЫЙ КЛАПАНЫ | Зазор язычков в открытом положении (макс.) Зазор до стопора/упора (макс.) для модели 40 для модели 50/55/60 Толщина язычка | 0.020 “ (0.50 мм) 0.090 “ (2.286 мм) Не регулируется 0.010 “ (0.254 мм) |
| ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | Температура Нормальная 190°F ± 8° (88°C ± 4°C) 170°F ± 8° (77°C ± 4°C) | Контакты выключателя терморегулятора Разомкнуты – R= ( Замкнуты – R=0 Разомкнуты – R= ( |

# Специальный инструмент

1. Рымблот - Lifting Eye 91-90455

2. Держатель маховика - Flywheel Holder 91 –52344

3. Съемник маховика - Flywheel Puller 91 -73687A2

4. Штатив (подставка / опора) для блока цилиндров - Powerhead Stand 91-25821 A1

5. Кольцерасширитель - Piston Ring Expander 91 –24697

6. Съемник замковых колец - Lock-ring Removal Tool 91-52952A1

7. Инструмент для демонтажа и установки поршневых пальцев - Piston Pin Tool 91 -74607A3

8. Головка выколотки -  Driver Head 91-55919

9. Зажим универсального съемника - Universal Puller Plate 91 –37241

10. Плоскогубцы для установки стопорных колец - Snap Ring Pliers 91-24283

11. Приспособление для установки замковых поршневых колец - Piston Lock Ring Installer 91-77109A3

12. Ключ с установкой тарированного усилия затягивания (от 0 до 200 фунт-фут.) Torque Wrench (0-200 фунт-фут.). Приобрести по месту жительства.

13. Ключ с установкой тарированного усилия затягивания (от 0 до 150 фунт-дюйм.) - Torque Wrench (0-150 фунт-дюйм.) 91-66274

14. Компрессиметр - Compression Tester 91-29287

# Для заметок:

# Блок цилиндров и картер модели 40/50

4    >   Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assy. Lubricant (92-825265A1)

9    >   Трубный герметик  - Loctite PST Pipe Sealant (92-809822)

33   >   Герметик, фиксирующий Loctite "RCA/680" Retaining Compound (92-809833)

75   >   Герметик, прокладочный - Loctite 518 Master Gasket (92-12564-2)

#### A = Последовательность затягивания ботов

# Блок цилиндров и картер модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Блок цилиндров |  |  |  |
| 2 | 8 | Винт (M8 x 80) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 3 | 6 | Винт (M8 x 30) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 4 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 1 | Шланг (15 “) |  |  |  |
| 6 | 1 | Обратный клапан (Впрессованный) |  |  |  |
| 7 | 2 | Несущий корпус в сборе |  |  |  |
| 8 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 9 | 1 | Винт, регулирующий |  |  |  |
| 10 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 11 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 12 | 1 | Посадочный шип (установочный) |  |  |  |
| 13 | 3 | Посадочный шип (подшипниковой обоймы) |  |  |  |
| 14 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 15 | 2 | Шпилька |  |  |  |
| 16 | 1 | Заглушка, трубная (3/8-18) |  |  |  |
| 17 | 2 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 18 | 2 | Штуцер, коленного типа |  |  |  |
| 19 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 20 | 1 | Крышка (Сер. №- OG662183 и выше) |  |  |  |
|  | 1 | Крышка (Сер. №-OG662182 и ниже) |  |  |  |
| 21 | 1 | Рымболт Ручной запуск |  |  |  |
| 22 | 1 | Винт (M8 x 25) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 23 | 1 | Крышка, серийный номер |  |  |  |
| 24 | 4 | Винт (M8 x 25) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 25 | 1 | Несущий корпус |  |  |  |
| 26 | 1 | Терморегулятор (110 градусов) |  |  |  |
| 27 | 1 | Сальник (Сер. №- OG662183 и выше) |  |  |  |
| 28 | 1 | Уплотнительное кольцо (Сер. №-OG662182 и ниже) |  |  |  |
| 29 | 1 | Датчик, температурный |  |  |  |
| 30 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 31 | 1 | Винт | Затянуть плотно |
| 32 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 33 | 1 | Штуцер коленного типа |  |  |  |
| 34 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 36 | 2 | Гайка типа «барашек» Электрозапуск | Затянуть плотно рукой |
| 37 | 1 | Штуцер |  |  |  |
| 38 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 39 | 1 | Уплотнительное кольцо Ручной запуск |  |  |  |
| 40 | 2 | Винт (M5 x 20) | 60 | 5 | 6.8 |
| 41 | 2 | Шланг (5-1/2 “) |  |  |  |

# Блок цилиндров и картер модели 55/60

4    >   Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assy. Lubricant (92-825265A1)

9    >   Трубный герметик  - Loctite PST Pipe Sealant (92-809822)

33   >   Герметик, фиксирующий Loctite "RCA/680" Retaining Compound (92-809833)

75   >   Герметик, прокладочный - Loctite 518 Master Gasket (92-12564-2)

#### A = Последовательность затягивания ботов

# Блок цилиндров и картер модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Блок цилиндров |  |  |  |
| 2 | 8 | Винт (M8 x 80) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 3 | 6 | Винт (M8 x 30) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 4 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 1 | Шланг (15 “) |  |  |  |
| 6 | 1 | Обратный клапан (Впрессованный) |  |  |  |
| 7 | 2 | Несущий корпус в сборе |  |  |  |
| 8 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 9 | 1 | Винт, регулирующий (М6х55) |  |  |  |
| 10 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 11 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 12 | 1 | Посадочный шип (установочный) |  |  |  |
| 13 | 3 | Посадочный шип (подшипниковой обоймы) |  |  |  |
| 14 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 15 | 2 | Шпилька |  |  |  |
| 16 | 1 | Заглушка, трубная (3/8-18) |  |  |  |
| 17 | 1 | Заглушка, трубная (Электрозапуск) |  |  |  |
| 18 | 1 | Заглушка, трубная (Ручной запуск) |  |  |  |
| 19 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 20 | 2 | Штуцер коленного типа |  |  |  |
| 21 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 22 | 1 | Крышка (Сер.№- и выше) |  |  |  |
|  | 1 | Крышка (Сер№ - и ниже) |  |  |  |
| 23 | 1 | Рымболт Ручной запуск |  |  |  |
| 24 | 1 | Винт (M8 x 25) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 25 | 1 | Крышка, серийный номер |  |  |  |
| 26 | 4 | Винт (M8 x 25) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 27 | 1 | Несущий корпус Электрозапуск |  |  |  |
| 28 | 1 | Терморегулятор (110 градусов) |  |  |  |
| 29 | 1 | Уплотнительное кольцо (Сер.№- и ниже) |  |  |  |
| 30 | 1 | Сальник (Сер.№- и выше) |  |  |  |
| 31 | 1 | Датчик, температурный |  |  |  |
| 32 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 33 | 1 | Винт | Затянуть плотно |
| 34 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 36 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 37 | 2 | Гайка типа «барашек» Электрозапуск | Затянуть плотно рукой |
| 38 | 1 | Штуцер коленного типа |  |  |  |
| 39 | 1 | Штуцер коленного типа (Ручной запуск ) |  |  |  |
| 40 | 1 | Штуцер (Электрозапуск) |  |  |  |
| 41 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 42 | 1 | Уплотнительное кольцо Ручной запуск |  |  |  |
| 43 | 2 | Винт (M5 x 20) | 60 | 5 | 6.8 |
| 44 | 2 | Шланг (5-1/2 “) |  |  |  |
| 45 | 1 | Маркировка – ВНИМАНИЕ - Пуск (Электр. без рукоятки) |  |  |

# Впускной коллектор и блок язычковых клапанов модели 40/50

14   >   Масло для 2-тактного ПЛМ - 2 Cycle Outboard Oil (92-831222A24)

19   >   Герметик - Perfect Seal (92-34227-1)

33   >   Герметик - Loctite 680 (92-809833)

A= Электрозапуск	 B = Ручной запуск

# Впускной коллектор и блок язычковых клапанов модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 2 | 1 | Нижняя торцевая крышка в сборе |  |  |  |
| 3 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 4 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 5 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 6 | 3 | Винт (M8 x 20) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 7 | 1 | Кронштейн в сборе |  |  |  |
| 8 | 2 | Шпилька |  |  |  |
| 9 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 2 | Шайба Электрозапуск |  |  |  |
| 11 | 2 | Гайка типа «барашек» | Затянуть плотно рукой |
| 12 | 4 | Винт (M8 x 35) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 13 | 1 | Шайба (Только под нижний левый винт) |  |  |  |
| 14 | 1 | Впускной коллектор (Электрозапуск) |  |  |  |
|  | 1 | Впускной коллектор (Ручной запуск) |  |  |  |
| 15 | 1 | Штуцер – колено (Электрозапуск) |  |  |  |
| 16 | 3 | Штуцер – колено (Ручной запуск) |  |  |  |
| 17 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 18 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 19 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 20 | 10 | Винт (M8 x 30) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 21 | 1 | Блок язычковых клапанов в сборе |  |  |  |
| 22 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 23 | 6 | Посадочный шип |  |  |  |
| 24 | 3 | Блок язычков |  |  |  |
| 25 | 3 | Шайба с контрящим усиком |  |  |  |
| 26 | 3 | Держатель (модель 50) |  |  |  |
| 27 | 3 | Упор / стопор язычков (модель 40) |  |  |  |
| 28 | 3 | Винт (M6 x 16) | 60 | 5 | 6.8 |

# Впускной коллектор и блок язычковых клапанов модели 55/60

14   >   Масло для 2-тактного ПЛМ - 2 Cycle Outboard Oil (92-831222A24)

19   >   Герметик - Perfect Seal (92-34227-1)

33   >   Герметик - Loctite 680 (92-809833)

A= Электрозапуск	 B = Ручной запуск	C = к №33 на стр. 22

# Впускной коллектор и блок язычковых клапанов модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 2 | 1 | Нижняя торцевая крышка в сборе |  |  |  |
| 3 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 4 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 5 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 6 | 3 | Винт (M8 x 20) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 7 | 1 | Кронштейн в сборе |  |  |  |
| 8 | 2 | Шпилька |  |  |  |
| 9 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 2 | Шайба Электрозапуск |  |  |  |
| 11 | 2 | Гайка типа «барашек» | Затянуть плотно рукой |
| 12 | 4 | Винт (M8 x 35) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 13 | 1 | Впускной коллектор (Электрозапуск) |  |  |  |
|  | 1 | Впускной коллектор (Ручной запуск) |  |  |  |
| 14 | 1 | Штуцер – колено (Электрозапуск) |  |  |  |
| 15 | 2 | Штуцер – колено (Ручной запуск) |  |  |  |
| 16 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 17 | 10 | Винт (M8 x 30) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 18 | 1 | Блок язычковых клапанов в сборе |  |  |  |
| 19 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 20 | 6 | Посадочный шип |  |  |  |
| 21 | 3 | Блок язычков |  |  |  |
| 22 | 3 | Шайба с контрящим усиком |  |  |  |
| 23 | 3 | Держатель |  |  |  |
| 24 | 3 | Винт (M6 x 16) | 60 | 5 | 6.8 |
| 25 | 1 | Направляющая салазок |  |  |  |
| 26 | 2 | Шайба с усиком |  |  |  |
| 27 | 2 | Винт (M8 x 25) | 165 | 13.8 | 18.6 |
| 28 | 1 | Салазки |  |  |  |
| 29 | 1 | Нейлоновый вкладыш |  |  |  |
| 30 | 1 | Гайка | Затянуть плотно |
| 31 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 32 | 1 | Гайка | Затянуть плотно |

# Коленвал, поршни и шатуны

14   >   Масло для 2-тактных ПЛМ - 2 Cycle Outboard Oil (92-831222A24)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

# Коленвал, поршни и шатуны

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Коленвал в сборе |  |  |  |
| 2 | 1 | Ведущая шестерня |  |  |  |
| 3 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 4 | 1 | Стопорное кольцо |  |  |  |
| 5 | 2 | Шпонка |  |  |  |
| 6 | 1 | Роликовый подшипник (Верхний) |  |  |  |
| 7 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 8 | 2 | Обойма |  |  |  |
| 9 | 56 | Ролик |  |  |  |
| 10 | 2 | Кольцо, сальниковое |  |  |  |
| 11 | 3 | Поршень в сборе |  |  |  |
| 12 | 6 | Замковое кольцо |  |  |  |
| 13 | 3 | Поршневое кольцо |  |  |  |
| 14 | 3 | Поршневое кольцо (Хромированная лицевая часть) |  |  |  |
| 15 | 3 | Шатун в сборе |  |  |  |
| 16 | 6 | Шайба |  |  |  |
| 17 | 87 | Игольчатый подшипник |  |  |  |
| 18 | 6 | Винт (1/4-28) | 120+1/4 оборота |
| 19 | 6 | Роликовый подшипник |  |  |  |

# Циркуляция воды

Проверка терморегулятора

Промыть терморегулятор чистой водой. С помощью тестера терморегулятора, аналогичного показанному ниже, проверить / испытать терморегулятор следующим образом:

- Открыть клапан терморегулятора, затем вставить нитку между клапаном и корпусом терморегулятора. Дать клапану закрыться и защелкнуть нитку.

- Подвесить терморегулятор  за нитку и градусник внутри терморегулятора так, чтобы ни тот, ни другой не касался корпуса. Для того, чтобы получить правильное открывание терморегулятора, нижний конец градусника должен быть вровень с днищем  терморегулятора.

- Заполнить терморегулятор водой так, чтобы она покрывала его.

- Вставить вилку тестера в разъем электропитания.

- Наблюдая за показаниями, зафиксировать температуру, при которой терморегулятор начинает открываться. При этом, когда он начнет открываться, он упадет с нитки. Он должен начать открываться при достижении температуры на 3оС (5оF) выше указанной на выдавленном шильдике на обратной стороне его днища.

- Продолжать нагревать воду до тех пор, пока терморегулятор не откроется полностью.

- Вынуть вилку тестера, отключив его питание.

- Если он не открывается при указанной температуре или открывается не полностью, заменить терморегулятор.

Проверка датчика (выключателя) терморегулятора 190°F(88°C)

Датчик (выключатель) терморегулятора, рассчитанный на 190°F (88°C), расположен на наружной стороне головки цилиндров, как показано ниже.

a – Датчик (выключатель) терморегулятора

При нормальной рабочей температуре двигателя электрические контакты в цепи выключателя термодатчика разомкнуты. Контакты выключателя замкнуться,  когда температура поднимется до 190°F ± 8°F (88°C ± 4°C). Сброс этого термодатчика произойдет тогда, кода температура упадет до 1700F±80F (770C±40C).

Для проверки термодатчика опустить конец датчика в воду в градусником и нагреть воду до 190°F ± 8°F (88°C ± 4°C). Затем вынуть датчик и проверить его сопротивление омметром. Сравнить результат измерений по таблице технических характеристик (см. выше). Если термодатчик (выключатель) не соответствует указанным в таблице значениям, заменить термодатчик (выключатель).

# Общая часть

Инструкции по разборке и сборке блока цилиндров (двигателя) излагаются здесь в определенном порядке. Для обеспечения наилучших результатов при демонтаже или замене узлов и деталей блока двигателя НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ЭТУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Если полной разборки не требуется, то начинать сборку следует с того места, где была прекращена разборка. См. Оглавление выше.

Если необходимо провести капитальный ремонт блока цилиндров (двигателя), снимать блок двигателя с кожуха торсионного вала целиком как один единый блок, не разбирать на части. Снимать внешние узлы и детали по инструкциям в соответствующих разделах руководства по техническому обслуживанию.

# Демонтаж блока двигателя

1. Отсоединить провода от аккумулятора (если применимо).

2. Снять провода со свечей зажигания.

3. Отсоединить кабель дистанционного пульта от двигателя (если применимо) – или на моделях с ручным управлением отсоединить проводку выключателя типа «стропка», кнопки останова и системы сигнализации.

4. Отсоединить провода переключателя гидросистемы регулировки угла наклона и провода реле регулировки угла наклона.

5. Отсоединить топливный штуцер от двигателя. Топливная линия также должна быть отсоединена либо на стороне поддона двигателя, либо на стороне топливного фильтра.

6. Снять тягу (тросик) дроссельной заслонки и тягу (тросик) переключения передач.

7.	Отсоединить синие провода модуля сигнализации низкого уровня масла.

8.	Отсоединить ЧЕРНЫЙ провод «земля» (Общ.) между блоком двигателя и поддоном двигателя.

9. Снять контрольный шланг с блока двигателя.

10. Снять кабель блокировки запуска на передаче в моделях ручного запуска; и во всех моделях отсоединить штекерные разъемы выключателя блокировки запуска.

11. Снять шланги пусковой заливки с карбюратора и коллектора на ручных моделях и снять стартер с возвратом веревки.

12. Снять болт, гайку и плоскую шайбу крепления верхней крышки кожуха торсионного вала и снять крышку.

a - Гайка

b – Крышка кожуха торсионного вала

- Ввернуть рымболт в маховик  не менее, чем на 5 оборотов.

a – Рымболт - Lifting Eye (91-90455)

14. Снять 6 болтов крепления блока двигателя к кожуху торсионного вала.

a - Болты (6)

ОСТОРОЖНО

НЕ ОСТАВЛЯТЬ блок двигателя в подвешенном состоянии на тали или подъемном механизме. После демонтажа с кожуха торсионного вала во избежание травматизма или повреждения двигателя блок необходимо установить на соответствующий штатив, стенд, подставку или опустить на пол.

15. С помощью тали или иного подъемного механизма поднять весь блок из кожуха торсионного вала.

# Разборка блока двигателя

Демонтаж узлов и деталей двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж отдельных топливных и электрических узлов с блока цилиндров смотри в соответствующих разделах руководства по техобслуживанию.

| Узлы и детали | Раздел |
| --- | --- |
| Разрядно-емкостной модуль МРК | 2A |
| Маховик | 2A |
| Узел статора | 2A |
| Узел пусковой катушки | 2A |
| Мотор стартера | 2B |
| Соленоид стартера | 2B |
| Регулятор напряжения / Выпрямитель | 2B |
| Топливный насос | ЗА |
| Карбюратор и приводные тяги (тросики) | 3B |
| Глушитель | 3B |
| Клапан обогащения топливной смеси | 3B |
| Масляный насос | 3C |
| Узел фиксатора тяги передач | 7A |
| Анкерный кронштейн управляющей тяги | 7A |

* ПРИМЕЧАНИЕ: Все узлы и детали системы зажигания и электрической системы могут быть сняты и установлены как один узел.

1. Установить блок двигателя на ремонтный штатив, стенд или верстак.

a – Ремонтный штатив блока двигателя (91-25821 A1).

2. Крышка терморегулятора - Thermostat Cover 827251 -C

a - Болты

b – Крышка терморегулятора – Часть№ 827251-C

c – Прокладка под крышку терморегулятора

d - Терморегулятор

e – Уплотнительное кольцо

f – Несущий корпус

3. Крышка терморегулятора – Часть №827251 C-1

a - Болты

b – Крышка терморегулятора – Часть№ 827251 C-1

c – Прокладка под крышку терморегулятора

d - Терморегулятор

e – Сальник

f – Несущий корпус

4. Снять впускной коллектор и коллектор блока язычковых клапанов.

a - Болты (14)

5. Снять обратные клапаны и держатели.

a – Обратный клапан / Держатели

6. Поставить двигатель на рабочий верстак и отвернуть и снять торцевые болты.

a – Болты

7. Отвернуть и снять болты крепления крышки картера.

a - Болты (14)

b – Нижняя торцевая крышка

8. Снять крышку картера с блока цилиндров.

9. Снять торцевую крышку.

Крышка картера снята

10. Вынуть узел коленвала.

Узел коленвала снят

Разборка коленвала

1. Снять с коленвала роликовые подшипники.

a – Обойма роликового подшипника

b – Роликовый подшипник

c – Стопорное кольцо

2. Отвернуть и снять по 2 болта с каждой шатунной крышки. Откладывать и хранить шатунные крышки и детали в родными шатунами. НЕ ПУТАТЬ С ДРУГИМИ !!!

ВАЖНО: Ни в коем случае никогда не ставить старые шатунные болты, всегда ставить только новые.

a - Болты, отворачивать ключом с головкой размером

1/4-12

3. Снять с коленвала узел шатуна вместе с поршнем; по мере разборки связывать и хранить до сборки родные шатунные крышки вместе с родными шатунами. ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКИ  КРЫШКИ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ  В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ (ПОРЯДКЕ) НА ТЕ ЖЕ ШАТУНЫ,  В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ СЯДУТ ПРАВИЛЬНО НА СВОИ МЕСТА.

4. Снять сальниковые кольца коренного подшипника.

5. Для того, чтобы при последующей сборке правильно поставить поршни с родными шатунами, нацарапать (шилом) идентификационные номера  (цилиндр 1, 2 и 3) на внутренней поверхности поршня и шатуна.

6. Снять поршневые кольца. При сборке НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКОГДА НЕ ставить старые кольца; СТАВИТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ!!!

a - Кольцерасширитель (Часть № 91-24697)

b – Поршневые кольца

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной посадки колец цилиндры необходимо обработать методом хонингования.

ВНИМАНИЕ

При работе с замковыми кольцами во время разборки и сборки ВСЕГДА надевать и носить защитные очки.

7. С помощью шила снять замковые кольца поршневых пальцев. При сборке НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКОГДА НЕ ставить старые кольца; СТАВИТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ!!!

8. Снять поршневой палец.

a – Поршневой палец

b – Инструмент для выбивания поршневых пальцев –

Piston Pin Tool (91-74607A3)

9. Снять игольчатые подшипники поршневого пальца (29 иголок на каждый поршневой палец); снять посадочные шайбы (по 2 на поршень), как показано ниже..

a – Посадочные шайбы

ВНИМАНИЕ

Подшипник не снимать. Демонтаж подшипника приведет к повреждению подшипника и потребует его замены.

10. Осмотреть подшипник коленвала. Снимать стопорное кольцо и подшипник только при необходимости.

a - Подшипник

b – Стопорное кольцо

11. Выпрессовать подшипник коленвала, как показано ниже.

12. При необходимости снять маслогонную шестерню.

a – Маслогонная шестерня

b - Шпонка

# Чистка, осмотр и проверка

Блок цилиндров и крышка картера

# ВАЖНО: Крышка картера и блок цилиндров пригнаны и имеют соосно прецизионные отверстия, изготовленные машинным способом, что делает их единым узлом. Поэтому при сборке их нельзя путать и ставить с соответственно другой крышкой картера или блоком от другого двигателя.

- Проверить блок цилиндров и крышку картера на трещины и повреждения.

- Проверить поверхности прокладок на выбоины, глубокие канавки/царапины, искривления и деформацию, которые могут привести к компрессионным утечкам.

- Проверить все водяные и топливные каналы в блоке цилиндров на засорение. Проверить, плотно ли сидят все установочные шипы в блоке цилиндров.

- Проверить топливные и выпускные каналы в крышке картера на засорение. Проверить, не повреждены ли обратные клапаны (2) в крышке картера и блока.

- Тщательно прочистить блок цилиндров и крышку картера. Проверить, чтобы все сальники, уплотнители и старые прокладки были сняты с прилегающих ответных поверхностей. Удалить все нагарные отложения из выхлопных каналов.

- Проверить отверстия для свечей зажигания на задиры или другие повреждения резьбовой части.

ВНИМАНИЕ

Если крышку картера и блок цилиндров необходимо погрузить для чистки в очень сильный растворитель, то перед этим необходимо снять систему стравливания в крышке картера/блока цилиндров с крышки картера/блока цилиндров соответственно для того, чтобы не допустить повреждения шлангов и обратных клапанов.

| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА |
| --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ | ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ ПОСЛЕ ХОНИНГОВАНИЯ |
| Стандартный диаметр | 2.993 “ 76.022 мм |
| Увеличение диаметра на .015 после ремонта | 3.008 “ 76.403 мм |

- Проверить внутренние стенки цилиндров на царапины, задиры, стирание ( перенос материала поршня (алюминия) на стенки цилиндра). Царапины, износ и истирание, если они НЕ СЛИШКОМ ГЛУБОКИЕ И БОЛЬШИЕ, могут быть удалены хонингованием или расточкой.

ВНИМАНИЕ

Во время хонингования блока цилиндров как можно чаще убирать абразивный хонинговальный диск и проверять состояние стенок цилиндра. НЕ ХОНИНГОВАТЬ больше, чем это абсолютно необходимо, т.к. абразивный материал очень быстро снимает слой металла со стенок цилиндра.

ПРОЦЕДУРА ХОНИНГОВАНИЯ

Перед хонингованием прочитать и выполнять все рекомендации завода-изготовителя хонинговального оборудования по использованию материалов чистики и смазки в процессе хонингования.

ВНИМАНИЕ

ВАЖНО: После хонингования тщательно промыть стенки цилиндров раствором горячей воды с моющим средством. Прочистить кистью с жесткой щетинной и обильно сполоснуть горячей водой. Тщательная промывка и споласкивание имеют очень важное значение. Если на стенках цилиндра останется абразивный материал, то кроме износа подшипников, это приведет к быстрому износу новых колец цилиндра и разбиванию диаметра цилиндра. После чистки внутреннюю поверхность цилиндров следует несколько раз обработать как шомполом машинным маслом для 2-тактных двигателей и чистой тканью, а затем излишки масла вытереть чистой сухой тканью. Чистить цилиндры керосином или бензином НЕЛЬЗЯ. Прочистить весь остальные части блока цилиндров для удаления всех остатков после хонингования.

- Полировать все стенки цилиндров только настолько, насколько необходимо для удаления стертых мест.

- Измерить внутренний диаметр ствола цилиндра (с помощью специальной микрометрической калибр-скобы или специального микрометра) в верхней части, в центре и в нижней части, как показано ниже. Проверить на конусность, некруглость (эллипсность) и превышение диаметра.

- Если диаметр цилиндра имеет конусность, эллипсность, некруглость или износ более, чем на 0.003 дюйма (0.08 мм) от стандартного диаметра, указанного в разделе «Диаметр цилиндров после хонингования» (см. таблицу выше), то будет необходимо расточить диаметр этого цилиндра на указанный в таблице ремонтный размер и во время сборки поставить поршни и поршневые кольца соответственно большего размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вес поршня большего диаметра примерно такой же, как вес стандартного, поэтому нет необходимости увеличивать диаметр всех цилиндров в блоке только потому, что один цилиндр потребовал расточки.

ВАЖНО: После ХОНИНГОВАНИЯ ИЛИ РАСТОЧКИ с отверстий необходимо снять заусенцы.

- Для того чтобы не допустить ржавления после хонингования и тщательной чистки стенок цилиндров смазать их стенки маслом для 2-тактных ПЛМ.

Обратные клапаны

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратные клапаны можно заменить, сняв впускной коллектор, когда блок цилиндров соединен с кожухом торсионного вала.

Обратные клапаны представляют собой литые бронзовые корпуса с отверстиями диаметром 3/16 дюйм. (4.76 мм) и нейлоновыми запорными шариками. Они могут быть поврежден горячим выбросом в картер (т.е. обратной вспышкой, или отверстием в днище / головке поршня, и т.д.).

ДЛЯ ПРОВЕРКИ: Приставить клапан к глазу и проверить отверстие на просвет. Если через отверстие виден свет, то шарик поврежден (вероятно расплавился); ЗАМЕНИТЬ клапан. Если свет не виден, то для проверки шарика вставить в отверстие клапана тонкую проволоку и слегка подвигать шарик. Если шарик движется, клапан нормальный. Если шарик не движется, заменить клапан.

Установить обратный клапан в держатель, как показано ниже.

Air - Воздух

a – Обратный клапан

b – Держатель обратного клапана

Поршни и поршневые кольца

ВАЖНО: Если во время работы двигатель был затоплен, палец поршня и шатун могут быть повреждены или погнуты. Если поршневой палец погнут, поршень следует заменить (поршневые пальцы отдельно не продаются, т.к. они плотно посажены и пригнаны на заводе-изготовителе). Если палец погнут, шатун проверить на прямизну (Процедуру проверки на прямизну см. в разделе «Шатуны» ниже).

- Проверить поршни на задиры и сильный износ юбки поршня.

- Проверить плотность посадочных шипов для поршневых колец. Посадочные шипы должны сидеть плотно.

- Тщательно прочистить поршни. Проволочной щеткой из мягкой проволоки или жидким средством для удаления нагара осторожно удалить с поршней нагар и отложения. Заусенцы НЕ снимать и не скруглять края поверхностей машинной обработки.

- Проверить канавки под поршневые кольца на износ и наслоение нагара. При необходимости осторожно удалить нагар из канавок, стараясь не поцарапать стенки канавок. См. ниже процедуру чистки канавок под поршневые кольца.

ЧИСТКА КАНАВОК ПОД ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

ВАЖНО: Поршневые кольца имеют полутрапецеидальный профиль (скошенный с одной верхней стороны). При чистке канавок соблюдать особую осторожность! Хромированное кольцо устанавливается в верхнюю канавку.

ВНИМАНИЕ

При чистке канавок соблюдать особую осторожность, чтобы не поцарапать боковые поверхности стенок канавки. Царапины на боковых поверхностях кольцевых канавок приведут к их повреждению.

- Для удаления нагара с боковых стенок пользоваться щетинной щеткой и жидким раствором для удаления нагара.

- Для чистки внутреннего диаметра кольцевых канавок с трапецеобразным (скошенным) профилем можно изготовить специальный инструмент. Этот инструмент можно сделать из сломанного кольца указанного профиля, при этом нужно сточить конус боковой стенки кольца так, чтобы внутренним краем кольца можно было добраться до внутреннего диаметра канавки. Осторожно соскоблить нагар с внутренней поверхности по всему диаметру кольцевой канавки. Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать стенки канавок.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОРШНЕВОЙ ЮБКИ

Измерить диаметр юбки поршня под углом 90о к центральной линии (оси) поршневого пальца на расстоянии 0,50” (12,7 мм) от нижнего края юбки.

| Диаметр поршня | Диаметр юбки поршня | Диаметр цилиндра после хонингования |
| --- | --- | --- |
| Стандартный диаметр | 2.988“ (75.895 мм) | 2.993“ (76.022 мм) |
| Увеличенный после ремонта на 0.015 | 3.003“ (76.276 мм) | 3.008“ (76.403 мм) |

Коленвал

- Проверить на износ шлицы сцепления коленвала с торсионным валом. (При необходимости заменить коленвал.)

- Проверить коленвал на прямизну (При необходимости заменить коленвал.)

- Проверить поверхности масляного сальника коленвала. На них не должно быть канавок, точечной коррозии или царапин. (При необходимости заменить.)

- Проверить все поверхности коленвала под подшипники на ржавчину, следы попадания воды, следы вибрации, неравномерный износ и следы перегрева.(См. раздел "Шатуны".)

- При необходимости зачистить поверхности коленвала крокусом тонкой абразивной шкуркой на тканевой основе, как показано ниже. КРОКУС (окись железа в порошке, порошок для полировки драгоценных камней, стекла, металлов).

- Тщательно промыть (растворителем) и просушить коленвал и шарикоподшипники коленвала. Повторно проверить поверхности коленвала. Если правильная зачистка поверхностей невозможна  или не удается, заменить коленвал. Если коленвал будет эксплуатироваться и дальше, то во избежание ржавления смазать поверхности легким маслом. На данном этапе ни в коем случае НЕ СМАЗЫВАТЬ шарикоподшипники коленвала.

ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СУШИТЬ ШАРИКОПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, т.к. струя сжатого воздуха будет его вращать и подшипник может повредиться.

Шатуны

При необходимости чистить поверхности шатуна следующим образом:

- Привернуть к шатунам торцевые шатунные крышки. Соблюдая и выполняя приведенные здесь указания, затянуть шатунные крышки своими болтами в соответствии с техническими характеристиками. Проверить совмещение.

ВНИМАНИЕ

Для чистки поверхности подшипника на ПРИЛЕГАЮЩЕМ К КОЛЕНВАЛУ КОНЦЕ ШАТУНА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ тонкий абразив на тканевой ленте КРОКУС. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ НИКАКОЙ ДРУГОЙ АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ. КРОКУС (окись железа в порошке, порошок для полировки драгоценных камней, стекла, металлов).

- Чистить прилегающий к коленвалу конец шатуна с помощью тонкого абразивного материала на ленте из тканевой основы (крокусом). Вставить ленту в стержень диаметром 3/8“ (9.5 мм) с прорезью на одном конце, как показано ниже. Вставить стержень в сверлильный станок и запустить станок на максимальных оборотах; держать при этом шатун под углом 90 градусов  к оси стержня с прорезью.

ВАЖНО: Чистить шатуны только настолько, насколько  необходимо для зачистки поверхностей под подшипники. ПРЕКРАТИТЬ  зачистку СРАЗУ же после удаления неровностей с этих поверхностей.

- Чистить прилегающий к поршневому пальцу конец шатуна таким же способом, как и выше, но вместо крокуса использовать карборундовый абразив на тканевой основе с зернистостью 320 (320 grit carborundum cloth).

- Тщательно промыть шатуны для удаления абразивного материала. Повторно проверить шатунные поверхности под подшипники. Шатуны, которые правильно отполировать указанным способом не удается, заменить. Чтобы не допустить ржавления, смазать подшипниковые поверхности повторно используемых шатунов машинным маслом для 2-тактных ПЛМ.

Блоки язычковых клапанов

ПРИМЕЧАНИЕ: Без необходимости блок язычковых клапанов НЕ РАЗБИРАТЬ.

Блок модели 50/55/60

a – Основание блока язычкового клапана

b – Блок язычков (3 комплекта)

с – Стопорная шайба

d – Шайба с фиксирующими усиками

e – Болт (с герметиком Loctite 271)

Модель 40

a – Основание блока язычковых клапанов

b – Блок язычков (3 комплекта)

c – Шайба с фиксирующими усиками

d – Болт (с герметиком Loctite 271)

e – Упор / стопор языкового блока

ВАЖНО: Для «продления» срока службы язычков лепестки язычков НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИЗГИБАТЬ И НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ. При необходимости язычки заменить.

Язычок должен лежать плоско. Не должно быть никакой предварительной нагрузки (давления между язычком и основанием блока язычков), хотя абсолютно незначительная нагрузка допустима.

Максимально допустимый зазор между язычком и основанием блока составляет 0.020 дюйм. (0.5мм). Его нужно проверить калиберным щупом для измерения зазоров, как показано ниже.

Показан вариант измерения для модели 40 ЛС

a - 0.020 “ (0.50 мм) максимально

Если зазор больше 0.020 дюйм. (0.5 мм) или если язычок имеет сколы, трещины или другие повреждения, заменить.

ВНИМАНИЕ

Заменить шайбу с фиксирующими усиками. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. ПРИ СБОРКЕ СТАВИТЬ ТОЛЬКО НОВУЮ.

Если язычковый блок был разобран, собрать его, устанавливая язычки на посадочные шипы со стопорной шайбой. При сборке ставить только новую шайбу с фиксирующими усиками. Вставить болт и затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н-м); затем при необходимости подтянуть до совмещения плоских боковых сторон головки 6-гранной гайки с фиксирующими усиками шайбы, так чтобы их можно было загнуть по бокам гайки.  Но при затягивании НЕ ДОПУСКАТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ усилия более 100 фунт-дюймов (11.3 Н∙м). Для фиксации положения болта загнуть усики вверх по бокам головки гайки.

Указанный зазор язычка составляет  0.090“ (2.286 мм). Если зазор не соответствует правильному размеру, то для получения указанного зазора очень осторожно и слегка подогнуть язычковый упор.

Для модели 40 ЛС

a – Зазор составляет 0.090 “ (2.286 мм)

# Сборка и установка

Общая часть

Перед началом сборки блока двигателя убедиться в том, что все его повторно используемые узлы и детали тщательно прочищены и проверены, как указано в разделе «Чистка и осмотр». Неправильно прочищенные (или сомнительные) детали и узлы могут в течение нескольких минут после начала работы серьезно повредить в остальном совершенно хороший блок. При сборке на блок должны устанавливаться только новые прокладки.  ВСЕ прокладки должны быть новыми.

Во время сборки в тех случаях, когда указано масло для 2-тактного ПЛМ, смазывать части  маслом для 2-тактного ПЛМ (Quicksilver 2-Cycle Outboard Oil); в случаях, когда указана смазка морского исполнения, применять смазку Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant.

Для правильной сборки блока двигателя необходим тарированный ключ с регулируемым усилием затягивания. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИСТУПАТЬ К СБОРКЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОГО КЛЮЧА. БЕЗ ТАКОГО КЛЮЧА СБОРКА ГОЛОВКИ НЕДОПУСТИМА.

ВНИМАНИЕ

Все виды смазочных материалов, применяемые для смазки подшипников ВНУТРИ блока цилиндров, ДОЛЖНЫ быть растворимы в бензине. Для узла игольчатых подшипником применять только смазку для игольчатых подшипников типа Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Во избежание повреждения блока двигателя смазку морского исполнения 2-4-C  Marine Lubricant или другие виды смазочных материалов внутри блока цилиндров НЕ ПРИМЕНЯТЬ.

Установка шатуна на поршень

ВНИМАНИЕ

НЕ ПУТАТЬ (СМЕШИВАТЬ) новые игольчатые подшипники со старыми. Игольчатые подшипники ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ ТОЛЬКО ЦЕЛИКОМ, Т.Е. ЕДИНЫМ КОМПЛЕКТОМ КАК ПОЛНЫЙ УЗЕЛ. НЕ СМЕШИВАТЬ ЭТИ ПОДШИПНИКИ от одного шатуна с подшипниками от другого шатуна.

1. Положить чистые игольчатые подшипники на чистый лист бумаги и смазать специальным маслом для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Lubricant.

Совет сервисному персоналу

Если между иголками можно вставить кончик шила, то в подшипнике нет одной или нескольких иголок. Такой подшипник необходимо заменить.

2. Установить игольчатый подшипник.

a – Игольчатый подшипник (29 иголок)

b – Гильза [от инструмента (Часть №91-74607A3)] для

поршневого пальца

3. Установить посадочные кольца на шатун, осторожно поставить (насадить) поршень на конец шатуна.  См. ранее нацарапанные идентификационные метки номеров шатуна и поршня для правильной сборки родных шатунов с родными поршнями и правильного направления сборки (следить, которая сторона шатуна верхняя (UP).

a – Нацарапанная ранее идентификационная метка

номера

b – Упорная шайба

4. Вытолкнуть гильзу из поршня с помощью инструмента для поршневых пальцев.

a - Гильза

b – Инструмент для поршневых пальцев (Часть №91-

74607A3)

5. Наставить поршневой палец на инструмент и, слегка постукивая, вогнать его на место (при этом инструмент должен полностью выйти с другой стороны).

a – Поршневой палец

b – Инструмент для поршневых пальцев (Часть №91-

74607A3)

ОСТОРОЖНО

Во время установки замковых колец поршневых пальцев обязательно надевать и носить защитные очки.

6. С помощью инструмента для установки замковых колец Lockring Tool (91-77109A3) установить новые замковые кольца на поршневые пальцы (с каждой стороны поршня).

7. Следить за тем, чтобы замковые кольца правильно сели на свои места в поршневых канавках.

ВНИМАНИЕ

ПОВТОРНО замковые кольца поршневых пальцев НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НЕ СТАВИТЬ!!. Ставить только новые и следить за тем, чтобы они правильно садились в поршневые канавки.

a – Инструмент для установки замковых колец –

Lockring Installation Tool (Часть №91-77109A3)

b – Замковое кольцо (2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Длину стержня инструмента №91-77109A3 для установки замковых колец необходимо несколько изменить (укоротить) до  1.050” (26.7мм).

Установка поршневых колец

ВАЖНО: Сторона поршневого кольца с нанесенной на ней буквой, меткой или точкой должна быть обращена (смотреть) вверх.

Поршневые кольца имеют СКОШЕННЫЙ ПРОФИЛЬ к верхней стороне и плоский (прямоугольный) на нижней стороне (иначе говоря, они имеют полутрапецеидальный профиль). Обратить внимание, верхнее кольцо хромировано, нижнее кольцо стальное.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не царапать боковые поверхности кольцевых канавок. Царапины в этой области приведут к повреждению кольцевых канавок.

1. Установить поршневое кольцо в соответствующую канавку на поршне с помощью кольцерасширителя (см. выше Раздел Специальный инструмент). Расширять кольца ровно настолько, насколько необходимо для их посадки на поршень (и не больше).

Хромированное кольцо в верхнюю канавку. Стальное кольцо в нижнюю канавку.

2. Проверить поршневые кольца и убедиться в том, что они свободно ложатся в канавки. Смазать кольца и стенки цилиндра маслом для 2-тактного ПЛМ.

a – Кольцерасширитель - Piston Ring Expander (Часть

№91 -24697)

b – Поршневые кольца

3. Совместить зазор на концах кольца с посадочными кольцевыми шипами, как показано ниже.  Проверить посадочные шипы и убедиться в том, что они плотно сидят на своих гнездах.

a – Посадочные шипы

b – Поршневые кольца

4. Снять шатунную крышку с устанавливаемого в данный момент шатуна.

5. Установить каждый поршень меткой «ВЕРХ» («UP») в сторону маховика. Поршни ДОЛЖНЫ устанавливаться в этом направлении.

UP – ВЕРХ

ВНИМАНИЕ

В ЦИЛИНДР ПОРШНИ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, т.к. поршневые кольца невозможно проверить через выхлопные отверстия.

6. Нижняя часть ствола цилиндра имеет некоторую конусность, что позволяет вставить поршень в блок без применения инструмента для сжимания колец. Соблюдая должную осторожность, установить поршень в цилиндр.

Установка коленвала

1. Если нижний подшипник и шестерня были сняты с коленвала, посадить шестерню на место (обратить внимание на шпоночную канавку и шпонку на шестерне и коленвале). Установить шестерню на коленвал с помощью дорнового пресса и соответствующей оправки (дорновый, или справочный, пресс для продавливания с некоторым натягом стержня, или как его называют дорна, через обработанную поверхность отверстия для получения чистоты поверхности высокого класса).

2. Плотно прижать коренной подшипник к маслогонной шестерне и установить стопорное кольцо коренного подшипника.

a – Нижний подшипник

b - Шестерня

c – Стопорное кольцо

ВНИМАНИЕ

При демонтаже и установке кольцевого сальника НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

3. Установить на коленвал кольцевые сальники (2).

a – Кольцевые сальники

b – Паз на коленвале

ВНИМАНИЕ

Для смазки ВНУТРИ блока цилиндров НЕОБХОДИМО применять смазочный материал, который РАСТВОРЯЕТСЯ в бензине. Применять только фирменную смазку для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Для смазки ВНУТРИ блока цилиндров НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant или какой-либо другой смазочный материал, иначе это приведет к повреждению двигателя.

4. Для того, чтобы удержать игольчатый подшипник на месте, смазать шейку коленвала смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Поставить игольчатые подшипники на шейку.  На каждой центральной коренной шейке используются по 28 иголок.

a – Шейка коленвала

b – Игольчатые подшипники (28 иголок)

ВАЖНО: Канавка под замковое кольцо обращена в сторону маховика.

5. Приложить обоймы коренного подшипника отверстиями к нижнему шестеренному концу коленвала. Закрепить каждую обойму коренного подшипника стопорным кольцом. Смазать верхний коренной подшипник машинным маслом для 2-тактных двигателей и установить на коленвал, как показано ниже.

a – Обойма коренного подшипника

b – Стопорное кольцо (Канавка в сторону маховика)

с – Верхний коренной подшипник (Один)

6. Расположить блок цилиндров и шатуны, как показано ниже. Вставить посадочные шипы (a).

a – Посадочные шипы

Конец со стороны маховика	Нижний конец

- Установить коленвал в блок цилиндров; совместить и посадить верхний и центральный коренные подшипники так, чтобы посадочные шипы на блоке совместились с отверстиями большего диаметра в каждой подшипниковой обойме.

Установка шатунов на коленвал

- Смазать шатун и сепаратор подшипника маслом для 2-тактного двигателя.

- Вытягивая, поставить шатун на место и установить сепараторы, как показано ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой очистить болты шатуна / отверстия под болты шатунной крышки от масла и загрязнения.

ВАЖНО: При сборке ставить на шатуны только новые болты. При наживлении смазанных болтов шатунную крышку и шатун совместить и держать прижатыми друг у другу. Когда резьбовая часть болта начинает входить в шатун, следить за тем, чтобы ответные поверхности были плотно прижаты.

- Наложить шатунную крышку на подшипниковые сепараторы. Прижимая крышку к шатуну, вставить слегка смазанные болты и чуть-чуть затянуть, одновременно следя за совмещением шатунной крышки с шатуном.

Совмещение шатунной крышки

1. Проверить каждый шатун на правильность совмещения. Для этого осторожно поводить ногтями пальцев вперед и назад по периметру стыка шатуна с шатунной крышкой. Если стык совмещен неправильно, то будет виден рубец, или пальцы почувствуют рубец на линии стыка.   Исправить неправильное совмещение.

a – Вид спереди - Правильно

b - Вид спереди - Неправильно

c – Вид сбоку - Правильно

d – Вид сбоку - Неправильно

e - Зазор

f – Вид сбоку - Неправильно

g – Рубец

2. После соединения шатунов и наживления и затягивания болтов вручную, затянуть болты шатунных крышек с усилием до 15 фунт-дюйм. (1.7 Н∙м). Проверить совмещение повторно. Дозатянуть болты с усилием до 120 фунт-дюймов  + 1/4 оборота. Повторно проверить совмещение шатунов верхнего и центрального коренного подшипников с посадочными шипами.

Установка крышки картера на блок

1. Установить верхний сальник на коленвал.

a – Масляный сальник (Смазать внутри маслом для 2-

тактных ПЛМ)

2. Нанести прокладочный сальниковый герметик LOCTITE MASTER GASKET SEALANT на чистую поверхность блока. Строго соблюдать прилагаемые к комплекту инструкции завода-изготовителя.

ВАЖНО: Нанести герметик до самого края на каждой шейке центрального коренного подшипника, чтобы не допустить перепуска между цилиндрами.

Герметик наносить непрерывной струйкой / ленточкой по контуру, выделенному жирной линией (см. рисунок выше)

Нижняя торцевая крышка

1. Тщательно прочистить, включая сальник и посадочные гнезда уплотнительных колец; удалить остатки герметика Prefect Seal и прочистить поверхность стыка крышка-блок (головка).

Модели 40/50 – Контактная кромка малого сальника обращена в сторону от блока двигателя. Контактная кромка большого сальника обращена к блоку двигателя.

14   >   Масло для 2-тактных ПЛМ - 2 Cycle

Outboard Oil (92-831222A24)

a – Контактная кромка большого сальника

b - Контактная кромка малого сальника

c – Торцевая крышка / Герметик Perfect Seal

Модели 55/60 – Контактная кромка малого сальника обращена в обратную сторону от блока двигателя. Контактная кромка большого сальника обращена в обратную сторону от блока двигателя. (В тексте пропущен предлог, поэтому непонятно, куда обращена кромка большего сальника. Уточнить.)

2. Установить на блок торцевую крышку (смазать сальники машинным маслом для 2-тактных ПЛМ). Нанести герметик Perfect Seal на фланец торцевой крышки.

14   >   Масло для 2-тактных ПЛМ - 2 Cycle

Outboard Oil (92-831222A24)

a – Контактная кромка большого сальника

b - Контактная кромка малого сальника

c – Торцевая крышка / Герметик Perfect Seal

3. С помощью соответствующей оправки впрессовать масляные сальники в крышку до их полной посадки в свои гнезда.

4. Установить на блок торцевую крышку (смазать сальники машинным маслом для 2-тактных ПЛМ). Нанести герметик Perfect Seal на фланец торцевой крышки.

5. Поставить крышку картера на блок.

a – Крышка картера

b – Торцевая крышка

6. Вставить чистые болты (обратить внимание на 2 типоразмера) и затянуть пока только вручную.

7. Затянуть болты с усилием до 18 фунт-фут. (24 Н∙м) в указанной ниже последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборки проверить все шланги. При необходимости заменить.

Установка впускного коллектора / блока язычковых клапанов

1. Поставить двигатель на ремонтный стенд или верстак.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого можно использовать ремонтный штатив, стенд Часть №91-25821A1.

2. Установить обратный клапан /держатели.

a – Обратный клапан / Держатели

3. Установить коллектор блока язычковых клапанов и впускной коллектор с прокладками на блок цилиндров.

a – Их можно устанавливать только в одном

направлении.

4. Установить болты и затянуть с усилием до 18 фунт-фут. (24 Н.м) в указанной ниже последовательности.

Установка крышки терморегулятора

1. Установить крышку терморегулятора Часть № 827251 C-1. Затянуть болты с усилием до 18 фунт-фут. (24 Н∙м).

a - Болты

b – Крышка терморегулятора - 827251 C-1

c – Прокладка под крышку терморегулятора

d - Терморегулятор

e - Сальник

f – Несущий корпус

2. Крышка терморегулятора Часть № 827251-C. Затянуть болты с усилием до 18 фунт-фут. (24 Н∙м ).

a – Болты

b – Крышка терморегулятора – Часть №827251-C

c – Прокладка под крышку терморегулятора

d - Терморегулятор

e – Уплотнительное кольцо

f – Несущий корпус

# Установка остальных узлов и деталей двигателя

| Узел, блок, модуль | Раздел |
| --- | --- |
| Разрядно-емкостной модуль МРК | 2A |
| Маховик | 2A |
| Статор | 2A |
| Пусковой катушка / блок | 2A |
| Стартер | 2B |
| Соленоид стартера | 2B |
| Регулятор напряжения / Выпрямитель | 2B |
| Топливный насос | 3A |
| Карбюратор и приводные тяги | 3B |
| Глушитель | 3B |
| Клапан-обогатитель | 3B |
| Масляный насос | 3C |
| Узел фиксатора тяги передач | 7A |
| Анкерный кронштейн управляющей тяги | 7A |

* Примечание: Все узлы и детали системы зажигания и электрической системы могут быть демонтироваться и устанавливаться как один узел.

# Установка блока двигателя

ВНИМАНИЕ

Фирма выпускает два разных типа прокладок. Более новый тип может заменять старый. Обратить внимание на выступ на внешней стороне прокладки, а также на другую конфигурацию нового типа прокладки (показана ниже). Замену производить только на прокладку того же типа или на прокладку нового типа. Установка прокладки для модели 50/55/60 на модель 40/50/55/60 может привести к повреждению двигателя.

Для моделей 40/50/55/60 Часть №27-828553

Для моделей 50/55/60 Часть №27-812865. НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ НА МОДЕЛИ 40/50/55/60.

1. Ввернуть подъемный рымболт / подъемную петлю (Часть №91-90455) в маховик не менее, чем на 5 оборотов. Установить блок двигателя на кожух торсионного вала. При опускании блока и совмещении его шлицов со шлицами торсионного вала насадить суппорт переключения передач на направляющую.

2. Вставить болты блока двигателя. Затянуть с усилием до 28 фунт-фут. (38 Н∙м).

a – Болты

3. Установить крышку. Затянуть с усилием до 80 фунт-дюйм. (9 Н∙м).

a –Болты. Затянуть с усилием до 80 фунт-дюйм. (9 Н∙м)

b - Крышка

4. Подсоединить провод «земля» к блоку двигателя. Подсоединить провода от реле гидросистемы управления углом наклона ПЛМ. Подсоединить контрольный шланг.

a – Провод «земля»

5.	Установить маслобак.

6.	Подсоединить провода и масляный шланг. Затянуть хомутиком.

a – Провода от маслобака

b – Провода от гидросиловой системы Пауэр Трим

c – Масляный шланг (Подсоединить к баку)

7. Установить управляющие тяги. См. регулировку тяг в разделе 7A.

8. Подсоединить переключатель гидросистемы регулировки угла наклона. См. раздел 2D «Схемы разводки”.

9. Подсоединить кабель управления и регулировки угла наклона ПЛМ и топливопровод.

10. Подсоединить аккумуляторные провода.

a – Красная изоляционная трубка (Положительный (+))

b – Черная изоляционная трубка (Отрицательный (-))

# Процедура пробного пуска, работы и сведения по обкатке

ВНИМАНИЕ

После запуска двигателя НЕМЕДЛЕННО проверить работу водяного насоса. О его нормальной работе свидетельствует выброс воды из выпускного контрольного штуцера/шланга/отверстия.

1. При пробном запуске и работе ПЛМ проверить весь узел блока двигателя на утечки и/или посторонние шумы. Перед вводом ПЛМ в эксплуатацию произвести весь необходимый ремонт.

# Основные сведения по обкатке

Правильно выполненная обкатка двигателя ПЛМ обеспечивает равномерную притирку всех его движущихся узлов и деталей и тем самым гарантирует более длительный срок службы и оптимальную работу ПЛМ (т.е. его оптимальный КПД).

Запустит и прогнать новый двигатель ПЛМ с разным положением дроссельной заслонки  - не превышая ее открывание наполовину (2500-3500 об/мин) в течение первого часа или первых пяти галлонов обкаточного топлива. См. «Рекомендации по топливной смеси (пропорция бензин-масло)» - «Топливная смесь для обкатки» в «Руководстве по работе и техобслуживанию ПЛМ».

В течение второго часа работы или вторых 5 пяти галлонов (20 л) обкаточного топлива запустить и прогнать двигатель ПЛМ при разных положениях дроссельной заслонки, не превышая 4500 об/мин.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ РАБОТУ НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПЛМ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ЗАСЛОНКЕ ДО ОКОНЧАНИЯ ВТОРОГО ЧАСА ОБКАТКИ. Сюда относится также ускорение при полностью (широко) открытой дроссельной заслонке, буксировка водных лыжников или просто работа при полностью открытой дроссельной заслонке.

После первых двух часов работы примерно 10 галлонов (40 л) топлива можно только достичь точки режима работы при полностью открытой дроссельной заслонке, но не работать в таком режиме, для оставшегося обкаточного топлива (примерно 5 галлонов).

В течение следующих пяти часов работы можно опять достичь точки режима работы при полностью открытой дроссельной заслонке, однако работать в этом режиме сколько-нибудь  продолжительной время настоятельно НЕ рекомендуется. (Не более 5 минут непрерывной работы при полностью (широко) открытой дроссельной заслонке).

ВНИМАНИЕ

Несоблюдении и невыполнении указанных выше требований процедуры пробного пуска и обкатки может привести к серьезному повреждению двигателя и ПЛМ в целом.

*** - ***

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ТРАНЦЕВЫЙ И ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙНЫ МОДЕЛЕЙ 40/50 И КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

# Оглавление

Стр.

Транцевый кронштейн 	5A-2

Детали трубы поворотного механизма 	5A-4

Узлы и детали поворотного кронштейна 	5A-6

Узлы и детали кожуха торсионного

вала / канала выхлопной системы	5A-8

Разборка и сборка кожуха торсионного

вала 	5A-10

# Для заметок:

# Транцевый кронштейн

7    >   Клеевой герметик - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Транцевый кронштейн

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Левый борт |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 2 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Правый борт |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 3 | 2 | Винт с откидной ручкой (барашковый) в сборе |  |  |  |
| 4 | 2 | Ручка |  |  |  |
| 5 | 2 | Клепка Модели с ручным запуском |  |  |  |
| 6 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 2 | Винт (с 6-гранной головкой) | 60 | 5 | 6.8 |
| 8 | 1 | Анод |  |  |  |
| 9 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт (M6 x 25) | 60 | 5 | 6.8 |
| 11 | 2 | Гайка (.500-20) | Затянуть плотно |
| 12 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт (.500-20x4 “) |  |  |  |
| 14 | 1 | Маркировка – Фиксатор угла наклона ПЛМ |  |  |  |
| 15 | 1 | Маркировка – Осторожно |  |  |  |
| 16 | 1 | Колпачок пальца-фиксатора наклона |  |  |  |
| 17 | 1 | Круглый (цилиндрический) штифт |  |  |  |
| 18 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 19 | 1 | Палец фиксатора наклона |  |  |  |
| 20 | 1 | Гидравлическая система угла наклона ПЛМ |  |  |  |
| 21 | 1 | Провод |  |  |  |
| 22 | 1 | Рычаг наклона |  |  |  |
| 23 | 1 | Ручка регулировки наклона Система наклона ПЛМ с газовым приводом |  |  |  |
| 24 | 1 | Плечо рычага |  |  |  |
| 25 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 26 | 1 | Штифт, круглый (1/8x3/4”) |  |  |  |
| 27 | 1 | Приводная тяга |  |  |  |
| 28 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 29 | 1 | Анкерный палец (14мм) |  |  |  |
| 30 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 31 | 2 | Втулка Система наклона ПЛМ с газовым приводом и |  |  |  |
| 32 | 2 | Шайба Крепление гидросистемы регулировки наклона ПЛМ |  |  |  |
| 33 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 34 | 2 | Винт (M10 x 40) |  |  |  |
| 35 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 36 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 37 | 1 | Палец фиксатора наклона Без гидросистемы регулировки наклона ПЛМ |  |  |  |
| 38 | 1 | Пружина |  |  |  |

# Узлы и детали трубы поворотного механизма

94   >   Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease (92-850735A1)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

# Узлы и детали трубы поворотного механизма

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Головка трубы поворотного механизма (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Головка трубы поворотного механизма (Серая) |  |  |  |
| 2 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 3 | 1 | Шайба с усиками Без рукоятки |  |  |  |
| 4 | 2 | Винт (M10 x 45 с 6-гранной головкой) |  | 32 | 43.4 |
| 5 | 1 | Гайка (.375-24) |  |  |  |
| 6 | 1 | Рычаг – Регулятор усилия поворота |  |  |  |
| 7 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 8 | 1 | Стержень / шпилька, резьбовая |  |  |  |
| 9 | 1 | Пластина тормозного диска |  |  |  |
| 10 | 1 | Тормозной диск |  |  |  |
| 11 | 1 | Скоба головки поворотного механизма |  |  |  |
| 12 | 1 | Тормозной диск |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт (с 6-гранной головкой и буртиком) | 70 | 5.8 | 7.9 |
| 14 | 1 | Амортизаторная пластина |  |  |  |

# Узлы и детали поворотного кронштейна

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

A – Затянуть гайку до посадки на место и затем отвернуть на четверть оборота.

B – Затянуть гайку с усилием до 32 фунт-фут. (43.4 Н∙м) и затем отвернуть на четверть оборота.

C – Привернуть к нижнему хомуту.

# Узлы и детали поворотного кронштейна

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Приводная штанга |  |  |  |
| 2 | 1 | Винт (1-1/2”) | 240 | 20 | 27.1 |
| 3 | 1 | Шайба Варианты без рукоятки |  |  |  |
| 4 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 5 | 2 | Гайка (.375-24) |  | A |  |
| 6 | 1 | Амортизатор регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 7 | 1 | Поворотный кронштейн в сборе (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Поворотный кронштейн в сборе (Серый) |  |  |  |
| 8 | 1 | Втулка (Верхняя) |  |  |  |
| 9 | 3 | Тавотница (В количестве из 4 шт. на вариантах с рукояткой) Затянуть плотно |  |  |  |
| 10 | 1 | Втулка (Нижняя) |  |  |  |
| 11 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 12 | 1 | Маркировка |  |  |  |
| 13 | 1 | Провод в сборе с наконечниками под винты |  |  |  |
| 14 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Винт (M8 x 10) (Варианты с рукояткой) | 200 | 17 | 23 |
|  | 1 | Винт (M8 x 1.25 x 25) (Варианты без рукоятки) |  |  |  |
| 16 | 1 | Сальник регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 17 | 1 | Набор, сальниковый Варианты без рукоятки |  |  |  |
| 18 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 19 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 20 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 21 | 1 | Труба поворотного механизма |  |  |  |
| 22 | 2 | Гайка (.875-14) |  | 32 | 43 |
| 23 | 1 | Маркировка – Регулятор усилия поворота |  |  |  |
| 24 | 1 | Штифт (трехкулачковый) |  |  |  |
| 25 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 26 | 1 | Палец, шарнирный (Верхний) |  |  |  |
| 27 | 1 | Винт (10-16x3/8“) | Затянуть плотно |

# Узлы и детали кожуха торсионного вала / канала выхлопной системы

A = К поворотному кронштейну по левому борту

# Узлы и детали кожуха торсионного вала / канала выхлопной системы

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 2 | Винт (M8 x 55) | 80 | 16.5 | 22.4 |
| 2 | 1 | Прокладка водяного патрубка |  |  |  |
| 3 | 1 | Зажимной хомут водяного патрубка |  |  |  |
| 4 | 1 | Сальник водяного патрубка |  |  |  |
| 5 | 1 | Водяной патрубок (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Водяной патрубок (Длинный) |  |  |  |
| 6 | 1 | Выхлопная труба |  |  |  |
| 7 | 4 | Винт (M8 x 45) | 220 | 16.5 | 22.4 |
| 8 | 1 | Прокладка под кожух торсионного вала |  |  |  |
| 9 | 1 | Основание, переходное (Черный цвет) |  |  |  |
|  | 1 | Основание, переходное (Серый цвет) |  |  |  |
| 10 | 4 | Шип, посадочный |  |  |  |
| 11 | 1 | Винт (M10 x .75) | 220 | 16.5 | 22.4 |
| 12 | 1 | Сальник нижнего обтекателя |  |  |  |
| 13 | 1 | Муфта, соединительная |  |  |  |
| 14 | 1 | Прокладка, проходная, под вал переключения передач |  |  |  |
| 15 | 1 | Вал переключения передач (Верхний) |  |  |  |
| 16 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 17 | 1 | Палец приводной тяги переключения передач |  |  |  |
| 18 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| 19 | 2 | Винт (M12 x 1.75x162) |  |  |  |
| 20 | 1 | Основание, монтажное / Опора |  |  |  |
| 21 | 4 | Винт (M8 x 45) | 220 | 18.3 | 24.0 |
| 22 | 1 | Провод в сборе с наконечниками под винты |  |  |  |
| 23 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 24 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 25 | 2 | Гайка (M12 x 1.75) |  | 50 | 67.8 |
| 26 | 1 | Крышка системы регулировки угла наклона ПЛМ (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Крышка системы регулировки угла наклона ПЛМ (Серая) |  |  |  |
| 27 | 1 | Амортизаторная прокладка |  |  |  |
| 28 | 1 | Винт (M5 x .8 x 60) |  |  |  |
| 29 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 1 | Гайка (M5 x .8) | Затянуть плотно |
| 31 | 1 | Амортизаторная прокладка под крышку системы регулировки угла наклона ПЛМ |  |  |  |
| 32 | 1 | Сальник выхлопной трубы |  |  |  |
| 33 | 1 | Сальник разгрузочного (спускного) клапана холостого хода |  |  |  |
| 34 | 6 | Винт (M10 x 110) |  | 29 | 39.3 |
| 35 | 1 | Кожух торсионного вала (Черный) (Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (Серый) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (Черный) (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (Серый) |  |  |  |
| 36 | 1 | Шпилька (M10 x 1.5x50) |  |  |  |
| 37 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 38 | 1 | Гайка (M10) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 39 | 2 | Монтажная опора (Нижняя) |  |  |  |
| 40 | 2 | Крышка монтажной опоры (Черная) |  |  |  |
|  | 2 | Крышка монтажной опоры (Серая) |  |  |  |
| 41 | 4 | Винт (M8x 1.25 x 35) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 42 | 2 | Нижний хомут (Черный) |  |  |  |
|  | 2 | Нижний хомут (Серый) |  |  |  |
| 43 | 3 | Винт (M8 x 40) |  |  |  |
| 44 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 45 | 3 | Гайка (M8 x 1.25) | 100 | 8.3 | 11 |
| 46 | 2 | Винт (M12 x 125) |  |  |  |
| 47 | 2 | Гайка (M12 x 1.75) |  | 50 | 67.8 |

# Разборка и сборка кожуха торсионного вала

Обслуживание таких узлов и деталей, как рулевой колонки, кожуха торсионного вала, выхлопной системы и поворотного кронштейна обычно требует  демонтажа блока двигателя и/или коробки шестерен.

Демонтаж блока двигателя см. в Разделе 4; демонтаж коробки шестерен см. в Разделе 6А.

Транцевый кронштейн, нижний монтажный кронштейн, шарнирная труба наклона и нижние опоры двигателя можно обслуживать, не снимая блок двигателя и коробки шестерен. НО ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ.

ОСТОРОЖНО

Невыполнение требования обеспечить ПЛМ надежной опорой, как показано ниже, может привести в травматизму и/или повреждению ПЛМ и лодки.

a - Подъемник

b - Канат

c - Подъемная петля или рымболт - Lifting Eye (91-

90455)

ВАЖНО: Во время демонтажа блока двигателя и/или разборки кожуха торсионного вала необходимо заменить все прокладки. Перед установкой новых прокладок с соответствующих поверхностей, которые стыкуются через прокладки, необходимо удалить все остатки старого прокладочного материала  и прочистить эти поверхности.

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ТРАНЦЕВЫЙ И ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙНЫ МОДЕЛЕЙ 50/60 И КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

# Оглавление

Стр.

Узлы и детали транцевого кронштейна

(для моделей с ручным запуском) 	5B-2

Узлы и детали транцевого кронштейна

(для моделей с электрозапуском) 	5B-4

Узлы и детали поворотного

кронштейна  	5B-6

Кожух торсионного вала 	5B-8

Разборка и сборка кожуха торсионного

вала 	5B-10

# Для заметок:

# Узлы и детали транцевого кронштейна (для моделей с ручным запуском)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

# Узлы и детали транцевого кронштейна (для моделей с ручным запуском)

| № ПО РИС. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Левый борт |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 2 | 1 | Тавотница |  |  |  |
| 3 | 1 | Штифт с канавочной шейкой |  |  |  |
| 4 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Правый борт |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 5 | 1 | Рычаг фиксатора наклона (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Рычаг фиксатора наклона (Серый) |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Нейлоновый подшипник |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Ручка-головка (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Ручка-головка (Серая) |  |  |  |
| 10 | 1 | Штифт регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 11 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Анкерный кронштейн (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Анкерный кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 13 | 1 | Анод в сборе |  |  |  |
| 14 | 2 | Винт | 60 | 5 | 6.8 |
| 15 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 5 | Винт (30 мм) |  |  |  |
|  | 1 | Винт (35 мм) |  |  |  |
| 17 | 4 | Гровершайба |  |  |  |
| 18 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 19 | 1 | Стержень-фиксатор наклона в сборе |  |  |  |
| 20 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 21 | 1 | Шарнирная труба наклона |  |  |  |
| 22 | 2 | Гайка | 264 | 22 | 29.8 |
| 23 | 2 | Винт, струбцинный, с откидной ручкой (барашковый) в сборе |  |  |  |
| 24 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 25 | 2 | Винт | 60 | 5 | 6.8 |
| 26 | 1 | Ручка |  |  |  |
| 27 | 1 | Клепка |  |  |  |
| 28 | 4 | Винт | Затянуть плотно |
| 29 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 4 | Гайка | Затянуть плотно |
| 31 | 1 | Приводная тяга |  |  |  |
| 32 | 1 | Рычаг наклона |  |  |  |
| 33 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 34 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 36 | 1 | Ручка-головка рычага наклона |  |  |  |
| 37 | 1 | Винт (.375-16 x .62) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 38 | 1 | Маркировка – Рычаг наклона |  |  |  |
| 39 | 1 | Маркировка - Осторожно |  |  |  |

# Узлы и детали транцевого кронштейна (для моделей с электрозапуском)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

# Узлы и детали транцевого кронштейна (для моделей с электрозапуском)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) Левый борт |  |  |  |
| 2 | 1 | Тавотница |  |  |  |
| 3 | 1 | Штифт с канавочной шейкой |  |  |  |
| 4 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) Правый борт |  |  |  |
| 5 | 1 | Рычаг фиксатора наклона (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Рычаг фиксатора наклона (Серый) |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Нейлоновый подшипник |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Ручка-головка (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Ручка-головка (Серая) |  |  |  |
| 10 | 1 | Штифт с канавочной шейкой |  |  |  |
| 11 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Анкерный кронштейн (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Анкерный кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 13 | 1 | Анод в сборе |  |  |  |
| 14 | 2 | Винт (M6 x 25) | 60 | 5 | 6.8 |
| 15 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 5 | Винт (30 мм) |  |  |  |
|  | 1 | Винт (35 мм) |  |  |  |
| 17 | 4 | Гровершайба |  |  |  |
| 18 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 19 | 1 | Маркировка |  |  |  |
| 20 | 1 | Стержень-фиксатор угла наклона в сборе Без гидросистемы регулировки угла наклона ПЛМ |  |  |  |
| 21 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 22 | 1 | Шарнирная труба наклона |  |  |  |
| 23 | 2 | Гайка | Затянуть гайку с усилием до 32 фунт-футов и затем отвернуть на четверть (1/4) оборота |
| 24 | 1 | Сальник (в комплекте) |  |  |  |
| 25 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 26 | 1 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 27 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 28 | 1 | Шайба С гидросистемой регулировки угла наклона ПЛМ |  |  |  |
| 29 | 1 | Винт | Затянуть плотно |
| 30 | 4 | Винт | Затянуть плотно |
| 31 | 4 | Шайба | Затянуть плотно |
| 32 | 4 | Гайка |  |  |  |
| 33 | 1 | Приводная тяга |  |  |  |
| 34 | 1 | Рычаг наклона |  |  |  |
| 35 | 1 | Втулка Без гидросистемы регулировки угла наклона ПЛМ |  |  |  |
| 36 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 37 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 38 | 1 | Ручка-головка рычага наклона |  |  |  |
| 39 | 1 | Винт (.375-16 x .62) | 220 | 18.3 | 24.9 |

# Узлы и детали поворотного кронштейна

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

# Узлы и детали поворотного кронштейна

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Поворотный кронштейн (Черный) Короткий |  |  |  |
|  | 1 | Поворотный кронштейн (Серый) |  |  |  |
|  | 1 | Поворотный кронштейн (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Поворотный кронштейн (Серый) Длинный |  |  |  |
| 2 | 2 | Подшипник |  |  |  |
| 3 | 2 | Масляный сальник |  |  |  |
| 4 | 2 | Подшипник |  |  |  |
| 5 | 3 | Тавотница | 38 | 3.2 | 4.3 |
| 6 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 1 | Нижний хомут (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Нижний хомут (Серый) |  |  |  |
| 8 | 1 | Стопорное кольцо |  |  |  |
| 9 | 1 | Шарнирный палец поворотного механизма (Черный) Короткий |  |  |  |
|  | 1 | Шарнирный палец поворотного механизма (Серый) |  |  |  |
|  | 1 | Шарнирный палец поворотного механизма (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Шарнирный палец поворотного механизма (Серый) Длинный |  |  |  |
| 10 | 1 | Палец, направляющий |  |  |  |
| 11 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 12 | 1 | Прижимная пластина |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт (М10 x 30) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 14 | 1 | Приводная штанга (Правый борт) для моделей 50/60 |  |  |  |
|  | 1 | Приводная штанга (Левый борт) |  |  |  |
| 15 | 1 | Винт (1-1/2”) | 288 | 20 | 27.1 |
| 16 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 17 | 1 | Гайка | 288 | 20 | 27.1 |
| 18 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 19 | 1 | Гайка | Затянуть гайку до посадки на место и затем отвернуть на четверть (1/4) оборота |
| 20 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 21 | 1 | Штифт, круглый (модели с рукояткой) |  |  |  |
| 22 | 1 | Провод |  |  |  |
| 23 | 1 | Винт (1/4-20 x 50) | Затянуть плотно |
| 24 | 1 | Маркировка (Серийный номер на ламинированной поверхности) |  |  |  |

# Кожух торсионного вала

33   >   Герметик - Loctite "680" (92-809833)

# Кожух торсионного вала

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Кожух торсионного вала (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (для моделей, струйных 45) |  |  |  |
| 2 | 1 | Шпилька (M10 x 60) (Короткий/Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Шпилька (M10 x 100) (модель 60 BIG FOOT- Длинная) |  |  |  |
|  | 1 | Шпилька (M10 x 166) (модель 60 BIG FOOT-LL) |  |  |  |
| 3 | 6 | Винт (M10 x 110) |  | 30 | 40 |
| 4 | 4 | Шпилька (M10 x 124) (модель 60 BIGFOOT-LL- Передняя) |  |  |  |
|  | 5 | Шпилька (M10 x 120) (55 LL – Передняя) |  |  |  |
| 5 | 4 | Винт (Короткий /Длинный) (для моделей, неструйных) |  | 40 | 54.2 |
| 6 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 1 | Шайба Модели не типа BIGFOOT |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка |  | 40 | 54.2 |
| 6 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 5 | Шайба Модели типа BIGFOOT |  |  |  |
| 8 | 5 | Гайка |  | 40 | 54.2 |
| 9 | 1 | Заборник спидометра в сборе |  |  |  |
| 10 | 1 | Штуцер (Прямой) |  |  |  |
| 11 | 1 | Штуцер |  |  |  |
| 12 | 2 | Болт (M12 x 154) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 13 | 2 | Нижняя опора |  |  |  |
| 14 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Провод «земля» |  |  |  |
| 16 | 2 | Гайка |  | 50 | 67.8 |
| 17 | 4 | Винт (M8 x 25) | 220 | 18.3 | 24.9 |
| 18 | 2 | Прижимная скоба |  |  |  |
| 19 | 4 | Гайка |  |  |  |
| 20 | 2 | Крышка |  |  |  |
| 21 | 4 | Винт | Затянуть плотно |
| 22 | 1 | Втулка, разделительная |  |  |  |
|  | 1 | Втулка, разделительная (LL) |  |  |  |
| 23 | 1 | Соединительная втулка |  |  |  |

ДЛИНА МОДЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ:

КОРОТКИЙ =15 “      ДЛИННЫЙ =20 “      LL = 22-1/2 “

# Разборка и сборка кожуха торсионного вала

Обслуживание таких узлов и деталей, как рулевой колонки, кожуха торсионного вала, выхлопной системы и поворотного кронштейна обычно требует  демонтажа блока двигателя и/или коробки шестерен.

Демонтаж блока двигателя см. в Разделе 4; демонтаж коробки шестерен см. в Разделе 6B.

Транцевый кронштейн, нижний монтажный кронштейн, шарнирная труба наклона и нижние опоры двигателя можно обслуживать, не снимая блок двигателя и коробки шестерен. НО ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ.

ОСТОРОЖНО

Невыполнение требования обеспечить ПЛМ надежной опорой, как показано ниже, может привести в травматизму и/или повреждению ПЛМ и лодки.

a - Подъемник

b - Канат

c - Подъемная петля или рымболт - Lifting Eye (91-

90455)

ВАЖНО: Во время демонтажа блока двигателя и/или разборки кожуха торсионного вала необходимо заменить все прокладки. Перед установкой новых прокладок с соответствующих поверхностей, которые стыкуются через прокладки, необходимо удалить все остатки старого прокладочного материала  и прочистить эти поверхности.

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ МОДЕЛИ 40/50 (ПАУЭР ТРИМ - POWER TRIM)

# Оглавление

Стр.

Специальный инструмент 	5C-1

Узлы и детали гидросистемы регулировки

угла наклона ПЛМ 	5C-2

Принцип работы 	5C-4

Регулировки 	5C-4

Характеристики дифферента 	5C-4

ПЛМ в режиме прицепа 	5C-5

Ручной режим регулировки угла

наклона ПЛМ 	5C-5

Установка минимального угла

наклона 	5C-5

Схемы работы гидравлической

системы регулировки угла наклона 	5C-6

Увеличение дифферента 	5C-7

Увеличение угла наклона 	5C-9

Максимальный угол опрокидывания	5C-11

Режим уменьшения угла наклона 	5C-13

Функция поршня амортизатора 	5C-15

Возврат поршня амортизатора 	5C-17

Ручная режим установки угла

наклона 	5C-19

Поиск и устранение неисправностей 	5C-20

Предварительные проверки 	5C-20

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидравлической

системе 	5C-21

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидравлической

системе 	5C-22

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидравлической

системе	5C-23

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидравлической

системе 	5C-24

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в электросистеме 	5C-25

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в электросистеме 	5C-26

Стр.

Демонтаж гидросистемы наклона 	5C-27

Разборка 	5C-28

Демонтаж поршня-амортизатора 	5C-28

Разборка поршня амортизатора 	5C-29

Демонтаж запоминающего поршня	5C-31

Демонтаж электромотора 	5C-32

Демонтаж гидравлического насоса 	5C-33

Демонтаж клапана разгрузки

гидросистемы угла наклона 	5C-33

Демонтаж седла всасывающего

клапана 	5C-34

Демонтаж узла обратного клапана

(пилот-затвора) 	5C-34

Чистка, осмотр, ремонт 	5C-35

Проверка электромотора

гидросистемы угла наклона 	5C-35

Сборка 	5C-36

Размещение уплотнительных колец и

сальников в узлах гидросистемы	5C-36

Сборка гидросистемы угла наклона 	5C-38

Сборка клапана разгрузки

гидросистемы угла наклона 	5C-38

Сборка седла всасывающего

клапана 	5C-38

Сборка обратного клапана

(пилот-затвора)	5C-39

Сборка гидравлического насоса 	5C-39

Сборка электромотора гидросистемы 	5C-40

Сборка поршня-амортизатора 	5C-40

Установка поршня-амортизатора 	5C-42

Установка ручного клапана

блокировки гидросистемы 	5C-42

Стравливание воздуха из гидросистемы

регулировки угла наклона 	5C-42

Установка блока гидросистемы  	5C-43

# Специальный инструмент

1. Разводной ключ - Spanner Wrench Часть №91 -74951

2. Плоскогубцы для замковых колец - Lock-Ring Pliers Часть №91-822778A3

3. Штанга-удлинитель с головкой - Expanding Rod Часть №CG 41-11*

4. 6-гранная головка-удлинитель - Collet Часть №CG41-14*

5. Нагревательная лампа - Heat Lamp Часть №91-63209

* = Насадочные

# Узлы и детали гидросистемы регулировки угла наклона ПЛМ

25   >   Жидкий неопрен - Liquid Neoprene (92-25711-2)

110  >   Гидравлическая жидкость для системы угла наклона и рулевого управления - Power Trim and

Steering Fluid (92-90100A12)

# Узлы и детали гидросистемы регулировки угла наклона ПЛМ

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Гидросистема регулировки угла наклона ПЛМ в сборе |  |  |  |
| - | 1 | Уплотнительное кольцо (в комплекте) |  |  |  |
| 2 | 1 | Шток с поршнем-амортизатором в сборе |  | 45 | 61 |
| 3 | 1 | Обратный клапан пилотного типа в сборе | 120 | 10 | 13.6 |
| 4 | 1 | Клапан разгрузки гидросистемы угла наклона в сборе | 120 | 10 | 13.6 |
| 5 | 1 | Седло всасывающего клапана в сборе | 120 | 10 | 13.6 |
| 6 | 1 | Насос в сборе |  |  |  |
| 7 | 1 | Шарик / Пружина |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт | 70 | 5.8 | 7.9 |
| 9 | 1 | Фильтр |  |  |  |
| 10 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 11 | 1 | Электромотор в сборе |  |  |  |
| 12 | 4 | Винт | 80 | 6.7 | 9.0 |
| 13 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 14 | 1 | Провод |  |  |  |
| 15 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Соединительный элемент / Элемент сцепления |  |  |  |
| 17 | 1 | Запоминающий поршень |  |  |  |
| 18 | 1 | Ручной клапан блокировки гидросистемы в сборе | Затянуть плотно |
| 19 | 1 | Крышка резервуара | Затянуть плотно |
| 20 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 21 | 1 | Электрический кабель гидросистемы |  |  |  |
| 22 | 2 | Винт (M6 x 25) |  |  |  |
| 23 | 2 | Реле |  |  |  |
| 24 | 2 | Кронштейн |  |  |  |
| 25 | 2 | Прокладка-проходник |  |  |  |
| 26 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 27 | 1 | Винт (10-16 x 1/2 “) |  |  |  |
| 28 | 1 | П-образная шайба |  |  |  |
| 29 | 2 | Хомутик |  |  |  |

A – Затянуть торцевую крышку цилиндра с усилием до 45 фунт-фут. (61 Н∙м)

B - Затянуть винт с усилием до 80 фунт-дюйм. (9.0 Н∙м)

C - Затянуть винт с усилием до 70 фунт-дюйм. (7.9 Н∙м)

D - Затянуть винт-головку пилотного обратного клапана с усилием до 120 фунт-дюйм. (13.6 Н∙м)

E - Затянуть винт-головку клапана разгрузки гидросистемы с усилием до 120 фунт-дюйм. (13.6 Н∙м)

F - Затянуть винт-головку седла всасывающего клапана с усилием до 120 фунт-дюйм. (13.6 Н∙м)

G - Затянуть поршень-амортизатор с усилием до 45 фунт-фут. (61 Н∙м)

# Принцип работы

Гидравлическая система регулировки наклона ПЛМ состоит из электромотора, резервуара гидравлической напорной жидкости, насоса и гидравлического цилиндра регулировки наклона.

# Дистанционный пульт управления наклоном  оборудован выключателем (UP/DOWN – ВВЕРХ/ВНИЗ), который используется для регулировки угла наклона ПЛМ (т.е. его подъема и опускания), опрокидывания ПЛМ для навигации судна по мелководью (при низкой скорости) или для работы в режиме «прицеп». Регулировку дифферента лодки и угла наклона ПЛМ можно осуществлять как во время работы двигателя, так и тогда, когда он не работает.

# Регулировки:

Характеристики дифферента

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку различные конструкции лодочных корпусов по разному ведут себя в различных условиях неспокойного водного бассейна, то рекомендуется экспериментальным путем  определить, при каком угле наклона ПЛМ навигация в различных условиях неспокойного бассейна будет оптимальной.

При регулировке дифферента из среднего  (нейтрального) положения (т.е. из положения, когда лодка «сидит на ровном киле», иначе говоря, при нулевой разности осадки кормы и носа) можно  предвидеть следующие результаты поведения лодки в неспокойном бассейне:

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ – КНОПКА  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ UP – ВВЕРХ

(т.е. дальше от транца)

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона ПЛМ («UP-ВВЕРХ») может снизить  устойчивость некоторых конструкций корпусов высокоскоростных лодок. Для компенсации неустойчивости при высокой скорости необходимо постепенно сбросить мощность и несколько уменьшить угол наклона ПЛМ («DOWN-ВНИЗ») и только после этого опять увеличить скорость.  Резкий сброс мощности вызовет и резкое изменение рулевого момента и может внезапно привести к дополнительной неустойчивости лодки. В результате такого изменения угла:

- Нос лодки поднимется, в целом увеличив верхний предел скорости.

- Рулевой момент резко сдвинется к левому борту, что характерно для оборудованных ПЛМ  лодок с высотой транца менее 23 дюймов.

- Просвет между днищем лодки и подводными преградами увеличится.

- Слишком большой угол может вызвать «козление», дельфинирование и/или  кавитацию в области гребного винта.

- Слишком большой угол может вызвать недостаток подачи воды в насос, что приведет к серьезным повреждениям водяного насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева.

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха коробки шестерен.

Срабатывание схем увеличения угла наклона («UP-ВВЕРХ») заставит сработать реле подъема ПЛМ, расположенное под капотом (обтекателем) двигателя, и замкнет цепь включения электромотора. Электромотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидравлической системе через внутренние каналы в «нижнюю» сторону гидроцилиндра регулировки наклона (для хода поршня вверх).

Гидроцилиндр системы Пауэр Трим вместе со своим штоком установит двигатель на требуемый угол наклона в пределах максимального диапазона 20 градусов. Система регулировки угла дифферента конструктивно разработана так, что двигатель не может увеличить угол и выйти за максимальный угловой предел 20 градусов, пока скорость двигателя выше приб. 2000 об/мин.

Двигатель можно поднять более, чем на 20 градусов, т.е. за пределы максимального угла дифферента, для работы на мелководье и т.д., но при этом необходимо поддерживать его скорость на уровне менее 2000 об/мин. Если скорость возрастет, превысив 2000 об/мин, то создаваемая гребным винтом тяга (если он достаточно глубоко под водой) заставит гидравлическую систему автоматически опустить двигатель, вернув его обратно в пределы максимального угла 20о.

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ – КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ DOWN - ВНИЗ (т.е. ближе к транцу)

ОСТОРОЖНО

Слишком большая скорость при минимальном угле наклона («DOWN-ВНИЗ») может вызвать нежелательные и/или небезопасные условия для рулевого управления. После какой бы то ни было регулировки угла наклона ПЛМ (перестановки пальца-фиксатора наклона в другое отверстие) необходимо обязательно проверить характеристики рулевого управления каждой лодки. В результате такого изменения угла:

- Режим глиссирования, особенно с тяжелым грузом на борту, улучшается.

- Лодка обычно лучше идет по большой зыби.

- Слишком большое изменение может привести к тому, что лодку начнет заносить влево или вправо (так называемое «носовое руление»).

- Рулевой момент резко сдвинется  больше к правому (или меньше левому) борту.

- При перестановке пальца-фиксатора угла наклона на одно отверстие ближе к транцу улучшится ускорение в режиме глиссирования.

Срабатывание схем уменьшения угла наклона («DOWN-ВНИЗ») заставит сработать реле опускания ПЛМ, расположенное под капотом  (обтекателем) двигателя, и замкнет цепь включения электромотора (который начнет вращаться в противоположном направлении). Мотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидросистеме через внутренние каналы в «верхнюю» сторону гидроцилиндра системы (для хода поршня вниз). Шток гидроцилиндра опустит двигатель вниз, установив его таким образом на требуемый угол.

ПЛМ В РЕЖИМЕ ПРИЦЕПА

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха коробки шестерен.

При запуске схем подъема двигателя («UP-ВВЕРХ») шток цилиндра будет продолжать поднимать ПЛМ в крайнее верхнее положение для его буксировки в режиме прицепа.

Ручной режим регулировки наклона ПЛМ

ОСТОРОЖНО

Перед тем, как открыть ручной клапан блокировки гидросистемы убедитесь в том, что вблизи двигателя нет людей, т.к. при стравливании этого клапана двигатель резко падает в крайнее нижнее положение.

При установленной на ПЛМ гидравлической системе регулировки угла наклона (Пауэр Трим) подвесной мотор можно также поднимать и опускать на нужный угол вручную. Для этого нужно открыть ручной клапан блокировки гидросистемы на 3 – 4 оборота против часовой стрелки.

a – Ручной клапан блокировки гидросистемы

Установка минимального угла наклона

ОСТОРОЖНО

Работа некоторых лодок на скорости глиссирования с двигателем, опущенным в крайнее нижнее положение, приведет к нежелательным и/или небезопасным условиям рулевого управления. После установки двигателя и после регулировки угла  наклона, т.е. дифферента, рулевые характеристики каждой лодки должны обязательно испытываться на воде.

ВАЖНО: Некоторые сочетания лодок с мотором, который отрегулирован на угол наклона при крайнем нижнем положении ПЛМ, не будут испытывать никаких нежелательных и/или небезопасных условий рулевого управления на скорости глиссирования. Однако работа других лодок на скорости глиссирования с двигателем, который отрегулирован на угол наклона при крайнем нижнем положении ПЛМ, приведет к созданию нежелательных и/или небезопасных условий рулевого управления. Если такие условия возникают, то для устранения опасных характеристик рулевого управления необходимо установить угол наклона с помощью пальцев-фиксаторов угла наклона с левой и правой стороны.

Испытать лодку на воде. Если возникают нежелательные и/или небезопасные условия рулевого управления (лодка «пашет» носом), переставить левый и правый пальцы-фиксаторы в соответствующие отверстия для того, чтобы не допустить возникновения указанных рулевых условий.

a – Левый палец-фиксатор наклона

b – Правый палец-фиксатор наклона

ВАЖНО: Для того, чтобы снять правый палец-фиксатор, возможно, придется снять и верхний шарнирный палец и отвернуть силовой блок регулировки угла наклона так, чтобы он вышел из транцевых кронштейнов. Как снять верхний палец, см. в Разделе «Демонтаж блока силовой системы регулировки угла наклона ПЛМ».

Схема работы гидравлической системы регулировки угла наклона ПЛМ

- Электромотор

- Шток гидроцилиндра

- Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

- Поршень-амортизатор

- Запоминающий поршень

- Коллектор

- Седло всасывающего клапана

- Клапан хода поршня вниз

- Исполнительный механизм разгрузочного клапана

- Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

- Клапан разгрузки гидросистемы наклона

- Клапан хода поршня вверх

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

- Масляный насос

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

- Маятниковый клапан

- Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

- Запорный шарик

- Гидравлическая жидкость

- Резервуар гидравлической жидкости

- Заправочная крышка на резервуаре гидравлической жидкости

- Возвратный клапан поршня-амортизатора

- Фильтр

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНТА

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Термины «гидравлическая жидкость» и «масло» означают одно и то же.

Когда переключатель гидросистемы регулировки угла наклона нажат в положение UP (ВВЕРХ для увеличения угла наклона), электромотор (a) начинает вращать шестерни гидравлического насоса (n); при этом насос (n) всасывает небольшое количество масла через фильтр, маслозаборник гидроконтура хода поршня вверх и мимо запорного шарика (o) клапана подпитки гидроконтура хода поршня вверх. Вращение шестерен насоса (n) вызывает нагнетание гидравлической жидкости в каналы гидроконтура хода поршня вверх. Давление жидкости перекидывает маятник клапана (p) в сторону клапана хода поршня вниз (h). Маятниковый клапан механически открывает срабатывающий от давления клапан, пропуская жидкость из верхней части гидроцилиндра [над поршнем (d)] в гидравлический насос. Большая часть объема возвратной жидкости из верхней части гидроцилиндра необходима для подачи в гидроконтур хода поршня вверх. Шарик внутри клапана  подпитки гидроконтура хода поршня вниз (m) запирает эту жидкость в гидроконтуре хода поршня вверх, не допуская ее возврата резервуар (t). Давление жидкости заставляет открыться клапан (l) хода поршня вверх, пропуская жидкость в каналы внутри коллектора (f), ведущие в нижнюю [под поршнем (e)] часть гидроцилиндра регулировки угла наклона. Закрытый ручной клапан-блокиратор гидросистемы (j)  и закрытый клапан (k)  разгрузки давления механизма наклона отсекают жидкость и не допускают ее прохода ни в какие другие каналы гидросистемы. Жидкость под давлением поступает при этом в ту часть гидроцилиндра регулировки угла наклона, которая находится под запоминающим поршнем (e). Под действием увеличивающегося в этой части гидроцилиндра объема жидкости запоминающий поршень (e)  поднимается и давит на поршень-амортизатор (d), выталкивая шток гидроцилиндра вверх, что приводит к подъему ПЛМ, а следовательно и увеличению угол наклона. Жидкость над поршнем-амортизатором выходит через канал, идущий вниз вдоль стенки гидроцилиндра, и поступает в каналы коллектора. Внутри коллектора эта жидкость давит на запорный шарик (r) и заставляет его сесть в седло всасывающего клапана (g), закрывая тем самым канал в резервуар гидравлической жидкости. В результате жидкость всасывается в насос (n) через открытый клапан  хода поршня вниз (h), и поступает в насос опять как объем необходимый для работы гидроконтура хода поршня вверх.

- Электромотор

- Шток гидроцилиндра

- Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

- Поршень-амортизатор

- Запоминающий поршень

- Коллектор

- Седло всасывающего клапана

- Клапан хода поршня вниз

- Исполнительный механизм разгрузочного клапана

- Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

- Клапан разгрузки гидросистемы наклона

- Клапан хода поршня вверх

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

- Масляный насос

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

- Маятниковый клапан

- Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

- Запорный шарик

- Гидравлическая жидкость

- Резервуар гидравлической жидкости

- Заправочная крышка на резервуаре гидравлической жидкости

- Возвратный клапан поршня-амортизатора

- Фильтр

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

В режиме увеличения угла наклона при кнопке переключателя в положении UP (ВВЕРХ), иначе говоря при подъеме ПЛМ вверх, по мере того, как шток (b) будет выходить из цилиндра, запоминающий поршень (e) освободит или откроет канал разгрузки (сброса) давления. Жидкость из нижней части цилиндра [под поршнем (e)] поступит в этот канал и откроет клапан (k) разгрузки гидросистемы наклона. Этот клапан позволяет снизить то давление, которое было создано для подъема ПЛМ. При этом, когда двигатель стоит на передаче переднего хода и работает на высоких оборотах, созданное давление жидкости не сможет преодолеть силу тяги гребного винта, ограничивая предел регулировки угла наклона до уровня ниже того, который обеспечивается диафрагмой сброса давления в клапане разгрузки гидросистемы наклона. Когда обороты двигателя падают, или, если двигатель не стоит на передаче переднего хода, созданного давления жидкости вполне достаточно для того, чтобы поднимать шток гидроцилиндра (b) вверх, обеспечивая его работу в пределах регулировки угла наклона.

- Электромотор

- Шток гидроцилиндра

- Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

- Поршень-амортизатор

- Запоминающий поршень

- Коллектор

- Седло всасывающего клапана

- Клапан хода поршня вниз

- Исполнительный механизм разгрузочного клапана

- Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

- Клапан разгрузки гидросистемы наклона

- Клапан хода поршня вверх

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

- Масляный насос

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

- Маятниковый клапан

- Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

- Запорный шарик

- Гидравлическая жидкость

- Резервуар гидравлической жидкости

- Заправочная крышка на резервуаре гидравлической жидкости

- Возвратный клапан поршня-амортизатора

- Фильтр

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

При максимально поднятом штоке и в результате его неподвижного состояния давление внутри гидроцилиндра системы регулировки наклона увеличится до уровня, который требуется для того, чтобы сработал исполнительный механизм (i), который приводит в действие клапан разгрузки гидросистемы наклона (k). Палец-толкатель исполнительного механизма открывает клапан (k) разгрузки гидросистемы наклона. Давление, созданное для подъема поршня вверх, переходит (перетекает) в канал разгрузки гидросистемы наклона и затем возвращается в резервуар гидравлической жидкости (t).

- Электромотор

- Шток гидроцилиндра

- Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

- Поршень-амортизатор

- Запоминающий поршень

- Коллектор

- Седло всасывающего клапана

- Клапан хода поршня вниз

- Исполнительный механизм разгрузочного клапана

- Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

- Клапан разгрузки гидросистемы наклона

- Клапан хода поршня вверх

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

- Масляный насос

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

- Маятниковый клапан

- Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

- Запорный шарик

- Гидравлическая жидкость

- Резервуар гидравлической жидкости

- Заправочная крышка на резервуаре гидравлической жидкости

- Возвратный клапан поршня-амортизатора

- Фильтр

РЕЖИМ УМЕНЬШЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА

Когда кнопка переключателя гидросистемы регулировки угла наклона нажата в положение DOWN  (ВНИЗ для уменьшения угла наклона ПЛМ), электромотор (a) начинает вращать насос (n) в обратном направлении. При вращении шестерен насоса в обратном направлении поток гидравлической жидкости также  меняет свое направление на противоположное. Жидкость всасывается через фильтр, мимо впускного обратного клапан (m) подпитки гидроконтура для хода поршня вниз, в маслозаборник гидроконтура хода поршня вниз и, наконец, поступает в насос. Насос нагнетает жидкость под давлением в каналы хода поршня вниз. Давление жидкости перекидывает маятник клапана (p) в сторону клапана хода поршня вверх (I). Маятниковый клапан механически открывает срабатывающий от давления клапан, пропуская жидкость из нижней части коллектора (f) в гидравлический насос. Эта возвратная жидкость из нижней части цилиндра необходима для подачи в гидроконтур хода поршня вниз. Маятниковый клапан (p) запирает жидкость внутри клапана подпитки гидроконтура хода поршня вверх, не допуская ее возврата в резервуар гидравлической жидкости. Жидкость под давлением открывает клапан хода поршня вниз (h) и поступает в каналы коллектора (f), в которых создается давление для хода поршня вниз. Этот канал коллектора соединяется с каналом гидросистемы, который ведет в верхнюю часть цилиндра. Полость внутри цилиндра над поршнем (d) является частью гидроконтура хода поршня вниз. По мере заполнения верхней части цилиндра [над поршнем (d)] жидкостью шток гидроцилиндра (b) начинает двигаться вниз (входить в цилиндр), опуская ПЛМ вниз, а следовательно и уменьшая угол наклона (т.е. дифферента). Жидкость из нижней части цилиндра выходит из него и всасывается обратно в насос через клапан хода поршня вверх (l). Когда поршень сделает полный ход вниз, давление жидкости внутри гидроконтура хода поршня вниз будет расти до тех пор, пока не откроется клапан-регулятор давления (q), создавая тем самым обходной канал для возврата жидкости в резервуар (t). Когда оператор отпускает кнопку переключателя регулировки угла наклона ПЛМ вниз и масляный насос при этом останавливается и прекращает нагнетать давление, оба клапана (h и l), срабатывающие от давления при ходе поршня соответственно вниз и вверх, закроются; а если они находятся в открытом состоянии, то клапан (q) регулировки давления при ходе поршня вниз закроется. Закрытые клапаны запрут гидравлическую жидкость по обе стороны поршня амортизатора (d), удерживая ПЛМ в заданном положении после отпускания кнопки переключателя.

- Электромотор

- Шток гидроцилиндра

- Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

- Поршень-амортизатор

- Запоминающий поршень

- Коллектор

- Седло всасывающего клапана

- Клапан хода поршня вниз

- Исполнительный механизм разгрузочного клапана

- Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

- Клапан разгрузки гидросистемы наклона

- Клапан хода поршня вверх

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

- Масляный насос

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

- Маятниковый клапан

- Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

- Запорный шарик

- Гидравлическая жидкость

- Резервуар гидравлической жидкости

- Заправочная крышка на резервуаре гидравлической жидкости

- Возвратный клапан поршня-амортизатора

- Фильтр

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА

Клапан хода поршня вниз (h), ручной клапан блокировки гидросистемы (j) и клапан (k) разгрузки гидросистемы наклона запирают жидкость внутри верхней части цилиндра. При этом давление жидкости внутри этой полости остается неизменным, т.е. оно находится в статическом состоянии. Если ПЛМ на передаче переднего хода ударится о подводную преграду, то шток гидроцилиндра (b) резко поднимется вверх; при этом давление внутри верхней части цилиндра над поршнем (d) и соединенных с этой частью каналах гидроконтура соответственно увеличится. Это давление заставит запорный шарик (r) сесть в свое седло внутри всасывающего клапана (g), не допуская возврата гидравлической жидкости в резервуар. Когда давление возрастет до требуемого уровня, клапан-предохранитель от ударных нагрузок (c), расположенный внутри поршня-амортизатора (d), откроется и пропустить жидкость через этот поршень. Пока жидкость проходит через поршень, шток гидроцилиндра (b) будет подниматься (выходить из него). При этом запоминающий поршень (e) удерживается на месте тем вакуумом, который был создан насосом в нижней полости цилиндра, блокированной и находящейся в данный момент в статическом состоянии. В результате жидкость, проходящая через поршень цилиндра, запирается между запоминающим поршнем (e) и поршнем-амортизатором (d).

- Электромотор

- Шток гидроцилиндра

- Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

- Поршень-амортизатор

- Запоминающий поршень

- Коллектор

- Седло всасывающего клапана

- Клапан хода поршня вниз

- Исполнительный механизм разгрузочного клапана

- Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

- Клапан разгрузки гидросистемы наклона

- Клапан хода поршня вверх

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

- Масляный насос

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

- Маятниковый клапан

- Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

- Запорный шарик

- Гидравлическая жидкость

- Резервуар гидравлической жидкости

- Заправочная крышка на резервуаре гидравлической жидкости

- Возвратный клапан поршня-амортизатора

- Фильтр

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

После того, как ПЛМ пройдет и освободится от подводной преграды, под действием веса двигателя давление гидравлической жидкости между запоминающим поршнем (e)  и поршнем-амортизатором (d) увеличится до такого уровня, который необходим для того, чтобы открыть возвратный клапан (v) внутри поршня-амортизатора, пропуская жидкость обратно вверх в полость хода поршня вниз. При необходимости через седло всасывающего клапана (g) в эту полость цилиндра будет подан дополнительный объем жидкости. В результате поршень-амортизатор сядет вниз и упрется в запоминающий поршень, вернув ПЛМ на прежний угол наклона, которое был установлен до удара о подводную преграду.

- Электромотор

- Шток гидроцилиндра

- Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

- Поршень-амортизатор

- Запоминающий поршень

- Коллектор

- Седло всасывающего клапана

- Клапан хода поршня вниз

- Исполнительный механизм разгрузочного клапана

- Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

- Клапан разгрузки гидросистемы наклона

- Клапан хода поршня вверх

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

- Масляный насос

- Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

- Маятниковый клапан

- Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

- Запорный шарик

- Гидравлическая жидкость

- Резервуар гидравлической жидкости

- Заправочная крышка на резервуаре гидравлической жидкости

- Возвратный клапан поршня-амортизатора

- Фильтр

РУЧНОЙ РЕЖИМ УСТАНОВКИ УГЛА НАКЛОНА

Для установки угла наклона ПЛМ вручную необходимо отпустить (отвернуть) ручной клапан (j) блокировки гидросистемы. При открытом состоянии клапана-блокиратора внутренние каналы в самом коллекторе соединяются между собой и одновременно соединяют как нижнюю и верхнюю части цилиндра между собой и с резервуаром гидравлической жидкости (t), тем самым позволяя поднимать и опускать ПЛМ вручную. Перемещение штока (b) в цилиндре будет возможным до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан (j), блокирующий гидравлическую жидкость внутри цилиндра и коллектора, иными словами, регулировку угла наклона ПЛМ можно продолжать производить вручную до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан (j) блокировки гидросистемы.

# Поиск и устранение неисправностей

Перед техобслуживанием гидравлической системы закрепить ПЛМ с помощью пальца-фиксатора угла наклона.

ВАЖНО: (Во время поиска и устранения неисправностей) после обнаружения загрязнений или вышедших из строя узлов и деталей рекомендуется полностью разобрать блок и заменить ВСЕ уплотнительные кольца.  Перед сборкой детали шаровых обратных клапанов и литые детали и корпуса системы необходимо прочистить специальным средством для чистки двигателей и просушить сжатым воздухом или заменить.

ВАЖНО: Гидросистема герметична и находится под давлением. Поэтому перед тем, как отвинтить пробку для заправки и слива жидкости или открыть ручной клапан блокировки гидросистемы, ПЛМ должен быть установлен в крайнее верхнее положение «UP», т.е. поршень гидроцилиндра должен быть полностью поднят.

При техобслуживании, если требуется разборка узлов и деталей, необходимо обязательно руководствоваться соответствующими инструкциями настоящего пособия, которые приводятся ниже.

Перед тем, как приступить к поиску и устранению неисправностей по приведенным ниже алгоритмам, необходимо провести предварительные проверки.

Предварительные проверки

ВАЖНО: После проведения проверки по каждому пункту для того, чтобы убедиться в том, что неисправность устранена, рекомендуется запустить и проверить работу гидросистемы в целом. Если неисправность не устранена, перейти к следующему пункту.

- Проверить, что ручной клапан-блокиратор гидросистемы затянут до отказа вправо (по часовой стрелке).

- Проверить уровень гидравлической жидкости при полностью вертикальном положении («UP») ПЛМ, и если требуется дозаправить. Стравливание воздуха и заправку масла в систему см.  в Разделе «Стравливание воздуха из гидросистемы регулировки угла наклона».

- Проверить систему на внешние утечки. Если обнаружены места утечек, заменить дефектные части и детали.

- Если ПЛМ не держит наклонного положения (падает в положение, установленное гидроситемой), это указывает на наличие в гидроблоке загрязнений или неисправных деталей. Соответственно прочистить или заменить.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

* - клапан (пилот-затвор), срабатывающий от давления при ходе поршня вверх или вниз.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

продолжение

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

* - клапан (пилот-затвор), срабатывающий от давления при ходе поршня вверх или вниз.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

продолжение

Поиск и устранение неисправностей в электросистеме

Поиск и устранение неисправностей в электросистеме

Разводку проводов электросистемы и их месторасположения смотри на предыдущей странице.

| Неисправность | Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- | --- |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") не работает на дистанц. пульте, но при этом переключатель ВВЕРХ ("UP") работает на обтекателе. | 1. Нет контакта между точкой соединения 1 и кнопкой переключателя (“UP”) на дистанц. пульте. 2. Неисправен переключатель. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") на обтекателе не работает, а переключатель на дистанц. пульте работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения 2 и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на обтекателе. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВВЕРХ ("UP") на дистанц. пульте и на обтекателе не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (1) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи черного провода между Общ./Земля и реле ВВЕРХ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВВЕРХ. 4. Неисправно реле ПЛМ ВВЕРХ. | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") не работает на дистанц. пульте, но при этом переключатель ВНИЗ ("DOWN") работает на обтекателе. | 1. Нет контакта между точкой соединения (3) и кнопкой переключателя ВНИЗ (“DOWN”) на дистанц. пульте. 2. Неисправен переключатель. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") на обтекателе не работает, а переключатель ВНИЗ ("DOWN") на дистанц. пульте работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения (2) и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на обтекателе. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВНИЗ ("DOWN") на дистанц. пульте и на обтекателе не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (3) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи Черного провода между Общ./Земля и реле ВНИЗ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВНИЗ. 4. Неисправно реле ВНИЗ. | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель на дистанц. пульте не работает в обоих положениях ВВЕРХ ("UP") и ВНИЗ ("DOWN"), но переключатель на обтекателе работает. | 1. Перегорел 20-амперный предохранитель. 2. Неисправен переключатель на дистанц. пульте. 3. Обрыв в проводе между предохранителем и соленоидом. 4. Обрыв в проводе между предохранителем и переключателем на дистанц. пульте. | 1. Заменить предохранитель. Найти причину перегорания предохранителя. Проверить электропроводку на КЗ. 2. Заменить. 3. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 4. Проверить контакты на неплотность соединения или коррозию. |
| Оба переключателя на дистанц. пульте и на обтекателе не работают. | 1. Обрыв в цепи одного из проводов мотора насоса между мотором и реле. 2. Неисправен мотор насоса. | 1. Проверить соединения в точке (4), возможно, слабый контакт или коррозия. 2. Если при нажатии на соответствующую кнопку в точке соединений (4) есть напряжение, то неисправен мотор. Заменить мотор. |
| Кнопки не нажаты, а система работает (мотор вращается), не реагируя на кнопки. | 1. КЗ в переключателях на дистанц. пульте или на обтекателе. | 1. Заменить. |

# Демонтаж гидросистемы регулировки угла наклона

1. Наклонить ПЛМ в полное положение вверх и закрепить пальцем-фиксатором угла наклона.

a – Палец-фиксатор угла наклона

2. Отсоединить электрический кабель гидросистемы и снять хомутик его крепления к ПЛМ.

a – Хомутик крепления кабеля гидросистемы

3. Снять трехкулачковый штифт

4. Вытянуть верхний шарнирный палец.

a – Трехкулачковый штифт

b – Верхний шарнирный палец

5. Снять антикоррозийный анод.

a – Антикоррозийный анод

6. Отвернуть гайки с шайбами, которые держат нижний шарнирный палец. Снять нижний шарнирный палец. Снять и сохранить втулки от транцевых кронштейнов и гидроблока угла наклона.

7. Снять гидроблок угла наклона.

# Разборка

Демонтаж поршня-амортизатора

ВАЖНО: Гидросистема герметична и находится под давлением. Поэтому перед тем, как отвинтить пробку для заправки и слива масла или открыть ручной клапан блокировки гидросистемы, ПЛМ должен быть установлен в крайнее верхнее положение «UP», т.е. шток поршня гидроцилиндра должен быть полностью поднят.

1. Вывинтить и снять крышку-пробку с резервуара.

2. Снять узел ручного клапана-блокиратора.

a – Крышка-пробка резервуара

b – Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

3. Слить гидравлическую жидкость, как показано ниже.

4.	Закрепить узел гидросистемы в тисы с  мягкими губками .

5. Отвинтить узел торцевой крышки от цилиндра специальным разводным ключом со штифтами на концах для отверстий в крышке 91 -74951.

6. Вытянуть узел штока с поршнем-амортизатором из цилиндра.

# Разборка поршня-амортизатора

# ПРИМЕЧАНИЕ: Единственными элементами этого узла, которые подлежат техобслуживанию являются уплотнительные кольца и грязесъемное кольцо. Если шток требует какого-либо другого ремонта, не ремонтировать, а заменить весь узел целиком.

a – Торцевая крышка

b – Поршень-амортизатор

с – Уплотнительное кольцо

d – Грязесъемное кольцо

1. Положить узел штока с поршнем на чистую рабочую поверхность.

2. Отвернуть болт на конце штока со стороны поршня.

a - Болт

3.	Снять детали клапан с поршня-амортизатора (запорные шарики и т.д.).

4.	Снять уплотнительное кольцо с поршня-амортизатора.

a - Пружина (5)

b - Седло (5)

c - Шарик (5)

d – Уплотнительное кольцо

ВНИМАНИЕ

При отвинчивании ударного поршня во избежание его повреждения разводной ключ должен иметь на своих концах штифты размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина).

5. Поставить шток с поршнем на тисы с мягкими губками и подогреть паяльной лампой (Часть №91-63209) для того, чтобы ослабить посадку поршня на штоке.

6. С помощью разводного ключа со штифтами размером 1/4" (диам.) x 5/16" (длина) (6,4мм х 8мм соответственно) слегка отвернуть поршень.

- Дать поршню-амортизатору и штоку остынуть. Снять поршень со штока.

a – Разводной ключ со штифтами

b – Поршень-амортизатор и шток

- Проверить обратный клапан на загрязнение; если есть загрязнение, удалить и прочистить. Если загрязнение с клапана счистить не удается, заменить весь узел поршня-амортизатора целиком.

- Прочистить детали и просушить сжатым воздухом.

10. Снять внутреннее уплотнительное кольцо с поршня-амортизатора.

a – Поршень-амортизатор

b – Уплотнительное кольцо

11. Снять узел торцевой крышки цилиндра со штока поршня.

12. Проверить поршень. Если грязесъемное кольцо (расположенное в крышке) не обеспечивает чистое состояние штока и поршня, заменить грязесъемное кольцо.

13. Положить торцевую крышку на чистую поверхность рабочего верстака.

14. Снять грязесъемное кольцо, внутреннее и внешнее уплотнительные кольца.

a – Грязесъемное кольцо штока

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

c - Внешнее уплотнительное кольцо

Демонтаж запоминающего поршня

15. Вынуть поршень из цилиндра одним из следующих двух способов:

a. С помощью плоскогубцев для съема замковых колец (Часть № 91-822778A3) или каким-либо подобным инструментом.

b. Продувкой сжатым воздухом в отверстие ручного клапана-блокиратора гидросистемы с помощью воздушного шланга с наконечником.

ОСТОРОЖНО

При продувке сжатым воздухом чашечка поршня может быть выбита струей и вылететь с большой скоростью. Если цилиндр НЕ держать так, как показано ниже, чашечка может вылететь и ударить человека, нанести травму.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направить цилиндр отверстием вниз и от себя. Чтобы не повредить поршень, подложить под цилиндр чистую ветошь, тряпку или полотенце.

a – Удлинитель с головкой

b – Воздушный шланг

с – Выход «запоминающего» поршня

d – Чистая рабочая тряпка

16. Снять с «запоминающего» поршня уплотнительное кольцо.

a – Уплотнительное кольцо

Демонтаж электромотора

1. Закрепить блок гидросистемы Пауэр Трим в тисах с мягкими губками.

2. Отвернуть и снять винты крепления электромотора к коллектору.

3. Снять узел электромотора.

a – Электромотор гидросистемы

b – Винты (4)

Демонтаж гидравлического насоса

1. Снять с коллектора масляный фильтр и насос.

ВАЖНО: Масляный насос НЕ РАЗБИРАТЬ! Он не имеет деталей, подлежащих техническому обслуживанию.

a - Винт (2)

b - Гидравлический насос (масляный насос)

с - Пружина

d - Фильтр

e - Уплотнительное кольцо

f - Шарик клапана разгрузки давления в контуре хода

поршня вниз

Демонтаж клапана разгрузки гидросистемы угла наклона

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижеприведенная процедура требует применения инструмента для демонтажа деталей из глухих отверстий №CG-4111 с 5/16-дюймовым приспособлением №41-12. Если такого нет, можно изготовить приспособление / инструмент из нержавеющей стали по следующему чертежу.

a – Инструмент изготовлен из прутка нержавеющей

стали диаметром 0,060.

1. Вывернуть винт-пробку из коллектора и снять узел пружины с тарельчатым клапаном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследить, чтобы не упала и не потерялась тонкая установочная прокладка, которая может быть вставлена между пружиной и головкой.

2. С помощью демонтажного инструмента (см. выше) вытянуть клапан пилот-затвор.

a – Узел клапана разгрузки гидросистемы наклона

b – Уплотнительные кольца

с – Палец-толкатель исполнительного механизма

d – Клапан пилот-затвор

e – Узел тарельчатого клапана

f – Пружина

g – Установочная прокладка

h – Винт-пробка / головка

ВАЖНО: Проверить узел тарельчатого клапана на загрязнение под кончиком клапана, как показано ниже. Если на тарелочке есть загрязнение, заменить тарелочку.

a – Загрязнение под кончиком клапана

b – Резиновое седло

Демонтаж седла всасывающего клапана

1. Вывернуть из коллектора головку седла и вынуть шарик.

2. С помощью тонкого бородка выбить фильтр и всасывающее седло из камеры коллектора.

ВНИМАНИЕ

К поверхности впускного седла инструментом НЕ прикасаться, т.к. любое повреждение этой части приведет к тому, что шарик не сядет плотно в седло.

a - Фильтр

b – Всасывающее седло / Седло всасывающего

клапана

с – Шарик

d – Головка клапана

Демонтаж узла обратного клапана (пилот-затвора)

1. Вывернуть обе головки клапана.

2. Снять обе пружины и тарелочки

3. С помощью демонтажного инструмента (из прутка нержавейки 0,060 (см. предыдущую страницу) вытолкнуть катушечку и одно седло.

4. С обратной стороны с помощью бородка вытолкнуть другое седло.

a- Головки затвора (2)

b - Пружины (2)

с – Тарелочка в сборе (2)

d - Седло (2)

e - Катушечка (1)

ВАЖНО: Проверить узлы тарелочек на загрязнение под кончиком клапана, как показано ниже. Если на тарелочках есть загрязнение, заменить тарелочки.

a – Загрязнение под кончиком тарелочки клапана

b – Резиновое седло

# Чистка, осмотр, ремонт

ВАЖНО: На деталях не должно быть загрязнения и тканевой пыли. Даже самое незначительное загрязнение в системе Пауэр Трим (Power Trim) может привести к сбоям или неправильной работе системы.

Прочистить шток поршня-амортизатора и детали с помощью средства для чистки деталей и просушить сжатым воздухом.

Все уплотнительные кольца в системе рекомендуется заменить из комплекта колец «0-Ring Kit 25-827668A1».

# Смазать все кольца гидравлической жидкостью для системы Пауэр Трим.

Проверка электромотора гидросистемы угла наклона

1. Подать на выводы мотора напряжение 12 вольт. Если мотор не вращается, заменить электромотор насоса.

ВАЖНО: Электромотор гидросистемы не подлежит техобслуживанию. Если он неисправен, заменить весь мотор целиком.

# Сборка

Размещение уплотнительных колец и сальников в разных клапанах и узлах гидросистемы

# Уплотнительные кольца и сальники входят в состав комплекта «O-Ring Kit 25-827668A1».

# Размещение уплотнительных колец и сальников в разных клапанах и узлах гидросистемы

| Уплот. кольцо | Наименование узла | Внутренний диаметр кольца | Внешний диаметр кольца | Толщина кольца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Палец-толкатель исполнительного механизма | 0.07 “ (1.78 мм) | 0.21 “ (5.33 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| b | Картридж клапана разгрузки | 0.239 “ (6.07 мм) | 0.379 “ (9.63 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| c | Картридж клапана разгрузки | 0.301 “ (7.65 мм) | 0.441 “ (11.20мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| d | Винт-головка клапана разгрузки | 0.359 “ (9.12 мм) | 0.565 “ (14.35 мм) | 0.139 “ (3.53 мм) |
| e | Всасывающее седло | 0.301 “ (7.65 мм) | 0.441 “ (11.20 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| f | Винт-головка всасывающего седла | 0.487 “ (12.37мм) | 0.693 “ (17.60мм) | 0.103 “ (2.62 мм) |
| g | Катушечка | 0.239 “ (6.07 мм) | 0.379 “ (9.63 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| h | Седло обратного клапана*, срабатывающего от давления | 0.364 “ (9.25 мм) | 0.504 “ (12.80мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| i | Головка обратного клапана*, срабатывающего от давления | 0.489 “ (12.42мм) | 0.629 “ (15.98 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| j | Отверстия насоса | 0.145 “ (3.68мм) | 0.285 “ (7.24мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| k | Фильтр насоса | Уплотнительное кольцо насосного фильтра квадратного сечения |
| l | Резервуар / Мотор | 2.614 “ (66.40 мм) | 2.754 “ (70.0 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| m | Запоминающий поршень | 1.037 “ (26.34мм) | 1.457 “ (37.0 мм) | 0.21 “ (5.33 мм) |
| n | Болт поршня | 0.364 “ (9.25 мм) | 0.504 “ (12.80 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| o | Поршень-амортизатор | 1.171 “ (29.74мм) | 1.449 “ (36.80 мм) | 0.139 “ (3.53 мм) |
| p | Крышка цилиндра | 1.364 “ (34.65 мм) | 1.50 “ (38.10 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| q | Грязесъемное кольцо |  |
| r | Крышка цилиндра – Внутреннее кольцо | 0.546 “ (13.87 мм) | 0.752 “ (19.10мм) | 0.139 “ (3.53 мм) |
| s | Ручной клапан блокировки гидросистемы | 0.239 “ (6.07 мм) | 0.379 “ (9.63 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| t | Ручной клапан блокировки гидросистемы | 0.176 “ (4.47мм) | 0.316 “ (8.03 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| u | Ручной клапан блокировки гидросистемы | 0.114 “ (2.90мм) | 0.254 “ (6.45 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| v | Крышка резервуара гидравлической жидкости | 0.426 “ (10.82мм) | 0.566 “ (14.38 мм) | 0.07 “ (1.78мм) |
| w | Обратный клапан |  |

* - клапаны, срабатывающие от давления при ходе поршня вверх / вниз.

Смотри на рисунке

O.D. – внешний диаметр

I. D. – внутренний диаметр

# Сборка гидросистемы угла наклона

ВАЖНО: Смазать все кольца фирменной гидравлической жидкостью для систем Пауэр Трим Quicksilver Power Trim Fluid (92-901 OOA12). Если нет, смазать автомобильной трансмиссионной жидкостью (ATF).

Сборка клапана разгрузки гидросистемы угла наклона

1. Смазать кольца гидравлической жидкостью, используемой в системе Пауэр Трим.

2. Поставить палец-толкатель исполнительного механизма в клапан пилот-затвор.

3. Установить этот клапан в коллектор и посадить его в свое седло в коллекторе. Посадку пилотного клапана в седло  производить с помощью головки на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ клапана пилот-затвора.

ВАЖНО: Клапан пилот-затвор должен сажаться в свое седло с помощью соответствующей оправки по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ.

- Установить тарелочку, пружину, установочную прокладку (если таковая используется) и винт-головку. Затянуть головку с усилием до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м).

a – Клапан разгрузки гидросистемы наклона в сборе

b – Уплотнительные кольца

с – Палец-толкатель исполнительного механизма

d – Клапан пилот-затвор

e – Тарельчатый клапан в сборе

f - Пружина

g – Установочная прокладка

h – Винт-головка. Затянуть с усилием

до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м)

Сборка седла всасывающего клапана

1. Смазать кольца гидравлической жидкостью, используемой в системе Пауэр Трим.

2. Установить фильтр и всасывающее седло с помощью оправки с головкой на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ седла.

3. Установить шарик и винт-головку. Затянуть головку с усилием до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м).

a - Фильтр

b – Седло всасывающего клапана

с - Шарик

d – Винт-головка. Затянуть с усилием

до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м)

Сборка обратного клапана (пилот-затвора)

1. Смазать кольца гидравлической жидкостью, используемой в системе Пауэр Трим.

2. Установить одно из седел в коллектор. Посадить седло на свое место с помощью головки на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ седла.

3. Поставить соответствующие тарелочку, пружину и винт-пробку.

4. С противоположной стороны коллектора вставить катушечку и второе седло. Посадить седло на место с помощью головки на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ седла.

5. Поставить оставшиеся тарелочку, пружину и винт-головку. Затянуть головки с усилием до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м).

a – Винт-головка (2). Затянуть с усилием

до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м)

b – Пружина (2)

с – Тарелочка (2)

d – Седло (2)

e – Катушечка

Сборка гидравлического насоса

1.	Вставить в коллектор шарик клапана в гидроконтуре хода поршня вниз и пружину.

2.	Проверить, установлены ли  на дне насоса уплотнительные кольца.

3.	Поставить уплотнительное кольцо (квадратного сечения) на фильтр.

4.	Надеть фильтр на насос.

5.	Установить гидравлический насос и прикрутить двумя (2) винтами. Затянуть с усилием до 70 фунт-дюймов (7.9 Н∙м).

a – Винты (2) – Затянуть с усилием

до 70 фунт-дюймов (7.9 Н∙м)

b – Гидравлический насос

с – Уплотнительное кольцо

d - Фильтр

e - Пружина

f – Шарик гидроконтура хода поршня вниз

g – Уплотнительное кольцо насоса (2)

Сборка электромотора гидросистемы

1. Совместить соединительную муфту между гидронасосом и мотором.

2. Установить мотор и закрепить четырьмя (4) винтами. Затянуть винты с усилием до 80 фунт-дюймов (9.0 Н∙м).

a – Соединительная муфта / элемент

b – Уплотнительное кольцо

с – Электромотор гидронасоса

d – Провод заземления (Общ.)

e – Гровер-шайба (1)

f – Винты (4). Затянуть с усилием до

80 фунт-дюймов (9.0 Н∙м).

Сборка поршня-амортизатора

1. Установить смазанные уплотнительные кольца на торцевую крышку.

2. Установить грязесъемное кольцо для штока.

a – Грязесъемное кольцо

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

с - Внешнее уплотнительное кольцо

3. Установить смазанные уплотнительные кольца на поршень-амортизатор.

a – Поршень-амортизатор

b - Уплотнительное кольцо

с - Уплотнительное кольцо

4. Зажать поршень в тисы с мягкими губками.

5. Насадить торцевую крышку цилиндра на шток, как показано ниже.

ВНИМАНИЕ

При установке поршня-амортизатора во избежание его повреждения разводной ключ должен иметь на своих концах штифты размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина).

- Нанести смазку сорта «А» Loctite Grade "A" (271) на резьбы штока поршня.

- Установить поршень-амортизатор.

- Надежно затянуть поршень с помощью разводного ключа со штифтами размером 1/4" (диам.) x 5/16" (длина). Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть поршень с усилием до 90 фунт-футов (122 Н∙м).

a – Поршень со штоком. Затянуть с усилием

до 90 фунт-футов (122 Н∙м)

b – Разводной ключ

9. Снять узел поршня с тисов.

10. Установить шарик, седло и пружину (пять комплектов) на поршень со штоком.

с - Пружина (5)

d - Седло (5)

e - Шарик (5)

11. Стянуть детали на штоке болтом поршня-амортизатора. Затянуть болт с усилием до 45 фунт-футов (61 Н∙м).

a - Болт – Затянуть с усилием до 45 фунт-дюймов

(61 Н∙м)

Установка поршня-амортизатора

1. Зажать гидроцилиндр в тисах с мягкими губками.

2. Поставить смазанное уплотнительное кольцо на запоминающий поршень и вставить его в цилиндр. Протолкнуть запоминающий поршень в цилиндр до самого дна.

a – Запоминающий поршень

b – Уплотнительное кольцо

- Залить в цилиндр фирменную жидкость, используемую в системе Пауэр Трим и в рулевой колонке (Quicksilver Power Trim and Steering Fluid) на три дюйма (76.2mm)  от верхнего края цилиндра. Если такой жидкости нет, залить автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

- Вставлять  поршень-амортизатор со штоком  в цилиндр до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через канал переполнения жидкости с шариковым затвором. Долить масло, чуть-чуть не доходя до края резьбы на цилиндре.

a – Канал переполнения с шариковым затвором

ВНИМАНИЕ

При затягивании торцевая крышка не должна приходить в контакт с поршнем-амортизатором. Для того, чтобы не допустить контакта, поршень нужно посадить максимально глубже.

5. Затянуть торцевую крышку с помощью разводного ключа со штифтами размером [3/16” x 5/16” (4.8мм x 8мм)]. Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть с усилием до 45 фунт-футов (61.0 Н∙м).

Установка ручного клапана блокировки гидросистемы

1. Поставить серьгу (если была снята) и смазать кольца гидравлической жидкостью гидросистемы Пауэр Трим.

2. Вставить ручной клапан блокировки гидросистемы в коллектор и надежно затянуть.

Стравливание воздуха из гидросистемы регулировки угла наклона

1. Закрепить блок в тисах с мягкими губками.

2. Вывернуть пробку из резервуара. Доливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не дойдет до нижнего края отверстия заправки. Завернуть пробку на место.

3. Закрыть ручной клапан-блокиратор. (Для этого повернуть его до конца по часовой стрелке).

a – Крышка на резервуаре

- От 12-вольтового источника подсоединить положительный конец (+) к (синему) выводу электромотора и отрицательный конец (-) к (зеленому) проводу электромотора и прогнать поршень-амортизатор до крайнего верхнего положения.

- От 12-вольтового источника питания подсоединить положительный конец (+) к (зеленому ) выводу мотора, а отрицательный конец (-) к (синему) выводу мотора и прогнать поршень-амортизатор до крайнего нижнего положения.

- Повторно проверить уровень жидкости при полностью выдвинутом штоке, если требуется долить, и повторять весь цикл до тех пор, пока уровень жидкости не будет заподлицо с нижним краем заправочного отверстия.

# Установка блока гидросистемы

1. Смазать нижний шарнирный палец, монтажные отверстия и втулки смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant.

2. Установить втулки под нижний шарнирный палец в транцевые кронштейны и гидроблок.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a- Втулка (2). Установить в каждый транцевый

кронштейн

b- Втулка (2). Установить с каждой стороны гидроблока

3. Установить нижний шарнирный палец. Затянуть гайками с плоскими шайбами. Затягивать гайки с усилием до 18 фунт-футов (24.4 Н∙м).

a – Гайки. Затянуть с усилием до 18 фунт-фут.

(24.4 Н∙м)

b – Шайбы (На рисунке не видны)

4. Установить антикоррозийный анод на транцевые кронштейны. Соединить провод «земля» (Общ.) между анодом и кронштейном.

a – Провод заземления

b – Антикоррозийный анод

5. Смазать верхний шарнирный палец и соответствующие отверстия смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant.

6. Закрепить поршень-амортизатор верхним шарнирным пальцем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шарнирный палец имеет  канавочную шейку. Вставлять канавочной шейкой вперед.

95   >  Смазка с тефлоновой присадкой

-  2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

7. Закрепить верхний шарнирный палец 3-кулачковым штифтом. Штифт вставить до упора, пока полностью не сядет.

a – 3-кулачковый штифт

- Подсоединить выводы электрокабеля по схеме (см. Раздел 2D монтажная схема соединений; проверить по схеме).

- Проверить уровень жидкости (шток гидроцилиндра системы полностью выдвинут).

- Проложить провода электрокабеля через кронштейн и обтекатель.

a – Кабельный жгут

11. Закрепить электрокабель хомутиками, как показано ниже.

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

Гидравлическая система регулировки

угла наклона ПЛМ модели

55/60 (ПАУЭР ТРИМ - POWER TRIM)

# Оглавление

Стр.

Специальный инструмент 	5D-1

Узлы и детали гидросистемы 	5D-2

Принцип работы 	5D-4

Регулировки 	5D-4

Характеристики дифферента 	5D-4

ПЛМ в режиме прицепа 	5D-5

Ручная регулировка дифферента 	5D-5

Увеличение дифферента 	5D-7

Увеличение угла наклона 	5D-9

Максимальный угол наклона	5D-11

Уменьшение угла наклона 	5D-13

Работа поршня-амортизатора 	5D-15

Возврат поршня-амортизатора 	5D-17

Ручная регулировка наклона 	5D-19

Поиск и устранение неисправностей 	5D-20

Предварительные проверки 	5D-20

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме 	5D-21

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме 	5D-22

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме	5D-23

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме	5D-24

Поиск и устранение

неисправностей в электросистеме	5D-25

Поиск и устранение

неисправностей в электросистеме 	5D-26

Стр.

Демонтаж гидросистемы 	5D-27

Разборка гидросистемы 	5D-28

Демонтаж электромотора 	5D-29

Демонтаж насоса и его узлов 	5D-29

Демонтаж коллектора 	5D-30

Демонтаж поршня-амортизатора 	5D-30

Разборка поршня-амортизатора 	5D-31

Демонтаж запоминающего поршня	5D-33

Чистка, осмотр, ремонт 	5D-34

Проверка электромотора

гидросистемы 	5D-34

Сборка 	5D-35

Размещение уплотнительных колец

и сальников в разных узлах	5D-35

Размеры уплотнительных колец 	5D-36

Наименование узлов и размеры

их уплотнительных колец 	5D-37

Сборка гидроблока 	5D-38

Сборка поршня-амортизатора 	5D-38

Установка поршня-амортизатора 	5D-39

Установка узла клапана-ограничителя

гидроблока 	5D-40

Установка ручного клапана

блокировки гидросистемы 	5D-40

Установка коллектора 	5D-40

Установка гидронасоса 	5D-41

Установка напорного узла

гидронасоса	5D-42

Установка резервуара / мотора 	5D-42

Стравливание воздуха из

гидросистемы 	5D-43

Установка гидросистемы 	5D-43

# Специальный инструмент

- Разводной ключ - Spanner Wrench Часть № 91 –74951

2. Плоскогубцы для установки замковых колец - Lock-Ring Pliers Часть № 91-822778A3

3. Штанга-удлинитель с головкой - Expanding Rod Часть № CG 41 -11 *

- 6-гранная головка-удлинитель - Collet Часть № CG 41-14*

- Нагревательная лампа - Heat Lamp Часть № 91-63209

* = Насадочные

# Узлы и детали гидросистемы

7    >   Герметик - Loctite271 (92-809819)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазать все уплотнительные кольца фирменной гидравлической жидкостью, используемой в гидросистеме и в рулевой колонке  - Quicksilver Power Trim and Steering Fluid. Если фирменной жидкости нет, можно использовать автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

ПРИМЕЧАНИЕ : При обслуживании системы рекомендуется заменять все уплотнительные кольца.

# Узлы и детали гидросистемы

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Гидравлический насос системы регулировки угла наклона ПЛМ |  |  |  |
| 1 | 1 | Поршень-амортизатор в сборе |  | 45 | 61 |
| 2 | 1 | Запоминающий поршень в сборе |  |  |  |
| 3 | 1 | Комплект уплотнительных колец для переборки насоса |  |  |  |
| 4 | 2 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 5 | 1 | Цилиндр в сборе |  |  |  |
| 6 | 1 | Клапан ограничитель гидросистемы в сборе |  |  |  |
| 7 | 1 | Насос в сборе |  |  |  |
| 8 | 1 | Электромотор в сборе |  |  |  |
| 9 | 1 | Винт-пробка гидравлического резервуара | Затянуть плотно |
| 10 | 1 | Ручной клапан блокировки гидросистемы в сборе | Затянуть плотно |
| 11 | 1 | Коллектор в сборе |  |  |  |
| 12 | 1 | Винт крепления электромотора | 80 | 6.7 | 9.0 |
| 13 | 1 | Ведущий вал (привод) |  |  |  |
| 14 | 1 | Фильтр в сборе |  |  |  |
| 15 | 1 | Напорный узел гидронасоса в сборе с обратными клапанами и тарелочками (см. алгоритмы поиска и устранения неисправностей в гидросистеме ниже и в предыдущем разделе) | 120 | 10 | 13.5 |
| 16 | 1 | Провод |  |  |  |
| - | 1 | Уплотнительные кольца (В полном комплекте гидросистемы) |  |  |  |
| 17 | 2 | Штифт с канавочной шейкой |  |  |  |
| 18 | 1 | Анкерный штифт |  |  |  |
| 19 | 1 | Палец |  |  |  |
| 20 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 21 | 1 | Кабель гидросистемы |  |  |  |
| 22 | 2 | Винт (M6 x 25) |  |  |  |
| 23 | 2 | Реле |  |  |  |
| 24 | 2 | Кронштейн |  |  |  |
| 25 | 2 | Прокладка-проходник |  |  |  |
| 26 | 2 | Втулка |  |  |  |

A – Затянуть крышку цилиндра с усилием до

45 фунт-фут. (61 Н∙м)

B - Затянуть винты с усилием до 80 фунт-дюйм.

(9.0 Н∙м)

C - Затянуть винты с усилием до 70 фунт-дюйм.

(7.9 Н∙м)

D - Затянуть головки с усилием до

120 фунт-дюйм. (13.5 Н∙м)

E - Затянуть винты с усилием до 100 фунт-дюйм.

(11 Н∙м)

F - Затянуть поршень-амортизатор с усилием до

90 фунт-фут. (122 Н∙м)

# Принцип работы

Гидравлическая система регулировки наклона ПЛМ состоит из электромотора, резервуара напорной жидкости, насоса и гидравлического цилиндра регулировки наклона.

# Дистанционный пульт или панель управления наклоном  оборудован выключателем (UP/DOWN – ВВЕРХ/ВНИЗ), который используется для регулировки угла наклона ПЛМ (т.е. его подъема и опускания), опрокидывания ПЛМ для навигации судна по мелководью (при низкой скорости) или для работы в режиме «прицепа». Регулировку дифферента лодки и угла наклона ПЛМ можно осуществлять как во время работы двигателя, так и тогда, когда он не работает.

# Регулировки:

Характеристики дифферента

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку различные конструкции лодочных корпусов по разному ведут себя в различных условиях неспокойного водного бассейна, то рекомендуется экспериментальным путем  определить, при каком угле наклона ПЛМ навигация в различных условиях неспокойного бассейна будет оптимальной.

При регулировке дифферента из среднего  (нейтрального) положения (т.е. из положения, когда лодка «сидит на ровном киле», иначе говоря, при нулевой разности осадки кормы и носа) можно  предвидеть следующие результаты поведения лодки в неспокойном бассейне:

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ – КНОПКА  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ UP – ВВЕРХ

(т.е. дальше от транца)

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона ПЛМ («UP-ВВЕРХ») может снизить  устойчивость некоторых конструкций корпусов высокоскоростных лодок. Для компенсации неустойчивости при высокой скорости необходимо постепенно сбросить мощность и несколько уменьшить угол наклона ПЛМ («DOWN-ВНИЗ») и только после этого опять увеличить скорость.  Резкий сброс мощности вызовет и резкое изменение рулевого момента и может внезапно привести к дополнительной неустойчивости лодки. В результате такого изменения угла:

- Нос лодки поднимется, в целом увеличив верхний предел скорости.

- Рулевой момент резко сдвинется к левому борту, что характерно для оборудованных ПЛМ  лодок с высотой транца менее 23 дюймов.

- Просвет между днищем лодки и подводными преградами увеличится.

- Слишком большой угол может вызвать «козление», дельфинирование и/или  кавитацию в области гребного винта.

- Слишком большой угол может вызвать недостаток подачи воды в насос, что приведет к серьезным повреждениям водяного насоса и/или головке цилиндров из-за перегрева.

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха коробки шестерен.

Срабатывание схем увеличения угла наклона («UP-ВВЕРХ») заставит сработать реле подъема ПЛМ (расположенное под обтекателем двигателя) и замкнет цепь включения электромотора. Электромотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидравлической системе через внутренние каналы в «нижнюю» сторону гидроцилиндра регулировки наклона (для хода поршня вверх).

Гидроцилиндр системы Пауэр Трим вместе со своим штоком установит двигатель на требуемый угол наклона в пределах максимального диапазона 20 градусов. Система регулировки угла дифферента конструктивно разработана так, что двигатель не может увеличить угол и выйти за максимальный угловой предел 20 градусов, пока скорость двигателя выше приб. 2000 об/мин.

Двигатель можно поднять более, чем на 20 градусов, т.е. за пределы максимального угла дифферента, для работы на мелководье и т.д., но при этом необходимо поддерживать его скорость на уровне менее 2000 об/мин. Если скорость возрастет, превысив 2000 об/мин, то создаваемая гребным винтом тяга (если он достаточно глубоко под водой) заставит гидравлическую систему автоматически опустить двигатель, вернув его обратно в пределы максимального угла 20о.

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ – КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ DOWN - ВНИЗ (т.е. ближе к транцу)

ОСТОРОЖНО

Слишком большая скорость при минимальном угле наклона («DOWN-ВНИЗ») может вызвать нежелательные и/или небезопасные условия для рулевого управления. После какой бы то ни было регулировки угла наклона ПЛМ (перестановки пальца-фиксатора наклона в другое отверстие) необходимо обязательно проверить характеристики рулевого управления каждой лодки. В результате такого изменения угла:

- Режим глиссирования, особенно с тяжелым грузом на борту, улучшается.

- Лодка обычно лучше идет по большой зыби.

- Слишком большое изменение может привести к тому, что лодку начнет заносить влево или вправо (так называемое «носовое руление»).

- Рулевой момент резко сдвинется  больше к правому ( меньше к левому) борту.

- При перестановке пальца-фиксатора угла наклона на одно отверстие ближе к транцу улучшится ускорение в режиме глиссирования.

Срабатывание схем уменьшения угла наклона («DOWN-ВНИЗ») заставит сработать реле опускания ПЛМ (расположенное под обтекателем двигателя) и замкнет цепь включения электромотора (который начнет вращаться в противоположном направлении). Мотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидросистеме через внутренние каналы в «верхнюю» сторону гидроцилиндра системы (для хода поршня вниз). Шток гидроцилиндра опустит двигатель вниз, установив его таким образом на требуемый угол.

ПЛМ В РЕЖИМЕ ПРИЦЕПА

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха коробки шестерен.

При запуске схем подъема двигателя («UP-ВВЕРХ») шток цилиндра будет продолжать поднимать ПЛМ в крайнее верхнее положение для его буксировки в режим прицепа.

Ручной режим регулировки наклона ПЛМ

ОСТОРОЖНО

Перед тем, как открыть ручной клапан блокировки гидросистемы убедитесь в том, что вблизи двигателя нет людей, т.к. при ослаблении (отворачивании) этого клапана двигатель резко падает в крайнее нижнее положение.

При установленной на ПЛМ гидравлической системе регулировки угла наклона (Пауэр Трим) подвесной мотор можно также поднимать и опускать на нужный угол вручную. Для этого нужно открыть ручной клапан-блокиратор на 3 – 4 оборота против часовой стрелки.

a – Ручной клапан блокировки гидросистемы

a - Шток поршня

b - Торцевая крышка

c - Электромотор

d - Резервуар с гидравлической жидкостью

e - Клапан-регулятор давления хода поршня вниз

f - Клапан хода поршня вниз

g - Фильтр (для наглядности показан с двух сторон)

h - Возвратный клапан поршня-амортизатора

i - Всасывающее отверстие контура хода поршня вверх

j - Гидравлический насос

k - Всасывающее отверстие контура хода поршня вниз

I - Заправочная крышка резервуара

m - Маятниковый клапан

n - Клапан хода поршня вверх

o - Всасывающий реверсный клапан коллектора

p - Ручной клапан блокировки гидросистемы

q - Коллектор

r - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

s - Поршень цилиндра разгрузки давления наклона

t - Запоминающий поршень

u - Поршень-амортизатор

v - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

w - Цилиндр

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНТА

Когда кнопка переключателя гидросистемы регулировки угла наклона нажат в положение UP (ВВЕРХ для увеличения угла наклона), электромотор (c) начинает вращать шестерни гидравлического насоса (j); насос всасывает небольшое количество жидкости через фильтр (g) и через всасывающее / входное отверстие (i) гидроконтура хода поршня вверх. Вращение шестерен (j) насоса вызывает нагнетание жидкости в каналы для гидроконтура хода поршня вверх. Жидкость под давлением перекидывает маятник клапана (m) в сторону клапана (f) хода поршня вниз. Маятниковый клапан механически открывает клапан хода поршня вниз, пропуская жидкость из верхней части цилиндра в гидронасос. Большая часть объема этой возвратной жидкости из верхней части цилиндра необходима для подачи в контур хода поршня вверх. Шарик внутри всасывающего отверстия  (k) контура хода поршня вниз запирает эту жидкость в гидроконтуре хода поршня вверх, не допуская ее возврата в резервуар. Давление жидкости заставляет открыться клапан хода поршня вверх (n), пропуская жидкость в каналы внутри коллектора (q), ведущие в нижнюю часть цилиндра (w) под поршнем (e). Закрытый ручной клапан блокировки гидросистемы (p) отсекает жидкость и не допускает ее прохода ни в какие другие каналы гидросистемы. Жидкость под давлением поступает в цилиндр под запоминающий поршень (t). Под действием увеличивающегося в этой части гидроцилиндра объема жидкости запоминающий поршень (t)  поднимается и давит на поршень-амортизатор (u), выталкивая шток гидроцилиндра  (a) вверх, что приводит к подъему ПЛМ, а следовательно и увеличению угол наклона. Жидкость над поршнем-амортизатором выходит через канал, идущий вниз вдоль стенки гидроцилиндра, и поступает в каналы коллектора. Жидкость всасывается обратно в насос (j) через открытый клапан  хода поршня вниз (f), и поступает в насос опять как объем необходимый для работы гидроконтура хода поршня вверх.

a - Шток поршня

b - Торцевая крышка

c - Электромотор

d - Резервуар с гидравлической жидкостью

e - Клапан-регулятор давления хода поршня вниз

f - Клапан хода поршня вниз

g - Фильтр (для наглядности показан с двух сторон)

h - Возвратный клапан поршня-амортизатора

i - Всасывающее отверстие контура хода поршня вверх

j - Гидравлический насос

k - Всасывающее отверстие контура хода поршня вниз

I - Заправочная крышка резервуара

m - Маятниковый клапан

n - Клапан хода поршня вверх

o - Всасывающий реверсный клапан коллектора

p - Ручной клапан блокировки гидросистемы

q - Коллектор

r - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

s - Поршень цилиндра разгрузки давления наклона

t - Запоминающий поршень

u - Поршень-амортизатор

v - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

w - Цилиндр

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

В режиме увеличения угла наклона при кнопке переключателя в положении UP (ВВЕРХ), иначе говоря при подъеме ПЛМ вверх, по мере того, как шток (a) будет выходить из цилиндра (w), запоминающий поршень (t) освободит или откроет канал разгрузки (сброса) давления. Жидкость из нижней части цилиндра поступит в этот канал и, если необходимо, заставит поршень (s) цилиндра разгрузки гидросистемы наклона открыть клапан разгрузки гидросистемы наклона (r). Этот клапан снижает давление, которое было создано для подъема ПЛМ. При этом, когда двигатель стоит на передаче переднего хода и работает на высоких оборотах, созданное давление жидкости не сможет преодолеть силу тяги гребного винта, ограничивая предел регулировки угла наклона до уровня ниже того, который обеспечивается диафрагмой сброса давления в клапане разгрузки гидросистемы наклона. Когда обороты двигателя падают, или, если двигатель не стоит на передаче переднего хода, созданного давления жидкости вполне достаточно для того, чтобы поднимать шток гидроцилиндра (a) вверх, обеспечивая его работу в пределах регулировки угла наклона.

a - Шток поршня

b - Торцевая крышка

c - Электромотор

d - Резервуар с гидравлической жидкостью

e - Клапан-регулятор давления хода поршня вниз

f - Клапан хода поршня вниз

g - Фильтр (для наглядности показан с двух сторон)

h - Возвратный клапан поршня-амортизатора

i - Всасывающее отверстие контура хода поршня вверх

j - Гидравлический насос

k - Всасывающее отверстие контура хода поршня вниз

I - Заправочная крышка резервуара

m - Маятниковый клапан

n - Клапан хода поршня вверх

o - Всасывающий реверсный клапан коллектора

p - Ручной клапан блокировки гидросистемы

q - Коллектор

r - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

s - Поршень цилиндра разгрузки давления наклона

t - Запоминающий поршень

u - Поршень-амортизатор

v - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

w - Цилиндр

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

При максимально поднятом штоке и в результате его неподвижного состояния давление внутри гидроцилиндра (w) системы регулировки наклона увеличится до уровня, который требуется для того, чтобы сработал клапан разгрузки гидросистемы наклона (s). Палец-толкатель поршня разгрузки гидросистемы наклона открывает клапан (r) разгрузки системы наклона. Давление, созданное для подъема поршня вверх, переходит (перетекает) в канал разгрузки гидросистемы наклона и затем возвращается в резервуар гидравлической жидкости.

a - Шток поршня

b - Торцевая крышка

c - Электромотор

d - Резервуар с гидравлической жидкостью

e - Клапан-регулятор давления хода поршня вниз

f - Клапан хода поршня вниз

g - Фильтр (для наглядности показан с двух сторон)

h - Возвратный клапан поршня-амортизатора

i - Всасывающее отверстие контура хода поршня вверх

j - Гидравлический насос

k - Всасывающее отверстие контура хода поршня вниз

I - Заправочная крышка резервуара

m - Маятниковый клапан

n - Клапан хода поршня вверх

o - Всасывающий реверсный клапан коллектора

p - Ручной клапан блокировки гидросистемы

q - Коллектор

r - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

s - Поршень цилиндра разгрузки давления наклона

t - Запоминающий поршень

u - Поршень-амортизатор

v - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

w - Цилиндр

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА

Когда кнопка переключателя гидросистемы регулировки угла наклона нажата в положение DOWN  (ВНИЗ для уменьшения угла наклона ПЛМ), электромотор (c) начинает вращать насос (j) в обратном направлении. При вращении шестерен насоса в обратном направлении поток гидравлической жидкости также  меняет свое направление на противоположное. Жидкость всасывается через фильтр (g), через всасывающее отверстие контура хода поршня вниз (k) и поступает в гидронасос (j). Насос нагнетает жидкость под давлением в каналы хода поршня вниз. Давление жидкости перекидывает маятник клапана (m) в сторону клапана хода поршня вверх (n). Маятниковый клапан механически открывает клапан, срабатывающий от давления в контуре хода поршня вверх, пропуская жидкость из нижней части гидроцилиндра (w) в гидравлический насос. Эта возвратная жидкость из нижней части цилиндра необходима для подачи в гидроконтур хода поршня вниз. Шарик (i) внутри всасывающего отверстия в контуре хода поршня вверх запирает жидкость, не допуская ее возврата в резервуар. Жидкость под давлением открывает клапан, срабатывающий от давления при ходе поршня вниз (f), и поступает в каналы внутри коллектора (q). Этот канал коллектора соединяется с каналом гидросистемы, который ведет в верхнюю часть цилиндра. Полость внутри цилиндра над поршнем (u) является частью гидроконтура хода поршня вниз. По мере заполнения верхней части цилиндра [над поршнем (d)] жидкостью шток гидроцилиндра (a) начинает двигаться вниз (входить в цилиндр), опуская ПЛМ вниз, а следовательно и уменьшая угол наклона (т.е. дифферента). Жидкость из нижней части цилиндра выходит из него и всасывается обратно в насос через клапан (n), срабатывающий от давления при ходе поршня вверх. Когда поршень сделает полный ход вниз, давление жидкости внутри гидроконтура хода поршня вниз будет расти до тех пор, пока не откроется клапан-регулятор давления хода поршня вниз (e), создавая тем самым обходной канал для возврата жидкости в резервуар. Когда оператор отпускает кнопку переключателя регулировки угла наклона ПЛМ вниз и гидронасос при этом останавливается и прекращает нагнетать давление, оба клапана (f и n), срабатывающие от давления при ходе поршня соответственно вниз и вверх, закроются; а если они находятся в открытом состоянии, то клапан (e) регулировки давления при ходе поршня вниз закроется.

Закрытые клапаны запрут гидравлическую жидкость по обе стороны поршня амортизатора (u) и запоминающего поршня (t), удерживая ПЛМ в заданном положении после отпускания кнопки переключателя.

a - Шток поршня

b - Торцевая крышка

c - Электромотор

d - Резервуар с гидравлической жидкостью

e - Клапан-регулятор давления хода поршня вниз

f - Клапан хода поршня вниз

g - Фильтр (для наглядности показан с двух сторон)

h - Возвратный клапан поршня-амортизатора

i - Всасывающее отверстие контура хода поршня вверх

j - Гидравлический насос

k - Всасывающее отверстие контура хода поршня вниз

I - Заправочная крышка резервуара

m - Маятниковый клапан

n - Клапан хода поршня вверх

o - Всасывающий реверсный клапан коллектора

p - Ручной клапан блокировки гидросистемы

q - Коллектор

r - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

s - Поршень цилиндра разгрузки давления наклона

t - Запоминающий поршень

u - Поршень-амортизатор

v - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

w - Цилиндр

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА ПРИ УДАРЕ О ПОДВОДНУЮ ПРЕГРАДУ

Клапан хода поршня вниз (f), ручной клапан блокировки гидросистемы (p) и реверсный клапан (o) коллектора запирают жидкость внутри верхней части цилиндра. При этом давление жидкости внутри этой полости остается неизменным, т.е. оно находится в статическом состоянии. Если ПЛМ на передаче переднего хода ударится о подводную преграду, то шток гидроцилиндра (a) будет резко стремиться (поднимется) вверх; при этом давление внутри верхней части цилиндра  (w) над поршнем (d) и соединенных с этой частью каналах гидроконтура соответственно увеличится.  Когда давление возрастет до требуемого уровня, клапаны-предохранители от ударных нагрузок (v), расположенные внутри поршня-амортизатора (u), откроются и пропустят жидкость через этот поршень. Пока жидкость проходит через поршень-амортизатор, шток поршня (a) будет подниматься из цилиндра (выходить из него). При этом запоминающий поршень (t) удерживается на месте тем вакуумом, который был создан жидкостью в нижней полости цилиндра, блокированной и находящейся в данный момент в статическом состоянии. В результате жидкость, проходящая через поршень цилиндра, запирается между запоминающим поршнем (t) и поршнем-амортизатором (u).

a - Шток поршня

b - Торцевая крышка

c - Электромотор

d - Резервуар с гидравлической жидкостью

e - Клапан-регулятор давления хода поршня вниз

f - Клапан хода поршня вниз

g - Фильтр (для наглядности показан с двух сторон)

h - Возвратный клапан поршня-амортизатора

i - Всасывающее отверстие контура хода поршня вверх

j - Гидравлический насос

k - Всасывающее отверстие контура хода поршня вниз

I - Заправочная крышка резервуара

m - Маятниковый клапан

n - Клапан хода поршня вверх

o - Всасывающий реверсный клапан коллектора

p - Ручной клапан блокировки гидросистемы

q - Коллектор

r - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

s - Поршень цилиндра разгрузки давления наклона

t - Запоминающий поршень

u - Поршень-амортизатор

v - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

w - Цилиндр

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

После того, как ПЛМ пройдет и освободится от подводной преграды, под действием веса двигателя давление гидравлической жидкости между запоминающим поршнем (t)  и поршнем-амортизатором (u) увеличится до такого уровня, который необходим для того, чтобы открыть возвратный клапан (h) внутри поршня-амортизатора, пропуская жидкость через этот поршень обратно в верхнюю часть цилиндра над поршнем (u) для хода поршня вниз. При необходимости через всасывающее отверстие реверсного клапана (o) коллектора в верхнюю часть цилиндра над поршнем (u) будет подан дополнительный объем жидкости. В результате поршень-амортизатор (u) сядет вниз и упрется в запоминающий поршень (t), вернув ПЛМ на прежний угол наклона, которое был установлен до удара о подводную преграду.

a - Шток поршня

b - Торцевая крышка

c - Электромотор

d - Резервуар с гидравлической жидкостью

e - Клапан-регулятор давления хода поршня вниз

f - Клапан хода поршня вниз

g - Фильтр (для наглядности показан с двух сторон)

h - Возвратный клапан поршня-амортизатора

i - Всасывающее отверстие контура хода поршня вверх

j - Гидравлический насос

k - Всасывающее отверстие контура хода поршня вниз

I - Заправочная крышка резервуара

m - Маятниковый клапан

n - Клапан хода поршня вверх

o - Всасывающий реверсный клапан коллектора

p - Ручной клапан блокировки гидросистемы

q - Коллектор

r - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

s - Поршень цилиндра разгрузки давления наклона

t - Запоминающий поршень

u - Поршень-амортизатор

v - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

w - Цилиндр

РУЧНОЙ РЕЖИМ УСТАНОВКИ УГЛА НАКЛОНА

Для установки угла наклона ПЛМ вручную необходимо отпустить (отвернуть) ручной клапан (p) блокировки гидросистемы на 3 – 4 оборота. При открытом состоянии клапана-блокиратора внутренние каналы в самом коллекторе соединяются между собой и одновременно соединяют нижнюю и верхнюю части цилиндра между собой и с резервуаром гидравлической жидкости, тем самым позволяя поднимать и опускать ПЛМ вручную. Перемещение штока поршня (a) в цилиндре будет возможным до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан (p), блокирующий гидравлическую жидкость внутри цилиндра и коллектора, иными словами, регулировку угла наклона ПЛМ можно продолжать производить вручную до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан-блокиратор гидросистемы (p).

# Поиск и устранение неисправностей

Перед техобслуживанием гидравлической системы закрепить ПЛМ с помощью пальца-фиксатора угла наклона.

ВАЖНО: (Во время поиска и устранения неисправностей) после обнаружения загрязнений или вышедших из строя узлов и деталей рекомендуется полностью разобрать блок и заменить ВСЕ уплотнительные кольца.  Перед сборкой детали шаровых обратных клапанов и литые детали и корпуса системы необходимо прочистить специальным средством для чистки двигателей и просушить сжатым воздухом или заменить.

ВАЖНО: Гидросистема герметична и находится под давлением. Поэтому перед тем, как отвинтить пробку для заправки и слива жидкости или открыть ручной клапан блокировки гидросистемы, ПЛМ должен быть установлен в крайнее верхнее положение «UP», т.е. поршень гидроцилиндра должен быть полностью поднят.

При техобслуживании, если требуется разборка узлов и деталей, необходимо обязательно руководствоваться соответствующими инструкциями настоящего пособия, которые приводятся ниже.

Перед тем, как приступить к поиску и устранению неисправностей по приведенным ниже алгоритмам, необходимо провести предварительные проверки.

Предварительные проверки

ВАЖНО: После проведения проверки по каждому пункту для того, чтобы убедиться в том, что неисправность устранена, рекомендуется запустить и проверить работу гидросистемы в целом. Если неисправность не устранена, перейти к следующему пункту.

- Проверить, что ручной клапан-блокиратор гидросистемы затянут до отказа вправо (по часовой стрелке).

- Проверить уровень гидравлической жидкости при полностью верхнем положении («UP») ПЛМ, и если требуется дозаправить. См. Раздел «Стравливание воздуха из гидросистемы регулировки угла наклона».

- Проверить систему на внешние утечки. Если обнаружены места утечек, заменить дефектные части и детали.

- Если ПЛМ не держит наклонного положения (падает в положение установленное гидроситемой), это указывает на наличие в гидроблоке загрязнений или неисправных деталей. Соответственно прочистить или заменить.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

* - клапаны, срабатывающие от давления при ходе поршня вверх / вниз.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

продолжение

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

* - клапаны, срабатывающие от давления при ходе поршня вверх / вниз.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе

продолжение

Поиск и устранение неисправностей в электросистеме

Поиск и устранение неисправностей в электросистеме

Разводку проводов электросистемы и их месторасположения смотри на предыдущей странице.

| Неисправность | Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- | --- |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") не работает на дистанц. пульте, но при этом переключатель ВВЕРХ ("UP") работает на обтекателе. | 1. Нет контакта между точкой соединения 1 и кнопкой переключателя (“UP”) на дистанц. пульте. 2. Неисправен переключатель. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") на обтекателе не работает, а переключатель на дистанц. пульте работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения 2 и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на обтекателе. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВВЕРХ ("UP") на дистанц. пульте и на обтекателе не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (1) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи черного провода между Общ./Земля и реле ВВЕРХ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВВЕРХ. 4. Неисправно реле «ПЛМ ВВЕРХ». | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") не работает на дистанц. пульте, но при этом переключатель ВНИЗ ("DOWN") работает на обтекателе. | 1. Нет контакта между точкой соединения (3) и кнопкой переключателя ВНИЗ (“DOWN”) на дистанц. пульте. 2. Неисправен переключатель на дистанц. пульте. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") на обтекателе не работает, а переключатель ВНИЗ ("DOWN") на дистанц. пульте работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения (2) и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на обтекателе. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВНИЗ ("DOWN") на дистанц. пульте и на обтекателе не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (3) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи Черного провода между Общ./Земля и реле ВНИЗ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВНИЗ. 4. Неисправно реле ВНИЗ. | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель на дистанц. пульте не работает в обоих положениях ВВЕРХ ("UP") и ВНИЗ ("DOWN"), но переключатель на обтекателе работает. | 1. Перегорел 20-амперный предохранитель. 2. Неисправен переключатель на дистанц. пульте. 3. Обрыв в проводе между предохранителем и соленоидом. 4. Обрыв в проводе между предохранителем и переключателем на дистанц. пульте. | 1. Заменить предохранитель. Найти причину перегорания предохранителя. Проверить электропроводку на КЗ. 2. Заменить. 3. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 4. Проверить контакты на неплотность соединения или коррозию. |
| Оба переключателя на дистанц. пульте и на обтекателе не работают. | 1. Обрыв в цепи одного из проводов мотора насоса между мотором и реле. 2. Неисправен мотор насоса. | 1. Проверить соединения в точке (4), возможно, слабый контакт или коррозия. 2. Если при нажатии на соответствующую кнопку в точке соединений (4) есть напряжение, то неисправен мотор. Заменить мотор. |
| Кнопки не нажаты, а система работает (мотор вращается), не реагируя на кнопки. | 1. КЗ в переключателях на дистанц. пульте или на обтекателе. | 1. Заменить. |

# Демонтаж гидросистемы

1. Наклонить ПЛМ в полное верхнее (UP) положение и закрепить в этом положении с помощью пальца-фиксатора наклона.

a – Палец-фиксатор наклона

2. Отсоединить кабель гидросистемы и снять крепящий его хомутик.

a – Хомутик крепления кабеля

b - Кабель гидросистемы

3. Снять трехкулачковый штифт.

4. Выбить (выдавить) верхний шарнирный палец.

a - 3-кулачковый   штифт

b – Верхний шарнирный палец

5. Снять антикоррозийный анод.

a – Антикоррозийный анод

6. С помощью бородка соответствующего размера снять (выбить вверх) нижний палец. Сохранить посадочный штифт.

a – Посадочный штифт

7. С помощью бородка соответствующего размера выбить нижний шарнирный палец.

a – Нижний шарнирный палец

# Разборка гидросистемы

ВАЖНО: Гидросистема герметична и находится под давлением. Поэтому перед тем, как отвинтить пробку для заправки и слива жидкости или открыть ручной клапан блокировки гидросистемы, ПЛМ должен быть установлен в крайнее верхнее положение «UP», т.е. шток поршня гидроцилиндра должен быть полностью поднят.

1. Отвернуть и снять крышку резервуара.

2. Для дренажа гидравлической жидкости снять узел клапана блокировки гидросистемы.

a – Крышка резервуара

b – Ручной клапан блокировки гидросистемы

Демонтаж электромотора

1. Закрепить блок гидросистемы Пауэр Трим в тисах с мягкими губками.

2. Отвернуть и снять 4 винта крепления электромотора / резервуара. Снять сальниковую прокладку резервуара и муфту сцепления (приводной валик)

a - Винты (4)

b - Резервуар

c – Сальник резервуара

d – Муфта сцепления (привод / валик)

e – Коллектор в сборе

Демонтаж насоса и его узлов

1. Снять с насоса винты-головки обратных срабатывающих от давления клапанов.  Снять пружины и обратные клапаны / тарелочки (с обеих сторон). С помощью специального инструмента №CG41-11 и специального инструмента №CG41–14 с наконечником размером 5/16" снять катушечку.

a – Винты-головки клапанов (2)

b - Пружины (2)

c – Обратный клапан / Тарельчатый клапан (2)

d - Седло (2)

e - Катушечка

ВАЖНО: Проверить узел тарельчатого клапана на загрязнение под кончиком клапана, как показано ниже. Если на тарелочке есть загрязнение, заменить тарелочку.

a – Загрязнение под кончиком тарельчатого клапана

b – Резиновое седло

2. Чтобы снять насос, отвернуть три (3) винта и снять насос. Снять фильтр и сальник фильтра под насосом. Снять узел всасывающего седла.

a - Винты (3)

b – Сальник фильтра

c - Фильтр

d – Узел седла всасывающего отверстия

Демонтаж коллектора

1. Чтобы снять коллектор с цилиндра, отвернуть два (2) винта.

a - Винты (2)

2. Снять детали клапана разгрузки системы угла наклона.

a - Пружина

b - Тарелочка

c - Кожух катушечки

d - Катушечка ограничителя гидросистемы угла

наклона

Демонтаж поршня-амортизатора

- С помощью разводного ключа со штифтами размером 1/4" (диам.) x 5/16" (длина) (6,4мм х 8мм соответственно) отвернуть торцевую крышку цилиндра.

2. Вынуть шток с поршнем-амортизатором из цилиндра.

# Разборка поршня-амортизатора

ПРИМЕЧАНИЕ: Единственными элементами этого узла, которые подлежат техобслуживанию являются уплотнительные кольца и грязесъемное кольцо. Если шток требует какого-либо другого ремонта, не ремонтировать, а заменить весь узел целиком.

a – Торцевая крышка

b – Уплотнительное кольцо (2)

с – Грязесъемное кольцо

1. Положить узел штока с поршнем на чистую рабочую поверхность.

2. Отвернуть три (3) винта и снять торцевую прижимную пластину с поршня.

a - Винты (3)

b – Торцевая прижимная пластина

c – Поршень-амортизатор на штоке

- Снять детали обратного шарового клапан с поршня-амортизатора (запорные шарики и т.д.).

- Снять уплотнительное кольцо с поршня-амортизатора.

a - Пружина (5)

b - Седло (5)

c - Шарик (5)

d – Уплотнительное кольцо

ВНИМАНИЕ

При отвинчивании поршня-амортизатора во избежание его повреждения разводной ключ должен иметь на своих концах штифты размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина).

5. Поставить шток с поршнем на тисы с мягкими губками и подогреть паяльной лампой (Часть №91-63209) для того, чтобы ослабить посадку поршня на штоке.

6. С помощью разводного ключа со штифтами размером 1/4" (диам.) x 5/16" (длина) (6,4мм х 8мм соответственно) слегка отвернуть поршень.

- Дать поршню-амортизатору и штоку остынуть. Снять поршень со штока.

a – Разводной ключ со штифтами

b – Поршень-амортизатор и шток

- Проверить обратный клапан на загрязнение; если есть загрязнение, удалить и прочистить. Если загрязнение с клапана счистить не удается, заменить весь узел поршня-амортизатора целиком.

- Прочистить поршень и его детали сжатым воздухом.

10. Снять внутреннее уплотнительное кольцо с поршня-амортизатора.

a – Поршень-амортизатор

b – Уплотнительное кольцо

- Снять узел торцевой крышки цилиндра со штока поршня.

- Проверить поршень. Если грязесъемное кольцо (расположенное в крышке) не обеспечивает чистое состояние штока и поршня, заменить грязесъемное кольцо.

- Положить торцевую крышку на чистую поверхность рабочего верстака.

- Снять грязесъемное кольцо, внутреннее и внешнее уплотнительные кольца.

a – Грязесъемное кольцо штока

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

c - Внешнее уплотнительное кольцо

Демонтаж запоминающего поршня

- Вынуть поршень из цилиндра одним из следующих двух способов:

a. С помощью плоскогубцев для съема замковых колец (Часть № 91-822778A3) или каким-либо подобным инструментом.

b. Продувкой сжатым воздухом в отверстие ручного клапана-блокиратора гидросистемы с помощью шланга с тонкой воздушной наконечником.

ОСТОРОЖНО

При продувке сжатым воздухом чашечка поршня может быть выбита струей и вылететь с большой скоростью. Если цилиндр НЕ держать так, как показано ниже, чашечка может вылететь и ударить человека, нанести травму.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направить цилиндр отверстием вниз и от себя. Чтобы не повредить поршень, подложить под цилиндр чистую тряпку или полотенце.

a – Шланг с наконечником

b – Выход запоминающего поршня

c – Полотенце (чистая тряпочка)

2. Снять с поршня уплотнительное кольцо.

a – Уплотнительное кольцо

b – Запоминающий поршень

# Чистка, осмотр, ремонт

ВАЖНО: На деталях не должно быть загрязнения и тканевой пыли. Даже самое незначительное загрязнение в системе Пауэр Трим (Power Trim) может привести к сбоям или неправильной работе системы.

Прочистить шток поршня-амортизатора и его детали с помощью средства для чистки деталей и просушить сжатым воздухом.

Все уплотнительные кольца в системе рекомендуется заменить из комплекта колец «O-Ring Kit 25-8809880A1».

# Смазать все уплотнительные кольца гидравлической жидкостью для гидросистемы Quicksilver Power Trim Fluid (92-901 OOA12). Если нет, использовать автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

Проверка электромотора гидросистемы

1. Подать на выводы мотора напряжение 12 вольт. Если мотор не вращается, заменить электромотор насоса.

ВАЖНО: Электромотор гидросистемы не подлежит техобслуживанию. Если он неисправен, заменить весь узел мотора целиком.

# Сборка

Размещение уплотнительных колец и сальников в разных узлах системы

Уплотнительные кольца и сальники входят в состав комплекта «O-Ring Kit 25-809880A1».

# Размеры уплотнительных колец

#### ID – Внутренний диаметр;		OD – Внешний диаметр

Размещение уплотнительных колец в разных узлах системы

| Уплот. кольцо | Наименование узла | Внутренний диаметр кольца | Внешний диаметр кольца | Толщина кольца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грязесъемное кольцо |  |
| 2 | Внутренняя крышка цилиндра | 0.671 “ (17.04 мм) | 0.949 “ (24.10 мм) | 0.139 “ (3.53 мм) |
| 3 | Торцевая крышка цилиндра | 1.864 “ (47.34 мм) | 2.004 “ (50.90 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 4 | Поршень-амортизатор | 1.6 “ (40.64 мм) | 2.02 “ (53.086 мм) | 0.21 “ (5.334 мм) |
| 5 | Болт поршня | 0.676 “ (17.17 мм) | .816 “ (20.726 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 6 | Крышка-пробка резервуара | 0.549 “ (13.94 мм) | 0.755 “ (19.17 мм) | 0.103 “ (2.616 мм) |
| 7 | Сальник электромотора |  |
| 8(2) | Винт-головка обратного клапана напорного блока насоса (НБН) | 0.489 “ (12.42 мм) | 0.629m. (15.97 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 9(3) | Тарельчатый клапан |  |
| 10(2) | Село обратного клапана НБН | 0.364 “ (9.25 мм) | 0.504 “ (12.80mm) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 11(2) | Отверстие насоса | 0.145 “ (3.683 мм) | 0.285 “ (7.239 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 12 | Всасывающее седло | 0.239 “ (6.07 мм) | 0.379 “ (9.626 мм) | 0.07 ” (1.78 мм) |
| 13 | Сальник фильтра |  |
| 14 | Фильтр |  |
| 15 | Ручной клапан-блокиратор | 0.114 “ (2.90 мм) | 0.254 “ (6.451 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 16 | Ручной клапан-блокиратор | 0.176 “ (4.47 мм) | 0.316 “ (8.026 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 17 | Ручной клапан-блокиратор | 0.239 “ (6.07 мм) | 0.379 “ (9.626 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 18 | Катушечка | 0.239 “ (6.07 мм) | 0.379 “ (9.626 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 19(3) | Кожух катушечки | 0.301 “ (7.645 мм) | 0.441 “ (11.20 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 20 | Катушечка ограничителя | 0.114 “ (2.895 мм) | 0.254 “ (6.451 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 21(2) | Коллектор | 0.208 “ (5.283 мм) | 0.348 “ (8.839 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 22 | Запоминающий поршень | 1.6 “ (40.64 мм) | 2.02 “ (53.086 мм) | 0.21 “ (5.334 мм) |

# Сборка гидроблока

# ВАЖНО: Смазать все уплотнительные кольца фирменной гидравлической жидкостью для систем Пауэр Трим Quicksilver Power Trim Fluid (92-901 OOA12). Если нет, смазать автомобильной трансмиссионной жидкостью (ATF).

Сборка поршня-амортизатора

1. Установить смазанные уплотнительные кольца на торцевую крышку.

2. Установить грязесъемное кольцо штока.

a – Грязесъемное кольцо штока

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

с - Внешнее уплотнительное кольцо

3. Установить смазанные уплотнительные кольца на поршень-амортизатор.

a – Поршень-амортизатор

b - Уплотнительное кольцо

с - Уплотнительное кольцо

4. Зажать поршень в тисы с мягкими губками.

5. Насадить торцевую крышку цилиндра на шток, как показано ниже.

ВНИМАНИЕ

При установке поршня-амортизатора во избежание его повреждения разводной ключ должен иметь на своих концах штифты размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина).

6. Нанести смазку сорта «А» Loctite Grade "A" (271) на резьбы штока поршня.

7. Установить поршень-амортизатор.

- Надежно затянуть поршень с помощью разводного ключа со штифтами размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина). Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть поршень с усилием до 90 фунт-футов (122 Н∙м).

a – Поршень со штоком. Затянуть с усилием

до 90 фунт-футов (122 Н∙м)

b – Разводной ключ

9. Снять узел поршня с тисов.

10. Установить шарик, седло и пружину (пять комплектов) на поршень со штоком.

11. Стянуть детали на штоке винтами через прижимную пластину поршня-амортизатора. Затянуть винты с усилием до 35 фунт-дюймов (4.0 Н∙м).

a – Винт (3). Затянуть с усилием до 35 фунт-дюйм.

(4.0 Н∙м)

b – Прижимная пластина

c - Пружина (5)

d - Седло (5)

e - Шарик (5)

Установка поршня-амортизатора

1. Зажать гидроцилиндр в тисах с мягкими губками.

2. Поставить смазанные уплотнительное кольцо на запоминающий поршень и вставить поршень в цилиндр. Протолкнуть поршень в цилиндр до самого дна.

a – Запоминающий поршень

b – Уплотнительное кольцо

- Залить в цилиндр фирменную жидкость, используемую в системе Пауэр Трим и в рулевой колонке (Quicksilver Power Trim and Steering Fluid) на три дюйма (76.2 мм)  от верхнего края цилиндра. Если такой жидкости нет, залить автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

- Вставлять  поршень-амортизатор со штоком  в цилиндр до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через канал переполнения жидкости с шариковым затвором. Долить масло, чуть-чуть не доходя до края резьбы на цилиндре.

a – Канал переполнения с шариковым затвором

ВНИМАНИЕ

При затягивании торцевая крышка не должна приходить в контакт с поршнем-амортизатором. Для того, чтобы не допустить контакта, поршень нужно посадить максимально глубже.

- Затянуть торцевую крышку с помощью разводного ключа со штифтами размером [1/4” x 5/16” (6.4.мм x 8мм)]. Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть с усилием до 45 фунт-футов (61.0 Н∙м).

Установка клапана-ограничителя гидроблока

1. Смазать все уплотнительные кольца. Установить в коллектор пружину, тарелочку, кожух катушечки, катушечку ограничителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В коллекторе используются пружины двух разных типоразмеров. Пружина с большей силой сжатия на моделях ПЛМ с двигателем мощностью от 75 до 125 ЛС. Пружина с меньшей силой сжатия на моделях ПЛМ с двигателем мощностью от 40 до 60 ЛС.

a - Пружина

b - Тарелочка

c – Кожух катушечки

d – Катушечка ограничителя

Установка ручного клапана блокировки гидросистемы

- Поставить серьгу (если была снята) и смазать кольца клапана-блокиратора.

- Вставить ручной клапан блокировки гидросистемы в коллектор.

a - Коллектор

b – Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

c - Серьга

Установка коллектора

1. Установить посадочный штифт и два (2) смазанных уплотнительных кольца в отверстия гидроцилиндра.

a – Уплотнительное кольцо (2)

b – Посадочный штифт

2. Совместить гидроцилиндр с блоком насоса и резервуара.

a – Блок гидроцилиндра

b – Блок резервуара и коллектора

3. Вставить два (2) длинных винта и затянуть с усилием до 100 фунт-дюйм. (11 Н∙м).

a - Винт (2). Затянуть с усилием до 100 фунт-дюйм.

(11 Н∙м)

Установка гидравлического насоса

1. Установить пружину, шарик, смазанные уплотнительные кольца и пластмассовое седло в коллектор.

2. Проверить, чтобы на дно насоса были установлены все кольца.

3. Установить под насос фильтр и сальниковую прокладку фильтра. Установить насос на коллектор. Затянуть винты с усилием до 70 фунт-дюйм. (7.7 Н∙м).

a - Винт (3). Затянуть с усилием до 70 фунт-дюйм.

(7.7 Н∙м)

b – Детали всасывающего седла

Установка напорного узла / блока гидравлического насоса (НБН)

ВАЖНО: Проверить тарелочки на загрязнение под кончиком клапана, как показано ниже. Если на тарелочках есть загрязнение, заменить тарелочки.

a – Загрязнение под кончиком тарелочки клапана

b – Резиновое седло

1. Смазать уплотнительные кольца.

2. Установить в насос с одной стороны катушечку, седло с уплотнительным кольцом, обратный клапан/тарелочку, пружину и винт-головку с уплотнительным кольцом. Установить в насос с другой стороны такие же детали. Затянуть   винты-головки с усилием до 120 фунт-дюйм. (13.5 Н∙м ).

a - Винт-головка (2) Затянуть с усилием до

120 фунт-дюйм. (13.5 Н∙м)

b - Пружина (2)

c - Обратный клапан / Тарелочка (2)

d - Седло (2)

e - Катушечка

Установка электромотора / резервуара

1. Установить на верх насоса приводную муфту (привод , валик с прорезью). Проверить и убедиться в том, что в канавку резервуара уложена сальниковая прокладка, и затем установить резервуар на узел насоса с коллектором. Как показано на рисунке под винт подложить наконечник провода заземления. Затянуть винты с усилием до 80 фунт-дюйм. (9 Н∙м).

a – Винт (4). Затянуть винты с усилием 80 фунт-дюйм.

(9 Н∙м)

b - Резервуар

c – Сальниковая прокладка резервуара

d – Муфта (валик привода с прорезью)

e – Узел коллектора

f – Земляной провод.

- Залить в резервуар фирменную жидкость, используемую в системе Пауэр Трим (Quicksilver Power Trim 92-901 OOOA12) до нижнего края заправочного отверстия. Если такой жидкости нет, залить автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

Стравливание воздуха из гидросистемы

1. Закрепить блок в тисах с мягкими губками.

2. Доливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не дойдет до нижнего края заправочного отверстия. Завернуть заправочную крышку на место.

3. Закрыть ручной клапан-блокиратор. (Для этого повернуть до упора по часовой стрелке).

a – Заправочное отверстие и крышка резервуара

b – Ручной клапан блокировки гидросистемы

- От 12-вольтового источника подсоединить положительный конец (+) к (синему) выводу электромотора и отрицательный конец (-) к (зеленому) и прогнать шток поршня-амортизатора до крайнего верхнего положения. Повторить это три раза.

- Подсоединить положительный конец (+) к (зеленому ) выводу мотора, а отрицательный конец (-) к (синему) выводу мотора и прогнать шток до крайнего нижнего положения.

- Повторно проверить уровень жидкости и, если требуется, долить; затем повторять цикл до тех пор, пока уровень жидкости не будет заподлицо с нижним краем заправочного отверстия.

# Установка гидросистемы

1. Смазать нижний шарнирный палец, монтажные отверстия смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant.

2. Вставить конец нижнего шарнирного пальца в  свое отверстие и спозиционировать (прежде сохраненный) нижний посадочный штифт в  свое посадочное гнездо.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Нижний шарнирный палец

b – Нижний посадочный штифт

3. Поставить узел цилиндра гидросистемы (дном вперед) между транцевыми кронштейнами.

a – Узел цилиндра гидросистемы

4. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant на нижний шарнирный палец. С помощью бородка соответствующего размера вбивать нижний шарнирный палец в транцевый кронштейн и в блок гидроцилиндра до тех пор, пока он не будет заподлицо с внешней поверхностью.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Нижний шарнирный палец

5. С помощью бородка соответствующего размера вбить нижний посадочный штифт в предназначенное для него отверстие до его полной посадки.

a – Нижний посадочный штифт

6. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant на поверхность верхнего шарнирного пальца, отверстие под него и отверстие в головке штока гидроцилиндра.

95   >  Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Шарнирный палец

b – Отверстие под шарнирный палец

c – Отверстие в головке штока гидроцилиндра

7. С помощью соответствующей киянки вбивать верхний шарнирный палец в поворотный кронштейн и через отверстие в головке штока до  тех пор, пока палец не будет заподлицо с поворотным кронштейном.

a – Шарнирный палец

b – Поворотный кронштейн

c – Шток гидроцилиндра

8. Вбить трехкулачковый штифт (a) в свое отверстие до полной посадки.

a – Трехкулачковый штифт

9. Установить антикоррозийный алюминиевый анод на кронштейн резервуара, подложив кольцо наконечника «земляного» провода между кронштейном и анодом, как показано ниже.

a – Антикоррозийный анод

b – Провод «земля»

c – Кронштейн

10. Проложить кабель гидросистемы через транцевый кронштейн и обтекатель.

a – Кабель гидросистемы

11. Закрепить кабель гидросистемы хомутиком, как показано ниже.

a – Хомутик

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ПЛМ МОДЕЛИ 40/50 РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УГЛОМ НАКЛОНОМ С ПРИВОДОМ

# Оглавление

Стр.

Транцевый кронштейн 	5E-2

Регулировки гидравлического привода 	5E-4

Демонтаж ручной системы угла наклона 	5E-4

Установка ручной системы угла наклона 	5E-5

# Для заметок:

# Транцевый кронштейн

7    >   Клеевой герметик - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Транцевый кронштейн

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | .Н∙м |
| 1 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Левый борт |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 2 | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Правый борт |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 3 | 2 | Винт «барашкового» типа с откидной ручкой в сборе |  |  |  |
| 4 | 2 | Ручка |  |  |  |
| 5 | 2 | Клепка Ручная модель |  |  |  |
| 6 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 2 | Винт (с 6-гранной головкой) | 60 | 5 | 6.8 |
| 8 | 1 | Анод |  |  |  |
| 9 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт (M6 x 25) | 60 | 5 | 6.8 |
| 11 | 2 | Гайка (.500-20) | Затянуть плотно |
| 12 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт (.500-20 x 4 “) |  |  |  |
| 14 | 1 | Маркировка – Фиксатор наклона |  |  |  |
| 15 | 1 | Маркировка – Осторожно |  |  |  |
| 16 | 1 | Колпачок пальца-фиксатора наклона |  |  |  |
| 17 | 1 | Круглый штифт |  |  |  |
| 18 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 19 | 1 | Палец стопора наклона |  |  |  |
| 20 | 1 | Система угла наклона с гидроприводом |  |  |  |
| 21 | 1 | Провод |  |  |  |
| 22 | 1 | Рычаг наклона |  |  |  |
| 23 | 1 | Ручка-головка регулировки наклона Система с газовым приводом |  |  |  |
| 24 | 1 | Плечо рычага |  |  |  |
| 25 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 26 | 1 | Круглый штифт (1/8 x 3/4 “) |  |  |  |
| 27 | 1 | Приводная тяга |  |  |  |
| 28 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 29 | 1 | Анкерный палец (14мм) |  |  |  |
| 30 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 31 | 2 | Втулка Крепление системы с газовым приводом и |  |  |  |
| 32 | 2 | Шайба гидросистемы Пауэр Трим (POWER TRIM) |  |  |  |
| 33 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 34 | 2 | Винт (M10 x 40) |  |  |  |
| 35 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 36 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 37 | 1 | Палец-фиксатор наклона Без гидросистемы Пауэр Трим (POWER TRIM) |  |  |  |
| 38 | 1 | Пружина |  |  |  |

# Регулировки гидропривода

ОСТОРОЖНО

Данная система ручной регулировки угла наклона с гидравлическим приводом герметична и находится под давлением. Ни в коем случае не прокалывать, не разбирать и не подвергать воздействию нагревательных приборов или пламени.

ВАЖНО: Если в системе обнаружены загрязнения или утечки, блок заменить. Данная система с гидроприводом НЕ СОДЕРЖИТ никаких узлов и деталей, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ. При необходимости заменить.

1. Проверить регулировку кулачка ручного клапана блокировки гидросистемы. Кулачок должен свободно открываться и закрываться. При необходимости отрегулировать приводную штангу кулачка.

a – Приводная штанга

b – Рычаг ручного клапана-блокиратора гидросистемы

2. Проверить ручную систему регулировки наклона на внешние утечки жидкости. Если обнаружена течь, систему заменить.

# Демонтаж ручной системы наклона

1. Наклонить ПЛМ в полное верхнее (UP) положение и закрепить в этом положении с помощью стопорного пальца фиксации наклона.

a – Стопорный палец фиксации наклона

2. Снять 3-кулачковый штифт.

3. Выбить верхний шарнирный палец.

a – Трехкулачковый штифт

b – Верхний шарнирный палец

4. Отсоединить приводную штангу кулачкового рычага.

5. Снять палец-фиксатор наклона. Отвернуть гайки с шайбами, которыми крепится нижний шарнирный палец. Чтобы снять провод заземления, отвернуть и снять болт крепления анода. Снять нижний анкерный палец. Сохранить втулки анкерных пальцев от транцевых кронштейнов и блока регулировки наклона.

6. Снять блок регулировки наклона.

a – Палец-фиксатор наклона

b – Приводная штанга

c – Кулачковый рычаг

d - Гайка (2)

e – Болт анода и провода «земля»

f – Шарнирный палец

Установка системы регулировки наклона

1. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant на поверхность нижнего анкерного пальца и на отверстие под него. Поставить блок регулировки наклона в правильное положение. Вставить анкерный палец и втулки в отверстие анкерного пальца и в транцевые кронштейны. Насадить шайбы и наживить гайки на анкерный палец и плотно затянуть. Установить провод заземления и болт анода.

2. Установить палец-фиксатор угла наклона.

95   >  Смазка с тефлоновой присадкой -  2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a - Палец-фиксатор наклона

b – Гайка (2)

c - Болт анода и провода «земля»

d - Шарнирный палец

3. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant на поверхность верхнего шарнирного пальца, в отверстие под этот палец и в отверстие головки штока поршня-амортизатора.

4. Поставить гидроблок на место и вбивать шарнирный палец в поворотный кронштейн и через головку штока поршня-амортизатора до тех пор, пока шарнирный палец не будет заподлицо с поворотным кронштейном. Вбить 3-кулачковый штифт до полной посадки.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a - 3-кулачковый штифт

b – Верхний шарнирный палец

5. Подсоединить приводную штангу, насадив ее на кулачковый рычаг.

a – Приводная штанга

b – Кулачковый рычаг

6. Проверить регулировку ручного клапана-блокиратора гидросистемы. Кулачок должен свободно открываться и закрываться. Отрегулировать, как требуется, приводную штангу.

a – Приводная штанга

b – Рычаг ручной блокировки

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ПЛМ МОДЕЛИ 55/60 РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ

# Оглавление

Стр.

Специальный инструмент 	5F-1

Узлы и детали системы ручного наклона 	5F-2

Узлы и детали системы ручного наклона 	5F-3

Наклон (опрокидывание) вверх 	5F-5

Наклон (опрокидывание) вниз 	5F-7

Режим медленного наклона вниз

при высокой тяге гребного винта	5F-9

Удар о подводную преграду при

открытых клапанах 	5F-11

Амортизация при закрытых клапанах 	5F-13

Возврат поршня-амортизатора 	5F-15

Поиск и устранение неисправностей

в гидравлической системе 	5F-16

Демонтаж системы ручного наклона 	5F-17

Разборка системы ручного наклона 	5F-18

Демонтаж аккумулятора 	5F-18

Демонтаж поршня-амортизатора 	5F-19

Разборка поршня-амортизатора 	5F-20

Демонтаж блока клапанов 	5F-22

Демонтаж запоминающего поршня 	5F-22

Разборка блока клапанов 	5F-23

Сборка – Размещение уплотнительных

колец и сальников	5F-24

Размеры колец  в натуральную величину	5F-25

Наименование узлов и размеры их

уплотнительных колец 	5F-26

Чистка и осмотр ручной системы наклона	5F-27

Сборка ручной системы наклона 	5F-27

Установка блока клапанов 	5F-28

Сборка поршня-амортизатора 	5F-29

Установка поршня-амортизатора и

процедура заправки жидкостью 	5F-30

Инструкции 2-го способа заправки

- чертеж приспособления  	5F-32

Стравливание воздуха из системы

ручного наклона ПЛМ 	5F-33

Установка ручной системы наклона 	5F-35

Регулировка ручного клапана

блокировки гидропривода 	5F-36

# Специальный инструмент

1. Разводной ключ - Spanner Wrench Часть № 91-74951

2. Плоскогубцы для замковых колец - Lock-Ring Pliers Часть№ 91-822778A3

3. Нагревательная лампа - Heat Lamp Часть№ 91-63209

# Узлы и детали ручной системы наклона

7   >   Герметик - Loctite271 (92-809819)

95   >  Смазка с тефлоновой присадкой -  2-4-C With Teflon (92-850736A1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазать все уплотнительные кольца и сальники фирменной жидкостью, используемой для гидросистемы и рулевого управления, - Quicksilver Power Trim and Steering Fluid. Если  ее нет, можно применить автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

ПРИМЕЧАНИЕ: При обслуживании системы рекомендуется заменять все уплотнительные кольца.

# Узлы и детали ручной системы наклона

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Поршень-амортизатор со штоком в сборе |  | 45 | 61 |
|  | 1 | Поршень-амортизатор со штоком в сборе (?? Пляжный, мелководный ??) |  |  |  |
| 2 | 1 | Запоминающий поршень в сборе |  |  |  |
| 3 | 1 | Ремонтный комплект уплотнительных колец для переборки цилиндра |  |  |  |
| 4 | 2 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 5 | 1 | Цилиндр в сборе |  |  |  |
| 6 | 1 | Винт и сальник (в комплекте) |  |  |  |
| 7 | 1 | Аккумулятор в сборе (заполненный азотом) |  | 35 | 47 |
| 8 | 1 | Корпус блока клапанов в сборе |  |  |  |
| 9 | 1 | Кулачок в сборе (с винтом и шайбой) |  |  |  |
| 10 | 1 | Скоростной клапан (комплект) | 75 | 6.2 | 8.5 |
| 11 | 1 | Ремонтный комплект системы обратных клапанов | 75 | 6.2 | 8.5 |
| - | 1 | Уплотнительное кольцо (комплект) |  |  |  |
| 12 | 2 | Палец |  |  |  |
| 13 | 2 | Штифт с канавочной шейкой |  |  |  |

A - Затянуть крышку цилиндра с усилием до 45 фунт-фут. (61 Н∙м)

B - Затянуть аккумулятор с усилием до 35 фунт-фут. (47 Н∙м)

C - Затянуть скоростной клапан с усилием до 75 фунт-дюйм. (8.5 Н∙м)

D - Затянуть головку клапана быстрого наклона с усилием до 75 фунт-дюйм. (8.5 Н∙м)

E - Затянуть винт с усилием до 100 фунт-дюйм. (11 Н∙м)

F - Затянуть поршень-амортизатор с усилием до 90 фунт-фут. (122 Н∙м)

# СХЕМА ГИДРАВЛИКИ РУЧНОЙ СИСТЕМЫ УГЛА НАКЛОНА

a – Шток поршня-амортизатора

b – Торцевая крышка

c - Аккумулятор

d – Поршень аккумулятора

e – Обратный клапан аккумулятора

f – Рычаг кулачкового вала

g - Коллектор

h – Клапан быстрого наклона вниз

* - Клапан-компенсатор или клапан-уравнитель предназначен для сглаживания резких всплесков или резкого увеличения давления.

i – Клапан медленного наклона вниз

j – Клапан быстрого наклона вверх

k – Клапан-компенсатор / уравнитель *

I - Цилиндр

m – Запоминающий поршень

n – Поршень-амортизатор

o – Возвратный клапан поршня-амортизатора

p – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

НАКЛОН (ОПРОКИДЫВАНИЕ) ВВЕРХ

Когда ПЛМ опущен (находится в нижнем положении), поршень аккумулятора (d) будет находиться в верхней части аккумулятора (c) при этом давление газа будет максимальным. Для того, чтобы поднять ПЛМ, рычаг кулачкового вала (f), вращаясь, идет вниз до самого конца. Внутренний вал, соединенный с рычагом кулачкового вала, будет двигать штоки-толкатели, открывая обратный клапан (e) аккумулятора, как оба клапана быстрого наклона (h и j), так и клапан медленного наклона вниз (i). Когда оператор поднимает ПЛМ, жидкость, находящаяся под давлением внутри аккумулятора, потечет вокруг клапана медленного наклона (i) и клапана быстрого наклона (h) в гидроконтуре хода поршня вниз. Жидкость поступает в нижнюю часть гидроцилиндра наклона, толкая запоминающий поршень (m) вверх, этот поршень упрется в поршень-амортизатор (n), и тем самым выталкивает шток поршня-амортизатора вверх из цилиндра. Жидкость над поршнем-амортизатором выходит из цилиндра (l) через соединительный канал, идущий вдоль боковой стенки цилиндра и возвращается в коллектор (g). Внутри коллектора жидкость проходит мимо канавки в клапане-уравнителе (k), через клапан быстрого наклона вверх (j) и смешивается с жидкостью, которая вытекает из аккумулятора в нижнюю часть гидроцилиндра под поршень (m). Когда ПЛМ находится в правильном положении, рычаг (f) кулачкового вала, вращаясь, поднимается вверх, и штоки-толкатели позволяют обратным клапанам (e, h, i, и j) закрыться. Закрытые обратные клапаны не дают жидкости перетекать из одной части цилиндра в другую и таким образом фиксируют ПЛМ в этом положении.

a – Шток поршня-амортизатора

b – Торцевая крышка

c - Аккумулятор

d – Поршень аккумулятора

e – Обратный клапан аккумулятора

f – Рычаг кулачкового вала

g - Коллектор

h – Клапан быстрого наклона вниз

i – Клапан медленного наклона вниз

j – Клапан быстрого наклона вверх

k – Клапан-компенсатор / уравнитель * (см. стр. 5F-4)

I - Цилиндр

m – Запоминающий поршень

n – Поршень-амортизатор

o – Возвратный клапан поршня-амортизатора

p – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

НАКЛОН (ОПРОКИДЫВАНИЕ) ВНИЗ

Когда ПЛМ опрокинут (наклонен) вверх, поршень внутри поршня аккумулятора (d) будет находиться у нижней части (днища) аккумулятора (c) и давление газа будет низким. Для того чтобы опустить ПЛМ, рычаг (f) кулачкового вала, вращаясь, идет вниз, при этом внутренний кулачок заставит штоки-толкатели открыть обратный клапан (e) аккумулятора, оба клапана быстрого наклона (h и j вниз и вверх соответственно) и клапан медленного наклона вниз (i). Оператор должен нажать на обтекатель (капот) ПЛМ для того, чтобы пересилить давление внутри цилиндра. Жидкость будет выходить из нижней части цилиндра мимо клапана быстрого наклона вниз (h) и клапана медленного наклона  вниз (i). Жидкость будет течь мимо клапана (j) быстрого наклона вверх, клапана-уравнителя (k) и через соединительный канал в верхнюю часть цилиндра (l). Благодаря поршню-амортизатору (a), нижняя и верхняя полости гидроцилиндра системы наклона имеют разные объемы; лишняя жидкость из полости хода поршня вверх [вытесняемая в аккумулятор (c)] заставит внутренний поршень аккумулятора (d) сжимать газ. Когда ПЛМ находится в правильном положении, рычаг кулачкового вала, вращаясь, идет вверх; при этом штоки-толкатели позволяют обратным клапанам (e, h, i, и j) закрыться.

a – Шток поршня-амортизатора

b – Торцевая крышка

c - Аккумулятор

d – Поршень аккумулятора

e – Обратный клапан аккумулятора

f – Рычаг кулачкового вала

g - Коллектор

h – Клапан быстрого наклона вниз

i – Клапан медленного наклона вниз

j – Клапан быстрого наклона вверх

k – Клапан-компенсатор / уравнитель * (см. стр. 5F-4)

I - Цилиндр

m – Запоминающий поршень

n – Поршень-амортизатор

o – Возвратный клапан поршня-амортизатора

p – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

РЕЖИМ МЕДЛЕННОГО НАКЛОНА ВНИЗ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЯГЕ ГРЕБНОГО ВИНТА

Для того, чтобы наклонить (опрокинуть) ПЛМ вниз в условиях высокой тяге гребного винта [когда тяга гребного винта давит на поршень-амортизатор вниз, создавая более высокое давление под запоминающим поршнем (m)],  рычаг (f) кулачкового вала, вращаясь, идет немного вниз. Соединенный с рычагом внутренний вал откроет клапан  медленного наклона вниз (i), пропуская жидкость под давлением в полость вокруг вала. Более высокое давление жидкости откроет клапан  быстрого наклона вверх (j), пропуская жидкость из нижней части цилиндра в верхнюю часть над поршнем-амортизатором (n), наклоняя (опрокидывая) ПЛМ вниз. Когда внутреннее давление заставит открыться обратный клапан  (e) аккумулятора (c), в аккумулятор поступит дополнительное количество жидкости. Поступающая в аккумулятор жидкость толкает поршень (d) аккумулятора и сжимает газ.

a – Шток поршня-амортизатора

b – Торцевая крышка

c - Аккумулятор

d – Поршень аккумулятора

e – Обратный клапан аккумулятора

f – Рычаг кулачкового вала

g - Коллектор

h – Клапан быстрого наклона вниз

i – Клапан медленного наклона вниз

j – Клапан быстрого наклона вверх

k – Клапан-компенсатор / уравнитель * (см. стр. 5F-4)

I - Цилиндр

m – Запоминающий поршень

n – Поршень-амортизатор

o – Возвратный клапан поршня-амортизатора

p – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

УДАР О ПОДВОДНУЮ ПРЕГРАДУ ПРИ ОТКРЫТЫХ КЛАПАНАХ

Если во время движения лодки вперед ПЛМ ударится о подводную преграду, этот удар заставит поршень-амортизатор (a) резко выдвинутся из гидроцилиндра (l). Жидкость будет стремиться к выходу из цилиндра через соединительный канал. Резкое увеличение скорости потока жидкости соответственно увеличит давление под клапаном-уравнителем (k), заставив его сработать и закрыть канал возврата жидкости обратно в аккумулятор (c). Закрытый клапан быстрого наклона  вверх (j), закрытый клапан медленного наклона вниз (i)  и клапан быстрого наклона вниз (h) запирают жидкость в статическом состоянии внутри нижней части гидроцилиндра системы наклона. По мере выхода штока поршня-амортизатора из цилиндра, давление внутри нижней части цилиндра будет подниматься до уровня, достаточного для того, чтобы открыть клапан (p) поршня-амортизатора, который срабатывает при давлении 880-1110 фунтов на квадратный дюйм. Жидкость при этом будет поступать в полость, образующуюся между запоминающим поршнем (m) и поршнем-амортизатором (n), который вместе со своим штоком (a) отходит от запоминающего поршня.

a – Шток поршня-амортизатора

b – Торцевая крышка

c - Аккумулятор

d – Поршень аккумулятора

e – Обратный клапан аккумулятора

f – Рычаг кулачкового вала

g - Коллектор

h – Клапан быстрого наклона вниз

i – Клапан медленного наклона вниз

j – Клапан быстрого наклона вверх

k – Клапан-компенсатор / уравнитель * (см. стр. 5F-4)

I - Цилиндр

m – Запоминающий поршень

n – Поршень-амортизатор

o – Возвратный клапан поршня-амортизатора

p – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ ЗАКРЫТЫХ КЛАПАНАХ

Если во время движения лодки вперед ПЛМ ударится о подводную преграду, этот удар заставит поршень-амортизатор (a) резко выдвинутся из гидроцилиндра (l). Закрытый клапан быстрого наклона  вверх (j), закрытый клапан медленного наклона вниз (i)  и закрытый клапан быстрого наклона вниз (h) запирают жидкость в статическом состоянии внутри нижней части гидроцилиндра системы наклона. Жидкость будет стремиться к выходу из цилиндра через соединительный канал обратно в аккумулятор (c). Но закрытый клапан быстрого наклона вверх (j) не допустит такого возврата жидкости. По мере выхода штока поршня-амортизатора из цилиндра, давление внутри нижней части цилиндра будет подниматься до уровня, достаточного для того, чтобы открыть клапан (p) поршня-амортизатора, который срабатывает при давлении 880-1110 фунтов на квадратный дюйм. Жидкость при этом будет поступать в полость, образующуюся между запоминающим поршнем (m) и поршнем-амортизатором (n), который вместе со своим штоком (a) отходит от запоминающего поршня.

a – Шток поршня-амортизатора

b – Торцевая крышка

c - Аккумулятор

d – Поршень аккумулятора

e – Обратный клапан аккумулятора

f – Рычаг кулачкового вала

g - Коллектор

h – Клапан быстрого наклона вниз

i – Клапан медленного наклона вниз

j – Клапан быстрого наклона вверх

k – Клапан-компенсатор / уравнитель * (см. стр. 5F-4)

I - Цилиндр

m – Запоминающий поршень

n – Поршень-амортизатор

o – Возвратный клапан поршня-амортизатора

p – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

ВОЗВРАТ ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА

После того, когда лодка пройдет и освободится от подводной преграды, и ПЛМ вернется в рабочее положение, которое было задано до столкновения с преградой, возвратный клапан (o) поршня-амортизатора пропустит жидкость из полости между поршнем-амортизатором (n) и запоминающим поршнем (m) в верхнюю часть гидроцилиндра.

# Поиск и устранение неисправностей в гидравлической системе

Если при техобслуживании требуется разборка, смотри соответствующие инструкции по разборке и сборке ниже.

ВАЖНО: (Во время поиска и устранения неисправностей) после обнаружения загрязнений или вышедших из строя узлов и деталей рекомендуется полностью разобрать блок и заменить ВСЕ уплотнительные кольца.  Перед сборкой детали шаровых обратных клапанов и литые детали и корпуса системы необходимо прочистить специальным средством для чистки двигателей и просушить сжатым воздухом или заменить.

При обслуживании системы ручного наклона ПЛМ закрепить ПЛМ с помощью  рычага фиксатора наклона.

1. Проверить регулировку кулачка ручного клапана блокировки гидросистемы. Кулачок должен свободно открываться и закрываться. Отрегулировать приводную штангу, как требуется.

a – Приводная штанга

b – Рычаг ручного клапана-блокиратора гидросистемы

c - Аккумулятор

2. Проверить ручную систему регулировки наклона на внешние утечки жидкости. Если обнаружена течь, дефектные узлы и детали заменить.

ВАЖНО: Если обнаружены уплотнительные кольца с порезами или повреждениями, проверить поверхности машинной обработки, с которыми они соприкасались, на задиры, заусенцы или загрязнение.

3. Проверить, НЕ РАЗРЯЖЕН ЛИ аккумулятор. При регулировке наклона ПЛМ из полного положения «ВНИЗ» до полного положения «ВВЕРХ» сила тяги должна составлять от 35 до 50 фунт-футов (47-68 Н∙м). Если для указанного действия требуется сила тяги более 50 фунт-футов (68 Н∙м), заменить аккумулятор.

a – Динамометр

b – Рычаг клапана (в открытом положении)

# Демонтаж ручной системы наклона ПЛМ

ВНИМАНИЕ

При обслуживании ПЛМ во избежание случайного запуска двигателя снять капот (обтекатель) и отсоединить все провода от свечей зажигания.

ОСТОРОЖНО

В результате обслуживания или установки системы ручного наклона ПЛМ может произойти потеря давления в гидроцилиндре с поршнем-амортизатором. Если ПЛМ не находится в полном нижнем положении, такая потеря давления вызовет падение двигателя в полное нижнее положение, что потенциально может привести к травматизму или поломке двигателя. Во избежание таких последствий (травматизма и/или поломки) закрепить ПЛМ в верхнем положение с помощью рычага фиксатора наклона.

ОСТОРОЖНО

Систем ручного наклона герметична и находится под давлением.  Перед обслуживанием аккумулятор следует снимать, когда шток поршня-амортизатора полностью поднят, в противном случае может произойти выброс гидравлической жидкости.

1. Закрепить ПЛМ в полном верхнем положении с помощью рычага фиксатора наклона.

2. Снять приводную штангу.

a – Приводная штанга

b – Аккумулятор

3. Чтобы достать и снять посадочный штифт, вместо крепления с помощью рычага фиксатора наклона можно подложить деревянный брус под транцевый кронштейн. С помощью бородка соответствующего размера выбить верхний посадочный штифт вниз. Штифт сохранить.

a – Посадочный штифт

b – Деревянный брус

4. Закрепить ПЛМ фиксатором наклона и вынуть деревянный брус. С помощью бородка соответствующего размера выбить верхний шарнирный палец.

a – Шарнирный палец

b – Фиксатор наклона

5. С помощью бородка выбить нижний посадочный штифт вверх. Штифт сохранить.

a – Посадочный штифт

6. С помощью бородка соответствующего размера выбить нижний шарнирный палец.

a – Шарнирный палец

7. Наклонить узел амортизатора наклона (ВЕРХНИМ КОНЦОМ ВПЕРЕД) и вывести его из прижимного (транцевого) кронштейна. Снять узел.

a – Система ручного наклона с приводом

# Разборка ручной системы наклона

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор заряжен азотом и находится под высоким давлением. НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ. При необходимости  заменить целиком.

ОСТОРОЖНО

Данная система регулировки наклона герметична и находится под давлением. Снимать аккумулятор только тогда, когда шток поршня-амортизатора находится в полном верхнем положении.

Демонтаж аккумулятора

1. Установить блок ручного управления наклоном в тисах с мягкими губками.

2. Вывести шток поршня-амортизатора в полное верхнее положение.

3. Открыть клапан кулачкового вала (Нижнее положение).

4. Ослабить клапан-уравнитель настолько насколько необходимо, чтобы из него жидкость ТОЛЬКО капала. Дождаться, когда капание из клапана прекратится.

5. Когда капание прекратится, ослабить и снять аккумулятор.

a - Аккумулятор

b – Кулачковый рычаг

c – Винт-головка скоростного клапана

6. Если плунжер можно вдавить в аккумулятор вручную, то аккумулятор неисправен, дефектный. Заменить аккумулятор.

a - Плунжер

7. После снятия аккумулятора, снять уплотнительное кольцо, коническую пружину, стальной шарик и плунжер.

a – Коническая пружина

b – Стальной шарик

c - Плунжер

d – Уплотнительное кольцо

Демонтаж поршня-амортизатора

1. Отвинтить торцевую крышку гидроцилиндра с помощью разводного ключа со штифтами на его концах . Размер штифтов - [1/4“ диам. x 5/16“ длина штифтов].

2. Вынуть поршень-амортизатор вместе со штоком из цилиндра.

# Разборка поршня-амортизатора

ПРИМЕЧАНИЕ: Единственными деталями  поршня-амортизатора, которые подлежат обслуживанию, являются уплотнительные кольца и грязесъемное кольцо. Если поршень требует какого-либо другого ремонта, заменить весь узел поршня целиком.

a – Торцевая крышка

b – Уплотнительное кольцо (2)

c – Грязесъемное кольцо

1. Положить поршень со штоком на чистую поверхность рабочего верстака.

2. Отвернуть три (3) винта и снять прижимную пластину с торца поршня-амортизатора.

a - Винт (3)

b – Торцевая прижимная пластина

c – Поршень-амортизатор со штоком

3.	Снять детали обратного шарового клапана с поршня.

4.	Снять уплотнительное кольцо.

a - Пружина (5)

b - Седло (5)

c - Шарик (5)

d – Уплотнительное кольцо

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения поршня при его демонтаже применять разводной ключ со штифтами на концах. Размер штифтов - 1/4“ (диам.) x 5/16“ (длина штифтов).

5. Установить поршень в тисы с мягкими губками и подогреть поршень паяльной лампой (Часть №91-63209) для того, чтобы ослабить крепление поршня.

6. Ослабить поршень с помощью разводного ключа со штифтами размером [1/4“ x 5/16“ (6.4мм x 8мм)].

7. Остудить поршень. Снять поршень со штока.

a – Разводной ключ

b – Поршень со штоком

8. Осмотреть обратный клапан на загрязнение. Если есть загрязнение, прочистить. Если загрязнение не поддается чистке, поршень заменить целиком.

9. Прочистить поршень и его детали сжатым воздухом.

10. Снять внутреннее уплотнительное кольцо.

a – Поршень-амортизатор

b – Уплотнительное кольцо

11. Отвернуть торцевую крышку цилиндра со штока поршня.

12. Осмотреть и проверить поршень и шток. Если грязесъемное кольцо (расположенное в торцевой крышке) не обеспечивает удаление загрязнений, кольцо заменить.

13. Положить торцевую крышку на чистую поверхность рабочего стола.

14. Снять грязесъемное кольцо, внутреннее и внешнее уплотнительные кольца.

a – Грязесъемное кольцо штока

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

c – Внешнее уплотнительное кольцо

Демонтаж блока клапанов

1. Для того, чтобы отделить блок клапанов, отвернуть два винта на цилиндре поршня-амортизатора.

a - Винт

b – Блок клапанов

c – Цилиндр поршня-амортизатора

2. Снять уплотнительные кольца и посадочные штифты.

a – Уплотнительное кольцо (2)

b – Посадочный штифт (2)

Демонтаж запоминающего поршня

1. Снять и вынуть из цилиндра запоминающий поршень одним из двух указанных способов:

a. С помощью плоскогубцев для замковых колец.

b. Продуть центральное отверстие под уплотнительное кольцо сжатым воздухом.

ОСТОРОЖНО

При продувании сжатым воздухом чашечка запоминающего поршня может вылететь с большой скоростью. При продувании сжатым воздухом держать цилиндр, как показано ниже Невыполнение этого требования может привести к травматизму.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направлять цилиндр отверстием вниз и от себя. Чтобы не повредить поршень, подложить под него чистую тряпочку. Внимание: При продувании будет вытекать и жидкость.

a – Воздушный шланг с наконечником

b – Выходное отверстие запоминающего поршня

c – Чистая тряпочка

2. Снять с запоминающего поршня уплотнительное кольцо.

a – Уплотнительное кольцо

b – Запоминающий поршень

# Разборка блока клапанов

1. Снять заглушку (пробку) обратного клапана и его детали.

2. Отвернуть и снять винты-головки клапанов управления гидравлической жидкостью и их детали.

a – Винт-головка гидравлического клапана (2)

b – Заглушка обратного клапана или узел винтов-

головок

3. Снять блок клапана-уравнителя.

a - Катушечка

b - Пружина

c – Уплотнительное кольцо

d – Винт-головка

4. Отвернуть винт и снять кулачковый узел.

a – Разделительная втулка

b – Держатель втулки

c - Винт

d – Сальник кулачкового вала

e – Кулачок

# Сборка – Размещение уплотнительных колец и сальников в разных узлах системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазать все кольца гидравлической жидкостью для гидросистемы Quicksilver Power Trim Fluid and Steering Fluid. Если нет, использовать автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

ПРИМЕЧАНИЕ: При обслуживании системы регулировки наклона рекомендуется заменять все уплотнительные кольца.

# Размеры уплотнительных колец в натуральную величину

КОЛЬЦА ПОКАЗАНЫ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. ID – Внутр. диам. OD – Внеш. диам.

# Наименование узлов и размеры их уплотнительных колец

| Кольцо | Наименование | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грязесъемное кольцо |  |
| 2 | Крышка цилиндра, внутрен. | 0.671 “ (17.04 мм) | 0.949 “ (24.10 мм) | 0.139 “ (3.53 мм) |
| 3 | Крышка цилиндра | 1.864 “ (47.34 мм) | 2.004 “ (50.90 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 4 | Поршень-амортизатор | 1.6 “ (40.64 мм) | 2.02 “ (53.086 мм) | 0.21 “ (5.334 мм) |
| 5 | Болт поршня | 0.676 “ (17.17 мм) | .816 “ (20.726мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 6(2) | Стык коллектора | 0.208 “ (5.283 мм) | 0.348 “ (8.839 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 7 | Клапан медленного наклона | 0.114 “ (2.90 мм) | 0.254 “ (6.451 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 8(2) | Винт-головка | 0.489 “ (12.42 мм) | 0.629 “ (15.97 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 9 | Аккумулятор | 2.114 “ (53.69 мм) | 2.254 “ (57.25 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 10 | Сальник-манжетка |  |
| 11 | Кулачковый вал | 0.301 “ (7.645 мм) | 0.441 “ (11.20 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 12 | Кольцо, подкладное |  |
| 13 | Клапан-уравнитель | 0.301 “ (7.645 мм) | 0.441 “ (11.20 мм) | 0.07 “ (1.78 мм) |
| 14 | Запоминающий поршень | 1.6 “ (40.64 мм) | 2.02 “ (53.086 мм) | 0.21 “ (5.334 мм) |

# Чистка и осмотр системы ручного наклона ПЛМ

1. Все уплотнительные кольца, которые были сняты во время разборки, рекомендуется заменить.

2. Прочистить детали, фильтр и седла обратных клапанов с помощью средства для чистики двигателя и просушить сжатым воздухом. Тканевые тряпки или ветошь для чистки НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

3. Для обеспечения длительного срока службы уплотнительных колец осмотреть и проверить все поверхности машинной обработки на заусенцы, задиры  или царапины.

4. Осмотреть и проверить поршень-амортизатор со штоком. Если грязесъемное кольцо (расположенное в крышке) не обеспечивает чистку штока во время работы, кольцо заменить.

# Сборка системы ручного наклона ПЛМ

ВАЖНО: Детали должны быть свободны от загрязнений и тканевой пыли. Даже абсолютно незначительное загрязнение может привести к неправильной работе системы.

Во время сборки смазать все уплотнительные кольца фирменной гидравлической жидкостью, используемой для системы Пауэр Трим и рулевой колонки (Quicksilver Power Trim and Steering Fluid). Если ее нет, заменить автомобильной трансмиссионной жидкостью (ATF).

СБОРКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА

ВАЖНО: Уплотнительное кольцо кулачкового вала должно быть смазано смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C with Teflon.

1. Установить на кулачок смазанное уплотнительное кольцо и подкладной сальник.

2. Установить сальник вала в блок клапанов, при этом контактные кромки сальника должна смотреть наружу.

3. Установить узел кулачкового вала в блок клапанов.

4. Закрепить кулачковый вал на месте с помощью разделителя (изолятора), держателя разделительной втулки и винта. Плотно затянуть винт.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Разделительная втулка

b - Держатель

c – Винт

d – Сальник вала

e – Уплотнительное кольцо

f – Подкладной сальник

g – Кулачок

СБОРКА КЛАПАНА В КОРПУС

1. Установить в корпус блока клапанов смазанное уплотнительное кольцо, плунжер, стальной шарик и коническую пружину.

a – Коническая пружина

b – Стальной шарик

c - Плунжер

d – Уплотнительное кольцо

СБОРКА СКОРОСТНОГО КЛАПАНА

1. Установить в блок клапанов катушечку, пружину, смазанное уплотнительное кольцо и ввернуть винт-головку (клапана-уравнителя) в блок клапанов.

2. Затянуть винт-головку с усилием до 75 фунт-дюйм. (8.5 Н∙м).

a - Катушечка

b - Пружина

c – Уплотнительное кольцо

d – Винт-головка. Затянуть с усилием до 75 фунт-

дюймов (8.5 Н∙м)

СБОРКА ДЕРЖАТЕЛЯ ОБРАТНОГО КЛАПАН

1. Установить в блок клапанов плунжер, пружину (большего диаметра), шарик, пружину (меньшего диаметра)  и винт-головку.

a - Плунжер

b – Пружина (большего диаметра)

c - Шарик

d – Пружина (меньшего диаметра)

e – Винт-головка

СБОРКА КЛАПАННЫХ ГОЛОВОК

1. Установить плунжер, стальной шарик, пружину, смазанное уплотнительное кольцо и винт-головку. Затянуть винты-головки с усилием до 75 фунт-дюйм. (8.5 Н∙м).

a - Плунжер (2)

b – Стальной шарик (2)

c - Пружина (2)

d – Уплотнительное кольцо (2)

e – Винт-головка (2). Затянуть с усилием до

75 фунт-дюйм. (8.5 Н∙м)

Установка блока клапанов

1. Установить смазанные уплотнительные кольца и посадочные штифты.

a – Уплотнительное кольцо (2)

b – Посадочный штифт (2)

2. Установить блок клапанов на цилиндр поршня-амортизатора. Вставить винты в цилиндр поршня-амортизатора и  затянуть с усилием до 100 фунт-дюйм. (11 Н∙м).

a – Блок клапанов

b – Винт (2). Затянуть с усилием до 100 фунт-

дюйм. (11 Н∙м)

c – Цилиндр поршня-амортизатора

Сборка поршня-амортизатора

1. Установить смазанные уплотнительные кольца на торцевую крышку.

2. Установить грязесъемное кольцо.

a – Грязесъемное кольцо штока

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

c - Внешнее уплотнительное кольцо

3. Установить смазанные уплотнительные кольца на поршень-амортизатор.

a – Поршень-амортизатор

b – Уплотнительное кольцо

c - Уплотнительное кольцо

4. Зажать шток поршня в тисках с мягкими губками, как показано ниже.

5. Насадить торцевую крышку цилиндра на шток, как показано ниже.

ВНИМАНИЕ

При установке поршня-амортизатора во избежание повреждения поршня использовать разводной ключ со штифтами на концах. Размер штифтов - 1/4“ x 5/16“ [(6.4 мм (Диаметр) x 8 мм (Длина)].

6. Нанести на резьбу штока поршня-амортизатора герметик Сорта «А» Loctite Grade "A" (271).

7. Установить поршень-амортизатор.

8. Надежно затянуть поршень с помощью разводного ключа со штифтами на концах. Размер штифтов - 1/4“ x 5/16“ [(6.4 мм (Диаметр) x 8 мм (Длина)]. Если используется ключ с тарированным усилием, то затянуть с усилием до 90 фунт-фут. (122 Н∙м).

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a – Разводной ключ

b – Поршень-амортизатор. Затянуть с усилием до

90 фунт-фут. (122 Н∙м)

9. Установить шарик, седло и пружину (пять комплектов) на поршень-амортизатор.

10. Закрепить всю сборку с помощью прижимной торцевой пластины. Затянуть винты с усилием до 35 фунт-дюймов (3.9 Н∙м).

11. Снять поршень из тисков.

a – Винт (3) Затянуть винты с усилием до 35 фунт-

дюймов (3.9 Н∙м)

b – Прижимная пластина

c - Пружина (5)

d - Седло (5)

e - Шарик (5)

Установка поршня-амортизатора и процедура заправки жидкостью

ПРИМЕЧАНИЕ: Заправка жидкостью может быть выполнена двумя способами. Первый способ легче и занимает меньше времени.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ ЗАПРАВКИ

1. Зажать цилиндр гидроблока в тисах с мягкими губками.

2. Закрыть кулачковый рычаг коллектора (т.е. установить его в верхнее положение (UP)). Залить в цилиндр и коллектор до самого верха фирменную жидкость Quicksilver Power Trim/Steering Fluid, используемую в системе Пауэр Трим и рулевой колонке, или автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF). Дать время на выход всех воздушных пузырьков.

3. Установить смазанное уплотнительное кольцо на запоминающий поршень.

4. С помощью плоскогубцев для замковых колец (Часть №91-822778A3) установить запоминающий поршень в верхней части цилиндра. Затем открыть кулачковый рычаг (т.е. в нижнее положение (DOWN)) и протолкнуть запоминающий поршень вниз чуть ниже резьбовой части цилиндра. Закрыть кулачковый рычаг (т.е. в верхнее положение (UP)).

5. Опять долить жидкость до самого верха цилиндра и установить поршень-амортизатор сверху запоминающего поршня. Открыть кулачковый рычаг (т.е. в нижнее положение (DOWN)) и протолкнуть поршень-амортизатор вниз до уровня на 1/8" ниже резьбовой части цилиндра. Закрыть кулачковый рычаг (т.е. в верхнее положение (UP)).

6. Залить жидкость сверху поршня-амортизатора до верха цилиндра. Открыть кулачковый рычаг (т.е. в нижнее положение (DOWN)) и завернуть торцевую крышку цилиндра.

7. Надежно затянуть торцевую крышку с помощью разводного ключа со штифтами на концах. Размер штифтов - 1/4“ x 5/16“ [(6.4 мм (Диаметр) x 8 мм (Длина)]. Если используется ключ с тарированным усилием, то затянуть с усилием до 45 фунт-фут. (61.0 Н∙м). Закрыть кулачковый рычаг (т.е. в верхнее положение (UP)).

8. Открыть и закрыть кулачковый рычаг, следя за тем, чтобы воздушные пузырьки вышли из отверстия шарового обратного клапана аккумулятора. Когда выход воздушных пузырьков прекратится, залить жидкость в отверстие аккумулятора до самого верха. Смазать резьбы на аккумуляторе и отверстии смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C with Teflon. Наживить аккумулятор на резьбу и открыть кулачковый рычаг (т.е. в нижнее положение (DOWN)). Затянуть аккумулятор с усилием до 35 фунт-фут. (47 Н∙м).

a - Аккумулятор

b – Кулачковый рычаг  (в нижнем положении (Down))

ПРИМЕЧАНИЕ: Если процедура заправки жидкостью выполнена правильно, то повернуть шток гидроцилиндра вручную должно быть трудно.

Инструкции 2-го способа заправки жидкостью

Чертеж приспособления

Стравливание воздуха из системы ручного наклона ПЛМ

ВАЖНО: Во время стравливания воздуха из системы ручного наклона необходимо давать время на выход всех воздушных пузырьков в промежутках между каждым ходом поршня.

1. При поршне-амортизаторе в самое верхнем положении и открытом (обращенным вниз) кулачковом рычаге коллектора закрепить систему в приспособлении с подставленной под нее емкостью (можно использовать банку типоразмера №10 или 3-фунтовую банку из под кофе).

2. Залить в банку почти до самого края фирменную жидкость, используемую для системы Пауэр Трим и рулевой колонки (Quicksilver Power Trim and Steering Fluid). Если ее нет, можно взять автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF).

ВАЖНО: Во время стравливания воздуха уровень жидкости должен оставаться выше отверстия аккумулятора.

a - Приспособление

b – Система наклона ПЛМ

c – Емкость (банка)

d – Кулачковый рычаг

e – Отверстие аккумулятора

3. Сливать жидкость их блока, медленно нажимая на шток вниз (18-20 секунд на один ход поршня) до тех пор, пока поршень не упрется в основание. Подождать, пока все воздушные пузырьки выйдут из основания аккумулятора.

4.	Для хода поршня вверх медленно вытянуть поршень вверх, так, чтобы он был на расстоянии  3 дюймов (76 мм) от основания.

5.	Подождать выхода всех пузырьков из основания аккумулятора.

6. Медленно выполнить цикл 5-8 раз (ход поршня вниз и вверх считать за один цикл) короткими ходами поршня на 3“ (76 мм) от основания, давая всем воздушным пузырькам выйти из системы при каждом ходе поршня.

7. Дать блоку отстояться в течение пяти (5) минут, затем продолжить циклы, выполнив их еще 2-3 раза короткими ходами поршня. Теперь из отверстия аккумулятора воздушные пузырьки выходить не должны.

8. Поддерживая уровень жидкости в емкости (банке) значительно выше отверстия аккумулятора, медленно вытянуть шток в полное верхнее положение.

9. Установить аккумулятор, следя за тем, чтобы в систему не попали воздушные пузырьки.

10. Затянуть аккумулятор. На этот раз плотно.

11. При открытом кулачковом рычаге (обращенном вниз) вынуть блок из жидкости и закрепить его в тисках с мягкими губками.  Затянуть аккумулятор с усилием до 35 фунт-футов (47 Н∙м).

Установка ручной системы наклона

1. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant на отверстие нижнего шарнирного пальца и на поверхность пальца.

2. Наживить нижний шарнирный палец в соответствующее отверстие и вставить (сохраненный при разборке) нижний посадочный штифт в свое отверстие.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Нижний шарнирный палец

b – Нижний посадочный штифт

3. Поставить на свое место блок системы ручного наклона нижней частью вперед. Подсоединить приводную штангу клапана-блокиратора.

a – Блок системы ручного наклона

4. С помощью бородка соответствующего размера вбивать нижний шарнирный палец в отверстия транцевого прижимного кронштейна и блока системы наклона до тех пор, пока он не будет заподлицо с внешней поверхностью.

a - Нижний шарнирный палец

5. С помощью бородка вбить нижний посадочный штифт до его полной посадки на место.

a – Нижний посадочный штифт

6. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant на поверхность верхнего шарнирного пальца, его соответствующего отверстия и отверстия головки штока поршня-амортизатора.

95   >   Смазка с тефлоном 2-4-C w/Teflon

(92-850736A1)

a – Шарнирный палец

b – Отверстие шарнирного пальца

c – Отверстие в головке штока поршня-амортизатора

7. С помощью киянки вбивать верхний шарнирный палец в отверстия поворотного кронштейна и штока поршня-амортизатора до тех пор, пока он не будет заподлицо с поворотным кронштейном.

a – Шарнирный палей

b – Поворотный кронштейн

c – Шток поршня-амортизатора

8. Вбить верхний посадочный штифт (a) в свое отверстие до полной посадки.

a – Посадочный штифт

9. Проверить регулировку кулачка ручного клапана-блокиратора. Кулачок должен свободно открываться и закрываться. Отрегулировать приводную штангу, как требуется.

Регулировка ручного клапана

блокировки гидропривода

1. При ПЛМ в полном верхнем положении продвинуть рычаг фиксатора наклона вперед.

2. Поднять кулачковый рычаг (с приводной штангой) в полное верхнее положение.

a – Рычаг фиксатора наклона

b – Кулачковый рычаг

c – Приводная штанга

3. Конец приводной штанги должен защелкиваться на шариковой головке рычага фиксатора наклона, не смещая при этом  ни рычаг фиксатора наклона, ни кулачковый рычаг.

НИЖНИЙ БЛОК

НИЖНИЙ БЛОК МОДЕЛИ 40/50

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики 	6A-1

Специальный инструмент 	6A-2

Коробка шестерен (Торсионный вал)

(Модель 40/50) 	6A-4

Коробка шестерен (Вал гребного винта)

(Модель 40/50) 	6A-6

Общие рекомендации по

техобслуживанию	6A-8

Подшипники 	6A-8

Сальники 	6A-8

Дренаж и проверка шестеренного масла 	6A-9

Демонтаж гребного винта	6A-9

Демонтаж коробки шестерен 	6A-10

Разборка 	6A-11

Водяной насос 	6A-11

Сальники водяного насоса 	6A-14

Осмотр и проверка 	6A-15

Верхний подшипник торсионного вала 	6A-15

Подшипник ведущей шестерни 	6A-15

Ведущая шестерня 	6A-15

Шестерня переднего хода 	6A-16

Вал переключения передач 	6A-17

Разборка вала гребного винта 	6A-18

Осмотр вала гребного винта и

несущего корпуса 	6A-18

Сцепление 	6A-18

Кулачковый копир / толкатель 	6A-18

Шестерня заднего хода 	6A-19

Подшипник шестерни заднего хода 	6A-19

Несущий корпус подшипника 	6A-20

Сборка коробки шестерен 	6A-21

Вал переключения передач 	6A-22

Обойма подшипника ведущей

шестерни 	6A-22

Шестерня переднего хода 	6A-23

Блок ведущей шестерни и

торсионного вала 	6A-23

Вал гребного винта 	6A-24

Несущий корпус подшипника 	6A-25

Водяной насос 	6A-26

Опрессовка коробки шестерен 	6A-27

Установка коробки шестерен 	6A-27

Заправка коробки шестерен маслом 	6A-27

Стыковка кожухов коробки шестерен

и торсионного вала 	6A-28

Регулировка и замена триммера	6A-29

Установка гребного винта 	6A-30

# Технические характеристики

|  | Передаточное число | 1.83:1 |
| --- | --- | --- |
|  | Объем коробки шестерен | 14.9 жид. унц. (440 мл) |
|  | Тип масла | Шестеренное масло - Quicksilver Gear Lube-Premium Blend |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Количество зубьев | 22 геликоидальная / коническая |
|  | Ведущая шестерня |  |
|  | Количество зубьев | 12 геликоидальная / коническая |
|  | Высота ведущей шестерни | Не регулируется |
|  | Мертвый ход / люфт шестерни переднего хода | Не регулируется |
| КОРОБКА | Мертвый ход / люфт шестерни заднего хода | Не регулируется |
| ШЕСТЕРЕН | Давление воды |  |
| (ПЕРЕДАЧ) | с терморегулятором |  |
|  | при холостом ходе | 0.5-1.5 ф/квд *** (3-10 кПа) при 750 об/мин |
|  | при ПОДЗ ** | 5-7 ф/квд *** (34-48 кПа) при 5000 об/мин |
|  | без терморегулятора |  |
|  | при холостом ходе | 0-1 ф/квд *** (0-6 кПа) при 750 об/мин |
|  | при ПОДЗ ** | 5-7 ф/квд *** (34-48 кПа) при 5000 об/мин |
|  | Опрессовка | 10-12 ф/квд *** (68-83 кПа) |
|  |  | В ТЕЧЕНИЕ 5 минут |

** - ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

*** - ф/квд – фунтов на квадратный дюйм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заправкой коробки шестерен маслом подать давление воздуха 10-12 ф/квд на  вентиляционное отверстие. Опрессовать. Давление не должно падать в течение 5 минут при одновременной продольно-осевой нагрузке, равной 2-3 фунтам, на торец вала переключения передач.

# Специальный инструмент

1. Подшипник - Bearing 31-85560

2. Выколотка - Driver 91-13779

3. Инструмент для демонтажа и установки подшипников / съемник подшипников - Bearing Puller & Installation Tool 91-31229A7

a. Гайка 11-24156

b. Шайба - Washer (2 шт.) 12-34961

c. Пластина 91-29310

d. Вал / стержень резьбовой - Shaft 91-31229

4. Съемник подшипников - Bearing Puller Tool 91-27780

5. Оправка - Mandrel 91-36571

6. Зажим универсального съемника - Universal Puller Plate 91-37241

7. Головка - Driver Head 91-37312

8. Головка - Driver 91-817011

9. Штанга-удлинитель - Driver Rod 91-37323

10. Шлицевая головка для фиксации торсионного вала - Drive Shaft Holding Tool 91-825196

11. Оправка - Mandrel 91-825197

12. Головка - Driver 91-817007

13. Оправка - Mandrel 91-825198

14. Направляющий диск-центратор - Pilot 91-825199

15. Пружинный крюк-съемник - Spring Hook 91-825200A1

16. Головка - Driver 91-826872

17. Манометр / Прибор контроля герметичности - Leakage Tester FT8950

# Коробка шестерен (Торсионный вал)(Модель 40/50)

7    >   Герметик, клеевой - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

74   >   Герметик - Loctite "405" (Приобретать по месту жительства)

87   >   Смазка, шестеренная,  для тяжелых режимов работы - Super Duty Gear Lubricant (92-13783A24)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Коробка шестерен (Торсионный вал)(Модель 40/50)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Короткая |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Длинная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| 1 | 1 | Коробка шестерен (Базовая - черная) |  |  |  |
|  | 1 | Коробка шестерен (Базовая - серая) |  |  |  |
| 2 | 1 | Сальник с пластиной (Комплект) |  |  |  |
| 3 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 4 | 1 | Винт (.375-16 x .25) | 55 | 4.8 | 6.2 |
| 5 | 1 | Шайба, сальниковая / уплотнительная |  |  |  |
| 6 | 1 | Дренажный винт-крышка (с магнитом) | 55 | 4.8 | 6.2 |
| 7 | 1 | Шайба, сальниковая / уплотнительная |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка |  | 50 | 67.8 |
| 9 | 1 | Ведущая шестерня (12 зубьев) |  |  |  |
| 10 | 1 | Роликовый подшипник в сборе |  |  |  |
| 11 | 1 | Обойма (чашечка обоймы) |  |  |  |
| 12 | 4 | Винт (M6 x 16) | 60 | 5 | 6.8 |
| 13 | 1 | Водяной насос в сборе |  |  |  |
| 14 | 1 | Сальник водяного патрубка |  |  |  |
| 15 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 17 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 18 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 19 | 1 | Прокладка, нижняя |  |  |  |
| 20 | 1 | Планшайба / лицевая пластина |  |  |  |
| 21 | 1 | Колесо водяного насоса |  |  |  |
| 22 | 1 | Основание водяного насоса в сборе |  |  |  |
| 23 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 24 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 25 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 26 | 1 | Шариковый подшипник |  |  |  |
| 27 | 1 | Торсионный вал (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Торсионный вал (Длинный) |  |  |  |
| 28 | 1 | Гайка (Входит в состав Части №35) |  |  |  |
| 29 | 1 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 30 | 1 | Башмак вала переключения передач |  |  |  |
| 31 | 1 | Втулка-держатель вала переключения передач |  |  |  |
| 32 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 33 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 34 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 1 | Вал переключения передач (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Вал переключения передач (Длинный) |  |  |  |
| 36 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 37 | 1 | Круглый штифт / палец |  |  |  |
| 38 | 1 | Кулачок вала передач |  |  |  |
| 39 | 1 | Палец / штифт |  |  |  |

# Коробка шестерен (Вал гребного винта)(Модель 40/50)

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

87   >   Смазка, шестеренная, для тяжелых режимов работы - Super Duty Gear Lubricant (92-850737A1)

94   >   Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease (92-850735A1)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Коробка шестерен (Вал гребного винта)(Модель 40/50)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Короткая |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Длинная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| 1 | 1 | Коробка шестерен (Базовая – черная) |  |  |  |
|  | 1 | Коробка шестерен (Базовая- серая) |  |  |  |
| 40 | 2 | Посадочный штифт / шип |  |  |  |
| 41 | 1 | Прокладка водяного патрубка |  |  |  |
| 42 | 1 | Патрубок |  |  |  |
| 43 | 1 | Заглушка , резиновая |  |  |  |
| 44 | 1 | Ситечко впускного водяного патрубка |  |  |  |
| 45 | 1 | Триммер |  |  |  |
| 46 | 1 | Винт (M8 x 20) | 186 | 15.5 | 20.1 |
| 47 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 48 | 1 | Шестерня переднего хода в сборе (22 зуба) |  |  |  |
| 49 | 1 | Роликовый подшипник в сборе |  |  |  |
| 50 | 1 | Сепаратор (конический) |  |  |  |
| 51 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 52 | 1 | Копир кулачка / кулачковый толкатель |  |  |  |
| 53 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 54 | 1 | Штифт, поперечный |  |  |  |
| 55 | 1 | Муфта сцепления |  |  |  |
| 56 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 57 | 1 | Вал гребного винта |  |  |  |
| 58 | 1 | Шестерня заднего хода (22 зуба) |  |  |  |
| 59 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 60 | 1 | Несущий корпус подшипника |  |  |  |
| 61 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 62 | 1 | Игольчатый подшипник |  |  |  |
| 63 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 64 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 65 | 2 | Шайба |  |  |  |
|  | 2 | Шайба (Ставит с резьбовым вкладышем) |  |  |  |
| 66 | 2 | Винт (M8 x 25, торцевой крышки) | 198 | 16.5 | 22.4 |
|  | 2 | Винт (M8 x 30) (Ставит с резьбовым вкладышем) | 225 | 18.8 | 25.4 |
| 67 | 2 | Резьбовой вкладыш |  |  |  |
| 68 | 1 | Маркировка - 1.83:1 (12 x 22) |  |  |  |
| 69 | 1 | Упорная втулка / ступица |  |  |  |
| 70 | 1 | Гайка гребного винта |  | 55 | 74.6 |
| 71 | 1 | Шайба с контрящими усиками |  |  |  |
| 72 | 4 | Винт |  | 40 | 54.2 |
| 73 | 4 | Шайба |  |  |  |

# Общие рекомендации по техобслуживанию

Существует не один способ «демонтажа, разборки» и «монтажа, сборки» конкретных частей, узлов и деталей ПЛМ; в связи с этим перед ремонтом рекомендуется внимательно прочитать всю процедуру полностью.

ВАЖНО: Перед проведением любых ремонтных работ  обязательно прочитать нижеследующее.

Во многих случаях разборка какого-либо узла или блока может являться  необязательной до тех пор, пока при чистке и осмотре не будет выявлено и установлено, что такая разборка необходима для замены одной или нескольких деталей.

Порядок процедуры техобслуживания представляет собой типовую последовательность разборки с последующей сборкой.

Если в описании не указано иное, то все резьбовые части деталей по умолчанию имеют правостороннюю резьбу (ПР).

При необходимости применения тисков, прессов, молотков и т.п. использовать мягкие металлические губки (напр. медь) или другие подобные средства для защиты деталей и их частей от повреждения.  При запрессовке или выпрессовке подшипников применять соответствующие оправки, которые будут соприкасаться только с торцевой поверхностью подшипниковых обойм.

При применении сжатого воздуха для просушки частей, узлов и деталей обязательно убедиться в том, что в линии сжатого воздуха нет воды.

Подшипники

Все подшипники должны чиститься, осматриваться и проверяться. Чистку производить растворителем; сушку - сжатым воздухом. Воздух направлять так, чтобы он проходил через подшипник, НЕ ВЫЗЫВАЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, т.к. при недостатке или отсутствии смазки их  трущиеся поверхности могут поцарапаться. После чистки смазывать подшипники шестеренной смазкой типа Quicksilver Gear Lubricant. До осмотра  и проверки наружные конические обоймы / чашечки / кольца подшипников НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазывать  только после осмотра.

Осмотреть и проверить все подшипники  на шероховатость, заедание и боковой износ обойм, при этом подшипник следует держать за внешнюю обойму.  При проверке конических подшипников определить состояние роликов и внутренней обоймы путем проверки наружной обоймы / чашечки / кольца на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или изменение цвета (цвета побежалости) от перегрева. Замену конического подшипника и обоймы всегда производить только в комплекте, а не по отдельности.

Проверить коробку шестерен на такие подшипниковые обоймы, которые во время работы проворачивались в своих посадочных местах. Если обойма или обоймы проворачивались, то коробку шестерен необходимо заменить.

Состояние роликовых подшипников определяется путем осмотра поверхности вала, который опирается на этот подшипник. Проверить поверхность вала на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или цвета побежалости от перегрева. Если такое обнаружено, вал и подшипник необходимо заменить.

Сальники

Замену всех сальников, уплотнительных и сальниковых колец и элементов считать нормальной процедурой техобслуживания: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА всех уплотнительных колец и масляных сальников независимо от их внешнего состояния. Для предотвращения утечек вокруг  сальников наносить герметик типа Loctite 271 на внешнюю  поверхность (по всему диаметру) всех сальников в металлических корпусах. При использовании герметика типа Loctite на сальниках или резьбах их поверхности должны быть предварительно очищены и просушены. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на все уплотнительные кольца и на внутреннюю поверхность (по всему диаметру) масляных сальников. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на внешние поверхности несущего корпуса подшипника.

# Дренаж и проверка шестеренного масла

ОСТОРОЖНО

Если коробка передач не снята с ПЛМ, то перед работой с гребным винтом и рядом с ним отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- При нормальном рабочем положении коробки шестерен (передач) подставить под коробку чистый поддон и отвинтить  вентиляционную пробку и пробку с заправочно-дренажного отверстия (с их уплотнительными прокладками).

a – Вентиляционная пробка с шайбой

b – Заправочно-дренажная пробка с шайбой

- Проверить шестеренное масло на наличие в нем металлических частиц (на масле будет как бы пленка «металлического налета»). Присутствие мелких металлических (порошкообразных) частиц на магните пробки указывает на нормальный износ. Металлические опилки крупного размера на магните указывают на необходимость разборки коробки шестерен и проверки ее узлов и деталей.

- Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет указывает на присутствие в нем воды. Масло, слитое из коробки, в которой при сборке использовалось специальное масло типа Special Lubricant 101, а также масло в коробке, которая в последнее время находилась в эксплуатации, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания с воздухом. Это – нормальное явление, и не следует путать его с присутствием в масле воды.

- Присутствие в масле воды указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, уплотнительных колец, прокладок и проверки узлов и деталей на повреждение.

# Демонтаж гребного винта

ОСТОРОЖНО

Если коробка не снята с ПЛМ, то во избежание случайного запуска при любых работах по демонтажу или установке гребного винта снять (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- Отогнуть усики шайбы от головки гайки.

a – Шайба с контрящими усиками

b – Гайка

- Заклинить  гребной винт деревянным брусом, как показано  на рисунке, чтобы не допустить проворачивания винта. Отвернуть гайку и снять детали гребного винта с вала.

a – Деревянный брус

# Демонтаж коробки шестерен

ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем коробки шестерен (передач) во избежание случайного запуска двигателя снять (и заизолировать) провода со свечей зажигания.

- Снять и (заизолировать) провода со свечей зажигания.

- Переключиться на нейтралку (NEUTRAL).

- Ослабить контргайку. Отвернуть крепежную гайку, чтобы отделить вал передач.

Для моделей 30/40, 40/50, FORCE 40/50

a - Контргайка

b – Крепежная гайка

Для моделей 25 (4-тактных), 45/50 (4-тактных)

a - Держатель / Фиксатор

b – Нижний прижим

- Прочертить линию отметки, показывающую совмещение триммера с корпусом коробки передач (шестерен), отвернуть и снять болт триммера вместе с шайбой.

a – Болт с шайбой

b – Линия отметки (совмещения)

- Отвернуть и снять гайку с шайбой в кармане триммера.

a – Гайка с шайбой

- Отвернуть 4 болта крепления коробки передач к кожуху торсионного вала.

a - Болты (4)

# Разборка

Водяной насос

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сальник муфты водяного патрубка остался в кожухе торсионного вала, снять сальник с кожуха и установить на крышку водяного насоса. Заделать крышку герметиком Loctite 405.

- Отвернуть и снять 4 болта крепления крышки насоса.

a - Сальник

b - Болт (4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить крышку, если толщина стальной стенки у выпускных отверстий (прорезей) составляет 0.060” (1.524мм) или менее; или если глубина канавки (канавок) (кроме сальниковой канавки лопастного колеса) в потолочной части крышки составляет более 0.030 (0.762мм).

- Снять крышку, шайбу (над лопастным колесом), лопастное колесо, шпонку и шайбу (под лопастным колесом).

- Снять прокладку под крышку, пластину основания и прокладку под основание.

a - Крышка

b – Шайба (над лопастным колесом)

с – Лопастное колесо

d - Шпонка

e - Шайба (под лопастным колесом)

f – Прокладка под крышку

g – Планшайба / основание

h – Прокладка под основание

ПРИМЕЧАНИЕ: Лопастное колесо подлежит замене, если:

- его лопасти потрескались, порваны или изношены.

- колесо до блеска стерто (имеет «глазурь») или местами поплавилось (из-за недостаточной подачи воды)

- обрезиненная часть колеса имеет отслоение резины от ступицы или втулки колеса.

- Если повреждена, снять и/или заменить пластину выхлопного отражателя.

a  – Пластина выхлопного отражателя

- Снять болты крепления несущего корпуса подшипника и шайбы с контрящими усиками или плоские шайбы. Шайбы выбросить (их повторное использование недопустимо).

a – Болты и шайбы с контрящими усиками или плоские

шайбы

b – Шайбы с усиком - Тип 2

- С помощью съемника Puller (91-27780) снять узел несущего корпуса из коробки передач.

a - Съемник (91-27780)

ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже вала гребного винта копир кулачка может сместиться и упасть в коробку. Достать копир из коробки передач.

- Снять узел вала гребного винта.

a – Вал гребного винта

| Модель | Головка-фиксатор торсионного вала |
| --- | --- |
| 25, 45/50 (4-такт.) | 91-83180M |
| Force 40/50 | 91-825196 |
| 30/40, 40/50 | 91-825196 |

8. Отвернуть и снять гайку ведущей шестерни. Гайку выбросить.

a – Инструмент – головка-фиксатор торсионного вала

при его демонтаже и установке

b – Ведущая шестерня

- Снять торсионный вал и ведущую шестерню.

- Снять шестерню переднего хода.

a – Шестерня переднего хода

- Снять узел вала передач.

a – Узел вала передач

- Вставить съемник PULLER (91-825200A1) для демонтажа обоймы подшипника ведущей шестерни через коробку передач и установить его внутри обоймы ведущей шестерни. Вставить выколотку DRIVER (91-13779) в съемник через полость торсионного вала и выбить обойму.

a - Съемник (91-825200A1)

b - Выколотка (91-13779)

- С помощью съемника PULLER (91-27780) снять обойму подшипника шестерни переднего хода.

a - Обойма

b - Съемник (91-27780)

Сальники водяного насоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время разборки коробки передач все прокладки, сальники, уплотнительные кольца необходимо заменять так, как это должно производиться в ходе процедуры нормальных ремонтных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия сальников из несущего корпуса ни в коем случае НЕ применять отвертку, т.к. корпус можно повредить.

- Выпрессовать оба сальника из несущего корпуса с помощью соответствующей оправки.

a – Сальник с неопреновым ребрением

b – Сальник в металлическом корпусе

с – Несущий корпус

d – Уплотнительное кольцо

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

- Нанести герметик Loctite 271 на внешнюю  поверхность (по всему диаметру) сальника в металлическом корпусе. Впрессовывать сальник в несущий корпус до тех пор, пока оправка не сядет на несущий корпус; при этом оправку держать так, чтобы контактная кромка сальника была обращена в противоположную сторону от большого плеча оправки MANDREL (91-825197).

a – Сальник в металлическом корпусе (Контактной

кромкой вниз)

b – Оправка - Mandrel (91-825197)

- Впрессовывать сальник в несущий корпус до тех пор, пока оправка не сядет на несущий корпус, при этом контактная кромка сальника с неопреновым ребрением по внешней поверхности должна смотреть в сторону малого плеча оправки Mandrel (91-825197).

a – Сальник с неопреновым ребрением (Контактной

кромкой вверх)

b - Оправка – Mandrel (91-825197)

ПРИМЕЧАНИЕ: После впрессовки в несущий корпус на контактные кромки обоих сальников нанести тонкую пленку смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon  (92-850736A1).

- Нанести  тонкую пленку смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на новое уплотнительное кольцо и установить на несущий корпус.

95   >   Смазка с тефлоном - 2-4-C w/Teflon (92-

850736A1)

a – Уплотнительное кольцо

# Осмотр и проверка

### Верхний подшипник торсионного вала

- Осмотреть и проверить подшипник на ржавчину, шероховатость поверхностей или изменение цвета (цвета побежалости) из-за недостатка смазки.

- Если необходимость замены подшипника отсутствует, подшипник с торсионного вала НЕ СНИМАТЬ, т.к. в процессе демонтажа подшипник может быть поврежден.

- Если есть необходимость замены подшипника, поставить торсионный вал на тисы (губки тисов должны поддерживать только подшипник), при этом придерживая вал вертикально и ударяя сверху по торцу торсионного вала свинцовым молотком, выбить подшипник с вала.

a - Подшипник

- Для установки нового подшипника, навернуть на торсионный вал старую гайку от ведущей шестерни на три четверти резьбой части. Установить зажим универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) под подшипник и, придерживая вал,   давить на гайку ведущей шестерни до тех пор, пока подшипник не сядет на плечо.

a – Старая гайка (Гайка должна находиться над валом.)

b - Подшипник

c – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

Подшипник ведущей шестерни

- Осмотреть и проверить подшипник на ржавчину, шероховатость поверхностей или изменение цвета (цвета побежалости) из-за недостатка смазки.

- Если подшипник поврежден, его замену производить только вместе с обоймой.

- Если выявлено, что обойма проворачивалась в отверстии торсионного вала, корпус коробки передач обязательно заменить.

a - Подшипник

b - Обойма

Ведущая шестерня

- Осмотреть и проверить зубья шестерни на ржавчину, сколы, чрезмерный износ (края зубьев стали острыми) или поломку зубьев.

- Если зубья повреждены, проверить на повреждение также и зубья шестерен переднего и заднего хода.

- Шестерни при необходимости заменить.

Шестерня переднего хода

- Осмотреть и проверить зубья шестерни переднего хода на ржавчину, сколы, чрезмерный износ (края зубьев стали острыми) или поломку зубьев.

- Осмотреть зубья сцепления шестерни переднего хода на предмет износа. Скругленные зубья указывают на следующие недостатки:

  - Неправильную регулировку тяги переключения передач.

  - Слишком высокую скорость двигателя на холостых оборотах.

  - Слишком медленное переключение.

- Проверить поверхность вала под подшипник шестерни переднего хода гребного вала для определения состояния игольчатого подшипника шестерни переднего хода. Если цвет поверхности подшипника изменился (из-за недостатка смазки), изъеден точечной коррозией или изношен, необходимо заменить вал гребного винта и подшипник.

a – Поверхность вала под подшипник

b – Подшипник

- Для выпрессовки игольчатого подшипника из шестерни переднего хода использовать соответствующую оправку.

a – Оправка (Головка - диам. 14 мм)

b - Подшипник

- Для запрессовки нового игольчатого подшипника в шестерню переднего хода использовать головку Driver 91-826872. При запрессовке давить только на ту сторону подшипника, на которой пробит номер.

87   >   Смазка, шестеренная, для тяжелых режимов работы - Super Duty Gear Lubricant (92-850737A1)

a – Головка оправки - Driver (Часть № 91-826872)

b – Подшипник

- Проверить  конический подшипник шестерни переднего хода  и обойму на ржавчину, шероховатость или слишком большой износ (расшатанность).

- Если подшипник в нормальном для эксплуатации состоянии, с шестерни его НЕ СНИМАТЬ, т.к. в процессе демонтажа подшипник может быть поврежден.

- Если есть необходимость его замены, снять его с шестерни с помощью зажима универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) и соответствующей  оправки.

- Замену подшипника производить только вместе с  обоймой. Запрессовку подшипника на шестерню производить с помощью соответствующей оправки. При установке подшипника ДАВЛЕНИЕ  ПРИ ЗАПРЕССОВКЕ ПРОИЗВОДИТЬ  ТОЛЬКО НА ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ.

ДЕМОНТАЖ

a – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

b – Оправка - Mandrel (головка 15/16”)

УСТАНОВКА

a – Оправка (Головка – диам. 1-1/8”)

Вал переключения передач

- Проверить кулачок на износ или истирание металла. При необходимости заменить.

- Если кулачок изношен, проверить на износ кулачковый копир на конце гребного винта.

a – Кулачковый копир

b – Кулачок вала

- Проверить башмак вала передач на повреждения и износ.

- Проверить уплотнительное кольцо несущего корпуса вала переключения передач на задиры или абразивный износ. Лучше всего в процессе техобслуживания производить замену всех уплотнительных колец, сальников и прокладок независимо от их внешнего состояния.

a – Башмак

b – Уплотнительное кольцо

Разборка вала гребного винта

- Снять вал гребного винта с несущего корпуса и разобрать вал.

a – Вал гребного винта

b – Прижимная пружина

с – Муфта сцепления

d – Поперечная шпонка / штифт

e – Пружина кулачкового копира

f – Кулачковый копир

- Снять шестерню заднего хода и подшипник с несущего корпуса с помощью съемника Puller 91-27780.

a – Шестерня заднего хода и подшипник

b – Съемник (91-27780)

# Проверка гребного вала и несущего корпуса

### Муфта сцепления

- Проверить зубья и шлицы сцепления на выбоины или скругление.

- Если имеет место износ, проверить на износ соответственно зацепляющиеся шлицы и зубья шестерен переднего и заднего хода. При необходимости соответствующие детали заменить.

Кулачковый копир

- Проверить копир кулачка на износ или истирание металла.

- Если имеет место износ, проверить износ  соответствующего кулачка передачи. Если изношен, заменить.

Шестерня заднего хода

- Проверить зубья шестерни заднего хода на ржавчину, выкрашивание и слишком большой износ (кромки зубьев при этом заострены). Проверить, есть ли сломанные зубья.

- Проверить шлицы / зубья сцепления на шестерне заднего хода на износ. Скругленные зубья / шлицы указывают на следующие  недостатки:

- Неправильно отрегулирована тяга передачи.

- Слишком велика скорость двигателя на холостом ходу.

- Слишком медленное переключение передач.

Подшипник шестерни заднего хода

- Проверить подшипник на ржавчину, шероховатость или слишком большой износ (расшатанность).

- Если его состояние нормально, с шестерни его НЕ СНИМАТЬ, т.к. во время демонтажа его  можно повредить.

- Если его необходимо заменить, снять подшипник с шестерни с помощью зажима универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) и выколотки  Driver (91-37312).

- Установить новый подшипник с помощью соответствующей оправки. При ЗАПРЕССОВКЕ подшипника ОПРАВКА ДОЛЖНА УПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО В ТОРЕЦ ЕГО ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЫ.

ДЕМОНТАЖ

a - Подшипник

b – Шестерня заднего хода

с – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

d – Выколотка / головка для выпрессовки (91-37312)

УСТАНОВКА

a – Оправка - Головка диам. 1-1/4”

b - Подшипник

87   >   Смазка, шестеренная,  для тяжелых

режимов работы –  Super Duty Gear

Lubricant (92-850737A1)

Несущий корпус подшипника

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК

- Состояние несущего игольчатого подшипника можно определить проверкой поверхности его беговой дорожки на валу гребного винта.

- Если вал имеет изменение цвета (цвета побежалости) из-за недостаточной смазки или изъеден точечной коррозией, заменить подшипник и вал.

- Подшипник можно снять с помощью штанги-удлинителя Driver Rod (91-37323) и выколотки Driver (91-37312). Демонтаж подшипника также предполагает и демонтаж обоих сальников вала гребного винта.

a - Штанга-удлинитель - Driver Rod (91-37323)

b - Выколотка - Driver (91-37312)

c – Игольчатый подшипник

d - Сальники

- Нанести тонкую пленку специальной смазки Special Lubricant 101 на внешнюю поверхность по всему диаметру подшипника.

- Установить подшипник с помощью оправки Mandrel 91-817011.

- Впрессовать подшипник в несущий корпус до упора оправки в несущий корпус.

108   >   Специальная смазка - Special Lubricant

101 (92-13872A1)

a - Подшипник

b – Оправка - Mandrel (91-817011)

- Нанести герметик Loctite 271 на внешнюю поверхность по всему диаметру малого сальника.

- Впрессовать сальник в несущий корпус до упора оправки в несущий корпус, при этом КОНТАКТНАЯ КРОМКА САЛЬНИКА ДОЛЖНА СМОТРЕТЬ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ  ОТ БОЛЬШОГО ПЛЕЧА ОПРАВКИ Mandrel 91-817007.

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a - Сальник

b – Оправка  - Mandrel (91-817007)

- Нанести герметик Loctite 271 на внешнюю поверхность по всему диаметру большого сальника.

- Впрессовать сальник в несущий корпус до упора оправки в несущий корпус, при этом КОНТАКТНАЯ КРОМКА САЛЬНИКА ДОЛЖНА СМОТРЕТЬ В СТОРОНУ МАЛОГО ПЛЕЧА ОПРАВКИ Mandrel 91-817007.

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a - Сальник

b – Оправка - Mandrel (91-817007)

Примечание: Если специальный сервисный инструмент отсутствует, то для установки подшипника и сальников на правильную глубину можно воспользоваться приведенными ниже размерами.

a – Подшипник

a – Масляный сальник (Ставить контактной кромкой

вниз)

b - Масляный сальник (Ставить контактной кромкой

вверх)

- Уплотнительное  кольцо несущего корпуса подшипника необходимо проверить на задиры, царапины и абразивный износ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лучше всего при ремонте производить замену всех уплотнительных колец  и сальников независимо от состояния их внешнего вида.

- Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на уплотнительное кольцо и установить на несущий корпус.

- С помощью соответствующей оправки запрессовать узел шестерни заднего хода в несущий корпус.

95   >  Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a - Уплотнительное кольцо

b - Оправка - Mandrel (головка 3/4”)

с – Узел шестерни заднего хода

# Сборка коробки шестерен

ВАЖНО: Регулировочные прокладки для сборки шестерен коробки передач модели 30/40 отсутствуют. Их люфт и ход  не регулируется. Поэтому механик должен проверить и убедиться, что во время сборки  все обоймы подшипников правильно и плотно посажены на свои места  в коробке передач  и что все детали коробки передач находятся в хорошем рабочем состоянии. Перед установкой несущего корпуса сальника и узла водяного насоса на торсионный вал шестерню ПЕРЕДНЕГО хода необходимо неподвижно закрепить (отверткой или подобным инструментом). При установке торсионного вала слегка  поворачивать и подавать его вперед и назад. Звук легкого «щелчка» укажет на то, что между шестерней ПЕРЕДНЕГО ХОДА и ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНЕЙ есть «мертвый ход» или люфт. Если его нет, то обойма ведущей шестерни и/или обойма шестерни переднего хода посажены на свои места не полностью. Обоймы необходимо снять и проверить на загрязнение. После устранения причины поставить обоймы на место и проверить «мертвый ход» / люфт. Если его все равно нет, заменить коробку передач.

Сборка вала переключения передач

- Нанести смазку с тефлоном 2-4-C w/Teflon на новые  уплотнительные кольца и установить их на вал переключения передач и несущий корпус.

- Установить несущий корпус на вал переключения передач.

ВАЖНО : При установке узла вала передач, НЕ ВТАЛКИВАТЬ ВАЛ В КОРОБКЕ ДО САМОЙ НИЖНЕЙ ТОЧКИ. Втягивать вал так, чтобы не деформировать башмак вала. Если вал втянут до самой нижней точки, то при затягивании болтов несущего корпуса копир кулачка погнет поперечную шпонку в муфте сцепления.

- Установить узел вала передач / несущего корпуса  подшипника в коробку передач.

- Прикрепить башмак к несущему корпусу хомутиком-стяжкой.

- Спозиционировать торсионный вал так, чтобы его скос смотрел в сторону вала гребного винта.

95   >   Смазка с тефлоном - 2-4-C w/Teflon

(92-850736A1)

a – Уплотнительные кольца

b – Несущий корпус

с - Башмак

d – Хомутик-стяжка

e – Скос

Обойма подшипника ведущей шестерни

- Нанести смазку для работы шестерен в тяжелых режимах Super Duty Gear Lubricant на внешнюю поверхность по всему диаметру обоймы.

- Установить обойму в коробку шестерен (ЦИФРАМИ ВВЕРХ – КОНИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ).

- Вставить (впрессовать) обойму в коробку до ее посадки на место.

87   >   Смазка для тяжелых режимов работы –

Super Duty Gear Lubricant (92-850737A1)

a – Резьбовая стержень / штанга - Threaded Rod (91-

31229)

b – Шайба (2) (12-34961)

с – Подшипник  (31-85560)

d – Пластина (91-29310)

e – Направляющая-центратор - Pilot (91-825199)

f – Гайка (11-24156)

g – Оправка  - Mandrel (91-825198)

Шестерня  переднего хода

- Нанести смазку для работы шестерен в тяжелых режимах Super Duty Gear Lubricant на внешнюю поверхность по всему диаметру обоймы. Установить обойму подшипника шестерни переднего хода в коробку с помощью оправки Mandrel 91-36571 и вал гребного винта. При установке вала гребного винта, чтобы не повредить резьбу, использовать молоток со свинцовым бойком. Чтобы во время посадки обоймы обеспечить центровку вала гребного винта, необходимо установить несущий корпус подшипника.

87   >   Смазка, шестеренная, для тяжелых режимов работы - Super Duty Gear Lubricant (92-850737A1)

a - Обойма

b - Оправка (91-36571)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для того, чтобы не повредить магнит от случайного удара о шестерню переднего хода, снять дренажную пробку с магнитом (если она установлена) с коробки передач.

2. Установить шестерню переднего хода и узел подшипника в обойму шестерни переднего хода.

a – Узел шестерни переднего хода

Блок ведущей шестерни и торсионного вала

- Прочистить гайку ведущей шестерни и резьбу под эту гайку на торсионном валу с помощью средства Loctite Primer T.

- При установке торсионного вала и ведущей шестерни в кожух вставить подшипник ведущей шестерни в обойму.

- Нанести герметик Loctite 271 на резьбу  гайки ведущей шестерни.

- Установить новую гайку ведущей шестерни на торсионный вал, при этом скругленные углы гайки должны быть обращены в сторону шестерни.

| Модель | Головка инструмента-держателя торсионного вала |
| --- | --- |
| 25, 45/50 (4-такт.) | 91-83180M |
| Force 40/50 | 91-825196 |
| 30/40, 40/50 | 91-825196 |

5. С помощью инструмента для удержания торсионного вала затянуть гайку шестерни с усилием до 50 фунт-футов (67.8 Н∙м).

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a – Гайка ведущей шестерни [Затянуть с усилием до

50 фунт-футов (67.8 Н∙м)]

b – Ведущая шестерня

с – Подшипник ведущей шестерни

d – Головка инструмента-держателя торсионного вала

Вал гребного винта

- Насадить муфту сцепления (КОРОТКИМ ПЛЕЧОМ В СТОРОНУ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА) на вал гребного винта, совместив отверстие под поперечный штифт (шпонку) с прорезью на валу гребного винта.

- Вставить пружину кулачкового копира в вал гребного винта.

- С помощью торцевого ключа на 3/16” или ему подобного надавить на пружину и сжать ее так, чтобы можно было частично вставить поперечный штифт (шпонку) через муфту сцепления.

- Убрать ключ и вдавить штифт (шпонку) в муфту сцепления  и вал гребного винта так, чтобы она была заподлицо.

a – Короткое плечо

b – Торцевой ключ

с – Поперечный штифт (шпонка)

- Вернуть на место пружину. УЛОЖИТЬ ПРУЖИНУ ТАК, ЧТОБЫ ЕЕ КОЛЬЦА ПЛОСКО ЛЕЖАЛИ В КАНАВКЕ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ.

a – Пружина

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение тефлоновой смазки 2-4-C w/Teflon на копир поможет удержать его на валу гребного винта во время установки вала в коробку передач.

6. Установить копир кулачка

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Копир кулачка

7. Установить узел вала гребного винта в коробку шестерен.

a – Узел вала гребного винта

Несущий корпус подшипника

1. Установить несущий корпус в коробку шестерен.

- При ремонте указанных ниже моделей выбросить в отходы (ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!) установленные до ремонта шайбы с контрящими усиками или тонкие 0.063-дюймовые (1.60мм) плоские шайбы и 25-миллиметровые болты. Установить НОВЫЕ более толстые шайбы и более длинные болты.

25 (2-цил. – 4-такт.)

США               0G621670 и ниже

45/50 (4-цил. – 4-такт.) не типа Big Foot

США	0G621709 и ниже

30/40 (2-цил. – 2-такт.)

США	0G650736 и ниже

Бельгия 	 Нет

40/50 (3-цил. – 2-такт.)

США	0G650699 и ниже

Бельгия 	 Нет

Force 40/50 (2-цил. – 2-такт.)

США	0E323508 и ниже

a - Болт 25 мм (длина) – Выбросить

b – Шайба с контрящими усиками - Выбросить

c – Тонкая плоская шайба толщиной 0.063” (1.60мм)  -

Выбросить

3. Установить более толстые плоские шайбы и более длинные болты.

a - Болт (10-855940-30) длиной 1.18” (30мм)

b - Шайба (12-855941) толщиной 0.090” (2.29мм)

4. Затянуть болты с усилием до 225 фунт-дюйм. / 18.8 фунт-фут. (25.4 Н∙м).

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a – Затянуть болты с усилием до 225 фунт-дюйм. / 18.8

фунт-фут. (25.4 Н∙м)

Водяной насос

- Установить несущий корпус сальника насоса.

- Установить пластину выхлопного отражателя, если она была ранее снята.

a – Несущий корпус сальника

b – Выхлопной отражатель

- Установить прокладку под основание, само основание, прокладку под крышку насоса (НЕОПРЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ ВВЕРХ), нейлоновую шайбу и шпонку лопастного колеса.

a - Прокладка под основание

b - Основание

с - Прокладка под крышку

d - Неопреновая лента

e - Нейлоновая шайба

f - Шпонка

ВАЖНО: Если устанавливаемое лопастное колесо ранее было в эксплуатации, то его лопасти «приработались, притерлись», поэтому при ремонте ни в коем случае НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ЕГО НА ДРУГУЮ СТОРОНУ, Т.К. ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОЛОМКЕ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЗВРАТА ИЗ РЕМОНТА В РАБОТУ.

4. Установить лопастное колесо насоса и нейлоновую шайбу.

a – Лопастное колесо насоса

b – Нейлоновая шайба

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести тонкую пленку тефлоновой смазки 2-4-C w/Teflon на внутреннюю сторону крышки насоса, чтобы облегчить установку крышки на лопастное колесо.

- Установить крышку насоса. Надавливая  на крышку для ее посадки на лопастное колесо, вращать торсионный вал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

- Нанести герметик Loctite 271 на крепежные болты и затянуть их с усилием до 60 фунт-дюймов (6.8  Н∙м).

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a - Крышка

b - Болты [Затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм.

(6.8 Н∙м)]

# Опрессовка коробки шестерен / передач

- Отвернуть вентиляционную пробку и на ее место установить манометр. Плотно затянуть.

- Опрессовать коробку под давлением до 10-12 ф/квд. (69-83 кПа) и  наблюдать за давлением в течение 5 минут.

- Во время опрессовки для проверки на утечку проворачивать торсионный вал, вал гребного винта и подвигать штангу привода передач.

- Если при этом наблюдается падение давления, погрузить коробку в воду.

- Повторно опрессовать под давлением до 10-12 ф/квд (69-83 кПа) и проверить на утечку по пузырькам.

- При необходимости заменить соответствующие сальники. После замены еще раз опрессовать по указанной выше методике.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коробка должна держать давление  10-12 ф/квд (69-83 кПа) в течение 5 минут.

* ф/квд – фунтов на квадратный дюйм

- Снять с коробки манометр и поставить на место вентиляционную пробку.

# Установка коробки шестерен / передач

### Заправка коробки шестерен маслом

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла для заправки коробки передач составляет примерно 14.9 жидких унций (440 мл).

ОСТОРОЖНО

Если коробка передач установлена на ПЛМ, то во избежание случайного запуска двигателя перед работой вблизи гребного винта отсоединить провода от свечей зажигания и заизолировать их.

ВНИМАНИЕ

Для заправки коробки передач маслом ни в коем случае не применять автомобильное масло, производить заправку только фирменным шестеренным маслом Quicksilver Gear Lube.

- Удалить все остатки материала прокладок с пробок «Заправка масла» (Fill), «Вентиляционное отверстие» (Vent) и с соответствующих мест корпуса коробки шестерен. Поставить новые прокладки на эти пробки.

ВАЖНО: Ни в коем случае не заливать масло, не сняв предварительно вентиляционную пробку, т.к.  из-за образовавшегося воздушного кармана нормально заправить коробку будет невозможно. Заправлять коробку только при вертикальном положении торсионного вала.

- Вывернуть пробку «Заправка масла» (Fill) и снять прокладку.

- Вставить заправочный шланг в отверстие «Заправка масла» (Fill) и сразу после этого вывернуть «Вентиляционную» пробку (Vent) и снять ее прокладку.

- Заправлять маслом до его появления из вентиляционного отверстия (Vent).

- Ввернуть на место «Вентиляционную пробку» (Vent) с прокладкой.

- Ввернуть на место пробку «Заправка масла» (Fill) с прокладкой.

a – «Вентиляционная» пробка "Vent"

- Затянуть пробки «Заправка» (Fill) и "Вентиляционное отверстие» (Vent) с усилием до 55 фунт-дюймов (6.2 Н∙м).

Стыковка кожухов коробки шестерен и торсионного вала

ОСТОРОЖНО

Перед установкой кожуха коробки передач на кожух торсионного вала отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- Переключить рычаг передач в положение Нейтралка (NEUTRAL).

- Наклонить двигатель до конца в положение «Вверх» (Up). Зафиксировать рычаг фиксатора наклона двигателя.

- Переключить коробку передач в кожухе на Нейтралку (NEUTRAL). При этом вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

ВАЖНО: Обильно смазать шлицы торсионного вала тефлоновой смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon.

- Вставить торсионный вал в кожух торсионного вала. Поднимая коробку шестерен в кожухе торсионного вала, совместить вал передач, сальник водяного патрубка и шлицы торсионного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шлицы торсионного вала не совмещаются со шлицами коленвала, слегка прокручивать маховик, одновременно проталкивая коробку шестерен в кожух торсионного вала.

- Вставить 4 болта с шайбами (по два с каждой стороны) и затянуть с усилием до 40 фунт-футов (54.2 Н∙м).

a – Болт с шайбами (по два с каждой стороны).

Затянуть с усилием до 40 фунт-футов (54.2 Н∙м)]

- Закрепить вал передач с помощью крепежной гайки и контргайки. Закручивая контргайку, плотно притянуть ее к крепежной гайке.

ПРИМЕЧАНИЕ: После подсоединения вала передач нижняя торцевая поверхность  головки крепежной гайки должна быть примерно заподлицо с верхом противокавитационной плиты (т.е. чуть-чуть не касаться ее).

Модели 30/40, 40/50, FORCE 40/50

a – Крепежная гайка

b - Контргайка

с – Противокавитационная плита

7. Соединить вал передач, сдвинув (подав) держатель вправо и защелкнув в верхнее «замковое» положение.

Модели 25 (4-такт.), 45/50 (4-такт.)

a - Держатель

b – Нижний прижим

8. Установить контргайку и шайбу. Затянуть гайку с усилием до 40 фунт-фут. (54.2 Н∙м).

a – Контргайка с шайбой. [Затянуть с усилием

до 40 фунт-футов (54.2 Н∙м)]

- Проверить работу переключения передач.

- На НЕЙТРАЛКЕ (NEUTRAL) вал гребного винта должен свободно вращаться в обе стороны.

- На передаче ПЕРЕДНИЙ ХОД (FORWARD) вал гребного винта НЕ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

- На передаче ЗАДНИЙ ХОД (REVERSE) вал гребного винта НЕ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ НИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ВАЖНО: Если переключение передач не работает, как указано выше, снять коробку передач и устранить причину неправильного переключения.

Регулировка и замена триммера

ВАЖНО: Триммер балансировки изготовлен из специального сплава для защиты коробки торсионного вала и коробки передач от химической коррозии (обычной и точечной коррозии металлических поверхностей). Ни в коем случае не закрашивать триммер какой бы то ни было краской или наносить на него какие-либо покрытия, в противном случае функция антикоррозийной защиты будет утрачена.

Триммер подлежит замене, если поглощено 50% или более процентов его металла. Перед демонтажем на противокавитационной плите  сделать метку положения старого триммера; установить новый триммер в такое же положение по метке.

- Проверить положение триммера в следующем порядке:

- Прогнать лодку на скорости, при которой она будет обычно работать.

- Если лодку тянет вправо (заваливает на правый борт), то задний край (сбегающую кромку) триммера необходимо сдвинуть вправо. Если лодку тянет влево (заваливает на левый борт), то задний край (сбегающую кромку) триммера необходимо сдвинуть влево.

- При необходимости отрегулировать триммер следующим образом:

- Переключить двигатель на НЕЙТРАЛКУ (NEUTRAL) и повернуть ключ зажигания в положение ВЫКЛ (OFF).

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед регулировкой ослабить болт триммера так, чтобы он вышел из зацепления с гребенкой в коробке передач. При регулировке ни в коем случае НЕ УДАРЯТЬ по триммеру никакими твердыми предметами.

  - Если лодку тянет влево, отрегулировать задний край триммера, сдвинув его влево. Если лодку тянет вправо, отрегулировать задний край триммера, сдвинув его вправо.

a – Триммер

b – Противокавитационная плита

с – Крепежный болт с шайбой. Затянуть с усилием

до 15.8 фунт-футов (21.4 N∙m)

Установка гребного винта

ОСТОРОЖНО

Во избежание случайного запуска двигателя ПЛМ при проведении работ рядом с гребным винтом отсоединить и заизолировать провода свечей зажигания.

1. Смазать шлицы вала гребного винта одним из следующих смазочных материалов фирмы Quicksilver:

a. Антикоррозийной смазкой - Anti-Corrosion Grease;

b. Смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon.

# 2. Установить детали.

a. Для гребных винтов со ступицей привода Flo-Torque I – Установить на вал упорную ступицу передней тяги, гребной винт, держатель гайки гребного винта и гайку гребного винта.

94   >   Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion

Grease (92-850735A1)

a – Упорная ступица передней тяги

b – Гребной винт

c – Держатель гайки гребного винта

d – Гайка гребного винта. Затянуть с усилием до 55

фунт-фут. (74.6 Н∙м)

b. Для гребных винтов со ступицей привода Flo-Torque II - Установить на вал упорную ступицу передней тяги, гребной винт, съемную гильзу привода, держатель ступицы задней тяги и гайку гребного винта.

94   >   Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion

Grease (92-850735A1)

a – Упорная ступица передней тяги

b – Гребной винт

c – Гильза привода

d – Упорная ступица задней тяги

e - Держатель

f – Гайка гребного винта. Затянуть с усилием до 55

фунт-фут. (74.6 Н∙м)

- После первого выхода в водный бассейн повторно проверить гайку винта на плотность затягивания. Проводить такую проверку регулярно, особенно, если винт изготовлен из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ

Не путать перемещение вала гребного винта с перемещением самого гребного винта. Вал вместе с винтом могут перемещаться в продольно-осевом направлении. Но сам винт на валу перемещаться в этом направлении не должен.

- После первого выхода в водный бассейн повторно проверить гайку винта на плотность затягивания. Проводить такую проверку регулярно, особенно, если винт изготовлен из нержавеющей стали.

НИЖНИЙ БЛОК

НИЖНИЙ БЛОК МОДЕЛИ 55/60

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики 	6B-1

Специальный инструмент 	6B-2

Коробка шестерен

(Торсионный вал) (55/60) 	6B-6

Коробка шестерен

(Вал гребного винта) (55/60) 	6B-8

Общие рекомендации по

техобслуживанию 	6B-10

Подшипники 	6B-10

Сальники 	6B-10

Дренаж и проверка шестеренного масла 	6B-11

Демонтаж гребного винта 	6B-11

Демонтаж коробки шестерен	6B-12

Разборка коробки шестерен 	6B-12

Водяной насос 	6B-12

Несущий корпус подшипника и

вала гребного винта 	6B-14

Разборка вала гребного винта 	6B-15

Ведущая шестерня, торсионный вал

и шестерня переднего хода	6B-16

Верхний подшипник торсионного вала 	6B-17

Нижний подшипник торсионного вала 	6B-17

Обойма подшипника шестерни

переднего хода 	6B-17

Вал переключения передач 	6B-18

Сборка коробки шестерен 	6B-19

Вал переключения передач 	6B-19

Вал гребного винта 	6B-20

Обойма подшипника шестерни

переднего хода 	6B-20

Несущий корпус подшипника 	6B-21

Шестерня заднего хода 	6B-22

Шестерня переднего хода 	6B-22

Установка нижнего подшипника

торсионного вала 	6B-23

Установка верхнего подшипника

торсионного вала	6B-24 Установка шестерни переднего хода,

ведущей шестерни, обоймы верхнего

подшипника торсионного вала,

держателя и торсионного вала 	6B-24

Положение ведущей шестерни и

мертвый ход / люфт шестерни

переднего хода	6B-25

Определение мертвого хода / люфта

шестерни переднего хода 	6B-26 Установка несущего корпуса

подшипника и вала гребного винта 	6B-27

Несущий корпус подшипника 	6B-28

Сборка и установка водяного насоса 	6B-29

Опрессовка коробки шестерен 	6B-31

Установка коробки шестерен 	6B-32

Заправка коробки шестерен маслом 	6B-32

Установка коробки шестерен 	6B-33

Установка гребного винта	6B-34

Регулировка и замена триммера 	6B-34

# Технические характеристики

| КОРОБКА ШЕСТЕРЕН (ПЕРЕДАЧ) | Передаточное число | 1.64:1 |
| --- | --- | --- |
|  | Объем коробки шестерен | 11.5 жид. унц. (340 мл) |
|  | Тип масла | Шестеренное - Quicksilver Gear Lube-Premium Blend |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Количество зубьев | 23 |
|  | Ведущая шестерня |  |
|  | Количество зубьев | 14 |
|  | Высота ведущей шестерни | 0.025” (0.64 мм) |
|  |  | Инструмент для установки ведущей шестерни |
|  |  | (91-817008A2) |
|  | Мертвый ход/люфт шестерни переднего ход | 0.013-0.019” (0.33 мм -0.48 мм) |
|  |  | Индикатор мертвого хода / люфта - Backlash Indicator Tool (91-19660-1) |
|  |  | Mark #3 |
|  | Давление воды |  |
|  | при холостом ходе | 1-3 ф/квд ** (7-21 кПа) |
|  | при ПОДЗ * | 7-12 ф/квд ** (48-83 кПа) |
|  | Давление опрессовки | 10-12 ф/квд ** (69-83 кПа) |
|  |  | в течение 5 минут |

* ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

** ф/квд – фунтов на квадратный дюйм

# Специальный инструмент

1. Приспособление для предварительного натяга в подшипниках - Bearing Preload Tool 91-14311A-2.

| № по рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| a | Втулка - 3/4" (19 мм) – внутр. диам. | 1 |
| b | Втулка - 7/8” (22 мм) - внутр. диам. | 1 |
| c | Установочный винт-фиксатор | 2 |
| d | Гайка | 1 |
| e | Болт | 1 |
| f | Пружина | 1 |
| g | Шайба | 1 |
| h | Подшипник | 1 |
| i | Переходник - адаптер | 1 |
| j | Пластина / планшайба | 1 |
| k | Гайка | 1 |
| I | Шпилька | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Приспособление для предварительного натяга в подшипниках (Bearing Preload Tool 91-14311A-1) можно усовершенствовать, переделав его на модель 91-14311A-2; для этого нужно заказать комплект Update Kit 91-817057A-1.

2. Индикатор мертвого хода / люфта / зазора - Backlash Indicator Tool 91-19660-1.

3. Съемник - Puller 91-27780.

4. Зажим универсального съемника - Universal Puller Plate 91-37241.

5. Головка выколотки - Driver Head 91-37312.

6. Штанга выколотки - Driver Rod 91-37323.

7. Приспособление для фиксации подшипников - Bearing Retaining Tool 91-43506.

8. Съемник (зажим с болтом) - Puller Jaws 91-46068A1 and Puller Bolt 91-85716.

9. Индикатор биений с циферблатом - Dial Indicator 91 -58222A1.

10. Комплект насадок к индикатору биений - Dial Indicator Adaptor Kit 91 -83155.

11. Головка для установки подшипника шестерни переднего хода - Forward Gear Bearing lnstaller 91-817005.

12. Приспособление для установки сальника  в основание водяного насоса - Water Pump Base Seal Installer 91-817006.

13. Приспособление для установки сальника несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Seal Installer 91-817007.

14. Инструмент для установки ведущей шестерни торсионного вала - Pinion Gear Location Tool 91-817008A2.

15. Оправка для посадки обоймы подшипника шестерни переднего хода - Forward Gear Bearing Race Driver Cup 91-817009.

16. Головка для установки игольчатого подшипника - Needle Bearing Installer 91-817011.

17. Индикатор мертвого хода / люфта / зазора - Backlash Indicator Tool 91-817057A1.

| № по рис. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| a | Основание | 1 |
| b | Гайка | 1 |
| c | Шпилька | 1 |
| d | Гильза | 1 |

Комплект  Update Kit №91-817057A-1 (для усовершенствования приспособления предварительного натяга в подшипниках) позволяет переделать приспособление для предварительного натяга в подшипниках модели №91-14311A-1 Bearing Preload Kit Tool на модель такого приспособления № 91-14311A-2).

18. Выколотка для нижнего подшипника торсионного вала - Lower Driveshaft Bearing Driver Assembly 91-817058A1.

19. Головка-фиксатор торсионного вала - Driveshaft Holding Tool 91-817070.

# Для заметок:

# Коробка шестерен (Торсионный вал) (Модель 55/60)

7    >   Клеевой герметик - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

74   >   Герметик - Loctite "405" (Приобрести по месту жительства)

87   >   Шестеренная смазка для тяжелых режимов работы - Super Duty Gear Lubricant (92-13783A24)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Коробка шестерен (Торсионный вал)(Модель 55/60)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Короткая |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Длинная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Сверхдлинная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| 1 | 1 | Коробка шестерен (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| 2 | 1 | Дренажный винт-пробка | 58 | 4.8 | 6.5 |
| 3 | 2 | Винт | 58 | 4.8 | 6.5 |
| 4 | 3 | Сальниковая шайба |  |  |  |
| 5 | 1 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 6 | 1 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 7 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 8 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 9 | 1 | Сальник (Комплект) |  |  |  |
| 10 | 1 | Пластинка-заполнитель |  |  |  |
| 11 | 1 | Ведущая шестерня (14 зубьев) |  |  |  |
| 12 | 1 | Гайка |  | 50 | 67.8 |
| 13 | 1 | Вал переключения передач в сборе (Короткий/Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Вал переключения передач в сборе (Сверхдлинный) |  |  |  |
| 14 | 1 | Стопорное кольцо |  |  |  |
| 15 | 1 | Втулка в сборе |  |  |  |
| 16 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 17 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 18 | 1 | Торсионный вал (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Торсионный вал (Длинный) Модель 60 Электр. |  |  |  |
|  | 1 | Торсионный вал (Сверхдлинный) |  |  |  |
|  | 1 | Торсионный вал (Модель 55 Руч.) |  |  |  |
| 19 | AR | Установочная прокладка (Комплект) |  |  |  |
| 20 | 1 | Конический роликовый подшипник |  |  |  |
| 21 | 1 | Внешняя обойма подшипника |  |  |  |
| 22 | 1 | Гайка |  | 75 | 101.7 |
| 23 | 1 | Основание водяного насоса |  |  |  |
| 24 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 25 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 26 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 27 | 1 | Лопастное колесо насоса |  |  |  |
| 28 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 29 | 1 | Водяной насос |  |  |  |
| 30 | 1 | Прокладка (Нижняя) |  |  |  |
|  | 1 | Прокладка |
|  |  | (На экспорт для топлива с высоким содержание серы и тетраэтил свинца / для теплых водоемов) |
| 31 | 1 | Прокладка (Верхняя) |  |  |  |
| 32 | 1 | Сальник (Короткий/Длинный) |  |  |  |
| 33 | 1 | Планшайба |  |  |  |
| 34 | 6 | Винт | 60 | 5 | 6.8 |
| 35 | 1 | Кулачок переключения передач |  |  |  |

# Коробка шестерен (Вал гребного винта) (Модель 55/60)

7    >   Клеевой герметик - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

94   >   Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease (92-78376A6)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Коробка шестерен (Вал гребного винта) (Модель 55/60)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Короткая |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Длинная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Черная) Сверхдлинная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| 1 | 1 | Коробка шестерен (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Коробка шестерен (Серая) |  |  |  |
| 36 | AR | Установочная прокладка (Комплект) |  |  |  |
| 37 | 1 | Конический роликовый подшипник |  |  |  |
| 38 | 1 | Обойма подшипника |  |  |  |
| 39 | 1 | Шестерня переднего хода (23 зуба) |  |  |  |
| 40 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 41 | 1 | Копир кулачка (Кулачковый копир) |  |  |  |
| 42 | 1 | Направляющий подпятник пружины (кулачкового копира) |  |  |  |
| 43 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 44 | 1 | Муфта сцепления |  |  |  |
| 45 | 1 | Поперечный штифт |  |  |  |
| 46 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 47 | 1 | Вал гребного винта |  |  |  |
| 48 | 1 | Шестерня заднего хода (23 зуба) |  |  |  |
| 49 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 50 | 1 | Несущий корпус подшипника в сборе |  |  |  |
| 51 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 52 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 53 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 54 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 55 | 2 | Винт (M8 x 25) | 198 | 16.5 | 22.4 |
|  | 2 | Винт (M8 x 25) | 225 | 18.8 | 25.4 |
|  |  | (Ставить с резьбовым вкладышем) |  |  |  |
| 56 | 2 | Шайба |  |  |  |
|  | 2 | Шайба (Ставить с резьбовым вкладышем) |  |  |  |
| 57 | 2 | Резьбовой вкладыш |  |  |  |
| 58 | 1 | Триммер |  |  |  |
| 59 | 1 | Винт | 186 | 15.5 | 20.1 |
| 60 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 61 | 1 | Гребной винт (Комплект) (Модель 55 для мелководья, пляжей) |  |  |  |
| 62 | 1 | Упорная втулка / ступица |  |  |  |
| 63 | 1 | Гайка гребного винта |  | 55 | 74.6 |
| 64 | 1 | Шайба с контрящими усиками |  |  |  |

# Общие рекомендации по техобслуживанию

Существует не один способ «демонтажа, разборки» и «монтажа, сборки» конкретных частей, узлов и деталей ПЛМ; в связи с этим перед ремонтом рекомендуется внимательно прочитать всю процедуру полностью.

ВАЖНО: Перед проведением любых ремонтных работ  обязательно прочитать нижеследующее.

Во многих случаях разборка какого-либо узла или блока может являться  необязательной до тех пор, пока при чистке и осмотре не будет выявлено и установлено, что такая разборка необходима для замены одной или нескольких деталей.

Порядок процедуры техобслуживания представляет собой типовую последовательность разборки с последующей сборкой.

Если в описании не указано иное, то все резьбовые части деталей по умолчанию имеют правостороннюю резьбу (ПР).

При необходимости применения тисков, прессов, молотков и т.п. использовать мягкие металлические губки (напр. медь), деревянные или другие подобные средства для защиты деталей и их частей от повреждения.  При запрессовке или выпрессовке подшипников применять соответствующие оправки, которые будут соприкасаться только с торцевой поверхностью подшипниковых обойм.

При применении сжатого воздуха для просушки частей, узлов и деталей обязательно убедиться в том, что в линии сжатого воздуха нет воды.

Подшипники

Все подшипники должны чиститься, осматриваться и проверяться. Чистку производить растворителем; сушку - сжатым воздухом. Воздух направлять так, чтобы он проходил через подшипник, НЕ ВЫЗЫВАЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, т.к. при недостатке или отсутствии смазки их  трущиеся поверхности могут поцарапаться. После чистки смазывать подшипники шестеренной смазкой типа Quicksilver Gear Lubricant. До осмотра  и проверки наружные конические обоймы подшипников НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазывать  только после осмотра.

Осмотреть и проверить все подшипники  на шероховатость, заедание; для проверки бокового износа держать подшипник за внешнюю обойму, прокручивая вперед и назад внутреннюю обойму.  При проверке конических подшипников определить состояние роликов и внутренней обоймы путем проверки наружной обоймы на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или изменение цвета (цвета побежалости) от перегрева. Замену конического подшипника и обоймы всегда производить только целиком в комплекте, а не по отдельности.

Проверить коробку шестерен на такие подшипниковые обоймы, которые во время работы проворачивались в своих посадочных местах. Если обойма или обоймы проворачивались, то коробку шестерен необходимо заменить.

Состояние роликовых подшипников определяется путем осмотра поверхности вала, который опирается на этот подшипник. Проверить поверхность вала на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или цвета побежалости от перегрева. Если такое обнаружено, вал и подшипник необходимо заменить.

Сальники

Замену всех сальников, уплотнительных и сальниковых колец и элементов считать нормальной процедурой техобслуживания: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА всех уплотнительных колец и масляных сальников независимо от их внешнего состояния. Для предотвращения утечек вокруг  сальников наносить герметик типа Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра всех сальников в металлических корпусах. При использовании герметика типа Loctite на сальниках или резьбах их поверхности должны быть предварительно очищены и просушены. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на все уплотнительные кольца и на поверхность по внутреннему диаметру масляных сальников. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на внешние поверхности несущего корпуса подшипника.

# Дренаж и проверка шестеренного масла

ОСТОРОЖНО

Если коробка передач не снята с ПЛМ, то перед работой с гребным винтом и вблизи него отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- При нормальном рабочем положении коробки шестерен (передач) подставить под коробку чистый поддон и отвинтить  две вентиляционных пробки и пробку с заправочно-дренажного отверстия (с их уплотнительными прокладками).

a – Вентиляционная пробка

b – Заправочно-дренажная пробка

- Проверить шестеренное масло на наличие в нем металлических частиц (на масле будет как бы пленка «металлического налета»). Присутствие мелких металлических (порошкообразных) частиц на магните пробки указывает на нормальный износ. Металлические опилки крупного размера на магните указывают на необходимость разборки коробки шестерен и проверки ее узлов и деталей.

- Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет указывает на присутствие в нем воды. Масло, слитое из коробки, которая в последнее время находилась в эксплуатации, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания с воздухом. Это – нормальное явление, и не следует путать его с присутствием в масле воды.

- Присутствие в масле воды указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, уплотнительных колец, прокладок и проверки узлов и деталей на повреждение.

# Демонтаж гребного винта

ОСТОРОЖНО

Если коробка не снята с ПЛМ, то во избежание случайного запуска при любых работах по демонтажу или установке гребного винта снять (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- Отогнуть усики шайбы от гайки.

a – Шайба с контрящими усиками

b – Гайка

- Заклинить  гребной винт деревянным брусом, как показано  на рисунке, чтобы не допустить проворачивания винта. Отвернуть гайку и снять детали гребного винта с вала.

a – Деревянный брус

# Демонтаж коробки шестерен

ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем коробки шестерен (передач) во избежание случайного запуска двигателя снять (и заизолировать) провода со свечей зажигания.

- Снять и (заизолировать) провода со свечей зажигания.

- Переключится на ПЕРЕДНЮЮ передачу (Forward).

- Наклонить ПЛМ в полное верхнее положение (UP).

- Отвернуть и снять четыре болта с шайбами, по два с каждой стороны.

- Снять триммер.

- Отвернуть и снять контргайку и шайбу из кармана триммера.

- Снять коробку шестерен.

a – Болты с шайбами (4)

b - Триммер

c – Контргайка с шайбой

# Разборка коробки шестерен

Водяной насос

1. Если при демонтаже коробки шестерен сальник водяного патрубка остался на патрубке, (внутри кожуха торсионного вала), стянуть сальник с патрубка. Если сальник поврежден, заменить.

2. Отвернуть и снять 6 болтов, шайб, проходных изоляторов (модель Исполнения №1). Снять крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратить внимание на разницу между изоляторами. Изоляторы от двух (2) передних болтов отличаются от остальных. Отложить и запомнить для правильной последующей сборки. (Модели Исполнения №1).

ВАЖНО: При осмотре и проверке крышки и планшайбы насоса на круговую канавку, сформированную уплотнительным сальниковым материалом лопастного колеса, обращать внимание не следует, поскольку глубина этой канавки не повлияет на производительность насоса.

3. Заменить крышку, если толщина стали у выпускных щелевых отверстий составляет 0,060” (1.524 мм) или менее; или если глубина другой канавки (других канавок) (но не канавки сальникового материала лопастного колеса) в потолочной части крышки больше 0,030” (0.762мм).

a – Сальник водяного патрубка

b - Болты (6)

c - Шайбы (6)

d – Изоляторы - проходники (6)

e – Крышка

4. Поднять лопастное колесо, шпонку привода и прокладку. Заменить лопастное колесо, если:

- его лопасти потрескались, порваны или изношены.

- колесо до блеска стерто (имеет «глазурь») или местами поплавилось (из-за недостаточной подачи воды)

- обрезиненная часть колеса имеет отслоение резины от ступицы или втулки колеса.

a – Лопастное колесо

b – Шпонка привода

c - Прокладка

5. Снять планшайбу и прокладку.

6. Заменить планшайбу, если глубина канавки (канавок) (но не канавки сальника лопастного колеса) в планшайбе больше 0.030 дюймов (0.762мм).

a - Планшайба

b - Прокладка

Основание старой конструкции

7. Осторожно поднимая, снять основание насоса, как показано ниже. Внимательно проверить на трещины.

a – Основание водяного насоса

Основание новой конструкции

8. Осторожно поднимая, снять основание насоса, как показано ниже. Внимательно проверить на трещины.

a – Основание водяного насоса

9. Снять и, если повреждены, (выбросить) сальники.

a - Сальники

10. Снять сальник и пластину, если повреждены и изношены.

a - Сальник

b – Пластина

Несущий корпус подшипника и вал гребного винта

1. Слить масло; см. главу «Дренаж и проверка шестеренного масла».

2. Отвернуть и снять болты.

a - Болты (2)

3. При вале гребного винта в горизонтальном положении потянуть за несущий корпус, чтобы сорвать сальниковое соединение и оторвать несущий корпус от коробки шестерен. Снять детали несущего корпуса подшипника и вала гребного винта. На конце вала гребного винта сидит кулачковый копир. Копир на валу не оставлять. Снять. С помощью съемника снять вал гребного винта с несущего корпуса подшипника.

a – Несущий корпус подшипника

b – Зажим съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

c- Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

d – Упорная ступица / втулка

e – Вал гребного винта

4. Заменить шестерню заднего хода, если ее зубья или шлицы сцепления на ней имеют сколы или изношены. Если шестерню заднего хода требуется заменить, то необходимо также проверить на повреждение ведущую шестерню и скользящую муфту сцепления.

5. Если подшипник шестерни заднего хода имеет ржавчину или не вращается свободно, заменить подшипник. Снимать подшипник и шестерню заднего хода с помощью съемника для подшипников (Часть №91-27780).

a – Съемник для подшипников - Bearing Puller

(Часть №91-27780)

6. С помощью зажима универсального съемника и оправки снять шарикоподшипник с шестерни заднего хода.

a - Шарикоподшипник

b – Шестерня заднего хода

c – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

d – Головка выколотки (91-37312)

7. Если подшипник заржавел или не вращается свободно, заменить подшипник. Снять подшипник и масляные сальники. Масляные сальники выбросить.

a – Штанга выколотки (Часть №91-37323)

b – Головка выколотки (Часть №91-37312)

c – Игольчатый подшипник вала гребного винта

d – Масляные сальники (2)

8. Снять сальники (если не были сняты вместе с подшипником) и уплотнительное кольцо.

a – Уплотнительное кольцо

Разборка вала гребного винта

1. Снять пружину. Вытолкнуть поперечный штифт.

a - Пружина

b – Кулачковый копир

c – Прикладывать усилие в указанном

стрелкой направлении

d – Бородок

e – Поперечный штифт

- Если копир кулачка изношен или изъеден точечной коррозией с одной или обеих сторон, заменить кулачковый копир.

- Если зубья скользящей муфты сцепления скруглились или сколоты, заменить муфту. Скругленные зубья указывают на следующие недостатки:

  - Неправильную регулировку тяги переключения передач.

  - Слишком высокую скорость двигателя на холостых оборотах при переключении передач.

  - Слишком медленное переключение.

a – Кулачковый копир

b – Направляющий подпятник пружины

c - Пружина

d – Скользящая муфта сцепления

e – Зубья муфты сцепления

4. Проверить поверхности вала гребного винта под подшипники. Если вал изношен или изъеден точечной коррозией, заменить вал и соответствующий подшипник.

5. Заменить вал гребного винта, если:

a. Шлицы искривлены, погнуты или изношены.

b. На поверхности масляного сальника канавка больше 0.005”  (0.12мм).

c. Вал имеет заметное «биение» или погнут более, чем на 0.006 дюйма (0.152мм). Проверить с помощью индикатора биений и на призматических плитах (плиты имеют V-образные вырезы, в которые укладывается вал и проверяется на биение).

a – Призматические плиты

b – Поверхности вала под подшипники

c – Проверить индикатором биений ЗДЕСЬ.

Ведущая шестерня, торсионный вал и шестерня переднего хода

1. Держать торсионный вал с помощью головки  для фиксации вала Driveshaft Holding Tool (91-817070); отвернуть, снять и выбросить гайку ведущей шестерни.

2. Снять торсионный вал, ведущую шестерню и шестерню переднего хода.

3. Заменить ведущую шестерню, если она сколота или изношена.

4. Заменить подшипник, если он заржавел, поврежден или не вращается свободно. Демонтаж подшипника см. в главе "Нижний подшипник торсионного вала» ниже.

5. Заменить шестерню переднего хода, если ее зубья имеют сколы или изношены.

a – Головка-фиксатор торсионного вала - Driveshaft

Holding Tool (91-817070)

b – Гайка ведущей шестерни

c – Торсионный вал

d – Ведущая шестерня

e - Подшипник

f – Шестерня переднего хода

6. Заменить подшипник, если он заржавел или если после промывки в растворителе он не вращается свободно. Снять, как показано ниже.

7. Заменить конический роликовый подшипник шестерни переднего хода и обойму, если то или другое заржавели или повреждены; или если после промывки в растворителе подшипник не вращаются свободно. Снять подшипник из шестерни с помощью зажима универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) и оправки. Как снять обойму, см. в главе «Обойма подшипника шестерни переднего хода» ниже.

a – Подшипник / Обойма

b – Зажим съемника - Puller Plate (91-37241)

c – Оправка

Верхний подшипник торсионного вала

1. Заменить подшипник и обойму, если они заржавели или повреждены; или если после промывки в растворителе подшипник не вращается свободно.

a – Подшипник

Нижний подшипник торсионного вала

1. Снять нижний подшипник торсионного вала с помощью инструмента (Част №91-817058A1) с установленной втулкой.

a - Подшипник

b – Инструмент для демонтажа - Removal Tool (Часть

№91-817058A1)

c - Втулка

Обойма подшипника шестерни переднего хода

ВАЖНО: Для последующей сборки отложить и сохранить установочную прокладку или прокладки, если их несколько.

1. Снять обойму и установочную прокладку (прокладки) с помощью съемника для подшипников Bearing puller (Часть №91-27780).

a - Обойма

b – Прокладка (прокладки)

c – Съемник для подшипников - Bearing Puller (Часть

№91-27780)

Вал переключения передач

1. Снять соединительную муфту вала передач и разделительную втулку.

a – Соединительная муфта

b – Разделительная втулка

2. Снять втулку вала передач и сам вал передач. Вал защитить, чтобы не повредить шлицы.

a – Втулка вала передач

b – Вал передач

3. Снять кулачок вала передач. Если изношен, заменить.

a – Кулачок вала передач

4. Снять с вала передач втулку и серьгу. Заменить вал передач, если его шлицы  на одном из его концов погнуты, искривлены, повреждены. Снять (и выбросить) уплотнительное кольцо, если оно повреждено.

a – Втулка вала передач

b - Серьга

c – Вал передач

d – Уплотнительное кольцо

5. Снять (и выбросить) сальник, если он поврежден.

a - Сальник

# Сборка коробки передач

Вал переключения передач

1. Нанести герметик Perfect Seal на внешнюю поверхность нового сальника по всей его окружности. Установить сальник контактной кромкой вверх, как показано.

2. С помощью соответствующего инструмента впрессовать сальник во втулку вала до полной посадки сальника на место.

3. Нанести фирменную смазку для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant на уплотнительное кольцо и на внутреннюю поверхность сальника по всей его окружности.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

19   >   Герметик - Perfect Seal (92-34227-1)

a – Сальник – Контактной кромкой вверх

b – Втулка вала передач

c - Инструмент

4. Установить детали.

a – Вал передач

b - Серьга

c - Втулка

d – Уплотнительное кольцо

5. Установить кулачок механизма переключения (номером к верху коробки шестерен); совместить отверстие в кулачке механизма переключения передач с отверстием (b).

a – Кулачок механизма переключения передач

b - Отверстие

6. Установить узел вала переключения передач; вставить шлицы в кулачок механизма переключения передач.

a – Узел вала переключения передач

Гребной винт

1. Установить детали.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a - Пружина

b – Муфта сцепления (Совместить отверстие с

щелевой прорезью на валу гребного винта;

длинный конец муфты сцепления с тремя (3)

зубьями в сторону плеча гребного винта)

c – Направляющий подпятник пружины

d – Копир кулачка (При установке, чтобы удержать на

месте, нанести смазку морского исполнения

Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant)

2. Установить поперечный штифт.

a – Поперечный штифт

b – Копир кулачка

c – Прикладывать усилие в указанных стрелками

направлениях

3. Установить пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки кольца пружины должны укладываться и лежать в канавке муфты сцепления плоско без перехлестывания.

a – Пружина

Обойма подшипника шестерни переднего хода

1. Поставить в кожух установочную прокладку (или прокладки), которые были отложены при разборке. Если прокладки утеряны или  повреждены или если при ремонте устанавливается новая коробка шестерен, начать установку новой прокладки с прокладки толщиной 0.010 дюйма (0.254мм).

2. Впрессовать обойму подшипника в кожух. Для этого во избежание повреждения вала гребного винта взять молоток со свинцовым бойком.

4   >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a – Прокладка (прокладки)

b – Оправка-манжетка для запрессовки - Driver Cup (91-

817009)

c – Вал гребного винта

d – Собранный несущий корпус подшипника.

Несущий корпус подшипника

1. Нанести на внешнюю поверхность игольчатого подшипника по всей его окружности фирменную смазку для игольчатых подшипников - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant.

2. Установить игольчатый подшипник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Впрессовывать, прикладывая давление к концу подшипника, на котором пробит номер.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a – Игольчатый подшипник

b – Инструмент: головка для впрессовки

подшипника – lnstaller (91-817011)

3. Установить масляный сальник меньшего диаметра. Контактная кромка сальника должна смотреть в обратную сторону от заплечника головки  для посадки  подшипника. Впрессовать сальник до упора головки в днище.

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a – Сальник меньшего диаметра

b – Инструментальная головка для впрессовки -

Installer Tool (Часть №91 -817007)

4. Установить на инструментальную головку сальник большего диаметра. Контактная кромка сальника должна быть обращена к заплечнику головки. Впрессовать до упора головки в днище.

7    >   Смазка - Loctite "271" (92-809819)

a – Сальник большего диаметра

b – Инструментальная головка для впрессовки

Installer Tool (Часть №91-817007)

Примечание: Если специальный сервисный инструмент отсутствует, то для установки подшипника и сальников на правильную глубину можно воспользоваться приведенными ниже размерами.

a – Подшипник

a – Масляный сальник (Ставить контактной кромкой

вниз)

b - Масляный сальник  (Ставить контактной кромкой

вверх)

5. Смазать уплотнительное кольцо специальной смазкой Special Lubricant 101. Установить уплотнительное кольцо.

95   >   Смазка с тефлоном - 2-4-C w/Teflon (92-

850736A1)

a – Уплотнительное кольцо

Шестерня заднего хода

1. Смазать внутреннюю поверхность подшипника по всей окружности фирменной смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. С помощью  инструментальной головки впрессовать шестерню до полной посадки подшипника на место.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a - Подшипник

b – Инструментальная головка для запрессовки –

Installer Tool (91-817007)

2. Установить узел шестерни заднего хода и подшипника. Перед установкой смазать внешнюю поверхность подшипника по все его окружности фирменной смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly.

4    >  Смазка для игольчатых подшипников -

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a – Узел шестерни заднего хода и подшипника

b – Инструментальная головка для запрессовки –

Installer Tool (91-817007)

c – Несущий корпус подшипника

Шестерня переднего хода

1. Впрессовать новый подшипник вала гребного винта в шестерню. Перед установкой нанести на внешнюю поверхность подшипника по всей его окружности фирменную смазку для игольчатых подшипников - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Впрессовывать до упора инструментальной головки в днище.

ПРИМЕЧАНИЕ: Впрессовывать, прикладывая давление к концу подшипника, на котором пробит номер.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a - Подшипник

b – Инструментальная головка для запрессовки –

Installer Tool (91-817005)

2. Запрессовать конический роликовый подшипник на шестерню. Перед установкой смазать внутреннюю поверхность подшипника по всей его окружности фирменной смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle С помощью инструмента для запрессовки впрессовать до полной посадки подшипника на шестерню.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a - Подшипник (Перед сборкой смазать внутреннюю

поверхность)

b – Инструментальная головка для запрессовки –

Installer Tool (91-817007)

Установка нижнего подшипника торсионного вала

1. Смазать внешнюю поверхность обоймы подшипника по всей окружности смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant.

2. Установить подшипник в коробку. Впрессовать до упора головки инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Впрессовывать, прикладывая давление к стороне подшипника, на которой пробит номер.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a – Игольчатый подшипник (Перед сборкой смазать

внешнюю поверхность)

b – Инструмент для запрессовки подшипника – Bearing

Installer Tool (91-817058A1)

c – Размер (Глубина установки подшипника)

Установка верхнего подшипника торсионного вала

1. Впрессовать верхний подшипник на торсионный вал.  Перед запрессовкой смазать внутреннюю поверхность подшипника по всей окружности фирменной смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников -

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a – Верхний подшипник торсионного вала (Перед

сборкой смазать по все окружности внутренней

поверхности)

Установка шестерни переднего хода, ведущей шестерни, обоймы верхнего подшипника торсионного вала, держателя и торсионного вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировочная прокладка (прокладки)   утеряны или не могут быть использованы повторно (повреждены), начинать установку с прокладки толщиной примерно 0.015 дюйма (0.361мм).

Устанавливать детали в указанной ниже последовательности.

a – Шестерня переднего хода / Подшипник: Перед

установкой нанести на ролики подшипника

шестеренную смазку Quicksilver Gear Lube

b – Ведущая шестерня

c – Обойма верхнего подшипника торсионного вала и

регулировочная прокладка (прокладки)

d – Держатель верхнего подшипника торсионного вала

[Затянуть с усилием до 75 фунт-фут. (101.7 Н∙м)].

Ставить с помощью инструмента (Часть №91-

43506)

e – Торсионный вал

f – Головка-фиксатор торсионного вала - Driveshaft

Holding Tool (91-817070)

g – Гайка ведущей шестерни (новая) (См. примечание в

главе «Глубина установки ведущей шестерни»

ниже.)  При установке углубление на гайке должно

смотреть в сторону ведущей шестерни.  (См.

f и g в рамочках в левой части рисунка).

Положение ведущей шестерни и мертвый ход шестерни переднего хода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каким бы то ни было изменением толщины регулировочных прокладок прочитать все нижеследующую процедуру.

ВАЖНО: Для получения правильных и точных размеров регулировочной прокладки (прокладок) узел шестерни переднего хода должен устанавливаться обязательно с учетом и определением глубины установки ведущей шестерни.

1. Прочистить заплечник несущего корпуса подшипника коробки шестерен по всей его окружности.

2. Поставить коробку шестерен в вертикальное положение (т.е. торсионный вал должен быть в вертикальном положении). Установить приспособление для предварительного натяга в подшипниках в указанном ниже порядке.

a – Торцевая пластина

b - Переходник: Поверхности под подшипник должны

быть чистыми и не иметь зазубрин, царапин.

c – Упорный подшипник: Должен быть смазан и

свободно двигаться / вращается.

d – Упорная шайба: Должна быть чистой, не

погнутой  и не иметь зазубрин, царапин.

e - Пружина

f - Гайка: Навинчена на болт по всей длине

резьбы

g - Болт: Должен быть плотно прижат к пружине

h - Гильза: Отверстия в гильзе должны быть

совмещены с установочными винтами-

фиксаторами

i – Установочный винт-фиксатор (2): Затянуть до

упора в торсионный вал, болт не должен

скользить на торсионном валу

- Измерить расстояние.

- Увеличить расстояние на 1 дюйм (25.4мм).

- Провернуть торсионный вал на 10 оборотов. Это позволит правильно посадить верхний конический роликовый подшипник торсионного вала.

a - Расстояние, 1” (25.4 мм)

b - Болт

c – Гайка

- Вставить инструмент для определения глубины положения и установки ведущей шестерни торсионного вала. Спозиционировать отверстие для доступа, как показано. Вставить калиберный щуп (щуп для измерения зазоров) между измерительной поверхностью и ведущей шестерней.

a – Инструмент для установки ведущей шестерни –

Pinion Location Tool (91-817008A2)

b – Отверстие доступа

c – Измерительная поверхность

d – Ведущая шестерня

- Правильное значение просвета между измерительной поверхностью и ведущей шестерней должно быть 0,025” (0.64мм).

- Для получения зазора с этим значением 0.025” (0.64мм), нужно подкладывать прокладки под обойму верхнего подшипника или убирать их из под нее, таким образом опуская или поднимая  ведущую шестерню.

- После окончательной регулировки высоты установки ведущей шестерни и после определения мертвого хода/люфта шестерни переднего хода нанести на резьбы герметик Loctite 271 и затянуть новую гайку ведущей шестерни с усилием до 50 фунт-фут. (67 Н∙м).

7    >  Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a – Обойма подшипника

b – Прокладка (прокладки)

c – Гайка ведущей шестерни (Утопленной стороной

гайки к шестерне)

Определение люфта шестерни переднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каким бы то ни было изменением толщины регулировочных прокладок прочитать все нижеследующую процедуру.

- Определить правильное и точное положение ведущей шестерни; см. предыдущую главу «Определение положения ведущей шестерни».

- Установить на торсионный вал приспособление для предварительного натяга в подшипниках. См. главу «Определение положения ведущей шестерни» выше.

- Установить детали

- Затянуть с усилием до 45 фунт-дюйм. (5.1 Н∙м).

a – Вал гребного винта*

b – Несущий корпус подшипника * (Собран)

c – Зажим съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

d – Болт съемника - Puller Bolt (91-58716). Затянуть с

усилием до 45 фунт-дюйм. (5.1 Н∙м).

* См. «Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта» ниже.

- Провернуть торсионный вал на 10 оборотов для правильной посадки конического роликового подшипника шестерни переднего хода.

- Дозатянуть болт съемника с усилием до 45 фунт-дюйм. (5.1 Н∙м).

- Установить детали.

a – Стержень, резьбовой

b - Шайбы

c - Гайки

d – Комплект насадок к индикатору биений - Dial

Indicator Adaptor Kit (91-83155)

e – Индикатор биений с циферблатом - Dial Indicator

(91-58222A1)

f – Индикатор мертвого хода / люфта –

Backlash Indicator Tool (91-19660-1)

- Поставить циферблатный индикатор биений на риску "3" на индикаторе мертвого хода.

- Провернуть торсионный вал вперед и назад  (проверить и убедиться в том, что вал гребного винта не вращается).

- Циферблатный индикатор биений покажет значение мертвого хода / люфта, которое должно быть в пределах от 0.013” (0.33мм) до  0.019” (0.48мм).

- Если мертвый ход меньше, чем минимальное значение,  снять прокладку (прокладки)* перед обоймой подшипника шестерни переднего хода.

- Если мертвый ход больше максимального значения, вставить прокладку (прокладки) перед обоймой подшипника шестерни переднего хода.

* При добавлении или удалении прокладки толщиной 0.001” (0.025мм) мертвый ход будет изменяться на 0.0125” (0.032мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: После получения окончательного результата измерений нанести  на резьбу гайки ведущей шестерни герметик Loctite 271. Затянуть с усилием до 50 фунт-фут. (67.8 Н∙м).

Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта

- Вставить узел вала гребного винта в несущий корпус подшипника.

- Смазать уплотнительное кольцо и указанные на рисунке области смазкой с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

- Установить несущий корпус подшипника и вал гребного винта в коробку шестерен. ОСТОРОЖНО! Кулачковый копир НЕ СМЕЩАТЬ.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Уплотнительное кольцо

b – Области смазки

c – Кулачковый копир

Несущий корпус подшипника

- Установить несущий корпус в коробку шестерен.

- На перечисленных ниже моделях выбросить в отходы (ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!) установленные до ремонта тонкие 0.063-дюймовые (1.60мм) плоские шайбы и 25-миллиметровые болты. Установить НОВЫЕ более толстые плоские шайбы и более длинные болты.

55/60 (3-цил.- 2-такт.) Не типа Big Foot

США	OG662097 и ниже

Бельгия       Нет

a - Болт 25 мм (длина) – Выбросить

b - Тонкая плоская шайба толщиной 0.063” (1.60мм)  -

Выбросить.

- Установить более толстые плоские шайбы и более длинные болты.

a - Болт (10-855940-30) длиной 1.18” (30мм)

b - Шайба (12-855941) толщиной 0.090” (2.29мм)

- Затянуть болты с усилием до 225 фунт-дюйм. / 18.8 фунт-фут. (25.4 Н∙м).

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

a – Затянуть болты с усилием до 225 фунт-дюйм. / 18.8

фунт-фут. (25.4 Н∙м)

Сборка и установка водяного насоса

- Поставить сальник на сторону длинного заплечика приспособления для установки сальника  в основание водяного насоса.

- Впрессовать в основание насоса до упора головки приспособления в днище.

87   >   Смазка, шестеренная, для тяжелых

режимов работы - Super Duty Gear

Lubricant (92-850737A1

a - Сальник (Ставить так, чтобы после установки

пружина была видна)

b – Инструмент  для установки  сальников - Seal

Installation Tool (91-817006)

- Поставить сальник на сторону короткого заплечика приспособления.

- Впрессовать в основание водяного насоса до упора головки приспособления в днище.

87   >   Смазка, шестеренная, для тяжелых

режимов работы - Super Duty Gear

Lubricant (92-850737A1)

a - Сальник

b – Сторона короткого заплечника инструмента

для установки сальников - Seal Installation Tool (91-

817006)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если специального инструмента нет, впрессовать сальники на глубину по указанным ниже размерам.

a - Сальник (Ставить так, чтобы после установки

пружина была видна)

b - Сальник (Ставить так, чтобы после установки

пружина была видна)

c – Низ сальника

- Установить уплотнительное кольцо. Смазать кольцо и отверстие коробки шестерен  специальной смазкой Quicksilver Special Lubricant 101.

- Установить основание водяного насоса в коробку шестерен.

95   >  Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Уплотнительное кольцо

b – Основание водяного насоса

c – Коробка шестерен

- Установить сальник и пластинку, если они были сняты перед ремонтом.

a - Сальник

b - Пластинка

- Установить прокладку и планшайбу.

a - Прокладка

b - Планшайба

ВАЖНО: Если для эксплуатации после ремонта устанавливается старое лопастное колесо, установить его на первоначальное направление вращения (по часовой стрелке).

9. Установить шпонку на вал и лопастное колесо.

a - Шпонка

b – Лопастное колесо

- Смазать крышку по окружности внутреннего диаметра смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Установить прокладку стороной, на которой нанесен герметик к крышке.

4    >   Смазка для игольчатых подшипников –

Needle Bearing Assy. Lub. (92-825265A1)

a – Прокладка

b – Герметиком к крышке.

- Повернуть торсионный вал по часовой стрелке и насадить крышку. Привернуть крышку.

a - Крышка

b – Изоляторы (Исполнение 1) Примечание: Два (2)

изолятора для передних болтов отличаются от

остальных четырех (4) изоляторов.

c - Шайбы (6)

d - Болты (6); Нанести герметик Loctite на резьбы и

затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Затягивать крышку  в указанной ниже последовательности.

- Если во время разборки сальник  водяного патрубка остался на патрубке (внутри торсионного вала),  стянуть сальник с патрубка.

- Смазать сальник водяного патрубка по поверхности внутреннего диаметра смазкой морского исполнения Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant и установить.

a – Сальник на водяном патрубке

# Опрессовка коробки шестерен

1. Отвернуть вентиляционную крышку и установить манометр (прибор контроля герметичности). Плотно затянуть.

2. Опрессовать коробку давлением до 10-12 фунтов на кв. дюйм (69-83 кПа) и наблюдать за стрелкой прибора в течение 5 минут.

3. Для проверки на герметичность во время опрессовки проворачивать торсионный вал, вал гребного винта и подвигать штангу переключения передач.

4. Если наблюдается падение давления, погрузить коробку в воду.

5. Повторно опрессовать давлением до 10-12 фунтов на кв. дюйм (69-83 кПа) и проверить на утечки по пузырькам.

6. При необходимости пропускающие прокладки заменить. После замены опрессовать коробку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коробка должна держать давление 10-12 фунтов на кв. дюйм (69-83 кПа) в течение 5 минут.

7. Снять с коробки манометр и поставить на место вентиляционную крышку.

# Установка коробки шестерен

Заправка коробки шестерен маслом

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем коробки шестерен для масла составляет приблизительно 11.5 жидких унций (340 мл).

ОСТОРОЖНО

Если коробка шестерен установлена на ПЛМ, то перед работой вблизи гребного винта отсоединить (и заизолировать) провода от свечей зажигания.

ВНИМАНИЕ

Для заправки коробки передач маслом ни в коем случае не применять автомобильное масло, производить заправку только фирменным шестеренным маслом Quicksilver Gear Lube.

- Удалить все остатки материала прокладок с пробок «Заправка масла» (Fill), «Вентиляционное отверстие» (Vent) и с соответствующих мест корпуса коробки шестерен. Поставить новые прокладки на эти пробки.

ВАЖНО: Ни в коем случае не заливать масло, не сняв предварительно вентиляционные пробки, т.к.  из-за образовавшегося воздушного кармана нормально заправить коробку будет невозможно. Заправлять коробку только при вертикальном положении торсионного вала.

- Вывернуть пробку «Заправка масла» (Fill) и снять прокладку.

- Вставить заправочный шланг в отверстие «Заправка масла» (Fill) и сразу после этого снять пробки с «Вентиляционных  отверстий»  (Vent) и снять их прокладки.

- Заправлять маслом до его появления из вентиляционного отверстия (Vent).

- Ввернуть на место левую «Вентиляционную пробку» (Vent) с прокладкой и продолжать заправку до тех пор, пока масло не потечет  из правого вентиляционного отверстия (Vent).

- Ввернуть на место правую вентиляционную пробку  (Vent) с прокладкой.

- Ввернуть на место пробку «Заправка масла» (Fill) с прокладкой.

a – Заправочная крышка-пробка -  "Fill"

b – Вентиляционная крышка-пробка "Vent"

c - Вентиляционная крышка-пробка "Vent"

8. Затянуть крышки с усилием до 35-80 фунт-дюйм. (3.8-8.8 Н∙м).

Установка коробки шестерен

ОСТОРОЖНО

Перед установкой коробки шестерен на кожух торсионного вала отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

1. Переключить блок переключения передач в положение переднего хода.

a – Блок переключения передач

2. Наклонить ПЛМ в полное верхнее положение "Up". Зафиксировать в этом положении рычагом-фиксатором наклона.

3. Переключить коробку шестерен на нейтралку (NEUTRAL). Вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

4. Установить сальник водяного патрубка, разделительную втулка и муфту привода вала переключения передач.

74   >   Герметик - Loctite "405" (Приобрести по

месту жительства)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-850736A1)

a – Сальник водяного патрубка

b – Разделительная втулка

c – Муфта привода вала передач

ВНИМАНИЕ

Верхний конец торсионного вала НЕ СМАЗЫВАТЬ. Лишняя смазка не даст торсионному валу полностью прийти в зацепление с коленвалом. (Если на конце торсионного вала есть лишняя смазка), то при затягивании крепежа коробки шестерен  на торсионный вал и коленвал будет оказана нагрузка, которая может привести к повреждению либо блока цилиндров, либо коробки шестерен, либо и того и другого. Удалить смазку с конца торсионного вала.

5. Нанести на шлицы торсионного вала тонкий слой смазки морского исполнения Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant.

6. Переключить коробку передач на передний ход. Когда вал гребного винта вращается по часовой стрелке, зацепление в коробка шестерен нет.

7. Вставить торсионный вал в кожух торсионного вала. Подавать (двигать) коробку шестерен к кожуху торсионного вала, одновременно совмещая муфту вала передач, сальник водяного патрубка и шлицы торсионного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шлицы торсионного вала не совмещаются со шлицами коленвала, установить гребной винт и проворачивать вал гребного винта против часовой стрелки, одновременно насаживая коробку шестерен на кожух торсионного вала. Для того, чтобы совместить шлицы вала переключения передач для правильной сборки, возможно, будет необходимо сдвинуть блок переключения передач (на блоке цилиндров).

8. Вставить 4 болта с шайбами (по два с каждой стороны). Перед установкой нанести на резьбы болтов герметик Loctite 271.

9. Поставить шайбу и завернуть контргайку.

10. Затянуть болты и контргайку с усилием до 40 фунт-фут. (54 Н∙м).

7    > Герметик -  Loctite "271" (92-809819)

a – Болты с шайбами

b – Контргайка с шайбой

11. Проверить работу механизма переключения передач.

- Когда вал гребного винта вращается по часовой стрелке на передаче переднего хода, коробка шестерен не должна приходить в зацепление.

- Когда коробка шестерен стоит на  нейтралке (NEUTRAL), вал гребного винта будет свободно вращаться в обоих направлениях.

- Когда коробка шестерен стоит на передаче заднего хода, вал гребного винта не будет вращаться ни в каком направлении.

ВАЖНО: Если механизм переключения передач не  работает, как указано выше,  снять коробку передач и исправить работу механизма.

Установка гребного винта

ОСТОРОЖНО

Во избежание случайного запуска двигателя ПЛМ при проведении работ рядом с гребным винтом отсоединить и заизолировать провода свечей зажигания.

- Смазать шлицы вала гребного винта одним из следующих смазочных материалов фирмы Quicksilver:

- Антикоррозийной смазкой - Anti-Corrosion Grease;

- Смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon.

- Установить детали.

94   >   Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion

Grease (92-850735A1)

a – Упорная ступица. Плоской стороной к гребному

винту

b – Гребной винт

c – Шайба с усиками; загнуть усики вниз по бокам

гайки.

d – Контргайка. Затянуть с усилием до 55

фунт-фут. (75 Н∙м)

ВНИМАНИЕ

Не путать перемещение вала гребного винта с перемещением самого гребного винта. Вал вместе с винтом могут перемещаться в продольно-осевом направлении. Но сам винт на валу перемещаться в этом направлении не должен.

- После первого выхода в водный бассейн повторно проверить гайку винта на плотность затягивания. Проводить такую проверку регулярно, особенно, если винт изготовлен из нержавеющей стали.

- Установить и отрегулировать триммер, как указано ниже.

Регулировка и замена триммера

ВАЖНО: Триммер балансировки изготовлен из специального сплава для защиты коробки торсионного вала и коробки передач от химической коррозии (обычной и точечной коррозии металлических поверхностей). Ни в коем случае не закрашивать триммер какой бы то ни было краской или наносить на него какие-либо покрытия, в противном случае функция антикоррозийной защиты будет утрачена.

- Триммер подлежит замене, если поглощено 50% или более процентов его металла. Перед демонтажем на противокавитационной плите  сделать метку положения старого триммера; установить новый триммер в такое же положение по метке.

- Триммер служит для балансировки «рулевой нагрузки», которая создается «крутящим моментом» гребного винта на высоких скоростях. Если на больших скоростях лодку тянет больше влево (заваливает на левый борт), ослабить болт и сдвинуть триммер (его задний край или сбегающую кромку) влево (если смотреть сзади). Затянуть болт. Если лодку тянет больше вправо (заваливает на правый борт), то повернуть триммер (его задний край или сбегающую кромку) вправо.

a - Триммер

b – Противокавитационная плита

c - Крепежный болт с шайбой. Затянуть с усилием

до 22 фунт-футов (29.8 Н∙м)

НИЖНИЙ БЛОК

Модель ПЛМ с усиленной коробкой

передач типа BIGFOOT

Диаметр коробки шестерен 4-1/4” (108мм)

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	6C-1

Специальный инструмент 	6C-1

Специальный инструмент	6C-2

Коробка шестерен (Торсионный вал)

Модель (60 Bigfoot) 	6C-4

Коробка шестерен (Вал гребного винта)

Модель (60 Bigfoot) 	6C-6

Отличительные признаки коробок

шестерен разных конструкций 	6C-8

Демонтаж 	6C-8

Разборка	6C-8

Дренаж и проверка шестеренного

масла коробки передач	6C-8

Водяной насос 	6C-9

Несущий корпус подшипника и

вал гребного винта 	6C-11

Ведущая шестерня, торсионный вал

и шестерня переднего хода 	6C-13

Верхний подшипник торсионного

вала 	6C-15

Масляная гильза защиты от износа  	6C-15

Обойма нижнего подшипника

торсионного вала  	6C-16

Вал переключения передач  	6C-16

Обойма подшипника шестерни

переднего хода  	6C-17

Регулировка и замена триммера 	6C-17

Стр.

Сборка 	6C-18

Обойма подшипника шестерни

переднего хода 	6C-18

Вал переключения передач 	6C-18

Сборка несущего корпуса

подшипника 	6C-19

Сборка шестерни переднего хода 	6C-21

Сборка вала гребного винта 	6C-22

Установка втулки защиты от износа

торсионного вала 	6C-23

Установка обоймы нижнего

подшипника торсионного вала 	6C-24

Установка масляной втулки/ гильзы 	6C-24

Установка верхнего подшипника

торсионного вала 	6C-24 Установка шестерни переднего хода,

нижнего подшипника торсионного

вала, ведущей шестерни и

торсионного вала 	6C-25

Глубина посадки ведущей шестерни

и мертвый ход/люфт шестерни

переднего хода 	6C-26

Определение мертвого хода/люфта

шестерни переднего хода 	6C-28 Установка несущего корпуса

подшипника и вала гребного винта 	6C-30

Сборка и установка водяного насоса	6C-31

Опрессовка коробки передач 	6C-33

Заправка коробки передач маслом 	6C-33

Установка коробки передач 	6C-34

Регулировка триммера 	6C-36

# Технические характеристики

| КОРОБКА ШЕСТЕРЕН / ПЕРЕДАЧ (2.3:1) МОДЕЛЕЙ 1998 И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ ВЫПУСКА | Передаточное число | 2.3:1 |
| --- | --- | --- |
|  | Объем масла коробки передач | 22.5 жид. унц. (655 мл) |
|  | Тип масла | Шестеренное - Quicksilver Gear Lube-Premium Blend |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Количество зубьев | 30 геликоидальная/коническая |
|  | Ведущая шестерня |  |
|  | Количество зубьев | 13 геликоидальная/коническая |
|  | Высота установки ведущей шестерни | 0.025” (0.64 мм) |
|  |  | Инструмент: Приспособления для установки положения ведущей шестерни - Pinion Gear Locating Tool |
|  |  | (91-12349A2) |
|  |  | Плоский №8 - Flat #8 |
|  |  | Диск №3 - Disc #3 |
|  | Мертвый ход шестерни переднего хода | 0.012-0.019” (0.30-0.48 мм) |
|  |  | Инструмент: Индикатор мертвого хода - Backlash Indicator Tool (91-78473) |
|  |  | Mark #4 Риска №4 |
|  | Давление воды |  |
|  | при 750 об/мин (Холостой ход) | 2.0-4.0 ф/квд** (14-28 кПа) ; |
|  | при 6000 об/мин (ПОДЗ*) | 10.0-15.0 ф/квд** (69-103 кПа) |
|  | Давление опрессовки | 10.0-12.0 ф/квд** (69-83 кПа) : |
|  |  | в течение 5 минут |

* - ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

** - ф/квд – фунтов на квадратный дюйм

# Специальный инструмент

| Часть № | Наименование |
| --- | --- |
| 91-15755 | Оправка* |
| 91-12349A2 | Приспособление для установки положения ведущей шестерни |
| 91-14308A1 | Инструмент для установки подшипниковых обойм |
| 91-14309A1 | Инструмент для установки подшипников |
| 91-1431 OA1 | Инструмент для установки гильзы защиты от износа |
| 91-14311A2 | Инструмент для предварительного натяга в подшипниках |
| 91-13945 | Инструмент для установки подшипников |
| 91-13949 | Инструмент: Головка для установки масляного сальника |
| 91-19660--1 | Инструмент: Индикатор мертвого хода |
| 91-31106 | Оправка |
| 91-31108 | Инструмент: Головка для установки масляного сальника |
| 91-37350 | Оправка |
| 91-31229 | Стержень, резьбовой * |
| 91-34569A1 | Съемник ударно-скользящего типа |
| 91-36569 | Оправка* |
| 91-37323 | Штанга выколотки * |
| 91-37241 | Зажим универсального съемника |
| 91-46086A1 | Зажим съемника |
| 91-56775 | Инструмент: Головка-фиксатор торсионного вала |
| 91-58222A1 | Циферблатный индикатор биений |
| 91-85716 | Болт съемника |
| 91-83165M | Съемник для подшипников (Комплект) |
| 11-24156 | Гайка* |
| 91-78473 | Инструмент: Индикатор мертвого хода |
| 91-83155 | Комплект насадок к индикатору биений |

* Из комплекта для демонтажа и установки подшипников (91-31229A7) см. стр. 6A-2

# Специальный инструмент

1. Приспособление для установки положения ведущей шестерни - Pinion Gear Locating Tool (91 -12349A2)

2. Инструмент: Головка для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-13945)

3. Инструмент: Головка для установки масляного сальника - Oil Seal Driver (91 -13949)

4. Инструмент для установки подшипниковых обойм. Выколотка и съемник - Bearing Race Tool (91 -14308A1)

5. Инструмент: Приспособление для установки подшипников - Bearing Installation (91-14309A1)

6. Инструмент для установки гильзы защиты от износа - Wear Sleeve Installation Tool (91 -1431 OA1)

7. Приспособление для предварительного натяга в подшипниках - Bearing Preload Tool (91 -14311 A2)

8. Оправка - Mandrel (91-15755)*

9. Индикатор мертвого хода для 4-цил. моделей - Backlash Indicator Tool (91 -19660-1) (4 cyl.)

10. Оправка - Mandrel (91-31106)

11. Головка для установки масляных сальников - Oil Seal Driver (91-31108)

12. Стержень, резьбовой - Treaded Rod (91-31229) с гайкой (91-24156)*

13. Съемник ударно-скользящего типа - Slide Hammer (91-34569A1)

14. Оправка - Mandrel (91-36569)*

15. Зажим универсального съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

16. Штанга выколотки - Driver Rod (91-37323)*

17. Оправка - Mandrel (91-37350)

18. Зажим съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

19. Инструмент: Головка-фиксатор торсионного вала - Driver Shaft Holding Tool (91-56775)

20. Циферблатный индикатор биений - Dial Indicator (91-58222A1)

21. Индикатор мертвого хода для 3-цил. моделей - Backlash Indicator Tool (91 -78473) (3 cyl.)

22. Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

23. Комплект насадок к индикатору биений - Dial Indicator Adaptor Kit (91-83155)

24. Съемник для подшипников (Комплект) - Bearing Puller Assembly (91-83165M)

25. Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-855875)

* Из комплекта для демонтажа и установки подшипников (91-31229A7) см. стр. 6A-2

# Коробка шестерен (Торсионный вал)(Модель 60 Bigfoot)

7    >   Герметик, клеевой - Loctite "271 " Adhesive Sealant (92-809819)

87   >   Шестеренное масло для тяжелых режимов работы - Super Duty Gear Lubricant (92-13783A24)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon(92-825407A12)

# Коробка шестерен (Торсионный вал)(Модель 60 Bigfoot)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Коробка шестерен (Длинная) Черная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (LL) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Длинная) Серая |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (LL) |  |  |  |
| 1 | 1 | Коробка шестерен в сборе (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Коробка шестерен в сборе (Серая) |  |  |  |
| 2 | 1 | Посадочный штифт (Передний) |  |  |  |
| 3 | 1 | Патрубок масленки |  |  |  |
| 4 | 2 | Дренажный винт-пробка | 60 | 5 | 6.8 |
| 5 | 1 | Винт-пробка (С магнитом) | 60 | 5 | 6.8 |
| 6 | 3 | Сальниковая шайба |  |  |  |
| 7 | 1 | Посадочный штифт (Задний) |  |  |  |
| 8 | 1 | Триммер |  |  |  |
| 9 | 1 | Винт (.437-14x1.25) | 264 | 22 | 29.8 |
| 10 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 1 | Несущий корпус |  |  |  |
| 12 | 1 | Игольчатый подшипник |  |  |  |
| 13 | 2 | Анод |  |  |  |
| 14 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 15 | 1 | Винт (M6x 40) | 60 | 5 | 6.8 |
| 16 | 1 | Ведущая шестерня (Также в составе Части № 43-850033A2) (13 зубьев) |  |  |  |
| 17 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 18 | 1 | Кулачок вала передач |  |  |  |
| 19 | 1 | Конический роликовый подшипник |  |  |  |
| 20 | AR | Регулировочная прокладка (прокладки) |  |  |  |
| 21 | 1 | Торсионный вал в сборе (Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Торсионный вал в сборе (LL) |  |  |  |
| 22 | 1 | Гильза защиты от износа в сборе |  |  |  |
| 23 | 1 | Сальник, кольцевой |  |  |  |
| 24 | 1 | Крышка в сборе |  |  |  |
| 25 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 26 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 27 | 1 | Масляный сальник (Нижний) |  |  |  |
| 28 | 1 | Масляный сальник (Верхний) |  |  |  |
| 29 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 30 | 1 | Водяной насос в сборе |  |  |  |
| 31 | 1 | Планшайба |  |  |  |
| 32 | 4 | Винт (M6 x 1 x 30) | 60 | 5 | 6.8 |
| 33 | 1 | Соединительная втулка (Длинная) |  |  |  |
|  | 1 | Соединительная втулка (LL) |  |  |  |
| 34 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 35 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 36 | 6 | Винт | 60 | 5 | 6.8 |
|  | 1 | Вал передач в сборе (Длинный) |  |  |  |
| Или | 1 | Вал передач в сборе (LL) |  |  |  |
| 38 | 1 | Серьга |  |  |  |
| 39 | 1 | Втулка-фланец в сборе |  |  |  |
| 40 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 41 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 4? | 2 | Винт (M6x1) | 60 | 5 | 6.8 |

Значение длины моделей разных вариантов:  Длинный = 20”      LL = 22-1/2”

# Коробка шестерен (Вал гребного винта)(Модель 60 Bigfoot)

7    > Герметик, клеевой - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

95   > Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Коробка шестерен (Вал гребного винта)(Модель 60 Bigfoot)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Коробка шестерен (Длинная) Черная |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (LL) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (Длинная) Серая |  |  |  |
| - | 1 | Коробка шестерен (LL) |  |  |  |
| 1 | 1 | Коробка шестерен в сборе (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Коробка шестерен в сборе (Серая) |  |  |  |
| 43 | 1 | Конический роликовый подшипник в сборе |  |  |  |
| 44 | 1 | Обойма |  |  |  |
| 45 | 1 | Шестерня переднего хода (30 зубьев) |  |  |  |
| 46 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 47 | 1 | Копир кулачка в сборе |  |  |  |
| 48 | 3 | Шарик |  |  |  |
| 49 | 1 | Направляющий подпятник пружины |  |  |  |
| 50 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 51 | 1 | Муфта сцепления |  |  |  |
| 52 | 1 | Поперечный штифт |  |  |  |
| 53 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 54 | 1 | Вал гребного винта |  |  |  |
| 55 | 1 | Шестерня заднего хода (30 зубьев) |  |  |  |
| 56 | 1 | Несущий корпус подшипника в сборе |  |  |  |
| 57 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 58 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 59 | 1 | Масляный сальник (Внутренний) |  |  |  |
| 60 | 1 | Масляный сальник (Внешний) |  |  |  |
| 61 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 62 | 1 | Упорная шайба |  |  |  |
| 63 | 1 | Упорный подшипник |  |  |  |
| 64 | 2 | Шпилька |  | 100 | 135 |
| 65 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 66 | 2 | Гайка | 300 | 25 | 33.9 |
| 67 | 1 | Регулировочная прокладка (прокладки) |  |  |  |
| 68 | 2 | Вкладыш, резьбовой |  |  |  |
| 69 | 1 | Маркировка |  |  |  |
| 70 | 1 | Упорная ступица в сборе |  |  |  |
| 71 | 1 | Гайка гребного винта |  |  |  |
| 72 | 1 | Шайба с контрящими усиками |  |  |  |

# Отличительные признаки коробок шестерен разных конструкций

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения правильной установки деталей необходимо различать коробки шестерен разных конструкции. Конструкция Исполнения №1 – «3-зубчатая муфта включения заднего хода» (a) эту конструкцию коробки шестерен можно отличить по прямой кромке обработанной на станке поверхности под винт крепления триммера. Конструкция Исполнения №2 - «6-зубчатая муфта включения заднего хода» (b) эту коробку шестерен можно отличить по угловой кромке обработанной на станке поверхности под винт крепления триммера.

Модели 1987-1997             Модели 1998 и

лет выпуска                       последующих лет выпуска

"3-зубчатая муфта            "6-зубчатая муфта

включения заднего          включения заднего

хода"                                   хода"

a – Исполнение № I: Прямая кромка - отличительный

признак  коробки шестерен с «3-зубчатой муфтой

включения заднего хода»

b – Исполнение № II: Угловая кромка - отличительный

признак  коробки шестерен с «6-зубчатой муфтой

включения заднего хода»

# Демонтаж

ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем коробки шестерен во избежание случайного запуска двигателя ПЛМ отсоединить и заизолировать провода свечей зажигания.

- Снять и (заизолировать) провода со свечей зажигания.

- Переключить двигатель на передний ход.

- Наклонить ПЛМ в полное верхнее положение (UP).

- Снять крепежные элементы.

- Снять контргайку и шайбу.

- Снять коробку передач.

a – Крепежные элементы (по два (2) с каждой стороны)

b – Контргайка и шайба

# Разборка

# Дренаж и проверка шестеренного масла коробки передач

ОСТОРОЖНО

Если коробка передач не снята с ПЛМ, то перед работой с гребным винтом или рядом с ним отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

# При нормальном рабочем положении коробки шестерен подставить под коробку чистый поддон и отвинтить  два вентиляционных винта-пробки и один винт-пробку с заправочно-дренажного отверстия (с их уплотнительными прокладками).

a – Винт-пробка уровня масла

b – Дренажно-заправочный винт-пробка

c – Вентиляционный винт-пробка

- Проверить шестеренное масло на наличие в нем металлических частиц (на масле будет как бы пленка «металлического налета»). Присутствие мелких металлических (порошкообразных) частиц на магните пробки указывает на нормальный износ. Металлические опилки крупного размера на магните дренажной крышки указывают на необходимость разборки коробки шестерен и проверки ее узлов и деталей.

- Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет МОЖЕТ указывать на присутствие в нем воды. Масло, слитое из коробки, которая в последнее время находилась в эксплуатации, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания с воздухом. Шестеренное масло, которое смешано с применяемым для сборки специальным маслом Special Lube 101 или смазкой с тефлоном 2-4-C w/Teflon, также будет иметь молочный цвет. Это – нормальное явление, и не следует путать его с присутствием в масле воды. Если есть подозрение, что в коробке шестерен присутствует вода, необходимо провести проверочную опрессовку коробки шестерен (без масла в коробке). Коробка шестерен должна держать давление 10-12 фунтов на квадратный дюйм (68-82 кПа) в течение 5 минут без каких бы то ни было утечек. Слить из коробки часть шестереночного масла в стеклянную банку  и дать отстояться. Вода и масло при этом разделяться – вода осядет на дно банки, а масло останется сверху.

- Присутствие в масле воды указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, поверхностей сальников, уплотнительных колец, прокладок водяного насоса, а также проверки узлов и деталей коробки шестерен на повреждение. Если коробка шестерен перебирается, то перед заправкой маслом, она должна быть опрессована.

Водяной насос

1.	Если во время демонтажа коробки шестерен сальник водяного патрубка остался на патрубке (внутри кожуха торсионного вала), стянуть сальник с патрубка.

2. Если сальник водяного патрубка поврежден, заменить.

3.	Отвернуть и снять 4 болта, шайбы и изоляторы.

4.	Снять крышку.

a – Сальник водяного патрубка

b - Болты (по 4 на каждом)

c - Крышка

ВАЖНО: При осмотре и проверке крышки (пункт 5 ниже) и планшайбы (пункт 9 ниже) на круговую канавку, сформированную уплотнительным сальниковым материалом лопастного колеса, обращать внимание не следует, поскольку глубина этой канавки не повлияет на производительность насоса.

- Заменить крышку, если толщина стали у выпускных щелевых отверстий составляет 0,060” (1.524 мм) или менее; или если глубина другой канавки (других канавок, но не канавки сальникового материала лопастного колеса) в потолочной части крышки больше 0,030” (0.76мм).

- Поднять лопастное колесо, шпонку и прокладку с торсионного вала.

a – Лопастное колесо

b - Шпонка

c – Прокладка

- Проверить лопастное колесо. Заменить колесо, если наблюдается одно из приведенных ниже условий:

- лопасть (лопасти) колеса потрескались, порваны или изношены.

- колесо до блеска стерто (имеет «глазурь») или местами поплавилось (из-за недостаточной подачи воды)

- обрезиненная часть колеса имеет отслоение резины от ступицы или втулки колеса.

- Снять планшайбу и прокладку.

- Заменить планшайбу, если глубина канавки (канавок) (но не канавки сальника лопастного колеса) в планшайбе больше 0.030 дюймов (0.76мм).

a - Планшайба

b - Прокладка

c - Канавка от сальника

10. Отвернуть и снять болты и шайбы.

a – Болты и шайбы (по 6 на каждом)

11. Снять основание водяного насоса.

a – Основание водяного насоса

12. Снять (и выбросить) сальники.

a - Сальники

13. Снять прокладку.

a - Прокладка

Несущий корпус подшипника и вал гребного винта

1. Отвернуть и снять крепеж.

a - Крепеж

- При вале гребного винта в горизонтальном положении потянуть за несущий корпус, чтобы сорвать сальниковое соединение и оторвать несущий корпус от коробки шестерен. Снять детали несущего корпуса подшипника и вала гребного винта как один узел. Не потерять копир кулачка или 3 металлических шарика на конце вала гребного винта.

- Снять вал гребного винта с несущего корпуса подшипника.

a – Несущий корпус подшипника

b – Зажим съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

c- Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

d – Упорная ступица / втулка

e – Вал гребного винта

- Поднять шестерню заднего хода, упорный подшипник и упорную шайбу с несущего корпуса подшипника.

- Заменить шестерню заднего хода, если ее зубья или шлицы сцепления на ней имеют сколы или изношены. Если шестерню заднего хода требуется заменить, то необходимо также проверить на повреждение ведущую шестерню и скользящую муфту сцепления.

- Если упорный подшипник или упорная шайба имеют ржавчину или повреждены, заменить.

a – Шестерня заднего хода

b – Упорный подшипник

c – Упорная шайба

- Если подшипник имеет ржавчину или не вращается свободно, заменить подшипник. Снимать подшипник с помощью съемника ударно-скользящего типа (91-34569A1).

a – Подшипник

- Если подшипник имеет ржавчину или не вращается свободно, заменить подшипник. Снимать подшипник и масляные сальники с помощью оправки Mandrel* (91-36569) и штанги выколотки Driver Rod* (91-37323). Сальники выбросить.

* Из комплекта для установки и демонтажа подшипников - Bearing Removal and Installation Kit (91-31229A7) см. стр. 6А-2.

a - Подшипник

b – Оправка - Mandrel (91-26569)

c – Штанга выколотки - Driver Rod (91-37323)

9. (Если не были сняты вместе с подшипником при выполнении действий по пункту 8), снять сальники вала гребного винта и уплотнительное кольцо несущего корпуса подшипника.

a – Уплотнительное кольцо

10. Снять пружину.

a - Пружина

11. При выталкивании поперечного штифта из муфты сцепления постоянно прижимать кулачковый копир так, чтобы он не выскочил из вала гребного винта.

a – Поперечный штифт

b – Копир кулачка (кулачковый копир)

12. Снять детали с вала гребного винта.

13. Заменить кулачковый копир, если изношен или изъеден точечной коррозией.

14. Заменить скользящую муфту сцепления, если ее шлицы/зубья скруглились или скололись. Скругленные шлицы/зубья указывают на один из следующих недостатков:

a. Неправильную регулировку тяги переключения передач;

b. Слишком высокую скорость холостого хода при переключении;

c. Слишком медленное переключение из нейтрального положения на задний (или) передний ход.

a – Кулачковый копир

b - 3 металлических шарика

c – Направляющий подпятник пружины

d - Пружина

e – Муфта сцепления

f - Зубья

15. Проверить поверхности подшипника вала гребного винта на точечную коррозию или износ. Если есть точечная коррозия или износ, заменить вал и соответствующий подшипник.

16. Заменить вал гребного винта, если:

a. Шлицы искривлены или изношены;

b. Образовались канавки на поверхности масляного сальника;

c. Вал переключения передач имеет заметное «биение» или погнут больше 0.009 дюйма (0.23мм). Точность вала гребного винта необходимо проверить на биение с помощью циферблатного индикатора биений на призматических плитах (вал укладывать в v-образные пазы плит, как показано).

a – Призматические плиты

b – Поверхности под подшипники

c – Замерить индикатором биений в этой точке

Ведущая шестерня, торсионный вал и шестерня переднего хода

| Модель | Инструмент: Головка-держатель торсионного вала |
| --- | --- |
| 50 Bigfoot (4-тактовый) (усиленная коробка шестерен) | 91-56775 |
| 60 Bigfoot (усиленная коробка шестерен) | 91-817070 |
| 75/90/100/115/125 | 91-56775 |

1. Зафиксировать торсионный вал с помощью головки-фиксатора - Drive Shaft Holding Tool (91-56775); отвернуть, снять (и выбросить) гайку ведущей шестерни.

2. Снять торсионный вал, ведущую шестерню, подшипник и шестерню переднего хода.

3. Заменить ведущую шестерню, если она сколота или изношена.

4. Заменить подшипник и обойму, если они имеют ржавчину или повреждения; или если подшипник не вращается свободно. При демонтаже обоймы см. главу "Обойма нижнего подшипника торсионного вала" ниже.

5. Заменить шестерню переднего хода, если ее зубья или шлицы сцепления имеют сколы или изношены.

a – Инструмент: Головка-фиксатор торсионного вала –

Drive Shaft Holding Tool (91-56775)

b – Гайка ведущей шестерни

c – Торсионный вал

d – Ведущая шестерня

e - Подшипник

f – Шестерня переднего хода

6. Заменить подшипник, если он имеет ржавчину или не вращается свободно. Снимать подшипник с помощью бородка и молотка.

a - Подшипник

7. Заменить подшипник шестерни переднего хода и обойму, если они имеют ржавчину или повреждения; или если подшипник не вращается свободно. Снимать подшипник с шестерни с помощью зажима универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) и оправки. При демонтаже обоймы см. главу "Обойма подшипника шестерни переднего хода"  ниже.

a – Подшипник шестерни переднего хода

b – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

c – Оправка

8.	Заменить торсионный вал, если его шлицы изношены или искривлены.

9.	Если поверхность вала под подшипник повреждена, заменить торсионный вал и соответствующий подшипник.

ВАЖНО: Вал в губки тисов не зажимать.

10. Если гильза защиты от износа имеет глубокие канавки, в результате чего она пропускает воду в коробку шестерен, снять (и выбросить) гильзу. Снимать гильзу с помощью зажима универсального съемника - Universal Puller Plate (91-37241) и киянки.

a - Шлицы

b – Поверхность под подшипник

c – Гильза защиты от износа

d – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

e - Киянка

11. Снять (и выбросить) резиновое кольцо.

a – Резиновое кольцо

Верхний подшипник торсионного вала

1. Заменить верхний подшипник торсионного вала и гильзу защиты от износа, если они имеют ржавчину; или если подшипник не вращается свободно. Снять подшипник и затем гильзу с помощью съемника  для подшипников - Puller Assembly (91-83165M) с губками зажима соответствующего размера.

OR - ИЛИ

a – Верхний подшипник торсионного вала

b – Гильза защиты от износа

c – Съемник подшипников с зажимом - Puller Assembly

(91 -83165M)

ВАЖНО: Верхний подшипник торсионного вала и гильза должны сниматься перед демонтажем масляной втулки. См. главу "Верхний подшипник торсионного вала" выше.

Масляная втулка

1. (Если необходимо) снять масляную втулку с помощью съемника для подшипников - Puller Assembly (91-83165M) с губками зажима соответствующего размера.

a – Масляная втулка

b – Съемник для подшипников - Puller Assembly (91-

83165M)

ВАЖНО: Для демонтажа обоймы нижнего подшипника торсионного вала снимать верхний подшипник, гильзу защиты от износа и масляную втулку не обязательно (нет необходимости).

Обойма нижнего подшипника торсионного вала

ВАЖНО: Для последующей сборки отложить и сохранить регулировочные прокладки.

1. Снять обойму и прокладку (прокладки) с помощью инструмента для подшипниковых обойм (91-14308A1).

a - Обойма

b – Прокладка (прокладки)

c – Инструмент для подшипниковых обойм - Bearing

Race Tool (91-14308A1)

Вал переключения передач

1. Снять соединительную муфту вала переключения передач и нейлоновую разделительную втулку.

a – Соединительная муфта

b – Разделительная втулка

2. Отвернуть и снять болты.

a - Болты

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы было легче снимать вал переключения передач, необходимо переключить коробку шестерен на передний ход (FORWARD).

3. Снять фланец-втулку вала переключения передач  и сам вал.

a – Фланец-втулка

b – Вал переключения передач

4. Снять из коробки кулачок вала.

5. Если кулачок изношен, заменить.

a – Кулачок вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шлицы вала передач сработались и стали неровными, то во время демонтажа, разборки и сборки контактные кромки сальника будет порезаны.

6. Снять с вала передач фланец-втулку вала передач и серьгу.

7. Заменить вал передач, если его шлицы износились или вал погнут.

8. Снять (и выбросить) уплотнительное кольцо.

a – Фланец-втулка

b - Серьга

c – Вал передач

d - Шлицы

e – Уплотнительное кольцо

9. Снять (и выбросить) сальник.

a – Сальник

Обойма подшипника шестерни переднего хода

ВАЖНО: Для последующей сборки отложить и сохранить регулировочную прокладку (прокладки). Если прокладки  повреждены, заменить на новые, при этом толщина новых прокладок должна быть такой же как и толщина старых.

1. Снять обойму и прокладку (прокладки) с помощью съемника ударно-скользящего типа - Slide Hammer (91-34569A1).

a – Обойма

b – Регулировочная прокладка (прокладки)

c – Съемник ударно-скользящего типа - Slide Hammer

(91-34569A1)

Регулировка и замена триммера

ВАЖНО: Триммер теперь поставляется закрашенным и НЕ ЗАЩИЩАЕТ кожух торсионный вала и коробку передач от гальванической коррозии (обычной и точечной коррозии металлических поверхностей). Вместо этого для защиты от коррозии поставляются боковые аноды. Ни в коем случае не закрашивать и не наносить никаких покрытий на эти боковые аноды, в противном случае аноды утратят защитную функцию.

            - Если триммер поврежден, заменить.  Перед демонтажем на противокавитационной плите  сделать метку положения старого триммера; установить новый триммер в такое же положение по метке.

            - Триммер служит для балансировки «рулевой нагрузки», которая создается «крутящим моментом» гребного винта на высоких скоростях. Если на больших скоростях лодку тянет больше влево (заваливает на левый борт), ослабить болт и сдвинуть триммер (его задний край или сбегающую кромку) влево (глядя на него сзади). Затянуть болт. Если лодку тянет больше вправо (заваливает на правый борт), то повернуть триммер (его задний край или сбегающую кромку) вправо.

a - Триммер

b – Противокавитационная плита

c – Крепежный болт и шайба; затянуть болт с усилием

до 22 фунт-фут. (29.8 Н∙м)

# Сборка

Обойма подшипника шестерни переднего хода

- Поставить в коробку установочную прокладку (прокладки), которые были отложены при разборке. Если прокладки утеряны или  повреждены или если при ремонте устанавливается новая коробка шестерен, начать установку новой прокладки с прокладки толщиной 0.010 дюйма (0.254мм).

- Собирать детали, как показано ниже. Впрессовать обойму в коробку. Для этого во избежание повреждения вала гребного винта ударять по торцу вала молоток со свинцовым бойком.

95   >   Смазка с тефлоном - 2-4-C With Teflon

(92-825407A12)

a – Прокладка (прокладки)

b – Обойма. Нанести смазку с тефлоновой присадкой

по поверхности внешнего диаметра

c – Оправка - Mandrel (91-31106)

c – Разобранный вал гребного винта

d – Собранный несущий корпус подшипника.

Вал переключения передач

1. Нанести на поверхность внешнего диаметра нового сальника герметик Loctite 271.

2. Впрессовать сальник во втулку вала передач до упора сальника в заплечик.

3. Установить новое уплотнительное кольцо.

4. Нанести на уплотнительное кольцо и на поверхность внутреннего диаметра сальника смазку с тефлоном 2-4-C with Teflon.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a – Сальник (Контактной кромкой ВВЕРХ)

b – Втулка-фланец

c - Поверхность

d – Уплотнительное кольцо

5. Собрать детали, как показано.

a – Вал передач

b - Серьга

c – Фланец-втулка вала передач

6. Установить кулачок вала (номером к верху коробки передач); совместить отверстие на кулачке вала с отверстием.

Для моделей 60 Bigfoot 75/90/100/115/125

a – Кулачок вала передач (отмечен маркировкой

«ВЕРХ» (UP)  и пробитым номером части)

b – Отверстие в коробке передач

Для моделей 60 Bigfoot 75/90/100/115/125

a – Кулачок вала передач (Отмечен только номером

части)

b – Отверстие в коробке передач

Для моделей 50 Bigfoot (4-тактной)

a – Кулачок вала (Номерами ВНИЗ)

b - Отверстие

7. Установить узел вала передач; вставить шлицы в кулачок вала.

a – Узел вала передач

b – Шлицы

8. Нанести герметик Loctite 271 на нижнюю половину резьбы болтов; вставить болты и затянуть с усилием до 35 фунт-дюйм. (4.0 Н∙м).

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a - Болты [Затянуть с усилием до 35 фунт-дюйм.

(4.0 Н∙м)]

Сборка несущего корпуса подшипника

1. Нанести на поверхность внешнего диаметра подшипника и на отверстие несущего корпуса смазку с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

2. С помощью инструмента для установки подшипников Bearing Installation Tool (91-13945) защитить кромку на передней стороне несущего корпуса.

3. Впрессовать в несущий корпус игольчатый подшипник вала гребного винта (номером в сторону оправки) до упора.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

With Teflon (92-825407A12)

a – Инструмент для установки подшипников - Bearing

Installation Tool (91-13945)

b – Оправка - Mandrel (91-15755)

c – Штанга выколотки соответствующего размера

4. Поставить сальник меньшего диаметра на длинное плечо головки для установки масляных сальников Oil Seal Driver (91-31108)  контактной кромкой сальника в обратную от  плеча сторону.

5. С помощью инструмента для установки подшипников Bearing Installation Tool (91-13945) защитить кромку на передней стороне несущего корпуса. Нанести на поверхность внешнего диаметра сальника герметик Loctite 271. Впрессовать сальник в несущий корпус до упора инструмента в днище.

7    >  Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a - Сальник

b – Головка для установки масляных сальников - Oil

Seal Driver (91-31108)

c – Инструмент для установки подшипников - Bearing

Installation Tool (91-13945)

6. Поставить сальник большего диаметра на короткое плечо головки для установки масляных сальников Oil Seal Driver (91-31108) контактной кромкой сальника в сторону плеча.

7. С помощью инструмента для установки подшипников Bearing Installation Tool (91-13945) защитить кромку на передней стороне несущего корпуса. Нанести на поверхность внешнего диаметра нового сальника герметик Loctite 271. Впрессовать сальник в несущий корпус до упора инструмента.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a – Сальник

b – Головка для установки масляных сальников - Oil

Seal Driver (91-31108)

c – Инструмент для установки подшипников - Bearing

Installation Tool (91-13945)

8. Установить уплотнительное кольцо.

9. Нанести на уплотнительное кольцо смазку с тефлоном 2-4-C w/Teflon. Нанести на контактные кромки сальника смазку с тефлоном 2-4-C w/Teflon. Смазать поверхности внешнего диаметра подшипника и отверстие несущего корпуса тонким слоем смазки с тефлоном 2-4-C w/Teflon.

10. Впрессовать подшипник в несущий корпус по упора инструмента.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

With Teflon (92-825407A12)

a – Уплотнительное кольцо

b – Подшипник (Стороной с номером к инструменту)

c – Инструмент для установки подшипников - Bearing

Installation Tool (91-13945)

11. Установить упорную шайбу. Смазать шайбу слоем шестеренной смазки Quicksilver Gear Lubricant.

95   >   Шестеренная смазка - Quicksilver Gear

Lubricant (92-19007A24)

a – Упорная шайба

12. Установить упорный подшипник. Смазать подшипник слоем шестеренной смазки Quicksilver Gear Lubricant.

87   > Шестеренная смазка - Quicksilver Gear

Lubricant (92-19007A24)

a – Упорный подшипник

13. Нанести шестеренную смазку на поверхность подшипника шестерни заднего хода и установить шестерню заднего хода.

87   >   Шестеренная смазка -Quicksilver Gear

Lubricant (92-19007A24)

a – Шестерня заднего хода

b – Поверхность подшипника

Сборка шестерни переднего хода

1. Напрессовать конический подшипник на шестерню (при напрессовке давить только на внутреннюю обойму подшипника).

87   >   Шестеренная смазка - Quicksilver Gear

Lubricant (92-19007A24)

a – Оправка - Mandrel (91-37350)

b - Подшипник; смазать поверхность внутреннего

диаметра шестеренной смазкой - Quicksilver Gear

Lubricant

2. Для определения количества зубьев осмотреть и проверить конец муфты сцепления на стороне шестерни заднего хода. Для выбора соответствующего инструмента см. таблицу ниже (на конце инструмента пробита цифра, означающая число зубьев.

| Модель | Инструмент для установки | Номер, пробитый на конце | Положение подшипника |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-зубчат. муфта включения заднего хода | 91-856875 | 3 | 0.155” (3.94мм) ниже поверхности |
| 6-зубчат. муфта включения заднего хода | 91-856875 | 6 | Заподлицо с поверхностью |

3-зубчатая муфта включения заднего хода

a – Пробита цифра "3"

b – Сторона игольчатого подшипника с пробитым

номером

c – 3-зубчатая муфта включения заднего хода

6-зубчатая муфта включения заднего хода

a – Пробита цифра "6"

b – Сторона игольчатого подшипника с пробитым

номером

c – 6-зубчатая муфта включения заднего хода

3. Нанести шестеренную смазку Quicksilver Gear Lubricant на поверхность внутреннего диаметра шестерни переднего хода. Впрессовать подшипник в шестерню переднего хода до упора инструмента в шестерню.

87   >  Шестеренная смазка - Quicksilver Gear

Lubricant (92-19007A24)

a – Инструмент для установки подшипника шестерни

переднего хода - Forward Gear Bearing Installer (91-

856875)

b – Игольчатый подшипник, пронумерованной стороной

к инструменту

Сборка вала гребного винта

1. Установить детали в вал гребного винта в указанном ниже порядке.

a - Пружина

b – Направляющий подпятник пружины

c – Три (3) металлических шарика*

d – Копир кулачка*

* Чтобы при сборке держались на месте, смазать  смазкой с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon

2. Установить поперечный штифт.

a – Прикладывать усилие давления в этом

направлении

b – Поперечный штифт

3. Установить пружину. КОЛЬЦА ПРУЖИНЫ НЕ НАКЛАДЫВАТЬ ДРУГ НА ДРУГА. ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ.

a – Пружина

Установка гильзы защиты торсионного вала от износа

1. Установить новое резиновое кольцо.

2. Нанести тонкий слой герметика Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра резинового  кольца.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a – Кольцо

- Вставить гильзу в головку-фиксатор*

* Деталь/часть инструмента для установки гильзы защиты торсионного вала от износа - Wear Sleeve Installation Tool (91-1431OA1).

a – Гильза

b – Головка-фиксатор

4. Напрессовать гильзу на торсионный вал с помощью инструмента для установки гильз защиты торсионного вала от износа - Wear Sleeve Installation Tool (91-1431OA1); продолжать напрессовку до контакта указанных ниже поверхностей (c и d).

a – Торсионный вал

b – Инструмент для установки защитных гильз

c - Поверхность

d - Поверхность

5. Удалить излишек герметика Loctite с собранного вала.

Установка обоймы нижнего подшипника торсионного вала

ВАЖНО: Наружную обойму нижнего подшипника торсионного вала можно установить с установленными подшипником торсионного вала, гильзой и масляным сальником или без них.

1. Смазать обойму подшипника по поверхности внешнего диаметра смазкой с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

2. Установить в кожух регулировочную прокладку (прокладки) и обойму подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: При натягивании обоймы проверить, чтобы прокладка (прокладки) сидела  (сидели) прямо без перекоса.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With

Teflon (92-825407A12)

a – Прокладка (прокладки); Отложенные во время разборки. Если прокладка (прокладки) утеряны или устанавливается новая коробка передач, начинать установку регулировочных прокладок с прокладки толщиной 0.025 дюйма (0.635мм).

b – Обойма подшипника

c – Оправка - Mandrel* (91-13780)

d – Оправка - Mandrel* (91-13781)

e – Стержень, резьбовой - Threaded Rod** (91-31229)

f – Гайка ** (11-24156)

* Часть инструмента для установки подшипников -

Bearing Installation Tool (91-14309A1)

** Из комплекта для демонтажа и установки

подшипников - Bearing Removal and Installation Kit

(91-31229A7)

Установка масляной втулки

1. Установить масляную втулку выступом в указанном ниже положении.

a – Масляная втулка

b - Выступ

Установка верхнего подшипника торсионного вала

1. Нанести смазку с тефлоном 2-4-C w/Teflon на поверхность внутреннего диаметра держателя-фиксатора подшипника и поверхность  внешнего диаметра самого подшипника.

2. Впрессовать подшипник в опорную втулку.

95   >   2-4-C With Teflon (92-825407A12) 19164

a – Опорная втулка подшипника

b – Конический конец

c - Подшипник; стороной с номером к оправке

d – Оправка - Mandrel (91-13781) от инструмента для

установки  подшипников - Bearing Installation Tool

(91-14309A1)

ВАЖНО: Масляная втулка должна устанавливаться перед установкой верхнего подшипника торсионного вала.

ВАЖНО: Верхний подшипник и гильза торсионного вала могут быть установлены с установленной внешней обоймой нижнего подшипника торсионного вала или без нее.

3. Установить подшипник и гильзу в коробку.

a – Подшипник/Гильза

b – Конический конец

c – Оправка - Mandrel* (91-13781)

d – Оправка - Mandrel* (91-13780)

e – Стержень, резьбовой - Threaded Rod** (91-31229)

f – Гайка** (11-24156)

* Часть инструмента для установки подшипников -

Bearing Installation Tool (91-14309A1)

** Из комплекта для демонтажа и установки

подшипников - Bearing Removal and Installation Kit

(91-31229A7)

Установка шестерни переднего хода, нижнего подшипника торсионного вала, ведущей шестерни и торсионного вала

| Модель | Инструмент: Головка-фиксатор торсионного вала |
| --- | --- |
| 50 Bigfoot (4-такт.) | 91-56775 |
| 60 Bigfoot | 91-817070 |
| 75/90/100/115/125 | 91-56775 |

1. Установить детали в указанном ниже порядке.

7    >  Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a - Шестерня переднего хода/Подшипник: Промазать

ролики подшипника шестеренной смазкой

Quicksilver Gear Lube.

b - Нижний конический роликовый подшипник

торсионного вала:  Промазать ролики подшипника

шестеренной смазкой Quicksilver Gear Lube.

c - Ведущая шестерня

d - Торсионный вал

e - Инструмент: Головка-фиксатор торсионного вала –

Drive Shaft Holding Tool

f - Гайка ведущей шестерни (Новая): Во время

окончательной сборки (после установки глубины

посадки ведущей шестерни и мертвого хода

шестерни переднего хода) смазать резьбы

герметиком Loctite 271, затянуть с усилием до 70

фунт-фут. (95 Н∙м)

Глубина посадки ведущей шестерни и мертвый ход шестерни переднего хода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ГЛУБИНЫ УСТАНОВКИ) ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каким бы то ни было изменением толщины регулировочных прокладок прочитать все нижеследующую процедуру.

ВАЖНО: Для получения правильных и точных размеров регулировочной прокладки (прокладок) узел шестерни переднего хода должен устанавливаться обязательно с учетом и определением глубины установки ведущей шестерни.

- Прочистить заплечник несущего корпуса подшипника коробки шестерен и его поверхность по окружности.

- Поставить коробку шестерен в вертикальное положение (т.е. торсионный вал должен быть в вертикальном положении). Установить приспособление для предварительного натяга в подшипниках Bearing Preload Tool (91-14311A2) на торсионный вал в указанном ниже порядке.

.

a – Переходник: Поверхности подшипника должны

быть чистыми и не иметь зазубрин, царапин.

b - Упорный подшипник: Должен быть смазан и

свободно двигаться / вращается.

c – Упорная шайба: Должна быть чистой, не

погнутой  и не иметь зазубрин, царапин.

d – Пружина

e - Гайка: Навинчена на болт по всей длине

резьбы

f - Болт: Должен быть плотно прижат к пружине

g - Гильза: Отверстия в гильзе должны быть

совмещены с установочными винтами-

фиксаторами

h - Установочный винт-фиксатор (2): Затянуть до

упора в торсионный вал, болт не должен

скользить на торсионном валу

- Измерить расстояние между верхом гайки и низом головки болта.

- Увеличить расстояние на 1 дюйм (25.4мм).

- Провернуть торсионный вал на 5 - 10 оборотов. Это позволит правильно посадить верхний конический роликовый подшипник торсионного вала.

a - Расстояние 1” (25.4 мм)

b - Гайка

c – Головка болта

- Собрать инструмент для определения глубины положения и установки ведущей шестерни торсионного вала Pinion Gear Locating Tool (91-12349A2), как показано ниже. На данном этапе крепежный болт разрезного кольца не затягивать.

a – Вал инструмента

b – Плита измерительного блока; установить цифрами в обратную сторону от разрезного кольца

c - Болт; винты крепления измерительного блока

d – Разрезное кольцо

e – Болт крепления разрезного кольца

f – Стопорное кольцо

7. Вставить инструмент в узел шестерни переднего хода; спозиционировать измерительный блок под ведущей шестерней, как показано ниже.

a – Измерительный блок

8. Снять инструмент, ни в коем случае не изменив при этом положения измерительного блока, и  затянуть болт крепления разрезного кольца.

9. Вставить инструмент в узел шестерни переднего хода; установить под ведущую шестерню плиту измерительного блока с правильно выбранным по таблице номером.

| Модель | Передаточное число (Зубья ведущей шестерни / зубья шестерни заднего хода) | № плиты |
| --- | --- | --- |
| 50 Bigfoot (4-такт.) | 13/30 | 8 |
| 60 Bigfoot/60 Sea-pro/60 Marathon | 13/30 | 8 |
| с 75 по 90 (3-цил.) | 13/30 | 8 |
| 100/115/125 (4-цил.) | 14/29 | 2 |

10. Поставить установочный диск №3 ("3"), прижав его к заплечику несущего корпуса подшипника в коробке шестерен.

11. Спозиционировать отверстие доступа, как показано ниже.

a – Установочный диск

b – Отверстие доступа

12. Определить глубину установки ведущей шестерни, вставив калиберный щуп для измерения зазоров через отверстие доступа в установочном диске.

13. Правильный зазор между измерительным блоком и ведущей шестерней составляет 0.025 дюйма (0.64мм).

14. Если измеренный зазор правильный, оставить   приспособление предварительного натяга (Bearing Preload Tool) на торсионном валу и перейти к главе «Определение мертвого хода шестерни переднего хода» ниже.

15. Если измеренный зазор неправильный, добавить (или убрать) установочную прокладку (прокладки) над подшипниковой обоймой, соответственно опуская (или поднимая) ведущую шестерню. При установке гайки ведущей шестерни, нанести на ее резьбу герметик Loctite 271.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a – Калиберный щуп для измерения зазоров

b – Измерительный блок

c – Ведущая шестерня

d – Обойма подшипника

Определение мертвого хода шестерни переднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каким бы то ни было изменением толщины регулировочных прокладок прочитать все нижеследующую процедуру.

- Определить правильное и точное положение ведущей шестерни; см. предыдущую главу «Определение положения (глубины посадки) ведущей шестерни».

- Установить на торсионный вал приспособление для предварительного натяга в подшипниках Bearing Preload Tool (91-14311A2). См. главу «Определение положения ведущей шестерни» выше.

- Установить детали, как показано.

a – Вал гребного винта*

b – Несущий корпус подшипника * (Собран)

c – Зажим съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

d – Болт съемника - Puller Bolt (91-58716). Затянуть с

усилием до 45 фунт-дюйм. (5.1 Н∙м).

* См. «Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта» ниже.

- Провернуть торсионный вал на 5 - 10 оборотов для правильной посадки конического роликового подшипника шестерни переднего хода.

- Установить детали, как показано ниже.

a – Стержень, резьбовой (Прибрести отдельно)

b - Шайбы

c - Гайки

d – Комплект насадок к индикатору биений - Dial

Indicator Adaptor Kit (91-83155)

e – Индикатор биений с циферблатом - Dial Indicator

(91-58222A1)

f – Индикатор мертвого хода / люфта –

Backlash Indicator Tool (91-19660-1)

- Поставить циферблатный индикатор биений на соответствующую риску (по таблице), отмеченную на индикаторе мертвого хода.

| Модель | Совместить указатель на циферблате с риской |
| --- | --- |
| 50 Bigfoot (4-такт.) Индикатор мертвого хода - Backlash Indicator Tool (91-78473) | 4 |
| 60 Seapro/60 Mara-thon/60 Bigfoot Индикатор мертвого хода - Backlash Indicator Tool (91-78473) | 4 |
| с 75 по 90 (3-цил.) Индикатор мертвого хода - Backlash Indicator Tool (91-78473) | 4 |
| 100/115/125 (4-цил.) Индикатор мертвого хода - Backlash Indicator Tool (91-19660-1) | 1 |

- Слегка провернуть торсионный вал вперед и назад  (при этом не должно наблюдаться никакого движения вала гребного винта).

- Циферблатный индикатор биений покажет значение мертвого хода / люфта, которое должно быть в пределах, указанных в таблице.

|  | Циферблатный индикатор |
| --- | --- |
| Модель | Показание (минимально) | Показание (максимально) |
| 50 Bigfoot (4-такт.) | 0.012 ” (0.30 мм) | 0.019 “ (0.48 мм) |
| 60 Bigfoot | 0.012 “ (0.30 мм) | 0.019 “ (0.48 мм) |
| с 75 по 90 (3-цил.) | 0.012 “ (0.30 мм) | 0.019 “ (0.48 мм) |
| 100/115/125 (4-цил.) | 0.015 “ (0.38 мм) | 0.022 “ (0.55 мм) |

- Если мертвый ход меньше, чем минимальное значение,  то для получения правильного мертвого хода снять прокладку (прокладки) перед обоймой подшипника шестерни переднего хода. При установке гайки ведущей шестерни смазать ее резьбу герметиком  Loctite 271.

- Если мертвый ход больше максимального значения, то для получения правильного мертвого хода вставить прокладку  (прокладки)* перед обоймой подшипника шестерни переднего хода. При установке гайки ведущей шестерни смазать ее резьбу герметиком  Loctite 271.

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении и удалении прокладки толщиной 0.001” (0.03мм) мертвый ход будет изменяться на 0.001” (0.03мм).

Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта

1. Вставить узел вала гребного винта в несущий корпус подшипника.

2. Перед установкой узла несущего корпуса подшипника в коробку передач взять 6-дюймовый (152,4мм) отрезок поливинилхлоридной (ПВХ) трубы   диаметром 1-1/4 - 1-1/2 дюйма (31.7мм - 38.1мм). Насадить эту трубу на вал гребного винта и прикрепить  ее к узлу несущего корпуса подшипника с помощью гайки гребного винта и шайбы с контрящими усиками. Это позволит упереть шестерню заднего хода  в упорный подшипник этой шестерни и при установке узла несущего корпуса подшипника в коробку шестерен не допустит случайного смещения упорного подшипника.

a – Узел несущего корпуса подшипника

b – Труба ПВХ

c – Шайба с контрящими усиками

d – Вал гребного винта

e – Гайка гребного винта

3. Нанести на уплотнительное кольцо и ответные поверхности смазку с тефлоном 2-4-C w/Teflon.

4. Установить несущий корпус подшипника и вал гребного винта в кожух, при этом маркировка "TOP" (ВЕРХ), расположенная на фланце, должна быть обращена к верху кожуха.

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

With Teflon (92-825407A12)

a – Нанести смазку с тефлоном 2-4-C w/Teflon

b – Уплотнительное кольцо

c – Маркировка «ВЕРХ» (“TOP”)

5. Установить детали, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подложить под крепежные элементы шайбы толщиной 0.090 дюймов (2.29мм) (Часть №12-855941), если они не были установлены раньше.

| Толщина шайбы | Усилие затягивания крепежных элементов |
| --- | --- |
| 0.090” (2.29мм) | 22 фунт-фут. (29.8 Н∙м) |
| 0.060” (1.53мм) | 25 фунт-фут. (33.9 Н∙м) |

a - Шайбы

b – Крепежные элементы. (Если используются, болты

смазать их резьбы герметиком Loctite 271)

Сборка и установка водяного насоса

1. Поставить сальник на сторону длинного плеча головки для установки сальников Oil Seal Driver (91-13949) контактной кромкой в обратную сторону от плеча.

2. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника; запрессовать сальник в основание водяного насоса до упора головки в днище. Нанести на контактную кромку сальника смазку с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

With Teflon (92-825407A12)

a - Сальник – Кромка с нанесенной на нее тефлоновой

смазкой (Однотонный коричневатый цвет – Кромка

обращена к блоку цилиндров)

b – Пружина смотрит в сторону блока цилиндров

c – Инструмент: Головка для установки сальников - Oil

Seal Driver (91 -13949)

3. Поставить сальник на сторону короткого плеча головки для установки сальников Oil Seal Driver (91-13949) контактной кромкой сальника в сторону плеча.

4. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника; запрессовать сальник в основание водяного насоса до упора головки в днище.

5. Нанести на контактную кромку каждого сальника смазку с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

With Teflon (92-825407A12)

a – Сальник (Глянцевый черный цвет – Кромка

сальника обращена к коробке шестерен)

b – Пружина смотрит в сторону коробки шестерен

c – Инструмент: Головка для установки сальников - Oil

Seal Driver (91-13949)

6. Установить прокладку.

a – Прокладка

7. Установить детали, как показано.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

a – Основание водяного насоса

b – Болты и шайбы. На нижнюю половину резьбовой части болтов нанести герметик Loctite 271 и затянуть болты с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м)

8. Установить прокладку и планшайбу.

a – Прокладка

b - Планшайба

ВАЖНО: Если устанавливается старое лопастное колесо, то оно должно ставиться в свое первоначальное положение для вращения по часовой стрелке.

9. Установить прокладку, шпонку и лопастное колесо.

a - Прокладка

b - Шпонка

c – Лопастное колесо

10. Нанести на поверхность внутреннего диаметра крышки смазку с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

11. Поворачивать торсионный вал по часовой стрелке и насадить крышку на лопастное колесо.

12. Установить крышку.

13. Если во время демонтажа коробки шестерен сальник водяного патрубка остался на патрубке (внутри кожуха торсионного вала), стянуть этот сальник с патрубка.

14. Смазать поверхность внутреннего диаметра сальника водяного патрубка тефлоновой смазкой Quicksilver 2-4-C w/Teflon и установить, как показано.

7    >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

With Teflon (92-825407A12)

a - Крышка

b - Сальник

c - Болты (4); Нанести герметик Loctite 271 на резьбы и

затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м).

ПРИМЕЧАНИЕ: После сборки и ПЕРЕД заправкой шестеренным маслом коробку шестерен рекомендуется проверить на герметичность и опрессовать. Коробка должна держать давление от 10 до 12 фунтов на кв. дюйм (68-82 кПа) в течение  5 минут..

Опрессовка коробки шестерен

- Отвернуть вентиляционную пробку и на ее место установить манометр.

- Опрессовать коробку под давлением до 10-12 ф/квд. (69-82 кПа) и  наблюдать за давлением в течение 5 минут.

- Во время опрессовки для проверки на утечку проворачивать торсионный вал, вал гребного винта и подвигать вал передач.

- Если при этом наблюдается падение давления, погрузить коробку в воду.

- Повторно опрессовать под давлением до 10-12 ф/квд (69-82 кПа) и проверить на утечку по пузырькам.

- При необходимости заменить соответствующие сальники. После замены еще раз опрессовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коробка должна держать давление  10-12 ф/квд (69-82 кПа) в течение 5 минут.

* ф/квд – фунтов на квадратный дюйм

- Снять с коробки манометр и поставить на место вентиляционную пробку. Затянуть вентиляционную пробку с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м).

### Заправка коробки шестерен маслом

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла для заправки коробки передач составляет 22.5 жидких унций (665.2 мл).

ОСТОРОЖНО

Если коробка передач установлена на ПЛМ, то во избежание случайного запуска двигателя перед работой вблизи гребного винта отсоединить провода от свечей зажигания и заизолировать их.

ВНИМАНИЕ

Для заправки коробки передач маслом ни в коем случае не применять автомобильное масло, производить заправку только фирменным шестеренным маслом Quicksilver Gear Lube или  маслом для тяжелых режимов работы для нижнего блока Super-Duty Lower Unit Lubricant.

- Удалить все остатки материала прокладок с пробок «Заправка масла» (Fill), «Вентиляционное отверстие» (Vent) и с соответствующих мест корпуса коробки шестерен.

- Поставить новые прокладки на пробки «Заправка масла» (Fill), «Вентиляционное отверстие» (Vent).

ВАЖНО: Ни в коем случае не заливать масло, не сняв предварительно вентиляционные пробки, т.к.  из-за образовавшегося воздушного кармана нормально заправить коробку будет невозможно. Заправлять коробку только при вертикальном положении кожуха.

- Вставить заправочный шланг в отверстие «Заправка масла» (Fill).

- Заправлять маслом до его появления сначала из первого вентиляционного отверстия (Vent).

- Поставить на место только эту вентиляционную пробку "Vent" с прокладкой и продолжать заправку  до тех пор, пока масло не начнет вытекать из второго вентиляционного отверстия  "Vent".

a – Вентиляционный винт-пробка (Затянуть с усилием

до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м)

b – Дренажно-заправочный винт-пробка (Затянуть с

усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м)

c – Винт-пробка уровня масла (Затянуть с усилием до

60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м)

6. Завернуть на место вторую вентиляционную пробку "Vent" с прокладкой.

ВНИМАНИЕ! Во время завинчивании на место заправочной пробки «FILL» не допускать потери масла более одной жидкой унции (30 см3).

7. Вынуть заправочный шланг из заправочного отверстия "Fill". Поставить на место пробку с прокладкой на заправочное отверстие "Fill". Затянуть пробку "Fill" с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м).

# Установка коробки шестерен

ОСТОРОЖНО

Перед стыковкой коробки шестерен с кожухом торсионного вала отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания. Невыполнение этого требования может привести в случайному запуску двигателя и в конечном итоге к травматизму.

1. Перевести рычаг (приводную тягу) механизма переключения передач в положение переднего хода.

Модели 40/45/50 Bigfoot (4-тактные) с усиленной коробкой передач

Показана модель с дистанционным управлением

a – Рычаг переключения передач

Модели 60 Bigfoot с усиленной коробкой передач

a – Блок переключения передач

Модели 75/90/100/115/125

a – Блок переключения передач; Передняя часть блока

ДОЛЖНА выступать на 1/8 дюйма (3.2мм) от

передней часть плиты (b).

b – Плита

2. Наклонить двигатель в полное верхнее положение "UP" (ВВЕРХ) и закрепить в этом положении рычагом фиксатора наклона.

3. Переключить коробку шестерен на нейтралку (NEUTRAL). Вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

4. Установить сальник водяного патрубка; смазать тефлоновой смазкой Quicksilver 2-4-C w/Teflon (92-825407A12) поверхность внутреннего диаметра сальника.

5. Нанести герметик RTV Sealer, как показано.

78   > Герметик - G. E. RTV Sealant (92-90113-2)

95   > Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With

Teflon (92-825407A12)

a – Сальник водяного патрубка

b – Герметик - RTV Sealer

ВНИМАНИЕ

Верхний конец торсионного вала НЕ СМАЗЫВАТЬ. Лишняя смазка, оставшаяся в зазоре, не даст торсионному валу полностью прийти в зацепление с коленвалом. (Если на конце торсионного вала есть лишняя смазка), то при затягивании крепежа коробки шестерен  на торсионный вал и коленвал будет оказана нагрузка, которая может привести к повреждению либо блока цилиндров, либо коробки шестерен, либо того и другого. Удалить смазку с конца торсионного вала.

- Нанести на шлицы торсионного вала тонкий слой смазки с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

- Нанести тонкий слой смазки с тефлоном Quicksilver 2-4-C w/Teflon на шлицы вала передач коробки шестерен и верхние шлицы вала передач. На концы валов передач смазку не наносить.

8. Установить детали, как показано на соответствующем рисунке.

МОДЕЛИ С ГИДРОСИСТЕМОЙ ПАУЭР ТРИМ

a – Нейлоновая разделительная втулка

b – Соединительная муфта вала передач; используется на моделях, оборудованных гидросистемой регулировки угла наклона Пауэр Трим (Power Trim)

c – Втулка только на моделях 40/45/50 Bigfoot (4-такт.)

МОДЕЛИ БЕЗ ГИДРОСИСТЕМЫ ПАУЭР ТРИМ

a – Нейлоновая разделительная втулка

b – Соединительная муфта вала передач; используется

на моделях, НЕ оборудованных гидросистемой

регулировки угла наклона Пауэр Трим (Power Trim)

c - Плоскость; ДОЛЖНА БЫТЬ обращена к передней

части коробки передач

9. Переключить коробку передач в положение переднего хода. На передней передаче, когда  вал гребного винта вращается по часовой стрелке, в коробке передач должен быть слышен звук «трещотки», а когда вал гребного винта вращается против часовой стрелки, должно испытываться сопротивление.

10. Нанести герметик Loctite Grade 271 на резьбы болтов крепления коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при выполнении действий по пункту 11 (ниже) шлицы торсионного вала не совмещаются со шлицами коленвала, поставить винт на вал гребного винта и поворачивать его против часовой стрелки при одновременном проталкивании коробки передач к кожуху торсионного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки коробки передач, возможно, будет необходимо немножко подвигать (расположенный под обтекателем) блок переключения передач для того, чтобы совместились верхние шлицы вала передач со  шлицами соединительной муфты  вала передач.

11. Поставить коробку передач так, чтобы торсионный вал выступал и заходил в коробку передач.

12. Подавать (двигать) коробку шестерен вверх к кожуху торсионного вала при одновременном совмещении верхних шлицов вала передач со шлицами соединительной муфты вала передач, а также совмещении водяного патрубка с сальником водяного патрубка и совмещении шлицов коленвала со шлицами торсионного вала.

13. Установить 4 болта с шайбами (по два с каждой стороны).

14. Установить контргайку и шайбу.

15. Затянуть болты и контргайку (или только гайки в зависимости от того, что применимо к конкретному случаю) с усилием до 40 фунт-футов (54.0 Н.м).

a – Болты и шайбы (4)

b – Контргайка и шайба

- Проверить работу механизма переключения передач следующим образом:

  - Поставить рычаг передачи на передний ход. При проворачивании вала гребного винта по часовой стрелке в коробке шестерен должен быть слышен звук «трещотки», а при его проворачивании против часовой стрелки должно испытываться сопротивление.

  - Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение (NEUTRAL), при этом вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

  - Проворачивая вал гребного винта, переключить рычаг передач на задний ход. При вращении вала гребного винта в обоих направлениях должно  испытываться сопротивление.

ВАЖНО: Если механизм переключения передач не  работает, как указано выше,  снять коробку передач и устранить причину исправности.

Регулировка триммера

1. Проверить положение триммера следующим образом:

a. Прогнать лодку на скорости, при которой она будет обычно эксплуатироваться.

b. Если лодку тянет вправо (STARBOARD  правый борт), то заднюю сбегающую кромку триммера нужно сдвинуть вправо. Если лодку тянет влево (PORT левый борт), то заднюю сбегающую кромку триммера нужно сдвинуть влево.

2. При необходимости отрегулировать триммер следующим образом:

a. Переключить управление двигателя на нейтралку (NEUTRAL) и повернуть ключ зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед регулировкой ослабить болт крепления триммера настолько, насколько необходимо, чтобы триммер отошел от установочных (фиксирующих) выступов в коробке передач. Регулируя триммер НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УДАРЯТЬ по триммеру никаким твердым предметом.

b. Если лодку тянет влево, сдвинуть заднюю сбегающую кромку триммера влево. Если лодку тянет вправо, сдвинуть заднюю сбегающую кромку триммера вправо.

3. Затянуть болт (с шайбой) крепления триммера с усилием до 22 фунт-фут. (30.0 Н∙м).

НИЖНИЙ БЛОК

СТРУЙНЫЙ (ВОДОМЕТНЫЙ) ПРИВОД

# Оглавление

Стр.

Узел струйного насоса модели Jet 30 	6D-2

Узлы и детали струйного водяного

насоса модели Jet 30 	6D-4

Для заметок: 	6D-5

Узел струйного насоса модели Jet 45 	6D-6

Узлы и детали струйного водяного

насоса модели Jet 45 	6D-8

Оптимальное соотношение массы и

мощности 	6D-9

Выбор мощности двигателя 	6D-9

Высота транца лодки 	6D-10

Определение центральной оси транца 	6D-10

Высота установки ПЛМ	6D-10

Определение высоты установки

ПЛМ на лодках с плоскодонным

корпусом 	6D-11

Испытание в водоеме 	6D-11

Проверка на кавитацию 	6D-11

Установка тяги переключения передач 	6D-12

Смазка подшипника торсионного вала 	6D-13

Демонтаж и установка

лопастного колеса 	6D-13

Регулировка рулевого управления 	6D-15

Регулировка зазора лопастного колеса 	6D-15

Износ (затупление) лопастного колеса 	6D-15

Промывка системы охлаждения	6D-16

Замена кожуха лопастного колеса  	6D-16

Демонтаж струйного привода 	6D-16

Демонтаж и установка водяного насоса 	6D-18

Демонтаж 	6D-18

Стыковка водяного насоса и струйного

привода	6D-18

Демонтаж несущего корпуса подшипника 	6D-19

Разборка несущего корпуса подшипника 	6D-19

Сборка несущего корпуса подшипника 	6D-19

Установка нижних сальников 	6D-19

Установка верхних сальников 	6D-20

Установка шарикоподшипника

торсионного вала 	6D-20

Установка торсионного вала 	6D-20

Установка кожуха верхнего

сальника (продолжение) 	6D-21

Установка струйного привода

на кожух торсионного вала 	6D-22

# Для заметок:

# Узел струйного насоса модели Jet 30

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon (92-850736A1)

# Узел струйного насоса модели Jet 30

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Струйный насос в сборе (Черный) |  |  |  |
| 1 | 1 | Кожух насоса |  |  |  |
| 2 | 1 | Шланг, смазочный |  |  |  |
| 3 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 4 | 1 | Кожух впускного канала |  |  |  |
| 5 | 1 | Кожух лопастного колеса |  |  |  |
| 6 | 1 | Торсионный вал |  |  |  |
| 7 | 1 | Гильза |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка | Затянуть плотно |
| 9 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 10 | 8 | Регулировочная прокладка |  |  |  |
| 11 | 1 | Шайба с усиками |  |  |  |
| 12 | 6 | Винт (1/4-20 X 3/4) | 70 | 6 | 8.0 |
| 13 | 4 | Винт (1/4-20 x.875) | 70 | 6 | 8.0 |
| 14 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 2 | Винт (1/4-20 x .625) | 70 | 6 | 8.0 |
| 16 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 17 | 1 | Винт (.312-18x1.25) | 155 | 13 | 17.6 |
| 18 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 19 | 1 | Гайка | 155 | 13 | 17.6 |
| 20 | 2 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 21 | 2 | Винт (.312-18 x 2-1/2”) | 155 | 13 | 17.6 |
|  | 2 | Винт (.312-18 x 2-3/4”) | 155 | 13 | 17.6 |
| 22 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 23 | 1 | Винт (.375-16 x 1-1/4”) | 220 | 18.4 | 24.9 |
| 24 | 1 | Основание – переходник |  |  |  |
| 25 | 1 | Винт (M10 x 30) | 301 | 25 | 34 |
| 26 | 6 | Шайба |  |  |  |
| 27 | 4 | Винт | 301 | 25 | 34 |
| 28 | 2 | Посадочный штифт |  |  |  |

# Узлы и детали струйного водяного насоса модели Jet 30

7    >   Герметик - Loctite271 (92-809819)

74   >   Герметик - Loctite 405

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 4 | Винт (M6 x 16) | 60 | 5 | 6.8 |
| 2 | 1 | Водяной насос в сборе |  |  |  |
| 3 | 1 | Сальник водяного патрубка |  |  |  |
| 4 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 5 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 6 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 8 | 1 | Планшайба |  |  |  |
| 9 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 10 | 1 | Удлинитель водяного патрубка |  |  |  |
| 11 | 1 | Прокладка |  |  |  |

# Для заметок:

# Узел струйного насоса модели Jet 45

# Узел струйного насоса модели Jet 45

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| - | 1 | Струйный насос в сборе (Черный) |  |  |  |
| 1 | 1 | Кожух насоса |  |  |  |
| 2 | 1 | Шланг, смазочный |  |  |  |
| 3 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 4 | 1 | Кожух впускного канала |  |  |  |
| 5 | 1 | Кожух лопастного колеса |  |  |  |
| 6 | 1 | Торсионный вал |  |  |  |
| 7 | 1 | Гильза |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 9 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 10 | 8 | Регулировочная прокладка |  |  |  |
| 11 | 1 | Шайба с усиками |  |  |  |
| 12 | 6 | Шпилька (.312-18 x 1.81) |  |  |  |
| 13 | 6 | Гайка |  |  |  |
| 14 | 4 | Винт (.312-18 x .1) | 156 | 13 | 17.6 |
| 15 | 2 | Винт (1/4-20 x .625) | 97 | 8 | 11 |
| 16 | 1 | Винт (.312-18 x 1.25) | 156 | 13 | 17.6 |
| 17 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 18 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 19 | 2 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 20 | 2 | Винт (M10 x 60) | 301 | 25 | 34 |
| 21 | 1 | Винт (M10 x 90) | 301 | 25 | 34 |
| 22 | 1 | Винт (M10 x 70) | 301 | 25 | 34 |
| 23 | 1 | Винт (.375-16 x .3-1/4) | 266 | 22 | 30 |
| 24 | 1 | Шайба |  |  |  |

# Узлы и детали  струйного водяного насоса модели Jet 45

95   > Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 2 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 3 | 1 | Водяной насос |  |  |  |
| 4 | 1 | Прокладка (Верхняя) |  |  |  |
| 5 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 6 | 1 | Планшайба |  |  |  |
| 7 | 6 | Винт | 60 | 5 | 6.7 |

# Оптимальное соотношение массы и мощности

Для получения наивысшего КПД струйного привода лодка должна обладать следующими характеристиками:

1.  Масса лодки должна быть по возможности минимальной.

2. Конструкция корпуса лодки и ее транца должна быть рассчитана на установку и работу ПЛМ со струйным приводом.

3. Длина лодки должна быть не менее 13 футов.

# Выбор мощности двигателя

Лодка, работающая на низкой скорости, требует значительно более глубокого водоема, чем лодка, рассчитанная на работу в режиме глиссирования по водной поверхности. Поэтому очень важно использовать двигатель достаточной мощности и не перегружать лодку сверх ее возможностей для работы в режиме глиссирования. См. график зависимости мощности от массы ниже.

# Выбор мощности двигателя

Приведенный ниже график зависимости основан на опыте, накопленном при эксплуатации лодок салазочного типа с установленными на них струйными ПЛМ. Указанный вес брутто включает суммарную массу ПЛМ, лодки, пассажиров и всего бортового оборудования. Для каждого данного значения мощности груз, превышающий табличные значения массы, снижает КПД. Мощность показана в Л.С.

Л.С.

Вес брутто в фунтах

# Высота транца лодки

ПЛМ со струйными приводами монтируются на транце примерно на 7 дюймов выше, чем ПЛМ с гребными винтами. Поэтому ПЛМ с длиной вала 15 дюймов (381.0мм) должны устанавливаться на лодках с транцем высотой 22 дюйма (558.8мм), а лодки с длиной вала 20 дюймов (508.0мм) должны устанавливаться на лодки с высотой транца 27 дюймов (685.8мм).

Если ПЛМ нельзя устанавливать на лодку из-за того, что высота ее транца недостаточна, обратитесь на завод-изготовитель лодки за рекомендациями, как переделать транец лодки.

# Определение центральной оси транца

Определить (и разметить карандашом) вертикальную центральную линию транца лодки.

a – Центральная линия транца

# Высота установки ПЛМ

Начально определенное значение высоты установки ПЛМ применима к большинству случаев, но из-за разницы в конструкции лодок и корпусов это значение необходимо проверить испытанием лодки в водоеме. См. главу «Испытание в водоеме».

- Установка ПЛМ на транце слишком высоко приведет к засасыванию воздуха в водозаборный канал и следовательно к кавитации (в результате кавитации двигатель будет резко и рывками увеличивать скорость, теряя при этом силу тягу). Такое состояние можно исправить за счет установки ПЛМ на правильную высоту.

- Установка ПЛМ на транце слишком низко приведет к торможению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ ПЛМ НА ЛОДКАХ С V-ОБРАЗНЫМ  ДНИЩЕМ

1. Измерить ширину ведущей кромки водозаборного кожуха. Провести горизонтальную линию на транце на таком расстоянии от v-образного днища, чтобы длина этой линии была равна ширине водозаборного кожуха.

a – Горизонтальная линия

b – Водозаборный кожух

2. Поставить ПЛМ  на транце (по центру) так, чтобы транцевые кронштейны опирались на верх транца. Временно закрепите ПЛМ на транце с помощью двух струбцинных транцевых зажимов.

3. Отрегулировать положение ПЛМ по вертикали.

4. Приложить и совместить проверочную линейку вдоль днища лодки с горизонтальной прямой, полученной в результате действий по пункту 1. Измерить расстояние между горизонтальной прямой и верхней передней кромкой водозаборного кожуха.

a – Проверочная линейка

b – Водозаборный кожух

5. Поднять ПЛМ вверх на транце на расстояние, измеренное по пункту 4. Повторно проверить высоту установки ПЛМ с помощью проверочной линейки. Верхняя кромка водозаборного кожуха должна совместиться (т.е. быть на одном уровне) с горизонтальной прямой, полученной в результате действий по пункту 1.

6. Установить и закрепить ПЛМ на транце на этой высоте.

Определение высоты установки ПЛМ на лодках с плоскодонным корпусом

- Поставить ПЛМ  на транце (по центру) так, чтобы транцевые кронштейны опирались на верх транца. Временно закрепите ПЛМ на транце с помощью двух струбцинных зажимов. Временно закрепите ПЛМ на транце с помощью двух струбцинных зажимов.

- Отрегулировать положение ПЛМ по вертикали.

- Приложить и совместить проверочную линейку вдоль днища лодки, как показано, и измерить расстояние между днищем лодки и верхней передней кромкой водозаборного кожуха.

a – Проверочная линейка

b – Верхний край водозаборного кожуха

- Поднять ПЛМ вверх на транце на расстояние, измеренное по пункту 3. Повторно проверить высоту установки ПЛМ с помощью проверочной линейки. Верхняя кромка водозаборного кожуха должна совместиться (т.е. быть на одном уровне) с днищем лодки, как показано ниже.

5. Установить и закрепить ПЛМ на транце на этой высоте.

# Испытание в водоеме

Проверка на кавитацию

Первоначально определенная высота установки ПЛМ должна быть близкой по значению к оптимальной величине. Но из-за конструкции корпуса некоторых лодок, недостатки или поверхностные дефекты в корпусе перед водозаборником могут потребовать изменения этой величины для того, чтобы не допустить кавитации на рабочих скоростях.

В режиме глиссирования торсионный вал ПЛМ должен находится в вертикальном положении, или для создания зачерпывающего угла  на водозаборнике, он должен иметь наклон к лодке. Наклона ПЛМ вверх за пределы вертикального положения торсионного вала уменьшает зачерпывающий угол и может вызвать пробуксовывание (проскоки) лопастного колеса  и кавитацию. Если угол транца лодки не позволяет держать торсионный вал в вертикальном положении, то необходимо приобрести Комплект «Wedge» и установить его за транцевыми кронштейнами для увеличения угла наклона ПЛМ вниз (т.е. уменьшение дифферента).

ПРИМЕЧАНИЕ: Незначительна кавитация при резких поворотах и на неспокойной воде допустима, однако слишком высокая кавитация вредна для ПЛМ  и ее следует избегать.

Проверить лодку на воде. Если наблюдается кавитация (при которой воздух попадает в насос, вызывая потерю тяги, резкое, неравномерное и слишком большое увеличение скорости двигателя), первое что необходимо попробовать это изменить высоту ПЛМ на транце – опустить мотор на четверть дюйма ниже. Это можно сделать, удлинив высверленные в транце отверстия на четверть дюйма вниз.

Если после изменения высоты ПЛМ на транце на четверть дюйма вниз не привело к устранению кавитации, рекомендуется обратиться за советом на завод-изготовитель лодки.

Кроме этого, для снижения кавитации существует ряд других мер.

1. Комплект Water Intake Fin Kit (Водозаборник с решеткой), выпускаемый фирмой «Specialty Mfg. Co.» для струйных моделей с Jet 30 по Jet 140. Решетка предназначена для того, чтобы обеспечить большую подачу воды в водозаборник и защитить как экраном передние боковые стороны водозаборника от попадания воздуха. Этот комплект позволит снизить кавитацию при движении по ветру в неспокойном водоеме с небольшой зыбью.

a – Комплект: Водозаборник с решеткой -

(Water Intake Fin Kit)

Комплект «Water Intake Fin Kit» Часть №1186 для струйных моделей c Jet 45 по Jet 140 и Часть № 1185 для струйной модели Jet 30 можно заказать и приобрести в фирме: “Specialty Mfg. Co.» 2035 Edison Ave. San Leandro, CA 94577

# Испытание на воде

Проверка на кавитацию (продолжение)

2.  Волновой экран - Rough Water Plate – С помощью этого экрана можно снизить кавитацию при движении лодки в условиях ветреной погоды по неспокойной воде, когда воздух всасывается в водозаборник при подскакивании лодки на волнах.  Установить 1/32-дюймовую металлическую пластину-экран так, чтобы она выступала от днища корпуса лодки до верха водозаборного кожуха.  Этот экран позволит снизить забор воздуха и забрызгивание.

a – Волновой экран

# Установка тяги переключения передач

ОСТОРОЖНО

Тросик тяги передач должен быть отрегулирован так, чтобы обеспечить блокировку вентиля заднего хода от случайного включения (вызванного резким напором (давлением) воды на этот вентиль) при движении лодки на скорости переднего хода. Срабатывание вентиля заднего хода вызовет резкий неожиданный останов, что может привести к падению людей в лодке или даже выбросу их за борт и, как следствие, к тяжелым травмам или смерти.

1. Присоединить тягу передач к кулачку переключения передач с помощью контргайки с плоской шайбой, как показано ниже. Затянуть контргайку на шайбе и отпустить на четверть оборота.

2. Переключить рукоятку дистанционного управления в положение переднего хода (Полный вперед – Full Forward).

3. Отрегулировать бронзовую втулку-ограничитель на тяге переключения передач так, чтобы ролик был в самом нижнем конце хода кулачка переключения передач, когда дистанционное управление стоит в положении полный вперед.

4. Подсоединить бронзовую втулку-ограничитель у кронштейну с помощью болта и контргайки. Затянуть болт до его упора во втулку-ограничитель и затем отвернуть на четверть оборота. Затянуть контргайку, придерживая болт ключом. При этом втулка-ограничитель должна свободно поворачиваться на болту как на шарнире.

a – Тяга переключения передач

b – Кулачок переключения передач

c – Втулка-ограничитель

d - Ролик

5. Повторно проверить регулировку тяги переключения передач в положении переднего хода. При правильно отрегулированной тяге положение и длина ход кулачка на ролике будут достаточными для того, чтобы блокировать вентиль заднего хода при передаче переднего хода. При такой регулировке принудительное переключение вентиля вручную в нейтральное положение должно быть невозможным. Чтобы проверить это, потянуть рукой вентиль заднего хода.

ВАЖНО: Требование к блокировке вентиля заднего хода на передаче переднего хода является обязательным. Если регулировка вентиля не удовлетворяет этому требованию, отрегулировать повторно.

# Смазка подшипника торсионного вала

Рекомендуемый смазочный материал – Применять смазку с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C w/Teflon или смазку Lubricant 630-AA Grease.

ВАЖНО: Для этого подшипника ни в коем случае не применять смазку общего назначения. Рекомендуемый фирмой смазочный материал является водостойким, и обладает соответствующей назначению консистенцией. При применении аналогов или заменителей  убедиться в том, что они обладают водостойкостью и имеют идентичную консистенцию.

Периодичность смазки – Фирма рекомендует проводить смазку подшипника торсионного вала после каждого выхода в водный бассейн или через каждые 10 часов работы. После каждых 30 часов работы необходимо дополнительно закачивать шприцем смазку для того, чтобы выгнать из подшипника накопившуюся влагу.

a – Вентиляционный шланг

b - Шприц

c – Смазка, выдавливаемая из вентиляционного

шланга.

Порядок смазки – Стянуть вентиляционный шланг со штуцера смазочного канала. (С помощью шприца в комплекте поставки) закачивать смазку через смазочный штуцер до тех пор, пока излишек смазки не начнет выходить из вентиляционного шланга.

После окончания смазки подсоединить вентиляционный шланг (a) к штуцеру.

После 30 часов работы добавить смазку для того, чтобы выгнать накопившуюся влагу. На этот раз следить и визуально проверять выдавливаемую из системы смазку. Это позволит определить состояние внутри корпуса подшипника. Постепенное увеличение содержания влаги указывает на износ сальника. Если смазка начинает темнеть, принимать грязно-серый цвет, подшипник торсионного вала и сальники необходимо проверить и при необходимости заменить. Во время обкатки двигателя при новом комплекте сальников некоторое изменение цвета смазки считается нормальным.

# Демонтаж и установка лопастного колеса

ДЕМОНТАЖ

1. Переключить передачу ПЛМ на нейтральное  (NEUTRAL) положение (N).

2. Во избежание случайного запуска двигателя снять провода со свечей зажигания.

3. Отвернуть шесть винтов крепления кожуха водозаборника. Снять кожух.

4. Отогнуть выступы / усики держателя, загнутые по бокам гайки лопастного колеса, отвернуть и снять гайку.

5. Стянуть лопастное колесо с вала строго в продольно-осевом направлении. Если колесо сидит на валу туго и плохо снимается, с помощью молотка и деревянного бруска проворачивать лопастное колесо на валу (по часовой стрелке) до тех пор, пока шпоночная канавка не встанет прямо над плоской частью вала. Это позволит освободить зажатую шпонку и снять колесо.

a – Выступ (усик) держателя

b - Гайка

УСТАНОВКА

1. Смазать торсионный вал, гибкую (срезную) шпонку и отверстие лопастного колеса. Вставить в лопастное колесо пластмассовую гильзу и установить колесо, гибкую (срезную) шпонку, держатель гайки регулировочных прокладок и гайку лопастного колеса. Для устранения люфта между лопастным колесом и валом плотно завернуть гайку на валу. Если выступы на держателе не совмещаются в боковыми поверхностями гайки, отвернуть гайку, перевернуть держатель и затянуть гайку снова.

a – Пластмассовая гильза

b – Лопастное колесо

c – Гибкая (срезная) шпонка

d – Регулировочные прокладки

e – Держатель гайки с выступами / шайба с усиками

f – Гайка лопастного колеса

2. Для проверки зазора между стенками кожуха лопастного колеса и самим колесом временно установить водозаборный кожух. Зазор между лопастным колесом и его кожухом должен составлять  0.030 дюйма (0.8мм). Регулировочные прокладки можно подкладывать с любой стороны колеса, поднимая или опуская колесо и тем самым регулируя зазор. Водозаборный кожух можно немного сдвигать в стороны для того, чтобы отцентровать кожух лопастного колеса.

3. После установки высоты посадки лопастного колеса плотно затянуть гайку колеса ключом. Законтрить гайку лопастного колеса, загнув выступы держателя (усики контрящей шайбы) по бокам гайки.

a – Выступы / усики

4. Поставить на место водозаборный кожух и затянуть шестью болтами. Проверить зазор вокруг лопастного колеса для того, чтобы убедиться в том, что водозаборный кожух отцентрован и не задевает и не трется о кожух лопастного колеса. Затянуть крепежные болты с усилием до 100 фунт-дюйм. (11.2 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ПЛМ эксплуатируется в морской воде, нанести антикоррозийную смазку Quicksilver Anti-Corrosion Grease вокруг всего фланца на водозаборном кожухе, а также на резьбы шести крепежных болтов.

# Регулировка рулевого управления

Рулевое управление на некоторых лодках может иметь несбалансированность и лодку будет тянуть вправо (на правый борт). Это можно исправить. Взять плоскогубцы и загнуть концы ребер выхлопного канала на 1/16 дюйма (1.5мм) в сторону правого борта ПЛМ.

a – Ребра выхлопного канала

# Регулировка зазора лопастного колеса

1. Лопастное колесо должно быть отрегулировано так, чтобы между краями его лопастей и кожухом колеса был зазор приблизительно 0.03 дюйма (0.8мм). Работа струйного ПЛМ в водоемах с большим содержанием донного песка и гальки может привести к износу лопастей колеса, при этом зазор начнет увеличиваться и превысит указанное значение 0.03 дюйма (0.8мм). По  мере износа лопастей регулировочные прокладки, расположенные на внешней стороне перед колесом, можно переносить и подкладывать за колесо. Это позволит сдвигать колесо глубже в его конический кожух и тем самым уменьшать зазор.

2. Проверить зазор с помощью калиберного щупа для изменения зазоров, вставив его через водозаборную решетку и измерив зазор между кромкой лопастей колеса и поверхностью кожуха этого колеса. Если требуется регулировка, см. главу «Демонтаж и установка лопастного колеса».

a – Регулировочные прокладки

# Износ (затупление) лопастного колеса

Всасывание песка и гальки через насос может привести к скруглению и износу передних кромок лопастного колеса и изменению его угла атаки. К некоторым ощутимым последствиям такого износа относятся: (1) заметное снижение КПД,  особенно при ускорении; (2) трудность перевода лодки на плоскость (в режим глиссирования); или (3) увеличение оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке. Регулярно проверять лопастное колесо на повреждения. Для заточки передних кромок лопастей (как показано на рисунке) пользоваться  плоским напильником.

# Промывка системы охлаждения

Для промывки использовать дополнительную насадку на шланг  Quicksilver Accessory Hose Coupling Часть №24789A1.

1. Отвернуть пробку с прокладкой и ввернуть на ее место  насадку.

2. Подсоединить шланг подачи воды к насадке. Понемногу начать подачу воды в систему через шланг и насадку, запустить двигатель и прогнать его только на скорости холостого хода.

3. Проверить равномерность потока воды из контрольного отверстия водяного насоса. Продолжать промывку ПЛМ в течение 3 – 5 минут; при необходимости регулировать напор воды.

4. Заглушить двигатель, отключить подачу воду и снять насадку. Завернуть на свое место пробку с прокладкой.

a – Пробка с прокладкой

b – Насадка на шланг

# Замена кожуха лопастного колеса

1. Промаркировать болты крепления кожуха лопастного колеса для установки их в свои родные отверстия при сборке. Отвернуть и снять болты.

2. Снять кожух лопастного колеса. Если кожух сидит  туго и не снимается, постукать по внутреннему краю кожуха с помощью длинного бородка через водозаборную решетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой нанести смазку на резьбы болтов крепления кожуха.

3. Спозиционировать кожух лопастного колеса в водозаборном кожухе. Совместить один из болтов кожуха колеса с отверстием и наживить болт. Возможно придется слегка постукать или надавить на кожух колеса, чтобы совместить отверстия для установки остальных ботов. Затянуть болты с усилием до 100 фунт-дюйм. (11.2 Н.м).

4. Сточить концы болтов, которые выступают над внутренней поверхностью кожуха лопастного колеса.

# Демонтаж струйного привода

1. Переключить ПЛМ в нейтральное NEUTRAL положение  (N) и отсоединить приводную  тягу  переключения передач.

2. Во избежание случайного запуска двигателя снять провода со свечей зажигания.

3. Снять привернутый шестью болтами водозаборный кожух.

4. Отогнуть выступы держателя от гайки лопастного колеса, отвернуть и снять  гайку крепления лопастного колеса.

- Стянуть лопастное колесо с вала строго в продольно-осевом направлении. Если колесо сидит на валу туго и плохо снимается, с помощью молотка и деревянного бруска проворачивать лопастное колесо на валу (по часовой стрелке) до тех пор, пока шпоночная канавка не встанет прямо над плоской частью вала. Это позволит освободить зажатую шпонку и снять колесо.

a - Выступы

b - Гайка

6. Отвернуть 5 болтов крепления струйного привода к кожуху торсионного вала и снять насос.

a – Болты (4)

b – Болт (1)

# Демонтаж и установка водяного насоса

Демонтаж

1. Снять узел водяного насоса, как показано ниже, с учетом варианта модели.

Стыковка водяного насоса и струйного привода

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить крышку водяного насоса, если толщина стали у выпускных прорезей составляет 0.060 дюйма (1.524мм) или меньше; или если глубина канавки (канавок) (но не канавки от сальника лопастного колеса) в потолочной части крышки больше 0.030 дюйма  (0.762мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить лопастное колесо, если:

a. Его лопасти потрескались, порваны или изношены.

b. Лопастное колесо отшлифовалось до блеска или поплавилось (из-за недостаточной подачи воды).

c. Резиновая часть лопастного колеса отслаивается от ступицы колеса.

1. Установить планшайбу, прокладку (прокладки) и шпонку лопастного колеса.

ВАЖНО: Если устанавливаемое лопастное колесо было ранее в эксплуатации, его лопасти приработались и «притерлись». Поэтому НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ КОЛЕСО ЛОПАСТЯМИ НА ДРУГУЮ, ОТЛИЧНУЮ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СТОРОНУ, Т.К. ЛОПАСТИ БУДУТ ПОЛОМАНЫ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЗВРАТА НАСОСА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

2. Установить лопастное колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести тонкий слой смазки с тефлоном на внутреннюю часть крышки для того, чтобы при сборке и установке крышку можно было легче насадить на лопастное  колесо.

3. Установить крышку насоса. Проворачивать торсионный вал по часовой стрелке, одновременно насаживая крышку на лопастное колесо.

4. Нанести герметик Loctite 271 на четыре (4) крепежных болта  и затянуть их с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м).

a - Винт

b – Крышка водяного насоса в сборе

c - Сальник

d - Шайба

e - Шпонка

f - Шайба

g - Прокладка

h - Планшайба

i – Лопастное колесо

j – Удлинитель водяного патрубка

k - Прокладка

a – Лопастное колесо

b - Шпонка

c - Крышка водяного насоса в сборе

d - Прокладка

e - Сальник

f - Планшайба

g – Винт

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

74   >   Герметик Loctite "405" (Приобрести отдельно)

95   >   Смазка с тефлоном - 2-4-C w/Teflon (92-

850736A1)

# Демонтаж несущего корпуса подшипника

1. Снять четыре 4 болта крепления несущего корпуса подшипника к струйному приводу.

a - Болты

# Разборка несущего корпуса подшипника

1. Снять большое стопорное кольцо со скошенной фаской с несущего корпуса подшипника.

2. Подогреть паяльной лампой несущий корпус подшипника до температуры, при  которой еще можно едва коснуться его рукой.

3. Поставить и держать торсионный вал в вертикальном положении. Стукнуть торцом торсионного вала со стороны лопастного колеса по деревянному бруску так, чтобы несущий корпус соскользнул с подшипника вниз.

4. Снять стопорное кольцо, выпрессовать шарикоподшипник с торсионного вала. Оставить упорное кольцо подшипника (расположенное  в канавке торсионного вала), если оно не повреждено.

5. Вынуть сальники и спиральные стопорные кольца из несущего корпуса подшипника и корпус верхнего сальника.

6. Тщательно прочистить все детали и удалить все заусенцы, задиры.

a – Стопорное кольцо

b – Несущий корпус подшипника

c - Шарикоподшипник

d – Корпус верхнего сальника

e – Стопорное кольцо

f – Упорное кольцо

# Сборка несущего корпуса подшипника

Установка нижних сальников

Установить сальники в несущий корпус подшипника следующим образом:

1. Вставить сальники в форме уплотнительных колец в верхние посадочные гнезда (седла) трех канальных отверстий.

2. Установить стопорное спиральное кольцо во внутреннюю кольцевую канавку.

3. Перед установкой сальников нанести тонкую пленку смазки по внутренней поверхности  отверстия для сальников.

4. Установить пружинный сальник (с пружиной по его окружности) до упора во внутреннее стопорное кольцу, как показано. Пружинную канавку по окружности сальника заполнить смазкой.

5. Установить спиральное стопорное кольцо в канавку внешнего кольца. Совместить зазубренные концы стопорного кольца так, чтобы они были по обе стороны небольшого просверленного в кольцевой канавке отверстия вентиляционной пробки.

6. Установить внешний сальник до упора в стопорное кольцо, как показано.

7. Смазать все сальниковые контактные кромки.

a – Уплотнительные кольца

b – Стопорное кольцо

c – Пружинный сальник (сальник с пружиной по его

окружности)

d – Стопорное кольцо

e – Внешний сальник

f – Зазубренные концы стопорного кольца должны

находиться по обеим сторонам этого

вентиляционного отверстия.

Установка верхних сальников

- Установить стопорное спиральное кольцо во внутреннюю кольцевую канавку корпуса верхнего сальника.

- Перед установкой сальников нанести тонкую пленку смазки по внутренней поверхности  отверстия для сальников.

- Установить пружинный сальник (с пружиной по его окружности) до упора во внутреннее стопорное кольцу, как показано. Пружинную канавку по окружности сальника заполнить смазкой.

- Установить спиральное стопорное кольцо в канавку внешнего кольца. Совместить зазубренные концы стопорного кольца так, чтобы они были по обе стороны небольшого просверленного в кольцевой канавке отверстия вентиляционной пробки.

- Установить внешний сальник до упора в стопорное кольцо, как показано.

- Смазать все сальниковые контактные кромки.

- Смазать два сальника в форме уплотнительных колец и установить их в канавки внешнего кольца.

a – Стопорное кольцо

b – Пружинный сальник

c - Стопорное кольцо

d – Внешний сальник

e – Уплотнительные кольца

f - Зазубренные концы стопорного кольца должны

находиться по обеим сторонам этого

вентиляционного отверстия.

Установка шарикоподшипника торсионного вала

1. Если при разборке упорное кольцо подшипника было снято, установить его в канавку на торсионном валу.

2. Установить манжетку на торсионный вал. Запрессовать новый подшипник на торсионный вал, при запрессовке давить только на внутреннюю обойму. Насадить манжетку над упорным кольцом, зафиксировав ее в своей канавке. Установить стопорное кольцо в канавку на торсионном валу ниже подшипника.

a – Упорное кольцо подшипника

b - Манжетка

c - Шарикоподшипник

d – Стопорное кольцо

Установка торсионного вала

1. Смазать сальники и внутреннюю поверхность отверстия несущего корпуса подшипника.

2. Установить в тисы торсионный вал (лопастным колесом вверх).

3. Подогреть несущий корпус подшипника так, чтобы он был теплым на ощупь.

4. Поставить несущий корпус подшипника на торсионный вал. Совместить внутреннее отверстие с шарикоподшипником и вдавливать несущий корпус до тех пор, пока он не упрется днищем в подшипник. Возможно во время посадки корпуса на подшипник придется слегка постукать по несущему корпусу резиновым молотком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки несущего корпуса не требуется большого усилия. Достаточно  слегка постукать по несущему корпусу резиновым молотком, чтобы насадить его на подшипник.

a – Несущий корпус подшипника

b – Торсионный вал

Установка кожуха верхнего сальника (продолжение)

5. Смазать верхние сальники и внутреннюю поверхность отверстия несущего корпуса, чтобы облегчить посадку в корпус сальника.

6. Установить упорную шайбу вплотную к шарикоподшипнику.

7. Установить разделительную втулку и корпус верхнего сальника, внимательно следя за тем, чтобы не повредить уплотнительные кольца, когда они проходят канавку стопорного кольца. Чтобы поставить корпус на место, достаточной всего лишь усилия пальцев.

8. Установить стопорное кольцо со скошенной фаской; фаска должна смотреть вверх в кольцевую канавку. Проверить, чтобы стопорное кольцо полностью село в канавку.

Установка несущего корпуса подшипника

1. Установить несущий корпус подшипника в струйный привод. Закрепить несущий корпус в приводе четырьмя (4) болтами. Затянуть болты с усилием до 70 фунт-дюйм. (7.9 Н∙м).

2. С помощью поставляемого со струйным приводом шприца заполнить несущий корпус смазкой. Если для этого используется шприц с ручкой подкачки, шприцевать медленно, чтобы не создать внутреннего давления масла и не повредить сальники или корпус.

a – Стопорное кольцо

b – Корпус верхнего сальника

c – Разделительная втулка

d – Упорная шайба

e – Болты [Затянуть с усилием до 70 фунт-дюйм. (7.9 Н∙м)]

Установка струйного привода на кожух торсионного вала

- Нанести тонкий слой смазки с тефлоном на шлицы торсионного вала. ВЕРХНИЙ КОНЕЦ ТОРСИОННОГО ВАЛА НЕ СМАЗЫВАТЬ, Т.К. СМАЗКА НЕ ДАСТ ТОРСИОННОМУ ВАЛУ ПОЛНОСТЬЮ ПРИЙТИ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ С КОЛЕНВАЛОМ И ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И/ИЛИ КОРОБКИ ШЕСТЕРЕН.

- Осторожно продвинуть струйный привод в кожух торсионного вала, одновременно совмещая шлицы торсионного вала с коленвалом и водяной патрубок с сальником крышки водяного насоса.

- Прикрутить струйный привод к кожуху торсионного вала четырьмя (4) болтами. Затянуть болты с усилием до 25 фунт-фут. (34.0 Н∙м).

a – Болты [Затянуть с усилием до 25 фунт-фут. (33.9

Н∙м)]

- Прикрутить кормовой конец струйного привода к кожуху торсионного вала болтом с шайбой. Затянуть болт с усилием до 22.5 фунт-фут. (30.5 Н∙м).

a – Болт и шайба [Затянуть с усилием до 22.5

фунт-фут. 30.5 Н∙м)]

- Смазать торсионный вал, гибкую (срезную) шпонку и отверстие лопастного колеса. Вставить в лопастное колесо пластмассовую гильзу и установить колесо, гибкую (срезную) шпонку, держатель гайки регулировочных прокладок и гайку лопастного колеса. Для устранения люфта между лопастным колесом и валом плотно завернуть гайку на валу. Если выступы на держателе не совмещаются в боковыми поверхностями гайки, отвернуть гайку, перевернуть держатель и затянуть гайку снова.

a – Пластмассовая гильза

b – Лопастное колесо

c – Гибкая (срезная) шпонка

d – Регулировочные прокладки

e – Держатель гайки с выступами / шайба с усиками

f – Гайка лопастного колеса

- Для проверки зазора между стенками кожуха лопастного колеса и самим колесом временно установить водозаборный кожух. Зазор между лопастным колесом и его кожухом должен составлять  0.030 дюйма (0.8мм). Регулировочные прокладки можно подкладывать с любой стороны колеса, поднимая или опуская колесо и тем самым регулируя зазор. Водозаборный кожух можно немного сдвигать в стороны для того, чтобы отцентровать кожух лопастного колеса.

- После установки высоты посадки лопастного колеса плотно затянуть гайку колеса ключом. Законтрить гайку лопастного колеса, загнув выступы держателя  по бокам гайки.

a - Выступы

- Поставить на место водозаборный кожух и затянуть шестью болтами. Проверить зазор вокруг лопастного колеса для того, чтобы убедиться в том, что водозаборный кожух отцентрован и не задевает и не трется о кожух лопастного колеса. Затянуть крепежные болты с усилием до 100 фунт-дюйм. (11.5 Н.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ПЛМ эксплуатируется в морской воде, нанести антикоррозийную смазку Quicksilver Anti-Corrosion Grease вокруг всего фланца на водозаборном кожухе, а также на резьбы шести крепежных болтов.

- Смотреть главу “Установка тяги переключения передач” на стр.12 и установить тягу переключения передач на струйный привод.

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИВОДНЫЕ ТЯГИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

# Оглавление

Стр.

Рычаг и привод дроссельной

заслонки модели 40/50 	7A-2

Рычаг и привод дроссельной

заслонки модели 55/60 	7A-4

# Для заметок:

# Рычаг и привод дроссельной заслонки модели 40/50

33   >   Герметик - Loctite "680" (92-809833)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

A = Электрическая модель                                        B = Модель с рукояткой

# Рычаг и привод дроссельной заслонки модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Рычаг дроссельной заслонки |  |  |  |
| 2 | 1 | Винт, регулировочный |  |  |  |
| 3 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 4 | 1 | Палец |  |  |  |
| 5 | 1 | Шайба | s |  |  |
| 6 | 1 | Гайка | Затянуть плотно |
| 7 | 1 | Винт, регулировочный (M6 x 55) |  |  |  |
| 8 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 9 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 11 | 1 | Вкладыш |  |  |  |
| 12 | 1 | Винт (M10 x 45) | Затянуть плотно, но соединение должно двигаться свободно |
| 13 | 1 | Втулка поворотного механизма |  |  |  |
| 14 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 15 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Рычаг регулировки опережения зажигания |  |  |  |
| 17 | 1 | Шток механизма регулировки опережения зажигания |  |  |  |
| 18 | 1 | Опорная втулка поворотного механизма |  |  |  |
| 19 | 1 | Винт, регулировочный (M6 x 55) |  |  |  |
| 20 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 21 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 22 | 1 | Шаровой шарнир поворотного механизма |  |  |  |
| 23 | 1 | Шпилька |  |  |  |
| 24 | 1 | Пружина (Электрическая модель) |  |  |  |
| 25 | 1 | Кулачок дроссельной заслонки |  |  |  |
| 26 | 1 | Втулка поворотного механизма |  |  |  |
| 27 | 1 | Штанга дроссельного привода |  |  |  |
| 28 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 29 | 1 | Гайка | Затянуть плотно, но соединение должно двигаться свободно |
| 30 | 1 | Шайба (Электрическая модель) |  |  |  |
| 31 | 1 | Кронштейн дроссельной тяги (Модели с рукояткой) |  |  |  |
| 32 | 1 | Винт (M6 x 16) | 80 | 6.6 | 9.0 |

# Рычаг и привод дроссельной заслонки модели 55/60

33   >   Герметик - Loctite "680" (92-809833)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

# Рычаг и привод дроссельной заслонки модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Рычаг дроссельной заслонки |  |  |  |
| 2 | 1 | Винт, регулировочный (M5 x 35) |  |  |  |
| 3 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 4 | 1 | Палец |  |  |  |
| 5 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 6 | 1 | Гайка | Затянуть плотно |
| 7 | 1 | Винт, регулировочный (M6 x 55) |  |  |  |
| 8 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 9 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 11 | 1 | Вкладыш |  |  |  |
| 12 | 1 | Винт (M10 x 45) | Затянуть плотно, но соединение должно двигаться свободно |
| 13 | 2 | Втулка поворотного механизма |  |  |  |
| 14 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 15 | 1 | Шайба |  |  |  |
| - | 1 | Рычаг регулировки опережения зажигания в сборе |  |  |  |
| 16 | 1 | Рычаг регулировки опережения зажигания |  |  |  |
| 17 | 1 | Шток регулировки опережения зажигания |  |  |  |
| 18 | 1 | Опорная втулка поворотного механизма |  |  |  |
| 19 | 1 | Винт, регулировочный (M6 x 55) |  |  |  |
| 20 | 1 | Контргайка |  |  |  |
| 21 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 22 | 1 | Шаровой шарнир поворотного механизма |  |  |  |
| 23 | 1 | Шпилька |  |  |  |
| 24 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 25 | 1 | Кулачок дроссельной заслонки |  |  |  |
| 26 | 1 | Штанга дроссельной заслонки |  |  |  |
| 27 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 28 | 1 | Гайка | Затянуть плотно, но соединение должно двигаться свободно |
| 29 | 1 | Шайба |  |  |  |

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

РУМПЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

# Оглавление

Стр.

Румпельная рукоятка модели 40/50 	7B-2

Румпельная рукоятка модели 40/50 	7B-3

Комплект рукоятки рулевого

управления модели 55/60 	7B-4

Комплект рукоятки рулевого

управления модели 55/60 	7B-6

Комплект рукоятки рулевого

управления модели 55/60 	7B-8

Демонтаж спицы румпеля / рычага

переключения передач 	7B-10

Разборка румпельной рукоятки 	7B-12

Сборка спицы румпеля 	7B-14

Установка спицы румпеля / рычага

переключения передач  	7B-17

Соединение приводной штанги

переключения передач с двигателем

и регулировка 	7B-18

Установка и регулировка тяги

дроссельной заслонки 	7B-19

Установка регулятора усилия

поворота  	7B-20

Установка румпельной рукоятки 	7B-21

Соединение электрических кабелей 	7B-22

# Для заметок:

# Румпельная рукоятка модели 40/50

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

# Румпельная рукоятка модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Крышка (Комплект деталей) |  |  |  |
| 2 | 1 | Шкив (блочок) |  |  |  |
| 3 | 1 | Крышка, торцевая |  |  |  |
| 4 | 1 | Винт (10-16x1/2” самонарезной) | 20 | 1.6 | 2.3 |
| 5 | 1 | Тросик дроссельной заслонки |  |  |  |
| 6 | 1 | Тросик дроссельной заслонки |  |  |  |
| 7 | 1 | Изоляционная трубка |  |  |  |
| 8 | 2 | Винт (M8 x 1.25 с 6-гранной фланцевой головкой) | 198 | 16.5 | 22.4 |
| 9 | 1 | Крышка, боковая |  |  |  |
| 10 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 11 | 1 | Рычаг рулевой рукоятки (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Рычаг рулевой рукоятки (Серый) |  |  |  |
| 12 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт (M5 x 16 с 6-гранной головкой и шайбой) | 35 | 2.9 | 4.0 |
| 14 | 1 | Винт (M6 x 1 x 25 с 6-гранной головкой) |  |  |  |
| 15 | 1 | Фиксатор дроссельной заслонки |  |  |  |
| 16 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 17 | 1 | Ручки-головки дроссельной заслонки |  |  |  |
| 18 | 1 | Стойка румпеля |  |  |  |
| 19 | 1 | Маркировка - (ЧЕРЕПАШИЙ ХОД / ЗАЯЧИЙ БЕГ - TURTLE/RABBIT) |  |  |  |
| 20 | 1 | Рукоятка, дроссельная |  |  |  |
| 21 | 1 | Ручка дроссельной рукоятки |  |  |  |
| 22 | 1 | Выключатель останова |  |  |  |
| 23 | 2 | Винт (M10 x 110 с 6-гранной головкой) | 420 | 35 | 47.5 |
| 24 | 1 | Прижимная скоба (шайба с усиками) |  |  |  |
| 25 | 1 | Прижим – Кабельная скоба |  |  |  |
| 26 | 1 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 27 | 1 | Кронштейн румпеля |  |  |  |
| 28 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 29 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 30 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 31 | 1 | Выключатель останова |  |  |  |
| 32 | 1 | Скоба держателя |  |  |  |
| 33 | 1 | Выключатель останова типа «стропка» |  |  |  |

# Комплект рукоятки рулевого управления модели 55/60

23   >   Жидкое мыло (Приобрести отдельно)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

INSIDE – Нанести водно-мыльный раствор внутрь резиновой ручки

# Комплект рукоятки рулевого управления модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Плечо рычага управления (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Плечо рычага управления (Серый) |  |  |  |
| 2 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 3 | 1 | Тавотница | Затянуть плотно |
| 4 | 1 | Крышка приводной шестеренки |  |  |  |
| 5 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 6 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 7 | 6 | Винт (10-16 x 1/2”) | Затянуть плотно |
|  | 1 | Винт (10-16 x 3/5”) | Затянуть плотно |
| 8 | 1 | Зажим |  |  |  |
| 9 | 2 | Винт (M5 x 40) | 40 | 3.3 | 4.5 |
| 10 | 1 | Гайка-барашек |  |  |  |
| 11 | 1 | Рукоятка дроссельной заслонки/выключатель останова (Комплект) |  |  |  |
| 12 | 1 | Выключатель останова |  |  |  |
| 13 | 1 | Маркировка – Дроссельная заслонка |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт (10-16 x 3/8”) | Затянуть плотно |
| 15 | 1 | Ручка |  |  |  |
| 16 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 17 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| - | 1 | Дроссельный тросик (Комплект) |  |  |  |
| 18 | 1 | Броня тросика |  |  |  |
| 19 | 1 | Трубка, направляющая |  |  |  |
| 20 | 1 | Втулка-ограничитель |  |  |  |
| 21 | 1 | Винт-фиксатор (10-32) | Затянуть плотно |
| 22 | 1 | Тросик |  |  |  |
| 23 | 1 | Направляющая |  |  |  |
| 24 | 1 | Анкер |  |  |  |
| 25 | 2 | Винт-фиксатор (8-32) | Затянуть плотно |
| 26 | 1 | Винт (M10 x 105) | 480 | 40 | 54.2 |
| 27 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 28 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 29 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 1 | Втулка, разделительная |  |  |  |
| 31 | 1 | Трубка, дроссельная |  |  |  |
| 32 | 1 | Штифт, круглый |  |  |  |
| 33 | 1 | Приводная шестеренка |  |  |  |
| 34 | 1 | Изолятор |  |  |  |
| 35 | 2 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 36 | 1 | Гайка | 480 | 40 | 54.2 |

# Комплект рукоятки рулевого управления модели 55/60

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

108   >   Специальная смазка - Special Lubricant 101 (92-13872A1)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

33   >   Герметик, фиксирующий состав - Loctite "RCA/680" Retaining Compound (92-809833)

# Комплект рукоятки рулевого управления модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Кронштейн (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Кронштейн (Серый) |  |  |  |
| 2 | 1 | Маркировка – Переключение передач |  |  |  |
| 3 | 2 | Шпилька (M10 x 58) |  |  |  |
| 4 | 2 | Шайба с усиками |  |  |  |
| 5 | 2 | Гайка | 420 | 35 | 47.5 |
| 6 | 1 | Кабель выключателя останова |  |  |  |
| 7 | 1 | Кабель Ручная модель |  |  |  |
| 8 | 1 | Заглушка |  |  |  |
| 9 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 10 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 11 | 4 | Винт (10-16 x ½“) | Затянуть плотно |
| 12 | 1 | Звуковой излучатель |  |  |  |
| 13 | 1 | Заглушка (Ручная модель) |  |  |  |
| 14 | 1 | Выключатель останова Гидросистемы Пауэр Трим (POWER TRIM) |  |  |  |
| 15 | 1 | Выключатель типа стропка |  |  |  |
| 16 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 17 | 1 | Провод |  |  |  |
| 18 | 1 | Шпилька (M10 x 2.12) |  |  |  |
| 19 | 1 | Гайка | 75 | 6.2 | 8.5 |
| 20 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 21 | 1 | Рычаг переключения передач (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Рычаг переключения передач (Серый) |  |  |  |
| 22 | 1 | Винт (M8 x 45) | 70 | 5.8 | 7.9 |
| 23 | 1 | Шайба с усиками |  |  |  |
| 24 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 25 | 1 | Шайба (Пластмассовая) |  |  |  |
| 26 | 1 | Шайба (Белвилл - BELLEVILLE) |  |  |  |

# Комплект рукоятки рулевого управления модели 55/60

7    >   Герметик - Loctite "271" (92-809819)

108   >   Специальная смазка - Special Lubricant 101 (92-13872A1)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-850736A1)

33   >   Герметик - Loctite 680

# Комплект рукоятки рулевого управления модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 27 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 28 | 1 | Приводная штанга переключения передач |  |  |  |
| 29 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 30 | 1 | Оголовок штанги переключения передач |  |  |  |
| 31 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 32 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 33 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| 34 | 1 | Упор в сборе |  |  |  |
| 35 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 36 | 1 | Шпилька |  |  |  |
| 37 | 1 | Головка |  |  |  |
| 38 | 1 | Рычаг регулятор усилия поворота ПЛМ |  |  |  |
| 39 | 1 | Тормоз |  |  |  |
| 40 | 1 | Привод регулятора усилия поворота ПЛМ |  |  |  |
| 41 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 42 | 3 | Тормозной диск |  |  |  |
| 43 | 1 | Рычаг (Верхний) |  |  |  |
| 44 | 1 | Рычаг (Нижний) |  |  |  |
| 45 | 1 | Кабель в сборе |  |  |  |
| 46 | 1 | Выключатель ключа зажигания (Ключи см. ниже) |  |  |  |
| 47 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 48 | 1 | Маркировка – Система угла наклона |  |  |  |
| 49 | 1 | Переключатель системы угла наклона (Гидросистема Пауэр Трим POWER TRIM) |  |  |  |
| 50 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 51 | 1 | Переключатель в сборе |  |  |  |
| 52 | 2 | Винт | Затянуть плотно |
| 53 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 54 | 1 | Винт | Затянуть плотно |

# Демонтаж спицы румпеля / рычага переключения передач

1. Отсоединить провода от аккумулятора.

2. Снять обтекатель ПЛМ.

3. Отвернуть и снять гайку крепления дроссельного тросика у двигателю.

a – Дроссельный тросик / тяга

b – Рычаг дроссельной заслонки

c - Шайба

d - Контргайка

4. Отстегнуть защелку, снять и вынуть дроссельный тросик с прокладкой из под нижнего обтекателя.

a – Резиновая проходная прокладка

b – Тросик дроссельной тяги

5. Вынуть шплинт из штанги переключения передач.

a – Румпельная рукоятка

b – Штанга переключения передач

c – Нижний обтекатель

6. Снять крышку.

a - Крышка

b – Винт (4)

7. Отсоединить провод выключателя останова  на штырьковом разъеме и снять винт крепления провода «земля».

a – Провод выключателя останова (Штырьковый

разъем)

8. Снять заглушку с кронштейна румпельной рукоятки.

a - Заглушка

9. Отвернуть и снять болт и гайку с кронштейна румпельной рукоятки.

a - Болт

b - Гайка (Не видна)

10. Снять с кронштейна румпельную рукоятку, две (2) нейлоновых втулки, разделительную втулку из нержавейки и две (2) плоские шайбы.

a – Румпельная рукоятка

b – Нейлоновая втулка (2)

c – Разделительная втулка (из нержавеющей стали)

d - Шайбы (2)

e – Болт

11. Отогнуть усики шайбы от головки болта крепления рычага передач, отвернуть и снять болт и рычаг с кронштейна.

a – Шайба с усиками

b - Болт

c – Рычаг передач

d - Кронштейн

# Разборка румпельной рукоятки

1. С помощью отвертки с плоским лезвием осторожно поддеть и постепенно стянуть резиновую ручку с румпельной рукоятки.

a – Резиновая ручка

b – Румпельная рукоятка

2. Отвернуть и снять винты с поворотного основания ручки.

a – Винт

3. Перерезать кабельную стяжку крепления кабеля выключателя останова и отвернуть винт кабельного хомутика.

a – Кабельная стяжка

b - Винт

4. Снять с румпельной рукоятки выключатель останова и поворотное основание ручки.

a – Выключатель останова

b – Поворотное основание ручки

5. Отвернуть и снять анкерные винты тросика дроссельной тяги и снять направляющую трубку тросика.

a – Анкерные винты

b – Направляющая трубка дроссельной тяги

6. Отвернуть винт в бронзовой втулке-ограничителе и снять втулку-ограничитель.

a – Винт с утоплением в головке под 6-гранный ключ.

b – Бронзовая втулка-ограничитель

7. Отвернуть (против часовой стрелки) от румпельной рукоятки броню тросика.

a – Броня из нержавейки

8. Вытянуть дроссельный тросик из румпельной рукоятки.

a – Дроссельный тросик

9. Снять пластину-крышку и прокладку с румпельной рукоятки.

10. Отвернуть и снять болт с фрикционного узла (узла трения  в дроссельной заслонке).

a – Пластина-крышка

b – Прокладка (под пластиной)

c – Винты (4)

d – Фрикционный узел (Узел трения дроссельной

заслонке)

e - Болт

11. Снять рычаг дроссельной заслонки, приводную шестерню и фрикционный узел с румпельной рукоятки.  Стянуть крышку приводной шестерни и фрикционный узел с рычага дроссельной заслонки.

a – Дроссельный рычаг

b – Приводная шестерня

c – Фрикционный узел (узел трения в дроссельной

заслонке)

d – Крышка приводной шестерни

12. Выбить штифт из ступицы шестерни и снять приводную шестерню с дроссельного рычага.

a – Шестерня дроссельного привода

b - Штифт

# Сборка спицы румпеля

1. Поставить приводную дроссельную шестерню на дроссельный рычаг и закрепить шестерню на рычаге, вставив новый штифт в отверстие на ступице шестерни.

a – Приводная дроссельная шестерня

b – Штифт в ступице шестерни

2. Нанести тонкий слой специальной смазки Special Lubricant 101 на зубья шестерни и внутрь крышки для шестерни.

3. Насадить крышку и фрикционный узел на дроссельный рычаг.

108   >   Специальная смазка - Special Lubricant

101 (92-13872A1)

a – Дроссельный рычаг

b – Шестерня, приводная

c – Фрикционный узел дроссельной заслонки

d - Крышка

4. Установить рычаг дроссельной заслонки в спицу румпеля.

5. Затянуть болт крепления фрикционного узла с усилием до 40 фунт-дюйм. (4.5 Н∙м).

a - Болт [Затянуть с усилием до 40 фунт-дюйм.

(4.5 Н∙м)]

6. Установить прокладку и пластину-крышку на узел приводной шестеренки. При завинчивании следить за тем, чтобы НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ ВИНТЫ.

a – Пластина-крышка

b – Прокладка (под пластиной-крышкой)

c - Винты (4)

7. Повернуть дроссельный рычаг так, чтобы отверстие под винт крепления поворотного основания ручки смотрело ВНИЗ, а штифт на ступице шестерни был обращен ВВЕРХ.

8. Вставить тросик дроссельной тяги (ЗАГНУТЫМ КОНЦОМ ВВЕРХ) в узел приводной шестерни  на румпельной рукоятке, одновременно поворачивая спицу румпеля против часовой стрелки.

a – Штифт шестерни (Обращен вверх)

9. Втянуть дроссельный тросик в узел приводной шестерни так, чтобы он выступал из спицы румпеля примерно на 17 дюймов (43см).

a - Тросик [Выступает на 17 дюймов (43 см)]

10. Насадить броню (из нержавейки) на дроссельный тросик и слегка наживить в спицу румпеля и из этого положения повернуть броню на один полный оборот против часовой стрелки.

a – Броня из нержавеющей стали

11. Насадить бронзовую втулку-ограничитель на трубку дроссельного тросика. Закрепить втулку-ограничитель на трубке винтом с 6-гранным утоплением под ключ на расстоянии примерно 3.5 дюйма (89 мм) от конца брони. ВИНТ НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ, т.к. винт может раздавить трубку и прижать дроссельный тросик. Поставить втулку-ограничитель так, чтобы она была обращена к румпельной рукоятке.

a – Втулка-ограничитель (бронзовая)

b - Трубка

c – Винт с 6-гранным утоплением под ключ

d – Румпельная рукоятка

12. Надеть направляющую трубку на дроссельный тросик и привернуть направляющую к тросику с помощью анкера и двух винтов. Отверстие на направляющей   должно быть обращено вверх.

a – Направляющая тросика

b – Винты (2)

c - Отверстие (Обращено вверх)

13. Установить дроссельный рычаг прорезью в сторону выходного отверстия в румпельной рукоятке под кабель выключателя останова.  Пропустить кабель выключателя останова через основание поворотной ручки в дроссельный рычаг и вывести через боковую сторону румпельной рукоятки.

a - Прорезь

b – Выходное отверстие

c - Кабель

d – Основание поворотной ручки

e – Выключатель останова

14. Прикрутить основание поворотной ручки к дроссельному рычагу крепежным винтом.

a – Крепежный винт

15. Притянуть кабель к дроссельному рычагу кабельной стяжкой.

ВНИМАНИЕ

Перед креплением кабеля к рукоятке с помощью хомутика следить, чтобы кабель не был натянут (для это повращать ручку управления дроссельной заслонкой в обоих направлениях и при необходимости дать на кабель припуск).

16. Закрепить кабель на спице румпеля с помощью хомутика и дать на кабель припуск так, чтобы он не натягивался и обеспечивал полный ход при вращении ручки управления дроссельной заслонкой.

17. С помощью кабельной стяжки затянуть изоляционную трубку на конце кабеля.

a – Кабельная стяжка

b - Хомутик

18. Насадить резиновую ручку, совмещая выступы на пластмассовом основании поворотной ручки с канавками на внутренней поверхности резиновой ручки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Резиновую ручку можно насаживать, смочив ее внутреннюю поверхность водно-мыльным раствором. Это позволит облегчить посадку ручки на место.

a - Ребра / выступы

b - Канавки (на внутренней поверхности резиновой

ручкой)

# Установка спицы румпеля /рычага переключения передач

1. Установить на кронштейн рычаг переключения передач с узлом упора.

a - Болт

b – Шайба с контрящими усиками

c - Шайба

d – Пружинная шайба (2)

e – Рычаг переключения передач

f - Втулка

g – Узел упора

2. Установить на кронштейн румпельную рукоятку с втулками. Привернуть на место болтом с шайбами и гайкой. Затянуть болт так, чтобы обеспечить ход румпельной рукоятки.  Затянуть гайку с усилием до 40 фунт-фут. (54 Н∙м).

a – Румпельная рукоятка

b - Втулки (2)

c – Втулка из нержавеющей стали

d – Шайбы (2)

e – Болт

3. Поставить на место заглушку.

a - Заглушка

4. Подсоединить штырек провода выключателя останова в разъем и прикрутить провод «земля» к ручке винтом.

a – Провод выключателя останова со штырьковым

наконечником

5. Установить и привернуть на место крышку.

a - Крышка

b – Винты (4)

6. Установить шплинт и детали на штангу переключения передач.

a – Румпельная рукоятка

b – Штанга переключения передач

c – Нижний обтекатель

7. Поставить дроссельный тросик с проходной прокладкой.

a – Резиновая проходная прокладка

b – Дроссельный тросик

8. Продолжить установку по пунктам главы "Соединение приводной штанги переключения передач с двигателем и регулировка" и главы "Установка и регулировка тяги дроссельной заслонки".

Соединение приводной штанги переключения передач с двигателем и регулировка

1. Установить рукоятку переключения передач в нейтральное положение.

2. Вручную (рычагом исполнительного механизма переключения передач) переключить ПЛМ в нейтральное положение. При этом гребной винт должен свободно вращаться в обоих направлениях.

3. Отрегулировать длину приводной штанги переключения передач так, чтобы ее конец насаживался на болт исполнительного механизма передач с небольшим давлением в сторону заднего хода.  Поставить шайбу и завернуть контргайку.

a – Конец тросика тяги передач

b – Шпилька исполнительного механизма

c - Шайба

d - Контргайка (Плотно затянуть и затем отпустить на

четверть оборота)

4. Проверить регулировку приводной штанги переключения передач следующим образом:

a. Поставить рычаг переключения передач в положение переднего хода "F" (Forward - Вперед). Гребной винт должен вращаться ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Если он не вращается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, то необходимо сначала уменьшить длину приводной штанги и затем повторить действия по пункту “a”.

b. Поставить рычаг переключения передач в положение "N" (Neutral - Нейтралка). Гребной винт должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, то сначала нужно увеличить длину приводной штанги и затем повторить действия по пункту “a” и “b”.

c. Проворачивая гребной винт, поставить рычаг переключения передач в положение заднего хода "R" (Reverse – Задний ход). Если гребной винт может вращаться в обоих направления, то нужно сначала увеличить длину приводной штанги и затем повторить действия с пункта "a" по пункт "c" .

d. Поставить рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение "N" (Neutral - Нейтралка). Гребной винт должен свободно вращаться в обоих направлениях. Если это не так, то  нужно сначала уменьшить длину приводной штанги и затем повторить действия с пункта "a"  по пункт "d".

Установка и регулировка тяги дроссельной заслонки

1. Повернуть ручку управления дроссельной заслонкой полностью по часовой стрелке до упора в положение "IDLE" – Холостой ход.

2. Отпустить винт-фиксатор во втулке-ограничителе на тяге дроссельной заслонки так, чтобы были видны две три нитки его резьбы.

a – Винт-фиксатор

b – Втулка-ограничитель дроссельной тяги

3. Насадить конец направляющей от дроссельной тяги на штифт дроссельного рычага и закрепить, затянув контргайкой с шайбой.

a – Конец направляющей от дроссельной тяги

b – Дроссельный рычаг

c - Шайба

d - Контргайка (Плотно затянуть и затем отпустить на

четверть оборота)

ВНИМАНИЕ

После того, когда винт-фиксатор был плотно затянут, НЕ ОТПУСКАТЬ более, чем на четверть оборота.

4. Удерживая дроссельный рычаг в упор винта холостого хода, отрегулировать длину дроссельной тяги так, чтобы она села в верхнее отверстие гнезда для втулки-ограничителя с очень небольшим давлением дроссельного рычага на упор холостого хода. Нанести немного смазки Loctite Grade "A" на резьбы винта-фиксатора. Плотно затянуть  и затем еще дополнительно дозатянуть на 1/8 оборота.

a – Дроссельный рычаг

b – Упор холостого хода

c – Гнездо для втулки-ограничителя.

5. Закрепить втулку-ограничитель своей защелкой.

a – Защелка (держатель втулки-ограничителя)

6. Проверить предварительный натяг на дроссельной тяги вставив тонкий лист бумаги между винтом холостого хода и упором холостого хода. Нагрузка считается нормальной, когда лист бумаги можно вытянуть с небольшим сопротивлением без порыва. При необходимости отрегулировать втулку-ограничитель повторно.

7. Установить обтекатель.

# Установка регулятора усилия поворота ПЛМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки регулятора усилия поворота (Co-Pilot Kit) необходимо снять румпельную рукоятку и отсоединить провода от аккумулятора.

1. Установить тормозной диск на поворотный кронштейн. Поставить нижний рычаг, тормозной диск и верхний рычаг на поворотный кронштейн. Отметить положение пальца (на рычаге рукоятки рулевого управления) относительно верхнего и нижнего рычагов, как показано.

a – Поворотный кронштейн

b – Тормозной диск

c – Нижний рычаг

d – Верхний рычаг

e – Палец на рычаге рулевой рукоятки

2. Навернуть две гайки на шпильку регулятора усилия поворота и нанести смазку Loctite №35 на конец шпильки на стороне поворотного кронштейна. Установить шпильку заподлицо с нижней поверхностью поворотного кронштейна. Раскернить шпильку на месте, как показано. Вбить посадочный штифт с низа поворотного кронштейна заподлицо с нижней поверхностью этого кронштейна. Снять гайки.

17   >   Loctite 35 (92-59328-1)

a - Шпилька

b – Насечки кернера

c – Посадочный штифт (Вбитый через нижнюю часть

поворотного кронштейна)

3. Установить тормозной диск и тормоз.

a – Тормозной диск (3)

b - Тормоз

c - Палец (Фиксирует / держит тормоз на месте)

4. Смазать поверхность привода специальной смазкой Special Lubricant 101. Установить привод в ручку и отрегулировать так, чтобы плоская часть привода была заподлицо с ручкой.

108  >   Специальная смазка - Special Lubricant

101 (92-13872A1)

a - Ручка

b - Привод (Заподлицо или несколько утоплен)

5. Установить детали на шпильку. Совместить 6-гранник привода с 6-гранником в тормозе.

a - Ручка

b - Привод

c – Пластмассовая шайба

6. Придерживая детали на своих местах (при этом рычаг должен быть обращен вперед), наживить контргайку и затянуть  с усилием до 75 фунт-дюйм. (8 Н∙м).

a – Контргайка [Затянуть с усилием до 75 фунт-дюйм.

(8 Н∙м)]

# Установка румпельной рукоятки

1. Нанести герметик Loctite №35 на резьбы шпилек румпельной рукоятки (на стороне рычага рулевой рукоятки). Установить шпильки с помощью шпильковерта. Надежно затянуть.

17   >   Герметик - Loctite 35 (92-59328-1)

a – Шпильки

b – Рычаг рулевой рукоятки

2. Установить румпельную рукоятку на шпильки, пропустив приводную штангу переключения передач через прорезь в обтекателе, как показано.

a – Румпельная рукоятка

b – Приводная штанга переключения передач

c – Обтекатель

3. Закрепить узел румпельной рукоятки на своем месте.

a – Узел румпельной рукоятки

b – Шайба с усиками (Загнуть усики по плоским

сторонам контргаек)

c - Контргайки [Затянуть с усилием до 26 фунт-фут.

(35 Н∙м)]

4. Установить резиновую проходную прокладку на дроссельную тягу и вставить в нижний обтекатель. Примечание: Чтобы прокладка легче садилась на штангу переключения передач, смазать прокладку тонким слоем масла.

a – Резиновая прокладка

b – Тросик дроссельной тяги

c – Штанга переключения передач

5. Отрегулировать, как требуется, штангу передач и дроссельную тягу в соответствии с инструкциями в главах "Установка и регулировка приводной штанги переключения передач" и "Установка и регулировка тяги дроссельной заслонки".

# Соединение электрических кабелей

1. Отсоединить провода от аккумулятора.

2. Проложить кабель через резиновую прокладку. Примечание: Чтобы кабель легче садился в прокладку, смазать прокладку тонким слоем масла.

a - Кабель

b – Резиновая прокладка

3.	Соединить разъемы кабеля от рукоятки с кабелем от двигателя.

4.	Подсоединить провода к аккумулятору.

a – Изоляционная трубка красного цвета

(Положительный (+)

b - Изоляционная трубка черного цвета

(Отрицательный (-)

5. Отрегулировать натяжение регулятора усилия поворота, сдвигая рукоятку к левому борту (чтобы ослабить натяжение) или к правому борту (чтобы увеличить натяжение). Для получения нужного натяжения на спицу румпеля возможно придется отрегулировать контргайку на шпильке регулятора усилия поворота.

РУЧНОЙ СТАРТЕР

# Оглавление

Стр.

Стартер (ручной) модели 40/50 	8-2

Стартер (ручной) модели 55/60 	8-4

Разборка стартера с механизмом

возвратом веревки 	8-6

Чистка и осмотр 	8-7

Сборка стартера с механизмом

возвратом веревки 	8-7

Регулировка силы натяжения

пружины подмотки 	8-8

Регулировка тяги блокировки

запуска стартера 	8-9

# Для заметок:

# Стартер (ручной) модели 40/50

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Стартер (ручной) модели 40/50

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Ручка |  |  |  |
| 2 | 1 | Держатель |  |  |  |
| - | 1 | Отсек для ручки стартера |  |  |  |
| 3 | 1 | Основание |  |  |  |
| 4 | 1 | Сальниковая прокладка |  |  |  |
| 5 | 2 | Винт (M6 x 30) | 55 | 4.6 | 6.2 |
| 6 | 2 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 7 | 4 | Втулка |  |  |  |
| 8 | 8 | Прокладка |  |  |  |
| 9 | 8 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 4 | Гайка | 75 | 6.2 | 8.5 |
| 11 | 1 | Маркировка – Момент зажигания |  |  |  |
| 12 | 1 | Тяга блокировки стартера |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт (10-16 x .625) | Плотно затянуть |
| 14 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| 16 | 1 | Винт | Плотно затянуть |
| 17 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| - | 1 | Стартер с механизмом подмотки |  |  |  |
| 18 | 1 | Кожух стартера |  |  |  |
| 19 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 20 | 1 | Рычаг блокировки стартера |  |  |  |
| 21 | 1 | Кулачок |  |  |  |
| 22 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 23 | 3 | Винт | Плотно затянуть |
| 24 | 1 | Шайба под пружину |  |  |  |
| 25 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 26 | 1 | Шкив стартера |  |  |  |
| 27 | 2 | Пружина |  |  |  |
| 28 | 2 | Кулачок |  |  |  |
| 29 | 2 | Серьга |  |  |  |
| 30 | 1 | Веревка стартера |  |  |  |
| 31 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 32 | 1 | Кулачок |  |  |  |
| 33 | 1 | Винт | 135 | 11.2 | 15.3 |
| 34 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 35 | 1 | Серьга |  |  |  |
| 36 | 1 | Маркировка – Внимание! На передаче холостого хода |  |  |  |

# Стартер (ручной) модели 55/60

26   >   Цианакрилат, клеевой Cyanacrylate Adhesive (Приобрести отдельно)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# Стартер (ручной) модели 55/60

| № по рис. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Ручка с боре |  |  |  |
| 2 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 3 | 1 | Отсек для ручки стартера |  |  |  |
| 4 | 1 | Сальниковая прокладка |  |  |  |
| 5 | 2 | Винт (M6x 75) | 55 | 4.6 | 6.2 |
| 6 | 2 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 7 | 4 | Втулка |  |  |  |
| 8 | 8 | Прокладка |  |  |  |
| 9 | 8 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 4 | Гайка | 75 | 6.2 | 8.5 |
| 11 |  | Шайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Тяга блокировки стартера |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт | Плотно затянуть |
| 14 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| 16 | 1 | Винт | Плотно затянуть |
| 17 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| - | 1 | Стартер с механизмом подмотки |  |  |  |
| 18 | 1 | Кожух стартера |  |  |  |
| 19 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 20 | 1 | Рычаг блокировки стартера |  |  |  |
| 21 | 1 | Кулачок |  |  |  |
| 22 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 23 | 1 | Винт |  |  |  |
| 24 | 3 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 25 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 26 | 1 | Шкив стартера |  |  |  |
| 27 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 28 | 2 | Кулачок |  |  |  |
| 29 | 2 | Серьга |  |  |  |
| 30 | 2 | Веревка стартера |  |  |  |
| 31 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 32 | 1 | Кулачок |  |  |  |
| 33 | 1 | Винт |  |  |  |
| 34 | 1 | Втулка | 135 | 11.2 | 15.3 |
| 35 | 1 | Серьга |  |  |  |
| 36 | 1 | Маркировка – Момент зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке |  |  |  |

Разборка стартера с механизмом

возвратом веревки

ОСТОРОЖНО

Во время разборки и сборки веревочного стартера во избежание поражения глаз при неожиданном разворачивании пружины ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

1. Снять серьгу и винт крепления тяги блокировки к кожуху  стартера.

2. Отвернуть и снять четыре болта (4) крепления стартера с механизмом подмотки к двигателю.

a - Серьга

b - Винт

c - Болты (4)

3. Медленно вытянуть пусковую веревку за ручку из отсека примерно на 2 фута (60см) и завязать узел петлей между кожухом механизма подмотки и отсеком для ручки.

4. Снять держатель с ручки и развязать узел на веревке в ручке стартера.

5. Снять стартер.

a – Узел петлей

b – Держатель

6. Снять держатель кулачка.

a – Винты (3)

b – Держатель кулачка

7. Снять кулачковый рычаг, пружину кулачкового рычага и рычаг блокировки стартера.

a – Кулачковый рычаг

b – Пружина кулачкового рычага

c – Рычаг блокировки стартера

8. Снять шкив стартера.

a – Шкив стартера

b - Винт

9. Пружину и крышку менять как единый блок.

a – Блок пружины с крышкой

Чистка и осмотр

- Прочистить узлы и детали в растворителе и просушить сжатым воздухом.

- Проверить пружину возврата веревки на перегибы, искривления, задиры, коррозию или изломы.

- Проверить шкив стартера, направляющую для веревки и корпус стартера на зазубрины, царапины, трещины, износ или деформацию, особенно в области хода пусковой веревки.

- Проверить втулку, собачку (механизма транспорта веревки) и пружину на износ и повреждение.

- Проверить пусковую веревку на износ.

- При необходимости заменить дефектные узлы и детали.

Сборка стартера с механизмом

возвратом веревки

ОСТОРОЖНО

Во время сборки веревочного стартера во избежание поражения глаз при неожиданном разворачивании пружины ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

1. Установить в шкив узел пружины с крышкой.

a – Блок пружины с крышкой

2. Вставить шкив стартера в кожух и прикрутить на место винтом. Затянуть винт с усилием до 135 фунт-дюйм. (15.3 Н∙м).

a – Шкив стартера

b - Винт

3. Установить рычаг блокировки стартера, поставить пружину кулачка в утопление (гнездо) в кожухе стартера и установить на место кулачковый рычаг.

a – Кулачковый рычаг

b – Пружина кулачкового рычага

c – Рычаг блокировки стартера

4. Установить на место держатель кулачка и привернуть его тремя (3) винтами.

a - Винты (3)

b – Держатель кулачка

Регулировка силы натяжения

пружины подмотки

1. Вращать шкив против часовой стрелки до упора (при этом пружина будет взведена). Затем отпустить на одни полный оборот плюс столько, сколько нужно для совмещения конца веревки с отверстием в кожухе. Ни в коем случае не отпускать шкив менее, чем на один полный оборот.

2. Проложить веревку через направляющую в кожухе. Завязать на веревке узел петлей примерно на расстоянии 12 дюймов (305 мм) от конца веревки.

a – Вращать против часовой стрелки до упора и затем

отпустить не менее, чем на один полный оборот

b – Завязать узел петлей на стартерной веревке на

расстоянии 12 дюймов (305 мм) от конца веревки

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой ПЛМ проверить работу механизма и пружины возврата пусковой веревки и силу натяжения пружины.

- Установить стартер с механизмом возвратом веревки на двигатель.

- Пропустить стартерную веревку через кронштейн, ручку и держатель веревки. Закрепить веревку на держателе с помощью узла.

a – Пусковая веревка

b - Кронштейн

c - Ручка

d – Держатель пусковой веревки

5. Прикрутить стартер к двигателю четырьмя (4) болтами. Затянуть болты с усилием до 90 фунт-дюймов (10 Н∙м). Закрепить тягу блокировки стартера серьгой и винтом.

a - Серьга

b – Винт

c – Болты (4). Затянуть с усилием до 90 фунт-дюйм.

(10 Н∙м)

d – Кронштейн

Регулировка тяги блокировки

# запуска стартера

ВАЖНО: Перед регулировкой смазать проволочную тягу блокировки стартера легким маслом.

- Вращая вал гребного винта, переключить рычаг передачи на задний ход (REVERSE).

- Вернуть рычаг переключения передачи в положение Нейтралка (NEUTRAL), не переходя за фиксатор / собачку нейтрального положения.

- Надеть конец тяги блокировки стартера на штифт кулачкового рычага и закрепить шплинтом.

- Прикрепить тягу блокировки стартера к кожуху стартера с помощью регулировочного винта. Винт только наживить и пока не затягивать.

- Отрегулировать тягу блокировки стартера до совмещения выступающей метки кулачкового рычага с указателем перемотки на корпусе.

a – Тяга блокировки стартера

b – Шплинт

c – Регулировочный винт

d - Выступающая метка кулачкового рычага

e - Указатель перемотки на корпусе

6. Затянуть регулировочный винт тяги и проверить регулировку после 4 - 5 циклов переключения передачи.

# Text boxes

С серийными номерами

США	0G531301 и выше Бельгия 	09974454 и выше

МОДЕЛИ

40-50-55-60

Прибор показывает 12 вольт *

Проверить ЧЕРНЫЙ общий провод на обрыв или неплотное соединение. Подсоединить этот провод опять к соленоиду стартера. Перейти к ТЕСТУ 7.

1

A

8

7

B

7

A

Заточить до получения радиуса 1/32 дюйма  (0,8мм), снимая материал только с нижней стороны.

Ребро атаки

или передняя кромка

В

увеличенном виде

Не затачивать и не изменять подъемный угол на верхней стороне.

6

D

6

С

6

B

6

A

Стальная пластина

3/16” x3”

(5 x 7.5 см)

Стержень с резьбой

3/8” x 13”

(10 мм x 33 см)

Тавровая балка 4” x 1/4" минимально

(10 см x 6.4 мм) минимально

2 отверстия диам. 3/8”

2 отверстия диам.

7/16” (11 мм)

Толщина

Кольцо

Вид в разрезе

# Возврат поршня-амортизатора

# Амортизация при закрытых клапанах

Давление газа в аккумуляторе

400 фунтов на кв. дюйм

# Удар о подводную преграду при открытых клапанах

# Медленный наклон вниз при высокой тяге гребного винта

# Гидроконтур хода поршня вниз

# Гидроконтур хода поршня вверх

5

F

5

E

Кольца показаны в натуральную величину

Толщина

Кольцо

Вид в разрезе

Соленоид

Переключатель на обтекателе

Переключатель регулировки угла наклона ПЛМ ВВЕРХ / ВНИЗ

(Смонтированный на дистанционном управлении)

Переключатель регулировки угла наклона ПЛМ ВВЕРХ / ВНИЗ

(Смонтированный на панели)

Патрон предохранителя

Дистанционный пульт

Патрон предохранителя

Аккумулятор

Болт стартера

Электромотор гидросистемы

Реле увеличения угла наклона ПЛМ

ПЛМ ВВЕРХ

UP

Реле уменьшения угла наклона ПЛМ

ПЛМ ВНИЗ

DOWN

Заменить систему

Заменить уплотнитель-ные кольца запомина-ющего и амортизатор-ного поршней

Система дает утечку вниз

Отверстие цилиндра имеет шероховатость и/или загрязнение

Цилиндр не имеет царапин и загрязнений

Проверить уплотнительное кольцо запоминающего поршня и полость гидроцилиндра

Система не дает утечку вниз: Проверку закончить

Есть грязь и/или  повреждение

Система дает утечку вниз

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Заменить ручной клапан и кольца

Ручной клапан и уплотнительные кольца на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Система дает утечку вниз

Проверить ручной клапан

Повреждены ручной клапан и уплотнительное кольцо

Снять клапан разгрузки гидросистемы и проверить кольца и сальники на грязь и/или повреждение

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Клапан разгрузки гидросистемы и кольца нормальные – Прочистить клапан и установить на место

Заменить клапан раз-грузки гидросистемы

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Снять узел обратного клапан *; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Обнаружена грязь и/или повреждение

Заменить узел обратного клапана *

Система дает утечку вниз

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

См. продолжение на следующей странице

УТЕЧКА ВНИЗ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПРИ ЗАКРЫТОМ РУЧНОМ КЛАПАНЕ-БЛОКИРАТОРЕ ГИДРОСИСТЕМЫ

Заменить систему

Заменить узел седла всасывающего клапана

Система не держит угол на тяге заднего хода.

Узел седла всасывающего клапана нормальный – Прочистить этот узел и установить на место

Есть загрязнение и/или повреждение

Снять узел седла всасывающего канала и проверить на загрязнение и/или повреждение

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Есть загрязнение и/или  заклинивание шарика

Система не держит угол при тяге заднего хода

Система держит угол при  тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит при тяге заднего хода: Проверку  закончить

Заменить ручной клапан-блокиратор и кольца

Клапан-блокиратор и уплот. кольца на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Система не держит угла при тяге заднего хода

Проверить ручной клапан блокировки гидросистемы

Повреждены клапан-блокиратор гидросистемы и уплотнительное  кольцо

Снять и проверить узел поршня-амортизатора на грязь и/или заклинивание запорного шарика поршня-амортизатора

Система держит угол на тяге заднего хода: проверку закончить

Поршень-амортизатор нормальный – Прочистить и установить на место

Заменить узел поршня со штоком

Система держит угол на заднем ходу: Проверку закончить

Снять узел обратного клапана * ; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Обнаружена грязь и/или повреждение

Заменить узел обратного клапана *.

Система не держит  угол на тяге заднего хода

Система держит угол на заднем ходу: Проверку закончить

Система держит угол на заднем ходу: Проверку закончить

См. продолжение на следующей странице

ПЛМ не держит угол наклона во время заднего хода и/или идет в режиме прицепа во время сброса высоких оборотов

Давление разгрузки

250-400 (40-60 ЛС)

540-990 (75-125 ЛС)

Давление хода поршня вверх

1625 (40-60 ЛС)

2800 (75-125 ЛС)

(минимально)

Давление клапана-предохранителя от ударных нагрузок №22

880-1110 (40-60 ЛС)

1220-1420 (75-125 ЛС)

Гидравлическая жидкость в резервуаре

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

# РАБОТА ГИДРОСИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ НАКЛОНА

Давление хода поршня вниз

Давление разгрузки

250-400 (40-60 ЛС)

540-990 (75-125 ЛС)

Давление хода поршня вверх

1625 (40-60 ЛС)

2800 (75-125 ЛС)

(минимально)

Давление клапана-предохранителя от ударных нагрузок №22

880-1110 (40-60 ЛС)

1220-1420 (75-125 ЛС)

Гидравлическая жидкость в резервуаре

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

# ВОЗВРАТ ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА

Давление разгрузки

250-400 (40-60 ЛС)

540-990 (75-125 ЛС)

Давление хода поршня вверх

1625 (40-60 ЛС)

2800 (75-125 ЛС)

(минимально)

Давление клапана-предохранителя от ударных нагрузок №22

880-1110 (40-60 ЛС)

1220-1420 (75-125 ЛС)

Гидравлическая жидкость в резервуаре

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

# РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА

Давление разгрузки

250-400 (40-60 ЛС)

540-990 (75-125 ЛС)

Давление хода поршня вверх

1625 (40-60 ЛС)

2800 (75-125 ЛС)

(минимально)

Давление клапана-предохранителя от ударных нагрузок №22

880-1110 (40-60 ЛС)

1220-1420 (75-125 ЛС)

Гидравлическая жидкость в резервуаре

Отфильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

# Гидроконтур хода поршня вниз

Давление разгрузки

250-400 (40-60 ЛС)

540-990 (75-125 ЛС)

Канавки поршневых колец в

увеличенном виде

Поршневое кольцо

Канавки поршневых

колец в увеличенном

виде.

ВЕРХ

ЦЕНТР

НИЗ

5

A

Клеевой цианакрилат - Cyanacrylate Adhesive

(Приобрести по месту жительства)

Смазка с тефлоном - 2-4-C w/Teflon (92-850736A1)

Герметик - Loctite "680" (92-809833)

4

3

D

3

C

Подачи топлива от штуцера нет

Снять верхний шланг со штуцера на клапане-обогатителе. Если из шланга идет топливо,  заменить клапан. Если топливо не течет из шланга, проверить шланг и фитинги карбюратора на утечку или засорение.

Подача топлива от штуцера есть

Клапан нормальный. Проверить шланги, штуцеры и соединения от клапана к карбюраторам на утечки или засорение.

Напряжения нет

Проверить на обрыв ЖЕЛТ/ ЧЕР провод между ключом зажигания (или головкой подсоса) и клеммной колодкой.

Напряжение аккумулятора есть

Проверить на слабый контакт или коррозию  соединение между ЖЕЛТ/ЧЕР проводом и ЧЕР проводом (под одним и тем же винтом на клеммной колодке). Проверить, правильно ли заземлен другой ЧЕР провод на клеммной колодке.

Отремонтировать соединение, устранить причины неисправности и нажать на ключ (или головку подсоса). Если клапан-обогатитель НЕ щелкнет, заменить клапан.

Щелчок есть

Плотно сдавить грушу начального запуска. Снять нижний шланг со штуцера на клапане-обогатителе. Подставить поддон под клапан, затем надавить на ключ зажигания (головку подсоса). Проверить, идет ли топливо из штуцера.

Щелчка нет

Проверить напряжение от аккумулятора на ЖЕЛТ / ЧЕР проводе на клеммной колодке двигателя при нажатом ключе зажигания (головке подсоса).

Надавить на ключ зажигания (или головку подсоса). Клапан должен щелкнуть.

3

B

5

B

3

A

5

C

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ UP (ВВЕРХ)

Увеличение дифферента

(Увеличение угла наклона)

2

D

2

С

Резервуар и подпиточное масло

Масло под давлением

90°

B

E

N

D

ТЕСТ 4

a. Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке  4

b. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор показывает 12 вольт*

Выключатель блокировки запуска разомкнут или обрыв Жел./Красн. провода между контрольными точками  4 и 3.

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 5.

Стрелка прибора на 0.

Перейти к ТЕСТУ 2

Стрелка прибора показывает на ( (бесконечность)

Обрыв в цепи ЧЕРНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО (-) провода аккумулятора между ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) выводом аккумулятора и блоком цилиндров.

• Проверить кабель на неплотный контакт или коррозию.

• Проверить кабель на обрыв.

Мотор стартера не вращается

Давление  подъема поршня вверх

2530 фунтов на кв. дюйм

(минимально)

Возвратное масло

Резервуар и подпиточное масло

Масло под давлением

Возвратное масло

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

Разгрузочное давление гидросистемы угла наклона

500-600 фунтов на кв. дюйм

Разгрузочное давление гидросистемы угла наклона

500-600 фунтов на кв.дюйм

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

Масло под давлением

Резервуар и подпиточное масло

Возвратное масло

Давление при ходе поршня вниз

500-800 фунтов на кв.дюйм

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ DOWN (ВНИЗ)

Уменьшение угла наклона

Масло под давлением

Резервуар и подпиточное масло

Возвратное масло

Резервуар и подпиточное масло

Масло под давлением

Возвратное масло

РАБОТА ПОРШНЯ- АМОРТИЗАТОРА ПРИ УДАРЕ ПЛМ О ПОДВОДНУЮ ПРЕГРАДУ

Подсоединить красный щуп прибора к «Общ.», а черный - попеременно к клеммам «a» и «c».

Стрелка на 0. Выпрямитель нормальный.

Стрелка прибора на (. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на 0. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на (.  Выпрямитель нормальный.

Стрелка прибора на (.

Подсоединить красный щуп к "b", а черный попеременно к "a" и "c".

Стрелка на 0. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на (. Заменить выпрямитель.

Стрелка на 0.

Подсоединить красный к "b", а черный попеременно к "a" и "c".

Стрелка прибора на 0. Подсоединить черный щуп к "b", а красный попеременно к "a" и "c".

Стрелка прибора на (. Заменить выпрямитель.

Стрелка на 0. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на (

Подсоединить черный щуп к «b», а красный попеременно к «a» and «c».

Стрелка прибора на (.

Подсоединить черный щуп к «Общ.», а красный попеременно к "a" и "c".

Стрелка прибора на 0.

Подсоединить черный щуп к «Общ.», а красный попеременно к "a" и "c".

2

B

ТЕСТ 7

а Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 1.

b. Повернуть ключ  зажигания в положение ПУСК (START).

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Цепь напряжения пусковой катушки

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прибор показывает 12 вольт*

Должен быть слышен щелчок срабатывания соленоида. Перейти к ТЕСТУ 8.

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Прибор не показывает напряжения. Неисправен соленоид стартера.

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

ТЕСТ 8

a. Опять подсоединить ЧЕРН. кабель (мотора стартера) к контр.точке 1 соленоида стартера.

b. Подключить щупы вольтметра к общему проводу двигателя «земля» и контр. точке 7.

c. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

2

A

1

D

ТЕСТ 2

a.  Отсоединить черный(е) провод(а) «земля» от контрольной точки 2

b. Подключить вольтметр к общему («земля») проводу двигателя и контрольной точке 2.

с. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

ОСТОРОЖНО! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!: ПЕРЕД началом проверки по пунктам Тестов 1 – 7 во избежание неожиданного запуска двигателя отсоединить Черный провод (мотора стартера) от контрольной точки  1 соленоида стартера.

ТЕСТ 1

Установить омметр на предел измерений (R x 1) и соединить его щупы между ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клеммой аккумулятора и общим проводом («земля») блока цилиндров.

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 3.

Прибор показывает 12 вольт*

Проверить ЧЕРНЫЙ общий провод «земля» на стартере на плохой контакт, коррозию или обрыв. Если провод нормальный, проверить мотор стартера.

ТЕСТ 3

a.  Вернуть черный(е) провод(а) «земля» на место.

b. Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 3

с. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор не показывает напряжения. Проверить ЧЕРНЫЙ кабель на плохой контакт или обрыв.

1

С

1

B

Давление хода поршня вверх

1625 (40-60 ЛС)

2800 (75-125 ЛС)

(минимально)

Давление клапана-предохранителя от ударных нагрузок №22

880-1110 (40-60 ЛС)

1220-1420 (75-125 ЛС)

Гидравлическая жидкость в резервуаре

Отфильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

# МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОН

Давление разгрузки

250-400 (40-60 ЛС)

540-990 (75-125 ЛС)

Давление хода поршня вверх

1625 (40-60 ЛС)

2800 (75-125 ЛС)

(минимально)

Давление клапана-предохранителя от ударных нагрузок №22

880-1110 (40-60 ЛС)

1220-1420 (75-125 ЛС)

Гидравлическая жидкость в резервуаре

Отфильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

# Гидроконтур наклона ПЛМ вверх

# ГИДРОКОНТУР

# ХОДА ПОРШНЯ ВВЕРХ

# Схема работы гидравлической системы ПЛМ

Давление разгрузки

250-400 (40-60 ЛС)

540-990 (75-125 ЛС)

Давление хода поршня вверх

1625 (40-60 ЛС)

2800 (75-125 ЛС)

минимально.

Давление клапана-предохранителя от ударных нагрузок №22

880-1110 (40-60 ЛС)

1220-1420 (75-125 ЛС)

Гидравлическая жидкость в резервуаре

Отфильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

5

D

Толщина

Кольцо - Вид в разрезе

Дистанционный пульт

Патрон предохранителя

Аккумулятор

Болт стартера

Соленоид

Мотор гидросистемы

Переключатель на

обтекателе

Переключатель регулировки угла наклона ПЛМ ВВЕРХ / ВНИЗ

(Смонтированный на дистанционном управлении)

Переключатель регулировки угла наклона ПЛМ ВВЕРХ / ВНИЗ

(Смонтированный на панели)

Патрон предохранителя

Реле уменьшения угла наклона ПЛМ

ПЛМ ВНИЗ

DOWN

Реле увеличения угла наклона ПЛМ

ПЛМ ВВЕРХ

UP

Заменить систему

Заменить уплотнитель-ные кольца запомина-ющего и амортизатор-ного поршней

Система дает утечку вниз

Отверстие цилиндра имеет шероховатость и/или загрязнение

Цилиндр не имеет царапин и загрязнений

Проверить уплотнительное кольцо запоминающего поршня и полость гидроцилиндра

Система не дает утечку вниз: Проверку закончить

Есть грязь и/или  повреждение

Система дает утечку вниз

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Заменить ручной клапан и кольца

Ручной клапан и уплотнительные кольца на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Система дает утечку вниз

Проверить ручной клапан

Повреждены ручной клапан и уплотнительное кольцо

Снять клапан разгрузки гидросистемы и проверить кольца и сальники на грязь и/или повреждение

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Клапан разгрузки гидросистемы и кольца нормальные – Прочистить клапан и установить на место

Заменить клапан раз-грузки гидросистемы

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Снять узел обратного клапан *; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Обнаружена грязь и/или повреждение

Заменить узел обратного клапана *

Система дает утечку вниз

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

См. продолжение на следующей странице

УТЕЧКА ВНИЗ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПРИ ЗАКРЫТОМ РУЧНОМ КЛАПАНЕ-БЛОКИРАТОРЕ ГИДРОСИСТЕМЫ

Заменить систему

Заменить узел седла всасывающего клапана

Система не держит угол на тяге заднего хода.

Узел седла всасывающего клапана нормальный – Прочистить этот узел и установить на место

Есть загрязнение и/или повреждение

Снять узел седла всасывающего канала и проверить на загрязнение и/или повреждение

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Есть загрязнение и/или  заклинивание

Система не держит угол при тяге заднего хода

Система держит  угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку  закончить

Заменить ручной клапан-блокиратор и кольца

Клапан-блокиратор и уплот. кольцо на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Система не держит угла при тяге заднего хода

Проверить ручной клапан блокировки гидросистемы

Повреждены руч. клапан-блокиратор гидросистемы и уплотнительное  кольцо

Снять и проверить узел штока и поршня на грязь и/или заклинивание запорного шарика поршня-амортизатора

Система держит угол при тяге заднего хода: проверку закончить

Поршень-амортизатор нормальный – Прочистить и установить на место

Заменить узел поршня со штоком

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку закончить

Снять узел обратного клапана * ; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Обнаружена грязь и/или повреждение

Заменить узел обратного клапана *.

Система не держит угол  при тяге заднего хода

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку закончить

См. продолжение на следующей странице

ПЛМ не держит угол наклона во время заднего хода и/или идет в режиме прицепа во время сброса высоких оборотов

Возвратное масло

Резервуар и подпиточное масло

РАБОТА ГИДРОСИСТЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ РЕГУЛИРОВКИ

НАКЛОНА ПЛМ

Возвратное масло

Масло под давлением

Резервуар и подпиточное масло

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

Прибор показывает 12 вольт*

Проверить предохранитель в цепи КРАСНОГО провода между контрольными точками 5 и 6. Проверить на обрыв КРАСНЫЙ провод между контрольными точками 5 и 6.

Прибор не показывает напряжения. Проверить КРАСН. провод между положительной клеммой (+) аккумулятора и контрольной точкой 6.

ТЕСТ 6

Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 6.

ТЕСТ 5

Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 5.

Прибор показывает 12 вольт*

Неисправен ключ зажигания.

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 6.

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 4.

Прибор показывает 12 вольт

Неисправен соленоид стартера.