Руководство по техническому обслуживанию №28

### Модели, описание которых содержится в данном руководстве

| Модель | Серийный номер или год выпуска |
| --- | --- |
| Все модели Bravo | 0M100000 и выше |
| Модели Sport Master | 0M052945 и выше |

### Внимание

В данном руководстве предупредительные знаки и надписи "Опасно", "Осторожно" и "Внимание" (сопровождающиеся международным индексом опасности «HAZARD Symbol A») используются для привлечения  внимания обслуживающего персонала к необходимости соблюдения и выполнения  специальных указаний относительно конкретного вида обслуживания или операций, которые при неправильном или небрежном, халатном выполнении могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, угрозу повреждения оборудования и ущерба имуществу и окружающей среде. СТРОГО СОБЛЮДАТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ!

Сами по себе эти предупредительные средства по ТБ не могут устранить опасность, о которой они предупреждают. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ по техническому обслуживанию, а также подход к работе на основе «здравого смысла» являются основными мерами предосторожности и предотвращения несчастных случаев.

!!! ОПАСНО

Опасно! – Непосредственная опасность, прямо ПРИВОДЯЩАЯ к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ОСТОРОЖНО

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ВНИМАНИЕ

Опасность или неосторожные действия, которые могут привести к легким травмам, повреждению изделия, ущербу имущества и нанесению вреда окружающей среде.

### Вниманию пользователей настоящего руководства

# Данное руководство по техническому обслуживанию разработано и издано Отделом сервисного обслуживания фирмы Mercury Marine в помощь механикам дилеров фирмы и обслуживающему персоналу компании при выполнении работ по техобслуживанию изделий, описанных в данном руководстве.

Предполагается, что этот персонал знаком с процедурами техобслуживания указанных здесь и аналогичных или подобных им изделий, производимых и реализуемых на рынке фирмой Mercury Marine, а также, что этот персонал прошел обучение по рекомендованным сервисным процедурам и методикам обслуживания данной продукции, включая использование как обычного механического ручного инструмента, так и специального инструмента фирмы Mercury Marine или рекомендованного фирмой инструмента других поставщиков.

Фирма не может быть в курсе всех возможных существующих в отрасли процедур и методик, по которым могут выполняться работы по техобслуживанию, а также результатов их применения и/или возможных опасностей. Фирма не проводила широкомасштабной оценки таких процедур. Поэтому все, кто применяет какую-либо процедуру техобслуживания и/или какой-либо инструмент, не рекомендованные производителем, должны сначала полностью убедиться в том, что выбранная процедура и инструмент не представляют угрозы для безопасной работы людей и эксплуатации изделий.

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики (спецификации), содержащиеся в настоящем руководстве, основаны на самых последних данных, имеющихся в распоряжении фирмы на момент публикации. В соответствии с установленными правилами новые редакции руководства будут рассылаться всем дилерам, заключившим с фирмой контракты на реализацию и/или техническое обслуживание описываемых здесь изделий.

При работе с изделием следует помнить, что в электрической системе и системе зажигания могут возникнуть опасные, ведущие к повреждениям, короткие замыкания (КЗ). Эти системы при неумелом обращении и неосторожном отношении к работе с ними могут вызвать поражение электрическим током с тяжелыми последствиями для здоровья людей. При выполнении любых работ, где обслуживающий персонал может коснуться электрических контактов или последние могут коснуться заземления,  аккумуляторные провода следует отсоединять от аккумуляторных батарей на стороне самих аккумуляторных батарей.

Всякий раз, когда при обслуживании входные и выходные отверстия двигателя остаются открытыми, их следует закрывать, чтобы не допустить случайного попадания в цилиндры посторонних предметов, которые могут вызвать серьезные повреждения внутренних узлов и деталей двигателя при его запуске.

Очень важно обратить особое внимание на то, что при проведении любых работ по техобслуживанию весь новый крепеж, используемый для замены старого, должен иметь те же типоразмеры и удовлетворять прочностным характеристикам, что и заменяемый крепежный материал. Цифры на головках метрических болтов и на поверхностях метрических гаек указывают на их прочностные характеристики. На американских болтах для этой цели используются радиальные линии, в то время как на большинстве американских гаек маркировка прочностных характеристик отсутствует. Несоответствие или неправильный выбор крепежного материала по типоразмерам и прочностным характеристикам может привести к повреждению оборудования, его неправильной работе или даже к возможным травмам людей. Поэтому снятый при демонтаже крепежный материал следует сохранять для повторного использования и во время сборки, где это возможно, использовать его для крепления тех же узлов и деталей в тех же местах, с которых он был снят. В тех случаях, когда крепеж не пригоден для повторного использования, необходимо следить за тем, чтобы замена строго соответствовала родному крепежу.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

Дополнительную относящуюся к данной тематике информацию, касающуюся описываемой в данном руководстве продукции, см. в сервисных бюллетенях.

### Механические узлы и детали двигателя

Многие механические блоки, узлы и детали двигателей разработаны и изготовлены в морском исполнении. В отличие от автомобильных двигателей, двигатели морского назначения испытывают значительные и длительные нагрузки и эксплуатируются при полностью открытой дроссельной заслонке, поэтому такие двигатели требуют использования блоков, узлов и деталей, способных работать в тяжелом режиме эксплуатации. Конструкция, исполнение и технические характеристики специальных блоков, узлов и деталей для двигателей морского назначения должны обеспечивать длительный срок службы и надежность эксплуатации. Кроме того, они должны выдерживать коррозийное воздействие морского бассейна и воздействие жесткой слабоминерализованной воды, которые быстро приводят к ржавлению или коррозии типовых движущихся узлов и деталей.

Невыполнение требования замены улов и деталей рекомендуемыми запасными частями компании Quicksilver может привести к снижению КПД двигателя и/или его износостойкости, быстрой коррозии частей под воздействием морской воды и, возможно, к полному выходу двигателя из строя.

Использование частей, узлов и деталей, отличных от тех, которые рекомендованы для замены при сервисном обслуживании, ремонте и т.д., ведет к аннулированию гарантии на те части, узлы и детали, которые повреждены в результате указанного выше использования.

#### Взаимозаменяемость частей, узлов, деталей

!!! ОСТОРОЖНО

Для снижения пожаро- и взрывоопасности узлы и детали электросистемы, системы зажигания и топливной системы на двигателях и колонках фирмы Mercury MerCruiser разработаны и выполнены с учетом и в соответствии с требованиями, правилами и нормативами Береговой охраны США. Использование для замены частей, узлов и деталей в электросистеме, системе зажигания и топливной системе, которые не удовлетворяют указанным требованиям, правилам и нормативам, может привести к угрозе возникновения пожара или взрыва. Такое использование частей для замены НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕДОПУСТИМО. При обслуживании электросистемы, системы зажигания, топливной системы критически важным фактором является правильность установки и затягивания крепежных элементов всех узлов и деталей. При невыполнении этого требования обрывы или слабый контакт в электросистеме или системе зажигания могут вызвать образование искры, которая приведет к возгоранию топливных паров при утечках в топливной системе, если таковые возникнут.

# Содержание руководства по техническому обслуживанию

# Раздел 1 - Основные сведения

A- Общие сведения

B - Техническое обслуживание

C - Поиск и устранение неисправностей

# Раздел 2 - Демонтаж, установка, регулировка

A - Все модели

# Раздел 3 - Поворотно-откидная колонка

A - Кожух торсионного вала

B - Редуктор модели Bravo One

C - Редуктор модели Bravo Two

D - Редуктор модели Bravo Three

# Раздел 4 - Транцевая сборка

A - Сервисные процедуры, требующие разборки мелких узлов и деталей

B - Сервисные процедуры, требующие разборки крупных узлов и деталей

# Раздел 5 - Система Power Trim

A - Насос типа Oildyne системы Power Trim

B - Цилиндры управления дифферентом (углом наклона)

C - Органы управления спаренной системой Power Trim

# Раздел 6 - Системы рулевого управления

A - Рулевое управление с гидроусилителем

B - Компактное гидравлическое рулевое управление

# Раздел 7 - Защита от коррозии

A - Все модели

| Основные сведения | 1 |
| --- | --- |
| Демонтаж, установка, регулировка | 2 |
| Поворотно-откидная колонка | 3 |
| Транцевая сборка | 4 |
| Система Power Trim | 5 |
| Системы рулевого управления | 6 |
| Защита от коррозии | 7 |

# Основные сведения

## Раздел 1A – Общие сведения

| Организация материала данного руководства 1A-2 Нумерация страниц 1A-2 Введение 1A-2 Ориентация 1A-3 Вращение гребного винта 1A-3 | 10-часовой период обкатки колонки (новой или с замененным редуктором) 1A-4 Места расположения серийного номера 1A-4 |
| --- | --- |

# Основные сведения

## Раздел 1B - Техническое обслуживание

| Значения усилий затягивания 1B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 1B-2 Утвержденные гидравлические жидкости для системы рулевого управления 1B-3 Объем жидкостей 1B-3 Специальный инструмент 1B-4 Регламенты технического обслуживания 1B-5 Периодичность технического обслуживания 1B-5 Бензиновая поворотно-откидная колонка 1B-5 Профилактическое обслуживание 1B-5 Плановое обслуживание 1B-6 Коррозия 1B-7 Обслуживание и обеспечение надежного контура заземления 1B-7 Обслуживание анодной защиты от коррозии 1B-7 Проверка системы Quicksilver MerCathode 1B-8 Обслуживание наружных поверхностей силовой установки 1B-8 Уход за днищем лодки 1B-8 | Защитная покраска против прилипания водорослей и морских организмов 1B-9 Обслуживание рулевого поворотного кулака и дистанционного управления 1B-10 Трос механизма переключения передач 1B-10 Отверстия для дренажа воды поворотно-откидной колонки 1B-11 Водозаборные средства колонки 1B-12 Промывочные приспособления 1B-13 Альтернативные водозаборники колонки 1B-16 Масло поворотно-откидной колонки 1B-18 Проверка 1B-18 Заправка 1B-19 Замена 1B-20 Консервация установки 1B-22 Двигатель 1B-22 Поворотно-откидная колонка 1B-22 Расконсервация установки ... 1B-28 Двигатель 1B-28 Поворотно-откидная колонка 1B-28 |
| --- | --- |

# Основные сведения

## Раздел 1C - Поиск и устранение неисправностей

| Поиск и устранение неисправностей 1C-3 Поворотно-откидная колонка не вставляется в колоколообразный кожух 1C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления перемещается, но поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления не перемещается, и поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1C-4 Поворотно-откидная колонка трудно переключается на передачу 1C-4 Поворотно-откидная колонка на передаче, но не переключается из сцепления 1C-4 Шум в редукторе 1C-5 Шум в кожухе торсионного вала 1C-5 Система переключения передач 1C-8 Система не реагирует 1C-8 Система заклинивает 1C-8 Поиск и устранение неисправностей в работе установки 1C-9 Низкие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке 1C-9 Высокие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке 1C-9 Аэрация, кавитация в области гребного винта 1C-9 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос опускается слишком низко 1C-10 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос поднимается слишком высоко 1C-10 Рулевое управление с гидроусилителем 1C-11 Трудное руление - Рулевое колесо и трос 1C-11 Трудное руление (двигатель работает) - Система рулевого управления с гидроусилителем 1C-11 Внешние утечки жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем 1C-11 Компактное гидравлическое рулевое управление 1C-12 Важные сведения 1C-12 Рулевое колесо заклинивает во время заправки 1C-12 Трудности при заправке системы 1C-12 Трудно поворачивается рулевое колесо 1C-12 Рулевое колесо вращается рывками - Приходится делать слишком много оборотов при его вращении 1C-13 | Электрическая часть системы Power Trim 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN) - Соленоиды не срабатывают (не щелкают) 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN) - Срабатывают (щелкают) оба соленоида 1C-14 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) - Соленоид наклона в воду/вниз (IN/DOWN) не срабатывает (не щелкает) 1C-14 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) - Соленоид наклона в воду/вниз (IN/DOWN) срабатывает (щелкает) 1C-15 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - Переключатели наклона и режима буксировки не работают - Соленоид наклона из воды/вверх (OUT/UP) не срабатывает (не щелкает) 1C-15 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - Переключатели наклона и режима буксировки не работают - Соленоид наклона из воды/вверх (OUT/UP) срабатывает (щелкает) 1C-15 Переключатель системы Power Trim из воды/вверх (OUT/UP) не работает - Переключатель режима буксировки работает 1 C-16 Переключатель системы Power Trim в режиме буксировки не работает - Переключатель наклона из воды/вверх (OUT/UP) работает 1C-16 Система управления дифферентом работает без управления со стороны оператора 1C-16 Схема электропроводки системы Power Trim 1C-17 |
| --- | --- |

# Основные сведения

# Раздел 1C - Поиск и устранение неисправностей

## (продолжение)

| Гидравлика системы Power Trim 1C-18 Невозможно произвести наклон колонки из воды/вверх (OUT/UP), колонка движется медленно или рывками 1C-18 Колонка не остается в положении наклона из воды/вверх (OUT/UP) 1C-18 Колонка поднимается из воды/вверх (OUT/UP) до положения режима буксировки при торможении или при переключении на задний ход - При переключении передач колонка стучит 1C-18 Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки насоса 1C-19 Колонку невозможно опустить из верхнего (UP) положения или она опускается рывками 1C-19 Колонка не остается на длительные периоды в полном положении вверх (UP) 1C-19 Колонка во время движения лодки не остается в наклонном положении из воды/вверх (OUT/UP) 1C-20 При торможении или при переключении на задний ход колонка поднимается из воды/вверх (OUT/UP) в положение буксировки - Колонка при переключении передачи стучит 1C-20 Мотор системы управления дифферентом работает, но масло не прокачивает 1C-20 Насос системы управления дифферентом работает медленно в обоих направлениях 1C-20 Насос управления дифферентом работает медленно, с надрывным звуком 1C-20 | Схема гидравлики системы Power Trim 1C-21 Защита от коррозии 1C-22 Коррозия на подводных узлах и деталях без системы MerCathode или катодной защиты без протекторного анода 1C-22 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода - Колонка подвергается воздействию коррозии 1C-23 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или с катодной защитой без протекторного анода - Избыточная защита колонки от коррозии 1C-25 Избыточная защита колонки 1C-25 Процедура испытания защиты от коррозии 1C-26 Признаки и симптомы коррозии 1C-26 Контроллер MerCathode 1C-27 |
| --- | --- |

# ДЕМОНТАЖ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

## Раздел 2A - Все модели

| Значения усилий затягивания 2A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 2A-2 Специальный инструмент 2A-2 Толщина и поверхность транца 2A-3 Специальная информация 2A-4 Примечание для модели Bravo Three: Вкладыш ограничения наклона вниз 2A-4 Все модели 2A-4 Демонтаж поворотно-откидной колонки 2A-6 Демонтаж транцевой сборки 2A-8 | Установка транцевой сборки 2A-13 Установка системы рулевого управления 2A-20 Гидравлическая система рулевого управления (рулевое колесо) 2A-20 Рулевое колесо и трос 2A-20 Технические характеристики троса рулевого управления 2A-21 Рулевое управление с гидроусилителем 2A-22 Установка поворотно-откидной колонки 2A-29 Установка троса переключения передач 2A-36 Поиск и устранение неисправностей, отказов, сбоев в механизме переключения передач 2A-42 |
| --- | --- |

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3A - Кожух торсионного вала

| Идентификация 3A-2 Карданный шарнир и ведущая шестерня 3A-2 Модель Bravo One 3A-2 Идентификация карданного шарнира 3A-2 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-2 Модель Bravo Two 3A-3 Идентификация карданного шарнира 3A-3 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-3 Модель Bravo Three 3A-3 Идентификация карданного шарнира 3A-3 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-3 Модель Bravo XZ 3A-4 Идентификация карданного шарнира 3A-4 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-4 Модель Bravo XR 3A-4 Идентификация карданного шарнира 3A-4 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-4 Дизельная модель Bravo One X 3A-4 Идентификация карданного шарнира 3A-4 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-4 Дизельная модель Bravo Two X 3A-5 Идентификация карданного шарнира 3A-5 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-5 Дизельная модель Bravo Three X 3A-5 Идентификация карданного шарнира 3A-5 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-5 Технические характеристики 3A-6 Значения предварительного натяга в подшипниках 3A-6 Значения усилий затягивания 3A-6 Инструменты 3A-7 Специальный инструмент 3A-7 Инструменты фирмы Snap-On 3A-8 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3A-9 | Кожух торсионного вала в увеличенном виде 3A-12 Полный кожух 3A-12 Муфта сцепления в сборе 3A-14 Механизм переключения передач в сборе 3A-15 Стандартный карданный шарнир модели Bravo в сборе 3A-16 Карданный шарнир моделей Bravo X, XZ, XR и дизельной модели Bravo в сборе 3A-17 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3A-18 Определение передаточного числа редуктора поворотно-откидной колонки 3A-18 Разборка кожуха торсионного вала 3A-21 Ремонт механизма переключения передач 3A-26 Осмотр и проверка механизма переключения передач 3A-29 Сборка механизма переключения передач 3A-30 Карданный шарнир и ведущая шестерня 3A-35 Осмотр, проверка 3A-35 Разборка 3A-36 Сборка 3A-39 Разборка, осмотр, проверка и сборка шестерен 3A-47 Разборка 3A-47 Осмотр, проверка 3A-49 Сборка 3A-49 Кожух торсионного вала и верхняя крышка - Подшипники и гильзы подшипников 3A-52 Осмотр, проверка 3A-52 Демонтаж гильзы подшипника (Верхняя крышка) 3A-53 Демонтаж гильзы подшипника (Кожух торсионного вала) 3A-54 Демонтаж роликового подшипника 3A-55 Демонтаж стального переходника подшипника 3A-57 Установка стального переходника подшипника 3A-58 Установка гильзы подшипника 3A-59 Установка роликового подшипника 3A-60 Сборка кожуха торсионного вала 3A-63 Таблица преобразования значений усилия затягивания для инструмента для гайки держателя карданного шарнира 3A-67 Затягивание гайки держателя карданного шарнира модели Bravo 3A-68 Установка кожуха торсионного вала на редуктор 3A-74 |
| --- | --- |

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3B - Редуктор - Модель Bravo One

| Значения усилий затягивания 3B-2 Технические характеристики 3B-2 Значения предварительного натяга в подшипниках 3B-2 Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор) 3B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3B-3 Специальный инструмент 3B-4 Редуктор модели Bravo One в увеличенном виде 3B-8 Узлы и детали торсионного вала 3B-8 Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo One и дизельной модели Bravo One X 3B-10 Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo XZ и модели Bravo XR 3B-12 Узлы и детали редуктора и торсионного вала модели Super SportMaster 3B-14 Осмотр, проверка перед разборкой 3B-16 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3B-17 Разборка редуктора 3B-19 Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни 3B-25 Осмотр, проверка, чистка 3B-25 Разборка торсионного вала 3B-26 Демонтаж подшипника ведущей шестерни 3B-27 Установка подшипника ведущей шестерни 3B-28 Сборка торсионного вала 3B-30 | Несущий корпус подшипника 3B-32 Осмотр, проверка 3B-32 Разборка несущего корпуса подшипника 3B-32 Сборка несущего корпуса подшипника 3B-33 Вал гребного винта 3B-34 Осмотр, проверка 3B-34 Демонтаж подшипника вала гребного винта .... 3B-34 Установка подшипника вала гребного винта ... 3B-35 Подшипник ведомой шестерни 3B-36 Осмотр, проверка 3B-36 Демонтаж подшипника ведомой шестерни 3B-36 Установка подшипника ведомой шестерни 3B-37 Демонтаж, осмотр, проверка манжетки подшипника ведомой шестерни 3B-38 Установка манжетки подшипника ведомой шестерни 3B-39 Водяной канал спидометра 3B-40 Осмотр, проверка, чистка водозаборника 3B-40 Замена сальника водяного канала ... 3B-41 Сборка и установка регулировочных прокладок редуктора 3B-42 Вал гребного винта для тяжелых режимов работы моделей Bravo XZ и XR 3B-59 Разборка, сборка редуктора 3B-59 Установка несущего корпуса подшипника 3B-59 Установка стандартной ступицы гребного винта 3B-61 |
| --- | --- |

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3C - Редуктор - Модель Bravo Two

| Технические характеристики 3C-2 Значения предварительного натяга в подшипниках 3C-2 Специальные измерения 3C-2 Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор) 3C-2 Значения усилий затягивания 3C-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3C-3 Специальный инструмент 3C-3 Таблица преобразования значений усилия затягивания для несущего корпуса подшипника 3C-8 Таблица преобразования значений усилия затягивания для гайки держателя подшипника 3C-9 Редуктор модели Bravo Two в увеличенном виде 3C-10 Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта 3C-10 Осмотр, проверка перед разборкой 3C-12 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3C-13 Разборка редуктора 3C-14 Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни 3C-21 Осмотр, проверка, чистка 3C-21 Разборка торсионного вала 3C-21 Демонтаж подшипника ведущей шестерни 3C-23 Установка подшипника ведущей шестерни 3C-24 Сборка торсионного вала 3C-26 | Несущий корпус подшипника 3C-28 Осмотр, проверка 3C-28 Разборка 3C-28 Сборка 3C-30 Вал гребного винта 3C-33 Осмотр, проверка 3C-33 Демонтаж подшипника вала гребного винта .... 3C-34 Установка подшипника вала гребного винта ... 3C-35 Подшипник ведомой шестерни 3C-36 Осмотр, проверка 3C-36 Демонтаж подшипника ведомой шестерни 3C-36 Установка подшипника ведомой шестерни 3C-37 Демонтаж, осмотр, проверка манжетки подшипника ведомой шестерни 3C-38 Установка манжетки подшипника ведомой шестерни 3C-39 Водяной канал спидометра 3C-40 Осмотр, проверка, чистка водозаборника 3C-40 Замена сальника водяного канала ... 3C-40 Сборка редуктора и установка регулировочных прокладок 3C-41 Установка гребного винта 3C-57 |
| --- | --- |

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3D - Редуктор - Модель Bravo Three

| Технические характеристики 3D-2 Предварительный натяг в подшипниках 3D-2 Люфт (мертвый ход) шестерни 3D-2 Зазор ведущей шестерни 3D-2 Осевой люфт (мертвый ход) вала гребного винта 3D-2 Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор) 3D-2 Значения усилия затягивания 3D-3 Таблица преобразования значения усилия затягивания для несущего корпуса подшипника 3D-4 Таблица преобразования значения усилия затягивания для гайки держателя подшипника 3D-5 Затягивание держателя подшипника наружного вала гребного винта и несущего корпуса подшипника 3D-5 Смазки, масла, герметики и клеящие средства 3D-6 Специальный инструмент 3D-7 Редуктор модели Bravo Three в увеличенном виде 3D-13 Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта 3D-13 Осмотр, проверка перед разборкой 3D-15 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3D-16 Разборка редуктора 3D-18 Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни 3D-26 Осмотр, проверка, чистка 3D-26 Разборка торсионного вала 3D-26 Сборка торсионного вала 3D-27 Подшипник ведущей шестерни 3D-28 Демонтаж 3D-28 Установка 3D-29 | Вал гребного винта 3D-31 Осмотр, проверка 3D-31 Разборка 3D-31 Проверка люфта (мертвого хода) шлицов вала гребного винта... 3D-33 Обслуживание наружного вала гребного винта 3D-34 Передняя ведомая шестерня и подшипник 3D-36 Осмотр, проверка 3D-36 Демонтаж подшипника 3D-36 Установка подшипника 3D-37 Демонтаж манжетки подшипника 3D-38 Установка манжетки подшипника 3D-39 Сальник несущего корпуса подшипника и подшипник 3D-40 Осмотр, проверка 3D-40 Демонтаж 3D-40 Установка 3D-41 Водяной канал спидометра 3D-43 Осмотр, проверка, чистка 3D-43 Демонтаж сальника 3D-43 Установка сальника 3D-44 Сборка редуктора и установка регулировочных прокладок 3D-44 Проверка люфта (мертвого хода) 3D-53 Установка редуктора на кожух торсионного вала 3D-63 Установка гребного винта 3D-65 |
| --- | --- |

ТРАНЦЕВАЯ СБОРКА

## Раздел 4A - Сервисные процедуры, требующие разборки мелких узлов и деталей

| Технические характеристики транцевой сборки модели Bravo 4A-2 Значение усилий затягивания 4A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4A-2 Специальный инструмент 4A-3 Транцевая сборка модели Bravo в увеличенном виде 4A-6 Узлы и детали внутренней плиты транцевой сборки 4A-6 Узлы и детали колоколообразного кожуха 4A-7 Узлы и детали кольца карданного подвеса 4A-8 Узлы и детали кожуха карданного подвеса 4A-10 Специальная информация 4A-12 Выключатель-ограничитель предела угла наклона (дифферента) 4A-12 Датчик дифферента 4A-12 Демонтаж 4A-12 Установка 4A-17 Установка датчика и выключателя предела угла наклона (дифферента) 4A-22 Транцевая сборка модели с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf) - Без электрического датчика дифферента и выключателя-ограничителя угла наклона 4A-25 | Подшипник карданного подвеса 4A-26 Осмотр, проверка 4A-27 Демонтаж 4A-27 Установка 4A-29 Трос переключения передач 4A-33 Демонтаж 4A-33 Установка троса переключения передач 4A-34 Выхлопные рукава (если установлены) 4A-39 Демонтаж 4A-39 Чистка, осмотр, проверка 4A-39 Установка 4A-40 Выхлопная труба (если установлена) 4A-42 Демонтаж 4A-42 Чистка, осмотр, проверка 4A-42 Установка 4A-43 Водяной шланг и водяной штуцер 4A-44 Демонтаж 4A-44 Установка 4A-45 Обжимной инструмент для хомутов 4A-47 |
| --- | --- |

# ТРАНЦЕВАЯ СБОРКА

## Раздел 4B - Сервисные процедуры, требующие разборки крупных узлов и деталей

| Технические характеристики транцевой сборки модели Bravo 4B-2 Перечень узлов и деталей 4B-2 Значения усилия затягивания 4B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4B-3 Инструменты 4B-3 Специальный инструмент 4B-4 Инструменты фирмы Snap-On 4B-5 Транцевая сборка модели Bravo в увеличенном виде 4B-6 Узлы и детали внутренней плиты транцевой сборки 4B-6 Узлы и детали колоколообразного кожуха 4B-7 Узлы и детали кольца карданного подвеса 4B-8 Узлы и детали кожуха карданного подвеса 4B-10 Демонтаж колоколообразного кожуха 4B-12 Установка комплекта заглушек для отверстия доступа 4B-17 Демонтаж кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-19 Обслуживание кольца карданного подвеса 4B-23 Идентификация кольца карданного подвеса 4B-23 Демонтаж втулки 4B-23 Установка втулок 4B-25 | Обслуживание кожуха карданного подвеса 4B-30 Замена чехла карданного шарнира 4B-30 Замена чехла троса переключения передач .... 4B-33 Замена выхлопного рукава 4B-36 Замена шланга спидометра .... 4B-38 Узлы и детали бачка контроля уровня масла 4B-40 Замена проводов датчика и ограничителя дифферента 4B-42 Установка кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-44 Установка колоколообразного кожуха 4B-51 Стандартная транцевая сборка 4B-51 Транцевая сборка с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf) 4B-53 Стандартная транцевая сборка и транцевая сборка модели Hi-Perf 4B-55 Установка троса переключения передач 4B-60 Обжимной инструмент для хомутов 4B-64 Трафарет для высверливания отверстий под заглушки для отверстий доступа модели Bravo 4B-65 |
| --- | --- |

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5A - Насос Oildyne системы Power Trim

| Технические характеристики 5A-2 Значения давления для клапана 5A-2 Характеристики электрической системы 5A-2 Значения усилий затягивания 5A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5A-2 Специальный инструмент 5A-3 Инструменты 5A-3 Узлы в увеличенном виде 5A-4 Насос управления дифферентом 5A-4 Насос управления дифферентом и крепеж кронштейна моделей более позднего выпуска 5A-6 Поддержание уровня жидкости в насосе системы Power Trim 5A-8 Стравливание воздуха из системы Power Trim 5A-9 Стравливание воздуха из гидроконтура наклона из воды/вверх (OUT/UP) 5A-9 Стравливание воздуха из гидроконтура наклона в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-10 Проверка насоса системы Power Trim 5A-11 Манометр 5A-11 Проверка на внутренние ограничения 5A-13 Проверка давления наклона из воды/вверх (OUT/UP) 5A-13 Проверка давления наклона в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-14 Гидравлическая система насоса управления дифферентом 5A-15 Проверка на внутренние утечки цилиндра управления дифферентом 5A-16 Проверка поршня-амортизатора системы управления дифферентом 5A-19 Стендовые проверки мотора и электрической части 5A-20 Проверка мотора насоса управления дифферентом (в лодке) 5A-20 Работа системы управления наклоном из воды/вверх (OUT/UP) 5A-20 Работа системы управления наклоном в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-21 Проверка мотора насоса системы управления дифферентом (вне лодки) 5A-22 Работа системы управления наклоном из воды/вверх (OUT/UP) 5A-22 Работа системы управления наклоном в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-22 | Проверка соленоида (насос в лодке) 5A-23 Соленоид наклона вверх/из воды (UP/OUT) 5A-23 Соленоид наклона вниз/в воду (IN/DOWN) 5A-24 Проверка соленоида (насос вне лодки) 5A-24 Соленоид наклона из воды/вверх (OUT/UP) 5A-25 Соленоид наклона в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-26 Проверка 110-амперного предохранителя (насос в лодке) 5A-27 Проверка 110-амперного предохранителя (насос вне лодки) 5A-28 Проверка 20-амперного предохранителя 5A-28 Демонтаж насоса управления дифферентом 5A-29 Ремонт гидравлической части 5A-30 Разборка 5A-30 Замена фильтра 5A-32 Замена клапана разгрузки давления наклона вверх (UP) 5A-33 Замена клапана разгрузки давления наклона вниз (DOWN) 5A-35 Замена термоклапана разгрузки давления... 5A-36 Замена насоса 5A-37 Замена переходника 5A-38 Ремонт переходника 5A-41 Замена масляного сальника вала насоса ... 5A-44 Ремонт мотора 5A-47 Разборка 5A-47 Проверка якоря 5A-51 Проверка КЗ обмоток на массу 5A-51 Проверка обмоток на короткозамкнутые витки 5A-51 Чистка коллектора 5A-51 Проверка обмоток полюсных наконечников (в раме статора) 5A-52 Проверка на обрыв 5A-52 Проверка на КЗ 5A-53 Проверка термореле 5A-54 Замена щеток 5A-55 Сборка 5A-59 Установка 5A-65 Схемы электропроводки насоса управления дифферентом 5A-66 Модель с 3-кнопочной панелью управления углом наклона и режимом буксировки 5A-66 Модель с управлением углом наклона на румпеле и отдельным переключателем режима буксировки 5A-67 |
| --- | --- |

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5B - Цилиндры управления дифферентом

| Технические характеристики 5B-2 Значения усилий затягивания 5B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5B-2 Специальный инструмент 5B-2 Инструменты 5B-2 Узлы в увеличенном виде 5B-3 Цилиндры управления дифферентом модели Bravo 5B-3 Узлы и детали системы управления дифферентом модели Bravo 5B-4 Гидравлические схемы системы Power Trim 5B-5 | Специальная информация 5B-6 Примечание для модели Bravo Three: Вкладыш предела угла наклона вниз 5B-6 Проверка на внутренние утечки цилиндра управления углом наклона 5B-7 Проверка поршня-амортизатора цилиндра управления углом наклона 5B-7 Ремонт цилиндра управления углом наклона 5B-8 Демонтаж 5B-8 Разборка 5B-10 Сборка 5B-14 Установка 5B-21 |
| --- | --- |

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5C – Спаренная система Power Trim

| Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5C-2 Основные сведения 5C-2 Проверка спаренной системы Power Trim 5C-2 Проверка реле 5C-3 Проверка реле №1 5C-3 Проверка реле №2 5C-3 Проверка диодного модуля 5C-3 Диодный модуль №1 5C-3 Диодный модуль №2 5C-3 Диодный модуль №3 5C-4 Диодный модуль №4 5C-4 Диодный модуль №5 5C-4 Диодный модуль №6 5C-4 Диодный модуль №7 5C-4 Диодный модуль №8 5C-4 Проверка переключателя режима буксировки 5C-5 | Правобортный переключатель управления наклоном 5C-5 Левобортный переключатель управления наклоном 5C-5 Ремонт узлов и деталей спаренной системы Power Trim 5C-6 Демонтаж реле 5C-6 Установка реле 5C-7 Демонтаж диодного модуля 5C-8 Установка диодного модуля 5C-8 Демонтаж переключателя панели управления углом наклона 5C-9 Установка переключателя панели управления наклоном 5C-9 Схемы электропроводки 5C-10 Блок управления спаренной установки 5C-10 Блок управления спаренной установки со жгутом электропроводки 5C-11 |
| --- | --- |

# СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Раздел 6A - Рулевое управление с гидроусилителем

| Перечень узлов и деталей 6A-2 Значения усилий затягивания 6A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6A-2 Специальный инструмент 6A-3 Инструменты фирмы Kent-Moore 6A-3 Описание 6A-4 Управляющий клапан 6A-4 Система рулевого управления с гидроусилителем 6A-5 Рулевое колесо и трос рулевого управления 6A-8 Технические характеристики троса рулевого управления 6A-9 Заправка и стравливание воздуха из системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-10 Проверка уровня жидкости 6A-10 Двигатель прогрет 6A-10 Двигатель холодный 6A-11 Заправка и стравливание воздуха 6A-12 Сборочный узел рулевого управления с гидроусилителем 6A-13 Демонтаж 6A-13 Установка 6A-14 Давление системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-17 Проверка давления насоса 6A-20 | Насос рулевого управления с гидроусилителем 6A-22 Демонтаж 6A-22 Обслуживание клапана управления потоком жидкости 6A-23 Замена масляного сальника вала насоса ... 6A-24 Разборка 6A-27 Чистка и проверка 6A-30 Сборка 6A-30 Установка 6A-37 Расположение поперечной тяги рулевого управления установки из нескольких колонок 6A-39 Внутреннее рулевое управления с гидроусилителем только с внутренней поперечной тягой 6A-39 Внутреннее рулевое управление с гидроусилителем с внутренней и внешней поперечной тягой рулевого управления 6A-39 Внешнее рулевое управление с гидроусилителем 6A-39 Внешнее рулевое управление с гидроусилителем с низкой внешней поперечной тягой 6A-39 Определение длины поперечной тяги 6A-40 Выбор поперечной тяги 6A-41 Установка поперечной тяги 6A-41 |
| --- | --- |

# СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Раздел 6B – Компактное гидравлическое рулевое управление

| Основные сведения о системе выхлопа через транец 6B-2 Значения усилий затягивания 6B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6B-2 Введение 6B-3 Система выхлопа через транец 6B-3 Демонтаж 6B-4 Установка цилиндра рулевого управления 6B-6 Заправка и стравливание воздуха из системы 6B-9 Спаренные станции и/или спаренные цилиндры 6B-9 Одинарная станция с одинарным цилиндром ... 6B-9 Стравливание воздуха 6B-11 | Соединение вилки с шплинтовочным штифтом 6B-13 Уровень гидравлической жидкости 6B-14 Установка уровня жидкости 6B-14 Поддержание уровня жидкости 6B-14 Проверка системы 6B-14 Техническое обслуживание 6B-15 Руководство по поиску и устранению неисправностей 6B-15 Основные сведения 6B-15 Таблицы поиска и устранения неисправностей 6B-16 Трафарет для производства монтажа стандартного наклонного рулевого колеса 6B-18 |
| --- | --- |

# ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

## Раздел 7A - Все модели

| Значения усилий затягивания 7A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 7A-2 Специальный инструмент 7A-2 Общие сведения 7A-4 Контур заземления 7A-5 Аноды цилиндра управления дифферентом 7A-8 Анодная плита 7A-9 Колонки Bravo One 7A-9 Колонки Bravo Two 7A-11 Колонки Bravo Three 7A-11 Встроенная система защиты MerCathode 7A-12 Демонтаж системы MerCathode, установленной на карданном подвесе 7A-13 Установка системы MerCathode, смонтированной на карданном подвесе 7A-14 Подсоединение к контроллеру MerCathode 7A-17 Схемы электропроводки 7A-17 Контроллер MerCathode - Стандартные модели 7A-17 Контроллер MerCathode - Модели с быстроразъемными соединениями 7A-18 Гальваническая развязка 7A-18 | Проверка, поиск и устранение неисправностей в системе защиты от коррозии 7A-19 Проверка контура заземления 7A-22 Установка испытательного оборудования 7A-23 Низкие показания при измерении 7A-24 Высокие показания при измерении 7A-26 Нормальные показания при измерении, но при явных признаках коррозии 7A-26 Коррозия всей поворотно-откидной колонки 7A-26 Проблемы с коррозией после ремонтной покраски и отделки колонки 7A-26 Образование вздутий лакокрасочного покрытия на колонке 7A-26 Коррозия цилиндра управления дифферентом 7A-27 Коррозия только одного или двух узлов 7A-27 Коррозия в области выходного отверстия выхлопа 7A-27 Коррозия после удаления колонки из воды 7A-27 Коррозия между стыкующимися поверхностями 7A-27 Коррозия алюминия вокруг точек смазки 7A-27 Коррозия узлов и деталей из нержавеющей стали 7A-28 Коррозия гребного винта из нержавеющей стали 7A-28 Вздутие лакокрасочного покрытия без поражения металла точечной коррозии под вздувшейся краской 7A-28 |
| --- | --- |

# Основные сведения

## Раздел 1A – Общие сведения

### Оглавление

| Организация материала данного руководства 1A-2 Нумерация страниц 1A-2 Введение 1A-2 Ориентация 1A-3 Вращение гребного винта 1A-3 | 10-часовой период обкатки колонки (новой или с замененным редуктором) 1A-4 Места расположения серийного номера 1A-4 |
| --- | --- |

### Введение

Данный всеобъемлющий материал по капитальному и текущему ремонту предназначен в качестве руководства для ранее указанных в перечне моделей. В целях оказания помощи дилерам и специалистам-механикам по ремонту указанной продукции в нем представлена конкретная информация, включая процедуры разборки, осмотра, проверки, сборки и регулировки.

Перед началом всех видов ремонтных работ рекомендуется внимательно прочитать содержание всех процедур, что позволит ознакомиться с используемыми в работах методиками и инструментами, а также с мерами предосторожности и правилами по технике безопасности (с использованием предупредительно-запретительных знаков).

### Организация материала руководства

Данное руководство разбито на разделы, в которых представлены основные узлы, детали и системы. Некоторые разделы разбиты на подразделы, в которых содержится более подробное описание узлов и деталей.

Названия и оглавления всех разделов и подразделов находятся в начале данного руководства.

#### Нумерация страниц

Номер и заголовок раздела руководства по техобслуживанию расположены в верхней части страницы. В нижней части каждой страницы находятся две группы номеров. Их расшифровка приведена в примере ниже.

| стр. 1A-2 |  | 90-17431—4 февраль 1998 г. |
| --- | --- | --- |

a - Номер раздела

b - Литерный индекс подраздела

c - Номер страницы

d - Артикул руководства

e - Номер редакции

f - Месяц выпуска

g - Год выпуска

### Ориентация

Передняя часть лодки называется носом. Задняя часть лодки называется кормой. Правобортная сторона - с правой стороны, левобортная сторона - с левой стороны. В данном руководстве для ориентации все направления указаны и показаны так, как на рисунке ниже, т.е. вид лодки со стороны кормы по прямой к носу.

a - Нос или передняя часть лодки

b - Правый борт (правобортная сторона)

c - Левый борт (левобортная сторона)

d - Корма (задняя часть)

### Вращение гребного винта

Вращение гребных винтов поворотно-откидных колонок может быть правосторонним или левосторонним, если смотреть на гребной винт со стороны кормы.

Правостороннее вращение	Левостороннее вращение

10-часовой период обкатки колонки (новой или с замененным редуктором)

Не допускать запуска при полностью открытой дроссельной заслонке.

Не допускать работу с любой постоянной скоростью длительное время.

В течение первых 5 часов не превышать раствор дроссельной заслонки более 75% от полностью открытой заслонки. В течение следующих 5 часов работать, чередуя работу в нормальном режиме с режимом с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Во время периода обкатки колонку необходимо переключать на переднюю передачу, как минимум, 10 раз, при этом во время обкаточного интервала, когда происходит приработка всех узлов и деталей, после каждого переключения работать на умеренных оборотах.

### Места расположения серийного номера

a - Серийный номер на транцевой сборке

Маркировка или шильдики на левобортной стороне

a - Серийный номер колонки

b - Передаточное число колонки

# Основные сведения

## Раздел 1B - Техническое обслуживание

### Оглавление

| Значения усилий затягивания 1B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 1B-2 Утвержденные гидравлические жидкости для системы рулевого управления 1B-3 Объем жидкостей 1B-3 Специальный инструмент 1B-4 Регламенты технического обслуживания 1B-5 Периодичность технического обслуживания 1B-5 Бензиновая поворотно-откидная колонка 1B-5 Профилактическое обслуживание 1B-5 Плановое обслуживание 1B-6 Коррозия 1B-7 Обслуживание и обеспечение надежного контура заземления 1B-7 Обслуживание анодной защиты от коррозии 1B-7 Проверка системы Quicksilver MerCathode 1B-8 Обслуживание наружных поверхностей силовой установки 1B-8 Уход за днищем лодки 1B-8 | Защитная покраска против прилипания водорослей и морских организмов 1B-9 Обслуживание рулевого поворотного кулака и дистанционного управления 1B-10 Трос механизма переключения передач 1B-10 Отверстия для дренажа воды поворотно-откидной колонки 1B-11 Водозаборные средства колонки 1B-12 Промывочные приспособления 1B-13 Альтернативные водозаборники колонки 1B-16 Масло поворотно-откидной колонки 1B-18 Проверка 1B-18 Заправка 1B-19 Замена 1B-20 Консервация установки 1B-22 Двигатель 1B-22 Поворотно-откидная колонка 1B-22 Расконсервация установки ... 1B-28 Двигатель 1B-28 Поворотно-откидная колонка 1B-28 |
| --- | --- |

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно затянуть все не указанные ниже крепежные средства.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Масляная дренажно-заправочная винт-пробка | 4.5 | 40 |  |
| Масляная вентиляционная винт-пробка | 4.5 | 40 |  |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Светло-серая грунтовка - Mercury Light Gray Primer | Покрашенные поверхности | 92-802878 52 |
| Защитный состав - Mercury Phantom Black |  | 92-802878Q 1 |
| Антикоррозийное средство - Corrosion Guard | Покрашенные поверхности | 92-802878-55 |
| Моторное масло - Engine Oil | Шарнирные точки, контактные поверхности направляющей | Приобрести у местных поставщиков |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Трос рулевого управления | 92-802865A1 |
|  | Вал гребного винта |  |
| Моторное масло - SAE 30W Engine Oil | Шарнирные точки поперечной тяги | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Шарнирные точки системы рулевого управления |  |
| Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - U-joint And Gimbal Bearing Grease | Подшипник карданного подвеса | 92-802870A1 |
|  | Карданные шарниры торсионного вала |  |
| Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Муфта | 92-802869A1 |
|  | Шлицы вала карданного шарнира и уплотнительные кольца |  |
| Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Бачок контроля уровня масла | 92-802854A1 |
|  | Для заправки поворотно-откидной колонки |  |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Хомуты и клеммы | 92-25711-3 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Трос рулевого управления | 92-802859A1 |
|  | Вал гребного винта |  |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |

#### Утвержденные гидравлические жидкости для заправки системы рулевого управления

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для колеса рулевого управления - Hydraulic Helm Steering Fluid | 92-862014A1 |
| Гидравлическая жидкость - SeaStar® Hydraulic Fluid HA5430 | Приобрести у местных поставщиков |
| Авиационная жидкость - Chevron® Aviation Fluid |  |
| Жидкость - Mobil® Aero HFA |  |
| Жидкость - Shell® Aero 4 |  |
| Гидравлическая жидкость, удовлетворяющая требованиям и характеристикам для военного оборудования H5606C - Hydraulic Fluid meeting MIL Specification H5606C |  |

### Объемы жидкостей

ПРИМЕЧАНИЕ

Единица измерения: миллилитр (жидкая унция) Все объемы жидкостей даны приблизительно.

| Модель | Bravo One | Bravo Two | Bravo Three |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем масла колонки | 2602 мл | 3076 мл | 2839 мл |
|  | (88 жид. унц.) | (104 жид. унц.) | (96 жид. унц.) |

### Специальный инструмент

| Комплект сальников для промывки (двойного) раздельного водозаборника редуктора - Dual Water Pick-Up Flush Gear Case Seal Kit |
| --- |
|  | Использовать для блокировки передних впускных водяных отверстий на (двойных) раздельных впускных водозаборниках редукторов. | 91-881150Q1 |
| Промывочное приспособление - Flushing Device |
|  | Подсоединяется к впускным водозаборным отверстиям колонки; обеспечивает соединение с источником пресной воды при промывке системы охлаждения или работающего двигателя. | 91-44357Q2 |
| Комплект промывочного приспособления - Flushing Kit |
|  | Используется для промывки колонки с низкими (мелководными) впускными водозаборниками редукторов. | 91-84996T1 |
| Опорный электрод - Reference Electrode |
|  | Используется для измерения проходящего в воде электрического тока при проверке системы MerCathode. Использовать для проверки потенциала (напряжения) на корпусе лодки. | 91-76675T1 |

### Регламент технического обслуживания

#### Периодичность технического обслуживания

Сроки, периодичность и виды подлежащих выполнению работ, указанные в данном документе или в печатных изданиях предыдущих регламентов, по существу основаны на средних нормах эксплуатации лодки и средних условиях окружающей среды. Однако индивидуальная практика эксплуатации и обслуживания или личные предпочтения владельцев могут влиять на предлагаемые здесь сроки и периодичность. Учитывая эти факторы, компания Mercury MerCruiser скорректировала некоторые сроки, периодичность и соответствующие виды работ. В некоторых случаях это позволит выполнять больше конкретных видов работ за одно обращение к дилеру по сервисному обслуживанию, а не обращаться к нему несколько раз.  Поэтому очень важно, чтобы владелец лодки обсудил вместе с дилером сроки и периодичность техобслуживания, указанные в регламенте, с тем, чтобы они совпадали и соответствовали его практике, условиям окружающей среды и требованиям техобслуживания.

!!! ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД выполнением работ с узлами и деталями электросистем во избежание телесных повреждений и повреждения электросистемы, а также для защиты от случайного короткого замыкания (КЗ), всегда отсоединять аккумуляторные кабели от аккумуляторной батареи.

### Бензиновая поворотно-откидная колонка

| Регламентное техобслуживание * | В начале каждого дня | В конце каждого дня | Ежене-дельно | Через каждые два месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверить уровень масла в поворотно-откидной колонке, уровень жидкости в насосе управления дифферентом и уровень жидкости в насосе системы рулевого управления. |  |  |  |  |
| Проверить водозаборники на засорение или обрастание морскими организмами. Проверить сито фильтрации воды и прочистить, Проверить уровень хладагента. |  |  |  |  |
| Осмотреть и проверить аноды поворотно-откидной колонки и заменить, если они изъедены на 50 процентов. |  |  |  |  |
| Смазать вал гребного винта и подзатянуть гайку (при работе только в пресноводном бассейне периодичность этого вида обслуживания можно изменить - один раз в четыре месяца). |  |  |  |  |

Производить только такое обслуживание, которое относится к конкретной установке

Стандартные модели

Планируемые к выпуску, будущие модели

### Бензиновая поворотно-откидная колонка (продолжение)

| Плановое техобслуживание * | Ежегодно | Через 100 часов работы или раз в год | Каждые 200 часов или один раз в 3 года | Каждые 300 часов или один раз в 3 года | Через каждые 2 года | Через каждые 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подкрасить установку, где требуется, и пульверизатором напылить защитное антикоррозийное средство Corrosion Guard. |  |  |  |  |  |  |
| Заменить гидравлическую жидкость / масло в поворотно-откидной колонке и подзатянуть соединения кольца карданного подвеса с валом рулевого управления. |  |  |  |  |  |  |
| Проверить систему рулевого управления и дистанционное управление на ослабленное крепление, отсутствие крепежных элементов, поврежденные детали. Смазать тросы и приводные тяги, штанги. |  |  |  |  |  |  |
| Осмотреть и проверить карданные шарниры, шлицы и гофрированные рукава и чехлы. Проверить хомуты. Проверить совмещение и центровку двигателя. Смазать шлицы карданного шарнира. |  |  |  |  |  |  |
| Смазать подшипник карданного подвеса и соединительную муфту двигателя. |  |  |  |  |  |  |
| Проверить на обрыв или нарушение контакта электрических цепей - ослабление или повреждение соединений. На моделях Bravo проверить выходные параметры системы MerCathode®. |  |  |  |  |  |  |

Производить только такое обслуживание, которое относится к конкретной установке

Стандартные модели

Планируемые к выпуску, будущие модели

Смазывать соединительную муфту двигателя через каждые 50 часов работы, если колонка длительные периоды времени работает на холостых оборотах или если она установлена и эксплуатируется на тяжелой лодке.

Стандартные модели более позднего выпуска можно обслуживать через каждые 200 часов или через 3 года.

### Коррозия

См. Прецизионные части фирмы Mercury и/или Руководство по защите оборудования от коррозии в морской воде -  Mercury Precision Parts / Marine Corrosion Protection Guide

(90-881813003).

### Обслуживание и обеспечение надежного контура заземления

Транцевая сборка и поворотно-откидная колонка оборудованы контуром заземления для обеспечения надежного электрического контакта между двигателем, транцевой сборкой и узлами поворотно-откидной колонки. Надежный, непрерывный электрический контакт является существенным фактором для эффективной работы системы MerCathode. См. Раздел 7.

### Обслуживание анодной защиты от коррозии

Каждая колонка оборудована антикоррозионной анодной плитой  для обеспечения защиты подводных металлических частей от гальванической коррозии. В силу своего "жертвенного" характера (т.е. отдачи собственного металла, а не металла оборудования), анодную плиту НЕОБХОДИМО заменять  на новую, если металл плиты изъеден на 50% или больше. См. Раздел 7.

ВАЖНО: Если аноды изъедены на 50% или больше, аноды СЛЕДУЕТ заменить.

Широко распространенные "жертвенные" аноды и система MerCathode

1	- Универсальная анодная плита

2	- Анодная плита

3	- Система MerCathode

4	- Комплект анода (если установлен)

5	- Аноды цилиндра управления углом наклона (дифферентом)

6	- Анод несущего корпуса подшипника (модель Bravo One)

Универсальная анодная плита - Служит в качестве "жертвенного" анода.

Анодная плита - Служит в качестве "жертвенного" анода.

Система MerCathode - Стандартно устанавливается на моделях Bravo.

Комплект анода (если установлен) - Установлен на транце лодки. Работает как "жертвенный анод".

Аноды цилиндра управления дифферентом - Установлен на каждый цилиндр управления дифферентом.

Анод несущего корпуса подшипника (модели Bravo One) - Расположен перед гребным винтом между передней стороной винта и редуктором.

### Проверка системы Quicksilver MerCathode

Если лодка оборудована системой MerCathode, систему необходимо проверить и испытать. Проверку и испытание необходимо производить в месте причала лодки с помощью опорного (эталонного) электрода (Reference Electrode) и испытательного измерительного прибора (Test Meter). См. Раздел 7.

| Опорный электрод - Reference Electrode |
| --- |
|  | Служит для определения текущего через воду электрического тока при проверке системы MerCathode. Использовать для проверки потенциала (напряжения) на корпусе лодки. | 91-76675T1 |

### Обслуживание наружных поверхностей установки

1. Вся установка в рекомендуемые сроки должна обрабатываться защитным антикоррозийным средством Corrosion Guard методом напыления. Правильность напыления см. на этикетке упаковки.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Антикоррозийное средство - Corrosion Guard | Покрашенные поверхности | 92-802878-55 |

2. В рекомендуемые сроки всю установку следует чистить и обнажившиеся наружные поверхности подкрашивать с использованием грунтовки Primer и краски Spray Paint, нанося ее с помощью краскораспылителя.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Светло-серая грунтовка - Mercury Light Gray Primer | Покрашенные поверхности | 92-802878 52 |
| Защитный состав - Mercury Phantom Black |  | 92-802878Q 1 |

### Уход за днищем лодки

Для обеспечения максимального КПД и экономии топлива днище лодки ДОЛЖНО содержаться в чистоте. Накопление и наслоение морских организмов и водорослей или других посторонних предметов могут значительно снизить скорость лодки и увеличить расход топлива. Для обеспечения наилучшего КПД и эффективной работы производить  периодическую чистку днища в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

В некоторых регионах днище лодки рекомендуется покрасить для того, чтобы защитить его от наслоения морских организмов. Специальные замечания об использовании защитной краски против прилипания морских организмов см. в главе ниже.

### Защитная покраска против прилипания морских водорослей и организмов

ВАЖНО: Повреждение от коррозии, которое происходит в результате неправильного нанесения защитной краски от прилипания морских организмов, не покрывается ограниченной гарантией.

Покраска корпуса лодки или транца лодки: Защитная краска может использоваться для нанесения на корпус или транец лодки, но при этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать покраски анодов или опорного электрода и анода системы MerCathode, т.к. это приведет к утрате ими своих свойств как ингибиторов гальванической коррозии.

ВАЖНО: Если для корпуса лодки или транца требуется защита от прилипания морских организмов, можно использовать краски на основе меди при условии, что они не запрещены законом. Если используются краски на основе меди для защиты от прилипания морских организмов, строго соблюдать следующие требования:

Не допускать электрического соединения между изделием Mercury MerCruiser, анодными блоками или системой MerCathode и краской за счет образования НЕЗАКРАШЕННОЙ области шириной минимально 1-1/2” (40 мм) на транце лодки вокруг указанных узлов.

a - Закрашенный транец лодки

b - Область, не закрашенная, вокруг транца мин. 1-1/2" (40 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ: Покраску поворотно-откидной колонки и транцевой сборки можно производить краской морского исполнения высокого качества или защитной краской от прилипания морских организмов, которая НЕ СОДЕРЖИТ меди или других материалов, проводящих электрический ток. Не закрашивать дренажные отверстия, аноды, систему MerCathode и узлы, указанные производителем лодки.

### Обслуживание рулевого поворотного кулака и дистанционного управления

1. Смазывать головку поворотного кулака и соответствующие элементы дистанционного управления в рекомендуемые сроки. Осмотреть и проверить головку поворотного кулака и элементы дистанционного управления на легкость и удобство управления.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло - Engine Oil | Шарнирные точки, контактные поверхности направляющих | Приобрести у местных поставщиков |

#### Трос механизма переключения передач

1. Смазать поворотно-шарнирные точки и контактные поверхности направляющих.

Типовой вариант

a - Поворотно-шарнирные точки

b - Контактные поверхности направляющих

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло - Engine Oil | Шарнирные точки, контактные поверхности направляющих | Приобрести у местных поставщиков |

### Отверстия для дренажа воды поворотно-откидной колонки

1. С помощью отрезка проволоки проверить отверстия для дренажа воды в колонке, чтобы убедиться  в том, что они открыты.

Отверстия для дренажа воды поворотно-откидной колонки

a - Трубка Пито спидометра

b - Вентиляционное отверстие анодного отсека/полости

c - Дренажный канал анодного отсека/полости

d - Водяное дренажное отверстие редуктора (по одному на левобортной и правобортной сторонах)

e - Вентиляционное отверстие полости редуктора (только на моделях Bravo II)

### Водозаборные средства колонки

ВАЖНО: Модели Bravo, оборудованные замкнутой системой охлаждения, требуют использования двойных раздельных водозаборников, и в дополнение к впускным водяным отверстиям колонки должны оборудоваться сквозным водозаборником через корпус лодки или сквозным водозаборником через транец.

Существует три типа водозаборников, выпускаемых для колонок фирмы Mercury MerCruiser: для мелководья, для раздельного водозабора и для бокового водозабора. Раздельные водозаборники требуют использования промывочного приспособления Flushing Device ( Артикул №92-44357Q2) и комплекта сальников для редуктора с раздельным водозабором Dual Water Pick-Up Flush Gear Case Seal Kit (Артикул №92-881150Q1), водозаборники для мелководья требуют использования комплекта промывочного приспособления Flushing Kit (Артикул №92-849996T1), а боковые водозаборники требуют использования промывочного приспособления Flushing Device (Артикул №92-44357Q2).

| Раздельный (двойной) водозаборник | Водозаборник для мелководья |  | Боковой водозаборник |
| --- | --- | --- | --- |

##### ПРОМЫВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Комплект сальников для промывки редуктора с раздельными двойными водозаборниками - Dual Water Pick-Up Flush Gear Case Seal Kit |
| --- |
|  | Использовать для блокировки передних впускных водяных отверстий на (двойных) раздельных водозаборниках редукторов. | 91-881150Q1 |
| Промывочное приспособление - Flushing Device |
|  | Подсоединяется к впускным водозаборным отверстиям колонки; обеспечивает соединение с источником пресной воды при промывке системы охлаждения или работающего двигателя. | 91-44357Q2 |

| Комплект промывочного приспособления - Flushing Kit |
| --- |
|  | Используется для промывки колонки с редукторами с низкими (мелководными) впускными водозаборниками на редукторах. | 91-84996T1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Промывка требуется только при эксплуатации в морской воде, воде, насыщенной минеральными солями, или загрязненной воде. Для обеспечения наилучших результатов промывку рекомендуется производить после каждого выхода в бассейн.

!!! ВНИМАНИЕ

Если промывка производится на спущенной на воду лодке, морская вода может попасть в двигатель и вызвать его повреждение. При промывке двигателя впускные водяные отверстия должны быть закрыты.

1.	Произвести дренаж секции морской воды системы охлаждения.

2.	Модели с охлаждением морской водой: Перейти к выполнению действий по пункту 4 или пункту 5.

3.	Для моделей с замкнутой системой охлаждения может потребоваться сквозной водозаборник через корпус лодки или через транец и впускные водозаборники колонки. Проверить свою модель следующим образом:

a.	Если колонка модели Bravo и система охлаждения замкнутая (оборудованная теплообменником на передней части двигателя), проверить, чтобы шланг  колонки был подсоединен между транцем и у-образным штуцером и между фильтром грубой очистки морской воды и у-образным штуцером.

b.	Если имеется шланг, идущий к транцу, закрыть кран, расположенный в шланге между фильтром грубой очистки морской воды и у-образным штуцером. Перейти к выполнению действий по пункту 4 или по пункту 5.

c.	Если шланга, идущего к транцу, нет, см. главу альтернативные водозаборники.

4.	Если производится промывка системы охлаждения на лодке, спущенной на воду:

a.	Поднять колонку в положение режима буксировки (TRAILER).

b.	Установить соответствующие промывочные приспособления на отверстия водозаборников в редукторе.

c.	Опустить колонку в полное положение в воду/вниз (DOWN/IN).

5.	Если производится промывка системы охлаждения на лодке, поднятой из воды на сушу:

a. Опустить колонку в полное положение в воду/вниз (DOWN/IN).

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать касания движущихся частей установки и гребного винта. Невыполнение этого требования может привести к тяжелым телесным повреждениям или смерти. Во избежание возможных телесных повреждений демонтировать гребной винт, проверить и убедиться в том, что на участке производства проверочных работ во время промывки нет ни людей, ни животных.

b.	Снять гребной винт.

c.	Установить соответствующие промывочные приспособления на впускные водозаборные отверстия в редукторе.

6.	Подсоединить шланг между промывочным приспособлением и источником воды.

7.	При колонке в нормальном рабочем положении частично открыть кран подачи воды от источника [приблизительно на половину (1/2) от максимума].

8. Переключить колонку на НЕЙТРАЛЬНОЕ (NEUTRAL) положение на оборотах холостого хода и запустить двигатель.

!!! ВНИМАНИЕ

Всасывание, создаваемое насосом забора морской воды, может сплющить шланг подачи промывочной воды, вызвав тем самым перегрев двигателя. Не допускать повреждения двигателя от перегрева. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать работы двигателя на скорости более 1500 об/мин.

9. Медленно открывать дроссельную заслонку до тех пор, пока двигатель не наберет скорость 1300 об/мин (+/-100 об/мин).

!!! ВНИМАНИЕ

Перегрев двигателя может привести к его повреждению. Во избежание такого повреждения, наблюдать за температурой воды по прибору для того, чтобы поддерживать и обеспечивать работу двигателя в нормальном температурном режиме.

10.	Наблюдать по прибору  за температурой воды для того, чтобы обеспечить работу двигателя в нормальном температурном режиме.

11.	 Дать двигателю работать при колонке в НЕЙТРАЛЬНОМ положении приблизительно в течение 10 минут или до тех пор, пока на выбросе не пойдет чистая вода.

12.	Медленно вернуть дроссельную заслонку в положение скорости холостого хода.

13.	 Остановить двигатель.

14.	 Закрыть подачу воды от источника и снять промывочное приспособление.

15.	 Снять впускной шланг морской воды с насоса морской воды и заглушить шланг для того, чтобы не допустить попадания воды в двигатель.

16.	 Привязать к ключу замка зажигания бирку с соответствующим предупреждением о необходимости подсоединить на свое место впускной шланг морской воды перед запуском двигателя в работу.

#### Альтернативные водозаборные средства

ВАЖНО: Для проведения данной процедуры необходимо два источника воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Промывка требуется только при эксплуатации в морской воде, воде, насыщенной минеральными солями, или загрязненной воде. Для обеспечения наилучших результатов промывку рекомендуется производить после каждого выхода в бассейн.

1.	Произвести дренаж секции морской воды системы охлаждения.

ВАЖНО: Для двигателей с блокированным впускным водяным отверстием колонки у кожуха карданного подвеса, в которых используется впускное сквозное отверстие через корпус лодки, требуется подача охлаждающей воды во время работы как к колонке, так и к двигателю.

2.	Если промывка системы охлаждения производится на лодке, спущенной на воду:

a.	Поднять колонку в положение режима буксировки (TRAILER).

b.	Установить соответствующие промывочные приспособления на отверстия водозаборников в редукторе.

c.	Опустить колонку в полное положение в воду/вниз (DOWN/IN).

d.	Перейти к выполнению действий по пункту 4.

3.	Если промывка системы охлаждения производится на лодке, поднятой из воды на сушу:

a. 	Опустить колонку в полное положение в воду/вниз (DOWN/IN).

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать касания движущихся частей установки и гребного винта. Невыполнение этого требования может привести к тяжелым телесным повреждениям или смерти. Во избежание возможных телесных повреждений демонтировать гребной винт, проверить и убедиться в том, что на участке производства проверочных работ во время промывки нет ни людей, ни животных.

b.	Снять гребной винт.

c.	Установить соответствующие промывочные приспособления на впускные водозаборные отверстия в редукторе.

c.	Подсоединить шланг между промывочным приспособлением и источником воды.

5.	Отсоединить впускной водяной шланг  (верхний шланг) от кормовой стороны насоса морской воды.

6. Заглушить впускной шланг морской воды или закрыть кран для того, чтобы не допустить попадания воды в лодку.

7. С помощью соответствующего переходника подсоединить промывочный шланг от источника воды к впускному водяному отверстию насоса морской воды.

!!! ВНИМАНИЕ

Перегрев двигателя от недостаточной подачи воды охлаждения вызовет повреждение системы двигателя и колонки. Проверить и обеспечить непрерывную подачу достаточного количества воды на впускные водяные отверстия во время работы.

8.	При колонке в нормальном рабочем положении частично открыть краны подачи воды от двух (2) источников [приблизительно на половину (1/2) от максимума].

9.	Переключить колонку на НЕЙТРАЛЬНОЕ (NEUTRAL) положение на оборотах холостого хода и запустить двигатель.

!!! ВНИМАНИЕ

Всасывание, создаваемое насосом забора морской воды, может сплющить шланг подачи промывочной воды, вызвав тем самым перегрев двигателя. Не допускать повреждения двигателя от перегрева. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать работы двигателя на скорости более 1500 об/мин.

10. Медленно открывать дроссельную заслонку до тех пор, пока двигатель не наберет скорость 1300 об/мин (+/-100 об/мин).

!!! ВНИМАНИЕ

Перегрев двигателя может привести к его повреждению. Во избежание такого повреждения наблюдать за температурой воды по прибору для того, чтобы поддерживать и обеспечивать работу двигателя в нормальном температурном режиме.

11.	Наблюдать по прибору  за температурой воды для того, чтобы обеспечить работу двигателя в нормальном температурном режиме.

12.	 Дать двигателю работать при колонке в НЕЙТРАЛЬНОМ положении приблизительно в течение 10 минут или до тех пор, пока на выбросе не пойдет чистая вода.

13.	Медленно вернуть дроссельную заслонку в положение скорости холостого хода.

14.	 Остановить двигатель.

15.	 Закрыть подачу воды от источников и снять промывочные приспособления.

16. Если лодка поднята из воды: Установить впускной водяной шланг на кормовую сторону насоса морской воды. Надежно затянуть шланговый хомут.

17.	 Если лодка спущена на воду: Привязать к ключу замка зажигания бирку с соответствующим предупреждением о необходимости подсоединить на свое место впускной шланг морской воды перед запуском двигателя в работу.

### Масло поворотно-откидной колонки

#### Проверка

1.	Для того, чтобы обеспечить герметичность сальников колонки (отсутствие на них утечки), периодически проверять масло на присутствие в нем воды.

2.	Проверить присутствие воды на дне бачка контроля уровня масла. Если обнаружена утечка воды, то необходимо провести работы по обеспечению герметичности колонки.

ВАЖНО: Если колонка длительное время не эксплуатировалась (например, в течение ночи или более длительного времени), проверить колонку на присутствие в ней воды.

a. Модель Bravo I: Опустить колонку в полное положение вниз/в воду (DOWN/IN).

a - Масляная дренажно-заправочная винт-пробка

b - Уплотнительная шайба

b. Модели Bravo II и III: Опрокинуть колонку в полное положение вверх/из воды (UP/OUT).

a - Масляная дренажно-заправочная винт-пробка

b - Уплотнительная шайба

c.	Отвернуть и снять дренажно-заправочную винт-пробку. Если из отверстия вытекает вода, колонка пропускает и необходимо провести работы по обеспечению ее герметичности.

d.	Установить на свое место дренажно-заправочную винт-пробку и затянуть.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дренажно-заправочная винт-пробка | 4.5 | 40 |  |

#### Заправка

ВАЖНО: Установить колонку в положение вниз/в воду (DOWN/IN) так, чтобы противокавитационная плита находилась в горизонтальном положении.

!!! ВНИМАНИЕ

Если при заправке колонки маслом требуется более 59 мл (2 жид. унц.) масла, то, возможно, где-то происходит его утечка. Найти и устранить причину утечки до ввода колонки в эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень масла в колонке проверяется у бачка контроля уровня масла.

ВАЖНО: Во время работы колонки уровень масла в бачке контроля уровня масла поднимается и опускается. Всегда проверять уровень масла, когда колонка холодная и двигатель заглушен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в крышке не установлена резиновая прокладка, масло из бачка контроля уровня масла будет вытекать.

a - Метка "ПОЛНЫЙ" на бачке контроля уровня масла / рабочий предел

1.	Заправить бачок контроля уровня масла до метки "ПОЛНЫЙ" или РАБОЧИЙ предел.

2.	Проверить, чтобы резиновая прокладка была установлена в крышку бачка контроля уровня масла.

3.	Установить на место крышку бачка контроля уровня масла. После того, как прокладка сядет на бачок, затянуть крышку на четверть (1/4) оборота.

ВАЖНО: Не допускать слишком сильного затягивания крышки.

4.	Проверить уровень масла в бачке контроля уровня масла.

#### Замена

1. Снять с кронштейна бачок контроля уровня масла.

a - Бачок контроля уровня масла

2.	Слить содержимое в соответствующую емкость для сбора ГСМ.

3.	Установить бачок на кронштейн.

4.	Модели Bravo One: Снять гребной винт, установить колонку в полное положение ВНИЗ (IN) до предела, отвернуть и снять дренажно-заправочную винт-пробку с уплотнительной шайбой и слить масло.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Уплотнительная шайба

5. Все другие модели: Установить колонку в полное положение ВВЕРХ (OUT) до предела, отвернуть и снять дренажно-заправочную винт-пробку с уплотнительной шайбой и слить масло.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Уплотнительная шайба

6. Отвернуть и снять вентиляционную винт-пробку с уплотнительной шайбой. Полностью слить масло. Дать на это некоторое время.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Уплотнительная шайба

ВАЖНО: Если из дренажно-заправочного отверстия с маслом сливается вода (любое ее количество) или если масло имеет молочный цвет, это означает, что колонка негерметична и должна быть немедленно проверена специалистами местного полномочного дилера фирмы Mercury MerCruiser.

7. Опустить колонку так, чтобы вал гребного винта находился в горизонтальном положении. Заправить колонку через дренажно-заправочное отверстие указанным шестеренным маслом до появления потока масла без воздушных пузырьков из вентиляционного масляного отверстия.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Бачок контроля уровня масла | 92-802854A1 |

ВАЖНО: Использовать только шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками.

8.	Установить на место вентиляционную винт-пробку с уплотнительной шайбой.

9.	Продолжать закачивать шестеренное масло в контур бачка контроля уровня масла до тех пор, пока масло не зальется в бачке.

10.	 Заправить бачок так, чтобы уровень масла находился в пределах РАБОЧЕГО диапазона. Не допускать переполнения масла.  Проверить, чтобы внутри крышки была установлена резиновая прокладка, и установить крышку на место. Крышку слишком сильно не затягивать.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Бачок контроля уровня масла | 92-802854A1 |

11.	Снять насос с дренажно-заправочного отверстия. Быстро установить уплотнительную шайбу и дренажно-заправочную винт-пробку. Плотно затянуть.

12.	Установить на место гребной винт.

13.	После первого выхода в бассейн повторно проверить уровень масла.

ВАЖНО: Во время работы колонки уровень масла в бачке контроля уровня масла будет подниматься и опускаться. Всегда проверять уровень масла, когда колонка холодная и двигатель заглушен.

### Консервация установки

#### Двигатель

См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя (Mercury MerCruiser Engine Service Manual).

#### Поворотно-откидная колонка

1. Смазать систему рулевого управления.

!!! ОСТОРОЖНО

Выдвинутый трос рулевого управления НЕ смазывать. Это может привести к образованию гидравлического замка и вызвать потерю рулевого управления.

a. Если на арматуре троса рулевого управления имеются тавотницы: Провернуть рулевое колесо до полного втягивания троса в защитную и направляющую оболочку троса.   С помощью ручного шприца закачать смазку, сделав приблизительно 3 качка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если трос рулевого управления не оборудован тавотницей, то центральный провод троса смазать невозможно.

a - Тавотница троса рулевого управления

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Трос рулевого управления | 92-802865A1 |

b. Провернуть рулевое колесо до полного выдвижения троса. Слегка смазать выдвинутую часть троса.

a - Выдвинутая часть троса рулевого управления

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Трос рулевого управления | 92-802865A1 |

c.  Смазать поворотно-шарнирные точки системы рулевого управления.

a - Поворотно-шарнирные точки системы рулевого управления

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Моторное масло - SAE 30W Engine Oil | Поворотно-шарнирные точки системы рулевого управления | Приобрести у местных поставщиков |

d. На лодках со спаренными двигателями: Смазать шарнирные точки поперечной тяги.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло - SAE 30W Engine Oil | Поворотно-шарнирные точки поперечной тяги | Приобрести у местных поставщиков |

e. При первом запуске двигателя для того, чтобы перед вводом в эксплуатацию убедиться в правильности работы системы рулевого управления, несколько раз провернуть рулевое колесо вправо (в правобортную сторону) и затем влево (в левобортную сторону).

2. Смазать подшипник карданного подвеса и вал гребного винта колонки.

a. С помощью обычного шприца для консистентной смазки смазать подшипник карданного подвеса, сделав приблизительно 8-10 качков.

a - Тавотница подшипника карданного подвеса

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - U-joint & Gimbal Bearing Grease | Подшипник карданного подвеса | 92-802870A1 |

b. Нанести обильный слой одной из указанных ниже смазок на вал гребного винта.

a - Вал гребного винта

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 |  | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon |  | 92-802859A1 |

3. С помощью обычного ручного шприца для консистентной смазки смазать шлицы соединительной муфты двигателя через тавотницу, сделав приблизительно 8-10 качков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель оборудован герметичной муфтой двигателя, то шлицы муфты и вала можно смазать без демонтажа колонки. Смазку производить с помощью обычного ручного шприца для консистентной смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если лодка длительные периоды времени эксплуатируется в режиме холостого хода или если она эксплуатируется в тяжелых условиях и режимах, алюминиевая муфта модели Bravo должна смазываться через каждые 50 часов работы.

Стальная муфта	Алюминиевая муфта

a - Тавотница соединительной муфты двигателя

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Муфта | 92-802869A1 |

a. Модели с удлинением торсионного вала: Смазать торсионный вал через тавотницы торсионного вала у транцевого конца, сделав 10-12 качков обычным ручным шприцом для консистентной смазки.

a - Места расположения тавотниц

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - U-joint & Gimbal Bearing Grease | Карданные шарниры торсионного вала | 92-802870A1 |

b. Смазать торсионный вал через тавотницы у двигателя, сделав приблизительно 3-4 качка с помощью обычного ручного шприца для консистентной смазки.

a - Места расположения тавотниц

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - U-Joint & Gimbal Bearing Grease | Карданные шарниры торсионного вала | 92-802870A1 |

4.	С помощью обычного шприца для консистентной смазки смазать подшипники крестовины карданного шарнира колонки, сделав 3-6 качков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крестовины и подшипники на карданном шарнире колонки необходимо смазывать через тавотницы. С помощью обычного шприца для консистентной смазки смазывать до тех пор, пока не начнет выталкиваться небольшое количество смазки. Для смазки через эти тавотницы колонка должна быть снята.

5.	Смазать шлицы вала карданного шарнира и уплотнительные кольца.

a - Шлицы вала карданного шарнира

b - Уплотнительные кольца вала карданного шарнира

c - Смазочный вкладыш подшипников крестовины

d - Сборки подшипников крестовины

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Шлицы вала карданного шарнира и уплотнительные кольца | 92-802869A1 |
|  |  | Смазочный вкладыш подшипников крестовины |  |

6. Проверить гофрированные чехлы карданного шарнира на трещины или другие признаки и следы ухудшения состояния. Проверить хомуты на гофрированных чехлах, рукавах на плотность и правильность затягивания.

a. Для осмотра и проверки гофрированных чехлов и шланговых хомутов провернуть колоколообразный кожух в направлении вверх и в боковые стороны.

a - Гофрированный чехол карданного шарнира

b - Гофрированный рукав выхлопа

c - Колоколообразный кожух

d - Кольцо карданного подвеса

e - Кожух карданного подвеса

7. Проверить совмещение двигателя. См. руководство по обслуживанию двигателя (Mercury MerCruiser Engine Service Manual).

### Расконсервация установки

#### Двигатель

См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя Mercury MerCruiser Engine Service Manual.

#### Поворотно-откидная колонка

1.	Произвести ВСЕ виды техобслуживания, указанные для выполнения в графе "Не реже одного раза в год" в  таблице Регламента техобслуживания, кроме тех видов работ, которые были выполнены во время консервации колонки.

2.	Для замедления коррозийного воздействия нанести тонкий слой смазки на бензиновой основе на зажимы, хомуты и клеммы.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Хомуты и клеммы | 92-25711-3 |

3.	После расконсервации и запуска двигателя проверить правильность работы системы рулевого управления и управления механизмом переключения передачи.

4.	Проверить все уровни жидкости перед и после первого выхода в бассейн.

# Основные сведения

## Раздел 1C - Поиск и устранение неисправностей

| Поиск и устранение неисправностей 1C-3 Поворотно-откидная колонка не вставляется в колоколообразный кожух 1C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления перемещается, но поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления не перемещается, и поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1C-4 Поворотно-откидная колонка трудно переключается на передачу 1C-4 Поворотно-откидная колонка на передаче, но не переключается из сцепления 1C-4 Шум в редукторе 1C-5 Шум в кожухе торсионного вала 1C-5 Система переключения передач 1C-8 Система не реагирует 1C-8 Система заклинивает 1C-8 Поиск и устранение неисправностей в работе установки 1C-9 Низкие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке 1C-9 Высокие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке 1C-9 Аэрация, кавитация в области гребного винта 1C-9 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос опускается слишком низко 1C-10 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос поднимается слишком высоко 1C-10 Рулевое управление с гидроусилителем 1C-11 Трудное руление - Рулевое колесо и трос 1C-11 Трудное руление (двигатель работает) - Система рулевого управления с гидроусилителем 1C-11 Внешние утечки жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем 1C-11 Компактное гидравлическое рулевое управление 1C-12 Важные сведения 1C-12 Рулевое колесо заклинивает во время заправки 1C-12 Трудности при заправке системы 1C-12 Трудно поворачивается рулевое колесо 1C-12 Рулевое колесо вращается рывками - Приходится делать слишком много оборотов при его вращении 1C-13 | Электрическая часть системы Power Trim 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN) - Соленоиды не срабатывают (не щелкают) 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN) - Срабатывают (щелкают) оба соленоида 1C-14 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) - Соленоид наклона в воду/вниз (IN/DOWN) не срабатывает (не щелкает) 1C-14 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) - Соленоид наклона в воду/вниз (IN/DOWN) срабатывает (щелкает) 1C-15 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - Переключатели наклона и режима буксировки не работают - Соленоид наклона из воды/вверх (OUT/UP) не срабатывает (не щелкает) 1C-15 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - Переключатели наклона и режима буксировки не работают - Соленоид наклона из воды/вверх (OUT/UP) срабатывает (щелкает) 1C-15 Переключатель системы Power Trim из воды/вверх (OUT/UP) не работает - Переключатель режима буксировки работает 1 C-16 Переключатель системы Power Trim в режиме буксировки не работает - Переключатель наклона из воды/вверх (OUT/UP) работает 1C-16 Система управления дифферентом работает без управления со стороны оператора 1C-16 Схема электропроводки системы Power Trim 1C-17 |
| --- | --- |

## Раздел 1C – Поиск и устранение неисправностей (продолжение)

| Гидравлика системы Power Trim 1C-18 Невозможно произвести наклон колонки из воды/вверх (OUT/UP), колонка движется медленно или рывками 1C-18 Колонка не остается в положении наклона из воды/вверх (OUT/UP) 1C-18 Колонка поднимается из воды/вверх (OUT/UP) до положения режима буксировки при торможении или при переключении на задний ход - При переключении передач колонка стучит 1C-18 Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки насоса 1C-19 Колонку невозможно опустить из верхнего (UP) положения или она опускается рывками 1C-19 Колонка не остается на длительные периоды в полном положении вверх (UP) 1C-19 Колонка во время движения лодки не остается в наклонном положении из воды/вверх (OUT/UP) 1C-20 При торможении или при переключении на задний ход колонка поднимается из воды/вверх (OUT/UP) в положение буксировки - Колонка при переключении передачи стучит 1C-20 Мотор системы управления дифферентом работает, но масло не прокачивает 1C-20 Насос системы управления дифферентом работает медленно в обоих направлениях 1C-20 Насос управления дифферентом работает медленно, с надрывным звуком 1C-20 | Схема гидравлики системы Power Trim 1C-21 Защита от коррозии 1C-22 Коррозия на подводных узлах и деталях без системы MerCathode или катодной защиты без протекторного анода 1C-22 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода - Колонка подвергается воздействию коррозии 1C-23 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или с катодной защитой без протекторного анода - Избыточная защита колонки от коррозии 1C-25 Избыточная защита колонки 1C-25 Процедура испытания защиты от коррозии 1C-26 Признаки и симптомы коррозии 1C-26 Контроллер MerCathode 1C-27 |
| --- | --- |

### Поиск и устранение неисправностей

Данный раздел является руководством по поиску и устранению неисправностей в работе установки. В тех случаях, где необходимо проведение специальных испытаний и процедур ремонта, даются ссылки на соответствующие разделы данного руководства.

Поскольку узлы и блоки силовой установки (двигатель и поворотно-откидная колонка) взаимосвязаны, в некоторых случаях для получения дополнительной информации по поиску и устранению неисправностей будет необходимо одновременно делать ссылки на соответствующее руководство по обслуживанию двигателя (Mercury MerCruiser Engine Service Manual).

Повышение эффективности поиска и устранения неисправностей зависит от следующих факторов:

индивидуальных знаний установки и опыта работы с ней обученного персонала (механиков и техников).

достаточного времени на проведение проверок, испытаний и анализ.

использования приведенных ниже таблиц в качестве руководства как отправной точки для поиска и устранения неисправностей.

#### Поворотно-откидная колонка не вставляется в колоколообразный кожух

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Шлицы вала карданного шарнира не совмещены со шлицами соединительной муфты двигателя. | Для совмещения шлицов вращать вал гребного винта ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. |
| Двигатель не совмещен. | Проверить совмещение двигателя. |
| Подшипник карданного подвеса установлен неправильно. | Проверить совмещение двигателя для определения перекоса или неправильной установки подшипника карданного подвеса в кожухе карданного подвеса. |
| Повреждены шлицы вала карданного шарнира и/или шлицы соединительной муфты двигателя | Проверить и при необходимости заменить. |

#### Рукоятка переключения передач дистанционного управления перемещается, но поворотно-откидная колонка не переключается на передачу

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильно отрегулированы тросы механизма переключения передачи | Отрегулировать тросы переключения передач |
| Не подсоединены тросы механизма переключения передачи | Установить и отрегулировать тросы переключения передач |
| Обрыв или ослабление внутреннего центрального провода троса | Подсоединить или заменить внутренний центральный провод троса |

#### Рукоятка переключения передач дистанционного управления не перемещается, и поворотно-откидная колонка не переключается на передачу

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильно собран пульт управления. | Правильно перебрать пульт управления |
| Поломана или повреждена приводная тяга в пульте управления. | Отремонтировать приводную тягу |
| Неправильно отрегулированы детали механизма управления - конец направляющей троса ударяет по латунному патрону-ограничителю | Отрегулировать тросы механизма переключения передач |

#### Поворотно-откидная колонка трудно переключается на передачу

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильно отрегулированы тросы переключения передачи. | Отрегулировать тросы. |
| Поврежден трос переключения передачи дистанционного управления или колонки. | Заменить тросы и отрегулировать. |
| Слишком короткий трос переключения передачи (резкие углы изгиба) или слишком длинный трос переключения передачи (петли и длинные изгибы). | Выбрать и установить трос требуемой длины. |
| Коррозия тросов переключения передачи. | Заменить, отрегулировать и проверить на просачивание воды. |
| Износ внутренних деталей пульта дистанционного управления. | Отремонтировать, как требуется |
| Слишком сильно затянуты гайки крепления троса переключения передачи (конец троса не поворачивается на шарнирном соединении). | Правильно установить гайки. |
| Коррозия или отсутствие смазки на шарнирных концах троса переключения передачи. | Прочистить и смазать |

#### Поворотно-откидная колонка на передаче и не переключается из сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Поломан трос переключения передачи | Заменить и отрегулировать трос |
| Конец троса не подсоединен к колонке | Снять и заново установить поворотно-откидную колонку |
| Повреждено дистанционное управление | Отремонтировать или заменить дистанционное управление |
| Внутреннее повреждение механизма переключения передачи | Отремонтировать или заменить, как требуется |

#### Шум в редукторе

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Металлические частицы в смазке колонки | Разобрать, прочистить, проверить и заменить соответствующие детали. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |
| Неправильно установлен гребной винт | Проверить крепление. Правильно установить гребной винт |
| Гребной винт с бьющими или несбалансированными лопастями | Отремонтировать или заменить. |
| Погнут вал гребного винта | Проверить и при необходимости заменить. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |
| Неправильно подобраны и установлены регулировочные прокладки шестерен | Проверить люфт в редукторе и высоту посадки ведущей шестерни. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |
| Изношены или повреждены шестерни и/или подшипники в результате удара, перегрева или неправильно подобранных регулировочных прокладок | Разобрать, проверить и заменить. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |

#### Шум в кожухе торсионного вала

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Кожух маховика двигателя касается внутренней транцевой плиты или выхлопной трубы | Определить причину помехи (ослабление крепежа опор двигателя, слишком тонкий транец и т.д.) и устранить. |
| Ненормальная работа колонки | Провести инструктаж оператора лодки по работе колонки и правилам ее эксплуатации. |
| Неправильно установлены или не соответствуют стопорные кольца крестовины и подшипника карданного шарнира | Убедиться в том, что используются стопорные кольца правильной толщины и что кольца полностью посажены в канавки крышки подшипника карданного шарнира. (См. Раздел 3А.) |
| Чрезмерный боковой люфт в сборке крестовины и подшипника карданного шарнира | Заменить сборку крестовины и подшипника |
| Крышки подшипника карданного шарнира касаются гильзы гофрированного чехла карданного шарнира | Убедиться в том, что используются нужные сборки крестовины и подшипника. Если помехи сильные, заменить сборку крестовины и подшипника и/или сборку гильзы |
| Грубое, жесткое движение крестовины и подшипников карданного шарнира. | Заменить узлы. Следы царапин, задиров или шероховатость поверхностей - результат недостаточной смазки. (См. Раздел 3А.) |
| Отсутствуют или сплющены уплотнительные кольца на валу карданного шарнира, вызывая стук вала при касании внутренней поверхности подшипника карданного подвеса. | Установить новые уплотнительные кольца. (См. Раздел 3А.) |

#### Шум в кожухе торсионного вала (продолжение)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Изношены шлицы вала карданного шарнира и/или шлицы муфты двигателя | Снять соединительную концевую вилку карданного шарнира и вставить в подшипник карданного подвеса и муфту двигателя. Вращать вал вперед и назад. Если имеется слишком большой люфт, заменить вилку карданного шарнира и/или муфту двигателя, в зависимости от того, что требуется. |
| Неправильно совмещен двигатель или погнута соединительная муфта двигателя. | Отрегулировать совмещение. Удостовериться в том, что инструмент для совмещения свободно входит и выходит из соединительной муфты. После получения правильного совмещения проверить кривизну муфты, вращая муфту двигателя на пол-оборота (1/2) и проверяя совмещение. Если правильности совмещения нет, соединительная муфта погнута и ее необходимо заменить. (См. Раздел 2) |
| Грубое вращение подшипника карданного подвеса. | Заменить подшипник карданного подвеса. (См. Раздел 4) ВАЖНО: Подшипник карданного подвеса и несущий корпус ДОЛЖНЫ БЫТЬ заменены целиком как единый узел, т.к. они представляют собой притертый, подогнанный узел. Невыполнение этого требования может привести к разбалтыванию и неплотной посадке подшипника в несущем корпусе. |
| Разболтан подшипник карданного подвеса | Установить на место подшипник с использованием нового зазорного кольца (кольца допуска на размер), если несущий корпус неплотно сидит в кожухе карданного подвеса. Если подшипник неплотно сидит в несущем корпусе, подшипник необходимо заменить. (См. Раздел 4) |
| Подшипник карданного подвеса не полностью посажен в кожух карданного подвеса | Посадить подшипник на место, как требуется. |
| Слишком большой зазор между кольцом и кожухом карданного подвеса. Это может вызвать неправильное совмещение между колоколообразным кожухом и кожухом карданного подвеса, а также вибрацию кольца карданного подвеса в вертикальном направлении. | Проверить и отрегулировать зазор. (См. Раздел 4) |
| Неправильно установлены или неисправны задние опоры двигателя. Это влияет на совмещение двигателя, но обычно не обнаруживается с помощью инструмента для совмещения двигателя. | Проверить неравномерность высоты опор, их слабое или мягкое крепление. Проверить и обеспечить зазор между кожухом маховика и волоконной шайбой. Если зазора нет, то, вероятно, опоры просели, имеет место провисание. Правильно установить опоры или заменить их, в зависимости от того, что требуется. |

#### Шум в кожухе торсионного вала (продолжение)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Транец лодки слишком тонкий. Толщина: мин. 2" (51 мм), макс. 2-1/4" (57 мм). | Увеличить толщину транца. |
| Толщина транца неравномерна. Это может влиять на совмещение транцевой сборки, но обычно не обнаруживается инструментом для совмещения. Допуск на разницу в толщине: 1/8" (3 мм) макс. | При необходимости отремонтировать лодку. |
| Колоколообразный кожух касается кольца карданного подвеса. Это будет вызывать стук только в полном положении угла наклона вниз. | Проверить втулки цилиндра управления дифферентом на размягчение или порывы или разболтанность или изношенность втулок пальцев. (См. Раздел 5B). |
| Неравномерность высоты стрингерного бруса, или транцевая сборки установлена с перекосом на транце лодки. Это влияет на совмещение двигателя, но обычно не обнаруживается инструментом для совмещения. | Измерить расстояние между кожухом маховика двигателя и внутренней транцевой плитой на обеих сторонах. Если расстояние не равное, проблема, возможно, из-за неравномерности высоты стрингера или перекоса транцевой сборки. Отрегулировать высоту стрингера или переместить транцевый вырез, как требуется. |
| Слабый транец лодки или днище лодки, которые прогибаются при работе и приводят к неправильному совмещению двигателя. Это состояние обычно вызывает поломку или отказ муфты двигателя. | Это состояние иногда можно обнаружить следующим образом: попросить, чтобы кто-нибудь надавил на верх колонки, одновременно наблюдать за поведением внутренней транцевой плиты. Если наблюдается ее движение, транец слабый и его необходимо отремонтировать. |
| Неверно установлено или отсутствует крепление задней опоры двигателя. | Правильно установить крепление. |
| Отверстия под крепление двигателя, высверленные не по центру опор двигателя на внутренней транцевой плите или кожухе маховика двигателя. | Проверить и обеспечить, чтобы отверстия были равномерно разнесены друг от друга по линии "нос-корма" и были равноудалены от центральной линии. |
| Неправильное совмещение между колоколообразным кожухом, кожухом карданного подвеса и соединительной муфтой двигателя. | Обратиться в местный сервисный центр и оформить вызов специалиста для проверки с помощью специального прибора / инструмента. |

### Система переключения передач с гидроусилителем

#### Система не реагирует

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Нарушение вакуума. | При работающем двигателе проверить на утечку и нарушение вакуума. Набрызгать масло на тавотницу и шланговые соединения и на стык цилиндра гироусилителя переключения передач с торцевой крышкой. Если в любой из этих точек масло всасывается, это означает, что вакуум нарушен. Отремонтировать и устранить утечку, пропускание. |
| Неправильная установка. | Установить заново. |

#### Система заклинивает

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Дистанционное управление. | Отсоединить входной трос у цилиндра гидроусилителя переключения передач. Отсоединить трос дроссельной заслонки у карбюратора или топливного насоса (насоса системы впрыска). Поработать и проверить переключение передач с дистанционного пульта. Если происходит заклинивание, найти его причину в тросе или дистанционном управлении и устранить причину заклинивания. Если заклинивания не происходит, проверить вакуум. |
| Медленное переключение передач или переключение передач не работает. | Проверить падение вакуума. Если вакуум падает до "0" фунт./кв.дюйм менее чем через 5 секунд, установить ремонтный комплект. |
| Ход троса. | Проверить на заклинивание ход троса от диска переключения передач до колонки, включая ход приводной тяги и штанги механизма переключения передач колонки. Заменить или отрегулировать трос переключения передач по указанным в Разделе 2А процедурам. |

### Поиск и устранение неисправностей в работе установки

#### Низкие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильный угол наклона колонки. | Правильно отрегулировать угол наклона колонки. |
| Поврежден гребной винт. | Отремонтировать или заменить. |
| Не соответствует шаг гребного винта. | Проверить лодку на воде с использованием гребного винта с меньшим шагом. |
| Загрязнено или повреждено днище лодки. | Прочистить и/или обработать поверхность днища лодки. |
| Колонка слишком низко установлена на транце. | Обратиться к производителю лодки за техническими характеристиками и инструкциями по установке. |
| Днище лодки имеет постоянное искривление - "вогнутость" - (некоторые лодки специально изготавливаются с некоторой вогнутостью днища для правильной работы лодки). | Проверить днище лодки на вогнутость, с помощью рихтовальной линейки, установив ее под донной кромкой транца. Длина линейки должна быть как минимум 6 фут. (2 м). Если обнаружена вогнутость, обратиться к производителю лодки. |
| Вогнутость образуется во время движения лодки или днище лодки прогибается под нагрузкой на скорости. Слабое днище лодки. | Проверить лодку на воде. Лодка обычно работает нормально до тех пор, пока не образуется вогнутость за счет высокой скорости движения, затем происходит потеря оборотов и скорости. Обратиться к производителю лодки. |

#### Высокие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Аэрация в области гребного винта. | Определить причину аэрации. |
| Не соответствует шаг винта. | Проверить лодку на воде с использованием гребного винта с большим шагом. |
| Проскальзывает ступица гребного винта. | Заменить ступицу или заменить гребной винт. |
| Колонка слишком высоко на транце. | Обратиться за информацией по установке к производителю лодки. |
| Прокручивание ступицы муфты двигателя. | Заменить муфту. |

#### Аэрация, кавитация в области гребного винта

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слишком высокий угол наклона колонки. | Установить угол наклона колонки вниз/в воду (IN/DOWN). |
| Неверно выбран гребной винт. | Установить требуемый гребной винт. |

#### Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос лодки опускается слишком низко

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильный угол наклона колонки. | Правильно отрегулировать угол наклона колонки. |
| Нос лодки перегружен. | Перераспределить груз, сдвинув его к корме. Если нос перегружен за счет постоянно установленных топливных баков, обратиться к производителю лодки. |
| Лодке не хватает мощности. Недостаточность мощности для лодки. | Проверить соотношение мощности (в л.с.) и массы. Обратиться к производителю лодки. |
| Днище лодки имеет постоянное искривление - "вогнутость" - (некоторые лодки специально изготавливаются с некоторой вогнутостью днища для правильной работы лодки). | Проверить днище лодки на вогнутость с помощью рихтовальной линейки, установив ее под донной кромкой транца. Длина линейки должна быть как минимум 6 фут. (2 м). Если обнаружена вогнутость, обратиться к производителю лодки. |
| Вогнутость образуется во время движения лодки на высоких скоростях или слабое днище лодки. | Проверить лодку на воде. Лодка обычно работает нормально до тех пор, пока не образуется вогнутость за счет высокой скорости движения, затем происходит потеря оборотов и скорости. Обратиться к производителю лодки. |

#### Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос лодки поднимается слишком высоко

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильный угол наклона колонки. | Правильно отрегулировать угол наклона колонки. |
| Корма лодки перегружена. | Перераспределить груз, сдвинув его к носу. Если корма перегружена за счет постоянно установленных топливных баков, обратиться к производителю лодки. |
| Слишком высокий шаг гребного винта. | Проверить лодку на воде с использованием гребного винта с меньшим шагом. |
| Днище лодки имеет постоянное искривление - "выпуклость " - (некоторые лодки специально изготавливаются с некоторой выпуклостью днища для правильной работы лодки). | Проверить днище лодки на выпуклость с помощью рихтовальной линейки, установив ее под донной кромкой транца. Длина линейки должна быть, как минимум, 6 фут. (2 м). Если обнаружена выпуклость, обратиться к производителю лодки. |
| Вогнутость образуется во время движения лодки на высоких скоростях или днище лодки слабое. | Проверить лодку на воде. Лодка обычно работает нормально до тех пор, пока не образуется вогнутость за счет высокой скорости движения, затем происходит потеря оборотов и скорости. Обратиться к производителю лодки. |

### Рулевое управление с гидроусилителем

#### Трудное руление - Рулевое колесо и трос

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Поврежден трос рулевого управления | Заменить трос. (См. Раздел 2) |
| Слишком короткий трос рулевого управления (резкие изгибы) или слишком длинный трос (петли и длинные изгибы). | Выбрать и установить трос требуемой длины. (См. Раздел 2A). |
| Трос поражен коррозией или отсутствует смазка. | Смазать или заменить трос. |
| Трос слишком обильно смазан. | Заменить трос. |
| Не смазан захват или вращающаяся головка RideGuide™. | Разобрать и смазать. |

Трудное руление (двигатель работает) - Система рулевого управления с гидроусилителем

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Низкий уровень жидкости в насосе системы рулевого управления с гидроусилителем. | Проверить уровень жидкости. (См. Раздел 6A) |
| Ослаб приводной ремень насоса системы рулевого управления с гидроусилителем колонки. | Отрегулировать натяжение ремня. (См. Раздел 6A) |
| Воздух в систем. | Прогнать и стравить воздух. (См. Раздел 6A) |
| Утечка жидкости. | Найти и устранить источник утечки. (См. Раздел 6A) |
| Если действия по устранению в указанных выше 4 пунктах на помогли устранить неисправность, проверить систему рулевого управления с гидроусилителем. | Проверить систему рулевого управления. (См. Раздел 6A) |

#### Внешние утечки жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Резервуар насоса пропускает у заправочной крышки (резервуар слишком полный). | Слить жидкость до необходимого уровня. |
| Резервуар насоса пропускает у заправочной крышки (воздух или вода в жидкости) | Найти источник воздуха или воды и устранить пропускание. Воздух может попадать из-за низкого уровня жидкости в резервуаре или из-за внутренней утечки в насосе. Проверить насос. (См. Раздел 6A.) |
| Ослабли шланговые соединения. | Затянуть шланговые соединения. |
| Поврежден шланг. | Заменить шланг. |
| Неисправность сальника штока поршня цилиндра. | Заменить цилиндр. |
| Повреждены или изношены сальники управляющего клапана. | Заменить цилиндр. |
| Неисправность сальников или уплотнительных колец насоса рулевого управления. | Отремонтировать насос. (См. Раздел 6A.) |
| Металлические части имеют трещины или пористость. | Заменить части. |

### Компактное гидравлическое рулевое управление

#### Важные сведения

В случаях, когда при поиске и устранении неисправностей требуется демонтаж с лодки и/или разборка узлов и деталей системы рулевого управления, такая работа должна производиться квалифицированным механиком по морскому оборудованию. Приведенные ниже инструкции предлагаются только в качестве руководства, при этом ни компания Mercury MerCruiser, ни производитель оборудования рулевого колеса не несут ответственности за какие бы то ни было последствия, возникшие в результате неправильного ремонта.

Большинство отказов, неисправностей возникают из-за несоблюдения инструкций по установке и обычно проявляются сразу после заправки системы. В таблицах ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности, их вероятная причина и действия по их устранению.

Иногда при возврате рулевого колеса из заблокированного положения может испытываться небольшое сопротивление и может быть слышен звук щелчков. Это не должно рассматриваться как неисправность, т.к. это вполне нормальная ситуация, вызванная разблокировкой катушки в механизме блокировки в системе.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти людей в результате ПОЖАРА или ВЗРЫВА. Для предотвращения и во избежание возможного ПОЖАРА или ВЗРЫВА проверить и убедиться в том, что моторный отсек (машинное отделение) хорошо проветривается и нет присутствия никаких паров или испарений бензина.

#### Рулевое колесо заклинивает во время заправки

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Засорение или закупоривание в линии между рулевым колесом(ми) и цилиндром(ми). | Проверить и убедиться в том, шланги во время установки не были пережаты и не имеют резких перегибов. Если обнаружены такие нарушения, шланг необходимо снять и заменить. |

#### Трудность в заправке системы

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе | Еще раз изучить инструкции по заправке. |

#### Трудно поворачивается рулевое колесо

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Шарнирно-поворотные втулки цилиндра слишком сильно затянуты или погнут trunion, что вызывает механическое заклинивание. | Для проверки отсоединить вилку со шплинтовочным штифтом от рычага рулевого управления и провернуть рулевое колесо. Если после этого оно вращается легко, устранить причину механического заклинивания, заедания. При этом следует помнить, что чрезмерная слабина соединений с цилиндром рулевого управления или рычагом рулевого управления также может привести к механическому заклиниванию, заеданию. |
| Ограничения в шлангах. | Найти ограничения и устранить. |
| Воздух в гидравлической жидкости. | См. инструкции по заправке и стравливанию воздуха. |
| При заправке системы рулевого управления была использована несоответствующая гидравлическая жидкость. | Произвести дренаж системы и заправить утвержденной, одобренной компанией гидравлической жидкостью. |

#### Рулевое колесо вращается рывками - Приходится делать слишком много оборотов при его вращении

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Загрязнение впускного отверстия клапана насоса рулевого колеса. | Заменить блок рулевого колеса. |

### Электрическая часть системы Power Trim

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера в кавычках, напр., "3" см. на "Схеме электропроводки системы Power Trim".

#### Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN)

#### СОЛЕНОИДЫ НЕ СРАБАТЫВАЮТ (НЕ ЩЕЛКАЮТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабое электрическое соединение на 110-амперном предохранителе или на батарее или жгут отсоединился от насоса | Проверить все точки электрических соединений. |
| Перегорел 20-амперный предохранитель | Определить причину перегорания предохранителя и устранить ее перед его заменой. ПРИМЕЧАНИЕ: Если предохранитель перегорает при наклоне вверх/из воды (OUT/UP) или подъеме колонки, причина, возможно, в заземленных выводах выключателя ограничителя наклона. Для проверки заземления отсоединить выводы выключателя-ограничителя наклона на одинарных штекерных разъемах 14, 15, 16 и 17. Если после этого колонка поднимается (с помощью выключателя режима транспортировки - Trailer), выводы выключателя ограничителя дифферента или контакты самого выключателя заземлены. |
| Кабели аккумуляторной батареи насоса системы Power Trim или соединения жгута проводки поражены коррозией или ослабли. | Прочистить и/или затянуть соединения 1, 2, 4, 10,11,12 и 18, как требуется. |
| Слабые контакты или коррозия в разъеме жгута проводки управления дифферентом. | Прочистить и закрепить соединение 13, как требуется. |
| Перегорел 110-амперный предохранитель (к неустойчивым неисправностям не относится). | Проверить напряжение на клемме 4. Если напряжения нет, определить причину перегорания предохранителя. |
| Обрыв в жгуте проводки управления дифферентом. | Проверить напряжение батареи на клемме 8, производя наклон вверх/из воды (OUT/UP), и на контакте 6, производя наклон вверх/из воды (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить управление наклоном на слабое или окисленное соединение или на повреждение выводов питания в жгуте. |
| Обрыв, разрыв контактов термореле в моторе насоса. | Заменить торцевую крышку коллектора. |

#### Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN)

#### ОБА СОЛЕНОИДА СРАБАТЫВАЮТ (ЩЕЛКАЮТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправны соленоиды или слабые или пораженные коррозией соединения. | Проверить напряжение батареи на контактах 5, производя наклон колонки вверх/из воды (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить соединения 2, 3, 4 и 5 и/или заменить соленоиды. |
| Заклинились, поражены коррозией или изношены щетки мотора насоса | Прочистить или заменить , как требуется. |
| Загрязнен коллектор якоря | Прочистить или заменить якорь, как требуется. |
| Неисправен якорь | Проверить на КЗ в обмотках или КЗ на массу и заменить, если требуется. |
| Неисправность обмоток на полюсных магнитах в раме мотора | Проверить на обрыв или КЗ на массу. Если требуется, заменить раму вместе с обмотками и магнитными полюсами. |
| Вода или масло в моторе | Заменить мотор целиком. |
| Замерзли шестерни насоса | Заменить корпус клапана насоса и шестеренный привод. |
| Короткое замыкание жгута насоса системы Power Trim или жгута управления дифферентом между цепью наклона вверх OUT/UP и цепью наклона вниз IN/DOWN (насос пытается работать в направлении вверх OUT/UP и вниз IN/DOWN одновременно). | Отсоединить сине-белый провод от клеммы 8 соленоида. Если мотор насоса после этого работает в направлении наклона вверх OUT/UP, то в жгуте КЗ. Отремонтировать или заменить жгут, как требуется. |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN)

#### СОЛЕНОИД НАКЛОНА В ВОДУ/ВНИЗ (IN/DOWN) НЕ СРАБАТЫВАЕТ (НЕ ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида. | Проверить соединения 6 и 7 и прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Обрыв в цепи наклона вниз IN/DOWN в жгуте управления дифферентом или жгуте насоса. | Проверить напряжение батареи на контакте 6, производя наклон колонки вверх/из воды (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить на слабое или пораженное коррозией соединение цепи наклона вверх OUT/UP, на повреждение вывода цепи наклона вверх или неисправность переключателя управления наклоном вверх OUT/UP. Отремонтировать или заменить, как требуется. |
| Неисправен соленоид. | Заменить соленоид. |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN)

#### СОЛЕНОИД НАКЛОНА В ВОДУ/ВНИЗ  (IN/DOWN) СРАБАТЫВАЕТ (ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида. | Проверить соединения 4 и 5. Прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Неисправен соленоид. | Проверить напряжение батареи на контактах 5, производя наклон колонки вниз (IN/DOWN). Если напряжения нет, заменить соленоид. |
| Неисправна обмотка в раме мотора при наклоне вниз IN/DOWN. | Заменить раму вместе с обмотками и магнитными полюсами. |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP)

#### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАКЛОНА И РЕЖИМА БУКСИРОВКИ НЕ РАБОТАЮТ  - СОЛЕНОИД НАКЛОНА ИЗ ВОДЫ/ВВЕРХ (OUT/UP) НЕ СРАБАТЫВАЕТ (НЕ ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида. | Проверить соединения 8 и 9. Прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Обрыв цепи наклона вверх OUT/UP жгута управления дифферентом или насоса. | Проверить напряжение батареи на контакте 8, производя наклон вверх (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить цепи управления наклоном вверх OUT/UP на слабое соединение или коррозию. Проверить целостность предохранителя (если установлено управление наклоном), проверить повреждение вывода цепи наклона вверх OUT/UP или неисправность переключателя управления наклоном вверх OUT/UP. Отремонтировать или заменить, как требуется. |
| Неисправен соленоид. | Заменить соленоид. |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - Переключатели наклона и режима буксировки не работают.

#### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ИЗ ВОДЫ/ВВЕРХ  (OUT/UP) СРАБАТЫВАЕТ (ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида. | Проверить соединения 2 и 3. Прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Неисправен соленоид. | Проверить напряжение батареи на контакте 3, производя наклон колонки вверх (OUT/UP). Если напряжения нет, заменить соленоид. |
| Неисправна полюсная обмотка в раме мотора управления при наклоне вверх OUT/UP. | Заменить соленоид. |

#### Переключатель системы Power Trim из воды/вверх (OUT/UP) не работает

#### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА БУКСИРОВКИ РАБОТАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабый контакт или поражение коррозией выводов одинарных штекерных разъемов выключателя ограничителя дифферента. | Прочистить и/или подтянуть соединения 14,15, 16 и 17, как требуется. |
| Неисправен выключатель ограничителя дифферента или его выводы. | Отсоединить выводы выключателя ограничения наклона от жгута системы управления дифферентом. Подсоединить омметр для проверки на обрыв между выводами 16 и 17. Когда колонка находится в полном положении вниз IN/DOWN, прибор должен показывать контакт (обрыва нет). Если это не так, проверить на поврежденные выводы или слабые соединения. Если причина не в этом, заменить выключатель ограничителя дифферента. |
| Обрыв цепи управления наклоном вверх (OUT/UP) | Проверить цепь управления наклоном вверх на неплотные или окисленные соединения, поврежденные выводы в цепи управления наклоном вверх (OUT/UP) или неисправность переключателя наклона вверх (OUT/UP). Отремонтировать или заменить. |

#### Переключатель системы Power Trim в режиме буксировки не работает

#### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛОНА ИЗ ВОДЫ/ВВЕРХ (OUT/UP) РАБОТАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Обрыв в цепи управления транспортировочным режимом (буксировки) в системе управления дифферентом. | Проверить исправность выключателя транспортировочного режима (буксировки), слабые или окисленные соединения или повреждение выводов в цепи управления режимом буксировки. |

#### Система управления дифферентом работает без управления со стороны оператора

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправность переключателя управления дифферентом или управления режимом буксировки. | Заменить переключатель. |
| КЗ жгута насоса системы управления дифферентом или жгута управления дифферентом. | Отремонтировать или заменить, как требуется. |

### Схема электропроводки системы Power Trim

ПРИМЕЧАНИЕ: Пронумерованные соединения и разъемы относятся к таблице поиска и устранения неисправностей в электрической части системы Power Trim.

a - 20-амперный предохранитель

b - Болт заземления (напольный)

c - Соленоид управления наклоном вверх (UP)

d - 110-амперный предохранитель

e - Соленоид управления наклоном вниз (DOWN)

f - Переключатель режимов управления дифферентом/буксировочным режимом

g - Выключатель блокировки запуска к жгуту прибора

h - Выключатель-ограничитель дифферента

### Гидравлика системы Power Trim

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера в кавычках, напр., "3" см. на "Схеме гидравлики системы Power Trim".

#### Невозможно произвести наклон колонки  из воды/вверх (OUT/UP), колонка движется медленно или рывками

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Низкий уровень жидкости в насосе управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину низкого уровня жидкости и устранить. Дозаправить гидросистему и стравить воздух. |
| Воздух в системе. | Проверить и выяснить причину попадания воздуха и устранить. Дозаправить насос жидкостью и стравить воздух из системы. |
| Повреждены уплотнительные кольца на ручном клапане блокировки гидросистемы (если он установлен) или клапан закрыт не полностью. | Заменить клапан и/или полностью закрыть. |
| Недостаточное давление насоса или застрял маятниковый клапан насоса. | Проверить. Если маятниковый клапан 1 застревает, заменить переходник насоса (См. Раздел 5A). Если давление низкое, заменить переходник или попытаться отремонтировать за счет замены следующих деталей: • Клапана разгрузки давления наклона вверх (OUT/UP) • Термоклапана разгрузки давления |
| Перепутаны местами шланги только на одном цилиндре. | Правильно подсоединить шланги 7 и 8. |
| Заклинивают цилиндры управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину заклинивания (погнут шток поршня, царапины на стеках цилиндра). При необходимости отремонтировать или заменить. |
| Пережат гидравлический шланг между кожухом карданного подвеса и насосом гидросистемы управления дифферентом. | Заменить шланг 7. |
| Посторонние частицы, загрязнение под запорным шариком клапана разгрузки давления наклона вверх. | Заменить новым клапаном из ЗИПа. |

#### Колонка не остается в положении наклона из воды/вверх (OUT/UP)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе управления дифферентом. | Найти и устранить причину попадания воздуха. Заправить и стравить воздух из системы. |
| Маятниковый клапан (тарельчатый клапан). | Проверить на загрязнение. Установить новый тарельчатый клапан. |

#### Колонка поднимается из воды/вверх (OUT/UP) до положения режима буксировки при торможении или при переключении на задний ход - При переключении передач колонка стучит

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Внутренняя утечка в гидроконтуре управления наклоном вниз (IN/DOWN)/ | Проверить по инструкциям соответствующего руководства по техобслуживанию. Заменить переходник или попытаться отремонтировать, заменив обратные клапаны холостого хода или сальники. (Установить ремонтный комплект насоса управления дифферентом - Trim Pump Rebuild Kit) |

#### Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки насоса

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Загрязненное масло | Промыть систему чистым маслом, снова залить масло в насос и стравить воздух из системы управления наклоном. |
| Низкий уровень масла | Найти и устранить причину низкого уровня масла. Заправить насос маслом и стравить воздух из системы. |

#### Колонку невозможно опустить из верхнего (UP) положения или она опускается рывками

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину попадания воздуха и устранить. Заправить систему жидкостью и стравить воздух из системы. |
| Низкий уровень жидкости | Залить жидкость. |
| Недостаточное давление при наклоне вниз (IN/DOWN) или застрял маятниковый клапан. | Проверить. Если маятниковый клапан 1 застревает, заменить переходник насоса (См. Раздел 5A). Если давление низкое, заменить переходник или попытаться отремонтировать, заменив: • Клапан 1 разгрузки давления наклона вниз (IN/DOWN) |
| Заклинивают цилиндры управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину заклинивания. При необходимости отремонтировать или заменить. |
| Пережат гидравлический шланг между кожухом карданного подвеса и насосом гидросистемы управления дифферентом. | Заменить шланг 8 контура наклона в воду/вниз (IN/DOWN). |
| Перепутаны местами шланги только на одном цилиндре. | Поменять местами и правильно подсоединить шланги. |
| Колонка заклинивает в кольце карданного подвеса. | Найти причину заклинивания и заменить. |
| Посторонние частицы, загрязнение под запорным шариком клапана разгрузки давления наклона вниз (6). | Заменить новым клапаном из ЗИПа. |

#### Колонка не остается на длительные периоды в полном положении вверх (UP)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Внешние утечки | Найти и устранить причину. Заправить насос гидросистемы и стравить воздух из системы. |
| Внутренняя утечка в насосе - в контуре наклона вверх OUT/UP. | Проверить. (См. Раздел 5A.) Заменить переходник 2 или попытаться отремонтировать, заменив следующее: • Термоклапан разгрузки давления 4 • Сальники тарельчатого клапана 9 |
| Внутренняя утечка в цилиндрах управления наклоном и внутренняя утечка насоса в контуре наклона вниз DOWN (эта проблема возникает при одновременной неисправности цилиндров и насоса). | Перебрать цилиндр 5. Отремонтировать или заменить переходник 2, в зависимости от того, что требуется. |

#### Колонка во время движения лодки не остается в положении наклона из  воды/вверх (OUT/UP)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе управления наклоном. | Найти и устранить причину. Заправить и стравить воздух. |
| Утечка на тарельчатом клапане. | Установить ремонтный комплект тарельчатого клапана 1. |

#### При торможении или при переключении на задний ход колонка поднимается из воды/вверх (OUT/UP) в положение буксировки - Колонка при переключении передачи стучит

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Внутренняя утечка цилиндров управления наклоном. | Проверить. (См. Раздел 5A). Перебрать или заменить цилиндры, как требуется. |
| Внутренняя утечка в насосе - контур наклона вниз (N/DOWN). | Проверить. (См. Раздел 5A). Заменить переходник или попытаться отремонтировать заменой следующего: • Обратных клапанов холостого хода или сальников 9. • Установить ремонтный комплект переборки насоса гидросистемы. |

#### Мотор системы управления дифферентом работает, но масло не прокачивает

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Поломана муфта между насосом и мотором. | Заменить муфту. |
| Забиты сита в заборных патрубках. | Заменить заборные сита. |

#### Насос системы управления дифферентом работает медленно в обоих направлениях

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Проверить состояние жидкости. Она может быть грязной и густой (консистенции меда). | Снять резервуар и слить загрязненную жидкость. |

#### Насос управления дифферентом работает медленно, с надрывным звуком

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Возможно, слишком сильно затянута шестерня насоса в переходнике. Вода или масло в моторе. | Заменить сборку насоса в переходнике или заменить сборку электрического мотора. |

### Схема гидравлики системы Power Trim

| 1 - Маятниковый клапан 2 - Переходник насоса 3 - Клапан разгрузки давления в контуре наклона вверх (UP/OUT) 4 - Термоклапан разгрузки давления 5 - Цилиндр управления наклоном | 6 - Клапан разгрузки давления в контуре наклона вниз (IN/DOWN) 7 - Шланг контура наклона вверх (UP/OUT) 8 - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) 9 - Тарельчатые клапаны |
| --- | --- |

### Защита от коррозии

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера в кавычках, напр., "3" см. на "Схеме электропроводки контроллера" (MerCathode Controller Wiring Diagram).

#### Коррозия на подводных узлах и деталях без системы MerCathode или катодной защиты без протекторного анода

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Изъеден жертвенные аноды. | Заменить аноды, если изъедены на 50%. |
| Установлен гребной винт из нержавеющей стали. | Добавить (катодную защиту без протекторного анода) MerCathode или установить дополнительные аноды. |
| Жертвенные аноды не заземлены на колонку. | Снять аноды, прочистить контактную поверхность, установить на место и проверить электрический контакт с контуром заземления. |
| Разрыв электрического контакта между подводными частями и контуром заземления. | Обеспечить надежные соединения с контуром заземления. |
| Береговой источник питания вызывает перегрузку анода(в) и/или системы защиты MerCathode. | Отсоединить береговой источник питания или установить гальваническую развязку -Quicksilver Isolator. |
| Сильно повреждена, истерта краска на колонке (обнажение большей площади металлических поверхностей). | Заново загрунтовать и покрасить и/или установить дополнительный аноды. |
| Закрашены жертвенные аноды. | Удалить краску или заменить аноды. |
| Наклон колонки такой, что аноды находятся над поверхностью воды. | Оставить колонку в воде, установить дополнительный анод (ниже ватерлинии) или установить на транец соответствующую систему защиты MerCathode. |
| Повреждены коррозией только гидроцилиндры управления наклоном. | Обеспечить надежное заземление колонки. Все части должны быть заземлены. |
| Коррозия в области выхлопных отверстий. Наслоения на выхлопных каналах могут привести к коррозии. | Удалить отложения пастой морского или автомобильного исполнения. |
| Коррозия, образовавшаяся после подъема установки из морской воды на сушу. | Вымыть наружные и промыть внутренние поверхности пресной водой. |
| Коррозия и/или солевые отложения и наслоения между стыкующимися, ответными, частями. | Исключить попадание влаги между частями с помощью смазки с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C w/Teflon. |
| Коррозия частей из нержавеющей стали: Туго намотанная рыболовная леска или посторонние предметы не допускают поступления кислорода, вызывая коррозию. Частицы стали, например, от металлической щетки, вызывают ржавление. Точечная коррозия гребного винта при разрыве электрического контакта. | Прочистить части, удалить посторонний материал, обеспечить надежный электрический контакт. |

#### Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода

#### КОЛОНКА ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ КОРРОЗИИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабое соединение между (коричневым) выводом опорного электрода или (оранжевым) выводом анода и контроллера MerCathode. | Прочистить и/или затянуть соединения. Отремонтировать проводку. |
| Неисправен опорный электрод системы MerCathode. | Отсоединить (коричневый) вывод опорного электрода от клеммы "R" контроллера. Подсоединить этот вывод к положительному (+) щупу цифрового мультиметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи. Записать показания вольтметра. Затем повторить проверку с эталонным электродом из серебра или хлористого серебра, установленного за колонкой. В обоих случаях должны быть получены одинаковые показания вольтметра. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправен контроллер MerCathode. | При подсоединенных к контроллеру выводах анода и опорного электрода подсоединить перемычку между клеммой "R" и отрицательной (-) клеммой на контроллере. Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на шкалу 0 - 20В) к клемме "A" на контроллере. Подсоединить отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме контроллера. Вольтметр должен показывать: |
|  | • в пресноводных водоемах = 11.5 В (мин.) |
|  | • в морских бассейнах = 3.55 В (мин.) |
|  | Если напряжение ниже, заменить контроллер. |
| Слишком большой катод (например, из нержавеющей стали). | Система защиты MerCathode перегружена из-за большой площади частей из нержавеющей стали, расположенных ниже ватерлинии. |
| Разрыв электрического контакта между частями колонки и заземлением. | Обеспечить электрический контакт (проверить электроконтактные соединения, провода и шайбы). |
| Жертвенные аноды изъедены, закрашены или не действуют. | Заменить аноды. |
| Опорный электрод системы MerCathode или анод закрашены. | Удалить краску или заменить анод или опорный электрод системы MerCathode. |

#### Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода

#### КОЛОНКА ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ КОРРОЗИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Не подается питание на контроллер MerCathode. | Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на шкалу 0 - 20В) к положительной (+) клемме на контроллере и отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме контроллера. Прибор должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. На стандартной системе MerCathode проверить целостность предохранителя (если он установлен). При необходимости прочистить соединение или отремонтировать проводку. |
| Система MerCathode не работает. | Проверить предохранитель, встроенный в "горячий" провод. |
|  | Проверить батарею. |
|  | Проверить на слабые соединения у контроллера и у батареи. |
|  | Проверить провод заземления между колонкой и контроллером. |

#### Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или с катодной защитой без протекторного анода

#### ИЗБЫТОЧНАЯ ЗАЩИТА КОЛОНКИ ОТ КОРРОЗИИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправен опорный электрод системы MerCathode. | Отсоединить (коричневый) вывод опорного электрода от клеммы "R" контроллера. Подсоединить этот вывод к положительному (+) щупу цифрового мультиметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи. Записать показания прибора. Затем повторить проверку с эталонным электродом из серебра или хлористого серебра, установленного за колонкой. В обоих случаях должны быть получены одинаковые показания вольтметра. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправен контроллер MerCathode. | Проверить выход контроллера. Если потенциал на корпусе лодки указывает на избыточную защиту, отсоединить вывод опорного электрода от котроллера. Если контроллер выключен (наложенного, т.е. внешнего, тока не требуется), напряжение между черным отрицательным выводом и анодом должно быть менее 1 Вольта. Измерить ток. При отсоединенном опорном электроде ток в цепи между отрицательным контактом на контроллере и клеммой анода должен быть менее 1 мА. Если требуется, заменить контроллер. |
| Коррозия блуждающими токами (электрический ток утекает с металлического проводника и образует путь через воду). | Один за другим отсоединять электрические узлы и наблюдать за показаниями миллиамперметра до тех пор, пока не будет исключено высокое показание тока. Устранить источник паразитного блуждающего тока. |
| Слабое соединение между (коричневым) выводом опорного электрода MerCathode и клеммой "R" на контроллере. | Прочистить и/или затянуть соединение. При необходимости проводку отремонтировать. |
| Система MerCathode не работает. | Проверить предохранитель, встроенный в "горячий" провод. |
|  | Проверить батарею. |
|  | Проверить на слабые соединения у контроллера и у батареи. |
|  | Проверить провод заземления между колонкой и контроллером. |

#### Процедура испытания защиты от коррозии

1.	Отсоединить источник берегового питания (если имеется).

2.	Измерить потенциал на корпусе с помощью серебряного или хлористо-серебряного опорного электрода и цифрового вольтомметра.

3.	Приведенные ниже показания указывают на состояние защиты колонки от коррозии.

| В пресноводном бассейне | Цифровой мультиметр | Состояние |
| --- | --- | --- |
|  | в пределах 750 - 1050 мВ | Колонка защищена |
|  | ниже 750 - 1050 мВ | Колонка поражается коррозией |
|  | выше 1050 мВ | Избыточность защиты колонки |

| В морском бассейне, в бассейне загрязненной воды или насыщенной минеральными солями | Цифровой мультиметр | Состояние |
| --- | --- | --- |
|  | в передах 850 -1100 мВ | Колонка защищена |
|  | ниже 850 мВ | Колонка поражается коррозией |
|  | выше 1100 мВ | Избыточность защиты колонки |

##### ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ КОРРОЗИИ

Пузырение, вздутие краски (обычно на острых выступах и краях).

Следы окисления (легко отделяющиеся белые хлопья) на обнаженных поверхностях частей, изготовленных из алюминия (не путать их с плотно, прочно прилипшими отложениями карбоната кальция).

Точечная коррозия алюминия.

#### Контроллер MerCathode

Показана стандартная модель, быстроразъемный вариант подобен указанному

a - Контроллер (синий)

b - 20-амперный предохранитель

c - Электрод

| Усилие затягивания | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепежные винты контроллера MerCathode | 3-4 | 24-33 |  |

Контроллер MerCathode расположен с задней стороны переднего рым-болта.

1. Подсоединить провода к контроллеру MerCathode и быстроразъемному соединению системы MerCathode. Нанести тонкий слой жидкого неопрена (Liquid Neoprene) на все соединения.

ВАЖНО: Противоположный конец КРАСНО-ФИОЛЕТОВОГО провода должен быть подсоединен непосредственно к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ подсоединять его к положительному (+) контакту коммутируемой цепи. Для правильной защиты от коррозии система MerCathode должна работать непрерывно.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Соединения системы MerCathode | 92-25711-3 |

Для заметок:

# ДЕМОНТАЖ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

## Раздел 2A - Все модели

### Оглавление

| Значения усилий затягивания 2A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 2A-2 Специальный инструмент 2A-2 Толщина и поверхность транца 2A-3 Специальная информация 2A-4 Примечание для модели Bravo Three: Вкладыш ограничения наклона вниз 2A-4 Все модели 2A-4 Демонтаж поворотно-откидной колонки 2A-6 Демонтаж транцевой сборки 2A-8 | Установка транцевой сборки 2A-13 Установка системы рулевого управления 2A-20 Гидравлическая система рулевого управления (рулевое колесо) 2A-20 Рулевое колесо и трос 2A-20 Технические характеристики троса рулевого управления 2A-21 Рулевое управление с гидроусилителем 2A-22 Установка поворотно-откидной колонки 2A-29 Установка троса переключения передач 2A-36 Поиск и устранение неисправностей, отказов, сбоев в механизме переключения передач 2A-42 |
| --- | --- |

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Все, не указанные ниже, крепежные элементы, надежно затянуть.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты и гайки крепления транцевой сборки | 34 |  | 25 |
| Болты впускного водяного штуцера | 5 | 45 |  |
| Болты крепления выхлопной трубы к кожуху карданного подвеса | 34 |  | 25 |
| Болты крепления блокировочной (изолирующей) плиты к кожуху карданного подвеса | 34 |  | 25 |
| Штуцеры гидравлических шлангов системы Power Trim | 9 | 80 |  |
| Болты поворотно-шарнирных соединений системы рулевого управления | 34 |  | 25 |
| Гайка соединительной муфты | 47 |  | 35 |
| Штуцеры гидравлических шлангов системы рулевого управления с гидроусилителем | 34 |  | 25 |
| Гайки крепления колонки к колоколообразному кожуху | 68 |  | 50 |

1 Указанная величина является МИНИМАЛЬНОЙ.

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Штуцер водяного байпаса | 92-34227-1 |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Втулки системы рулевого управления | 92-802865A1 |
|  | Поворотно-шарнирные болты системы рулевого управления | 92-802865A1 |
|  | Сборка приводной тяги переключения передач колонки |  |
|  | Вилка со шплинтовочным штифтом |  |
|  | Трос рулевого управления |  |
| Жидкий неопрен - Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все электрические соединения | 92-25711-3 |
| Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Шлицы вала карданного шарнира и уплотнительные кольца | 92-802869A1 |
| Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Уплотнительные кольцевые сальники | 92-802854A1 |
| Моторное масло - SAE 30W Engine Oil | Поворотно-шарнирные точки троса переключения передач | Приобрести у местных поставщиков |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Конец троса переключения передач | 92-802859A1 |
|  | Шпильки колоколообразного кожуха |  |

### Специальный инструмент

| Инструмент для регулировки троса переключения передач - Shift Cable Adjustment Tool |
| --- |
|  | Насаживается на трос переключения передач. Использовать для правильной регулировки троса переключения передач колонки модели Bravo у диска / механизма переключения передач. | 91-12427 |

### Толщина и поверхность транца

ВАЖНО: В местах монтажа и крепления колонки толщина и плоскостность поверхности транца должны быть строго определенными.

Толщина и плоскостность, ровность поверхности транца должны соответствовать следующим требованиям:

| Параметры транца |
| --- |
| Толщина | В пределах 51 - 57 мм (2 - 2-1/4") |
| Параллельность | Внешняя и внутренняя поверхности должны быть параллельны с допуском в пределах 3 мм (1/8") |
| Плоскостность | Поверхности транца в области его установки и монтажа (включая вертикальные и горизонтальные размеры): Внутренняя поверхность - Плоскостность с допуском в пределах 3 мм (1/8") Внешняя поверхность - Плоскостность с допуском в переделах 2 мм (1/16") |
| Угол | 10-16 градусов |

a - Толщина транца

b - Внутренняя поверхность

c - Внешняя поверхность

d - Площадь транцевой плиты

e - Угол транца

a - Измерение толщины

b - Измерение плоскостности (ровности) поверхности

c - Оправка соответствующего размера для проверки равномерной толщины транца

### Специальная информация

Примечание для модели Bravo Three:

Вкладыш ограничения наклона вниз

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели Bravo One, Two и Three оборудованы вкладышем ограничения угла наклона вниз.

Специалистам фирмы было указано на то, что в определенных специфических рабочих условиях на некоторых лодках (преимущественно тяжелых с глубоким V-образным днищем) происходит крен на борт. Крен может происходить как на левый, так и на правый борт. При этом крен может возникать во время хода лодки как по строго прямому курсу, так и при поворотах. Наиболее часто крен происходит при максимальной скорости или скорости, близкой к максимальной, когда колонка находится в полном положении вниз или близко к такому положению. В то время как лодка полностью не переворачивается, такой крен может быть достаточно большим и привести к падению, смещению  оператора или пассажиров со своих мест, тем самым создавая опасные условия и ситуации.

Причина такого крена заключается в том, что чрезмерный наклон колонки вниз вызывает подъем кормы. В этих экстремальных условиях при поднятой корме и опущенном носе может возникнуть нестабильность, которая приводит к сильной качке. Перераспределение массы груза со сдвигом его к корме снизит условия подъема кормы и в некоторых обстоятельствах может способствовать большей управляемости лодкой. Сдвиг груза к носовой части, правобортной или левобортной сторонам может привести к ухудшению условий.

Вкладыш ограничения наклона вниз снижает подъем кормы за счет того, что не допускает наклона колонки на несколько последних градусов от полного диапазона наклона. В то время как этот вкладыш снижает тенденцию лодки к качке, он тем не менее не устраняет ее полностью. Необходимость в установке вкладыша ограничения угла наклона вниз и его эффективность можно определить только экспериментальным путем за счет испытания лодки, при этом в конечном итоге полная ответственность за это лежит на производителе лодки.

!!! ОСТОРОЖНО

Регулировку вкладыша ограничения угла наклона вниз рекомендуется производить только силами квалифицированных специалистов. После регулировки этого устройства лодку необходимо испытать на воде для того, чтобы удостовериться в том, что измененный диапазон углов наклона не является причиной того, что лодка начинает проявлять нежелательные характеристики управляемости, если наклон колонки вниз производится на более высоких скоростях. На некоторых лодках увеличенный диапазон угла наклона вниз может вызвать проблемы с управляемостью и привести к телесными повреждениями.

#### Все модели

ВАЖНО: Вкладыш-ограничитель угла наклона вниз должен быть правильно расположен и установлен до установки анкерного пальца цилиндра управления углом наклона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время демонтажа колонки необходимо отметить положение вкладыша для того, чтобы правильно сориентировать его при последующей установке колонки на место.

1. Проверить и убедиться в том, что вкладыш-ограничитель угла наклона вниз правильно расположен и сориентирован, как показано ниже  для соответствующей модели Bravo.

Модели Bravo One и Bravo Two (вкладыш сориентирован вперед к носу лодки)

Модель Bravo Three (вкладыш сориентирован к корме лодки)

a - Вкладыш-ограничитель угла наклона вниз

ВАЖНО: Положение вкладыша-ограничителя угла наклона вниз на колонках модели Bravo Three разрешается изменять только после правильного и надлежащего испытания лодки. Если есть неуверенность в первоначальном положении вкладыша для применения на конкретной лодке, то рекомендуется обратиться к производителю лодки.

### Демонтаж поворотно-откидной колонки

1.	Переключить передачу на дистанционном управлении на нейтральное (NEUTRAL) положение.

2.	Установить колонку в полное положение вверх/из воды (UP/OUT).

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения шлангового штуцера спидометра. Перед демонтажем колонки отсоединить шланговый штуцер от кожуха вала колонки.

3. Отсоединить шланговый штуцер спидометра от кожуха вала поворотно-откидной колонки.

4. Установить колонку в полное положение вниз/в воду (DOWN/IN) и снять цилиндр системы Power Trim с кормового конца кожуха вала колонки.

a - Торцевая крышка

b - Гайка

c - Плоская шайба

d - Втулка

5. Отвернуть контргайки крепления колонки на колоколообразном кожухе и затем снять колонку.

a - Контргайки (6) и плоские шайбы (5)

b - Плита заземления (здесь плоская шайба не используется)

6. Проверить и убедиться в том, что губки захвата приводной тяги троса переключения передач открываются и освобождают конец трос переключения передач.

a - Губки захвата приводной тяги переключения передач

b - Конец троса переключения передач

### Демонтаж транцевой сборки

1.	Снять двигатель. См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя - Mercury MerCruiser Engine Service Manual.

2.	Полностью отсоединить узел рулевого управления с гидроусилителем.

a.	Отсоединить задний шплинтовочный штифт замковой вилки от рычага рулевого управления.

b.	Отсоединить передний шплинтовочный штифт замковой вилки от конца троса рулевого управления.

c.	Зафиксировать соответствующим ключом направляющую троса в вертикальном положении, захватив направляющую за плоские стороны под ключ. Ослабить стяжную муфту и снять трос рулевого управления.

Управляющий клапан гидроусилителя

| a - Задний шплинтовочный штифт b - Рычаг рулевого управления c - Шплинты d - Конец троса рулевого управления e - Направляющая троса | f - Передний шплинтовочный штифт g - Стяжная муфта h - Плоские стороны под ключ на направляющей i - Ключ соответствующего размера |
| --- | --- |

d.	Отогнуть вниз контровочные выступы шайбы и отвести их от головок поворотно-шарнирных болтов.

e.	Отвернуть и снять шарнирные болты.

f.	Снять управляющий клапан гидроусилителя рулевого управления.

a - Шарнирные болты

b - Управляющий клапан гидроусилителя рулевого управления

3.	Отсоединить провода ограничителя угла наклона системы управления дифферентом.

4.	Снять гидравлические шланги насоса системы Power Trim и отсоединить провода ограничителя угла наклона. Заглушить концы шлангов и отверстия штуцеров насоса.

a - Стяжка

b - Провода ограничителя угла наклона

c - Гидравлические шланги

5. Снять выхлопную трубу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхлопа через транец - Если прокладка и места стыка не пропускают или необходимость изменения выхлопной системы отсутствует, снимать блокировочную (изолирующую) плиту не обязательно.

Показан стандартный выхлоп через гребной винт

a - Выхлопная труба

b - Болты (4)

6. Снять провод контура заземления с рычага рулевого управления.

a - Рычаг рулевого управления

b - Винт

c - Провод ("масса") контура заземления

7. Отсоединить шланги спидометра.

a - Штуцер спидометра

8. Снять впускной шланг морской воды.

a - Впускной шланг морской воды

b - Выпускной патрубок морской воды

c - Болты и контровочные шайбы в форме звездочки

d - Шланг бачка контроля уровня масла

9.	Снять выпускной патрубок морской воды.

10.	 Снять шланг бачка контроля уровня масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях, не оборудованных быстроразъемным штуцером, используется шланг бачка контроля уровня масла с нарезным латунным штуцером, вворачиваемым в кожух карданного подвеса.

a - Шланг бачка контроля уровня масла

b - Коленчатый (90o) быстроразъемный штуцер

c - Штуцер кожуха карданного подвеса

d - Кнопка разблокировки быстроразъемного штуцера

11. На дизельных моделях со штуцером водяного байпаса - Снять штуцер.

a - Штуцер водяного байпаса

12. Отвернуть и снять транцевые контргайки и шайбы.

a - Контргайки и шайбы (8)

13. Отделить внутреннюю транцевую плиту от сборки кожуха карданного подвеса.

### Установка транцевой сборки

1.	Пропустить провода, шланги и трос переключения передач через соответствующие отверстия и вырезы во внутренней транцевой плите.

2.	Расположить кожух карданного подвеса на транце и зафиксировать его на своем посадочном месте.

ВАЖНО: Затягивать крепежные болты транцевой сборки в перекрестной последовательности, начиная со средних  болтов. Затягивать поэтапно, увеличивая понемногу усилие затягивания, и таким способом несколько раз пройти по всему периметру до тех пор, пока не будет получено правильное усилие затягивания всех болтов.

3.	Надежно закрепить крепежные элементы транцевой сборки, как показано ниже. Затянуть крепеж.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепеж транцевой сборки | 34 |  | 25 |

4. Подсоединить провода контура заземления.

ВАЖНО: Для того, чтобы не допустить механического напряжения на провод, его натяжения и т.д. при движении рычага рулевого управления, провод цепи контура заземления рычага рулевого управления должна быть расположен, как показано ниже.

a - Контргайки и плоские шайбы (8)

b - Последовательность (порядок) затягивания

c - Провода контура заземления ("масса") (2)

d - J-образный зажим, держатель

5. Подсоединить шланг бачка контроля масла.

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения колонки. Кнопка разблокировки на шланговом коленчатом (90-градусном) штуцере бачка контроля уровня масла, если она касается или будет нажата впускным водяным штуцером, может не защелкнуться на кожухе карданного подвеса. Это может привести к ослаблению коленчатого штуцера и вызвать потерю масла и повреждение колонки.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях, не оборудованных быстроразъемным штуцером, используется шланг бачка контроля уровня масла с нарезным латунным штуцером, вворачиваемым в кожух карданного подвеса.

a. Подсоединить быстроразъемный коленчатый (90о) штуцер шланга бачка контроля уровня масла к кожуху карданного подвеса.

a - Шланг

b - Быстроразъемный коленчатый (90о) штуцер

c - Штуцер кожуха карданного подвеса

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка разблокировки быстроразъемного соединения на шланговом штуцере должна быть отведена и расположена дальше от впускного водяного штуцера или блокировочной (изолирующей) плиты, если таковая установлена. Эта кнопка не должна касаться водяного штуцера или блокировочной (изолирующей) плиты, если таковая установлена.

b. Установить и расположить кнопку разблокировки быстроразъемного соединения на шланговом штуцере подальше от впускного водяного штуцера. Эта кнопка не должна касаться впускного водяного штуцера.

a - Впускной водяной штуцер

b - Контровочная шайба (звездочка) и винт

c - Коленчатый (90о) шланговый штуцер

d - Кнопка быстроразъемного соединения

e - ПРИЕМЛЕМОЕ положение

f -  НЕПРИЕМЛЕМОЕ положение

6. Модели со штуцером водяного байпаса: Нанести герметик на резьбы и установить штуцер. Надежно затянуть штуцер и расположить, сориентировав его, как показано.

a - Штуцер водяного байпаса

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Высококачественный герметик - Perfect Seal | Штуцер водяного байпаса | 92-34227-1 |

7. Установить впускной водяной штуцер с прокладкой.

a - Шланг бачка контроля уровня масла

b - Шланговый хомут

c - Впускной водяной штуцер

d - Болты и контровочные шайбы (звездочки)

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты впускного водяного штуцера | 5 | 45 |  |

8. На некоторых моделях: Шланг бачка контроля уровня масла может быть проложен к левобортной стороне двигателя. Закрепить шланг у верхней стороны впускного водяного штуцера с помощью шлангового хомута, как показано ниже.

a - Шланг бачка контроля уровня масла

b - Шланговый хомут

c - Впускной водяной штуцер

d - Болты и контровочные шайбы (звездочки)

9. Подсоединить водяные шланги к соответствующим штуцерам. Надежно затянуть шланговые хомуты.

a - Штанг морской воды к насосу морской воды двигателя

b - Шланг заборника морской воды

10. Подсоединить шланг спидометра к штуцеру спидометра.

a - Штуцер спидометра

ВАЖНО: Стыкующиеся поверхности выхлопной трубы или блокировочной (изолирующей) плиты и кожуха карданного подвеса должны быть чистыми и не иметь никаких зазубрин и царапин. Уплотнительные кольца должны быть правильно посажены на свои места в канавках, в противном случае может образоваться просачивание воды в лодку.

11. Модели с выхлопом через транец: Установить блокировочную плиту, как показано, закрепив ее с помощью 4 болтов с контровочными шайбами. Затянуть болты.

a - Стыкующиеся поверхности

b - Уплотнительное кольцо

c - Болты и контровочные шайбы (4)

d - Блокировочная (изолирующая) плита

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты крепления изолирующей плиты выхлопа | 34 |  | 25 |

12. Модели с выхлопом через гребной винт: Установить выхлопную трубу. Затянуть болты.

Типовые бензиновые двигатели моделей V6 и V8

a - Стыкующиеся поверхности

b - Уплотнительное кольцо

c - Выхлопная труба

d - Болты (4)

Типовой дизельный двигатель

a - Выхлопная труба

b - Болты (4)

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты крепления выхлопной трубы к кожуху карданного подвеса | 34 |  | 25 |

ВАЖНО: Для того, чтобы не допустить утечек из системы, соединения гидравлических шлангов должны производиться как можно быстрее.

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать тяжелых телесных повреждений и смерти людей в результате потери рулевого управления. Чрезмерный нагрев (сильный перегрев) приведет к снижению давления разрыва или расплавлению гидравлических шлангов системы рулевого управления. Механическое напряжение на шланговые штуцеры или перекрутки на шлангах могут вызвать разрушение шлангов. В любом случае может произойти внезапная потеря рулевого управления. Прокладывать гидравлические шланги так, чтобы не допустить чрезмерного нагрева, напряжения на штуцеры и образования перекруток на шлангах.

!!! ВНИМАНИЕ

Неправильная установка шлангов насоса системы управления дифферентом может привести к повреждению шланговых штуцеров и вызвать образование утечек или провисание гидравлических линий. Ни в коем случае не допускать срыва резьбы и слишком сильного затягивания шланговых штуцеров.

13. Подсоединить гидравлические шланги насоса системы управления дифферентом. Затянуть оба шланговых штуцера.

a - Гидравлическая линия давления управления наклоном ВНИЗ (DOWN) - Серая (GRY)

b - Гидравлическая линия давления управления наклоном ВВЕРХ (UP) - Черная (BLK)

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Штуцеры гидравлических шлангов системы управления дифферентом Power Trim | 9 | 80 |  |

#### Установка системы рулевого управления

##### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (РУЛЕВОЕ КОЛЕСО)

Если установка оборудована компактной гидравлической системой рулевого управления, см. Инструкции по установке компактной гидравлической системы рулевого управления (Compact Hydraulic Steering Installation Instructions). Перед переходом к работам по подготовке транца завершить установку компактной гидравлической системы рулевого управления.

##### РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И ТРОС

Транцевая сборка поставляется с направляющей трубой троса рулевого управления, предварительно  отрегулированной для тросов с размерами конца, которые удовлетворяют стандартам ABYC, как указано  в нормативах сертификации ассоциации NMMA. Стяжная муфта троса рулевого управления должна также иметь средства фиксации к направляющей трубе, как установлено требованиями ассоциации ABYC.

!!! ОСТОРОЖНО

Невыполнение требования обеспечить средства крепления троса рулевого управления может вызвать потерю рулевого управления, что в свою очередь приведет к повреждению лодки и/или травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся современные серийные тросы фирмы Quicksilver RideGuide выпускаются с самоконтровочными стяжными муфтами и не требуют внешних фиксирующих или контровочных средств. (Тросы других производителей также выпускаются с самоконтровочными стяжными муфтами.)

a - Самоконтровочная стяжная муфта троса рулевого управления фирмы Quicksilver RideGuide (можно отличить и определить по кольцевой канавке)

ВАЖНО: Если используется трос рулевого управления, не имеющий самоконтровочной стяжной муфты, необходимо установить внешнее замковую контровочную гильзу.

!!! ВНИМАНИЕ

Если установлен трос рулевого управления несоответствующих размеров, это может привести к серьезному повреждению транцевой сборки и/или системы рулевого управления.

1.	Трос рулевого управления должен иметь строго определенную длину, особенно при установке на больших лодках.

2.	Не допускать на тросах резких изгибов, перекруток или петель.

3.	Размер полностью выдвинутого конца троса рулевого управления должен соответствовать требованию, указанному на рисунке ниже.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОСА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВАЖНО: Перегрузка насоса системы рулевого управления, его работа рывками (с характерным визгом) при крутом повороте вправо (в упор фиксатора положения) может означать, что установлен трос рулевого управления неправильных размеров.

a - Стяжная муфта - 7/8 -14, стандартная резьба UNF 28

b - Минимально 298 мм (11-3/4")

c - Точка стыка

d - Максимально 12.7 мм (1/2 ")

e - Минимальная ровная поверхность 10.7 мм (27/64 ")

f - Минимальный радиус 3.1 мм (7/64 ")

g - Максимальный диаметр торцевого штуцера 15.9 мм (5/8 ")

h - 9.5 мм (3/8 ")

i -  Диаметр сквозного отверстия (с фаской с обеих сторон) 9.8 мм (3/8")

j - Максимально 34.9 мм (1-3/8 ")

k - Диаметр трубы 15.9 мм (5/8 ")

l - Длина хода троса: Положение середины хода от полного хода 429 мм (16-7/8") должно составлять от 203 мм (8") минимально до 228 мм (9") максимально с каждой стороны среднего положения  хода - от 102 мм (4") минимально до 114 мм (4-1/2") максимально.

##### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Для спаренных установок - Колонка с рулевым управлением с гидроусилителем может быть смонтирована на левобортной или правобортной транцевой сборке. Измерить точное расстояние между центральными линиями установок. Выбрать нужную поперечную тягу по каталогу прецизионных узлов и деталей или по справочнику вспомогательного оборудования фирм Mercury и Quicksilver. (см. Precision Parts / Quicksilver Accessory Guide). Перед продолжением работ см. инструкции по установке поперечной тяги.

1. Осмотреть и проверить верхнюю и нижнюю втулки на засорение. Смазать верхнюю и нижнюю втулки.

a - Верхняя и нижняя втулки (нижняя втулка не видна)

b - Отверстия управляющих клапанов

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Втулки системы рулевого управления | 92-802865A1 |

2. Ослабить верхний и нижний шарнирные болты. Проверить и убедиться в том, что их резьбы хорошо смазаны. При необходимости смазать дополнительно.

a - Верхний и нижний шарнирные болты

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шарнирные болты системы управления | 92-802865A1 |

3. Установить сборку рулевого управления, как указано ниже:

a.	Расположить сборку рулевого управления так, чтобы шарнирные болты входили во втулки в поворотно-шарнирном блоке или в управляющий клапан гидроусилителя рулевого управления.

b.	Установить верхний и нижний шарнирные болты вместе с шайбами с контровочными выступами. Проследить за тем, чтобы контровочные выступы шайбы сели по обе стороны гребня на внутренней транцевой плите.

c.	Для того, чтобы убедиться в правильном совмещении, полностью провернуть шарнирные болты рукой.

d.	Проверить и убедиться в том, что сборка рулевого управления свободно поворачивается.

4. Затянуть поворотно-шарнирные болты.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поворотно-шарнирные болты системы рулевого управления | 34 |  | 25 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Для совмещения плоских сторон на головках болтов с выступами контровочных шайб, возможно, болты придется провернуть дополнительно.

5. Загнуть контровочные выступы шайб, прижав их  к плоским сторонам головок болтов.

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать телесных повреждений или повреждения оборудования в результате потери рулевого управления. Всегда загибать контровочные выступы шайб и прижимать их к плоским сторонам головок поворотно-шарнирных болтов.

a - Шайбы с контровочными выступами

b - Гребень

c - Поворотно-шарнирные болты

!!! ВНИМАНИЕ

ДАВЛЕНИЕ НА ШТОК ЦИЛИНДРА УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА при отсоединенных шлангах приведет к выдавливанию жидкости из отверстий клапана. Во время работы надевать и носить защитные очки.

6. Во время установки при попытке выдвинуть или вдвинуть шток клапана, следует помнить, что ход штока в цилиндре управляющего клапан может быть жестким и его движение будет трудным. Двигать в указанных ниже направлениях.

a - Отверстия управляющего клапана

7.	Подсоединить замковую вилку со шплинтовочным штифтом к рычагу рулевого управления.

8.	Смазать штифт вилки и насадить вилку сверху на рычаг для того, чтобы соединить рычаг рулевого управления с вилкой.

9.	Вставить шплинт в отверстие заднего штифта и развести оба конца шплинта.

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать телесных повреждений или повреждения оборудования в результате потери рулевого управления. Всегда устанавливать шплинтовочный штифт с верха замковой вилки и рычага рулевого управления.

a - Вилка со шплинтовочным штифтом

b - Рычаг рулевого управления

c - Задний шплинтовочный штифт

d - Шплинт

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шплинтовочный штифт замковой вилки | 92-802865A1 |

!!! ВНИМАНИЕ

Для правильной работы системы рулевого управления наружная защитная оболочка троса рулевого управления должна свободно двигаться вперед и назад. Ни в коем случае ничего постороннего к тросу рулевого управления не крепить.

10.	Обильно смазать конец троса рулевого управления.

11.	Установить трос и закрепить его соответствующими крепежными элементами.

a - Трос рулевого управления

b - Тавотница

c - Стяжная муфта троса

d - Направляющая труба троса

e - Конец троса рулевого управления

f - Вилка со шплинтовочным штифтом

g - Задний шплинтовочный штифт

h - Шплинт

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Конец троса рулевого управления | 92-802865A1 |

ВАЖНО: Если плоские поверхности для захвата ключом на управляющей трубе расположены не вертикально, то в системе рулевого управления будет испытываться небольшая обратная реакция.

12. С помощью соответствующего ключа захватить направляющую трубу за плоские поверхности и держать их в вертикальном положении. Затянуть стяжную муфту.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стяжная муфта троса рулевого управления | 47 |  | 35 |

ПРИМЕЧАНИЕ: После затягивания для того, чтобы обеспечить вертикальное положение плоских сторон направляющей трубы, стяжную муфту, возможно, придется затянуть дополнительно.

13.	 Установить двигатель. См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя - Mercury MerCruiser Engine Service Manual.

14.	Подсоединить штуцеры обоих гидравлических шлангов. Проложить шланги так, чтобы не допустить их касания, контакта и помех со стороны узлов и деталей системы рулевого управления.

Модели с одним шлангом, проложенным за управляющим клапаном рулевого управления с гидроусилителем

a - Задний шланг давления

b - Передний обратный (возвратный) шланг

Модели с обоими шлангами, проложенными сзади управляющего клапана гидроусилителя рулевого управления к правобортной стороне

a - Задний шланг давления

b - Передний обратный (возвратный) шланг

Модели с обоими шлангами, проложенными над транцевой плитой.

a - Задний шланг давления

b - Передний обратный (возвратный) шланг

15. Затянуть оба штуцера.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Штуцеры гидравлических шлангов гидроусилителя рулевого управления | 34 |  | 25 |

16. Подсоединить выводы датчика дифферента от кожуха карданного подвеса к выводам от жгута двигателя.

a - Одинарные штекерные разъемы от жгута двигателя

b - Одинарные штекерные разъемы от транцевой сборки

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все электрические соединения | 92-25711-3 |

17. Подсоединить провода системы MerCathode у синего контролера MerCathode или соединить штырьковый и гнездовой разъемы быстроразъемного соединения.

Показаны соединения стандартной системы MerCathode

a - Оранжевый вывод от анода на транцевой сборке

b - Красно-фиолетовый вывод - Подсоединить (другой конец) к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи

c - Черный вывод от жгута двигателя

d - Коричневый вывод от электрода на транцевой сборке

18. Смазать тонким слоем жидкого неопрена все электрические контакты.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все электрические контакты | 92-25711-3 |

19. Подсоединить провода ограничителя угла наклона системы управления дифферентом.

a - Стяжка

b - Провода ограничителя угла наклона системы управления дифферентом

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все электрические соединения | 92-25711-3 |

### Установка поворотно-откидной колонки

1.	Установить и совместить двигатель. См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель был снят и трос переключения передач был отсоединен, то перед продолжением работ установить на место и отрегулировать трос переключения передач.

2.	Переключить рычаг переключения передач дистанционного управления на нейтральное (NEUTRAL) положение.

3.	Смазать шпильки колоколообразного кожуха.

a - Шпильки колоколообразного кожуха

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Шпильки колоколообразного кожуха | 92-802859A1 |

4. Смазать шлицы вала карданного шарнира и уплотнительные кольца.

a - Шлицы вала карданного шарнира

b - Уплотнительные кольца вала карданного шарнира

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Шлицы и уплотнительные кольца вала карданного шарнира | 92-802869A1 |

ВАЖНО: Торцевая кромка чехла карданного шарнира служит уплотнителем между колоколообразным кожухом и кожухом вала колонки. Не допускать повреждения ее поверхности.

a - Кромка чехла вала колонки

5.	Проверить чехол на трещины, задиры и чистоту. При необходимости чехол заменить или прочистить.

6.	Смазать уплотнительные кольца на торце кожуха вала колонки.

a - Уплотнительные кольцевые сальники

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - U-joint and Gimbal Bearing Grease | Уплотнительные кольцевые сальники | 92-802870A1 |

7. По возможности максимально вытянуть приводную штангу/тягу переключения передач. Зев захвата штанги/тяги должен открыться. Смазать нижнюю часть нижней губки приводной штанги/тяги переключения передач.

a - Сборка приводной штанги/тяги переключения передач

b - Зев захвата открыт

c - Нижняя часть нижней губки

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Сборка приводной штанги / тяги переключения передач колонки | 92-802865A1 |

8. Проверить, чтобы рычаг переключения передач находился в нейтральном (NEUTRAL) положении.

ВАЖНО: По мере того, как колонка вставляется в колоколообразный кожух, необходимо внимательно следить за тем, чтобы трос вошел в захват приводной тяги переключения передач в колонке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда трос входит в сборку штанги/тяги переключения передач, он толкает сборку назад в кожух вала колонки и захват закрывается, обжимая трос, как показано на рисунках "a", "b", и "c."

Сборка приводной штанги/тяги переключения передач и трос переключения передач

ПРИМЕЧАНИЕ: Если трос не совмещается и входит в захват неправильно, то во время установки колонки направлять трос рукой на свое место.

a - Губки захвата приводной штанги переключения передач

b - Трос переключения передач

9.	Установить колонку, как указано ниже:

a.	Спозиционировать цилиндры управления дифферентом так, чтобы они были направлены строго по прямой назад (к корме).

b.	Совместить вал карданного шарнира с отверстием колоколообразного кожуха. Проверить, чтобы шпильки на колоколообразном кожухе совместились с соответствующими отверстиями на колонке.

c.	Направить вал карданного шарнира через подшипник карданного подвеса и вставить в соединительную муфту двигателя. Проверить, чтобы губки захвата приводной тяги переключения передач вошли в зацепление с тросом переключения передач.

d.	При необходимости слегка провернуть вал гребного винта для совмещения шлицов вала карданного шарнира со шлицами муфты двигателя, затем вдвинуть колонку полностью в колоколообразный кожух. Для того, чтобы проверить и убедиться в том, что после установки колонка все еще находится на нейтральном (NEUTRAL), слегка провернуть вал гребного винта.

10.	 Привернуть колонку к колоколообразному кожуху. Начать от середины и затянуть гайки.

a - Контргайки (6) и плоские шайбы (5)

b - Электроконтактная плита контура заземления (здесь плоская шайба не используется)

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайки крепления колонки к колоколообразному кожуху | 68 |  | 50 |

ВАЖНО: На моделях Bravo One, Bravo Two и Bravo Three: В следующей процедуре перед установкой анкерного пальца цилиндра управления дифферентом необходимо правильно расположить и сориентировать вкладыш-ограничитель угла наклона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить и убедиться в том, что вкладыш-ограничитель угла наклона установлен в том же самом положении, в котором он находился перед демонтажем колонки. Если  есть неуверенность в его первоначальном положении, то за рекомендациями обратиться к производителю лодки. Перед установкой вкладыша-ограничителя угла наклона ознакомиться с главой Специальная информация в начале данного раздела.

11. Проверить и убедиться в том, что вкладыш расположен и сориентирован, как показано ниже для соответствующей модели Bravo.

Модели Bravo One и Bravo Two (вкладыш направлен вперед к носу)

a - Вкладыш-ограничитель угла наклона

Модель Bravo Three (вкладыш направлен назад к корме)

a - Вкладыш-ограничитель угла наклона

ВАЖНО: Положение вкладыша на модели колонки Bravo Three можно менять только после надлежащего испытания лодки. Если есть неуверенность в первоначальном расположении вкладыша для конкретных условий эксплуатации лодки, обратиться к производителю лодки.

12. Вставить кормовой анкерный палец через отверстие в кожухе вала колонки.

13. Установить плоскую шайбу с большим внутренним диаметром и втулку на каждый конец анкерного пальца. Установить втулки. Конец втулки должен быть направлен малым диаметром наружу.

a - Анкерный палец

b - Шайбы с большим внутренним диаметром

c - Втулки

14.	Ослабить гайки  крепления цилиндров управления дифферентом к передним анкерным пальцам. Сдвинуть шарнирные концы цилиндров наружу и насадить их на кормовой анкерный палец.

15.	Установить втулки (концом малого диаметра во внутреннюю сторону) и плоские шайбы с большим внутренним диаметром на каждый конец анкерного пальца. Установить контргайки.

16.	Затягивать передние и задние контргайки анкерного пальца до тех пор, пока контргайки с шайбами не сядут в упор на заплечик анкерного пальца.

17.	Плотно навернуть крышки цилиндров только пальцами руки. Если крышки не наживляются на резьбу, проверить плотность затягивания гаек анкерного пальца.

a - Шарнирные концы цилиндра управления дифферентом

b - Втулка

c - Плоская шайба с малым внутренним диаметром

d - Контргайка

e - Крышка цилиндра управления дифферентом

18. Подсоединить штуцер шланга спидометра к колонке.

a.	Поднять колонку до получения доступа к области между кожухом карданного подвеса и колонкой.  Найти отверстие в переднем конце противокавитационной плиты.

b.	Вставить штуцер шланга спидометра в отверстие.

a - Штуцер шланга спидометра

b - Отверстие

c. После полной посадки штуцера повернуть ручку по часовой стрелке до его плотной и надежной посадки на свое место.

a - Установленный штуцер шланга спидометра (ручка направлена вперед)

### Установка троса переключения передач

ВАЖНО: Направление вращения гребного винта колонки определяется установкой троса переключения передач.

Модели Bravo One/Two - Если при установке рычага управления в положение переднего хода (FORWARD) наконечник направляющей троса переключения передач движется в направлении "A", то дистанционное управление установлено для гребного винта с ПРАВОСТОРОННИМ вращением. [RIGHT-HAND (RH)].

Модели Bravo One/Two- Если при установке рычага управления в положение переднего хода (FORWARD) наконечник направляющей троса переключения передач движется в направлении "B", то дистанционное управление установлено для гребного винта с ЛЕВОСТОРОННИМ вращением. [LEFT-HAND (LH)].

Трос переключения передач пульта управления. Стрелка указывает направление движения.

Модель Bravo Three - Передний гребной винт на колонке всегда имеет левостороннее (LH) вращение, а задний гребной винт всегда имеет правостороннее (RH) вращение. Когда рычаг управления устанавливается в положение передачи переднего хода (FORWARD), наконечник направляющей троса переключения передач должен двигаться в направлении "A".

Трос переключения передач пульта управления. Стрелка указывает направление движения.

ВАЖНО: При установке тросов переключения передач следить за тем, чтобы тросы были проложены так, чтобы не допускать резких изгибов и/или контакта и помех со стороны движущихся частей оборудования. Ни в коем случае ничего постороннего к тросам переключения передач не крепить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только для моделей Bravo: Тросы переключения передач можно отрегулировать как при демонтированной, так и при установленной колонке с помощью инструмента для регулировки (Adjustment Tool Артикул №91-12427).

1. Снять регулировочный инструмент.

Типовой механизм переключения передач

a - Инструмент для регулировки троса переключения передач

| Инструмент для регулировки троса переключения передач - Shift Cable Adjustment Tool |
| --- |
|  | Крепится на трос переключения передач. Используется для правильной регулировки троса переключения передач колонки модели Bravo у механизма переключения передач. | 91-12427 |

2. Ослабить регулируемую шпильку и сдвинуть ее до указанного ниже расстояния. Затянуть шпильку.

Типовой механизм переключения передач

a - Регулируемая шпилька

b - Расстояние от центра шарнирного болта до центра шпильки - 76 мм (3")

3.	Установить трос переключения передач колонки.

4.	Затянуть контргайку до упора и затем отпустить на пол-оборота (1/2).

5.	Вставить сверху шплинт и развести концы шплинта.

Типовой механизм переключения передач

a - Шайбы (2)

b - Контргайка

c - Шплинт

6. Установить регулировочный инструмент на трос переключения передач колонки. С помощью отрезка ленты  на патроне-ограничителе хода троса зафиксировать инструмент на установленном месте.

Типовой механизм переключения передач

| Инструмент регулировки троса переключения передач - Shift Cable Adjustment Tool |
| --- |
|  | Крепится на трос переключения передач. Используется для правильной регулировки троса переключения передач колонки модели Bravo у механизма переключения передач. | 91-12427 |

7. Найти центр дистанционного управления и люфт (мертвый ход) управляющего троса.

ВАЖНО: При выполнении следующих действий проследить за тем,  чтобы метка "c" была совмещена с торцом наконечника направляющей троса управления.

a.	Переключить дистанционное управление на нейтральное (NEUTRAL) положение.

b.	Надавить на конец управляющего троса настолько, насколько необходимо, чтобы  устранить люфт. Нанести на трубу метку "a".

c.	Потянуть за управляющий трос настолько, насколько необходимо, чтобы устранить люфт. Нанести на трубу метку "b".

d.	Измерить расстояние между метками "a" и "b" и нанести метку "c" в середине между метками "a" и "b."

8.	Временно установить наконечник направляющий троса управления в рычаг переключения передач и вставить анкерный штифт.

9.	Отрегулировать патрон-ограничитель хода управляющего троса так, чтобы отверстие в патроне было по центру с центральной вертикальной линией шпильки. Проверить, чтобы средняя метка люфта была совмещена с торцом наконечника направляющей троса управления.

!!! ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не устанавливать и не снимать патрон-ограничитель управляющего троса, не сняв сначала анкерный штифт наконечника направляющей с рычага переключения передач и затем не сняв трос. Попытка согнуть управляющий трос для того, чтобы установить или снять патрон, приведет к слишком сильному напряжению на наконечник направляющей троса и на рычаг переключения передач и в итоге вызовет повреждение и того и другого.

10. Демонтировать наконечник направляющей троса управления с рычага переключения передач, сняв предварительно шплинтовочный штифт.

Типовой механизм переключения передач

a - Наконечник направляющей троса управления

b - Шплинтовочный штифт

c - Центр люфта (мертвого хода)

d - Патрон-ограничитель хода троса управления

e - Шпилька

f - Лента

11.	Установить управляющий трос.

12.	Установить шайбу и контргайку.

13.	Затянуть контргайку до упора и затем отпустить на пол-оборота (1/2).

14.	Установить шплинтовочный штифт.

15.	Установить шплинт в штифт и развести концы шплинта.

Типовой механизм переключения передач

a - Контргайка

b - Шайбы (с обеих сторон патрона)

c - Шплинтовочный штифт

d - Шплинт (не виден)

16.	Снять регулировочный инструмент.

17.	Переключить рычаг дистанционного управления на передачу переднего (FORWARD) хода. Установить конец регулировочного инструмента в держатель патрона. Если паз не насаживается на шпильку, ослабить шпильку рычага переключения передач и сдвинуть шпильку вверх или вниз так, чтобы паз на инструменте мог сесть на шпильку. После завершения правильной регулировки затянуть шпильку снова.

18.	Поднять регулировочный инструмент так, чтобы паз находился над шпилькой.

19. Переключить дистанционное управление на передачу заднего (REVERSE) хода и повторить процесс регулировки.

Типовой механизм переключения передач

Модель Bravo One, Two и Three с правосторонним вращением (RH) на передаче переднего хода  (Forward)

Модель Bravo One и Two с левосторонним вращением (LH) на передаче заднего хода  (Reverse)

Типовой механизм переключения передач

Модель Bravo One, Two и Three с правосторонним вращением (RH) на передаче заднего хода  (Reverse)

Модель Bravo One и Two с левосторонним вращением (LH) на передаче переднего хода  (Forward)

a - Регулировочный инструмент

b - Держатель патрона

c - Шпилька рычага переключения передач

d - Паз для регулировки рычага переключения передач

| Инструмент регулировки троса переключения передач - Shift Cable Adjustment Tool |
| --- |
|  | Крепится на трос переключения передач. Используется для правильной регулировки троса переключения передач колонки модели Bravo у механизма диска переключения передач. | 91-12427 |

20.	Снять регулировочный инструмент.

21.	Смазать шарнирные точки троса переключения передач.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло - SAE 30W Engine Oil | Шарнирные точки троса переключения передач | Приобрести у местных поставщиков |

#### Поиск и устранение неисправностей, отказов, сбоев в механизме переключения передач

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная ниже информация предназначена для оказания помощи специалисту по установке при поиске и устранении неисправностей, если возникает трудное переключение передач, заклинивание или скрежет при переключении на передачу переднего (FORWARD) хода.

1. При установке пульта дистанционного управления на боковой панели лодки проверить и убедиться в том, что тросы имеют достаточные для нормальной работы просветы и зазоры. Это абсолютно необходимо,  поскольку тросы при перемещении рукоятки переключения передач двигаются вверх и вниз. Если пульт управления  смонтирован слишком далеко назад к любому стекловолоконному элементу конструкции лодки, эти элементы будут представлять помехи для тросов, что приведет к очень трудному переключению передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кожух пульта управления передач можно вращать с шагом по 30 градусов. Это дает возможность облегчить прокладку троса.

Правильный изгиб троса

Неправильный изгиб троса

2. Проверить и убедиться в том, что трос при прокладке от коробки пульта управления через боковой планшир корпуса лодки не имеет никаких резких изгибов, т.к. они могут вызвать очень тугое, жесткое переключение передач.

3. Перед установкой троса переключения передач в пульт управления выдвинуть конец троса с отверстием на штанге (из нержавеющей стали) и смазать его смазкой. Для равномерного распределения смазки подвигать его вперед и назад.

a - Конец троса переключения передач

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Конец троса переключения передач | 92-802859A1 |

4.	Не крепить управляющие тросы стяжками или хомутами ни к каким другим тросам или жестким элементам конструкции лодки и оборудования на расстоянии менее 9.14 м (3 фут) от коробки пульта управления.

5.	Проверить и убедиться в том, что на тросе нет постоянных, неисправимых перекруток и "барашков".

6.	Проверить и убедиться в том, что при установке пульта управления в боковой панели движение тросов свободно и тросы имеют достаточный для движения просвет и не встречают никаких помех. Тросы должны иметь достаточно места и пространства для движения вверх и вниз при переключении рукоятки управления как на передачу переднего (FORWARD) хода, так и на передачу заднего (REVERSE) хода.

7.	Проверить и убедиться в том, что двигатель во время установки не сел на промежуточный трос переключения передач, т.к. это приведет к сплющиванию и разрушению внутренней трубной оболочки троса и вызовет неправильное и/или тугое, жесткое переключение передач.

8.	Не крепить трос переключения передач стяжками или хомутами ни к каким другим тросам на расстоянии менее 1.5 м (5 фут.) от механизма переключения передач.

9.	Не крепить трос переключения передач к транцу никакими пластмассовыми хомутами, зажимами или иными крепежными средствами на расстоянии менее 1.5 м (5 фут.) от механизма переключения передач.

10.	Не допускать слишком сильного затягивания гаек крепления троса переключения передач и управления дроссельной заслонкой на стороне двигателя. Патрон и трос должны свободно вращаться на шпильке.

11.	Смазать шарнирные точки моторным маслом.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Моторное масло - SAE 30W Engine Oil | Шарнирные точки троса переключения передач | Приобрести у местных поставщиков |

12. Проверить промежуточный трос переключения передач от транцевой сборки к механизму переключения передач, как указано ниже:

a.	Трос должен проходить через транец над выхлопной трубой и делать поворот к правобортной стороне лодки между выхлопной трубой и кожухом маховика двигателя.

b.	Затем трос должен проходить под задней правобортной  опорой двигателя и поворачивать к транцу.

c.	Далее трос должен идти за клапан гидроусилителя рулевого управления и проходить петлей над механизмом переключения передач на двигателе, где он подсоединен к анкерным точкам на механизме переключения передач.

Соблюдение указанного маршрута прокладки позволит не допустить повреждения троса муфтой двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательная проверка всех регулировок должна производиться на лодке, спущенной на воду, и при работающем двигателе. Это невозможно выполнить и не выполняется на заводе-изготовителе. Для этого необходимо связаться и согласовать с дилером, чтобы указанная проверка была выполнена как часть работ по контролю и проверке перед поставкой.

# Основные сведения

## Раздел 3A – Кожух торсионного вала

### Оглавление

| Идентификация 3A-2 Карданный шарнир и ведущая шестерня 3A-2 Модель Bravo One 3A-2 Идентификация карданного шарнира 3A-2 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-2 Модель Bravo Two 3A-3 Идентификация карданного шарнира 3A-3 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-3 Модель Bravo Three 3A-3 Идентификация карданного шарнира 3A-3 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-3 Модель Bravo XZ 3A-4 Идентификация карданного шарнира 3A-4 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-4 Модель Bravo XR 3A-4 Идентификация карданного шарнира 3A-4 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-4 Дизельная модель Bravo One X 3A-4 Идентификация карданного шарнира 3A-4 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-4 Дизельная модель Bravo Two X 3A-5 Идентификация карданного шарнира 3A-5 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-5 Дизельная модель Bravo Three X 3A-5 Идентификация карданного шарнира 3A-5 Количество зубьев на шестерню - Кожух торсионного вала 3A-5 Технические характеристики 3A-6 Значения предварительного натяга в подшипниках 3A-6 Значения усилий затягивания 3A-6 Инструменты 3A-7 Специальный инструмент 3A-7 Инструменты фирмы Snap-On 3A-8 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3A-9 | Кожух торсионного вала в увеличенном виде 3A-12 Полный кожух 3A-12 Муфта сцепления в сборе 3A-14 Механизм переключения передач в сборе 3A-15 Стандартный карданный шарнир модели Bravo в сборе 3A-16 Карданный шарнир моделей Bravo X, XZ, XR и дизельной модели Bravo в сборе 3A-17 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3A-18 Определение передаточного числа редуктора поворотно-откидной колонки 3A-18 Разборка кожуха торсионного вала 3A-21 Ремонт механизма переключения передач 3A-26 Осмотр и проверка механизма переключения передач 3A-29 Сборка механизма переключения передач 3A-30 Карданный шарнир и ведущая шестерня 3A-35 Осмотр, проверка 3A-35 Разборка 3A-36 Сборка 3A-39 Разборка, осмотр, проверка и сборка шестерен 3A-47 Разборка 3A-47 Осмотр, проверка 3A-49 Сборка 3A-49 Кожух торсионного вала и верхняя крышка - Подшипники и гильзы подшипников 3A-52 Осмотр, проверка 3A-52 Демонтаж гильзы подшипника (Верхняя крышка) 3A-53 Демонтаж гильзы подшипника (Кожух торсионного вала) 3A-54 Демонтаж роликового подшипника 3A-55 Демонтаж стального переходника подшипника 3A-57 Установка стального переходника подшипника 3A-58 Установка гильзы подшипника 3A-59 Установка роликового подшипника 3A-60 Сборка кожуха торсионного вала 3A-63 Таблица преобразования значений усилия затягивания для инструмента для гайки держателя карданного шарнира 3A-67 Затягивание гайки держателя карданного шарнира модели Bravo 3A-68 Установка кожуха торсионного вала на редуктор 3A-74 |
| --- | --- |

### Идентификация

#### Карданный шарнир и ведущая шестерня

| Указанные ниже модели колонок Bravo оборудованы несмазываемыми карданными шарнирами Permalube (имеющими постоянную смазку, выполненную на заводе-изготовителе). |
| --- |
| Двойной водозаборник 1.5:1 | с 0M160890 - по текущий |
| Двойной водозаборник 1.36:1 | с 0M130898 - по текущий |
| Двойной водозаборник 1.50:1 | с 0M161523 - по текущий |
| Двойной водозаборник 1.65:1 | с 0M168818 - по текущий |
| Модель Bravo One 1.5:1 | с 0M111208 - по текущий |
| Модель Bravo Two 1.5:1 | с 0M158602 - по текущий |
| Модель Bravo Two 2.0:1 | с 0M133422 - по текущий |
| Модель Bravo Two 2.2:1 | с 0M163866 - по текущий |
| Модель Bravo Three 1.5:1 | с 0M141102 - по текущий |
| Модель Bravo Three 1.65:1 | с 0M171803 - по текущий |
| Модель Bravo Three 1.81:1 | с 0M159838 - по текущий |
| Модель Bravo Three 2.0:1 | с 0M166042 - по текущий |
| Модель Bravo Three 2.2:1 | с 0M150340 - по текущий |
| Модель Bravo Three 2.43:1 | с 0M129436 - по текущий |

#### Модель Bravo One

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 1.65:1 | C |
| 1.50:1 | F |
| 1.36:1 | H |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 1.65:1 | 23 | 30 |
| 1.50:1 | 27 | 32 |
| 1.36:1 | 27 | 29 |

#### Модель Bravo Two

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 2.20:1 | C |
| 2.00:1 | F |
| 1.81:1 | H |
| 1.65:1 | T |
| 1.50:1 | F |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 2.20:1 | 23 | 30 |
| 2.00:1 | 27 | 32 |
| 1.81:1 | 27 | 29 |
| 1.65:1 | 27 | 32 |
| 1.50:1 | 27 | 29 |

#### Модель Bravo Three

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 2.43:1 | N |
| 2.20:1 | K |
| 2.00:1 | B |
| 1.81:1 | G |
| 1.65:1 | C |
| 1.50:1 | F |
| 1.36:1 | P |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 2.43:1 | 23 | 30 |
| 2.20:1 | 23 | 30 |
| 2.00:1 | 27 | 32 |
| 1.81:1 | 27 | 29 |
| 1.65:1 | 27 | 32 |
| 1.50:1 | 27 | 32 |
| 1.36:1 | 27 | 29 |

#### Модель Bravo XZ

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 1.50:1 | Z |
| 1.36:1 | T |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 1.50:1 | 27 | 32 |
| 1.36:1 | 27 | 29 |

#### Модель Bravo XR

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 1.50:1 | R |
| 1.35:1 | R |
| 1.26:1 | R |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 1.50:1 | 16 | 19 |
| 1.35:1 | 16 | 19 |
| 1.26:1 | 16 | 19 |

#### Дизельная модель Bravo One X

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 1.65:1 | C |
| 1.50:1 | F |
| 1.36:1 | H |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 1.65:1 | 23 | 30 |
| 1.50:1 | 27 | 32 |
| 1.36:1 | 27 | 29 |

#### Дизельная модель Bravo Two X

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 2.20:1 | C |
| 2.00:1 | F |
| 1.81:1 | H |
| 1.65:1 | T |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 2.20:1 | 23 | 30 |
| 2.00:1 | 27 | 32 |
| 1.81:1 | 27 | 29 |
| 1.65:1 | 27 | 32 |
| 1.50:1 | 27 | 29 |

#### Дизельная модель Bravo Three X

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРДАННОГО ШАРНИРА

| Передаточное число | Маркировка на валу карданного шарнира |
| --- | --- |
| 2.43:1 | N |
| 2.20:1 | K |
| 2.00:1 | B |
| 1.81:1 | G |
| 1.65:1 | C |
| 1.50:1 | F |
| 1.36:1 | P |

##### КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ШЕСТЕРНЮ - КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

| Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- |
| 2.43:1 | 23 | 30 |
| 2.20:1 | 23 | 30 |
| 2.00:1 | 27 | 32 |
| 1.81:1 | 27 | 29 |
| 1.65:1 | 27 | 32 |
| 1.50:1 | 27 | 32 |
| 1.36:1 | 27 | 29 |

### Технические характеристики

#### Значения предварительного натяга в подшипниках

| Наименование | Новый | Использованный (1) |
| --- | --- | --- |
| Подшипники карданного шарнира | 0.7-1.0 Н-м (6-10 фунт-дюйм.) | 0.3-0.8 Н-м (3-7 фунт-дюйм.) |

1 Подшипники считаются использованными, если вращались хотя бы один раз под нагрузкой..

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно затянуть все крепежные средства, не указанные в перечне ниже.

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайки механизма переключения передач | 9 | 80 |  |
| Гайка ведущей шестерни | 0.7-1.1 | 6-10 |  |
| Стальной переходник подшипника (модели серии Bravo X) | 237 |  | 175 |
| Гайка держателя карданного шарнира | 271 |  | 200 |
| Винт крышки кулачка переключения передач | 12-13 | 100-120 |  |
| Винт крышки приводной тяги переключения передач | 12-13 | 100-120 |  |
| Винты верхней крышки кожуха торсионного вала | 27 |  | 20 |
| Винты задней крышки кожуха торсионного вала | 27 |  | 20 |
| Болт анодной плиты | 27 |  | 20 |
| Гайки и болты крепления редуктора к кожуху торсионного вала | 47 |  | 35 |

### Инструменты

#### Специальный инструмент

| Ключ для держателя подшипника - Bearing Retainer Wrench |
| --- |
| i | Используется для установки и демонтажа держателя подшипника торсионного вала на колонках Blackhawk и всех колонках Mercury MerCruiser Bravo, исключая серию Bravo X. | 91-17256 |
| Переходник карданного шарнира - U-joint Adapter |
|  | Используется как опора вилки при разборке карданного шарнира на всех колонках Mercury MerCruiser, исключая серию Bravo X. | 91-38756 |
| Ключ с торсиметром (фунт-дюйм.) Torque Wrench |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |
| Штатив для муфты сцепления - Clutch Assembly Stand |
|  | Используется для фиксации муфты сцепления в сборе для обслуживания на моделях Bravo и Blackhawk | 91-17301T1 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |
| Инструмент для установки подшипника и сальника - Bearing and Seal Installation Tool |
|  | Используется для установки втулок переключателя передач на всех моделях колонок Bravo и Blackhawk. | 91-17275A1 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Съемник с выколоткой (комплект) - Puller / Driver Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников и гильз кожуха торсионного вала на всех моделях колонок Bravo и Blackhawk. В состав комплекта входят следующие позиции, которые могут быть приобретены отдельно: Губки съемника - 91-90777T1 Puller Jaw; Губки съемника - 91-90778 Puller Jaw; Направляющая съемника - 91-90774 Puller Guide; Болт съемника - 91-90775 Puller Bolt; Направляющая выколотки - 91-90244T Driver Guide; Головка выколотки - 91-90773T Driver Head | 91-90244A1 |
| Инструмент для рукоятки переключения передач - Shift Handle Tool |
|  | Используется для позиционирования и демонтажа вала переключения передач на моделях колонок Bravo One и Bravo Two. | 91-17302 |
| Головка стального переходника подшипника - Steel Bearing Adapter Socket |
|  | Используется для установки и демонтажа стального переходника подшипника на колонках модели серии Bravo X и на колонках с цельными верхними крышками. | 91-862531 |

#### Инструменты фирмы Snap-On

| Адрес фирмы Snap-On Tools |
| --- |
| 2801 80th Street |
| Kenosha, WI 53141 |
| Номер телефона дистрибьютера своего региона см. в Каталоге фирмы "Snap-On Catalog" |
| Наименование | Артикул |
| Переходник - Snap-On-Adapter | GC-40-4 |
| Головка съемника - Puller Head | GC-40-A10 |
| Пресс карданного шарнира - U-joint Press | CJ91D |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Использовать на всех поверхностях под подшипники | 92-802854A1 |
|  | Полукольца муфты сцепления |  |
|  | Сборка внешней шестерни |  |
|  | Верхний кулачок переключения передач |  |
|  | Сборка нижней шестерни |  |
|  | Нижний кулачок переключения передач |  |
|  | Подшипник (малого наружного диаметра) |  |
|  | Подшипник (большого наружного диаметра) |  |
|  | Манжетка подшипника (малого наружного диаметра) |  |
|  | Контактные поверхности сборки вилки и кулачка переключения передач |  |
|  | Упорный подшипник |  |
|  | Пружинное кольцо сборки муфты сцепления |  |
|  | Обойма упорного подшипника |  |
|  | Подшипники |  |
|  | Поверхность внутреннего диаметра роликового подшипника |  |
|  | Механизм переключения передач: корпус шарикового фиксатора |  |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Гайка держателя | 92-802865A1 |
|  | Поверхность внутреннего диаметра посадочного отверстия под винты |  |
|  | Кольцевая пружина и корпус шарикового фиксатора |  |
|  | Резьбы гайки держателя |  |
| Герметик - Loctite 277 | Стальной переходник подшипника | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Резьбы стального переходника подшипника |  |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Сальник вала механизма переключения передач | 92-809819 |
|  | Первые 2 или 3 нитки резьбы винта крышки кулачка переключения передач |  |
|  | Винт крышки приводной тяги переключения передач |  |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства (продолжение)

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительные кольца | 92-86166Q1 |
| Шестеренное масло - 60% Quicksilver High-Performance Gear Lube Специальная смазка - 40% Quicksilver Special Lubricant 101 | Нижний торец нижней шестерни Верхний торец шестерни и упорного подшипника | 92-802854A1 92-802865A1 |
| Смазка для карданного шарнира и подшипника кольца карданного подвеса - U-joint and Gimbal Bearing Grease | Крестовина и подшипник | 92-802870A1 |
| Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Шлицы сборки карданного шарнира | 92-802869A1 |
| Смазка - Exxon Unirex EP2 Grease | Крестовина и подшипник | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Уплотнительные кольца |  |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Контактные кромки масляного сальника | 92-802859A1 |
| Смазка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатый подшипник | 92-808868A1 |
| Герметик - Permalock 115 | Винты с утоплением в головке под ключ | Приобрести у местных поставщиков |

Для заметок:

### Кожух  торсионного  вала  в  увеличенном виде

#### Полный кожух

#### Полный кожух (продолжение)

| 1 - Верхняя крышка 2 - Винт (4) 3 - Плоская шайба (4) (не показана) 4 -Уплотнительное кольцо 5 - Гильза подшипника 6 - Игольчатый подшипник 7 -Упорная обойма (регулировочная прокладка) 8 -Упорный подшипник 9 - Муфта сцепления в сборе 10 -Упорный подшипник 11 - Упорная обойма (регулировочная прокладка) 12 -Игольчатый подшипник 13 -Гильза подшипника 14 -Уплотнительное кольцо 15 - Уплотнительное кольцо 16 - Уплотнительное кольцо 17 - Втулка вала переключения передач (верхняя) 18 - Втулка вала переключения передач (нижняя) | 19 -Сальник вала переключения передач 20 - Сальник вентиляционной винт-пробки 21 - Вентиляционная винт-пробка 22 - Уплотнительное кольцо 23 - Карданный шарнир в сборе 24 - Кожух торсионного вала 25 - Шпилька (4) 26 - Плоская шайба (4) 27 - Контргайка (4) 28 - Пластмассовая заглушка 29 - Переключатель передач в сборе 30 - Уплотнительное кольцо 31 - Корпус шарикового фиксатора 32 - Задняя крышка 33 - Плоская шайба (3) (не показана) 34 - Винт (3) 35 - Стальной переходник подшипника (используется только на моделях Bravo X, XZ, XR и дизельной модели Bravo) |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительное кольцо | 92-86166Q1 |
| B | Смазка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатый подшипник | 92-808868A1 |
| C | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Сальник вала переключения передач | Приобрести у местных поставщиков |
| D | Герметик - Loctite 277 | Стальной переходник подшипника | Приобрести у местных поставщиков |
| E | Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Использовать на всех подшипниковых поверхностях | 92-802854A1 |
| F | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Механизм переключения передач: корпус шарикового фиксатора | 92-802865A1 |

#### Муфта сцепления в сборе

| 1 - Полукольца 2 - Муфта 3 - Верхняя шестерня в сборе 4 -Упорные подшипники | 5 - Кольцевые пружины 6 - Муфта сцепления 7 - Вал 8 - Нижняя шестерня в сборе |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Полукольца муфты сцепления | 92-802854A1 |
|  |  | Верхняя шестерня муфты сцепления |  |
|  |  | Нижняя шестерня муфты сцепления |  |

#### Механизм переключения передач в сборе

| 1 - Винты с утоплением под ключ 2 - Вал переключателя передач 3 - Винты 4 - Верхний кулачок переключения передач 5 - Вилка 6 - Разделительные втулки 7 - Нижний кулачок переключения передач | 8 - Контргайки 9 - Приводная штанга 10 - Защелка 11 - Рычаг переключения передач 12 - Плоская шайба 13 - Шплинт |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Верхний кулачок переключения передач | 92-802854A1 |
|  |  | Нижний кулачок переключения передач |  |
| B | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Приводная штанга | 92-802865A1 |
| C | Герметик - Permalock 115 | Винты с утоплением под ключ в головке | Приобрести у местных поставщиков |

#### Стандартный карданный шарнир модели Bravo в сборе

| 1 - Контргайка 2 - Шайба 3 - Ведущая шестерня 4 - Подшипник (малого наружного диаметра) 5 - Подшипник (малого внутреннего диаметра) 6 - Разделительная втулка 7 - Манжетка подшипника (большого внутреннего диаметра) 8 - Подшипник (большого наружного диаметра) 9 - Сальниковое кольцо 10 - Уплотнительное кольцо | 11 - Клиновидная шайба 12 - Масляный сальник 13 - Несущий корпус сальника 14 - Кольцевая (круглая) гайка 15 - Вилка 16 - Крестовина и подшипник 17 - Гнездо 18 - Вилка 19 - Уплотнительные кольца (3) |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Подшипник (малого наружного диаметра) | 92-802854A1 |
|  |  | Подшипник (большого наружного диаметра) |  |
| B | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Кольцевая (круглая) гайка | 92-802865A1 |
| C | Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса (1) - U-joint and Gimbal Bearing Grease (1) | Крестовина и подшипник | Q?-Rn?R7nA1 |
|  |  | Уплотнительные кольца вала карданного шарнира |  |
| D | Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Шлицы карданного шарнира | 92-802869A1 |

1 Более новые колонки модели Bravo оборудованы карданными шарнирами с постоянной смазкой (не требующими повторной смазки).

#### Карданный шарнир моделей Bravo X, XZ, XR и дизельной модели Bravo в сборе

| 1 - Контргайка 2 - Шайба 3 - Ведущая шестерня 4 - Манжетка подшипника (малого наружного диаметра) 5 - Подшипник (малого внутреннего диаметра) 6 - Разделительная втулка 7 - Манжетка подшипника (большого внутреннего диаметра) 8 - Подшипник (большого наружного диаметра) 9 - Упорная шайба | 10 - Масляный сальник 11 - Уплотнительное кольцо 12 - Гайка держателя 13 - Вилка 14 - Крестовина и подшипник 15 - Гнездо 16 - Крестовина и подшипник 17 - Вилка 18 - Уплотнительные кольца (3) |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Манжетка подшипника (малого наружного диаметра) | 92-802854A1 |
|  |  | Манжетка подшипника (большого наружного диаметра) |  |
| B | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Гайка держателя | 92-802854A1 |
| C | Смазка (1) - Exxon Unirex EP2 Grease (1) | Крестовина и подшипник | Приобрести у местных поставщиков |
|  |  | Уплотнительные кольца |  |
| D | Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | Шлицы карданного шарнира | 92-802869A1 |
| E | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Масляный сальник | 92-802859A1 |

1 Более новые колонки модели Bravo оборудованы карданными шарнирами с постоянной смазкой (не требующими повторной смазки).

### Отделение кожуха торсионного вала от редуктора

#### Определение передаточного числа редуктора поворотно-откидной колонки

Передаточное число на каждой колонке указано в двух местах. Очень важно перед началом ремонтных работ найти и определить передаточное число колонки. Первое место - это маркировка на левобортной стороне кожуха колонки. Сначала необходимо посмотреть на маркировку, на которой указано число, например, "1.50R" (означающее передаточное число 1.5:1 для модели Bravo XR), после которого проставлен серийный номер. Второе место - это на шлицевой вилке карданного шарнира. Здесь пробита литера, например, "F." Объяснение этого литерного способа маркировки передаточного числа представлено в таблице ниже.  Это относится к новым или не подвергавшимся ремонту колонкам. Передаточное число колонки могло быть изменено для работы в высокогорных водных бассейнах, поэтому указанная таблица в таком случае не применима, и определение передаточного числа необходимо произвести подсчетом зубьев на шестерне колонке и зубьев на ведомой шестерне в кожухе торсионного вала, руководствуясь при этом приведенными ниже таблицами.

!!! ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО!!! ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!! Сброс масла или отходов масла в окружающую среду запрещен законом. При эксплуатации или обслуживании лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать разлива и сброса масла и отходов масла в окружающую среду. Собирать и утилизировать масло и/или его отходы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.

1.	Снять, опорожнить и прочистить бачок контроля масла.

2.	Произвести дренаж колонки из отверстий "a" или "b,", в зависимости от того, что применимо. Для этого отвернуть и снять масляную дренажно-заправочную винт-пробку.

a - Масляная дренажно-заправочная винт-пробка (модели Bravo Two и Three)

b - Масляная дренажно-заправочная винт-пробка (модель Bravo One)

3. Отвернуть и снять масляную вентиляционную винт-пробку.

a - Масляная вентиляционная винт-пробка

4. Модель Bravo One, Bravo XZ, Bravo XR, и дизельная модель Diesel Bravo One X:

a. Снять резиновую заглушку.

a - Резиновая заглушка

b. Снять анодную плиту.

a - Резиновая заглушка

b - Болт - 1/2"

c. Снять редуктор с кожуха торсионного вала.

a - 6 гаек с шайбами (по 3 с каждой стороны)

b - Болт (расположен в отсеке под анод)

5. Модель Bravo Two и дизельная модель Diesel Bravo Two X:

a. Снять редуктор с кожуха торсионного вала.

a - 6 гаек с шайбами (по 3 с каждой стороны)

b - Болт

6. Модель Bravo Three и дизельная модель Diesel Bravo Three X:

a. Снять редуктор с кожуха торсионного вала.

a - 6 гаек с шайбами (по 3 с каждой стороны)

b - Болт (расположен в отсеке под анод)

### Разборка кожуха торсионного вала

1.	Переключить колонку на нейтральное (NEUTRAL) положение до фиксатора положения.

2.	Снять заднюю крышку, отвернув винты. Проверить, чтобы была снята вентиляционная винт-пробка.

a - Винты

b - Задняя крышка

c - Вентиляционное отверстие

3. Отвернуть и снять винт крышки приводной штанги переключения передач.

a - Винт крышки приводной штанги переключения передач

b - Ключ для винтов с 6-гранными головками

4. Для того, чтобы облегчить демонтаж винта крышки кулачка переключения передач, установить инструмент для рукоятки переключения передач в рычаг переключения передач и вал механизма переключения.

a - Винт крышки кулачка переключения передач

b - Ключ для винта с 6-гранной головкой

c - Инструмент для рукоятки переключения передач

| Инструмент для рукоятки переключения передач - Shift Handle Tool |
| --- |
|  | Используется для позиционирования и демонтажа вала переключателя передач на колонках моделей Bravo One и Bravo Two. | 91-17302 |

5. Отвернуть и снять болты и поднять верхнюю крышку.

a - Болты (4)

b - Крышка

6. Поднять и вынуть вал в строго вертикальном направлении.

a - Инструмент для рукоятки переключения передач

b - Вал переключателя передач

7. Снять сборку приводной штанги переключения передач.

a.	Провернуть приводную штангу на 1/4 оборота ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

b.	Вытянуть сборку приводной штанги. Если она заклинивает, подвигать сборку из стороны в сторону, одновременно вытягивая ее наружу.

a - Приводная штанга переключения передач

8. Снять сборку вилки и кулачка.

a - Сборка вилки и кулачка

9. Ослабить гайку держателя и снять ведущую шестерню и сборку карданного шарнира с помощью ключа для держателя карданного шарнира.

Стандартная модель Bravo

Модели Bravo XZ, XR и дизельная модель Diesel Bravo

a - Гайка держателя

b - Карданный шарнир

c - Ключ для держателя подшипника

d - Разводной ключ для держателя подшипника карданного шарнира  L-18

| Ключ для держателя подшипника - Bearing Retainer Wrench |
| --- |
| i | Используется для установки и демонтажа держателя подшипника торсионного вала на моделях Blackhawk и всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo, исключая серию колонок Bravo X. | 91-17256 |
| Разводной ключ для держателя подшипника карданного шарнира L-18 - Spanner Wrench For L-18 U-joint Bearing Retainer |
|  | Используется для установки и демонтажа держателя подшипника торсионного вала на колонках моделей Bravo XZ и XR. Штифты замены - Артикул 91-862218 (5) | 91-862219A1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Пункты 10 и 12 - Для правильной последующей сборки отметить первоначальный порядок и положение упорных обойм, упорных подшипников и сборки муфты сцепления.

10. Снять верхнюю упорную обойму (регулировочную прокладку) и упорный подшипник.

a - Верхняя упорная обойма

b - Упорный подшипник

11. Снять сборку муфты сцепления и шестерни.

a - Сборка муфты сцепления и шестерни

12. Снять нижнюю упорную обойму (регулировочную прокладку) и упорный подшипник.

a - Нижняя упорная обойма

b - Упорный подшипник

#### Ремонт механизма переключения передач

1. Снять защелку с приводной штанги.

a - Защелка

b - Приводная штанга

2. Снять приводную штангу с рычага переключения передач. Выбросить шплинт.

a - Приводная штанга

b - Шплинт

c - Шплинтовочный штифт

d - Шайба

e - Рычаг переключения передач

3. Снять корпус шарикового фиксатора и кольцевую пружину.

a - Корпус шарикового фиксатора

b - Кольцевая пружина

4. Разобрать сборку вилки и кулачка.

a - Кулачок переключения передач

b - Болты

c - Разделительные втулки

d - Вилка

e - Контактные поверхности

f - Кулачок переключения передач

g - Контргайки

5. Снять верхнее уплотнительное кольцо вала переключателя передач.

a - Уплотнительное кольцо

6. Снять верхние втулки вала переключателя передач с помощью инструмента для демонтажа втулок - Bushing Removal Tool.

a - Инструмент для демонтажа втулок

b - Втулка

| Инструмент для демонтажа втулок - Bushing Removal Tool |  |
| --- | --- |
|  | Используется для демонтажа втулок вала переключателя передач на всех колонках моделей Bravo. | 91-17273 |

7. Снять нижнюю втулку вала переключателя передач и масляный сальник с помощью инструмента для демонтажа втулок - Bushing Removal Tool.

a - Нижняя втулка вала переключателя передач

b - Масляный сальник

c - Инструмент для демонтажа втулок

| Инструмент для демонтажа втулок - Bushing Removal Tool |  |
| --- | --- |
|  | Используется для демонтажа втулок вала переключателя передач на всех колонках моделей Bravo. | 91-17273 |

### Осмотр и проверка механизма переключения передач

ПРИМЕЧАНИЕ: См. Кожух торсионного вала в увеличенном виде.

1.	Проверить приводную штангу и рычаг механизма переключения передач на:

Поврежденные или погнутые части

Износ в области губок захвата штанги

Слишком сильный износ в области фиксатора положения на рычаге переключения передач

2.	Проверить корпус шарикового фиксатора на:

Поломку пружин

Выход шарика из корпуса

3.	Проверить сборку вилки и кулачка на:

Повреждение разделительных втулок кулачка

Чрезмерный износ поверхности кулачка

4.	Проверить вал переключателя передач на:

Чрезмерный износ в области контакта с втулками. (Если производится замена вала переключателя передач, то втулки также необходимо заменить.)

5.	Проверить втулку вала переключателя передач на:

Чрезмерный износ

Задиры, выбоины и царапины. (Если производится замена втулок, то вал переключателя передач также необходимо заменить.)

6.	Проверить верхнее уплотнительное кольцо вала переключателя передач на:

Порезы, задиры, царапины

Сплющивание (от сжатия, пережима)

7.	Проверить нижнее уплотнительное кольцо масляного сальника на:

Порезы, задиры, царапины

### Сборка механизма переключения передач

1. Установить нижнюю втулку вала переключателя передач и масляный сальник, как указано ниже:

a. Установить нижнюю втулку в отверстие, но не до конца, как показано ниже.

a - Нижняя втулка

b. Насадить масляный сальник на инструмент для установки подшипника и сальника контактной кромкой сальника вверх. Перед установкой нанести герметик на поверхность наружного диаметра сальника.

a - Масляный сальник

b - Инструмент для установки подшипника и сальника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Поверхность наружного диаметра сальника | 92-809819 |

| Инструмент для установки подшипника и сальника - Bearing and Seal Installation Tool |
| --- |
|  | Используется для установки втулок вала переключателя передач на всех колонках Bravo и Blackhawk. | 91-17275A1 |

c.	Вставить инструмент для установки подшипников и сальников с масляным сальником в отверстие снизу.

d.	Вставить направляющую винта через втулку сверху.

e.	Вставить винт через направляющую и в инструмент для установки подшипников и сальников.

a - Инструмент для установки подшипников и сальников

b - Направляющая для винта

c - Винт

f.   Установить масляный сальник и втулку на место, вращая винт по часовой стрелке до упора инструмента в литой корпус.

g. Ослабить винт и снять инструмент.

2. Установить верхние втулки вала переключателя передач, как указано ниже:

a. Установить втулку в отверстие так, чтобы она была заподлицо с низом отверстия.

a - Втулка

3.	Собрать сборочный узел вилки и кулачка переключения передач.

4.	Нанести смазку на контактные поверхности .

a - Кулачок переключения передач

b - Болты

c - Контактная поверхность

d - Разделительные втулки

e - Вилка

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Контактные поверхности сборки вилки и кулачка переключения передач | 92-802854A1 |

5. Затянуть контргайки.

Сборочный узел переключателя передач

a - Контргайки

b - Кулачок переключения передач

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайки сборочного узла переключения передач | 9 | 80 |  |

6. Нанести небольшое количество смазки на пружинное кольцо и корпус шарикового фиксатора и установить в заднюю крышку.

a - Пружинное кольцо

b - Корпус шарикового фиксатора

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Пружинное кольцо и корпус шарикового фиксатора | 92-802865A1 |

7. Установить приводную штангу на рычаг переключения передач. Установить шплинт и развести его концы.

a - Приводная штанга

b - Рычаг переключения

c - Штифт со шплинтом

d - Шайба

e - Шплинт

8. Установить защелку на приводную штангу.

a - Защелка

b - Приводная штанга

### Карданный шарнир и ведущая шестерня

| Следующие колонки моделей Bravo оборудованы карданными шарнирами с постоянной смазкой Permalube, не требующими повторной смазки |
| --- |
| Двойной раздельный водозаборник - Dual Water Pickup 1.5:1 | с 0M160890 по текущий |
| Двойной раздельный водозаборник - Dual Water Pickup 1.36:1 | с 0M130898 по текущий |
| Двойной раздельный водозаборник - Dual Water Pickup 1.50:1 | с 0M161523 по текущий |
| Двойной раздельный водозаборник - Dual Water Pickup 1.65:1 | с 0M168818 по текущий |
| Модель Bravo One 1.5:1 | с 0M111208 по текущий |
| Модель Bravo Two 1.5:1 | с 0M158602 по текущий |
| Модель Bravo Two 2.0:1 | с 0M133422 по текущий |
| Модель Bravo Two 2.2:1 | с 0M163866 по текущий |
| Модель Bravo Three 1.5:1 | с 0M141102 по текущий |
| Модель Bravo Three 1.65:1 | с 0M171803 по текущий |
| Модель Bravo Three 1.81:1 | с 0M159838 по текущий |
| Модель Bravo Three 2.0:1 | с 0M166042 по текущий |
| Модель Bravo Three 2.2:1 | с 0M150340 по текущий |
| Модель Bravo Three 2.43:1 | с 0M129436 по текущий |

#### Осмотр, проверка

1.	Осмотреть и проверить ведущую шестерню на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены указанные дефекты, заменить полностью весь сборочный узел шестерни с подшипником колонки.

2.	Рукой провернуть подшипники на ведущей шестерне. Жесткое, неравномерное вращение или разболтанность подшипника указывают на необходимость его замены. Если шестерня колонки в нормальном состоянии, заменить необходимо только подшипники.

3.	Осмотреть и проверить карданные шарниры на разболтанное или тугое, жесткое движение и изменение состояния сальников. Если обнаружены указанные дефекты, заменить сборочный узел крестовины и подшипников.

### Разборка

1. Отвернуть и снять гайку с шайбой с вала карданного шарнира и снять шестерню и подшипники колонки единым узлом. Демонтировать остальные детали.

Показана стандартная модель Bravo

a - Сборочный узел шестерни и подшипника колонки

b - Гайка

c - Шайба

!!! ВНИМАНИЕ

При демонтаже первого подшипника с ведущей шестерни не допускать повреждения разделительной втулки. Эта втулка должна использоваться повторно при последующей сборке.

2. Если подшипники карданного шарнира требуется заменить, а шестерня находится в нормальном состоянии, снять подшипники с шестерни с помощью съемника и оправочного (дорнового) пресса (подшипники при демонтаже подвержены повреждению и не подлежат повторному использованию).

a - Сборочный узел шестерни и подшипника

b - Универсальный зажим съемника

c - Разделительная втулка

d - Оправка соответствующего размера и диаметра

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников | 91-37241 |

3. Если сальник имеет дефекты, снять сальник карданного шарнира с помощью бородка и молотка или выпрессовать с помощью оправки соответствующего размера и диаметра.

ПРИМЕЧАНИЕ: На стандартных моделях Bravo сальник карданного шарнира расположен в несущем корпусе сальника, а на моделях  Bravo X, XZ, XR и дизельной модели Diesel Bravo в гайке держателя подшипника.

Показана стандартная модель Bravo

a - Сальник

b - Оправка соответствующего размера и диаметра

4. Если производится замена подшипников крестовины карданного шарнира, выполнить действия по следующей процедуре:

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ зажимать карданный шарнир в тисы; при демонтаже подшипника зажать в тисы пресс.

!!! ОСТОРОЖНО

Во время установки стопорные (пружинные, обжимные) кольца карданного шарнира могут случайно сбиться и слететь с карданного шарнира. Во избежание поражения глаз надевать и носить защитные очки.

a. Снять стопорные кольца подшипника карданного шарнира.

Стандартный карданный шарнир

a - Стопорное кольцо

Карданный шарнир с постоянной смазкой Permalube, не требующий повторной смазки.

a - Стопорное кольцо

b. С помощью переходника для карданного шарнира и пресса впрессовывать один подшипник до выпрессовки противоположного подшипника в переходник. Снять выпрессованный подшипник.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях серии Bravo X применение переходника карданного шарнира не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подшипники с постоянной смазкой Permalube можно выпрессовывать с помощью оправки соответствующего размера и диаметра.

a - Пресс для карданного шарнира

b - Переходник для карданного шарнира

c - Вилка

c.	Для демонтажа второго подшипника повернуть сборочный узел карданного шарнира на 180 градусов и давить прессом на крестовину подшипника.

d.	Снять второй подшипник.

e.	Снять каждую пару подшипников таким же самым способом.

a - Крестовина подшипника

b - Переходник карданного шарнира

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Пресс для карданного шарнира - U-joint press | CJ91D |

| Переходник для карданного шарнира - U-joint Adapter |
| --- |
|  | Используется как опора вилки при разборке карданного шарнира на всех колонках Mercury MerCruiser, кроме серии Bravo X. | 91-38756 |

5. Снять 3 уплотнительных кольца со шлицевого конца вала карданного шарнира.

a - Канавки под уплотнительные кольца

b - Уплотнительные кольца

#### Сборка

!!! ВНИМАНИЕ

Для смазки колонок со смазываемыми подшипниками карданного шарнира использовать только фирменную смазку для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - Quicksilver U-joint & Gimbal Bearing Grease. Использование любой другой смазки приведет к сокращению срока службы подшипников.

!!! ОСТОРОЖНО

Во время установки стопорные (пружинные, обжимные) кольца карданного шарнира могут случайно сбиться и слететь с карданного шарнира. Во избежание поражения глаз надевать и носить защитные очки.

1. Собрать карданный шарнир, как указано ниже:

a.	Вставить крестовины в вилку. На стандартном карданном шарнире проверить, чтобы тавотницы были направлены к тяговой вилке (длинной вилке).

b.	Установить в вилку манжетки подшипника карданного шарнира и наживить их на элементы крестовины подшипника. Устанавливать с помощью переходника и путем запрессовки подшипника через вилку и на элементы крестовины.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях серии Bravo X применение переходника карданного шарнира не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подшипники крестовины с постоянной смазкой Permalube можно запрессовывать с помощью оправки соответствующего размера и диаметра.

Стандартная колонка Bravo

a - Подшипники

b - Вилка

c - Элементы крестовины

d - Тавотница (обращена к длинной вилке), если установлена

e - Переходник для карданного шарнира

| Переходник для карданного шарнира - U-joint Adapter |
| --- |
|  | Используется как опора вилки при разборке карданного шарнира на всех колонках Mercury MerCruiser, кроме серии Bravo X. | 91-38756 |

c.  Установить стопорные кольца для фиксации манжетки подшипника.

Стандартный карданный шарнир

a - Молоток

b - Стопорное кольцо

Карданный шарнир с постоянной смазкой Permalube

a - Стопорное кольцо

d. Установить каждую пару подшипников таким же способом.

2. Установить 3 новых уплотнительных кольца на шлицевой конец вала карданного шарнира.

a - Канавки под уплотнительные кольца

b - Уплотнительные кольца

3. Смазать поверхность наружного диаметра масляного сальника герметиком и с помощью выколотки для подшипника впрессовать масляный сальник контактной кромкой сальника к ведущей шестерне до упора инструмента в несущий корпус.

ПРИМЕЧАНИЕ: На стандартных моделях Bravo сальник карданного шарнира расположен в несущем корпусе сальника, а на моделях  Bravo X, XZ, XR и дизельной модели Diesel Bravo в гайке держателя подшипника.

Показана стандартная модель Bravo

a - Масляный сальник

b - Несущий корпус масляного сальника

c - Выколотка для сальника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Поверхность наружного диаметра масляного сальника | 92-809819 |

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках моделей Bravo. | 91-813653T |

4. Смазать контактную кромку масляного сальника.

a - Контактная кромка масляного сальника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Контактная кромка масляного сальника | 92-802859A1 |

5. Если конические роликовые подшипники были сняты с ведущей шестерни, заменить подшипники, как указано ниже:

a. С помощью инструмента для установки подшипников напрессовать подшипник с малым наружным диаметром на ведущую шестерню.

a - Оправка соответствующего размера и диаметра

b - Подшипник с малым наружным диаметром.

c - Ведущая шестерня

!!! ВНИМАНИЕ

Если при выполнении операций по следующему пункту разделительная втулка будет установлена неправильно, то во время сборки произойдет серьезное повреждение поворотно-откидной колонки.

b.	Насадить манжетку малого наружного диаметра на подшипник, напрессованный по инструкции в подпункте "a".

c.	Установить разделительную втулку (плоским торцом к шестерне).

d.	Установить манжетку подшипника с большим наружным диаметром.

a - Ведущая шестерня

b - Подшипник с малым наружным диаметром (первым)

c - Манжетка с малым наружным диаметром (второй)

d - Разделительная втулка - Широким торцом к шестерне (третьей)

e - Манжетка подшипника с большим наружным диаметром (четвертой)

f - Подшипник с большим наружным диаметром (пятым)

g - Стандартная модель Bravo - Разделительная втулка толщиной 0.250" (6.35 мм)

h - Модели Bravo X, XZ, XR и Diesel Bravo - Разделительная втулка толщиной 0.210" (5.36 мм)

ВАЖНО: Разделительная втулка между манжетками подшипников должна двигаться свободно. Не допускать слишком сильного давления при запрессовке, т.к. иначе могут быть повреждены оба подшипника.

e. Напрессовать подшипник с большим наружным диаметром на шестерню. Напрессовывать подшипник только до тех пор, пока ролики подшипника не коснутся конической манжетки подшипника.

a - Подшипник с большим наружным диаметром

b - Манжетка подшипника с большим наружным диаметром

c - Разделительная втулка - Должна двигаться свободно.

d - Оправка - Должна давить на внутреннюю обойму подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при запрессовке возникнет даже легкое превышение давления на разделительную втулку (она не будет двигаться свободно), использовать в качестве опоры для манжетки подшипника с большим наружным диаметром универсальный зажим съемника и слегка постучать по концу ведущей шестерни молотком с мягким бойком. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному выходу подшипника из строя.

!!! ВНИМАНИЕ

Сборка узла карданного шарнира и ведущей шестерни должна производиться так, как указано в инструкции в следующем пункте, иначе во время сборки произойдет повреждение колонки.

6. Установить детали.

Стандартная модель Bravo

a - Гайка держателя (резьбовым концом к ведущей шестерне)

b - Несущий корпус масляного сальника (контактной кромкой сальника к ведущей шестерне)

c - Большая шайба (конусом к карданным шарнирам)

d - Уплотнительное кольцо (между несущим корпусом масляного сальника и сальниковым кольцом)

e - Сальниковое кольцо (конусом к карданным шарнирам)

Модели Bravo XZ и XR

a - Гайка держателя (резьбовым концом к ведущей шестерне)

b - Масляный сальник (контактной кромкой сальника к ведущей шестерне)

c - Уплотнительное кольцо (на гайке держателя)

d - Упорная шайба (коническим концом к карданным шарнирам)

Модели Bravo X и дизельная модель Diesel Bravo

a - Гайка держателя (резьбовым концом к ведущей шестерне)

b - Масляный сальник (контактной кромкой сальника к ведущей шестерне)

c - Уплотнительное кольцо (на гайке держателя)

d - Упорная шайба (коническим концом к карданным шарнирам)

7. Привернуть сборочный узел ведущей шестерни к валу новой гайкой с шайбой. Затянуть гайку только до момента касания шайбы с шестерней.

a - Гайка

b - Шайба

c - Сборочный узел ведущей шестерни

8. Установить предварительный натяг на подшипниках, как указано ниже:

a.	Зажать ключ для держателя в тисы. Это необходимо для обеспечения опоры сборочного узла карданного шарнира.

b.	Расположить сборочный узел карданного шарнира так, чтобы вал был направлен строго вертикально вниз.

a - Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах)

b - Вал карданного шарнира (подвешен и направлен строго вниз)

| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
| --- |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |

c. Нанести тонкий слой смазки на подшипники.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Подшипники | 92-802854A1 |

d.	Установить предварительный натяг, вращая гайку поэтапно, с шагом в 1/16 оборота.

e.	Проверить правильность предварительного натяга, вращая ведущую шестерню с помощью удлинителя, соответствующей головки и ключа с торсиметром (с циферблатной шкалой в фунт-дюймах) до получения правильного значения усилия затягивания. (См. Таблицу преобразования значений усилия затягивания в главе Значения усилия затягивания.)

f.	Если гайка будет затянута слишком сильно (вызывая тем самым чрезмерный предварительный натяг), ослабить гайку на несколько оборотов и слегка ударить по концу вала карданного шарнира со стороны ведущей шестерни молотком с мягким бойком. Повторить процедуру.

| Наименование | Новый | Использованный * |
| --- | --- | --- |
| Подшипники карданного шарнира | 0.7-1.0 Н-м | 0.3-0.8 Н-м |
|  | (6-10 фунт-дюйм.) | (3-7 фунт.-дюйм.) |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка ведущей шестерни | 0.7-1.1 | 6-10 |  |

Показана стандартная модель Bravo

a - Ключ с торсиметром (циферблатная шкала в фунт-дюймах)

| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
| --- |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |

### Разборка, осмотр, проверка и сборка шестерен

ПРИМЕЧАНИЕ: Если детали сборочного узла подлежат замене, отметить правильный порядок и положение упорных обойм, упорных подшипников и муфты сцепления.

#### Разборка

1. Снять полукольца. Для этого выполнить следующее. Чтобы освободить полукольца и упорную муфту, надавить на шестерню вниз и повернуть ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

a - Верхняя шестерня

b - Упорная муфта

c - Полукольца (2)

2. Снять упорную муфту и шестерню с вала.

a - Упорная муфта

b - Верхняя шестерня

c - Штатив для муфты сцепления

| Штатив для муфты сцепления - Clutch Assembly Stand |
| --- |
|  | Используется для фиксации муфты сцепления в сборе при обслуживании на моделях Bravo и Blackhawk. | 91-17301T1 |

3. Снять упорный подшипник и охватывающее пружинное кольцо.

a - Упорный подшипник

b - Охватывающее пружинное кольцо

4. Для того, чтобы отделить муфту сцепления от вала, проворачивать муфту ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, одновременно вытягивая ее вверх.

a - Муфта сцепления

5. Снять нижнее охватывающее пружинное кольцо и упорный подшипник.

a - Охватывающее пружинное кольцо

b - Упорный подшипник

6. Снять нижнюю шестерню.

#### Осмотр, проверка

1.	Прочистить все части нетоксичным растворителем и затем  просушить сжатым воздухом. Осторожно! Не допускать вращения подшипников от струи сжатого воздуха. Проверить шестерни на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены любые из указанных дефектов, шестерню заменить.

2.	Состояние поверхностей под подшипники в кожухе торсионного вала и верхней крышке является показателем состояния подшипников в шестернях. Проверить эти поверхности на точечную коррозию, канавки, царапины, задиры, изменение цвета от перегрева, неравномерный износ и включения металлических частиц. Если обнаружен любой из данных дефектов, сборочный узел шестерни и подшипника, а также гильзы подшипника заменить.

3.	Проверить посадочное гнездо шестерни на прилипание частиц к поверхности муфты сцепления и изменение цвета. Если обнаружены частицы и/или изменение цвета, попытаться удалить канавки на муфте сцепления с помощью дробеструйного (пескоструйного)  агрегата или остроконечного  инструмента. (Ни в коем случае не использовать для этого проволочную щетку или проволочный диск.) Если после чистки канавки станут плоскими или будут иметь зазубрины, муфту необходимо заменить.

4.	Проверить шлицы вала муфты сцепления на задиры или поломанные зубья. Если такое обнаружено, вал заменить.

5.	Проверить поверхности под подшипники на валу муфты сцепления на точечную коррозию, канавки, царапины, задиры или изменение цвета. Если такое обнаружено, заменить вал.

#### Сборка

1. 	Нанести смазку на шлицы и установить нижнюю шестерню на вал и дать ему сесть на упорную муфту.

a - Нижняя шестерня

b - Упорная муфта

2. Установить упорный подшипник и пружинное охватывающее кольцо. Сторона подшипника серебряного цвета должна быть обращена к пружинному кольцу. Смазать части.

a - Упорный подшипник (стороной серебряного цвета к охватывающему пружинному кольцу)

b - Охватывающее пружинное кольцо

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Упорный подшипник | 92-802854A1 |
|  |  | Охватывающее пружинное кольцо |  |
|  |  | Шлицы |  |

3. Опустить муфту на вал, одновременно позволяя ей вращаться ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

a - Муфта сцепления

4. Установить верхнее пружинное кольцо и упорный подшипник стороной серебряного цвета к пружинному кольцу.

a - Пружинное кольцо

b - Упорный подшипник (стороной серебряного цвета к пружинному кольцу)

5. Насадить верхнюю шестерню и затем упорную муфту на вал.

a - Упорная муфта

b - Верхняя шестерня

c - Штатив для муфты сцепления

| Штатив для муфты сцепления - Clutch Assembly Stand |
| --- |
|  | Используется для фиксации муфты сцепления в сборе при обслуживании на моделях Bravo и Blackhawk. | 91-17301T1 |

6. Запрессовать шестерню и упорную муфту вниз так, чтобы канавка на валу была полностью видна. Установить полукольца.

a - Верхняя шестерня

b - Полукольца (2)

7. Ослабить давление на шестерню. Упорная муфта должна при этом подняться до точки, где верх полуколец находится вровень с верхом упорной муфты в указанном ниже положении.

a - Полукольца вровень с упорной муфтой

Кожух торсионного вала и верхняя крышка - Подшипники и гильзы подшипников

#### Осмотр, проверка

1.	Проверить обоймы игольчатого подшипника в верхней крышке и в кожухе торсионного вала на точечную коррозию, канавки, изменение цвета или включения частиц постороннего материала. Если обнаружены дефекты, обойму заменить.

2.	Состояние поверхностей под подшипники на валу муфты сцепления является показателем состояния подшипников в верхней крышке и кожухе торсионного вала. Проверить подшипниковые поверхности на точечную коррозию, канавки, изменение цвета или включения частиц постороннего материала. Если обнаружены дефекты, подшипники и вал заменить.

#### Демонтаж гильзы подшипника (Верхняя крышка)

1. Установить губки зажима съемника вокруг гильзы.

a - Верхняя крышка

b - Губки зажима съемника (2 половины)

c - Подшипник

2. Насадить направляющую съемника на губки и установить болт съемника.

a - Направляющая съемника

b - Болт съемника

c - Верхняя крышка

d - Шайбы

3. Установить направляющую выколотки.

a - Направляющая выколотки

b - Верхняя крышка

4. Снять гильзу, вращая болт ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

#### Демонтаж гильзы подшипника (Кожух торсионного вала)

1. Установить губки зажима съемника вокруг гильзы.

a - Кожух торсионного вала

b - Губки зажима съемника (2 половины)

c - Гильза

2. Насадить направляющую съемника на губки и установить болт съемника.

a - Направляющая съемника

b - Болт съемника

| Съемник с выколоткой (комплект) - Puller / Driver Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников и гильз кожуха торсионного вала на всех моделях колонок Bravo и Blackhawk. В состав комплекта входят следующие позиции, которые могут быть приобретены отдельно: | 91-90244A1 |
|  | 91-90777T1 Puller Jaw Губки съемника |  |
|  | 91-90778 Puller Jaw Губки съемника |  |
|  | 91-90774 Puller Guide Направляющая съемника |  |
|  | 91-90775 Puller Bolt Болт съемника |  |
|  | 91-90244T Driver Guide Направляющая выколотки |  |
|  | 91-90773T Driver Head Головка выколотки |  |

3. Установить направляющую выколотки.

a - Направляющая выколотки

4. Вращая болт по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, снять гильзу.

#### Демонтаж роликового подшипника

1. Стандартная модель Bravo: Чтобы снять роликовый подшипник с кожуха торсионного вала, взять оправку соответствующего размера и диаметра и выбить подшипник вниз в полость/отсек под масло.

a - Подшипник и оправка

2. Модели Bravo X, XZ, XR и дизельная модель Diesel Bravo: С помощью съемника ударно-скользящего действия, переходника фирмы Snap-On  и головки съемника снять роликовый подшипник.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Переходник фирмы Snap-On

c - Головка съемника

3. С помощью съемника ударно-скользящего действия, переходника фирмы Snap-On  и головки съемника снять роликовый подшипник верхней крышки.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Переходник фирмы Snap-On

c - Головка съемника

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Переходник - Snap-On Adapter | GC-40-4 |
| Головка съемника - Puller Head | GC-40-A10 |

#### Демонтаж стального переходника подшипника

ВАЖНО: Для нормальной разборки кожуха торсионного вала снимать стальной переходник подшипника необязательно. Однако в случае неисправности, отказа или поломки шестерни или подшипника стальной переходник подшипника можно снять для того, чтобы облегчить удаление металлических  частиц и загрязнения из масляных каналов.

1. Модели Bravo X, XZ, XR и дизельная модель Diesel Bravo: С помощью головки для стального переходника подшипника снять стальной переходник подшипника. Чтобы облегчить демонтаж, нагреть область вокруг переходника стального подшипника лампой для нагрева деталей.

a - Стальной переходник подшипника

b - Головка для стального переходника подшипника

| Головка для стального переходника подшипника - Steel Bearing Adapter Socket |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа стального переходника подшипника на колонках модели серии Bravo X. | 91-862531 |

2. Снять заглушку масляного канала.

a - Кожух торсионного вала

b - Заглушка масляного канала

3. Очистить масляный канал от металлических частиц и загрязнений.

#### Установка стального переходника подшипника

1. Модели Bravo X, XZ, XR и дизельная модель Diesel Bravo: Установить заглушку масляного канала.

a - Кожух торсионного вала

b - Заглушка масляного канала

2. Прочистить резьбы стального переходника подшипника и нанести смазку.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Герметик - Loctite 277 | Резьбы стального переходника подшипника | Приобрести у местных поставщиков |

3. С помощью головки для стального переходника подшипника установить стальной переходник подшипника в кожух торсионного вала.

a - Стальной переходник подшипника

b - Головка для стального переходника подшипника

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стальной переходник подшипника | 237 |  | 175 |

| Головка для стального переходника подшипника - Steel Bearing Adapter Socket |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа стального переходника подшипника на колонках модели серии Bravo X. | 91-862531 |

#### Установка гильзы подшипника

1. Установить головку выколотки на направляющую съемника. Привернуть головку выколотки к направляющей съемника винтом. Установить и упереть гильзу подшипника в край головки выколотки.

| a - Головка выколотки b - Направляющая съемника | c - Болт съемника d - Гильза подшипника |
| --- | --- |

2.	Насадить направляющую выколотки на верхнюю крышку.

3.	Установить собранный узел направляющей съемника через собранный узел направляющей выколотки и установить гильзу подшипника, вбивая ее на место до контакта  инструмента с нижней поверхностью.

a - Направляющая выколотки

| Съемник с выколоткой (комплект) - Puller / Driver Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников и гильз кожуха торсионного вала на всех моделях колонок Bravo и Blackhawk. В состав комплекта входят следующие позиции, которые могут быть приобретены отдельно: | 91-90244A1 |
|  | 91-90777T1 Puller Jaw - Губки съемника |  |
|  | 91-90778 Puller Jaw - Губки съемника |  |
|  | 91-90774 Puller Guide - Направляющая съемника |  |
|  | 91-90775 Puller Bolt - Болт съемника |  |
|  | 91-90244T Driver Guide - Направляющая съемника |  |
|  | 91-90773T Driver Head - Головка выколотки |  |

4.	Вставить направляющую выколотки в верх кожуха торсионного вала.

5.	Установить направляющую съемника через направляющую выколотки и установить гильзу подшипника, вбивая ее на место до упора инструмента.

a - Направляющая выколотки

#### Установка роликового подшипника

1.	Установить головку выколотки на направляющую съемника.

2.	Привернуть головку выколотки к направляющей съемника винтом.

3.	Смазать поверхность внутреннего диаметра роликового подшипника и насадить роликовый подшипник  на головку выколотки.

a - Головка выколотки

b - Направляющая съемника

c - Болт съемника

d - Роликовый подшипник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра роликового подшипника | 92-802854A1 |

| Съемник и выколотка (комплект) - Puller / Driver Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников и гильз кожуха торсионного вала на всех моделях колонок Bravo и Blackhawk. В состав комплекта входят следующие позиции, которые могут быть приобретены отдельно: | 91-90244A1 |
|  | 91-90777T1 Puller Jaw - Губки съемника |  |
|  | 91-90778 Puller Jaw - Губки съемника |  |
|  | 91-90774 Puller Guide - Направляющая съемника |  |
|  | 91-90775 Puller Bolt - Болт съемника |  |
|  | 91-90244T Driver Guide - Направляющая съемника |  |
|  | 91-90773T Driver Head - Головка выколотки |  |

4.	Установить направляющую выколотки на верхнюю крышку.

5.	Установить направляющую съемника выколотки через направляющую выколотки и установить роликовый подшипник, вбивая его на место до упора инструмента.

a - Направляющая выколотки

6. Установить направляющую съемника в верхнюю часть кожуха торсионного вала.

7. Установить направляющую съемника через направляющую выколотки и установить роликовый подшипник, вбивая его на место до упора инструмента.

a - Направляющая выколотки

| Съемник с выколоткой (комплект) - Puller / Driver Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников и гильз кожуха торсионного вала на всех моделях колонок Bravo и Blackhawk. В состав комплекта входят следующие позиции, которые могут быть приобретены отдельно: | 91-90244A1 |
|  | 91-90777T1 Puller Jaw - Губки съемника |  |
|  | 91-90778 Puller Jaw - Губки съемника |  |
|  | 91-90774 Puller Guide - Направляющая съемника |  |
|  | 91-90775 Puller Bolt - Болт съемника |  |
|  | 91-90244T Driver Guide - Направляющая съемника |  |
|  | 91-90773T Driver Head - Головка выколотки |  |

### Сборка кожуха торсионного вала

В отсеке переключателя передачи на задней части кожуха торсионного вала пробиты два (2) числа. Верхнее число обозначает толщину верхней обоймы упорного подшипника, а нижнее число - толщину нижней обоймы подшипника. Руководствоваться этими числами, пробитыми в кожухе, для заказа частей для замены. Для того, чтобы убедиться и определить, что их толщина соответствует пробитым в кожухе торсионного вала числам, измерить обоймы упорного подшипника микрометром.

a - Числа, пробитые в кожухе торсионного вала

a - Микрометр

b - Обойма

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устанавливается родная обойма упорного подшипника, обойму необходимо установить так, чтобы сторона первоначальной контактной области находилась в том же положении, в котором она была при демонтаже.  Предварительно смазать все обоймы и подшипники смазкой High-Performance Lube.

1. Установить требуемую (правильную) обойму упорного подшипника в кожух торсионного вала.

Стандартная модель Bravo	Модели Bravo X, XZ, XR и Diesel Bravo

a - Обойма упорного подшипника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Масло для узлов с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf) - High-Performance Gear Lube | Обойма упорного подшипника | 92-802854A1 |

2.	Нанести смесь 60% смазки (Hi Performance Gear Lube) и 40% специальной смазки (Special Lubricant 101) на нижний торец нижней шестерни.

3.	Приклеить упорный подшипник к шестерне.

4.	Установить собранный узел муфты сцепления.

a - Упорный подшипник

b - Собранный узел муфты сцепления

c - Нижний торец шестерни

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка - 60% High-Performance Gear Lube | Нижний торец нижней шестерни | 92-802854A1 |
|  | Специальная смазка - 40% - Special Lubricant 101 |  | 92-802865A1 |

5.	Нанести смесь смазки (60% Hi Performance Gear Lube) и специальной смазки (40% Special Lubricant 101) на верхний торец верхней шестерни и упорный подшипник.

6.	Установить упорный подшипник на шестерню.

7.	Установить упорную обойму правильной толщины на верх упорного подшипника.

a -Упорный подшипник

b -Упорная обойма

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка - 60% High-Performance Gear Lube | Верхний торец шестерни и упорный подшипник | 92-802854A1 |
|  | Специальная смазка - 40% - Special Lubricant 101 |  | 92-802865A1 |

!!! ВНИМАНИЕ

Метки момента зажигания сборочного узла шестерни должны быть промаркированы, как показано ниже. В противном случае может произойти повреждение шестерен и ведущей шестерни карданного шарнира.

Метки момента зажигания на шестернях должны быть совмещены одним из указанных ниже способов. Положительная метка (+) над отрицательной меткой (-) или отрицательная метка (-) над положительной меткой (+). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  совмещать две положительные метки (+) или две отрицательные метки (-).

8. По возможности максимально близко совместить метки шестерни муфты сцепления с индексными метками на кожухе торсионного вала.

a - Метки момента зажигания

b - Индексные метки

ВАЖНО: Следить за тем, чтобы не сорвать резьбу гайки держателя, вращая гайку  ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока не почувствуется некоторое зацепление, и затем повернуть гайку держателя по часовой стрелке.

9. Установить сборочный узел карданного шарнира в кожух торсионного вала. Нанести смазку на резьбы гайки держателя и установить. Затянуть гайку держателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях Bravo X, XZ, XR и Diesel Bravo гайку держателя необходимо наживлять с помощью разводного ключа для гайки держателя.

Стандартная модель Bravo	Модели Bravo X, XZ, XR и Diesel Bravo

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Резьбы гайки держателя | 92-802865A1 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка держателя карданного шарнира | 271 |  | 200 |

#### Таблица преобразования значений усилия затягивания для инструмента для гайки держателя карданного шарнира

| Длина ключа с торсиметром | Показание ключа с торсиметром (в Н-м/фунт-фут. для получения значения 271 Н-м (200 фунт-фут.) |
| --- | --- |
| мм | дюйм | Н-м | фунт-фут. |
| 381 | 15 | 151 | 111 |
| 406 | 16 | 155 | 114 |
| 432 | 17 | 159 | 117 |
| 457 | 18 | 163 | 120 |
| 483 | 19 | 167 | 123 |
| 508 | 20 | 170 | 125 |
| 533 | 21 | 172 | 127 |
| 559 | 22 | 175 | 129 |
| 584 | 23 | 178 | 131 |
| 610 | 24 | 180 | 133 |
| 635 | 25 | 183 | 135 |
| 660 | 26 | 184 | 136 |
| 686 | 27 | 187 | 138 |
| 711 | 28 | 190 | 140 |
| 737 | 29 | 191 | 141 |
| 762 | 30 | 194 | 143 |
| 787 | 31 | 195 | 144 |
| 813 | 32 | 197 | 145 |
| 838 | 33 | 200 | 147 |
| 864 | 34 | 201 | 148 |
| 889 | 35 | 202 | 149 |
| 914 | 36 | 203 | 150 |

Показан типовой инструмент для гайки держателя - Модель Bravo

a - Длина ключа с торсиметром

| Ключ для держателя подшипника - Bearing Retainer Wrench |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа держателя подшипника торсионного вала на колонках Blackhawk и всех колонках Mercury MerCruiser Bravo, кроме серии Bravo X. | 91-17256 |

#### Затягивание гайки держателя подшипника карданного шарнира моделей Bravo

Для затягивания гайки держателя ключом с торсиметром руководствоваться следующей процедурой.

На рычажных ключах с торированным усилием затягивания - Измерить расстояние от квадрата до центра шарнирной точки оси вращения ручки ключа.

На ключах со щелчковым механизмом или ключах с циферблатным торсиметром - Измерить расстояние от квадрата до метки на ручке ключа (2 полоски и т.п.).

1.	Проверить и убедиться в том, что метки момента зажигания все еще остаются правильно совмещенными (если необходимо, провернуть для этого карданный шарнир). Если метки сдвинулись, снять сборочный узел карданного шарнира и начать снова с пункта 5 процедуры сборки кожуха торсионного вала.

2.	Установить сборочный узел кулачка переключения передач в отсек переключателя передач в кожухе торсионного вала, при этом гайки кулачка должны быть обращены к днищу кожуха торсионного вала.

Сборочный узел кулачка переключения передач

a - Сборочный узел кулачка переключения передач

b - Выступ

3. Надавить и вставить узел приводной штанги на место. Если приводная штанга заклинивает, то во время вставления узла слегка и осторожно подвигать его из стороны сторону.

a - Сборочный узел приводной штанги

4. Повернуть узел приводной штанги на 1/4 оборота ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ и спозиционировать его, как показано.

a - Сборочный узел приводной штанги

5. Установить инструмент для рукоятки переключения передач в вал переключателя передач и надавить на шток/вал переключателя вниз. Снять инструмент.

a - Инструмент для рукоятки переключения передач

b - Вал переключателя передач

| Инструмент для рукоятки переключения передач - Shift Handle Tool |
| --- |
|  | Используется для позиционирования и демонтажа штока переключателя передач на моделях колонок Bravo One и Bravo Two. | 91-17302 |

6.	Установить инструмент для рукоятки переключения передач через узел приводной штанги и вставить в шток/вал переключателя. Подвигать шток/вал переключателя назад и вперед, как необходимо, для того, чтобы совместить нижнее отверстие в узле кулачка переключения передач с резьбовым отверстием на валу переключателя передач.

7.	Нанести герметик на первые 2 или 3 нитки резьбы винта.

8.	Установить винт крышки кулачка переключения передач и затянуть.

a - Инструмент для рукоятки переключения передач

b - Сборочный узел приводной штанги

c - Сборочный узел кулачка переключения передач

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Первые 2 или 3 нитки резьбы винта крышки кулачка переключения передач | 92-809819 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крышки кулачка переключения передач | 12-13 | 100 -120 |  |

9. Нанести герметик на первые 2 или 3 нитки резьбы винта крышки узла приводной штанги переключения передач. Установить и затянуть винт до указанного усилия.

a - Винт крышки

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Винт крышки узла приводной штанги переключения передач | 92-809819 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крышки узла приводной штанги переключения передач | 12-13 | 100 -120 |  |

10. Переместить приводную штангу переключения передач до фиксатора нейтрального положения. Нанести обильное количество смазки на поверхность внутреннего диаметра гнезда под винт.

a - Гнездо под винт

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Поверхность внутреннего диаметра гнезда под винт. | 92-802865A1 |

11. Установить на место уплотнительные кольца в кожух торсионного вала. Перед установкой нанести клеящее средство на уплотнительные кольца.

a - Уплотнительное кольцо приводной штанги переключения передач

b - Уплотнительное кольцо водяного канала

a - Уплотнительное кольцо вала переключателя передач

b - Уплотнительное кольцо задней крышки

a - Уплотнительное кольцо верхней крышки

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительные кольца | 92-86166Q1 |

12.	Установить верхнюю крышку.

13.	Затянуть винты.

a - Верхняя крышка

b - Винты

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты верхней крышки кожуха торсионного вала | 27 |  | 20 |

14.	Установить заднюю крышку и винты.

15.	Затянуть винты до указанного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед затягиванием винтов ключом с торсиметром до требуемого усилия во избежание повреждения крышки затягивать винты равномерно до тех пор, пока крышка не будет заподлицо и в упор кожуха торсионного вала.

a - Задняя крышка

b - Винты (3)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты задней крышки кожуха торсионного вала | 27 |  | 20 |

### Установка кожуха торсионного вала на редуктор

1. Модели Bravo One, Bravo XZ, Bravo XR и дизельная модель Diesel Bravo One X:

a. Установить редуктор на кожух торсионного вала. Затянуть гайки и болт до требуемого усилия.

a - Гайки и шайбы (6)

b - Болт (расположенный в отсеке для триммера) (1)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайки и болты крепления редуктора к кожуху торсионного вала | 47 |  | 35 |

b.	Установить анодную плиту и затянуть до указанного усилия.

c.	Установить резиновую заглушку.

a - Анодная плита

b - Резиновая заглушка

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Анодная плита | 27 |  | 20 |

2. Модели Bravo Two и Diesel Bravo Two X:

a. Установить редуктор на кожух торсионного вала. Затянуть гайки и болт до указанного усилия.

a - Гайки и шайбы (6)

b - Болт (расположенный перед триммером) (1)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайки и болты крепления редуктора к кожуху торсионного вала | 47 |  | 35 |

b. Установить анодную плиту и затянуть болт до указанного усилия.

a - Болт на 1/2"

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт анодной плиты | 27 |  | 20 |

3. Модели Bravo Three и Diesel Bravo Three X:

a. Установить болт в отсек для анода. Затянуть болт до указанного усилия.

a - Болт

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт в анодном отсеке | 47 |  | 35 |

b. Установить остальные крепежные средства и затянуть с указанным усилием.

a - 6 гаек и шайб

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепежные гайки | 47 |  | 35 |

c. Установить анод.

d. Затянуть болт до указанного усилия. Установить резиновую заглушку.

a - Болт анода

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт анода | 27 |  | 20 |

4. Заправить поворотно-откидную колонку. (См. Раздел 1B.)

Для заметок:

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

# Раздел 3B - Редуктор - Модель Bravo One

### Оглавление

| Значения усилий затягивания 3B-2 Технические характеристики 3B-2 Значения предварительного натяга в подшипниках 3B-2 Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор) 3B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3B-3 Специальный инструмент 3B-4 Редуктор модели Bravo One в увеличенном виде 3B-8 Узлы и детали торсионного вала 3B-8 Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo One и дизельной модели Bravo One X 3B-10 Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo XZ и модели Bravo XR 3B-12 Узлы и детали редуктора и торсионного вала модели Super SportMaster 3B-14 Осмотр, проверка перед разборкой 3B-16 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3B-17 Разборка редуктора 3B-19 Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни 3B-25 Осмотр, проверка, чистка 3B-25 Разборка торсионного вала 3B-26 Демонтаж подшипника ведущей шестерни 3B-27 Установка подшипника ведущей шестерни 3B-28 Сборка торсионного вала 3B-30 | Несущий корпус подшипника 3B-32 Осмотр, проверка 3B-32 Разборка несущего корпуса подшипника 3B-32 Сборка несущего корпуса подшипника 3B-33 Вал гребного винта 3B-34 Осмотр, проверка 3B-34 Демонтаж подшипника вала гребного винта .... 3B-34 Установка подшипника вала гребного винта ... 3B-35 Подшипник ведомой шестерни 3B-36 Осмотр, проверка 3B-36 Демонтаж подшипника ведомой шестерни 3B-36 Установка подшипника ведомой шестерни 3B-37 Демонтаж, осмотр, проверка манжетки подшипника ведомой шестерни 3B-38 Установка манжетки подшипника ведомой шестерни 3B-39 Водяной канал спидометра 3B-40 Осмотр, проверка, чистка водозаборника 3B-40 Замена сальника водяного канала ... 3B-41 Сборка и установка регулировочных прокладок редуктора 3B-42 Вал гребного винта для тяжелых режимов работы моделей Bravo XZ и XR 3B-59 Разборка, сборка редуктора 3B-59 Установка несущего корпуса подшипника 3B-59 Установка стандартной ступицы гребного винта 3B-61 |
| --- | --- |

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Плотно затянуть все крепежные средства, не указанные в перечне ниже.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт ведущей шестерни торсионного вала | 61 |  | 45 |
| Прижимная плита | 47 |  | 35 |
| Предварительная нагрузка качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |
| Гайки и болты крепления редуктора к кожуху торсионного вала | 47 |  | 35 |
| Болт анодной плиты | 27 |  | 20 |
| Контргайка гребного винта | 75 |  | 55 |

### Технические характеристики

#### Люфт (мертвый ход) шестерни

| Наименование | мм | дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Люфт шестерни | 0.30-0.38 | 0.012-0.015 |

#### Зазор ведущей шестерни

| Наименование | мм | дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Зазор ведущей шестерни | 0.635 | 0.025 |

#### Предварительный натяг в подшипниках

| Наименование | Н-м | фунт-дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Подшипники торсионного вала | 0.3-0.5 | 3-5 |
| Подшипники вала гребного винта - Проверены у вала гребного винта (новые подшипники) | 0.9-1.4 (1) | 8-12 (1) |
| Подшипники вала гребного винта - Проверены у вала гребного винта (использованные подшипники) (2) | 0.6-0.9 (1) | 5-8 (1) |

1	Не включает 3-5 фунт-дюйм. (0.3-0.55 Н-м) предварительного натяга на подшипниках торсионного вала.

2	Подшипник считается использованным, если хотя бы один раз вращался под нагрузкой.

#### Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор)

| Передаточное число | Ведущая шестерня | Ведомая шестерня |
| --- | --- | --- |
| 1.65:1 | 15 | 19 |
| 1.50:1 | 15 | 19 |
| 1.36:1 | 15 | 19 |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Конические подшипники | 92-802854A1 |
|  | Манжетка подшипника |  |
|  | Поверхность наружного диаметра литого корпуса |  |
|  | Уплотнительное кольцо |  |
|  | Поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника |  |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Сальник водяного канала | 92-86166Q1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Соединительная муфта | 92-802859A1 |
|  | Поверхность внутреннего диаметра сальника |  |
|  | Вал гребного винта |  |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Винт анодной плиты | 92-34227-1 |
|  | Торцы несущего корпуса подшипника |  |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Винт | 92-809819 |
|  | Поверхность наружного диаметра сальника |  |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Держатель несущего корпуса подшипника | 92-802865A1 |
|  | Вал гребного винта |  |
| Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler-Spline Grease | Шлицы вала гребного винта | 92-802869A1 |
| Смазка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 90-802868A1 |
| Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |

### Специальный инструмент

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |
| Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Nut Wrench |
|  | Используется для установки и демонтажа гаек держателя несущего корпуса подшипника на колонках моделей Bravo One, Two и Three. | 91-61069T |
| Штанга съемника - Puller Bar |
|  | Используется для демонтажа несущего корпуса подшипника со всех колонок моделей Bravo One / Bravo Two и всех моделей Bravo XR и XZ. | 91-90338A1 |
| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo and Blackhawk. | 91-61077T |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |
| Выколотка для сальников несущего корпуса подшипника и манжетки подшипника - Bearing Carrier Seals and Bearing Cup Driver |
|  | Используется для установки сальников несущего корпуса подшипника на колонках Bravo One и Bravo Two. | 91-89865 |

### Специальный инструмент (продолжение)

| Выколотка манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника ведомой шестерни на колонках Bravo One и Bravo Two. | 91-31106T |
| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
|  | Используется для установки манжетки подшипника торсионного вала в редуктор и манжетки подшипника в несущий корпус подшипника колонок Bravo One и Bravo Two. | 91-67443T |
| Инструмент для установки регулировочных прокладок для ведущей шестерни торсионного вала - Drive Shaft Pinion Gear Shimming Tool |
|  | Используется для установки регулировочных прокладок для ведущей шестерни на колонках Bravo One. | 91-42840T |
| Комплект деталей для циферблатного индикатора - Dial Indicator Adapter Kit |
|  | Используется для крепления и установки циферблатного индикатора на редуктор при проверке люфта на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-83155 |
| Штанга для индикатора люфта - Backlash Indicator Rod |
|  | Используется для проверки и измерения люфта внутреннего вала гребного винта на колонках Bravo Three и Blackhawk. | 91-805481 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |
|  | Используется для измерения люфта шестерен на всех колонках Alpha и Bravo. | 91-58222A1 |

### Специальный инструмент (продолжение)

| Инструмент для установки несущего корпуса - Bearing Carrier Installation Tool |
| --- |
|  | Используется для установки несущего корпуса подшипника на колонках Bravo One с комплектом гребного винта типа Hi-Perf, установленным на нижнем блоке, и на колонках Bravo XZ и XR. | 91-840388 |
| Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Nut Wrench |
|  | Используется для установки гайки держателя несущего корпуса подшипника на моделях Bravo One с комплектом гребного винта типа Hi-Perf на нижнем блоке, и на колонках Bravo XZ и XR. Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника входит в состав комплекта инструментов для вала гребного винта Propeller Shaft Tool Kit Артикул №91-840393A1. | 91-840393 |
| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |
| Выколотка для сальника - Seal Driver |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника при установке игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипника ведущей шестерни нижнего торсионного вала на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-63638T |

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемник вала - Puller Shaft (91-31229) - и штанга головки выколотки - Driver Head Rod (91-37323) - входят в состав  комплекта инструментов для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool Assembly (91-31229A7).

Для заметок:

### Редуктор модели Bravo One в увеличенном виде

#### Узлы и детали торсионного вала

#### Узлы и детали торсионного вала (продолжение)

| 1 -Держатель 2 -Муфта 3 -Уплотнительное кольцо 4 -Разделительная втулка 5 -Регулировочные прокладки 6 -Шайба с контровочными выступами 7 - Манжетка подшипника 8 - Манжетка подшипника 9 -Регулировочные прокладки 10 -Торсионный вал | 11 -Конический подшипник (большого диаметра) 12 - Конический подшипник (малого диаметра) 13 - Сальник водяного канала 14 - Сальник водяного канала спидометра 15 -Контргайка 16 -Плоская шайба 17 -Редуктор 18 -Болт в отсеке под анод 19 -Анодная плита 20 - Болт анодной плиты 21 - Уплотнительное кольцо квадратного сечения |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Конические подшипники | 92-802854A1 |
| B | Клеящее средство - Bellows Adhesive | Сальник водяного канала | 92-86166Q1 |
| C | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Муфта | 92-802859A1 |
| D | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Винт анодной плиты | 92-34227-1 |

#### Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo One и дизельной модели Bravo One X

#### Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo One и дизельной модели Bravo One X (продолжение)

| 1 - Редуктор 2 - Регулировочные прокладки 3 - Манжетка подшипника 4 - Конический подшипник 5 - Ведомая шестерня 6 - Игольчатый подшипник 7 - Ведущая шестерня 8 - Шайба 9 - Винт 10 - Вал гребного винта 11 - Шайба 12 - Конический подшипник 13 - Манжетка подшипника | 14 -Кольцо нагрузки 15 -Шайба 16 -Уплотнительное кольцо 17 -Сальники 18 -Несущий корпус подшипника 19 -Шайба 20 - Дренажная винт-пробка 21 - Анод гребного винта 22 - Контровочная шайба 23 - Винт 24 - Шайба с контровочными выступами 25 - Держатель несущего корпуса подшипника |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Поверхность внутреннего диаметра сальника | 92-802859A1 |
| B | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Манжетка подшипника | 92-802854A1 |
|  |  | Конический подшипник |  |
|  |  | Уплотнительное кольцо |  |
| C | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Винт | 92-809819 |
|  |  | Поверхность наружного диаметра сальника |  |
| D | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Держатель несущего корпуса подшипника | 92-802865A1 |
|  |  | Вал гребного винта |  |
| E | Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Couple -Spline Grease | Шлицы вала гребного винта | 92-802869A1 |
| F | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Торцы несущего корпуса подшипника | 92-34227-1 |
| G | Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |

#### Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo XZ и модели Bravo XR

#### Узлы и детали вала гребного винта модели Bravo XZ и модели Bravo XR (продолжение)

| 1 -Редуктор 2 -Регулировочные прокладки 3 - Манжетка подшипника 4 - Конический подшипник 5 - Ведомая шестерня 6 - Игольчатый подшипник 7 - Ведущая шестерня 8 - Шайба 9 -Винт 10 -Вал гребного винта 11 -Шайба 12 -Конический подшипник 13 -Манжетка подшипника 14 -Кольцо нагрузки | 15 -Шайба 16 -Уплотнительное кольцо 17 -Сальники 18 -Несущий корпус подшипника 19 -Шайба 20 - Дренажная винт-пробка 21 - Шайба с контровочными выступами 22 - Держатель несущего корпуса подшипника 23 - Ступица гребного винта в сборе 24 - Шайба 25 - Тарельчатая шайба 26 - Шайба 27 - Гайка гребного винта |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Поверхность внутреннего диаметра сальника | 92-802859A1 |
| B | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Манжетка подшипника | 92-802854A1 |
|  |  | Уплотнительное кольцо |  |
|  |  | Конический подшипник |  |
| C | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Винт | 92-809819 |
|  |  | Держатель несущего корпуса подшипника |  |
| D | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Поверхность наружного диаметра сальника | 92-802865A1 |
|  |  | Вал гребного винта |  |
| E | Смазка для шлицов муфты двигателя - Engine Couple -Spline Grease | Шлицы вала гребного винта | 92-802869A1 |
| F | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Торцы несущего корпуса подшипника | 92-34227-1 |
| G | Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |

#### Узлы и детали редуктора и торсионного вала модели Super SportMaster

#### Узлы и детали редуктора и торсионного вала модели Super SportMaster (продолжение)

| 1 - Редуктор в сборе (модели с длинным валом) 2 - Редуктор в сборе (модели с коротким валом) 3 - Шпилька (2) 4 - Уплотнительное кольцо, сальник водяного канала 5 - Сальниковое кольцо квадратного сечения 6 - Игольчатый подшипник 7 - Комплект регулировочных прокладок 8 - Конический подшипник в сборе 9 - Торсионный вал в сборе (модели с длинным валом) и торсионный вал в сборе (модели с коротким валом) 10 - Обойма подшипника 11 - Шайба 12 - Винт 13 - Конический подшипник в сборе 14 - Шайба с контровочными выступами 15 - Разделительная втулка комплекта регулировочных прокладок 16 - Разделительная втулка 17 - Уплотнительное кольцо 18 - Муфта, соединительная, в сборе 19 - Стопорное кольцо 20 - Комплекты шестерен (15/19 зубьев), (15/17 зубьев), (17/18 зубьев) 21 - Конический подшипник в сборе 22 - Комплект регулировочных прокладок 23 - Вал гребного винта 24 - Упорная шайба | 25 - Несущий корпус подшипника в сборе 26 - Конический подшипник (комплект) 27 - Кольцо нагрузки 28 - Уплотнительное кольцо 29 - Масляный сальник 30 - Масляная дренажная винт-пробка 31 - Сальниковая шайба 32 - Анод (комплект) 33 - Контровочная шайба (№10) 34 - Винт 35 - Шайба с направляющими ключами (пазом/выступом) 36 - Держатель несущего корпуса подшипника 37 - Ступица гребного винта 38 - Шайба и гайка (комплект) 39- Гайка гребного винта 40- Амортизатор 40 - Шайба 41 - Гайка 42 - Шпилька для моделей с длинным валом и шпилька для моделей с коротким валом 43 - Крышка вала гребного винта 44 - Шайба 45 - Отражательная плита (щиток, дефлектор) 46 - Шпилька 47 - Анод 48 - Гайка 49 - Винт |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Поверхность внутреннего диаметра сальника | 92-802859A1 |
|  |  | Поверхности наружного и внутреннего диаметров муфты |  |
| B | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Манжетка подшипника | 92-802854A1 |
|  |  | Конические подшипники |  |
|  |  | Уплотнительное кольцо |  |
| C | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Винт | 92-809819 |
|  |  | Поверхность наружного диаметра сальника |  |
| D | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Держатель несущего корпуса подшипника | 92-802865A1 |
|  |  | Вал гребного винта |  |
| E | Смазка для шлицов муфты двигателя -Engine Coupler Spline Grease | Шлицы вала гребного винта | 92-802869A1 |
| F | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Торцы несущего корпуса подшипника | 92-34227-1 |
| G | Клеящее средство - Bellows Adhesive | Сальник водяного канала | 92-86166Q1 |
| H | Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |

### Осмотр, проверка перед разборкой

1. Снять гребной винт.

a - Передняя упорная ступица

b - Ведущая ступица типа Flo-Torque

c - Гребной винт

d - Переходник приводной гильзы

e - Шайба с контровочными выступами

f - Гайка

1.	Установить циферблатный индикатор на вал гребного винта.

2.	Надавить на вал гребного винта в одну сторону и установить циферблатный индикатор на ноль.

3.	Надавить на вал гребного винта в противоположную сторону, одновременно наблюдая за показаниями циферблатного индикатора.

4.	Не вращая вал гребного винта, переставить циферблатный индикатор и проверить отклонение вала в вертикальном направлении (вверх и вниз). Отклонение вала более, чем на 0.08 мм (0.003"), указывает на один из следующих дефектов или недостатков:

a.	Износ подшипников вала гребного винта.

b.	Неправильный предварительный натяг вала гребного винта.

5. Проворачивая вал гребного винта, наблюдать за показаниями циферблатного индикатора. Если отклонение более, чем 0.178 мм (0.007"), то это указывает на то, что вал гребного винта погнут.

### Отделение кожуха торсионного вала от редуктора

!!! ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО!!! ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!! Сброс масла или его отходов в окружающую среду запрещен законом. При эксплуатации или обслуживании лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать разлива и сброса масла и его отходов в окружающую среду. Собирать и утилизировать масло и/или его отходы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.

1.	Снять, опорожнить и прочистить бачок контроля уровня масла.

2.	Провести дренаж колонки.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

3. Снять вентиляционную винт-пробку.

a - Вентиляционная винт-пробка

4. Снять резиновую заглушку.

a - Резиновая заглушка

5. Снять анодную плиту.

a - Болт на 1/2"

6. Снять редуктор с кожуха торсионного вала.

a - Гайки и шайбы (6)

b - Болт (1)

### Разборка редуктора

!!! ВНИМАНИЕ

При отделении редуктора от кожуха торсионного вала на редуктор необходимо устанавливать прижимную плиту (Clamp Plate 91-43559T).

1. Установить прижимную плиту на редуктор. Установить 2 шайбы с каждой стороны шпильки. Надежно затянуть гайки.

a - Прижимная плита

b - Гайка

c - Шайба (по 2 с каждой стороны)

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг на подшипниках во время проверки люфта и предварительного натяга на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

2. Отогнуть контровочные выступы шайбы от гайки держателя несущего корпуса подшипника.

a - Выступ

b - Отвертка

3. С помощью ключа для гайки держателя несущего корпуса подшипника отвернуть и снять гайку держателя несущего корпуса подшипника.

a - Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника

| Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Nut Wrench |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа гайки держателя несущего корпуса подшипника на колонках моделей Bravo One, Two и Three. | 91-61069T |

4. С помощью штанги съемника снять несущий корпус подшипника.

a - Штанга съемника

| Штанга съемника - Puller Bar |
| --- |
|  | Используется для демонтажа несущего корпуса подшипника со всех колонок моделей Bravo One / Bravo Two и всех моделей Bravo XR и XZ. | 91-90338A1 |

5. Снять вал гребного винта.

a - Вал гребного винта

6. Снять шайбу, кольцо нагрузки и уплотнительное кольцо.

a - Шайба

b - Кольцо нагрузки

c - Уплотнительное кольцо

7. Временно установить на место гайку держателя несущего корпуса подшипника в редуктор для защиты резьбы редуктора.

a - Гайка держателя несущего корпуса подшипника

8. Снять ведущую шестерню, винт и шайбу. С помощью переходника для торсионного вала зафиксировать торсионный вал на месте.

a - Переходник для торсионного вала

b - Монтировка и головка

c - Ведущая шестерня

| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |  |
| --- | --- |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo and Blackhawk. | 91-61077T |

9. Снять прижимную плиту и затем снять уплотнительное кольцо, разделительную втулку, регулировочные прокладки и шайбу с контровочными выступами. Регулировочные прокладки сохранить для последующей сборки.

a - Прижимная плита

b - Уплотнительное кольцо

c - Разделительная втулка

d - Регулировочные прокладки

e - Шайба с контровочными выступами

10. Снять торсионный вал и ведущую шестерню.

a - Торсионный вал

b - Ведущая шестерня

11. Снять ведомую шестерню и подшипник.

a - Ведомая шестерня

b - Манжетка подшипника

12. С помощью съемника ударно-скользящего действия снять манжетку подшипника торсионного вала и регулировочные прокладки.

a - Манжетка подшипника торсионного вала

b - Регулировочные прокладки

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

13. Если демонтаж подшипника ведущей шестерни не планируется, снять иголки из обоймы игольчатого подшипника торсионного вала. (См. Демонтаж подшипника ведущей шестерни)

a - Иголки

b - Обойма игольчатого подшипника торсионного вала

14. Снять уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала.

a - Уплотнительное кольцо водяного канала

b - Кольцо квадратного сечения масляного канала

### Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни

#### Осмотр, проверка, чистка

1.	Состояние манжеток конических подшипников торсионного вала является показателем состояния конических роликовых подшипников на торсионном валу. Заменить подшипник и манжетку подшипника, если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения посторонних металлических частиц.

2.	Состояние поверхностей под подшипники на торсионном валу в области игольчатого подшипника является показателем состояния игольчатых подшипников. Если наблюдается поражение точечной коррозией, имеются канавки, царапины, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, игольчатые подшипники и гильзу заменить.

3.	Осмотреть и проверить шлицы на износ или искривление и погнутость. Если обнаружены указанные дефекты, торсионный вал заменить.

4.	Прочистить все планируемые для повторного использования части соответствующим растворителем и тщательно просушить их сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипников под действием сжатого воздуха.

#### Разборка торсионного вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Сборочный узел подшипника должен быть заменен, если он был снят с торсионного вала. При демонтаже конические роликовые подшипники подвержены повреждению.

1. Выпрессовать конический роликовый подшипник с торсионного вала с помощью универсального зажима съемника, используя его для опоры  подшипника. Таким же способом снять второй конический роликовый  подшипник.

a - Торсионный вал

b - Подшипник

c - Универсальный зажим съемника

2. С помощью универсального зажима съемника выпрессовать с торсионного вала внутреннюю обойму подшипника ведущей шестерни торсионного вала.

a - Торсионный вал

b - Внутренняя обойма подшипника ведущей шестерни

c - Универсальный зажим съемника

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Демонтаж подшипника ведущей шестерни

ВАЖНО: При выпрессовке подшипника ведущей шестерни из редуктора все иголки игольчатого подшипника ДОЛЖНЫ быть на месте внутри корпуса подшипника. В противном случае корпус подшипника будет погнут или поломан и демонтаж будет затруднен.

1.	Для облегчения демонтажа нагреть область вокруг инструмента для демонтажа подшипника приблизительно до температуры 93.3 градуса по Цельсию (200oF). Не допускать нагрева открытым пламенем!

2.	С помощью штанги для головки выколотки и выколотки для подшипников в качестве направляющей снять подшипник ведущей шестерни.

a - Выколотка для сальника - Использовать в качестве направляющей

b - Штанга для головки выколотки

c - Выколотка для подшипника

d - Область вокруг подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Штанга головки выколотки (Driver Head Rod (91-37323)) входит в комплект инструмента для демонтажа и установки подшипников  (Bearing Removal and Installation Tool Assembly (91-31229A7)).

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипника ведущей шестерни нижнего торсионного вала на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-63638T |

#### Установка подшипника ведущей шестерни

1.	Установить иголки в корпус. Для фиксации иголок на месте использовать смазку.

2.	Насадить сборочный узел подшипника на инструмент для установки подшипников номером на корпусе подшипника вверх.

3.	Смазать поверхность наружного диаметра корпуса соответствующей смазкой.

a - Иголки подшипника

b - Корпус

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-808868A1 |
| B | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность наружного диаметра корпуса | 92-802854A1 |

4. Установить подшипник ведущей шестерни, используя для этого выколотку для сальника в качестве направляющей.

a - Выколотка для сальника - Использовать в качестве направляющей

b - Вал съемника

c - Шайба и гайка

d - Выколотка для подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Вал съемника (Puller Shaft 91-31229) входит в состав комплекта инструмента для демонтажа  и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Tool Assembly 91-31229A7).

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников торсионного вала на колонках всех моделей Bravo. | 91-89867T |

#### Сборка торсионного вала

1.	Смазать поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника.

2.	Напрессовать малый конический роликовый подшипник на торсионный вал, используя для этого универсальный зажим съемника.

3.	Проверить, чтобы сторона с малым наружным диаметром была обращена к концу вала, на котором должна быть установлена ведущая шестерня.

a - Универсальный зажим съемника

b - Торсионный вал

c - Малый конический роликовый подшипник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника | 92-802854A1 |

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

4.	Смазать поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника.

5.	Напрессовать большой конический роликовый подшипник на торсионный вал, используя для этого оправку соответствующего диаметра и размера.

6.	Проследить за тем, чтобы сторона с большим наружным диаметром была обращена к концу вала на стороне ведущей шестерни.

a - Оправка на внутренней обойме подшипника

b - Торсионный вал

c - Большой конический роликовый подшипник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника | 92-802854A1 |

### Несущий корпус подшипника

#### Осмотр, проверка

1.	Состояние манжетки конического роликового подшипника вала гребного винта является показателем состояния конического роликового подшипника на валу гребного винта. Если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, износ, неровность поверхностей, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, подшипник и манжетку заменить.

2.	Проверить несущий корпус на признаки коррозии, особенно на поверхностях стыка редуктора с несущим корпусом подшипника. Если обнаружена коррозия, несущий корпус подшипника заменить.

#### Разборка несущего корпуса подшипника

1. С помощью съемника ударно-скользящего действия снять манжетку подшипника.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Манжетка подшипника

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

2. С помощью молотка и бородка снять масляные сальники с несущего корпуса подшипника.

a - Масляные сальники (2)

b - Бородок

#### Сборка несущего корпуса подшипника

1.	Смазать резьбовым герметиком поверхность наружного диаметра масляного сальника.

2.	Установить внешний масляный сальник контактной кромкой наружу, используя для этого выколотку для сальника несущего корпуса подшипника и манжетки подшипника.

3.	Смазать резьбовым герметиком поверхность наружного диаметра масляного сальника.

4.	Установить внутренний масляный сальник контактной кромкой внутрь, используя для этого выколотку для сальников несущего корпуса подшипника и манжетки подшипника.

a - Масляный сальник - Контактной кромкой наружу

b - Выколотка для сальников несущего корпуса подшипника и манжетки подшипника

c - Масляный сальник - Контактной кромкой внутрь

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Поверхность наружного диаметра масляного сальника | 92-809819 |

5. С помощью выколотки для сальника несущего корпуса подшипника и манжетки подшипника установить манжетку подшипника поверхностью под подшипник внутрь.

a - Манжетка подшипника

b - Выколотка для сальников и манжеток подшипника несущего корпуса подшипника

| Выколотка для сальника несущего корпуса подшипника и манжетки подшипника - Bearing Carrier Seals and Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки сальников несущего корпуса подшипника на колонках Bravo One и Bravo Two. | 91-89865 |

### Вал гребного винта

#### Осмотр, проверка

1. Проверить вал гребного винта на погнутость.

##### СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЦИФЕРБЛАТНЫМ ИНДИКАТОРОМ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ:

1.	Установить вал гребного винта на токарный станок, зажав центры вала между передней и задней бабками.

2.	Установить циферблатный индикатор на поверхность вала у переднего края вала гребного винта.

3.	Вращать вал и наблюдать за показаниями циферблатного индикатора. Отклонение более, чем на 0.178 мм (0.007"), является основанием для замены.

##### СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЦИФЕРБЛАТНЫМ ИНДИКАТОРОМ В ПРИЗМАТИЧЕСКИХ БЛОКАХ:

1.	Уложить вал гребного винта поверхностями под подшипники в V-образные пазы призматических блоков.

2.	Установить циферблатный индикатор на поверхность вала у переднего края вала гребного винта.

3.	Вращать вал и наблюдать за показаниями циферблатного индикатора. Отклонение более, чем на 0.178 мм (0.007"), является основанием для замены.

##### ВСЕ МОДЕЛИ

1.	Проверить шлицы на погнутость и искривление.

2.	Проверить поверхность вала в области контакта вала с контактными кромками масляных сальников несущего корпуса подшипника. Если обнаружены выработанные канавки,  масляные сальники необходимо заменить.

#### Демонтаж подшипника вала гребного винта

1. Выпрессовать подшипник с вала гребного винта, используя для этого универсальный зажим съемника.

a - Вал гребного винта

b - Универсальный зажим съемника

c - Конический роликовый подшипник

d -Шайба

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Установка подшипника вала гребного винта

1.	Нанести смазку на поверхность внутреннего диаметра нового конического роликового подшипника.

2.	Установить подшипник на вал с помощью универсального зажима съемника и соответствующей оправки например, старой подшипниковой обоймы, которые будут служить в качестве опоры для подшипника на внутренней обойме.

3.	Впрессовать подшипник на место.

a - Вал гребного винта

b - Внутренний диаметр

c - Конический роликовый подшипник

d - Оправка соответствующего размера и диаметра

e - Универсальный зажим съемника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра нового подшипника | 92-802854A1 |

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

### Подшипник ведомой шестерни

#### Осмотр, проверка

1.	Снять подшипник с ведомой шестерни. Проверить ведомую и ведущую шестерни на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья, чрезмерный или неравномерный износ. Заменить обе шестерни, если обнаружено одно из указанных выше состояний.

2.	Если манжетка конического роликового подшипника поражена точечной коррозией, имеет канавки, царапины, неравномерный износ или изменение цвета от перегрева или имеет включения металлических частиц, заменить конический роликовый подшипник и манжетку.

#### Демонтаж подшипника ведомой шестерни

1.	Снять подшипник с ведомой шестерни с помощью универсального зажима съемника.

2.	Проверить ведомую и ведущую шестерни на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья, чрезмерный или неравномерный износ. Заменить обе шестерни, если обнаружено одно из указанных выше состояний.

a - Соответствующая оправка

b - Универсальный зажим съемника

c - Подшипник

d - Ведомая шестерня

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Установка подшипника ведомой шестерни

1.	Нанести тонкий слой смазки на поверхность внутреннего диаметра нового подшипника.

2.	Установить соответствующую оправку или обойму старого подшипника в упор обоймы нового подшипника.

3.	Установить другую оправку на торец шестерни и спрессовать подшипник и шестерню вместе.

a - Деревянный брус из твердой древесины или металлический блок

b - Ведомая шестерня

c - Конический роликовый подшипник

d - Оправка (на внутренней обойме подшипника)

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра нового подшипника | 92-802854A1 |

#### Демонтаж, осмотр, проверка манжетки подшипника ведомой шестерни

1.	С помощью съемника ударно-скользящего действия снять манжетку подшипника и регулировочные прокладки.

2.	Заменить подшипник и манжетку конического роликового подшипника, если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, царапины, задиры, неравномерной износ, изменение цвета от перегрева  или включение металлических частиц.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Манжетка подшипника

c - Регулировочные прокладки

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

#### Установка манжетки подшипника ведомой шестерни

1. Установить манжетку подшипника ведомой шестерни с регулировочными прокладками первоначальной толщины с помощью выколотки для манжетки подшипника. Проследить, чтобы манжетка не была перекошена. Смазать поверхность наружного диаметра манжетки соответствующей смазкой.

a - Регулировочные прокладки

b - Манжетка подшипника

c - Выколотка для манжетки подшипника

d - Старый вал гребного винта или штанга выколотки

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вала гребного винта MC-l нет, использовать штангу выколотки (Driver Rod 91-37323) из комплекта для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Kit, 91-31229A7).

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность наружного диаметра манжетки подшипника | 92-802854A1 |

| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника ведомой шестерни на колонках моделей Bravo One и Bravo Two. | 91-31106T |

### Водяной канал спидометра

#### Осмотр, проверка, чистка водозаборника

1.	Проверить отверстие (трубку Пито) на ведущей кромке редуктора на засорение и другие ограничения.

2.	Прочистить отверстие коротким отрезком проволоки. Если с помощью проволоки ограничение, загрязнение удалить не представляется возможным, осторожно прочистить трубку (пройти отверстие трубки) сверлом диаметром 2 мм (5/64"). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допустить высверливание на глубину более 62 мм (2-7/16").

a - Трубка Пито

3. Проверить сальник водяного канала на трещины, порезы, выбоины или деформацию. При необходимости заменить.

a - Сальник водяного канала

#### Замена сальника водяного канала

1. Поддеть сальник соответствующим инструментом и понять из посадочного места.

a - Сальник

2. Слегка смазать поверхность наружного диаметра сальника клеящим средством и установить в отверстие водяного канала спидометра. Проследить, чтобы верхний край сальника был заподлицо с поверхностью редуктора.

a - Сальник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Поверхность наружного диаметра сальника | 92-86166Q1 |

### Сборка и установка регулировочных прокладок редуктора

1.	Смазать все подшипники. Детали должны смазываться для получения точных показаний предварительного натяга на подшипниках.

2.	Установить уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала. Зафиксировать на месте  с помощью клеящего средства.

a -Уплотнительное кольцо

b - Кольцо квадратного сечения масляного канала

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Все подшипники | 92-802854A1 |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала | 92-86166Q1 |

3. Установить иголки подшипника в нижний корпус игольчатого подшипника. Для фиксации иголок на месте использовать смазку.

a - Иголки подшипника

b - Корпус игольчатого подшипника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-802868A1 |

4. Установить сборочный узел ведомой шестерни.

a - Сборочный узел ведомой шестерни

5. Установить регулировочные прокладки первоначальной толщины и нижнюю манжетку подшипника торсионного вала с помощью выколотки для манжетки подшипника. Использовать родные (первоначально установленные до демонтажа) регулировочные прокладки. Если они утеряны, начать установку с прокладки толщиной 0.050" (1.27 мм).

a - Регулировочные прокладки

b - Нижняя манжетка подшипника

c - Выколотка манжетки подшипника

| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника торсионного вала в редуктор и манжетки подшипника в несущий корпус подшипника колонок моделей Bravo One и Bravo Two. | 91-67443T |

6. Установить торсионный вал и ведущую шестерню.

a - Торсионный вал

b - Ведущая шестерня

7. Установить шайбу и винт ведущей шестерни. Нанести на резьбу винта резьбовой герметик.

a -Шайба

b -Винт

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Резьбы винта | 92-809819 |

8.	Временно установить гайку держателя несущего корпуса подшипника для того, чтобы не допустить повреждения резьбы.

9.	Затянуть винт ведущей шестерни до указанного усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы не допустить выпадения сборочного узла ведомой шестерни, направить нос редуктора вниз.

a - Переходник торсионного вала

b - Монтировка и головка

c - Ключ с торсиметром и головка

d - Держатель несущего корпуса подшипника

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт ведущей шестерни торсионного вала | 61 |  | 45 |

| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |  |
| --- | --- |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo and Blackhawk. | 91-61077T |

10. Снять гайку держателя несущего корпуса подшипника, установленную ранее для защиты резьбы.

11. Установить верхнюю манжетку подшипника и шайбу с контровочными выступами.

a - Шайба с контровочными выступами

b - Верхняя манжетка подшипника

12. Определить толщину регулировочных прокладок, необходимых для предварительного натяга на подшипниках торсионного вала по указанной ниже процедуре, или использовать родные (установленные до демонтажа) регулировочные прокладки.

a. Измерить расстояние между верхом редуктора и шайбой с контровочными выступами в двух местах с помощью микрометра-глубиномера с пределом измерений 0 - 25 мм (0 - 1").

a - Микрометр-глубиномер

b - Шайба с контровочными выступами

b. Измерить толщину разделительной втулки от верхней поверхности станочной обработки до нижней поверхности станочной обработки.

a - Микрометр для наружных измерений

b - Разделительная втулка

c. Вычислить толщину регулировочных прокладок, как указано ниже.

Измерение, полученное по пункту "a" - (Измерение, полученное по пункту "b" + 0.0254 мм {0.001"}) = Требуемая толщина регулировочных прокладок.

13. Установить регулировочные прокладки, разделительную втулку и уплотнительное кольцо.

a - Регулировочные прокладки

b - Разделительная втулка

c - Уплотнительное кольцо

14. Установить прижимную плиту на редуктор. Привернуть плиту 2 гайки с 4 шайбами.

a - Прижимная плита

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прижимная плита | 47 |  | 35 |

15. С помощью ключа с циферблатным торсиметром проверить предварительную нагрузку качения путем медленного и равномерного вращения торсионного вала.

a - Ключ с торсиметром

b - Переходник для торсионного вала

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительная нагрузка качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |

16. Если предварительная нагрузка не соответствует указанным значениям, отрегулировать за счет добавления или удаления регулировочных прокладок из-под манжетки верхнего конического роликового подшипника. Снова  установить прижимную плиту и повторно проверить предварительную нагрузку. Записать окончательное значение предварительной нагрузки.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительная нагрузка качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |

17. Проверить высоту посадки ведущей шестерни.

a.	Несколько раз провернуть торсионный вал для того, чтобы подшипники сели на место.

b.	Вставить в редуктор инструмент для регулировки высоты посадки ведущей шестерни торсионного вала с помощью регулировочных прокладок.

c.	Измерить зазор между инструментом и ведущей шестерней с помощью калиберного щупа и инструмента для регулировки с помощью прокладок. Произвести измерения на ведущей шестерне в трех местах (с интервалом в 120 градусов).

a - Инструмент регулировки с помощью регулировочных прокладок

b - Калиберный щуп

| Инструмент для регулировки ведущей шестерни торсионного вала с помощью регулировочных прокладок - Drive Shaft Pinion Gear Shimming Tool |
| --- |
|  | Используется для регулировки ведущей шестерни с помощью регулировочных прокладок на колонках Bravo One. | 91-42840T |

| Наименование | мм | дюйм |
| --- | --- | --- |
| Зазор ведущей шестерни | 0.635 | 0.025 |

d. 	Если зазор меньше указанного значения, добавить прокладки требуемой толщины под манжетку нижнего конического роликового подшипника.

Любое значение толщины, прибавленное в данной точке, должно быть вычтено из значения толщины прокладок у верхнего подшипника.

Если зазор больше указанного значения, удалить прокладки на требуемую толщину из-под манжетки нижнего конического роликового подшипника.

Любое значение толщины, вычтенное в данной точке, должно быть прибавлено к значению толщины прокладок у верхнего подшипника.

a - Нижние регулировочные прокладки

b - Манжетка нижнего подшипника

c - Верхние регулировочные прокладки

d - Разделительная втулка

e - Уплотнительное кольцо

e. После изменения толщины прокладок зазор проверить повторно.

18. С помощью ключа с торсиметром (в фунт-дюймах) повторно проверить предварительную нагрузку качения на вал путем  медленного и равномерного вращения торсионного вала.

a - Ключ с торсиметром

b - Переходник для торсионного вала

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительная нагрузка качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |

19. Установить первоначальное кольцо нагрузки, упорное кольцо, уплотнительное кольцо и винт гребного винта в редуктор.

a - Уплотнительное кольцо

b - Упорное кольцо

c - Кольцо нагрузки

d - Вал гребного винта

20. Установить несущий корпус подшипника и шайбу с контровочными выступами. Совместить внутренний выступ на шайбе с V-образным пазом в держателе подшипника.

a - Несущий корпус подшипника

b - Шайба с контровочными выступами

c - Выступ внутрь

d - Выступ наружу

21. Установить и затягивать гайку держателя несущего корпуса подшипника с помощью ключа для держателя до тех пор, пока не почувствуется сопротивление вращению вала гребного винта для того, чтобы создать предварительный натяг на подшипники и устранить люфт.

a - Ключ гайки держателя несущего корпуса подшипника

| Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Nut Wrench |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа гайки держателя несущего корпуса подшипника на колонках моделей Bravo One, Two и Three. | 91-61069T |

22. Регулировка ведомой шестерни с помощью регулировочных прокладок:

a - Кронштейн циферблатного индикатора

b - Штанга индикатора люфта

c - Циферблатный индикатор

a.	Установить детали из комплекта кронштейна для циферблатного индикатора, штангу индикатора люфта и циферблатный индикатор. Проследить за тем, чтобы штанга циферблатного индикатора совместилась с меткой "II" на штанге индикатора люфта.

b.	Проверить люфт шестерни, слегка проворачивая торсионный вал на 120 градусов. Во время выполнения этой процедуры не допускать вращения вала гребного винта.

c.	Наблюдать за циферблатным индикатором. Снять и записать его показания в трех точках с интервалом 120 градусов.

d.	Из полученных трех показаний вычислить среднеарифметическое значение.

e.	Если люфт не соответствует указанному табличному значению, разобрать и продолжить, как указано ниже.

f.	Если люфт больше указанного табличного значения, добавить регулировочные прокладки под манжетку подшипника ведомой шестерни. Если люфт меньше указанного табличного значения, удалить регулировочные прокладки из-под манжетки подшипника ведомой шестерни.

g.	После сборки проверить люфт повторно.

| Наименование | мм | дюйм |
| --- | --- | --- |
| Люфт шестерни | 0.30-0.38 | 0.012-0.015 |

| Комплект деталей кронштейна для циферблатного индикатора - Dial Indicator Adapter Kit |
| --- |
|  | Используется для крепления циферблатного индикатора к редуктору при проверке люфта на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-83155 |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod |
|  | Используется для индикации люфта внутреннего вала гребного винта на колонках Bravo Three и Blackhawk. | 91-805481 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |
|  | Используется для измерения люфта шестерни на всех колонках Alpha и Bravo. | 91-58222A1 |

23. Снять несущий корпус подшипника, уплотнительное кольцо, упорное кольцо и кольцо нагрузки.

24. Установить на место кольцо нагрузки, упорное кольцо, уплотнительное кольцо и несущий корпус подшипника, используя новое кольцо нагрузки.

ВАЖНО: Для окончательной сборки всегда использовать только новое кольцо нагрузки.

a - Уплотнительное кольцо

b - Упорное кольцо

c - Кольцо нагрузки

ВАЖНО: Для предотвращения коррозии и трещин в редукторе несущий корпус подшипника и резьбы на держателе должны смазываться.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Резьбы держателя | 92-802865A1 |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Поверхность наружного диаметра на стыках несущего корпуса | 92-34227-1 |

25. Смазать сальники несущего корпуса и заполнить смазкой пространство между сальниками и стыкующимися поверхностями несущего корпуса.

a - Пространство между сальниками

b - Стыкующиеся поверхности

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Сальники несущего корпуса и пространство между сальниками | 92-802859A1 |
| B | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Стыкующиеся поверхности несущего корпуса | 92-34227-1 |

26.	Установить в редуктор несущий корпус подшипника и шайбу с контровочными выступами. Совместить выступ внутрь на шайбе с V-образным пазом в держателе подшипника, а выступ на шайбе наружу с отверстием в редукторе.

27.	Смазать резьбы на гайке держателя несущего корпуса подшипника. Установить и затягивать гайку держателя несущего корпуса подшипника до тех пор, пока не почувствуется сопротивление  вращению вала гребного винта для того, чтобы создать предварительный натяг на подшипниках.

a - Шайба с контровочными выступами - V-образный паз в углублении несущего корпуса

b - Несущий корпус подшипника

c - Гайка держателя несущего корпуса подшипника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Резьбы на гайке держателя несущего корпуса подшипника | 92-802865A1 |

28. Чтобы определить полную предварительную нагрузку редуктора, прибавить значение предварительного (записанного ранее) натяга на подшипник вала гребного винта к значению предварительного натяга на подшипник торсионного вала, как указано в примере ниже.

ВАЖНО: Полный натяг включает предварительную нагрузку на торсионный вал и предварительную нагрузку на редуктор.

| Наименование | Новый | Использованный (1) |
| --- | --- | --- |
| Предварительный натяг на подшипники вала гребного винта | 0.9-1.4 Н-м (8-12 фунт-дюйм) (2) | 0.6-0.9 Н-м (5-8 фунт-дюйм) (2) |
| Подшипники торсионного вала | 0.3-0.5 Н-м (3-5 фунт.-дюйм.) |

1	Подшипник считается использованным, если хотя бы один раз вращался под нагрузкой (фраза "под нагрузкой" означает с приложением силы).

2	Плюс предварительная нагрузка на торсионный вал 0.3-0.6 Н-м (3-5 фунт.-дюйм.).

ПРИМЕР:

Предварительная нагрузка на торсионный вал     0.3 Н-м (3 фунт.-дюйм.)

+

Предварительный натяг на новый подшипник       0.9 Н-м (8 фунт.-дюйм.)

1.2 Н-м (11 фунт.-дюйм.)

29. Затянуть держатель до правильного значения предварительного натяга по указанной ниже процедуре:

a. Затягивать гайку держателя поэтапно с небольшим шагом с помощью ключа с торсиметром.

a - Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника

| Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Nut Wrench |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа гаек держателя несущего корпуса подшипника на колонках моделей Bravo One, Two и Three. | 91-61069T |

b. С помощью ключа с торсиметром проверить полный предварительный натяг подшипников редуктора, вращая вал гребного винта в направлении нормального вращения, вращение при этом должно быть медленным и равномерным.

a - Ключ с торсиметром

b - Гайка гребного винта (под головкой)

c. Продолжать затягивать гайку держателя несущего корпуса подшипника и проверять предварительный натяг до тех пор, пока не будет получено указанное значение предварительного натяга на подшипнике.

30. После правильной установки предварительного натяга на вал гребного винта загнуть один выступ контровочной шайбы в гайку держателя, как показано. Загнуть остальные выступы вниз в редуктор. Для того, чтобы не поцарапать и не повредить покраску, подложить под редуктор подкладку для его защиты.

a - Выступ шайбы с контровочными выступами

b - Канавка в держателе

c - Защитная подкладка для редуктора

31. Установить редуктор на кожух торсионного вала.

a - Гайки и шайбы (по 3 с каждой стороны)

b - Болт (расположен в отсеке под анодную плиту)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайки и болты крепления редуктора к кожуху торсионного вала | 47 |  | 35 |

32. Установить анодную плиту и затянуть болт.

a - Болт

b - Анодная плита

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт анодной плиты | 27 |  | 20 |

33. Установить резиновую заглушку.

a - Резиновая заглушка

34.	Установить на место поворотно-откидную колонку. См. Раздел 2A - Демонтаж, установка и регулировка.

35.	Заправить колонку. См. Раздел 1B - Техническое обслуживание.

### Вал гребного винта для тяжелых режимов работы моделей Bravo XZ и XR

#### Разборка, сборка редуктора

Разборку и сборку редукторов моделей Bravo XZ и XR см. в инструкциях для стандартного редуктора модели Bravo One. Процедуры и технические характеристики идентичны, кроме установки несущего корпуса подшипника, гайки держателя несущего корпуса подшипника и ступицы гребного винта.

#### Установка несущего корпуса подшипника

1. Смазать сальники несущего корпуса подшипника. Смазать стыкующиеся поверхности несущего корпуса герметиком. Смазка несущего корпуса подшипника и резьбы на держателе позволит предотвратить коррозию и образование трещин в редукторе.

a - Пространство между сальниками

b - Стыкующиеся поверхности

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Сальники несущего корпуса подшипника и пространства между сальниками | 92-802859A1 |
| B | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Стыкующиеся поверхности несущего корпуса | 92-34227-1 |

2.	Установить инструмент для установки несущего корпуса подшипника на вал гребного винта.

3.	Насадить несущий корпус на инструмент и вставить шайбу с контровочными выступами в редуктор. Вставить внутренний выступ шайбы в V-образный паз.

a - Сборочный узел несущего корпуса подшипника

b - Инструмент для установки несущего корпуса подшипника

c - Вал гребного винта для тяжелых режимов

| Инструмент для установки несущего корпуса - Bearing Carrier Installation Tool |
| --- |
|  | Используется для установки несущего корпуса подшипника на колонках Bravo One с комплектом гребного винта типа Hi-Perf, установленным на нижнем блоке, и на колонках Bravo XZ и XR. | 91-840388 |

4. С помощью ключа для гайки держателя несущего корпуса подшипника затянуть гайку держателя несущего корпуса подшипника.

| Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Nut Wrench |
| --- |
|  | Используется для установки гайки держателя несущего корпуса подшипника на моделях Bravo One с комплектом гребного винта типа Hi-Perf на нижнем блоке, и на колонках Bravo XZ и XR. Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника входит в состав комплекта инструментов для вала гребного винта Propeller Shaft Tool Kit Артикул №91-840393A1. | 91-840393 |

#### Установка стандартной ступицы гребного винта

ПРИМЕЧАНИЕ: Ступица гребного винта (Propeller Hub Assembly Артикул №91-840389A1) подходит как к гребным винтам A45 и A55 с отверстием в длинной ступице, так и к гребным винтам A46 и A56 с отверстием в короткой ступице.

ВАЖНО: Направление вращения гребного винта ДОЛЖНО соответствовать направлению вращения вала гребного винта.

1.	Установить гребной винт со всеми деталями и крепежными элементами.

2.	Нанести смазку на шлицы вала гребного винта.

3.	Затянуть гайку до указанного усилия и затем продолжать затягивать до тех пор, пока 3 выступа на контровочной шайбе не совместятся с канавками на шлицевой шайбе.  Загнуть три выступа вниз в канавки.

| a - Шлицы вала гребного винта b - Передняя упорная ступица c - Приводная ступица типа Flo-Torque d - Гребной винт | e - Переходник приводной гильзы f - Шайба с контровочными выступами g - Контргайка |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Вал гребного винта | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon |  | 92-802859A1 |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease |  | 92-802867A1 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайка гребного винта | 75 |  | 55 |
|  | Затем совместить выступы с канавками. |

Для заметок:

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3C - Редуктор - Модель Bravo Two

### Оглавление

| Технические характеристики 3C-2 Значения предварительного натяга в подшипниках 3C-2 Специальные измерения 3C-2 Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор) 3C-2 Значения усилий затягивания 3C-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3C-3 Специальный инструмент 3C-3 Таблица преобразования значений усилия затягивания для несущего корпуса подшипника 3C-8 Таблица преобразования значений усилия затягивания для гайки держателя подшипника 3C-9 Редуктор модели Bravo Two в увеличенном виде 3C-10 Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта 3C-10 Осмотр, проверка перед разборкой 3C-12 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3C-13 Разборка редуктора 3C-14 Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни 3C-21 Осмотр, проверка, чистка 3C-21 Разборка торсионного вала 3C-21 Демонтаж подшипника ведущей шестерни 3C-23 Установка подшипника ведущей шестерни 3C-24 Сборка торсионного вала 3C-26 | Несущий корпус подшипника 3C-28 Осмотр, проверка 3C-28 Разборка 3C-28 Сборка 3C-30 Вал гребного винта 3C-33 Осмотр, проверка 3C-33 Демонтаж подшипника вала гребного винта .... 3C-34 Установка подшипника вала гребного винта ... 3C-35 Подшипник ведомой шестерни 3C-36 Осмотр, проверка 3C-36 Демонтаж подшипника ведомой шестерни 3C-36 Установка подшипника ведомой шестерни 3C-37 Демонтаж, осмотр, проверка манжетки подшипника ведомой шестерни 3C-38 Установка манжетки подшипника ведомой шестерни 3C-39 Водяной канал спидометра 3C-40 Осмотр, проверка, чистка водозаборника 3C-40 Замена сальника водяного канала ... 3C-40 Сборка редуктора и установка регулировочных прокладок 3C-41 Установка гребного винта 3C-57 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения предварительного натяга на подшипниках

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Предварительный натяг на подшипнике торсионного вала | 0.3-0.6 | 3-5 |
| Полный предварительный натяг, проверенный на внутреннем валу гребного винта (с новыми подшипниками) | 0.9-1.14 (1) | 8-12 (1) |
| Полный предварительный натяг на подшипниках редуктора, проверенный на внутреннем валу гребного винта (с использованными подшипниками) (2) | 0.6-0.9 (1) | 5-8 (1) |

1	НЕ ВКЛЮЧАЕТ 0.3 - 0.6 Н-м (3 - 5 фунт.-дюйм.) на торсионном валу.

2	Подшипник считается использованным, если хотя бы один раз вращался под нагрузкой.

#### Люфт (мертвый ход) шестерни

| Наименование | мм | дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Люфт шестерни | 0.28-0.38 | 0.009-0.015 |

#### Зазор ведущей шестерни

| Наименование | мм | дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Зазор ведущей шестерни | 0.635 | 0.025 |

#### Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор)

| Передаточное число | Ведущая шестерня | Ведомая шестерня |
| --- | --- | --- |
| 2.20:1 | 16 | 27 |
| 2.00:1 | 16 | 27 |
| 1.81:1 | 16 | 27 |
| 1.65:1 | 18 | 25 |
| 1.50:1 | 18 | 25 |

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Плотно затянуть все крепежные средства, не указанные в перечне ниже.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка ведущей шестерни | 136 |  | 100 |
| Прижимная плита | 47 |  | 35 |
| Винт анодной плиты | 27 |  | 20 |
| Элементы крепления редуктора к кожуху торсионного вала | 47 |  | 35 |
| Контргайка гребного винта | 75 |  | 55 |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шлицы вала гребного винта | 92-802865A1 |
|  | Держатель несущего корпуса подшипника |  |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Стыкующиеся поверхности несущего корпуса | 92-34227-1 |
| Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-808868A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Вал гребного винта | 92-802859A1 |
|  | Сальники несущего корпуса подшипника и пространства между сальниками |  |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Поверхность наружного диаметра масляного сальника | 92-809819 |
|  | Резьбы болта ведущей шестерни |  |
| Клеящее средство - 3M Brand Adhesive | Уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала | 92-86166Q1 |
|  | Поверхность наружного диаметра сальника |  |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Все поверхности под подшипники | 92-802854A1 |
|  | Конический роликовый подшипник |  |
|  | Поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника |  |
|  | Поверхность наружного диаметра корпуса |  |

### Специальный инструмент

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

| Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Tool |
| --- |
|  | Используется для ослабления и затягивания держателя несущего корпуса подшипника на колонках Bravo Two. | 91-17257 |

### Специальный инструмент (продолжение)

| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
| --- |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-55918 |

| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника в несущие корпуса подшипников колонок Bravo Two. | 91-63626 |

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |
| --- |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo and Blackhawk. | 91-61077T |

### Специальный инструмент (продолжение)

| Инструмент для установки регулировочных прокладок ведущей шестерни редуктора - Gear Case Pinion Shimming Tool |
| --- |
|  | Используется для измерения высоты посадки ведущей шестерни в редукторе колонок Bravo Two. | 91-96512 |
| Комплект деталей для циферблатного индикатора - Dial Indicator Adapter Kit |
|  | Используется для крепления и установки циферблатного индикатора на редуктор при проверке люфта на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-83155 |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипника ведущей шестерни нижнего торсионного вала на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-63638T |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod |
|  | Используется для проверки люфта шестерни на колонках Bravo One и Bravo Two. | 91-53459 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |
|  | Используется для измерения люфта шестерен на всех колонках Alpha и Bravo. | 91-58222A1 |

### Специальный инструмент (продолжение)

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников торсионного вала на колонках всех моделей Bravo. | 91-89867T |
| Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver |
|  | Используется для установки масляных сальников в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo One и Bravo Two. | 91-55916 |

### Специальный инструмент (продолжение)

| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
| --- |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников торсионного вала на колонках всех моделей Bravo. | 91-89867T |
| Инструмент для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool Assembly |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников в редукторы всех колонок Alpha и Bravo. | 91-31229A7 |
|  | В комплект инструмента 91 -31229A7 входят следующие позиции: |  |
|  | 11-24156 - 6-гранная гайка - Hex Nut |  |
|  | 91-15755T - Несущий корпус подшипника Bearing Carrier |  |
|  | 91-29310 - Пластина - Plate |  |
|  | 91-29610 - Направляющий диск - Pilot Plate |  |
|  | 91-30366T1 - Оправка - Mandrel 91-31229 - Вал съемника - Puller Shaft |  |
|  | 91-32325T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-32336 Выколотка для игольчатого подшипника - Driver Needle Bearing |  |
|  | 12-34961 - Шайба - Washer |  |
|  | 91-36379 - Съемник / головка для шестерни - Puller/ Head Gear |  |
|  | 91-36569T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-36571T - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-37292 - Роликовый подшипник - Roller Bearing |  |
|  | 91-37311 - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-37312 - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-37323 - Штанга головки выколотки - Driver Head Rod |  |
|  | 91-37324 - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-38628T - Съемник / Головка выколотки - Puller/Driver Head |  |
|  | 91-52393 - Выколотка для игольчатого подшипника - Driver Needle Bearing |  |
|  | 91-52394 - Штанга съемника с головкой - Head Pull Rod |  |

#### Таблица преобразования значений усилия затягивания для несущего корпуса подшипника

| Длина ключа с тарированным усилием затягивания | Показание ключа с торсиметром в фунт-фут. (Н-м) для получения значения 150 фунт-фут. (203 Н-м) |
| --- | --- |
| мм | дюйм | Н-м | фунт-фут. |
| 381 | 15 | 165 | 122 |
| 406 | 16 | 167 | 123 |
| 432 | 17 | 168 | 124 |
| 457 | 18 | 171 | 126 |
| 483 | 19 | 172 | 127 |
| 508 | 20 | 174 | 128 |
| 533 | 21 | 175 | 129 |
| 559 | 22 | 175 | 129 |
| 584 | 23 | 176 | 130 |
| 610 | 24 | 178 | 131 |
| 635 | 25 | 179 | 132 |
| 660 | 26 | 179 | 132 |
| 686 | 27 | 180 | 133 |
| 711 | 28 | 180 | 133 |
| 737 | 29 | 182 | 134 |
| 762 | 30 | 182 | 134 |
| 787 | 31 | 183 | 135 |
| 813 | 32 | 183 | 135 |
| 838 | 33 | 184 | 136 |
| 864 | 34 | 184 | 136 |
| 889 | 35 | 184 | 136 |
| 914 | 36 | 186 | 137 |

a - Длина ключа с тарированным усилием затягивания

#### Таблица преобразования значений усилия затягивания для гайки держателя подшипника

| Длина ключа с тарированным усилием затягивания | Показание ключа с торсиметром в фунт-фут. (Н-м) для получения значения 200 фунт-фут. (271 Н-м) |
| --- | --- |
| мм | дюйм | Н-м | фунт-фут. |
| 381 | 15 | 220 | 162 |
| 406 | 16 | 222 | 164 |
| 432 | 17 | 225 | 166 |
| 457 | 18 | 226 | 167 |
| 483 | 19 | 229 | 169 |
| 508 | 20 | 230 | 170 |
| 533 | 21 | 232 | 171 |
| 559 | 22 | 235 | 173 |
| 584 | 23 | 236 | 174 |
| 610 | 24 | 237 | 175 |
| 635 | 25 | 237 | 175 |
| 660 | 26 | 239 | 176 |
| 686 | 27 | 240 | 177 |
| 711 | 28 | 241 | 178 |
| 737 | 29 | 241 | 178 |
| 762 | 30 | 243 | 179 |
| 787 | 31 | 244 | 180 |
| 813 | 32 | 244 | 180 |
| 838 | 33 | 245 | 181 |
| 864 | 34 | 245 | 181 |
| 889 | 35 | 247 | 182 |
| 914 | 36 | 247 | 182 |

a - Длина ключа с тарированным усилием затягивания

### Редуктор модели Bravo Two в увеличенном виде

#### Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта

#### Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта (продолжение)

| 1 - Редуктор 2 - Шпилька 3 - Уплотнительное кольцо 4 - Сальник 5 - Роликовый подшипник 6 - Дренажно-заправочная винт-пробка 7 - Уплотнительное кольцо 8 - Анодная плита 9 - Винт 10 - Шайба 11 - Регулировочная прокладка 12 - Конический роликовый подшипник 13 - Торсионный вал 14 - Обойма подшипника 15 - Конический роликовый подшипник 16 - Шайба с контровочными выступами 17 - Регулировочные прокладки 18 - Разделительная втулка 19 - Уплотнительное кольцо 20 - Соединительный элемент (муфта) 21 - Стопорное кольцо 22 - Ведущая шестерня 23 - Шайба 24 - Болт ведущей шестерни | 25 - Регулировочные прокладки 26 - Конический роликовый подшипник 27 - Вал гребного винта 28 - Конический роликовый подшипник 29 - Ведущая шестерня 30 - Упорное кольцо 31 - Кольцо нагрузки 32 - Уплотнительное кольцо 33 - Несущий корпус подшипника 34 - Роликовый подшипник 35 - Масляный сальник 36 - Посадочная шпонка 37 - Шайба с контровочными выступами 38 - Держатель несущего корпуса подшипника 39 - Упорная ступица 40 - Шайба 41 - Упорная шайба 42 - Шайба с контровочными выступами 43 - Гайка гребного винта 44 - Винт 45 - Контровочная шайба 46 - Шайба 47 - Гайка 48 - Кольцо квадратного сечения |
| --- | --- |

| Наименование |  | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Клеящее средство - 3M Adhesive | Шпилька | 92-86166Q1 |
|  |  | Уплотнительное кольцо |  |
| B | Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Роликовый подшипник | 92-808868A1 |
| C | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Масляные сальники; Гайка | 92-809819 |
| D | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Все поверхности под подшипники | 92-802854A1 |
|  |  | Конический роликовый подшипник |  |
|  |  | Ведущая шестерня |  |
|  |  | Ведущая шестерня |  |
|  |  | Уплотнительное кольцо |  |
| E | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Держатель несущего корпуса подшипника | 92-802865A1 |
|  |  | Вал гребного винта |  |
| F | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Масляные сальники | 92-825407A1 |
| G | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Шлицы вала гребного винта | 92-34227-1 |
| H | Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Вал гребного винта | 92-802867A1 |

### Осмотр, проверка перед разборкой

1. Отогнуть и выпрямить выступы на контровочной шайбе. Снять гайку, шайбу, шлицевую шайбу, гребной винт и упорную ступицу.

a - Шайба с контровочными выступами

b - Гайка

c - Шлицевая шайба

d - Гребной винт

e - Упорная ступица

2. Проверить боковой люфт вала гребного винта.

a.	Установить циферблатный индикатор на вал гребного винта.

b.	Надавить на вал гребного винта в одну сторону и установить циферблатный индикатор на ноль.

c.	Надавить на вал гребного винта в противоположную сторону, одновременно наблюдая за показаниями циферблатного индикатора. Не вращая вал гребного винта, переставить циферблатный индикатор и проверить отклонение вала в вертикальном направлении (вверх и вниз). Отклонение вала более, чем на 0.08 мм (0.003"), указывает на один из следующих дефектов или недостатков:

(1.) Износ подшипников вала гребного винта.

(2.) Неправильная предварительная нагрузка на вал гребного винта.

3. Проворачивая вал гребного винта, наблюдать за показаниями циферблатного индикатора. Если отклонение более, чем 0.178 мм (0.007"), то это указывает на то, что вал гребного винта погнут.

### Отделение кожуха торсионного вала от редуктора

!!! ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО!!! ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!! Сброс масла или его отходов в окружающую среду запрещен законом. При эксплуатации или обслуживании лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать разлива и сброса масла и его отходов в окружающую среду. Собирать и утилизировать масло и/или его отходы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.

1.	Снять, опорожнить и прочистить бачок контроля уровня масла.

2.	Произвести наклон колонки на угол в 45 градусов. Снять дренажно-заправочную винт-пробку и вентиляционную винт-пробку кожуха торсионного вала. Произвести полный дренаж колонки. Дать на это некоторую выдержку.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

3. Снять редуктор с кожуха торсионного вала.

a - Гайки и шайбы (6)

b - Болт (1)

### Разборка редуктора

!!! ВНИМАНИЕ

При отделении редуктора от кожуха торсионного вала на редуктор должна устанавливаться прижимная плита.

1. Установить прижимную плиту, гайки и 4 шайбы на редуктор. Надежно затянуть.

a - Прижимная плита

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

2. Закончить дренаж редуктора, перевернув его вверх дном и держа над емкостью для сбора ГСМ.

3. Отогнуть контровочный выступ шайбы от гайки держателя несущего корпуса подшипника.

a - Шайба с контровочными выступами

b - Гайка держателя несущего корпуса подшипника

c - Бородок

4. С помощью инструмента для держателя несущего корпуса подшипника отвернуть и снять гайку держателя несущего корпуса подшипника.

a - Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника

| Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Tool |
| --- |
|  | Используется для ослабления и затягивания держателя несущего корпуса подшипника на колонках Bravo Two. | 91-17257 |

5. С помощью съемника ударно-скользящего действия снять несущий корпус подшипника.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Губки съемника

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Губки съемника - Puller Jaws | 91-46086A1 |

6. Снять вал гребного винта.

a - Вал гребного винта (сборочный узел)

7. Снять уплотнительное кольцо, упорное кольцо и кольцо нагрузки.

a - Уплотнительное кольцо

b - Упорное кольцо

c - Кольцо нагрузки

8. Временно установить на место гайку держателя в редуктор для защиты резьбы редуктора.

a - Гайка держателя

9. Снять болт и шайбу ведущей шестерни. С помощью переходника для торсионного вала зафиксировать торсионный вал на месте.

a - Переходник для торсионного вала

b - Монтировка и головка

c - Ведущая шестерня

d - Держатель несущего корпуса подшипника

| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |
| --- |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo and Blackhawk. | 91-61077T |

10.	 Снять прижимную плиту.

11.	Снять уплотнительное кольцо, разделительную втулку, регулировочные прокладки и шайбу с контровочными выступами. Регулировочные прокладки сохранить для последующей сборки.

a - Торсионный вал

b - Ведущая шестерня

c - Разделительная втулка

d - Регулировочные прокладки

e - Шайба с контровочными выступами

12. Снять торсионный вал и ведущую шестерню.

a - Торсионный вал

b - Ведущая шестерня

13. Снять ведомую шестерню и подшипник.

a - Ведомая шестерня и подшипник

14. Снять манжетку подшипника торсионного вала и регулировочные прокладки. Сохранить прокладки для последующей сборки.

a - Манжетка подшипника торсионного вала

b - Регулировочные прокладки

15. Если демонтаж подшипника ведущей шестерни не планируется, снять иголки из обоймы игольчатого подшипника торсионного вала. (См. Демонтаж подшипника ведущей шестерни).

a - Игольчатые подшипники

b - Обойма игольчатого подшипника торсионного вала

16. Снять уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала.

a - Уплотнительное кольцо водяного канала

b - Кольцо квадратного сечения масляного канала

### Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни

#### Осмотр, проверка, чистка

1.	Состояние манжеток конических подшипников торсионного вала является показателем состояния конических роликовых подшипников на торсионном валу. Заменить подшипник и манжетку подшипника, если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц.

2.	Состояние поверхностей под подшипники на торсионном валу в области игольчатого подшипника является показателем состояния игольчатых подшипников. Если наблюдается поражение точечной коррозией, имеются канавки, царапины, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, игольчатые подшипники и гильзу заменить.

3.	Осмотреть и проверить шлицы на износ или искривление, погнутость. Если обнаружены дефекты, торсионный вал заменить.

4.	Прочистить все планируемые для повторного использования части соответствующим растворителем и тщательно просушить их сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипников под действием сжатого воздуха.

#### Разборка торсионного вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Сборочный узел подшипника должен быть заменен, если он был снят с торсионного вала. При демонтаже конические роликовые подшипники подвержены повреждению.

1. Выпрессовать конический роликовый подшипник с торсионного вала с помощью универсального зажима съемника, используя его для опоры на внутреннюю обойму подшипника. Таким же способом снять второй конический подшипник.

a - Торсионный вал

b - Подшипник

c - Универсальный зажим съемника

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

2. Выпрессовать внутреннюю обойму подшипника ведущей шестерни торсионного вала с торсионного вала с помощью универсального зажима съемника.

a - Торсионный вал

b - Внутренняя обойма подшипника ведущей шестерни

c - Универсальный зажим съемника

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Демонтаж подшипника ведущей шестерни

ВАЖНО: При выпрессовке подшипника ведущей шестерни из редуктора все иголки игольчатого подшипника ДОЛЖНЫ быть на месте внутри корпуса подшипника. В противном случае корпус подшипника будет погнут или поломан и демонтаж будет затруднен.

1. Для облегчения демонтажа нагреть область вокруг инструмента для демонтажа подшипника приблизительно до температуры 93 градуса по Цельсию (200oF). Не допускать нагрева открытым пламенем. С помощью выколотки для подшипников и штанги выколотки снять подшипник ведущей шестерни. Использовать выколотку для подшипников в качестве направляющей.

a - Выколотка для сальника

b - Штанга выколотки

c - Выколотка (инструмент для демонтажа) подшипника

d - Область вокруг подшипника ведущей шестерни

ПРИМЕЧАНИЕ: Штанга головки выколотки (Driver Head Rod (91-37323)) входит в комплект инструмента для демонтажа и установки подшипников  (Bearing Removal and Installation Tool Assembly (91-31229A7)).

| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипника ведущей шестерни нижнего торсионного вала на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-63638T |
| Выколотка для сальника - Seal Driver |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |

#### Установка подшипника ведущей шестерни

1.	Установить иголки в корпус. Для фиксации иголок на месте использовать смазку.

2.	Насадить сборочный узел подшипника на инструмент для установки подшипников номером на корпусе подшипника вверх. Смазать поверхность наружного диаметра корпуса соответствующей смазкой.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-808868A1 |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High-Performance Gear Lube | Поверхность наружного диаметра корпуса | 92-802854A1 |

3. Установить подшипник ведущей шестерни, используя для этого выколотку для подшипников в качестве направляющей.

a - Выколотка для сальника

b - Вал съемника

c - Шайба и гайка

d - Выколотка для подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Вал съемника (Puller Shaft 91-31229) входит в состав комплекта инструмента для демонтажа  и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Tool Assembly 91-31229A7).

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников торсионного вала на колонках всех моделей Bravo. | 91-89867T |

#### Сборка торсионного вала

1.	Смазать поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника.

2.	Напрессовать малый конический роликовый подшипник на торсионный вал, используя для этого универсальный зажим съемника.

3.	Проверить, чтобы сторона с малым наружным диаметром была обращена к концу вала, на котором должна быть установлена ведущая шестерня.

a - Универсальный зажим съемника

b - Торсионный вал

c - Малый конический роликовый подшипник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника | 92-802854A1 |

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

4.	Смазать поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника.

5.	Напрессовать большой конический роликовый подшипник на торсионный вал, используя для этого оправку соответствующего диаметра и размера или старую обойму подшипника.

6. Проследить за тем, чтобы сторона с большим наружным диаметром была обращена к концу вала с ведущей шестерней.

a - Оправка на внутренней обойме подшипника

b - Торсионный вал

c - Большой конический роликовый подшипник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра конического роликового подшипника | 92-802854A1 |

7. С помощью универсального зажима съемника напрессовать внутреннюю обойму подшипника ведущей шестерни торсионного вала до полной посадки обоймы на место.

a - Торсионный вал

b - Внутренняя обойма подшипника ведущей шестерни

c - Универсальный зажим съемника

### Несущий корпус подшипника

#### Осмотр, проверка

1.	Состояние манжетки конического роликового подшипника вала гребного винта является показателем состояния конического роликового подшипника на валу гребного винта. Если манжетка поражена точечной коррозией, имеют канавки, задиры, царапины, износ, неровность, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, подшипник и манжетку заменить.

2.	Проверить несущий корпус подшипника на признаки коррозии, особенно на поверхностях стыка редуктора с несущим корпусом подшипника. Если обнаружена коррозия, несущий корпус подшипника заменить.

#### Разборка

1. Произвести разборку по способу "A" или "B", как указано ниже:

a. Способ A: Если производится замена игольчатого подшипника вала гребного винта:

(1.) Выпрессовать игольчатый подшипник и масляные сальники из несущего корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если игольчатый подшипник был снят, его необходимо заменить на новый.

a	- Игольчатый подшипник

b	- Масляные сальники (2)

c	- Выколотка для подшипника

d	- Штанга выколотки

e	- Манжетка подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Штанга выколотки (Driver rod 91-37323) входит в состав комплекта инструментов для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Tool Assembly 91-31229A).

| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
| --- |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-55918 |

b. Способ B: Если замены игольчатого подшипника вала гребного винта не требуется:

(1.) Поддеть, приподнять и снять масляные сальники из несущего корпуса.

a - Масляные сальники (2)

b - Монтировка или отвертка

2. С помощью съемника ударно-скользящего действия снять манжетку подшипника.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Манжетка подшипника

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

#### Сборка

1. С помощью выколотки для манжетки подшипника установить манжетку подшипника.

a - Выколотка для манжетки подшипника

b - Манжетка подшипника

| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника в несущие корпуса подшипников колонок Bravo Two. | 91-63626 |

2. С помощью выколотки для подшипника и штанги выколотки установить игольчатый подшипник.

a - Штанга выколотки

b - Выколотка для подшипника

c - Игольчатый подшипник

ПРИМЕЧАНИЕ: Штанга выколотки (Driver rod 91-37323) входит в состав комплекта инструментов для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Tool Assembly 91-31229A7).

| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
| --- |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-55918 |

3,	Смазать резьбовым герметиком поверхность наружного диаметра масляного сальника.

4,	Установить внутренний масляный сальник контактной кромкой внутрь, используя для этого выколотку для масляных сальников.

a - Выколотка для масляного сальника

b - Внутренний масляный сальник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Герметик - Loctite 271 | Поверхность наружного диаметра масляного сальника | 92-809819 |

| Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляных сальников в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo One и Bravo Two. | 91-55916 |

5. Смазать резьбовым герметиком поверхность наружного диаметра масляного сальника.

6. Установить наружный масляный сальник контактной кромкой наружу, используя для этого выколотку для масляного сальника.

a - Выколотка для масляного сальника

b - Наружный масляный сальник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Герметик - Loctite 271 | Поверхность наружного диаметра масляного сальника | 92-809819 |

7. Заполнить смазкой пространство между сальниками.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Пространство между сальниками | 92-802859A1 |

### Вал гребного винта

#### Осмотр, проверка

1.	Способ А - Проверка циферблатным индикатором на токарном станке:

a.	Установить вал гребного винта на токарный станок, зажав его центры между передней и задней бабками станка.

b.	Установить циферблатный индикатор на поверхность вала на передний край вала гребного винта.

c.	Вращать вал и наблюдать за показаниями циферблатного индикатора. Отклонение более, чем на 0.179 мм (0.007"), указывает на то, что вал гребного винта погнут.

2.	Способ В - Проверка циферблатным индикатором в призматических блоках:

a.	Уложить вал гребного винта поверхностями под подшипники в V-образные пазы призматических блоков.

b.	Установить циферблатный индикатор на поверхность вала на передний край вала гребного винта.

c.	Вращать вал и наблюдать за показаниями циферблатного индикатора. Отклонение более, чем на 0.179 мм (0.007"), указывает на то, что вал гребного винта погнут, и это является основанием для его замены.

3.	Проверить шлицы на искривление.

4.	Проверить поверхность вала в области контакта вала с контактными кромками масляных сальников несущего корпуса подшипника. Если обнаружены выработанные канавки,  масляные сальники необходимо заменить.

#### Демонтаж подшипника вала гребного винта

1. Выпрессовать подшипник с вала гребного винта, используя для этого универсальный зажим съемника.

a - Вал гребного винта

b - Универсальный зажим съемника

c - Конический роликовый подшипник

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Установка подшипника вала гребного винта

1.	Нанести смазку на поверхность внутреннего диаметра нового роликового подшипника.

2.	Установить подшипник на вал с помощью универсального зажима съемника и соответствующей оправки например, старой подшипниковой обоймы, которые будут служить в качестве опоры подшипника на внутреннюю обойму. Впрессовать подшипник на место.

a - Вал гребного винта

b - Конический роликовый подшипник

c - Оправка соответствующего размера и диаметра

d - Универсальный зажим съемника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Конический роликовый подшипник | 92-802854A1 |

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

### Подшипник ведомой шестерни

#### Осмотр, проверка

1.	Снять подшипник с ведомой шестерни. Проверить ведомую шестерню и ведущую шестерню на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены любые указанные дефекты, обе шестерни заменить.

2.	Если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, заменить конический роликовый подшипник  и манжетку.

#### Демонтаж подшипника ведомой шестерни

1.	Снять подшипник с ведомой шестерни с помощью универсального зажима съемника.

2.	Проверить ведомую и ведущую шестерни на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья, чрезмерный или неравномерный износ. Заменить обе шестерни, если обнаружено одно из указанных выше состояний.

a - Соответствующая оправка

b - Универсальный зажим съемника

c - Подшипник

d - Ведомая шестерня

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Установка подшипника ведомой шестерни

1.	Нанести слой смазки на поверхность внутреннего диаметра нового подшипника.

2.	Установить соответствующую оправку (или обойму старого подшипника) в упор обоймы нового подшипника. Установить другую оправку на торец шестерни и спрессовать подшипник и шестерню вместе.

a - Металлический блок

b - Ведомая шестерня

c - Конический роликовый подшипник

d - Оправка - в упор внутренней обоймы

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Конический роликовый подшипник | 92-802854A1 |

#### Демонтаж, осмотр, проверка манжетки подшипника ведомой шестерни

1.	С помощью съемника ударно-скользящего действия снять манжетку подшипника и регулировочные прокладки.

2.	Заменить конический роликовый подшипник и манжетку, если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, царапины, задиры, неравномерной износ, изменение цвета от перегрева  или включения  металлических частиц.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Манжетка подшипника

c - Регулировочные прокладки

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

#### Установка манжетки подшипника ведомой шестерни

1.	Проверить, чтобы манжетка не была перекошена.

2.	Смазать поверхность наружного диаметра манжетки соответствующей смазкой.

3.	Установить манжетку подшипника ведомой шестерни с регулировочными прокладками первоначальной толщины с помощью выколотки для манжетки подшипника.

a - Выколотка манжетки подшипника

b - Старый вал гребного винта MC-I

c - Манжетка подшипника

d - Регулировочные прокладки

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Все поверхности под подшипник | 92-802854A1 |

| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника в несущие корпуса подшипников колонок Bravo Two. | 91-63626 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вала гребного винта MC-l нет, использовать штангу выколотки (Driver Rod 91-37323) из комплекта для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Kit, 91-31229A7).

### Водяной канал спидометра

#### Осмотр, проверка, чистка водозаборника

1.	Проверить отверстие трубки Пито на ведущей кромке редуктора на ограничение или засорение.

2.	Прочистить отверстие коротким отрезком проволоки. Если с помощью проволоки ограничение, загрязнение удалить не представляется возможным, осторожно прочистить трубку (пройти отверстие трубки) сверлом диаметром 2 мм (5/64"). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допустить высверливания на глубину более 62 мм (2-7/16").

a - Трубка Пито

3. Проверить сальник водяного канала на порезы, трещины, выбоины или деформацию. При необходимости заменить.

a - Сальник водяного канала спидометра

#### Замена сальника водяного канала

1. Поддеть резиновый сальник соответствующим инструментом и понять из посадочного места.

a - Резиновый сальник

2.	Слегка смазать поверхность наружного диаметра сальника клеящим средством.

3.	Установить в отверстие водяного канала спидометра. Проследить, чтобы верхний край сальника был заподлицо с поверхностью редуктора.

a - Сальник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Поверхность наружного диаметра сальника | 92-86166Q1 |

### Сборка редуктора и установка регулировочных прокладок

1.	Перед установкой смазать все шестерни и подшипники. Детали должны смазываться для получения точных показаний предварительного натяга на подшипниках.

2.	Установить уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала. Зафиксировать на месте  с помощью клеящего средства.

a - Уплотнительное кольцо водяного канала

b - Кольцо квадратного сечения масляного канала

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала | 92-86166Q1 |
| B | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Все подшипники | 92-802854A1 |

3. Установить иголки подшипника в нижний корпус игольчатого подшипника. Для фиксации иголок на месте использовать смазку.

a - Игольчатые подшипники

b - Корпус игольчатого подшипника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-802868A1 |

4. Установить сборочный узел ведомой шестерни.

a - Сборочный узел ведомой шестерни

5. Установить регулировочные прокладки первоначальной толщины и нижнюю манжетку подшипника торсионного вала с помощью выколотки для подшипника. Использовать родные (первоначально установленные до демонтажа) регулировочные прокладки. Если они утеряны или неизвестно, где они находятся, начать установку с прокладки толщиной 0.050" (1.27 мм).

a - Регулировочные прокладки

b - Нижняя манжетка подшипника

c - Выколотка для подшипника

d - Старый вал гребного винта

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver | 91-636387 |

6. Установить торсионный вал и ведущую шестерню.

a - Торсионный вал

b - Ведущая шестерня

7. Установить шайбу и новый болт ведущей шестерни. Нанести на резьбу гайки резьбовой герметик.

a - Шайба

b - Болт ведущей шестерни

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Резьбы болта ведущей шестерни | 92-809819 |

8.	Временно установить гайку держателя несущего корпуса подшипника для того, чтобы не допустить повреждения резьбы.

9.	Затянуть болт ведущей шестерни до указанного усилия.

a - Переходник торсионного вала

b - Монтировка и головка

c - Ключ с торсиметром и головка

d - Гайка держателя несущего корпуса подшипника

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт ведущей шестерни | 136 |  | 100 |

| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |
| --- |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo and Blackhawk. | 91-61077T |

10.	Снять гайку держателя несущего корпуса подшипника, установленную ранее для защиты резьбы.

11.	Установить верхнюю манжетку подшипника и шайбу с контровочными выступами.

a - Шайба с контровочными выступами

b - Верхняя манжетка подшипника

12. Определить толщину регулировочных прокладок, необходимых для предварительного натяга на подшипниках торсионного вала по указанной ниже процедуре, или использовать родные (установленные до демонтажа) регулировочные прокладки.

a. Измерить расстояние между верхом редуктора и шайбой с контровочными выступами с помощью микрометра-глубиномера с передели измерений 0 - 25 мм (0 - 1").

a - Микрометр-глубиномер

b - Шайба с контровочными выступами

b. Измерить толщину разделительной втулки от верхней поверхности станочной обработки до нижней поверхности станочной обработки.

a - Микрометр для наружных измерений

b - Разделительная втулка

c. Вычислить толщину регулировочных прокладок, как указано ниже.

Измерение, полученное по пункту "a"

-  (Измерение, полученное по пункту "b" + 0.025 мм [0.001"])

=  Требуемая толщина регулировочных прокладок.

13. Установить регулировочные прокладки, разделительную втулку и уплотнительное кольцо.

a - Регулировочные прокладки

b - Разделительная втулка

c - Уплотнительное кольцо

14. Установить прижимную плиту на редуктор. Привернуть плиту 4 гайки с шайбами. Затянуть до указанного усилия.

a - Прижимная плита

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прижимная плита | 47 |  | 35 |

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

15. С помощью ключа с циферблатным торсиметром проверить предварительную нагрузку качения путем  медленного и равномерного вращения торсионного вала.

a - Ключ с торсиметром

b - Переходник для торсионного вала

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Переходник для торсионного вала | 91-61077T |

16.	 Если предварительная нагрузка не соответствует указанным значениям, отрегулировать за счет добавления или удаления регулировочных прокладок из-под манжетки верхнего конического роликового подшипника.

17.	 Снова  установить прижимную плиту и повторно проверить предварительную нагрузку.

18. Записать окончательное значение предварительной нагрузки.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение предварительной нагрузки качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |

| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
| --- |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |

19. Проверить высоту посадки ведущей шестерни.

a.	Несколько раз провернуть торсионный вал для того, чтобы подшипники сели на место. Вставить в редуктор инструмент для регулировки высоты посадки ведущей шестерни торсионного вала с помощью регулировочных прокладок.

b.	Измерить зазор между инструментом и ведущей шестерней с помощью калиберного щупа и инструмента для регулировки с помощью прокладок. Измерить на ведущей шестерне в трех точках с интервалом в 120 градусов.

a - Инструмент регулировки для редуктора с помощью регулировочных прокладок

b - Калиберный щуп

| Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Tool |
| --- |
|  | Используется для ослабления и затягивания держателя несущего корпуса подшипника на колонках Bravo Two. | 91-17257 |

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Зазор ведущей шестерни | 0.635 мм (0.025 ") |

c.  Если зазор менее указанного значения, добавить прокладки требуемой толщины под манжетку нижнего конического роликового подшипника.

Любое значение толщины, прибавленное в данной точке, должно быть вычтено из значения толщины прокладок у верхнего подшипника.

Если зазор больше указанного значения, удалить прокладки соответствующей толщины из-под манжетки нижнего конического роликового подшипника.

Любое значение толщины, вычтенное в данной точке, должно быть прибавлено к значению толщины прокладок у верхнего подшипника.

a - Нижние регулировочные прокладки

b - Манжетка нижнего подшипника

c - Верхние регулировочные прокладки

d - Разделительная втулка

e - Уплотнительное кольцо

e. После изменения толщины прокладок зазор проверить повторно.

18. С помощью циферблатного ключа с торсиметром (в фунт-дюймах) повторно проверить предварительную нагрузку качения на вал, медленно и равномерно вращая торсионный вал.

a - Ключ с торсиметром

b - Переходник для торсионного вала

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительная нагрузка качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter | 91-61077T |

21. Установить вал гребного винта, первоначальное кольцо нагрузки, упорное кольцо, уплотнительное кольцо в редуктор.

a - Кольцо нагрузки

b - Упорное кольцо

c - Уплотнительное кольцо

d - Вал гребного винта

22.	 Установить несущий корпус подшипника и шайбу с контровочными выступами.

23.	 Совместить внутренний выступ на шайбе с V-образным пазом в держателе подшипника и выступ наружу с отверстием в редукторе.

a - Несущий корпус подшипника

b - Шайба с контровочными выступами

24. Установить и затягивать гайку держателя несущего корпуса подшипника с помощью ключа для держателя до тех пор, пока не почувствуется сопротивление вращению вала гребного винта для того, чтобы создать предварительный натяг на подшипники.

a - Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника

| Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Tool |
| --- |
|  | Используется для ослабления и затягивания держателя несущего корпуса подшипника на колонках Bravo Two. | 91-17257 |

25. Для регулировки ведомой шестерни с помощью регулировочных прокладок установить детали из комплекта кронштейна для циферблатного индикатора, штангу индикатора люфта и циферблатный индикатор. Проследить за тем, чтобы циферблатная штанга совместилась с меткой "II" на штанге индикатора.

a - Кронштейн циферблатного индикатора

b - Штанга индикатора люфта

c - Циферблатный индикатор

| Комплект деталей кронштейна для циферблатного индикатора - Dial Indicator Adapter Kit |
| --- |
|  | Используется для крепления циферблатного индикатора к редуктору при проверке люфта на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-83155 |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod |
|  | Используется для проверки люфта шестерни на колонках Bravo One и Bravo Tow. | 91-53459 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |
|  | Используется для измерения люфта шестерни на всех колонках Alpha и Bravo. | 91-58222A1 |

26. Проверить люфт шестерни, слегка проворачивая торсионный вал вперед и назад. Во время выполнения этой процедуры не допускать вращения вала гребного винта. Наблюдать за циферблатным индикатором.

| Наименование | мм (") |
| --- | --- |
| Люфт шестерни | 0.28-0.38 мм (0.009-0.015 ") |

27. Если люфт не соответствует указанному табличному значению, разобрать и продолжить, как указано ниже:

a.	Если люфт больше указанного табличного значения, добавить регулировочные прокладки под манжетку подшипника ведомой шестерни.

b.	Если люфт меньше указанного табличного значения, удалить регулировочные прокладки из-под манжетки подшипника ведомой шестерни.

c.	После сборки проверить люфт повторно.

28.	Снять несущий корпус подшипника, вал гребного винта и детали, как показано. Установить на место вал гребного винта и детали с новым кольцом нагрузки, как показано.

ВАЖНО: При сборке всегда использовать только новое кольцо нагрузки.

a - Уплотнительное кольцо

b - Упорное кольцо

c - Кольцо нагрузки

ВАЖНО: Для предотвращения коррозии и трещин в редукторе несущий корпус подшипника и резьбы на держателе должны смазываться. Смазать держатель и нанести герметик на поверхность наружного диаметра круглых поверхностей несущего корпуса.

29. Смазать сальники несущего корпуса подшипника и нанести слой герметика на стыкующиеся поверхности несущего корпуса.

a - Пространство между сальниками

b - Стыкующиеся поверхности

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Сальники несущего корпуса и пространство между сальниками | 92-802859A1 |
| B | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Стыкующиеся поверхности несущего корпуса | 92-34227-1 |

30.	Установить в редуктор несущий корпус подшипника и шайбу с контровочными выступами.

31.	Смазать резьбы гайки держателя несущего корпуса подшипника. Установить и затянуть гайку держателя несущего корпуса подшипника до тех пор, пока не почувствуется сопротивление  вращению вала гребного винта для того, чтобы создать предварительный натяг на подшипники.

a - Шайба с контровочными выступами - V-образный паз в несущем корпусе

b - Несущий корпус подшипника

c - Гайка держателя несущего корпуса подшипника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Резьбы на гайке держателя несущего корпуса подшипника | 92-802865A1 |

32. Чтобы определить полную предварительную нагрузку редуктора, сложить значение предварительного (записанного ранее) натяга на подшипник вала гребного винта со значением предварительного натяга на подшипник торсионного вала, как указано в примере ниже.

ВАЖНО: Полная предварительная нагрузка включает предварительную нагрузку на торсионный вала и предварительную нагрузку на редуктор.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Предварительный натяг на подшипник торсионного вала | 0.3-0.6 | 3-5 |
| Полная предварительная нагрузка, проверенная на внутреннем валу гребного винта (с новыми подшипниками) | 0.9-1.14 (1) | 8-12 (1) |
| Полная предварительная нагрузка на редуктор, проверенная на внутреннем валу гребного винта (с использованными подшипниками) (2) | 0.6-0.9 (1) | 5-8 (1) |

1	Подшипник считается использованным, если хотя бы один раз вращался под нагрузкой (фраза "под нагрузкой означает с приложением силы во время работы).

2	Плюс предварительная нагрузка 0.3 - 0.6 Н-м (3 - 5 фунт.-дюйм.) на торсионный вал.

ПРИМЕР:

Предварительная нагрузка торсионного вала     0.3 Н-м (3 фунт.-дюйм.)

+

Предварительный натяг на новый подшипник     0.9 Н-м (8 фунт.-дюйм.)

1.2 Н-м (11 фунт.-дюйм.)

33. Затягивать держатель поэтапно с небольшим шагом с помощью инструмента для держателя несущего корпуса подшипника.

a - Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника

| Инструмент для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Tool |
| --- |
|  | Используется для ослабления и затягивания держателя несущего корпуса подшипника на колонках Bravo Two. | 91-17257 |

34. С помощью ключа с торсиметром проверить полный предварительный натяг подшипника в редукторе, вращая вал гребного винта в направлении нормального вращения. Вращение при этом должно быть медленным и равномерным.

a - Ключ с торсиметром

b - Гайка гребного винта (под головкой)

| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
| --- |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |

35. Продолжать затягивать гайку держателя несущего корпуса подшипника и проверять предварительный натяг до тех пор, пока не будет получено указанное значение предварительного натяга на подшипнике.

36.	 После правильной установки предварительной нагрузки на вал гребного винта загнуть один выступ контровочной шайбы в гайку держателя.

37. Загнуть остальные выступы вниз в редуктор. Для того, чтобы не поцарапать и не повредить покраску, подложить под редуктор подкладку для его защиты.

a - Шайба с контровочными выступами

b - Канавка в держателе

c - Защитная подкладка под редуктор

38. Установить анодную плиту и затянуть винт с указанным усилием.

a - Винт

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт анодной плиты | 27 |  | 20 |

39. Установить редуктор на кожух торсионного вала. Затянуть крепеж до указанного усилия.

a - Гайки и шайбы (по 3 с каждой стороны)

b - Болт (1)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы крепления редуктора к кожуху торсионного вала | 47 |  | 35 |

40. Установить на место колонку. См. Раздел 2A - Демонтаж, установка и регулировка.

41.	 Установить на место дренажно-заправочную винт-пробку.

42.	 Заправить поворотно-откидную колонку. См. Раздел 1B - Техническое обслуживание.

#### Установка гребного винта

ВАЖНО: Направление вращения гребного винта ДОЛЖНО соответствовать направлению вращения вала гребного винта.

1.	Установить гребной винт.

2.	Нанести смазку на шлицы вала гребного винта.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Вал гребного винта | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon |  | 92-802859A1 |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease |  | 92-802867A1 |

3. Затянуть гайку до указанного усилия и затем продолжать затягивать до тех пор, пока 3 выступа на контровочной шайбе не совместятся с канавками на шлицевой шайбе.  Загнуть 3 выступа вниз в канавки.

a - Шлицы вала гребного винта

b - Передняя упорная ступица

c - Гребной винт

d - Шайба с контровочными выступами

e - Контргайка

f - Шлицевая шайба

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайка | 75 |  | 55 |
|  | Затем совместить выступы с канавками. |

Для заметок:

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3D - Редуктор модели Bravo Three

### Оглавление

| Технические характеристики 3D-2 Предварительный натяг в подшипниках 3D-2 Люфт (мертвый ход) шестерни 3D-2 Зазор ведущей шестерни 3D-2 Осевой люфт (мертвый ход) вала гребного винта 3D-2 Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор) 3D-2 Значения усилия затягивания 3D-3 Таблица преобразования значения усилия затягивания для несущего корпуса подшипника 3D-4 Таблица преобразования значения усилия затягивания для гайки держателя подшипника 3D-5 Затягивание держателя подшипника наружного вала гребного винта и несущего корпуса подшипника 3D-5 Смазки, масла, герметики и клеящие средства 3D-6 Специальный инструмент 3D-7 Редуктор модели Bravo Three в увеличенном виде 3D-13 Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта 3D-13 Осмотр, проверка перед разборкой 3D-15 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3D-16 Разборка редуктора 3D-18 Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни 3D-26 Осмотр, проверка, чистка 3D-26 Разборка торсионного вала 3D-26 Сборка торсионного вала 3D-27 Подшипник ведущей шестерни 3D-28 Демонтаж 3D-28 Установка 3D-29 | Вал гребного винта 3D-31 Осмотр, проверка 3D-31 Разборка 3D-31 Проверка люфта (мертвого хода) шлицов вала гребного винта... 3D-33 Обслуживание наружного вала гребного винта 3D-34 Передняя ведомая шестерня и подшипник 3D-36 Осмотр, проверка 3D-36 Демонтаж подшипника 3D-36 Установка подшипника 3D-37 Демонтаж манжетки подшипника 3D-38 Установка манжетки подшипника 3D-39 Сальник несущего корпуса подшипника и подшипник 3D-40 Осмотр, проверка 3D-40 Демонтаж 3D-40 Установка 3D-41 Водяной канал спидометра 3D-43 Осмотр, проверка, чистка 3D-43 Демонтаж сальника 3D-43 Установка сальника 3D-44 Сборка редуктора и установка регулировочных прокладок 3D-44 Проверка люфта (мертвого хода) 3D-53 Установка редуктора на кожух торсионного вала 3D-63 Установка гребного винта 3D-65 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения предварительного натяга на подшипниках

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Подшипник торсионного вала | 0.3-0.6 | 3-5 |
| Полный предварительный натяг, проверенный на внутреннем валу гребного винта (с новыми подшипниками) | 0.9-2 (1) | 8-18 (1) |
| Полная предварительная нагрузка в редукторе, проверенная на внутреннем валу гребного винта (с использованными подшипниками) (2) | 0.6-1.7 (1) | 5-15 (1) |

1	ВКЛЮЧАЕТ значение предварительной нагрузки на торсионный вал.

2	Подшипник считается использованным, если хотя бы один раз вращался под нагрузкой.

#### Люфт (мертвый ход) шестерни

| Наименование | мм | дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Люфт шестерни | 0.3-0.4 | 0.012-0.016 |

#### Зазор ведущей шестерни

| Наименование | мм | дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Зазор ведущей шестерни | 0.635 | 0.025 |

#### Осевой люфт (мертвый ход) вала гребного винта

| Наименование | мм | дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Осевой люфт (мертвый ход) вала гребного винта | 0.025-0.030 | 0.001-0.012 |

#### Передаточное число - Количество зубьев на шестерню (Редуктор)

| Передаточное число | Ведущая шестерня | Ведомая шестерня |
| --- | --- | --- |
| 2.43:1 | 13 | 24 |
| 2.20:1 | 16 | 27 |
| 2.00:1 | 16 | 27 |
| 1.81:1 | 16 | 27 |
| 1.65:1 | 18 | 25 |
| 1.50:1 | 15 | 19 |
| 1.36:1 | 15 | 19 |

### Значения усилий затягивания

#### ПРИМЕЧАНИЕ: Плотно затянуть все крепежные средства, не указанные в перечне ниже.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| (Болт) ведущей шестерни торсионного вала | 61 |  | 45 |
| Несущий корпус подшипника (левосторонняя резьба) | 203 |  | 150 |
| Гайка держателя подшипника наружного вала гребного винта (левосторонняя резьба) | 271 |  | 200 |
| Гайки и болт крепления кожуха торсионного вала к редуктору | 47.5 |  | 35 |
| Анодная плита | 27 |  | 20 |
| Гайка переднего гребного винта | 136 |  | 100 |
| Гайка заднего гребного винта | 81 |  | 60 |
| Предварительная нагрузка качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |

#### Таблица преобразования значений усилия затягивания для несущего корпуса подшипника

| Длина ключа с тарированным усилием затягивания | Показание ключа с торсиметром в фунт-фут. (Н-м) для получения значения 150 фунт-фут. (203 Н-м) |
| --- | --- |
| мм | дюйм | Н-м | фунт-фут. |
| 381 | 15 | 165 | 122 |
| 406 | 16 | 167 | 123 |
| 432 | 17 | 168 | 124 |
| 457 | 18 | 171 | 126 |
| 483 | 19 | 172 | 127 |
| 508 | 20 | 174 | 128 |
| 533 | 21 | 175 | 129 |
| 559 | 22 | 175 | 129 |
| 584 | 23 | 176 | 130 |
| 610 | 24 | 178 | 131 |
| 635 | 25 | 179 | 132 |
| 660 | 26 | 179 | 132 |
| 686 | 27 | 180 | 133 |
| 711 | 28 | 180 | 133 |
| 737 | 29 | 182 | 134 |
| 762 | 30 | 182 | 134 |
| 787 | 31 | 183 | 135 |
| 813 | 32 | 183 | 135 |
| 838 | 33 | 184 | 136 |
| 864 | 34 | 184 | 136 |
| 889 | 35 | 184 | 136 |
| 914 | 36 | 186 | 137 |

a - Длина ключа с тарированным усилием затягивания

#### Таблица преобразования значений усилия затягивания для гайки держателя подшипника

| Длина ключа с тарированным усилием затягивания | Показание ключа с торсиметром в фунт-фут. (Н-м) для получения значения 200 фунт-фут. (271 Н-м) |
| --- | --- |
| мм | дюйм | Н-м | фунт-фут. |
| 381 | 15 | 220 | 162 |
| 406 | 16 | 222 | 164 |
| 432 | 17 | 225 | 166 |
| 457 | 18 | 226 | 167 |
| 483 | 19 | 229 | 169 |
| 508 | 20 | 230 | 170 |
| 533 | 21 | 232 | 171 |
| 559 | 22 | 235 | 173 |
| 584 | 23 | 236 | 174 |
| 610 | 24 | 237 | 175 |
| 635 | 25 | 237 | 175 |
| 660 | 26 | 239 | 176 |
| 686 | 27 | 240 | 177 |
| 711 | 28 | 241 | 178 |
| 737 | 29 | 241 | 178 |
| 762 | 30 | 243 | 179 |
| 787 | 31 | 244 | 180 |
| 813 | 32 | 244 | 180 |
| 838 | 33 | 245 | 181 |
| 864 | 34 | 245 | 181 |
| 889 | 35 | 247 | 182 |
| 914 | 36 | 247 | 182 |

a - Длина ключа с тарированным усилием затягивания

#### Затягивание держателя подшипника наружного вала гребного винта и несущего корпуса подшипника

Для затягивания держателя подшипника наружного вала гребного винта и несущего корпуса подшипника ключом с тарированным усилием затягивания руководствоваться следующей процедурой.

1.	На рычажных ключах с тарированным усилием затягивания - Измерить расстояние от квадрата до центра шарнирной точки оси вращения ручки ключа.

2.	На ключах со щелчковым механизмом или ключах с циферблатным торсиметром - Измерить расстояние от квадрата до метки на ручке ключа (2 полоски и т.п.).

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала | 92-86166Q1 |
|  | Поверхность наружного диаметра сальника |  |
| Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-802868A1 |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Внутренний сальник гребного винта | 92-809819 |
|  | Поверхность наружного диаметра масляного сальника |  |
|  | Резьбы винта ведущей шестерни |  |
| Шестеренное масло для узлов с высокими рабочими характеристиками - High-Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра роликового подшипника | 92-802854A1 |
|  | Поверхность наружного диаметра манжетки подшипника |  |
|  | Поверхность наружного диаметра корпуса подшипника |  |
|  | Шестерня, передняя |  |
|  | Шестерня, задняя |  |
|  | Ведущая шестерня |  |
|  | Все подшипники |  |
|  | Гайка держателя подшипника |  |
|  | Поверхность внутреннего диаметра малого конического роликового подшипника |  |
|  | Поверхность внутреннего диаметра большого конического роликового подшипника |  |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Сальник внутреннего вала гребного винта | 92-802859A1 |
|  | Сальник внешнего вала гребного винта |  |
|  | Внутренний и внешний вал гребного винта |  |
|  | Упорная обойма |  |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Несущий корпус подшипника | 92-34227-1 |
|  | Коническая поверхность несущего корпуса подшипника, которая приходит в контакт с кожухом |  |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Контактные кромки масляного сальника. Заполнить пространство между контактными кромками сальника | 92-802865A1 |
|  | Область между контактными кромками сальника внешнего вала гребного винта |  |
|  | Резьбы и область поверхности под уплотнительные кольца несущего корпуса подшипника и область между сальниками |  |
|  | Внутренний и внешний вал гребного винта |  |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Внутренний и внешний вал гребного винта | 92-802867A1 |

### Специальный инструмент

| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |
| --- |
|  | Используется с инструментом держателя подшипника (91-805382T Bearing Retaining Tool) для демонтажа гайки держателя вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805374 |

| Инструмент для держателя подшипника - Bearing Retainer Tool |  |
| --- | --- |
|  | Используется для установки держателя подшипника на колонках Bravo Three. | 91-805382T |

| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |  |
| --- | --- |
|  | Используется для измерения люфта шестерен на всех колонках Bravo. | 91-58222A1 |

| Инструмент для измерения люфта на шлицах - Spline Backlash Tool |
| --- |
|  | Используется на колонках Bravo Three для измерения люфта на шлицевом стыке вала гребного винта и шестерни при проверке на призматических V-образных блоках. | 91-806192 |

| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |  |
| --- | --- |
|  | Используется для установки и демонтажа несущего корпуса подшипника на колонках Bravo Three. | 91-805374-1 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Выколотка для подшипника и подшипника внешнего вала гребного винта - Bearing Driver, Outer Propeller Shaft Bearing |
| --- |
|  | Используется для установки роликового подшипника на внешний вал гребного винта колонок Bravo Three. | 91-805352T |
| Выколотка для сальника внешнего гребного винта - Seal Driver, Outer Propeller |
|  | Используется для установки сальников на внешний вал гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805358T |
| Инструмент для демонтажа сальников - Seal Removal Tool |
|  | Используется для демонтажа игольчатого подшипника и масляных сальников в несущем корпусе подшипника на всех колонках Bravo Three. Уплотнительное кольцо для замены - 25-805048 Replacement O-ring. | 91-862064A1 |
| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |
|  | Используется для установки игольчатого подшипника в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo Three. | 91-805356 |
| Инструмент для фиксации торсионного вала - Drive Shaft Retaining Tool |
|  | Используется для фиксации подшипников и торсионного вала на колонках Bravo Three (Сер.№0L999999 и ниже) при проверке люфта. | 91-805381 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Инструмент для фиксации торсионного вала - Drive Shaft Retaining Tool |
| --- |
|  | Используется для фиксации подшипников и нижнего торсионного вала при проверке люфта на колонках Bravo Three. | 91-863738 |
| Комплект деталей для циферблатного индикатора - Dial Indicator Adapter Kit |
|  | Используется для крепления и установки циферблатного индикатора на редуктор при проверке люфта на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-83155 |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod |
|  | Используется для проверки люфта внутреннего вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805481 |
| Ручка выколотки - Driver Handle |
|  | Ручка выколотки для направляющей переднего подшипника (91-805470 Front Bearing Guide) колонок Bravo One, Bravo Three и Bravo 2000. | 91-805454 |
| Инструмент: Вертикальная направляющая - Vertical Guide Tool |
|  | Используется для совмещения инструментов в вертикальном отверстии всех колонок Bravo. | 91-805458 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая тяговой штанги для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипника ведущей шестерни нижнего торсионного вала на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-63638T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников торсионного вала на колонках всех моделей Bravo. | 91-89867T |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |
| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Выколотка для сальника несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки сальников в несущие корпуса подшипника на колонках Bravo Three. | 91-805372 |
| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
|  | Используется для установки манжетки подшипника торсионного вала в редуктор и манжетки подшипника в несущий корпус подшипника колонок моделей Bravo One и Bravo Two. | 91-67443T |
| Прижимная плита - Clamp Plate |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |
| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |
| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo. | 91-61077T |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Инструмент для регулировки с помощью прокладок - Shimming Tool |
| --- |
|  | Используется для измерения высоты посадки ведущей шестерни на колонках Bravo Three. | 91-805462T |

| Штанга индикатора люфта - Back Lash Indicator Rod |
| --- |
|  | Используется для проверки и измерения люфта внешнего вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805482 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемник вала - Puller Shaft (91-31229) - входит в состав  комплекта инструментов для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool Assembly (91-31229A7).

ПРИМЕЧАНИЕ: Штанга головки выколотки - Driver Head Rod (91-37323) - входят в состав  комплекта инструментов для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool Assembly (91-31229A7).

### Редуктор модели Bravo Three в увеличенном виде

#### Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта

#### Узлы и детали торсионного вала и вала гребного винта (продолжение)

| 1 - Держатель 2 - Муфта 3 - Уплотнительное кольцо 4 - Разделительная втулка 5 - Регулировочные прокладки 6 - Шайба с контровочными выступами 7 - Манжетка подшипника 8 - Манжетка подшипника 9 - Регулировочные прокладки 10 - Торсионный вал 11 - Конический роликовый подшипник (большого диаметра) 12 - Конический роликовый подшипник (малого диаметра) 13 -Уплотнительное кольцо 14 -Сальник 15 -Контргайка 16 -Плоская шайба 17 - Кольцо квадратного сечения масляного канала 18 -Винт 19 -Анодная плита 20 - Игольчатые подшипники 21 - Обойма подшипника 22 - Ведущая шестерня 23 - Шайба 24 - Болт ведущей шестерни | 25 -Регулировочные прокладки 26 - Манжетка подшипника 27 - Конический подшипник 28 - Передняя шестерня 29 - Внутренний вал гребного винта 30 - Упорный подшипник 31 - Упорная обойма 32 - Регулировочная прокладка (для регулировки осевого люфта вала гребного винта) 33 - Стопорное кольцо 34 - Задняя шестерня 35 - Конический подшипник 36 - Внешний вал гребного винта 37 - Подшипник 38 - Сальник внутреннего вала гребного винта 39 - Регулировочные прокладки 40 - Манжетка подшипника 41 - Держатель подшипника 42 - Уплотнительное кольцо 43 - Несущий корпус подшипника 44 - Подшипник 45 - Сальник внешнего вала гребного винта 46 - Упорная шайба переднего гребного винта 47 - Контргайка переднего гребного винта 48 - Упорная шайба заднего гребного винта 49 - Контргайка заднего гребного винта |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительное кольцо | 92-86166Q1 |
| B | Смазка для узла игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-809819 |
| C | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Сальник внутреннего вала гребного винта | 92-8009819 |
|  |  | Сальник внешнего вала гребного винта |  |
|  |  | Болт ведущей шестерни |  |
| D | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Все поверхности под подшипники | 92-802854A1 |
|  |  | Ведущая шестерня |  |
|  |  | Передняя шестерня |  |
|  |  | Задняя шестерня |  |
|  |  | Конические роликовые подшипники |  |
|  |  | Держатель подшипника |  |
| E | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Сальник внутреннего вала гребного винта | 92-802859A1 |
|  |  | Сальник внешнего вала гребного винта |  |
|  |  | Упорная обойма |  |
| F | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Несущий корпус подшипника | 92-34227-1 |

### Осмотр, проверка перед разборкой

1. Снять гребные винты.

a - Гайка заднего гребного винта

b - Задний гребной винт

c - Заднее упорное кольцо

d - Гайка переднего гребного винта

e - Передний гребной винт

f - Переднее упорное кольцо

2.	Установить колонку так, чтобы валы были направлены вверх.

3.	Установить циферблатный индикатор на внутренний вал гребного винта.

4.	Вращать внутренний вал гребного винта, наблюдая за показаниями индикатора. Если отклонение более 0.127 мм (0.005 "), это указывает на то, что внутренний вал гребного винта погнут.

a - Циферблатный индикатор

b - Внутренний вал гребного винта

5.	Установить колонку так, чтобы валы были направлены вниз.

6.	Установить циферблатный индикатор на внешний вал гребного винта.

7. 	Вращать внешний вал гребного винта, наблюдая за показаниями индикатора. Если отклонение более 0.254 мм (0.010 "), это указывает на то, что внешний вал гребного винта погнут.

a - Внешний вал гребного винта

b - Циферблатный индикатор

### Отделение кожуха торсионного вала от редуктора

!!! ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО!!! ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!! Сброс масла или его отходов в окружающую среду запрещен законом. При эксплуатации или обслуживании лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать разлива и сброса масла и его отходов в окружающую среду. Собирать и утилизировать масло и/или его отходы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.

1.	Снять, опорожнить и прочистить бачок контроля уровня масла.

2.	Снять вентиляционную винт-пробку.

a - Вентиляционная винт-пробка

3. Произвести полный дренаж колонки из дренажно-заправочного отверстия.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

4. Снять анодную плиту.

a.	Снять резиновую заглушку для получения доступа к болту крепления анодной плиты.

b.	Отвернуть и снять болт.

a - Болт

c.  Снять болт в анодном отсеке.

a - Болт

d. Снять контргайки и плоские шайбы.

a - Контргайки и плоские шайбы (6)

### Разборка редуктора

!!! ВНИМАНИЕ

При отделении редуктора от кожуха торсионного вала на редуктор должна устанавливаться прижимная плита.

1. Установить прижимную плиту, гайки и 4 шайбы на редуктор. Надежно затянуть.

a - Прижимная плита

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

!!! ВНИМАНИЕ

Несущий корпус подшипника имеет ЛЕВОСТОРОННЮЮ РЕЗЬБУ. Отворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

2. Снять несущий корпус подшипника, вращая ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ с помощью инструмента для несущего корпуса подшипника. Для облегчения демонтажа нагреть область стыка несущего корпуса с кожухом с помощью лампы для нагрева деталей

a - Инструмент для несущего корпуса подшипника

b - Несущий корпус подшипника

| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа несущего корпуса подшипника на колонках Bravo Three. | 91-805374-1 |

!!! ВНИМАНИЕ

Держатель подшипника внешнего вала гребного винта имеет ЛЕВОСТОРОННЮЮ РЕЗЬБУ. Отворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

3. С помощью инструмента для держателя подшипника снять держатель подшипника внешнего вала гребного винта, вращая ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

a - Инструмент для держателя подшипника

b - Инструмент для несущего корпуса подшипника

c - Держатель подшипника

| Инструмент для держателя подшипника - Bearing Retainer Tool |
| --- |
|  | Используется для установки держателя подшипника на колонках Bravo Three. | 91-805382T |
| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |
|  | Используется с инструментом держателя подшипника (91-805382T Bearing Retaining Tool) для демонтажа гайки держателя вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805374 |

4. Снять сборочный узел внутреннего и внешнего валов гребных винтов из редуктора.

a - Сборочный узел внутреннего и внешнего валов гребных винтов

5. Снять регулировочные прокладки из редуктора.

a - Регулировочные прокладки

6. С помощью переходника для торсионного вала снять болт и шайбу крепления ведущей шестерни торсионного вала.

a - Переходник для торсионного вала

b - Монтировка и головка

c -  Ведущая шестерня

| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |
| --- |
|  | Используется для обеспечения поверхности для ключа только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo. | 91-61077T |

7. Снять прижимную плиту и затем снять уплотнительное кольцо, разделительную втулку, регулировочные прокладки и шайбу с контровочными выступами.

a - Прижимная плита

b - Уплотнительное кольцо

c - Разделительная втулка

d - Регулировочные прокладки

e - Шайба с контровочными выступами

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

8. Снять торсионный вал и ведущую шестерню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осторожно, не утерять ролики от подшипника ведущей шестерни торсионного вала, т.к. во время демонтажа торсионного вала они могут выпасть.

a - Торсионный вал

b - Ведущая шестерня торсионного вала

9. Снять переднюю ведомую шестерню и подшипник из редуктора.

a - Передняя ведущая шестерня и подшипник

10. Снять манжетку подшипника торсионного вала и регулировочные прокладки.

a - Манжетка подшипника

b - Регулировочные прокладки

11. Если демонтаж всего подшипника ведущей шестерни не планируется, снять иголки из обоймы игольчатого подшипника ведущей шестерни. (См. Демонтаж подшипника ведущей шестерни).

a - Игольчатые подшипники

12. Снять уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала.

a - Уплотнительное кольцо водяного канала

b - Кольцо квадратного сечения масляного канала

### Торсионный вал и подшипник ведущей шестерни

#### Осмотр, проверка, чистка

1.	Состояние манжеток конических подшипников торсионного вала является показателем состояния конических роликовых подшипников на торсионном валу. Заменить подшипник и манжетку подшипника, если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц.

2.	Состояние поверхностей под подшипники на торсионном валу в области игольчатого подшипника является показателем состояния игольчатых подшипников. Если наблюдается поражение точечной коррозией, имеются канавки, царапины, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, игольчатые подшипники и гильзу заменить.

3.	Осмотреть и проверить шлицы на износ или искривление. Если обнаружены любые указанные дефекты, торсионный вал заменить.

4.	Прочистить все планируемые для повторного использования части соответствующим растворителем и тщательно просушить их сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипников под действием струи сжатого воздуха.

#### Разборка торсионного вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Если узел подшипника был снят с торсионного вала, этот узел необходимо заменить. При демонтаже конические роликовые подшипники подвержены повреждению.

1.	Выпрессовать конический роликовый подшипник с торсионного вала с помощью универсального зажима съемника, используя его для опоры  подшипника.

2.	Таким же способом снять второй конический подшипник.

a - Торсионный вал

b - Подшипник

c - Универсальный зажим съемника

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Сборка торсионного вала

1. Смазать поверхность внутреннего диаметра малого конического роликового подшипника.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра малого конического роликового подшипника | 92-802854A1 |

2. Напрессовать малый конический роликовый подшипник на торсионный вал, используя для этого универсальный зажим съемника. Проверить, чтобы сторона с малым наружным диаметром была обращена к концу вала, на котором должна быть установлена ведущая шестерня.

a - Универсальный зажим съемника

b - Торсионный вал

c - Малый конический роликовый подшипник

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

3. Смазать поверхность внутреннего диаметра большого конического роликового подшипника.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра большого конического роликового подшипника | 92-802854A1 |

4. Напрессовать большой конический роликовый подшипник на торсионный вал, используя для этого соответствующую оправку или старую обойму в упор на внутреннюю обойму. Проследить за тем, чтобы сторона с большим наружным диаметром была обращена к концу вала с ведущей шестерней.

a - Оправка соответствующего размера и диаметра

b - Торсионный вал

c - Большой конический роликовый подшипник

### Подшипник ведущей шестерни

#### Демонтаж

ВАЖНО: При выпрессовке подшипника ведущей шестерни из редуктора все иголки игольчатого подшипника ДОЛЖНЫ быть на месте внутри корпуса подшипника. В противном случае корпус подшипника будет погнут или поломан и демонтаж будет затруднен.

1. Снять подшипник ведущей шестерни, используя для этого выколотку для подшипника и штангу для головки выколотки. Использовать выколотку для сальника  в качестве направляющей. Для облегчения демонтажа нагреть область вокруг инструмента для демонтажа подшипника приблизительно до температуры 93.3 градуса по Цельсию (200oF). Не допускать нагрева открытым пламенем.

a - Выколотка для сальника

b - Штанга для головки выколотки

c - Выколотка для подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Штанга для головки выколотки (Driver Head Rod (91-37323)) входит в комплект инструмента для демонтажа и установки подшипников  (Bearing Removal and Installation Tool Assembly (91-31229A7)).

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипника ведущей шестерни нижнего торсионного вала на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-63638T |

#### Установка

1.	Установить иголки в корпус. Для фиксации иголок на месте использовать смазку.

2.	Насадить сборочный узел подшипника на инструмент для установки подшипников номером на корпусе подшипника вверх. Смазать поверхность наружного диаметра корпуса соответствующей смазкой.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узла игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-802868A1 |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High-Performance Gear Lube | Поверхность наружного диаметра корпуса подшипника | 92-802854A1 |

3. Установить подшипник ведущей шестерни.

a - Выколотка для сальника - Использовать в качестве направляющей

b - Вал съемника

c - Шайба и гайка

d - Выколотка для подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Вал съемника (Puller Shaft 91-31229) входит в состав комплекта инструмента для демонтажа  и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Tool Assembly 91-31229A7).

| Выколотка для сальника - Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки масляного сальника карданного шарнира в несущий корпус подшипника. Также используется как направляющая для штанги съемника для установки игольчатого подшипника редуктора на всех колонках Bravo. | 91-813653T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver |
|  | Используется для установки игольчатых подшипников торсионного вала на колонках всех моделей Bravo. | 91-89867T |

### Вал гребного винта

#### Осмотр, проверка

1.	Проверить шлицы на погнутость и искривление.

2.	Проверить поверхность вала в области контакта вала с контактными кромками масляных сальников несущего корпуса подшипника. Если обнаружены выработанные канавки,  заменить вал и масляные сальники.

3.	Проверить обойму игольчатого подшипника на внешнем валу гребного винта и поверхность под подшипник на внутреннем валу гребного винта на поражение точечной коррозией, канавки, изменение цвета или включения посторонних частиц. Если обнаружены указанные дефекты, вал заменить.

4.	Состояние поверхностей под подшипники на внешнем и внутреннем валах гребных винтов является показателем состояния подшипников в несущих корпусах подшипников и внешнего вала гребного винта. Проверить ролики подшипников на поражение точечной коррозией, канавки, изменение цвета или включения посторонних частиц. Если указанные дефекты обнаружены, подшипники и вал заменить.

5.	Проверить конический подшипник внешнего вала гребного винта и манжетку подшипника. Если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, царапины, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, заменить подшипник и манжетку подшипника.

#### Разборка

1. Снять с узла внутренний вал гребного винта и упорный подшипник.

a - Внутренний вал гребного винта

b - Упорный подшипник

2. Снять манжетку подшипника с внешнего вала гребного винта.

a - Манжетка подшипника

b - Внешний вал гребного винта

3. С помощью бородка и молотка снять упорную крышку и регулировочные прокладки. Совместить бородок с отверстием в стопорном кольце.

a - Упорная крышка

b - Внешний вал гребного винта

c - Регулировочные прокладки

4. Снять стопорное кольцо, узел ведомой шестерни и подшипника с внешнего вала гребного винта.

a - Стопорное кольцо

b - Узел ведомой шестерни и подшипника

c - Внешний вал гребного винта

#### Проверка люфта (мертвого хода) шлицов  вала  гребного винта

1. Уложить вал гребного винта на два (2) (V-образных) призматических блока.

Показан внутренний вал гребного винта. Установить внешний вал подобно этому.

a - Вал гребного винта

b - Призматические V-образные блоки

2. Установить штангу индикатора на внутренний вал гребного винта непосредственно за шлицами вала.

Показан внутренний вал гребного винта. Установить внешний вал подобно этому.

a - Штанга индикатора

b - Вал гребного винта

| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |
| --- |
|  | Используется для измерения люфта шестерен на всех колонках Bravo. | 91-58222A1 |
| Инструмент для измерения люфта на шлицах - Spline Backlash Tool |
|  | Используется на колонках Bravo Three для измерения люфта на шлицевом стыке вала гребного винта и шестерни при проверке на призматических V-образных блоках. | 91-806192 |

3.	Насадить узел передней ведомой шестерни на шлицы внутреннего вала гребного винта.

4.	Установить циферблатный индикатор на шестерню и расположить его так, чтобы конец измерительного щупа индикатора совместился с меткой на штанге индикатора.

Показан внешний вал гребного винта. Установить внутренний вал так же.

a - Циферблатный индикатор

b - Инструмент для проверки люфта на шлицах

c - Метка, набитая на штанге индикатора

5. Вращать шестерню вперед и назад, одновременно наблюдая за показаниями циферблатного индикатора. Записать измеренное значение люфта на шлицах (для дальнейшего использования  при выполнении инструкций, указанных в данном разделе). Это значение необходимо для определения истинного значения люфта между ведущей и ведомой шестернями.

Обслуживание внешнего вала гребного винта

1. Снять роликовый подшипник и масляный сальник с внешнего вала гребного винта, используя для этого съемник ударно-скользящего действия с тремя губками.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Внешний вал гребного винта

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

2. С помощью выколотки для подшипника установить роликовый подшипник.

a - Выколотка для подшипника

b - Внешний вал гребного винта

| Выколотка для подшипника внешнего вала гребного винта - Bearing Driver, Outer Propeller Shaft Bearing |
| --- |
|  | Используется для установки роликового подшипника на внешний вал гребного винта колонок Bravo Three. | 91-805352T |

3.	Смазать поверхность наружного диаметра масляного сальника.

4.	Запрессовать масляный сальник на внешний вал гребного винта с помощью выколотки для сальников до посадки инструмента в упор вала.

5.	Смазать контактные кромки масляного сальника и заполнить пространство между контактными кромками сальника.

a - Выколотка для сальника

b - Внешний вал гребного винта

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Поверхность наружного диаметра масляного сальника | 92-809819 |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Контактные кромки масляного сальника и область заполнения между кромками сальника | 92-802865A1 |

| Выколотка для сальника внешнего гребного винта - Seal Driver, Outer Propeller |
| --- |
|  | Используется для установки сальников на внешний вал гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805358T |

### Передняя ведомая шестерня и подшипник

#### Осмотр, проверка

1.	Проверить ведомые шестерни на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья, чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены любые указанные дефекты, заменить сборочный узел шестерни и сборочный узел подшипника и ведущую шестерню торсионного вала.

2.	Если манжетки поражены точечной коррозией, имеют канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения металлических частиц, заменить конические роликовые подшипники и манжетки.

#### Демонтаж подшипника

1. Если определено, что подшипники требуют замены, но шестерни все еще находятся в хорошем состоянии, снять подшипники с шестерни с помощью универсального зажима съемника и соответствующей оправки (При демонтаже подшипники подвержены повреждению. Их повторное использование недопустимо).

a - Соответствующая оправка

b - Универсальный зажим съемника

c - Конический роликовый подшипник (для проверки)

d - Ведомая шестерня

| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шестерен и подшипников. | 91-37241 |

#### Установка подшипника

1.	Нанести смазку на поверхность внутреннего диаметра нового подшипника.

2.	Установить соответствующую оправку (старую обойму подшипника) в упор внутренней обоймы подшипника.

3.	Установить другую оправку на торец шестерни и спрессовать подшипник и шестерню вместе.

a - Металлический блок

b - Ведомая шестерня

c - Роликовый подшипник

d - Оправка - в упор внутренней обоймы

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность внутреннего диаметра нового подшипника | 92-802854A1 |

#### Демонтаж манжетки подшипника

1.	С помощью съемника ударно-скользящего действия снять манжетку подшипника и регулировочные прокладки.

2.	Измерить толщину регулировочных прокладок для использования при сборке.

ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже манжетки подшипника съемником регулировочные прокладки подвержены повреждению. Прокладки повторному использованию не подлежат.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Манжетка подшипника

c - Регулировочные прокладки

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

#### Установка манжетки подшипника

1.	Проверить, чтобы манжетка не была перекошена.

2.	Смазать поверхность наружного диаметра манжетки соответствующей смазкой.

3.	Установить манжетку подшипника передней ведомой шестерни с регулировочными прокладками первоначальной толщины с помощью выколотки для манжетки подшипника и ручки для выколотки. Если прокладки утеряны или повреждены и в тех случаях, когда  их толщину определить невозможно, начать установку с прокладки толщиной 0.015" (0.38 мм).

a - Регулировочные прокладки

b - Манжетка подшипника

c - Выколотка для манжетки подшипника

d - Старый вал гребного винта или ручка для выколотки

e - Направляющий диск

f - Направляющий вкладыш

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Поверхность наружного диаметра манжетки подшипника | 92-802854A1 |

| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника торсионного вала в редуктор и манжетки подшипника в несущий корпус подшипника колонок Bravo One и Bravo Two. | 91-67443T |
| Ручка выколотки - Driver Handle |
|  | Ручка выколотки для направляющей переднего подшипника (91-805470 Front Bearing Guide) колонок Bravo One, Bravo Three и Bravo 2000. | 91-805454 |

| Инструмент: Вертикальная направляющая - Vertical Guide Tool |
| --- |
|  | Используется для совмещения инструментов в вертикальном отверстии всех колонок Bravo. | 91-805458 |
| Направляющий вкладыш - Guide Insert |
|  | Используется с вертикальной направляющей (Vertical Guide Tool 91-805458) и вертикальным валом (Vertical Shaft 91-805474). | 91-805473 |

### Сальник несущего корпуса подшипника и подшипник

#### Осмотр, проверка

1.	Проверить несущий корпус на признаки коррозии, особенно на поверхностях стыка редуктора с несущим корпусом подшипника. Если обнаружена коррозия, несущий корпус подшипника заменить.

2.	Проверить игольчатый подшипник на точечную коррозию, канавки, изменение цвета или включения посторонних частиц.  Если обнаружены любые указанные дефекты, замена подшипника обязательна.

#### Демонтаж

1. Выпрессовать сальник из несущего корпуса, используя для этого инструмент для демонтажа сальников.

a - Инструмент для демонтажа сальников

b - Несущий корпус подшипника

| Инструмент для демонтажа сальников - Seal Removal Tool |
| --- |
|  | Используется для демонтажа масляных сальников в несущем корпусе подшипника на всех колонках Bravo Three. Уплотнительное кольцо для замены - 25-805048 Replacement O-ring. | 91-862064A1 |

#### Установка

1.	Смазать подшипник.

2.	Установить роликовый подшипник с помощью инструмента для несущего корпуса подшипника.

a - Инструмент для несущего корпуса подшипника

b - Несущий корпус подшипника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Подшипник | 92-802854A1 |

| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |
| --- |
|  | Используется для установки игольчатого подшипника в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo Three. | 91-805356 |

3. Нанести герметик на поверхность наружного диаметра масляного сальника.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Поверхность наружного диаметра масляного сальника | 92-809819 |

4.	Впрессовать масляный сальник в несущий корпус подшипника с помощью выколотки для сальника несущего корпуса подшипника до упора инструмента в кожух.

5.	Смазать контактные кромки масляного сальника и область между контактными кромками сальника.

a - Выколотка для сальника несущего корпуса подшипника

b - Несущий корпус подшипника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Контактные кромки масляного сальника и область для заполнения смазкой между контактными кромками сальника | 92-802865A1 |

| Выколотка для сальника несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Seal Driver |
| --- |
|  | Используется для установки сальников в несущие корпуса подшипников на колонках Bravo Three. | 91-805372 |

### Водяной канал спидометра

#### Осмотр, проверка, чистка

1.	Проверить трубку Пито на ведущей кромке редуктора на ограничение, засорение.

2.	При необходимости прочистить отверстие трубки Пито коротким отрезком проволоки.

3.  Если с помощью проволоки ограничение, загрязнение удалить не представляется возможным, осторожно прочистить трубку (пройти отверстие трубки) сверлом диаметром 2 мм (5/64"). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допустить высверливания на глубину более 62 мм (2-7/16").

a - Трубка Пито

4. Проверить сальник водяного канала на трещины, порезы, выбоины или деформацию. При необходимости заменить.

a - Сальник водяного канала спидометра

#### Демонтаж сальника

1. Поддеть сальник соответствующим инструментом и поднять из посадочного места.

a - Сальник водяного канала спидометра

#### Установка сальника

1.	Смазать поверхность наружного диаметра сальника клеящим средством и установить в отверстие водяного канала спидометра.

2.	Проследить, чтобы верхний край сальника был заподлицо с поверхностью редуктора.

a - Сальник

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Поверхность наружного диаметра сальника | 92-86166Q1 |

### Сборка редуктора и установка регулировочных прокладок

1. Перед установкой смазать все подшипники. Детали должны смазываться для получения точных показаний предварительного натяга на подшипниках.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Все подшипники | 92-802854A1 |

2. Установить уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала. Зафиксировать на месте  с помощью клеящего средства.

a - Уплотнительное кольцо водяного канала

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Уплотнительное кольцо водяного канала и кольцо квадратного сечения масляного канала | 92-86166Q1 |

3. Установить сборочный узел ведомой шестерни и подшипника на внешний вал гребного винта.

4. Закрепить стопорным кольцом.

a - Сборочный узел ведомой шестерни и подшипника

b - Стопорное кольцо

c - Внешний вал гребного винта

ПРИМЕЧАНИЕ: Установленная по инструкции в следующем пункте регулировочная прокладка используется для регулировки осевого люфта вала гребного винта. Для начала использовать имеющуюся регулировочную прокладку только, если валы, шестерни или подшипники не заменялись. Если какая-либо любая деталь была заменена, то для начала использовать  регулировочную прокладку толщиной 0.020". Эту прокладку, возможно, потребуется отрегулировать, если осевой люфт не соответствует указанному табличному значению. (См. главу Проверка люфта  ниже в данном разделе).

5. Установить упорную крышку и регулировочную прокладку правильного размера на внешний вал гребного винта. Проследить за тем, чтобы при запрессовке на место манжетка сидела ровно, без перекоса.

a - Упорная крышка

b - Регулировочная прокладка

c - Внешний вал гребного винта

6. Проверить, чтобы были установлены все иголки в корпус игольчатого подшипника торсионного вала. Для фиксации иголок подшипника на месте использовать смазку.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка для узла игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | Игольчатые подшипники | 92-802868A1 |

7. Установить сборочный узел передней ведомой шестерни и регулировочные прокладки первоначальной толщины в редуктор.

a - Сборочный узел передней ведомой шестерни и регулировочные прокладки

8. Установить в редуктор прокладки первоначальной толщины для манжетки нижнего подшипника. Если прокладки были утеряны или повреждены в тех случаях, когда первоначальную толщину определить невозможно, начинать установку пакета прокладок с прокладки толщиной 0.050" (1.27 мм).

a - Регулировочные прокладки

9. С помощью выколотки для манжетки подшипников установить манжетку нижнего подшипника торсионного вала.

a - Манжетка подшипника

b - Выколотка для манжетки подшипника

c - Старый вал гребного винта или вал съемника

| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver |
| --- |
|  | Используется для установки манжетки подшипника торсионного вала в редуктор и манжетки подшипника в несущий корпус подшипника колонок моделей Bravo One и Bravo Two. | 91-67443T |

10. Установить торсионный вал и ведущую шестерню в редуктор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Осторожно, не утерять ролики от подшипника ведущей шестерни торсионного вала, т.к. во время демонтажа торсионного вала они могут выпасть.

a - Торсионный вал

b - Ведущая шестерня торсионного вала

11.	 Установить шайбу и винт ведущей шестерни.

12.	 Нанести герметик на резьбы винта ведущей шестерни.

13.	 Затянуть винт ведущей шестерни до указанного усилия.

a -Шайба

b -Винт

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Резьбы винта ведущей шестерни | 92-809819 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт ведущей шестерни | 61 |  | 45 |

14. Установить манжетку верхнего подшипника и шайбу с контровочными выступами.

15. Определить толщину регулировочных прокладок, необходимых для предварительного натяга на подшипниках торсионного вала.

a. Измерить расстояние между верхом редуктора и шайбой с контровочными выступами с помощью микрометра-глубиномера с переделом измерений 0 - 2.54 см (0 - 1").

a - Расстояние 0 - 2.54 см (0-1"), измеренное микрометром-глубиномером

b. Измерить толщину разделительной втулки от верхней поверхности станочной обработки до нижней поверхности станочной обработки с помощью микрометра для измерения наружных размеров  с пределом измерений 0 - 2.54 см (0 - 1")

a - Микрометр для наружных измерений с переделом измерений 0 - 2.54 см (0-1")

b - Разделительная втулка

c. Вычислить толщину регулировочных прокладок, как указано ниже.

Измерение, полученное по пункту "a",

- (Измерение, полученное по пункту "b", + 0.025 мм [0.001"])

= Требуемая толщина регулировочных прокладок.

16. Установить регулировочные прокладки первоначальной толщины, разделительную втулку и новое уплотнительное кольцо.

a - Прокладки - 0 - 2.54 см (0-1")

b - Разделительная втулка

c -Уплотнительное кольцо

17. Установить прижимную плиту на редуктор. Привернуть плиту 4 гайками с шайбами. Надежно затянуть.

a - Прижимная плита

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

18. С помощью ключа с циферблатным торсиметром проверить предварительную нагрузку качения путем медленного и равномерного вращения торсионного вала. Если необходимо, отрегулировать за счет добавления или удаления регулировочных прокладок из-под разделительной втулки для того, чтобы получить указанный предел предварительной нагрузки.

a - Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах)

b - Переходник для торсионного вала

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение предварительной нагрузки качения на торсионный вал | 0.3-0.6 | 3-5 |  |

| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
| --- |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |
| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter |
|  | Используется для обеспечения поверхности под ключ только при вращении торсионного вала на всех колонках моделей Bravo. | 91-61077T |

19. Проверить, чтобы прижимная плита была установлена на место после регулировки по инструкции в предыдущем пункте. Она должна быть на месте для проверки высоты посадки ведущей шестерни в следующей процедуре.

20. Проверить высоту посадки ведущей шестерни, как указано ниже:

a.	Вставить инструмент для регулировки с помощью регулировочных прокладок в редуктор.

b.	Измерить зазор между инструментом и ведущей шестерней с помощью калиберного щупа. Сделать измерение на ведущей шестерне в трех точках (с интервалом в 120 градусов).

a - Инструмент для регулировки с помощью регулировочных прокладок

b - Калиберный щуп

| Инструмент для регулировки с помощью регулировочных прокладок - Shimming Tool |
| --- |
|  | Используется для измерения высоты посадки ведущей шестерни на колонках Bravo Three. | 91-805462T |

| Наименование | мм | дюйм |
| --- | --- | --- |
| Зазор ведущей шестерни | 0.635 | 0.025 |

c.	Если зазор менее указанного значения, добавить прокладки нужной толщины под манжетку нижнего конического роликового подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любое значение толщины, прибавленное в данной точке, должно быть вычтено из значения толщины прокладок у верхнего подшипника.

d.	Если зазор больше указанного значения, удалить прокладки соответствующей толщины из-под манжетки нижнего конического роликового подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любое значение толщины, вычтенное в данной точке, должно быть прибавлено к значению толщины прокладок у верхнего подшипника.

a - Нижние регулировочные прокладки

b - Манжетка верхнего подшипника

c - Верхние регулировочные прокладки

d - Разделительная втулка

e - Уплотнительное кольцо

e. После изменения толщины прокладок зазор проверить повторно.

#### Проверка люфта (мертвого хода)

1. Установить внутренний вал гребного винта и упорный подшипник в редуктор.

a - Внутренний вал гребного винта

b - Упорный подшипник

2. Смазать область между контактными кромками сальника внешнего вала гребного винта и установить внешний вал гребного винта в редуктор.

a - Внешний вал гребного винта

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Область между контактными кромками сальника внешнего вала гребного винта | 92-802865A1 |

3. Установить новый пакет регулировочных прокладок в редуктор такой же толщины, как и во время демонтажа. Если прокладки были утеряны или повреждены и в тех случаях, когда первоначальную толщину определить невозможно, начинать установку пакета прокладок с прокладки толщиной 0.050 " (1.3 мм).

a - Пакет регулировочных прокладок

4.	Установить манжетку подшипника в редуктор.

5.	Посадить манжетку подшипника в упор на пакет прокладок.

a - Манжетка подшипника

b - Пакет регулировочных прокладок

!!! ВНИМАНИЕ

Держатель подшипника внешнего вала гребного винта имеет ЛЕВОСТОРОННЮЮ РЕЗЬБУ. Установить, вращая ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

ВАЖНО: Для предотвращения коррозии и трещин в редукторе несущий корпус подшипника и резьбы на держателе подшипника внешнего вала гребного винта должны быть смазаны.

6.	С помощью инструментов для установки держателя подшипника внешнего вала гребного винта установить гайку держателя подшипника внешнего вала гребного винта, вращая ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

7.  Затянуть гайку держателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы обеспечить правильное зацепление резьбы, наживить гайку держателя рукой. Сначала вращать гайку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до тех пор, пока не почувствуется  зацепление резьбы, а затем вращать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

a - Инструмент для держателя подшипника

b - Инструмент для несущего корпуса подшипника

c - Держатель подшипника

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка держателя подшипника внешнего вала гребного винта | 271 |  | 200 |

| Инструмент для держателя подшипника - Bearing Retainer Tool |
| --- |
|  | Используется для установки держателя подшипника на колонках Bravo Three. | 91-805382T |
| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |
|  | Использовать с инструментом для фиксации подшипника (91-805382T Bearing Retaining Tool) для демонтажа гайки держателя вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805374-1 |

8.	Смазать резьбы и поверхность несущего корпуса подшипника под уплотнительное кольцо и установить уплотнительное кольцо на несущий корпус.

9.	Заполнить смазкой область между сальниками.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Резьбы и поверхность несущего корпуса подшипника под уплотнительное кольцо и область между сальниками | 92-802865A1 |

10. Нанести герметик на коническую поверхность несущего корпуса подшипника.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Коническая поверхность несущего корпуса подшипника, которая приходит в контакт с кожухом | 92-34227-1 |

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения редуктора. Несущий корпус подшипника имеет ЛЕВОСТОРОННЮЮ РЕЗЬБУ. Установить, вращая ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

11. Установить несущий корпус подшипника, вращая ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, используя для этого инструмент для несущего корпуса подшипника, и затянуть до указанного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы обеспечить правильное зацепление резьбы, наживить гайку держателя рукой. Сначала вращать гайку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до тех пор, пока не почувствуется  зацепление резьбы, а затем вращать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

a - Инструмент для несущего корпуса подшипника

b - Несущий корпус подшипника

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Несущий корпус подшипника | 203 |  | 150 |

| Инструмент для несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Tool |
| --- |
|  | Используется с инструментом держателя подшипника (91-805382T Bearing Retaining Tool) для демонтажа гайки держателя вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805374 |

12. Отрегулировать с помощью прокладок переднюю ведомую шестерню, как указано ниже:

a.	Снять прижимную плиту, уплотнительное кольцо, разделительную втулку и регулировочные прокладки.

b.	Установить инструмент фиксации торсионного вала на шайбу с контровочными выступами. Стопорный болт пока не затягивать.

c.	Перед проведением проверки расположить редуктор так, чтобы валы гребных винтов были направлены вверх в вертикальном положении. Несколько раз провернуть валы до посадки подшипников.

d.	Слегка надавить вниз на инструмент фиксации торсионного вала, одновременно вращая вал. Чтобы убедиться в том, что подшипники сели в свои манжетки, провернуть несколько раз. Затем  для того, чтобы зафиксировать торсионный вал, затянуть стопорный болт.

a - Инструмент фиксации торсионного вала

b -Шайба с контровочными выступами

c - Стопорный болт

| Инструмент для фиксации торсионного вала - Drive Shaft Retaining Tool |
| --- |
|  | Используется для фиксации подшипников и торсионного вала на колонках Bravo Three (Сер.№0L999999 и ниже) при проверке люфта. | 91-805381 |
| Инструмент для фиксации торсионного вала - Drive Shaft Retaining Tool |
|  | Используется для фиксации подшипников и нижнего торсионного вала при проверке люфта на колонках Bravo Three. | 91-863738 |

e.	Установить штангу индикатора люфта на внутренний вал гребного винта.

f.	Установить циферблатный индикатор на несущий корпус подшипника и расположить измерительный щуп на метке, пробитой в штанге индикатора люфта.

a - Штанга индикатора люфта

b - Внутренний вал гребного винта

c - Циферблатный индикатор

| Комплект деталей для циферблатного индикатора - Dial Indicator Adapter Kit |
| --- |
|  | Используется для крепления и установки циферблатного индикатора на редуктор при проверке люфта на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-83155 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |
|  | Используется для измерения люфта шестерен на всех колонках Bravo. | 91-58222A1 |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod |
|  | Используется для проверки люфта внутреннего вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805481 |

g. Проверить полный люфт шестерни/шлицов, слегка проворачивая внутренний вал гребного винта вперед и назад. Наблюдать за циферблатным индикатором и записать его показание.

h. От проверенного ранее значения люфта шестерни/шлицов вычесть значение, полученное при проверке люфта шлицов вала гребного винта.

| Наименование | мм | дюйм |
| --- | --- | --- |
| Люфт шестерни | 0.3-0.4 | 0.012-0.016 |

Пример:

| Полный люфт шестерни/шлицов (значение, полученное в пункте 8g выше): | 0.75 мм (0.030") |
| --- | --- |
| Люфт шлицов (значение, полученное от проверки люфта вала гребного винта - шлицов на стр. 3D-22): | - 0.4 мм (0.016") |
| Фактический люфт шестерни: | = 0.35 мм (0.014") |

i.	Если люфт больше указанного табличного значения, добавить регулировочные прокладки из-за манжетки подшипника передней ведомой шестерни.

j.	Если люфт меньше указанного табличного значения, удалить регулировочные прокладки из-за манжетки подшипника передней ведомой шестерни.

k.	После сборки проверить значение люфта повторно.

13. Отрегулировать с помощью прокладок заднюю ведомую шестерню, как указано ниже:

a.	Расположить редуктор так, чтобы валы гребных винтов были направлены вниз в вертикальном положении.

b.	Ослабить стопорный болт на инструменте фиксации торсионного вала и перед проведением проверки несколько раз провернуть валы для посадки подшипников на свои места.

c.	Слегка надавить вниз на инструмент фиксации торсионного вала, чтобы убедиться в том, что подшипники сели в свои манжетки и затем  для того, чтобы зафиксировать торсионный вал, затянуть стопорный болт.

d.	Установить штангу индикатора люфта на внешний вал гребного винта.

e. Установить циферблатный индикатор на несущий корпус подшипника и установить его измерительный щуп на метку, пробитую в штанге индикатора люфта.

a - Штанга индикатора люфта

b - Внешний вал гребного винта

c - Циферблатный индикатор

| Комплект деталей для циферблатного индикатора - Dial Indicator Adapter Kit |
| --- |
|  | Используется для крепления и установки циферблатного индикатора на редуктор при проверке люфта на колонках Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-83155 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |
|  | Используется для измерения люфта шестерен на всех колонках Bravo. | 91-58222A1 |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod |
|  | Используется для проверки и измерения люфта внешнего вала гребного винта на колонках Bravo Three. | 91-805482 |

f.	Проверить люфт шестерни/шлицов, слегка проворачивая внешний вал гребного винта вперед и назад. Наблюдать за циферблатным индикатором и записать его показание.

g.	От проверенного ранее значения люфта шестерни/шлицов вычесть значение, полученное при проверке люфта шлицов вала гребного винта.

| Наименование | мм | дюйм |
| --- | --- | --- |
| Осевой люфт вала гребного винта | 0.025-0.030 | 0.001-0.012 |

Пример:

| Значение полного люфта шестерни/шлицов: | 0.75 мм (0.030") |
| --- | --- |
| Люфт шлицов (значение, полученное от проверки люфта вала гребного винта - шлицов): | - 0.4 мм (0.016") |
| Фактический люфт шестерни: | = 0.35 мм (0.014 ") |

h.	Если люфт больше указанного табличного значения, удалить регулировочные прокладки перед манжеткой подшипника задней ведомой шестерни.

i.	Если люфт меньше указанного табличного значения, добавить регулировочные прокладки перед манжеткой подшипника задней ведомой шестерни.

j.	После сборки проверить значение люфта повторно.

14.	 Проверить осевой люфт вала гребного винта.

15.	 Установить циферблатный индикатор на вал гребного винта.

16.	 Подвигать внутренний вал вверх и вниз, снимая показания циферблатного индикатора (убедиться в том, что внешний вал также поднимается внутренним валом). Показание осевого люфта должно быть в пределах приемлемого диапазона. Если показание выходит за этот диапазон, то толщину регулировочных прокладок упорной обоймы внешнего вала гребного винта необходимо увеличить или уменьшить для того, чтобы показание осевого люфта укладывалось в этот диапазон.

a - Внутренний вал гребного винта

b - Циферблатный индикатор

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Диапазон приемлемых значений осевого люфта | 0.025-0.30 мм (0.001-0.012") |

| Циферблатный индикатор - Dial Indicator |  |
| --- | --- |
|  | Используется для измерения люфта шестерен на всех колонках Bravo. | 91-58222A1 |

17. Снять инструмент фиксации торсионного вала и установить на место регулировочные прокладки, разделительную втулку и уплотнительное кольцо.

#### Установка редуктора на кожух торсионного вала

1. Установить редуктор на кожух торсионного вала, как указано ниже:

a.	Опустить верхний вал гребного винта вниз на редуктор и установить 6 контргаек и шайб.

b.	Затянуть контргайки до указанного усилия.

a - Контргайки и шайбы (6)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайки крепления верхнего торсионного вала к редуктору | 47 |  | 35 |

c.  Установить болт в анодный отсек и затянуть до указанного усилия.

a - Болт

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт в анодном отсеке | 47 |  | 35 |

d.	Установить анод и затянуть до указанного усилия.

e.	Установить резиновую заглушку.

a - Болт

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт анода | 27 |  | 20 |

2.	Установить на место поворотно-откидную колонку. См. Раздел 2A - Демонтаж, установка и регулировка.

3.	Заправить поворотно-откидную колонку смазкой. См. Раздел 1B - Техническое обслуживание.

#### Установка гребного винта

!!! ОСТОРОЖНО

Проверить надежность затягивания гребного винта после 20 часов работы. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ эксплуатировать лодку при слабом или разболтанном креплении гребного винта.

1. Нанести обильный слой одной из указанных ниже смазок на внутренний и внешний валы гребных винтов.

a - Гайка заднего гребного винта

b - Задний гребной винт

c - Упорная ступица заднего гребного винта

d - Гайка переднего гребного винта

e - Передний гребной винт

f - Упорная ступица переднего гребного винта

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Внутренний и внешний валы гребных винтов | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Внутренний и внешний валы гребных винтов | 92-802859A1 |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | Внутренний и внешний валы гребных винтов | 92-802867A1 |

2.	Насадить переднюю упорную ступицу на внешний вал гребного винта конической стороной ступицы к кормовому концу вала гребного винта.

3.	Совместить шлицы и установить передний гребной винт на внешний вал гребного винта.

4.	Установить гайку переднего гребного винта и затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка переднего гребного винта | 136 |  | 100 |

5.	Насадить заднюю упорную ступицу на внутренний вал гребного винта конической стороной ступицы к кормовому концу вала гребного винта.

6.	Совместить шлицы и установить задний гребной винт на внутренний вал гребного винта.

7.	Установить гайку заднего гребного винта и затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка заднего гребного винта | 81 |  | 60 |

# ТРАНЦЕВАЯ СБОРКА

## Раздел 4A - Сервисные процедуры,

## требующие разборки мелких узлов и деталей

### Оглавление

| Технические характеристики транцевой сборки модели Bravo 4A-2 Значение усилий затягивания 4A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4A-2 Специальный инструмент 4A-3 Транцевая сборка модели Bravo в увеличенном виде 4A-6 Узлы и детали внутренней плиты транцевой сборки 4A-6 Узлы и детали колоколообразного кожуха 4A-7 Узлы и детали кольца карданного подвеса 4A-8 Узлы и детали кожуха карданного подвеса 4A-10 Специальная информация 4A-12 Выключатель-ограничитель предела угла наклона (дифферента) 4A-12 Датчик дифферента 4A-12 Демонтаж 4A-12 Установка 4A-17 Установка датчика и выключателя предела угла наклона (дифферента) 4A-22 Транцевая сборка модели с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf) - Без электрического датчика дифферента и выключателя-ограничителя угла наклона 4A-25 | Подшипник карданного подвеса 4A-26 Осмотр, проверка 4A-27 Демонтаж 4A-27 Установка 4A-29 Трос переключения передач 4A-33 Демонтаж 4A-33 Установка троса переключения передач 4A-34 Выхлопные рукава (если установлены) 4A-39 Демонтаж 4A-39 Чистка, осмотр, проверка 4A-39 Установка 4A-40 Выхлопная труба (если установлена) 4A-42 Демонтаж 4A-42 Чистка, осмотр, проверка 4A-42 Установка 4A-43 Водяной шланг и водяной штуцер 4A-44 Демонтаж 4A-44 Установка 4A-45 Обжимной инструмент для хомутов 4A-47 |
| --- | --- |

### Технические характеристики транцевой сборки модели Bravo

### Значения усилия затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно затянуть все крепежные средства, не указанные в перечне ниже.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкерные винты провода-сердечника троса переключения передач | 2.3 | 20 |  |
| Шланговые хомуты гофрированных выхлопных рукавов | 4 | 35 |  |
| Шарнирные пальцы | 203 |  | 150 |
| Фланцевая гайка | 7 | 65 |  |
| Винт держателя проводов датчика дифферента и ограничителя дифферента | 11 | 95 |  |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Гофрированный чехол карданного шарнира | 92-86166Q1 |
|  | Гофрированный выхлопной рукав |  |
|  | Уплотнительное кольцо масляного клапана на стороне колоколообразного кожуха |  |
|  | Чехол троса переключения передач |  |
|  | Посадочные поверхности на внутренней стороне гофрированного чехла/рукава |  |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Резьбы конического вкладыша | 92-802859A1 |
|  | Винт хомута кольца карданного подвеса |  |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Резьбы фланцевой гайки | 92-34227-1 |
|  | Прямой штуцер |  |
|  | Заглушка водяного байпаса |  |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Резьбы колоколообразного кожуха | 92-809819 |
|  | Шпильки |  |
|  | Сальник вала поворотного механизма |  |
|  | Внутренняя поверхность шайбы шарнирного пальца |  |
| Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Уплотнительные кольца масляного клапана | 92-802854A1 |
| Комплект - Герметик - Эпоксидная смола (2 компонента) - Sealer Kit, Two Part Epoxy | Втулки | 92-65150-1 |
| Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - U-Joint and Gimbal Bearing Grease | Подшипник карданного подвеса | 92-802870A1 |
| Клей - Super Glue | Сальник кожуха карданного подвеса | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Сальник выхлопного канала |  |
| Мыльный раствор или чистящее средство для двигателя - Soapy water or engine cleaner | Поверхность наружного диаметра гильзы | Приобрести у местных поставщиков |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шарнирный палец | 92-802865Q 1 |
| Резьбовой герметик - Loctite 242 Threadlocker | Резьбы винта | Приобрести у местных поставщиков |
| Разбавитель для лака - Lacquer Thinner | Гофрированный выхлопной рукав, посадочные поверхности | Приобрести у местных поставщиков |

### Специальный инструмент

| Инструмент для демонтажа крепежной гильзы - Retention Sleeve Removal Tool |
| --- |
|  | Используется для демонтажа крепежной гильзы чехла карданного шарнира на транцевых сборках всех колонок Bravo 2000, а также для демонтажа алюминиевой гильзы с чехла карданного шарнира на всех колонках Bravo с Сер.№0L99999 и ниже. | 91-862546 |
| Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin Tool |
|  | Используется для установки и демонтажа шарнирных пальцев на большинстве транцев всех колонок Mercury MerCruiser. | 91-78310 |
| Инструмент для установки гильзы - Sleeve Installation Tool |
|  | Используется для установки алюминиевой гильзы в чехол карданного шарнира всех колонок Bravo. | 91-818162 |
| Инструмент для конического вкладыша - Tapered Insert Tool |
|  | Используется для установки и демонтажа держателя конического вкладыша во впускном водяном шланге на транце всех колонок Bravo. | 91-43579 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Инструмент для расширения гофрированных рукавов - Bellows Expander Tool |
| --- |
|  | Используется для установки гофрированного рукава на транце колонок Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-45497A1 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |
| Прижимная плита - Clamp Plate |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипников на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |
| Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач - Shift Cable Anchor Adjustment Tool |
|  | Используется при установке нового провода-сердечника троса переключения передач на транцах всех колонок Bravo. 91-17263 - Инструмент для позиционирования провода-сердечника - Core Wire Locating Tool 91-17262 - Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач - Shift Cable Anchor Adjustment Tool | 91-17262A1 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Инструмент для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников в редукторы всех колонок Alpha и Bravo. | 91-31229A7 |
|  | В комплект инструмента 91 -31229A7 входят следующие позиции: |  |
|  | 11-24156 - 6-гранная гайка - Hex Nut |  |
|  | 91-15755T - Несущий корпус подшипника |  |
|  | 91-29310 - Пластина - Plate |  |
|  | 91-29610 - Направляющий диск - Pilot Plate |  |
|  | 91-30366T1 - Оправка - Mandrel 91-31229 - Вал съемника - Puller Shaft |  |
|  | 91-32325T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-32336 - Выколотка для игольчатого подшипника -Driver Needle Bearing |  |
|  | 12-34961 - Шайба - Washer |  |
|  | 91-36379 - Съемник / головка для шестерни - Puller/ Head Gear |  |
|  | 91-36569T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-36571T - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-37292 - Роликовый подшипник - Roller Bearing |  |
|  | 91-37311 - Головка выколотки -Driver Head |  |
|  | 91-37312 - Головка выколотки -Driver Head |  |
|  | 91-37323 - Штанга головки выколотки - Driver Head Rod |  |
|  | 91-37324 - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-38628T Съемник / Головка выколотки - Puller/Driver Head |  |
|  | 91-52393 Выколотка для игольчатого подшипника - Driver Needle Bearing |  |
|  | 91-52394 Штанга съемника с головкой - Head Pull Rod |  |

### Транцевая сборка модели Bravo в увеличенном виде

#### Узлы и детали внутренней плиты транцевой сборки

| 1 - Плита транцевой сборки 2 - Шарнирные болты 3 - Шайбы с контровочными выступами 4 - Задний болт крепления двигателя 5 - Шайба 6 - Разделительная втулка 7 - Шайба, волоконная 8 - Контровочная шайба - 2-витковая 9 - Контргайка 10 - Шайба | 11 - Контргайка 12 - Броня троса переключения передач 13 - Анкер провода-сердечника 14 - Установочные винты (2) 15 - Концевая направляющая (наконечник) 16 - Нейлоновая трубка 17 - Нейлоновая оплетка 18 - Провод-сердечник 19 - Сальниковая шайба 20 - Гайка |
| --- | --- |

#### Узлы и детали колоколообразного кожуха

| 1 - Колоколообразный кожух 2 - Шпилька 3 - Шайба 4 - Контргайка 5 - Уплотнительное кольцо 6 - Масляный клапан 7 - Уплотнительные кольца 8 - Шайба шарнирного пальца 9 - Хомут гофрированного чехла/рукава 10 - Чехол карданного шарнира | 11 - Зажим/клемма контура заземления 12 - Гильза 13 - Хомут гофрированного чехла/рукава 14 - Выхлопной рукав 15 - Выхлопная труба (на некоторых моделях) 16 - Шланг бачка контроля уровня масла 17 - Шланговый хомут 18 - Прямой штуцер 19 - Втулка (транца модели Hi-Perf) 20 - Углубления в колоколообразном кожухе |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Клеящее средство - Bellows Adhesive | Гофрированный чехол карданного шарнира | 92-86166Q1 |
|  |  | Гофрированный рукав выхлопного канала |  |
|  |  | Уплотнительное кольцо смазочного клапана на стороне колоколообразного кожуха |  |
| B | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Внутренняя поверхность шайбы шарнирного пальца | 92-809819 |
| C | Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | Уплотнительные кольца смазочного клапана | 92-802854A1 |
| D | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Прямой штуцер | 92-34227-1 |
| E | Комплект - Герметик - Эпоксидная смола (2 компонента) - Sealer Kit, Two Part Epoxy | Втулка | 92-65150-1 |

#### Узлы и детали кольца карданного подвеса

#### Узлы и детали кольца карданного подвеса (продолжение)

| 1 - Кольцо карданного подвеса 2 - Втулка 3 - Втулка 4 - Плоская шайба 5 - Шарнирный палец 6 - Датчик дифферента 7 - Плоская шайба 8 - Контровочная шайба 9 - Винт 10 - Зажим 11 - U-образный болт 12 - Плита / пластина 13 - Контргайки 14 - Вал поворотного механизма 15 - Плоская шайба (малого внутреннего диаметра) | 16 - Плоская шайба (большого внутреннего диаметра) 17 - Прижимной винт 18 - Контргайка 19 - Гайка 20 - Винт 21 - Прижимная плита 22 - Сборочный узел шарнирного пальца (Hi-Perf) (раннего выпуска) (2 винта) 23 - Сборочный узел шарнирного пальца (Hi-Perf) (более позднего выпуска) (4 винта) 24 - Идентификатор кольца карданного подвеса моделей Magnum и Hi-Perf (сплошное ребро жесткости) 25 - Идентификатор стандартного кольца карданного подвеса (2 ребра жесткости) 26 - Рычаг рулевого управления 27 - Ограничитель дифферента |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Комплект - Герметик - Эпоксидная смола (2 компонента) - Sealer Kit, Two Part Epoxy | Втулки | 92-65150-1 |
| B | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Винт хомута кольца карданного подвеса | 92-802859A1 |

#### Узлы и детали кожуха карданного подвеса

#### Узлы и детали кожуха карданного подвеса (продолжение)

| 1 - Кожух карданного подвеса 2 - Шпилька 3 - Втулка вала поворотного механизма (нижняя) 4 - Сальник вала поворотного механизма 5 - Втулка вала поворотного механизма (верхняя) 6 - Хомут 7 - Шланг бачка контроля уровня масла 8 - Быстроразъемный штуцер 9 - Серьга 10 - Штуцер, смазочный 11 - Заглушка водяного байпаса 12 - Плоская шайба 13 - Контргайка 14 - Сальник 15 - Подшипник карданного подвеса 16 - Кольцо допуска на размер 17 - Обжимной хомут 18 - Чехол троса переключения передач 19 - Хомут гофрированного чехла / рукава | 20 - Шайба 21 - Нижний поворотный палец 22 - Шплинт 23 - Шпилька 24 - Прокладка 25 - Гидравлический коллектор 26 - Шайба 27 - Контргайка 28 - Сальник выхлопного канала 29 - Вкладыш водяного шланга 30 - Водяной шланг 31 - Прокладка водяного штуцера 32 - Водяной штуцер 33 - Контровочная шайба 34 - Винт 35 - Сальник кожуха карданного подвеса 36 - Большие уплотнительные кольца 37 - Канавка под стопорное, замковое кольцо 38 - Малое уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Шпильки | 92-809819 |
|  |  | Сальник вала поворотного механизма |  |
| B | Клеящее средство - Bellows Adhesive | Гофрированный чехол троса переключения передач | 92-86166Q1 |
| C | Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - U-joint and Gimbal Bearing Grease | Подшипник карданного подвеса | 92-802870A1 |
| D | Клей - Super Glue | Сальник кожуха карданного подвеса | Приобрести у местных поставщиков |
|  |  | Сальник выхлопного канала |  |
| E | Высококачественный герметик - Perfect Seal | Заглушка водяного байпаса | 92-34227-1 |

### Специальная информация

#### Ограничитель предела угла наклона (дифферента)

Для улучшения водостойкости и повышения срока службы ограничитель дифферента оборудован герметическим корпусом. Для обеспечения надежного электрического контакта выводы этого ограничителя подсоединены внутри прибора.

Ограничитель дифферента - Левобортный

#### Датчик дифферента

Для улучшения водостойкости и повышения срока службы датчик дифферента оборудован герметическим корпусом. Для обеспечения надежного электрического контакта выводы этого датчика подсоединены внутри прибора.

Датчик дифферента - Правобортный

### Демонтаж

!!! ОСТОРОЖНО

Перед установкой нового ограничителя дифферента или датчика дифферента отсоединить оба аккумуляторных кабеля.

1.	Снять поворотно-откидную колонку. См. Раздел 2A.

2.	Снять ограничитель дифферента.

a - Крепежные винты

3. Снять датчик дифферента.

a - Крепежные винты

4. Напылить чистящее средство для двигателя вокруг края крепежной гильзы гофрированного чехла и снять с помощью инструмента для демонтажа крепежной гильзы.

a - Гильза

b - Инструмент для демонтажа крепежной гильзы

c - Колоколообразный кожух

| Инструмент для демонтажа крепежной гильзы - Retention Sleeve Removal Tool |
| --- |
|  | Используется для демонтажа крепежной гильзы чехла карданного шарнира на транцевых сборках всех колонок Bravo 2000, а также для демонтажа алюминиевой гильзы с чехла карданного шарнира на всех колонках Bravo с Сер.№ 0L99999 и ниже. | 91-862546 |

5. Снять правобортный и левобортный шарнирные пальцы.

a. С помощью инструмента для шарнирного пальца  ослабить и снять шарнирный палец.

a - Колоколообразный кожух

b - Кольцо карданного подвеса

c - Инструмент для шарнирного пальца

| Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin Tool |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа шарнирных пальцев кольца карданного подвеса и колоколообразного кожуха колонок Mercury MerCruiser. | 91-78310 |

6. Транцевая сборка модели Hi-Perf: Снять шарнирные пальцы с помощью головки съемника и съемника ударно-скользящего действия.

a. Отвернуть и снять винты типа torx и ввернуть по резьбе головку съемника в шарнирный палец.

a - Головка съемника

b - Шарнирный палец

c - Отверстия под винты

d - Шарнирные пальцы раннего выпуска для моделей Hi-Perf (2 винта)

e - Шарнирные пальцы более позднего выпуска для моделей Hi-Perf (4 винта)

b. С помощью съемника ударно-скользящего действия снять шарнирный палец.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Головка съемника

c - Шарнирные пальцы раннего выпуска для моделей Hi-Perf (2 винта)

d - Шарнирные пальцы более позднего выпуска для моделей Hi-Perf (4 винта)

| Головка съемника - Puller Head |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шарнирного пальца с колонок Bravo One, Bravo Two и Bravo Three High Performance. | 91-63616T |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

7. Для того, чтобы получить доступ к винтам прижимной планки проводов ограничителя и датчика дифферента, потянуть за колоколообразный кожух и повернуть его на 90 градусов.

a - Колоколообразный кожух

8. Снять прижимную планку проводов ограничителя и датчика дифферента.

a - Прижимная планка

b - Винт

| Прижимная плита - Clamp Plate |
| --- |
|  | Держит предварительный натяг во время проверки люфта и предварительного натяга подшипника на всех моделях колонок Mercury MerCruiser Bravo. | 91-43559T |

9.	Отсоединить разъем проводов датчика дифферента от жгута двигателя.

10.	 Отсоединить разъем проводов ограничителя дифферента от насоса управления дифферентом.

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Для направления и прокладки нового жгута через отверстие кожуха карданного подвеса можно использовать старый жгут.

1.	Проложить провода нового датчика через отверстие.

2.  Свести две половины проходной прокладки вместе и проверить, чтобы они легко сидели в отверстии, а их плоские стыкующиеся края были совмещены и расположены вертикально.

3. Для того, чтобы прокладки оставались на месте, из лодки подтянуть и поддерживать провода в некотором натяжении.

a - Провода ограничителя дифферента

b - Провода датчика дифферента

4. Установить на место держатель и затянуть винт с указанным усилием.

a - Прижимная планка

b – Винт

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты держателя провода-сердечника троса переключения передач | 11 | 95 |  |

5. Насадить гофрированный чехол карданного подвеса на колоколообразный кожух, как показано:

a. Расположить чехол карданного шарнира на колоколообразном кожухе. Проверить, чтобы фланец кожуха входил и сидел во второй канавке на конце чехла.

a - Фланец колоколообразного кожуха

b. Смазать поверхность гильзы по наружному диаметру. Установить гильзу с помощью инструмента для установки гильзы и соответствующей штанги-выколотки.

a - Гильза

b - Инструмент для установки гильзы

c - Штанга-выколотка соответствующего размера

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Мыльный раствор или чистящее средство для двигателя | Поверхность наружного диаметра гильзы | Приобрести у местных поставщиков |

| Инструмент для установки гильзы - Sleeve Installation Tool |
| --- |
|  | Используется для установки алюминиевой гильзы в чехол карданного шарнира на всех транцах колонок Bravo. | 91-818162 |

6.	Нанести герметик на резьбы колоколообразного кожуха и установить левобортный и правобортный шарнирные пальцы.

7.	Затянуть шарнирные пальцы с указанным усилием.

a - Колоколообразный кожух

b - Кольцо карданного подвеса

c - Инструмент для шарнирного пальца

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Резьбы колоколообразного кожуха | 92-809819 |

| Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin Tool |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа шарнирных пальцев в кольцо карданного подвеса и колоколообразный кожух на колонках Mercury MerCruiser. | 91-78310 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шарнирные пальцы | 203 |  | 150 |

8. Модели Hi-Perf: С помощью головки съемника и съемника ударно-скользящего действия установить левобортный и правобортный шарнирные пальцы.

a.	Ввернуть по резьбе головку съемника в шарнирный палец.

b.	Смазать шарнирный палец.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шарнирный палец | 92-802865Q 1 |

c.	Пропустить шарнирный палец через кольцо карданного шарнира и колоколообразный кожух.

d.	Совместить отверстия под винты в шарнирном пальце с отверстиями под винты в кольце карданного шарнира.

a - Головка съемника

b - Шарнирный палец

c - Отверстия под винты

d - Шарнирные пальцы раннего выпуска для моделей Hi-Perf (2 винта)

e - Шарнирные пальцы более позднего выпуска для моделей Hi-Perf (4 винта)

| Головка съемника - Puller Head |
| --- |
|  | Используется для демонтажа шарнирного пальца с колонок Bravo One, Bravo Two и Bravo Three High Performance. | 91-63616T |

9. С помощью съемника ударно-скользящего действия для установки пальца на место слегка постучать по шарнирному пальцу.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Шарнирные пальцы раннего выпуска для моделей Hi-Perf (2 винта)

c - Шарнирные пальцы более позднего выпуска для моделей Hi-Perf (4 винта)

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

10.	 Нанести герметик на резьбы винтов.

11.	 Установить и затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 242 Threadlocker | Резьбы винтов | Приобрести у местных поставщиков |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты шарнирных пальцев раннего выпуска для моделей Hi-Perf (2 винта) | 203 |  | 150 |
| Винты шарнирных пальцев более позднего выпуска для моделей Hi-Perf (4 винта) | 3 | 27 |  |

#### Установка датчика и ограничителя предела угла наклона (дифферента)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для моделей с объемом 496 куб. дюйм. (8.1 л) требуется другая процедура регулировки. Эта процедура на момент выпуска данного издания отсутствовала.

1.	Установить колонку в полное положение вниз/в воду (DOWN/IN).

2.	Повернуть центральный ротор ограничителя дифферента до совмещения индексной, ориентирующей, метки на роторе с меткой на корпусе ограничителя.

a - Индексные метки

3. Установить датчик дифферента и закрепить соответствующим крепежом.

a - Крепежные элементы

4. Установить колонку в полное положение вниз (DOWN/IN).

5. Повернуть центральный ротор датчика дифферента до совмещения индексной, ориентирующей, метки на роторе с меткой на корпусе датчика.

a - Ориентирующие метки

6. Установить ограничитель дифферента и закрепить соответствующим крепежом.

a - Крепежные элементы

7. Прикрепить жгут ограничителя дифферента к водяному шлангу с помощью пластмассового хомута.

a - Пластмассовый хомут

b - Жгут ограничителя дифферента

c - Водяной шланг

8.	Подсоединить на место провода датчика дифферента к жгуту двигателя и выводы ограничителя дифферента к жгуту насоса системы Power Trim.

9.	Подсоединить на место аккумуляторные кабели.

##### РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА ДИФФЕРЕНТА

1.	Повернуть замок зажигания в положение РАБОТА (RUN). Двигатель НЕ ЗАПУСКАТЬ.

2.	Поворачивать датчик до тех пор, пока стрелка не установится на нижнюю часть дуги на шкале прибора.

3. Затянуть винты крепления датчика дифферента и повторно проверить по прибору.

##### РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДИФФЕРЕНТА

!!! ОСТОРОЖНО

При регулировке ограничителя дифферента соблюдать предельную осторожность, принять соответствующие меры для того, чтобы не допустить произвольного запуска двигателя и не находиться вблизи или рядом с гребным винтом. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ РУК В ОБЛАСТЬ ГРЕБНОГО ВИНТА, иначе это может привести к тяжелому травматизму в результате движения колонки.

!!! ВНИМАНИЕ

Ограничитель дифферента должен регулироваться строго в соответствии с приведенными инструкциями. Если датчик отрегулирован неправильно, колонка может выйти за область опорных фланцев кольца карданного подвеса, что приведет к повреждению колонки.

1. Ослабить винты и повернуть ограничитель дифферента ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до конца пазов.

a - Винты

b - Пазы

2.	Проверить и убедиться в том, что колонка находится в полном положении наклона вниз (DOWN/IN).

3.	Системой управления дифферентом наклонить колонку вверх (UP/OUT). Кнопку режима транспортировки колонки - Trailer - НЕ НАЖИМАТЬ.

4. Медленно поворачивать ограничитель дифферента ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока цилиндры управления дифферентом не выдвинутся до указанного положения (см. рисунок ниже).

e. После получения правильной регулировки затянуть винты.

a - Расстояние предела ограничения дифферента

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Расстояние предела ограничения дифферента | 552 мм (21-3/4 ") |

#### Транцевая сборка модели с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf) - Без электрического датчика дифферента и ограничителя угла наклона

ВАЖНО: На транцевой сборке данной модели электрический ограничитель и датчик дифферента отсутствуют. Без ограничителя дифферента колонку можно опрокинуть вверх (UP/OUT) за положение, в котором она обеспечивается боковой опорой кольца карданного подвеса при любом положении дроссельной заслонки. В связи с этим настоятельно рекомендуется установить механический (связанный с тросом) индикатор дифферента для того, чтобы он выдавал оператору важную информацию об угле наклона колонки; кроме того, индикатор дифферента должен быть четко отградуирован и точно показывать положение максимального наклона вверх (UP/OUT) в точке, где еще обеспечивается боковая опора. При скоростях двигателя выше 1200 об/мин колонку не следует наклонять в положение за пределы боковой опоры кольца карданного подвеса.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать травматизма людей или повреждения колонки. При скоростях двигателя выше 1200 об/мин не допускать наклона колонки в положение вверх (UP/OUT), в котором она не обеспечивается боковой опорой кольца карданного подвеса. См. правильно отградуированный механический индикатор положения угла наклона (дифферента).

1.	Установить табличку "ОСТОРОЖНО" (которая находится в упаковке комплекта транцевой сборки) на станции / пульте оператора в таком месте, где она будет всегда видна оператору.

2.	Для нанесения метки положения максимального наклона вверх (UP/OUT) на механическом индикаторе дифферента выполнить действия по указанной ниже процедуре:

a.	Произвести наклон колонки в ПОЛНОЕ положение вниз (DOWN/IN).

b.	Проверить, чтобы механический индикатор дифферента показывал положение ПОЛНОГО НАКЛОНА ВНИЗ (FULL DOWN/IN). Отрегулировать индикатор, руководствуясь рекомендациями завода-изготовителя.

c. Медленно поднимать колонки до точки предела наклона. Точку предела наклона можно определить за счет измерения расстояния, на которое выдвигается шток цилиндра управления углом наклона. Этот размер для колонок Bravo измеряется от центра передней анкерной точки до центра задней анкерной точки, как показано ниже.

a - Расстояние при выдвинутом штоке цилиндра для установки точки предела угла наклона

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Расстояние для определения предела угла наклона | 552 мм (21-3/4 ") |

3. Когда цилиндры управления углом наклона находятся в этом положении, нанести метку на шкалу установленного в панели механического индикатора дифферента.

a. Проверить правильность определения и нанесения точки предела угла наклона. Для этого несколько раз опрокинуть и наклонить колонки.

### Подшипник карданного подвеса

ВАЖНО: Подшипник карданного подвеса и несущий корпус пригнаны и должны заменяться единым узлом, а не отдельно. Когда подшипник карданного подвеса демонтируется, кольцо, обеспечивающее требуемый допуск (кольцо допуска на размер), должно всегда заменяться на новое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Толщина внутренней обоймы подшипника карданного подвеса изменена. Это стало необходимо для того, чтобы обеспечить место для карданного шарнира большего размера в колонках  серии Bravo X, XZ и XR. Если колонка серии X, XZ или XR установлена на транце с подшипником карданного подвеса большей толщины, то между карданным шарниром и подшипников возникнут взаимные помехи. При этом либо один, либо оба узла не будут работать правильно и безотказно. Новый подшипник карданного подвеса можно определить по метке в форме красной точки.

Новый	Старый

a - 9.47 см (3.73")

b - 2.05 см (0.81")

c - 9.37 см (3.69")

d - 2.54 см (1.00")

a - Метка в форме красной точки

#### Осмотр, проверка

1.	Снять поворотно-откидную колонку.

2.	Для проверки жесткости и неравномерности вращения подшипника провернуть подшипник карданного подвеса через колоколообразный кожух. Для проверки бокового износа подшипника покачать внутреннюю обойму подшипника в боковых направлениях. Любое ненормальное движение или жесткость вращения является основанием для замены.

#### Демонтаж

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ демонтировать подшипник карданного подвеса без необходимости его замены, т.к. подшипник во время демонтажа может быть поврежден.

1. Снять весь сборочный узел подшипника карданного подвеса.

a - Вал съемника

b - Гайка

c - Шайба

d - Диски (3)

e - Съемник ударно-скользящего действия

f - Внутренняя обойма подшипника карданного подвеса

g - Несущий корпус подшипника карданного подвеса

ПРИМЕЧАНИЕ: Диск и съемник входят в состав инструмента для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Tool) Артикул №91 -31339A7.

| Инструмент для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников в редукторы всех колонок Alpha и Bravo. | 91-31229A7 |
|  | В комплект инструмента 91 -31229A7 входят следующие позиции: |  |
|  | 11-24156 - 6-гранная гайка - Hex Nut |  |
|  | 91-15755T - Несущий корпус подшипника Bearing Carrier |  |
|  | 91-29310 - Пластина - Plate |  |
|  | 91-29610 - Направляющий диск - Pilot Plate |  |
|  | 91-30366T1 - Оправка - Mandrel 91-31229 - Вал съемника - Puller Shaft |  |
|  | 91-32325T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-32336 Выколотка для игольчатого подшипника - Driver Needle Bearing |  |
|  | 12-34961 - Шайба - Washer |  |
|  | 91-36379 - Съемник / головка для шестерни - Puller/ Head Gear |  |
|  | 91-36569T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-36571T - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-37292 - Роликовый подшипник - Roller Bearing |  |
|  | 91-37311 - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-37312 - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-37323 - Штанга головки выколотки - Driver Head Rod |  |
|  | 91-37324 - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-38628T - Съемник / Головка выколотки - Puller/Driver Head |  |
|  | 91-52393 - Выколотка для игольчатого подшипника - Driver Needle Bearing |  |
|  | 91-52394 - Штанга съемника с головкой - Head Pull Rod |  |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw | 91-34569A1 |

2. Снять сальник (с уплотнением из консистентной смазки), используя для этого съемник ударно-скользящего действия.

a - Кожух карданного подвеса

b - Сальник (с уплотнением из консистентной смазки)

| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller |
| --- |
|  | Используется для демонтажа подшипников и манжеток подшипников. Губки для замены Артикул №91-34570 - Replacement jaw. | 91-34569A1 |

#### Установка

1. С помощью соответствующей оправки установить сальник (с уплотнением из консистентной смазки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Сальник (с уплотнением из консистентной смазки) должен устанавливаться открытым уплотняющим торцом в сторону подшипника карданного подвеса.

a - Кожух карданного подвеса

b - Сальник (с уплотнением из консистентной смазки)

2. Установить и правильно сориентировать новое кольцо допуска на размер.

a	- Несущий корпус

b	- Смазочное отверстие в несущем корпусе

c	- Кольцо допуска на размер

d	- Отверстие в кольце допуска на размер

3.	Совместить отверстие в кольце допуска на размер с отверстием для смазки в картридже подшипника карданного подвеса.

ВАЖНО: Красная точка на подшипнике должна быть ориентирована на 10 часов левобортной стороны.

ВАЖНО: Проследить за тем, чтобы край с пазом на торцах несущего корпуса подшипника был обращен внутрь в отверстие.

4.	Совместить отверстие для смазки в несущем корпусе подшипника карданного подвеса и отверстие в кольце допуска на размер с отверстием в полости под смазку в кожухе карданного подвеса.

a - Отверстие для смазки в несущем корпусе подшипника карданного подвеса

b - Отверстие в кольце допуска на размер

c - Паз в несущем корпусе подшипника

5. Установить подшипник карданного подвеса красной точкой в сторону колонки с помощью молотка с латунным бойком и инструментов, указанных ниже. Проследить за тем, чтобы несущий корпус подшипника карданного подвеса сел в упор кожуха карданного подвеса.

a - Штанга выколотки

b - Диск

c - Съемник / Головка выколотки

d - Оправка

e - Сборочный узел подшипника карданного подвеса (красной точкой наружу)

f - Фаска / выемка / канавка

| Инструмент для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool Assembly |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа подшипников в редукторы всех колонок Alpha и Bravo. | 91-31229A7 |
|  | В комплект инструмента 91 -31229A7 входят следующие позиции: |  |
|  | 11-24156 - 6-гранная гайка - Hex Nut |  |
|  | 91-15755T - Несущий корпус подшипника Bearing Carrier |  |
|  | 91-29310 - Пластина - Plate |  |
|  | 91-29610 - Направляющий диск - Pilot Plate |  |
|  | 91-30366T1 - Оправка - Mandrel 91-31229 - Вал съемника - Puller Shaft |  |
|  | 91-32325T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-32336 Выколотка для игольчатого подшипника - Driver Needle Bearing |  |
|  | 12-34961 - Шайба - Washer |  |
|  | 91-36379 - Съемник / головка для шестерни - Puller/ Head Gear |  |
|  | 91-36569T - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-36571T - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-37292 - Роликовый подшипник - Roller Bearing |  |
|  | 91-37311 - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-37312 - Головка выколотки - Driver Head |  |
|  | 91-37323 - Штанга головки выколотки - Driver Head Rod |  |
|  | 91-37324 - Направляющая шайба - Pilot Washer |  |
|  | 91-38628T - Съемник / Головка выколотки - Puller/Driver Head |  |
|  | 91-52393 - Выколотка для игольчатого подшипника - Driver Needle Bearing |  |
|  | 91-52394 - Штанга съемника с головкой - Head Pull Rod |  |

### Трос переключения передач

#### Демонтаж

1.	Снять колонку. См. Раздел 2A.

2.	Отсоединить трос переключения передач от механизма переключения передач и снять направляющий наконечник.

a - Анкерные винты (2) - Ослабить

b - Направляющий наконечник

3.	Захватить прижимную гайку троса переключения передач ключом.

4.	Отвернуть и снять фланцевую гайку.

a - Прижимная гайка троса переключения передач

b - Сальниковая шайба

c - Фланцевая гайка

5. Снять броню троса переключения передач.

a - Броня троса переключения передач

6. Ослабить обжимной хомут гофрированного чехла троса переключения передач.

a - Обжимной хомут

b - Трос переключения передач

c - Чехол троса переключения передач

7. Вытянуть трос переключения передач через чехол троса переключения передач.

#### Установка троса переключения передач

1. Вставить конец троса переключения передач в чехол для троса переключения передач и протянуть через него.

a - Конец троса переключения передач

b - Чехол троса переключения передач

2. Нанести герметик на фланцевую гайку.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | Резьбы фланцевой гайки | 92-34227-1 |

3. Прикрепить трос переключения передач к колоколообразному кожуху.

4. Захватить ключом прижимную гайку троса переключения передач и затянуть фланцевую гайку до указанного усилия.

a - Трос переключения передач

b - Фланцевая гайка

c - Прижимная гайка троса переключения передач

d - Сальниковая шайба (не видна, т.к. закрыта гайкой)

e - Провод-сердечник

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланцевая гайка | 7 | 65 |  |

5. Установить на место броню троса переключения передач приблизительно на 51 мм (2") от кожуха карданного подвеса.

a - Броня троса переключения передач

!!! ВНИМАНИЕ

Если хомут установлен неправильно, то это может привести к просачиванию воды. При выполнении действий по следующему пункту проследить за тем, чтобы при обжиме хомута конец гофрированного чехла не сплющился и не стал плоским.

6. Установить и обжать прижимной хомут гофрированного чехла троса переключения передач так, чтобы он не сплющивался, оставался круглым и его наружный диаметр составлял 13 мм (1/2"). Обеспечить равномерность обжима хомута так, чтобы между чехлом и тросом был надежный и герметичный стык. См. чертеж для инструмента обжима хомута. НЕ допускать сплющивания гофрированного чехла.

a - Обжимной хомут

7. Установить инструмент для позиционирования провода-сердечника на торец колоколообразного кожуха

a - Колоколообразный кожух

b - Инструмент для позиционирования провода-сердечника

| Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач - Shift Cable Anchor Adjustment Tool |
| --- |
|  | Используется при установке и демонтаже втулок вала переключения передач на транцах всех колонок Bravo 91-17263 - Инструмент для позиционирования провода-сердечника - Core Wire Locating Tool 91-17262 - Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач - Shift Cable Anchor Adjustment Tool | 91-17262A1 |

8.	Установить резьбовую трубу до упора.

9.	Плотно затянуть пальцами руки.

10.	Надежно затянуть прижимную гайку.

a - Резьбовая труба

b - Прижимная гайка

11.	 Насадить направляющий наконечник троса на провод-сердечник и вставить и пропустить провод-сердечник через анкер троса.

12.	 Проследить, чтобы провод-сердечник был виден в смотровом отверстии. Равномерно привернуть анкерные винты и затянуть до указанного усилия.

a - Направляющий наконечник троса

b - Провод-сердечник

c - Анкерные винты

d - Смотровое отверстие

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкерные винты троса рулевого управления | 2.3 | 20 |  |

13. Насадить инструмент для регулировки анкера троса переключения передач на конец троса переключения передач.

a - Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач

b - Шпилька

c - Патрон с отверстием расположен здесь.

| Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач -Shift Cable Anchor Adjustment Tool |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа втулок вала переключения передач на транце всех колонок Bravo. 91-17262 - Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач - Shift Cable Anchor Adjustment Tool | 91-17262A1 |

14. Проверить, чтобы конец провода-сердечника на стороне колоколообразного кожуха был расположен вплотную к инструменту для позиционирования провода-сердечника.

a - Колоколообразный кожух

b - Инструмент для позиционирования провода-сердечника

c - Провод-сердечник

15.	 Отрегулировать патрон троса до совмещения с отверстием в инструменте.

16.	 Снять инструмент и установить трос на сборочный узел механизма переключения передач, следя за тем, чтобы не сбить регулировку.

a - Патрон

b - Отверстие в инструменте

### Выхлопные рукава (если установлены)

#### Демонтаж

1.	Снять колонку. См. Раздел 2A.

2.	Ослабить шланговые хомуты и снять гофрированный рукав.

a - Хомуты

b - Гофрированный рукав

#### Чистка, осмотр, проверка

1.	Осмотреть выхлопной рукав на наслоения нагара внутри рукава, трещины, порезы или места затвердевания материала рукава.

2.	Прочистить разбавителем для лака и удалить весь старый клеящий материал с фланца на кожухе карданного подвеса и на колоколообразном кожухе.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Разбавитель для лака - Lacquer Thinner | Посадочный фланец рукава | Приобрести у местных поставщиков |

3.	Если используется старый рукав, удалить старый клеящий материал с посадочных поверхностей под выхлопной рукав.

4.	Пройти грубой наждачной бумагой по стыкующимся поверхностям выхлопного рукава и начисто протереть разбавителем для лака.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Разбавитель для лака - Lacquer Thinner | Посадочный фланец под гофрированный рукав | Приобрести у местных поставщиков |

#### Установка

ВАЖНО: Все рукава, используемые для замены, должны иметь Артикул №18654A1. Не использовать рукава моделей более раннего выпуска.

!!! ОСТОРОЖНО

При использовании клеящего средства (Bellows Adhesive) ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать инструкции на его упаковке.

1. Нанести клеящее средство для рукава на стыкующиеся поверхности с внутренней стороны гофрированного рукава. Дать подсохнуть до такого состояния, когда оно перестает быть липким (приблизительно 10 минут).

!!! ВНИМАНИЕ

Если зажимы для заземления не установлены на хомуты, то хомуты гофрированного рукава могут быть подвержены воздействию коррозии.

2. Установить на рукав зажимы для заземления.

a - Зажимы для заземления

b - Номер артикула

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Клеящее средство - Bellows Adhesive | Посадочные поверхности на внутренней стороне рукава | 92-86166Q1 |

3. Установить гофрированный выхлопной рукав на кожух карданного подвеса и затянуть хомут до указанного усилия.

a - Выхлопной рукав

b - Шланговый хомут

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланговый хомут гофрированного выхлопного рукава | 4 | 35 |  |

4.	Насадить шланговый хомут на конец рукава.

5.	Установить инструмент-расширитель в первый гофр рукава.

6.	Тянуть за инструмент до тех пор, пока он не коснется фланца на колоколообразном кожухе (при этом гофр рукава начинает насаживаться на фланец). Затем отпустить инструмент.

a - Инструмент-расширитель для гофрированных рукавов/чехлов

b - Фланец колоколообразного кожуха

c - Гофрированный выхлопной рукав

d - Шланговый хомут

| Инструмент для расширения гофрированных рукавов - Bellows Expander Tool |
| --- |
|  | Используется для установки гофрированного выхлопного рукава на транце колонок Bravo One, Bravo Two и Bravo Three. | 91-45497A1 |

7.	Переставить инструмент на третий гофр.

8.	Натянуть гофрированный рукав на фланец колоколообразного кожуха.

9.	Затянуть шланговый хомут до указанного усилия.

a - Выхлопной рукав

b - Фланец колоколообразного кожуха

c - Шланговый хомут

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланговый хомут гофрированного выхлопного рукава | 4 | 35 |  |

### Выхлопная труба (если установлена)

#### Демонтаж

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене выхлопной трубы колонку снимать не обязательно.

!!! ВНИМАНИЕ

Во время выполнения работ на узлах между колоколообразным кожухом и кожухом карданного подвеса обеспечить опору кормового конца колонки.

1.	Поднять колонку в полное положение вверх (UP/OUT).

2.	Ослабить шланговый хомут и снять выхлопную трубу.

a - Шланговый хомут

b - Выхлопная труба

#### Чистка, осмотр, проверка

1.	Осмотреть и проверить выхлопную трубу на наслоения нагара, трещины, порезы или места затвердевания материала.

2.	Пройти грубой наждачной бумагой по стыкующимся поверхностям выхлопной трубы и начисто протереть разбавителем для лака.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Разбавитель для лака - Lacquer Thinner | Посадочный фланец для гофрированного рукава | Приобрести у местных поставщиков |

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке выхлопной трубы клеящее средство (Bellows Adhesive) не используется.

!!! ВНИМАНИЕ

Если зажим заземления не установлен, хомут выхлопной трубы будет подвержен коррозии.

1. Установить и закрепить зажим заземления на выхлопной трубе.

a - Выхлопная труба

b - Зажим заземления

2.	Расположить трубу так, чтобы метки с маркировкой SIDE (БОРТОВАЯ СТОРОНА) на трубе были обращены к правой и левой сторонам.

3.	Расположить хомут так, чтобы винт совмещался с отверстием доступа для отвертки на левой (левобортной) стороне кожуха карданного подвеса.

4.	Затянуть шланговый хомут сначала рукой, а затем затянуть ключом до указанного усилия.

a - Выхлопная труба

b - Шланговый хомут

c - Метка с маркировкой SIDE (БОРТОВАЯ СТОРОНА)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланговый хомут выхлопной трубы | 4 | 35 |  |

### Водяной шланг и водяной штуцер

#### Демонтаж

1. Снять конические вкладыши.

a - Конические вкладыши

b - Инструмент для конического вкладыша

| Инструмент для конического вкладыша - Tapered Insert Tool |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа держателя конического вкладыша во впускном водяном шланге на всех колонках Bravo. | 91-43579 |

2. Снять водяной шланг.

a - Кожух карданного подвеса

b - Колоколообразный кожух

c - Водяной шланг

d - Конические вкладыши

#### Установка

!!! ВНИМАНИЕ

Указанный в следующем пункте водяной шланг является предварительно сформованным шлангом и должен устанавливаться так, чтобы его короткий сформованный конец был направлен и входил в кожух карданного подвеса. Во время установки конических вкладышей шланг необходимо неподвижно фиксировать на своем месте. Невыполнение этого требования может привести к перегреву во время работы.

1. Расположить водяной шланг, как указано ниже:

a. Кожух карданного подвеса - Торец шланга должен быть заподлицо с посадочной поверхностью.

a - Кожух карданного подвеса

b - Водяной шланг

c - Посадочная поверхность

b. Колоколообразный кожух  -   Торец шланга   должен  выступать от края отверстия приблизительно на  3 мм (1/8").

a - Колоколообразный кожух

b - Водяной шланг

c - Отверстие

2.	Смазать резьбы конических вкладышей.

3.	Установить конические вкладыши с помощью инструмента для установки конических вкладышей.

a - Конические вкладыши

b - Инструмент для конических вкладышей

c - Кожух карданного подвеса

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Резьбы конического вкладыша | 92-802859A1 |

| Инструмент для конического вкладыша - Tapered Insert Tool |
| --- |
|  | Используется для установки и демонтажа держателя конического вкладыша во впускном водяном шланге на всех колонках Bravo. | 91-43579 |

### Обжимной инструмент для хомутов

a - Скошенные кромки

b - Гайка 3/4"

c - Плоскогубцы

d - Распилить гайку пополам

1.	Приварить гайку на 3/4" к губкам плоскогубцев (как показано).

2.	Распилить гайку пополам, не допуская повреждения плоскогубцев.

3.	Зажать губки плоскогубцев в тисы так, чтобы обе половины гайки были плотно и надежно сжаты вместе.

4.	Удалить резьбу с гайки, просверлив ее сверлом на 1/2".

5.	Вынуть плоскогубцы из тисов и снять фаску на краях гайки.

Для заметок:

# ТРАНЦЕВАЯ СБОРКА

## Раздел 4B - Сервисные процедуры,

## требующие разборки крупных узлов и деталей

### Оглавление

| Технические характеристики транцевой сборки модели Bravo 4B-2 Перечень узлов и деталей 4B-2 Значения усилия затягивания 4B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4B-2 Специальный инструмент 4B-2 Транцевая сборка модели Bravo в увеличенном виде 4B-4 Узлы и детали внутренней плиты транцевой сборки 4B-4 Узлы и детали колоколообразного кожуха 4B-5 Узлы и детали кольца карданного подвеса 4B-6 Узлы и детали кожуха карданного подвеса 4B-8 Демонтаж колоколообразного кожуха 4B-10 Установка комплекта заглушек для отверстия доступа 4B-14 Демонтаж кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-16 Обслуживание кольца карданного подвеса 4B-20 | Обслуживание кожуха карданного подвеса 4B-26 Замена чехла карданного шарнира 4B-26 Замена чехла троса переключения передач .... 4B-29 Замена выхлопного рукава 4B-32 Замена шланга спидометра .... 4B-34 Узлы и детали бачка контроля уровня масла 4B-35 Замена проводов датчика и ограничителя дифферента 4B-38 Установка кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-39 Установка колоколообразного кожуха 4B-45 Стандартная транцевая сборка 4B-45 Транцевая сборка с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf) 4B-56 Транцевая сборка - стандартная и с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf) 4B-47 Установка троса переключения передач 4B-51 Трафарет для высверливания отверстий под заглушки для отверстий доступа модели Bravo 4B-55 Обжимной инструмент для хомутов 4B-57 |
| --- | --- |

### Технические характеристики транцевой сборки модели Bravo

#### Значения усилия затягивания

| НАИМЕНОВАНИЕ | фунт.-дюйм. | фунт-фут. | Н-м |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкерные винты провода-сердечника троса переключения передач | 20 |  | 2.3 |
| Шланговые хомуты | 35 |  | 4 |
| Прижимная планка проводов системы управления дифферентом | 95 |  | 11 |
| Шарнирные пальцы |  | 150 | 203 |
| Шпильки колоколообразного кожуха |  | 50 | 68 |
| Гайка рычага рулевого управления |  |  |  |
| Задний болт крепления двигателя |  | 37 | 50 |
| Гайки U-образного болта |  | 53 | 72 |
| Контргайка транцевой шпильки |  | 25 | 34 |
| Шарнирный болт |  |  |  |
| Гайка крепления колонки |  |  |  |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ |
| --- | --- |
| Клеящее средство - 3M Brand Adhesive | 92-86166-Q1 |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | 92-25711-3 |
| Герметик - Resiweld Sealer | 92-65150-1 |
| Герметик - Loctite 271 | 92-809820 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon | 92-825407A12 |

#### Специальный инструмент

| НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ |
| --- | --- |
| Инструмент для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool | 91-31229A7 |
| Инструмент-расширитель гофрированных чехлов/рукавов - Bellows Expander Tool | 91-45497A1 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller | 91-34569A1 |
| Инструмент для конических вкладышей - Tapered Insert Tool | 91 -43579 |
| Инструмент для позиционирования провода-сердечника - Core Wire Locating | 91-17263 |
| Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач -Shift Cable Anchor Adjustment Tool | 91-17262 |
| Инструмент для демонтажа гильзы (чехла карданного шарнира) - Sleeve Removal Tool (U-joint Bellows) | 91-862546 |
| Инструмент для установки гильзы (чехла карданного шарнира) -Sleeve Installation Tool (U-joint Bellows) | 91-818162 |
| Съемник для шарнирных пальцев (транцевых сборок моделей Hi-Perf) - Hinge Pin Puller (High Performance Transom Assembly) | 91-63616T |

##### ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ЧИСТОЙ

### Транцевая сборка модели Bravo в увеличенном виде

#### Узлы и детали внутренней плиты транцевой сборки

| 1 - Сборочный узел транцевой плиты 2 - Шарнирные болты 3 - Шайбы с контровочными выступами 4 - Задний болт крепления двигателя 5 - Шайба 6 - Разделительная втулка 7 - Шайба, волоконная 8 - Контровочная шайба 2-витковая 9 - Контргайка | 10 - Шайба 11 - Контргайка 12 - Броня троса переключения передач 13 - Анкер провода-сердечника 14 - Анкерные винты (2) 15 - Направляющий наконечник 16 - Вкладыш кожуха карданного подвеса 17 - Провод-сердечник |
| --- | --- |

#### Узлы и детали колоколообразного кожуха

| 1 - Колоколообразный кожух 2 - Шпилька 3 - Шайба 4 - Контргайка 5 - Уплотнительное кольцо 6 - Масляный клапан 7 - Уплотнительные кольца 8 - Шайба шарнирного пальца 9 - Хомут гофрированного чехла/рукава 10 - Гофрированный чехол карданного шарнира 11 - Зажим заземления | 12 - Гильза 13 - Хомут гофрированного чехла/рукава 14 - Гофрированный выхлопной рукав 15 - Выхлопная труба (на некоторых моделях) 16 - Шланг бачка контроля уровня масла 17 - Шланговый хомут 18 - Прямой штуцер 19 - Втулка (транец модели Hi-Perf) 20 - Углубления в колоколообразном кожухе |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

- Клеящее средство - 3M Brand Adhesive

- Герметик - Loctite 271

- Смазка для узлов с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube

- Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal

#### Узлы и детали кольца карданного подвеса

Узлы и детали кольца карданного подвеса (продолжение)

| 1 - Кольцо карданного подвеса 2 - Втулка 3 - Втулка 4 - Плоская шайба 5 - Шарнирный палец 6 - Датчик дифферента 7 - Зажим 8 - Контровочная шайба 9 - Винт 10 - Зажим 11 - U-образный болт 12 - Пластина 13 - Контргайки 14 - Вал поворотного механизма 15 - Плоская шайба (малого внутреннего диаметра) | 16 - Плоская шайба (большого внутреннего диаметра) 17 - Винт, зажимной 18 - Контргайка 19 - Гайка 20 - Винт 21 - Прижимная планка 22 - Винты (2) (только для транца модели Hi-Perf) 23 - Шарнирный палец (только для транца модели Hi-Perf) 24 - Идентификатор кольца карданного подвеса модели Magnum и Hi-Perf (сплошное ребро жесткости) 25 - Идентификатор стандартного кольца карданного подвеса (два ребра жесткости) 26 - Рычаг рулевого управления |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

- Герметик - Resiweld Sealer

- Смазка с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon

#### Узлы и детали кожуха карданного подвеса

Узлы и детали кожуха карданного подвеса (продолжение)

| 1 - Кожух карданного подвеса 2 - Шпилька 3 - Втулка нижнего вала поворотного механизма 4 - Сальник 5 - Втулка верхнего вала поворотного механизма 6 - Хомут 7 - Шланг бачка контроля уровня масла 8 - Быстроразъемный штуцер 9 - Серьга 10 - Масляный штуцер 11 - Заглушка водяного байпаса 12 - Плоская шайба 13 - Контргайка 14 - Сальник 15 - Подшипник карданного подвеса 16 - Кольцо допуска на размер 17 - Обжимной хомут 18 - Гофрированный чехол троса переключения передач 19 - Хомут гофрированного чехла | 20 - Шайба 21 - Нижний поворотный палец 22 - Шплинт 23 - Шпилька 24 - Прокладка 25 - Гидравлический коллектор 26 - Шайба 27 - Контргайка 28 - Сальник выхлопного канала 29 - Вкладыш водяного шланга 30 - Водяной шланг 31 - Прокладка водяного штуцера 32 - Водяной штуцер 33 - Контровочная шайба 34 - Винт 35 - Сальник кожуха карданного подвеса 36 - Большие уплотнительные кольца 37 - Канавка под стопорное кольцо 38 - Малое уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

- Герметик - Loctite 271

- Клеящее средство - 3M Brand Adhesive

- Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - Quicksilver U-Joint and Gimbal Bearing Grease

- Суперклей - Super Glue

- Высококачественный герметик - Perfect Seal

### Демонтаж колоколообразного кожуха

1.	Снять поворотно-откидную колонку. См. Раздел 2A.

2.	Снять трос переключения передач с колоколообразного кожуха. Для этого ослабить анкерные винты и отсоединить направляющий наконечник троса переключения передач от кронштейна механизма переключения передач.

3.	Снять направляющий наконечник.

a - Направляющий наконечник

b - Анкерные винты (2)

4. Отвернуть и снять фланцевую гайку. Захватить ключом прижимную гайку троса переключения передач.

a - Прижимная гайка троса переключения передач

b - Сальниковая шайба

c - Фланцевая гайка

5.	Повернуть конический вкладыш  против часовой стрелки для демонтажа из отверстия водяного шланга.

6.	Снять водяной шланг с колоколообразного кожуха.

a - Колоколообразный кожух

b - Конический вкладыш

c - Инструмент для конического вкладыша - Tapered Insert Tool (91-43579)

d - Водяной шланг

7. Снять коленчатый (90°) быстроразъемный штуцер бачка контроля уровня масла и серьгу сквозного штуцера через переборку так, чтобы штуцер вышел из кожуха карданного подвеса при демонтаже колоколообразного кожуха.

a - Быстроразъемный штуцер

b - Серьга

c - Сквозной штуцер через переборку (сквозной переборочный штуцер)

8. Набрызгать чистящее средство для двигателя вокруг кромки гильзы гофрированного чехла и снять с помощью инструмента для демонтажа гильзы гофрированного чехла карданного шарнира.

a - Колоколообразный кожух

b - Инструмент для демонтажа гильзы чехла карданного шарнира - U-joint Bellows Sleeve Removal Tool (91-862546)

9.	Ослабить шланговые хомуты.

10.	 Снять гофрированный выхлопной рукав с колоколообразного кожуха.

a - Гофрированный выхлопной рукав

b - Шланговые хомуты

11. Отсоединить зажим патрубка спидометра от колоколообразного кожуха.

a - Колоколообразный кожух

b - Зажим патрубка спидометра

12. На стандартной транцевой сборке - Снять шарнирные пальцы с левобортной и правобортной сторон.

a - Колоколообразный кожух

b - Шарнирные пальцы

13. На транцевой сборке модели Hi-Perf - Снять шарнирные пальцы с помощью специального инструмента (91-63616) и съемника ударно-скользящего действия, как указано ниже:

a. Отвернуть и снять винты шарнирных пальцев.

a - Винты шарнирного пальца

b. Ввернуть по резьбе специальный инструмент в шарнирный палец.

a - Съемник ударно-скользящего действия

b - Специальный инструмент - Special Tool (91-63616)

c.  Снять шарнирные пальцы.

a - Шарнирный палец

### Установка комплекта заглушек для отверстия доступа

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полость для рычага рулевого управления недоступна, необходимо высверлить отверстия доступа в кожухе карданного подвеса. Для проведения этой операции необходимо иметь следующий инструмент и материалы:

Комплект заглушек для отверстий доступа - Access Plug Kit Артикул №22-88847A-1

Цилиндрическая фреза для выпиливания отверстий - 1-1/8" (приобрести у местных поставщиков)

Метчик для стандартной трубной резьбы - 1" NPT Pipe Tap №180 (приобрести у местных поставщиков)

1. Для правильного определения мест для высверливания отверстий доступа использовать трафарет, приведенный в конце данного раздела. Совместить трафарет с углублением, расположенным под маркировкой на кожухе карданного подвеса.

a - Углубление (под маркировкой)

b -Трафарет

!!! ВНИМАНИЕ

Высверливать отверстия и нарезать резьбу метчиком в кожухе карданного подвеса строго перпендикулярно к поверхности кожуха, руководствуясь следующей процедурой.

2. Высверлить направляющие отверстия (левобортное и правобортное) сверлом диаметром 1/4" (6 мм).

3. Высверлить отверстия в кожухе карданного подвеса (на левобортной и правобортной сторонах) с помощью цилиндрической фрезы диаметром 1-1/8" и направляющего стержня.

a - Цилиндрическая фреза

!!! ОСТОРОЖНО

Для защиты глаз во время выполнения действий по указанной процедуре с использованием сжатого воздуха всегда надевать и носить защитные очки.

4.	Удалить металлические стружки струей сжатого воздуха.

5.	Намотать на метчик для резьбы 1"  отрезок липкой ленты на расстоянии 1-1/8 " (28 мм) от конца метчика.

6.	Чтобы облегчить сбор металлических стружек, смазать метчик смазкой.

7.	Нарезать резьбы в отверстиях доступа.

8.	Прекратить нарезку резьбы, когда ленточная метка дойдет до кожуха карданного подвеса.

#### Демонтаж кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления

1. Ослабить гайки U-образных болтов.

a - Гайки U-образных болтов (2)

b - Шайбы (4)

c - Кольцо карданного подвеса

2. Ослабить прижимной болт и гайку рычага рулевого управления.

Двигатель и транцевая сборка установлены

a - Ключ

b - Ключ с головкой

Двигатель и транцевая сборка сняты

a - Ключ

b - Ключ

3. Отвернуть контргайку.

С установленным двигателем и транцевой сборкой

a - Бородок для пальца

С демонтированным двигателем и транцевой сборкой

a - Контргайка

b - Ключ на 1-1/16"

4. Отсоединить гидроцилиндры управления дифферентом от кольца карданного подвеса. Во избежание повреждения шлангов цилиндры подвесить.

a - Анкерный штифт (1)

b - Пазы (2)

c - Плоская шайба (с большим внутренним диаметром) (2)

d - Стопорные кольца (2)

e - Втулки (4)

f -  Плоская шайба (с малым внутренним диаметром) (2)

g - Контргайка (2)

h - Пластмассовая крышка (2)

5. Отсоединить электроконтактный провод контура заземления.

a - Электроконтактный провод

6. Снять шплинт, нижний поворотный палец и шайбу.

a - Шплинт

b - Нижний поворотный палец

c - Шайба

7.	Снять шайбу с большим внутренним диаметром, рычаг рулевого управления, шайбу с малым внутренним диаметром и контргайку.

8.	С помощью съемника ударно-скользящего действия (Slide Hammer Puller 91-34569A1) и головки выколотки Puller Head (91-63616) снять верхний вал поворотного механизма с кольца карданного подвеса

a - Вал поворотного механизма

b - Головка съемника

c - Съемник ударно-скользящего действия

d - Шайба

e - Рычаг рулевого управления

f - Шайба с малым внутренним диаметром

g - Контргайка

9. Снять кольцо карданного подвеса.

#### Обслуживание кольца карданного подвеса

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЛЬЦА КАРДАННОГО ПОДВЕСА

Кольца карданного подвеса, устанавливаемые на транцевые  сборки различных моделей, можно отличить, как показано на рисунке ниже:

a - Отличие стандартного кольца карданного подвеса - Два ребра жесткости

b - Отличие кольца карданного подвеса моделей Magnum и Hi-Perf - Сплошное ребро жесткости

##### ДЕМОНТАЖ ВТУЛОК

!!! ВНИМАНИЕ

Осторожно, при демонтаже самосмазывающихся втулок по следующей процедуре не повредить отверстия.

1. С помощью соответствующей оправки выбить и снять втулку нижнего поворотного пальца кольца карданного подвеса.

a - Соответствующая оправка

2. С помощью соответствующей оправки снять втулки шарнирных пальцев кольца карданного подвеса (левобортную и правобортную).

a - Соответствующая оправка

3. С помощью съемника с двумя губками и съемника ударно-скользящего действия снять масляный сальник и большую втулку с кожуха карданного подвеса.

a - Съемник с двумя губками

b - Съемник ударно-скользящего действия

4. С помощью инструмента для демонтажа втулок снять малую втулку с кожуха карданного подвеса.

a - Инструмент для демонтажа втулок (Bushing Removal Tool - инструмент фирмы Snap-On - Snap-On Артикул №CG40CB)

##### УСТАНОВКА ВТУЛОК

1. Установить втулки шарнирных пальцев кольца карданного подвеса, как указано ниже:

a. Установить шарнирный палец в выколотку для подшипника и сальника.

a - Шарнирный палец

b - Выколотка для сальника - Seal Driver (Артикул 91-43578A1)

b. Нанести герметик Resiweld Sealer на поверхность наружного диаметра втулки шарнирного пальца и насадить втулку на выколотку для подшипник и сальника.

a - Втулка шарнирного пальца

b - Выколотка для подшипника и сальника - Bearing & Seal  Driver (92-65150-1)

c.	Перед установкой втулки проверить отверстие на загрязнение и повреждение.

d.	Установить втулку в каждую сторону кольца карданного подвеса, впрессовав их на свои места.

a - Кольцо карданного подвеса

2. Установить втулку нижнего поворотного пальца кольца карданного подвеса, как указано ниже:

a. Нанести герметик Resiweld Sealer на поверхность наружного диаметра втулки и насадить втулку на выколотку для подшипника и сальника.

a - Поверхность наружного диаметра втулки

b - Выколотка для подшипника и сальника - Bearing and Seal Driver (92-65150-1)

b. Перед установкой втулки проверить отверстие на загрязнение и повреждение.

c.  Установить втулку в кольцо карданного подвеса, впрессовав или вбив ее на место молотком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предпочтительней впрессовать. При работе молотком для защиты резьбы установить в выколотку использованный шарнирный палец.

a - Втулка

3. Установить малую втулку верхнего поворотного вала, как указано ниже:

a. Насадить втулку на выколотку для подшипника и сальника.

a - Втулка

b - Выколотка для подшипника и сальника

b. Установить втулку, вбив ее на место молотком.

a - Молоток

4. Установить большую втулку верхнего поворотного вала, как указано ниже:

a. Насадить втулку на выколотку для подшипника и сальника.

a - Втулка

b - Выколотка для подшипника и сальника

b. Установить втулку, вбив ее на место молотком.

a - Молоток

5. Установить сальник для консистентной смазки верхнего поворотного вала, как указано:

a. Установить сальник на выколотку для подшипника и сальника контактной кромкой к концу инструмента с малым диаметром. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность наружного диаметра сальника.

a - Сальник

b - Выколотка для подшипника и сальника

b. Установить сальник для консистентной смазки, вбив его на место молотком.

a - Молоток

### Обслуживание кожуха карданного подвеса

#### Замена чехла карданного шарнира

1. Снять гофрированный чехол карданного шарнира с кожуха карданного подвеса.

a - Гофрированный чехол карданного шарнира

b - Шланговый хомут

2. Если гофрированный чехол используется повторно, удалить старый клеящий материал с внутренней поверхности рукава карданного шарнира с помощью разбавителя для лака.

a - Гофрированный чехол карданного шарнира

3. Прочистить фланец под чехол на кожухе карданного подвеса наждачной бумагой и начисто протереть разбавителем для лака.

a - Фланец для посадки чехла

!!! ОСТОРОЖНО

При работе с клеящим средством (Bellow Adhesive) обязательно ознакомиться с инструкциями на его упаковке. При выполнении работ строго соблюдать указанные инструкции.

4. Нанести клеящее средство на поверхность внутреннего диаметра чехла на тот конец, которым чехол будет крепиться к кожуху карданного подвеса. На другой конец, который подсоединяется  к колоколообразному кожуху, клеящее средство  наносить НЕ нужно. Перед установкой дать ему подсохнуть так, чтобы оно не было липким (приблизительно 10 минут) .

a - Поверхность внутреннего диаметра торца чехла

ВАЖНО: При установке чехла метка ВЕРХ (TOP) на чехле карданного шарнира должна быть обращена вверх.

a - Метка ВЕРХ - TOP

b - Ленточка клея

!!! ВНИМАНИЕ

Если зажим заземления не установлен, хомут чехла может быть поврежден коррозией.

5. Установить и расположить на чехле зажим для заземления.

a - Зажим для заземления

6. Расположить чехол карданного шарнира так, чтобы метка ВЕРХ (TOP) была обращена вверх, и установить чехол карданного шарнира на фланец кожуха карданного подвеса и расположить хомут, как показано.   Затянуть с усилием до 35 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

ВАЖНО: Проследить, чтобы ленточка клея на внутренней стороне чехла вошла в канавку на фланце кожуха карданного подвеса.

a - Чехол карданного шарнира

b - Шланговый хомут

#### Замена чехла троса переключения передач

1. Снять трос переключения передач.

a. Отсоединить трос переключения передач от механизма переключения передач и снять направляющий наконечник.

a - Анкерные винта (2)

b - Направляющий наконечник

2. Отвернуть и снять фланцевую гайку. Захватить ключом прижимную гайку троса переключения передач.

a - Прижимная гайка троса переключения передач

b - Сальниковая шайба

c - Фланцевая гайка

3. Снять броню троса переключения передач.

a - Броня троса переключения передач

4. Ослабить обжимной хомут чехла троса переключения передач и вытянуть трос переключения передач через чехол троса переключения передач.

a - Обжимной хомут

b - Трос переключения передач

c - Чехол троса переключения передач

5. Снять чехол троса переключения передач с кожуха карданного подвеса.

a - Чехол троса переключения передач

b - Шланговый хомут

6. Удалить старый клеящий материал с поверхности чехла для троса переключения передач с помощью разбавителя для лака.

a - Посадочная поверхность гофрированного чехла троса переключения передач

7. Прочистить фланец для посадки чехла троса переключения передач на кожухе карданного подвеса с помощью наждачной бумаги и начисто протереть разбавителем для лака.

a - Посадочная поверхность фланца

!!! ОСТОРОЖНО

Перед работой с клеящим средством (Bellow Adhesive) обязательно ознакомиться с инструкциями на его упаковке. При выполнении работ строго соблюдать указанные инструкции.

8. Нанести клеящее средство на посадочную поверхность чехла троса переключения передач. Перед установкой дать подсохнуть так, чтобы оно не прилипало (приблизительно 10 минут).

a - Посадочная поверхность гофрированного чехла

9. Установить чехол троса переключения передач на фланец кожуха карданного подвеса. Расположить шланговый хомут, как показано. Затянуть с усилием до 35 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

a - Гофрированный чехол троса переключения передач

b - Шланговый хомут

#### Замена выхлопного рукава

ПРИМЕЧАНИЕ: (Замену выхлопной трубы см. в Разделе 4A.)

1. Снять гофрированный выхлопной рукав с кожуха карданного подвеса.

a - Гофрированный выхлопной рукав

b - Шланговый хомут

2. Если планируется установить старый выхлопной рукав, удалить остатки старого клея с посадочной поверхности выхлопного рукава с помощью растворителя для лака.

a - Посадочная поверхность на выхлопном рукаве

3. Зачистить посадочную поверхность под рукав на фланце наждачной бумагой и начисто протереть разбавителем для лака.

a - Посадочная поверхность на фланце

4. Установить зажимы заземления на рукав. Использовать только рукав Артикул №18654. Ни в коем случае не заменять этот рукав на гофрированный рукав более ранних моделей.

a - Нанести клеящее средство

b - Зажимы для заземления

c - Номер артикула

!!! ОСТОРОЖНО

При работе с клеящим средством (Bellows Adhesive) обязательно ознакомиться с инструкциями на его упаковке. При выполнении работ строго соблюдать указанные инструкции.

5. Нанести клеящее средство на посадочную поверхность выхлопного рукава. Перед установкой дать подсохнуть до тех пор, пока клей не перестанет быть липким (приблизительно 10 минут).

a - Посадочная поверхность на рукаве

6.	Установить выхлопной рукав на фланец кожуха карданного подвеса.

7.	Расположить шланговый хомут, как показано. Затянуть с усилием до 35 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

a - Выхлопной рукав

b - Шланговый хомут

#### Замена шланга спидометра

1. Снять шланг от пластмассового переходного штуцера.

a - Шланг

b - Пластмассовый переходной штуцер

2. Снять 6-гранный штуцер с внутреннего транца и протянуть шланг спидометра через транец.

a - 6-гранный штуцер

3.	Снять шланг спидометра. Для этого снять хомут и вытянуть шланг.

4.	Установить новый внутренний шланг спидометра на заъершенный штуцер. Закрепить шланг хомутом.

5.	Протолкнуть шланг спидометра через транец.

6. Установить 6-гранный штуцер. Затянуть штуцер с усилием до 35 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

a - 6-гранный штуцер

7. Установить пластмассовый переходной штуцер на шланг спидометра.

a - Шланг

b - Пластмассовый переходной штуцер

#### Узлы и детали бачка контроля уровня масла

##### ШЛАНГ ОТ БАЧКА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МАСЛА К СКВОЗНОМУ ШТУЦЕРУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕБОРКУ

Периодически проверять состояние шланга и при необходимости заменять.

1.	Для замены шланга снять хомуты и затем снять шланг.

2.  Установить новый шланг достаточной длины для того, чтобы иметь возможность демонтажа резервуара с верхней или нижней стороны кронштейна. Закрепить шланг хомутами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если место установки кронштейна не предполагает, что шланг будет пересекать внутреннюю транцевую плиту и проходить к левобортной стороне, то хомут J-образной формы на выходном отверстии водозаборного патрубка (верхний болт) будет не нужен и не устанавливается. При необходимости для фиксации шланга на своем месте на транце и для того, чтобы не допустить помех со стороны шланга рулевому управлению с гидроусилителем или соединительной муфте двигателя после их установки,  можно использовать пластмассовый зажим для шланга.

ВАЖНО: После установки нового шланга из ЗИПа проверить, чтобы шланг не касался никаких частей узла рулевого управления с гидроусилителем или муфты двигателя.

##### ШЛАНГ ЧЕРЕЗ ПЕРЕБОРКУ К БАЧКУ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МАСЛА КОЛОКОЛООБРАЗНОГО КОЖУХА

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении данной процедуры колоколообразный кожух необходимо снять с кольца карданного подвеса. См. Раздел 4B.

1.	Снять шланговые хомуты.

2.	Снять шланг.

3.	Заменить шланг и шланговые хомуты.

4.	Надежно затянуть шланговые хомуты.

ВАЖНО: Шланг и хомуты устанавливаются на заъершенный конец штуцера колоколообразного кожуха и на сквозной штуцер через переборку до установки на место сквозного штуцера через переборку.

a - Шланг - 10" (254 мм)

b - Шланговые хомуты

c -Сквозной штуцер через переборку

##### ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ МЕЖДУ КОЛОКОЛООБРАЗНЫМ КОЖУХОМ И КОЖУХОМ ТОРСИОННОГО ВАЛА

Если обратные клапаны не будут повреждены во время разборки или от нагрева, они должны работать в течение всего срока службы поворотно-откидной колонки.

Замену обратного клапана колоколообразного кожуха производить целиком как единый узел.

Демонтаж

1.	Обратный клапан колоколообразного кожуха можно демонтировать плоскогубцами и затем выбросить. В ином случае его можно демонтировать, плотно насадив шланговый хомут на область "f", и вытащить, зажав плоскогубцами шланговый хомут, что затем позволит поставить его на место при правильном выполнении инструкций по демонтажу и последующей сборке.

2.	Обратный клапан кожуха торсионного вала можно снять. Для этого втянуть уплотнительную манжетку плоскогубцами или крючком и выбросить. Снять обратный клапан и пружину и выбросить.

a - Уплотнительная манжетка

b - Запорный шарик

c - Пружина

d - Обратный клапан в сборе

e - Уплотнительные кольца (2)

f - Область крепления шлангового хомута для втягивания манжетки

Сборка

1.	Кожух торсионного вала - Вставить пружину, запорный шарик и уплотнительную манжетку. Осторожно надавить или постучать по уплотнительной манжетке до тех пор, пока ее внешний торец не будет заподлицо с литой поверхностью кожуха, как показано.  Ни в коем случае не применять герметики.

2.	Колоколообразный кожух - Смазать уплотнительные кольца шестеренным маслом Gear Lube; вставить сборку обратного клапана в канал. Посадить на конец клапана головку с углублением 3/8" и, постукивая, впрессовывать в литой корпус до тех пор, пока поверхность буртика "e" не будет заподлицо с литой поверхностью.

a - Сальниковая манжетка

b - Запорный шарик

c - Пружина

d - Обратный клапан колоколообразного кожуха в сборе

e - Эта поверхность должна быть заподлицо с литым кожухом

f - Уплотнительные кольца (2)

g - Конец клапана

#### Замена проводов датчика и ограничителя дифферента

1. Снять провода ограничителя дифферента и провода датчика дифферента.

a - Винт

b - Прижимная планка жгута системы управления дифферентом

c - Провода ограничителя дифферента

d - Провода датчика дифферента

2. Установить провода ограничителя дифферента и провода датчика дифферента. Проследить за тем, чтобы провода не были передавлены или пережаты.

a - Провода ограничителя дифферента

b - Провода датчика дифферента

3. Нанести высококачественный герметик (Perfect Seal) на резьбы винта и установить прижимную планку и винт жгута системы управления дифферентом.

a - Прижимная планка жгута системы управления дифферентом

b - Винт

### Установка кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления

1. Установить шайбу с большим внутренним диаметром, рычаг рулевого управления, шайбу с малым внутренним диаметром и контргайку в отсек для рычага рулевого управления в кожухе карданного подвеса.

a - Шайба с большим внутренним диаметром

b - Рычаг рулевого управления

c - Шайба с малым внутренним диаметром

d - Контргайка

2. Установить верхний вал поворотного механизма через кольцо карданного подвеса и пропустить вверх через шайбы, рычаг рулевого управления и контргайку.  Наживить контргайку на резьбу верхнего вала поворотного механизма. Контргайку пока не затягивать.

a - Верхний вал поворотного механизма

b - Кольцо карданного подвеса

c - Шайбы

d - Рычаг рулевого управления

e – Контргайка

3. Установить нижний поворотный палец и шайбу. Зашплинтовать. Развести концы шплинта.

a - Поворотный палец

b - Шайба

c - Шплинт

4.	Прочистить кольцевой наконечник провода заземления и винт.

5.	Подсоединить провод заземления от кожуха карданного подвеса к кольцу карданного подвеса. Надежно затянуть.

a - Провод заземления

6. Затянуть контргайку до получения зазора 0.002 - 0.010 " (0.05 - 0.25 мм) между шайбой нижнего пальца поворотного механизма и опорой кожуха карданного подвеса.

Двигатель и транцевая сборка установлены

a - Бородок для пальца

Двигатель и транцевая сборка демонтированы

a - Контргайка

b - Ключ на 1-1/16"

7.	Ударить по фланцам кольца карданного подвеса пластмассовой киянкой.

8.	Повторно проверить зазор и затянуть контргайку как необходимо.

a - Калиберный щуп - 0.001 - 0.010 " (0.05 - 0.25 мм)

b - Шайба

c - Опора кожуха карданного подвеса

d - Кольцо карданного подвеса

9. Равномерно затянуть контргайки до усилия 53 фунт-фут. (72 Н-м).

a - Контргайки (2) и шайбы (2)

b - Кольцо карданного подвеса

10. Затянуть прижимной болт и гайку рычага рулевого управления. Затянуть с усилием до 50 фунт-фут. (68 Н-м).

Двигатель и транцевая сборка установлены

a - Ключ

b - Ключ с головкой

Двигатель и транцевая сборка демонтированы

a - Ключ

b - Ключ

11. Установить провод заземления рычага рулевого управления. Провод должен быть расположен, как показано. Надежно затянуть.

a - Провод заземления

b - Винты

12. Установить анкерный палец и стопорные кольца.

13. Установить цилиндры системы управления дифферентом на кольцо карданного подвеса.

a - Анкерный палец (1)

b - Пазы (2)

c - Плоская шайба (с большим внутренним диаметром) (2)

d - Стопорные кольца (2)

e - Втулки (4)

f - Плоская шайба (с малым внутренним диаметром) (2)

g - Контргайка (2)

h - Пластмассовая крышка (2)

14. Смазать резьбы пластмассовых крышек (если используются) высококачественным герметиком - Perfect Seal - и ввернуть по резьбе в отверстие доступа до тех пор, пока они не будут заподлицо с кожухом. Затягивать 6-гранным ключом на 5/8"  или ключом с головкой на 5/8".

a - Пластмассовые заглушки

15. Заделать любые обнаженные металлические места с помощью грунтовки и подкрасить методом распыления краски "Phantom Black".

### Установка колоколообразного кожуха

#### Стандартная транцевая сборка

1.	Установить волоконные шайбы на кольцо карданного подвеса.

2.	Закрепить с помощью герметика Resiweld Sealer.

3.	Проследить за тем, чтобы шайба направлялась и центровалась на втулке шарнирного пальца.

a - Волоконная шайба

b - Кольцо карданного подвеса

c - Втулка шарнирного пальца

4.	Установить колоколообразный кожух.

5.	Прочистить резьбы и нанести герметик Loctite 271 на резьбы шарнирных пальцев (левобортного и правобортного).

6.	Установить шарнирные пальцы и затянуть с усилием до 145 фунт-фут. (197 Н-м).

a - Инструмент для шарнирных пальцев - Hinge Pin Tool (91-78310)

b - Ключ с тарированным усилием затягивания

#### Транцевая сборка модели с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf)

1. Навернуть шарнирный палец по резьбе  на специальный инструмент. Смазать шарнирные пальцы специальной смазкой - Quicksilver Special Lubricant 101.

a - Шарнирный палец

b - Специальный инструмент - Special Tool (91-63616)

2. Вставить и пропустить шарнирный палец через кольцо карданного подвеса и кожух колоколообразный кожух. Следить за тем, чтобы отверстия под винты в шарнирном пальце совместились с отверстиями в кольце карданного подвеса.

a - Отверстия под винты

3. Слегка постучать по шарнирному пальцу до его посадки на место. Использовать для этого съемник ударно-скользящего действия.

a - Съемник ударно-скользящего действия

4. Нанести герметик Loctite 242 на резьбы винтов и установить винты. Затянуть винты с усилием до 25-30 фунт-дюйм (2.8-3.3 Н-м).

a - Винты

#### Стандартные транцевые сборки  и транцевые сборки модели с высокими рабочими характеристиками (Hi-Perf)

1. Установить хомут-зажим шланга спидометра на колоколообразный кожух.

a - Хомут-зажим шланга спидометра

b - Колоколообразный кожух

2. Зачистить посадочную поверхность фланца под выхлопной рукав на колоколообразном кожухе наждачной бумагой и начисто протереть растворителем для лаком.

!!! ОСТОРОЖНО

При работе с клеящим средство (Bellows Adhesive) прочитать инструкции на его упаковке. Строго соблюдать указанные инструкции.

3.	Нанести клеящее средство на посадочную поверхность на внутренней стороне рукава. Перед установкой дать подсохнуть (приблизительно 10 минут).

4.	Расположить зажим заземления на рукаве.

5. Насадить шланговый хомут на конец гофрированного рукава.

a - Посадочная поверхность

b - Зажим для заземления

c - Шланговый хомут

6. Установить инструмент-расширитель для гофрированного рукава в первое кольцо гофра рукава.

a - Инструмент-расширитель для гофрированного рукава - Expander Tool (91-45497A1)

7. Тянуть за инструмент до тех пор, пока он не коснется фланца на колоколообразном кожухе (при этом гофр рукава начнет насаживаться на фланец). Затем отпустить инструмент.

a	- Инструмент-расширитель - Expander Tool (91-45497A1)

b	- Фланец колоколообразного кожуха

c	- Гофрированный выхлопной рукав

d	- Шланговый хомут

8.	Переставить инструмент на третье кольцо гофрированного рукава.

9.	Натянуть гофрированный рукав на фланец колоколообразного кожуха.

10.	 Надежно затянуть шланговый хомут. Затянуть с усилием до 35 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

11.	 Снять инструмент.

a - Выхлопной рукав

b - Фланец колоколообразного кожуха

c - Шланговый хомут. Надежно затянуть.

12. Расположить чехол карданного шарнира на колоколообразном кожухе. Проверить, чтобы фланец колоколообразного кожуха (а) сел во вторую канавку от конца гофрированной чехла.

a - Фланец колоколообразного кожуха

13. Смазать поверхность наружного диаметра гильзы мыльным раствором или чистящим средством для двигателя. Вставить инструмент для установки гильзы и соответствующую штангу выколотки.

a - Гильза

b - Инструмент для установки гильзы - Sleeve Installation Tool (91-818162)

c - Соответствующая штанга выколотки

14. Расположить водяной шланг так, чтобы он выступал приблизительно на 1/8" (3 мм) от края отверстия колоколообразного кожуха.

a - Колоколообразный кожух

b - Водяной шланг

a. Нанести небольшое количество смазки морского исполнения с тефлоновой присадкой 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon на поверхность внутреннего диаметра шланга и установить конические вкладыши с помощью инструмента для конических вкладышей.

a - Конический вкладыш

b - Инструмент для конического вкладыша (Артикул №91-43579)

### Установка троса переключения передач

1. Вставить и пропустить конец троса переключения передач через гофрированный чехол троса переключения передач.

a - Конец троса переключения передач

b - Гофрированный чехол для троса переключения передач

2. Нанести высококачественный герметик (Perfect Seal) на резьбы прижимной гайки троса переключения передач. Прикрепить трос к колоколообразному кожуху.

a - Гайка троса переключения передач

b - Сальниковая шайба

c - Фланцевая гайка

3. Установить броню троса переключения передач приблизительно на 2"  от кожуха карданного подвеса.

a - Броня троса переключения передач

!!! ВНИМАНИЕ

Если хомут установлен неправильно, то это может привести к просачиванию воды. Следить за тем, чтобы при выполнении обжима хомутов по инструкциям в следующих пунктах, не допустить сплющивания конца гофрированного чехла троса переключения передач.

4. Установить и обжать прижимной хомут гофрированного чехла троса переключения передач. Не допустить сплющивания гофрированного чехла и установить так, чтобы его наружный диаметр оставался равным 1/2". Обеспечить равномерность обжима хомута так, чтобы между чехлом и тросом был надежный и герметичный стык. НЕ допускать сплющивания гофрированного чехла. (Чертеж для инструмента обжима хомута см. на стр. 4B-57).

a - Обжимной хомут

5. Установить инструмент для позиционирования провода-сердечника на торец колоколообразного кожуха.

a - Колоколообразный кожух

b - Инструмент для позиционирования провода-сердечника (Артикул №91-17263)

6.	Установить резьбовую трубу до упора. Плотно затянуть пальцами руки.

7.	Надежно затянуть прижимную гайку.

a - Резьбовая труба

b - Прижимная гайка

8. Насадить направляющий наконечник  на провод-сердечник и вставить провод-сердечник через анкер троса. Равномерно привернуть анкерные винты и затянуть их с усилием до 20 фунт.-дюйм. (2.3 Н-м).

a - Направляющий наконечник троса

b - Провод-сердечник

c -  Анкерные винты

d - Смотровое отверстие

9. Установить инструмент для регулировки анкера троса переключения передач на конец троса переключения передач.

a - Инструмент для регулировки анкера троса переключения передач - Shift Cable Anchor Adjustment Tool (91-17262)

b - Шпилька

c - Отверстие - Патрон расположен здесь.

10. Проверить, чтобы конец провода-сердечника на стороне колоколообразного кожуха был расположен в упор инструмента для позиционирования провода-сердечника.

a - Колоколообразный кожух

b - Инструмент для позиционирования провода-сердечника

c - Провод-сердечник

11. Отрегулировать патрон троса до совмещения с отверстием инструмента.

a - Патрон

b - Отверстие в инструменте

### Трафарет  для высверливания отверстий под заглушки  для отверстий доступа  модели Bravo

ВАЖНО: Аккуратно вырезать трафарет. Для точного выполнения изгибов использовать линейку. Совместить центральную линию трафарета с центральной линией углубления или тавотницы (на моделях более старых выпусков). После точного расположения и совмещения трафарета надежно ПРИКРЕПИТЬ ТРАФАРЕТ К КОЖУХУ КАРДАННОГО ПОДВЕСА С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТЫ так, чтобы он был неподвижен и не мог сместиться.

### Обжимной инструмент для хомутов

a - Скошенные кромки

b - Гайка 3/4"

c - Плоскогубцы

1.	Приварить гайку на 3/4" к губкам плоскогубцев (как показано).

2.	Распилить гайку пополам, не допуская повреждения плоскогубцев.

3.	Зажать губки плоскогубцев в тисы так, чтобы обе половины гайки были плотно и надежно сжаты вместе.

4.	Удалить резьбу с гайки, просверлив ее сверлом на 1/2".

5.	Вынуть плоскогубцы из зажима тисов и снять фаску на краях гайки, как показано.

# ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5A - Насос Oildyne

## системы Power Trim

### Оглавление

| Технические характеристики 5A-2 Значения давления для клапана 5A-2 Характеристики электрической системы 5A-2 Значения усилий затягивания 5A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5A-2 Специальный инструмент 5A-3 Инструменты 5A-3 Узлы в увеличенном виде 5A-4 Насос управления дифферентом 5A-4 Насос управления дифферентом и крепеж кронштейна моделей более позднего выпуска 5A-6 Поддержание уровня жидкости в насосе системы Power Trim 5A-8 Стравливание воздуха из системы Power Trim 5A-9 Стравливание воздуха из гидроконтура наклона из воды/вверх (OUT/UP) 5A-9 Стравливание воздуха из гидроконтура наклона в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-10 Проверка насоса системы Power Trim 5A-11 Манометр 5A-11 Проверка на внутренние ограничения 5A-13 Проверка давления наклона из воды/вверх (OUT/UP) 5A-13 Проверка давления наклона в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-14 Гидравлическая система насоса управления дифферентом 5A-15 Проверка на внутренние утечки цилиндра управления дифферентом 5A-16 Проверка поршня-амортизатора системы управления дифферентом 5A-19 Стендовые проверки мотора и электрической части 5A-20 Проверка мотора насоса управления дифферентом (в лодке) 5A-20 Работа системы управления наклоном из воды/вверх (OUT/UP) 5A-20 Работа системы управления наклоном в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-21 Проверка мотора насоса системы управления дифферентом (вне лодки) 5A-22 Работа системы управления наклоном из воды/вверх (OUT/UP) 5A-22 Работа системы управления наклоном в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-22 | Проверка соленоида (насос в лодке) 5A-23 Соленоид наклона вверх/из воды (UP/OUT) 5A-23 Соленоид наклона вниз/в воду (IN/DOWN) 5A-24 Проверка соленоида (насос вне лодки) 5A-24 Соленоид наклона из воды/вверх (OUT/UP) 5A-25 Соленоид наклона в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-26 Проверка 110-амперного предохранителя (насос в лодке) 5A-27 Проверка 110-амперного предохранителя (насос вне лодки) 5A-28 Проверка 20-амперного предохранителя 5A-28 Демонтаж насоса управления дифферентом 5A-29 Ремонт гидравлической части 5A-30 Разборка 5A-30 Замена фильтра 5A-32 Замена клапана разгрузки давления наклона вверх (UP) 5A-33 Замена клапана разгрузки давления наклона вниз (DOWN) 5A-35 Замена термоклапана разгрузки давления... 5A-36 Замена насоса 5A-37 Замена переходника 5A-38 Ремонт переходника 5A-41 Замена масляного сальника вала насоса ... 5A-44 Ремонт мотора 5A-47 Разборка 5A-47 Проверка якоря 5A-51 Проверка КЗ обмоток на массу 5A-51 Проверка обмоток на короткозамкнутые витки 5A-51 Чистка коллектора 5A-51 Проверка обмоток полюсных наконечников (в раме статора) 5A-52 Проверка на обрыв 5A-52 Проверка на КЗ 5A-53 Проверка термореле 5A-54 Замена щеток 5A-55 Сборка 5A-59 Установка 5A-65 Схемы электропроводки насоса управления дифферентом 5A-66 Модель с 3-кнопочной панелью управления углом наклона и режимом буксировки 5A-66 Модель с управлением углом наклона на румпеле и отдельным переключателем режима буксировки 5A-67 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения давления для клапана

| Наименование | кПа | фунт./кв.дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Гидроконтур наклона вверх (UP) | 15173-17932 | 2200-2600 |
| Гидроконтур наклона вниз (DOWN) | 2759-4138 | 400-600 |

#### Характеристики электрической системы

| Наименование | кПа | фунт./кв.дюйм. |
| --- | --- | --- |
| Ток потребления насоса | 115 А при давлении: | 15173 - 17932 | 2200 - 2600 |

### Значения усилий затягивания

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительный клапан наклона вверх (Up) | 7.9 | 70 |  |
| Предохранительный клапан наклона вниз (Down) | 7.9 | 70 |  |
| Предохранительный термоклапан | 7.9 | 70 |  |
| Винты крепления насоса к переходнику | 7.9 | 70 |  |
| Винты насоса | 8 | 75 |  |
| Винты крепления переходника к резервуару (модель раннего выпуска) | 3 | 27 |  |
| Винты мотора управления дифферентом | 2.8 | 25 |  |
| Штуцеры гидравлических шлангов | 9 | 80 |  |
| Штуцеры переходников гидравлических шлангов | 9 | 80 |  |
| Шланги цилиндров управления дифферентом | 11 | 100 |  |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы Power Trim и системы рулевого управления - Power Trim & Steering Fluid | Уплотнительные кольца корпуса клапана | 92-802880A1 |
|  | Для заправки насоса управления дифферентом |  |
|  | Уплотнительное кольцо у основания на новом клапане |  |
|  | Контактная кромка сальника переходника |  |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Муфта | 92-802859A1 |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Винты | 92-809819 |

### Специальный инструмент

| Комплект - Манометр с вентилями для проверки давления насоса управления дифферентом - Trim Pump Test Gauge Kit |
| --- |
|  | Используется для проверки различных насосов. | 91-52915A6 |

| Ключ с торсиметром (в фунт-дюймах) - Torque Wrench |
| --- |
|  | Используется для затягивания с установленным значением усилия от 9 до 150 фунт-дюйм.; головка 3/8". | 91-66274 |

#### Инструменты

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Заглушка с обратным конусом - Inverted Flare Plug | 22-36809 |

### Узлы и детали в увеличенном виде

#### Насос управления дифферентом

#### Насос управления дифферентом (продолжение)

| 1 - Переходник 2 - Муфта 3 - Насос 4 - Фильтр 5 - Уплотнительное кольцо на стороне мотора 6 - Уплотнительное кольцо на стороне резервуара 7 - Резервуар 8 - Крышка 9 - Винт (с уплотнительным кольцом) 10 - Торцевая крышка с подшипником 11 - Винт 12 - Уплотнительное кольцо 13 - Винт 14 - Комплект щеткодержателя 15 - Комплект щеток | 16 - Якорь 17 - Упорная шайба 18 - Обмотки и магнитные полюса (рама) 19 - Кожух 20 - Винт 21 - Предохранительный клапан с: 22 - Пружиной 23 - Пистоном 24 - Запорным шариком 25 - Клапан, установленный на заводе-изготовителе 26 - Клапан для замены (ЗИП) 27 - Резервуар (модель более позднего выпуска) 28 - Комплект щеткодержателя с печатной платой и торцевой крышкой (модель более позднего выпуска) 29 - Переходник (модель более позднего выпуска) |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Печатная плата в комплекте щеткодержателя была добавлена в комплект насоса управления дифферентом на моделях более позднего выпуска. Разница в крепежных и монтажных средствах показана.

| Цветовой код предохранительного клапана для замены |
| --- |
| Клапан давления наклона вниз (Down) | Зеленый |
| Клапан давления наклона вверх (Up) | Синий |
| Термоклапан | Золотистый |

#### Насос управления дифферентом и крепеж кронштейна моделей более позднего выпуска

#### Насос управления дифферентом и крепеж кронштейна моделей более позднего выпуска (продолжение)

1	- Торцевая крышка в сборе

2	- Винт торцевой крышки (4)

3	- Переходник в сборе

4	- Винт крепления переходника к торцевой крышке (2)

5	- Винт крепления переходника к резервуару (4)

6	- Резервуар в сборе

7	- Опорный (монтажный) кронштейн

8	- Винт и шайба крепления переходника к опорному кронштейну (2)

9	- Винт и шайба опорного кронштейна (4)

10 - Мотор

11	- Электроконтактные соединения к винту и шайбе опорного кронштейна (4)

12	- Штуцеры переходника для гидравлических шлангов

### Поддержание уровня жидкости в насосе системы Power Trim

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения насоса. Стравить давление резервуара, отпустив вентиляционную винт-пробку на два оборота после затягивания до упора. Колонки без вентиляционной винт-пробки имеют заправочную крышку с отверстием для вентиляции. На моделях без вентиляционной винт-пробки снять сальник с горловины заправочного отверстия.

ВАЖНО: Проверить уровень жидкости при колонке в положении полного наклона вниз.

ВАЖНО: Если фирменная жидкость для гидравлической системы и системы рулевого управления - Power Trim & Steering Fluid отсутствует, в системе можно использовать моторное масло SAE 10W-30 или 10W-40.

1.	6 - 10 раз поднять и опустить колонку для стравливания воздуха из системы. Проверить уровень жидкости визуально.

2.	Поддерживать уровень жидкости между метками Макс. (Max) и Мин. (Min) на стороне резервуара. Заправить до нижней кромки на горловине заправочного отверстия.

a - Нижняя кромка на горловине заправочного отверстия

b - Крышка с вентиляционным отверстием

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкость для гидравлической системы и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Насос управления дифферентом | 92-802880A1 |

### Стравливание воздуха из системы Power Trim

Система Power Trim сама автоматически стравливает воздух небольшими порциями при наклоне колонки несколько раз вверх и вниз. Однако, если гидроцилиндр устанавливается после ремонта или переборки (и еще на заправлялся жидкостью), то для удаления воздуха из системы руководствоваться приведенной ниже процедурой стравливания.

#### Стравливание воздуха из гидроконтура наклона из воды/вверх (OUT/UP)

1.	Заправить резервуар насоса жидкостью до требуемого уровня. Гидроцилиндр должен находиться на такте сжатия.

2.	Отсоединить шланг контура наклона вверх (OUT/UP) от переднего штуцера на гидроцилиндре.  Если оба цилиндра подверглись переборке, отсоединить шланги с обоих гидроцилиндров.

3.	Направить концы снятых с цилиндров шлангов в емкость установленного образца для сбора ГСМ.

4.	Запустить насос управления наклоном и производить наклон в направлении вверх (OUT/UP) до тех пор, пока из шлангов не потечет ровный поток жидкости без воздушных пузырьков. Подсоединить шланги на место и затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланги цилиндров управления дифферентом | 11 | 100 |  |

5.	Отсоединить разъем берегового электропитания (если установлен).

6.	Заправить насос управления дифферентом до требуемого уровня.

a - Шланг управления наклоном вверх (OUT/UP)

b - Переднее соединение на цилиндре управления дифферентом

#### Стравливание воздуха из гидроконтура наклона в воду/вниз (IN/DOWN)

1.	Проверить, чтобы резервуар насоса был заправлен жидкостью до требуемого уровня.

2.	Отсоединить шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) от заднего гидравлического соединения на  штуцере кожуха карданного подвеса. Если оба цилиндра подверглись переборке, отсоединить шланги от обеих сторон гидравлического соединения (штуцера).

3.	Заглушить отверстия в гидравлическом соединении с помощью заглушки с обратным конусом или подобного приспособления.

4.	Направить конец шланга в емкость для сбора ГСМ.

5.	Запустить насос в направлении наклона вверх (OUT/UP) до полного выдвижения штоков из цилиндров.

6.	Снять заглушки с гидравлического штуцера кожуха карданного подвеса и кратковременно запустить насос в направлении наклона вниз (IN/DOWN) до появления равномерного потока жидкости без воздуха из задних отверстий на гидравлическом штуцере. Подсоединить шланги на место и затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланги цилиндров управления дифферентом | 11 | 100 |  |

7. Опустить колонку до полного положения вниз (IN/DOWN) и заправить насос жидкостью до требуемого уровня. Несколько раз запускать насос на наклон вниз и наклон вверх (IN/DOWN и OUT/UP) и повторно проверить уровень жидкости.

a - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN)

b - Разъем гидравлического соединения (штуцер)

c - Заглушка с обратным конусом

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Заглушка с обратным конусом - Inverted flare plug | 22-36809 |

### Проверка насоса системы Power Trim

!!! ВНИМАНИЕ

Перекрестное соединение шлангов (когда они перепутаны местами) приведет к повреждению кожуха поворотно-откидной колонки. Для обеспечения правильного соединения шлангов при дальнейшей сборке промаркировать шланги и шланговые соединения соответствующим образом.

#### Манометр

1.	Проверить уровень жидкости в насосе. При необходимости заправить.

2.	Установить колонку в полное положение вниз (IN/DOWN).

3.	Подсоединить манометр на самом удобном месте у насоса или разъема гидравлического соединения.

Манометр подсоединен к насосу

a - Комплект манометра с вентилями для проверки давления насоса

b - Вентили манометра

4. Открыть вентили "A" и "B" и несколько раз запустить насос в работу в направлении наклона вверх (OUT/UP) и наклона вниз (IN/DOWN) для стравливания воздуха.

Манометр подсоединен к разъему гидравлического соединения

a - Манометр для проверки гидравлической системы

b - Гидравлический разъем на кожухе карданного подвеса

c - Крышки (входящие в комплект манометра)

d - Пробки (входящие в комплект манометра)

| Комплект - Манометр с вентилями для проверки давления насоса управления дифферентом - Trim Pump Test Gauge Kit |
| --- |
|  | Используется для проверки различных насосов. | 91-52915A6 |

#### Проверка на внутренние ограничения

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открыть вентили "A" и "B" и запустить насос на наклон вверх OUT/UP и вниз IN/DOWN, наблюдая за показаниями манометра. Давление превышает указанное значение 200 фунт./кв.дюйм. (1379 кПа)? | Проверка завершена | Заменить переходник |

#### Проверка давления наклона из воды/вверх (OUT/UP)

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в кавычках, например, "3", относятся к соединениям насоса гидравлической системы на схеме, приведенной на стр. 5A-12.

Если показание манометра НЕ соответствует указанным значениям, выполнить следующее:

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оставить вентиль "A" открытым и закрыть вентиль "B." Запустить насос на наклон вверх (OUT/UP), наблюдая за манометром. Он должен показывать 15173-17932 кПа (2200-2600 фунт./кв.дюйм.). Показание соответствует указанным значениям? | Перейти к выполнению шага 3. | Перейти к выполнению шага 2. |
| 2. | Заменить термоклапаны "4" и проверить повторно. Показание соответствует указанным значениям? | Перейти к выполнению шага 3. | Заменить переходник (2) |
| 3. | Запустить насос на наклон вверх (OUT/UP) до тех пор, пока стрелка манометра не дойдет до давления 15173-17932 кПа (2200-2600 фунт./кв.дюйм.). Остановить работу насоса на наклон вверх (OUT/UP). Давление не должно падать ниже 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.). Давление равно 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.) или выше? | Проверка завершена | Перейти к выполнению шага 4. |
| 4. | Проверить на внешние утечки жидкости, устранить утечки и проверить повторно. Давление равно 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.) или выше? | Проверка завершена | Перейти к выполнению шага 5. |
| 5. | Заменить предохранительные термоклапаны "4" и проверить повторно. Давление равно 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.) или выше? | Проверка завершена | Перейти к выполнению шага 6. |
| 6. | Установить ремонтный комплект насоса управления дифферентом (из ЗИПа) (Trim Pump Rebuild Kit) и проверить повторно. Давление равно 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.) или выше? | Проверка завершена | Заменить переходник (2) |

#### Проверка давления наклона в воду/вниз (IN/DOWN)

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в кавычках, например, "3", относятся к соединениям насоса гидравлической системы на схеме, приведенной на стр. 5A-12.

Если показание манометра НЕ соответствует указанным значениям, выполнить следующее:

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закрыть вентиль "A" и открыть вентиль "B." Запустить насос на наклон вниз (IN/DOWN), наблюдая за манометром. Он должен показывать 2759-4138 кПа (400-600 фунт./кв.дюйм.). Показание соответствует указанным значениям? | Перейти к выполнению шага 4. | Перейти к выполнению шага 2. |
| 2. | Заменить предохранительные клапаны "6" давления наклона вниз DOWN и проверить повторно. Показание соответствует указанным значениям? | Перейти к выполнению шага 4. | Перейти к выполнению шага 3. |
| 3. | Установить ремонтный комплект насоса управления дифферентом (из ЗИПа) (Trim Pump Rebuild Kit). Показание соответствует указанным значениям? | Перейти к выполнению шага 4. | Заменить переходник (2) |
| 4. | Запустить насос на наклон вниз (IN/DOWN) до тех пор, пока стрелка манометра не дойдет до давления 2759-4138 кПа (400-600 фунт./кв.дюйм.). Остановить работу насоса на наклон вниз (IN/DOWN). Давление не должно падать ниже 2414 кПа (350 фунт./кв.дюйм.). Давление выше 2414 кПа (350 фунт./кв.дюйм.)? | Проверка завершена | Перейти к выполнению шага 5. |
| 5. | Проверить на внешние утечки жидкости, устранить утечки и проверить повторно. Давление выше 2414 кПа (350 фунт./кв.дюйм.)? | Проверка завершена | Перейти к выполнению шага 6. |
| 6. | Установить ремонтный комплект насоса управления дифферентом (из ЗИПа) (Trim Pump Rebuild Kit) и проверить повторно. Давление выше 2414 кПа (350 фунт./кв.дюйм.)? | Проверка завершена | Заменить переходник |

#### Гидравлическая система насоса управления дифферентом

| 1 - Тарельчатые клапаны 2 - Переходник насоса 3 - Предохранительный клапан (разгрузки давления) наклона вверх (OUT/UP) | 4 - Предохранительный термоклапан 5 - Штуцер 6 - Предохранительный клапан (разгрузки давления) наклона вниз (IN/DOWN) |
| --- | --- |

### Проверка на внутренние утечки цилиндра управления дифферентом

ВАЖНО: Перед выполнением следующей процедуры испытания, проверить и убедиться в том, что давление наклона вверх (OUT/UP) удовлетворяет требованиям, указанным в процедуре испытания давления наклона вверх (OUT/UP).

1. Подсоединить на место шланги гидроцилиндров системы управления наклоном, если они были отсоединены:

a.	Отвернуть и снять заглушки и крышки.

b.	Подсоединить шланг контура наклона вверх (OUT/UP) к переднему отверстию гидравлического разъема. Надежно затянуть до указанного усилия.

c.	Подсоединить шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) к заднему отверстию на гидравлическом разъеме. Надежно затянуть до указанного усилия.

a - Шланг контура наклона вверх (OUT/UP)

b - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN)

c - Гидравлический разъем

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланги цилиндров управления наклоном | 11 | 100 |  |

2. Подсоединить манометр в самом удобном месте.

Манометр подсоединен к насосу

a	- Манометр для испытания гидравлической системы

b	- Шланг подсоединен к контуру наклона вверх (левому отверстию)

c	- Штуцеры - (поставляются в составе комплекта манометра)

d	- ЧЕРНЫЙ шланг (от кожуха карданного подвеса)

e	- СЕРЫЙ шланг (от кожуха карданного подвеса)

| Комплект - Манометр с вентилями для проверки давления насоса управления дифферентом - Trim Pump Test Gauge Kit |
| --- |
|  | Используется для проверки различных насосов. | 91-52915A6 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если манометр подсоединен у насоса, переставить и подсоединить манометр к разъему гидравлического соединения у кожуха карданного подвеса. Повторить шаг 3. Затем запустить насос в направлении наклона вверх (OUT/UP) до полного выдвижения штока цилиндра.

Манометр подсоединен к гидравлическому разъему

a - Манометр

b - Соединительная муфта (поставляется в комплекте с манометром)

c - Переднее отверстие для гидравлического разъема

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открыть вентили "A" и "B" и запустить несколько раз насос на наклон вверх (OUT/UP) и вниз (IN/DOWN) для стравливания воздуха. Запустить насос на наклон вверх (OUT/UP) до полного выдвижения штоков цилиндров. Во время работы насоса наблюдать за манометром. Давление должно быть 15173-17932 кПа (2200-2600 фунт./кв.дюйм.). Остановить работу насоса в направлении наклона вверх (OUT/UP). Давление не должно падать ниже 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.). Давление ниже 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.)? | Это указывает на утечку в цилиндре. Прейти к шагу 2 | Проверка завершена |
| 2. | Закрыть один вентиль на манометре и повторить действия в шаге 1. Давление выше 13104 кПа (1900 фунт./кв.дюйм.)? | Заменить цилиндр на стороне соединения манометра | Заменить цилиндр на противоположной стороне соединения манометра. |

#### Проверка поршня-амортизатора системы управления дифферентом

Если результаты всех предыдущих испытаний удовлетворяют требованиям, но колонка не производит наклон вниз (IN/DOWN), то проблема, возможно, в утечке на поршне-амортизаторе гидроцилиндра. Проверить эту утечку необходимо по следующей процедуре. Манометр для этого не требуется.

1.	Запустить насос в направлении наклона вверх (OUT/UP) до полного выхода штоков  из цилиндров.

2.	С помощью соответствующего приспособления зафиксировать штоки цилиндров так, чтобы они не вдвигались в цилиндры. Для этой цели удобно использовать приспособление из комплекта для режима буксировки/транспортировки колонки (TRAILING).

a - Приспособление из комплекта для режима буксировки

3. Отсоединить шланг контура наклона вверх (UP) от цилиндров управления дифферентом.

a - Шланг контура наклона вверх (UP)

b - Переднее соединение

4. Запустить насос в направлении наклона вниз (IN/DOWN). Если жидкость вытекает из отверстия контура наклона вверх (UP) на гидроцилиндре, то поршень-амортизатор пропускает (имеет утечку). Поршень-амортизатор необходимо заменить.

### Стендовые проверки мотора и электрической части

#### Проверка мотора насоса управления дифферентом (в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся материалов, т.к. при выполнении электрических соединений может возникнуть искра со всеми вытекающими из этого последствиями.

!!! ОСТОРОЖНО

При выполнении испытаний и проверок мотора насоса управления дифферентом, когда насос находится в лодке и гидравлические шланги подсоединены, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ находиться вблизи колонки.

##### РАБОТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ ИЗ ВОДЫ/ВВЕРХ (OUT/UP)

1. Подсоединить проволочную перемычку между положительной (+) клеммой  соленоида и клеммой СИНЕ-БЕЛОГО вывода мотора.

ПОЛОЖЕНИЕ В ВОДУ/ВНИЗ (IN/DOWN)

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительная (+) клемма

c - Отрицательный вывод электропитания

2. Если мотор не работает, см. главу Ремонт мотора.

##### РАБОТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ В ВОДУ/ВНИЗ (IN/DOWN)

1. Подсоединить проволочную перемычку между положительной (+) клеммой соленоида и клеммой ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода мотора.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительная (+) клемма

c - Клемма ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода мотора

d - Проволочная перемычка

2. Если мотор не работает, см. главу Ремонт мотора.

#### Проверка мотора насоса системы управления дифферентом (вне лодки)

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся материалов, т.к. при выполнении электрических соединений может возникнуть искра со всеми вытекающими из этого последствиями.

1.	Снять насос управления дифферентом с лодки. См. главу Демонтаж насоса управления дифферентом.

2.	Слить гидравлическую жидкость из резервуара насоса управления дифферентом.

##### РАБОТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ ИЗ ВОДЫ/ВВЕРХ (OUT/UP)

1.	Подсоединить положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В к клемме СИНЕ-БЕЛОГО вывода мотора.

2.	Подсоединить отрицательный (-) вывод подачи питания к надежной "массе" насоса.

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В

c - Отрицательный вывод электропитания

3. Если мотор не работает, см. главу Ремонт мотора.

##### РАБОТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАКЛОНОМ В ВОДУ/ВНИЗ (IN/DOWN)

1.	Подсоединить положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В к клемме ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода мотора.

2.	Подсоединить отрицательный (-) вывод подачи питания к надежной "массе" насоса.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В

c - Клемма ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода мотора

d - Проволочная перемычка

3. Если мотор не работает, см. главу Ремонт мотора.

#### Проверка соленоида (насос в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся материалов, т.к. при выполнении электрических соединений может возникнуть искра со всеми вытекающими из этого последствиями.

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении испытаний и проверок мотора насоса управления дифферентом, когда насос находится в лодке и гидравлические шланги подсоединены, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ находиться вблизи колонки.

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВВЕРХ/ИЗ ВОДЫ (UP/OUT)

1. Подсоединить проволочную перемычку между положительной (+) клеммой  соленоида и клеммой СИНЕ-БЕЛОГО вывода жгута.

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительная (+) клемма соленоида

c - Клемма СИНЕ-БЕЛОГО вывода жгута

d - Проволочная перемычка

2. Если мотор не работает, см. главу Ремонт мотора.

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВНИЗ/В ВОДУ (IN/DOWN)

1. Подсоединить проволочную перемычку между положительной (+) клеммой соленоида и клеммой ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода жгута.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительная (+) клемма соленоида

c - Клемма ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода жгута

d - Проволочная перемычка

2. Если мотор не работает в одном или другом направлении, заменить соответствующий соленоид.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схемы электропроводки в конце данного раздела.

#### Проверка соленоида (насос вне лодки)

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся материалов, т.к. при выполнении электрических соединений может возникнуть искра со всеми вытекающими из этого последствиями.

1.	Снять насос управления дифферентом с лодки. См. главу Демонтаж насоса управления дифферентом.

2.	Слить жидкость из резервуара насоса управления дифферентом.

!!! ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО!!! ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!! Сброс масла или его отходов в окружающую среду запрещен законом. При эксплуатации или обслуживании лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать разлива и сброса масла и его отходов в окружающую среду. Собирать и утилизировать масло и/или его отходы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ИЗ ВОДЫ/ВВЕРХ (OUT/UP)

1.	Подсоединить положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В к СИНЕ-БЕЛОМУ выводу жгута.

2.	Подсоединить отрицательный (-) вывод подачи питания к клемме "масса" соленоида.

3.	Подсоединить щупы омметра к большим клеммам соленоида.

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В

c - Отрицательный (-) вывод подачи электропитания

d - Щупы омметра

e - Клемма СИНЕ-БЕЛОГО вывода жгута.

f - Клемма "масса" соленоида

4. Омметр показывает "НОЛЬ" (полный контакт) - Соленоид исправен.

Омметр показывает высокое сопротивление (обрыв) - Заменить соленоид.

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА В ВОДУ/ВНИЗ (IN/DOWN)

1.	Подсоединить положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В к клемме ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода жгута.

2.	Подсоединить отрицательный (-) вывод подачи питания к клемме "масса" соленоида.

3.	Подсоединить щупы омметра к большим клеммам соленоида.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительный (+) вывод подачи напряжения питания 12В

c - Отрицательный (-) вывод подачи электропитания

d - Щупы омметра

e - Клемма ЗЕЛЕНО-БЕЛОГО вывода жгута.

f - Клемма "масса" соленоида

4. Омметр показывает "НОЛЬ" (полный контакт) - Соленоид исправен.

Омметр показывает высокое сопротивление (обрыв) - Заменить соленоид.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. схемы электропроводки в конце данного раздела.

#### Проверка 110-амперного предохранителя (насос в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся материалов, т.к. при выполнении соединений может возникнуть искра со всеми вытекающими из этого последствиями.

1. С помощью вольтметра проверить напряжение на клемме питания от аккумуляторной батареи. Перед выполнением следующей проверки вольтметр должен показывать напряжение на этой клемме.

a - Отрицательный (-) щуп вольтметра

b - Положительный (+) щуп вольтметра

c - Предохранитель (красного цвета)

d - Клемма от аккумуляторной батареи

2. С помощью вольтметра проверить напряжение на защищенной клемме 110-амперного предохранителя.

a - Отрицательный (-) щуп вольтметра

b - Положительный (+) щуп вольтметра

c - Предохранитель (красного цвета)

d - Защищенная клемма 110-амперного предохранителя

3. Вольтметр показывает напряжение: Предохранитель исправен.

Вольтметр не показывает напряжения: Заменить предохранитель.

#### Проверка 110-амперного предохранителя (насос вне лодки)

1. Подсоединить щупы омметра к клеммам на патроне предохранителя.

a - 110-амперный предохранитель (красный)

b - Щупы омметра

2. Омметр показывает 0 Ом (Полный контакт, обрыва нет) - Предохранитель целый.

Омметр показывает высокое сопротивление (Обрыв) - Предохранитель заменить.

#### Проверка 20-амперного предохранителя

1. Вынуть предохранитель из патрона.

a - Патрон предохранителя

2. Подсоединить щупы омметра к концам предохранителя.

a - 20-амперный предохранитель

b - Щупы омметра

3. Омметр показывает 0 Ом (Полный контакт, обрыва нет) - Предохранитель целый.

Омметр показывает высокое сопротивление (Обрыв) - Предохранитель заменить.

### Демонтаж насоса управления дифферентом

1.	Отсоединить аккумуляторные выводы насоса от источника питания. Первым отсоединить отрицательный провод.

2.	Отсоединить разъем жгута системы управления дифферентом (3-штырьковый разъем) от насоса.

3.	Снять гидравлические шланги с насоса. Концы шлангов заглушить.

4.	Снять болты с квадратной головкой и шайбы. Затем поднять из лодки насос и напольный кронштейн.

a - Положительный аккумуляторный провод

b - Отрицательный аккумуляторный провод

c - Разъем жгута

d - ЧЕРНЫЙ гидравлический шланг (шланг контура наклона вверх - UP)

e - СЕРЫЙ гидравлический шланг (шланг контура наклона вниз - DOWN)

f - Болты с квадратной головкой и шайбы

### Ремонт гидравлической части

#### Разборка

1. Отсоединить провода мотора системы управления наклоном.

a - СИНЕ-БЕЛЫЙ провод мотора

b -ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЙ провод мотора

c - ЧЕРНЫЙ ПРОВОД "масса" мотора

2. Отвернуть и снять крепежные болты и насос системы управления дифферентом с напольного кронштейна.

a - Насос управления дифферентом

b - Напольный кронштейн

c - Крепежные болты

3. Если необходима замена соленоидов, снять соленоиды.

a - Соленоид наклона вверх (UP)

b - Соленоид наклона вниз (DOWN)

c - Крепежные болты (по 2 на каждый соленоид)

4. Снять резервуар насоса.

| Нижнее опорное крепление резервуара модели раннего выпуска |  | Верхнее крепление резервуара модели более позднего выпуска |
| --- | --- | --- |

a - Резервуар насоса

b - Болт и уплотнительное кольцо (модель раннего выпуска)

c - Винты (4) верхнего крепления резервуара (модель более позднего выпуска)

d - Мотор насоса

#### Замена фильтра

1. Снять фильтры, поднимая их вверх и слегка прокручивая.

a - Фильтры (2)

2. Установить новые фильтры.

a - Фильтры (2)

b - Головка на 5/8"

#### Замена клапана разгрузки давления наклона вверх (UP)

ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительный клапан наклона вверх  (UP) из комплекта ЗИП можно определить по внешнему виду. Он имеет цветовой код - СИНИЙ.

ВАЖНО: Между предохранительным клапаном заводской установки и клапаном из ЗИПа существует отличие. После ослабления прижимной гайки клапана заводской установки регулировка этого клапана нарушается.

ВАЖНО: При установке нового клапана из ЗИПа НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться снимать прижимную гайку. Этот клапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление наклона вверх (UP) на заводе-изготовителе.

ВАЖНО: Термоклапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление на заводе-изготовителе. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться разделять детали клапана. Не захватывать ключом за верхний штуцер золотистого цвета. Для затягивания предохранительного клапана захватывать ключом за нижнюю 6-гранную часть штуцера.

a - Предохранительный клапан разгрузки давления наклона вверх (UP) заводской регулировки

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо у основания нового клапана | 92-802880A1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительные клапаны разгрузки давления заводской установки имеют естественный стальной цвет. Они не имеют цветового кода.

1.	Ослабить прижимную гайку на предохранительном клапане наклона вверх (UP) и снять клапан.

2.	Снять детали корпуса насоса и выбросить.

3.	Проверить, чтобы резьбовое отверстие было чистым.

4.	Смазать уплотнительное кольцо у основания нового клапана и установить клапан.

5.  Навернуть и затем затянуть у основания нового клапана с указанным усилием.

a - Предохранительный клапан разгрузки давления наклона вверх (UP) заводской установки

b - Предохранительный клапан наклона вверх (UP) из комплекта замены (ЗИП)

c - Прижимная гайка

d - Детали корпуса насоса (пружина, пистон и запорный шарик)

e - Прижимная гайка

f - Уплотнительное кольцо

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительный клапан разгрузки давления наклона вверх (UP) | 7.9 | 70 |  |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо у основания нового клапана | 92-802880A1 |

#### Замена клапана разгрузки давления наклона вниз (DOWN)

ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительный клапан наклона вниз (DOWN) из комплекта ЗИП можно определить по внешнему виду. Он имеет цветовой код - ЗЕЛЕНЫЙ.

ВАЖНО: Между предохранительным клапаном заводской установки и клапаном из ЗИП существует отличие. После ослабления прижимной гайки клапана заводской установки регулировка этого клапана нарушается.

ВАЖНО: При установке нового клапана из ЗИП НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться снимать прижимную гайку. Этот клапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление наклона вниз (DOWN) на заводе-изготовителе.

ВАЖНО: Термоклапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление на заводе-изготовителе. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться разделять детали клапана. Не захватывать ключом за верхний штуцер золотистого цвета. Для затягивания предохранительного клапана захватывать ключом за нижнюю 6-гранную часть штуцера.

1.	Ослабить прижимную гайку на предохранительном клапане наклона вниз (DOWN) и снять клапан.

2.	Снять детали корпуса насоса и выбросить.

3.	Проверить, чтобы резьбовое отверстие было чистым.

4.	Смазать уплотнительное кольцо у основания нового клапана и установить клапан.

5.  Навернуть и затянуть у основания нового клапана с указанным усилием.

a - Предохранительный клапан разгрузки давления наклона вниз (DOWN) заводской установки

b - Предохранительный клапан наклона вниз (DOWN) из комплекта замены (зеленого цвета)

c - Прижимная гайка

d - Детали корпуса насоса (пружина, пистон и запорный шарик)

e - Прижимная гайка

f - Уплотнительное кольцо

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо у основания нового клапана | 92-802880A1 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительный клапан разгрузки давления наклона вниз (DOWN) | 7.9 | 70 |  |

#### Замена термоклапана разгрузки давления

ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительный термоклапан из комплекта ЗИП можно определить по внешнему виду. Он имеет цветовой код - ЗОЛОТИСТЫЙ.

ВАЖНО: Этот термоклапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление на заводе-изготовителе. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться разделять детали клапана. Не захватывать ключом за верхний штуцер золотистого цвета. Для затягивания предохранительного клапана захватывать ключом за нижнюю 6-гранную часть штуцера.

1.	Снять предохранительный термоклапан разгрузки давления.

2.	Снять детали корпуса насоса и выбросить.

3.	Проверить, чтобы резьбовое отверстие было чистым.

4.	Смазать уплотнительное кольцо у основания нового клапана и установить клапан.

5.	Навернуть и затянуть за основание нового клапана с указанным усилием.

a - Первоначально установленный на заводе термоклапан разгрузки давления

b - Термоклапан разгрузки давления для замены из комплекта ЗИП (золотистого цвета)

c - Уплотнительное кольцо

d - Детали корпуса насоса (пружина, пистон и запорный шарик)

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо у основания нового клапана | 92-802880A1 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительный термоклапан разгрузки давления | 7.9 | 70 |  |

#### Замена насоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Насос переборке не подлежит. Если насос неисправен, заменить всю сборку целиком, единым узлом.

1. Отвернуть крепежные винты насоса с помощью дольчатой или стандартной головки 5 мм (3/16") и снять насос. Не ослаблять крепежные винты насоса.

a - Винт

b - Крепежные винты насоса

2.	Снять уплотнительные кольца со старого насоса и установить их на новый насос.

3.	Смазать контактную кромку сальника переходника.

a - Уплотнительные кольца

b - Сальник переходника

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Контактная кромка сальника переходника | 92-802880A1 |

4. Установить насос и затянуть крепежные винты насоса с указанным усилием с помощью 6-гранной дольчатой или стандартной 12-лучевой головки на 1/4".

a - Крепежные винты насоса

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепежные винты насоса | 7.9 | 70 |  |

#### Замена переходника

1. Снять винты крепления мотора насоса и снять мотор насоса.

a - Мотор насоса

b - Винты (2)

2. Снять и выбросить уплотнительное кольцо между переходником и резервуаром.

a – Переходник

b - Уплотнительное кольцо

3.	Снять и выбросить уплотнительное кольцо между мотором и переходником.

4.	Проследить за тем, чтобы приводная муфта была установлена мелким (неглубоким) пазом к резервуару.

5.	Смазать приводную муфту.

a - Переходник

b - Уплотнительное кольцо

c - Приводная муфта (мелким, неглубоким, пазом к резервуару)

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Муфта | 92-802859A1 |

6.	Установить новое уплотнительное кольцо между мотором и переходником.

7.	Совместить вал мотора с приводной муфтой и установить мотор на переходник.

8.	Сориентировать мотор, как показано, и привернуть винтами. Надежно затянуть.

a - Вал мотора

b - Приводная соединительная муфта

c - Винты (на противоположных углах)

#### Ремонт переходника

##### ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА И ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

1. Снять заглушки-держатели с 6-гранной головкой и пружины (по одной с каждой стороны).

a -  Заглушки-держатели с 6-гранной головкой (2)

b - Пружины (2)

2. Снять и выбросить тарельчатые клапаны.

a - Тарельчатый клапан

!!! ВНИМАНИЕ

При демонтаже корпусов тарельчатых клапанов с переходника соблюдать предельную осторожность, чтобы не допустить повреждения поверхности седла под тарельчатый клапан на корпусе клапана.

3. Снять корпуса обратных клапанов и катушку с помощью металлического стрежня диаметром  3 мм (1/8") и пластмассовой киянки.

a - Корпус обратного клапана

b - Катушка

c - Металлический стержень диаметром 3 мм (1/8")

4.	Снять и выбросить уплотнительные кольца на заглушках-держателях с 6-гранной головкой.

5.	Выбросить корпуса обратных клапанов.

6.	Прочистить заглушки-держатели с 6-гранной головкой и катушку.

a - Уплотнительные кольца

b - Заглушки-держатели с 6-гранной головкой

c - Пружины

d - Тарельчатые клапаны

e - Корпуса обратных клапанов

f - Катушка

7. Смазать уплотнительные кольца корпусов обратных клапанов.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительные кольца корпусов обратных клапанов | 92-802880A1 |

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ вталкивать корпуса обратных клапанов в переходник с силой, т.к. это может привести к повреждению уплотнительных колец.

8. Вставить катушку и корпуса обратных клапанов в переходник.

9. Вставить тарельчатые клапаны в корпуса обратных клапанов.

a	- Катушка

b	- Корпус обратного клапана (2)

c	- Тарельчатый клапан (2)

d	- Уплотнительное кольцо корпуса обратного клапана

10. Смазать уплотнительные кольца заглушек-держателей с 6-гранной головкой.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительные кольца заглушек-держателей с 6-гранными головками | 92-802880A1 |

11.	 Установить пружины в заглушки-держатели с 6-гранными головками.

12.	 Ввинтить заглушки-держатели с 6-гранной головкой в переходник рукой до их упора в корпус обратного клапана.

a - Пружина (2)

b - Уплотнительное кольцо

c - Заглушки-держатели с 6-гранной головкой (2)

!!! ВНИМАНИЕ

Заглушки-держатели с 6-гранной головкой ДОЛЖНЫ ввинчиваться в переходник строго в соответствии с инструкциями, как указано, иначе невыполнение этого требования может привести к повреждению уплотнительных колец корпуса обратного клапана.

13. Надежно затянуть заглушки-держатели с 6-гранными головками с каждой стороны.

a - Заглушка-держатель с 6-гранной головкой

#### Замена масляного сальника вала насоса

1.	Снять крепежные винты насоса с помощью 6-гранной дольчатой или стандартной головки на 5 мм.

2.	Снять насос. НЕ ослаблять или не снимать крепежные винты насоса.

a - Винты

b - Крепежные винты насоса

3. Снять масляный сальник, поддев его отверткой.

a - Масляный сальник

4.	Снять и заменить уплотнительные кольца на основании насоса (если они изношены).

5.	Установить новый сальник контактными кромками к насосу. Масляный сальник можно втолкнуть рукой.

6.	Смазать контактные кромки сальника легким маслом.

a - Масляный сальник

b - Уплотнительные кольца

c - Насос

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо у основания на новом клапане | 92-802880A1 |

7. Установить насос. Затянуть крепежные винты с помощью 6-гранной дольчатой или стандартной головки на 5 мм.

a - Крепежные винты насоса

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепежные винты насоса | 8 | 75 |  |

8. Установить резервуар  насоса.

| Нижняя опора резервуара модели раннего выпуска |  | Верхняя опора резервуара модели более позднего выпуска |
| --- | --- | --- |

a - Резервуар насоса

b - Болт и уплотнительное кольцо (модель раннего выпуска)

c - Винты верхней опоры (4) (модель более позднего выпуска)

d - Мотор насоса

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты крепления переходника к резервуару | 3 | 27 |  |

### Ремонт мотора

#### Разборка

1. Снять мотор управления углом наклона с переходника.

a - Мотор управления углом наклона

b - Переходник

c - Винты

2. Снять уплотнительное кольцо между мотором и переходником.

a - Переходник

b - Уплотнительное кольцо

3. Снять торцевую крышку мотора и шайбу с вала якоря.

a - Крышка

b - Винты (4)

c - Шайба

4.	Ослабить прижимные планки щеток.

5.	Модель более позднего выпуска: Снять печатную плату.

Модель раннего выпуска	Модель более позднего выпуска

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

c - Щеткодержатели

d - Печатная плата

ВАЖНО: Чтобы не потерять пружины, при демонтаже щеткодержателей соблюдать предельную осторожность.

6. Снять щеткодержатели и пружины.

a - Щеткодержатель

b - Пружины

7. Снять сборку термореле со щетками.

a - Термореле и щетки

b - Винт

8. Снять кронштейн узла щеток.

a - Кронштейн узла щеток

b - Винты

9. Снять якорь и упорную шайбу из корпуса мотора.

a - Якорь

b - Упорная шайба

c - Корпус мотора

10. Снять весь узел (раму) магнитных полюсов с обмотками из корпуса мотора.

a - Узел магнитных полюсов с обмотками (рама)

b - Корпус мотора

11. Снять уплотнительное кольцо корпуса мотора.

a -Уплотнительное кольцо

b - Корпус мотора

### Проверка якоря

#### Проверка КЗ обмоток на массу

1.	Установить омметр на шкалу Rx1.

2.	Подсоединить крокодил щупа омметра к валу якоря.

3.	Касаться другим щупом омметра последовательно одного за другим ламелей коллектора.

a - Омметр, установленный на шкалу Rx1

b - Щуп омметра

c - Щуп омметра

4. Прибор показывает полный контакт - КЗ обмотки якоря на массу (заменить якорь).

Прибор показывает отсутствие контакта - Якорь не коротит на массу.

#### Проверка обмоток на короткозамкнутые витки

1. Проверить якорь прибором для обнаружения короткозамкнутых витков (руководствоваться инструкциями завода-изготовителя прибора). Если якорь имеет короткозамкнутые витки в обмотках, якорь заменить.

#### Чистка коллектора

1.	Зачистить коллектор шлифовальной шкуркой на тканевой основе с зернистостью №00. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать наждачную бумагу.

2.	Проверить межламельные зазоры коллектора на присутствие постороннего материала. Если обнаружен, материал удалить.

a - Коллектор

b - Межламельная канавка

### Проверка обмоток полюсных наконечников (в раме)

#### Проверка на обрыв

1. Подсоединить щупы омметра к выводу щетки от полюсной обмотки и СИНЕ-БЕЛОМУ выводу.

a - Щуп омметра подсоединен к выводу щетки

b - Щуп омметра подсоединен к СИНЕ-БЕЛОМУ выводу

2. Прибор показывает полный контакт (обрыва нет) - Обмотка нормальная.

Прибор не показывает контакта (обрыв) - Заменить весь узел полюсных обмоток (обмоток статора).

3.	Подсоединить щупы омметра к выводу щетки от обмотки статора и ЗЕЛЕНО-БЕЛОМУ выводу.

a - Щуп омметра подсоединен к выводу щетки

b - Щуп омметра подсоединен к ЗЕЛЕНО-БЕЛОМУ выводу

4. Прибор показывает полный контакт (обрыва нет) - Обмотка нормальная.

Прибор не показывает контакта (обрыв) - Заменить весь узел полюсных обмоток (обмоток статора).

#### Проверка на КЗ

1. Подсоединить щупы омметра к выводу щетки от полюсной обмотки и к раме с полюсными обмотками.

a - Рама с полюсными обмотками

b - Вывод щетки от полюсной обмотки

2. Прибор показывает полный контакт (полный контакт) - КЗ обмотки на раму (заменить полюсные обмотки целиком).

Прибор не показывает контакта (бесконечность) - Обмотка нормальная.

#### Проверка термореле

1. Подсоединить щупы омметра к контакту в форме лопатки и выводу щетки.

a - Контакт термореле в форме лопатки

b - Вывод щетки

2.	Прибор показывает полный контакт (обрыва нет) - Перейти к выполнению следующего пункта.

Прибор не показывает контакта (бесконечность) - Заменить термореле.

3.	Вставить изолятор (например, полоску бумаги) между контактными точками (т.е. контактом в форме лопатки  и выводом щетки).

a - Контакт термореле в форме лопатки

b - Вывод щетки

c - Изолятор (бумажная полоска)

4.	Прибор показывает полный контакт (полный контакт) Заменить термореле.

Прибор не показывает контакта (бесконечность) - Термореле нормальное.

5.	Убрать изолятор между контактными точками на термореле. Зачистить контактные точки, удалив посторонний материал.

### Замена щеток

1. Ослабить прижимные планки щеток.

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

ВАЖНО: Чтобы не потерять пружины, при демонтаже щеткодержателей соблюдать предельную осторожность.

2. Снять щеткодержатели и пружины.

a - Щеткодержатель

b - Пружина

3. Снять термореле и щетки  как единый сборочный узел.

a - Сборка термореле со щетками

b - Винт

c – Разъем

ВАЖНО: При замене щетки, подсоединенной к проводам статорной обмотки, отрезать провод щетки как можно ближе к самой щетке.

4. Отрезать провод щетки как можно ближе к щетке и выбросить щетку.

a - Провод щетки

b - Щетка

5. Подсоединить провод новый щетки к проводу обмотки, ранее отрезанному по пункту выше. Обжать оба провода  вместе обжимным инструментом, как показано.

a - Провод щетки

b - Провод обмотки (провод старой щетки)

c - Обжатый контакт

6. Установить на место пружину и щетку в щеткодержатель.

a - Щеткодержатель

b - Пружина

c - Щетка

7. Расположить прижимные планки щеток и надежно затянуть их. НЕ ДОПУСКАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНОГО ЗАТЯГИВАНИЯ.

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

8. Перед сборкой расположить провода щеток, как показано.

a - Провод щетки

### Сборка

1. Установить уплотнительное кольцо в корпус мотора.

a - Уплотнительное кольцо

b - Корпус мотора

ВАЖНО: Провода обмоток статора должны быть обращены к передней стороне корпуса мотора. Для определения передней стороны мотора ориентироваться по углублению в корпусе мотора.

a - Корпус мотора

b - Передняя сторона мотора

c - Область углубления

2. Установить обмотки с полюсными наконечниками в корпус мотора.

a - Обмотки с полюсными наконечниками

b - Корпус мотора

3. Установить упорную шайбу на якорь и установить якорь в корпус мотора.

a - Якорь

b - Упорная шайба

c - Корпус мотора

4. Установить кронштейн крепления узла щеток. Надежно затянуть винты.

a - Кронштейн крепления узла щеток

b - Винты

5. Установить термореле и подсоединить черный провод. НЕ допускать слишком сильного затягивания винта.

a - Термореле

b - Винт

c - Разъем с черным проводом

6. Установить пружины и щетки в щеткодержатели.

a - Щеткодержатели

b - Пружины

c - Щетки

7. Расположить держатели щеток и закрепить их прижимными планками. НЕ допускать слишком сильного затягивания винтов.

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

8. Установить торцевую крышку мотора. Нанести герметик на винты и надежно затянуть. НЕ допускать слишком сильного затягивания.

a - Торцевая крышка мотора

b - Винты

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Винты | 92-809819 |

9. Установить уплотнительное кольцо между мотором и переходником.

a - Переходник

b - Уплотнительное кольцо

10. Совместить вал мотора со шлицом приводной муфты и установить мотор управления дифферентом на переходник. Затянуть винты до указанного усилия.

a	- Мотор системы управления дифферентом

b	- Переходник

c	-  Винты (два на противоположных углах)

d	- Приводной шлиц

e	- Вал мотора

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты мотора управления дифферентом | 2.8 | 25 |  |

11. Установить насос управления дифферентом на двойной напольный кронштейн. Надежно затянуть.

a - Мотор системы управления дифферентом (углом наклона)

b - Напольный кронштейн

c - Винты и контровочные шайбы

12. Подсоединить провода мотора к соленоидам, как показано.

a - СИНЕ-БЕЛЫЙ провод мотора

b - ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЙ провод мотора

c - ЧЕРНЫЙ провод "масса" (заземления)

!!! ВНИМАНИЕ

Винт клеммы на крышке соленоида подсоединен к положительному (+) полюсу источника 12 Вольт. При установке крышки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать заземления отвертки (ее касания массы).

13. Установить контактную крышку соленоида. Надежно затянуть винт.

a - Контактная крышка соленоида

b - Винт - Установка насоса управления дифферентом

### Установка

1.	Прикрепить насос и монтажный кронштейн к лодке с помощью болтов с квадратными головками и шайб.

2.	Подсоединить на место шланги к насосу - черный шланг к левому штуцеру, серый шланг к правому штуцеру. НЕ перепутать шланги местами. Не допускать слишком сильного затягивания шлангов на штуцерах. Затянуть штуцеры до указанного усилия.

3.	Подсоединить жгут проводки системы управления наклоном к насосу системы управления наклоном.

4.	Подсоединить на свои места выводы насоса управления дифферентом к источнику электропитания.

!!! ВНИМАНИЕ

Заправочная крышка имеет вентиляционное отверстие. Обязательно снять заглушку крышки (Cap lug), закрывающую заправочную горловину, с заправочной горловины на новых насосах из ЗИП при замене старых. Невыполнение этого требования может привести к повреждению насоса при его запуске в работу.

5. Проверить уровень жидкости и при необходимости заправить. (См. в главе "Поддержание уровня жидкости в насосе системы Power Trim " в данном разделе).

a - Положительный провод батареи

b - Отрицательный провод батареи

c - Разъем жгута

d - Черный гидравлический шланг (шланг контура наклона вверх - UP)

e - Серый гидравлический шланг (шланг контура наклона вниз -DOWN)

f - Заправочная крышка с вентиляционным отверстием

g - Двойная опора кронштейна для насоса управления дифферентом

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Штуцеры гидравлических шлангов | 9 | 80 |  |
| Штуцеры переходника гидравлических шлангов | 9 | 80 |  |

### Схемы электропроводки насоса управления дифферентом

#### Модель с 3-кнопочной панелью управления углом наклона

#### и режимом буксировки

| a - 20-амперный предохранитель b - Болт заземления (напольный) c - Соленоид наклона ВВЕРХ - UP | d - Соленоид наклона ВНИЗ - DOWN e - 110-амперный предохранитель f - Ограничитель дифферента |
| --- | --- |

#### Модель с управлением углом наклона на румпеле и отдельным переключателем режима буксировки

| a - 20-амперный предохранитель b - Болт заземления (напольный) c - Соленоид наклона ВВЕРХ - UP d - Соленоид наклона ВНИЗ - DOWN e - 110-амперный предохранитель | f - Переключатель режима буксировки g - От блокировки запуска к жгуту проводки приборов h - Ограничитель дифферента i - Кнопки управления наклоном вверх и вниз |
| --- | --- |

Для заметок:

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5B - Цилиндры управления дифферентом

Оглавление

| Технические характеристики 5B-2 Значения усилий затягивания 5B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5B-2 Специальный инструмент 5B-2 Инструменты 5B-2 Узлы в увеличенном виде 5B-3 Цилиндры управления дифферентом модели Bravo 5B-3 Узлы и детали системы управления дифферентом модели Bravo 5B-4 Гидравлические схемы системы Power Trim 5B-5 | Специальная информация 5B-6 Примечание для модели Bravo Three: Вкладыш предела угла наклона вниз 5B-6 Проверка на внутренние утечки цилиндра управления углом наклона 5B-7 Проверка поршня-амортизатора цилиндра управления углом наклона 5B-7 Ремонт цилиндра управления углом наклона 5B-8 Демонтаж 5B-8 Разборка 5B-10 Сборка 5B-14 Установка 5B-21 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

### Значения усилий затягивания

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт штока поршня | 23 |  | 17 |
| Торцевая крышка | 61 |  | 45 |
| Шланги цилиндров управления дифферентом | 11 | 100 |  |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой цилиндров системы управления дифферентом смазать все внутренние части фирменной жидкостью Power Trim & Steering Fluid или, если она отсутствует, использовать моторное масло 10W-30 или 10W-40.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Резьбы болта штока поршня | 92-809819 |
| Гидравлическая жидкость для систему Power Trim и системы рулевого управления - Power Trim & Steering Fluid | Все внутренние части | 92-802880A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Резьбы торцевой крышки | 92-802859A1 |
|  | Резьбы анкерных пальцев |  |

### Специальный инструмент

| Разводной ключ - Spanner Wrench |
| --- |
|  | Используется для демонтажа торцевой крышки цилиндра на всех цилиндрах системы управления дифферентом колонок Mercury MerCruiser. Используется с взаимозаменяемыми комплектами пальцев: | 91-821709T |
|  | 91-811907 - Комплект пальцев большого диаметра - Large pin set: 0.235 "(5.97 мм) |  |
|  | 91-811908 - Комплект пальцев среднего диаметра - Medium pin set:0.180 " (4.57 мм) |  |
|  | 91-811909 - Комплект пальцев малого диаметра - Small pin set: 0.150 "(3.81 мм) |  |

#### Инструменты

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Заглушка с обратным конусом - Inverted Flare Plug | 22-38609 |

### Узлы в увеличенном виде

#### Цилиндры управления дифферентом модели Bravo

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой цилиндров системы управления дифферентом смазать все внутренние части фирменной жидкостью Power Trim & Steering Fluid или, если она отсутствует, использовать моторное масло 10W-30 или 10W-40.

| 1 - Винты 2 - Прижимная пластина 3 - Цилиндр управления дифферентом 4 - Уплотнительное кольцо 5 - Плавающий поршень 6 - Болт 7 - Шайба 8 - Направляющая для пружины 9 - Пружина 10 - Шайба направляющей для пружины 11 - Запорные шарики 12 - Поршень-амортизатор 13 - Уплотнительное кольцо | 14 - Разделительная втулка ограничителя угла наклона 15 - Малое уплотнительное кольцо 16 - Электроконтактная пружина контура заземления 17 - Большое уплотнительное кольцо 18 - Торцевая крышка 19 - Маслосъемное кольцо штока 20 - Шайба 21 - Замковое кольцо 22 - Малое уплотнительное кольцо 23 - Шток поршня 24 - Анод 25 - Шайба-звездочка 26 - Винт |
| --- | --- |

#### Узлы и детали системы управления дифферентом модели Bravo

| 1 - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) к насосу (серый) 2 - Шланг контура наклона вверх (OUT/UP) к насосу (черный) 3 - Шланг контура наклона вверх (OUT/UP) к цилиндру 4 - Правобортный цилиндр 5 - Левобортный цилиндр 6 - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) правобортного цилиндра 7 - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) левобортного цилиндра 8 - Пластина 9 - Винт 10 - Передний палец 11 - Шайба 12 - Втулка 13 - Шайба | 14 - Гайка 15 - Крышка 16 - Задний палец 17 - Шайба 18 - Втулка 19 - Шайба 20 - Гайка 21 - Крышка 22 - Разъем (насоса) 23 - Держатель 24 - Винт 25 - Электроконтактная шайба 26 - Анод цилиндра |
| --- | --- |

### Гидравлические схемы системы Power Trim

| 1 - Маятниковый клапан 2 - Переходник насоса 3 - Предохранительный клапан разгрузки давления наклона вверх (OUT/UP) 4 - Предохранительный термоклапан разгрузки давления 5 - Цилиндр управления дифферентом (углом наклона) | 6 - Предохранительный клапан разгрузки давления наклона вниз (IN/DOWN) 7 - Шланг контура наклона вверх (OUT/UP) 8 - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) 9 - Тарельчатые клапаны |
| --- | --- |

### Специальная информация

Примечание для модели Bravo Three:

Вкладыш предела угла наклона вниз

Специалистам фирмы было указано на то, что в определенных специфических рабочих условиях на некоторых лодках (преимущественно тяжелых с глубоким V-образным днищем) происходит крен на борт. Крен может происходить как на левый, так и на правый борт. При этом крен может возникать во время хода лодки как по строго прямому курсу, так и при поворотах. Наиболее часто крен происходит при максимальной скорости или скорости, близкой к максимальной, когда колонка находится в полном положении вниз или близко к такому положению. В то время как лодка полностью не переворачивается, такой крен может быть достаточно большим и привести к падению, смещению  оператора или пассажиров со своих мест, тем самым создавая опасные условия и ситуации.

Причина такого крена заключается в том, что чрезмерный наклон колонки вниз вызывает подъем кормы. В этих экстремальных условиях при поднятой корме и опущенном носе может возникнуть нестабильность, которая приводит к сильной качке. Перераспределение массы груза со сдвигом его к корме снизит условия подъема кормы и в некоторых обстоятельствах может способствовать большей управляемости лодкой. Сдвиг груза к носовой части, правобортной или левобортной сторонам может привести к ухудшению условий.

Устройства ограничения наклона вниз снижают подъем кормы за счет того, что не допускают наклона колонки на несколько последних градусов от полного диапазона наклона. В то время как это устройство снижает тенденцию лодки к качке, оно тем не менее не устраняет ее полностью. Необходимость в установке вкладыша ограничения угла наклона вниз и его эффективность можно определить только экспериментальным путем за счет испытания лодки, при этом в конечном итоге полная ответственность за это лежит на производителе лодки.

!!! ОСТОРОЖНО

Регулировку вкладыша ограничения угла наклона вниз рекомендуется производить только силами квалифицированных специалистов. После регулировки этого устройства лодку необходимо испытать на воде для того, чтобы удостовериться в том, что измененный диапазон углов наклона не является причиной того, что лодка начинает проявлять нежелательные характеристики управляемости, если наклон колонки вниз производится на более высоких скоростях. На некоторых лодках увеличенный диапазон угла наклона вниз может вызвать проблемы с управляемостью и привести к телесными повреждениями.

ВАЖНО: На моделях Bravo One, Two и Three -  В следующих процедурах вкладыш-ограничитель угла наклона вниз должен быть правильно расположен, сориентирован и установлен до установки анкерного пальца цилиндра управления углом наклона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время демонтажа колонки необходимо отметить положение вкладыша для того, чтобы правильно сориентировать его при последующей установке колонки на место.

1. Если установка оборудована вкладышем-ограничителем угла наклона вниз, проверить, чтобы вкладыш был правильно сориентирован и установлен, как показано для соответствующей модели Bravo.

| Модели Bravo One и Two (сориентирован к носу - вперед) | Модель Bravo Three (сориентирован к корме - назад) |
| --- | --- |

a - Вкладыш ограничитель угла наклона вниз - TRIM-IN LIMIT INSERT

ВАЖНО: Положение вкладыша-ограничителя угла наклона вниз на колонке Bravo Three разрешается изменять только после того, как лодка правильно и надлежащим образом испытана. Если есть неуверенность относительно первоначального положения вкладыша для конкретной лодки и конкретных условий ее эксплуатации, обратиться к производителю лодки.

### Проверка на внутренние утечки цилиндра управления углом наклона

См. Раздел 5A - Насос системы Power Trim.

### Проверка поршня-амортизатора цилиндра управления углом наклона

См. Раздел 5A - Насос системы Power Trim.

### Ремонт цилиндра управления углом наклона

#### Демонтаж

1.	Отсоединить шланг контура наклона вверх (OUT/UP) от переднего отверстия на гидроцилиндре.

2. Отсоединить шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) от гидравлического разъема  на кожухе карданного подвеса.

3. Заглушить отверстия заглушкой с обратным конусом или другой соответствующей заглушкой.

4.	Заглушить концы шланги.

a - Шланг гидроконтура наклона вверх (OUT/UP)

b - Переднее отверстие на гидроцилиндре

c - Шланг гидроконтура наклона вниз (IN/DOWN)

d - Гидравлический разъем

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Заглушка с обратным конусом - Inverted Flare Plug | 22-38609 |

5. Снять передний и задний крепеж цилиндра системы управления наклоном.

Передний крепеж

| a - Анкерный палец (1) b - Пазы (2) c - Плоская шайба (с большим внутренним диаметром) (2) d - Стопорные кольца (2) | e - Втулки (4) f - Плоская шайба (с малым внутренним диаметром) (2) g - Контргайки (2) h - Пластмассовая крышка (2) |
| --- | --- |

Задний крепеж

a - Задний анкерный палец

b - Шайбы с большим внутренним диаметром (левобортная и правобортная)

c - Втулки (левобортная и правобортная) (2)

d - Шайбы с малым внутренним диаметром (левобортная и правобортная)

e - Контргайки (левобортная и правобортная)

f - Пластмассовые крышки (левобортная и правобортная)

#### Разборка

!!! ВНИМАНИЕ

Перед разборкой цилиндров системы управления дифферентом проверить и обеспечить чистоту рабочего участка, на котором будут производиться работы. Попадание посторонних частиц и грязи в систему управления дифферентом может привести к повреждению цилиндров.

!!! ВНИМАНИЕ

Во время сборки и разборки НЕ зажимать цилиндр за центральную секцию. Зажимать за передний монтажный фланец.

1. Снять шланг контура наклона вниз (IN/DOWN) с цилиндра.

a - Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN)

b - Прижимная планка

c - Винты

2. Снять аноды цилиндров управления наклоном.

a - Цилиндр управления наклоном

b - Анод цилиндра

c - Винт (2)

d - Шайба (2)

3. С помощью разводного ключа снять торцевые крышки цилиндра.

| Разводной ключ - Spanner Wrench |
| --- |
|  | Используется для демонтажа торцевой крышки цилиндра на всех цилиндрах системы управления дифферентом колонок Mercury MerCruiser. Используется с взаимозаменяемыми комплектами пальцев: | 91-821709T |
|  | 91-811907 - Комплект пальцев большого диаметра - Large pin set: 0.235 "(5.97 мм) |  |
|  | 91-811908 - Комплект пальцев среднего диаметра - Medium pin set:0.180 " (4.57 мм) |  |
|  | 91-811909 - Комплект пальцев малого диаметра - Small pin set: 0.150 "(3.81 мм) |  |

4. Снять вкладыш ограничения диапазона угла наклона.

a - Вкладыш-ограничитель диапазона угла наклона

5. Снять сборочный узел штока с поршнем из цилиндра.

a - Торцевая крышка

b - Цилиндр

c - Сборочный узел штока с поршнем

6. Снять плавающий поршень из цилиндра и снять уплотнительное кольцо. Для этого постукать цилиндром о деревянный брус.

a - Плавающий поршень

b - Цилиндр

c -Уплотнительное кольцо

7. Снять и разобрать поршень-амортизатор. Осторожно, не потерять запорные шарики.

| a - Болт b - Плоская шайба c - Направляющая для пружины d - Пружина | e - Шайба направляющей для пружины f - Запорные шарики (3) g - Поршень-амортизатор в сборе h - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

8. Снять и разобрать торцевую крышку.

| a - Торцевая крышка b - Шток поршня c - Большое уплотнительное кольцо d - Малое уплотнительное кольцо (2) | e - Электроконтактная пружина f - Маслосъемное кольцо штока g - Простая шайба h - Стопорное (замковое) кольцо |
| --- | --- |

9. Снять малое уплотнительное кольцо с конца штока поршня.

a - Малое уплотнительное кольцо

b - Шток поршня

10. Промыть все части в растворителе. Перед сборкой проверить и убедиться, что все части сухие.

#### Сборка

!!! ВНИМАНИЕ

Перед сборкой цилиндров системы управления дифферентом проверить и обеспечить чистоту рабочего участка, на котором будут производиться работы. Попадание посторонних частиц и грязи в систему управления дифферентом может привести к повреждению цилиндров.

1. Установить малое уплотнительное кольцо на конец штока поршня.

a - Малое уплотнительное кольцо

b - Конец штока поршня

2.	Установить малые уплотнительные кольца и электроконтактную пружину в торцевую крышку.

3.	Установить маслосъемное кольцо, простую шайбу и стопорное (замковое) кольцо в торцевую крышку.

4.	Установить большое уплотнительное кольцо на поверхность наружного диаметра торцевой крышки.

5.	Установить торцевую крышку на шток поршня.

| a - Малые уплотнительные кольца b - Электроконтактная пружина c - Торцевая крышка d - Маслосъемное кольцо | e - Простая шайба f - Стопорное (замковое) кольцо g - Большое уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

6.	Установить большое уплотнительное кольцо на поршень-амортизатор.

7.	Установить поршень-амортизатор, три запорных шарика, пистон запорного шарика, шайбу направляющей для пружины, пружину, направляющую для пружины, шайбу направляющей для пружины и болт на шток поршня.

8.	Нанести герметик на резьбы болта штока поршня и затянуть до указанного усилия.

| a - Большое уплотнительное кольцо b - Поршень-амортизатор c - Запорный шарик d - Пистон запорного шарика e - Пружина f - Штифт для пружины | g - Болт h - Запорные шарики i - Шайба направляющей для пружины j - Пружина k - Направляющая для пружины l - Шайба направляющей для пружины |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | Резьбы болта штока поршня | 92-809819 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт штока поршня | 23 |  | 17 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой смазать все внутренние части фирменной жидкостью Quicksilver Power Trim & Steering Fluid или моторным маслом SAE 10W-30 или 10W-40.

9.	Нанести смазку на все части.

10.	 Установить уплотнительное кольцо на плавающий поршень и вставить плавающий поршень в цилиндр.

a - Уплотнительное кольцо

b - Плавающий поршень

c - Цилиндр

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы Power Trim и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Все внутренние части | 92-802880A1 |

ВАЖНО: На некоторых конфигурациях лодок, возможно, потребуются разделительные втулки ограничения диапазона угла наклона для того, чтобы ограничить полный ход колонки вверх.  При этом необходимо установить такое же количество разделительных втулок, которое было снято с первоначальной установки.  В каждом цилиндре должно быть одинаковое количество.

11. Если требуется, установить вкладыши ограничения диапазона угла наклона.

a - Вкладыши-ограничители диапазона угла наклона

!!! ВНИМАНИЕ

Перед сборкой цилиндров системы управления дифферентом проверить и обеспечить чистоту рабочего участка, на котором будут производиться работы. Попадание посторонних частиц и грязи в систему управления дифферентом может привести повреждению цилиндров.

!!! ВНИМАНИЕ

Во время сборки НЕ зажимать цилиндр за центральную секцию. Зажимать за передний монтажный фланец.

!!! ВНИМАНИЕ

Смазывать резьбы торцевой крышки только смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C Lubricant w/Teflon. Другие смазочные средства могут действовать как изоляторы и привести к ненадежному электроконтакту между крышкой и цилиндром, что может вызвать проблемы с коррозией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой смазать все внутренние части фирменной жидкостью Quicksilver Power Trim & Steering Fluid или моторным маслом SAE 10W-30 или 10W-40.

12. Смазать резьбы торцевой крышки и установить сборочный узел штока с поршнем в цилиндр.

a - Торцевая крышка

b - Шток с поршнем

c - Цилиндр

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Резьбы торцевой крышки | 92-802859A1 |

13. С помощью разводного ключа затянуть торцевую крышку до указанного усилия.

a - Разводной ключ

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Торцевая крышка | 61 |  | 45 |

| Разводной ключ - Spanner Wrench |
| --- |
|  | Используется для демонтажа торцевой крышки цилиндра на всех цилиндрах системы управления дифферентом колонок Mercury MerCruiser. Используется с взаимозаменяемыми комплектами пальцев: | 91-821709T |
|  | 91-811907 - Комплект пальцев большого диаметра - Large pin set: 0.235 "(5.97 мм) |  |
|  | 91-811908 - Комплект пальцев среднего диаметра - Medium pin set: 0.180 " (4.57 мм) |  |
|  | 91-811909 - Комплект пальцев малого диаметра - Small pin set: 0.150 "(3.81 мм) |  |

14. Установить аноды цилиндров управления дифферентом.

a - Цилиндр

b - Анод цилиндра

c - Винт (2)

d - Шайба (2)

15. Расположить задние соединительные головки штоков цилиндров, как показано.

a - Левобортный цилиндр

b - Правобортный цилиндр

c - Соединительные головки (ориентация головок под углом, как показано)

16. Установить шланг гидроконтура наклона вниз (IN/DOWN) и затянуть до указанного усилия.

a - Шланг гидроконтура наклона вниз (DOWN)

b - Прижимная планка

c - Винты

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланги цилиндров управления дифферентом | 11 | 100 |  |

17. Проверить покрашенные места цилиндров на царапины, которые привели к обнажению металла. При необходимости подкрасить.

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой цилиндров системы управления углом наклона см. главу Специальная информация в начале данного раздела.

1.	Установить передние крепежные средства цилиндров, как показано.

2.	Смазать резьбы анкерного пальца для предотвращения задира или срыва резьбы.

3.	Навернуть рукой контргайки на палец. Гайки пока не затягивать.

| a - Анкерный палец (1) b - Пазы (2) c - Плоская шайба (большого внутреннего диаметра) (2) d - Стопорные кольца (2) e - Втулки (4) | f - Шайбы (малого внутреннего диаметра) (2) g - Контргайки (2) h - Пластмассовые крышки (2) i - Резьбы анкерного пальца |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Резьбы анкерного пальца | 92-802859A1 |

ВАЖНО: На моделях Bravo One, Two и Three -  В следующих процедурах вкладыш-ограничитель угла наклона вниз должен быть правильно расположен, сориентирован и установлен до установки анкерного пальца цилиндра управления углом наклона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить и убедиться в том, что вкладыш-ограничитель угла наклона вниз установлен в том же самом положении, в котором он находился перед демонтажем колонки. Если  есть неуверенность в его первоначальном положении, то за рекомендациями обратиться к производителю лодки. Перед установкой вкладыша-ограничителя угла наклона вниз ознакомиться с главой Специальная информация в начале данного раздела.

4. Проверить, чтобы вкладыш-ограничитель угла наклона вниз был правильно сориентирован, как показано для соответствующей модели Bravo.

| Модели Bravo One и Two (сориентирован к носу - вперед) | Модель Bravo Three (сориентирован к корме - назад) |
| --- | --- |

a - Вкладыш-ограничитель угла наклона вниз

ВАЖНО: Положение вкладыша-ограничителя угла наклона вниз на колонках модели Bravo Three разрешается изменять только после правильного и надлежащего испытания лодки. Если есть неуверенность в первоначальном положении вкладыша для применения на конкретной лодке, то рекомендуется обратиться к производителю лодки.

5.	Установить задний крепеж цилиндра, как показано.

7.	Смазать резьбы анкерного пальца для предотвращения задира или срыва резьбы.

7.	Рукой навернуть контргайки на анкерный палец.

a - Задний анкерный палец

b - Шайбы с большим внутренним диаметром (левобортная и правобортная)

c - Втулки (левобортная и правобортная) (2)

d - Шайбы с малым внутренним диаметром (левобортная и правобортная)

e - Контргайки (левобортная и правобортная)

f - Пластмассовые крышки (левобортная и правобортная)

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon | Резьбы анкерного пальца | 92-802859A1 |

!!! ВНИМАНИЕ

Все 4 контргайки анкерных пальцев должны затягиваться, как указано ниже, иначе колонка в результате слишком большого смещения внутрь может быть повреждена.

8.	Затянуть контргайки анкерных пальцев до тех пор, пока контргайки с шайбами не сядут  в упор на заплечик анкерного пальца.

9.	Установить пластмассовые крышки.

10.	 Подсоединить на место шланг контура наклона вверх (OUT/UP) к цилиндру и затянуть с указанным усилием.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланги цилиндра управления дифферентом | 11 | 100 |  |

11. Подсоединить шланги системы управления наклоном к разъемам/штуцерам после стравливания воздуха из цилиндров и шлангов, руководствуясь инструкциями в Разделе 5A.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шланги цилиндра управления дифферентом | 11 | 100 |  |

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5C – Спаренная система Power Trim

Оглавление

| Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5C-2 Основные сведения 5C-2 Проверка спаренной системы Power Trim 5C-2 Проверка реле 5C-3 Проверка реле №1 5C-3 Проверка реле №2 5C-3 Проверка диодного модуля 5C-3 Диодный модуль №1 5C-3 Диодный модуль №2 5C-3 Диодный модуль №3 5C-4 Диодный модуль №4 5C-4 Диодный модуль №5 5C-4 Диодный модуль №6 5C-4 Диодный модуль №7 5C-4 Диодный модуль №8 5C-4 Проверка переключателя режима буксировки 5C-5 | Правобортный переключатель управления наклоном 5C-5 Левобортный переключатель управления наклоном 5C-5 Ремонт узлов и деталей спаренной системы Power Trim 5C-6 Демонтаж реле 5C-6 Установка реле 5C-7 Демонтаж диодного модуля 5C-8 Установка диодного модуля 5C-8 Демонтаж переключателя панели управления углом наклона 5C-9 Установка переключателя панели управления наклоном 5C-9 Схемы электропроводки 5C-10 Блок управления спаренной установки 5C-10 Блок управления спаренной установки со жгутом электропроводки 5C-11 |
| --- | --- |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен | Все клеммные и контактные соединения | 92-25711-3 |

### Основные сведения

При проверке установки из двух спаренных систем управления дифферентом Power Trim особое внимание следует обратить на указанные ниже моменты:

Разъемы жгута дистанционного пульта должны быть отсоединены, а замок зажигания должен быть установлен и находиться в положении ВЫКЛ. (OFF).

Перемычка, которая предусмотрена между клеммами 3 и 5, должна устанавливаться только тогда, когда это специально указано.

Указанные ниже проверки даны в порядке вероятного возникновения неисправностей и отказов узлов и деталей. Однако рекомендуется проводить все проверки, приведенные в перечне, даже если неисправный узел или деталь уже обнаружены. Эта мера предосторожности защитит от повторения неисправности, если неисправных узлов или деталей более одного.

### Проверка системы Power Trim спаренной установки

Распределительная коробка панели управления спаренной системы управления дифферентом

a	- Реле №1

b	- Реле №2

c	- Диодный модуль

d	- Клеммная колодка

e	- Панель управления

### Проверка реле

#### Проверка реле №1

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить напряжение 12В на клемме 2, при этом "массу" (заземление) брать только на клемме 4. Вольтметр показывает напряжение? | Перейти к шагу 2. | Заменить реле |
| 2. | Замкнуть перемычкой клеммы 3 и 5. Проверить напряжение 12В на клемме 2, при этом "массу" (заземление) брать только на клемме 4. Вольтметр показывает напряжение? | Заменить реле | Реле исправно |

#### Проверка реле №2

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить на обрыв соединение между клеммами 13 и 9. Омметр показывает контакт? | Перейти к шагу 2. | Заменить реле |
| 2. | Установить перемычку между клеммами 3 и 5. Проверить на обрыв соединение между клеммами 13 и 9. Омметр показывает контакт? | Заменить реле | Реле исправно |

### Проверка диодного модуля

Выполнить проверку диодного модуля с помощью омметра, установленного на шкалу Rx1. При проверке диодов снимать 2 показания. Записать первое показание, затем поменять местами щупы омметра и снова снять и записать показание. Если диод исправный, прибор должен показывать высокое сопротивление или бесконечность (стрелка прибора не отклоняется), когда он подсоединен в одном направлении, и низкое сопротивление (менее 60 Ом), когда он подсоединен в другом направлении. Если при проверке сопротивление диода высокое или бесконечность в обоих направлениях, значит, диод открыт, неисправен. Заменить диодный модуль.

#### Диодный модуль №1

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замкнуть перемычкой клеммы 3 и 5. Проверить диод на клеммах 9 и 10. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

#### Диодный модуль №2

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замкнуть перемычкой клеммы 3 и 5. Проверить диод между клеммами 10 и 13. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

!!! ВНИМАНИЕ

Перед выполнением дальнейшей проверки диода снять предохранитель с красно-фиолетового вывода жгута для того, чтобы не допустить КЗ блока управления или авометра (VOA).

#### Диодный модуль №3

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить диод между клеммами 6 и 12. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

#### Диодный модуль №4

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить диод между клеммами 12 и 7. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

#### Диодный модуль №5

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить диод между клеммами 8 и 11. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

#### Диодный модуль №6

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить диод между клеммами 14 и 15. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

#### Диодный модуль №7

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить диод между клеммами 8 и 5. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

#### Диодный модуль №8

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить диод между клеммами 5 и 15. Оба показания прибора равны высокому сопротивлению или бесконечности? | Заменить диодный модуль. | Модуль исправен. |

### Проверка переключателя режима буксировки (Trailer)

!!! ВНИМАНИЕ

Перед выполнением проверки снять предохранитель с красно-фиолетового провода жгута.

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установить омметр на шкалу Rx1. Нажать на переключатель "Trailer" (режима буксировки колонки) и перевести его в нижнее положение и проверить контакт между клеммами 10 и 3. Контакт есть? | Перейти к шагу 2. | Заменить переключатель. |
| 2. | Нажать на переключатель "Trailer" (режима буксировки колонки) и перевести его в верхнее положение и проверить контакт между клеммами 2 и 12. Контакт есть? | Переключатель исправен | Заменить переключатель. |

### Правобортный переключатель управления наклоном

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установить омметр на шкалу Rx1. Нажать на переключатель "STARBOARD TRIM" (наклон правобортной) и перевести его в нижнее положение и проверить контакт между клеммами 1 и 9. Контакт есть? | Перейти к шагу 2. | Заменить переключатель. |
| 2. | Нажать на переключатель "STARBOARD TRIM" (наклон правобортной) и перевести его в верхнее положение и проверить контакт между клеммами 11 и 6. Контакт есть? | Переключатель исправен | Заменить переключатель. |

### Левобортный переключатель управления наклоном

| Шаг | Действие | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установить омметр на шкалу Rx1. Нажать на переключатель "PORT TRIM" (наклон левобортной) и перевести его в нижнее положение и проверить контакт между клеммами 2 и 13. Контакт есть? | Перейти к шагу 2. | Заменить переключатель. |
| 2. | Нажать на переключатель "PORT TRIM" (наклон левобортной) и перевести его в верхнее положение и проверить контакт между клеммами 14 и 7. Контакт есть? | Переключатель исправен | Заменить переключатель. |

### Ремонт узлов и деталей спаренной системы Power Trim

При демонтаже и установке узлов и деталей соблюдать предельную осторожность. Во время замены не тянуть за проводку и не применять силы. Не допускать растягивания, натяжения, перекручивания или истирания проводов. На все клеммные соединения нанести тонкий слой жидкого неопрена.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все контактные соединения и клеммы | 92-25711-3 |

#### Демонтаж реле

1. Снять крышку блока управления.

a -Винты

b -Крышка

2.	Отпаять провода от заменяемого реле.

3.	Снять реле.

a - Реле (№1 и №2)

b – Крепеж

#### Установка реле

1.	Установить новое реле.

ВАЖНО: Для пайки использовать оловянно-свинцовый припой ПОС 63/67. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ применять припой в форме трубки, заполненной кислотным флюсом, т.к. это приведет к повреждению реле. Нанести на клеммные соединения жидкий неопрен Liquid Neoprene.

2.	Припаять на место провода от клеммной колодки к реле, как показано. Паять только оловянно-свинцовым припоем ПОС 63/67.

3.	Нанести на клеммные соединения жидкий неопрен.

a - Реле №1

b - Реле №2

c - Клеммная колодка

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все контактные соединения и клеммы | 92-25711-3 |

4.	Установить крышку на блок управления.

5.	Надежно затянуть винты.

a -Винты

b -Крышка

### Демонтаж диодного модуля

1. Снять крышку блока управления.

a -Винты

b -Крышка

2. Отсоединить выводы от клеммной колодки.

### Установка диодного модуля

1. Заменить диодный модуль

a - Диодный модуль

b - Гайка

c - Болт

2.	Подсоединить пронумерованные выводы к соответствующим клеммам.

3.	Установить на место крышку блока управления.

4.	Надежно затянуть винты.

a -Винты

b -Крышка

### Демонтаж панельного переключателя управления углом наклона

1.	Снять панель управления с приборной доски.

2.	Отрезать выводы (от заменяемого переключателя) как можно ближе к клеммам переключателя.

a 	- Шпильки №10-24

b 	- Плоские шайбы и гайки

c 	- Кронштейн-скоба

3. Отвернуть и снять круглую декоративную гайку.

### Установка панельного переключателя управления наклоном

1. Заменить переключатель.

a - Круглая декоративная гайка

b - Переключатель.

2.	Правильно установив новый переключатель на панели управления, пропустить провода петлей через отверстия соответствующих клемм на переключателе. См. "Схему электропроводки".

3.	Припаять выводы к клеммам, используя трубчатый оловянно-свинцовый припой ПОС 60/40 с канифольным флюсом.

4.	Закрепить панель управления на приборной доске.

a - Шпильки №10-24

b - Плоские шайбы и гайки

c - Кронштейн-скоба

### Схемы электропроводки

#### Блок управления спаренной установки

| a- Насос правобортной системы управления наклоном b- Насос левобортной системы управления наклоном c- 20-амперный предохранитель d- Болт "масса" / заземление (напольный) e- Соленоид наклона вверх UP f- Соленоид наклона вниз DOWN g- 110-амперный предохранитель | h- Ограничитель дифферента i - Переключатели управления наклоном (различных конструкций) j - Блок управления k - Датчик дифферента l - 12В от аккумуляторной батареи m - Провод "масса" / заземления n - 12В от коммутируемой стороны замка зажигания |
| --- | --- |

#### Блок управления спаренной установки со жгутом электропроводки

Распределительная коробка панели управления спаренной системы управления дифферентом

a	- Реле №1

b	- Реле №2

c	- Диодный модуль

d	- Клеммная колодка

e	- Панель управления

Для заметок:

## СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Раздел 6A - Рулевое управление с гидроусилителем

### Оглавление

| Перечень узлов и деталей 6A-2 Значения усилий затягивания 6A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6A-2 Специальный инструмент 6A-3 Инструменты фирмы Kent-Moore 6A-3 Описание 6A-4 Управляющий клапан 6A-4 Система рулевого управления с гидроусилителем 6A-5 Рулевое колесо и трос рулевого управления 6A-8 Технические характеристики троса рулевого управления 6A-9 Заправка и стравливание воздуха из системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-10 Проверка уровня жидкости 6A-10 Двигатель прогрет 6A-10 Двигатель холодный 6A-11 Заправка и стравливание воздуха 6A-12 Сборочный узел рулевого управления с гидроусилителем 6A-13 Демонтаж 6A-13 Установка 6A-14 Давление системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-17 Проверка давления насоса 6A-20 | Насос рулевого управления с гидроусилителем 6A-22 Демонтаж 6A-22 Обслуживание клапана управления потоком жидкости 6A-23 Замена масляного сальника вала насоса ... 6A-24 Разборка 6A-27 Чистка и проверка 6A-30 Сборка 6A-30 Установка 6A-37 Расположение поперечной тяги рулевого управления установки из нескольких колонок 6A-39 Внутреннее рулевое управления с гидроусилителем только с внутренней поперечной тягой 6A-39 Внутреннее рулевое управление с гидроусилителем с внутренней и внешней поперечной тягой рулевого управления 6A-39 Внешнее рулевое управление с гидроусилителем 6A-39 Внешнее рулевое управление с гидроусилителем с низкой внешней поперечной тягой 6A-39 Определение длины поперечной тяги 6A-40 Выбор поперечной тяги 6A-41 Установка поперечной тяги 6A-41 |
| --- | --- |

Перечень узлов и деталей

| Наименование | Кол-во | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Комплект сальников для насоса системы рулевого управления с гидроусилителем - Power Steering Pump Seal Kit (1) | 1 | 5688044 |

1 Приобрести у местного дилера автомобилей компании Дженерал Моторс (GM).

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно затянуть все крепежные средства, не указанные перечне ниже.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стяжная муфта троса рулевого управления | 48 |  | 35 |
| Шарнирные болты системы рулевого управления | 34 |  | 25 |
| Штуцеры гидравлических шлангов рулевого управления с гидроусилителем | 31 |  | 23 |
| Шпильки кожуха насоса системы рулевого управления с гидроусилителем | 47 |  | 35 |
| Штуцер управляющего клапана насоса (клапана управления потоком жидкости) | 47 |  | 35 |
| Контргайка поперечной тяги | 68 |  | 60 |
| Штуцер в сборе | 47 |  | 35 |
| Болт и гайка насоса системы рулевого управления с гидроусилителем | 41 |  | 30 |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шплинтовочные штифты, конец троса рулевого управления | 92-802865A1 |
|  | Втулки |  |
| Гидравлическая жидкость для системы Power Trim и системы рулевого управления- Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо | 92-802880A1 |
|  | Уплотнительное кольцо торцевой крышки |  |
|  | Уплотнительные кольца резервуара |  |
| Герметик - Loctite 277 | Резьбы поперечной тяги | Приобрести у местных поставщиков |
| Гидравлическая жидкость для системы Power Trim и системы рулевого управления -Power Trim and Steering Fluid | Насос системы Power Trim | 92-802880A1 |
| Жидкость для автоматической трансмиссии - Dexron III Automatic Transmission Fluid |  | Приобрести у местных поставщиков |

### Специальный инструмент

| Инструмент для установки шкива - Pulley Pusher Installer |
| --- |
|  | Используется для установки шкива на насос рулевого управления с гидроусилителем. | 91-93656A1 |

| Комплект манометра для проверки системы рулевого управления - Power Steering Test Gauge Kit |
| --- |
|  | Используется для проверки давления в системе рулевого управления. | 91-38053A4 |

#### Инструменты фирмы Kent-Moore

| Адрес: Kent-Moore Tools, Inc. 29784 Little Mack Roseville, MI 48066 тел.: (313)774-9500 |
| --- |
| Наименование | Артикул |
| Инструмент для демонтажа шкива насоса системы рулевого управления с гидроусилителем - Power Steering Pump Pulley Remover | J-25034 |

### Описание

ПРИМЕЧАНИЕ: Насос системы рулевого управления с гидроусилителем и связанные с ним узлы и детали, описание которых содержится в данном разделе, не относятся ни к бензиновым двигателям с объемом 496 куб. дюйм. (8.1 л) моделей Mercury MerCruiser, ни к дизельным двигателя моделей Mercury MerCruiser ни к Cummins MerCruiser. Информацию по этим моделям см. в соответствующих руководствах по обслуживанию двигателя.

В системе рулевого управления с гидроусилителем используется гидравлический насос лопастного типа  с приводом от двигателя, который подает гидравлическую жидкость и создает давление через шланги на управляющем клапане, который, в свою очередь,  управляет потоком жидкости и давлением, поступающим в сервоцилиндр гидроусилителя и из него. Система рулевого управления с гидроусилителем работает в трех основных режимах: 1) нейтральном режиме, 2) в режиме левого поворота и 3) в режиме правого поворота. Управляющий клапан, который  срабатывает от троса рулевого управления, управляет работой всех трех режимов системы рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка блока рулевого управления с гидроусилителем на рисунках ниже показана изнутри лодки, если смотреть на транец.

#### Управляющий клапан

Управляющий клапан обслуживанию не подлежит и должен заменяться целиком как единый узел.

### Система рулевого управления с гидроусилителем

Поворот вправо (вид из лодки, если смотреть на транец)

a - Поршень

b - Управляющий клапан

c - Охладитель жидкости (масла)

d - Насос

e - Предохранительный клапан

f - Корпус насоса

| Наименование | Высокое давление | Низкое давление |
| --- | --- | --- |
| Внутреннее давление системы | 7929-8618 кПа | 483-862 кПа |
|  | (1150-1250 фунт./кв.дюйм.) | (70-125 фунт./кв.дюйм.) |

### Система рулевого управления с гидроусилителем

Поворот влево (вид из лодки, если смотреть на транец)

a - Поршень

b - Управляющий клапан

c - Охладитель жидкости (масла)

d - Насос

e - Предохранительный клапан

f - Корпус насоса

| Наименование | Высокое давление | Низкое давление |
| --- | --- | --- |
| Внутреннее давление системы | 7929-8618 кПа | 483-862 кПа |
|  | (1150-1250 фунт./кв.дюйм.) | (70-125 фунт./кв.дюйм.) |

### Система рулевого управления с гидроусилителем

Нейтральное положение (вид из лодки, если смотреть на транец)

a - Поршень

b - Управляющий клапан

c - Охладитель жидкости (масла)

d - Насос

e - Предохранительный клапан

f - Корпус насоса

| Наименование | Высокое давление | Низкое давление |
| --- | --- | --- |
| Внутреннее давление системы | 7929-8618 кПа | 483-862 кПа |
|  | (1150-1250 фунт./кв.дюйм.) | (70-125 фунт./кв.дюйм.) |

### Рулевое колесо и трос рулевого управления

Транцевая сборка поставляется с предварительно отрегулированной направляющей трубой троса рулевого управления для тросов, размеры концов которых удовлетворяют стандартам Ассоциации производителей судов и яхт (ABYC) в соответствии с правилами сертификации, установленными NMMA. Стяжная муфта троса рулевого управления также должна иметь средства фиксации к направляющей трубе, как указано в требованиях ассоциации ABYC.

!!! ОСТОРОЖНО

Невыполнение требования замковой фиксации троса рулевого управления может привести к потере рулевого управления, что, в свою очередь, может привести к повреждению лодки и/или тяжелому травматизму людей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все современные серийные тросы фирмы Quicksilver RideGuide выпускаются с самоконтровочными стяжными муфтами и не требуют внешних фиксирующих или контровочных средств. (Тросы других производителей также выпускаются с самоконтровочными стяжными муфтами.)

a - Самоконтровочная стяжная муфта троса рулевого управления фирмы Quicksilver RideGuide (можно отличить и определить по кольцевой канавке)

ВАЖНО: Если используется трос рулевого управления, не имеющий самоконтровочной стяжной муфты, необходимо установить внешнее замковое контровочное устройство, такое как стопорная / контровочная гильза.

!!! ВНИМАНИЕ

Если установленный трос рулевого управления имеет неправильные размеры, это может привести к серьезному повреждению транцевой сборки и/или системы рулевого управления.

1.	Трос рулевого управления должен иметь строго определенную длину, особенно при установке на больших лодках.

2.	Не допускать на тросах резких изгибов, перекруток или петель.

3.	Размер полностью выдвинутого конца троса рулевого управления должен соответствовать указанному требованию.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОСА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВАЖНО: Перегрузка насоса системы рулевого управления, его работа рывками (с характерным визгом) при крутом повороте вправо (в упор фиксатора положения) может означать, что установлен трос рулевого управления неправильного размера.

a - Стяжная муфта - 7/8 -14, стандартная резьба 7/8 -14 UNF - 2B

b - Минимально 298 мм (11-3/4")

c - Точка стыка

d - Максимально 12.7 мм (1/2 ")

e - Минимальная ровная поверхность 10.7 мм (27/64 ")

f - Минимальный радиус 3.1 мм (7/64 ")

g - Максимальный диаметр торцевого фитинга 15.9 мм (5/8 ")

h - 9.5 мм (3/8 ")

i -  Диаметр сквозного отверстия (с фаской с обеих сторон) 9.8 мм (3/8")

j - Максимально 34.9 мм (1-3/8 ")

k - Диаметр трубы 15.9 мм (5/8 ")

l - Длина хода троса:

-  Положение середины хода - 428.6 мм (16-7/8")

-  Полный ход  - от 203.2 мм (8 ") минимально до 228.6 мм (9 ") максимально

-  Ход с каждой стороны от положения середины хода - от 101.6 мм (4") минимально до 114.3 мм (4-1/2") максимально.

### Заправка и стравливание воздуха из системы рулевого управления с гидроусилителем

#### Проверка уровня жидкости

##### ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ

1.	Остановить двигатель. Установить колонку так, чтобы она была обращена прямо назад.

2.	Снять заправочную крышку / щуп контроля уровня жидкости с насоса рулевого управления, проверить и отметить уровень жидкости.

a - Заправочная крышка / щуп контроля уровня жидкости

b - Насос системы рулевого управления с гидроусилителем

3. Уровень должен быть между меткой ПОЛНЫЙ ПРОГРЕТЫЙ (FULL HOT) и меткой ДОЗАПРАВИТЬ (ADD) на щупе контроля уровня.

a - Правильный уровень жидкости на прогретом двигателе

4. Если уровень ниже метки ДОЗАПРАВИТЬ (ADD), но жидкость еще можно видеть в резервуаре насоса, добавить  необходимое количество жидкости через заправочное отверстие так, чтобы уровень поднялся до метки ПОЛНЫЙ ПРОГРЕТЫЙ (FULL HOT) на щупе контроля уровня жидкости. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы Power Trim и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Насос системы Power Trim | 92-802880A1 |
| Жидкость для автоматической трансмиссии - Dexron III Automatic Transmission Fluid |  | Приобрести у местных поставщиков |

5. Если жидкость в резервуаре не видно, значит, в системе рулевого управления имеется утечка. Найти причину и устранить.

##### ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ

1.	Остановить двигатель. Установить колонку так, чтобы она была обращена прямо назад.

2.	Снять заправочную крышку / щуп контроля уровня с насоса рулевого управления, проверить и отметить уровень жидкости.

3.	Уровень должен быть между меткой ПОЛНЫЙ ХОЛОДНЫЙ (FULL COLD) и нижним концом щупа контроля уровня.

a - Правильный уровень жидкости на холодном двигателе

4. Если уровень ниже конца щупа контроля уровня, но жидкость еще можно видеть в резервуаре насоса, добавить  необходимое количество жидкости через заправочное отверстие так, чтобы уровень поднялся до метки ПОЛНЫЙ ХОЛОДНЫЙ (FULL COLD) на щупе контроля уровня жидкости. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы Power Trim и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Насос системы Power Trim | 92-802880A1 |
| Жидкость для автоматической трансмиссии - Dexron III Automatic Transmission Fluid |  | Приобрести у местных поставщиков |

Если жидкость в резервуаре не видно, значит, в системе рулевого управления имеется утечка. Найти причину и устранить.

#### Заправка и стравливание воздуха

ВАЖНО: Система рулевого управления с гидроусилителем должна быть заправлена строго в соответствии с указанной ниже процедурой. Проверить, чтобы весь воздух из системы был стравлен. Весь воздух должен быть удален, иначе во время работы жидкость в насосе может вспенится и произойдет ее выброс из резервуара насоса. Вспенившаяся жидкость может вызвать замедленную реакцию системы рулевого управления, что приведет к плохой управляемости лодки.

1.	Когда двигатель остановлен, установить колонку так, чтобы она была расположена прямо назад.

2.	Снять заправочную крышку / щуп контроля уровня жидкости с насоса рулевого управления.

3.	Дозаправить колонку утвержденной фирменной жидкостью так, чтобы довести уровень до метки ПОЛНЫЙ ХОЛОДНЫ (FULL COLD) на щупе контроля уровня жидкости.

ВАЖНО: Заправлять систему рулевого управления только фирменной жидкостью Power Trim & Steering Fluid или жидкостью для автоматической трансмиссии Dexron III (ATF).

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Насос системы Power Trim | 92-802880A1 |
| Жидкость для автоматической трансмиссии - Dexron III Automatic Transmission Fluid |  | Приобрести у местных поставщиков |

4.	Несколько раз провернуть колесо рулевого управления в обоих направлениях от одного до другого конца его хода до упора.

5.	Повторно проверить уровень жидкости и при необходимости дозаправить.

6.	Установить на место заправочную крышку с вентиляционным отверстием. Плотно затянуть.

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать работы двигателя без подачи воды в насос морской воды, т.к. лопастное колесо насоса может быть повреждено, в результате чего двигатель будет поврежден от перегрева.

7.	Запустить двигатель на высокой скорости холостого хода (1000-1500 об/мин) и дать ему поработать до тех пор, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры. В это время несколько раз провернуть колесо рулевого управления в обоих направлениях от одного до другого конца его хода до упора.

8.	Установить колонку так, чтобы она была обращена прямо назад, и остановить двигатель.

9.	Снять заправочную крышку с насоса.

10.	 Дать время на рассеивание, оседание образовавшейся в резервуаре насоса пены.

11.	 Проверить уровень жидкости и при необходимости дозаправить, как требуется, для того, чтобы довести уровень до метки ПОЛНЫЙ ПРОГРЕТЫЙ (FULL HOT) на щупе контроля уровня жидкости. Не допускать переполнения.

12.	 Установить на место заправочную крышку. Плотно затянуть.

ВАЖНО: Для точного замера уровня жидкости колонка должна находиться в положении прямо назад, а жидкость в системе рулевого управления должна быть горячей.

13.	 Если жидкость все еще вспенивается (пункт 5), повторять действия с пункта 7 по пункт 12 до тех пор, пока жидкость не прекратит вспениваться и уровень будет оставаться постоянным.

### Сборочный узел рулевого управления с гидроусилителем

#### Демонтаж

1.	Снять задний шплинтовочный штифт с рычага рулевого управления.

2.	Снят передний шплинтовочный штифт с троса рулевого управления.

3.	С помощью соответствующих ключей захватить трубу направляющей троса за плоские поверхности и зафиксировать поверхности в вертикальном положении. Затем ослабить стяжную муфту и снять трос рулевого управления.

4.	Снять шланги системы рулевого управления и заглушить концы шлангов.

5.	Отогнуть и выпрямить контровочные выступы на шайбах шарнирных болтов.

6.	Снять шарнирные болты.

7.	Снять с транца сборочный узел рулевого управления с гидроусилителем.

Управляющий клапан

| a - Вилка со шплинтовочными штифтами b - Задний шплинтовочный штифт c - Передний шплинтовочный штифт d - Конец троса рулевого управления e - Направляющая троса | f - Шарнирный болт g - Стяжная муфта h - Шплинты i - Плоская поверхность на трубе под ключ j - Соответствующий ключ |
| --- | --- |

#### Установка

!!! ОСТОРОЖНО

Для правильной работы системы рулевого управления наружная защитная оболочка троса рулевого управления должна свободно двигаться вперед и назад. Ни в коем случае к тросу рулевого управления не крепить никаких проводов, тросов или других посторонних деталей, т.к. это будет создавать помехи ее свободному движению.

1. Смазать втулки.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Втулки | 92-802865A1 |

2.	Вставить втулки цилиндров рулевого управления с гидроусилителем между опорными кронштейнами транца. Рукой затянуть 2 шарнирных болта. Для того, чтобы обеспечить правильное зацепление и посадку штифтов в шарнирных втулках, слегка подвигать узел рулевого управления.

3.	Проверить, чтобы загнутые лапки шайбы сели по обе стороны выступающего гребня на внутренней транцевой плите.

a - Шарнирный болт

b - Лапки шайбы

c - Контровочный выступ шайбы

4. Затянуть шарнирные болты до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шарнирные болты системы рулевого управления | 34 |  | 25 |

5.	Загнуть контровочные выступы шайбы, прижав их к плоским сторонам головок обоих шарнирных болтов.

6.	Проверить, чтобы управляющий клапан системы рулевого управления с гидроусилителем свободно вращался на шарнирной подвеске.

7.	Подсоединить блок рулевого управления с гидроусилителем к рычагу рулевого управления.

a.	Смазать шплинтовочные штифты.

b.	Установить шплинтовочный штифт в вилку сверху.

c.	Зашплинтовать штифт и развести концы шплинта.

8.	Смазать конец троса рулевого управления и установить трос, пропустив через направляющую.

9.	Наживить стяжную муфту на трубу направляющей троса. Пока не затягивать.

10.	 Подсоединить конец троса к замковой вилке с помощью переднего шплинтовочного штифта. Зашплинтовать и развести концы шплинта.

Управляющий клапан

| a - Замковая вилка b - Задний шплинтовочный штифт c - Передний шплинтовочный штифт d - Конец троса рулевого управления | e - Направляющая троса f - Шарнирный болт g - Стяжная муфта h - Шплинты |
| --- | --- |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шплинтовочные штифты, конец троса рулевого управления | 92-802865A1 |

11. С помощью соответствующего ключа захватить направляющую трубу за плоские поверхности на направляющей трубе троса и держать их в вертикальном положении. Затянуть стяжную муфту до указанного усилия. После затягивания стяжной муфты проверить и убедиться в том, что плоские поверхности трубы все еще находятся в вертикальном положении.

a - Плоские поверхности

b - Соответствующий ключ

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стяжная муфта троса рулевого управления | 47 |  | 35 |

12. Установить и подсоединить шланги системы рулевого управления с гидроусилителем к узлу рулевого управления.

a. Затянуть оба штуцера до указанного усилия. Проложить шланги, как указано в Разделе 2A, так, чтобы не допустить их касания, контакта с узлами системы рулевого управления.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Штуцеры гидравлических шлангов рулевого управления с гидроусилителем | 31 |  | 23 |

#### Давление системы рулевого управления с гидроусилителем

Приведенные ниже инструкции построены так, чтобы обеспечить обнаружение неисправных частей и узлов методом исключения. Для эффективной проверки системы рулевого управления с гидроусилителем рекомендуется соблюдать порядок выполнения этих инструкций.

1.	Снять передний и задний шплинтовочные штифты.

2.	Вдвинуть трос в трубу направляющей троса.

a - Замковая вилка со шплинтовочными штифтами

b - Задний шплинтовочный штифт

c - Передний шплинтовочный штифт

d - Конец троса рулевого управления

e - Труба направляющей троса

f - Шплинты

3. Собрать и установить манометр.

a - Шланг давления насоса

b - Манометр с обвязкой

c - Шланг от манометра к управляющему клапану

d - Управляющий клапан

| Комплект манометра для проверки системы рулевого управления - Power Steering Test Gauge Kit |
| --- |
|  | Используется для проверки давления в системе рулевого управления. | 91-38053A4 |

4. Полностью открыть клапан на испытательном манометре.

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать работы двигателя без подачи охлаждающей воды в водозаборные отверстия редуктора, т.к. это может привести к повреждению двигателя от перегрева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный текст инструкций по подсоединению испытательного промывочного устройства к различным впускным водяным отверстиям см. в главе "Водозаборные средства колонки" в Разделе 1B.

5. Подсоединить испытательное промывочное приспособление к колонке. Частично открыть кран подачи воды (приблизительно на половину напора (1/2) от максимума) и дать выдержку на полное заполнение системы водой. Система охлаждения считается заполненной, когда вода начинает выходить через канал гребного винта. Не открывать кран подачи воды на полный напор.

Показана стандартная модель Bravo

6.	Запустить двигатель и дать двигателю поработать на скорости 1000-1500 об/мин до тех пор, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры.

7.	Когда двигатель находится в режиме холостого хода, испытательный манометр должен показывать давление в пределах от 483 до 862 кПа (70 - 125 фунт./кв.дюйм.). Если это не так, продолжить, как указано ниже:

Если давление ниже 483 кПа (70 фунт./кв.дюйм.), перейти к выполнению действий по главе Проверке давления насоса.

Если давление выше 862 кПа (125 фунт./кв.дюйм.), проверить шланг в системе на ограничение и засорение.

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении действий по следующему пункту не допускать работы насоса при максимальном давлении в течение более 5 секунд, т.к. это может привести к повреждению насоса системы рулевого управления.

8.	Кратковременно надавить и затем потянуть за трос рулевого управления. Манометр должен показать кратковременное повышения давления, когда на блок давят в обоих направлениях.

9.	Вдавливать трос рулевого управления до тех пор, пока шток поршня сервоцилиндра не вдвинется полностью в цилиндр. Когда шток находится в этом положении, кратковременно вдавить трос рулевого управления  до тех пор, пока не будет получено максимальное давление.

Если давление выше 6897 кПа (1000 фунт./кв.дюйм.), давление в системе нормальное.

Если давление ниже 6897 кПа (1000 фунт./кв.дюйм.), провести процедуру по главе Проверка давления насоса.

#### Проверка давления насоса

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении следующей проверки не допускать работы насоса при максимальном давлении в течение более 5 секунд, т.к. это может привести к повреждению насоса системы рулевого управления.

1. Установить испытательный манометр.

a - Шланг давления насоса

b - Испытательный манометр с обвязкой

c - Шланг от манометра к управляющему клапану

d - Управляющий клапан

| Комплект манометра для проверки системы рулевого управления - Power Steering Test Gauge Kit |
| --- |
|  | Используется для проверки давления в системе рулевого управления. | 91-38053A4 |

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать работы двигателя без подачи охлаждающей воды в водозаборные отверстия редуктора, т.к. это может привести к повреждению двигателя от перегрева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный текст инструкций по подсоединению испытательного промывочного устройства к различным впускным водяным отверстиям см. в главе "Водозаборные средства колонки" в Разделе 1B.

2. Подсоединить испытательное промывочное приспособление к колонке. Частично открыть кран подачи воды (приблизительно на половину напора (1/2) от максимума) и дать выдержку на полное заполнение системы водой. Не открывать кран подачи воды на полный напор.

Показана стандартная модель Bravo

3.	Запустить двигатель и дать двигателю поработать на скорости 1000-1500 об/мин до тех пор, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры.

4.	Закрыть клапан испытательного манометра настолько, насколько необходимо, чтобы получить максимальное показание давления.

5.	Три раза закрыть и открыть клапан.  Каждый раз записывать полученное показание самого высокого значения давления.

a.	Если показания давления находится между 7932 и 8621 кПа (1150 и 1250 фунт./кв.дюйм.) и в пределах диапазона 345 кПа (50 фунт./кв.дюйм.), насос соответствует техническим требованиям и характеристикам. Если насос проходит проверку успешно, но давление в системе низкое  (при проверке давления системы рулевого управления), перейти к проверке сервоцилиндра гидроусилителя.

b.	Если показания давления находятся между 7932 и 8621 кПа (1150 и 1250 фунт./кв.дюйм.), но выходят за пределы диапазона 345 кПа (50 фунт./кв.дюйм.), это означает, что застревает клапан управления потоком жидкости насоса системы рулевого управления с гидроусилителем или загрязнена гидравлическая система насоса.

c.	Если показания давления постоянны, но ниже 6897 кПа (1000 фунт./кв.дюйм. ), заменить насос системы рулевого управления с гидроусилителем.

### Насос рулевого управления с гидроусилителем

#### Демонтаж

1. Ослабить крепежную шпильку и снять приводной ремень со шкива системы рулевого управления.

a - Крепежная гайка

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время демонтажа шлангов системы рулевого управления собрать гидравлическую жидкость в емкость установленного образца для сбора ГСМ.

2. Снять шланг высокого давления и обратный шланг с насоса системы рулевого управления.

Типовое место расположения насоса системы рулевого управления

a - Обратный шланг

b - Шланг высокого давления

3. Снять крепежные элементы с насоса.

Типовое место расположения насоса системы рулевого управления

a - Гайка

b - Болты

4. Снять насос системы рулевого управления с кронштейна.

#### Обслуживание клапана управления потоком жидкости

!!! ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО!!! ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!! Сброс масла или его отходов в окружающую среду запрещен законом. При эксплуатации или обслуживании лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать разлива и сброса масла и его отходов в окружающую среду. Собирать и утилизировать масло и/или его отходы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.

1.	Слить жидкость из насоса.

2.	Снять указанные ниже детали.

a - Фитинг

b - Управляющий клапан

c - Регулирующая пружина клапана управления потоком жидкости

d - Уплотнительные кольца

3.	Проверить управляющий клапан и фитинг на загрязнение и повреждение.

4.	Установить детали, как показано, и затянуть фитинг до указанного усилия.

a - Фитинг

b - Управляющий клапан

c - Регулирующая пружина клапана управления потоком жидкости

d - Новый уплотнительные кольца

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фитинг клапана управления потоком жидкости насоса | 47 |  | 35 |

#### Замена масляного сальника вала насоса

1. Снять шкив насоса.

a - Инструмент для демонтажа шкива

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Инструмент для демонтажа шкива - Pulley Removal Tool | J-25034 |

2. Вставить пластинчатый щуп толщиной 0.13 мм (0.005") так, чтобы он прошел за масляный сальник и уперся в корпус насоса (приблизительно на глубину 64 мм [2-1/2"]).

a - Масляный сальник

b - Щуп

3.	Снять масляный сальник.

4.	Снять щуп.

a - Сальник

b - Соответствующий инструмент

5. Установить новый масляный сальник. Установить резервуар насоса на опору так, чтобы его дно не деформировалось.

a - Новый масляный сальник металлической стороной вверх

b - Соответствующая оправка

c - Резервуар насоса

6. Установить шкив с помощью инструмента для шкива и длинной рихтовальной линейки:

a.	Насадить шкив на вал насоса.

b.	Ввернуть шпильку в вал насоса на всю длину.

c.	Насадить на шпильку подшипник.

d.	Разделительную втулку из комплекта не использовать.

e.	Навернуть гайку по резьбе на вал. Навернуть вал с гайкой на всю длину шпильки.

f.	С помощью длинной рихтовальной линейки для проверки совмещения приводного ремня, проворачивать большую гайку инструмента до тех пор, пока приводной ремень не будет параллельно рихтовальной линейке.

g.	Проверить установку шкива на правильность совмещения и регулировки.

a - Шкив насоса системы рулевого управления

b - Шпилька

c - Подшипник

d - Гайка

e - Вал

f - Шкив коленчатого вала (показан на рисунке) или шкив водяного циркуляционного насоса

g - Длинная рихтовальная линейка

h - Приводной ремень расположен параллельно

| Инструмент для установки шкива - Pulley Pusher Installer |
| --- |
|  | Используется для установки шкива на насос рулевого управления с гидроусилителем. | 91-93656A1 |

#### Разборка

!!! ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО!!! ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!!! Сброс масла или его отходов в окружающую среду запрещен законом. При эксплуатации или обслуживании лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать разлива и сброса масла и его отходов в окружающую среду. Собирать и утилизировать масло и/или его отходы в соответствии с правилами, установленными местными органами власти.

1.	Слить жидкость из насоса.

2.	Снять шкив насоса.

a - Инструмент для демонтажа шкива

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Инструмент для демонтажа шкива насоса системы рулевого управления - Power Steering Pump Pulley Remover | J-25034 |

3.	Снять резервуар, фитинг, управляющий клапан, регулирующую пружину клапана управления потоком, шпильки и уплотнительные кольца.

4.	Выбросить уплотнительные кольца, но сохранить остальные детали.

a - Фитинг

b - Управляющий клапан

c - Регулирующая пружина клапана управления потоком

d - Шпильки

e - Резервуар

f - Уплотнительные кольца

5.	Расположить стопорное кольцо так, чтобы торец кольца находился на расстоянии 25 мм (1") от кромки отверстия в корпусе.

6.	Установить корпус в пресс и надавить на торцевой диск для того, чтобы снять напряжение со стопорного кольца.

7.	Для того, чтобы вытолкнуть кольцо из углубления, вставить шило в отверстие в корпусе.

8.	С помощью отвертки снять стопорное кольцо и торцевой диск.

a - Стопорное кольцо

b - Отверстие

c - Торцевой диск

9. Снять детали насоса, как показано.

a - Пружина

b - Нажимная крышка

c - Кольцо насоса

d - Лопасти насоса

e - Вал с ротором насоса

f - Установочные штифты

10. Снять и выбросить уплотнительные кольца с корпуса.

a -Уплотнительные кольца

11. Снять стопорное кольцо, ротор и упорный диск.

a - Стопорное кольцо

b - Ротор

c - Упорный диск

d - Вал насоса

12. Снять магнит.

a - Магнит

#### Чистка и проверка

1. Прочистить и проверить все металлические части.

##### Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ: Если продукция фирмы Quicksilver  отсутствует, все ссылки на гидравлическую жидкость для системы рулевого управления относятся и означают гидравлическую жидкость для системы Power Trim  и системы рулевого управления (Power Trim & Steering Fluid) или жидкость Dexron II.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сборки насоса приобрести и установить новый комплект сальника Seal Kit Артикул №5688044 у местного дилера автомобилей компании Дженерал Моторс (GM).

1. Установить новый масляный сальник вала насоса металлической стороной вверх. Установить резервуар насоса на опору так, чтобы дно резервуара не деформировалось.

a - Новый масляный сальник

b - Головка на 1"

c - Резервуар насоса

2. Смазать уплотнительное кольцо нажимной крышки и вставить в третью канавку в корпусе.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо | 92-802880A1 |

3. Установить установочные штифты.

a - Уплотнительное кольцо нажимной крышки

b - Установочный штифт

4. Собрать вал и ротор насоса. Ротор должен устанавливаться раззенкованной стороной к упорному диску.

a - Вал насоса

b - Упорный диск

c - Ротор

d - Стопорное кольцо

5. Установить вал и ротор насоса.

a - Вал с ротором насоса

b - Корпус насоса

6. Установить кольцо насоса, насадив его 2 малыми отверстиями на установочные штифты.

a - Кольцо насоса

7. Установить лопасти в пазы ротора скругленными краями к кольцу насоса. Лопасти должны свободно входить в пазы.

a - Лопасти

8. Установить нажимную крышку. Проверить, чтобы канавка под пружину была обращена вверх.

a - Нажимная крышка

b - Канавка под пружину

9. Смазать уплотнительное кольцо торцевого  диска и вставить во вторую канавку в корпусе.

a - Уплотнительное кольцо торцевого диска

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительное кольцо торцевого диска | 92-802880A1 |

10. Установить пружину нажимной крышки, торцевой диск и стопорное кольцо. Осторожно, не повредить торцевой диск и уплотнительное кольцо.

a	- Пружина нажимной крышки

b	- Торцевой диск

c	- Стопорное кольцо

d	- Оправочный (дорновый) пресс

11. Смазать уплотнительные кольца резервуара и установить в канавку в корпусе насоса.

a - Уплотнительные кольца резервуара

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | Уплотнительные кольца резервуара | 92-802880A1 |

12. Установить магнит на корпус.

a - Магнит

13. Прикрепить резервуар к корпусу насоса и затянуть шпильки до указанного усилия.

a - Резервуар

b - Корпус насоса

c - Шпильки

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шпильки корпуса насоса системы рулевого управления | 47 |  | 35 |

14. Установить детали, как показано. Затянуть фитинг до указанного усилия.

a - Пружина клапана управления потоком жидкости

b - Управляющий клапан

c - Уплотнительное кольцо для фитинга

d - Фитинг

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фитинг | 47 |  | 35 |

15. Установить шкив с помощью инструмента для шкива и длинной рихтовальной линейки:

a.	Насадить шкив на вал насоса.

b.	Ввернуть шпильку в вал насоса на всю длину. Насадить на шпильку подшипник. Разделительную втулку из комплекта не использовать.

c.	Навернуть гайку по резьбе на вал. Навернуть вал с гайкой на всю длину шпильки.

d.	С помощью длинной рихтовальной линейки для проверки совмещения приводного ремня проворачивать большую гайку инструмента до тех пор, пока приводной ремень не будет параллельно рихтовальной линейке.

| Инструмент для установки шкива - Pulley Pusher Installer |
| --- |
|  | Используется для установки шкива на насос рулевого управления с гидроусилителем. | 91-93656A1 |

e. Проверить установку шкива на правильность совмещения и регулировки. Разделительную втулку не использовать.

a - Шкив насоса системы рулевого управления

b - Шпилька

c - Подшипник

d - Гайка

e - Вал

f - Шкив коленчатого вала (показан на рисунке) или шкив водяного циркуляционного насоса

g - Длинная рихтовальная линейка

h - Приводной ремень расположен параллельно

#### Установка

ВАЖНО: Осторожно, не допускать срыва резьбы или слишком сильного затягивания шланговых фитингов / штуцеров.

1.	Установить насос системы рулевого управления с гидроусилителем на кронштейн.

2.	Установить болт и гайку и затянуть с указанным усилием.

Типовое место расположения насоса системы рулевого управления с гидроусилителем

a - Гайка

b - Болт

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт и гайка насоса системы рулевого управления с гидроусилителем | 41 |  | 30 |

3.	Проверить, что новое уплотнительное кольцо шланга высокого давления установлено и находится на своем месте.

4.	Установить резьбовой фитинг / штуцер в задней части насоса. Надежно затянуть фитинг / штуцер.

5. Подсоединить обратный шланг низкого давления на заднюю сторону насоса. Надежно затянуть хомут шланга.

Типовое место расположения насоса системы рулевого управления с гидроусилителем

a - Обратный шланг

b - Шланг высокого давления

6.	Для крепления насоса к кронштейну установить все опорные и крепежные средства. (Конкретные подробные сведения о своем двигателе см. на иллюстрациях в главе Узлы и детали в увеличенном виде.)

7.	Установить приводной ремень и отрегулировать его натяжение. См. главу Регулировка приводного ремня насоса, как указано выше.

8.	Заправить колонку и стравить воздух из системы. См. Раздел 1B - Техническое обслуживание.

#### Расположение поперечной тяги рулевого управления установки из нескольких колонок

При планировании установки с несколькими поворотно-откидными колонками очень важно решить вопрос выбора системы рулевого управления из нескольких возможных вариантов.

!!! ВНИМАНИЕ

Невыполнение требований по рекомендуемому размещению поперечных тяг, указанных в данном разделе, может привести к серьезным повреждениям узлов системы рулевого управления и/или системы управления углом наклона колонки. Это в свою очередь отрицательно скажется на управляемости лодки.

##### ВНУТРЕННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЯ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ТОЛЬКО С ВНУТРЕННЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГОЙ

Для установок, работающих в нижней граничной области рабочих характеристик и КПД (на лодках, не способных развивать скорость выше 97 км/час (60 миль в час), рекомендуется устанавливать базовую  / основную внутреннюю поперечную тягу. Тяга соединяет управляемую колонку с колонкой, непосредственно соединенной с системой гидравлического рулевого управления в исполнении завода-изготовителя. Эта внутренняя тяга поставляется  производителями колонок в различных конфигурациях, разной длины.

##### ВНУТРЕННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОПЕРЕЧНЫМИ ТЯГАМИ

Когда лодка работает в режиме движения в пределах умеренной скорости 97 - 113 км/час (60 - 70 миль в час) или когда необходимо снизить люфт (мертвый ход) рулевого управления, необходимо дополнить систему внешней поперечной тягой. Внешние поперечные тяги обычно предназначены для крепления у кормовых выступов цилиндров управления углом наклона, которые являются отличным местом  крепления, поскольку располагаются вблизи гребного винта. ОДНАКО из-за потенциальной перегрузки по механическому напряжению, которая возникает тогда, когда угол наклона одной колонки значительно отличается от угла наклона другой колонки, необходимо устанавливать комплект спаренной системы управления наклоном (Артикул №90362A3) для того, чтобы ограничить эту потенциальную разницу углов наклона приблизительно до 20°.

ВАЖНО: При установке внутренней гидросистемы рулевого управления специалисты компании Mercury Marine не рекомендуют использование ТОЛЬКО внешней поперечной тяги без внутренней поперечной тяги, поскольку это приведет к повышенным нагрузкам на узлы рулевого управления на колонке, которая подсоединена к внутренней гидросистеме рулевого управления. Эти повышенные нагрузки могут привести к повреждению узлов рулевого управления, что может вызвать увеличение люфта рулевого механизма управления лодкой.

##### ВНЕШНЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

Когда скорость лодки превышает 113 км/ч  (70 миль в час) или если требуется дополнительное снижение люфта (мертвого хода) механизма рулевого управления, рекомендуется устанавливать внешнюю силовую систему рулевого управления. В состав такой системы обычно должна входить внешняя поперечная тяга, штатно смонтированная на том же месте, где установлены гидроцилиндры системы рулевого управления, которые, как правило, крепятся на верху кожуха торсионного вала колонки. При такой системе рулевого управления никаких внутренних поперечных тяг использовать не следует. Эти цилиндры рулевого управления могут крепиться либо с внутренней стороны (между колонками), либо с внешней стороны колонок.

##### ВНЕШНЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ С НИЗКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГОЙ

На самых быстроходных лодках 129 км/час (выше 80 миль в час) или для предельного снижения люфта (мертвого хода) рулевого управления следует использовать внешнюю систему рулевого управления, НО (там, где это позволяет механическая конструкция) вместе с внешней поперечной тягой, установленной у выступа цилиндра управления углом наклона (как указано в главе "Внутреннее рулевое управление с гидроусилителем с внутренней и внешней поперечными тягами" выше). Эта система также не предусматривает использования внутренних поперечных тяг.

#### Определение длины поперечной тяги

!!! ОСТОРОЖНО

НА СПАРЕННЫХ УСТАНОВКАХ С КОМПЛЕКТОМ ПРАВОБОРТНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ - Трос рулевого управления ДОЛЖЕН иметь минимальный радиус изгибов или петель 8" (203 мм) у транцевого конца. При радиусе менее 8" (203 мм) на тросе могут образоваться перекрутки, которые могут, в свою очередь, повлиять на работу системы рулевого управления. Если требование минимального радиуса 8" (203 мм) удовлетворить не представляется возможным из-за конструкции лодки или по другим причинам, трос рулевого управления должен прокладываться к левобортному транцу, при этом вместо комплекта правобортной поперечной тяги НЕОБХОДИМО использовать левобортный транец и комплект левобортной тяги 96708A4, A5 или A6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если колонки должны устанавливаться с положительным схождением или отрицательным схождением, вместо измерения от центральных линий силовых установок производить измерение от центральных линий рычагов рулевого управления (при расположении колонок по желанию пользователя). В большинстве случаев наилучшие результаты рабочих характеристик управления лодкой и КПД всей системы можно получить за счет параллельного размещения колонок.

1. Определить длину поперечной тяги.

a.	Измерить расстояние между центральными линиями (углубление в кожухе карданного подвеса находится под маркировкой в центре сверху).

b.	Для определения длины поперечной тяги руководствоваться таблицей ниже, подставляя и сравнивая свое измеренное расстояние с табличным.

a - Расстояние между центральными линиями

b - Центральная линия левобортного транца

c - Центральная линия правобортного транца

#### Выбор поперечной тяги

| ТАБЛИЦА ПОПЕРЕЧНЫХ ТЯГ для спаренных установок с тросом рулевого управления, подсоединенным к правобортной силовой установке |
| --- |
| *404.6-762 мм (16 - 30") | 92020A1 |
| *762-1168.4 мм(30 - 46") | 92020A2 |
| 1168.4-1574.8 мм (46 - 62") | 92020A3 |
| * Если расстояние между центральными линиями такое же, как и максимальное значение, взять следующую по длине поперечную тягу. |

| ТАБЛИЦА ПОПЕРЕЧНЫХ ТЯГ для спаренных установок с тросом рулевого управления, подсоединенным к левобортной силовой установке |
| --- |
| *711-952.5 мм (28 - 37-1/2") | 96708A4 |
| *952.5-1397 мм (37-1/2 - 55") | 96708A5 |
| 1397-1828.8 мм (55 - 72") | 96708A6 |
| * Если расстояние между центральными линиями такое же, как и максимальное значение, взять следующую по длине поперечную тягу. |

#### Установка поперечной тяги

##### СПАРЕННЫЕ УСТАНОВКИ С ТРОСОМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОДСОЕДИНЕННЫМ К ПРАВОБОРТНОЙ СИЛОВОЙ СИСТЕМЕ

1. Подсоединить неподвижный конец поперечной тяги к рычагу рулевого управления с помощью шплинтовочного штифта и шплинта. Зашплинтовать и развести концы шплинта.

a - Неподвижный конец

b - Рычаг рулевого управления

c - Шплинтовочный штифт

d - Шплинт

2. Расположить колонки по своему усмотрению и провернуть регулируемый конец (если требуется) для совмещения отверстия в тяге с отверстиями в рычаге рулевого управления и шплинтовочном штифте головки штока цилиндра.

3.	Вывернуть регулируемый конец на 3 - 4 оборота от совмещенного положения.

4.	Нанести герметик на обнажившиеся резьбы поперечной тяги.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Герметик - Loctite 277 | Резьбы поперечной тяги | Приобрести у местных поставщиков |

5.	Затем ввернуть поперечную тягу на 3 - 4 оборота обратно до ранее совмещенного положения.

6.	Закрепить конец поперечной тяги с помощью шплинтовочного штифта и шплинта.

7.	Зашплинтовать и развести концы шплинта.

8.	Нанести герметик на обнаженные резьбы поперечной тяги.

9.	Затянуть контргайку с указанным усилием до упора в поперечную тягу.

e - Регулируемый конец

f - Шплинтовочный штифт

g - Шплинт

h - Контргайка

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Герметик - Loctite 277 | Резьбы поперечной тяги | Приобрести у местных поставщиков |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайка поперечной тяги | 68 |  | 50 |

##### СПАРЕННЫЕ УСТАНОВКИ С ТРОСОМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОДСОЕДИНЕННЫМ К ЛЕВОБОРТНОЙ СИЛОВОЙ СИСТЕМЕ

1. Подсоединить неподвижный конец тяги к рычагу рулевого управления с помощью шплинтовочного штифта и шплинта. Зашплинтовать и развести концы шплинта.

a - Неподвижный конец

b - Рычаг рулевого управления

c - Шплинтовочный штифт

d - Шплинт

2.	Расположить колонки по своему усмотрению и провернуть регулируемый конец (если требуется) для совмещения отверстия в тяге с отверстиями в рычаге рулевого управления и шплинтовочном штифте головки штока цилиндра.

3.	Вывернуть регулируемый конец на 3 - 4 оборота от совмещенного положения.

4.	Нанести герметик на обнажившиеся резьбы поперечной тяги.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Герметик - Loctite 277 | Резьбы поперечной тяги | Приобрести у местных поставщиков |

5.	Затем ввернуть поперечную тягу на 3 - 4 оборота обратно до ранее совмещенного положения.

6.	Закрепить конец поперечной тяги с помощью шплинтовочного штифта и шплинта.

7.	Зашплинтовать и развести концы шплинта.

8.	Нанести герметик на обнаженные резьбы поперечной тяги.

9.	Навернуть и затянуть контргайку с указанным усилием до упора в поперечную тягу.

a - Регулируемый конец

b - Шплинтовочный штифт

c - Шплинт

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Герметик - Loctite 277 | Резьбы поперечной тяги | Приобрести у местных поставщиков |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайка поперечной тяги | 68 |  | 50 |

# СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Раздел 6B – Компактное гидравлическое

## рулевое управление

## Оглавление

| Основные сведения о системе выхлопа через транец 6B-2 Значения усилий затягивания 6B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6B-2 Введение 6B-3 Система выхлопа через транец 6B-3 Демонтаж 6B-4 Установка цилиндра рулевого управления 6B-6 Заправка и стравливание воздуха из системы 6B-9 Спаренные станции и/или спаренные цилиндры 6B-9 Одинарная станция с одинарным цилиндром ... 6B-9 Стравливание воздуха 6B-11 | Соединение вилки с шплинтовочным штифтом 6B-13 Уровень гидравлической жидкости 6B-14 Установка уровня жидкости 6B-14 Поддержание уровня жидкости 6B-14 Проверка системы 6B-14 Техническое обслуживание 6B-15 Руководство по поиску и устранению неисправностей 6B-15 Основные сведения 6B-15 Таблицы поиска и устранения неисправностей 6B-16 Трафарет для производства монтажа стандартного наклонного рулевого колеса 6B-18 |
| --- | --- |

### Основные сведения о системе выхлопа через транец

ВНИМАНИЕ

Гидравлическая система рулевого управления не предназначена для использования с системой выхлопа через транец. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать данную гидравлическую систему рулевого управления с системой выхлопа через транец.

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно затянуть все крепежные средства, не указанные в перечне ниже.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Область уплотнительного кольца на конце гидравлического шланга 1 | 15 | 130 |  |
| Шарнирные болты | 34 |  | 25 |

1 Указанные значения являются МИНИМАЛЬНЫМИ. Не превышать значение усилия затягивания 22 Н-м (200 фунт.-дюйм.)

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать тяжелых телесных повреждений и смерти людей в результате потери рулевого управления лодкой. Любые несанкционированные жидкости, используемые в данной системе, могут вызвать неисправимое повреждение, потерю рулевого управления и привести к аннулированию гарантии. Ни в коем случае не использовать тормозную жидкость в данной гидравлической системе рулевого управления. Использовать только установленные, утвержденные гидравлические жидкости.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для рулевого колеса - Hydraulic Helm Steering Fluid | Область уплотнительного кольца на конце гидравлического шланга | 92-862014Q1 |
|  | Гидравлическая система рулевого управления |  |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Вилка со шплинтовочным штифтом | 92-802865A1 |
|  | Втулки |  |
| Гидравлическая жидкость для рулевого колеса - Hydraulic Helm Steering Fluid | Гидравлическая система рулевого управления | 92-862014Q1 |
| Гидравлическая жидкость - SeaStar® Hydraulic Fluid HA5430 |  | Приобрести у местных поставщиков |
| Авиационная жидкость - Chevron® Aviation Fluid |  |  |
| Жидкость - Mobil® Aero HFA |  |  |
| Жидкость - Shell® Aero 4 |  |  |
| Жидкость, удовлетворяющая требованиям спецификации MIL Specification H5606C - Fluid meeting MIL Specification H5606C |  |  |

### Введение

Конструкция системы содержит клапан разгрузки давления для того, чтобы не допустить повышения внутреннего давления в системе и защитить отдельные (индивидуальные) узлы и детали системы от такого давления, которое они не способны выдержать без разрыва, поломки или подобных аварий. Данная конструкция сводит к минимуму возможность полной потери рулевого управления.

Цилиндр рулевого управления - это несбалансированный цилиндр. В любом положении всегда остается разница в объеме между камерами правобортного и левобортного цилиндров. Это очень важный фактор, который следует учитывать при  установке уровня гидравлической жидкости, о чем будет сказано ниже.

Если в систему попадут загрязнения или посторонние примеси и т.п., то этот прецизионный узел не будет работать правильно.

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать сбоев в работе оборудования и не допускать снижения или ухудшения работоспособности рулевого управления. Грязь и посторонние примеси в гидравлической системе могут привести к повреждению внутренних частей системы рулевого управления. Не допускать попадания загрязнений и посторонних примесей в рулевое колесо, линии или цилиндр системы рулевого управления.

ВАЖНО: Из-за малого внутреннего потока (относительного скольжения) гидравлической жидкости гидравлическая система рулевого управления не может поддерживать работу рулевого колеса с одной сплошной спицей или центрового рулевого колеса. Для получения наилучших результатов использовать рулевое колесо с равномерно расположенными спицами.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать тяжелого травматизма или смерти людей в результате потери рулевого управления. Слишком высокие температуры, перегрев снижают давление разрыва или приводят к расплавлению гидравлических шлангов. И в том, и в другом случае может произойти внезапная потеря рулевого управления. Не допускать контакта гидравлических шлангов с горячими поверхностями узлов и деталей двигателя.

#### Система выхлопа через транец

Данная компактная гидравлическая система рулевого управления (Compact Hydraulic Steering System) не предназначена для использования с системой выхлопа через транец. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать данную гидравлическую систему рулевого управления с системой выхлопа через транец.

### Демонтаж

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать сбоев в работе оборудования и не допускать снижения или ухудшения работоспособности рулевого управления. Грязь и посторонние примеси в гидравлической системе могут привести к повреждению внутренних частей системы рулевого управления. Не допускать попадания загрязнений и посторонних примесей в рулевое колесо, линии или цилиндр системы рулевого управления.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать тяжелого травматизма или смерти людей в результате потери рулевого управления. Слишком высокие температуры, перегрев снижают давление разрыва или приводят к расплавлению гидравлических шлангов. Напряжение на фитингах / штуцерах шлангов или перекруток на шлангах может привести к выходу шланга из строя. В любом случае может произойти внезапная потеря рулевого управления. Прокладывать гидравлические шланги так, чтобы не допустить чрезмерного нагрева, механического напряжения на шланговых фитингах/штуцерах и перекруток на шлангах.

1.	Ослабить шланговые штуцеры и снять шланги с тройников цилиндра рулевого управления.

2.	Заглушить концы шлангов для того, чтобы не допустить потери жидкости.

a - Цилиндр рулевого управления

b - Шланги

c -Тройники

d - Шланговые штуцеры

3.	Снять шплинт с левобортного шплинтовочного штифта и снять шплинтовочный штифт.

4.	Отогнуть выступы контровочных шайб от головок шарнирных болтов.

5.	Снять шарнирные болты.

a - Шарнирные болты

b - Левобортный шплинтовочный штифт

c - Шайба с контровочными выступами

d - Выступ

e - Разделительная втулка / подшипник скольжения шарнирного болта

6. Снять цилиндр рулевого управления с транца.

### Установка цилиндра рулевого управления

1.	Проверить, чтобы втулки были чистыми.

2.	Смазать втулки.

a - Втулки

b - Сборочный узел цилиндра рулевого управления

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Втулки | 92-802865A1 |

3. Снять верхний и нижний шарнирные болты, разделительную втулку и шайбы с контровочными выступами. Проверить, чтобы резьбы были хорошо смазаны.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Резьбы верхнего и нижнего шарнирных болтов | 92-802865A1 |

4. Установить цилиндр рулевого управления, как указано ниже:

a.	Расположить цилиндр рулевого управления так, чтобы верхний и нижний шарнирные болты (с шайбами с контровочными выступами и разделительными втулками) можно было ввернуть в транцевую плиту рукой.

b.	Проследить, чтобы лапки контровочной шайбы сели по обе стороны гребня на транцевой плите.

c.	Проверить и убедиться в том, что цилиндр рулевого управления свободно вращается на шарнирной подвеске.

d.	Затянуть шарнирные болты до указанного усилия. Загнуть выступы шайб, прижав их к соответствующим плоским сторонам головок болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для совмещения плоских граней головок болтов с выступами шайб, шарнирные болты, возможно, придется провернуть дополнительно.

a - Сборочный узел цилиндра рулевого управления

b - Шарнирный болт

c - Шайба с контровочными выступами

d - Разделительная втулка

e - Выступ

f - Транцевая плита

g - Гребень на транцевой плите

h - Лапки контровочной шайбы (сидят по обе стороны гребня)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шарнирные болты | 34 |  | 25 |

ВАЖНО: Вилку со шплинтовочными штифтами к рычагу рулевого управления пока не подсоединять. Перед подсоединением вилки к рычагу рулевого управления слить жидкость и стравить воздух из системы.

5. Подсоединить шланги к цилиндру рулевого управления, как указано ниже:

a.	Нанести небольшое количество чистой смазки на область уплотнительного кольца на конце гидравлического шланга.

b.	Вставить левобортный и правобортный шланги до упора в штуцеры.

c.	Затянуть шланговые штуцеры вручную.

d.	Затянуть штуцеры до указанного усилия.

a	- Левобортный тройник

b	- Правобортный тройник

c	- Уплотнительное кольцо на конце шланга

d	- Левобортный шланг от рулевого колеса (с маркировкой "P")

e	- Правобортный шланг от рулевого колеса (с маркировкой "S")

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для рулевого колеса - Hydraulic Helm Steering Fluid | Область уплотнительного кольца на конце гидравлического шланга | 92-862014Q1 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Штуцеры гидравлических шлангов рулевого управления (1) | 15 | 130 |  |

1  Указанные значения являются МИНИМАЛЬНЫМИ. Не превышать усилия затягивания 22 Н-м (200 фунт.-дюйм.)

### Заправка и стравливание воздуха из системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за конструкции системы только один специалист не сможет полностью стравить воздух из системы после ее установки. Это приведет к тому, что система рулевого управления будет работать замедленно и несвоевременно реагировать на управляющие действия оператора. Для успешной заправки и стравливания воздуха любой системы необходимо два специалиста.

#### Спаренные станции и/или спаренные цилиндры

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти людей в результате потери рулевого управления. Неправильная вентиляция или несоответствующие винт-пробки резервуара насоса рулевого колеса гидравлической системы могут вызвать потерю жидкости или попадание воздуха в гидравлическую систему, что приведет к недостаточному давлению гидравлического насоса для обеспечения правильного рулевого управления лодкой. Если устанавливается более одной станции рулевого управления, то на всех, кроме самого верхнего рулевого колеса, вентиляционно-заправочные винт-пробки должны быть заменены на винт-пробки без вентиляционных отверстий, которые входят в комплект фитингов для спаренных станций.

При заправке и стравливании воздуха спаренных станций и/или спаренных цилиндров руководствоваться и соблюдать соответствующие инструкции, поставляемые фирмой SeaStar®. Для одинарных станций с одинарным цилиндром руководствоваться инструкциями по заправке и стравливанию воздуха из одинарных станций с одинарным цилиндром.

#### Одинарная станция с одинарным цилиндром

##### ЗАПРАВКА

ВАЖНО: В ходе процедуры заправки гидравлическая жидкость должна быть видна в заправочной трубке все время. Не допускать, чтобы используемая для заправки емкость с гидравлической жидкостью полностью опорожнялась, т.к. это приведет к тому, что заправочная трубка окажется также пустой. Это может вызвать попадание воздуха в систему и необходимость дополнительной заправки и стравливания воздуха.

Для такой системы с одинарной станцией и одинарным цилиндром необходимо приблизительно 2 баллона (2 кварты или 2 литра) установленной и утвержденной фирменной гидравлической жидкости. Объем жидкости будет также зависеть от необходимой длины гидравлических шлангов.

1.	Снять вентиляционно-заправочную винт-пробку с рулевого колеса.

2.	С помощью комплекта для заправки (Filler Kit), который заказывается отдельно,  ввернуть заправочную трубку в отверстие под вентиляционно-заправочную винт-пробку. Затянуть шланг вручную.

3.	Ввернуть баллон с гидравлической жидкостью торцевой крышкой на горловине баллона в заправочную трубку.  Перевернуть баллон вверх дном и проколоть шпилькой отверстие в днище баллона

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для рулевого колеса - Hydraulic Helm Steering Fluid | Гидравлическая система рулевого управления | 92-862014Q1 |

4. Следить за тем, чтобы гидравлическая жидкость всегда была видна в заправочной трубке, и заправить насос рулевого колеса. Установить следующий баллон, пока жидкость все еще видна в заправочной трубке, но первый баллон пуст.

5. Рулевое колесо считается заправленным, когда в заправочной трубке больше нет воздушных пузырьков. Прекратить заправку.

Стандартное рулевое колесо                   Рулевое колесо спортивной модели (Sport )

a	- Рулевое колесо

b	- Вентиляционно-заправочная винт-пробка

c	- Заправочная трубка

d	- Торцевая крышка на горловине баллона

e	- Баллон с гидравлической жидкостью

f	- Шпилька (для прокола отверстия в баллоне)

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для рулевого колеса - Hydraulic Helm Steering Fluid | Гидравлическая система рулевого управления | 92-862014Q1 |

ВАЖНО: Не переходить к следующему пункту процедуры до тех пор, пока рулевое колесо не будет полностью заправлено гидравлической жидкостью. Следить за тем, чтобы в заправочной трубке не было воздушных пузырьков.

6. Оставить баллон с жидкостью подсоединенным к рулевому колесу для того, чтобы использовать его при стравливании воздуха из системы.

#### СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА

ПРИМЕЧАНИЕ: Поворот рулевого колеса в указанном направлении перемещает шток цилиндра в сторону, указанную стрелкой.

a - Воздуховыпускной / спускной клапан (левобортный)

b - Воздуховыпускной / спускной клапан (правобортный)

1.	Снять крышки со спускных клапанов на тройниках у цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Временно установить шланги (приобрести у местных поставщиков; желательно прозрачные) на выпускные отверстия спускных клапанов и расположить и направить эти шланги в емкость для того, чтобы не допустить разлива жидкости и возврата воздуха в клапан.

2.	Медленно вращать рулевое колесо ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, в то время как помощник (второй специалист) открывает ПРАВОБОРТНЫЙ спускной клапан.

3.	Продолжать вращать рулевое колесо ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до тех пор, пока из клапана не появится видимый поток гидравлической жидкости без воздушных пузырьков.

a - Крышка

b - Правобортный штуцер

c - Правобортный спускной клапан

d - Временный шланг

4.	Продолжая медленно вращать рулевое колесо, закрыть ПРАВОБОРТНЫЙ спускной клапан.

5.	Вращать рулевое колесо ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до тех пор, пока шток цилиндра полностью не выдвинется. Проверить, чтобы рычаг рулевого управления не мешал вилке со шплинтовочными штифтами на цилиндре.

6.	Медленно вращать рулевое колесо ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, в то время как специалист-напарник открывает ЛЕВОБОРТНЫЙ спускной клапан на цилиндре рулевого управления.

7.	Продолжать вращать рулевое колесо до тех пор, пока из клапана не появится видимый поток гидравлической жидкости без воздушных пузырьков.

8.	Продолжая медленно вращать рулевое колесо, закрыть ЛЕВОБОРТНЫЙ спускной клапан.

9.	Вращать рулевое колесо ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока шток цилиндра полностью не вдвинется в цилиндр. Рулевое колесо дойдет до упора.

10.	Открыть ПРАВОБОРТНЫЙ спускной клапан.

11.	Чтобы не допустить выдвижения штока из цилиндра, удерживать шток цилиндра во вдвинутом положении. Продолжать вращать рулевое колесо ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока из клапана не появится видимый поток гидравлической жидкости без воздушных пузырьков.

12.	Закрыть спускной клапан, продолжая вращать рулевое колесо.

13.	Операция заправки и стравливания воздуха завершена. Установку уровня жидкости и проверку системы после подсоединения вилки со шплинтовочными штифтами см. в главе Уровень гидравлической жидкости.

a - Правобортный тройник

b - Правобортный спускной клапан

c - Крышка

### Подсоединение вилки со шплинтовочным штифтом

1. Смазать шплинтовочный штифт и замковую вилку.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Шплинтовочный штифт и замковая вилка | 92-802865A1 |

2. Подсоединить замковую вилку к рычагу рулевого управления. Вставить штифт и зашплинтовать. Развести концы шплинта.

ВАЖНО: Проследить за тем, чтобы замковая вилка была расположена, как показано ниже. Углубление со скошенным углом в вилке должно быть направлено назад.

a - Вилка

b - Шплинтовочный штифт и шплинт

c - Рычаг рулевого управления

### Уровень гидравлической жидкости

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти людей из-за потери рулевого управления. Данная система работает с несбалансированным объемом цилиндров рулевого управления. Правильный уровень жидкости в рулевом колесе можно установить или проверить только при полностью вдвинутом в цилиндр штоке. Не устанавливать и не проверять уровень гидравлической жидкости в рулевом колесе при выдвинутом из цилиндра штоке.

#### Установка уровня жидкости

Перед установкой уровня жидкости систему необходимо заправить и стравить из нее воздух, как указано в предыдущей главе.

1.	Проверить и убедиться в том, что шток цилиндра полностью вдвинут в цилиндр.

2.	При заправочной трубке, ввернутой в заправочное отверстие рулевого колеса, залить жидкость без воздушных пузырьков в трубку приблизительно на половину (1/2) ее объема.

3.	Открыть правобортный спускной клапан и медленно вращать рулевое колесо ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до тех пор, пока уровень жидкости в заправочной трубке не дойдет до верха пластмассового фитинга заправочной трубки. Провернуть рулевое колесо ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ еще на четверть (1/4) оборота и остановиться.  Закрыть спускной клапан.

4.	Снять заправочную трубку. Уровень жидкости должен быть у нижней кромки горловины заправочного отверстия. Установить на место вентиляционно-заправочную винт-пробку.

#### Поддержание уровня жидкости

Для поддержания требуемого уровня жидкости соблюдать следующие требования:

Не допускать падения уровня жидкости больше, чем на 6 мм (1/4") ниже нижней кромки горловины заправочного отверстия.

Периодически проверять уровень жидкости.

#### Проверка системы

После заправки, стравливания воздуха и установки уровня жидкости систему необходимо проверить на правильность соединений, возможные утечки и полное стравливание воздуха.

ВАЖНО: При выполнении следующей процедуры провернуть рулевое колесо с такой силой, которая позволит преодолеть давление предохранительного клапана в рулевом колесе. Это не должно повредить рулевое колесо или систему.

1.	Для создания давления в системе с силой повернуть рулевое колесо (любое колесо на станции с несколькими рулевыми пультами) на левый борт.

2.	Пока сохраняется давление, проверить все левобортные штуцеры / фитинги и шланговые соединения. Убедиться в том, что утечки отсутствуют. Если имеются утечки, то перед вводом в эксплуатацию найти и устранить.

3.	Для создания давления в системе с силой повернуть рулевое колесо (любое колесо на станции с несколькими рулевыми пультами) на правый борт.

4.	Пока сохраняется давление, проверить все правобортные штуцеры / фитинги и шланговые соединения. Убедиться в том, что утечки отсутствуют. Если имеются утечки, то перед вводом в эксплуатацию найти и устранить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при выполнении проверки системы наблюдается значительное падение уровня жидкости у рулевого колеса, это может означать, что происходит сжатие воздуха и поэтому требуется дополнительная заправка и стравливание воздуха из системы.

5.	Если утечки отсутствуют, система готова к эксплуатации.

### Техническое обслуживание

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти людей из-за потери рулевого управления. Невыполнение требования проверки по регламенту технического обслуживания может привести к потере давления в гидравлической системе из-за недостаточного объема гидравлической жидкости или из-за неправильной работы механической части оборудования системы рулевого управления.

| Действие | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверить уровень гидравлической жидкости в насосе рулевого колеса. | Как минимум два раза в год или при первых признаках или проявлениях неправильной или ненормальной работы системы рулевого управления в зависимости от того, что наступит раньше. |
| Проверить на утечки. |  |
| Проверить механические приводы, тяги и соединения. Затянуть ослабленные, неплотно затянутые части и заменить изношенные части. |  |
| Проверить вал цилиндра на выбоины, задиры, царапины. (2) |  |

2 Поврежденный вал цилиндра может вызвать неисправность сальника и утечки. Замена сальников на поврежденном цилиндре не приведет к устранению утечек. Вал поврежденного цилиндра должен быть немедленно заменен на новый.

### Руководство по поиску и устранению неисправностей

#### Основные сведения

В случаях, когда при поиске и устранении неисправностей требуется демонтаж с лодки и/или разборка узлов и деталей системы рулевого управления, такая работа должна производиться квалифицированным механиком по морскому оборудованию. Приведенные ниже инструкции предлагаются только в качестве руководства, при этом ни компания Mercury MerCruiser, ни производитель оборудования рулевого колеса не несут ответственности за какие бы то ни было последствия, возникшие в результате неправильного ремонта.

Большинство отказов, неисправностей возникают из-за несоблюдения инструкций по установке и обычно проявляются сразу после заправки системы. В таблицах ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности, их вероятная причина и действия по их устранению.

Иногда при возврате рулевого колеса из заблокированного положения может испытываться небольшое сопротивление и может быть слышен звук щелчков. Это не должно рассматриваться как неисправность, т.к. это вполне нормальная ситуация, вызванная разблокировкой катушки в механизме блокировки в системе.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти людей в результате ПОЖАРА или ВЗРЫВА. Для предотвращения и во избежание возможного ПОЖАРА или ВЗРЫВА проверить и убедиться в том, что моторный отсек (машинное отделение) хорошо проветривается и нет присутствия никаких паров или испарений бензина.

#### Таблицы поиска и устранения неисправностей

| Признаки, симптомы | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1. Во время заправки рулевое колесо полностью заклинивается. | A. Забита линия между рулевыми колесами и цилиндрами. | A. Проверить, не были ли шланги перекручены или пережаты во время установки. Если это так, шланги необходимо снять и заменить. |
| 2. Система заправляется очень трудно. Из верха рулевого колеса продолжается выделение воздушных пузырьков даже после того, когда система кажется полностью заправленной. | A. Воздух в системе. | A. Еще раз просмотреть инструкции по заправке. |
| 3. Руление жесткое, рулевое колесо проворачивается трудно, даже когда лодка находится в неподвижном состоянии. | A. Шарнирные втулки цилиндра слишком сильно затянуты или опорно-поворотная ось погнута, что вызывает механическое заклинивание. | A. Для проверки отсоединить вилку со шплинтовочным штифтом от рычага рулевого управления и провернуть рулевое колесо. Если после этого оно не вращается легко, устранить причину механического заклинивания, заедания. При этом следует помнить, что чрезмерная слабина соединений с цилиндром рулевого управления или рычагом рулевого управления также может привести к механическому заклиниванию, заеданию. |
|  | B. Ограничения в шлангах. | B. Найти ограничения и устранить. |
|  | C. Воздух в гидравлической жидкости. | C. См. инструкции по заправке и стравливанию воздуха. |
|  | D. При заправке системы рулевого управления была использована несоответствующая гидравлическая жидкость. | D. Произвести дренаж системы и заправить утвержденной, одобренной компанией гидравлической жидкостью. |
| 4. Рулевое колесо или одно из них в системе рулевого управления вращается рывками и требуется делать слишком много оборотов от левобортного упора до правобортного упора. | A. Грязь во впускном обратном клапане насоса рулевого колеса. | A. Заменить рулевое колесо. |

#### Таблицы поиска и устранения неисправностей (продолжение)

| Признаки, симптомы | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| 5. Руление легкое, когда лодка на приколе, но поворот рулевого колеса становиться трудным при движении лодки. | A. Рулевое колесо слишком мало. | A. Установить, если это возможно, рулевое колесо большего размера (см. инструкции по установке). Если с помощью указанных выше мер проблему устранить невозможно, перейти к следующей Причине и выполнению действий в колонке Решение или обратиться на завод-изготовитель. |
|  | B. Неправильная установка и положение триммеров, если они установлены. | B. Отрегулировать триммеры, если они установлены. |
| 6. Лодку во время движения тянет влево или право, даже когда оператор не вращает рулевое колесо. | A. Грязь в обратных клапанах. | A. Снять заглушки обратных клапанов. Эти большие заглушки находятся с обеих сторон на задней части рулевого колеса. Прочистить седла запорных шариков и шарики и снова собрать. Примечание: При выполнении данной процедуры иметь в виду, что будет потеряно определенное количество жидкости. Подготовить для этого небольшую емкость для сбора ГСМ. Когда запорные шарики будут снова собраны, заправить систему. |
| 7. Вращение одного рулевого колеса вызывает вращение второго колеса. | A. См. пункт 6. | A. См. пункт 6. |
| 8. Сальники иногда пропускают, если система рулевого управления не вентилируется на самом верхнем рулевом колесе. | A. См. колонку Решение. | A. Рулевое колесо оборудовано съемным и заменяемым в полевых условиях сальником вала рулевого колеса. Его можно легко снять. Для этого демонтировать рулевое колесо и крышку сальника, которая крепится тремя небольшими винтами. Кольцо квадратного сечения №210 (Quad Ring No.210) входит в комплект сальников (Seastar® Helm Seal Kit HS5151). |
| 9. При повороте влево пропускает вентиляционно-заправочная винт-пробка. | A. При заправке шток был выдвинут из цилиндра. | A. Проследить за тем, чтобы при заправке шток был вдвинут в цилиндр. |

### Трафарет для производства монтажа стандартного

### наклонного рулевого колеса

Контур фланца рулевого колеса показан только для примера

# ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

## Раздел 7A - Все модели

### Оглавление

| Значения усилий затягивания 7A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 7A-2 Специальный инструмент 7A-2 Общие сведения 7A-4 Контур заземления 7A-5 Аноды цилиндра управления дифферентом 7A-8 Анодная плита 7A-9 Колонки Bravo One 7A-9 Колонки Bravo Two 7A-11 Колонки Bravo Three 7A-11 Встроенная система защиты MerCathode 7A-12 Демонтаж системы MerCathode, установленной на карданном подвесе 7A-13 Установка системы MerCathode, смонтированной на карданном подвесе 7A-14 Подсоединение к контроллеру MerCathode 7A-17 Схемы электропроводки 7A-17 Контроллер MerCathode - Стандартные модели 7A-17 Контроллер MerCathode - Модели с быстроразъемными соединениями 7A-18 Гальваническая развязка 7A-18 | Проверка, поиск и устранение неисправностей в системе защиты от коррозии 7A-19 Проверка контура заземления 7A-22 Установка испытательного оборудования 7A-23 Низкие показания при измерении 7A-24 Высокие показания при измерении 7A-26 Нормальные показания при измерении, но при явных признаках коррозии 7A-26 Коррозия всей поворотно-откидной колонки 7A-26 Проблемы с коррозией после ремонтной покраски и отделки колонки 7A-26 Образование вздутий лакокрасочного покрытия на колонке 7A-26 Коррозия цилиндра управления дифферентом 7A-27 Коррозия только одного или двух узлов 7A-27 Коррозия в области выходного отверстия выхлопа 7A-27 Коррозия после удаления колонки из воды 7A-27 Коррозия между стыкующимися поверхностями 7A-27 Коррозия алюминия вокруг точек смазки 7A-27 Коррозия узлов и деталей из нержавеющей стали 7A-28 Коррозия гребного винта из нержавеющей стали 7A-28 Вздутие лакокрасочного покрытия без поражения металла точечной коррозии под вздувшейся краской 7A-28 |
| --- | --- |

### Значения усилий затягивания

ПРИМЕЧАНИЕ: Надежно затянуть все крепежные средства, не указанные в перечне ниже..

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт анодной плиты | 41 |  | 30 |
| Винты крепления системы MerCathode | 2.8 | 25 |  |

### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все электрические соединения | 92-25711-3 |
| Краска, черная - Mercury Phantom Black | Участки обнаженного металла | 92-802878-1 |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Вал гребного винта | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon |  | 92-802859A1 |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease |  | 92-802867A1 |

### Специальный инструмент

| Опорный электрод - Reference Electrode |
| --- |
|  | Используется для измерения проходящего в воде электрического тока при проверке системы MerCathode, а также для проверки потенциала (напряжения) на корпусе лодки. | 91-76675T1 |

| Тахометр / Мультиметр - DMT 2000A Tachometer / Multi-Meter Kit (1) |
| --- |
|  | Используется для измерений оборотов на 2-такт. и 4-такт. двигателях. Показывает одновременно максимальные и минимальные значения и позволяет получить точные показания при высоком уровне радиочастотных помех. | 91-854009A3 |
|  | В состав комплекта входят следующие позиции: |  |
|  | 91-854010-1 - Индуктивный датчик с проводом 8 фут. (2.4 м) - Inductive Pick-Up 8 ft (2.4 m) |  |
|  | 91-854011-1 - Датчик температуры - Temperature Probe |  |
|  | 91-854012 - Ферритовый сердечник - Ferrite Core |  |
|  | 91-854013-1 - Интерфейсный модуль - Interface Module |  |
|  | 91-854014-1 - Жесткий переносной футляр - Hard Carrying Case |  |
|  | 91-854015-1 - Руководство для пользователя - User's Guide |  |
|  | 91-802651 - Провода со щупами - Test Leads |  |
|  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  | 84-854016T - Удлинитель индуктивного датчика 8 фут (2.4 м) - Inductive Pick-Up Extension 8 ft. (2.4 m) |  |
|  | 91-802650-1 - Токовые клещи - Clamp-On Current Probe |  |
|  | 91-89045-1 - Адаптер напряжения постоянного тока - Direct Voltage Adapter |  |

1 *Если указанного прибора в распоряжении нет, использовать цифровой мультиметр. Не использовать стандартный аналоговый прибор, т.к. он не позволит получить точных показаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для испытания, проверки или теста защиты от коррозии использование вольтомметра, мультиметра, тестера Quicksilver Volt/Ohm Multi-Meter DVA/Tester 91-99750A1 больше не рекомендуется.

### Общие сведения

Стандартная колонка модели Bravo

a	- "Жертвенный" анод цилиндра управления дифферентом

b	- "Жертвенный" анод / анодная плита

c	- Провод "масса" (заземления) рычага рулевого управления

d	- Провод "масса" (заземления) между кольцом карданного подвеса и колоколообразным кожухом

e	- Шланги (нержавеющая сталь)

f	- Провод "масса" (заземления) между кольцом карданного подвеса и кожухом карданного подвеса

Для того, чтобы обеспечить защиту колонки от коррозии, рекомендуется использование указанных ниже мер технического обслуживания.

Поддерживать целостность лакокрасочного покрытия на колонке. Следить за отсутствием царапин, выбоин, вмятин и любых других повреждений покрытия.

Регулярно проверять окончательную отделку. Заделывать выбоины и царапины грунтовкой и закрашивать эмалевой краской фирмы Mercury и краской для подкрашивания. На алюминиевых поверхностях и поверхностях, близких к ним, ниже ватерлинии использовать краску на оловянной основе для защиты от водорослей и морских организмов.

Если металл обнажился, нанести 2 слоя краски.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Краска, черная - Mercury Phantom Black | Обнаженный металл | 92-802878-1 |

Нанести герметик на все электрические соединения методом распыления.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все электрические соединения | 92-25711-3 |

Через регулярные промежутки времени проверять триммер "жертвенного" анода и, если он наполовину изъеден, заменять.  Если установлен гребной винт из нержавеющей стали, потребуются дополнительные аноды или система MerCathode.

Проверить вал гребного винта на намотавшуюся рыболовную леску, которая может вызвать коррозию вала из нержавеющей стали.

Не реже, чем через каждые 60 дней снимать гребной винт и смазывать вал гребного винта.

В морской воде не использовать смазки с содержанием графита на алюминиевых узлах или на участках, близких к ним.

Не закрашивать триммеры или посадочную, монтажную поверхность.

### Контур заземления

Транцевая сборка и поворотно-откидная колонка оборудованы шинами и проводами контура заземления для обеспечения надежного электрического контакта между узлами и деталями двигателя, транцевой сборки и   колонки. Для правильной и эффективной работы анода и системы MerCathode существенным фактором является обеспечение надежного электроконтакта (без разрыва) в цепях контура заземления.

1. Регулярно проверять следующие узлы и детали контура заземления на слабые соединения, обрыв или истертость проводов.

a - Провод заземления рычага рулевого управления

a - Провод заземления от внутренней транцевой плиты к кожуху карданного подвеса

b - Электроконтактная плита заземления от кожуха торсионного вала к редуктору (внутри отсека под анод)

a - Провод заземления от кожуха карданного подвеса к кольцу карданного подвеса

b - Провода заземления от кожуха карданного подвеса к цилиндрам управления дифферентом

Бензиновые двигатели	Дизельные двигатели

a - Шпилька заземления кожуха маховика

b - Провод заземления

c - Винт заземления внутренней транцевой плиты

a - Провод заземления от кольца карданного подвеса к колоколообразному кожуху

b - Электроконтактная плита заземления от колонки к колоколообразному кожуху

a - Анодная плита кожуха торсионного вала

b - Электроконтактные шайбы между крепежными элементами и от блока гидравлического коллектора к кожуху карданного подвеса

a - Зажим заземления на гофрированном чехле карданного шарнира

b - Зажимы заземления на гофрированном выхлопном рукаве

### Аноды цилиндров управления дифферентом

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ закрашивать новые аноды цилиндров управления дифферентом, т.к. в этом случае они не будет обеспечивать эффективную защиту от гальванической коррозии.

1.	Снять винты крепления анодов к цилиндрам управления дифферентом.

2.	Снять аноды.

a - Винты

b - Аноды цилиндров управления дифферентом

3.	Прочистить резьбовые отверстия стандартным метчиком 10-32.

4.	Установить новые аноды и надежно затянуть.

### Анодная плита

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ закрашивать новую анодную плиту, т.к. в этом случае она не будет обеспечивать эффективную защиту от гальванической коррозии.

a - Место расположения анодной плиты

b - Анодная плита

c - Выступ с резьбовым отверстием (верх)

#### Колонки Bravo One

1. Снять заглушку с кожуха торсионного вала для получения доступа к крепежному винту.

a - Резиновая заглушка или пластмассовая крышка

2. Ослабить винт и снять анодную плиту.

a - Анодная плита

b - Винт

c - Головка и удлинитель

!!! ВНИМАНИЕ

Для обеспечения эффективности действия новой анодной плиты между ней и редуктором должен быть надежный электрический контакт.

3. Установить анодную плиту, винт и электроконтактную шайбу. Затянуть винт до указанного усилия.

a - Анодная плита

b - Винт

c - Головка и удлинитель

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт анодной плиты | 41 |  | 30 |

4. Установить на место заглушку в кожух торсионного вала.

a - Резиновая заглушка или пластмассовая крышка

#### Колонки Bravo Two

1.	Ослабить винт и снять анодную плиту.

2.  Установить анодную плиту, винт и электроконтактную шайбу контура заземления. Затянуть винт до указанного усилия.

a - Винт

b - Анодная плита

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт анодной плиты | 41 |  | 30 |

#### Колонки Bravo Three

1. Снять пластмассовую крышку для получения доступа к винту крепления анода.

a - Пластмассовая крышка (снята)

b - Винт

2. Установить новую анодную плиту и электроконтактную шайбу контура заземления. Затянуть винт до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт анодной плиты | 41 |  | 30 |

3. Установить на место пластмассовую крышку.

### Встроенная система защиты MerCathode

Система MerCathode обеспечивает автоматическую защиту колонки от коррозии. Повышенный выходной ток  обеспечивает гораздо большую защиту подводных алюминиевых частей. Для надежной и эффективной работы системы MerCathode требуется незначительный ток.

Для того, чтобы не допустить быстрой разрядки батареи лодки, выходной ток синего контроллера MerCathode ограничен приблизительно до 200 мА.

Применение одинарной системы MerCathode

В морской воде для повышенной защиты током до 400 мА параллельно первому котроллеру можно подсоединить второй синий контроллер системы MerCathode. Следует обратить внимание на то, что это также увеличивает разрядку батареи. См.  Каталог прецизионных частей фирмы Mercury  / Руководство по защите от коррозии в морском бассейне (Mercury Precision Parts / Marine Corrosion Protection Guide - Артикул №90-881813003).

Применение спаренной системы MerCathode

a - ОРАНЖЕВЫЙ провод  от анода к транцевой сборке

b - КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЙ провод подсоединяется к положительной (+) клемме батареи

c - ЧЕРНЫЙ провод от жгута двигателя

d - КОРИЧНЕВЫЙ провод от опорного электрода на транцевой сборке

#### Демонтаж системы MerCathode, установленной на карданном подвесе

Для того, чтобы обеспечить правильность работы системы, необходимо выполнить проверку потенциала на корпусе лодки. См. главу Проверка, поиск и устранение неисправностей в системе защиты от коррозии ниже в  данном разделе.

1. Отсоединить провода узла MerCathode от контроллера MerCathode или отсоединить быстроразъемные соединения на клеммах.

Показан стандартный контроллер

a - Вывод к аноду узла MerCathode (ОРАНЖЕВЫЙ)

b - Вывод к опорному электроду узла MerCathode (КОРИЧНЕВЫЙ)

2. Снять два крепежных винта с шайбами, которыми узел MerCathode привинчен к кожуху карданного подвеса.

a - Узел MerCathode

b - Винт (2)

c - Плоская шайба (2)

d - Контровочная шайба (2)

3. Осторожно снять узел MerCathode и провода с кожуха карданного подвеса.

a - Провода узла MerCathode

b - Узел MerCathode

#### Установка системы MerCathode, смонтированной на карданном подвесе

!!! ВНИМАНИЕ

Резиновый сальник должен быть правильно посажен в канавку электродного узла, иначе будет происходить просачивание воды в лодку.

1. Узел MerCathode, смонтированный на кожухе карданного подвеса, имеет  установленный за заводе резиновый сальник и не требует установки уплотнительного кольца.

a - Узел MerCathode

b - Анод

c - Опорный электрод

d - Резиновый сальник

2. Из проволоки длиной 61 см (2 фут.) и диаметром 0.8 мм (0.032") изготовить приспособление по размерам, указанным на чертеже ниже.

a	- Проволока длиной 61 см (2 фут) приблизительно диаметром 0.8 мм (0.032")

b	- 12.3 cm (5")

c	- Согнуть под углом 45 градусов

d	-13 мм (1/2")

3.	Изогнутый по углом 45 градусов конец пропустить через центральное отверстие в блоке гидравлических соединений.

4.	Пропустить проволоку через отверстие до тех пор, пока она не выйдет через полость у днища выхлопной трубы.

a - Проволока

5.	Прикрепить кольцевые наконечники к направляющей проволоке.

6.	Пропустить выводы через центральное отверстие в блоке гидравлических соединений.

ВАЖНО: ОРАНЖЕВЫЙ вывод приблизительно на 15 см (6") длиннее, чем КОРИЧНЕВЫЙ вывод.

7. Вытянуть выводы в лодку.

a - Направляющая проволока

b - Выводы

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ закрашивать "жертвенные" аноды или анод/опорный электрод системы MerCathode, т.к. в этом случае они не будут обеспечивать эффективную защиту от гальванической коррозии.

8.	Расположить и привернуть узел MerCathode к кожуху карданного подвеса с помощью двух длинных (35 мм (1-3/8 ") винтов, плоских шайб и контровочных шайб.

9.	Затянуть винты до указанного усилия. Слишком сильно не затягивать.

a - Узел MerCathode

b - Винт (2)

c - Плоская шайба (2)

d - Контровочная шайба (2)

e - Блок гидравлических соединений

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепежные винты узла MerCathode | 2.8 | 25 |  |

#### Подсоединение к контроллеру MerCathode

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ЧЕРНЫЙ провод (заземления) отсутствует на клеммной колодке или от жгута проводки, установить отдельный провод между отрицательной (-) клеммой контроллера и точкой крепления на двигателе отрицательного (-) аккумуляторного провода.

1.	Надежно подсоединить электрические выводы / провода к контроллеру (см. соответствующую схему электропроводки ниже).

2.	На все электрические соединения нанести тонкий слой жидкого неопрена.

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | Все электрические соединения | 92-25711-3 |

### Схемы электропроводки

#### Контроллер MerCathode - Стандартные модели

a - Контроллер MerCathode

b - 20-амперный предохранитель

c - Узел MerCathode

#### Контроллер MerCathode - Модели с быстроразъемными соединениями

a - Контроллер MerCathode

b - 20-амперный предохранитель

c - Узел MerCathode

d - Гнездовая часть разъема

e - Штырьковая часть разъема

### Гальваническая развязка

Лодки, подсоединенные к береговому источнику переменного тока, требуют дополнительной защиты для предотвращения разрушительного действия  низковольтных гальванических токов, которые проходят по проводу заземления от берегового источника электроснабжения. Для блокировки этих токов можно установить изолятор (гальваническую развязку) Quicksilver Isolator (888557Q01), одновременно сохраняя цепь или контур заземления для утечки опасных (поражающих) токов повреждения.

!!! ВНИМАНИЕ

Если береговой источник напряжения переменного тока не изолирован (гальванически не развязан) от цепи заземления лодки, то система "MerCathode" (система катодной защиты без протекторного анода) и "жертвенные" аноды могут оказаться не в состоянии обеспечить защиту от повышенного гальванического потенциала, оказывающего коррозийное воздействие на лодку и ее оборудование.

### Проверка, поиск и устранение неисправностей в системе защиты от коррозии

ПРИМЕЧАНИЕ: Приводимая ниже процедура проверки защиты от коррозии заменяет все процедуры испытаний и проверок, описанные ранее в предыдущих изданиях. Данная процедура может использоваться на установках как с системой MerCathode, так и без нее.

Если колонка оборудована системой "MerCathode", то для обеспечения нормальной и правильной работы системы эта проверка должна проводиться ежегодно в месте швартовки лодки.

Проверка требует использования испытательного эталонного электрода MerCathode Reference Electrode и цифрового мультиметра.

СТАНДАРТНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ПРИБОР НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, Т.К. В ХОДЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЙ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, НЕТОЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ.

В комплект тестера опорного электрода MerCathode Reference Electrode Tester входит специальный разъем с встроенным резистором для получения правильных показаний по шкале прибора при использовании в сочетании с цифровым мультиметром. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ отсоединять этот разъем и не использовать приборы аналогового типа. Разъем с резистором можно оставлять вставленным в прибор  при использовании цифровых приборов.

Цифровой мультиметр и тестер опорного электрода системы MerCathode - Digital Multimeter and MerCathode Reference Tester

a - Тахометр-мультиметр - DMT 2000A Tachometer / Multi-Meter

b - Опорный электрод

| Опорный электрод - Reference Electrode |
| --- |
|  | Используется для измерения проходящего в воде электрического тока при проверке системы MerCathode, а также для проверки потенциала (напряжения) на корпусе лодки. | 91-76675T1 |

| Тахометр / Мультиметр - DMT 2000A Tachometer / Multi-Meter Kit |
| --- |
|  | Используется для измерений оборотов на 2-такт. и 4-такт. двигателях. Показывает одновременно максимальные и минимальные значения и позволяет получить точные показания при высоком уровне радиочастотных помех. | 91-854009A3 |
|  | В состав комплекта входят следующие позиции: |  |
|  | 91-854010-1 - Индуктивный датчик с проводом 8 фут. (2.4 м) - Inductive Pick-Up 8 ft (2.4 m) |  |
|  | 91-854011-1 - Датчик температуры - Temperature Probe |  |
|  | 91-854012 - Ферритовый сердечник - Ferrite Core |  |
|  | 91-854013-1 - Интерфейсный модуль - Interface Module |  |
|  | 91-854014-1 - Жесткий переносной футляр - Hard Carrying Case |  |
|  | 91-854015-1 - Руководство для пользователя - User's Guide |  |
|  | 91-802651 - Провода со щупами - Test Leads |  |
|  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  | 84-854016T - Удлинитель индуктивного датчика 8 фут (2.4 м) - Inductive Pick-Up Extension 8 ft. (2.4 m) |  |
|  | 91-802650-1 - Токовые клещи - Clamp-On Current Probe |  |
|  | 91-89045-1 - Адаптер напряжения постоянного тока - Direct Voltage Adapter |  |

ВАЖНО: Если лодка оборудована системой MerCathode, проверить и убедиться в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена (12.6 В или выше).

ВАЖНО: На лодках, введенных в эксплуатацию недавно, показания приборов обычно несколько выше нормальных значений, т.к. колонка защищена от коррозии новым слоем защитной отделочной краски и новыми антикоррозионными анодами. Для получения точных результатов диагностики тест должен проводиться после эксплуатации лодки в течение не менее одной или двух недель. За это время красочное покрытие пропитается и появится абразивный износ и мелкие царапины, что даст возможность получить более точные показания при проверке.

ВАЖНО: Перед проведением тестов лодки должны ставиться на причал и не работать как минимум в течение 8 часов. Это необходимо для того, чтобы система MerCathode и/или "жертвенные" антикоррозионные аноды обеспечили поляризацию окружающей воды. При посадке в лодку для проведения тестов не допускать слишком сильного раскачивания лодки, т.к. это приведет к искажению результатов измерений.

1.	Установить прибор на шкалу, необходимую для измерения в диапазоне 0 - 2000 милливольт.

2.	Подсоединить отрицательный щуп (-) прибора к отрицательной (-) аккумуляторной клемме или к другой удобной клемме "масса" (заземления) двигателя.

3.	Подсоединить провод тестера опорного электрода (Reference Electrode Tester) в положительное (+) гнездо  прибора.

4.	Погрузить тестер электрода (Electrode Tester) в воду на расстоянии  15 см (6") от кормового конца колонки.

ВАЖНО: В зависимости от типа системы MerCathode показания напряжения будут разными.

5.	Приведенные ниже значения указывают на состояние защиты колонки от коррозии. См. Раздел 1C - Поиск и устранение неисправностей.

| Пресноводный бассейн | Цифровой мультиметр | Защита от коррозии |
| --- | --- | --- |
|  | от 750 до 1050 милливольт | Колонка защищена |
|  | менее 750 милливольт | Колонка поражается коррозией |
|  | более 1050 милливольт | Избыточная защита колонки |

| Водный бассейн: морской, загрязненный или с высокой минерализацией | Цифровой мультиметр | Защита от коррозии |
| --- | --- | --- |
|  | от 850 до 1100 милливольт | Колонка защищена |
|  | менее 850 милливольт | Колонка поражается коррозией |
|  | более 1100 милливольт | Избыточная защита колонки |

#### Проверка контура заземления

1.	Подсоединить конец положительного щупа прибора к каждому металлическому узлу колонки. Следить за тем, чтобы контакт с каждой металлической  поверхностью был надежным. Прибор должен показывать напряжение менее 2 милливольт.

2.	Показание более 2 милливольт указывает на ненадлежащее заземление.

3.	Если показание не соответствует указанным пределам или если показания соответствуют указанным значениям, но на колонке имеются признаки, свидетельства коррозии, то для облегчения диагностики см. таблицы поиска и устранения неисправностей ниже.

Смонтированный на карданном подвесе MerCathode находится на донной части транцевой сборки

a - Анод

b - Опорный электрод

Смонтированный на транце MerCathode находится на транце лодки

a - Анод

b - Опорный электрод

#### Установка испытательного оборудования

a - Максимально 15 см (6")

b - Заземление силовой установки

c - Аккумуляторная батарея

d - Ватерлиния

#### Низкие показания при измерении

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв электроконтакта между узлами колонки и отрицательной (-) клеммой батареи. | Проверить наличие и исправность всех электроконтактных устройств. Проверить, чтобы соединения были чистыми и надежно затянуты. |
| Зеленый провод защитного заземления берегового источника не изолирован (не развязан) от заземления силовой установки на лодках с береговым источником электроснабжения. | Отсоединить береговой источник питания и проверить, не увеличились ли значения измеряемых показаний. Если увеличились, установить изолятор (гальваническую развязку) Quicksilver Isolator 888557Q01 или изолирующий / развязывающий трансформатор. |
| Подводные металлические части колонки и/или лодки не покрашены или краска в плохом состоянии. Площадь обнаженной металлической конструкции лодки больше той, защиту которой могут обеспечить аноды и/или система MerCathode. | Загрунтовать и закрасить подводные металлические части. Это снизит нагрузку на аноды и/или систему MerCathode. |
| Закрашены аноды. | Удалить краску или заменить аноды. |
| Неправильно заземлены или не действуют (не работают) аноды. | Прочистить посадочные поверхности анода или заменить аноды, если они окислены. |
| Изъедены аноды (не обеспечивают защиту). | Если аноды изъедены на 50% и больше, заменить аноды. |
| Колонка и/или днище лодки закрашены краской для защиты от морских организмов, которая содержит медь или олово. | Не допускать никакого электрического соединения между устройствами Mercury MerCruiser, анодными блоками или системой MerCathode и краской за счет создания НЕЗАКРАШЕННОЙ области, как минимум в пределах 40 мм (1-1/2") вокруг этих узлов и блоков на транце лодки. |
| Закрашен эталонный (опорный) электрод системы MerCathode или анод. | Удалить краску. |
| Вместо пластмассовых крышек используются анодные головки. | Установить пластмассовые крышки. |
| На контроллер MerCathode не подается питание. | Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на предел измерений 0-20 В) к положительной (+) клемме контроллера и отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме. Прибор должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. Проверить целостность предохранителя (если он установлен) на правобортной системе MerCathode. Зачистить соединение или отремонтировать проводку в зависимости от того, что требуется. |
| Слабое соединение между контроллером системы MerCathode и выводом опорного электрода (КОРИЧНЕВЫЙ провод) или выводом анода (ОРАНЖЕВЫЙ провод). | Зачистить и/или затянуть соединение. Отремонтировать проводку. |

#### Низкие показания при измерении (продолжение)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправность опорного испытательного электрода MerCathode. | Отсоединить (коричневый) провод опорного электрода от клеммы "R" контроллера. Подсоединить положительный (+) щуп цифрового вольтметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме батареи. Снять показание вольтметра. Затем повторить тест с использованием эталонного электрода MerCathode Reference Electrode Tester 76675T1. В обоих случаях показания должны быть одинаковыми. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправность контроллера MerCathode. | С выводами анода и опорного электрода, подсоединенными к контроллеру, замкнуть перемычкой клемму "R" и отрицательную (-) клемму на контроллере. Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на шкалу 0-20В) к клемме "A" на контроллере. Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме контроллера. Показания должны быть такими, как указано ниже : |
|  | Для пресноводных бассейнов - |
|  | 750-1050 милливольт |
|  | Для морского бассейна - |
|  | 850-1050 милливольт |
|  | Если показания низкие, заменить контроллер. |
| Требуется дополнительная антикоррозийная защита. Лодки, имеющие довольно большие подводные металлические части (гребной винт из нержавеющей стали, кормовые горизонтальные рули и т.д.) или пришвартованные в водоемах с теплой водой или быстрым течением, могут потребовать дополнительной защиты от коррозии. | Установить дополнительные аноды или систему MerCathode 88334A2. Если колонка уже оборудована системой MerCathode, возможно, потребуется установка второй системы. |

#### Высокие показания при измерении

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Коррозия в результате действия блуждающих токов. Если электрический ток, текущий по металлическому проводнику, стекает с металлического проводника в воду, этот ток будет вызывать ионизацию металла и создавать область повышенной быстрой коррозии. | Наблюдать за показаниями прибора, по одному отсоединяя электрические узлы до тех пор, пока методом исключения прибор не перестанет показывать высокое значение. Устранить причину возникновения блуждающих токов. |
| Слабое соединение между (КОРИЧНЕВЫМ) проводом опорного электрода MerCathode и клеммой "R" контроллера. | Зачистить и/или подтянуть соединение. При необходимости отремонтировать проводку. |
| Неисправен опорный электрод MerCathode. | Отсоединить (КОРИЧНЕВЫЙ) провод опорного электрода от клеммы "R" на контроллере. Подсоединить этот вывод к положительному (+) щупу цифрового вольтметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме батареи. Снять показание. Затем повторить измерение с помощью эталонного электрода MerCathode Reference Electrode Tester 76675T1. Оба показания должны быть одинаковыми. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправен контроллер MerCathode. | Заменить контроллер. |

#### Нормальные показания при измерении, но при явных признаках коррозии

##### КОРРОЗИЯ ВСЕЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Колонка поднята так, что "жертвенный" анодный триммер находится над поверхностью воды. | Когда лодка пришвартована, то для того, чтобы обеспечивать защиту от коррозии, оставить колонку в положении вниз (IN/DOWN), чтобы триммер находился в воде. |

##### ПРОБЛЕМЫ С КОРРОЗИЕЙ ПОСЛЕ РЕМОНТНОЙ ПОКРАСКИ И ОТДЕЛКИ КОЛОНКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Для чистки алюминиевого литья была использована стальная проволочная щетка. Частицы стали остались на поверхности литья и образовали небольшую гальваническую ячейку (электрохимический источник тока). | При чистке использовать только нейлоновую щетку или волосяную / щетинную щетку. |

##### ОБРАЗОВАНИЕ ВЗДУТИЙ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА КОЛОНКЕ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Зарядное устройство с 110-амепрным предохранителем берегового источника питания неправильно подсоединено к батарее. | Правильно подсоединить зарядное устройство. |

#### Нормальные показания при измерении, но при явных признаках коррозии (продолжение)

##### КОРРОЗИЯ ЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНТОМ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв электроконтакта между цилиндром управления углом наклона и колонкой. | Установить соответствующие электроконтактные средства. |

##### КОРРОЗИЯ ТОЛЬКО ОДНОГО ИЛИ ДВУХ УЗЛОВ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв электроконтакта между колонкой и узлами. | Если еще не выполнено, установить комплект электроконтактных средств - Continuity Circuit Kit 99940A2. |

##### КОРРОЗИЯ В ОБЛАСТИ ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ВЫХЛОПА

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Нагарные отложения от выхлопных газов, аккумулирующиеся на внешних поверхностях колонки, могут привести к вздутию краски и коррозии. | Удалить отложения с помощью пасты морского исполнения или автомобильной пасты. |

##### КОРРОЗИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ КОЛОНКИ ИЗ ВОДЫ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Солевые кристаллические отложения на поверхности узлов и деталей колонки в сочетании с высокой влажностью образуют электролит, что ведет к коррозии. | Промыть внешние и внутренние поверхности колонки пресной водой. |

##### КОРРОЗИЯ МЕЖДУ СТЫКУЮЩИМИСЯ ПОВЕРХНОСТЯМИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Солевые отложения между поверхностями. | Обеспечить защиту стыкующихся и ответных поверхностей узлов и деталей с помощью смазки. |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Вал гребного винта | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon |  | 92-802859A1 |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal |  | 92-34227-1 |

##### КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ ВОКРУГ ТОЧЕК СМАЗКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Графит в смазке. | Ни в коем случае никогда не использовать смазки с содержанием графита, т.к. они являются катализаторами коррозии. Использовать специально разработанные смазки морского исполнения. |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Вал гребного винта | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon |  | 92-802859A1 |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal |  | 92-34227-1 |

#### Нормальные показания при измерении, но при явных признаках коррозии (продолжение)

##### КОРРОЗИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Посторонние предметы (рыболовная леска, морские организмы и т.д.), закрывают стальные поверхности и приводят к недостаточному поступлению кислорода (кислородное голодание). Это вызывает разрушение защитной оксидной пленки и последующую коррозию (явление, известное как коррозия от дефицита кислорода). Эта проблема возникает также в результате погружения узлов из нержавеющей стали в песок или ил. | Удалить посторонние предметы и отложения и не допускать, чтобы песок или ил покрывал поверхности колонки. |

##### КОРРОЗИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв электроконтакта между гребным винтом и валом гребного винта. | Прочистить стыкующиеся, ответные поверхности на гребном винте, валу гребного винта и крепежных элементах. Если применимо, установить электроконтактную шайбу. Перед установкой гребного винта смазать вал гребного винта. |

| Наименование | Точка обработки | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | Вал гребного винта | 92-802865A1 |
| Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon |  | 92-802859A1 |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease |  | 92-802867A1 |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal |  | 92-34227-1 |

##### ВЗДУТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ МЕТАЛЛА ТОЧЕЧНОЙ КОРРОЗИИ ПОД ВЗДУВШЕЙСЯ КРАСКОЙ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Перед покраской поверхность не была должным образом подготовлена. | Зачистить поверхность до металла, загрунтовать и покрасить заново краской Quicksilver Spray Paint методом распыления. |

-*-

# Text boxes

1

B

7

A

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

Накернить: Для высверливания отверстия доступа использовать цилиндрическую фрезу на 1-1/8" (28.5 мм)

Согнуть

Правобортная сторона

Транец

Эта центральная линия должна быть совмещена с центральной линией углубления, расположенной под маркировкой

1 отверстие диаметром

4-1/2 "

(115 мм)

3

A

ВЕРХ

4 отверстия

диаметром

5/16 "

(8 мм)

6

B

ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ КОЛОНКИ И ТРАНЦЕВЫЕ СБОРКИ BRAVO

1

A

6

A

BLK • Черный

BLU • Синий

BRN • Коричневый

GRY • Серый

GRN • Зеленый

ORN • Оранжевый

PNK • Розовый

PUR • Фиолетовый

RED • Красный

TAN • Светло-коричневый

WHT • Белый

YEL • желтый

LIT • Светло-

DRK • Темно-

1

C

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

5

C

5

B

BLK • Черный

BLU • Синий

BRN • Коричневый

GRY • Серый

GRN • Зеленый

ORN • Оранжевый

PNK • Розовый

PUR • Фиолетовый

RED • Красный

TAN • Светло-коричневый

WHT • Белый

YEL • желтый

LIT • Светло-

DRK • Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

5

A

Накернить: Для высверливания отверстия доступа использовать цилиндрическую фрезу на 1-1/8" (28.5 мм)

Согнуть

Левобортная сторона

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

4

B

4

A

3

D

3

C

3

B

2

A