# РУКОВОДСТВО

# ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

# ОБСЛУЖИВАНИЮ

# Внимание

# В данном руководстве предупредительные знаки и надписи "Опасно", "Осторожно" и "Внимание" (сопровождающиеся международным индексом опасности «HAZARD Symbol A») используются для привлечения внимания обслуживающего персонала к необходимости соблюдения и выполнения  специальных указаний относительно конкретного вида обслуживания или операции, которые при неправильном или небрежном, халатном выполнении могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, угрозу повреждения оборудования и ущерба имуществу и окружающей среде. ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ!

Сами по себе эти предупредительные средства по ТБ не могут устранить опасность, о которой они предупреждают. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ по техническому обслуживанию, а также подход к работе на основе «здравого смысла» являются основными мерами предосторожности и предотвращения несчастных случаев.

ОПАСНО!

Опасно! – Непосредственная опасность, прямо ПРИВОДЯЩАЯ к тяжелым травмам или смерти людей.

ОСТОРОЖНО!

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

ВНИМАНИЕ!

Опасность или неосторожные действия, которые могут привести к легким травмам, повреждению изделия, ущербу имущества и нанесению вреда окружающей среде.

# Вниманию пользователей настоящего руководства

Данное руководство по техническому обслуживанию разработано и издано Отделом сервисного обслуживания фирмы Mercury Marine в помощь механикам дилеров фирмы и обслуживающему персоналу компании при выполнении работ по техобслуживанию описанных в данном руководстве изделий.

Предполагается, что этот персонал знаком с процедурами техобслуживания указанных здесь и аналогичных или подобных им изделий, производимых и реализуемых на рынке фирмой Mercury Marine, а также, что этот персонал прошел обучение по рекомендованным сервисным процедурам и методикам обслуживания данной продукции, включая использование как обычного механического ручного инструмента, так и специального инструмента фирмы Mercury Marine или рекомендованного фирмой инструмента других поставщиков.

Фирма не может быть в курсе всех возможных существующих в отрасли процедур и методик, по которым могут выполняться работы по техобслуживанию, а также результатах их применения и/или возможных опасностях. Фирма не проводила широкомасштабной оценки таких процедур. Поэтому все, кто применяет какую-либо процедуру техобслуживания и/или какой-либо инструмент, не рекомендованный фирмой Mercury Marine, должны сначала полностью убедиться в том, что выбранная процедура и инструмент не представляют угрозы для безопасной работы людей и эксплуатации изделий.

Вся содержащаяся в настоящем руководстве информация, иллюстрации и технические характеристики основаны на самых последних данных, имеющихся в распоряжении фирмы на момент публикации. Изменения и дополнения к данному руководству будут по требованию высылаться всем дилерам, заключившим с фирмой контракты на реализацию и/или обслуживание этих изделий.

При работе с изделием следует помнить, что в электросистеме и системе зажигания могут возникнуть опасные, ведущие к повреждениям короткие замыкания. Эти системы также могут вызвать сильное поражение электрическим током. При выполнении любых работ, где обслуживающий персонал может коснуться электрических контактов или последние могут коснуться заземления,  аккумуляторные кабели следует отсоединять от аккумуляторов на стороне самих аккумуляторов.

Всякий раз, когда при обслуживании входные и выходные отверстия двигателя остаются открытыми, их следует закрывать, чтобы не допустить случайного попадания в цилиндры посторонних предметов, которые могут вызвать серьезные внутренние повреждения при запуске двигателя.

Очень важно обратить особое внимание на то, что при проведении любых работ по техобслуживанию весь новый крепеж, используемый для замены старого, должен иметь те же типоразмеры и удовлетворять прочностным характеристикам, что и заменяемый крепежный материал. Цифры на головках метрических болтов и на поверхностях метрических гаек указывают на их прочностные характеристики. На американских болтах для этой цели используются радиальные линии, в то время как на большинстве американских гаек маркировка прочностных характеристик отсутствует. Несоответствие или неправильный выбор крепежного материала по типоразмерам и прочностным характеристикам может привести к повреждению оборудования, его неправильной работе или даже к возможным травмам людей. Поэтому снятый при демонтаже крепежный материал следует сохранять для повторного использования и во время сборки, где это возможно, использовать его для крепления тех же узлов и деталей в тех же местах, с которых он был снят. В тех случаях, когда крепеж не пригоден для повторного использования, необходимо следить за тем, чтобы замена строго соответствовала родному крепежу.

# Содержание ПЛМ в чистоте и уход за ним

Любое изделие морского назначения, предназначенное для эксплуатации в водных бассейнах, - это механизм, состоящий из множества деталей и узлов станочной, механической обработки с пригнанными, полированными и притертыми поверхностями, причем допуски на них измеряются в десятитысячных долях дюйма/миллиметра. Поэтому очень важным фактором является содержание такого изделия в чистоте и тщательный уход за ним. В связи с этим следует помнить о том, что правильный уход, чистка и защита трущихся поверхностей и поверхностей деталей и узлов станочной обработки является составной частью процедуры ремонтных и профилактических работ. Это считается стандартной практикой при ремонтных работах и техобслуживании, даже если в описании самой процедуры не содержится таких специальных указаний.

При демонтаже деталей и узлов во время техобслуживания следует обязательно класть и хранить их в определенном порядке для того, чтобы во время последующей сборки обеспечить их монтаж на свои места с соблюдением установки стыкующихся поверхностей на родные места.

Перед подъемом или снятием двигателя ПЛМ с лодки неукоснительно соблюдать следующие меры предосторожности:

1. 	Проверить, чтобы маховик был надежно соединен с концом коленвала и закреплен контргайкой, а монтажный рымболт (петля) был ввернут в маховик не менее, чем на 5 оборотов.

2. Поднимая ПЛМ за рымболт, использовать подъемный механизм с крюком соответствующей грузоподъемности.

Кроме того, работа обслуживающего персонала под подвешенным ПЛМ или на нем не допустима. ПЛМ следует закреплять на рабочих стендах или как можно скорее опускать на уровень земли.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в настоящее руководство без предварительного уведомления.

За другой информацией, включая справочные бюллетени по техобслуживанию изделий, описанных в данном руководстве, обращайтесь к своим местным дилерам.Нумерация страниц

В конце каждой страницы указаны две группы чисел. Приведенный ниже пример наглядно поясняет значение каждого числа.

ПРИМЕР:

Номер издания

Месяц публикации

Год публикации

Заголовок раздела

Номер раздела

Индекс подраздела

Номер страницы

# Оглавление разделов

| Основные сведения | 1 |
| --- | --- |
| Электросистема | 2 |
| Топливная система | 3 |
| Головка цилиндров | 4 |
| Средняя секция | 5 |
| Нижний блок | 6 |
| Соединения, приводы и тяги управления | 7 |
| Ручной стартер | 8 |

Раздел 1 – Основные сведения

A - Технические характеристики

B - Техническое обслуживание

C - Информация общего характера

D - Установка ПЛМ

Раздел 2 - Электросистема

A - Зажигание

B - Система зарядки и запуска

C - Угол опережения зажигания, синхронизация и

регулировка

D - Монтажные схемы электрических соединений

Раздел 3 – Топливная система

A - Топливный насос

B - Карбюратор

С - Впрыск масла

Раздел  4 - Головка цилиндров

Раздел 5 - Средняя секция

A - Транцевые / поворотные кронштейны и кожух

торсионного вала

В - Гидросиловой блок Пауэр Трим (Power Trim)

С - Ручное управление углом наклона ПЛМ

Раздел 6 - Нижний блок

Раздел 7 - Соединения, приводы и тяги управления

A - Приводы управления дроссельной заслонкой и

переключением передач

B - Румпельная рукоятка

Раздел 8 – Ручной стартер

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

| МОЩНОСТЬ | Модель 30 | 30 (22.4) |
| --- | --- | --- |
| (КВТ) | Модель 40 | 40 (29.8) |
| МАССА | 15 “ (38 см) | 156 фунт. (70.7кг) |
| ПЛМ | 20 “ (51 см) | 161 фунт. (73.0кг) |
|  | 22-1/2 “ (57 см) | 166 фунт. (75.3кг) |
| БЛОК | Тип | 2-цилиндровый – 2-тактный |
| ЦИЛИНДРОВ | Объем цилиндров | 39.3 куб.дюйм. (644.4 куб.см.) |
| ХОД ПОРШНЯ | Длина хода | 2.796 “ (71 мм) |
| ДИАМЕТР | Диаметр (стандартный) | 2.993 “ (76 мм) |
| ЦИЛИНДРОВ | Диаметр [увеличенный 0.015” (0.381 мм)] | 3.007 “ (76.38 мм) |
|  | Конусность / Некруглость (макс.) | 0.003 “ (0.08 мм) |
|  | Материал цилиндра | Чугун |
|  | Диаметр после хонингования (внутренний) | 2.993 “ (76 мм) |
| КОЛЕНВАЛ | Шейка верхнего коренного подшипника | 1.375 “ (34.93 мм) |
|  | Шейка центрального коренного подшипника | 1.216 “ (30.89мм) |
|  | Шейка нижнего шарикоподшипника | 1.385 “ (35.17мм) |
|  | Шейка под шатун | 1.181 “ (29.99мм) |
|  | Биение | 0.003 “ (0.076 мм) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Оглавление

Стр.

Основные технические характеристики	1A-1

Основные технические характеристики	1A-2

Основные технические характеристики	1A-3

# Основные технические характеристики

| Модель 30/40 |
| --- |
| МОЩНОСТЬ | Модель 30 | 30 (22.4) |
| (КВТ) | Модель 40 | 40 (29.8) |
| МАССА | 15 “ (38 см) | 156 фунт. (70.7кг) |
| ПЛМ | 20 “ (51 см) | 161 фунт. (73.0кг) |
|  | 22-1/2 “ (57 см) | 166 фунт. (75.3кг) |
| БЛОК | Тип | 2-цилиндровый – 2-тактный |
| ЦИЛИНДРОВ | Объем цилиндров | 39.3 куб.дюйм. (644.4 куб.см.) |
| ХОД ПОРШНЯ | Длина хода | 2.796 “ (71 мм) |
| ДИАМЕТР | Диаметр (стандартный) | 2.993 “ (76 мм) |
| ЦИЛИНДРОВ | Диаметр [увеличенный 0.015” (0.381 мм)] | 3.007 “ (76.38 мм) |
|  | Конусность / Некруглость (макс.) | 0.003 “ (0.08 мм) |
|  | Материал цилиндра | Чугун |
|  | Диаметр после хонингования (внутренний) | 2.993 “ (76 мм) |
| КОЛЕНВАЛ | Шейка верхнего коренного подшипника | 1.375 “ (34.93 мм) |
|  | Шейка центрального коренного подшипника | 1.216 “ (30.89мм) |
|  | Шейка нижнего шарикоподшипника | 1.385 “ (35.17мм) |
|  | Шейка под шатун | 1.181 “ (29.99мм) |
|  | Биение | 0.003 “ (0.076 мм) |
| ШАТУН | На конце поршневого пальца (внутр. диам.) | 0.957 “ (24.31 мм) |
|  | На конце шатунной шейки (внутр. диам.) | 1.499 “ (38.07мм) |
| ПОРШЕНЬ | Материал | Алюминий |
|  | Внеш. диам. на юбке (стандартный) | 2.988 “ (75.90 мм) |
|  | Внеш. диам на юбке [увелич. 0.015” (.381 мм)] | 3.003 “ (76.28 мм) |
|  | Зазор на кольцевом конце | 0.010 “ -0.018 “ (0.25 мм - 0.46 мм) |
| ПЛАСТИНЧАТЫЕ | Зазор в вертик. положении (макс.) | 0.020 “ (0.508 мм) |
| (ЯЗЫЧКОВЫЕ) | Зазор между пластиной и упором - Модель 30 | 0.090 “ (2.286 мм) |
| КЛАПАНЫ | - Модель 40 | Не регулируется |
| КОРОБКА | Передаточное число | 2.0:1 |
| ПЕРЕДАЧ | Объем масла | 14.9 унций (440 мл) |
|  | Тип масла | Шестеренное - Quicksilver Gear Lube Premium Blend |
|  | Шестерня перед. хода - Кол-во зубьев – Тип | 26 – геликоидальная / коническая |
|  | Ведущая шестерня - Кол-во зубьев – Тип | 13 - геликоидальная / коническая |
|  | Высота ведущей шестерни | 0.025 “ (0.64 мм) |
|  | Люфт шестерни переднего хода | Не регулируется |
|  | Люфт шестерни заднего хода | Не регулируется |
|  | Давление воды: |  |
|  | с терморегулятором и тарельчатым клапаном |  |
|  | - при ПОДЗ** | 5 - 7 ф/квд* при 5000 об/мин |
|  | - на холостом ходу | 0.5-1.5ф/квд* при 750 об/мин |
|  | Для всех моделей без терморегулятора и тарельчатого клапана |  |
|  | - при ПОДЗ** | 5-7 ф/квд* при 5000 об/мин |
|  | - на холостом ходу | 0-1 ф/квд* при 750 об/мин |
|  | При откр. тарел. клапане для моделей 1994-1997 гг. | 900-1000 об/мин |
|  | При откр. тарел. клапане для моделей 1998 г. и младше | 3000-3500 об/мин |

* ф/квд – фунт на квадратный дюйм

** ПОДЗ – при полностью открытой заслонке

# Основные технические характеристики

| Модель 30/40 |
| --- |
| СРЕДНЯЯ | Высота транца - Короткий вал | 15 “ (38 см) |
| СЕКЦИЯ | - Длинный вал | 20 “ (51 см) |
|  | Угол поворота рулевого управления | 90° |
|  | Кол-во позиций под стержень угла наклона | 5 + 1 для мелководья |
|  | Полный угол наклона | 70° |
|  | Допустимая толщина транца | 2-3/8 “ (60.3мм) |
| ТОПЛИВНАЯ | Давление топливного насоса |  |
| СИСТЕМА | - при ПОЗД** | 4-7 ф/квд* (28-43 кПа) |
|  | - на холостом ходу | 2-1/2-4 ф/квд* (17-27кПа) |
|  | Рекомендуемое топливо (бензин) | стандартный автомобильный или неэтилированный |
|  |  | как минимум с |
|  |  | октановым числом 87 |
|  | Емкость топливного бака | 6.6 амер. галлонов |
|  |  | (5 англ. галлонов; 25 л) |
|  | Пропорция бензин-масло для обкатки |  |
|  | Для моделей ПЛМ с ручным запуском | 25:1 |
|  | Для моделей ПЛМ с электрозапуском | 50:1 (для полного бака) |
| ВПРЫСК | Рекомендуемое масло | масло типа Quicksilver TC-W II or TC-W III |
| МАСЛА |  | для 2-тактных ПЛМ |
|  | Емкость маслобака / Время работы | 50.5 жид. унц. (1.5 л) на 4.7 часа при |
|  |  | 5250 об/мин |
|  | Резерв. емкость/ Время работы | 30 минут при 5250 об/мин |
|  | Расход (куб.см./мин.) с насосом при ПОЗД** | 8.5 куб.см./10 минут при 900 об/мин |
| СИСТЕМА | С ручным запуском | С механизмом возврата веревки |
| ЗАПУСКА | С электрозапуском | 12 В |
|  | Ток стартера (под нагрузкой) | 95 A |
|  | (без нагрузки) | 20 A |
| СИСТЕМА | Тип и входной ток генератора | 1-фазный (12-полюсный) |
| ЗАРЯДКИ | - для моделей с электрозапуском |  |
|  | Красный статор | 18 A при 3000 об/мин |
|  | Черный статор | 14 A при 5000 об/мин |
|  | - для моделей с ручным запуском | 9 A при 3000 об/мин |
| АККУМУЛЯТОР | Ток аккумулятора | 465 ампер при вращении коленвала двигателя, погруженного в воду (MCA), |
|  |  | или 350 ампер при вращении коленвала непрогретого двигателя (CCA) |
| СИСТЕМА | Тип | Разрядно-емкостной |
| ЗАЖИГАНИЯ | Тип свечей зажигания (NGK) | BP8H-N-10 |
|  | Зазор на свече зажигания | 0.040 “ (1.0мм) |
|  | Тип свечи по дополнит. поставке (NGK) | BPZ8H-N-10* |
|  |  | 0.040 “ (1.0мм) |
|  | Порядок работы цилиндров | 1-2 |

* ф/квд – фунт на квадратный дюйм

** ПОДЗ – при полностью открытой заслонке

# Основные технические характеристики

| Модель 30/40 |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ | Обороты холостого хода | 700 - 800 об/мин |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | (на передней передаче) |
| КАРБЮРАТОРА | Пределы оборотов при ПОДЗ** |  |
|  | - для модели 30/ 40 Sea Pro/Marathon | 4500 - 5500 об/мин |
|  | - для модели 40 | 5000 - 5500 об/мин |
|  | Регулировка топливной смеси холостого хода |  |
|  | (Заданная – Оборотов винта регулировки) | 1-1/2 ± 1/4 (для всех моделей, кроме 40 MLL) |
|  |  | 1-3/4 ± 1/4 (карбюратор WME-38 на 40 MLL) |
|  | Уровень поплавка | 9/16 “ (14.29мм) |
|  | Основной жиклер |  |
|  | - 30 руч. пуск (WME-36/36A)/(WME-63) | 0.054 “ |
|  | - 30 эл. пуск (WME-37/37A)/(WME-64) | 0.054 “ |
|  | - 40 руч. пуск (WME-38)/(WME-66) | 0.066 “ |
|  | - 40 эл. пуск (WME-39/39A)/(WME-67) | 0.066 “ |
|  | - 30 EHO (WME-42/42A)/(WME-65) | 0.054 “ |
| УГОЛ | Для моделей с (Сер.№-OG59999 и ниже) | 3° ВМТ*** ± 3° |
| ОПЕРЕЖЕНИЯ | УОЗ холостого хода | (Не регулируется) |
| ЗАЖИГАНИЯ |  | 25° ± 3° |
| (УОЗ) | Макс. ВМТ при 2500-5500 об/мин | (Не регулируется) |
|  | Для моделей с (Сер.№-OG590000 и выше) |  |
|  | УОЗ холостого хода | 8° ВМТ***±1° |
|  | Макс. угол опережения зажигания | 1 оборот по часовой стрелке после касания дроссельной заслонки |

* ф/квд – фунт на квадратный дюйм

** ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

*** ВМТ – до верхней мертвой точки

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики 	1B-1

Объем масла коробки шестерен 	1B-1

Специальный инструмент 	1B-1

Смазка / герметик фирмы Quicksilver 	1B-1

Регламент профилактики и

техобслуживания	1B-2

Перед каждым выходом в водный

бассейн 	1B-2

После каждого выхода в водный

бассейн 	1B-2

Через каждые 100 часов или один

раз в год 	1B-2

Через 300 часов работы или один

раз в три года	1B-2

Перед консервацией и хранением 	1B-2

Точки смазки 	1B-3

(Сер.№-OG589999 и ниже) 	1B-3

(Сер.№-OG590000 и выше) 	1B-3

Проверка гидравлической жидкости 	1B-5

Масло коробки шестерен 	1B-6

Дренаж масла из коробки шестерен 	1B-6

Проверка уровня масла и заправка

коробки шестерен маслом 	1B-6

Замена гребного винта 	1B-7

Демонтаж  	1B-7

Установка 	1B-7

Антикоррозийный анод 	1B-8

Топливный бак 	1B-9

Техобслуживание 	1B-9

Фильтр топливного бака 	1B-9

Топливопровод и груша («пускача»)

начального запуска  	1B-9

Промывка системы охлаждения	1B-10

Хранение 	1B-10

Топливная система 	1B-10

Защита внешних узлов ПЛМ 	1B-11

Защита внутренних узлов ПЛМ 	1B-11

Коробка шестерен / передач 	1B-11

Положение ПЛМ при хранении 	1B-11

Хранение аккумуляторов 	1B-11

# Технические характеристики

Объем масла коробки шестерен/передач

| Передаточное число | Объем |
| --- | --- |
| 2.00:1 | 14.9 жид. унц. (440 мл) |

# Специальный инструмент

Дренажный комплект - Часть № 44357A2.

# Смазка, масло и герметики фирмы Quicksilver

| Наименование | Часть № |
| --- | --- |
| Шестеренное масло – Gear Lubricant-Premium Blend | 92-19007A24 |
| Антикоррозийная смазка Anti-Corrosion Grease | 92-78376A6 |
| Смазка с тефлоновой присадкой – 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon | 92-825407A12 |
| Моторное масло – SAE SOW Motor Oil | Приобретать по месту жительства |

# Регламент профилактики и техобслуживания

Перед каждым выходом в водный бассейн

1.	Проверить стропку (шнур) выключателя останова двигателя на надежность срабатывания для  останова двигателя.

2.	Визуальный осмотр топливной системы на повреждения, неисправности и утечку.

3.	Проверить ПЛМ на плотность и надежность крепления к транцу.

4.	Проверить рулевую систему на заедание или слабое крепление деталей и узлов.

5.	Визуально проверить штанги, рычаги и тяги рулевого управления на правильность и плотность крепления.

6.	Проверить лопасти гребного винта на повреждения.

После каждого выхода в водный бассейн

1.	Промыть систему охлаждения ПЛМ после работы в морской или загрязненной воде.

2.	Если ПЛМ работал в морской воде, смыть все отложения солей и промыть выхлопные/выходные отверстия винта и коробки передач пресной водой.

Через каждые 100 часов работы или один раз в год в зависимости от того, что наступит раньше

- Прошприцевать все точки смазки. При работе в морской воде смазку производить чаще.

- Осмотреть и прочистить свечи зажигания.

- Проверить на загрязнение топливную линию, топливный фильтр двигателя.

- При необходимости отрегулировать карбюратор(ы).*

- Проверить регулировки угла опережения зажигания *

- Проверить антикоррозийные аноды. При работе в морской воде проверку производить чаще, чем указано.

- Слить и заменить масло в коробке передач.

- Смазать шлицы ведущего вала.

- Проверить гидравлическую жидкость в силовой гидросистеме управления углом наклона ПЛМ.

- Проверить аккумулятор(ы).

- Проверить регулировку тяговых тросиков управления.*

- Удалить все отложения и налет с помощью очистительного средства «Quicksilver Power Tune Engine Cleaner».

- Проверить надежность и плотность затягивания всех болтов, гаек и другого крепежа.

* Эти виды обслуживания должны производиться специалистами полномочного дилера.

Через каждые 300 часов работы или через три года

- Заменить колесо водяного насоса (если наблюдается перегрев или пониженное давление воды, замену производить чаще, чем указано).

Перед консервацией и хранением

Процедуру подготовки к хранению смотри на стр. 1B-10.

# Точки смазки

| № точки | Наименование | Тип смазки | Периодичность при работе в пресной воде | Периодичность при работе в морской воде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точки шарнирных соединений приводных тяг дроссельной заслонки и передач | Смазка морского исполнения - Quicksilver 2-4-C 100 часов работы или один раз в сезон | Через 100 часов или один раз в сезон |
| 2 | Верхний вал передач |  |  |
| 3 | Палец поворотного механизма |  |  |
| 4 | Направляющая тяги рулевого управления |  |  |
| 5 | Шарнирная труба наклона / направляющая |  |  |
| 6 | Точки шарнира приводной штанги рулевого управления | Моторное масло – SAE SOW Motor Oil |  |
| 7 | Гребной винт | Специальная антикоррозийная смазка – Quicksilver Special Lubricant 101 Anti-Corrosion Grease |  |
| 8 | Ведущая шестерня стартерного мотора | Моторное масло – SAE 10W Motor Oil |  |
| 9 * | Несущий корпус подшипника коробки шестерен | Специальная смазка – Quicksilver Special Lubricant 101 |  |
| 10 ( | Коробка шестерен | Шестеренная смазка -Quicksilver Gear Lube |  |
| Δ | Шлицы коленвала и торсионного вала | Смазка морского исполнения – Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant | Один раз в сезон |

* 	См. инструкции по смазке в главе «Коррозия в морской воде – Гайка несущего корпуса подшипника и крышки»  Gear Housing Bearing Carrier and Cover Nut" данного раздела (см. Оглавление).  !!! (от переводчика) Указанная глава в данном разделе отсутствует !!!

(	См. главу "Смазка коробки шестерен» данного раздела (см. «Оглавление»).

Δ	См. главу «Демонтаж и установке коробки шестерен» (Раздел 5).

(Сер.№-OG589999 и ниже)

(Сер.№-OG590000 и выше)

2 – Смазка верхнего вала передач

3 – Тавотницы пальца поворотного механизма /

кронштейна

ОСТОРОЖНО

Перед смазкой тяги сама тяга (ее транцевый конец) должна быть полностью втянута в свою броню. При смазке выдвинутой тяги может образоваться гидравлический замок (гидравлическое запирание) и тяга не будет нормально работать.

Полностью втянуть тягу направляющей рулевого управления (на конце транца) в свою броню, смазать транцевый конец рулевой тяги через тавотницу и выступающую часть конца тяги смазкой морского исполнения Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant. Смазать все шарнирные точки машинным маслом SAE SOW.

Модели с электрозапуском и дистанционным управлением

Модели с румпельной рукояткой

4 – Тавотница направляющей рулевого управления

5 – Тавотницы шарнирной трубы наклона /

направляющей

6 – Точка смазки шарнира приводной рулевого

управления

7 – Смазка гребного винта (a)

8  Смазка ведущей шестерни стартерного мотора

9 – Смазка коробки шестерен

# Проверка гидравлической жидкости

1. Установить ПЛМ в полное вертикальное положение и зафиксировать стопорным пальцем, как показано на рисунке.

a – Стопорный палец-фиксатор угла наклона

2. Снять заправочную крышку и проверить уровень гидравлической жидкости. Уровень жидкости должен быть заподлицо с нижней частью заправочного отверстия. Долить фирменную жидкость для гидросистемы  и рулевого механизма управления «Пауэр Трим» (Quicksilver Power Trim & Steering Fluid ) или автомобильную трансмиссионную жидкость (ATF) типа F, FA, или Dexron III.

# Масло коробки шестерен

При добавлении или замене масла в коробке передач визуально проверить ее на наличие воды. Если в масле есть вода, она, возможно, скопилась на дне и выльется прежде, чем масло, при этом она может смешаться с маслом, образуя смесь молочного цвета. При обнаружении воды передать коробку передач на проверку своему дилеру. Вода в масле может привести к преждевременному выходу из строя подшипников, а при температурах замерзания она превратится в лед и повредит коробку передач.

При снятии крышки с отверстия для заливки и слива масла осмотреть ее магнитный торец на наличие металлических частиц. Небольшое количество металлических опилок или мелких металлических частиц указывает на нормальный износ шестерен. Чрезмерное количество металлических опилок или частиц крупного размера (стружки) может свидетельствовать о слишком большом износе шестерен и требует проверки силами специалистов полномочного дилера.

ОСТОРОЖНО

Перед работой вблизи гребного винта во избежание случайного запуска двигателя при установленной на ПЛМ коробке шестерен отсоединить (и заизолировать) провода от свечей зажигания

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае НЕ ПРИМЕНЯТЬ автомобильное масло или смазку в коробке шестерен. Заправлять ТОЛЬКО фирменные смазочные материалы: 1) Quicksilver Gear Lube - шестеренное масло или 2) Quicksilver Super-Duty Lower Unit Lubricant - специальное масло для тяжелых режимов и условий, предназначенное для нижнего блока.

Дренаж масла из коробки шестерен

1. Поднять ПЛМ в вертикальное положение так, чтобы масло стекало в переднюю часть коробки и вытекало из дренажно-заправочного отверстия. Собрать масло в чистую посуду.

ВАЖНО: Проверить на повреждение шайбы-прокладки на заправочной и вентиляционной пробках, При необходимости поставить новые.

- Снять крышку с прокладкой с заправочного отверстия. Проверить количество металлических частиц на магните крышки. Удалить с крышки все металлические частицы.

- Снять вентиляционную пробку с прокладкой и слить все масло.

a – Вентиляционная крышка-пробка с шайбой

b – Заправочная крышка-пробка с шайбой

4. Проверить слитое масло на наличие металлических частиц (на поверхности масла будет «металлический налет»). Присутствие в масле мелких металлических частиц (порошкообразной формы) на магните крышки заправочного отверстия свидетельствует о нормальном износе шестерен. Наличие металлических опилок большего размера на магните заправочной крышки указывает на необходимость разборки коробки шестерен  и осмотра ее узлов и деталей.

5. Обратить внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет указывает на присутствие в масле воды. Масло, слитое из коробки, находившейся в эксплуатации непосредственно перед разборкой, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания и аэрации (смешивания с воздухом). Это нормальное явление, которое нельзя путать с присутствием в масле воды.

6. Присутствие в масле воды указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, поверхностей уплотнительных прокладок и колец, а также прокладок водяного насоса. Кроме того, необходимо проверить все узлы и детали  коробки передач на повреждение.

Проверка уровня масла и заправка коробки шестерен маслом

ВАЖНО: Никогда не заправлять масло, не сняв перед этим вентиляционную пробку, т.к. образовавшийся воздушный карман не даст нормально залить масло. Заливать масло в коробку только тогда, когда ПЛМ находится в рабочем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла коробки шестерен см. в разделе "Технические характеристики".

- Установить ПЛМ в вертикальное рабочее положение. Снять пробку с вентиляционного отверстия. Вставить трубку для залива масла в заправочное отверстие.

- Заливать масло до тех пор, пока оно не появится из вентиляционного отверстия.

- Вернуть на место вентиляционную пробку с уплотнительным кольцом.

- Установить на место заправочную пробку с уплотнительным кольцом.

# Замена гребного винта

Демонтаж

- Переключить передачу ПЛМ в нейтральное положение.

- Снять провода со свечей зажигания, чтобы не допустить запуска двигателя.

- Выпрямить стопорные усики шайбы, загнутые по бокам гайки крепления гребного винта.

a – Усики шайбы под гайкой

- Заклинить винт деревянным брусом, вставив его между коробкой передач и винтом и отвернуть гайку гребного винта.

- Стянуть гребной винт с вала строго по оси. Если винт заклинил на валу и не снимается, обратиться за помощью к полномочному дилеру.

Установка

ОСТОРОЖНО

Если гребной винт вращается при включенном сцеплении, то коленвал может провернуться и двигатель заведется. Чтобы предотвратить такой случайный запуск двигателя и возможные тяжелые травмы, вызванные ударом вращающегося винта, необходимо всегда переключать передачу ПЛМ в нейтральное положение и снимать провода со свечей зажигания при техобслуживании гребного винта.

ВНИМАНИЕ

Если винт на валу может перемещаться вперед и назад в продольном направлении, значит, ослабла гайка крепления винта. Затянуть гайку гребного винта. Работа со слабым креплением винта на валу может вызвать повреждение упорной втулки / ступицы винта и коробки шестерен при увеличении или снижении скорости или при переключении передач.

ВАЖНО: Для того, чтобы быть уверенным в том, что винт во время работы надежно сидит на валу, проводить периодическую проверку надежности затянутой гайки.

1. Для облегчения последующего демонтажа гребного винта обильно смазать его шлицы одним из указанных ниже смазочных материалов фирмы Quicksilver:

• 	Спец. смазкой - Special Lubricant 101

• 	Антикоррозийной смазкой

• 	Смазкой 2-4-C Marine Lubricant

2. Установить упорную втулку переднего хода на вал гребного винта.

a – Упорная втулка / ступица

b – Гребной винт

3. Совмещая шлицы, установить гребной винт. Установить шайбу с контрящими усиками на вал гребного винта.

4.  Чтобы не допустить проворачивания вала, заклинить винт, вставив деревянный брус между противокавитационной плитой и винтом.

5. Наживить гайку крепления гребного винта на вал гребного винта. Надежно затянуть тарированным ключом  с усилием [не менее 55 фунт-футов (75.0 Н∙м)] и загнуть стопорные усики шайбы по сторонам гаечной головки.

6. После первого выхода в водный бассейн отогнуть усики, дозатянуть гайку с усилием не менее 55 фунт-футов (74.6 Н∙м) и опять загнуть усики по сторонам гаечной головки. Периодически проверять надежность затягивания гайки.

a – Шайба с контрящими усиками.

b – Гайка гребного винта

# Антикоррозийный анод

ПЛМ имеет антикоррозийный анод в форме триммера на корпусе коробки передач. На моделях с удлиненными транцевыми кронштейнами установлен второй антикоррозийный анод. Анод позволяет защитить ПЛМ от контактной электрохимической коррозии за счет процесса медленного разъедания собственного металла анода, а не металла ПЛМ.

a - Триммер

b - Анод

ПРИМЕЧАНИЕ: Аноды требует периодической проверки, особенно при эксплуатации в морской воде, которая выступает катализатором процесса разъедания (эрозии). Для поддержания антикоррозийной защиты необходимо всегда своевременно заменять анод на новый, не допуская его полного разъедания. Анод ни в коем случае не закрашивать и не наносить на него никакого покрытия, т.к. это снижает эффективность его действия.

# Топливный бак

Техобслуживание

В топливный бак во время заправки может попасть грязь и вода, поэтому он подлежит ежесезонной промывке. Промывать бак  неэтилированным бензином или керосином.

ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА

В случае ограничения подачи топлива из бака проверить топливный фильтр на конце топливозаборной трубки. Фильтр может быть забит. Снять крышку и проверить фильтр на накипь, загрязнение, отложения и т.п. Промыть фильтр прополаскиванием в чистом неэтилированном бензине или керосине.

a – Фильтр топливного бака

b – Топливозаборная трубка

с – Крышка

d - Прокладка

#### ТОПЛИВОПРОВОД И ГРУША «ПУСКАЧА» (ПЕРВИЧНОГО ЗАПУСКА - ПОДСОСА)

Периодически проверять топливопровод и грушу подсоса топлива при начальном запуске холодного двигателя на трещины, порывы, потертость, перегибы и т.д. Проверить все соединения топливопровода на плотность (фитинги, штуцеры, муфты и .т.п.) Все соединения должны быть надежно стянуты и закреплены хомутами.

Узел первоначального пуска холодного двигателя, (с грушей подсоса) имеет два клапана: входной топливный (в бак) и выходной топливный (в двигатель).

Входной топливный клапан пропускает топливо в грушу, но при этом отсекает возврат топлива в бак, когда грушу отпускают после сдавливания. Выходной клапан открывается при сдавливании груши, пропуская топливо в карбюратор, но закрывается при отпускании груши, отсекая топливо от возврата в грушу подсоса при начальном запуске холодного двигателя.

1. Чтобы снять хомутик со шланга груши, захватить хомутик плоскогубцами и отогнуть назад , снимая с крючка.

2. Чтобы установить хомутик на шланг груши, захватить хомутик шланга плоскогубцами,  насадить на крючок и нажать отверткой до защелкивания на место.

# Промывка системы охлаждения

ОСТОРОЖНО

При промывке во избежание возможных травм снимите гребной винт. См. раздел «Замена гребного винта»

- Снять гребной винт (см. Раздел «Замена гребного винта»). Установить приспособление для промывки так, чтобы его резиновые груши плотно облегали входные отверстия для подачи воды.

- Подсоединить шланг подачи воды к приспособлению для промывки. Включить воду и отрегулировать подачу так, чтобы вода образовала течь вокруг резиновых груш, тем самым обеспечивая контроль за поступлением в двигатель достаточного количества воды для его охлаждения.

- Запустить двигатель и прогнать его на оборотах холостого хода при передаче в нейтральном положении.

- При необходимости отрегулировать подачу воды так, чтобы избыток воды продолжал течь вокруг резиновых груш, тем самым обеспечивая контроль за тем, что двигатель получает достаточное количество воды для охлаждения.

- Проверять равномерность подачи воды через смотровое отверстие водяного насоса. Продолжать промывку ПЛМ в течение 3 – 5 минут, все время контролируя и при необходимости регулируя подачу.

- Остановить двигатель, отключить воду и снять приспособление для промывки. Установить на место гребной винт.

# Хранение

При подготовки ПЛМ к консервации и зимнему хранению основной целью является защита ПЛМ от ржавления, коррозии и повреждений, которые могут быть вызваны замерзанием остатков воды.

Для подготовки ПЛМ к зимнему или длительному (2-месячному или более) хранению необходимо выполнить указанные ниже действия.

ВНИМАНИЕ

Для того, чтобы не допустить повреждения водяного насоса (при работе всухую) или перегрева двигателя, НИКОГДА не запускать и не эксплуатировать ПЛМ без циркуляции воды через входное отверстие системы охлаждения в коробке передач.

Топливная система

ВАЖНО: Во время хранения бензин, содержащий спирт (этанол или метанол), может вызвать образование кислоты и повредить топливную систему. Если используемый бензин содержит спирт, рекомендуется слить по возможности весь остаток бензина из топливного бака, топливопровода и топливной системы двигателя.

Чтобы не допустить образования нагара и осадка, залить в топливную систему (бак, шланги, топливные насосы и системы впрыскивания топливной смеси) очищенное (стабилизированное) топливо. После этого выполнить следующие действия:

- Переносной топливный бак. Залить в топливный бак нужное количество стабилизатора бензина «Quicksilver Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется). При этом для смешивания стабилизатора с топливом топливный бак необходимо хорошо покачать.

- Стационарный топливный бак. Залить в отдельную канистру нужное количество стабилизатора бензина «Quicksilver Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется) и смешать его примерно с одним литром (одной квартой) бензина. Затем залить эту смесь в топливный бак.

- Опустить ПЛМ в воду или подсоединить к ПЛМ промывочное приспособление для циркуляции в нем холодной воды. Для того, чтобы очищенное топливо заполнило топливную систему и  карбюратор, запустить и прогнать двигатель в течение десяти минут.

Защита внешних узлов ПЛМ

- Смазать все узлы и детали ПЛМ, указанные в Регламенте профилактического осмотра и техобслуживания.

- Подкрасить места, где повреждена краска. За краской обратиться к местному дилеру.

- Напылить на двигатель, корпуса электрических узлов и другие наружные металлические поверхности  (кроме антикоррозийных анодов) защитный антикоррозийный состав «Spray Quicksilver Corrosion Guard».

Защита внутренних узлов ПЛМ

Примечание: Перед выполнением действий по следующим ниже пунктам убедиться в том, что топливная система подготовлена для хранения. См раздел «Топливная система» (стр. 1-B-10).

- Опустить ПЛМ в воду или подсоединить к ПЛМ промывочное приспособление для циркуляции  холодной воды. Для прогрева двигателя запустить его и прогнать на нейтральной скорости.

- При работе двигателя на больших оборотах холостого хода прекратить подачу топлива, отсоединив выносной топливопровод. Когда двигатель начнет глохнуть, быстро впрыскивать в карбюратор защитный состав Quicksilver Storage Seal до тех пор, пока двигатель не заглохнет и не остановится из-за прекращения подачи топлива.

- Снять свечи зажигания и в течение пяти секунд напылить защитный состав Quicksilver Storage Seal на внутренние поверхности каждого цилиндра.

- Несколько раз вручную провернуть маховик для распределения защитного состава по цилиндрам. Ввернуть на место свечи.

Коробка передач / шестерен

- Слить старое и залить новое масло в коробку передач (см. процедуру технического обслуживания).

Положение ПЛМ при хранении

Для того, чтобы вся вода стекла из ПЛМ, хранить ПЛМ в вертикальном положении.

ВНИМАНИЕ

Если ПЛМ хранится в наклонном положении при температуре ниже нуля, то вода, оставшаяся в системе охлаждения, или дождевая вода, проникшая в гребной винт через выходное отверстие коробки передач, может замерзнуть и вызвать повреждение ПЛМ.

Хранение аккумулятора

- Выполнить указания завода-изготовителя по хранению и подзарядке аккумуляторной батареи.

- Снять аккумулятор с лодки и проверить уровень воды. При необходимости долить воду и подзарядить.

- Хранить в сухом прохладном помещении.

- Во время хранения периодически проверять уровень воды и подзаряжать аккумулятор.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Оглавление

Стр.

Размещение серийного номера 	1C-1

Факторы влияния на КПД ПЛМ 	1C-1

Погодные условия	1C-1

Тип лодки 	1C-2

Распределение веса	1C-2

Форма днища лодки	1C-2

Угол наклона ПЛМ – Дифферент лодки	1C-2

ПЛМ ВВЕРХ (UP)	1C-2

ПЛМ ВНИЗ (DOWN)	1C-2

Водопроницаемость лодки 	1C-2

Кавитация 	1C-3

Двигатель 	1C-3

Детонация 	1C-3

После полного затопления ПЛМ	1C-3

Затопление в морской воде

(Специальные инструкции)	1C-3

Затопление во время работы ПЛМ

(Специальные инструкции)	1C-3

Затопление двигателя

(в пресной воде)

(Специальные инструкции)	1C-4

Выбор гребного винта	1C-4

Таблица гребных винтов – ПЛМ 30 ЛС	1C-5

Таблица гребных винтов – ПЛМ 40 ЛС	1C-6

# Размещение серийного номера

Серийный номер ПЛМ находится внизу на правой стороне блока двигателя (по правому борту). Он также находится и на правой стороне поворотного кронштейна (по правому борту).

a - Серийный номер

b – Год разработки модели

c – Наименование модели

d – Год выпуска

e – Официально утвержденный европейский знак

# Факторы влияния на КПД ПЛМ

Погодные условия

Общеизвестно, что погодные условия оказывают значительное влияние на КПД двигателя внутреннего сгорания. Поэтому установленные номинальные значения мощности относятся к такой мощности, которую двигатель развивает при номинальных оборотах, работая в определенных погодных условиях.

Корпорации-производители договорились об учреждении и соблюдении международных стандартов испытания двигателей (Организации международных стандартов (ISO)), которые определены в нормативном документе ISO 3046. Эти нормативы стандартизируют расчет мощности на основе данных, полученных при динамометрических измерениях, с приведением всех значений к мощности, которую двигатель развивает на уровне моря при относительной влажности 30%, и температуре 25° C (77° F) и барометрическом давлении 29,61 дюймов ртутного столба.

В летних условиях при высокой температуре, низком атмосферном давлении и высокой относительной влажности КПД двигателя снижается. Это в свою очередь приводит к снижению скорости судна, в некоторых случаях, на 3-5 км/час (2-3 мили/час). (См. график выше). Восстановлению нормальной скорости может способствовать только сухая прохладная погода.

С учетом практических последствий влияния погодных условий двигатель, работающий в жаркий, влажный летний день, может потерять до 14% мощности, по сравнению с мощностью, которую он мог бы развить весной или осенью в сухой свежий день. Мощность, развиваемая любым двигателем внутреннего сгорания, зависит от плотности атмосферного воздуха, который он потребляет, а эта плотность, в свою очередь, зависит от температуры воздуха, давления и содержания паров воды (или влажности).

Параллельно с потерей мощности, вызванной погодными условиями, происходит вторичная, менее явная и более сложная для определения потеря мощности. Например, при оснастке и регулировке в ранний весенний период двигатель был оборудован гребным винтом, который позволял ему работать на установленных для него скоростях при полностью открытой дроссельной заслонке. При наступлении летней погоды и соответственно снижении его мощности шаг этого гребного винта окажется фактически слишком большим. Следовательно, двигатель будет работать на скорости, ниже рекомендованной.

С учетом мощностных / скоростных характеристик двигателя это приведет к дальнейшей потере мощности на гребном винте с дополнительным снижением скорости судна. Но эту вторичную потерю можно компенсировать за счет изменения шага гребного винта на меньший, что позволит двигателю вновь работать на рекомендованных оборотах.

Чтобы владельцы моторных лодок могли реализовать оптимальный КПД двигателя при изменяющихся погодных условиях, необходимо оснащать двигатель гребным винтом соответствующего шага, который позволит ему работать на оборотах, лежащих в верхнем участке диапазона рекомендованных максимальных скоростей, или близких к ним, при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке судна.

Это не только позволяет двигателю развивать полную мощность, но и что не менее важно, работать в скоростном диапазоне, который препятствует возникновению повреждений от детонации. Это, безусловно, повышает общую надежность и увеличивает срок службы двигателя.

Тип лодки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

- Правильное размещение груза в лодке (людей и оборудования) оказывает существенное влияние на  эксплуатационные характеристики лодки, например:

  - Смещение груза назад (в сторону кормы)

    - в целом увеличивает предельную скорость.

    - если же оно слишком велико, то это может вызвать эффект дельфинирования, т.е. лодка будет "козлить", подпрыгивать.

    - может вызвать слишком большое подскакивание носа лодки по большой зыби или небольшим волнам.

    - может увеличить опасность того, что волны начнут захлестывать и накрывать лодку при выходе из режима глиссирования.

  - Смещение груза вперед (в сторону носа)

    - улучшает скольжение по воде.

    - в целом улучшает движение по неспокойной воде.

    - если оно слишком велико, то может привести к уводу лодки влево или вправо (т.е. непроизвольному носовому рулению).

ФОРМА ДНИЩА

Для развития максимальной скорости днище лодки должно быть почти плоским в области соприкосновения с водной поверхностью и особенно прямым и гладким в продольном направлении.

1. «Ныряние» имеет место тогда, когда, глядя сбоку, днище вогнуто в продольном направлении. Когда лодка скользит/планирует, «ныряние» приводит к подъему днища лодки в области транца, при этом нос опускается, тем самым значительно увеличивая «смоченную» поверхность и снижая скорость. Вогнутость часто возникает тогда, когда при транспортировке на трейлере или во время хранения опора под лодкой  слишком смещена в сторону транца.

2. «Качание» – это прямая противоположность тому, что происходит от вогнутости днища и имеет место гораздо реже. «Качание» возникает, если, глядя сбоку, днище имеет выпуклую поверхность в продольном направлении, при этом лодка начинает сильно дельфинировать.

3. Шероховатость: Мох, налипшие ракушки и т.п. на днище лодки или коррозия корпуса коробки передач ПЛМ увеличивают поверхностное трение и приводят к потере скорости. При необходимости поверхность днища следует чистить.

УГОЛ НАКЛОНА ПЛМ – ДИФФЕРЕНТ ЛОДКИ

ПЛМ ВВЕРХ (НАЖАТА КНОПКА «UP»)

ОСТОРОЖНО

Слишком большой подъем ПЛМ вверх также может снизить устойчивость (плавучесть) некоторых высокоскоростных лодочных корпусов. Для корректировки неустойчивости при движении на высокой скорости мощность следует снижать ПОСТЕПЕННО, а перед возобновлением прежней скорости несколько поднять ПЛМ. (Резкое снижение мощности вызовет и резкое изменение рулевого момента и может привести к мгновенной дополнительной неустойчивости). В результате подъема ПЛМ вверх:

1. Нос будет задираться, увеличится верхний предел скорости.

2. Рулевой момент сильно переместится влево на лодках с одинарным ПЛМ с высотой транца менее 23“ (584мм).

3. Просвет между днищем лодки и подводными преградами увеличится.

4. Слишком большой подъем вызовет «козление», дельфинирование и/или кавитацию.

5. При подъеме выше водозаборника пониженный приток воды может привести к перегреву и повреждению двигателя.

ПЛМ ВНИЗ (НАЖАТА КНОПКА «DOWN»)

ОСТОРОЖНО

Слишком большой наклон ПЛМ вниз может вызвать нежелательные и/или небезопасные условия для рулевого управления. После всяких регулировок по изменению угла наклона ПЛМ (после перестановки пальца в отверстиях) каждая лодка должна испытываться на управляемость. Результаты при наклоне ПЛМ вниз:

1. Улучшение режима глиссирования, особенно с тяжелым грузом на борту.

2. Улучшение движения по неспокойной воде с высокой зыбью.

3. Слишком большой наклон вниз может вызвать занос лодки вправо или влево (так называемое носовое руление).

4. Резкий перенос рулевого момента вправо  (или влево) на лодках с одинарным ПЛМ.

5. Улучшение режима глиссирования при ускорении (если поставить палец на одно отверстие ближе к транцу).

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Очень важно, чтобы во время монтажа все сквозные крепления через корпус были покрыты качественным герметиком морского исполнения. Проникновение воды в сердцевину транца и/или в корпус лодки приведет к дополнительному увеличению веса лодки (снижению КПД), разрушению корпуса и в конечном итоге к поломке элементов конструкции лодки.

КАВИТАЦИЯ

Кавитация вызывается воздушными пузырьками, которые образуются либо от острых краев или углов на коробке передач, либо от неровностей на лопастях самого гребного винта. При ударе о поверхность лопасти винта эти пузырьки лопаются, вызывая разъедание этой поверхности. При длительном воздействии это в конечном итоге приведет к разрушению (поломке) лопасти.

Двигатель

ДЕТОНАЦИЯ

Детонация в 2-тактном двигателе похожа на «стук» в двигателе автомобиля. По-другому ее можно определить как «дробь» или «звон» при ударах о жесть.

Детонация – это взрыв несгоревшей части топливной смеси с воздухом после возникновения искры на свече. Она создает в двигателе сильные ударные взрывные волны, и эти волны часто находят или создают слабые места, например, на своде поршня, головке цилиндра или прокладке, кольцах и пальцах поршня и роликовых подшипниках.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто встречающихся причин детонации в применяемых на судах 2-тактных двигателях:

- Слишком раннее зажигание.

- Использование бензина с низким октановым числом.

- Слишком большой шаг гребного винта (обороты двигателя ниже максимально рекомендованных).

- Бедная топливная смесь в области полностью открытой дроссельной заслонки.

- Свечи зажигания (слишком высокий тепловой диапазон) - несвоевременная искра – неправильный порядок работы цилиндров).

- Недостаточное охлаждение двигателя (старение или износ системы охлаждения).

- Отложения в камере сгорания или на поршне (что в результате приводит к более высокому коэффициенту компрессии).

Обычно детонацию можно устранить, если:

- правильно установить и отрегулировать двигатель;

- осуществлять техобслуживание и вовремя устранять причины детонации.

Повреждение поршня в результате детонации

# После полного затопления ПЛМ

Затопление в морской воде (Специальные инструкции)

После затопления, учитывая коррозийное воздействие морской воды на внутренние узлы и детали двигателя, перед запуском его необходимо полностью разобрать.

Затопление во время работы (Специальные инструкции)

При затоплении двигателя во время его работы увеличивается вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей. Если после подъема двигателя на поверхность и проворачивания маховика при снятых с двигателя свечах зажигания он не вращается свободно, то существует вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей (погнуты шатун и/или коленвал). Если это так, то необходимо разобрать головку цилиндров двигателя.

Затопление двигателя в пресной воде (Специальные инструкции)

- Поднять двигатель на поверхность как можно быстрее.

- Снять кожух.

- Промыть наружные поверхности и узлы ПЛМ чистой водой для удаления грязи, водорослей и т.д. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ запускать двигатель, если в головку попал  песок, т.к. это приведет к серьезному повреждению головки. При необходимости разобрать и прочистить головку.

- Снять свечи и максимально удалить воду из головки цилиндров двигателя. Для этого положить двигатель горизонтально (вниз отверстиями под свечи зажигания) и вращать маховик, при этом большая часть воды стечет.

- Залить спирт в карбюратор (спирт свяжет воду). Вновь прокрутить маховик.

- Перевернуть двигатель и залить спирт в отверстия под свечи зажигания и прокрутить маховик.

- Перевернуть двигатель (вниз отверстиями под свечи зажигания) и залить машинное масло в отверстия карбюратора, одновременно вращая маховик для равномерного распределения масла по всему объему картера.

- Вновь перевернуть двигатель и залить приблизительно одну чайную ложку машинного масла в каждое отверстие под свечи зажигания. Опять провернуть маховик для распределения масла по всему объему цилиндров.

- Снять и прочистить карбюраторы и узел топливного насоса.

- Просушить провода и узлы электросистемы сжатым воздухом.

- Разобрать мотор стартера двигателя и просушить коллектор, щетки, контакты, якорь и другие подверженные коррозии части.

- Установить на свои места свечи, карбюраторы и топливный насос.

- Попробовать запустить двигатель, заправив его чистым топливом. Если двигатель запустится, погонять его не менее одного часа для удаления из него всех остатков воды.

- Если двигатель не запустится, определить причину (топливо, электросистема, механика). Двигатель должен быть пущен в работу не позднее 2 часов после подъема ПЛМ из воды, иначе могут возникнуть серьезные повреждения внутренних узлов и деталей. Если это условие выполнить невозможно, необходимо разобрать двигатель и прочистить все узлы и детали. В максимально короткий срок залить масло.

# Выбор гребного винта

За подробной информацией о работе гребных винтов и судов обращаться к полномочному дилеру и заказать иллюстрированное издание информационного справочника «Что нужно знать о рабочих характеристиках гребных винтов Quicksilver и  судов» "What You Should Know  About  Quicksilver  Propellers...  and  Boat  Performance  Information"  (Часть № 90-86144).

Для обеспечения наилучшей работы выбранной модели ПЛМ на конкретной модели лодки выбрать такой гребной винт, который позволит двигателю работать в верхнем участке рекомендованного скоростного диапазона при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке лодки (см. Технические характеристики). Этот диапазон скоростей позволяет развивать лучшее ускорение при поддержании максимальной скорости лодки.

Если изменяющиеся условия (такие, как потепление атмосферного воздуха, увеличение относительной влажности, работа в водоемах на возвышенностях, увеличение загрузки лодки или загрязнение днища лодки/коробки шестерен) вызовут падение оборотов ниже рекомендованного скоростного диапазона, то, возможно, потребуется замена или чистка винта для поддержания эффективной работоспособности и обеспечения долговечности ПЛМ.

Проверить скорость при полностью открытой дроссельной заслонке с помощью точного тахометра на двигателе, отрегулированном для работы в режиме сбалансированного рулевого управления (рулевое усилие в обоих направлениях одинаково), без «срыва» гребного винта.

Полный список имеющихся в наличии гребных винтов можно найти в «Каталоге принадлежностей и вспомогательных средств Quicksilver» (Quicksilver Accessory Guide).

- Выбрать такой гребной винт, который позволяет двигателю работать в верхнем участке рекомендованного скоростного диапазона при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке (см. «Технические характеристики» выше).  Для выбора гребного винта существует максимальное значение скорости двигателя, когда скорость лодки максимальна, а дифферент для этой скорости минимален. (При определении нужного гребного винта не следует использовать значения высокой скорости, вызванной слишком большим углом дифферента). Разница в скорости между винтами с разным шагом составляет 150-350 об/мин.

- Если работа при полностью открытой дроссельной заслонке ниже рекомендованного скоростного диапазона, винт НЕОБХОДИМО заменить на другой, с меньшим шагом, для того, чтобы предотвратить потерю КПД и возможное повреждение двигателя.

- После первоначальной установки винта может появиться необходимость замены его на другой, с меньшим шагом, при следующих общих условиях, ведущих к потере скорости:

  - Потепление атмосферного воздуха и увеличение относительной влажности;

  - Работа в водоемах на возвышенностях;

  - Работа с поврежденным винтом или загрязненным днищем лодки или кожухом коробки передач;

  - Работа с увеличенной нагрузкой на лодку (дополнительное количество пассажиров, оборудования, буксирование водных лыжников и т.д.).

Информационная таблица гребных винтов для ПЛМ 30 Л.С.

Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 4000-5500 об/мин

Рекомендуемая высота транца (в дюймах): 15", 20", 22-1/2"

Стандартное передаточное число при правостороннем вращении.: 2:1

| Диам. | Шаг | Кол-во лопастей | Материал | Вес лодки (брутто) (фунтов)** | Длина лодки** | Пределы скорости (миль/час) | Греб. винт: Часть № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10" | 19" | 3 | Алюм. | до 800 | до 15' | 36-45 | 48-73146А40 |
| 10" | 17" | 3 | Алюм. | до 1000 | до 15' | 31-45 | 48-73144А40 |
| 10" | 16" | 3 | Сталь | 700-1200 | 13- 16' | 28-36 | 48-91818А5 |
| 10" | 16" | 3 | Алюм. | 700-1200 | 13- 16' | 28-36 | 48-73142А40 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | Сталь | 900-1500 | 14-16' | 26-34 | 48-76232А5 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | Алюм. | 900-1500 | 14-16' | 26-34 | 48-73140А40 |
| 10-1/4" | 14" | 3 | Сталь | 1200-1800 | 15- 17' | 24-32 | 48-76230А5 |
| 10-3/8" | 14" | 3 | Алюм. | 1200-1800 | 15- 17' | 24-32 | 48-816706А40 |
| 10-3/8" | 13" | 3 | Сталь | 1400-2000 | 15-18' | 21-29 | 48-76228А5 |
| 10-1/2" | 13" | 3 | Алюм. | 1400-2000 | 15-18' | 21-29 | 48-816704А40 |
| 10-5/8" | 12" | 3 | Сталь | 1600-2200 | 16-19' | 18-27 | 48-79792А5 |
| 10-3/4" | 12" | 3 | Алюм. | 1600-2200 | 16-19' | 18-27 | 48-816702А40 |
| 11-5/8" | 11" | 3 | Сталь | 1800-2400 | 16-20' | 15-25 | 48-823478А5 |
| 10-7/8" | 11" | 3 | Алюм. | 1800-2400 | 16-20' | 15-25 | 48-85632А40 |
| 12" | 10-1/2" | 3 | Алюм. | 1900-2600 | 17-21' | 14-23 | 48-42740А10 |
| 11-1/4" | 10" | 3 | Алюм. | 2000-2700 | 18-21' | 10-21 | 48-73132А40 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | Сталь | Рабочая лодка | 18' и более | 6-18 | 48-97868А10 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | Алюм. | Рабочая лодка |  | 6-18 | 48-87818А10 |
| 12-1/2" | 8" | 3 | Алюм. | Раб. / Быт. лодка |  | 1-15 | 48-42738А10 |

**  - типичный (вес / длина)

Упорная втулка винта: 73345 (Передний ход)

Приводная втулка винта: 43676

Кольца диффузора: 32201 (Алюминий)

Информационная таблица гребных винтов для ПЛМ 40 Л.С.

Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 5000-5500 об/мин

Рекомендуемая высота транца (в дюймах): 15", 20", 22-1/2"

Стандартное передаточное число при правостороннем вращении.: 2:1

| Диам. | Шаг | Кол-во лопастей | Материал | Вес лодки (брутто) (фунтов) ** | Длина лодки ** | Пределы скорости (миль/час) | Греб. винт: Часть № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10" | 19" | 3 | Алюм. | до 800 | до 15' | 38-45 | 48-73146А40 |
| 10" | 17" | 3 | Алюм. | до 1000 | до 15' | 33-40 | 48-73144А40 |
| 10" | 16" | 3 | Сталь | 700-1200 | 13- 16' | 30-36 | 48-91818А5 |
| 10" | 16" | 3 | Алюм. | 700-1200 | 13- 16' | 30-36 | 48-73142А40 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | Сталь | 900-1500 | 14- 16' | 28-34 | 48-76232А5 |
| 10-1/8" | 15" | 3 | Алюм. | 900-1500 | 14- 16' | 28-34 | 48-73140А40 |
| 10-1/4" | 14" | 3 | Сталь | 1200-1800 | 15- 17' | 26-32 | 48-76230А5 |
| 10-3/8" | 14" | 3 | Алюм. | 1200-1800 | 15- 17' | 26-32 | 48-816706А40 |
| 10-3/8" | 13" | 3 | Сталь | 1400-2000 | 15-18' | 23-29 | 48-76228А5 |
| 10-1/2" | 13" | 3 | Алюм. | 1400-2000 | 15-18' | 23-29 | 48-816704А40 |
| 10-5/8" | 12" | 3 | Сталь | 1600-2200 | 16-19' | 20-27 | 48-79792А5 |
| 10-3/4" | 12" | 3 | Алюм. | 1600-2200 | 16- 19' | 20-27 | 48-816702А40 |
| 11-5/8" | 11" | 3 | Сталь | 1800-2400 | 16-20' | 17-25 | 48-823478А5 |
| 10-7/8" | 11" | 3 | Алюм. | 1800-2400 | 16-20' | 17-25 | 48-85632А40 |
| 12" | 10-1/2" | 3 | Алюм. | 1900-2600 | 17-19' | 16-23 | 48-42740А10 |
| 11-1/4" | 10" | 3 | Алюм. | 2000-2700 | 18-21' | 14-21 | 48-73132А40 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | Сталь | Раб.лодка / Понтон* | 18' и более | 10-18 | 48-97868А10 |
| 12-1/4" | 9" | 3 | Алюм. | Раб лодка / Понтон* |  | 10-18 | 48-87818А10 |
| 12-1/2" | 8" | 3 | Алюм. | Раб. / Быт. лодка |  | 1-15 | 48-42738А10 |

*   - лодка с плоским днищем

**  - типичный (вес / длина)

Упорная втулка винта: 73345 (Передний ход)

Приводная втулка винта: 43676

Кольца диффузора: 32201 (Алюминий)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

УСТАНОВКА ПЛМ

# Оглавление

Стр.

Вниманию владельца и специалиста

по установке  ПЛМ	1 D-1

Мощность судна в л.с.	1 D-1

Дистанционное управление  	1 D-1

Выбор принадлежностей и приспособлений

для ПЛМ  	1 D-1

Выбор тяг рулевого и дистанционного

управления  	1 D-2

Определение центра транца 	1 D-2

Подъем ПЛМ  	1 D-2

Установка ПЛМ на транец лодки 	1 D-3

Модели без струбцинных винтов

транцевого кронштейна  	1 D-3

Модели со струбцинным винтом

транцевого кронштейна  	1 D-4

Крепление ПЛМ к транцу лодки 	1 D-5

Установка одинарной рулевой тяги и

рулевой приводной штанги 	1 D-5

Установка направляющей для

рулевой тяги 	1 D-5

Установка рулевой приводной штанги 	1 D-6

Установка дистанционного управления 	1 D-6

Обязательный боковой вариант крепления

дистанционного управления

или ключа зажигания 	1 D-7

Лодки с боковым дистанц. управлением 	1 D-7

Лодки с панельным или консольным

дистанционным управлением  	1 D-7

Соединения дистанционного управления  	1 D-7

Дистанционное управление на

моделях с электрозапуском 	1 D-7

Боковой вариант дистанционного

управления серии Quicksilver 2000

на моделях с ручным запуском  	1 D-7

Установка на ПЛМ тяги передач и

дроссельной тяги  	1 D-8

Установка тяги передач  	1 D-8

Установка дроссельной тяги  	1 D-9

Подсоединение аккумулятора 	1 D-10

Инструкции по регулировке системы

впрыска масла 	1D-10

Заправка системы впрыска масла  	1D-10

Стравливание воздуха из системы

впрыска масла  	1 D-11

Регулировка насоса системы

впрыска масла 	 1D-11

Установка гребного винта  	1 D-11

Стержень-фиксатор угла наклона ПЛМ 	1 D-12

Регулировка триммера  	1 D-13

# Вниманию владельца и специалиста по установке ПЛМ

Данное руководство, а также нанесенные на ПЛМ предупредительные знаки и надписи содержат специальные указания по ТБ для привлечения внимания владельца ПЛМ и специалиста по монтажу и установке к строгому соблюдению и выполнению правил по технике безопасности.

ОПАСНО

Опасно для жизни и здоровья людей! – Прямая опасность, которая непосредственно приводит к тяжелым травмам или смерти.

ОСТОРОЖНО

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

ВНИМАНИЕ

Опасность или неосторожные действия, которые могут привести к легким травмам, повреждению изделия, нанесения ущерба имуществу и вреда окружающей среде.

# Мощность судна (в л.с.)

| Мощность судна по правилам службы береговой охраны США |
| --- |
| Макс. мощность Л.С. Макс. количество пассажиров (в фунтах) Макс. грузоподъемность | XXX XXX XXX |

Не перегружать лодку и не превышать ее предельно допустимой мощности. Большинство лодок снабжены шильдиками с указанием предельно допустимой мощности и нагрузки, установленной заводом-производителем, согласно действующим федеральным правилам. При возникновении вопросов обращайтесь к своему дилеру или на завод-изготовитель.

ОСТОРОЖНО

Использование подвесного лодочного мотора (ПЛМ), который превышает максимальный предел мощности лодки в лошадиных силах (лс) может:

- привести к потере управления лодкой,

- увеличить нагрузку на  транец слишком большим весом, нарушая расчетные характеристики плавучести лодки и

- привести к разрушению лодки, особенно в области транца. Превышение мощности лодки может привести к тяжелым травмам, смерти людей или повреждению лодки.

# Дистанционное управление ПЛМ

Система дистанционного управления, подсоединенная к ПЛМ, должна быть снабжена устройством защиты от запуска на включенной скорости (т.е. запуск возможен только на нейтральной скорости). Эта мера не допускает запуска двигателя, если переключатель передач не находится в нейтральном положении.

ОСТОРОЖНО

Не допускайте серьезных случаев травматизма или смерти людей из-за внезапного резкого ускорения при запуске мотора. Конструкция данного подвесного мотора требует, чтобы применяемое с ним дистанционное управление обязательно имело встроенное устройство защиты от запуска на скорости.

# Выбор принадлежностей и приспособлений для ПЛМ

Фирменные узлы, детали и принадлежности (Mercury Marine Quicksilver Accessories) специально разработаны, предназначены и испытаны для данного ПЛМ.

Принадлежности фирмы Mercury Marine Quicksilver могут быть приобретены у дилеров Mercury Marine.

Некоторые принадлежности, не производимые или не реализуемые фирмой Mercury Marine, не предназначены для безопасной работы с данным подвесным мотором или с рабочей системой подвесного мотора. Приобретать и прочитать руководства по монтажу, установке, работе и обслуживанию для всех выбранных принадлежностей.

ОСТОРОЖНО

Перед установкой приспособлений, принадлежностей и других дополнительных средств обратиться за рекомендациями к своему дилеру. Неправильное применение или применение неприемлемых для ПЛМ приспособлений может привести к тяжелым травмам, смерти людей и/или повреждению изделия.

# Выбор тяг рулевого и дистанционного управления

Для определения правильной длины рулевых тяг и тяг дистанционного управления см. «Справочник принадлежностей и вспомогательных средств фирмы Quicksilver» (Quicksilver Accessories Guide).

ВАЖНО: Рулевые тяги и тяги дистанционного управления должны быть соответствующей длины. Перегибы на слишком коротких тягах образуют «барашки», а слишком длинные тяги приводят к лишним изгибам и/или петлям. И то, и другое создает на тягах дополнительное ненужное напряжение.

# Определение центра  транца

Определить (и отметить карандашом) вертикальную центральную линию на транце лодке, как показано ниже.

a – Центральная линия транца

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры "A" и "B" и "C" и "D" идентичны.

ВАЖНО: При установке спаренных ПЛМ рекомендуется следующее. Минимальное расстояние от центра до центра по ширине 22,5” (570 мм). Это необходимо для того, чтобы исключить взаимные помехи от обтекателей во время поворотов, когда один ПЛМ имеет полный угол наклона, а другой находится в вертикальном рабочем положении.

# Подъем ПЛМ

ОСТОРОЖНО

Перед ПОДЪЕМОМ ПЛМ проверить и убедиться в том, что монтажный рымболт (петля) ввернут в корпус ПЛМ как минимум на 5 оборотов резьбы, а максимальная грузоподъемность используемого подъемного средства не менее 500 фунтов (227 кг).

1. Для моделей с электрическим запуском – Снять пластмассовую крышку с центра маховика.  Ввернуть монтажный рымболт в ступицу маховика не менее, чем на 5 оборотов резьбы болта. После установки ПЛМ вернуть на место пластмассовую крышку.

a – Монтажный рымболт (подъемная петля)

2. Для моделей с ручным управлением – Используя монтажную петлю на двигателе, поднять ПЛМ с транца лодки.

# Установка ПЛМ на транец лодки

Модели без струбцинных винтов транцевого кронштейна

a – Крепежные болты (4)

b – Плоские шайбы (4)

с - Контргайки (4)

ОСТОРОЖНО

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не допускать, чтобы верхние крепежные болты находились на расстоянии менее 1 дюйма (25,4 мм) от верхнего края транца лодки. Ни в коем случае не устанавливать верхние болты через прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не допустить крошения краев отверстий фиброматериала лодки при сверлении отверстий под болты, наклеить на места отверстий малярную ленту.

Измерить высоту транца лодки. Установить ПЛМ так, чтобы противокавитационная плита находилась на одной линии с днищем лодки или в пределах 1 дюйма (25 мм) ниже днища лодки.

a – Противокавитационная плита

Взять сверло диаметром 17/32” (13.5мм) и просверлить два отверстия под верхние крепежные болты и два отверстия под нижние крепежные болты.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании трафарета (Часть №91-98234A2) сверлить через отверстия (а).

a – Сверлить через эти отверстия

b – Центр транца

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых лодках из-за конструкции транца, возможно, сначала придется установить рулевую тягу и только потом крепить ПЛМ к транцу.

Спозиционировать ПЛМ на транце. Совместить отверстия в транце с отверстиями на транцевом кронштейне, которые больше всего соответствуют  рекомендованной высоте транца.

Нанести герметик морского исполнения на гладкую (нерезьбовую) часть болтов и закрепить ПЛМ на транце 4 гайками с плоскими шайбами и контргайками, как показано ниже. В местах крепления обеспечить водонепроницаемость.

a - Контргайки (4)

b – Плоские шайбы (4)

с – Герметик морского исполнения

d –Болты диаметром 1/2" (4)

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения водонепроницаемости в местах крепления ПЛМ к транцу на нерезьбовой части болта ДОЛЖЕН использоваться герметик.

ОПАСНО

ПЛМ перед эксплуатацией должен быть правильно установлен на транец лодки и надежно закреплен четырьмя болтами, как показано на рисунках. Невыполнение этого требования по креплению ПЛМ может вызвать отрыв ПЛМ от транца, что приведет к тяжелым травмам,  смерти людей или поломке изделия и нанесению вреда окружающей среде.

Модели со струбцинным винтом транцевого кронштейна

a – Струбцинные винты с откидными ручками

ОСТОРОЖНО

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не допускать, чтобы чашечкообразные шайбы на концах винтов с откидными ручками находились на расстоянии менее 1 дюйма (25,4 мм) от верхнего края (фактического) транца лодки; НЕ КРЕПИТЬ через прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не допустить крошения краев отверстий фиброматериала лодки при сверлении отверстий под болты, наклеить на места отверстий малярную ленту.

Измерить высоту транца лодки. Установить ПЛМ так, чтобы противокавитационная плита находилась на одной линии с днищем лодки или в пределах 1 дюйма (25 мм) ниже днища лодки.

a – Противокавитационная плита

ВАЖНО: ПЛМ с транцевыми кронштейнами струбцинного типа, которые имеют винты с откидными ручками, могут крепиться к транцу с помощью специального крепежного комплекта "a" (Quicksilver Accessory Outboard Mounting Kit (Часть № 812432A5), который обеспечивает быстрый монтаж / демонтаж ПЛМ. Перед сверлением каких бы то ни было отверстий в транце лодки см. прилагаемые к данному комплекту инструкции.

a – Крепежный комплект

ОСТОРОЖНО

Во избежание отрыва ПЛМ от транца лодки при ударе о  подводную преграду или во время резкого крутого поворота ПЛМ ДОЛЖЕН устанавливаться на транец лодки одним из указанных ниже способов крепления: либо 1) крепиться напостоянно с помощью струбцинных кронштейнов, имеющих винты с откидной ручкой, и крепежных болтов (в поставке); либо 2) крепиться на транце с помощью крепежного комплекта Часть №812432A5 (по отдельной поставке). Невыполнение требования по правильному креплению ПЛМ на транце лодки с помощью кронштейнов и болтов или дополнительного крепежного комплекта может вызвать внезапный отрыв ПЛМ от транца лодки и привести к тяжелым травмам, смерти людей, повреждению лодки или потере ПЛМ.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛМ К ТРАНЦУ ЛОДКИ

Кронштейн – Тип №1

Просверлить два нижних отверстия диаметром 1/2“ (12.5мм) и притянуть ПЛМ к транцу двумя крепежными болтами диаметром 1/2“ (12.5мм) с шайбами и контргайками (входят в поставку).

Кронштейн – Тип №2

Просверлить два нижних отверстия диаметром 3/8“ (9.5мм) и притянуть ПЛМ к транцу двумя крепежными болтами диаметром 3/8“ (9.5мм) с шайбами и контргайками (входят в поставку).

Кронштейн: Тип №1            Кронштейн: Тип №2

При креплении на транцевый кронштейн

Затянуть за ручки		Затянуть за ручки

струбцинных			струбцинных

винтов кронштейна		винтов кронштейна

a - Контргайки (2)

b – Плоские шайбы (2)

с – Крепежные болты (2)

d – Герметик морского исполнения

ВНИМАНИЕ

Герметик на нерезьбовой части болта ДОЛЖЕН использоваться для обеспечения водонепроницаемости в местах крепления ПЛМ к транцу.

# Установка одинарной рулевой тяги и рулевой приводной штанги

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные инструкции предназначены для установки одной тяги рулевого управления для одинарного ПЛМ. Инструкции по установке спаренных двигателей включаются в соответствующий комплект для спаренных установок. Для правильного определения комплекта см.  «Справочник принадлежностей фирмы Quicksilver»( "Quicksilver Accessories Guide").

Для определения правильной длины рулевых тяг также см. «Справочник принадлежностей фирмы Quicksilver» ("Quicksilver Accessories Guide").

ВАЖНО: Рулевые тяги должны иметь правильную длину. Острые углы изгибов при слишком коротких тягах приведут к образованию «барашков», при слишком длинных тягах придется делать ненужные изгибы и/или петли.  И то, и другое приведет к дополнительным нагрузкам и напряжениям на тяги.

Установить рулевой кронштейн и рулевое колесо в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому в отдельности.

Установка направляющей для рулевой тяги на ПЛМ

ВАЖНО: Перед установкой рулевой тяги в трубу механизма наклона ПЛМ смазать весь конец тяги смазкой морского исполнения Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направляющая рулевой тяги смазывается на заводе-изготовителе и при первоначальной установке не требует никакой дополнительной смазки.

1. Смазать внутреннюю часть трубы механизма наклона и весь конец тяги смазкой морского исполнения Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant.

2. Вставить и протянуть рулевую тягу в трубу механизма наклона и закрепить тягу в трубе гайкой, как показано ниже. Затянуть гайку с усилием до 35 фунт-футов (47.5 Н∙м).

a – Труба механизма наклона

b – Конец тяги

с – Крепежная гайка

3. Сделать метку на трубе механизма наклона на расстоянии  1/4“ (6.4мм) от конца трубы. Насадить на рулевую тягу пластмассовую разделительную втулку, уплотнительное кольцо и торцевую крышку, как показано ниже.

a - Метка

b – Разделительная втулка

с – Уплотнительное кольцо

d – Торцевая крышка

4. Навернуть торцевую крышку по резьбе на трубу механизма наклона до ранее сделанной метки на расстоянии 1/4 “ (6.4мм) от конца трубы.

a – Торцевая крышка

Установка рулевой приводной штанги

ВАЖНО: Рулевая приводная штанга, которая соединяет рулевую тягу с двигателем, должна крепиться с помощью болтов со специальной  шайбой на головке болта ("a") (Часть №10-823919) и самонарезными контргайками ("b" & "c") (Часть №11-34863). Ни в коем случае не заменять эти контргайки никакими другими (неконтрящими) гайками с плоскими шайбами, т.к. последние могут от вибрации отвернуться, ослабить соединение и расцепить приводную штангу.

ОПАСНО

Расцепление рулевой приводной штанги может привести к внезапному резкому и полному развороту лодки. Это потенциально опасное действие может привести к выбросу людей за борт, подвергая их жизнь опасности - тяжелым травмам или смерти.

1. Привернуть рулевую приводную штангу к рулевой тяге с помощью двух плоских шайб и контргайки с нейлоновой вставкой (Часть №11-34863). Затянуть контргайку до посадки на место, а затем отвернуть ее на четверть (1/4) оборота.

2. Присоединить рулевую приводную штангу к двигателю с помощью специального болта с шайбой на головке (Часть №10-823919) и контргайки с нейлоновой вставкой (Часть №11-34863). Сначала затянуть болт с усилием до 20 фунт-футов (27.1 Н∙м) и после этого затянуть контргайку с усилием до 20 фунт-футов (27.1 Н∙м).

a – Болт с шайбой на головке

b – Контргайка с нейлоновой вставкой

с - Контргайка с нейлоновой вставкой

d – Плоская шайба (2)

ОСТОРОЖНО

После завершения установки (и перед началом эксплуатации ПЛМ) проверить рулевое управление – при вращении рулевого колеса вправо и влево лодка соответственно поворачивается вправо и влево. Для обеспечения свободного движения без помех и ограничений проверить рулевое управление на полный угол поворота (вправо и влево) при всех углах наклона ПЛМ.

# Установка дистанционного управления

Для определения правильной длины управляющих тяг дистанционного управления см. «Справочник принадлежностей фирмы Quicksilver»( "Quicksilver Accessories Guide").

ВАЖНО: Тяги дистанционного управления  должны иметь правильную длину. Острые углы изгибов при слишком коротких тягах приведут к образованию «барашков», при слишком длинных тягах придется делать ненужные изгибы и/или петли.  И то, и другое приведет к дополнительным нагрузкам и напряжениям на тяги.

ВАЖНО: Соединить тяги с блоком дистанционного управления, установить блок дистанционного управления, и лишь затем соединить их с двигателем. См. инструкции, прилагаемые к блоку дистанционного управления.

# Обязательный боковой вариант крепления дистанционного управления или ключа зажигания

Лодки с боковым вариантом дистанционного управления

С этим ПЛМ должен использоваться боковой блок дистанционного управления серии Quicksilver Commander 2000, оборудованный излучателем звукового сигнала, который необходим для сигнальной системы двигателя.

a – Излучатель звукового сигнала

Лодки с панельным или консольным вариантом дистанционного управления

С этим двигателем должен использоваться  узел ключа зажигания/подсоса, оборудованный излучателем звукового сигнала, который необходим для сигнальной системы двигателя.

a - Излучатель звукового сигнала

# Соединения дистанционного управления

Дистанционное управление на моделях с электрозапуском

1. Проложить кабель дистанционного управления к задней части блока двигателя, как показано ниже.

2. Вставить разъем этого кабеля в разъем кабеля от двигателя.

3. Стянуть разъемы, вставив их держатель.

a – Кабель дистанционного управления

b – Разъем кабеля от двигателя

с – Держатель

Боковой вариант дистанционного управления серии Quicksilver 2000 на моделях с ручным запуском

1. Проложить кабель дистанционного управления вокруг задней части блока двигателя, как показано ниже. Расположить кабель так, чтобы он не мешал работе механизма и тяг переключения передач и дроссельной заслонки.

a – Кабель дистанционного управления

2. Соединить черный провод от кабеля дистанционного управления с «Общ.» проводом двигателя (проводом «земля»), а черно-желтый провод кабеля дистанционного управления с черно-желтым проводом двигателя, как показано ниже.

a – Черный провод

b – Черно-желтый провод

ENGINE GROUND – «Земля» двигателя (Общ.)

# Установка на ПЛМ тяги передач и дроссельной тяги

Присоединить тяги к блоку дистанционного управления в соответствии с приложенными к нему инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первой следует установить тягу передач, т.к. при управлении рукояткой с дистанционного пульта из нейтрального положения она начинает двигаться первой.

Установка тяги передач

- Установить нейтральную передачу на дистанционном пульте и на двигателе.

- Измерить расстояние "а" между посадочным штифтом и центром держателя ограничительной втулки тяги.

a – Расстояние между штифтом  и держателем

ограничительной втулки

b – Посадочный штифт

с – Держатель ограничительной втулки

- Надавить на конец тяги и утапливать его до тех пор, пока не почувствуется сопротивление. Отрегулировать ее так, чтобы получить расстояние "а", измеренное по пункту 2 выше.

- Вставить втулку в отверстие в днище держателя втулки. Закрепить тягу на штифте держателем.

a - Сдвигать втулку тяги до получения расстояния "а",

измеренного по пункту 2 выше.

b - Ограничительная втулка тяги

c - Держатель втулки. Вставить втулку в отверстие на

дне держателя

d - Держатель

- Проверить регулировку тяги передачи по следующим пунктам:

a. 	На дистанционном пульте переключить передачу на передний ход. Вал гребного винта должен войти в зацепление. Если он не входит в зацепление, то отрегулировать втулку, сдвинув ее ближе к концу тяги.

b.	На дистанционном пульте переключить передачу на нейтралку. Вал винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия по пунктам "a" и "b".

c.	Проворачивая гребной винт, на дистанционном пульте переключить передачу на задний ход. Вал винта должен войти в зацепление. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия с пункта "a" по пункт "c".

d.	На дистанционном пульте вернуть передачу на нейтралку. Вал винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее ближе к концу тяги. Повторить действия c пункта "a" по пункт "d".

Установка дроссельной тяги

1. Переключить на дистанционном пульте передачу на нейтралку.

2. Подсоединить тягу к рычагу дроссельной заслонки. Закрепить держателем.

a – Дроссельная тяга

b - Держатель

3. Отрегулировать втулку так, чтобы установленная дроссельная тяга прижимала плечо дроссельного рычага к упору

a - Ограничительная втулка на тяге. Отрегулировать

так, чтобы плечо дроссельного рычага было

прижато к упору

b - Плечо дроссельного рычага

с - Ограничительная втулка. Вставить втулку в

верхнее отверстие.

- Проверить регулировку дроссельной тяги по  следующим пунктам:

a.	Переключить ПЛМ несколько раз на скорость для того, чтобы задействовать дроссельную тягу. При переключении на задний ход обязательно немного проворачивать вал гребного винта.

b.	Вернуть передачу на дистанционном управлении на нейтралку. Вставить тонкий лист бумаги между плечом дроссельного рычага и упором холостого хода. Регулировка считается правильной, когда лист бумаги можно вынуть без его порыва, но при этом он должен несколько тянуться, тормозиться. Если требуется, еще раз отрегулировать втулку на тяге.

a – Плечо дроссельного рычага

b – Упор холостого хода

- Закрепить держатель втулки на его посадочном месте с помощью фиксатора-защелки.

Стрелка указывает на фиксатор-защелку тяг.

# Подсоединение аккумулятора

ВНИМАНИЕ

Для спаренных установок ПЛМ ЧЕРНЫЙ (-) аккумуляторный провод цепи «земля»  стартерного мотора каждого двигателя должен быть соединен с «Общим» проводом, рассчитанным на пусковой ток стартерного мотора каждого двигателя (для этого приобрести провод и соединить им ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ (-) КЛЕММЫ пусковых аккумуляторов каждого ПЛМ.)

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение правильной полярности при подключении проводов к аккумулятору может привести к повреждению системы зарядки.

- Подсоединить аккумуляторные провода от двигателя к аккумулятору. Соединить КРАСНЫЙ аккумуляторный провод к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме, а ЧЕРНЫЙ аккумуляторный  провод  к  ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клемме аккумулятора.

# Инструкции по регулировке системы впрыска масла

ВНИМАНИЕ

Дополнительно: Двигатели с системой впрыска масла должны работать на топливной смеси бензин-масло в пропорции 50:1 в топливном баке. Это относится к первым 10 галлонам топлива. См. процедуру обкатки двигателя в «Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию».

ВНИМАНИЕ

Если на двигателях с системой впрыска масла используется электрический топливный насос, давление топлива на стороне двигателя не должно превышать 6 фунтов на квадратный дюйм (41,4 кПа).  При необходимости установить регулятор давления между электрическим топливным насосом и двигателем и отрегулировать его на максимальное давление 6 фунтов на квадратный дюйм.

Заправка системы впрыска масла

1. Проверить уровень масла через смотровое стекло на передней части ПЛМ.

2. Снять с маслобака заправочную крышку и залить в бак масло. Емкость бака составляет 50.5 жидких унций (1,5 литра).

Стравливание воздуха из системы впрыска масла

ВАЖНО: Если в одном или обоих (впускном и выпускном) шлангах масляного насоса есть воздух, его НЕОБХОДИМО стравить из шланга или шлангов, иначе воздух может привести к  повреждению двигателя.

СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ВПУСКНОГО ШЛАНГА МАСЛЯНОГО НАСОСА

1. При заглушенном двигателе подложить полотенце под масляный насос.

- Ослабить винт стравливания воздуха на четыре (4) оборота. Сливать масло из стравливающего шланга до тех пор, пока во впускном шланге не останется воздушных пузырьков.

СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ВЫПУСКНОГО ШЛАНГА МАСЛЯНОГО НАСОСА

- Если воздушные пузырьки присутствуют в выпускном шланге, их можно стравить из шланга следующим образом. Снять с масляного насоса приводную штангу и повернуть плечо рычага насоса до отказа по часовой стрелке, одновременно запустив и прогнав двигатель со скоростью 1000 – 1500 об/мин.

a – Впускной шланг

b – Выпускной шланг

с – Винт на отверстии для стравливания

d – Приводная штанга

e – Плечо рычага насоса

Регулировка насоса системы впрыска масла

Когда приводная тяга карбюратора стоит в положении холостого хода, метка на рычаге впрыска масла должна быть на одной линии с меткой на насосе (см. рисунок ниже). При необходимости отрегулировать приводную штангу.

a – Метка на рычаге

b – Метка на насосе

с – Приводная штанга

# Установка гребного винта

ОСТОРОЖНО

Если вал гребного винта вращать при включенной передаче, существует возможность того, что коленвал провернется и двигатель запустится. Во избежание случайного запуска, который может привести к тяжелым травмам от удара вращающегося винта, всегда при техническом обслуживании или работе с винтом ставить ПЛМ на нейтралку и снимать провода со свечей зажигания.

1. Поставить ПЛМ на нейтралку - в положение (N).

2. Чтобы не допустить случайного запуска двигателя, снять провода со свечей зажигания.

3. Нанести на вал гребного винта тонкую пленку антикоррозийной смазки Quicksilver Anti-Corrosion Grease.

ВАЖНО: Чтобы не допустить коррозии гребного винта и его заклинивания на валу, особенно при эксплуатации в морской воде, всегда в установленные регламентом сроки профилактики, а также каждый раз, когда винт демонтируется, наносить на вал по всей его длине тонкую пленку антикоррозийной смазки Quicksilver Anti-Corrosion Grease.

- Насадить на вал упорную шайбу, гребной винт, шайбу с усиками под гайку и гайку.

a – Упорная шайба

b - Винт

с – Шайба с усиками

d – Гайка винта

- Установить шайбу с усиками на посадочные штифты. Заклинить вал, вставив деревянный брус между винтом и коробкой шестерен. Затянуть гайку гребного винта с усилием до 55 фунт-фут. (75 Н∙м), совместив плоские стороны головки гайки с усиками на стопорной шайбе.

a - Штифты

6. Законтрить гайку винта, загнув вверх усики шайбы и прижав их к плоским сторонам гаечной головки.

a – Усики шайбы

# Стержень-фиксатор угла наклона ПЛМ

ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЛОДКУ без установленного в свои отверстия стержня фиксации угла наклона. Невыполнение этого требования может вызвать подбрасывание ПЛМ вверх при переключении на задний ход, что может привести к тяжелым травмам, смерти людей или повреждению лодки и нанесению ущерба окружающей среде.

Вставить стержень-фиксатор угла наклона в соответствующие отверстия в транцевом кронштейне так, чтобы ПЛМ был  перпендикулярен к поверхности воды при работе на полной скорости. Это позволит держать лодку параллельно поверхности воды.

a – Стержень-фиксатор угла наклона

При установке угла наклона обратить особое внимание на следующие моменты:

УСТАНОВКА СТЕРЖНЯ-ФИКСАТОРА УГЛА НАКЛОНА В НИЖНИЕ ОТВЕРСТИЯ

При установке стержня-фиксатора угла наклона в нижние отверстия происходит следующее:

- Нос лодки опускается.

- При этом достигается более быстрое скольжение, особенно если лодка несет большой груз или имеет тяжелую корму.

- В основном улучшается хождение в неспокойных водах по высокой зыби.

- Увеличивается рулевое усилие или тяга вправо (при нормальном правостороннем вращении гребного винта).

- На некоторых лодках нос опускается слишком сильно, до такой степени, что лодка начинает «пахать» носом при скольжении по спокойной глади. Это может привести к неожиданным поворотам в обоих направлениях, к так называемому «носовому рулению» или «излишней вредной маневренности», если выполняется поворот или идет большая встречная волна.

УСТАНОВКА СТЕРЖНЯ-ФИКСАТОРА УГЛА НАКЛОНА В ВЕРХНИЕ ОТВЕРСТИЯ

При установке стержня-фиксатора угла наклона в верхние отверстия происходит следующее:

- Нос лодки задирается так, что висит над водой.

- При этом в целом увеличивается максимальная скорость.

- Увеличивается просвет между днищем лодки и подводными преградами или мелководными местами водоемов.

- Увеличивается рулевое усилие или тяга влево при нормальной высоте установки (с нормальным правосторонним вращением гребного винта).

- При слишком высоко задранном носе лодка начинает «дельфинировать», «козлить», подпрыгивать или возникает кавитация гребного винта.

# Регулировка триммера

Рулевой момент гребного винта будет вызывать тягу лодки в одну сторону. Этот рулевой момент – нормальное явление, возникающее в результате того, что ПЛМ на лодке не отрегулирован так, чтобы вал гребного винта и водная поверхность были параллельны. Триммер служит именно этой цели. Во многих случаях он помогает компенсировать рулевой момент и может быть в определенных пределах отрегулирован так, чтобы снизить влияние несбалансированности рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Регулировка триммера не будет иметь большого влияния на компенсацию рулевого момента, если ПЛМ установлена так, что ее противокавитационная плита находится на 2 и более дюйма (50мм) выше уровня днища лодки.

МОДЕЛИ БЕЗ ГИДРОСИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА (ПАУЭР ТРИМ)

Испытать лодку на воде с нормальной крейсерской скоростью, когда угол наклона ПЛМ установлен с помощью стержня-фиксатора. Поворачивая лодку вправо и влево, отметить, в какую сторону лодка поворачивается легче.

Если необходима регулировка, ослабить болт триммера и каждый раз регулировать триммер понемногу, шаг за шагом. Если лодка легче поворачивается влево, сдвинуть сбегающий (задний) край триммера влево. Если лодка поворачивается легче вправо, сдвинуть сбегающий (задний) край триммера вправо. Затянуть болт триммера и опять проверить лодку на повороты вправо и влево.

a - Триммер

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

ЗАЖИГАНИЕ

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	2A-1

Специальный инструмент	2A-1

Статор / Пусковой узел (Электр. модели)	2A-2

Узлы и детали мотора стартера	2A-4

Электрические элементы

(для Сер.№-OG380074/Бельгия-Руч.-9928507/

Бельгия-Электр. 9928480 и ниже)	2A-6

Электросистема (для Сер.№-США с

№ OG380075 по №OG589999/ Бельгия-Руч.

с № 9928508/Бельгия-Электр.-9928481 по

№ 9973099)	2A-8

Электрические элементы (для Сер.№-США-OG590000/ Бельгия-9973100 и выше)	2A-10

Принцип работы 	2A-12

Описание элементов системы зажигания	2A-12

Принцип работы с модулем защиты

времени зажигания (МЗЗ - TPM)	2A-12

Система зажигания ADI (с электрическим опережением зажигания) для 2-цилиндр. моделей Mercury/Mariner 30/40  	2A-13

Принцип работы МРК (CDM) без

модуля  защиты зажигания (МЗЗ - TPM)	2A-14

Пусковая катушка	2A-14

Статор 	2A-14

Модули разрядки конденсатора

(МРК - CDM)	2A-14

Маховик 	2A-14

Принцип работы	2A-15

Зарядка конденсатора №1 МРК - CDM	2A-15

Зарядка конденсатора №2 МРК - CDM	2A-16

Пусковая цепь цилиндра №1	2A-17

Цепь катушки зажигания	2A-18

Цепь останова	2A-19

Процедуры проверки системы зажигания 	2A-21

Проверка статора авометром 	2A-21

Диагностика системы зажигания 	2A-22

Проверка элементов системы зажигания	2A-23

Измерение сопротивлений 	2A-23

Модуль защиты зажигания	2A-23

Статор	2A-23

Пусковой узел (Сер.№-OG589999

и ниже)	2A-23

Пусковой узел (Сер.№-OG590000

и выше)	2A-23

Модуль разрядки конденсатора (МРК)

№ части 822779	2A-24

Демонтаж узлов и деталей зажигания 	2A-27

Маховик 	2A-27

# Технические характеристики

| СИСТЕМА | Тип | Разрядно-емкостной |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖИГАНИЯ | Тип свечи зажигания (NGK) | BP8H-N-10 |
|  | Зазор на свече зажигания | 0.040” (1.0 мм) |
|  | Дополнительная свеча (NGK) (факультативная поставка) | BPZ8H-N-10* |
|  | Зазор на свече зажигания | 0.040” (1.0 мм) |
|  | Порядок зажигания (работы цилиндров) | 1-2 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Угол опережения зажигания на холостом ходу для модели (Сер.№-OG589999 и ниже) | 3° ДВМТ ** ± 3° |
| ВРЕМЕНИ |  | (Не регулируется) |
| ЗАЖИГАНИЯ | Макс. ДВМТ при 2500-5500 об/мин (Не регулируется) | 25° ДВМТ ** ± 3° |
|  | Угол опережения зажигания на холостом ходу для модели (Сер.№-OG590000 и выше) | 8° ДВМТ ** ± 1 ° |
|  | Максимальное опережение зажигания | 1 оборот по часовой стрелке после контакта с дроссельной заслонкой |

** ДВМТ (BTDC) – до верхней мертвой точки.

# Специальный инструмент

1. Держатель маховика 91 -52344

2. Съемник маховика 91-73687A1

3. Авометр 91-99750

# 4. Тестер зазора на свече зажигания 91 -63998A1

5. Испытательный кабель МЗЗ/МРК - TPI/CDM Test Harness 84-825207A1 (Сер.№-OG589999 и ниже)

6. Испытательный кабель МЗЗ/МРК TPI/CDM Test Harness 84-825207A2 (Сер.№-OG590000 и выше)

# СТАТОР / ПУСКОВОЙ УЗЕЛ (для моделей с электрическим запуском)

51   >   Герметик 222 (92-809818)

# СТАТОР/ПУСКОВОЙ УЗЕЛ (для моделей с электрическим запуском)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Сальниковая прокладка на основание (Ставить, где требуется) |  |  |  |
| 2 | 1 | Основание (Впрыск масла) внутр. диам. отверстия для веревки 1/4 “ |  |  |  |
| 3 | 1 | Пробка-заглушка ручки стартера |  |  |  |
| 2 | 1 | Основание в сборе внутр. диам. отверстия для веревки 1/3 “ |  |  |  |
| 3 | 1 | Пробка-заглушка ручки стартера |  |  |  |
| 4 | 1 | Прокладка маслобака |  |  |  |
| 5 | 1 | Пробка-заглушка отверстия пускового узла |  |  |  |
| 6 | 2 | Гайка (M6x1) |  |  |  |
| 7 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 8 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 9 | 4 | Гайка с барашковой головкой |  |  |  |
| 10 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 4 | Шайба (Неопреновая) |  |  |  |
| 12 | 1 | Торцевая крышка маховика |  |  |  |
| 13 | 5 | Винт (M5x 30) | 50 |  | 5.6 |
| 14 | 1 | Статор |  |  |  |
| 15 | 1 | Уплотнительное кольцо (для Сер№-США-OG589999/Бел-9973099 и ниже) |  |  |  |
| 16 | 1 | Пусковой узел в сборе |  |  |  |
| 17 | 1 | Пусковой узел в сборе (для Сер.№-США-OG590000/Бел-9973100 и выше) |  |  |  |

# Узлы и детали мотора стартера

25   >   Жидкий неопрен (92-25711-2)

# Узлы и детали мотора стартера

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Мотор стартера |  |  |  |
| 2 | 1 | Сквозной болт | 70 |  | 7.9 |
| 3 | 1 | Крепеж узла привода |  |  |  |
| 4 | 1 | Узел привода |  |  |  |
| 5 | 1 | Крышка привода |  |  |  |
| 6 | 1 | Якорь |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка коллектора |  |  |  |
| 8 | 1 | Щетка с пружиной в сборе |  |  |  |
| 9 | 1 | Щеткодержатель |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт |  |  |  |
| 11 | 1 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Гайка (1/4-20) | 60 |  | 6.8 |
| 13 | 1 | Провод от аккумулятора (5/16) (Положительный вывод (+)) |  |  |  |
| 14 | 3 | Винт(M8 x 45) |  | 16.5 | 22.3 |
| 15 | 1 | Провод (Черный - диаметр клемм 6” -1/4”) |  |  |  |

Электрические элементы (для Сер.№-OG380074/Бельгия-Руч.-9928507/

Бельгия-Электр. 9928480 и ниже)

25   >   Жидкий неопрен (92-25711-2)

51   >   Герметик для заделки резьб мелких винтов - Loctite "222" Small Screw Threadlocker (92-809818)

ПРИМЕЧАНИЕ: НАНЕСТИ ЖИДКИЙ НЕОПРЕН НА ВСЕ КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПРОВОДОВ.

Электрические элементы (для Сер.№-OG380074/Бельгия-Руч.-9928507/ Бельгия-Электр. 9928480 и ниже)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 2 | Гайка (1/4-20) | 50 |  | 5.6 |
| 2 | 2 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 3 | 1 | Кабель в сборе (Черный – 4”) |  |  |  |
| 4 | 1 | Соленоид в сборе |  |  |  |
| 5 | 1 | Втулка для моделей с электр. запуском |  |  |  |
| 6 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 7 | 2 | Винт (M6 x 25) | 40 |  | 4.5 |
| 8 | 2 | Гайка (8-32) | 20 |  | 2.3 |
| 9 | 1 | Кабель (Красный) для моделей с электр. запуском |  |  |  |
| 10 | 1 | Провод от аккумулятора (Отрицательный (-) вывод) |  |  |  |
| 11 | 1 | Изолятор |  |  |  |
| 12 | 1 | Уголок-держатель |  |  |  |
| 13 | 1 | Статор (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 14 | 5 | Винт (M5x 30) | 50 |  | 5.6 |
| 15 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Пусковая катушка |  |  |  |
| 17 | 1 | Кабель в сборе |  |  |  |
| 18 | 1 | Кронштейн – для моделей с электрозапуском |  |  |  |
| 19 | 3 | Втулка, фланцевая |  |  |  |
| 20 | 3 | Прокладка |  |  |  |
| 21 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 22 | 3 | Винт (М6 x 25) | 100 |  | 11.3 |
| 23 | 1 | Винт (М6 х 14) | Затянуть плотно |
| 24 | 1 | МЗЗ в сборе |  |  |  |
| 25 | 3 | Винт (M5 х 20) | 80 |  | 9.0 |
| 26 | 1 | Кабель в сборе к двигателю (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 27 | 1 | Кабель с разъемом в сборе к двигателю (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 28 | 1 | Клеммная колодка |  |  |  |
| 29 | 2 | Винт (M5x 12) для моделей с ручным запуском |  |  |  |
| 30 | 2 | Винт (10-16х3/8 “) |  |  |  |
| 31 | AR | Хомутик |  |  |  |
| 32 | 1 | Регулятор напряжения |  |  |  |
| 33 | 1 | Хомутик (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 34 | 1 | Провод с наконечниками в сборе (Черный – 11”) |  |  |  |
| 35 | 2 | Винт (M6x 35) | 80 |  | 9.0 |
| 36 | 1 | Провод с наконечниками в сборе (Черный - 9 “) |  |  |  |
| 37 | 1 | Винт (10-16х3/5 “) |  |  |  |
| 38 | 2 | Узел МРК – CDM в сборе |  |  |  |
| 39 | 4 | Винт (M6x 14) | 80 |  | 9.0 |
| 40 | 2 | Высоковольтный провод в сборе |  |  |  |
| 41 | 2 | Изоляторная юбочка высоковольтного провода |  |  |  |
| 42 | 2 | Свеча зажигания (NGK# BP8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
| 42 | 2 | Свеча зажигания (NGK# BPZ-8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
| 43 | 1 | Гнездовой разъем в сборе для предохранителя (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 44 | 1 | Предохранитель |  |  |  |

Электросистема (для Сер.№-США с № OG380075 по №OG589999/ Бельгия-Руч. с № 9928508/Бельгия-Электр.-9928481 по № 9973099)

7   >   Герметик - Loctite 271 (92-809820)

25   >   Жидкий неопрен (92-25711-2)

ПРИМЕЧАНИЕ: НАНЕСТИ ЖИДКИЙ НЕОПРЕН НА ВСЕ КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПРОВОДОВ.

Электросистема (для Сер.№-США с № OG380075 по №OG589999 / Бельгия - Руч. с № 9928508/Бельгия-Электр.-9928481 по № 9973099)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 5 | Винт (М5 X 30) (для моделей с ручным запуском) | 50 |  | 5.6 |
| 2 | 1 | Статор |  |  |  |
| 3 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 4 | 1 | Пусковой узел |  |  |  |
| 5 | 1 | Соленоид в сборе |  |  |  |
| 6 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 7 | 2 | Прокладка |  |  |  |
| 8 | 2 | Гайка (8-32) |  |  |  |
| 9 | 2 | Винт (М6 х 25) (для моделей с электрозапуском) | 40 |  | 4.5 |
| 10 | 2 | Гайка (1/4-20) | 50 |  | 5.6 |
| 11 | 2 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Изолятор (Красный) |  |  |  |
| 13 | 1 | Уголок-держатель (для моделей с электрозапуском на рукоятке) |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт |  |  |  |
| 15 | 1 | Провод от аккумулятора (Отрицательный вывод (-)(для моделей с электрозапуском на рукоятке) |  |  |  |
| 16 | 2 | МРК - CDM в сборе |  |  |  |
| 17 | 2 | Высоковольтный провод в сборе |  |  |  |
| 18 | 1 | Изоляторная юбочка высоковольтного провода |  |  |  |
| 19 | 2 | Свеча зажигания (NGK# BP8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
|  | 2 | Свеча зажигания (NGK#BPZ-8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
| 20 | 4 | Винт (M6x 14) | 80 |  | 9.0 |
| 21 | 1 | Основание для моделей с электрозапуском |  |  |  |
| 22 | 1 | Провод (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 23 | 1 | Винт (M6x 14) | 80 |  | 9.0 |
| 24 | 1 | Винт (M5x12) (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 25 | 1 | Винт (M8 x 12) (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 26 | 6 | Втулка |  |  |  |
| 27 | 3 | Прокладка Исполнение I |  |  |  |
| 28 | 3 | Винт (M6x 30) |  |  |  |
| 29 | 3 | Втулка, фланцевая |  |  |  |
| 30 | 3 | Прокладка Исполнение II |  |  |  |
| 31 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 32 | 3 | Винт (M6 x 35) | 100 |  | 11.3 |
| 33 | 1 | Узел МЗЗ - TPM в сборе |  |  |  |
| 34 | 3 | Винт (M5x 20) | 80 |  | 9.0 |
| 35 | 3 | Хомутик |  |  |  |
| 36 | 1 | Регулятор напряжения (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 37 | 2 | Винт (M6x 35) | 80 |  | 9.0 |
| 38 | 1 | Изоляционная втулка |  |  |  |
| 39 | 1 | Клемманая колодка |  |  |  |
| 40 | 2 | Винт (10-16х3/8 “) (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 41 | 2 | Винт (M5x 12) |  |  |  |
| 42 | 1 | Кабель к двигателю в сборе с наконечниками (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 43 | 1 | Кабель к двигателю в сборе с разъемом (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 44 | 1 | Кабель в сборе с наконечниками (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |

# Электрические элементы (для Сер.№-США-OG590000/ Бельгия-9973100 и выше)

7   > Герметик - Loctite 271 (92-809820)

25   > Жидкий неопрен - Liquid Neoprene (92-25711-2)

ПРИМЕЧАНИЕ: НАНЕСТИ ЖИДКИЙ НЕОПРЕН НА ВСЕ КОЛЬЦЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПРОВОДОВ.

# Электрические элементы (для Сер.№-США-OG590000/ Бельгия-9973100 и выше)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 5 | Винт (M5 х 30) | 50 |  | 5.6 |
| 2 | 1 | Статор (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 3 | 2 | Пробка-заглушка |  |  |  |
| 4 | 1 | Пусковая катушка |  |  |  |
| 5 | 1 | Хомутик на кабель (4 “) |  |  |  |
| 6 | 1 | Соленоид в сборе |  |  |  |
| 7 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 8 | 2 | Прокладка |  |  |  |
| 9 | 2 | Гайка (8-32) |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт (M6 x 25) (для моделей с электрозапуском) | 40 |  | 4.5 |
| 11 | 2 | Гайка (1/4-20) | 50 |  | 5.6 |
| 12 | 2 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 13 | 1 | Изолятор (Красный) |  |  |  |
| 14 | 1 | Уголок-держатель (для моделей с электрозапуском на рукоятке) |  |  |  |
| 15 | 1 | Винт |  |  |  |
| 16 | 1 | Провод от аккумулятора (Отриц. вывод (-) (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 17 | 2 | Узел МЕТ - CDM в сборе |  |  |  |
| 18 | 2 | Высоковольтный провод в сборе |  |  |  |
| 19 | 1 | Изоляторная юбочка высоковольтного провода |  |  |  |
| 20 | 2 | Свеча зажигания (NGK#BP8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
| 21 | 2 | Свеча зажигания (NGK#BPZ-8H-N-10) | 240 | 20 | 27.1 |
| 22 | 1 | Провод (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 23 | 1 | Винт (M8x 12) |  |  |  |
| 24 | 4 | Винт (М6 х 14) | 60 |  | 6.7 |
| 25 | 1 | Основание (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 26 | 1 | Винт (M5x 12) | 60 |  | 6.7 |
| 27 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 28 | 1 | Винт (М6 x 14) | 60 |  | 6.7 |
| 29 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 6 | Втулка |  |  |  |
| 31 | 3 | Прокладка |  |  |  |
| 32 | 3 | Винт (M6x 30) |  |  |  |
| 33 | 1 | Ограничитель оборотов (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
|  | 1 | Ограничитель оборотов (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 34 | 2 | Винт (M6x 25) | 30 |  | 3.4 |
| 35 | 4 | Хомутик (8 “) |  |  |  |
| 36 | 1 | Регулятор напряжения |  |  |  |
| 37 | 2 | Винт (М6 х 35) (для моделей с электрозапуском) | 60 |  | 6.7 |
| 38 | 1 | Проходник |  |  |  |
| 39 | 1 | Кабель двигателя в сборе (для моделей с ручным запуском) |  |  |  |
| 40 | 1 | Кабель двигателя в сборе (для моделей с электрозапуском) |  |  |  |
| 41 | 1 | Изолятор |  |  |  |
|  | 1 | Головка цилиндров |  |  |  |

# Принцип работы

Система зажигания основана на принципе работы от генератора с разрядом конденсатора без прерывателя. К основным элементам системы зажигания относятся: маховик, статор, пусковой узел (катушка), модуль защиты зажигания (МЗЗ), модули разряда конденсатора (МРК) и свечи зажигания.

Статор неподвижно смонтирован под маховиком и имеет 2 (а красный статор 3) соединенных последовательно обмотки катушек разряда конденсатора. В корпусе внешнего ободка маховика расположены 6 постоянных магнитов. Во время вращения маховика магниты, пробегая по окружности мимо катушек, возбуждают в них переменный ток напряжением 220-330 вольт. Это напряжение переменного тока подается на модуль разрядного конденсатора (МРК - CDM), где оно выпрямляется и накапливается на конденсаторе. Часть напряжения статора (20-25 вольт) подается в модуль защиты зажигания (МЗЗ) для питания схем и цепей системы  угла опережения зажигания (момента разряда конденсатора после подачи топлива)

Пусковой узел (также смонтированный под маховиком) имеет одну (1) катушку. На маховике установлен еще один постоянный магнит, расположенный по окружности центральной втулки. При вращении маховика этот магнит на втулке, пробегая пусковую катушку, возбуждает пусковой импульс напряжения переменного тока в пусковой катушке, который поступает в модуль защиты зажигания. Модуль с помощью своей схемы задержки в зависимости от оборотов двигателя задерживает этот сигнал и передает пусковой сигнал на тиристорный электронный ключ (SCR) внутри модуля разрядки конденсатора (МРК )

Замыкаясь, электронный ключ разряжает накопленное на конденсаторе напряжение через первичную обмотку катушки зажигания модуля МРК.

Напряжение конденсатора внутри модуля МРК увеличивается до 45000 вольт, что создает искровой разряд на зазоре свечи зажигания.

Эта последовательность работы системы зажигания происходит один раз за каждый один оборот двигателя для каждого цилиндра.

Регулировка угла опережения зажигания, т.е. раннего или позднего зажигания,  осуществляется электронной схемой в блоке МЗЗ, который выдает управляющие пусковые импульсы.

ВАЖНО: Если двигатель пропускает зажигание (дает осечку), работает рывками или не запускается, необходимо проверить систему зажигания с помощью авометра или цифрового тестера Multi-Meter/DVA Tester (91-99750), или вольтметра (с пределом измерений не менее 400 вольт постоянного тока) и авометра DVA (91-89045).

# Описание элементов системы зажигания

Принцип работы с модулем защиты времени зажигания (МЗЗ - TPM)

При нормальных условиях блок защиты обеспечивает:

1.  Управление углом опережения зажигания за счет пусковых импульсов, а также температурой двигателя.

2. Быстрое увеличения угла опережения зажигания до 25о ДВМТ в условиях резкого ускорения.

3. Защиту от превышения оборотов, если двигатель превышает 5800 об/мин. Защита срабатывает в два этапа. Вначале угол опережения зажигания уменьшается с 25о ДВМТ до 14о ДВМТ. Если обороты продолжают увеличиваться сверх 6500 об/мин, то блок МЗЗ кратковременно отключает зажигание до тех пор, пока скорость не упадет ниже 6500 об/мин.

4. Стабилизацию холостого хода установкой более раннего зажигания, когда скорость двигателя падает ниже 600 об/мин. При скорости запуска 300 об/мин угол опережения может быть лишь 10о ДВМТ.

5. Сигнализацию ПЕРЕГРЕВА (OVER-HEAT) и НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА (LOW-OIL). В обоих случаях система выдает непрерывный предупредительный звуковой сигнал. Сигнал перегрева выдается тогда, когда температура двигателя поднимается выше 190° F ± 8° (88° С ± 13°). При этом для того, чтобы снизить максимальную скорость примерно до 2500 об/мин, блок МЗЗ будет периодически прерывать напряжение зажигания, подаваемое в модули разряда конденсаторов (МРК). Обороты будут падать с одновременной выдачей звукового сигнала до тех пор, пока температура не упадет ниже 170° F± 8° (77°C±13°).

При падении уровня масла (LOW-OIL) блок МЗЗ включает звуковой сигнал, когда выключатель в смонтированном на двигателе баке замыкается на «землю». Следует помнить, что при низком уровне масла (LOW-OIL) обороты двигателя НЕ ограничиваются.

# Система зажигания ADI (с электрическим опережением зажигания) для 2-цилиндр. моделей Mercury/Mariner 30/40

a – Катушки зарядки аккумулятора (8)	i – Выключатель останова

b – Катушки зарядки зажигания (2)	j – Блокировка запуска (выключатель)

с – Пусковая катушка	k – Датчик температуры

d – Модуль МРК № 1	I – Датчик-выключатель низкого уровня масла

e - Конденсатор	m – Излучатель звукового сигнала

f – Тиристорный выключатель / прерыватель	n – Модуль МЗЗ

g - Катушка

h – Модуль МРК № 2

Принцип работы МРК без модуля защиты МЗЗ

Система зажигания основана на принципе работы от генератора с разрядом конденсатора без прерывателя. К основным элементам системы зажигания относятся: маховик, статор, пусковой узел (катушка), модули разряда конденсатора (МРК) и свечи зажигания.

Статор неподвижно смонтирован под маховиком и имеет 3 соединенных последовательно обмотки катушек разряда конденсатора. В корпусе внешнего ободка маховика расположены 6 постоянных магнитов. Во время вращения маховика магниты, пробегая по окружности мимо катушек, возбуждают в них переменный ток напряжением 260-320 вольт. Это напряжение переменного тока подается на модуль разрядного конденсатора (МРК - CDM), где оно выпрямляется и накапливается на конденсаторе.

Пусковой узел (также смонтированный под маховиком) имеет две (2) катушки. На маховике установлен еще один постоянный магнит, расположенный по окружности центральной втулки. При вращении маховика этот магнит на втулке, пробегая пусковую катушку, возбуждает пусковой импульс напряжения переменного тока в пусковой катушке, который поступает в электронный тиристорный ключ (SCR) внутри модуля разрядки конденсатора (МРК )

Замыкаясь, электронный тиристорный ключ (SCR) разряжает накопленное на конденсаторе напряжение через первичную обмотку катушки зажигания модуля МРК.

Напряжение конденсатора внутри модуля МРК увеличивается до 45000 вольт, что создает искровой разряд на зазоре свечи зажигания.

Эта последовательность работы системы зажигания происходит один раз за каждый один оборот двигателя для каждого цилиндра.

Регулировка угла опережения зажигания (раннего или позднего) осуществляется за счет вращения пускового блока с катушкой, который изменяет положение каждой пусковой катушки относительно постоянных магнитов на центральной втулке.

Схема ограничителя оборотов (защиты от превышения оборотов) находится в пусковом блоке. Пусковой импульс (или импульсы) поступает на вход схемы ограничителя. Эта схема в свою очередь считает пусковые импульсы и таким образом определяет обороты двигателя. Если обороты увеличиваются больше указанного предела, ограничитель оборотов прекращает подачу импульса в модуль МРК, запретив тем самым подачу искры в цилиндр.  Ограничитель начинает срабатывать при 5900 ± 150 об/мин и полностью ограничивает при 6200 ± 150 об/мин.

Пусковая катушка

Единый блок, содержащий две пусковых катушки, по одной на каждый цилиндр, расположен под маховиком. Он запускается одним магнитом на втулке маховика. Пусковые импульсы от него подаются в модуль МРК или  модуль МЗЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует помнить, что пусковые узлы для систем с модулем МЗЗ и систем без него отличаются друг от друга.

Статор

Три (3) зарядных катушки последовательно включенных обмоток расположены под маховиком в блоке статора. Они подают напряжение в разрядно-емкостные модули (МРК). Напряжение от них также поступает на схемы управления временем зажигания  в МЗЗ или МРК.

Модули разрядки конденсаторов (МРК)

Каждый модуль содержит катушку зажигания и схему увеличения напряжения, которая выдает прибл. 45000 вольт на свечи зажигания.

Маховик

На маховике по его окружности установлены 6 магнитов (т.е. 12 полюсов). Один магнит для пусковой системы расположен на внутренней втулке маховика. Магниты по окружности маховика предназначены для катушек зарядки аккумулятора и катушек зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует помнить, что внутренние втулки пускового блока для систем с модулем МЗЗ и систем без него отличаются друг от друга.

# Принцип работы

Система зажигания основана на принципе работы от генератора с разрядом конденсатора без прерывателя. К основным элементам системы зажигания относятся: маховик, статор, пусковой узел (катушка), модули разряда конденсатора (МРК) и свечи зажигания. Каждый модуль МРК выполняет двойную функцию коммутатора и вторичной катушки зажигания.

Зарядка конденсатора №1 МРК

Узел статора смонтирован на блоке под маховиком и содержит 3 последовательно включенных обмотки КАТУШЕК ЗАРЯДА КОНДЕНСАТОРА.  По внешней окружности маховика внутри его обода встроены 6 постоянных магнитов. При вращении маховика магниты пробегают катушки заряда конденсатора, возбуждая переменный ток (напряжением 260-320 вольт). Далее напряжение переменного тока подается на МОДУЛИ РАЗРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ (МРК), где оно преобразуется в напряжение постоянного тока и накапливается на конденсаторе. Обратная цепь напряжения статора идет через общий провод другого МРК и обратно через провод катушки заряда второго  МРК на катушки заряда конденсатора.

a – Катушки заряда аккумулятора	e – МРК № 2

b – Пусковые катушки	f – Ограничитель оборотов

с – Катушки заряда конденсатора	g – Выключатель останова

d - МРК № 1	h – К регулятору напряжения

Зарядка конденсатора №2 МРК

При вращении маховика магниты пробегают катушки заряда конденсатора, возбуждая переменный ток (напряжением 260-320 вольт). Далее противоположный импульс напряжения подается на МОДУЛИ РАЗРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ (МРК), где оно преобразуется в напряжение постоянного тока и накапливается на конденсаторе. Обратная цепь напряжения статора идет через общий провод другого МРК и обратно через провод катушки заряда второго  МРК на катушки заряда конденсатора.

a – Катушки заряда аккумулятора	e – МРК № 2

b – Пусковые катушки	f – Ограничитель оборотов

с – Катушки заряда конденсатора	g – Выключатель останова

d - МРК № 2	h – К регулятору напряжения

Пусковая цепь цилиндра № 1

ПУСКОВОЙ узел (также расположенный под маховиком) содержит по одной катушке на каждый цилиндр. Эти катушки расположены у центральной втулки маховика.  На втулке смонтирован постоянный магнит с односторонним изменением направления магнитного потока N-S. При вращении маховика поток магнитных силовых линий с полярностью N-S проходит через пусковые катушки, возбуждая в них импульсы тока определенного напряжения, которое поступает в резистивно-емкостной модуль разрядки конденсатора (МРК).

Положительный импульс (N-S) напряжения открывает тиристорный электронный ключ (SCR) в модуле разряда конденсатора (МРК), который разряжает напряжение на конденсаторе через первичные обмотки катушки. Обратная цепь напряжения проходит от МРК через общий провод и возвращается через пусковой общий провод. При поступлении в пусковой узел это напряжение создает на конденсаторе отрицательный заряд, напряжение смещения. Теперь для того, чтобы сработал электронный ключ следующего включенного в цепь МРК положительное пусковое напряжение должно сначала превысить напряжение смещения на конденсаторе. При увеличении оборотов задержка, возникающая при нарастании напряжения на конденсаторе смещения, держит электронный ключ закрытым, тем самым обеспечивая блокировку работы системы регулировки угла опережения зажигания.

a – Катушки заряда аккумулятора	e – МРК № 2

b – Пусковые катушки	f – Ограничитель оборотов

с – Катушки заряда конденсатора	g – Выключатель останова

d - МРК № 1	h – К регулятору напряжения

Цепь катушки зажигания

Когда импульсы напряжения с конденсатора проходят через первичные обмотки катушки зажигания, они наводят (возбуждают) ток во вторичных обмотках катушки зажигания. Напряжение на вторичных обмотках увеличивается, при этом ток возрастает, пробивает зазор на свече (т.е. создает искру) и утекает на «землю». При необходимости вторичное напряжение может повыситься прибл. до 40000 вольт. Разрядное напряжение проходит через общий провод модуля МРК, замыкая цепь прохождения вторичного напряжения.

a – Катушки заряда аккумулятора	e – МРК № 2

b – Пусковые катушки	f – Ограничитель оборотов

с – Катушки заряда конденсатора	g – Выключатель останова

d - МРК № 1	h – К регулятору напряжения

Цепь останова

При останове двигателя ключ зажигания замыкается, обеспечивая утечку тока заряда конденсатора от статора на «землю». ПРИМЕЧАНИЕ: В модуле МРК имеется диод Зенера (не показан, т.е. не позволяет формат рисунка). Если пусковой импульс не поступает на тиристорный ключ, то этот диод ограничивает заряд конденсатора (и тем самым исключает возможный сбой).

a – Катушки заряда аккумулятора	e – МРК № 2

b – Пусковые катушки	f – Ограничитель оборотов

с – Катушки заряда конденсатора	g – Выключатель останова

d - МРК № 1	h – К регулятору напряжения

Для того, чтобы шунтировать модуль МРК при нарушении обратной цепи напряжения от статора, необходимо подключить кабель авометра (обеспечив свободный доступ к проводам и контактам), и с помощью перемычки тестера (Часть № 91-818812A1), или подобного прибора, подсоединить провод заряда конденсатора к общему выводу («земля») модуля МРК. Это позволит обеспечить правильную работу оставшегося  модуля МРК.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Эта процедура проверки действительна для 3- и 4-цилиндровых двигателей, однако число правильно работающих модулей МРК (другими словами, цилиндров) будет меняться.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Один из выводов статора можно заземлить на общий провод («земля») (шунтировав модуль МРК и кабель авометра). При креплении провода разъема к земле с помощью болта следить за тем, чтобы провод и разъем НЕ ПОВРЕДИЛИСЬ.

a – Катушки заряда аккумулятора

b – Пусковые катушки

с – Катушки заряда конденсатора

d - МРК № 1

e – Ограничитель оборотов

f – Выключатель останова

g – К регулятору напряжения

h – Кабель авометра Часть № 84-825207A2

i – Перемычка тестера Часть № 91 -818812A1

# Процедуры проверки системы зажигания

Проверка статора авометром

ОСТОРОЖНО

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Ни в коем случае не касаться узлов и деталей системы зажигания и/или металлической части щупов тестера во время работы  двигателя и при его «заводке». ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ ПРОВОДОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ! Для обеспечения личной безопасности каждый отдельный провод свечи зажигания необходимо заземлить на двигатель.

ОСТОРОЖНО

Помните, при проверке и техобслуживании система зажигания НАХОДИТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Во время работы двигателя, или когда ключ зажигания находится в положении ВКЛ (ON), или при подсоединенных к аккумулятору проводах, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАСАТЬСЯ И НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ никакие узлы и детали системы зажигания.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение и невыполнение следующих требований может привести к повреждению системы зажигания:

1. НЕ менять полярность проводов аккумулятора. Отрицательный провод аккумулятора - это «Общий» провод или «земля» (-).

2. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ коротить (НЕ «искрить») провода соединений с аккумулятором для проверки полярности

3. НЕ отсоединять провода аккумулятора во время работы двигателя.

4. Ни в коем случае НЕ «ЗАВОДИТЬ» двигатель, когда модули МРК и МЗЗ не заземлены на двигатель.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения измерительных и испытательных приборов и/или узлов и деталей СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При всех измерениях и испытаниях СТАВИТЬ переключатель ПРЕДЕЛА измерений в положение 400 (или более) вольт постоянного тока *.

- УБЕДИТЬСЯ, что положительный (+) вывод/клемма от авометра подключен к положительному выводу/клемме измеряемого блока, узла, цепи, детали и т.п.

- Во время работы двигателя и/или во время его «завода» положение переключателя пределов измерений НЕ ИЗМЕНЯТЬ.

- Во время проверки ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УЗЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ. Работа и/или «завод» двигателя с незаземленными модулями МЗЗ или МРК может привести к повреждению узлов и деталей.

* Если для измерений используется прибор со встроенным авометром, то установить предел измерений авометра на  400 вольт пост. тока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Провода и щупы с авометром не поставляются. Взять и использовать провода и щупы от прибора.

Процедуры проверки и технические характеристики даются для проверки первичного напряжения зажигания работающего двигателя и/или его «заводки» со всеми подсоединенными кабелями.

Подсоединить измерительный кабель между кабелем зажигания и модулем МРК, как показано ниже.

a – Кабель статора / пускового узла

b – Кабель тестера (Часть № 91-825207A1)

с – Модуль МРК (Часть № 822779)

a - Кабель статора / пускового узла

b - Кабель тестера (Часть № 91-825207A2)

с - Модуль МРК (Часть № 827509)

| Проверка | Переключатель пределов измерений на приборе | Красный вывод, щуп | Черный вывод, щуп | Показания прибора - напряжение * при (300 - 4000) об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статор | 400 В пост. тока | Красный измерит. кабель (Зеленый/Белый) | Земля | 190-320 |
| Статор | 40 В пост. тока | Зеленый или Белый/Зеленый | Земля | 20-40 |

* Если напряжение низкое, при измерении показаний напряжения отсоединять за каждый раз только разъем одного модуля разрядки конденсатора (МРК). Если напряжение увеличивается, то заменить этот МРК. Если оно не увеличивается, то заменить статор.

# Процедуры диагностики зажигания

СОВЕТ РЕМОНТНИКУ: Во время работы двигателя для проверки угла опережения зажигания на каждом цилиндре при открывании и закрывании дроссельной заслонки РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать световой индикатор индукционного действия. Если раннее и позднее зажигание каждого цилиндра работает плавно, то система зажигания, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, работает правильно.

ВАЖНО: Если в системе зажигания ПЛМ внешне проявляются признаки сбоя, то перед более серьезным поиском и устранением неисправностей рекомендуется выполнить следующие действия:

- Прозвонить выводы «земля» на модуле защиты времени зажигания МЗЗ, модуле разрядки конденсатора МРК и выводе «земля» между корпусом зажигания и блоком двигателя.

- Отсоединить и затем вновь подсоединить разъемы кабеля зажигания для того, чтобы проверить надежность контактов при прозвонке.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ |
| --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Для краткости ДВС в таблице ниже означает - двигатель внутреннего сгорания (ДВС) |
| 1. На обоих цилиндрах нет искры или есть, но слабая искра | Нет искры - Пусковая катушка, статор или модуль МЗЗ Слабая искра – Статор |
| 2. На цилиндре №1 нет искры или есть, но слабая искра | Разрядно-емкостной модуль МРК (CDM) |
| 3. Угол опережения зажигания сильно колеблется: Примечание: Колебания в пределах 2°-3° при холостом ходе - нормальное явление. Если ДВС перегревается выше 190° F (88° C), то МЗЗ ограничит обороты ДВС до 2500 об/мин. Если ДВС превышает 5800 об/мин, модуль МЗЗ будет выдавать позднее зажигание, начиная с угла 25о ДВМТ до 14° ДВМТ. Если ДВС превысит 6500 об/мин, то модуль МЗЗ будет кратковременно отключать зажигание до тех пор, пока обороты не упадут ниже 6500 об/мин. Если ДВС сбросит обороты ниже 600 об/мин, то стабилизатор холостого хода в модуле МЗЗ выдаст раннее зажигание до 10° ДВМТ при скорости «завода» ДВС 300 об/мин. | Неисправен датчик температуры двигателя Неисправен модуль МЗЗ |
| 4. На обоих цилиндрах не устанавливается раннее зажигание | Неисправен модуль МЗЗ |
| 5. На цилиндре №1 не устанавливается раннее зажигание | Проверить проводку между МРК и МЗЗ. Если она нормальна, заменить МРК. |
| 6. ДВС пропускает зажигание (дает осечки) при высоких оборотах | Неисправен модуль МРК Неисправен модуль МЗЗ |
| 7. ДВС трудно заводится в холодном состоянии | Неисправен клапан-обогатитель топлива Неисправен модуль МЗЗ |
| 8. ДВС дает осечки (пропускает вспышки зажигания) на низких оборотах, работает плавно на высоких оборотах | Неисправен кабель (слабые контакты) между МЗЗ и МРК Неисправен модуль МРК; неисправен модуль МЗЗ Неисправен статор |
| 9. ДВС трудно заводится в прогретом состоянии | Неисправен модуль МЗЗ |
| 10. ДВС не работает на оборотах выше 2500 об/мин, но не перегрет. | Неисправен датчик температуры Неисправен модуль МЗЗ |
| 11. ДВС иногда дает осечки (пропускает вспышки зажигания) | Заменить стандартную свечу на индукционную |

# Проверка узлов и деталей системы зажигания

Проверка и измерение сопротивлений

МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ  (МЗЗ)

В нормальном случае, если раннее и позднее зажигание устанавливается в соответствии с изменением оборотов двигателя, то наиболее вероятно, что модуль защиты зажигания МЗЗ работает правильно. Конкретные случаи сбоев см. в предыдущем разделе «Процедура диагностики зажигания».

СТАТОР

Можно измерить сопротивление катушки заряда на указанных ниже выводах. При этом омметр должен показывать следующие значения:

На черном статоре - между Зел./Бел. и Зел. выводами - 525-625 Ом

На красном статоре  - между Зел./Бел. и Бел/зел. выводами - 660-710 Ом.

ПУСКОВАЯ КАТУШКА ДЛЯ СЕР.№-OG589999 И НИЖЕ

Можно замерить сопротивление катушки пускового узла между Бел/Чер и Бел выводами. Омметр должен показывать от 1100  до 1300 Ом.

ПУСКОВАЯ КАТУШКА ДЛЯ СЕР.№-OG590000 И ВЫШЕ)

Показанная выше пусковая катушка на сопротивление не проверяется. Проверить ее по таблице ниже.

| Выход пусковой катушки | Предел измерений на приборе 20 В пост. тока |
| --- | --- |
| Положит. (+) щуп прибора | Отрицат. (-) щуп прибора | Показания напряж. пост. тока |
| Белый вывод измерит. кабеля | Черн. вывод измерит. кабеля | 2 - 8 вольт |

Если показания ниже приведенных в таблице, заменить пусковую катушку.  Если показания выше приведенных в таблице, заменить модуль МРК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после замены старой катушки на новую напряжение остается низким, заменить модуль МРК.

МОДУЛЬ РАЗРЯДКИ КОНДЕНСАТОРА (МРК) ЧАСТЬ № 822779

a – Измерительный кабель Часть № 91-825270A1

b – Модуль МРК Часть № 822779

Измерение сопротивления модуля МРК можно провести по следующей методике (см. таблицы ниже):

| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОДУЛЯ МРК АНАЛОГОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ |
| --- |
| Подсоединить положительный (+) провод измерительного прибора к: | Подсоединить отрицательный (-) провод измерительного прибора к: | Установить предел измерений прибора по шкале (в Омах) | ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА |
| Общий вывод | Белый штырек или белый вывод измерит. кабеля | R×1 | 40 ± 10 |
| Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля | Общий провод | R×1* Прозвонка диода | Сопротивление - 0 |
| Общий провод | Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля | R×1K* Прозвонка диода | Сопротивление - бесконечность |
| Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля | Чер/Жел штырек или Чер. вывод измерит. кабеля | R×1K* Прозвонка диода | Сопротивление - бесконечность |
| Чер/Жел штырек или Чер. вывод измерит. кабеля | Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля | R×1* Прозвонка диода | Сопротивление - 0 |
| Верхний вывод катушки (колпачок) | Общий провод | R×10 | 1000 ± 300 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за разницы измерительных приборах Вы можете получить результаты, которые будут отличаться от тех, которые указаны в таблице. В этом случае поменяйте местами концы прибора и проведите проверку повторно. Если результаты измерений совпадут с табличными данными по всем пунктам проверки, то модуль МРК нормальный. Если используется цифровой ампервольтомметр фирмы Fluke, результаты проверки диода будут противоположными.

| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОДУЛЯ МРК ЦИФРОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ |
| --- |
| Подсоединить положительный (+) провод измерительного прибора к: | Подсоединить отрицательный (-) провод измерительного прибора к: | Установить предел измерений прибора по шкале (в Омах) | Показания прибора |
| Общий вывод | Белый штырек или белый вывод измерит. кабеля | Ω или 200 | 40 ± 10 Ом |
| Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля | Общий провод |  | Бесконечность (OL или OUCH) |
| Общий провод | Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля |  | 0,4 – 0,9 |
| Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля | Чер/Жел штырек или Чер. вывод измерит. кабеля |  | 0,4 - 0.9 |
| Чер/Жел штырек или Чер. вывод измерит. кабеля | Зел/Бел штырек или Крас. вывод измерит. кабеля |  | Бесконечность или 1 (OL или OUCH или 1) |
| Верхний вывод катушки (колпачок) | Общий провод | Ω или 2 кОм | 0,8 –1,2 кОм |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за разницы в измерительных приборах Вы можете получить результаты, которые будут отличаться от тех, которые указаны в таблице. В этом случае поменяйте местами концы прибора и проведите проверку повторно. Если результаты измерений совпадут с табличными данными по всем пунктам проверки, то модуль МРК нормальный. Если используется цифровой ампервольтомметр фирмы Fluke, результаты проверки диода будут противоположными.

Измерение сопротивления разрядно-емкостного модуля МРК Часть № 827509

a – Провод свечи зажигания. ВАЖНО: Провода свечей зажигания ввинчены в модуль МРК.

b – Часть № 827509

Код даты выпуска: 0415 (По юлианскому календарю: дата 5 = год 1995)

с – Штырьки промаркированы: A: Черный – Общий

B: Черно-желтый – Цепь выключателя останова

C: Белый – Пусковая катушка

D: Зеленый - Статор

d – Модуль МРК  Часть № 827509

e – Измерительный кабель тестера Часть № 91 -825207A2

Можно измерить сопротивление модуля МРК, хотя это и не является обязательным для поиска и устранения неисправностей. Это можно сделать следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Эту проверку можно выполнить с помощью измерительного кабеля тестера (Часть № 84-825207A2). Разъем этого кабеля к кабелю и проводам статора / пусковой катушки НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.

| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОДУЛЯ МРК АНАЛОГОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ |
| --- |
| Подсоединить положительный (+) провод измерительного прибора к: | Подсоединить отрицательный (-) провод измерительного прибора к: | Установить предел измерений прибора по шкале (в Омах) | Показания прибора |
| Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля | Бел. (C)/ или Бел. вывод измерит. кабеля | R x 100 | 1250 ± 300 Ом |
| Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля | Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля | R x 100 Прозвонка диода* | Сопротивление - 0 |
| Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля | Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля | R x 100 Прозвонка диода* | Сопротивление – бесконечность |
| Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля | Чер/Желт (B)/ или Черн/Желт. вывод измерит. кабеля B | R x 100 Прозвонка диода* | Сопротивление – бесконечность |
| Чер/Желт (B)/ или Черн/Желт. вывод измерит. кабеля | Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля | R x 100 Прозвонка диода* | Сопротивление - 0 |
| Провод свечи зажигания (В юбочке свечи) | Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля | R x 100 | 1000 ± 300 Ом |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за разницы в измерительных приборах Вы можете получить результаты, которые будут отличаться от тех, которые указаны в таблице. В этом случае поменяйте местами концы прибора и проведите проверку повторно. Если результаты измерений совпадут с табличными данными по всем пунктам проверки, то модуль МРК нормальный. Если используется цифровой ампервольтомметр фирмы Fluke, результаты проверки диода будут противоположными.

| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОДУЛЯ МРК ЦИФРОВЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ |
| --- |
| Подсоединить положительный (+) провод измерительного прибора к: | Подсоединить отрицательный (-) провод измерительного прибора к: | Установить предел измерений прибора по шкале (в Омах) | Показания прибора |
| Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля | Бел. (C)/ или Бел. вывод измерит. кабеля | Ω или 2 кОм | 1.125-1.375 кОм |
| Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля | Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля |  | Бесконечность OL или OUCH |
| Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля | Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля |  | 0,4-0,9 |
| Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля | Чер/Желт (B)/ или Черн/Желт. вывод измерит. кабеля |  | 0,4-0,9 |
| Чер/Желт (B)/ или Черн/Желт. вывод измерит. кабеля | Зелен. (D)/ или Зелен. вывод измерительного кабеля |  | Бесконечность OL или OUCH |
| Провод свечи зажигания (В юбочке свечи) | Общий штырек (A)/ или Черн. вывод измерит. кабеля | Ω или 2 кОм | 0,95 – 1,15 кОм |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за разницы в измерительных приборах Вы можете получить результаты, которые будут отличаться от тех, которые указаны в таблице. В этом случае поменяйте местами концы прибора и проведите проверку повторно. Если результаты измерений совпадут с табличными данными по всем пунктам проверки, то модуль МРК нормальный. Если используется цифровой ампервольтомметр фирмы Fluke, результаты проверки диода будут противоположными.

# Демонтаж узлов и деталей системы зажигания

Маховик

1. Отвинтить и снять гайки и шайбы маховика.

2. Снять крышку маховика.

a – Гайки и шайбы

ОСТОРОЖНО

При демонтаже и монтаже маховика возможен случайный запуск двигателя, поэтому во избежание такого запуска отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания от свечей.

3. Отсоединить провода свечей зажигания от свечей.

4. Удерживая маховик специнструментом (Часть № 91-52344), отвернуть и снять гайку и шайбу.

a – Инструмент-держатель маховика

(Часть №91-52344)

5. Установить защитный колпачок (Часть № 91-24161) на конец коленвала, чтобы не повредить его при демонтаже, и затем установить съемник (Часть № 91-73687A1) в маховик.

6. Снять маховик.

ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже маховика для облегчения этой операции ни в коем случае не применять ни молотков, ни нагревательных приборов (паяльных ламп и т.п.), в противном случае будет поврежден сам маховик и электронные узлы и схемы под ним.

a – Съемник маховика (Часть № 91-73687A1)

b - Маховик

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ И ЗАПУСКА

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	2B-1

Специальный инструмент	2B-1

Аккумулятор	2B-1

Меры предосторожности	2B-1

Рекомендуемый аккумулятор	2B-1

Работа ДВС без аккумулятора 	2B-1

Удельная плотность 	2B-2

Сравнительный тест удельной

плотности 	2B-2

Уровень электролита 	2B-3

Зарядка разряженного аккумулятора	2B-3

Консервация аккумуляторов на

зимний период 	2B-3

Система зарядки аккумулятора

(14- или 18-амперный генератор) 	2B-4

Описание	2B-4

Модели с электрозапуском 	2B-4

Модели с ручным запуском	2B-4

Поиск и устранение неисправностей в

системе зарядки	2B-4

Измерение сопротивления статора

- Только катушек генератора 	2B-5

9-амперный статор модели ручного

запуска (Сер.№-OG589999 и ниже)	2B-5

9-амперный статор модели ручного

запуска (Сер.№ -OG590000 и выше)	2B-5

14-амперный статор	2B-5

16-амперный статор

(Сер.№-OG590000 и выше)	2B-5

18-амперный статор 	2B-5

Проверка системы генератора	2B-6

9-амперный статор	2B-6

9-амперный статор

(Сер.№-OG589999 и ниже)	2B-6

9-амперный статор

(Сер.№-OG590000 и выше)	2B-6

14/16/18-амперный статор	2B-6

Стр.

Проверка выпрямителя	2B-8

Проверка регулятора напряжения /

выпрямителя

Модели с (Сер.№-OG590000 и выше)	2B-9

Проверка диода:	2B-9

Результаты проверки:	2B-9

Проверка диода:	2B-9

Результаты проверки

(Первое показание):	2B-9

Результаты проверки

(Второе показание):	2B-9

Проверка тиристорного ключа:	2B-9

Результаты проверки (оба теста):	2B-9

Проверка цепи тахометра:	2B-9

Результаты проверки:	2B-9

Система запуска	2B-10

Ток потребления мотора стартера	2B-10

Узлы и детали системы запуска	2B-10

Описание	2B-10

Поиск и устранение неисправностей

в цепях системы запуска	2B-10

Проверка соленоида стартера	2B-10

Мотор стартера	2B-13

Демонтаж	2B-13

Разборка	2B-13

Чистка, осмотр и проверка	2B-14

Проверка	2B-14

Проверка якоря на КЗ в обмотках	2B-14

Проверка якоря на КЗ на

«землю» / корпус	2B-15

Проверка положительных

щеток и контактов	2B-15

Проверка отрицательных

щеток на «землю» / корпус 	2B-15

Замена щеток 	2B-16

Сборка 	2B-16

Установка	2B-18

# Технические характеристики

| СИСТЕМА | Ручной запуск | С возвратом веревки |
| --- | --- | --- |
| ЗАПУСКА | Электрозапуск | 12 вольт |
|  | Пусковой ток (под нагрузкой) | 95 ампер |
|  | (без нагрузки) | 20 ампер |
| СИСТЕМА | Выход генератора | Однофазный (12-полюсный) |
| ЗАРЯДКИ | - Электрозапуск | 14 А при 5000 об/мин |
|  | - Ручной запуск | 9 А при 3000 об/мин |

# Специальный инструмент

1. Ампервольтомметр Часть№ 91 -99750

# Аккумулятор

Меры предосторожности

При зарядке аккумуляторов в каждой банке образуется смесь взрывчатого газа. Часть этого газа выходит через отверстия в вентиляционных пробках и может создать вокруг аккумулятора взрывчатую среду, если в помещении, где проводятся работы, плохая вентиляция. Этот взрывчатый газ может сохраняться в помещении или вокруг зоны зарядки аккумулятора в течение нескольких часов после окончания работ по зарядке. Искры или пламя могут вызвать возгорание этого газа, а также взрыв внутри аккумулятора, который может его разорвать.

Для предотвращения взрыва необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- НЕ КУРИТЬ вблизи заряжаемых аккумуляторов или тех, которые уже были заряжены несколько часов тому назад.

- НЕ РАЗРЫВАТЬ КОНТАКТЫ ЦЕПЕЙ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ на клеммах аккумуляторов, т.к. в точке разрыва провода/контакта под нагрузкой обычно образуется искра. Всегда быть внимательным и осторожным при подсоединении или разъединении зажимов кабелей/проводов к зарядному устройству или от него. Взрыв также часто происходит в результате искрения ненадежных контактов и соединений.

- НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ кабелей/проводов на клеммах аккумулятора на противоположную.

ВНИМАНИЕ

Если кислота аккумулятора попадет на кожу открытой части тела или в глаза, немедленно обильно промыть кожу слабым мыльным раствором. Немедленно обильно прополоскать глаза водой и сразу обратиться к врачу.

# Рекомендуемый аккумулятор

12-вольтовый аккумулятор с минимальным током потребления 465 ампер при холодном пуске "Cold Cranking Amperage".

Работа двигателя без аккумулятора

При желании или необходимости двигатели, оборудованные генератором, могут запускаться или работать без  аккумуляторов (отсоединенных или снятых), если соблюдается приведенное ниже указание.

ОСТОРОЖНО

Перед работой двигателя с отсоединенными от аккумулятора проводами отсоединить (желтые) провода статора от выпрямителя. Заизолировать выводы проводов статора изоляционной лентой.

# Удельная плотность

Измерение удельной плотности электролита в каждой банке аккумулятора производить с помощью ареометра (а) – на рисунке 6 банок.

Ареометр измеряет процент содержания серной кислоты в аккумуляторе в переводе на удельную плотность. По мере перехода аккумулятора из заряженного состояния в разряженное кислота выделяется из раствора и химически соединяется с пластинами, вызывая уменьшение удельной плотности электролита. Показание концентрации электролита можно получить с помощью ареометра.

При использовании ареометра следить за следующими моментами:

1. Для того, чтобы обеспечить точность показаний, ареометр должен быть чистым (как изнутри, так и снаружи).

2. Никогда не снимать показания ареометра сразу после добавления воды. Вода должна тщательно перемешаться с электролитом во время зарядки в течение по меньшей мере 15 минут при токе заряда, который обеспечивает интенсивное выделение газа.

3. Если в ареометре есть встроенный термометр, сделать несколько раз отсос жидкости для того, чтобы обеспечить действительное значение температуры перед снятием показаний.

4. Держать ареометр вертикально и втянуть столько жидкости из банки аккумулятора, сколько необходимо, чтобы поплавок был на плаву. Держать ареометр на уровне глаз так, чтобы  поплавок был в вертикальном положении и не касался внешней трубки, и затем снять показание по поверхности жидкости без учета ее криволинейности там, где она слегка поднимается у штока поплавка из-за действия капиллярных сил.

5. Не допускать попадания капель электролита на открытые части тела, одежду  и лодку, т.к. он очень агрессивен. Если есть капли, немедленно смыть и промыть раствором чайной соды.

Удельная плотность изменяется не только от  процента содержания кислоты, но и от температуры. При понижении температуры электролит сжимается, в результате плотность увеличивается. Без учета этого фактора  показания, полученные с помощью ареометра, не будут отражать истинную концентрацию кислоты в электролите.

Полностью заряженный аккумулятор имеет плотность примерно 1,270 при температуре электролита 80° F (27°С). Если его температура выше или ниже 80°F, то для получения показаний, приведенных к 80°F, необходимо прибавить или отнять определенное количество пунктов на каждые 10 градусов. На каждые 10°F (3.3°С) выше 80°F, прибавить 4 пункта удельной плотности (0,004) к показаниям ареометра. Пример: Показание ареометра 1,260 при 110°F (43°С), приведенное к 80о F, будет равно 1,272, указывая на полный заряд аккумулятора.

На каждые 10°F (3.3°С) ниже 80° F, отнять 4 пункта удельной плотности (0,004) от показания ареометра. Пример: Показание ареометра 1,272 при 0° F (-18°С), приведенное к 80о F, будет равно 1,240, указывая на частичный, неполный заряд аккумулятора.

Сравнительный тест удельной плотности

Эту методику можно применять тогда, когда под руками нет измерительного прибора. Для проведения сравнительного анализа плотности измерить удельную плотность каждой банки аккумулятора независимо от состояния его заряда и интерпретировать результаты измерений следующим образом: Если разница показаний плотности между банкой с самым высоким и банкой с самым низким значением составляет 0,050 (50 пунктов) или больше, то аккумулятор отработал и его необходимо заменить.

# Уровень электролита

Регулярно проверять уровень электролита в аккумуляторе. Аккумуляторы, работающие в жарких погодных условиях, следует проверять чаще из-за более интенсивного испарения воды. Если уровень электролита низкий, добавлять дистиллированную воду в каждую банку до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется приблизительно на 3/16" (4.8 мм) выше пластин. НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ, т.к. это приведет к потере электролита и низкому КПД, сокращению срока службы и увеличению коррозии

ВНИМАНИЕ

При обслуживании в аккумулятор добавлять ТОЛЬКО дистиллированную воду, а НЕ электролит.

# Зарядка разряженного аккумулятора

Следующие ниже основные правила действительны для зарядки аккумулятора в любой ситуации:

1. Любой аккумулятор можно заряжать при любом токе заряда (в амперах), если не происходит выплескивания электролита (из-за чрезмерного выделения газа) и если температура электролита не превышает 125оF (52оС). Если электролит выплескивается или его температура выше указанной, снизить ток заряда  (в амперах) или временно остановить зарядку, чтобы не допустить повреждения аккумулятора.

2. Аккумулятор считается полностью заряженным, когда в течение 2 часов при низком токе заряда (в амперах) газ свободно выделяется (без выплескивания электролита) из всех банок, и при этом не происходит изменения плотности электролита. Значение плотности при полном заряде составляет 1.260-1.275, приведенное к температуре электролита, уровень которого на 3/16" (4.8 мм) выше пластин. Для получения более удовлетворительных результатов зарядки рекомендуется устанавливать более низкий ток заряда (в амперах).

3. Если после длительной зарядки получить плотность  со значением по меньшей мере 1,230 во всех банках невозможно, то считается, что состояние аккумулятора является неоптимальным и он не соответствует своим номинальным параметрам; тем не менее его можно эксплуатировать в качестве резерва, если он до этого обеспечивал удовлетворительную работу.

4. Для поверки напряжения аккумулятора при запуске двигателя электрическим стартером приложить КРАСНЫЙ (+) щуп измерительного прибора к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме аккумулятора, а ЧЕРНЫЙ (-) щуп измерительного прибора к ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клемме аккумулятора. Если при запуске напряжение падает ниже 9,5 вольта, то аккумулятор слабый, и его необходимо либо подзарядить, либо заменить.

# Консервация аккумуляторов на зимний период

При несоблюдении указанных ниже правил и инструкций заводы-изготовители аккумуляторов не несут ответственности за повреждение своих изделий при консервации на зимний период или при хранении на складах дилеров:

1.  Снять, по возможности быстрее, аккумулятор с места его установки, удалить всю смазку,  и с помощью проточной воды смыть сульфатную накипь и грязь с верхней части аккумулятора. Но перед этим проверить и подтянуть все вентиляционные пробки; затем тщательно сдуть все остатки воды сжатым воздухом. Проверить уровень воды, убедившись в том, то она закрывает пластины.

2. При доливании дистиллированной воды особенно следить за тем, чтобы она не переполнила банку и была не более, чем 3/16" (4.8 мм) над пластинами внутри аккумулятора. При зарядке температура повышается и аккумуляторный раствор, или электролит, расширяется. Переполнение приведет к вытеканию электролита (если его уровень над пластинами превышает указанный выше уровень 3/16".

3. Смазать болты клемм смазкой морского исполнения  Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant и поставить аккумулятор на хранение в СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ помещение. Через каждые 30-45 дней проверять уровень воды (при необходимости доливать) и подзаряжать в течение 5 или 6 часов током заряда 5 ампер. НЕ ЗАРЯЖАТЬ В ФОРСИРОВАННОМ РЕЖИМЕ (РЕЖИМЕ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ).

4. Если плотность упадет ниже 1,240, проверить, выяснить причину и затем перезарядить. Когда плотность поднимется до значения 1,260, зарядку прекратить. Проверять плотность ареометром (который можно приобрести по месту жительства).

5. Повторять предыдущую процедуру зарядки через каждые 30-45 дней в течение всего времени консервации аккумулятора. При возобновлении эксплуатации удалить смазку со всех клемм (однако помните, что очень тонкий слой смазки должен быть на клеммах всегда, в любое время), при необходимости подзарядить вновь и установить на место эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

Во время нормальной эксплуатации и зарядки аккумулятора происходит выделение газов водорода и кислорода. Если аккумулятор находится вблизи источников пламени и искровых приборов, может произойти возгорание и взрыв этих газов. Используемая в аккумуляторе серная кислота при попадании на кожу и в глаза может привести к тяжелым ожогам. Если кислота аккумулятора попадет на кожу открытой части тела или в глаза, немедленно обильно промыть кожу слабым мыльным раствором. Немедленно обильно прополоскать глаза водой и сразу обратиться к врачу.

Система зарядки аккумулятора

# (14- или 18-амперный генератор)

### Описание

Составными частями системы зарядки аккумулятора являются статор, регулятор напряжения и аккумулятор. Переменный ток (вырабатываемый генераторными катушками статора) поступает на регулятор и преобразователь напряжения, который преобразует его в постоянный ток для заряда аккумулятора.

МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРОЗАПУСКОМ

a - Статор

b – Регулятор-преобразователь

с - Аккумулятор

RED SLEEVE – Красный изолятор

Система зарядки может быть повреждена: 1) сменой полярности кабелей / проводов аккумулятора. 2) работой двигателя с отсоединенными кабелями / проводами аккумулятора и с проводами генератора, подсоединенными к выпрямителю. 3) разрывом в цепи, например, обрывом провода или  слабым соединением или контактом.

МОДЕЛИ С РУЧНЫМ ЗАПУСКОМ

a – 9-амперный статор

b – Клеммная колодка

# Поиск и устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора

Неисправность в системе зарядки аккумулятора обычно приводит к тому, что аккумулятор оказывается недостаточно заряженным. Проверить уровень электролита и зарядить аккумулятор.  См. главы «Уровень электролита» и «Зарядка разряженного аккумулятора».

Если аккумулятор при зарядке не принимает достаточную емкость заряда, его следует заменить.

Если аккумулятор принимает достаточный заряд, определить причину неисправности системы зарядки по следующим пунктам:

- Проверить правильность подключения полярности (Красный провод к положительной (+) клемме аккумулятора). Если полярность подключения правильна, проверить на неисправность выпрямитель. См. главу «Проверка выпрямителя».

- Проверить все соединения аккумулятора на надежность и коррозию.

- Визуально проверить проводку между статором и аккумулятором на порезы, порывы, износ изоляции, разъединение, слабые или загрязненные контакты.

- Чрезмерная токовая нагрузка на аккумулятор (от слишком большого количества подключенных к нему источников потребления) приведет к его истощению.

Если визуальный контроль свидетельствует о том, что соединения и проводка аккумулятора нормальны, провести проверку статора и выпрямителя по следующим пунктам.

Измерение сопротивления статора - только генераторных катушек

ПРИМЕЧАНИЕ: Статор можно проверять, не снимая с двигателя.

1. Отсоединить оба желтых провода (выводов статора) от клемм на выпрямителе (или клеммной колодке) или отсоединить штырьковые разъемы от регулятора напряжения.

2. С помощью омметра выполнить следующие измерения.

ВАЖНО: Если статор установлен на двигатель, то черный вывод статора (если он поставлен) при проведении измерений заземлить на головку цилиндров.

3. Заменить статор, если показания прибора выходят за указанные в таблицах пределы.

9-амперный статор модели ручного

запуска (Сер.№-OG589999 и ниже)

| Щупы прибора | Сопротивление(в омах) | Предел изме-рений (x ------) |
| --- | --- | --- |
| Между желтыми выводами | .17-.19* | .17-.19* (R x 1) |
| Между каждым желтым выводом и общим | Бесконечность | Бесконечность (R x 1000) |

9-амперный статор модели ручного

запуска (Сер.№ -OG590000 и выше)

| Щупы прибора | Сопротивление(в омах) | Предел изме-рений (x ------) |
| --- | --- | --- |
| Между желтыми выводами | .16-.19* | .16-.19* (R x 1) |
| Между каждым желтым выводом и общим | Бесконечность | Бесконечность (R x 1000) |

14-амперный статор

| Щупы прибора | Сопротивление(в омах) | Предел изме-рений (x ------) |
| --- | --- | --- |
| Между желтыми выводами | .22-.24* | .22-.24* (R x 1) |
| Между каждым желтым выводом и общим | Бесконечность | Бесконечность (R x 1000) |

16-амперный статор Сер.№-OG590000 и выше)

| Щупы прибора | Сопротивление(в омах) | Предел изме-рений (x ------) |
| --- | --- | --- |
| Между желтыми выводами | .16-.19* | .16-.19* (R x 1) |
| Между каждым желтым выводом и общим | Бесконечность | Бесконечность (R x 1000) |

18-амперный статор

| Щупы прибора | Сопротивление(в омах) | Предел изме-рений (x ------) |
| --- | --- | --- |
| Между желтыми выводами | .16-.18* | .22-.24* (R x 1) |
| Между каждым желтым выводом и общим | Бесконечность | Бесконечность (R x 1000) |

* Сопротивление постоянного тока этих обмоток в основном менее 1,5 ом. Если прибор показывает значение, близкое к КЗ, то это нормально.

Проверка системы генератора

9-амперный статор

ВАЖНО: При проверке для получения действительных значений выпрямителя (дополнительная поставка) необходимо обеспечить нормальную работу выпрямителя.

1. Снять КРАСНЫЙ вывод с клеммы (+) выпрямителя.

2. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп амперметра к клемме (+) выпрямителя и ЧЕРНЫЙ (-) щуп амперметра к КРАСНОМУ выводу выпрямителя.

3. При двигателе, работающем на указанных ниже оборотах, амперметр должен давать следующие показания (прибл.):

9-амперный статор (Сер.№-OG589999 и ниже)

| 9-амп. статор | Об/мин | Ампер |
| --- | --- | --- |
|  | Холост. | 0 |
|  | 1000 | 0.2 |
|  | 2000 | 6.5 |
|  | 3000 | 9.0 |
| 9-амперный статор (Сер.№-OG590000 и выше) |
| 9-амп. статор | Об/мин | Ампер |
|  | Холост. | 0 |
|  | 1000 | 0.6 |
|  | 2000 | 8.0 |
|  | 3000 | 9.0 |

4. Если указанные значения тока (в амперах) получить не удается, заменить статор.

14/16/18-амперный статор

1. Проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.

2. Если напряжение выше 14.5 вольт, заменить регулятор напряжения / выпрямитель. Проверить состояние аккумулятора, т.к. превышение зарядки может повредить аккумулятор.

3. Если напряжение ниже 14.5 вольт, зарядить аккумулятор; см. раздел «Зарядка разряженного аккумулятора». Если аккумулятор удовлетворительно зарядить не удается, заменить аккумулятор.

4. Если аккумулятор заряжен удовлетворительно, проверить его напряжение во время «заводки» двигателя; см. раздел «Зарядка разряженного аккумулятора». Если значение напряжения не приемлемо, заменить аккумулятор.

5. Если напряжение при запуске нормальное, отсоединить КРАСНЫЙ кабельный провод большего диаметра от клеммы стартерного соленоида.

6. Отсоединить КРАСНЫЙ провод меньшего диаметра (вывод датчика) от клеммы стартерного соленоида и подсоединить к положительной (+) клемме бытовой 9-вольтовой батарейки. Заземлить отрицательный (-) конец 9-вольтовой батарейки на двигатель.

7. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп амперметра к КРАСНОМУ кабельному проводу большего диаметра, а ЧЕРНЫЙ (-) щуп амперметра к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ клемме на стартерном соленоиде.

8. Отвести провода стартера от маховика и закрепить так, чтобы не повредить.

9. При двигателе, работающем на указанных ниже оборотах, амперметр должен давать следующие показания (прибл.):

| 14-амп. черный статор | Об/мин | Ампер |
| --- | --- | --- |
|  | Холост. | 2 |
|  | 1000 | 7 |
|  | 2000 | 12 |
|  | 3000 | 13 |
|  | 4000 | 13.5 |
|  | 5000 | 14 |
| 16-амп. статор | Об/мин | Ампер |
|  | Холост. | 2.8 |
|  | 1000 | 9.3 |
|  | 2000 | 16 |
| 18- амп. статор красный | Об/мин | Ампер |
|  | Холост. | 3 |
|  | 1000 | 9.5 |
|  | 2000 | 17 |
|  | 3000 | 18 |
|  | 4000 | 18 |
|  | 5000 | 18 |

10. Показание прибора 14 ампер при 5000 об/мин указывает на то, что система зарядки работает правильно. Разрядка аккумулятора происходит из-за того, что ток, потребляемый системой, больше, чем выходной ток системы зарядки двигателя.

11. Если амперметр показывает меньше, чем указанное значение тока при 5000 об/мин, проверить статор; см. раздел "Измерение сопротивления / прозвонка статора (Только генераторных катушек)". Если статор проходит по току, заменить регулятор напряжения.

a – Регулятор напряжения / Выпрямитель

b – Красный вывод (2)

с – Желтый вывод (2)

d – Серый вывод

Проверка выпрямительного моста

ОСТОРОЖНО

Перед прозвонкой выпрямительного моста отсоединить провода аккумулятора от аккумуляторных клемм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выпрямительный мост можно проверять (прозванивать), не снимая с двигателя.

1. Отсоединить все провода от клемм выпрямительного моста.

2. Взять омметр (стрелочный), установить его на предел измерения сопротивлений (R x 1000) и прозвонить мост, как указано ниже. Маркировку и назначение клемм см. на рисунке выше.

a – Клемма / вывод

b - Клемма / вывод

с - Клемма / вывод

d - Клеммы к статору

e - Клемма (+) положительный

f - Общий («Общ.» или «Земля»)

Прозвонка выпрямительного моста (продолжение)

Проверка регулятора напряжения/выпрямителя

Модели с (Сер.№-OG590000 и выше)

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики регулятора напряжения / выпрямителя даны только для сведения. При поиске неисправностей в системе руководствоваться соответствующей методикой, приведенной в одном из разделов выше.

ПРОВЕРКА ДИОДА:

1. Переключить предел измерений омметра на шкалу R X 10.

2. Подсоединить красный провод / щуп (+) омметра к красному (+) выводу регулятора.

3. Подсоединить черный (-) провод / щуп омметра к желтому выводу регулятора.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

100-400 Ом

ПРОВЕРКА ДИОДА:

1. Переключить предел измерений омметра на шкалу R X 1 кОм.

2. Подсоединить черный провод / щуп (-) омметра к красному выводу регулятора.

3. Подсоединить красный (+) провод / щуп омметра к одному желтому выводу регулятора. Снять показание. Затем для того, чтобы получить второе показание, подсоединить красный (+) провод омметра к другому желтому выводу регулятора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ИЗМЕРЕНИЯ:

от 40,000 до ∞ Ом

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ИЗМЕРЕНИЯ:

∞ Ом (Стрелка не движется)

ПРОВЕРКА ТИРИСТОРА:

1. Установить омметр на предел измерений по шкале R X 1 кОм .

2. Подсоединить красный (+) провод прибора к корпусу / крышке регулятора.

3. Подсоединить черный (-) провод прибора к одному желтому выводу регулятора. Снять показание. Подсоединить черный (-) провод омметра к другому желтому выводу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОИХ ПОКАЗАНИЙ:

от 15,000 до  ∞ Ом (15 кОм - ∞)

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ТАХОМЕТРА:

1. Установить омметр на предел R X 1 кОм.

2. Подсоединить красный (+) провод прибора к серому выводу регулятора.

3. Подсоединить черный (-) провод прибора к корпусу / крышке регулятора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

10,000 - 50,000 Ом (10 кОм – 50 кОм)

# Система запуска

Ток потребления мотора стартера

| Мотор стартера Часть № | Без нагрузки | С норм. нагрузкой |
| --- | --- | --- |
| 50-822462 | 20 А | 95 А |
| Кол-во зубьев стартерного мотора | 10 |

Узлы и детали системы запуска

Система запуска включает следующие узлы и детали:

- Аккумулятор

- Соленоид стартера

- Блокировку запуска

- Мотор стартера

- Ключ зажигания

ОПИСАНИЕ

Основной функцией пусковой системы является запуск двигателя. Аккумулятор обеспечивает подачу напряжения на стартерный мотор для запуска двигателя. Когда ключ зажигания повернут в положение ПУСК (START), соленоид стартера срабатывает и замыкает пусковую цепь между аккумулятором и стартером.

Выключатель блокировки запуска размыкает пусковую цепь, когда рычаг передачи находится не на нейтральной. Это предотвращает случайный запуск, когда двигатель стоит на передаче.

ВНИМАНИЕ

Если стартерный мотор включен и работает непрерывно, то это может привести к его повреждению. НЕ ДОПУСКАТЬ непрерывную работу стартерного мотора более 30 секунд. Между двумя смежными попытками запуска дать 2-минутную выдержку на охлаждение.

ПРОВЕРКА СОЛЕНОИДА СТАРТЕРА

Проверить соленоид стартера по следующей методике:

1. Отсоединить все провода от клемм соленоида.

2. Взять омметр, установить его на предел измерений (R x 1 ) и подсоединить его щупы к контактам соленоида 3 и 4.

3. Подсоединить 12-вольтовый источник питания к контактам 1 и 2 соленоида. Соленоид должен щелкнуть, а прибор должен при этом показать сопротивление, равное 0 (ноль) Ом.

4. Если прибор не показывает сопротивление ноль (0) Ом (т.к. полный контакт), заменить соленоид.

a – Провода омметра со щупами

b- 12-вольтовый источник

Поиск и устранение неисправностей в цепях запуска

Перед поиском и устранением неисправностей по предложенному ниже алгоритму проверить и обеспечить следующие условия:

1. Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

2. Рычаг передачи должен стоять на НЕЙТРАЛКЕ "NEUTRAL".

3. Контакты и соединения не должны иметь слабых мест и коррозии.

4. Кабели и провода не должны иметь потертых мест, порывов, износа и поврежденной изоляции.

5. Предохранитель в цепи КРАСНОГО провода должен быть целым (см. схемы).

Следующий далее «Алгоритм поиска и устранения неисправностей в системе цепей запуска» предназначен для простоты поиска и устранения причин неисправностей. С его помощью можно точно определить любую неисправность. Указанные в алгоритме контрольные точки пронумерованы (см. ниже).

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в системе цепей запуска

* - Напряжение аккумулятора

# Мотор стартера

Демонтаж

ВНИМАНИЕ

Перед демонтажем стартера отсоединить провода аккумулятора от аккумулятора.

1. Отсоединить провода аккумулятора от аккумулятора.

2. Отсоединить черный провод (с желтым изолятором).

3. Отвернуть и снять 3 болта.

4. Снять стартер.

a – Черный провод (с желтым изолятором)

b - Болты (3)

с – Черный провод (Отрицательный вывод

аккумулятора)

Разборка

1. Отвернуть и снять два сквозных болта и торцевую крышку коллектора. ОСТОРОЖНО, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРУЖИНЫ ЩЕТОК.

a – Сквозные болты

b – Торцевая крышка коллектора

с – Пружины щеток

2. Вытянуть якорь из корпуса стартера.

3. Отвернуть и снять контргайки.

a – Якорь

b – Контргайка

4. Снять указанные ниже детали с якоря.

a – Разделительная втулка

b - Пружина

с – Приводной узел

d – Торцевая крышка привода

e – Вал якоря

f – Шайба

Чистка, осмотр, проверка

1. Прочистить все детали мотора.

2. Проверить зубья ведущей шестерни на сколы, трещины, слишком большой износ.

3. Если прижим слаб или если слишком большой износ, заменить пружину сцепления привода и/или муфту.

4. Проверить, не поврежден ли держатель щеток и не заклиниваются ли щетки коллектором.

5. Заменить те щетки, которые изъедены точечной коррозией или изношены более, чем на четверть дюйма (6.4 мм). См. раздел "Замена щеток” ниже.

6. Заменить поврежденную или слишком изношенную втулку в торцевой крышке.

7. Проверить плотность соединения проводника якоря (соединение с коллекторным ламелем).

8. Подровнять поверхность коллектора и подрезать шероховатость в межламельных канавках, как рекомендуется ниже:

ВНИМАНИЕ

При обработке поверхности коллектора не снимать слишком много.

a. Подровнять коллектор и подрезать изоляцию между ламелями на 1/3” (0.8 мм) по всей длине изоляции, следить, чтобы подрез был полностью плоским.

b. После подрезания прочистить канавки коллектора.

c. Снять заусенцы нулевкой (наждачной бумагой с зернистостью №00) и затем  прочистить коллектор.

d. Проверить якорь на электромагните для поиска закороченных секций обмотки. См. раздел «Проверка» ниже.

9. Якоря с явно видимым и исправимым обрывом в обмотках можно сохранить и отремонтировать. Наиболее вероятная область обрыва – у коллекторных ламелей. Слишком длительное время непрерывной работы стартера при запуске приводит к перегреву стартера, и как следствие, к расплавлению припоя в местах пайки.  Слабый контакт вызывает искрение и прогорание ламелей коллектора.

10. Не слишком подгоревшие ламеля отремонтировать перепайкой проводников на ламелях  (применяя только припой в форме трубочки с канифольным флюсом) с последующей обработкой коллектора на токарном станке для удаления подгоревшего материала. После этого подрезать слюду.

11. Вычистить медь или щеточную пыль из канавок между ламелями коллектора.

12. Проверить якорь на КЗ в обмотках и между ними, а также на КЗ на корпус. См. раздел «Проверка».

Проверка

ПРОВЕРКА ЯКОРЯ НА КЗ В ОБМОТКАХ

Проверить якорь на КЗ. Для этого положить якорь на электромагнит для поиска закороченных секций обмотки. Взять полотно для металлической ножовки и держать его над сердечником якоря при вращении якоря. Если полотно вибрирует, в обмотках якоря есть КЗ. Прочистить канавки между ламелями. Повторить проверку на КЗ. Если полотно продолжает вибрировать, заменить якорь.

ПРОВЕРКА ЯКОРЯ НА КЗ НА «ЗЕМЛЮ» / КОРПУС

1. Установить омметр на предел измерений по шкале (R x 1). Приложить один щуп прибора к сердечнику якоря (или валу), а другой к коллектору, как показано ниже.

2. Если прибор показывает ноль (полный контакт), якорь имеет КЗ, и его необходимо заменить.

ПРОВЕРКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЩЕТОК И КОНТАКТОВ

1. Подсоединить концы омметра на пределе измерений (R x 1) к положительным щеткам.

2. Прибор должен показывать 0 (ноль) (сопротивление равно нулю).  Если он показывает какое-либо значение сопротивления выше нуля, проверить проводник к месту пайки положительного контакта. Если соединение исправить невозможно, заменить щетки. См. раздел «Замена щеток».

a – Положительные щетки

ПРОВЕРКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЩЕТОК НА КЗ НА «ЗЕМЛЮ» / КОРПУС

Установить омметр на предел измерений по шкале (R x 1). Приложить один конец омметра к отрицательной щетке, а другой к торцевой крышке (обнаженной поверхности металла). Если пробор показывает ОБРЫВ (бесконечность), заменить отрицательную щетку. Таким же образом проверить и вторую отрицательную щетку.

a – Отрицательные  (-) щетки

b – Торцевая крышка

Замена щеток

ВАЖНО: Заменить щетки, изношенные или изъеденные точечной коррозией более, чем на четверть дюйма (6.4 мм).

1. Вставить положительные щетки в торцевую крышку коллектора.

a – Положительная (+) клемма

Ь – Длинный провод щетки

с – Вставить провод в прорезь

d – Изоляционная шайба

e – Плоская шайба

f – Гровер-шайба

g- Гайка

2. Установить детали (см. под рисунком).

a - Положительные (+) щетки

b - Отрицательные (-) щетки

с – Держатель щетки

d - Болты (Затянуть отрицательные щетки и держатель)

Сборка

1. Смазать спиральную резьбу-накатку и втулку торцевой крышки привода маслом SAE -10W.

2. Установить детали (см. ниже) на вал якоря.

a - Шайба

b – Спиральная резьба-накатка

с – Вал якоря

d – Торцевая крышка привода

e – Узел привода

f - Пружина

g- Разделительная втулка

3. Установить контргайку.

a - Контргайка

4. Изготовить приспособление для фиксации держателя щеток  по чертежу ниже.

BEND - Согнуть

Развертка приспособления для фиксации держателя  и щеток (вид сверху; полный размер)

Толщина металла (показана стрелками) – 18 калибр по американским стандартам

Развертка инструмента для держателя щетки вид сбоку (полный размер)

5. Вставить пружины и щетки в держатель щеток и зафиксировать на месте с помощью изготовленного приспособления (см. ниже).

6. Смазать втулку одной каплей масла SAE 10W. ОБИЛЬНО НЕ СМАЗЫВАТЬ!

a – Приспособление для фиксации держателя и щеток

b - Втулка

7. Вставить якорь в корпус стартера так, чтобы коллекторный конец якоря был на уровне конца корпуса стартера, где находятся в своих гнездах постоянные магниты. Магниты утоплены на 1” (25.4 мм). Совместить метки, как показано ниже.

8. Установить торцевую крышку коллектора на корпус стартера; совместить метки, как показано, и снять приспособление.

9. Вставить сквозные болты и затянуть с усилием до 70 фунт-дюймов (7.9 Н∙м).

a – Метки для совмещения

b - Метки для совмещения

с - Болты (2). Затянуть с усилием до

70 фунт-дюйм (7.9 Н∙м)

Установка

1. Закрепить стартер на блоке тремя (3) болтами. Затянуть болты с усилием до 16.6 фунт-футов (22.5 Н∙м). Привернуть ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод от аккумулятора к блоку болтом снизу.

2. Подсоединить аккумуляторный провод (Черный в желтой изоляционной трубке) к стартеру. Затянуть крепежную гайку с усилием  до 60 фунт-дюймов (6.8 Н∙м).

a - Болты (3)

b - Черный провод (с желтым изолятором)

с - Черный (Отрицательный (-) провод от аккумулятора)

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, СИНХРОНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	2C-1

Специальный инструмент	2C-1

Модель с румпельной рукояткой

(Сер.№-OG589999 и ниже)	2C-2

Регулировка угла опережения зажигания 	2C-3

Модель с румпельной рукояткой и

механ. установкой угла опережения

зажигания (Сер.№-OG590000 и выше)	2C-4

Регулировка угла опережения

зажигания и макс. ранее зажигание –

для моделей с механической

установкой угла 	2C-5

Регулировка угла опережения

зажигания холостого хода	2C-5

Регулировка макс. раннего

зажигания	2C-6

Установка приводной штанги передач на

ДВС и регулировка 	2C-6

Установка дроссельной тяги 	2C-7

Регулировка масляного насоса	2C-8

# Технические характеристики

|  | Обороты холостого хода (на передней передаче) | 700-800 об/мин |
| --- | --- | --- |
|  | Пределы при ПОДЗ *** |  |
|  | - для моделей 30, 40 Sea Pro, 40 Marathon | 4500-5500 об/мин |
|  | - Для модели 40 | 5000-5500 об/мин |
|  | Тип свечи зажигания (NGK) | BP8H-N-10 |
| Технические характеристики | Зазор | 0.040” (1.0 мм) |
|  | Тип свечи факультативной поставки (NGK)** | BPZ8H-N-10 |
|  | Зазор | 0.040” (1.0 мм) |
|  | Последовательность работы цилиндров | 1-2 |
|  | Угол для моделей с (Сер.№-OG589999 и ниже – Холост. ход | 3° ДВМТ* ± 3° (не регулируется) |
|  | Макс. угол ДВМТ при 2500-5500 об/мин | 25° ДВМТ* ± 3° (не регулируется) |
|  | Угол для моделей с (Сер.№- OG590000 и выше – Холост. ход | 8° ВМТ ± 1 ° |
|  | Макс. раннее зажигание | 1 оборот по часовой стрелке после касания дроссельной заслонки |

* ДВМТ –до верхней мертвой точки

*** ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

** Свеча с (индукционным) подавителем.

ОСТОРОЖНО

При проворачивании маховика для проверки угла опережения зажигания может произойти случайный запуск двигателя. Во избежание такого запуска снять с двигателя все свечи.

# Специальный инструмент

1. Сервисный тахометр Часть № *91-59339

* Можно приобрести по месту жительства.

2. Модуль сопряжения с тахометром

Часть № 91-825824A-2

3. Световой индикатор угла опережения зажигания. Часть № *91-99379

* Можно приобрести по месту жительства.

4. Искровой тестер Часть №91 -63998A1

# Модель с румпельной рукояткой (Сер.№-OG589999 и ниже)

1. При заглушенном двигателе и на нейтральной передаче ослабить винт копира кулачка.

2. Отворачивать винт регулировки скорости холостого хода до тех пор, пока толкатель дроссельной заслонки не отойдет от конусной части винта скорости холостого хода. (Заслонка закрыта).

3. Ослабить прижимные гайки дроссельной тяги.

a – Винт копира кулачка

b – Толкатель дроссельной заслонки

с- Прижимная гайка

d – Винт регулировки оборотов холостого хода

4. При заслонке в положении холостого хода установить ролик кулачкового копира против дроссельного кулачка. Отцентровать ролик по выступающей метке регулировкой положения втулок дроссельной тяги в кронштейне.

ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке положения дроссельных тяг во избежание их заклинивания  необходимо оставить слабину (провисание) тяг в пределах от минимально 1/16” (1.59 мм) до максимально 1/8” (3.18 мм). (Покачать ролик от одного до другого крайнего положения и измерить величину хода дроссельного кулачка у шарика приводной штанги.

5. Затянуть прижимные гайки дроссельной заслонки.

a – Ролик кулачкового копира

b – Дроссельная тяга

с - Кронштейн

d – Втулка дроссельной тяги

e – Винт кулачкового копира

a – Дроссельный кулачок

b – Шарик приводной штанги

6. При положении кулачкового копира на  дроссельном кулачке затянуть винт кулачкового копира.

7. При дроссельной заслонке в положении холостого хода вворачивать винт регулировки холостого хода по часовой стрелке до получения зазора 0.005” - 0.040” (0.13мм -1.02мм) между дроссельным кулачком и кулачковым копиром.

a – Ролик кулачкового копира

b – Дроссельный кулачок

с – Винт кулачкового копира

d – Винт регулировки скорости холостого хода

8. Вворачивать винт регулировки смеси холостого хода (по часовой стрелке) до тех пор, пока он СЛЕГКА не коснется своего посадочного седла, а затем отвернуть до начальной установки в 1-1/4 оборота.

a - Карбюратор

b – Винт регулировки смеси

ОСТОРОЖНО

При запуске и работе двигателя ПЛМ держаться как можно дальше в стороне от гребного винта.

9. Подсоединить электрокабель и топливную линию к двигателю.

10. При положении ПЛМ в воде запустить двигатель и дать прогреться.

11. Отрегулировать винт оборотов холостого хода на ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ, согласно  техописанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке смеси холостого хода для получения плавности холостого хода НЕ ДЕЛАТЬ СМЕСЬ СЛИШКОМ БЕДНОЙ. Если есть сомнения, оставить регулировку в положении чуть-чуть более богатой смеси.

12. При работе двигателя на скорости холостого хода на ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ вворачивать винт регулировки смеси (по часовой стрелке) до тех пор, пока двигатель не начнет «чихать» и пропускать вспышки зажигания. Отвернуть на четверть оборота или чуть-чуть больше.

13. Проверить на слишком бедную смесь при ускорении. (При ускорении двигатель будет «чихать».) При необходимости отрегулировать снова.

14. Отрегулировать повторно винт оборотов холостого хода на передаче ВПЕРЕД  согласно техописанию.

15. Проверить на слишком бедную смесь при ускорении. (При ускорении двигатель будет «чихать».) При необходимости отрегулировать повторно.

16. Отрегулировать повторно винт оборотов холостого хода на ПЕРЕДНЕЙ передаче, согласно техописанию.

# Регулировка угла опережения зажигания

ПРИМЕЧАНИЕ: Для ПЛМ моделей 30/40 с серийными номерами OG589999 и ниже регулировка угла опережения зажигания не требуется.

# Модель с румпельной рукояткой и механ. установкой угла опережения зажигания (Сер.№-OG590000 и выше)

1. Проверить все электрические соединения на надежность контактов (включая соединения с аккумулятором на моделях с электрозапуском).

2. При заглушенном двигателе и передаче в нейтральном положении ослабить винт кулачкового копира.

3. Отворачивать винт скорости холостого хода до тех пор, пока толкатель дроссельной заслонки не отойдет от конусной части винта регулировки скорости холостого хода. (Дроссельная заслонка закрыта).

4. Ослабить прижимные гайки дроссельной тяги.

a – Винт регулировки холостых оборотов

b – Винт кулачкового копира

с – Толкатель дроссельной заслонки

d – Прижимные гайки

5. При заслонке в положении холостого хода установить ролик кулачкового копира против дроссельного кулачка. Отцентровать ролик по выступающей метке регулировкой положения втулок дроссельной тяги в кронштейне на моделях с румпельной рукояткой или регулировкой положения дроссельной приводной штанги на моделях с дистанционным управлением.

ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке положения дроссельных тяг во избежание их заклинивания  необходимо оставить слабину (провисание) тяг в пределах от минимально 1/16” (1.59 мм) до максимально 1/8” (3.18 мм). (Покачать ролик от одного до другого крайнего положения и измерить величину хода дроссельного кулачка у шарика приводной штанги.

6. Затянуть прижимные гайки дроссельной заслонки.

a – Винт кулачкового копира

b – Ролик кулачкового копира

с - Дроссельная тяга

d – Втулка дроссельной тяги

e - Кронштейн

a – Шарик приводной штанги

b – Дроссельный кулачок

7. При положении кулачкового копира на  дроссельном кулачке затянуть винт кулачкового копира.

8. . При дроссельной заслонке в положении холостого хода вворачивать винт регулировки холостого хода по часовой стрелке до получения зазора 0.005” - 0.040” (0.13мм -1.02мм) между дроссельным кулачком и кулачковым копиром. Это откроет дроссельную заслонку достаточно для того, чтобы после запуска двигатель продолжал работать на оборотах, близких к холостому ходу.

a – Ролик кулачкового копира

b – Дроссельный кулачок

с – Винт кулачкового копира

d – Винт регулировки скорости холостого хода

9. Вворачивать винт регулировки смеси холостого хода (по часовой стрелке) до тех пор, пока он СЛЕГКА не коснется своего посадочного седла, а затем отвернуть до начальной установки в 1-1/2 оборота.

a - Карбюратор

b – Винт регулировки смеси холостого хода

ОСТОРОЖНО

При запуске и работе двигателя ПЛМ держаться как можно дальше в стороне от гребного винта.

- Подсоединить топливную линию и кабель к двигателю на двигателях с электрическим запуском.

- При положении ПЛМ в воде запустить двигатель, проверить контрольный шланг и дать прогреться.

- Отрегулировать винт оборотов холостого хода на ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ, согласно  техописанию; (750 ± 50 об/мин)

- Проверить время зажигания и максимальный угол опережения. (Если они выходят за пределы, указанные технических характеристиках, необходимо выполнить регулировку.):

a. Угол холостого хода: 8 ± 1 градусов до ВМТ.

b. Максимальный угол опережения: (22 - 28 градусов; эта цифра дана только ориентировочно для сведения). Один (1) оборот по часовой стрелке после контакта с дроссельной заслонкой.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ И МАКС. РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ – ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ УГЛА

ВАЖНО: Перед регулировкой максимального угла опережения необходимо установить угол опережения зажигания для холостого хода.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА

1. При двигателе  в положении ВЫКЛ. "OFF", отстегнуть гнездо приводной штанги пускового механизма с шариковой головки шпильки и либо:

a. Увеличить длину штанги до угла опережения «РАННЕГО» зажигания "ADVANCE"; либо

b. Укоротить длину штанги до угла опережения «ПОЗДНЕГО» зажигания "RETARD".

2. Защелкнуть гнездо приводной штанги на шариковую головку шпильки, перезапустить двигатель и три раза прогнать  дроссельный механизм от частично открытой заслонки до холостого хода. Повторно проверить время зажигания и обороты холостого хода на соответствие техническим характеристикам. При необходимости отрегулировать повторно.

Регулировка максимально раннего зажигания

ВАЖНО: Перед регулировкой максимального угла опережения необходимо установить угол опережения зажигания для холостого хода.

1. Заглушить двигатель.

2. Повернуть ручку румпельной рукоятки или с дистанционного пульта установить рычаг дроссельного управления в положение максимально открытой заслонки.

3. Ослабить прижимную гайку и вращать винт против часовой стрелки до тех пор, пока он не больше будет касаться основания дроссельного кронштейна.

4. Вворачивать винт (по часовой стрелке) до тех пор, пока винт чуть-чуть коснется основания дроссельного кронштейна и затем повернуть его еще на один дополнительный оборот по часовой стрелке и затянуть прижимную гайку..

a – Кронштейн дроссельной заслонки

b - Винт

с – Прижимная гайка

5. При двигателе, работающем на указанных в технических характеристиках оборотах холостого хода на ПЕРЕДНЕЙ передаче, ослабить винт кулачкового копира,  прижать ролик кулачкового копира к дроссельному кулачку и затянуть винт кулачкового копира. Прогнать дроссельный механизм от частично открытой заслонки до холостого хода. Повторно проверить обороты холостого хода на передаче..

ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке смеси холостого хода для получения плавности холостого хода НЕ ДЕЛАТЬ СМЕСЬ СЛИШКОМ БЕДНОЙ. Если есть сомнения, оставить регулировку в положении чуть-чуть более богатой смеси при максимальных оборотах.

6. После прогона двигателя отрегулировать карбюратор на максимально эффективную работу.  При двигателе, работающем на холостых оборотах на ПЕРЕДНЕЙ передаче, вворачивать винт (по часовой стрелке) до тех пор, пока двигатель не начнет терять обороты, неровно работать или давать осечки зажигания. Отвернуть на четверть (1/4) оборота или чуть-чуть больше. (Регулировку минимального и максимального пределов см. в разделе «Общая часть»).

7. Проверить на слишком бедную смесь при ускорении. (При ускорении двигатель начнет «затягивать» или глохнуть). При необходимости отрегулировать повторно.

8. Повторно отрегулировать винт холостых оборотов на ПЕРЕДНЕЙ передаче, согласно техническим характеристикам.

Установка приводной штанги передач на двигатель и  регулировка

Установить тяги на пульте дистанционного управления в соответствии с приложенными к нему инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала установить на двигатель тягу передач. При переключении ручки дистанционного пульта из нейтрального положения эта тяга начинает двигаться первой..

1. Установить двигатель на нейтралку на дистанционном пульте и на ПЛМ.

2. Измерить расстояние "a" между направляющим штифтом (установочным шипом) и центром держателя втулки.

a – Расстояние между штифтом и центром держателя втулки

b – Установочный штифт

с – Держатель втулки

3. Надавить на конец троса и утапливать его до тех пор, пока не почувствуется сопротивление. Отрегулировать втулку-ограничитель (b) на тяге так, чтобы получить расстояние "а", измеренное по пункту 2 выше.

4. Вставить втулку-ограничитель в отверстие в днище держателя втулки. Прикрепить тягу к штифту фиксатором.

- - Сдвинуть втулку на тяге до получения расстояния

"а", измеренного по пункту 2 выше.

- - Втулка на тяге

- - Держатель втулки - Вставить втулку в нижнее

отверстие держателя

- - Фиксатор

5. Проверить регулировку тяги передач по следующим пунктам:

- На дистанционном пульте перевести рычаг переключения передач на ПЕРЕДНИЙ ход. Вал гребного винта должен войти в зацепление. Если он не входит в зацепление, то отрегулировать втулку-ограничитель, сдвинув ее ближе к концу тяги.

- На дистанционном пульте переключить рычаг на нейтралку. Вал винта должен вращаться свободно, без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия по пунктам "a" и "b".

- Проворачивая винт, на дистанционном пульте переключить рычаг передач на задний ход. Вал гребного винта должен войти в зацепление. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее дальше от конца тяги. Повторить действия с пункта "a" по пункт "c".

- На дистанционном пульте вернуть рычаг обратно на нейтралку. Вал гребного винта должен вращаться свободно, без торможения. Если это не так, то отрегулировать втулку, сдвигая ее ближе к концу тяги. Повторить действия c пункта "a" по пункт "d".

# Установка дроссельной тяги

1. Установить дистанционный пульт на нейтралку.

2. Установить тягу на рычаг управления дроссельной заслонкой. Закрепить серьгой.

a – Дроссельная тяга

b - Серьга

3. Отрегулировать втулку-ограничитель так, чтобы установленная дроссельная тяга прижимала плечо дроссельного рычага к упору.

a – Втулка-ограничитель – Отрегулировать так, чтобы

плечо дроссельного рычага прижималось к упору.

b – Плечо дроссельного рычага

с – Держатель ограничительной втулки – Вставить в

втулку в верхнее отверстие.

4. Проверить регулировку дроссельного троса по следующим пунктам:

a.	Переключить ПЛМ несколько раз на скорость для того, чтобы задействовать дроссельный привод. При переключении на задний ход проворачивать вал гребного винта.

- Вернуть рычаг скоростей на нейтралку. Вставить тонкий лист бумаги между плечом дроссельного рычага и упором холостого хода. Регулировка считается правильной, когда лист бумаги можно вынуть без порыва, но при этом он должен несколько тянуться, тормозиться. Если требуется, повторно отрегулировать втулку тяги.

a – Плечо дроссельного рычага

b – Упор холостого хода

5. Закрепить держатель ограничительной втулки на своем месте с помощью защелки-фиксатора тяг.

# Регулировка масляного насоса

Удерживая плечо рычага дроссельной заслонки в положении холостого хода, отрегулировать длину приводной штанги так, чтобы штампованная метка на корпусе масляного насоса совместилась с штампованной меткой на плече рычага масляного насоса.

a – Метки для совмещения

b – Приводная штанга

с – Плечо рычага масляного насоса

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

# Оглавление

Стр.

Схема зажигания для моделей с ручным

запуском 30/40 (Сер.№OG380074

и ниже)	2D-1

Схема зажигания для моделей с ручным

запуском 30/40 (с Сер.№ OG380075

по OG589999)	2D-2

Схема зажигания для моделей с

электрическим запуском / румпельной

рукояткой 30/40 (Сер.№OG380074

и ниже)	2D-3

Схема зажигания для моделей с

электрическим запуском / румпельной

рукояткой 30/40 (с Сер.№ OG380075

по OG589999)	 2D-4

Схема зажигания для моделей с

электрическим запуском 30/40

(Сер.№OG380074 и ниже)	2D-5

Схема зажигания для моделей с

электрическим запуском 30/40

(с Сер.№ OG380075 по OG589999)	2D-6

Схема зажигания для моделей с ручным

запуском / румпельной рукояткой

30/40 (Сер.№OG590000 и выше)	2D-7

Схема зажигания для моделей с

электрическим запуском / румпельной

рукояткой 30 (Сер.№OG590000 и выше)	2D-8

Схема зажигания для моделей с

электрическим запуском 30/40

(Сер.№OG590000 и выше)	2D-9

Схема зажигания для моделей с

электрическим запуском / силовой

гидросистемой наклона ПЛМ (Пауэр Трим)

30/40 (Сер.№OG590000 и выше)	2D-10

Схема зарядки для моделей с

14-амперным статором	2D-11

Схема зарядки для моделей с

14-амперным статором с

развязкой аккумуляторов	2D-12

Схема разводки для модели

Commander 2000 с боковым пультом

дист. управления (с электрическим

запуском и сигнализацией)	2D-13

Стр.

Панельный вариант пульта управления

для модели Commander 3000 	2D-14

Проверка ключа зажигания на модели

Commander 2000 	2D-15

Схема соединения приборов 	2D-16

без выключателя подсветки	2D-16

с выключателем подсветки	2D-16

Схема разводки приборов и

выключателя останова типа “стропка” 	2D-17

Схема разводки синхронизатора двигателя –

Приборы модели Commander 	2D-18

Для заметок:	2D-19

Схема разводки приборов / выключателя

останова типа “стропка”

(для спаренного ПЛМ)	2D-20

Схемы разводки прибора QSI 	2D-22

Схема подключения тахометра	2D-22

Схема разводки А 	2D-22

Схема разводки В	2D-22

Индикатор температуры воды	2D-22

Схема разводки A	2D-22

Схема разводки В	2D-22

Схема разводки синхронизатора

двигателя 	2D-23

Лампочка подсветки – Позиция A	2D-23

Лампочка подсветки – Позиция В	2D-23

Чистка приборов	2D-24

# Схема зажигания для моделей с ручным запуском 30/40 (Сер.№ OG380074 и ниже)

1 – Датчик температуры двигателя

2 – Модуль защиты зажигания (МЗЗ - TPM)

3 – Пусковая катушка

4 - Статор

5 – Клеммная колодка

6 – Выключатель блокировки запуска на передаче

7 – Аварийный выключатель останова

8 – Кнопка запуска

9 – Излучатель звукового сигнала

10- Модуль разряда конденсатора (МРК - CDM)

# Схема зажигания для моделей с ручным запуском 30/40 (с Сер.№ OG380075 по Сер.№ OG589999)

a - МРК 1 (CDM 1)		g – Выключатель останова типа «стропка»

b - МРК 2 (CDM 2)		h – Кнопка выключателя останова

с - Статор			i – Выключатель блокировки запуска на передаче

d - Пусковая катушка		j – Клеммная колодка

e - Датчик температуры головки 	k – Модуль МЗЗ (TPM)

f - Звуковой излучатель

# Схема зажигания для моделей с электрическим запуском / румпельной рукояткой 30/40 (Сер.№ OG380074 и ниже)

# Схема зажигания  для моделей с электрическим запуском / румпельной рукояткой 30/40 (с Сер.№ OG380075 по Сер.№ OG589999)

# Схема зажигания для моделей с электрическим запуском 30/40 (Сер.№ OG380074 и ниже)

# Схема зажигания для моделей с электрическим запуском 30/40 (с Сер.№ OG380075 по Сер.№ OG589999)

# Схема зажигания для моделей с ручным запуском / румпельной рукояткой 30/40 Сер.№-OG590000 и выше)

a – Ограничитель оборотов	f – Электропластина к блоку

b – МРК 2 (CDM 2)		g – Датчик (выключатель) температуры

с – МРК 1 (CDM 1)		h – Звуковой излучатель

d – Пусковая катушка		i – Кнопка останова

e - Статор			j – Выключатель останова «стропка»

# Схема зажигания моделей с электрическим запуском / румпельной рукояткой 30 (Сер.№-OG590000 и выше)

Схема зажигания для моделей с электрическим запуском 30/40 (Сер.№-OG590000 и выше)

a – Пусковая катушка	h – Электропластина к блоку

b - Статор	I - Стартер

с – Дистанционный пульт	j – Соленоид стартера

d – 20-амперный предохранитель	k – Регулятор напряжения

e – Соленоид клапана-обогатителя	I – Ограничитель оборотов

f – Датчик (выключатель) уровня масла	m- Модуль МРК 2 (CDM 2)

g – Датчик (выключатель) температуры головки	n – Модуль МРК 1 (CDM 1)

# Схема зажигания для моделей с электрическим запуском и силовой гидросистемой угла наклона ПЛМ 30/40 (Сер.№-OG590000 и выше)

1 - Реле наклона ПЛМ ВВЕРХ

2 – Реле наклона ПЛМ ВНИЗ

3 – Модуль разрядки конденсатора МРК 1

4 - Модуль разрядки конденсатора МРК 2

5 – Ограничитель оборотов

6 – Регулятор напряжения

7 – К дистанц. переключателю угла наклона ПЛМ

# Схема зарядки для моделей с 14-амперным статором

a – Статор / Генератор (Узел)

b – Регулятор напряжения

с – 20-амперный предохранитель

d – Соленоид стартера

e – Серый провод к тахометру

# Схема зарядки для моделей с 14-амперным статором и развязкой аккумуляторов

a – Статор / Генератор (Узел)	e – Серый провод к тахометру

b – Регулятор напряжения	f – Развязка аккумуляторов

c – 20-амперный предохранитель	9 – К кабелю двигателя

d – Соленоид стартера

# Схема разводки для модели Commander 2000 с боковым пультом дистанционного управления (с электрическим запуском и сигнализацией)

a – Ключ зажигания / Подсос (воздушная заслонка)

b – Выключатель аварийного останова

с – Выключатель блокировки запуска на передаче

d – Разъем кабеля тахометра / дополнительных приборов

e – Разъем кабеля разводки

f – Звуковой излучатель

# Панельный вариант пульта управления модели Commander 3000

1- Блокировка запуска на передаче

# Проверка ключа зажигания модели Commander 2000

1. Отсоединить кабель дистанционного управления и разъем приборной панели.

2. Для следующей ниже проверки по таблице установить омметр на предел измерений по шкале R x 1:

| ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА | Между следующими точками прибор должен показывать сопротивление равное нулю (0) : |
| --- | --- |
|  | ЧЕР. | ЧЕР./ЖЕЛ. | КРАС. | ЖЕЛ./КРАС. | ФИОЛ. | ЖЕЛ./ЧЕР. |
| ВЫКЛ / OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАБОТА / RUN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУСК / START |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДСОС / CHOKE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Для данной проверки ключ зажигания нужно вставить и повернуть в положение «РАБОТА» (RUN) или «ПУСК» (START) и надавить на него для того, чтобы запустить подсос.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если показания прибора отличаются от табличных, сначала проверить проводку, а затем ключ. Если в проводке неисправностей нет, заменить ключ.

# Схема соединения приборов

Без выключателя подсветки

ПРИМЕЧАНИЕ: ЛЮБОЙ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРОВОД ЗАИЗОЛИРОВАТЬ И ПРИМОТАТЬ ЛЕНТОЙ К КАБЕЛЮ ИЛИ ЖГУТУ.

| Провод | Подсоединен к |
| --- | --- |
| BLK=Чер. | «Земля» |
| NAN/WHITE= Жлт-кор/Бел | Подсветка индикатора масла |
| TAN/BLK= Жлт-кор/Чер | Подсветка индикатора температуры |
| TAN=Жлт-коричневый | Индикатор температуры |
| PUR=Фиолетовый | Зажигание 12 вольт |
| GRY=Серый | Тахометр |
| BRN/WHT=Корич/Бел | Индикатор угла наклона |
| TAN/BLU=Жлт-кор/Син | Световой сигнализатор (отдельная поставка) |

a – Приемное гнездо для тахометра - от коробки управления или зажигания / выключателя подсоса

b – Кабель тахометра

с – Провод к факультативной визуальной сигнализации (заизолирован и примотан лентой  к кабелю)

d – Удлинитель кабеля (для панели двойного индикации – индикатор температуры и уровня масла)

e – Выключатель подсветки

С выключателем подсветки

# Схема разводки приборов и выключателя останова типа «стропка»

ВАЖНО: В тех случаях, где нужно подключать не все приборы, свободные провода  кабелей и жгутов заизолировать и примотать лентой к своему кабелю или жгуту.

a – Ключ зажигания / Подсос	h – Дистанционное управление

b – Выключатель останова «стропка»	i – Разъем от гидросистемы угла наклона ПЛМ

с – На ПЛМ этот провод не используется 	j – Соединить провода винтом и 6-гран. гайкой (2 позиции);

d – Скоба - держатель	     на соединения нанести жидкий неопрен Quicksilver и надеть

e - Тахометр	     на каждое соединение резиновую трубку

f – Индикатор угла наклона ПЛМ (доп. поставка)	k – Провод к световой сигнализации (дополнит. поставка)

g – Индикатор температуры

# Схема разводки синхронизатора двигателя – Приборы модели Commander

- Схема разводки, при которой стрелка прибора показывает на работу двигателя на малых оборотах.

2. Схема разводки, при которой стрелка прибора показывает на работу двигателя на высоких оборотах.

# Для заметок:

# Схема разводки приборов и выключателя останова типа «стропка» (для спаренного ПЛМ)

a – Ключ зажигания / Подсос	f – Индикатор угла наклона ПЛМ

b – Выключатель останова «стропка»	g – Индикатор температуры

с – На ПЛМ не используется	h – Дистанционное управление

d – Скоба-держатель	i – Индикатор синхронизатора

e - Тахометр	j – Блок синхронизатора

ВАЖНО: В тех случаях, где нужно подключать не все приборы, свободные провода  кабелей и жгутов заизолировать и примотать лентой к своему кабелю или жгуту.

k – Выключатель «Стропка» / Диод	n - Соединить провода винтом и 6-гран. гайкой (4 позиции);

I  - Кабель “Один в два”	на соединения нанести жидкий неопрен Quicksilver и надеть

m -  Разъем кабеля гидросистемы	на каждое соединение резиновую трубку

о – Провод к дополнит. световой сигнализации

# Схема разводки прибора QSI

Схема подключения тахометра

На тыльной стороне тахометра есть переключатель, который должен быть установлен в позицию с цифрой 4.

СХЕМА РАЗВОДКИ A

Схема разводки при использовании отдельного выключателя подсветки шкалы прибора.

СХЕМА РАЗВОДКИ  В

Эта схема используется, когда подсветка прибора подсоединена напрямую к выключателю ключа зажигания. (Лампочка подсветки загорается при повороте ключа в положение ВКЛ. (ON).

Индикатор температуры воды

СХЕМА РАЗВОДКИ A

Схема разводки при использовании отдельного выключателя подсветки шкалы прибора.

Подсоединить к желто-коричневому проводу, расположенному у приемного гнезда  тахометра на боковом пульте управления модели Commander или к желто-коричневому проводу, идущему от узла вспомогательного зажигания / подсоса.

СХЕМА РАЗВОДКИ  В

Эта схема используется, когда подсветка прибора подсоединена напрямую к выключателю ключа зажигания. (Лампочка подсветки загорается при повороте ключа в положение ВКЛ. (ON).

Подсоединить к желто-коричневому проводу, расположенному у приемного гнезда  тахометра на боковом пульте управления модели Commander или к желто-коричневому проводу, идущему от узла вспомогательного зажигания / подсоса.

Проложить желто-коричневый провод на правом борту двигателя к кабелю двигателя / дистанционного управления. Соединить, как показано ниже.

ВАЖНО: Все неиспользуемые провода заизолировать и примотать к своему кабелю или жгуту.

a – Провод от датчика температуры

b – Кабель двигателя / дистанционного управления

Схема разводки синхронизатора двигателя

ЛАМПОЧКА ПОДСВЕТКИ – ПОЗИЦИЯ A

Схема подключения при использовании отдельного выключателя подсветки прибора.

ЛАМПОЧКА ПОДСВЕТКИ – ПОЗИЦИЯ B

Эта схема используется, когда подсветка прибора подсоединена напрямую к выключателю ключа зажигания. (Лампочка подсветки загорается при повороте ключа в положение ВКЛ. (ON).

Синхронизатор можно подключить двумя способами по выбору пользователя:

1) Схема подключения, когда стрелка будет показывать низкие обороты работающего двигателя.

2) Схема подключения, когда стрелка будет показывать высокие обороты работающего двигателя.

ЧИСТКА ПРИБОРОВ

Для удаления песка и солевых отложений промыть приборы чистой пресной водой. Протереть слегка смоченной в воде мягкой тряпочкой или ветошью. Применение для чистки приборов абразивных материалов (песка, солесодержащих составов или моющих средств) или таких растворителей, как трихлорэтилена, скипидара и т.п., может привести к повреждению приборов или нанесению царапин на их поверхности.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	3A-1

Топливный насос (Ручной)	3A-2

Топливный насос (Электрический)	3A-4

Принцип работы 	3A-6

Поиск и устранение неисправностей	3A-6

Испытание 	3A-7

Неисправность: Воздушные

пузырьки в топливной линии	3A-7

Неисправность: Недостаточное

давление топливного насоса 	3A-7

Сборка	3A-8

Сборка обратного клапана 	3A-8

Сборка топливного насоса	3A-8

# Технические характеристики

| Давление топливного насоса: |  |
| --- | --- |
| при 5000 об/мин | 4.0-7.0 ф/квд* |
| при 750 об/мин | 2.5-4.0 ф/квд* |

*  ф/квд – фунт на квадратный дюйм

Если используется топливный насос, его давление не должно превышать 6,0 фунтов на квадратный дюйм.

# ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (РУЧНОЙ)

19   >   Герметик - Perfect Seal (92-34227-1)

A = К КАРБЮРАТОРУ    В = К ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ    С = К КАРТЕРУ

# ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (РУЧНОЙ)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Топливный насос в сборе |  |  |  |
| 2 | 1 | Диафрагма (комплект) |  |  |  |
| 3 | 2 | Резиновый обратный клапан |  |  |  |
| 4 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 2 | Держатель |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Прокладка, напорная |  |  |  |
| 11 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 12 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 13 | 1 | Прокладка, импульсная |  |  |  |
| 14 | 1 | Основание |  |  |  |
| 15 | 1 | Торцевая крышка |  |  |  |
| 16 | 2 | Винт крепления насоса к картеру (M6 x 1 x 50) | 55 |  | 6.2 |
| 17 | 2 | Винт насоса | 55 |  | 6.2 |
| 18 | 1 | Штуцер |  |  |  |
| 19 | 1 | Подсос - заливочная груша (для первоначального пуска) |  |  |  |
| 20 | 2 | Шланг (9-1/2 “) |  |  |  |
| 21 | 1 | Рукав |  |  |  |
| 22 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 23 | AR | Хомутик |  |  |  |
| 24 | 1 | Шланг (3-1/4 “) |  |  |  |
| 25 | 1 | Изолятор |  |  |  |
| 26 | 1 | Шланг (литой) |  |  |  |
| 27 | 1 | Топливный фильтр |  |  |  |
| 28 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 29 | 1 | Гайка (M6x1) | Затянуть плотно |
| 30 | 1 | Шланг (14-1/4”) |  |  |  |
| 31 | 1 | Топливный штуцер / соединение |  |  |  |
| 32 | 1 | Винт | 100 |  | 11.3 |

# ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)

19   >   Герметик - Perfect Seal (92-34227-1)

A = К МАСЛЯНОМУ НАСОСУ       В = К КОЛЛЕКТОРУ       С = К КАРТЕРУ        D = К ТРОЙНИКУ

# ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Топливный насос в сборе |  |  |  |
| 2 | 1 | Диафрагма (комплект) |  |  |  |
| 3 | 2 | Резиновый обратный клапан |  |  |  |
| 4 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 2 | Держатель |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Колпачок |  |  |  |
| 10 | 1 | Прокладка, напорная |  |  |  |
| 11 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 12 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 13 | 1 | Прокладка, импульсная |  |  |  |
| 14 | 1 | Основание |  |  |  |
| 15 | 1 | Торцевая крышка |  |  |  |
| 16 | 2 | Винт крепления насоса к картеру (М6 х 1 х 50) | 55 |  | 6.2 |
| 17 | 2 | Винт насоса (M5 х .8 х 40) | 55 |  | 6.2 |
| 18 | 1 | Штуцер |  |  |  |
| 19 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 20 | 1 | Винт (М6 х 16) |  |  |  |
| 21 | 1 | Соленоидный клапан |  |  |  |
| 22 | 2 | Хомутик |  |  |  |
| 23 | 2 | Шланг (11 1/2 “) |  |  |  |
| 24 | 1 | Рукав (1/2 х 5 “) |  |  |  |
|  | 1 | Рукав (3/8 х 7-1/2 “) |  |  |  |
| 25 | AR | Хомутик |  |  |  |
| 26 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 27 | 1 | Шланг (4 “) |  |  |  |
| 28 | 1 | Шланг (3-1/4 “) |  |  |  |
| 29 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 30 | 1 | Шланг (3-1/4 “) |  |  |  |
| 31 | 1 | Изолятор |  |  |  |
| 32 | 1 | Шланг (литой) |  |  |  |
|  | 1 | Патрубок (9 “) |  |  |  |
| 33 | 1 | Тройник (Исполнение I) |  |  |  |
| 34 | 1 | Тройник (Исполнение II) |  |  |  |
| 35 | 1 | Патрубок (4 “) |  |  |  |
| 36 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 37 | 1 | Шланг (1-1/2 “) |  |  |  |
| 38 | 1 | Трубка (1-1/4 “) |  |  |  |
| 39 | 1 | Топливный фильтр |  |  |  |
| 40 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 41 | 1 | Гайка(M6x1) | Затянуть плотно |
| 42 | 1 | Шланг (14 1/4 “) |  |  |  |
| 43 | 1 | Топливный штуцер |  |  |  |
| 44 | 1 | Винт |  |  |  |
| 45 | 1 | Подсос - Заливная груша (для первичной заливки при запуске) |  |  |  |
| 46 | 2 | Шланг (9-1/2“ ) Модели с электрическим запуском с румпельной рукояткой |  |  |  |
|  | AR | Рукав (3/8 x 7-1/2”) |  |  |  |
| 47 | 1 | Рукав (1/2 x 5”) |  |  |  |

# Принцип работы

Топливный насос представляет собой насос диафрагменного типа, работающий от создаваемого в катере давления. Из картера пульсирующее давление передается через канал (отверстие) в топливный насос.

При ходе поршня вверх в картере создается вакуум. Этот вакуум втягивает диафрагму топливного насоса, впускной обратный клапан (в топливном насосе) открывается, и топливо всасывается в насос.

Ход поршня вниз создает давление, которое давит на диафрагму топливного насоса, закрывает впускной обратный клапан (не допуская возврата топлива в топливный бак ) и открывает выпускной обратный клапан, нагнетая топливо в карбюратор(ы).

# Поиск и устранение неисправностей

ОСТОРОЖНО

ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ. Соблюдать правила противопожарной безопасности. НЕ КУРИТЬ. Перед проведением работ по техобслуживанию любой части топливной системы отсоединить электросистему от аккумулятора. Полностью слить топливо из системы. Топливо собирать только в установленные правилами ТБ канистры и емкости и хранить в безопасных условиях. Если во время дренажа системы топливо разлилось, НЕМЕДЛЕННО вытереть, и использованные при этом материалы собрать в установленные правилами сборники. Все виды работ по обслуживанию топливной системы должны проводиться в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении.

УТЕЧКА ТОПЛИВА ИЗ ЛЮБОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНОСТИ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАТИЗМУ ИЛИ СМЕРТИ ЛЮДЕЙ.  Тщательный и регулярный осмотр и проверка топливной системы является обязательным условием, особенно после консервации или простого хранения двигателя в нерабочем состоянии. Все узлы и детали топливной системы, включая топливные баки, емкости (пластмассовые, металлические или из фиброматериалов), топливопровод, заливочные груши для начального запуска, фитинги, муфты, штуцера, шланги и т.п. должны проверяться на износ и коррозию. Любой признак утечки, старения, износа служит сигналом необходимости замены неисправных элементов перед дальнейшей эксплуатацией двигателя.

Проверка ограничения подачи топлива из-за антисифонных клапанов.

Несмотря на то, что антисифонные клапаны способствуют созданию безопасных условий работы двигателя, тем не менее они забиваются, могут оказаться слишком маленькими или иметь слишком сильные, тугие пружины. Перепад давления, возникающий при работе этих клапанов, может создать дополнительные неприятности и/или привести к повреждению головки цилиндров за счет ограничения потока топлива в топливопроводе. К некоторым симптомам ограниченного (бедного) потока топлива относятся:

- Потеря давления на топливном насосе

- Потеря мощности

- Неконтролируемое увеличение скорости

- Упреждающее зажигание / детонация (разъедание головки поршня)

- Замедленная реакция ПЛМ при ускорении

- Неровная работа двигателя ПЛМ

- Двигатель ПЛМ глохнет и не перезапускается.

- ПЛМ не запускается.

- Газовая пробка

Любое антисифонное устройство должно находиться между впускным и выпускным топливным «каналом» ПЛМ. Методикой проверки [если такое устройство (или неисправная топливная линия) является источником неприятностей] является работа ПЛМ от автономного, отдельного источника подачи топлива, который проверен и гарантирует нормальную работу.

Если выявлено, что причиной ограниченной подачи топлива является антисифонный клапан, то либо 1) заменить антисифонный клапан, либо 2) сменить его на отсечной, запорный  клапан, который работает под управлением соленоида.

Испытание

Подсоединить прозрачный(е) топливный(е) шланг(и) между топливным насосом и карбюраторами. Запустить двигатель и проверить шланг(и) на наличие в них воздушных пузырьков. Если они есть, см. раздел «Воздушные пузырьки в топливной линии» в таблице ниже. Если их нет, см. раздел «Недостаток давления от топливного насоса» в таблице ниже.

| Неисправность: Воздушные пузырьки в топливной линии |
| --- |
| Возможная причина | Действие |
| В баке мало топлива. | Заправить бак. |
| Ослабло какое-то соединение на топливопроводе. | Проверить и затянуть. |
| Ослабло соединение на штуцере от топливного насоса. | Затянуть. |
| Прокол или порез в топливопроводе. | Проверить состояние топливопровода и заменить неисправный участок. |
| Ослабли якорные винты топливного насоса. | Проверить и затянуть все винты. |
| Износились прокладки топливного насоса. | Перебрать топливный насос. |

| Неисправность: Недостаток давления от топливного насоса |
| --- |
| Возможная причина | Действие |
| Антисифонный клапан. | Процедуру при ограниченном потоке топлива см. в разделе «Ограничение подачи топлива из-за антисифонных клапанов». |
| Воздух в топливопроводе. | См. процедуру в разделе «Воздушные пузырьки в топливной системе». |
| Загрязнен или забит топливный фильтр. | Прочистить или заменить фильтр. |
| Загрязнен или забит патрубок подачи топлива в баке. | Прочистить или заменить патрубок. |
| Изношена диафрагма в топливном насосе. | Перебрать насос. |
| Неисправны обратные клапаны в топливном насосе. | Перебрать насос. |
| Сломан держатель обратного клапана. | Перебрать насос. |
| Забито отверстие под импульсной прокладкой. | Снять насос и прочистить отверстие. |
| Прокол в шланге импульсной подачи. | Заменить шланг. |
| Ослаб хомут на шланге импульсной подачи. | Затянуть соединение. |
| Деформирована или сместилась напорная прокладка. | Проверить сальник между ответными поверхностями в области, где «буртик» разделяет импульсную камеру. Прокладка должна совмещаться с «буртиком». Совместить или заменить прокладку. |

# Сборка

Сборка обратного клапана

1. Вставить держатель (a) через пластмассовый диск (b) и резиновый обратный клапан (c).

a - Держатель

b – Пластмассовый диск

с – Резиновый обратный клапан

2. Поставить обратные клапаны и держатели в корпус топливного насоса.

3. После установки держателя в корпус насоса отломить хвостовик (a) от держателя (b), изгибая его из стороны в сторону.

a – Хвостовик держателя

b - Держатель

4. Вставить хвостовик (a) в головку держателя (b); затем взять небольшой молоток или молоток и бородок, и постукивая по хвостовику, вбивать его в держатель до тех пор, пока он не будет заподлицо с верхом держателя.

a - Хвостовик

b – Головка держателя

Сборка топливного насоса

1. Собрать остальные детали, как показано в разделе «Топливный насос в увеличенном виде».

2. Поставить болты и затянуть с усилием до 55 фунт-дюйм. (6.2 Н∙м).

a - Болт (2). Затянуть до 55 фунт-дюйм. (6.2 Н∙м)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

КАРБЮРАТОР

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	3B-1

Технические характеристики

карбюратора WME 	3B-1

Таблица диаметров жиклерного

отверстия 	3B-2

Специальный инструмент 	3B-2

Для заметок:	3B-3

Карбюратор	3B-4

Направление потока топлива в системе	3B-6

Модели с ручным запуском	3B-6

Модели с электрозапуском	3B-7

Модели с электрозапуском на

румпеле 	3B-8

Регулировки карбюратора 	3B-9

Регулировка начального запуска	3B-9

Регулировка скорости холостого

хода 	3B-9

Винт регулировки горючей смеси

холостого хода 	3B-9

Регулировка поплавка

карбюратора 	3B-9

Основной (высокоскоростной)

жиклер 	3B-10

Переоснащение карбюраторов

жиклером для работы на большой

высоте над уровнем моря	3B-11

Поиск и устранение неисправностей	3B-12

Общая часть	3B-12

Система обогащения смеси для

моделей с электрозапуском	3B-15

Проверка клапана обогащения

смеси	3B-16

# Технические характеристики

| Скорость холостого хода | 700 - 800 об/мин (на передней передаче) |
| --- | --- |
| ОБОРОТЫ при ПОДЗ* : |  |
| - для модели 30/40 Marathon/40 Seapro | 4500 - 5500 об/мин |
| - для модели 40 | 5000 - 5500 об/мин |
| Регулировка винта топливной смеси холостого хода (Установка – Количество оборотов винта) | 1-1/2 ± 1/4 |
| Уровень поплавка | 9/16” (14.29мм) |

* ПОДЗ - при полностью открытой дроссельной заслонке

# Технические характеристики карбюратора WME

ПРИМЕЧАНИЕ: Номер карбюратора выбит на верхнем фланце карбюратора.

| № карбюратора | Мощность модели в Л.С. | Диаметр основного жиклера | Жиклер топливной камеры | Жиклер обратной тяги | Установка поплавка | Установка винта холост. хода (откр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WME-36/WME-36A | 30 Л.С. Ручной | 0.054 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29 мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-37/WME-37A | 30 Л.С. Электрический | 0.054 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-38 | 40 Л.С. Ручной | 0.066 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29 мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-39/WME-39A | 40 Л.С. Электрический | 0.066 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29 мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-42/WME-42A | 30 Л.С. EHO | 0.054 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-63 | 30 Л.С Ручной | 0.054 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29 мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-64 | 30 Л.С. Электрический | 0.054 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-65 | 30 Л.С. EHO | 0.054 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-66 | 40 Л.С. Ручной | 0.066 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29 мм) | 1-1/2 оборота |
| WME-67 | 40 Л.С. Электрический | 0.066 “ | нет | нет | 9/16 “ (14.29мм) | 1-1/2 оборота |

# Таблица диаметров жиклерного отверстия

ПРИМЕЧАНИЕ: Типоразмер резьбы для жиклеров - 10-32.

| Диаметр жиклер. отверстия в дюймах | № части |
| --- | --- |
| 0.040 | 19266040 |
| 0.042 | 1399-5315 |
| 0.044 | 1395-7394 |
| 0.046 | 1399-5317 |
| 0.048 | 1395-6246 |
| 0.050 | 1395-6028 |
| 0.052 | 1395-6359 |
| 0.054 | 1399-5225 |
| 0.056 | 1399-5213 |
| 0.058 | 1395-7831 |
| 0.060 | 1395-6487 |
| 0.062 | 1399-4217 |
| 0.064 | 1399-4216 |
| 0.066 | 1399-4215 |
| 0.068 | 1395-6029 |
| 0.070 | 1395-6030 |
| 0.072 | 1395-6207 |
| 0.074 | 1399-3794 |
| 0.076 | 1399-3796 |
| 0.078 | 1395-6680 |
| 0.080 | 1395-6201 |
| 0.082 | 1399-3518 |
| 0.084 | 1399-3517 |
| 0.086 | 1395-5815 |
| 0.088 | 1395-6202 |
| 0.090 | 1395-6247 |
| 0.092 | 1395-5733 |
| 0.094 | 1395-8423 |
| 0.096 | 1399-6249 |
| 0.098 | 1395-7335 |

# Специальный инструмент

Линейка, карбюраторная Часть № 91-36392

# Для заметок:

КАРБЮРАТОР     7   >    Герметик - Loctite 271 (92-809820)

# КАРБЮРАТОР

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Карбюратор (Руч. - 40) (WME 66) |
|  | 1 | Карбюратор (Электр.- 40) (WME 67) |
|  | 1 | Карбюратор (Руч.-30) (WME 63) |
|  | 1 | Карбюратор (Электр. / Электрозапуск на румпеле - 30) (WME 64) |
|  | 1 | Карбюратор (Электрозапуск на румпеле - 30)(WME 65) |
| 2 | 1 | Серьга |  |  |  |
| 3 | 1 | Рычаг подачи масла (Электр.) |  |  |  |
| 4 | 1 | Винт рычага | Затянуть плотно |
| 5 | 1 | Дроссельная заслонка (клапан) |  |  |  |
| 6 | 2 | Винт дроссельной заслонки | 6 |  | 0.7 |
| 7 | 1 | Прокладка под фланец |  |  |  |
| 8 | 1 | Прокладка под пластину крышки |  |  |  |
| 9 | 1 | Пластина крышки |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт под пластину крышки | 18 |  | 2.1 |
| 11 | 1 | Пружина игольчатого клапана |  |  |  |
| 12 | 1 | Игольчатый клапан |  |  |  |
| 13 | 1 | Рычаг |  |  |  |
| 14 | 1 | Втулка дроссельного вала |  |  |  |
|  | 1 | Втулка дроссельного вала (с WME-63 по 67) |  |  |  |
| 15 | 1 | Пружина возврата дросселя |  |  |  |
| 16 | 1 | Электрозапуск на румпеле (Электр.) |  |  |  |
| 17 | 1 | Электрозапуск на румпеле (Руч.) |  |  |  |
| 18 | 1 | Винт регулировки дроссельной заслонки | Затянуть плотно |
| 19 | 1 | Пружина регулировки холостого хода (с WME-36 по 42A) |  |  |  |
| 20 | 1 | Винт оборотов холостого хода |  |  |  |
|  | 1 | Винт оборотов холостого хода (с WME-63 по 67) |  |  |  |
| 21 | 1 | Штуцер тройниковый (деталь в составе Части № 1) (Электр.) |  |  |  |
| 22 | 1 | Штуцер, колено (деталь в составе Части № 1) (Руч.) |  |  |  |
| 23 | 1 | Впускной игольчатый клапан |  |  |  |
| 24 | 1 | Прокладка под сопловый колодец |  |  |  |
| 25 | 1 | Стержень поплавка |  |  |  |
| 26 | 1 | Поплавок |  |  |  |
| 27 | 1 | Прокладка камеры топливной смеси |  |  |  |
| 28 | 1 | Камера топливной смеси (Руч. и WME-42) |  |  |  |
|  | 1 | Камера топливной смеси (Электр.) |  |  |  |
| 29 | 1 | Штуцер, коленчатый (деталь в составе Части №28) (Руч. и WME-42) |  |  |  |
| 30 | 4 | Винт камеры топливной смеси | 18 |  | 2.1 |
| 31 | 1 | Основной топливный жиклер (.066 - 40 Л.С.) |  |  |  |
|  | 1 | Основной топливный жиклер (.054 - 30 Л.С.) | 14 |  | 1.6 |
| 32 | 1 | Винт дренажной заглушки / пробки |  |  |  |
| 33 | 1 | Заглушка (в комплекте) | 22 |  | 2.5 |
| 34 | 2 | Винт (M6x 55) | Затянуть плотно |
| 35 | 1 | Заглушка на крышку |  |  |  |
| 36 | 1 | Крышка карбюратора |  |  |  |
| 37 | 2 | Винт (MS x 100) с 6-гранной головкой | 100 |  | 11.3 |
| 38 | 1 | Пластина под крышку карбюратора |  |  |  |
| 39 | 1 | Ролик |  |  |  |

# Направление потока топлива в системе

Модели с ручным запуском

Fuel Inlet – Впускной штуцер				Carburator – Карбюратор

Fuel Filter – Топливный фильтр				Primer Bulb - Заливочная груша / Подсос

Fuel Pump – Топливный насос				Bleed Line - Сливная линия (Линия стравливания)

Pulse Line – Импульсная линия				Check Valve - Обратный клапан

Lower Crankcase Check Valve – Нижний обратный клапан картера

ОСТОРОЖНО

При проверке и испытании системы начального запуска с заливочной грушей строго соблюдать все меры, требования и правила ТБ и противопожарной безопасности. Горючее при сливе необходимо направлять в емкости установленного образца; перед работой с системой все горящие воспламеняющиеся материалы должны быть потушены, а искровые источники выключены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заливочная груша / подсос (для начального запуска холодного двигателя) на моделях с ручным запуском предназначена для подачи в двигатель богатой горючей смеси во время запуска в холодных условиях. При нажатии на грушу или ее сдавливании топливо от нее нагнетается во впускной коллектор через шланг и штуцер на стороне коллектора. Когда груша отпущена, в груше создаются условия всасывания и топливо втягивается в нее через шланг из поплавковой камеры карбюратора. Для того, чтобы определить правильность работы системы запуска с начальной подачей топлива от груши, нужно снять с впускного коллектора заливочный шланг начального пуска и надавить на грушу. При каждом нажатии на грушу из этого шланга должно выходить топливо.

# Направление потока топлива в системе

МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ

Fuel Inlet – Впускной штуцер						Carburator – Карбюратор

Fuel Filter – Топливный фильтр						Primer Bulb - Заливочная груша / Подсос

Fuel Pump – Топливный насос						Check Valve - Обратный клапан

Enrichment Valve – Клапан обогащения смеси				Pulse Line – Импульсная линия

Lower Crankcase Check Valve – Нижний обратный клапан картера

2 PSI Check valve – Давление на обратном клапане 2 фунта на квадратный дюйм

Oil Injection Pump – Насос подачи масла

Oil Reservoir – Масляный бак

Pressure Relief Valve – Клапан сброса давления

Bleed Line - Сливная линия (Линия стравливания)

# Направление потока топлива в системе

МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ НА РУМПЕЛЬНОЙ РУКОЯТКЕ

Fuel Inlet – Впускной штуцер						Carburator – Карбюратор

Fuel Filter – Топливный фильтр						Primer Bulb - Заливочная груша / Подсос

Fuel Pump – Топливный насос						Check Valve - Обратный клапан

Enrichment Valve – Клапан обогащения смеси				Pulse Line – Импульсная линия

Lower Crankcase Check Valve – Нижний обратный клапан картера		Oil Reservoir – Масляный бак

Oil Injection Pump – Насос подачи масла

Pressure Relief Valve – Клапан сброса давления

Bleed Line - Сливная линия (Линия стравливания)

Oil Pump Flange Fitting - Фланцевый штуцер маслонасоса

2 PSI Check valve – Давление на обратном клапане 2 фунта на квадратный дюйм

# Регулировки карбюратора

Регулировка начального запуска

“Вворачивать” винт регулировки смеси холостого хода (по часовой стрелке) до тех пор, пока он чуть-чуть не сядет на свое место, а затем отвернуть на 1-1/2 оборота.

Регулировка скорости холостого хода

1. Отрегулировать обороты холостого хода двигателя по инструкциям в разделе 2С «Регулировка зажигания, синхронизация, и другие регулировки».

Винт регулировки горючей смеси

холостого хода

1. Запустить и прогреть двигатель. Сбросить газ до холостых оборотов и прогнать на холостом ходу в течение одной минуты.

2. Во время работы двигателя на холостом ходу при включенной передней передаче ВВОРАЧИВАТЬ винт регулировки горючей смеси холостого хода до тех пор, пока двигатель не начнет «чихать» и давать осечки. Затем отвернуть винт назад на одну четверть (1/4) оборота или чуть-чуть больше.

a – Винт регулировки смеси холостого хода.

3. Проверить на слишком бедную смесь при ускорении.

4. При регулировке для того, чтобы добиться плавного и равномерного холостого хода, НЕ ДОПУСКАТЬ обеднения смеси больше, чем необходимо. Если есть сомнения, то из этого положения лучше сделать смесь чуть-чуть богаче.

Регулировка поплавка карбюратора

1. Снять поплавок в соответствии с описанием в разделе "Демонтаж карбюратора" ниже.

2. Снять камеру горючей смеси и прокладку и с помощью карбюраторной линейки проверить уровень установки поплавка.

With Gasket Removed – При снятой прокладке    
                                          (надпись на рисунке выше)

a – Металлическая лапка

b – Игла впускного игольчатого клапана

3. Подсоединить пружинный зажим на игле впускного игольчатого клапана к металлической лапке поплавка и посадить иголку в свое седло.

a – Металлическая лапка на поплавке

b – Пружинный зажим

4. При необходимости отрегулировать уровень поплавка, подгибая металлическую лапку (на поплавке), к которой прикреплена впускная игла.

Регулировка основного жиклера (высоких оборотов)

На карбюраторе установлен жиклер высоких оборотов фиксированного, нерегулируемого диаметра. Резкие изменения погодных условий (температуры и относительной влажности) и/или работа на больших высотах над уровнем моря могут привести к слишком сильному обеднению или обогащению горючей смеси при полностью открытой заслонке, что в свою очередь потребует замены жиклера высоких оборотов. При этом следует учитывать, что установка жиклера меньшего диаметра ведет к обеднению горючей смеси, а жиклера большего диаметра – к ее обогащению.

a – Винт регулировки смеси холостого хода

b – Жиклер смеси высоких оборотов

с – Дренаж камеры горючей смеси (Снять пробку)

a – Номер карбюратора

b – Отверстия подачи смеси при переходе

с холостого хода

с – Винт регулировки оборотов холостого хода

d – Трубка-заборник смеси холостого хода

a – Трубка-заборник смеси холостого хода

b – Трубка воздушного канала камеры карбюратора

с – Винт-пробка основного жиклера

Переоснащение карбюраторов жиклерами для работы на больших высотах над уровнем моря

Карбюраторы с жиклерами, отрегулированными на заводе-изготовителе, предназначены для работы двигателей на высоте 2500 футов (762 м) над уровнем моря. Если двигатель предполагается эксплуатировать на высотах более 2500 футов (762м) над уровнем моря, необходимо заменить старые жиклеры на новые с другими диаметрами отверстий. Каждый раз, когда двигатель должен работать на другой высоте над уровнем моря, в отличие от той, на которой он работал раньше, необходимо установить жиклер нужного типоразмера для работы на соответствующей высоте над уровнем моря, выбрав его по таблице жиклеров карбюратора ниже.

| Таблица жиклеров для высот над уровнем моря более 2500 футов (762м) |
| --- |
| Высоты над уровнем моря | Диаметр отверстия жиклера высоких оборотов |
| 2500фут. - 5000 фут. | на 0,002" меньше |
| (750 - 1500м) | (чем стандартный жиклер) |
| 5000 фут. - 7500 фут. | на 0,004" меньше |
| (1500 - 2250м) | (чем стандартный жиклер) |
| 7500 фут. и выше | на 0,006" меньше |
| (2250м и выше) | (чем стандартный жиклер) |

* Стандартные жиклеры рассчитаны для работы двигателей на высотах от 0 до 2500 футов (от 0м до 762м) над уровнем моря.

# Поиск и устранение неисправностей в топливной системе

Общая часть

Неисправности, причины которых часто ищут в топливной системе, могут в действительности быть вызваны совершенно другими узлами и блоками, например, неисправность в одном или нескольких приведенных справа узлах и деталях, может создать впечатление, что неисправной является топливная система.

1.  	Гребной винт

2.  	Свечи зажигания

3.  	Система регулировки времени зажигания

4.  	Напряжение искры зажигания

5.  	Компрессия (сжатие) в цилиндрах

6. 	Язычковые / пластинчатые клапаны

Типичные симптомы, признаки неисправностей при обслуживании топливной системы, а также действия по их устранению приводятся в следующей таблице:

| Неисправность: Двигатель вращается, но не заводится или трудно запускается в холодном состоянии |
| --- |
| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| Неверно исполняется процедура запуска. | Внимательно прочитать процедуру запуска в «Руководстве по работе и обслуживанию». |
| В баке мало или совсем нет топлива. Неправильная пропорция бензин-масло. В топливо попала вода, грязь, загрязняющие примеси и т.д.). | Проверить топливо в баке. При необходимости долить или заменить. |
| Закрыто или засорено вентиляционное отверстие в крышке бака. | Проверить вентиляционную крышку на топливном баке. Вентиляционное отверстие должно быть чистым и полностью открытым. |
| Прижат, порезан, ограничен топливопровод или ослабла муфта его крепления. | Проверить все топливные трубки, патрубки и их соединения. При необходимости заменить. Затянуть муфты. |
| Загрязнился или забит топливный фильтр. | Проверить и заменить или прочистить все топливные фильтры. |
| Не работает соленоид подсоса (воздушной заслонки) или клапан подачи обогащенной смеси. | Проверить соленоид или клапан и электропроводку. При необходимости заменить. |
| Игла и седло – игла застряла в седле, карбюратор закрыть – подачи топлива нет; игла застряла в открытом состоянии клапана - карбюратор открыт - слишком обильная подача. | См. разборку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверно выбран жиклер или жиклер карбюратора засорился или разрегулирован винт регулировки смеси холостого хода. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверный уровень поплавка. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Низкое давление топливного насоса. | Разобрать и проверить узлы и детали топливного насоса. |
| Неисправен антисифонный клапан. | Проверить клапан и/или попробовать работу двигателя без клапана в топливной системе. |

| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- |
| Неправильно смешано топливо (пропорция бензин-масло). В бак попали загрязняющие примеси (вода, грязь и т.д.). | Проверить топливо в баке и при необходимости заменить. |
| Закрыто или засорено вентиляционное отверстие в крышке бака. | Проверить вентиляционную крышку на топливном баке. Вентиляционное отверстие должно быть чистым и полностью открытым. |
| Прижат, порезан, ограничен топливопровод или ослабла муфта его крепления. | Проверить все топливные трубки, патрубки и их соединения. При необходимости заменить. Затянуть муфты. |
| Загрязнился или забит топливный фильтр. | Проверить и заменить или прочистить все топливные фильтры. |
| Низкое давление топливного насоса. | См. раздел 3B «Топливные насосы» |
| Неисправен антисифонный клапан. | См. раздел 3B «Топливные насосы» |
| Игла и седло – игла застряла в седле, карбюратор закрыть – подачи топлива нет; игла застряла в открытом состоянии клапана - карбюратор открыт. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверно выбран жиклер или жиклер карбюратора засорился или разрегулирован винт регулировки смеси холостого хода. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Неверный уровень поплавка. | См. регулировку карбюратора в настоящем разделе. |
| Ослабло крепление карбюратора на впускном коллекторе. | Проверить плотность затягивания гаек карбюратора. |
| Ослаб блок язычкового / пластинчатого клапана или плохая прокладка. | Взять масленку и нанести масло для 2-тактного двигателя на ответные поверхности корпуса блока язычкового / пластинчатого клапана, корпуса картера и основания карбюратора. Если обороты изменятся, затянуть болты/гайки или заменить прокладки. |
| Неправильно проложен(ы) или прижат(ы) сливной(ые) шланг(и), шланги для стравливания воздуха. | См. прокладку сливных (стравливающих) шлангов в разделе «Головка цилиндров». |
| Повреждена диафрагма топливного насоса. | См. раздел 3B «Топливные насосы» |
| Крышка смесительной камеры карбюратора пропускает воздух. | Затянуть винты или заменить прокладку. |
| Забиты выпускные отверстия холостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Забиты отверстия для стравливания воздуха основной форсунки или форсунки холостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Повреждены язычки / пластинки язычкового / пластинчатого клапана. | Проверку язычкового / пластинчатого клапана см. в Разделе 4А. |
| Потрескалась выпускная трубка подбора топлива в топливном баке. | Заменить. |

| Неисправность: Двигатель захлебывается |
| --- |
| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| Игла впускного клапана не садится в седло из-за грязи. | Промыть седло и прочистить иглу. |
| Изношена игла впускного клапана. | Заменить. |
| Проколот поплавок. | Заменить. |
| Неверно установлен поплавок. | Правильно установить поплавок. |

| Неисправность: Двигатель работает на слишком богатой смеси |
| --- |
| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| Уровень топлива слишком велик. | Установить поплавок на правильный уровень. |
| Забрасывает карбюратор. | См. предыдущий раздел «Двигатель забрасывает» выше. |
| Забиты воздухозаборные отверстия форсунки холостого хода. | Продуть сжатым воздухом. |
| Ограничена подача воздуха. | Проверить воздухозаборник на обтекателе и карбюратор на помехи, преграды и т.п. |
| Ослаб основной топливный жиклер. | Затянуть жиклер. |

| Неисправность: Обратный выброс горючего из карбюратора (Вспышка горючего в карбюраторе) Неисправность: Двигатель не сбавляет обороты до медленного холостого хода |
| --- |
| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| Сколоты или поломаны язычки / пластины блока язычковых / пластинчатых клапанов. | Заменить язычки / пластины. |
| Неисправность: Жесткий холостой ход |
| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| Слишком большая предварительная нагрузка на язычки / пластины клапанов. | Заменить язычки / пластины на язычковых / пластинчатых клапанах. |

| Неисправность: Двигатель работает на слишком бедной смеси |
| --- |
| Возможная причина | Действия по устранению причины |
| Разболтался карбюратор. Утечка воздуха через крышку смесительной камеры. | Надежно затянуть болты. Подтянуть крышку или заменить прокладку. |
| Слишком низкий уровень топлива. | Правильно установить уровень поплавка. |
| Забился жиклер высокой скорости. | Проверить жиклер на нагар или загрязнение и прочистить. |
| Ограничение подачи топлива в карбюратор. | Проверить топливопровод и фильтр(ы) на ограничение подачи. |
| Неверно выбран жиклер высокой скорости. | См. таблицу основного жиклера и заменить нужным жиклером. |
| Установлена слишком бедная смесь холостого хода. | Отрегулировать более богатую смесь (вращением винта регулятора горючей смеси против часовой стрелки). |
| В топливную систему попадает воздух. | Проверить фитинги, муфты, хомуты шлангов, топливный насос и выпускную топливную трубку (расположенную в топливном баке) на слабые места и соединения. |
| Антисифонный клапан ограничивает подачу топлива. | Проверку на ограничение подачи топлива из-за антисифонного клапана см. в разделе 3В. |

Система обогащения горючей смеси (для моделей с электрическим запуском)

Система обогащения горючей смеси обеспечивает дополнительную подачу смеси в двигатель, тем самым облегчая запуск  холодного двигателя. Система состоит из электрического клапана-обогатителя, который соединен шлангом с впускным коллектором.

Давление в системе создается грушей подсоса топлива при начальном запуске или топливным насосом при запуске двигателя стартером. Когда ключ зажигания переключается в положение ВКЛ (ON) и вдавливается в замок (и удерживается в этом положении), цепь замыкается, электрический клапан-обогатитель открывается, при этом топливо под давлением проходит по шлангу к штуцеру на впускном коллекторе. Когда ключ (или головка подсоса) отпущена, клапан закрывается. Этот же клапан можно привести в действие и вручную. Для этого нужно нажать на расположенную на днище клапана кнопку и удержать ее в этом состоянии. Короткий шланг, подсоединенный к штуцеру в основании масляного насоса, сбрасывает избыточное картерное давление в привод масляного насоса.

ВАЖНО: Использование клапана-обогатителя при прогретом двигателе

может привести к захлебыванию двигателя.

Проверка работы клапана-обогатителя

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВПРЫСК МАСЛА

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	3C-1

Узлы и детали системы впрыска масла 	3C-2

Узлы и детали системы впрыска масла	3C-3

Принцип работы	3C-4

Система впрыска масла	3C-4

Направление потока масла в системе

(при масляном насосе с переменным

передаточным числом) для моделей

Сер.№-OG589999 и ниже	3C-5

Направление потока масла в системе

(при масляном насосе с переменным

передаточным числом) для моделей

Сер.№-OG590000 и выше	3C-6

Блок привода насоса (масляный

насос с переменным передаточным

числом)	3C-7

Регулировка 	3C-7

Синхронизация работы карбюратора

и масляного насоса 	3C-7

Поиск и устранение неисправностей	3C-8

Стравливание воздуха из системы

впрыска масла 	3C-8

Стравливание из впускного шланга 	3C-8

Стравливание из выпускного шланга	3C-8

# Технические характеристики

| СИСТЕМА ВПРЫСКА МАСЛА | Масло (рекомендуемое) | масло - Quicksilver TC-WII или масло для 2-тактных ПЛМ - TC-W III 2- Cycle Outboard Oil |
| --- | --- | --- |
|  | Емкость маслобака / Время работы (прибл.) | 50.5 жид. унций (1.5 литра) 4.7 часа при 5250 об/мин |
|  | Резервный объем / Время работы (прибл.) | 30 минут при 5250 об/мин |
|  | Расход при работе насоса с полностью открытой дроссельной заслонкой | 8.5 см3/10 минут при 900 об/мин |

# Узлы и детали системы впрыска масла

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Узлы и детали системы впрыска масла

| № по рис.. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 2 | Втулка, фланцевая |  |  |  |
| 2 | 2 | Прокладка |  |  |  |
| 3 | 1 | Маслобак в сборе |  |  |  |
| 4 | 1 | Крышка в сборе |  |  |  |
| 5 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 6 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 7 | 1 | Гайка, вставная |  |  |  |
| 8 | 1 | Вентиляционная крышка в сборе |  |  |  |
| 9 | 1 | Клапан |  |  |  |
| 10 | 2 | Хомутик |  |  |  |
| 11 | 2 | Хомутик / зажим |  |  |  |
| 12 | 1 | Трубка (4-3/4 “) |  |  |  |
| 13 | 1 | Штуцер, колено |  |  |  |
| 14 | 1 | Трубка (1-1/4 “) |  |  |  |
| 15 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 16 | 1 | Рукав-разделитель |  |  |  |
| 17 | 1 | Выключатель |  |  |  |
| 18 | 1 | Винт (.164.18 x.375) |  |  |  |
| 19 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 20 | 1 | Патрубок (10") |  |  |  |
| 21 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 22 | 1 | Ведомая шестерня |  |  |  |
| 23 | 1 | Подшипник в сборе |  |  |  |
| 24 | 1 | Втулка, фланцевая |  |  |  |
| 25 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 26 | 1 | Масляный насос системы впрыска масла |  |  |  |
| 27 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 28 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 29 | 2 | Винт (M5 x 20) | 50 |  | 5.6 |
| 30 | 1 | Приводная тяга / штанга |  |  |  |

# Принцип работы

Система впрыска масла обеспечивает подачу масла через насос с переменным передаточным числом.

Емкость установленного на двигателе маслобака составляет 50,5 жидких унций (1,5 литра), что обеспечивает работу в течение 4,5 часов при полностью открытой заслонке.

Сигнал предупреждения о низком уровне масла в баке выдается тогда, когда в баке осталось 7 жид. унций (200 см3) масла. Этого хватает примерно на 30 минут работы при полностью открытой заслонке перед тем, как масло будет полностью исчерпано.

Ведомый коленвалом масляный насос впрыскивает масло в топливо перед поступлением топлива в топливный насос.

Система впрыска масла

1. Маслобак

Масло из маслобака самотеком поступает в масляный насос. В баке установлен датчик низкого уровня масла, который заставляет сработать систему сигнализации. Сигнал выдается тогда, когда в маслобаке остается всего 7 жид. унций или 200 см3 масла.

2. Масляный насос системы впрыска масла

Масляный насос, приводимый в действие коленвалом, имеет редуктор с переменным передаточным числом, что позволяет обеспечивать двигатель горючей смесью в пропорции 100:1 на холостом ходу и 60:1 при полностью открытой дроссельной заслонке.

3. Обратный клапан подачи воздуха

Этот клапан обеспечивает подачу воздуха в маслобак для необходимой вентиляции, а также не допускает утечку масла при наклоне ПЛМ вперед.

4. Обратный клапан (на давление 2 фунта/кв. дюйм)

Этот клапан блокирует и защищает систему от попадания бензина в маслопровод.

5. Датчик сигнализации низкого уровня масла

Когда уровень масла в маслобаке падает примерно до 7 жид. унций (200 см3), сигнал от датчика низкого уровня поступает в модуль сигнализации, который в свою очередь выдает звуковой сигнал.

6. Модуль защиты угла опережения зажигания (МЗЗ) для моделей (Сер.№OG589999 и ниже)

Когда уровень масла в маслобаке падает ниже 7 жид. унций (200 см3), сигнал от датчика низкого уровня масла поступает в модуль МЗЗ, который в свою очередь выдает звуковой сигнал. Если температура головки цилиндров превысит 190°±8° F (88° +13° С), датчик перегрева на крышке рубашки водяного охлаждения выдаст сигнал в модуль, и тот в свою очередь заставит сработать излучатель звукового сигнала.

Направление потока масла в системе (при масляном насосе с переменным

передаточным числом) для моделей Сер.№-OG589999 и ниже

a – Топливный насос	f – Вентиляционная трубка

b – Топливный фильтр	g – Крышка заправки маслобака

с – Обратный клапан (2 фунта на кв. дюйм)	h – Смотровое стекло уровня масла

d – Карбюратор 	i – Штуцер / фитинг от  топливной линии

e – Масляный насос

BLU – Синий	TAN – Коричневый	BLK – Черный

Направление потока масла в системе (при масляном насосе с переменным

передаточным числом) для моделей Сер.№-OG590000 и выше

a – Топливный насос	f – Вентиляционная трубка

b – Топливный фильтр	g – Крышка заправки маслобака

с – Обратный клапан (2 фунта на кв. дюйм)	h – Смотровое стекло уровня масла

d – Карбюратор 	i – Штуцер / фитинг от  топливной линии

e – Масляный насос

BLU – Синий	BLK - Черный

f – Вентиляционная трубка

g – Крышка заправки маслобака

h – Смотровое стекло уровня масла

i – Штуцер / фитинг от  топливной линии

Блок привода насоса (масляный насос с переменным передаточным числом)

a – Впускное отверстие масла

b – Винт-пробка отверстия для стравливания

с – Выпускное отверстие масла

d – Масляный насос

a – Ведомая шестерня

b - Втулка (2)

с – Уплотнительное кольцо (2)

d – Масляный насос

e – Нанести на вал шестеренную смазку для

игольчатых подшипников

a – Масляный насос

b – Уплотнительное кольцо (2)

с – Ведомая шестерня

d – Ведущая шестерня

e – Коленвал

# Регулировка

Синхронизация работы карбюратора и масляного насоса

Придерживая плечо рычага дроссельной заслонки  в положении холостого хода, отрегулировать длину приводной штанги так, чтобы метка, набитая на корпусе масляного насоса, совместилась с меткой, набитой на рычаге масляного насоса, и чтобы при этом рычаг находился в закрытом положении.

a – Метка на корпусе

b – Метка на рычаге

с – Приводная штанга

Поиск и устранение неисправностей

Стравливание воздуха из системы впрыска масла

ВНИМАНИЕ

Если в (впускном или выпускном) шлангах масляного насоса присутствует воздух, его необходимо стравить из этих шлангов, иначе это может привести к повреждению двигателя.

СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ВПУСКНОГО ШЛАНГА МАСЛЯНОГО НАСОСА

При неработающем двигателе подложить под масляный насос полотенце. Ослабить винт-пробку в отверстии для стравливания на три или четыре оборота и дать воздушным пузырькам полностью выйти из впускного шланга. Затянуть винт-пробку с усилием до 25 фунт-дюйм. (2.8 Н∙м). Эта процедура также позволяет залить масло в масляный насос.

СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ВЫПУСКНОГО ШЛАНГА МАСЛЯНОГО НАСОСА

Запустив двигатель на холостом ходу (при этом топливная смесь в топливном баке должна быть в пропорции 50:1), стравливать воздух из выпускного шланга до тех пор, пока выпускной шланг полностью не освободится от воздушных пузырьков.

a – Винт-пробка на отверстии для стравливания

b – Впускной шланг

с – Выпускной шланг

Проверка объема (направления потока масла) масляного насоса

ОСТОРОЖНО

Для того, чтобы не допустить утечку топлива во время работы двигателя, тройник впускной топливной линии, с которого был снят маслопровод, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ ЗАГЛУШКОЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная ниже характеристика расхода определена при работе двигателя от удаленного источника с предварительно смешанной в определенной пропорции топливной смесью. Отсоединить конец выпускного (прозрачного) шланга масляного насоса от тройника впускной топливной линии и направить его в мерник (см. рисунок ниже). При этом для того, чтобы не допустить утечку топлива во время работы двигателя, тройник впускной топливной линии, с которого был снят маслопровод, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ ЗАГЛУШКОЙ.

a - Винт-пробка отверстия стравливания

b – Впускной шланг

с – Выпускной шланг

d – Крышка снята

Характеристика расхода:

Расход при скорости 900 об/мин с ОТСОЕДИНЕННЫМ плечом приводного рычага масляного насоса и этим плечом рычага, ПОЛНОСТЬЮ повернутым ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ и прижатым к КОРПУСУ НАСОСА,  равен 8.5 см3 ± 10% за 10 минут.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики	4-1

Специальный инструмент	4-2

Для заметок:	4-3

Узлы и детали блока цилиндров	4-4

Впускной коллектор	4-6

Коленвал, поршень, маховик 	4-8

Последовательность затягивания болтов	4-10

Демонтаж головки цилиндров 	4-10

Разборка коленвала	4-12

Осмотр и проверка коленвала	4-13

Разборка поршня и шатуна	4-14

Шатуны	4-15

Чистка, осмотр и проверка	4-16

Крышка блока цилиндров и картера 	4-16

Цилиндры	4-17

Процедура хонингования	4-17

Поршни и поршневые кольца 	4-18

Чистка канавок поршневых колец 	4-18

Измерение формы профиля

поршней 	4-18

Обратный клапан	4-19

Терморегулятор 	4-19

Блоки язычковых клапанов	4-20

Сборка и установка головки цилиндров 	4-21

Общая часть	4-21

Торцевая крышка	4-21

Соединение шатуна с поршнем	4-22

Установка поршневых колец 	4-23

Установка коленвала 	4-25

Установка шатунов на коленвал	4-26

Совмещение шатунной крышки 	4-27

Крышка кардана к блоку 	4-27

Установка впускного коллектора и

блока язычковых клапанов	4-29

Установка крышки терморегулятора	4-30

Прокладка спускного (стравливающего)

шланга для модели 30/40 	4-31

Установка головки цилиндров	4-32

Процедура пробного запуска	4-33

Процедура обкатки 	4-33

# Технические характеристики

| БЛОК | Тип Объем | 2-цилиндровый, возвратно-петлевой продувки 39.3 куб. дюйм. (644.4 куб.см) |
| --- | --- | --- |
| ЗАЗОР ПЛАСТИНЧАТЫХ (ЯЗЫЧКОВЫХ) КЛАПАНОВ | Зазор при открывании (макс. допустимый) | 0.020 дюйм. (0.50мм) |
| ДЛИНА ХОДА | Длина | 2.796 дюйм. (71.0мм) |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | Диаметр, стандартный Конусность/Некруглость (макс.) | 2.993 дюйм. (76.0мм) 0.003 дюйм. (0.08мм) |
| ПОРШЕНЬ | Диаметр, стандартный* | 2.988 дюйм. (75.90мм) |
| ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | Зазор на концах | от 0.010 дюйм. до 0.018 дюйм. (от 0.254мм до 0.457мм) |
|  | С терморегулятором и тарельчатым клапаном |  |
|  | при холостом ходе | 1/2- 1-1/2 ф/квд*** при 750 об/мин |
|  | при ПОДЗ** | 5 - 7 ф/квд*** при 5000 об/мин |
| ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ | Для всех моделей без терморегулятора и тарельчатого клапана |  |
|  | при холостом ходе | 0 - 1 ф/квд*** при 750 об/мин |
|  | при ПОДЗ** | 5 - 7 ф/квд*** при 5000 об/мин |
|  | При открытом тарельчатом клапане для моделей 1994-1997 годов выпуска | 900-1000 об/мин |
|  | При открытом тарельчатом клапане для моделей 1998 года выпуска и последующих лет | 3000-3500 об/мин |

* Смотри ниже абзац ВАЖНО.

** ПОДЗ – при полностью открытой дроссельной заслонке

*** ф/квд – фунт на квадратный дюйм

ВАЖНО: С помощью микрометра измерить размер «А» в части, указанной на рисунке ниже. Для поршня СТАНДАРТНОГО размера значение «А» должно составлять 2.988 дюйм. ± .001

# Специальный инструмент

1. Подъемный рымболт (петля) - Lifting Eye 91-90455

2. Держатель маховика - Flywheel Holder 91-52344

3. Съемник маховика - Flywheel Puller 91-73687A1

4. Штатив (подставка / опора) для головки цилиндров - Powerhead Stand 91 -827001 А1

5. Кольцерасширитель - Piston Ring Expander 91-24697

6. Съемник замковых колец - Lock Ring Removal Tool 91 -52952A1

7. Инструмент для демонтажа и установки поршневых пальцев Piston Pin Tool 91 -74607A2

8. Головка выколотки - Driver Head 91-55919

9. Зажим универсального съемника - Universal Puller Plate 91 –37241

10. Плоскогубцы для установки замковых и стопорных колец - Snap Ring Pliers 91-24283

11. Приспособление для установки замковых поршневых колец Piston Lock Ring Installer 91-77109A1

12. Ключ с установкой тарированного усилия (от 0 до 200 фунт-фут.) - Torque Wrench 91 -3261 О*

13. Ключ с установкой тарированного усилия (от 0 до 150 фунт-дюйм.) - Torque Wrench 91-66274*

14. Компрессиметр - Compression Tester 91-29287

# Для заметок:

# Узлы и детали блока цилиндров

| 9 > Герметик, трубный с тефлоном - Loctite Pipe Sealant with Teflon (592) | 33 > Герметик с фиксирующим составом - Loctite “RCA/680” Retaining Compound (92-809833) |
| --- | --- |
| 14 > Масло для 2-тактных ПЛМ - № 92-13249A24 |  |
| 19 > Герметик - Perfect Seal (92-34227-1) | 75 > Прокладочный герметик - Loctite “518” Master Gasket (92-12564-2) |
|  | 95 > Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12) |

# Узлы и детали блока цилиндров

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ |  |  |  |
| 2 | 2 | Заглушка, трубная (1/8” c 6-гранной головкой, латунная) |  |  |  |
| 3 | 1 | Палец, круглый (Применяется на моделях до 1998 года выпуска) |  |  |  |
| 4 | 6 | Винт (M8 x 80 с 6-гранной фланцевой головкой) | 200 | 16.5 | 22.4 |
| 5 | 1 | Несущий патрон клапана в сборе |  |  |  |
| 6 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 7 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 8 | 1 | Штуцер (заершённый - для электрических моделей) |  |  |  |
| 9 | 4 | Винт (M8x 40 с 6-гранной фланцевой головкой) | 200 | 16.5 | 22.4 |
| 10 | 1 | Штуцер («папа») |  |  |  |
| 11 | 2 | Палец (шип) центрального коренного подшипника |  |  |  |
| 12 | 1 | Установочный шип |  |  |  |
| 13 | 1 | Заглушка, трубная (1/8” латунная) |  |  |  |
| 14 | 1 | Заглушка, трубная (3/8-18) |  |  |  |
| 15 | 2 | Штуцер, колено |  |  |  |
| 16 | 1 | Торцевая крышка |  |  |  |
| 17 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 18 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 19 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 20 | 3 | Винт (M8 x 1.25 x 20 с 6-гранной фланцевой головкой) | 200 | 16.5 | 22.4 |
| 21 | 1 | Уплотнительное кольцо (в составе части №1) |  |  |  |
| 22 | 1 | Крышка ручного варианта |  |  |  |
| 23 | 2 | Винт (M5 x .8 x 20 с 6-гранной головкой и литой шайбой) |  |  |  |
| 24 | 1 | Прокладка блока цилиндров (в составе части №1) |  |  |  |
| 25 | 1 | Патрубок (1/2”) |  |  |  |
| 26 | 1 | Обратный клапан (с двумя штуцерами) |  |  |  |
| 27 | 1 | Патрубок (5-1/2“) |  |  |  |
| 28 | 1 | Штуцер колено (1/8 – «папа») |  |  |  |
| 29 | 1 | Винт (№10-16 x.60 самонарезной) | Затянуть плотно |
| 30 | 1 | Датчик, температурный (Исполнение I) |  |  |  |
| 31 | 1 | Датчик, температурный (Исполнение II) |  |  |  |
| 32 | 1 | Держатель датчика |  |  |  |
| 33 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 34 | 1 | Винт (#10-16 x .60 самонарезной) | Затянуть плотно |
| 35 | 2 | Винт (Кол-во: 4 на электрической модели) |  |  |  |
| 36 | 1 | Хомутик для электрической модели |  |  |  |
| 37 | 1 | Хомутик двойной |  |  |  |
| 38 | 2 | Шпилька (M6 x 1 x 44 с резьбой на обоих концах) |  |  |  |
| 39 | 1 | Шильдик «Серийный номер» |  |  |  |
| 40 | 1 | Прокладка для крышки тарельчатого клапана (в составе части №1) |  |  |  |
| 41 | 1 | Тарельчатый клапан |  |  |  |
| 42 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 43 | 1 | Шайба (Специальная) |  |  |  |
| 44 | 1 | Винт (№10-16 x.75) |  |  |  |
| 45 | 1 | Пружина (Сер.№-США-OG590000 /Бельгия-9973100 и выше) |  |  |  |
| 46 | 1 | Терморегулятор (130 градусов) |  |  |  |
| 45 | 1 | Пружина (Сер.№-США-OG589999 /Бельгия-9973099 и ниже) |  |  |  |
| 46 | 1 | Терморегулятор (120 градусов) |  |  |  |
| 47 | 4 | Крышка |  |  |  |
| 48 | 1 | Винт (M8 x 1.25 x 25) (в составе части #1) | 200 | 16.5 | 22.4 |
| 49 | 1 | Винт (8-18 x 31 самонарезной) (Международный вариант) | Затянуть плотно |
| 50 | 1 | Прокладка терморегулятора (в составе части №1) |  |  |  |

# ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

33   >   Герметик - Loctite 680 (92-809833)

А = К ОСНОВАНИЮ МАСЛЯНОГО НАСОСА

# ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Впускной коллектор (Сер.№-OG380074/Бельгия-9905360 и ниже) |  |  |  |
|  | 1 | Впускной коллектор (Сер№-OG380075/Бельгия-9905361 и выше) |  |  |  |
| 2 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 3 | 1 | Штуцер (Заершённый) |  |  |  |
| 4 | 4 | Установочный шип (в составе части №1) (Сер.№-OG380074/Бельгия-9905360 и ниже) |  |  |  |
| 5 | 2 | Шпилька (M6 x 1 x 44) |  |  |  |
| 6 | 2 | Шпилька (M6 x 1 x 55) (Шпилька, крепежная) |  |  |  |
| 7 | 2 | Винт (M6 x 40) (Винт, крепежный) |  |  |  |
| 8 | 1 | Трубка (12 1/2 “) |  |  |  |
| 9 | 8 | Винт (M8 x 30) (Сер.№-OG380075/Бельгия-9905361 и выше) | 200 | 16.5 | 22.4 |
|  | 8 | Винт (M8 x 1.25 x 25 с 6-гранной фланцевой головкой) | 200 | 16.5 | 22.4 |
| 10 | 2 | Язычковый клапан в сборе |  |  |  |
| 11 | 2 | Шайба с контрящими усиками (Сер.№США-OG380074 -Бельгия-(30)-9905360 - Бельгия-(40)-9905385 и ниже) |  |  |  |
| 12 | 2 | Держатель язычка клапана (для модели 40 л.с.) |  |  |  |
| 13 | 2 | Держатель язычка клапана (для модели 30 л.с.) |  |  |  |
| 14 | 2 | Винт (M6 x 1 x 16 с 6-гранной головкой) | 100 |  | 11.3 |
| 15 | 1 | Прокладка под коллектор |  |  |  |
| 16 | 1 | Язычковый клапан (для модели 30 л.с.) Сер.№-США-OG380075/Бельгия-9905361 и выше |  |  |  |
|  | 1 | Язычковый клапан (для модели 40 л.с.) Сер.№-США-OG380075/BEL-9905386 и выше |  |  |  |

# КОЛЕНВАЛ / ПОРШЕНЬ / МАХОВИК

14   >   Масло для 2-тактного ПЛМ - 2 Cycle Outboard Oil (92-13249A24)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# КОЛЕНВАЛ / ПОРШЕНЬ / МАХОВИК

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм. | фунт-фут. | Н∙м |
| 1 | 1 | Гайка (M16x1.5) |  | 95 | 129 |
| 2 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 3 | 1 | Маховик (для электр. моделей) Сер.№-США-OG590000/Бельгия-9973100 и выше |
| 4 | 1 | Маховик (для руч. моделей) |
| 3 ^ | 1 | Маховик (для электр. моделей) Сер.№-США-OG589999/BEL-9973099 и ниже |
| 4 | 1 | Маховик (для руч. моделей) |
| 5 | 1 | Коленвал в сборе |  |  |  |
| 6 | 1 | Шестерня в сборе (для перемешивания масла) |  |  |  |
| 7 | 2 | Шпонка |  |  |  |
| 8 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 9 | 1 | Стопорное кольцо |  |  |  |
| 10 | 1 | Роликовый подшипник в сборе |  |  |  |
| 11 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 12 | 1 | Подшипник в сборе – Центральный коренной |  |  |  |
| 13 | 14 | Ролик |  |  |  |
| 14 | 1 | Сальниковое кольцо |  |  |  |
| 15 | 2 | Шатун в сборе |  |  |  |
| 16 | 4 | Винт (1/4-28) | 192 | 16 | 21.7 |
| 17 | 2 | Роликовый подшипник в сборе |  |  |  |
| 18 | 58 | Иголки подшипника |  |  |  |
| 19 | 4 | Упорная шайба или кольцо |  |  |  |
|  | 2 | Поршень (Стандартный) Сер.№-США-OG590000/Бельгия-9973100 и выше |
| 20 | AR | Поршень (.015 O.S.) |
|  | 2 | Поршень (Стандартный) Сер.№-США-OG589999/Бельгия-9973099 и ниже |
|  | AR | Поршень (.015 O.S.) |
| 21 | 4 | Замковое / стопорное кольцо |  |  |  |
| 22 | 1 | Комплект поршневых колец (Стандартный) |  |  |  |
|  | AR | Комплект поршневых колец (.015 O.S.) |  |  |  |

# Последовательность затягивания болтов

Болты впускного коллектора

Затянуть болты с усилием до 16.5 фунт-фут. (22.4 Н∙м).

Болты крышки картера

Затянуть болты с усилием до 16.5 фунт-фут. (22.4 Н∙м).

# Демонтаж головки цилиндров

1. Отсоединить провода от аккумулятора (если применимо к данному виду работ).

2. Снять провода со свечей зажигания.

3. Отсоединить кабель дистанционного пульта от двигателя (если применимо) – или на моделях с ручным управлением отсоединить проводку выключателя типа «стропка», кнопки останова и системы сигнализации.

4. Отсоединить топливный штуцер от двигателя. Топливная линия также должна быть отсоединена либо на стороне поддона двигателя, либо на стороне топливного фильтра.

5. Снять тягу дроссельной заслонки и тягу передач.

6. Отсоединить ЧЕРНЫЙ провод «земля» (Общ.) между головкой цилиндров и поддоном двигателя.

7. Снять контрольный шланг с головки цилиндров.

8. На моделях ручного варианта кабель блокировки запуска на передаче; и на всех моделях отсоединить штекерные разъемы выключателя нейтралки.

9. Снять шланги пусковой заливки с карбюратора и коллектора на ручных моделях и снять стартер с возвратом веревки.

10. Снять болт, гайку и плоскую шайбу крепления верхней крышки кожуха торсионного вала и снять крышку.

a - Болт, гайка, плоская шайба

11. Ввернуть подъемный рымболт не менее пяти (5) оборотов в маховик.

a – Рымблот (№ Части 91-90455)

12. Отвернуть 6 болтов крепления головки цилиндров к кожуху торсионного вала.

a - Болт (6)

ОСТОРОЖНО

НЕ ОСТАВЛЯТЬ головку цилиндров в подвешенном состоянии на тали или подъемном механизме. После демонтажа с кожуха торсионного вала во избежание травматизма людей или повреждения двигателя головку цилиндров необходимо установить на соответствующий штатив, стенд, подставку или опустить на пол.

13. С помощью тали или иного подъемного механизма поднять весь блок из кожуха торсионного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж отдельных топливных и электрических узлов и сборок с блока и головки цилиндров смотри в соответствующих разделах руководства по техобслуживанию.

| Узлы и детали | Раздел |
| --- | --- |
| Мотор стартера | 2B |
| Коробка переключателя зажигания | 2A* |
| Катушка зажигания | 2A* |
| Соленоид стартера | 2B* |
| Регулятор напряжения / Выпрямитель | 2B* |
| Маховик | 2A |
| Узел статора | 2A* |
| Узел пусковой катушки | 2A* |
| Глушитель | 3B |
| Карбюратор и приводные тяги | 3B |
| Топливный насос | ЗА |
| Клапан обогащения топливной смеси | 3B |
| Узел фиксатора тяги передач | 7A |
| Якорный кронштейн управляющей тяги | 7A |
| Модуль сигнализации | 3C* |
| Масляный насос | 3C |

* ПРИМЕЧАНИЕ: Все узлы и детали системы зажигания и электрической системы могут быть установлены как один узел.

# Разборка коленвала

1. Снять центральный коренной подшипник.

2. Отвернуть и снять болты шатунной крышки и сохранить, положив родные детали вместе со своим шатуном. После демонтажа каждого  шатуна с поршнем привернуть шатунную крышку к своему шатуну. ШАТУННЫЕ КРЫШКИ  ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ НА ТОМ ЖЕ ШАТУНЕ, иначе ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ПОДШИПНИКА.

3. Снять сальниковое кольцо коренного подшипника.

ВНИМАНИЕ

Демонтаж нижнего подшипника коленвала приведет к повреждению подшипника и потребует его замены.

4. Осмотреть нижний подшипник на шероховатость и сильную разболтанность. Снимать стопорное кольцо и подшипник только при необходимости.

a – Стопорное кольцо

b – Подшипник

a- № части 91-827001A1

b- № части 91-37241

5. Проверить маслогонную шестерню на трещины и слишком большой износ. При необходимости заменить.

a – Маслогонная шестерня

b – Шпонка

Осмотр и проверка коленвала

- Проверить на износ шлицы сцепления коленвала с торсионным валом. (При необходимости заменить коленвал.)

- Проверить коленвал на прямизну [(0.003 дюйм. (0.076мм) макс.]. (При необходимости заменить коленвал.)

- Проверить поверхности масляного сальника коленвала. На них не должно быть канавок, точечной коррозии или царапин. (При необходимости заменить.)

- Проверить все поверхности подшипников коленвала на ржавчину, следы попадания воды, следы вибрации, неравномерный износ и следы перегрева.(См. раздел "Шатуны".)

- При необходимости зачистить поверхности коленвала тонкой абразивной шкуркой на тканевой основе, как показано ниже.

- Тщательно промыть (растворителем) и просушить коленвал и подшипники. Повторно проверить поверхности коленвала. Если правильная зачистка поверхностей невозможна  или не удается, заменить коленвал. Если коленвал будет эксплуатироваться и дальше, то во избежание ржавления смазать поверхности маслом для двукратной очистки. На данном этапе ни в коем случае НЕ СМАЗЫВАТЬ шарикоподшипники.

ОСТОРОЖНО

Шарикоподшипник коленвала сжатым воздухом НЕ СУШИТЬ.

# Разборка поршня и шатуна

1. Снять поршневые кольца. Всегда устанавливать новые поршневые кольца.

a - Кольцерасширитель (№ 91-24697)

2. При разборке для обеспечения правильной последующей сборки родных поршней со своими шатунами на внутреннюю поверхность каждой пары поршня и шатуна нанести метки 1 и 2 (из цилиндра 1 и цилиндра 2 соответственно).

a – Сделать метки на поршне и шатуне для правильной

последующей сборки.

ВНИМАНИЕ

Во время разборки и сборки замковых колец надеть и носить защитные очки.

3. С помощью шила снять замковые кольца с поршневых пальцев. При сборке всегда ставить новые кольца.

4. Снять поршневой палец.

a – Инструмент для снятия поршневых пальцев

(№ 91-74607A2)

b – Поршневой палец

5. Снять игольчатый подшипник (29 иголок на один поршневой палец) и посадочные кольца ("a") (по 2 на поршень), как показано ниже.

a – Посадочные шайбы / кольца

# Шатуны

- Проверить шатуны на погнутость. Для этого взять ровную эталонную плиту и положить шатун на плиту, как показано на рисунке. Если между плитой и какой-либо частью поверхности шатуна есть просвет, если шатун при прижиме к плите в разных точках слегка покачивается на плите или если между ним и плитой может пройти щуп толщиной 0.002 дюйма (0.051 мм), то шатун погнут и должен быть заменен.

- Перегрев: Перегрев можно определить по посинению поверхности подшипника, которое возникает в результате недостаточной смазки или работы на слишком больших оборотах.

- Ржавчина: Образование ржавчины на поверхностях подшипника вызывает неравномерную точечную коррозию этих поверхностей.

a – Точечная коррозия

- Следы попадания воды: Когда поверхности соприкосновения с подшипником были подвержены воздействию воды, проявляется эффект водяного «травления». Эти «травленые» поверхности как бы копируют элементы подшипника.

- Отслаивание: Отслаивание – это потеря поверхностного слоя подшипника и напоминает чешуйчатое отслаивание, шелушение, выкрашивание металла. Отслаивание больше всего наблюдается на продольно-осевой, упорной части  шатуна по линии его «двутаврового» сечения. Оно является результатом неправильной смазки и приводит к старению и быстрому преждевременному износу.

a - Отслаивание

- Следы вибрации: Следы вибрации появляются в процессе работы двигателя в результате одновременного воздействия нескольких факторов (низкой скорости, малой нагрузки и температуры холодной воды), которые усугубляются недостаточной смазкой и/или использованием неподходящего топлива. В этих условиях шатун разбивает шейку коленвала. Когда в цилиндре происходит зажигание, поршень с огромной силой толкает шатун, и эта сила передается  на шатунную шейку. Поскольку нагрузка на коленвал мала или отсутствует совсем, он «отскакивает» от шатуна, после чего вал на долю секунды остается неподвижным до тех пор, пока под действием хода поршня шатун не выйдет из состояния покоя и не ударит по шейке коленвала. Многократный повтор этого воздействия делает поверхности подшипника грубыми, шероховатыми, похожими на миниатюрную стиральную доску, при этом в некоторых случаях до блеска полируется отверстие пальца кривошипа. Во время работы, когда происходит быстрое ускорение от скорости холостого хода до скорости 1500 об/мин, а затем быстрый возврат опять к холостому ходу, двигатель издает «жужжащий», «звенящий» звук. Если наблюдаются указанные выше условия, необходимо заменить и коленвал, и шатун(ы).

a - Между стрелками видны следы вибрации

- Неравномерный износ: Такой износ может происходить из-за погнутости шатуна.

a - Между стрелками виден неравномерный износ

ВНИМАНИЕ

Для чистки поверхности подшипника на ПРИЛЕГАЮЩЕМ К КОЛЕНВАЛУ КОНЦЕ ШАТУНА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ тонкий абразив на тканевой ленте.

Для чистки поверхности подшипника на ПРИЛЕГАЮЩЕМ К ПОРШНЕВОМУ ПАЛЬЦУ КОНЦЕ ШАТУНА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ карборундовый абразив на тканевой основе с зернистостью 320 (320 grit Carborundum Cloth).

ПЕРЕД ЗАВИНЧИВАНИЕМ ШАТУННЫХ БОЛТОВ ПРОВЕРИТЬ РЕГУЛИРОВКУ СООСНОСТИ КРЫШКИ И ШАТУНА

Чистку поверхностей шатунного подшипника ПРОДОЛЖАТЬ ТОЛЬКО ДО удаления следов износа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Промыть шатун для удаления абразивных остатков и для предотвращения ржавчины нанести на поверхности подшипника тонкий слой масла двукратной очистки.

a – Карборундовый абразив с зернистостью 320 на

тканевой основе

b – Тонкий абразив на тканевой основе

с – К сверлильному станку

d – Затянуть с усилием до 16 футов (21.7Н∙м)

ПРИМЕЧАНИЕ: Промыть шатун для удаления абразивных остатков и для предотвращения ржавчины нанести на поверхности подшипника тонкий слой масла двукратной очистки.

# Чистка, осмотр и проверка

Блок цилиндров и крышка картера

ВАЖНО: Крышка картера и блок цилиндров пригнаны и имеют соосно прецизионные отверстия, что делает их единым узлом. Поэтому при сборке их нельзя смешивать и ставить с соответственно другим картером или блоком от другого двигателя.

- Проверить блок цилиндров и крышку картера на трещины и повреждения.

- Проверить поверхности прокладок на выбоины, глубокие канавки/царапины, искривления и деформацию, которые могут привести к компрессионным утечкам.

- Проверить все водяные и топливные каналы в блоке цилиндров и крышке картера на засорение. Проверить, плотно ли сидят все установочные шипы в блоке цилиндров.

- Проверить топливные и выпускные (стравливающие) каналы в крышке картера на засорение и преграды. Проверить, не повреждены ли обратные клапаны в крышке картера.

- Тщательно прочистить блок цилиндров и крышку картера. Проверить, чтобы все сальники, уплотнители и масляные прокладки были сняты с прилегающих ответных поверхностей. Удалить все нагарные отложения из выхлопных каналов.

- Проверить отверстия для свечей зажигания на задиры или другие повреждения резьбовой части.

ВНИМАНИЕ

Если крышку картера и блок цилиндров необходимо погрузить для чистки в сильный растворитель, то перед этим необходимо снять систему стравливания в крышке картера/блока цилиндров с крышки/блока цилиндров для того, чтобы не допустить повреждения шлангов и обратных клапанов.

Цилиндры

- Проверить внутренние стенки цилиндров на царапины, задиры, стирание и перенос материала поршня (алюминия) на стенки цилиндра. Царапины, износ и истирание, если они НЕ СЛИШКОМ ГЛУБОКИЕ И БОЛЬШИЕ, могут быть удалены хонингованием. Если имеется перенос алюминия на стенки цилиндра на те области, которые подверглись этому процессу, необходимо  нанести кислотный раствор, например, очиститель типа «TIDY BOWL CLEANER». После того, как этот кислотный раствор удалит алюминий со стенок цилиндра, тщательно промыть стенки цилиндра для того, чтобы смыть остатки кислотного раствора. После этого стенки цилиндра можно хонинговать для выравнивания всех потертых мест и посадки новых поршневых колец.

ПРОЦЕДУРА ХОНИНГОВАНИЯ

  - При необходимости полировки (хонингования) цилиндра соблюдать рекомендации производителя по использованию материалов полировки, чистки и смазки во время хонингования.

  - Для получения наилучших результатов необходимо непрерывно подкачивать и смачивать место полировки хонинговальным маслом. Если подкачка масла практически не выполнима, использовать для этой цели масленку. Обеспечить обильную подачу масла как на абразивный хонинговальный диск/камень, так и на полируемую поверхность.

ВНИМАНИЕ

Во время полировки (хонингования) блока цилиндров как можно чаще убирать абразивный полирующий диск и проверять состояние стенок цилиндра. НЕ ПОЛИРОВАТЬ больше, чем это необходимо, т.к. абразивный материал очень быстро снимает слой металла со стенок цилиндра.

- Начинать полировку с наименьшего диаметра. Поддерживать диском постоянное и жесткое давление на стенки цилиндра, чтобы обеспечить быструю полировку и точность результатов.

- Локализовать полировку на самом меньшем диаметре до тех пор, пока скорость сверлильного станка не станет стабильной по всей длине отверстия цилиндра. При необходимости диск расширить, чтобы компенсировать износ самого абразивного диска и припуск на удаление металла. Полировать со скоростью 30 полных циклов в минуту, чтобы получить сетчатую штриховку внутреннего зеркала цилиндра. Обильно смачивать хонинговальным маслом.

- Тщательно промыть стенки цилиндров раствором горячей воды с моющим средством. Прочистить жесткой щетинной кистью и обильно сполоснуть горячей водой. Тщательная промывка и споласкивание имеют очень важное значение. Если на стенках цилиндра останется абразивный материал, то кроме износа подшипников, это приведет к быстрому износу новых колец цилиндра и разбиванию диаметра цилиндра. После чистки внутреннюю поверхность цилиндров следует несколько раз протереть чистой, смоченной в машинном масле ветошью, а затем вытереть чистой сухой тряпкой. Чистить цилиндры керосином или бензином НЕЛЬЗЯ. Прочистить весь блок цилиндров для удаления всех остатков после полировки.

- Полировать все стенки цилиндров только настолько, насколько необходимо для удаления стертых мест.

- Измерить диаметр ствола цилиндра (с помощью специальной микрометрической калибр-скобы) в трех точках – в верху, в середине и у низа каждого цилиндра. Проверить на конусность, некруглость (эллипсность) и превышение диаметра.

| СТАНДАРТНЫЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА |
| --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ | ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ ПОСЛЕ ХОНИНГОВАНИЯ |
| Стандартный диаметр | 2.993 дюйм. 76.022 мм |
| Увеличенного диаметра на .015 | 3.007 дюйм. 76.38 мм |

- Если диаметр цилиндра имеет конусность, эллипсность, некруглость или износ более, чем на 0.003 дюйма (0.076 мм) от стандартного диаметра с «Диаметром блока цилиндров после хонингования» (см. таблицу выше), то будет необходимо расточить диаметр этого цилиндра на 0.015 дюйм. (0.381мм) или поменять гильзы и во время сборки и поставить поршни и поршневые кольца соответственно большего размера.

ВАЖНО: После полировки с отверстий необходимо снять заусенцы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вес поршня большего диаметра примерно такой же, как вес стандартного, поэтому нет необходимости увеличивать диаметр всех цилиндров в блоке только потому, что один цилиндр потребовал расточки.

- После хонингования и тщательной чистки стенок цилиндров смазать их стенки легким маслом для того, чтобы не допустить ржавления.

Поршни и поршневые кольца

ВАЖНО: Если во время работы двигатель был затоплен, палец поршня и/или шатун могут быть повреждены или погнуты. Если палец погнут, его следует заменить (поршневые пальцы отдельно не продаются). Если палец погнут, шатун проверить на прямизну (Процедуру проверки на прямизну см. в разделе «Шатуны» ниже).

- Проверить поршни на задиры и сильный износ юбки поршня.

- Проверить плотность посадочных шипов для поршневых колец. Посадочные шипы должны сидеть плотно.

a – Посадочные шипы

- Тщательно прочистить поршни. Щеткой с мягкой щетиной или жидким средством для удаления нагара осторожно удалить с поршней нагар и отложения. Заусенцы не снимать и не скруглять края поверхностей машинной обработки.

Проверить канавки поршневых колец на износ и наслоение нагара. При необходимости осторожно удалить нагар из канавок, стараясь не поцарапать стенки канавок. См. ниже процедуру чистки канавок поршневых колец.

ЧИСТКА КАНАВОК ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольцевые канавки с трапецеобразным (конусным) профилем

ВНИМАНИЕ

При чистке канавок соблюдать особую осторожность, чтобы не поцарапать боковые поверхности стенок канавки. Царапины боковых поверхностей кольцевых канавок приведут к повреждению кольца.

- Для удаления нагара с боковых стенок пользоваться щеткой с мягкой щетиной и жидким раствором для удаления нагара.

- Для чистки внутреннего диаметра кольцевых канавок с трапецеобразным (скошенным) профилем можно сделать специальный инструмент. Этот инструмент можно сделать из сломанного кольца указанного профиля, при этом нужно сточить конус боковой стенки так, чтобы внутренним краем кольца можно было добраться до внутреннего диаметра канавки. Осторожно соскоблить нагар с внутреннего диаметра кольцевой канавки. Соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать боковые стенки канавок.

Поршень с двумя полутрапецеидальными (скосом с одной стороны) кольцом.

ИЗМЕРЕНИЕ ФОРМЫ ПОРШНЕЙ

Форма поршня в профиль - это бочка, а не цилиндр.

1. С помощью микрометра измерить диаметр «А» в указанном ниже месте. Диаметр в области «А» должен соответствовать значению в следующей таблице:

| Поршень | Диаметр "A" |
| --- | --- |
| Стандартный поршень | 2.988 дюйм. ± .001 дюйм. |
| Увеличенный на .015 дюйм. | 3.003 дюйм.±.001дюйм. |

Обратный клапан

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратный клапан можно заменить, сняв впускной коллектор, когда головка цилиндров соединена с кожухом торсионного вала.

Обратный клапан представляет собой литой бронзовый корпус с отверстием диаметром 3/16 дюйм. (4.76 мм) и нейлоновым запорным шариком. Он может быть поврежден горячим выбросом в картер (т.е. обратная вспышка, или отверстие в днище поршня, и т.д.).

ДЛЯ ПРОВЕРКИ: Приставить клапан к глазу и проверить отверстие на просвет. Если через отверстие виден свет, то шарик поврежден (вероятно расплавился); ЗАМЕНИТЬ клапан. Если свет не виден, то для проверки шарика вставить в отверстие клапана тонкую проволоку и слегка подвигать шарик. Если шарик движется, клапан нормальный. Если шарик не движется, заменить клапан.

Установить обратный клапан в держатель, как показано ниже.

Air - Воздух

a – Обратный клапан

b – Держатель обратного клапана

Терморегулятор

Промыть терморегулятор чистой водой. С помощью тестера терморегулятора или аналогичного показанному ниже проверить / испытать терморегулятор следующим образом:

- Открыть клапан терморегулятора, затем вставить нитку между клапаном и корпусом терморегулятора. Дать клапану закрыться и защелкнуть нитку.

- Подвесить терморегулятор  и градусник внутри терморегулятора (за нитку) так, чтобы ни тот, ни другой не касался корпуса. Для того, чтобы получить правильное открывание терморегулятора, нижний конец градусника должен быть вровень с днищем  терморегулятора.

- Заполнить терморегулятор водой так, чтобы она покрывала его. Вставить вилку тестера в разъем электропитания.

- Наблюдая за показаниями, зафиксировать температуру, при которой терморегулятор начинает открываться. При этом, когда он начнет открываться, он упадет с нитки. Он должен начать открываться при достижении температуры на 3оС (5оF) выше указанной на выдавленном шильдике на обратной стороне его днища.

- Продолжать нагревать воду до тех пор, пока терморегулятор не откроется полностью.

- Вынуть вилку тестера, отключив его питание.

- Если он не открывается при указанной температуре или открывается не полностью, заменить терморегулятор.

Блоки язычковых клапанов

ПРИМЕЧАНИЕ: Без необходимости блок язычковых клапанов НЕ РАЗБИРАТЬ.

Для Сер.№ OG380075 и выше

Для Сер.№OG380074 и ниже

a – Основание блока язычкового клапана

b - Язычки (2 комплекта)

с – Шайба, стопорная (только для модели 40 ЛС)

d – Шайба с установочным усиком

e - Болт

f – Стопор (только для модели 30 ЛС)

ВАЖНО: Для продления срока службы язычки не переворачивать. Заменять по мере необходимости.

Язычок должен лежать плоско. Не должно быть никакой предварительной нагрузки (давления между язычком и основанием блока язычков), хотя абсолютно незначительная нагрузка допустима.

Максимально допустимый зазор между язычком и основанием блока составляет 0.020 дюйм. (0.5мм). Его можно проверить калиберным щупом для измерения зазоров, как показано ниже.

Если зазор больше 0.020 дюйм. (0.5 мм) или если язычок имеет сколы, трещины или другие повреждения, заменить.

ВНИМАНИЕ

Стопорную шайбу с усиками ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ЗАМЕНИТЬ.

СБОРКА МОДЕЛИ СЕР.№OG380074 И НИЖЕ

Если язычковый блок был разобран, собрать, ставя язычки на установочные шипы с помощью шайб со стопорными усиками. Используя новую шайбу с усиком, вставить болт и затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м); затем, если необходимо, дозатянуть, чтобы совместить с плоской частью на 6-гранной головке болта (e). При затягивании НЕ ДОПУСКАТЬ превышения усилия более 100 фунт-дюйм. (11.3 Н∙м). Для фиксации положения болта загнуть стопорный усик вверх.

a - Язычок

b - Шипы

с – Стопорная шайба

d – Шайба с усиком

e - Болт затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м)

СБОРКА МОДЕЛИ Сер.№OG380075 и выше

Если блок был разобран, собрать, ставя язычки и их упоры на шипы. Привернуть язычковую пластину к основанию болтом с шайбой и гайкой. Затянуть с усилием до 60 фунт-дюйм. (6.8 Н∙м).

a - Язычки

b – Установочные шипы

c – Упоры язычка

d – Шайба

e – Болт

f - Гайка

# Сборка и установка головки цилиндров

Общая часть

Перед началом сборки головки убедиться в том, что все ее повторно используемые узлы и детали тщательно прочищены и проверены, как указано в разделе «Чистка и проверка». Неправильно прочищенные (или сомнительные) детали и узлы могут в течение нескольких минут после начала работы серьезно повредить в остальном совершенно хорошую головку. При сборке на головку должны устанавливаться только новые прокладки.  ВСЕ прокладки должны быть новыми.

Во время сборки в тех случаях, когда указано масло для 2-тактного ПЛМ, смазывать части  маслом для 2-тактного ПЛМ (Quicksilver 2-Cycle Outboard Oil); в случаях, когда указана смазка морского назначения с тефлоновой присадкой, применять смазку Quicksilver 2-4-C w/Teflon Marine Lubricant.

ВНИМАНИЕ

Все виды смазки, применяемые для смазки подшипников ВНУТРИ головки цилиндров, ДОЛЖНЫ быть растворимы в бензине. Для узла игольчатых подшипником применять только смазку типа Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Смазку морского назначения 2-4-C  Marine Lubricant или другие виды смазок внутри головки цилиндров НЕ ПРИМЕНЯТЬ.

Для правильной сборки головки необходим тарированный ключ с регулируемым крутящим моментом. Без такого ключа сборка головки НЕДОПУСТИМА.

Торцевая крышка

1. Тщательно прочистить, включая сальник и седла под уплотнительные кольца; удалить остатки герметика Perfect Seal и прочистить ответные поверхности стыковки крышки и головки.

2. С помощью соответствующей оправки впрессовать масляные сальники в крышку, обеспечив при этом и полную посадку на свои места.

ПРИМЕЧАНИЕ: Контактная кромка малых сальников должна смотреть в противоположную от головки цилиндров сторону. Контактная кромка больших сальников должна смотреть в сторону головки цилиндров.

A   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C

w/Teflon (92-825407A12)

K   >   Герметик - Perfect Seal (92-34227-1)

Соединение шатуна с поршнем

ВНИМАНИЕ

НЕ СМЕШИВАТЬ новые игольчатые подшипники со старыми. игольчатые подшипники ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ ТОЛЬКО ЦЕЛИКОМ, Т.Е. ЕДИНЫМ КОМПЛЕКТОМ КАК ПОЛНЫЙ УЗЕЛ. НЕ СМЕШИВАТЬ ЭТИ ПОДШИПНИКИ от одного шатуна с подшипниками от другого шатуна.

1. Положить чистые иголки на чистый лист бумаги и смазать специальным маслом для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Lubricant.

Кончик шила

Если между иголками можно вставить кончик шила, то в подшипнике нет одной или нескольких иголок. Такой подшипник необходимо заменить.

2. Установить подшипник, вставив иголки.

a – Иголки подшипника (29 шт.)

b – Гильза [от инструмента для демонтажа

поршневого пальца - Piston Pin Tool (91-74607A2)]

3. Положить посадочные кольца на шатун, осторожно надеть поршень на конец шатуна. Сверить нанесенные на поршне и шатуне номера для обеспечения правильного соответствия между ними (родной шатун от родного поршня) и определения направления сборки (т.е. которая сторона шатуна ВВЕРХ).

a – «личный» номер шатуна и поршня

b – Посадочное кольцо

4. Вытолкнуть гильзу из поршня с помощью инструмента для демонтажа поршневого пальца.

a - Гильза

b – Инструмент для поршневого пальца  (91-74607A2)

5. Наставить поршневой палец на инструмент и, слегка постукивая, вогнать его на место (при этом инструмент должен полностью выйти с другой стороны).

a - инструмент для демонтажа поршневого

пальца - Piston Pin Tool (91-74607A2)]

6. С помощью инструмента для установки замковых и стопорных колец и пружин Lockring Tool (91-77109A1) установить новые кольца на поршневые пальцы (с каждой стороны поршня).

7. Следить за тем, чтобы кольца правильно сели на свои места в поршневых канавках.

ВНИМАНИЕ

ПОВТОРНО замковые кольца поршневых пальцев НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НЕ СТАВИТЬ!!. Ставить только новые и следить за тем, чтобы они правильно садились в поршневые канавки.

a – Инструмент для установки замковых и стопорных

колец и пружин № (91-77109A1)

b – Стопорное, замковое кольцо (2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Длину стержня инструмента №91-77109A1 для установки замковых колец необходимо несколько изменить (укоротить) до  1.050” (26.7мм).

Установка поршневых колец

ВАЖНО: Сторона поршневого кольца с нанесенной на ней буквой или меткой должна быть обращена (смотреть) вверх.

Поршневые кольца имеют СКОШЕННЫЙ ПРОФИЛЬ к верхней стороне и плоский (прямоугольный) на нижней стороне (иначе говоря, они имеют полутрапецеидальный профиль).

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не царапать боковые поверхности кольцевых канавок. Царапины в этой области приведут к повреждению канавок.

1. Установить поршневое кольцо в соответствующую канавку на поршне с помощью кольцерасширителя (см. выше Раздел Специальный инструмент). Расширять кольца ровно настолько, насколько необходимо для их посадки на поршень (и не больше).

2. Проверить поршневые кольца и убедиться в том, что они свободно ложатся в канавки. Смазать кольца и стенки цилиндра маслом для двукратной очистки.

a – Кольцерасширитель (№ части 91 -24697)

3. Совместить зазор на концах кольца с посадочными кольцевыми штифтами, как показано ниже.  Проверить посадочные штифты и убедиться в том, что они плотно сидят на своих местах.

a – Посадочные штифты

4. Снять шатунную крышку с устанавливаемого в данный момент шатуна.

5. Установить каждый поршень меткой «ВЕРХ» («UP») в сторону маховика. Поршни ДОЛЖНЫ устанавливаться в этом направлении.

ВНИМАНИЕ

В ЦИЛИНДР ПОРШНИ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, т.к. их невозможно проверить через выхлопные отверстия.

6. Нижняя часть ствола цилиндра имеет некоторую конусность, что позволяет вставить поршень в блок без применения инструмента для сжимания колец. Соблюдая должную осторожность, установить поршень в цилиндр.

Установка коленвала

1. Если нижний подшипник и шестерня были сняты с коленвала, посадить шестерню на место (обратить внимание на шпоночную канавку и шпонку на шестерне и коленвале). Установить подшипник на коленвал с помощью дорнового пресса и соответствующей оправки (дорновый, или справочный, пресс для продавливания с некоторым натягом стержня, или как его называют дорна, через обработанную поверхность отверстия для получения чистоты поверхности высокого класса).

2. Плотно прижать коренной подшипник к маслогонной шестерне и установить стопорное кольцо коренного подшипника.

a – Нижний подшипник

b – Шестерня, маслогонная для перемешивания масла

с – Стопорное кольцо

ВНИМАНИЕ

При демонтаже и установке кольцевого сальника НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

3. Установить кольцевой сальник на коленвал.

ВНИМАНИЕ

Для смазки ВНУТРИ головки цилиндров НЕОБХОДИМО применять смазочный материал, который РАСТВОРЯЕТСЯ в бензине. Применять только фирменную смазку для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Для смазки ВНУТРИ головки цилиндров НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant или какой-либо другой смазочный материал, иначе это приведет к повреждению двигателя.

4. Для того, чтобы удержать игольчатый подшипник на месте, смазать шейку коленвала смазкой для игольчатых подшипников Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant. Поставить иголки на шейку.  Для центральной коренной шейки используются 14 иголок.

Конец со стороны маховика

a – Кольцевой сальник

95   >   Смазка для иголок подшипника

№ (92-825265A1)

ВАЖНО: Канавка под замковое кольцо обращена в сторону маховика.

5. Приложить обоймы коренного подшипника отверстиями к нижнему шестеренному концу коленвала. Закрепить каждый коренной подшипник замковым кольцом. Смазать верхний коренной подшипник машинным маслом для 2-тактных двигателей и установить на коленвал, как показано ниже.

a – Обойма коренного подшипника

b – Замковое кольцо (Канавка в сторону маховика)

с – Верхний коренной подшипник (Один)

6. Расположить блок цилиндров и поршневые штоки, как показано ниже. Вставить посадочные / установочные штифты (a).

Нижний конец 	К маховику

7. Установить коленвал в блок цилиндров; совместить и посадить верхний и центральный коренные подшипники так, чтобы посадочные штифты на блоке совместились с отверстиями в каждой подшипниковой обойме.

Установка шатунов на коленвал

1. Смазать шток и сепаратор подшипника маслом для 2-тактного двигателя.

2. Вытянуть шатун на место и установить сепараторы, как показано ниже.

a – Сепаратор подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой очистить болты шатуна / отверстия под болты шатунной крышки от масла и загрязнения.

ВАЖНО: При наживлении смазанных болтов шатунную крышку и шатун совместить и держать прижатыми друг у другу. Когда болт начинает входить в резьбу шатунной крышки, следить за тем, чтобы ответные поверхности были плотно прижаты.

3. Наложить шатунную крышку на подшипниковые сепараторы. Прижимая крышку к шатуну, вставить слегка смазанные болты и чуть-чуть затянуть, одновременно следя за совмещением шатунной крышки с шатуном.

a – Шатунная крышка

Совмещение шатунной крышки

1. Проверить каждый шатун на правильность совмещения. Для этого осторожно поводить ногтями пальцев вперед и назад по периметру стыка шатуна с шатунной крышкой. Если стык совмещен неправильно, то будет виден рубец, или пальцы почувствуют рубец на линии стыка.   Исправить неправильное совмещение.

Вид спереди 	Вид спереди

Правильно	 Неправильно

Вид сбоку   	Вид сбоку                       Вид сбоку

Правильно                    	Неправильно                 Неправильно

Space – Просвет	Ridge – Стык, рубец

2. После соединения шатунов и наживления и затягивания болтов вручную, затянуть болты шатунных крышек с усилием до 15 фунт-дюйм. (1.7 Н∙м). проверить совмещение повторно. Дозатянуть болты с усилием до 16.0 фунт-фут. (21.7 Н∙м). Повторно проверить совмещение.

Крышка картера к блоку

1. Установить верхний сальник на коленвал и посадить сальник впритык к подшипнику уплотнительной кромкой в сторону подшипника.

a – Масляный сальник (Смазать внутри смазкой

морского исполнения - 2-4-C Marine Lubricant)

2. Нанести прокладочный сальниковый герметик LOCTITE MASTER GASKET SEALANT на чистую поверхность блока. Строго соблюдать прилагаемые к комплекту инструкции завода-изготовителя.

ВАЖНО: Нанести герметик до самого края на каждой шейке центрального коренного подшипника, чтобы не допустить перепуска между цилиндрами.

Герметик наносить непрерывной ленточкой по контуру, выделенному жирной линией (см. рисунок выше)

3. Установить узел торцевой крышки (смазать сальники машинным маслом для 2-тактных двигателей) на блок. Нанести на фланец торцевой крышки (a) герметик Perfect Seal.

a – Фланец торцевой крышки

4. Поставить крышку картера на блок.

a – Крышка картера

b – Торцевая крышка

5. Вставить чистые болты и затянуть вручную (только пальцами).

ВАЖНО: Перед затягиванием болтов корпуса торцевой крышки СНАЧАЛА затянуть болты крышки картера.

6. Затянуть болты с усилием до 16.5 фунт-фут. (22.4 Н∙м) в указанной ниже последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке и установке проверить все шланги. При необходимости заменить.

Установка впускного коллектора и блока язычковых клапанов

1. Поставить двигатель на ремонтный стенд или на верстак.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно использовать ремонтный стенд для блока цилиндров № 91-827001 A1.

2. Установить обратный клапан / держатель.

a – Обратный клапан / Держатель

3. Установить коллектор блока язычковых клапанов и впускной коллектор с прокладками под блок цилиндров.

для моделей с сер.№ OG380074 и ниже

для моделей с сер. № OG380075 и выше

4. Установить болты и затянуть с усилием до 16.5 фунт-футов (22.4 Н∙м) в указанной ниже последовательности.

Установка крышки терморегулятора

1. Установить узлы и детали терморегулятора в блок цилиндров. Затянуть болты с усилием до 16.5 фунт-футов (22.4 Н∙м).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 1994 – 1997 ГОДОВ ВЫПУСКА И ВСЕ МОДЕЛИ 1998 ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ ВЫПУСКА

МОДЕЛИ РУЧНОГО ВАРИАНТА 1994 - 1997 ГОДОВ ВЫПУСКА

a – Заглушка – Нанести на резьбы трубную смазку с тефлоновой присадкой Loctite Pipe Sealant with Teflon (592).

# Прокладка сливного (стравливающего) шланга для модели 30/40

a – Обратные клапаны

ВАЖНО: Если двигатель сильно дымит на холостом ходу и/или работает неровно (пыхтит, стреляет) при ускорении после холостого хода, проверить правильность работы обратных клапанов на спускных (стравливающих) шлангах. Обратные клапаны должны пропускать только в одном направлении.

# Установка головки цилиндров

Следующие узлы и детали могут быть установлены перед установкой головки цилиндров в кожух торсионного вала:

| Узлы и детали | Раздел |
| --- | --- |
| Мотор стартера | 2B |
| Модуль емкостной разрядки | 2A* |
| Соленоид стартера | 2B* |
| Регулятор напряжения / Выпрямитель | 2B* |
| Маховик | 2A |
| Узел статора | 2A* |
| Узел пусковой катушки | 2A* |
| Глушитель | 3B |
| Карбюратор и приводные тяги | 3B |
| Топливный насос | ЗА |
| Клапан обогащения топливной смеси | 3B |
| Узел фиксатора тяги передач | 7A |
| Якорный кронштейн управляющей тяги | 7A |
| Модуль сигнализации | 3C* |
| Масляный насос | 3C |

* Примечание: Все узлы и детали системы зажигания и электрической системы могут быть установлены как один узел.

ПРИМЕЧАНИЕ: В новом пусковом узле для моделей 1998 г. выпуска и последующих лет с механической регулировкой угла опережения зажигания не применяется круглый посадочный штифт для посадки этого узла на свое место. Этот узел должен быть свободным, незакрепленным. Для моделей до 1998 года выпуска круглый посадочный штифт нужен для фиксации пускового узла на своем месте, как показано ниже.

a – Круглый посадочный штифт

1. Ввернуть подъемный рымболт / подъемную петлю в маховик не менее, чем на 5 оборотов.

a – Подъемный рымболт (подъемная петля) (№ Части 91 -90455)

2. Удалить все остатки прокладочного материала с основания головки цилиндров и ответных поверхностей кожуха торсионного вала.

3. Поставить новую прокладку на основание головки цилиндров.

4. Нанести тонкую пленку специальной смазки Special Lubricant 101 на шлицы торсионного вала. На ВЕРХ торсионного вала смазку НЕ НАНОСИТЬ, т.к. смазка может вызвать предварительную нагрузку на торсионный вал / коленвал, что в результате приведет к повреждению головки цилиндров и/или коробки шестерен..

5. Прикрутить головку цилиндров к кожуху торсионного вала 6-ю болтами. Затянуть болты с усилием до 29.2 фунт-футов (39.6 Н∙м).

a – Болты (6). Затянуть с усилием до 29.2 фунт-футов (39.6 Н∙м)

6. Установить верхнюю крышку кожуха торсионного вала и затянуть крышку болтами и гайками с плоскими шайбами.

a - Болт, гайка, шайба

# Процедура пробного запуска

ВНИМАНИЕ

Перед запуском двигателя во время заправки топливной системы с помощью заливочной груши проверить все соединения, штуцеры, муфты и детали топливопровода на утечку. Устранить все утечки ДО запуска ПЛМ.

ВНИМАНИЕ

Сразу после запуска двигателя, НЕМЕДЛЕННО проверить, работает ли водяной насос. Работу водяного насоса можно определить по выбросу воды из «контрольного шланга».

Во время испытательного запуска и пробной работы ПЛМ проверять узел головки  цилиндров на утечки и/или ненормальный звук, а также посторонние, нехарактерные шумы. Все, что требует ремонта, отремонтировать ДО ВВОДА ПЛМ в эксплуатацию.

# Процедура обкатки

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение правил процедуры обкатки двигателя может привести к серьезным повреждениям двигателя.

МОДЕЛИ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА МАСЛА

Топливная смесь для обкатки двигателя

При первой заправке топливного бака залить топливную смесь бензин-масло в пропорции 50:1 (2%). Использование этой топливной смеси вместе с маслом из системы впрыска масла обеспечит достаточную смазку во время обкатки двигателя.

Процедура обкатки двигателя

Во время первого часа обкатки изменять положение дроссельной заслонки. Во время первого часа работы не допускать работу двигателя с постоянной скоростью более двух минут, а также не допускать длительную работу при полностью открытой дроссельной заслонке.

МОДЕЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА МАСЛА

Топливная смесь для обкатки двигателя

При первой заправке топливного бака залить топливную смесь бензин-масло в пропорции 50:1 (2%).

Процедура обкатки двигателя

Во время первого часа обкатки изменять положение дроссельной заслонки. Во время первого часа работы не допускать работу двигателя с постоянной скоростью более двух минут, а также не допускать длительную работу при полностью открытой дроссельной заслонке.

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ТРАНЦЕВЫЙ И ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙНЫ

КОЖУХ ТОРСИОННОГО ВАЛА

# Оглавление

Стр.

Для заметок:	5A-1

Узлы и детали транцевого кронштейна	5A-2

Узлы и детали транцевого кронштейна	5A-3

Узлы и детали трубы поворотного

кронштейна	5A-4

Узлы и детали трубы поворотного

кронштейна	5A-5

Узлы и детали поворотного кронштейна	5A-6

Узлы и детали поворотного кронштейна	5A-7

Узлы кожуха торсионного вала	5A-8

Узлы кожуха торсионного вала	5A-9

Узлы кожуха торсионного вала	5A-10

Узлы кожуха торсионного вала	5A-11

Разборка и сборка кожуха

торсионного вала	5A-12

# Для заметок:

# Узлы и детали транцевого кронштейна

7    >   Клеевой герметик - Loctite “271” Adhesive Sealant (92-809819)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Узлы и детали транцевого кронштейна

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Левый борт короткий |  |  |  |
| 1 | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) 1 нижнее монтажное отверстие |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Левый борт длинный |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) 3 нижних монтажных отверстия |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Правый борт короткий |  |  |  |
| 2 | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) 1 нижнее монтажное отверстие |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Черный) Правый борт длинный |  |  |  |
|  | 1 | Транцевый кронштейн (Серый) 3 нижних монтажных отверстия |  |  |  |
| 3 | 2 | Струбцинный винт с откидной ручкой в сборе |  |  |  |
| 4 | 2 | Ручка |  |  |  |
| 5 | 2 | Клепка Ручной вариант |  |  |  |
| 6 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 2 | Винт (6-гранная головка с плечиком) | 60 |  | 6.8 |
| 8 | 1 | Гайка (M10x1.5) |  | 28 | 37.9 |
| 9 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 1 | Анод |  |  |  |
| 11 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 12 | 2 | Винт (M6 x 25) | 60 |  | 6.8 |
| 13 | 1 | Шпилька (M10x 277) |  |  |  |
| 14 | 1 | Втулка, разделительная |  |  |  |
| 15 | 4 | Гайка (.500-20) (Длинный) | Затянуть плотно |
|  | 2 | Гайка (.500-20) (Короткий) (Верхний) | Затянуть плотно |
|  | 2 | Гайка (M10 x 1.5) (Короткий) (Нижний) | Затянуть плотно |
| 16 | 4 | Шайба (Длинный) |  |  |  |
|  | 2 | Шайба (Короткий) (Верхний) |  |  |  |
|  | 2 | Шайба (Короткий) (Нижний) |  |  |  |
| 17 | 4 | Винт (.500-20 x 4") (Длинный) |  |  |  |
|  | 2 | Винт (.500-20х4") (Короткий) (Верхний) |  |  |  |
|  | 2 | Винт (Короткий) (Нижний) |  |  |  |
| 18 | 1 | Сальник в сборе |  |  |  |
| 19 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 20 | 1 | Втулка, разделительная |  |  |  |
| 21 | 1 | Гайка (M10x1.5) |  | 28 | 37.9 |
| 22 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 23 | 1 | Стержень-фиксатор положения наклона ПЛМ |  |  |  |
| 24 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 25 | 1 | Рычаг режима хождения по мелководью |  |  |  |
| 26 | 1 | Шпонка, роликовая |  |  |  |
| 27 | 1 | Пробка пальца-фиксатора наклона |  |  |  |
| 28 | 1 | Шпонка, роликовая |  |  |  |
| 29 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 30 | 1 | Палец фиксатора наклона |  |  |  |
| 31 | 1 | Втулка (Пластмассовая) |  |  |  |
| 32 | 1 | Штанга режима хождения по мелководью |  |  |  |
| 33 | 1 | Втулка (Пластмассовая) |  |  |  |
| 34 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 35 | 1 | Рычаг-плечо |  |  |  |
| 36 | 1 | Приводная штанга |  |  |  |
| 37 | 1 | Пружина |  |  |  |

# Узлы и детали трубы поворотного кронштейна

94   >   Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease (92-78376A6)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Узлы и детали трубы поворотного кронштейна

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Головка трубы поворотного кронштейна (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Головка трубы поворотного кронштейна (Серая) |  |  |  |
| 2 | 1 | Ручка для переноса (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Ручка для переноса (Серая) |  |  |  |
| 3 | 1 | Пластина-шайба с усиками |  |  |  |
| 4 | 2 | Винт (M10 x 45 с 6-гранной головкой) |  | 32 | 43.4 |
| 5 | 1 | Гайка (.375-24) |  |  |  |
| 6 | 1 | Рычаг с направляющими щечками |  |  |  |
| 7 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 8 | 1 | Шпилька (со сквозной резьбой) |  |  |  |
| 9 | 1 | Тормозная пластина |  |  |  |
| 10 | 1 | Диск, тормозной |  |  |  |
| 11 | 1 | Подковка головки поворотного кронштейна |  |  |  |
| 12 | 1 | Диск, тормозной |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт (с 6-гранной головой и плечиком) | 70 |  | 7.9 |

# Узлы и детали поворотного кронштейна

66   >   Удаляемый герметик для заделки резьб - Loctite "242" Removable Threadlocker (92-809821)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

A – Затянуть гайку до упора и затем отпустить на четверть оборота.

В – Затянуть гайку с усилием до 32 фунт-футов (43.4 Н∙м) и затем отпустить на четверть оборота.

# Узлы и детали поворотного кронштейна

| № по рис. | Кол-во |  | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАИМЕНОВАНИЕ | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Штанга, приводная |  |  |  |
| 2 | 1 | Винт (1-1/2” | 240 | 20 | 27.1 |
| 3 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 5 | 2 | Гайка (.375-24) |  |  |  |
| 6 | 1 | Вкладыш, амортизационный (для моделей без рукоятки) |  |  |  |
| 7 | 1 | Поворотный кронштейн в сборе (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Поворотный кронштейн в сборе (Серый) |  |  |  |
| 8 | 1 | Втулка (верхняя) |  |  |  |
| 9 | 3 | Тавотница |  |  |  |
| 10 | 1 | Втулка (нижняя) |  |  |  |
| 11 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 12 | 1 | Тавотница |  |  |  |
| 13 | 1 | Провод в сборе с наконечниками |  |  |  |
| 14 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Гайка (.875-14) |  |  |  |
| 16 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| 17 | 1 | Палец поворотного шарнира – Замок заднего хода |  |  |  |
| 18 | 1 | Винт (M8x 10) (для моделей с рукояткой) |  |  |  |
|  | 1 | Винт (M8x 1.25х25) |  |  |  |
| 19 | 1 | Резиновая шайба-прокладка для моделей без рукоятки |  |  |  |
| 20 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 21 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 22 | 1 | Труба механизма наклона |  |  |  |
| 23 | 1 | Гайка (.875-14) |  |  |  |
| 24 | 1 | Маркировка – Направляющая защелка |  |  |  |
| 25 | 1 | Штифт, 3-кулачковый |  |  |  |
| 26 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 27 | 1 | Палец поворотного шарнира (верхний) |  |  |  |
| 28 | 1 | Ремень фиксатора наклона (для моделей без Пауэр Трима) |  |  |  |
| 29 | 1 | Приводная штанга замка заднего хода (верхняя) |  |  |  |
| 30 | 1 | Рычаг замка заднего хода |  |  |  |
| 31 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 32 | 2 | Палец замка заднего хода |  |  |  |
| 33 | 2 | Пружина замка заднего хода |  |  |  |
| 34 | 1 | Приводная штанга замка заднего хода |  |  |  |
| 35 | 1 | Шайба – для приводной штанги диам. 1/8” |  |  |  |
| 36 | 1 | Плечо замка заднего хода |  |  |  |
| 37 | 1 | Замок (блокиратор) заднего хода |  |  |  |
| 38 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 39 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 34 | 1 | Приводная штанга замка заднего хода |  |  |  |
| 35 | 1 | Шайба – для приводной штанги диам. 3/16” |  |  |  |
| 36 | 1 | Плечо замка заднего хода |  |  |  |
| 37 | 1 | Замок (блокиратор) заднего хода |  |  |  |
| 38 | 1 | Шайба (ставить там, где требуется) |  |  |  |
| 40 | 2 | Гайка |  |  |  |

# Узлы и детали кожуха торсионного вала

33   >   Герметик с фиксирующим составом - Loctite "RCA/680" Retaining Compound (92-809833)

# Узлы и детали кожуха торсионного вала

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 2 | Винт (M8x 1.25х55) | 198 | 16.5 | 22.4 |
| 2 | 1 | Проходная прокладка водяного патрубка |  |  |  |
| 3 | 1 | Зажим-держатель водяного патрубка |  |  |  |
| 4 | 1 | Сальник водяного патрубка |  |  |  |
| 5 | 1 | Патрубок (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Патрубок (Длинный) |  |  |  |
| 6 | 1 | Выхлопная труба |  |  |  |
| 7 | 3 | Винт (M8x 1.25х45) | 198 | 16.5 | 22.4 |
| 8 | 1 | Прокладка под кожух торсионного вала |  |  |  |
| 9 | 1 | Основание, переходное (Черное) |  |  |  |
|  | 1 | Основание, переходное (Серое) |  |  |  |
| 10 | 4 | Установочный шип |  |  |  |
| 11 | 1 | Винт (M10x.75) | 198 | 16.5 | 22.4 |
| 12 | 1 | Сальниковая прокладка нижнего капота |  |  |  |
| 13 | 1 | Соединитель |  |  |  |
| 14 | 1 | Прокладка вала переключения передач |  |  |  |
| 15 | 1 | Вал переключения передач (верхний) |  |  |  |
| 16 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 17 | 1 | Палец для соединения с валом передач |  |  |  |
| 18 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| 19 | 2 | Винт (M12х1.75х162) |  |  |  |
| 20 | 1 | Опора |  |  |  |
| 21 | 4 | Винт (M8x 1.25х45) |  |  |  |
| 22 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 23 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 24 | 2 | Гайка (M12x 1.75) |  | 50 | 67.8 |
| 25 | 1 | Крышка (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Крышка (Серая) |  |  |  |
| 26 | 1 | Прокладка, амортизаторная |  |  |  |
| 27 | 1 | Винт (M5 x .8 x 60) |  |  |  |
| 28 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 29 | 1 | Гайка (M5 x .8) |  |  |  |

# Узлы и детали кожуха торсионного вала

95   >   Герметик с фиксирующим составом - Loctite "RCA/680" Retaining Compound (92-809833)

A – Сначала затянуть задние болты и гайки нижнего кронштейна СВЕРХУ И СНИЗУ, а затем затянуть болты и гайки СПЕРЕДИ. После затягивания переднего болта и гайки, перезатянуть задний верхний и нижний болты и гайки.

# Узлы и детали кожуха торсионного вала

| № по рис. | кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 30 | 1 | Сальник выхлопного тубуса |  |  |  |
| 31 | 1 | Выхлопной тубус |  |  |  |
| 32 | 1 | Прокладка, амортизаторная, для крышки |  |  |  |
| 33 | 1 | Сальниковая прокладка выхлопного тубуса |  |  |  |
| 34 | 1 | Сальник механизма разблокировки холостого хода |  |  |  |
| 35 | 6 | Винт (M10х110) |  | 29 | 39.3 |
| 36 | 1 | Кожух торсионного вала (Короткий - Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (Короткий – Серый) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (Длинный – Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Кожух торсионного вала (Длинный – Серый) |  |  |  |
| 37 | 1 | Шпилька (M10x 1.5х50) (Короткий / Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Шпилька (M10 x 1.5 x 114) (Сверхдлинный) |  |  |  |
| 38 | 2 | Винт (M8 x 1.25 x 120) |  |  |  |
| 39 | 1 | Опора (Нижняя) |  |  |  |
| 40 | 1 | Крышка опоры (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Крышка опоры (Серая) |  |  |  |
| 41 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 42 | 1 | Гайка (M10) |  | 40 | 54.2 |
| 43 | 2 | Винт (10.16x.38) |  |  |  |
| 44 | 1 | Винт (M8x 1.25х65) |  |  |  |
| 45 | 1 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 46 | 1 | Провод в сборе с наконечниками |  |  |  |
| 47 | 1 | Амортизатор (Передний) |  |  |  |
| 48 | 1 | Опора (Нижняя) |  |  |  |
| 49 | 1 | Крышка опоры (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Крышка опоры (Серая) |  |  |  |
| 50 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 51 | 3 | Гайка (M8x125) | 240 | 20 | 27.1 |

# Разборка и сборка кожуха торсионного вала

Обслуживание таких узлов, как механизма рулевого рычага, кожуха торсионного вала, выхлопного узла и поворотного кронштейна обычно требует и демонтажа головки цилиндров и/или коробки шестерен.

Демонтаж головки цилиндров и коробки шестерен см. в Разделе 4 и Разделе 6 соответственно.

Транцевый кронштейн, нижний опорный кронштейн, труба механизма наклона и нижние опорные кронштейны двигателя могут обслуживаться без демонтажа головки цилиндров и коробки шестерен. Но при этом ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ОПОРОЙ ИЛИ ПОДВЕСИТЬ.

ОСТОРОЖНО

Несоблюдение и невыполнение требования по обеспечению ПЛМ подвесной опорой, как показано на рисунке, может привести к травматизму людей и/или повреждению ПЛМ или лодки.

a – Подъемник, таль и т.п.

b – Канат, веревка

с – Подъемная петля, рымболт (91-90455)

ВАЖНО: При демонтаже головки цилиндров и/или кожуха торсионного вала все прокладки необходимо менять. Перед установкой новых прокладок остатки материала прокладок со всех стыкующихся через них поверхностей необходимо удалить.

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ГИДРОСИЛОВОЙ БЛОК (ПАУЭР ТРИМ)

(ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ

И ДИФФЕРЕНТА ЛОДКИ)

# Оглавление

Стр.

Специальный инструмент	5B-1

Узлы и детали гидросистемы Пауэр Трим	5B-2

Установка гидросистемы Пауэр Трим 	5B-4

Принцип работы	5B-6

Регулировки	5B-6

Характеристики системы регулировки

угла наклона (дифферента)	5B-6

Увеличение угла наклона ПЛМ

(кнопка в положении UP - Вверх)	5B-6

Уменьшение угла наклона ПЛМ

(кнопка в положении DOWN - Вниз)	5B-6

ПЛМ в режиме прицепа 	5B-7

Ручной режим регулировки угла

наклона ПЛМ	5B-7

Регулировка минимального

угла наклона 	5B-7

Схемы работы гидросистемы регулировки

наклона ПЛМ	5B-8

Работа гидросистемы при кнопке

переключателя в положении UP - Вверх 	5B-9

Наклон вверх	5B-11

Максимальный наклон 	5B-13

Работа гидросистемы при кнопке

переключателя в положении

DOWN - Вниз 	5B-15

Функция и работа поршня-амортизатора	5B-17

Возврат поршня-амортизатора 	5B-19

Наклон ПЛМ в ручном режиме 	5B-21

Поиск и устранение неисправностей	5B-22

Предварительные проверки	5B-22

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме 	5B-23

ПЛМ не держит угол наклона	5B-23

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме 	5B-24

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме 	5B-25

Утечки в гидросистеме при закрытом

ручном спускном клапане	5B-25

Алгоритм поиска и устранения

неисправностей в гидросистеме 	5B-26

Поиск и устранение неисправностей

в электросистеме	5B-27

Поиск и устранение неисправностей

в электросистеме 	5B-28

Стр.

Демонтаж гидросистемы Пауэр Трим	5B-29

Разборка	5B-30

Демонтаж поршня-амортизатора	5B-30

Разборка поршня-амортизатора 	5B-31

Демонтаж «запоминающего» поршня 	5B-33

Демонтаж электромотора 	5B-34

Демонтаж гидронасоса 	5B-35

Демонтаж клапан разгрузки

гидросистемы наклона 	5B-35

Демонтаж впускного седла 	5B-36

Демонтаж узла пилот-затвора	5B-36

Чистка, осмотр, ремонт	5B-37

Проверка электромотора 	5B-37

Сборка узлов 	5B-38

Размещение уплотнительных колец

и сальников	5B-38

Размещение  уплотнительных колец

и сальников 	5B-39

Сборка гидросистемы Пауэр Трим 	5B-40

Сборка клапана разгрузки гидросистемы	5B-40

Сборка впускного седла 	5B-40

Сборка пилот-затвора 	5B-41

Сборка гидронасоса	5B-41

Сборка электромотора 	5B-42

Сборка поршня-амортизатора 	5B-42

Установка поршня-амортизатора 	5B-44

Установка ручного клапана

блокировки гидросистемы	5B-44

Стравливание воздуха из гидроблока

Пауэр Трим 	5B-44

Установка гидросистемы Пауэр Трим 	5B-45

# Специальный инструмент

1. Ключ, разводной - Spanner Wrench P/N 91 -7495

2. Плоскогубцы для замковых колец - Lock-Ring Pliers P/N 91-822778A3

Плоскогубцы для замковых колец

3. Штанга-удлинитель с головкой - Expanding Rod P/N CG 41-11

4. Цанговая 6-гранная головка - Collet P/N CG 41-14

# УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ГИДРОСИСТЕМЫ ПАУЭР ТРИМ

# СИЛОВАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА ПЛМ (Пауэр Трим)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Пауэр трим в сборе (Сер.№-США-OG124404/Бельгия-9948794 и ниже) |  |  |  |
|  | 1 | Пауэр трим в сборе (Сер.№-США-OG124405/Бельгия-9948795 и выше) |  |  |  |
| - | 1 | Комплект уплотнительных колец |  |  |  |
| 2 | 1 | Поршень-амортизатор в сборе (Сер.№-США-OG124404/Бельгия-9948794 и ниже) |  |  |  |
|  | 1 | Поршень-амортизатор (Сер.№-США-OG124405/Бельгия-9948795 и выше) |  | 45 | 61 |
| 3 | 1 | Пилот-затвор в сборе | 120 |  | 13.6 |
| 4 | 1 | Клапан-предохранитель от ударных нагрузок | 120 |  | 13.6 |
| 5 | 1 | Седло впускного канала в сборе | 120 |  | 13.6 |
| 6 | 1 | Насос в сборе |  |  |  |
| 7 | 1 | Шарик и пружина |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт | 70 |  | 7.9 |
| 9 | 1 | Фильтр |  |  |  |
| 10 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 11 | 1 | Мотор в сборе |  |  |  |
| 12 | 4 | Винт | 80 |  | кк9.0 |
| 13 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 14 | 1 | Провод в сборе с наконечниками |  |  |  |
| 15 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Соединительный элемент |  |  |  |
| 17 | 1 | «Запоминающий» поршень |  |  |  |
| 18 | 1 | Ручной клапан блокировки гидросистемы в сборе | Затянуть плотно |
| 19 | 1 | Пробка резервуара | Затянуть плотно |
| - | 1 | Кабель в сборе – Пауэр трим |  |  |  |
| 20 | 1 | Кабель в сборе – Пауэр трим Исполнение I |  |  |  |
| 21 | 2 | Реле |  |  |  |
| 22 | 2 | Кронштейн |  |  |  |
| 23 | 2 | Прокладка |  |  |  |
| 24 | 2 | Винт (М6 х 1 x 25) |  |  |  |
| 25 | 1 | Винт (10-16 x 5/8 – самонарезной) |  |  |  |
| 26 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 27 | 1 | Кабель в сборе – Пауэр трим |  |  |  |
| 28 | 2 | Винт (M6 x 25) Исполнение II |  |  |  |
| 29 | 2 | Реле в сборе |  |  |  |
| 30 | 2 | Кронштейн |  |  |  |
| 31 | 2 | Прокладка |  |  |  |
| 32 | 2 | Втулка |  |  |  |

ЗАТЯНУТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ:

А – КРЫШКУ ЦИЛИНДРА С УСИЛИЕМ ДО 45 ФУНТ-ФУТОВ (61 Н м)

В – ВИНТ С УСИЛИЕМ ДО 80 ФУНТ-ДЮЙМОВ (9.0 Н м)

С – ВИНТ С УСИЛИЕМ ДО 70 ФУНТ-ДЮЙМОВ (7.9 Н м)

D – ГОЛОВКУ ПИЛОТ-ЗАТВОРА С УСИЛИЕМ ДО 120 ФУНТ-ДЮЙМОВ (13.6 Н м)

E – ГОЛОВКУ КЛАПАНА-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ С УСИЛИЕМ ДО 120 ФУНТ-ДЮЙМОВ (13.6 Н м)

F – ГОЛОВКУ СЕДЛА ВПУСКНОГО КАНАЛА С УСИЛИЕМ ДО 120 ФУНТ-ДЮЙМОВ (13.6 Н м)

G – ПОРШЕНЬ-АМОРТИЗАТОР С УСИЛИЕМ ДО 45 ФУНТ-ФУТОВ (61 Н м)

# УСТАНОВКА ГИДРОСИСТЕМЫ ПАУЭР ТРИМ

# УСТАНОВКА ГИДРОСИСТЕМЫ ПАУЭР ТРИМ (POWER TRIM)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Палец, анкерный (14мм) |  |  |  |
| 2 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 3 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 4 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 5 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 6 | 2 | Винт (M10х40) |  |  |  |
| 7 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 8 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 9 | 1 | Винт (10-16 х.38) | Затянуть плотно |
| 10 | 1 | П-образная шайба |  |  |  |
| 11 | 2 | Хомутик |  |  |  |

# Принцип работы

Гидравлическая система регулировки наклона ПЛМ состоит из электромотора, резервуара напорной жидкости, насоса и гидравлического цилиндра регулировки наклона.

Дистанционный пульт управления наклоном  оборудован выключателем (UP/DOWN – ВВЕРХ/ВНИЗ), который используется для регулировки наклона ПЛМ (т.е. его подъема и опускания), наклона ПЛМ для навигации судна по мелководью (при низкой скорости) или для «буксировки» ПЛМ в режиме прицепа.  Регулировку дифферента лодки и угла наклона ПЛМ можно осуществлять как во время работы двигателя, так и тогда, когда он не работает.

# Регулировки:

Характеристики системы регулировки дифферента

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку различные конструкции лодочных корпусов по разному ведут себя в различных условиях неспокойного водного бассейна, то рекомендуется экспериментальным путем  определить, при каком угле наклона ПЛМ навигация в различных условиях неспокойного бассейна будет оптимальной.

При регулировке дифферента из среднего  (нейтрального) положения (т.е. из положения, когда лодка «сидит на ровном киле», иначе говоря, при нулевой разности осадки кормы и носа) можно  предвидеть следующие результаты поведения лодки в неспокойном бассейне:

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ – КНОПКА  В ПОЛОЖЕНИИ UP - ВВЕРХ (т.е. дальше от транца)

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона ПЛМ («UP-ВВЕРХ») может снизить  устойчивость некоторых конструкций корпусов высокоскоростных лодок. Для компенсации неустойчивости при высокой скорости необходимо постепенно сбросить мощность и несколько уменьшить угол наклона ПЛМ («DOWN-ВНИЗ») и только после этого опять увеличить скорость.  Быстрый сброс мощности вызовет и резкое изменение рулевого момента и может внезапно привести к дополнительной неустойчивости лодки. В результате такого изменения угла:

- Нос лодки поднимется, в целом увеличив верхний предел скорости.

- Рулевой момент резко сдвинется к левому борту, что характерно для оборудованных ПЛМ  лодок с высотой транца менее 23 дюймов.

- Просвет между днищем лодки и подводными преградами увеличится.

- Слишком большой угол может вызвать «козление», дельфинирование и/или  кавитацию в области гребного винта.

- Слишком большой угол может вызвать недостаток подачи воды в насос, что приведет к серьезным повреждениям водяного насоса и/или головке цилиндров из-за перегрева.

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или головки цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха коробки шестерен.

Срабатывание схем увеличения угла наклона («UP-ВВЕРХ») заставит сработать реле подъема ПЛМ (расположенное под обтекателем двигателя) и замкнет цепь включения электромотора. Электромотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидравлической системе через внутренние каналы в «нижнюю» сторону гидроцилиндра регулировки наклона. Гидроцилиндр системы Пауэр Трим вместе со своим штоком установит двигатель на требуемый угол наклона в пределах максимального диапазона 20 градусов. Система регулировки угла дифферента конструктивно разработана так, что двигатель не может увеличить угол и выйти за максимальный угловой предел 20 градусов, пока скорость двигателя выше приб. 2000 об/мин.

Двигатель можно поднять более, чем на 20 градусов, т.е. за пределы максимального угла дифферента, для работы на мелководье и т.д., но при этом необходимо поддерживать его скорость на уровне менее 2000 об/мин. Если скорость возрастет, превысив 2000 об/мин, то создаваемая гребным винтом тяга (если он достаточно глубоко под водой) заставит гидравлическую систему автоматически опустить двигатель, вернув его обратно в пределы максимального угла 20о.

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ – КНОПКА В ПОЛОЖЕНИИ DOWN - ВНИЗ (т.е. ближе к транцу)

ОСТОРОЖНО

Слишком большая скорость при минимальном угле наклона («DOWN-ВНИЗ») может вызвать нежелательные и/или небезопасные условия для рулевого управления. После какой бы то ни было регулировки угла наклона ПЛМ (перестановки пальца-фиксатора наклона в другое отверстие) необходимо обязательно проверить характеристики рулевого управления каждой лодки. В результате такого изменения угла:

- Режим глиссирования, особенно с тяжелым грузом на борту, улучшается.

- Лодка обычно лучше идет по большой зыби.

- Слишком большое изменение может привести к тому, что лодку начнет заносить влево или вправо (так называемое «носовое руление»).

- Рулевой момент резко сдвинется  больше к правому (т.е. меньше к левому) борту.

- При перестановке пальца-фиксатора угла наклона на одно отверстие ближе к транцу улучшится ускорение в режиме глиссирования.

Срабатывание схем уменьшения угла наклона («DOWN-ВНИЗ») заставит сработать реле опускания ПЛМ (расположенное под капотом двигателя) и замкнет цепь включения электромотора (который начнет вращаться в противоположном направлении). Мотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидросистеме через внутренние каналы в «верхнюю» сторону гидроцилиндра системы. Шток гидроцилиндра опустит двигатель вниз, установив его таким образом на требуемый угол.

ПЛМ в режиме прицепа

ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или головки цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха коробки шестерен.

При запуске схем подъема двигателя («UP-ВВЕРХ») шток цилиндра будет продолжать поднимать ПЛМ в крайнее верхнее положение для его буксировки в режиме прицепа.

Ручной режим регулировки наклона ПЛМ

ОСТОРОЖНО

Перед тем, как открыть ручной спускной клапан убедитесь в том, что вблизи двигателя нет людей, т.к. при стравливании этого клапана двигатель резко падает в крайнее нижнее положение.

При установленной на ПЛМ гидравлической системе регулировки угла наклона (пауэр трим) подвесной мотор можно также поднимать и опускать на нужный угол вручную. Для этого нужно открыть ручной клапан блокировки гидросистемы на 3 – 4 оборота против часовой стрелки.

Регулировка минимального угла наклона

ОСТОРОЖНО

Работа некоторых лодок на скорости глиссирования с двигателем, опущенным в крайнее нижнее положение, приведет к нежелательным и/или небезопасным условиям рулевого управления. После установки двигателя и после регулировки угла  наклона, т.е. дифферента, рулевые характеристики каждой лодки должны обязательно испытываться на воде.

ВАЖНО: Некоторые сочетания лодок с мотором, который отрегулирован на угол наклона при крайнем нижнем положении ПЛМ, не будут испытывать никаких нежелательных и/или небезопасных условий рулевого управления на скорости глиссировании. Однако работа других лодок на скорости глиссирования с двигателем, который отрегулирован на угол наклона при крайнем нижнем положении ПЛМ, приведет к созданию нежелательных и/или небезопасных условий рулевого управления. Если такие условия возникают, то для устранения опасных характеристик рулевого управления необходимо установить угол наклона с помощью пальцев-фиксаторов угла наклона с левой и правой стороны шарнирной подвески.

Испытать лодку на воде. Если возникают нежелательные и/или небезопасные условия рулевого управления (лодка «пашет» носом), переставить левый и правый пальцы-фиксаторы в соответствующие отверстия для того, чтобы не допустить возникновения указанных рулевых условий.

a – Левый палец-фиксатор наклона

b – Правый палец-фиксатор наклона

ВАЖНО: Для того, чтобы снять правый палец, возможно, придется снять и верхний шкворень шарнира и отвернуть силовой блок регулировки угла наклона так, чтобы он вышел из транцевых кронштейнов. Как снять верхний шкворень см. в Разделе «Демонтаж блока силовой системы регулировки угла наклона ПЛМ».

СХЕМА РАБОТЫ ГИДРОСИСТЕМЫ УГЛА НАКЛОНА ПЛМ (POWER TRIM)

a - Электромотор

b - Шток гидроцилиндра

c - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

d - Поршень-амортизатор

e - Запоминающий поршень

f - Коллектор

g - Седло всасывающего клапана

h - Клапан хода поршня вниз

i - Исполнительный механизм разгрузочного клапана

j - Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

k - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

l - Клапан хода поршня вверх

m - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

n - Масляный насос

o - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

p - Маятниковый клапан

q - Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

r - Запорный шарик

s - Гидравлическая жидкость

t - Резервуар гидравлической жидкости

u - Заправочная крышка резервуара

v - Возвратный клапан поршня-амортизатора

w - Фильтр

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНТА

ВНИМАНИЕ

Термины «гидравлическая жидкость» и «масло» означают одно и то же.

Когда переключатель гидросистемы регулировки угла наклона нажат в положение UP (ВВЕРХ для увеличения угла наклона), электромотор (a) начинает вращать шестерни гидравлического насоса (n); при этом насос (n) всасывает небольшое количество масла через фильтр, маслозаборник гидроконтура хода поршня вверх и мимо запорного шарика (o) клапана подпитки гидроконтура хода поршня вверх. Вращение шестерен насоса (n) вызывает нагнетание гидравлической жидкости в каналы гидроконтура хода поршня вверх. Давление жидкости перекидывает маятник клапана (p) в сторону клапана хода поршня вниз (h). Маятниковый клапан механически открывает срабатывающий от давления клапан, пропуская жидкость из верхней части гидроцилиндра [над поршнем (d)] в гидравлический насос. Большая часть объема возвратной жидкости из верхней части гидроцилиндра необходима для подачи в гидроконтур хода поршня вверх. Шарик внутри клапана  подпитки гидроконтура хода поршня вниз (m) запирает эту жидкость в гидроконтуре хода поршня вверх, не допуская ее возврата резервуар (t). Давление жидкости заставляет открыться клапан (l) хода поршня вверх, пропуская жидкость в каналы внутри коллектора (f), ведущие в нижнюю [под поршнем (e)] часть гидроцилиндра регулировки угла наклона. Закрытый ручной клапан-блокиратор гидросистемы (j)  и закрытый клапан (k)  разгрузки давления механизма наклона отсекают жидкость и не допускают ее прохода ни в какие другие каналы гидросистемы. Жидкость под давлением поступает при этом в ту часть гидроцилиндра регулировки угла наклона, которая находится под запоминающим поршнем (e). Под действием увеличивающегося в этой части гидроцилиндра объема жидкости запоминающий поршень (e)  поднимается и давит на поршень-амортизатор (d), выталкивая шток гидроцилиндра вверх, что приводит к подъему ПЛМ, а следовательно и увеличению угол наклона. Жидкость над поршнем-амортизатором выходит через канал, идущий вниз вдоль стенки гидроцилиндра, и поступает в каналы коллектора. Внутри коллектора эта жидкость давит на запорный шарик (r) и заставляет его сесть в седло всасывающего клапана (g), закрывая тем самым канал в резервуар гидравлической жидкости. В результате жидкость всасывается в насос (n) через открытый клапан  хода поршня вниз (h), и поступает в насос опять как объем необходимый для работы гидроконтура хода поршня вверх.

a - Электромотор

b - Шток гидроцилиндра

c - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

d - Поршень-амортизатор

e - Запоминающий поршень

f - Коллектор

g - Седло всасывающего клапана

h - Клапан хода поршня вниз

i - Исполнительный механизм разгрузочного клапана

j - Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

k - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

l - Клапан хода поршня вверх

m - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

n - Масляный насос

o - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

p - Маятниковый клапан

q - Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

r - Запорный шарик

s - Гидравлическая жидкость

t - Резервуар гидравлической жидкости

u - Заправочная крышка резервуара

v - Возвратный клапан поршня-амортизатора

w - Фильтр

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

В режиме увеличения угла наклона при кнопке переключателя в положении UP (ВВЕРХ), иначе говоря при подъеме ПЛМ вверх, по мере того, как шток (b) будет выходить из цилиндра, запоминающий поршень (e) освободит или откроет канал разгрузки (сброса) давления. Жидкость из нижней части цилиндра [под поршнем (e)] поступит в этот канал и откроет клапан (k) разгрузки гидросистемы наклона. Этот клапан позволяет снизить то давление, которое было создано для подъема ПЛМ. При этом, когда двигатель стоит на передаче переднего хода и работает на высоких оборотах, созданное давление жидкости не сможет преодолеть силу тяги гребного винта, ограничивая предел регулировки угла наклона до уровня ниже того, который обеспечивается диафрагмой сброса давления в клапане разгрузки гидросистемы наклона. Когда обороты двигателя падают, или, если двигатель не стоит на передаче переднего хода, созданного давления жидкости вполне достаточно для того, чтобы поднимать шток гидроцилиндра (b) вверх, обеспечивая его работу в пределах регулировки угла наклона.

a - Электромотор

b - Шток гидроцилиндра

c - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

d - Поршень-амортизатор

e - Запоминающий поршень

f - Коллектор

g - Седло всасывающего клапана

h - Клапан хода поршня вниз

i - Исполнительный механизм разгрузочного клапана

j - Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

k - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

l - Клапан хода поршня вверх

m - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

n - Масляный насос

o - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

p - Маятниковый клапан

q - Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

r - Запорный шарик

s - Гидравлическая жидкость

t - Резервуар гидравлической жидкости

u - Заправочная крышка резервуара

v - Возвратный клапан поршня-амортизатора

w - Фильтр

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

При максимально поднятом штоке и в результате его неподвижного состояния давление внутри гидроцилиндра системы регулировки наклона увеличится до уровня, который требуется для того, чтобы сработал исполнительный механизм (i), который приводит в действие клапан разгрузки гидросистемы наклона (k). Палец-толкатель исполнительного механизма открывает клапан (k) разгрузки гидросистемы наклона. Давление, созданное для подъема поршня вверх, переходит (перетекает) в канал разгрузки гидросистемы наклона и затем возвращается в резервуар гидравлической жидкости (t).

a - Электромотор

b - Шток гидроцилиндра

c - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

d - Поршень-амортизатор

e - Запоминающий поршень

f - Коллектор

g - Седло всасывающего клапана

h - Клапан хода поршня вниз

i - Исполнительный механизм разгрузочного клапана

j - Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

k - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

l - Клапан хода поршня вверх

m - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

n - Масляный насос

o - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

p - Маятниковый клапан

q - Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

r - Запорный шарик

s - Гидравлическая жидкость

t - Резервуар гидравлической жидкости

u - Заправочная крышка резервуара

v - Возвратный клапан поршня-амортизатора

w - Фильтр

РЕЖИМ УМЕНЬШЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА

Когда кнопка переключателя гидросистемы регулировки угла наклона нажата в положение DOWN  (ВНИЗ для уменьшения угла наклона ПЛМ), электромотор (a) начинает вращать насос (n) в обратном направлении. При вращении шестерен насоса в обратном направлении поток гидравлической жидкости также  меняет свое направление на противоположное. Жидкость всасывается через фильтр, мимо впускного обратный клапан (m) подпитки гидроконтура для хода поршня вниз, в маслозаборник гидроконтура хода поршня вниз и, наконец, поступает в гидронасос. Насос нагнетает жидкость под давлением в каналы хода поршня вниз. Давление жидкости перекидывает маятник клапана (p) в сторону клапана хода поршня вверх (I). Маятниковый клапан механически открывает срабатывающий от давления клапан, пропуская жидкость из нижней части коллектора (f) в гидравлический насос. Эта возвратная жидкость из нижней части цилиндра необходима для подачи в гидроконтур хода поршня вниз. Маятниковый клапан (p) запирает жидкость внутри клапана подпитки гидроконтура хода поршня вверх, не допуская ее возврата в резервуар гидравлической жидкости. Жидкость под давлением открывает клапан хода поршня вниз (h) и поступает в каналы коллектора (f), в которых создается давление для хода поршня вниз. Этот канал коллектора соединяется с каналом гидросистемы, который ведет в верхнюю часть цилиндра. Полость внутри цилиндра над поршнем (d) является частью гидроконтура хода поршня вниз. По мере заполнения верхней части цилиндра [над поршнем (d)] жидкостью шток гидроцилиндра (b) начинает двигаться вниз (входить в цилиндр), опуская ПЛМ вниз, а следовательно и уменьшая угол наклона (т.е. дифферента). Жидкость из нижней части цилиндра выходит из него и всасывается обратно в насос через клапан хода поршня вверх (l). Когда поршень сделает полный ход вниз, давление жидкости внутри гидроконтура хода поршня вниз будет расти до тех пор, пока не откроется клапан-регулятор давления (q), создавая тем самым обходной канал для возврата жидкости в резервуар (t). Когда оператор отпускает кнопку переключателя регулировки угла наклона ПЛМ вниз и масляный насос при этом останавливается и прекращает нагнетать давление, оба клапана (h и l), срабатывающие от давления при ходе поршня соответственно вниз и вверх, закроются; а если они находятся в открытом состоянии, то клапан (q) регулировки давления при ходе поршня вниз закроется. Закрытые клапаны запрут гидравлическую жидкость по обе стороны поршня амортизатора (d), удерживая ПЛМ в заданном положении после отпускания кнопки переключателя, тем самым обеспечивая удержание ПЛМ в положении заданного угла наклона.

a - Электромотор

b - Шток гидроцилиндра

c - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

d - Поршень-амортизатор

e - Запоминающий поршень

f - Коллектор

g - Седло всасывающего клапана

h - Клапан хода поршня вниз

i - Исполнительный механизм разгрузочного клапана

j - Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

k - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

l - Клапан хода поршня вверх

m - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

n - Масляный насос

o - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

p - Маятниковый клапан

q - Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

r - Запорный шарик

s - Гидравлическая жидкость

t - Резервуар гидравлической жидкости

u - Заправочная крышка резервуара

v - Возвратный клапан поршня-амортизатора

w - Фильтр

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА

Клапан хода поршня вниз (h), ручной клапан блокировки гидросистемы (j) и клапан (k) разгрузки гидросистемы наклона запирают жидкость внутри верхней части цилиндра. При этом давление жидкости внутри этой полости остается неизменным, т.е. оно находится в статическом состоянии. Если ПЛМ на передаче переднего хода ударится о подводную преграду, то шток гидроцилиндра (b) резко поднимется вверх; при этом давление внутри верхней части цилиндра над поршнем (d) и соединенных с этой частью каналах гидроконтура соответственно увеличится. Это давление заставит запорный шарик (r) сесть в свое седло внутри всасывающего клапана (g), не допуская возврата гидравлической жидкости в резервуар. Когда давление возрастет до требуемого уровня, клапан-предохранитель от ударных нагрузок (c), расположенный внутри поршня-амортизатора (d), откроется и пропустить жидкость через этот поршень. Пока жидкость проходит через поршень, шток гидроцилиндра (b) будет подниматься (выходить из него). При этом запоминающий поршень (e) удерживается на месте тем вакуумом, который был создан насосом в нижней полости цилиндра, блокированной и находящейся в данный момент в статическом состоянии. В результате жидкость, проходящая через поршень цилиндра, запирается между запоминающим поршнем (e) и поршнем-амортизатором (d).

a - Электромотор

b - Шток гидроцилиндра

c - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

d - Поршень-амортизатор

e - Запоминающий поршень

f - Коллектор

g - Седло всасывающего клапана

h - Клапан хода поршня вниз

i - Исполнительный механизм разгрузочного клапана

j - Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

k - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

l - Клапан хода поршня вверх

m - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

n - Масляный насос

o - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

p - Маятниковый клапан

q - Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

r - Запорный шарик

s - Гидравлическая жидкость

t - Резервуар гидравлической жидкости

u - Заправочная крышка резервуара

v - Возвратный клапан поршня-амортизатора

w - Фильтр

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

После того, как ПЛМ пройдет и освободится от подводной преграды, под действием веса двигателя давление гидравлической жидкости между запоминающим поршнем (e)  и поршнем-амортизатором (d) увеличится до такого уровня, который необходим для того, чтобы открыть возвратный клапан (v) внутри поршня-амортизатора, пропуская жидкость обратно вверх в полость хода поршня вниз. При необходимости через седло всасывающего клапана (g) в эту полость цилиндра будет подан дополнительный объем жидкости. В результате поршень-амортизатор сядет вниз и упрется в запоминающий поршень, вернув ПЛМ на прежний угол наклона, которое был установлен до удара о подводную преграду.

a - Электромотор

b - Шток гидроцилиндра

c - Клапан-предохранитель от ударных нагрузок

d - Поршень-амортизатор

e - Запоминающий поршень

f - Коллектор

g - Седло всасывающего клапана

h - Клапан хода поршня вниз

i - Исполнительный механизм разгрузочного клапана

j - Ручной клапан-блокиратор гидросистемы

k - Клапан разгрузки гидросистемы наклона

l - Клапан хода поршня вверх

m - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вниз

n - Масляный насос

o - Клапан подпитки гидроконтура хода поршня вверх

p - Маятниковый клапан

q - Клапан-регулятор давления при ходе поршня вниз

r - Запорный шарик

s - Гидравлическая жидкость

t - Резервуар гидравлической жидкости

u - Заправочная крышка резервуара

v - Возвратный клапан поршня-амортизатора

w - Фильтр

РУЧНОЙ РЕЖИМ УСТАНОВКИ УГЛА НАКЛОНА

Для установки угла наклона ПЛМ вручную необходимо отпустить (отвернуть) ручной клапан (j) блокировки гидросистемы. При открытом состоянии клапана-блокиратора внутренние каналы в самом коллекторе соединяются между собой и одновременно соединяют как нижнюю и верхнюю части цилиндра между собой и с резервуаром гидравлической жидкости (t), тем самым позволяя поднимать и опускать ПЛМ вручную. Перемещение штока (b) в цилиндре будет возможным до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан (j), блокирующий гидравлическую жидкость внутри цилиндра и коллектора, иными словами, регулировку угла наклона ПЛМ можно продолжать производить вручную до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан (j) блокировки гидросистемы.

# Поиск и устранение неисправностей

Перед техобслуживанием гидравлической системы (Пауэр Трим) закрепить ПЛМ с помощью пальца-фиксатора угла наклона.

ВАЖНО: (Во время поиска и устранения неисправностей) после обнаружения грязи или вышедших из строя узлов и деталей рекомендуется полностью разобрать блок и заменить ВСЕ уплотнительные кольца.  Перед сборкой детали шаровых обратных клапанов и литые детали и корпуса системы необходимо прочистить специальным средством для чистки двигателей и просушить сжатым воздухом или заменить.

ВАЖНО: Гидросистема Пауэр Трим герметична и находится под давлением. Поэтому перед тем, как отвинтить пробку для заправки и слива масла или открыть спускной клапан ручного действия, ПЛМ должен быть установлен в крайнее верхнее положение «UP», т.е. поршень гидроцилиндра должен быть полностью поднят.

При техобслуживании, если требуется разборка узлов и деталей, необходимо обязательно руководствоваться соответствующими инструкциями настоящего пособия.

Перед тем, как приступить к устранению неисправностей по приведенным ниже алгоритмам, необходимо провести предварительные проверки.

Предварительные проверки

ВАЖНО: После проверки по предыдущему пункту для того, чтобы убедиться в том, что неисправность устранена, рекомендуется запустить и проверить работу гидросистемы в целом. Если неисправность не устранена, перейти к следующему пункту.

1. Проверить, что спускной клапан ручного действия затянут до отказа вправо (по часовой стрелке).

2. Проверить уровень гидравлической жидкости для насоса при полностью вертикальном положении («UP») ПЛМ, и если требуется дозаправить. Стравливание и заправку масла в систему см.  в Разделе «Стравливание воздуха из блока Пауэр Трим».

3. Проверить систему на внешние утечки. Если обнаружены места утечек, заменить дефектные части и детали.

4. Если ПЛМ не держит наклонного положения (падает на триммер), это указывает на наличие грязи или неисправных деталей в блоке. Соответственно прочистить или заменить.

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидросистеме

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидросистеме

Продолжение

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидросистеме

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидросистеме

Продолжение

Поиск и устранение неисправностей в электросистеме

Поиск и устранение неисправностей в электросистеме

Разводку проводов электросистемы и их месторасположения смотри на предыдущей странице.

| Неисправность | Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- | --- |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") не работает на дистанц. пульте, но при этом переключатель ВВЕРХ ("UP") работает на капоте. | 1. Нет контакта между точкой соединения 1 и кнопкой переключателя (“UP”) на дистанц. пульте. 2. Неисправен переключатель. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") на капоте не работает, а переключатель на дистанц. пульте работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения 2 и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на капоте. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВВЕРХ ("UP") на дистанц. пульте и на капоте не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (1) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи черного провода между Общ./Земля и реле ВВЕРХ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВВЕРХ. 4. Неисправно реле. | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") не работает на дистанц. пульте, но при этом переключатель ВНИЗ ("DOWN") работает на капоте. | 1. Нет контакта между точкой соединения (3) и кнопкой переключателя ВНИЗ (“DOWN”) на дистанц. пульте. 2. Неисправен переключатель. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") на капоте не работает, а переключатель ВНИЗ ("DOWN") на дистанц. пульте работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения (2) и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на капоте. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВНИЗ ("DOWN") на дистанц. пульте и на капоте не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (3) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи Черного провода между Общ./Земля и реле ВНИЗ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВНИЗ. 4. Неисправно реле ВНИЗ. | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель на дистанц. пульте не работает в обоих положениях ВВЕРХ ("UP") и ВНИЗ ("DOWN"), но переключатель на капоте работает. | 1. Перегорел 20-амперный предохранитель. 2. Неисправен переключатель на дистанц. пульте. 3. Обрыв в проводе между предохранителем и соленоидом. 4. Обрыв в проводе между предохранителем и переключателем на дистанц. пульте. | 1. Заменить предохранитель. Найти причину перегорания предохранителя. Проверить электропроводку на КЗ. 2. Заменить. 3. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 4. Проверить контакты на неплотность соединения или коррозию. |
| Оба переключателя на дистанц. пульте и на капоте на работают. | 1. Обрыв в цепи одного из проводов мотора насоса между мотором и одним или обоими реле. 2. Неисправен мотор насоса. | 1. Проверить соединения в точке (4), возможно, слабый контакт или коррозия. 2. Если при нажатии на соответствующую кнопку в точке соединений (4) есть напряжение, то неисправен мотор. Заменить мотор. |
| Кнопки не нажаты, а система работает (мотор вращается), не реагируя на кнопки. | 1. КЗ в переключателях на дистанц. пульте или на капоте. | 1. Заменить. |

# Демонтаж гидросистемы Пауэр Трим (Power Trim)

1. Наклонить ПЛМ в полное положение вверх и закрепить пальцем-фиксатором наклона.

a – Палец-фиксатор наклона

2. Отсоединить электрический кабель гидросистемы Пауэр Трим и снять хомутик его крепления к ПЛМ.

a – Хомутик крепления кабеля

3. Снять трехкулачковый палец.

4. Вытянуть верхний шарнирный шкворень.

a – Трехкулачковый палец

b – Верхний шарнирный шкворень

5. Снять антикоррозийный анод.

a – Антикоррозийный анод

6. Отвернуть гайки с шайбами, которые держат нижний шарнирный шкворень. Снять нижний шарнирный шкворень. Снять и сохранить втулки от транцевых кронштейнов и силового гидроблока Пауэр Трим.

7. Снять силовой гидроблок Пауэр Трим.

# Разборка

Демонтаж поршня-амортизатора

ВАЖНО: Гидросистема Пауэр Трим герметична и находится под давлением. Поэтому перед тем, как отвинтить пробку для заправки и слива масла или открыть ручной клапан блокировки гидросистемы, ПЛМ должен быть установлен в крайнее верхнее положение «UP», т.е. поршень гидроцилиндра должен быть полностью поднят.

1. Вывинтить и снять пробку с резервуара.

2. Снять узел ручного клапана-блокиратора.

a – Пробка резервуара

b – Ручной клапан-блокиратор

3. Слить гидравлическую жидкость, как показано ниже.

4.	Закрепить узел гидросистемы в тисы с  мягкими губками .

5. Отвинтить узел торцевой крышки от цилиндра специальным разводным ключом с выступами для отверстий в крышке 91 -74951.

6. Вытянуть шток с поршнем из цилиндра.

# Разборка поршня-амортизатора

ПРИМЕЧАНИЕ: Единственным элементом этого узла, который подлежит техобслуживанию является весь комплект уплотнительных колец и грязесъемное кольцо. Если шток / поршень требует какого-либо ремонта, не ремонтировать, а заменить весь узел целиком.

a – Торцевая крышка

b – Поршень-амортизатор

с – Уплотнительное кольцо

d – Грязесъемное кольцо

1. Положить узел штока с поршнем на чистую рабочую поверхность.

2. Отвернуть болт на конце штока.

a – Болт

3.	Снять детали обратного шарового клапана со штока поршня-амортизатора.

4.	Снять уплотнительное кольцо с поршня-амортизатора.

a - Пружина (5)

b - Седло (5)

с - Шарик (5)

d – Уплотнительное кольцо

ВНИМАНИЕ

При отвинчивании поршня-амортизатора во избежание его повреждения разводной ключ должен иметь на своих концах штифты размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина).

5. Поставить шток с поршнем на тисы с мягкими губками и подогреть паяльной лампой (№ части 91-63209) для того, чтобы ослабить посадку поршня на штоке.

6. С помощью разводного ключа со штифтами размером 1/4" (диам.) x 5/16" (длина) (6,4мм х 8мм соответственно) слегка отвернуть поршень.

7. Дать поршню и штоку остынуть. Снять поршень со штока.

a – Разводной ключ со штифтами

b – Поршень и шток

8. Проверить обратный клапан на загрязнение; если есть загрязнение, удалить и прочистить. Если загрязнение с клапана счистить не удается, заменить весь узел целиком, т.е. шток с поршнем вместе.

9. Прочистить детали и просушить сжатым воздухом.

10. Снять внутреннее уплотнительное кольцо с поршня-амортизатора.

a – Поршень-амортизатор

b – Уплотнительное кольцо

11. Снять с поршня узел торцевой крышки цилиндра.

12. Проверить поршень. Если грязесъемное кольцо (расположенное в крышке) не может обеспечить чистоту штока, заменить грязесъемное кольцо.

13. Положить торцевую крышку на чистую рабочую поверхность.

14. Снять грязесъемное кольцо, внутреннее и внешнее уплотнительные кольца.

a – Грязесъемное кольцо

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

с – Внешнее уплотнительное кольцо

Демонтаж «запоминающего» поршня

15. Вынуть поршень из цилиндра одним из следующих двух способов:

a. С помощью плоскогубцев для съема замковых колец (фирмы Craftsman Часть № 4735) или каким-либо подобным инструментом.

b. Продувкой сжатого воздуха в отверстие ручного спускного клапана с помощью насадки (Част №91-822778A3).

ОСТОРОЖНО

При продувке сжатым воздухом чашечка поршня может быть выбита струей и вылетит с большой скоростью. Если цилиндр НЕ держать так, как показано ниже, чашечка может вылететь и ударить человека, нанести травму.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направить цилиндр вниз и от себя. Чтобы не повредить поршень, подложить под цилиндр чистую тряпку или полотенце.

a – Удлинитель с головкой

b – Воздушный шланг

с – Выход «запоминающего» поршня

d – Чистая рабочая тряпка

16. Снять с «запоминающего» поршня уплотнительное кольцо.

a – Уплотнительное кольцо

Демонтаж электромотора

1. Закрепить блок гидросистемы Пауэр Трим в тисах с мягкими губками.

2. Отвернуть и снять винты крепления электромотора к коллектору.

3. Снять узел электромотора.

a – Электромотор системы Пауэр Трим

b - Винты (4)

Демонтаж гидравлического насоса

1. Снять с коллектора масляный фильтр и насос.

ВАЖНО: Гидравлический (масляный) насос НЕ РАЗБИРАТЬ! Он не имеет компонентов, подлежащих техническому обслуживанию.

a - Винт (2)

b – Насос

с - Пружина

d - Фильтр

e – Уплотнительное кольцо

f – Шарик разгрузочного клапана

Демонтаж клапана разгрузки гидросистемы

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижеприведенная процедура требует применения инструмента для демонтажа деталей из глухих отверстий №CG-4111 с 5/16-дюймовым приспособлением №41-12. Если такого нет, можно изготовить инструмент из нержавеющей стали по следующему чертежу.

a – Инструмент изготовлен из прутка нержавеющей

стали диаметром 0,060.

1. Вывернуть винт-пробку из коллектора и снять узел пружины с тарельчатым клапаном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследить, чтобы не упала и не потерялась тонкая установочная прокладка, которая может быть установлена в головке.

2. С помощью демонтажного инструмента (см. выше) вытянуть клапан пилот-затвор.

a – Узел клапана разгрузки гидросистемы наклона

b – Уплотнительные кольца

с – Палец-толкатель

d – Клапан пилот-затвор

e – Узел тарельчатого клапана

f – Пружина

g – Установочная прокладка

h – Винт-пробка

ВАЖНО: Проверить узел тарельчатого клапана на загрязнение под кончиком клапана, как показано ниже. Если на тарелочке есть загрязнение, заменить тарелочку.

a – Загрязнение под кончиком клапана

b – Резиновое седло

Демонтаж впускного седла

1. Вывернуть из коллектора винт-пробку и вынуть шарик.

2. С помощью тонкого бородка выбить фильтр и впускное седло из внутренней камеры коллектора.

ВНИМАНИЕ

К поверхности впускного седла инструментом НЕ прикасаться, т.к. любое повреждение этой поверхности приведет к тому, что шарик не сядет плотно в седло.

a - Фильтр

b – Впускное седло

с – Шарик

d – Винт-пробка

Демонтаж узла пилот-затвора

1. Вывернуть оба винта-пробки.

2. Снять обе пружины и тарелочки.

3. С помощью демонтажного инструмента (из прутка нержавейки 0,060; см. предыдущую страницу) вытолкнуть катушечку и одно седло.

4. С обратной стороны с помощью бородка вытолкнуть другое седло.

a- Винт-пробка (2)

b - Пружина (2)

с – Тарелочка в сборе (2)

d - Седло (2)

e - Катушечка (1)

ВАЖНО: Проверить узел тарелочек на загрязнение под кончиком клапана, как показано ниже. Если на тарелочках есть загрязнение, заменить тарелочки.

a – Загрязнение под кончиком тарелочки

b – Резиновое седло

# Чистка, осмотр, ремонт

ВАЖНО: На деталях не должно быть загрязнения и пыли. Даже самое незначительное загрязнение в системе Пауэр Трим (Power Trim) может привести к сбоям или неправильной работе системы.

Прочистить поршень-амортизатор и его детали с помощью средства для чистки деталей и просушить сжатым воздухом.

Все уплотнителные кольца в системе рекомендуется заменить из комплекта колец «0-Ring Kit 25-827668A1».

Смазать все кольца гидравлической жидкостью для системы Пауэр Трим.

Проверка электромотора

1. Подать на выводы мотора напряжение 12 вольт. Если мотор не вращается, заменить насосный мотор.

ВАЖНО: Электромотор гидросистемы не подлежит техобслуживанию. Если он неисправен, заменить узел мотора.

# Сборка узлов

Размещение уплотнительных колец и сальников

Уплотнительные кольца и сальники входят в состав комплекта «O-Ring Kit 25-827668A1».

Размещение уплотнительных колец и сальников

| Кольцо | Наименование | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Палец-толкатель | 0.07” (1.78 мм) | 0.21” (5.33 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| b | Картридж клапана разгрузки | 0.239” (6.07 мм) | 0.379” (9.63 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| с | Картридж клапана разгрузки | 0.301” (7.65 мм) | 0.441” (11.20 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| d | Винт-пробка клапана разгрузки | 0.359” (9.12 мм) | 0.565” (14.35 мм) | 0.139” (3.53 мм) |
| e | Впускное седло | 0.301” (7.65 мм) | 0.441” (11.20 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| f | Винт-пробка впускного седла | 0.487” (12.37mm) | 0.693” (17.60 мм) | 0.103” (2.62 мм) |
| g | Катушечка | 0.239” (6.07 мм) | 0.379” (9.63 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| h | Седло обратного клапана Р.О. | 0.364” (9.25 мм) | 0.504” (12.80 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| i | Головка седла обратного клапана P. 0. | 0.489” (12.42 мм) | 0.629” (15.98 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| j | Отверстия насоса | 0.145” (3.68 мм) | 0.285” (7.24 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| k | Фильтр насоса | Кольцо, фильтр насоса – Прямоугольное сечение |
| 1 | Резервуар / Мотор | 2.614” (66.40 мм) | 2.754” (70.0 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| m | «Запоминающий» поршень | 1.037” (26.34 мм) | 1.457” (37.0 мм) | 0.21” (5.33 мм) |
| n | Болт поршня | 0.364” (9.25 мм) | 0.504” (12.80 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| о | Поршень-амортизатор | 1.171” (29.74 мм) | 1.449” (36.80 мм) | 0.139” (3.53 мм) |
| p | Крышка цилиндра | 1.364” (34.65 мм) | 1.50” (38.10 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| q | Грязесъемное кольцо |  |
| r | Крышка цилиндра, внутренняя | 0.546” (13.87 мм) | 0.752” (19.10 мм) | 0.139” (3.53 мм) |
| s | Ручной клапан-блокиратор | 0.239” (6.07 мм) | 0.379” (9.63 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| t | Ручной клапан-блокиратор | 0.176” (4.47 мм) | 0.316” (8.03 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| u | Ручной клапан-блокиратор | 0.114” (2.90 мм) | 0.254” (6.45 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| v | Пробка резервуара | 0.426” (10.82 мм) | 0.566” (14.38 мм) | 0.07” (1.78 мм) |
| w | Обратный клапан |  |

# Сборка гидросистемы Пауэр Трим (Power Trim)

ВАЖНО: Смазать все кольца фирменной гидравлической жидкостью для систем Пауэр Трим Quicksilver Power Trim Fluid (92-901 OOA12). Если нет, смазать автомобильной автоматической трансмиссионной жидкостью (ATF).

Сборка клапана разгрузки гидросистемы наклона

1. Смазать кольца гидравлической жидкостью, используемой в системе Пауэр Трим.

2. Поставить палец-толкатель в клапан пилот-затвор.

3. Установить этот клапан в коллектор и посадить его в свое седло в коллекторе. Посадку в пилотного клапана седло  производить с помощью головки на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ клапана пилот-затвора.

ВАЖНО: Клапан пилот-затвор должен сажаться в свое седло с помощью соответствующей оправки по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ.

4. Установить тарелочку, пружину, установочную прокладку (если таковая используется) и винт-пробку. Затянуть с усилием до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м).

a – Клапан разгрузки гидросистемы наклона в сборе

b – Уплотнительные кольца

с – Палец-толкатель

d – Клапан пилот-затвор

e – Тарельчатый клапан в сборе

f - Пружина

g – Установочная прокладка

h – Винт-пробка. Затянуть с усилием

до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м)

Сборка впускного седла

1. Смазать кольца гидравлической жидкостью, используемой в системе Пауэр Трим.

2. Установить фильтр и впускное седло с помощью головки на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ седла.

3. Установить шарик и винт-пробку. Затянуть с усилием до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м).

a - Фильтр

b – Седло впускного канала

с - Шарик

d – Винт-пробка. Затянуть с усилием

до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м)

Сборка обратного клапана пилот-затвор

1. Смазать кольца гидравлической жидкостью, используемой в системе Пауэр Трим.

2. Установить одно из седел в коллектор. Втолкнуть седло на свое место с помощью головки на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ седла.

3. Поставить соответствующие тарелочку, пружину и винт-пробку.

4. С противоположной стороны коллектора вставить катушечку и второе седло. Втолкнуть седло на место с помощью головки на 9/32" (7 мм) по ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ седла.

5. Поставить оставшиеся тарелочку, пружину и винт-пробку. Затянуть с усилием до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м).

a – Винт-пробка (2). Затянуть с усилием

до 120 фунт-дюймов (13.5 Н∙м)

b – Пружина (2)

с – Тарелочка (2)

d – Седло (2)

e – Катушечка

Сборка гидронасоса

1.	Вставить шарик клапана разгрузки и пружину в коллектор.

2.	Проверить, установленные ли  на дне насоса уплотнительные кольца.

3.	Поставить уплотнительное кольцо (прямоугольного профиля) на фильтр.

4.	Надеть фильтр на насос.

5.	Установить масляный насос и прикрутить двумя (2) винтами. Затянуть с усилием до 70 фунт-дюймов (7.9 Н∙м).

a – Винты (2) – Затянуть с усилием

до 70 фунт-дюймов (7.9 Н∙м)

b – Масляный гидронасос

с – Уплотнительное кольцо

d - Фильтр

e - Пружина

f – Шарик канала разгрузки

g – Уплотнительное кольцо насоса (2)

Сборка электромотора

1. Совместить соединительный элемент между масляным насосом и мотором.

2. Установить мотор и закрепить четырьмя (4) винтами. Затянуть винты с усилием до 80 фунт-дюймов (9.0 Н∙м).

a – Соединительный элемент

b – Уплотнительное кольцо

с – Мотор насоса

d – Провод заземления (Общ.)

e – Гровер-шайба (1)

f – Винты (4). Затянуть с усилием до

80 фунт-дюймов (9.0 Н∙м).

Сборка поршня-амортизатора

1. Установить смазанные уплотнительные кольца на торцевую крышку.

2. Установить грязесъемное кольцо.

a – Грязесъемное кольцо

b – Внутреннее уплотнительное кольцо

с - Внешнее уплотнительное кольцо

3. Установить смазанные уплотнительные кольца на поршень-амортизатор.

a – Поршень-амортизатор

b - Уплотнительное кольцо

с - Уплотнительное кольцо

4. Зажать поршень в тисы с мягкими губками.

5. Насадить торцевую крышку цилиндра на шток, как показано ниже.

ВНИМАНИЕ

При установке поршня-амортизатора во избежание его повреждения разводной ключ должен иметь на своих концах штифты размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина).

6. Нанести смазку Loctite Grade "A" (271) сорта «А» на резьбы.

7. Установить поршень-амортизатор.

8. Надежно затянуть поршень с помощью разводного ключа со штифтами размером: 1/4" (диам.) x 5/16" (длина). Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть поршень с усилием до 45 фунт-футов (61 Н∙м).

a – Поршень со штоком. Затянуть с усилием

до 45 фунт-футов (61 Н∙м)

b – Разводной ключ

9. Снять узел поршня с тисов.

10. Установить шарик, седло и пружину (пять комплектов) на поршень со штоком.

a - Винт (3)

b - Пластина

с - Пружина (5)

d - Седло (5)

e - Шарик (5)

11. Стянуть детали на штоке болтом поршня. Затянуть поршень с усилием до 45 фунт-футов (61 Н∙м).

a – Болт. Затянуть поршень с усилием

до 45 фунт-футов (61 Н∙м).

Установка поршня-амортизатора

1. Зажать цилиндр в тисах с мягкими губками.

2. Поставить смазанные уплотнительные кольца на «запоминающий» поршень и вставить его в цилиндр. Протолкнуть поршень в цилиндр до самого дна.

a – Запоминающий поршень

b – Уплотнительное кольцо

3. Залить в цилиндр автоматическую трансмиссионную жидкость Dexron III, (ATF) на три дюйма (76.2mm)  от верхнего края цилиндра. Если такой жидкости нет, залить фирменную жидкость, используемую в системе Пауэр Трим и в рулевой колонке (Quicksilver Power Trim and Steering Fluid).

4. Вставлять  поршень-амортизатор со штоком  в цилиндр до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через масляный канал переполнения с шариковым затвором. Долить масло, чуть-чуть не доходя до края резьбы на цилиндре.

a – Масляный канал переполнения

с шариковым затвором

ВНИМАНИЕ

При затягивании торцевая крышка не должна приходить в контакт с поршнем-амортизатором. Для того, чтобы не допустить контакта, поршень нужно посадить максимально глубже.

5. Затянуть торцевую крышку с помощью разводного ключа со штифтами размером [3/16” x 5/16” (4.8мм x 8мм)]. Если используется ключ с тарированным усилием, затянуть с усилием до 45 фунт-футов (61.0 Н∙м).

Установка ручного клапана блокировки гидросистемы

1. Поставить серьгу (если была снята) и смазать кольца гидравлической жидкостью гидросистемы Пауэр Трим.

2. Вставить ручной клапан в коллектор и надежно затянуть.

Стравливание воздуха из блока Пауэр Трим (Power Trim Unit)

1. Закрепить блок в тисах с мягкими губками.

2. Вывернуть пробку из резервуара. Доливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не дойдет до нижнего края отверстия заправки. Завернуть пробку на место.

3. Закрыть ручной клапан. (До упора по часовой стрелке).

a – Пробка на резервуаре

4. Подсоединить положительный конец (+) к (синему) выводу электромотора и отрицательный конец (-) к (зеленому) проводу электромотора и довести шток поршня-амортизатора до крайнего верхнего положения.

5. От 12-вольтового источника питания подсоединить положительный конец (+) к (зеленому ) выводу мотора, а отрицательный конец (-) к (синему) выводу мотора и прогнать шток до крайнего нижнего положения.

6. Повторно проверить уровень жидкости при полностью выдвинутом штоке, если требуется долить, и повторять весь цикл до тех пор, пока уровень жидкости не будет заподлицо с нижним краем отверстия для заправки.

# Установка гидросистемы Пауэр Трим

1. Смазать нижний шарнирный шкворень, монтажные отверстия и втулки смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant.

2. Установить втулки под нижний шарнирный шкворень в транцевые кронштейны и гидроблок.

a – Втулка (2). Установить в каждый транцевый

кронштейн

b – Втулка (2). Установить с каждой

стороны гидроблока

3. Установить нижний шарнирный шкворень. Затянуть гайками с плоскими шайбами. Затягивать гайки с усилием до 18 фунт-футов (24.4 Н∙м).

4. Установить антикоррозийный анод на транцевый кронштейн. Соединить провод «земля» (Общ.) между анодом и транцевым кронштейном. Затянуть болты с усилием до 60 фунт-дюймов (6.8 Н∙м).

a – Провод «Земля» (Общ.)

b - Анод

5. Смазать верхний шарнирный шкворень и соответствующие отверстия смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant.

6. Вставить верхний шарнирный шкворень в отверстие головки штока гидроцилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шарнирный шкворень должен вставляться канавочным концом вперед.

7. Закрепить верхний шарнирный шкворень трехкулачковым пальцем. Палец вставить до упора, пока полностью не сядет.

a – 3-кулачковый палец

8. Подсоединить выводы электрокабеля по схеме (см. Раздел 2D монтажная схема соединений).

9. Проверить уровень жидкости (шток наклона/гидроцилиндра полностью вытянут).

10. Проложить провода электрокабеля через кронштейн и обтекатель (капот).

11. Закрепить электрокабель хомутиками, как показано ниже.

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УГЛОМ НАКЛОНА ПЛМ

# Оглавление

Стр.

Для заметок:	5C-1

Прижимной кронштейн (Система

с гидроприводом) 	5C-2

Регулировка гидропривода системы 	5C-4

Демонтаж системы ручного управления

наклоном 	5C-4

Установка системы ручного управления

наклоном 	5C-5

# Для заметок:

ПРИЖИМНОЙ КРОНШТЕЙН (СИСТЕМА С ГИДРОПРИВОДОМ)

7    >   Клеевой герметик - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon (92-825407A12)

# ПРИЖИМНОЙ КРОНШТЕЙН (СИСТЕМА С ГИДРОПРИВОДОМ)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Нм |
| 1 | 1 | Прижимной кронштейн (ЧЕРНЫЙ) ЛЕВЫЙ БОРТ |  |  |  |
|  | 1 | Прижимной кронштейн (СЕРЫЙ) |  |  |  |
| 2 | 1 | Прижимной кронштейн (ЧЕРНЫЙ) ПРАВЫЙ БОРТ |  |  |  |
|  | 1 | Прижимной кронштейн (ЧЕРНЫЙ) |  |  |  |
| 3 | 2 | Струбцинный винт с откидной ручкой в сборе |  |  |  |
| 4 | 2 | Ручка |  |  |  |
| 5 | 2 | Клепка РУЧНОЙ ВАРИАНТ |  |  |  |
| 6 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 2 | Винт (с 6-гранным плечиком) | 60 |  | 6.8 |
| 8 | 1 | Анод |  |  |  |
| 9 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт (M6x 25) | 60 |  | 6.8 |
| 11 | 2 | Гайка (.500-20) | Затянуть плотно |
| 12 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт (.500-20 x 4”) |  |  |  |
| 14 | 1 | Маркировка – Замок наклона |  |  |  |
| 15 | 1 | Маркировка – Предупредительная надпись |  |  |  |
| 16 | 1 | Головка пальца-фиксатора наклона |  |  |  |
| 17 | 1 | Круглый штифт |  |  |  |
| 18 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 19 | 1 | Палец – Замок наклона |  |  |  |
| 20 |  | Гидропривод |  |  |  |
| 21 |  | Провод |  |  |  |
| 22 |  | Рычаг наклона |  |  |  |
| 23 |  | Головка ручки наклона СИСТЕМА С ГИДРОПРИВОДОМ |  |  |  |
| 24 |  | Плечо рычага |  |  |  |
| 25 |  | Пружинная шайба |  |  |  |
| 26 |  | Круглый штифт (1/8х3/4”) |  |  |  |
| 27 | 1 | Приводная штанга |  |  |  |
| 28 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 29 | 1 | Якорный палец (14мм) |  |  |  |
| 30 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 31 | 2 | Втулка ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ С ГИДРОПРИВОДОМ И |  |  |  |
| 32 | 2 | Шайба ГИДРОСИСТЕМЫ ПАУЭР ТРИМ |  |  |  |
| 33 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 34 | 2 | Винт (M10 x 40) |  |  |  |
| 35 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 36 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 37 | 1 | Палец-фиксатор наклона Для варианта без системы Пауэр Трим |  |  |  |
| 38 | 1 | Пружина |  |  |  |

# Регулировка гидропривода системы

ОСТОРОЖНО

Узлы системы гидропривода находятся под давлением. Не прокалывать, не разбирать, не подносить к источникам высокой температуры и пламени.

ВАЖНО: Если обнаружено загрязнение или утечка, блок необходимо заменить. Данная система не подлежит ни техобслуживанию, ни ремонту. При необходимости заменить целиком.

1. Проверить регулировку кулачка ручного сброса / разблокировки. Кулачок должен свободно открываться и закрываться. Отрегулировать, как требуется, приводную штангу кулачка.

a – Приводная штанга

b – Рычаг ручного сброса / разблокировки

2. Проверить на наружные утечки в системе ручного управления наклоном. Если система пропускает, заменить.

# Демонтаж системы ручного управления наклоном

1. Наклонить ПЛМ в крайнее вертикальное положение и закрепить в этом положении пальцем-фиксатором наклона.

a – Палец-фиксатор наклона

2. Снять 3-кулачковый штифт.

3. Вынуть верхний шарнирный шкворень.

a – 3-кулачковый штифт

b – Верхний шарнирный шкворень

4. Отсоединить приводную штангу от рычага кулачка.

5. Снять палец-фиксатор наклона. Отвернуть гайки, снять шайбы крепления нижнего шарнирного шкворня. Отвернуть болт крепления анода и снять провод «земля» (Общ.). Снять нижний якорный палец. Снять и сохранить втулки якорного пальца от прижимных кронштейнов и гидроблока.

6. Снять гидроблок.

a – Палец-фиксатор наклона

b – Приводная штанга

с – Рычаг кулачка

d - Гайка (2)

e – Болт анода / Общего провода («земля»)

f – Шарнирный шкворень

# Установка системы ручного управления наклоном

1. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant (92-90018A12) на поверхность нижнего якорного пальца и отверстие под него. Правильно поставить гидросистему на место. Вставить якорный палец и втулки в якорное отверстие и прижимные кронштейны. Наживить гайки с шайбами на якорный палец и надежно затянуть. Установить на место анод и провод «земля » и привернуть болтом.

2. Установить палец-фиксатор наклона.

a - Палец-фиксатор наклона

b - Гайка (2)

e – Болт анода / Общего провода («земля»)

f – Шарнирный шкворень

3. Нанести смазку морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant (92-90018А12) на поверхность верхнего шарнирного шкворня, шарнирное отверстие и отверстие под гидроцилиндр.

4. Установить гидросистему по месту и вставить шарнирный шкворень в поворотный кронштейн и через гидроцилиндр так, чтобы шкворень был заподлицо с поворотным кронштейном. Вставить 3-кулачковый штифт до упора, пока не сядет на свое место.

a – 3-кулачковый штифт

b – Верхний шарнирный шкворень

5. Надеть приводную штангу на рычаг кулачка.

6. Проверить регулировку ручного сброса / разблокировки. Кулачок должен свободно открываться и закрываться. Отрегулировать, как требуется, приводную штангу кулачка.

a – Приводная штанга

b – Рычаг кулачка

с – Рычаг ручного сброса / разблокировки

НИЖНИЙ БЛОК

# Оглавление

Стр.

Технические характеристики 	6-1

Общие рекомендации по обслуживанию	6-2

Подшипники 	6-2

Сальники 	6-2

Специальный инструмент	6-3

Для заметок: 	6-5

Узлы и детали коробки передач

(Торсионный вал)	6-6

Узлы и детали коробки передач

(Вал гребного винта)	6-8

Слив и проверка шестеренного масла	6-10

Демонтаж гребного винта	6-10

Демонтаж коробки передач	6-11

Сальники водяного насоса	6-15

Осмотр и проверка	6-16

Верхний подшипник торсионного

вала	6-16

Подшипник ведущей шестерни	6-16

Ведущая шестерня	6-16

Шестерня переднего хода	6-16

Вал переключения передач	6-18

Разборка узла гребного винта	6-19

Проверка гребного винта и несущего

корпуса	6-19

Муфта сцепления	6-19

Копир кулачка	6-19

Шестерня заднего хода	6-20

Подшипник шестерни заднего хода	6-20

Несущий корпус подшипника	6-21

Сборка коробки передач	6-22

Сборка вала	6-22

Обойма подшипника ведущей

шестерни	6-23

Шестерня переднего хода	6-24

Сборка ведущей шестерни и

торсионного вала	6-24

Вал гребного винта	6-25

Несущий корпус подшипника	6-25

Водяной насос	6-26

Опрессовка коробки передач	6-27

Установка коробки передач	6-27

Заливка масла в коробку передач	6-27

Соединение коробки передач

с торсионным валом	6-28

Настройка и замена триммера

балансировки	6-29 Установка гребного винта	6-30

# Технические характеристики

| Передаточное число | 2.00:1 |
| --- | --- |
| Объем масла коробки передач | 14.9 жид. унций (440 мл) |
| Тип масла | Фирменное масло - Quicksilver Gear Lube Premium Blend |
| Шестерня переднего хода |  |
| Количество зубьев | 26 |
| Тип | Геликоидальная / Коническая |
| Ведущая шестерня |  |
| Количество зубьев | 13 |
| Тип | Геликоидальная / Коническая |
| Высота ведущей шестерни | Не регулируется |
| Люфт шестерни переднего хода | Не регулируется |
| Люфт шестерни заднего хода | Не регулируется |
| Давление воды: |  |
| 1) с терморегулятором и тарельчатым клапаном |  |
| - при ПОДЗ* | 5 - 7 ф/квд** при 5000 об/мин |
| - при холостом ходе | 0.5-1.5 ф/квд** при 750 об/мин |
| 2) для всех моделей без терморегулятора и тарельчатого клапана |  |
| - при ПОДЗ* | 5 - 7 ф/квд** при 5000 об/мин |
| - при холостом ходе | 0 - 1 ф/квд** при 750 об/мин |
| Обороты : при открытом тарельчатом клапане для моделей 1994-1997 года выпуска | 900-1000 об/мин |
| при открытом тарельчатом клапане для моделей 1998 года и более новых | 3000-3500 об/мин |

*      ПОДЗ - при полностью открытой дроссельной заслонке

**    ф/квд  - фунтов на квадратный дюйм

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заливкой масла опрессовать воздухом под давлением 10-15 ф/квд через вентиляционное отверстие. Давление не должно падать в течение 15 сек при приложении силы в 2-3 фунта на верхнюю часть вала передач поочередно от носа к корме и в обратном направлении.

Общие рекомендации по техническому обслуживанию

Существует не один способ «демонтажа, разборки» и «монтажа, сборки» конкретных частей, узлов и деталей ПЛМ; в связи с этим перед ремонтом рекомендуется внимательно прочитать всю процедуру полностью.

ВАЖНО: Перед любым ремонтом обязательно прочитать нижеследующее.

Во многих случаях разборка какого-либо узла или блока может являться  необязательной до тех пор, пока при чистке и осмотре не будет выявлено и установлено, что такая разборка необходима для замены одной или нескольких деталей.

Порядок процедуры техобслуживания представляет собой типовую последовательность разборки с последующей сборкой.

Если в описании не указано иное, то все резьбовые части деталей по умолчанию имеют правостороннюю резьбу (ПР).

При необходимости применения тисков, прессов, молотков и т.п. используйте мягкие металлические губки (напр. медь) или другие подобные средства для защиты деталей и их частей от повреждения.  При запрессовке или выпрессовке подшипников применяйте соответствующие оправки, которые будут соприкасаться только с торцевой поверхностью подшипниковых обойм.

При применении сжатого воздуха для просушки частей узлов и деталей обязательно убедитесь в том, что в линии сжатого воздуха нет воды.

Подшипники

Все подшипники должны чиститься, осматриваться и проверяться. Чистку производить растворителем; сушку - сжатым воздухом. Воздух направлять так, чтобы он проходил через подшипник, НЕ ВЫЗЫВАЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, т.к. при недостатке или отсутствии смазки их  трущиеся поверхности могут поцарапаться. После чистки смазывать подшипники шестеренной смазкой типа Quicksilver Gear Lubricant. До осмотра  и проверки наружные конические кольца подшипников НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазывать  только после осмотра.

Осмотреть и проверить все подшипники  на шероховатость, заедание и боковой износ обойм, при этом подшипник следует держать за внешнюю обойму.  При проверке конических подшипников определить состояние роликов и внутренней обоймы путем проверки наружного кольца на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или изменение цвета (цвета побежалости) от перегрева. Замену конического подшипника и обоймы всегда производить только в комплекте, а не по отдельности.

Проверить коробку шестерен на такие подшипниковые обоймы, которые во время работы проворачивались в своих посадочных местах. Если обойма или обоймы проворачивались, то коробку шестерен необходимо заменить.

Состояние роликовых подшипников определяется путем осмотра поверхности вала, который опирается на этот подшипник. Проверить поверхность вала на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или цвета побежалости от перегрева. Если такое обнаружено, вал и подшипник необходимо заменить.

Сальники

Замену всех сальников, уплотнительных и сальниковых колец и элементов считать нормальной процедурой техобслуживания: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА всех уплотнительных колец и масляных сальников независимо от их внешнего состояния. Для предотвращения утечек вокруг  сальников наносить герметик типа Loctite 271 на внешнюю  поверхность (по всему диаметру) всех сальников в металлических корпусах. При использовании герметика типа Loctite на сальниках или резьбах их поверхности должны быть предварительно очищены и просушены. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на все сальниковые кольца и на внешнюю поверхность (по всему диаметру) масляных сальников. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на внешние поверхности несущего корпуса подшипника.

# Специальный инструмент

1. Подшипник - Bearing 31-85560

2. Выколотка - Driver 91-13779

3. Инструмент для съема и установки подшипников - Bearing Puller & Installation Tool 91-31229A7

a. Гайка - Nut 11-24156

b. Шайба - Washer (2) 12-34961

с. Пластина - Plate 91-29310

d. Вал - Shaft 91-31229

4. Съемник подшипников - Bearing Puller Tool 91 -27780

5. Оправка 91-36571

6. Зажим универсального съемника - Universal Puller Plate 91-37241

7. Головка для выколотки - Driver Head 91-37312

8. Выколотка - Driver 91-817011

9. Штанга для выколотки - Driver Rod 91-37323

10. Головка для зажима торсионного вала - Drive Shaft Holding Tool 91-825196

11. Оправка - Mandrel 91-825197

12. Выколотка - Driver 91-817007

13. Оправка - Mandrel 91-825198

14. Направляющая - центратор - Pilot 91-825199

15. Пружинный крюк-распорка - Spring Hook 91-825200A1

16. Головка - Driver 91-826872

17. Прибор контроля герметичности - Leakage Tester FT8950

# Для заметок:

# Узлы и детали коробки передач (торсионный вал)

7    >   Клеевой герметик - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

74   >   Герметик - Loctite 405 (Приобретать по месту жительства)

87   >   Шестеренная смазка для тяжелых режимов работы - Super Duty Gear Lubricant (92-13783A24)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Узлы и детали коробки передач (торсионный вал)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| - | 1 | Коробка передач (Короткая – черная) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка передач (Длинная - черная) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка передач (Сверхдлинная – черная) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка передач (Короткая – серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка передач (Длинная – серая) |  |  |  |
| - | 1 | Коробка передач (Сверхдлинная – серая) |  |  |  |
| 1 | 1 | Коробка передач (Базовая – черная) |  |  |  |
|  | 1 | Коробка передач (Базовая – серая) |  |  |  |
| 2 | 1 | Сальник с пластиной в сборе |  |  |  |
| 3 | 1 | Пластина (деталь Части №2 см. выше) |  |  |  |
| 4 | 1 | Винт (.375-16 x.25) | 55 |  | 6.2 |
| 5 | 1 | Шайба, уплотнительная |  |  |  |
| 6 | 1 | Винтовая пробка «Дренаж» (с магнитом) | 55 |  | 6.2 |
| 7 | 1 | Шайба, уплотнительная |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка |  | 50 | 67.8 |
| 9 | 1 | Ведущая шестерня (на торсионном валу) |  |  |  |
| 10 | 1 | Подшипник в сборе, роликовый |  |  |  |
| 11 | 1 | Обойма (деталь Части № 10 см. выше) |  |  |  |
| 12 | 4 | Винт (М6 x 16) | 60 |  | 6.8 |
| 13 | 1 | Водяной насос в сборе |  |  |  |
| 14 | 1 | Сальник водяного патрубка (Короткий / Длинный) |  |  |  |
| 15 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 17 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 18 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 19 | 1 | Прокладка (Нижняя) |  |  |  |
| 20 | 1 | Пластина основания |  |  |  |
| 21 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 22 | 1 | Основание водяного насоса в сборе |  |  |  |
| 23 | 1 | Сальник, масляный |  |  |  |
| 24 | 1 | Сальник, масляный |  |  |  |
| 25 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 26 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 27 | 1 | Торсионный вал (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Торсионный вал (Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Торсионный вал (Сверхдлинный) |  |  |  |
| 28 | 1 | Гайка (в составе Части №35 см. ниже) |  |  |  |
| 29 | 1 | Хомутик |  |  |  |
| 30 | 1 | Башмак вала передач |  |  |  |
| 31 | 1 | Держатель вала передач |  |  |  |
| 32 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 33 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 34 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 1 | Вал передач (Короткий) |  |  |  |
|  | 1 | Вал передач (Длинный) |  |  |  |
|  | 1 | Вал передач (Сверхдлинный) |  |  |  |
| 36 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 37 | 1 | Шпонка на вал |  |  |  |
| 38 | 1 | Кулачок вала передач |  |  |  |
| 39 | 1 | Шпонка |  |  |  |

# Узлы и детали коробки передач (вал гребного винта)

7    >   Клеевой герметик - Loctite "271" Adhesive Sealant (92-809819)

87   >   Смазка, шестеренная для тяжелых условий работы - Super Duty Gear Lubricant (92-13783A24)

94   >   Смазка, антикоррозийная - Anti-Corrosion Grease (92-78376A6)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Узлы и детали коробки передач (вал гребного винта)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| - | 1 | Корпус коробки передач (Короткий – Черный) |  |  |  |
| - | 1 | Корпус коробки передач (Длинный – Черный) |  |  |  |
| - | 1 | Корпус коробки передач (Сверхдлинный – Черный) |  |  |  |
| - | 1 | Корпус коробки передач (Короткий – Серый) |  |  |  |
| - | 1 | Корпус коробки передач (Длинный – Серый) |  |  |  |
| - | 1 | Корпус коробки передач (Сверхдлинный – Серый) |  |  |  |
| 1 | 1 | Корпус коробки передач (Базовый – Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Корпус коробки передач (Базовый – Серый) |  |  |  |
| 40 | 2 | Установочный шип |  |  |  |
| 41 | 1 | Прокладка для водяного патрубка |  |  |  |
| 42 | 1 | Патрубок |  |  |  |
| 43 | 1 | Пробка резиновая |  |  |  |
| 44 | 1 | Сетка водозаборного отверстия |  |  |  |
| 45 | 1 | Триммер |  |  |  |
| 46 | 1 | Винт (M8x 20) | 186 | 15.5 | 20.1 |
| 47 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 48 | 1 | Шестерня переднего хода в сборе |  |  |  |
| 49 | 1 | Роликовый подшипник в сборе |  |  |  |
| 50 | 1 | Коническая обойма с роликами |  |  |  |
| 51 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 52 | 1 | Копир кулачка |  |  |  |
| 53 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 54 | 1 | Шпонка, поперечная, на муфту сцепления |  |  |  |
| 55 | 1 | Муфта сцепления |  |  |  |
| 56 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 57 | 1 | Вал гребного винта |  |  |  |
| 58 | 1 | Шестерня заднего хода |  |  |  |
| 59 |  | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 60 |  | Несущий корпус подшипника |  |  |  |
| 61 |  | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 62 |  | Игольчатый подшипник |  |  |  |
| 63 |  | Сальник, масляный |  |  |  |
| 64 |  | Сальник, масляный |  |  |  |
| 65 | 2 | Шайба с усиками (Ставить там, где необходимо) |  |  |  |
| 66 | 2 | Шайба (Заменитель шайбы с усиками) |  |  |  |
| 67 | 2 | Винт (M8 x 25 – с головкой) | 198 | 16.5 | 22.4 |
|  | 2 | Винт (с головкой и шайбой, литой) | 198 | 16.5 | 22.4 |
| 68 | 1 | Упорная втулка (ступица |  |  |  |
| 69 | 1 | Гайка гребного винта |  | 55 | 74.6 |
| 70 | 1 | Шайба с усиками, пружинная |  |  |  |
| 71 | 4 | Винт (Короткий / Длинный) |  | 40 | 54.2 |
| 72 | 4 | Шайба |  |  |  |

# Cлив и проверка шестеренного масла

ОСТОРОЖНО

Если коробка передач не снята с ПЛМ, то перед работой с гребным винтом и рядом с ним отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- При нормальном рабочем положении коробки передач подставить под коробку чистый поддон и отвинтить  вентиляционную пробку (а) и пробку с отверстия для слива и заправки масла (b) (с их уплотнительными прокладками и шайбами).

a – Вентиляционная пробка с шайбой

b – Пробка с шайбой для слива и заправки масла

- Проверить шестеренное масло на наличие в нем металлических частиц (на масле будет как бы пленка «металлического налета»). Присутствие мелких металлических (порошкообразных) частиц на магните пробки указывает на нормальный износ. Металлические опилки крупного размера на магните указывают на необходимость разборки коробки шестерен и проверки ее узлов и деталей.

- Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет указывает на присутствие в нем воды. Масло, слитое из коробки, в которой при сборке использовалось специальное масло типа Special Lubricant 101, а также масло в коробке, которая в последнее время находилась в эксплуатации, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания с воздухом. Это – нормальное явление, и не следует путать его с присутствием в масле воды.

- Присутствие в масле воды указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, уплотнительных колец, прокладок и проверки узлов и деталей на повреждение.

# Демонтаж гребного винта

ОСТОРОЖНО

Если коробка не снята с ПЛМ, то во избежание случайного запуска при любых работах по демонтажу или установке гребного винта снять (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- Отогнуть усики шайбы (а) от головки гайки (b).

- Заклинить  гребной винт деревянным брусом (a), как показано  на рисунке, чтобы не допустить проворачивания винта. Отвернуть гайку и снять детали винта с вала.

# Демонтаж коробки передач

ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем коробки передач во избежание случайного запуска двигателя снять (и заизолировать) провода со свечей зажигания.

- Снять и (заизолировать) провода со свечей зажигания.

- Переключиться нейтралку (NEUTRAL).

- Ослабить контргайку. Отвернуть крепежную гайку, чтобы отделить вал передач.

a - Контргайка

b – Крепежная гайка

- Прочертить линию отметки, показывающую совмещение триммера с корпусом коробки передач, отвернуть и снять болт триммера вместе с шайбой.

a – Болт и шайба

b – Линия отметки (совмещения)

- Отвернуть и снять гайку с шайбой в кармане триммера.

a – Гайка с шайбой

- Отвернуть 4 болта крепления коробки передач к кожуху торсионного вала.

a - Болт (4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сальник муфты водяного патрубка остался в кожухе торсионного вала, снять сальник с кожуха и установить на крышку водяного насоса. Заделать крышку герметиком Loctite 405.

- Отвернуть и снять 4 болта крепления крышки насоса.

a - Сальник

b - Болты (4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить крышку, если толщина стальной стенки у выпускных отверстий (прорезей) составляет 0.060” (1.524мм) или менее; или если глубина канавки (канавок) (кроме сальниковой канавки лопастного колеса) в потолочной части крышки составляет более 0.030 (0.762мм).

- Снять шайбу (над лопастным колесом), лопастное колесо, шпонку и шайбу (под лопастным колесом).

- Снять прокладку под крышку, пластину основания и прокладку под основание.

a - Крышка

b – Шайба (над лопастным колесом)

с – Лопастное колесо

d - Шпонка

e - Шайба (под лопастным колесом)

f – Прокладка под крышку

g – Основание

h – Прокладка под основание

ПРИМЕЧАНИЕ: Лопастное колесо подлежит замене, если:

- его лопасти потрескались, порваны или изношены.

- колесо до блеска стерто (имеет «глазурь») или местами поплавилось (из-за недостаточной подачи воды)

- обрезиненная часть колеса имеет отслоение резины от ступицы или втулки колеса.

- Если повреждена, снять и/или заменить пластину выхлопного отражателя.

a  – Пластина выхлопного отражателя

- Снять болты крепления несущего корпуса подшипника и шайбы с контрящими усиками. Шайбы выбросить (их повторное использование не допустимо).

a – Болты и шайбы с контрящими усиками

b – Шайбы с усиками

- С помощью съемника Puller (91-27780) вытянуть узел несущего корпуса подшипника из коробки передач.

a – Съемник - Puller (91-27780)

ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже узла вала гребного винта копир кулачка может сместиться и упасть в коробку. Достать копир из коробки передач.

- Снять узел вала гребного винта.

a – Вал гребного винта

- Отвернуть гайку ведущей шестерни и выбросить.

- Снять узел торсионного вала и ведущую шестерню.

a – Цанга-держатель торсионного вала - Drive Shaft

Holding Tool (91-825196)

b – Ведущая шестерня (на конце торсионного вала)

- Снять шестерню переднего хода.

a – Шестерня переднего хода

- Снять узел вала передач.

a – Узел вала передач

- Вставить съемник PULLER (91-825200A1) для демонтажа обоймы подшипника ведущей шестерни через коробку передач и установить его внутри обоймы ведущей шестерни. Вставить выколотку DRIVER (91-13779) в съемник через полость торсионного вала и выбить обойму.

a – Крюк-распорка - Puller (91-825200A1)

b – Выколотка - Driver (91-13779)

- С помощью съемника PULLER (91-27780) снять обойму подшипника шестерни переднего хода.

a - Обойма

b – Съемник - Puller (91-27780)

Сальники водяного насоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время разборки коробки передач все прокладки, сальники, уплотнительные кольца необходимо заменять так, как в ходе процедуры нормальных ремонтных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия сальников из несущего корпуса подшипника ни в коем случае НЕ применять отвертку, т.к. корпус можно повредить.

- Выпрессовать оба сальника из несущего корпуса с помощью соответствующей оправки.

a – Сальник с неопреновым ребрением

b – Сальник в металлическом корпусе

с – Несущий корпус

d – Уплотнительное кольцо

- Нанести герметик Loctite 271 на внешнюю  поверхность (по всему диаметру) сальника в металлическом корпусе. Впрессовывать сальник в несущий корпус до тех пор, пока оправка не сядет на несущий корпус; при этом оправку держать так, чтобы контактная кромка сальника была обращена в противоположную сторону от большого плеча оправки MANDREL (91-825197).

a – Сальник в металлическом корпусе

b – Оправка - Mandrel (91-825197)

- Впрессовывать сальник в несущий корпус до тех пор, пока оправка не сядет на несущий корпус, при этом контактная кромка сальника с неопреновым ребрением по внешней поверхности должна смотреть в сторону малого плеча оправки Mandrel (91-825197).

a – Сальник с неопреновым ребрением

ПРИМЕЧАНИЕ: После впрессовки в несущий корпус на контактные кромки обоих сальников нанести тонкую пленку смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon (92-825407A 12).

- Нанести  тонкую пленку смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на новые уплотнительные кольца и установить их на несущий корпус.

a – Уплотнительное кольцо

# Осмотр и проверка

### Верхний подшипник торсионного вала

- Осмотреть и проверить подшипник на ржавчину, шероховатость поверхностей или изменение цвета (цвета побежалости) из-за недостатка смазки.

- Если необходимость замены подшипника отсутствует, подшипник с торсионного вала НЕ СНИМАТЬ, т.к. в процессе демонтажа он может быть поврежден.

- Если есть необходимость замены подшипника, поставить торсионный вал на тисы (губки тисов должны поддерживать только подшипник), при этом придерживая вал вертикально и ударяя сверху по торцу торсионного вала свинцовым молотком, выбить подшипник с вала.

a – Подшипник

- Для установки нового подшипника, навернуть на торсионный вал старую гайку от ведущей шестерни на три четверти резьбы. Установить зажим универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) под подшипник и, придерживая вал,   давить на гайку ведущей шестерни до тех пор, пока подшипник не сядет на плечо.

a – Старая гайка (Гайка должна находиться над валом.)

b – Зажим универсального съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

Подшипник ведущей шестерни

- Осмотреть и проверить подшипник на ржавчину, шероховатость поверхностей или изменение цвета (цвета побежалости) из-за недостатка смазки.

- Если подшипник поврежден, его замену производить только вместе с обоймой.

- Если выявлено, что обойма проворачивалась в отверстии торсионного вала, корпус коробки передач обязательно заменить.

a – Подшипник

b - Обойма

Ведущая шестерня

- Осмотреть и проверить зубья шестерни на ржавчину, сколы, чрезмерный износ (края зубьев стали острыми) или поломку зубьев.

- Если зубья повреждены, проверить на повреждение также и зубья шестерен переднего и заднего хода.

- Шестерни при необходимости заменить.

Шестерня переднего хода

- Осмотреть и проверить зубья шестерни на ржавчину, сколы, чрезмерный износ (края зубьев стали острыми) или поломку зубьев.

- Осмотреть шлицы / зубья сцепления шестерни переднего хода на предмет износа. Скругленные шлицы указывают на следующие недостатки:

- Неправильную регулировку тяги переключения передач.

- Слишком высокую скорость двигателя на холостых оборотах.

- Слишком медленное переключение.

- Проверить поверхность подшипника шестерни переднего хода гребного вала для определения состояния игольчатого подшипника шестерни переднего хода. Если цвет поверхности подшипника изменился (из-за недостатка смазки), изъеден точечной коррозией или изношен, необходимо заменить вал гребного винта и подшипник.

a – Поверхность подшипника

b – Подшипник

- Для выпрессовки игольчатого подшипника из шестерни переднего хода использовать соответствующую оправку.

a - Оправка (головка 14мм)

b - Подшипник

- Для запрессовки нового игольчатого подшипника в шестерню переднего хода использовать головку Driver 91 -826872. При запрессовке давить только на ту сторону подшипника, на которой пробит номер.

a – Головка оправки - Driver (P/N 91-826872)

b – Подшипник

- Проверить  конический подшипник шестерни переднего хода  и обойму на ржавчину, шероховатость или слишком большой износ (расшатанность).

- Если подшипник в нормальном для эксплуатации состоянии, с шестерни его НЕ СНИМАТЬ, т.к. в процессе демонтажа подшипник может быть поврежден.

- Если есть необходимость его замены, снять его с шестерни с помощью универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) и соответствующей  оправки.

- Замену подшипника производить только вместе с  обоймой. Запрессовку подшипника на шестерню производить с помощью соответствующей оправки. При установке подшипника ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА ПРОИЗВОДИТЬ  ТОЛЬКО НА ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ.

ДЕМОНТАЖ

a – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

b – Оправка - Mandrel (головка 15/16”)

УСТАНОВКА

a – Оправка - Mandrel (головка 1-1/8”)

Вал передач

- Проверить кулачок на износ или истирание металла. При необходимости заменить.

- Если кулачок изношен, проверить на износ кулачкового копира на конце гребного винта.

a – Копир кулачка

b – Кулачок переключения передач

- Проверить башмак вала передач на повреждения и износ.

- Проверить уплотнительное кольцо несущего корпуса подшипника передаточного вала на задиры или абразивный износ. Лучше всего в процессе техобслуживания производить замену всех уплотнительных колец, сальников и прокладок независимо от их внешнего состояния.

a - Башмак

b – Уплотнительное кольцо

Разборка вала гребного винта

- Снять вал гребного винта с несущего корпуса подшипника и разобрать вал.

a – Вал гребного винта

b - Пружина

с – Муфта сцепления

d – Поперечная шпонка

e – Пружина кулачкового копира

f – Кулачковый копир

- Снять шестерню заднего хода и подшипник с несущего корпуса с помощью съемника Puller 91-27780.

a – Шестерня заднего хода и подшипник

b – Съемник - Puller (91-27780)

Проверка гребного вала и несущего корпуса

### Муфта сцепления

  - Проверить зубья и шлицы сцепления на выбоины или скругление.

  - Если имеет место износ, проверить на износ соответственно зацепляющиеся шлицы и зубья шестерен переднего и заднего хода. При необходимости соответствующие детали заменить.

Копир кулачка

- Проверить копир кулачка на износ или истирание металла.

- Если имеет место износ, проверить износ  соответствующего кулачка передачи. Если изношен, заменить.

Шестерня заднего хода

- Проверить зубья шестерни заднего хода на ржавчину, выкрашивание и слишком большой износ (кромки зубьев при этом заострены). Проверить, есть ли сломанные зубья.

- Проверить шлицы сцепления на шестерне заднего хода на износ. Скругленные шлицы указывают на следующие  недостатки:

- Неправильно отрегулирована тяга передачи.

- Слишком велика скорость двигателя на холостом ходу.

- Слишком медленное переключение передач.

Подшипник шестерни заднего хода

- Проверить подшипник на ржавчину, шероховатость или слишком большой износ (расшатанность).

- Если его состояние нормально, с шестерни его НЕ СНИМАТЬ, т.к. во время демонтажа его  можно повредить.

- Если его необходимо заменить, снять подшипник с шестерни с помощью зажима универсального съемника Universal Puller Plate (91-37241) и выколотки  Driver (91-37312).

- Установить новый подшипник с помощью соответствующей оправки. При ЗАПРЕССОВКЕ подшипника ОПРАВКА ДОЛЖНА УПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО В ТОРЕЦ ЕГО ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЫ.

ДЕМОНТАЖ

a - Подшипник

b – Шестерня заднего хода

с – Зажим универсального съемника - Universal Puller

Plate (91-37241)

d – Головка для выпрессовки (91-37312)

УСТАНОВКА

a – Оправка - Mandrel (головка 1-1/4”)

b - Подшипник

Несущий корпус подшипника

ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК

- Состояние несущего корпуса игольчатого подшипника можно определить проверкой его беговой поверхности на валу гребного винта.

- Если вал имеет изменение цвета (цвета побежалости) из-за недостаточной смазки или изъеден точечной коррозией, заменить подшипник и вал.

- Подшипник можно снять с помощью штанги Driver Rod (91-37323) и выколотки Driver (91-37312). Демонтаж подшипника также предполагает и демонтаж обоих сальников вала гребного винта.

a – Штанга (91-37323)

b – Выколотка  (91-37312)

с – Игольчатый подшипник

d – Сальники

- Нанести тонкую пленку специальной смазки Special Lubricant 101 (92-13872A1) на внешнюю поверхность по всему диаметру подшипника.

- Установить подшипник с помощью оправки Mandrel 91-817011.

- Впрессовать подшипник в несущий корпус до упора оправки в несущий корпус.

a - Подшипник

b – Оправка - Mandrel (91-817011)

- Нанести герметик Loctite 271 (92-823089-1) на внешнюю поверхность по всему диаметру малого сальника.

- Впрессовать сальник в несущий корпус до упора оправки в несущий корпус, при этом КОНТАКТНАЯ КРОМКА САЛЬНИКА ДОЛЖНА СМОТРЕТЬ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ  ОТ БОЛЬШОГО ПЛЕЧА ОПРАВКИ Mandrel 91-817007.

a - Сальник

b – Оправка - Mandrel (91-817007)

- Нанести герметик Loctite 271 на внешнюю поверхность по всему диаметру большого сальника.

- Впрессовать сальник в несущий корпус до упора оправки в несущий корпус, при этом КОНТАКТНАЯ КРОМКА САЛЬНИКА ДОЛЖНА СМОТРЕТЬ В СТОРОНУ МАЛОГО ПЛЕЧА ОПРАВКИ Mandrel 91-817007.

a - Сальник

b – Оправка - Mandrel (91-817007)

- Уплотнительное  кольцо несущего корпуса подшипника необходимо проверить на задиры, царапины и абразивный износ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лучше всего при ремонте производить замену всех уплотнительных колец  и сальников независимо от состояния их внешнего вида.

- Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на кольцо и установить на несущий корпус.

- С помощью соответствующей оправки запрессовать узел шестерни заднего хода в несущий корпус.

a - Уплотнительное кольцо

b - Оправка - Mandrel (головка 3/4”)

с – Узел шестерни заднего хода

# Сборка коробки передач

ВАЖНО: Регулировочные прокладки для сборки шестерен коробки передач модели 30/40 отсутствуют. Их люфт и ход  не регулируется. Поэтому механик должен проверить и убедиться, что во время сборки  все обоймы подшипников правильно и плотно посажены на свои места  в коробке передач  и что все детали коробки передач находятся в хорошем рабочем состоянии. Перед установкой несущего корпуса сальника и узла водяного насоса на торсионный вал шестерню ПЕРЕДНЕГО хода необходимо неподвижно закрепить (отверткой или подобным инструментом). При установке торсионного вала слегка  поворачивать и подавать его вперед и назад. Звук легкого «щелчка» укажет на то, что между шестерней ПЕРЕДНЕГО ХОДА и ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНЕЙ есть «мертвый ход» или люфт. Если его нет, то обойма ведущей шестерни и/или обойма шестерни переднего хода посажены на свои места не полностью. Обоймы необходимо снять и проверить на загрязнение. После устранения причины поставить обоймы на место и проверить «мертвый ход», люфт. Если его все равно нет, заменить коробку передач.

# Сборка вала передач

- Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon (92-825407A12) на новые  уплотнительные кольца и установить их на вал передачи и несущий корпус.

- Установить несущий корпус на вал передачи.

ВАЖНО : При установке узла вала передач, НЕ ВТАЛКИВАТЬ ВАЛ В КОРОБКЕ ДО САМОЙ НИЖНЕЙ ТОЧКИ. Втягивать вал так, чтобы не деформировать башмак вала. Если вал втянут до самой нижней точки, то при затягивании болтов несущего корпуса копир кулачка погнет поперечную шпонку в муфте сцепления.

- Установить узел вала передач / несущего корпуса  подшипника в коробку передач.

- Прикрепить башмак к несущему корпусу хомутиком-стяжкой.

- Спозиционировать торсионный вал так, чтобы его скос смотрел в сторону вала гребного винта.

a – Уплотнительное кольцо

b – Несущий корпус

с - Башмак

d – Хомутик-стяжка

e – Скос

Обойма ведущего подшипника

- Нанести смазку для работы шестерен в тяжелых режимах Super Duty Gear Lubricant (92-13783A24) на внешнюю поверхность по всему диаметру обоймы.

- Установить обойму в коробку передач (ЦИФРАМИ ВВЕРХ – КОНИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ).

- Вдавливать обойму в коробку до ее посадки на место.

a – Резьбовая штанга - Threaded Rod (91-31229)

b – Шайба (12-34961) (2 шт.)

с – Подшипник  (31-85560)

d – Пластина (91-29310)

e – Направляющая-центратор - Pilot (91-825199)

f – Гайка (11-24156)

g – Оправка  - Mandrel (91-825198)

Шестерня  переднего хода

    - Нанести смазку для работы шестерен в тяжелых режимах Super Duty Gear Lubricant (92-13783A24) на внешнюю поверхность по всему диаметру обоймы. Установить обойму подшипника шестерни переднего хода в коробку с помощью оправки Mandrel 91-36571 и вал гребного винта. При установке вала гребного винта, чтобы не повредить резьбу, использовать молоток со свинцовым бойком. Чтобы во время посадки обоймы обеспечить центровку вала гребного винта, необходимо установить несущий корпус подшипника.

a - Обойма

b - Оправка (91-36571)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для того, чтобы не повредить магнит от случайного удара о шестерню переднего хода, снять дренажную пробку с магнитом (если она установлена) с коробки передач

.

- Установить шестерню переднего хода и узел подшипника в обойму шестерни переднего хода.

a – Узел шестерни переднего хода

Сборка ведущей шестерни и торсионного вала

- Прочистить гайку ведущей шестерни и резьбу под эту гайку на валу с помощью средства Loctite Primer T (92-59327-1).

- При установке торсионного вала и ведущей шестерни в коробку вставить подшипник ведущей шестерни в обойму.

- Нанести герметик Loctite 271 (92-809819) на резьбу  гайки ведущей шестерни.

- Установить новую гайку ведущей шестерни на торсионный вал, при этом скругленные углы гайки должны быть обращены в сторону шестерни.

- С помощью инструмента для удержания торсионного вала Drive Shaft Holding Tool (91-825196) затянуть гайку шестерни с усилием до 50 фунт-футов (67.8 Н∙м).

a – Гайка ведущей шестерни [Затянуть с усилием до

50 фунт-футов (67.8 Н∙м)]

b – Ведущая шестерня

с – Подшипник ведущей шестерни

d – Инструмент-держатель торсионного вала

Вал гребного винта

1. Насадить муфту сцепления (КОРОТКИМ ПЛЕЧОМ В СТОРОНУ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА) на вал гребного винта, совместив отверстие под поперечную шпонку с прорезью на валу гребного винта.

2. Вставить пружину кулачкового копира в вал гребного винта.

3. С помощью торцевого ключа на 3/16” или ему подобного надавить на пружину и сжать ее так, чтобы можно было частично вставить поперечную шпонку через муфту сцепления.

4. Убрать ключ и вдавить шпонку в муфту сцепления  и вал гребного винта так, чтобы она была заподлицо.

a – Короткое плечо

b – Торцевой ключ

с – Поперечная шпонка

5. Вернуть на место пружину. УЛОЖИТЬ ПРУЖИНУ ТАК, ЧТОБЫ ЕЕ КОЛЬЦА ПЛОСКО ЛЕЖАЛИ В КАНАВКЕ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ.

a - Пружина

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение тефлоновой смазки 2-4-C w/Teflon на копир поможет удержать его на валу гребного винта во время установки вала в коробку передач.

- Установить копир кулачка.

a – Копир кулачка

- Установить узел вала гребного винта в коробку передач.

a – Вал гребного винта в сборе

Несущий корпус подшипника

- Установить несущий корпус в коробку передач.

- Установить новые контрящие шайбы с усиками на болты и затянуть болты с усилием до 16.5 фунт-футов (22.4 Н∙м).

a – Несущий корпус

b – Болты и шайбы с усиками [Затянуть с усилием

до 200 фунт-дюймов (22.6 Н∙м)]

Водяной насос

- Установить несущий корпус сальника насоса.

- Установить пластину выхлопного отражателя, если она была ранее снята.

a – Несущий корпус сальника

b – Выхлопной отражатель

- Установить прокладку под основание, само основание, прокладку под крышку насоса (НЕОПРЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ ВВЕРХ), нейлоновую шайбу и шпонку лопастного колеса.

a - Прокладка под основание

b - Основание

с - Прокладка под крышку

d - Неопреновая лента

e - Нейлоновая шайба

f - Шпонка

ВАЖНО: Если устанавливаемое лопастное колесо ранее было в эксплуатации, то его лопасти «приработались, притерлись», поэтому при ремонте ни в коем случае НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ЕГО НА ДРУГУЮ СТОРОНУ, Т.К. ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОЛОМКЕ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВОЗВРАТА ИЗ РЕМОНТА В РАБОТУ.

- Установить лопастное колесо и нейлоновую шайбу.

a – Лопастное колесо

b – Нейлоновая шайба

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести тонкую пленку тефлоновой смазки 2-4-C w/Teflon на внутреннюю сторону крышки насоса, чтобы облегчить установку крышки на лопастное колесо.

- Установить крышку насоса. Надавливая  на крышку для ее посадки на лопастное колесо, вращать торсионный вал по часовой стрелке.

- Нанести герметик Loctite 271 на болты и затянуть их с усилием до 60 фунт-дюймов (6.8  Н∙м).

a - Крышка

b - Болты [Затянуть с усилием до 60 фунт-дюймов

(6.8 Н∙м)]

# Опрессовка коробки передач

- Отвернуть вентиляционную пробку и на ее место установить манометр. Плотно затянуть.

- Опрессовать коробку под давлением до 10-15 ф/квд. Наблюдать за давлением в течение 5 минут.

- Во время опрессовки для проверки на утечку проворачивать торсионный вал, вал гребного винта и подвигать штангу привода передач.

- Если при этом наблюдается падение давления, погрузить коробку в воду.

- Повторно опрессовать под давлением до 10-15 ф/квд и проверить на утечку по пузырькам.

- При необходимости заменить соответствующие сальники. После замены еще раз опрессовать по указанной выше методике.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коробка должна держать давление до 10-15 ф/квд в течение 5 минут. ф/квд – фунтов на квадратный дюйм

- Снять с коробки манометр и поставить на место вентиляционную пробку.

Установка коробки передач

### Заправка коробки передач маслом

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла для заправки коробки передач составляет примерно 14.9 жидких унций (440 мл).

ОСТОРОЖНО

Если коробка передач установлена на ПЛМ, то во избежание случайного запуска двигателя перед работой вблизи гребного винта отсоединить провода от свечей зажигания и заизолировать их.

ВНИМАНИЕ

Для заправки коробки передач маслом ни в коем случае не применять автомобильное масло, производить заправку только фирменным маслом Quicksilver Gear Lube.

- Удалить все остатки материала прокладок с пробок «Заправка масла» (Fill), «Вентиляционного отверстия» (Vent) и с соответствующих мест корпуса коробки передач. Поставить новые прокладки на эти пробки.

ВАЖНО: Ни в коем случае не заливать масло, не сняв предварительно вентиляционную пробку, т.к.  из-за образовавшегося воздушного кармана нормально заправить коробку будет невозможно. Заправлять коробку только при вертикальном положении торсионного вала.

- Вывернуть пробку «Заправка масла» (Fill) и снять прокладку.

- Вставить заправочный шланг в отверстие «Заправка масла» (Fill) и сразу после этого вывернуть «Вентиляционную» пробку (Vent) и снять ее прокладку.

- Заправлять маслом до его появления из вентиляционного отверстия (Vent).

- Ввернуть на место «Вентиляционную пробку» (Vent) с прокладкой.

- Ввернуть на место пробку «Заправка масла» (Fill) с прокладкой.

a – «Вентиляционная» пробка "Vent"

- Затянуть пробки «Заправка» (Fill) и "Вентиляционное отверстие» с усилием до 55 фунт-дюймов (6.2 Н∙м).

Соединение коробки передач с торсионным валом

ОСТОРОЖНО

Перед соединением и установкой коробки передач на торсионный вал отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

- Переключить рычаг передач в положение Нейтралка (NEUTRAL).

a – Рычаг передач

- Наклонить двигатель до конца в положение «Вверх» (Up). Зафиксировать рычаг замка наклона двигателя.

- Переключить коробку передач на Нейтралку (NEUTRAL). При этом вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

ВАЖНО: Обильно смазать шлицы торсионного вала тефлоновой смазкой морского исполнения 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon.

- Нанести  смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на шлицы торсионного вала.

- Вставить торсионный вал в кожух торсионного вала. Поднимая коробку шестерен в кожухе торсионного вала, совместить вал передач, сальник водяного патрубка и шлицы торсионного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шлицы торсионного вала не совмещаются со шлицами коленвала, слегка прокручивать маховик, одновременно проталкивая коробку шестерен в кожух торсионного вала.

- Вставить 4 болта с шайбами (по два с каждой стороны) и затянуть с усилием до 40 фунт-футов (54.2 Н∙м).

a – Болт с шайбами (по два с каждой стороны). Затянуть с усилием до 40 фунт-футов (54.2 Н∙м)]

ПРИМЕЧАНИЕ: После подсоединения вала передач нижняя торцевая поверхность  головки стяжной гайки должна быть примерно заподлицо с верхом противокавитационной плиты (т.е. чуть-чуть не касаться его).

- Закрепить вал передач с помощью стяжной гайки и контргайки. Закручивая контргайку, плотно притянуть ее к стяжной гайке.

a – Стяжная гайка

b - Контргайка

с – Противокавитационная плита

8. Навернуть контргайку с шайбой и затянуть с усилием до 40 фунт-футов (54.2 Н∙м)

a – Контргайка с шайбой. [Затянуть с усилием

до 40 фунт-футов (54.2 Н∙м)]

- Проверить работу переключения передач.

- На НЕЙТРАЛКЕ (NEUTRAL) вал гребного винта должен свободно вращаться в обе стороны.

- На передаче ПЕРЕДНИЙ ХОД (FORWARD) вал гребного винта НЕ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

- На передаче ЗАДНИЙ ХОД (REVERSE) вал гребного винта НЕ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ НИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ВАЖНО: Если переключение передач не работает, как указано выше, снять коробку передач и устранить причину неправильного переключения.

Регулировка и замена триммера

ВАЖНО: Триммер балансировки изготовлен из специального сплава для защиты коробки торсионного вала и коробки передач от коррозии (обычной и точечной коррозии металлических поверхностей). Ни в коем случае не закрашивать триммер какой-либо краской или наносить на него какие-либо покрытия, в противном случае функция антикоррозийной защиты будет утрачена.

Триммер подлежит замене, если поглощено 50% или более процентов его металла. Перед демонтажем на противокавитационной плите  сделать метку положения старого триммера; установить новый триммер в такое же положение по метке.

- Проверить положение триммера в следующем порядке:

- Прогнать лодку на скорости, при которой она будет обычно работать.

- Если лодку тянет вправо (заваливает на правый борт), то задний край (сбегающую кромку) триммера необходимо сдвинуть вправо. Если лодку тянет влево (заваливает на левый борт), то задний край (сбегающую кромку) триммера необходимо сдвинуть влево.

- При необходимости отрегулировать триммер следующим образом:

- Переключить двигатель на НЕЙТРАЛКУ (NEUTRAL) и повернуть ключ зажигания в положение ВЫКЛ (OFF).

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед регулировкой ослабить болт триммера так, чтобы он вышел из зацепления с гребенкой в коробке передач. При регулировке ни в коем случае НЕ УДАРЯТЬ по триммеру никакими твердыми предметами.

- Если лодку тянет влево, отрегулировать задний край триммера, сдвинув его влево. Если лодку тянет вправо, отрегулировать задний край триммера, сдвинув его вправо.

a – Триммер

b – Противокавитационная плита

с – Крепежный болт с шайбой. Затянуть с усилием

до 15.8 фунт-футов (21.4 N∙m)

Установка гребного винта

ОСТОРОЖНО

Во избежание случайного запуска двигателя ПЛМ при проведении работ рядом с гребным винтом отсоединить и заизолировать провода свечей зажигания.

1. Смазать шлицы гребного винта одним из следующих смазочных материалов фирмы Quicksilver:

- Специальной смазкой - Special Lubricant 101 (92-13872A1)

- Смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon (92-825407A12)

2. Установить детали.

a – Упорная втулка (плоским торцом к винту)

b – Гребной винт

с – Шайба с усиками; усики загнуть по плоским

сторонам гаечной головки.

d - Контргайка; затянуть с усилием до 55 фунт-футов

(74.5 Н∙м)

ВНИМАНИЕ

Не путать перемещение вала гребного винта с перемещением самого гребного винта. Вал вместе с винтом могут перемещаться в продольно-осевом направлении. Но сам винт на валу перемещаться в этом направлении не должен.

3. После первого выхода в водный бассейн повторно проверить гайку винта на плотность затягивания. Проводить такую проверку регулярно, особенно, если винт изготовлен из нержавеющей стали.

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ

И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ

# Оглавление

Стр.

Для заметок:	7A-1

Узлы и детали дроссельного привода

(Сер.№-OG589999 и ниже)	7A-2

Дроссельный привод для моделей

(Сер.№-OG589999 и ниже)	7A-3

Дроссельный привод для моделей

(Сер.№-OG590000 и выше)	7A-4

Узлы и детали нижнего капота

/ переключения передач 	7A-6

Узлы и детали нижнего капота

/ переключения передач 	7A-7

Узлы и детали нижнего капота

/ переключения передач	7A-8

Узлы и детали нижнего капота

/ переключения передач 	7A-9

# Для заметок:

# Узлы и детали дроссельного привода (Сер.№-OG589999 и ниже)

33   >   Герметик - Loctite 680 (Приобретать по месту жительства)

51   >   Герметик для резьб мелких винтов - "222" Small Screw Threadlocker (92-809818)

66   >   Герметик для заделывания резьб, удаляемый - Loctite "242" Removable Threadlocker (92-809821)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Узлы и детали дроссельного привода (Сер.№-OG589999 и ниже)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Амортизатор дроссельного стопора |  |  |  |
| 2 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 3 | 1 | Амортизатор дроссельного стопора |  |  |  |
| 4 | 1 | Рычаг управления дросселем |  |  |  |
| 5 | 1 | Шариковая головка винта |  |  |  |
| 6 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 7 | 1 | Гильза |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт (M10x 45) |  | 16.7 | 22.6 |
| 9 | 1 | Гайка (M6) | Затянуть плотно, но обеспечить свободное движение соединения. |
| 10 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 12 | 1 | Палец |  |  |  |
| 13 | 1 | Палец |  |  |  |
| 14 | 1 | Привод управления дросселем |  |  |  |
| 15 | 2 | Гнездо с шариковой головкой |  |  |  |
| 16 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 17 | 1 | Гайка (M6) | 100 |  | 11.3 |
| 18 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 19 | 1 | Кулачок привода управления дросселем |  |  |  |
| 20 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 21 | 1 | Винт (M6x 16) | 100 |  | 11.3 |
| 22 | 1 | Кронштейн дроссельной тяги (2 отверстия) |  |  |  |
| 23 | 1 | Кронштейн дроссельной тяги (3 отверстия) |  |  |  |
| 24 | 1 | Шпилька (М6 х 1 x 44) |  |  |  |

# Узлы и детали дроссельного привода (Сер.№-OG590000 и выше)

51   >   Герметик - Loctite 222 (92-809818)

66   >   Герметик - Loctite242 (92-809821)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C WithTeflon (92-825407A12)

# Узлы и детали дроссельного привода (Сер.№-OG590000 и выше)

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Амортизатор дроссельного стопора |  |  |  |
| 2 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 3 | 1 | Амортизатор дроссельного стопора |  |  |  |
| 4 | 1 | Рычаг управления дросселем |  |  |  |
| 5 | 1 | Шариковая головка винта |  |  |  |
| 6 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 7 | 1 | Гильза |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт (M10 x 45) |  | 16.7 | 22.6 |
| 9 | 1 | Гайка (М6) | Затянуть плотно, но обеспечить свободное движение соединения. |
| 10 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 12 | 1 | Палец |  |  |  |
| 13 | 1 | Палец |  |  |  |
| 14 | 1 | Привод управления дросселем |  |  |  |
| 15 | 2 | Гнездо с шариковой головкой |  |  |  |
| 16 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 17 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 18 | 1 | Винт (M6x 16) | 100 |  | 11.3 |
| 19 | 1 | Кронштейн дроссельной тяги |  |  |  |
| 20 | 1 | Рычаг механизма подачи искры |  |  |  |
| 21 | 1 | Дроссельный кулачок |  |  |  |
| 22 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 23 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 24 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 25 | 1 | Винт (М6 х 35) |  |  |  |
| 26 | 1 | Винт (M5 x 35) |  |  |  |
| 27 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 28 | 1 | Привод управления подачей искры |  |  |  |
| 29 | 2 | Гнездо с шариковой головкой |  |  |  |
| 30 | 1 | Гайка |  |  |  |

Узлы и детали нижнего капота / переключения передач

51   >   Герметик для резьб мелких винтов - Loctite "222" Small Screw Threadlocker (92-809818)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

Узлы и детали нижнего капота / переключения передач

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Пружина-ограничитель |  |  |  |
| 2 | 2 | Опора пружины |  |  |  |
| 3 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 4 | 2 | Винт (M5 x 14) | 75 |  | 8.5 |
| 5 | 1 | Прижимная планка горизонтального вала передач |  |  |  |
| 6 | 1 | Винт (M6 x 1 x 16) | 100 |  | 11.3 |
| 7 | 1 | Зажим горизонтального вала передач |  |  |  |
| 8 | 2 | Винт (M6 x 1 x 30) | 100 |  | 11.3 |
| 9 | 1 | Винт |  |  |  |
| 10 | 2 | Винт (M3 x .5 х 20) | Затянуть плотно |
| 11 | 1 | Прижимная планка выключателя |  |  |  |
| 12 | 1 | Накладка для промежуточного рычага |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт (M6 x 16) | 100 |  | 11.3 |
| 14 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 15 | 1 | Рычаг, промежуточный |  |  |  |
| 16 | 1 | Палец-вкладыш |  |  |  |
| 17 | 1 | Палец |  |  |  |
| 18 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 19 | 1 | Нейлоновая втулка |  |  |  |
| 20 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 21 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 22 | 1 | Гайка (M6) | Затянуть плотно, но обеспечить свободное движение соединения. |
| 23 | 1 | Гайка (M6) |  |
| 24 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 25 | 1 | Привод передачи |  |  |  |
| 26 | 1 | Нейлоновая шайба |  |  |  |
| 27 | 1 | Кабель Для электрических моделей |  |  |  |
| 28 | 1 | Кабельный переходник (адаптер) |  |  |  |
| 29 | 1 | Вал передач, горизонтальный |  |  |  |
| 30 | 1 | Рычаг включения / срабатывания блокировки |  |  |  |
| 31 | 1 | Шплинт |  |  |  |
| 32 | 1 | Винт (M10-16 x .38 самонарезной) |  |  |  |
| 33 | 1 | Провод (Черный - 71/2") |  |  |  |
| 34 | 1 | Приводная штанга переключения передач |  |  |  |
| 35 | 2 | Шплинт |  |  |  |
| 36 | 2 | Палец приводной штанги передач |  |  |  |
| 37 | 2 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 38 | 1 | Рычаг переключения передач |  |  |  |
| 39 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 40 | 1 | Винт (M5 x .8 x 16) |  |  |  |
| 41 | 1 | Защелка |  |  |  |
| 42 | 1 | Чашечка |  |  |  |
| 43 | 2 | Винт под зев защелки |  |  |  |
| 44 | 1 | Сальник |  |  |  |

Узлы и детали нижнего капота / переключения передач

51   >   Герметик для резьб мелких винтов - Loctite "222" Small Screw Threadlocker (92-809818)

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

Узлы и детали нижнего капота / переключения передач

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 45 | 1 | Вставка выключателя останова |  |  |  |
| 46 | 1 | Скоба крепления выключателя |  |  |  |
| 47 | 1 | Выключатель останова |  |  |  |
| 48 | 1 | Выключатель останова типа «стропка» |  |  |  |
| 49 | 1 | Подкладка |  |  |  |
| 50 | 1 | Выключатель (на рукоятке электрической модели) |  |  |  |
| 51 | 1 | Сальник дроссельной тяги |  |  |  |
| 52 | 1 | Сальник дроссельной тяги |  |  |  |
| 53 | 1 | Нижний капот (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Нижний капот (Серый) |  |  |  |
| 54 | 1 | Вставка под рычаг передач |  |  |  |
| 55 | 1 | Рукоятка передач |  |  |  |
| 56 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
|  | 1 | Проходная прокладка (разделительная для системы Пауэр Трима) |  |  |  |
| 57 | 1 | Прокладка под сигнальное устройство (для электрических моделей) |  |  |  |
| 58 | 1 | Сальник для сигнализатора |  |  |  |
| 59 | 1 | Сигнализатор |  |  |  |
| 60 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 61 | 1 | Винт (M5x.8х12) | Затянуть плотно |
| 62 | 1 | Выключатель в сборе (для системы Пауэр Трима) |  |  |  |
| 63 | 1 | Заглушка под гнездо выключателя для системы Пауэр Трима) |  |  |  |
| 64 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 65 | 1 | Винт (M10-16 x 1/2 самонарезной) | 75 |  | 8.5 |
| 66 | 1 | Винт (M5x16) тяги блокировки |  |  |  |
| 67 | 1 | Винт (M6x 16) | 100 |  | 11.3 |
| 68 | 1 | Кулачок защелки |  |  |  |
| 69 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 70 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 71 | 1 | Штуцер контрольного шланга |  |  |  |
| 72 | 2 | Стяжка |  |  |  |
| 73 | 1 | Контрольный шланг (15'') |  |  |  |
| 74 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 75 | 1 | Рычаг защелки капота (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Рычаг защелки капота (Серый) |  |  |  |
| 76 | 4 | Винт (М6 х 25) | 100 |  | 11.3 |
| 77 | 4 | Втулка |  |  |  |
| 78 | 4 | Прокладка, амортизаторная |  |  |  |

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

РУМПЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

# Оглавление

Стр.

Для заметок:	7B-1

Узлы и детали румпельной рукоятки	7B-2

Румпельная рукоятка 	7B-3

Регулировки:

Модель румпельной рукоятки

(Сер.№-OG589999 и ниже)	7B-4

Регулировки:

Модель румпельной рукоятки с

механической регулировкой угла

опережения зажигания

(Сер.№-OG590000 и выше)	7B-5

# Для заметок:

# Узлы и детали румпельной рукоятки

95   >   Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Румпельная рукоятка

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н∙м |
| 1 | 1 | Крышка в сборе |  |  |  |
| 2 | 1 | Шкив |  |  |  |
| 3 | 1 | Крышка (Части №1 см. выше) |  |  |  |
| 4 | 1 | Винт (10-16х1/2" самонарезной) | 20 |  | 2.3 |
| 5 | 1 | Тяга, дроссельная |  |  |  |
| 6 | 1 | Тяга, дроссельная |  |  |  |
| 7 | 1 | Трубка, изолирующая |  |  |  |
| 8 | 2 | Винт (M8 x 1 25 с 6-гранной фланцевой головкой) |  | 16.5 | 22.4 |
| 9 | 1 | Крышка, боковая (Черная) |  |  |  |
|  | 1 | Крышка, боковая (Серая) |  |  |  |
| 10 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 11 | 1 | Рычаг рулевой рукоятки (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Рычаг рулевой рукоятки (Серый) |  |  |  |
| 12 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт (M5 x .8 x 12 с 6-гранной фланцевой головкой) | 35 |  | 4.0 |
| 14 | 1 | Винт (M6 x 1 x 25 с 6-гранной головкой) |  |  |  |
| 15 | 1 | Замок, дроссельный |  |  |  |
| 16 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 17 | 1 | Головка, дроссельной заслонки |  |  |  |
| 18 | 1 | Трубка под рукоятку |  |  |  |
| 19 | 1 | Маркировка (Черепаший ход / Заячий ход - TURTLE/RABBIT) |  |  |  |
|  | 1 | Маркировка (Медленно / Быстро – SLOW / FAST) |  |  |  |
| 20 | 1 | Основание рукоятки дроссельной заслонки |  |  |  |
| 21 | 1 | Декоративная ручка дроссельной рукоятки |  |  |  |
| 22 | 1 | Выключатель останова |  |  |  |
| 23 | 2 | Винт (M10 x 90 с 6-гранной головкой) |  | 35 | 47.5 |
| 24 | 1 | Пластина с усиками |  |  |  |
| 25 | 1 | Скоба крепежная – держатель кабеля |  |  |  |
| 26 | 1 | Амортизаторная пластина |  |  |  |
| 27 | 1 | Кронштейн, румпельный (Черный) |  |  |  |
|  | 1 | Кронштейн, румпельный (Серый) |  |  |  |
| 28 | 1 | Вставка-заглушка |  |  |  |
| 29 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 30 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 31 | 1 | Шайба |  |  |  |

Регулировки: Модель румпельной рукоятки (Сер.№-OG589999 и выше)

- При выключенном двигателе и передаче на нейтралке ослабить винт кулачкового копира.

- Отпустить винт скорости холостого хода до тех пор, пока механизм позиционирования шторки дроссельной заслонки не коснется конусной части винта регулировки скорости холостого хода. (Заслонка закрыта).

- Ослабить прижимные контргайки дроссельной тяги.

a – Винт кулачкового копира

b – Механизм позиционирования дроссельной

шторки

с – Прижимная контргайка

d – Винт регулировки скорости холостого хода

- При дросселе в положении холостого хода установить ролик кулачкового копира против дроссельного кулачка. Отцентровать ролик по выступающей метке на дроссельном кулачке  с помощью регулировки положения муфт дроссельной тяги в крепежном кронштейне.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке и регулировке дроссельных тяг их провисание (слабина) должно находиться в пределах от минимального значения 1/16” (1.59мм)  до максимального  значения 1/8” (3.18мм), чтобы  не допустить их затирания или запутывания. Покачать дроссельный кулачок по сторонам от упора до упора и измерить величину хода дроссельного кулачка у шарика приводной штанги.

- Затянуть прижимные контргайки дроссельной тяги.

a – Ролик кулачкового копира

b – Дроссельный кулачок

с – Крепежный кронштейн

d – Муфта дроссельной тяги

e – Винт кулачкового копира

a – Дроссельный кулачок

b – Шарик приводной штанги

- При положении, в котором кулачковый копир опирается на дроссельный кулачок, затянуть винт кулачкового копира.

# Регулировки: Модель румпельной рукоятки с механической регулировкой угла опережения зажигания (Сер.№- OG590000 и выше)

- При выключенном двигателе и передаче на нейтралке ослабить винт кулачкового копира.

- Отпустить винт скорости холостого хода до тех пор, пока механизм позиционирования шторки дроссельной заслонки не коснется конусной части винта регулировки скорости холостого хода. (Заслонка закрыта).

- Ослабить прижимные гайки дроссельной тяги.

a – Винт регулировки скорости холостого хода

b – Винт кулачкового копира

с – Механизм позиционирования дроссельной

шторки

d – Прижимные гайки

- При дросселе в положении холостого хода установить ролик кулачкового копира против дроссельного кулачка. Отцентровать ролик по выступающей метке на дроссельном кулачке  регулировкой положения втулок дроссельной тяги в крепежном кронштейне на моделях с румпельной рукояткой или дроссельной приводной штанги на моделях с дистанционным управлением.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке и регулировке дроссельных тяг их провисание (слабина) должно находиться в пределах от минимального значения 1/16” (1.59мм)  до максимального  значения 1/8” (3.18мм), чтобы  не допустить их затирания или запутывания. Покачать дроссельный кулачок по сторонам от упора до упора и измерить величину хода дроссельного кулачка у шарика приводной штанги.

- Затянуть прижимные контргайки дроссельной тяги.

a – Винт кулачкового копира

b – Ролик кулачкового копира

с – Дроссельный кулачок

d – Муфта дроссельной тяги

e – Крепежный кронштейн

a – Шарик приводной штанги

b – Дроссельный кулачок

- При положении, в котором кулачковый копир опирается на дроссельный кулачок, затянуть винт кулачкового копира.

РУЧНОЙ СТАРТЕР

# Оглавление

Стр.

Для заметок: 	8-1

Узлы и детали системы ручного запуска 	8-2

Узлы и детали системы ручного запуска 	8-3

Разборка стартера с механизмом

возврата веревки 	8-4

Чистка и осмотр 	8-5

Сборка стартера с возвратом веревки 	8-5

Регулировка натяжения пружины

подмотки	8-7

Регулировка блокировочной тяги

стартера 	8-7

# Для заметок:

# Узлы и детали системы ручного запуска

95   >   Смазка с тефлоном - 2-4-C With Teflon (92-825407A12)

# Узлы и детали системы ручного запуска

| № по рис. | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт-дюйм | фунт-фут | Н.м |
| 1 | 1 | Уплотнительная прокладка для основания пусковой ручки |  |  |  |
| 2 | 2 | Гайка (M6x1) |  |  |  |
| 3 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 2 | Втулка основания пусковой ручки |  |  |  |
| 5 | 1 | Основание пусковой ручки |  |  |  |
| 6 | 1 | Ручка стартера |  |  |  |
| 7 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 8 | 4 | Гайка | 90 |  | 10.2 |
| 9 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 4 | Прокладка |  |  |  |
| 11 | 4 | Втулка |  |  |  |
| 12 | 4 | Прокладка |  |  |  |
| 13 | 4 | Шайба |  |  |  |
| - | 1 | Стартер с возвратом веревки (Сер.№-США-OG239163/Бельг-9864479 и ниже) |  |  |  |
|  | 1 | Стартер с возвратом веревки (Сер.№-США-OG239164/Бельг-9864480 и выше) |  |  |  |
| 14 | 1 | Корпус |  |  |  |
| 15 | 1 | Стопорное кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Втулка веревки |  |  |  |
| 17 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 18 | t | Пружина / Обойма (Узел) |  |  |  |
| 19 | 1 | Шкив стартера |  |  |  |
| 20 | 1 | Веревка стартера |  |  |  |
| 21 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 22 | 1 | Кулачок |  |  |  |
| 23 | 1 | Винт (1/4-20) | 135 |  | 15.3 |
| 24 | 2 | Серьга |  |  |  |
| 25 | 2 | Кулачок |  |  |  |
| 26 | 2 | Пружина |  |  | ^ |
| 27 | 3 | Винт (10-16 х 1”) |  |  |  |
| 28 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 29 | 1 | Кулачок |  |  |  |
| 30 | 1 | Рычаг (Сер.№-США-OG239163/Бельгия-9864479 и ниже) |  |  |  |
|  | 1 | Рычаг (Сер.№-США-OG239164/Бельгия-9864480 и выше) |  |  |  |
| 31 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 32 | 1 | Провод блокировки |  |  |  |
| 33 | 1 | Винт (M5 x .8 х 16) |  |  |  |
| 34 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 1 | Винт (10-16 x .625) |  |  |  |
| 36 | 1 | Шплинт |  |  |  |

# Разборка стартера с механизмом возврата веревки

ОСТОРОЖНО

Во время разборки веревочного стартера во избежание поражения глаз при неожиданном разворачивании пружины ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

- Развязать узел на веревке стартера и освободить пусковую веревку так, чтобы пружина обратной подмотки могла развернуться.

- Снять прижим и отвернуть винт, которым тяга блокировки переключения передач крепится к корпусу стартера.

- Снять стартер с двигателя.

a - Прижим

b - Винт

с - Болты (4)

- Снять держатель кулачка.

a - Винты

b - Держатель

- Снять кулачок и пружину.

a - Кулачок

b – Пружина

- Снять шкив стартера.

a – Шкив стартера

b - Винт

- Пружину заменять вместе с ее обоймой как полную сборку.

a – Узел пружины в сборе

Чистка и осмотр

- Прочистить узлы и детали в растворителе и просушить сжатым воздухом.

- Проверить пружину возврата веревки на перегибы, искривления, задиры, коррозию или изломы.

- Проверить шкив стартера, направляющую для веревки и корпус стартера на зазубрины, царапины, трещины, износ или деформацию, особенно в области хода пусковой веревки.

- Проверить втулку, собачку (механизма транспорта веревки) и пружину на износ и повреждение.

- Проверить пусковую веревку на износ, потертость или обрывы.

- При необходимости заменить дефектные узлы и детали.

Сборка стартера с возвратом веревки

ОСТОРОЖНО

Во время сборки веревочного стартера во избежание поражения глаз при неожиданном выбросе пружины из обоймы и ее разворачивании ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

- Вставить обойму с пружиной в шкив.

a – Узел пружины в сборе

- Установить шкив в корпус и закрепить на своем месте винтами. Затянуть винты с усилием до 135 фунт-дюймов (15.3 Н.м).

a – Шкив стартера

b - Винт

- Установить рычаг блокировки.

a – Рычаг блокировки

- Вставить пружину кулачкового рычага в гнездо корпуса стартера и установить на место кулачковый рычаг.

a – Кулачковый рычаг

b – Пружина кулачкового рычага

- Установить держатель кулачка и закрепить винтами.

a - Винты

b – Держатель кулачка

Регулировка силы натяжения пружины подмотки пусковой веревки

- Вращать шкив до отказа против часовой стрелки (положение полного завода пружины). Затем отпустить на один полный оборот и еще настолько, насколько необходимо для совмещения конца веревки с отверстием в корпусе. Отпускать шкив менее, чем на один оборот, ни в коем случае не допустимо.

- Пропустить пусковую веревку через направляющую в корпусе. Завязать на веревке скользящий узел (т.е. узел, который можно легко распустить) примерно на расстоянии 12 дюймов (305мм) от ее конца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой на ПЛМ проверить работу механизма и пружины возврата пусковой веревки

- Установить на двигатель стартер с возвратом веревки.

- Пропустить стартерную веревку через кронштейн, ручку и держатель веревки. Закрепить держатель веревки с помощью узла на веревке.

a - Зажим

b - Винт

с - Гайки (4).  Затянуть с усилием до

90 фунт-дюймов (10.2 Н∙м)

d - Кронштейн пусковой ручки

Регулировка блокировочной тяги стартера

ВАЖНО: Перед регулировкой смазать проволочную часть блокировочной тяги легким маслом.

- Вращая вал гребного винта, переключить рычаг передачи на задний ход (REVERSE).

- Вернуть рычаг переключения передачи в положение Нейтралка (NEUTRAL), не переходя за фиксатор / собачку нейтрального положения.

- Надеть конец блокировочной тяги на штифт кулачкового рычага и закрепить шплинтом (Рис. 4).

- Прикрепить блокировочную тягу к корпусу стартера с помощью регулировочного винта. Винт при этом полностью не затягивать.

- Отрегулировать блокировочную тягу до совмещения выступающей метки кулачкового рычага с указателем перемотки на корпусе.

a – Блокировочная тяга

b - Шплинт

с – Регулировочный винт

d – Выступающая метка кулачкового рычага

e – Указатель перемотки на корпусе

- Затянуть регулировочный винт и проверить регулировку после 4 - 5 циклов переключения передачи.

**************************************************************

# Text boxes

## МОДЕЛИ

30/40 (2-цилиндровые)

30*30 Marathon»30 Sea Pro

40*40 Marathon*40 Sea Pro

### С серийными номерами

### США	0G044027 и выше

### Бельгия	09855139 и выше

2

A

1

A

1

B

1

С

1

D

Заменить систему

Заменить узел седла всасывающего клапана

Система не держит угол на тяге заднего хода.

Узел седла всасывающего клапана нормальный – Прочистить этот узел и установить на место

Есть загрязнение и/или повреждение

Снять узел седла всасывающего канала и проверить на загрязнение и/или повреждение

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Есть загрязнение и/или  заклинивание

Система не держит угол при тяге заднего хода

Система держит угол при  тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит при тяге заднего хода: Проверку  закончить

Заменить ручной клапан-блокиратор и кольца

Клапан-блокиратор и уплот. кольцо на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Система не держит угла при тяге заднего хода

Проверить ручной клапан блокировки гидросистемы

Повреждены клапан-блокиратор гидросистемы и уплотнительное  кольцо

Снять и проверить узел штока и поршня на грязь и/или заклинивание запорного шарика поршня-амортизатора

Система держит тягу заднего хода: проверку закончить

Поршень-амортизатор нормальный – Прочистить и установить на место

Заменить узел поршня со штоком

Система держит угол на заднем ходу: Проверку закончить

Снять узел обратного клапана * ; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Обнаружена грязь и/или повреждение

Заменить узел обратного клапана *.

Система не держит  угол на тяге заднего хода

Система держит угол на заднем ходу: Проверку закончить

Система держит угол на заднем ходу: Проверку закончить

См. продолжение на следующей странице

ПЛМ не держит угол наклона во время заднего хода и/или идет в режиме прицепа во время сброса высоких оборотов

- Резервуар с подпиточной жидкостью

- Возвратная жидкость

- Резервуар с подпиточным маслом

- Масло под давлением

- Возвратное масло

1550-1850 фунтов на кв. дюйм

- Резервуар с подпиточной жидкостью

- Жидкость под давлением

- Возвратная жидкость

- Резервуар с подпиточной жидкостью

- Жидкость под давлением

- Возвратная жидкость

Давление при ходе поршня вниз

500-800 фунтов на кв.дюйм

- Резервуар с подпиточной жидкостью

- Жидкость под давлением

- Возвратная жидкость

Разгрузочное давление гидросистемы угла наклона

500-600 фунтов на кв. дюйм

Разгрузочное давление гидросистемы угла наклона

500-600 фунтов на кв. дюйм

- Резервуар с подпиточной жидкостью

- Жидкость под давлением

- Возвратная жидкость

Давление при ходе поршня вверх

2530 фунтов на кв.дюйм (мин)

- Резервуар с подпиточной жидкости

- Жидкость под давлением

- Возвратная жидкость

25   >   Жидкий неопрен - Liquid Neoprene (92-25711-2)

110   >   Жидкость для пауэр трима и рулевой гидравлики –

Power Trim and Steering Fluid (92-901 OOA12)

5

B

5

A

Увеличенный вид канавок поршневых колец

Диаметр по "A" под прямым углом (90°) к поршневому пальцу

Канавки поршневых колец в увеличенном виде

ВЕРХ

ЦЕНТР

НИЗ

Размер "A" под прямым углом (90°) к поршневому пальцу

4

3

C

Подачи топлива от штуцера нет

Снять верхний шланг со штуцера на клапане-обогатителе. Если из шланга идет топливо,  заменить клапан. Если топливо не течет из шланга, проверить шланг и фитинги карбюратора на утечку или засорение.

Подача топлива от штуцера есть

Клапан нормальный. Проверить шланги, штуцеры  и соединения к карбюратору на утечки или засорение.

Напряжения нет

Проверить на обрыв ЖЕЛТ/ ЧЕР провод между ключом зажигания (или головкой подсоса) и клеммной колодкой.

Напряжение есть

Проверить на слабый контакт или коррозию  соединение между ЖЕЛТ/ЧЕР проводом и ЧЕР проводом (под одним и тем же винтом на клеммной колодке). Проверить, правильно ли заземлен другой ЧЕР провод на клеммной колодке.

Устранить причины неисправности и нажать на ключ (или головку подсоса). Если клапан-обогатитель НЕ щелкнет, заменить клапан.

Щелчок есть

Плотно сдавить грушу начального запуска. Снять нижний шланг со штуцера на клапане-обогатителе. Подставить поддон под клапан, затем надавить на ключ зажигания (головку подсоса). Проверить, идет ли топливо из штуцера.

Щелчка нет

Проверить напряжение от аккумулятора на ЖЕЛТ / ЧЕР проводе на клеммной колодке двигателя при нажатом ключе зажигания (головке подсоса).

Надавить на ключ зажигания (или головку подсоса). Клапан должен щелкнуть.

Подсоединить к штуцеру на топливной камере карбюратора

Кнопка клапана-обогатителя для открывания клапана вручную.

Длинный шланг – Подсоединить к штуцеру на впускном коллекторе

Короткий шланг – Подсоединить к штуцеру  в основании масляного насоса

При регулировке уровня поплавка подгибать металлическую лапку ЗДЕСЬ.

3

B

3

A

Левый борт

Правый борт

Тахометр двигателя по левому борту

Индикатор синхронизатора

Тахометр двигателя по правому борту

Блок синхронизатора

Левый борт

Правый борт

Блок синхронизатора

Тахометр двигателя по левому борту

Индикатор синхронизатора

Тахометр двигателя по правому борту

Установить лампочку в позицию

«Выключена»

Установить лампочку в позицию

«Выключена»

+12 вольт

Провод к выключателю

подсветки

Подсоединить

к +12 В

Установить лампочку в позицию

«Выключена»

Подсоединить к отрицательной клемме (-) «земля»

Фиолетовый

Черный

Установить лампочку в позицию

«Выключена»

Подсоединить к отрицательной клемме (-) «земля»

Серый или коричневый

Фиолетовый

или белый

Подсоединить

к +12 В

Черный

Установить лампочку в позицию

«Включена»

Подсоединить к отрицательной (-) клемме «земля»

Черный

Подсоединить

к +12 В

+12 В провод выключателя подсветки

Желто-коричневый

Фиолетовый

Серый или коричневый

Черный

Фиолетовый

или Белый

Подсоединить

к +12 В

Подсоединить к отрицательной (-) клемме «земля»

Установить лампочку в позицию

«Включена»

+12 В провод выключателя подсветки

Установка

по правому борту

BLK =	Черный

BLU =	Синий

BRN =	Коричневый

GRY =	Серый

GRN =	Зеленый

ORN =	Оранжевый

PNK =	Розовый

PUR =	Фиолетовый

RED =	Красный

Tan = 	Желто- корич

WHT = 	Белый

YEL = 	Желтый

LIT  = 	Светло-

DRK = 	Темно-

Установка

по левому борту

Левый борт

Индикатор синхронизатора

Тахометр двигателя по левому борту

Тахометр двигателя по правому борту

Правый борт

Блок синхронизатора

Левый борт

Индикатор синхронизатора

Тахометр двигателя по левому борту

Тахометр двигателя по правому борту

Правый борт

Блок синхронизатора

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Желто- корич

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

Вольтметр

к источнику 12 В

Спидометр

Тахометр

Панель  двойной индикации - температуры / уровеня масла

BLK 	= Черный

PUR 	= Фиолетовый

RED 	= Красный

YEL 	= Желтый

RED 	= Красный

YEL 	= Желтый

1

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Желто- корич

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

Красные изоляц.

трубки

BLK	= Черный

GRY	= Серый

RED	= Красный

YEL 	= Желтый

Красные изоляционные трубки

2

1

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Желто- корич

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

6

5

4

3

Пусковая катушка

7

#### Дистанц. пульт

Статор

Насос гидросистемы

угла наклона ПЛМ

8

9

8 – Соленоид клапана

обогатителя

9 – Датчик уровня масла

Темп. ДВС

Пластина к блоку

Стартер

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Жел- корич

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Жел-корич

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Жело- корич

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

BLK =	Черный

BLU =	Синий

BRN =	Коричневый

GRY =	Серый

GRN =	Зеленый

ORN =	Оранжевый

PNK =	Розовый

PUR =	Фиолетовый

RED =	Красный

Tan = 	Жел-кор

WHT = 	Белый

YEL  = 	Желтый

LIT  = 	Светло-

DRK = 	Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Желто- коричневый

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

1 – Датчик температуры двигателя

2 – Модуль защиты зажигания МЗЗ (TPM)

3 – Пусковая катушка

4 - Статор

5 - Стартер

6 – Реле стартера

7 – 12-вольтовый аккумулятор

8 – 20-амперный предохранитель

9 – Регулятор напряжения

10 - Выключатель блокировки запуска

11- Выключатель низкого уровня масла

12 – Кабель двигателя

13 – Клапан-обогатитель топливной смеси

14 – Модуль МРК (CDM)

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Желто- коричневый

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

10 - Выключатель блокировки запуска

11 – Датчик (выключатель) низкого уровня масла

12 - Кабель двигателя

13 - Модуль МРК (CDM)

14 - Выключатель аварийного останова

15 - Кнопка останова

16 - Звуковой излучатель

17 - Кнопка запуска

1 – Датчик темп-ры двигателя

2 – Модуль МЗЗ (TPM)

3 – Пусковая катушка

4 - Статор

5 - Стартер

6 – Реле стартера

7 – Аккумулятор (12 В)

8 – 20-амперный предохранитель

9 – Регулятор напряжения

BLK	= Чер

BLU	= Син

BRN	= Кор

GRY	= Сер

GRN	= Зел

ORN	= Оран

PNK	= Роз

PUR	= Фиол

RED	= Крас

Tan	= Жел-кор

WHT 	= Бел

YEL 	= Жел

LIT 	= Свет

DRK 	= Тем

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Желто- коричневый

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

Tan	= 	Желто- коричневый

WHT 	= 	Белый

YEL 	= 	Желтый

LIT 	= 	Светло-

DRK 	= 	Темно-

2

D

Слабина тяги

Мин. 1/16” (1.59 mm)

Макс. 1/8” (3.38 мм)

Слабина тяги

Мин. 1/16” (1.59 mm)

Макс. 1/8” (3.38 мм)

2

C

Метрич. линейка

3"         	= 76.2мм

2"     	= 50.8мм

1-3/4" 	= 44.5мм

1-11/16"	= 42.9мм

3/4"   	=19.1мм

1/2"  	= 12.7мм

Прибор показывает 12 вольт*

Проверить ЧЕРНЫЙ общий провод на стартере на плохой контакт, коррозиюяф или обрыв. Если провод нормальный, проверить мотор стартера.

Прибор не показывает напряжения. Проверить ЧЕРНЫЙ кабель на плохой контакт или обрыв.

ТЕСТ 8

a. Опять подсоединить ЧЕРН. кабель (мотора стартера) к контр.точке 1 соленоида стартера.

b. Подключить щупы вольтметра к общему проводу двигателя «земля» и контр. точке 7.

c. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор показывает 12 вольт*

Должен быть слышен щелчок срабатывания соленоида. Перейти к ТЕСТУ 8.

Прибор не показывает напряжения. Неисправен соленоид стартера.

ТЕСТ 7

а Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 1.

b. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор показывает 12 вольт*

Проверить предохранитель в цепи КРАСНОГО провода между контрольными точками 5 и 6. Проверить на обрыв КРАСНЫЙ провод между контрольными точками 5 и 6.

Прибор не показывает напряжения. Проверить КРАСН. провод между положительной клеммой (+) аккумулятора и контрольной точкой 6.

TEST 6

Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 6.

Прибор показывает 12 вольт*

Неисправен ключ зажигания.

ТЕСТ 5

Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 5.

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 6.

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 5.

ТЕСТ 4

a. Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 4

b. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор показывавет 12 вольт*

Переключатель запуска на нейтрали разомкнут или обрыв Жел./Красн. провода между контрольными точками  4 and 3.

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 4.

Модель с электическим запуском на рукоятке румпеля

Переключатель запуска на нейтрали на нижнем капоте двигателя разомкнут. ЧЕРНЫЙ или БЕЛЫЙ провод переключателя отсоединился или поврежден..

Прибор показывает 12 вольт

Неисправен соленоид стартера.

Прибор показывает 12 вольт*

Проверить ЧЕРНЫЙ общий провод на обрыв или неплотное соединение. Подсоединить этот провод опять к соленоиду стартера. Перейти к ТЕСТУ 7.

ТЕСТ 3

a.  Вернуть черный(е) провод(а) на место.

b. Подсоединить вольтметр к общему проводу «земля» двигателя и контрольной точке 3

с. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор не показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 3.

ТЕСТ 2

a.  Отсоединить черный(е) провод(а) от контрольной точки Тест 2

b. Подключить вольтметр к общему («земля») проводу двигателя и контрольной точке 2.

с. Повернуть ключ зажигания в положение ПУСК (START).

ТЕСТ 1

Установить омметр на предел измерений (R x 1) и соединить его щупы между ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) контактом аккумулятора и общим проводом головки цилиндров.

ОСТОРОЖНО! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!: ПЕРЕД началом проверки во избежание неожиданного запуска двигателя отсоединить кабель / провод Черного (мотора стартера) от точки ТЕСТ 1 соленоида стартера.

Мотор стартера не вращается

Стрелка прибора показывает на ( (бесконечность)

Обрыв в цепи ЧЕРНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО (-) провода аккумулятора между ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) выводом аккумулятора и головкой цилиндров.

• Проверить кабель на неплотный контакт или коррозию.

• Проверить кабель на обрыв.

Стрелка прибора на 0.

Перейти к ТЕСТУ 2 на следующей странице

Выключатель блокировка пуска на передаче (в коробке управления, если ДВС снабжен дистанц. пультом управления)

Выключатель блокировки запуска на передаче для моделей с эл.пуском на румпеле. Выключатель расположен под нижним капотом двигателя

Красный изолятор

(S/N-OG590000 & Above)

К «земле» ДВС

К соленоиду

Регулятор напряжения

Выключатель блокировки запуска на передаче для моделей с эл.пуском на румпеле. Выключатель расположен под нижним капотом двигателя

Красный изолятор

К МЗЗ

К МЗЗ

К соленоиду

(Сер.№-OG589999 и ниже)

Подсоединить красный щуп прибора к «Общ.», а черный - попеременно к клеммам «a» и «c».

Стрелка на 0. Выпрямитель нормальный.

Стрелка прибора на (. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на 0. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на (.  Выпрямитель нормальный.

Стрелка прибора на (.

Подсоединить красный щуп к "b", а черный попеременно к "a" и "c".

Стрелка на 0. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на (. Заменить выпрямитель.

Стрелка на 0.

Подсоединить красный к "b", а черный попеременно к "a" и "c".

Стрелка прибора на 0. Подсоединить черный щуп к "b", а красный попеременно к "a" и "c".

Стрелка прибора на (. Заменить выпрямитель.

Стрелка на 0. Заменить выпрямитель.

Стрелка прибора на (

Подсоединить черный щуп к «b», а красный попеременно к «a» and «c».

Стрелка прибора на (.

Подсоединить черный щуп к «Общ.», а красный попеременно к "a" и "c".

Стрелка прибора на 0.

Подсоединить черный щуп к «Общ.», а красный попеременно к "a" и "c".

2

B

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Конденсатор-

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Конденсатор-

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь  напряжения

Конденсатор -

Катушка -

Тиристор -

Диод -

Обратная цепь напряжения

Прямая цепь напряжения

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Есть грязь и/или  повреждение

Система дает утечку вниз

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Заменить ручной клапан и кольца

Ручной клапан и уплотнительное кольцо на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Система дает утечку вниз

Проверить ручной клапан

Повреждены ручной клапан и уплотнительное кольцо

Снять клапан разгрузки гидросистемы и проверить кольца и сальники на грязь и/или повреждение

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Клапан разгрузки гидросистемы и кольца нормальные – Прочистить клапан и установить на место

Заменить клапан раз-грузки гидросистемы

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Снять узел обратного клапан *; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Обнаружена грязь и/или повреждение

Заменить узел обратного клапана *

Система дает утечку вниз

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

См. продолжение на следующей странице

УТЕЧКА ВНИЗ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПРИ ЗАКРЫТОМ РУЧНОМ КЛАПАНЕ-БЛОКИРАТОРЕ ГИДРОСИСТЕМЫ

Заменить систему

Заменить уплотнитель-ные кольца запомина-ющего и амортизатор-ного поршней

Система дает утечку вниз

Отверстие цилиндра имеет шероховатость и/или загрязнение

Цилиндр не имеет царапин и загрязнений

Проверить уплотнительное кольцо запоминающего поршня и полость гидроцилиндра

Система не дает утечку вниз: Проверку закончить

BLU/WHT – Син./Бел. 	GRN/WHT – Зел./Бел

PUR – Фиол. 		RED – Крас.

RED/PUR – Крас./Фиолет. 	LT.GRN/WHT – Светло зел./Бел.

BLK – Чер. 		LT.BLU/WHT – Свет. син./Бел.

BLUE -Синий

#### Электромотор насоса

#### Реле ПЛМ ВНИЗ

#### Реле ПЛМ ВВЕРХ

Соленоид

Болт стартера

#### Аккумулятор

Патрон предохранителя

###### Дистанц управление

Патрон предохранителя

Переключатель  Вверх / Вниз на панели управления

Переключатель на обтекателе

Переключатель Вверх / Вниз

на дистанц. пульте

Remote Control

Fuse Holder

Кольцо - Вид в разрезе

Толщина

Внешний диаметр

Внутренний диаметр

5

C

6

Выпрессовывать в этом направлении

7

A

7

B

Провисание тяги

Mин. 1/16” (1.59мм)

Mакс. 1/8” (3.18мм)

Провисание тяги

Mин. 1/16” (1.59мм)

Mакс. 1/8” (3.18мм)

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

8

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ UP (ВВЕРХ)

Увеличение дифферента

(Увеличение угла наклона)

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ DOWN (ВНИЗ)

Уменьшение угла наклона

РАБОТА ПОРШНЯ- АМОРТИЗАТОРА ПРИ УДАРЕ ПЛМ О ПОДВОДНУЮ ПРЕГРАДУ

РАБОТА ПОРШНЯ-АМОРТИЗАТОРА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

РАБОТА ГИДРОСИСТЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ РЕГУЛИРОВКИ

НАКЛОНА ПЛМ