###### Руководство

по

техническому обслуживанию

Модель 4-такт. ПЛМ

8/9.9 FourStroke

Начальный серийный №0R042475 и выше

Список используемых в данном руководстве сокращений

ECM - электронный блок управления

WOT - полностью открытая дроссельная заслонка

CDI - зажигание разрядно-емкостного тип

SCR - кремниевый управляемый вентиль, триодный тиристор, формирователь

DC - постоянный ток

AC - переменный ток

CPS - датчик угла поворота коленвала

# Внимание

В данном руководстве предупредительные знаки и надписи "Опасно", "Осторожно" и "Внимание" (сопровождающиеся международным индексом опасности «HAZARD Symbol A») используются для привлечения внимания обслуживающего персонала к необходимости соблюдения и выполнения  специальных указаний относительно конкретного вида обслуживания или операций, которые при неправильном или небрежном, халатном выполнении могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, угрозу повреждения оборудования и ущерба имуществу и окружающей среде. СТРОГО СОБЛЮДАТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ УКАЗАНИЯ!

Сами по себе эти предупредительные средства по ТБ не могут устранить опасность, о которой они предупреждают. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ по техническому обслуживанию, а также подход к работе на основе «здравого смысла» являются основными мерами предосторожности и предотвращения несчастных случаев.

!!! ОПАСНО

Опасно! – Непосредственная опасность, прямо ПРИВОДЯЩАЯ к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ОСТОРОЖНО

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ВНИМАНИЕ

Опасность или неосторожные действия, которые могут привести к легким травмам, повреждению изделия, ущербу имущества и нанесению вреда окружающей среде.

Вниманию пользователей настоящего руководства

Данное руководство по техническому обслуживанию разработано и издано Отделом сервисного обслуживания фирмы Mercury Marine в помощь механикам дилеров фирмы и обслуживающему персоналу компании при выполнении работ по техобслуживанию изделий, описанных в данном руководстве.

Авторское право © 2004 г. принадлежит компании «Mercury Marine».

Указанные в данном абзаце ниже названия, а именно: Mercury, Mercury Marine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Racing, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mariner, Quicksilver, #1 On The Water, Alpha, Bravo, Pro Max, OptiMax, Sport-Jet, K-Planes, MerCathode, RideGuide, SmartCraft, Zero Effort, M с логотипом Waves (волны), Mercury с логотипом Waves (волны) и SmartCraft являются зарегистрированными торговыми знаками корпорации Brunswick Corporation. Защитный логотип продукции Mercury Product Protection является зарегистрированным сервисным (товарным) знаком корпорации Brunswick Corporation.

Предполагается, что персонал знаком с процедурами техобслуживания указанных здесь и аналогичных или подобных им изделий, производимых и реализуемых на рынке фирмой Mercury Marine, а также, что этот персонал прошел обучение по рекомендованным сервисным процедурам и методикам обслуживания данной продукции, включая использование как обычного механического ручного инструмента, так и специального инструмента фирмы Mercury Marine или рекомендованного фирмой инструмента других поставщиков.

Компания не может быть в курсе всех возможных существующих в отрасли процедур и методик, по которым могут выполняться работы по техобслуживанию, а также результатов их применения и/или возможных опасностей. Фирма не проводила широкомасштабной оценки таких процедур. Поэтому все, кто применяет какую-либо процедуру техобслуживания и/или какой-либо инструмент, не рекомендованные фирмой Mercury Marine, должны сначала полностью убедиться в том, что выбранная процедура и инструмент не представляют угрозы для безопасной работы людей и эксплуатации изделий.

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики (спецификации), содержащиеся в настоящем руководстве, основаны на самых последних данных, имеющихся в распоряжении фирмы на момент публикации. В соответствии с установленными правилами новые редакции руководства будут рассылаться всем дилерам, заключившим с фирмой контракты на реализацию и/или техническое обслуживание описываемых здесь изделий.

Другую информацию, относящуюся к указанной и описываемой в данном руководстве продукции, см. в сервисных бюллетенях дилеров, руководствах по техобслуживанию и документах по гарантии и в руководствах по установке.

#### Меры предосторожности

При работе с изделием следует помнить, что в электросистеме и системе зажигания могут возникнуть опасные, ведущие к повреждениям, короткие замыкания (КЗ). Эти системы при неумелом обращении и неосторожном отношении к работе с ними также могут вызвать поражение электрическим током с тяжелыми последствиями для здоровья людей. При выполнении любых работ, где обслуживающий персонал может коснуться электрических контактов или последние могут коснуться заземления,  аккумуляторные провода следует отсоединять от аккумуляторных батарей на стороне самих аккумуляторных батарей.

Всегда, когда во время обслуживания впускные или выпускные отверстия открыты и могут быть подвергнуты каким-либо внешним воздействиям, они должны закрываться заглушками и/или пробками и т.д. для защиты от случайного попадания в них посторонних предметов и веществ, которые могут в конце концов попасть в цилиндры и вызвать значительные повреждения внутренних узлов и деталей при запуска двигателя.

Очень важно обратить особое внимание на то, что при проведении любых работ по техобслуживанию весь новый крепеж, используемый для замены старого, должен иметь те же типоразмеры и удовлетворять прочностным характеристикам, что и заменяемый крепежный материал. Цифры на головках метрических болтов и на поверхностях метрических гаек указывают на их прочностные характеристики. На американских болтах для этой цели используются радиальные линии, в то время как на большинстве американских гаек маркировка прочностных характеристик отсутствует. Несоответствие или неправильный выбор крепежного материала по типоразмерам и прочностным характеристикам может привести к повреждению оборудования, его неправильной работе или даже к возможным травмам людей. Поэтому снятый при демонтаже крепежный материал следует сохранять для повторного использования и во время сборки, где это возможно, использовать его для крепления тех же узлов и деталей в тех же местах, с которых он был снят. В тех случаях, когда крепеж не пригоден для повторного использования, необходимо следить за тем, чтобы замена строго соответствовала родному крепежу.

#### Взаимозаменяемость частей, узлов, деталей

Использование частей, узлов и деталей, отличных от тех, которые рекомендованы для замены при сервисном обслуживании, ремонте и т.д., ведет к аннулированию гарантии на те части, узлы и детали, которые повреждены в результате указанного выше использования.

!!! ОСТОРОЖНО

Для снижения пожаро- и взрывоопасности узлы и детали электросистемы, системы зажигания и топливной системы в продукции морского назначения фирмы Mercury Marine Power Products разработаны и выполнены с учетом и в соответствии с требованиями, правилами и нормативами Береговой охраны США. Использование для замены частей, узлов и деталей в электросистеме, системе зажигания и топливной системе, которые не удовлетворяют указанным требованиям, правилам и нормативам, может привести к угрозе возникновения пожара или взрыва, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕДОПУСТИМО. При обслуживании электросистемы, системы зажигания, топливной системы критически важным фактором является правильность установки и затягивания крепежных элементов всех узлов и деталей. При невыполнении этого требования обрывы или слабый контакт в электросистеме или системе зажигания могут вызвать образование искры, которая приведет к возгоранию топливных паров при утечках в топливной системе, если таковые возникнут.

#### Содержание в чистоте и уход за ПЛМ

Любое изделие морского назначения фирмы Mercury Marine Power Products, предназначенное для эксплуатации в водных бассейнах, - это механизм, состоящий из множества деталей и узлов станочной, механической обработки с пригнанными, полированными и притертыми поверхностями, причем допуски на них измеряются в десятитысячных долях дюйма/миллиметра. Поэтому очень важным фактором является содержание такого изделия в чистоте и тщательный уход за ним. В связи с этим следует помнить о том, что правильный уход, чистка и защита трущихся поверхностей и поверхностей деталей и узлов станочной обработки является составной частью процедуры ремонтных и профилактических работ. Это считается стандартной практикой при ремонтных работах и техобслуживании, даже если в описании самой процедуры не содержится таких специальных указаний.

При демонтаже деталей и узлов во время техобслуживания следует обязательно класть и хранить их в определенном порядке для того, чтобы во время последующей сборки обеспечить их монтаж на свои места с соблюдением установки стыкующихся поверхностей на родные места.

Кроме того, работа обслуживающего персонала под подвешенным ПЛМ или на нем недопустима. ПЛМ следует закреплять на рабочих стендах или как можно скорее опускать на уровень земли.

# Содержание руководства

Раздел 1 - Основные сведения

A – Основные технические характеристики

B - Техническое обслуживание

C - Общие сведения

D - Установка ПЛМ

Раздел 2 - Электрическая система

A - Система зажигания

B - Система зарядки и запуска

C - Момент зажигания, синхронизация и регулировка

Раздел 3 – Топливная система

A – Топливный насос

B – Карбюратор

C – Вредные выбросы

Раздел 4 - Блок двигателя

A – Головка цилиндров

B – Блок цилиндров и картер

C – Масляный насос

D – Система охлаждения

Раздел 5 - Средняя секция

A – Транцевый и поворотный кронштейны и кожух торсионного вала

Раздел 6 - Нижний блок

A- Редуктор (не типа «Bigfoot»)

Раздел 7 - Соединения, приводные тяги, штанги

A – Приводные тяги дроссельной заслонки и механизма переключения передач

B – Румпель

Раздел 8 – Ручной стартер

A – Старте с механизмом возврата пусковой веревки

Раздел 9 – Схемы электропроводки

A –Электрические схемы

| Основные сведения | 1 |
| --- | --- |
| Электрическая система | 2 |
| Топливная система | 3 |
| Блок двигателя | 4 |
| Средняя секция | 5 |
| Нижний блок | 6 |
| Соединения, приводные тяги, штанги | 7 |
| Ручной стартер | 8 |
| Схемы электропроводки | 9 |

# Основные сведения

## Раздел 1A - Технические характеристики

### Оглавление

| Технические характеристики модели 8/9.9 Master 1A-2 Технические характеристики модели 1A-2 Технические характеристики зажигания 1A-2 Технические характеристики системы запуска и зарядки 1A-3 Технические характеристики топливной системы 1A-3 Технические характеристики карбюратора 1A-3 Технические характеристики головки цилиндров 1A-5 | Технические характеристики блока цилиндров 1A-6 Технические характеристики масляного насоса 1A-6 Технические характеристики поршня 1A-7 Технические характеристики редуктора 1A-7 Технические характеристики системы охлаждения 1A-8 Смазочные средства и герметики компаний «Mercury» и «Quicksilver» 1A-8 |
| --- | --- |

### Технические характеристики модели 8/9.9 Master

#### Технические характеристики модели

| Технические характеристики модели |
| --- |
| Киловатт (лошадиных сил) | 5.9 кВт (8 л.с.) 7.4 кВт (9.9 л.с.) |
| Масса моделей по типам: |  |
| MH | 38.3 кг (84 фунт.) |
| MLH | 39.2 кг (86 фунт.) |
| EH | 41.1 кг (91 фунт.) |
| ELH | 42.3 кг (93 фунт.) |
| MRC | 36.5 кг (80 фунт.) |
| ELRC | 40.7 кг (90 фунт.) |
| Рекомендуемый диапазон скорости при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) | 5000 - 6000 об/мин |
| Топливо | Автомобильное, неэтилированное - октановое число 87 (минимально ) |
| Тип масла |  |
| Для всех температур | 10W-30 |
| При температуре выше 4°C (40°F) использовать масло другой вязкости | 25W-40 |
| Объем масла | 800 мл (27.0 жид. унц.) |

#### Технические характеристики зажигания

| Технические характеристики зажигания при температуре 20°C (68°F) |
| --- |
| Тип зажигания | Разрядно-емкостного типа |
| Тип свечи зажигания | NGK DCPR6E |
| Зазор свечи зажигания | 0.8 - 0.9 мм (0.031 - 0.035”) |
| Порядок зажигания (работы цилиндров) | 1 - 2 (потеря искры) |
| Момент зажигания на холостых оборотах | 0°-10° до ВМТ |
| Момент зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) | 30° до ВМТ |
| Ограничение оборотов блока ECM |  |
| - по превышению оборотов | 6250 об/мин |
| - по низкому уровню масла | 3000 об/мин |
| Сопротивление: |  |
| - зарядной катушки зажигания | 295 Ом ±20% |
| - датчика угла поворота коленвала | 185 Ом ±20% |
| Катушка зажигания - Сопротивление: |  |
| - первичной обмотки | 0.30 Ом ± 15% |
| - вторичной обмотки | 8.50 Ом ± 15% |

#### Технические характеристики системы запуска и зарядки

| Технические характеристики системы запуска и зарядки при температуре 20°C (68°F) |
| --- |
| Тип генератора | однофазный |
| Сопротивление генератора | 0.72 Ом ± 20% |
| Выходные номиналы генератора по напряжению и току | 12В - 6A (выпрямленного) при 5000 об/мин |
| Стартер |  |
| Тип | Bendix |
| Выходная мощность | 0.4 кВт при 12В |
| Длина щеток | 4.0-7.5 мм (0.157-0.295 “) |
| Диаметр коллектора | 19.7 - 20.0 мм (0.775 - 0.787 “) |
| Глубина подреза канавок | 0.5 - 0.8 мм (0.0197 - 0.0315 “) |
| Ток (без нагрузки) | 13 |
| Ток (под нагрузкой при 750 об/мин в режиме заводки) | 40-46 |
| Номинальный ток предохранителя | 20A |
| Тип предохранителя | Мини (ATO) |
| Аккумуляторная батарея (минимальные требования) по пусковому току |  |
| выше 0°C (32°F) | 465А при запуске спущенного в воду двигателя (MCA) или 350А при запуске холодного двигателя (CCA) |
| ниже 0°C (32°F) | 1000А при запуске спущенного в воду двигателя (MCA) или 775А при запуске холодного двигателя (CCA) |

#### Технические характеристики топливного насоса

| Технические характеристики топливного насоса |
| --- |
| Тип топливного насоса | плунжерный, диафрагменный |
| Принцип действия топливного насоса | механический |
| Давление топлива на оборотах холостого хода (950 об/мин) | 30 кПа (4.35 фунт./кв.дюйм.) |
| Давление топлива при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) (5500 об/мин) | 32 кПа (4.64 фунт./кв.дюйм.) |
| Вакуум в режиме холостых оборотов (950 об/мин) | 22 кПа (3.2 фунт./кв.дюйм.) |
| Вакуум при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) (5500 об/мин) | 38 кПа (5.5 фунт./кв.дюйм.) |

#### Технические характеристики карбюратора

| Технические характеристики карбюратора модели 8 л.с. |
| --- |
| Диаметр Вентури | 12 мм (0.47“) |
| Диаметр ствола под дроссельную заслонку | 23 мм (0.91“) |
| Главный жиклер | №76 |
| Главный воздушный жиклер | №150 |
| Внутренний диаметр главной форсунки | 2.3 мм (0.09“) |
| Жиклер холостого хода | №39 |
| Воздушный жиклер холостого хода | №90 |
| Скорость в режиме холостого хода | 900 об/мин |
| Уровень поплавка (от фланца до днища поплавка) | 9.0 мм (0.35“) |

| Технические характеристики карбюратора модели 9.9 л.с. |
| --- |
| Диаметр Вентури | 17 мм (0.67 “) |
| Диаметр ствола под дроссельную заслонку | 23 мм (0.91 “) |
| Главный жиклер | №92 |
| Главный воздушный жиклер | №135 |
| Внутренний диаметр главной форсунки | 2.6 мм (0.10 “) |
| Жиклер холостого хода | №39 |
| Воздушный жиклер холостого хода | №70 |
| Скорость в режиме холостого хода | 900 об/мин |
| Уровень поплавка (от фланца до днища поплавка) | 9.0 мм (0.35 “) |

#### Технические характеристики головки цилиндров

| Технические характеристики головки цилиндров |
| --- |
| Распределительный вал |  |
| Предельно допустимое биение | 0.1 мм (0.0039“) |
| Высота контура кулачка (на тактах впуска и выхлопа) | 23.39 - 23.63 мм (0.92 - 0.93“) |
| Наружный диам. верхнего подшипника | 17.95 - 17.98 мм (0.7067 - 0.7079“) |
| Наружный диам. нижнего подшипника | 15.95 -15.97 мм (0.6280 - 0.6287“) |
| Длина несжатой свободной пружины клапана | 33.6-35 мм (1.232-1.378“) |
| Предел отклонения пружины клапана от вертикали | 1.1 мм (0.043“) |
| Направляющая клапана |  |
| Впуск | 5.51 - 5.55 мм (0.2169 - 0.2185“) |
| Выхлоп | 5.51 - 5.57 мм (0.2169 - 0.2193 “) |
| Наружный диам. штока клапана |  |
| Впускной клапан | 5.46 - 5.48 мм (0.2150 - 0.2157“) |
| Выхлопной клапан | 5.44 - 5.46 мм (0.2142 - 0.2150) |
| Зазор между штоком клапана и направляющей клапана |  |
| Впуск | 0.03 - 0.07 мм (0.0011 - 0.0028“) |
| Выхлоп | 0.05 - 0.10 мм (0.0019 - 0.0039“) |
| Углы седла клапана |  |
| Первый | 30° |
| Второй | 45° |
| Третий | 60° |
| Цвет сальника штока клапана |  |
| Впуск | черный |
| Выхлоп | зеленый |
| Ширина седла клапана (впуск и выхлоп) | 1.0 - 2.0 мм (0.0394 - 0.0787“) |
| Воздушный зазор между клапаном и клапанным коромыслом |  |
| Впуск | 0.13 - 0.17 мм (0.005 - 0.007“) |
| Выхлоп | 0.18 - 0.22 мм (0.0071 - 0.0087“) |
| Внутренний диам. клапанного коромысла | 13.01 - 13.04 мм (0.5122 - 0.5134“) |
| Внешний диам. оси клапанного коромысла | 12.95 - 12.99 мм (0.5098 - 0.5114“) |
| Предельно допустимая деформация головки цилиндров | 0.1 мм (0.004“) |
| Внутренний диам. (верхнего) подшипника распредвала головки цилиндров | 18.01 - 18.025 мм (0.78091 - 0.7096“) |

#### Технические характеристики блока цилиндров

| Технические характеристики блока цилиндров |
| --- |
| Ствол цилиндра |  |
| Стандартный диам. | 55 мм (2.1654 “) |
| Увеличенный диам. | 55.5 мм (2.185 “) |
| Максимальная конусность/некруглость | 0.06 мм (0.0024 “) |
| Длина хода поршня | 44 мм (1.73 “) |
| Рабочий объем | 209 мл (12.8 куб.дюйм.) |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Коленчатый вал |  |
| Биение | 0.05 мм (0.002 “) |
| Шатунная шейка (стандарт.) | 26.98 мм (1.0622 “) |
| Шатунная шейка (предел, сервисный) | 26.95 мм (1.0610 “) |
| Коренной подшипник (стандарт.) | 29.99 мм (1.1807 “) |
| Коренной подшипник (предел, сервисный) | 29.97 мм (1.1799 “) |
| Масляный зазор коренного подшипника (стандарт.) | 0.012 - 0.044 мм (0.0005 - 0.0118 “) |
| Масляный зазор коренного подшипника (предел, сервисный) | 0.06 мм (0.0024 “) |
| Шатун |  |
| Внутренний диам. втулки поршневого пальца (стандарт.) | 14.01 мм (0.5516 “) |
| Внутренний диам. втулки поршневого пальца (предел, сервисный) | 14.04 мм (0.5528 “) |
| Масляный зазор шатунной шейки (стандарт.) | 0.015 - 0.041 мм (0.0006 - 0.0016 “) |
| Масляный зазор шатунной шейки (предел, сервисный) | 0.060 мм (0.0024 “) |

#### Технические характеристики масляного насоса

| Технические характеристики масляного насоса |
| --- |
| Тип масляного насоса | трохоидный |
| Давление моторного масла при 75°C (167°F) |  |
| - при 950 об/мин | 100 кПа (14.5 фунт./кв.дюйм.) или более |
| - при 5000 об/мин | 330 кПа (48 фунт./кв.дюйм.) или более |
| Максимальный зазор между внешним ротором и корпусом насоса | 0.36 мм (0.0142 “) |
| Максимальный зазор между внутренним ротором и внешним ротором | 0.16 мм (0.0063 “) |
| Максимальный зазор между внешним ротором и крышкой масляного насоса | 0.11 мм (0.0043 “) |
| Высота внешнего ротора | 9.96 мм (0.392 “) |
| Максимальный внутренний диам. корпуса масляного насоса | 29.04 мм (1.1433 “) |
| Зазор между корпусом масляного насоса и распредвалом | 0.02 - 0.05 мм (0.0008 - 0.002 “) |

#### Технические характеристики поршня

| Технические характеристики поршня |
| --- |
| Наружный диам. поршня (стандарт.) | 54.960 мм (2.1638 “) |
| Наружный диам. поршня (предел, сервисный) | 54.90 мм (2.1614 “) |
| Зазор поршня (стандарт.) | 0.020 - 0.055 мм (0.0008 - 0.0022 “) |
| Зазор поршня (предел, сервисный) | 0.15 мм (0.0059 “) |
| Боковой зазор поршневого кольца (стандарт.) |  |
| Верхнего кольца | 0.04 - 0.08 мм (0.0016 - 0.0031 “) |
| Среднего кольца | 0.03 - 0.07 мм (0.0012 - 0.0028 “) |
| Нижнего кольца | 0.05 - 0.15 мм (0.002 - 0.0059 “) |
| Боковой зазор поршневого кольца (предел, сервисный) |  |
| Верхнего кольца | 0.10 мм (0.0039 “) |
| Среднего кольца | 0.09 мм (0.0354 “) |
| Нижнего кольца | 0.18 мм (0.0071 “) |
| Зазор в замке поршневого кольца (стандарт.) |  |
| Верхнего кольца | 0.15 - 0.30 мм (0.0059 - 0.0118 “) |
| Среднего кольца | 0.30 - 0.45 мм (0.0118 - 0.0177 “) |
| Нижнего кольца | 0.20 - 0.7 мм (0.0079 - 0.0276 “) |
| Зазор в замке поршневого кольца (предел, сервисный) |  |
| Верхнего кольца | 0.5 мм (0.0197 “) |
| Среднего кольца | 0.7 мм (0.0276 “) |
| Диам. поршневого пальца (стандарт.) | 14.0 мм (0.5512 “) |
| Диам. поршневого пальца (предел, сервисный) | 13.97 мм (0.5500 “) |

#### Технические характеристики редуктора

| Технические характеристики редуктора |
| --- |
| Передаточное число | 2.07 : 1 |
| Объем редуктора | 320 мл (10.8 жид. унц.) |
| Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant или GL5 SAE 80-90 (масса) |
| Кол-во зубьев ведущей шестерни | 13 |
| Высота посадки ведущей шестерни | плавающая |
| Муфта сцепления | зубчатая (Передняя передача - Нейтральное положение - Задняя передача) |
| Кол-во зубьев шестерни переднего, заднего хода | 27 |
| Люфт шестерни переднего хода | 0.14 - 0.42 мм (0.0055 - 0.0165 “) |
| Давление воды в режиме холостого хода | 50 кПа (7.2 фунт./кв.дюйм.) |
| Давление воды при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) | 95 кПа (13.7 фунт./кв.дюйм.) |

#### Технические характеристики системы охлаждения

| Технические характеристики системы охлаждения |
| --- |
| Терморегулятор |  |
| Температура начала открывания клапана | 60° ± 1.5°C(140°±3°F) |
| Температура полного открывания клапана | 75° ± 1.5°C(167°±3°F) |
| Высота подъема клапана | 3 мм (0.12 “) |

### Смазочные средства и герметики компаний «Mercury» и «Quicksilver»

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Assembly Lubricant | 92-802868A1 | нет |
|  | Диэлектрическая смазка - Dielectric Grease | 92-&2S506-A | 92-823506-1 |
|  | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | 92-809819 | 92-809819 |
|  | Трубный герметик - Loctite 567 PST Pipe Sealant | 92-809822 | 92-809822 |
|  | Комплект смазки для основных прокладок - Loctite Master Gasket Kit | 92-12564-2 | 92-12564-2 |
|  | Масло для 2-такт. ПЛМ - 2-cycle Premium Outboard Oil | 92-802813A1 | 92-802813Q1 |
|  | Высококачественный герметик - Perfect Seal | 92-34227-1 | 92-34227-1 |
|  | Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | 92-25711-3 | 92-25711-3 |
|  | Клеящий состав фирмы «Bellows» - Bellows Adhesive | нет | 92-86166Q1 |
|  | Состав для фиксации детали на посадочном месте - Loctite 680 Retaining Compound | 92-809833 | 92-809833 |
|  | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | 92-802865A1 | 92-802865Q1 |
|  | Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвес - U-joint and Gimbal Bearing Grease | 92-802870A1 | 92-802870Q1 |
|  | Резьбовой герметик - Loctite 222 Threadlocker | 92-809818 | 92-809818 |
|  | Резьбовой герметик - Loctite 242 Threadlocker | 92-809821 | 92-809821 |
|  | Моторное масло для 4-такт. двигателей «MerCruiser» - MerCruiser 4-cycle 25W40 Engine Oil | 92-802837A1 | 92-802837Q1 |
|  | Шестеренная смазка - Premium Gear Lubricant | 92-802846A1 | 92-802846Q1 |
|  | Шестеренная смазка для моторов с высоки КПД - High Performance Gear Lube | 92-802854A1 | 92-802854Q1 |
|  | Смазка для шлицевой муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease | 92-802869A1 | 92-802869Q1 |
|  | Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease | 92-802867A1 | 92-802867Q1 |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |
|  | Гидравлическая жидкость для системы «Power Trim» и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid | 92-802880A1 | 92-802880Q1 |
|  | Масло для 2-такт. ПЛМ - Premium Plus 2-cycle TC-W3 Outboard Oil | 92-802824A1 | 92-802824Q1 |
|  | Ультра-синий силиконовый герметик - RTV 587 Ultra Blue Silicone Sealer | 92-809825 | 92-809825 |
|  | Герметизирующая грунтовка - Loctite 7649 Primer N | 92-809824 | 92-809824 |
|  | Ингибитор ржавчины для сальников (консервационный) - Storage Seal Rust Inhibitor | 92-802878-56 | 92-802878Q56 |
|  | Защитное антикоррозийное средство - Corrosion Guard | 92-802878-55 | 92-802878Q55 |
|  | Моторное масло для 4-такт. дизельных двигателей - 15W40 4-cycle Diesel Engine Oil | 92-877695K1 | 92-877695Q1 |
|  | Антифриз/хладагент для увеличения срока службы - Extended Life Antifreeze/Coolant | 92-877770K1 | 92-877770K1 |
|  | Хладагент двигателя морского назначения - Marine Engine Coolant | нет | 92-813054 A2 |
|  | Концентрат для обработки топливной системы и стабилизации топлива - Fuel System Treatment and Stabilizer Concentrate | 92-802876A1 | 92-802876Q1 |
|  | Состав, теплопроводный - Heat Transfer Compound | 92-805701 | нет |
|  | Жидкая прокладка - Liquid Gasket | 92-808137 | нет |
|  | Герметик - T442 Sealant | 92-862258 | нет |
|  | Герметик, силиконовый, ультрачерный - Loctite 5900 Ultra Black RTV Silicone Sealant | 92-809826 | нет |
|  | Состав для удаления уплотнительных прокладок - Loctite Gasket Remover | 92-809828-1 | нет |
|  | Комплект герметика, 2 части эпоксидной смолы - Sealer Kit, Two Part Epoxy | нет | 92-65150-1 |
|  | Противозадирный состав - Anti-seize Compound | 92-881091K1 | нет |
|  | Шестеренное масло (для приводов с сухим поддоном картера) - Torco MTF Gear Oil (For Dry Sump Drives) | 92-849684-1 | нет |
|  | Состав для увеличения срока службы - Optimol Longtime PD 2 | 92-848767 | нет |
|  | Жидкость для автоматической трансмиссии - Dexron III Automatic Transmission Fluid | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 592 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик, быстросхватывающийся - Loctite Quick Tite | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Спирт, изопропиловый - Isopropyl Alcohol | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Горячий клей - Hot Glue | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Герметик - Loctite 609 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 405 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Клеящий состав на основе цианакрилата - Cyanacrylate Adhesive | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - 3M Permabond #3M08155 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 262 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 290 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Уплотнитель, вулканизирующий - Loctite 598 RTV Sealant | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Состав, изолирующий - Insulating Compound | 92-41669-1 | нет |
|  | Гидравлическая жидкость для системы рулевого управления с рулевым колесом - Hydraulic Helm Steering Fluid | нет | 92-862014Q1 |
|  | Смазка, белая - Optimol White T Grease | 92-847206 | нет |
|  | Масло для 2-такт. ПЛМ - 2-cycle Performance Blend Outboard Oil | 92-813743A2 | нет |
|  | Паста (смазка) на основе дисульфид молибдена - Loctite Moly Paste (Molybdenum Disulfide Grease) | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Уплотнитель морского назначения - Marine Sealer | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Прокладка, силиконовая, высокотемпературная, с присадкой меди - Permatex Ultra Copper Hi-Temp RTV Silicone Gasket | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Моторное масло - SAE Engine Oil 30W | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Моторное масло - SAE Engine Oil 10W40 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Смазка - Exxon Unirex EP 2 Grease | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик сухой - Loctite Dryseal 513 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Масло - Mobil 424 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Универсальная гидравлическая жидкость для тракторов - Universal Tractor Hydraulic Oil | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Стабилизатор для топливной системы - Fuel System Stabilizer | 802875A1 | 802875Q1 |
|  | Состав - Mercury Phantom Black | 92-802878-1 | 92-802878Q-1 |
|  | Герметик - Loctite 277 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Клей, супер - Super Glue | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Грунтовка, светло-серого цвета - Light Gray Primer | 92-802878-52 | нет |
|  | Состав - Quickleen | 802877A1 | 802877Q1 |

# Основные сведения

## Раздел 1B - Техническое обслуживание

### Оглавление

| Регламент осмотра, проверки и техобслуживания 1B-2 Перед каждым выходом в бассейн 1B-2 После каждого выхода в бассейн 1B-2 Через каждые 100 часов или один раз в год в зависимости от того, что наступит раньше 1B-2 Через каждые 300 часов работы или три года 1B-2 Перед постановкой на хранение 1B-2 Промывка системы охлаждения 1B-3 Топливная система 1B-4 Осмотр и проверка топливопровода 1B-4 Фильтр топливопровода 1B-4 Антикоррозионный анод 1B-4 Осмотр, проверка аккумуляторной батареи 1B-5 Замена предохранителя - Модели с электрическим запуском 1B-5 Осмотр, проверка, замена свечей зажигания 1B-6 Осмотр, проверка приводного зубчатого ремня 1B-6 Точки смазки 1B-7 | Масло и смазка редуктора 1B-9 Дренаж редуктора 1B-9 Объем масла редуктора 1B-9 Рекомендуемое масло для редуктора ... 1B-9 Проверка уровня масла и заправка редуктора 1B-9 Замена моторного масла 1B-10 Объем масла двигателя 1B-10 Процедура замены масла 1B-10 Заправка маслом 1B-11 Подготовка к постановке на хранение 1B-11 Защита внешних узлов ПЛМ 1B-11 Защита внутренних узлов двигателя 1B-12 Редуктор 1B-12 Положение ПЛМ при хранении 1B-12 Хранение аккумуляторной батареи 1B-12 |
| --- | --- |

### Регламент осмотра, проверки и техобслуживания

## Перед каждым выходом в бассейн

- Проверить уровень масла в двигателе.

- Проверить правильность работы выключателя останова типа стропка (должен глушить двигатель).

- Провести визуальный контроль топливной системы на повреждения, неисправности или утечки. Проверить ПЛМ на плотность и надежность крепления к транцу.

- Проверить систему рулевого управления на заедание или ослабление крепления узлов и деталей.

- Модели с дистанционным управлением - Осмотреть и проверить крепежные элементы приводных штанг рулевого управления на надежность крепления.

- Проверить лопасти гребного винта на повреждения.

#### После каждого выхода в бассейн

- Промыть систему охлаждения ПЛМ после работы в морской или загрязненной воде. См. главу Промывка системы охлаждения.

- Если ПЛМ работал в морской воде, смыть все отложения солей и промыть выхлопное выходное отверстие гребного винта и редуктора пресной водой.

#### Через каждые 100 часов или один раз в год в зависимости от того, что наступит раньше

Смазать ПЛМ во всех точках смазки. Смазывать чаще при эксплуатации в морской воде. См. главу Точки смазки.

Заменить масло в двигателе. Масло необходимо заменять чаще при работе двигателя в неблагоприятных условиях, например, при длительной эксплуатации на траловой скорости. См. главу Замена моторного масла.

Заменять свечи зажигания после первых 100 часов работы или через год. После этого проверять свечи через каждые 100 часов работы или один раз в год. Заменять свечи по необходимости. См. главу Осмотр,  проверка, замена свечей зажигания.

Осмотреть и проверить терморегулятор на коррозию и поломку пружины. Проверить и убедиться в том, что терморегулятор полностью закрывается при комнатной температуре.

Проверить фильтр топливопровода на загрязнение. См. главу Топливная система.

Проверить антикоррозионный анод. Проверять чаще при эксплуатации в морской воде. См. главу Антикоррозионный анод.

При необходимости проверить и отрегулировать зазор клапанов.

Слить и заменить масло редуктора. См. Масло и смазка редуктора.

Смазать шлицы на торсионном валу.

Модели с пультом дистанционного управления  - Проверить регулировку управляющих тросов.

Осмотреть и проверить приводной зубчатый ремень. См. главу Осмотр, проверка приводного зубчатого ремня. Проверить плотность и надежность затягивания болтов, гаек и других крепежных элементов.

#### Через каждые 300 часов или каждые три года

Заменить лопастное колесо водяной помпы (если наблюдается перегрев или пониженное давление воды, замену производить чаще).

#### Перед постановкой на хранение

См. Процедуру подготовки к постановке на хранение.

### Промывка системы охлаждения

После каждого выхода в морской бассейн или любой другой бассейн с загрязненной или грязной водой промыть внутренние каналы системы охлаждения ПЛМ пресной водой. Это позволит предотвратить образование отложений и не допустить забивания внутренних каналов системы охлаждения ПЛМ.

Использовать промывочное приспособление «Mercury Precision» или «Quicksilver Accessory Flushing Attachment) или аналогичное.

ВАЖНО: Для того, чтобы открылся терморегулятор и вода циркулировала через водяные каналы охлаждения, двигатель во время промывки должен работать.

!!! ОСТОРОЖНО

При промывке во избежание возможных травм снять гребной винт. См. раздел «Замена гребного винта» ниже.

1.   Снять гребной винт (см. главу «Замена гребного винта»). Установить промывочное приспособление так, чтобы резиновые груши плотно обжимали впускное отверстие подачи охлаждающей воды.

2. Подсоединить шланг подачи воды от источника к промывочному приспособлению. Открыть кран источника подачи воды и отрегулировать напор воды так, чтобы она выливалась вокруг резиновых присосок. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что в систему охлаждения двигателя подается достаточное количество воды.

3.	Запустить двигатель и прогнать на оборотах холостого хода при механизме передачи в нейтральном положении.

ВАЖНО: При промывке не допускать работы двигателя выше оборотов холостого хода.

4.	Отрегулировать напор воды (при необходимости) так, чтобы ее избыток продолжал вытекать вокруг присосок промывочного приспособления. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что в систему охлаждения двигателя подается достаточное количество воды.

5.	Проверить равномерность потока воды из контрольного отверстия водяного насоса. Продолжать промывку ПЛМ в течение 3-5 минут, все время внимательно контролируя и осторожно регулируя подачу воды.

6.	Остановить двигатель, закрыть кран подачи воды от источника и снять промывочное приспособление. Установить на место гребной винт.

### Топливная система

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать тяжелых травм и смерти людей от возгорания или взрыва бензина. Внимательно и строго соблюдать все инструкции по техобслуживанию топливной системы и технике безопасности. При обслуживании любой части топливной системы всегда предварительно глушить двигатель. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КУРИТЬ и НЕ допускать открытого пламени или образования искр в зоне обслуживания.

Перед обслуживанием любой части топливной системы заглушить двигатель и отсоединить аккумуляторную батарею. Полностью слить топливо из топливной системы. Для сбора и хранения сливаемого топлива использовать только установленные правилами ТБ емкости, сборники для ГСМ и т.п. средства. Немедленно вытереть досуха все разлитое топливо. Материал, используемый для сбора топливных разливов, должен утилизироваться в емкости установленного и утвержденного образца. Любые работы по обслуживанию топливной системы производить только в хорошо вентилируемом помещении / участке. После завершения работ по обслуживанию осмотреть и проверить систему на признаки утечки горючего.

#### Осмотр, проверка топливопровода

Осмотреть и проверить топливопровод и грушу подкачки на трещины, вздутие, утечки, затвердевание или другие признаки ухудшения состояния и повреждений. При обнаружении любого из указанных выше признаков топливную линию или грушу подкачки необходимо заменить.

#### Фильтр топливопровода

Проверить фильтр топливопровода. Если кажется, что фильтр загрязнен, забит, снять его и заменить.

ВАЖНО:  Осмотреть и проверить соединения топливной системы на утечки. Для этого сжимать грушу подкачки топлива до тех пор, пока она не станет твердой, нагнетая топливо в фильтр.

#### Антикоррозионный анод

Антикоррозийный анод установлен на редукторе ПЛМ. Анод позволяет защитить ПЛМ от контактной электрохимической коррозии за счет процесса медленного разъедания и отдачи собственного металла анода, а не металла ПЛМ.

Каждый анод требует периодической проверки, особенно при эксплуатации в морской воде, которая выступает катализатором процесса разъедания (эрозии). Для поддержания антикоррозийной защиты необходимо всегда своевременно заменять анод на новый, не допуская его полного разъедания. Анод ни в коем случае не закрашивать и не наносить на него никакого защитного покрытия, т.к. это снижает эффективность его действия.

### Осмотр, проверка аккумуляторной батареи

Для обеспечения полной емкости аккумуляторной батареи и правильного запуска двигателя периодически проверять аккумуляторную батарею в установленные строки.

ВАЖНО: Прочитать и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и техническому обслуживанию, которые прилагаются к аккумуляторной батарее.

1. Перед обслуживанием аккумуляторной батареи заглушить двигатель.

2. Добавить воды до требуемого уровня так, чтобы аккумуляторная батарея была полной.

3. Проверить надежность крепления аккумуляторной батареи к лодке (она должна быть закреплена неподвижно).

4. Клеммы от проводов на аккумуляторной батарее должны быть чистыми, плотно затянуты и правильно подключены. Положительный провод к положительной клемме, а отрицательный провод к отрицательной клемме.

5. Проверить и убедиться, что аккумуляторная батарея оборудована нетокопроводящим щитком, исключающим случайное короткое замыкание (КЗ) между клеммами батареи.

### Замена предохранителя - Модели с электрозапуском

ВАЖНО: Всегда иметь на борту запасные 20-амперные предохранители.

В электрические цепи двигателя включен 20-амперный предохранитель для защиты от перегрузки. Если предохранитель перегорел, стартер работать не будет. Найти и устранить причину перегорания предохранителя. Если причина не установлена и не устранена, предохранитель опять перегорит.

a - Запасной предохранитель                            b - Предохранитель защиты цепей от перегрузки

1. Открыть патрон предохранителя и проверить ленточку серебряного цвета внутри предохранителя. Если ленточка разорвана, заменить предохранитель. Заменить предохранитель на новый с идентичными номинальными параметрами по напряжению и току.

Определение перегоревшего предохранителя

a - Предохранитель целый                                       b - Предохранитель перегорел

### Осмотр, проверка, замена свечей зажигания

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать травматизма или смерти людей, вызванных пожаром или взрывом в результате повреждения колпачков свечей зажигания. Поврежденные колпачки свечей зажигания могут привести к пропусканию искры. Искры могут воспламенить топливные пары под обтекателем двигателя. Во избежание повреждения колпачков на проводах свечей зажигания при снятии колпачков со свечей НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ применять плоскогубцы, отвертки и иной подобный инструмент.

1.   Снять колпачки и провода свечей зажигания, слегка проворачивая за резиновые колпачки и стягивая со свечей.

2.   Вывернуть свечи для проверки и чистки. Если электрод свечи изношен или изолятор свечи утратил гладкость, потрескался, сломался, имеет вздутия или загрязнен, свечу заменить.

3.   Установить / отрегулировать зазор свечи зажигания. См.  Таблицу технических характеристик.

| Свеча зажигания |
| --- |
| Зазор свечи зажигания | 1.0 мм (0.040 “) |

4.   Перед установкой свечей на место очистить их посадочные гнезда от загрязнений. Плотно ввинчивать свечи пальцами руки и подтянуть еще на четверть (1/4) оборота или затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Свеча зажигания | 27 |  | 20 |

### Осмотр, проверка приводного зубчатого ремня

1.  Проверить ремень и при обнаружении каких-либо из указанных ниже дефектов пригласить специалиста полномочного дилера для его замены.

a. Трещины на гладкой (обратной) стороне ремня или в основании зубьев.

b. Слишком большой износ у основания зубьев.

c. Вздутие резиновой части от воздействия масла.

d. Неровность, шероховатость, изношенность поверхностей ремня.

e.     Признаки износа на краях или на внешних поверхностях ремня.

### Точки смазки

1.   Смазать следующие точки смазочными средствами  с тефлоновой присадкой 2-4-C with Teflon для прецизионных деталей фирмы «Quicksilver» или «Mercury» или специальной смазкой - Special Lubricant 101.

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | 92-802865A1 | 92-802865Q1 |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

Поворотный кронштейн - Смазать через тавотницу.

Винты транцевых кронштейнов - Смазать резьбы.

Труба механизма наклона - Смазать через тавотницы.

a - Тавотница трубы механизма наклона	c - Винты транцевых кронштейнов

b - Тавотница поворотного кронштейна

Смазать тросы управления дроссельной заслонкой и механизмом переключения передач, движущиеся части, шарнирные точки и упор (ограничитель) механизма переключения передач.

a - Тросы управления заслонкой и переключением передач

b - Упор (ограничитель) механизма переключения передач

Трос рулевого управления (если установлен) - Смазать через тавотницу. Провернуть рулевое колесо до полного втягивания конца троса рулевого управления в трубу механизма наклона ПЛМ. Смазать через тавотницу.

a - Тавотница троса рулевого управления     b - Конец троса рулевого управления

!!! ОСТОРОЖНО

Перед смазкой конец троса рулевого управления должен быть полностью втянут в трубу механизма наклона ПЛМ. Смазка троса рулевого управления в полностью вытянутом положении может вызвать образование гидравлического замка, что приведет к потере рулевого управления и в результате к возможным травмам или смерти людей.

2.   Смазать следующие точки легким маслом.

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

Шарнирные точки штанги приводной тяги рулевого управления - Смазать в указанных точках.

a - Шарнирные точки штанги приводной тяги рулевого управления

3.   Смазать следующее антикоррозийной смазкой фирмы «Quicksilver» или «Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease» или смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C with Teflon.

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease | 92-802867A1 | 92-802867Q1 |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

Вал гребного винта - Демонтаж и установку гребного винта см. в главе Замена гребного винта. Для предотвращения коррозии ступицы гребного винта на валу гребного винта смазать вал по всей его длине.

### Масло и смазка редуктора

При добавлении или замене масла в редукторе визуально проверить его на присутствие в нем воды. Если в масле есть вода, она, возможно, скопилась на дне и выльется раньше масла, или вода может смешаться с маслом, образуя смесь молочного цвета. При обнаружении воды передать редуктор на проверку своему дилеру. Вода в масле может привести к преждевременному выходу из строя подшипников, а при температурах замерзания превратится в лед и повредит редуктор.

Снять дренажно-заправочную винт-пробку и проверить присутствие металлических частиц в редукторе. Небольшое количество металлических опилок или мелких металлических частиц указывают на нормальный износ шестерен. Слишком большое количество металлических частиц или крупных металлических частиц (опилок или стружек) может указывать на ненормальный износ шестерен; при обнаружении такого состояния масла коробку передач следует передать на осмотр и проверку специалисту полномочного дилера.

#### Дренаж редуктора

1. Установить ПЛМ в вертикальное рабочее положение.

2. Подставить под ПЛМ емкость для сбора масла.

3. Отвернуть дренажно-заправочную и вентиляционную винт-пробки и слить масло.

a - Вентиляционная винт-пробка	b - Дренажно-заправочная винт-пробка

#### Объем масла редуктора

Объем масла редуктора составляет приблизительно 320 мл (10.8 жид. унц.).

#### Рекомендуемое масло для редуктора

Масло марки «Mercury или Quicksilver Premium» или масло для редукторов ПЛМ с высоким КПД «Performance Gear Lubricant».

#### Проверка уровня масла и заправка редуктора

1. Установить ПЛМ в вертикальное рабочее положение.

2. Отвернуть и снять вентиляционную винт-пробку с вентиляционного отверстия.

3.   Вставить тюбик с маслом  в заправочное отверстие и заправлять до тех пор, пока масло не появится из вентиляционного отверстия.

ВАЖНО: Если уплотнительные шайбы повреждены, заменить.

4.	Прекратить заливку масла. Перед отсоединением тюбика поставить на место вентиляционную винт-пробку  и уплотнительную шайбу.

5.	Отсоединить тюбик и поставить на место прочищенную дренажно-заправочную винт-пробку и уплотнительную шайбу.

### Замена моторного масла двигателя

#### Объем моторного масла

Объем моторного масла двигателя составляет приблизительно 800 мл (27 жид. унц.).

#### Процедура замены масла

1.	Установить и зафиксировать ПЛМ в положении полного опрокидывания ВВЕРХ (UP).

2.	Сориентировать ПЛМ так, чтобы дренажное отверстие было направлено вниз.

3.	Снять дренажную винт-пробку и слить моторное масло в емкость для сбора горючих материалов установленного образца.

4.	После первоначального слива масла, временно установить на место дренажную винт-пробку. Расцепить фиксатор наклона и опустить ПЛМ. Дать минутную выдержку для того, чтобы оставшееся в двигателе масло стекло к дренажному отверстию. Вернуть ПЛМ в положение полного наклона ВВЕРХ (UP) и слить оставшееся масло.

5.	Смазать сальник на дренажной винт-пробке маслом и установить его на свое место.

#### Заправка маслом

ВАЖНО: Не допускать переполнения. Проверить и убедиться в том, что при проверке масла ПЛМ установлен в вертикальное (ненаклонное) положение.

1.   Снять маслозаправочную крышку и залить 800 мл (27.0 жид. унц.) масла. Установить на место маслозаправочную крышку.

2.   Прогнать двигатель на оборотах холостого хода в течение 5 минут и проверить на утечки. Остановить двигатель и проверить уровень масла с помощью щупа для проверки уровня масла. При необходимости дозаправить.

### Подготовка к постановке на хранение

Основной целью подготовки ПЛМ к постановке на хранение является защита его от ржавления, коррозии и повреждения, которые могут быть вызваны замерзанием оставшейся в нем воды.

При подготовке ПЛМ к постановке на внесезонное или длительное хранение (от двух месяцев и более) неукоснительно соблюдать указанные ниже процедуры подготовки и хранения.

!!! ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения водяного насоса (в результате его работы всухую) или перегрева двигателя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ запускать двигатель и не допускать его работы даже кратковременно без циркуляции воды через впускной канал системы охлаждения в редукторе.

##### ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВАЖНО: Во время хранения бензин, содержащий (этиловый или метиловый) спирт, может вызвать образование кислоты и повредить топливную систему. Если используемый бензин содержит спирт, рекомендуется слить по возможности весь остаток бензина из топливного бака, удаленного топливопровода и топливной системы двигателя.

Чтобы не допустить образования нагара и осадка, залить в топливную систему (бак, шланги, топливный насос и карбюратор) очищенное (стабилизированное) топливо. После этого выполнить следующие действия:

Переносной топливный бак. Залить в топливный бак нужное количество стабилизатора бензина «Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется). При этом для смешивания стабилизатора с топливом топливный бак необходимо хорошо покачать.

Стационарный топливный бак. Залить в отдельную канистру нужное количество стабилизатора бензина «Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется) и смешать его примерно с одной квартой (одним литром) бензина. Затем залить эту смесь в топливный бак.

Поместить ПЛМ в воду или подсоединить промывочное приспособление для циркуляции холодной воды. Прогнать двигатель в течение 10 минут для того, чтобы стабилизированное топливо заполнило всю топливную систему двигателя.

Защита внешних узлов ПЛМ

Смазать все узлы и детали, указанные в Регламенте осмотра, проверки и техобслуживания выше.

Подкрасить все места, где повреждена краска.

Напылить антикоррозийный защитный состав для прецизионных деталей Quicksilver или Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard на внешние металлические поверхности (кроме антикоррозионных анодов).

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защитный антикоррозийный состав - Corrosion Guard | 92-802878-55 | 92-802878Q55 |

#### Защита внутренних узлов двигателя

Снять свечи зажигания и впрыснуть небольшое количество моторного масла внутрь каждого цилиндра.

Вручную несколько раз провернуть маховик для равномерного распределения масла в цилиндрах. Установить на место свечи.

Заменить масло двигателя.

#### Редуктор

Провести дренаж и затем заправку редуктора (см. главу Масло и смазка редуктора).

#### Положение ПЛМ при хранении

!!! ВНИМАНИЕ

Если ПЛМ установлен и хранится в наклонном положении, то при температуре замерзания оставшаяся в системе охлаждения вода или дождевая вода, которая может попасть в выходной выхлопной канал гребного винта в редукторе, может замерзнуть и вызвать повреждение ПЛМ.

Для того, чтобы не допустить возникновения проблем, которые могут быть вызваны попаданием масла в цилиндры из поддона картера, хранить ПЛМ только в одном из указанных ниже двух положений:

a - В вертикальном положении                    b - В положении, при котором румпель направлен  вниз

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ хранить и НЕ транспортировать ПЛМ ни в одном из указанных ниже положений. В противном случае двигатель может быть поврежден в результате попадания в него масла из картера.

#### Хранение аккумуляторной батареи

Выполнить указания завода-изготовителя по хранению и подзарядке аккумуляторной батареи.

Снять аккумуляторную батарею с лодки и проверить уровень воды. При необходимости подзарядить.

Хранить в сухом прохладном помещении. Во время хранения периодически проверять уровень воды и подзаряжать аккумуляторную батарею.

# Основные сведения

## Раздел 1C - Общие сведения

### Оглавление

| Место расположения серийного номера 1C-2 Факторы влияния на КПД двигателя 1C-2 Погодные условия 1C-2 Распределение груза (пассажиров и оснастки) в лодке 1C-3 Днище лодки 1C-3 Водопроницаемость 1C-3 Кавитация 1C-3 Высота над уровнем моря и климат 1C-4 Детонация 1C-4 Выбор гребного винта 1C-4 Действия после полного затопления 1C-5 После затопления двигателя во время работы (Специальные инструкции) 1C-5 После затопления в морском бассейне (Специальные инструкции) 1C-5 | После затопления в пресноводном бассейне (Специальные инструкции) 1C-5 Замена гребного винта 1C-6 Регулировка триммера 1C-7 Проверка компрессии 1C-7 Проверка цилиндра на утечку 1C-8 Анализ 1C-8 Процедуры покраски 1C-9 Гребные винты 1C-9 Редуктор 1C-9 Нанесение маркировок 1C-10 Удаление маркировок 1C-10 Инструкции по нанесению маркировок 1C-10 |
| --- | --- |

### Место расположения серийного номера

Серийный номер ПЛМ находится на нижней правобортной стороне поворотного  кронштейна.

| a - Серийный номер b - Год модели c - Наименование модели | d - Год производства e - Официально утвержденные сертификационные европейские знаки (там, где применимы) |
| --- | --- |

### Факторы влияния на КПД двигателя

#### Погодные условия

Общеизвестно, что погодные условия оказывают значительное влияние на КПД двигателя внутреннего сгорания. Поэтому установленные номинальные значения мощности относятся к такой мощности, которую двигатель развивает при номинальных оборотах, работая в определенных погодных условиях.

Корпорации-производители договорились о соблюдении международных стандартов испытания двигателей Организации международных стандартов (ISO), которые определены в нормативном документе ISO 3046. Эти нормативы стандартизируют расчет мощности на основе данных, полученных при динамометрических измерениях, с приведением всех значений к мощности, которую двигатель развивает на уровне моря при относительной влажности 30%, температуре 25°C (77°F) и барометрическом давлении 29,61 дюймов ртутного столба.

В летних условиях при высокой температуре, низком атмосферном давлении и высокой относительной влажности КПД двигателя снижается. Это в свою очередь приводит к снижению скорости судна в некоторых случаях на 3-5 км/час (2-3 мили/час). Восстановлению нормальной скорости может способствовать только сухая прохладная погода.

С учетом практических последствий влияния погодных условий двигатель, работающий в жаркий, влажный день, может терять до 14% мощности, по сравнению с мощностью, которую он мог бы развить в сухой свежий день. Мощность, развиваемая любым двигателем внутреннего сгорания, зависит от плотности атмосферного воздуха, который он потребляет, а эта плотность, в свою очередь, зависит от температуры воздуха, давления и содержания паров воды в окружающей среде (или влажности).

Параллельно с потерей мощности, вызванной погодными условиями, происходит вторичная, менее явная и более сложная для определения потеря мощности. Например, при оснастке и регулировке в более холодный и менее влажный период двигатель был оборудован гребным винтом, который позволял ему работать на установленных для него скоростях при полностью открытой дроссельной заслонке. При наступлении более теплой погоды с более высокой влажностью доступная мощность двигателя значительно снижается. Шаг этого гребного винта окажется фактически слишком большим для данных атмосферных условий. Следовательно, двигатель будет работать на скорости, ниже рекомендованной.

Номинальная мощность двигателя и обороты двигателя находятся в прямо пропорциональной зависимости. На двигателе, который оборудован винтом большего шага, произойдет дальнейшая потеря мощности на гребном винте с дополнительным снижением скорости судна. Но эту вторичную потерю мощности и скорости можно компенсировать за счет изменения шага гребного винта на меньший, что позволит двигателю вновь работать на рекомендованных оборотах.

Чтобы владельцы моторных лодок могли реализовать оптимальную производительность двигателя при изменяющихся погодных условиях, необходимо оснащать двигатель гребным винтом надлежащего шага, который позволит ему работать на оборотах, лежащих в верхнем участке диапазона рекомендованных максимальных скоростей или близких к ним при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке судна. Это не только позволяет двигателю развивать полную мощность, но и работать, что в равной степени важно, в скоростном диапазоне, который препятствует возникновению повреждений от детонации, что, безусловно, повышает общую надежность и увеличивает срок службы двигателя.

#### Распределение груза (пассажиров и оснастки) в лодке

Смещение груза в сторону кормы:

- в целом увеличивает скорость и обороты двигателя;

- может вызвать подскакивание носа лодки на поверхности неспокойного водоема;

- может увеличить опасность того, что волны начнут захлестывать и накрывать лодку при выходе из режима скольжения по поверхности воды;

- если же оно слишком велико, то это может вызвать эффект дельфинирования, т.е. лодка будет подпрыгивать.

Смещение груза в сторону носа:

улучшает скольжение по воде;

в целом улучшает движение по неспокойной воде;

если оно слишком велико, то может привести к уводу лодки влево или вправо (т.е. непроизвольному носовому рулению).

Днище лодки

Для развития максимальной скорости днище лодки должно быть почти плоским в области соприкосновения с водной поверхностью и особенно прямым и гладким в продольном направлении от носа к корме.

Вогнутость – Она имеет место тогда, когда, глядя сбоку, днище вогнуто в продольном направлении. Когда лодка скользит/идет в режиме глиссирования, вогнутость приводит к подъему днища лодки в области транца, при этом нос опускается, тем самым значительно увеличивая «смоченную» поверхность и снижая скорость. Вогнутость часто возникает тогда, когда при транспортировке на трейлере или во время хранения опора под лодкой  слишком смещена в сторону транца.

Выпуклость – Это прямая противоположность вогнутости и имеет место гораздо реже. Выпуклость наблюдается, если, глядя сбоку, днище имеет выпуклую поверхность в продольном направлении, при этом лодка начинает сильно дельфинировать.

Неровность (шероховатость) поверхности - Мох, налипшие ракушки и т.п. на днище лодки или коррозия редуктора ПЛМ увеличивают поверхностное трение и приводят к потере скорости. При необходимости удалять все налипания.

#### Водопроницаемость

Очень важно, чтобы во время монтажа все сквозные крепления через корпус были покрыты и заделаны качественным герметиком морского исполнения. Проникновение воды в транцевую доску и/или корпус лодки приведет к дополнительному увеличению веса лодки (снижению КПД), разрушению корпуса и, в конечном итоге, к поломке элементов конструкции лодки.

Кавитация

Кавитация возникает тогда, когда поток воды не успевает и не может огибать контур быстро движущихся подводных частей лодки, например, редуктора или гребного винта. При кавитации скорость вращения гребного винта увеличивается, но при этом скорость лодки уменьшается. Кавитация может привести к серьезной эрозии поверхности редуктора или гребного винта. К общим причинам кавитации относится:

водоросли или другие предметы, которые могут наматываться на гребной винт;

погнутые лопасти гребного винта;

заусенцы или острые резкие края на гребном винте.

#### Высота над уровнем моря и климат

Изменение высоты над уровнем моря и климата влияют на рабочие характеристики (КПД) двигателя. Потеря КПД может быть вызвана:

Эксплуатацией в более высокогорных водоемах;

Повышением температуры;

Низким барометрическим давлением;

Высокой относительной влажностью.

Для получения оптимального КПД двигателя при изменяющихся погодных условиях очень важно, чтобы  на двигатель был установлен соответствующий гребной винт. Это необходимо для того, чтобы двигатель работал в области верхнего максимального скоростного диапазона или близко к нему при эксплуатации лодки в нормальных погодных условиях с грузом, соответствующим номинальному значению, которое указано в технических характеристиках.

В большинстве случаев КПД можно восстановить до нормального уровня за счет изменения шага гребного винта в меньшую сторону.

#### Детонация

Детонация в 4-тактном двигателе похожа на «стук» в двигателе автомобиля. По-другому ее можно определить как «дробь» или «звон» при ударах о жесть.

Детонация – это взрыв несгоревшей части топливно-воздушной смеси после образования искры на свече. Она создает в двигателе сильные ударные взрывные волны, и эти волны часто находят или создают слабые места, например, на своде поршня, головке цилиндра или прокладке, кольцах и пальцах поршня и роликовых подшипниках.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто встречающихся причин детонации в применяемых на судах 4-тактных двигателях:

( Слишком сильное опережение момента зажигания.

( Использование бензина с низким октановым числом.

( Слишком большой шаг гребного винта (обороты двигателя ниже максимально рекомендованных).

( Бедная топливная смесь в области полностью открытой дроссельной заслонки.

( Свечи зажигания (слишком высокий тепловой диапазон) – несвоевременная искра - неправильный порядок зажигания).

( Недостаточное охлаждение двигателя (старение или износ системы охлаждения).

( Отложения нагара на стенках камеры сгорания и/или поршня (приводит к увеличению коэффициента компрессии).

Обычно детонацию можно устранить, если:

- Правильно установить и отрегулировать двигатель.

- Осуществлять техобслуживание и своевременно устранять причины детонации.

#### Выбор гребного винта

ВАЖНО: Двигатели, которые описываются в данном руководстве, оборудованы ограничителем оборотов, который настроен, установлен на верхнее (ограниченное) значение оборотов. Этот предел несколько выше нормального рабочего диапазона двигателя и специально направлен на то, чтобы не допустить повреждения от слишком большого превышения оборотов.  Сразу после того, когда обороты падают и укладываются в пределы рекомендованного скоростного рабочего диапазона, двигатель возобновляет нормальную работу.

Ответственность за оборудование комплекта двигателя и лодки правильным гребным винтом несет производитель лодки и/или продавец-дилер. См. страницу вебсайта компании "Mercury Marine»:

Вебсайт: www.mercurymaring.com/everything_you_need_to_know_about_propellers.

Для обеспечения наилучшей работы выбранной модели ПЛМ на конкретной модели лодки выбрать такой гребной винт, который позволит двигателю работать в верхнем участке рекомендованного скоростного диапазона при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке лодки.

Если работа двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке лежит ниже рекомендованного скоростного диапазона, винт НЕОБХОДИМО заменить на другой для того, чтобы предотвратить потерю КПД и возможное повреждение двигателя. С другой стороны, работа двигателя выше рекомендованного скоростного диапазона вызовет более сильный износ оборудования и/или приведет к его повреждению.

После первоначальной установки винта может появиться необходимость замены его на другой, с меньшим шагом, при следующих общих условиях:

Потепление атмосферного воздуха и увеличение относительной влажности ведет к потере скорости.

Работа в высокогорных водоемах ведет к потере скорости.

Работа с загрязненным днищем ведет к потере скорости.

Работа с увеличенной нагрузкой на лодку (дополнительное количество пассажиров, буксирование водных лыжников и т.д.).

Для лучшего ускорения, например, для буксировки водных лыжников, рекомендуется использовать гребные винты со следующим по значению меньшим шагом.  При использовании гребного винта с меньшим шагом не допускать работы двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке. Это не относится к буксировке водных лыжников.

### Действия после полного затопления

#### После затопления двигателя во время работы двигателя (Специальные инструкции)

При затоплении двигателя во время его работы значительно увеличивается вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей. Сразу после подъема двигателя из водоема снять свечи зажигания. Если после подъема двигателя на поверхность и проворачивания маховика он не вращается свободно, то существует вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей (погнуты шатун и/или коленвал). Если это так, то необходимо разобрать блок  двигателя.

#### После затопления двигателя в морском бассейне (Специальные инструкции)

После затопления, учитывая коррозийное воздействие морской воды на внутренние узлы и детали двигателя, перед запуском его необходимо полностью разобрать.

#### После затопления двигателя в пресноводном бассейне (Специальные инструкции)

1. Как можно быстрее поднять двигатель со дна водоема.

2. Снять обтекатель.

3. Промыть наружные поверхности и узлы ПЛМ чистой водой для удаления грязи, водорослей и т.д.. Если в блок двигателя попал песок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ запускать двигатель, иначе это приведет к серьезному повреждению блока цилиндров. Если необходимо прочистить все его узлы и детали, блок двигателя разобрать.

4. Снять свечи зажигания и максимально удалить воду из блока цилиндров двигателя. Для этого положить двигатель горизонтально (вниз отверстиями под свечи зажигания) и вращать маховик, при этом большая часть воды стечет.

5. Заменить моторное масло двигателя. Кратковременно прогнать ПЛМ и проверить ПЛМ на присутствие воды в масле. Если в масле есть вода (при этом оно будет молочного цвета), слить масло и заправить новым маслом, как указано выше.

6. Залить спирт в двигатель через горловину карбюратора. Спирт свяжет воду. Вновь провернуть маховик.

7. Перевернуть двигатель и залить спирт в отверстия для свечей зажигания и провернуть маховик.

8.	Когда это возможно, при двигателе с перевернутыми вниз отверстиями под свечи зажигания вращать маховик, одновременно заливая моторное масло в горловину карбюратора.

9.	Вновь перевернуть двигатель и залить приблизительно одну чайную ложку моторного масла в каждое отверстие под свечи зажигания. Провернуть маховик для распределения масла по всему объему цилиндров.

10.   Снять и прочистить карбюратор и топливный насос.

11.   Просушить всю проводку электросистемы, ее узлы и детали сжатым воздухом.

12.  Разобрать стартер двигателя и просушить все внутренние детали сжатым воздухом. Внимательно проследить за тем, чтобы не утерялись пружины щеток.

13.  Поставить на место свечи зажигания, карбюратор и топливный насос.

14.  Попробовать запустить двигатель, заправив его свежим топливом. Если двигатель запустится, погонять его не менее одного часа для удаления из него всех остатков воды.

15. Если двигатель не запустится, определить причину (топливо, электросистема, механика). Двигатель должен быть запущен в работу не позднее 2 часов после подъема ПЛМ из воды, иначе могут возникнуть серьезные повреждения внутренних узлов и деталей. Если это условие выполнить не представляется возможным, необходимо разобрать двигатель и прочистить все узлы и детали. Смазать маслом в максимально короткий срок.

### Замена гребного винта

!!! ОСТОРОЖНО

Если гребной винт проворачивать на передаче, то коленвал может провернуться и двигатель заведется. Чтобы предотвратить такой случайный запуск двигателя и возможные тяжелые травмы, вызванные ударом вращающегося винта, необходимо всегда переключать передачу ПЛМ в нейтральное положение и снимать провода со свечей зажигания при техобслуживании гребного винта.

1.   Во избежание случайного запуска двигателя снять провод свечи зажигания.

2.   Установить рычаг переключения передач на нейтральное положение (N).

| a - Задний ход b - Нейтральное положение | c - Передний ход |
| --- | --- |

3.	Выпрямить концы шплинта и снять шплинт.

4.	Для того, чтобы зафиксировать гребной винт и отвернуть гайку гребного винта, заклинить гребной винт, вставив деревянный брус между редуктором и гребным винтом. Отвернуть и снять гайку гребного винта.

5.	Стянуть гребной винт строго в осевом направлении. Если винт заклинило на валу и снять его не представляется возможным, то для выполнения этой операции пригласить специалиста полномочного дилера.

ВАЖНО: Во избежание коррозии ступицы гребного винта и заедания, заклинивания на валу гребного винта, особенно в морской воде, всегда наносить слой  рекомендованной смазки или масла на вал гребного винта по всей его поверхности в установленные регламентом сроки, а также при каждом демонтаже гребного винта.

6.	Смазать вал гребного винта фирменной антикоррозийной смазкой для прецизионных деталей Quicksilver/Mercury Precision   Lubricants Anti-Corrosion Grease или смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антикоррозийная смазка - Anti-Corrosion Grease | 92-802867A1 | 92-802867Q1 |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

7.	Установить переднюю упорную шайбу, гребной винт, заднюю упорную шайбу и гайку гребного винта на вал.

8.	Для того, чтобы затянуть гайку и не допустить проворачивания вала, вставить деревянный брус между редуктором и гребным винтом. Зашплинтовать гайку гребного винта на валу с помощью шплинта.

| a - Шплинт b - Гайка гребного винта c - Задняя упорная шайба (шайба тяги заднего хода) | d - Гребной винт e - Передняя упорная шайба (шайба тяги переднего хода) |
| --- | --- |

### Регулировка триммера

Рулевой момент вращения гребного винта будет вызывать увод лодки в одном направлении. Этот рулевой момент считается нормальным явлением, которое происходит в результате того, что триммер отрегулирован так, что вал гребного винта не находится параллельно водной поверхности. Во многих случаях триммер позволяет скомпенсировать рулевой момент и может быть отрегулирован в допустимых пределах для уменьшения любого неравного рулевого усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен ПЛМ с противокавитационной плитой, которая находится приблизительно 50 мм (2”) или более выше днища лодки, то регулировка триммера даст лишь очень незначительную компенсацию рулевого момента.

Эксплуатировать лодку на нормальной крейсерской скорости с триммером, который отрегулирован на нужное положение. Повернуть лодку влево и вправо и отметить, в какую сторону лодка поворачивает легче.

Если требуется регулировка, ослабить болт триммера и каждый раз понемногу регулировать его положение.  Если лодка поворачивает легче влево, сдвинуть сбегающую заднюю кромку триммера влево. Если лодка поворачивает легче вправо, сдвинуть сбегающую заднюю кромку триммера вправо. Затянуть болт и повторно проверить поворот лодки вправо и влево.

### Проверка компрессии

1.   Снять свечи зажигания.

2.	Установить компрессиметр в отверстие под свечу зажигания.

3.	Держать дроссельную заслонку в полностью открытом положении (W.O.T.).

4.	Дергать за пусковую веревку или заводить двигатель до тех пор, пока компрессиметр не зафиксирует пикового значения компрессии. Записать это значение.

5.	Проверить и записать значение компрессии каждого цилиндра. Самое высокое и самое низкое измеренные значения не должны отличаться более, чем на 15% (см. пример ниже). Значение ниже 827.4 кПа (120 фунт./кв. дюйм.) может свидетельствовать о полном износе двигателя. Ниже приведена таблица, не отражающая компрессию какого-либо конкретного фактически испытываемого двигателя. Она приведена лишь в качестве примера.

|  | Разница давления при проверке компрессии |
| --- | --- |
| Состояние | Максимальное значение | Минимальное значение |
| Хорошее | 1241 кПа (180 фунт./кв.дюйм.) | 1062 кПа (154 фунт./кв.дюйм.) |
| Плохое | 1172 кПа (170 фунт./кв.дюйм.) | 972.2 кПа (141 фунт./кв.дюйм.) |

6.	Найти разницу между максимальным значением и минимально допустимым значением компрессии по следующей формуле: максимальное измеренное значение компрессии x 0.85 = наименьшее допустимое значение разницы. 1241 кПа X 0.85 = 1054.85 кПа (180 x 0.85 = 153 фунт./кв.дюйм.).

7.	Проверка компрессии является очень важным этапом проверки двигателя, поскольку двигатель с низкой или неравномерной компрессией невозможно правильно настроить и отрегулировать для получения оптимально высокого КПД. Поэтому перед настройкой и регулировкой двигателя существенно важным фактором является корректировка ненормальной компрессии.

8.	Царапины на стенках цилиндров: Если блок двигателя проявляет любые признаки  перегрева, например, изменение цвета или подгорание краски, осмотреть и проверить цилиндры на царапины или другие повреждения, как указано в Разделе 4 «Блок двигателя».

### Проверка цилиндра на утечку

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка цилиндра на степень утечки вместе с проверкой компрессии позволяют механику определить источник механической неисправности путем измерения величины утечки в цилиндре двигателя. Соответствующие процедуры проверки см. в инструкциях на прибор (тестер) завода-изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр отверстия под свечу зажигания составляет 12 мм. Использовать адаптер Snap-On Tool MT26-18 со снятым сердечником (золотником) клапана.

#### Анализ

В связи со стандартными допусками на двигатель и износом двигателя ни один цилиндр не обеспечивает 100% герметичность, т.е. течь, равную 0%. Важно лишь, чтобы при испытании эти показания между цилиндрами были в некоторой степени постоянны. Разница 15% - 30% указывает на слишком большую течь (негерметичность). Крупногабаритные двигатели в сравнении с малогабаритными имеют больший процент показаний негерметичности (течи).

Если наблюдается чрезмерная течь, необходимо сначала проверить и убедиться в том, что поршень находится в верхней мертвой точке такта сжатия. Если открыт выпускной или впускной клапан, то, естественно, происходит разгерметизация.

Для определения причины высокого процента течи (разгерметизации), необходимо локализовать место, где происходит утечка воздуха. Путем прослушивания определить, не выходит ли воздух через впускной канал карбюратора, через соседние отверстия свечей зажигания, через выхлопную трубу, заправочную винт-пробку картера. Для локализации источника утечки в цилиндре руководствоваться приведенной ниже таблицей:

| Воздух выходит из: | Возможная неисправность: |
| --- | --- |
| Карбюратора | Впускного клапана |
| Выхлопной системы | Выхлопного клапана |
| Маслозаправочной винт-пробки картера | Поршня или поршневых колец |
| Соседних цилиндров | Прокладки головки цилиндров |

### Процедуры покраски

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать тяжелых травм от разлетающихся осколков. Не допускать тяжелых травм от взвешенных в воздухе частиц. Надевать и носить защитные очки и респираторы. Обеспечить надлежащую вентиляцию помещения.

#### Гребные винты

1. Зачистить всю закрашиваемую площадь шкуркой марки 3M 120 Regalite Polycut или грубой шкуркой Scotch-Brite, наждачным кругом или шлифовальной лентой.

2. Зачистить, сравнять и сгладить все края участков с потрескавшейся краской. При зачистке стараться не повредить грунтовку.

3. Обработать закрашиваемую поверхность средством PPG Industries DX330 Wax и протереть жироудаляющим растворителем Grease Remover или аналогичным средством (Xylene – ксилолом или M.E.K. - метилэтилкетоном).

4. Если при зашкуривании обнажился металл, нанести на это место светло-серую грунтовку Light Gray Primer фирмы Mercury/Quicksilver.

5. Просушить, как минимум, в течение одного часа. Окончательную отделочную покраску произвести не позднее, чем через неделю.

6. Покрыть кроющей черной краской EDP Propeller Black для гребных винтов фирмы Mercury/Quicksilver.

#### Редуктор

При покраске редукторов необходимо соблюдать выполнение следующих процедур. Настоящая процедура предусматривает методику, обеспечивающую наибольшую долговечность покраски. Рекомендуемые материалы обладают высоким качеством и удовлетворяют требованиям обработки и покраски морских судов. Она также предусматривает перекрашивание, результаты которого сравнимы с заводской отделкой и покраской. Указанные здесь материалы рекомендуется приобретать у местного дилера фирмы-поставщика материалов для автоматической покраски и отделки «Ditzler Automotive Finish Supply Outlet». Приведенные ниже минимальный состав и количество каждого вида материала вполне достаточны для перекраски и окончательной отделки нескольких редукторов.

1. При необходимости промыть редуктор моющим средством на солянокислотной основе для удаления всякого рода налипаний и наслоений и прополоскать водой.

2. Промыть редуктор мыльной водой и затем прополоскать.

3. Вспузырившиеся места обработать крупнозернистой наждачной бумагой Sand 3M 180 Grit или шлифовальным кругом P180 Gold Film Disc для удаления только вспузырившейся старой краски. Сгладить и сравнять все неровные края в местах лопнувшей и потрескавшейся краски.

4. Тщательно обработать редуктор средством DX-330 для удаления жира и масла.

5. Подлежащие покраске области обнаженного металла обработать составом алодина (DX-503) Alodine.

ВАЖНО: Ни в коем случае не пользоваться никакими красками в аэрозольных упаковках, т.к. такое напыление будет плохо держаться на поверхности, а слишком тонкий слой краски будет в дальнейшем легко пузыриться и отслаиваться.

6. Смешать грунтовку (DP-90LF эпоксидная грунтовка) с равным количеством  катализатора (DP-402LF) согласно поставляемой с ними инструкции, выдержав необходимое время для взаимопроникновения эпоксидной грунтовки и катализатора.

7. Дать высохнуть, как минимум, в течение одного часа, но не более одной недели перед нанесением красящих составов на узлы двигателя.

8. Применять следующие красящие составы для цвета: черный меркурий -  Ditzler Urethane DU9300 Mercury Black, морской серый - DU34334 Mariner Grey, угольно-черный - DU35466 Force Charcoal, и ослепительно-белый DU33414M Sea Ray White. Смешать все четыре цвета с катализатором Ditzler DU5 в пропорции 1:1. Разбавить растворителем в соответствии с указаниями на этикетке Ditzler.

!!! ВНИМАНИЕ

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ соблюдать и выполнять все инструкции на ярлыке производителей красящих средств по вентиляции помещений и применению респираторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с краскопультом  равномерно напылять слой толщиной от 0,0005 до 0,001 дюйма. Оставить на просушку, отполировать до блеска в течение 5 минут и нанести еще один ровный слой такой же толщины. Этот уретановый красящий состав высыхает без прилипания к пальцам в течение нескольких часов, но при этом остается чувствительным к царапинам и трению в течение нескольких дней.

9. Тип используемого краскопульта определяет правильное перемешивание и густоту красящих составов.

10. Вырезать из картона защитную накладку для углубления под триммер, чтобы не допустить попадания краски на его ответную поверхность и обеспечить надежный гальванический контакт между ним и редуктором.

### Нанесение маркировок

#### Удаление маркировок

1. Перед удалением отметить местоположение старой маркировки для того, чтобы правильно наложить и совместить новую маркировку.

2. При удалении старой маркировки осторожно размягчить саму маркировку и ее клеящий слой тепловым феном.

3. Прочистить контактную поверхность места старой маркировки составом изопропилового спирта и воды в пропорции 1:1.

4. Тщательно просушить контактную поверхность и убедиться в том, что она абсолютно чистая.

#### Инструкции по нанесению маркировок

ПРИМЕЧАНИЕ: Ниже приводятся инструкции для «влажного» нанесения маркировок. Все маркировки должны наноситься «влажным» методом.

##### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Пластиковый валик (Plastic Squeegee*)

- Прямая булавка

- Жидкости для мытья посуды без аммиака. Не применять мыла, которое содержит растворители на нефтехимической основе.

* Валик для автомобильной шпатлевки

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение «влажным» способом дает время и возможность выравнивания маркировки по месту. Перед началом работ прочитать все указания по применению этого метода.

##### ТЕМПЕРАТУРА

ВАЖНО: Наклеивание виниловых маркировок в условиях прямых солнечных лучей недопустимо. Для получения наилучших результатов температура воздуха и поверхности должны быть в пределах от 60°F (15°C) до 100°F (38°C).

##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВАЖНО: Для чистки места наклеивания маркировки ни в коем случае не применять мыла или растворители на нефтехимической основе.

Прочистить всю поверхность под наклейку слабым раствором воды и жидкости для мытья посуды.  Затем тщательно промыть поверхность чистой водой.

1. Растворить 1/2 унции (16 мл) жидкости для мытья посуды в одном галлоне (4 л.) холодной воды для использования в качестве увлажняющего раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставить защитную пленку, если таковая имеется, на лицевой стороне маркировки/наклейки до выполнения последних шагов инструкции по нанесению маркировок. Это позволит во время нанесения сохранить виниловую наклейку в ее первоначальной форме.

2. Положить наклейку лицевой стороной вниз на чистую рабочую поверхность и снять бумажную подложку со стороны, где нанесен «клеящий» слой.

3. С помощью аэрозольного распылителя обильно смочить всю «клеящуюся сторону» предварительно смешанным увлажняющим раствором.

4.   Обильно смочить увлажняющим раствором место нанесения маркировки.

5. Положить предварительно смоченную маркировку на увлажненную поверхность и скользящими движениями точно установить на место.

6.  Начиная от середины маркировки, легкими движениями валика выдавить воздушные пузырьки и раствор, проглаживая маркировку к краям. Продолжать проглаживать и выдавливать по всей поверхности до тех пор, пока не сгладятся все морщины и маркировка не приклеится к поверхности обтекателя.

7.  Вытереть поверхность маркировки мягким бумажным полотенцем или тканью.

8.  Выдержать в таком состоянии в течение 10-15 минут.

9.  Подцепив защитную пленку  с одного угла, осторожно и медленно стянуть ее с поверхности маркировки под углом 180°.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления оставшихся пузырьков проколоть булавкой этот пузырек у одного конца и сглаживающими движениями ногтя большого пальца выдавить (в сторону прокола)  застрявший воздух и увлажняющий раствор.

# Основные сведения

## Раздел 1D - Установка ПЛМ

### Оглавление

| Установка ПЛМ 1D-2 Требования к высоте транца лодки 1D-2 Установка ПЛМ на транец 1D-2 Установка дистанционного управления 1D-3 Трос рулевого управления 1D-3 Крепежные элементы приводной штанги рулевого управления 1D-3 Установка троса дроссельной заслонки и переключения передач 1D-4 Установка троса дроссельной заслонки и переключения передач блока управления 1D-6 | Установка аккумуляторной батареи - Модели с электрозапуском 1D-7 Монтаж и установка батареи 1D-7 Соединения батареи 1D-7 Подсоединение аккумуляторных кабелей ПЛМ . 1D-7 Отсоединение аккумуляторных кабелей ПЛМ 1D-7 Соединение жгута электропроводки дистанционного управления 1D-7 |
| --- | --- |

### Установка ПЛМ

#### Требования к высоте транца

1.   Измерить высоту транца лодки. Днище лодки должно быть на одном уровне с противокавитационной плитой или на 1” (25 мм) выше нее.

a - Противокавитационная плита

#### Установка ПЛМ на транец

1.   Разместить ПЛМ на центральной линии транца.

2.   Затянуть винты транцевых струбцин.

3. Чтобы не допустить отрыва и потери ПЛМ, закрепить ПЛМ следующим образом. Просверлить два сквозных отверстия диам. 7.9 мм (5/16 “) в транце, используя отверстия на транцевых струбцинах в качестве трафарета. Закрепить двумя болтами с плоскими шайбами и контргайками. Для обеспечения водонепроницаемости заделать отверстия и области вокруг болтов с помощью уплотнителя морского назначения.

| a - Болты (2) b - Шайбы (2) | c - Контргайка (2) |
| --- | --- |

### Установка дистанционного управления

#### Трос рулевого управления

1.   Смазать весь конец троса смазкой для прецизионных деталей Mercury Precision или смазкой с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C w/Teflon.

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

2.   Вставить трос рулевого управления в трубу механизма наклона.

3.   Затянуть гайку троса рулевого управления до указанного усилия.

a - Гайка троса рулевого управления

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка троса рулевого управления - Steering cable nut | 47.5 |  | 35 |

### Крепежные элементы приводной штанги рулевого управления

ВАЖНО: Приводная штанга рулевого управления, соединяющая трос рулевого управления с двигателем, должна быть надежно закреплена с помощью специально предназначенных для этого крепежных средств, которые поставляются в комплекте с двигателем. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ заменять эти крепежные средства никакими другими обычными болтами и (неконтрящими) гайками, т.к. они под действием вибрации могут ослабнуть и отвернуться, разъединив сцепление приводной штанги.

!!! ОСТОРОЖНО

Расцепление, разъединение приводной рулевой штанги может привести к полному внезапному и резкому повороту или развороту лодки. Этот потенциально опасный маневр приведет к падению людей за борт и как следствие к тяжелому травматизму или к смерти людей.

Собрать приводную штангу с тросом рулевого управления, подложив шайбу под контргайку с нейлоновым вкладышем. Затянуть контргайку до упора и затем ослабить, отвернуть на четверть оборота.

Привернуть приводную штангу рулевого управления к двигателю болтом с шайбами, разделительной втулкой и контргайкой. Затянуть болт и контргайку с нейлоновым вкладышем до указанного усилия.

a - Болт

b - Шайба (3)

c- Разделительная втулка

d - Контргайка с нейлоновым вкладышем

e - Кронштейн тяги рулевого управления (двигателя)

f- Приводная тяга рулевого управления

g - Контргайка с нейлоновым вкладышем (затянуть и ослабить на 1/4  оборота)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайка с нейлоновым вкладышем | 27.1 |  | 20 |

### Установка троса дроссельной заслонки и переключения передач

1.	Отвернуть и снять винт крепления держателя прокладки к нижнему обтекателю. Снять держатель прокладки и резиновую проходную прокладку.

2.	Снять шплинты, фиксирующие концы троса на рычагах механизма управления дроссельной заслонкой и переключения передач.

3.	Снять шайбу и концы троса.

| a - Винт крепления держателя прокладки b - Шплинт, конец троса на стороне дроссельной заслонки | c - Шплинт, конец троса на стороне переключения передач |
| --- | --- |

4.   Отмерить 10 мм (3/8“) от конца резьбы троса. Нанести метку на трос. Это предварительная подготовка для регулировки и установки конца троса.

a - Расстояние 10 мм (3/8“) от резьбового конца троса

5.	Протолкнуть тросы дроссельной заслонки и переключения передач через резиновую прокладку.

6.	Навинтить контргайку для конца троса на тросы дроссельной заслонки и переключения передач.

7.	Ввинтить концы тросов до нанесенной ранее метки на тросы дроссельной заслонки и переключения передач.

8.	Зафиксировать расположенный таким образом конец троса с помощью контргайки для конца троса.

| a - Резиновая прокладка b - Контргайка для конца троса | c - Конец троса |
| --- | --- |

9.	Установить концы тросов на рычаги дроссельной заслонки и переключения передач.

10.	Для крепления концов тросов к рычагам управления дроссельной заслонкой и переключением передач установить разделительную шайбу и шплинт.

| a - Конец троса дроссельной заслонки b - Конец троса переключения передач | c- Разделительная шайба d - Шплинт |
| --- | --- |

11.	 Пропустить жгут электропроводки двигателя через проходную прокладку.

12.	Установить проходную прокладку в нижний обтекатель.

13. Установить держатель прокладки и закрепить винтом держателя прокладки.

14. Закрепить трос фиксаторами тросов.

| a - Фиксаторы тросов b - Жгут проводки двигателя | c - Трос дроссельной заслонки d - Трос переключения передач |
| --- | --- |

### Установка троса дроссельной заслонки и переключения передач блока управления

1.   Отвернуть винты крепления крышки к коробке (блоку) управления.

a - Винты крепления крышки коробки (блока) управления (2)

2.   Вставить трос переключения передач в отверстие штифта, расположенное ближе всего к шпильке держателя. Надежно затянуть.

| a - Рычаг дроссельной заслонки | b - Трос переключения передач, установленный на рычаг |
| --- | --- |

3.   Вставить трос дроссельной заслонки в отверстие штифта, расположенное ближе всего к шпильке держателя.

| a - Трос дроссельной заслонки | b - Трос переключения передач |
| --- | --- |

4.   Установить крышку коробки (блока) управления и надежно привернуть крышку винтами.

5.	Проверить работу коробки (блока) управления. При замке зажигания в положении ВЫКЛ - OFF проворачивать гребной винт, одновременно переключая блок управления в положение полностью открытой заслонки.

6.	Вернуть блок управления в нейтрального фиксированного положения. Проверить и убедиться в том, что рычаг дроссельной заслонки на карбюраторе касается винта регулировки холостого хода.

| a - Винт регулировки холостого хода | b - Рычаг дроссельной заслонки на карбюраторе |
| --- | --- |

### Установка аккумуляторной батареи - Модели с электрозапуском

ПРИМЕЧАНИЕ: На ПЛМ с электрозапуском всякий раз, когда двигатель работает, аккумуляторные кабели должны быть подсоединены к батарее. Это условие должно соблюдаться даже при ручном запуске, в противном случае может произойти повреждение системы зарядки.

#### Монтаж и установка батареи

Строго соблюдать и выполнять инструкции завода-изготовителя аккумуляторных батарей. Установить и смонтировать батарею в лодке (желательно в отдельной коробке для аккумуляторной батареи) так, чтобы она была надежно закреплена и не допускала смещения со своего места. Для того, чтобы не допустить случайного короткого замыкания у клемм аккумулятора, проверить и убедиться в том, что батарея оборудована изолирующим, не проводящим ток щитком.

### Соединения батареи

#### Подсоединение аккумуляторных кабелей

1.   Сначала подсоединить красный аккумуляторный кабель к положительной (+) клемме аккумулятора, затем подсоединить черный аккумуляторный кабель к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

#### Отсоединение аккумуляторных кабелей

1.   Сначала отсоединить черный аккумуляторный кабель от отрицательной (-) клеммы, а затем отсоединить красный аккумуляторный кабель от положительной (+) клеммы.

### Соединение жгута электропроводки дистанционного управления

1.   Нанести диэлектрическую смазку для прецизионных деталей «Mercury Precision» или диэлектрическую смазку «Quicksilver Dielectric Grease» внутрь разъема жгута двигателя.

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диэлектрическая смазка - Dielectric Grease | 92-823506-1 | 92-823506-1 |

2.	Вставить разъем жгута проводки дистанционного управления в разъем жгута проводки двигателя.

3.	Закрепить разъемное соединение фиксатором разъема, как показано ниже.

| a - Жгут дистанционного управления | b - Жгут двигателя |
| --- | --- |

# Электрическая система

## Раздел 2A - Система зажигания

### Оглавление

| Технические характеристики системы зажигания 2A-2 Специальный инструмент системы зажигания / зарядки 2A-2 Электрические узлы и детали 2A-4 Узлы и детали системы зажигания 2A-6 Описание узлов и деталей системы зажигания 2A-10 Описание системы зажигания 2A-10 Датчик угла поворота коленвала 2A-10 Электронный блок управления (ECM) 2A-10 Зарядные катушки зажигания и катушка генератора 2A-10 Катушка зажигания 2A-11 Процедуры проверки зажигания 2A-11 Поиск и устранение неисправностей в системе зажигания 2A-11 Процедуры диагностики зажигания 2A-11 Рекомендуемые тесты 2A-11 Проверка узлов и деталей зажигания 2A-13 Демонтаж и установка маховика 2A-15 | Демонтаж маховика 2A-15 Установка маховика 2A-17 Демонтаж и установка зарядной катушки зажигания 2A-18 Модели с неэлектрическим запуском 2A-18 Модели с электрическим запуском 2A-19 Демонтаж и установка приводного зубчатого ремня 2A-21 Демонтаж приводного ремня 2A-21 Установка приводного ремня 2A-22 Демонтаж и установка датчика угла поворота коленвала 2A-22 Модели с электрическим запуском 2A-22 Модели с неэлектрическим запуском 2A-24 Демонтаж и установка катушки зажигания 2A-25 Демонтаж катушки зажигания 2A-25 Установка катушки зажигания 2A-25 |
| --- | --- |

### Технические характеристики зажигания

| Технические характеристики зажигания при температуре 20°C (68°F) |
| --- |
| Тип зажигания | Разрядно-емкостного типа |
| Тип свечи зажигания | NGK DCPR6E |
| Зазор свечи зажигания | 0.8 - 0.9 мм (0.031 - 0.035”) |
| Порядок зажигания (работы цилиндров) | 1 - 2 (потеря искры) |
| Момент зажигания на холостых оборотах | 0°-10° до ВМТ |
| Момент зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) | 30° до ВМТ |
| Ограничение оборотов блока ECM |  |
| - по превышению оборотов | 6250 об/мин |
| - по низкому уровню масла | 3000 об/мин |
| Сопротивление: |  |
| - зарядной катушки зажигания | 295 Ом ±20% |
| - датчика угла поворота коленвала | 185 Ом ±20% |
| Катушка зажигания - Сопротивление: |  |
| - первичной обмотки | 0.30 Ом ± 15% |
| - вторичной обмотки | 8.50 Ом ± 15% |

### Специальный инструмент системы зажигания / зарядки

| Инструмент для демонтажа маховика - Flywheel Remover | 91-895190 |
| --- | --- |

| Фиксатор коленвала - Crankshaft Holding Tool | 91-895191 |
| --- | --- |

| Авометр аналогового типа - Analog Meter | 91-99750A1 |
| --- | --- |

| Цифровой тахометр/мультиметр - Digital Tach/Multi Meter | 91-892647A01 |
| --- | --- |

### Электрические узлы и детали

Электрические узлы и детали

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Стартер |  |  |  |
| 2 | 1 | Ведущая шестерня |  |  |  |
| 3 | 1 | Комплект положительных щеток |  |  |  |
| 4 | 1 | Комплект отрицательных щеток |  |  |  |
| 5 | 1 | Щеткодержатель |  |  |  |
| 6 | 4 | Болт | 11.8 | 104 |  |
| 7 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 8 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 9 | 1 | Выпрямитель |  |  |  |
| 10 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 11 | 1 | Выключатель |  |  |  |
| 12 | 1 | Датчик блокировки запуска |  |  |  |
| 13 | 1 | Исполнительный механизм |  |  |  |
| 14 | 1 | Кабель, аккумуляторный |  |  |  |
| 15 | 1 | Стяжка, кабельная |  |  |  |
| 16 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 17 | 1 | Колпак |  |  |  |
| 18 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 19 | 1 | Приводная штанга |  |  |  |
| 20 | 2 | Насадная головка штанги |  |  |  |
| 21 | 1 | Кабель |  |  |  |
| 22 | 1 | Винт | 4 | 35 |  |
| 23 | 1 | Соленоид воздушной заслонки (подсоса) |  |  |  |
| 24 | 1 | Плунжер |  |  |  |
| 25 | 3 | Винт | 4 | 35 |  |
| 26 | 1 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 27 | 1 | Крюк |  |  |  |
| 28 | 1 | Кабель стартера |  |  |  |
| 29 | 1 | Защитная броня |  |  |  |
| 30 | 1 | Колпак |  |  |  |
| 31 | 1 | Колпак |  |  |  |
| 32 | 1 | Соленоид стартера |  |  |  |
| 33 | 1 | Кабель предохранителя |  |  |  |
| 34 | 2 | Предохранитель |  |  |  |
| 35 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 36 | 1 | Кронштейн для фиксации проводов |  |  |  |
| 37 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 38 | 1 | Муфта |  |  |  |
| 39 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 40 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 41 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 42 | 1 | Маркировка: Схема электропроводки |  |  |  |

### Узлы и детали системы зажигания

Узлы и детали системы зажигания

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Маховик |  |  |  |
| 2 | 1 | Гайка | 60 |  | 43 |
| 3 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Зарядная катушка зажигания |  |  |  |
| 5 | 2 | Болт | 5.9 | 52 |  |
| 6 | 1 | Катушка генератора |  |  |  |
| 7 | 4 | Болт | 5.9 | 52 |  |
| 8 | 1 | Датчик угла поворота коленвала |  |  |  |
| 9 | 2 | Винт | 4 | 35 |  |
| 10 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 11 | 1 | Болт | 4 | 35 |  |
| 12 | 1 | Броня |  |  |  |
| 13 | 1 | Катушка зажигания |  |  |  |
| 14 | 2 | Колпаки свечей зажигания |  |  |  |
| 15 | 2 | Болт | 6 | 53 |  |
| 16 | 1 | Блок ECM |  |  |  |
| 17 | 2 | Болт | 6 | 53 |  |
| 18 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 19 | 1 | Жгут |  |  |  |
| 20 | 1 | Прокладка, проходная |  |  |  |
| 21 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 22 | 2 | Заглушка на разъем |  |  |  |
| 23 | 1 | Броня |  |  |  |
| 24 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 25 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 26 | 1 | Датчик давления масла | 10 | 88.5 |  |
| 27 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 28 | 3 | Болт | 6 | 53 |  |
| 29 | 6 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 3 | Шайба, резиновая |  |  |  |
| 31 | 3 | Прокладка, проходная |  |  |  |
| 32 | 3 | Муфта |  |  |  |
| 33 | 1 | Жгут |  |  |  |
| 34 | 1 | Заглушка на разъем |  |  |  |
| 35 | 1 | Лампа дежурной подсветки |  |  |  |
| 36 | 1 | Выключатель останова |  |  |  |
| 37 | 1 | Выключатель аварийного останова типа стропка |  |  |  |
| 38 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 39 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 40 | 3 | Болт | 6 | 53 |  |
| 41 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 42 | 6 | Шайба |  |  |  |

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 43 | 3 | Шайба, резиновая |  |  |  |
| 44 | 3 | Прокладка |  |  |  |
| 45 | 3 | Муфта |  |  |  |

Узлы и детали системы зажигания

### Описание узлов и деталей системы зажигания

#### Описание системы зажигания

В системе ПЛМ используется разрядно-емкостной тип зажигания (CDI). Эта система разрядно-емкостного зажигания обеспечивает быстрое накопление напряжения и выдачу сильной искры, необходимой для двигателей высокой мощности и высоких рабочих характеристик.

При вращении маховика зарядная катушка зажигания вырабатывает электроэнергию (напряжение переменного тока). Это напряжение переменного тока выпрямляется диодами, после чего напряжение постоянного тока используется для работы системы зажигания. Когда формирователь закрыт, в конденсаторе (емкости) накапливается напряжение постоянного тока. Как только напряжение заряда в конденсаторе вырастает до своего потенциала, на управляющий электрод тиристорного ключа (SCR) подается сигнал и остаточный ток рассеивается через зарядные катушки разрядно-емкостной системы зажигания.

Блок электронного управления (ECM) подает сигнал на формирователь, который открывается и замыкает цепь, через которую происходит разряд конденсатора, что приводит к искрообразованию. Момент зажигания регулируется блоком ECM, который получает на свои входы сигналы от множества датчиков. К эти датчикам относятся датчик  угла поворота коленвала и датчик давления масла.

Прохождение напряжения разряда через первичную обмотку катушки зажигания наводит высоковольтное напряжение во вторичной обмотке катушки зажигания. Амплитуда этого наведенного во вторичной обмотке напряжения достаточно велика для того, чтобы обеспечить искрообразование на межэлектродных зазорах свечей зажигания.

#### Датчик угла поворота коленвала (CPS)

Датчик угла поворота коленвала содержит постоянный магнит и расположен перед маховиком. Строго рассчитанное по времени прохождение зубьев маховика через магнитное поле датчика позволяет блоку ECM определять скорость двигателя (об/мин) и угол поворота коленвала.

#### Электронный блок управления (ECM)

При нормальных рабочих условиях блок ECM управляет следующим:

управляет моментом и искрой зажигания за счет отслеживания сигналов датчика угла поворота коленвала и датчика давления масла;

поддерживает нормальный угол опережения зажигания в режиме холостого хода - 5° до ВМТ;

быстро увеличивает угол опережения зажигания до 30° до ВМТ при сильном ускорении.

ограничивает обороты двигателя в случае превышения скорости из-за кавитации, при отсутствии нагрузки на гребной винт и/или при слишком малом шаге гребного винта.

обеспечивает мягкое уменьшение момента зажигания - устанавливает постепенное запаздывание момента зажигания для того, чтобы поддерживать работу двигателя на оборотах ниже 6250 об/мин.

обеспечивает защиту по низкому давлению масла - ограничивает обороты двигателя до 3000 об/мин, если давление масла падает ниже 25 кПа (3.6 фунт./кв.дюйм.). Блок ECM включает лампочку сигнализации, предупреждая о низком давлении масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок ECM управляет всей работой системы зажигания, синхронизацией. При этом регулировка момента зажигания на данном двигателе не требуется.

#### Зарядные катушки зажигания и катушка генератора

Катушки, расположенные под маховиком, содержат зарядную катушку зажигания и катушку генератора. На маховике установлены шесть постоянно заряженных магнитных сегментов, которые прикреплены к внутренней стенке маховика. Каждый магнит имеет северный и южный полюс, тем самым обеспечивая 12-полюсную систему.

Когда постоянные магниты маховика пробегают мимо соответствующих обмоток катушек, на каждой обмотке катушки при изменении полярности магнита (с южного на северный, с северного на южный и т.д.) вырабатывается импульс переменного тока.

#### Катушка зажигания

На первичную (+) сторону катушки зажигания поступает напряжение разряда конденсатора в цепи зажигания, расположенной внутри блока ECM. Катушка увеличивает напряжение так, что его достаточно для искрообразования на межэлектродном зазоре свечи. Катушка зажигания вырабатывает высоковольтное напряжение за каждый оборот коленвала, одновременно вырабатывая искру в каждом цилиндре. Это так называемое избыточное зажигание. Максимальное выходное напряжение катушки зажигания составляет приблизительно 40,000 Вольт.

### Процедуры проверки зажигания

#### Поиск и устранение неисправностей в системе зажигания

ВАЖНО: Невыполнение указанных ниже требований может привести к повреждению системы зажигания.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ менять полярность соединений аккумуляторной батареи. Отрицательный (-) кабель батареи - «масса», заземление.

Для проверки полярности НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ искрить клеммы аккумуляторной батареи проводами, кабелями и другими соединениями.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ отсоединять аккумуляторные кабели во время работы двигателя.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ заводить двигатель при не подсоединенных к массе (заземлению) блоке CDI или катушек зажигания.

!!! ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Существует опасность поражения электрическим током. Не дотрагиваться до узлов и деталей системы зажигания и не касаться металлическими щупами измерительных приборов во время работы или заводки двигателя. Держаться подальше от проводов свечей зажигания. Для обеспечения личной безопасности каждый провод свечи зажигания должен быть заземлен (подсоединен к массе) на двигатель.

!!! ОСТОРОЖНО

При проверке, испытании или техобслуживании системы зажигания помнить о том, что система находится под высоким напряжением. Не касаться и не отсоединять узлы и детали системы зажигания на работающем двигателе, пока ключ в замке зажигания находится в положении ВКЛ. (ON) или пока подсоединены аккумуляторные провода.

#### Процедуры диагностики зажигания

ПРИМЕЧАНИЕ: При работающем двигателе для проверки угла опережения зажигания на каждом цилиндре, когда дроссельная заслонка открывается и закрывается, использовать стробоскоп индуктивного типа. Если раннее и позднее зажигание на каждом цилиндре устанавливаются нормально, то система зажигания, по всей вероятности,  работает правильно.

Если кажется, что в системе зажигания имеется неисправность, то перед началом глубокого поиска и устранения неисправности рекомендуется выполнить следующее:

Проверить механику двигателя в части топливной системы, проверить компрессию цилиндров и т.д.

Проверить все провода масса двигателя на слабое или окисленное соединение.

Для проверки и обеспечения надежных контактов отсоединить и затем вновь подсоединить разъемы жгута зажигания.

#### Рекомендуемые тесты

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные ниже рекомендуемые тесты и вероятные причины неисправностей не приводятся в каком-либо конкретном порядке. Техник должен использовать таблицу (см. ниже) в качестве руководства для того, чтобы методом исключения проверить систему на конкретную неисправность или ненормальное состояние. Для надежности проверки какого-либо подозреваемого в неисправности узла или детали всегда проверять сопротивление и прозванивать на обрыв или КЗ.

(1)	Измерить омического сопротивление.

(2)	Заменить узел или деталь и проверить повторно.

(3)	Проверить механику и при необходимости отремонтировать.

| Неисправность или ненормальное состояние | Вероятная причина | Тест № |
| --- | --- | --- |
| Нет искры на обоих цилиндрах | Датчик угла поворота коленвала | 1-2 |
|  | Статор | 1-2 |
|  | Блок ECM | 2 |
|  | КЗ цепи останова на массу (заземление) | Вывод цепи останова | 1 |
|  |  | Выключатель типа стропка | 1 |
|  |  | Кнопка останова на румпеле | 1 |
|  |  | Жгут дистанционного управления | 1 |
|  | КЗ на массу в цепи первичной обмотки катушки зажигания | 1 |
|  | Обрыв цепи на массу | Катушка зажигания | 1 -2 |
|  |  | Масса статора | 1 -2 |
|  |  | Блок ECM | 2 |
| Нет искры на одном цилиндре | Высоковольтный провод | 1 -2 |
|  | Свеча зажигания | 1-2 |
| Скорость двигателя выше 6250 об/мин при нагрузке | Гребной винт слишком мал | 3 |
|  | Проворачивание ступицы гребного винта | 3 |
| Не устанавливается опережение зажигания | Низкое давление масла | 1 -2-3 |
|  | Блок ECM | 2 |
| Пропуск зажигания на высоких оборотах | Низкое давление масла | 1 -2-3 |
|  | Высоковольтные выводы катушки зажигания | 1-2 |
|  | Свечи зажигания | 1 -2 |
|  | Блок ECM | 2 |
|  | Соединение на массу (заземление) | Блок ECM | 1 -2 |
|  |  | Катушка зажигания | 1 -2 |
|  |  | Зарядная катушка зажигания | 1-2 |
| Двигатель не работает на оборотах выше 3000 об/мин | Низкое давление масла | 1 -2 |
|  | Зарядная катушка зажигания | 1 -2 |
|  | Высоковольтные выводы катушки зажигания | 1 -2 |
|  | Блок ECM | 2 |
|  | Свечи зажигания | 1 -2 |
| На двигателе время от времени (иногда) происходит пропуск зажигания | Зарядная катушка зажигания | 1 -2 |
|  | Высоковольтные выводы катушки зажигания | 1 -2 |
|  | Свечи зажигания | 1 -2 |
|  | Соединение на массу (заземление) | Катушка зажигания | 1 -2 |
|  |  | Блок ECM | 2 |
|  |  | Зарядная катушка зажигания | 1 -2 |
|  | Высокое сопротивление на массу | На кнопке останова или выключателе аварийного останова типа стропка (коррозия) | 1-2 |
|  |  | В блоке ECM | 2 |

| Неисправность или ненормальное состояние | Вероятная причина | Тест № |
| --- | --- | --- |
| Слабая искра | Соединение на массу на | Выводах первичной обмотки катушки зажигания | 1 -2 |
|  |  | Зарядной катушке зажигания | 1-2 |
|  |  | Блоке ECM | 2 |
|  | Высокое сопротивление на массу на | Кнопке останова или выключателе аварийного останова типа стропка (коррозия) | 1 -2 |
|  | Слабая катушка зажигания | 1 -2 |
|  | Высоковольтные выводы катушки зажигания | 1 -2 |
|  | Свечи зажигания | 2 |
|  | Утечка тока на колпаке свечи зажигания | 1 -2 |
|  | Блок ECM | 2 |
| Момент зажигания колеблется, нестабилен | Низкое давление масла | 1-2-3 |
|  | Срезана шпонка маховика | 2 |
|  | Блок ECM | 2 |

#### Проверка узлов и деталей зажигания

При проведении тестов по измерению сопротивления все выводы детали, узла должны быть отсоединены. Показания омметра могут несколько отклоняться от указанных значений из-за температурой разницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показания были сняты при температуре 20°C (68°F).

##### ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

| Значение сопротивления зарядной катушки зажигания |
| --- |
| Шкала прибора | RX1 |
| Показание прибора (Ом) | 295 ± 20% |

##### ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА КОЛПАКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед измерением колпаки свечей зажигания должны быть сняты с высоковольтных выводов. В колпаке расположено сопротивление (резистор) 5 кОм.

ВАЖНО: Для того, чтобы снять колпаки свечей зажигания с высоковольтных проводов, проворачивать колпак против часовой стрелки, одновременно стягивая наружу. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТЯГИВАТЬ С СИЛОЙ, так как это приведет к повреждению провода. Для установки колпака на свечу проворачивать колпак по часовой стрелке, навинчивая его на высоковольтный провод.

##### КОЛПАК СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

| Сопротивление колпака свечи зажигания |
| --- |
| Шкала прибора | RX1 K |
| Показание прибора (Ом) | 3.5-5.5 |

##### ПЕРВИЧНЫЕ ОБМОТКИ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

| Сопротивление первичных обмоток катушки зажигания |
| --- |
| Шкала прибора | RX1 |
| Показание прибора (Ом) | 0.30 ± 15% |

##### ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

ВАЖНО: Необходимо проверить обе вторичных обмотки катушки  зажигания.

| Вторичные обмотки катушки зажигания | Сопротивление |
| --- | --- |
| Шкала прибора | RX1 |
| Показание прибора (Ом) | 8.5 ± 20% |

##### ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНВАЛА

| Сопротивление датчика угла поворота коленвала |
| --- |
| Шкала прибора | RX1 |
| Показание прибора (Ом) | 185 ±20% |

### Демонтаж и установка маховика

!!! ОСТОРОЖНО

Во время демонтажа и установки при проворачивании маховика двигатель может завестись. Во избежание случайного запуска двигателя и случаев тяжелого травматизма всегда снимать провода свечей зажигания и изолировать провода на массу двигателя.

#### Демонтаж маховика

1.   Отсоединить провода свечей зажигания со свечей.

2.   Отвернуть и снять три винта крепления стартера с механизмом возврата пусковой веревки.

a - Винты крепления стартера        	 c - Предохранитель

b - Блокировка запуска

3.	Установить на маховик инструмент для его фиксации. Надежно затянуть инструмент для фиксации маховика.

4.	Отвернуть центральный винт инструмента для фиксации маховика.

5.	Вставить головку на 19 мм в центр инструмента для фиксации маховика.

a - Инструмент для фиксации маховика	b - Головка на 19 мм

| Инструмент для фиксации маховика - Flywheel Holding Tool | 91-895190 |
| --- | --- |

6.   Отвернуть гайку маховика.

7.   Установить центральный винт инструмента фиксации маховика и затягивать до освобождения маховика.

| a - Головка на 19 мм на центральном винте инструмента для фиксации маховика | b - Инструмент для фиксации маховика |
| --- | --- |

| Инструмент для фиксации маховика - Flywheel Holding Tool | 91-895190 |
| --- | --- |

8.   Снять маховик.

#### Установка маховика

1.	Вставить шпонку маховика в шпоночный паз.

2.	Совместить шпонку маховика с пазом в маховике.

3.	Осторожно установить маховик.

4.	Надавливая на маховик, покачать маховик для того, чтобы удостовериться в том, что шпонка не выпала из шпоночной канавки на коленвале.

5.	Установить шайбу маховика и гайку маховика.

6.	Установить инструмент для фиксации маховика.

7.	Затянуть гайку маховика до указанного усилия.

a - Инструмент для фиксации маховика	b - Головка на 19 мм на ключе с торсиметром

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка маховика | 60 |  | 43 |
| Инструмент для фиксации маховика - Flywheel Holding Tool | 91-895190 |

8.   Снять инструмент для фиксации маховика и установить стартер с механизмом возврата пусковой веревки. Затянуть винты крепления стартера до указанного усилия.

| a - Винты крепления стартера (3) b - Блокировка запуска | c- Предохранитель |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления стартера с механизмом возврата | 6 | 53 |  |

### Демонтаж и установка зарядной катушки зажигания

#### Модели с неэлектрическим запуском

##### ДЕМОНТАЖ

1.	Снять крышку маховика и маховик. См. главу Демонтаж и установка маховика.

2.	Отвернуть и снять винты крепления зарядной катушки зажигания.

3.	Отсоединить провода зарядной катушки зажигания от разъемов жгута, расположенных внутри спиральной брони.

##### УСТАНОВКА

1.	Подсоединить провода зарядной катушки зажигания к разъемам жгута.

2.	Вставить все разъемы проводов внутрь спиральной брони. Прикрепить спиральную броню к нижнему обтекателю.

3.   Установить зарядную катушку зажигания на блок цилиндров. Затянуть винты крепления зарядной катушки зажигания до указанного усилия.

| a - Броня b - Держатель брони | c - Жгут зарядной катушки зажигания d - Винты крепления зарядной катушки зажигания |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты крепления зарядной катушки зажигания | 5.9 | 52 |  |

4.   Установить маховик.

#### Модели с электрическим запуском

##### ДЕМОНТАЖ

1.	Отсоединить батарею.

2.	Снять крышку маховика и маховик. См. главу Демонтаж и установка маховика.

3.	Отсоединить зарядную катушку зажигания и катушку генератора от жгута двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка генератора имеет 2 провода с тремя разъемами.

a - Провода зарядной катушки зажигания	b - Провода катушки генератора

4.   Осторожно вытянуть провода зарядной катушки зажигания и провода катушки генератора из-за стартера.

5.   Снять спиральную броню жгута проводки.

a - Винты крепления зарядной катушки зажигания

b - Провода катушки генератора и зарядной катушки зажигания

c - Спиральная броня

6.   Отвернуть винты крепления зарядной катушки зажигания.

##### УСТАНОВКА

1.	Установить зарядную катушку зажигания и закрепить винтами крепления этой катушки. Затянуть до указанного усилия.

2.	Завернуть зарядную катушку зажигания и катушку генератора в спиральную броню.

a - Винты крепления зарядной катушки зажигания

b - Провода катушки генератора и катушки зажигания

c- Спиральная броня

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления зарядной катушки зажигания | 5.9 | 52 |  |

3.   Протолкнуть жгуты проводки за стартер и подсоединить катушку зажигания и катушку генератора к жгуту двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка генератора имеет 2 провода с тремя разъемами.

a - Провода зарядной катушки зажигания	b - Провода катушки генератора

4.   Установить маховик и крышку маховика. См. главу Демонтаж и установка маховика.

### Демонтаж и установка приводного зубчатого ремня

#### Демонтаж приводного ремня

ПРИМЕЧАНИЕ: Зарядная катушка зажигания и катушка генератора должны демонтироваться до демонтажа или установки приводного ремня.

ВАЖНО: Если нет специального указания на вращение коленвала, то во время демонтажа приводного ремня коленвал или распредвал не вращать! В противном случае, если при демонтаже или неправильной установке приводного ремня производится вращение ведомой шестерни распредвала или коленвала, это может привести к повреждению клапанов. Невыполнение указанного здесь требования и предупреждения может привести к повреждению клапанов и/или поршней.

1. Перед демонтажем приводного ремня проверить и убедиться в том, что метки момента зажигания на коленвале и распредвале правильно совмещены. Для того, чтобы совместить метки момента зажигания, для вращения коленвала использовать инструмент для фиксации коленвала.

| a - Инструмент для фиксации коленвала b - Метка момента зажигания на ведущей шестерне | c - Метка момента зажигания на ведомой шестерне |
| --- | --- |

| Инструмент для фиксации коленвала - Crankshaft Holding Tool | 91-895191 |
| --- | --- |

2.   Стянуть приводной зубчатый ремень с ведомой шестерни распредвала. Снять ремень с ведущей шестерни коленвала.

#### Установка приводного ремня

1.	Проверить правильность совмещения меток момента зажигания на ведущей шестерне коленвала и ведомой шестерне распредвала.

2.	Установить приводной ремень на ведущую шестерню коленвала.

3.	Совместить зубья приводного ремня с зубьями ведомой шестерни.

4.	Осторожно насадить приводной ремень на ведомую шестерню распредвала.

5.	Вращать коленвал с помощью инструмента для фиксации коленвала, одновременно насаживая приводной ремень на ведомую шестерню пальцами руки.

| Инструмент для фиксации коленвала - Crankshaft Holding Tool | 91-895191 |
| --- | --- |

6.	Проверить метки момента зажигания на правильность совмещения.

7.	Установить зарядную катушку зажигания и катушку генератора.

8.	Установить маховик и крышку маховика.

### Демонтаж и установка датчика угла поворота коленвала

#### Модели с электрическим запуском

##### ДЕМОНТАЖ

1.	Снять провода свечей зажигания со свечей.

2.	Отсоединить аккумуляторную батарею.

3.	Снять стартер с механизмом возврата пусковой веревки. См. Раздел 8.

4.	Снять маховик. См. главу Демонтаж и установка маховика.

5.	Отсоединить вывод датчика угла поворота коленвала от жгута двигателя.

6.   Отвернуть и снять два винта крепления датчика угла поворота коленвала. Снять датчик угла поворота коленвала.

| a - Вывод масса датчика угла поворота коленвала b - Винт крепления датчика угла поворота коленвала | c - Соленоид стартера d - Жгут датчика угла поворота коленвала |
| --- | --- |

##### УСТАНОВКА

1.	Совместить крепежные отверстия датчика угла поворота коленвала с крепежными отверстиями под датчик  угла поворота коленвала на блоке цилиндров.

2.	Вставить винт крепления датчика в отверстия. Не затягивать.

3.	Насадить наконечник вывода масса от датчика угла поворота коленвала на оставшийся винт крепления датчика. Вставить этот винт в свое отверстие.

4.	Затянуть винты крепления датчика угла поворота коленвала до указанного усилия.

| a - Вывод масса датчика угла поворота коленвала b - Винт крепления датчика угла поворота коленвала | c - Соленоид стартера d - Жгут датчика угла поворота коленвала |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления датчика угла поворота коленвала | 4 | 35 |  |

5.	Установить маховик. См. главу Демонтаж и установка маховика.

6.	Провернуть маховик и убедиться в том, что датчик не касается маховика.

7.	Установить стартер с механизмом возврата пусковой веревки. См. Раздел 8.

#### Модели с неэлектрическим запуском

##### ДЕМОНТАЖ

1.	Снять провода свечей зажигания со свечей.

2.	Снять стартер с механизмом возврата пусковой веревки. См. Раздел 8.

3.	Отсоединить вывод датчика угла поворота коленвала от жгута двигателя, расположенного в спиральной броне.

4.	Вращать маховик до совмещения паза под веревку на маховике с одним из винтов крепления датчика угла поворота коленвала. Отвернуть этот винт.

5.	Вращать маховик до совмещения со вторым винтом крепления датчика. Отвернуть и снять винт крепления датчика угла поворота коленвала.

a - Вывод масса датчика угла поворота коленвала

b - Паз под веревку на маховике

c - Винт крепления датчика угла поворота коленвала

d - Жгут датчика угла поворота коленвала в спиральной броне

##### УСТАНОВКА

1.	Вращать маховик до совмещения паза под веревку на маховике с одним из крепежных отверстий под винт датчика угла поворота коленвала.

2.	Совместить отверстия под крепление датчика угла поворота коленвала с крепежными отверстиями под этот датчик на блоке цилиндров.

3.	Установить винт крепления датчика угла поворота коленвала в отверстие. Не затягивать.

4.	Вращать маховик до совмещения паза под веревку на маховике с другим отверстием под винт крепления датчика угла поворота коленвала. Вставить винт крепления датчика угла поворота коленвала в отверстие.

5.   Затянуть винты крепления датчика до указанного усилия.

a - Вывод масса датчика угла поворота коленвала

b - Паз под веревку на маховике

c - Винт крепления датчика угла поворота коленвала

d - Жгут датчика угла поворота коленвала в спиральной броне

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления датчика угла поворота коленвала | 4 | 35 |  |

6.	Провернуть маховик и убедиться в том, что датчик не касается маховика.

7.	Установить стартер с механизмом возврата пусковой веревки. См. Раздел 8.

### Демонтаж и установка катушки зажигания

#### Демонтаж катушки зажигания

1.	Отсоединить провода свечей зажигания со свечей.

2.	Отсоединить провод первичной обмотки катушки зажигания от жгута двигателя.

3.	Отвернуть винты крепления катушки зажигания. Снять катушку зажигания

| a - Вывод масса катушки зажигания b - Винт крепления катушки зажигания | c - Провод первичной обмотки катушки зажигания |
| --- | --- |

#### Установка катушки зажигания

1.   Установить вывод масса катушки зажигания на винт крепления катушки зажигания. Установить винт крепления катушки зажигания. Не затягивать.

2.	Установить катушку зажигания на блок цилиндров и закрепить ее с помощью винтов крепления катушки зажигания. Затянуть винты крепления катушки зажигания до указанного усилия.

3.	Подсоединить вывод первичной обмотки катушки зажигания к жгуту двигателя.

| a - Вывод масса катушки зажигания b - Винт крепления катушки зажигания | c - Провод первичной обмотки катушки зажигания |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления катушки зажигания | 6 | 53 |  |

# Электрическая система

## Раздел 2B - Система зарядки и запуска

### Оглавление

| Технические характеристики системы зарядки и запуска 2B-2 Аккумуляторная батарея 2B-2 Рекомендуемая аккумуляторная батарея 2B-2 Поиск и устранение неисправностей в системе зарядки батареи 2B-2 Проверка системы зарядки батареи 2B-3 Проверка катушки генератора 2B-3 Проверка диода регулятора / выпрямителя 2B-3 Система запуска 2B-4 Ток потребления стартера 2B-4 Узлы и детали системы запуска 2B-4 Описание системы запуска 2B-5 Поиск и устранение неисправностей в цепях системы запуска 2B-5 | Проверка соленоида стартера 2B-5 Таблица поиска и устранения неисправностей в системе запуска . 2B-5 Демонтаж и установка регулятора / выпрямителя 2B-8 Стартер 2B-8 Демонтаж стартера 2B-8 Разборка стартера 2B-9 Осмотр, проверка стартера 2B-10 Проверка 2B-11 Замена щеток 2B-13 Сборка стартера 2B-14 Установка стартера 2B-18 |
| --- | --- |

### Технические характеристики системы зарядки и запуска

| Технические характеристики системы запуска и зарядки при температуре 20°C (68°F) |
| --- |
| Тип генератора | однофазный |
| Сопротивление генератора | 0.72 Ом ± 20% |
| Выходные номиналы генератора по напряжению и току | 12В - 6A (выпрямленного) при 5000 об/мин |
| Стартер |  |
| Тип | Bendix |
| Выходная мощность | 0.4 кВт при 12В |
| Длина щеток | 4.0-7.5 мм (0.157-0.295 “) |
| Диаметр коллектора | 19.7 - 20.0 мм (0.775 - 0.787 “) |
| Глубина подреза канавок | 0.5 - 0.8 мм (0.0197 - 0.0315 “) |
| Ток (без нагрузки) | 13 |
| Ток (под нагрузкой при 750 об/мин в режиме заводки) | 40-46 |
| Номинальный ток предохранителя | 20A |
| Тип предохранителя | Мини (ATO) |
| Аккумуляторная батарея (минимальные требования) по пусковому току |  |
| выше 0°C (32°F) | 465А при запуске спущенного в воду двигателя (MCA) или 350А при запуске холодного двигателя (CCA) |
| ниже 0°C (32°F) | 1000А при запуске спущенного в воду двигателя (MCA) или 775А при запуске холодного двигателя (CCA) |

### Аккумуляторная батарея

#### Рекомендуемая аккумуляторная батарея

Рекомендуется использование 12-вольтовой батареи с минимальным номинальным пусковым током 465 А при заводке спущенного в воду двигателя (MCA) или 350 А при заводке непрогретого (холодного) двигателя (CCA). Для работы при температуре ниже 0°C (32°F) рекомендуется использование батареи с номинальным пусковым током 1000 А при заводке спущенного в воду двигателя (MCA) или 775 А при заводке непрогретого (холодного) двигателя (CCA).

#### Поиск и устранение неисправностей в системе зарядки батареи

!!! ВНИМАНИЕ

Система зарядки аккумуляторной батареи может быть повреждена в следующих случаях: 1) если при подключении перепутана полярность проводов батареи, 2) если двигатель работает с отсоединенными проводами батареи и выводами статора, подсоединенными к выпрямителю; 3) если в цепи есть обрыв из-за пореза, разрыва провода или слабого контакта или соединения.

Неисправность в системе зарядки аккумуляторной батареи обычно приводит к тому, что аккумуляторная батарея  оказывается недостаточно заряженной. Проверить уровень электролита и зарядить батарею.

Если батарея при зарядке не принимает достаточную емкость заряда, ее следует заменить.

Если батарея принимает достаточный заряд, определить причину неисправности системы зарядки по следующим пунктам:

- Проверить правильность подключения полярности - красный провод к положительной (+) клемме батареи. Если полярность подключения неправильна, проверить на неисправность выпрямитель напряжения. См. главу «Проверка диода регулятора / выпрямитель».

- Проверить все соединения батареи на надежность соединения и коррозию.

- Визуально проверить проводку между статором и батареей на порезы, порывы, износ изоляции, разъединение, слабые или загрязненные контакты.

Чрезмерная нагрузка по току на батарею (от слишком большого количества подключенных к ней источников потребления) приведет к ее истощению.

### Проверка системы зарядки батареи

#### Проверка катушки генератора

ПРИМЕЧАНИЕ: Показания сняты при температуре 20°C (68°F).

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушку генератора можно проверять, не снимая с двигателя.

1.	Отсоединить желтый и белый выводы катушки генератора, расположенные на держателе разъема.

2.	Подсоединить омметр к желтому и белому выводам и выполнить следующие измерения:

ПРИМЕЧАНИЕ: При измерении сопротивления 10 Ом или менее использовать цифровой омметр. Если при измерении не удается получить нужного значения сопротивления, переключить омметр на меньший предел (шкалу) измерений сопротивления.

| a - Желтый провод b - Белый провод | c - Красный щуп омметра d - Черный щуп омметра |
| --- | --- |

| Значение сопротивления катушки генератора |
| --- |
| Шкала прибора | RX1 |
| Показание прибора (Ом) | 0.72 ± 20% |

#### Проверка диода регулятора / выпрямителя

ВАЖНО: При проверке диода регулятора / выпрямителя использовать только цифровой прибор  с возможностью переключения в режим проверки диодов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с тем, что омметры выпускаются разными производителями, внутренняя полярность разных приборов может быть разная. В результате показания прибора при измерении могут быть прямо противоположными по полярности в сравнении с теми, которые указаны в характеристиках. Если это так, поменять местами щупы прибора и выполнить измерение повторно.  Небольшое отличие от указанных в характеристиках значений не обязательно указывает на неисправность узла, детали.

1.   Отсоединить выводы регулятора/выпрямителя на держателе разъема.

| a - Жгут от регулятора/выпрямителя b - Желтый провод | c - Белый провод d - Красный провод |
| --- | --- |

2.   Подсоединить щупы омметра к проводам соответствующих цветов и выполнить следующие измерения.

| Щупы омметра | Шкала омметра | Показание омметра (Ом) |
| --- | --- | --- |
| ЧЕРНЫЙ | RED |  |  |
| Белый | Красный | Rx1 | 9 кОм ± 20% |
| Желтый | Красный |  | 9 кОм ± 20% |
| Красный | Желтый |  | Обрыв |
| Масса | Белый |  | 8.5 кОм ± 20% |
|  | Желтый |  | 8.5 кОм ± 20% |
|  | Красный |  | 10 кОм ±20% |

### Система запуска

#### Ток потребления стартера

ВАЖНО: Проверка тока потребления стартера должна проводиться с полностью заряженной аккумуляторной батареей

| Технические характеристики тока потребления стартера |
| --- |
| Ток потребления без нагрузки | 13 |
| Нормальный ток потребления (при заводке двигателя) | 40-46 |

#### Узлы и детали системы запуска

Система запуска состоит из:

Аккумуляторной батареи

Соленоида стартера

Выключателя блокировки запуска

Стартера

Замка зажигания

#### Описание системы запуска

Система запуска предназначена для запуска двигателя, проворачивания вала двигателя при заводке с помощью стартера. Напряжение от аккумуляторной батареи подается на стартер. Когда замок зажигания поворачивается в положение ПУСК (START), соленоид стартера срабатывает и замыкает цепь запуска между батареей и стартером.

Выключатель блокировки запуска размыкает цепь запуска, когда рычаг переключения передач не находится в нейтральном положении. Это не допускает случайный запуск двигателя, когда он находится на передаче.

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать непрерывной работы стартера в течение более 30 секунд. Иначе при такой непрерывной работе более 30 сек стартер может быть поврежден. Между смежными попытками запуска стартера давать 2-минутный перерыв для охлаждения стартера.

#### Поиск и устранение неисправностей в цепи системы запуска

Перед поиском и устранением неисправностей по приведенному ниже алгоритму выполнить сначала следующие действия:

Проверить полноту заряда аккумуляторной батареи.

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Проверить контакты и клеммы на коррозию и слабое соединение.

Проверить кабели и проводку на истирание и/или износ изоляции.

Проверить встроенный в провод предохранитель.

#### Проверка соленоида стартера

1.	Отсоединить все провода от соленоида.

2.	Подсоединить щупы омметра (установленного на шкалу Rх1) к клеммам 1 и 2.

3.	Подсоединить источник напряжения 12 Вольт к клеммам 3 и 4. Соленоид при этом должен щелкнуть, а прибор должен показать сопротивление 0 Ом (полный контакт).

4.	Если прибор не показывает значение 0 Ом (полный контакт), заменить соленоид.

#### Таблица поиска и устранения неисправностей в системе запуска

Приведенный в таблице ниже алгоритм поиска и устранения неисправностей в цепях системы запуска позволяет локализовать любую неисправность. Контрольные точки, на которые делаются ссылки в алгоритме, пронумерованы на схеме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание непредвиденного запуска двигателя перед проведением измерений с пункта 1 по пункт 7 отсоединить черный кабель стартера от соленоида стартера в контрольной точке 1.

##### МОДЕЛИ С РУМПЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

| a - Стартер b - Предохранитель c - Кнопка запуска | d - Выключатель блокировки запуска e - Соленоид стартера f- Батарея |
| --- | --- |

##### МОДЕЛИ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

| a - Стартер b - Предохранитель c - Выключатель запуска | d - Выключатель блокировки запуска e - Соленоид стартера f- Батарея |
| --- | --- |

| Стартер не работает |
| --- |
| Номер теста | Процедура | Результат теста |
| Тест 1 | Взять омметр (установить на шкалу R x 1. Подсоединить щупы омметра к отрицательной (-) столбиковой клемме батареи и «общему» (массе) блока двигателя | Прибор показывает контакт: Перейти к выполнению Теста 2 |
|  |  | Прибор не показывает контакта: Обрыв в цепи черного отрицательного (-) кабеля батареи между отрицательной (-) столбиковой клеммой батареи и блоком двигателя. - Проверить кабель на слабое соединение или окисление, коррозию. - Проверить кабель на обрыв |

| Стартер не работает |
| --- |
| Номер теста | Процедура | Результат теста |
| Тест 2 | 1. Переключить прибор на измерение напряжения. 2. Отсоединить черный провод масса от контрольной точки 2. 3. Подсоединить вольтметр к «общему» (массе) двигателя и черному проводу масса. 4. Повернуть замок зажигания в положение ПУСК (START) или нажать на кнопку ПУСК (START). | Прибор показывает напряжение батареи: Проверить черный провод масса на слабое соединение, обрыв цепи. Подсоединить на место провод масса. Перейти к выполнению Теста 7. |
|  |  | Прибор не показывает напряжения: Перейти к выполнению Теста 3. |
| Тест 3 | 1. Подсоединить черный провод масса к контрольной точке 2. | Прибор показывает напряжение батареи: Неисправен соленоид стартера. |
|  | 2. Подсоединить вольтметр к «общему» (массе) двигателя и контрольной точке 3. 3. Повернуть замок зажигания в положение ПУСК (START) или нажать на кнопку ПУСК (START). | Прибор не показывает напряжения: Перейти к выполнению Теста 4 |
| Тест 4 | 1. Подсоединить вольтметр к «общему» (массе) двигателя и контрольной точке 4. 2. Повернуть замок зажигания в положение ПУСК (START) или нажать на кнопку ПУСК (START). | Прибор показывает напряжение батареи: Обрыв в цепи выключателя блокировки запуска или обрыв в цепи провода между точками 4 и 3. |
|  |  | Прибор не показывает напряжения: Перейти к выполнению Теста 5 |
| Тест 5 | Подсоединить вольтметр к «общему» (массе) двигателя и контрольной точке 5. | Прибор показывает напряжение батареи: Неисправность замка зажигания или кнопки пуска. |
|  |  | Прибор не показывает напряжения: Перейти к выполнению Теста 6 |
| Тест 6 | Подсоединить вольтметр к «общему» (массе) двигателя и контрольной точке 6. | Прибор показывает напряжение батареи: - Проверить предохранитель в красном проводе между точками 5 и 6. - Проверить на обрыв красного провода между точками 5 и 6. |
|  |  | Прибор не показывает напряжения: Проверить черный провод между положительной (+) клеммой батареи и контрольной точкой 6. |
| Тест 7 | 1. Подсоединить вольтметр к «общему» (массе) двигателя и контрольной точке 1. 2. Повернуть замок зажигания в положение ПУСК (START) или нажать на кнопку ПУСК (START). | Прибор показывает напряжение батареи: Прослушать соленоид на срабатывание по щелчку. Перейти к Тесту 8. |
|  |  | Прибор не показывает напряжения: Неисправен соленоид стартера. |
| Тест 8 | 1. Подсоединить черный кабель стартера к соленоиду стартера. 2. Подсоединить вольтметр к «общему» (массе) двигателя и контрольной точке 7. 3. Повернуть замок зажигания в положение ПУСК (START) или нажать на кнопку ПУСК (START). | Прибор показывает напряжение батареи: Проверить стартер на коррозию контакта на массу блока двигателя. Если контакт нормальный, проверить стартер. |
|  |  | Прибор не показывает напряжения: Проверить черный кабель стартера на слабое соединение или обрыв в цепи. |

#### Демонтаж и установка регулятора / выпрямителя

##### ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА / ВЫПРЯМИТЕЛЯ

1.	Отвернуть винт крепления регулятора/выпрямителя.

2.	Отсоединить жгут регулятора/выпрямителя от жгута двигателя.

##### УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА / ВЫПРЯМИТЕЛЯ

1.	Установить вывод масса жгута двигателя на винт крепления регулятора/выпрямителя.

2.	Привернуть регулятор/выпрямитель к блоку цилиндров винтом крепления регулятора/выпрямителя.

3.	Затянуть винт крепления регулятора/выпрямителя до указанного усилия.

4.	Подсоединить жгут регулятора/выпрямителя к жгуту двигателя.

| a - Вывод масса жгута двигателя b - Винт крепления регулятора/выпрямителя | c - Жгут регулятора/выпрямителя |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления регулятора/выпрямителя | 6 | 53 |  |

### Стартер

#### Демонтаж стартера

!!! ВНИМАНИЕ

Перед демонтажем, ремонтом или установкой любых узлов, деталей электрической системы и системы подачи топлива отсоединить аккумуляторные выводы.

1.	Отсоединить аккумуляторные выводы от аккумуляторной батареи.

2.	Снять крышку маховика.

3.   Отвернуть 2 винта крепления стартера.

a - Винты крепления стартера

4.   Снять аккумуляторный кабель соленоида стартера с нижней части стартера.

#### Разборка стартера

1.	Зажать стартер в тисы с мягкими губками.

2.	Слегка постучать по упору ведущей шестерни до обнажения (появления) серьги. Снять и выбросить серьгу.

| a - Ведущая шестерня стартера b - Упор ведущей шестерни стартера | c - Серьга |
| --- | --- |

3.	Снять упор ведущей шестерни, пружину и Bendix.

4.	Отвернуть винты крепления стартера.

5.	Снять верхнюю торцевую крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследить, чтобы не утерялись регулировочные прокладки или разделительные втулки между верхней торцевой крышкой и якорем.

| a - Клемма стартера b - Отражатель, вентиляционный c - Винт крепления стартера | c - Шайба e- Регулировочная прокладка f- Верхняя торцевая крышка |
| --- | --- |

6.	Вытолкнуть якорь из рамы стартера.

7.	Осторожно снять торцевую крышку коллектора с якоря.

ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже торцевой крышки коллектора не утерять пружины щеток.

a - Щетки	b - Пружины щеток

#### Осмотр, проверка стартера

1.	Прочистить все детали стартера.

2.	Проверить зубья ведущей шестерни на сколы, трещины или чрезмерную изношенность.

3.	Заменить пружину приводной муфты сцепления и/или муфту, если натяжение пружины недостаточно или если износ слишком большой.

4.	Проверить, не поврежден ли держатель щеток.

5.	Заменить те щетки, которые поражены точечной коррозией или изношены, т.е. их длина менее 4.1 мм (0.161 “).

ВАЖНО: При замене щеток всегда обрабатывать поверхность коллектора на станке.

a - Щеткодержатель	b - Размер щетки

Минимальная длина щетки стартера

4.1 мм (0.161 “)

6.	Проверить проводники якоря (соединение на ламеле коллектора) на надежное (пропайку) соединение. Слабое соединение обычно приводит к подгоранию или прогоранию ламеля коллектора.

7.	Обработать и подрезать коллектор с шероховатой поверхностью, как указано ниже:

Обработать коллектор и подрезать изоляцию между ламелями коллектора на 0.8 - 0.5 мм (0.0315 - 0.0197 “) на полную ширину изоляции. Проверить, чтобы подрезы были плоскими.

После подрезки прочистить межламельные пазы.

Слегка снять заусенцы на коллекторе нулевкой (наждачной бумагой №00) и затем прочистить коллектор.

Проверить якорь на КЗ с помощью прибора для обнаружения короткозамкнутых витков.

8.	Часто якорь с обрывом можно спасти только тогда, когда обрыв явный, виден и поддается ремонту. Наиболее вероятное место обрыва - это ламеля коллектора. Длительные периоды работы стартера при запуске приводят к перегреву стартера и расплавлению припоя на соединениях. Слабые контакты вызывают образование электрической дуги и подгорание или прогорание ламелей коллектора.

9.	Отремонтировать несильно подгоревшие ламели. Перепаять выводы на ламелях, используя только припой с канифольным флюсом и затем обработав коллектор на токарном станке для того, чтобы удалить подгоревший материал. После обработки коллектора на токарном станке подрезать слюду.

10.	 Вычистить и удалить медную и угольную пыль от щеток из межламельных канавок коллектора.

11.	 Проверить якорь на КЗ на массу.

##### Проверка

##### ПРОВЕРКА ЯКОРЯ НА КЗ В ОБМОТКАХ

Проверить якорь на КЗ. Для этого уложить якорь на прибор для обнаружения короткозамкнутых витков и держать над сердечником якоря полотно от ножовки по металлу, одновременно вращая якорь. Если полотно вибрирует, в обмотках якоря есть КЗ. После чистки ламелей проверить повторно.  Если полотно и после этого вибрирует, заменить якорь.

##### ПРОВЕРКА ЯКОРЯ НА КЗ НА МАССУ

1.   Переключить омметр на предел изменений (шкалу) R x 1.

2.   Проверить сегменты коллектора. Прибор должен показывать контакт. Если в любом сегменте обнаружен обрыв, якорь заменить.

3.   Проверить  сердечник и вал якоря. Прибор должен показывать бесконечность. Если прибор показывает контакт, якорь заменить.

##### ПРОВЕРКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЩЕТКИ

Проверить полный контакт между щеткой и концевым разъемом. Если прибор показывает сопротивление, щетку заменить.

a - Концевой разъем	b - Положительная щетка

##### ПРОВЕРКА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЩЕТКИ

Проверить полный контакт  между щеткой и торцевой крышкой. Если прибор показывает сопротивление, проверить и убедиться в том, что контакт кольцевого наконечника отрицательной щетки и торцевой крышки не поражен коррозией или не загрязнен.

| a - Щуп прибора на торцевой крышке стартера b - Положительная щетка | c - Щуп прибора на отрицательной щетке |
| --- | --- |

#### Замена щеток

##### ДЕМОНТАЖ ЩЕТОК

1.	Отвернуть винт крепления отрицательной щетки.

2.	Отвернуть гайку крепления положительной щетки к торцевой крышке. Снять положительную щетку.

| a - Гайка крепления положительной щетки b - Положительная щетка | c - Винт крепления отрицательной щетки |
| --- | --- |

3.   Прочистить область, пораженную коррозией на изоляторе положительной щетки, и область контакта отрицательной щетки.

##### УСТАНОВКА ЩЕТОК

1.   Установить (пропустить) положительную щетку через плату для щеток.

2.   Установить положительную щетку, плату для щеток, шайбу, гровер-шайбу и гайку. Затянуть до указанного усилия.

| a - Гайка положительной щетки b - Гровер-шайба c - Шайба d - Торцевая крышка | e - Плата для щеток f- Положительная щетка g - Винт отрицательной щетки |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка положительной щетки | 6 | 53 |  |

3.   Установить отрицательную щетку и привернуть ее винтом. Затянуть винт до указанного усилия.

| a - Гайка крепления положительной щетки b - Положительная щетка | c - Винт крепления отрицательной щетки |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления отрицательной щетки | 3 | 26 |  |

#### Сборка стартера

1.	Осторожно зажать торцевую крышку коллектора в тисы с мягкими губками.

ПРИМЕЧАНИЕ: При затягивании крышки в тисы не поломать изолятор для аккумуляторного кабеля.

2.	Смазать втулку торцевой крышки маслом SAE 10W30.

3.	Установить пружины щеток и щетки.

4.   Осторожно сжать щетки и пружины щеток. Хорошо использовать для этой цели небольшие круглогубцы для пружинных (замковых, упорных) колец.

| a - Положительная щетка b - Круглогубцы | c - Отрицательная щетка |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

5.   С установленной на конец якоря упорной волоконной шайбой вставить конец якоря в торцевую крышку.

a - Волоконная упорная шайба	b - Якорь

6.	Установить щетку и якорь так, чтобы провод щетки не касался якоря.

7.	Установить новое уплотнительное кольцо на торцевую крышку.

8.   Сначала установить раму стороной с глубоко посаженным магнитом на якорь и затем на торцевую крышку. Проверить и убедиться в том, что рама и  выступы торцевой крышки правильно совмещены.

| a - Уплотнительное кольцо b - Рама и выступы торцевой крышки | c - Сторона рамы с глубоко посаженным магнитом |
| --- | --- |

9.	Смазать втулку верхней торцевой крышки и торец упора маслом SAE 10W30.

10.	 Установить все регулировочные прокладки, которые были сняты при разборке, на верхний торец упора торцевой крышки.

11.	 Насадить упорную шайбу над регулировочными прокладками.

12.	 Установить уплотнительное кольцо торцевой крышки.

13.	 Установить торцевую крышку на якорь и на раму. Убедиться в том, что выступ верхней торцевой крышки полностью садится в паз рамы.

| a - Выступ торцевой крышки b - Уплотнительное кольцо | c - Регулировочная прокладка d - Упорная шайба |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

14. Снять собранный стартер из тисов. Насадить вентиляционный отражатель на один из винтов крепления стартера.

15. Вставить винт с отражателем в торцевую крышку так, чтобы закрыть вентиляционное отверстие торцевой крышки. Вставить второй винт крепления стартера в торцевую крышку. Затянуть винты крепления стартера до указанного усилия.

a - Вентиляционный отражатель        b - Винт крепления стартера

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления стартера | 3 | 26 |  |

16.	 Смазать спирально-резьбовую часть маслом SAE 10W30.

17.	 Установить ведущую шестерню, пружину, упор ведущей шестерни и новую серьгу.

18.	 Насадить упор ведущей шестерни на серьгу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Серьга плотно подогнана и садится в упор ведущей шестерни.

| a - Серьга b - Упор ведущей шестерни | c- Пружина d - Ведущая шестерня |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

#### Установка стартера

1.   Установить аккумуляторный кабель соленоида стартера на стартер. Установить шайбу и гайку аккумуляторного кабеля соленоида стартера, затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка аккумуляторного кабеля соленоида стартера | 5 | 44 |  |

2.   Установить стартер и привернуть его винтами крепления стартера. Затянуть до указанного усилия.

a - Винты крепления стартера

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления стартера | 11.8 | 104 |  |

# Электрическая система

## Раздел 2C - Момент зажигания,

## синхронизация и регулировка

### Оглавление

| Технические характеристики системы зажигания 2C-2 | Проверка момента зажигания 2C-2 |
| --- | --- |

#### Технические характеристики зажигания

| Технические характеристики зажигания при температуре 20°C (68°F) |
| --- |
| Тип зажигания | Разрядно-емкостного типа |
| Тип свечи зажигания | NGK DCPR6E |
| Зазор свечи зажигания | 0.8 - 0.9 мм (0.031 - 0.035”) |
| Порядок зажигания (работы цилиндров) | 1 - 2 (потеря искры) |
| Момент зажигания на холостых оборотах | 0°-10° до ВМТ |
| Момент зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) | 30° до ВМТ |
| Ограничение оборотов блока ECM |  |
| - по превышению оборотов | 6250 об/мин |
| - по низкому уровню масла | 3000 об/мин |
| Сопротивление: |  |
| - зарядной катушки зажигания | 295 Ом ±20% |
| - датчика угла поворота коленвала | 185 Ом ±20% |
| Катушка зажигания - Сопротивление: |  |
| - первичной обмотки | 0.30 Ом ± 15% |
| - вторичной обмотки | 8.50 Ом ± 15% |

### Проверка момента зажигания

!!! ОСТОРОЖНО

При проверке момента зажигания НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ делать никаких попыток снять крышку маховика и НЕ класть руки на верх крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок ECM осуществляет управление моментом зажигания электронно, поэтому момент зажигания не требует ручной регулировки. При первоначальном запуске ПЛМ для того, чтобы удостовериться в том, что момент зажигания укладывается в пределы углов зажигания, как указано в следующих тестах, использовать стробоскоп. Если момент зажигания не остается в указанных пределах, см. тесты в главе Процедуры диагностики зажигания.

ВАЖНО: При проверке момента зажигания на работающем двигателе необходимо выполнить одну из указанных ниже процедур проверки.

в испытательной емкости с подрезанным гребным винтом.

на спущенной в воду лодке, закрепленной на трейлере, с подрезанным гребным винтом.

1.	Подсоединить стробоскоп к проводу свечи зажигания №1.

2.	При спущенном в воду ПЛМ запустить и прогреть двигатель в течение 2 - 3 минут.

3.	Прогнать двигатель на оборотах холостого хода. Визуально проверить стрелку-указатель момента зажигания и убедиться в том, что она находится в переделах углов момента зажигания на маховике. Если это не так, см. Процедуры диагностики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка маховика снята для наглядности иллюстрации  меток момента зажигания.

a - Указатель момента зажигания на крышке маховика

b - Угол зажигания на маховике - 5°

Угол момента зажигания в режиме холостых оборотов

5°± 1°

4.	Переключить ПЛМ на передачу переднего хода. Медленно увеличить скорость двигателя до получения скорости более 5000 об/мин.

5.	Визуально проверить указатель момента зажигания и убедиться в том, что угол опережения зажигания увеличивается при увеличении раствора дроссельной заслонки до полностью открытой и соответствует техническим характеристикам. Если это не так, см. Раздел 2А - Процедуры диагностики зажигания.

a - Указатель момента зажигания на крышке маховика

b - Угол зажигания на маховике - 30°

Угол момента зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке (W.O.T.)

30° ± 2°

# Топливная система

## Раздел 3A - Топливный насос

### Оглавление

| Технические характеристики топливного насоса 3A-2 Специальный инструмент для топливного насоса 3A-2 Узлы и детали топливного насоса и впускного коллектора 3A-4 | Демонтаж топливного насоса 3A-6 Разборка топливного насоса 3A-6 Сборка топливного насоса 3A-7 Фильтр топливной линии 3A-9 |
| --- | --- |

#### Технические характеристики топливного насоса

| Технические характеристики топливного насоса |
| --- |
| Тип топливного насоса | плунжерный, диафрагменный |
| Принцип действия топливного насоса | механический |
| Давление топлива на оборотах холостого хода (950 об/мин) | 30 кПа (4.35 фунт./кв.дюйм.) |
| Давление топлива при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) (5500 об/мин) | 32 кПа (4.64 фунт./кв.дюйм.) |
| Вакуум в режиме холостых оборотов (950 об/мин) | 22 кПа (3.2 фунт./кв.дюйм.) |
| Вакуум при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) (5500 об/мин) | 38 кПа (5.5 фунт./кв.дюйм.) |

### Специальный инструмент для топливного насоса

| Прибор для измерения давления топлива / вакуумметр | Приобрести у местных поставщиков |
| --- | --- |

### Для заметок:

### Узлы и детали топливного насоса и впускного коллектора

Узлы и детали топливного насоса и впускного коллектора

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Впускной коллектор |  |  |  |
| 2 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 3 | 2 | Шплинт |  |  |  |
| 4 | 6 | Винт | 10.9 | 96 |  |
| 5 | 6 | Шайба |  |  |  |
| 6 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 7 | 2 | Прокладка карбюратора |  |  |  |
| 8 | 1 | Изолятор |  |  |  |
| 9 | 1 | Глушитель впускного коллектора |  |  |  |
| 10 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 11 | 2 | Винт | 6 | 53 |  |
| 12 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 13 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 14 | 1 | Топливный насос |  |  |  |
| 15 | 1 | Обратный клапан (черный) |  |  |  |
| 16 | 1 | Обратный клапан (белый) |  |  |  |
| 17 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 18 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 19 | 2 | Винт | 2 | 17 |  |
| 20 | 4 | Винт | 4 | 35 |  |
| 21 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 22 | 2 | Винт | 6 | 53 |  |
| 23 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 24 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 25 | 1 | Топливный фильтр |  |  |  |
| 26 | 4 | Зажим (хомут) |  |  |  |
| 27 | 2 | Спиральная труба |  |  |  |
| 28 | 1 | Труба |  |  |  |
| 29 | 1 | Шланг сапуна |  |  |  |

### Демонтаж топливного насоса

1.	Отсоединить впускные и выпускные топливные шланги от топливного насоса.

2.	Отвернуть два винта крепления топливного насоса.

a - Винты крепления топливного насоса           b - Впускной и выпускной топливные шланги

### Разборка топливного насоса

1.  Снять уплотнительное кольцо и 4 винта крепления корпуса топливного насоса к основанию топливного насоса.

| a - Уплотнительное кольцо | b - Винты крепления корпуса топливного насоса к основанию топливного насоса (4) |
| --- | --- |

2.	Отделить корпус топливного насоса от основания топливного насоса.

3.	Надавить плунжером топливного насоса на столешницу верстака для освобождения давления пружины, которая прижимает шток диафрагмы к плунжеру.

4.	Повернуть диафрагму топливного насоса так, чтобы она была на 90° влево или вправо от крепежных отверстий.

5.	Снять диафрагму и пружину диафрагмы.

6.	Снять плунжер и пружину плунжера.

7.   Отвернуть два винта крепления держателя диафрагмы к корпусу насоса.

8.   Снять держатель, пластмассовый обратный клапан и резиновый обратный клапан.

| a - Плунжер топливного насоса b - Пружина плунжера топливного насоса c - Основание топливного насоса | d - Пружина диафрагмы топливного насоса e - Диафрагма топливного насоса |
| --- | --- |

9.   Осмотреть и проверить пластмассовый обратный клапан и резиновый обратный клапан на повреждение.

### Сборка топливного насоса

1.	Установить белый обратный клапан топливного насоса в основание топливного насоса.

2.	Установить черный обратный клапан топливного насоса на верх белого обратного клапана топливного насоса.

3.	Установить держатель обратного клапана топливного насоса. Проверить, чтобы посадочный паз держателя обратного клапана топливного насоса был совмещен с выступом в основании топливного насоса.

4.	Затянуть винты крепления держателя топливного насоса до указанного усилия.

| a - Держатель обратного клапана топливного насоса b - Черный обратный клапан топливного насоса c - Белый обратный клапан топливного насоса | d - Корпус топливного насоса e - Посадочный паз и ответный выступ |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления держателя топливного насоса | 2 | 17 |  |

5.   Установить пружину плунжера топливного насоса на плунжер топливного насоса.

6.	Совместить шпонку основания топливного насоса со шпоночной канавкой плунжера топливного насоса. Протолкнуть плунжер и пружину в основание топливного насоса.

7.	Установить пружину диафрагмы насоса на основание насоса концом пружины большего диаметра в сторону основания насоса.

| a - Плунжер топливного насоса b - Пружина плунжера топливного насоса c- Основание топливного насоса | d - Пружина диафрагмы топливного насоса e - Диафрагма топливного насоса |
| --- | --- |

8. Сжимая плунжер/пружину, вставить шток диафрагмы насоса в шпоночную канавку плунжера насоса и совместить отверстия под винты диафрагмы топливного насоса с отверстиями под винты в основании насоса.

9.   Установить прокладку диафрагмы топливного насоса на корпус топливного насоса. Собрать корпус насоса и основание, привернув винтами крепления топливного насоса.

| a - Корпус насоса b - Прокладка диафрагмы насоса | c - Основание насоса |
| --- | --- |

10. Затянуть винты крепления топливного насоса до указанного усилия. Установить уплотнительное кольцо основания топливного насоса.

| a - Уплотнительное кольцо основания топливного насоса | b - Винты крепления корпуса насоса к основанию насоса (4) |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления основания топливного насоса | 4 | 35 |  |

11.	 Подсоединить топливные линии к топливному насосу.

12. Установить винты крепления топливного насоса и привернуть к крышке клапана. Затянуть до указанного усилия.

a - Винты крепления топливного насоса	b - Топливные линии

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления топливного насоса | 6 | 53 |  |

### Фильтр топливной линии

Осмотреть и проверить фильтр топливной линии. Если загрязнен, снять и заменить.

ВАЖНО: Визуально проверить соединения фильтра на утечку топлива. Для этого сжимать грушу подкачки до тех пор, пока она не станет твердой и не начнет нагнетать топливо в фильтр.

# Топливная система

## Раздел 3B - Карбюратор

### Оглавление

| Технические характеристики карбюратора 3B-2 Узлы и детали карбюратора 3B-4 Регулировка карбюратора 3B-6 Приводная тяга румпеля 3B-6 Приводная тяга дистанционного управления 3B-6 Скорость холостого хода 3B-8 Воздушная заслонка (подсос) 3B-8 Регулировка ускорителя 3B-9 Контуры карбюратора 3B-10 Контур холостого хода 3B-10 Контур внехолостого хода 3B-10 Контур высоких оборотов 3B-11 Контур ускорения 3B-12 | Контур предпусковой заливки при запуске холодного двигателя (Модели с румпелем) 3B-13 Контур подсоса 3B-14 Демонтаж карбюратора 3B-15 Модели с дистанционным управлением 3B-15 Модели с румпельным управлением 3B-17 Разборка карбюратора 3B-17 Чистка, осмотр, проверка 3B-19 Сборка карбюратора 3B-21 Измерение высоты поплавка 3B-22 Установка карбюратора 3B-23 Модель с румпельной рукояткой 3B-23 Модель с дистанционным управлением 3B-25 |
| --- | --- |

#### Технические характеристики карбюратора

| Технические характеристики карбюратора модели 8 л.с. |
| --- |
| Диаметр Вентури | 12 мм (0.47“) |
| Диаметр ствола под дроссельную заслонку | 23 мм (0.91“) |
| Главный жиклер | №76 |
| Главный воздушный жиклер | №150 |
| Внутренний диаметр главной форсунки | 2.3 мм (0.09“) |
| Жиклер холостого хода | №39 |
| Воздушный жиклер холостого хода | №90 |
| Скорость в режиме холостого хода | 900 об/мин |
| Уровень поплавка (от фланца до днища поплавка) | 9.0 мм (0.35“) |

| Технические характеристики карбюратора модели 9.9 л.с. |
| --- |
| Диаметр Вентури | 17 мм (0.67 “) |
| Диаметр ствола под дроссельную заслонку | 23 мм (0.91 “) |
| Главный жиклер | №92 |
| Главный воздушный жиклер | №135 |
| Внутренний диаметр главной форсунки | 2.6 мм (0.10 “) |
| Жиклер холостого хода | №39 |
| Воздушный жиклер холостого хода | №70 |
| Скорость в режиме холостого хода | 900 об/мин |
| Уровень поплавка (от фланца до днища поплавка) | 9.0 мм (0.35 “) |

### Для заметок:

### Узлы и детали карбюратора

Узлы и детали карбюратора

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Карбюратор |  |  |  |
| 2 | 2 | Винт | 2 | 17.8 |  |
| 3 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 4 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 5 | 1 | Стопорный винт |  |  |  |
| 6 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 7 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 8 | 1 | Клапан, поплавковый |  |  |  |
| 9 | 1 | Главная форсунка |  |  |  |
| 10 | 1 | Жиклер холостого хода |  |  |  |
| 11 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 12 | 1 | Главный жиклер |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт-пробка |  |  |  |
| 14 | 1 | Ось рычага поплавка |  |  |  |
| 15 | 1 | Поплавок |  |  |  |
| 16 | 1 | Винт | 2 | 17.8 |  |
| 17 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 18 | 1 | Поплавковая камера |  |  |  |
| 19 | 4 | Винт | 4 | 35 |  |
| 20 | 1 | Кольцо, прижимное |  |  |  |
| 21 | 1 | Колпак |  |  |  |
| 22 | 1 | Чехол |  |  |  |
| 23 | 1 | Дренажная винт-пробка | 4 | 35 |  |
| 24 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 25 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 26 | 1 | Плунжер |  |  |  |
| 27 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 28 | 1 | Крышка для модели с дистанционным управлением |  |  |  |
| 29 | 1 | Крышка для модели с румпельным управлением |  |  |  |
| 30 | 3 | Винт | 4 | 35 |  |
| 31 | 1 | Дренажная винт-пробка | 6 | 53 |  |
| 32 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 33 | 1 | Головка штанги |  |  |  |
| 34 | 1 | Приводная штанга воздушной заслонки (подсоса) |  |  |  |
| 35 | 1 | Ручка подсоса |  |  |  |
| 36 | 1 | Насадка на ручку подсоса |  |  |  |

### Регулировка карбюратора

#### Приводная тяга румпеля

Перед регулировкой приводной тяги карбюратора на модели с румпельным управлением проверить правильность регулировки тросов дроссельной заслонки от румпеля. См. Раздел 7В.

1.   Ослабить установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки.

| a - Установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки b - Барабан приводной тяги дроссельной заслонки | c - Приводная штанга дроссельной заслонки |
| --- | --- |

1.	Повернуть рукоятку управления дроссельной заслонкой до положения полностью открытой дроссельной заслонки.

2.	Пальцем переместить рычаг управления дроссельной заслонкой до положения полностью открытой. Проверить, чтобы рычаг дроссельной заслонки пришел в контакт с упором рычага дроссельной заслонки.

3.	Продолжать держать пальцем заслонку открытой и втолкнуть большим пальцем приводную штангу дросселя в приводной барабан.

4.	Проверить, чтобы приводная штанга дросселя была расположена прямо на штифте исполнительного механизма барабана дросселя. Затянуть установочный винт приводной штанги дросселя.

| a - Упор рычага дросселя b - Рычаг дросселя c - Штифт исполнительного механизма барабана дросселя | d - Приводная штанга дросселя e - Приводной барабан дросселя |
| --- | --- |

6.   Проверить работу дроссельной заслонки. Проверить и убедиться в том, что приводная штанга дроссельной заслонки движется свободно и не заклинивает, не заедает.

#### Приводная тяга дистанционного управления

Перед регулировкой приводной тяги карбюратора проверить и убедиться в том, что тросы дроссельной заслонки и переключения передач дистанционного управления отрегулированы правильно. См. Раздел 1D - Установка тросов дроссельной заслонки и механизма переключения передач.

1.   Ослабить установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки.

| a - Установочный винт приводной штанги дросселя b - Приводная штанга дросселя | c - Приводной барабан дросселя |
| --- | --- |

2.	Установить рычаг дистанционного управления в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

3.	Проверить, чтобы барабан дросселя касался кронштейна троса.

a - Кронштейн троса	b - Барабан дросселя

4.	Пальцем переместить рычаг управления дроссельной заслонкой до положения полностью открытой. Проверить, чтобы рычаг дроссельной заслонки пришел в контакт с упором рычага дроссельной заслонки.

5.	Продолжать держать пальцем заслонку открытой и втолкнуть приводную штангу дросселя в приводной барабан.

6.   Проверить, чтобы приводная штанга дросселя была расположена прямо на штифте исполнительного механизма барабана дросселя. Затянуть установочный винт приводной штанги дросселя.

| a - Упор рычага дросселя b - Рычаг дросселя c - Штифт исполнительного механизма барабана дросселя | d - Приводная штанга дросселя e - Приводной барабан дросселя |
| --- | --- |

7. Проверить работу дроссельной заслонки. Проверить и убедиться в том, что приводная штанга дроссельной заслонки движется свободно и не заклинивает, не заедает.

#### Скорость холостого хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед регулировкой скорости холостого хода проверить правильность регулировки приводной штанги дроссельной заслонки.

1.   Запустить и прогреть двигатель в течение 2 - 3 минут.

1.	Подсоединить тахометр к проводу свечи зажигания цилиндра №1.

2.	Измерить обороты холостого хода ПЛМ на нейтральном положении.

3.	Регулировать обороты холостого хода, вворачивая или выворачивая винт регулировки. Ввинчивание регулировочного винта дросселя приводит к увеличению оборотов двигателя. Вывинчивание винта  приводит к уменьшению оборотов двигателя.

Скорость холостых оборотов

900 об/мин

#### Воздушная заслонка (подсос)

##### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрическая воздушная заслонка регулировки не требует.

1.   Проверить, чтобы штифт исполнительного механизма рычага воздушной заслонки находился в центральном отверстии крюка соленоида воздушной заслонки.

##### РУЧНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед регулировкой ручной воздушной заслонки (подсоса) должны быть правильно установлены обороты холостого хода.

1.	Проверить, чтобы управление дроссельной заслонкой на румпельной рукоятке было установлено в положение холостого хода.

2.	Вытянуть за головку ручку подсоса.

3.	Спустить ПЛМ на воду и запустить двигатель.

4.	Установить тахометр на цилиндр №1.

5.	Отрегулировать винт оборотов подсоса так, чтобы обороты были примерно равны 2000 об/мин.

a - Винт регулировки оборотов холостого хода         b - Винт регулировки оборотов с подсосом

#### Регулировка ускорителя

1.	Отрегулировать винт регулировки ускорителя так, чтобы он касался плунжера ускорителя, когда дроссельная заслонка находится в положении холостого хода.

2.	Затянуть гайку исполнительного механизма ускорителя.

| a - Гайка исполнительного механизма ускорителя b - Винт исполнительного механизма ускорителя | c - Плунжер ускорителя |
| --- | --- |

### Контуры карбюратора

#### Контур холостого хода

Когда вал двигателя вращается, поршень движется от открытого клапана впуска. Это движение создает область низкого давления за дроссельной заслонкой. Атмосферное давление выталкивает воздух через горловину Вентури карбюратора мимо дроссельной заслонки и нагнетает его в область низкого давления внутри впускного коллектора/цилиндра.

Атмосферное давление поступает в поплавковую камеру через вентиляционные отверстия камеры. Это давление выталкивает топливо в сторону области низкого давления за дроссельной заслонкой. Топливо течет через главный жиклер в главный топливный колодец, вверх по трубке холостого хода, через жиклер холостого хода, по каналам внехолостого хода, в канал холостого хода и в горловину карбюратора.

Воздух поступает в контур холостых оборотов через отверстия внехолостого хода перед тем, как топливно-воздушная смесь впрыскивается в двигатель.

| a - Поток воздуха b - Впускное вентиляционное отверстие поплавковой камеры c - Впускное отверстие стравливания воздуха d - Ограничитель стравливания воздуха в режиме холостого хода e - Выпускные отверстия внехолостого хода f - Выпускное отверстие холостого хода g - Дроссельная заслонка | h - Впускное отверстие топлива i - Дренажное отверстие поплавковой камеры j - Главный жиклер k - Жиклер холостого хода I - Обратный клапан выпускного канала m - Воздушная заслонка |
| --- | --- |

#### Контур внехолостого хода

Когда дроссельная заслонка, вращаясь, проходит мимо отверстий внехолостого хода, отверстия становятся открытыми воздействию области низкого давления за дроссельной заслонкой. Дополнительное топливо поступает через канал внехолостого хода через заднее отверстие и, когда дроссельная заслонка продолжает вращаться, через передние отверстия.

Контур холостого хода продолжает подавать топливо в двигатель.

| a - Поток воздуха b - Впускное вентиляционное отверстие поплавковой камеры c - Впускное отверстие стравливания воздуха d - Ограничитель стравливания воздуха в режиме холостого хода e - Выпускные отверстия внехолостого хода f - Выпускное отверстие холостого хода g - Дроссельная заслонка | h - Впускное отверстие топлива i - Дренажное отверстие поплавковой камеры j- Главный жиклер k- Жиклер холостого хода I - Обратный клапан выпускного канала m - Воздушная заслонка |
| --- | --- |

Контур высоких оборотов

Когда дроссельная заслонка, вращаясь, проходит мимо отверстий внехолостого хода, область низкого давления распространяется до главной выпускной форсунки. Кроме того, увеличенный поток воздуха  через ствол карбюратора создает область низкого давления внутри трубки Вентури. Эти силы совместно создают область сильного всасывания над главной выпускной трубкой. Топливо течет через главный жиклер в главный топливный колодец вверх по главной выпускной форсунке и в трубку Вентури.

Воздух смешивается с топливом, при этом топливо становится легким. Воздух поступает в главный топливный колодец через главную нагнетательную воздушную выпускную трубку. В этой главной выпускной трубке просверлены поперечные отверстия (для стравливания воздуха), позволяющие воздуху смешиваться  с топливом внутри главного колодца.  Когда дроссельная заслонка продолжает открываться, дополнительное топливо втягивается из главной выпускной трубки, открывая дополнительные поперечные отверстия. При полностью открытой дроссельной заслонке подача топливной смеси управляется за счет диаметра главного топливного жиклера.

Оба контура - контур холостого хода и контур внехолостого хода - продолжают подачу топлива в двигатель.

| a - Поток воздуха b - Впускное вентиляционное отверстие поплавковой камеры c - Впускное отверстие стравливания воздуха d - Ограничитель стравливания воздуха в режиме холостого хода | e - Выпускные отверстия холостого хода f - Главная выпускная (нагнетательная) форсунка g - Главный жиклер h - Жиклер холостого хода |
| --- | --- |

#### Контур ускорения

Во время быстрого ускорения, когда дроссельная заслонка открывается быстро, поток воздуха и вакуум почти мгновенно изменяются, в то время как более тяжелое топливо запаздывает, вызывая кратковременное обеднение топливной смеси. Для обеспечения топлива, необходимого для плавной работы двигателя в это время, используется насос-ускоритель.

Топливо для подачи в режиме ускорения нагнетается подпружиненной диафрагмой, которая работает под действием вала и рычага насоса. Пружина помогает диафрагме вернуться в расслабленное состояние.

Когда дроссельная заслонка открывается, приводная штанга толкает плунжер насоса вниз в топливный колодец. При ходе плунжера вниз впускные обратные клапаны закрываются, топливо нагнетается в выпускной канал насоса и при этом выпускной обратный клапан нагнетательного канала открывается. Топливо затем продолжает поступать через обратный клапан к жиклеру на подаче насоса, где оно впрыскивается в область Вентури.

Когда плунжер движется вверх, как это происходит во время закрывания дроссельной заслонки, топливо поступает в полости насоса через впускные обратные клапаны и заполняет колодец насоса.

После подачи от насоса обратный выпускной клапан нагнетательного канала закрывается, не допуская (отсекая) приток дополнительного топлива.

| a - Поток воздуха b - Обратный клапан впускного канала c - Обратный клапан нагнетательного канала d - Дренажное отверстие e - Пружина возврата | f- Диафрагма g - Плунжер диафрагмы h - Обратный выпускной клапан нагнетательного канала i - Выпускной (нагнетательный) жиклер насоса |
| --- | --- |

#### Контур предпусковой заливки при запуске холодного двигателя (Модели с румпельным управлением)

Когда на переднем обтекателе сдавливается груша предпусковой подкачки в режиме запуска холодного двигателя, топливо внутри нее и в линии начинает нагнетаться в ту же область камеры и в те же контуры, что и при работе насоса-ускорителя.

Сдавливание груши предпусковой подкачки для запуска холодного двигателя приводит к закрыванию впускных обратных клапанов, к подаче топлива под давлением в нагнетательный канал насоса и к открыванию выпускного обратного клапана нагнетательного канала. Топливо затем проходит дальше через обратный клапан к выпускному жиклеру насоса, где оно впрыскивается в область трубки Вентури

| a - Воздушный поток b - Обратный клапан впускного канала c - Обратный клапан нагнетательного канала d - Впускное отверстие груши предпусковой заливки для запуска холодного двигателя e - Пружина возврата | f- Диафрагма g - Плунжер диафрагмы h - Выпускной обратный клапан нагнетательного канала i - Жиклер на подаче насоса |
| --- | --- |

#### Контур воздушной заслонки (подсоса)

Система подсоса состоит из воздушной заслонки, ограничителя и управляющего троса (тянуще-толкающего типа) или электрического соленоида. Работой подсоса управляет оператор, который определяет потребность двигателя и  правильное положение ручки троса подсоса или срабатывание соленоида.

Когда двигатель находится в холодном состоянии, оператор тянет трос или включает соленоид, что приводит к закрыванию воздушной заслонки. Когда двигатель запускается, внутри трубки Вентури создается область низкого давления. Атмосферное давление поступает через отверстие в воздушной заслонке в область низкого давления. Топливо втягивается в воздушный поток через главную нагнетательную форсунку, нагнетательные отверстия  внехолостого хода и нагнетательные отверстия холостого хода.

Когда двигатель прогревается, оператор может установить воздушную заслонку или соленоид на срабатывание по своему желанию. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, заслонка возвращается в полностью открытое положение.

| a - Поток воздуха b - Воздушная заслонка (подсос) c - Нагнетательные отверстия внехолостого хода | d - Нагнетательные отверстия холостого хода e - Главная нагнетательная форсунка |
| --- | --- |

### Демонтаж карбюратора

!!! ОСТОРОЖНО

Перед работой с топливной системой во избежание возникновения пожара или взрыва всегда отсоединять аккумуляторные кабели от аккумуляторной батареи.

#### Модели с дистанционным управлением

1.	Ослабить установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки. Снять приводную штангу дроссельной заслонки с приводного барабана дроссельной заслонки.

2.	Отсоединить приводную штангу воздушной заслонки от карбюратора.

3.	Отсоединить провод соленоида воздушной заслонки от жгута проводки двигателя.

4.	Снять вентиляционный шланг воздушного глушителя с впускного коллектора.

5. Срезать кабельную стяжку крепления провода соленоида к вентиляционному шлангу воздушного глушителя.

| a - Вентиляционный шланг воздушного глушителя b - Соленоид, кронштейн крепления соленоида c - Провод соленоида подсоса (воздушной заслонки) d - Кабельная стяжка e - Приводная штанга подсоса | f - Приводная штанга дроссельной заслонки g - Приводной барабан h - Вентиляционный шланг карбюратора i - Топливная линия j - Установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки |
| --- | --- |

6.	Снять вентиляционный шланг карбюратора с карбюратора.

7.	Отвернуть и снять винт кронштейна соленоида.

| a - Вентиляционный шланг карбюратора b - Вентиляционный шланг воздушного глушителя c - Соленоид подсоса | d - Колено вентиляционного шланга воздушного глушителя e - Винт крепления кронштейна соленоида |
| --- | --- |

8.   Отвернуть два винта крепления глушителя впускного воздуха и карбюратора к коллектору.

a - Передний винт крепления карбюратора

9.   После демонтажа карбюратора с впускного коллектора отсоединить топливную линию.

#### Модели с румпельным управлением

1.	Ослабить установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки. Снять приводную штангу дроссельной заслонки с приводного барабана.

2.	Снять приводную штангу воздушной заслонки (подсоса).

3.	Снять вентиляционный шланг воздушного глушителя с впускного коллектора.

4.	Снять вентиляционный шланг карбюратора.

| a - Вент. шланг воздушного глушителя b - Вент. шланг карбюратора c - Приводная штанга подсоса d - Приводная штанга дроссельной заслонки | e - Шланг предпусковой заливки f - Топливный шланг g - Установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки |
| --- | --- |

5.	Отвернуть два винта крепления глушителя впускного воздуха и карбюратора к впускному коллектору.

6.	После демонтажа карбюратора с впускного коллектора отсоединить топливный шланг и шланг предпусковой заливки.

a - Передний винт крепления карбюратора

#### Разборка карбюратора

1.	Отвернуть дренажную винт-пробку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При дренаже поплавковой камеры для сбора топлива подставить емкость установленного образца для сбора ГСМ.

2.	Снять поплавковую камеру.

3.   Снять крышку.

| a - Винт (2) b - Крышка c- Прокладка d - Прокладка поплавковой камеры e - Поплавковая камера | f- Винт (4) g - Обратный клапан насоса-ускорителя h - Дренажная винт-пробка i - Уплотнительная прокладка дренажной винт-пробки |
| --- | --- |

4.   Снять весь узел поплавка.

| a - Винт шарнирного пальца (штифта) поплавка b - Игольчатый клапан | c - Шарнирный палец (штифт) поплавка d - Поплавок |
| --- | --- |

5.   Снять жиклеры и форсунку.

| a - Пластина b - Винт c - Жиклер холостого хода d - Винт-пробка | e - Винт-пробка f- Уплотнительное кольцо g - Форсунка |
| --- | --- |

6.   Снять диафрагму насоса-ускорителя.

| a - Серьга (стопорное кольцо) b- Колпак c - Сильфонный сальник d - Уплотнительные кольца e - Диафрагма f- Пружина | g - Основание (моделей не с румпельной рукояткой) h - Прокладка i - Винт j - Винт k - Основание (моделей с румпельной рукояткой) |
| --- | --- |

### Чистка, осмотр, проверка

1.   Осмотреть и поверить корпус карбюратора на трещины, повреждение, загрязнение. При необходимости заменить или прочистить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для чистки использовать растворитель на бензиновой основе. Продуть все каналы сжатым воздухом. Для чистки жиклеров и каналов НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать проволоку.

2.   Осмотреть и проверить жиклеры и форсунку на загрязнение. При необходимости заменить.

3.   Осмотреть и проверить игольчатый клапан на изношенность. При необходимости заменить.

4.   Осмотреть и проверить поплавок на трещины и повреждение. При необходимости заменить.

5.   Осмотреть и проверить диафрагму, уплотнительные кольца и прокладки на повреждение. При необходимости заменить.

### Сборка карбюратора

1.   Установить диафрагму насоса-ускорителя, уплотнительные кольца и основание. Плотно затянуть.

| a - Серьга b- Колпак c - Сильфонный сальник d - Уплотнительные кольца e - Диафрагма f- Пружина | g - Основание (моделей не с румпельной рукояткой) h - Прокладка i - Винт j - Винт k - Основание (моделей с румпельной рукояткой) |
| --- | --- |

2.   Установить жиклеры и форсунку.

| a - Пластина b - Винт c- Жиклер холостого хода d - Винт-пробка | e - Винт-пробка f- Уплотнительное кольца g - Форсунка |
| --- | --- |

3.   Установить игольчатый клапан на шарнир поплавка.

| a - Шарнир поплавка b - Шарнирный палец (штифт) поплавка | c- Игла |
| --- | --- |

4.	Собрать узел поплавка.

a - Шарнирный палец (штифт) поплавка    b - Винт шарнирного пальца (штифта) поплавка

#### Измерение высоты поплавка

1.   Измерить высоту поплавка, как показано. Если не соответствует, заменить.

Высота поплавка карбюратора

9.0 мм (0.35“)

2.   Установить дренажную винт-пробку, поплавковую камеру и крышку.

| a - Винт (2) b - Крышка c - Прокладка d - Прокладка поплавковой камеры e - Поплавковая камера | f- Винт (4) g - Обратный клапан насоса-ускорителя h - Дренажная винт-пробка i - Уплотнительная прокладка дренажной винт-пробки |
| --- | --- |

### Установка карбюратора

#### Модели с румпельной рукояткой

1.   Подсоединить топливный шланг и шланг предпусковой заливки к карбюратору. Закрепить оба шланга хомутами.

a - Топливный шланг	b - Шланг предпусковой заливки

2.   Установить новое уплотнительное кольцо на глушитель впускного воздуха. Вставить два винта через глушитель впускного воздуха и через карбюратор.

3.   Насадить прокладку карбюратора, изолятор и прокладку коллектора на два винта.

| a - Глушитель впускного воздуха b - Уплотнительное кольцо c - Вент. шланг карбюратора d - Вент. шланг глушителя впускного воздуха e - Впускной коллектор f - Прокладка впускного коллектора | g - Изолятор h - Прокладка карбюратора i - Топливная линия j - Шланг предпусковой заливки k - Шайба I - Передний крепежный винт |
| --- | --- |

4.   Ввернуть передние крепежные винты карбюратора во впускной коллектор. Затянуть до указанного усилия.

a - Передние винты крепления карбюратора

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Передний винт крепления карбюратора | 6 | 53 |  |

5.	Подсоединить шланг воздушного глушителя к колену впускного коллектора.

6.	Установить вент. шланг карбюратора.

7.	Установить и прикрепить приводную штангу подсоса к карбюратору.

8.   Установить и прикрепить приводную штангу дроссельной заслонки к приводному барабану. Привернуть установочным винтом приводной штанги дроссельной заслонки.

| a - Шланг воздушного глушителя b - Вент. шланг карбюратора c - Приводная штанга подсоса d - Приводная штанга дроссельной заслонки | e - Шланг предпусковой заливки f- Топливный шланг g - Установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки |
| --- | --- |

9.  Отрегулировать приводные тяги карбюратора. См. главу Регулировка карбюратора.

#### Модели с дистанционным управлением

1.	Подсоединить топливную линию к карбюратору. Закрепить топливную линию хомутом.

2.	Установить новое уплотнительное кольцо на глушитель впускного воздуха.

3.	Установить кронштейн крепления соленоида над глушителем впускного воздуха.

4.	Совместить отверстия кронштейна соленоида и отверстия под винты глушителя впускного воздуха. Вставить два передних крепежных винта в кронштейн соленоида и воздушный глушитель.

5.	Установить карбюратор на впускной коллектор.

6.   Насадить прокладку карбюратора, изолятор и прокладку коллектора на крепежные винты.

| a - Воздушный глушитель b - Кронштейн соленоида c - Винт крепления кронштейна соленоида d - Вент. шланг карбюратора e - Вент. шланг глушителя впускного воздуха f- Впускной коллектор g - Прокладка впускного коллектора | h - Изолятор i - Прокладка карбюратора j - Топливная линия k - Уплотнительное кольцо I - Шайба m - Передний крепежный винт |
| --- | --- |

7.	Ввернуть передние винты крепления карбюратора во впускной коллектор.

8.	Затянуть передние винты крепления карбюратора до указанного усилия.

a - Передний винт крепления карбюратора

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Передний винт крепления карбюратора | 6 | 53 |  |

9.	Установить вент. шланг карбюратора

10.	 Установить вент. шланг глушителя впускного воздуха на колено впускного коллектора.

11. Установить винт крепления кронштейна соленоида. Затянуть до указанного усилия.

| a - Вент. шланг карбюратора b - Вент. шланг воздушного глушителя c - Соленоид подсоса | d - Колено впускного коллектора e - Винт крепления кронштейна соленоида |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления кронштейна соленоида | 4 | 35 |  |

12.	 Подсоединить вывод соленоида подсоса к жгуту проводки двигателя. Прикрепить вывод подсоса к шлангу глушителя впускного воздуха кабельной стяжкой.

13.	 Установить штангу подсоса на рычаг подсоса на карбюраторе.

14. Установить приводную штангу дроссельной заслонки на приводной барабан. Привернуть установочным винтом приводной штанги дроссельной заслонки.

15.	 Отрегулировать приводные тяги карбюратора. См. главу Регулировка карбюратора.

| a - Шланг глушителя впускного воздуха b - Винт крепления соленоида c - Тяга подсоса d - Кабельная стяжка e - Приводная штанга подсоса | f - Приводная штанга дроссельной заслонки g - Приводной барабан h - Вент. шланг карбюратора i - Топливная линия j - Установочный винт приводной штанги дроссельной заслонки |
| --- | --- |

# Топливная система

## Раздел 3C - Вредные выбросы

### Оглавление

| Нормативы выброса выхлопных газов 3C-2 Что считать вредными выбросами? 3C-2 Углеводород - HC 3C-2 Угарный газ - CO 3C-2 Окиси азота - NOx 3C-2 Меры по уменьшению выбросов 3C-2 Стехиометрическое соотношение воздуха и топлива (14.7:1) 3C-3 Уменьшение углеводородных выбросов от ПЛМ 3C-3 Информация о вредных выбросах 3C-3 Ответственность завода-изготовителя 3C-3 | Ответственность дилера 3C-3 Ответственность владельца 3C-4 Исключения 3C-4 Правила организации EPA по контролю вредных выбросов 3C-4 Сертификационный шильдик завода-изготовителя . 3C-5 Номер семейства двигателей 3C-5 Сервисная замена сертификационного шильдика 3C-5 Удаление 3C-5 Определение кода даты 3C-6 Установка 3C-6 |
| --- | --- |

# Нормативы выброса выхлопных газов

Федеральное правительство через организацию EPA (Агентство по защите окружающей среды) установило нормативы выброса выхлопных газов для всех двигателей морского назначения новых выпусков, реализуемых через торговую сеть в США.

## Что считать вредными выбросами?

Выбросами считаются содержащиеся в выхлопных газах вредные вещества, выбрасываемые при работе двигателя из его выхлопной системы. Они образуются в результате процесса сжигания или неполного сгорания топлива. Для понимания природы выхлопных газов следует помнить, что и воздух, и топливо состоят из ряда химических элементов. Воздух наряду с другими элементами содержит азот и кислород, в то время как  бензин содержит в основном водород и углерод. Во время сжигания топлива эти четыре элемента вступают в химическую реакцию. Если бы сгорание было полным, то смесь воздуха и бензина содержала бы следующие вещества: воду, двуокись углерода и азот, которые не считаются вредными для окружающей среды. Но сгорание обычно не бывает полным. Кроме того, во время и после сгорания могут образовываться потенциально вредные газы.

Для соблюдения всех установленных организацией EPA нормативов по выбросам определенных загрязняющих веществ или потенциально вредных газов все двигатели морского назначения должны обеспечивать низкий уровень выбросов. С каждым годом эти нормативы становятся все более жесткими. В соответствии с этим, нормативы регулируют прежде всего три вида выбросов: углеводородов (HC), угарного газа (CO) и окисей азота (NOx).

## Углеводород – HC

Бензин – это углеводородное топливо. Два химических элемента – водород и углерод – сгорают в присутствии кислорода. Но  они сгорают не полностью. Некоторое количество проходит через камеру сгорания и выбрасывается выхлопной системой в виде несгоревших газов, известных под названием углеводороды.

## Угарный газ – CO

Углерод является одним из элементов, который входит в состав топлива, сжигаемого в двигателе вместе с кислородом в процессе сгорания.  Если бы углерод в бензине соединялся с достаточным количеством кислорода (один атом углерода с двумя атомами кислорода), то он бы был выброшен из двигателя в виде двуокиси углерода (CO2), которая является безвредным газом. Однако углерод часто соединяется с недостаточным количеством кислорода (один атом углерода с одним атомом кислорода), образуя окись углерода, угарный газ, CO. Он является продуктом неполного сгорания и представляет собой опасный, потенциально смертельный газ.

## Окиси азота – NОx

Окиси азота – несколько иные продукты сгорания. Азот входит в состав воздуха, поступающего в двигатель. При очень высоких температурах он вступает в химическую реакцию с кислородом, образуя окиси азота (NОx). Это происходит в камере сгорания двигателя при очень высоких температурах. Окиси азота (NОx) сами по себе не являются вредными, но при солнечном свете они вступают в реакцию с несгоревшими углеводородами, образуя видимый загрязнитель воздуха, известный под названием «смог». Смог является серьезным загрязнителем воздуха в Калифорнии, а также во многих других густонаселенных регионах США.

## Меры по уменьшению выбросов

Существует два основных способа снижения вредных выбросов из системы 2-тактного двигателя морского назначения. Первый способ – регулировка соотношения горючей смеси «воздух-топливо»,  которая поступает в камеру сгорания. Второй – это регулировка времени поступления горючей смеси в камеру сгорания. Фактор времени является очень важным для предотвращения выхода несгоревшей смеси из выхлопной системы.

## Стехиометрическое соотношение воздуха и топлива (14.7:1)

Установлено, что пропорциональное соотношение воздуха и топлива 14,7:1 является наиболее эффективным для снижения выброса вредных веществ почти при всех условиях. Техническим термином такой идеальной пропорции является стехиометрическое соотношение. Соотношение воздух-топливо 14.7:1 обеспечивает наилучший контроль, регулирование и управление всеми тремя элементами выхлопных газов при почти всех условиях. Содержание HC и CO в выхлопных газах в значительной степени определяется соотношением воздуха и топлива. При смесях беднее, чем 14.7:1, уровни HC и CO низкие, но при соотношении выше, чем 14.7:1, т.е. более богатой смеси, их уровень резко возрастает. Может показаться, что контроль за содержанием только HC и CO - не такая сложная задача: достаточно только поддерживать соотношение воздуха и топлива ниже 14.7:1. Однако нельзя не учитывать необходимость контроля содержания NOx.

Чем беднее горючая смесь, тем выше температуры сгорания. Более высокие температуры сгорания повышают содержание NOx в выхлопных газах. Но обогащение горючей смеси для снижения температур сгорания и содержания NОx одновременно увеличивает содержание HC и CO, а также повышает расход топлива. Поэтому решением проблемы контроля за содержанием как NОx, так и HC и CO является поддержание соотношения воздуха и топлива на уровне, по возможности более близком к 14.7:1.

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ПЛМ

8-1/3% изменения в год на протяжении 9 лет работы модели ПЛМ

# Информация о вредных выбросах

## Ответственность завода-изготовителя

Начиная с двигателей выпуска 1998 г., заводы-изготовители всех двигателей морского назначения обязаны определять уровни выбросов для каждого семейства двигателей одинаковой мощности и получать сертификаты на эти двигатели в «Агентстве по защите окружающей среды» (EPA) США. На каждый двигатель на заводе-изготовителе должен быть установлен шильдик, содержащий указание о сертификации и информацию об уровнях выброса, а также его технические характеристики, напрямую связанные с выбросом вредных веществ.

Ответственность дилера

При выполнении работ по техобслуживанию моделей ПЛМ выпуска  1998 года и последующих лет, имеющих шильдик-сертификат, следует обращать внимание на все виды регулировок, которые влияют на уровни выбросов.

Регулировку следует поддерживать в пределах значений, указанных в заводских технических характеристиках (спецификациях).

Замена или ремонт любых влияющих на выбросы узлов, блоков и деталей должна производиться в таком порядке и таким способом, которые обеспечивают поддержание уровней выбросов в пределах предписанных сертификационными нормативами и стандартами.

Дилеры не имеют права внесения в двигатель каких бы то ни было  изменений, которые могут или могли бы привести к изменению мощности или выбросам, превышающим предварительно определенные заводские характеристики.

Исключение составляют лишь такие изменения, которые разрешены заводом-изготовителем, касающиеся регулировки двигателя для эксплуатации на разных высотах над уровнем моря.

Ответственность владельца

Владелец/оператор должен проводить техобслуживание двигателя, обеспечивающее поддержание уровней выбросов в пределах, предписанных сертификационными нормативами и стандартами.

Владелец/оператор не имеет права внесения в двигатель каких бы то ни было  изменений, которые могут или могли бы привести к изменению мощности или выбросам, превышающим предварительно определенные заводские характеристики.

Исключения возможны:

• для карбюраторных двигателей при смене жиклеров для эксплуатации на разных высотах над уровнем моря в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

• для единичных двигателей по разрешению  организации EPA для гоночных вариантов и в целях испытаний.

Правила организации EPA по контролю вредных выбросов:

Все новые ПЛМ выпуска 1998 года и последующих лет, производимые фирмой  Mercury Marine, сертифицированы в «Агентстве США по защите окружающей среды» (EPA) как удовлетворяющие требованиям правил контроля за загрязнением атмосферы новыми ПЛМ. Эта сертификация зависит от некоторых регулировок, которые производятся на заводе-изготовителе по заводским стандартам.  По этой причине  следует строго соблюдать заводские процедуры технического обслуживания изделия и там, где это целесообразно, вернуться к первоначальным заводским регулировкам, на которые рассчитана конструкция ПЛМ.

Указанная выше ответственность лиц носит общий характер и не является исчерпывающим списком правил и требований, относящихся к установлениям организации EPA по выбросам вредных веществ для двигателей морского исполнения и назначения. За более подробной информацией по данным вопросам обращаться в следующие организации:

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВУЮ СЛУЖБУ США:

Office of Mobile Sources Engine Programs and Compliance Division Engine Compliance Programs Group (6403J) 401 M St. NW Washington, DC 20460

ЧЕРЕЗ ЭКСПРЕСС- ИЛИ КУРЬЕРСКУЮ ПОЧТОВУЮ СЛУЖБУ:

Office of Mobile Sources Engine Programs and Compliance Division Engine Compliance Programs Group (6403J) 501 3rd St. NW Washington, DC 20001

ЧЕРЕЗ САЙТ EPA В ИНТЕРНЕТЕ:

http:/www.epa.gov/omswww:

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ШИЛЬДИК ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

#### Сертификационный шильдик должен размещаться на каждом двигателе на заводе-изготовителе при  производстве двигателя и при повреждении или удалении при ремонте должен быть восстановлен на том же месте. Ниже показан (не в масштабе) пример типового шильдика, который не относится к какой-либо конкретной модели, а является лишь иллюстрацией.

| a - Скорость холостого хода b - Мощность двигателя (л.с.) c - Объем поршня d - Дата производства e - Зазор клапанов (если применим) | f- Номер семейства g - Максимальный выброс вредных веществ для семейства двигателей h - Характеристики момента зажигания i - Рекомендуемые свечи зажигания и межэлектродный зазор |
| --- | --- |

#### Номер семейства двигателей

Ниже приводится иллюстрация типового номера семейства двигателей, не относящаяся ни к какой конкретной модели.

| 1 - Год модели (3 = 2003) 2 - Производитель (Mercury Marine) 3 - Исполнение (M = морской) 4 - Объем двигателя (С десятичной запятой = Литров [03.4 = 3.4L л) (Без десятичной запятой = куб. дюйм. [0113 = 113 кубических дюймов]) | 5 - Технологический тип ( 1 = OB стар. технология, 2 = OB новая технология, 3 = SportJet - спортивный водометный, 4 = OptiJet водометный) 6 - Класс двигателя (C = 2-такт., G = 4-такт.) 7 - Тип изделия (0 = Все кроме J = SportJet, E = EFI SportJet и 4-такт. ПЛМ, 3 = OptiMax, H = с высокими рабочими характеристиками) |
| --- | --- |

Сервисная замена сертификационного шильдика

ВАЖНО: Согласно требованию федерального законодательства, все ПЛМ фирмы Mercury Marine 1998 года и последующих лет должны иметь четкий, легко читаемый и расположенный на видном месте сертификационный шильдик. Если этот шильдик отсутствует или поврежден, за заменой обращаться в сервисный отдел компании Mercury Marine Service.

Удаление шильдика

Удалить все остатки поврежденного или стертого, неразборчиво читаемого шильдика. Ни в коем случае не устанавливать новый шильдик поверх старого. Для удаления следов клейкого вещества старого шильдика с места его расположения использовать соответствующий растворитель.

Определение  кода даты

Перед установкой нового шильдика вырезать и удалить V-образную метку  (а) на строке (b) «Месяц изготовления двигателя». Месяц изготовления можно найти на старом шильдике. Если старый шильдик отсутствует, утерян или код даты неразборчив, за помощью обратиться в Сервисно-технический отдел компании Mercury Marine Technical Service.

a – V-образная метка на месяце (в примере выше месяц май)

b – Строка «Месяц изготовления двигателя»

Установка

Установить шильдик на чистую поверхность на место его первоначальной заводской установки.

# Блок двигателя

## Раздел 4A - Головка цилиндров

### Оглавление

| Технические характеристики головки цилиндров 4A-2 Специальный инструмент для головки цилиндров 4A-2 Узлы и детали головки цилиндров 4A-4 Детали клапана 4A-6 Узлы и детали распредвала и маслонасоса 4A-8 Демонтаж головки цилиндров 4A-10 Подготовка блока двигателя к демонтажу 4A-10 Демонтаж блока двигателя 4A-10 Демонтаж маслонасоса 4A-11 Разборка головки цилиндров 4A-12 Чистка, осмотр, проверка 4A-14 Распредвал 4A-14 | Клапаны 4A-15 Клапанные пружины 4A-16 Головка цилиндров 4A-16 Обработка головки цилиндров 4A-16 Клапанные направляющие 4A-17 Пригонка, притирка клапанных седел 4A-17 Осмотр, проверка клапанного коромысла и оси клапанного коромысла 4A-19 Сборка головки цилиндров 4A-20 Установка головки цилиндров 4A-22 Регулировка клапанов 4A-23 |
| --- | --- |

#### Технические характеристики головки цилиндров

| Технические характеристики головки цилиндров |
| --- |
| Распределительный вал |  |
| Предельно допустимое биение | 0.1 мм (0.0039“) |
| Высота контура кулачка (на тактах впуска и выхлопа) | 23.39 - 23.63 мм (0.92 - 0.93“) |
| Наружный диам. верхнего подшипника | 17.95 - 17.98 мм (0.7067 - 0.7079“) |
| Наружный диам. нижнего подшипника | 15.95 -15.97 мм (0.6280 - 0.6287“) |
| Длина несжатой свободной пружины клапана | 33.6-35 мм (1.232-1.378“) |
| Предел отклонения пружины клапана от вертикали | 1.1 мм (0.043“) |
| Направляющая клапана |  |
| Впуск | 5.51 - 5.55 мм (0.2169 - 0.2185“) |
| Выхлоп | 5.51 - 5.57 мм (0.2169 - 0.2193 “) |
| Наружный диам. штока клапана |  |
| Впускной клапан | 5.46 - 5.48 мм (0.2150 - 0.2157“) |
| Выхлопной клапан | 5.44 - 5.46 мм (0.2142 - 0.2150) |
| Зазор между штоком клапана и направляющей клапана |  |
| Впуск | 0.03 - 0.07 мм (0.0011 - 0.0028“) |
| Выхлоп | 0.05 - 0.10 мм (0.0019 - 0.0039“) |
| Углы седла клапана |  |
| Первый | 30° |
| Второй | 45° |
| Третий | 60° |
| Цвет сальника штока клапана |  |
| Впуск | черный |
| Выхлоп | зеленый |
| Ширина седла клапана (впуск и выхлоп) | 1.0 - 2.0 мм (0.0394 - 0.0787“) |
| Воздушный зазор между клапаном и клапанным коромыслом |  |
| Впуск | 0.13 - 0.17 мм (0.005 - 0.007“) |
| Выхлоп | 0.18 - 0.22 мм (0.0071 - 0.0087“) |
| Внутренний диам. клапанного коромысла | 13.01 - 13.04 мм (0.5122 - 0.5134“) |
| Внешний диам. оси клапанного коромысла | 12.95 - 12.99 мм (0.5098 - 0.5114“) |
| Предельно допустимая деформация головки цилиндров | 0.1 мм (0.004“) |
| Внутренний диам. (верхнего) подшипника распредвала головки цилиндров | 18.01 - 18.025 мм (0.78091 - 0.7096“) |

### Специальный инструмент для головки цилиндров

| Струбцина для сжатия клапанной пружины - Valve Spring Compressor | 91-809494A1 |
| --- | --- |

| Микрометр | Приобрести у местных поставщиков |
| --- | --- |
| Призматические блоки для проверки биения | Приобрести у местных поставщиков |
| Циферблатный индикатор для проверки биения | Приобрести у местных поставщиков |
| Штангенциркуль с нониусом | Приобрести у местных поставщиков |
| Фреза для обработки клапанного седла | Приобрести у местных поставщиков |
| Циферблатный индикатор для измерения ствола клапанной направляющей | Приобрести у местных поставщиков |
| Калиберный щуп | Приобрести у местных поставщиков |
| Ключ с торсиметром | Приобрести у местных поставщиков |

### Узлы и детали головки цилиндров

Узлы и детали головки цилиндров

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Головка цилиндров |  |  |  |
| 2 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 3 | 2 | Штифт |  |  |  |
| 4 | 6 | Винт | См. примечание |
| 5 | 3 | Винт | 9 | 79.6 |  |
| 6 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 7 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 8 | 4 | Винт | 6 | 53 |  |
| 9 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 10 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 11 | 2 | Свеча зажигания | 17 | 150 |  |

### Узлы и детали клапана

Узлы и детали клапана

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 2 | Клапан, впускной |  |  |  |
| 2 | 2 | Клапан, выхлопной |  |  |  |
| 3 | 2 | Седло впускного клапана (ЧЕРНОГО ЦВЕТА) |  |  |  |
| 4 | 2 | Седло выхлопного клапана (ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА) |  |  |  |
| 5 | 4 | Пружина клапана |  |  |  |
| 6 | 4 | Седло пружины клапана |  |  |  |
| 7 | 4 | Держатель пружины клапана |  |  |  |
| 8 | 8 | Полукольца, стопорные |  |  |  |
| 9 | 4 | Клапанное коромысло |  |  |  |
| 10 | 4 | Регулировочный винт |  |  |  |
| 11 | 4 | Регулировочная гайка | 7 | 62 |  |
| 12 | 1 | Ось клапанного коромысла |  |  |  |
| 13 | 2 | Пружина |  |  |  |
| 14 | 2 | Шайба, упорная |  |  |  |

### Узлы и детали распредвала и маслонасоса

Узлы и детали распредвала и маслонасоса

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Распредвал |  |  |  |
| 2 | 1 | Маслонасос |  |  |  |
| 3 | 1 | Прокладка маслонасоса |  |  |  |
| 4 | 3 | Винт | 9 | 79.6 |  |
| 5 | 1 | Сальник, масляный |  |  |  |
| 6 | 1 | Шкив, ведомый |  |  |  |
| 7 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт |  |  |  |
| 9 | 1 | Шайба | 12 | 106 |  |
| 10 | 1 | Шестерня, ведущая |  |  |  |
| 11 | 1 | Направляющая приводного ремня |  |  |  |
| 12 | 1 | Гайка | 49 |  | 36 |
| 13 | 1 | Ремень распредвала, приводной, зубчатый |  |  |  |

### Демонтаж головки цилиндров

#### Подготовка блока двигателя к демонтажу

!!! ВНИМАНИЕ

Перед демонтажем, ремонтом или обслуживанием любой части электросистемы или системы подачи топлива отсоединить провода аккумуляторной батареи.

1.	Отсоединить батарею.

2.	Снять жгут и кабели дистанционного управления (если они установлены).

3.	Снять карбюратор. См. Раздел 3B - Демонтаж карбюратора.

4.	Снять стартер с механизмом возврата пусковой веревки. См. Раздел 8 - Ручной стартер.

5.	Снять приводной ремень распредвала. См. Раздел 2A - Демонтаж и установка приводного зубчатого ремня.

6.	Отсоединить сигнальную лампу-индикатор низкого давления масла.

7.	Снять топливные линии с топливного насоса.

8.	Отсоединить контрольный шланг.

#### Демонтаж блока двигателя

1.	Отвернуть винты нижнего обтекателя.

2.	Снять нижний обтекатель. Для этого потянуть и развернуть переднюю часть обтекателя.

a - Винты нижнего обтекателя (2)      b - Развернуть переднюю часть обтекателя здесь.

3.   Отвернуть шесть винтов крепления блока двигателя к кожуху торсионного вала.

a - Винты крепления блока двигателя (по 3 на каждой стороне)

4.   Поднять блок двигателя с кожуха торсионного вала.

#### Демонтаж маслонасоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы получить доступ к маслонасосу, блок двигателя должен быть снят (демонтирован).

1.   Отвернут и снять три винта крепления маслонасоса к головке цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Старую прокладку маслонасоса повторно не использовать.

a - Винты маслонасоса (3)

1.	Снять маслонасос.

2.	Отвернуть винт крепления шестерни распредвала.

3.	Для того, чтобы снять шестерню с распредвала, осторожно поддеть ее с обеих сторон, как показано.

a - Винт крепления шестерни распредвала       b - Поддеть шестерню распредвала с обеих сторон

4.	Отвернуть и снять винты крепления крышки головки цилиндров к головке цилиндров.

5.	Отвернуть и снять три винта головки цилиндров по периметру головки.

6.	Отвернуть и снять шесть винтов крепления головки цилиндров.

a - Три винта по периметру                   b - Винты крепления головки цилиндров (6)

7.   Снять головку цилиндров.

#### Разборка головки цилиндров

ВАЖНО:  Отметить расположение деталей клапанного механизма для правильной последующей сборки и установки их на свои родные места.

1.   Отвернуть винты крепления впускного коллектора.

a - Винты крепления впускного коллектора      b - Держатель топливной линии

2.	Ослабить все регулировочные контргайки и винты клапанов. Вывернуть регулировочные винты клапанов на несколько оборотов.

3.	Пальцами руки сжать нижнюю пружину клапанного коромысла. Это поможет вытолкнуть ось коромысла. Снять ось коромысла.

4.	Снять пружины, клапанные коромысла и разделительные втулки.

| a - Регулировочные контргайки и винт клапана b - Клапанное коромысло | c - Разделительная втулка d - Ось клапанного коромысла |
| --- | --- |

5.   Снять распредвал.

6.   Снять масляный сальник распредвала.

a - Масляный сальник распредвала	b - Распредвал

7.   Сжать клапанные пружины с помощью струбцины, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапанные сальники для повторного использования не пригодны.

| Струбцина для сжатия клапанных пружин - Valve Spring Compressor | 91-809494A1 |
| --- | --- |

8.   Снять стопорные полукольца, верхние седла, пружины, сальники, нижние седла и впускные и выхлопные клапаны.

| a - Выхлопной клапан b - Впускной клапан c - Нижнее седло клапанной пружины d - Сальник клапана | e - Пружина клапана f - Верхнее седло пружины клапана g - Полукольца, замковые, стопорные |
| --- | --- |

### Чистка, осмотр, проверка

#### Распредвал

1.   Измерить контур кулачка распредвала при максимальном подъеме клапана. Если какой-либо любой размер контура кулачка распредвала не соответствует требуемому значению, заменить распредвал.

| Контур кулачка |  |
| --- | --- |
| Впускной и выхлопной | 23.39 - 23.63 мм (0.92 - 0.93“) |

2.   Измерить наружный диаметр верхней и нижней шейки вала под подшипник. Если размеры шеек не соответствую, заменить распредвал.

a - Наружный диаметр шейки под нижний подшипник

b - Наружный диаметр шейки под верхний подшипник

| Шейка распредвала под подшипник |  |
| --- | --- |
| Наружный диаметр шейки под нижний подшипник | 15.95 - 15.97 мм (0.6280 - 0.6287 “) |

| Шейка распредвала под подшипник |
| --- |
| Наружный диаметр шейки под верхний подшипник | 17.95 -17.98 мм (0.7067 - 0.7079 “) |

#### Клапаны

1.	Проверить клапаны на повреждение, искривление и деформацию. При необходимости заменить.

2.	Измерить биение штока клапана. Если не соответствует, заменить клапаны.

| Биение штока клапана (максимальное) |
| --- |
| Впускной и выхлопной | 0.016 мм (0.0006 “) |

3.   Измерить наружный диаметр штока клапана. Если не соответствует, заменить клапаны.

| Наружный диаметр штока клапана |  |
| --- | --- |
| Впускной | 5.46 - 5.48 мм (0.2150 - 0.2157 “) |
| Выхлопной | 5.44 . 5.46 мм (0.2142 - 0.2150 “) |

4.   Измерить толщину венца. Если не соответствует, заменить клапан.

| Клапан |
| --- |
| Толщина венца | 5 мм (0.1968 “) |

#### Клапанные пружины

1.   Проверить длину каждой пружины. Если не соответствует, пружины клапанов заменить.

| Пружина клапана |  |
| --- | --- |
| Длина несжатой пружины | 33.5-35 мм (1.32-1.38 “) |

2.   Измерить отклонение пружины клапана от вертикали. Если не соответствует, пружины заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверять каждую пружину на ровной плоской поверхности с помощью угольника. Вращать пружину и проверять расстояние между верхним витком и угольником.

| Пружина клапана |  |
| --- | --- |
| Предел отклонения от вертикали | 1.1 мм (0.043 “) |

#### Головка цилиндров

1.	Проверить головку цилиндров на солевые отложения, коррозию в водяных каналах. Если наблюдается, удалить все отложения и коррозию.

2.	Проверить головку цилиндров на нагарные отложения в камере сгорания (чистить с помощью круглого шабера). Не поцарапать стенки, не удалять материал со стенок цилиндров.

3.	Измерить деформацию головки цилиндров. Если не соответствует, заменить головку цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки головки цилиндров на деформацию, искривление использовать проверочную линейку и калиберный щуп.

| Деформация головки цилиндров |
| --- |
| Максимально предельное значение | 1.0 мм (0.0393 “) |

#### Обработка головки цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующую процедуру выполнять только при незначительных царапинах или деформации. Глубокие царапины или сильная деформация неисправимы даже при обработке головки.

1.	Положить на ровной плоской поверхности мокрую наждачную бумагу с зернистостью 400 - 600.

2.	Слегка надавливая вниз на головку, обрабатывать, шлифовать головку круговыми движениями, как показано ниже.

3.  Чтобы не допустить (однобокого) удаления материала головки с одной стороны, во время обработки несколько раз поворачивать головку.

#### Клапанная направляющая

1.   Измерить внутренний диаметр направляющей клапана. Если износ направляющей клапана не соответствует, заменить головку цилиндров.

a - Внутренний диаметр клапанной направляющей

| Внутренний диаметр клапанной направляющей |  |
| --- | --- |
| Впускной | 5.51 - 5.55 мм (0.217 - 0.2185 “) |
| Выхлопной | 5.51 - 5.57 мм (0.217 - 0.2193 “) |

#### Пригонка, притирка  клапанных седел

1.	Удалить нагарные отложения со стенок камеры сгорания и клапанных седел. Проверить клапанные седла на точечную коррозию.

2.	Для обработки, притирки и подгонки седел клапанов выпускается несколько разных типов оборудования. Соблюдать инструкции завода-изготовителя этого оборудования.

3.	Нанести тонкий ровный слой синего красителя типа Dykem на седло клапана.

4.	Вставить клапан в клапанную направляющую и медленно притирать клапан в своем седле.

5.	Вынуть клапан и измерить ширину контактной области седла клапана. Если не соответствует, обработать седло клапана.

| a - Правильная ширина контактной поверхности седла клапана b - Седло слишком высоко | c - Седло слишком низко d - Седло слишком широкое |
| --- | --- |

| Ширина контактной поверхности седла клапана |  |
| --- | --- |
| Впускной и выхлопной клапан | 1.0 - 2.0 мм (0.0393 - 0.0787 “) |

6.   Для обработки седла клапана использовать фрезы для клапанных седел с углом 30°, 45° и 60°.

| a - Фреза на 30° b - Фреза на 45° | c - Фреза на 60° |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: При вращении фрезы для того, чтобы не допустить  образования следов вибрации, поддерживать равномерное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: После обработки клапанного седла или замены клапана и клапанной направляющей седло клапана и рабочая фаска, конус клапана должны быть притерты.

7.   Для чистки и удаления точечной коррозии или шероховатости поверхности клапанного седла начинать обработку фрезой на 45°.

a - Неровная, шероховатая поверхность седла клапана

8.   Для притирки контактной поверхности по ширине верхней кромки клапанного седла обработать фрезой на 30°.

a - Предыдущая ширина контактной поверхности

9.   Для притирки ширины контактной поверхности нижней кромки клапанного седла обработать фрезой на 60°.

a - Предыдущая ширина контактной поверхности

10. Если контактная область седла клапана слишком широка и расположена в центре рабочей части клапана, обработать фрезой на 30° для того, чтобы подрезать  верхнюю кромку седла клапана, и фрезой на 60° для того, чтобы подрезать нижнюю кромку седла клапана и пригнать ширину его контактной поверхности.

a - Предыдущая ширина контактной поверхности

11. Если контактная область слишком узкая и расположена ближе к верху конуса тарелки клапана, обработать фрезой на 30° для того, чтобы снять верхнюю кромку седла клапана. При необходимости обработать фрезой на 45° для того, чтобы отцентровать контактную поверхность и пригнать ее по ширине.

a - Предыдущая ширина контактной поверхности

12. Если контактная область седла клапана слишком узкая и расположена ближе к низу конуса тарелки клапана, обработать фрезой на  60° для того, чтобы срезать нижнюю кромку седла клапана. Если необходимо, обработать фрезой на 45° для того, чтобы отцентровать область контакта седла клапана и пригнать его ширину.

a - Предыдущая ширина контактной поверхности

#### Осмотр, проверка клапанного коромысла и вала клапанного коромысла

1.   Измерить внутренний диаметр клапанного коромысла. Если не соответствует, заменить.

2.   Измерить внутренний диаметр клапанного коромысла и наружный диаметр оси клапанного коромысла. Если не соответствуют, заменить.

a - Внутренний диаметр клапанного коромысла

b - Наружный диаметр оси клапанного коромысла

| Клапанное коромысло |  |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр коромысла | 13.01 -13.05 мм (0.5122 - 0.5138 “) |
| Внешний диаметр оси коромысла | 12.94 -12.99 мм (0.5094 - 0.5114 “) |

### Сборка головки цилиндров

ВАЖНО: Собрать, установив детали клапанного механизма на родные места.

1.   Смазать штоки клапанов маслом для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke Outboard Oil. Установить клапаны, пружины, сальники, верхние седла и замковые полукольца.

| a - Выхлопной клапан b - Впускной клапан c - Нижнее седло пружины клапана d - Сальник клапана | e - Пружина клапана f - Верхнее седло пружины клапана g - Замковые полукольца |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный зеленый сальник клапана предназначен для выхлопного клапана, а черный сальник клапана -  для впускного клапана.

2. Сжать пружины с помощью струбцины для сжатия пружин клапанов. Вставить стопорные (замковые) полукольца и освободить и снять струбцину.

| Струбцина для сжатия пружин клапанов - Valve Spring Compressor | 91-809494A1 |
| --- | --- |

3.	Установить масляный сальник распредвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить сальник распредвала контактной кромкой сальника внутрь.

4.	Установить распредвал.

a - Масляный сальник распредвала

b - Распредвал

5.   Установить ось клапанного коромысла, разделительную втулку, пружины и клапанные коромысла, как показано.

ВАЖНО: Проверить, чтобы острая внешняя кромка разделительных втулок была обращена в сторону верха головки цилиндров.

6.   Вставлять оси клапанных коромысел до полной посадки в головку цилиндров.

| a - Скругленная кромка разделительной втулки b - Острая кромка разделительной втулки c - Разделительная втулка (2) | d - Пружина e - Верх головки цилиндров |
| --- | --- |

7.   Установить маслонасос. См. Раздел 4C - Установка маслонасоса.

### Установка головки цилиндров

1.   Провернуть коленвал так, чтобы верхние поршни находились в верхней мертвой точке (TDC) и метка ведущей шестерни на коленвале указывала на метку момента зажигания на блоке цилиндров.

a - Поршни в верхней мертвой точке (TDC)

b - Метки момента зажигания на ведущей шестерне и блоке цилиндров

2.	Провернуть распредвал так, чтобы клапаны цилиндра номер один были полностью закрыты.

3.	Установить головку цилиндров с новой прокладкой.

4.	Смазать резьбы и головки винтов головки цилиндров и периферийных винтов головки цилиндров.

5.	Установить головку цилиндров на блок цилиндров.

ВАЖНО: Головка цилиндров должна быть затянута в два этапа и в указанной ниже последовательности.

6.	Затянуть винты M8x50 головки цилиндров до значения усилия первого этапа затягивания и в пронумерованном ниже порядке.

7.	Затянуть периферийные винты M6x25 до указанного усилия.

8.   Затянуть винты M8x50 головки цилиндров до значения второго этапа затягивания и в пронумерованном ниже порядке.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты головки цилиндров (M8 x 50) | Первый этап | 13 | 115 |  |
|  | Окончательный этап | 29 |  | 21 |
| Винт по периметру (M6 x 25) | 9 | 79.6 |  |

9.	Проверить совмещение метки момента зажигания на блоке цилиндров и ведущей шестерне.

10.	 Установить шпонку шестерни распредвала и шестерню распредвала на распредвал.

11.	 Проверить, чтобы метка-указатель момента зажигания на шестерне распредвала для цилиндра номер один указывала на метку момента зажигания на головке.

12. Смазать резьбы и головку винта шестерни распредвала легким маслом. Затянуть до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт шестерни распредвала | 12 | 106 |  |

13. Установить приводной зубчатый ремень на ведущую шестерню и ведомую шестерню распредвала. См. Раздел 2A - Демонтаж и установка приводного зубчатого ремня распредвала.

### Регулировка клапанов

ВАЖНО:  Зубчатый приводной ремень и шестерни должны быть установлены в правильном положении, иначе возможно повреждение клапана.

1.	Снять следующие детали:

Крышку маховика / ручной стартер

Крышку ведомой шестерни

Отсоединить впускной и выпускной шланги топливного насоса

Крышку головки цилиндров

Свечи зажигания

2.	Измерить зазор клапана с помощью калиберного щупа. Если не соответствует, отрегулировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ослаблении контргаек для того, чтобы винт не вращался, держать регулировочный винт ключом с квадратной головкой или серпообразным (или разводным) гаечным ключом.

| a - Отвертка с головкой b - Ключ | c- Калиберный щуп |
| --- | --- |

| Зазор клапана (холодный) |
| --- |
| Впускной | 0.13 - 0.17 мм (0.0051 - 0.0067 “) |
| Выхлопной | 0.18 - 0.22 мм (0.0071 - 0.0087 “) |

3.   Если не соответствует, выполнить по шагам следующие действия по регулировке:

Провернуть ведомую шестерню и совместить точку на ведомой шестерне с меткой угла опережения зажигания на блоке цилиндров.

Отрегулировать зазоры впускного и выхлопного клапанов цилиндра №1.

Повернуть коленвал на 360° и совместить вторую точку на ведомой шестерне с меткой угла опережения зажигания на блоке цилиндров.

Отрегулировать зазор впускного и выхлопного клапанов цилиндра №2.

Надежно затянуть контргайки.

ВАЖНО: При затягивании контргаек для того, чтобы винт не вращался, держать регулировочный винт ключом с квадратной головкой или серпообразным (или разводным) гаечным ключом.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контргайка | 7 | 62 |  |

4.   Установить следующие узлы и детали:

Крышку головки цилиндров

Подсоединить впускной и выпускной шланги топливного насоса

Крышку ведомой шестерни

Крышку маховика / ручной стартер

Свечи зажигания

# Блок двигателя

## Раздел 4B - Блок цилиндров и картер

### Оглавление

| Технические характеристики блока цилиндров 4B-2 Технические характеристики поршня 4B-3 Специальный инструмент для блока цилиндров и картера 4B-3 Узлы и детали блока цилиндров и картера 4B-6 Узлы и детали коленвала 4B-8 Разборка блока цилиндров 4B-10 Демонтаж распределительного зубчатого колеса 4B-10 Демонтаж терморегулятора, анода, крышки выхлопного канала 4B-10 Демонтаж картера и коленвала 4B-11 Демонтаж перепускного клапана давления масла 4B-13 Разборка поршня 4B-13 Чистка, осмотр, проверка, ремонт 4B-14 Маховик 4B-14 Ведущая шестерня коленвала 4B-14 Приводной зубчатый ремень 4B-14 Анод 4B-14 Датчик давления масла 4B-15 | Измерение ствола цилиндра 4B-15 Поршень 4B-15 Поршневой палец 4B-16 Поршневые кольца 4B-17 Коленвал 4B-17 Коренные подшипники коленвала 4B-18 Масляный зазор шатуна 4B-21 Сборка блока двигателя 4B-22 Сборка поршня 4B-22 Установка поршневых колец 4B-23 Установка поршня 4B-23 Установка коленвала 4B-24 Установка крышки выхлопного канала, терморегулятора и анода 4B-27 Установка датчика давления масла, клапана давления масла, сита фильтрации масла 4B-27 Установка блока двигателя 4B-28 |
| --- | --- |

#### Технические характеристики блока цилиндров

| Технические характеристики блока цилиндров |
| --- |
| Ствол цилиндра |  |
| Стандартный диам. | 55 мм (2.1654 “) |
| Увеличенный диам. | 55.5 мм (2.185 “) |
| Максимальная конусность/некруглость | 0.06 мм (0.0024 “) |
| Длина хода поршня | 44 мм (1.73 “) |
| Рабочий объем | 209 мл (12.8 куб.дюйм.) |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Коленчатый вал |  |
| Биение | 0.05 мм (0.002 “) |
| Шатунная шейка (стандарт.) | 26.98 мм (1.0622 “) |
| Шатунная шейка (предел, сервисный) | 26.95 мм (1.0610 “) |
| Коренной подшипник (стандарт.) | 29.99 мм (1.1807 “) |
| Коренной подшипник (предел, сервисный) | 29.97 мм (1.1799 “) |
| Масляный зазор коренного подшипника (стандарт.) | 0.012 - 0.044 мм (0.0005 - 0.0118 “) |
| Масляный зазор коренного подшипника (предел, сервисный) | 0.06 мм (0.0024 “) |
| Шатун |  |
| Внутренний диам. втулки поршневого пальца (стандарт.) | 14.01 мм (0.5516 “) |
| Внутренний диам. втулки поршневого пальца (предел, сервисный) | 14.04 мм (0.5528 “) |
| Масляный зазор шатунной шейки (стандарт.) | 0.015 - 0.041 мм (0.0006 - 0.0016 “) |
| Масляный зазор шатунной шейки (предел, сервисный) | 0.060 мм (0.0024 “) |

#### Технические характеристики поршня

| Технические характеристики поршня |
| --- |
| Наружный диам. поршня (стандарт.) | 54.960 мм (2.1638 “) |
| Наружный диам. поршня (предел, сервисный) | 54.90 мм (2.1614 “) |
| Зазор поршня (стандарт.) | 0.020 - 0.055 мм (0.0008 - 0.0022 “) |
| Зазор поршня (предел, сервисный) | 0.15 мм (0.0059 “) |
| Боковой зазор поршневого кольца (стандарт.) |  |
| Верхнего кольца | 0.04 - 0.08 мм (0.0016 - 0.0031 “) |
| Среднего кольца | 0.03 - 0.07 мм (0.0012 - 0.0028 “) |
| Нижнего кольца | 0.05 - 0.15 мм (0.002 - 0.0059 “) |
| Боковой зазор поршневого кольца (предел, сервисный) |  |
| Верхнего кольца | 0.10 мм (0.0039 “) |
| Среднего кольца | 0.09 мм (0.0354 “) |
| Нижнего кольца | 0.18 мм (0.0071 “) |
| Зазор в замке поршневого кольца (стандарт.) |  |
| Верхнего кольца | 0.15 - 0.30 мм (0.0059 - 0.0118 “) |
| Среднего кольца | 0.30 - 0.45 мм (0.0118 - 0.0177 “) |
| Нижнего кольца | 0.20 - 0.7 мм (0.0079 - 0.0276 “) |
| Зазор в замке поршневого кольца (предел, сервисный) |  |
| Верхнего кольца | 0.5 мм (0.0197 “) |
| Среднего кольца | 0.7 мм (0.0276 “) |
| Диам. поршневого пальца (стандарт.) | 14.0 мм (0.5512 “) |
| Диам. поршневого пальца (предел, сервисный) | 13.97 мм (0.5500 “) |

### Специальный инструмент для блока цилиндров и картера

| Инструмент для фиксации коленвала - Crankshaft Holding Tool | 91-895191 |
| --- | --- |

| Инструмент для сжатия поршневых колец - Piston Ring Compressor Tool | 91-895192 |
| --- | --- |

| Прибор для измерения давления / вакуума | Приобрести у местных поставщиков |
| --- | --- |
| Калибр для измерения диаметра цилиндра | Приобрести у местных поставщиков |
| Микрометр | Приобрести у местных поставщиков |
| Инструмент для измерения зазоров в подшипниках скольжения | Приобрести у местных поставщиков |

### Для заметок:

### Узлы и детали блока цилиндров и картера

Узлы и детали блока цилиндров и картера

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Блок цилиндров |  |  |  |
| 2 | 2 | Штифт |  |  |  |
| 3 | 8 | Винт | 24 |  | 17.4 |
| 4 | 1 | Ниппель |  |  |  |
| 5 | 1 | Крышка выхлопного канала |  |  |  |
| 6 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 7 | 5 | Винт | 6 | 53 |  |
| 8 | 1 | Терморегулятор |  |  |  |
| 9 | 1 | Крышка терморегулятора |  |  |  |
| 10 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 11 | 2 | Винт | 6 | 53 |  |
| 12 | 1 | Анод |  |  |  |
| 13 | 1 | Крышка анода |  |  |  |
| 14 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 15 | 1 | Винт | 6 | 53 |  |
| 16 | 2 | Винт | 6 | 53 |  |
| 17 | 1 | Плунжер перепускного клапана давления масла | 22 |  | 16 |
| 18 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 19 | 1 | Сито фильтрации масла |  |  |  |
| 20 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 21 | 2 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 22 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 23 | 6 | Винт | 24 |  | 17.4 |
| 24 | 6 | Шайба |  |  |  |
| 25 | 1 | Щуп для проверки уровня масла |  |  |  |

### Узлы и детали коленвала

Узлы и детали коленвала

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Коленвал |  |  |  |
| 2 | 4 | Коренной подшипник | Черный |  |  |  |
|  |  |  | Коричневый |  |  |  |
| 3 | 2 | Поршень |  |  |  |
| 4 | 1 | Кольца, поршневые |  |  |  |
| 5 | 2 | Палец, поршневой |  |  |  |
| 6 | 4 | Замковое кольцо поршневого пальца |  |  |  |
| 7 | 2 | Шатун |  |  |  |
| 8 | 4 | Винт крышки шатуна | 12 | 106 |  |
| 9 | 1 | Шпонка маховика |  |  |  |
| 10 | 1 | Шпонка ведущего шкива |  |  |  |
| 11 | 2 | Сальник, масляный |  |  |  |

### Разборка блока двигателя

#### Демонтаж распределительного зубчатого колеса

1.	Установить шпонку маховика коленвала.

2.	Установить инструмент для фиксации коленвала.

3.	С помощью ключа захватить и держать гайку зубчатой распределительной шестерни коленвала, одновременно проворачивая коленвал с помощью инструмента для фиксации коленвала.

| a - Ключ b - Головка c - Инструмент для фиксации коленвала | d - Шайба зубчатой шестерни e - Гайка зубчатой шестерни f - Зубчатая распределительная шестерня коленвала |
| --- | --- |

| Инструмент для фиксации коленвала - Crankshaft Holding Tool | 91-895191 |
| --- | --- |

4. Снять зубчатое колесо распределительного механизма и шпонку этого колеса с коленвала.

#### Демонтаж терморегулятора, анода, крышки выхлопного канала

1.	Отвернуть винты крепления опорного кронштейна стартера.

2.	Снять датчик давления масла.

3.	Отвернуть винты крепления кожуха терморегулятора к крышке выхлопного канала.

4.	Снять анод двигателя. Если металл анода двигателя изъеден на 50% и более, заменить анод двигателя.

5.   Отвернуть и снять остальные винты крышки выхлопного канала. Снять крышку выхлопного канала.

| a - Винты крепления опорного кронштейна стартера b - Датчик давления масла c - Винты кожуха терморегулятора | d - Винты крышки выхлопного канала e - Винты анода двигателя |
| --- | --- |

6.   Проверить каналы водяного охлаждения в блоке и крышке выхлопного канала на засорение.

#### Демонтаж картера и коленвала

1.   Отвернуть и снять восемь винтов крышки картера.

2.	Снять крышку картера.

3.	Отвернуть и снять винты шатунных крышек.

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ перепутать, не менять местами и не взаимозаменять крышки шатунов и шатуны.

4.	Снять коленвал.

5.   Снять сальники коленвала.

a - Сальники коленвала

b - Шатунные крышки

6.   Установить на место крышки шатунов. Плотно затянуть шатунные крышки только пальцами руки.

7.   Вытолкнуть шатуны из блока цилиндров.

8.   Снять коренные подшипники из блока цилиндров и крышки картера.

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ путать местами и не взаимозаменять коренные подшипники. Устанавливать их только на родные места.

a - Коренные подшипники

#### Демонтаж перепускного клапана давления масла

ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительный (перепускной) клапан давления масла относится к необслуживаемым деталям. Перед заменой предохранительного клапана давления масла проверить все подшипники и маслонасос на правильность зазоров. Визуально проверить клапан на загрязнение.

1.   Снять предохранительный клапан давления масла.

a - Предохранительный клапан давления масла

b - Маслозаборник

#### Разборка поршня

ВАЖНО: Для того, чтобы при разборке не перепутать детали, производить разборку каждого поршня  отдельно. После разборки разместить детали каждого поршня в ячейки специальной коробки с маркировкой месторасположения каждого поршня.

1.	Снять замковые кольца поршневого пальца и поршневой палец. Отсоединить шатун от поршня.

2.	Снять верхнее кольцо и второе кольцо.

3.   Снять верхнее маслосъемное кольцо, нижнее маслосъемное и маслоотводящее кольцо.

| a - Масляные кольца b - Второе кольцо c- Верхнее кольцо | d - Поршневой палец e - Замковое кольцо поршневого пальца |
| --- | --- |

### Чистка, осмотр, проверка, ремонт

#### Маховик

Проверить шпоночную канавку и зубья маховика. Если повреждены или изношены, заменить.

#### Ведущая шестерня коленвала

Проверить ведущую шестерню коленвала. Если повреждена или изношена, заменить.

#### Приводной зубчатый ремень

Проверить приводной зубчатый ремень распределительного механизма. Если изношен, поцарапан или поврежден, заменить.

#### Анод

Если металл анода водяной рубашки двигателя частично изъеден, заменить анод.

#### Датчик давления масла

Подать регулируемое давление воздуха на датчик давления масла. Проверить датчик на отсутствие обрыва.

| Датчик давления масла |
| --- |
| Обрыва нет | 25.5 кПа (3.7 фунт./кв.дюйм.) |

#### Измерение ствола цилиндра

1.	Проверить области водяной рубашки охлаждения двигателя на солевые отложения и закупоривание. При необходимости водяную рубашку охлаждения прочистить.

2.	Проверить поверхность стенок цилиндров. Глубокие царапины потребуют обработки ствола цилиндра, при этом его диметр будет несколько увеличен (см. таблицу ниже).

3.	Измерить диаметр ствола цилиндра в шести точках с помощью калибра для измерения диаметра цилиндра. Определить максимальную конусность/некруглость ствола цилиндра.

| a - В точке «а» - 60 мм (2.4“) b- В точке «b» - 40 мм (1.6“) | c - В точке «c» - 20 мм (0.8“) |
| --- | --- |

| Размеры ствола цилиндра |  |
| --- | --- |
| Макс. конусность/некруглость | 0.06 мм (0.0024 “) |
| Стандартный диам. после хонингования | 55 мм ± 0.01 мм (2.17” ± 0.0004“) |
| Увеличенный диам. после хонингования | 55.5 мм ± 0.01 мм (2.185” ± 0.0004“) |

#### Поршень

1.   Проверить поршень. Если поврежден или изношен, заменить.

2.   Измерить поршень в точке на расстоянии 7.0 мм (0.276“) от низа юбки поршня и под углом 90° от поршневого пальца.

| a - Диаметр поршня | b - Расстояние 7.0 мм (0.276 “) от низа юбки поршня |
| --- | --- |

Зазор между поршнем и стенкой цилиндра

0.020 - 0.055 мм (0.0008 - 0.0022 “)

3.   Определить зазор между поршнем и стенкой цилиндра по следующей формуле:

Минимальный измеренный диаметр ствола цилиндра -  максимальный измеренный диаметр поршня = зазор между поршнем и стенкой цилиндра.

#### Поршневой палец

1.   Измерить поршневой палец.

Диаметр поршневого пальца

13.97 - 14.00 мм (0.550 - 0.5512“)

2.   Вставить поршневой палец в шатун и проверить на люфт. Заметного люфта быть не должно. В зависимости от того, какая деталь имеет дефект, заменить палец и/или шатун.

3.   Вставить поршневой палец в поршень и проверить на люфт. Заметного люфта быть не должно. В зависимости от того, какая деталь имеет дефект, заменить палец и/или поршень.

#### Поршневые кольца

##### БОКОВОЙ ЗАЗОР ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Измерить боковой зазор поршневого кольца. Если не соответствует, заменить поршень и/или кольца.

| Боковой зазор поршневого кольца |
| --- |
| Верхнее | 0.04 - 0.10 мм (0.0016 - 0.004 “) |
| Среднее | 0.03 - 0.09 мм (0.0012 - 0.003 “) |
| Нижнее | 0.05 - 0.18 мм (0.002 - 0.0059 “) |

##### ЗАЗОР В ЗАМКЕ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА

1.	Измерить зазор в замке поршневого кольца. Если не соответствует, заменить поршневое кольцо.

2.	Протолкнуть сводом поршня поршневое кольцо в ствол цилиндра на глубину 20 мм (0.8“).

a - Расстояние на глубине 20 мм (0.8 “)

| Зазор в замке поршневого кольца |
| --- |
| Верхнего | 0.15 - 0.50 мм (0.0059 - 0.019 “) |
| Среднего | 0.30 - 0.70 мм (0.0118 - 0.027 “) |
| Нижнего | 0.20 - 0.7 мм (0.0079 - 0.0276 “) |

#### Коленвал

##### БИЕНИЕ КОЛЕНВАЛА

1.   Тщательно прочистить коленвал и проверить поверхности вала под подшипники. Если поверхности под подшипники поражены точечной коррозией, имеют задиры, царапины или цвета побежалости от перегрева, коленвал заменить.

2.   Измерить биение коленвала. Если не соответствует указанному ниже предельно допустимому значению, коленвал заменить.

Биение коленвала

0.05 мм (0.002 “)

##### ШЕЙКИ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНВАЛА

1.	Измерить шатунные шейки коленвала.

2.	Измерить шейки коренных подшипников коленвала.

3.	Если шейки не соответствуют, заменить коленвал.

a - Шатунные шейки

b - Шейки коренных подшипников

| Шейки подшипников коленвала |
| --- |
| Шатунные шейки | 26.95 мм (1.061 “) |
| Шейки коренных подшипников | 29.97 мм (1.1799 “) |

#### Коренные подшипники картера

Измерить зазор коренных подшипников коленвала, как указано в следующей ниже процедуре. Если зазоры не соответствуют, заменить подшипники целиком как единый комплект.

Зазор коренного подшипника

0.012 - 0.066 мм (0.0005 - 0.0024 “)

##### ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРА КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКАХ КОЛЕНВАЛА

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  взаимозаменять коренные подшипники. Устанавливать коренные подшипники только на родные места.

1.	Удалить весь старый уплотнительный материал с поверхностей стыка крышки картера и блока цилиндров.

2.	Удалить все масло с указанных ниже областей:

Поверхностей под коренные подшипники на блоке цилиндров и крышке картера

Коренных подшипников

Поверхностей коленвала под подшипники

3.	Установить половины верхнего и нижнего коренных подшипников и коленвал в блок цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Совместить выступ каждого подшипника с пазом в блоке цилиндров.

4.	Установить пластигейдж - инструмент для измерения зазора в подшипниках - на каждую подшипниковую поверхность коленвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливать пластигейдж - инструмент для измерения зазора в подшипниках - над маслосмазочным отверстием на подшипниковой поверхности коленвала.

a - Инструмент для измерения зазора в подшипниках (пластигейдж) - Plastigauge

b - Подшипниковый выступ и паз в блоке цилиндров

5.	Установить половины подшипников в картер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Совместить каждый выступ подшипника в пазом в картере.

6.	Установить картер на блок цилиндров.

7.	Нанести масло на винты крышки картера. Затянуть винты до указанного усилия и в пронумерованном на крышке картера порядке.

ВАЖНО: НЕ ДВИГАТЬ И НЕ СМЕЩАТЬ коленвал до тех пор, пока не будет полностью завершено измерение.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крышки картера | 24 |  | 17.4 |

8.   Отвернуть винты крышки картера. Снять крышку картера.

9.   Измерить пластигейдж - инструмент для изменения зазора в подшипниках - на его максимально сжатой ширине.

a - Сжатый пластигейдж (Plastigauge)

b - Шкала пластигейджа - инструмента для измерения зазора в подшипниках (Plastigauge Scale)

10. Если масляный зазор не соответствует предельно допустимым значениям, измерить диаметр шеек коренных подшипников блока цилиндров/крышки картера.

##### ВЫБОР НОВЫХ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ

1.	Найти код коренного подшипника на блоке цилиндров.

2.	Размер шейки набит вместе с литерным кодом на верхней стороне блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Код внутреннего диаметра для верхнего коренного подшипника - A, B. Код внутреннего диаметра для нижнего коренного подшипника - X, Y.

a - Код шейки коренного подшипника

| Размер коренного подшипника |
| --- |
| Литера кода | Размер | Цвет подшипника |
| A, X | 33.000 - 33.008 мм (1.2992-1.2995“) | Коричневый |
| B, Y | 33.008-33.016 мм (1.2995-1.2998“) | Черный |

3.   Использовать таблицу цветового кода для коренных подшипников, которые соответствуют кодам коренных подшипников на блоке цилиндров.

| Код подшипника и размеры |
| --- |
| Литера кода | Цвет подшипника | Размер подшипника |
| A, X | Коричневый | 1.494-1.500 мм (0.0588 - 0.0590“) |
| B, Y | Черный | 1.488 - 1.494 мм (0.0586 - 0.0588“) |

#### Масляный зазор шатуна

Измерить масляный зазор шатуна по указанной ниже процедуре. Если шатун не соответствует, шатун заменить.

Масляный зазор шатуна

0.015 - 0.060 мм (0.0006 - 0.0024“)

##### ИЗМЕРЕНИЕ МАСЛЯНОГО ЗАЗОРА ШАТУНА

ВАЖНО: Не взаимозаменять использованные подшипники шатунов. Ставить подшипники только на родные места.

1.	Удалить все масло с подшипниковых поверхностей шатуна и с поверхностей шатунных шеек коленвала.

2.	Установить шатун на коленвал.

ВАЖНО: Устанавливать шатуны (верхний и нижний) только на родные места. Проверить, чтобы метка «ВЕРХ» ("UP") на шатуне была обращена в сторону маховикового конца коленвала.

3.	Установить пластигейдж (Plastigauge) на шатунные шейки на коленвале.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливать пластигейдж -  инструмент для измерения зазора в подшипниках (Plastigauge) - над маслосмазочным отверстием на подшипниковой поверхности коленвала.

a - Инструмент для измерения зазора в подшипниках - пластигейдж (Plastigauge)

b - Маслосмазочное отверстие коленвала

4.   Установить крышку шатуна и затянуть винт шатунной крышки до указанного усилия.

ВАЖНО: Коленвал не вращать до полного завершения измерения.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт шатунной крышки | 12 | 106 |  |

5.	Снять шатунную крышку.

6.	Измерить пластигейдж на его максимально сжатой ширине.

7.	Если маслосмазочный зазор не укладывается в указанные пределы,  измерить диаметр шатуна и шатунной шейки. При необходимости заменить.

### Сборка блока двигателя

#### Сборка поршня

7. Собрать шатун с поршнем. Смазать поршневой палец маслом 10W30. Установить поршневой палец и закрепить новым замковым кольцом поршневого пальца.

ВАЖНО:  Проверить, чтобы метки «ВЕРХ» ("UP") на шатуне и на поршне были направлены в одну и ту же сторону.

| a - Шатун b - Поршень | c- Замковое кольцо поршневого пальца d - Поршневой палец |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

#### Установка поршневых колец

ВАЖНО: При установке поршневых колец во избежание повреждения поршня царапинами соблюдать предельную осторожность.

1.	Установить маслосъемное кольцо, второе кольцо и верхнее кольцо.

ВАЖНО: Метка "T" на первом и втором кольце должна быть обращена в сторону свода поршня.

2.	После установки колец на поршень смазать кольца моторным маслом 10W30.

| a - Верхнее маслосмазочное кольцо b - Расширитель c - Нижнее маслосмазочное кольцо d - Второе кольцо e - Верхнее кольцо | f - Зазор в замке - Верхнее кольцо g - Зазор в замке - Нижнее маслосмазочное кольцо h - Зазор в замке - Второе кольцо i - Зазор в замке - Верхнее маслосмазочное кольцо |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

#### Установка поршня

ВАЖНО: Перед установкой поршней стволы цилиндров должны быть чистыми.  При необходимости чистить методом легкого хонингования. После хонингования чистые стволы цилиндров промыть раствором воды с чистящим средством. После чистки стволы цилиндров несколько раз поочередно пройти, как шомполом, тампоном из чистой ткани, смоченной в моторном масле, и затем высушить досуха куском чистой сухой ткани.

1.   Смазать поршень, кольца и ствол цилиндра моторным маслом 10W30.

2.	С помощью инструмента для сжатия колец сжать поршневые кольца.

3.	Установить собранный шатун и поршень с установленным инструментом для сжатия на блок цилиндров.

4.	Надавить вниз на инструмент для сжатия поршневых колец для того, чтобы инструмент был полностью заподлицо с блоком цилиндров.

5.	Проверить, чтобы метка «ВЕРХ» ("UP") на поршне была обращена в сторону маховика. Вталкивать поршень в цилиндр до тех пор, пока все кольца не войдут в цилиндр.

| a - Метка «ВЕРХ» ("UP") направлена в сторону маховика b - Инструмент для сжатия поршневых колец | c - Инструмент для сжатия колец заподлицо с блоком цилиндров |
| --- | --- |

| Инструмент для сжатия поршневых колец - Piston Ring Compressor Tool | 91-895192 |
| --- | --- |

#### Установка коленвала

1.	Установить коренные подшипники коленвала в блок цилиндров и крышку картера.

2.	Обильно смазать следующие области моторным маслом 10W30.

Область сальника коленвала и коренного подшипника

Шатунные шейки коленвала

3.	Смазать верхние и нижние кромки масляного сальника моторным маслом 10W30 и установить на концы коленвала.

4.   Осторожно установить коленвал на коренные подшипники блока цилиндров.

| a - Коренные подшипники b - Сальники коленвала | c - Шатун d - Крышка шатуна |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

5.	Собрать шатуны с шейками коленвала.

6.	Установить крышку шатуна и винты на соответствующие шатунные шейки.

7.	Затянуть винты шатунов до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты шатуна | 12 | 106 |  |

8.	Проверить, чтобы сальники коленвала были параллельны коленвалу и по центру в области сальника блока цилиндров.

9.	Прочистить поверхности стыка блока цилиндров и картера от масла и загрязнений.

10.  Нанести непрерывную ленточку «жидкого» прокладочного герметика на контактную поверхность картера. Соблюдать инструкции, входящие в комплект прокладочного герметика.

11. Вставить установочные штифты в блок цилиндров. Установить картер, смазать винты картера и затянуть крышку в пронумерованном ниже порядке.

a - Установочные штифты

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт картера | 24 |  | 17.4 |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Герметик, прокладочный, комплект - Loctite Master Gasket Kit | 92-12564-2 | 92-12564-2 |

12. Установить шпонку ведущей шестерни в коленвал. Установить ведущую шестерню.

13.  Установить  шайбу ведущей шестерни.

14.  Установить гайку ведущей шестерни скошенной (фасонной) стороной к шайбе ведущей шестерни.

ВАЖНО: Наружная кромка шайбы ведущей шестерни скруглена. Проверить, чтобы скругленная внешняя кромка шайбы ведущей шестерни была обращена в сторону маховика.

15. Установить шпонку маховика. Установить инструмент для фиксации коленвала и затянуть гайку ведущей шестерни до указанного усилия.

16.	 Установить кронштейн крепления стартера. Привернуть кронштейн крепления стартера винтами для крепления кронштейна стартера. Затянуть винты крепления стартера до указанного усилия.

| a - Винты крепления кронштейна стартера b - Ведущая шестерня | c - Шайба ведущей шестерни d - Ключ с торсиметром |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гайка ведущей шестерни | 49 |  | 36.2 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления кронштейна стартера | 11.8 | 104 |  |

| Инструмент для фиксации коленвала - Crankshaft Holding Tool | 91-895191 |
| --- | --- |

#### Установка крышки выхлопного канала, терморегулятора и анода

1.	Установить новую прокладку крышки выхлопного канала и установить крышку выхлопного канала. Установить винты крышки выхлопного канала. Винты крышки выхлопного канала пока не затягивать.

2.	Установить терморегулятор, прокладку крышки терморегулятора и крышку терморегулятора. Привернуть крышку терморегулятора винтами. Винты крышки терморегулятора пока не затягивать.

3.	Установить новый анод на крышку анода. Надежно затянуть.

| a - Крышка анода b - Анод | c - Винт держателя анода |
| --- | --- |

4.	Установить новую прокладку крышки анода.

5.	Установить крышку анода и привернуть винтами крышки анода.

6.	Затянуть винты крышки выхлопного канала, винты крышки терморегулятора и винты крышки анода до указанного усилия и в пронумерованной ниже последовательности.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты крышек выхлопного канала, терморегулятора и анода | 6 | 53 |  |

#### Установка датчика давления масла, клапана давления масла, сита фильтрации масла

1.	Нанести трубный герметик Loctite PST Pipe Sealant на резьбы датчика давления масла.

2.	Установить датчик давления масла и затянуть до указанного усилия.

3.	Установить предохранительный клапан давления масла и затянуть до указанного усилия.

4.   Прикрепить сито фильтрации масла к ниппелю блока цилиндров кабельной стяжкой.

| a - Сито фильтрации масла b - Клапан давления масла | c - Датчик давления масла |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик давления масла | 10 | 89 |  |
| Предохранительный клапан давления масла | 22 |  | 16 |

#### Установка блока двигателя

1.	Установить новую прокладку основания блока двигателя.

2.	Смазать шлицы торсионного вала смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

3.	Посадить блок двигателя на переходную плиту.

4.	Установить 6 винтов (по 3 с каждой стороны) крепления блока двигателя к кожуху торсионного вала.

5.	Затянуть центральные винты левобортной и правобортной стороны до указанного усилия.

6.	Затянуть остальные винты до указанного усилия в перекрестном порядке.

a - Винты крепления блока двигателя (по 3 с каждой стороны)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления блока двигателя | 24 |  | 17.4 |

7.   Развернуть обтекатель и установить на кожух торсионного вала.

8.   Привернуть обтекатель 2 винтами. Надежно затянуть.

a - Винты обтекателя

b - Для установки обтекателя развернуть обтекатель здесь

# Блок двигателя

## Раздел 4C - Масляный насос

### Оглавление

| Технические характеристики масляного насоса 4C-2 Демонтаж масляного насоса 4C-2 Разборка масляного насоса 4C-2 Проверка масляного насоса 4C-3 | Сборка масляного насоса 4C-3 Установка масляного насоса 4C-5 Установка датчика давления масла, клапана давления масла, сита фильтрации масла 4C-5 |
| --- | --- |

#### Технические характеристики масляного насоса

| Технические характеристики масляного насоса |
| --- |
| Тип масляного насоса | трохоидный |
| Давление моторного масла при 75°C (167°F) |  |
| - при 950 об/мин | 100 кПа (14.5 фунт./кв.дюйм.) или более |
| - при 5000 об/мин | 330 кПа (48 фунт./кв.дюйм.) или более |
| Максимальный зазор между внешним ротором и корпусом насоса | 0.36 мм (0.0142 “) |
| Максимальный зазор между внутренним ротором и внешним ротором | 0.16 мм (0.0063 “) |
| Максимальный зазор между внешним ротором и крышкой масляного насоса | 0.11 мм (0.0043 “) |
| Высота внешнего ротора | 9.96 мм (0.392 “) |
| Максимальный внутренний диам. корпуса масляного насоса | 29.04 мм (1.1433 “) |
| Зазор между корпусом масляного насоса и распредвалом | 0.02 - 0.05 мм (0.0008 - 0.002 “) |

### Демонтаж маслонасоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения доступа к маслонасосу блок двигателя должен быть демонтирован.

1.   Отвернуть три винта крепления маслонасоса к головке цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокладку маслонасоса повторно не использовать.

a - Винты маслонасоса (3)

### Разборка маслонасоса

1.	Отвернуть два винта крепления крышки маслонасоса к корпусу маслонасоса. Снять крышку маслонасоса.

2.	Вытолкнуть вал маслонасоса из корпуса маслонасоса.

3.	Снять внутренний ротор и внешний ротор из корпуса маслонасоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сальник крышки маслонасоса повторно не использовать.

| a - Прокладка b - Корпус маслонасоса c - Внешний ротор d - Внутренний ротор | e - Вал маслонасоса f - Штифт привода для вала маслонасоса g - Сальник крышки маслонасоса h - Крышка маслонасоса |
| --- | --- |

### Проверка маслонасоса

1.	Проверить детали маслонасоса на точечную коррозию и/или царапины. При необходимости заменить.

2.	С помощью калиберного щупа измерить следующие зазоры маслонасоса. Если зазоры не соответствуют или наблюдается износ, заменить соответствующие детали.

между внешним ротором и корпусом маслонасоса;

между внутренним ротором и внешним ротором;

между внешним ротором и крышкой маслонасоса;

внутренний диаметр корпуса маслонасоса.

| a - между внешним ротором и корпусом насоса b - между внутренним ротором и внешним ротором | c - между внешним ротором и крышкой маслонасоса d - внутренний диаметр корпуса маслонасоса |
| --- | --- |

| Зазоры маслонасоса |
| --- |
| между внешним ротором и корпусом насоса (макс.) "a" | 0.36 мм | (0.0142“) |
| между внутренним ротором и внешним ротором (макс.) "b" | 0.16 мм | (0.0063“) |
| между внешним ротором и крышкой маслонасоса (макс.) "c" | 0.11 мм | (0.0043“) |
| внутренний диаметр корпуса маслонасоса (макс.) "d" | 29.04 мм | (1.1433“) |

### Сборка маслонасоса

1.	Смазать роторную полость корпуса насоса смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2.	Смазать внешний ротор смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon. Установить внешний ротор в корпус маслонасоса.

3. Смазать внутренний ротор смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon. Установить внутренний ротор в корпус маслонасоса. Проверить, чтобы шпоночная канавка внутреннего ротора под штифт привода была направлена к крышке маслонасоса.

4.	Установить приводной штифт в вал маслонасоса.

5.	Смазать вал маслонасоса смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon. Установить вал маслонасоса с приводным штифтом во внутренний ротор. Проверить, чтобы приводной штифт пришел в зацепление со шпоночной канавкой внутреннего ротора.

| a - Прокладка b - Корпус маслонасоса c - Внешний ротор d - Внутренний ротор | e - Вал маслонасоса f - Штифт привода для вала маслонасоса g - Сальник крышки маслонасоса h - Крышка маслонасоса |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

6.   Смазать сальник крышки маслонасоса смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon. Установить сальник, установить крышку и затянуть винты крышки маслонасоса до указанного усилия.

a - Винты крышки маслонасоса

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты крышки маслонасоса | 9 | 80 |  |

### Установка маслонасоса

1.	Установить новую прокладку основания маслонасоса.

2.	Залить приблизительно 15 капель моторного масла во впускное и выпускное отверстия маслонасоса.

3.	Смазать отверстие под маслонасос в головке цилиндров и распредвал моторным маслом.

4.	При сборке и установке маслонасоса на головку цилиндров проверить, чтобы шпоночная канавка вала маслонасоса и приводной штифт распредвала были совмещены.

a - Шпоночная канавка вала маслонасоса

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-802833Q1 |

5.   Привернуть маслонасос к головке цилиндров тремя винтами M6. Затянуть винты в два этапа и в пронумерованном порядке, как показано.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт маслонасоса | 1-ый этап | 5 | 44 |  |
|  | Окончательный этап | 9 | 80 |  |

### Установка датчика давления масла, клапана давления масла, сита фильтрации масла

1.   Нанести трубный герметик Loctite PST Pipe Sealant на резьбы датчика давления масла.

2.	Установить датчик давления масла и затянуть до указанного усилия.

3.	Установить предохранительный клапан давления масла и затянуть до указанного усилия.

4.	Прикрепить сито фильтрации масла к ниппелю блока цилиндров кабельной стяжкой.

| a - Сито фильтрации масла b - Клапан давления масла | c - Датчик давления масла |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик давления масла | 10 | 89 |  |
| Предохранительный клапан давления масла | 22 |  | 16 |

# Блок двигателя

## Раздел 4D - Система охлаждения

### Оглавление

| Технические характеристики системы охлаждения 4D-2 Описание системы охлаждения 4D-2 Терморегулятор 4D-2 | Проверка терморегулятора 4D-2 Схема прохождения потока воды 4D-3 |
| --- | --- |

### Технические характеристики системы охлаждения

| Технические характеристики системы охлаждения |
| --- |
| Терморегулятор |  |
| Температура начала открывания клапана | 60° ± 1.5°C(140°±3°F) |
| Температура полного открывания клапана | 75° ± 1.5°C(167°±3°F) |
| Высота подъема клапана | 3 мм (0.12 “) |

### Описание системы охлаждения

Вода в качестве хладагента поступает в систему охлаждения через впускные водозаборные отверстия нижнего блока. Водяная помпа, приводимая в действие торсионным валом, нагнетает воду через водяную трубу в переходную плиту выхлопного канала и заполняет блок двигателя. Сразу после того, когда вода заполнит систему охлаждения двигателя, через контрольный канал начинает вытекать равномерный поток воды.

Поток воды через блок управляется терморегулятором. По мере повышения температуры воды терморегулятор начинает открываться, при этом вода проходит через терморегулятор в рубашку системы охлаждения двигателя. Затем вода проходит в область камеры выхлопного канала кожуха торсионного вала, охлаждая выхлопные газы, и далее выходит через выхлопной канал гребного винта.

Для того, чтобы обеспечить свободный поток и заполнение системы, а также чтобы не допустить образование паровых пробок,  все каналы охлаждения взаимосвязаны. В систему охлаждения встроены малые каналы, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать дренаж системы охлаждения, когда ПЛМ находится в нормальном рабочем положении.

### Терморегулятор

Проверить терморегулятор. Если поврежден, заклинивает или поражен коррозией, заменить.

#### Проверка терморегулятора

1.	Привязать к терморегулятору отрезок нитки или другой не проводящей ток нити.

2.	Подвесить терморегулятор в емкости с холодной водой.

3.	Подвесить в емкость термометр.

ВАЖНО:   Не допускать, чтобы термометр касался нагревающиеся поверхности емкости с водой. В противном случае измеренные значения температуры будут неточными.

4.	Медленно нагревать воду, одновременно наблюдая за терморегулятором и термометром.

5.	Когда вода достигнет указанной температуры (см. технические характеристики выше), измерить расстояние подъема (а) при открывании клапана терморегулятора.

a - Минимальный подъем клапана терморегулятора.

### Схема прохождения потока воды

| a - Впускное отверстие для воды b - Водяная помпа c - Водяная труба d - Блок цилиндров | e - Терморегулятор f - Головка цилиндров g - Контрольное отверстие (канал) |
| --- | --- |

# Средняя секция

## Раздел 5A - Транцевый и поворотный кронштейны и кожух торсионного вала

### Оглавление

| Узлы и детали транцевого кронштейна 5A-2 Узлы и детали поворотного кронштейна 5A-4 Узлы и детали кожуха торсионного вала 5A-8 Крышка кожуха торсионного вала 5A-10 Демонтаж 5A-10 Установка 5A-10 Крышка выхлопного канала 5A-10 Демонтаж 5A-10 | Установка 5A-10 Замена опоры мотора 5A-11 Нижняя опора мотора 5A-11 Верхняя опора мотора 5A-13 Блокировка заднего хода (фиксатор наклона) 5A-16 Работа 5A-16 Регулировка 5A-17 Работа механизма переключения передач 5A-17 |
| --- | --- |

### Узлы и детали транцевого кронштейна

Узлы и детали транцевого кронштейна

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Транцевый кронштейн, правобортный |  |  |  |
| 2 | 1 | Транцевый кронштейн, левобортный |  |  |  |
| 3 | 1 | Труба механизма наклона |  |  |  |
| 4 | 1 | Гайка | 13.6 | 120 |  |
| 5 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 6 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 7 | 2 | Колпак |  |  |  |
| 8 | 1 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 9 | 2 | Болт | 6.8 | 60 |  |
| 10 | 1 | Собачка установки наклона |  |  |  |
| 11 | 2 | Винт |  |  |  |
| 12 | 2 | Пружина |  |  |  |
| 13 | 2 | Головка |  |  |  |
| 14 | 1 | Маркировка: Положение наклона |  |  |  |
| 15 | 1 | Маркировка: Предел наклона вниз |  |  |  |
| 16 | 1 | Ползунок фиксатора наклона |  |  |  |
| 17 | 2 | Пластина |  |  |  |
| 18 | 2 | Болт | 6.8 | 60 |  |
| 19 | 2 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 20 | 1 | Маркировка: Регулятор усилия поворота |  |  |  |
| 21 | 1 | Маркировка: Фиксатор наклона |  |  |  |
| 22 | 2 | Винт с откидной ручкой |  |  |  |
| 23 | 2 | Подкладка под винт с откидной ручкой |  |  |  |
| 24 | 2 | Болт |  |  |  |
| 25 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 26 | 2 | Гайка |  |  |  |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

### Узлы и детали поворотного кронштейна

Узлы и детали поворотного кронштейна

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Поворотный кронштейн |  |  |  |
| 2 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 3 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 4 | 2 | Упорное кольцо |  |  |  |
| 5 | 3 | Тавотница |  |  |  |
| 6 | 1 | Кронштейн ограничителя наклона |  |  |  |
| 7 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 8 | 1 | Вал нижнего ограничителя наклона |  |  |  |
| 9 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 10 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 1 | Серьга |  |  |  |
| 12 | 1 | Вал верхнего ограничителя наклона |  |  |  |
| 13 | 2 | Серьга |  |  |  |
| 14 | 1 | Пружина блокировки заднего хода |  |  |  |
| 15 | 1 | Вилка блокировки заднего хода |  |  |  |
| 16 | 1 | Болт регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 17 | 2 | Диск регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 18 | 1 | Шайба регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 19 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 20 | 1 | Ручка регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 21 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 22 | 1 | Гайка | 14.1 | 125 |  |
| 23 | 1 | Труба механизма поворота |  |  |  |
| 24 | 1 | Скоба регулятора усилия поворота |  |  |  |
| 25 | 2 | Болт | 7.9 | 70 |  |
| 26 | 2 | Шпилька |  |  |  |
| 27 | 2 | Верхняя опора |  |  |  |
| 28 | 4 | Болт (M6 x 20) | 6 | 53 |  |
| 29 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 1 | Верхний амортизатор (демпфер) |  |  |  |
| 31 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 32 | 1 | Пластина рулевой вилки (дистанционного управления) |  |  |  |
| 33 | 2 | Муфта (дистанционного управления) |  |  |  |
| 34 | 2 | Болт (M10 x 80) (дистанционного управления) | 30 |  | 22.1 |
| 35 | 2 | Шайба (дистанционного управления) |  |  |  |
| 36 | 1 | Комплект деталей продольной рулевой штанги (дистанционного управления) |  |  |  |
| 37 | 1 | Приводная штанга (дистанционного управления) |  |  |  |
| 38 | 1 | Болт (дистанционного управления) |  |  |  |
| 39 | 3 | Шайба (дистанционного управления) |  |  |  |
| 40 | 1 | Разделительная втулка (дистанционного управления) |  |  |  |
| 41 | 2 | Гайка (дистанционного управления) | Затянуть гайку до упора и затем ослабить на 1/4 оборота |

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 42 | 1 | Колпачковая гайка (дистанционное управление) |  |  |  |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

Узлы и детали поворотного кронштейна

### Узлы и детали кожуха торсионного вала

Узлы и детали кожуха торсионного вала

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Кожух торсионного вала |  |  |  |
| 2 | 1 | Направляющая пластина |  |  |  |
| 3 | 2 | Винт |  |  |  |
| 4 | 1 | Выхлопная заглушка |  |  |  |
| 5 | 2 | Штифт |  |  |  |
| 6 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 7 | 1 | Дренажная винт-пробка (M14x 1.5) | 24 |  | 17.4 |
| 8 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 9 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 10 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 11 | 1 | Стопорная пластина |  |  |  |
| 12 | 1 | Винт |  |  |  |
| 13 | 1 | Крышка выхлопного канала |  |  |  |
| 14 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 15 | 6 | Болт (M6 x 20) | 6 | 53 |  |
| 16 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 17 | 1 | Фартук (обшивка) |  |  |  |
| 18 | 2 | Винт | Затянуть плотно |
| 19 | 1 | Кронштейн, правобортный |  |  |  |
| 20 | 1 | Кронштейн, левобортный |  |  |  |
| 21 | 2 | Болт (M6 x 50) | 6 | 53 |  |
| 22 | 2 | Опора, нижняя |  |  |  |
| 23 | 2 | Кабель «масса» (заземления) |  |  |  |
| 24 | 2 | Болт |  |  |  |

### Крышка кожуха торсионного вала

#### Демонтаж

1.	Отвернуть два винта крепления крышки кожуха торсионного вала.

2.	Снять крышку, развернув и вытянув ее на себя со стороны маслодренажной винт-пробки.

| a - Винт крышки кожуха торсионного вала b - Маслодренажная винт-пробка | c - Перепускная выхлопная труба |
| --- | --- |

#### Установка

1.	Установить крышку кожуха торсионного вала. Проверить, чтобы перепускная выхлопная труба и маслодренажная винт-пробка были совмещены с отверстиями в крышке кожуха торсионного вала.

2.	Привернуть крышку 2 винтами. Плотно затянуть.

### Крышка выхлопного канала

#### Демонтаж

1.	Отвернуть 6 болтов крепления крышки выхлопного канала.

2.	Снять прокладку.

3.	Перед установкой новой прокладки прочистить поверхности кожуха торсионного вала и крышки.

| a - Болт крышки выхлопного канала b - Крышка выхлопного канала | c - Поверхность под прокладку |
| --- | --- |

#### Установка

1.	Перед установкой новой прокладки прочистить поверхности кожуха торсионного вала и крышки.

2.	Установить новую прокладку.

3.   Установить крышку и 6 болтов.

| a - Поверхность под прокладку крышки выхлопного канала b - Крышка выхлопного канала | c - Болт крышки выхлопного канала и порядок затягивания |
| --- | --- |

4.   Затянуть болты в пронумерованном порядке до указанного усилия.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт крышки выхлопного канала (6) | 6 | 53 |  |

### Замена опоры мотора

#### Нижняя опора мотора

##### ДЕМОНТАЖ

1.   Снять крышку кожуха торсионного вала.

ВАЖНО:   Если необходимо выполнить ремонт ПЛМ, когда ПЛМ лежит на тыльной стороне, перед началом ремонта нужно слить моторное масло.

2.   Отвернуть винт кабеля масса от левобортного нижнего кронштейна опоры мотора.

| a - Провод масса b - Левобортная нижняя опора мотора | c - Винт кабеля масса |
| --- | --- |

3.	Отвернуть 2 болта от кронштейнов нижней опоры.

4.	Снять кронштейн нижней опоры.

5.	Снять две резиновые опоры с каждой половины кронштейна.

6.	Осмотреть и проверить на изношенность. При необходимости заменить.

| a - Болты кронштейна нижней опоры мотора b - Кронштейн нижней опоры мотора | c - Нижняя резиновая опора мотора |
| --- | --- |

##### УСТАНОВКА

1.   Установить нижнюю резиновую опору в каждый кронштейн.

| a - Большая подкладка под нижнюю опору мотора b - Малая подкладка под нижнюю опору мотора | c - Посадочный штифт |
| --- | --- |

2.	Прикрепить оба кронштейна нижней опоры с резиновыми подкладками к кожуху торсионного вала и трубе поворотного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Левобортная нижняя опора мотора имеет резьбовое отверстие на верхней стороне для крепления кабеля масса (заземления).

3.	Проверить, чтобы была установлена шайба на трубу поворотного механизма. Вставить посадочный штифт кронштейна нижней опоры мотора в отверстие в трубе поворотного механизма. Затянуть болты до указанного усилия.

a - Шайба на трубе поворотного механизма

b - Отсек для большой подкладки

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт кронштейна нижней опоры | 6 | 53 |  |

4.   Прикрепить провод масса к левобортному кронштейну нижней опоры мотора.

| a - Винт кронштейна нижней опоры мотора b - Кронштейн нижней опоры мотора | c - Нижняя резиновая опора мотора |
| --- | --- |

5.   Залить моторное масло, если оно было слито перед ремонтом. См. тип масла и емкость в Разделе 1А - Технические характеристики.

##### Верхняя опора мотора

##### ДЕМОНТАЖ

1.	Снять крышку кожуха торсионного вала.

2.	Слить моторное масло.

3.	Уложить ПЛМ на тыльную (заднюю) сторону.

4.	Снять нижние опоры мотора. См. главу Нижняя опора мотора - Демонтаж выше.

5.	Если ПЛМ оборудован румпелем, отвернуть 2 болта крепления кронштейна румпельной рукоятки. Снять румпельную рукоятку и кронштейн.

a - Болт крепления кронштейна румпельной рукоятки

6.	Отвернуть 2 гайки крепления верхних опор мотора. Демпфер верхней опоры мотора может оставаться на месте.

7.	Отвернуть 2 болта крепления верхних опор мотора к кожуху торсионного вала.

| a - Шайба b - Демпфер (амортизатор) c- Гайка | d - Шпилька e - Болт верхней опоры мотора |
| --- | --- |

8.   Снять транцевый кронштейн. Снять верхние опоры мотора со шпилек.

| a - Шпилька b - Верхняя опора мотора | c - Транцевый кронштейн d - Румпельная рукоятка |
| --- | --- |

9.	Осмотреть и проверить верхние опоры мотора на износ. Если требуется, заменить.

##### УСТАНОВКА

1.	Установить верхнюю опору мотора на каждую шпильку транцевого кронштейна.

2.	Установить транцевый кронштейн на кожух торсионного вала.

3.	Привернуть верхнюю опору мотора к кожуху торсионного вала 2 болтами. Затянуть болты до указанного усилия.

4.	Установить шайбу и демпфер (амортизатор) на шпильки верхней опоры мотора. Установить гайку на каждую шпильку. Затянуть гайки до указанного усилия.

| a - Шайба b - Демпфер (амортизатор) c- Гайка | d - Шпилька e - Винт крепления |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт верхней опоры мотора | 6 | 53 |  |
| Гайка М10 верхней опоры мотора | 30 |  | 22.1 |

5.   Установить нижние опоры мотора. См. главу Нижняя опора мотора - Установка выше.

6.   Если ПЛМ оборудован румпельной рукояткой, установить кронштейн румпельной рукоятки, привернув его 2 винтами. Затянуть винты до указанного усилия.

a - Болты крепления кронштейна румпельной рукоятки

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт крепления кронштейна румпельной рукоятки | 30 |  | 22.1 |

7.   Залить моторное масло. Тип и емкость масла см. в Разделе 1А - Технические характеристики.

### Блокировка заднего хода (фиксатор наклона)

#### Работа

1.	Опустить ПЛМ в нормальное рабочее положение.

2.	Проверить работу блокировки заднего хода, как указано ниже:

a.     Передача переднего хода - Фиксатор блокировки заднего хода полностью отпущен. ПЛМ будет наклоняться вверх.

a - Исполнительный механизм блокировки заднего хода

b - Вилка механизма блокировки заднего хода

b.     Нейтральное положение - Блокировка заднего хода находится в зацеплении (включена). ПЛМ не будет наклоняться вверх.

a - Исполнительный механизм блокировки заднего хода

b - Вилка механизма блокировки заднего хода

c.     Передача заднего хода - Блокировка заднего хода находится в зацеплении (включена). ПЛМ не будет наклоняться вверх.

Регулировка

1.	Переключить ПЛМ на нейтральное положение.

2.	Ослабить винт исполнительного механизма блокировки заднего хода.

3.	Сдвигать исполнительный механизм блокировки заднего хода до тех пор, пока он не коснется вилки механизма блокировки заднего хода.

4.	Затянуть винт исполнительного механизма блокировки заднего хода. Затянуть плотно.

| a - Привод блокировки заднего хода b - Вилка блокировки заднего хода c - Винт исполнительного механизма блокировки заднего хода | d - Прижимная гайка e - Соединительная муфта вала механизма переключения передач |
| --- | --- |

#### Работа механизма переключения передач

1.	Проверить работу механизма переключения передач, как указано ниже:

a.	Переключить рычаг передач или рукоятку дистанционного управления на передачу переднего хода. При вращении вала гребного винта по часовой стрелке в редукторе будет слышен звук храповика. При вращении вала гребного винта против часовой стрелки должно испытываться сопротивление.

b.	Переключить рычаг передач или рукоятку дистанционного управления в нейтральное положение. При вращении вала гребного винта в любом направлении (по и против часовой стрелки) сопротивления испытываться не должно.

c.	Переключить рычаг передач или рукоятку дистанционного управления на передачу заднего хода. При вращении вала гребного винта в любом направлении (по и против часовой стрелки) должно испытываться сопротивление.

2.	Если работа механизма переключения передач не соответствует тому, что указано выше, см. Раздел 6 -  Установка вала механизма переключения передач или Раздел 7В - Регулировка троса управления дроссельной заслонкой.

# Нижний блок

## Раздел 6A - Редуктор (не типа «Bigfoot»)

### Оглавление

| Технические характеристики редуктора 6A-2 Специальный инструмент (Модель 4-такт. ПЛМ 9.9/15 Four Stroke) 6A-2 Редуктор (Торсионный вал) 6A-4 Редуктор (Вал гребного винта) 6A-6 Рекомендации по техническому обслуживанию 6A-8 Подшипники 6A-8 Регулировочные прокладки 6A-8 Сальники 6A-8 Дренаж и проверка масла редуктора 6A-9 Демонтаж редуктора 6A-9 Разборка редуктора 6A-11 Разборка несущего корпуса подшипника 6A-11 Разборка вала гребного винта 6A-14 Разборка водяного насоса, торсионного вала и вала механизма переключения передач 6A-16 Проверка ведущей шестерни 6A-23 Проверка шестерни переднего хода и шестерни заднего хода 6A-24 Проверка верхнего подшипника торсионного вала 6A-25 | Проверка подшипника ведущей шестерни торсионного вала 6A-26 Проверка торсионного вала 6A-27 Сборка редуктора 6A-28 Установка подшипника ведущей шестерни 6A-28 Установка подшипника шестерни переднего хода 6A-29 Сборка несущего корпуса подшипника 6A-29 Сборка основания водяного насоса и вала механизма переключения передач 6A-31 Сборка вала гребного винта 6A-32 Установка шестерни переднего хода, ведущей шестерни и торсионного вала 6A-34 Установка вала механизма переключения передач и основания водяного насоса 6A-35 Сборка крышки водяного насоса 6A-37 Установка вала гребного винта и несущего корпуса подшипника 6A-38 Проверка и установка анода 6A-39 Установка редуктора 6A-40 Заправка редуктора маслом 6A-42 |
| --- | --- |

#### Технические характеристики редуктора

| Технические характеристики редуктора |
| --- |
| Передаточное число | 2.07 : 1 |
| Объем редуктора | 320 мл (10.8 жид. унц.) |
| Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant или GL5 SAE 80-90 (масса) |
| Кол-во зубьев ведущей шестерни | 13 |
| Высота посадки ведущей шестерни | плавающая |
| Муфта сцепления | зубчатая (Передняя передача - Нейтральное положение - Задняя передача) |
| Кол-во зубьев шестерни переднего, заднего хода | 27 |
| Люфт шестерни переднего хода | 0.14 - 0.42 мм (0.0055 - 0.0165 “) |
| Давление воды в режиме холостого хода | 50 кПа (7.2 фунт./кв.дюйм.) |
| Давление воды при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) | 95 кПа (13.7 фунт./кв.дюйм.) |

### Специальный инструмент (Модели 4-такт. ПЛМ 9.9/15 Four Stroke)

| Съемник подшипника - Bearing Puller Assembly | 91-83165T |
| --- | --- |
| Комплект оправок для подшипника - Bearing Mandrel Kit | 91-83166M |
| Выколотка круглых штифтов (для кулачка переключения передач) - Roll Pin Driver (for shift cam) | 91-853996-8 |

| Инструмент для круглых штифтов - Roll Pin Tool | 91-853996-6 |
| --- | --- |
| Выколотка для круглых штифтов (для муфты сцепления) - Roll Pin Driver (for clutch pin) | 91-895193001 |
| Лампа для нагрева деталей - Torch Lamp | 91-63209 |
| Инструмент для подшипника ведущей шестерни - Pinion Bearing Tool | 91-895195 |

### Редуктор (Торсионный вал)

Редуктор (Торсионный вал)

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Редуктор |  |  |  |
| 2 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 3 | 2 | Сито фильтрации воды |  |  |  |
| 4 | 1 | Винт |  |  |  |
| 5 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 6 | 2 | Заглушка, масляная | 6.7 | 60 |  |
| 7 | 1 | Заглушка, водяная |  |  |  |
| 8 | 3 | Прокладка |  |  |  |
| 9 | 1 | Водяной сальник |  |  |  |
| 10 | 1 | Угольник - водяного сальника |  |  |  |
| 11 | 1 | Торсионный вал |  |  |  |
| 12 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 13 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 14 | 1 | Ведущая шестерня |  |  |  |
| 15 | 1 | Кожух водяного насоса |  |  |  |
| 16 | 4 | Болт | 5.6 | 50 |  |
| 17 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 18 | 1 | Кожух лопастного колеса водяного насоса |  |  |  |
| 19 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 20 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 21 | 1 | Планшайба, направляющая |  |  |  |
| 22 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 23 | 1 | Кожух водяного насоса (нижний) |  |  |  |
| 24 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 25 | по потребности (AR) | Регулировочная прокладка |  |  |  |
| 26 | 1 | Прокладка (нижняя) |  |  |  |
| 27 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 28 | 1 | Болт | 5.6 | 50 |  |
| 29 | 1 | Водяной патрубок |  |  |  |
| 30 | 1 | Прокладка (верхняя) |  |  |  |
| 31 | 1 | Прокладка (нижняя) |  |  |  |
| 32 | 4 | Болт | 9 | 80 |  |
| 33 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 34 | 1 | Триммер |  |  |  |
| 35 | 1 | Болт | 5.6 | 50 |  |

### Редуктор (Вал гребного винта)

Редуктор (Вал гребного винта)

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Редуктор |  |  |  |
| 2 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 3 | по потребности (AR) | Регулировочная прокладка толщиной 0.1 мм и 0.15 мм (0.004 и 0.006 “) |  |  |  |
| 4 | 1 | Шестерня переднего хода |  |  |  |
| 5 | 1 | Копир кулачка |  |  |  |
| 6 | 1 | Держатель пружины |  |  |  |
| 7 | 1 | Муфта сцепления |  |  |  |
| 8 | 1 | Штифт муфты сцепления |  |  |  |
| 9 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 10 | 1 | Вал гребного винта |  |  |  |
| 11 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Шестерня заднего хода |  |  |  |
| 13 | 1 | Несущий корпус подшипника |  |  |  |
| 14 | 1 | Шарикоподшипник |  |  |  |
| 15 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 17 | 2 | Болт | 9 | 80 |  |
| 18 | 1 | Держатель, упорный |  |  |  |
| 19 | 1 | Гребной винт |  |  |  |
| 20 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 21 | 1 | Гайка гребного винта |  |  |  |
| 22 | 1 | Шплинт |  |  |  |

Общие рекомендации по техобслуживанию

Существует не один способ «демонтажа, разборки» и «монтажа, сборки» конкретных частей, узлов и деталей ПЛМ; в связи с этим перед ремонтом рекомендуется внимательно прочитать всю процедуру полностью.

ВАЖНО: Перед проведением любых ремонтных работ  обязательно прочитать нижеследующее.

Во многих случаях разборка какого-либо узла или блока может являться  необязательной до тех пор, пока при чистке и осмотре не будет выявлено и установлено, что такая разборка необходима для замены одной или нескольких деталей.

Порядок процедуры техобслуживания в данном разделе представляет собой типовую последовательность разборки с последующей сборкой.

Для обеспечения правильного ремонта предлагается соблюдать указанные в данном разделе порядок и последовательность без каких-либо отклонений.

При выполнении работ по частичному ремонту  соблюдать и выполнять инструкции до момента демонтажа нужной детали, которая требует замены, и затем продолжать сборку и установку данной детали по инструкциям в главах по сборке в данном разделе. При поиске номера нужной страницы руководствоваться главой «Оглавление» (в начале раздела).

Если в описании не указано иное, то все резьбовые части деталей по умолчанию имеют правостороннюю резьбу (RH).

При фиксации, запрессовке или разделении узлов и деталей  применять тисы с мягкими металлическими губками или деревянные бруски или другие подобные средства для защиты деталей и их частей от повреждения.  При запрессовке или выпрессовке подшипников применять соответствующие оправки, которые будут соприкасаться только с торцевой поверхностью подшипниковых обойм.

При применении сжатого воздуха для просушки частей, узлов и деталей обязательно убедиться в том, что в линии сжатого воздуха нет воды.

### Подшипники

При разборке редуктора все подшипники должны чиститься, осматриваться и проверяться. Чистку производить растворителем; сушку - сжатым воздухом. Воздух направлять так, чтобы он проходил через подшипник, НЕ ВЫЗЫВАЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, т.к. при недостатке или отсутствии смазки трущиеся поверхности могут поцарапаться. После чистки смазывать подшипники шестеренной смазкой типа Premium Gear Lubricant. До осмотра и проверки конические обоймы / манжетки подшипников НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазывать  только после осмотра.

Осмотреть и проверить все подшипники  на шероховатость, заедание и боковой износ обойм. Для проверки бокового износа держать подшипник за внешнюю обойму и покачать внутреннюю обойму в боковых направлениях.

При проверке конических подшипников определить состояние роликов и внутренней обоймы путем проверки наружной обоймы / манжетки на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или изменение цвета (цвета побежалости) от перегрева. Замену конического подшипника и обоймы всегда производить только целиком как единый узел.

Проверить редуктор на такие подшипниковые обоймы, которые во время работы проворачивались в своих посадочных гнездах (местах). Если обойма или обоймы проворачивались, то редуктор необходимо заменить.

Состояние роликовых подшипников определяется путем осмотра поверхности вала, который опирается на этот подшипник. Проверить поверхность вала на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или цвета побежалости от перегрева. Если такое обнаружено, вал и подшипник необходимо заменить.

#### Регулировочные прокладки

Для того, чтобы обеспечить правильность последующей сборки узлов, необходимо при разборке вести учет всего количества регулировочных прокладок и места их расположения. Во время сборки соблюдать инструкции по установке регулировочных прокладок, т.к. шестерни должны устанавливаться на строго определенную глубину и иметь строго определенный люфт (мертвый ход), что позволит не допустить шума от работы шестерен и предотвратить их преждевременный износ.

### Сальники

#### Замену всех сальников, уплотнительных и сальниковых колец и элементов считать нормальной процедурой техобслуживания: ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАМЕНА всех уплотнительных колец и масляных сальников независимо от их внешнего состояния. Для предотвращения утечек вокруг  сальников наносить герметик типа Loctite 271 на внешнюю  поверхность (по всему диаметру) всех сальников в металлических корпусах. При использовании герметика типа Loctite на сальниках или резьбах их поверхности должны быть предварительно очищены и просушены. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на все уплотнительные кольца и на внутреннюю поверхность (по всему диаметру) масляных сальников.

### Дренаж и проверка масла редуктора

!!! ОСТОРОЖНО

Если редуктор не снят с ПЛМ, то перед работой с гребным винтом и рядом с ним отсоединить и заизолировать провода свечей зажигания.

1.   Подставить под редуктор чистый поддон и отвинтить с редуктора дренажную винт-пробку и заправочную винт-пробку с их уплотнительными прокладками.

a - Заправочная винт-пробка	b - Дренажная винт-пробка

2.	Проверить шестеренное масло на наличие в нем металлических частиц. Присутствие мелких (порошкообразных) металлических  частиц указывает на нормальный износ. Большое количество мелких частиц или частиц более крупного размера указывает на необходимость разборки редуктора и проверки его узлов и деталей.

3.	Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет указывает на присутствие в нем воды. Проверить поддон для сбора масла на разделение воды и масла. Присутствие воды в масле указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, поверхностей под сальники, уплотнительных колец и узлов и деталей редуктора.  Редуктор перед разборкой опрессовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При дренаже редуктора в первый раз масло может иметь кремовый цвет из-за смешивания шестеренной смазки с маслом. Это не является свидетельством попадания воды в редуктор. Если во время последующего дренажа редуктора масло имеет кремовый или молочный цвет, это означает, что в редукторе может присутствовать вода. Редуктор при этом следует разобрать и заменить все прокладки, сальники и уплотнительные кольца. Проверить все узлы и детали на повреждение от воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Масло, слитое из редуктора, который в последнее время находилась в эксплуатации, будет иметь светло-шоколадный (коричневый) цвет из-за его перемешивания с воздухом. Отстоявшееся масло будет иметь прозрачный желто-коричневый цвет.

### Демонтаж редуктора

!!! ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем редуктора во избежание случайного запуска двигателя снять со свечей и заизолировать провода свечей зажигания.

1.   Снять шплинт с гайки гребного винта.

a - Шплинт

b - Гайка гребного винта

2.	Снять с вала гребного винта гайку гребного винта, плоскую шайбу, гребной винт и переднюю упорную шайбу.

3.	Опрокинуть ПЛМ в полное положение ВВЕРХ (UP).

4.	Ослабить прижимную гайку и отвернуть соединительную муфту от верхнего вала механизма переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы полностью отвернуть соединительную муфту от нижнего вала переключения передач, редуктор должен быть в достаточной степени опущен так, чтобы обеспечить полное отделение верхнего вала переключения передач от нижнего вала переключения передач. Когда муфта навинчена на нижний вал переключения передач, редуктор нельзя полностью снять с кожуха торсионного вала.

a - Прижимная гайка	b - Соединительная муфта

5.   Отвернуть 4 винта крепления редуктора к кожуху торсионного вала и снять редуктор.

a - Винты (по 2 на каждой стороне)

### Разборка редуктора

ВАЖНО: Во время полной разборки редуктора все уплотнительные кольца и масляные сальники рекомендуется заменить на новые независимо от их состояния.

#### Разборка несущего корпуса подшипника

1.   Отвернуть 2 винта крепления несущего корпуса подшипника.

a - Винты

2.   С помощью отверток поддеть в указанных ниже точках, сначала «оторвать» и затем снять несущий корпус подшипника/вал гребного винта с редуктора.

a - Точки, приложения отверток

3.   Снять  с редуктора весь узел несущего корпуса подшипника с валом гребного винта.

a - Вал гребного винта

b - Несущий корпус подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Копир кулачка и держатель пружины соскальзывают (снимаются) с вала гребного винта свободно.

a - Копир кулачка

b - Держатель пружины

4.   Снять вал гребного винта с узла шестерни заднего хода/несущего корпуса подшипника.

| a - Вал гребного винта b - Упорная шайба | c - Узел шестерни заднего хода/несущего корпуса подшипника |
| --- | --- |

5.   Если зубья шестерни заднего хода или зубья муфты сцепления этой шестерни сколоты или изношены, шестерню заднего хода заменить.

a - Зубья шестерни

b - Зубья сцепления шестерни заднего хода

6.   Если шестерню заднего хода необходимо заменить, то для демонтажа этой шестерни с ее подшипника использовать специальный съемник (Puller Assembly).

| a - Несущий корпус подшипника в сборе b - Шестерня заднего хода | c- Съемник (Puller Assembly) |
| --- | --- |

| Съемник - Puller Assembly | 91-83165T |
| --- | --- |

7. Проверить подшипник шестерни заднего хода на шероховатость поверхностей, задиры, точечную коррозию или цвета побежалости от перегрева из-за недостатка масла. Если подшипник необходимо заменить, то для его прогрева использовать лампу для нагрева деталей (Torch Lamp); это облегчит демонтаж. Во избежание повреждения от нагрева снять уплотнительное кольцо с несущего корпуса. Демонтировать несущий корпус подшипника с помощью съемника (Puller Assembly).

| a - Лампа для нагрева деталей b - Подшипник шестерни заднего хода | c- Съемник (Puller Assembly) |
| --- | --- |

| Съемник - Puller Assembly | 91-83165T |
| --- | --- |
| Лампа для нагрева деталей - Torch Lamp | 91-63209 |

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании отверток для демонтажа сальников несущего корпуса НЕ допускать повреждения царапинами поверхностей сальника и поверхностей корпуса под него. Если эти поверхности повреждены, несущий корпус подшипника заменить.

8.   С помощью отвертки снять масляный сальник с несущего корпуса подшипника.

| a - Несущий корпус подшипника в сборе b - Масляный сальник | c - Отвертка |
| --- | --- |

9.   Если втулка несущего корпуса подшипника поражена точечной коррозией или изношена или соответствующая область на валу гребного винта, с которой втулка приходит в контакт, поражена точечной коррозией или изношена, несущий корпус подшипника заменить.

a - Втулка несущего корпуса подшипника

b - Несущий корпус подшипника

#### Разборка вала гребного винта

1.   Проверить копир кулачка и держатель пружины на изношенность. Если копир кулачка или держатель пружины изношены, заменить копир и держатель.

a - Копир кулачка

b - Держатель пружины

2.   Снять вал гребного винта с несущего корпуса подшипника.

| a - Несущий корпус подшипника в сборе b - Упорная шайба | c - Вал гребного винта в сборе |
| --- | --- |

ВАЖНО: При демонтаже штифта муфты сцепления с муфты сцепления/вала гребного винта НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ соответствующие защитные очки, т.к. пружина может свободно выскочить с конца вала гребного винта и повредить глаза.

3. Снять штифт муфты сцепления с муфты/вала гребного винта с помощью инструмента для круглых штифтов (Roll Pin Tool). Демонтаж штифта позволит вытолкнуть пружину муфты сцепления. Для защиты глаз НАДЕВАТЬ И НОСИТЬ защитные очки. После демонтажа штифт муфты сцепления выбросить.

a - Штифт муфты сцепления

b - Инструмент для демонтажа круглых штифтов

| Инструмент для демонтажа круглых штифтов - Roll Pin Tool | 91-853996-6 |
| --- | --- |

4.   Снять пружину и скользящую муфту сцепления.

| a - Вал гребного винта b - Пружина копира кулачка | c - Муфта сцепления |
| --- | --- |

5.   Если зубья сцепления скруглены или имеют сколы, муфту заменить. Скругленные зубья сцепления могут быть вызваны следующим:

a.	Неправильной регулировкой троса или приводной тяги механизма переключения передач;

b.	Слишком высокой скоростью холостых оборотов при переключении передач;

c.	Слишком медленным переключением передачи из нейтрального положения в положение переднего или заднего хода.

a - Зубья сцепления

6.	Проверить поверхность под втулку на вале гребного винта на точечную коррозию или износ. Если вал и несущий корпус подшипника поражены точечной коррозией или изношены, заменить вал и несущий корпус подшипника.

7.	Заменить вал гребного винта, если обнаружен любой из указанных ниже дефектов:

a.	Погнуты или изношены шлицы;

b.	Образовались канавки на поверхности под масляный сальник;

c.	Имеется заметное биение вала или вал погнут более, чем на 0.15 мм (0.006“).

| a - Проверить вал на биение b - Проверить на погнутость шлицов | c - Проверить поверхность под сальник на образование канавок d - Проверить поверхность под втулку на точечную коррозию или износ |
| --- | --- |

#### Разборка водяного насоса, торсионного вала и вала механизма переключения передач

1.   Отвернуть и снять четыре винта и шайбы с крышки водяного насоса.

a - Крышка водяного насоса

b - Винты и шайбы (по 4 шт.)

2.   Снять крышку с торсионного вала.

a - Крышка

3.   Снять лопастное колесо и шпонку с торсионного вала.

a - Лопастное колесо

b - Шпонка

4.	Всякий раз, когда редуктор проходит техническое обслуживание, лопастное колесо рекомендуется заменять на новое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если лопастное колесо заменять не планируется, ни в коем случае не устанавливать колесо на направление вращения, противоположное тому, которое было при первоначальной установке, т.к. лопасти колеса притерлись и приработались. В противном случае лопасти вскоре после возврата ПЛМ в эксплуатацию могут потрескаться и поломаться.

5.	Снять проходную прокладку водяного патрубка с крышки насоса. Проверить прокладку на износ и повреждение. При необходимости прокладку заменить. При установке прокладки в крышку насоса совместить выступы прокладки с пазами в крышке насоса.

6.   Проверить крышку насоса на повреждение от слишком сильного нагрева - обугливание, вздутие или цвета побежалости. При необходимости заменить.

| a - Прокладка b - Выступы | c - Крышка водяного насоса |
| --- | --- |

ВАЖНО: При проверке кожуха лопастного колеса и планшайбы на круговую канавку, образовавшуюся от сальникового герметика, внимания не обращать. Глубина канавки на производительность насоса не влияет.

7.   Снять планшайбу с прокладками.

a - Планшайба

b - Прокладки (2 шт. - верхняя и нижняя)

8.   Проверить кожух лопастного колеса и планшайбу на канавки и/или шероховатость поверхностей.

| a - Крышка водяного насоса b - Кожух лопастного колеса | c - Планшайба |
| --- | --- |

9.	Заменить кожух лопастного колеса и/или планшайбу, если глубина канавки (но не канавок от сальникового герметика) больше, чем 0.762 мм (0.030“).

10.	 Отвернуть и снять винт крепления основания насоса и держатель втулки переключения передач.

| a - Основание водяного насоса b - Крепежный винт | c - Держатель втулки переключения передач |
| --- | --- |

11. Снять с редуктора основание водяного насоса, вал механизма переключения передач и прокладку основания.

| a - Основание водяного насоса b - Вал механизма переключения передач | c - Прокладка основания |
| --- | --- |

12. Снять втулку вала механизма переключения передач с основания водяного насоса.

| a - Основание водяного насоса b - Втулка вала механизма переключения передач | c - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

13. Снять два уплотнительных кольца втулки вала механизма переключения передач - одну с втулки и одну с основания водяного насоса.

a - Уплотнительное кольцо

b - Основание водяного насоса

14. С помощью отвертки снять сальник основания водяного насоса. Не поцарапать отверткой поверхность основания водяного насоса под сальник. Если поверхность повреждена, основание водяного насоса заменить.

a - Основание водяного насоса

b - Сальник

15. Если копир кулачка изношен, проверить работоспособность кулачка механизма переключения передач. Если изношен, заменить.

a - Кулачок механизма переключения передач

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед демонтажем изношенного кулачка переключения передач, обратить внимание и отметить ориентацию торца кулачка переключения передач относительно изгиба вала переключения передач. Это поможет правильно установить новый кулачок на вал переключения передач.

a - Торец кулачка переключения передач

b - Изгиб вала переключения передач

16. Для замены кулачка переключения передач использовать инструмент для круглых штифтов (Roll Pin Tool), который предназначен для выбивания круглого штифта, фиксирующего кулачок на валу переключения передач. Круглый штифт выбросить.

a - Круглый штифт

b - Инструмент для выколотки круглого штифта (Roll Pin Tool)

| Инструмент для демонтажа круглых штифтов - Roll Pin Tool | 91-853996-6 |
| --- | --- |

17. С помощью инструмента-выколотки для демонтажа круглых штифтов наживить новый круглый штифт в  отверстие кулачка переключения передач/вала переключения передач.

a - Круглый штифт (новый)

b - Инструмент-выколотка для демонтажа круглых штифтов (Roll Pin Driver Tool)

| Инструмент-выколотка для демонтажа круглых штифтов - Roll Pin Driver Tool | 91-853996-8 |
| --- | --- |

18. С помощью инструмента для круглых штифтов (Roll Pin Tool) посадить новый круглый штифт заподлицо с поверхностью нового кулачка переключения передач.

| a - Новый круглый штифт (установить заподлицо с поверхностью) | b - Инструмент для круглых штифтов (Roll Pin Tool) |
| --- | --- |

| Инструмент для круглых штифтов - Roll Pin Tool | 91-853996-6 |
| --- | --- |

#### Проверка ведущей шестерни

1. Снять торсионный вал с редуктора. Сохранить для последующей сборки регулировочные прокладки, расположенные над верхним подшипником торсионного вала. Ведущая шестерня при этом упадет в редуктор, откуда ее можно затем извлечь.

| a - Торсионный вал b - Верхний подшипник торсионного вала | c- Регулировочные прокладки |
| --- | --- |

2.   Проверить зубья ведущей шестерни на поломки, ржавление, сколы или слишком сильный износ.

a - Зубья ведущей шестерни

3.   Если зубья ведущей шестерни поломаны, проверить шестерни переднего и заднего хода на повреждение.

4.   Снять шестерню переднего хода с редуктора. Сохранить для последующей сборки регулировочные прокладки, расположенные на шестерне переднего хода.

a - Шестерня переднего хода

5.   При необходимости шестерни заменить.

#### Проверка шестерни переднего хода и шестерни заднего хода

1.	Проверить зубья шестерен переднего и заднего хода на поломки, сколы и чрезмерный износ.

2.	Проверить зубья сцепления с муфтой шестерен переднего и заднего хода на износ. Скругленные зубья сцепления с муфтой указывают на следующее:

a.	Неправильную регулировку троса или тяги механизма переключения передач.

b.	Слишком высокую скорость холостых оборотов.

c.	Слишком медленное переключение передач.

a - Зубья шестерни для сцепления с ведущей шестерней

b - Зубья шестерни для сцепления с муфтой

3. Проверить поверхность вала гребного винта под втулку шестерни переднего хода для определения состояния вала и втулки. Если поверхность имеет цвета побежалости от перегрева и недостатка смазки, поражена точечной коррозией или изношена, вал гребного винта и шестерню переднего хода необходимо заменить.

a - Поверхность под втулку шестерни переднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Шарикоподшипник шестерни переднего хода с редуктора не снимать, если нет необходимости его замены, т.к. в процессе его демонтажа он может быть поврежден.

4.	Проверить шарикоподшипник шестерни переднего хода на ржавчину, неровность поверхностей или чрезмерный износ (разболтанность).

5.	Если подшипник в нормальном состоянии, с редуктора его не снимать, т.к. в процессе его демонтажа он может быть поврежден.

6.	Если подшипник требует замены, то с помощью лампы для нагрева деталей прогреть редуктор в области подшипника шестерни переднего хода и снять подшипник с редуктора, используя для этого съемник для подшипников и плиту съемника (Bearing Puller Assembly и Puller Plate).

a - Лампа для нагрева деталей - Torch Lamp (91-63209)

b - Плита съемника - Puller Plate (часть комплекта съемника - Bearing Puller Assembly)

c- Съемник для подшипников - комплект - Bearing Puller Assembly

| Лампа для нагрева деталей -Torch Lamp | 91-63209 |
| --- | --- |
| Съемник для подшипников (комплект) - Bearing Puller Assembly | 91-83165T |

#### Проверка верхнего подшипника торсионного вала

1.   Проверить верхний шарикоподшипник торсионного вала на ржавчину, неровность поверхностей или чрезмерный износ (разболтанность).

2.   Если подшипник не находится в нормальном состоянии, подшипник и торсионный вал необходимо заменить как единый узел (целиком).

| a - Верхний шарикоподшипник торсионного вала b - Шайба | c - Гильза |
| --- | --- |

#### Проверка подшипника ведущей шестерни торсионного вала

1. Проверить поверхность торсионного вала под подшипник в области качения иголок нижнего подшипника ведущей шестерни.  Если она поражена точечной коррозией, поцарапана, неравномерно изношена, имеет цвета побежалости от перегрева или на ней наслоение частиц впрессованного металла, торсионный вал заменить.

a - Поверхность под подшипник ведущей шестерни

2.   Для демонтажа подшипника ведущей шестерни использовать инструмент для подшипника ведущей шестерни (Pinion Bearing Tool).

a - Подшипник ведущей шестерни

| Инструмент для подшипника ведущей шестерни - Pinion Bearing Tool | 91-895195 |
| --- | --- |

3.  Вставить инструмент с установленной на его конце направляющей в ствол торсионного вала до упора фланца инструмента в поверхность редуктора.

a - Инструмент для подшипника ведущей шестерни - Pinion Bearing Tool

b - Направляющая

| Инструмент для подшипника ведущей шестерни - Pinion Bearing Tool | 91-895195 |
| --- | --- |

4. Постукивать по головке инструмента до упора во фланец инструмента. Подшипник ведущей шестерни упадет в полость редуктора. Выбросить подшипник ведущей шестерни (после демонтажа подшипник повторно использовать нельзя). Вынуть инструмент из ствола торсионного вала.

a - Фланец инструмента	b - Головка инструмента

ВАЖНО:  Если кажется, что во время работы шарикоподшипник шестерни переднего хода, верхний подшипник торсионного вала или подшипник ведущей шестерни проворачивались на своих посадочных гнездах,  заменить редуктор.

Проверка торсионного вала

1.   Проверить шлицы на обоих концах торсионного вала на износ или погнутость. Если наблюдается какой-либо из указанных дефектов, торсионный вал заменить.

2.   Проверить торсионный вал на образование канавок в области контакта масляных сальников основания водяного насоса с валом. Если канавки обнаружены, торсионный вал заменить.

a - Поверхность вала под масляный сальник насоса

### Сборка редуктора

#### Установка подшипника ведущей шестерни

1.   Снять направляющую с инструмента для подшипника ведущей шестерни - Pinion Bearing Tool.

a - Направляющая

b - Инструмента для подшипника ведущей шестерни - Pinion Bearing Tool

| Инструмент для подшипника ведущей шестерни - Pinion Bearing Tool | 91-895195 |
| --- | --- |

2.	Нанести смазку Premium Gear Lubricant на поверхность внутреннего и наружного диаметров нового подшипника ведущей шестерни и установить подшипник ведущей шестерни (номерами/литерами вверх) на вал инструмента для ведущей шестерни.

3.	Установить инструмент для ведущей шестерни с подшипником в ствол (отверстие) торсионный вал.

4.	Приставить фланец инструмента к поверхности редуктора и постукивать по головке инструмента до  тех пор, пока инструмент не упрется своим фланцем в редуктор. Таким образом подшипник ведущей шестерни будет посажен на требуемую глубину. Снять инструмент для подшипника ведущей шестерни из ствола торсионного вала.

a - Головка инструмента

b - Фланец инструмента

#### Установка подшипника шестерни переднего хода

1.	С помощью лампы для нагрева деталей (Torch Lamp) прогреть редуктор в области подшипника шестерни переднего хода.

2.	Для посадки подшипника в редуктор использовать оправку соответствующего размера (она должна упереться в наружный периметр обоймы подшипника) и выколотку из комплекта оправок для монтажа/демонтажа подшипников (Bearing Mandrel Kit).

| a - Лампа для нагрева деталей b - Подшипник шестерни переднего хода | c - Комплект оправок для подшипников |
| --- | --- |

| Лампа для нагрева деталей - Torch Lamp | 91-63209 |
| --- | --- |
| Комплект оправок для подшипников - Bearing Mandrel Kit | 91-83166M |

3.   Установить отложенные регулировочные прокладки и шестерню переднего хода в подшипник.

#### Сборка несущего корпуса подшипника

1.	Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на контактные кромки сальника.

2.	Установить сальник торцевой поверхностью уплотнителя вверх.

3.	Впрессовать сальник в несущий корпус подшипника приблизительно на расстоянии 3.17 мм (1/8“) ниже поверхности несущего корпуса подшипника с помощью оправки соответствующего размера.

a - Оправка (из комплекта оправок для подшипников)

b - Сальник (торцевой поверхностью уплотнителя вверх)

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

| Оправка (из комплекта оправок для подшипников) - Mandrel (Bearing Mandrel Kit) | 91-83166M |
| --- | --- |

4.   Если подшипник шестерни заднего хода был снят, впрессовать подшипник в несущий корпус подшипника до полной посадки с помощью оправки соответствующего размера из комплекта оправок для подшипников (Bearing Mandrel Kit).

| a - Оправка (из комплекта оправок для подшипников) - Mandrel (Bearing Mandrel Kit) b - Подшипник шестерни заднего хода | c - Несущий корпус подшипника |
| --- | --- |

| Оправка (из комплекта оправок для подшипников) - Mandrel (Bearing Mandrel Kit) | 91-83166M |
| --- | --- |

5.	Впрессовать шестерню заднего хода в подшипник шестерни заднего хода с помощью оправки соответствующего размера (из комплекта оправок для подшипников) (Mandrel - Bearing Mandrel Kit).

6.	Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на новое уплотнительное кольцо несущего корпуса подшипника и установить уплотнительное кольцо в предназначенную для него канавку в несущем корпусе подшипника.

| a - Оправка (из комплекта оправок для подшипников) - Bearing Mandrel Kit b - Шестерня заднего хода | c - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

| Оправка (из комплекта оправок для подшипников) - Mandrel (Bearing Mandrel Kit) | 91-83166M |
| --- | --- |

#### Сборка основания водяного насоса и вала механизма переключения передач

1.   С помощью оправки соответствующего размера впрессовывать по торцу сальника до тех пор, пока торец сальника не будет заподлицо с внутренним выступом.

a - Сальник	b - Внутренний выступ

2.	Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на контактные кромки сальника.

3.	Установить новое уплотнительное кольцо в полость втулки механизма переключения передач.

a - Уплотнительное кольцо

b - Основание водяного насоса

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

4.	Установить новое уплотнительное кольцо внутрь втулки вала механизма переключения передач.

5.	Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на оба уплотнительных кольца.

6.	Установить втулку механизма переключения передач в полость под втулки в основании водяного насоса.

| a - Основание водяного насоса b - Втулка вала механизма переключения передач | c - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

#### Сборка вала гребного винта

1.   Насадить муфту сцепления на вал гребного винта (отверстие в муфте должно быть совмещено с пазом) (кольцо на муфте направлено в сторону шестерни переднего хода).

| a - Отверстие под штифт в муфте b - Кольцо (в сторону шестерни переднего хода) | c - Паз |
| --- | --- |

2.   Установить пружину копира кулачка в вал.

a - Пружина копира кулачка

3.   Сжать пружину отверткой с плоским лезвием и, постукивая по штифту с помощью инструмента для круглых штифтов (Roll Pin Driver Tool), установить новый штифт муфты сцепления.

| a - Новый штифт муфты b - Инструмент для круглых штифтов (Roll Pin Driver Tool) | c - Отвертка |
| --- | --- |

| Инструмент для круглых штифтов - Roll Pin Driver Tool) | 91-895193001 |
| --- | --- |

4.   Снять отвертку и с помощью инструмента для круглых штифтов (Roll Pin Tool) вбивать штифт муфты через муфту до  тех пор, пока штифт не будет заподлицо с поверхностью муфты.

| a - Штифт муфты сцепления (посадить заподлицо с поверхностью муфты) | b - Инструмент для круглых штифтов - Roll Pin Tool |
| --- | --- |

| Инструмент для круглых штифтов - Roll Pin Tool | 91-853996-6 |
| --- | --- |

5.	Установить держатель пружины в вал гребного винта.

6.	Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на конец копира кулачка и установить копир кулачка в вал гребного винта.

7.   Установить упорную шайбу на вал гребного винта.

| a - Упорная шайба b - Держатель пружины | c - Копир кулачка |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

8.   Установить собранный вал гребного винта в несущий корпус подшипника.

| a - Несущий корпус подшипника b - Упорная шайба | c - Вал гребного винта в сборе |
| --- | --- |

#### Установка шестерни переднего хода, ведущей шестерни и торсионного вала

1.   Установить регулировочные прокладки на шестерню переднего хода и установить собранную шестерню переднего хода в подшипник шестерни переднего хода.

| a - Регулировочные прокладки b - Шестерня переднего хода | c - Комплект оправок для подшипников - Bearing Mandrel Kit |
| --- | --- |

| Комплект оправок для подшипников - Bearing Mandrel Kit | 91-83166M |
| --- | --- |

2.   Установить собранный торсионный вал в подшипник ведущей шестерни.

| a - Торсионный вал b - Верхний подшипник торсионного вала | c- Регулировочные прокладки |
| --- | --- |

3. Слегка приподнимая торсионный вал, установить ведущую шестерню. Торсионный вал при этом, возможно, придется слегка проворачивать для зацепления ведущей шестерни со шлицами торсионного вала и зубьями шестерни переднего хода.

#### Установка вала механизма переключения передач и основания водяного насоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Старая прокладка водяного насоса может быть использована повторно, если ее уплотнительная поверхность не порвана и не повреждена.

1.	Установить вал механизма переключения передач, пропустив его через основание водяного насоса.

2.	Установить прокладку основания водяного насоса (уплотнительным ребром вверх) на редуктор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой основания водяного насоса проверить, чтобы ранее отложенные регулировочные прокладки  были установлены над верхним подшипником торсионного вала.

3.	Насадить скользящим движением основание насоса с валом переключения передач на торсионный вал и посадить основание в редуктор.

| a - Прокладка (уплотнительным ребром вверх) b - Основание водяного насоса | c - Вал механизма переключения передач |
| --- | --- |

4.   Закрепить втулку вала механизма переключения передач держателем и винтом. Затянуть винт до указанного усилия.

| a - Основание водяного насоса b - Винт | c - Держатель |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт держателя втулки вала переключения передач | 5.6 | 50 |  |

5.	Установить новую нижнюю прокладку направляющей (планшайбы).

6.	Установить новую направляющую (планшайбу).

7.	Установить верхнюю прокладку направляющей (планшайбы).

| a - Нижняя прокладка планшайбы b - Планшайба | c - Верхняя прокладка планшайбы |
| --- | --- |

#### Сборка крышки водяного насоса

1.   Совместить посадочный выступ на верху кожуха лопастного колеса насоса с пазом в крышке насоса и вставить кожух лопастного колеса в крышку насоса.

a - Выступ в кожухе лопастного колеса

b - Паз в крышке

2.	Установить шпонку. Примазать шпонку к торсионному валу смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon так, чтобы она держалась на нем.

ВАЖНО: Лопастное колесо рекомендуется заменить независимо от его состояния. Если старое лопастное колесо используется повторно, его необходимо установить в первоначальном направлении вращения. Установка лопастного колеса лопастями в противоположном направлении вращения приведет к поломке лопастей вскоре после возврата ПЛМ в эксплуатацию.

3.	Установить новое лопастное колесо и совместить со шпонкой.

a - Лопастное колесо	b – Шпонка

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

4.   Смазать поверхность внутреннего диаметра крышки водяного насоса смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

5.   Установить крышку на торсионный вал и, надавливая на крышку и проворачивая торсионный вал по часовой стрелке, установить крышку над лопастным колесом.

a - Крышка

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

6.   Привернуть крышку винтами. Затянуть винты до указанного усилия.

a - Крышка	b - Винты (4 шт.)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты крышки водяного насоса | 5.6 | 50 |  |

#### Установка вала гребного винта и несущего корпуса подшипника

1.	Если еще не было смазано, смазать уплотнительное кольцо несущего корпуса подшипника смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2.	Насадить собранный несущий корпус подшипника на вал гребного винта и установить весь узел в редуктор.

3.   Проворачивать торсионный вал, одновременно сажая узел несущего корпуса подшипника в редуктор и проверяя зацепление ведущей шестерни и шестерни заднего хода.

a - Вал гребного винта

b - Собранный узел несущего корпуса подшипника

4.   Привернуть несущий корпус подшипника двумя винтами. Затянуть винты до указанного усилия.

a - Винты

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты узла собранного несущего корпуса подшипника | 9 | 80 |  |

#### Проверка и установка анода

1.   Комбинированный узел анода-триммера, расположенный под противокавитационной плитой выполняет две функции:

a.	Используемый в качестве анода, этот узел позволяет обеспечить защиту ПЛМ от гальванической коррозии за счет отдачи собственного металла, не допуская разъедания металла ПЛМ. Анод требует периодического осмотра и проверки, особенно при эксплуатации в морской воде, которая выступает в качестве катализатора эрозии. Для поддержания защитных свойств анода всегда заменять анод на новый до того, как он полностью будет изъеден коррозией. Анод ни в коем случае не закрашивать и не наносить на него никакого защитного покрытия, т.к. это приведет к снижению эффективности его защитного действия.

b.	Используемый в качестве триммера, этот узел позволяет компенсировать момент рулевого управления так, что рулевое колесо или румпельная рукоятка будут двигаться в обоих направлениях с одинаковым усилием. По мере разъедания металла этого комбинированного узла анода-триммера его способность полноценно обеспечивать указанную выше компенсацию снижается. Для регулировки анода-триммера необходимо ослабить винт крепления анода-триммера и повернуть  сбегающую (заднюю) кромку триммера в том направлении, в каком лодка поворачивается легче.  Например, если лодка поворачивает легче влево, повернуть сбегающую заднюю кромку триммера влево. Если лодка поворачивает легче вправо, повернуть сбегающую заднюю кромку триммера вправо.

2.   Привернуть анод-триммер к редуктору винтом. Затянуть винт до указанного усилия.

a - Винт

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления анода-триммера | 5.6 | 50 |  |

### Установка редуктора

!!! ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем или установкой редуктора во избежание случайного запуска двигателя отсоединить от свечей и заизолировать провода свечей зажигания.

1.	Снять со свечей и заизолировать провода свечей зажигания.

2.	Опрокинуть ПЛМ в полное положение ВВЕРХ (UP).

3.	Установить рукоятку переключения передач (на моделях с румпельным управлением) или рычаг переключения передач (на моделях с дистанционным управлением) в нейтральное положение.

4.	Установить редуктор в нейтральное положение. Для этого надавить вниз на нижний вал переключения передач (от шестерни переднего хода) до ограничителя нейтрального положения. Гребной винт будет свободно вращаться в обоих направлениях.

5.	Покрыть шлицы торсионного вала смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

!!! ВНИМАНИЕ

Верхний конец торсионного вала НЕ СМАЗЫВАТЬ. Лишняя смазка, оставшаяся в зазоре, не даст торсионному валу полностью прийти в зацепление с коленвалом. Если на конце торсионного вала есть лишняя смазка, то при затягивании крепежа редуктора на торсионный вал и коленвал будет оказана нагрузка, которая может привести к повреждению либо блока цилиндров, либо редуктора, либо того и другого. Удалить смазку с торцевого конца торсионного вала.

6.   Направить редуктор в кожух торсионного вала.

7.   Установить винты крепления редуктора. Затянуть винты до указанного усилия.

a - Винты (по 2 с каждой стороны)

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты крепления редуктора | 9 | 80 |  |

8.	Навинтить соединительную муфту вала переключения передач на нижний вал переключения передач как минимум на 5 оборотов и затянуть прижимную гайку до упора в соединительную муфту.

9.	При редукторе в нейтральном положении (гребной винт вращается свободно в обоих направлениях) установить соединение приводной тяги блокировки заднего хода до контакта с кронштейном вилки блокировки заднего хода. Затянуть винт соединения вилки блокировки заднего хода.

| a - Соединительная муфта b - Прижимная гайка c - Соединение приводной тяги блокировки заднего хода | d - Винт e - Кронштейн вилки блокировки заднего хода |
| --- | --- |

10.	 Опустить ПЛМ в нормальное рабочее положение.

11. Проверить работу блокировки заднего хода, как указано ниже:

На передаче переднего хода - Блокировка заднего хода полностью расцеплена (выключена). ПЛМ будет опрокидываться вверх.

На нейтральном положении - Блокировка заднего хода находится в зацеплении (включена). ПЛМ не будет опрокидываться вверх.

На передаче заднего хода - Блокировка заднего хода находится в полном зацеплении (включена). ПЛМ не будет опрокидываться вверх.

12. Проверить работу механизма переключения передач, как указано ниже:

Переключить рычаг передач на передачу переднего хода. При вращении вала гребного винта по часовой стрелке в редукторе будет слышен звук храповика. При вращении вала гребного винта против часовой стрелки должно испытываться сопротивление.

Переключить рычаг передач в нейтральное положение. При вращении вала гребного винта в любом направлении (по и против часовой стрелки) сопротивления испытываться не должно.

Переключить рычаг передач на передачу заднего хода. При вращении вала гребного винта в любом направлении (по и против часовой стрелки) должно испытываться сопротивление.

Если работа механизма переключения передач не соответствует тому, что указано выше, повторно проверить выполнение процедуры установки соединительной муфты вала переключения передач. Возможно, неправильно собран редуктор или его внутренние части слишком сильно изношены и требуют разборки, замены, ремонта перед возвратом ПЛМ в эксплуатацию.

### Заправка редуктора маслом

ВАЖНО: Ни в коем случае не использовать в редукторе автомобильную смазку! Применять только  фирменное шестеренное масло марки Premium Gear Lubricant.

1.	Удалить все остатки материала прокладок с заправочных и дренажных винт-пробок и с соответствующих мест редуктора.

2.	Поставить на эти винт-пробки новые прокладки.

ВАЖНО: Ни в коем случае не заливать масло, не сняв предварительно дренажную винт-пробку, т.к.  из-за образовавшейся воздушной пробки нормально заправить редуктор будет невозможно. Заправлять редуктор только при вертикальном положении редуктора.

3.	Медленно заправлять редуктор через заправочное отверстие до появления масла из дренажного отверстия без воздушных пузырьков в масле.

4.	Установить на место дренажную винт-пробку и сальниковую прокладку. Затянуть до указанного усилия.

5.	Снять тюбик из заправочного отверстия и быстро установить на место заправочную винт-пробку с прокладкой.

a - Заправочная винт-пробка	b - Дренажная винт-пробка

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant | 92-802846A1 | 92-802846Q1 |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дренажная винт-пробка | 6.7 | 60 |  |

# Соединения, приводные тяги

## Раздел 7A - Приводные тяги дроссельной

## заслонки и механизма переключения передач

### Оглавление

| Узлы и детали механизма переключения передач (Модели с румпельным управлением) 7A-2 Узлы и детали механизма переключения передач (Модели с дистанционным управлением) 7A-4 Узлы и детали приводных тяг дроссельной заслонки и механизма переключения передач (Модели с дистанционным управлением) 7A-6 Работа механизма управления только дроссельной заслонки 7A-8 Модели с румпельной рукояткой 7A-8 Демонтаж дроссельной заслонки и механизма переключения передач 7A-8 | Разборка механизма управления только дроссельной заслонкой 7A-10 Сборка механизма управления только дроссельной заслонкой 7A-12 Установка дроссельной заслонки и механизма переключения передач 7A-14 Модели с дистанционным управлением 7A-17 Демонтаж дроссельной заслонки и механизма переключения передач 7A-17 Установка дроссельной заслонки и механизма переключения передач 7A-20 |
| --- | --- |

### Узлы и детали механизма переключения передач (Модели с румпельным управлением)

Узлы и детали механизма переключения передач (Модели с румпельным управлением)

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Кулачок муфты сцепления |  |  |  |
| 2 | 1 | Штифт |  |  |  |
| 3 | 1 | Вал механизма переключения передач |  |  |  |
| 4 | 1 | Втулка кулачка вала переключения передач |  |  |  |
| 5 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 6 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 7 | 1 | Соединительная муфта вала переключения передач |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 9 | 1 | Исполнительный механизм тяги блокировки заднего хода |  |  |  |
| 10 | 1 | Винт | Затянуть плотно |
| 11 | 1 | Вал механизма переключения передач |  |  |  |
| 12 | 1 | Рычаг штанги переключения передач |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт |  |  |  |
| 14 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 16 | 2 | Болт | 6 | 53 |  |
| 17 | 1 | Пластина рычага переключения передач |  |  |  |
| 18 | 1 | Пружина рычага переключения передач |  |  |  |
| 19 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 20 | 1 | Вал |  |  |  |
| 21 | 1 | Штифт |  |  |  |
| 22 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 23 | 1 | Крышка шестерни механизма переключения |  |  |  |
| 24 | 3 | Болт | 6 | 53 |  |
| 25 | 1 | Крышка шестерни механизма переключения |  |  |  |
| 26 | 1 | Ведомая шестерня |  |  |  |
| 27 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 28 | 1 | Ручка (головка) |  |  |  |
| 29 | 2 | Болт | 6 | 53 |  |
| 30 | 1 | Штанга управления дроссельной заслонкой |  |  |  |
| 31 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 32 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 33 | 1 | Рычаг дроссельной заслонки |  |  |  |
| 34 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 35 | 1 | Шкив дроссельной заслонки |  |  |  |
| 36 | 1 | Ведущая шестерня |  |  |  |
| 37 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 38 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 39 | 1 | Гайка |  |  |  |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

### Узлы и детали механизма переключения передач (Модели с дистанционным управлением)

Узлы и детали механизма переключения передач (Модели с дистанционным управлением)

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Кулачок муфты сцепления |  |  |  |
| 2 | 1 | Штифт |  |  |  |
| 3 | 1 | Вал механизма переключения передач |  |  |  |
| 4 | 1 | Втулка кулачка вала переключения передач |  |  |  |
| 5 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 6 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 7 | 1 | Соединительная муфта вала механизма переключения передач |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 9 | 1 | Исполнительный механизм тяги блокировки заднего хода |  |  |  |
| 10 | 1 | Винт | Затянуть плотно |
| 11 | 1 | Вал механизма переключения передач |  |  |  |
| 12 | 1 | Рычаг вала механизма переключения передач |  |  |  |
| 13 | 1 | Винт |  |  |  |
| 14 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 16 | 2 | Болт | 6 | 53 |  |
| 17 | 1 | Пластина рычага переключения передач |  |  |  |
| 18 | 1 | Пружина рычага переключения передач |  |  |  |
| 19 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 20 | 1 | Вал рычага переключения передач (дистанционного управления) |  |  |  |
| 21 | 1 | Сальник (дистанционного управления) |  |  |  |
| 22 | 1 | Рычаг переключения передач (дистанционного управления) |  |  |  |
| 23 | 1 | Шпилька (дистанционного управления) |  |  |  |

| Тюбик № | Наименование | Артикул “Mercury” | Артикул “Quicksilver” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

### Узлы и детали приводных тяг дроссельной заслонки и механизма переключения передач (Модели с дистанционным управлением)

Узлы и детали приводных тяг дроссельной заслонки и механизма переключения передач (Модели с дистанционным управлением)

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 2 | 2 | Болт |  |  |  |
| 3 | 2 | Гайка | 6 | 53 |  |
| 4 | 1 | Болт с буртиком |  |  |  |
| 5 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 6 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 7 | 1 | Кронштейн троса дроссельной заслонки |  |  |  |
| 8 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 9 | 1 | Рычаг дроссельной заслонки |  |  |  |
| 10 | 1 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 11 | 1 | Головка троса |  |  |  |
| 12 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 13 | 2 | Шплинт |  |  |  |
| 14 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 15 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Штанга дроссельной заслонки |  |  |  |
| 17 | 1 | Рычаг переключения передач |  |  |  |
| 18 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 19 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 20 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 21 | 1 | Штанга рычага переключения передач |  |  |  |
| 22 | 2 | Головка троса |  |  |  |
| 23 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 24 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 25 | 2 | Шплинт |  |  |  |

### Работа механизма управления только дроссельной заслонки

1.	Повернуть рукоятку управления дроссельной заслонкой в нейтральное положение.

2.	Нажать кнопку управления только дроссельной заслонкой, вращая рукоятку дроссельной заслонки до положения полностью открытой заслонки. Отпустить кнопку управления только дроссельной заслонкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тяга дроссельной заслонки от двигателя должна увеличивать угол раствора дроссельной заслонки. Редуктор должен оставаться на нейтральном положении.

3.	Повернуть рукоятку управления дроссельной заслонкой обратно в нейтральное положение. Рукоятка должна остановиться в положении упора нейтрального положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении на передачу заднего хода, возможно, придется провернуть вал гребного винта..

4.	Нажать на кнопку управления только дроссельной заслонкой, одновременно вращая рукоятку дроссельной заслонки до положения полный назад. Отпустить кнопку управления только дроссельной заслонкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тяга дроссельной заслонки от двигателя должна увеличивать угол раствора дроссельной заслонки. Редуктор должен оставаться на нейтральном положении.

5.	Повернуть рукоятку управления дроссельной заслонкой обратно в нейтральное положение. Рукоятка должна остановиться в положении упора нейтрального положения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении на передачу заднего хода, возможно, придется провернуть вал гребного винта.

### Модели с румпельной рукояткой

#### Демонтаж дроссельной заслонки и механизма переключения передач

1.	Снять тросы дроссельной заслонки. См. Раздел 7B - Демонтаж троса/тяги дроссельной заслонки.

2.	Снять зажим крепления троса и отвернуть винт. Снять трос блокировки запуска с рычага блокировки запуска.

| a - Трос блокировки запуска b - Рычаг блокировки запуска | c - Зажим и винт крепления троса |
| --- | --- |

3.	Снять тягу подсоса с ручки управления подсосом.

4.	Снять проходную прокладку вместе с ручкой подсоса и тросами дроссельной заслонки.

5.   Снять тягу дроссельной заслонки с рычага управления только дроссельной заслонкой.

| a - Тяга подсоса b - Ручка подсоса c- Проходная прокладка | d - Тяга дроссельной заслонки e - Рычаг управления только дроссельной заслонкой |
| --- | --- |

6.   Снять воздушную камеру карбюратора и электроконтактную плиту.

a - Воздушную камера карбюратора

b - Электроконтактная плита

7.	Отвернуть 2 болта на платформе блока управления только дроссельной заслонкой.

8.	Отвернуть болт крепления троса блокировки запуска.

9.	Отвернуть и снять 2 болта крепления рычага вала механизма переключения передач.

10.	 Отвернуть и снять болт крепления пружины и пластину ограничителя рычага переключения передач.

| a - Болты платформы узла управления только дроссельной заслонкой b - Болт троса блокировки запуска | c - Болт рычага вала переключения передач d - Болт пружины и пластины ограничителя переключения передач |
| --- | --- |

11. Снять вал переключения передач с рычага переключения передач. Для этого поддеть с помощью отвертки и разъединить.

a - Рычаг вала переключения передач

b - Вал механизма переключения передач

12. Снять узел управления только дроссельной заслонкой.

#### Разборка механизма управления только дроссельной заслонкой

1.	Отвернуть винт крепления рычага вала переключения передач к валу. Стянуть этот рычаг с вала.

2.	Отвернуть 3 болта от половин крышки шестерен. Разъединить половины крышек.

| a - Винт b - Рычаг вала переключения передач | c - Болт крышек шестерен |
| --- | --- |

3.   Снять трос блокировки запуска с рычага вала механизма переключения передач. Для этого снять малое уплотнительное кольцо. Во избежание потери этого кольца установить уплотнительное кольцо обратно на рычаг вала механизма переключения передач.

| a - Трос блокировки запуска b - Рычаг вала механизма переключения передач | c - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

4.	Нажать на кнопку управления только дроссельной заслонкой и снять штифт.

5.	Снять кнопку управления только дроссельной заслонкой с вала переключения передач. Вынуть пружину из вала.

| a- Штифт b - Вал переключения передач | c - Кнопка управления только дроссельной заслонкой |
| --- | --- |

6.   Отвернуть гайку от болта узла ведущей шестерни.

a - Гайка	b - Ведущая шестерня

7.   Снять детали шестеренного механизма из внешней крышки шестерен.

| a - Болт b - Шайба c - Втулка d - Рычаг дроссельной заслонки | e - Шайба f- Шкив дроссельной заслонки g - Ведущая шестерня |
| --- | --- |

8.   Осмотреть и проверить все детали на трещины и износ. При необходимости дефектные детали заменить.

#### Сборка механизма управления только дроссельной заслонкой

1.   Установить шестерни, совмещенные в нейтральном положении, на внешнюю крышку шестерен. Смазать шестерни смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

| a - Внешняя крышка шестерен b - Ведущая шестерня | c - Ведомая шестерня d - Зубья шестерни, совмещенные в нейтральном положении |
| --- | --- |

2.   Установить шкив дроссельной заслонки на ведущую шестерню.

a - Шкив дроссельной заслонки	b - Ведущая шестерня

3.   Установить болт через отверстия деталей рычага дроссельной заслонки, ведущую шестерню и шестеренную крышку. Установить гайку. Затянуть гайку до указанного усилия.

| a - Болт механизма управления только дроссельной заслонкой b - Шайба c- Втулка | d - Рычаг дроссельной заслонки e - Шайба |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт механизма управления только дроссельной заслонкой | 6 | 53 |  |

4. Установить пружину в вал рычага переключения передач. Собрать кнопку узла управления только дроссельной заслонкой, пропустив ее через внешнюю шестеренную крышку и ведомую шестерню. Насадить вал переключения передач на вал кнопки управления только дроссельной заслонкой. Плоская часть вала должна быть спозиционирована (сориентирована), как показано.

| a - Кнопка управления только дроссельной заслонкой b - Ведомая шестерня c- Пружина | d - Вал переключения передач e - Плоская часть |
| --- | --- |

5.   Сжать вал и кнопку управления только дроссельной заслонкой и совместить отверстие и паз. Установить штифт в паз и отверстие.

| a- Штифт b - Вал | c - Кнопка управления только дроссельной заслонкой |
| --- | --- |

6.   Установить трос блокировки запуска на рычаг вала переключения передач. Закрепить конец троса кольцом.

| a - Трос блокировки запуска b - Рычаг вала переключения передач | c - Кольцо |
| --- | --- |

7.	Приставить внутреннюю крышку шестерен к внешней крышке шестерен. Установить 3 болта. Затянуть до указанного усилия.

8.	Установить рычаг вала переключения передач на вал. Привернуть винтом с шайбой. Плотно затянуть.

| a - Винт b - Рычаг валапереключения передач | c - Болт крышки шестерен |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты крышки шестерен | 6 | 53 |  |

#### Установка дроссельной заслонки и механизма переключения передач

1.	Проверить и убедиться в том, что редуктор установлен в нейтральное положение.

2.	Установить узел управления только дроссельной заслонкой в нижний обтекатель.

3.   Установить вал переключения передач в рычаг вала переключения передач. Смазать пазы ограничителя рычага вала переключения передач смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

a - Вал переключения передач          b - Рычаг переключения передач

4.	Установить 2 болта на платформу управления только дроссельной заслонкой. Затянуть болты до указанного усилия.

5.	Привернуть пластину крепления рычага штанги переключения передач двумя болтами. Затянуть болты до указанного усилия.

6.	Совместить указатель на шкиву блока управления только дроссельной заслонкой с указателем в крышке шестерен.

7.	Привернуть пружину и пластину на ограничитель рычага вала переключения передач болтом. Затянуть болт до указанного усилия.

8.	Привернуть трос блокировки запуска болтом. Затянуть болт до указанного усилия.

| a - Болты платформы управления только дроссельной заслонкой b - Болт троса блокировки запуска | c - Болт рычага переключения передач d - Болт пружины ограничителя и пластины механизма переключения передач |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт платформы управления только дроссельной заслонкой | 6 | 53 |  |
| Болт рычага переключения передач | 6 | 53 |  |
| Болт пружины ограничителя и пластины механизма переключения передач | 6 | 53 |  |
| Болт троса блокировки запуска | 6 | 53 |  |

9.   Установить трос блокировки запуска на рычаг блокировки запуска. Привернуть трос с помощью зажима и винта.

| a - Трос блокировки запуска b - Рычаг блокировки запуска | c - Зажим и винт крепления троса |
| --- | --- |

10.	 Проверить работу приводной тяги переключения передач. См. Раздел 5 - Работа механизма переключения передач.

11.	 Привернуть электроконтактную плиту 3 болтами. Затянуть болты до указанного усилия.

12.  Привернуть воздушную камеру карбюратора и прокладки 2 болтами. Затянуть болты до указанного усилия.

a - Воздушная камера карбюратора            b - Электроконтактная плита

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты крепления электроконтактной плиты | 6 | 53 |  |
| Болты крепления воздушной камеры карбюратора | 6 | 53 |  |

13. Установить проходную прокладку с головкой подсоса и тросы дроссельной заслонки.

14. Установить тягу подсоса и тягу дроссельной заслонки.

| a - Тяга подсоса b - Ручка подсоса c - Проходная прокладка | d - Тяга дроссельной заслонки e - Рычаг управления только дроссельной заслонкой |
| --- | --- |

15. Установить тросы дроссельной заслонки. См. Раздел 7В - Установка троса / тяги дроссельной заслонки.

### Модели с дистанционным управлением

#### Демонтаж дроссельной заслонки и механизма переключения передач

##### ПРИВОДНАЯ ТЯГА

1.	Отвернуть болт крепления держателя проходной прокладки к нижнему обтекателю. Снять держатель и прокладку.

2.	Снять шплинты с рычагов исполнительных механизмов управления дроссельной заслонкой и переключением передач.

3.	Снять шайбы и головки тросов.

| a - Болт держателя проходной прокладки b - Шплинт на головке троса дроссельной заслонки | c - Шплинт на головке троса переключения передач |
| --- | --- |

4.   Снять шплинты с тяги переключения передач.

5.   Снять шайбы и тягу.

a - Шплинт	b - Тяга

##### РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1.	Отвернуть болт и болт с буртиком (с заплечиком) от рычага переключения передач.

2.	Снять детали с нижнего обтекателя.

| a - Рычаг переключения передач b - Болт с буртиком (заплечиком) | c - Болт |
| --- | --- |

##### ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1.	Отвернуть болт троса блокировки запуска.

2.	Снять малое уплотнительное кольцо на рычаге переключения передач и снять конец троса блокировки запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохранить уплотнительное кольцо в надежном месте для последующей сборки.

| a - Конец троса блокировки запуска b - Болт крепления троса блокировки запуска | c- Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

3.   Отвернуть и снять болты пластины рычага переключения передач и пружины ограничителя рычага переключения передач.

| a - Болт пластины рычага переключения передач b - Пластина рычага переключения передач | c - Болт пружины ограничителя рычага переключения передач d - Пружина ограничителя рычага переключения передач |
| --- | --- |

4.   Отвернуть винты крепления вала рычага переключения передач от рычага переключения передач.

| a - Винт b - Вал рычага переключения передач | c - Рычаг вала переключения передач |
| --- | --- |

5.   Снять шплинт крепления плеча рычага переключения передач на валу рычага переключения передач.

| a - Вал рычага переключения передач b - Шплинт | c - Плечо рычага переключения передач |
| --- | --- |

6.   Снять вал рычага переключения передач с рычага переключения передач. Для этого вытянуть вал через вырез в нижнем обтекателе.

| a - Резьбовое отверстие на валу рычага переключения передач b - Рычаг переключения передач | c - Рычаг вала переключения передач d - Вырез в нижнем обтекателе |
| --- | --- |

7.   Снять вал переключения передач с рычага вала переключения передач, поддев его отверткой и отделив эти части друг от друга.

a - Рычаг вала переключения передач	b - Вал переключения передач

8.   Снять рычаг вала переключения передач из кожуха нижнего обтекателя.

#### Установка дроссельной заслонки и механизма переключения передач

##### ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1.   Установить рычаг вала переключения передач в нижний обтекатель.

2.   Установить вал переключения передач в рычаг переключения передач. Смазать насечки ограничителя смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

a - Рычаг вала переключения передач	b - Вал переключения передач

3.	Установить вал рычага переключения передач через вырез в нижнем обтекателе.

4.	Установить рычаг переключения передач на вал с рычажным плечом, совмещенным с резьбовым отверстием на валу.

5.	Вставить вал рычага переключения передач в рычаг вала переключения передач.

| a - Резьбовое отверстие на валу рычага переключения передач b - Рычаг переключения передач | c - Рычаг вала переключения передач d - Вырез в нижнем обтекателе |
| --- | --- |

6.   Установить шплинт в канавку на валу переключения передач.

| a - Вал рычага переключения передач b - Шплинт | c - Рычажное плечо (плечо рычага переключения передач) |
| --- | --- |

7.   Установить винт через рычаг вала переключения передач в вал переключения передач. Плотно затянуть.

| a - Винт b - Вал рычага переключения передач | c - Рычаг вала переключения передач |
| --- | --- |

8.   Установить пластину рычага переключения передач и пружины ограничителя рычага переключения передач. Затянуть болты до указанного усилия.

| a - Болт пластины рычага вала переключения передач b - Пластина рычага вала переключения передач | c - Болт пружины ограничителя рычага вала переключения передач d - Пружина ограничителя рычага вала переключения передач |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт рычага вала переключения передач | 6 | 53 |  |
| Болт пружины ограничителя рычага вала переключения передач | 6 | 53 |  |

9.   Установить головку троса блокировки запуска на рычаг вала переключения передач. Привернуть болтом.

10. Установить малое уплотнительное кольцо на плечо рычага переключения передач.

| a - Конец троса блокировки запуска b - Болт крепления троса блокировки запуска | c - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт крепления троса блокировки запуска | 6 | 53 |  |

##### ПЛЕЧО РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1.	Установить детали плеча рычага переключения передач через нижний обтекатель.

2.	Ввернуть болт в болт с заплечиком. Затянуть болт до указанного усилия.

| a - Плечо рычага переключения передач b - Болт с заплечиком c - Болт и шайба d - Сальник | e - Втулка f- Пружинная шайба g - Плоская шайба |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт плеча рычага переключения передач | 6 | 53 |  |

##### ПРИВОДНАЯ ТЯГА

1.   Установить тягу и шайбы.

2.   Установить шплинты.

a - Шплинт	b - Тяга

3.	Установить головку троса на рычаги управления дроссельной заслонкой и переключением передач.

4.	Установить шайбы и шплинты.

5.	Установить проходную прокладку в нижний обтекатель. Привернуть держатель прокладки болтом. Затянуть болт до указанного усилия.

| a - Болт держателя прокладки b - Шплинт головки троса дроссельной заслонки | c - Шплинт головки троса переключения передач |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт держателя проходной прокладки | 6 | 53 |  |

# Соединения и приводные тяги

## Раздел 7B - Румпель

### Оглавление

| Узлы и детали румпельной рукоятки 7B-2 Работа румпельной рукоятки 7B-4 Регулировка троса/тяги дроссельной заслонки 7B-5 Тросы дроссельной заслонки 7B-5 Приводные тяги, штанги 7B-6 Демонтаж троса дроссельной заслонки 7B-6 Тросы дроссельной заслонки 7B-6 | Разборка румпельной рукоятки 7B-8 Кожух троса дроссельной заслонки 7B-10 Разборка, проверка 7B-10 Сборка 7B-11 Сборка румпельной рукоятки 7B-12 Установка троса дроссельной заслонки 7B-16 |
| --- | --- |

### Узлы и детали румпельной рукоятки

Узлы и детали румпельной рукоятки

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Румпельная рукоятка |  |  |  |
| 2 | 1 | Крышка фиксатора рукоятки в верхнем положении |  |  |  |
| 3 | 1 | Внешняя ручка рукоятки |  |  |  |
| 4 | 1 | Внутренняя ручка рукоятки |  |  |  |
| 5 | 1 | Выключатель останова |  |  |  |
| 6 | 1 | Кронштейн вала дроссельной заслонки |  |  |  |
| 7 | 1 | Винт |  |  |  |
| 8 | 1 | Зажим фрикционного регулятора усилия |  |  |  |
| 9 | 1 | Головка фрикционного регулятора |  |  |  |
| 10 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 11 | 1 | Болт |  |  |  |
| 12 | 1 | Маркировка: Дроссельная заслонка |  |  |  |
| 13 | 1 | Вал дроссельной заслонки |  |  |  |
| 14 | 1 | Шкив |  |  |  |
| 15 | 1 | Кожух |  |  |  |
| 16 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 17 | 1 | Самонарезной винт |  |  |  |
| 18 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 19 | 1 | Трос дроссельной заслонки |  |  |  |
| 20 | 1 | Кронштейн механизма рулевого управления |  |  |  |
| 21 | 2 | Болт | 30 |  | 22.1 |
| 22 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 23 | 1 | Крышка кронштейн |  |  |  |
| 24 | 3 | Винт |  |  |  |
| 25 | 1 | Стопор румпельной рукоятки |  |  |  |
| 26 | 1 | Муфта |  |  |  |
| 27 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 28 | 1 | Стопор |  |  |  |
| 29 | 1 | Торцевая крышка кронштейна |  |  |  |
| 30 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 31 | 1 | Болт | 6 | 53 |  |
| 32 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 33 | 2 | Шайба |  |  |  |

### Работа румпельной рукоятки

1.   Румпельную рукоятку можно установить в три положения: для работы, хранения или транспортировки

2.   Для того, чтобы отпустить рычаг и переключить его из одного положения в другое, необходимо нажать на рычаг фиксатора рукоятки и передвинуть рукоятку в нужное положение.

a - Рычаг разблокировки фиксатора рукоятки

3. Румпельную рукоятку можно зафиксировать в верхнем положении. Для этого нужно снять крышку фиксатора, расположенную на верху румпельной рукоятки. Когда крышка фиксатора снята, рукоятка работает так же, как и тогда, когда крышка находится на своем месте, за исключением того, что рукоятка фиксируется (блокируется) в верхнем положении. Для того, чтобы разблокировать рукоятку из фиксированного верхнего положения, необходимо нажать на рычаг разблокировки фиксатора рукоятки.

a - Крышка фиксатора рукоятки	b - Механизм блокировки

### Регулировка троса/тяги дроссельной заслонки

#### Тросы дроссельной заслонки

1.	Вращая, повернуть ручку румпельной рукоятки в нейтральное положение до фиксации.

2.	Отрегулировать длину тросов с помощью прижимных гаек до совмещения меток.

a.	Сначала выполнить регулировку нижнего троса.

b.	Снять провисание верхнего троса за счет регулировки верхних прижимных гаек. Слишком сильно гайки не затягивать!

a - Метки совмещены	c - Нижние прижимные гайки

b - Верхние прижимные гайки

3.	Вращая, повернуть румпельную рукоятку управления дроссельной заслонкой из положения переднего хода с полностью открытой дроссельной заслонкой до положения заднего хода с полностью открытой дроссельной заслонкой. Проверить, чтобы метки были совмещены в пределах  3 мм (0.125“). При необходимости отрегулировать повторно.

4.	Вращая, повернуть румпельную рукоятку в нейтральное положение. Проверить и убедиться в том, что выполнены следующие условия:

a.	Румпельная рукоятка находится в нейтральном положении.

b.	Редуктор находится в нейтральном положении (гребной винт вращается в обоих направлениях).

c.	Рычаг блокировки запуска находится в центральном положении, допуская вращение шкива стартера.

d.	Блокиратор заднего хода не включен (не в зацеплении).

e.     Регулировку см. в Разделе 5А - Кожух торсионного вала.

5.	Вращая, повернуть румпельную рукоятку в положение переднего хода до стопора. Проверить и убедиться в том, что выполнены следующие условия:

a.	Редуктор находится на передаче переднего хода.

b.	Блокировка запуска не включена (не в зацеплении).

c.	Блокировка заднего хода не включена (не в зацеплении), не допуская вращения шкива стартера.

6.	Вращая, повернуть румпельную рукоятку в положение заднего хода до стопора. Проверить и убедиться в том, что выполнены следующие условия:

a.	Редуктор находится на передаче заднего хода.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении на передачу заднего хода, возможно, придется провернуть вал гребного винта.

b.	Блокировка запуска не включена (не в зацеплении).

c.	Блокировка заднего хода включена (находится в зацеплении).

#### Приводные тяги

1.   Регулировку см. в Разделе 3В - Приводная тяга румпельной рукоятки.

### Демонтаж троса дроссельной заслонки

#### Тросы дроссельной заслонки

1.	Вращая ручку, повернуть румпельную рукоятку в нейтральное положение.

2.	Убедиться в том, что редуктор находится на нейтральном положении и блокировка запуска находится в зацеплении (включена).

3.	Убедиться в том, что указатель на шкиву троса дроссельной заслонки совмещен с меткой на кронштейне.

a - Блокировка запуска                                        b - Указатели нейтрального положения совмещены

4.   Отвернуть винт крепления крышки.

5.   Снять тягу дроссельной заслонки с рычага дроссельной заслонки.

| a - Винт крепления крышки b - Тяга дроссельной заслонки | c - Рычаг дроссельной заслонки |
| --- | --- |

6.   Ослабить прижимные гайки троса на концах обоих верхнего и нижнего тросов.

a- Прижимные гайки троса

7.   Вынуть оба троса дроссельной заслонки из пазов кронштейна. Снять концы обоих тросов со шкива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки промаркировать тросы согласно их положениям.

a - Трос дроссельной заслонки

### Разборка румпельной рукоятки

1.   Отсоединить одинарные штекерные разъемы проводов выключателя останова.

a - Провода выключателя останова

2.   Отвернуть 2 винта крепления кронштейна румпельной рукоятки. Снять румпельную рукоятку и кронштейн.

a - Винты крепления кронштейна румпельной рукоятки

3.   Отвернуть 3 винта крепления крышки рукоятки к кронштейну. Отвернуть 2 винта крепления торцевой крышки кронштейна к кронштейну.

a - Винты крышки рукоятки	b - Винты торцевой крышки кронштейна

4.	Вытянуть концы троса дросселя и провода выключателя останова на румпельной рукоятке через кронштейн.

5.	Отвернуть винт от кронштейна вала дросселя.

6.	Снять кронштейн вала дросселя.

7.	Ослабить головку ручки фрикционного регулятора усилия поворота вала дросселя.

8.   Снять шайбу и втулку.

| a - Винт крепления вала дросселя b - Кронштейн вала дросселя c - Фрикционный регулятор усилия поворота - головка регулятора и фрикционный зажим | d - Кожух шкива троса e - Шайба f- Втулка |
| --- | --- |

9.	Снять румпельную рукоятку, одновременно вытягивая вал дросселя/ручку рукоятки и толкая головку фрикционного регулятора.

10.	 Снять кожух шкива троса дросселя.

| a - Головка фрикционного регулятора усилия поворота b - Вал дросселя/ручка рукоятки | c - Кожух шкива троса дросселя |
| --- | --- |

11. Снять резиновую ручку с рукоятки управления дросселем. С помощью отвертки с плоским лезвием поддеть и стягивать резиновую ручку с румпельной рукоятки.

a - Рукоятка управления дросселем	b - Резиновая ручка

12. Снять кнопку останова и провода.

13. Снять узел фрикционного регулятора из румпельной рукоятки.

a - Кнопка останова и провода в сборе

b - Головка фрикционного регулятора и зажим фрикционного механизма

14. Снять стойку румпельной рукоятки с рукоятки.

a - Стойка румпельной рукоятки	b - Рукоятка управления дросселем

### Кожух троса дроссельной заслонки

#### Разборка, проверка

1.	Отвернуть винт и снять крышку с держателя троса.

2.	Вынуть тросы и шкив из кожуха.

3.	Проверить шкив на трещины. Проверить тросы на барашки, перекрутки, износ и обрыв. Убедиться в том, что ход тросов внутри его внешней брони свободный.

4.	Если обнаружен любой из указанных дефектов, соответствующую деталь заменить.

| a - Кожух троса b - Шкив c- Крышка | d - Тросы e - Винт и шайба |
| --- | --- |

#### Сборка

1.   Установить концевую головку троса в паз на шкиву.

| a - Трос дросселя b - Концевая головка троса в пазу | c- Шкив |
| --- | --- |

2.	Установить шкив с тросами в кожух.

3.	Убедиться в том, что концы тросов полностью сели в кожух.

a - Концы тросов полностью посажены в кожух

4.   Придерживая тросы в этом положении, установить крышку с винтами и шайбами. Привернуть крышку.

5.   Вращать шкив и убедиться в том, что тросы свободно движутся в нужном направлении.

a - Трос дросселя для передачи переднего хода           b - Трос дросселя для передачи заднего хода

### Сборка румпельной рукоятки

1.   Установить румпельную рукоятку на стойку румпеля.

a - Стойка румпеля	b - Рукоятка управления дросселем

2.   Пропустить жгут кнопки останова через стойку румпеля.

| a - Провода жгута кнопки останова b - Рукоятка управления дросселем | c - Стойка румпеля |
| --- | --- |

3.   Посадить кнопку останова в торец стойки румпельной рукоятки/ручки.

4.   Установить весь узел фрикционного регулятора усилия вращения.

| a - Кнопка останова | b - Фрикционный регулятор усилия вращения (головка с зажимом в сборе) |
| --- | --- |

5.   Установить резиновую ручку на рукоятку.

a - Рукоятка управления дросселем	b - Резиновая ручка

6.	Пропустить провода кнопки останова через кожух шкива троса.

7.	Установить кожух шкива троса в плечо рычага рулевого управления.

8.	Установить собранную на стойке румпельную рукоятку на плечо рычага рулевого управления.

9.   Совместить фрикционный регулятор с пазом в плече рычага рулевого управления. Установить головку фрикционного регулятора в плечо рычага рулевого управления.

| a - Жгут проводов кнопки останова b - Кожух шкива троса c - Стойка румпеля | d - Фрикционный регулятор сборе e - Тросы дросселя |
| --- | --- |

10. Повернуть рукоятку в нейтральное положение. Отрегулировать концы тросов так, чтобы они были одинаковыми по длине.

| a - Нейтральное положение на рукоятке управления дросселем b - Метка положения дросселя | c - Одинаковая длина тросов |
| --- | --- |

11.	 Установить стойку румпеля в кожух шкива тросов.

12.	 Проложить жгут проводки кнопки останова вокруг выступа  в углубление в кожухе шкива тросов.

13.	 Установить шайбу и втулку в плечо рычага румпеля.

14. Установить кронштейн вала управления дросселем. Затянуть винт до указанного усилия.

| a- Стойка румпеля b - Кожух шкива тросов c - Кронштейн вала дросселя d - Винт | e - Шайба f - Втулка g - Углубление для жгута кнопки останова |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт кронштейна вала дросселя | 5.6 | 50 |  |

15. Прикрепить румпельную рукоятку к кронштейну.

a.	Пропустить тросы и провода кнопки останова через отверстие в кронштейне. Ровно уложить тросы и провода кнопки останова в канале кронштейна рукоятки и через отверстие в кронштейне.

b.	Прикрепить крышку к кронштейну румпельной рукоятки.

a.     Привернуть торцевую крышку двумя винтами. Затянуть винты до указанного усилия.

a - Винты крышки рукоятки	b - Винты торцевой крышки кронштейна

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винты торцевой крышки кронштейна рукоятки управления дроссельной заслонкой | 6 | 53 |  |

16. Привернуть собранный кронштейн румпельной рукоятки к ПЛМ винтами. Затянуть винты до указанного усилия.

a - Винты крепления кронштейна румпельной рукоятки

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Винт крепления кронштейна румпельной рукоятки | 30 |  | 22.1 |

17. Подсоединить одинарные штекерные разъемы проводов выключателя останова.

a - Провода выключателя останова

### Установка троса дроссельной заслонки

1.	Вращать ручку румпельной рукоятки по часовой стрелке до тех пор, пока внутренний паз троса на шкиву не будет наверху.

2.	Установить концевую головку троса управления задним ходом во внутренний паз шкива.

3.	Обвести трос во внутренней канавке вокруг верхней стороны шкива.

4.   Установить броню троса в верхний паз анкерного кронштейна.

| a - Внешний канал шкива b - Внутренний канал шкива c - Верхний паз анкерного кронштейна | d - Нижний паз анкерного кронштейна e - Трос передачи заднего хода f - Концевая головка троса передачи заднего хода в пазе шкива. |
| --- | --- |

5.	Вращать ручку рукоятки против часовой стрелки до тех пор, пока внешний паз троса на шкиву не будет внизу.

6.	Установить концевую головку троса дросселя передачи переднего хода во внешний паз шкива.

7.	Обвести трос во внутренней канавке вокруг нижней стороны шкива.

8.	Установить броню троса в нижний паз анкерного кронштейна.

| a - Трос передачи переднего хода b - Концевая головка троса передачи переднего хода в пазе шкива | c - Нижний паз анкерного кронштейна |
| --- | --- |

9.   См. главу Регулировка троса / тяги дроссельной заслонки выше.

10. Затянуть все прижимные гайки троса управления дросселем.

a - Прижимные гайки троса управления дроссельной заслонкой.

11.	 Установить крышку обтекателя. Привернуть болтом. Затянуть до указанного усилия.

12.	 Установить тягу дроссельной заслонки на рычаг управления дросселем.

| a - Болт крепления крышки обтекателя b - Тяга дросселя | c - Рычаг дросселя |
| --- | --- |

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт крепления крышки обтекателя | 6 | 53 |  |

# Ручной стартер

## Раздел 8A - Стартер с механизмом

## возврата пусковой веревки

### Оглавление

| Стартер с механизмом возврата пусковой веревки в сборе 8A-2 Демонтаж стартера с механизмом возврата пусковой веревки 8A-4 Замена пусковой веревки стартера 8A-4 Разборка стартера с механизмом возврата пусковой веревки 8A-6 | Осмотр, проверка, чистка стартера с механизмом возврата пусковой веревки 8A-8 Сборка стартера с механизмом возврата пусковой веревки 8A-8 Установка стартера с механизмом возврата пусковой веревки 8A-11 |
| --- | --- |

### Стартер с механизмом возврата пусковой веревки в сборе

Стартер с механизмом возврата пусковой веревки в сборе

| № поз. | Кол-во | Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| 1 | 1 | Механизм возврата пусковой веревки в сборе |  |  |  |
| 2 | 1 | Кожух стартера |  |  |  |
| 3 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Пружина стартера |  |  |  |
| 5 | 1 | Кожух пружины стартера |  |  |  |
| 6 | 1 | Шкив |  |  |  |
| 7 | 2 | Собачка |  |  |  |
| 8 | 2 | Пружина возврата |  |  |  |
| 9 | 1 | Фрикционная пружина |  |  |  |
| 10 | 1 | Фрикционный диск |  |  |  |
| 11 | 1 | Болт | 8 | 70 |  |
| 12 | 1 | Пусковая веревка |  |  |  |
| 13 | 1 | Ручка пусковой веревки стартера |  |  |  |
| 14 | 1 | Крепление фиксатора (анкера) веревки |  |  |  |
| 15 | 1 | Сальник стартера |  |  |  |
| 16 | 1 | Механизм блокировка запуска |  |  |  |
| 17 | 1 | Винт | Затянуть плотно |
| 18 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 19 | 1 | Пружина механизма блокировки запуска |  |  |  |
| 20 | 1 | Кулачок механизма блокировки запуска |  |  |  |
| 21 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 22 | 1 | Винт | Затянуть плотно |
| 23 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 24 | 3 | Болт | 8 | 70 |  |
| 25 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 26 | 1 | Трос механизма блокировки запуска |  |  |  |
| 27 | 1 | Упор |  |  |  |
| 28 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 29 | 1 | Нарезной винт | Затянуть плотно |
| 30 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 31 | 1 | Резиновая прокладка (кольцо) |  |  |  |
| 32 | 2 | Прокладка (кольцо) |  |  |  |
| 33 | 1 | Маркировка: Сопротивление в проводе свечи зажигания |  |  |  |
| 34 | 1 | Маркировка: ВНИМАНИЕ! |  |  |  |

### Демонтаж стартера с механизмом возврата пусковой веревки

1.	Снять верхний обтекатель.

2.	Отсоединить трос механизма блокировки запуска от кулачка блокировки.

| a - Механизм блокировка запуска (стартера) b - Кулачок механизма блокировки запуска (стартера) | c - Трос механизма блокировки запуска (стартера) d - Винт |
| --- | --- |

3.   Отвернуть и снять три болта и поднять узел стартера с механизмом возврата пусковой веревки.

### Замена пусковой веревки стартера

!!! ОСТОРОЖНО

При разборке стартера ОБЯЗАТЕЛЬНО надевать и носить защитные очки. Пружина может развернуться, выскочить и повредить глаза.

!!! ВНИМАНИЕ

Во избежание разворачивания пружины шкив стартер НЕОБХОДИМО крепко держать, преодолевая усилие пружины.

1.	Снять весь узел стартера с двигателя. Демонтаж см. в главе Демонтаж стартера с механизмом возврата пусковой веревки.

2.	Вытянуть пусковую веревку стартера до полного разматывания веревки со шкива. Удержать и зафиксировать шкив в этом положении.

3.   Вынуть конец веревки из углубления в ручке крепления пусковой веревки и развязать или отрезать узел. Стянуть остаток веревки со шкива стартера.

a - Пусковая веревка	b - Шкив

4.	Для ослабления натяжения пружины дать шкиву медленно развернуться.

5.	Развязать или отрезать узел и вытянуть пусковую веревку стартера из анкера крепления веревки и ручки пусковой веревки.

| a - Ручка пусковой веревки b- Фиксатор (анкер) веревки в ручке | c- Узел |
| --- | --- |

ВАЖНО: Для того чтобы, не допустить распускания прядей веревки на концах, концы веревки обжечь (расплавить).

6.	Завязать на веревке узел, пропустить веревку через анкерное крепление (фиксатор) и ручку.

7.	Пропустить веревку стартера через предназначенную для нее направляющую, кожух стартера и шкив стартера. Завязать узел на конце веревки, вставить узел в углубление ручки и натянуть веревку  так, чтобы обеспечить полную и правильную посадку узла на шкиву и в улитке.

a - Узел пусковой веревки	b - Углубление для узла веревки

8. Провернуть шкив на 2.5 оборота по часовой стрелке так, чтобы веревка наматывалась на шкив. Расположить и прижать веревку в пазу шкива. Провернуть шкив на 3 оборота против часовой стрелки  для того, чтобы обеспечить предварительное натяжение пружины стартера. Дать шкиву медленно подмотать остаток свободной веревки.

9.	Потянуть за ручку стартера для того, чтобы проверить следующее:

Плавную работу собачек стартера.

Свободное движение пусковой веревки стартера.

Полный возврат пусковой веревки при подмотке.

10.	 Установить собранный узел стартера с механизмом возврата пусковой веревки на двигатель. См. главу Установка стартера с механизмом возврата пусковой веревки.

### Разборка стартера с механизмом возврата пусковой веревки

!!! ОСТОРОЖНО

При разборке стартера ОБЯЗАТЕЛЬНО надевать и носить защитные очки. Пружина может развернуться, выскочить и повредить глаза.

!!! ВНИМАНИЕ

Во избежание разворачивания пружины при разборке стартера НЕОБХОДИМО крепко держать, преодолевая усилие пружины.

1.	Снять узел стартера с механизмом возврата пусковой веревки с двигателя. См. главу Демонтаж стартера с механизмом возврата пусковой веревки.

2.	Вытянуть пусковую веревку до ее полного разматывания со шкива. Зафиксировать шкив в этом положении.

3.	Протянуть часть веревки через выемку на шкиву.

4.   Для того, чтобы ослабить натяжение пружины, дать шкиву медленно размотаться (провернуться).

5.   Отвернуть и снять болт и фрикционный (тормозной) диск.

6.   Поднять шкив стартера из кожуха и разобрать.

a - Собачки храпового механизма (2)	b - Пружины возврата (2)

7.   Поднять кожух пружины и свернутую в спираль пружину со шкива.

8.   Снять пружинную шайбу.

a - Кожух стартера	b - Пружинная шайба

### Осмотр, проверка, чистка стартера с механизмом возврата пусковой веревки

1.   Прочистить детали в растворителе и просушить сжатым воздухом.

!!! ОСТОРОЖНО

Осторожно! Сила натяжения пружины очень велика. Если пружина развернется и выскочит, она может причинить тяжелые телесные повреждения.

ВАЖНО: Для осмотра и проверки снимать пружины подмотки веревки из кожуха необходимости нет.

2.   При необходимости снять пружину подмотки из кожуха пружины. Для этого разворачивать спираль пружины с предельной осторожностью.

a - Пружина	b - Кожух пружины

3.	Осмотреть и проверить пружину на перегибы, заусенцы, коррозию или поломку.

4.	Осмотреть и проверить шкив стартера, направляющую веревки и кожух стартера на выбоины, канавки, трещины, износ или деформацию.

5.	Осмотреть и проверить все детали, пружину, собачки храпового механизма и фрикционный (тормозной)  диск на изношенность или повреждение.

6.	Осмотреть и проверить пусковую веревку стартера на изношенность.

7.	При необходимости соответствующие дефектные детали заменить.

### Сборка стартера с механизмом возврата пусковой веревки

!!! ВНИМАНИЕ

При сборке механизма возврата веревки ОБЯЗАТЕЛЬНО надевать и носить защитные очки. Пружина может развернуться, выскочить из кожуха и повредить глаза.

1.   Нанести небольшое количество смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon в кожух стартера и установить пружинную шайбу.

a - Кожух стартера	b - Пружинная шайба

| Тюбик № | Наименование | Артикул «Mercury» | Артикул «Quicksilver» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

2.   Посадить наружный крюк пружины стартера в паз кожуха и завернуть спираль пружины по часовой стрелке в улитку для пружины.

a - Пружина подмотки	b - Крюк пружины

3.   Нанести тонкий слой смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon в полость шкива для пружины.

| Тюбик № | Наименование | Артикул «Mercury» | Артикул «Quicksilver» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-802859Q1 |

4.   Установить собранный кожух пружины на шкив.

5.   Осторожно установить шкив в кожух стартера.

6.   Установить собачки храпового механизма в шкив стартера.

| a - Пружина собачки b - Собачка | c - Пружина фрикционного (тормозного) диска |
| --- | --- |

7.   Нанести герметик Loctite 271 на болт. Затянуть до указанного усилия затягивания.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт | 8 | 70 |  |

| Тюбик № | Наименование | Артикул «Mercury» | Артикул «Quicksilver» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | 92-809819 | 92-809819 |

8. Провернуть шкив на 2-1/2 оборота по часовой стрелке с наматыванием веревки на шкив. Расположить и зафиксировать веревку в пазу шкива. Провернуть шкив на 3 оборота против часовой стрелки для того, чтобы обеспечить предварительное натяжение пружины стартера. Дать шкиву медленно подмотать оставшуюся часть свободной веревки.

9.   Если были ранее сняты, установить детали, как указано ниже. Нанести герметик Loctite 271 на резьбы винтов и надежно затянуть винты.

| a - Винт механизма блокировки запуска b - Пружина c - Втулка d - Блокировка запуска | e - Винт кулачка механизма блокировки запуска (стартера) f- Втулка g - Кулачок блокировки запуска (стартера) h - Шайба |
| --- | --- |

| Тюбик № | Наименование | Артикул «Mercury» | Артикул «Quicksilver» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резьбовой герметик - Loctite 271 Threadlocker | 92-809819 | 92-809819 |

10.	 Потянуть за ручку стартера для того, чтобы проверить следующее:

Плавную работу собачек храпового механизма стартера.

Свободное движение пусковой веревки.

Полную подмотку пусковой веревки.

11. Установить  собранный ручной стартер на двигатель. Установку см. в главе Установка стартера с механизмом возврата пусковой веревки.

### Установка стартера с механизмом возврата пусковой веревки

1.   Установить собранный ручной стартер. Затянуть болты до указанного усилия затягивания.

| Наименование | Н-м | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты кожуха стартера | 8 | 70 |  |

2.   Подсоединить трос блокировки запуска (стартера) к кулачку блокировки запуска (стартера). Отрегулировать трос так, чтобы кулачок удерживал блокировку в верхнем положении, когда двигатель находится на нейтральном положении, и затянуть винт.

| a - Блокировка запуска b - Кулачок блокировки запуска | c - Трос блокировки запуска d - Винт |
| --- | --- |

ВАЖНО:  Проверить работу блокировки запуска. Веревка стартера не должна вытягиваться, когда рукоятка переключения передач находится в положении передачи переднего или заднего хода.

3.   Установить верхний обтекатель.

# Схемы электропроводки

## Раздел 9A - Электрические схемы

### Оглавление

| Сокращения цветной маркировки проводов 9A-2 Схема электропроводки румпеля с ручным неэлектрическим запуском 9A-4 | Схема электропроводки румпеля с ручным электрическим запуском 9A-6 Схема проводки дистанционного управления с электрическим запуском 9A-8 |
| --- | --- |

### Сокращения цветной маркировки проводов

| Сокращения цветной маркировки проводов |
| --- |
| BLK | Черный |  | BLU | Синий |
| BRN | Коричневый |  | GRY | Серый |
| GRN | Зеленый |  | ORN или ORG | Оранжевый |
| PNK | Розовый |  | PPL или PUR | Фиолетовый |
| RED | Красный |  | TAN | Светло-коричневый |
| WHT | Белый |  | YEL | Желтый |
| LT или LIT | Светло- |  | DK или DRK | Темно- |

### Для заметок:

### Схема электропроводки румпеля с ручным неэлектрическим запуском

a - Зарядная катушка зажигания

b - Датчик угла поворота коленвала

c - Выключатель аварийного останова типа стропка

d - Выключатель останова на румпеле

e - Лампа предупредительной сигнализации по низкому давлению масла

f - Датчик давления масла

g - Катушка зажигания

h - Блок ECU

i -  Жгут электропроводки

### Схема электропроводки румпеля с ручным электрическим запуском

a - Катушка генератора

b - Зарядная катушка зажигания

c - Датчик угла поворота коленвала

d - Выключатель останова типа стропка

e - Выключатель останова на румпеле

f- Стартер

g - Соленоид

h - Предохранитель

i - Батарея

j -  Выключатель блокировки запуска

k - Кнопка запуска

I - Лампа предупредительной сигнализации по низкому давлению масла

m - Датчик давления масла

n - Катушка зажигания

o- Блок ECU

p - Регулятор, выпрямитель

q - Жгут электропроводки

### Схема электропроводки дистанционного управления с электрическим запуском

a - Катушка генератора

b - Зарядная катушка зажигания

c - Датчик угла поворота коленвала

d - Батарея

e - Соленоид

f- Стартер

g - Предохранитель

h - Жгут проводки дистанционного управления

i - Переходной жгут проводки дистанционного управления

j - Лампочка предупредительной сигнализации (низкого давления масла)

k - Датчик давления масла

I -  Катушка зажигания

m- Блок ECU

n - Регулятор / выпрямитель напряжения

o - Жгут электропроводки

p - Соленоид воздушной заслонки (подсоса)

------------- *** -------------

October 14, Friday, 18:19

# Text boxes

1

A

1

B

1

C

1

D

2

A

2

B

2

C

3

A

3

B

3

C

4

A

4

B

4

C

4

D

5

A

6

A

7

A

7

B

8

A

9

A