Техническое руководство

по

4-такт. модели

ПЛМ 75/90 л.с.

Начальный год выпуска модели 2000 г.

Начальный серийный номер: 0G960500

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ СОКРАЩЕНИЙ

АБ - аккумуляторная батарея

БУПВХО (IAC) - блок  управления подачей воздуха в режиме холостых оборотов

ГРП (MPR) - главное реле питания

ГСУУН (Power Trim) - гидравлическая система управления углом наклона ПЛМ

ДАДК - датчик абсолютного давления в коллекторе

ДД/ТМ - датчик давления/температуры масла

ДДВ - датчик давления воды

ДДВБД  - датчик давления воды в блоке

ДДВЗ - датчик давления воздуха

ДДМ - датчик давления масла

ДДУН - датчик дифферента/угла наклона

ДЗ - дроссельная заслонка

ДПДЗ (TPS) - датчик положения дроссельной заслонки

ДПР - датчик положения распредвала

ДТ - датчик температуры

ДТБЦ - датчик температуры блока цилиндров

ДТВ - датчик температуры воды

ДТВВ - датчик температуры выпускного воздуха

ДТВЗ - датчик температуры воздуха

ДТВК (MAT) - датчик температуры воздуха в коллекторе

ДТВН - датчик температуры воздуха приводного воздушного нагнетателя

ДТМ - датчик температуры масла

ДТХА - датчик температуры хладагента

ДТХГЦ - датчик температуры хладагента в головке цилиндров

ДУПКВ (CPS) - датчик угла поворота коленвала

КДС (CDS) - компьютерная диагностическая система

МПП - механизм переключения передач

ПВН - приводной воздушный нагнетатель

ЦДП (DDT) - цифровой диагностический прибор

ЭБУ (ECM) - электронный блок управления

ЭБУ ДЗ (ETC) - электронный блок управления дроссельной заслонкой

ЭБУ МПП (ESC) - электронный блок управления механизмом переключения передач

ЭСВТ (EFI) - электронная система впрыска топлива

# Внимание

В данном руководстве предупредительные знаки и надписи "Опасно", "Осторожно" и "Внимание" (сопровождающиеся международным индексом опасности «HAZARD Symbol A») используются для привлечения внимания обслуживающего персонала к необходимости соблюдения и выполнения  специальных указаний относительно конкретного вида обслуживания или операций, которые при неправильном или небрежном, халатном выполнении могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, угрозу повреждения оборудования и ущерба имуществу и окружающей среде. СТРОГО СОБЛЮДАТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ!

Сами по себе эти предупредительные средства по ТБ не могут устранить опасность, о которой они предупреждают. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ по техническому обслуживанию, а также подход к работе на основе «здравого смысла» являются основными мерами предосторожности и предотвращения несчастных случаев..

!!! ОПАСНО

Опасно! – Непосредственная опасность, прямо ПРИВОДЯЩАЯ к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ОСТОРОЖНО

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ВНИМАНИЕ

Опасность или неосторожные действия, которые могут привести к легким травмам, повреждению изделия, ущербу имущества и нанесению вреда окружающей среде.

Вниманию пользователей настоящего руководства

# Данное руководство по техническому обслуживанию разработано и издано Отделом сервисного обслуживания фирмы Mercury Marine в помощь механикам дилеров фирмы и обслуживающему персоналу компании при выполнении работ по техобслуживанию изделий, описанных в данном руководстве.

Предполагается, что этот персонал знаком с процедурами техобслуживания указанных здесь и аналогичных или подобных им изделий, производимых и реализуемых на рынке фирмой Mercury Marine, а также, что этот персонал прошел обучение по рекомендованным сервисным процедурам и методикам обслуживания данной продукции, включая использование как обычного механического ручного инструмента, так и специального инструмента фирмы Mercury Marine или рекомендованного фирмой инструмента других поставщиков.

Фирма не может быть в курсе всех возможных существующих в отрасли процедур и методик, по которым могут выполняться работы по техобслуживанию, а также результатов их применения и/или возможных опасностей. Фирма не проводила широкомасштабной оценки таких процедур. Поэтому все, кто применяет какую-либо процедуру техобслуживания и/или какой-либо инструмент, не рекомендованные фирмой Mercury Marine, должны сначала полностью убедиться в том, что выбранная процедура и инструмент не представляют угрозы для безопасной работы людей и эксплуатации изделий.

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики (спецификации), содержащиеся в настоящем руководстве, основаны на самых последних данных, имеющихся в распоряжении фирмы на момент публикации. В соответствии с установленными правилами новые редакции руководства будут рассылаться всем дилерам, заключившим с фирмой контракты на реализацию и/или техническое обслуживание описываемых здесь изделий.

При работе с изделием следует помнить, что в электрической системе и системе зажигания могут возникнуть опасные, ведущие к повреждениям, короткие замыкания (КЗ). Эти системы при неумелом обращении и неосторожном отношении к работе с ними также могут вызвать поражение электрическим током с тяжелыми последствиями для здоровья людей. При выполнении любых работ, где обслуживающий персонал может коснуться электрических контактов или последние могут коснуться заземления,  аккумуляторные провода следует отсоединять от аккумуляторных батарей на стороне самих аккумуляторных батарей.

Всякий раз, когда при обслуживании входные и выходные отверстия двигателя остаются открытыми, их следует закрывать, чтобы не допустить случайного попадания в цилиндры посторонних предметов, которые могут вызвать серьезные повреждения внутренних узлов и деталей двигателя при его запуске..

Очень важно обратить особое внимание на то, что при проведении любых работ по техобслуживанию весь новый крепеж, используемый для замены старого, должен иметь те же типоразмеры и удовлетворять прочностным характеристикам, что и заменяемый крепежный материал. Цифры на головках метрических болтов и на поверхностях метрических гаек указывают на их прочностные характеристики. На американских болтах для этой цели используются радиальные линии, в то время как на большинстве американских гаек маркировка прочностных характеристик отсутствует. Несоответствие или неправильный выбор крепежного материала по типоразмерам и прочностным характеристикам может привести к повреждению оборудования, его неправильной работе или даже к возможным травмам людей. Поэтому снятый при демонтаже крепежный материал следует сохранять для повторного использования и во время сборки, где это возможно, использовать его для крепления тех же узлов и деталей в тех же местах, с которых он был снят. В тех случаях, когда крепеж не пригоден для повторного использования, необходимо следить за тем, чтобы замена строго соответствовала родному крепежу.

# Содержание в чистоте и уход за ПЛМ

Любое изделие морского назначения, предназначенное для эксплуатации в водных бассейнах, - это механизм, состоящий из множества деталей и узлов станочной, механической обработки с пригнанными, полированными и притертыми поверхностями, причем допуски на них измеряются в десятитысячных долях дюйма/миллиметра. Поэтому очень важным фактором является содержание такого изделия в чистоте и тщательный уход за ним. В связи с этим следует помнить о том, что правильный уход, чистка и защита трущихся поверхностей и поверхностей деталей и узлов станочной обработки является составной частью процедуры ремонтных и профилактических работ. Это считается стандартной практикой при ремонтных работах и техобслуживании, даже если в описании самой процедуры не содержится таких специальных указаний.

При демонтаже деталей и узлов во время техобслуживания следует обязательно класть и хранить их в определенном порядке для того, чтобы во время последующей сборки обеспечить их монтаж на свои места с соблюдением установки стыкующихся поверхностей на родные места.

Кроме того, работа обслуживающего персонала под подвешенным ПЛМ или на нем недопустима. ПЛМ следует закреплять на рабочих стендах или как можно скорее опускать на уровень земли.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в настоящее руководство без предварительного уведомления.

Дополнительную информацию, касающуюся описанных в данном руководстве изделий, см. в справочных и сервисных бюллетенях по техобслуживанию, которые имеются в офисах дилеров.

ПРИМЕР:

# Содержание руководства по техническому обслуживанию

Раздел 1 – Основные сведения и технические характеристики

A – Технические характеристики

B – Техническое обслуживание

C – Основные сведения

D – Установка ПЛМ

Раздел 2 – Электрическая система

A – Система зажигания

B – Система зарядки и запуска

C – Момент зажигания, синхронизация и регулировка

D - Схемы электропроводки

Раздел 3 – Топливная система

A – Топливный насос

B – Карбюратор

C – Вредные выбросы

Раздел 4 – Блок двигателя

A – Головка цилиндров

B – Блок цилиндров и картер

C – Смазка

Раздел 5 – Средняя секция

A – Транцевый и поворотный кронштейны. Кожух торсионного вала

B – Система ГСУУН *

Раздел 6 - Нижний блок

A - Редуктор

B – Редуктор - Облегченное переключение МПП **

Раздел 7 – Соединения, приводы и тяги управления

A – Соединения дроссельной заслонки (ДЗ) и механизма переключения передач (МПП)

Раздел 8 – Цветные блок-схемы

* ГСУУН -  гидравлическая система управления углом наклона ПЛМ (система управления дифферентом)

** МПП - механизм переключения передач

| Основные сведения | 1 |
| --- | --- |
| Электрическая система | 2 |
| Топливная система | 3 |
| Блок двигателя | 4 |
| Средняя секция | 5 |
| Нижний блок | 6 |
| Соединения, приводы и тяги управления | 7 |
| Цветные блок-схемы | 8 |

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## Раздел 1A - Технические характеристики

Оглавление

| Технические характеристики 1A-1 Смазочные средства и герметики фирм Mercury и Quicksilver . . 1A-10 Информационные таблицы гребных винтов 1A-12 Модель Mercury/Mariner 75 (4-такт.) 2.33:1 1A-13 | Модель Mercury/Mariner 75 (4-такт.) 2.07:1 1 A-14 Модель Mercury/Mariner 90 (4-такт.) 2.33:1 1 A-15 Модель Mercury/Mariner 90 (4-такт.) 2.07:1 1 A-16 Значения усилий затягивания крепежных средств 1 A-17 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

| Модели 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с. |
| --- |
|  | Мощность: |  |
|  | Модель 75 л.с. | 55.9 кВт (75 л.с.) при 5000 об/мин |
|  | Модель 90 л.с. | 67.1 кВт (90 л.с.) при 5500 об/мин |
| Мощность | Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке (ПОДЗ): |  |
|  | Модель 75 л.с. | 4500 - 5500 |
|  | Модель 90 л.с. | 5000 - 6000 |
| МАССА | С электрозапуском |  |
| ПЛМ | 75/90 ELPT | 175.1 кг (386 фунт.) |
| ТОПЛИВО | Рекомендуемый бензин | Автомобильный, неэтилированный как минимум с октановым числом 87 |
|  | Масляный фильтр | Артикул № 35-822626A2 |
|  | Ключ для масляного фильтра | Артикул № 91-802653Q1 |
|  | Объем моторного масла двигателя | При всех температурах для использования |
|  | Моторное масло | рекомендуется 5 литров или 5 кварт масла соответствующей вязкости марки SAE 10W-30. Марка масла соответствующей вязкости SAE 25W-40 может использоваться при температурах выше 4°C (40°F). Использовать фирменное масло морского назначения для 4-тактных двигателей 4-Cycle Marine Oil с соответствующей вязкостью для температур региона эксплуатации (см. значения температур на градуснике слева). Если отсутствует, использовать масло качества PREMIUM для 4-тактных двигателей, сертифицированное и удовлетворяющее следующей сервисной классификации Американского института нефти (API): SH, SG, SF, CF-4, CE, CD, CDII или более высокого качества. |
| МАСЛО |  |  |

|  | Тип | Электронно управляемая система зажигания разрядно-емкостного типа |
| --- | --- | --- |
|  | Свеча зажигания: |  |
|  | Тип | NGKLFR5A-11 |
|  | Зазор | 1.1 мм (0.043 ") |
|  | Размер 6-гранной части | 5/8 " (16 мм) |
|  | Диаметр отверстия | 14 мм |
|  | Усилие затягивания | 25 Н-м (18 фунт.-фут.) |
|  | Порядок зажигания | 1 -3-4-2 |
|  | (работы цилиндров): |  |
|  | на холостых оборотах (850 об/мин) | 5°±1° после ВМТ |
|  | при ПОДЗ (5500 об/мин) | 19°±1° до ВМТ |
|  | Выходное пиковое напряжение катушки статора: |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 6-9 В (Белый-Белый) |
|  | при 1500 об/мин | 12-18 В (Белый-Белый) |
|  | при 3500 об/мин | 14-25 В (Белый-Белый) |
|  | Сопротивление катушки статора | 0.32 - 0.48 Ω (Ом) (Белый-Белый) |
|  | Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ) - |  |
|  | Пиковое напряжение: |  |
|  | (Бел/Черн - Черн) для цил. №1 и № 4 |  |
|  | (Бел/Крас - Черн) для цил. №2 и №3 |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 2.8 -3.4 В |
|  | при 1500 об/мин | 6.5 -7.8 В |
| СИСТЕМА | при 3500 об/мин | 10.5-12.0 В |
| ЗАЖИГАНИЯ | Сопротивление датчика угла поворота коленвала (ДУПКВ): |  |
| Показания сняты при | (Бел/Черн - Черн) для цил. №1 и № 4 | 445 - 545 Ω (Ом) |
| 68°F (20°C). | (Бел/Крас - Черн) для цил. №2 и №3 | 445 - 545 Ω (Ом) |
|  | Выходное напряжение разрядно-емкостного блока (РЕБ) - Пиковое значение: |  |
|  | (Черн/Оранж - Черн) для цил. №1 и №4 |  |
|  | (Черн/Бел - Черн) для цил. №2 и №3 |  |
| BLK = ЧЕРНЫЙ | при 400 об/мин (при заводке) | 165 -190 В |
| BLU = СИНИЙ | при 1500 об/мин | 1 75 - 200 В |
| ORN = ОРАНЖЕВЫЙ | при 3500 об/мин | 1 75 - 200 В |
| RED = КРАСНЫЙ | Сопротивление катушки зажигания: |  |
| WHT = БЕЛЫЙ | Первичная | 0.078 - 0.106 Ом (Черн - Черн/Бел) |
| LT = СВЕТЛО- | Вторичная (без колпачков) | 3.5 - 4.7 кОм (между верхними выводами) |
|  | Сопротивление высоковольтного провода: |  |
|  | Цилиндр №1 | 4.5-10.7 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №2 | 3.3 - 8.0 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №3 | 3.7-8.9 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №4 | 4.3- 10.2 kΩ (кОм) |
|  | Средства защиты двигателя: |  |
|  | Ограничитель оборотов |  |
|  | Отсечка искры на цилиндры |  |
|  | №1 или №4 | 6200 об/мин |
|  | №1 и №4 | 6250 об/мин |
|  | №1, №4 и №2 или №3 | 6300 об/мин |
|  | №1, №2, №3 и №4 | 6350 об/мин |
|  | Защита от перегрева / низкого давления масла |  |
|  | за счет управления скоростью (Отсечка искры |  |
|  | на цил. №1 и №4) | Постепенно снижается до 3000 об/мин |
|  | Датчик температуры воды: |  |
|  | Двигатели выпуска 2000 г. с Сер.№0T178499 и ниже |  |
|  | Звуковой сигнал /Снижение оборотов | 60°C (140°F) |
|  | Сброс (переустановка) температуры | 48°C (118°F) |
|  | (Закрытой ДЗ / Замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |

|  | Двигатели выпуска 2001 г., Сер.№0T178500 и выше |  |
| --- | --- | --- |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов | 90°C (194°F) |
|  | Сброс температуры | 75°C (167°F) |
|  | (Закрытой ДЗ/замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |
|  | Датчик давления масла двигатель выпуска 2000 г.: |  |
|  | Сер. №0T178499 и ниже | Пробит номер P. 15 |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов | Замыкание контактов при давлении ниже 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сброс давления | Размыкание контактов при давлении выше 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сброс ЭБУ (при закрытой ДЗ / Замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |
| СИСТЕМА | Датчик давления масла двигателя выпуска 2001 г.: |  |
| ЗАЖИГАНИЯ Показания сняты при 680F (200C) | Сер.№0T178500 и выше | Пробит номер 1.5 |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов Сброс давления Сброс ЭБУ (при закрытой ДЗ / замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) | Замыкание контактов при давлении ниже 150 кПа (21 .8 фунт./кв.дюйм.) Размыкание контактов при давлении выше 150 кПа (21.8фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сопротивление датчика температуры воды: |  |
|  | при -4°F (-20°C) | 15.5 kΩ (кОм) |
|  | при 32°F (0°C) | 5.79 kΩ (кОм) |
|  | при 68°F (20°C) | 2.45 kΩ (кОм) |
|  | при 104°F(40°C) | 1 .50 kΩ (кОм) |
|  | Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS): |  |
|  | Входное напряжение при холостых оборотах (850 об/мин) | 5.0 ± 0.25 В (Красный - Оранжевый) |
|  | Выходное напряжение при холостых оборотах (850 об/мин) | 0.68-0.82 В (Розовый - Оранжевый) |
|  | Тип генератора: | Катушка 3-фазного статора (12-полюс.) |
|  | Выходное напряжение генератора | 12.0 В; 20 А (240 Ватт) |
|  |  | (Выпрямленное / Регулируемое) |
|  | Выходное напряжение катушки статора - Пиковое значение: |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 6-9 В (белый - белый) |
| СИСТЕМА | при 1500 об/мин | 12-18 В (белый - белый) |
| ЗАРЯДКИ | при 3500 об/мин | 14-25 В (белый - белый) |
| Показания сняты при | Сопротивление катушки статора | 0.32 - 0.48 Ω (Ом) (белый - белый) |
| 68°F (20°C). | Выходное напряжение выпрямителя / регулятора - Пиковое значение: |  |
|  | при 1000 об/мин | 18 -22 В (Красный - Черный) |
|  | при 1500 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | при 3500 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | при 6000 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | Установка тахометра фирмы Quicksilver | "6P" или "4" |
|  | Электрический запуск: |  |
|  | Тип стартера | Муфта сцепления, скользящая |
|  | Модель / Производитель | S114-828/Hitachi - Хитачи) |
|  | Масса | 3.5 кг (7 фунт., 11 унц.) |
|  | Мощность / Напряжение | 1.4 кВт - 12 В |
|  | Время | 30 секунд |
|  | Передаточное число редуктора | 7.85 (102:13) |
|  | Щетка: |  |
| СИСТЕМА | Длина | 15.5 мм (0.610 ") |
| ЗАПУСКА | Минимальная длина | 9.5 мм (0.374 ") |
|  | Коллектор: |  |
|  | Диаметр | 29.0 мм (1.113 ") |
|  | Минимальный диаметр | 28.0 мм (1.100 ") |
|  | Обточка | 0.5 мм (0.020 ") |
|  | Предельная величина обточки | 0.2 мм (0.008 ") |
|  | Ток потребления: |  |
|  | (под нагрузкой) | 165 Ампер |
|  | (без нагрузки) | 80 Ампер |

| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (АБ) | Параметры АБ Минимальные требования Для работы ниже 32°F (0°C) Ампер-часов (А-ч) | 465 А при запуске опущенного в воду двигателя (MCA) или 350 А при запуске непрогретого двигателя (CCA) 1000 А при запуске опущенного в воду двигателя (MCA) или 775 А при запуске непрогретого двигателя (CCA) 70 - 100 |
| --- | --- | --- |
| Система управления обогащением | Сопротивление автоматического обогатителя | 15-25 Ом (Синий - Черный) |
| топливной смеси |  |  |
| Показания сняты при |  |  |
| 68°F (20°C). |  |  |
|  | Тип топливного насоса | Внешний (плунжерный/диафрагменный) |
|  | Топливный насос: |  |
| ТОПЛИВНАЯ | Подача при 3000 об/мин | 65 л/час (17 гал/час) |
| СИСТЕМА | Давление (максимальное) | 49 кПа (7 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Длина хода плунжера | 5. 85 - 9.05 мм (0.23 -0.36 ") |
|  | Емкость топливного бака | Вспомогательного |
|  | Количество карбюраторов | 4 |
|  | Идентификатор |  |
|  | 75 л.с. | 67G |
|  | 90 л.с. | 67F |
|  | Размер трубки Вентури |  |
|  | 75 л.с. | 24 мм (0.945 ") |
|  | 90 л.с. | 30 мм (1.181 ") |
|  | Холостые обороты (нейтрал.) прогретый двигатель | 850 ± 25 об/мин |
|  | Холостые обороты (на передней передаче) прогретый двигатель | 775 - 800 об/мин |
|  | При полностью открытой дроссельной заслонке (ПОДЗ) |  |
|  | Диапазон: |  |
|  | Модель 75 л.с. | 4500-5500 |
|  | Модель 90 л.с. | 5000-6000 |
|  | Главный жиклер |  |
|  | 75 л.с. | №112 |
| КАРБЮРАТОР | 90 л.с. | №128 |
|  | Главный воздушный жиклер |  |
|  | 75 л.с. | №115 |
|  | 90 л.с. | №75 |
|  | Жиклер холостого хода |  |
|  | 75 л.с. | №45 |
|  | 90 л.с. | №42 |
|  | Воздушный жиклер холостых оборотов |  |
|  | 75 л.с. | №85 |
|  | 90 л.с. | №85 |
|  | Жиклер средних оборотов |  |  |
|  | 75 л.с. |  | None |
|  | 90 л.с. |  | №40 |
|  | Винт холостых оборотов |  |  |
|  | 75 л.с. |  | 2-1/2 ±1/2 |
|  | 90 л.с. |  | 2 ±1/2 |
|  | Высота поплавка |  | 13.0-15.0 мм (0.51 - 0.59 ") |
| БЛОК ЦИЛИНДРОВ | Тип | Линейный, 4-такт. - DOHC, 16 клапанов |
|  | Объем | 1596 см3 (97.4 куб. дюйм.) |
|  | Кол-во цилиндров | 4 |

| ХОД ПОРШНЯ | Длина хода | 3.205 " (81.4 мм) |
| --- | --- | --- |
| СТВОЛ ЦИЛИНДРА | Диаметр |  |
|  | Стандартный | 79.000 - 79.020 мм (3.110 - 3.111 ") |
|  | Увеличенный на 0.010 " (0.25 мм) | 79.250 - 79.270 мм (3.120 - 3.121 ") |
|  | Конусность/Некруглость (максимально) | 0.08 мм (0.003 ") |
|  | Материал ствола цилиндра | Чугун |
|  | Материал поршня | Алюминий |
|  | Точка измерения (Н) | 13 мм (0.51 ") |
|  | Внеш. диаметр у юбки (H) |  |
|  | Стандартный (D) | 78.928 - 78.949 мм (3.1073 - 3.1082 ") |
|  | Увеличенный на 0.010 " (0.25 мм) | 79.178 - 79.199 мм (3.1174 - 3.1182 ") |
| ПОРШЕНЬ | Внутренний диаметр выступа пальца | 18.008 - 18.015 мм (0.7090 - 0.7093 ") |
| ЗАЗОР | Зазор между поршнем и цилиндром | 0.070 - 0.080 мм (0.0028 - .0031 ") |
| ПОРШНЯ |  |  |
| КОЛЬЦА | Верхнее кольцо |  |  |
|  | Размер "B" |  | 1.17- 1.19 мм (0.046 - 0.047 ") |
|  | Размер "T" |  | 2.89-2.91 мм (0.114 -0.115 ") |
|  | Торцевой зазор (установленного) |  | 0.15 - 0.30 мм (0.006 - 0.012 ") |
|  | Боковой зазор |  | 0.02 - 0.08 мм (0.001 - 0.003 ") |
|  | Среднее кольцо |  |  |
|  | Размер "B" |  | 1 .47 - 1 .49 мм (0.058 - 0.059 ") |
|  | Размер "T" |  | 3.00 - 3.20 мм (0.118 - 0.126 ") |
|  | Торцевой зазор (установленного) |  | 0.70 - 0.90 мм (0.028 - 0.035 ") |
|  | Боковой зазор |  | 0.03 - 0.07 мм (0.001 - 0.003 ") |
|  | Нижнее кольцо (маслосъемное) |  |  |
|  | Размер "B" |  | 2.38 - 2.48 мм (0.094 - 0.098 ") |
|  | Размер "T" |  | 2.40 мм (0.094 ") |
|  | Торцевой зазор (установленного) |  | 0.20 - 0.70 мм (0.008 - 0.028 ") |
|  | Боковой зазор |  | 0.03 -0.15 мм (0.001 - 0.006 ") |
| КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ | Коэффициент компрессии | 9.6:1 |
| (КОМПРЕССИИ) | Компрессия цилиндра (минимальная) | 950 кПа (138 фунт./кв.дюйм.) |
| ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ | Внешний диам. поршневого пальца | 17.997 - 18.000 мм (0.7083 - 0.7087") |
|  | Внутренний диам. малой (верхней) головки шатуна | 17.965 - 17.985 мм (0.7073 - 0.7081") |
|  | Внутренний диам. большой (нижней) головки шатуна | 47.025 - 47.035 мм (1 .8514 - 1 .851 8") |
|  | Масляный зазор (большой головки) | 0.023 - 0.035 мм (0.0009 - 0.0014") |
| ШАТУН | Толщина подшипника большой головки |  |
|  | Желтый | 1.499 -1.506 мм (0.0590 - 0.0593") |
|  | Зеленый | 1.506 - 1.513 мм (0.0593 - 0.0596") |
|  | Синий | 1.513 - 1.520 мм (0.0596 - 0.0598") |
|  | Красный | 1.520 - 1.527 мм (0.0598 - 0.0601") |

|  | Шейка коленвала |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр | 47.985 - 48.000 мм |
|  |  | (1.8892 -1.8898") |
|  | Минимальный диаметр | 47.972 мм (1.8887") |
|  | Палец кривошипа |  |
|  | Диаметр | 43.982 - 44.000 мм |
|  |  | (1.7316- 1.7323") |
| КОЛЕНВАЛ | Минимальный диаметр | 43.971 мм (1.7311") |
|  | Биение коленвала | 0.03 мм (0.001") |
|  | Внутренний диаметр коренной шейки в картере |  |
|  |  | 54.023 - 54.042 мм |
|  |  | (2.1269 -2.1276 ") |
|  | Масляный зазор шейки коленвала | 0.024 - 0.044 мм (0.0009 - 0.0017") |
|  | Толщина подшипника верхней коренной |  |
|  | шейки в картере |  |
|  | Зеленый | 2.992 - 2.999 мм (0.1178 - 0.1181") |
|  | Синий | 2.999 - 3.006 мм (0.1181 - 0.1183") |
|  | Красный | 3.006 - 3.013 мм (0.1183 - 0.1186") |
| КАРТЕР | Толщина подшипника нижней коренной |  |
|  | шейки в картере |  |  |
|  | Желтый |  | 3.010 - 3.017 мм (0.1185 -0.1188") |
|  | Зеленый |  | 3.017- 3.024 мм (0.1188 - 0.1191") |
|  | Синий |  | 3.024 - 3.031 мм (0.1191 - 0.1193") |
|  | Красный |  | 3.031 - 3.038 мм (0.1193 - 0.1196") |
|  | Толщина коренного подшипника №3 |  |
|  | Зеленый | 2.992 - 2.999 мм (0.1178 - 0.1181") |
|  | Синий | 2.999 - 3.006 мм (0.1181 - 0.1183") |
|  | Красный | 3.006 - 3.013 мм (0.1183 - 0.1186") |

|  | Размеры распредвала | 37.22 - 37.38 мм (1 .465 - 1 .472 ") |
| --- | --- | --- |
|  | Впуск "A" |  |  |
|  | Выхлоп "A" |  | 36.90 - 37.06 мм (1 .453 - 1 .459 " ) |
|  | Впуск "B" |  | 29.92 - 30.08 мм (1 .1 78 - 1 .1 84 ") |
|  | Выхлоп "B" |  | 29.92 -30.08 мм (1.178- 1.184 ") |
| РАСПРЕДВАЛ | Подъем клапана |  | 6.94 мм (0.273 ") |
|  | Впускного |  |  |
|  | Выхлопного |  | 6.58 мм (0.259 ") |
|  | Предел биения | 0.1 мм (0.0039 ") |
|  | Диам. подшипника распредвала - "a" | 24.96 - 24.98 мм (0.9827 - 0.9835 ") |
|  | Масляный зазор подшипника распредвала | 0.020-0.061 мм (0.0008-0.0024 ") |
|  | Длина свободной (несжатой) пружины - "a" | 53.20 мм (2.094 ") |
|  | Минимальная длина свободной пружины | 52.25 мм (2.057 ") |
|  | Предел допуска на отклонение пружины от вертикали - "b" | меньше, чем 2.6 мм (0.10 ") |
| КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА |  |  |
|  | Предел деформации | 0.1 мм (0.004 ") |
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | Внутренний диам. подшипника распредвала | 25.000 - 25.021 мм (0.984 - 0.985 ") |
|  | Внутренний диам. отверстия толкателя клапана | 28.000-28.021 мм (1.102- 1.103 ") |

|  | Клапан/Седло клапана/Направляющие клапана: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Зазор клапана (в холодном состоянии) |  |
|  | Впуск | 0.17 - 0.23 мм (0.007 - 0.009 ") |
|  | Выхлоп | 0.31 - 0.34 мм (0.011 - 0.014 ") |
|  | Угол скоса тарелки клапана |  |
|  | Впуск | 120°, 91°, 110° |
|  | Выхлоп | 140°, 91°, 110° |
|  | Размеры клапана: |  |
|  | "A" Диаметр головки |  |
|  | Впуск | 29. 0-29.2 мм (1.142- 1.150 ") |
|  | Выхлоп | 24.0 - 24.20 мм (0.945 - 0.953 ") |
|  | "B" Ширина венца |  |
|  | Впуск | 2.00 - 2.43 мм (0.079 - 0.096 ") |
|  | Выхлоп | 2.28 - 2.71 мм (0.090 - 0.107 ") |
|  | "C" Ширина седла |  |
|  | Впуск | 0.35 - 0.55 мм (0.014 - 0.022 ") |
| КЛАПАНЫ | Выхлоп | 0.35 - 0.55 мм (0.014 - 0.022 ") |
|  | "D" Толщина |  |
|  | Впуск | 0.45 - 0.65 мм (0.018 - 0.026 ") |
|  | Выхлоп | 0.65 - 0.85 мм (0.026 - 0.033 ") |
|  | Внеш. диам. штока |  |
|  | Впуск | 5.975 - 5.990 мм (0.2352 - 0.2358 ") |
|  | Выхлоп | 5.960 - 5.975 мм (0.2346 - 0.2352 ") |
|  | Внутр. диам. направляющей |  |
|  | Впуск | 6.005 - 6.018 мм (0.2364 - 0.2369 ") |
|  | Выхлоп | 6.005 - 6.018 мм (0.2364 - 0.2369 ") |
|  | Зазор между штоком и направляющей |  |
|  | Впуск | 0.015 - 0.043 мм (0.0006 - 0.0017 ") |
|  | Выхлоп | 0.030 - 0.058 мм (0.0012 - 0.0023 ") |
|  | Предел биения штока (макс.) | 0.03 мм (0.001 ") |
| Размеры клапана |
| Диаметр головки | Ширина венца Ширина седла Толщина |
|  | Наружный диаметр толкателя для подъема клапана | 27.965 - 27.980 мм |
| ТОЛКАТЕЛИ ДЛЯ ПОДЪЕМА КЛАПАНА |  | (1.1010-1.1016") |
|  | Зазор между толкателем клапана и стволом отверстия толкателя | 0.020 -0.056 мм (0.0008 - 0.0022 ") |
| РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ | Толщина регулировочных прокладок клапанов | 2.000 - 3.300 мм (0.0787 - 0.1299 ") |
| ПРОКЛАДКИ | (с шагом 0.025 мм) |  |
|  | Температура открывания клапана | 60°C(140°F) |
| ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | Температура полностью открытого клапана | 70°C(158°F) |
|  | Подъем клапана (минимальный) | 3 мм (0.12 ") |

|  | Тип насоса | Трохоидный с перепускным клапаном |
| --- | --- | --- |
|  | Привод маслонасоса | Шлицевой для стыка с торсионным валом |
|  | Производительность при 100°C (212°F) с маслом марки |  |
|  | 10W-30 при 1000 об/мин | 5.9 л/час (1 .56 гал/час) |
| СИСТЕМА | Давление масла (на прогретом двигателе) |  |
| СМАЗКИ | при 850 об/мин (холостого хода) | 207-414 кПа (30-60 фунт./кв. дюйм.) |
|  | Емкость масла в картере двигателя | либо 5 кварт, либо 5 литров |
|  | Давление открывания перепускного клапана | 490 кПа (71 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Маслонасос: |  |
|  | Обслуживанию и ремонту не подлежит |  |
| СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ | Рекомендуемая высота транца: |  |
|  | с коротким валом | 51 см (20 ") |
|  | с длинным валом | 64 см (25 ") |
|  | Предел угла поворота рулевого управления | 60° |
|  | Угол полного наклона вверх | 71° |
|  | Допустимая толщина транца (максимальная) | 76.2 мм (3 ") |
| РЕДУКТОР (2.33:1) 75/90 (4-такт.) 2003 г. выпуска и последующих лет Сер. №0T599000 и выше | Передаточное число | 2.33:1 |
|  | Емкость редуктора | 710 мл (24 жид. унц.) |
|  | Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Кол-во зубьев | 28 спиральная / коническая |
|  | Ведущая шестерня |  |
|  | Кол-во зубьев | 12 спиральная / коническая |
|  | Высота посадки ведущей шестерни | 0.64 мм (0.025 ") |
|  | Инструмент для определения глубины посадки ведущей шестерни | 91-12349A2 |
|  | Номер пластины | №8 |
|  | Номер диска | №3 |
|  | Мертвый ход / люфт шестерни переднего хода | 0.33-0.48 мм (0.013-0.019 ") |
|  | Инструмент для измерения люфта | 91-78473 |
|  | Номер метки | №4 |
|  | Давление воды |  |
|  | при 850 об/мин (на хол. оборотах) | 1 4-48 кПа (2-7 фунт./кв.дюйм.) |
|  | при 5500 об/мин (при ПОДЗ) | 41-1 38 кПа (6-20 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Опрессовка (проверка на утечку) | 69-83 кПа (10-12 фунт./кв.дюйм.) |
|  |  | в течение 5 минут |
|  | Передаточное число | 2.07:1 |
|  | Емкость редуктора | 710 мл (24 жид. унц.) |
|  | Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Кол-во зубьев | 29 спиральная / коническая |
| РЕДУКТОР | Ведущая шестерня |  |
| (2.07:1) | Кол-во зубьев | 14 спиральная / коническая |
| 115 EFI (ЭСВТ) | Высота посадки ведущей шестерни | 0.64 мм (0.025 ") |
| (4-такт.) | Инструмент для определения глубины посадки ведущей шестерни | 9 1-1 2349 A2 |
| и | Номер пластины | №2 |
| 75/90 (4-такт.) | Номер диска | №3 |
| 2002 г. выпуска и предыдущих лет до | Мертвый ход / люфт шестерни переднего хода | 0.33-0.48 мм (0.013-0.019 ") |
| Сер.№0T598999 | Инструмент для измерения люфта | 91-19660-1 |
| и ниже | Номер метки | №1 |
|  | Давление воды |  |
|  | при 850 об/мин (на хол. оборотах) | 1 4-48 кПа (2-7 фунт./кв.дюйм.) |
|  | при 5500 об/мин (при ПОДЗ) | 41-1 38 кПа (6-20 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Опрессовка (проверка на утечку) | 69-83 кПа (10-1 2 фунт./кв.дюйм.) |
|  |  | в течение 5 минут |

# Смазочные средства и герметики фирм Mercury и Quicksilver

| Тюбик № | Наименование | Артикул фирмы Mercury | Артикул фирмы Quicksilver |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Assembly Lubricant | 92-802868A1 | - |
|  | Диэлектрическая смазка - Dielectric Grease | 92-823506-1 | 92-823506-1 |
|  | Герметик, резьбовой - Loctite 271 Threadlocker | 92-809819 | 92-809819 |
|  | Герметик, трубный - Loctite 567 PST Pipe Sealant | 92-809822 | 92-809822 |
|  | Смазка для основных прокладок - Loctite Master Gasket Kit | 92-12564-2 | 92-12564-2 |
|  | Масло марки Премиум для 2-такт. ПЛМ - 2-cycle Premium Outboard Oil | 92-80281 3A1 | 92-80281301 |
|  | Герметик, высококачественный - Perfect Seal | 92-34227-1 | 92-34227-1 |
|  | Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | 92-25711-3 | 92-25711-3 |
|  | Клеящее средство фирмы Беллоуз - Bellows Adhesive | - | 92-8616601 |
|  | Состав для удержания детали на месте при сборке - Loctite 680 Retaining Compound | 92-809833 | 92-809833 |
|  | Специальная смазка - Special Lubricant 101 | 92-802865A1 | 92-80286501 |
|  | Смазка для универсального соединения и подшипника карданной подвески - U-joint and Gimbal Bearing Grease | 92-802870A1 | 92-80287001 |
|  | Герметик, резьбовой - Loctite 222 Threadlocker | 92-809818 | 92-809818 |
|  | Герметик, резьбовой - Loctite 242 Threadlocker | 92-809821 | 92-809821 |
|  | Масло марки 25W40, моторное, для 4-такт. ПЛМ - 4-cycle 25W40 Engine Oil | 92-802837A1 | 92-80283701 |
|  | Масло марки Премиум для редуктора - Premium Gear Lubricant | 92-802846A1 | 92-80284601 |
|  | Масло для редуктора с высокими рабочими характеристиками - High Performance Gear Lube | 92-802854A1 | 92-80285401 |
|  | Смазка для шлицевых соединений двигателя - Engine Coupler Spline Grease | 92-802869A1 | 92-80286901 |
|  | Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | 92-802867A1 | 92-80286701 |
|  | Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon | 92-802859A1 | 92-80285901 |
|  | Масло марки 10W30 для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke 10W30 Outboard Oil | 92-802833A1 | 92-80283301 |

| Тюбик № | Наименование | Артикул фирмы Mercury | Артикул фирмы Quicksilver |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гидравлическая жидкость для ГСУУН * и системы рулевого управления - Power Trim and Steering Fluid - Power Trim and Steering Fluid | 92-802880A1 | 92-80288001 |
|  | Масло марки TC-W3 Премиум Плюс для 2-такт. ПЛМ - Premium Plus 2-cycle TC-W3 Outboard Oil | 92-802824A1 | 92-80282401 |
|  | Герметик, силиконовый - RTV 587 Silicone Sealer | 92-809825 | 92-809825 |
|  | Герметик - Loctite 7649 Primer N | 92-809824 | 92-809824 |
|  | Ингибитор, консервационный, для герметика, против ржавления - Storage Seal Rust Inhibitor | 92-802878-56 | 92-802878056 |
|  | Защитная смазка, антикоррозионная - Corrosion Guard | 92-802878-55 | 92-802878055 |
|  | Масло марки 15W40 для 4-такт. дизельных двигателей - 15W40 4-cycle Diesel Engine Oil | 92-877695K1 | 92-87769501 |
|  | Антифриз/хладагент для увеличения срока службы - Extended Life Antifreeze/Coolant | 92-877770K1 | 92-877770K1 |
|  | Хладагент для двигателя морского исполнения - Marine Engine Coolant | - | 92-81 3054A2 |
|  | Концентрат стабилизатора и для обработки топливной системы - Fuel System Treatment and Stabilizer Concentrate | 92-802876A1 | 92-80287601 |
|  | Состав для улучшения теплопередачи - Heat Transfer Compound | 92-805701 | - |
|  | Жидкая прокладка - Liquid Gasket | 92-808137 | - |
|  | Герметик - T442 Sealant | 92-862258 | - |
|  | Герметик, ультрачерный, силиконовый - Loctite 5900 Ultra Black RTV Silicone Sealant | 92-809826 | - |
|  | Средство для удаления прокладочного герметика - Loctite Gasket Remover | 92-809828-1 | - |
|  | Набор герметика, 2-составного, эпоксидного - Sealer Kit, Two Part Epoxy | - | 92-65150-1 |
|  | Состав, противозадирный - Anti-seize Compound | 92-881 091 K1 | - |

| Тюбик № | Наименование | Артикул фирмы Mercury | Артикул фирмы Quicksilver |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло шестеренное (для приводов с сухим отстойником) - Torco MTF Gear Oil (For Dry Sump Drives) | 92-849684-1 | - |
|  | Средство "Оптимол" для долгосрочной смазки - Optimol Longtime PD 2 | 92-848767 | - |
|  | Жидкость, гидравлическая, для автомобильной автоматической трансмиссии - Dexron III Automatic Transmission Fluid | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 592 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик, быстросхватывающийся - Loctite Quick Tite | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Спирт, изопропиловый - Isopropyl Alcohol | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Клей, горячий - Hot Glue | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 609 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 405 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Цианакрилат, клеящее средство - Cyanacrylate Adhesive | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик , клеевой - 3M Permabond №3M08155 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 262 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 290 | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Герметик - Loctite 598 RTV Sealant | Приобрести у местных поставщиков | Приобрести у местных поставщиков |
|  | Состав, изолирующий - Insulating Compound | 92-41669-1 | - |
|  | Гидравлическая жидкость для рулевого колеса - Hydraulic Helm Steering Fluid | - | 92-86201401 |
|  | Смазка "Оптимол Уайт Т", белая - Optimol White T Grease | 92-847206 | - |
|  | Масло, смешанное, для 2-такт. ПЛМ - 2-cycle Performance Blend Outboard Oil | 92-813743A2 | - |

# Информационные таблицы гребных винтов

# Модель Mercury/Mariner 75 л.с. (4-такт.) 2.33:1

Скорость при ПОДЗ: 4500-5500 об/мин

Рекомендуемая высота транца: 20", 25"

Стандартное правостороннее вращение

Передаточное число: 2.33:1

| Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. масса лодки (брутто) (фунт.) | Прибл. длина лодки | Диапазон скоростей (миль/час) | Гребной винт Артикул № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1/2" | 26" | 3 | Сталь | До 1800 | До 16' | 39-54 | 48-1 6996A45 |
| 13-1/2" | 24" | 3 | Сталь | До 2000 | До 16' | 35-49 | 48-1 6994A45 |
| 12-1/2" | 23" | 3 | Алюминий | 1500-2200 | 15-17' | 33-46 | 48-77350A45 |
| 13-1/2" | 22" | 3 | Сталь | 1 600-2400 | 16-18' | 31-44 | 48-1 6992A45 |
| 12-3/4" | 21" | 3 | Алюминий | 1700-2600 | 16-18' | 30-41 | 48-77348A45 |
| 13-1/4" | 20" | 3 | Сталь | 1800-2800 | 16-19' | 28-39 | 48-1 6990A45 |
| IS- | 19" | 3 | Алюминий | 2000-3000 | 17-19' | 26-36 | 48-77346A45 |
| IS" | 18" | 3 | Сталь | 2200-3300 | 18-20' | 24-34 | 48-1 6988A45 |
| 13-1/4" | 17" | 3 | Алюминий | 2400-3600 | 18-20' | 22-32 | 48-77344A45 |
| 13-1/8" | 16" | 3 | Сталь | 2600-4000 | 18-21' | 21-29 | 48-1 6986A45 |
| 13-1/4" | 16" | 3 | Алюминий | 2600-4000 | 18-21' | 21-29 | 48-854360A45 |
| 13-3/4" | 15" | 3 | Алюминий | 2600-4500 | 18-21' | 19-27 | 48-77342A45 |
| 13-3/8" | 14" | 3 | Сталь | 3200-5400 | 19-22' | 17-25 | 48-17314A45 |
| 14" | 13" | 3 | Алюминий | 3500-5700 | 19-23' | 14-226 | 48-77340A45 |
| 14" | 12" | 3 | Сталь | 4000+ | Рабочая лодка | 10-20 | 48-1 731 2A45 |
| 14" | 11" | 3 | Алюминий | 4500+ | Понтон / рабочая лодка | 1-17 | 48-77338A45 |

# Информационные таблицы гребных винтов

#### Модель Mercury/Mariner 75 л.с. (4-такт.) 2.07:1

Скорость при ПОДЗ: 4500-5500 об/мин

Рекомендуемая высота транца: 20"

Стандартное правостороннее вращение

Передаточное число: 2.07:1

| Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. масса лодки (брутто) (фунт.) | Прибл. длина лодки | Диапазон скоростей (миль/час) | Гребной винт Артикул № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1/2" | 26" | 3 | Сталь | До 1400 | До 16' | 47-64 | 48-1 6996A45 |
| 13-1/2" | 24" | 3 | Сталь | До 1600 | До 16' | 42-58 | 48-1 6994A45 |
| 12-1/2" | 23" | 3 | Алюминий | 1200-1700 | 15-17' | 40-55 | 48-77350A45 |
| 13-1/2" | 22" | 3 | Сталь | 1300-1900 | 15-17' | 38-52 | 48-1 6992A45 |
| 12-3/4" | 21" | 3 | Алюминий | 1400-2000 | 15-17' | 35-49 | 48-77348A45 |
| 13-1/4" | 20" | 3 | Сталь | 1500-2200 | 16-18' | 33-46 | 48-1 6990A45 |
| 13" | 19" | 3 | Алюминий | 1 600-2400 | 16-18' | 31-43 | 48-77346A45 |
| 13" | 18" | 3 | Сталь | 1800-2600 | 16-18' | 29-40 | 48-1 6988A45 |
| 13-1/4" | 17" | 3 | Алюминий | 1900-2900 | 17-19' | 27-37 | 48-77344A45 |
| 13-1/8" | 16" | 3 | Сталь | 2100-3200 | 17-19' | 24-34 | 48-1 6986A45 |
| 13-1/4" | 16" | 3 | Алюминий | 2100-3200 | 17-19' | 24-34 | 48-854360A45 |
| 13-3/4" | 15" | 3 | Алюминий | 2300-3600 | 17-20' | 22-32 | 48-77342A45 |
| 13-3/8" | 14" | 3 | Сталь | 2600-4100 | 19-21' | 20-29 | 48-17314A45 |
| 14" | 13" | 3 | Алюминий | 2900-4600 | 19-22' | 18-26 | 48-77340A45 |
| 14" | 12" | 3 | Сталь | 3700+ | Понтон | 16-23 | 48-1 731 2A45 |
| 14" | 11" | 3 | Алюминий | 4500+ | Понтон / рабочая лодка | 15-21 | 48-77338A45 |
| 14" | 10" | 3 | Сталь | 5500+ | Плавучий дом/рабочая лодка | 1-18 | 48-1 731 OA45 |
| 14" | 10" | 3 | Алюминий | 5500+ | Плавучий дом/рабочая лодка | 1-18 | 48-854342A45 |

# Информационные таблицы гребных винтов

#### Модель Mercury/Mariner 90 л.с. (4-такт.) 2.33:1

Скорость при ПОДЗ: 5000-6000 об/мин

Рекомендуемая высота транца: 20", 25 "

Стандартное правостороннее вращение

#### Передаточное число: 2.33:1

| Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. масса лодки (брутто) (фунт.) | Прибл. длина лодки | Диапазон скоростей (миль/час) | Гребной винт Артикул № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1/2" | 26" | 3 | Сталь | До 1800 | До 16' | 44-59 | 48-1 6996A45 |
| 13-1/2" | 24" | 3 | Сталь | До 2000 | До 17' | 40-53 | 48-1 6994A45 |
| 12-1/2" | 23" | 3 | Алюминий | 1600-2300 | 16-17' | 38-50 | 48-77350A45 |
| 13-1/2" | 22" | 3 | Сталь | 1 700-2400 | 16-18' | 35-48 | 48-1 6992A45 |
| 12-3/4" | 21" | 3 | Алюминий | 1800-2600 | 16-18' | 33-45 | 48-77348A45 |
| 13-1/4" | 20" | 3 | Сталь | 2000-2800 | 17-19' | 31-42 | 48-1 6990A45 |
| 13" | 19" | 3 | Алюминий | 2100-3100 | 17-20' | 29-40 | 48-77346A45 |
| 13" | 18" | 3 | Сталь | 2300-3400 | 18-20' | 27-37 | 48-1 6988A45 |
| 13-1/4" | 17" | 3 | Алюминий | 2500-3800 | 19-21' | 25-34 | 48-77344A45 |
| 13-1/8" | 16" | 3 | Сталь | 2800-4200 | 20-22' | 23-32 | 48-1 6986A45 |
| 13-1/4" | 16" | 3 | Алюминий | 2800-4200 | 20-22' | 23-32 | 48-854360A45 |
| 13-3/4" | 15" | 3 | Алюминий | 3100-4600 | 21-23' | 21-30 | 48-77342A45 |
| 13-3/8" | 14" | 3 | Сталь | 3400-5200 | 21-24' | 19-27 | 48-17314A45 |
| 14" | 13" | 3 | Алюминий | 3800-5900 | 22-25' | 15-24 | 48-77340A45 |
| 14" | 12" | 3 | Сталь | 5000+ | Рабочая лодка | 11-20 | 48-1 731 2A45 |
| 14" | 11" | 3 | Алюминий | 5500+ | Понтон / рабочая лодка | 1-17 | 48-77338A45 |

# Информационные таблицы гребных винтов

#### Модель Mercury/Mariner 90 л.с. (4-такт.) 2.07:1

Скорость при ПОДЗ: 5000-6000 об/мин

Рекомендуемая высота транца: 20"

Стандартное правостороннее вращение

#### Передаточное число: 2.07:1

| Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Материал | Прибл. масса лодки (брутто) (фунт.) | Прибл. длина лодки | Диапазон скоростей (миль/час) | Гребной винт Артикул № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1/2" | 26" | 3 | Сталь | До 1500 | До 16' | 51-67 | 48-1 6996A45 |
| 13-1/2" | 24" | 3 | Сталь | До 1800 | До 17' | 45-60 | 48-1 6994A45 |
| 12-1/2" | 23" | 3 | Алюминий | 1300-1900 | 15-17' | 43-57 | 48-77350A45 |
| 13-1/2" | 22" | 3 | Сталь | 1400-2100 | 15-17' | 40-54 | 48-1 6992A45 |
| 12-3/4" | 21" | 3 | Алюминий | 1600-2200 | 15-18' | 38-51 | 48-77348A45 |
| 13-1/4" | 20" | 3 | Сталь | 1 700-2400 | 16-18' | 36-48 | 48-1 6990A45 |
| 13" | 19" | 3 | Алюминий | 1800-2700 | 16-18' | 33-45 | 48-77346A45 |
| 13" | 18" | 3 | Сталь | 2000-2900 | 17-19' | 31-42 | 48-1 6988A45 |
| 13-1/4" | 17" | 3 | Алюминий | 2200-3200 | 18-20' | 29-39 | 48-77344A45 |
| 13-1/8" | 16" | 3 | Сталь | 2400-3600 | 19-21' | 26-36 | 48-1 6986A45 |
| 13-1/4" | 16" | 3 | Алюминий | 2400-3600 | 19-21' | 26-36 | 48-854360A45 |
| 13-3/4" | 15" | 3 | Алюминий | 2700-4000 | 19-22' | 24-33 | 48-77342A45 |
| 13-3/8" | 14" | 3 | Сталь | 3000-4000 | 20-23' | 22-30 | 48-17314A45 |
| 14" | 13" | 3 | Алюминий | 3300-5100 | 21-24' | 20-28 | 48-77340A45 |
| 14" | 12" | 3 | Сталь | 4000+ | Понтон | 17-24 | 48-1 731 2A45 |
| 14" | 11" | 3 | Алюминий | 5000+ | Понтон / рабочая лодка | 15-21 | 48-77338A45 |
| 14" | 10" | 3 | Сталь | 6500+ | Плавучий дом/рабочая лодка | 1-19 | 48-1 731 OA45 |
| 14" | 10" | 3 | Алюминий | 6500+ | Плавучий дом/рабочая лодка | 1-19 | 48-854342A45 |

### Значения усилий затягивания крепежных средств

| Позиция крепежного средства | Диаметр х длину (мм) | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- |
|  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Маховик и стартер |  |  |  |  |
| Гайка маховика | 36 мм (6-гран) |  | 140 | 190 |
| Винт крышки маховика | M6x20 | 65 |  | 7.5 |
| Винт реле стартера | M6x52 | 70 |  | 8 |
| Сквозной винт стартера | M6x120 | 70 |  | 8 |
| Винт крепления стартера | M8x45 | 156 |  | 18 |
| Гайка клеммы стартера | - | 78 |  | 9 |
| Электрические узлы и детали |  |  |  |  |
| Винт крепления кронштейна реле ГСУУН | M6x16 | 70 |  | 8 |
| Винт крышки реле ГСУУН | M6x20 | 70 |  | 8 |
| Гайка аккумуляторного кабеля -ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ | - | 120 |  | 13.5 |
| Винт аккумуляторного кабеля -ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ | M8x12 | 120 |  | 13.5 |
| Жгут мотора ГСУУН/гайка реле | - | 22.5 |  | 2.3 |
| Винт крепления выпрямителя/регулятора | M6x20 M6x25 | 70 |  | 8 |
| Винт крепления РЕБ | M6x28 | 70 |  | 8 |
| Винт кронштейна катушки зажигания | M6x30 | 70 |  | 8 |
| Винт крепления катушки зажигания | M6x12 M6x20 | 70 |  | 8 |
| Винт термодатчика | M6x16 | 70 |  | 8 |
| Винт датчика положения дроссельной заслонки | M5x10 | 15 |  | 2 |
| Винт кронштейна датчика положения дроссельной заслонки | M5x25 | 44 |  | 5 |
| Свеча зажигания |  |  | 20 | 27 |
| Крышка свечи зажигания | M6x16 | 65 |  | 7.5 |
| Топливные системы |  |  |  |  |
| Винт крепления боковой стороны глушителя впускного воздуха | M8x60 | 160 |  | 18 |
| Винт крепления глушителя впускного воздуха | M6x16 | 70 |  | 8 |
| Болт узла топливного насоса | M6x35 | 70 |  | 8 |
| Винт крепления топливного насоса | M6x30 | 70 |  | 8 |
| Винт кронштейна топливного насоса | M7x48 | 150 |  | 17 |
| Гильза топливного фильтра | - | 75 |  | 8.5 |
| Винт крепления карбюратора/коллектора | M6x115 | 70 |  | 8 |
| Винт крепления коллектора | M6x10 M8x35 | 70 160 |  | 8 18 |
| Винт крепления трубки сапуна | M6x12 | 70 |  | 8 |

ПРИМЕЧАНИЕ:* = Помеченные звездочкой крепежные элементы должны затягиваться в определенной последовательности и/или в несколько этапов и/или требуют тарированного затягивания с дополнительным вращением. Подробности см. в соответствующем разделе, относящемся к каждому конкретному узлу и/или детали.

| Позиция крепежного средства | Диаметр х длину (мм) | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- |
|  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Винт головки цилиндров * 1-ый этап |  | 132 |  | 15 |
| 2-ой этап | M10x145 |  | 24 | 33 |
| 3-ий этап |  |  | 90° | 90° |
| Винт головки цилиндров* 1-ый этап | M8x55 | 120 |  | 14 |
| 2-ой этап |  |  | 20.5 | 28 |
| Винт крышки распредвала * 1-ый этап | M7 | 70 |  | 8 |
| 2-ой этап |  | 150 |  | 17 |
| Винт механизма натяжения приводного зубчатого ремня | M10x45 |  | 29 | 40 |
| Винт ведомой шестерни газораспределительного механизма | M10x35 |  | 44 | 60 |
| Гайка ведущей шестерни газораспределительного механизма |  |  | 195 | 265 |
| Винт крышки головки цилиндров | M6x30 | 70 |  | 8 |
| Винт анода | M6x30 | 70 |  | 8 |
| Винт крышки анода | M8x25 | 160 |  | 18 |
| Винт крышки терморегулятора | M6x25 | 70 |  | 8 |
| Болт крышки картера * 1-ый этап | M8x55 | 125 |  | 14 |
| 2-ой этап |  |  | 20.5 | 28 |
| Болт крышки картера * 1-ый этап | M10x135 | 170 |  | 19 |
| 2-ой этап |  |  | 60° | 60° |
| Болт крышки выхлопного канала* 1-ый этап | M6 | 53 |  | 6 |
| 2-ой этап |  | 106 |  | 12 |
| Болт блока двигателя * |  |  | 20 | 27 |
| Гайка блока двигателя * |  |  | 40 | 54 |
| Винт крышки шатуна * 1-ый этап | - | 70 |  | 8 |
| 2-ой этап |  |  | 90° | 90° |
| Винт ПВХ крышки | M6x20 | 70 |  | 8 |
| Болт верхний опоры двигателя | M12x175 |  | 45 | 61 |
| Винт крепления маслонасоса | M6x45 | 85 |  | 9.5 |
| Винт узла маслонасоса | M6x10 | 70 |  | 8 |
| Винт крепления маслозаборного патрубка | M6x20 | 90 |  | 10 |
| Винты крепления нижнего обтекателя | M6x40 M6x20 | 65 |  | 7.5 |
| Винт кронштейна приводной тяги МПП | M6x20 | 80 |  | 9 |
| Средняя секция |  |  |  |  |
| Тавотница |  | 40 |  | 4.5 |
| Винт кронштейна поворотного механизма | .250-28 x .500 | 100 |  | 11.5 |
| Гайка поворотного пальца / рычага рулевого управления |  |  | 20 | 27 |
| Гайка приводной тяги рулевого управления * |  | 120 затем отпустить на 1/4 оборота |  | 13.5 затем отпустить на 1/4 оборота |
| Гайка трубы механизма наклона - (левобортная) |  | Затянуть до упора в заплечик трубы поворотного механизма |
| Гайка трубы механизма наклона - (правобортная) |  | Затянуть плотно, но при этом узел должен свободно двигаться в шарнирном соединении |

| Позиция крепежного средства | Диаметр х длину (мм) | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- |
|  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Винт анода | M6x25 | 60 |  | 7 |
| Винт анкерного кронштейна | M10x30 |  | 40 | 54.2 |
| Штуцер переходной плиты | - | 15 |  | 2 |
| Винт крепления выхлопной трубы | M6x60 | 100 |  | 11.5 |
| Винт крепления маслозаборного патрубка | M6x20 | 100 |  | 11.5 |
| Винт крепления масляного поддона | M6x35 | 100 |  | 11.5 |
| Гайка приводной тяги МПП |  | Затянуть плотно, но при этом узел должен свободно двигаться в шарнирном соединении |
| Болт нижней опоры | M12x154 |  | 50 | 68 |
| Винт зажима нижней опоры | M8x25 |  | 25 | 34 |
| Гайка редуктора/кожуха торсионного вала |  |  | 40 | 54 |
| Винт-пробка, дренажная, масла | - |  | 17.7 | 24 |
| Винт крепления переходной плиты | M8x50 |  | 25 | 34 |
| Редуктор |  |  |  |  |
| Дренажная винт-пробка | - | 60 |  | 7 |
| Винт триммера | 0.437-1 4 x 1.25 |  | 22 | 30 |
| Винт анода | M6x40 | 60 |  | 7 |
| Гайка ведущей шестерни | - |  | 70 | 95 |
| Винт водяного насоса | M6x30 | 60 |  | 7 |
| Винт втулки вала МПП | M6x25 | 60 |  | 7 |
| Шпилька несущего корпуса подшипника | M8x48 |  | Затянуть плотно |
| Гайка несущего корпуса подшипника | M8 |  | 22 | 30 |
| Винт редуктора |  |  | 40 | 54 |

МПП - механизм переключения передач

ДЗ - дроссельная заслонка

ГСУУН - гидравлическая система управления углом наклона

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## Раздел 1B - Техническое обслуживание

Оглавление

| Специальный инструмент 1B-1 Регламент осмотра, проверки и техобслуживания 1B-2 Перед каждым выходом в бассейн 1B-2 После каждого выхода в бассейн 1 B-2 Через каждые 100 часов или один раз в год в зависимости от того, что наступит раньше 1B-3 Через каждые 300 часов или три года . 1 B-3 Через каждые 400 часов или четыре года .. 1 B-3 Перед постановкой на хранение 1 B-3 Антикоррозийный анод 1B-4 Проверка свечей зажигания 1B-5 Проверка аккумуляторной батареи (АБ) 1 B-5 Замена предохранителей - Модели с электрозапуском ............................. 1B-6 Осмотр и проверка зубчатого приводного ремня 1B-7 Точки смазки 1 B-7 | Проверка гидравлической жидкости системы ГСУУН 1 B-10 Замена масла двигателя 1B-11 Процедура замены масла 1 B-11 Замена масляного фильтра 1B-12 Проверка и заправка маслом 1B-12 Замена жидкости в редукторе 1B-13 Редуктор диам. 4-1/4" (108 мм) ................... 1B-13 Подготовка к постановке на хранение 1 B-15 Топливная система 1 B-15 Защита внешних узлов и деталей ПЛМ 1 B-15 Защита внутренних узлов и деталей ПЛМ ...... 1B-16 Редуктор 1 B-16 Положение ПЛМ при хранении 1B-16 Хранение аккумуляторной батареи (АБ) 1 B-16 |
| --- | --- |

* ГСУУН - гидравлическая система управления углом наклона ПЛМ (управления дифферентом)

** АБ - аккумуляторная батарея

### Специальный инструмент

1.   Промывочное приспособление - Flushing Attachment 44357Q2

2.  Маслонасос, картерный - Crankcase Oil Pump Артикул 90265A5

3.   Ключ для масляного фильтра - Oil Filter Wrench Артикул №91-80265301

# Регламент осмотра, проверки и техобслуживания

Для того, чтобы поддерживать ПЛМ в наилучшем рабочем состоянии, необходимо проводить периодический осмотр, проверку и техобслуживание по пунктам указанного ниже регламента осмотра, проверки и техобслуживания. Для обеспечения личной безопасности, безопасности пассажиров и поддержания надежной работы необходимо правильно и своевременно проводить техобслуживание ПЛМ.

!!! ОСТОРОЖНО

Невыполнение и несоблюдения регламента осмотра, проверки и техобслуживания ПЛМ или всякая попытка выполнения такого регламента или ремонта ПЛМ без ознакомления и знания соответствующих правил техобслуживания и правил техники безопасности может привести к травматизму и смерти людей или повреждению оборудования ПЛМ.

#### Перед каждым выходом в бассейн

1. Проверить уровень масла в двигателе.

2. Проверить правильность работы выключателя останова типа стропка (должен глушить двигатель).

3. Провести визуальный контроль топливной системы на повреждения, неисправности или утечки.

4. Проверить ПЛМ на плотность и надежность крепления к транцу.

5. Проверить систему рулевого управления на заедание или ослабление крепления узлов и деталей.

6. Осмотреть и проверить крепежные элементы приводной штанги рулевого управления на правильность и надежность крепления.

7. Проверить лопасти гребного винта на повреждения.

### После каждого выхода в бассейн

1.   Промыть систему охлаждения ПЛМ после работы в морской или загрязненной воде.

2.  Если ПЛМ работал в морской воде, смыть все отложения солей и промыть выхлопное выходное отверстие гребного винта и редуктор пресной водой.

### Через каждые 100 часов или один раз в год в зависимости от того, что наступит раньше

1. Прошприцевать все точки смазки. При работе в морской воде смазку производить чаще.

2. Заменить масло в двигателе и заменить масляный фильтр. Масло необходимо заменять чаще при работе двигателя в неблагоприятных условиях, например, при длительной эксплуатации на траловой скорости.

3. Визуально проверить терморегулятор на коррозию, поломку пружины и убедиться в том, что клапан при комнатной температуре полностью закрывается. Если есть сомнения, проверить терморегулятор, как указано в Разделе 4В Терморегулятор.

4. Проверить и прочистить свечи зажигания.

5. Проверить на загрязнение топливный фильтр двигателя.

6. Отрегулировать карбюратор (если требуется).

7. Проверить установку момента зажигания двигателя.

8. Проверить антикоррозийные аноды. При работе в морской воде проверку производить чаще, чем указано.

9. Слить и заменить масло в редукторе.

10. Смазать шлицы торсионного вала.

11. Проверить гидравлическую жидкость в системе ГСУУН.

12. Проверить аккумуляторную батарею (АБ).

13. Проверить регулировку всех тросов и приводных тяг  управления.

14. Проверить приводной зубчатый ремень распределительного вала.

15. Удалить отложения, нагар в двигателе, используя чистящее средство Power Tune Engine Cleaner.

16. Проверить надежность и плотность затягивания всех болтов, винтов, гаек и другого крепежа.

### Через каждые 300 часов или каждые три года

1. Заменить лопастное колесо водяного насоса (если наблюдается перегрев или пониженное давление воды; замену производить чаще, чем указано).

## Через каждые 400 часов или каждые четыре года

1.   При необходимости проверить и отрегулировать зазоры клапанов.

### Перед постановкой на хранение

1.  См. процедуру Подготовки к постановке на хранение (в данном разделе).

### Антикоррозийный анод

ПЛМ в разных местах оборудован антикоррозийными анодами. Анод позволяет защитить ПЛМ от гальванической коррозии за счет медленной отдачи собственного металла, а не металла ПЛМ.

Каждый анод требует периодической проверки, особенно при эксплуатации в морской воде, которая выступает катализатором процесса разъедания (эрозии). Для поддержания антикоррозийной защиты необходимо всегда своевременно заменять анод на новый, не допуская его полного разъедания. Анод НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ закрашивать и НЕ НАНОСИТЬ на него НИКАКОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ, т.к. это снижает эффективность его действия.

1.  На редукторе установлены два анода, по одному на каждой стороне. Еще один анод установлен на нижнюю часть узла транцевого кронштейна. Триммер также является анодом.

| a - Нижний анод b - Триммер | c - Боковые аноды |
| --- | --- |

2.   На блоке двигателя установлены три анода. Снять аноды в указанных ниже местах. Установить каждый анод с резиновым сальником и крышкой. Затянуть винты до указанного усилия.

| a - Крышка b - Анод | c - Резиновый сальник |
| --- | --- |
| Усилие затягивания винта анода |
| 8 Н-м (70 фунт-дюйм.) |

# Осмотр и проверка свечей зажигания

Периодически осматривать и проверять свечи зажигания в рекомендуемые регламентом сроки.

1. Снять провода свечей зажигания, слегка проворачивая их за резиновые колпачки и стягивая со свечей.

2. Вывернуть свечи для проверки и чистки. Если электрод свечи изношен или изолятор свечи утратил гладкость, потрескался, сломался, имеет вздутия или загрязнен, свечу заменить.

3. Установить межэлектродный зазор свечи зажигания. См. Таблицу технических характеристик.

4. Перед установкой свечей на место очистить их посадочные гнезда от загрязнений. Затянуть свечи с указанным усилием.

Усилие затягивания свечи зажигания

Затянуть сначала пальцами руки и затем дотянуть на 1/4 оборота или до усилия 27 Н-м (20 фунт-фут.)

# Осмотр и проверка аккумуляторной батареи (АБ)

Для обеспечения полной емкости аккумуляторной батареи и правильного запуска двигателя периодически проверять аккумуляторную батарею в установленные строки.

ВАЖНО: Внимательно ознакомиться с инструкциями по ТБ и эксплуатации, прилагаемыми к аккумуляторной батарее заводом-изготовителем.

1. Перед обслуживанием аккумуляторной батареи заглушить двигатель.

2. Добавить воды до требуемого уровня так, чтобы аккумуляторная батарея была полной.

3. Проверить надежность крепления аккумуляторной батареи к лодке (она должна быть закреплена неподвижно).

4. Клеммы от проводов на аккумуляторной батарее должны быть чистыми, плотно затянуты и правильно подключены. Положительный провод к положительной клемме, а отрицательный провод к отрицательной клемме.

5. Проверить и убедиться в том, что аккумуляторная батарея оборудована токонепроводящим щитком, исключающим случайное короткое замыкание (КЗ) между клеммами батареи.

# Замена предохранителей – Модели с электрозапуском

В электрические цепи двигателя включены предохранители для защиты от перегрузки. Если предохранитель перегорел, стартер работать не будет. Найти и устранить причину перегорания предохранителя. Если причина не установлена и не устранена, предохранитель опять перегорит. Заменить предохранитель на новый с идентичными номинальными параметрами по напряжению и току.

1. Открыть электрозащитную крышку и вытащить предохранитель с помощью клещей для съема предохранителей. Посмотреть и проверить ленточку серебряного цвета внутри предохранителя. Если ленточка разорвана, заменить предохранитель. Заменить предохранитель на новый с идентичными номинальными параметрами по напряжению и току.

a - Клещи для съема предохранителя                       c - Предохранитель - 20 Ампер и 30 Ампер

b - Крышка электрозащитная, изолирующая             d - Перегоревший предохранитель (обрыв ленточки)

# Осмотр и проверка приводного зубчатого ремня

1. Проверить ремень и при обнаружении каких-либо из указанных ниже дефектов заменить.

a. Трещины на гладкой внешней стороне ремня или в основании зубьев.

b. Слишком большой износ у основания клиновидных зубьев с внутренней стороны.

c. Вздутие резиновой части от воздействия масла.

d. Неровность, шероховатость, изношенность поверхностей ремня.

e. Признаки износа на краях или на внешних поверхностях ремня.

a - Приводной зубчатый ремень

# Точки смазки

Смазать Точку 1 антикоррозийной смазкой Anti-Corrosion Grease или смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

1.   Вал гребного винта – Демонтаж и установку гребного винта см. в главе 1С «Замена и установка гребного винта». Для того, чтобы не допустить ржавления ступицы винта и ее заклинивания на валу, нанести смазку полностью на весь вал.

Смазать точки 2 – 5 смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2. Поворотный кронштейн – Смазать через тавотницу.

3. Рычаг опоры механизма наклона - Смазать через тавотницу.

4. Труба механизма наклона – Смазать через тавотницу.

5. Трос рулевого управления с тавотницей (если таковая установлена). Вращать рулевое колесо до тех пор, пока конец троса рулевого управления не будет полностью втянут в трубу механизма наклона ПЛМ. Смазать через тавотницу.

a - Конец троса рулевого управления

b - Тавотница

!!! ОСТОРОЖНО

Перед смазкой конец троса рулевого управления должен быть полностью втянут в трубу механизма наклона ПЛМ. Смазка троса рулевого управления в полностью вытянутом положении может вызвать образование гидравлического замка, что приведет к потере рулевого управления и в результате к возможным тяжелым травмам или смерти людей.

# Проверка гидравлической жидкости системы ГСУУН

1. Наклонить ПЛМ в полное верхнее положение и закрепить в этом положении фиксатором опоры механизма наклона.

а - Фиксатор опоры механизма наклона

2. Снять заправочную винт-пробку и проверить уровень жидкости. Уровень жидкости должен быть заподлицо с низом горловины заправочного отверстия. Залить гидравлическую жидкость для системы ГСУУН и системы рулевого управления Power Trim & Steering Fluid. Если такой жидкости нет, использовать автомобильную жидкость для автоматической трансмиссии (ATF - Automatic Transmission Fluid).

a - Заправочная винт-пробка

# Замена масла двигателя

### Процедура замены масла

Способ №1: С помощью насоса

1. Установить ПЛМ в вертикальное положение.

2. Вынуть щуп для проверки уровня масла и вставить трубку со штуцером и трубку от масляного насоса для картера в отверстие для щупа. Откачать и слить масло из двигателя в емкость установленного образца для сбора горючих материалов.

a – Масляный насос для картера

Способ №2: Через дренажное отверстие

1.  Наклонить ПЛМ вверх в положение буксировки.

2. Повернуть рулевое управление так, чтобы дренажное отверстие было направлено вниз. Отвернуть дренажную винт-пробку  и слить масло в емкость установленного образца для сбора горючих материалов. Смазать сальник на дренажной винт-пробке маслом и установить винт-пробку на место.

a - Дренажное отверстие

## Замена масляного фильтра

1. Для того, чтобы собрать разлитое масло, подложить ветошь или кусок ткани под масляный фильтр.

2. Отвернуть старый масляный фильтр, поворачивая его против часовой стрелки.

3. Прочистить монтажное основание под фильтр. Нанести тонкий слой чистого масла на прокладку фильтра. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать для этого смазку. Навернуть новый фильтр на место до контакта прокладки с основанием и затем затянуть  его еще в пределах от трех четвертей (3/4) оборота до одного (1) полного оборота.

a - Масляный фильтр

### Проверка и заправка маслом

### ВАЖНО: Не допускать переполнения. Проверить и убедиться в том, что при проверке масла ПЛМ установлен в вертикальное (не наклоненное) положение.

1.   Отвернуть маслозаправочную крышку и залить масло до нужного рабочего уровня.

2.   Запустить двигатель и дать ему поработать в течение пяти минут на оборотах холостого хода. Проверить двигатель на утечку. Заглушить двигатель и проверить уровень масла с помощью щупа для измерения уровня масла. Уровень масла должен быть между меткой «Полный» и меткой «Дозаправить». При необходимости дозаправить маслом.

| a – Щуп для проверки уровня масла b – Маслозаправочная винт-пробка | c – Метка «Полный» d – Метка «Дозаправить» |
| --- | --- |

Объем моторного масла двигателя

5 американских кварт или (5 литров)

### Замена жидкости в редукторе

#### Диаметр редуктора 108 мм (4-1/4")

При добавлении или замене масла в редукторе визуально проверить его на присутствие в масле воды. Если в масле есть вода, она, возможно, скопилась на дне и выльется раньше масла, или вода может смешаться с маслом, образуя смесь молочного цвета.  При обнаружении воды передать редуктор на проверку своему дилеру. Вода в масле может привести к преждевременному выходу из строя подшипников, а при температурах замерзания превратится в лед и повредит редуктор.

Всякий раз при отворачивании дренажно-заправочной винт-пробки, проверить ее магнитный конец на  присутствие металлических частиц. Небольшое количество металлических опилок или мелких металлических частиц указывает на нормальный износ шестерен. Слишком большое количество металлических частиц или крупных металлических частиц (опилок или стружек) может указывать на ненормальный износ шестерен; при обнаружении такого состояния масла редуктор следует передать на осмотр и проверку специалисту полномочного дилера.

## ДРЕНАЖ РЕДУКТОРА

1. Установить ПЛМ в вертикальное рабочее положение.

2. Подставить под ПЛМ емкость для сбора масла.

3. Отвернуть вентиляционную  и дренажно-заправочную винт-пробки и слить масло.

a – Дренажно-заправочная винт-пробка

b – Задняя вентиляционная винт-пробка

c - Передняя вентиляционная винт-пробка

## Проверка уровня масла и заправка редуктора маслом

1. Установить ПЛМ в вертикальное рабочее положение.

2. Отвернуть и снять переднюю и заднюю вентиляционные винт-пробки.

3. Вставить тюбик с маслом  в заправочное отверстие и заправлять до тех пор, пока масло не появится в переднем вентиляционном отверстии. Затем на этом этапе поставить на место переднюю вентиляционную винт-пробку и сальниковую шайбу.

4. Продолжать заправку до тех пор, пока масло не появится из заднего вентиляционного отверстия.

5. Прекратить заправку. Перед отсоединением тюбика поставить на место заднюю вентиляционную винт-пробку и сальниковую шайбу.

6. Отсоединить тюбик и поставить на место прочищенную дренажно-заправочную винт-пробку и сальниковую шайбу.

a	- Передняя вентиляционная винт-пробка

b	- Задняя вентиляционная винт-пробка

c	- Переднее вентиляционное отверстие

d	- Заднее вентиляционное отверстие

e	-  Дренажно-заправочная винт-пробка и сальниковая шайба

Объем масла редуктора

710 мл (24 жид. унц.)

# Подготовка ПЛМ к постановке на хранение

Основной целью подготовки ПЛМ к постановке на хранение является защита его от ржавления, коррозии и повреждения, которые могут быть вызваны замерзанием оставшейся в нем воды.

При подготовке ПЛМ к постановке на внесезонное или длительное хранение (от двух месяцев и более) неукоснительно соблюдать указанные ниже процедуры подготовки и хранения.

!!! ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения водяного насоса (в результате его работы всухую) или перегрева двигателя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ запускать двигатель и не допускать его работы даже кратковременно без циркуляции воды через водозаборный канал системы охлаждения в редукторе.

### Топливная система

ВАЖНО: Во время хранения бензин, содержащий (этиловый или метиловый) спирт, может вызвать образование кислоты и повредить топливную систему. Если используемый бензин содержит спирт, рекомендуется слить по возможности весь остаток бензина из топливного бака, удаленного топливопровода и топливной системы двигателя.

Чтобы не допустить образования нагара и осадка, залить в топливную систему (бак, шланги, топливный насос и карбюратор) очищенное (стабилизированное) топливо. После этого выполнить следующие действия:

1. Переносной топливный бак. Залить в топливный бак нужное количество специальной жидкости для защиты топливной системы и стабилизатора топлива «Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется). При этом для смешивания стабилизатора с топливом топливный бак необходимо хорошо покачать.

2. Стационарный топливный бак. Залить в отдельную канистру нужное количество специальной жидкости для защиты топливной системы и стабилизатора топлива «Gasoline Stabilizer» (с соблюдением указаний на емкости, в которой он поставляется) и смешать его примерно с одной квартой (одним литром) бензина. Затем залить эту смесь в топливный бак.

3. Поместить ПЛМ в воду или подсоединить промывочное приспособление для циркуляции холодной воды. Прогнать двигатель в течение 10 минут для того, чтобы стабилизированное топливо дошло до карбюратора.

### Защита внешних узлов и деталей ПЛМ

1. Смазать все узлы и детали, указанные в регламенте осмотра, проверки и техобслуживания.

2. Подкрасить все места, где повреждена краска.

#### 3. Напылить антикоррозийный защитный состав Corrosion Guard на внешние металлические поверхности (кроме антикоррозионных анодов).

Защита внутренних узлов и деталей ПЛМ

1. Снять свечи зажигания и впрыснуть небольшое количество моторного масла внутрь каждого цилиндра.

2. Вручную несколько раз провернуть маховик для равномерного распределения масла в цилиндрах. Установить на место свечи зажигания.

3. Заменить масло двигателя.

Редуктор

1. Слить масло и опять заправить редуктор маслом (см. Процедуру техобслуживания).

### Положение ПЛМ при хранении

Для того, чтобы обеспечить полный дренаж воды из ПЛМ, установить и  хранить ПЛМ в вертикальном положении.

!!! ВНИМАНИЕ

Если ПЛМ установлен и хранится в наклонном положении, то при температуре замерзания оставшаяся в системе охлаждения вода или дождевая вода, которая может попасть в выходной выхлопной канал гребного винта в редукторе, может замерзнуть и вызвать повреждение ПЛМ.

### Хранение аккумуляторной батареи (АБ) *

1. Выполнить указания завода-изготовителя по хранению и подзарядке аккумуляторной батареи.

2. Снять аккумуляторную батарею с лодки и проверить уровень воды. При необходимости подзарядить.

3. Хранить в сухом прохладном помещении.

4. Во время хранения периодически проверять уровень воды и подзаряжать аккумуляторную батарею.

* АБ – аккумуляторная батарея

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## Раздел 1C - Общие сведения

Оглавление

| Специальный инструмент 1C-2 Место расположения серийного номера 1C-3 Факторы влияния на КПД ПЛМ 1C-3 Погодные условия 1C-3 Лодка 1C-5 Двигатель 1C-6 Действия после полного затопления 1C-7 Вид двигателя спереди 1C-8 Вид двигателя с правобортной стороны 1C-9 Вид двигателя с левобортной стороны 1C-10 Вид двигателя сверху 1 C-11 Вид двигателя с стороны кормы 1 C-12 Выбор гребного винта 1 C-13 Демонтаж и установка гребного винта 1C-14 | Стандартные модели 1C-14 Система ГСУУН* 1 C-17 Общие сведения 1C-17 Принцип работы ГСУУН* 1 C-17 Регулировка триммера 1 C-19 Проверка компрессии 1C-20 Проверка цилиндра на утечку 1C-21 Анализ 1C-22 Измерение давления воды 1C-23 Процедуры покраски 1C-24 Гребной винт 1C-24 Редуктор 1 C-24 Нанесение и удаление маркировок 1C-25 |
| --- | --- |

* ГСУУН - гидравлическая система управления наклоном ПЛМ

### Специальный инструмент

1. Компрессиметр / манометр (быстроразъемный) Переходник  - Compression Gauge MT26J (Snap-on) Adaptor MT26J300 (Snap-on).

2. Манометр для измерения давления воды - Water Pressure Gauge 91-79250A2.

3. Переходник - Adapter Артикул 22-86306.

4. Штуцер - Connector Артикул 22-89772.

5. Комплект прибора для проверки цилиндра на утечку  - Cylinder Leakage tester (Snap-On Tools EEPV309A).

* С разрешения компании "Снэп-он-Тулз" (Snap-On-Tools)

# Место расположения серийного номера

Серийный номер ПЛМ находится на нижней правобортной стороне блока двигателя. Он также находится на правобортной стороне поворотного  кронштейна.

a - Серийный номер

b – Год разработки модели

c – Наименование модели

d – Год выпуска

e – Официально утвержденные сертификационные европейские знаки

# Факторы влияния на КПД ПЛМ

#### Погодные условия

Общеизвестно, что погодные условия оказывают значительное влияние на КПД двигателя внутреннего сгорания. Поэтому установленные номинальные значения мощности относятся к такой мощности, которую двигатель развивает при номинальных оборотах, работая в определенных погодных условиях.

Корпорации-производители договорились о соблюдении международных стандартов испытания двигателей Организации международных стандартов (ISO), которые определены в нормативном документе ISO 3046. Эти нормативы стандартизируют расчет мощности на основе данных, полученных при динамометрических измерениях, с приведением всех значений к мощности, которую двигатель развивает на уровне моря при относительной влажности 30%, температуре 25°C (77°F) и барометрическом давлении 29,61 дюймов ртутного столба.

В летних условиях при высокой температуре, низком атмосферном давлении и высокой относительной влажности КПД двигателя снижается. Это в свою очередь приводит к снижению скорости судна в некоторых случаях на 3-5 км/час (2-3 мили/час). (См. график выше). Восстановлению нормальной скорости может способствовать только сухая прохладная погода.

С учетом практических последствий влияния погодных условий двигатель, работающий в жаркий, влажный летний день, может терять до 14% мощности, по сравнению с мощностью, которую он мог бы развить весной или осенью в сухой свежий день. Мощность, развиваемая любым двигателем внутреннего сгорания, зависит от плотности атмосферного воздуха, который он потребляет, а эта плотность, в свою очередь, зависит от температуры воздуха, давления и содержания паров воды (или влажности).

Параллельно с потерей мощности, вызванной погодными условиями, происходит вторичная, менее явная и более сложная для определения потеря мощности. Например, при оснастке и регулировке в ранний весенний период двигатель был оборудован гребным винтом, который позволял ему работать на установленных для него скоростях при полностью открытой дроссельной заслонке. При наступлении летней погоды и соответственно снижении его доступной мощности шаг этого гребного винта окажется фактически слишком большим. Следовательно, двигатель будет работать на скорости, ниже рекомендованной.

С учетом мощностных / скоростных характеристик двигателя это приведет к дальнейшей потере мощности на гребном винте с дополнительным снижением скорости судна. Но эту вторичную потерю можно компенсировать за счет изменения шага гребного винта на меньший, что позволит двигателю вновь работать на рекомендованных оборотах.

Чтобы владельцы моторных лодок могли реализовать оптимальную производительность двигателя при изменяющихся погодных условиях, необходимо оснащать двигатель гребным винтом надлежащего шага, который позволит ему работать на оборотах, лежащих в верхнем участке диапазона рекомендованных максимальных скоростей или близких к ним, при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке судна.

Это не только позволяет двигателю развивать полную мощность, но и работать, что в равной степени важно, в скоростном диапазоне, который препятствует возникновению повреждений от детонации, что, безусловно, повышает общую надежность и увеличивает срок службы двигателя.

### Лодка

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

1.	Правильное размещение груза в лодке (людей и оборудования) оказывает существенное влияние на  эксплуатационные характеристики лодки, например:

a. Смещение груза назад (в сторону кормы)

(1) в целом увеличивает предельную скорость.

(2) если же оно слишком велико, то это может вызвать эффект дельфинирования, т.е. лодка будет подпрыгивать.

(3) может вызвать слишком большое подскакивание носа лодки на водной глади с зыбью или небольшими волнами.

(4) может увеличить опасность того, что волны начнут захлестывать и накрывать лодку при выходе из режима скольжения по поверхности воды.

b. Смещение груза вперед (в сторону носа)

(1) улучшает скольжение по воде.

(2) в целом улучшает движение по неспокойной воде.

(3) если оно слишком велико, то может привести к уводу лодки влево или вправо (т.е. непроизвольному носовому рулению).

### ДНИЩЕ

Для развития максимальной скорости днище лодки должно быть почти плоским в области соприкосновения с водной поверхностью и особенно прямым и гладким в продольном направлении от носа к корме.

1. Вогнутость – Она имеет место тогда, когда, глядя сбоку, днище вогнуто в продольном направлении. Когда лодка скользит/планирует, вогнутость приводит к подъему днища лодки в области транца, при этом нос опускается, тем самым значительно увеличивая «смоченную» поверхность и снижая скорость. Вогнутость часто возникает тогда, когда при транспортировке на трейлере или во время хранения опора под лодкой  слишком смещена в сторону транца.

2. Выпуклость – Это прямая противоположность вогнутости и имеет место гораздо реже. Выпуклость наблюдается, если, глядя сбоку, днище имеет выпуклую поверхность в продольном направлении, при этом лодка начинает сильно дельфинировать.

3. Неровность (шероховатость) - Мох, налипшие ракушки и т.п. на днище лодки или коррозия редуктора ПЛМ увеличивают поверхностное трение и приводят к потере скорости. При необходимости удалять все налипания.

### ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Очень важно, чтобы во время монтажа все сквозные крепления через корпус были покрыты качественным герметиком морского исполнения. Проникновение воды в транцевую доску и/или корпус лодки приведет к дополнительному увеличению веса лодки (снижению КПД), разрушению корпуса и, в конечном итоге, к поломке элементов конструкции лодки.

### КАВИТАЦИЯ

Кавитация вызывается воздушными пузырьками, которые образуются либо от острых краев или углов на редукторе, либо от неровностей на лопастях самого гребного винта, либо в результате неправильной (слишком высокой) установки двигателя. При ударе о поверхность лопастей винта эти пузырьки лопаются, вызывая разъедание этой поверхности. При длительном воздействии это, в конечном итоге, приведет к разрушению (поломке) лопастей.

### Двигатель

### ДЕТОНАЦИЯ

Детонация в 4-тактном двигателе похожа на «стук» в двигателе автомобиля. По-другому ее можно определить как «дробь» или «звон» при ударах о жесть.

Детонация – это взрыв несгоревшей части топливной смеси с воздухом после возникновения искры на свече. Она создает в двигателе сильные ударные взрывные волны, и эти волны часто находят или создают слабые места, например, на своде поршня, головке цилиндра или прокладке, кольцах и пальцах поршня и роликовых подшипниках.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто встречающихся причин детонации в применяемых на судах 4-тактных двигателях:

- Слишком раннее зажигание.

- Использование бензина с низким октановым числом.

- Слишком большой шаг гребного винта (обороты двигателя ниже максимально рекомендованных).

- Бедная топливная смесь в области полностью открытой дроссельной заслонки.

- Свечи зажигания (слишком высокий тепловой диапазон) – несвоевременная искра - неправильный порядок зажигания).

- Недостаточное охлаждение двигателя (старение или износ системы охлаждения).

- Отложения нагара на стенках камеры сгорания и/или поршня (приводит к увеличению коэффициента компрессии).

Обычно детонацию можно устранить, если:

- Правильно установить и отрегулировать двигатель.

- Осуществлять техобслуживание и своевременно устранять причины детонации.

Повреждение поршня в результате детонации

# Действия после полного затопления ПЛМ

### После затопления во время работы (Специальные инструкции)

При затоплении двигателя во время его работы значительно увеличивается вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей. Если после подъема двигателя на поверхность и проворачивания маховика при снятых с двигателя свечах зажигания он не вращается свободно, то существует вероятность повреждения его внутренних узлов и деталей (погнуты шатун и/или коленвал). Если это так, то необходимо разобрать блок  двигателя.

### После затопления в морском бассейне (Специальные инструкции)

После затопления, учитывая коррозийное воздействие морской воды на внутренние узлы и детали двигателя, перед запуском его необходимо полностью разобрать.

## После затопления в пресноводном бассейне (Специальные инструкции)

1. Как можно быстрее поднять двигатель со дна водоема.

2. Снять обтекатель.

3.   Промыть наружные поверхности и узлы ПЛМ чистой водой для удаления грязи, водорослей и т.д.. Если в блок двигателя попал песок, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ запускать двигатель, иначе это приведет к серьезному повреждению блока цилиндров. Если необходимо прочистить все его узлы и детали, блок двигателя разобрать.

4.   Снять свечи зажигания и максимально удалить воду из блока цилиндров двигателя. Для этого положить двигатель горизонтально (вниз отверстиями под свечи зажигания) и вращать маховик, при этом большая часть воды стечет.

5.   Заменить моторное масло двигателя и фильтр, как указано в Разделе 1В «Замена масла двигателя». Кратковременно прогнать ПЛМ и проверить ПЛМ на присутствие воды в масле. Если в масле есть вода (при этом оно будет молочного цвета), слить масло и заправить новым маслом, как указано выше.

6.   Залить спирт в горловины карбюраторов (спирт свяжет воду). Вновь провернуть маховик.

7.   Перевернуть двигатель и залить спирт в отверстия для свечей зажигания и провернуть маховик.

8.   Перевернуть двигатель (вниз отверстиями под свечи зажигания) и залить моторное масло в горловину карбюраторов, одновременно вращая маховик для равномерного распределения масла по всему объему картера.

9.    Вновь перевернуть двигатель и залить приблизительно одну чайную ложку моторного масла в отверстие под свечи зажигания. Опять провернуть маховик для распределения масла по всему объему цилиндров.

10. Снять и прочистить карбюраторы и узел топливного насоса.

11.  Просушить всю проводку электросистемы, ее узлы и детали сжатым воздухом.

12.  Разобрать стартер двигателя и просушить контакты щеток, якорь и другие подверженные коррозии и ржавлению детали.

13.  Поставить на место свечи зажигания, карбюраторы и топливный насос.

14.  Попробовать запустить двигатель, заправив его свежим топливом. Если двигатель запустится, погонять его не менее одного часа для удаления из него всех остатков воды.

15. Если двигатель не запустится, определить причину (топливо, электросистема, механика). Двигатель должен быть запущен в работу не позднее 2 часов после подъема ПЛМ из воды, иначе могут возникнуть серьезные повреждения внутренних узлов и деталей. Если это условие выполнить не представляется возможным, необходимо разобрать двигатель и прочистить все узлы и детали. Смазать маслом в максимально короткий срок.

### Вид двигателя спереди

Исполнение I	Исполнение II

a - Воздушная камера

b - Топливный шланг

c - Отверстие для жгута проводки дистанционного управления

d - Трос дроссельной заслонки

e - Кабели аккумулятора

f - Трос механизма переключения передач (МПП)

g -  Шланг спидометра

h - Разъем жгута дистанционного управления и двигателя

i - Регулятор / выпрямитель напряжения

j - Электронный блок управления (ЭБУ - ECM)

### Вид двигателя с правобортной стороны

| a - Крышка маховика b - Стартер c - Кабель "масса" аккумуляторной батареи d - Масляный фильтр e - Щуп уровня масла f - Предохранитель 20 А g - Предохранитель 30 А h - Реле стартера i - Реле системы ГСУУН (2) (1 не виден) j - Разъем жгута двигателя k - Положительный кабель аккумуляторной батареи I - Разъемы мотора системы ГСУУН | m - Разъемы выключателя системы ГСУУН n - Отверстие доступа, приспособления для датчика давления и температуры воды o -Контрольный шланг p -Анод q - Кожух клапана контроля давления r - Катушки зажигания цилиндров №2 и №3 s - Катушки зажигания цилиндров №1 и №4 t - Датчик температуры воды u - Шланг сапуна v - Водяной шланг |
| --- | --- |

### Вид двигателя с левобортной стороны

a - Винт регулировки дроссельного клапана (заслонки) (4)

b - Винт-пробка впускного коллектора (4)

c - Маслозаправочная крышка

d - Топливная линия

e - Топливный насос

f - Узел топливного фильтра

g - Топливная линия - Топливо к топливному насосу

h - Топливная линия - Впускной шланг фильтра

i - Демпфер

j - Кулачок дроссельной заслонки

k - Выключатель прерывателя механизма переключения передач

I - Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS)

m - Обогатитель (2)

### Вид двигателя сверху

a - Ведомая шестерня распредвала (2)

b -Приводной зубчатый ремень

c - Подъемный рым-болт (2)

d - Маховик

e - Механизм натяжения приводного ремня

f - Кожух терморегулятора

### Вид двигателя со стороны кормы

a - Крышка свечей зажигания

b - Высоковольтный провод катушки / свечи зажигания  (4)

c - Водяной контрольный шланг

d - Узел топливного фильтра

e - Топливный насос

f - Маслозаправочная крышка

g - Приводной зубчатый ремень

h - Ведомая шестерня распредвала

# Выбор гребного винта

За подробной информацией о лодках и о работе гребных винтов обращаться к «Руководству по выбору гребного винта» ("Propeller Selection Guide") в Интернете на Веб-сайте Mercury Marine.

Для обеспечения наилучшей работы выбранной модели ПЛМ на конкретной модели лодки выбрать такой гребной винт, который позволит двигателю работать в верхнем участке рекомендованного скоростного диапазона при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке лодки (см. «Технические характеристики»). Этот диапазон скоростей позволяет развивать лучшее ускорение при поддержании максимальной скорости лодки.

Если изменяющиеся условия (такие, как потепление атмосферного воздуха, увеличение относительной влажности, работа в высокогорных водоемах, увеличение загрузки лодки или загрязнение днища лодки/коробки передач) вызовут падение оборотов ниже рекомендованного скоростного диапазона, то, возможно, потребуется замена или чистка винта для поддержания эффективной работоспособности и обеспечения долговечности ПЛМ.

Проверить скорость при полностью открытой дроссельной заслонке с помощью точного тахометра на двигателе, отрегулированном для работы в режиме сбалансированного рулевого управления (рулевое усилие в обоих направлениях одинаково), без «срыва» гребного винта.

Полный список имеющихся в наличии гребных винтов можно найти в «Каталоге прецизионных частей и деталей фирмы Mercury и принадлежностей и вспомогательных средств фирмы Quicksilver» (Mercury Precision Parts/Quicksilver Accessory Guide).

1.  Выбрать такой гребной винт, который позволяет двигателю работать в верхнем участке рекомендованного скоростного диапазона при полностью открытой дроссельной заслонке и нормальной загрузке (см. «Технические характеристики» выше).  Для выбора гребного винта существует максимальное значение скорости двигателя, когда скорость лодки максимальна, а дифферент для этой скорости минимален. (При определении нужного гребного винта не следует использовать значения высокой скорости, вызванной слишком большим углом дифферента). В нормальном случае разница в скорости между винтами с разным шагом составляет 150-350 об/мин.

2. Если работа двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке лежит ниже рекомендованного скоростного диапазона, винт НЕОБХОДИМО заменить на другой, с меньшим шагом для того, чтобы предотвратить потерю КПД и возможное повреждение двигателя.

3.  После первоначальной установки винта может появиться необходимость замены его на другой, с меньшим шагом, при следующих общих условиях:

a. Потепление атмосферного воздуха и увеличение относительной влажности ведет к потере скорости.

b. Работа в высокогорных водоемах ведет к потере скорости.

c. Работа с поврежденным винтом или загрязненным днищем или редуктором ведет к потере скорости.

d. Работа с увеличенной нагрузкой на лодку (дополнительное количество пассажиров, оборудования, буксирование водных лыжников и т.д.).

# Демонтаж и установка гребного винта

## Стандартные модели

!!! ОСТОРОЖНО

Если гребной винт проворачивать на передаче (при включенном сцеплении), то коленвал может провернуться и двигатель заведется. Чтобы предотвратить такой случайный запуск двигателя и возможные тяжелые травмы, вызванные ударом вращающегося винта, необходимо всегда переключать передачу ПЛМ в нейтральное положение и снимать провода со свечей зажигания при техобслуживании гребного винта.

1. Переключить ПЛМ на нейтральное положение (N - Neutral).

2. Снять провода со свечей зажигания, чтобы не допустить запуска двигателя.

3. Отогнуть загнутые контровочные выступы на контровочной шайбе.

a – Контровочная шайба

4. Для того, чтобы отвернуть гайку гребного винта и не допустить проворачивания гребного винта, заклинить гребной винт, вставив деревянный брус между редуктором и гребным винтом. Отвернуть и снять гайку гребного винта.

5. Стянуть гребной винт строго в осевом направлении. Если гребной винт заклинило на валу и снять его не представляется возможным, вызвать для производства этой работы специалистов полномочного дилера.

6. Смазать вал гребного винта фирменной антикоррозийной смазкой Quicksilver Anti-Corrosion Grease или смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon.

ВАЖНО: Во избежание коррозии ступицы гребного винта и заедания, заклинивания на валу гребного винта, особенно в морской воде, всегда наносить слой  рекомендованной смазки или масла на вал гребного винта по всей его поверхности в установленные регламентом сроки, а также при каждом демонтаже гребного винта.

7. Для винтов со ступицей Flo-Torque I

| a - Упорная шайба b - Гребной винт c - Электроконтактная шайба | d - Упорная ступица e - Держатель гайки гребного винта с контровочными выступами f - Гайка гребного винта |
| --- | --- |

8. Для винтов со ступицей Flo-Torque II

| a - Упорная шайба передней тяги b - Съемная приводная гильза c - Гребной винт | d - Упорная шайба задней тяги e - Держатель гайки гребного винта f - Гайка гребного винта |
| --- | --- |

9. Вставить деревянный брус между редуктором и гребным винтом и затянуть гайку гребного винта с указанным усилием, совместив плоские стороны гайки гребного винта с выступами на контровочной шайбе.

10. Законтрить гайку гребного винта, загнув три контровочных выступа в канавки упорной ступицы.

a - Канавки упорной ступицы

b - Контровочные выступы

Усилие затягивания гайки гребного винта

75 Н-м (55 фунт-фут.)

11. Установить на место провода свечей зажигания.

# Система ГСУУН* (Power Trim)

### Общие сведения

Гидравлическая система управления углом наклона ПЛМ (ГСУУН) поставляется заправленной гидравлической жидкостью на заводе и готова к работе.

Для удаления воздуха из системы несколько раз выполнить наклон и опрокидывание ПЛМ по всему диапазону углов наклона.

Дифферентная система является замкнутой и находится под давлением.

### Работа системы ГСУУН *

На большинстве лодок работа в среднем положении угла наклона ПЛМ дает удовлетворительные результаты. Однако, для того, чтобы полностью реализовать возможность дифферентной системы, иногда ПЛМ необходимо либо полностью поднимать, либо полностью опускать. Повышенные рабочие характеристики повышают и ответственность оператора лодки, а именно, необходимость быть всегда начеку относительно потенциальных опасностей при управлении лодкой. Самым значительным риском при управлении является разбалансировка тяги или рулевого момента, которые можно почувствовать на рулевом колесе или румпельной рукоятке. Этот рулевой момент возникает в результате того, что ПЛМ наклонен так, что вал гребного винта не расположен параллельно поверхности воды.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти людей. Когда ПЛМ наклонен вниз или вверх за пределы условий нейтрального рулевого управления, может возникнуть тяга на рулевое колесо или румпельную рукоятку в любом направлении. При таких условиях невыполнение требования непрерывно держать в руках рулевое колесо или румпель может привести к потере управления лодкой, т. к. ПЛМ может непредсказуемо повернуть в любую сторону. Лодка при этом может развернуться, закрутиться или резко выполнить поворот на максимальный угол, и если это происходит неожиданно, то пассажиры могут упасть в лодке или быть выброшены за борт.

Внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями:

### ПРИ НАКЛОНЕ ПЛМ ВНИЗ (В ВОДУ)

Угол наклона вниз может привести к следующим результатам:

1. Опустится нос лодки.

2. Может произойти резкий переход в режим скольжения, особенно  на лодках с тяжелым грузом или тяжелой кормой.

3. В целом улучшится движение по неспокойной воде (по зыби).

4. Увеличится рулевой момент или тяга вправо (с гребными винтами с нормальным правостороннем вращением).

5. Если наклон слишком сильный, нос лодки опустится до такой степени, что она начнет «пахать» воду носом в режиме скольжения. Это может привести к так называемому «носовому рулению» или «излишней поворачиваемости (маневренности)» при попытке выполнить поворот или при большой встречной волне.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать возможного тяжелого травматизма или смерти людей. Во избежание возможного выброса людей за борт из-за резкого разворота, отрегулировать ПЛМ на промежуточный угол наклона, сразу как только лодка выйдет в режим скольжения. Ни в коем случае не выполнять поворот лодки, когда она находится в режиме скольжения, если ПЛМ чрезмерно поднят или опущен и на рулевом колесе или румпеле испытывается тяга.

* ГСУУН - гидравлическая система управления углом наклона ПЛМ

### ПРИ НАКЛОНЕ ПЛМ ВВЕРХ (ИЗ ВОДЫ)

Угол наклона вверх может привести к следующим результатам:

1. Выше поднимется из воды нос лодки.

2. В целом увеличится верхний предел скорости.

3. Увеличится просвет между лодкой и подводными преградами или мелководным дном водоема.

4. Увеличится рулевой момент или тяга влево при нормальной высоте установки (с гребными винтами с нормальным правосторонним вращением).

5. Если наклон слишком сильный, лодка начнет «дельфинировать» (подскакивать) или в области гребного винта появится кавитация.

6.  Может произойти перегрев двигателя, если водозаборные отверстия выше ватерлинии.

### РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ВНИЗ (В ВОДУ)

Некоторые лодки с ПЛМ, в частности, некоторые низкобортные плоскодонные лодки, имеют больший, чем обычно, угол транца, который позволяет, регулируя угол наклона,  опускать ПЛМ вниз буквально «под лодку». Эта особенность большего угла наклона вниз под лодку желательна для лучшего ускорения, уменьшения угла и времени нахождения оператора в лодке с высоко задранным носом во время режима скольжения и в некоторых случаях может быть необходима для скольжения лодок с отсеком для живой рыбы в кормовой части при условии выбора имеющихся гребных винтов и выбора высоты установки двигателя.

Однако после вхождения в режим скольжения двигатель должен быть установлен в среднее (промежуточное) положение для того, чтобы не допустить создания условий, когда лодка «пашет воду носом». Это может привести  к «носовому рулению» или «излишней поворачиваемости» и нерациональному потреблению мощности. В этих условиях, если делается попытка выполнить поворот или встречается диагональная волна средней высоты в кильватере впереди идущего судна, то может произойти  более резкий поворот, чем намеревался сделать оператор.

В редких обстоятельствах владелец лодки может принять решение ограничить угол наклона вниз. Это можно сделать за счет переноса и установки пальца или стержня-фиксатора угла наклона в другие отверстия на транцевом кронштейне.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать возможного тяжелого травматизма или смерти людей. Во избежание возможного выброса людей за борт из-за резкого разворота, отрегулировать ПЛМ на промежуточный угол наклона, сразу как только лодка выйдет в режим скольжения. Ни в коем случае не выполнять поворот лодки, когда она находится в режиме скольжения, если ПЛМ чрезмерно поднят или опущен и на рулевом колесе или румпеле испытывается тяга.

Если требуется регулировка, приобрести стержень-фиксатор наклона из нержавеющей стали  и вставить его в нужное отверстие для требуемого угла наклона. Болт, используемый для фиксации во время транспортировки  не из нержавеющей стали, в данном ПЛМ использовать нельзя. Его можно использовать ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННОЙ МЕРЫ.

a - Стержень-фиксатор угла наклона (факультативно)

### Регулировка триммера

Рулевой момент вращения гребного винта будет вызывать увод лодки в одном направлении. Этот рулевой момент считается нормальным явлением, которое происходит в результате того, что триммер отрегулирован так, что вал гребного винта не находится параллельно водной поверхности. Во многих случаях триммер позволяет скомпенсировать рулевой момент и может быть отрегулирован в допустимых пределах для уменьшения любого неравного рулевого усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлен ПЛМ с противокавитационной плитой, которая находится приблизительно 50 мм (2”) или более выше днища лодки, то регулировка триммера даст лишь очень незначительную компенсацию рулевого момента.

Эксплуатировать лодку на нормальной крейсерской скорости с триммером, который отрегулирован на нужное положение. Повернуть лодку влево и вправо и отметить, в какую сторону лодка поворачивает легче.

Если требуется регулировка, ослабить винт триммера и каждый раз понемногу регулировать его положение.  Если лодка поворачивает легче влево, сдвинуть сбегающую заднюю кромку триммера влево. Если лодка поворачивает легче вправо, сдвинуть сбегающую заднюю кромку триммера вправо. Затянуть болт и повторно проверить поворот лодки вправо и влево.

a - Триммер

# Проверка компрессии

!!! ВНИМАНИЕ

Перед снятием свечей зажигания сдуть сжатым воздухом накопленные загрязнения из отверстий под свечи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для измерений использовать быстроразъемный компрессиметр фирмы "Снэп-он-Тулз". Типоразмер свечи - 14 мм.

ВАЖНО: Проверка компрессии должна проводиться при заслонке в положении ПОДЗ, т.е. полностью открытой дроссельной заслонке.

1. Проверить зазор клапана (см. главу «Регулировка зазора клапана» в Разделе 4A). Если зазор выходит за пределы,  указанные в технических характеристиках, отрегулировать.

2. Прогреть двигатель.

3. Снять все свечи зажигания.

4. Смазать резьбы в головке цилиндров и на компрессиметре (манометре для проверки компрессии). Ввернуть компрессиметр в отверстие для свечи зажигания.

a - Компрессиметр фирмы "Снэп-он -Тулз" - Compression Gauge (MT26J - Snap-On)

b - Переходник фирмы "Снэп-он-Тулз" - Adaptor (MT26J300 - Snap-on)

5. Держать дроссельную заслонку в положении ПОДЗ.

6. Заводить двигатель до получения пикового показания компрессии на манометре. Записать это показание.

7. Проверить и записать значение компрессии каждого цилиндра. Самое высокое и самое низкое измеренные значения не должны отличаться более, чем на 15 % (см. пример ниже). Значение ниже 830 кПа (120 фунт./кв. дюйм) может свидетельствовать о полном износе двигателя.

Давление компрессии (минимальное значение)

950 кПа (135 фунт./кв.дюйм.)

Пример разницы при проведении проверки компрессии:

| Максимальное давление (макс.) (фунт./кв. дюйм.) | Минимальное давление (мин.) (фунт./кв. дюйм.) |
| --- | --- |
| 1240 кПа (180 фунт./кв.дюйм.) | 1115 кПа (162 фунт./кв.дюйм.) |
| 1035 кПа (150 фунт./кв.дюйм.) | 880 кПа (127.5 фунт./кв.дюйм.) |

8. Снять компрессиметр.

9. Установить на место свечи зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка компрессии очень важна, т.к. двигатель с низкой или неравномерной компрессией невозможно хорошо отрегулировать для получения максимального КПД. Поэтому перед началом регулировки двигателя также важно проводить корректировку компрессии при отклонении от нормы.

# Проверка герметичности цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка цилиндра на утечку вместе с проверкой компрессии позволяют механику определить источник механической неисправности путем измерения величины утечки в цилиндре двигателя. Соответствующие процедуры проверки см. в инструкциях завода-изготовителя на прибор (тестер).

ПРИМЕЧАНИЕ: При верхних мертвых точках (ВМТ) в цилиндрах №1 и №4 на маховике должна быть видна метка ВМТ (TDC) вместе с метками момента зажигания (f). При ВМТ (TDC) для цилиндров №2 и №3 должна быть видна только метка ВМТ (TDC) (g), как показано на рисунке ниже.

| a - ВМТ (TDC) для цилиндра №1 b - ВМТ (TDC) для цилиндра №2 c - ВМТ (TDC) для цилиндра №3 d - ВМТ (TDC) для цилиндра №4 | e - Тестер утечки цилиндра фирмы Снэп-он-Тулз - Cylinder leakage tester (Snap-On-Tools EEPV309A) f - Положение маховика при ВМТ для цилиндров №1 и №4 g - Положение маховика при ВМТ для цилиндров №2 и №3 |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр отверстия под свечу зажигания 14 мм. Использовать переходник фирмы Снэп-он-Тулз Snap-On Tool MT26J300 со снятым золотником клапана.

### Анализ

В связи со стандартными допусками на двигатель и износом двигателя ни один цилиндр не обеспечивает 100% герметичность, т.е. течь, равную 0%. Важно лишь, чтобы при испытании эти показания между цилиндрами были в некоторой степени постоянны. Разница 15% - 30% указывает на слишком большую течь (негерметичность). Крупногабаритные двигатели в сравнении с малогабаритными имеют больший процент показаний негерметичности (течи).

Если наблюдается чрезмерная течь, необходимо сначала проверить и убедиться в том, что поршень находится в верхней мертвой точке такта сжатия. Если открыт выпускной или впускной клапан, то, естественно, происходит разгерметизация.

Для определения причины высокого процента течи (разгерметизации), необходимо локализовать место, где происходит утечка воздуха. Путем прослушивания определить, не выходит ли воздух через впускной канал карбюратора, через соседние отверстия свечей зажигания, через выхлопную трубу, заправочную винт-пробку картера. Для локализации источника утечки в цилиндре руководствоваться приведенной ниже таблицей:

| Воздух выходит из: | Возможная неисправность: |
| --- | --- |
| Карбюратор | Впускного клапана |
| Выхлопной системы | Выхлопного клапана |
| Заправочной винт-пробки картера | Поршня или поршневых колец |
| Соседних цилиндров | Прокладки головки цилиндров |

# Измерение давления воды

1. Прогреть двигатель.

2. Снять винт-пробку.

3. Подсоединить шланг со штуцером и манометр для измерения давления воды к блоку цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерение давления воды должно проводиться на прогретом двигателе при работающем терморегуляторе 60оC (140оF).

a - Винт-пробка

# Процедура покраски

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать тяжелых травм от разлетающихся осколков. Не допускать тяжелых травм от взвешенных частиц в воздухе. Применять защитные очки и респираторы. Обеспечить надлежащую вентиляцию помещения.

ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ

1. Зачистить всю закрашиваемую площадь шкуркой марки 3M 120 Regalite Polycut или грубой шкуркой Scotch-Brite, наждачным кругом или шлифовальной лентой.

2. Зачистить, сравнять и сгладить все края участков с потрескавшейся краской. При зачистке стараться не повредить грунтовку.

3. Обработать закрашиваемую поверхность средством PPG Industries DX330 Wax и протереть жироудаляющим растворителем  Grease Remover или аналогичным средством (Xylene – ксилолом или M.E.K. - метилэтилкетоном).

4. Если при зашкуривании обнажился металл, нанести на это место светло-серую грунтовку Light Gray Primer фирм Quicksilver и Mercury.

5. Просушить, как минимум, в течение одного часа. Окончательную отделочную покраску произвести не позднее, чем через неделю.

6. Покрыть кроющей черной краской EDP Propeller Black для гребных винтов фирм Quicksilver и Mercury.

РЕДУКТОРЫ

При покраске редукторов необходимо соблюдать выполнение следующих процедур. Настоящая процедура предусматривает методику, обеспечивающую наибольшую долговечность покраски. Рекомендуемые материалы обладают высоким качеством и удовлетворяют требованиям обработки и покраски морских судов. Она также предусматривает перекрашивание, результаты которого сравнимы с заводской отделкой и покраской. Указанные здесь материалы рекомендуется приобретать у местного дилера фирмы-поставщика материалов для автоматической покраски и отделки «Ditzler Automotive Finish Supply Outlet». Приведенные ниже минимальный состав и количество каждого вида материала вполне достаточны для перекраски и окончательной отделки нескольких редукторов.

Процедура:

1. При необходимости промыть редуктор моющим средством на солянокислотной основе для удаления всякого рода налипаний и наслоений и прополоскать водой.

2. Промыть редуктор мыльной водой и затем прополоскать.

3. Вспузырившиеся места обработать крупнозернистой наждачной бумагой Sand 3M 180 Grit или шлифовальным кругом P180 Gold Film Disc для удаления только вспузырившейся старой краски. Сгладить и сравнять все неровные края в местах лопнувшей и потрескавшейся краски.

4. Тщательно обработать редуктор средством DX-330 для удаления жира и масла.

5. Подлежащие покраске области обнаженного металла обработать составом алодина (DX-503) Alodine.

ВАЖНО: Ни в коем случае не пользоваться никакими красками в аэрозольных упаковках, т.к. такое напыление будет плохо держаться на поверхности, а слишком тонкий слой краски будет в дальнейшем легко пузыриться и отслаиваться.

6. Смешать грунтовку (DP-90LF) с равным количеством  катализатора (DP-402 LF) согласно поставляемой с ними инструкции, выдержав необходимое время для взаимопроникновения эпоксидной грунтовки и катализатора.

7. Дать высохнуть, как минимум, в течение одного часа, но не более одной недели перед нанесением красящих составов на узлы двигателя.

8. Применять следующие красящие составы для цвета: черный меркурий -  Ditzler Urethane DU9300 Mercury Black, морской светло-серый - DU34334 Mariner Light Grey, Смешать краски с катализатором Ditzler DU5 в пропорции 1:1. Разбавить растворителем в соответствии с указаниями на этикетке Ditzler.

!!! ВНИМАНИЕ

Соблюдать все инструкции на ярлыке производителей красящих средств по вентиляции помещений и применению респираторов. При работе с краскопультом равномерно напылять слой толщиной от 0,0005 до 0,001 дюйма. Оставить на просушку, отполировать до блеска в течение 5 минут и нанести еще один ровный слой такой же толщины. Этот уретановый красящий состав высыхает без прилипания к пальцам в течение нескольких часов, но при этом остается чувствительным к царапинам и трению в течение нескольких дней.

9. Тип используемого краскопульта определяет правильное перемешивание и густоту красящих составов.

ВАЖНО: Ни в коем случае не закрашивать защитный цинковый триммер или цинковый анод.

10. Вырезать из картона защитную накладку для углубления под триммер, чтобы не допустить попадания краски на его ответную поверхность и обеспечить надежный гальванический контакт между ним и редуктором.

Нанесение маркировок

Удаление маркировок

1. Перед удалением отметить местоположение старой маркировки для того, чтобы правильно наложить и совместить новую маркировку.

2. При удалении старой маркировки осторожно размягчить саму маркировку и ее клеящий слой тепловым феном.

3. Прочистить контактную поверхность места старой маркировки составом изопропилового спирта и воды в пропорции 1:1.

4. Тщательно просушить контактную поверхность и убедиться в том, что она абсолютно чистая.

Инструкции по нанесению маркировок «влажным» способом

ПРИМЕЧАНИЕ: Ниже приводятся инструкции для «влажного» нанесения маркировок. Все маркировки должны наноситься во «влажном» состоянии.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1. 	Пластиковый валик (Plastic Squeegee* - Валик для автомобильной корпусной шпатлевки)

2. 	Прямая булавка

3. 	Жидкости для мытья посуды без аммиака. Не применять мыла, которое содержит растворители на нефтехимической основе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Нанесение «влажным» способом дает время и возможность выравнивания маркировки по месту. Перед началом работ прочитать все указания по применению этого метода.

ТЕМПЕРАТУРА

ВАЖНО: Наклеивание виниловых маркировок в условиях прямых солнечных лучей недопустимо. Для получения наилучших результатов температура воздуха и поверхности должна быть в пределах от 60°F (15°C) до 100°F (38°C).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВАЖНО: Для чистки места наклеивания маркировки ни в коем случае не применять мыла или растворители на нефтехимической основе.

Прочистить всю поверхность под наклейку слабым раствором воды и жидкости для мытья посуды.  Затем тщательно промыть поверхность чистой водой.

НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВОК

1. Растворить 1/2 унции (16 мл) жидкости для мытья посуды в одном галлоне (4 л.) холодной воды для использования в качестве увлажняющего раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставить защитную пленку, если таковая имеется, на лицевой стороне маркировки/наклейки до выполнения последних шагов инструкции по нанесению маркировок. Это позволит во время нанесения сохранить виниловую наклейку в ее первоначальной форме.

2. Положить наклейку лицевой стороной вниз на чистую рабочую поверхность и снять бумажную подложку со стороны, где нанесен «клеящий» слой.

3. С помощью аэрозольного распылителя обильно смочить всю «клеящуюся сторону» предварительно смешанным увлажняющим раствором.

4.   Обильно смочить увлажняющим раствором место нанесения маркировки.

5. Положить предварительно смоченную маркировку на увлажненную поверхность и скользящими движениями точно установить на место.

6.  Начиная от середины маркировки, "легкими движениями" валика выдавить воздушные пузырьки и раствор, проглаживая маркировку к краям. Продолжать проглаживать и выдавливать по всей поверхности до тех пор, пока не сгладятся все морщины и маркировка не приклеится к поверхности обтекателя.

7.  Вытереть поверхность маркировки мягким бумажным полотенцем или тканью.

8.  Выдержать в таком состоянии в течение 10-15 минут.

9.  Подцепив защитную пленку  с одного угла, осторожно и медленно стянуть ее с поверхности маркировки под углом 180°.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления оставшихся пузырьков проколоть булавкой этот пузырек у одного конца и сглаживающими движениями ногтя большого пальца выдавить (в сторону прокола)  застрявший воздух и увлажняющий раствор.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## Раздел 1D - Установка ПЛМ

Оглавление

| Вниманию специалистов по установке и пользователей ПЛМ 1D-1 Топливный электронасос 1D-1 Мощность лодки 1D-2 Защита от запуска на передаче (блокировка запуска) 1D-2 Выбор принадлежностей для ПЛМ 1D-2 Размеры транцевого выреза 1D-3 Подъем ПЛМ 1D-3 Трос рулевого управления 1D-4 Сальник троса рулевого управления 1D-5 Приводная штанга рулевого управления 1D-6 Установка ПЛМ - Модели с винтом барашкового типа 1D-7 Установка ПЛМ - Модели с винтом небарашкового типа 1 D-7 Жгуты электропроводки, шланги и тросы управления 1D-9 Проходная прокладка переднего обтекателя 1 D-9 | Жгут электропроводки дистанционного управления (пульта) (ДП) 1 D-10 Топливный шланг 1D-10 Водозаборный патрубок спидометра (факультативно) 1D-11 Соединения кабеля аккумуляторной батареи (АБ)* 1D-12 Одинарные установки ПЛМ 1D-12 Спаренные установки ПЛМ 1D-12 Тросы МПП** и ДЗ *** (Сер.№0T809999 и ниже) 1D-13 Установка троса МПП** 1 D-13 Установка троса ДЗ *** 1 D-15 Тросы МПП** и ДЗ *** (Сер.№0T801000 и выше) 1D-17 Установка троса МПП** 1D-17 Установка троса ДЗ *** 1D-19 |
| --- | --- |

* АБ - аккумуляторная батарея

** МПП - механизм переключения передач

### *** ДЗ - дроссельная заслонка

Вниманию специалистов по установке и пользователей ПЛМ

В данном руководстве и на предупредительных знаках, таблицах, маркировках, нанесенных на ПЛМ, используются следующие предупреждения по технике безопасности, цель которых привлечь внимание пользователя к специальным (особым) инструкциям и указаниям. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ является обязательным.

!!! ОПАСНО

Опасно! – Непосредственная опасность, прямо ПРИВОДЯЩАЯ к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ОСТОРОЖНО

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

# Топливный электронасос

Если используется электрический топливный насос, давление топлива у двигателя не должно превышать 4 фунт./кв. дюйм. При необходимости для регулировки давления установить регулятор давления.

Мощность лодки (в л.с.)

| Мощность судна по правилам службы береговой охраны США |
| --- |
| Макс. мощность (в л.с.) | XXX |
| Макс. количество пассажиров (в фунтах) | XXX |
| Макс. грузоподъемность | XXX |

Не перегружать лодку и не превышать ее предельно допустимой мощности. Большинство лодок снабжены шильдиками с указанием предельно допустимой мощности и нагрузки, установленной заводом-производителем, согласно действующим федеральным правилам. При возникновении вопросов обращаться к дилеру или на завод-изготовитель.

!!! ОСТОРОЖНО

Использование подвесного лодочного мотора (ПЛМ), который превышает максимальный предел мощности лодки в лошадиных силах (л.с.), может: 1. привести к потере управления лодкой; 2. увеличить нагрузку на транец слишком большим весом, нарушая расчетные характеристики плавучести лодки; 3. привести к разрушению лодки, особенно в области транца. Превышение мощности лодки может привести к тяжелым травмам, смерти людей или повреждению лодки.

# Защита от запуска на передаче (Блокировка запуска)

Пульт дистанционного управления, подсоединенный к ПЛМ, должен быть оборудован устройством блокировки запуска, когда ПЛМ находится на передаче.  Эта блокировка позволяет не допустить запуска двигателя на передаче.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев травматизма или смерти людей в результате внезапного неожиданного или случайного увеличения оборотов при запуске двигателя. Конструкция данного ПЛМ требует, чтобы используемый с ним ДП был оборудован встроенной блокировкой запуска на передаче.

Выбор приспособлений и принадлежностей для ПЛМ

Фирменные узлы, детали и принадлежности (Quicksilver Parts & Accessories) специально разработаны, предназначены и испытаны для данного ПЛМ.

Некоторые приспособления и принадлежности, не производимые или не реализуемые фирмой Mercury Marine, не предназначены для безопасной работы с данным подвесным мотором или с рабочей системой подвесного мотора. Приобрести и прочитать руководства по монтажу, установке, работе и техобслуживанию для всех выбранных приспособлений и принадлежностей.

### Размеры транцевого выреза

| Транцевый вырез: размер по "A" (минимально) |
| --- |
| Одинарный двигатель | 840 мм (33 ") |
| Спаренные двигатели | 1500 мм (59 ") |
| Центральная линия при установке спаренных двигателей: Расстояние по "B" (минимально) |
| 660 мм (26 ") |

### Подъем ПЛМ

1. При подъеме ПЛМ использовать рым-болт.

# Трос рулевого управления

### ТРОС, ПРОЛОЖЕННЫЙ ПО ПРАВОБОРТНОЙ СТОРОНЕ

1. Смазать уплотнительное кольцо и весь конец троса смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2. Вставить трос рулевого управления в трубу механизма наклона.

3.   Затянуть гайку с указанным усилием.

Усилие затягивания гайки троса рулевого управления

47.5 Н-м (35 фунт.-фут.)

### Сальник троса рулевого управления

1. Сделать метку на трубе механизма наклона на расстоянии 6.4 мм (1/4") от конца. Установить детали сальника.

2. Навернуть муфту как по резьбе до метки.

a - Метка на расстоянии 6.4 мм (1/4 ") от конца

b - Пластмассовая разделительная втулка

c - Уплотнительное кольцо, сальниковое

d -Муфта

### Приводная штанга рулевого управления

Замечание по установке

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки специального болта отделить переднюю часть нижнего обтекателя.

1.   Установить приводную штангу рулевого управления.

a - Специальный болт - Special bolt (10-856680)

b - Контргайка с нейлоновым вкладышем - Nylon insert locknut (11-826709113)

c - Плоская шайба (2)

d - Контргайка с нейлоновым вкладышем - Nylon insert locknut (11-826709113)

Усилие затягивания специального болта и гайки штанги рулевого управления (a и b)

27 Н-м (20 фунт.-фут.)

Усилие затягивания контргайки штанги рулевого управления (d)

Затянуть до посадки и затем отпустить на 1/4 оборота

ВАЖНО: Штанга рулевого управления, которая соединяет рулевой  трос с двигателем, должна быть закреплена с помощью специального болта ("a" - Артикул 10-856680) и самоконтровочных гаек ("b" и "d" - Артикул 11-826709113). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ заменять эти контргайки на другие, неконтровочные, т.к. другие гайки могут ослабиться, отвернуться  от вибрации, в результате чего произойдет расцепление / разъединение  приводной штанги.

!!! ОСТОРОЖНО

Расцепление, разъединение приводной рулевой штанги может привести к полному внезапному и резкому повороту или развороту лодки. Этот потенциально опасный маневр приведет к падению людей за борт и как следствие причинить травмы или привести к смерти людей.

### Установка ПЛМ - Модели с винтом барашкового типа

!!! ОСТОРОЖНО

ПЛМ должен крепиться к транцу лодки одним из двух способов: 1) напостоянно с помощью винтов барашкового типа и (входящих в комплект) крепежных болтов или 2) крепиться к транцу с помощью отдельно поставляемого крепежного комплекта (который показан ниже). Если ПЛМ ударится о подводную преграду или выполнит резкий разворот, то невыполнение требования правильного крепления ПЛМ к транцу с помощью крепежных болтов или указанного крепежного комплекта может привести к отрыву ПЛМ от транца лодки, что, в конечном итоге, может стать причиной тяжелого травматизма или смерти людей, повреждения лодки или потери ПЛМ.

### Установка ПЛМ - Модели с винтом небарашкового типа

1.  Прикрепить кондуктор (91-98234A2) для сверления отверстий или приклеить (липкой лентой) трафарет к транцу лодки.

2.   Разметить и высверлить четыре 13 мм монтажных отверстия для болтов 12 мм (17/32" для болтов 1/2").

3. Установить ПЛМ так, чтобы противокавитационная плита находилась на одной линии или на расстоянии 25мм (1") ниже днища лодки.

a - Противокавитационная плита

4.   Закрепить ПЛМ поставляемым в комплекте крепежом. Нанести силиконовый герметик RTV 587 Silicone Sealer на тело болтов, но ни в коем случае не на резьбы.

a - Болты диаметром 12 мм (1/2") (4)

b - Плоские шайбы (4)

c - Контргайки (4)

d - Плоские шайбы (4)

# Жгуты электропроводки, шланги и тросы управления

ВАЖНО: Предупреждение!!! Требование к установке звукового излучателя. - Проводка узла дистанционного пульта (ДП) или узла замка зажигания должна выполняться вместе со звуковым излучателем.  Звуковой излучатель используется системой сигнализации двигателя.

#### Проходная прокладка переднего обтекателя

1. Вытянуть вверх сальник обтекателя и снять крышку с нижнего обтекателя.

2. Проложить шланги, электропроводку и тросы через соответствующие отверстия в резиновом проходном изоляторе, как показано ниже.

a - Крышка

b - Резиновый проходной изолятор

c - Отверстие для топливного шланга

d - Отверстие для жгута электропроводки пульта дистанционного управления (ДП)

e - Отверстие для троса управления дроссельной заслонкой (ДЗ)

f - Отверстие для кабелей аккумуляторной батареи (АБ)

g - Отверстие для тросов механизма переключения передач (МПП)

h - Для патрубка спидометра

i - Кабельная стяжка - После установки всех указанных выше жгутов, шлангов, тросов, кабелей обвести стяжку вокруг изолятора и затянуть.

#### Жгут проводки дистанционного управления (ДП)

1.   Проложить жгут через резиновый проходной изолятор. Подсоединить провода. Насадить скобу-держатель на выступающие концы разъема. Закрепить выступающие концы разъемов крепежной скобой, которая обеспечит надежность соединения обеих частей разъема вместе.

a - Соединения системы ГСУУН

b - Скоба-держатель разъема -  Насадить на концы ответных частей разъема

## Топливный шланг

## ПЕРЕНОСНОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Выбрать подходящее место в лодке в пределах длины топливопровода двигателя и закрепить бак на этом месте.

## СТАЦИОНАРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Эти баки должны устанавливаться в соответствии с требованиями и нормативами федеральных и местных правил по технике безопасности, включая рекомендации по заземлению, антисифонной защите, вентиляции и т.д.

## ДИАМЕТР ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА

Минимальный внутренний диаметр топливной линии должен составлять 8 мм (5/16") с отдельной топливной линией / топливозаборником в баке для каждого двигателя.

## СОЕДИНЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА

Закрепить топливный шланг удаленного бака на штуцере с помощью хомута для шланга.

## Водозаборный патрубок спидометра (факультативно)

Данный ПЛМ оборудован водозаборником для спидометра, который расположен в передней ведущей кромке редуктора. Если планируется использовать этот водозаборник, найти шланг, выступающий из переднего проходного изолятора, отрезать конец штуцера шланга и сделать соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шланг водозаборного патрубка спидометра не используется, он должен быть проложен через резиновый проходной изолятор и всегда оставаться в нем на своем месте.

a - Топливный шланг

b - Хомут шланга - Закрепить топливный шланг удаленного бака

c - Шланг водозаборного патрубка спидометра (для факультативного спидометра)

# Соединение аккумуляторной батареи (АБ)

## ОДИНАРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

a - Красный изолятор (положительная клемма/провод)

b - Черный изолятор (отрицательная клемма/провод)

c - Пусковая аккумуляторная батарея (АБ)

#### СПАРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

1. Соединить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ (-) клеммы пусковых аккумуляторных батарей общим проводом «масса» (сечение этого провода должно быть таким же, как и сечение аккумуляторных проводов).

a - Общий провод «масса» (сечение этого провода должно быть таким же, как и сечение аккумуляторных проводов). Соединить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ (-) клеммы пусковых аккумуляторных батарей общим проводом «масса».

### * АБ - аккумуляторная батарея

# Трос МПП и ДЗ (Сер. №0T809999 и ниже)

Установить тросы в пульт дистанционного управления (ДП) по приложенным к нему инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Трос механизма переключения передач устанавливать и подсоединять к двигателю  ПЕРВЫМ, т.к. при переключении рукоятки ДП из нейтрального положения он начинает двигаться ПЕРВЫМ.

#### Установка троса МПП

1. Установить ДП на нейтральное положение (N)

2. Переключить ПЛМ на нейтральное положение.

3. Измерить расстояние между штифтом и центром  гнезда под патрон-ограничитель.

a - Расстояние между штифтом и центром гнезда (нижнего отверстия)

b - Штифт

c - Гнездо под патрон-ограничитель

4. Надавливать на конец троса МПП до тех пор, пока не почувствуется сопротивление. Отрегулировать патрон-ограничитель так, чтобы установилось расстояние (a), полученное в результате измерения в пункте 3 выше.

a - Отрегулировать патрон-ограничитель так, чтобы установилось расстояние (a), полученное в результате измерения в пункте 3 выше.

b - Патрон-ограничитель хода троса

5. Пропустить трос МПП через резиновый проходной изолятор.

6. Вставить патрон в гнездо. Закрепить трос шпилькой (шплинтом).

| a - Патрон-ограничитель b - Шпилька / шплинт | c - Проходной изолятор (Исполнение I) d - Проходной изолятор (Исполнение II) |
| --- | --- |

7. Проверить регулировку троса переключения передач, как указано ниже:

a.	Переключить МПП на ДП в положение передачи переднего хода. Вал гребного винта должен надежно входить в зацепление. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель хода троса, сдвигая его ближе к концу троса.

b. Переключить МПП на ДП на нейтральное положение. Вал гребного винта должен вращаться свободно, без торможения. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель хода троса, сдвигая его дальше от конца троса. Повторить действия по пунктам «а» и «b».

с. Проворачивая гребной винт, переключить МПП на ДП на передачу заднего хода. Вал гребного винта должен надежно войти в зацепление. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель хода троса, сдвигая его дальше от конца троса. Повторить действия с пункта «a» по пункт  «c».

d. Вернуть рукоятку МПП на ДП в нейтральное положение. Вал гребного винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель, сдвигая его ближе к концу троса. Повторить действия с пункта «a» по пункт «d».

## Установка троса ДЗ

Установить тросы в пульт дистанционного управления (ДП) по приложенным к нему инструкциям.

1. Установить ДП на нейтральное положение.

2. Установить и прикрепить трос ДЗ к плечу рычага ДЗ с помощью шпильки (шплинта).

3. Отрегулировать патрон-ограничитель троса так, чтобы установленный трос ДЗ упирался в стопор холостого хода.

4. Вставить и установить патрон-ограничитель троса в держатель.

5. Пропустить конец троса ДЗ через резиновый проходной изолятор.

6. Зафиксировать держатель на своем месте с помощью защелки троса.

| a - Плоская шайба b - Шпилька (шплинт) c - Держатель патрона-ограничителя d - Плечо рычага ДЗ e - Стопор (упор) холостого хода | f - Защелка троса g - Отверстие для троса ДЗ h - Проходной изолятор (Исполнение I) i - Проходной изолятор (Исполнение II) |
| --- | --- |

Проверить регулировку кулачка ДЗ:

1. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен быть повернут по часовой стрелке до самого конца вырезов под винты его крепления, как показано ниже.

2. При положении плеча рычага ДЗ в упор к стопору холостого хода стрелка должна совмещаться с центром вала рычага ДЗ. Если это не так, отстегнуть шаровой конец шарнирного соединения и настроить так, чтобы получить правильную регулировку.

a	- ДПДЗ

b	- Стопор холостого хода

c	- Стрелка

d	- Вал рычага ДЗ

e	- Соединение - Шаровое шарнирное соединение (шарик с гнездом)

f	- Кулачок ДЗ

g	- Плечо рычага ДЗ

# Трос МПП и ДЗ (Сер. №0T801000 и выше)

## Установка троса МПП

Установить тросы в пульт дистанционного управления (ДП) по приложенным к нему инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Трос механизма переключения передач устанавливать и подсоединять к двигателю  ПЕРВЫМ, т.к. при переключении рукоятки ДП из нейтрального положения он начинает двигаться ПЕРВЫМ.

1. Установить МПП на нейтральное положение (N)

2. Найти центральную точку провисания или мертвого хода (люфта) на тросе МПП, как указано ниже:

a.	Переключить рукоятку на ДП из нейтрального положения в положение переднего хода и продвигать рукоятку до положения "Полный вперед" (FULL SPEED). Медленно вернуть рукоятку обратно в нейтральное положение. Нанести метку "a"  на трос по внутреннему торцу направляющей на конце троса, как показано на рисунке.

b.	Переключить рукоятку на ДП из нейтрального положения в положение заднего хода и продолжать сдвигать ее в положение "Полный назад" (FULL SPEED). Медленно вернуть рукоятку обратно в нейтральное положение. Нанести метку "b" на трос по внутреннему торцу направляющей на конце троса.

c.	В центре между метками "a" и "b" нанести метку "c". При установке троса на двигатель совместить внутренний торец направляющей на конце троса с центральной меткой "c" .

3. Пропустить трос МПП через резиновый проходной изолятор.

4. Переключить ДП на нейтральное положение.

5. Совместить внутренний торец направляющей на конце троса МПП с центральной меткой "с", сделанной по инструкциям в пункте 2 выше. Насадить трос МПП на анкерный штифт. Отрегулировать патрон-ограничитель так, чтобы он свободно садился в держатель патрона-ограничителя.

6. Закрепить трос МПП на анкерном штифте с помощью шпильки (шплинта).

a	- Центральная метка

b	- Анкерный штифт

c	- Вкладыш патрона-ограничителя

d	- Патрон-ограничитель

e	- Держатель (гнездо) патрона

f	- Шпилька (шплинт)

7. Зафиксировать патрон-ограничитель на своем месте защелкой для фиксации троса.

a - Защелка для фиксации троса

8. Проверить регулировку троса переключения передач, как указано ниже:

a.	Переключить МПП на ДП в положение передачи переднего хода. Вал гребного винта должен надежно входить в зацепление. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель хода троса, сдвигая его ближе к концу троса.

b. Переключить МПП на ДП на нейтральное положение. Вал гребного винта должен вращаться свободно, без торможения. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель хода троса, сдвигая его дальше от конца троса. Повторить действия по пунктам «а» и «b».

с. Проворачивая гребной винт, переключить МПП на ДП на передачу заднего хода. Вал гребного винта должен надежно войти в зацепление. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель хода троса, сдвигая его дальше от конца троса. Повторить действия с пункта «a» по пункт  «c».

d. Вернуть рукоятку МПП на ДП в нейтральное положение. Вал гребного винта должен вращаться свободно без торможения. Если это не так, отрегулировать патрон-ограничитель, сдвигая его ближе к концу троса. Повторить действия с пункта «a» по пункт «d».

## Установка троса ДЗ

Установить тросы в пульт дистанционного управления (ДП) по приложенным к нему инструкциям.

1. Установить МПП на ДП на нейтральное положение (N).

2. Установить и прикрепить трос ДЗ к плечу рычага ДЗ с помощью шпильки (шплинта).

3. Отрегулировать патрон-ограничитель троса так, чтобы установленный трос ДЗ упирался в стопор холостого хода.

4. Вставить и установить патрон-ограничитель троса в держатель (гнездо).

5. Пропустить конец троса ДЗ через резиновый проходной изолятор.

6. Зафиксировать держатель на своем месте с помощью защелки троса.

| a - Плоская шайба b - Шпилька (шплинт) c - Патрон-ограничитель троса d - Держатель (гнездо) патрона - в сторону задней части | e - Плечо рычага ДЗ f - Стопор холостого хода g - Отверстие для троса ДЗ g - Защелка для фиксации троса |
| --- | --- |

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

## Раздел 2A - Система зажигания

### Оглавление

| Оглавление 2A-1 Технические характеристики 2A-2 Специальный инструмент 2A-4 Маховик 2A-6 Электрические узлы и детали 2A-8 Узлы и детали зажигания 2A-10 Датчики 2A-12 Принцип работы 2A-14 Описание узлов системы зажигания 2A-15 Разрядно-емкостной блок системы зажигания (РЕБ) 2A-15 Режим запуска 2A-15 Режим прогрева 2A-15 Режим нормальной работы 2A-15 Прерыватель механизма переключения передач (МПП) 2A-16 Управление защитой двигателя 2A-16 Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) 2A-17 Датчик температуры двигателя (ДТД) 2A-17 Маховик в сборе 2A-17 Статор в сборе 2A-17 Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ) 2A-18 Катушки зажигания 2A-18 Процедуры проверки зажигания 2A-19 Адаптер напряжения постоянного тока (DVA) 2A-19 Поиск и устранение неисправностей в системе зажигания 2A-20 Процедуры диагностики системы зажигания 2A-20 Рекомендуемые проверки 2A-21 Измерение электрических параметров узлов системы зажигания 2A-23 | Выходное напряжение регулятора/выпрямителя - Пиковое значение 2A-23 Пиковое напряжение блока РЕБ (Первичная катушка) 2A-24 Датчик ДУПКВ - Пиковое напряжение 2A-25 Катушка статора - Пиковое напряжение 2A-26 Проверка и регулировка датчика ДПДЗ .. 2A-28 Межэлектродный зазор свечи зажигания 2A-30 Измерение сопротивления узлов системы зажигания 2A-31 Катушка статора 2A-31 Катушка зажигания (Первичная обмотка) 2A-33 Катушка зажигания (Вторичная обмотка) 2A-33 Колпачок и провод свечи зажигания 2A-34 Датчик давления масла (ДДМ) 2A-34 Датчик температуры двигателя (ДТД) 2A-35 Измерение статического напряжения модуля тахометра 2A-36 Демонтаж и установка маховика 2A-38 Демонтаж 2A-38 Установка 2A-40 Демонтаж и установка статора 2A-41 Демонтаж и установка приводного зубчатого ремня распредвала 2A-42 Демонтаж 2A-42 Установка 2A-43 Демонтаж и установка датчика ДУПКВ .. 2A-44 Демонтаж и установка регулятора/выпрямителя напряжения 2A-45 Демонтаж и установка блока РЕБ 2A-47 Демонтаж и установка катушки зажигания 2A-48 Демонтаж и установка датчика температуры .. 2A-49 |
| --- | --- |

МПП - механизм переключения передач

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки

ДУПКВ - датчик угла поворота коленвала

ДДМ - датчик давления масла

DVA - адаптер напряжения постоянного тока

ДТД - датчик температуры двигателя

РЕБ - разрядно-емкостной блок

### Технические характеристики

|  | Тип | Электронно управляемая система зажигания разрядно-емкостного типа |
| --- | --- | --- |
|  | Свеча зажигания: |  |
|  | Тип | NGKLFR5A-11 |
|  | Зазор | 1.1 мм (0.043 ") |
|  | Размер 6-гранной части | 5/8 " (16 мм) |
|  | Диаметр отверстия | 14 мм |
|  | Усилие затягивания | 25 Н-м (18 фунт.-фут.) |
|  | Порядок зажигания | 1 -3-4-2 |
|  | (работы цилиндров): |  |
|  | на холостых оборотах (850 об/мин) | 5°±1° после ВМТ |
|  | при ПОДЗ (5500 об/мин) | 19°±1° до ВМТ |
|  | Выходное пиковое напряжение катушки статора: |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 6-9 В (Белый-Белый) |
|  | при 1500 об/мин | 12-18 В (Белый-Белый) |
|  | при 3500 об/мин | 14-25 В (Белый-Белый) |
|  | Сопротивление катушки статора | 0.32 - 0.48 Ω (Ом) (Белый-Белый) |
|  | Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ) - |  |
|  | Пиковое напряжение: |  |
|  | (Бел/Черн - Черн) для цил. №1 и № 4 |  |
|  | (Бел/Крас - Черн) для цил. №2 и №3 |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 2.8 -3.4 В |
|  | при 1500 об/мин | 6.5 -7.8 В |
| СИСТЕМА | при 3500 об/мин | 10.5-12.0 В |
| ЗАЖИГАНИЯ | Сопротивление датчика угла поворота коленвала (ДУПКВ): |  |
| Показания сняты при | (Бел/Черн - Черн) для цил. №1 и № 4 | 445 - 545 Ω (Ом) |
| 68°F (20°C). | (Бел/Крас - Черн) для цил. №2 и №3 | 445 - 545 Ω (Ом) |
|  | Выходное напряжение разрядно-емкостного блока (РЕБ) - Пиковое значение: |  |
|  | (Черн/Оранж - Черн) для цил. №1 и №4 |  |
|  | (Черн/Бел - Черн) для цил. №2 и №3 |  |
| BLK = ЧЕРНЫЙ | при 400 об/мин (при заводке) | 165 -190 В |
| BLU = СИНИЙ | при 1500 об/мин | 1 75 - 200 В |
| ORN = ОРАНЖЕВЫЙ | при 3500 об/мин | 1 75 - 200 В |
| RED = КРАСНЫЙ | Сопротивление катушки зажигания: |  |
| WHT = БЕЛЫЙ | Первичная | 0.078 - 0.106 Ом (Черн - Черн/Бел) |
| LT = СВЕТЛО- | Вторичная (без колпачков) | 3.5 - 4.7 кОм (между верхними выводами) |
|  | Сопротивление высоковольтного провода: |  |
|  | Цилиндр №1 | 4.5-10.7 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №2 | 3.3 - 8.0 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №3 | 3.7-8.9 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №4 | 4.3- 10.2 kΩ (кОм) |
|  | Средства защиты двигателя: |  |
|  | Ограничитель оборотов |  |
|  | Отсечка искры на цилиндры |  |
|  | №1 или №4 | 6200 об/мин |
|  | №1 и №4 | 6250 об/мин |
|  | №1, №4 и №2 или №3 | 6300 об/мин |
|  | №1, №2, №3 и №4 | 6350 об/мин |
|  | Защита от перегрева / низкого давления масла |  |
|  | за счет управления скоростью (Отсечка искры |  |
|  | на цил. №1 и №4) | Постепенно снижается до 3000 об/мин |
|  | Датчик температуры воды: |  |
|  | Двигатели выпуска 2000 г. с Сер.№0T178499 и ниже |  |
|  | Звуковой сигнал /Снижение оборотов | 60°C (140°F) |
|  | Сброс (переустановка) температуры | 48°C (118°F) |
|  | (Закрытой ДЗ / Замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |

|  | Двигатели выпуска 2001 г., Сер.№0T178500 и выше |  |
| --- | --- | --- |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов | 90°C (194°F) |
|  | Сброс температуры | 75°C (167°F) |
|  | (Закрытой ДЗ/замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |
|  | Датчик давления масла двигатель выпуска 2000 г.: |  |
|  | Сер. №0T178499 и ниже | Пробит номер P. 15 |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов | Замыкание контактов при давлении ниже 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сброс давления | Размыкание контактов при давлении выше 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сброс ЭБУ (при закрытой ДЗ / Замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |
| СИСТЕМА | Датчик давления масла двигателя выпуска 2001 г.: |  |
| ЗАЖИГАНИЯ Показания сняты при 680F (200C) | Сер.№0T178500 и выше | Пробит номер 1.5 |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов Сброс давления Сброс ЭБУ (при закрытой ДЗ / замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) | Замыкание контактов при давлении ниже 150 кПа (21 .8 фунт./кв.дюйм.) Размыкание контактов при давлении выше 150 кПа (21.8фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сопротивление датчика температуры воды: |  |
|  | при -4°F (-20°C) | 15.5 kΩ (кОм) |
|  | при 32°F (0°C) | 5.79 kΩ (кОм) |
|  | при 68°F (20°C) | 2.45 kΩ (кОм) |
|  | при 104°F(40°C) | 1 .50 kΩ (кОм) |
|  | Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS): |  |
|  | Входное напряжение при холостых оборотах (850 об/мин) | 5.0 ± 0.25 В (Красный - Оранжевый) |
|  | Выходное напряжение при холостых оборотах (850 об/мин) | 0.68-0.82 В (Розовый - Оранжевый) |
|  | Тип генератора: | Катушка 3-фазного статора (12-полюс.) |
|  | Выходное напряжение генератора | 12.0 В; 20 А (240 Ватт) |
|  |  | (Выпрямленное / Регулируемое) |
|  | Выходное напряжение катушки статора - Пиковое значение: |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 6-9 В (белый - белый) |
| СИСТЕМА | при 1500 об/мин | 12-18 В (белый - белый) |
| ЗАРЯДКИ | при 3500 об/мин | 14-25 В (белый - белый) |
| Показания сняты при | Сопротивление катушки статора | 0.32 - 0.48 Ω (Ом) (белый - белый) |
| 68°F (20°C). | Выходное напряжение выпрямителя / регулятора - Пиковое значение: |  |
|  | при 1000 об/мин | 18 -22 В (Красный - Черный) |
|  | при 1500 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | при 3500 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | при 6000 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | Установка тахометра фирмы Quicksilver | "6P" или "4" |

### Специальный инструмент

1.   Инструмент фиксации маховика - Flywheel Holder Артикул 91 -83163M

2.   Съемник маховика - Flywheel Puller Артикул 91 -83164M

3.   Стробоскоп - Timing Light Артикул 91 -99379

4.   Адаптер напряжения постоянного тока - Direct Voltage Adapter Артикул 91 -89045 или Артикул 91 -89045-1

5.   Прибор для проверки межэлектродного зазора свечей зажигания - Spark Board Артикул 91-850439T1

6.   Цифровой тахометр-мультиметр - DMT 2000 Digital Tachometer Multi-meter Артикул 91-854009T1 или цифровой тахометр-мультиметр - DMT 2000A Digital Tachometer Multi-meter Артикул 91-854009A3

7.   Испытательный жгут для датчиков - Pick-Up Test Harness 91 -804771

8.   Испытательный жгут для проверки катушки статора - Stator Coil Test Harness 91 -804772

9.   Испытательный жгут датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) - Throttle Position Test Harness 91-804773

### Маховик

Маховик (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Крышка маховика |  |  |  |
| 2 | 1 | Маркировка - Осторожно! Вращающийся маховик |  |  |  |
| 3 | 1 | Маркировка - Информация по техобслуживанию |  |  |  |
| 4 | 1 | Маркировка - Моторное масло/клапан |  |  |  |
| 5 | 1 | Маркировка - Нормы выброса вредных газов |  |  |  |
| 6 | 1 | Маркировка - Аварийный |  |  |  |
| 7 | 2 | Болт (M6 x 20 мм) | 65 |  | 7.5 |
| 8 | 4 | Муфта |  |  |  |
| 9 | 2 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 10 | 1 | Гайка (36 мм - 6-гранная) |  | 140 | 190 |
| 11 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 12 | 1 | Маховик |  |  |  |
| 13 | 1 | Маркировка - Внимание! Блокировка запуска (нейтральное положение) |  |  |  |
| 14 | 1 | Комплект деталей статора |  |  |  |
| 15 | 2 | Установочный штифт |  |  |  |
| 16 | 4 | Винт |  |  |  |
| 17 | 4 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 18 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 19 | 1 | Винт |  |  |  |
| 20 | 1 | Собачка |  |  |  |
| 21 | 1 | Ротор |  |  |  |

### Электрические узлы и детали

### Электрические узлы и детали (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 2 | 1 | Маркировка - Запуск на передаче! Блокировка запуска |  |  |  |
| 3 | 1 | Маркировка - Осторожно! Высокое напряжение! |  |  |  |
| 4 | 1 | Клещи для съема предохранителей |  |  |  |
| 5 | 1 | Жгут электропроводки |  |  |  |
| 6 | 2 | Предохранитель (20A) |  |  |  |
| 7 | 2 | Предохранитель (30A) |  |  |  |
| 8 | 1 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 9 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 10 | 3 | Винт (M6x 16 мм) | 70 |  | 8 |
| 11 | 1 | Кронштейн реле |  |  |  |
| 12 | 2 | Винт (M6x 16 мм) | 70 |  | 8 |
| 13 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 14 | 1 | Реле |  |  |  |
| 15 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 2 | Гайка |  |  |  |
| 17 | 2 | Колпачок |  |  |  |
| 18 | 1 | Реле |  |  |  |
| 19 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 20 | 3 | Гайка |  |  |  |
| 21 | 2 | Колпачок |  |  |  |
| 22 | 1 | Реле |  |  |  |
| 23 | 1 | Кабель |  |  |  |
| 24 | 1 | Кабель |  |  |  |
| 25 | 3 | Шайба |  |  |  |
| 26 | 3 | Гайка |  |  |  |
| 27 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 28 | 5 | Винт (M6x 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 29 | 1 | Жгут |  |  |  |
| 30 | 1 | Винт (M6x 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 31 | 1 | Гровер-шайба |  |  |  |
| 32 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 33 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 34 | 3 | Винт (M6x 12 мм) | 70 |  | 8 |
| 35 | 1 | Аккумуляторный кабель (Положительный) |  |  |  |
| 36 | 1 | Аккумуляторный кабель (Отрицательный) |  |  |  |
| 37 | 1 | Гайка | 120 |  | 13.5 |
| 38 | 1 | Винт (M8x 12 мм) | 120 |  | 13.5 |
| 39 | 1 | Разъем |  |  |  |
| 40 | 1 | Жгут - Переходник / ГСУУН |  |  |  |
| 41 | 1 | Жгут - Переходник мотора ГСУУН |  |  |  |
| 42 | 2 | Гайка | 22.5 |  | 2.5 |
| 43 | 1 | Жгут |  |  |  |
| 44 | 1 | Держатель |  |  |  |

### Узлы и детали зажигания

Узлы и детали зажигания (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Выпрямитель/регулятор напряжения |  |  |  |
| 2 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 3 | 2 | Винт (M6 x 25 мм) | 70 |  | 8 |
| 4 | 1 | Винт (M6 x 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 5 | 1 | Разрядно-емкостной блок (РЕБ) |  |  |  |
| 6 | 4 | Винт (M6 x 28 мм) | 70 |  | 8 |
| 7 | 4 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 8 | 4 | Втулка |  |  |  |
| 9 | 2 | Катушка зажигания |  |  |  |
| 10 | 4 | Винт (M6x 30 мм) | 70 |  | 8 |
| 11 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 12 | 1 | Винт (M6x 12 мм) | 70 |  | 8 |
| 13 | 1 | Винт (M6x 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 14 | 1 | Комплект высоковольтных кабелей |  |  |  |
| 15 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 16 | 2 | Прижимная колодка |  |  |  |
| 17 | 2 | Прижимная колодка |  |  |  |

### Датчики

Датчики (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 2 | 2 | Винт (M6x 16 мм) | 70 |  | 8 |
| 3 | 1 | Термодатчик |  |  |  |
| 4 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 5 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 6 | 2 | Винт (M6x 16 мм) | 70 |  | 8 |
| 7 | 1 | Датчик давления масла (ДДМ) |  |  |  |
| 8 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 9 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 10 | 2 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 11 | 2 | Винт (M5x 10 мм) | 15 |  | 2 |
| 12 | 1 | Датчик дроссельной заслонки |  |  |  |
| 13 | 1 | Рычаг |  |  |  |
| 14 | 2 | Винт (M5 x 25 мм) | 44 |  | 5 |
| 15 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 17 | 2 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 18 | 2 | Втулка, фланцевая |  |  |  |
| 19 | 1 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 20 | 1 | Жгут, переходной, датчика ДПДЗ (TPS) |  |  |  |
| 21 | 1 | Маркировка - Свеча зажигания |  |  |  |

# Принцип работы

Система зажигания разрядно-емкостного типа работает под управлением микропроцессора. Эта система обеспечивает быстрое накопление зарядного напряжения и создание сильной искры зажигания, необходимой для работы мощного двигателя с высоким КПД. В системе нет никаких механических контактов, прерывателей для регулировки угла опережения зажигания, поэтому ее разрядно-емкостной блок (РЕБ) практически не требует технического обслуживания.

Во время вращения маховика зарядно-емкостная катушка статора вырабатывает электрическое напряжение переменного тока. Это напряжение преобразуется диодами в выпрямителе/регуляторе напряжения в напряжение постоянного тока, которое подается на аккумуляторную батарею. Напряжение аккумуляторной батареи используется для работы системы зажигания. Когда тиристорный ключ управления зажиганием закрыт, напряжение постоянного тока накапливается на конденсаторе и повышается до 200 В. Когда напряжение заряда на конденсаторе  поднимается до своего номинального потенциала, на тиристорный ключ  (SCR) подается сигнал, который открывает этот ключ, и ток остаточного заряда конденсатора поступает на катушки зажигания и разряжается через них.

Установка угла опережения зажигания регулируется блоком РЕБ, который получает информацию о состоянии от трех датчиков - датчика угла поворота коленвала (ДУПКВ), датчика оборотов двигателя и датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Напряжение разряда на первичной обмотке катушки зажигания вызывает скачок высоковольтного напряжения, которое наводится во вторичной обмотке катушки зажигания. Высокая амплитуда этого напряжения приводит к образованию искры на свече зажигания.

| i - Катушки зажигания j - Датчик температуры двигателя (ДТД) k - Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) I - Блок РЕБ (разрядно-емкостной системы зажигания) | m - Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ) n - Катушка статора o - Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ) p - Датчик давления масла (ДДМ) |
| --- | --- |

### Описание узлов системы зажигания

#### Разрядно-емкостной блок (РЕБ) системы зажигания

При нормальных рабочих условиях управляемая микрокомпьютером разрядно-емкостная система зажигания работает в трех основных режимах: 1) в режиме запуска, 2) в режиме прогрева и 3) в режиме нормальной работы.

#### Режим запуска

Угол опережения зажигания фиксирован на 10° до ВМТ. Когда двигатель запущен и набрал обороты выше 600 об/мин, режим запуска отключается.

#### Режим прогрева

В этом режиме угол опережения фиксирован на 10° до ВМТ, и скорость двигателя приблизительно равна 1100 об/мин. Этот режим работает в четырех основных ситуациях (на основе температуры окружающего воздуха):

1. при температуре ниже 0°C (32°F) этот режим работает приблизительно в течение 300 секунд.

2. при температуре от 0°C (32°F) до 20°C (68°F) этот режим продолжает работать приблизительно в течение 180 секунд.

3. при температуре от 20°C (68°F) до 40°C (104°F) этот режим продолжает работать приблизительно в течение 120 секунд.

4. при температуре выше 40°C (104°F) этот режим не работает.

Если скорость двигателя превышает 4000 об/мин, режим прогрева отключается.

#### Режим нормальной работы

В этом режиме угол опережения зажигания устанавливается в пределах от 5° после ВМТ до 25° до ВМТ. При этом момент зажигания автоматически регулируется микрокомпьютером, который получает три сигнала (т.е. от датчика ДУПКВ, датчика оборотов двигателя и датчика ДПДЗ) через каждые 5 микросекунд, и на основе анализа этих сигналов соответственно микрокомпьютер регулирует момент зажигания.

Два датчика ДУПКВ посылают сигналы в микрокомпьютер, который определяет угол поворота коленвала и обороты двигателя.

Датчик ДПДЗ также посылает сигналы в микрокомпьютер, который по ним определяет положение дроссельной заслонки. Все эти три сигнала микрокомпьютер использует для определения правильного момента зажигания.

#### Прерыватель механизма переключения передач

Когда рукоятка дистанционного управления переключается из положения передачи переднего хода в нейтральное положение (положение холостых оборотов), прерыватель кратковременно отсекает подачу искры на цилиндры 1 и 4. Это приводит к снижению нагрузки на механизм переключения передач и облегчает процесс переключения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если прерыватель срабатывает на нейтральном положении, двигатель начинает работать неровно (жестко). Переставить прерыватель в другое положение, а именно, в передние отверстия на кронштейне.

| a - Прерыватель МПП b - Кронштейн | c - Передние отверстия на кронштейне |
| --- | --- |

## Управление защитой двигателя

Система зажигания имеет встроенную систему защиты двигателя, которая выполняет три основные указанные ниже функции:

## ЗАЩИТА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ОБОРОТОВ

При скорости выше 6200 об/мин зажигание отключается либо от цилиндра №1, либо от цилиндра №4. При 6250 об/мин зажигание отключается от обоих цилиндров №1 и №4. При оборотах выше 6300 об/мин зажигание отключается от обоих цилиндров №1 и №4 и либо от цилиндра №2, либо от цилиндра №3. При оборотах выше 6350 об/мин зажигание отключается от всех четырех цилиндров.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

ВАЖНО: Датчик температуры на моделях выпуска 2001 г. остается таким же, но его место расположения изменено. Он перенесен с нижней крышки  выхлопного канала на верхнюю часть крышки. Этот датчик на моделях выпуска 2001 г. находится в более горячем месте. Внесены изменения в блок РЕБ, что позволяет ему выдерживать более высокую температуру.

Когда скорость двигателя менее 2000 об/мин, этот режим начинает работать через 75 сек после запуска двигателя. Когда скорость двигателя равна 2000 об/мин или более, этот режим начинает работать через 24 сек. после запуска двигателя.

Когда температура воды в системе охлаждения доходит до уровня выдачи предупредительного сигнала, срабатывает звуковой аварийный сигнал по перегреву (в форме непрерывного гудка). Подача искры на цилиндры №1 и №4 отсекается, и двигатель постепенно снижает обороты приблизительно до 3000 об/мин.  Как только температура воды в системе охлаждения снижается до температуры сброса, аварийный сигнал можно отключить. Для этого нужно вернуть рукоятку на пульте дистанционного управления в нейтральное положение и повернуть замок зажигания в положение ВЫКЛ (OFF) и затем обратно в положение ПУСК (START).

| Модели выпуска 2000 г. Сер.№0T178499 и ниже | Модели выпуска 2001 г. Сер.№0T178500 и выше |
| --- | --- |
| ЭБУ* - Артикул 804269 | ЭБУ* - Артикул 804269T1 |
| Температура срабатывания предупредительного сигнала - 60°C (140°F) | Температура срабатывания предупредительного сигнала - 90°C (194°F) |
| Температура сброса - 48°C (118°F) | Температура сброса - 75°C(167°F) |

* ЭБУ - электронный блок управления

ЗАЩИТА ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА

После запуска этот режим не работает в течение 2 секунд. Если температура воды охлаждения составляет 40°C (104°F) или выше и дроссельная заслонка быстро закрывается так, что скорость двигателя падает ниже 1700 об/мин, этот режим не будет работать в течение 9 минут.

Этот режим включается и начинает работать, когда датчик давления масла срабатывает из-за низкого давления масла. Система выдает аварийный сигнал  в форме непрерывного гудка. Подача искры на цилиндры №1 и №4 отсекается, и двигатель постепенно снижет обороты приблизительно до 3000 об/мин. Как только давление масла увеличивается до приемлемого уровня (который указан в таблице ниже), аварийный сигнал можно сбросить. Для этого рукоятку на пульте дистанционного управления нужно перевести в нейтральное положение и повернуть замок зажигания в положение ВЫКЛ (OFF) и затем вернуть обратно в  положение ПУСК (START).

| Модели выпуска 2000 г. Сер.№0T178499 и ниже | Модели выпуска 2001 г. Сер.№0T178500 и выше |
| --- | --- |
| Артикул 87-804307 | Артикул 87-804307-1 |
| Маркировка P-.15 | Маркировка P-1.5 |
| Сигнал срабатывает при давлении 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) и ниже | Сигнал срабатывает при давлении 150 кПа (21.78 фунт./кв.дюйм.) и ниже |

#### Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Если датчик ДПДЗ неисправен, момент зажигания автоматически устанавливается на фиксированное значение 10° до ВМТ.

#### Датчик температуры двигателя

Если датчик температуры двигателя (ДТВД) неисправен, угол опережения зажигания автоматически устанавливается на фиксированное значение 10° до ВМТ.

#### Маховик в сборе

В маховик вмонтированы шесть постоянных магнитов, которые приклеены и держатся на внутренней стенке маховика.  Магниты, каждый из которых имеет два полюса (северный и южный),  образуют 12-полюсную систему.

#### Статор в сборе

Расположенный под маховиком статор имеет обмотки, которые вырабатывают 3-фазное напряжение переменного тока. Это напряжение переменного тока, поступая в регулятор напряжения, обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи.

Во время вращения маховика магниты пробегают обмотки катушек, при этом во время  смены полюсов магнитов (с северного на южный и наоборот) в каждой катушке вырабатывается импульс переменного тока.

#### Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ)

a - ДУПКВ (датчик угла поворота коленвала) (2)

При вращении коленвала оба датчика ДУПКВ анализируют и считают пробегающие зубья ротора (расположенного на коленчатом валу под ведущей шестерней приводного зубчатого ремня распредвала). Датчики ДУПКВ посылают сигналы в микропроцессор, который  определяет как угол поворота коленвала, так и скорость оборотов двигателя.

#### Катушки зажигания

На положительную (+) сторону катушки зажигания поступает напряжение разряда от конденсатора в цепи (разрядно-емкостного) зажигания, которая расположена внутри блока ЭБУ. Это напряжение увеличивается на катушке до такого значения, которое необходимо для образования искры на межэлектродном зазоре свечи зажигания. Катушка зажигания вырабатывает ток высокого напряжения при каждом обороте коленвала, вызывая образование искры в каждом цилиндре одновременно (по принципу формирования избыточной искры зажигания). Максимальное выходное напряжение катушки зажигания составляет приблизительно 40000 Вольт.

# Процедуры проверки зажигания

## Адаптер напряжения постоянного тока (DVA)

!!! ОСТОРОЖНО

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Ни в коем случае не касаться узлов и деталей системы зажигания и/или металлической части щупов тестера во время работы двигателя и при его «заводке». ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ ПРОВОДОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ! Для обеспечения личной безопасности каждый отдельный провод свечи зажигания необходимо заземлить на двигатель.

!!! ОСТОРОЖНО

При проверке или обслуживании системы зажигания следует помнить, что в системе присутствует высокое напряжение. Во время работы двигателя или при ключе зажигания в положении ON (ВКЛ) или при подсоединенных кабелях аккумуляторной батареи НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАСАТЬСЯ И НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ никаких частей, узлов и деталей системы зажигания.

!!! ВНИМАНИЕ

Несоблюдение и невыполнение приведенных ниже требований моет привести к повреждению системы зажигания.

1. НЕ МЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ПРОВОДОВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. Отрицательный провод аккумуляторной батареи – «масса» / «земля».

2. Для проверки полярности НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ «искрить» выводы о соединения с клеммами аккумуляторной батареи.

3.  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ отсоединять провода аккумуляторной батареи во время работы двигателя.

4.  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  заводить двигатель при незаземленном разрядно-емкостном блоке (РЕБ) или катушках зажигания.

!!! ВНИМАНИЕ

Для защиты измерительного прибора и/или узлов и деталей системы от повреждения необходимо в обязательном порядке принимать следующие меры предосторожности:

- При проведении всех измерений ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать прибор на предел измерения 400 В постоянного тока * (или выше).

- ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять, чтобы положительный (+) щуп/клемма/провод адаптера напряжения пост. тока DVA был подключен, вставлен в положительное (+) гнездо прибора.

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ изменять положение переключателя пределов измерений во время работы двигателя и/или во время его заводки.

- Во время проведения измерений ВСЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ (подключены НА МАССУ). Работа или заводка двигателя с незаземленным блоком РЕБ или катушками зажигания может привести к повреждению узлов и деталей.

*	Если прибор имеет встроенный адаптер напряжения постоянного тока (DVA), установить переключатель пределов измерений в положение 400 В пост. тока (DVA/400) или 500 В пост. тока (DVA/500).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если провода и щупы не входят в комплект адаптера напряжения пост. тока (DVA), использовать провода и щупы, входящие в комплект мультиметра.

Процедуры проверки, измерений и технические характеристики приводятся для проверки напряжения первичной обмотки катушки зажигания на работающем двигателе и/или во время его заводки со всеми  подсоединенными на свои места жгутами электропроводки.

# Поиск и устранение неисправностей в системе зажигания

!!! ОСТОРОЖНО

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Ни в коем случае не касаться узлов и деталей системы зажигания и/или металлической части щупов тестера во время работы двигателя и при его «заводке». ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ ПРОВОДОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ! Для обеспечения личной безопасности каждый отдельный провод свечи зажигания необходимо заземлить на двигатель.

!!! ОСТОРОЖНО

При проверке или обслуживании системы зажигания следует помнить, что в системе присутствует высокое напряжение. Во время работы двигателя или при ключе зажигания в положении ON (ВКЛ) или при подсоединенных кабелях аккумуляторной батареи НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАСАТЬСЯ И НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ никаких частей, узлов и деталей системы зажигания.

ВАЖНО: Для обеспечения соответствующего напряжения искры на свечах зажигания аккумуляторные батареи на данной системе ДОЛЖНЫ БЫТЬ полностью заряжены и обеспечивать подачу требуемого напряжения.

## ИНСТРУМЕНТ: МУЛЬТИМЕТР / ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА - MULTIMETER/DVA TESTER 91-99750A1 ИЛИ МУЛЬТИМЕТР DMT 2000 MULTIMETER С АДАПТЕРОМ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА - DIRECT VOLTAGE ADAPTOR (91 -89045)

* Если используется прибор, который требует подключения адаптера напряжения пост. тока (DVA Adapter), установить переключатель пределов измерения в положение 400 В пост. тока (400 VDC).

ПРИМЕЧАНИЕ: Медь является отличным токопроводящим материалом, однако сопротивление может заметно изменяться в зависимости от низкой и высокой температуры. Поэтому разница показаний (в разумно обоснованных пределах) между фактическим значением и значением, указанным в технических характеристиках, считается приемлемой. Указанные выше значения даны для температуры непрогретого двигателя (т.е. комнатной температуры). Если двигатель прогрет, сопротивление увеличится.

# Процедуры диагностики системы зажигания

СОВЕТ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: Для проверки угла опережения зажигания каждого цилиндра при открывании и закрывании дроссельной заслонки на работающем двигателе использовать специальный инструмент – стробоскоп индуктивного типа. Если угол опережения и запаздывания зажигания устанавливается на каждом цилиндре, система зажигания ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО работает правильно.

ВАЖНО: Если по каким-либо признакам кажется, что система зажигания работает со сбоями, перед началом более углубленного поиска и устранения неисправностей рекомендуется выполнить следующее:

a.	Проверить и удостовериться, что механика двигателя находится в нормальном рабочем состоянии (топливная система, компрессия цилиндров и т.д.).

b.	Проверить все провода заземления двигателя на слабый контакт, соединение или окисление, коррозию.

c.	Для проверки и обеспечения надежных контактов отсоединить и вновь подсоединить разъемы жгута системы зажигания.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в таблице ниже виды проверок, измерений (тестов) и вероятные причины неисправностей приведены без какой-либо определенной упорядоченности. Для выявления, обнаружения и устранения какой-либо неисправности или состояния, специалист должен использовать эту таблицу только в качестве общего руководства. Для того, чтобы подтвердить неисправность подозреваемой детали, узла и т.д., всегда начинать поиск с проверки напряжений постоянного тока (с адаптером напряжения пост. тока DVA) (если это применимо) и только затем выполнять измерение сопротивлений.

#### Рекомендуемые проверки

(1) ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА (с адаптером напряжения пост. тока - DVA).

(2) ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЙ (Измерение омического сопротивления узлов и деталей).

(3) Замена узла, детали и повторная проверка.

(4) Проверка механики/ремонт.

(5) Проверка напряжения аккумуляторной батареи (АБ)

| НЕИСПРАВНОСТЬ / СОСТОЯНИЕ | Возможная причина | * Выполнить тест № |
| --- | --- | --- |
|  | Статор (Блок РЕБ) КЗ цепи останова на массу: a - провод / вывод цепи останова b - выключатель останова типа стропка c - кнопка останова на румпельной рукоятке (если имеется) d - жгут электропроводки дистанционного пульта (ДП) Катушка зажигания a - КЗ цепи первичной обмотки на массу Свечи зажигания Обрыв в цепи массы: a - катушка зажигания b - масса статора c - (блок РЕБ) d - между АБ и РЕБ | 1-2 |
| Нет искры зажигания (во всех цилиндрах) |  | 3 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 5 |
| Нет искры зажигания (в одном или двух цилиндрах) | Высоковольтный провод (Резистор в цепи провода) | 2 |
|  | Колпачок свечи зажигания (Резистор) | 2 |
|  | Свеча зажигания | 3 |
| Слабая искра | Соединения на массу: a - Выводы первичной обмотки катушки зажигания b - Статор c - (РЕБ) Выводы подачи напряжения на первичную обмотку Высокое сопротивление на массу: a - цепь останова/выключатель останова типа стропка (вода/коррозия) Слабая зарядная катушка Катушка зажигания/Высоковольтный вывод(ы) Свеча(и) зажигания Колпачок свечи зажигания (Резистор) Утечка на колпачке свечи зажигания Неисправность (РЕБ) Напряжение АБ |  |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 2 |
|  |  | 1-2 |
|  |  | 1-3 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 5 |
| Угол опережения (момент) зажигания нестабильный (колеблется) ПРИМЕЧАНИЕ: Колебания момента зажигания приблизительно на 1° - 2° считаются нормальными в пределах окна установки заданного угла зажигания. | Потеря давления масла / перегрев двигателя: a - устанавливается позднее зажигание, зажигание колеблется, обороты падают ниже 2000 об/мин Срезана шпонка маховика (Блок РЕБ) |  |
|  |  | 4 |
|  |  | 4 |
|  |  | 3 |
| Не устанавливается опережение зажигания | Низкое давление масла / перегрев двигателя: a - устанавливается позднее зажигание, зажигание колеблется, обороты остаются ниже 3000 об/мин (Блок РЕБ) |  |
|  |  | 4 |
|  |  | 3 |

#### Рекомендуемые проверки (продолжение)

(1) ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА (с адаптером напряжения пост. тока - DVA).

(2) ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЙ (Измерение омического сопротивления узлов и деталей).

(3) Замена узла, детали и повторная проверка.

(4) Проверка механики/ремонт.

(5) Проверка напряжения аккумуляторной батареи (АБ)

| НЕИСПРАВНОСТЬ / СОСТОЯНИЕ | Возможная причина | * Выполнить тест № |
| --- | --- | --- |
| Двигатель пропускает зажигание на высоких оборотах | Низкое давление масла/перегрев двигателя: a - устанавливается позднее зажигание, нестабильный момент зажигания, колеблется, обороты остаются ниже 2000 об/мин Катушка зажигания/Высоковольтные провода Колпачки проводов свечи зажигания Свечи зажигания Блок (РЕБ) Соединение на массу: a - (РЕБ) b - Катушка зажигания |  |
|  |  | 4 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
|  |  | 2 |
| Трудно запускается холодный двигатель | Засорение в контуре обогатителя карбюратора Слабая искра Дроссельная заслонка в открытом положении | 4 |
|  |  | 1 |
|  |  | 4 |
|  | Слабая искра Топливно-паровая пробка Засорение в контуре обогатителя карбюратора | 4 |
| Трудно запускается прогретый двигатель |  | 4 |
|  |  | 4 |
| Двигатель не развивает обороты выше 3000 об/мин | Низкое давление масла/перегрев двигателя: a - устанавливается позднее зажигание, нестабилен момент зажигания, обороты остаются ниже 3000 об/мин Катушка зажигания/Высоковольтные провода (РЕБ) Свеча зажигания |  |
|  |  | 4 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |
| Двигатель иногда пропускает зажигание | Катушка зажигания/Высоковольтные провода Колпачки свечей зажигания Свеча(и) зажигания Соединения на массу: a - Катушка зажигания b - (РЕБ) Высокое сопротивление на массу: a - цепь останова/выключатель останова типа стропка (вода/коррозия) Блок (РЕБ) | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
| Помпаж оборотов двигателя выше 6200 об/мин под нагрузкой | Слишком маленький гребной винт Проворачивание ступицы гребного винта | 4 |
|  |  | 4 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Блок РЕБ двигателя устанавливает позднее зажигание и снижает обороты при значении выше 6200 об/мин. |  |  |

### Измерение электрических параметров узлов системы зажигания

ВАЖНО: На некоторых выводах испытательного жгута установлены квадратные, разнесенные на небольшое расстояние метки. Они не указывают на цвет испытательных выводов, и поэтому не должны  приниматься во внимание. На цвет провода указывает непрерывная полоса вдоль провода.

a - Квадратные, разнесенные на некоторое расстояние метки

b - Непрерывная полоса вдоль провода

#### Выходное напряжение регулятора/выпрямителя напряжения - Пиковое значение

1.  Подсоединить испытательные щупы прибора к выводам, указанным на рисунке ниже. Выполнить проверки, как указано в таблице ниже.

•    Если полученное при измерении показание значительно ниже указанного в таблице значения, проверить выходное пиковое напряжение катушки статора.

a	- ЧЕРНЫЙ провод/масса

b	- КРАСНЫЙ вывод

c	- Прибор - адаптер напряжения постоянного тока - Direct Voltage Adaptor (91-89045-1)

d	- Цифровой мультиметр - DMT 2000 Multi - meter (91-854009A1)

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении измерений использовать адаптер напряжения пост. тока (Direct Voltage Adaptor) и цифровой мультиметр (DMT 2000 Digital Multi-meter).

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ВОЛЬТ ПОСТ. ТОКА | 18-22 В при 1000 об/мин 19-24 В при 1500 об/мин 19-24 В при 3500 об/мин 19-24 В при 6000 об/мин |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ/МАССА |  |  |

#### Пиковое напряжение блока РЕБ (Первичная катушка)

1.   Вставить разъем испытательного жгута и выполнить тесты, как указано в таблице ниже.

Если показания, полученные в любом из проводимых тестов, выше значений, указанных в технических характеристиках, заменить катушку зажигания.

Если показания, полученные в любом из проводимых тестов, ниже значений, указанных в технических характеристиках, измерить выходное пиковое напряжение катушки статора. Повторить эту проверку два раза.

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении измерений использовать адаптер напряжения пост. тока (Direct Voltage Adaptor) и цифровой мультиметр (DMT 2000 Digital Multi-meter) и испытательный жгут.

a - Адаптер напряжения пост. тока - Direct Voltage Adaptor (91-89045-1)

b - Мультиметр -  DMT 2000 Multimeter (91-854009A1)

c - Испытательный жгут - Test Harness (91-804771)

| Щупы прибора | Шкала | Значение напряжения (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ВОЛЬТ ПОСТ. ТОКА | 165-190 В при 400 об/мин (при заводке) 170-200 В при 1500 об/мин 170-200 В при 3500 об/мин |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| Цил. №2 и №3 Бел/Син | Цил. №2 и №3 Бел |  |  |
| Цил. №1 и №4 Бел/Зел | Цил. №1 и №4 Бел |  |  |

Цилиндры №2 и №3 	Цилиндры №1 и №4

a - К разъему жгута	b - К разъему блока РЕБ

#### ДАТЧИК ДУПКВ - ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

1.   Вставить испытательный жгут, как указано в таблице ниже.

Если показания, полученные в любом из проводимых тестов, выше значений, указанных в технических характеристиках, заменить блок РЕБ.

Если показания, полученные в любом из проводимых тестов, ниже значений, указанных в технических характеристиках, заменить датчик ДУПКВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении измерений использовать адаптер напряжения пост. тока (Direct Voltage Adaptor) и цифровой мультиметр (DMT 2000 Digital Multi-meter) и испытательный жгут.

a - Адаптер напряжения пост. тока - Direct Voltage Adaptor (91-89045-1)

b - Мультиметр -  DMT 2000 Multimeter (91-854009A1)

c - Испытательный жгут - Test Harness (91-804771)

| Щупы прибора | Шкала | Значение напряжения (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ВОЛЬТ ПОСТ. ТОКА | 2.8-3.4 В при 400 об/мин (при заводке) 6.5 - 7.8 В при 1500 об/мин 10.5- 12.0 В при 3500 об/мин |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| Цил. №2 и №3 Бел/Желт | Цил. №2 и №3 Бел |  |  |
| Цил. №1 и №4 Бел/Крас | Цил. №1 и №4 Бел |  |  |

Цилиндры №2 и №3 	Цилиндры №1 и №4

a - К разъему жгута	b - К разъему блока РЕБ

#### Катушка статора - Пиковое напряжение

1. Снять экран глушителя шума воздуха. Отвернуть и снять винт крепления глушителя системы всасывания и 3 винта впускного глушителя, расположенные на левобортной стороне.

2. Отвернуть и снять винт крепления опорного кронштейна глушителя системы всасывания.

3. Снять разъем статора с прижима и отсоединить разъем статора.

4. Подсоединить испытательный жгут статора (Stator Test Harness 91-804772) к разъемам статора и выпрямителя/регулятора напряжения.

5. Запустить двигатель и провести проверку, как указано в таблице ниже.

- Если показания, полученные в любом из проводимых тестов, выше значений, указанных в технических характеристиках, измерить выходное пиковое напряжение блока РЕБ.

- Если показания, полученные в любом из проводимых тестов, ниже значений, указанных в технических характеристиках, заменить катушку статора.

a - Экран глушителя впускного воздуха

b - Винт крепления глушителя системы всасывания (1 и 3 не показаны)

c - Опорный кронштейн и винт глушителя системы всасывания

d - Разъем статора

Катушка статора - Пиковое напряжение (продолжение)

a - Адаптер напряжения пост. тока - Direct Voltage Adaptor (91-89045-1)

b - Мультиметр - DMT 2000 Multi-meter (91-854009A1)

c - Испытательный жгут - Test Harness (91-804772)

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении измерений использовать адаптер напряжения пост. тока (Direct Voltage Adaptor), цифровой мультиметр (DMT 2000 Digital Multi-meter) и испытательный жгут (Test Harness Артикул 91-804772).

| Щупы прибора | Шкала прибора | Показания напряжения (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | Напряжение пост. тока (Вольт) | 6-9 В при 400 об/мин (при заводке) 12-18 В при 1500 об/мин 14-25 В при 3500 об/мин |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| КРАСНЫЙ | БЕЛЫЙ |  |  |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ |  |  |
| БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ |  |  |

| a - Жгут проводки регулятора/выпрямителя напряжения | b - Жгут статора |
| --- | --- |

6. Снять испытательный жгут. Подсоединить разъемы статора и выпрямителя/регулятора напряжения.

7. Прикрепить глушитель системы всасывания и детали глушителя впускного воздуха. Прикрепить экран впускного воздуха.

Усилие затягивания винтов глушителя системы всасывания и глушителя впускного воздуха

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

#### Проверка и регулировка датчика ДПДЗ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

- Подсоединить испытательный жгут между жгутом проводки двигателя и переходным жгутом датчика ДПДЗ. Выполнить проверку, как указано в таблице ниже.

- Если показания не соответствуют значениям в технических характеристиках, проверить блок РЕБ.

a - Жгут двигателя

b - Испытательный жгут - Test Harness (91-804773)

c - Переходной жгут датчика ДПДЗ (часть проводки двигателя)

d - Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

e - Цифровой мультиметр - DMT 2000 Multi-meter (91-854009A1)

f - К статору

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ВОЛЬТ ПОСТ. ТОКА | 5.0 ± 0.25 В при 850 об/мин |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| КРАСНЫЙ | ОРАНЖЕВЫЙ |  |  |

| a - К жгуту проводки двигателя | b - К переходному жгуту ДПДЗ |
| --- | --- |

ДАТЧИК ДПДЗ - ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

1. Подсоединить испытательный жгут между жгутом проводки двигателя и переходным жгутом датчика ДПДЗ. Выполнить проверку, как указано в таблице ниже.

2. Запустить двигатель и дать прогреться в течение нескольких минут.

3. Измерить напряжение при холостых оборотах двигателя на передаче переднего хода.

4. Если показания не соответствуют значениям в технических характеристиках, отрегулировать датчик ДПДЗ.

5. Медленно открывая и закрывая дроссельные заслонки, проверить постепенность и плавность изменения напряжения.

a - Жгут двигателя

b - Испытательный жгут - Test Harness (91 -804773)

c - Переходной жгут датчика ДПДЗ (часть проводки двигателя)

d - Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

e - Цифровой мультиметр - DMT 2000 Multi-meter (91-854009A1)

f - К статору

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | ВОЛЬТ ПОСТ. ТОКА | 0.68 - 0.82 при 850 об/мин |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| РОЗОВЫЙ | ОРАНЖЕВЫЙ |  |  |

| a - К жгуту проводки двигателя | b - К переходному жгуту ДПДЗ |
| --- | --- |

РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА ДПДЗ

1. Запустить двигатель на скорости холостого хода.

2. Перемещать рычаг управления дросселем до его контакта с стопором (упором) полностью закрытой ДЗ.

3. Ослабить винты крепления датчика ДПДЗ.

4. Повернуть датчик полностью по часовой стрелке (до конечного положения паза).

5. Затянуть винты крепления датчика ДПДЗ.

a - Винты (2)

#### Межэлектродный зазор свечи зажигания

1. Снять с двигателя свечи зажигания. Подсоединить колпачок свечи зажигания к тестеру межэлектродного зазора (Spark Gap Tester Артикул 91-850439).

2. Установить расстояние зазора на инструменте для регулировки зазора (Расстояние межэлектродного зазора = 10 мм [0.4"]).

3. Завести двигатель и наблюдать за появлением разряда искры в смотровом окне.

•    Если не соответствует табличным значениям, продолжить проверку выходного напряжения блока РЕБ.

### Измерение сопротивления узлов системы зажигания

При проведении измерения сопротивлений все выводы деталей и узлов должны быть отсоединены. Значения, полученные при измерении, могут варьироваться в зависимости от измерения температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные ниже значения сняты при температуре 68°F (20°C).

ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении измерений использовать омметр и испытательный жгут Артикул №91-804772.

#### Катушка статора

1. Снять экран глушителя шума воздуха. Отвернуть и снять винт крепления глушителя системы всасывания и 3 винта впускного глушителя, расположенные на левобортной стороне (не показаны).

2. Снять опорный кронштейн глушителя системы всасывания.

3. Снять разъем статора с прижима и отсоединить разъем статора.

4. Подсоединить испытательный жгут статора (Stator Test Harness 91-804772) к разъему выводов статора и выполнить проверку, как указано в таблице ниже.

ВАЖНО: Разъем испытательного жгута, идущего к выпрямителю/регулятору, НЕ подсоединять.

a - Экран глушителя впускного воздуха

b - Винт крепления глушителя системы всасывания (1 и 3 не показаны)

c - Разъем статора

d - Испытательный жгут катушки статора

e - Испытательный жгут катушки статора - не используется

f - Опорный кронштейн и винт глушителя системы всасывания

Измерение сопротивления узлов системы зажигания (продолжение)

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (Ом) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | RX1 | 0.32 - 0.48 |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| КРАСНЫЙ | БЕЛЫЙ |  |  |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ |  |  |
| БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ |  |  |

a - К жгуту статора

5. Снять испытательный жгут. Подсоединить разъемы статора и выпрямителя/регулятора напряжения.

6.  Прикрепить опорный кронштейн глушителя системы всасывания.

7. Прикрепить глушитель системы всасывания и детали глушителя впускного воздуха. Прикрепить экран впускного воздуха.

Усилие затягивания винтов глушителя системы всасывания и глушителя впускного воздуха

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

#### Катушка зажигания (Первичная обмотка)

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (Ом) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | RX1 | 0.078-0.106 |
| ЧЕРН/БЕЛ | ЧЕРНЫЙ |  |  |

#### Катушка зажигания (Вторичная обмотка)

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении проверки снять высоковольтные провода свечей зажигания и колпачки свечей зажигания.

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (Ом) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | RX1K | 3.5 - 4.7 |
| Высоковольтные вывод | Высоковольтные вывод |  |  |

#### Колпачок/провод свечи зажигания

•    Если полученные при измерении значения не соответствуют табличным значениям, заменить.

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (Ом) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | RX1K | №1 4.5-10.7 №2 3.3 - 8.0 №3 3.7 - 8.9 №4 4.3-10.2 |
| КОНЕЦ ПРОВОДА | КОНЕЦ СВЕЧИ |  |  |

#### Датчик давления масла (ДДМ)

•  Если полученные при измерении значения не соответствуют табличным значениям, заменить.

Год выпуска модели 2000 г. (Сер.№0T178499 и ниже)

На датчике набит номер P.15 (Р десятичная запятая 15)

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ ДАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) и ниже |
| КОНЕЦ ДАТЧИКА | КОРПУС ДАТЧИКА |  |

Год выпуска модели 2001 г. (Сер.№0T178500 и выше)

На датчике набит номер P1.5 (Р1 десятичная запятая 5)

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ ДАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | Контакт и ниже 150 кПа (21.78 фунт./кв.дюйм.) |
| КОНЕЦ ДАТЧИКА | КОРПУС ДАТЧИКА |  |

#### Датчик температуры двигателя (ДТД)

1. Поместить датчик температуры воды в двигателе (ДТВД) в емкость с водой.

2. Опустить в воду градусник и медленно нагревать воду.

3. Когда температура достигнет указанного значения, измерить сопротивление датчика.

• Если сопротивление не соответствует табличным значениям, заменить датчик.

a - Датчик температуры двигателя (ДТД)

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (Ом) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | RX1K | при -20°C(-4°F) - 15.5 при 0°C(32°F) - 5.79 при 20°C(68°F) - 2.45 при 40°C(104°F) - 1.50 |
| ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ | ЧЕРНЫЙ |  |  |

Сопротивление (кОм - kΩ)

#### Измерение статического напряжения модуля тахометра

1. Отсоединить ЗЕЛЕНЫЕ провода тахометра.

2. Подсоединить ЧЕРНЫЙ щуп мультиметра к массе двигателя или ЧЕРНОМУ проводу жгута. КРАСНЫЙ щуп мультиметра приставить к тыльной стороне СЕРОГО одинарного штекерного разъема тахометра в жгуте от двигателя, как показано на рисунке.

3. Повернуть ключ в замке зажигания в положение РАБОТА (RUN).

4. Измерить напряжение.

a - Тахометр

b - Жгут двигателя

c - ФИОЛЕТОВЫЙ провод с одинарным штекерным разъемом в жгуте двигателя

d - ЗЕЛЕНЫЙ провод тахометра

e - Масса двигателя

| Щупы прибора | Шкала прибора | Показания напряжения (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСН | ЧЕРН | Напряжение пост. тока (Вольт) | Напряжение АБ (12 В) |
| Щупы испытательного жгута |  |  |
| СЕРЫЙ | ЧЕРН. или МАССА |  |  |

5. Если показание напряжения аккумуляторной батареи (АБ) не получено, проверить соединение на обратном конце штекерного разъема ФИОЛЕТОВОГО провода жгута проводки между адаптером/ДП через замок зажигания. Перед переходом к следующему этапу проверки устранить причину отсутствия или низкого напряжения.

6. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ. (OFF).

7. С помощью перемычки из скрепки для бумаги соединить ЗЕЛЕНЫЙ провод модуля со штекерным разъемом ФИОЛЕТОВОГО провода модуля и фиолетового провода в жгуте двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ соединять перемычкой ЗЕЛЕНЫЙ провод от двигателя с ФИОЛЕТОВЫМ проводом модуля.

8. Подсоединить ЧЕРНЫЙ щуп мультиметра к массе двигателя или ЧЕРНОМУ проводу жгута. КРАСНЫЙ щуп мультиметра приставить к тыльной стороне СЕРОГО одинарного штекерного разъема тахометра в жгуте от двигателя.

9. Повернуть ключ в замке зажигания в положение РАБОТА (RUN).

10. Измерить напряжение.

a - Тахометр

b - Жгут двигателя

c - ФИОЛЕТОВЫЙ провод с одинарным штекерным разъемом в жгуте двигателя

d - ЗЕЛЕНЫЙ провод тахометра

e - Масса двигателя

f - Провод-перемычка или перемычка, изготовленная из скрепки для бумаг.

| Щупы прибора | Шкала прибора | Показания напряжения (В) |
| --- | --- | --- |
| КРАСН | ЧЕРН | Напряжение пост. тока (Вольт) | < 1.0V |
| Щупы испытательного жгута |  |  |
| СЕРЫЙ | ЧЕРН. или МАССА |  |  |

11. Если напряжение не соответствует табличным значениям, заменить модуль тахометра.

12. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ. (OFF).

### Демонтаж и установка маховика

!!! ОСТОРОЖНО

Во время демонтажа и установки проворачивание маховика может привести к непреднамеренному запуску двигателя. Во избежание такого случайного запуска двигателя и причинения возможных тяжелых травм людям ВСЕГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать со свечей провода свечей зажигания.

## Демонтаж

1. Снять крышку маховика.

a - Винт (2)

2. Ослабить гайку маховика. Зафиксировать маховик с помощью инструмента для фиксации маховика.

3. Отвернуть и снять гайку и шайбу.

a - Инструмент для фиксации маховика - Flywheel Holder (91-83163M)

b - Ключ с головкой на 36 мм

c - Гайка (36 мм, 6-гранная)

d - Шайба

4. Ослабить маховик с помощью съемника маховика (Flywheel Puller 91-83164M). Снять маховик и шпонку.

a - Съемник маховика - Flywheel Puller (91 -83164M)

b - Маховик

c - Шпонка

#### Установка

1. Вставить шпонку в шпоночную канавку.

2. Установить маховик.

3. Установить шайбу и гайку.

4. Зафиксировать маховик с помощью инструмента для фиксации маховика (Flywheel Holder) и затянуть гайку до указанного усилия.

a - Шпонка

b - Маховик

c - Шайба

d - Гайка (36 мм, 6-гранная)

e - Ключ с тарированным усилием затягивания

f - Инструмент для фиксации маховика  (Flywheel Holder - 91-83163M)

Усилие затягивания гайки маховика

190 Н-м (140 фунт.-фут.)

### Демонтаж и установка статора

1. Снять маховик.

2. Отвернуть и снять винты крышки блока РЕБ. Снять крышку блока РЕБ.

3. Отсоединить разъем статора от разъема блока РЕБ.

4. Отвернуть и снять винт с хомута.

5. Отвернуть и снять винты крепления статора.

6. При установке выполнить действия в обратном порядке.

a - Винты крышки блока РЕБ (3) M6 x 20

b - Крышка РЕБ

c - Разъем статора

d - Хомут

e - Винты (3) M6 x 30

Усилие затягивания винтов статора

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

### Демонтаж и установка приводного зубчатого ремня распредвала

#### Демонтаж

1. Снять маховик (см. главу "Демонтаж маховика" выше).

2. Снять статор (см. главу "Демонтаж статора" выше).

3. Снять 4 винта крепления основания узла катушек статора.

4. Снять пружину регулятора натяжения приводного зубчатого ремня.

5. Ослабить винт регулятора натяжения приводного зубчатого ремня.

6. Снять приводной зубчатый ремень.

a - Винты крепления основания (4) M6 x 28

b - Пружина регулятора натяжения приводного зубчатого ремня

c - Винт регулятора натяжения приводного зубчатого ремня

#### Установка

1. Совместить метки на ведомых шестернях, как показано.

2. Совместить метку на ведущей шестерне, как показано.

3. Установить приводной зубчатый ремень. Для этого сначала обвести его вокруг ведущей шестерни (1)  затем вокруг ведомой шестерни (2), проверив, чтобы ремень был плотно прижат и натянут между ведущей и ведомой шестернями. Держа ремень в натянутом состоянии, обвести его вокруг другой ведомой шестерни (3). Проверить правильность совмещения меток на ведущей и ведомых шестернях и затем обвести ремень вокруг регулятора натяжения ремня (4). Установить пружину и затянуть винт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить ремень так, чтобы его поверхность с номерами и названием была обращена вверх.

a	- Метка момента зажигания на ведомых шестернях

b	- Пружина регулятора натяжения ремня

c	- Винт регулятора натяжения ремня M10 x 45

d	- Метка момента зажигания на ведущей шестерне

e	- Сторона ремня с номерами и названием

Усилие затягивания винта регулятора натяжения приводного зубчатого ремня

40 Н-м (29 фунт-фут.)

### Демонтаж и установка датчика ДУПКВ

1. Снять статор (см. главу "Демонтаж статора" выше).

2. Снять винты крепления основания узла катушки статора.

3. Снять прижимной хомут и отвернуть по 2 винта на датчиках ДУПКВ с нижней стороны основания катушки статора.

4. При установке повторить действия в обратном порядке.

a - Винты крепления основания узла катушки статора (4)

b - Прижимной хомут (2)

c - Винты крепления датчиков ДУПКВ (4)

d - Датчики ДУПКВ (2)

### Демонтаж и установка регулятора/выпрямителя напряжения

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения демонтажа выпрямителя/регулятора напряжения снять глушитель системы всасывания.

1. Отвернуть винты датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

2. Отвернуть винты крепления глушителя системы всасывания.

a - Винты крепления глушителя системы всасывания (8)

b - Винты крепления датчика ДПДЗ (2) M5 x 25

c - Винты крепления боковой стороны глушителя системы всасывания (3)

Усилие затягивания винтов датчика ДПДЗ

5 Н-м (44 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания винтов боковой стороны глушителя системы всасывания

18 Н-м (157 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания винтов глушителя системы всасывания

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

3. Отвернуть и снять винты крепления выпрямителя/регулятора и провода масса.

4. Отсоединить провода регулятора напряжения.

5. Отсоединить разъем.

6. При установке повторить действия в обратном порядке (правильность соединений см. в схеме проводки в Разделе 2D).

a - Крепежные винты (2) M6 x 25

b - Провода масса

c - Разъем

Усилие затягивания винтов крепления регулятора/выпрямителя напряжения

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

### Демонтаж и установка блока РЕБ

1.   Снять и установить блок РЕБ, как показано.

a - Винты крепления блока РЕБ (4) M6 x 28

b - Разъемы жгутов (3)

Усилие затягивания винтов крепления блока РЕБ

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

### Демонтаж и установка катушки зажигания

1. Снять крышку свечей зажигания.

2. Отсоединить провода свечей зажигания от свечей.

3. Отсоединить провода (ЧЕРНЫЙ и ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ).

4. Чтобы снять провода масса, отвернуть и снять винт проводов МАССА.

5. Отвернуть и снять винты крепления катушки зажигания.

6. При установке повторить действия в обратном порядке.

a - Винты крепления катушки зажигания (4) M6 x 30

b - Винт проводов масса M6 x 20

Усилие затягивания винтов крепления катушки зажигания

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

### Демонтаж и установка датчика температуры

1. Чтобы отсоединить разъем от датчика, надавить вниз на разъем жгута проводки.

2. Отвернуть и снять винты крепления датчика температуры и снять датчик с крышки выхлопного канала.

3. При установке выполнить действия в обратном порядке.

a - Винты крепления датчика температуры (2) M6 x 16

b - Разъем жгута

c - ВЕРХ

Усилие затягивания винта крепления датчика температуры

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

## Раздел 2B - Система зарядки и запуска

Оглавление

| Технические характеристики 2B-2 Специальный инструмент 2B-3 Стартер 2B-4 Стартер 2B-5 Аккумуляторная батарея (АБ) 2B-6 Рекомендуемая аккумуляторная батарея 2B-6 Работа двигателя без аккумуляторной батареи (АБ) 2B-6 Поиск и устранение неисправностей в системе зарядки 2B-6 Система зарядки АБ 2B-7 Описание (20-амперная система) 2B-7 Схема проводки (20-амперная система) 2B-7 Проверка генераторной системы 2B-8 20-амперный статор 2B-8 Проверка сопротивления катушки статора 2B-9 | Проверка диода выпрямителя/регулятора 2B-11 С помощью аналогового прибора 2B-11 С помощью цифрового прибора 2B-12 Узлы и детали системы запуска 2B-14 Описание 2B-14 Поиск и устранение неисправностей в цепях системы запуска 2B-14 Проверка соленоида стартера 2B-15 Стартер 2B-18 Демонтаж 2B-18 Разборка 2B-19 Чистка, осмотр, проверка 2B-21 Проверка 2B-22 Сборка 2B-24 Установка 2B-28 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

|  | Тип генератора: | Катушка 3-фазного статора (12-полюс.) |
| --- | --- | --- |
|  | Выходное напряжение генератора | 12.0 В; 20 А (240 Ватт) |
|  |  | (Выпрямленное / Регулируемое) |
|  | Выходное напряжение катушки статора - Пиковое значение: |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 6-9 В (белый - белый) |
| СИСТЕМА | при 1500 об/мин | 12-18 В (белый - белый) |
| ЗАРЯДКИ | при 3500 об/мин | 14-25 В (белый - белый) |
| Показания сняты при | Сопротивление катушки статора | 0.32 - 0.48 Ω (Ом) (белый - белый) |
| 68°F (20°C). | Выходное напряжение выпрямителя / регулятора - Пиковое значение: |  |
|  | при 1000 об/мин | 18 -22 В (Красный - Черный) |
|  | при 1500 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | при 3500 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | при 6000 об/мин | 19 -24 В (Красный - Черный) |
|  | Установка тахометра фирмы Quicksilver | "6P" или "4" |
|  | Электрический запуск: |  |
|  | Тип стартера | Муфта сцепления, скользящая |
|  | Модель / Производитель | S114-828/Hitachi - Хитачи) |
|  | Масса | 3.5 кг (7 фунт., 11 унц.) |
|  | Мощность / Напряжение | 1.4 кВт - 12 В |
|  | Время | 30 секунд |
|  | Передаточное число редуктора | 7.85 (102:13) |
|  | Щетка: |  |
| СИСТЕМА | Длина | 15.5 мм (0.610 ") |
| ЗАПУСКА | Минимальная длина | 9.5 мм (0.374 ") |
|  | Коллектор: |  |
|  | Диаметр | 29.0 мм (1.113 ") |
|  | Минимальный диаметр | 28.0 мм (1.100 ") |
|  | Обточка | 0.5 мм (0.020 ") |
|  | Предельная величина обточки | 0.2 мм (0.008 ") |
|  | Ток потребления: |  |
|  | (под нагрузкой) | 165 Ампер |
|  | (без нагрузки) | 80 Ампер |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (АБ) | Параметры АБ Минимальные требования Для работы ниже 32°F (0°C) Ампер-часов (А-ч) | 465 А при запуске опущенного в воду двигателя (MCA) или 350 А при запуске непрогретого двигателя (CCA) 1000 А при запуске опущенного в воду двигателя (MCA) или 775 А при запуске непрогретого двигателя (CCA) 70 - 100 |

### Специальный инструмент

1.   Инструмент для щеткодержателя - Brush Holder Артикул91 -875216

### Стартер

Стартер (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| - | 1 | Стартер |  |  |  |
| 1 | 1 | Детали ведущей шестерни (комплект) |  |  |  |
| 2 | 1 | Ведущая шестерня |  |  |  |
| 3 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 4 | 2 | Болт (M6 x 52 мм) | 70 |  | 8 |
| 5 | 1 | Рычаг (детали в комплекте) |  |  |  |
| 6 | 1 | Реле стартера |  |  |  |
| 7 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 8 | 1 | Детали приводного механизма (комплект) |  |  |  |
| 9 | 1 | Муфта |  |  |  |
| 10 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 12 | 1 | Кольцевая шестерня |  |  |  |
| 13 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 14 | 1 | Подшипник |  |  |  |
| 15 | 1 | Вал ведущей шестерни |  |  |  |
| 16 | 3 | Шестерня холостого хода |  |  |  |
| 17 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 18 | 1 | Статор |  |  |  |
| 19 | 1 | Якорь |  |  |  |
| 20 | 1 | Щеткодержатель (комплект) |  |  |  |
| 21 | 1 | Набор щеток |  |  |  |
| 22 | 4 | Пружина |  |  |  |
| 23 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 24 | 2 | Винт (M4 x 16 мм) |  |  |  |
| 25 | 2 | Сквозной болт (M6 x 120 мм) | 70 |  | 8 |
| 26 | 3 | Болт (M8 x 45 мм) |  | 13 | 18 |

# Аккумуляторная батарея (АБ)

## Рекомендуемая АБ

Рекомендуется использование 12-вольтной аккумуляторной батареи (АБ) с минимальным номинальным пусковым током 465 А при заводке спущенного в воду двигателя (MCA) или 350 А при заводке непрогретого (холодного) двигателя (CCA). Для работы при температуре ниже 0°C (32°F) рекомендуется использование АБ с номинальным пусковым током 1000 А при заводке спущенного в воду двигателя (MCA) или 775 А при заводке непрогретого (холодного) двигателя (CCA).

### Работа двигателя без аккумуляторной батареи (АБ)

Если требуется (или в случае аварийной ситуации), двигатели, оборудованные системой электрозапуска и генератором, могут запускаться и работать без аккумуляторной батареи (т.е. либо отсоединенной, либо снятой) при условии соблюдения требования, указанного в предупредительной табличке "ОСТОРОЖНО" ниже.

!!! ОСТОРОЖНО

Перед работой двигателя с отсоединенными проводами аккумуляторной батареи отсоединить три провода (разъем жгута статора) от выпрямителя.

## Поиск и устранение неисправностей в системе зарядки АБ

!!! ВНИМАНИЕ

Система зарядки АБ может быть повреждена в следующих случаях: 1) если при подключении перепутана полярность проводов АБ, 2) если двигатель работает с отсоединенными проводами АБ и с выводами статора, подключенными к выпрямителю, 3) если в цепи есть обрыв из-за пореза, разрыва провода или слабого контакта или соединения.

Неисправность в системе зарядки аккумуляторной батареи (АБ) обычно приводит к тому, что аккумуляторная батарея (АБ) оказывается недостаточно заряженной. Проверить уровень электролита и зарядить АБ.

Если АБ при зарядке не принимает достаточную емкость заряда, ее следует заменить.

Если АБ принимает достаточный заряд, определить причину неисправности системы зарядки по следующим пунктам:

1. Проверить правильность подключения полярности (КРАСНЫЙ провод к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме АБ). Если полярность подключения была неправильной, проверить на неисправность выпрямитель. См. главу «Проверка выпрямителя».

2. Проверить все соединения АБ на надежность контактов и отсутствие окисления, коррозии.

3. Визуально проверить проводку между статором и АБ на порезы, порывы, износ изоляции, разъединение, слабые, отсоединенные  или загрязненные, окисленные контакты.

4. Чрезмерная токовая нагрузка на АБ (от слишком большого количества подключенных к ней источников потребления) приведет к ее истощению.

Если в результате визуальной проверки определено, что соединения АБ и электропроводка находятся в нормальном состоянии, приступить к выполнению следующих действий по проверке статора и выпрямителя.

# Система зарядки АБ

### Описание (20-амперная система)

В состав системы зарядки АБ входят: статорные катушки зарядки АБ, выпрямитель/регулятор и АБ. Переменный ток (выработанный в катушках статора) подается на регулятор напряжения, который преобразует напряжение переменного тока в регулируемое напряжение постоянного тока для зарядки АБ.

#### Схема электропроводки (20-амперная система)

a - Регулятор / выпрямитель напряжения

b - Аккумуляторная батарея - 12 В

c - 30-амперный предохранитель

d - Катушка статора

# Проверка генераторной системы

## 20-амперный статор

1. Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АБ) при работающем двигателе.

2. Если напряжение выше 14,5 - 15 В, заменить регулятор / выпрямитель напряжения. Проверить состояние АБ, т.к. чрезмерная зарядка может повредить АБ.

3. Если напряжение ниже 14,5 В, зарядить АБ. Если АБ удовлетворительно зарядить не удается, заменить АБ.

4. Если АБ заряжается нормально (удовлетворительно), проверить ее напряжение во время «заводки» / запуска двигателя. Если значение напряжения при запуске неприемлемо, заменить АБ.

5. Если напряжение при запуске нормальное, отсоединить штекерный разъем КРАСНОГО вывода (регулятора напряжения) от КРАСНОГО провода жгута двигателя.

6. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп амперметра к КРАСНОМУ проводу регулятора/выпрямителя напряжения, а ЧЕРНЫЙ (-)  щуп амперметра к КРАСНОМУ проводу жгута двигателя.

7. Отвести провода стартера от маховика и закрепить их так, чтобы не допустить их повреждения.

8. При двигателе, работающем на указанных ниже оборотах, амперметр должен давать следующие значения по току:

9.    Показание прибора 20 А при 6000 об/мин указывает на то, что система зарядки работает правильно.

10.  Если амперметр показывает меньше, чем соответствующее значение при 6000 об/мин, проверить статор. См. раздел «Измерение сопротивления катушки статора». Если статор проходит проверку по току, заменить выпрямитель/регулятор напряжения.

### Проверка сопротивления катушки статора

1. Снять экран глушителя шума воздуха. Отвернуть и снять винт крепления глушителя системы всасывания.

2. Снять опорный кронштейн глушителя системы всасывания.

3. Снять разъем статора с прижима и отсоединить разъем статора.

4. Подсоединить испытательный жгут статора (Stator Test Harness) к разъему выводов статора, как указано в таблице ниже.

ВАЖНО: Разъем испытательного жгута, идущего к выпрямителю/регулятору НЕ подсоединять.

a - Экран глушителя впускного воздуха

b - Винт крепления глушителя системы всасывания

c - Разъем статора

d - Испытательный жгут катушки статора - Stator Coil Test Harness (91-804772)

e - Испытательный жгут катушки статора - Не используется

Проверка сопротивления катушки статора (продолжение)

| ЩУПЫ ПРИБОРА | ШКАЛА ПРИБОРА | ПОКАЗАНИЕ (Ом) |
| --- | --- | --- |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ | RX1 | 0.32 - 0.48 |
| ВЫВОДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЖГУТА |  |  |
| КРАСНЫЙ | БЕЛЫЙ |  |  |
| КРАСНЫЙ | ЧЕРНЫЙ |  |  |
| БЕЛЫЙ | ЧЕРНЫЙ |  |  |

a - К жгуту статора

5. Снять испытательный жгут. Подсоединить разъемы статора и выпрямителя/регулятора напряжения.

6. Прикрепить опорный кронштейн глушителя системы всасывания.

7. Прикрепить глушитель системы всасывания и детали глушителя впускного воздуха. Прикрепить экран впускного воздуха.

Усилие затягивания винтов глушителя системы всасывания и глушителя впускного воздуха

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

### Проверка диода выпрямителя/регулятора

#### С помощью аналогового прибора

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры регулятора/выпрямителя напряжения приводятся только к сведению. Для обнаружения неисправных узлов и деталей в системе зарядки пользоваться приведенной ранее методикой поиска и устранения неисправностей.

ТЕСТ №1 - ПРОВЕРКА ДИОДНОГО МОСТА (НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ):

1. Установить омметр на шкалу RX10.

2. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к КРАСНОМУ выводу регулятора.

3. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к каждому ЗЕЛЕНОМУ и ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ выводам регулятора.

Сопротивление моста на положительной стороне

100 -300 Ом

ТЕСТ №2 - ПРОВЕРКА ДИОДА

1.   Установить омметр на шкалу R X 1k.

2.   Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к КРАСНОМУ выводу регулятора.

3. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к каждому ЗЕЛЕНОМУ и ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ выводам регулятора.

Результат проверки диода

Сопротивление R = ∞ (бесконечность) Ом (стрелка прибора не должна отклоняться.)

ТЕСТ №3 - ПРОВЕРКА ДИОДНОГО МОСТА (НА СТОРОНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ):

1.  Установить омметр на шкалу R X 1k.

2.  Подсоединить  КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к  ЧЕРНОМУ поводу масса.

3. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к каждому из ЗЕЛЕНЫХ и ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ выводам регулятора.

Результат проверки диода на стороне заземления (масса)

Сопротивление R = ∞ (бесконечность) Ом (стрелка прибора не должна отклоняться.)

ТЕСТ №4 - ПРОВЕРКА ДИОДА:

1. Установить омметр на шкалу R X 10.

2. Подсоединить  ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к  ЧЕРНОМУ поводу масса.

3. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к каждому из ЗЕЛЕНЫХ и ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ выводам регулятора.

Результат проверки диода

100 -300 Ом

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ТАХОМЕТРА:

1. Установить омметр на шкалу R X 1k.

2. Подсоединить ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ штекерный разъем к ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ проводу.

Результат проверки цепи тахометра

Полный контакт - Сопротивление должно быть равно нулю, т.е. R=0 Ом

#### С помощью цифрового прибора

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры регулятора/выпрямителя напряжения приводятся только к сведению. Для обнаружения неисправных узлов и деталей в системе зарядки пользоваться приведенной ранее методикой поиска и устранения неисправностей.

ТЕСТ №1 - ПРОВЕРКА ДИОДНОГО МОСТА (НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ):

1. Установить омметр в положение проверки диода .

2. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к КРАСНОМУ выводу регулятора.

3. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к каждому ЗЕЛЕНОМУ и ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ выводам регулятора.

Результат проверки диода на положительной стороне

Бесконечность (контакта нет) R=( - Ouch - OL

* R=( - Ouch - OL - Сопротивление равно бесконечности

ТЕСТ №2 - ПРОВЕРКА ДИОДА:

1. Установить омметр в положение проверки диода  .

2. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к КРАСНОМУ выводу масса.

3. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к каждому ЗЕЛЕНОМУ и ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ выводам регулятора.

Результат проверки диода

0.4 - 0.85 Ом

ТЕСТ №3 - ПРОВЕРКА ДИОДНОГО МОСТА (НА СТОРОНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ):

1. Установить омметр в положение проверки диода  .

2. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к ЧЕРНОМУ выводу масса.

3. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к одному ЗЕЛЕНОМУ выводу регулятора. Проверить. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к каждому из других ЗЕЛЕНЫХ выводов.

Результат проверки диодного моста на стороне масса

0.4 - 0.85 Ом

ТЕСТ №4 - ПРОВЕРКА ДИОДА:

1. Установить омметр в положение проверки диода  .

2. Подсоединить ЧЕРНЫЙ (-) щуп прибора к ЧЕРНОМУ выводу масса.

3. Подсоединить КРАСНЫЙ (+) щуп прибора к каждому из трех ЗЕЛЕНЫХ выводов регулятора.

Результат проверки диода

Бесконечность, R=( - Ouch - OL

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ТАХОМЕТРА:

1.   Подсоединить ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ к ЗЕЛЕНОМУ/БЕЛОМУ выводу.

Результат проверки цепи тахометра

Должен быть полный контакт, R=0 Ом

# Узлы и детали системы запуска

## Описание

Принцип работы

Основной функцией пусковой системы является запуск двигателя. Аккумуляторная батарея обеспечивает подачу напряжения на стартер для запуска двигателя. Когда ключ в замке зажигания повернут в положение ПУСК (START), соленоид стартера срабатывает и замыкает пусковую цепь между аккумуляторной батареей  и стартером.

Выключатель блокировки запуска размыкает пусковую цепь, когда рычаг передачи находится не на нейтральном положении. Это предотвращает случайный запуск, когда двигатель стоит на передаче.

В состав системы запуска входят следующие узлы и детали:

1. Аккумуляторная батарея (АБ)

2. Соленоид стартера

3. Блокировка запуска

4. Стартер

5. Замок зажигания

!!! ВНИМАНИЕ

Если стартер включен и работает непрерывно, то это может привести к его повреждению. НЕ ДОПУСКАТЬ непрерывной работы стартера более 30 секунд. Между двумя смежными попытками запуска дать 2-минутную выдержку на охлаждение.

# Поиск и устранение неисправностей в цепях запуска

Перед поиском и устранением неисправностей по предложенному ниже алгоритму проверить и обеспечить следующие условия:

1. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.

2. Рычаг передачи должен стоять на НЕЙТРАЛЬНОМ положении (NEUTRAL).

3. Контакты и соединения должны быть надежными и не иметь окисления или коррозии.

4. Кабели и провода не должны иметь потертых мест, порывов, износа и поврежденной изоляции.

5. Проверить 30-амперный предохранитель.

## Проверка соленоида стартера

1. Проверить соленоид стартера на трещины, слабые контакты или неплотное соединение контактов, клемм.

2. Подсоединить щупы омметра к клеммам реле (магнитного выключателя), как показано.

3. Подсоединить корпус стартера к отрицательной (-) клемме АБ.

4. Подсоединить ЧЕРН./БЕЛ провод к положительной (+) клемме АБ.

5. Прозвонить клеммы контактов реле (магнитного выключателя) на замыкание. Они должны быть замкнуты (R=0).

6. Прозвонить после отсоединения ЧЕРН./БЕЛ провода. Контакты должны быть разомкнуты (R=().

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда электромагнитный выключатель включен (контакты замкнуты), ведущая шестерня должна  выталкиваться.

a - Клеммы реле

b - ЧЕРН./БЕЛ провод

c – Аккумуляторная батарея (АБ)

Приведенный ниже алгоритм поиска и устранения неисправностей в цепях запуска предназначен для оказания помощи техническому персоналу при выполнении работ по устранению неисправностей в цепях запуска. Этот алгоритм позволяет точно определить и локализовать любые возникшие неисправности, отказы. Контрольные точки (на которые делаются ссылки в алгоритме) на схеме пронумерованы.

Проверка соленоида стартера (продолжение)

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в цепях запуска

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в цепях запуска (продолжение)

* Напряжение аккумуляторной батареи

# Стартер

Демонтаж

!!! ОСТОРОЖНО

Перед началом работ на двигателе всегда отсоединять аккумуляторную батарею и снимать со свечей провода свечей зажигания.

1. Отсоединить аккумуляторные провода от аккумуляторной батареи. Снять боковую крышку. Отсоединить КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ выводы стартера от стартера. Отсоединить ЧЕРНЫЙ и ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ провода от реле стартера.

2. Отвернуть и снять 3 винта. Снять стартер.

a - Винты (3) M8 x 45 мм

b - Положительный вывод стартера (аккумуляторная батарея)

c - Отрицательный вывод стартера

d - ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ

e - ЧЕРНЫЙ

## Разборка

1. Зажать стартер в тисы.

2. Повернуть вырез под зажим ведущей шестерни к передней стороне. Надавить отверткой на ведущую шестерню. Постукивая молотком, выдавливать стопорное кольцо до тех пор, пока замковое кольцо ведущей шестерни выйдет так, чтобы его можно было поддеть небольшой отверткой.

a - Ведущая шестерня

b - Стопорное кольцо ведущей шестерни

3.   Для того, чтобы отсоединить от стартера наконечник в форме вилки на соленоиде стартера, ослабить гайку

4.    Для того, чтобы отделить соленоид стартера от стартера, отвернуть и снять 2 винта.

a - Наконечник в форме вилки

b - Винты (2) M6 x 52

5. Чтобы отделить коллектор от шестеренного приводного механизма, отвернуть и снять 2 сквозных болта от торцевой крышки коллектора.

6. Чтобы отделить торцевую крышку от коллектора, отвернуть и снять 2 винта от торцевой крышки.

a - Сквозные болты (2) M6 x 120

b - Винты торцевой крышки коллектора (2) M4 x 14

7. Вытянуть коллектор вместе с прокладкой и щетками из торцевой крышки.

8. С помощью бородка соответствующего диаметра и размера выбить основание (пластину) из узла щеткодержателя.

9. Стянуть узел щеток из коллектора.

a - Основание (пластина)

10. Разборку ведущей шестерни см. на рисунке в увеличенном размере.

### Чистка, осмотр, проверка

1. Прочистить все детали мотора.

2. Проверить зубья ведущей шестерни на сколы, трещины, слишком большой износ.

3. Если сила натяжения слабая или если слишком большой износ, заменить пружину сцепления привода и/или муфту.

4. Проверить, не поврежден ли щеткодержатель и не заклиниваются ли щетки коллектором.

5. Заменить те щетки, которые изъедены точечной коррозией или изношены более, чем на 9.5 мм (0.374"). См. раздел "Замена щеток” ниже.

6. Заменить поврежденную или слишком изношенную втулку в торцевой крышке.

7. Проверить плотность соединения проводника якоря (соединение с коллекторным ламелем). Плохой контакт обычно приводит к подгоранию ламелей коллектора.

8. Измерить глубину межламельных канавок коллектора.

- Если эта величина не соответствует табличному значению, заменить.

a - Измерение глубины межламельных канавок

Предельная величина глубины канавок

0.2 мм (0.01")

9.    Якоря с явно видимым и исправимым обрывом в обмотках можно сохранить и отремонтировать. Наиболее вероятная область обрыва – у коллекторных ламелей. Слишком длительное время непрерывной работы стартера при запуске приводит к его перегреву и, как следствие, к расплавлению припоя в местах пайки.  Слабый контакт вызывает искрение и прогорание ламелей коллектора.

10.  Осмотреть якорь.

•    Зачистить наждачной бумагой с зернистостью 600.

11. Измерить диаметр коллектора.

•    Если не соответствует табличному значению, заменить.

Предельная величина диаметра коллектора

28.0 мм (1.10")

12. Не слишком подгоревшие ламеля отремонтировать перепайкой проводников на ламелях  (применяя только припой в форме трубочки с канифольным флюсом) с последующей обработкой коллектора на токарном станке для удаления подгоревшего материала. После этого подрезать слюду.

13. Вычистить медь или щеточную пыль из канавок между ламелями коллектора.

14. Проверить якорь на КЗ в обмотках и между ними, а также на КЗ на корпус. См. раздел «Проверка».

## Проверка

## ПРОВЕРКА ОБМОТКИ ЯКОРЯ НА КЗ НА МАССУ

1. Установить омметр на предел измерений по шкале (R x 1).

2. Для проверки сегментов обмотки на КЗ на массу, подсоединить  щупы прибора, как показано. Должен быть контакт. Не должно быть обрыва. Если обрыв, заменить.

3. Для проверки КЗ на сердечник якоря подсоединить щупы, как показано. Не должно быть контакта. Сопротивление должно быть равно бесконечности (R=(). Если омметр показывает сопротивление или контакт (т.е. R ( (), якорь заменить.

4. Для проверки КЗ на вал якоря подсоединить щупы, как показано. Не должно быть контакта. Сопротивление должно быть равно бесконечности (R=(). Если омметр показывает сопротивление или контакт (т.е. R ( (), якорь заменить.

| a - Проверка коллектора b - Проверка КЗ на сердечник якоря | c - Проверка КЗ на вал якоря |
| --- | --- |

| Проверка КЗ якоря на массу |
| --- |
| Проверка коллектора | R=0 |
| Проверка сердечника якоря | R(0 |
| Проверка вала якоря | R(0 |

## ОСМОТР И ПРОВЕРКА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ

1. Измерить длину щеток. Если не соответствуют табличному значению, щетки заменить.

Предельная длина щетки

9.5 мм (0.374")

2. Установить омметр на шкалу R x 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменять можно только две положительные щетки. Если требуется заменить отрицательные щетки, то замене подлежат не щетки, а весь узел щеткодержателя целиком.

3. Подсоединить щупы к одной положительной щетке и одной отрицательной щетке. Контакта не должно быть. Должно быть: R=(. Если есть контакт, заменить щетки. Повторить эту же процедуру с другими щетками. Не должно быть контакта. Должно быть: R=(. Если есть контакт, заменить щетки.

a - Отрицательные (-) щетки

b - Положительные (+) щетки

#### Сборка

1. Взять инструмент для щеткодержателя (Brush Holder Tool Артикул 91-875216) и насадить узел щеток на инструмент, как показано. Насадить щеткодержатель на коллектор.

2. Установить основание (торцевую пластину) на конец вала якоря, слегка постукивая молотком.

| a - Инструмент для щеткодержателя - Brush Holder Tool (91-875216) b - Щеткодержатель в сборе | c - Основание d - Резьбовые отверстия |
| --- | --- |

3. Вставить собранный якорь в торцевую крышку.

4. Привернуть собранный якорь 2 винтами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить и убедиться в том, что внутрь крышки вставлен упорный диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить и убедиться в том, что отверстия в основании совмещены с резьбовыми отверстиями, как показано на рисунке выше. Для совмещения отверстий можно использовать бородок соответствующего диаметра и размера.

a - Упорный диск

b - Торцевая крышка

c - Винты (2) M4 x 16

5. Насадить крышку со статором на якорь.

a - Крышка со статором

b - Торцевая крышка

6. Установить рычаг в вал ведущей шестерни, как показано.

7. Вставить вал ведущей шестерни в верхнюю крышку, проверив правильность его посадки.

8. Установить крышку кронштейна, как показано.

a - Рычаг

b - Вал ведущей шестерни

c - Крышка кронштейна

9. Совместить метки и вставить собранный узел вала якоря в верхнюю крышку.

10. Привернуть 2 сквозными винтами. Затянуть до указанного усилия.

| a - Метки для совмещения | b - Сквозные болты (2) |
| --- | --- |

Усилие затягивания сквозных болтов стартера

70 фунт.-дюйм. (8 Н-м)

11. Установить реле стартера на стартер, предварительно проверив, что прокладка установлена на свое место, а пружина рычага вставлена в соответствующие отверстия пылезащитной крышки.

12. Установить рычаг в отверстие на валу для реле стартера, одновременно вставляя пружину под рычаг, как показано.

13. Привернуть реле стартера 2 винтами. Затянуть до указанного усилия.

| a - Пружина b - Отверстия в пылезащитной крышке c - Винт M4 x 20 d - Прокладка | e - Рычаг f - Отверстие на конце вала g - Винты реле (2) M6 x 52 |
| --- | --- |
| Усилие затягивания винта реле стартера |
| 70 фунт.-дюйм. (8 Н-м) |

14. Подсоединить контактный наконечник в форме вилки к соленоиду стартера.

| a - Контактный наконечник в форме вилки | b - Гайка |
| --- | --- |
| Усилие затягивания гайки контактного наконечника |
| 9 Н-м (78 фунт.-дюйм.) |

15. Смазать спиральную резьбу и втулку торцевой крышки маслом SAE 10W.

16. Установить пружину, ведущую шестерню и стопорное кольцо ведущей шестерни на вал стартера.

17. Вставить замковое кольцо в канавку на валу.

18. Напрессовать стопорное кольцо ведущей шестерни поверх замкового кольца.

ВАЖНО: Убедиться в том, что замковое кольцо плотно пригнано к стопорному кольцу ведущей шестерни.

| a - Замковое кольцо b - Стопорное кольцо шестерни | c - Ведущая шестерня d - Пружина |
| --- | --- |

#### Установка

- Привернуть стартер к блоку 3 винтами. Закрепить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ и ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провода аккумулятора, как показано.

- Подсоединить ЧЕРНЫЙ и ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ выводы от реле стартера к соленоиду стартера.

a - Стартер

b - Винт крепления стартера (3) M8 x 45

c - Отрицательный провод аккумулятора

d - Положительный провод аккумулятора

e - ЧЕРНЫЙ провод

f - ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ провод

Усилие затягивания винта крепления стартера

18 Н-м (156 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания винта клеммы отрицательного аккумуляторного провода

13.5 Н-м (120 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания гайки клеммы положительного аккумуляторного провода

13.5 Н-м (120 фунт.-дюйм.)

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

## Раздел 2C - Момент зажигания,

## синхронизация и регулировка

Оглавление

| Технические характеристики 2C-1 Специальный инструмент 2C-3 Момент зажигания 2C-4 Регулировка карбюратора 2C-5 | Регулировка винта холостых оборотов 2C-6 Синхронизация карбюраторов 2C-7 Регулировка кулачка дроссельной заслонки 2C-10 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

|  | Тип | Электронно управляемая система зажигания разрядно-емкостного типа |
| --- | --- | --- |
|  | Свеча зажигания: |  |
|  | Тип | NGKLFR5A-11 |
|  | Зазор | 1.1 мм (0.043 ") |
|  | Размер 6-гранной части | 5/8 " (16 мм) |
|  | Диаметр отверстия | 14 мм |
|  | Усилие затягивания | 25 Н-м (18 фунт.-фут.) |
|  | Порядок зажигания | 1 -3-4-2 |
|  | (работы цилиндров): |  |
|  | на холостых оборотах (850 об/мин) | 5°±1° после ВМТ |
|  | при ПОДЗ (5500 об/мин) | 19°±1° до ВМТ |
|  | Выходное пиковое напряжение катушки статора: |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 6-9 В (Белый-Белый) |
|  | при 1500 об/мин | 12-18 В (Белый-Белый) |
|  | при 3500 об/мин | 14-25 В (Белый-Белый) |
|  | Сопротивление катушки статора | 0.32 - 0.48 Ω (Ом) (Белый-Белый) |
|  | Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ) - |  |
|  | Пиковое напряжение: |  |
|  | (Бел/Черн - Черн) для цил. №1 и № 4 |  |
|  | (Бел/Крас - Черн) для цил. №2 и №3 |  |
|  | при 400 об/мин (при заводке) | 2.8 -3.4 В |
|  | при 1500 об/мин | 6.5 -7.8 В |
| СИСТЕМА | при 3500 об/мин | 10.5-12.0 В |
| ЗАЖИГАНИЯ | Сопротивление датчика угла поворота коленвала (ДУПКВ): |  |
| Показания сняты при | (Бел/Черн - Черн) для цил. №1 и № 4 | 445 - 545 Ω (Ом) |
| 68°F (20°C). | (Бел/Крас - Черн) для цил. №2 и №3 | 445 - 545 Ω (Ом) |
|  | Выходное напряжение разрядно-емкостного блока (РЕБ) - Пиковое значение: |  |
|  | (Черн/Оранж - Черн) для цил. №1 и №4 |  |
|  | (Черн/Бел - Черн) для цил. №2 и №3 |  |
| BLK = ЧЕРНЫЙ | при 400 об/мин (при заводке) | 165 -190 В |
| BLU = СИНИЙ | при 1500 об/мин | 1 75 - 200 В |
| ORN = ОРАНЖЕВЫЙ | при 3500 об/мин | 1 75 - 200 В |
| RED = КРАСНЫЙ | Сопротивление катушки зажигания: |  |
| WHT = БЕЛЫЙ | Первичная | 0.078 - 0.106 Ом (Черн - Черн/Бел) |
| LT = СВЕТЛО- | Вторичная (без колпачков) | 3.5 - 4.7 кОм (между верхними выводами) |
|  | Сопротивление высоковольтного провода: |  |
|  | Цилиндр №1 | 4.5-10.7 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №2 | 3.3 - 8.0 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №3 | 3.7-8.9 kΩ (кОм) |
|  | Цилиндр №4 | 4.3- 10.2 kΩ (кОм) |

Технические характеристики

|  | Средства защиты двигателя: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ограничитель оборотов |  |
|  | Отсечка искры на цилиндры |  |
|  | №1 или №4 | 6200 об/мин |
|  | №1 и №4 | 6250 об/мин |
|  | №1, №4 и №2 или №3 | 6300 об/мин |
|  | №1, №2, №3 и №4 | 6350 об/мин |
|  | Защита от перегрева / низкого давления масла |  |
|  | за счет управления скоростью (Отсечка искры |  |
|  | на цил. №1 и №4) | Постепенно снижается до 3000 об/мин |
|  | Датчик температуры воды: |  |
|  | Двигатели выпуска 2000 г. с Сер.№0T178499 и ниже |  |
|  | Звуковой сигнал /Снижение оборотов | 60°C (140°F) |
|  | Сброс (переустановка) температуры | 48°C (118°F) |
|  | (Закрытой ДЗ / Замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |
|  | Двигатели выпуска 2001 г., Сер.№0T178500 и выше |  |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов | 90°C (194°F) |
|  | Сброс температуры | 75°C (167°F) |
|  | (Закрытой ДЗ/замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |
|  | Датчик давления масла двигатель выпуска 2000 г.: |  |
|  | Сер. №0T178499 и ниже | Пробит номер P. 15 |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов | Замыкание контактов при давлении ниже 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сброс давления | Размыкание контактов при давлении выше 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сброс ЭБУ (при закрытой ДЗ / Замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) |  |
| СИСТЕМА | Датчик давления масла двигателя выпуска 2001 г.: |  |
| ЗАЖИГАНИЯ Показания сняты при 680F (200C) | Сер.№0T178500 и выше | Пробит номер 1.5 |
|  | Звуковой сигнал / Снижение оборотов Сброс давления Сброс ЭБУ (при закрытой ДЗ / замком зажигания в положении ВЫКЛ - OFF) | Замыкание контактов при давлении ниже 150 кПа (21 .8 фунт./кв.дюйм.) Размыкание контактов при давлении выше 150 кПа (21.8фунт./кв.дюйм.) |
|  | Сопротивление датчика температуры воды: |  |
|  | при -4°F (-20°C) | 15.5 kΩ (кОм) |
|  | при 32°F (0°C) | 5.79 kΩ (кОм) |
|  | при 68°F (20°C) | 2.45 kΩ (кОм) |
|  | при 104°F(40°C) | 1 .50 kΩ (кОм) |
|  | Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS): |  |
|  | Входное напряжение при холостых оборотах (850 об/мин) | 5.0 ± 0.25 В (Красный - Оранжевый) |
|  | Выходное напряжение при холостых оборотах (850 об/мин) | 0.68-0.82 В (Розовый - Оранжевый) |

ДУПКВ - датчик угла поворота коленвала

ЭБУ (ECM или ECU) - электронный блок управления

ДЗ - дроссельная заслонка

ДТВ - датчик температуры воды

ДДМ - датчик давления масла

ВМТ - верхняя мертвая точка

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок ЭБУ 4-тактной модели ПЛМ 75/90 л.с. управляет моментом зажигания на основе электронных схем, поэтому момент зажигания вручную не регулируется. При первоначальном запуске и работе ПЛМ проверить с помощью стробоскопа правильность установки момента зажигания, который должен лежать в пределах окон установки зажигания. Если момент зажигания не укладывается в пределы окон, заменить блок ЭБУ и проверить повторно.

### Специальный инструмент

1.   Прибор вакуумного типа нового выпуска фирмы Vacuummate для настройки карбюратора - New Style Vacuummate Carburetor Tuner Артикул 91 -809871 -1

2.   Ртутный прибор старого типа для настройки карбюратора - Old Style Mercury Filled Carburetor Tuner Артикул 91 -809641A1. Фильтры (4) Артикул 35-18206.

3.   Цифровой тахометр-мультиметр  - DMT 2000 Digital Tachometer Multi-meter Артикул 91-854009A1

4.   Стробоскоп - Timing Light Артикул 91-99379

# Момент зажигания

!!! ОСТОРОЖНО

При техобслуживании двигателя во избежание травматизма и смерти людей, потери равновесия или устойчивости НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ пытаться проверять и регулировать момент зажигания во время движения лодки. Невыполнение и несоблюдение даже одного из рекомендованных положений процедур техобслуживания может привести к падению людей за борт или стать причиной травматизма при падении людей в самой лодке.

!!! ОСТОРОЖНО

Во избежание травматизма людей от вращающегося маховика во время проверки момента зажигания НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ снимать крышку маховика и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ класть и НЕ касаться руками верха крышки.

Момент зажигания не регулируется, т.к. блок РЕБ сам осуществляет управление моментом зажигания за счет работы его внутренних электронных схем.

При первоначальном запуске ПЛМ в эксплуатацию для проверки работы угла опережения (запаздывания) зажигания в пределах установленных окон, как указано в следующих пунктах инструкций (см. ниже), необходимо пользоваться стробоскопом. Если момент зажигания не укладывается в пределы окон, заменить блок ЭБУ и проверить повторно. (см. Раздел 2А - "Процедуры диагностики зажигания")

ВАЖНО: При проверке установочного момента зажигания на работающем двигателе необходимо выполнить одну из указанных ниже процедур проверки:

Проверить максимальный угол опережения зажигания (момент зажигания) по указанным в технических характеристиках значениям угла опережения на ПЛМ, который работает ПРИ ИСПЫТАНИИ:

- В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ РЕЗЕРВУАРЕ (с усеченным гребным винтом)

- В РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ ДИНАМОМЕТРОМ

- В ПОЛОЖЕНИИ ЛОДКИ С ПЛМ НА ТРЕЙЛЕРЕ кормой в воде (с усеченным гребным винтом)

1. Подсоединить стробоскоп к проводу свечи зажигания №1.

2. Переключить ПЛМ на передачу переднего хода ("Forward"). Проверить момент зажигания (угол запаздывания). на холостых оборотах. Если он выходит за пределы окон, указанных в технических характеристиках, см.  Раздел 2А - Процедуры диагностики зажигания.

a - Метка в окне момента зажигания (полное запаздывание)

b – Указатель момента зажигания

3. Медленно увеличивать обороты двигателя, одновременно наблюдая за метками угла опережения зажигания. Угол опережения зажигания должен увеличиться до максимального значения (указанного в технических характеристиках) «Полный угол опережения» при скорости примерно 6000 об/мин. (Если угол не укладывается в указанное окно см. Раздел 2А - Процедуры диагностики зажигания).

a - Метка в окне угла опережения зажигания  (полное опережение)

b - Указатель момента зажигания

### Регулировка карбюраторов

1. Проверить скорость холостых оборотов двигателя. Если нестабильна, отрегулировать. (См. главы Регулировка винта холостых оборотов и Синхронизация карбюраторов ниже.)

2. Проверить диапазон колебания значений вакуума. Если не соответствуют табличным значениям, отрегулировать. (См. главы Регулировка винта холостых оборотов и Синхронизация карбюраторов ниже.)

Максимальная разница значений вакуума между цилиндрами

5 см ртутного столба (2.0" ртутного столба)

ПРИМЕЧАНИЕ: Карбюраторы синхронизируются за счет регулировки на них вакуума во впускном коллекторе. Для измерения вакуума использовать прибор для настройки карбюраторов - Carburetor Tuner (91-80964A1).

!!! ВНИМАНИЕ

Если карбюраторы работают правильно, регулировку не производить, т.к. излишняя регулировка может привести к плохой работе двигателя.

#### Регулировка винта холостых оборотов

Для двигателей, сертифицированных по нормативам EPA:

1. Винт регулировки холостых оборотов отрегулирован по нормативам Агентства по охране окружающей среды (EPA) и опломбирован. Регулировка вручную невозможна.

Для двигателей, сертифицированных не по стандартам EPA:

1. После прогрева двигателя вворачивать все винты регулировки холостого хода до тех пор, пока они слегка не сядут на место, т.е. только до касания седла (см. рисунок ниже).

2. Затем вывернуть винт на указанное число оборотов.

| Установка винта регулировки холостого хода |
| --- |
| Для моделей 75 л.с. | вывернуть на 2-1/2 ±1/2 оборота |
| Для моделей 90 л.с. | вывернуть на 2 ±1/2 оборота |

a - Винт регулировки холостого хода

b - Винт слегка посажен в седло

c - Винт отрегулирован правильно

3. Если двигатель работает:

a.	плавно:

(1.) Никаких дальнейших регулировок не производить.

b.	нестабильно:

(1.) Вворачивать каждый винт до тех пор, пока скорость холостого хода двигателя не упадет приблизительно на 40 об/мин. Затем вывернуть каждый винт обратно на три четверти (3/4) оборота.

#### Синхронизация карбюраторов

ПРИМЕЧАНИЕ: Карбюраторы синхронизируются за счет регулировки на них вакуума во впускном коллекторе. Для измерения вакуума  использовать прибор для настройки карбюраторов - Carburetor Tuner (91-809641A1) ртутный вакуумметр - или вакууметр Vacuummate Tuner (Артикул 91-809871-1).

1. Снять четыре заглушки со впускного коллектора.

2. Установить переходные шланги со штуцерами впускного коллектора в каждое отверстие со снятой заглушкой. Надежно затянуть.

3. Подсоединить прибор для измерения вакуума Carburetor Tuner к переходным шлангам.

4. При использовании для регулировки карбюраторов ртутного вакуумметра установить фильтры для того, чтобы не допустить всасывания ртути в карбюраторы во время резкого изменения положения дроссельной заслонки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переходные шланги со штуцерами поставляются в комплекте с прибором Carburetor Tuner.

a - Заглушки на впускном коллекторе (4)

b - Шланговые переходники (4) от вакуумметра Vacuummate для регулировки карбюраторов

c - Шланговые переходники (4) от ртутного вакуумметра  для регулировки карбюраторов (4)

d - Вакуумметр - Vacuummate Carburetor Tuner (91-809871 --1)

!!! ОСТОРОЖНО

При использовании старой модели, т.е. ртутного прибора, для регулировки карбюраторов (91-809641) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать работы двигателя на высоких оборотах и НЕ ДОПУСКАТЬ резкого изменения положения дроссельной заслонки, поскольку существует возможность засасывания ртути в двигатель во время его работы на высоких оборотах или при резком изменении положения дроссельной заслонки. Установка (4) фильтров (35-18206) в каждую линию позволит не допустить засасывания ртути в карбюраторы при случайном резком изменении положения дроссельной заслонки.

5. При погруженном в воду ПЛМ запустить и прогревать двигатель.

6. Переключить ПЛМ на нейтральное положение.

7. Подсоединить тахометр к проводу свечи зажигания цилиндра №1.

8. Отрегулировать скорость холостого хода до значения 1000 об/мин вращением винта упора дроссельной заслонки на карбюраторе №4 в направлении  "a" или "b".

ПРИМЕЧАНИЕ: Вращение винта регулировки холостых оборотов:

по часовой стрелке (в направлении "a") будет увеличивать скорость холостых оборотов двигателя.

против часовой стрелки (в направлении "b") будет уменьшать скорость холостых оборотов.

a - Скорость холостых оборотов двигателя увеличивается

b - Скорость холостых оборотов двигателя уменьшается

c - Винт упора дроссельной заслонки

9. Измерить значение вакуума карбюратора №4. При этом установка какой-либо конкретной величины вакуума не имеет значения.

10. Вращать винты регулировки дросселей так, чтобы значение вакуума карбюраторов №1, №2 и №3 были такими же, как и карбюратора №4.

Максимальная разница вакуума между цилиндрами

5 см ртутного столба (2.0" ртутного столба)

ПРИМЕЧАНИЕ: Наблюдать за показаниями тахометра, т.к. во время регулировки обороты двигателя могут изменяться. Продолжать регулировку винта оборотов холостого хода для того, чтобы поддерживать скорость двигателя на уровне 1000 об/мин.

11. Несколько раз увеличить обороты двигателя и затем дать двигателю поработать в течение 15 секунд на оборотах холостого хода. Проверить, чтобы значения вакуума оставались в пределах значений в технических характеристиках относительно друг друга. При необходимости отрегулировать повторно.

12. После получения синхронизации карбюраторов отрегулировать скорость обратно до указанного в технических характеристиках значения.

Скорость холостых оборотов двигателя (не на передаче)

850 ± 25 об/мин

13. Заглушить двигатель, снять переходные штуцеры со шлангами и установить на место заглушки.

#### Регулировка кулачка дроссельной заслонки (ДЗ)

Проверить время срабатывания дроссельных заслонок (ДЗ) в карбюраторах (по указанной ниже инструкции в главе Пошаговая проверка; если регулировка неправильная, отрегулировать по указанным ниже инструкциям в главе Пошаговая регулировка).

ПОШАГОВАЯ ПРОВЕРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить и удостовериться в том, что датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) полностью повернут по часовой стрелке (до конца направляющего паза).

1. Передвинуть рычаг управления ДЗ в положение полного запаздывания зажигания (плечо рычага должно упираться в упор / стопор ДЗ на холостых оборотах).

2. Проверить, чтобы указатель "b" на кулачке дроссельной заслонки был совмещен с центром вала "c" рычага дроссельной заслонки (ДЗ), как показано.

a	- Плечо рычага ДЗ в упор дроссельной заслонки при холостых оборотах

b	- Указатель кулачка ДЗ

c	- Центр вала рычага ДЗ

d	- Шаровое соединение

e	- Датчик ДПДЗ

ПОШАГОВАЯ РЕГУЛИРОВКА

1. Отстегнуть гнездо шарового соединения от шарика на кулачке.

2. Вворачивать или выворачивать соединение до совмещения указателя на кулачке ДЗ с центром вала рычага ДЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ: При вращении шарового соединения по часовой стрелке указатель будет смещаться вниз. При вращении шарового соединения против часовой стрелки указатель будет смещаться вверх.

a - По часовой стрелке - указатель смещается вниз

b - Против часовой стрелки - указатель смещается вверх

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

## Раздел 2D - Схемы электропроводки

Оглавление

| Схема электропроводки с пультом дистанционного управления (ДП) боковой подвески Commander 2000 2D-2 Проверка замка зажигания ДП Commander 2000 2D-3 Схема электропроводки с пультом дистанционного управления (ДП) панельного типа Commander 3000 2D-4 Схема соединений приборов и выключателя останова типа стропка 2D-5 Схема соединений приборов и выключателя останова типа стропка (Спаренная установка) 2D-6 Соединения приборов 2D-8 | Без выключателя подсветки 2D-8 С выключателем подсветки 2D-8 Схема проводки приборов системы QSI 2D-9 Схема проводки тахометра 2D-9 Индикатор температуры воды 2D-10 Схема проводки синхронизатора двигателя ... 2D-11 Подсоединение жгута проводки пульта дистанционного управления (ДП) к двигателю 2D-13 Схема проводки переключателя гидравлической системы управления углом наклона ПЛМ (ГСУУН - Пауэр Трим) 2D-14 |
| --- | --- |

### Схема электропроводки с пультом дистанционного управления (ДП) боковой подвески Commander 2000 (с ГСУУН, электрозапуском и звуковым излучателем)

a - Замок зажигания / подсос - воздушная заслонка

b - Аварийный выключатель останова

c - Выключатель блокировки запуска

d - Разъем жгута тахометра / вспомогательных приборов

e - Разъем жгута электропроводки

f - Звуковой излучатель

g - Переключатель системы ГСУУН (управления дифферентом/наклоном)

### Проверка замка зажигания ДП Commander 2000

1. Отсоединить жгут проводки дистанционного пульта (ДП) и разъем панели приборов.

2. Установить омметр на шкалу R x 1 для проведения следующих измерений и проверок:

| Положение замка | При проверке на обрыв контакт (т.е., R=0) должен быть в следующих точках: |
| --- | --- |
|  | ЧЕРН | ЧЕРН/ЖЕЛ | КРАС | ЖЕЛТ/КРАС | ФИОЛ | ЖЕЛТ/ЧЕРН |
| ВЫКЛ - OFF |  |  |  |  |  |  |
| РАБОТА - RUN |  |  |  |  |  |  |
| ПУСК - START |  |  |  |  |  |  |
| ПОДСОС - CHOKE* |  |  |  |  |  |  |

* Замок зажигания должен быть в положении РАБОТА (RUN) или ПУСК (START). При этом для активизации подсоса ключ должен быть вдавлен в замок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если показания прибора отличаются от указанных в предыдущих проверках и измерениях, проверить и убедиться в том, что неисправен замок, а не проводка. Если проводка нормальная, заменить замок зажигания.

* ДП - дистанционный пульт управления

### Схема электропроводки с пультом дистанционного управления (ДП) панельного типа Commander 3000

a - Выводы выключатель останова типа стропка

b - Клеммы соединения проводов - винт и 6-ранная гайка

c - Замок зажигания

Выводы выключателя останова типа стропка должны припаиваться и изолироваться термоусадочной изолирующей трубкой для водонепроницаемой защиты соединения. Если соединение выполняется иным способом (например, электрическим стыковым соединителем), проверить соединение на надежность и влагонепроницаемую защиту.

Соединить провода винтом и гайкой (2 позиции). Нанести жидкий неопрен - Liquid Neoprene - на соединения и насадить на каждое соединение термоусадочную трубку.

### Схема соединений приборов и выключателя останова типа стропка

ВАЖНО: На установках, где вспомогательные или дополнительные приборы не используются, заизолировать, загнуть и примотать лентой все неиспользуемые провода и выводы к кабелю.

| a - Замок зажигания/подсос b - Выключатель останова типа стропка c - Вывод на установках ПЛМ не используется d - Держатель e - Тахометр f - Индикатор дифферента (факультативно) g - Индикатор температуры | h - Пульт дистанционного управления (ДП) i - Разъем жгута системы ГСУУН j - Соединить провода винтом с 6-гранной гайкой (2 позиции); нанести жидкий неопрен на соединения и насадить на каждое соединение резиновую трубку. k - Вывод к приборам дополнительной (факультативной) визуальной (световой) сигнализации |
| --- | --- |

### Схема соединений приборов и выключателя останова типа стропка (Спаренная установка)

| a - Замок зажигания/подсос b - Выключатель останова типа стропка c - Вывод на установках ПЛМ не используется d - Держатель e - Тахометр | f - Индикатор дифферента g - Индикатор температуры h - Дистанционный пульт управления i - Индикатор синхронизатора j - Коробка синхронизатора |
| --- | --- |

ВАЖНО: На установках, где вспомогательные или дополнительные приборы не используются, заизолировать, загнуть и примотать лентой все неиспользуемые провода и выводы к кабелю.

| k - Выключатель типа стропка/диод I - Жгут типа два-в-один m - Разъем системы ГСУУН | n - Соединить провода винтом с 6-гранной гайкой (4 позиции); нанести жидкий неопрен на соединения и насадить на каждое соединение резиновую трубку o - Вывод к приборам визуальной (световой) сигнализации |
| --- | --- |

### Соединения приборов

#### БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДСВЕТКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Все неиспользуемые провода жгутов приборов должны быть заизолированы, загнуты и примотаны к жгуту лентой.

#### С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПОДСВЕТКИ

### Схема проводки приборов системы QSI

ЧИСТКА ПРИБОРОВ

Для удаления песка и солевых отложений чистку приборов производить пресной водой. Вытирать смоченной в воде мягкой тканью. Прибор может быть поцарапан или поврежден при чистке каким-либо материалом с абразивным действием (например, песком, солесодержащим или моющим средством и т.п.) или растворителем, например, трихлорэтиленом, скипидаром и т.п..

#### Схема проводки тахометра

Шкала тахометра на обратной стороне корпуса должна быть установлена в положение 4.

Подключение - Схема A

При использовании для прибора отдельного выключателя лампочки подсветки руководствоваться приведенной ниже схемой подключения.

a - Фиолетовый или белый - Подсоединить к положительному (+) 12 В

b - Провод выключателя лампочки подсветки - 12 В

c - Установить лампочку на положение ВКЛЮЧЕНА

d - Черный - Подсоединить к отрицательному (-), к массе

e - Серый или коричневый провод

Подключение - Схема B

При проводке подсветки прибора непосредственно к замку зажигания руководствоваться приведенной ниже схемой подключения. (Лампочки прибора включаются, когда замок зажигания поворачивается в положение ВКЛ (ON)).

a - Фиолетовый или белый - Подсоединить к положительному (+) 12 В

b - Установить лампочку на положение ВЫКЛЮЧЕНА

c - Черный - Подсоединить к отрицательному (-), к массе

d - Серый или коричневый провод

#### Индикатор температуры воды

ПОДКЛЮЧЕНИЕ - СХЕМА A

При использовании для подсветки прибора отдельного выключателя лампочки руководствоваться приведенной ниже схемой.

a - Фиолетовый - Подсоединить к положительному (+) 12 В

b - Провод выключателя лампочки - 12 В

c - Установить лампочку на положение ВКЛЮЧЕНА

d - Черный - Подсоединить к отрицательному (-), к массе

e - Светло-коричневый - Подсоединить к светло-коричневому выводу у гнезда тахометра на ДП Commander боковой подвески  или светло-коричневый вывод, идущий от вспомогательного узла замка зажигания / подсоса.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ - СХЕМА B

При проводке подсветки прибора непосредственно к замку зажигания руководствоваться приведенной ниже схемой подключения. (Лампочки приборов включаются, когда замок зажигания поворачивается в положение ВКЛ (ON)).

a - Фиолетовый - Подсоединить к положительному (+) 12 В

b - Установить лампочку на положение ВЫКЛЮЧЕНА

c - Черный - Подсоединить к отрицательному (-), к массе

d - Светло-коричневый - Подсоединить к светло-коричневому выводу, расположенному у гнезда тахометра на ДП Commander боковой подвески, или светло-коричневый вывод, идущий от вспомогательного узла замка зажигания / подсоса.

Проложить светло-коричневый провод на правобортной стороне двигателя к жгуту двигателя/пульта дистанционного управления. Подсоединить, как показано.

ВАЖНО: Все неиспользуемые провода загнуть, заизолировать и примотать к жгуту.

a - Вывод от датчика температуры

b - Жгут проводки двигателя / пульта дистанционного управления

#### Схема  проводки синхронизатора двигателя

ЛАМПОЧКА ПОДСВЕТКИ - ПОЛОЖЕНИЕ A

При использовании для подсветки прибора отдельного выключателя лампочки руководствоваться приведенной ниже схемой.

a - Провод выключателя лампочки подсветки - 12 В

b - Установить лампочку на положение ВЫКЛЮЧЕНА

ЛАМПОЧКА ПОДСВЕТКИ - ПОЛОЖЕНИЕ B

При проводке подсветки прибора непосредственно к замку зажигания руководствоваться приведенной ниже схемой подключения. (Лампочки приборов включаются, когда замок зажигания поворачивается в положение ВКЛ (ON)).

a - Установить лампочку на положение ВКЛЮЧЕНА

Синхронизатор можно подключить двумя разными способами по выбору пользователя.

Схема подключения, когда стрелка прибора будет отклоняться (показывать) в сторону медленной скорости двигателя.

a - Тахометр - Правобортный двигатель

b - Прибор синхронизатора

c - Тахометр - Левобортный двигатель

d - Коробка синхронизатора

Схема подключения, когда стрелка прибора будет отклоняться (показывать) в сторону быстрой скорости двигателя.

a - Тахометр - Правобортный двигатель

b - Прибор синхронизатора

c - Тахометр - Левобортный двигатель

d - Коробка синхронизатора

### Подсоединение жгута проводки пульта дистанционного управления (ДП) к двигателю

1. Проложить трос пульта дистанционного управления (ДП) через отверстие в резиновой проходной прокладке, как показано.

| a - Крышка b - Резиновая проходная прокладка c - Отверстие для топливного шланга d - Отверстие для жгута проводки ДП e - Отверстие для троса ДЗ | f - Отверстие для аккумуляторного кабеля g - Отверстие для троса механизма переключения передач (МПП) h - Отверстие для патрубка спидометра i - Кабельная стяжка. Обвести вокруг прокладки после установки всех тросов, кабелей, патрубков, шлангов |
| --- | --- |

#### Жгут проводки дистанционного пульта

Проложить жгут проводки через резиновую проходную прокладку, Выполнить все соединения. Насадить  держатель на выступающие ответные части разъема. Скоба будет держать ответные части разъема и не допустит их разъединения.

a - Соединения системы ГСУУН

b - Скоба или держатель насаживается на ответные части разъема, как показано стрелками

Схема проводки переключателя гидравлической системы управления углом наклона ПЛМ (ГСУУН - Пауэр Трим)

a - Переключатель системы ГСУУН

b - Реле стартера

# ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

## Раздел 3A - Топливный насос

Оглавление

| Технические характеристики 3A-2 Специальный инструмент 3A-3 Топливный насос (США, Сер.№ 0T408999 и НИЖЕ) 3A-4 Топливный насос (США, Сер.№ 0T409000 и ВЫШЕ) 3A-6 Работа топливного насоса 3A-8 Топливная линия и топливный насос (США Сер.№0T408999 и НИЖЕ) 3A-9 Демонтаж топливной линии 3A-9 Демонтаж топливного насоса 3A-11 Разборка топливного насоса 3A-11 Чистка, осмотр, ремонт 3A-13 Сборка топливного насоса 3A-14 | Установка топливного насоса 3A-16 Установка топливной линии 3A-17 Топливная линия и топливный насос (США Сер.№0T409000 и ВЫШЕ) 3A-19 Демонтаж 3A-19 Разборка топливных линий 3A-20 Разборка топливного фильтра 3A-21 Проверка топливного насоса 3A-22 Разборка топливного насоса 3A-23 Сборка топливного насоса 3A-25 Сборка топливного фильтра 3A-27 Сборка топливных линий 3A-28 Установка 3A-29 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Тип топливного насоса Топливный насос: Подача при 3000 об/мин Давление (максимальное) Длина хода плунжера Емкость топливного бака | Внешний (плунжерный/диафрагменный) 65 л/час (17 гал/час) 49 кПа (7 фунт./кв.дюйм.) 5. 85 - 9.05 мм (0.23 -0.36 ") Вспомогательного |
| --- | --- | --- |

### Специальный инструмент

1.   Прибор (манометр) для измерения давления топлива - Fuel Pressure Gauge 91 -881833A2 или комплект приборов (двух манометров) для измерения давления топлива - Fuel Pressure Gauge 91 -881834A1.

2.  Насос для создания вакуума / давления типа "Митивак" (приобрести у местных поставщиков) - Mityvac Vacuum/pressure Pump.

3.   Комплект наконечников для винтов типа Торкс - Tamper proof screw Torx bit set Артикул 91 -881828.

Топливный насос (США, Сер.№ 0T408999 и НИЖЕ)

Топливный насос (США, Сер.№ 0T408999 и НИЖЕ) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 2 | Топливный насос |  |  |  |
| 2 | 4 | Винт (M5 x 35 мм) | 25 |  | 3 |
| 3 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 4 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 5 | 2 | Винт |  |  |  |
| 6 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 7 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 8 | 1 | Штифт |  |  |  |
| 9 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 10 | 4 | Гайка |  |  |  |
| 11 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 12 | 1 | Плунжер |  |  |  |
| 13 | 4 | Винт (M6x 30 мм) | 70 |  | 8 |
| 14 | 2 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 15 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Рычаг переключения топливного насоса |  |  |  |
| 17 | 2 | Штифт |  |  |  |
| 18 | 1 | Вал |  |  |  |
| 19 | 2 | Установочный штифт |  |  |  |
| 20 | 1 | Кронштейн топливного насоса |  |  |  |
| 21 | 2 | Винт (M7 x 48 мм) | 150 |  | 17 |
| 22 | 1 | Топливный фильтр |  |  |  |
| 23 | 1 | Гильза | 75 |  | 8.5 |
| 24 | 8 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 25 | 1 | Трубка (915 мм [36"]) |  |  |  |
| 26 | 1 | Разъем |  |  |  |
| 27 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 28 | 1 | Трубка (51 мм [2"]) |  |  |  |
| 29 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 30 | 1 | Трубка (120 мм [4-3/4 "]) |  |  |  |
| 31 | 1 | Трубка (345 мм [13-1/2 "]) |  |  |  |
| 32 | 1 | Броня (330 мм [13 "]) |  |  |  |
| 33 | 1 | Броня (95 мм [3-3/4 "]) |  |  |  |
| 34 | 1 | Броня (32 мм [1-1/4 "]) |  |  |  |

Топливный насос (США, Сер.№ 0T409000 и ВЫШЕ)

Топливный насос (США, Сер.№ 0T409000 и ВЫШЕ) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Топливный насос |  |  |  |
| 2 | 1 | Корпус |  |  |  |
| 3 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 4 | 1 | Плунжер |  |  |  |
| 5 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 6 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 7 | 1 | Штифт |  |  |  |
| 8 | 1 | Корпус |  |  |  |
| 9 | 1 | Диафрагма |  |  |  |
| 10 | 1 | Корпус |  |  |  |
| 11 | 3 | Винт |  |  |  |
| 12 | 3 | Гайка |  |  |  |
| 13 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 14 | 2 | Хомут |  |  |  |
| 15 | 2 | Винт (M6X 30) | 70 |  | 8 |
| 16 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 17 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 18 | 1 | Винт (M6X 16) | 70 |  | 8 |
| 19 | 1 | Гайка | 70 |  | 8 |
| 20 | 1 | Фильтр в сборе |  |  |  |
| 21 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 22 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 23 | 1 | Поплавок |  |  |  |
| 24 | 1 | Фильтроэлемент |  |  |  |
| 25 | 2 | Хомут |  |  |  |
| 26 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 27 | 2 | Винт (M7 X 48) | 150 |  | 17 |
| 28 | 2 | Установочный штифт |  |  |  |
| 29 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 1 | Рычаг переключения топливного насоса |  |  |  |
| 31 | 1 | Вал |  |  |  |
| 32 | 2 | Штифт |  |  |  |
| 33 | 1 | Шланг (1.4 м [55"]) |  |  |  |
| 34 | 1 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 35 | 1 | Разъем |  |  |  |
| 36 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 37 | 1 | Броня |  |  |  |

### Работа топливного насоса

1. Топливный насос - это насос диафрагменного типа, механически приводимый в действие распредвалом.

2. Если в двигателе заканчивается топливо или имеется ограничение, препятствующее нормальному потоку топлива,  насос начинает издавать звук щелчков.

!!! ОСТОРОЖНО

ПОЖАРООПАСНОСТЬ И ВЗРЫВООПАСНОСТЬ. Соблюдать правила противопожарной техники безопасности. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КУРИТЬ! Перед обслуживанием любого узла и детали топливной системы отсоединять электросистему от аккумуляторной батареи. Полностью сливать топливо из топливной системы. Использовать для сбора и хранения топлива только емкости и контейнеры установленного образца. Немедленно вытирать насухо все разливы топлива. Материалы, используемые для сбора разливов топлива, должны утилизироваться в отходы в соответствующие сборники и емкости установленного образца. Все работы по техобслуживанию топливной системы проводить только в хорошо вентилируемом помещении/участке. УТЕЧКИ ТОПЛИВА ИЗ ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ МОГУТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ВЗРЫВООПАСНОСТИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ТРАВМАМ И/ИЛИ СМЕРТИ ЛЮДЕЙ. Внимательный периодический осмотр и проверка всей топливной системы являются обязательными, особенно после хранения и расконсервации двигателя. Все узлы и детали топливной системы, включая топливные баки - пластмассовые, металлические или изготовленные из стекловолокна -, топливные линии, груши подкачки топлива, штуцеры, соединения должны поверяться на коррозию, старение, износ, уплотнения, вздутия и т.д. и т.п. Любые признаки утечки топлива или масла, а также старение и износ элементов топливной системы указывают на необходимость их замены перед дальнейшей эксплуатацией двигателя.

### Топливная линия и топливный насос (США Сер.№0T408999 и НИЖЕ)

#### Демонтаж топливной линии

1. Снять защитную крышку свечей зажигания.

a - Крышка защиты свечей зажигания

b - Винт (5) M6 x 16

2. Срезать кабельные стяжки и отсоединить топливные шланги.

3.  Снять топливный фильтр и разобрать, как показано.

| a - К верхнему топливному насосу (прием насоса) b - К нижнему топливному насосу (прием насоса) c - Броня d - Кабельная стяжка (8) | e -Тройник f - Фильтр g - Гильза h - Штуцерный разъем |
| --- | --- |

#### Демонтаж топливного насоса

1. Снять пружинные хомуты и выпускные шланги топливного насоса.

2. Снять винты крепления топливного насоса и отделить топливный насос от головки цилиндров.

a	- Выпускной шланг топливного насоса

b	- Пружинный хомут (2)

c	- Крепежный винт (4) M6 x 30

d	- Уплотнительное кольцо (2)

#### Разборка топливного насоса

1. Для отделения крышки насоса, сальника крышки и диафрагмы от корпуса насоса отвернуть и снять винты.

| a - Винт (4) M5 x 35 b - Крышка насоса c - Прокладка | d - Диафрагма e - Корпус насоса f - Гайка (4) |
| --- | --- |

2. Отделить корпус насоса от основания насоса.

a - Корпус топливного насоса

b - Основание топливного насоса

3. Провернуть плунжер до совмещения пазов.

a - Пазы не совмещены

b - Пазы совмещены

4. Сжать насос и ослабить нагрузку пружины на штифт.

5. Наклонить узел так, чтобы штифт выпал.

a - Штифт

#### Чистка, осмотр, ремонт

1. Проверить обратные клапаны на повреждение. При необходимости заменить.

2. Проверить пружины на повреждение. При необходимости заменить.

3.   Проверить прокладку и диафрагму. При необходимости заменить.

a - Прокладка

b - Диафрагма

4.   Проверить впускной фильтр на утечки или загрязнение. При необходимости заменить.

5.   Проверить рычаг переключения топливного насоса на изношенность. При необходимости заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж крышки головки цилиндров см. в Разделе 4A - Головка цилиндров.

a - Рычаг переключения топливного насоса

#### Сборка топливного насоса

1. Собрать пружины, диафрагму и плунжер в корпус насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположить лапку на диафрагме, как показано.

| a - Диафрагма b - Пружина диафрагмы c - Корпус насоса | d -Пружина e - Плунжер f - Положение лапки диафрагмы |
| --- | --- |

2. Совместить пазы и сжать узел.

3. Вставить штифт в отверстие.

a - Корпус насоса

b - Пазы

c - Штифт

4. Повернуть плунжер на 90° до разведения пазов.

a - Пазы совмещены

b - Пазы разведены

5. Собрать диафрагму, сальник и крышку в корпус насоса. Привернуть узел к основанию насоса винтами с гайками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сальник устанавливается только в одном направлении.

| a - Винты (4) M5 x 35 b - Крышка c - Сальник крышки d - Диафрагма | e - Корпус насоса f - Основание насоса g - Гайка (4) |
| --- | --- |
| Усилие затягивания винта крышки топливного насоса |
| 3 Н-м (25 фунт.-дюйм.) |

#### Установка топливного насоса

1. Привернуть топливный насос к головке цилиндров.

2. Подсоединить выпускные топливные шланги и закрепить пружинными хомутами.

a - Уплотнительное кольцо (2)

b - Крепежный винт (4) M6 x 30

c - Выпускной топливный шланг

d - Пружинный хомут (2)

Усилие затягивания винта крепления топливного насоса

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

#### Установка топливной линии

1.   Подсоединить топливные шланги и фильтр. Закрепить кабельными стяжками.

| a - К верхнему топливному насосу (прием насоса) b - К нижнему топливному насосу (прием насоса) c - Броня d - Кабельная стяжка (8) e - Тройник | f - Фильтр g - Гильза h - Штуцерный разъем i - Трубка (915 мм [36"]) j - Трубка (345 мм [13.5"]) |
| --- | --- |

2.   Установить защитную крышку свечей зажигания.

a - Винт (5) M6 x 16

b - Крышка свечей зажигания

Усилие затягивания крышки свечей зажигания

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

### Топливная линия и топливный насос (США Сер.№0T409000 и ВЫШЕ)

#### Демонтаж

1. Снять крышку свечей зажигания.

a - Крышка свечей зажигания

b - Винт (5) M6 x 16

2. Отсоединить топливный шланг от топливного насоса и топливного фильтра.

3. Снять топливный насос. Снять узел опорного кронштейна топливного фильтра.

| a - Крышка свечей зажигания b - Винт (5) M6 x 16 c - Кабельная стяжка (4) (Выбросить) d - Топливный шланг (от топливного насоса к карбюратору) e - Узел опорного кронштейна топливного фильтра | f - Винт (1) M6 x 16 g - Топливный насос h - Винт (2) M6 x 30 i - Уплотнительное кольцо j - Топливная линия низкого давления k - Броня |
| --- | --- |

#### Разборка топливных линий

1. Снять топливные шланги с узла топливного фильтра и топливного насоса, как показано. Выбросить кабельные стяжки.

a - Узел топливного фильтра

b - Топливный шланг (подача топлива к топливному фильтру)

c - Топливный насос

d - Топливный шланг (топливный фильтр к топливному насосу)

e - Кабельная стяжка (3)

f - Броня

#### Разборка топливного фильтра

РАЗБОРКА

1. Снять кронштейн топливного фильтра.

2. Отвернуть крышку топливного фильтра и снять поплавок, топливный фильтроэлемент и уплотнительные кольца.

a	- Гайка

b	- Опорный кронштейн топливного фильтра

c	- Крышка топливного фильтра

d	- Уплотнительное кольцо

e	- Уплотнительное кольцо

f	- Топливный фильтроэлемент

g	- Поплавок

h	- Крышка топливного фильтра

3. Проверить фильтроэлемент на загрязнение. При необходимости прочистить или заменить.

4. Если есть загрязнение, проверить и найти источник загрязнения.

#### Проверка топливного насоса

ПРИМЕЧАНИЕ: При опрессовке не допускать чрезмерного давления в насосе, т.к. это приведет к образованию утечек.

1. Установить насос для создания вакуума / давления "Митивак" (Mityvac) на топливный насос, как показано. См. инструкции завода-изготовителя.

2. Тест 1: Опрессовать топливный насос под давлением до 50 кПа (7 фунт./кв.дюйм.). Топливный насос должен держать это давление. Провести этот тест на стороне приема и подачи топливного насоса.

3. Тест 2: Создать в насосе вакуум со значением 14 кПа (4" ртутного столба). Топливный насос должен держать этот вакуум.

a - Топливный насос

b - Насос для опрессовки Митивак (Mityvac) (Приобрести у местных поставщиков)

#### Разборка топливного насоса

1. Снять узел топливного насоса с двигателя.

2. Снять крышку топливного насоса.

3. Снять корпус насоса и основания топливного насоса.

4. Разобрать, как показано.

a - Корпус топливного насоса

b - Основание топливного насоса

c - Крышка топливного насоса

d -Прокладка

e - Винт (3) M6 x 35

5. Вставить отвертку в паз плунжера и повернуть до совмещения штифта с канавкой.

a - Плунжер

b - Канавка

c - Основание топливного насоса в сборе

!!! ВНИМАНИЕ

Плунжер подпружинен. Перед тем, как полностью вынуть штифт, положить топливный насос на верстак (так, чтобы плунжер был обращен вниз). Невыполнение указанного здесь требования может привести к телесным травмам, т.к. детали под действием пружины могут быть выброшены из насоса с большой силой.

6. Вставить отвертку с обратной стороны паза и выдавить штифт так, чтобы его конец можно было захватить инструментом. Захватить штифт острогубцами и полностью вытянуть  штифт.

a - Штифт

b - Плунжер

7. Разобрать детали, как показано.

a - Диафрагма

b - Пружина

c - Основание топливного насоса

d - Пружина

e - Плунжер

f - Штифт

g – Гайка

#### Сборка топливного насоса

1. Установить детали, как показано.

| a - Диафрагма b - Пружина c - Основание топливного насоса d - Пружина | e - Плунжер f - Штифт g - Гайка |
| --- | --- |

2. Надавить на плунжер вниз до совмещения канавки с отверстием в конце оси диафрагмы. Вставить штифт.

a - Штифт

b - Плунжер

c - Отверстие в оси диафрагмы

3. Провернуть плунжер обратно на свое первоначальное место (штифт должен быть под  90° относительно канавки).

a - Плунжер

b - Канавка

c - Основание топливного насоса в сборе

4. Совмещение меток на корпусе топливного насоса, основании и крышке должно быть таким, как показано ниже. Собрать корпус топливного насоса, крышку и новую прокладку в основание топливного насоса. Нанести на винты герметик Loctite 242 и затянуть винты до указанного усилия.

a - Корпус топливного насоса

b - Основание топливного насоса в сборе

c - Крышка топливного насоса

d - Прокладка (новая)

e - Винт (3) M6 x 35

f - Гайка (3)

Усилие затягивания крепежного винта M6

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

#### Сборка топливного фильтра

1. Установить топливный фильтроэлемент на крышку топливного фильтра.

2. Установить поплавок в камеру топливного фильтра. Совместить пазы в поплавке с выступами на внутренней стороне камеры топливного фильтра.

3. Затянуть крышку топливного фильтра только пальцами руки.

a - Гайка

b - Опорный кронштейн топливного фильтра

c - Крышка топливного фильтра

d - Уплотнительное кольцо

e - Уплотнительное кольцо

f - Фильтроэлемент топливного фильтра

g - Поплавок

h - Камера топливного фильтра

#### Сборка топливных линий

1.   Подсоединить топливные шланги к топливному фильтру и топливному насосу, как показано. Закрепить новой кабельной стяжкой.

a - Топливный фильтр в сборе

b - Топливный шланг (подача топлива к топливному фильтру)

c - Топливный насос

d - Топливный шланг (от топливного фильтра к топливному насосу)

e - Кабельные стяжки (3)

f - Броня

#### Установка

1. Установить топливный насос и топливный фильтр. Затянуть винты крепления до указанного усилия.

2. Подсоединить топливные шланги, как показано. Закрепить кабельными стяжками.

3. Установить крышку свечей зажигания. Затянуть винты до указанного усилия.

| a - Крышка свечей зажигания b - Винт (5) M6 x 16 c - Кабельная стяжка (4) (Новая) d - Топливный шланг (от топливного насоса к карбюратору) e - Опорный кронштейн топливного фильтра в сборе | f - Винт (1) M6 x 16 g - Топливный насос h - Винт (2) M6 x 30 i - Уплотнительное кольцо j - Топливная линия низкого давления k - Броня |
| --- | --- |

4. Проложить топливную линию через отверстие в резиновой проходной прокладке и установить кабельную стяжку.

5. Установить боковую сторону крепления прокладки. Затянуть винты до указанного усилия.

| a - Боковая сторона крепления проходной прокладки b - Винт (2) M6 x 20 | c - Отверстие для топливного шланга d - Резиновая проходная прокладка e - Кабельная стяжка (Новая) |
| --- | --- |
| Усилие затягивания винта M6 |
| 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

## Раздел 3B - Карбюратор

Оглавление

| Технические характеристики 3B-2 Технические характеристики карбюраторов 3B-2 Специальный инструмент 3B-3 Впускной коллектор 3B-4 Карбюратор 3B-6 Топливные и вентиляционные линии (США Сер.№ 0T408999/Бельгия Сер.№0P153499 и ниже) 3B-8 Топливные и вентиляционные линии (США Сер.№ 0T409000/Бельгия Сер.№0P153500 и выше) 3B-10 Принцип работы 3B-12 Система предпусковой заливки 3B-12 Насос-ускоритель 3B-13 Регулировка карбюратора 3B-14 | Уровень поплавка 3B-14 Скорость холостых оборотов 3B-14 Демонтаж впускного коллектора 3B-15 Разборка впускного коллектора 3B-16 Демонтаж и разборка автоматического обогатителя .......................................... .... 3B-18 Разборка карбюратора 3B-19 Чистка, осмотр, ремонт 3B-21 Карбюратор 3B-21 Автоматический обогатитель 3B-23 Сборка карбюратора 3B-24 Сборка и установка автоматического обогатителя 3B-25 Сборка впускного коллектора 3B-27 Установка впускного коллектора 3B-30 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

| КАРБЮРАТОР | Количество карбюраторов Идентификатор 75 л.с. 90 л.с. Размер трубки Вентури 75 л.с. 90 л.с. Холостые обороты (нейтрал.) прогретый двигатель Холостые обороты (на передней передаче) прогретый двигатель При полностью открытой дроссельной заслонке (ПОДЗ) Диапазон: Модель 75 л.с. Модель 90 л.с. | 4 67G 67F 24 мм (0.945 ") 30 мм (1.181 ") 850 ± 25 об/мин 775 - 800 об/мин 4500-5500 5000-6000 |
| --- | --- | --- |

### Технические характеристики карбюраторов

| Модель | Иденти-фикатор | Главный топливный жиклер | Главный воздушный жиклер | Жиклер холостых оборотов | Воздуш-ный жиклер холостых оборотов | Установка поплавка | Предварительная установка топливной смеси в режиме холостых оборотов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 (4-такт.) | 67G | №112 | №115 | №45 | №85 | 13-15 мм (0.51-0.59") | 2-1/2 ±1/2 |
| 90 (4--такт.) Сер.№0T800999 и ниже | 67F | №128 | №75 | №42 | №85 | 13-15 мм (0.51-0.59") | 2 ±1/2 |
| 90 (4--такт.) Сер.№0T801000 и выше | 67F | №125 | №75 | №42 | №85 | 13-15 мм (0.51-0.59") | 2 ±1/2 |

### Специальный инструмент

1.   Карбюраторная линейка - Carburetor Scale Артикул 91 -36392.

2.   Цифровой тахометр-мультиметр - DMT 2000 Digital Tachometer Multi-meter Артикул 91-854009A1.

### Впускной коллектор

Впускной коллектор

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Глушитель впускного коллектора |  |  |  |
| 2 | 3 | Винт (M8 x 60 мм) |  | 13 | 181 |
| 3 | 8 | Винт (M6x 16 мм) | 70 |  | 8 |
| 4 | 4 | Пластина |  |  |  |
| 5 | 8 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 6 | 4 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 7 | 8 | Винт (M6 x 115 мм) | 70 |  | 8 |
| 8 | 4 | Проходной изолятор |  |  |  |
| 9 | 4 | Сальник |  |  |  |
| 10 | 1 | Коллектор |  |  |  |
| 11 | 2 | Штифт |  |  |  |
| 12 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 13 | 5 | Винт (M8 x 35 мм) |  | 13 | 181 |
| 14 | 4 | Винт (M6 x 10 мм) | 70 |  | 8 |
| 15 | 4 | Прокладка |  |  |  |
| 16 | 1 | Трубка сапуна |  |  |  |
| 17 | 1 | Стяжка |  |  |  |
| 18 | 2 | Хомут |  |  |  |
| 19 | 2 | Винт (M6 x 12 мм) | 70 |  | 8 |
| 20 | 1 | Пружинный хомут |  |  |  |
| 21 | 1 | Глушитель системы всасывания |  |  |  |
| 22 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 23 | 2 | Винт (M6 x 20) | 70 |  | 8 |

### Карбюратор

Карбюратор

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 2 | Карбюратор (1/3) |  |  |  |
| 2 | 1 | Карбюратор (2) |  |  |  |
| 3 | 1 | Карбюратор (4) |  |  |  |
| 4 | 12 | Винт (M4 x 10 мм) |  |  |  |
| 5 | 4 | Пластина |  |  |  |
| 6 | 4 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 7 | 4 | Фильтроэлемент |  |  |  |
| 8 | 3 | Винт (1/2/3) |  |  |  |
| 9 | 3 | Пружина (1/2/3) |  |  |  |
| 10 | 4 | Пружина |  |  |  |
| 11 | 4 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 12 | 4 | Винт регулировки холостых оборотов |  |  |  |
| 13 | 4 | Заглушка |  |  |  |
| 14 | 2 | Стартер предпусковой заливки (1/3) |  |  |  |
| 15 | 2 | Винт (1/3) (M4 x 10 мм) |  |  |  |
| 16 | 2 | Пластина рычага стартера (1/3) |  |  |  |
| 17 | 2 | Кожух стартера (1/3) |  |  |  |
| 18 | 6 | Винт (1/3) (M5 x 16 мм) |  |  |  |
| 19 | 2 | Уплотнительное кольцо (1/3) |  |  |  |
| 20 | 2 | Уплотнительное кольцо (1/3) |  |  |  |
| 21 | 2 | Уплотнительное кольцо (1/3) |  |  |  |
| 22 | 4 | Уплотнительное кольцо (1/3) |  |  |  |
| 23 | 3 | Пружина (1/2/3) |  |  |  |
| 24 | 4 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 25 | 4 | Игольчатый клапан (в комплекте) |  |  |  |
| 26 | 4 | Зажим |  |  |  |
| 27 | 4 | Палец поплавка |  |  |  |
| 28 | 4 | Жиклер (№42) |  |  |  |
| 29 | 4 | Крышка |  |  |  |
| 30 | 4 | Игольчатый жиклер |  |  |  |
| 31 | 4 | Главный жиклер (№128) |  |  |  |
| 32 | 4 | Поплавок |  |  |  |
| 33 | 4 | Ось рычага поплавка |  |  |  |
| 34 | 4 | Винт (M4 x 8 мм) |  |  |  |
| 35 | 4 | Прокладка |  |  |  |
| 36 | 2 | Поплавковая камера (1/3) |  |  |  |
| 37 | 16 | Винт (M4 x 14 мм) |  |  |  |
| 38 | 4 | Дренажная винт-пробка |  |  |  |
| 39 | 4 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 40 | 2 | Поплавковая камера (2/4) |  |  |  |
| 41 | 2 | Винт (4) |  |  |  |
| 42 | 2 | Пружина (4) |  |  |  |
| 43 | 1 | Муфта, соединительная (4) |  |  |  |
| 44 | 1 | Втулка (4) |  |  |  |
| 45 | 1 | Диафрагма (4) |  |  |  |
| 46 | 2 | Винт (4) (M6 x 14 мм) | 70 |  | 8 |

### Топливные и вентиляционные линии (США Сер.№ 0T408999/Бельгия Сер.№0P153499 и ниже)

Топливные и вентиляционные линии (США Сер.№ 0T408999/Бельгия Сер.№0P153499 и ниже)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Тяга подсоса |  |  |  |
| 2 | 1 | Стяжка |  |  |  |
| 3 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 4 | 1 | Жгут |  |  |  |
| 5 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 6 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 7 | 14 | Тройниковое соединение |  |  |  |
| 8 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 9 | 18 | Хомут |  |  |  |
| 10 | 4 | Шланг |  |  |  |
| 11 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 12 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 13 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 14 | 2 | Хомут |  |  |  |
| 15 | 2 | Винт |  |  |  |
| 16 | 4 | Тройник |  |  |  |
| 17 | 3 | Шланг |  |  |  |
| 18 | 4 | Шланг |  |  |  |
| 19 | 1 | Штуцер |  |  |  |
| 20 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 21 | 2 | Зажим |  |  |  |
| 22 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 23 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 24 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 25 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 26 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 27 | 1 | Трубка (1-3/4 ") |  |  |  |
| 28 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 29 | 1 | Стяжка |  |  |  |
| 30 | 1 | Трубка (22 ") |  |  |  |
| 31 | 1 | Труба |  |  |  |

### Топливные и вентиляционные линии (США Сер.№ 0T409000/Бельгия Сер.№0P153500 и выше)

Топливные и вентиляционные линии (США Сер.№ 0T409000/Бельгия Сер.№0P153500 и выше)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Тяга подсоса |  |  |  |
| 2 | 1 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 3 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 4 | 1 | Жгут |  |  |  |
| 5 | 1 | Обратный клапан |  |  |  |
| 6 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 7 | 4 | Тройниковое соединение |  |  |  |
| 8 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 9 | 13 | Зажим |  |  |  |
| 10 | 4 | Шланг |  |  |  |
| 11 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 12 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 13 | 1 | Хомут |  |  |  |
| 14 | 2 | Хомут |  |  |  |
| 15 | 2 | Винт |  |  |  |
| 16 | 3 | Тройник |  |  |  |
| 17 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 18 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 19 | 1 | Труба |  |  |  |
| 20 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 21 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 22 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 23 | 2 | Шланг |  |  |  |
| 24 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 25 | 1 | Трубка (1-3/4") |  |  |  |
| 26 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 27 | 1 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 28 | 1 | Трубка (22 ") |  |  |  |
| 29 | 1 | Вентиляционная трубка карбюратора |  |  |  |

### Принцип работы

#### Система предпусковой заливки

В данном карбюраторе используется система предпусковой заливки (PrimeStart System) для точной подачи топлива во время запуска при всех температурных режимах. В карбюраторе установлены два электрических термоклапана. Верхний электротермоклапан управляет потоком топлива для карбюраторов №1 и №2, а нижний электротермоклапан управляет потоком топлива для карбюраторов №3 и №4.

Перед запуском в зависимости от температуры игла (шток) электротермоклапана втянута (топливно-обогатительный клапан открыт), позволяя пропускать большой процент топлива из поплавковой камеры  в трубку Вентури во время запуска.

Во время запуска в зависимости от температуры игла (шток) электротермоклапана все еще втянута (топливно-обогатительный клапан открыт), обеспечивая подачу богатой воздушно-топливной смеси в цилиндры.

После запуска ток источника электропитания подается на электротермоклапаны, вызывая нагрев и размягчение парафина (воска) в клапанах.

По мере разогрева и размягчения парафина (воска) игла электротермоклапана начинает выдвигаться, частично закрывая топливно-обогатительный клапан и ограничивая (снижая) поток топлива из поплавковой камеры в трубку Вентури.

Через несколько минут игла электротермоклапана полностью выдвигается, топливно-обогатительный клапан полностью закрывается, и процесс обогащение прекращается.

a - Электротермоклапан

b - Топливно-обогатительный клапан

c - Шток (игла) электротермоклапана

d - Карбюратор №1 и №3

e - Карбюратора №2 и №4

#### Насос-ускоритель

В данном карбюраторе используется насос-ускоритель, обеспечивающий правильную подачу точного и нужного количество топлива во все карбюраторы  во время быстрого открывания дроссельных заслонок (ДЗ) (не допуская образования условий временного обеднения топливной смеси).

Когда ДЗ открывается, рычаг ДЗ вращается и толкает на приводную штангу рычага ДЗ. Приводная штанга рычага ДЗ  в свою очередь давит на диафрагму в демпфере, тем самым выдавливая воздух. Воздух проходит через установленный в линии клапан одностороннего действия и затем поступает во все карбюраторы. Этот дополнительный воздух поступает в карбюраторы и смешивается с топливом из главных жиклеров. Эта воздушно-топливная смесь впрыскивается  затем в трубку Вентури, обеспечивая достаточную подачу топлива в двигатель.

Когда ДЗ закрывается, рычаг ДЗ вращается в обратном направлении, приводная штанга рычага ДЗ возвращается, снимая давление на диафрагму в демпфере, которая также возвращается в исходное положение. Когда диафрагма движется в обратном направлении, то сила всасывания заставляет воздух из трубки Вентури карбюратора №4 течь через встроенный клапан одностороннего действия в карбюраторы и  обратно в демпфер. Встроенный в линию клапан одностороннего действия не допускает возврата находящегося в шлангах воздуха обратно в демпфер.

Кроме того, во время торможения / замедления диафрагма также работает как обогатитель, не допуская срыва и останова двигателя.

Карбюратор №4 (вид сбоку)	Карбюратор №4 (вид в разрезе)

| Ускорение a - Рычаг ДЗ b - Приводная штанга рычага ДЗ c - Диафрагма d - Демпфер e - Встроенный в линию клапан одностороннего действия (обратный клапан) | Торможение f - К карбюратору №1 g - К карбюратору №2 h - К карбюратору №3 i - Главный жиклер j - Клапан одностороннего действия (обратный клапан) |
| --- | --- |

### Регулировка карбюратора

#### Уровень поплавка

1.  Перевернуть карбюратор вверх дном, установить карбюраторную линейку на внутреннюю кромку и проверить уровень поплавка от верха поплавка до фланца поплавковой камеры, как показано. Если выступ не соответствует техническим характеристикам, отрегулировать выступ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить уровень поплавка без прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки высоты поплавка подогнуть выступ.

a - Уровень поплавка

b - Выступ

Высота поплавка

13-15 мм (0.51-0.59")

#### Скорость холостых оборотов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки скорости холостых оборотов ПЛМ должен быть полностью прогрет.

1. При ПЛМ на передаче переднего хода отрегулировать винт регулировки оборотов холостого хода до получения оборотов холостого хода, указанных в технических характеристиках.

ПРИМЕЧАНИЕ: При вращении винта регулировки холостых оборотов:

- по часовой стрелке скорость холостых оборотов двигателя будет увеличиваться.

- против часовой стрелки скорость холостых оборотов двигателя будет уменьшаться

a - Винт регулировки холостых оборотов

Обороты холостого хода (на передаче переднего хода)

775-800 об/мин

### Демонтаж впускного коллектора

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж узла рычага ДЗ и приводного механизма перед демонтажем впускного коллектора и карбюраторов см. в Разделе 7.

1. Снять шланги топливного насоса.

2. Отсоединить провода автоматического обогатителя и жгут датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

a - Шланги топливного насоса

b - Разъем и соединение обогатителя и датчика ДПДЗ

c - Плоское лезвие отвертки, вставленное в разъем датчика ДПДЗ

3. Отсоединить шланг сапуна от глушителя впускного коллектора.

4. Снять узел впускного коллектора с двигателя.

| a - Шланг сапуна b - Глушитель впускного воздуха c - Винт (3) M8 x 60 | d - Винт (5) M8 x 35 e - Прокладка |
| --- | --- |

### Разборка впускного коллектора

1. Снять глушитель.

a - Глушитель

b - Винт (8) M6x16

c - Уплотнительное кольцо (4)

2. Снять топливные трубки и трубки насоса-ускорителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При демонтаже трубной обвязки топливного насоса проверить встроенные в шланги топливные фильтры на засорение внутри шлангов. Они могут быть забиты.

a - Трубная обвязка топливного насоса

b - Трубная обвязка насоса-ускорителя

c - Снять все топливные фильтры, которые могут быть засорены в шлангах

3. Снять приводной рычаг и насос-ускоритель.

4. Снять разделительные втулки и впускной коллектор.

5. Снять шланг.

| a - Приводной рычаг b - Винт (2) M6 x 14 мм c - Насос-ускоритель d - Винт (8) M6 x 115 мм e - Разделительная втулка (4) f - Уплотнительное кольцо (4) | g - Уплотнительное кольцо (4) h - Разделительная втулка (4) i - Уплотнительное кольцо (4) j - Впускной коллектор k - Шланг (2) I - Карбюратор в сборе |
| --- | --- |

### Демонтаж и разборка автоматического обогатителя

1. Срезать кабельную стяжку и отсоединить провода обогатителя.

a - Кабельная стяжка

2. Снять узел обогатителя.

3. Снять обогатитель с кожуха клапана.

| a - Винт (3) M5 x 16 b - Клапан обогатителя в сборе c - Винт - M4 x 10 d - Держатель клапана обогатителя e - Клапан обогатителя | f - Уплотнительное кольцо g - Кожух клапана обогатителя h - Уплотнительное кольцо (2) i - Уплотнительное кольцо j - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

### Разборка карбюратора

1. Снять верхнюю крышку и винт регулировки холостых оборотов.

| a - Винт (3) M4 x 10 b - Верхняя крышка карбюратора c - Прокладка d - Слепая заглушка | e - Винт регулировки холостого хода f - Пружина g - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

2. Снять поплавковую камеру и поплавок.

3. Снять игольчатый клапан.

4. Снять главный жиклер и главную сопловую насадку.

5. Снять жиклер холостых оборотов.

| a - Винт (4) M4 x 14 b - Поплавковая камера c - Резиновая прокладка d - Винт - M4 x 8 e - Ось поплавка f - Поплавок g - Игольчатый клапан h - Седло игольчатого клапана | i - Уплотнительное кольцо j - Главный жиклер k - Главная сопловая насадка I - Заглушка жиклера холостых оборотов m - Жиклер холостых оборотов n - Дренажная винт-пробка o - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

### Чистка, осмотр, ремонт

#### Карбюратор

1.   Осмотреть корпус карбюратора. Если есть трещины или повреждения, заменить.

2. Осмотреть и проверить топливный фильтр на утечки или загрязнение. При необходимости заменить. Инструкции по разборке и сборке топливного фильтра см. в Разделе 3A - Топливный насос.

a - Топливный фильтр Исполнение  I

b - Топливный фильтр Исполнение  II

3.   Проверить уплотнительные кольца и прокладки. Если есть трещины, порезы или порывы, заменить.

4.   Проверить винт регулировки холостых оборотов. Если погнут или изношен, заменить.

5.   Проверить главный жиклер и жиклер холостых оборотов. Если жиклеры имеют загрязнение, прочистить.

6.   Проверить игольчатый клапан. Если есть заметный износ и канавки, заменить.

7.   Проверить поплавок. Если есть трещины или повреждение, заменить.

!!! ВНИМАНИЕ

Для чистки жиклеров ни в коем случае не использовать стальную проволоку, т.к. это может привести к увеличению диаметров жиклеров и серьезно повлияет на работу двигателя. Чистить растворителем на бензиновой основе и продуть все каналы сжатым воздухом.

#### Автоматический обогатитель

1. Проверить игольчатый и поршневой клапан. Если изношен или поврежден, заменить.

2. Измерить сопротивление обогатителя. Если не соответствует табличному значению, заменить.

Сопротивление автоматического обогатителя

15-25 Ом при температуре 20oC (68°F)

3. Проверить высоту поршневого клапана, как указано ниже.

Проверка высоты поршневого клапана:

a.	Измерить высоту поршневого клапана (a).

b.	Подсоединить батарею 12 Вольт.

c.	Дать выдержку в несколько минут.

d.	Измерить высоту поршневого клапана.

4. Если никаких изменений не наблюдается, обогатитель заменить.

a - Измерение высоты поршневого клапана

### Сборка карбюратора

1. Установить жиклер холостых оборотов, главный жиклер и главную сопловую насадку.

2. Установить игольчатый клапан, поплавковую камеру и поплавок.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки проверить поплавок на плавность работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке поплавка в карбюратор вставить иглу в седло игольчатого клапана.

| a - Винт (4) M4 x 14 b - Поплавковая камера c - Резиновая прокладка d - Винт - M4 x 8 e - Ось поплавка f - Поплавок g - Игольчатый клапан h - Седло игольчатого клапана | i - Уплотнительное кольцо j - Главный жиклер k - Главная сопловая насадка I - Заглушка жиклера холостых оборотов m - Жиклер холостых оборотов n - Дренажная винт-пробка o - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

3. Установить поплавковую камеру, винт регулировки холостых оборотов и верхнюю крышку.

4. Отрегулировать винт холостых оборотов до значений, указанных на стр. 3B-2.

| a - Винт (3) M4 x 10 мм b - Верхняя крышка карбюратора c - Прокладка d - Слепая заглушка | e - Винт регулировки холостых оборотов f - Пружина g - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

### Сборка и установка автоматического обогатителя

1. Собрать корпус клапана и обогатитель.

2. Установить обогатитель на карбюраторы.

| a - Уплотнительное кольцо b - Уплотнительное кольцо c - Уплотнительное кольцо (2) d - Кожух клапана автоматического обогатителя e - Уплотнительное кольцо | f - Клапан автоматического обогатителя g - Держатель клапана обогатителя h - Винт - M4 x 10 i - Клапан автоматического обогатителя в сборе j - Винт (3) M5 x 16 |
| --- | --- |

3. Подсоединить провода обогатителя и закрепить кабельной стяжкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильность соединений см. на схемах проводки в Разделе 2D.

a - Кабельная стяжка

### Сборка впускного коллектора

ПРИМЕЧАНИЕ: Собрать и установить карбюраторы №1 и №4 на свои первоначальные места.

1. Установить шланг, разделительные втулки и впускной коллектор.

2. Установить приводной рычаг и насос-ускоритель.

| a - Приводной рычаг b - Винт (2) M6 x 14 мм c - Насос-ускоритель d - Винт (8) M6 x 115 мм e - Разделительная втулка (4) f - Уплотнительное кольцо (4) | g - Уплотнительное кольцо (4) h - Разделительная втулка (4) i - Уплотнительное кольцо (4) j - Впускной коллектор k - Шланг (2) I - Карбюратор в сборе |
| --- | --- |
| Усилие затягивания винта карбюратора (M6x115 мм) |
| 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |

3.  Установить встроенные в линию топливные фильтры в коленчатый (90°) переходной штуцер.

4.  Установить линии топливного насоса и насоса-ускорителя.

Вид сзади	Вид спереди

a - Линия топливного насоса

b - Линия насоса-ускорителя

c - Встроенный в линию топливный фильтр (4)

d - Коленчатый (90°) переходной штуцер

5. Установить глушитель впускного коллектора.

a - Глушитель впускного коллектора

b - Винт (8) M6x16

c - Уплотнительное кольцо (4)

Усилие затягивания винта глушителя впускного коллектора

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

### Установка впускного коллектора

1. Установить собранный впускной коллектор на двигатель.

2. Подсоединить шланг сапуна к глушителю впускного коллектора и закрепить кабельной стяжкой.

| a - Шланг сапуна b - Глушитель впускного коллектора c - Винт (3) M8 x 60 | d - Винт (5) M8 x 35 e - Прокладка |
| --- | --- |
| Усилие затягивания винтов впускного коллектора - M8x35 мм |
| 18 Н-м (159 фунт.-дюйм.) |
| Усилие затягивания винтов впускного коллектора - M8x60 мм |
| 18 Н-м (159 фунт.-дюйм.) |

3. Установить шланги топливного насоса и закрепить шланговыми хомутами.

4. Подсоединить провода автоматического обогатителя, жгут датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

a - Шланги топливного насоса

b - Соединение обогатителя и датчика ДПДЗ

ПРИМЕЧАНИЕ: Установку рычага ДЗ и приводного механизма см. в Разделе 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: После переборки карбюраторов требуется их регулировка. См. следующие виды регулировки в Разделе 2C - Момент зажигания, синхронизация, регулировка:

- Регулировка винта холостых оборотов

- Синхронизация карбюраторов

- Регулировка кулачка дроссельной заслонки

# ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

## Раздел 3C - Вредные выбросы

Оглавление

| Нормативы выброса выхлопных газов 3C-2 Что считать вредными выбросами? 3C-2 Углеводороды - HC 3C-2 Угарный газ - CO 3C-2 Окиси азота - NOx 3C-2 Меры по уменьшению выбросов 3C-2 Стехиометрическое соотношение воздух/топливо (14.7:1) 3C-3 Уменьшение углеводородных выбросов от ПЛМ 3C-3 Горючая смесь: стратифицированная в сравнении с гомогенизированной 3C-4 Гомогенизированная смесь 3C-4 Стратифицированная смесь 3C-5 | Информация о вредных выбросах 3C-6 Ответственность завода-изготовителя 3C-6 Ответственность дилера 3C-6 Ответственность владельца 3C-6 Правила организации EPA по контролю вредных выбросов 3C-7 Сертификационный шильдик завода-изготовителя 3C-8 Сервисная замена сертификационного шильдика 3C-9 Демонтаж 3C-9 Определение кода даты 3C-9 Установка 3C-9 Место расположения маркировки: 3C-10 |
| --- | --- |

# Нормативы выброса выхлопных газов

Федеральное правительство через организацию EPA (Агентство по защите окружающей среды) установило нормативы выброса выхлопных газов для всех двигателей морского назначения новых выпусков, реализуемых через торговую сеть в США.

## Что считать вредными выбросами?

Выбросами считаются содержащиеся в выхлопных газах вредные вещества, выбрасываемые при работе двигателя из его выхлопной системы. Они образуются в результате процесса сжигания или неполного сгорания топлива. Для понимания природы выхлопных газов следует помнить, что и воздух, и топливо состоят из ряда химических элементов. Воздух наряду с другими элементами содержит азот и кислород, в то время как  бензин содержит в основном водород и углерод. Во время сжигания топлива эти четыре элемента вступают в химическую реакцию. Если бы сгорание было полным, то смесь воздуха и бензина содержала бы следующие вещества: воду, двуокись углерода и азот, которые не считаются вредными для окружающей среды. Но сгорание обычно не бывает полным. Кроме того, во время и после сгорания могут образовываться потенциально вредные газы.

Для соблюдения всех установленных организацией EPA нормативов по выбросам определенных загрязняющих веществ или потенциально вредных газов все двигатели морского назначения должны обеспечивать низкий уровень выбросов. С каждым годом эти нормативы становятся все более жесткими. В соответствии с этим, нормативы регулируют прежде всего три вида выбросов: углеводородов (HC), угарного газа (CO) и окисей азота (NOx).

## Углеводород – HC

Бензин – это углеводородное топливо. Два химических элемента – водород и углерод – сгорают в присутствии кислорода. Но  они сгорают не полностью. Некоторое количество проходит через камеру сгорания и выбрасывается выхлопной системой в виде несгоревших газов, известных под названием углеводороды.

## Угарный газ – CO

Углерод является одним из элементов, который входит в состав топлива, сжигаемого в двигателе вместе с кислородом в процессе сгорания.  Если бы углерод в бензине соединялся с достаточным количеством кислорода (один атом углерода с двумя атомами кислорода), то он бы был выброшен из двигателя в виде двуокиси углерода (CO2), которая является безвредным газом. Однако углерод часто соединяется с недостаточным количеством кислорода (один атом углерода с одним атомом кислорода), образуя окись углерода, угарный газ, CO. Он является продуктом неполного сгорания и представляет собой опасный, потенциально смертельный газ.

## Окиси азота – NОx

Окиси азота – несколько иные продукты сгорания. Азот входит в состав воздуха, поступающего в двигатель. При очень высоких температурах он вступает в химическую реакцию с кислородом, образуя окиси азота (NОx). Это происходит в камере сгорания двигателя при очень высоких температурах. Окиси азота (NОx) сами по себе не являются вредными, но при солнечном свете они вступают в реакцию с несгоревшими углеводородами, образуя видимый загрязнитель воздуха, известный под названием «смог». Смог является серьезным загрязнителем воздуха в Калифорнии, а также во многих других густонаселенных регионах США.

## Меры по уменьшению выбросов

Существует два основных способа снижения вредных выбросов из системы 2-тактного двигателя морского назначения. Первый способ – регулировка соотношения горючей смеси «воздух-топливо»,  которая поступает в камеру сгорания. Второй – это регулировка времени поступления горючей смеси в камеру сгорания. Фактор времени является очень важным для предотвращения выхода несгоревшей смеси из выхлопной системы.

### Стехиометрическое соотношение воздуха и топлива (14.7:1)

Установлено, что пропорциональное соотношение воздуха и топлива 14,7:1 является наиболее эффективным для снижения выброса вредных веществ почти при всех условиях. Техническим термином такой идеальной пропорции является стехиометрическое соотношение. Пропорция топливно-воздушной смеси 14.7:1 обеспечивает наилучший контроль за содержанием всех трех элементов в выхлопе почти при всех условиях. Содержание HC и CO в выхлопных газах в значительной степени определяется соотношением воздуха и топлива. При смесях беднее, чем 14.7:1, уровни HC и CO низкие, но при соотношении выше, чем 14.7:1, т.е. более богатой смеси, их уровень резко возрастает. Может показаться, что контроль за содержанием только HC и CO - не такая сложная задача – достаточно только поддерживать соотношение воздуха и топлива ниже 14.7:1. Однако нельзя не учитывать необходимость контроля за содержанием NOx.

Чем беднее горючая смесь, тем выше температуры сгорания. Более высокие температуры сгорания повышают содержание NOx в выхлопных газах. Но обогащение горючей смеси для снижения температур сгорания и содержания NОx одновременно увеличивает содержание HC и CO, а также повышает расход топлива. Поэтому решением проблемы контроля за содержанием как NОx, так и HC и CO является поддержание соотношения воздуха и топлива на уровне по возможности более близком к 14.7:1.

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ПЛМ

### 8-1/3% ↓ в год на протяжении 9 лет работы модели ПЛМ

Горючая смесь: стратифицированная в сравнении с гомогенизированной

Для снижения выброса вредных газов в двигателях с прямым впрыском топлива (DFI) используется стратифицированная горючая смесь. Во всех остальных моделях используется гомогенизированная смесь. Разница   между этими двумя видами смеси заключается в следующем:

## Гомогенизированная смесь

Эта смесь содержит частицы топлива и воздуха, которые равномерно перемешаны по всему объему цилиндра. Эта смесь образуется в трубке Вентури карбюратора, блоках язычковых клапанов, картере и/или камере сгорания. Дополнительное смешивание происходит при нагнетании топлива  через систему его подачи в цилиндр. Гомогенизированная смесь является легковоспламенимой, т.к. пропорция воздушно-топливной смеси составляет приблизительно 14.7:1.

## Стратифицированная смесь

Двигатель со стратифицированной смесью всасывает через систему подачи только воздух.  Топливо, необходимое для сгорания, впрыскивается в цилиндр через инжектор, находящийся в верхней части цилиндра (головке). Инжектор впрыскивает воздушно-топливную смесь в цилиндр в виде пузырька. Вокруг этого пузырька находится воздух, нагнетаемый системой подачи. При воспламенении и сгорании пузырька окружающий его воздух обеспечивает почти полное сгорание до того, как откроется выхлопное отверстие.

Стратифицированная смесь воспламеняется трудно. Поскольку воздушно-топливное облако не смешано равномерно в пропорции 14.7:1), смесь трудновоспламенима.

# Информация о вредных выбросах

## Ответственность завода-изготовителя:

Начиная с двигателей 1998 г. выпуска, заводы-изготовители всех двигателей морского назначения обязаны определять уровни выбросов для каждого семейства двигателей одинаковой мощности и получать сертификаты на эти двигатели в «Агентстве по защите окружающей среды» (EPA) США. На каждый двигатель на заводе-изготовителе должен быть установлен шильдик, содержащий указание о сертификации и информацию об уровнях выброса, а также его технические характеристики, напрямую связанные с выбросом вредных веществ.

Ответственность дилера:

При выполнении работ по техобслуживанию моделей ПЛМ 1998 года и последующих лет выпуска, имеющих шильдик-сертификат, следует обращать внимание на все виды регулировок, которые влияют на уровни выбросов.

Регулировку следует поддерживать в пределах значений, указанных в заводских технических характеристиках (спецификациях).

Замена или ремонт любых влияющих на выбросы узлов, блоков и деталей должна производиться в таком порядке и таким способом, которые обеспечивают поддержание уровней выбросов в пределах предписанных сертификационных нормативов и стандартов.

Дилеры не имеют права внесения в двигатель каких бы то ни было  изменений, которые могут или могли бы привести к изменению мощности или выбросам, превышающим предварительно определенные заводские характеристики.

Исключение составляют лишь такие изменения, которые разрешены заводом-изготовителем, касающиеся регулировки двигателя для эксплуатации на разных высотах над уровнем моря.

Ответственность владельца:

Владелец/пользователь должен проводить техобслуживание двигателя, обеспечивающее поддержание уровней выбросов в пределах предписанных сертификационных нормативов и стандартов.

### Владелец/пользователь не имеет права внесения в двигатель каких бы то ни было  изменений, которые могут или могли бы привести к изменению мощности или выбросам, превышающим предварительно определенные заводские характеристики.

Исключение составляют:

- Возможность переоборудования жиклеров карбюратора при переходе на эксплуатацию ПЛМ на больших высотах над уровнем моря в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;

- Единичные двигатели по разрешению  организации EPA для гоночных вариантов и в целях испытаний.

Правила организации EPA по контролю вредных выбросов:

Все ПЛМ 1998 года и последующих лет выпуска, производимые фирмой  Mercury Marine, сертифицированы в «Агентстве США по защите окружающей среды» (EPA) как удовлетворяющие требованиям правил контроля за загрязнением атмосферы новыми ПЛМ. Эта сертификация зависит от некоторых регулировок, которые производятся на заводе-изготовителе по заводским стандартам.  По этой причине  следует строго соблюдать заводские процедуры технического обслуживания изделия и там, где это целесообразно, вернуться к первоначальным заводским регулировкам, на которые рассчитана конструкция ПЛМ.

Указанная выше ответственность лиц носит общий характер и не является исчерпывающим списком правил и требований, относящихся к установлениям организации EPA по выбросам вредных веществ для двигателей морского исполнения и назначения. За более подробной информацией по данным вопросам обращаться в следующие организации:

Через почтовую службу США:

Office of Mobile Sources

Engine Programs and Compliance Division

Engine Compliance Programs Group (6403J)

401 M St. NW

Washington, DC 20460

Через экспресс- или курьерскую почтовую службу:

Office of Mobile Sources

Engine Programs and Compliance Division

Engine Compliance Programs Group (6403J)

501 3rd St. NW

Washington, DC 20001

Через сайт EPA в Интернете:

http:/www.epa.gov/omswww

### СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ШИЛЬДИК:

Сертификационный шильдик должен размещаться на каждом двигателе на заводе-изготовителе при  производстве двигателя и при повреждении или удалении при ремонте должен быть восстановлен на том же месте. Ниже показан (в увеличенном в два раза виде) пример типового шильдика, который не относится к какой-либо конкретной модели, а является лишь иллюстрацией.

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ШИЛЬДИК:

Сертификационный шильдик должен размещаться на каждом двигателе на заводе-изготовителе при  производстве двигателя и при повреждении или удалении при ремонте должен быть восстановлен на том же месте. Ниже показан (в увеличенном в два раза виде) пример типового шильдика, который не относится к какой-либо конкретной модели, а является лишь иллюстрацией.

| a - Пример для семейства двигателей b - FEL: Указывает максимальное значение выбросов, заявленное (фирмой Mercury Marine) для семейства двигателей c - Характеристики момента зажигания при наличии регулируемых вариантов d - Рекомендуемая свеча зажигания для получения наилучшего КПД двигателя | e - Зазор клапана (только для 4-тактных двигателей) f - Дата выпуска двигателя g - Объем в куб. сантиметрах h - Номинальное значение мощности двигателя (в л.с.) i - Скорость холостого хода (на передаче) |
| --- | --- |

Y 	M9X 	M 	01.6 	2 	G 	0

Сервисная замена сертификационного шильдика

ВАЖНО: Согласно требованию федерального законодательства все ПЛМ фирмы Mercury Marine 1998 года и последующих лет выпуска должны иметь четкий, легко читаемый и расположенный на видном месте сертификационный шильдик. Если этот шильдик отсутствует или поврежден, за заменой обращаться в сервисный отдел фирмы Меркурий (Mercury Marine Service).

Удаление шильдика

Удалить все остатки поврежденного или стертого, неразборчивого, нечитабельного шильдика. Ни в коем случае не устанавливать новый шильдик поверх старого. Для удаления следов клейкого вещества старого шильдика с места его расположения использовать соответствующий растворитель.

Определение (идентификация) кода даты выпуска

Перед установкой нового шильдика вырезать и удалить V-образную метку  (а) на строке (b) «Месяц изготовления двигателя». Месяц изготовления можно найти на старом шильдике. Если старый шильдик отсутствует, утерян или код даты неразборчив, за помощью обратиться в Сервисно-технический отдел фирмы Меркурий Марин (Mercury Marine Technical Service).

a – V-образная метка выбита в позиции месяца изготовления (в примере выше месяц май)

b – Строка «Месяц изготовления двигателя»

Установка

Установить шильдик на чистую поверхность на место его первоначальной заводской установки.

#### Расположение маркировки:

| Модель | Артикул № (сервисный) | Расположение на двигателе |
| --- | --- | --- |
| 2000 Merc/Mar 90 л.с. (4-такт.) | 37-804656-00 | Верх крышки маховика |
| 2001 Merc/Mar 90 л.с. (4-такт.) | 37-804656-01 | Верх крышки маховика |
| 2002 Merc/Mar 90 л.с. (4-такт.) | 37-804656-02 | Крышка головки цилиндров |
| 2003 Merc/Mar 90 л.с. (4-такт.) | 37-804656-03 | Крышка головки цилиндров |
| 2004 Merc/Mar 90 л.с. (4-такт.) | 37-804656-04 | Крышка головки цилиндров |

# БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

## Раздел 4A - Головка цилиндров

Оглавление

| Технические характеристики 4A-2 Специальный инструмент 4A-4 Для заметок: 4A-5 Головка цилиндров 4A-6 Головка цилиндров (продолжение) 4A-7 Впускные и выхлопные клапаны 4A-8 Впускные и выхлопные клапаны (продолжение) 4A-9 Порядок затягивания винтов 4A-10 Винты головки цилиндров 4A-10 Винты крышек распредвала 4A-10 Регулировки 4A-11 Зазор клапанов 4A-11 Подготовка головки цилиндров к демонтажу 4A-21 Демонтаж головки цилиндров 4A-24 Разборка головки цилиндров 4A-25 | Чистка, осмотр, проверка, ремонт 4A-27 Распредвал 4A-27 Терморегулятор 4A-28 Клапаны 4A-29 Клапанные пружины 4A-30 Головка цилиндров 4A-31 Направляющие клапанов 4A-31 Седла клапанов 4A-33 Сборка головки цилиндров 4A-35 Установка головки цилиндров 4A-37 Действия после установки головки цилиндров 4A-38 Установка приводного зубчатого ремня распредвала 4A-39 Дополнительные рабочие таблицы для измерения и записи зазоров клапанов 4A-42 Измерение 4A-42 Регулировка 4A-42 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

|  | Размеры распредвала | 37.22 - 37.38 мм (1 .465 - 1 .472 ") |
| --- | --- | --- |
|  | Впуск "A" |  |  |
|  | Выхлоп "A" |  | 36.90 - 37.06 мм (1 .453 - 1 .459 " ) |
|  | Впуск "B" |  | 29.92 - 30.08 мм (1 .1 78 - 1 .1 84 ") |
|  | Выхлоп "B" |  | 29.92 -30.08 мм (1.178- 1.184 ") |
| РАСПРЕДВАЛ | Подъем клапана |  | 6.94 мм (0.273 ") |
|  | Впускного |  |  |
|  | Выхлопного |  | 6.58 мм (0.259 ") |
|  | Предел биения | 0.1 мм (0.0039 ") |
|  | Диам. подшипника распредвала - "a" | 24.96 - 24.98 мм (0.9827 - 0.9835 ") |
|  | Масляный зазор подшипника распредвала | 0.020-0.061 мм (0.0008-0.0024 ") |
|  | Длина свободной (несжатой) пружины - "a" | 53.20 мм (2.094 ") |
|  | Минимальная длина свободной пружины | 52.25 мм (2.057 ") |
|  | Предел допуска на отклонение пружины от вертикали - "b" | меньше, чем 2.6 мм (0.10 ") |
| КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА |  |  |
|  | Предел деформации | 0.1 мм (0.004 ") |
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | Внутренний диам. подшипника распредвала | 25.000 - 25.021 мм (0.984 - 0.985 ") |
|  | Внутренний диам. отверстия толкателя клапана | 28.000-28.021 мм (1.102- 1.103 ") |

|  | Клапан/Седло клапана/Направляющие клапана: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Зазор клапана (в холодном состоянии) |  |
|  | Впуск | 0.17 - 0.23 мм (0.007 - 0.009 ") |
|  | Выхлоп | 0.31 - 0.34 мм (0.011 - 0.014 ") |
|  | Угол скоса тарелки клапана |  |
|  | Впуск | 120°, 91°, 110° |
|  | Выхлоп | 140°, 91°, 110° |
|  | Размеры клапана: |  |
|  | "A" Диаметр головки |  |
|  | Впуск | 29. 0-29.2 мм (1.142- 1.150 ") |
|  | Выхлоп | 24.0 - 24.20 мм (0.945 - 0.953 ") |
|  | "B" Ширина венца |  |
|  | Впуск | 2.00 - 2.43 мм (0.079 - 0.096 ") |
|  | Выхлоп | 2.28 - 2.71 мм (0.090 - 0.107 ") |
|  | "C" Ширина седла |  |
|  | Впуск | 0.35 - 0.55 мм (0.014 - 0.022 ") |
| КЛАПАНЫ | Выхлоп | 0.35 - 0.55 мм (0.014 - 0.022 ") |
|  | "D" Толщина |  |
|  | Впуск | 0.45 - 0.65 мм (0.018 - 0.026 ") |
|  | Выхлоп | 0.65 - 0.85 мм (0.026 - 0.033 ") |
|  | Внеш. диам. штока |  |
|  | Впуск | 5.975 - 5.990 мм (0.2352 - 0.2358 ") |
|  | Выхлоп | 5.960 - 5.975 мм (0.2346 - 0.2352 ") |
|  | Внутр. диам. направляющей |  |
|  | Впуск | 6.005 - 6.018 мм (0.2364 - 0.2369 ") |
|  | Выхлоп | 6.005 - 6.018 мм (0.2364 - 0.2369 ") |
|  | Зазор между штоком и направляющей |  |
|  | Впуск | 0.015 - 0.043 мм (0.0006 - 0.0017 ") |
|  | Выхлоп | 0.030 - 0.058 мм (0.0012 - 0.0023 ") |
|  | Предел биения штока (макс.) | 0.03 мм (0.001 ") |
| Размеры клапана |
| Диаметр головки | Ширина венца Ширина седла Толщина |
|  | Наружный диаметр толкателя для подъема клапана | 27.965 - 27.980 мм |
| ТОЛКАТЕЛИ ДЛЯ ПОДЪЕМА КЛАПАНА |  | (1.1010-1.1016") |
|  | Зазор между толкателем клапана и стволом отверстия толкателя | 0.020 -0.056 мм (0.0008 - 0.0022 ") |
| РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ | Толщина регулировочных прокладок клапанов | 2.000 - 3.300 мм (0.0787 - 0.1299 ") |
| ПРОКЛАДКИ | (с шагом 0.025 мм) |  |
|  | Температура открывания клапана | 60°C(140°F) |
| ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | Температура полностью открытого клапана | 70°C(158°F) |
|  | Подъем клапана (минимальный) | 3 мм (0.12 ") |

### Специальный инструмент

1.   Инструмент для фиксации маховика - Flywheel Holder Артикул 91 -83163M

2.   Инструмент для демонтажа и установки направляющей клапана - Valve Guide Remover/Installer Артикул 91-804774

3.   Развертка для направляющей клапана - Valve Guide Reamer Артикул 91 -804775

4.   Струбцина для сжатия клапанной пружины - Valve Spring Compressor Артикул 91-809494A1

5.   Набор режущих инструментов / фрез для клапанного седла - Valve Seat Cutter Kit (Приобрести у местных поставщиков).

Для заметок:

### Головка цилиндров

Головка цилиндров (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Головка цилиндров |  |  |  |
| 2 | 16 | Направляющий штифт |  |  |  |
| 3 | 4 | Заглушка |  |  |  |
| 4 | 4 | Винт (M7 X 48 мм) | См. Примечание |
| 5 | 4 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 6 | 16 | Винт (M7 X 37 мм) | См. Примечание |
| 7 | 2 | Винт (M6 x 25 мм) | 70 |  | 8 |
| 8 | 1 | Крышка терморегулятора |  |  |  |
| 9 | 1 | Терморегулятор - 140оF (60оC) |  |  |  |
| 10 | 10 | Винт типа Торкс (M10 x 145 мм) T55 Torx | См. Примечание |
| 11 | 4 | Свеча зажигания (NGK LFR5A-11) |  | 18 | 25 |
| 12 | 4 | Винт (M8 x 25 мм) |  | 13 | 18 |
| 13 | 2 | Винт (M6X 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 14 | 2 | Крышка |  |  |  |
| 15 | 2 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 16 | 2 | Анод |  |  |  |
| 17 | 2 | Муфта |  |  |  |
| 18 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 19 | 4 | Винт |  |  |  |
| 20 | 4 | Прокладка |  |  |  |
| 21 | 5 | Винт (M8 x 55 мм) | См. Примечание |
| 22 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 23 | 1 | Крышка (комплект деталей) |  |  |  |
| 24 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 25 | 8 | Винт (M4 x 8 мм) | 18 |  | 2 |
| 26 | 1 | Штуцер |  |  |  |
| 27 | 14 | Винт (M6x 30 мм) | См. Примечание |
| 28 | 1 | Масляная винт-пробка |  |  |  |
| 29 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 30 | 2 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 31 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 32 | 5 | Винт (M6x 16) | 65 |  | 7.5 |

ПРИМЕЧАНИЕ:   Поз. №4 - 1-ый этап: Затянуть до 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.); 2-ой этап: Затянуть до 17 Н-м (150 фунт.-дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ:   Поз. №6 - 1-ый этап: Затянуть до 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.); 2-ой этап: Затянуть до 17 Н-м (150 фунт.-дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ:    Поз. №10 - 1-ый этап: Затянуть до 15 Н-м (132 фунт.-дюйм); 2-ой этап: Затянуть до 33 Н-м (24 фунт.-фут.) затем повернуть еще на +90 градусов

ПРИМЕЧАНИЕ:   Поз. №21 - 1-ый этап: Затянуть до 14 Н-м (120 фунт.-дюйм.); 2-ой этап: Затянуть до 28 Н-м (20.5 фунт.-фут.)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Поз. №27 - Затянуть все винты до 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.); затем повторно проверить и при необходимости повторно затянуть до 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

### Впускные и выхлопные клапаны

Впускные и выхлопные клапаны (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 8 | Впускной клапан |  |  |  |
| 2 | 8 | Выхлопной клапан |  |  |  |
| 3 | 16 | Седло |  |  |  |
| 4 | 8 | Сальник |  |  |  |
| 5 | 8 | Сальник |  |  |  |
| 6 | 16 | Пружина клапана |  |  |  |
| 7 | 16 | Держатель (подпятник пружины) |  |  |  |
| 8 | 32 | Шплинт |  |  |  |
| 9 | 16 | Толкатель (кулачок подъема) клапана |  |  |  |
| 10 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 11 12 | AR | Регулировочный (зазорный) диск (прокладка) (2.350 мм) (далее рег. диск) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.375 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.400 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.425 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.450 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.475 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.500 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.525 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.550 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.575 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.600 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.625 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.650 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.675 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.700 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.725 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.750 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.775 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.800 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.825 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.850 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.875 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.900 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.925 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.950 мм) |  |  |  |
|  | AR | Регулировочный диск (2.975 мм) |  |  |  |
| 13 | 1 | Распредвал |  |  |  |
| 14 | 2 | Установочный штифт |  |  |  |
| 15 | 1 | Распредвал |  |  |  |
| 16 | 2 | Масляный сальник |  |  |  |
| 17 | 2 | Ведомая шестерня |  |  |  |
| 18 | 2 | Винт (M10 x 35 мм) |  | 44 | 60 |
| 19 | 1 | Ремень (профиль: V-образный) |  |  |  |
| 20 | 1 | Механизм натяжения ремня |  |  |  |
| 21 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 22 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 23 | 1 | Винт (M10 x 45 мм) |  | 29 | 40 |
| 24 | 1 | Гайка (M40) 46 мм, 6-гранная |  | 195 | 265 |
| 25 | 1 | Ведущая шестерня |  |  |  |

AR  = Количество по потребности

# Порядок затягивания винтов

#### Винты головки цилиндров

| Усилие затягивания винтов головки цилиндров - M8 x 55 мм |
| --- |
| 1-ый этап | 14 Н-м (120 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап | 28 Н-м (20.5 фунт.-фут.) |
| Усилие затягивания винтов головки цилиндров - M10 x 145 мм |
| 1-ый этап | 15 Н-м (132 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап | 33 Н-м (24 фунт.-фут.) |
| 3-й этап | 90° 70 Н-м (51 фунт.-фут.) * |

* Значение усилия затягивания дано только для справки.

#### Винты крышек распредвала

| Усилие затягивания винтов крышек распредвала |
| --- |
| 1-ый этап | 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап | 17 Н-м (150 фунт.-дюйм.) |

# Регулировки

## Зазор клапанов

!!! ОСТОРОЖНО

Во время регулировки при проворачивании маховика двигатель может запуститься. Во избежание такого непреднамеренного, случайного запуска и возможного нанесения телесных травм людям ВСЕГДА перед началом работ СНИМАТЬ провода свечей зажигания со свечей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапаны должны регулироваться на непрогретом (холодном) двигателе при комнатной температуре.

1. Снять крышку маховика.

a - Винты (2) M6 x 20

b - Крышка маховика

2. Снять крышку свечей зажигания. Отсоединить провода от свечей зажигания и топливные шланги.

Топливный насос - Исполнение I	Топливный насос - Исполнение II

a -  Топливные шланги

b - Крышка свечей зажигания

c - Винт (5) M6 x 16

3. Совместить метки угла опережения зажигания на ведомых шестернях распредвалов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вращения маховика и совмещения меток момента зажигания использовать инструмент для фиксации.

4. Ослабить винт механизма регулировки натяжения приводного зубчатого ремня  и снять пружину механизма регулировки натяжения ремня.

a - Метки момента зажигания (угла опережения зажигания)

b - Винт механизма регулировки натяжения ремня -  M10 x 45

c - Пружина механизма регулировки натяжения ремня

5. Снять зубчатый ремень и ведомые шестерни.

6. Снять крышку головки цилиндров и свечи зажигания.

| a - Винт ведомой шестерни (2) M10x35 b - Шайба (2) c - Ведомая шестерня (2) d - Штифт (2) | e - Шланг сапуна f -Винт(14) M6 x 30 g - Крышка головки цилиндров h - Резиновая прокладка |
| --- | --- |

7. Установить на место ведомые шестерни и зубчатый ремень привода распредвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить и убедиться в том, что все метки остались совмещенными (т.е. не сместились после выполнения указанных выше действий).

a - Штифт (2)

b - Шайба (2)

c - Ведомая шестерня (2)

d - Винт ведомой шестерни (2) M10 x 35

e - Метки момента зажигания совмещены

Усилие затягивания винта ведомой шестерни

60 Н-м (44 фунт.-фут.)

8. Установить пружину механизма натяжения ремня и затянуть механизм натяжения ремня.

a - Винт механизма натяжения ремня M10 x 45

b - Пружина механизма натяжения ремня

Усилие затягивания винта механизма натяжения ремня

40 Н-м (29 фунт.-фут.)

9. Руководствуясь инструкциями Пошагового измерения зазора клапана (см. ниже), измерить зазор впускного и выхлопного клапанов.

ПОШАГОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРА КЛАПАНА:

a.	Провернуть маховик по часовой стрелке до установки поршня в цилиндре №1 в положение ВМТ.

b.	Измерить и записать зазор впускных клапанов для цилиндров №1 и №2.

c.	Измерить и записать зазор выхлопных клапанов для цилиндров №1 и №3.

d.	Провернуть маховик на 360° по часовой стрелке.

e.	Измерить и записать зазор впускных клапанов для цилиндров №3 и №4.

f.	Измерить и записать зазор выхлопных клапанов для цилиндров №2 и №4.

Впуск на цилиндрах №1 и №2	Впуск на цилиндрах №3 и №4

Выхлоп на цилиндрах №1 и №3	Выхлоп на цилиндрах №2 и №4

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ

| ВПУСК (в холодном состоянии) 0.17-0.23 мм (0.007-0.009") |  | ВЫХЛОП (в холодном состоянии) 0.31-0.37 мм (0.012-0.014") |
| --- | --- | --- |
| Цил. | Зазор | Старый рег. диск | Новый рег. диск | Новый зазор |  | Цил. | Зазор | Старый рег. диск | Новый рег. диск | Новый зазор |
| №1 |  |  |  |  |  | №1 |  |  |  |  |
| №2 |  |  |  |  |  | №2 |  |  |  |  |
| №3 |  |  |  |  |  | №3 |  |  |  |  |
| №4 |  |  |  |  |  | №4 |  |  |  |  |

Впуск       Выхлоп

* рег. диск - регулировочный (зазорный) диск

10. Если необходима регулировка зазора впускного или выхлопного клапана (если зазор за допустимыми пределами), см. главу "Изменение толщины регулировочного диска" ниже. Если регулировки не требуется, перейти к выполнению действий по пункту 11 ниже в подразделе "Изменение толщины регулировочного диска".

## ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ДИСКОВ

1. Совместить метки момента зажигания на ведомых шестернях.

2. Ослабить натяжение ремня регулятором натяжения и снять пружину регулятора натяжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не смешивать детали клапанного механизма одного клапана с другими клапанами (регулировочные / зазорные диски клапана, крышки распредвала и распредвалы). Откладывать и хранить детали от одного клапанного механизма и вала вместе, не разделять и не путать с другими.

a - Метки момента зажигания

b - Винт механизма натяжения зубчатого ремня распредвала M10 x 45

c - Пружина механизма натяжения ремня

3. Снять зубчатый ремень и ведомые шестерни.

4. Снять крышки распредвала и распредвалы.

ВАЖНО: Отвернуть и снять винты крышек распредвала в обратной последовательности (например, начинать снимать с №20, затем №19 и т.д., продвигаясь к номеру №1).

| a - Винт ведомой шестерни (2) M10 x 35 b - Шайба (2) c - Ведомая шестерня (2) d - Штифт (2) e - Винт (4) M7 x 48 | f - Винт(16) M7 x 37 g - Крышка распредвала - верхняя (2) h - Крышка распредвала (8) i - Масляный сальник (2) j - Распредвал (2) |
| --- | --- |

5. Осторожно поддеть и снять регулировочный диск клапана.

6. Измерить микрометром и записать (в Таблицу измерений) толщину снятого регулировочного диска.

a - Регулировочный диск клапана

b - Отвертка

c - Измерить микрометром толщину регулировочного диска клапана

a. Правильно выбрать новый диск нужной толщины для замены старого, рассчитав его толщину по следующей формуле.

Толщина снятого диска

+

Измеренный зазор клапана

–

Указанный в технических характеристиках зазор клапана

= Новое значение толщины диска

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить микрометром толщину новых регулировочных дисков клапанов (Следует помнить, что толщина на дисках не указана).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой на место смазать диски клапанов дисульфид-молибденовой смазкой.

b. Вставить правильно выбранный диск клапана в кулачок подъема клапана (толкатель клапана).

7. Установить распредвалы и крышки распредвалов. Смазать подшипниковые части крышек распредвалов маслом для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil.

ВАЖНО: Установить винты крышек распредвалов в требуемой последовательности и затянуть в указанном (пронумерованном) порядке.

| a - Винт (4) M7 x 48 b - Крышка распредвала, верхняя (2) c -Винт (16) M7 x 37 d - Крышка распредвала (8) | e - Масляный сальник (2) f - Распредвал - Впускных клапанов g - Распредвал - Выхлопных клапанов h - Идентификатор розового цвета i - Хвостовик выхлопного распредвала |
| --- | --- |

| Усилие затягивания винтов крышек распредвалов |
| --- |
| 1-ый этап | 8 Н-м | (70 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап | 17 Н-м | (150 фунт.-дюйм.) |

8. Установить ведомые шестерни и зубчатый ремень.

| a - Винт ведомой шестерни (2) M10x35 b - Шайба (2) | c - Ведомая шестерня (2) d - Штифт (2) |
| --- | --- |

Усилие затягивания винта ведомой шестерни

60 Н-м (44 фунт.-фут.)

9. Затянуть механизм натяжения ремня и установить пружину механизма натяжения ремня.

a - Винт механизма натяжения зубчатого ремня M10x45

b - Пружина механизма натяжения зубчатого ремня

Усилие затягивания винта механизма натяжения ремня

40 Н-м (29 фунт.-фут.)

10. Повторно проверить зазор клапана согласно инструкциям в главе "Пошаговое измерение зазора клапана".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если зазор клапана все-таки выходит за указанные пределы, повторять все регулировки зазора клапанов до тех пор, пока зазор не будет соответствовать значениям, указанным в технических характеристиках.

11. Ослабить винт механизма натяжения ремня и снять пружину механизма натяжения ремня.

12. Снять ведомые шестерни и зубчатый ремень.

13. Установить крышку головки цилиндров и ведомые шестерни.

| a - Резиновая прокладка b - Крышка головки цилиндров c - Винт (14) M6x30 d - Шланг сапуна | e - Штифт (2) f - Ведомая шестерня (2) g - Шайба (2) h - Винт ведомой шестерни (2) M10x35 |
| --- | --- |

Усилие затягивания винтов крышки головки цилиндров

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания винтов ведомых шестерен

60 Н-м (44 фунт.-фут.)

14. Установить зубчатый приводной ремень и свечи зажигания.

15.  Установить пружину механизма натяжения ремня и затянуть винт механизма натяжения ремня.

I

a - Винт механизма натяжения ремня M10 x 45

b - Пружина механизма натяжения ремня

Усилие затягивания винта механизма натяжения ремня

40 Н-м (29 фунт.-фут.)

16. Подсоединить топливные шланги и провода свечей зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрепить топливные шланги пружинными хомутами.

Топливный насос - Исполнение I	Топливный насос - Исполнение II

a -  Топливные шланги

b - Крышка свечей зажигания

c - Винт (5) M6 x 16

Усилие затягивания винтов крышки свечей зажигания

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

17. Установить крышку свечей зажигания и крышку маховика.

a - Крышка маховика

b - Винт (2) M6 x 20

Усилие затягивания винтов крышки маховика

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

# Подготовка головки цилиндров к демонтажу

1. Снять крышку маховика и защитную крышку колпачков свечей зажигания.

a - Винт (2) M6 x 20

b - Крышка маховика

2. Отсоединить топливные шланги и провода от свечей зажигания.

Топливный насос - Исполнение I	Топливный насос - Исполнение II

a -  Топливные шланги

b - Крышка свечей зажигания

c - Винт (5) M6 x 16

3. Совместить метки угла опережения зажигания на ведомых шестернях.

4. Ослабить винт механизма регулировки натяжения приводного зубчатого ремня  и снять пружину механизма регулировки натяжения ремня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вращения маховика и совмещения меток момента зажигания использовать инструмент для фиксации маховика.

a - Метки момента зажигания (угла опережения зажигания)

b - Винт механизма регулировки натяжения ремня -  M10 x 45

c - Пружина механизма регулировки натяжения ремня

5. Снять зубчатый ремень и ведомые шестерни.

6. Снять топливный насос и крышку головки цилиндров.

| a - Винт ведомой шестерни (2) M10x35 b - Шайба (2) c - Штифт (2) d - Ведомая шестерня (2) | e - Шланг сапуна f -Винт(14) M6 x 30 g - Крышка головки цилиндров h - Резиновая прокладка |
| --- | --- |

7. Снять крышки распредвалов и распредвалы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не смешивать детали клапанного механизма одного клапана с другими клапанами (регулировочные / зазорные диски клапана, крышки распредвала и распредвалы). Откладывать и хранить детали от одного клапанного механизма и вала вместе, не разделять и не путать с другими.

ВАЖНО: Отвернуть и снять винты крышек распредвала в обратной последовательности (например, начинать снимать с №20, затем №19 и т.д., продвигаясь к номеру №1).

| a - Винт (4) M7 x 48 b - Крышка распредвала - верхняя (2) c - Винт (16) M7x37 | d - Крышка распредвала (8) e - Масляный сальник (2) f - Распредвал (2) |
| --- | --- |

# Демонтаж головки цилиндров

1. Снять свечи зажигания и головку цилиндров.

2. Снять и выбросить прокладку и снять посадочные штифты.

ВАЖНО: Отвернуть винты головки цилиндров в обратном порядке [(например, начиная с №15, отвернуть №14, затем №13 и т.д., закончив №1) (№15→№1)].

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа и установки винтов головки цилиндров использовать отвертку с головками/насадками для винтов типа Торкс (Torx® Socket Driver T55).

a - Свечи зажигания

b - Винт (10) M10x145

c - Винт (5) M8 x 55

d - Головка цилиндров в сборе

e - Прокладка (Выбросить)

f - Посадочные штифты (2)

# Разборка головки цилиндров

1. Снять терморегулятор и аноды.

ВАЖНО: Чтобы не допустить падения анода в водяную рубашку системы охлаждения двигателя при демонтаже анода, выполнить действия в указанном ниже порядке:

a.	Отвернуть и снять винты крышки анода.

b.	Снять анод в сборе с блока цилиндров.

c.	Отвернуть средний винт анода.

| a - Винт (2) M6 x 25 b - Крышка терморегулятора c - Терморегулятор d - Винт крышки анода (4) M8 x 25 | e - Средний винт анода (2) M6 x 20 f - Крышка анода (2) g - Уплотнительное кольцо (2) h - Анод (2) |
| --- | --- |

2. Снять регулировочный диск клапана и толкатель клапана (кулачок подъема клапана).

ПРИМЕЧАНИЕ: Отложить и организовать хранение регулировочных дисков клапанов и их толкателей (кулачков подъема клапанов) вместе так, чтобы не допустить их смешивания с другими и установки их не на свои места при сборке головки цилиндров.

| a - Плоскогубцы b - Регулировочный диск и толкатель (кулачок подъема клапана c - Регулировочный диск | d - Толкатель клапана (кулачок подъема клапана) e - Приспособление для организации правильного хранения толкателей |
| --- | --- |

3. Снять чеку клапана, держатель пружины и пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа клапанов использовать струбцину для сжатия пружины (Valve Spring Compressor). Сжать клапан и сначала снять чеку клапана.

4. Снять сальник штока клапана, седло (подпятник) пружины и направляющую клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направляющую клапана снимать только в том случае, если она не соответствует техническим характеристикам. В противном случае НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ снимать направляющую клапана. (Инструкции по измерению и демонтажу см. в главе "Чистка, осмотр, проверка, ремонт" ниже в данном разделе).

5. Снять (впускные и выхлопные) клапаны.

| a - Чека клапана b - Держатель пружины c - Пружина клапана d - Сальник штока клапана | e - Седло (подпятник) пружины f - Направляющая клапана g - Выхлопной клапан h - Впускной клапан |
| --- | --- |

# Чистка, осмотр, проверка, ремонт

## Распределительный вал

1.   Измерить размеры контура кулачка (подъема кулачка) распредвала "a" и "b". Если не соответствует табличным значениям, распредвал заменить.

|  | Размеры подъема (контура) кулачка распредвала |
| --- | --- |
| a | Впускной | 37.22 - 37.38 мм (1.465- 1.472 ") |
|  | Выхлопной | 36.90 -37.06 мм (1.453-1.459 ") |
| b | Впускной | 29.92 -30.08 мм (1.178-1.184 ") |
|  | Выхлопной | 29.92 -30.08 мм (1.178-1.184 ") |

2.  Измерить диаметр шейки распредвала - "a". Если не соответствует табличным значениям, распредвал заменить.

a - Диаметр шейки распредвала

Диаметр шейки распредвала

24.96 - 24.98 мм (0.9827 - 0.9835 ")

3. Измерить внутренний диаметр крышки распредвала. Если не соответствует, заменить головку цилиндров.

a - Внутренний диаметр крышки распредвала

Внутренний диаметр крышки распредвала

25.000 - 25.021 мм (0.984 - 0.985 ")

## Терморегулятор

1. Проверить терморегулятор. Если поврежден или клапан не открывается, заменить.

2. Измерить температуру открывания клапана и подъем клапана по главе "Измерение" ниже. Если терморегулятор не соответствует, заменить.

## ИЗМЕРЕНИЕ

1. Привязать к терморегулятору отрезок нитки (или нитки из любого другого непроводящего материала).

2. Подвесить терморегулятор в емкости с водой. Поместить в емкость градусник.

3. Медленно нагревать воду, одновременно наблюдая за терморегулятором.

a - Расстояние подъема клапана

| Температура | Расстояние подъема клапана |
| --- | --- |
| ниже 60° C (140° F) | 0 мм (0 ") |
| выше 70° C (158° F) | минимально 3 мм (0.12 ") |

#### Клапаны

1. Проверить клапан на повреждение и деформацию. При необходимости заменить.

2. Измерить толщину торцевой грани. Если не соответствует табличным значениям, клапан заменить.

a - Толщина торцевой грани

| Толщина торцевой грани - "a" |
| --- |
| Впускной клапан | 0.45 - 0.65 мм (0.018-0.026 ") |
| Выхлопной клапан | 0.65 - 0.85 мм (0.026 - 0.033 ") |

3. Измерить диаметр штока клапана. Если не соответствует, клапаны заменить.

a - Диаметр штока клапана

| Диаметр штока клапана |
| --- |
| Впускной клапан | 5.975 – 5.990 мм (0.2353 – 0.2358 ") |
| Выхлопной клапан | 5.960 – 5.975 мм (0.2346 – 0.2352 ") |

4. Измерить биение штока клапана. Если не соответствует, клапан заменить.

| Предельная величина биения штока клапана (макс.) |
| --- |
| Впускной клапана Выпускной клапана | 0.03 мм (0.001 ") |

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменять направляющие клапанов, сальник клапана и клапаны только вместе единым узлом, а не по отдельности.

## Клапанные пружины

1.Проверить предельную длину свободной (несжатой) пружины. Если не соответствует табличным значениям, заменить.

a - Предельная длина свободной пружины клапана

Длина свободной, несжатой пружины клапана

52.25 мм (2.057 ")

2. Измерить отклонение пружины от вертикали. Если не соответствует табличным значениям, пружины клапана заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить каждую пружину на отклонение от вертикали на плоской поверхности с помощью угольника. Вращать пружину и измерять расстояние между верхним витком и угольником.

a - Отклонение пружины от вертикали

Отклонение пружины от вертикали

менее, чем 2.6 мм (0.100 ")

#### Головка цилиндров

1. Осмотреть головку цилиндров на солевые отложения, коррозию в водяных каналах, и если наблюдается коррозия или обнаружены отложения, все удалить и прочистить.

2. Осмотреть и проверить головку цилиндров на отложение нагара в камере сгорания (для чистки использовать круглый шабер). При удалении и чистке не допускать царапин и удаления материала цилиндра.

3. Измерить деформацию головки цилиндров. Если не соответствует табличным значениям, головку цилиндров заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки головки цилиндров на деформацию / искривление использовать поверочную линейку и толщиномер.

a - Поверочная линейка

b - Толщиномер

Предел деформации головки цилиндров

0.1 мм (0.004")

## Направляющие клапана

1. Измерить диаметр ствола цилиндра. Если не соответствует табличным значениям, заменить направляющую клапанов по инструкциям в главе "Замена направляющей клапана" ниже.

a - Диаметр ствола направляющей клапана

| Внутренний диаметр ствола направляющей клапана |
| --- |
| Впускной клапан / Выхлопной клапан | 6.005 - 6.018 мм (0.2364 - 0.2369") |

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КЛАПАНА

ПРИМЕЧАНИЕ: Нагреть головку цилиндров в термостате до 200оC (390оF). Это позволит облегчить демонтаж и установку направляющей и обеспечить правильность посадки с натягом.

1.   С помощью инструмента для демонтажа/установки направляющей клапана снять направляющую клапана.

a - Инструмент для демонтажа/установки направляющей клапана - Valve Guide Remover/installer - (Артикул 91-804774)

2.   Установить новую направляющую клапана на указанное место "a"  с помощью этого же инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой направляющей клапана сделать метку глубины посадки "b",  как показано ниже..

a - Глубина посадки

b - Метка глубины посадки

c - Инструмент для демонтажа и установки направляющей клапана - Valve Guide Remover/ Installer (91-804774)

Глубина посадки направляющей клапана

11.5 мм (0.45")

3.   После установки направляющей клапана развернуть ствол направляющей с помощью развертки до получения правильного зазора между штоком и направляющей.

a - Развертка для расширения внутреннего диаметра ствола направляющей клапана - Valve Guide Reamer (91-804775)

| Зазор между штоком и внутренним диаметром направляющей |
| --- |
| Впускной | 0.015-0.043 мм (0.0006-0.0017 ") |
| Выхлопной | 0.030-0.058 мм (0.0012-0.0023 ") |

#### Седла клапанов

ОБРАБОТКА СЕДЕЛ КЛАПАНОВ

1. Удалить нагарные отложения из камер сгорания  и седел клапанов и проверить на точечную коррозию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обработки клапанных седел имеется несколько типов различного оборудования. При обработке соблюдать инструкции завода-изготовителя этого оборудования.

2. Измерить ширину седла клапана. Если не соответствует табличным значениям, обработать поверхность седла клапана.

3. Обработать седло клапана с помощью фрезы для седла клапана с углом 90° или 45°.

ПРИМЕЧАНИЕ: При обработке фрезой для того, чтобы не допустить образования следов вибрации на поверхности седла клапана, поддерживать равномерное давление фрезы на седло.

ПРИМЕЧАНИЕ: После обработки седла клапана или замене клапана и направляющей клапана седло клапана и контактная поверхность клапана должны быть притерты.

a - Ширина седла клапана

| Значения ширины седла клапана |
| --- |
| Впускной клапан / выхлопной клапан | 0.35 - 0.55 мм (0.014-0.022 ") |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется обработка седел клапанов, обработать седла до указанных углов, которые приведены в следующей таблице.

| Область седла клапана | Фреза с углом |
| --- | --- |
| a | 90° |
| b | 45° |

# Сборка головки цилиндров

1. Установить (впускные и выхлопные) клапаны.

2. Установить седло пружины и сальник штока клапана.

3. Установить пружину и держатель (подпятник) пружины.

4. Сжать пружину с помощью специальной струбцины и установить чеки на соответствующие клапаны.

| a - Клапаны (впускные и выхлопные) b - Седло пружины c - Сальник штока клапана d - Пружина клапана | e - Держатель (подпятник) пружины f - Чека клапана g - Инструмент для сжатия пружины клапана - Valve Spring Compressor (91-809494A1) |
| --- | --- |

5. Установить (родные) регулировочные диски клапанов и толкатели клапанов на свои первоначальные (родные) места.

a - Регулировочный диск клапана и толкатель

b - Регулировочный диск клапана

c - Толкатель (кулачок подъема) клапана

6. Установить анод и терморегулятор.

ВАЖНО: Чтобы не допустить падения анода в водяную рубашку системы охлаждения двигателя при демонтаже анода, выполнить действия, указанные в процедуре сборки анода в главе "Установка анода".

## СБОРКА АНОДА

7. Привернуть анод к крышке анода винтом крепления анода к крышке.

8. Установить анод в сборе в блок цилиндров.

9. Установить винты крепления крышки анода.

| a - Центральный винт анода M6 x 20 b - Крышка анода (2) c - Анод (2) d - Уплотнительное кольцо (2) | e - Винт крышки анода (4) M8 x 25 f - Терморегулятор g - Крышка терморегулятора h - Винт (2) M6 x 25 |
| --- | --- |
| Усилие затягивания центрального винта анода |
| 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |
| Усилие затягивания винта крышки анода |
| 18 Н-м (156 фунт.-дюйм.) |
| Усилие затягивания винта терморегулятора |
| 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |

### Установка головки цилиндров

1. Установить посадочные штифты и (новые) прокладки.

2. Установить головку цилиндров и свечи зажигания.

ВАЖНО: Затягивать винты головки цилиндров в указанном порядке от №1 последовательно до №15 (т.е. №1 → №15) с указанным в таблице усилием и в указанные этапы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа и установки винтов головки цилиндров использовать отвертку/ключ с насадками типа Торкс  Т55 (Torx® socket driver T55)  .

| a - Посадочные штифты (2) b - Прокладка (новая) c - Головка цилиндров в сборе d - Винт (5) M8 x 55 e - Винт (10) M10 x 145 | f - Свечи зажигания g - Головка цилиндров h - Блок цилиндров i - Указанное усилие затягивания |
| --- | --- |

| Усилие затягивания винтов головки цилиндров - M8 x 55 мм |
| --- |
| 1-ый этап | 14 Н-м (120 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап | 28 Н-м (20.5 фунт.-фут.) |
| Усилие затягивания винтов головки цилиндров - M10 x 145 мм |
| 1-ый этап | 15 Н-м (132 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап | 33 Н-м (24 фунт.-фут.) |
| 3-ий этап | 90° 70 Н-м (51 фунт.-фут.)* |

* Усилие затягивания дано только в качестве справки.

Действия после установки головки цилиндров

1.   Установить распредвалы и крышки распредвалов.

| a - Распредвал (2) b - Масляный сальник (2) c - Крышка распредвала, верхняя (2) d - Винт (4) M7 x 48 e - Крышка распредвала (8) | f - Винт (16) M7x37 g - Выступ на распредвале выхлопных клапанов h - Идентификационная метка розового цвета на кольце выхлопного распредвала i - Поршни повернуты на 90° после ВМТ |
| --- | --- |

ВАЖНО: Установить распредвал с выступом и розовой идентификационной меткой на выхлопной стороне головки цилиндров. Для того, чтобы не погнуть клапаны во время установки крышки, необходимо перед установкой впускного и выхлопного распредвалов повернуть коленвал (в любую сторону) на 90° после ВМТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильно установить крышки распредвалов на свои места в указанной (пронумерованной) последовательности, как показано, набитые номера при этом должны быть перевернутыми вверх ногами.

| Усилие затягивания винтов крышек распредвалов |
| --- |
| 1-ый | 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой | 17 Н-м (150 фунт.-дюйм.) |

2.   Установить крышку головки цилиндров и ведомые шестерни.

a - Резиновая прокладка

b - Крышка головки цилиндров

c - Винт (14) M6x30

d - Шланг сапуна

e - Штифт (2)

f - Ведомая шестерня (2)

g - Шайба(2)

h - Винт ведомой шестерни (2) M10 x 35

Усилие затягивания винтов крышки головки цилиндров

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

Проверить повторно и при необходимости снова затянуть, как требуется.

Усилие затягивания винтов ведомой шестерни

60 Н-м (43 фунт.-фут.)

## Установка приводного зубчатого ремня

1. Совместить метки момента зажигания на ведомых шестернях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проворачивания маховика и совмещения меток использовать инструмент для фиксации маховика.

2. Совместить указатель с меткой ВМТ на маховике.

3. Установить приводной зубчатый ремень.

4. Установить пружину механизма натяжения ремня и привернуть этот механизм винтом.

a - Метки момента зажигания

b - Винт механизма натяжения ремня M10 x 45

c - Пружина механизма натяжения ремня

Усилие затягивания винта механизма натяжения ремня

40 Н-м (29 фунт.-фут.)

5. Подсоединить топливные шланги и провода свечей зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрепить топливные шланги пружинными хомутами.

Топливный насос - Исполнение I	Топливный насос - Исполнение II

a - Топливные шланги

b - Крышка колпачков свечей зажигания

c - Винт (5) M6 x 16

Усилие затягивания винтов крышки свечей зажигания

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

6. Установить крышку свечей зажигания и крышку маховика.

a - Крышка маховика

b - Винт (2) M6 x 20

Усилие затягивания винта крышки маховика

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

# Дополнительные рабочие таблицы для измерения зазора клапанов

ПРИМЕЧАНИЕ: Сделать фотокопию / ксерокопию данной страницы для получения дополнительных рабочих таблиц измерения зазоров клапанов.

## Измерение

1.	Провернуть маховик по часовой стрелке до установки поршня в цилиндре №1 в положение ВМТ.

2.	Измерить и записать зазор впускных клапанов для цилиндров №1 и №2.

3.	Измерить и записать зазор выхлопных клапанов для цилиндров №1 и №3.

4.	Провернуть маховик на 360° по часовой стрелке.

5.	Измерить и записать зазор впускных клапанов для цилиндров №3 и №4.

6.	Измерить и записать зазор выхлопных клапанов для цилиндров №2 и №4.

## Регулировка

1. Если зазор не соответствует табличному значению, снять и измерить регулировочный диск.

2. Прибавить к этому значению или отнять от него величину, которая в результате обеспечит, чтобы клапан соответствовал необходимому табличному значению.

3. Для выбора нового регулировочного диска руководствоваться следующей формулой:

Толщина снятого диска

+

Измеренное значение зазора клапана

–

Указанное в технических характеристиках значение зазора клапана

= Толщина нового регулировочного диска

| Впускные клапаны цил. №1 и №2 Выхлопные клапаны цил. №1 и №3 | Впускные клапаны цил. №3 и №4 Выхлопные клапаны цил. №2 и №4 |
| --- | --- |

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ

| ВПУСК (в холодном состоянии) 0.17-0.23 мм (0.007-0.009") |  | ВЫХЛОП (в холодном состоянии) 0.31-0.37 мм (0.012-0.014") |
| --- | --- | --- |
| Цил. | Зазор | Старый рег. диск | Новый рег. диск | Новый зазор |  | Цил. | Зазор | Старый рег. диск | Новый рег. диск | Новый зазор |
| №1 |  |  |  |  |  | №1 |  |  |  |  |
| №2 |  |  |  |  |  | №2 |  |  |  |  |
| №3 |  |  |  |  |  | №3 |  |  |  |  |
| №4 |  |  |  |  |  | №4 |  |  |  |  |

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

## Раздел 4B - Блок двигателя и картер

Оглавление

| Оглавление 4B-1 Технические характеристики 4B-2 Специальный инструмент 4B-4 Для заметок: 4B-5 Блок цилиндров и картер 4B-6 Коленвал, поршни и шатуны 4B-8 Порядок затягивания винтов 4B-10 Винты крышки картера 4B-10 Винты крышки выхлопного канала 4B-11 Болты и гайки крепления блока двигателя 4B-11 Подготовка блока двигателя к демонтажу 4B-12 Демонтаж блока двигателя 4B-15 Демонтаж узлов и деталей блока двигателя 4B-16 Узлы и детали система зажигания 4B-16 Узлы и детали системы зарядки и запуска 4B-16 Узлы и детали топливной системы 4B-16 Демонтаж жгута и аккумуляторного кабеля 4B-16 Демонтаж головки цилиндров 4B-16 Разборка блока двигателя 4B-17 Демонтаж ведущей шестерни 4B-17 Демонтаж крышки выхлопного канала 4B-18 Демонтаж картера и коленвала 4B-20 | Демонтаж поршневых колец 4B-22 Чистка, осмотр, проверка, ремонт 4B-23 Цилиндр 4B-23 Поршень 4B-24 Поршневые кольца 4B-25 Коленвал 4B-26 Картер и подшипники 4B-26 Масляный зазор шатунов 4B-31 Сборка блока двигателя 4B-35 Установка поршневых колец и поршней 4B-35 Установка картера и коленвала .. 4B-36 Установка крышки выхлопного канала 4B-40 Установка ведущей шестерни 4B-42 Установка узлов и деталей блока двигателя 4B-43 Головка цилиндров 4B-43 Жгут и аккумуляторный кабель 4B-43 Узлы и детали топливной системы 4B-43 Узлы и детали системы зарядки и запуска 4B-43 Узлы и детали системы зажигания 4B-43 Установка блока двигателя 4B-44 Действия после установки блока двигателя 4B-46 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

| БЛОК ЦИЛИНДРОВ | Тип | Линейный, 4-такт. - DOHC, 16 клапанов |
| --- | --- | --- |
|  | Объем | 1596 см3 (97.4 куб. дюйм.) |
|  | Кол-во цилиндров | 4 |
| ХОД ПОРШНЯ | Длина хода | 3.205 " (81.4 мм) |
| СТВОЛ ЦИЛИНДРА | Диаметр |  |
|  | Стандартный | 79.000 - 79.020 мм (3.110 - 3.111 ") |
|  | Увеличенный на 0.010 " (0.25 мм) | 79.250 - 79.270 мм (3.120 - 3.121 ") |
|  | Конусность/Некруглость (максимально) | 0.08 мм (0.003 ") |
|  | Материал ствола цилиндра | Чугун |
|  | Материал поршня | Алюминий |
|  | Точка измерения (Н) | 13 мм (0.51 ") |
|  | Внеш. диаметр у юбки (H) |  |
|  | Стандартный (D) | 78.928 - 78.949 мм (3.1073 - 3.1082 ") |
|  | Увеличенный на 0.010 " (0.25 мм) | 79.178 - 79.199 мм (3.1174 - 3.1182 ") |
| ПОРШЕНЬ | Внутренний диаметр выступа пальца | 18.008 - 18.015 мм (0.7090 - 0.7093 ") |
| ЗАЗОР | Зазор между поршнем и цилиндром | 0.070 - 0.080 мм (0.0028 - .0031 ") |
| ПОРШНЯ |  |  |
| КОЛЬЦА | Верхнее кольцо |  |  |
|  | Размер "B" |  | 1.17- 1.19 мм (0.046 - 0.047 ") |
|  | Размер "T" |  | 2.89-2.91 мм (0.114 -0.115 ") |
|  | Торцевой зазор (установленного) |  | 0.15 - 0.30 мм (0.006 - 0.012 ") |
|  | Боковой зазор |  | 0.02 - 0.08 мм (0.001 - 0.003 ") |
|  | Среднее кольцо |  |  |
|  | Размер "B" |  | 1 .47 - 1 .49 мм (0.058 - 0.059 ") |
|  | Размер "T" |  | 3.00 - 3.20 мм (0.118 - 0.126 ") |
|  | Торцевой зазор (установленного) |  | 0.70 - 0.90 мм (0.028 - 0.035 ") |
|  | Боковой зазор |  | 0.03 - 0.07 мм (0.001 - 0.003 ") |
|  | Нижнее кольцо (маслосъемное) |  |  |
|  | Размер "B" |  | 2.38 - 2.48 мм (0.094 - 0.098 ") |
|  | Размер "T" |  | 2.40 мм (0.094 ") |
|  | Торцевой зазор (установленного) |  | 0.20 - 0.70 мм (0.008 - 0.028 ") |
|  | Боковой зазор |  | 0.03 -0.15 мм (0.001 - 0.006 ") |
| КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ | Коэффициент компрессии | 9.6:1 |
| (КОМПРЕССИИ) | Компрессия цилиндра (минимальная) | 950 кПа (138 фунт./кв.дюйм.) |
| ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ | Внешний диам. поршневого пальца | 17.997 - 18.000 мм (0.7083 - 0.7087") |
|  | Внутренний диам. малой (верхней) головки шатуна | 17.965 - 17.985 мм (0.7073 - 0.7081") |
|  | Внутренний диам. большой (нижней) головки шатуна | 47.025 - 47.035 мм (1 .8514 - 1 .851 8") |
|  | Масляный зазор (большой головки) | 0.023 - 0.035 мм (0.0009 - 0.0014") |
| ШАТУН | Толщина подшипника большой головки |  |
|  | Желтый | 1.499 -1.506 мм (0.0590 - 0.0593") |
|  | Зеленый | 1.506 - 1.513 мм (0.0593 - 0.0596") |
|  | Синий | 1.513 - 1.520 мм (0.0596 - 0.0598") |
|  | Красный | 1.520 - 1.527 мм (0.0598 - 0.0601") |

|  | Шейка коленвала |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр | 47.985 - 48.000 мм |
|  |  | (1.8892 -1.8898") |
|  | Минимальный диаметр | 47.972 мм (1.8887") |
|  | Палец кривошипа |  |
|  | Диаметр | 43.982 - 44.000 мм |
|  |  | (1.7316- 1.7323") |
| КОЛЕНВАЛ | Минимальный диаметр | 43.971 мм (1.7311") |
|  | Биение коленвала | 0.03 мм (0.001") |
|  | Внутренний диаметр коренной шейки в картере |  |
|  |  | 54.023 - 54.042 мм |
|  |  | (2.1269 -2.1276 ") |
|  | Масляный зазор шейки коленвала | 0.024 - 0.044 мм (0.0009 - 0.0017") |
|  | Толщина подшипника верхней коренной |  |
|  | шейки в картере |  |
|  | Зеленый | 2.992 - 2.999 мм (0.1178 - 0.1181") |
|  | Синий | 2.999 - 3.006 мм (0.1181 - 0.1183") |
|  | Красный | 3.006 - 3.013 мм (0.1183 - 0.1186") |
| КАРТЕР | Толщина подшипника нижней коренной |  |
|  | шейки в картере |  |  |
|  | Желтый |  | 3.010 - 3.017 мм (0.1185 -0.1188") |
|  | Зеленый |  | 3.017- 3.024 мм (0.1188 - 0.1191") |
|  | Синий |  | 3.024 - 3.031 мм (0.1191 - 0.1193") |
|  | Красный |  | 3.031 - 3.038 мм (0.1193 - 0.1196") |
|  | Толщина коренного подшипника №3 |  |
|  | Зеленый | 2.992 - 2.999 мм (0.1178 - 0.1181") |
|  | Синий | 2.999 - 3.006 мм (0.1181 - 0.1183") |
|  | Красный | 3.006 - 3.013 мм (0.1183 - 0.1186") |

### Специальный инструмент

1.	Ключ для масляного фильтра - Oil Filter Wrench (Артикул 91-802653Q1)

2.	Инструмент для фиксации маховика - Flywheel Holder (Артикул 91 -83163M)

3.	Съемник маховика - Flywheel Puller (Артикул 91 -83164M)

4.	Приспособление для сжатия поршневых колец - Piston Ring Compressor (Артикул FT2997)

5.	Расширитель поршневых колец - Piston Ring Expander (Артикул 91-24697)

6.	Держатель коленвала - Crankshaft Holder (Артикул 91-804770A1)

Для заметок:

### Блок цилиндров и картер

Блок цилиндров и картер (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Блок цилиндров |  |  |  |
| 2 | 10 | Установочный штифт |  |  |  |
| 3 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 4 | 10 | Винт (M8 x 55 мм) | См. Примечание |
| 5 | 10 | Винт (M10 x 135 мм) | См. Примечание |
| 6 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 7 | 1 | Заглушка (винт-пробка) |  |  |  |
| 8 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 9 | 1 | Ниппель |  |  |  |
| 10 | 1 | Масляный фильтр |  |  |  |
| 11 | 1 | Уплотнительное кольцо (Сер.№0T178499 и ниже) |  |  |  |
| 12 | 1 | Кронштейн (Сер.№0T178499 и ниже) |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт (M6 x 13 мм) (Сер.№0T178499 и ниже) | 70 |  | 8 |
| 14 | 1 | Кабельная стяжка (Сер.№0T178499 и ниже) |  |  |  |
| 15 | 1 | Трубка сапуна (Сер.№0T178499 и ниже) |  |  |  |
| 16 | 2 | Хомут (Сер.№0T178499 и ниже) |  |  |  |
| 17 | 2 | Винт (M6 x 12 мм) (Сер.№0T178499 и ниже) | 70 |  | 8 |
| 18 | 1 | Пружинный хомут (зажим) (Сер.№0T178499 и ниже) |  |  |  |
| 19 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 20 | 2 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 21 | 1 | Анод |  |  |  |
| 22 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 23 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 24 | 2 | Винт (M8 x 25 мм) | 156 |  | 18 |
| 25 | 1 | Винт (M6x 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 26 | 3 | Винт (M6x 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 27 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 28 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 29 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 30 | 1 | Клапан контроля давления |  |  |  |
| 31 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 32 | 18 | Винт (M6 x 30 мм) | 106 |  | 12 |
| 33 | 1 | Внешняя крышка выхлопного канала |  |  |  |
| 34 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 35 | 1 | Пружинный хомут (зажим) |  |  |  |
| 36 | 1 | Шланг |  |  |  |
| 37 | 1 | Кабельная стяжка |  |  |  |
| 38 | 2 | Рым-болт |  |  |  |
| 39 | 1 | Пластина клапана |  |  |  |
| 40 | 4 | Винт (M6 x 20 мм) | 70 |  | 8 |
| 41 | 6 | Шпилька |  |  |  |
| 42 | 6 | Шайба |  |  |  |
| 43 | 6 | Гайка |  | 35 | 47.5 |
| 44 | 2 | Винт (M8 x 35 мм) |  | 20 | 27 |
| 45 | 1 | Резиновая крышка |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:    Позиция №4 - 1-ый этап: Затянуть до 14 Н-м (120 фунт.-дюйм.); 2-ой этап: Затянуть до 28 Н-м (20 фунт.-фут.)

ПРИМЕЧАНИЕ:    Позиция №5 - 1-ый этап: Затянуть до 19 Н-м (14 фунт.-фут.); затем повернуть еще на 60 градусов.

### Коленвал, поршни и шатуны

Коленвал, поршни и шатуны (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Коленвал |  |  |  |
| 2 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 3 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 4 | 4 | Подшипник (ЗЕЛЕНЫЙ) |  |  |  |
|  | 4 | Подшипник (СИНИЙ) |  |  |  |
|  | 4 | Подшипник (КРАСНЫЙ) |  |  |  |
| 5 | 5 | Подшипник (ЖЕЛТЫЙ) |  |  |  |
|  | 5 | Подшипник (ЗЕЛЕНЫЙ) |  |  |  |
|  | 5 | Подшипник (СИНИЙ) |  |  |  |
|  | 5 | Подшипник (КРАСНЫЙ) |  |  |  |
| 6 | 1 | Подшипник (ЗЕЛЕНЫЙ) |  |  |  |
|  | 1 | Подшипник (СИНИЙ) |  |  |  |
|  | 1 | Подшипник (КРАСНЫЙ) |  |  |  |
| 7 | 4 | Поршень / шатун в сборе (Стандартный) |  |  |
|  | AR | Поршень / шатун в сборе (Увеличенный на 0.25 мм) |  |  |  |
| 8 | 2 | Винт | См. Примечание |
| 9 | 8 | Подшипник (ЖЕЛТЫЙ) |  |  |  |
|  | 8 | Подшипник (ЗЕЛЕНЫЙ) |  |  |  |
|  | 8 | Подшипник (СИНИЙ) |  |  |  |
|  | 8 | Подшипник (КРАСНЫЙ) |  |  |  |
| 10 | 4 | Комплект поршневых колец (Стандартный) |  |  |  |
|  | AR | Комплект поршневых колец (Увеличенный на 0.25 мм) |  |  |  |
| 11 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 12 | 1 | Шпонка |  |  |  |

* AR - Количество по потребности

ПРИМЕЧАНИЕ: Позиция №8 - Затянуть до 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) затем повернуть еще на 90°.

# Порядок затягивания винтов

#### Винты крышки картера

1-ый этап затягивания	2-ой этап затягивания

a - Центральный винт (10) - 1-ый этап

b - Центральный винт (10) - 2-ой этап (Дозатянуть на 60°)

| Усилие затягивания винтов крышки картера |
| --- |
| Центральные винты Кол-во - 10 шт. (M10 x 135 мм) | 1-ый этап: | 19 Н-м (168 фунт.-дюйм.) |
|  | 2-ой этап: | 60° 50 Н-м (37 фунт.-фут.)* |
| Внешние винты Кол-во - 10 шт. (M8 x 55 мм) | 1-ый этап: | 14 Н-м (120 фунт.-дюйм.) |
|  | 2-ой этап: | 28 Н-м (20 фунт.-фут.) |

* Это значение усилия затягивания дано только для справки.

## СОВЕТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ:

1. Для того, чтобы провернуть винты крышки картера на 60° (после первого этапа затягивания), нанести первую метку краской на угол головки винта и вторую метку под 60° по часовой стрелке на крышке картера, как показано. Повернуть винт до совмещения нанесенных меток.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы по этим инструкциям для того, чтобы не перепутать новые метки при окончательной сборке с ранее нанесенными метками, метки на крышку картера следует наносить краской другого цвета.

#### Винты крышки выхлопного канала

| Усилие затягивания винтов крышки выхлопного канала |
| --- |
| 1-ый этап: | 6 Н-м (53 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап: | 12 Н-м (106 фунт.-дюйм.) |

Болты и гайки крепления блока двигателя

Усилие затягивания гайки крепления блока двигателя

54.5 Н-м (40 фунт.-фут.)

Усилие затягивания болта крепления блока двигателя

27 Н-м (20 фунт.-фут.)

# Подготовка блока двигателя к демонтажу

1. Снять верхний обтекатель.

2. Снять крышку маховика.

a - Винты (2) M6 x 20 мм

b - Крышка маховика

3. Отсоединить провода переключателя ГСУУН на обтекателе.

a -Зелено-белый

b - Светло-сине-белый

c -Красный

d - Переключатель на обтекателе

4. Отвернуть 2 винта с крышки проходной прокладки для освобождения прокладки.

5. Отвернуть 8 винтов крепления двух половин обтекателя.

a - Винты обтекателя (8) M6 x 40

b - Винты (2) M6 x 20

c - Крышка

d - Проходная прокладка

6. Снять щуп для проверки уровня масла и слить масло.

7. Снять охладительный шланг для втулки торсионного вала.

8. Снять вентиляционный шланг карбюратора с переходника.

9. Отсоединить провода насоса ГСУУН.

a - Щуп для проверки уровня масла

b - Охладительный шланг для втулки торсионного вала

c - Вентиляционный шланг карбюратора (не виден)

d - Переходник вентиляционного шланга (не виден)

e - Провода насоса ГСУУН

# Демонтаж блока двигателя

1. Отвернуть гайки (6) и винты (2) для освобождения блока двигателя от кожуха торсионного вала.

a - Гайки (6)

b - Шайбы (6)

c - Винты (2) M8 x 35

2. Поднять блок двигателя с кожуха торсионного вала, используя съемник маховика/рым-болт (Flywheel Puller/Lifting Eye).

3. Установить блок двигателя на соответствующий штатив-подставку.

a - Съемник маховика/рым-болт - Flywheel Puller/Lifting Eye (91-83164M)

# Демонтаж узлов и деталей блока двигателя

## Узлы и детали системы зажигания

1.   Демонтаж следующих узлов системы зажигания см. в Разделе 2A.

a.	Маховик - Необходимо использовать инструмент фиксации коленвала

b.	Статор/катушки датчиков

c.	Приводной зубчатый ремень распредвала

d.	Катушки зажигания

e.	Блок РЕБ

f.	Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ)

g.	Датчик температуры

## Узлы и детали системы зарядки и запуска

1.   Демонтаж следующих узлов системы зарядки и запуска см. в Разделе 2B.

a.	Стартер / реле

b.	Регулятор / выпрямитель напряжения

## Узлы и детали топливной системы

1.   Демонтаж следующих узлов см. в Разделах 3A и 3B.

a.	Топливный насос

b.	Узел карбюратора и впускного коллектора

## Демонтаж жгута и кабеля аккумуляторной батареи

1.   Снять жгут и кабель аккумуляторной батареи (АБ).

## Демонтаж головки цилиндров

1.   Демонтаж головки цилиндров см. в Разделе 4A.

### Разборка блока двигателя

#### Демонтаж ведущей шестерни

1.   Отвернуть гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для фиксации гайки ведущей шестерни использовать головку 46 мм с глубиной утопления 76 мм. Для фиксации коленвала использовать инструмент фиксации коленвала Артикул 91-804770A1 (Crankshaft Holder Tool).

a - Гайка ведущей шестерни

b - Ведущая шестерня

c - Роторная пластина катушек датчиков

d - Шпонка

e - Головка 46 мм, глубина утопления 76 мм (Артикул 91-881847A1)

f - Инструмент фиксации коленвала - Crankshaft holder tool (91-804770A1)

#### Демонтаж крышки выхлопного канала

1. Снять масляный фильтр.

2. Снять обратный масляный шланг (только для Исполнения I).

3. Снять водяной шланг, крышку выхлопного канала и прокладку.

a - Масляный фильтр

b - Обратный масляный шланг

c - Водяной шланг

d - Винт (18) M6 x 30 мм

e - Крышка выхлопного канала

f - Прокладка (Выбросить)

g - Ключ для масляного фильтра - Oil Filter Wrench (Артикул 91-802653)

h - Исполнение I (Сер.№США-0T178499 и ниже)

i - Исполнение II (Сер.№США-0T178500 и выше)

4. Снять крышку клапана контроля давления (ККД).

5. Снять анод и датчик температуры двигателя (ДТД).

ВАЖНО: Если анод снимается с ПЛМ с установленной плитой выхлопного канала, то для того, чтобы анод не упал в водяную рубашку системы охлаждения двигателя, необходимо выполнить действия по приведенной ниже процедуре:

## ПРОЦЕДУРА ДЕМОНТАЖА АНОДА

1. Отвернуть винты крышки анода.

2. Снять анод с блока цилиндров.

3. Для отделения анода от крышки анода отвернуть центральный винт анода.

Показано Исполнение II

| a - Винт (3) M6 x 20 b - Крышка клапана контроля давления (ККД) c - Пружина d - Клапан контроля давления (ККД) e - Проходная прокладка f - Прокладка (Выбросить) g - Винт M6 x 12 h - Винт крышки анода (2) M8 x 25 i - Крышка анода | j - Уплотнительное кольцо k - Центральный винт анода M6 x 20 I - Анод m - Винт (2) M6 x 16 n - Держатель датчика температуры двигателя (ДТД) o - Датчик ДТД p - Прокладка (Выбросить) q - Крышка и кабельная стяжка |
| --- | --- |

#### Демонтаж картера и коленвала

1.  Снять картер и крышки шатунов.

ВАЖНО: Отметить и записать положения крышек шатунов для последующей сборки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа винтов шатунов использовать головку типа Торкс Torx® E10.

a - Винт (10) M8x55

b - Винт (10) M10x135

c - Картер

d - Винт шатуна (Выбросить) (8) M8 x 38

e - Крышка шатуна (4)

2.   Снять коленвал и масляные сальники.

a - Коленвал

b - Верхний масляный сальник

c - Нижний масляный сальник

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ взаимозаменять коренные подшипники! Устанавливать только на родные места!

3.   Снять половины коренных подшипников с крышки картера и блока цилиндров.

a - Коренные полуподшипники - Крышка картера (5)

b - Коренные полуподшипники - Блок цилиндров (5)

4. Снять поршни вместе с шатунами.

a - Поршень с шатуном в сборе

## Демонтаж поршневых колец

1. Снять верхнее и второе кольцо.

2. Снять маслосмазочное кольцо (нижнюю направляющую, верхнюю направляющую и маслосъемное кольцо).

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не допустить поломки колец, использовать инструмент для расширения поршневых колец - Piston Ring Expander Если планируется повторное использование колец, промаркировать для правильной сборки и установки в дальнейшем.

a	- Верхнее кольцо

b	- Второе кольцо

c	- Маслосмазочное кольцо

d	- Поршень

# Чистка, осмотр, проверка, ремонт

## Ствол цилиндра

### Измерение ствола цилиндра

1.  Измерить диаметр ствола цилиндра в трех точках по обеим осям координат  X и Y .

2. Если этот параметр выходит за пределы стандартных размеров, указанных в таблице ниже, цилиндр необходимо обработать для того, чтобы установить поршень увеличенного диаметра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить в трех точках (L1, L2, и L3) по обеим осям координат X и Y (D1-6).

L1 =20 мм (0.8 ")

L.2=70 мм (2.8 ")

L3=120 мм (4.7")

3. Измерить диаметр ствола цилиндра прибором для проверки диаметра и формы цилиндров. При необходимости расточить (обработать) или заменить.

| Размеры диаметра ствола цилиндра |
| --- |
| Размер ствола цилиндра | Конусность/ Некруглость (макс.) |
| Стандартный ствол цилиндра |  |
| 79.000-79.020 мм (3.110-3.111") | 0.08 мм (0.003 ") |
| Увеличенный ствол цилиндра на - 0.010” (0.25 мм) |  |
| 79.250-79.270 мм (3.120-3.121") | 0.08 мм (0.003 ") |

ПРИМЕЧАНИЕ: Конусность = (Максимум от D1 или D2) – (Минимум от D5 или D6)

#### Поршень

1. Проверить стенки поршня на износ и повреждение. При необходимости узел поршня/шатуна заменить.

2. Измерить поршень в точке на расстоянии 13 мм (0.5”) от низа. Если не соответствует табличным значениям,  узел поршня/шатуна заменить.

a - Диаметр поршня

b - Расстояние от низа 13 мм (0.51")

| Диаметр поршня - "a" |
| --- |
| Размер поршня | Диаметр |
| Стандартный | 78.928-78.949 мм (3.1074-3.1082") |
| Увеличенный на 0.25 мм (0.010") | 79.178-79.199 мм (3.1174-3.1182") |

3. Измерить зазор между поршнем и цилиндром. Если не соответствует табличным значениям, провести дальнейший осмотр поршня и ствола цилиндра и определить, что необходимо: ремонт или замена.

a. Зазор между поршнем и цилиндром определяется следующим образом:

МИДС - МИДП = ЗПЦ, где:

МИДС = Минимальный измеренный диаметр ствола

МИДП = Максимальный измеренный диаметр поршня

ЗПЦ = Зазор между поршнем и цилиндром

Зазор между поршнем и цилиндром

0.070-0.080 мм (0.0028-0.0031 ")

## Поршневые кольца

## БОКОВОЙ ЗАЗОР ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА

1.  Измерить боковой зазор поршневого кольца. Если поршень и поршневые кольца выходят за пределы табличных значений, поршневые кольца заменить целиком единым комплектом.

| Боковой зазор поршневого кольца |
| --- |
| Верхнее | 0.03 - 0.08 мм (0.001 - 0.003") |
| Среднее | 0.03 - 0.08 мм (0.001 - 0.003") |
| Маслосмазочное | 0.03 - 0.15 мм (0.001 - 0.006") |

## ЗАЗОР В ЗАМКЕ КОЛЬЦА (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАЗОР)

1. Измерить зазор в замке поршневых колец. Если выходит за пределы табличных значений, поршневые кольца заменить целиком единым комплектом.

ПРИМЕЧАНИЕ: При измерении кольцо следует располагать строго на одном горизонтальном уровне. Проталкивать кольцо в ствол цилиндра с помощью головки поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить зазор в замке кольца на глубине 20 мм (0.8").

a - Глубина посадки кольца в цилиндр для измерения

| (Температурный) зазор в замке кольца |
| --- |
| Верхнее | 0.15 - 0.30 мм (0.006 - 0.012 ") |
| Второе | 0.70 - 0.90 мм (0.028 - 0.035 ") |
| Маслосмазочное | 0.20 - 0.70 мм (0.008 - 0.028 ") |

Коленвал

1. Тщательно прочистить коленвал и проверить поверхности вала под подшипники. Если эти поверхности поражены точечной коррозией, поцарапаны или имеют  цвета побежалости от перегрева, коленвал заменить.

2. Измерить биение. Если биение не соответствует табличному значению, коленвал заменить.

3. Прочистить маслосмазочные отверстия (каналы) в коленвале.

Значение биения коленвала

0.03 мм (0.0012")

4. Измерить диаметр шейки под коренной подшипник коленвала и диаметр шатунной шейки. Если не соответствуют табличным значениям, заменить.

Предельное значение диаметра шейки под коренной подшипник коленвала

47.972 мм (1.8887 ")

Предельное значение диаметра шатунной шейки

43.971 мм (1.7311 ")

## Картер и подшипники

1. Измерить зазор коренного подшипника коленвала по приведенной ниже инструкции, если не соответствует табличным значениям, заменить верхний и нижний подшипники вместе (см. Идентификационные метки картера и подшипника).

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить маслосмазочный зазор коренного подшипника при комнатной температуре 20оС (68оF).

Зазор коренного подшипника

0.024 - 0.044 мм (0.0009 - 0.0017 ")

## ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА КОЛЕНВАЛА

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  взаимозаменять коренные подшипники. Устанавливать только на свои родные места.

1. Счистить весь старый прокладочный материал с поверхности стыка крышки картера и блока цилиндров.

2. Удалить все масло с указанных ниже областей:

a.	Поверхностей под коренные подшипники на блоке цилиндров и крышке картера.

b.	Коренных подшипников.

c.	Поверхностей под подшипники на коленвале.

3. Установить половины коренных подшипников в блок цилиндров.

4. Установить коленвал.

a - Половины коренных подшипников - Блок цилиндров (4)

b - Упорный подшипник (1)

5. Установить пластину инструмента для измерения зазора в подшипниках на каждую подшипниковую поверхность коленвала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливать пластину инструмента для измерения зазора над отверстием для смазки на поверхности коленвала под подшипники.

a - Пластина инструмента для измерения зазора

6. Установить половины коренного подшипника в картер.

a - Половины коренного подшипника - Катер (5)

7. Установить коленвал на блок цилиндров.

8. Нанести масло на винты крышки и затянуть винты в указанной последовательности и в два этапа.

ВАЖНО: Не изменять положение коленвала до тех пор, пока не будет завершено измерение.

a - Винт (10) M10 x 135 мм

b - Винт (10) M8 x 55 мм

| Усилие затягивания винтов крышки картера |
| --- |
| Внешние винты Кол-во - 10 шт. (M8 x 55 мм) | 1-ый этап: | 14 Н-м (120 фунт.-дюйм.) |
|  | 2-ой этап: | 28 Н-м (20 фунт.-фут.) |
| Центральные винты Кол-во - 10 шт. (M10 x 135 мм) | 1-ый этап: | 19 Н-м (168 фунт.-дюйм.) |
|  | 2-ой этап: | 60° 50 Н-м (37 фунт.-фут.)* |

* Значение усилия затягивания дано только для справки.

## СОВЕТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Для того, чтобы повернуть винты крышки картера на 60 градусов (после первого этапа затягивания) нанести краской метку на угол головки винта и вторую метку на крышку картера по часовой стрелке на расстоянии 60 градусов, как показано. Затем повернуть винт по часовой стрелке так, чтобы метки совместились.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы по этим инструкциям для того, чтобы не перепутать новые метки при окончательной сборке с ранее нанесенными метками, метки на крышку картера следует наносить краской другого цвета.

1-ый этап затягивания	2-ой этап затягивания

a - Центральный винт (10) 1-ый этап затягивания

b - Центральный винт (10) 2-ой этап затягивания (повернуть еще на 60°)

## ЗАЗОР КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА

1. Отвернуть и снять винты и картер.

2. Для проверки зазора коренного подшипника измерить ширину сжатой пластины для измерения зазора. Если зазор не соответствует табличному значению, заменить подшипники (см. главу "Выбор новых коренных подшипников" ниже).

a - Сжатая пластина инструмента для измерения зазора

Зазор коренного подшипника

0.024 - 0.044 мм (0.0009 - 0.0017 ")

## ВЫБОР НОВЫХ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ

1. Вычесть значение диаметров коренных шеек коленвала (№1 - №5) из диаметров шеек под коренные подшипники блока цилиндров (№1 - №5).

2. Выбрать соответствующий подшипник по приведенной ниже таблице в соответствии с вычисленными значениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметры шеек под подшипники блока цилиндров (№1-№5) и диаметры шеек коленвала (№1-№5) можно определить по значению набитых номеров, как указано ниже.

Диаметр шейки коленвала = 47.900 + (значение набитого номера / 1000)

Пример: Если набитое число в позиции №1 равно 92, то по приведенной выше формуле диаметр шейки коленвала:

47.900  + (92/1000) = 47.992

Диаметр шейки блока цилиндров = 54.000 + (значение набитого номера  / 1000)

Пример: Если набитое число в позиции №1 равно 32, то по приведенной выше формуле диаметр шейки блока цилиндров:

54.000 + (32/1000) = 54.032

3. Вычесть диаметр шейки в картере из диаметра в блоке цилиндров

a. Для правильного выбора коренных подшипников руководствоваться следующей таблицей:

| Таблица выбора подшипников коленвала |
| --- |
| Диаметр шеек под подшипники блока цилиндров - диаметры шеек коленвала (мм) | Подшипник (на стороне цилиндра) (с маслосмазочной канавкой) | Подшипник (на стороне коленвала) (без маслосмазочной канавки) |
| 6.023-6.026 | Зеленый | Желтый * |
| 6.027-6.034 | Синий | Зеленый * |
| 6.035-6.042 | Синий | Синий |
| 6.043-6.049 | Красный | Синий * |
| 6.050-6.058 | Красный | Красный |

!!! ВНИМАНИЕ

Метка (*) указывает на то, что цвета верхних и нижних подшипников разные. Установить коренные подшипники в среднюю часть блока цилиндров и на шейки коленвала так, чтобы они не закрывали отверстия маслосмазочных каналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подшипник №3 коленвала - это упорный подшипник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если разница между диаметрами шеек под подшипники блока цилиндров и шеек под подшипники коленвала больше, чем максимальное значение (6.058 мм), заменить коленвал, блок цилиндров или то и другое.

## Маслосмазочный зазор шатуна

1. Измерить маслосмазочный зазор по процедуре в главе "Измерение маслосмазочного зазора шатуна". Если зазоры не соответствуют табличным значениям, заменить верхние и нижние подшипники целиком, комплектно, как единый узел.

Маслосмазочный зазор шатуна

0.023 - 0.035 мм (0.0009 - 0.0014")

## ИЗМЕРЕНИЕ МАСЛОСМАЗОЧНОГО ЗАЗОРА ШАТУНА

ВАЖНО: Чтобы не допустить путаницы старых винтов с новыми, винты шатунов промаркировать.

!!! ВНИМАНИЕ

Родные винты шатунов следует использовать только для измерения и регулировки маслосмазочного зазора. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать родные винты шатунов для сборки двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалить, счистить все масло с подшипниковых поверхностей шатунов и шеек под шатуны на коленвале.

!!! ВНИМАНИЕ

Установить подшипники на свои первоначальные (родные) места. Неправильное измерение маслосмазочного зазора может привести к повреждению двигателя.

1. Установить верхнюю половину подшипника в шатун и нижнюю половину подшипника в шатунную крышку.

2. Наложить пластину для измерения зазора на шатунную шейку коленвала параллельно коленвалу.

a - Пластина инструмента для измерения зазора

3. Собрать шатуны на соответствующие шатунные шейки коленвала.

ВАЖНО: Проверить и удостовериться в том, что плоская сторона большой головки шатуна  обращена в сторону маховика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не сдвигать коленвал до тех пор, пока не будет завершено измерение маслосмазочного зазора нижней (большой) головки шатуна.

a - Шатунная крышка - плоская сторона

b - Шатун/поршень в сборе

4. Нанести моторное масло на резьбы и посадочное место родных шатунных винтов.

5. Затянуть родные винты шатунов в поочередной последовательности и в два этапа.

| Усилие затягивания винтов шатунов |
| --- |
| 1-ый этап: | 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап: | 90° |

6. Снять шатунную крышку.

7. Для того, чтобы проверить маслосмазочный зазор шатуна, измерить ширину сжатой пластины на каждой шатунной шейке коленвала. Если зазор не соответствует, см. главу "Регулировка маслосмазочного зазора шатуна".

a - Сжатая пластина для измерения зазора

Маслосмазочный зазор шатуна

0.023 - 0.035 мм (0.0009 - 0.0014 ")

РЕГУЛИРОВКА МАСЛОСМАЗОЧНОГО ЗАЗОРА ШАТУНА

1. Установить новые желтые подшипники в шатуны и шатунные крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Желтые подшипники используются только в качестве контрольных для того, чтобы облегчить определение зазора.

2. Наложить пластину для измерения зазора на шатунную шейку коленвала параллельно коленвалу.

3. Собрать шатунные крышки на соответствующие шатунные шейки коленвал.

ВАЖНО: Проверить и удостовериться в том, что плоская сторона шатуна на конце большой головки обращена в сторону маховика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не сдвигать коленвал до тех пор, пока не будет завершено измерение маслосмазочного зазора нижней (большой) головки шатуна.

a - Шатунная крышка - плоская сторона

b - Шатун/поршень в сборе

4. Нанести моторное масло на резьбы и посадочное место родных шатунных винтов.

5. Затянуть родные винты шатунов в поочередной последовательности и в два этапа.

| Усилие затягивания винтов шатунов |
| --- |
| 1-ый этап: | 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап: | 90° |

6. Снять шатунную крышку.

7. Для того, чтобы проверить маслосмазочный зазор шатуна, измерить ширину сжатой пластины для измерения зазора на каждой шатунной шейке коленвала.

8. Выбрать соответствующий подшипник по таблице ниже в соответствии с измеренными значениями.

a - Сжатая пластина для измерения зазора

| Таблица выбора подшипников коленвала |
| --- |
| Измеренное значение с новым желтым подшипником с помощью пластины для измерения зазора (мм) | Верхний подшипник (поршень) | Нижний подшипник (крышка) |
| 0.023-0.035 | Желтый | Желтый |
| 0.036-0.042 | Желтый | Зеленый * |
| 0.043-0.049 | Зеленый | Зеленый |
| 0.050-0.057 | Зеленый | Синий * |
| 0.058-0.065 | Синий | Синий |
| 0.066-0.071 | Синий | Красный * |

!!! ВНИМАНИЕ

Метка (*) указывает на то, что цвета верхних и нижних подшипников разные.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если измеренное значение больше, чем максимальное значение (0.071 мм), заменить коленвал, блок цилиндров или то и другое.

# Сборка блока двигателя

## Установка поршневого кольца/поршня

ВАЖНО: Если планируется повторное использование колец, устанавливать их только на свои родные места.

ВАЖНО: Для того, чтобы не поцарапать поршень, при установке колец соблюдать предельную осторожность.

1. Установить детали маслосмазочного кольца, как показано. Расширять кольца только настолько, насколько необходимо для посадки на поршень.

2. Установить второе и верхнее компрессионные кольца (стороной с маркировкой "T" вверх). Расширять кольца только настолько, насколько необходимо для посадки на поршень.

3. Разнести торцевые температурные зазоры колец относительно друг друга под указанным ниже углом.

a - Разделитель маслосмазочного кольца

b - Нижняя направляющая

c - Верхняя направляющая

d - Второе компрессионное кольцо (стороной с маркировкой "T" вверх)

e - Верхнее компрессионное кольцо (стороной с маркировкой "T" вверх)

f - Маркировка 'T" должна быть обращена к головке поршня

g - Температурный (торцевой) зазор  - Нижняя направляющая масляного кольца

h - Температурный (торцевой) зазор - Верхняя направляющая масляного кольца

i - Температурный (торцевой) зазор - Второе компрессионное кольцо

j - Температурный (торцевой) зазор - Верхнее компрессионное кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой поршней проследить, чтобы стволы цилиндров были чистыми. При необходимости произвести легкую обработку методом хонингования. После хонингования прочистить стволы цилиндров водой с моющим средством. После чистки прошвабировать стволы цилиндров несколько раз чистой тканью, смоченной моторным маслом,  затем протереть чистой сухой тканью.

4. Смазать поршни, кольца и стенки цилиндров моторным маслом.

5. С помощью инструмента для сжатия поршневых колец (Piston Ring Compressor Tool) установить поршень с шатуном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Старые поршни устанавливать на свои родные места (цилиндры). Устанавливать поршни меткой ВЕРХ (UP) на головке поршня так, чтобы она была обращена в сторону маховикового конца блока.

a - Инструмент для сжатия поршневых колец - Piston Ring Compressor (Артикул FT2997)

## Установка картера и коленвала

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  взаимозаменять коренные подшипники. Ставить только на свои родные места.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нанести на подшипники масло.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подшипник №3 - это упорный подшипник.

1. Установить половины коренного подшипника на крышку картера и блок цилиндров.

a - Половины коренных подшипников - Крышка картера (5)

b - Половины коренных подшипников - Блок цилиндров (с отверстиями) (5)

c - Подшипник №3 - упорный подшипник

2. Установить коленвал и масляные сальники.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нанести масло на сальники.

a - Коленвал

b - Верхний масляный сальник

c - Нижний масляный сальник

3. Смазать шатунные шейки моторным маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нанести масло на винты шатунов.

4. Установить крышку шатуна и новые винты на соответствующие шатунные шейки.

5. Затянуть винты шатунов в поочередной последовательности и в два этапа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки винтов шатунов  использовать головку типа Торкс Torx® E10.

ВАЖНО: Собирать и устанавливать крышки шатунов на свои родные места. Не перепутать и не взаимозаменять с другими.

a - Шатунная крышка (4)

b - Шатунный винт (новый) (8) M8 x 38

| Усилие затягивания винтов шатуна |
| --- |
| 1-ый этап: | 8 Н-м (70 фунт.-дюйм.) |
| 2-ой этап: | 90° |

6.	Удалить, счистить все масло с контактных поверхностей крышки картера и блока цилиндров.

ВАЖНО: Перед нанесением прокладочного герметика проверить и убедиться в том, что ответные, стыкующиеся поверхности крышки картера и блока цилиндров чистые.

7.	Нанести гладкую ровную ленточку прокладочного герметика Loctite Master Gasket Sealant на контактные поверхности крышки картера. С помощью небольшого малярного валика  равномерно разгладить герметик. Строго и точно соблюдать инструкции завода-изготовителя, приложенные к  комплекту прокладочного герметика.

ПРИМЕЧАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ наносить герметик на коренные подшипники и в отверстия под винты.

8.	Смазать маслом винты и затянуть крышку в указанной последовательности и в два этапа.

a - Картер

b - Винт (10) M8 x 55

c - Винт (10) M10 x 135

d - Контактная поверхность картера

e - Для равномерного нанесения герметика использовать малярный валик

| Усилие затягивания винтов крышки картера |
| --- |
| Внешние винты Кол-во: 10 шт. (M8 x 55 мм) | 1-ый этап: | 14 Н-м (120 фунт.-дюйм.) |
|  | 2-ой этап: | 28 Н-м (20 фунт.-фут.) |
| Центральные винты Кол-во: 10 шт. (M10x135 мм) | 1-ый этап: | 19 Н-м (168 фунт.-дюйм.) |
|  | 2-ой этап: | 60° |
|  |  | 50 Н-м (37 фунт.-фут.)* |

* Значение усилия затягивания дано только для справки.

## СОВЕТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Для того, чтобы провернуть винты крышки картера на 60° (после первого этапа затягивания) нанести первую метку краской на угол головки винта и вторую метку на крышку картера под 60° по часовой стрелке, как показано. Повернуть винт до совмещения нанесенных меток.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы по этим инструкциям для того, чтобы не перепутать новые метки при окончательной сборке с ранее нанесенными метками, метки на крышку картера следует наносить краской другого цвета.

1-ый этап затягивания	2-ой этап затягивания

a - Центральный винт (10) 1-ый этап затягивания

b - Центральный винт (10) 2-ой этап затягивания (на 60° градусов)

## Установка крышки выхлопного канала

1. Установить прокладку, крышку выхлопного канала и водяной шланг. Затянуть винты крышки выхлопного канала с указанным усилием и в указанной последовательности.

2. Установить масляный фильтр и шланг возврата масла (обратку).

a - Прокладка (новая)

b - Крышка выхлопного канала

c - Винт (18) M6 x 30

d - Водяной шланг

e - Шланг возврата масла (Сер.№ США-OT178499 и ниже)

f - Масляный фильтр

g - Ключ для масляного фильтра

| Усилие затягивания винтов крышки выхлопного канала |
| --- |
| 1-ый этап: | 6 Н-м (53 фунт.-дюйм. ) |
| 2-ой этап: | 12 Н-м (106 фунт.-дюйм.) |

3.Установить крышку клапана контроля давления (ККД).

4.Установить анод и датчик температуры двигателя (ДТД).

ВАЖНО: Для того, чтобы анод не упал в водяную рубашку системы охлаждения двигателя, необходимо выполнить действия по приведенной ниже процедуре.

УСТАНОВКА АНОДА

1.  Установить центральный винт крепления анода к крышке анода.

2.  Установить анод в сборе на блок цилиндров.

3.  Установить и привернуть винты крышки анода.

Показано Исполнение II

| a - Винт (3) M6 x 20 b - Крышка клапана контроля давления (ККД) c -Пружина d - Клапан контроля давления (ККД) e -Проходная прокладка f - Прокладка (новая) g - Винт M6 x 12 h - Винт крышки анода (2) M8 x 25 i - Крыша анода | j -Уплотнительное кольцо k - Центральный винт анода M6 x 20 I - Анод m - Винт (2) M6 x 16 n - Держатель датчика ДТД o - Датчик ДТД p - Прокладка (новая) q - Крышка и кабельная стяжка |
| --- | --- |

Усилие затягивания центрального винта анода

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания винтов крышки анода

18 Н-м (156 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания винтов датчика температуры

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания крышки клапана контроля давления (ККД)

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

#### Установка ведущей шестерни

1.   Установить и привернуть гайку ведущей шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для фиксации гайки ведущей шестерни использовать головку 46 мм с глубиной утопления 76 мм. Для фиксации коленвала использовать инструмент фиксации коленвала.

a - Шпонка

b - Роторная пластина катушек датчиков

c - Ведущая шестерня

d - Гайка ведущей шестерни

e - Головка 46 мм  с глубиной утопления 76 мм (Артикул 91-881847A1)

f - Инструмент фиксации коленвала - Crankshaft Holder Tool (Артикул 91-804770A1)

Усилие затягивания гайки ведущей шестерни

265 Н-м (195 фунт.-фут.)

# Узлы и детали блока двигателя

## Установка головки цилиндров

1.   Установку головки цилиндров см. в Разделе 4A.

## Установка жгута и кабеля аккумуляторной батареи

1.   Установить аккумуляторную батарею и жгут аккумуляторного кабеля.

## Узлы и детали топливной системы

1.   Установку следующих узлов см. в Разделах 3A и 3B.

a.	Топливный насос

b.	Карбюраторы/впускной коллектор

## Узлы и детали системы зарядки и запуска

1. Установку следующих узлов системы зарядки и запуска см. в Разделе 2В:

a.	Стартер

b.	Регулятор / выпрямитель напряжения

## Узлы и детали системы зажигания

1.   Установку следующих узлов и деталей системы зажигания см. в Разделе 2A.

a.	Маховик - Необходимо устанавливать с помощью инструмента фиксации коленвала

b.	Статор/катушки датчиков

c.	Приводной зубчатый ремень распредвала

d.	Катушки зажигания

e.	Разрядно-емкостной блок (РЕБ)

f.	Датчики ДУПКВ

g.	Датчик температуры

### Установка блока двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Вентиляционный шланг карбюратора должен устанавливаться при установке (опускании) блока цилиндров на кожух торсионного вала. Правильность установки и соединений шланга и переходника см. в главе "Действия после установки блока двигателя".

1. Поднять блок двигателя с помощью съемника маховика/рым-болта.

2. Установить новую прокладку блока двигателя и посадочные штифты.

3. Поставить (опустить) блок двигателя на кожух торсионного вала.

a - Съемник маховика/рым-болт - Flywheel Puller/Lifting Eye (91-83164M)

b - Посадочные штифты (2)

c - Прокладка блока двигателя (новая)

4. Привернуть блок двигателя к кожуху торсионного вала гайками (6) и болтами (2). Затянуть в указанной последовательности.

a - Гайка (6)

b - Шайба (6)

c - Винты (2) M8 x 35

d - Последовательность затягивания (пронумерована)

Усилие затягивания гаек крепления блока двигателя

54.5 Н-м (40 фунт.-фут.)

Усилие затягивания болтов крепления двигателя

27 Н-м (20 фунт.-фут.)

### Действия после установки блока двигателя

1. Установить вентиляционный шланг карбюратора на переходник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вентиляционный шланг карбюратора должен устанавливаться на переходник непосредственно перед установкой (опусканием) блока цилиндров на кожух торсионного вала.

2. Установить шланг охлаждения для втулки торсионного вала.

3. Заправить маслобак (см. Раздел 1B - Техническое обслуживание) и установить щуп проверки уровня.

4. Подсоединить провода системы ГСУУН (Пауэр Трим).

a - Переходник вентиляционного шланга (не виден)

b - Вентиляционный шланг карбюратора (не виден)

c - Шланг охлаждения для втулки торсионного вала

d - Щуп контроля уровня масла

e - Провода системы ГСУУН

5. Установить 8 винтов крепления (стягивания) двух половин обтекателя.

6. Установить проходную прокладку и крышку прокладки.

a - Винты обтекателя (8) M6 x 40

b - Винты (2) M6 x 20

c - Проходная прокладка

d - Крышка

Усилие затягивания винтов нижнего обтекателя

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

Усилие затягивания винтов крышки проходной прокладки

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

7. Подсоединить провода системы управления углом наклона ПЛМ (ГСУУН).

a - Зеленый/Белый

b - Светло-синий/Белый

c - Красный

8. Установить крышку маховика.

9. Установить верхний обтекатель.

a - Крышка маховика

b - Винт (2) M6 x 20

Усилие затягивания винтов крышки маховика

7.5 Н-м (65 фунт.-дюйм.)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

## Раздел 4C - Система смазки

Оглавление

| Технические характеристики 4C-1 Специальный инструмент 4C-1 Маслонасос (Сер.№США-0T800999 и ниже) . 4C-2 Маслонасос - модели с облегченным переключением передач (Сер.№ США-OT801000 и выше) 4C-4 Схема прохождения потока масла 4C-6 Измерение давления масла 4C-7 | Чертеж маслонасоса (справочный) 4C-8 Демонтаж маслонасоса 4C-9 Демонтаж маслозаборника 4C-10 Чистка, осмотр, проверка 4C-11 Установка маслозаборника 4C-12 Установка маслонасоса 4C-13 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

| СИСТЕМА СМАЗКИ | Тип насоса Привод маслонасоса Производительность при 100°C (212°F) с маслом марки 10W-30 при 1000 об/мин Давление масла (на прогретом двигателе) при 850 об/мин Емкость масла в картере двигателя Давление открывания перепускного клапана Маслонасос: Обслуживанию и ремонту не подлежит | Трохоидный с перепускным клапаном Шлицевой для стыка с торсионным валом 5.9 л/час (1 .56 гал/час) 207-414 кПа (30-60 фунт./кв. дюйм.) либо 5 кварт, либо 5 литров 490 кПа (71 фунт./кв.дюйм.) |
| --- | --- | --- |

### Специальный инструмент

1.   Переходник - Adaptor Fitting (22-883147)

### Масло насос (Сер.№ США-0T800999 и ниже)

Масло насос (Сер.№ США-OT800999 и ниже) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 2 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 3 | 2 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 4 | 2 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 5 | 1 | Опора |  |  |  |
| 6 | 2 | Болт (M12 X 175 мм) |  |  |  |
| 7 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 8 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 9 | 2 | Гайка |  | 45 | 61 |
| 10 | 8 | Винт (M8 X 50 мм) |  | 25 | 34 |
| 11 | 1 | Маслонасос |  |  |  |
| 12 | 6 | Винт (M6 X 45 мм) | 85 |  | 9.6 |
| 13 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 14 | 1 | Кронштейн приводной тяги механизма переключения передач (МПП) |  |  |  |
| 15 | 2 | Винт привода |  |  |  |
| 16 | 3 | Винт (M6 X 20 мм) | 80 |  | 9 |
| 17 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 18 | 1 | Защелка |  |  |  |
| 19 | 1 | Выключатель (датчик) |  |  |  |
| 20 | 2 | Винт (M3.5 X 20) |  |  |  |
| 21 | 1 | Жгут прерывателя МПП |  |  |  |
| 22 | 1 | Сальник |  |  |  |

### Маслонасос - Облегченное переключение передач (Сер.№ США-0T801000 и выше)

Маслонасос - Облегченное переключение передач (Сер.№ США-0T801000 и выше)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 2 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 2 | 2 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 3 | 1 | Опора |  |  |  |
| 4 | 2 | Болт (M12 X 175 мм) |  |  |  |
| 5 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 6 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 2 | Гайка |  | 45 | 61 |
| 8 | 8 | Винт (M8 X 50 мм) | 25 |  | 2.8 |
| 9 | 1 | Маслонасос |  |  |  |
| 10 | 6 | Винт (M6 X 45 мм) | 85 |  | 9.6 |
| 11 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 12 | 1 | Кронштейн приводной тяги МПП |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт привода |  |  |  |
| 14 | 3 | Винт (M6 X 20 мм) | 80 |  | 9 |
| 15 | 1 | Крышка - Держатель патрона-ограничителя - (БОЛЬШАЯ) |  |  |  |
| 16 | 1 | Защелка |  |  |  |
| 17 | 1 | Крышка - Держатель патрона-ограничителя - (МАЛАЯ) |  |  |  |
| 18 | 2 | Защелка |  |  |  |
| 19 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 20 | 1 | Посадочный штифт |  |  |  |

ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Этот режим не работает 2 секунды после запуска двигателя. Когда срабатывает датчик давления масла (давление масла 15 кПа (0.15 кг/см2, 2.2 фунт./кв.дюйм.) или ниже], этот режим начинает работать. Срабатывает звуковой сигнал. Подача искры на цилиндры №1 и №4 отсекается, и двигатель постепенно снижает обороты приблизительно до 3000 об/мин.

Как только давление масла становится 15 кПа (2.2 фунт./кв.дюйм.) или выше и дроссельная заслонка полностью закрыта, этот режим прекращает работу.  Предупредительный звуковой сигнал прекращается.

### Схема прохождения потока масла

# Измерение давления масла

1. Прогреть двигатель.

2. Снять датчик давления масла (ДДМ).

3. Установить манометр для измерения давления масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать для этой цели манометр с пределом измерения от 0 до 1000 кПа (0-150 фунт./кв.дюйм.) и переходник Артикул 22-883147  со стандартной трубной резьбой 1/8".

a - Манометр для измерения давления масла

4. Измерить давление масла в режиме холостых оборотов. Если не соответствует табличным значениям, проверить маслонасос, маслозаборный патрубок и ситечко масляного фильтра.

Давление масла на холостых оборотах при прогретом двигателе до 65°C (149°F)

320 кПа (46.5 фунт./кв.дюйм.)

# Чертеж маслонасоса (справочный)

ПРИМЕЧАНИЕ: Маслонасос техобслуживанию не подлежит. Чертеж приводится только в качестве справки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется снять крышку насоса, см. пронумерованную последовательность затягивания  винтов при демонтаже и установке.

a - Винт (6) M6 x 10

b - Последовательность затягивания винтов (пронумерована)

Усилие затягивания винтов маслонасоса

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

# Демонтаж маслонасоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения доступа к маслонасосу необходимо снять блок двигателя. См. Раздел 4B - Демонтаж блока двигателя.

1.   Снять маслонасос с переходной плиты.

a - Сальник

b - Маслонасос

c - Винт (6) M8 x 45

d - Уплотнительные кольца (2)

# Демонтаж маслозаборника

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения доступа к масляному поддону и маслозаборному патрубку необходимо снять переходную плиту. Демонтаж переходной плиты и масляного поддона см. в Разделе 5А.

1. Снять маслозаборный патрубок с переходной плиты.

a - Винт (4) M6 x 20

b - Маслозаборный патрубок

c - Уплотнительное кольцо

d - Прокладка

e - Переходная плита

### Чистка, осмотр, проверка

1. Осмотреть и проверить ситечко маслозаборного патрубка на загрязнение и при необходимости прочистить.

a - Ситечко маслозаборного патрубка

2. Заменить сальники и прокладки.

3. Проверить маслонасос. Если шестерни изношены, заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеются какие-либо проблемы с клапаном сброса давления масла, насос необходимо заменить.

### Установка маслозаборного патрубка

1. Установить маслозаборный патрубок на переходную плиту. Соблюдать правильную последовательность затягивания винтов.

2. Установку переходной плиты и масляного поддона см. в Разделе 5А.

a - Переходная плита

b - Прокладка (новая)

c - Уплотнительное кольцо (новое)

d - Маслозаборный патрубок

e - Винт (4) M6 x 20

Усилие затягивания винтов крепления маслозаборного патрубка

11.3 Н-м (100 фунт.-дюйм.)

Установка маслонасоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед креплением маслонасоса к переходной плите проверить и убедиться в том, что посадочные штифты вставлены.

ВАЖНО: Перед установкой необходимо провести предпусковую заливку маслонасоса. Для этого залить масло для 4-такт. ПЛМ во впускное отверстие и на несколько оборотов провернуть шестерню.

1. Установить уплотнительные кольца.

2. Нанести смазку для шлицов на соединительную муфту.

3. Установить маслонасос, затянуть винты с указанным усилием и в указанной последовательности.

| a - Посадочные штифты (2) b - Уплотнительные кольца (2) c - Маслонасос | d - Винт (6) M6 x 45 e - Сальник f - Впускное отверстие |
| --- | --- |

Усилие затягивания винтов крепления маслонасоса

9.5 Н-м (85 фунт.-дюйм.)

# СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

## Раздел 5A - Транцевый и поворотный

## кронштейны и кожух торсионного вала

### Оглавление

| Оглавление 5A-1 Технические характеристики 5A-1 Специальный инструмент 5A-1 Поворотный кронштейн и плечо рычага рулевого управления 5A-2 Транцевый кронштейн 5A-4 Плита выхлопной системы (Сер.№ США-0T800999 и ниже) 5A-6 Плита выхлопной системы - ЛПП * (Сер.№ США-0T801000 и выше) 5A-8 Маслонасос (Сер.№США-0T800999 и ниже) . 5A-10 Маслонасос - ЛПП * (Сер.№США-OT801000 и выше) 5A-12 Кожух торсионного вала 5A-14 | Нижний обтекатель 5A-16 Порядок затягивания винтов 5A-18 Демонтаж нижнего обтекателя 5A-19 Установка нижнего обтекателя 5A-20 Демонтаж переходной плиты (Сер.№ США-0T800999 и ниже) 5A-21 Демонтаж переходной плиты - ЛПП * (Сер.№ США-0T801000 и выше) 5A-22 Демонтаж гильзы торсионного вала 5A-26 Сборка переходной плиты 5A-27 Ограничитель блокировки запуска - ЛПП * (Сер.№ США-0T801000 и выше) 5A-33 |
| --- | --- |

### * ЛПП - механизм переключения передач с легким переключением передач

### Технические характеристики

| СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ | Рекомендуемая высота транца: с коротким валом с длинным валом Предел угла поворота рулевого управления Угол полного наклона вверх Допустимая толщина транца (максимальная) | 51 см (20 ") 64 см (25 ") 60° 71° 76.2 мм (3 ") |
| --- | --- | --- |

### Специальный инструмент

1. Инструмент (выколотка) для установки гильзы торсионного вала - Driveshaft Bushing Installer Tool (91 -875215)

### Поворотный кронштейн и плечо рычага рулевого управления

Поворотный кронштейн и плечо рычага рулевого управления (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Поворотный кронштейн |  |  |  |
| 2 | 1 | Масляный сальник (НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 3 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 4 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 5 | 1 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 6 | 2 | Тавотница | 40 |  | 4.5 |
| 7 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 8 | 2 | Винт (1/4-28 x 1/2") | 100 |  | 11.3 |
| 9 | 1 | Труба поворотного кронштейна / Плечо рычага рулевого управления |  |  |  |
| 10 | 1 | Приводная штанга рулевого управления |  |  |  |
| 11 | 1 | Винт (3/8-28 x 1/2") |  | 20 | 27 |
| 12 | 2 | Гайка | См. вид в увеличенном размере |
| 13 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 14 | 1 | Нижняя опора |  |  |  |
| 15 | 1 | Замковое кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Упорная шайба |  |  |  |
| 17 | 1 | Маркировка - Серийный номер |  |  |  |
| 18 | 1 | Амортизатор нижней опоры (для моделей с удлиненным валом - XL) |  |  |  |

A - ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ ДО 13.5 Н-м (120 фунт.-дюйм.) И ЗАТЕМ ОТПУСТИТЬ НА ЧЕТВЕРТЬ (1/4) ОБОРОТА

B - ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ ДО 27 Н-м (20 фунт.-фут.)

Транцевый кронштейн

Транцевый кронштейн (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Транцевый кронштейн (ПРАВОБОРТНЫЙ) |  |  |  |
| 2 | 1 | Транцевый кронштейн (ЛЕВОБОРТНЫЙ) |  |  |  |
| 3 | 1 | Тавотница (ЛЕВОБОРТНАЯ) | 40 |  | 4.5 |
| 4 | 1 | Труба механизма наклона |  |  |  |
|  | 1 | Труба механизма наклона (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) |  |  |  |
| 5 | 1 | Гайка | Затянуть гайку до упора в заплечик трубы механизма наклона |
|  | 1 | Гайка (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) | Затянуть гайку до упора в заплечик трубы механизма наклона |
| 6 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 7 | 2 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 8 | 1 | Гайка | Затянуть гайку до стягивания узла, но обеспечить свободный шарнирный ход |
|  | 1 | Гайка (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) | Затянуть гайку до стягивания узла, но обеспечить свободный шарнирный ход |
| 9 | 4 | Болт (1/2-24 x 4.5") |  |  |  |
| 10 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 4 | Шайба |  |  |  |
| 12 | 4 | Гайка |  |  |  |
| 13 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 14 | 1 | Рычаг фиксатора наклона |  |  |  |
| 15 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 16 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 17 | 1 | Головка |  |  |  |
| 18 | 1 | Штифт с пазом (канавчатый штифт) |  |  |  |
| 19 | 1 | Штифт |  |  |  |
| 20 | 1 | Анкерный кронштейн |  |  |  |
| 21 | 6 | Винт (M10 x 30 мм) |  | 40 | 54.2 |
| 22 | 6 | Шайба |  |  |  |
| 23 | 1 | Гайка |  | 40 | 54.2 |
| 24 | 1 | Анод в сборе |  |  |  |
| 25 | 2 | Винт (M6 x 25 мм) | 60 |  | 7 |
| 26 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 27 | 2 | Хомут |  |  |  |
| 28 | 1 | Прижимная планка / шайба |  |  |  |
| 29 | 1 | Винт (10-16 X 5/8) |  |  |  |

### Плита выхлопной системы (Сер. № США - 0T800999 и ниже)

Плита выхлопной системы (Сер. № США - 0T800999 и ниже) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Переходная плита в сборе |  |  |  |
| 2 | 7 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 3 | 1 | Тавотница | Затянуть плотно |
| 4 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 6 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 7 | 1 | Масляный поддон |  |  |  |
| 8 | 1 | Выхлопная труба |  |  |  |
| 9 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 10 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 11 | 1 | Водяной патрубок |  |  |  |
| 12 | 1 | Сальник (ВЕРХНИЙ) |  |  |  |
| 13 | 1 | Маслозаборный патрубок |  |  |  |
| 14 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 15 | 4 | Винт (M6 x 20 мм) | 100 |  | 11.3 |
| 16 | 12 | Винт (M6 x 35 мм) | 100 |  | 11.3 |
| 17 | 1 | Щуп проверки уровня масла |  |  |  |
| 18 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 19 | 1 | Вал МПП |  |  |  |
| 20 | 1 | Штанга МПП |  |  |  |
| 21 | 1 | Ролик |  |  |  |
| 22 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 23 | 1 | Гайка | Затянуть плотно, но при этом обеспечить свободный ход шарнирного соединения |
| 24 | 1 | Разделительная втулка |  |  |  |
| 25 | 1 | Соединительная втулка |  |  |  |
| 26 | 2 | Шплинт - шпилька |  |  |  |
| 27 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 28 | 1 | Дренажная винт-пробка |  | 17.5 | 24 |
| 29 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 30 | 4 | Винт (M6 x 60 мм) | 100 |  | 11.3 |
| 31 | 4 | Винт (M8 X 50) |  | 25 | 34 |
| 32 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 33 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |

### Плита выхлопной системы - ЛПП * (Сер. № США - 0T801000 и выше)

* ЛПП - легкое переключение передач

Плита выхлопной системы - ЛПП * (Сер. № США - 0T801000 и выше) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Переходная плита в сборе |  |  |  |
| 2 | 7 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 3 | 1 | Тавотница | Затянуть плотно |
| 4 | 2 | Обратный клапан |  |  |  |
| 5 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 6 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 7 | 1 | Масляный поддон |  |  |  |
| 8 | 1 | Выхлопная труба |  |  |  |
| 9 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 10 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 11 | 1 | Водяной патрубок |  |  |  |
| 12 | 1 | Сальник (ВЕРХНИЙ) |  |  |  |
| 13 | 1 | Маслозаборный патрубок |  |  |  |
| 14 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 15 | 4 | Винт (M6 x 20 мм) | 100 |  | 11.3 |
| 16 | 12 | Винт (M6 x 35 мм) | 100 |  | 11.3 |
| 17 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 18 | 1 | Дренажная винт-пробка |  |  |  |
| 19 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 20 | 1 | Винт (M6 x 60 мм) | 100 |  | 11.3 |
| 21 | 1 | Щуп для проверки уровня масла |  |  |  |
| 22 | 1 | Винт (M8 x 50 мм) |  | 25 | 33.9 |
| 23 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 24 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 25 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 26 | 1 | Вал МПП |  |  |  |
| 27 | 1 | Ролик |  |
| 28 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 29 | 1 | Соединительная втулка |  |  |  |
| 30 | 2 | Ограничитель МПП в сборе |  |  |  |
| 31 | 1 | Шплинт - шпилька |  |  |  |
| 32 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 33 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 34 | 4 | Шплинт |  |  |  |

* ЛПП - легкое переключение передач

### Маслонасос (Сер.№ США - 0T800999 и ниже)

### Маслонасос (Сер.№ США - 0T800999 и ниже) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 2 | 1 | Заглушка, трубная |  |  |  |
| 3 | 2 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 4 | 2 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 5 | 1 | Опора |  |  |  |
| 6 | 2 | Болт (M12 x 175 мм) |  |  |  |
| 7 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 8 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 9 | 2 | Гайка |  | 55 | 75 |
| 10 | 8 | Винт (M8 x 50 мм) |  | 25 | 34 |
| 11 | 1 | Маслонасос |  |  |  |
| 12 | 6 | Винт (M6 x 45 мм) | 85 |  | 9.6 |
| 13 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 14 | 1 | Кронштейн приводной штанги МПП |  |  |  |
| 15 | 2 | Винт, приводной |  |  |  |
| 16 | 3 | Винт (M6 x 20 мм) | 80 |  | 9 |
| 17 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 18 | 1 | Защелка |  |  |  |
| 19 | 1 | Датчик |  |  |  |
| 20 | 2 | Винт (M3.5 X 20) |  |  |  |
| 21 | 1 | Жгут прерывателя МПП |  |  |  |
| 22 | 1 | Сальник |  |  |  |

### Маслонасос - ЛПП * (Сер.№ США - 0T801000 и выше)

* ЛПП - легкое переключение передач

Маслонасос - ЛПП * (Сер.№ США - 0T801000 и выше) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 2 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 2 | 2 | Посадочный штифт |  |  |  |
| 3 | 1 | Опора |  |  |  |
| 4 | 2 | Болт (M12 x 175 мм) |  |  |  |
| 5 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 6 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 7 | 2 | Гайка |  | 45 | 61 |
| 8 | 8 | Винт (M8 x 50 мм) | 25 |  | 2.8 |
| 9 | 1 | Маслонасос |  |  |  |
| 10 | 6 | Винт (M6 x 45 мм) | 85 |  | 9.6 |
| 11 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 12 | 1 | Кронштейн приводной штанги МПП |  |  |  |
| 13 | 2 | Винт, приводной |  |  |  |
| 14 | 3 | Винт (M6 x 20 мм) | 80 |  | 9 |
| 15 | 1 | Крышка - Держатель патрона-ограничителя - (БОЛЬШАЯ) |  |  |  |
| 16 | 1 | Защелка |  |  |  |
| 17 | 1 | Крышка - Держатель патрона-ограничителя - (МАЛАЯ) |  |  |  |
| 18 | 2 | Защелка |  |  |  |
| 19 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 20 | 1 | Посадочный штифт |  |  |  |

* ЛПП - легкое переключение передач

### Кожух торсионного вала

Кожух торсионного вала

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Кожух торсионного вала в сборе |  |  |  |
| 2 | 1 | Шпилька (Длинная - L) | Затянуть плотно |
| 3 | 4 | Шпилька (Длинная - L) | Затянуть плотно |
| 4 | 5 | Шайба |  |  |  |
| 5 | 5 | Гайка |  | 40 | 54 |
| 6 | 1 | Водяной патрубок спидометра в сборе |  |  |  |
| 7 | 1 | Штуцер, коленчатый (90 градусов) |  |  |  |
| 8 | 1 | Штуцер (ПРЯМОЙ) |  |  |  |
| 9 | 2 | Опора |  |  |  |
| 10 | 2 | Болт (M12 x 154 мм) |  |  |  |
| 11 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 12 | 2 | Гайка |  | 50 | 68 |
| 13 | 2 | Провод масса в сборе с наконечниками |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт (1/4-20 x 3/8) | Затянуть плотно |
| 15 | 2 | Прижимная крышка |  |  |  |
| 16 | 4 | Винт (M8 x 25 мм) |  | 25 | 34 |
| 17 | 4 | Крышка |  |  |  |
| 18 | 1 | Втулка |  |  |  |
| 19 | 1 | Штифт, посадочный, для совмещения |  |  |  |
| 20 | 1 | Штуцер, коленчатый |  |  |  |
| 21 | 1 | Разделительная втулка (удлиненная - XL) |  |  |  |
| 22 | 1 | Посадочный штифт (удлиненный - XL) |  |  |  |

### Нижний обтекатель

Нижний обтекатель (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м. |
| 1 | 1 | Нижний обтекатель в сборе (Левобортный) |  |  |  |
| 2 | 1 | Нижний обтекатель в сборе (Правобортный) |  |  |  |
| 3 | 2 | Комплект сальниковой прокладки |  |  |  |
| 4 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 5 | 8 | Винт (M6 X 40 мм) | 65 |  | 7.5 |
| 6 | 1 | Держатель |  |  |  |
| 7 | 1 | Чехол выхлопного канала холостого хода |  |  |  |
| 8 | 1 | Проходная прокладка |  |  |  |
| 9 | 1 | Штуцер контрольного отверстия / шланга |  |  |  |
| 10 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 11 | 6 | Стяжка |  |  |  |
| 12 | 1 | Шланг (127 мм) (5") |  |  |  |
| 13 | 1 | Шланг (280 мм) (11") |  |  |  |
| 14 | 1 | Шланг (660 мм) (26") |  |  |  |
| 15 | 1 | Тройник |  |  |  |
| 16 | 2 | Винт (M6 X 20 мм) | 65 |  | 7.5 |
| 17 | 1 | Крышка |  |  |  |
| 18 | 1 | Выключатель в сборе |  |  |  |
| 19 | 1 | Винт (M6 X 75 мм) |  |  |  |
| 20 | 1 | Передняя рукоятка |  |  |  |
| 21 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 22 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 23 | 1 | Собачка передней рукоятки |  |  |  |
| 24 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 25 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 26 | 2 | Заглушка |  |  |  |
| 27 | 1 | Заглушка (модель 75 BODENSEE) |  |  |  |

A - К ПОЗИЦИИ №20 НА КОЖУХЕ ТОРСИОННОГО ВАЛА

### Порядок затягивания винтов

a - Выхлопная труба

b - Винт выхлопной трубы (4) M6 x 60

c - Винт переходной плиты (12) M6 x 35

Усилие затягивания винта выхлопного канала и переходной плиты

11.3 Н-м (100 фунт.-дюйм.)

### Демонтаж нижнего обтекателя

1. Отсоединить провода системы ГСУУН.

a - Зеленый/Белый

b - Светло-синий/Белый

c - Красный

2. Для освобождения проходной прокладки отвернуть 2 винта от крышки проходной прокладки

3. Отвернуть 8 винтов крепления двух половин обтекателя.

a - Винты обтекателя (8) M6 x 40

b - Винты (2) M6 x 20

c - Крышка

d - Проходная прокладка

# Установка нижнего обтекателя

1. Проверить правильность расположения чехла и проходной прокладки между половинами обтекателя. Проверить, чтобы провода ГСУУН были свободны и не зажаты.

2. Вставить держатель между половинами обтекателя.

3. Стянуть винтами половины обтекателя вместе.

4. Установить на место проходную прокладку, крышку и винты.

| a - Винты обтекателя (8) M6 x 40 b - Винт (2) M6 x 20 c - Крышка d - Проходная прокладка | e - Чехол f - Проходная прокладка g - Держатель |
| --- | --- |

5. Подсоединить провода ГСУУН.

a - Зеленый/Белый

b - Светло-синий/Белый

c - Красный

# Демонтаж переходной плиты (Сер.№ США - 0T800999 и ниже)

1. Снять следующие узлы:

- Снять блок двигателя. См. Раздел 4B.

- Снять маслонасос. См. Раздел 4C.

- Снять нижний блок. См. Раздел 6.

2. Сначала снять редуктор.

3. Отсоединить штангу МПП от вала МПП и снять вал МПП.

4. Снять проходную прокладку для проводов с переходной плиты. Вытянуть провода ГСУУН и шланг спидометра из проходной прокладки.

5. Вытянуть водяной шланг из переходной плиты.

a - Штанга МПП

b - Гайка

c - Провод ГСУУН / проходная прокладка / шланг спидометра

d - Водяной шланг (втулка торсионного вала)

e - Вал МПП

# Демонтаж переходной плиты - ЛПП* (Сер.№ США -0T801000 и выше)

1. Снять следующие узлы:

- Снять блок двигателя. См. Раздел 4B.

- Снять маслонасос. См. Раздел 4C.

- Снять нижний блок. См. Раздел 6.

2. Сначала снять редуктор.

3. Проверить, чтобы передача была на нейтральном положении (выступ кулачка на плече рычага МПП касается выключателя блокировки запуска).

4. Снять шплинт из штифта вала МПП.

5. Отсоединить штангу МПП от вала МПП и снять вал МПП.

6. Снять проходную прокладку для проводов с переходной плиты. Вытянуть провода ГСУУН и шланг спидометра из проходной прокладки.

7. Вытянуть водяной шланг из переходной плиты.

a - Штанга МПП

b - Шплинт

c - Выключатель блокировки запуска

d - Провод ГСУУН / проходная прокладка / шланг спидометра

e - Водяной шланг (втулка торсионного вала)

f - Вал МПП

* ЛПП - легкое переключение передач

8. Снять гайки и шайбы с болтов нижней опоры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратить внимание и запомнить расположение проводов заземления (масса) на левобортной стороне болта опоры.

| a - Провод масса (левобортная сторона) b - Гайка | c - Болты нижней опоры (2) M12 x 154 |
| --- | --- |

9. Снять гайки и шайбы с болтов верхней опоры.

| a - Болты верхней опоры (2) M12 x 154 b - Верхняя опора c - Шайбы (2) | d - Шайбы (2) e - Гайки (2) |
| --- | --- |

10. Протянуть шланг спидометра вниз через плечо трубы поворотного механизма.

11. Отделить кожух торсионного вала от болтов опоры транцевого кронштейна, вытянув назад.

Исполнение I	Исполнение II

a - Водяной шланг (втулка торсионного вала)

b - Шланг спидометра

c - Шайбы (2)

12. Снять дренажную заглушку на левобортной стороне кожуха торсионного вала для дренажа оставшегося в масляном поддоне масла.

a - Дренажная винт-пробка

13. Отвернуть 4 винта от верхней/задней стороны переходной плиты.

14. Снять переходную плиту с кожуха торсионного вала.

a - Винт (4) M8 x 50

15. Отвернуть 4 винта и снять выхлопную трубу.

16. Отвернуть 12 винтов и снять масляный поддон.

a - Выхлопная труба

b - Винт выхлопной трубы (4) M6 x 60

c - Винт переходной плиты (12) M6 x 35

# Демонтаж гильзы торсионного вала

1. С помощью соответствующего бородка выбить круглый штифт внутрь кожуха торсионного вала.

2. Снять втулку торсионного вала с помощью соответствующей оправки или головки.

a - Круглый штифт

b - Оправка или головка соответствующего размера и диаметра

c - Водяной шланг

# Сборка переходной плиты

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки смазать втулки торсионного вала водно-мыльным раствором.

1. Насадить втулку торсионного вала на  инструмент для установки втулки и установить в кожух до полной посадки на место.

2. Вставить круглый штифт в кожух торсионного вала до тех пор, пока он не будет заподлицо с внешней стороной кожуха торсионного вала.

a - Выколотка для установки втулки торсионного вала - Drive Shaft Bushing Installer Tool (91-875215)

b - Втулка

c - Круглый штифт

3. Расположить масляный поддон на переходной плите и привернуть 12 винтами. Установить выхлопную трубу на масляный поддон и привернуть 4 винтами. Затянуть в пронумерованной последовательности до указанного усилия.

a - Выхлопная труба

b - Винт выхлопной трубы (4) M6 x 60

c - Винт переходной плиты (12) M6 x 35

Усилие затягивания винта выхлопного канала и переходной плиты

11.3 Н-м (100 фунт.-дюйм.)

4. Устанавливая переходную плиту на кожух торсионного вала, совместить водяной патрубок / проходную прокладку.

5. Установить на место дренажную винт-пробку в кожух и затянуть с указанным усилием.

a - Водяной патрубок / проходная прокладка

b - Дренажная винт-пробка

Усилие затягивания дренажной винт-пробки

24 Н-м (17.5 фунт.-фут.)

6. Установить 4 винта в переходную плиту (затянуть позже).

a - Винты (4) M8 x 50

7. Поставить кожух торсионного вала на транцевый кронштейн.

8. Установить шланг спидометра вверх через кронштейн трубы поворотного механизма.

Исполнение I	Исполнение II

a - Шланг спидометра

b - Шайбы (2)

9. Установить гайки на болты нижней опоры. Затянуть с указанным усилием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратить внимание и запомнить расположение проводов масса на левобортной стороне болта опоры.

a - Провод масса (на левобортной стороне)

b -Гайка

c - Болт нижней опоры (2) M12 x 154

Усилие затягивания болта нижней опоры

68 Н-м (50 фунт.-фут.)

10. Установить гайки на болты верхней опоры. Затянуть с указанным усилием.

11. Затянуть (4) винта переходной плиты  с указанным усилием.

a - Болты верхней опоры (2) M12 x 154

b - Верхняя опора

c - Шайбы (2)

d - Шайбы (2)

e - Гайки (2)

Усилие затягивания болта верхней опоры

61 Н-м (45 фунт.-фут.)

Усилие затягивания винтов переходной плиты

34 Н-м (25 фунт.-фут.)

Установка переходной плиты / вала МПП (Сер. № США - 0T800999 и ниже)

1. Установить вал МПП. Проверить, чтобы двигатель находился на нейтральном положении.

2. Подсоединить приводную штангу МПП к валу МПП.

3. Поставить на место проходную прокладку. Вытянуть провода ГСУУН и шланг спидометра вверх через проходную прокладку в переходной плите.

4. Вытянуть водяной шланг (втулку торсионного вала) вверх через переходную плиту.

a - Гайка

b - Вал МПП

c - Шланг спидометра

d - Провода ГСУУН

e - Водяной шланг (втулка торсионного вала)

5. Установить на место следующие узлы:

- Установить маслонасос. См. Раздел 4C.

- Установить нижний блок. См. Раздел 6.

- Установить блок двигателя. См. Раздел 4B.

## Установка переходной плиты / вала МПП - ЛПП * (Сер. № США - 0T801000 и выше)

1. Проверить, чтобы двигатель находился на нейтральном положении.

2. Нанести тонкий слой смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon в канавку ограничителя блокировки запуска и шлиц вала МПП.

3. Установить вал МПП через отверстие в переходной плите.

4. Совместить выступ кулачка на валу МПП между отверстиями крепления выключателя блокировки запуска. Для установки надавить вниз на вал МПП. При этом, когда шарик ограничителя МПП войдет в зацепление, почувствуется сопротивление.

5. Подсоединить приводную штангу МПП к валу МПП.

6. Вытянуть провод ГСУУН и шланг спидометра вверх через проходную прокладку в переходной плите.

7. Вытянуть водяной шланг (втулку вала торсионного вала) вверх через переходную плиту.

a - Вал МПП

b - Канавка ограничителя блокировки запуска

c - Шлиц вала МПП

8. Установить на место следующие узлы:

- Установить маслонасос. См. Раздел 4C.

- Установить нижний блок. См. Раздел 6.

- Установить блок двигателя. См. Раздел 4B.

* ЛПП - легкое переключение передач.

# Ограничитель блокировки запуска (Сер.№ США - 0T801000 и выше)

Узел МПП с легким переключением передач (ЛПП) имеет ограничитель положения блокировки запуска. Вал МПП имеет канавку станочной обработки, в которую при переключении на нейтральное положение садится шарик ограничителя. При переключении на нейтральное положение или из нейтрального положения в положение переднего или заднего хода чувствуется легкое сопротивление.

a - Ограничитель

b - Вал МПП

c - Паз ограничителя

## ДЕМОНТАЖ

1.   Снять ограничитель, расположенный на правобортной стороне переходной плиты.

a - Ограничитель в сборе

## УСТАНОВКА

1. Осмотреть и проверить шарик ограничителя на признаки повреждений, истирания или металлических опилок или загрязнения. Проверить свободное движение шарика при работе ограничителя. Если имеются признаки износа, проверить вал МПП.

2. Прочистить узел ограничителя и смазать конец со стороны шарика смазкой с тефлоновой присадкой  2-4-C w/Teflon.

a - Узел ограничителя

b - Шарик ограничителя

3. Установить узел ограничителя в переходную плиту. Плотно затянуть.

a - Ограничитель в сборе

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

## Раздел 5B - Система ГСУУН

Оглавление

| Специальный инструмент 5B-2 Узлы и детали системы ГСУУН 5B-4 Принцип работы 5B-6 Регулировки 5B-6 Характеристики управления углом наклона 5B-6 Положение ПЛМ в режиме буксировки 5B-7 Ручное управление наклоном вверх и вниз 5B-7 Схемы работы дифферентной системы ГСУУН: Схема работы контура подъема вверх 5B-8 Схема работы контура наклона .. 5B-10 Схема работы при максимальном наклоне . 5B-12 Схема работы контура наклона вниз 5B-14 Схема работы при ударе о подводную преграду 5B-16 Схема работы после прохождения подводной преграды 5B-18 Схема работы при наклоне ПЛМ в ручном режиме 5B-20 ГСУУН - Предел наклона 5B-22 Предел наклона 5B-23 Блокировка наклона при переключении в режиме заднего хода 5B-23 Поиск и устранение неисправностей 5B-24 Предварительные проверки 5B-24 Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлической системе 5B-25 Поиск и устранение неисправностей в электрической системе ГСУУН 5B-29 Демонтаж системы ГСУУН 5B-31 Проверка системы ГСУУН с помощью испытательного комплекта Артикул (91-52915A6) 5B-34 | Проверка давления наклона ВВЕРХ 5B-34 Проверка давления наклона ВНИЗ 5B-37 Разборка системы ГСУУН 5B-39 Демонтаж мотора механизма наклона 5B-39 Демонтаж узлов и деталей насоса 5B-40 Демонтаж коллектора 5B-41 Демонтаж поршня-амортизатора со штоком 5B-41 Разборка поршня-амортизатора со штоком 5B-42 Демонтаж запоминающего поршня 5B-45 Чистка, осмотр, проверка, ремонт 5B-46 Проверка электромотора системы ГСУУН 5B-46 Сборка 5B-47 Месторасположение уплотнительных колец и сальников 5B-47 Размеры уплотнительных колец 5B-48 Таблица уплотнительных колец 5B-49 Сборка системы ГСУУН 5B-50 Сборка поршня-амортизатора 5B-50 Установка поршня-амортизатора 5B-52 Установка ограничителя наклона 5B-53 Установка ручного клапана блокировки 5B-53 Установка коллектора 5B-54 Установка маслонасоса 5B-55 Установка узла клапанов, срабатывающих от давления хода поршня вверх и вниз 5B-56 Установка резервуара гидравлической жидкости и электромотора 5B-57 Стравливание воздуха из системы ГСУУН 5B-58 Установка системы ГСУУН 5B-59 |
| --- | --- |

* ГСУУН - гидравлическая система управления углом наклона ПЛМ

### Специальный инструмент

1. Разводной ключ со штифтами на концах - Spanner Wrench Артикул 91 -74951

2. Плоскогубцы для замковых колец компании "Снэп-Он-Тулз" - Lock-Ring Pliers Артикул SRP-4 (Snap-On)

3. Штанга-удлинитель с головкой ("Снэп-Он-Тулз") - Expanding Rod Артикул CG 41-11 (Snap- On)

4. Патрон / оправка, цанговая ("Снэп-Он-Тулз") - Collet Артикул CG 41 -12 (Snap- On)

5. Лампа для нагрева деталей - Heat Lamp Артикул 91-63209

6. Испытательный комплект для проверки системы ГСУУН - Power Trim Test Gauge Kit 91 -52915A6

7. Переходной штуцер - Adaptor Fitting 91-822778A1 и 91-82278A3

8. Тестер-мультиметр - Multi-Meter DVA Tester 91-99750A1 или цифровой тахометр-мультиметр - DMT 2000 Digital Tachometer Multi-meter 91-854009A1

a - Тестер-мультиметр DVA - Multi-Meter DVA Tester 91-99750A1

b - Цифровой тахометр-мультиметр - DMT 2000 Digital Tachometer Multi-meter 91-854009A1

### Узлы и детали системы ГСУУН

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазать все уплотнительные кольца жидкостью для системы ГСУУН и системы рулевого управления - Power Trim & Steering Fluid. Если такая жидкость отсутствует, использовать автомобильную жидкость для автоматической трансмиссии (ATF).

ПРИМЕЧАНИЕ: При обслуживании системы ГСУУН все уплотнительные кольца рекомендуется заменить на новые.

Узлы и детали системы ГСУУН (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| - | 1 | Насос системы ГСУУН |  |  |  |
| 1 | 1 | Комплект деталей поршня-амортизатора |  |  |  |
| 2 | 1 | Уплотнительное кольцо (комплект, ремонтный) |  |  |  |
| 3 | 1 | Запоминающий поршень в сборе |  |  |  |
| 4 | 1 | Цилиндр в сборе |  |  |  |
| 5 | 1 | Клапан-ограничитель угла наклона (комплект) |  |  |  |
| 6 | 1 | Насос в сборе |  |  |  |
| 7 | 1 | Мотор (в комплекте) |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт-пробка резервуара гидравлической жидкости |  |  |  |
| 9 | 1 | Ручной клапан блокировки гидросистемы |  |  |  |
| 10 | 1 | Коллектор (в комплекте) |  |  |  |
| 11 | 1 | Винт мотора (в комплекте) |  |  |  |
| 12 | 1 | Провод с наконечниками под винты |  |  |  |
| 13 | 1 | Ведущий вал |  |  |  |
| 14 | 1 | Фильтр (в комплекте) |  |  |  |
| 15 | 1 | Узел обратных клапанов, срабатывающих от давления хода поршня вверх и вниз (в сборе) |  |  |  |
| - | 1 | Уплотнительное кольцо (в полном комплекте системы ГСУУН) |  |  |  |
| 16 | 2 | Штифт с пазом |  |  |  |
| 17 | 1 | Анкерный штифт |  |  |  |
| 18 | 1 | Вал |  |  |  |
| 19 | 2 | Хомут |  |  |  |
| 20 | 1 | Винт |  |  |  |
| 21 | 1 | Прижимная планка хомута |  |  |  |

A - Затянуть крышку цилиндров с усилием до (61 Н-м) 45 фунт.-фут.

B - Затянуть винты с усилием до (9.0 Н-м) 80 фунт.-дюйм.

C - Затянуть винты с усилием до  (7.9 Н-м) 70 фунт.-дюйм.

D - Затянуть винт-пробки с усилием до (13.5 Н-м) 120 фунт.-дюйм.

E - Затянуть винты с усилием до (11 Н-м) 100 фунт.-дюйм.

F - Затянуть поршень-амортизатор с усилием до (122 Н-м) 90 фунт.-фут.

# Принцип работы

Гидравлическая система управления углом наклона ПЛМ состоит из электромотора, герметичного резервуара гидравлической жидкости, насоса и гидравлического цилиндра регулировки угла наклона.

Дистанционный пульт (или панель ГСУУН) управления наклоном оборудован переключателем (UP/DOWN – ВВЕРХ/ВНИЗ), который используется для регулировки угла наклона ПЛМ (т.е. его подъема и опускания) и для навигации судна по мелководью (при низкой скорости) или для перевода ПЛМ в режим «буксировки ПЛМ». Регулировку дифферента лодки и угла наклона ПЛМ можно осуществлять как во время работы двигателя, так и тогда, когда он не работает.

# Регулировки

### Характеристики управления углом наклона

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку различные конструкции лодочных корпусов по-разному ведут себя в различных условиях неспокойного водного бассейна, то рекомендуется экспериментальным путем  определить, при каком угле наклона ПЛМ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ (UP или DOWN) навигация в различных условиях неспокойного бассейна будет оптимальной.

При регулировке дифферента из среднего  (нейтрального) положения (т.е. из положения, когда лодка «сидит на ровном киле», иначе говоря, при нулевой разности осадки кормы и носа) можно  предвидеть следующие результаты поведения лодки в бассейне:

### НАКЛОН ПЛМ ВВЕРХ (UP) ИЗ ВОДЫ (OUT)

!!! ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона ПЛМ («UP-ВВЕРХ») может снизить устойчивость некоторых конструкций корпусов высокоскоростных лодок. Для компенсации неустойчивости при высокой скорости необходимо постепенно сбросить мощность и несколько уменьшить угол наклона ПЛМ («DOWN-ВНИЗ») и только после этого опять увеличить скорость. (Резкий сброс мощности вызовет и резкое изменение рулевого момента и может внезапно привести к дополнительной неустойчивости лодки.) В результате такого изменения угла:

( Нос лодки поднимется, в целом увеличив верхний предел скорости.

( Рулевой момент резко сдвинется к левому борту, что характерно для оборудованных ПЛМ  лодок с высотой транца менее 585 мм (23 дюймов).

( Просвет между днищем лодки и подводными преградами увеличится.

( Слишком большой угол может вызвать подскакивание, «дельфинирование» и/или  кавитацию в области гребного винта.

( Слишком большой угол может вызвать недостаток подачи воды в водяной насос, что приведет к серьезным повреждениям насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева.

!!! ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха редуктора.

Срабатывание схем увеличения угла наклона («UP-ВВЕРХ») заставит сработать реле подъема ПЛМ, расположенное под обтекателем двигателя, и замкнет цепь включения электромотора. Электромотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидравлической системе через внутренние каналы в «нижнюю» сторону гидроцилиндра регулировки наклона (для хода поршня вверх).

Гидроцилиндр ГСУУН вместе со своим штоком установит двигатель на требуемый угол наклона в пределах максимального диапазона 20 градусов. Система регулировки угла дифферента конструктивно разработана так, что двигатель не может увеличить угол и выйти за максимальный угловой предел 20 градусов, пока скорость двигателя выше прибл. 2000 об/мин.

Двигатель можно поднять более, чем на 20 градусов, т.е. за пределы максимального угла дифферента, для работы на мелководье и т.д., но при этом необходимо поддерживать его скорость на уровне менее 2000 об/мин. Если скорость возрастет, превысив 2000 об/мин, то создаваемая гребным винтом тяга (если он достаточно глубоко под водой) заставит гидравлическую систему автоматически опустить двигатель, вернув его обратно в пределы максимального угла 20о.

### НАКЛОН ПЛМ ВНИЗ (DOWN) В ВОДУ (IN)

!!! ОСТОРОЖНО

Слишком большая скорость при минимальном угле наклона («DOWN-ВНИЗ») может вызвать нежелательные и/или небезопасные условия для рулевого управления. После какой бы то ни было регулировки угла наклона ПЛМ (перестановки пальца-фиксатора наклона в другое отверстие) необходимо обязательно проверить характеристики рулевого управления каждой лодки. В результате такого изменения угла:

- Режим глиссирования, особенно с тяжелым грузом на борту, улучшается.

- Лодка обычно лучше идет по большой зыби.

- Слишком большое изменение может привести к тому, что лодку начнет заносить влево или вправо (так называемое «носовое руление»).

- Рулевой момент резко сдвинется  больше к правому (или меньше к левому) борту.

- При перестановке пальца-фиксатора угла наклона на одно отверстие ближе к транцу улучшится ускорение в режиме глиссирования.

Срабатывание схем уменьшения угла наклона («DOWN-ВНИЗ») заставит сработать реле опускания ПЛМ, расположенное под обтекателем двигателя, и замкнет цепь включения электромотора (который начнет вращаться в противоположном направлении). Мотор запустит насос, который автоматически погонит жидкость в гидросистеме через внутренние каналы в «верхнюю» сторону гидроцилиндра системы (для хода поршня вниз). Шток гидроцилиндра опустит двигатель вниз, установив его таким образом на требуемый угол.

### Положение ПЛМ в режиме буксировки

!!! ОСТОРОЖНО

Слишком большой угол наклона приведет к недостаточной подаче воды в водяной насос, вызвав повреждение насоса и/или блока цилиндров из-за перегрева. Проверить и убедиться в том, что при работе двигателя уровень воды выше водозаборных отверстий кожуха редуктора.

При запуске схем подъема двигателя («UP-ВВЕРХ») шток цилиндра будет продолжать поднимать ПЛМ в крайнее верхнее положение для его буксировки.

### Ручное управление наклоном ПЛМ вверх и вниз

!!! ОСТОРОЖНО

Перед тем, как открыть ручной клапан блокировки гидросистемы, убедиться в том, что вблизи двигателя нет людей, т.к. при стравливании этого клапана двигатель резко падает в крайнее нижнее положение.

При установленной на ПЛМ гидравлической системе регулировки угла наклона подвесной мотор можно также поднимать и опускать на нужный угол вручную. Для этого нужно открыть ручной клапан блокировки гидросистемы на 3 – 4 оборота против часовой стрелки.

a - Ручной клапан блокировки системы ГСУУН

### Схемы работы дифферентной системы ГСУУН:

### Схема работы контура подъема ПЛМ вверх

## Схема работы контура подъема ПЛМ вверх

Когда переключатель гидросистемы ГСУУН нажат в положение ВВЕРХ (UP) для увеличения угла наклона, электромотор начинает вращать шестерни гидронасоса. Насос всасывает небольшое количество гидравлической жидкости через фильтр и через отверстие всасывания в гидроконтуре хода поршня вверх. Вращение шестерен насоса нагнетает жидкость в каналы гидроконтура хода поршня вверх. Жидкость под давлением перекидывает маятник клапана в сторону срабатывающего от давления клапана при ходе поршня вниз. Маятниковый клапан механически открывает клапан, срабатывающий от давления при ходе поршня вниз, тем самым пропуская жидкость из верхней части цилиндра в насос. Эта возвратная жидкость из верхней части цилиндра необходима для подачи в гидроконтур хода поршня вверх. Запорный шарик внутри отверстия всасывания в контуре хода поршня вниз запирает жидкость в гидроконтуре хода поршня вверх и не допускает ее возврата в резервуар. Давление жидкости заставляет открыться срабатывающий от давления клапан в контуре хода поршня вверх, пропуская жидкость в каналы внутри коллектора, которые ведут в нижнюю часть цилиндра. Закрытый ручной клапан блокировки системы отсекает жидкость и не допускает ее перехода ни в какие другие каналы системы. Жидкость под давлением поступает в цилиндр в область под запоминающим поршнем. Под действием увеличивающегося в этой части гидроцилиндра объема жидкости запоминающий поршень  поднимается и давит на поршень-амортизатор, выталкивая шток поршня вверх, что приводит к подъему ПЛМ, а следовательно, и к увеличению угла наклона. Жидкость над поршнем-амортизатором выходит через канал, идущий вниз вдоль стенки гидроцилиндра, и поступает в каналы коллектора. Жидкость всасывается в насос  через открытый срабатывающий от давления клапан в контуре хода поршня вниз и поступает в насос опять как объем, необходимый для работы гидроконтура хода поршня вверх.

| a - Шток поршня b - Торцевая крышка c - Электромотор d - Гидравлическая жидкость e - Клапан разгрузки давления в контуре хода поршня вниз f - Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h - Клапан возврата поршня-амортизатора i - Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j - Гидравлический насос k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

1 - Давление хода поршня вверх - 18,200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.) минимально

2 - Давление разгрузки при наклоне - 3725-6825 кПа (540-990 фунт./кв.дюйм.)

3 - Давление разгрузки при ударной нагрузке - 8065-9375 кПа (1170-1360 фунт./кв.дюйм.)

### Схема работы контура наклона

## Схема работы контура наклона вверх

В режиме увеличения угла наклона по мере того, как шток поршня выходит из цилиндра, запоминающий поршень освобождает или открывает каналы разгрузки давления. Жидкость из нижней части цилиндра для хода поршня вверх поступает в этот канал и, если требуется,  заставляет поршень разгрузки давления наклона открыть клапан разгрузки давления наклона. Этот клапан снижает давление подъема ПЛМ вверх. При этом, когда двигатель находится на передаче переднего хода и работает на высоких оборотах, созданное давление жидкости не сможет преодолеть силу тяги гребного винта, ограничивая предел регулировки угла наклона до уровня ниже того, который обеспечивается диафрагмой сброса давления в клапане разгрузки давления наклона. Жидкость под давлением хода поршня вверх перетекает в канал разгрузки контура наклона и возвращается обратно в резервуар. Когда обороты двигателя падают или если двигатель не стоит на передаче переднего хода, созданного давления жидкости вполне достаточно для того, чтобы поднять шток поршня вверх, обеспечивая его работу в пределах регулировки угла наклона.

| a – Шток поршня b – Торцевая крышка c - Электромотор d – Гидравлическая жидкость e – Разгрузочный клапан хода поршня вниз f – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h – Клапан возврата поршня-амортизатора i – Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j – Гидравлический насос (шестерни) k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

1 - Давление хода поршня вверх - 18,200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.) минимально

2 - Давление разгрузки при наклоне - 3725-6825 кПа (540-990 фунт./кв.дюйм.)

3 - Давление разгрузки при ударной нагрузке - 8065-9375 кПа (1170-1360 фунт./кв.дюйм.)

### Схема работы при максимальном наклоне

## Схема работы при максимальном наклоне

При максимально поднятом штоке и в результате его неподвижного состояния давление внутри цилиндра увеличится до уровня, который требуется для того, чтобы сработал клапан разгрузки давления наклона. Давление заставляет сработать палец-толкатель исполнительного механизма и открыть клапан разгрузки давления наклона, тем самым пропуская жидкость обратно в резервуар через каналы коллектора. Жидкость будет продолжать поступать до тех пор, пока не будет отпущена кнопка (UP) наклона ПЛМ вверх.

| a – Шток поршня b – Торцевая крышка c - Электромотор d – Гидравлическая жидкость e – Разгрузочный клапан хода поршня вниз f – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h – Клапан возврата поршня-амортизатора i – Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j – Гидравлический насос (шестерни) k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

1 - Давление хода поршня вверх - 18200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.) минимально

2 - Давление разгрузки при наклоне - 3725-6825 кПа (540-990 фунт./кв.дюйм.)

3 - Давление разгрузки при ударной нагрузке - 8065-9375 кПа (1170-1360 фунт./кв.дюйм.)

### Схема работы контура наклона вниз

# Схема работы контура наклона вниз

Когда кнопка переключателя ГСУУН нажата в положение ВНИЗ (DOWN), электромотор начинает вращать шестерни насоса в обратном направлении. При вращении шестерен насоса в обратном направлении поток гидравлической жидкости также  меняет свое направление на противоположное. Жидкость всасывается через фильтр, через отверстие всасывания в контуре хода поршня вниз и поступает в гидронасос. Насос нагнетает жидкость под давлением в каналы хода поршня вниз. Давление жидкости перекидывает маятник клапана в сторону срабатывающего от давления клапана в контуре хода поршня вверх. Маятник механически открывает срабатывающий от давления клапан в контуре хода поршня вверх, тем самым позволяя жидкости из нижней части цилиндра вернуться обратно в насос.  Эта возвратная жидкость из нижней части цилиндра необходима для подачи в гидроконтур хода поршня вниз. Запорный шарик внутри отверстия всасывания в контуре хода поршня вверх запирает жидкость, не допуская ее возврата в резервуар. Давление жидкости открывает срабатывающий от давления клапан в контуре хода поршня вниз и жидкость поступает в каналы контура хода поршня вниз внутри коллектора. Каналы коллектора соединены с каналом цилиндра, идущим к верхней части цилиндра. Часть цилиндра над поршнем-амортизатором является областью хода поршня вниз. По мере заполнения этой области жидкостью шток поршня втягивается в цилиндр, опуская ПЛМ вниз и, следовательно, уменьшая угол наклона. Жидкость из нижней части цилиндра выходит из него и всасывается обратно в насос через открытый срабатывающий от давления клапан в контуре хода поршня вверх. Когда поршень совершит полный ход вниз, давление жидкости внутри контура хода поршня вниз будет подниматься до тех пор, пока не откроется клапан-регулятор давления в контуре хода поршня вниз, создавая тем самым обходной канал для возврата жидкости в резервуар. Когда оператор отпускает кнопку наклона ВНИЗ (DOWN) и насос прекращает подачу жидкости (давления), оба срабатывающих от давления клапана закрываются, а если они находятся в открытом состоянии, то клапан разгрузки давления в контуре хода поршня вниз закроется. Закрытые клапаны запрут гидравлическую жидкость по обе стороны поршня-амортизатора и запоминающего поршня, удерживая ПЛМ в заданном положении.

| a – Шток поршня b – Торцевая крышка c - Электромотор d – Гидравлическая жидкость e – Разгрузочный клапан хода поршня вниз f – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h – Клапан возврата поршня-амортизатора i – Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j – Гидравлический насос k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

1 - Давление хода поршня вверх - 18200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.) минимально

2 - Давление разгрузки при наклоне - 3725-6825 кПа (540-990 фунт./кв.дюйм.)

3 - Давление разгрузки при ударной нагрузке - 8065-9375 кПа (1170-1360 фунт./кв.дюйм.)

### Схема работы при ударе о подводную преграду

## Схема работы при ударе о подводную преграду

Закрытый срабатывающий от давления клапан в контуре хода поршня вниз, ручной клапан блокировки гидросистемы и реверсный всасывающий клапан коллектора запирают жидкость внутри верхней части цилиндра, при этом давление жидкости внутри этой части цилиндра остается неизменным, т.е. находится в статическом состоянии. Если ПЛМ на передаче переднего хода ударяется о подводную преграду, шток поршня  резко поднимается и выдвигается из цилиндра, при этом давление внутри верхней части цилиндра и соединительных каналах возрастает. Когда давление увеличивается до уровня срабатывания клапана защиты от ударных нагрузок, расположенного внутри поршня-амортизатора, клапан защиты от ударных нагрузок открывается и пропускает жидкость через поршень-амортизатор. По мере прохождения жидкости через этот поршень шток выдвигается из цилиндра. Запоминающий поршень удерживается на месте тем вакуумом, который был создан запертой в статическом состоянии жидкостью в нижней части цилиндра. Поэтому жидкость, проходящая через поршень-амортизатор, запирается между запоминающим поршнем и поршнем-амортизатором.

| a – Шток поршня b – Торцевая крышка c - Электромотор d – Гидравлическая жидкость e – Разгрузочный клапан хода поршня вниз f – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h – Клапан возврата поршня-амортизатора i – Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j – Гидравлический насос k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

1 - Давление разгрузки при наклоне - 3725-6825 кПа (540-990 фунт./кв.дюйм.)

2 - Давление разгрузки при ударной нагрузке - 8065-9375 кПа (1170-1360 фунт./кв.дюйм.)

### Схема работы после прохождения подводной преграды

## Схема работы после прохождения подводной преграды

После того, как ПЛМ пройдет и освободится от подводной преграды, под действием веса двигателя давление гидравлической жидкости между запоминающим поршнем и поршнем-амортизатором увеличится до такого уровня, который необходим для того, чтобы открыть возвратный клапан внутри поршня-амортизатора, пропуская жидкость через поршень-амортизатор обратно вверх в полость хода поршня вниз. При необходимости через реверсный всасывающий клапан коллектора в эту полость цилиндра подается дополнительный объем жидкости. В результате поршень-амортизатор сядет вниз и упрется в запоминающий поршень, вернув ПЛМ на прежний угол наклона, который был установлен до удара о подводную преграду.

| a – Шток поршня b – Торцевая крышка c - Электромотор d – Гидравлическая жидкость e – Разгрузочный клапан хода поршня вниз f – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h – Клапан возврата поршня-амортизатора i – Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j – Гидравлический насос k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

1 - Давление разгрузки при наклоне - 3725-6825 кПа (540-990 фунт./кв.дюйм.)

2 - Давление разгрузки при ударной нагрузке - 8065-9375 кПа (1170-1360 фунт./кв.дюйм.)

### Схема работы при наклоне ПЛМ в ручном режиме

## Схема работы при наклоне ПЛМ в ручном режиме

Для установки угла наклона ПЛМ вручную необходимо отвернуть ручной клапан блокировки гидросистемы на 3-4 оборота. При открытом состоянии клапана-блокиратора внутренние каналы в самом коллекторе соединяются между собой и одновременно соединяют нижнюю и верхнюю части цилиндра между собой и с резервуаром гидравлической жидкости, тем самым позволяя поднимать и опускать ПЛМ вручную. Перемещение штока в цилиндре будет возможным до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан, блокирующий гидравлическую жидкость внутри цилиндра и коллектора, иными словами, регулировку угла наклона ПЛМ можно продолжать производить вручную до тех пор, пока не будет закрыт ручной клапан блокировки гидросистемы. Если ПЛМ требуется поднять вручную, необходимо повернуть ручной клапан блокировки наклона до упора  против часовой стрелки. Когда ПЛМ находится в полностью поднятом положении, жидкость может свободно перетекать из верхней части цилиндра в нижнюю и наоборот. Контур возврата жидкости в резервуар также открыт, что позволяет жидкости проходить в любую часть цилиндра  наклона, принимая объемы жидкости и равномерно распределяя их в обеих частях цилиндра.

При наклоне ПЛМ верх или вниз, когда ручной клапан блокировки наклона открыт или дает утечку, движение ПЛМ отсутствует или совсем незначительно. Жидкость под давлением от насоса поступает как в нижнюю часть цилиндра, так и в верхнюю часть через ручной клапан блокировки гидросистемы, при этом давление в каждой области цилиндра одинаковое, в результате чего  движение ПЛМ отсутствует или совсем незначительно.

| a – Шток поршня b – Торцевая крышка c - Электромотор d – Гидравлическая жидкость e – Разгрузочный клапан хода поршня вниз f – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h – Клапан возврата поршня-амортизатора i – Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j – Гидравлический насос k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

### ГСУУН - Предел наклона

## ГСУУН - Предел наклона

Когда  вес ПЛМ и тяга гребного винта достигают достаточных уровней, давление внутри гидроцилиндра  увеличивается до давления, необходимого для того, чтобы сдвинуть поршень разгрузки давления наклона, т.е. толкатель поршня разгрузки давления наклона открывает клапан разгрузки давления наклона. Жидкость под давлением хода поршня вверх перетекает в канал разгрузки давления наклона и возвращается обратно в резервуар. Если ПЛМ установлен с наклоном (за пределами положения полной балансировки), когда клапан разгрузки давления наклона открывается, ПЛМ возвращается обратно в положение полной балансировки (предел наклона).

| a – Шток поршня b – Торцевая крышка c - Электромотор d – Гидравлическая жидкость e – Разгрузочный клапан хода поршня вниз f – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вниз g - Фильтр (2, показаны для наглядности) h – Клапан возврата поршня-амортизатора i – Отверстие всасывания в канале хода поршня вверх j – Гидравлический насос k - Отверстие всасывания в канале хода поршня вниз I - Заправочная винт-пробка на резервуаре гидравлической жидкости | m – Маятниковый клапан n – Срабатывающий от давления клапан в гидроконтуре хода поршня вверх o – Реверсный клапан всасывания в коллекторе p – Ручной клапан блокировки системы q - Коллектор r – Клапан разгрузки давления наклона s – Поршень разгрузки давления наклона t – Запоминающий поршень u – Поршень-амортизатор v – Клапан-предохранитель от ударных нагрузок w - Цилиндр |
| --- | --- |

1 - Давление хода поршня вверх - 18200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.) минимально

2 - Давление разгрузки при наклоне - 3725-6825 кПа (540-990 фунт./кв.дюйм.)

3 - Давление разгрузки при ударной нагрузке - 8065-9375 кПа (1170-1360 фунт./кв.дюйм.)

## Блокировка наклона при переключении на задний ход (без иллюстрации)

Для того, чтобы не допустить подъема ПЛМ вверх или его опрокидывания в режим транспортировки при переключении на задний ход и/или резком сбросе оборотов дроссельной заслонкой, жидкость в системе должна блокироваться (запираться) в статическом состоянии. Это достигается за счет использования клапанов, срабатывающих от давления хода поршня вверх и давления хода поршня вниз. Когда насос не работает, маятниковый клапан находится в среднем положении, а пружины тарельчатого клапана держат клапан хода поршня вверх и клапан хода поршня вниз в закрытом состоянии, тем самым запирая жидкость в статическом состоянии с обоих концов цилиндра и не допуская движения штока гидроцилиндра ни вниз, ни вверх (т.е. ни в одном направлении).

# Поиск и устранение неисправностей

Перед техобслуживанием гидравлической системы закрепить ПЛМ с помощью пальца-фиксатора угла наклона.

ВАЖНО: (Во время поиска и устранения неисправностей) после обнаружения загрязнений или вышедших из строя узлов и деталей рекомендуется полностью разобрать блок и заменить ВСЕ уплотнительные кольца.  Перед сборкой детали шаровых обратных клапанов и литые детали и корпуса системы необходимо прочистить специальным средством для чистки двигателей и просушить сжатым воздухом или заменить.

ВАЖНО: Гидравлическая система герметична и находится под давлением. Поэтому перед тем, как отвинтить пробку для заправки и слива жидкости или открыть ручной клапан блокировки гидросистемы, ПЛМ должен быть установлен в крайнее верхнее положение «UP», т.е. поршень гидроцилиндра должен быть полностью поднят.

1. При техобслуживании, если требуется разборка узлов и деталей, необходимо обязательно руководствоваться соответствующими инструкциями настоящего пособия, которые указано ниже.

2. Перед тем, как приступить к поиску и устранению неисправностей по приведенным ниже алгоритмам, необходимо провести предварительные проверки (см. ниже).

### Предварительные проверки

ВАЖНО: После проведения проверки по каждому пункту для того, чтобы убедиться в том, что неисправность устранена, рекомендуется запустить и проверить работу гидросистемы в целом. Если неисправность не устранена, перейти к следующему пункту.

1. Проверить, что ручной клапан-блокиратор гидросистемы затянут до отказа вправо (по часовой стрелке).

2. Проверить уровень гидравлической жидкости при полностью вертикальном положении («UP») ПЛМ и, если требуется, дозаправить. Стравливание воздуха и заправку масла в систему см.  в Разделе «Стравливание воздуха из гидросистемы управления углом наклона».

3. Проверить систему на внешние утечки. Если обнаружены места утечек, заменить дефектные узлы и детали.

4. Если ПЛМ не держит наклонного положения (падает в положение, установленное гидравлической системой), это указывает на наличие в гидравлическом блоке загрязнений или неисправных деталей. Соответственно прочистить или заменить.

#### Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлике системы  ГСУУН

* - клапаны, срабатывающие от давления хода поршня вверх и вниз

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлике системы  ГСУУН

продолжение

* - клапаны, срабатывающие от давления хода поршня вверх и вниз

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлике системы  ГСУУН

* - клапаны, срабатывающие от давления хода поршня вверх и вниз

Алгоритм поиска и устранения неисправностей в гидравлике системы  ГСУУН

продолжение

* - клапаны, срабатывающие от давления хода поршня вверх и вниз

#### Поиск и устранение неисправностей в электросистеме ГСУУН

| a - Переключатель системы ГСУУН [установленный на дистанционном пульте (ДП)] b - Переключатель системы ГСУУН (установленный на панели) c - Предохранители (20А, 30А) d - Разъем электропроводки дистанционного управления e - Аккумуляторная батарея (АБ) f - Винт блока | g - Реле наклона ВВЕРХ h - Реле наклона ВНИЗ i - Соленоид стартера j - Мотор электронасоса ГСУУН k - Выключатель на обтекателе |
| --- | --- |

## Поиск и устранение неисправностей в электросистеме ГСУУН

Разводку проводов электросистемы и их месторасположение смотри на предыдущей странице.

| Неисправность | Возможная причина | Действия по устранению причины |
| --- | --- | --- |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") на ДП / панели не работает, но при этом переключатель ВВЕРХ ("UP") на обтекателе работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения 1 и кнопкой переключателя. 2. Неисправен переключатель ДП/панели. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВВЕРХ ("UP") на обтекателе не работает, а переключатель на ДП/панели работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения 2 и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на обтекателе. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВВЕРХ ("UP") на ДП/панели и на обтекателе не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (1) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи черного провода между массой и реле ВВЕРХ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВВЕРХ. 4. Неисправно реле ПЛМ ВВЕРХ. | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") не работает на ДП/панели, но при этом переключатель ВНИЗ ("DOWN") на обтекателе работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения (3) и кнопкой переключателя ВНИЗ (“DOWN”) на ДП/панели. 2. Неисправен переключатель на ДП/панели. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Переключатель ВНИЗ ("DOWN") на обтекателе не работает, а переключатель ВНИЗ ("DOWN") на ДП/панели работает. | 1. Нет контакта между точкой соединения (2) и соленоидом. 2. Неисправен переключатель на обтекателе. | 1. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 2. Заменить. |
| Оба переключателя ВНИЗ ("DOWN") на ДП/панели и на обтекателе не работают. | 1. Нет контакта в цепи провода между точкой соединения (3) и реле ВВЕРХ. 2. Нет контакта в цепи Черного провода между массой и реле ВНИЗ. 3. Нет контакта в цепи Красного провода между соленоидом и реле ВНИЗ. 4. Неисправно реле ВНИЗ. | 1. Проверить цепь на обрыв. 2. Проверить цепь на обрыв. 3. Проверить цепь на обрыв. 4. Заменить. |
| Переключатель на ДП/панели ВВЕРХ ("UP") и ВНИЗ ("DOWN") не работает в обоих положениях, но переключатель на обтекателе работает. | 1. Перегорел 20-амперный предохранитель. 2. Неисправен переключатель на ДП/панели. 3. Обрыв в проводе между патроном предохранителя и соленоидом. 4. Обрыв в проводе между патроном предохранителя и переключателем на ДП/панели. | 1. Заменить предохранитель. Найти причину перегорания предохранителя. Проверить электропроводку на КЗ. 2. Заменить. 3. Проверить цепь на разрыв контактов, обрыв или порез проводов. 4. Проверить контакты на неплотность соединения или коррозию. |
| Оба переключателя на ДП/панели и на обтекателе не работают. | 1. Обрыв в цепи одного из проводов мотора насоса между мотором и реле. 2. Неисправен мотор насоса. | 1. Проверить соединения в точке (4), возможно, слабый контакт или коррозия. 2. Если при нажатии на соответствующую кнопку в точке соединений (4) есть напряжение, то неисправен мотор. Заменить мотор. |
| Кнопки не нажаты, а система работает (мотор вращается), не реагируя на кнопки. | 1. КЗ в переключателях на ДП/панели или на обтекателе. | 1. Заменить. |

# Демонтаж системы ГСУУН

1. Произвести наклон ПЛМ в полное положение (UP) ВВЕРХ и закрепить в этом положении пальцем-фиксатором наклона.

2. Отсоединить жгут электропроводки ГСУУН и снять хомуты.

a – Палец-фиксатор наклона

b – Хомуты жгута проводки

c – Жгут электропроводки

3. Снять 3-гранный штифт

4. Выбить верхний шарнирный палец.

a – 3-гранный штифт

b - Верхний шарнирный палец

5. С помощью бородка соответствующего диаметра и размера снять нижний поперечный штифт.

a - Нижний поперечный штифт

6. С помощью бородка соответствующего диаметра и размера выбить нижний шарнирный палец.

7. Снять защитный («жертвенный») анод

a - Нижний шарнирный палец

b - Антикоррозионный «жертвенный» анод

8. Наклонить блок ГСУУН (верхней частью вперед) и отвести от транцевого кронштейна и снять узел ГСУУН.

!!! ОСТОРОЖНО

Электрические провода, проходящие через отверстия обтекателя, должны быть защищены от истирания или пореза. Соблюдать и выполнять рекомендуемые процедуры, указанные в Разделе 1D данного "Руководства". Невыполнение указанного требования по должной защите проводов может привести к отказам/сбоям в электросистеме и/или травматизму людей в лодке.

### Проверка системы ГСУУН с помощью испытательного комплекта Артикул (91-52915A6)

ВАЖНО: Данная проверка не направлена на выявление неисправностей, она лишь позволяет определить правильность работы дифферентной системы после ремонта. Если минимальные значения давлений получить не удается, это означает, что система требует дополнительного ремонта.

## Проверка давления наклона ВВЕРХ (UP)

ВАЖНО: Перед проведением указанных проверок проверить и убедиться в том, что аккумулятор полностью заряжен.

1.	Произвести полный наклон ПЛМ ВВЕРХ (UP) и закрепить в этом положении рычагом фиксации наклона.

2.	Для стравливания давления из резервуара гидравлической жидкости системы медленно отвернуть заправочную винт-пробку.

3. Снять пружинное кольцо (серьгу) с ручного клапана блокировки гидросистемы и вывернуть этот клапан с узла ГСУУН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из отверстия ручного клапана блокировки гидросистемы может вытечь небольшое количество гидравлической жидкости. Для сбора жидкости подставить под узел емкость соответствующего размера и установленного образца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Собрать переходник испытательного оборудования, используя для этого инструмент для установки уплотнительных колец для посадки сначала малого кольца на переходник, затем среднего кольца и, наконец, большого уплотнительного кольца. Надежно ввернуть латунный штуцер в испытательный переходник, предварительно смазав его резьбы трубным герметиком (Loctite 567 PST Pipe Sealant).

a	- Испытательный переходник - Test Adaptor (91-822778A1)

b	- Инструмент для установки уплотнительных колец

c	- Малое уплотнительное кольцо (Установить первым)

d	- Среднее уплотнительное кольцо (Установить вторым)

e	- Большое уплотнительное кольцо (Установить последним)

f	- Латунный штуцер

Значение давления наклона ВВЕРХ (UP)

18200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.) минимально

4. Установить испытательный переходник в отверстие ручного клапана блокировки гидросистемы.

a - Испытательный переходник - Test Adaptor (91-822778A1)

5. Ввернуть шланг от испытательного комплекта Test Gauge Kit в латунный штуцер на переходнике.

a – Латунный штуцер

b – Испытательный комплект (манометр с вентилями) - Test Gauge Assembly (91-52915A6)

c – Стержень-фиксатор наклона (Установить в указанное на рисунке отверстие)

d - Шланг

e – Шланг (не используется)

6. Поставить на место и ввернуть заправочную винт-пробку.

7. Произвести наклон ПЛМ ВВЕРХ (UP) системой ГСУУН.

8. Расцепить рычаг фиксации наклона.

!!! ВНИМАНИЕ

Невыполнение требования установки отдельного запасного пальца-фиксатора наклона (или закаленных болтов и гаек) в указанное на рисунке отверстие может привести к тому, что транцевый кронштейн не выдержит. Это может привести к травматизму людей.

9. Опустить ПЛМ на угол наклона вниз так, чтобы отверстие в «крыле» поворотного кронштейна совместилось с ТРЕТЬИМ отверстием в транцевом кронштейне. Закрепить ПЛМ в пределах этого угла наклона, установив стержень-фиксатор наклона диаметром 10 мм (3/8”) или два закаленных болта диаметром 10 мм (3/8”) с гайками через транцевые кронштейны и поворотный кронштейн в отверстие, как показано на рисунке.

a – Стержень-фиксатор наклона (Установить отдельный (запасной) стрежень-фиксатор наклона или закаленные болты с гайками)

10. Открыть вентиль "a" и закрыть вентиль "b".

11. Запустить систему, нажав на кнопку наклона ПЛМ ВВЕРХ (UP). Минимальное давление должно быть 18200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.).

12. Запустить систему, нажав на кнопку наклона ПЛМ ВНИЗ (DOWN) для того, чтобы стравить давление и снять дополнительный (запасной) стержень-фиксатор или отвернуть и снять болты с гайками.

13.	Произвести полный наклон ПЛМ ВВЕРХ (UP) и закрепить в этом положении рычагом фиксации угла наклона.

14. Для стравливания давления медленно отвернуть заправочную винт-пробку.

15.	 Снять шланг испытательного комплекта и снять переходник.

16.	Закрепить ручной клапан блокировки гидросистемы серьгой.

17.	 Затянуть заправочную винт-пробку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление ниже 18200 кПа (2640 фунт./кв.дюйм.), провести поиск и устранение неисправностей по алгоритму в данном разделе выше.

## Проверка давления наклона ВНИЗ (DOWN)

ВАЖНО: Перед проведением указанных проверок проверить и убедиться в том, что аккумулятор полностью заряжен.

1.	Произвести полный наклон ПЛМ ВВЕРХ (UP) и закрепить в этом положении рычагом фиксации наклона.

2.	Для стравливания давления из резервуара гидравлической жидкости системы медленно отвернуть заправочную винт-пробку.

3. Снять пружинное кольцо (серьгу) с ручного клапана блокировки гидросистемы и вывернуть этот клапан с узла ГСУУН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из отверстия ручного клапана блокировки гидросистемы может вытечь небольшое количество гидравлической жидкости. Для сбора жидкости подставить под узел емкость соответствующего размера и установленного образца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Собрать переходник испытательного оборудования, используя для этого инструмент для установки уплотнительных колец для посадки сначала малого кольца на переходник, затем среднего кольца и, наконец, большого уплотнительного кольца. Надежно ввернуть латунный штуцер в испытательный переходник, предварительно смазав его резьбы трубным герметиком (Loctite 567 PST Pipe Sealant).

a	- Испытательный переходник - Test Adaptor (91-822778A3)

b	- Инструмент для установки уплотнительных колец

c	- Малое уплотнительное кольцо (Установить первым)

d	- Среднее уплотнительное кольцо (Установить вторым)

e	- Большое уплотнительное кольцо (Установить последним)

f	- Латунный штуцер

Значение давления наклона ВНИЗ (DOWN)

3480-5860 кПа (505-850 фунт./кв.дюйм.)

4. Установить испытательный переходник в отверстие ручного клапана блокировки гидросистемы.

a - Испытательный переходник - Test Adaptor (91-822778A3)

5. Ввернуть шланг от испытательного комплекта Test Gauge Kit в латунный штуцер на переходнике.

| a – Латунный штуцер b – Испытательный комплект (манометр с вентилями) - Test Gauge Assembly (91-52915A6) c – Стержень-фиксатор наклона (Установить в указанное на рисунке отверстие) | d - Шланг e – Шланг (не используется) f - Клапан ОТКРЫТ g -Клапан ЗАКРЫТ |
| --- | --- |

6. Поставить на место и ввернуть заправочную винт-пробку.

7. Прогнать систему ГСУУН в положение ВВЕРХ (UP).

8. Расцепить рычаг фиксации наклона.

9. Открыть вентиль "f" и закрыть вентиль "g".

10. Запустить систему, нажав на кнопку наклона ПЛМ ВНИЗ (DOWN). Минимальное давление должно  быть 3480 кПа (505 фунт./кв.дюйм.).

11.	Произвести полный наклон ПЛМ ВВЕРХ (UP) и закрепить в этом положении рычагом фиксации угла наклона.

12. Для стравливания давления медленно отвернуть заправочную винт-пробку.

13.	 Снять шланг испытательного комплекта и снять переходник.

14.	 Поставить на место и ввернуть ручной клапан блокировки гидросистемы закрепив его серьгой.

15.	 Затянуть заправочную винт-пробку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление ниже 3480 кПа (505 фунт./кв.дюйм.), провести поиск и устранение неисправностей по алгоритму в данном разделе выше.

# Разборка системы ГСУУН

ВАЖНО: Система находится под давлением. Перед демонтажем дренажно-заправочной винт-пробки или ручного клапана блокировки гидросистемы наклонить ПЛМ  в полное верхнее положение (ВВЕРХ - "UP") (шток полностью выдвинут из цилиндра).

1. Отвернуть и снять винт-пробку резервуара гидравлической жидкости.

2. Для проведения дренажа снять ручной клапан блокировки системы.

.

a - Винт-пробка резервуара

b - Ручной клапан блокировки

## Демонтаж мотора механизма наклона

1. Закрепить блок ГСУУН в тисах с мягкими губками.

2. Для того, чтобы снять мотор/резервуар, отвернуть и снять 4 винта. Снять сальник резервуара и соединительный приводной вал.

| a -Винт(4) b - Резервуар c - Сальник резервуара | d - Соединительный приводной вал e - Коллектор в сборе |
| --- | --- |

## Демонтаж узлов и деталей насоса

1. Снять с насоса винт-пробки клапанов. Снять пружину и обратный клапан / тарельчатый клапан (с обеих сторон). С помощью специальных инструментов CG 41-11 и  CG 41-12 на 5/16" снять катушку.

a – Винт-пробка (2)

b - Пружина (2)

c – Обратный клапан / тарельчатый клапан (2)

d - Седло (2)

e - Катушка

ВАЖНО: Осмотреть и проверить тарельчатый клапан на загрязнение и солевые отложения в указанной ниже области. Если на конце тарельчатого клапана имеются загрязнения, заменить.

2. Для демонтажа насоса отвернуть и снять три (3) винта. Снять фильтр и сальник фильтра под насосом. Снять седло всасывающего клапана.

| a – Загрязнение у конца тарельчатого клапана b – Резиновое седло c - Винт (3) | d – Сальник фильтра e - Фильтр f – Детали седла всасывающего клапана в сборе |
| --- | --- |

## Демонтаж коллектора

1. Для демонтажа коллектора с цилиндра отвернуть два (2) винта.

2. Снять детали клапана разгрузки давления наклона.

a - Винт (2)

b - Пружина

c – Тарельчатый клапан

d – Кожух катушки

e – Катушка ограничителя дифферента

## Демонтаж поршня-амортизатора со штоком

1. Отвернуть торцевую крышку с цилиндра с помощью разводного ключа со штифтами на концах [размер штифтов ключа 1/4 “ x 5/16 “ (6.4 мм x 8 мм) длина штифтов].

2. Вынуть шток с поршнем-амортизатором из цилиндра.

# Разборка поршня-амортизатора со штоком

ПРИМЕЧАНИЕ: Никакие деnали поршня-амортизатора, кроме уплотнительных колец и грязесъемного / маслосъемного кольца, обслуживанию не подлежат. Если поршень-амортизатор требует какого-либо ремонта, заменить этот поршень полностью как единый узел.

a - Торцевая крышка

b - Уплотнительное кольцо (2)

c - Грязесъемное / маслосъемное кольцо

1. Положить поршень-амортизатор на чистую поверхность рабочего верстака.

2. Отвернуть три (3) винта на торце поршня-амортизатора и снять торцевой прижимной диск с поршня.

a - Винт (3)

b – Диск

c – Поршень-амортизатор

3. Снять с поршня-амортизатора запорные шарики обратных клапанов и другие детали.

4. Снять с поршня-амортизатора уплотнительное кольцо.

| a - Пружина (5) b - Седло (5) | c - Запорный шарик (5) d - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |
| !!! ВНИМАНИЕ |
| Во избежание повреждения поршня-амортизатора при его демонтаже необходимо использовать разводной ключ со штифтами на концах (размеры штифтов - 1/4“ x 5/16“ (6.4 мм х 8 мм)). |

5. Зажать шток поршня-амортизатора в тисах с мягкими губками и подогреть лампой для нагрева деталей (Артикул 91-63209).

6. С помощью разводного ключа со штифтами на концах [1/4“ x 5/16“ (6.4 мм x 8 мм)] ослабить поршень-амортизатор.

7. Дать поршню остыть. Снять поршень со штока.

a - Разводной ключ

b - Поршень-амортизатор на штоке

8. Проверить обратные клапаны на загрязнение; если есть, удалить загрязнение с клапанов. Если удалить загрязнение не удается, заменить поршень-амортизатор целиком как единый узел.

9. Прочистить поршень-амортизатор, продув его и его детали сжатым воздухом.

10. Снять с поршня-амортизатора внутреннее уплотнительное кольцо.

a - Поршень-амортизатор

b - Уплотнительное кольцо

11. Снять узел торцевой крышки цилиндра со штока поршня-амортизатора.

12. Осмотреть и проверить. Если маслосъемное кольцо  (расположенное в крышке) не обеспечивает надлежащую чистоту штока, заменить это кольцо.

13. Положить торцевую крышку на чистую поверхность рабочего верстака.

14. Снять маслосъемное кольцо, внутреннее уплотнительное кольцо и внешнее уплотнительное кольцо.

a - Маслосъемное кольцо штока

b - Внутреннее уплотнительное кольцо

c - Внешнее уплотнительное кольцо

## Демонтаж запоминающего поршня

1. Демонтировать запоминающий поршень из цилиндра одним из указанных ниже способов:

a. С помощью плоскогубцев для замковых колец Артикул SRP-4 (Snap-On) или другого подобного инструмента.

b.   Продуть сжатым воздухом отверстие под ручной клапан блокировки гидросистемы с помощью переходной насадки на конце шланга подачи сжатого воздуха.

!!! ОСТОРОЖНО

При подаче давления сжатого воздуха чашечка запоминающего поршня может с большой силой вылететь из цилиндра. Упереть цилиндр, как показано ниже. Невыполнение этого требования может привести к травматизму людей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направить цилиндр вниз и от себя, как показано. Убедиться, что в зоне работ нет людей. Чтобы не повредить запоминающий поршень, подложить под него кусок ткани или сервисное полотенце.

2. Снять уплотнительное кольцо  с запоминающего поршня.

.

| a – Переходной штуцер на конце шланга подачи сжатого воздуха b – Выходное отверстие запоминающего поршня c – Кусок ткани или сервисное полотенце | d –Уплотнительное кольцо e – Запоминающий поршень |
| --- | --- |

# Чистка, осмотр, проверка, ремонт

ВАЖНО: Детали должны быть чистыми и не иметь остатков ворсовой ткани на своих поверхностях. Любое малейшее загрязнение в системе ГСУУН может привести к неправильной работе системы или ее отказам.

1. Прочистить шток с поршнем-амортизатором и детали средством для чистки деталей и просушить сжатым воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все уплотнительные кольца в системе ГСУУН рекомендуется заменить на новые. Для этого использовать комплект уплотнительных колец - O-Ring Kit  25-809880A1.

2. Смазать все уплотнительные кольца фирменной жидкостью для системы ГСУУН и системы рулевого управления - Power Trim & Steering Fluid. Если такая жидкость отсутствует, использовать автомобильную жидкость для автоматической трансмиссии (ATF).

## Проверка электромотора системы ГСУУН

1. Подсоединить 12-вольтный источник питания к выводам электромотора. Если мотор не работает, электромотор системы ГСУУН заменить.

ВАЖНО: Электромотор системы ГСУУН техобслуживанию не подлежит. Если он не работает, заменить узел мотора целиком.

# Сборка

## Месторасположение уплотнительных колец и сальников

Уплотнительные кольца и сальники входят в состав комплекта уплотнительных колец - O-Ring Kit Артикул 25-809880A1.

### Размеры уплотнительных колец

### Таблица уплотнительных колец и их размеры

| Уплот. кольцо | Наименование | Внутр. диам. уплотнительного кольца | Внеш. диам. уплотнительного кольца | Толщина уплотнительного кольца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маслосъемное кольцо |  |
| 2 | Торцевая крышка цилиндра, внутреннее кольцо | 0.671 " (17.04 мм) | 0.949 " (24.10 мм) | 0.139 " (3.53 мм) |
| 3 | Крышка цилиндра | 1.864 " (47.34 мм) | 2.004 " (50.90 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 4 | Поршень-амортизатор | 1.6 " (40.64 мм) | 2.02 " (53.086 мм) | 0.21 " (5.334 мм) |
| 5 | Винт поршня | 0.676 " (17.17 мм) | .81 6 " (20.726 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 6 | Винт-пробка резервуара | 0.549 " (13.94 мм) | 0.755 " (19.17 мм) | 0.103 " (2.616 мм) |
| 7 | Сальник мотора |  |
| 8(2) | Винт-пробка обратного клапана | 0.489 " (12.42 мм) | 0.629 " (15.97 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 9(3) | Тарельчатый клапан |  |
| 10(2) | Седло обратного клапана | 0.364 " (9.25 мм) | 0.504 " (12.80 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 11(2) | Отверстие насоса | 0.145 " (3.683 мм) | 0.285 " (7.239 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 12 | Седло всасывающего узла | 0.239 " (6.07 мм) | 0.379 " (9.626 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 13 | Сальник фильтра |  |
| 14 | Фильтр |  |
| 15 | Ручной клапан блокировки | 0.114 " (2.90 мм) | 0.254 " (6.451 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 16 | Ручной клапан блокировки | 0.176 " (4.47 мм) | 0.316 " (8.026 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 17 | Ручной клапан блокировки | 0.239 " (6.07 мм) | 0.379 " (9.626 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 18 | Катушка | 0.239 " (6.07 мм) | 0.379 " (9.626 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 19(3) | Кожух катушки | 0.301 " (7.645 мм) | 0.441 " (11.20 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 20 | Катушка ограничителя дифферента | 0.114 " (2.895 мм) | 0.254 " (6.451 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 21(2) | Коллектор | 0.208 " (5.283 мм) | 0.348 " (8.839 мм) | 0.07 " (1.78 мм) |
| 22 | Запоминающий поршень | 1.6 " (40.64 мм) | 2.02 " (53.086 мм) | 0.21 " (5.334 мм) |

# Сборка системы ГСУУН

ВАЖНО: Смазать все уплотнительные кольца гидравлической жидкостью для системы ГСУУН и системы рулевого управления (Power Trim & Steering Fluid). Если такая жидкость отсутствует, использовать автомобильную жидкость для автоматической трансмиссии (ATF - Automatic Transmission Fluid).

## Сборка поршня-амортизатора

1. Установить смазанные уплотнительные кольца на торцевую крышку.

2. Установить маслосъемное кольцо штока.

3. Установить смазанные уплотнительные кольца на поршень-амортизатор.

.

| a - Маслосъемное кольцо штока b - Внутреннее уплотнительное кольцо c - Внешнее уплотнительное кольцо | d – Поршень-амортизатор e - Уплотнительное кольцо f - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

4. Зажать шток поршня-амортизатора в тисах с мягкими губками.

5. Насадить торцевую крышку цилиндра на шток, как показано.

!!! ВНИМАНИЕ

При установке поршня-амортизатора во избежание его повреждения необходимо использовать разводной ключ со штифтами на концах [размер штифтов 1/4“ x 5/16“ (6.4 мм x 8 мм)].

6. Нанести герметик Loctite 271 на резьбы штока поршня-амортизатора.

7. Установить поршень-амортизатор.

8. Надежно затянуть поршень-амортизатор разводным ключом со штифтами на концах  [размер штифтов 1/4“ x 5/16“ (6.4 мм x 8 мм)]. Если для этой цели используется (тарированный) ключ с ограничением по крутящему моменту, затянуть поршень с указанным усилием.

a - Поршень-амортизатор

b - Разводной ключ

Усилие затягивания поршня-амортизатора

122 Н-м (90 фунт.-фут.)

9. Снять поршень-амортизатор из тисов.

10. Установить шарик, седло и пружину (пять комплектов) в поршень-амортизатор.

11. Закрепить эти детали на поршне с помощью торцевого диска, затянув винты с указанным усилием.

| a - Винт (3) b - Диск c - Пружина (5) | d - Седло (5) e - Шарик (5) |
| --- | --- |

Усилие затягивания винтов

4 Н-м (35 фунт.-дюйм.)

## Установка поршня-амортизатора

1. Зажать цилиндр блока ГСУУН в тисах с мягкими губками.

2. Установить смазанное уплотнительное кольцо на запоминающий поршень и вставить в цилиндр. Протолкнуть запоминающий поршень до самого днища цилиндра.

3. Заполнить цилиндр до уровня на три дюйма 75 мм (3’”) от верха цилиндра фирменной гидравлической жидкостью для системы ГСУУН и рулевого управления - Power Trim & Steering Fluid. Если такой жидкости нет, залить автомобильную жидкость для автоматической трансмиссии (ATF - Automatic Transmission Fluid).

4. Установить шток поршня-амортизатора в цилиндр. Вставлять поршень в цилиндр до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через канал переполнения с шаровым клапаном. Затем залить жидкость до уровня чуть ниже резьбы цилиндра.

a - Запоминающий поршень

b - Уплотнительное кольцо

c - Канал переполнения с шаровым клапаном

!!! ВНИМАНИЕ

При затягивании торцевая крышка не должна приходить в контакт с поршнем-амортизатором. Поршень-амортизатор должен находиться в цилиндре достаточно глубоко, т.е. настолько глубоко, чтобы не допустить контакта.

5. Надежно затянуть торцевую крышку с помощью разводного ключа со штифтами на концах [размер штифтов 1/4“ x 5/16“ (6.4 мм x 8 мм)].  Если для этой цели используется (тарированный) ключ с ограничением по крутящему моменту, затянуть торцевую крышку с указанным усилием.

Усилие затягивания торцевой крышки

61 Н-м (45 фунт.-фут.)

## Установка ограничителя наклона

1. Смазать все уплотнительные кольца. Установить в коллектор пружину, тарельчатый клапан, кожух катушки и катушку ограничения дифферента.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном коллекторе используются три типа пружин, имеющих разный размер. Мощная пружина используется на моделях ПЛМ 75-125 л.с. Средняя пружина – на моделях ПЛМ 40-60 л.с. типа Bigfoot. Легкая пружина – на моделях ПЛМ 30-60 л.с

a – Пружина

b – Тарельчатый клапан

c – Кожух катушки

d – Катушка ограничения дифферента

## Установка ручного клапана блокировки гидросистемы

1. Установить серьгу (если была снята) и смазать уплотнительные кольца на ручном клапане блокировки гидросистемы.

2. Вставить ручной клапан блокировки системы ГСУУН в коллектор.

.

a - Коллектор

b – Ручной клапан блокировки гидросистемы

c - Серьга

## Установка коллектора

1. Установить посадочный штифт и два (2) смазанных уплотнительных кольца в цилиндр системы ГСУУН.

a – Уплотнительное кольцо (2)

b – Посадочный штифт

2. Совместить цилиндр и насос/резервуар.

3. Установить два (2) длинных винта и затянуть с указанным усилием.

a – Цилиндр в сборе

b – Резервуар с коллектором в сборе

c - Винт (2)

Усилие затягивания винтов

11.5 Н-м (100 фунт.-дюйм)

## Установка маслонасоса

1. Установить пружину, шарик, смазанное уплотнительное кольцо и пластмассовое седло в коллектор.

2. Проверить, чтобы уплотнительные кольца были расположены на днище насоса.

3. Установить фильтр и сальник фильтра под насос. Установить насос на коллектор. Затянуть винты с указанным усилием.

a - Винт (3)

b – Детали всасывающего седла

Усилие затягивания винтов

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

## Установка узла клапанов, срабатывающих от давления хода поршня вверх и вниз

ВАЖНО: Проверить узел тарельчатых клапанов на загрязнение в указанной ниже области. Если имеется загрязнение, тарельчатый клапан заменить.

a – Загрязнение у конца тарельчатого клапана

b – Резиновое седло

1. Смазать уплотнительные кольца.

2. Установить катушку, седло с уплотнительным кольцом, обратный клапан/тарельчатый клапан, пружину и винт-пробку с уплотнительным кольцом в насос. Выполнить те же действия на противоположной стороне. Затянуть винты-пробки с указанным усилием.

| a - Винт-пробка (2) b - Пружина (2) c - Обратный клапан/тарельчатый клапан (2) | d - Седло (2) e - Катушка |
| --- | --- |

Усилие затягивания винт-пробки

13.5 Н-м (120 фунт.-дюйм)

## Установка резервуара гидравлической жидкости и электромотора

1. Установить соединительный приводной вал на верх насоса. Проверить, чтобы сальник резервуара находился в канавке резервуара, и расположить резервуар на собранном насосе и коллекторе. Привернуть провод масса под винт, как показано. Затянуть винты с указанным усилием.

a - Винт (4)

b - Резервуар

c – Сальник резервуара

d – Соединительный приводной вал

e – Коллектор в сборе

f – Провод масса

Усилие затягивания винтов резервуара и мотора

9 Н-м (80 фунт.-дюйм.)

2. Заправить резервуар до нижнего края горловины заправочного отверстия гидравлической жидкостью для системы ГСУУН и системы рулевого управления - Power Trim & Steering Fluid. Если такая жидкость отсутствует, использовать автомобильную жидкость для автоматической трансмиссии (ATF).

## Стравливание воздуха из системы ГСУУН

1. Зажать блок ГСУУН в тисах с мягкими губками.

2. Заправлять жидкость для системы ГСУУН до тех пор, пока она не будет вровень с нижним краем заправочного отверстия. Установить на место винт-пробку.

3. Закрыть ручной клапан блокировки гидросистемы (повернуть его до отказа по часовой стрелке.).

a - Дренажно-заправочное отверстие резервуара

b - Клапан ручной блокировки гидросистемы

4. Выполнить три раза полный цикл наклона вверх и вниз или до стабилизации жидкости на требуемом уровне.

5. Подсоединить провода системы ГСУУН к источнику питания на 12 Вольт.

| Направление ВВЕРХ ВНИЗ |
| --- |
| СИНИЙ + Положительный | СИНИЙ - Отрицательный |
| ЗЕЛЕНЫЙ - Отрицательный | ЗЕЛЕНЫЙ + Положительный |

6. Повторно проверить уровень жидкости при полностью выдвинутом штоке и, если требуется, дозаправить до тех пор, пока уровень жидкости не будет стабильно находиться вровень с нижним краем заправочного отверстия.

# Установка системы ГСУУН

1. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на поверхность отверстия под нижний шарнирный палец и на шарнирный палец.

2. Поставить собранный узел ГСУУН (НИЖНИМ КОНЦОМ ВПЕРЕД) между транцевыми кронштейнами и пропустить провод жгута электропроводки насоса системы ГСУУН через отверстие доступа в правобортном транцевом кронштейне.

3. Наживить нижний шарнирный палец в предназначенное для него отверстие и вставить нижний поперечный палец (ОТЛОЖЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ РАЗБОРКИ) в соответствующее отверстие.

4. С помощью бородка соответствующего диаметра и размера вбить нижний шарнирный палец в транцевый кронштейн и блок цилиндра ГСУУН до тех пор, пока он  не будет заподлицо с внешней поверхностью.

a - Собранный узел ГСУУН

b - Нижний шарнирный палец

c - Нижний поперечный штифт

5. С помощью бородка соответствующего диаметра и размера вбить нижний поперечный палец в свое отверстие до полной посадки.

6. Привернуть антикоррозионный алюминиевый анод к кронштейну резервуара, подложив наконечник провода масса между кронштейном и анодом, как показано.

a - Нижний поперечный палец

b - Анод

c - Провод масса

7. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на поверхность верхнего шарнирного пальца, в отверстие шарнирного пальца и в отверстие головки штока поршня системы ГСУУН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить гидроцилиндр, располагая головку штока с поперечным пальцем, как показано ниже. Если он установлен наоборот, датчик дифферента (если он установлен) работать не будет.

a - Шарнирный палец

b - Отверстие в головке штока

c - Установить гидроцилиндр головкой штока, как показано

d - Сторона двигателя

e - Сторона транца

f - Поперечное отверстие

8. С помощью киянки соответствующего размера вбить верхний шарнирный палец в кронштейн поворотного механизма и через головку в штоке до тех пор, пока шарнирный палец не будет заподлицо с поворотным кронштейном.

a - Шарнирный палец

b - Поворотный кронштейн

c - Головка штока гидроцилиндра

9. Вбить верхний фиксирующий штифт до полной посадки на место.

a - Фиксирующий штифт

10. Закрепить жгут проводки системы ГСУУН хомутами.

a - Хомуты

11. Повторно проверить уровень жидкости.

12. Теперь систему ГСУУН можно вводить в работу для наклона ПЛМ вниз в требуемое положение. Система ГСУУН - это самоочищающаяся система.

13. Подсоединить провода системы ГСУУН к реле под крышкой зажигания.

14. Установить провода свечей зажигания на свечи.

15. Установить на место обтекатели.

16. Подсоединить аккумуляторные провода к клеммам аккумуляторной батареи.

# НИЖНИЙ БЛОК

## Раздел 6A - Редуктор

Оглавление

| Технические характеристики 6A-2 Специальный инструмент 6A-3 Редуктор (Торсионный вал) 6A-8 Редуктор (Вал гребного винта) 6A-10 Общие рекомендации по техобслуживанию 6A-12 Подшипники 6A-12 Сальники 6A-12 Дренаж и проверка шестеренного масла .... 6A-13 Демонтаж 6A-14 Разборка 6A-15 Водяной насос 6A-15 Несущий корпус подшипника и вал гребного винта 6A-18 Вал гребного винта 6A-21 Ведущая шестерня, торсионный вал и шестерня переднего хода 6A-25 Верхний подшипник тросионного вала 6A-28 Маслосмазочная втулка 6A-29 Обойма нижнего подшипника торсионного вала 6A-30 Вал механизма переключения передач (МПП) 6A-31 Обойма подшипника шестерни переднего хода 6A-33 Сборка 6A-34 | Обойма шестерни переднего хода 6A-34 Вал МПП 6A-35 Сборка несущего корпуса подшипника 6A-38 Сборка шестерни переднего хода 6A-42 Сборка вала гребного винта 6A-45 Установка износозащитной гильзы торсионного вала 6A-46 Установка обоймы нижнего подшипника торсионного вала 6A-48 Установка маслосмазочной втулки 6A-49 Установка верхнего подшипника торсионного вала ... 6A-49 Установка шестерни переднего хода, нижнего подшипника торсионного вала, ведущей шестерни и торсионного вала 6A-51 Глубина посадки ведущей шестерни и люфт шестерни переднего хода 6A-52 Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта 6A-58 Сборка и установка водяного насоса 6A-60 Опрессовка редуктора 6A-64 Заправка редуктора маслом 6A-65 Установка редуктора 6A-66 Регулировка и замена триммера .. 6A-70 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

| РЕДУКТОР (2.33:1) 75/90 (4-такт.) 2003 г. выпуска и последующих лет Сер. №0T599000 и выше | Передаточное число | 2.33:1 |
| --- | --- | --- |
|  | Емкость редуктора | 710 мл (24 жид. унц.) |
|  | Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Кол-во зубьев | 28 спиральная / коническая |
|  | Ведущая шестерня |  |
|  | Кол-во зубьев | 12 спиральная / коническая |
|  | Высота посадки ведущей шестерни | 0.64 мм (0.025 ") |
|  | Инструмент для определения глубины посадки ведущей шестерни | 91-12349A2 |
|  | Номер пластины | №8 |
|  | Номер диска | №3 |
|  | Мертвый ход / люфт шестерни переднего хода | 0.33-0.48 мм (0.013-0.019 ") |
|  | Инструмент для измерения люфта | 91-78473 |
|  | Номер метки | №4 |
|  | Давление воды |  |
|  | при 850 об/мин (на хол. оборотах) | 1 4-48 кПа (2-7 фунт./кв.дюйм.) |
|  | при 5500 об/мин (при ПОДЗ) | 41-1 38 кПа (6-20 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Опрессовка (проверка на утечку) | 69-83 кПа (10-12 фунт./кв.дюйм.) |
|  |  | в течение 5 минут |
|  | Передаточное число | 2.07:1 |
|  | Емкость редуктора | 710 мл (24 жид. унц.) |
|  | Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Кол-во зубьев | 29 спиральная / коническая |
| РЕДУКТОР | Ведущая шестерня |  |
| (2.07:1) | Кол-во зубьев | 14 спиральная / коническая |
| 115 EFI (ЭСВТ) | Высота посадки ведущей шестерни | 0.64 мм (0.025 ") |
| (4-такт.) | Инструмент для определения глубины посадки ведущей шестерни | 9 1-1 2349 A2 |
| и | Номер пластины | №2 |
| 75/90 (4-такт.) | Номер диска | №3 |
| 2002 г. выпуска и предыдущих лет до | Мертвый ход / люфт шестерни переднего хода | 0.33-0.48 мм (0.013-0.019 ") |
| Сер.№0T598999 | Инструмент для измерения люфта | 91-19660-1 |
| и ниже | Номер метки | №1 |
|  | Давление воды |  |
|  | при 850 об/мин (на хол. оборотах) | 1 4-48 кПа (2-7 фунт./кв.дюйм.) |
|  | при 5500 об/мин (при ПОДЗ) | 41-1 38 кПа (6-20 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Опрессовка (проверка на утечку) | 69-83 кПа (10-1 2 фунт./кв.дюйм.) |
|  |  | в течение 5 минут |

### Специальный инструмент

1. Инструмент для определения / измерения глубины посадки ведущей шестерни - Pinion Gear Locating Tool (91-12349A2)

2. Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-13945)

3. Выколотка для масляных сальников - Oil Seal Driver (91-13949)

4. Инструмент для обоймы подшипника - Bearing Race Tool (91-14308T02)

a - Артикул 91-889622A01, набит номер 91-889622

b - Артикул 91-13778T1, номер не набит

5. Штанга-съемник манжетки (обоймы) подшипника - Bearing Cup Driver (91-14309T02)

a - Артикул 91-889623, набит №91-889623

b - Артикул 91-13780, набит № 91-13780

ПРИМЕЧАНИЕ: Резьбовой стержень - Threaded Rod (91-31299) и гайка - Nut (11-24156) из комплекта для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Kit 91-31229A7

Таблица применения инструментов для установки обоймы нижнего подшипника торсионного вала

| Передаточное число | Артикул (кол-во зубьев) ведущей шестерни | Инструмент для обоймы подшипника | Выколотка для обойма подшипника |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.07:1 | 43-19672 | 91-13778T1 | 91-13780 |
|  | (14) | (номер не набит) | (набит №91 -13780) |
| 2.07:1 | 43-881259 | 91-889622A01 | 91-889623 |
|  | (14) | (набит №91 -889622) | (набит №91 -889623) |
| 2.31:1 |  | 91-13778T1 | 91-13780 |
|  | (13) | (номер не набит) | (набит №91 -13780) |
| 2.33:1 |  | 91-889622A01 | 91-889623 |
|  | (12) | (набит №91 -889622) | (набит №91 -889623) |

6. Инструмент для установки износозащитной втулки - Wear Sleeve Installation Tool (91-1431OT1)

7. Инструмент для предварительного натяга в подшипниках - Bearing Preload Tool (91-14311 A3)

8. Оправка - Mandrel (91-15755T)*

9. Индикатор люфта / мертвого хода - Backlash Indicator Tool (91 -19660-1) - передаточное число 2.07:1 (кол-во зубьев - 14/29)

10. Оправка - Mandrel (91-31106)

11. Выколотка для масляных сальников - Oil Seal Driver (91-31108)

12. Стержень, резьбовой - Threaded Rod (91-31229)* с гайкой (91-24156)*

13. Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer (91-34569A1)

14. Оправка - Mandrel (91-36569)*

*   Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Kit - Артикул 91-31229A7)

15. Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

16. Выколотка - Driver Rod (91-37323)*

17. Оправка - Mandrel (91-37350)

18. Губки зажима для съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

19. Инструмент фиксации торсионного вала - Driver  Shaft   Holding  Tool   (91-56775, для  2-такт. моделей),   (91-56775, для 4-такт. моделей 40/50 л.с.), (91-817070A1, для 4-такт. моделей 50/60 л.с.), (91-804776A1, для 4-такт. моделей 75/90/115 л.с. EFI с системой ЭСВТ)

*  Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Kit  Артикул 91-31229A7)

20. Циферблатный индикатор биения - Dial Indicator (91-58222A1)

21. Индикатор мертвого хода/люфта - Backlash Indicator Tool (91-78473) передаточное число 2.31:1 (кол-во зубьев - 13/30) и  передаточное число 2.33:1 (кол-во зубьев - 12/28)

22. Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

23. Комплект деталей циферблатного индикатора - Dial Indicator Adaptor Kit (91-83155)

24. Съемник подшипника - Bearing Puller Assembly (91-83165T)

25. Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-856875A1)

26. Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-877321A1)

*  Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Kit  Артикул 91-31229A7)

### Редуктор (Торсионный вал)

Редуктор (Торсионный вал) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м. |
| - | 1 | Редуктор |  |  |  |
| 1 | 1 | Редуктор в сборе |  |  |  |
| 2 | 1 | Посадочный штифт (ПЕРЕДНИЙ) |  |  |  |
| 3 | 1 | Патрубок, маслосмазочный |  |  |  |
| 4 | 3 | Дренажная винт-пробка | 60 |  | 7 |
| 5 | 3 | Шайба, сальниковая |  |  |  |
| 6 | 1 | Посадочный штифт (ЗАДНИЙ) |  |  |  |
| 7 | 1 | Триммер |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт (0.437-14x1.25) |  | 22 | 30 |
| 9 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 1 | Несущий корпус |  |  |  |
| 11 | 1 | Игольчатый подшипник |  |  |  |
| 12 | 2 | Анод |  |  |  |
| 13 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт (M6 x 40) | 60 |  | 7 |
| 15 | 1 | Ведущая шестерня ([12 зубьев] 2.33:1 Сер.№-OT599000 и выше) Ведущая шестерня ([14 зубьев] 2.07:1 Сер.№-OT598999 и ниже) |  |  |  |
| 16 | 1 | Гайка |  | 70 | 95 |
| 17 | 1 | Кулачок МПП |  |  |  |
| 18 | 1 | Конический роликовый подшипник |  |  |  |
| 19 | AR | Прокладки, регулировочные - комплект (размеры: от 006 до 048) |  |  |  |
| 20 | 1 | Торсионный вал в сборе |  |  |  |
| 21 | 1 | Износозащитная гильза / втулка в сборе |  |  |  |
| 22 | 1 | Кольцевой сальник |  |  |  |
| 23 | 1 | Крышка в сборе |  |  |  |
| 24 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 25 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 26 | 1 | Масляный сальник (НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 27 | 1 | Масляный сальник (ВЕРХНИЙ) |  |  |  |
| 28 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 29 | 1 | Водяной насос в сборе |  |  |  |
| 30 | 1 | Планшайба |  |  |  |
| 31 | 4 | Винт (M6 x 30) | 60 |  | 7 |
| 32 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 33 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 34 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 35 | 6 | Винт | 60 |  | 7 |
| 36 | 1 | Вал МПП** в сборе |  |  |  |
| 37 | 1 | Серьга |  |  |  |
| 38 | 1 | Втулка в сборе |  |  |  |
| 39 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 40 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 41 | 2 | Винт (M6 x 25) | 60 |  | 7 |

* AR - количество по потребности

МПП - механизм переключения передач

### Редуктор (Вал гребного винта)

### Редуктор (Вал гребного винта) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м. |
| 1 | 1 | Редуктор в сборе |  |  |  |
| 42 | 1 | Конический роликовый подшипник в сборе |  |  |  |
| 43 | 1 | Обойма (манжетка) |  |  |  |
| 44 | 1 | Шестерня переднего хода ([28 зубьев] ПЧ - 2.33:1, Сер.№-0T599000 и выше) |  |  |  |
|  |  | Шестерня переднего хода ([29 зубьев] ПЧ - 2.07:1, Сер.№-0T598999 и ниже) |  |  |  |
| 45 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 46 | 1 | Замковое / стопорное кольцо |  |  |  |
| 47 | 1 | Копир кулачка в сборе |  |  |  |
| 48 | 3 | Шарик |  |  |  |
| 49 | 1 | Ползунок |  |  |  |
| 50 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 51 | 1 | Муфта сцепления |  |  |  |
| 52 | 1 | Поперечный штифт |  |  |  |
| 53 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 54 | 1 | Вал гребного винта |  |  |  |
| 55 | 1 | Шестерня заднего хода ([28 зубьев] ПЧ - 2.33:1, Сер.№-0T599000 и выше) |  |  |  |
|  |  | Шестерня заднего хода ([29 зубьев] ПЧ - 2.07:1, Сер.№-0T598999 и ниже) |  |  |  |
| 56 | 1 | Несущий корпус подшипника в сборе |  |  |  |
| 57 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 58 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 59 | 1 | Масляный сальник (ВНУТРЕННИЙ) |  |  |  |
| 60 | 1 | Масляный сальник (ВНЕШНИЙ) |  |  |  |
| 61 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 62 | 1 | Упорная шайба |  |  |  |
| 63 | 1 | Упорный подшипник |  |  |  |
| 64 | 2 | Шпилька |  | Затянуть плотно |
| 65 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 66 | 2 | Гайка |  | 22 | 30 |
| 67 | AR | Прокладка, регулировочная (комплект) (размер: от 006 до 038) |  |  |  |
| 68 | 2 | Резьбовой вкладыш |  |  |  |
| 69 | 1 | Маркировка |  |  |  |
| 70 | 1 | Маркировка - Внимание ! Вращающийся гребной винт |  |  |  |
| 71 | 1 | Упорная ступица в сборе |  |  |
| 72 | 1 | Гайка гребного винта в сборе (Позиции 71, 72 и 73 подлежат техобслуживанию) |  |  |
| 73 | 1 | Шайба с контровочными выступами |  |  |
| 74 | 4 | Винт |  | 40 | 54 |
| 75 | 4 | Шайба |  |  |  |

* ПЧ - передаточное число

AR - количество по потребности

# Общие рекомендации по техобслуживанию

Существует не один способ «демонтажа, разборки» и «монтажа, сборки» конкретных частей, узлов и деталей ПЛМ; в связи с этим перед ремонтом рекомендуется внимательно прочитать всю процедуру полностью.

ВАЖНО: Перед проведением любых ремонтных работ  обязательно прочитать нижеследующее.

Во многих случаях разборка какого-либо узла или блока может являться  необязательной до тех пор, пока при чистке и осмотре не будет выявлено и установлено, что такая разборка необходима для замены одной или нескольких деталей.

Порядок процедуры техобслуживания представляет собой типовую последовательность разборки с последующей сборкой.

Если в описании не указано иное, то все резьбовые части деталей по умолчанию имеют правостороннюю резьбу (ПР).

При необходимости применения тисков, прессов, молотков и т.п. использовать мягкие металлические губки (напр. древесные, медные и т.д.) или другие подобные средства для защиты деталей и их частей от повреждения.  При запрессовке или выпрессовке подшипников применять соответствующие оправки, которые будут соприкасаться только с торцевой поверхностью подшипниковых обойм.

При применении сжатого воздуха для просушки частей, узлов и деталей обязательно убедиться в том, что в линии сжатого воздуха нет воды.

## Подшипники

Все подшипники должны чиститься, осматриваться и проверяться. Чистку производить растворителем; сушку - сжатым воздухом. Воздух направлять так, чтобы он проходил через подшипник, НЕ ВЫЗЫВАЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, т.к. при недостатке или отсутствии смазки трущиеся поверхности могут поцарапаться. После чистки смазывать подшипники шестеренной смазкой типа Gear Lubricant. До осмотра и проверки наружные конические обоймы / манжетки подшипников НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазывать  только после осмотра.

Осмотреть и проверить все подшипники  на шероховатость, заедание и боковой износ обойм, при этом подшипник следует держать за внешнюю обойму. Для проверки бокового износа держать подшипник за внешнюю обойму и покачать внутреннюю обойму в боковых направлениях. При проверке конических подшипников определить состояние роликов и внутренней обоймы путем проверки наружной обоймы / манжетки на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или изменение цвета (цвета побежалости) от перегрева. Замену конического подшипника и обоймы всегда производить только целиком как единый узел.

Проверить редуктор на такие подшипниковые обоймы, которые во время работы проворачивались в своих посадочных местах. Если обойма или обоймы проворачивались, то редуктор необходимо заменить.

Состояние роликовых подшипников определяется путем осмотра поверхности вала, который опирается на этот подшипник. Проверить поверхность вала на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или цвета побежалости от перегрева. Если такое обнаружено, вал и подшипник необходимо заменить.

### Сальники

Замену всех сальников, уплотнительных и сальниковых колец и элементов считать нормальной процедурой техобслуживания: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА всех уплотнительных колец и масляных сальников независимо от их внешнего состояния. Для предотвращения утечек вокруг  сальников наносить герметик типа Loctite 271 на внешнюю  поверхность (по всему диаметру) всех сальников в металлических корпусах. При использовании герметика типа Loctite на сальниках или резьбах их поверхности должны быть предварительно очищены и просушены. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на все уплотнительные кольца и на внутреннюю поверхность (по всему диаметру) масляных сальников. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на внешние поверхности несущего корпуса подшипника.

# Дренаж и проверка шестеренного масла

!!! ОСТОРОЖНО

Если редуктор не снят с ПЛМ, то перед работой с гребным винтом и рядом с ним отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

1. При нормальном рабочем положении редуктора подставить под редуктор чистый поддон и отвинтить  две вентиляционные винт-пробки и винт-пробку с заправочно-дренажного отверстия (с их уплотнительными прокладками).

a - Заправочно-дренажная винт-пробка

b - Винт-пробка в отверстии замера уровня масла

c - Вентиляционная винт-пробка

2. Проверить шестеренное масло на наличие в нем металлических частиц (на масле будет как бы пленка «металлического налета»). Слить масло в чистый поддон или емкость. Присутствие мелких металлических (порошкообразных) частиц в масле указывает на нормальный износ. Металлические опилки крупного размера в масле указывают на необходимость разборки редуктора и проверки его узлов и деталей.

3. Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет МОЖЕТ указывать на присутствие в нем воды. Масло, слитое из редуктора, который в последнее время находился в эксплуатации, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания с воздухом. Масло, которое смешалось со сборочной смазкой 2-4-С w/Teflon, или специальным маслом типа Special Lubricant 101, также будет иметь молочный цвет. Это – нормальное явление, его не следует путать с присутствием в масле воды. Если имеется подозрение на то, что в масле присутствует вода, необходимо  произвести опрессовку редуктора (без масла в самом редукторе). Редуктор должен держать давление от 10-12 фунт./кв. дюйм. в течение 5 минут без какой-либо утечки. Присутствие воды можно проверить, слив масло в стеклянную банку и дав время на отстой, при этом вода осядет в нижнюю часть банки, отделившись от масла, которое будет находиться над водой.

4. Присутствие воды в масле указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, поверхностей сальников, уплотнительных колец, прокладок водяного насоса и проверки узлов и деталей редуктора на повреждение. Если редуктор перебирается, то перед заправкой маслом его необходимо опрессовать.

# Демонтаж

!!! ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем редуктора во избежание случайного запуска двигателя снять со свечей (и заизолировать) провода свечей зажигания.

ВАЖНО: Для моделей ПЛМ 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с системой ЭСВТ -  Во время демонтажа или установки редуктора необходимо очень внимательно и осторожно направлять торсионный вал через втулку торсионного вала.  В противном случае можно поцарапать поверхность втулки.

1. Снять и (заизолировать) провода со свечей зажигания.

2. Переключить двигатель на передачу переднего хода.

3. Произвести наклон двигателя в полное верхнее положение ВВЕРХ (UP).

4. Снять 4 крепежных элемента.

5. Отвернуть и снять контргайку и шайбу.

6. Снять редуктор.

a - Крепежные элементы (по 2 с каждой стороны)

b - Контргайка и шайба

## Разборка

### Водяной насос

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при демонтаже редуктора сальник водяного патрубка остался на патрубке (в кожухе торсионного вала), стянуть сальник с патрубка.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях более нового исполнения устанавливаемые на водяном насосе изоляторы отсутствуют.

1. Если сальник водяного патрубка поврежден, заменить.

2. Отвернуть и снять 4 винта (по 2 с каждой стороны кожуха водяного насоса), шайбы и проходные изоляторы.

3.  Снять крышку.

.

a - Сальник водяного патрубка

b - Винт, шайба, изолятор (по 4 шт.)

c - Крышка

ВАЖНО: При осмотре крышки (пункт 4) и планшайбы (пункт 8) на круговую канавку, образованную сальниковым материалом лопастного колеса, внимания не обращать, т.к. глубина канавки на производительность насоса не влияет.

4.  Заменить крышку, если толщина стальной стенки у выпускных отверстий (прорезей) составляет 1.50 мм (0.060”) или менее или если глубина канавки (канавок) (кроме сальниковой канавки лопастного колеса) в потолочной части крышки составляет более 0.75 мм (0.030").

5. Поднять лопастное колесо, приводную шпонку и прокладку с торсионного вала.

a - Лопастное колесо

b - Шпонка

c - Прокладка

6. Проверить лопастное колесо. Если обнаружено одно из указанных ниже повреждений или дефектов, лопастное колесо заменить:

- его лопасти потрескались, порваны или изношены;

- колесо до блеска стерто (имеет «глазурь») или местами оплавилось (из-за недостаточной подачи воды);

- обрезиненная часть колеса имеет отслоение резины от ступицы или втулки колеса.

7. Снять планшайбу и прокладку.

8. Заменить планшайбу, если глубина канавки (канавок) (кроме канавки от сальникового материала лопастного колеса) в планшайбе составляет (составляют) более 0.030 (0.75 мм).

a - Планшайба

b - Прокладка

c - Канавка под уплотнитель на лопастном колесе

9. Отвернуть и снять винты и шайбы.

a - Винты и шайбы (по 6 шт.)

10. Снять основание водяного насоса, слегка поддевая его отверткой с плоским лезвием.

a - Основание водяного насоса

11. Снять (и выбросить) сальники (ВО ВРЕМЯ ДЕМОНТАЖА САЛЬНИКОВ ОСНОВАНИЕ МОЖНО ЗАЖАТЬ В ТИСЫ).

a - Сальники

12. Снять прокладку.

a - Прокладка

## Несущий корпус подшипника и вал гребного винта

1. Отвернуть болты крепления.

a - Болты крепления

2. При вале гребного винта в горизонтальном положении с помощью (указанного на рисунке) съемника сорвать сальниковое уплотнение от редуктора.

3. Снять детали несущего корпуса подшипника/вала гребного винта единым узлом, вытягивая за вал гребного винта. Проследить за тем, чтобы не утерять копир кулачка или 3 металлических шарика на конце вала гребного винта.

4. Снять вал гребного винта с несущего корпуса подшипника.

a - Несущий корпус подшипника

b - Губки зажима съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

c - Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

d - Упорная ступица (втулка)

e - Вал гребного винта

5. Поднять шестерню заднего хода, упорный подшипник и упорную шайбу из несущего корпуса подшипника.  Если упорный подшипник и упорная шайба имеют признаки ржавления или повреждены, заменить упорный подшипник и упорную шайбу.

6. Заменить шестерню заднего хода, если зубья шестерни или шлицы зацепления с муфтой сцепления скруглены или сколоты. Если шестерня заднего хода требует замены, необходимо также проверить на повреждение ведущую шестерню и скользящую муфту сцепления.

a - Шестерня заднего хода

b - Упорный подшипник

c - Упорная шайба

7.  Если радиальный подшипник шестерни заднего хода имеет признаки ржавления или не вращается свободно, подшипник заменить. Если подшипник требует замены, снять подшипник с помощью съемника скользящего действия - Slide Hammer (91-34569A1).

a - Радиальный подшипник

8. Если подшипник имеет признаки ржавления или не вращается свободно, подшипник заменить. Если требуется замена, снять подшипник и масляные сальники с помощью оправки Mandrel * и выколотки Driver Rod *. Выбросить масляные сальники.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Kit) Артикул 91-31229A7.

a - Подшипник

b- Оправка - Mandrel (91-36569)

c - Выколотка - Driver Rod (91-37323)

9. Снять сальники вала гребного винта (если не были ранее сняты) и уплотнительное кольцо несущего корпуса подшипника.

a - Уплотнительное кольцо

## Вал гребного винта

## Осмотр, проверка

1. Прочистить узел вала гребного винта растворителем и просушить сжатым воздухом.

2. Осмотреть и проверить поверхности масляного сальника несущего корпуса на образование канавок.  Для этого провести ногтем пальца по поверхности сальника. Если имеются канавки, вал заменить.

3. Осмотреть и проверить поверхности вала гребного винта под подшипники на точечную коррозию, царапины, неравномерный износ или изменение цвета (синеватый цвет - цвета побежалости) от перегрева. Если обнаружено любое из указанных выше повреждений, вал и соответствующий игольчатый подшипник заменить. (Игольчатый подшипник несущего корпуса соприкасается с валом гребного винта в области перед поверхностью масляного сальника. Подшипник шестерни переднего хода соприкасается с валом гребного винта в области перед шлицами скользящей муфты сцепления.)

4. Проверить шлицы вала гребного винта на износ и/или повреждения от коррозии.

5. Проверить вал гребного винта на прямизну. Для этого выполнить действия по одной из указанных ниже методик:

a. Уложить вал гребного винта на колеса балансира. Вращать вал гребного винта и наблюдать за биением на конце вала на стороне винта. Если наблюдается какое-либо биение, вал заменить.

a - Колеса балансира

b - Поверхности вала под подшипники

c - Наблюдать за биением в этой области

b. Уложить вал гребного винта поверхностями под роликовые подшипники на призматические плиты. Установить шток циферблатного индикатора биений у переднего края шлицов вала гребного винта. Вращать вал гребного винта. Движение индикатора более, чем на 0.228 мм (0.009") (или заметное биение) является достаточным основанием для замены вала.

a - Призматические плиты

b - Поверхности под подшипники

c - Измерить биение циферблатным индикатором в этой точке

6. Заменить вал гребного винта, если обнаружен один из следующих дефектов:

- Шлицы искривлены или изношены;

- Поверхности вала под подшипники изношены или поражены точечной коррозией.

- На поверхности вала под масляный сальник образовались канавки.

- Вал имеет заметное «биение» или погнут более, чем на 0.009 дюйма (0.228 мм). Проверить биение с помощью циферблатного индикатора биений на призматических плитах (вал укладывать в V-образные пазы плит).

7. Осмотреть и проверить скользящую муфту сцепления. Проверить зубья сцепления с шестернями заднего и переднего хода. Скругленные зубья указывают на один или несколько следующих дефектов:

a.	Неправильную регулировку троса механизма переключения передач (МПП).

b.	Неумение оператора лодки переключать передачу (слишком медленное переключение из НЕЙТРАЛЬНОГО положения на передачу ЗАДНЕГО хода).

c.	Слишком высокую скорость холостого хода (при переключении передач).

a - Зубья сцепления

8. Проверить состояние копира кулачка. Если имеются признаки износа (точечная коррозия, царапины или шероховатость поверхности), заменить копир кулачка и кулачок МПП.

## РАЗБОРКА

- Снять пружину.

a - Пружина

Упереть копир кулачка в неподвижную поверхность верстака и надавить на копир кулачка. Держать его в этом состоянии так, чтобы копир и внутренние детали вала не вылетели из вала гребного винта во время демонтажа поперечного штифта из муфты сцепления.

.

a - Поперечный штифт

b - Копир кулачка

3. Снять детали с вала гребного винта.

4. Если копир кулачка изношен или поражен точечной коррозией, заменить.

5. Заменить скользящую муфту сцепления, если ее зубья скруглены или сколоты. Скругленные зубья муфты сцепления указывают на следующие недостатки:

- Неправильную регулировку троса механизма переключения передач (МПП);

- Слишком высокую скорость двигателя на холостых оборотах во время переключения передач;

- Слишком медленное переключение из нейтрального положения на передачу заднего (или переднего) хода.

a - Копир кулачка

b - Металлические шарики (3)

c - Направляющий блок

d - Пружина

e - Муфта сцепления, скользящая

f - Зубья сцепления на муфте

#### Ведущая шестерня, торсионный вал и шестерня переднего хода

1. Зафиксировать торсионный вал с помощью инструмента-фиксатора торсионного вала - Drive Shaft Holding Tool; отвернуть, снять (и выбросить) гайку ведущей шестерни.

| Модель | Инструмент-фиксатор торсионного вала |
| --- | --- |
| 40/50 л.с. типа Bigfoot (4-такт.) | 91-56775T |
| 40/50/60 л.с. типа Bigfoot (4- такт.) | 91-817070 |
| 75/90/115 л.с. EFI (4- такт.) с ЭСВТ | 91-804776A1 |
| 60 л.с. типа Bigfoot (2- такт.) | 91-56775T |
| 75/90/100/115/125 л.с. (2- такт.) | 91-56775T |

2. Снять торсионный вал, ведущую шестерню, подшипник ведущей шестерни и шестерню переднего хода.

3. Заменить ведущую шестерню, если она сколота или изношена.

4. Заменить подшипник ведущей шестерни и обойму, если они имеет признаки ржавления или повреждения или подшипник не вращается свободно. Демонтаж см. в главе "Демонтаж обоймы нижнего подшипника торсионного вала" ниже.

5. Заменить шестерню переднего хода, если зубья сцепления или шестерни имеют сколы или изношены.

a - Инструмент фиксации торсионного вала

b - Гайка ведущей шестерни

c - Торсионный вал

d - Ведущая шестерня

e - Подшипник ведущей шестерни

f - Шестерня переднего хода

6. Заменить игольчатый подшипник шестерни переднего хода, если он имеет признаки ржавления или не вращается свободно.

7. С помощью соответствующего инструмента (отвертки и шила) снять замковое кольцо. С помощью бородка и молотка снять подшипник.

a - Замковое кольцо

b - Игольчатый подшипник шестерни переднего хода

8. Заменить подшипник шестерни переднего хода и обойму, если они поражены ржавчиной, точечной коррозией или имеют повреждения или если подшипник не вращается свободно. Снимать подшипник с шестерни с помощью универсального зажима съемника Universal Puller Plate и оправки. При демонтаже обоймы см. главу "Обойма подшипника шестерни переднего хода"  ниже.

a - Подшипник шестерни переднего хода

b - Универсальный зажим съемника - Puller Plate (91-37241)

c - Оправка

9. Заменить торсионный вал, если его шлицы изношены или погнуты.

10. Если поверхность под подшипник повреждена, заменить торсионный вал и соответствующий подшипник.

ВАЖНО: Торсионный вал в тисы не зажимать.

11. Если на износозащитной гильзе / втулке образовалась глубокая канавка, пропускающая воду в редуктор, снять (и выбросить) гильзу / втулку с помощью универсального зажима съемника (Universal Puller Plate) и киянки.

a - Шлицы сцепления коленвала со шлицами торсионного вала

b - Шлицы сцепления с валом маслонасоса - Только для моделей 4-такт. ПЛМ 75/90/115 л.с. EFI  с ЭСВТ

c - Поверхность под подшипник

d - Износозащитная гильза / втулка

e - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

f - Киянка

12. Снять (и выбросить резиновое кольцо).

a - Резиновое кольцо

## Верхний подшипник торсионного вала

1. Заменить верхний подшипник торсионного вала и гильзу, если они имеют признаки ржавления или подшипник не вращается свободно. Снять подшипник и затем гильзу с помощью съемника с соответствующими губками зажима.

a - Верхний подшипник торсионного вала

b - Гильза

c - Съемник - Puller Assembly (91-83165M)

ВАЖНО: Верхний подшипник торсионного вала и гильза должны сниматься перед демонтажем маслосмазочной втулки. См. главу "Верхний подшипник торсионного вала" выше.

## Маслосмазочная втулка

1. Снять маслосмазочную втулку (если требуется) с помощью съемника с соответствующими губками зажима.

a - Маслосмазочная втулка

b - Съемник - Puller Assembly (91-83165M)

## Обойма нижнего подшипника торсионного вала

ВАЖНО: Для демонтажа обоймы нижнего подшипника торсионного вала снимать верхний подшипник торсионного вала и маслосмазочную втулку нет необходимости.

ВАЖНО: Отложить и сохранить регулировочные прокладки для последующей сборки.

1. Снять обойму и регулировочные прокладки с помощью инструмента для обоймы подшипника.

a - Обойма подшипника

b - Регулировочная прокладка

c - Инструмент для обоймы подшипника - Bearing Race Tool (91-13778T1 или 91-889622A01)

Таблица применения инструмента для обоймы подшипника

| Передаточное число | Ведущая шестерня Артикул № (кол-во зубьев) | Инструмент для обоймы подшипника |
| --- | --- | --- |
| 2.07:1 | 43-19672 (14) | 91-13778T1 (№ не набит) |
| 2.07:1 | 43-881259 (14) | 91-889622A01 (набит №91-889622) |
| 2.31:1 | (13) | 91-13778T1 (№ не набит) |
| 2.33:1 | (12) | 91-889622A01 (набит №91-889622) |

## Вал механизма переключения передач (МПП)

1. Снять соединительную муфту вала механизма переключения передач (МПП) и нейлоновую разделительную втулку.

Показана модель ПЛМ 75 л.с. (2-такт.) с румпельным управлением

a - Соединительная муфта вала МПП

b - Разделительная втулка

2. Отвернуть винты.

a - Винты M6 x 25

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед демонтажем втулки вала МПП удалить грубые края со шлицов вала МПП.

3. Снять втулку вала МПП и вал МПП.

a - Втулка

b - Вал МПП

4. Снять кулачок МПП из редуктора.

5. Если кулачок МПП изношен, заменить.

Показана модель ПЛМ 60 л.с. (2-такт.) типа Bigfoot

a - Кулачок МПП

6. Снять втулку вала МПП и серьгу с вала МПП.

7. Если шлицы изношены или вал погнут, заменить вал МПП.

8. Снять и выбросить уплотнительное кольцо.

a - Втулка

b - Серьга

c - Вал МПП

d - Шлицы

e - Уплотнительное кольцо

9. Снять (и выбросить) сальник. (Во время демонтажа сальника слегка зажать втулку в тисах.)

a - Сальник

## Обойма шестерни переднего хода

ВАЖНО: Отложить и сохранить для сборки регулировочные прокладки. Если регулировочные прокладки повреждены, заменить на новые прокладки равной толщины.

1.Снять обойму и регулировочные прокладки с помощью съемника ударно-скользящего действия - Slide Hammer.

a - Обойма

b - Регулировочные прокладки

c - Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer (91-34569A1)

# Сборка

## Обойма шестерни переднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки обоймы подшипника вал гребного винта должен находиться в вертикальном положении.

1. Установить в редуктор (отложенные при демонтаже) регулировочные прокладки. Если они утеряны или если собирается новый редуктор, начинать установку прокладок с прокладки толщиной 0.254 мм (0.010").

2. Собрать детали, как показано, с помощью оправки. Нанести смазку 2-4-C w/Teflon на поверхность внешнего диаметра обоймы. Запрессовать обойму в редуктор ударами молотка со свинцовым бойком по торцу вала гребного винта.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении действий по пункту 2 установить какую-либо соответствующую старую гайку на  конец вала гребного винта для того, чтобы не повредить резьбу вала.

.

| a - Регулировочные прокладки b - Обойма c - Оправка - Mandrel (91-31106) | d - Разобранный вал гребного винта e - Собранный несущий корпус подшипника |
| --- | --- |

## Вал МПП

1. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра нового сальника.

2. Впрессовать сальник во втулку вала МПП до посадки (упора) в заплечик.

3. Установить новое уплотнительное кольцо.

4. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на уплотнительное кольцо и поверхность внутреннего диаметра сальника.

a - Сальник

b - Втулка

c - Поверхность

d - Уплотнительное кольцо

5. Собрать детали, как показано.

a - Вал МПП

b - Серьга

c - Втулка вала МПП

6. Установить кулачок МПП. Совместить отверстие в кулачке МПП с направляющим отверстием вала МПП в редукторе.

Модель 60 л.с. типа Bigfoot, модели 75/90/100/115/125 л.с. (2-такт.)

a - Кулачок МПП (промаркирован меткой "ВЕРХ" (UP) и номером артикула)

b - Направляющее отверстие вала МПП в редукторе

Модель 60л.с. типа Bigfoot, модели 75/90/100/115/125 л.с.(2-такт.) и модели 75/90/115л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ

a - Кулачок МПП (промаркирован только номером артикула)

b - Направляющее отверстие вала МПП в редукторе

Модели 40/50 л.с. типа Bigfoot (4-такт.), модели 40/50/60 л.с. типа Bigfoot (4-такт.)

a - Кулачок МПП (Номерами вниз)

b - Направляющее отверстие вала МПП в редукторе

7. Установить узел вала МПП. Вставить шлицы в кулачок МПП.

a - Узел вала МПП

b - Шлицы

8. Нанести герметик Loctite 271 на нижнюю половину резьбы на каждый винт. Установить винты и затянуть  с указанным усилием.

.

a - Винт (2)

Усилие затягивания винта

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

## Сборка несущего корпуса подшипника

1. Смазать поверхность внешнего диаметра подшипника и отверстие несущего корпуса подшипника смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2. Защитить кромку на передней стороне несущего корпуса подшипника с помощью инструмента для установки подшипника (Bearing Installation Tool).

3. Впрессовать игольчатый подшипник вала гребного винта (номерами в сторону оправки) в несущий корпус до полной посадки подшипника.

a - Инструмент для установки подшипника - Bearing Installation Tool (91-13945)

b- Оправка - Mandrel (91-15755)

c - Выколотка соответствующего размера и диаметра

4. Установить сальник меньшего диаметра на длинное плечо выколотки для масляных сальников (Oil Seal Driver), при этом контактная кромка сальника должна быть направлена в сторону от плеча.

5. Защитить кромку на передней стороне несущего корпуса подшипника с помощью инструмента для установки подшипника (Bearing Installation Tool). Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника. Впрессовать сальник в несущий корпус до полной посадки и выхода инструмента.

a - Сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-31108)

c - Инструмент для установки подшипника - Bearing Installation Tool (91-13945)

6.  Установить сальник большего диаметра на короткое плечо выколотки для масляного сальника (Oil Seal Driver), при этом контактная  кромка сальника должна быть обращена в сторону плеча оправки.

7.  Защитить кромку на передней стороне несущего корпуса подшипника с помощью инструмента для установки подшипника (Bearing Installation Tool). Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра нового сальника. Впрессовать сальник в несущий корпус до полной посадки.

a - Сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-31108)

c - Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-13945)

8. Установить уплотнительное кольцо. Нанести смазку  с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на уплотнительное кольцо. Нанести смазку  с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на контактные кромки сальника.

9. Смазать поверхность внешнего диаметра подшипника шестерни заднего хода и отверстие несущего корпуса подшипника тонким слоем смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

10. Впрессовать подшипник в несущий корпус до полной посадки.

a - Уплотнительное кольцо

b - Подшипник (сторона с номером обращена к инструменту)

c - Инструмент для установки подшипника - Bearing Installation Tool (91-13945)

11.  Установить упорную шайбу. Смазать упорную шайбу шестеренным маслом марки Премиум - Premium Gear Lubricant.

a - Упорная шайба

12. Установить упорный подшипник. Смазать упорный подшипник шестеренным маслом марки Премиум - Premium Gear Lubricant.

a - Упорный подшипник

13. Нанести шестеренное масло марки Премиум (Premium Gear Lubricant) на подшипниковую поверхность шестерни заднего хода и установить шестерню заднего хода.

a - Шестерня заднего хода

b - Подшипниковая поверхность

## Сборка шестерни переднего хода

1. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на поверхность внутреннего диаметра подшипника. Напрессовать подшипник на шестерню с помощью соответствующей оправки (при напрессовке давить только  на внутреннюю обойму подшипника). Поскольку ступица шестерни длиннее подшипника, то для установки подшипника необходимо использовать оправку трубного типа. Это позволит посадить подшипник на шестерню до упора в шестерню.

a - Оправка - Mandrel (91-37350)

b - Подшипник

2. Для определения количества зубьев проверить муфту сцепления со стороны шестерни заднего хода по таблице ниже. При выборе рабочего наконечника инструмента руководствоваться данной таблицей.

| Модель | Инструмент для установки | Маркировка кол-ва зубьев на торце | Положение подшипника |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-зубчатая муфта переключения на задний ход | 91-856875A1 | 3 | 3.94 мм (0.155") ниже поверхности |
| 6-зубчатая муфта переключения на задний ход | 91-856875A1 | 6 | Заподлицо с поверхностью |

## УСТАНОВКА ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

3-зубчатая муфта включения заднего хода

a – Пробитая на торце маркировка: цифра "три" - "3"

b - Сторона игольчатого подшипника с пробитым номером

c - 3-зубчатая муфта включения заднего хода

6-зубчатая муфта включения заднего хода

a – Маркировка - Пробита цифра "шесть" - "6"

b – Сторона игольчатого подшипника с номером

c – 6-зубчатая муфта включения заднего хода

3. Нанести шестеренное масло Premium Gear Lubricant на поверхность внутреннего диаметра шестерни переднего хода и поверхность внешнего диаметра игольчатого подшипника. Впрессовать подшипник в шестерню (с помощью инструмента для установки подшипника шестерни переднего хода) до упора инструмента в шестерню.

a – Инструмент для установки подшипника шестерни переднего хода - Forward Gear Bearing Installer (91-877321A1)

b – Игольчатый подшипник -  Стороной с номером к инструменту

4. Установить замковое / стопорное кольцо в канавку шестерни переднего хода, начиная с одного конца кольца и надевать его, постепенного продвигаясь в сторону другого конца до полной посадки кольца в канавку.

a – Замковое / стопорное кольцо

b – Канавка в шестерне переднего хода

## Сборка вала гребного винта

1. Установить детали в вал гребного винта в указанном ниже порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке муфты сцепления убедиться в том, что храповиковые (скошенные) зубья сцепления направлены к шестерне переднего хода, а нехраповиковые зубья (прямоугольного сечения) – в сторону шестерни заднего хода.

Порядок (последовательность) сборки

a - Пружина

b - Направляющий блок

c - Муфта сцепления

d - 3 металлических шарика

e - Копир кулачка

f - Зубья шестерни переднего хода

g - Зубья шестерни заднего хода

2. Совместить отверстие в муфте сцепления с отверстием в направляющем блоке и установить поперечный штифт.

a - Надавить в этом направлении

b - Поперечный штифт

3. Установить пружину. КОЛЬЦА ПРУЖИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ НАКЛАДЫВАТЬСЯ ДРУГ НА ДРУГА И НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, перехлестываться.

a - Пружина

## Установка износозащитной гильзы торсионного вала

1. Установить новое резиновое кольцо.

2. Нанести тонкий слой герметика Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра резинового  кольца.

a - Кольцо

3. Вставить гильзу в держатель *  .

* - В составе комплекта инструмента для установки износозащитной гильзы - Wear Sleeve Installation Tool (91-14310A1).

a - Гильза

b - Держатель

4. Напрессовать гильзу на торсионный вал с помощью инструмента для установки износозащитной гильзы - Wear Sleeve Installation Tool (91-14310A1); продолжать напрессовку до контакта поверхностей верхней и нижней частей инструмента (c и d), как показано ниже.

a – Торсионный вал

b – Инструмент для установки износозащитной гильзы - Wear Sleeve Installation Tool (91-14310A1)

c – Верхняя часть инструмента (поверхность «c»)

d – Нижняя часть инструмента (поверхность «d»)

5. Удалить излишек герметика с собранного вала.

## Установка обоймы нижнего подшипника торсионного вала

1. Смазать обойму подшипника по поверхности внешнего диаметра смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2. Установить регулировочные прокладки и обойму подшипника в редуктор. Если регулировочные прокладки были  утеряны или если собирается и устанавливается новый редуктор, начать установку прокладок с  прокладки  толщиной  0.025 “ (0.635 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: При натягивании обоймы проверить, чтобы регулировочные прокладки сидели прямо, без перекоса. После того, как регулировочные прокладки и манжетка подшипника были посажены на свое место, расположить собранный узел редуктора так, чтобы торсионный вал находился в вертикальном положении. Это поможет не допустить перекоса манжетки подшипника в ее посадочном отверстии.

| a – Регулировочные прокладки, отложенные во время разборки. b – Обойма подшипника c - Оправка - Mandrel* (13780 или 91-889623) | d- Оправка - Mandrel* (13781) e - Стержень, резьбовой - Threaded rod** (91-31229) f - Гайка - Nut** (11-24156) |
| --- | --- |

*       Из комплекта инструмента для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-14309T01 или 91-14309T02)

**       Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal & Installation Kit (91-31229A7)

Таблица применения инструмента для обоймы (манжетки) подшипника

| Передаточное число | Артикул (кол-во зубьев) ведущей шестерни | Выколотка для обоймы подшипника |
| --- | --- | --- |
| 2.07:1 | 43-19672(14) | 91-13780 (набит № 91-13780) |
| 2.07:1 | 43-881259 (14) | 91-889623 (набит № 91-889623) |
| 2.31:1 | (13) | 91-13780 (набит № 91-13780) |
| 2.33:1 | (12) | 91-889623 (набит № 91-889623) |

## Установка маслосмазочной гильзы

1. Установить маслосмазочную гильзу (втулку) выступом в указанном ниже положении..

a – Маслосмазочная втулка

b - Выступ

## Установка верхнего подшипника торсионного вала

1. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на поверхность внутреннего диаметра гильзы для подшипника и поверхность  внешнего диаметра самого подшипника.

2. Впрессовать подшипник в гильзу с помощью оправки из комплекта инструмента для установки подшипника Bearing Cup Driver.

a – Оправка * - Mandrel (91-13781) *

b – Подшипник стороной с номером к оправке

c - Гильза подшипника

d – Конический конец

* Из комплекта инструмента для установки  подшипников - Bearing Cup Driver (91-14309T02 или 91-14309T01)

3. Установить подшипник/гильзу в редуктор.

ВАЖНО: Маслосмазочная гильза/втулка должна устанавливаться перед установкой верхнего подшипника торсионного вала.

ВАЖНО: Манжетка нижнего подшипника торсионного вала направляет оправку во время установки верхнего подшипника/гильзы торсионного вала. Манжетка нижнего подшипника должна быть установлена перед установкой верхнего подшипника/гильзы.

| a - Подшипник/гильза b - Конический конец гильзы c - Оправка - Mandrel* (13781) | d - Оправка - Mandrel* (13780 или 91-889623) e - Стержень, резьбовой - Threaded rod** (91-31229) f - Гайка - Nut** (11-24156) |
| --- | --- |

* Из комплекта инструмента для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-14309T01 или 91-14309T02)

** Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Kit (91-31229A7)

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблицу применения инструмента для обоймы подшипника см. в списке специальных инструментов в данном разделе.

.

## Установка шестерни переднего хода, нижнего подшипника торсионного вала, ведущей шестерни и торсионного вала

1.   Установить детали в указанном ниже порядке.

Порядок сборки:

a – Шестерня переднего хода/подшипник: Нанести шестеренное масло Premium Gear Lubricant на ролики подшипника.

b – Нижний конический роликовый подшипник торсионного вала: Нанести шестеренное масло Premium Gear Lubricant  на ролики подшипника.

c – Ведущая шестерня

d – Торсионный вал

e – Инструмент для фиксации торсионного вала

f – Гайка ведущей шестерни (новая): Прочистить резьбы гайки и торсионного вала чистящим средством Loctite Primer или подобным обезжиривающим средством. Во время окончательной сборки нанести герметик Loctite 271 на резьбы (нет необходимости, если используется новая гайка с сухим контрящим элементом на резьбах) (после установки глубины посадки ведущей шестерни и регулировки люфта шестерни переднего хода) затянуть с указанным усилием.

| Модель | Инструмент фиксации торсионного вала |
| --- | --- |
| Модель 40/50 л.с. типа Bigfoot (4-такт.) | 91-56775 |
| Модель 40/50/60 л.с. типа Bigfoot (4-такт.) | 91-817070 |
| Модель 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 91-804776A1 |
| Модели 60 типа Bigfoot/75/90/100/115/125 л.с. (2-такт.) | 91-56775 |

Усилие затягивания гайки ведущей шестерни

95 Н-м (70 фунт.-фут.)

## Глубина посадки ведущей шестерни и люфт/мертвый ход шестерни переднего хода

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед любым изменением толщины регулировочных прокладок прочитать всю нижеследующую процедуру.

ВАЖНО: Шестерня переднего хода направляет конец измерительного блока и должна быть установлена в редуктор при проверке глубины посадки ведущей шестерни. Без этого полученное при измерении значение будет неточным. Иначе говоря, для получения правильных и точных размеров регулировочной прокладки (прокладок) узел шестерни переднего хода должен устанавливаться обязательно с учетом измеренной глубины посадки ведущей шестерни.

1. Прочистить заплечик несущего корпуса подшипника редуктора и его поверхность по окружности.

2. Поставить редуктор в вертикальное положение (т.е. торсионный вал должен быть в вертикальном положении). Установить приспособление для предварительного натяга в подшипниках Bearing Preload Tool (91-14311A3) на торсионный вал в указанном ниже порядке.

a – Переходник: Поверхности подшипника должны быть чистыми и не иметь зазубрин, царапин.

b - Упорный подшипник: Должен быть смазан и свободно вращаться.

c – Упорная шайба: Должна быть чистой, не погнутой  и не иметь зазубрин, царапин.

d – Пружина

e - Гайка: Навинчена на болт по всей длине резьбы

f - Болт: Должен быть плотно прижат к пружине

g - Установочный винт (2): Затянуть до упора в торсионный вал, болт не должен скользить на торсионном валу.

h - Гильза 22 мм (7/8")*

i - Гильза 19 мм (3/4")*

j - Гильза (разрезная) 16 мм (5/8")*

ПРИМЕЧАНИЕ: * Отверстие в гильзе должно совмещаться с установочным винтами.

| Модель | Гильза |
| --- | --- |
| Модель 40/50/60 л.с. типа Bigfoot (4-такт.) | (h) Гильза 22 мм (7/8 ") |
| Модель 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | (i) Гильза (разрезная) 16 мм (5/8 ") |
| Модель 60 л.с. типа Bigfoot/75/90/100/115/125 л.с. (2- такт.) | (h) Гильза 22 мм (7/8 ") |

3. Измерить расстояние между верхом гайки и низом головки болта.

4. Увеличить расстояние на 1 дюйм (25.4 мм).

5. Провернуть торсионный вал на 5 - 10 оборотов. Это позволит правильно посадить конический роликовый подшипник торсионного вала.

| a – Расстояние 1“ (25.4 мм) b- Гайка | c – Головка болта |
| --- | --- |

6. Собрать инструмент для определения глубины посадки и установки ведущей шестерни торсионного вала Pinion Gear Locating Tool (91-12349A2), как показано ниже. Крепежный болт разрезного кольца пока не затягивать. Установить измерительный блок номерами в сторону от разрезного кольца.

| a – Оправка (дорновый пресс или дорновая ось) b – Плита измерительного блока c – Винты (2) | d – Разрезное кольцо e – Винт крепления разрезного кольца f – Стопорное кольцо |
| --- | --- |

7. Вставить инструмент в узел шестерни переднего хода. Расположить плиту измерительного блока под ведущей шестерней торсионного вала, как показано.

a - Измерительный блок

8. Снять инструмент, следя за тем, чтобы при этом не изменилось положение плиты измерительного блока, и прикрутить разрезное кольцо  болтом.

9. Вставить инструмент в узел шестерни переднего хода; установить под ведущую шестерню пластину измерительного блока с правильно выбранным по таблице номером.

| Модель | Передаточное число (зубья ведущей шестерни / зубья шестерни заднего хода) | Плоская плита № | Установочный диск № |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель 40/50/60 типа Bigfoot (4-такт.) | 2.31:1 (13/30) | 8 | 3 |
| Модель 40/50/60 типа Bigfoot (4-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 8 | 3 |
| Модель 75/90 (4-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 8 | 3 |
| Модель 75/90/115 EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 2.07:1 (14/29) | 2 | 3 |
| Модель 60 типа Bigfoot/60 Seapro 60 Marathon (2- такт.) | 2.31:1 (13/30) | 8 | 3 |
| Модель 60 типа Bigfoot/60 Seapro 60 Marathon (2- такт.) |  |  |  |
| Модель 75/90 (3-цил.) (2- такт.) | 2.33:1 (12/28) | 8 | 3 |
| Модель 75/90 (3-цил.) (2- такт.) |  |  |  |
| Модель 100/115/125 (4-цил.) (2- такт.) | 2.31:1 (13/30) | 8 | 3 |
| 75/90 (3-цил.) (2-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 8 | 3 |
| 100/115/125 (4-цил.) (2-такт.) | 2.07:1 (14/29) | 2 | 3 |

10 . Поставить установочный диск, прижав его к заплечику несущего корпуса подшипника в редукторе.

11. Расположить отверстие доступа, как показано ниже.

a – Установочный диск

b – Отверстие доступа

12.   Определить глубину установки ведущей шестерни, вставив калиберный щуп для измерения зазоров через отверстие доступа в установочном диске.

13.    Правильный зазор между измерительным блоком и ведущей шестерней составляет 0.025 дюйма (0.635 мм).

14.   Если измеренный зазор правильный, оставить приспособление предварительного натяга в подшипниках (Bearing Preload Tool) на торсионном валу и перейти к главе «Определение люфта/мертвого хода шестерни переднего хода» ниже.

15.  Если измеренный зазор более 0.025“ (0.635 мм), добавить регулировочные прокладки за подшипниковой обоймой. Если зазор меньше 0.025“ (0.635 мм), убрать регулировочные прокладки из-за обоймы подшипника. При установке гайки ведущей шестерни нанести на ее резьбу герметик Loctite 271.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед нанесением герметика Loctite прочистить резьбы торсионного вала и гайки ведущей шестерни средством Loctite Primer или подобным обезжиривающим средством.

| a – Калиберный щуп b – Измерительный блок | c – Ведущая шестерня d – Обойма подшипника |
| --- | --- |

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРТВОГО ХОДА (ЛЮФТА) ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед любым изменением толщины регулировочных прокладок прочитать всю нижеследующую процедуру.

1. Для определения правильной и точной глубины посадки ведущей шестерни см. предыдущую главу «Определение глубины посадки ведущей шестерни».

2. Установить на торсионный вал приспособление для предварительного натяга в подшипниках Bearing Preload Tool (91-14311A2). См. главу «Определение глубины посадки ведущей шестерни» выше.

3. Установить детали, как показано.

4. Зафиксировав торсионный вал (для того, чтобы он не проворачивался), затянуть болт съемника с усилием до 45 фунт.-дюйм.

5. Провернуть торсионный вал на 5-10 оборотов. Это позволит обеспечить правильную посадку конического роликового подшипника шестерни переднего хода. Повторить действия, указанные в пункте 4.

a – Вал гребного винта *

b – Несущий корпус подшипника * (собранный)

c – Губки зажима съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

d – Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

Усилие затягивания болта съемника

5 Н-м (45 фунт.-дюйм.)

* См. главу "Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта" ниже.

6. Установить детали, как показано на рисунке.

a – Стержень, резьбовой (Прибрести отдельно у местных поставщиков)

b - Шайбы

c - Гайки

d – Комплект насадок к индикатору биений - Dial Indicator Adaptor Kit (91-83155)

e – Циферблатный индикатор биений - Dial Indicator (91-58222A1)

f – Шкала индикатора мертвого хода / люфта – Backlash Indicator Tool

7. Поставить циферблатный индикатор биений на соответствующую риску (по таблице ниже), отмеченную на индикаторе мертвого хода (Backlash Indicator Tool). Проверить, чтобы циферблатный индикатор находился в перпендикулярном (() положении относительно  измерительного инструмента, в противном случае полученное измерение будет неточным.

| Модель | Передаточное число (зубья ведущей шестерни / зубья шестерни заднего хода) | Индикатор мертвого хода / люфта | Совместить указатель индикатора с меткой |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель 40/50/60 типа Bigfoot (4-такт.) | 2.31:1 (13/30) | 91-78473 | 4 |
| Модель 40/50/60 типа Bigfoot (4- такт.) | 2.33:1 (12/28) | 91-78473 | 4 |
| Модель 75/90 (4- такт.) | 2.33:1 (12/28) | 91-78473 | 4 |
| Модель 75/90/115 EFI (4- такт.) с ЭСВТ | 2.07:1 (14/29) | 91-19660-1 | 1 |
| Модель 60 типа Bigfoot/60 Seapro 60 Marathon (2-такт.) | 2.31:1 (13/30) | 91-78473 | 4 |
| Модель 60 типа Bigfoot/60 Seapro 60 Marathon (2-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 91-78473 | 4 |
| Модель 75/90 (3-цил.) (2-такт.) | 2.31:1 (13/30) | 91-78473 | 4 |
| Модель 75/90 (3-цил.) (2-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 91-78473 | 4 |
| Модель 100/115/125 (4-цил.) (2-такт.) | 2.07:1 (14/29) | 91-19660-1 | 1 |

8. Захватить головку болта инструмента предварительной нагрузки торсионного вала и слегка провернуть торсионный вал вперед и назад (при этом не должно наблюдаться никакого движения у вала гребного винта).

9. Циферблатный индикатор биений покажет значение мертвого хода / люфта, которое должно быть в пределах, указанных в таблице.

| Модель | Передаточное число (зубья ведущей шестерни / зубья шестерни заднего хода) | Показание индикатора - Минимальное | Показание индикатора - Максимальное |
| --- | --- | --- | --- |
| 40/50/60 типа Bigfoot (4-такт.) | 2.31:1 (13/30) | 0.30 мм (0.012") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 40/50/60 типа Bigfoot (4-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 0.33 мм (0.013") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 75/90 (4-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 0.33 мм (0.013") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 75/90/115 EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 2.07:1 (14/29) | 0.33 мм (0.013") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 60 типа Bigfoot/60 Seapro 60 Marathon (2-такт.) | 2.31:1 (13/30) | 0.30 мм (0.012") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 60 типа Bigfoot/60 Seapro 60 Marathon (2-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 0.33 мм (0.013") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 75/90 (3-цил.) (2-такт.) | 2.31:1 (13/30) | 0.30 мм (0.012") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 75/90 (3-цил.) (2-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 0.33 мм (0.013") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 100/115/125 (4-цил.) (2-такт.) | 2.07:1 (14/29) | 0.33 мм (0.013") | 0.48 мм (0.019 ") |

10. Если мертвый ход меньше, чем минимальное значение, то для получения правильного мертвого хода снять прокладки перед обоймой подшипника шестерни переднего хода. Если мертвый ход больше максимального значения, то для получения правильного мертвого хода вставить прокладки перед обоймой подшипника шестерни переднего хода. При установке гайки ведущей шестерни смазать ее резьбу герметиком  Loctite 271.

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении и удалении прокладки толщиной 0.001” (0.025 мм) мертвый ход будет изменяться приблизительно на 0.001” (0.025 мм).

## Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта

1. Вставить узел вала гребного винта в несущий корпус подшипника.

2. Перед установкой узла несущего корпуса подшипника в редуктор взять 6-дюймовый (152 мм) отрезок поливинилхлоридной (ПВХ) трубы   диаметром 1-1/4 - 1-1/2 дюйма (32 мм - 38 мм). Насадить эту трубу на вал гребного винта и прикрепить  ее к узлу несущего корпуса подшипника с помощью гайки гребного винта и шайбы с контрящими выступами. Это позволит упереть шестерню заднего хода  в упорный подшипник этой шестерни и при установке узла несущего корпуса подшипника в редуктор не допустит случайного повреждения упорного подшипника.

a – Узел несущего корпуса подшипника

b – Труба ПВХ

c – Гайка гребного винта

d – Вал гребного винта

e – Шайба с контрящими выступами

3. Обильно смазать уплотнительное кольцо, несущий корпус подшипника и стыкующиеся ответные поверхности редуктора смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

4. Установить несущий корпус подшипника и вал гребного винта в редуктор, при этом маркировка "TOP" (ВЕРХ), расположенная на фланце, должна быть обращена к верху редуктора.

a - Уплотнительное кольцо 	b - Метка "ВЕРХ" (TOP)

ПРИМЕЧАНИЕ: Подложить под крепежные элементы шайбы толщиной 0.090 дюймов (2.29 мм) (Артикул №12-855941), если они не были установлены раньше.

| Толщина шайбы | Усилие затягивания крепежных элементов |
| --- | --- |
| 2.29 мм (0.090 ") | 30 Н-м (22 фунт.-фут.) |
| 1.52 мм (0.060 ") | 34 Н-м (25 фунт.-фут.) |

a - Шайбы

b – Крепежные элементы (Если в качестве крепежа используются винты,

нанести на резьбы герметик Loctite 271)

## Сборка и установка водяного насоса

1. Поставить верхний сальник основания водяного насоса на сторону длинного плеча выколотки для установки масляных сальников (Oil Seal Driver)  контактной кромкой в обратную сторону от плеча.

2. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника; запрессовать сальник в основание водяного насоса до упора головки инструмента.

a - Сальник – Контактной кромкой ВВЕРХ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

b - Пружина – Обращена ВВЕРХ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

c - Инструмент-выколотка: Головка для установки масляных сальников - Oil Seal Driver (91-13949)

d - Сторона длинного плеча выколотки для масляных сальников

e - Сторона короткого плеча выколотки для масляных сальников

3. Поставить нижний сальник основания водяного насоса на сторону короткого плеча выколотки для установки сальников (Oil Seal Driver ) контактной кромкой сальника в сторону плеча.

4. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника; запрессовать сальник в основание водяного насоса до упора головки инструмента в днище.

5. Нанести на контактную кромку каждого сальника смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C with Teflon.

a - Сальник – Контактной кромкой ВНИЗ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

b – Пружина – Обращена ВНИЗ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

c – Инструмент-выколотка: Головка для установки масляных сальников - Oil Seal Driver (91-13949)

d – Сторона длинного плеча выколотки для масляных сальников

e - Сторона короткого плеча выколотки для масляных сальников

6. Установить прокладку.

a - Прокладка

ВАЖНО: Во избежание пореза контактных кромок сальников перед установкой узла основания водяного насоса снять заусенцы или острые края со шлицов торсионного вала.

7. Установить детали, как показано. На нижнюю половину резьбовой части болтов нанести герметик Loctite 271 и затянуть болты с указанным усилием (и в пронумерованной последовательности).

a – Основание водяного насоса

b – Винт (6) M6 x 25 и шайбы (6)

Усилие затягивания винтов

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

8. Установить прокладку и планшайбу.

a - Прокладка

b - Планшайба

ВАЖНО: Если устанавливается старое лопастное колесо, то оно должно ставиться в свое первоначальное положение для вращения по часовой стрелке.

9. Установить прокладку, шпонку и лопастное колесо.

a - Прокладка

b - Шпонка

c – Лопастное колесо

10.    Нанести на поверхность внутреннего диаметра крышки смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

11.    Поворачивать торсионный вал по часовой стрелке и посадить кожух лопастного колеса (над лопастным колесом) до контакта с основанием водяного насоса.

12.  Нанести герметик Loctite 271 на нижние резьбы винтов крышки. Установить винты крышки и затянуть с указанным усилием.

a – Кожух лопастного колеса

b - Винты (4)

Усилие затягивания винтов

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: После сборки и ПЕРЕД заправкой шестеренным маслом редуктор рекомендуется проверить на герметичность и опрессовать. Редуктор должен держать давление от 10 до 12 фунтов на кв. дюйм (69-83 кПа) в течение  5 минут.

## Опрессовка редуктора

1. Отвернуть вентиляционную пробку и на ее место установить манометр.

2.. Опрессовать редуктор под давлением до 10-12 фунт/кв. дюйм. (70-80 кПа) и  наблюдать за давлением в течение 5 минут.

3. Во время опрессовки для проверки на утечку проворачивать торсионный вал, вал гребного винта и подвигать вал механизма переключения передач (МПП).

4. Если при этом наблюдается падение давления, погрузить редуктор в воду.

5. Повторно опрессовать под давлением до 10-12 фунт/кв. дюйм. (70-80 кПа) и проверить на утечку по пузырькам.

6. При необходимости заменить соответствующие сальники. После замены еще раз опрессовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Редуктор должен держать давление  10-12 фунт./кв. дюйм  (70-80 кПа) в течение 5 минут.

7. Снять манометр с кожуха и поставить на место вентиляционную пробку с сальниковой шайбой.

# Заправка редуктора маслом

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла для заправки редуктора составляет 710 мл (24 жид. унц.).

!!! ОСТОРОЖНО

Если редуктор установлен на ПЛМ, то во избежание случайного запуска двигателя перед работой вблизи гребного винта отсоединить провода от свечей зажигания и заизолировать их.

!!! ВНИМАНИЕ

Для заправки редуктора маслом ни в коем случае не применять автомобильное масло, производить заправку только фирменным шестеренным маслом для прецизионных деталей Mercury Precision Parts/Quicksilver Premium Gear Lubricant.

1. Удалить все остатки материала прокладок с дренажно-заправочной и вентиляционной винтов-пробок и с соответствующих мест редуктора.

2. Поставить новые уплотнительные шайбы-прокладки на дренажно-заправочную и вентиляционную винты-пробки.

ВАЖНО: Ни в коем случае не заливать масло, не сняв предварительно вентиляционные винт-пробки, т.к.  из-за образовавшегося воздушного кармана нормально заправить редуктор будет невозможно. Заправлять редуктор только при вертикальном положении торсионного вала.

3. Отвернуть и снять дренажно-заправочную винт-пробку  и сальниковую шайбу с редуктора.

4. Вставить тюбик с маслом в маслозаправочное отверстие и затем снять вентиляционные винт-пробки с их сальниковыми шайбами.

5. Заправлять маслом до тех пор, пока его избыток не начнет вытекать из одного (первого) вентиляционного   отверстия.

6. Поставить на место только эту вентиляционную пробку с прокладкой и затянуть с указанным усилием. Продолжать заправку  до тех пор, пока масло не начнет вытекать из второго вентиляционного отверстия.

7. Провернуть торсионный вал примерно на 10 оборотов по часовой стрелке. Дать выдержку не менее одной минуты для того, чтобы вышел оставшийся внутри воздух, и затем дозаправить до самого верхнего уровня.

a – Вентиляционная винт-пробка

b – Дренажно-заправочная винт-пробка

c – Вентиляционная винт-пробка в отверстии для контроля уровня масла

Усилие затягивания дренажно-заправочной и вентиляционной винтов-пробок

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

8 . Завернуть на место вторую вентиляционную пробку  с шайбой-прокладкой.

ВНИМАНИЕ! Во время завинчивании на место дренажно-заправочной винт-пробки не допускать потери масла более одной жидкой унции (30 см3).

9. Снять из отверстия тюбик с маслом и установить дренажно-заправочную винт-пробку с сальниковой шайбой.

# Установка редуктора

!!! ОСТОРОЖНО

Перед стыковкой редуктора с кожухом торсионного вала отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания. Невыполнение этого требования может привести к случайному запуску двигателя и в конечном итоге к травматизму.

1. Перевести приводную тягу механизма переключения передач (МПП) подвесного лодочного мотора в положение переднего хода.

Показана модель 40-60 типа Bigfoot (4-такт.) с дистанционным управлением (ДП)

a - Рычаг МПП

Модель 60 типа Bigfoot (2-такт.)

a - Блок МПП

Модели 75/90/100/115/125 (2-такт.)

a - Блок МПП; передняя часть блока ДОЛЖНА выступать на 3.2 мм (1/8") от передней части направляющей.

b - Направляющая

Модели 75/90/115 EFI (4-такт.) с ЭСВТ

a - Блок МПП

2. Наклонить двигатель в полное верхнее положение "UP" (ВВЕРХ) и закрепить в этом положении рычагом фиксатора наклона.

3. Переключить редуктор на нейтральное положение (NEUTRAL). Вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

4. Установить сальник водяного патрубка; смазать смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon поверхность внутреннего диаметра сальника.

5. Нанести тонкую равномерную ленточку герметика RTV 587 Silicone Sealer, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения операции установки редуктора установить сальник водяного патрубка (лабиринтным концом) на водяной патрубок в кожухе торсионного вала. Конический конец сальника водяного патрубка насаживается на водяной насос.

a – Сальник водяного патрубка

b – Ленточка силиконового герметика RTV 587

!!! ВНИМАНИЕ

Верхний конец торсионного вала НЕ СМАЗЫВАТЬ. Лишняя смазка, оставшаяся в зазоре, не даст торсионному валу полностью прийти в зацепление с коленвалом. (Если на конце торсионного вала есть лишняя смазка), то при затягивании крепежа редуктора на торсионный вал и коленвал будет оказана нагрузка, которая может привести к повреждению либо блока цилиндров, либо редуктора, либо того и другого. Удалить смазку с конца торсионного вала.

6. Нанести на шлицы торсионного вала тонкий слой смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

7. Нанести тонкий слой смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на шлицы вала переключения передач редуктора и верхние шлицы вала переключения передач. На концы валов переключения передач смазку не наносить.

8. Установить детали, как показано на соответствующем рисунке.

ВСЕ МОДЕЛИ, КРОМЕ 75 (2-такт.) С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА

a – Разделительная нейлоновая втулка

b – Соединительная муфта вала МПП

c – Втулка только для 4-такт. моделей 40-60 Bigfoot

МОДЕЛИ 75 (2-ТАКТ.) С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА

a – Разделительная нейлоновая втулка

b - Соединительная муфта вала МПП

c – Плоская часть ДОЛЖНА БЫТЬ ОБРАЩЕНА к передней части редуктора

9. Переключить редуктор в положение переднего хода. На передней передаче, когда  вал гребного винта вращается по часовой стрелке, в редукторе должен быть слышен звук храповика («трещотки»), а когда вал гребного винта вращается против часовой стрелки, должно испытываться сопротивление.

!!! ВНИМАНИЕ

При установке привода нижнего блока в маслонасос не применять слишком большой силы. Нижний сальник маслонасоса обнажен, и торсионный вал не направляется в центр шлицов маслонасоса. Слишком большое усилие при контакте торсионного вала может повредить сальник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки редуктора, возможно, будет необходимо несколько подвигать (расположенный под обтекателем) блок механизма переключения передач для того, чтобы совместились верхние шлицы вала передач со  шлицами соединительной муфты вала передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для (4-такт.) моделей - Если при выполнении действий по пункту 11 шлицы торсионного вала не совмещаются со шлицами маслонасоса, поставить гребной винт на вал гребного винта и поворачивать его против часовой стрелки при одновременном проталкивании редуктора к кожуху торсионного вала. Продолжать проворачивать вал гребного винта до тех пор, пока шлицы торсионного вала не совместятся со шлицами коленвала.

ВАЖНО: Для (4-такт.) моделей 75/90/115 л.с. EFI с ЭСВТ – Во время демонтажа или установки редуктора для того, чтобы не повредить и не поцарапать поверхность втулки, направлять торсионный вал через втулку торсионного вала ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.

a - Оси (центральные линии) маслонасоса и торсионного вала НЕ СОВМЕЩЕНЫ.

b - Оси (центральные линии) маслонасоса и торсионного вала СОВМЕЩЕНЫ.

10. Нанести герметик Loctite 271 на резьбы болтов крепления редуктора.

11. Установить редуктор, расположив его так, чтобы торсионный вал выступал в кожух торсионного вала.

12. Сдвигать редуктор вверх в сторону кожуха торсионного вала, одновременно совмещая верхние шлицы вала МПП со шлицами  соединительной муфты вала МПП, водяной патрубок с сальником водяного патрубка и шлицы коленвала со шлицами торсионного вала.

13. Установить 4 крепежных элемента и шайбы (по 2 с каждой стороны). Установить контргайку и шайбу.

14. Затянуть винты и контргайку (или только гайки, в зависимости от того, что требуется) до указанного усилия.

a – Крепежные элементы и шайбы (по 2 с каждой стороны)

b – Контргайка и шайба

Усилие затягивания винтов или гаек

54 Н-м (40 фунт.-фут.)

15. Проверить работу МПП, как указано ниже:

- Поставить рычаг передачи МПП на передний ход. При проворачивании вала гребного винта по часовой стрелке в редукторе должен быть слышен звук храповика («трещотки»), а при его проворачивании против часовой стрелки должно испытываться сопротивление.

- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение (NEUTRAL), при этом вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

- Проворачивая вал гребного винта, переключить рычаг передач на задний ход. При вращении вала гребного винта в обоих направлениях должно  испытываться сопротивление.

ВАЖНО: Если механизм переключения передач не  работает, как указано выше,  снять редуктор и устранить причину неисправности.

## РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА ТРИММЕРА

ВАЖНО: Триммер теперь выпускается закрашенным и НЕ обеспечивает защиту кожуха торсионного вала и редуктора от гальванической коррозии (электрохимической и точечной коррозии металлических поверхностей). Теперь эту функцию защиты выполняют боковые аноды.  Ни в коем случае не закрашивать боковые аноды, т.к. в закрашенном состоянии они утратят функцию защиты от коррозии.

### ЗАМЕНА ТРИММЕРА

1. Если триммер поврежден, заменить. Перед демонтажем на противокавитационной плите сделать метку положения старого триммера; установить новый триммер в точно такое же положение по метке.

### РЕГУЛИРОВКА ТРИММЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Триммер служит в качестве средства балансировки (компенсации) нагрузки рулевого управления, которая создается гребным винтом при работе ПЛМ на высоких скоростях движения.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед регулировкой ослабить винт крепления триммера так, чтобы он вышел из зацепления с гребенкой в редукторе. При регулировке ни в коем случае НЕ УДАРЯТЬ по триммеру никакими твердыми предметами.

1. Переключить передачу двигателя на нейтральное положение (NEUTRAL) и повернуть ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ (OFF).

2. Если на высокой скорости лодка легче поворачивает влево, ослабить винт и отрегулировать задний край (сбегающую кромку) триммера, сдвинув его влево (если смотреть со стороны кормы). Затянуть винт с указанным усилием.

3. Если лодка легче поворачивает вправо, ослабить винт и отрегулировать задний край (сбегающую кромку) триммера, сдвинув его вправо (если смотреть со стороны кормы). Повернуть сбегающую кромку триммера вправо. Затянуть винт с указанным усилием.

a - Триммер

b – Противокавитационная плита

c – Винт и шайба крепления триммера

Усилие затягивания винта крепления триммера

30 Н-м (22 фунт.-фут. )

НИЖНИЙ БЛОК

## Раздел 6B - Редуктор -

## Легкое переключение передач

Оглавление

| Технические характеристики 6B-2 Специальный инструмент 6B-3 Редуктор (Торсионный вал) 6B-8 Редуктор (Торсионный вал) (продолжение) .... 6B-9 Редуктор (Гребной винт) 6B-10 Редуктор (Гребной винт) (продолжение) 6B-11 Общие рекомендации по техобслуживанию 6B-12 Подшипники 6B-12 Сальники 6B-12 Дренаж и проверка шестеренного масла .... 6B-13 Демонтаж 6B-14 Разборка 6B-15 Водяной насос 6B-15 Демонтаж и разборка вала МПП ... 6B-18 Разборка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта 6B-19 Осмотр, проверка и разборка вала гребного винта 6B-22 Ведущая шестерня, торсионный вал и шестерня переднего хода 6B-25 Верхний подшипник торсионного вала 6B-28 Маслосмазочная гильза 6B-29 Обойма нижнего подшипника торсионного вала 6B-30 Обойма подшипника шестерни переднего хода 6B-31 | Сборка 6B-31 Обойма подшипника шестерни переднего хода 6B-31 Сборка несущего корпуса подшипника 6B-32 Сборка шестерни переднего хода 6B-36 Толкатель исполнительного механизма муфты сцепления 6B-38 Вал гребного винта 6B-39 Установка износозащитной гильзы торсионного вала .... 6B-41 Установка обоймы нижнего подшипника торсионного вала 6B-43 Установка маслосмазочной гильзы 6B-44 Установка верхнего подшипника торсионного вала ... 6B-44 Установка шестерни переднего хода, нижнего подшипника торсионного вала, ведущей шестерни и торсионного вала 6B-46 Глубина посадки ведущей шестерни и люфт / мертвый ход шестерни переднего хода 6B-47 Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта 6B-53 Установка вала МПП 6B-56 Сборка и установка водяного насоса 6B-58 Опрессовка редуктора 6B-62 Заправка редуктора маслом 6B-63 Установка редуктора 6B-64 Регулировка и замена триммера .. 6B-68 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

| РЕДУКТОР (2.33:1) 75/90 (4-такт.) 2003 г. выпуска и последующих лет Сер. №0T599000 и выше | Передаточное число | 2.33:1 |
| --- | --- | --- |
|  | Емкость редуктора | 710 мл (24 жид. унц.) |
|  | Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Кол-во зубьев | 28 спиральная / коническая |
|  | Ведущая шестерня |  |
|  | Кол-во зубьев | 12 спиральная / коническая |
|  | Высота посадки ведущей шестерни | 0.64 мм (0.025 ") |
|  | Инструмент для определения глубины посадки ведущей шестерни | 91-12349A2 |
|  | Номер пластины | №8 |
|  | Номер диска | №3 |
|  | Мертвый ход / люфт шестерни переднего хода | 0.33-0.48 мм (0.013-0.019 ") |
|  | Инструмент для измерения люфта | 91-78473 |
|  | Номер метки | №4 |
|  | Давление воды |  |
|  | при 850 об/мин (на хол. оборотах) | 1 4-48 кПа (2-7 фунт./кв.дюйм.) |
|  | при 5500 об/мин (при ПОДЗ) | 41-1 38 кПа (6-20 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Опрессовка (проверка на утечку) | 69-83 кПа (10-12 фунт./кв.дюйм.) |
|  |  | в течение 5 минут |
|  | Передаточное число | 2.07:1 |
|  | Емкость редуктора | 710 мл (24 жид. унц.) |
|  | Тип масла | Шестеренное масло марки - Premium Gear Lubricant |
|  | Шестерня переднего хода |  |
|  | Кол-во зубьев | 29 спиральная / коническая |
| РЕДУКТОР | Ведущая шестерня |  |
| (2.07:1) | Кол-во зубьев | 14 спиральная / коническая |
| 115 EFI (ЭСВТ) | Высота посадки ведущей шестерни | 0.64 мм (0.025 ") |
| (4-такт.) | Инструмент для определения глубины посадки ведущей шестерни | 9 1-1 2349 A2 |
| и | Номер пластины | №2 |
| 75/90 (4-такт.) | Номер диска | №3 |
| 2002 г. выпуска и предыдущих лет до | Мертвый ход / люфт шестерни переднего хода | 0.33-0.48 мм (0.013-0.019 ") |
| Сер.№0T598999 | Инструмент для измерения люфта | 91-19660-1 |
| и ниже | Номер метки | №1 |
|  | Давление воды |  |
|  | при 850 об/мин (на хол. оборотах) | 1 4-48 кПа (2-7 фунт./кв.дюйм.) |
|  | при 5500 об/мин (при ПОДЗ) | 41-1 38 кПа (6-20 фунт./кв.дюйм.) |
|  | Опрессовка (проверка на утечку) | 69-83 кПа (10-1 2 фунт./кв.дюйм.) |
|  |  | в течение 5 минут |

### Специальный инструмент

1. Инструмент для определения / измерения глубины посадки ведущей шестерни - Pinion Gear Locating Tool (91 -12349A2)

2. Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-13945)

3. Выколотка для масляных сальников - Oil Seal Driver (91-13949)

4. Инструмент для обоймы подшипника - Bearing Race Tool (91 -14308T02)

a - Артикул 91-889622A01, набит номер 91-889622

b - Артикул 91-13778T1, номер не набит

5. Штанга-съемник манжетки подшипника - Bearing Cup Driver (91 -14309T02)

a - Артикул 91-889623, набит № 91-889623

b - Артикул 91-13780, набит № 91-13780

ПРИМЕЧАНИЕ: Резьбовой стержень - Threaded Rod (91-31299) и гайка - Nut (11-24156) из комплекта для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Kit 91-31229A7

Таблица применения инструментов для установки обоймы нижнего подшипника торсионного вала

| Передаточное число | Артикул (кол-во зубьев) ведущей шестерни | Инструмент для обоймы подшипника | Выколотка для манжетки подшипника |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.07:1 | 43-881259 | 91-889622A01 | 91-889623 |
|  | (14) | (набит № 91-889622) | (набит № 91-889623) |
| 2.33:1 |  | 91-889622A01 | 91-889623 |
|  | (12) | (набит № 91-889622) | (набит № 91-889623) |

6. Инструмент для установки износозащитной гильзы / втулки - Wear Sleeve Installation Tool (91 -1431OT1)

7. Инструмент для предварительного натяга в подшипниках - Bearing Preload Tool (91-14311 A3)

8. Оправка - Mandrel (91-15755)*

9. Индикатор люфта / мертвого хода - Backlash Indicator Tool (91 -19660-1) передаточное число 2.07:1 (кол-во зубьев - 14/29)

10. Оправка - Mandrel (91-31106)

11. Выколотка для масляных сальников - Oil Seal Driver (91-31108)

12. Стержень, резьбовой - Threaded Rod (91-31229)* и гайка - Nut (91-24156)*

13. Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer (91-34569A1)

14. Оправка - Mandrel (91-36569)*

* Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников (Артикул 91-31229A7)

15. Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

16. Выколотка - Driver Rod (91-37323)*

17. Оправка - Mandrel (91-37350)

18. Зажим для съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

19.  Инструмент фиксации торсионного вала - Driver  Shaft   Holding  Tool   (91-56775, для  2-такт. моделей),   (91-56775, для 4-такт. моделей 40/50 л.с.), (91-817070A1 для 4-такт. моделей 50/60 л.с.), (91-804776A1 для 4-татк. моделей 75/90/115 л.с. EFI с системой ЭСВТ)

20. Циферблатный индикатор биения - Dial Indicator (91-58222A1)

* Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников (Артикул 91-31229A7)

21. Индикатор мертвого хода/люфта - Backlash Indicator Tool (91-78473), передаточное число 2.31:1 (кол-во зубьев - 13/30) и передаточное число 2.33:1 (кол-во зубьев - 12/28)

22. Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

23. Комплект деталей циферблатного индикатора - Dial Indicator Adaptor Kit (91-83155)

24. Съемник подшипника - Bearing Puller Assembly (91-83165M)

25. Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-856875A1)

26. Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-877321A1)

* Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников (Артикул 91-31229A7)

### Редуктор (Торсионный вал)

Редуктор (Торсионный вал) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м. |
| 1 | 1 | Редуктор (Базовый) |  |  |  |
| 2 | 1 | Посадочный штифт (ПЕРЕДНИЙ) |  |  |  |
| 3 | 1 | Маслосмазочный патрубок |  |  |  |
| 4 | 3 | Дренажная винт-пробка | 60 |  | 6.8 |
| 5 | 3 | Шайба, сальниковая |  |  |  |
| 6 | 1 | Посадочный штифт (ЗАДНИЙ) |  |  |  |
| 7 | 1 | Триммер |  |  |  |
| 8 | 1 | Винт (0.437 - 14 x 1.25") |  | 22 | 30 |
| 9 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 10 | 1 | Несущий корпус |  |  |  |
| 11 | 1 | Игольчатый подшипник |  |  |  |
| 12 | 2 | Анод |  |  |  |
| 13 | 1 | Гайка |  |  |  |
| 14 | 1 | Винт (M6 x 40) | 60 |  | 6.8 |
| 15 | 1 | Ведущая шестерня [12 зубьев] 2.33:1 Сер.№0T599000 и выше) Ведущая шестерня ([14 зубьев] 2.07:1 Сер.№0T598999 и ниже) |  |  |  |
| 16 | 1 | Гайка |  | 70 | 95 |
| 17 | 1 | Конический роликовый подшипник |  |  |  |
| 18 | AR | Комплект регулировочных прокладок (размер: от 006 до 048) |  |  |  |
| 19 | 1 | Торсионный вал в сборе |  |  |  |
| 20 | 1 | Износозащитная гильза / втулка в сборе |  |  |  |
| 21 | 1 | Кольцевой сальник |  |  |  |
| 22 | 1 | Основание водяного насоса в сборе |  |  |  |
| 23 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 24 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 25 | 1 | Масляный сальник (НИЖНИЙ) |  |  |  |
| 26 | 1 | Масляный сальник (ВЕРХНИЙ) |  |  |  |
| 27 | 1 | Прокладка |  |  |  |
| 28 | 1 | Верхний кожух водяного насоса |  |  |  |
| 29 | 1 | Планшайба |  |  |  |
| 30 | 4 | Винт (M6 x 30) | 60 |  | 6.8 |
| 31 | 1 | Сальник |  |  |  |
| 32 | 1 | Шпонка |  |  |  |
| 33 | 1 | Лопастное колесо |  |  |  |
| 34 | 6 | Винт (M6 X 25) | 60 |  | 6.8 |
| 35 | 1 | Торцевой сальник |  |  |  |
| 36 | 1 | Механизм переключения передач - МПП - в сборе |  |  |  |
| 37 | 1 | Серьга |  |  |  |
| 38 | 1 | Втулка в сборе |  |  |  |
| 39 | 1 | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 40 | 1 | Масляный сальник |  |  |  |
| 41 | 2 | Винт (M6 x 25) | 60 |  | 6.8 |
| 42 | 1 | Втулка |  |  |  |

* AR - количество по потребности

### Редуктор (Вал гребного винта)

# Редуктор (Вал гребного винта) (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м. |
| 1 | 1 | Редуктор (Базовый) |  |  |  |
| 2 | 2 | Вкладыш |  |  |  |
| 3 | 1 | Копир кулачка |  |  |  |
| 4 | 1 | Кулачок МПП |  |  |  |
| 5 | 1 | Толкатель - исполнительный механизм муфты сцепления |  |  |  |
| 6 | 1 | Поперечный штифт |  |  |  |
| 7 | 1 | Штифт упора пружины (фиксатор пружины) |  |  |  |
| 8 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 9 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 10 | AR* | Комплект регулировочных прокладок (размер: от 006 до 038) |  |  |  |
| 11 | 1 | Конический роликовый подшипник |  |  |  |
| 12 | 1 | Манжетка (обойма) подшипника |  |  |  |
| 13 | 1 | Шестерня переднего хода (28 зубьев) 2.33:1 Сер.№0T599000 и выше) Шестерня переднего хода (29 зубьев) 2.07:1 Сер.№0T598999 и ниже) |  |  |  |
| 14 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 15 | 1 | Замковое / стопорное кольцо |  |  |  |
| 16 | 1 | Муфта сцепления |  |  |  |
| 17 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 18 | 1 | Вал гребного винта |  |  |  |
| 19 | 1 | Шестерня заднего хода (28 зубьев) (2.33:1) Шестерня заднего хода (29 зубьев) (2.07:1) |  |  |  |
| 20 | 1 | Несущий корпус подшипника в сборе |  |  |  |
| 21 |  | Уплотнительное кольцо |  |  |  |
| 22 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 23 | 1 | Масляный сальник (ВНУТРЕННИЙ) |  |  |  |
| 24 | 1 | Масляный сальник (ВНЕШНИЙ) |  |  |  |
| 25 | 1 | Роликовый подшипник |  |  |  |
| 26 | 1 | Упорная шайба |  |  |  |
| 27 | 1 | Упорный подшипник |  |  |  |
| 28 | 2 | Шпилька (M8 X 48) | Затянуть плотно |
| 29 | 2 | Шайба |  |  |  |
| 30 | 2 | Гайка | 25 |  | 2.8 |
| 31 | 1 | Маркировка - Идентификатор ведущей шестерни (редуктор) |  |  |  |

* AR - количество по потребности

# Общие рекомендации по техобслуживанию

Существует не один способ «демонтажа, разборки» и «монтажа, сборки» конкретных частей, узлов и деталей ПЛМ; в связи с этим перед ремонтом рекомендуется внимательно прочитать всю процедуру полностью.

ВАЖНО: Перед проведением любых ремонтных работ  обязательно прочитать нижеследующее.

Во многих случаях разборка какого-либо узла или блока может являться  необязательной до тех пор, пока при чистке и осмотре не будет выявлено и установлено, что такая разборка необходима для замены одной или нескольких деталей.

Порядок процедуры техобслуживания представляет собой типовую последовательность разборки с последующей сборкой.

Если в описании не указано иное, то все резьбовые части деталей по умолчанию имеют правостороннюю резьбу (ПР).

При необходимости применения тисков, прессов, молотков и т.п. использовать мягкие металлические губки (напр. древесные, медные и т.д.) или другие подобные средства для защиты деталей и их частей от повреждения.  При запрессовке или выпрессовке подшипников применять соответствующие оправки, которые будут соприкасаться только с торцевой поверхностью подшипниковых обойм.

При применении сжатого воздуха для просушки частей, узлов и деталей обязательно убедиться в том, что в линии сжатого воздуха нет воды.

## Подшипники

Все подшипники должны чиститься, осматриваться и проверяться. Чистку производить растворителем; сушку - сжатым воздухом. Воздух направлять так, чтобы он проходил через подшипник, НЕ ВЫЗЫВАЯ ЕГО ВРАЩЕНИЯ, т.к. при недостатке или отсутствии смазки трущиеся поверхности могут поцарапаться. После чистки смазывать подшипники шестеренной смазкой типа Gear Lubricant. До осмотра и проверки наружные конические обоймы / манжетки подшипников НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазывать  только после осмотра.

Осмотреть и проверить все подшипники  на шероховатость, заедание и боковой износ обойм, при этом подшипник следует держать за внешнюю обойму. Для проверки бокового износа держать подшипник за внешнюю обойму и покачать внутреннюю обойму в боковых направлениях. При проверке конических подшипников определить состояние роликов и внутренней обоймы путем проверки наружной обоймы / манжетки на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или изменение цвета (цвета побежалости) от перегрева. Замену конического подшипника и обоймы всегда производить только целиком как единый узел.

Проверить редуктор на такие подшипниковые обоймы, которые во время работы проворачивались в своих посадочных местах. Если обойма или обоймы проворачивались, то редуктор необходимо заменить.

Состояние роликовых подшипников определяется путем осмотра поверхности вала, который опирается на этот подшипник. Проверить поверхность вала на точечную коррозию, царапины, бороздки, задиры, неравномерный износ, наслоившиеся частицы и/или цвета побежалости от перегрева. Если такое обнаружено, вал и подшипник необходимо заменить.

### Сальники

Замену всех сальников, уплотнительных и сальниковых колец и элементов считать нормальной процедурой техобслуживания: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА всех уплотнительных колец и масляных сальников независимо от их внешнего состояния. Для предотвращения утечек вокруг  сальников наносить герметик типа Loctite 271 на внешнюю  поверхность (по всему диаметру) всех сальников в металлических корпусах. При использовании герметика типа Loctite на сальниках или резьбах их поверхности должны быть предварительно очищены и просушены. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на все уплотнительные кольца и на внутреннюю поверхность (по всему диаметру) масляных сальников. Наносить смазку с тефлоновой присадкой (2-4-C w/Teflon) на внешние поверхности несущего корпуса подшипника.

# Дренаж и проверка шестеренного масла

!!! ОСТОРОЖНО

Если редуктор не снят с ПЛМ, то перед работой с гребным винтом и рядом с ним отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания.

1. При нормальном рабочем положении редуктора подставить под редуктор чистый поддон и отвинтить  две вентиляционные винт-пробки и винт-пробку с заправочно-дренажного отверстия (с их уплотнительными прокладками).

a - Заправочно-дренажная винт-пробка

b - Винт-пробка в отверстии замера уровня масла

c - Вентиляционная винт-пробка

2. Проверить шестеренное масло на наличие в нем металлических частиц (на масле будет как бы пленка «металлического налета»). Слить масло в чистый поддон или емкость. Присутствие мелких металлических (порошкообразных) частиц в масле указывает на нормальный износ. Металлические опилки крупного размера в масле указывают на необходимость разборки редуктора и проверки его узлов и деталей.

3. Обратить особое внимание на цвет масла. Молочный или кремовый цвет МОЖЕТ указывать на присутствие в нем воды. Масло, слитое из редуктора, который в последнее время находился в эксплуатации, будет иметь желтоватый цвет из-за его перемешивания с воздухом. Масло, которое смешалось со сборочной смазкой 2-4-С w/Teflon, или специальным маслом типа Special Lubricant 101 также будет иметь молочный цвет. Это – нормальное явление, его не следует путать с присутствием в масле воды. Если имеется подозрение на то, что в редукторе присутствует вода, необходимо  произвести опрессовку редуктора (без масла в самом редукторе). Редуктор должен держать давление 10-12 фунт./кв. дюйм. в течение 5 минут без какой-либо утечки. Присутствие воды можно проверить, слив масло в стеклянную банку и дав время на отстой, при этом вода осядет в нижнюю часть банки, отделившись от масла, которое будет находиться над водой.

4. Присутствие воды в масле указывает на необходимость разборки и проверки масляных сальников, поверхностей сальников, уплотнительных колец, прокладок водяного насоса и проверки узлов и деталей редуктора на повреждение. Если редуктор перебирается, то перед заправкой маслом его необходимо

# Демонтаж

!!! ОСТОРОЖНО

Перед демонтажем редуктора во избежание случайного запуска двигателя снять со свечей (и заизолировать) провода свечей зажигания.

ВАЖНО: Для моделей ПЛМ 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с системой ЭСВТ -  Во время демонтажа или установки редуктора необходимо очень внимательно и осторожно направлять торсионный вал через втулку торсионного вала. В противном случае можно поцарапать поверхность втулки.

1. Снять и (заизолировать) провода со свечей зажигания.

2. Переключить двигатель на передачу переднего хода.

3. Произвести наклон двигателя в полное верхнее положение (UP - ВВЕРХ).

4. Снять 4 крепежных элемента.

5. Отвернуть и снять контргайку и шайбу.

6. Снять редуктор.

a – Крепежные элементы (по 2 с каждой стороны)

b – Контргайка и шайба

## Разборка

### Водяной насос

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при демонтаже редуктора сальник водяного патрубка остался на патрубке (в кожухе торсионного вала), стянуть сальник с патрубка.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях более нового исполнения устанавливаемые на водяном насосе изоляторы отсутствуют.

1.  Если сальник водяного патрубка поврежден, заменить.

2. Отвернуть и снять 4 винта (по 2 с каждой стороны кожуха водяного насоса), шайбы и проходные изоляторы.

3.  Снять крышку.

a - Сальник водяного патрубка

b - Винт, шайба, изолятор (по 4 шт.)

c - Крышка

ВАЖНО: При осмотре крышки (пункт 4) и планшайбы (пункт 8) на круговую канавку, образованную сальниковым материалом лопастного колеса, внимания не обращать, т.к. глубина канавки на производительность водяного насоса не влияет.

4. Заменить крышку, если толщина стальной стенки у выпускных отверстий (прорезей) составляет 0.060” (1.50 мм) или менее или если глубина канавки (канавок) (кроме сальниковой канавки лопастного колеса) в потолочной части крышки составляет более 0.030 (0.75 мм).

5. Поднять лопастное колесо, приводную шпонку и прокладку с торсионного / ведущего вала.

a - Лопастное колесо

b - Шпонка

c - Прокладка

6. Проверить лопастное колесо. Если обнаружено одно из указанных ниже повреждений или дефектов, лопастное колесо заменить:

- его лопасти потрескались, порваны или изношены;

- колесо до блеска стерто (имеет «глазурь») или местами оплавилось (из-за недостаточной подачи воды);

- обрезиненная часть колеса имеет отслоение резины от ступицы или втулки колеса.

7. Снять планшайбу и прокладку.

8. Заменить планшайбу, если глубина канавки (канавок) (кроме канавки от сальникового материала лопастного колеса) в планшайбе составляет (составляют) более 0.030 (0.75 мм).

a - Планшайба

b - Прокладка

c - Канавка под уплотнитель на лопастном колесе

9. Отвернуть и снять винты и шайбы.

a - Винты и шайбы (по 6 шт.)

10. Снять основание водяного насоса, слегка поддевая его отверткой с плоским лезвием.

a - Основание водяного насоса

11.  Снять (и выбросить) сальники. Во время демонтажа сальников основание водяного насоса можно зажать в тисы.

a - Сальники

12. Снять прокладку.

a - Прокладка

## Демонтаж и разборка вала МПП

1. Отвернуть винты.

a - Винты M6 x 25

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед демонтажем втулки вала МПП снять грубые края со шлицов вала МПП.

2. Снять втулку вала МПП и вал МПП.

a - Втулка

b - Вал МПП

3. Снять втулку вала МПП и серьгу с вала МПП.

4. Если шлицы изношены или вал погнут, заменить вал МПП.

5. Снять и выбросить уплотнительное кольцо.

a - Втулка

b - Серьга

c - Вал МПП

d - Шлицы

e - Уплотнительное кольцо

6. Снять (и выбросить) сальник. (Во время демонтажа сальника слегка зажать втулку в тисах.)

a - Сальник

## Разборка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта

1. Отвернуть болты крепления.

a - Болты крепления

2. При вале гребного винта в горизонтальном положении с помощью (указанного на рисунке) съемника сорвать сальниковое уплотнение от редуктора.

3. Снять детали несущего корпуса подшипника/вала гребного винта единым узлом, вытягивая за вал гребного винта.

4. Снять вал гребного винта из несущего корпуса подшипника.

a - Несущий корпус подшипника

b - Губки зажима съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

c - Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

d - Упорная ступица (втулка)

e - Вал гребного винта

5. Поднять шестерню заднего хода, упорный подшипник и упорную шайбу из несущего корпуса подшипника.  Если упорный подшипник и упорная шайба имеют признаки ржавления или повреждены, заменить упорный подшипник и упорную шайбу.

6. Заменить шестерню заднего хода, если зубья шестерни или шлицы зацепления с муфтой сцепления скруглены или сколоты. Если шестерня заднего хода требует замены, необходимо также проверить ведущую шестерню и скользящую муфту сцепления на повреждение.

a - Шестерня заднего хода

b - Упорный подшипник

c - Упорная шайба

7. Если радиальный подшипник шестерни заднего хода имеет признаки ржавления или подшипник не вращается свободно, подшипник заменить. Если подшипник требует замены, снять подшипник с помощью съемника ударно-скользящего действия - Slide Hammer (91-34569A1).

a - Радиальный подшипник

8. Если подшипник имеет признаки ржавления или не вращается свободно, подшипник заменить. Если требуется замена, снять подшипник и масляные сальники с помощью оправки Mandrel* (91-36569) и выколотки Driver Rod* (91-37323). Выбросить масляные сальники.

ПРИМЕЧАНИЕ: * Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников (Bearing Removal and Installation Kit) Артикул 91-31229A7.

a - Подшипник

b- Оправка - Mandrel (91-36569)

c - Выколотка - Driver Rod (91-37323)

9.  Снять сальники вала гребного винта (если не были ранее сняты) и уплотнительное кольцо несущего корпуса подшипника.

a - Уплотнительное кольцо

## Осмотр, проверка и разборка вала гребного винта

## ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.  Прочистить узел вала гребного винта растворителем и просушить сжатым воздухом.

2.  Осмотреть и проверить поверхности масляного сальника несущего корпуса на образование канавок.  Для этого провести ногтем пальца по поверхности сальника. Если имеются канавки, вал заменить.

3. Осмотреть и проверить поверхности вала гребного винта под подшипники на точечную коррозию, царапины, неравномерный износ или изменение цвета (синеватый цвет - цвета побежалости) от перегрева. Если обнаружено любое из указанных выше повреждений, вал и соответствующий игольчатый подшипник заменить. (Игольчатый подшипник несущего корпуса соприкасается с валом гребного винта в области перед поверхностью масляного сальника. Подшипник шестерни переднего хода соприкасается с валом гребного винта в области перед шлицами скользящей муфты сцепления.)

4. Проверить шлицы вала гребного винта на износ и/или повреждение от коррозии.

5. Проверить вал гребного винта на прямизну. Для этого выполнить действия по одной из указанных ниже методик:

a. Уложить вал гребного винта на колеса балансира. Вращать вал гребного винта и наблюдать за биением на конце вала со стороны гребного винта. Если наблюдается какое-либо биение, вал заменить.

a - Колеса балансира

b - Поверхности вала под подшипники

c - Наблюдать за биением в этой области

b.    Уложить вал гребного винта поверхностями под роликовые подшипники на призматические плиты. Установить шток циферблатного индикатора биений у переднего края шлицов вала гребного винта. Вращать вал гребного винта. Движение индикатора более, чем на 0.152 мм (0.006"), (или заметное биение) является достаточным основанием для замены вала.

a - Призматические плиты

b - Поверхности под подшипники

c - Измерить биение циферблатным индикатором биения в этой точке

6. Осмотреть и проверить скользящую муфту сцепления. Проверить зубья сцепления с шестернями заднего и переднего хода. Скругленные зубья указывают на один или несколько следующих дефектов:

a.	Неправильную регулировку троса механизма переключения передач (МПП).

b.	Неумение оператора лодки переключать передачу (слишком медленное переключение из НЕЙТРАЛЬНОГО положения на передачу ЗАДНЕГО хода).

c.	Слишком высокую скорость холостого хода (при переключении передач).

a - Зубья сцепления

7. Проверить состояние копира кулачка. Если имеются признаки износа (точечная коррозия, царапины или шероховатость поверхности), заменить копир кулачка и кулачок МПП.

8. Заменить вал гребного винта, если обнаружен один из следующих дефектов:

- Шлицы искривлены или изношены;

- Поверхности вала под подшипники изношены или поражены точечной коррозией.

- На поверхности вала под масляный сальник образовались канавки.

- Вал имеет заметное «биение» или погнут более, чем на 0.009 дюйма (0.228 мм). Проверить биение с помощью циферблатного индикатора биений на призматических плитах (вал укладывать в V-образные пазы плит).

a - Призматические плиты

b - Поверхности под подшипники

c - Измерить биение циферблатным индикатором в этой точке

## РАЗБОРКА

1.	Снять кулачок переключения передач с копира кулачка.

2.	Вставить тонкое лезвие отвертки или шило под первое кольцо пружины держателя поперечного штифта и провернуть вал гребного винта для того, чтобы освободить (размотать) пружину с муфты сцепления. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать слишком сильного растяжения пружины.

| a - Шило b - Пружина держателя поперечного штифта | d - Поперечный штифт e - Скользящая муфта сцепления |
| --- | --- |

3.	Вытолкнуть поперечный штифт из муфты сцепления и вала гребного винта с помощью инструмента для демонтажа поперечных штифтов (Cross Pin Tool).

4.	Стянуть скользящую муфту сцепления с вала гребного винта.

5.	Вытянуть копир кулачка и толкатель исполнительного механизма муфты сцепления из вала гребного винта. При вытягивании копира кулачка из вала не применять силы, направленной вверх и вниз или из стороны в сторону.

!!! ВНИМАНИЕ

Штифт-ограничитель сидит свободно, ничем не крепится и может выпасть из толкателя исполнительного механизма. Внимательно проследить за тем, чтобы не потерять этот штифт.

| a - Инструмент для поперечного штифта (91-86642) b - Поперечный штифт муфты сцепления c - Копир кулачка d - Толкатель исполнительного механизма муфты сцепления | e - Поперечный штифт толкателя исполнительного механизма f - Пружина g - Шайба h - Вал гребного винта |
| --- | --- |

6. Снять поперечный штифт из толкателя исполнительного механизма.

#### 7. Снять шайбу и пружину с толкателя.

## Ведущая шестерня, торсионный вал и шестерня переднего хода

1. Зафиксировать торсионный вал с помощью инструмента-фиксатора торсионного вала - Drive Shaft Holding Tool. Отвернуть, снять (и выбросить) гайку ведущей шестерни.

| Модель | Инструмент-фиксатор торсионного вала |
| --- | --- |
| 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 91-804776A1 |

2.   Снять торсионный вал, ведущую шестерню, подшипник ведущей шестерни и шестерню переднего хода.

3.  Заменить ведущую шестерню, если она сколота или изношена.

4. Заменить подшипник ведущей шестерни и обойму, если они имеют признаки ржавления или повреждены или подшипник не вращается свободно. Демонтаж см. в главе "Демонтаж обоймы нижнего подшипника торсионного вала" ниже.

5. Заменить шестерню переднего хода, если зубья муфты сцепления или шестерни имеют сколы или изношены.

Последовательность сборки:

a - Шестерня переднего хода / подшипник

b - Нижний конический роликовый подшипник торсионного вала

c - Ведущая шестерня

d - Торсионный вал

e - Инструмент фиксации торсионного вала

f - Гайка ведущей шестерни

6. Заменить игольчатый подшипник шестерни переднего хода, если он имеет признаки ржавления или не вращается свободно.

7. С помощью соответствующего инструмента (отвертки и шила) снять замковое кольцо. С помощью бородка и молотка снять подшипник.

a - Замковое кольцо

b - Игольчатый подшипник шестерни переднего хода

8.    Заменить подшипник шестерни переднего хода и обойму, если они поражены ржавчиной, точечной коррозией или имеют повреждения или если подшипник не вращается свободно. Снимать подшипник с шестерни с помощью универсального зажима съемника Universal Puller Plate и оправки. При демонтаже обоймы см. главу "Обойма подшипника шестерни переднего хода"  ниже.

a - Подшипник шестерни переднего хода

b - Универсальный зажим съемника - Puller Plate (91-37241)

c - Оправка

9. Заменить торсионный вал, если его шлицы изношены или погнуты.

10. Если подшипниковая поверхность повреждена, заменить торсионный вал и соответствующий подшипник.

ВАЖНО: Торсионный вал в тисы не зажимать.

11. Если на износозащитной гильзе / втулке образовалась глубокая канавка, пропускающая воду в редуктор, снять гильзу / втулку с помощью универсального зажима съемника (Universal Puller Plate) и киянки и (выбросить гильзу/втулку).

a - Шлицы сцепления коленвала со шлицами торсионного вала

b - Шлицы сцепления с валом маслонасоса - для моделей 4-такт. ПЛМ 75/90/115 л.с. EFI  с ЭСВТ

c - Поверхность под подшипник

d - Износозащитная гильза / втулка

e - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

f - Киянка

12. Снять (и выбросить) резиновое кольцо.

a - Резиновое кольцо

## Верхний подшипник торсионного вала

1. Заменить верхний подшипник торсионного вала и гильзу, если они имеют признаки ржавления или подшипник не вращается свободно. Снять подшипник и затем гильзу с помощью съемника с соответствующими губками зажима.

a - Верхний подшипник торсионного вала

b - Гильза

c - Съемник - Puller Assembly (91-83165M)

ВАЖНО: Верхний подшипник торсионного вала и гильза должны сниматься перед демонтажем маслосмазочной втулки. См. главу "Верхний подшипник торсионного вала" выше.

## Маслосмазочная гильза

1. Снять маслосмазочную гильзу (втулку) (если требуется) с помощью съемника с соответствующими губками зажима.

a - Маслосмазочная втулка

b - Съемник - Puller Assembly (91-83165M)

## Обойма нижнего подшипника торсионного вала

ВАЖНО: Для демонтажа обоймы нижнего подшипника торсионного вала снимать верхний подшипник торсионного вала/гильзу и маслосмазочную втулку нет необходимости.

ВАЖНО: Отложить и сохранить регулировочные прокладки для последующей сборки.

1.   Снять обойму и регулировочные прокладки с помощью инструмента для обоймы подшипника.

a - Обойма подшипника

b - Регулировочные прокладки

c - Инструмент для обоймы подшипника - Bearing Race Tool (91-14308T02)

d -  Артикул №91-889622A01, набит №91-889622

## Обойма подшипника шестерни переднего хода

ВАЖНО: Отложить и сохранить для сборки регулировочные прокладки. Если регулировочные прокладки повреждены, заменить на новые прокладки равной толщины.

1.  Снять обойму и регулировочные прокладки с помощью съемника ударно-скользящего действия - Slide Hammer.

a - Обойма

b - Регулировочные прокладки

c - Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer (91-34569A1)

# Сборка

## Обойма подшипника шестерни переднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки обоймы подшипника вал гребного винта должен находиться в вертикальном положении.

1. Установить в редуктор (отложенные при демонтаже) регулировочные прокладки. Если они утеряны или если собирается новый редуктор, начинать установку прокладок с прокладки толщиной 0.254 мм (0.010").

2. Собрать детали, как показано, с помощью оправки. Нанести смазку 2-4-C w/Teflon на поверхность внешнего диаметра обоймы. Запрессовать обойму в редуктор легкими ударами молотка со свинцовым бойком по торцу вала гребного винта.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении действий по пункту 2 установить какую-либо соответствующую старую гайку на  конец вала гребного винта для того, чтобы не повредить резьбу вала.

| a - Регулировочные прокладки b - Обойма c - Оправка - Mandrel (91-31106) | d - Разобранный вал гребного винта e - Собранный несущий корпус подшипника |
| --- | --- |

## Сборка несущего корпуса подшипника

1. Смазать поверхность внешнего диаметра подшипника и отверстие несущего корпуса подшипника смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2. Защитить кромку на передней стороне несущего корпуса подшипника с помощью инструмента для установки подшипника (Bearing Installation Tool).

3. Впрессовать игольчатый подшипник вала гребного винта (номерами в сторону оправки) в несущий корпус до полной посадки подшипника.

a - Инструмент для установки подшипника - Bearing Installation Tool (91-13945)

b- Оправка - Mandrel (91-15755)

c - Выколотка соответствующего размера и диаметра

4. Установить сальник меньшего диаметра на длинное плечо выколотки для масляных сальников (Oil Seal Driver), при этом контактная кромка сальника должна быть направлена в обратную сторону от плеча.

5. Защитить кромку на передней стороне несущего корпуса подшипника с помощью инструмента для установки подшипника (Bearing Installation Tool). Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника. Впрессовать сальник в несущий корпус до полной посадки.

a - Сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-31108)

c - Инструмент для установки подшипника - Bearing Installation Tool (91-13945)

6. Установить сальник большего диаметра на короткое плечо выколотки для масляного сальника (Oil Seal Driver), при этом контактная  кромка сальника должна быть обращена в сторону плеча оправки.

7. Защитить кромку на передней стороне несущего корпуса подшипника с помощью инструмента для установки подшипника (Bearing Installation Tool). Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра нового сальника. Впрессовать сальник до полной посадки.

a - Сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-31108)

c - Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-13945)

8. Установить уплотнительное кольцо. Нанести смазку  с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на уплотнительное кольцо. Нанести смазку  с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на контактные кромки сальника.

9. Смазать поверхность внешнего диаметра подшипника шестерни заднего хода и отверстие несущего корпуса подшипника тонким слоем смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

10. Впрессовать подшипник в несущий корпус до полной посадки.

a - Уплотнительное кольцо

b - Подшипник (сторона с номером обращена к инструменту)

c - Инструмент для установки подшипника - Bearing Installation Tool (91-13945)

11. Установить упорную шайбу. Смазать упорную шайбу шестеренным маслом марки Премиум - Premium Gear Lubricant.

a - Упорная шайба

12. Установить упорный подшипник. Смазать упорный подшипник шестеренным маслом марки Премиум - Premium Gear Lubricant.

a - Упорный подшипник

13. Нанести шестеренное масло марки Премиум (Premium Gear Lubricant) на подшипниковую поверхность шестерни заднего хода и установить шестерню заднего хода.

a - Шестерня заднего хода

b - Подшипниковая поверхность

## Сборка шестерни переднего хода

1. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на поверхность внутреннего диаметра подшипника. Напрессовать подшипник на шестерню с помощью соответствующей оправки (при напрессовке давить только  на внутреннюю обойму подшипника). Поскольку ступица шестерни длиннее подшипника, то для установки подшипника необходимо использовать оправку трубного типа. Это позволит посадить подшипник на шестерню до упора в шестерню.

a - Оправка - Mandrel (91-37350)

b - Подшипник

УСТАНОВКА ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

6-зубчатая муфта включения заднего хода

a – Маркировка - На торце оправки пробита цифра "шесть" ("6")

b – Сторона игольчатого подшипника с номером

c – 6-зубчатая муфта включения заднего хода

2. Нанести шестеренное масло Premium Gear Lubricant на поверхность внутреннего диаметра шестерни переднего хода и поверхность внешнего диаметра игольчатого подшипника. Впрессовать подшипник в шестерню (с помощью инструмента для установки подшипника шестерни переднего хода) до упора инструмента в шестерню.

a – Инструмент для установки подшипника шестерни переднего хода - Forward Gear Bearing Installer (91-877321A1)

b – Игольчатый подшипник, стороной с номером к инструменту

3. Установить замковое / стопорное кольцо в канавку шестерни переднего хода, начиная с одного конца кольца и, надевая его, постепенного продвигаться в сторону другого конца до полной посадки кольца в канавку.

a – Замковое / стопорное кольцо

b – Канавка в шестерне переднего хода

## Толкатель исполнительного механизма муфты сцепления

## СБОРКА И УСТАНОВКА

1. Вставить пружину и затем шайбу в толкатель исполнительного механизма муфты сцепления.

2. Вставить штифт упора пружины плоской (отфрезерованной) стороной к пружине.

a - Шайба

b - Пружина

c - Штифт упора пружины (плоской / отфрезерованной стороной к пружине)

d - Толкатель исполнительного механизма муфты сцепления

3. Нанести небольшое количество смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на толкатель и установить копир кулачка.

a - Толкатель исполнительного механизма муфты сцепления

b - Копир кулачка

## Вал гребного винта

## СБОРКА

1. Вставить собранный узел толкателя муфты сцепления и копира кулачка в вал гребного винта.

2. Расположить скользящую муфту сцепления на валу гребного винта так, чтобы кольцевая канавка (на муфте сцепления) была обращена к тому концу вала гребного винта, на котором должен быть гребной винт. Отверстие под поперечный штифт в муфте должно быть совмещено с пазом под поперечный штифт на валу гребного винта.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке муфты сцепления убедиться в том, что храповиковые (скошенные) зубья сцепления направлены к шестерне переднего хода, а нехраповиковые зубья (прямоугольного сечения) – в сторону шестерни заднего хода.

| a - Копир кулачка b - Вал гребного винта c - Пружина толкателя исполнительного механизма муфты сцепления d - Скользящая муфта сцепления | e - Кольцевая канавка f - Отверстие под поперечный штифт g - Паз под поперечный штифт |
| --- | --- |

3. Смазать конический конец инструмента для поперечного штифта - Cross Pin Tool. Вставить конический конец инструмента в отверстие под поперечный штифт, одновременно надавливая на пружину толкателя в сторону того конца вала, на котором должен быть гребной винт. С помощью отвертки повернуть и втолкнуть инструмент через отверстие под поперечный штифт муфты.

a - Инструмент для поперечного штифта - Cross Pin Tool 91-86642

4. Нанести небольшое количество смазки 2-4-C w/Teflon на поперечный штифт. Расположить штифт в отверстии муфты так, чтобы его  плоская сторона была обращена к пружине.

a - Поперечный штифт

b - Инструмент для поперечного штифта - Cross Pin Tool 91-86642

5. Протолкнуть поперечный штифт через муфту сцепления, вал гребного винта и толкатель исполнительного механизма муфты сцепления, выдавливая инструмент наружу.

a - Поперечный штифт установлен

b - Муфта сцепления, скользящая

!!! ВНИМАНИЕ

После демонтажа несущего корпуса подшипника из редуктора ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для того, чтобы не допустить приложения силы на вал в боковых направлениях, т.к. при этом может быть поломана шейка толкателя муфты сцепления.

6. Установить пружину фиксации поперечного штифта на муфту, как указано ниже:

ВАЖНО: При установке пружины на муфту пружину НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ растягивать сверх необходимого.

7. Насадить пружину виток за витком (виток к витку) в канавку муфты сцепления.

a - Пружина

8. Проверить, чтобы витки пружины не перехлестывались друг с другом. КОЛЬЦА ПРУЖИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ НАКЛАДЫВАТЬСЯ ДРУГ НА ДРУГА И НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ.

## Установка износозащитной гильзы торсионного вала

1. Установить новое резиновое кольцо.

2. Нанести тонкий слой герметика Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра резинового  кольца.

a - Кольцо

3. Вставить гильзу в держатель *  .

* -   В составе комплекта инструмента для установки износозащитной гильзы - Wear Sleeve Installation Tool (91-14310A1).

a - Гильза

b - Держатель

4. Напрессовать гильзу на торсионный вал с помощью инструмента для установки износозащитной гильзы - Wear Sleeve Installation Tool. Продолжать напрессовку до контакта поверхностей верхней и нижней частей инструмента (c и d), как показано ниже.

a – Торсионный вал

b – Инструмент для установки износозащитной гильзы - Wear Sleeve Installation Tool (91-14310A1)

c – Верхняя часть инструмента (поверхность «c»)

d – Нижняя часть инструмента (поверхность «d»)

5. Удалить излишек герметика с собранного вала.

## Установка обоймы нижнего подшипника торсионного вала

1.  Смазать обойму подшипника по поверхности внешнего диаметра смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

2.  Установить регулировочные прокладки и обойму подшипника в редуктор. Если регулировочные прокладки  были  утеряны или если собирается и устанавливается новый редуктор, начать установку с прокладки толщиной  0.025 “ (0.635 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: При натягивании обоймы проверить, чтобы регулировочные прокладки сидели прямо, без перекоса. После того, как регулировочные прокладки и манжетка подшипника посажены на свои места, расположить собранный узел редуктора так, чтобы торсионный вал находился в вертикальном положении. Это поможет не допустить перекоса манжетки подшипника в ее посадочном отверстии.

a – Регулировочные прокладки (отложенные во время разборки)

b – Обойма подшипника

c - Оправка - Mandrel* (91-889623)

d- Оправка - Mandrel* (13781)

e - Стержень, резьбовой - Threaded Rod** (91-31229)

f - Гайка - Nut** (11-24156)

*   Из комплекта инструмента для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-14309T02)

**   Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal & Installation Kit (91-31229A7)

## Установка маслосмазочной гильзы (втулки)

1. Установить маслосмазочную гильзу (втулку) выступом в указанном ниже положении.

a – Маслосмазочная втулка

b - Выступ

## Установка верхнего подшипника торсионного вала

1. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на поверхность внутреннего диаметра гильзы для подшипника и поверхность  внешнего диаметра самого подшипника.

2. Впрессовать подшипник в гильзу с помощью оправки из комплекта инструмента для установки подшипника Bearing Cup Driver.

a – Оправка - Mandrel * (91-13781)

b – Подшипник (стороной с номером к оправке)

c - Гильза подшипника

d – Конический конец

* Из комплекта инструмента для установки  подшипников - Bearing Cup Driver (91-14309T02)

3. Установить подшипник/гильзу в редуктор.

ВАЖНО: Маслосмазочная гильза/втулка должна устанавливаться перед установкой верхнего подшипника торсионного вала.

ВАЖНО: Манжетка нижнего подшипника торсионного вала направляет оправку во время установки верхнего подшипника/гильзы торсионного вала. Манжетка нижнего подшипника должна быть установлена перед установкой верхнего подшипника/гильзы.

a - Подшипник/гильза

b - Конический конец гильзы

c - Оправка - Mandrel* (13781)

d - Оправка -  Mandrel* (91-889623)

e - Стержень, резьбовой - Threaded Rod** (91-31229)

f - Гайка - Nut** (11-24156)

*   Из комплекта инструмента для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-14309T02)

** Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Kit (91-31229A7)

## Установка шестерни переднего хода, нижнего подшипника торсионного вала, ведущей шестерни и торсионного вала

1.   Установить детали в указанном ниже порядке.

Порядок сборки:

a – Шестерня переднего хода/подшипник: Нанести шестеренное масло Premium Gear Lube на ролики подшипника.

b – Нижний конический роликовый подшипник торсионного вала: Нанести шестеренное масло Premium Gear Lube на ролики подшипника.

c – Ведущая шестерня

d – Торсионный вал

e – Инструмент для фиксации торсионного вала

f – Гайка ведущей шестерни (новая): Прочистить резьбы гайки и торсионного вала чистящим средством Loctite Primer или подобным обезжиривающим средством. Во время окончательной сборки нанести герметик Loctite 271 на резьбы (нет необходимости, если используется новая гайка с сухим контрящим элементом на резьбах) (после установки глубины посадки ведущей шестерни и регулировки люфта шестерни переднего хода) затянуть с указанным усилием.

| Модель | Инструмент фиксации торсионного вала |
| --- | --- |
| 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 91-804776A1 |
| Усилие затягивания гайки ведущей шестерни |
| 95 Н-м (70 фунт.-фут.) |

## Глубина посадки ведущей шестерни и мертвый ход / люфт шестерни переднего хода

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед любым изменением толщины регулировочных прокладок прочитать всю нижеследующую процедуру.

ВАЖНО: Шестерня переднего хода направляет конец измерительного блока и должна быть установлена в редуктор при проверке глубины посадки ведущей шестерни. Без этого полученное при измерении значение будет неточным. Иначе говоря, для получения правильных и точных размеров регулировочной прокладки (прокладок) узел шестерни переднего хода должен устанавливаться обязательно с учетом измеренной глубины посадки ведущей шестерни.

1. Прочистить заплечик несущего корпуса подшипника редуктора и его поверхность по окружности.

2. Поставить редуктор в вертикальное положение (т.е. торсионный вал должен быть в вертикальном положении). Установить приспособление для предварительного натяга в подшипниках Bearing Preload Tool (91-14311A2) на торсионный вал в указанном ниже порядке.

a – Переходник: Поверхности подшипника должны быть чистыми и не иметь зазубрин, царапин.

b - Упорный подшипник: Должен быть смазан и свободно вращаться.

c – Упорная шайба: Должна быть чистой, не погнутой  и не иметь зазубрин, царапин.

d – Пружина

e - Гайка: Навинчена на болт по всей длине резьбы

f - Болт: Должен быть плотно прижат к пружине.

g - Установочный винт (2): Затянуть до упора в торсионный вал, болт не должен скользить на торсионном валу.

h - Гильза 22 мм (7/8")*

i - Гильза 19 мм (3/4")*

j - Гильза (разрезная) 16 мм (5/8")*

ПРИМЕЧАНИЕ: * Отверстие в гильзе должно совмещаться с установочным винтами.

| Модель | Гильза |
| --- | --- |
| 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | (i) Гильза (разрезная) 16 мм (5/8 ") |

3. Измерить расстояние между верхом гайки и низом головки болта.

4. Увеличить это  расстояние на 1 дюйм (25.4 мм).

5. Провернуть торсионный вал на 5 - 10 оборотов. Это позволит правильно посадить конический роликовый подшипник торсионного вала.

a – Расстояние 1“ (25.4 мм)

b- Гайка

c – Головка болта

6. Собрать инструмент для определения глубины положения и установки ведущей шестерни торсионного вала Pinion Gear Locating Tool (91-12349A2), как показано ниже. Крепежный болт разрезного кольца пока не затягивать. Установить измерительный блок номерами в противоположную от разрезного кольца сторону.

a – Оправка (дорновый пресс или дорновая ось)

b – Плита измерительного блока.

c – Винты (2)

d – Разрезное кольцо

e – Винт крепления разрезного кольца

f – Стопорное кольцо

7. Вставить инструмент в узел шестерни переднего хода. Расположить плиту измерительного блока под ведущей шестерней торсионного вала, как показано.

a – Измерительный блок

8.  Снять инструмент, следя за тем, чтобы при этом не изменилось положение плиты измерительного блока, и прикрутить разрезное кольцо  болтом.

9. Вставить инструмент в узел шестерни переднего хода; установить выбранную по таблице пластину измерительного блока под ведущую шестерню.

| Модель | Передаточное число (зубья ведущей шестерни / зубья шестерни заднего хода) | Использовать плоскую пластину № | Установочный диск № |
| --- | --- | --- | --- |
| 75/90 л.с. (4-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 8 | 3 |
| 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 2.07:1 (14/29) | 2 | 3 |

10 . Поставить установочный диск, прижав его к заплечику несущего корпуса подшипника в редукторе.

11. Расположить отверстие доступа, как показано ниже.

a – Установочный диск

b – Отверстие доступа

12.   Определить глубину установки ведущей шестерни, вставив калиберный щуп для измерения зазоров через отверстие доступа в установочном диске.

13.  Правильный зазор между измерительным блоком и ведущей шестерней составляет 0.025 дюйма (0.635 мм).

14.   Если измеренный зазор правильный, оставить приспособление предварительного натяга в подшипниках (Bearing Preload Tool) на торсионном валу и перейти к главе «Определение люфта/ мертвого хода шестерни переднего хода» ниже.

15.    Если измеренный зазор более 0.025“ (0.635 мм), добавить регулировочные прокладки за подшипниковой обоймой. Если зазор меньше 0.025“ (0.635 мм), убрать регулировочные прокладки из-за обоймы подшипника. При установке гайки ведущей шестерни, нанести на ее резьбу герметик Loctite 271.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед нанесением герметика Loctite прочистить резьбы торсионного вала и гайки ведущей шестерни средством Loctite Primer или подобным обезжиривающим средством.

a – Калиберный щуп

b – Измерительный блок

c – Ведущая шестерня

d – Обойма подшипника

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРТВОГО ХОДА / ЛЮФТА ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед любым изменением толщины регулировочных прокладок прочитать всю нижеследующую процедуру.

1. Для определения правильной и точной глубины посадки ведущей шестерни см. предыдущую главу «Определение глубины посадки ведущей шестерни».

2. Установить на торсионный вал приспособление для предварительного натяга в подшипниках Bearing Preload Tool (91-14311A2). См. главу «Определение глубины посадки ведущей шестерни» выше.

3. Установить детали, как показано.

4. Зафиксировав торсионный вал (для того, чтобы он не проворачивался), затянуть болт съемника с указанным усилием.

5. Провернуть торсионный вал на 5-10 оборотов. Это позволит обеспечить правильную посадку конического роликового подшипника шестерни переднего хода. Повторить действия, указанные в пункте 4.

a – Вал гребного винта *

b – Несущий корпус подшипника * (собранный)

c – Губки зажима съемника - Puller Jaws (91-46086A1)

d – Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

Усилие затягивания болта съемника

5 Н-м (45 фунт.-дюйм.)

* См. главу "Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта" ниже.

6. Установить детали, как показано на рисунке.

a – Стержень, резьбовой (Прибрести отдельно у местных поставщиков)

b - Шайбы

c - Гайки

d – Комплект насадок к индикатору биений - Dial Indicator Adaptor Kit (91-83155)

e – Циферблатный индикатор биений - Dial Indicator (91-58222A1)

f – Шкала индикатора мертвого хода / люфта – Backlash Indicator Tool

7. Поставить циферблатный индикатор биений на соответствующую риску (по таблице ниже), отмеченную на индикаторе мертвого хода (Backlash Indicator Tool). Проверить, чтобы циферблатный индикатор находился в перпендикулярном (() положении относительно измерительного инструмента, в противном случае полученное измерение будет неточным.

| Модель | Передаточное число (зубья ведущей шестерни / зубья шестерни заднего хода) | Индикатор мертвого хода / люфта | Совместить указатель индикатора с меткой |
| --- | --- | --- | --- |
| 75/90 л.с. (4-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 91-78473 | 4 |
| 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 2.07:1 (14/29) | 91-19660--1 | 1 |

8. Захватить головку болта инструмента предварительного натяга торсионного вала и слегка провернуть торсионный вал вперед и назад (при этом не должно наблюдаться никакого движения у вала гребного винта).

9. Циферблатный индикатор биений покажет значение мертвого хода / люфта, которое должно быть в пределах, указанных в таблице.

| Модель | Передаточное число (зубья ведущей шестерни / зубья шестерни заднего хода) | Показание индикатора - Минимальное | Показание индикатора - Максимальное |
| --- | --- | --- | --- |
| 75/90 л.с. (4-такт.) | 2.33:1 (12/28) | 0.33 мм (0.013 ") | 0.48 мм (0.019 ") |
| 75/90/115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ | 2.07:1 (14/29) | 0.33 мм (0.013 ") | 0.48 мм (0.019 ") |

10. Если мертвый ход меньше, чем минимальное значение, то для получения правильного мертвого хода снять прокладки перед обоймой подшипника шестерни переднего хода. Если мертвый ход больше максимального значения, то для получения правильного мертвого хода вставить прокладки перед обоймой подшипника шестерни переднего хода. При установке гайки ведущей шестерни смазать ее резьбу герметиком  Loctite 271.

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении и удалении прокладки толщиной 0.001” (0.025 мм) мертвый ход будет изменяться приблизительно на 0.001” (0.025 мм).

## Установка несущего корпуса подшипника и вала гребного винта

1. Зажать редуктор в тисы с мягкими губками, при этом торсионный вал должен находиться в вертикальном положении.

2.  Смазать углубление под копир кулачка смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

3. Вставить кулачок МПП в углубление для копира кулачка.

a - Углубление для кулачка

b - Копир кулачка

c - Кулачок МПП

4.  Вставить узел вала гребного винта в несущий корпус подшипника.

5. Перед установкой узла несущего корпуса подшипника в редуктор взять 6-дюймовый (152 мм) отрезок поливинилхлоридной (ПВХ) трубы диаметром 1-1/4 - 1-1/2 дюйма (32 мм - 38 мм). Насадить эту трубу на вал гребного винта и прикрепить  ее к узлу несущего корпуса подшипника с помощью гайки гребного винта и шайбы с контрящими выступами. Это позволит упереть шестерню заднего хода  в упорный подшипник этой шестерни и при установке узла несущего корпуса подшипника в редуктор не допустить случайного повреждения упорного подшипника.

a – Узел несущего корпуса подшипника

b – Труба ПВХ

c – Гайка гребного винта

d – Вал гребного винта

e – Шайба с контрящими выступами

6. Обильно смазать уплотнительное кольцо, несущий корпус подшипника и стыкующиеся ответные поверхности редуктора смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

7. Установить несущий корпус подшипника и вал гребного винта в редуктор, при этом маркировка "TOP" (ВЕРХ), расположенная на фланце, должна быть обращена к верху редуктора.

| a - Уплотнительное кольцо | b - ВЕРХ (TOP) |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подложить под крепежные элементы шайбы толщиной 0.090 дюймов (2.29 мм) (Артикул №12-855941), если они не были установлены раньше.

| Толщина шайбы | Усилие затягивания крепежных элементов |
| --- | --- |
| 2.29 мм (0.090 ") | 30 Н-м (22 фунт.-фут.) |
| 1.52 мм (0.060 ") | 34 Н-м (25 фунт.-фут.) |

| a - Шайба (2) | b - Контргайка (2) |
| --- | --- |

## Установка вала МПП

1. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра нового сальника.

2. Впрессовать сальник во втулку вала МПП до посадки  сальника в упор в заплечик.

3. Установить новое уплотнительное кольцо.

4. Нанести смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на уплотнительное кольцо и на поверхность внутреннего диаметра сальника.

a - Сальник

b - Втулка

c - Поверхность

d - Уплотнительное кольцо

5. Собрать детали, как показано.

a - Вал МПП

b - Серьга

c - Втулка вала МПП

6. Установить узел вала МПП. Вставить шлицы в кулачок МПП.

a - Узел вала МПП

b - Шлицы

7. Нанести герметик Loctite 271 на нижнюю половину резьбы каждого винта. Установить винты и затянуть  с указанным усилием.

a - Винт (2)

Усилие затягивания крепежного винта

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

## Сборка и установка водяного насоса

1. Поставить верхний сальник основания водяного насоса на сторону длинного плеча выколотки для установки масляных сальников Oil Seal Driver  контактной кромкой в обратную от плеча сторону.

2. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника; запрессовать сальник в основание водяного насоса до упора головки.

a - Сальник – Контактной кромкой ВВЕРХ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

b – Пружина – Обращена ВВЕРХ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

c – Инструмент-выколотка: Головка для установки масляных сальников - Oil Seal Driver (91-13949)

d – Сторона длинного плеча выколотки для масляных сальников

e - Сторона короткого плеча выколотки для масляных сальников

3. Поставить нижний сальник основания водяного насоса на сторону короткого плеча выколотки для установки сальников Oil Seal Driver контактной кромкой сальника в сторону плеча.

4. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность внешнего диаметра сальника; запрессовать сальник в основание водяного насоса до упора головки в днище.

5. Нанести на контактную кромку каждого сальника смазку с тефлоновой  присадкой 2-4-C w/Teflon.

a - Сальник – Контактной кромкой ВНИЗ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

b – Пружина – Обращена ВНИЗ (когда основание водного насоса установлено на редуктор)

c – Инструмент-выколотка: Головка для установки масляных сальников - Oil Seal Driver (91-13949)

d – Сторона длинного плеча выколотки для масляных сальников

e - Сторона короткого плеча выколотки для масляных сальников

6. Установить прокладку.

a - Прокладка

ВАЖНО: Во избежание пореза контактных кромок сальников перед установкой узла основания водяного насоса снять заусенцы или острые края со шлицов торсионного вала.

7. Установить детали, как показано. На нижнюю половину резьбовой части болтов нанести герметик Loctite 271 и затянуть болты с указанным усилием (и в пронумерованной последовательности).

a – Основание водяного насоса

b – Винт (6) M6 x 25 и шайбы (6)

Усилие затягивания винтов основания водяного насоса

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

8. Установить прокладку и планшайбу.

a - Прокладка

b - Планшайба

ВАЖНО: Если устанавливается старое лопастное колесо, то оно должно ставиться в свое первоначальное положение для вращения по часовой стрелке.

9. Установить прокладку, шпонку и лопастное колесо.

a - Прокладка

b - Шпонка

c – Лопастное колесо

10. Нанести на поверхность внутреннего диаметра крышки смазку с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon.

11. Поворачивать торсионный вал по часовой стрелке и посадить кожух лопастного колеса (над лопастным колесом) до контакта с основанием водяного насоса.

12. Нанести герметик Loctite 271 на нижние резьбы винтов крышки. Установить винты крышки и затянуть с указанным усилием.

a – Кожух лопастного колеса

b - Винты (4)

Усилие затягивания винтов

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: После сборки и ПЕРЕД заправкой шестеренным маслом редуктор рекомендуется проверить на герметичность и опрессовать. Редуктор должен держать давление от 10 до 12 фунтов на кв. дюйм (69-83 кПа) в течение  5 минут.

## Опрессовка редуктора

1. Отвернуть вентиляционную пробку и на ее место установить манометр.

2.. Опрессовать редуктор под давлением до 10-12 фунт/кв. дюйм. (70-80 кПа) и  наблюдать за давлением в течение 5 минут.

3. Во время опрессовки для проверки на утечку проворачивать торсионный вал, вал гребного винта и подвигать вал механизма переключения передач (МПП).

4. Если при этом наблюдается падение давления, погрузить редуктор в воду.

5. Повторно опрессовать под давлением до 10-12 фунт/кв. дюйм. (70-80 кПа) и проверить на утечку по пузырькам.

6. При необходимости заменить соответствующие сальники. После замены еще раз опрессовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Редуктор должен держать давление  10-12 фунт./кв. дюйм  (70-80 кПа) в течение 5 минут.

7. Снять манометр с редуктора и поставить на место вентиляционную пробку с сальниковой шайбой.

# Заправка редуктора маслом

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла для заправки редуктора составляет 24 жид. унц. (710 мл).

!!! ОСТОРОЖНО

Если редуктор установлен на ПЛМ, то во избежание случайного запуска двигателя перед работой вблизи гребного винта отсоединить провода от свечей зажигания и заизолировать их.

!!! ВНИМАНИЕ

Для заправки редуктора маслом ни в коем случае не применять автомобильное масло, производить заправку только фирменным шестеренным маслом для прецизионных деталей Mercury Precision Parts / Quicksilver Premium Blend Gear Lube.

1. Удалить все остатки материала прокладок с дренажно-заправочной пробки, вентиляционной винт-пробки и с соответствующих мест редуктора.

2. Поставить сальниковые шайбы на дренажно-заправочную винт-пробку  и вентиляционную винт-пробку.

ВАЖНО: Ни в коем случае не заливать масло, не сняв предварительно вентиляционные винт-пробки, т.к.  из-за образовавшегося воздушного кармана нормально заправить редуктор будет невозможно. Заправлять редуктор только при вертикальном положении торсионного вала.

3. Отвернуть и снять дренажно-заправочную винт-пробку и сальниковую шайбу с редуктора.

4. Вставить тюбик с маслом в маслозаправочное отверстие  и затем снять вентиляционные винт-пробки с их сальниковыми шайбами.

5. Заправлять маслом до тех пор, пока его избыток не начнет вытекать из одного (первого) вентиляционного   отверстия.

6. Поставить на место только эту вентиляционную пробку с прокладкой. Продолжать заправку  до тех пор, пока масло не начнет вытекать из второго вентиляционного отверстия.

7. Повернуть торсионный вал примерно на 10 оборотов по часовой стрелке. Дать выдержку не менее одной минуты для того, чтобы вышел оставшийся внутри воздух и затем дозаправить до самого верхнего уровня.

a – Вентиляционная винт-пробка

b – Дренажно-заправочная винт-пробка

c – Вентиляционная винт-пробка в отверстии для контроля уровня масла

Усилие затягивания дренажно-заправочной и вентиляционной винтов-пробок

7 Н-м (60 фунт.-дюйм.)

8 . Завернуть на место вторую вентиляционную пробку "Vent" с прокладкой.

ВНИМАНИЕ! Во время завинчивании на место дренажно-заправочной винт-пробки (FILL/DRAIN) не допускать потери масла более одной жидкой унции (30 см3).

9. Снять из отверстия тюбик с маслом и установить дренажно-заправочную винт-пробку с сальниковой шайбой.

# Установка редуктора

!!! ОСТОРОЖНО

Перед стыковкой редуктора с кожухом торсионного вала отсоединить (и заизолировать) провода свечей зажигания. Невыполнение этого требования может привести к случайному запуску двигателя и в конечном итоге к травматизму.

1. Перевести приводную тягу механизма переключения передач (МПП) ПЛМ в нейтральное положение.

Модели 75/90//115 л.с. EFI (4-такт.) с ЭСВТ

a - Блок МПП

2. Наклонить двигатель в полное верхнее положение "UP" (ВВЕРХ) и закрепить в этом положении рычагом фиксатора наклона.

3. Переключить редуктор на нейтральное положение (NEUTRAL). Вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

4. Установить сальник водяного патрубка; смазать смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon поверхность внутреннего диаметра сальника.

5. Нанести тонкую равномерную ленточку герметика RTV 587 Sealer, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения операции установки редуктора установить сальник водяного патрубка (лабиринтным концом) на водяной патрубок в кожухе торсионного вала. Конический конец сальника водяного патрубка насаживается на водяной насос.

a – Сальник водяного патрубка

b – Ленточка герметика RTV

!!! ВНИМАНИЕ

Верхний конец торсионного вала НЕ СМАЗЫВАТЬ. Лишняя смазка, оставшаяся в зазоре, не даст торсионному валу полностью прийти в зацепление с коленвалом. (Если на конце торсионного вала есть лишняя смазка), то при затягивании крепежа редуктора на торсионный вал и коленвал будет оказана нагрузка, которая может привести к повреждению либо блока цилиндров, либо редуктора, либо того и другого. Удалить смазку с конца торсионного вала.

6. Нанести тонкий слой смазки с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon на шлицы вала МПП редуктора и верхние шлицы вала МПП. На концы валов МПП смазку не наносить.

7. Установить детали, как показано.

a - Торсионный вал

b - Вал МПП

8. Слегка смазать полость втулки вала МПП смазкой с тефлоновой присадкой 2-4-C w/Teflon. Насадить нешлицевой конец втулки вала МПП на верхний вал МПП.

a - Верхний вал МПП

b - Втулка вала МПП

9. Переключить редуктор в положение переднего хода. На передней передаче, когда  вал гребного винта вращается по часовой стрелке, в редукторе должен быть слышен звук храповика («трещотки»), а когда вал гребного винта вращается против часовой стрелки, должно испытываться сопротивление.

10. Нанести герметик Loctite 271 на резьбы винтов крепления редуктора.

!!! ВНИМАНИЕ

При установке привода нижнего блока в маслонасос не применять слишком большой силы. Нижний сальник маслонасоса обнажен, и торсионный вал не направляется в центр шлицов маслонасоса. Слишком большое усилие при контакте торсионного вала может повредить сальник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки редуктора, возможно, будет необходимо немножко подвигать (расположенный под обтекателем) блок механизма переключения передач для того, чтобы совместились верхние шлицы вала МПП со  шлицами соединительной муфты  вала МПП.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для (4-такт.) моделей ПЛМ 75/90/115 л.с. EFI с ЭСВТ - Если при выполнении действий по пункту 11 шлицы торсионного вала не совмещаются со шлицами маслонасоса, поставить гребной винт на вал гребного винта и поворачивать его против часовой стрелки при одновременном проталкивании редуктора к кожуху торсионного вала. Продолжать проворачивать вал гребного винта до тех пор, пока шлицы торсионного вала не совместятся со шлицами коленвала.

ВАЖНО: Для 4-такт. моделей ПЛМ – Во время демонтажа или установки редуктора для того, чтобы не повредить и не поцарапать поверхность втулки, направлять торсионный вал через втулку торсионного вала ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.

a - Оси (центральные линии) маслонасоса и торсионного вала НЕ СОВМЕЩЕНЫ.

b - Оси (центральные линии) маслонасоса и торсионного вала СОВМЕЩЕНЫ.

11. Установить редуктор, расположив его так, чтобы торсионный вал выступал в кожух торсионного вала.

12. Сдвигать редуктор вверх в сторону кожуха торсионного вала, одновременно совмещая верхние шлицы вала МПП со шлицами  соединительной муфты вала МПП, водяной патрубок с сальником водяного патрубка и шлицы коленвала со шлицами торсионного вала.

13. Установить 4 крепежных элемента и шайбы (по 2 с каждой стороны). Установить контргайку и шайбу.

14. Затянуть контргайку до указанного усилия.

a – Крепежные элементы и шайбы (2 с каждой стороны)

b – Контргайка и шайба

Усилие затягивания контргайки

54 Н-м (40 фунт.-фут.)

15. Проверить работу МПП, как указано ниже:

- Поставить рычаг передачи МПП на передний ход. При проворачивании вала гребного винта по часовой стрелке в редукторе должен быть слышен звук храповика («трещотки»), а при его проворачивании против часовой стрелки должно испытываться сопротивление.

- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение (NEUTRAL), при этом вал гребного винта должен свободно вращаться в обоих направлениях.

- Проворачивая вал гребного винта, переключить рычаг передач на задний ход. При вращении вала гребного винта в обоих направлениях должно  испытываться сопротивление.

ВАЖНО: Если механизм переключения передач не работает, как указано выше,  снять редуктор и устранить причину неисправности.

## РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА ТРИММЕРА

ВАЖНО: Триммер теперь выпускается закрашенным и НЕ обеспечивает защиту кожуха торсионного вала и редуктора от гальванической коррозии (электрохимической и точечной коррозии металлических поверхностей). Теперь эту функцию защиты выполняют боковые аноды.  Ни в коем случае не закрашивать и не наносить никакого защитного покрытия на боковые аноды, т.к. в таком состоянии они утратят функцию защиты от коррозии.

### ЗАМЕНА ТРИММЕРА

1. Если триммер поврежден, заменить. Перед демонтажем на противокавитационной плите  сделать метку положения старого триммера; установить новый триммер в точно такое же положение по метке.

### РЕГУЛИРОВКА ТРИММЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Триммер служит в качестве средства балансировки (компенсации) нагрузки рулевого управления, которая создается гребным винтом при работе ПЛМ на высоких скоростях движения.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед регулировкой ослабить винт крепления триммера так, чтобы он вышел из зацепления с гребенкой в редукторе. При регулировке ни в коем случае НЕ УДАРЯТЬ по триммеру никакими твердыми предметами.

1. Переключить передачу двигателя на нейтральное положение (NEUTRAL) и повернуть ключ в замке зажигания в положение ВЫКЛ (OFF).

2. Если на высокой скорости лодка легче поворачивает влево, ослабить винт и отрегулировать задний край (сбегающую кромку) триммера, сдвинув его влево (если смотреть со стороны кормы). Затянуть винт с указанным усилием.

3. Если лодка легче поворачивает вправо, ослабить винт и отрегулировать задний край (сбегающую кромку) триммера, сдвинув его вправо (если смотреть со стороны кормы). Повернуть триммер вправо. Затянуть винт с указанным усилием.

a - Триммер

b – Противокавитационная плита

c – Винт и шайба крепления триммера

Усилие затягивания винта крепления триммера

30 Н-м (22 фунт.-фут. )

# СОЕДИНЕНИЯ И ПРИВОДНЫЕ ТЯГИ

# УПРАВЛЕНИЯ ДЗ И МПП

## Раздел 7 - Приводные тяги ДЗ и МПП

Оглавление

| Рычаги и приводные тяги дроссельной заслонки (ДЗ) 7-2 Регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) 7-4 Демонтаж рычага и приводных тяг ДЗ 7-5 Разборка рычага и приводных тяг ДЗ 7-6 Осмотр и проверка 7-7 | Сборка рычага и приводных тяг ДЗ 7-8 Установка рычага и приводных тяг ДЗ 7-10 Демонтаж и установка кронштейна механизма переключения передач 7-12 Сер.№ США OT800999 и ниже 7-12 Сер.№ США OT801000 и выше 7-13 |
| --- | --- |

*   ДЗ - дроссельная заслонка

**  МПП - механизм переключения передач

### Рычаг и приводные тяги ДЗ

Рычаг и приводные тяги ДЗ (продолжение)

| Поз. № | Кол-во | НАИМЕНОВАНИЕ | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| 1 | 1 | Винт (M6x 12 мм) | 70 |  | 8 |
| 2 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 3 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 4 | 1 | Пластина |  |  |  |
| 5 | 2 | Втулка |  |  |  |
| 6 | 1 | Кронштейн |  |  |  |
| 7 | 2 | Винт (M6 x 25 мм) | 70 |  | 8 |
| 8 | 1 | Рычаг дроссельной заслонки (ДЗ) |  |  |  |
| 9 | 1 | Штифт (18.5 мм - длина) |  |  |  |
| 10 | 1 | Муфта |  |  |  |
| 11 | 1 | Пружина |  |  |  |
| 12 | 1 | Кулачок |  |  |  |
| 13 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 14 | 1 | Пружинная шайба |  |  |  |
| 15 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 16 | 1 | Винт (M6 x 35 мм) | 70 |  | 8 |
| 17 | 1 | Кронштейн рычага ДЗ |  |  |  |
| 18 | 1 | Винт (M6x 12 мм) | 70 |  | 8 |
| 19 | 1 | Приводная тяга ДЗ |  |  |  |
| 20 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 21 | 1 | Шайба |  |  |  |
| 22 | 2 | Шплинт (шпилька) |  |  |  |

### Регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

1. Передвинуть рычаг управления ДЗ до контакта с полностью закрытым положением стопора (в положении холостого хода)

2. Ослабить винты крепления датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

3. Повернуть датчик ДПДЗ полностью по часовой стрелке (до конца паза).

4. Затянуть винты крепления датчика ДПДЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запустить двигатель на холостых оборотах и измерить напряжение между РОЗОВЫМ и  ОРАНЖЕВЫМ выводами. Проверить и убедиться в том, что датчик ДПДЗ отрегулирован правильно.

a - Винты (2)

Выходное напряжение датчика ДПДЗ (РОЗОВЫЙ - ОРАНЖЕВЫЙ)

0.68 - 0.82 В

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедуру измерения напряжения на датчике ДПДЗ см. в Разделе 2A.

### Демонтаж рычага и приводных тяг ДЗ

1. Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для освобождения разъема с его опоры вставить плоское лезвие отвертки рядом с разъемом и надавить отвертку, одновременно вытягивая разъем вверх.

a - Разъем датчика ДПДЗ

b - Кабельная стяжка

c - Плоское лезвие отвертки

2. Снять приводную тягу ДЗ с кулачка ДЗ.

3. Снять узел приводной тяги и рычага ДЗ и/или кулачок ДЗ, в зависимости от того, что требуется.

| a - Винт (2) M6 x 25 b - Винт M6 x 30 c - Шайба (2) d - Пружинная шайба | e - Втулка f - Кулачок ДЗ 9 - Пружина h - Приводная тяга ДЗ |
| --- | --- |

### Демонтаж рычага и приводной тяги ДЗ

1.   Разобрать узел рычага и приводной тяги ДЗ.

a - Приводная тяга

b - Шайба

c - Шплинт (шпилька)

d - Винт M6x 12

e - Кронштейн рычага ДЗ

2.   Снять датчик ДПДЗ и кронштейн.

| a - Штифт (18.5 мм длина) b - Рычаг c - Винт (2) M5 x 25 d - Шайба (2) e - Проходная прокладка (2) | f - Муфта (2) g - Кронштейн h - Штифт (16.5 мм - длина) i - Винт (2) j - Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) |
| --- | --- |

3.   Отделить рычаг управления дроссельной заслонкой от кронштейна.

| a - Винт M6x 12 b - Шайба c - Пружинная шайба d - Пластина | e - Втулка (2) f - Кронштейн g - Рычаг управления ДЗ |
| --- | --- |

### Осмотр, проверка

1.   Осмотреть и проверить кронштейны, ось и кулачок. Если потрескались или повреждены, заменить.

a - Кронштейн

b - Рычаг управления ДЗ

c - Ось

d - Кулачок

### Сборка рычага и приводной тяги ДЗ

1. Собрать рычаг управления ДЗ  и кронштейн.

a - Рычаг управления дроссельной заслонкой (ДЗ)

b - Кронштейн

c - Втулка (2)

d - Пластина

e - Пружинная шайба

f - Шайба

g - Винт M6x 12

2.   Установить датчик ДПДЗ и кронштейн в узел рычага управления.

a - Датчик ДПДЗ

b - Винт (2) M5 x 10

c - Кронштейн

d - Муфта (2)

e - Проходная прокладка  (2)

f - Шайба (2)

g - Винт (2) M5 x 25

h - Рычаг

i - Штифт (18.5 мм - длина)

j - Штифт (16.5 мм - длина)

3.   Собрать узел рычага и приводной тяги ДЗ.

a - Кронштейн рычага ДЗ

b - Винт M6x 12

c - Приводная тяга ДЗ

d - Шайба

e - Шплинт (шпилька)

### Установка рычага и приводной тяги ДЗ

1.	Установить кулачок над роликом копира кулачка и прикрепить кулачок к выступу на впускном коллекторе. Затянуть винт до указанного усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставить длинный конец пружины в углубление блока цилиндров, как показано.

2.	Установить узел рычага и приводной тяги ДЗ и подсоединить приводную тягу ДЗ к кулачку ДЗ.

a - Приводная тяга ДЗ

b - Пружина

c - Кулачок

d - Втулка

e - Пружинная шайба

f - Шайба

g - Винт кулачка ДЗ M6 x 35

h - Винт кронштейна ДЗ (2) M6 x 25

i - Углубление для пружины

Усилие затягивания винта кронштейна кулачка ДЗ и кронштейна ДЗ

8 Н-м (70 фунт.-дюйм.)

3.  Подсоединить выводы датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

a - Разъем датчика ДПДЗ

b - Кабельная стяжка

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки на место приводной тяги правильность регулировки см в Разделе 2C - Момент зажигания, синхронизация и регулировка.

### Демонтаж и установка кронштейна МПП

#### Сер.№ США-0T800999 и ниже

1.   Снять / установить кронштейн МПП, как показано.

a - Кронштейн приводной тяги МПП

b - Винт (3) M6 x 20

c - Держатель

d - Защелка

e - Приводная тяга МПП

f - Ролик

g - Шплинт (2)

Усилие затягивания винта кронштейна МПП

9 Н-м (80 фунт.-дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильность установки тросов МПП и ДЗ см в Разделе 1D - "Установка ПЛМ".

#### Сер.№ США-0T801000 и выше

1.   Снять / установить кронштейн МПП, как показано.

a	- Кронштейн приводной тяги МПП

b	- Винт (3) M6 x 20

c	- Приводная тяга МПП

d	- Ролик

e	- Шплинт (2)

f	- Гнездо держателя патрона (для троса МПП)

g	- Защелка  патрона для троса МПП

h	- Гнездо держателя патрона (для троса ДЗ)

i	- Защелка  патрона для троса ДЗ

j	- Винт (2), специальный

Усилие затягивания винта кронштейна МПП

9 Н-м (80 фунт.-дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Правильность установки тросов МПП и ДЗ см в Разделе 1D - "Установка ПЛМ".

# ЦВЕТНЫЕ БЛОК-СХЕМЫ

Оглавление

| Схема электропроводки двигателя модели 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с. стр. 8-3 Схема электропроводки двигателя модели 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с. стр. 8-5 Стандартная схема проводки дистанционного управления и приборов 4-такт. модели ПЛМ 75/90 л.с. стр. 8-7 | Схема прохождения потока масла модели 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с. стр. 8-9 Схема прохождения потока воды модели 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с. стр. 8-11 |
| --- | --- |

Для заметок:

### СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ

### МОДЕЛИ 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с.

ГОД ВЫПУСКА МОДЕЛИ 2000 - 2003 гг.

(СЕРИЙНЫЙ №0T800999 И НИЖЕ)

1. Стартер и соленоид

2. 20-амперный предохранитель

3. 30-амперный предохранитель

4. Реле стартера

5. Реле наклона ВВЕРХ (UP) - система ГСУУН

6. Реле наклона ВНИЗ (DOWN) - система ГСУУН

7. Регулятор / выпрямитель напряжения

8. Статор

9. Обогатитель (верхние карбюраторы)

10. Обогатитель (нижние карбюраторы)

11. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS)

12. Не используется

13. Датчик температуры воды двигателя (ДТВД)

14. Датчик давления масла (ДДМ)

15. Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ - CPS)

16. Катушка зажигания 1 и 4

17. Катушка зажигания 2 и 3

18. К массе катушки зажигания

19. Прерыватель (выключатель) механизма переключения передач

20. Электронный блок управления (ЭБУ - ECM)

21. К датчику давления масла (ДДМ)

22. К датчику положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS)

23. К приборной доске (замок зажигания, переключатель ГСУУН, индикатор температуры)

24. Разъем жгута пульта дистанционного управления (ДП)

25. Переходной жгут, используемый на моделях с Сер.№0T448964 и выше

26. Модуль тахометра

27. Переходной жгут, используемый на моделях с Сер.№0T320117 по Сер.№0T448963

28. Переходной жгут, используемый на моделях с Сер.№ 0T320116 и ниже

29. Зеленый провод как сигнальный провод тахометра (Tach) больше не используется – Не проходит к штырьку разъема жгута.

30. Разъем жгута двигателя

31. Переключатель системы ГСУУН, смонтированный на обтекателе

32. К насосу системы ГСУУН

33. К 12-вольтовой аккумуляторной батарее

### СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ

### МОДЕЛИ 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с.

НАЧАЛЬНЫЙ ГОД ВЫПУСКА МОДЕЛИ 2004 г.

### (НАЧАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ №0T801000 И ВЫШЕ)

1. Стартер и соленоид

2. 20-амперный предохранитель

3. 30-амперный предохранитель

4. Реле стартера

5. Реле наклона ВВЕРХ (UP) - система ГСУУН

6. Реле наклона ВНИЗ (DOWN) - система ГСУУН

7. Регулятор / выпрямитель напряжения

8. Статор

9. Обогатитель (верхние карбюраторы)

10. Обогатитель (нижние карбюраторы)

11. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS)

12. Не используется

13. Датчик температуры воды двигателя (ДТВД)

14. Датчик давления масла (ДДМ)

15. Датчик угла поворота коленвала (ДУПКВ - CPS)

16. Катушка зажигания 1 и 4

17. Катушка зажигания 2 и 3

18. К массе катушки зажигания

19. Прерыватель (выключатель) механизма переключения передач

20. Электронный блок управления (ЭБУ - ECM)

21. К датчику давления масла (ДДМ)

22. К датчику положения дроссельной заслонки (ДПДЗ - TPS)

23. К приборной доске (замок зажигания, переключатель ГСУУН, индикатор температуры)

24. Разъем жгута пульта дистанционного управления (ДП)

25. Переходной жгут, используемый с Сер.№0Т448964 и выше

26. Модуль тахометра

27. Переходной жгут, используемый на моделях с Сер.№0T320117 по Сер.№0T448963

28. Переходной жгут, используемый на моделях с Сер.№ 0T320116 и ниже

29. Зеленый провод как сигнальный провод тахометра (Tach) больше не используется – Не проходит к штырьку разъема жгута.

30. Разъем жгута двигателя

31. Переключатель системы ГСУУН, смонтированный на обтекателе

32. К насосу системы ГСУУН

33. К 12-вольтовой аккумуляторной батарее

### СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ПРОВОДКИ

### ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРОВ

### 4-такт. МОДЕЛИ ПЛМ 75/90 л.с.

НАЧАЛЬНЫЙ ГОД ВЫПУСКА МОДЕЛИ 2000 г.

(НАЧАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ №G960500)

1. Пульт дистанционного управления накладного типа серии 4000 (MPC4000)

2. Кнопка блокировки запуска

3. Переключатель системы ГСУУН

4. Кнопка включения управления только дроссельной заслонкой

5. Выключатель останова типа стропка

6. Выводы выключателя типа стропка должны быть припаяны и заизолированы термоусадочной трубкой для обеспечения защиты от попадания воды. Если используется другой способ соединения (например, электрический стыковой соединитель), проверить надежность соединения разъема и его сальника для защиты соединения от попадания влаги.

7. Разъем жгута системы ГСУУН

8. Соединить провода винтом и гайкой с 6-гранной головкой (в 2 позициях). Нанести жидкий неопрен (Quicksilver Liquid Neoprene) на соединения и насадить на каждое соединение термоусадочную изолирующую трубку.

9. Замок зажигания

10. 5-штырьковый разъем жгута тахометра

11. Звуковой излучатель

12. Спидометр

13. Индикатор температуры

14. Индикатор дифферента

15. Тахометр

16. Разъем выключателя лампочки подсветки

18. К сигнальной лампочке (если установлена)

19. К датчику дифферента (если установлен)

20. К разъемам жгута ГСУУН двигателя

21. К датчику температуры (если установлен)

22. Разъем жгута дистанционного управления (ДП)

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОТОКА МАСЛА

МОДЕЛИ 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с.

НАЧАЛЬНЫЙ ГОД ВЫПУСКА МОДЕЛИ 2000 г.

(НАЧАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ №G960500)

1. Масляный поддон

2. Маслозаборник

3. Переходная плита

4. Масляный насос и регулятор давления

5. Блок цилиндров с масляными каналами

6. Масляный фильтр

7.  Коленвал с масляными каналами

8. Головка цилиндров с масляными каналами

9. Распределительные валы

10.  Масло стекает из головки в блок

11. Масло стекает из блока через переходную плиту обратно в масляный поддон

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОТОКА ВОДЫ

МОДЕЛИ 4-такт. ПЛМ 75/90 л.с.

НАЧАЛЬНЫЙ ГОД ВЫПУСКА МОДЕЛИ 2000 г.

(НАЧАЛЬНЫЙ СЕРИЙНЫЙ №G960500)

1. Водозаборник

2. Водяной насос

3. Кожух торсионного вала

4. Водяной патрубок

5. Масляный поддон

6. Переходная плита

7. Блок цилиндров

8. Головка цилиндров

9. Терморегулятор

10. Крышка рубашки водяного охлаждения и клапан разгрузки давления

11. Тройник

12. Контрольное отверстие (шланг)

13. Втулка торсионного вала

14. Выхлоп / Выброс охлаждающей воды

--- * ---

# Text boxes

90-858895R02   АПРЕЛЬ 2003 г.

стр. 6A-7

Редакция №1

Месяц издания

Год издания

Номер раздела

Индекс раздела

Номер страницы

Трубный герметик - Loctite PST Pipe Sealant

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Water Pump Pressure

RPMx1000

4

B

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Силиконовый герметик - RTV 587 Silicone Sealer

Исполнение I

Исполнение II

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4 Stroke Outboard Oil

Диэлектрическая смазка - Dielectric Grease (92-823506--1)

Диэлектрическая смазка - Dielectric Grease

Датчик температуры

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

BLK =	Черный

BLU =	Синий

BRN =	Коричневый

GRN =	Зеленый

RED =	Красный

WHT =	Белый

LT = Светло-

Смазка с тефлоновой присадкой -

2-4-C with Teflon

Масло для 4-такт. ПЛМ -

4-Stroke Outboard Oil

BLK = Черный

BLU = Синий

BRN = Коричневый

GRY = Серый

GRN = Зеленый

ORG = Оражевый

PNK = Розовый

PUR = Фиолетовый

RED = Красный

TAN = Светло-коричневый

WHT = Белый

YEL = Желтый

Alternator current (amperes)

BLK = Черный

WHT = Белый

RED = Красный

GRN = Зеленый

Стартер

BLK = Черный

BLU = Синий

BRN = Коричневый

GRY = Серый

GRN = Зеленый

ORG = Оражевый

PNK = Розовый

PUR = Фиолетовый

RED = Красный

TAN = Светло-коричневый

WHT = Белый

YEL = Желтый

Соленоид стартера

Замок зажигания

R=0

Перейти к ТЕСТУ 2 на следующей странице.

R= ( (бесконечность)

Обрыв в цепи ЧЕРНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО (-) провода аккумулятора между ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) выводом аккумулятора и блоком цилиндров.

• Проверить кабель на неплотный контакт или коррозию.

• Проверить кабель на обрыв.

# ТЕСТ 1 Установить омметр на предел измерений (R x 1) и соединить его щупы между ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клеммой аккумулятора и общим проводом («масса») блока цилиндров.

ОСТОРОЖНО! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!: ПЕРЕД началом проверки по пунктам Тестов 1 – 7 во избежание неожиданного запуска двигателя отсоединить ЧЕРНЫЙ провод (стартера) от контрольной точки  1 соленоида стартера.

Стартер не вращается

Модель с электрозапуском с румпелем

Контакты блокировки запуска разомкнуты или отсоединены или повреждены ЧЕРНЫЕ провода.

Прибор показывает 12 В *

Проверить ЧЕРНЫЙ провод масса на стартере на слабый контакт или окисленное соединение, коррозию или обрыв цепи. Если кабель нормальный, проверить стартер.

Прибор не  показывает напряжения.

Проверить ЖЕЛТЫЙ кабель на слабый контакт  или обрыв цепи.

ТЕСТ 8

a. Подсоединить на место провод (стартера) к контрольной точке 1 соленоида стартера.

b. Подсоединить вольтметр между общим проводом масса двигателя и контрольной точкой 7.

c. Повернуть замок зажигания в положение START (ПУСК).

Прибор показывает 12 В *

Должен быть слышен щелчок соленоида; перейти к ТЕСТУ 8.

Прибор не  показывает напряжения.

Неисправен соленоид стартера.

ТЕСТ 7

a. Подсоединить вольтметр между общим проводом масса двигателя и контрольной точкой 1.

b. Повернуть замок зажигания в положение START (ПУСК).

Прибор показывает 12 В*

Проверить оба предохранителя в цепи КРАСНОГО провода между контрольными точками 5 и 6. Проверить на обрыв КРАСНЫЙ провод между контрольными точками 5 и 6.

Прибор не  показывает напряжения.

Проверить ЧЕРНЫЙ провод между положительной клеммой (+) аккумулятора и контрольной точкой 6.

ТЕСТ 6 Подсоединить вольтметр к массе двигателя и контрольной точке 6.

Прибор показывает 12 В*

Неисправен замок зажигания.

ТЕСТ 5

Подсоединить вольтметр к общему проводу «масса» двигателя и контрольной точке 5.

Прибор не  показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 6.

Прибор показывает 12 В*

Выключатель блокировки запуска разомкнут или обрыв Желт./Красн. или Черн. провода между контрольными точками  4 и 3.

ТЕСТ 4 - a. Подсоединить вольтметр к общему проводу «масса» двигателя и контрольной точке  4. b. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор не  показывает напряжения.

Перейти к ТЕСТУ 5.

Прибор показывает 12 В

Неисправен соленоид стартера.

Прибор не  показывает напряжения. Перейти к ТЕСТУ 4.

Прибор показывает 12 В *

Проверить ЧЕРНЫЙ общий провод «масса» на обрыв или неплотное соединение.

Подсоединить этот провод опять к соленоиду стартера. Перейти к ТЕСТУ 7.

ТЕСТ 3

a.  Вернуть черный провод «масса» на место.

b. Подсоединить вольтметр к общему проводу «масса» двигателя и контрольной точке 3.

с. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ПУСК (START).

Прибор не  показывает напряжения. Перейти к ТЕСТУ 3.

ТЕСТ 2

a.  Отсоединить черные провода «масса» от контрольной точки 2

b. Подключить вольтметр к общему проводу («масса») двигателя и контрольной точке 2.

с. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ПУСК (START).

Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C with Teflon

Пример:

Если измеренное значение вакуума в цилиндрах №4 (базовое значение) составляет 30 см ртутного столба, тогда регулировать вакуум цилиндров №1, №2 и №3 винтами регулировки синхронизации до получения значения 30 см ртутного столба.

Цил. №1     Цил. №2    Цил. №3     Цил. №4

#1	#2	#3	#4

BLK = Черный

BLU = Синий

BRN = Коричневый

GRY = Серый

GRN = Зеленый

ORN = Оранжевый

PNK = Розовый

PUR = Фиолетовый

RED = Красный

TAN = Св.-корич.

WHT = Белый

YEL = Желтый

LIT = Светло-

DRK = Темно-

BLK = ЧЕРНЫЙ

BLU = СИНИЙ

BRN = КОРИЧНЕВЫЙ

GRY = СЕРЫЙ

GRN = ЗЕЛЕНЫЙ

PUR = ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ

RED = КРАСНЫЙ

TAN = СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

VIO = СВЕТЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ

WHT = БЕЛЫЙ

YEL = ЖЕЛТЫЙ

BLK =	Черный

PUR =	Фиолетовый

RED =	Красный

YEL =	Желтый

BLK = ЧЕРНЫЙ

BLU = СИНИЙ

BRN = КОРИЧНЕВЫЙ

GRN = ЗЕЛЕНЫЙ

GRY = СЕРЫЙ

PUR = ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ

RED = КРАСНЫЙ

TAN = СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

VIO = СВЕТЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ

WHT = БЕЛЫЙ

YEL = ЖЕЛТЫЙ

BLK = Черный

BLU = Синий

BRN = Коричневый

GRY = Серый

GRN = Зеленый

ORN = Оранжевый

PNK = Розовый

PUR = Фиолетовый

RED = Красный

TAN = Св.-корич.

WHT = Белый

YEL = Желтый

LIT = Светло-

DRK = Темно-

Вольтметр

ПРАВОБОРТНАЯ УСТАНОВКА

ЛЕВОБОРТНАЯ УСТАНОВКА

Спидометр

Тахометр

Сигнальная панель индикатора температуры / масла

Вольтметр

a - Приемное гнездо тахометра  - от коробки управления или замка зажигания/подсоса

b - Жгут проводки тахометра

c - Вывод к приборам визуальной (световой) сигнализации (загнут и примотан лентой к жгуту)

d - Кабель-удлинитель (для двухфункциональной панели сигнализации)

e - Выключатель лампочки подсветки

| Провод | Точка подключения |
| --- | --- |
| BLK=ЧЕРН | МАССА |
| TAN/WHT=СВ.-КОРИЧ./БЕЛ | ЛАМПОЧКА МАСЛО |
| TAN/BLK=СВ.-КОРИЧ./ЧЕРН | ЛАМПОЧКА ТЕМПЕРАТУРА |
| TAN=СВ.-КОРИЧ. | ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ |
| PUR=ФИОЛЕТОВЫЙ | ЗАЖИГАНИЕ 12 ВОЛЬТ |
| GRY=СЕРЫЙ | ТАХОМЕТР |
| BRN/WHT=КОРИЧ./БЕЛ | ИНДИКАТОР ДИФФЕРЕНТА |
| TAN/BLU= СВ.-КОРИЧ./СИН | ПРИБОР ВИЗУАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ФАКУЛЬТ.) |

Включена

К 12 В

Выключена

Включена

Выключена

ИСПОЛНЕНИЕ I

ИСПОЛНЕНИЕ II

GRN = Зеленый

BLU = Синий

RED = Красный

WHT = Белый

LT = Светло-

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 242 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 242 Thread Locker

Воздух

Топливо

Воздушно-топливная смесь

# Год модели

Y=3=2003

Исполнение M=Marine

Завод-изготовитель Mercury Marine

Технологический тип

1=OB (старая технология)

2=OB (новая технология)

3 = SportJet

4 = OptiJet

4 цифры - Объем

Десятичная запятая = литр.,

например, 01.5=1.5 л;   .935=935 куб. см.

Без десятичной запятой = куб. дюйм., например, 0113 = 113 куб. дюйм.

Кол-во тактов

С = 2-такт.

G = 4-такт.

Тип изделя

0= ПЛМ общего назначения

J=Sport Jet - Спортивный водометный

H=High Performance - ПЛМ с высокими рабочими характеристиками

Герметик, резьбовой -Loctite 271 Thread Locker

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Герметик, силиконовый - RTV 587 Silicone Sealer

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Дисульфид-молибденовая смазка - Loctite Moly Paste (Molybdenum Disulfide Grease)

Впуск

Выхлоп

Масло для 4-такт. ПЛМ -4-Stroke Outboard Oil

Силиконовый герметик - RTV 587 Silicone Sealer

Впуск

Выхлоп

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Масло 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Масло для 4-такт. ПЛМ -  4-Stroke Outboard Oil

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Герметик, силиконовый - RTV 587 Silicone Sealer

Дисульфид-молибденовая смазка - Molybdenum Disulfide Grease

Силиконовый герметик - RTV 587 Silicone Sealer

1

A

1

B

1

C

1

D

2

A

2

B

2

C

2

D

№4

№3

№2

№1

* С разрешения фирмы «Snap-On-Tools»

Артикул EEPV309A

Давление водяного насоса

Давление насоса (фунт./кв. дюйм.)

Об/мин х 1000

F - Передний ход

N - Нейтральное положение

R - Задний ход

Ток генератора (в амперах)

об/мин x 1000

BLK = Черный

WHT = Белый

RED = Красный

GRN = Зеленый

34 см

32 см

30 см

28 см

26 см

Сигнальная панель индикатора температуры / масла

Тахометр

Спидометр

Наклон ПЛМ

вверх

Наклон ПЛМ

вниз

3

A

3

B

3

C

4

A

Тест 1

Тест 2

Тест 1

Масса

Положение 4

Сигнальный провод

ИСПОЛНЕНИЕ II

ИСПОЛНЕНИЕ I

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Масло для 4-такт. ПЛМ

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-stroke Outboard Oil

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

Масло для 4-такт. ПЛМ -

4-Stroke Outboard Oil

Герметик для основных прокладок -

Loctite Master Gasket 514

Масло для 4-такт. ПЛМ -

4-Stroke Outboard Oil

Резьбовой герметик -

Loctite 271 - Threadlocker

4

C

Смазка для шлицов соединительной муфты двигателя - Engine Coupler Grease

Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C with Teflon

Смазка для шлицов соединительной муфты двигателя - Engine Coupler Grease

Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C with Teflon

Подача масла

Выброс

Возврат

Картер

Головка цилиндров

Цилиндр

Впуск. и выхлоп. клапаны

Распредвал

Поршень

Шатунная шейка коленвала

Шейка распредвала

Коренная шейка коленвала

Основной тракт

Датчик ДДМ

Масляный фильтр

Предупредительный сигнал низкого давления

Маслонасос с перепускным клапаном

Фильтрация посторонних частиц

Ситечко маслофильтра

Всасывание/подпитка масла

под давлением

Защита от всасывания воздуха

Фильтрация крупных посторонних

частиц

• Регулировка давления

масла

Поддон картера

Маслоотстойник

Охлаждение масла

Канал возврата масла

Канал возврат масла

Смазка для шлицов - Engine Coupler Grease

Масло для 4-такт. ПЛМ - 4-Stroke Outboard Oil

5

A

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Шестеренная смазка марки Премиум - Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка для соединительной муфты двигателя - Engine Coupler Grease

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C w/Teflon

Смазка для соединительной муфты двигателя - Engine Coupler Grease

Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C with Teflon

Трубный герметик - Loctite PST Pipe Sealant

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

5

B

Адрес компании "Снэп-Он-Тулз":

Snap-On Tools Company

2801 - 80th Street

Kenosha, Wisconsin 53143

Phone 414.656.5200

Гидравлическая жидкость

Фильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

Гидравлическая жидкость

Фильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

Гидравлическая жидкость

Фильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

Гидравлическая жидкость

Фильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

Гидравлическая жидкость

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

Гидравлическая жидкость

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

Гидравлическая жидкость

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

Гидравлическая жидкость

Фильтрованная жидкость подпитки

Возвратная жидкость

Жидкость под давлением

ПЛМ не держит угол наклона во время заднего хода и/или идет в режиме буксировки во время сброса высоких оборотов

См. продолжение на следующей странице

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку закончить

Система не держит угол  при тяге заднего хода

Заменить узел обратного клапана *

Обнаружено загрязнение и/или повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Снять узел обратного клапана * ; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку закончить

Заменить узел поршня со штоком

Поршень-амортизатор нормальный – Прочистить и установить на место поршень со штоком

Система держит угол при тяге заднего хода: проверку закончить

Снять и проверить узел штока и поршня на загрязнение и/или заклинивание запорного шарика поршня-амортизатора

Повреждены ручной клапан-блокиратор гидросистемы и уплотнительное  кольцо

Проверить ручной клапан блокировки гидросистемы

Система не держит угла при тяге заднего хода

Клапан-блокиратор и уплотнительные кольца на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Заменить ручной клапан-блокиратор и кольца

Система держит угол при тяге заднего хода: Проверку  закончить

Система держит  угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Система не держит угол при тяге заднего хода

Есть загрязнение и/или  заклинивание запорного шарика поршня-амортизатора

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Система держит угол на тяге заднего хода: Проверку закончить

Снять узел седла всасывающего канала и проверить на загрязнение и/или повреждение

Есть загрязнение и/или повреждение

Узел седла всасывающего клапана нормальный – Прочистить этот узел и установить на место

Система не держит угол на тяге заднего хода.

Заменить узел седла всасывающего клапана

Заменить систему

УТЕЧКА ВНИЗ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПРИ ЗАКРЫТОМ РУЧНОМ КЛАПАНЕ-БЛОКИРАТОРЕ ГИДРОСИСТЕМЫ

См. продолжение на следующей странице

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система дает утечку вниз

Заменить узел обратного клапана *

Обнаружено загрязнение и/или повреждение

Обратный клапан * на вид нормальный – Прочистить обратный клапан * и поставить на место

Снять узел обратного клапана* ; проверить уплотнительные кольца и сальники на повреждение

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Заменить клапан разгрузки гидросистемы

Клапан разгрузки гидросистемы и кольца нормальные – Прочистить клапан и установить на место

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Снять клапан разгрузки гидросистемы и проверить кольца и сальники на загрязнение и/или повреждение

Повреждены ручной клапан и уплотнительное кольцо

Проверить ручной клапан

Система дает утечку вниз

Ручной клапан и уплотнительные кольца на вид нормальные. Прочистить ручной клапан и установить его на место.

Заменить ручной клапан и кольца

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система не дает утечку: Проверку  закончить

Система дает утечку вниз

Есть загрязнение и/или  повреждение

Система не дает утечку вниз: Проверку закончить

Проверить уплотнительное кольцо запоминающего поршня и полость гидроцилиндра

Цилиндр не имеет царапин и загрязнений

Ствол цилиндра имеет шероховатость и/или загрязнение

Система дает утечку вниз

Заменить уплотнительные кольца запоминающего поршня и поршня-амортизатора

Заменить систему

BLK = Черный

BLU = Синий

BRN = Коричневый

GRY = Серый

GRN = Зеленый

ORN = Оранжевый

PNK = Розовый

PUR = Фиолетовый

RED = Красный

TAN = Светло-коричневый

WHT = Белый

YEL = Желтый

LT = Светло-

DRK = Темно-

Трубный герметик -

Loctite 567 PST Pipe Sealant

Трубный герметик -

Loctite 567 PST Pipe Sealant

Кольца показаны в натуральную величину

Уплотнительное кольцо

Вид в разрезе

Толщина

Внешний диаметр

Внутренний диаметр

или

или

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

6

A

Диск №3

Диск №1

Диск №2

Диаметр торпедной части 4.25" (107.95 мм)

редуктора типа BIGFOOT

Ведущая шестерня 14 зубьев

Набит 43-19672 или 43-881259

Герметик, резьбовой -

Loctite 271 Thread Locker

Масло шестеренное марки Премиум -

Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой -

2-4-C With Teflon

Герметик - Loctite 271

Масло шестеренное марки Премиум - Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C With Teflon

Диаметр торпедной части 4.25" (107.95 мм)

редуктора типа BIGFOOT

ИЛИ

Смазка с тефлоновой присадкой -

2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой -

2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Шестеренное масло марки Премиум - Premium Gear Lubricant

Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant

Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Герметик - Loctite "271"

Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой -2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Силиконовый герметик - RTV 587 Silicone Sealer

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

6

B

Диаметр торпедной части 4.25" (107.95 мм)

Герметик, резьбовой -

Loctite 271 Thread Locker

Масло шестеренное марки Премиум -

Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой -

2-4-C w/Teflon

Герметик, резьбовой -  Loctite 271 Thread Locker

Масло шестеренное марки Премиум - Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой -  2-4-C w/Teflon

Диаметр торпедной части 4.25" (107.95 мм)

редуктора

ИЛИ

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой -2-4-C with Teflon

Шестеренное масло марки Премиум - Premium Gear Lubricant

Шестеренное масло марки Премиум - Premium Gear Lubricant

Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant

Смазка с тефлоновой присадкой -

2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой -2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Герметик - Loctite 271 Thread Locker

Шестеренное масло - Premium Gear Lubricant

Диск 3

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой -2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C with Teflon

Резьбовой герметик - Loctite 271 Thread Locker

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Герметик - RTV 587 Silicone Sealer

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

Смазка с тефлоновой присадкой  - 2-4-C with Teflon

7

Смазка с тефлоновой присадкой - 2-4-C with Teflon

8