Руководство по ремонту и

техническому обслуживанию

Номер 14

### Вниманию пользователей настоящего руководства

В данном руководстве предупредительные знаки и надписи "Опасно", "Осторожно" и "Внимание" (сопровождающиеся международным индексом опасности «HAZARD Symbol A») используются для привлечения внимания обслуживающего персонала к необходимости соблюдения и выполнения  специальных указаний относительно конкретного вида обслуживания или операций, которые при неправильном или небрежном, халатном выполнении могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, угрозу повреждения оборудования и ущерба имуществу и окружающей среде. СТРОГО СОБЛЮДАТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ!

Сами по себе эти предупредительные средства по ТБ не могут устранить опасность, о которой они предупреждают. Строгое соблюдение этих особых указаний при выполнении работ по техническому обслуживанию, а также подход к работе на основе «здравого смысла» являются основными мерами предосторожности и предотвращения несчастных случаев.

!!! ОПАСНО

Опасно! – Непосредственная опасность, прямо ПРИВОДЯЩАЯ к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ОСТОРОЖНО

Осторожно! – Опасность или неосторожные действия, которые МОГУТ привести к тяжелым травмам или смерти людей.

!!! ВНИМАНИЕ

Опасность или неосторожные действия, которые могут привести к легким травмам, повреждению изделия, ущербу имущества и нанесению вреда окружающей среде.

# Данное руководство по техническому обслуживанию разработано и издано Отделом сервисного обслуживания фирмы Mercury Marine в помощь механикам дилеров фирмы и обслуживающему персоналу компании при выполнении работ по техобслуживанию изделий, описанных в данном руководстве.

Предполагается, что этот персонал знаком с процедурами техобслуживания указанных здесь и аналогичных или подобных им изделий, производимых и реализуемых на рынке фирмой Mercury Marine, а также, что этот персонал прошел обучение по рекомендованным сервисным процедурам и методикам обслуживания данной продукции, включая использование как обычного механического ручного инструмента, так и специального инструмента фирмы Mercury Marine или рекомендованного фирмой инструмента других поставщиков.

Фирма не может быть в курсе всех возможных существующих в отрасли процедур и методик, по которым могут выполняться работы по техобслуживанию, а также результатов их применения и/или возможных опасностей. Фирма не проводила широкомасштабной оценки таких процедур. Поэтому все, кто применяет какую-либо процедуру техобслуживания и/или какой-либо инструмент, не рекомендованные фирмой Mercury Marine, должны сначала полностью убедиться в том, что выбранная процедура и инструмент не представляют угрозы для безопасной работы людей и эксплуатации изделий.

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики (спецификации), содержащиеся в настоящем руководстве, основаны на самых последних данных, имеющихся в распоряжении фирмы на момент публикации. В соответствии с установленными правилами новые редакции руководства будут рассылаться всем дилерам, заключившим с фирмой контракты на реализацию и/или техническое обслуживание описываемых здесь изделий.

При работе с изделием следует помнить, что в электрической системе и системе зажигания могут возникнуть опасные, ведущие к повреждениям, короткие замыкания (КЗ). Эти системы при неумелом обращении и неосторожном отношении к работе с ними могут вызвать поражение электрическим током с тяжелыми последствиями для здоровья людей. При выполнении любых работ, где обслуживающий персонал может коснуться электрических контактов или последние могут коснуться заземления,  аккумуляторные провода следует отсоединять от аккумуляторных батарей на стороне самих аккумуляторных батарей.

Всякий раз, когда при обслуживании входные и выходные отверстия двигателя остаются открытыми, их следует закрывать, чтобы не допустить случайного попадания в цилиндры посторонних предметов, которые могут вызвать серьезные повреждения внутренних узлов и деталей двигателя при его запуске.

Очень важно обратить особое внимание на то, что при проведении любых работ по техобслуживанию весь новый крепеж, используемый для замены старого, должен иметь те же типоразмеры и удовлетворять прочностным характеристикам, что и заменяемый крепежный материал. Цифры на головках метрических болтов и на поверхностях метрических гаек указывают на их прочностные характеристики. На американских болтах для этой цели используются радиальные линии, в то время как на большинстве американских гаек маркировка прочностных характеристик отсутствует. Несоответствие или неправильный выбор крепежного материала по типоразмерам и прочностным характеристикам может привести к повреждению оборудования, его неправильной работе или даже к возможным травмам людей. Поэтому снятый при демонтаже крепежный материал следует сохранять для повторного использования и во время сборки, где это возможно, использовать его для крепления тех же узлов и деталей в тех же местах, с которых он был снят. В тех случаях, когда крепеж не пригоден для повторного использования, необходимо следить за тем, чтобы замена строго соответствовала родному крепежу.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководства без предварительного уведомления.

Дополнительную относящуюся к данной тематике информацию, касающуюся описываемой в данном руководстве продукции, см. в сервисных бюллетенях. Обращаться к своему дилеру.

#### Механические узлы и детали двигателя

Многие механические блоки, узлы и детали двигателей разработаны и изготовлены в морском исполнении. В отличие от автомобильных двигателей, двигатели морского назначения испытывают значительные и длительные нагрузки и эксплуатируются при полностью открытой дроссельной заслонке, поэтому такие двигатели требуют использования блоков, узлов и деталей, способных работать в тяжелом режиме эксплуатации. Конструкция, исполнение и технические характеристики специальных блоков, узлов и деталей для двигателей морского назначения должны обеспечивать длительный срок службы и надежность эксплуатации. Кроме того, они должны выдерживать коррозийное воздействие морского бассейна и воздействие жесткой слабоминерализованной воды, которые быстро приводят к ржавлению или коррозии типовых движущихся узлов и деталей.

Невыполнение требования замены улов и деталей рекомендуемыми запасными частями компании Quicksilver может привести к снижению КПД двигателя и/или его износостойкости, быстрой коррозии частей под воздействием морской воды и, возможно, к полному выходу двигателя из строя.

Использование частей, узлов и деталей, отличных от тех, которые рекомендованы для замены при сервисном обслуживании, ремонте и т.д., ведет к аннулированию гарантии на те части, узлы и детали, которые повреждены в результате указанного выше использования.

#### Взаимозаменяемость частей, узлов, деталей

!!! ОСТОРОЖНО

Для снижения пожаро- и взрывоопасности узлы и детали электросистемы, системы зажигания и топливной системы в продукции морского назначения фирмы Mercury Marine Power Products разработаны и выполнены с учетом и в соответствии с требованиями, правилами и нормативами Береговой охраны США. Использование для замены частей, узлов и деталей в электросистеме, системе зажигания и топливной системе, которые не удовлетворяют указанным требованиям, правилам и нормативам, может привести к угрозе возникновения пожара или взрыва, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕДОПУСТИМО. При обслуживании электросистемы, системы зажигания, топливной системы критически важным фактором является правильность установки и затягивания крепежных элементов всех узлов и деталей. При невыполнении этого требования обрывы или слабый контакт в электросистеме или системе зажигания могут вызвать образование искры, которая приведет к возгоранию топливных паров при утечках в топливной системе, если таковые возникнут.

#### Модели, описание которых приводится в данном руководстве

| Транцевый узел в сборе |
| --- |
| Модель | Серийный номер |
| MC Alpha One - 2-го поколения | OD492742 и выше |
| MC ALPHA ONE 2-го поколения - СТАНДАРТНОЕ ВРАЩЕНИЕ |
| Модель (передаточное число) | Серийный номер |
| 1.47:1 | 0F680000 и выше |
| 1.50:1 | 0D469859 - OF503723 |
| 1.62:1 | 0F691000 и выше |
| 1.65:1 | 0D469884 - OF501799 |
| 1.81:1 | 0F691500 и выше |
| 1.84:1 | 0D469885 - OF503021 |
| 1.94:1 | 0F713549 и выше |
| 1.98:1 | 0D469898 - OF502356 |
| 2.0:1 | 0L100009 и выше |
| 2.40:1 | 0D469898 и выше |
| MC ALPHA ONE 2-го поколения - ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ВРАЩЕНИЕ |
| Модель (передаточное число) | Серийный номер |
| 1.47:1 | 0F728823 и выше |
| 1.50:1 | 0D350945 - OF320162 |
| 1.62:1 | 0F729013 и выше |
| 1.65:1 | 0D341151 - OF305180 |
| 1.81:1 | 0F729151 и выше |
| 1.84:1 | 0D342272 - OF386000 |
| 1.94:1 | 0F729751 и выше |
| 1.98:1 | 0D350952 - OF624917 |
| 2.0:1 | 0L100009 и выше |
| ПРИМЕЧАНИЕ |
| Ремонт двигателя см. в руководстве по техническому обслуживанию соответствующего двигателя |

# Содержание руководства по техническому обслуживанию

Раздел 1 - Основные сведения

A- Общие сведения

B - Техническое обслуживание

C - Поиск и устранение неисправностей

Раздел 2 - Демонтаж, установка, регулировка

A - Все модели

Раздел 3 - Поворотно-откидная колонка

A - Кожух торсионного вала

B - Редуктор со стандартным вращением

C - Редуктор с противоположным вращением

Раздел 4 - Транец

A- Сервисные процедуры для разборки мелких узлов и деталей

B - Сервисные процедуры для разборки крупных узлов и деталей

Раздел 5 - Система Power Trim

A - Насос системы управления дифферентом

B - Цилиндры управления дифферентом

C - Система Power Trim спаренных двигателей

D - Система автоматического управления углом наклона колонки - Auto Trim II

Раздел 6 - Системы рулевого управления

A - Рулевое управление с гидроусилителем

B - Ручное рулевое управление

Раздел 7 - Защита от коррозии

A - Все модели

| Основные сведения | 1 |
| --- | --- |
| Демонтаж, установка, регулировка | 2 |
| Поворотно-откидная колонка | 3 |
| Транец | 4 |
| Система Power Trim | 5 |
| Системы рулевого управления | 6 |
| Защита от коррозии | 7 |

# Оглавления разделов

# Основные сведения

## Раздел 1A – Общие сведения

| Организация материала данного руководства 1A-2 Нумерация страниц 1A-2 Введение 1A-3 Информация о специальной продукции 1A-3 Ориентация 1A-3 Вращение гребного винта 1A-4 Место расположения серийного номера и шильдика двигателя 1A-4 Место расположения серийного номера поворотно-откидной колонки 1A-5 | Нанесение маркировок 1A-5 Удаление маркировок 1A-5 Инструкции по нанесению маркировок "влажным" способом ... . A-5 Процедуры покраски 1A-7 Чистка и покраска алюминиевых гребных винтов и редукторов 1A-7 |
| --- | --- |

## Раздел 1B - Техническое обслуживание

| Технические характеристики насоса управления дифферентом 5A-2 Технические характеристики давления клапана 5A-2 Регламент техобслуживания 1B-2 Сроки техобслуживания 1B-2 Бензиновая поворотно-откидная колонка 1B-2 Профилактическое техобслуживание * 1B-2 Плановое техобслуживание * 1B-3 Продукции компании Quicksilver для использования при техобслуживании 1B-4 Смазка точек поворотных шарниров троса механизма переключения передач 1B-4 Смазка вала гребного винта 1B-4 Смазка системы рулевого управления 1B-5. Модели рулевого управления с гидроусилителем 1B-5 Модели с ручным рулевым управлением 1B-5 Смазка точек поворотных шарниров поперечных тяг 1B-6 Модели с управляющим клапаном, установленным на правобортном транце .. 1B-6 Модели с управляющим клапаном, установленным на левобортном транце 1B-6 Смазка транца и карданного подвеса, шарнирных пальцев и подшипника карданного подвеса 1B-7 Проверка и дозаправка масла в поворотно-откидную колонку ... .1B-8 Модели без бачка контроля уровня масла в колонке 1B-8 Модели с бачком контроля уровня масла в колонке .... .1B-9 | Проверка масла на присутствие воды 1B-10 Замена масла 1B-12 Общее правила техобслуживания 1B-14 Техобслуживание наружных поверхностей силовой установки 1B-14 Техобслуживание головки рулевого поворотного кулака и дистанционного управления 1B-14 Проверка системы MerCathode компании Quicksilver 1B-14 Техобслуживание выступа или пластины анодного триммера 1B-14 Проверка факультативного антикоррозионного анода Quicksilver 1B-14 Уход за днищем лодки 1B-15 Защитная покраска против прилипания водорослей и организмов 1B-15 Обслуживание и обеспечение надежного контура заземления 1B-15 Консервация установки (внесезонное хранение) 1B-16 Двигатель 1B-16 Поворотно-откидная колонка 1B-16 Расконсервация установки 1B-18 Двигатель 1B-18 Поворотно-откидная колонка 1B-18 |
| --- | --- |

## Раздел 1C - Поиск и устранение неисправностей

| Поиск и устранение неисправностей 1C-3 Поиск и устранение неисправностей в поворотно-откидной колонке 1C-3 Поворотно-откидная колонка не вставляется в колоколообразный кожух 1C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления перемещается, но поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1 C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления не перемещается и поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1C-3 Поворотно-откидная колонка трудно переключается на передачу 1C-4 Поворотно-откидная колонка на передаче и не переключается из сцепления 1C-4 Шум в редукторе 1C-4 Шум в кожухе торсионного вала 1C-5 Шум в кожухе торсионного вала (продолжение) 1C-6 Шум в кожухе торсионного вала (продолжение) 1C-7 Поиск и устранение неисправностей в работе (КПД) 1C-8. Низкие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке WOT 1C-8 Высокие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке 1C-8 Аэрация, кавитация в области гребного винта 1C-8 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос опускается слишком низко 1 C-8 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос поднимается слишком высоко 1C-9 Рулевое управление с гидроусилителем 1C-9 Трудное руление - Рулевое колесо и трос 1C-9 Трудное руление (двигатель работает) - Система рулевого управления с гидроусилителем 1C-10 Внешние утечки жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем 1C-10 Компактное гидравлическое рулевое управление 1C-11 Важные сведения 1C-11 Рулевое колесо заклинивает во время заправки 1C-11 Трудность в заправке системы 1C-11 Трудно поворачивается рулевое колесо 1C-11 Рулевое колесо вращается рывками - Приходится делать слишком много оборотов при его вращении 1C-11 Электрическая часть системы Power Trim 1C-12 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз) (IN/DOWN) 1C-12 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN) 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) 1C-14 | Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - переключатели наклона и режима буксировки не работают 1C-14 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - переключатель наклона и переключатель режима буксировки не работают 1C-14 Переключатель системы Power Trim из воды/вверх (OUT/UP) не работает 1C-15 Переключатель системы Power Trim в режиме буксировки ПЛМ не работает 1C-15 Система управления дифферентом работает без управления со стороны оператором 1C-15 Электрическая схема системы Power Trim 1C-16 Гидравлическая система Power Trim 1C-17 Поворотно-откидная колонка не устанавливается из воды/вверх (OUT/UP) или устанавливается медленно или рывками 1C-17 Поворотно-откидная колонка не остается в положении из воды/вверх (OUT/UP) 1C-17 Поворотно-откидная колонка идет в режиме буксировки в положении из воды/вверх (OUT/UP) при торможении или переключении на задний ход 1C-17 Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки 1C-18 Поворотно-откидная колонка не опускается из положения вверх (UP) или опускается рывками 1C-18 Поворотно-откидная колонка не остается в полном положении вверх (UP) на длительные периоды 1C-18 Поворотно-откидная колонка не остается в установленном положении из воды/вверх (OUT/UP) на ходу 1C-19 Поворотно-откидная колонка буксируется в положении из воды/вверх (OUT/UP) при торможении или переключении на задний ход 1C-19 Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки насоса 1C-19 Мотор системы Power Trim работает, но не прокачивает жидкость 1C-19 Мотор системы Power Trim работает медленно в обоих направлениях 1C-19 Насос системы Power Trim Pump работает медленно с надрывным звуком 1C-19 |
| --- | --- |

## Раздел 1C - Поиск и устранение неисправностей (продолжение)

| Схема гидравлики системы Power Trim 1C-20 Электросистема Auto Trim II 1C-21 Мотор насоса не работает на подъем ВВЕРХ (UP) или на наклон ВНИЗ (DOWN) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом 1C-21 Мотор насоса не останавливается при наклоне ВНИЗ (Down) в автоматическом режиме 1C-22 Мотор насоса не работает на подъем ВВЕРХ (UP) или на наклон ВНИЗ (DOWN) в автоматическом режиме управления 1C-22 Система управления дифферентом полностью не работает в ручном режиме управления 1C-23 Мотор насоса работает на подъем ВВЕРХ (UP), но не работает на наклон ВНИЗ (Down) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом 1C-23 Мотор насоса работает на наклон ВНИЗ (Down), но не работает на подъем ВВЕРХ (UP) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом 1C-23 Мотор насоса работает на наклон ВНИЗ (Down), но не работает на подъем ВВЕРХ (UP) в автоматическом режиме 1C-24 Мотор насоса работает на подъем ВВЕРХ (UP), но не работает на наклон ВНИЗ (DOWN) в автоматическом режиме 1C-24 Переключатель управления дифферентом ВНИЗ/В ВОДУ Trim DOWN/IN не работает в режиме ручного управления дифферентом 1C-24 Переключатель управления дифферентом ВВЕРХ/ИЗ ВОДЫ (UP/OUT) не работает в режиме ручного управления дифферентом 1C-25 Не работает переключатель буксировки ПЛМ в ручном режиме управления дифферентом 1C-25 Лодка выходит на глиссирование задолго до того, как поворотно-откидная колонка начинает подниматься из воды 1C-25 Лодка не выходит на глиссирование до того, как поворотно-откидная колонка начинает подниматься из воды 1C-25 | Электрическая схема системы Auto Trim II 1C-26 Защита от коррозии 1C-26 Коррозия на подводных узлах и деталях без системы MerCathode или катодной защиты без протекторного анода 1C-27 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода 1C-28 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода 1C-30 Процедура испытания для системы защиты от коррозии 1C-31 Контроллер MerCathode 1C-32 Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи 1C-33 Поиск и устранение неисправностей при переключении передач 1C-34 Проверка на чрезмерность люфта 1C-36 Определение чрезмерного люфта методом исключения 1C-40 Проверка троса механизма переключения передачи на выходе дистанционного управления 1C-42 Проверка времени срабатывания выключателя (блокиратора) переключения передач (на моделях с выключателем роликового типа) 1C-43 Проверка времени срабатывания выключателя (блокиратора) переключения передач (на моделях с выключателем плунжерного типа) 1C-45 Проверка работы 1C-47 |
| --- | --- |

# ДЕМОНТАЖ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

## Раздел 2A - Все модели

| Демонтаж поворотно-откидной колонки 2A-2 Установка поворотно-откидной колонки 2A-6 Регулировка троса механизма переключения передачи дистанционного управления (при установленной поворотно-откидной колонке) 2A-13 Поиск и устранение неисправностей при переключении передачи 2A-22 Установка гребного винта 2A-23 Демонтаж транцевой сборки 2A-25 Модели с рулевым управлением с гидроусилителем 2A-25 Модели с ручным рулевым управлением 2A-26 Установка транцевой сборки 2A-31 Модели с рулевым управлением с гидроусилителем 2A-36 Модели с ручным рулевым управлением 2A-38 |  |
| --- | --- |

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3A - Кожух торсионного вала

| Технические характеристики 3A-2 Значения усилия затягивания 3A-2 Предварительный натяг верхнего подшипника торсионного вала 3A-2 Предварительный натяг подшипника карданного шарнира 3A-2 Технические характеристики зазорных прокладок для шестерен 3A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3A-3 Специальный инструмент 3A-3 Узлы и детали кожуха торсионного вала в увеличенном виде 3A-4 Детали карданного шарнира и ведомой шестерни 3A-4 Детали торсионного вала 3A-6 Специальная информация 3A-7 Манжетка подшипника верхней крышки 3A-7 Комплект подшипника карданного шарнира 3A-7 Кожух торсионного вала и редуктор 3A-7 Отделение кожуха от редуктора 3A-7 Кожух торсионного вала и разборка его деталей 3A-9 Определение передаточного числа поворотно-откидной колонки 3A-9 Чистка, осмотр и проверка кожуха торсионного вала 3A-15 | Карданный шарнир в сборе - Осмотр, проверка и разборка 3A-15 Сборочный узел несущего корпуса масляного сальника 3A-17 Сборочный узел ведущей шестерни 3A-18 Сборочный узел карданного шарнира 3A-21 Узел карданного шарнира 3A-24 Сборочный узел верхней крышки 3A-26 Сборочный узел верхней ведомой шестерни 3A-29 Сборка кожуха торсионного вала 3A-33 Осмотр, проверка кожуха торсионного вала 3A-33 Установка 3A-33 Сборка и проверка посадки ведомой шестерни 3A-35 Регулировка посадки шестерни 3A-38 Установка сальника 3A-39 Проверка и регулировка посадки ведущей шестерни 3A-43 Окончательная сборка 3A-45 Соединение кожуха торсионного вала и редуктора 3A-47 |
| --- | --- |

## Раздел 3B - Редуктор со стандартным вращением

| Технические характеристики редуктора со стандартным вращением 3B-2 Значения усилия затягивания 3B-2 Размеры регулировочных прокладок 3B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3B-2 Специальный инструмент 3B-3 Специальный инструмент (продолжение) 3B-4 Узлы и детали редуктора стандартного вращения в увеличенном виде 3B-6 Детали торсионного вала 3B-6 Детали вала гребного винта 3B-8 Специальная информация 3B-10 Узел катушки механизма переключения передач 3B-10 Отверстие под подшипник шестерни переднего хода 3B-11 Проверка перед разборкой 3B-12 Гребной винт 3B-12 Вал гребного винта 3B-12 Кожух торсионного вала и редуктор 3B-13 Разделение кожуха торсионного вала и редуктора 3B-13 Разборка редуктора и его деталей 3B-15 Сборочный узел водяного насоса 3B-15 Сборочный узел несущего корпуса сальника 3B-18 Сборочный узел несущего корпуса подшипника 3B-21 Торсионный вал 3B-34 Вал гребного винта и манжетка подшипника шестерни переднего хода 3B-37 Шестерня переднего хода 3B-41 | Катушка механизма переключения передачи 3B-44 Вал гребного винта 3B-45 Вал механизма переключения передач 3B-47 Подшипник ведущей шестерни 3B-50 Сборка редуктора 3B-51 Осмотр и проверка редуктора 3B-51 Подшипник ведущей шестерни 3B-51 Манжетка подшипника шестерни переднего хода 3B-52 Вал механизма переключения передачи 3B-53 Вал гребного винта 3B-55 Торсионный вал и ведущая шестерня 3B-57 Торсионный вал - Инструмент предварительного натяга подшипника 3B-60 Посадка ведущей шестерни 3B-61 Несущий корпус подшипника 3B-62 Люфт шестерни переднего хода 3B-65 Люфт шестерни заднего хода 3B-67 Регулировка люфта шестерни переднего хода и/или шестерни заднего хода 3B-69 Торсионный вал - Инструмент предварительного натяга подшипника 3B-69 Несущий корпус подшипника 3B-70 Окончательная установка 3B-70 Несущий корпус масляного сальника 3B-74 Установка 3B-74 Водяной насос 3B-75 Установка 3B-75 Соединение кожуха торсионного вала и редуктора 3B-78 |
| --- | --- |

## Раздел 3C - Редуктор с противоположным вращением

| Технические характеристики 3C-2 Значения усилия затягивания 3C-2 Размеры регулировочных прокладок 3C-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3C-2 Специальный инструмент 3C-2 Специальный инструмент (продолжение) 3C-4 Узлы и детали редуктора противоположного вращения в увеличенном виде 3C-6 Детали торсионного вала 3C-6 Детали вала гребного винта 3C-8 Специальная информация 3C-10 Узел катушки механизма переключения передач 3C-10 Вал гребного винта 3C-10 Отверстие под подшипник шестерни переднего хода 3C-11 Несущий корпус 3C-11 Упорная втулка (подпятник) 3C-12 Переходник подшипника шестерни заднего хода 3C-12 Переходник подшипника шестерни переднего хода 3C-13 Осмотр и проверка перед разборкой 3C-14 Гребной винт 3C-14 Вал гребного винта 3C-14 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3C-15 Редуктор и разборка его деталей 3C-17 Водяной насос 3C-17 Несущий корпус масляного сальника 3C-20 Несущий корпус подшипника 3C-23 Подшипник шестерни переднего хода и переходник 3C-27 Разборка и проверка несущего корпуса подшипника 3C-35 Сборка несущего корпуса подшипника 3C-37 Переходник подшипника шестерни переднего хода 3C-39 Торсионный вал 3C-42 | Вал гребного винта 3C-47 Шестерня заднего хода 3C-52 Узел катушки механизма переключения передачи 3C-54 Переходник подшипника шестерни заднего хода 3C-56 Вал механизма переключения передачи 3C-58 Подшипник ведущей шестерни 3C-60 Сборка редуктора 3C-62 Осмотр и проверка редуктора 3C-62 Установка подшипника ведущей шестерни 3C-62 Установка вала механизма переключения передачи 3C-63 Установка переходника подшипника шестерни заднего хода 3C-65 Проверка и регулировка посадки и люфта шестерен 3C-69 Шестерня заднего хода 3C-69 Торсионный вал и ведущая шестерня 3C-71 Торсионный вал - Инструмент для предварительного натяга подшипника 3C-74 Посадка ведущей шестерни 3C-76 Люфт шестерни заднего хода 3C-78 Люфт шестерни переднего хода 3C-80 Торсионный вал - Инструмент для предварительного натяга подшипника 3C-88 Вал гребного винта 3C-88 Сборка узлов деталей 3C-88 Установка 3C-91 Торсионный вал и ведущая шестерня 3C-95 Окончательная установка 3C-95 Несущий корпус подшипника 3C-98 Окончательная установка 3C-98 Несущий корпус масляного сальника 3C-110 Установка 3C-110 Водяной насос 3C-111 Установка 3C-111 Соединение кожуха торсионного вала и редуктора 3C-114 |
| --- | --- |

# ТРАНЕЦ

## Раздел 4A - Сервисные процедуры для разборки мелких узлов

| Технические характеристики 4A-2 Значения усилия затягивания 4A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4A-2 Специальный инструмент 4A-2 Специальная информация 4A-3 Выключатель ограничителя дифферента 4A-3 Датчик дифферента 4A-3 Выключатель ограничителя дифферента и датчик дифферента 4A-4 Демонтаж 4A-4 Установка 4A-7 Регулировка датчика дифферента 4A-12 Регулировка выключателя ограничителя дифферента 4A-13 Подшипник карданного подвеса 4A-15 Осмотр, проверка 4A-15 Демонтаж 4A-15 Установка 4A-17 | Трос механизма переключения передач 4A-19 Демонтаж 4A-19 Осмотр, проверка 4A-22 Установка 4A-23 Регулировка троса механизма переключения передачи дистанционного управления (при установленной поворотно-откидной колонке) 4A-28 Гофрированный рукав выхлопной системы 4A-38 Демонтаж 4A-38 Чистка, осмотр, проверка 4A-39 Установка 4A-39 Детали бачка контроля уровня масла системы (комплект) – Замена 4A-42 Шланг от бачка контроля уровня масла к сквозному штуцеру через переборку 4A-42 Шланг через переборку к бачку контроля уровня масла колоколообразного кожуха 4A-46 Золотниковые клапаны между колоколообразным кожухом и кожухом торсионного вала 4A-48 Инструмент для обжима хомутов 4A-50 |
| --- | --- |

## Раздел 4B - Сервисные процедуры для разборки крупных узлов

| Технические характеристики транца 4B-2 Значения усилия затягивания 4B-2 Специальный инструмент 4B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4B-3 Специальная информация 4B-4 Выключатель ограничителя дифферента 4B-4 Датчик дифферента 4B-4 Трос механизма переключения передачи 4B-4 Места расположения заглушек на отверстиях доступа к бачку контроля уровня масла 4B-5 Транец модели Alpha One в увеличенном виде 4B-7 Узлы и детали колоколообразного кожуха 4B-7 Узлы и детали кожуха карданного подвеса 4B-9 Узлы и детали внутренней плиты транца 4B-11 Узлы и детали кольца карданного подвеса и рычага рулевого управления 4B-13 Разборка узлов и деталей 4B-15 Демонтаж колоколообразного кожуха 4B-15 Демонтаж проводки датчика дифферента и выключателя ограничителя дифферента 4B-21 Демонтаж кольца колоколообразного кожуха, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-21 Обслуживание кожуха карданного подвеса 4B-28 Демонтаж гофрированных чехлов карданного шарнира 4B-28 | Демонтаж гофрированных чехлов троса механизма переключения передачи 4B-29 Демонтаж втулок и верхнего сальника 4B-30 Обслуживание узлов и деталей 4B-32 Разборка колоколообразного кожуха 4B-32 Сборка колоколообразного кожуха 4B-37 Прокладка и уплотнительное кольцо 4B-41 Патрубок спидометра и водяной шланг 4B-42 Сборка 4B-45 Установка втулки кольца карданного подвеса 4B-45 Установка масляного сальника 4B-47 Установка гофрированного выхлопного рукава 4B-49 Установка проводки датчика дифферента и выключателя ограничителя дифферента 4B-50 Установка кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-51 Установка гофрированного чехла троса механизма переключения передачи 4B-59 Установка колоколообразного кожуха 4B-61 Установка выключателя ограничителя дифферента 4B-69 Установка датчика дифферента 4B-70 ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ДОСТУПА НА МОДЕЛИ ALPHA ONE (GENERATION II - ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 4B-71 - ТРАФАРЕТ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ - 4B-71 |
| --- | --- |

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5A - Насос Olidyne системы Power Trim

| Технические характеристики насоса системы Power Trim 5A-2 Технические характеристики давления для клапанов 5A-2 Электрические параметры 5A-2 Значения усилия затягивания 5A-2 Специальный инструмент 5A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5A-2 Насос системы Power Trim в увеличенном виде 5A-4 Насос Oildyne системы Power Trim 5A-4 Обслуживание - Уровень масла в насосе системы Power Trim 5A-6 Стравливание воздуха из системы Power Trim 5A-7 Стравливание воздуха из контура хода поршня из воды/вверх (OUT/UP) системы Power Trim 5A-7 Стравливание воздуха из контура хода поршня в воду/вниз (IN/DOWN) системы Power Trim 5A-8 Проверка насоса системы Power Trim 5A-9 Манометр для проверки давления 5A-9 Проверка на ограничения внутри системы 5A-10 Проверка давления (опрессовка) контура хода поршня из воды/вверх (OUT/UP) 5A-10 Проверка давления (опрессовка) контура хода поршня в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-12 Гидравлическая система насоса Power Trim 5A-13 Проверка внутренней утечки цилиндров управления дифферентом 5A-14 Проверка поршня-амортизатора цилиндра управления дифферентом Стендовые испытания мотора и электрической части 5A-16 Проверка 110-амперного предохранителя (с насосом в лодке) 5A-16 Проверка 110-амперного предохранителя (с насос не в лодке) 5A-17 Проверка 20-амперного предохранителя 5A-17 Проверка мотора насоса системы Power Trim (в лодке) Проверка мотора насоса системы Power Trim (не в лодке) 5A-20 Проверка соленоида (с насосом в лодке) 5A-22 Проверка соленоида (с насосом не в лодке) 5A-24 | Демонтаж насоса системы Power Trim 5A-25 Ремонт гидравлики 5A-27 Разборка 5A-27 Замена фильтра 5A-29 Замена предохранительного клапана хода поршня вверх (UP) 5A-30 Замена предохранительного клапана хода поршня вниз (DOWN) 5A-32 Замена предохранительного термоклапана 5A-34 Замена насоса 5A-34 Замена адаптера 5A-36 Ремонт адаптера 5A-38 Замена масляного сальника вала насоса 5A-41 Ремонт мотора 5A-43 Разборка 5A-43 Проверка якоря 5A-46 Проверка на КЗ обмотки якоря на массу 5A-46 Проверка на короткое замыкание (КЗ) в обмотках якоря 5A-47 Чистка коллектора 5A-47 Виды проверок обмоток статора 5A-47 Проверка на обрыв 5A-47 Проверка на КЗ 5A-48 Проверка на обрыв термореле 5A-49 Замена щеток 5A-50 Сборка 5A-53 Установка насоса системы Power Trim 5A-59 Схемы электропроводки насоса системы Power Trim 5A-60 Модели с 3-кнопочной панелью управления дифферентом/буксировкой 5A-60 Модели с раздельными кнопками на румпеле для управления дифферентом и буксировкой 5A-61 |
| --- | --- |

## Раздел 5B - Цилиндры управления дифферентом

| Технические характеристики 5B-2 Значения усилия затягивания 5B-2 Специальный инструмент 5B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5B-2 Ремонт цилиндра управления дифферентом 5B-3 Демонтаж 5B-3 Разборка 5B-5 Сборка 5B-9 Установка 5B-15 |  |
| --- | --- |

## Раздел 5C - Система Power Trim на спаренной установке

| Важные сведения 5C-2 Проверка системы Power Trim спаренной установки 5C-2 Проверка реле 5C-3 Проверка диодного модуля 5C-3 Проверка выключателя режима буксировки 5C-4 Проверка правобортного переключателя управления дифферентом 5C-4 Проверка левобортного переключателя управления дифферентом 5C-4 Ремонт деталей спаренной системы Power Trim 5C-5 Важная информация 5C-5 Замена реле 5C-5 | Замена диодного модуля 5C-7 Демонтаж 5C-7 Установка 5C-7 Замена переключателя(лей) панели управления дифферентом 5C-8 Демонтаж 5C-8 Установка 5C-9 Схемы электропроводки 5C-10 Жгуты системы управления углом наклона спаренной установки 5C-10 Разводка в электрической распределительной коробке 5C-11 |
| --- | --- |

## Раздел 5D - Система Auto Trim II

| Система автоматического управления углом наклона колонки - Auto Trim II 5D-2 Описание 5D-2 Работа системы Auto Trim II 5D-2 Автоматический режим работы 5D-3 "Ручной" режим работы 5D-4 Защита электросистемы от перегрузки 5D-6 | Регулировка автоматического ограничителя дифферента 5D-6 Регулировка угла наклона поворотно-откидной колонки 5D-7 Регулировка модуля управления 5D-9 Регулировка индикатора дифферента 5D-10 Схема электропроводки 5D-11 |
| --- | --- |

## СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Раздел 6A - Рулевое управление с гидроусилителем

| Технические характеристики насоса 5A-2 Технические характеристики - Давление клапанов 5A-2 Технические характеристики 6A-2 Специальный инструмент 6A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6A-2 Описание 6A-3 Управляющий клапан более ранней конструкции 6A-3 Управляющий клапан более поздней конструкции 6A-3 Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-4 Поворот вправо 6A-4 Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-5 Поворот влево 6A-5 Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-6 Нейтральное положение 6A-6 Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-7 Поворот вправо 6A-7 Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-8 Поворот влево 6A-8 Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-9 Нейтральное положение 6A-9 Рулевое колесо и трос 6A-10 Технические характеристики троса рулевого управления 6A-11 Заправка и стравливание воздуха из системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-12 Балансировка управляющего клапана рулевого управления с гидроусилителем 6A-13 Выбор, демонтаж и установка троса рулевого управления 6A-17 | Выбор 6A-17 Демонтаж 6A-18 Установка 6A-18 Установка 6A-20 Проверка перегрузки насоса рулевого управления с гидроусилителем 6A-21 Проверка давления системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-23 Проверка давления насоса 6A-25 Проверка цилиндра гидроусилителя 6A-27 Ремонт деталей системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-29 Блок рулевого управления с гидроусилителем 6A-29 Направляющая труба троса (только для ранних выпусков) 6A-33 Управляющий клапан (только для ранних выпусков) 6A-37 Цилиндр гидроусилителя (только для ранних выпусков) 6A-50 Насос системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-55 Демонтаж 6A-55 Обслуживание клапана управления потоком гидравлической жидкости 6A-55 Замена масляного сальника вала насоса 6A-56 Разборка 6A-58 Чистка, осмотр, проверка 6A-61 Сборка 6A-61 Положения поперечных тяг рулевого управления на установках из нескольких поворотно-откидных колонок 6A-67 Определение длины поперечной тяги 6A-67 Выбор 6A-68 Установка 6A-69 |
| --- | --- |

## Раздел 6B - Система ручного рулевого управления

| Технические характеристики 6B-2 Значения усилия затягивания 6B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6B-2 Выбор, демонтаж и установка троса рулевого управления 6B-2 Выбор 6B-2 Демонтаж 6B-4 Установка 6B-4 | Ремонт деталей поворотного кольца ручной системы рулевого управления 6B-6 Демонтаж 6B-6 Разборка 6B-7 Сборка 6B-7 Установка 6B-9 |
| --- | --- |

# АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

## Раздел 7A - Все модели

| Технические характеристики 7A-2 Специальный инструмент 7A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 7A-2 Непрерывность контакта в цепи заземления 7A-2 Анодный блок 7A-5 Аноды цилиндров управления дифферентом 7A-9 Анодный триммер или анодная пластина 7A-10 Замена 7A-10 Комплексная система MerCathode 7A-12 Демонтаж электрода 7A-12 Установка электрода 7A-13 Подсоединение электрических выводов к контроллеру 7A-17 | Схемы электропроводки 7A-18 Монитор MerCathode 7A-18 Контроллер MerCathode 7A-19 Изолятор - гальваническая развязка Quicksilver 7A-20 Проверка, поиск и устранение неисправностей в системе антикоррозионной защиты 7A-20 Установка тестов оборудования 7A-23 Низкие значения показаний 7A-24 Низкие значения показаний (продолжение) 7A-25 Высокие значения показаний 7A-26 Нормальные значения показаний при явной коррозии 7A-26 |
| --- | --- |

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# Основные сведения

## Раздел 1A – Общие сведения

Оглавление

| Организация материала данного руководства 1A-2 Нумерация страниц 1A-2 Введение 1A-3 Информация о специальной продукции 1A-3 Ориентация 1A-3 Вращение гребного винта 1A-4 Место расположения серийного номера и шильдика двигателя 1A-4 Место расположения серийного номера поворотно-откидной колонки 1A-5 | Нанесение маркировок 1A-5 Удаление маркировок 1A-5 Инструкции по нанесению маркировок "влажным" способом ... . A-5 Процедуры покраски 1A-7 Чистка и покраска алюминиевых гребных винтов и редукторов 1A-7 |
| --- | --- |

### Организация материала руководства

Данное руководство разбито на разделы, в которых представлены основные узлы, составные части, детали и системы. Некоторые разделы разбиты на подразделы, в которых содержится более подробное описание узлов и деталей. Названия и оглавления всех разделов и подразделов находятся в начале данного руководства.

#### Нумерация страниц

В нижней части каждой страницы находятся две группы номеров. Их расшифровка приведена в примере ниже.

| стр. 1A-2 |  | 90-17431—4 февраль 1998 г. |
| --- | --- | --- |

a - Номер раздела

b - Литерный индекс подраздела

c - Номер страницы

d - Артикул руководства

e - Номер редакции

f - Месяц выпуска

g - Год выпуска

### Введение

Данный всеобъемлющий материал по капитальному и текущему ремонту предназначен в качестве руководства для ранее указанных в перечне моделей Mercury MerCruiser. В целях оказания помощи дилерам и специалистам-механикам по ремонту указанной продукции в нем представлена конкретная информация, включая процедуры разборки, осмотра, проверки, сборки и регулировки.

Перед началом всех видов ремонтных работ рекомендуется внимательно прочитать содержание всех процедур, что позволит ознакомиться с используемыми в работах методиками и инструментами, а также с мерами предосторожности и правилами по технике безопасности (с использованием предупредительно-запретительных знаков).

#### Информация о специальной продукции

В процессе производства данной продукции для повышения ее надежности и рабочих характеристик разрабатывались и вносились необходимые изменения и усовершенствования конструкции узлов и деталей. Такие изменения узлов и деталей двигателя поворотно-откидной колонки освещаются в главе "Специальная информация" соответствующего раздела, который содержит описание поворотно-откидной колонки. (См. раздел "Предметный указатель".) Для того, чтобы облегчить определение модели, там, где это необходимо, предусмотрена свободная строка для серийного номера.

### Ориентация

Передняя часть лодки называется нос. Задняя часть лодки называется корма. Правобортная сторона с правой стороны, левобортная сторона с левой стороны. В данном руководстве для ориентации все направления указаны и показаны так, как на рисунке ниже, т.е. вид лодки со стороны кормы по прямой к носу.

### Вращение гребного винта

Вращение гребных винтов поворотно-откидных колонок может быть правосторонним (стандартным) или левосторонним (противоположным), если смотреть на гребной винт со стороны кормы.

Правостороннее вращение         Левостороннее вращение

### Место расположения серийного номера и шильдика двигателя

a - Серийный номер на транцевой сборке

b - Маркировка с наименованием модели двигателя

#### Место расположения серийного номера поворотно-откидной колонки

Место расположения серийного номера поворотно-откидной колонки: Маркировка на левобортной стороне (серийный номер также расположен под маркировкой на кожухе)

a - Серийный номер поворотно-откидной колонки

b - Передаточное число поворотно-откидной колонки

### Нанесение маркировок

#### Удаление маркировок

1. Перед удалением отметить местоположение старой маркировки для того, чтобы правильно наложить и совместить новую маркировку.

2. При удалении старой маркировки осторожно размягчить саму маркировку и ее клеящий слой тепловым феном.

3. Прочистить контактную поверхность места старой маркировки составом изопропилового спирта и воды в пропорции 1:1.

#### 4. Тщательно просушить контактную поверхность и убедиться в том, что она абсолютно чистая.

#### Инструкции по нанесению маркировок "влажным" способом

ПРИМЕЧАНИЕ: Ниже приводятся инструкции для «влажного» нанесения маркировок. Все маркировки должны наноситься во «влажном» состоянии.

##### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1. 	Пластиковый валик (Plastic Squeegee*)

2. 	Прямая булавка

3. 	Жидкости для мытья посуды или моющие средства без аммиака. Средства типа ** "Joy" и "Drift" совместимы и пригодны для использования в данном процессе.

* Валик для автомобильной шпатлевки

** Не применять мыла, которое содержит растворители на нефтехимической основе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Нанесение «влажным» способом дает время и возможность выравнивания маркировки по месту. Перед началом работ прочитать все указания по применению этого метода.

ТЕМПЕРАТУРА

##### ВАЖНО: Наклеивание виниловых маркировок в условиях прямых солнечных лучей недопустимо. Для получения наилучших результатов температура воздуха и поверхности должны быть в пределах от 60°F (15°C) до 100°F (38°C).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВАЖНО: Для чистки места наклеивания маркировки ни в коем случае не применять мыла или растворители на нефтехимической основе.

Прочистить всю поверхность под наклейку слабым раствором воды и мягкого жидкого моющего средства для мытья посуды. Затем тщательно промыть поверхность чистой водой.

НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВОК

1. Растворить 1/2 унции (16 мл) жидкости для мытья посуды в одном галлоне (4 л.) холодной воды для использования в качестве увлажняющего раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оставить защитную пленку, если таковая имеется, на лицевой стороне маркировки/наклейки до выполнения последних шагов инструкции по нанесению маркировок. Это позволит во время нанесения сохранить виниловую наклейку в ее первоначальной форме.

2. Положить наклейку лицевой стороной вниз на чистую рабочую поверхность и снять бумажную подложку со стороны, где нанесен «клеящий» слой.

3. С помощью аэрозольного распылителя обильно смочить всю «клеящуюся сторону» предварительно смешанным увлажняющим раствором.

4.   Обильно смочить увлажняющим раствором место нанесения маркировки.

5. Положить предварительно смоченную маркировку на увлажненную поверхность и скользящими движениями точно установить на место.

6.  Начиная от середины маркировки, легкими движениями валика выдавить воздушные пузырьки и раствор, проглаживая маркировку к краям. Продолжать проглаживать и выдавливать по всей поверхности до тех пор, пока не сгладятся все морщины и маркировка не приклеится к поверхности обтекателя.

7.  Вытереть поверхность маркировки мягким бумажным полотенцем или тканью.

8.  Выдержать в таком состоянии в течение 10-15 минут.

9.  Подцепив защитную пленку  с одного угла, осторожно и медленно стянуть ее с поверхности маркировки под углом 180°.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления оставшихся пузырьков проколоть булавкой этот пузырек у одного конца и сглаживающими движениями ногтя большого пальца выдавить (в сторону прокола)  застрявший воздух и увлажняющий раствор.

# Процедуры покраски

Чистка и покраска алюминиевых гребных винтов и редукторов

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать тяжелых травм от разлетающихся осколков. Не допускать тяжелых травм от взвешенных частиц в воздухе. Применять защитные очки и респираторы. Обеспечить надлежащую вентиляцию помещения.

ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ

1. Зачистить всю закрашиваемую площадь шкуркой марки 3M 120 Regalite Polycut или грубой шкуркой Scotch-Brite, наждачным кругом или шлифовальной лентой.

2. Зачистить, сровнять и сгладить все края участков с потрескавшейся краской. При зачистке стараться не повредить грунтовку.

3. Обработать закрашиваемую поверхность средством PPG Industries DX330 Wax и протереть жироудаляющим растворителем Grease Remover или аналогичным средством (Xylene – ксилолом или M.E.K. - метилэтилкетоном).

4. Если при зашкуривании обнажился металл, нанести на это место светло-серую грунтовку Light Gray Primer фирмы Quicksilver.

5. Просушить, как минимум, в течение одного часа. Окончательную отделочную покраску произвести не позднее, чем через неделю.

6. Покрыть кроющей черной краской EDP Propeller Black фирмы Quicksilver.

РЕДУКТОРЫ

При покраске редукторов необходимо соблюдать выполнение следующих процедур. Настоящая процедура предусматривает методику, обеспечивающую наибольшую долговечность покраски. Рекомендуемые материалы обладают высоким качеством и удовлетворяют требованиям обработки и покраски морских судов. Она также предусматривает перекрашивание, результаты которого сравнимы с заводской отделкой и покраской. Указанные здесь материалы рекомендуется приобретать у местного дилера фирмы «Ditzler Automotive Finish Supply» - поставщика материалов для покраски и отделки автомобиля. Приведенные ниже минимальный состав и количество каждого вида материала вполне достаточны для перекраски и окончательной отделки нескольких редукторов.

Процедура:

1. При необходимости промыть редуктор моющим средством на солянокислотной основе для удаления всякого рода налипаний и наслоений и затем прополоскать чистой водой.

2. Промыть редуктор мыльной водой и прополоскать.

3. Вспузырившиеся места обработать крупнозернистой наждачной бумагой Sand 3M 180 Grit или шлифовальным кругом P180 Gold Film Disc для удаления только вспузырившейся старой краски. Сгладить и сровнять все неровные края в местах лопнувшей и потрескавшейся краски.

4. Тщательно обработать редуктор средством DX-330 для удаления жира и масла.

5. Подлежащие покраске области обнаженного металла обработать составом алодина (DX-503) Alodine.

ВАЖНО: Ни в коем случае не пользоваться никакими красками в аэрозольных упаковках, т.к. такое напыление будет плохо держаться на поверхности, а слишком тонкий слой краски будет в дальнейшем легко пузыриться и отслаиваться.

6. Смешать грунтовку (DP-40) с равным количеством  катализатора (DP-401) согласно поставляемой с ними инструкции, выдержав необходимое время для взаимопроникновения эпоксидной грунтовки и катализатора.

ВАЖНО: Ни в коем случае не закрашивать защитный цинковый триммер или цинковый анод.

7.	Для того, чтобы не допустить попадания краски на ответную стыкующуюся поверхность и обеспечить надежный электрический контакт между триммером и редуктором, вырезать картонную "пробку-заглушку" для отсека насоса управления дифферентом.

8.	Дать высохнуть, как минимум, в течение одного часа, но не более одной недели перед нанесением красящих составов на узлы двигателя.

9.	Применять следующие красящие составы: черный меркурий -  Ditzler Urethane DU9000 Mercury Black и ослепительно-белый DU33414M Sea Ray White. Смешать краски с катализатором Ditzler DU5 в пропорции 1:1. Разбавить растворителем в соответствии с указаниями на этикетке Ditzler.

!!! ВНИМАНИЕ

Соблюдать все инструкции на ярлыке производителей красящих средств по вентиляции помещений и применению респираторов. При работе с краскопультом равномерно напылять слой толщиной от 0,0005 до 0,001 дюйма. Оставить на просушку, отполировать до блеска в течение 5 минут и нанести еще один ровный слой такой же толщины. Этот уретановый красящий состав высыхает без прилипания к пальцам в течение нескольких часов, но при этом остается чувствительным к царапинам и трению в течение нескольких дней.

9. Тип используемого краскопульта определяет правильное перемешивание и густоту красящих составов.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# Основные сведения

## Раздел 1B - Техническое обслуживание

### Оглавление

| Регламент техобслуживания 1B-2 Сроки техобслуживания 1B-2 Бензиновая поворотно-откидная колонка 1B-2 Профилактическое техобслуживание * 1B-2 Плановое техобслуживание * 1B-3 Продукции компании Quicksilver для использования при техобслуживании 1B-4 Смазка точек поворотных шарниров троса механизма переключения передач 1B-4 Смазка вала гребного винта 1B-4 Смазка системы рулевого управления 1B-5. Модели рулевого управления с гидроусилителем 1B-5 Модели с ручным рулевым управлением 1B-5 Смазка точек поворотных шарниров поперечных тяг 1B-6 Модели с управляющим клапаном, установленным на правобортном транце .. 1B-6 Модели с управляющим клапаном, установленным на левобортном транце 1B-6 Смазка транца и карданного подвеса, шарнирных пальцев и подшипника карданного подвеса 1B-7 Проверка и дозаправка масла в поворотно-откидную колонку ... .1B-8 Модели без бачка контроля уровня масла в колонке 1B-8 Модели с бачком контроля уровня масла в колонке .... .1B-9 | Проверка масла на присутствие воды 1B-10 Замена масла 1B-12 Общее правила техобслуживания 1B-14 Техобслуживание наружных поверхностей силовой установки 1B-14 Техобслуживание головки поворотного кулака рулевого управления и дистанционного управления 1B-14 Проверка системы MerCathode компании Quicksilver 1B-14 Техобслуживание выступа или пластины анодного триммера 1B-14 Проверка факультативного антикоррозионного анода Quicksilver 1B-14 Уход за днищем лодки 1B-15 Защитная покраска против прилипания водорослей и морских организмов 1B-15 Обслуживание и обеспечение надежного контура заземления 1B-15 Консервация установки (внесезонное хранение) 1B-16 Двигатель 1B-16 Поворотно-откидная колонка 1B-16 Расконсервация установки 1B-18 Двигатель 1B-18 Поворотно-откидная колонка 1B-18 |
| --- | --- |

### Регламент техобслуживания

#### Сроки техобслуживания

Сроки, периодичность и виды подлежащих выполнению работ, указанные в данном документе или в печатных изданиях предыдущих регламентов, по существу основаны на средних нормах эксплуатации лодки и средних условиях окружающей среды. Однако индивидуальная практика эксплуатации и обслуживания или личные предпочтения владельцев могут влиять на предлагаемые здесь сроки и периодичность. Учитывая эти факторы компания Mercury MerCruiser скорректировала некоторые сроки, периодичность и соответствующие виды работ. В некоторых случаях это позволит выполнять больше конкретных видов работ за одно обращение к дилеру по сервисному обслуживанию, а не обращаться к нему несколько раз.  Поэтому очень важно, чтобы владелец лодки обсудил вместе с дилером сроки и периодичность техобслуживания, указанные в регламенте, с тем, чтобы они совпадали и соответствовали его практике, условиям окружающей среды и требованиям техобслуживания.

!!! ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД выполнением работ с узлами и деталями электросистем во избежание телесных повреждений и повреждения электросистемы, а также для защиты от случайного короткого замыкания, всегда отсоединять аккумуляторные кабели от аккумуляторной батареи.

### Бензиновая поворотно-откидная колонка

| Регламентное техобслуживание * *В начале каждого дня | В конце каждого дня | Еженедельно | Через каждые два месяца |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверить масло в картере (периодичность можно изменить, основываясь на опыте). |
|  | ● |  |  |  |
| При эксплуатации в морской, жесткой или загрязненной воде промывать систему охлаждения после каждого выхода в бассейн. |
|  |  | ● |  |  |
| Проверить уровень масла в поворотно-откидной колонке, уровень жидкости в насосе управления дифферентом и уровень жидкости в насосе системы рулевого управления с гидроприводом. |
|  |  |  | ● |  |
| Проверить водозаборники на засорение или обрастание морскими организмами. Проверить сито фильтрации воды и прочистить, Проверить уровень хладагента. |
|  |  |  | ● |  |
| Осмотреть и проверить аноды поворотно-откидной колонки и заменить, если они изъедены на 50 процентов. |
|  |  |  | ● |  |
| Осмотреть и проверить смотровой контрольный шланг топливного насоса и заменить насос, если обнаружено присутствие топлива. |
|  |  |  | ● |  |
| Проверить соединения аккумуляторной батареи, состояние батареи и уровень электролита. |
|  |  |  |  | ● |
| Смазать вал гребного винта и подзатянуть гайку (при работе только в пресноводном бассейне периодичность этого вида обслуживания можно изменить - один раз в четыре месяца). |
|  |  |  |  | ● |
| При эксплуатации только в морском бассейне: Обработать поверхность двигателя защитным антикоррозийным средством. |
|  |  |  |  | ● |

* Выполнять только те виды техобслуживания, которые относятся к конкретной установке.

### Бензиновая поворотно-откидная колонка (продолжение)

| Плановое обслуживание * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодно | Через 100 часов или раз в год * | Каждые 200 часов или один раз в 3 года* | Каждые 300 часов или один раз в 3 года* | Через каждые 2 года | Через каждые 5 лет |
| Подкрасить установку, где требуется, и пульверизатором напылить защитное антикоррозийное средство. |
| Заменить масло в картере и фильтр. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Заменить гидравлическую жидкость / масло в поворотно-откидной колонке и подзатянуть соединения кольца карданного подвеса с валом рулевого управления. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Заменить топливный фильтр. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Проверить систему рулевого управления и дистанционное управление на ослабленное крепление, отсутствие крепежных элементов, поврежденные детали. Смазать тросы и приводные тяги. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Осмотреть и проверить карданный шарнир, шлицы и гофрированные рукава и чехлы. Проверить зажимы. Проверить совмещение и центровку двигателя. Смазать шлицы карданного шарнира. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Смазать подшипник карданного подвеса и соединительную муфту двигателя. |
|  | ●8 |  |  |  |  |
| Проверить на обрыв или нарушение контакта электрических цепей - ослабление или повреждение соединений. На моделях Bravo проверить выходные параметры системы MerCathode®. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Подзатянуть опоры двигателя. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Проверить свечи зажигания, провода, крышку распределителя и момент зажигания. Проверить и отрегулировать обороты холостого хода. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Прочистить пламегаситель и вентиляционные шланги картера. Заменить клапан PCV. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Проверить электрическую систему на слабые, поврежденные или окисленные (пораженные коррозией) соединения и крепления. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Осмотреть и проверить состояние и натяжение приводных ремней. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Проверить хомуты на шлангах системы охлаждения и выхлопной системы на надежность и правильность затягивания. Осмотреть и проверить обе системы на повреждения и утечки. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Разобрать, осмотреть и проверить насос морской воды и заменить изношенные части. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Прочистить секцию морской воды замкнутой системы водяного охлаждения. Прочистить, осмотреть, проверить и опрессовать крышку. |
|  | ● |  |  |  |  |
| Заменить хладагент. |
|  |  |  |  | ♠ | ● |

* Выполнять только те виды техобслуживания, которые относятся к конкретной установке.

♦ В зависимости от того, что наступит раньше.

8 Смазывать соединительную муфту через каждые 50 часов при длительной эксплуатации на оборотах холостого хода.

♠ При использовании хладагента с длительным сроком действия интервал увеличивается.

### Продукция компании Quicksilver для использования при техобслуживании

Там, где это указано, при техобслуживании рекомендуется использовать продукцию компании Quicksilver.

### Смазка точек поворотных шарниров троса механизма переключения передачи

a - Моторное масло SAE 20 или 30

### Смазка вала гребного винта

a - Специальная смазка - Special Lubricant 101, смазка морского назначения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant W/Teflon или высококачественный герметик с тефлоновой присадкой -  Perfect Seal W/Teflon (указаны в порядке эффективности)

### Смазка системы рулевого управления

!!! ОСТОРОЖНО

Во время смазывания трос рулевого управления на стороне транца ДОЛЖЕН БЫТЬ полностью втянут в трубу (броню) троса. Если трос смазывается, когда он выдвинут из оболочки, может образоваться гидравлический замок.

#### Модели рулевого управления с гидроусилителем

Управляющий клапан ранних выпусков                       Управляющий клапан последних выпусков

a - Тавотница рулевого троса - смазка морского исполнения с тефлоном - 2-4-C Marine Lubricant W/Teflon

b - Тавотница управляющего клапана - смазка морского исполнения с тефлоном - 2-4-C Marine Lubricant W/Teflon

c - Конец рулевого троса - Специальная смазка - Special Lubricant 101

d - Точка поворотного шарнира - Моторное масло SAE 20 или 30

e - Болты поворотного механизма - Специальная смазка  - Special Lubricant 101

#### Модели с ручным рулевым управлением

a - Тавотница рулевого троса - смазка морского исполнения с тефлоном - 2-4-C Marine Lubricant W/Teflon

b - Рулевое управление - конец троса и обнаженная часть - Специальная смазка - Special Lubricant 101

c - Точки поворотного шарнира - Моторное масло SAE 20 или 30

d - Болты поворотного механизма - Специальная смазка  - Special Lubricant 101

### Смазка точек поворотных шарниров поперечных тяг

#### Модели с управляющим клапаном на правобортном транце

Правобортный двигатель	Левобортный двигатель

a - Моторное масло SAE 20 или 30

#### Модели с управляющим клапаном на левобортном транце

Левобортный двигатель	Правобортный двигатель

a - Моторное масло SAE 20 или 30

### Смазка сборки транца и карданного подвеса, шарнирных пальцев и подшипника карданного подвеса

a - Шарнирные пальцы (по одному на каждой стороне)

b - Тавотница подшипника карданного подвеса - Смазка Quicksilver для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса

### Проверка и дозаправка масла в поворотно-откидную колонку

ВАЖНО: Установить поворотно-откидную колонку в положение вниз/в воду (DOWN/IN) так, чтобы противокавитационная плита была расположена горизонтально.

#### Модели без бачка контроля уровня масла в колонке

!!! ВНИМАНИЕ

На моделях с бачком контроля уровня масла, на которых имеется щуп в крышке кожуха торсионного вала: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫНИМАТЬ ЩУП - НЕ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА ЩУПОМ. Если щуп вынуть, это приведет к подъему уровня/переполнению, что вызовет повреждение масляного сальника. Если отверстие под щуп оставлено открытым, произойдет переполнение колонки.

1. Проверить уровень масла - Масло должно доходить до линии на щупе. Если масло на требуемом уровне, поставить щуп и уплотнительную шайбу на место. Если уровень масла низкий, перейти к выполнению действий по пункту 2.

a - Щуп контроля уровня масла

b - Уплотнительная шайба (На резьбе)

!!! ВНИМАНИЕ

НЕ делать попыток заправки колонки через вентиляционное отверстие, т.к. воздух застрянет внутри поворотно-откидной колонки и она будет повреждена из-за недостаточной смазки.

!!! ВНИМАНИЕ

Если выясняется, что для заправки требуется более 2 жид. унц. (59 мл) масла, может иметь место утечка масла. Найти и устранить утечку до возврата поворотно-откидной колонки в эксплуатацию.

2. Если уровень масла низкий, установить на место щуп. Затем снять дренажно-заправочную винт-пробку и вставить в это отверстие маслозаправочный насос.

3. Отвернуть вентиляционную винт-пробку. Затем заправлять колонку (через дренажно-заправочное отверстие) маслом до тех пор, пока масло не начнет вытекать без воздушных пузырьков из вентиляционного отверстия.

a - Винт-пробка на вентиляционном отверстии

b - Уплотнительная шайба или уплотнительное кольцо

c - Дренажно-заправочная винт-пробка

d - Уплотнительная шайба или уплотнительное кольцо

4.	Не снимая маслозаправочный насос с дренажно-заправочного отверстия, установить на место вентиляционную винт-пробку с сальниковой шайбой (или уплотнительным кольцом). Затянуть с усилием до 40 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

5.	Снять маслозаправочный насос и быстро установить на место дренажно-заправочную винт-пробку с сальниковой шайбой (или уплотнительным кольцом). Затянуть с усилием до 40 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

6.	Повторно проверить уровень масла с помощью щупа.

#### Модели с бачком контроля уровня масла в колонке

ВАЖНО: Установить поворотно-откидную колонку в положение вниз/в воду (DOWN/IN) так, чтобы противокавитационная плита была расположена горизонтально.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку уровня масла поворотно-откидной колонки производить у бачка контроля уровня масла.

ВАЖНО: Во время работы колонки уровень масла в бачке контроля будет подниматься и опускаться. Всегда проверять уровень масла, когда колонка остыла и двигатель заглушен.

a - Круглый бачок контроля уровня масла

b - Прямоугольный бачок контроля уровня масла

1. Заправить бачок контроля уровня масла до метки ПОЛНЫЙ (FULL) на маркировке. Смазать уплотнительное сальниковое кольцо на горловине бачка маслом для поворотно-откидной колонки. Это облегчит демонтаж и установку крышки бачка. Крышку ни в коем случае не затягивать слишком сильно. Четверть оборота (1/4) после контакта крышки с сальником вполне достаточно.

!!! ВНИМАНИЕ

На моделях с бачком контроля уровня масла, на которых имеется щуп в крышке кожуха торсионного вала: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫНИМАТЬ ЩУП - НЕ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА ЩУПОМ. Если щуп вынуть, это приведет к подъему уровня/переполнению, что вызовет повреждение масляного сальника. Если отверстие под щуп оставлено открытым, произойдет переполнение колонки.

2. Проверить уровень масла в бачке контроля уровня масла.

#### Проверка масла на присутствие воды

Периодически проверять масло на присутствие воды. Это необходимо для того, чтобы проверить отсутствие просачивания воды через сальники колонки.

##### МОДЕЛИ БЕЗ БАЧКА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МАСЛА НА КОЛОНКЕ

1.	Установить поворотно-откидную колонку в полное положение вверх UP/OUT.

2.	Отвернуть дренажно-заправочную винт-пробку для того, чтобы взять пробу масла. Если обнаружено присутствие воды или изменение цвета масла, то колонка пропускает, при этом негерметичность необходимо устранить.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Сальниковая шайба или уплотнительное кольцо

3. Установить на место дренажно-заправочную винт-пробку. Затянуть с усилием до 40 фунт.-дюйм. (4.0 Н-м).

##### МОДЕЛИ С БАЧКОМ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МАСЛА

Проверить присутствие воды в масле на дне бачка контроля уровня масла и/или изменение цвета масла. Если указанное обнаружено, это означает, что где-то в колонке происходит просачивание воды и негерметичность необходимо устранить.

!!! ВНИМАНИЕ

Если выясняется, что для заправки требуется более 2 жид. унц. (59 мл) масла, может иметь место утечка масла. Найти и устранить утечку до возврата поворотно-откидной колонки в эксплуатацию.

ВАЖНО: Если поворотно-откидная колонка не работала в течение ночи или более долгого времени, проверить ее на присутствие воды, как указано ниже:

1. Установить колонку в полное положение вверх UP/OUT.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Сальниковая шайба или уплотнительное кольцо

2.	Отвернуть дренажно-заправочную пробку и взять пробу масла. Если из отверстия течет вода и/или масло изменило цвет, колонка имеет утечку и негерметичность колонки необходимо устранить.

3.	Установить на место дренажно-заправочную винт-пробку. Затянуть с усилием до 40 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

#### Замена масла

!!! ВНИМАНИЕ

Если из маслозаправочного/дренажного отверстия течет вода или если масло изменило цвет, в поворотно-откидной колонке имеется утечка. Найти и устранить причину утечки до возврата колонки в эксплуатацию.

!!! ВНИМАНИЕ

НЕ делать попыток заправки колонки через вентиляционное отверстие, т.к. воздух застрянет внутри поворотно-откидной колонки и она будет повреждена из-за недостаточной смазки.

1. Установить колонку в полное положение вверх UP/OUT.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Сальниковая шайба или уплотнительное кольцо

2. Только для моделей с бачком контроля уровня масла: Снять бачок контроля уровня масла колонки с кронштейна, снять крышку, слить все содержимое бачка в емкость установленного образца для сбора ГСМ и сдать в отходы. Тщательно прочистить бачок и вернуть его на свое место на кронштейне. Заправку маслом пока не производить. Проверить состояние шланга и шланговых соединений. При необходимости заменить.

a - Круглый бачок контроля уровня масла

b - Прямоугольный бачок контроля уровня масла

3. Для всех моделей: Снять вентиляционную винт-пробку поворотно-откидной колонки и дренажно-заправочную винт-пробку. Дать маслу полностью стечь.

4. Для завершения процесса дренирования установить поворотно-откидную колонку в полное положение вниз DOWN/IN так, чтобы противокавитационная плита находилась в горизонтальном положении.

a - Вентиляционная винт-пробка

b - Сальниковая шайба или уплотнительное кольцо

c -  Вентиляционное отверстие

d - Щуп контроля уровня масла

5.	С помощью маслозаправочного насоса заправлять колонку через дренажно-заправочное отверстие маслом до тех пор, пока масло не будет вровень с нижней кромкой вентиляционного отверстия.

6.	Не снимая маслозаправочного насоса с дренажно-заправочного отверстия, установить на место вентиляционную винт-пробу и сальниковую шайбу.

a.	Модели без бачка контроля уровня масла: Затянуть вентиляционную винт-пробку с усилием до 40 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

b.	Модели с бачком контроля уровня масла: Плотно затянуть вентиляционную винт-пробку; ключом пока не затягивать.

7.	Все модели: Снять маслозаправочный насос и быстро установить на место дренажно-заправочную пробку с сальниковой шайбой. Затянуть с усилием до 40 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

Модели с бачком контроля уровня масла:

8.	Снять вентиляционную винт-пробку и сальниковую шайбу (при колонке, установленной в полное положение вниз DOWN/IN).

9.	Залить в бачок контроля уровня масла фирменное масло Quicksilver High-Performance Gear Lube. Когда масло начнет вытекать из вентиляционного отверстия (шланг между колонкой и бачком заполнен), установить на место вентиляционную винт-пробку. Затянуть с усилием до 40 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

10. Заправить бачок контроля уровня масла до метки ПОЛНЫЙ (FULL) на маркировке. Смазать уплотнительное сальниковое кольцо на горловине бачка  маслом для поворотно-откидной колонки. Это облегчит демонтаж и установку крышки бачка. Установить крышку. Крышку ни в коем случае не затягивать слишком сильно.

11. Все модели: После первого выхода в бассейн проверить уровень масла повторно.

a - Отверстие, вентиляционное

### Общие правила техобслуживания

#### Техобслуживание наружных поверхностей силовой установки

Вся установка в рекомендуемые сроки должна обрабатываться защитным антикоррозийным средством Quicksilver Corrosion Guard методом напыления. Правильность напыления см. на этикетке упаковки.

Не менее одного раза в год всю установку следует чистить и обнажившиеся наружные поверхности подкрашивать с использованием грунтовки Quicksilver Primer и краски, нанося ее с помощью краскораспылителя.

#### Техобслуживание головки поворотного кулака рулевого управления и дистанционного управления

Смазать головку поворотного кулака и дистанционное управление смазкой морского исполнения с тефлоном - 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Проверить голову поворотного кулака и дистанционный пульт на легкость управления.

#### Проверка системы MerCathode компании Quicksilver

Если лодка оборудована системой Quicksilver MerCathode, систему необходимо проверить и испытать. Это требуется для того, чтобы убедиться в том, что ее выходные параметры обеспечивают защиту подводных металлических частей на лодке. Испытание должно проводиться, когда лодка находится у причала, с помощью эталонного электрода Quicksilver Reference Electrode и тестера Test Meter. См. Раздел 7.

#### Техобслуживание выступа (или плиты) анодного триммера

Каждая поворотно-откидная колонка оборудована жертвенным анодным триммером (или анодной плитой на более поздних моделях) для защиты подводных металлических частей от гальванической коррозии.  В силу своего "жертвенного" характера, т.е. отдачи собственного металла под действием коррозии, анодный триммер (или плита) ДОЛЖЕН заменяться при разъедании на 50% и более. Анодная плита - новое средство защиты, выпущенное взамен триммера. Установить анодную плиту вместо старого триммера. См. Раздел 7.

#### Проверка факультативного антикоррозионного анода Quicksilver

Если лодка оборудована комплектом с анодом для антикоррозийной защиты - Quicksilver Anti-Corrosion Anode Kit, проверить анод и заменить его, если он изъеден более, чем на 50% от его первоначальной массы. Для обеспечения правильной установки строго соблюдать инструкции по установке, прилагаемые к новому анодному комплекту Anode Kit.

#### Уход за днищем лодки

Для обеспечения максимального КПД и экономии топлива днище лодки ДОЛЖНО содержаться в чистоте. Накопление и наслоение морских организмов и водорослей или других посторонних предметов могут значительно снизить скорость лодки и увеличить расход топлива. Для обеспечения наилучшего КПД и эффективной работы производить  периодическую чистку днища в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

В некоторых регионах днище лодки рекомендуется покрасить для того, чтобы защитить его от наслоения морских организмов. Специальные замечания об использовании защитной краски против прилипания морских организмов см. в главе ниже.

#### Защитная покраска против прилипания морских водорослей и организмов

ВАЖНО: Повреждение от коррозии, которое происходит в результате неправильного нанесения защитной краски от прилипания морских организмов, не покрывается ограниченной гарантией.

Покраска корпуса лодки или транца лодки: Защитная краска может использоваться для нанесения на корпус или транец лодки, но при этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать покраски анодов или опорного электрода и анода системы MerCathode, т.к. это приведет к утрате ими своих свойств как ингибиторов гальванической коррозии.

ВАЖНО: Если для корпуса лодки или транца требуется защита от прилипания морских организмов, можно использовать краски на основе меди или олова при условии, что они не запрещены законом. Если используются краски на основе меди или олова для защиты от прилипания морских организмов, строго соблюдать следующие требования:

Не допускать электрического соединения между изделием Mercury MerCruiser, анодными блоками или системой MerCathode и краской за счет образования НЕЗАКРАШЕННОЙ области шириной минимально 1-1/2” (40 мм) на транце лодки вокруг указанных узлов.

a - Закрашенный транец лодки

b - Область, не закрашенная, вокруг транца мин. 1-1/2" (40 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ: Покраску поворотно-откидной колонки и транцевой сборки можно производить краской морского исполнения хорошего качества или защитной краской от прилипания морских организмов, которая НЕ СОДЕРЖИТ меди, олова или других материалов, проводящих электрический ток. Не закрашивать дренажные отверстия, аноды, систему MerCathode и узлы, указанные производителем лодки.

#### Обслуживание и обеспечение надежного контура заземления

Транцевая сборка и поворотно-откидная колонка оборудованы контуром заземления для обеспечения надежного электрического контакта между двигателем, транцевой сборкой и узлами поворотно-откидной колонки . Хороший непрерывный электрический контакт является существенным фактором для эффективной работы системы MerCathode. См. Раздел 7.

### Консервация установки (внесезонное хранение)

#### Двигатель

См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя (Engine Service Manual).

#### Поворотно-откидная колонка

1.	Смазать систему рулевого управления. См. Раздел 6.

2.	Смазать поворотный вал кожуха карданного подвеса транцевой сборки, вал поворотного механизма, подшипник карданного подвеса и вал гребного винта. См. Раздел 4 и Раздел 1-B.

3.	Смазать шлицы вала карданного шарнира и подшипники крестовины кардана поворотно-откидной колонки. См. Раздел 3-A.

4.	Проверить гофрированные чехлы карданного шарнира на трещины или другие признаки и следы ухудшения состояния. Проверить хомуты на гофрированных чехлах, рукавах на плотность и надежность затягивания. См. Раздел 4.

5.	Проверить совмещение двигателя. См. руководство по обслуживанию двигателя (Engine Service Manual).

6.	Заменить масло поворотно-откидной головки. См. Раздел 1-B.

!!! ВНИМАНИЕ

Отверстия для воды в поворотно-откидной колонке ДОЛЖНЫ быть открыты для того, чтобы обеспечить слив воды, иначе застрявшая вода может замерзнуть и вызвать серьезное повреждение кожухов.

7. С помощью отрезка проволоки проверить отверстия для слива воды в поворотно-откидной колонке для того, чтобы убедиться, что они открыты.

Отверстия для слива воды в поворотно-откидной колонке

a - Датчик скорости трубка Пито спидометра

b - Вентиляционное отверстие в отсеке для триммера

c - Дренажный канал в отсеке для триммера

d - Отверстие для дренажа воды в редукторе (по одному на каждой стороне - левобортной и правобортной)

e - Вентиляционное отверстие в полости редуктора

f - Дренажное отверстие в полости редуктора

8.	Проверить поворотно-откидную колонку на повреждение. Отремонтировать или заменить поврежденные узлы и детали.

9.	Прочистить наружные поверхности колонки и подкрасить все обнаженные металлические поверхности с использованием грунтовки Quicksilver Primer и краски Spray Paint. См. Раздел 1-B.

10. После высыхания краски обработать всю поворотно-откидную колонку с помощью защитного антикоррозийного средства Quicksilver Corrosion Guard методом распыления. Раздел 1-B.

!!! ВНИМАНИЕ

Поставить поворотно-откидную колонку на хранение, установив ее в полное положение вниз (DOWN/IN). Если колонка поставлена на хранение в поднятом состоянии, гофрированные чехлы карданного шарнира могут "слежаться" и могут порваться при возврате ее в эксплуатацию.

11.	Установить колонку в полное положение вниз DOWN/IN.

12.	Поставить на хранение аккумуляторную батарею. См. инструкции завода-изготовителя аккумуляторной батареи.

### Расконсервация установки

#### Двигатель

См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя (Engine Service Manual).

#### Поворотно-откидная колонка

1.	Произвести ВСЕ виды техобслуживания, указанные для выполнения в графе "Не реже одного раза в год" в  таблице Регламента техобслуживания (см. Раздел 1-B), кроме тех видов работ, которые были выполнены во время консервации колонки.

2.	Установить полностью заряженную аккумуляторную батарею. Прочистить зажимы аккумуляторных кабелей и клеммы и подсоединить кабели. Проверить, чтобы все зажимы были надежно затянуты. Нанести тонкий слой смазки на бензиновой основе на зажимы и клеммы для защиты от коррозии.

3.	После расконсервации и запуска двигателя проверить правильность работы системы рулевого управления и органов управления механизмом переключения передачи.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНО ЧИСТОЙ

.

# Основные сведения

## Раздел 1C - Поиск и устранение неисправностей

### Оглавление

| Поиск и устранение неисправностей 1C-3 Поиск и устранение неисправностей в поворотно-откидной колонке 1C-3 Поворотно-откидная колонка не вставляется в колоколообразный кожух 1C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления перемещается, но поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1 C-3 Рукоятка переключения передач дистанционного управления не перемещается и поворотно-откидная колонка не переключается на передачу 1C-3 Поворотно-откидная колонка трудно переключается на передачу 1C-4 Поворотно-откидная колонка на передаче и не переключается из сцепления 1C-4 Шум в редукторе 1C-4 Шум в кожухе торсионного вала 1C-5 Шум в кожухе торсионного вала (продолжение) 1C-6 Шум в кожухе торсионного вала (продолжение) 1C-7 Поиск и устранение неисправностей в работе (КПД) 1C-8. Низкие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке 1C-8 Высокие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке 1C-8 Аэрация, кавитация в области гребного винта 1C-8 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос опускается слишком низко 1 C-8 Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос поднимается слишком высоко 1C-9 Рулевое управление с гидроусилителем 1C-9 Трудное руление - Рулевое колесо и трос 1C-9 Трудное руление (двигатель работает) - Система рулевого управления с гидроусилителем 1C-10 Внешние утечки жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем 1C-10 Компактное гидравлическое рулевое управление 1C-11 Важные сведения 1C-11 Рулевое колесо заклинивает во время заправки 1C-11 Трудность в заправке системы 1C-11 Трудно поворачивается рулевое колесо 1C-11 Рулевое колесо вращается рывками - Приходится делать слишком много оборотов при его вращении 1C-11 Электрическая часть системы Power Trim 1C-12 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз) (IN/DOWN) 1C-12 Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN) 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) 1C-13 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN) 1C-14 | Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - переключатели наклона и режима буксировки не работают 1C-14 Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - переключатель наклона и переключатель режима буксировки не работают 1C-14 Переключатель системы Power Trim из воды/вверх (OUT/UP) не работает 1C-15 Переключатель системы Power Trim в режиме буксировки ПЛМ не работает 1C-15 Система управления дифферентом работает без управления со стороны оператора 1C-15 Электрическая схема системы Power Trim 1C-16 Гидравлическая система Power Trim 1C-17 Поворотно-откидная колонка не устанавливается из воды/вверх (OUT/UP) или устанавливается медленно или рывками 1C-17 Поворотно-откидная колонка не остается в положении из воды/вверх (OUT/UP) 1C-17 Поворотно-откидная колонка идет в режиме буксировки в положении из воды/вверх (OUT/UP) при торможении или переключении на задний ход 1C-17 Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки 1C-18 Поворотно-откидная колонка не опускается из положения вверх (UP) или опускается рывками 1C-18 Поворотно-откидная колонка не остается в полном положении вверх (UP) на длительные периоды 1C-18 Поворотно-откидная колонка не остается в установленном положении из воды/вверх (OUT/UP) на ходу 1C-19 Поворотно-откидная колонка буксируется в положении из воды/вверх (OUT/UP) при торможении или переключении на задний ход 1C-19 Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки насоса 1C-19 Мотор системы Power Trim работает, но не прокачивает жидкость 1C-19 Мотор системы Power Trim работает медленно в обоих направлениях 1C-19 Насос системы Power Trim Pump работает медленно с надрывным звуком 1C-19 |
| --- | --- |

### Оглавление (продолжение)

| Схема гидравлики системы Power Trim 1C-20 Электросистема Auto Trim II 1C-21 Мотор насоса не работает на подъем ВВЕРХ (UP) или на наклон ВНИЗ (DOWN) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом 1C-21 Мотор насоса не останавливается при наклоне ВНИЗ (Down) в автоматическом режиме 1C-22 Мотор насоса не работает на подъем ВВЕРХ (UP) или на наклон ВНИЗ (DOWN) в автоматическом режиме управления 1C-22 Система управления дифферентом полностью не работает в ручном режиме управления 1C-23 Мотор насоса работает на подъем ВВЕРХ (UP), но не работает на наклон ВНИЗ (Down) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом 1C-23 Мотор насоса работает на наклон ВНИЗ (Down), но не работает на подъем ВВЕРХ (UP) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом 1C-23 Мотор насоса работает на наклон ВНИЗ (Down), но не работает на подъем ВВЕРХ (UP) в автоматическом режиме 1C-24 Мотор насоса работает на подъем ВВЕРХ (UP), но не работает на наклон ВНИЗ (DOWN) в автоматическом режиме 1C-24 Переключатель управления дифферентом ВНИЗ/В ВОДУ (DOWN/IN) не работает в режиме ручного управления дифферентом 1C-24 Переключатель управления дифферентом ВВЕРХ/ИЗ ВОДЫ (UP/OUT) не работает в режиме ручного управления дифферентом 1C-25 Не работает переключатель буксировки ПЛМ в ручном режиме управления дифферентом 1C-25 Лодка выходит на глиссирование задолго до того, как поворотно-откидная колонка начинает подниматься из воды 1C-25 Лодка не выходит на глиссирование до того, как поворотно-откидная колонка начинает подниматься из воды 1C-25 | Электрическая схема системы Auto Trim II 1C-26 Защита от коррозии 1C-26 Коррозия на подводных узлах и деталях без системы MerCathode или катодной защиты без протекторного анода 1C-27 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода 1C-28 Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода 1C-30 Процедура испытания для системы защиты от коррозии 1C-31 Контроллер MerCathode 1C-32 Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи 1C-33 Поиск и устранение неисправностей при переключении передачи 1C-34 Проверка на чрезмерность люфта 1C-36 Определение чрезмерного люфта методом исключения 1C-40 Проверка троса механизма переключения передачи на выходе дистанционного управления 1C-42 Проверка времени срабатывания выключателя (блокиратора) переключения передач (на моделях с выключателем роликового типа) 1C-43 Проверка времени срабатывания выключателя (блокиратора) переключения передач (на моделях с выключателем плунжерного типа) 1C-45 Проверка работы 1C-47 |
| --- | --- |

### Поиск и устранение неисправностей

Данный раздел является руководством по поиску и устранению неисправностей в работе установки. В тех случаях, где необходимо проведение специальных испытаний и процедур ремонта, даются ссылки на соответствующие разделы данного руководства.

Поскольку узлы и блоки силовой установки (двигатель и поворотно-откидная колонка) взаимосвязаны, в некоторых случаях для получения дополнительной информации по поиску и устранению неисправностей будет необходимо одновременно делать ссылки на соответствующее руководство по обслуживанию двигателя (Engine Service Manual).

Повышение эффективности поиска и устранения неисправностей зависит от следующих факторов:

индивидуальных знаний установки и опыта работы с ней обученного персонала (механиков и техников).

достаточного времени на проведение проверок, испытаний и анализ.

использования приведенных ниже таблиц в качестве руководства как отправной точки для поиска и устранения неисправностей.

### Поиск и устранение неисправностей в поворотно-откидной колонке

#### Поворотно-откидная колонка не вставляется в колоколообразный кожух

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Шлицы вала карданного шарнира не совмещены со шлицами соединительной муфты двигателя. | Для совмещения шлицов вращать вал гребного ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. |
| Двигатель не совмещен. | Проверить совмещение двигателя. |
| Подшипник карданного подвеса установлен неправильно. | Проверить совмещение двигателя для определения перекоса или неправильной установки подшипника карданного подвеса в кожухе карданного подвеса. |
| Повреждены шлицы вала карданного шарнира и/или шлицы соединительной муфты двигателя | Проверить и при необходимости заменить. |

#### Рукоятка переключения передач дистанционного управления перемещается, но поворотно-откидная колонка не переключается на передачу

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильно отрегулированы тросы механизма переключения передачи | Отрегулировать тросы |
| Не подсоединены тросы механизма переключения передачи | Установить и отрегулировать тросы |
| Обрыв или ослабление внутреннего центрального провода троса | Подсоединить или заменить внутренний центральный провод троса |

#### Рукоятка переключения передач дистанционного управления не перемещается и поворотно-откидная колонка не переключается на передачу

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильно собран пульт управления. | Правильно перебрать пульт управления |
| Поломана или повреждена приводная тяга в пульте управления. | Отремонтировать приводную тягу |
| Неправильно отрегулированы детали механизма управления - конец направляющей троса ударяет по латунному патрону-ограничителю | Отрегулировать тросы механизма переключения передач |

#### Поворотно-откидная колонка трудно переключается на передачу

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильно отрегулированы тросы переключения передачи. | Отрегулировать тросы. |
| Поврежден трос переключения передачи дистанционного управления или колонки. | Заменить трос(ы) и отрегулировать. |
| Слишком короткий трос переключения передачи (резкие углы изгиба) или слишком длинный трос переключения передачи (петли и длинные изгибы). | Выбрать и установить трос(ы) требуемой длины. |
| Коррозия тросов переключения передачи. | Заменить, отрегулировать и проверить на просачивание воды. |
| Износ внутренних деталей пульта дистанционного управления. | Отремонтировать, как требуется |
| Слишком сильно затянуты гайки фиксации троса переключения передачи (конец троса не поворачивается на шарнирном соединении). | Правильно установить гайки. |
| Коррозия или отсутствие смазки на шарнирных концах троса переключения передачи. | Прочистить и смазать |

#### Поворотно-откидная колонка на передаче и не переключается из сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей см. в Разделе 2A в главе "Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи".

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Поломан трос переключения передачи | Заменить и отрегулировать трос |
| Конец троса не подсоединен к колонке. | Снять и заново установить поворотно-откидную колонку |
| Повреждено дистанционное управление | Отремонтировать или заменить дистанционное управление |
| Внутреннее повреждение механизма переключения передачи | Отремонтировать или заменить, как требуется |

#### Шум в редукторе

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Металлические частицы в смазке колонки | Разобрать, прочистить, проверить и заменить соответствующие детали. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |
| Неправильно установлен гребной винт | Проверить крепление. Правильно установить гребной винт |
| Погнут вал гребного винта | Проверить и при необходимости заменить. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |
| Неправильно подобраны и установлены регулировочные прокладки шестерен | Проверить люфт в редукторе и высоту посадки ведущей шестерни. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |
| Изношены или повреждены шестерни и/или подшипники в результате удара, перегрева или неправильно подобранных регулировочных прокладок | Разобрать, проверить и заменить. (См. Разделы 3B, 3C или 3D) |

#### Шум в кожухе торсионного вала

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Кожух маховика двигателя касается внутренней транцевой плиты или выхлопной трубы | Определить причину помехи (ослабление крепежа опор двигателя, слишком тонкий транец и т.д.) и устранить. |
| Гребной винт не соответствует или не сбалансированы его лопасти | Отремонтировать или заменить, что требуется |
| Ненормальная работа колонки | Провести инструктаж оператора лодки по работе колонки и правилам ее эксплуатации. |
| Неправильно установлены или не соответствуют стопорные кольца крестовины кардана и подшипника карданного шарнира. | Убедиться в том, что используются стопорные кольца правильной толщины и что кольца полностью посажены в канавки крышки подшипника карданного шарнира. (См. Раздел 3А.) |
| Чрезмерный боковой люфт в сборках крестовины кардана и подшипника | Заменить сборку крестовины и подшипника |
| Крышки корпуса подшипника касаются гильзы гофрированного чехла карданного шарнира. | Убедиться в том, что используются нужные сборки крестовины и подшипника. Если помехи сильные, заменить сборку крестовины и подшипника и/или сборку гильзы |
| Грубое, жесткое движение сборок крестовины кардана и подшипника из-за неровности их поверхностей. | Заменить сборки. Следы царапин, задиров или шероховатость поверхностей - результат недостаточной смазки. (См. Раздел 3А.) |
| Отсутствуют или сплющены уплотнительные кольца на валу карданного шарнира, вызывая стук вала при касании поверхности внутреннего диаметра подшипника карданного подвеса. | Установить новые уплотнительные кольца. (См. Раздел 3А.) |

#### Шум в кожухе торсионного вала (продолжение)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Изношены шлицы вала карданного шарнира и/или шлицы муфты двигателя | Снять вилку на конце карданного шарнира и вставить в подшипник карданного подвеса и муфту двигателя. Вращать вал вперед и назад. Если имеется слишком большой люфт, заменить вилку на конце карданного шарнира и/или муфту двигателя, в зависимости от того, что требуется. |
| Неправильно совмещен двигатель или погнута соединительная муфта двигателя. | Отрегулировать совмещение. Удостовериться в том, что инструмент для совмещения свободно входит и выходит из соединительной муфты. После получения правильного совмещения проверить кривизну муфты, вращая муфту двигателя на пол-оборота (1/2) и проверяя совмещение. Если правильности совмещения нет, соединительная муфта погнута и ее необходимо заменить. (См. Раздел 2) |
| Грубое вращение подшипника карданного подвеса. | Заменить подшипник карданного подвеса. (См. Раздел 4) ВАЖНО: Подшипник карданного подвеса и несущий корпус ДОЛЖНЫ БЫТЬ заменены целиком как единый узел, т.к. они представляют собой притертый, подогнанный узел. Невыполнение этого требования может привести к разбалтыванию и неплотной посадке подшипника в несущем корпусе. |
| Разболтан подшипник карданного подвеса | Установить на место подшипник с использованием нового зазорного кольца (кольца допуска на размер), если несущий корпус неплотно сидит в кожухе карданного подвеса. Если подшипник неплотно сидит в несущем корпусе, подшипник необходимо заменить. (См. Раздел 4) |
| Подшипник карданного подвеса не полностью посажен в кожух карданного подвеса | Впрессовать подшипник на место. |
| Слишком большой зазор между кольцом и кожухом карданного подвеса. Это может вызвать неправильное совмещение между колоколообразным кожухом и кожухом карданного подвеса, а также вибрацию кольца карданного подвеса в верхнем и нижнем направлениях. | Проверить и отрегулировать зазор. (См. Раздел 4) |
| Неправильно установлены и неисправны задние опоры двигателя. Это повлияет на совмещение двигателя, но обычно не обнаруживается с помощью инструмента для совмещения двигателя. | Проверить неравномерность высоты опор, их слабое или мягкое крепление. Проверить и обеспечить зазор между кожухом маховика и волоконной шайбой. Если зазора нет, то, вероятно, опоры просели, имеет место провисание. Правильно установить опоры или заменить их, в зависимости от того, что требуется. |

#### Шум в кожухе торсионного вала (продолжение)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Транец лодки слишком тонкий. Толщина: мин. 2" (51 мм), макс. 2-1/4" (57 мм). | Увеличить толщину транца |
| Толщина транца неравномерна. Это может повлиять на совмещение транцевой сборки и обычно не обнаруживается инструментом для совмещения. Допуск на разницу в толщине: 1/8" (3 мм) макс. | При необходимости отремонтировать лодку. |
| Колоколообразный кожух касается кольца карданного подвеса. Это будет вызывать стук только в полном положении угла наклона вниз. | Проверить втулки цилиндра управления дифферентом на размягчение или порывы или разболтанность или изношенность втулок пальцев. (См. Раздел 5B) |
| Неравномерность высоты стрингерного бруса или транцевая сборки установлена с перекосом на транце лодки. Это повлияет на совмещение двигателя, и обычно не обнаруживается инструментом для совмещения. | Измерить расстояние между кожухом маховика двигателя и внутренней транцевой плитой на обеих сторонах. Если расстояние не равное, проблема, возможно, из-за неравномерности высоты стрингера или перекоса транцевой сборки. Отрегулировать высоту стрингера или переместить транцевый вырез, как требуется. |
| Слабый транец лодки или днище лодки, которые прогибаются при работе и приводят к неправильному совмещению. Это состояние обычно вызывает поломку или отказ муфты двигателя. | Это состояние иногда можно обнаружить следующим образом: попросить, чтобы кто-нибудь надавил на верх колонки, одновременно наблюдать за поведением внутренней транцевой плиты. Если наблюдается ее движение, транец слабый и его необходимо отремонтировать. |
| Неверно установлено или отсутствует крепление задней опоры двигателя | Правильно установить крепление |
| Отверстия под крепление двигателя, высверленные не по центру опор двигателя на внутренней транцевой плите или кожухе маховика двигателя. | Проверить и обеспечить, чтобы отверстия были равномерно разнесены друг от друга по линии "нос-корма" и были равноудалены от центральной линии. |
| Неправильное совмещение между колоколообразным кожухом, кожухом карданного подвеса и соединительной муфтой двигателя. | Обратиться в местный сервисный центр и оформить вызов специалиста для проверки с помощью специального прибора / инструмента. |

### Поиск и устранение неисправностей в работе

#### Низкие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильный угол наклона колонки. | Правильно отрегулировать угол наклона колонки на транце |
| Поврежден гребной винт | Отремонтировать или заменить |
| Не соответствует шаг гребного винта | Проверить лодку на воде с использованием гребного винта с меньшим шагом |
| Загрязнено или повреждено днище лодки | Прочистить и/или обработать поверхность днища лодки |
| Колонка слишком низко установлена на транце | Обратиться к производителю лодки за техническими характеристиками и инструкциями по установке |
| Днище лодки имеет постоянное искривление - "вогнутость" - (некоторые лодки специально изготавливаются с некоторой вогнутостью днища для правильной работы лодки). | Проверить днище лодки на вогнутость, с помощью рихтовальной линейки, установив ее под донной кромкой транца. Длина линейки должна быть как минимум 6 фут. (2 м). Если обнаружена вогнутость, обратиться к производителю лодки. |
| Вогнутость образуется во время движения лодки или днище лодки прогибается под нагрузкой на скорости. Слабое днище лодки. | Проверить лодку на воде. Лодка обычно работает нормально до тех пор, пока не образуется вогнутость за счет высокой скорости движения, затем происходит потеря оборотов и скорости. Обратиться к производителю лодки. |

#### Высокие обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Аэрация в области гребного винта | Определить причину аэрации |
| Не соответствует шаг винта | Проверить лодку на воде с использованием гребного винта с большим шагом. |
| Проскальзывает ступица гребного винта | Заменить ступицу или заменить гребной винт |
| Колонка слишком высоко на транце | Обратиться за информацией по установке. |
| Прокручивание ступицы муфты двигателя. | Заменить муфту |

#### Аэрация, кавитация в области гребного винта

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слишком высокий угол наклона колонки. | Установить угол наклона колонки вниз/в воду (IN/DOWN). |
| Неверно выбран гребной винт | Установить требуемый гребной винт. |

#### Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос опускается слишком низко

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильный угол наклона колонки | Правильно отрегулировать угол наклона колонки |
| Нос лодки перегружен | Перераспределить груз, сдвинув его к корме. Если нос перегружен за счет постоянно установленного топливного бака, обратиться к производителю лодки |
| Лодке не хватает мощности. Недостаточность мощности для лодки. | Проверить соотношение мощности (в л.с.) и массы. Обратиться к производителю лодки |

| Днище лодки имеет постоянное искривление - "вогнутость" - (некоторые лодки специально изготавливаются с некоторой вогнутостью днища для правильной работы лодки). | Проверить днище лодки на вогнутость с помощью рихтовальной линейки, установив ее) под донной кромкой транца. Длина линейки должна быть как минимум 6 фут. (2 м). Если обнаружена вогнутость, обратиться к производителю лодки. |
| --- | --- |
| Вогнутость образуется во время движения лодки на высоких скоростях или слабое днище лодки. | Проверить лодку на воде. Лодка обычно работает нормально до тех пор, пока не образуется вогнутость за счет высокой скорости движения, затем происходит потеря оборотов и скорости. Обратиться к производителю лодки. |

#### Низкий КПД лодки и/или плохая маневренность лодки - Нос поднимается слишком высоко

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильный угол наклона колонки. | Правильно отрегулировать угол наклона колонки на транце. |
| Корма лодки перегружена. | Перераспределить груз, сдвинув его к носу. Если корма перегружена за счет постоянно установленного топливного бака, обратиться к производителю лодки. |
| Слишком высокий шаг гребного винта. | Проверить лодку на воде с использованием гребного винта с меньшим шагом. |
| Днище лодки имеет постоянное искривление - "выпуклость " - (некоторые лодки специально изготавливаются с некоторой выпуклостью днища для правильной работы лодки). | Проверить днище лодки на выпуклость с помощью рихтовальной линейки, установив ее под донной кромкой транца. Длина линейки должна быть, как минимум, 6 фут. (2 м). Если обнаружена выпуклость, обратиться к производителю лодки. |
| Вогнутость образуется во время движения лодки на высоких скоростях или днище лодки слабое. | Проверить лодку на воде. Лодка обычно работает нормально до тех пор, пока не образуется вогнутость за счет высокой скорости движения, затем происходит потеря оборотов и скорости. Обратиться к производителю лодки. |

### Рулевое управление с гидроусилителем

Если силовая установка оборудована системой рулевого управления с гидроусилителем, сначала определить, не вызвана ли неисправность этой системой или ее составной частью, которая называется Ride Guide.

1.	Снять штифт с головкой и отверстием под шплинт (шплинтовочный штифт), который крепит трос рулевого управления к такому же штифту (с головкой и отверстием под шплинт) на стороне головки штока поршня системы рулевого управления с гидроусилителем. Снять штифт, который крепит штифт на головке штока поршня к рычагу рулевого управления колонки.

2.	Провернуть рулевое колесо по всему диапазону его хода (от конца до конца). Если наблюдается, что вращение колеса трудное, то причина в той части системы рулевого управления, которая называется Ride Guide.  Если рулевое колесо вращается легко, то причина неисправности в самой системе рулевого управления с гидроусилителем.

#### Трудное руление - Рулевое колесо и трос

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Поврежден трос рулевого управления | Заменить трос. (См. Раздел 2) |
| Слишком короткий трос рулевого управления (резкие изгибы) или слишком длинный трос (петли и длинные изгибы). | Выбрать и установить трос требуемой длины. (См. Раздел 2A) |
| Трос поражен коррозией или отсутствует смазка. | Смазать или заменить трос. |
| Трос слишком обильно смазан. | Заменить трос. |
| Не смазан захват или вращающаяся головка RideGuide™. | Разобрать и смазать. |

Трудное руление (двигатель работает) - Система рулевого управления с гидроусилителем

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Низкий уровень жидкости в насосе системы рулевого управления с гидроусилителем. | Проверить уровень жидкости. (См. Раздел 6A) |
| Ослаб приводной ремень насоса системы рулевого управления с гидроусилителем. | Отрегулировать натяжение ремня. (См. Раздел 6A) |
| Воздух в систем. | Прогнать и удалить воздух. (См. Раздел 6A) |
| Утечка жидкости. | Найти и устранить источник утечки. (См. Раздел 6A) |
| Если действия по устранению в указанных выше 4 пунктах на помогли устранить неисправность, проверить систему рулевого управления с гидроусилителем. | Проверить систему рулевого управления. (См. Раздел 6A) |

#### Внешние утечки жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Резервуар насоса пропускает у заправочной крышки (резервуар слишком полный). | Слить жидкость до необходимого уровня. |
| Резервуар насоса пропускает у заправочной крышки (воздух или вода в жидкости) | Найти источник воздуха или воды и устранить пропускание. Воздух может попадать из-за низкого уровня жидкости в резервуаре или из-за внутренней утечки в насосе. Проверить насос. (См. Раздел 6A) |
| Ослабли шланговые соединения. | Затянуть шланговые соединения |
| Поврежден шланг | Заменить шланг |
| Неисправность сальника штока поршня цилиндра. | Заменить цилиндр |
| Повреждены или изношены сальники управляющего клапана. | Заменить цилиндр |
| Неисправность сальников или уплотнительных колец насоса рулевого управления | Отремонтировать насос. (См. Раздел 6A) |
| Металлические части имеют трещины или пористость. | Заменить часть(и) |

### Компактное гидравлическое рулевое управление

#### Важные сведения

В случаях, когда при поиске и устранении неисправностей требуется демонтаж с лодки и/или разборка узлов и деталей системы рулевого управления, такая работа должна производиться квалифицированным механиком по морскому оборудованию. Приведенные ниже инструкции предлагаются только в качестве руководства, при этом ни компания Mercury MerCruiser, ни производитель оборудования рулевого колеса не несут ответственности за какие бы то ни было последствия, возникшие в результате неправильного ремонта.

Большинство отказов, неисправностей возникают из-за несоблюдения инструкций по установке и обычно проявляются сразу после заправки системы. В таблицах ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности, их вероятная причина и действия по их устранению.

Иногда при возврате рулевого колеса из заблокированного положения может испытываться небольшое сопротивление и может быть слышен звук щелчков. Это не должно рассматриваться как неисправность, т.к. это вполне нормальная ситуация, вызванная разблокировкой катушки в механизме блокировки в системе.

!!! ОСТОРОЖНО

Не допускать случаев тяжелого травматизма или смерти людей в результате ПОЖАРА или ВЗРЫВА. Для предотвращения и во избежание возможного ПОЖАРА или ВЗРЫВА проверить и убедиться в том, что моторный отсек (машинное отделение) хорошо проветривается и нет присутствия никаких паров или испарений бензина.

#### Рулевое колесо заклинивает во время заправки

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Засорение или закупоривание в линии между рулевым колесом(ми) и цилиндром(ми). | Проверить и убедиться в том, шланги во время установки не были пережаты и не имеют резких перегибов. Если обнаружены такие нарушения, шланг необходимо снять и заменить. |

#### Трудность в заправке системы

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе | Еще раз изучить инструкции по заправке. |

#### Трудно поворачивается рулевое колесо

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Шарнирно-поворотные втулки цилиндра слишком сильно затянуты или погнут trunion, что вызывает механическое заклинивание. | Для проверки разъединить штифт с головкой и отверстием под шплинт от рычага рулевого управления и провернуть рулевое колесо. Если после этого оно вращается легко, устранить причину механического заклинивания, заедания. При этом следует помнить, что чрезмерная слабина соединений с цилиндром рулевого управления или рычагом рулевого управления также может привести к механическому заклиниванию, заеданию. |
| Ограничения в шлангах | Найти ограничения и устранить |
| Воздух в гидравлической жидкости | См. инструкции по заправке и стравливанию воздуха. |
| При заправке системы рулевого управления была использована несоответствующая гидравлическая жидкость. | Произвести дренаж системы и заправить утвержденной, одобренной компанией гидравлической жидкостью. |

#### Рулевое колесо вращается рывками - Приходится делать слишком много оборотов при его вращении

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Загрязнение впускного отверстия клапана насоса рулевого колеса. | Заменить блок рулевого колеса. |

### Электрическая часть системы Power Trim

ПРИМЕЧАНИЕ: См. "Схемы электропроводки системы Power Trim".

#### Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN)

##### СОЛЕНОИДЫ НЕ СРАБАТЫВАЮТ (НЕ ЩЕЛКАЮТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабое электрическое соединение на 110-амперном предохранителе или на батарее или жгут отсоединился от насоса | Проверить все точки электрических соединений. |
| Перегорел 20-амперный предохранитель | Определить причину перегорания предохранителя и устранить ее перед его заменой. ПРИМЕЧАНИЕ: Если предохранитель перегорает при наклоне вверх/из воды (OUT/UP) или подъеме колонки, причина, возможно, в заземленных выводах выключателя ограничителя наклона. Для проверки заземления отсоединить выводы выключателя-ограничителя наклона на одинарных штекерных разъемах 14, 15, 16 и 17. Если после этого колонка поднимается (с помощью выключателя режима транспортировки - Trailer), выводы выключателя ограничителя дифферента или контакты самого выключателя заземлены. |
| Кабели аккумуляторной батареи насоса системы Power Trim или соединения жгута проводки поражены коррозией или ослабли. | Прочистить и/или затянуть соединения 1, 2, 4, 10,11,12 и 18, как требуется. |
| Слабые контакты или коррозия в разъеме жгута проводки управления дифферентом | Прочистить и закрепить соединение 13, как требуется. |
| Перегорел 110-амперный предохранитель (к неустойчивым неисправностям не относится). | Проверить напряжение на клемме 4. Если напряжения нет, определить причину перегорания предохранителя. |
| Обрыв в жгуте проводки управления дифферентом. | Проверить напряжение батареи на клемме 8, производя наклон вверх/из воды (OUT/UP), и на контакте 6, производя наклон вверх/из воды (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить управление наклоном на слабое или окисленное соединение или на повреждение выводов питания в жгуте. |
| Обрыв, разрыв термореле в моторе насоса. | Заменить торцевую крышку коллектора. |

#### Мотор насоса системы Power Trim не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) или в воду/вниз (IN/DOWN)

##### ОБА СОЛЕНОИДА СРАБАТЫВАЮТ (ЩЕЛКАЮТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправны соленоиды или слабые или пораженные коррозией соединения. | Проверить напряжение батареи на контактах 5, производя наклон колонки вверх/из воды (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить соединения 2, 3, 4 и 5 и/или заменить соленоиды. |
| Заклинились, поражены коррозией или изношены щетки мотора насоса | Прочистить или заменить , как требуется. |
| Загрязнен коллектор якоря | Прочистить или заменить якорь, как требуется. |
| Неисправен якорь | Проверить на КЗ в обмотках или КЗ на массу и заменить, если требуется. |
| Неисправность обмоток на полюсных магнитах в раме мотора | Проверить на обрыв или КЗ на массу. Если требуется, заменить раму вместе с обмотками и магнитными полюсами |
| Вода или масло в моторе | Заменить мотор целиком |
| Замерзли шестерни насоса | Заменить корпус клапана насоса и шестеренный привод. |
| Короткое замыкание жгута насоса системы Power Trim или жгута управления дифферентом между цепью наклона вверх OUT/UP и цепью наклона вниз IN/DOWN (насос пытается работать в направлении вверх OUT/UP и вниз IN/DOWN одновременно). | Отсоединить сине-белый провод от клеммы 8 соленоида. Если мотор насоса после этого работает в направлении наклона вверх OUT/UP, то в жгуте КЗ. Отремонтировать или заменить жгут, как требуется. |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN)

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА IN/DOWN НЕ СРАБАТЫВАЕТ (НЕ ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида | Проверить соединения 6 и 7 и прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Обрыв в цепи наклона вниз IN/DOWN в жгуте управления дифферентом или жгуте насоса. | Проверить напряжение батареи на контакте 6, производя наклон колонки вверх/из воды (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить на слабое или пораженное коррозией соединение цепи наклона вверх OUT/UP, на повреждение вывода цепи наклона вверх или неисправность переключателя управления наклоном вверх OUT/UP. Отремонтировать или заменить, как требуется. |
| Неисправен соленоид | Заменить соленоид |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP), но не работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN)

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВНИЗ IN/DOWN СРАБАТЫВАЕТ (ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида | Проверить соединения 4 и 5. Прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Неисправен соленоид. | Проверить напряжение батареи на контактах 5, производя наклон колонки вниз (IN/DOWN). Если напряжения нет, заменить соленоид. |
| Неисправна обмотка в раме мотора при наклоне вниз IN/DOWN. | Заменить раму вместе с обмотками и магнитными полюсами |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) - переключатели наклона и режима буксировки не работают

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВВЕРХ OUT/UP НЕ СРАБАТЫВАЕТ (НЕ ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида | Проверить соединения 8 и 9. Прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Обрыв цепи наклона вверх OUT/UP жгута управления дифферентом или насоса. | Проверить напряжение батареи на контакте 8, производя наклон вверх (OUT/UP). Если напряжения нет, проверить цепи управления наклоном вверх OUT/UP на слабое соединение или коррозию. Проверить целостность предохранителя (если он установлен), проверить повреждение вывода цепи наклона вверх OUT/UP или неисправность переключателя управления наклоном вверх OUT/UP. Отремонтировать или заменить, как требуется. |
| Неисправен соленоид. | Заменить соленоид. |

#### Мотор насоса системы Power Trim работает в направлении в воду/вниз (IN/DOWN), но не работает в направлении из воды/вверх (OUT/UP) -  переключатель наклона и переключатель режима буксировки не работают

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВВЕРХ OUT/UP СРАБАТЫВАЕТ (ЩЕЛКАЕТ)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или загрязненные соединения соленоида | Проверить соединения 2 и 3. Прочистить и/или затянуть, как требуется. |
| Неисправен соленоид. | Проверить напряжение батареи на контакте 3, производя наклон колонки вверх (OUT/UP). Если напряжения нет, заменить соленоид. |
| Неисправна полюсная обмотка в раме мотора при наклоном вверх OUT/UP. | Заменить соленоид. |

#### Переключатель системы Power Trim наклона из воды/вверх (OUT/UP) не работает

##### СРАБАТЫВАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ТРАНСПОРТИРОВКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабый контакт или поражение коррозией выводов одинарных штекерных разъемов выключателя ограничителя дифферента. | Прочистить и/или подтянуть соединения 14,15, 16 и 17, как требуется. |
| Неисправен выключатель ограничителя дифферента или его выводы. | Отсоединить выводы выключателя от жгута системы управления дифферентом. Подсоединить омметр для проверки на обрыв между выводами 16 и 17. Когда колонка находится в полном положении вниз IN/DOWN, прибор должен показывать контакт (обрыва нет). Если это не так, проверить на поврежденные выводы или слабые соединения. Если причина не в этом, заменить выключатель ограничителя дифферента. |
| Обрыв цепи управления наклоном вверх (OUT/UP) | Проверить цепь управления наклоном вверх на неплотные или окисленные соединения, поврежденные выводы в цепи управления наклоном вверх (OUT/UP) или неисправность переключателя наклона вверх (OUT/UP). Отремонтировать или заменить. |

#### Переключатель системы Power Trim в режиме буксировки не работает

##### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛОНА ВВЕРХ (OUT/UP) работает

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Обрыв в цепи управления транспортировочным режимом в системе управления дифферентом. | Проверить исправность выключателя транспортировочного режима, слабые или окисленные соединения или повреждение выводов в цепи управления транспортировочным режимом. |

##### Система управления дифферентом работает без управления со стороны оператора

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправность переключателя управления дифферентом или управления транспортировочным режимом. | Заменить переключатель. |
| КЗ жгута насоса системы управления дифферентом или жгута управления дифферентом. | Отремонтировать или заменить, как требуется. |

### Электрическая схема системы Power Trim

ПРИМЕЧАНИЕ: Пронумерованные соединения и разъемы относятся к таблице поиска и устранения неисправностей в электрической части системы Power Trim.

a - 20-амперный предохранитель

b - Болт заземления (напольный)

c - Соленоид управления наклоном вверх (UP)

d - 110-амперный предохранитель

e - Соленоид управления наклоном вниз (DOWN)

f - Переключатель режимов управления дифферентом/транспортировочным режимом

g - Выключатель блокировки запуска к жгуту прибора

h - Выключатель ограничитель дифферента

### Гидравлическая система Power Trim

ПРИМЕЧАНИЕ: См. главу "Схема гидравлики системы Power Trim".

#### Поворотно-откидная колонка не устанавливается из воды/вверх (OUT/UP) или устанавливается медленно или рывками

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Низкий уровень жидкости в насосе управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину низкого уровня жидкости и устранить. Дозаправить гидросистему и стравить воздух. |
| Воздух в системе. | Проверить и выяснить причину попадания воздуха и устранить. Дозаправить насос жидкостью и стравить воздух из системы. |
| Повреждены уплотнительные кольца на ручном клапане блокировки гидросистемы (если он установлен) или клапан закрыт не полностью. | Заменить клапан и/или полностью закрыть. |
| Недостаточное давление насоса или застрял маятниковый клапан насоса. | Проверить. Если маятниковый клапан 1 застревает, заменить переходник насоса (См. Раздел 5A). Если давление низкое, заменить переходник или попытаться отремонтировать за счет замены следующих деталей: • Клапана разгрузки давления наклона вверх (OUT/UP) • Термоклапана разгрузки давления |
| Перепутаны местами шланги только на одном цилиндре. | Правильно подсоединить шланги 7 и 8. |
| Заклинивает цилиндр(ы) управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину заклинивания (погнут шток поршня, царапины на стеках цилиндра). При необходимости отремонтировать или заменить. |
| Пережат гидравлический шланг между кожухом карданного подвеса и насосом гидросистемы управления дифферентом. | Заменить шланг 7. |
| Посторонние частицы, загрязнение под запорным шариком клапана разгрузки давления при ходе поршня вверх. | Заменить новым клапаном из ЗИПа. |

#### Поворотно-откидная колонка не остается в положении из воды/вверх (OUT/UP)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе управления дифферентом. | Найти и устранить причину попадания воздуха. Заправить и стравить воздух из системы. |
| Маятниковый клапан (тарельчатый клапан). | Проверить на загрязнение. Установить новый тарельчатый клапан. |

#### Поворотно-откидная колонка идет в режиме буксировки в положении из воды/вверх (OUT/UP) при торможении или переключении на задний ход

##### ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ КОЛОНКА СТУЧИТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Внутренняя утечка в гидроконтуре управления наклоном вниз (N/DOWN) | Проверить по инструкциям соответствующего руководства по техобслуживанию. Заменить переходник или попытаться отремонтировать, заменив обратные клапаны холостого хода или сальники. (Установить ремонтный комплект насоса управления дифферентом - Trim Pump Rebuild Kit) |

#### Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки насоса

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Загрязненное масло | Промыть систему чистым маслом, снова залить масло в насос и стравить воздух из системы управления наклоном. |
| Низкий уровень масла | Найти и устранить причину низкого уровня масла. Заправить насос маслом и стравить воздух. |

#### Поворотно-откидная колонка не опускается из положения вверх (UP) или опускается рывками

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину попадания воздуха и устранить. Заправить систему жидкостью и стравить воздух из системы. |
| Низкий уровень жидкости | Залить жидкость. |
| Недостаточное давление при наклоне вниз (IN/DOWN) или застрял маятниковый клапан. | Проверить. Если маятниковый клапан 1 застревает, заменить переходник насоса (См. Раздел 5A). Если давление низкое, заменить переходник или попытаться отремонтировать, заменив • Клапан 1 разгрузки давления наклона вниз (IN/DOWN) |
| Заклинивает цилиндр(ы) управления дифферентом. | Проверить и выяснить причину заклинивания. При необходимости отремонтировать или заменить. |
| Пережат гидравлический шланг между кожухом карданного подвеса и насосом гидросистемы управления дифферентом. | Заменить шланг 8. |
| Перепутаны местами шланги только на одном цилиндре. | Поменять местами и правильно подсоединить шланги. |
| Колонка заклинивает в кольце карданного подвеса. | Найти причину заклинивания и заменить. |
| Посторонние частицы, загрязнение под запорным шариком клапана разгрузки давления хода поршня вниз (6). | Заменить новым клапаном из ЗИПа. |

#### Поворотно-откидная колонка не остается в полном положении вверх (UP) на длительные периоды

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Внешние утечки | Найти и устранить причину. Заправить насос гидросистемы и стравить воздух из системы. |
| Внутренняя утечка в насосе - в контуре наклона вверх OUT/UP. | Проверить. (См. Раздел 5A.) Заменить переходник 2 или попытаться отремонтировать, заменив следующее: • Термоклапан разгрузки давления 4 • Сальники тарельчатого клапана 9 |
| Внутренняя утечка в цилиндрах управления наклоном и внутренняя утечка насоса в контуре наклона вниз DOWN (эта проблема возникает при одновременной неисправности цилиндров и насоса). | Перебрать цилиндр 5. Отремонтировать или заменить переходник 2, в зависимости от того, что требуется. |

#### Поворотно-откидная колонка не остается в установленном положении из воды/вверх (OUT/UP) на ходу

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Воздух в системе | Найти и устранить причину. Заправить и стравить воздух. |
| Утечка на тарельчатом клапане | Установить ремонтный комплект тарельчатого клапана 1. |

#### Поворотно-откидная колонка буксируется в положении из воды/вверх (OUT/UP) при торможении или переключении на задний ход

##### ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ КОЛОНКА СТУЧИТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Внутренняя утечка цилиндра(ов) управления наклоном | Проверка. (См. Раздел 5A). Перебрать или заменить цилиндры, как требуется. |
| Внутренняя утечка в насосе - контур наклона вниз (N/DOWN). | Проверка. (См. Раздел 5A). Заменить переходник или попытаться отремонтировать заменой следующего: • Обратных клапанов холостого хода или сальников 9. • Установить ремонтный комплект переборки насоса гидросистемы. |

#### Вспенивание масла из заправочно-вентиляционной винт-пробки насоса

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Загрязненное масло | Промыть систему чистым маслом, снова залить масло в насос и стравить воздух из системы управления наклоном. |
| Низкий уровень жидкости | Найти и устранить причину низкого уровня масла. Заправить насос маслом и стравить воздух. |

#### Мотор системы Power Trim работает, но не прокачивает жидкость

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Поломана муфта между насосом и мотором. | Заменить муфту. |
| Забиты сита в заборных патрубках. | Заменить заборные сита. |

#### Мотор системы Power Trim работает медленно в обоих направлениях

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Проверить состояние жидкости. Она может быть грязной и густой (консистенции меда). | Снять резервуар и слить загрязненную жидкость. |

#### Насос системы Power Trim Pump работает медленно с надрывным звуком

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Возможно, слишком сильно затянута шестерня насоса в переходнике. Вода или масло в моторе. | Заменить сборку насоса в переходнике или заменить сборку электрического мотора. |

### Схема гидравлики системы Power Trim

1	- Маятниковый клапан

2	- Переходник насоса

3	- Клапан разгрузки давления в контуре наклона вверх (UP/OUT)

4	- Термоклапан разгрузки давления

5	- Цилиндр управления наклоном

6	- Клапан разгрузки давления в контуре наклона вниз (IN/DOWN)

7	- Шланг контура наклона вверх (UP/OUT)

8	- Шланг контура наклона вниз (IN/DOWN)

9	- Тарельчатые клапаны

### Электросистема автоматического управления наклоном Auto Trim II

ПРИМЕЧАНИЕ: См. главу "Электрическая схема системы Auto Trim II".

#### Мотор насоса не работает на подъем ВВЕРХ (UP) или на наклон ВНИЗ (DOWN) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом

##### СОЛЕНОИД ЩЕЛКАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабое или окисленное соединение положительного (+) кабеля аккумуляторной батареи. | Проверить кабель 14. |
| Перегорел 110-амперный предохранитель или слабое, пораженное коррозией соединение соленоида. | Проверить напряжение на клемме 5. |
| Щетки мотора насоса застревают, поражены коррозией или изношены. | Прочистить или заменить. |
| Грязный коллектор якоря. | Прочистить или заменить. |
| Неисправный якорь. | Проверить, если неисправен, заменить |
| Неисправные полюсные магниты или рама. | Проверить, если неисправны, заменить. |
| Замерзли шестерни насоса. | Заменить насос. |
| КЗ в жгуте управления дифферентом между цепью наклона вверх и вниз. | Отсоединить сине-белый вывод 2 от клеммы соленоида. Если мотор насоса заработал в направлении наклона вниз DOWN, КЗ в жгуте. |

##### СОЛЕНОИД НЕ ЩЕЛКАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабое или пораженное коррозией или поврежденое соединение отрицательного (-) провода аккумуляторного кабеля. | Проверить кабель 13 на повреждение, слабое соединение или коррозию.. |
| Слабое соединение разъема жгута переключателя режима у насоса. | Затянуть соединение 47. |
| Неисправность термовыключателя в моторе насоса. | Соединить перемычку между клеммами 1 и 7. Если насоса заработал, то неисправен выключатель. При этом необходимо заменить целиком сборку полюсных магнитов с обмотками и раму. |
| Обрыв цепи в жгуте переключателя режима. | При замке зажигания в положении РАБОТА (RUN) и переключателе режима в положении РУЧНОЙ (MANUAL) проверить напряжение на клемме 8, одновременно производя наклон вверх (UP), и на клемме 12, одновременно производя наклон вниз (DOWN). Если напряжения нет, см. пункты 5 и 6 ниже. |
| Нет напряжения на переключателе режима. | Проверить напряжение на клемме 25 (при замке зажигания в положении РАБОТА (RUN). Если напряжения нет, проверить вывод питания на слабое соединение. |
| Неисправен переключатель режима. | Проверить напряжение на клемме 24 (при переключателе режима в положении АВТО (AUTO) и на клемме 26 (при переключателе режима в положении РУЧНОЙ (MANUAL). Если напряжения нет, заменить переключатель. |

#### Мотор насоса не останавливается при наклоне ВНИЗ (Down) в автоматическом режиме

##### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛОНА ВВЕРХ (UP/OUT) И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА БУКСИРОВКИ НЕ РАБОТАЮТ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний таймер в модуле управления останавливает мотор насоса через 50 сек после возникновения неисправности.

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабое или грязное соединение соленоида. | Проверить соединения 7 и 8. |
| Неисправен соленоид. | Проверить напряжение на клемме 8, одновременно производя наклон вверх UP (в РУЧНОМ - MANUAL - режиме). Если напряжение есть, обрыв в цепи соленоида. Соленоид при этом необходимо заменить. Если напряжения нет, см. пункты с 3 по 6 ниже. |
| Слабые или пораженные коррозией соединения выводов выключателя ограничителя наклона. | Проверить соединения 32 и 36. |
| Неисправен выключатель ограничителя наклона. | Отсоединить выводы выключателя ограничителя наклона 32 и 36 и подсоединить омметр между выводами для проверки на обрыв. При колонке в положении вниз (DOWN) должен быть полный контакт (обрыва нет). Если это не так, отрегулировать или при необходимости заменить выключатель. |
| Обрыв цепи в жгуте проводки. | Проверить выводы 30, 35, 46 и 2 на повреждение, слабые или пораженные коррозией соединения. |
| Неисправен блок (модуль) управления. | Заменить. |

#### Мотор насоса не работает на подъем ВВЕРХ (UP) или на наклон ВНИЗ (DOWN) в автоматическом режиме управления

##### РУЧНОЙ (MANUAL) РЕЖИМ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Перегорел 20-амперный предохранитель блока (модуля) управления. | Перед заменой предохранителя определить и устранить причину его перегорания. |
| Обрыв аккумуляторных кабелей в блоке управления или жгуте проводки. | Проверить кабели 16 и 18 и вывод 20. |
| Неисправен переключатель режима. | Проверить напряжение на клемме 24 и 25 (при переключателе в положении АВТО (AUTO). Если на клемме 25 напряжение есть, а на клемме 24 нет, неисправен переключатель. |
| Неисправен блок (модуль) управления. | Заменить. |

#### Система управления дифферентом полностью не работает в ручном режиме управления

##### РЕЖИМ АВТО (AUTO) ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРАВИЛЬНО

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправен переключатель режима. | Проверить напряжение на клемме 26 при переключателе режима в положении РУЧНОЙ (MANUAL). Если напряжения нет, заменить переключатель. |
| Обрыв цепи в жгуте проводки. | Проверить выводы 27 и 33 на повреждение, слабые или пораженные коррозией соединения. |

#### Мотор насоса работает на подъем ВВЕРХ (UP), но не работает на наклон ВНИЗ (Down) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВНИЗ (DOWN) НЕ ЩЕЛКАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или грязные соединения соленоида. | Проверить соединения 4, 7 и 12. |
| Неисправен переключатель режима или обрыв цепи наклона вниз (DOWN). | Проверить напряжение на клемме 12, одновременно производя наклон вниз (Down) (в РУЧНОМ - MANUAL - режиме). Если напряжения нет, повторить проверку на клеммах 22 и 23. Если на клемме 23 напряжение есть, а на 22 нет, неисправен переключатель. Если на клемме 22 напряжение есть, проверить выводы 3 и 48 и разъем 47 на обрыв. |
| Неисправен соленоид наклона вниз (DOWN). | Заменить соленоид. |

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВНИЗ (DOWN) ЩЕЛКАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или грязные соединения соленоида. | Проверить соединения 10 и 11. |
| Неисправен соленоид. | Проверить напряжение на клемме 11, одновременно производя наклон вниз (Down) в РУЧНОМ (MANUAL) режиме. Если напряжения нет, заменить соленоид. |
| Неисправна обмотка возбуждения на полюсных магнитных наконечниках мотора управления наклоном вниз (DOWN). | Заменить магнитные полюсные наконечники и раму мотора целиком. |

#### Мотор насоса работает на наклон ВНИЗ (Down), но не работает на подъем ВВЕРХ (UP) в обоих режимах управления, ручном и автоматическом

##### СОЛЕНОИД НАКЛОНА ВВЕРХ (UP) ЩЕЛКАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабые или грязные соединения соленоида. | Проверить соединения 5 и 6. |
| Неисправен соленоид. | Проверить напряжение на клемме 6, одновременно производя наклон вверх (UP). Если напряжения нет, заменить соленоид. |
| Неисправна обмотка возбуждения на полюсных магнитных наконечниках мотора управления наклоном вверх (UP). | Заменить магнитные полюсные наконечники и раму мотора целиком. |

#### Мотор насоса работает на наклон ВНИЗ (Down), но не работает на подъем ВВЕРХ (UP) в автоматическом режиме

##### РУЧНОЙ  (MANUAL) РЕЖИМ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Обрыв в цепи вывода датчика блока управления. | Проверить вывод 17 на повреждение, слабое или пораженное коррозией соединение. |
| Неисправен блок (модуль) управления. | Заменить. |

#### Мотор насоса работает на подъем ВВЕРХ (UP), но не работает на наклон ВНИЗ (DOWN) в автоматическом режиме

##### РУЧНОЙ  (MANUAL) РЕЖИМ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправен переключатель режима. | Проверить напряжение на клеммах 21 и 22, одновременно поворачивая замок зажигания в положение РАБОТА (RUN) в автоматическом режиме (AUTO). Если напряжение на клемме 21 есть, а на клемме 22 нет, переключатель режима неисправен. |
| Обрыв цепи в проводке. | Проверить вывод 19 на повреждение, слабое или пораженное коррозией соединение. |
| Неисправен блок (модуль) управления. | Заменить. |

#### Переключатель управления дифферентом ВНИЗ/В ВОДУ (DOWN/IN) не работает в режиме ручного управления дифферентом

##### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛОНА ВВЕРХ (UP/OUT) И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА БУКСИРОВКИ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО, РЕЖИМ АВТО (AUTO) ФУНКЦИОНИРУЕТ НОРМАЛЬНО

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправен переключатель наклона вниз при ручном режиме управления наклоном. | Проверить напряжение на клемме 38, одновременно производя наклон вниз (DOWN) (в РУЧНОМ - MANUAL - режиме). Если напряжения нет, неисправен выключатель. |
| Обрыв цепи в жгуте проводки. | Проверить напряжение на клемме 23, одновременно производя наклон вниз (DOWN). Если напряжения нет, проверить выводы 28 и 34 на повреждение, слабое или пораженное коррозией соединение.. |
| Неисправен переключатель режима. | Проверить напряжение на клемме 22, одновременно производя наклон вниз (DOWN). Если напряжения нет, неисправен выключатель. |

#### Переключатель управления дифферентом ВВЕРХ/ИЗ ВОДЫ (UP/OUT) не работает в режиме ручного управления дифферентом

##### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛОНА ВНИЗ (DOWN/IN) РАБОТАЕТ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (AUTO) РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Перегорел 20-амперный предохранитель "43" (если установлен) в цепи управления наклоном. | Определить причину перегорания предохранителя и перед заменой устранить причину. |
| Обрыв вывода подачи питания на переключатель системы управления наклоном и переключатель режима буксировки. | Проверить напряжение на клемме 44. Если напряжения нет, проверить вывод 45 на повреждение или слабое соединение. |
| Неисправность переключателя наклона вверх (UP/OUT) (относится только к управлению дифферентом, где для того, чтобы работал переключатель режима буксировки, необходимо активизировать переключатель наклона вверх (UP) | Проверить напряжение на клемме 40, одновременно нажимая на переключатель наклона вверх (UP/OUT). Если напряжения нет, заменить переключатель. |

#### Не работает переключатель буксировки колонки в ручном режиме управления дифферентом

##### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛОНА ВВЕРХ (UP/OUT) РАБОТАЕТ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправен переключатель режима буксировки. | Проверить напряжение на клеммах 41 и 42, одновременно нажимая на переключатель режима буксировки. Если на клемме 42 напряжение есть, а на клемме 41 нет, неисправен переключатель. Если на клемме 42 напряжения нет, проверить вывод подачи питания на обрыв. |
| Обрыв в проводке. | Проверить вывод 39 на повреждение, слабое или пораженное коррозией соединение. |

#### Лодка выходит на глиссирование задолго до того, как поворотно-откидная колонка начинает подниматься из воды

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильная регулировка блока (модуля) управления. | Отрегулировать. (См. Раздел 5) |
| Неисправен блок (модуль) управления. | Заменить блок (модуль) управления. |

#### Лодка не выходит на глиссирование до того, как  поворотно-откидная колонка начинает подниматься из воды

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неправильная регулировка блока (модуля) управления. | Отрегулировать. (См. Раздел 5) |
| Неисправен блок (модуль) управления. | Заменить блок (модуль) управления. |

### Электрическая схема системы Auto Trim II

### Защита от коррозии

ПРИМЕЧАНИЕ: См. главу "Схема проводки контроллера MerCathode".

#### Коррозия на подводных узлах и деталях без системы MerCathode или катодной защиты без протекторного анода

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Изъеден жертвенный анод(ы). | Заменить анод(ы), если изъеден на 50%. |
| Установлен гребной винт из нержавеющей стали. | Добавить (катодную защиту без протекторного анода) MerCathode или установить дополнительные аноды. |
| Жертвенные анод(ы) не заземлены на колонку. | Снять анод(ы), прочистить контактную поверхность, установить обратно на место и проверить электрический контакт с контуром заземления. |
| Разрыв электрического контакта между подводными частями и контуром заземления. | Обеспечить надежные соединения с контуром заземления. |
| Береговой источник питания вызывает перегрузку анода(в) и/или системы защиты MerCathode. | Отсоединить береговой источник питания или установить гальваническую развязку -Quicksilver Isolator. |
| Сильно повреждена, истерта краска на колонке (обнажение большей площади металлических поверхностей). | Заново загрунтовать и покрасить и/или установить дополнительный анод(ы). |
| Закрашен жертвенный анод(ы). | Удалить краску или заменить анод(ы). |
| Наклон колонки такой, что анод(ы) находится над поверхностью воды. | Оставлять колонку в воде, установить дополнительный анод (ниже ватерлинии) или установить на транец соответствующую систему защиты MerCathode. |
| Повреждены коррозией только гидроцилиндры управления наклоном. | Обеспечить надежное заземление колонки. Все части должны быть заземлены. |
| Коррозия в области выхлопных отверстий. Наслоения на выхлопных каналах могут привести к коррозии. | Удалить отложения пастой морского или автомобильного исполнения. |
| Коррозия, образовавшаяся после подъема установки из морской воды на сушу. | Вымыть наружные и промыть внутренние поверхности пресной водой. |
| Коррозия и/или солевые отложения и наслоения между стыкующимися, ответными, частями. | Исключить попадание влаги между частями с помощью смазки с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C w/Teflon. |
| Коррозия частей из нержавеющей стали: Туго намотанная рыболовная леска или посторонние предметы не допускают поступления кислорода, вызывая коррозию. Железные частицы, например, от металлической щетки, вызывают ржавление. Точечная коррозия гребного винта при разрыве электрического контакта. | Прочистить части, удалить посторонние предметы, обеспечить надежный электрический контакт. |

#### Коррозия на подводных узлах и деталях с системой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода

##### КОРРОЗИЯ КОЛОНКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Слабое соединение между (коричневым) выводом опорного электрода или (оранжевым) выводом анода и контроллера MerCathode. | Прочистить и/или затянуть соединения. Отремонтировать проводку. |
| Неисправен опорный электрод системы MerCathode. | Отсоединить (коричневый) вывод опорного электрода от клеммы "R" контроллера. Подсоединить этот вывод к положительному (+) щупу цифрового мультиметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи. Записать показания вольтметра. Затем повторить проверку с эталонным электродом из серебра или хлористого серебра, установленного за колонкой. В обоих случаях должны быть получены одинаковые показания вольтметра. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправен контроллер MerCathode. | При подсоединенных к контроллеру выводах анода и опорного электрода подсоединить перемычку между клеммой "R" и отрицательной (-) клеммой на контроллере. Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на шкалу 0 - 20В) к клемме "A" на контроллере. Подсоединить отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме контроллера. Вольтметр должен показывать: |
|  | • в пресноводных водоемах = 11.5 В (мин.) |
|  | • в морских бассейнах = 3.55 В (мин.) |
|  | Если напряжение ниже, заменить контроллер. |
| Слишком большой катод (например, из нержавеющей стали). | Система защиты MerCathode перегружена из-за большой площади частей из нержавеющей стали, расположенных ниже ватерлинии. |
| Разрыв электрического контакта между частями колонки и заземлением. | Обеспечить электрический контакт (проверить электроконтактные соединения, провода и шайбы). |
| Жертвенные аноды изъедены, закрашены или не действуют. | Заменить аноды. |
| Опорный электрод системы MerCathode или анод закрашены. | Удалить краску или заменить анод или опорный электрод системы MerCathode. |

##### КОРРОЗИЯ КОЛОНКИ (продолжение)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Не подается питание на контроллер MerCathode. | Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на шкалу 0 - 20В) к положительной (+) клемме на контроллере и отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме контроллера. Прибор должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. На стандартной системе MerCathode проверить целостность предохранителя (если он установлен). При необходимости прочистить соединение или отремонтировать проводку. |
| Система MerCathode не работает. | Проверить предохранитель, встроенный в "горячий" провод. |
|  | Проверить батарею. |
|  | Проверить на слабые соединения у контроллера и у батареи. |
|  | Проверить провод заземления между колонкой и контроллером. |

#### Коррозия на подводных узлах и деталях с защитой MerCathode или катодной защитой без протекторного анода

##### ИЗБЫТОЧНОСТЬ ЗАЩИТЫ КОЛОНКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправен опорный электрод системы MerCathode. | Отсоединить (коричневый) вывод опорного электрода от клеммы "R" контроллера. Подсоединить этот вывод к положительному (+) щупу цифрового мультиметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи. Записать показания прибора. Затем повторить проверку с эталонным электродом из серебра или хлористого серебра, установленного за колонкой. В обоих случаях должны быть получены одинаковые показания вольтметра. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправен контроллер MerCathode. | Проверить выход контроллера. Если потенциал на корпусе лодки указывает на избыточную защиту, отсоединить вывод опорного электрода от котроллера. Если контроллер выключен (наложенного, т.е. внешнего, тока не требуется), напряжение между черным отрицательным выводом и анодом должно быть менее 1 Вольта. Измерить ток: При отсоединенном опорном электроде ток в цепи между отрицательным контактом на контроллере и клеммой анода должен быть менее 1 мА. Если требуется, заменить контроллер. |
| Коррозия блуждающими токами (электрический ток утекает с металлического проводника и образует путь через воду). | Один за другим отсоединять электрические узлы и наблюдать за показаниями миллиамперметра до тех пор, пока не будет исключено высокое показание тока. Устранить источник паразитного блуждающего тока. |
| Слабое соединение между (коричневым) выводом опорного электрода MerCathode и клеммой "R" на контроллере. | Прочистить и/или затянуть соединение. При необходимости проводку отремонтировать. |
| Система MerCathode не работает. | Проверить предохранитель, встроенный в "горячий" провод. |
|  | Проверить батарею. |
|  | Проверить на слабые соединения у контроллера и у батареи. |
|  | Проверить провод заземления между колонкой и контроллером. |

#### Процедура испытания для системы защиты от коррозии

1.	Отсоединить источник берегового питания (если имеется).

2.	Измерить потенциал на корпусе с помощью серебряного или хлористо-серебряного опорного электрода и цифрового вольтомметра.

##### ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА

| В морском бассейне | Потенциал | Диагноз |
| --- | --- | --- |
|  | ниже 850 мВ | Колонка поражается коррозией. (См. главу "Коррозия колонки") |
|  | в передах 850 -1100 мВ | Колонка защищена |
|  | выше 1100 мВ | Избыточность защиты колонки. (См. главу "Коррозия колонки") |

| В пресноводном бассейне | Потенциал | Диагноз |
| --- | --- | --- |
|  | ниже 750 мВ | Колонка поражается коррозией. (См. главу "Коррозия колонки") |
|  | в пределах 750 - 1050 мВ | Колонка защищена |
|  | выше 1050 мВ | Избыточность защиты колонки. (См. главу "Коррозия колонки") |

##### ПРИЗНАКИ КОРРОЗИИ

Пузырение, вздутие краски (обычно на острых выступах и краях)

Следы окисления (легко отделяющиеся белые хлопья) на обнаженных поверхностях частей, изготовленных из алюминия (не путать их с плотно, прочно прилипшими отложениями карбоната кальция)

Точечная коррозия алюминия

#### Контроллер MerCathode

a - Контроллер

b - 20-амперный предохранитель

c - Электрод

### Поиск и устранение неисправностей в механизме переключения передачи

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые модели могут быть оборудованы усилителем переключения передач. Единственным отличием этих моделей от других заключается в несколько большей длине крепежных и приводных элементов троса переключения передач дистанционного управления. Регулировка троса такая же, как и на всех других моделях.

a - Сборка усилителя переключения передач

b - Трос переключения передач дистанционного управления

!!! ВНИМАНИЕ

Если лодка оборудована ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, указанный усилитель переключения передач НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать. Использование усилителя переключения передач с этим типом дистанционного управления может привести к неожиданному выходу рычага переключения передач из зацепления.

a - Рычаг переключения передачи

b - Рычаг управления дроссельной заслонкой

#### Поиск и устранение неисправностей при переключении передачи

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная ниже информация предназначена в качестве помощи специалистам по установке для поиска и устранения неисправностей в тех случаях, когда возникает трудность в переключении передач, заедание или скрежет в механизме переключения при переключении на передачу переднего хода.

1. При установке пульта управления на боковой панели лодки, проверить и убедиться в том, что тросы имеют достаточный просвет для работы. Это необходимо, т.к. при перемещении рукоятки переключения передач тросы двигаются вверх и вниз. Если пульт управления смонтирован так, что он сдвинут назад и слишком близко к любым стекловолоконным элементам конструкции лодки, на пути движения тросов будут встречаться помехи. Это приведет к трудному переключению передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения хороших условий прокладки тросов корпус пульта управления можно поворачивать с шагом в 30°.

Правильный изгиб троса                                            Неправильный изгиб троса

2.	Следить за тем, чтобы при прокладке троса от пульта управления через боковой планшир корпуса лодки он не имел никаких слишком резких изгибов, т.к. это приведет к трудному и жесткому переключению передач.

3.	Перед установкой троса переключения передач в пульт управления  вытянуть конец штанги с отверстием для троса и смазать  его смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon. Подвигать его вперед и назад для равномерного распределения смазки.

4.	Не допускать крепления управляющих тросов стяжками или хомутами ни к каким другим тросам или жестким элементам конструкции на расстоянии 3 фут. (914 мм) от пульта.

5.	Проверить, чтобы на тросе не было неисправимых петель, перекруток.

6.	Проверить и обеспечить необходимый просвет для движения тросов, когда пульт управления устанавливается внутри боковой панели. Тросы должны иметь достаточное пространство для движения вверх и вниз, когда рукоятка пульта передвигается на передачу переднего или заднего хода.

7.	Не допускать, чтобы двигатель при установке опустился и сел на промежуточный трос переключения передач, т.к. это приведет к сплющиванию и разрушению внутренней брони троса и вызовет неправильное или жесткое, трудное переключение.

8.	НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ крепить трос переключения передач стяжками или хомутами ни к каким другим тросам на расстоянии 5 фут. (1524 мм) от диска переключения передач.

9.	НИ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  крепить трос переключения передач к транцу никакими пластмассовыми хомутами, зажимами и другими крепежными средствами на расстоянии 5 фут. (1524 мм) от диска переключения передач.

10.	НИ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ затягивать слишком сильно крепежные гайки тросов дроссельной заслонки и переключения передач на стороне двигателя. Патрон-ограничитель и конец троса должны свободно вращаться на шпильке.

11.	Проверить промежуточный трос переключения передач, проложенный от транцевой сборки к диску переключения передач, как указано ниже:

a.	Трос должен идти через транец над выхлопной трубой и делать поворот к правобортной стороне лодки между выхлопной трубой и кожухом маховика двигателя.

b.	Затем трос должен проходить под задней правобортной опорой двигателя и делать поворот к транцу.

c.	Затем трос должен быть проложен за клапаном рулевого управления и, изгибаясь, проходить к диску переключения передач на двигателе. Подсоединить его к точкам анкерных креплений на диске.

Соблюдение указанного маршрута прокладки троса позволит не допустить повреждения троса соединительной муфтой двигателя.

| Модель 4-цил. двигателя с линейным расположением цилиндров |  | Модели V6 и V8 |
| --- | --- | --- |

#### Проверка на чрезмерность люфта

Проверку слишком большого люфта (мертвого хода) в системе переключения передач колонки можно производить на лодке, спущенной на воду, или на лодке на суше. См. соответствующую процедуру.

##### ЛОДКА НА СУШЕ (ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН)

1. Отсоединить трос механизма переключения передач дистанционного управления.

a	- Трос переключения передач дистанционного управления

b	- Пластмассовый рычаг переключения передач

c	- Штифт с головкой и отверстием под шплинт и шплинт (шплинтовочный штифт и шплинт)

d	- Контргайка и шайба

ВАЖНО: Во время выполнения следующих действий при вталкивании и вытягивании троса переключения передач прилагать усилие давления на него только настолько, насколько необходимо для того, чтобы начал двигаться V-образный паз на рычаге. Затем слегка ослабить давление. С помощью чертилки с острым концом нанести метку на резьбовую часть трубы для получения точного измерения.

Выключатель роликового типа

a -V-образный паз

Выключатель плунжерного типа

a -V-образного типа

2. Проверить на слишком большой люфт (мертвый ход) в системе переключения передач поворотно-откидной колонки:

a.	Чтобы обеспечить полное сцепление, переключить колонку на передачу, вдавив трос переключения передач колонки, одновременно вращая вал гребного винта против часовой стрелки до тех пор, пока он не остановится.

b.	Нанести метку на резьбовую часть трубы троса переключения передач у торца наконечника направляющий.

a - Трос переключения передач поворотно-откидной колонки

b - Вал гребного винта - Вращать

c - Резьба на трубе - Сделать метку здесь

c.	Поддерживая давление на вал гребного винта в направлении против часовой стрелки (для того, чтобы муфта сцепления оставалась в зацеплении с шестерней), слегка потянуть за наконечник направляющей троса переключения передач колонки и сделать вторую метку на резьбовой части трубы.

d.	Измерить расстояние между двумя метками. Это расстояние должно составлять 9/16" (14 мм) или меньше.

a - Расстояние - 9/16 " (14 мм) или меньше

b - Вал гребного винта - Приложить и поддерживать давление на него в указанном направлении

Если люфт составляет 9/16" (14 мм) или меньше: Ничего делать больше не требуется. Приступить к регулировке.

Если люфт больше, чем 9/16 " (14 мм): Колонку необходимо снять для устранения чрезмерного люфта.

##### ЛОДКА СПУЩЕНА НА ВОДУ (ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ)

!!! ОСТОРОЖНО

Для выполнения следующей процедуры требуется два человека. Один для проверки и регулировки и один для действий с пульта управления лодки.

!!! ОСТОРОЖНО

Во избежание повреждения лодки перед переключением колонки на передачу обеспечить надежную швартовку к доку/причалу и принять все меры предосторожности.

1.	Запустить и прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры. (См. рабочие процедуры в Руководстве по работе и техническому обслуживанию).

2.	Отсоединить трос дроссельной заслонки.

Показана карбюраторная модель (на других моделях подобно указанной)

a -Направляющая наконечника троса дроссельной заслонки

b - Рычаг дроссельной заслонки карбюратора

3. Отсоединить трос переключения передач дистанционного управления

a - Трос переключения передач дистанционного управления

b - Пластмассовый рычаг переключения передач

c - Штифт с головкой и отверстием под шплинт и шплинт

d - Контргайка и шайба

ВАЖНО: В время выполнения следующих действий при вталкивании и вытягивании троса переключения передач прилагать усилие давления на него только настолько, насколько необходимо для того, чтобы начал двигаться V-образный паз. Затем слегка ослабить давление. С помощью чертилки с острым концом нанести метку на резьбовую часть трубы для получения точного измерения.

Выключатель роликового типа

Выключатель плунжерного типа

4. Проверить чрезмерность люфта в системе переключения передач колонки, как указано ниже:

a.	Надавить на трос переключения передач колонки.

b.	Сделать метку на резьбовой части направляющей наконечника этого троса у торца направляющей.

a - Трос переключения передач колонки

b - Резьбовая часть трубы

c.  Слегка потянуть за направляющую наконечника троса переключения передач и сделать вторую метку на резьбовой части трубы.

d. Измерить расстояние между двумя метками. Оно должно составлять 9/16" (14 мм) или меньше.

a - Расстояние - 9/16 " (14 мм) или меньше

Если люфт составляет 9/16" (14 мм) или меньше: Ничего делать с колонкой больше не требуется. Приступить к регулировке.

Если люфт больше, чем 9/16 " (14 мм): Колонку необходимо снять для устранения чрезмерного люфта.

#### Определение чрезмерного люфта методом исключения

ПРИМЕЧАНИЕ: Трафареты и выкройки, необходимые для изготовления инструмента, см. в конце данного раздела.

1. Для определения углового люфта (при вращении) вала переключения передач использовать такой инструмент, который показан ниже. Он требуется для измерения градусов углового люфта вала переключения передач при муфте сцепления, зафиксированной и находящейся на передаче.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выкройки, заготовки и конфигурацию инструмента см. на стр. 1C- 45.

a. Приложив и поддерживая давление на вал гребного винта для того, чтобы муфта оставалась на сцеплении, слегка провернуть соединительный элемент вала переключения передач против часовой стрелки. Отметить положение стрелки инструмента.

a - Стрелка инструмента, установленного на вал переключения передач

b - Шкала (одно деление равно 1°)

c - Гайка - Плотно затянута только пальцами руки

b. Вращать соединительный элемент вала переключения передач по часовой стрелке, одновременно вращая вал гребного винта против часовой стрелки до фиксации муфты на сцеплении. Отметить положение стрелки на шкале.

a - Соединительный элемент вала переключения передач

b - Стрелка инструмента

c - Шкала

c. Поддерживая давление на вал гребного винта для того, чтобы муфта находилась на сцеплении, слегка повернуть соединительный элемент вала переключения передач против часовой стрелки. Отметить положение стрелки на шкале.

a - Соединительный элемент вала переключения передач

b - Стрелка инструмента

c - Шкала

d. Определить, на сколько градусов произошло перемещение.

Если 12° или меньше: Проблема с тросом переключения передач колонки, с верхним валом переключения передач и рычагом.

Если больше, чем 12°: Проблема с катушкой механизма переключения передач редуктора.

В любом случае ремонт соответствующих узлов и деталей см. в соответствующем разделе.

#### Проверка выхода троса переключения передачи дистанционного управления

ВАЖНО: Дистанционное управление должно обеспечивать ход троса (на конце диска переключения передачи) в переделах от 2-7/8" (73 мм) до 3-1/8" (80 мм) при нагрузке 15-20 фунт. (6.8-9 кг), приложенной к направляющей наконечника троса.

Модели с усилителем переключения передач: Это измерение хода можно выполнить следующим образом: Установить трос дистанционного управления и с помощью усилителя переключения передач (в комплекте поставки) создать соответствующую нагрузку на трос переключения передач (при этом трос переключения передач поворотно-откидной колонки не должен быть установлен).

Модели без усилителя переключения передач: Это измерение хода можно выполнить следующим образом: Слегка надавливать и тянуть за направляющую дистанционного управления, что позволит создать соответствующую нагрузку [15-20 фунт. (6.8-9Kg)] на трос переключения передач.

1.	Установить дистанционное управление на передачу:

На колонках с правосторонним вращением - В положение передачи переднего хода при полностью открытой дроссельной заслонке.

На колонках с левосторонним вращением - В положение передачи заднего хода при полностью открытой дроссельной заслонке.

Нанести метку на резьбовой конец трубы по краю направляющей наконечника троса.

2.	Установить дистанционное управление на противоположную передачу. Измерить расстояние между краем направляющей наконечника троса переключения передач и меткой, сделанной по пункту 1. Полный выход троса переключения передач не должен быть меньше, чем 2-7/8 " (73 мм) или больше, чем 3-1/8 (80 мм). Если выход троса неправильный, дистанционное управление и/или трос переключения передач необходимо заменить.

С усилителем переключения передач:

a - Усилитель переключения передач

b - Трос переключения передач дистанционного управления - Втянут

c - Сделать метку на трубе у торца направляющей наконечника троса

d - Трос переключения передач дистанционного управления - Выдвинут

e - Измеренное расстояние от метки до торца направляющей наконечника троса в пределах

от 2-7/8" (73 мм) до 3-1/8 " (80 мм)

Без усилителя переключения передач:

a - Направляющая наконечника троса переключения передач

b - Трос переключения передач дистанционного управления - Слегка потянуть за концевую направляющую

c - Сделать метку на трубе у торца направляющей наконечника троса

d - Трос переключения передач дистанционного управления - Слегка надавить на концевую направляющую

e - Измеренное расстояние от метки до торца направляющей троса:

от 2-7/8 " (73 мм) до 3-1/8 " (80 мм)

#### Проверка времени срабатывания выключателя блокировки переключения передач (на моделях с выключателем роликового типа)

1.	Отсоединить БЕЛО-ЗЕЛЕНЫЙ провод выключателя от контакта клеммной колодки или одинарного штекерного разъема.

2.	Подсоединить положительный (+) щуп омметра к БЕЛО-ЗЕЛЕНОМУ проводу выключателя, а отрицательный (-) щуп омметра к ЧЕРНОМУ проводу выключателя на клеммной колодке.

3.	Переключить омметр на шкалу Rx1.

a - Клеммная колодка

b - БЕЛО-ЗЕЛЕНЫЙ провод выключателя

c - ЧЕРНЫЙ провод выключателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Форму и размеры для изготовления подобного инструмента см. в конце данного раздела.

Медленно поворачивать ролик выключателя из своего посадочного места. Цепь должна замкнуться (омметр должен показать полный контакт), когда ролик сдвинется на 1/8" (3 мм). В качестве калибра установки указанного расстояния использовать стержень/проволоку диаметром 1/8" на конце специального инструмента.

a - Специальный инструмент

b - Диаметр 1/8" (3 мм)

Если выключатель срабатывает слишком рано (менее, чем 1/8"): Ролик должен быть отогнут от своего посадочного места.

Если выключатель срабатывает слишком поздно (более, чем 1/8"): Ролик должен быть подогнут к своему посадочному месту.

a - Рычаг

b - Ролик

c - Специальный инструмент

4. После правильной установки времени срабатывания подсоединить провода на место к клеммной колодке и смазать клеммы тонким слоем жидкого неопрена.

a - ЧЕРНЫЕ провода

b - БЕЛО-ЗЕЛЕНЫЕ провода

#### Проверка времени срабатывания выключателя блокировки переключения передач (на моделях с выключателем плунжерного типа)

1. Придерживая гайки с задней стороны диска переключения, ослабить два винта с крестообразными шлицами на выключателе и медленно сдвигать выключатель либо вперед, либо назад.

a - Выключатель / штифт плунжера

b - Рычаг, приводящий выключатель в действие

c - Регулировка расстояния 1/32'" (0.8 мм)

d - Два винта

2. Отрегулировать штифт плунжера, установив его на расстояние 1/32" (0.8 мм) между штифтом и рычагом, который приводит его в действие.

3. Медленно отодвигать рычаг до тех пор, пока контакты выключателя не разомкнутся или замкнутся. Когда рычаг сдвигается на расстояние 3/16" (1/32" (4.8 (0.8 мм), цепь должна размыкаться или замыкаться.

a - Выключатель

b - Расстояние сдвига рычага, приводящего выключатель в действие.

4. После завершения регулировки и получения расстояния 3/16" (1/32" (4.8 (0.8 мм) затянуть винты на выключателе. После затягивания винтов снова проверить положение штифта плунжера выключателя.

#### Проверка работы

1.	Подсоединить на место трос дроссельной заслонки.

2.	Спустить лодку на воду и запустить двигатель. Проверить следующее:

a.	Переключиться на передачу переднего и заднего хода и проверить, чтобы муфта обеспечивала сцепление до того, как двигатель начнет набирать обороты (ускорение).

b.	Чтобы убедиться в том, что двигатель не останавливается, не глохнет, набрать ускорение оборотов на передаче переднего и заднего хода.

c.	Проверить, чтобы ролик блокиратора механизма переключения передач был в центре углубления на рычаге блокировки переключения передач при колонке на передаче переднего и заднего хода.

d.	Переключиться из положения НА передаче в нейтральное положение, проверить, чтобы колонка переключалась на нейтральное положение до того, как рычаг переключения передач дистанционного управления дойдет до положения фиксации нейтрального положения.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# ДЕМОНТАЖ, УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

## Раздел 2A - Все модели

Оглавление

| Демонтаж поворотно-откидной колонки 2A-2 Установка поворотно-откидной колонки 2A-6 Регулировка троса механизма переключения передачи дистанционного управления (при установленной поворотно-откидной колонке) 2A-13 Поиск и устранение неисправностей при переключении передач 2A-22 Установка гребного винта 2A-23 Демонтаж транцевой сборки 2A-25 Модели с рулевым управлением с гидроусилителем 2A-25 Модели с ручным рулевым управлением 2A-26 Установка транцевой сборки 2A-31 Модели с рулевым управлением с гидроусилителем 2A-36 Модели с ручным рулевым управлением 2A-38 |  |
| --- | --- |

### Демонтаж поворотно-откидной колонки

1.	Переключить рычаг переключения передач дистанционного управления в положение переднего хода (FORWARD) на редукторах со стандартным вращением или в положение заднего хода (REVERSE) на редукторах с противоположным вращением.

2.	Для того, чтобы поднять колонку в положение транспортировки / полное положение вверх, нажать кнопку режима транспортировки на рукоятке.

3.	Поднять колонку для того, чтобы получить доступ к области между кожухом карданного подвеса и колонкой непосредственно на верху транцевого конца противокавитационной плиты.

4.	Отсоединить разъемы спидометра, руководствуясь подпунктом "a" или "b", в зависимости от того, что требуется:

a. Захватить верхнюю половину пластмассового разъема, повернуть против часовой стрелки и вытянуть вверх для того, чтобы расцепить блокирующее устройство.

Разъем спидометра моделей выпуска первой половины 1997 г. или предыдущих лет.

a - Разъем спидометра - "папа" - штырьковая часть

b - Разъем спидометра - "мама" - гнездовая часть

c - Пазы для совмещения

b. Нажать на кнопку разблокировки замка на гнездовой части разъема спидометра. Вытянуть и снять.

Разъем спидометра моделей выпуска 1998 г. и последующих лет.

a - Разъем спидометра - "мама" - гнездовая часть

b - Колоколообразный кожух

c - Стяжка

d - Кнопка разблокировки (замка)

e - Разъем спидометра - "папа" - штырьковая часть

f - Поворотно-откидная колонка

ВАЖНО: Если колонка поднимается не гидравлической системой, а другими средствами, закрепить колонку соответствующим подъемным механизмом так, чтобы колонка не упала.

5. Опустить колонку до полного положения в воду/вниз (IN/DOWN).

6. Снять цилиндры (на кормовом конце) системы Power Trim  с колонки.

a - Кормовой анкерный палец

b - Втулки (4)

c - Плоские шайбы (2)

d - Серьги (2)

e - Пластмассовые крышки (2)

a - Кормовой анкерный палец

b - Втулки

7. Снять 6 контргаек и 5 шайб, которыми колонка крепится к транцевому узлу и снять поворотно-откидную колонку.

a - Контргайки (6)

b - Шайбы (5)

c - Электроконтактная плита заземления

8. Снять прокладку колоколообразного кожуха.

a - Прокладка колоколообразного кожуха

### Установка поворотно-откидной колонки

1.	Установить и совместить двигатель. См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя.

ВАЖНО: Перед установкой колонки резиновая прокладка должна быть правильно расположена и приклеена в отверстии кожуха колоколообразного кожуха, иначе может образоваться просачивание воды в  лодку.

2.	Правильно расположить резиновую прокладку и уплотнительное кольцо водяного канала в колоколообразном кожухе.

3.	Смазать всю шпильку и резьбы смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

a - Резиновая прокладка

b - Уплотнительное кольцо водяного канала

c - Шпильки

4. Смазать поворотный шарнир колонки, уплотнительные кольца и шлицы вала карданного шарнира смазкой для шлицов муфты двигателя - Engine Coupler Spline Grease.

a - Поворотный шарнир колонки

b - Уплотнительные кольца вала карданного шарнира

c - Шлицы вала карданного шарнира

5. Насадить инструмент для монтажа стабилизатора суппорта переключения - Shift Slide Stabilizer Tool - на шпильку непосредственно под суппортом переключения и расположить, как показано.

6. Расположить суппорт переключения передач в колоколообразном кожухе так, чтобы паз в промежуточном соединении вала был обращен прямо по линии нос-корма. Для этого переключить рычаг переключения передач дистанционного управления: 1) НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРЕДНЕГО ХОДА ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ  ЗАСЛОНКЕ НА КОЛОНКАХ С ПРАВОСТОРОННИМ ВРАЩЕНИЕМ или НА ПЕРЕДАЧУ ЗАДНЕГО ХОДА НА КОЛОНКАХ С ЛЕВОСТОРОННИМ ВРАЩЕНИЕМ.

a - Инструмент для монтажа стабилизатора суппорта вала механизма переключения передач - Shaft Slide Stabilizer Tool

b - Суппорт переключения передач

ВАЖНО: Сборка суппорта свободно вращается на сердечнике (центральном проводе). Поэтому при установке колонки соблюдать осторожность, чтобы  суппорт оставался в вертикальном положении и правильно сцепленным с рычагом переключения передач.

7. Расположить вал переключения передач колонки так, чтобы он был направлен прямо вперед за счет вращения вала переключения передач по часовой стрелке, одновременно проворачивая вал гребного винта против часовой стрелки.

a - Соединение вала переключения передач колонки

ВАЖНО: При монтаже спаренной установки из двух двигателей следить за тем, чтобы на соответствующую транцевую сборку была установлена соответствующая колонка правостороннего или левостороннего вращения. Колонку с левосторонним вращением можно определить по маркировке на задней стороне кожуха верхнего торсионного вала. На маркировке указано следующее: "Alpha One - Counter Rotation" - "Модель Alpha One - Противоположное вращение " или по литере "L" на валу гребного винта.

8. Установить прокладку на колоколообразный кожух.

Без бачка контроля уровня масла

(Для наглядности показан без инструмента для монтажа стабилизатора суппорта переключения передач - Shift Slide Stabilizer Tool)

a - Прокладка

ПРИМЕЧАНИЕ: Если бачок контроля уровня масла установлен, УБЕДИТЬСЯ в том, чтобы была установлена  прокладка с отверстием для масляного канала.

С бачком контроля уровня масла

(Для наглядности показан без инструмента для монтажа стабилизатора суппорта переключения передач - Shift Slide Stabilizer Tool)

a - Прокладка

b - Отверстие для масляного канала

9. Установить колонку, как указано ниже:

a.	Расположить цилиндры системы Power Trim прямо назад (над верхом диска ускорения). Ни в коем случае не поцарапать диск ускорения или цилиндры.

b.	Направить вал карданного шарнира через подшипник карданного подвеса и в муфту двигателя, одновременно  направляя суппорт переключения передач в кожух торсионного вала. Следить за тем, чтобы суппорт переключения оставался в вертикальном положении и сцепленным с рычагом вала переключения передач колоколообразного кожуха.

c.	После того, когда вал карданного шарнира начнет входить в муфту двигателя, снять инструмент для монтажа стабилизатора суппорта переключения передач - Shift Slide Stabilizer Tool.

d.	Проверить, чтобы шпилька была тщательно смазана смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

ВАЖНО: Если колонка не входит полностью в колоколообразный кожух, проверить и убедиться в том, что соединения вала переключения передач были правильно расположены и все уплотнительные кольца были смазаны. Не вставлять колонку на место насильно.

e.	Если необходимо, слегка провернуть вал гребного винта против часовой стрелки для того, чтобы обеспечить совмещение шлицов вала карданного шарнира со шлицами муфты двигателя. Затем продвинуть колонку в колоколообразный кожух.

10. С помощью крепежных болтов привернуть колонку к колоколообразному кожуху, как показано. Затянуть с усилием до 50 фунт.-фут. (68 Н-м).

a - Контргайки и плоские шайбы

b - Контргайка и электроконтактная шайба (ПЛОСКУЮ ШАЙБУ НА ЭТО МЕСТО НЕ СТАВИТЬ!)

11.	Вернуть рычаг переключения передач дистанционного управления на нейтральное положение.

12.	Установить цилиндры системы Power Trim на кормовой конец колонки с помощью крепежа, как показано. При установке смазать все детали, кроме пластмассовых крышек, специальной смазкой Quicksilver Special Lube 101. Насадить пластмассовые крышки на концы всех задних анкерных штифтов.

a.	Вставить одну втулку в каждое внутреннее отверстие обоих цилиндров.

b.	Совместить отверстие цилиндров с отверстием колонки.

c.	Вставить кормовой анкерный палец через один из цилиндров, отверстие колонки и затем другой цилиндр до тех пор, пока он не будет выступать одинаково с обеих сторон колонки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности расстояние между цилиндрами и отверстием анкерного пальца колонки показано увеличенным.

a - Кормовой анкерный палец

b - Втулки

d.	Установить две оставшиеся втулки на концы кормовых анкерных пальцев и вставить плотно в отверстие цилиндров.

e.	Установить плоские шайбы.

f.	Установить серьги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Канавки на внутренней стороне кормового анкерного пальца предназначены для серег, а более широкие наружные канавки для крепления пластмассовых крышек.

a	- Кормовой анкерный палец

b	- Втулки

c	- Плоские шайбы (2)

d	- Серьги (2)

e	- Пластмассовые крышки (2)

13.	Поднять колонку для получения доступа к области между кожухом карданного подвеса и колонкой непосредственно на верху транцевого конца противокавитационной плиты.

14.	Подсоединить разъемы спидометра в соответствии с подпунктами "a" или "b", в зависимости от того, что требуется:

a. Совместить пластмассовые штуцеры, надавить вниз и повернуть по часовой стрелке до защелкивания замка разъема.

Разъем спидометра моделей выпуска первой половины 1997 г. и предыдущих лет

a - Штырьковая часть ("папа") разъема спидометра

b - Гнездовая часть ("мама") штуцера спидометра

c - Пазы для совмещения

b. Надавить  на кнопку замка и вставить гнездовую часть разъема спидометра на штырьковую часть.

a - Разъем спидометра - гнездовая часть

b - Колоколообразный кожух

c - Стяжка

Разъем спидометра моделей выпуска 1998 г. и последующих лет

a - Разъем спидометра - штырьковая часть

b - Разъем спидометра - гнездовая часть

c - Редуктор

### Регулировка троса механизма переключения передачи дистанционного управления (при установленной поворотно-откидной колонке)

ПРИМЕЧАНИЕ: На иллюстрациях на следующих страницах показаны модели, имеющие диски переключения, которые установлены на выхлопном колене. Детали механизма переключения на модели  3.0L расположены на верху крышки клапана или на правобортном кронштейне для жгута проводки. Процедура регулировки та же самая.

ВАЖНО: Регулировка троса переключения для колонки с правосторонним вращением (RH) отличается от процедуры регулировки колонки с левосторонним вращением  (LH). При выполнении действий по следующим пунктам руководствоваться только соответствующей процедурой.

ВАЖНО: Колонка должна быть установлена.

ВАЖНО: Двигатель НЕ ЗАПУСКАТЬ.

1. Снять трос переключения передачи дистанционного управления и узел усилителя механизма переключения (если он установлен).

С узлом усилителя переключения передач

a - Узел усилителя переключения передач в сборе

b - Трос переключения передач дистанционного управления

Без узла усилителя переключения передач

a - Трос переключения передач дистанционного управления

2. Проверить и убедиться в том, что регулируемая шпилька рычага переключения была расположена в пазу в конце, который находится ближе к точке поворотного шарнира рычага переключения. Если необходимо, ослабить и совместить шпильку в пазу и затем затянуть шпильку снова.

a - Регулируемая шпилька

3. Переключить передачу на дистанционном управлении в соответствии с действиями по пункту "a" или "b":

a.	Колонка с правосторонним вращением (RH) - На передачу переднего хода, за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

b.	Колонка с левосторонним вращением (LH) - На передачу заднего хода, за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

4. Установить колонку на передачу, вдавив трос переключения передач колонки, и одновременно вращать вал гребного винта против часовой стрелки до тех пор пока, вал не остановится, чтобы обеспечить полное сцепление муфты. Поддерживать легкое давление на трос переключения передач колонки так, чтобы держать его в конце его хода (это позволит устранить всякое провисание троса).

ВАЖНО: Поддерживая давление на трос переключения передач колонки, не применять слишком большого усилия. Чрезмерное усилие можно определить по движению V-образного углубления на рычаге переключения передач.

a - Трос переключения передач колонки - Вдавить

b - Вал гребного винта - Вращать против часовой стрелки

5. Слегка потянуть за направляющую наконечника троса переключения передач дистанционного управления (чтобы снять провисание с троса и дистанционного управления) и отрегулировать латунный патрон-ограничитель, как требуется для того, чтобы совместить точки крепления со шпилькой и отверстием под шплинтуемый штифт на рычаге переключения передач. При этом слегка давить на трос переключения передач колонки.

a - Направляющая наконечника

b - Латунный патрон-ограничитель

c - Отверстие под шплинтуемый штифт на рычаге переключения передач

d - Шпилька

6. После совмещения троса, как указано выше, провернуть латунный патрон на 4 оборота от направляющей наконечника троса.

e - Направляющая наконечника троса

f - Латунный патрон-ограничитель

7. Временно установить трос переключения передач дистанционного управления на шпильку и установить шплинтуемый штифт.

a - Трос переключения передач дистанционного управления

b - Шплинтуемый штифт

8. Переключить дистанционное управление, как указано в подпункте "a" или "b":

a.	Колонка с правосторонним (RH) вращением - На передачу заднего хода за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

b.	Колонка с левосторонним (LH) вращением - На передачу переднего хода за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

(RH)	(LH)

9. Чтобы обеспечить полное сцепление муфты, одновременно вращать вал гребного винта по часовой стрелке до тех пор, пока вал не остановится.

a - Вал гребного винта - Вращать по часовой стрелке

10. Выполнить действия по пункту "a" или "b", в зависимости от того, что требуется:

a. На моделях с выключателем блокировки старого типа: Проверить положение рычага выключателя блокировки механизма переключения передач. Ролик должен быть в центре.

a - Ролик выключателя-блокиратора переключения передач

b. На моделях с выключателем блокировки нового типа: Проверить положение плунжера выключателя блокировки механизма переключения передач. Кнопка выключателя должна быть в центре.

a - Кнопка плунжерного выключателя-блокиратора переключения передач

11. Если ролик или кнопка плунжера не в центре:

a.	Проверить, чтобы регулируемая шпилька находилась в самой нижней части углубления рычага переключения передач.

b.	Проверить дистанционное управление на правильный выход троса переключения передач [3" (76 мм) ±1/8" (3 мм)].

c.	Если "a" и "b" соответствуют, проверить и убедиться в том, что трос переключения передач колонки не сплющен и не имеет перекруток. (Если трос заклинивает, ролик или кнопка плунжера блокиратора сместятся от центра при переключении на передачи или с передач переднего и заднего хода).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если трос был поврежден во время установки, установить новый трос, Затем повторить всю процедуру регулировки с новым тросом.

!!! ВНИМАНИЕ

Неправильная установка усилителя механизма переключения передач может привести к повреждению или отказу в работе пульта управления при переключении передач.

Для пультов модели Commander 3000 - Если точки крепления усилителя механизма передач не совмещаются, проверить и убедиться в том, что пульт установлен на нейтральное положение. Снять трос переключения и отрегулировать патрон-ограничитель хода, как требуется, чтобы механизм усилителя переключения устанавливался, не требуя усилий.

Для ВСЕХ других пультов - Если точки крепления усилителя механизма передач не совмещаются, то для установки подвигать вперед и назад конец усилителя переключения передач. Трос переключения передач повторно НЕ регулировать.

12. После правильной регулировки троса переключения передач дистанционного пульта установить на место трос и усилитель переключения передач (если требуется) и закрепить соответствующими крепежными средствами. Полностью затянуть контргайку и отпустить на 1/2 оборота.

Сборка с усилителем переключения передач

a	- Трос переключения передач дистанционного управления

b	- Усилитель переключения передач

c	- Штифт с головкой и отверстием под шплинт

d	- Шплинт

e	- Шайба с большим внутренним диаметром

f	- Шайба с меньшим внутренним диаметром

g	- Контргайка

Сборка без усилителя переключения передач

a - Трос переключения передач дистанционного управления

b - Штифт с головкой и отверстием под шплинт Усилитель переключения передач

c - Шплинт

d - Пружина

e - Шайба

f - Шайба

g - Разделительная втулка

h - Шайба

i - Контргайка

ВАЖНО: Если используется длинный трос переключения передач дистанционного пульта или если на этом тросе много изгибов или если ход троса дистанционного управления не соответствует, возможно, потребуется дополнительная регулировка. См. пункт 13 или 14, в зависимости от того, что требуется.

13. Дистанционный пульт с одним рычагом управления передачей и дроссельной заслонкой:

a.	Колонка с правосторонним  (RH) вращением гребного винта - Переключить дистанционный пульт на передачу заднего хода в положение полностью открытой дроссельной заслонки, одновременно вращая вал гребного винта по часовой стрелке. Муфта должна входить в зацепление и блокировать вал гребного винта. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач и сдвигать ее вверх в пазе до тех пор, пока муфта не войдет в зацепление с шестерней заднего хода.  Снова затянуть шпильку. Для того, чтобы проверить положение выключателя-блокиратора, несколько раз переключить дистанционный пульт и оставить на передаче заднего хода. Ролик или кнопка выключателя должны быть в центре.

b.	Колонка с левосторонним  (LH) вращением гребного винта - Переключить дистанционный пульт на передачу переднего хода в положение полностью открытой дроссельной заслонки, одновременно вращая вал гребного винта по часовой стрелке. Муфта должна входить в зацепление и блокировать вал гребного винта. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач и сдвигать ее вверх в пазе до тех пор, пока муфта не войдет в зацепление с шестерней переднего хода. Снова затянуть шпильку. Для того, чтобы проверить положение выключателя-блокиратора, несколько раз переключить дистанционный пульт и оставить на передаче переднего хода. Ролик или кнопка выключателя должны быть в центре.

14. Дистанционный пульт с двумя раздельными рычагами управления переключением передач и дроссельной заслонкой:

a.	Колонка с правосторонним  (RH) вращением гребного винта - Вращая вал гребного винта по часовой стрелке, перевести рукоятку переключения передач дистанционного управления в полное положение заднего хода. Муфта должна войти в зацепление до того, как рычаг переключения передач остановится. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач и сдвигать ее вверх в пазе до тех пор, пока муфта не войдет в зацепление с шестерней заднего хода. Снова затянуть шпильку. Для того, чтобы проверить положение выключателя-блокиратора, несколько раз переключить дистанционный пульт и оставить на передаче заднего хода. Ролик или кнопка выключателя должны быть в центре.

b.	Колонка с левосторонним  (LH) вращением гребного винта - Вращая вал гребного винта по часовой стрелке, перевести рукоятку переключения передач дистанционного управления в полное положение переднего хода. Муфта должна войти в зацепление до того, как рычаг переключения передач остановится. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач и сдвигать ее вверх в пазе до тех пор, пока муфта не войдет в зацепление с шестерней переднего хода.

Снова затянуть шпильку. Для того, чтобы проверить положение выключателя-блокиратора, несколько раз переключить дистанционный пульт и оставить на передаче переднего хода. Ролик или кнопка выключателя должны быть в центре.

a - Регулируемая шпилька

a - Ролик выключателя-блокиратора

a - Кнопка плунжерного выключателя-блокиратора

#### Поиск и устранение неисправностей при переключении передач

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная ниже информация предназначена в качестве помощи специалистам по установке для поиска и устранения неисправностей в тех случаях, когда возникает трудность в переключении передач, заедание или скрежет в механизме переключения при переключении на передачу переднего хода.

1. При установке пульта управления на боковой панели лодки, проверить и убедиться в том, что тросы имеют достаточный просвет для работы. Это необходимо, т.к. при перемещении рукоятки переключения передач тросы двигаются вверх и вниз. Если пульт управления смонтирован так, что он сдвинут назад и слишком близко к любым стекловолоконным элементам конструкции лодки, на пути движения тросов будут встречаться помехи. Это приведет к трудному переключению передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения хороших условий прокладки тросов, корпус пульта управления можно поворачивать с шагом  30°.

Правильный изгиб троса                                            Неправильный изгиб троса

2.	Следить за тем, чтобы при прокладке троса от пульта управления через боковой планшир корпуса лодки, он не имел никаких слишком резких изгибов, т.к. это приведет к трудному и жесткому переключению передач.

3.	Перед установкой троса переключения передач в пульт управления вытянуть конец направляющей троса (из нержавеющей стали) с отверстием под штифт и смазать  его смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой 2-4-C Marine Lubricant w/Teflon. Подвигать его вперед и назад для равномерного распределения смазки.

4.	Не допускать крепления управляющих тросов стяжками или хомутами ни к каким другим тросам или жестким элементам конструкции на расстоянии 3 фут. (914 мм) от пульта.

5.	Проверить, чтобы на тросе не было неисправимых петель, перекруток.

6.	Проверить и обеспечить необходимый просвет для движения тросов, когда пульт управления устанавливается внутри боковой панели. Тросы должны иметь достаточное пространство для движения вверх и вниз, когда рукоятка пульта передвигается на передачу переднего или заднего хода.

7.	Не допускать, чтобы двигатель при установке опустился и сел на промежуточный трос переключения передач, т.к. это приведет к сплющиванию и разрушению внутренней брони троса и/или вызовет неправильное или жесткое, трудное переключение.

8.	НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ крепить трос переключения передач стяжками или хомутами ни к каким другим тросам на расстоянии 5 фут. (1524 мм) от диска переключения передач.

9.	НИ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  крепить трос переключения передач к транцу никакими пластмассовыми хомутами, зажимами и другими крепежными средствами на расстоянии 5 фут. (1524 мм) от диска переключения передач

10.	НИ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ затягивать слишком сильно крепежные гайки тросов дроссельной заслонки и переключения передач на стороне двигателя. Патрон-ограничитель и конец троса должны свободно вращаться на шпильке.

11.	Проверить промежуточный трос переключения передач, проложенный от транцевой сборки к диску переключения передач, как указано ниже:

a.	Трос должен идти через транец над выхлопной трубой и делать поворот к правобортной стороне лодки между выхлопной трубой и кожухом маховика двигателя.

b.	Затем трос должен проходить под задней правобортной опорой двигателя и делать поворот к транцу.

c.	Затем трос должен быть проложен за клапаном рулевого управления и, изгибаясь, проходить к диску переключения передач на двигателе. Подсоединить его к точкам анкерных креплений на диске.

Соблюдение указанного маршрута прокладки троса позволит не допустить повреждения троса соединительной муфтой двигателя.

| Модель 4-цил. двигателя с линейным расположением цилиндров |  | Модели V6 и V8 |
| --- | --- | --- |

#### Установка гребного винта

!!! ОСТОРОЖНО

Проверить, чтобы дистанционный пульт находился в нейтральном положении и ключ был вынут из замка зажигания.

!!! ОСТОРОЖНО

Подложить деревянный брус между противокавитационной плитой и гребным винтом для защиты рук от лопастей гребного винта и для того, чтобы не допустить вращения гребного винта.

1. Для облегчения последующего демонтажа гребного винта обильно смазать шлицы вала гребного винта одним из указанных ниже смазочных средств и затем установить гребной винт.

Специальной смазкой - Special Lubricant 101

Смазкой морского исполнение с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant with Teflon

Высококачественным герметиком - Perfect Seal

ВАЖНО: Установка считается правильной, когда над гайкой гребного винта выступает не менее 2 ниток резьбы вала гребного винта.

Гребной винт без приводной ступицы Flo-Torq II

a	- Вал гребного винта

b	- Втулка передней тяги

c	- Гребной винт

d	- Электроконтактная шайба

e	- Шайба со шлицами

f	- Шайба с контровочными выступами

g	- Гайка гребного винта

Гребной винт со ступицей Flo-Torq II

a - Вал гребного винта

b - Втулка передней тяги

c - Приводная втулка ступицы Flo Torq II

d - Гребной винт

e - Переходник приводной гильзы и шайба с контровочными выступами

f - Гайка гребного винта

2.	Затянуть гайку гребного винта до получения усилия затягивания 55 фунт.-фут. (75 Н-м) и продолжать до тех пор, пока три выступа контровочной шайбы не совместятся с канавками на приводной гильзе.

3.	Загнуть выступы в приводную гильзу.

### Демонтаж транцевой сборки

#### Модели с рулевым управлением с гидроусилителем

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо произвести демонтаж или обслуживание поперечных тяг, см. Раздел 6A или 6B.

1. Снять сборку рулевого управления с гидроусилителем.

a.	Отсоединить штифт с головкой и отверстием под шплинт с рычага рулевого управления.

b.	Отсоединить трос рулевого управления от штифта с головой и отверстием под шплинт.

| Управляющий клапан на моделях раннего выпуска |  | Управляющий клапан на моделях более позднего выпуска |
| --- | --- | --- |

a	- Конец троса

b	- Штифт с головкой и отверстием под шплинт

c	- Шплинт

d	- Штифт с головкой и отверстием под шплинт

e	- Прижимная пластина

f	- Гайка крепления троса

g	- Рычаг рулевого управления

h	- Шплинт

i	- Штифт с головкой и отверстием под шплинт

c.  Отогнуть выступы контровочной шайбы от болтов поворотного шарнира, ослабить болты и снять блок рулевого управления с гидроусилителем.

a - Блок рулевого управления с гидроусилителем

b - Шайба с контровочными выступами

c - Болт поворотного шарнира

#### Модели с ручным рулевым управлением

1. Снять сборку ручного рулевого управления.

a. Отсоединить трос рулевого управления или штифт с головкой и отверстием под шплинт от рычага рулевого управления.

a	- Рычаг рулевого управления

b	- Трос рулевого управления

c	- Шплинт

d	- Штифт с головкой и отверстием под шплинт

b. Отогнуть выступы контровочной шайбы от болтов поворотного шарнира. Ослабить болты и снять поворотное кольцо механизма ручного рулевого управления.

a - Поворотное кольцо

b - Шайба с контровочными выступами

c - Болт поворотного шарнира

2. Отсоединить шланг бачка контроля уровня масла (если установлен). Заглушить шланг и штуцер.

Старая конструкция                                                        Новая конструкция

a - Шланг

b - Хомут шланга

3. Отсоединить шланг спидометра, если установлен.

a - Штуцер спидометра

4. Отсоединить провода системы MerCathode от блока управления на двигателе (если имеется).

5.	Отсоединить провода ограничителя дифферента системы Power Trim у насоса и провода датчика дифферента у двигателя.

6.	Демонтаж двигателя см. в соответствующем руководстве по обслуживанию двигателя.

7.	Отсоединить гидравлические шланги системы Power Trim от насоса. Закрыть шланги и штуцер насоса заглушками.

a - Стяжка

b - Повода ограничителя дифферента системы Power Trim

c - Гидравлические шланги

8. Если установлена, снять выхлопную трубу.

Модели 4-цил. с линейным расположением цилиндров

Модели V6 и V8

a - Выхлопная труба

b - Винты

9. Снять провод заземления с рычага рулевого управления.

a - Рычаг рулевого управления

b - Провод заземления

c - Винты

!!! ВНИМАНИЕ

Перед выполнением действий по следующему пункту для того, чтобы не допустить падения, кожух карданного подвеса транца (на внешней стороне лодки) должен быть закреплен.

10.	Отвернуть все гайки, болты с шайбами (позиции "a" и "h" на рисунке ниже) и отделить внутреннюю транцевую плиту от транцевого кожуха карданного повеса.

11.	Снять транцевый кожух карданного подвеса с транца лодки.

a - Плоские шайбы и контргайки

b - Гидравлические шланги

c - Трос переключения передач колонки

d - Провода ограничителя и датчика дифферента

e - Внутренняя транцевая плита

f - Провод заземления (Контур заземления - электроконтактная шина)

g - Провода системы MerCathode (если имеется)

h - Длинные винты, контргайки и плоские квадратные шайбы (На моделях нового выпуска - Шпильки с контргайками и плоскими шайбами)

### Установка транцевой сборки

!!! ВНИМАНИЕ

На транцевой сборке более ранней конструкции с болтами с квадратным подголовком на днище на эти болты ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен резиновый уплотнитель, иначе в лодку будет просачиваться вода.

a - Болт с квадратным подголовком

b - Резиновый сальник

!!! ВНИМАНИЕ

Провод заземления рычага рулевого управления ДОЛЖЕН БЫТЬ расположен, как показано, иначе провод будет подвергаться усталостным нагрузкам.

a - Рычаг рулевого управления

b - Внутренняя транцевая плита

c - Провод заземления

ВАЖНО: При установке кожуха карданного подвеса на транец обязательно протянуть все провода и тросы полностью через внутреннюю транцевую плиту и последить, чтобы они нигде не пережимались.

ВАЖНО: Равномерно затянуть болты и гайки (начиная с центра и продвигаясь к краям) с усилием до 22.5 фунт.-фут. (30.5 Н-м).

1. Установить транцевую сборку. Равномерно затянуть крепежные болты и гайки (начиная с центра и продвигаясь к краям). Затянуть с усилием до 22.5 фунт.-фут. (30.5 Н-м).

a	- Плоские шайбы и контргайки

b	- Гидравлические шланги

c	- Трос переключения передач поворотно-откидной колонки

d	- Провода датчика и ограничителя дифферента

e	- Внутренняя транцевая плита

f	- Провод заземления (электроконтактная шина)

g	- Провода системы MerCathode (если предусмотрены)

h	- Болты с квадратными подголовками, с плоскими шайбами и контргайками. (На моделях более позднего выпуска - Шпильки, плоские шайбы и контргайки)

2. Если предусмотрено, подсоединить шланг бачка контроля уровня масла.

Конструкция более ранних выпусков                                Конструкция более поздних выпусков

a - Шланг

b - Хомут шланга

3. Если предусмотрено, подсоединить шланг от спидометра к заершенному штуцеру и закрепить кабельной стяжкой.

a - Заершенный штуцер

ВАЖНО: Стыкующиеся поверхности выхлопной трубы и кожуха карданного подвеса должны быть чистыми и не иметь заусенцев и царапин, иначе в лодку будут попадать выхлопные газы.

a - Уплотнительное сальниковое кольцо

b - Стыкующаяся поверхность

4. Если предусмотрено, приклеить уплотнительное сальниковое кольцо к кожуху карданного подвеса.

5. Установить выхлопную трубу или изолирующую плиту на кожух карданного подвеса. Затянуть винты с усилием до 22.5 фунт.-фут. (30.5 Н-м).

4-цил. модели с линейным расположением цилиндров

Модели V6 и V8

a - Выхлопная труба

b - Винты

6. Если используется выхлоп через сквозное отверстие в транце, установить изолирующую плиту и сальниковое уплотнительное кольцо. Затянуть с усилием до 22.5 фунт.-фут. (30.5 Н-м)

Модели с выхлопом через транец

a - Изолирующая плита

b - Винты

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении соединений гидравлических шлангов к насосам системы Power Trim НЕ ДОПУСКАТЬ завинчивания шланговых штуцеров с перекосом или слишком сильного их затягивания.

ВАЖНО: Для того, чтобы не допустить утечки жидкости из гидравлической системы, выполнять соединения гидравлических шлангов как можно быстрее.

7. Подсоединить гидравлические шланги насоса гидросистемы. Затянуть с усилием до 125 фунт.-дюйм. (14.1 Н-м).

a - Черный шланг (подачи жидкости вверх)

b - Серый шланг (подачи жидкости вниз)

c - Провода ограничителя наклона

d - Держатель провода и стяжка

8. Подсоединить провода ограничителя наклона.

#### Модели с рулевым управлением с гидроусилителем

1. Установить сборку рулевого управления с гидроусилителем на внутреннюю транцевую плиту.

a. Смазать втулки системы рулевого управления с гидроусилителем специальной смазкой - Special Lubricant 101.

a - Втулки блока рулевого управления с гидроусилителем

b. Насадить эти втулки между кронштейнами транцевой плиты. Установить два болта поворотного шарнира и одновременно осторожно продвигать (покачивая) блок рулевого управления для того, чтобы обеспечить правильное сцепление болтов во втулках. Следить за тем, чтобы пазы между выступами шайбы сели на выступы внутренней транцевой плиты.

a - Болты поворотного шарнира

b - Паз между выступами шайбы

c - Выступы на плите

c. Затянуть болты до усилия 25 фунт.-фут. (34 Н-м). Загнуть и прижать выступы контровочных шайб к плоским сторонам головок болтов.

2. Если предусмотрено, подсоединить шплинтовочный штифт блока рулевого управления с гидроусилителем к рычагу рулевого управления, как указано ниже:

a.	Смазать шплинтовочный штифт специальной смазкой - Special Lubricant 101.

b.	Установить, пропустив шплинтовочный штифт сверху через отверстие под штифт и отверстие рычага рулевого управления.

c. Зашплинтовать штифт. Концы шплинта загнуть.

a - Шплинтовочный штифт

b - Вилка с отверстием под шплинтовочный штифт

c - Рычаг рулевого управления

d - Шплинт

!!! ОСТОРОЖНО

Невыполнение требования установки замкового устройства троса рулевого управления может вызвать потерю рулевого управления, что может привести к повреждению лодки и/или травматизму.

Все тросы Quicksilver Ride Guide рулевого управления, выпускаемые серийно в текущее время, снабжены самоконтровочной стяжной гайкой и не требуют  внешнего замкового устройства. (Другие производители тросов также выпускают тросы с самоконтровочными стяжными гайками.)

3. Установить трос рулевого управления.

a.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой  - Special Lubricant 101 - установить конец троса, пропустив его через направляющую трубу.

b.	Управляющий клапан моделей более поздних выпусков: С помощью соответствующего ключа захватить направляющую трубу для троса за углубления под ключ и держать трубу так, чтобы эти плоские углубления находились в вертикальном положении.

Управляющий клапан моделей более поздних выпусков

a - Плоские углубления под ключ (Держать в вертикальном положении)

b - Ключ соответствующего размера

c - Направляющая труба

c.  Для обеих моделей: Подсоединить конец троса к тросовому замку шплинтовочным штифтом.  Зашплинтовать штифт. Концы шплинта загнуть.

d. Затянуть стяжную гайку троса. Затянуть с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях более позднего выпуска при затягивании гайки держать направляющую трубу троса рукой.

e.	Управляющий клапан моделей более ранних выпусков: Если требуется, установить прижимную пластину на стяжную гайку и закрепить винтом с шайбой. Затянуть с усилием до 66 фунт.-дюйм. (7.5 Н-м).

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях более позднего выпуска на управляющем клапане НЕТ прижимной пластины.

| Управляющий клапан моделей более ранних выпусков |  | Управляющий клапан моделей более поздних выпусков |
| --- | --- | --- |

a - Конец троса

b - Тросовый замок

c - Шплинт

d - Штифт с отверстием под шплинт

e - Прижимная пластина

f - Прижимная гайка троса

g - Рычаг рулевого управления

h - Шплинт

i - Штифт с отверстием под шплинт

#### Модели с ручным рулевым управлением

1. Установить блок ручного рулевого управления на внутреннюю транцевую плиту.

a. Смазать втулки поворотного кольца специальной смазкой - Special Lubricant 101.

a - Втулки поворотного кольца

b. Насадить поворотное кольцо ручного рулевого управления и втулки между кронштейнами транцевой плиты. Установить два болта поворотного шарнира и одновременно осторожно продвигать (покачивая) поворотное кольцо для того, чтобы обеспечить правильное сцепление болтов во втулках поворотного кольца. Следить за тем, чтобы пазы между выступами шайбы сели на выступы внутренней транцевой плиты.

a - Болты поворотного шарнира

b - Паз между выступами шайбы

c - Выступы на плите

c. Затянуть болты до усилия 25 фунт.-фут. (34 Н-м). Загнуть и прижать выступы контровочных шайб к плоским сторонам головок болтов.

2. Установить трос рулевого управления.

a.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой  - Special Lubricant 101 - установить конец троса, пропустив его через направляющую трубу.

b.	Подсоединить трос рулевого управления к рычагу рулевого управления и закрепить шплинтовочным штифтом и зашплинтовать. Концы шплинта разогнуть по сторонам.

c.	Затянуть стяжную гаечную муфту троса. Затянуть с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

a - Трос рулевого управления

b - Гаечная муфта троса

c - Направляющая труба троса рулевого управления

d - Конец троса рулевого управления

e - Шплинт

f - Шплинтовочный штифт

g - Рычаг рулевого управления

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# Поворотно-откидная колонка

## Раздел 3A – Кожух торсионного вала

### Оглавление

| Технические характеристики 3A-2 Значения усилия затягивания 3A-2 Предварительный натяг верхнего подшипника торсионного вала 3A-2 Предварительный натяг подшипника карданного шарнира 3A-2 Технические характеристики зазорных прокладок для шестерен 3A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3A-3 Специальный инструмент 3A-3 Узлы и детали кожуха торсионного вала в увеличенном виде 3A-4 Детали карданного шарнира и ведомой шестерни 3A-4 Детали торсионного вала 3A-6 Специальная информация 3A-7 Манжетка подшипника верхней крышки 3A-7 Комплект подшипника карданного шарнира 3A-7 Кожух торсионного вала и редуктор 3A-7 Отделение кожуха от редуктора 3A-7 Кожух торсионного вала и разборка его деталей 3A-9 Определение передаточного числа поворотно-откидной колонки 3A-9 Чистка, осмотр и проверка кожуха торсионного вала 3A-15 | Карданный шарнир в сборе - Осмотр, проверка и разборка 3A-15 Сборочный узел несущего корпуса масляного сальника 3A-17 Сборочный узел ведущей шестерни 3A-18 Сборочный узел карданного шарнира 3A-21 Узел карданного шарнира 3A-24 Сборочный узел верхней крышки 3A-26 Сборочный узел верхней ведомой шестерни 3A-29 Сборка кожуха торсионного вала 3A-33 Осмотр, проверка кожуха торсионного вала 3A-33 Установка 3A-33 Сборка и проверка посадки ведомой шестерни 3A-35 Регулировка посадки шестерни 3A-38 Установка сальника 3A-39 Проверка и регулировка посадки ведущей шестерни 3A-43 Окончательная сборка 3A-45 Соединение кожуха торсионного вала и редуктора 3A-47 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения усилия затягивания

| Наименование позиций | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Винты верхней крышки |  | 20 | 27 |
| Гайка держателя карданного шарнира * |  | 200 | 271 |
| Гайки, болты и шайбы |  | 35 | 47.5 |
| Гайка |  | 35 | 47.5 |
| Винт |  | 28 | 41 |
| Винт триммера |  | 23 | 31 |
| Щуп для контроля уровня масла | 17.5 |  | 2 |
| Масляная вентиляционная винт-пробка | 40 |  | 4 |

* См. таблицу значений усилия затягивания.

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯГ ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА ТОРСИОННОГО ВАЛА

|  | Наименование позиций | Усилие затягивания |
| --- | --- | --- |
|  |  | фунт.-дюйм. | Н-м |
| Новые подшипники |  | 8 | 0.9 |
| Подшипники б/у* |  | 5 | 0.6 |

* Подшипники считаются бывшими в употреблении, если проворачивались хотя бы один раз под нагрузкой

#### Предварительный натяг подшипника карданного шарнира

| Наименование позиций | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | Н-м |
| Новые подшипники | 6-10 | 0.7-1.1 |
| Подшипники б/у* | 3-7.5 | 0.3-0.8 |

* Подшипники считаются бывшими в употреблении, если проворачивались хотя бы один раз под нагрузкой

#### Технические характеристики зазорных прокладок для шестерен

| Наименование позиций | Высота посадки - Зазор для шестерен |
| --- | --- |
|  | дюйм | миллиметр |
| Ведущая шестерня | 0.025 | 0.64 |
| Ведомая шестерня | 0.025 | 0.64 |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование позиций | Артикул |
| --- | --- |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant With Teflon | 92-825407A12 |
| Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - Quicksilver U-joint And Gimbal Bearing-Grease | 92-828052A2 |
| Клеящее средство - 3M Brand Adhesive | 92-86166-1 |
| Смазка для сборки игольчатого подшипника - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant | 92-825265A1 |
| Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal | 92-34227-1 |
| Силиконовый герметик, ультрамарин - Permatex Ultra Blue Silicone Sealant | Приобрести у местных поставщиков |
| Специальная смазка - Quicksilver Special Lubricant 101 | 92-13872A1 |
| Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube | 92-816026A4 |

#### Специальный инструмент

| Наименование позиций | Артикул |
| --- | --- |
| Переходник карданного шарнира - U-joint Adaptor | 91-38756 |
| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver | 91-38918 |
| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver | 91-808053 |
| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver | 91-33493 |
| Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver | 91-36577 |
| Штанга для выколотки - Driver Rod | 91-37323 |
| Штанга для выколотки - Driver Tool | 91-90774 |
| Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver | 91-817570 |
| Инструмент для установки зазора и регулировочных прокладок (ведомой шестерни) - Shimming Tool (Driven Gear) | 91-60526 |
| Инструмент для установки зазора и регулировочных прокладок (ведомой шестерни) - Shimming Tool (Driven Gear) | 91-854377 |
| Инструмент для установки зазора и регулировочных прокладок (ведущей шестерни) - Shimming Tool (Drive Gear) | 91-60523 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller | 91-34569A1 |
| Ключ с торсиметром - Torque Wrench (фунт.-дюйм.) | 91-66274 |
| Ключ для держателя подшипника карданного шарнира - U-joint Bearing Retainer Wrench | 91-17256 |
| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate | 91-37241 |

### Узлы и детали кожуха торсионного вала в увеличенном виде

#### Детали карданного шарнира и ведомой шестерни

| 1 - Кожух торсионного вала 2 - Винт 3 - Уплотнительное кольцо или шайба 4 - Пружина 5 - Масляный сальник 6 - Противоизносная подкладка 7 - Заглушка 8 - Карданный шарнир 9 - Вилка на шестеренном конце карданного шарнира 10 - Гнездо центрального карданного шарнира 11 - Крестовина и подшипник 12 - Вилка в сборе карданного шарнира со стороны соединения с муфтой 13 - Уплотнительное кольцо 14 - Держатель 15 - Кольцо | 16 - Уплотнительное кольцо 17 - Несущий корпус в сборе 18 - Масляный сальник 19 - Роликовый подшипник и манжетки 20 - Разделительная втулка для манжеток (Серийный номер до моделей с серийным №0L100009) 21 - Регулировочная прокладка 22 - Регулировочная прокладка 23 - Ведущая шестерня в сборе 24 - Роликовый подшипник и манжетки 25 - Шайба 26 - Гайка 27 - Регулировочные прокладки 28 - Электроконтактная шайба заземления 29 - Винт 30 - Разделительная втулка для манжеток (Серийный 0L100009 и выше) |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

ПРИМЕЧАНИЕ: Заправить колонку шестеренным маслом для установок с высокими рабочими характеристиками.

Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant With Teflon

Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube

Специальная смазка - Special Lubricant 101

Смазка для шлицов муфты двигателя - Quicksilver Engine Coupler Spline Grease

#### Узлы и детали вала торсионного вала в увеличенном виде

| 1 - Крышка, верхняя 2 - Подшипник и манжетка 3 - Регулировочная прокладка 4 - Уплотнительное кольцо 5 - Винт 6 - Торсионный вал, верхний 7 - Стенная подкладка 8 - Шайба | 9 -Гайка 10 -Анодная пластина 11 -Винт 12 - Контровочная шайба 13 - Винт 14 - Сальник 15 - Водяной патрубок 16 - Заглушка для стенной подкладки |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant With Teflon

Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube

ПРИМЕЧАНИЕ: Заправить колонку шестеренным маслом для установок с высокими рабочими характеристиками.

### Специальная информация

#### Манжетка подшипника верхней крышки

Манжетка подшипника моделей более позднего выпуска тоньше, чем манжетка выпуска предыдущих лет.

a - Манжетка выпуска предыдущих лет - диам. 1.938 " (49 мм) (до Сер.№OF680000)

b - Манжетка подшипника выпуска последних лет - диам. 1.781 " (45 мм) (Сер.№OF680000 и выше)

#### Комплект подшипника карданного шарнира

ВАЖНО: На колонках Alpha One, начиная с Сер.№0L100009 и выше, для предварительного натяга  подшипника коническая  разделительная втулка между подшипниками в карданном шарнире больше не используется. Для регулировки этого предварительного натяга установлена новая процедура, которая приводится в инструкциях ниже. Наружный диаметр нового несущего корпуса подшипника ведущей шестерни изменен на диам. 3.265 " (82.9 мм).

### Кожух торсионного вала и редуктор

#### Отделение кожуха от редуктора

1.	Зажать колонку за противокавитационную плиту редуктора в соответствующий зажим.

2.	Установить колонку в полное положение вверх (UP/OUT).

3.	Отвернуть масляную дренажно-заправочную винт-пробку.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Сальниковая шайба

4. Отвернуть и снять вентиляционную винт-пробку с кожуха торсионного вала. Дать время на полный дренаж колонки.

a - Вентиляционная винт-пробка

b - Сальниковая шайба

5. Если предусмотрено, сделать метку положения триммера на редукторе с помощью липкой ленты и снять триммер.

a - Триммер

6.	Отвернуть кормовой винт (в отсеке для триммера на редукторе).

7.	Отвернуть болты с гайками и шайбами с левобортной и правобортной сторон колонки.

8. Отвернуть гайку с переднего конца колонки.

a - Гайки, болты и шайбы

b - Гайка

c - Винт

9. Поднять кожух торсионного вала в вертикальном направлении с редуктора и отложить в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения демонтажа, возможно, кожух придется слегка постукивать синтетической киянкой.

### Кожух торсионного вала и разборка его деталей

#### Определение передаточного числа поворотно-откидной колонки

Все колонки имеют маркировку передаточного числа, которая нанесена в двух местах. Перед началом любых ремонтных работ очень важно определить и знать передаточное число колонки. Первое место, где расположена маркировка передаточного числа, это - левобортная сторона кожуха торсионного вала. На маркировке проставлено число, например, 1.50R, за которым следует серийный номер. Второе место - на шлицевой вилке карданного шарнира. Это число можно определить по литере, например, "F". Этот метод определения по литере указан в таблице ниже.

| Модель ALPHA |
| --- |
| A | 2.0:1 |
| B | 1.98:1 |
| C | 1.62:1, 1.65:1 |
| D | 1.81:1, 1.84:1 |
| F | 1.47:1, 1.50:1 |
| H | 1.32:1 |
| K | 2.40:1 |
| M | 1.50:1 MAGNUM |

Это относится к новым колонкам или колонкам, которые остались без изменений. Колонка могла иметь измененное передаточное число для работы в высокогорных бассейнах, при этом числа в приведенной выше таблице не относятся к таким случаям. Тогда передаточное число определяется методом подсчета зубьев ведущей и ведомой шестерен в кожухе торсионного вала, при этом следует руководствоваться таблицей ниже.

| Кол-во зубьев | Передаточное число | Ведущая | Ведомая |
| --- | --- | --- | --- |
| 14-28 | 2.40:1 | 20 | 24 |
| 14-28 | 2.0:1 | 24 | 24 |
| 17-28 | 1.98:1 | 20 | 24 |
| 17-28 | 1.81:1, 1.84:1 | 17 | 19 |
| 17-28 | 1.62:1, 1.65:1 | 24 | 24 |
| 17-28 | 1.47:1, 1.50:1 | 22 | 20 |
| 17-28 | 1.32:1 | 20 | 16 |

1. Вынуть щуп для измерения уровня масла и шайбу (если имеются) из верхней крышки и отвернуть болты крепления верхней крышки к кожуху торсионного вала. Поднять крышку в вертикальном направлении. Крышку, возможно, придется поддеть с помощью двух отверток (по одной с каждой стороны), вставляя их с этой целью в  пазы на стыке верхней крышки и кожуха торсионного вала.

a - Верхняя крышка

b - Винты

c - Щуп контроля уровня масла (на ранних моделях)

2. Снять держатель карданного шарнира.

a - Держатель карданного шарнира

b - Инструмент для демонтажа держателя карданного шарнира

3. Снять сборку карданного шарнира, вытянув ее вертикально наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения демонтажа, возможно, по кожуху придется постукать синтетической киянкой.

a - Сборка карданного шарнира

4. Снять все регулировочные прокладки и разделительное кольцо. Измерить и записать толщину прокладок Если они не повреждены, их можно использовать повторно.

a - Регулировочные прокладки

b - Разделительное кольцо (на некоторых моделях)

5. Снять сборку ведомой шестерни, вытянув ее вертикально из кожуха торсионного вала.

a - Сборка ведомой шестерни

ВАЖНО: Демонтаж манжетки подшипника ведомой шестерни необходим только в случае замены манжетки или кожуха торсионного вала, установки новых масляных сальников и/или замены регулировочных прокладок под манжеткой для регулировки высоты посадки ведомой шестерни.

6. Снять манжетку подшипника ведомой шестерни и регулировочную(вые) прокладку(ки). Измерить и записать их толщину. Если они повреждены, выбросить прокладки.

a - Манжетка подшипника

b - Съемник ударно-скользящего действия

7. Снять водяной патрубок с кожуха торсионного вала.

a - Водяной патрубок

b - Кожух торсионного вала

8. Снять резиновый сальник с кожуха торсионного вала.

a - Резиновый сальник

b - Кожух торсионного вала

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении работ по следующей процедуре надевать и носить защитные очки. Невыполнение этого требования приведет к поражению глаз, травматизму.

9. Снять масляные сальники с кожуха торсионного вала, как показано ниже.

a - Масляные сальники (2)

b - Соответствующий инструмент

### Чистка, осмотр и проверка кожуха торсионного вала

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении работ по следующей процедуре надевать и носить защитные очки. Невыполнение этого требования приведет к поражению глаз, травматизму.

1.	Тщательно прочистить кожух торсионного вала соответствующим растворителем и жесткой щетинной щеткой, просушить кожух торсионного вала сжатым воздухом. Проверить, чтобы были удалены все герметики, остатки прокладочного материала и загрязнения.

2.	Осмотреть и проверить кожух торсионного вала на коррозию и любые другие повреждения. Сильные повреждения потребуют замены  кожуха торсионного вала.

3.	Осмотреть и проверить резьбы держателя карданного шарнира в кожухе торсионного вала на коррозию, сорванные и перекошенные резьбы. Сильные повреждения резьбы потребуют замены  кожуха торсионного вала.

4.	Осмотреть и проверить водяные и масляные каналы на засорение и забитость. При необходимости прочистить.

#### Карданный шарнир в сборе - Осмотр, проверка и разборка

1.	Снять и выбросить два малых уплотнительных кольца на шлицевой стороне карданного шарнира.

2.	Зажать инструмент для демонтажа держателя карданного шарнира в тисах и вставить в него сборку карданного шарнира сверху.

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении следующих действий необходимо не допустить падения карданного шарнира во время отворачивании контргайки. Невыполнение этого требования может привести к травматизму и/или повреждению узла.

3. Придерживая карданный шарнир, снять контргайку и шайбу с вала карданного шарнира.

Модели раннего выпуска	Модели позднего выпуска

a - Сборка карданного шарнира

b - Инструмент для демонтажа держателя карданного шарнира

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении работ по следующей процедуре надевать и носить защитные очки. Невыполнение этого требования приведет к поражению глаз, травматизму.

4.	Снять сборку шестерни и подшипников с вала.

5.	Снять подшипники с шестерни, при этом связать конические обоймы и манжетки подшипников отрезком проволоки, чтобы они оставались вместе до последующей сборки.

ВАЖНО: После разборки проверить конические обоймы и манжетки подшипников на повреждение, которые могли возникнуть во время демонтажа с шестерни. Если хотя бы одна манжетка или хотя бы одна коническая обойма повреждены, необходимо заменить обе манжетки и обе конические обоймы.

a - Сборка шестерни с подшипником

b - Универсальный зажим съемника

c - Оправка соответствующего размера

6.	Прочистить все детали соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом.

7.	Проверить подшипники ведущей шестерни, проворачивая их вручную. Жесткое, неравномерное вращение или разболтанность указывают на необходимость замены подшипников и манжеток.

8.	Проверить большое уплотнительное кольцо вокруг несущего корпуса масляного сальника на повреждение  или сильную деформацию от сжатия. Заменить уплотнительное кольцо, если оно имеет дефекты или деформировано.

9.	Осмотреть и проверить шестерню на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья, тонкие трещины и разрывы и чрезмерный или неравномерный износ. Заменить обе шестерни - ведущую и ведомую, если обнаружено одно из указанных выше состояний.

10.	 Проверить держатель карданного шарнира на повреждение, трещины и/или поломанные или поврежденные коррозией резьбы. Если обнаружены указанные дефекты, заменить.

11. Осмотреть и проверить упорное кольцо на трещины, повреждение и/или слишком сильный износ. Если обнаружены указанные дефекты, заменить.

a - Держатель

b - Упорное кольцо

c - Уплотнительное кольцо, большое

d - Несущий корпус масляного сальника

e - Карданный шарнир

f - Уплотнительные кольца

#### Сборочный узел несущего корпуса масляного сальника

##### ПРОВЕРКА И РАЗБОРКА

1. Осмотреть и проверить несущий корпус масляного сальника и масляный сальник на повреждение или сильный износ. Если поврежден несущий корпус, заменить несущий корпус и масляный сальник вместе как единый узел. Если поврежден только масляный сальник, заменить сальник, как указано ниже:

a. Снять масляный сальник карданного шарнира с несущего корпуса масляного сальника с помощью бородка и молотка.

a - Масляный сальник

b - Несущий корпус масляного сальника

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА - СБОРКА

1. Собрать  масляный сальник в несущий корпус, впрессовав его контактной кромкой сальника в противоположную сторону от ступенчатой стороны несущего корпуса. Для запрессовки сальника на место использовать инструмент для запрессовки масляного сальника (91 -36577).

a - Маляный сальник

b - Несущий корпус масляного сальника

c - Инструмент - выколотка для масляного сальника

#### Сборочный узел ведущей шестерни

##### РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж подшипника с шестерни см. стр. 3A-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ходе предыдущего осмотра выявлено, что ведущая шестерня и подшипники находятся в нормальном состоянии, пропустить весь данный раздел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ходе предыдущего осмотра выявлено, что ведущая шестерня и подшипники требуют замены, заказать новые части (ведущую шестерню, подшипники и манжетки ведущей шестерни и ведомую шестерню), пропустить раздел разборки и перейти к разделу "Сборка".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ходе предыдущего осмотра выявлено, что ведущая шестерня требует замены, необходимо заменить ведущую и ведомую шестерни как единый узел.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ходе предыдущего осмотра выявлено, что подшипники требуют замены, необходимо заменить обе манжетки и обе конические обоймы подшипников как единый узел.

ВАЖНО: Если подшипники будут использоваться повторно (при замене только ведущей шестерни и ведомой шестерни), обеспечить демонтаж и хранение конических обойм и манжеток вместе парами и их сборку в том же порядке (т.е., та коническая обойма и манжетка, которые были ближе к зубьям старых шестерен,  должны при установке так же быть ближе к зубьям новых шестерен).

##### СБОРКА

ВАЖНО: Перед установкой слегка смазать шестерни и подшипники фирменным маслом Quicksilver High Performance Gear Lube. Подшипники и шестерни должны смазываться для того, чтобы получить точные значения предварительного натяга.

1. Впрессовать коническую обойму на ведущую шестерню до полной посадки в упор задней стороны шестерни.

a - Выколотка - Driver Tool (91-90774)

b - Коническая обойма

c - Ведущая шестерня

2.	Насадить манжетку подшипника на коническую обойму.

3.	Установить большое разделительное кольцо на манжетку подшипника.

4.	Установить вторую манжетку на разделительное кольцо.

ВАЖНО: Не допускать слишком сильной запрессовки второй конической обоймы, т.к. это может привести к повреждению одного или обоих подшипников. Если все-таки слишком сильная запрессовка допущена (разделительное кольцо не имеет свободного движения), полностью разобрать и демонтировать подшипники с шестерни и начать все заново.

5. Напрессовать коническую обойму (расположенную, как показано ниже) на ведущую шестерню до легкого касания роликами подшипника манжетки подшипника.

Модели с Сер.№ до 0L100009

a - Коническая обойма подшипника

b - Манжетка подшипника

c - Разделительное кольцо (Должно перемещаться свободно)

d - Оправка соответствующего размера - Должна давить на внутреннюю обойму подшипника.

Модели с Сер.№ 0L100009 и выше

a - Коническая обойма подшипника

b - Манжетка подшипника

c - Разделительное кольцо (Должно перемещаться свободно)

d - Оправка соответствующего размера - Должна давить на внутреннюю обойму подшипника.

#### Сборочный узел карданного шарнира

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Проверить шлицы на обоих концах на погнутость, трещины. Если обнаружены указанные дефекты, заменить соответствующие части.

2.	Если есть подозрение, что карданный шарнир стучит, проверить манжетки подшипников на грубое вращение, шероховатость поверхностей и слишком сильный боковой люфт. Если указанное обнаружено, заменить соответствующие части.

3.	Проверить крестовины и подшипники на неровность, шероховатость и слишком сильный боковой люфт. Если указанное обнаружено, заменить соответствующие части.

##### РАЗБОРКА

ВАЖНО: Если крестовины или подшипники будут использоваться повторно, обильно смазать крестовины смазкой для карданного шарнира и подшипников карданного подвеса Quicksilver U-joint and Gimbal Bearing Grease для того, чтобы примазать и оставить игольчатый подшипник в манжетке во время разборки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После модели с Сер.№0D899000 карданный шарнир заменен на сборку карданного шарнира с постоянной смазкой (Perm-A-Lube U-joint). На моделях с Сер.№ до 0D899000 эта сборка (Perm-A-Lube U-joint) не установлена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ходе предыдущей проверки установлено, что карданный шарнир не требует обслуживания, пропустить этот раздел "Разборка" и следующий раздел "Сборка".

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении работ по следующей процедуре надевать и носить защитные очки. Невыполнение этого требования приведет к поражению глаз, травматизму.

1. Снять полукольца, выбив их с помощью бородка и молотка.

a - Полукольцо

2. С помощью переходника и пресса для карданного шарнира впрессовать одну манжетку подшипника до выпрессовки противоположного подшипника в переходник. Снять выпрессованную манжетку подшипника.

a - Пресс для карданного шарнира

b - Переходник - Adaptor (91-38756)

3. Повернуть сборку карданного шарнира на 180 градусов и давить прессом на крестовину до выпрессовки второго подшипника в переходник. Снять каждую пару манжеток указанным выше способом.

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Прочистить все детали (кроме манжеток подшипников и подшипников) с помощью соответствующего растворителя и тщательно просушить сжатым воздухом.

2.	Осмотреть и проверить сальники манжеток подшипников на повреждение и старение. Если обнаружены указанные дефекты, заменить манжетки подшипников и крестовины.

ВАЖНО: Если крестовины требуют замены, все игольчатые подшипники, манжетки и крестовина должны быть заменены. Отдельные (индивидуальные) детали (деталь) сборки крестовины ПОВТОРНО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

3.	Осмотреть и проверить несущие поверхности крестовин на тонкие трещины, чрезмерное поражение точечной коррозией, износ, канавки, царапины, неравномерный износ, изменение цвета (от перегрева), перенос и включение инородных частиц или поломку.  Если обнаружены указанные дефекты, заменить соответствующую сборку крестовины (крестовину, подшипники и манжетки).

4.	Осмотреть и проверить все остальные детали на чрезмерный износ или повреждение. Если обнаружено указанное, заменить соответствующие детали, части.

##### СБОРКА

ВАЖНО: Для смазки подшипников карданного шарнира использовать только фирменную смазку Quicksilver U-joint and Gimbal Bearing Grease. Использование любых других смазочных средств сократит срок службы подшипников.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первоначальном расположении крестовин на вилке следить за тем, чтобы тавотницы были обращены к вилке со стороны длинного соединительного конца.

1. С помощью переходника и пресса для монтажа-демонтажа карданного шарнира собрать крестовину в вилку и впрессовывать одну манжетку подшипника до тех пор, пока она не будет почти выпрессована через свою вилку.

a - Пресс для карданного шарнира

b - Переходник - Adaptor (91 -38756)

2.	Повернуть сборку карданного шарнира на 180 градусов и напрессовать другую подшипниковую манжетку до правильной посадки обеих манжеток. Собрать каждую пару подшипников указанным способом.

3.	Установить полукольца в канавку подшипниковых манжеток. Следить за правильной посадкой всех полуколец.

a - Полукольцо

b - Молоток

4.	Повторить действия по пункту 1 для всех пар подшипников.

5.	Смазать через тавотницы фирменной смазкой Quicksilver U-joint and Gimbal Bearing Grease.

#### Узел карданного шарнира

##### СБОРКА

1. На моделях с Сер.№ до 0L100009: Временно установить шланговый хомут на подшипниковую сборку, чтобы обеспечить совмещение манжеток с разделительным кольцом при выполнении действий по следующему пункту.

Старая конструкция 	Новая конструкция

a - Шланговый хомут

b - Подшипниковые манжетки

2. Собрать кольцо-держатель, упорную шайбу, уплотнительное кольцо и несущий корпус масляного сальника. Затем собрать сборку шестерни с подшипником, шайбу и гайку. Плотно затянуть гайку только пальцами руки.

a	- Сборка шестерни с подшипником

b	-Шайба

c	-Гайка

d	- Несущий корпус масляного сальника

e	-Уплотнительное кольцо

f	-Упорная шайба

g	- Кольцо-держатель

h	- Сборка карданного шарнира

3. Вставить карданный шарнир  в инструмент для карданного шарнира.

4. Вставить соответствующий инструмент, например, отвертку, между вилками карданного шарнира, как показано ниже, чтобы не допустить вращения карданного шарнира при затягивании гайки ведущей шестерни. Затягивать гайку до получения предварительного натяга в подшипниках. Убрать отвертку или другой используемый вместо нее инструмент.

Модели Сер.№ до 0L100009

Модели с Сер.№ после 0L100009

a	- Сборка карданного шарнира

b	- Тисы

c	- Инструмент для фиксации карданного шарнира - U-joint Retainer Tool (91-17256)

d	- Отвертка

e	- Ключ с храповиком и гаечной головкой

##### РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА В ПОДШИПНИКАХ

1. Произвести регулировку натяга в подшипниках следующим образом: Держать подшипники и провернуть гайку ведущей шестерни не менее двух полных оборотов. Проверить натяг очень медленным вращением гайки в третий раз, при вращении гайки снять показание предварительного натяга. Если он ниже указанного в характеристиках значения 8 фунт.-дюйм. (0.9 Н-м) [5.25 фунт.-дюйм. (0.55 Н-м) для подшипников б/у], подзатянуть гайку ведущей шестерни несколько больше, как указано выше.  Проверить предварительный натяг повторно. Продолжать эту процедуру до получения требуемого значения предварительного натяга.

a - Ключ с торсиметром

ВАЖНО: Если предварительный натяг превысит указанный предел 8 фунт.-дюйм. (0.9 Н-м) [5.5 фунт.-дюйм. (0.55 Н-м) для подшипников б/у], подшипники необходимо полностью отделить от шестерни и снова собрать, как указано в соответствующих инструкциях выше. Невыполнение этого требования и инструкций приведет к преждевременному выходу сборки из строя.

#### Сборочный узел верхней крышки

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

a - Верхняя крышка

b - Винты

c - Щуп для проверки уровня масла (на моделях раннего выпуска)

1. Снять, осмотреть и проверить уплотнительное кольцо на верхней крышке на повреждение или старение. Если обнаружены указанные дефекты, заменить.

2.	Снять манжетку подшипника верхней крышки и регулировочные прокладки. Измерить и записать общую толщину всех прокладок. Если прокладки не повреждены, их можно использовать повторно.

3.	Прочистить верхнюю крышку соответствующим растворителем и жесткой щетинной щеткой. Проверить, чтобы был удален весь материал герметиков и клеящих составов. Тщательно просушить верхнюю крышку сжатым воздухом.

4.	Проверить масляный канал. Он должен быть чистым, без посторонних предметов, материалов и загрязнений.

5.	Осмотреть и проверить манжетку подшипника в верхней крышке на точечную коррозию, канавки, заусенцы и царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включение инородных частиц. Если обнаружено указанное, заменить манжетку и малый подшипник на конце верхнего торсионного вала.

6.	Проверить и убедиться в том, что манжетка подшипника не проворачивается в своем посадочном гнезде в верхней крышке. Если указанное обнаружено, заменить верхнюю крышку, манжетку подшипника и подшипник на верхнем торсионном вале.

##### РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Разборка верхней крышки производится для замены манжетки подшипника или изменения толщины регулировочных прокладок, для регулировки предварительного натяга верхнего подшипника ведомой шестерни или для регулировки высоты посадки шестерни.

1.	Снять манжетку подшипника верхней крышки и регулировочные прокладки. Измерить и записать общую толщину всех прокладок. Если прокладки не повреждены, их можно использовать повторно.

2.	Осмотреть и проверить посадочное гнездо манжетки подшипника верхней крышки на следы и признаки проворачивания манжетки в своем посадочном гнезде. Если обнаружено, заменить верхнюю крышку, манжетку подшипника и малый подшипник на верхнем торсионном вале.

a - Подшипниковая манжетка

b - Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller (91-34569A1)

##### СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Если обойма подшипника верхней крышки устанавливается в первый раз, использовать прокладки той же общей толщины, что и снятые прокладки или  прокладки толщиной 0.015" (0.38 мм), если толщина первоначальных прокладок неизвестна.

1.	Смазать гнездо верхней крышки фирменным маслом Quicksilver High Performance Gear Lube

2.	Установить регулировочные прокладки в гнездо верхней крышки.

3.	Установить манжетку подшипника в верхнюю крышку с помощью инструмента, как показано на рисунке ниже.

4.	Установить на место уплотнительное кольцо верхней крышки.

a -Регулировочные прокладки

b - Манжетка подшипника

c - Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver (91-38918), используемая с подшипником Артикул 31-61100A1 или выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver (91-808053), используемая с подшипником Артикул 31-32575A1

d - Штанга выколотки - Driver Rod (91-37323)

e - Верхняя крышка

ПРИМЕЧАНИЕ: Манжетки подшипника новой модели тоньше манжеток старой модели.

a - Подшипниковая манжетка раннего выпуска - диам. 1.938" (до Сер.№OF680000)

b - Подшипниковая манжетка последующего выпуска - диам. 1.781" (Сер.№680000 и выше)

#### Сборочный узел верхней ведомой шестерни

##### РАЗБОРКА

a - Ведомая шестерня в сборе

1.	Прочистить обойму подшипника в кожухе торсионного вала и тщательно просушить. Осмотреть и проверить ее на чрезмерное поражение точечной коррозией, канавки, заусенцы и царапины, неравномерный износ, изменение цвета от чрезмерного перегрева и/или включения инородного материала и частиц. Если указанное обнаружено, заменить подшипник и манжетку подшипника в кожухе торсионного вала (как указано ниже в данном разделе).

ПРИМЕЧАНИЕ: Разборка узла верхней ведомой шестерни производится только в целях замены деталей.

2.	Установить универсальный зажим съемника между ведомой шестерней и коническим роликовым подшипником коническим концом зажима в сторону роликового подшипника.

3.	Давление пресса должно прилагаться только на стороны зажима, как показано, до упора в  шестерню.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Конический роликовый подшипник

c - Ведомая шестерня

d - Дорновый (оправочный) пресс

4. Переставить зажим и шестерню и прессовать шестерню до выхода конического роликового подшипника. Следить за совмещением зажима съемника на прессе с резьбовыми штангами на опорных кронштейнах пресса.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Ведомая шестерня

c - Конический роликовый подшипник

d - Дорновый пресс

5. Собрать зажим плоской стороной к подшипнику и снять верхний малый конический роликовый подшипник торсионного вала с помощью оправки соответствующего диаметра и размера.

a - Верхний подшипник торсионного вала (малый)

b - Шестерня

c - Соответствующий инструмент

d - Дорновый пресс

e - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

6. Выпрессовать ведомую шестерню из верхнего торсионного вала.

a	- Ведомая шестерня

b	- Верхний торсионный вал

c	- Соответствующий инструмент

d	- Дорновый (оправочный) пресс

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Прочистить все части соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипника под действием сжатого воздуха.

2.	Осмотреть и проверить шестерню на точечную коррозию, сколотые или поломанные зубья, тонкие трещины и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружено указанное, заменить и ведущую, и ведомую шестерни.

3.	Осмотреть и проверить ступицу шестерни на признаки и следы проворачивания подшипника. Если следы есть, заменить конический роликовый подшипник, ведомую шестерню и ведущую шестерню на карданном шарнире.

4.	Осмотреть и проверить верхний торсионный вал на повреждение, тонкие трещины и следы проворачивания шестерни на валу. Если указанное обнаружено, заменить верхний вал, ведомую шестерню и ведущую шестерню на карданном шарнире.

5.	Осмотреть и проверить верхний торсионный вал, чтобы отверстие в центре вала  было чистым и незасоренным.  Если засорено, отверстие прочистить.

##### СБОРКА

1. Напрессовать верхний торсионный вал на ведомую шестерню до полной посадки.

a	- Ведомая шестерня

b	- Верхний торсионный вал

c	- Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

d	- Дорновый (оправочный) пресс

2. Напрессовать малый конический роликовый подшипник на верхний торсионный вал до его упора в заплечик вала.

a - Конический роликовый подшипник (большого диаметра)

b - Ведомая шестерня

c - Соответствующий инструмент (можно использовать внутреннюю обойму верхнего подшипника ведомой шестерни от старого механизма)

d - Дорновый пресс

### Сборка кожуха торсионного вала

Осмотр, проверка кожуха торсионного вала

1. Осмотреть и проверить отверстия под установочные штифты на кожухе торсионного вала (на стыкующейся поверхности редуктора и кожуха торсионного вала), чтобы убедиться в том, что они не имеют овальной формы, не расширены. Расширенные, разбитые отверстия могут привести к поломке торсионного вала, т.к. кожухи могут при сборке совместиться неправильно.

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Если манжетка верхнего подшипника ведомой шестерни устанавливается в первый раз, использовать прокладки той же толщины, что и снятые при демонтаже, или приблизительно толщиной 0.015 " (0.38 мм), если толщина первоначальных прокладок неизвестна.

1.	Смазать гнездо в кожухе торсионного вала (в которое устанавливается манжетка верхнего подшипника ведомой шестерни) фирменной смазкой Quicksilver High Performance Gear Lube.

2.	Установить регулировочные прокладки в гнездо кожуха торсионного вала..

3.	Установить манжетку верхнего подшипника ведомой шестерни, как показано ниже.

a - Регулировочные прокладки

b - Манжетка подшипника

c - Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver (91-33493)

d - Штанга выколотки - Driver Rod (показан старый вал гребного винта)

ВАЖНО: Перед установкой слегка смазать шестерни, подшипники, сальники и уплотнительные кольца фирменным маслом Quicksilver High Performance Gear Lube. Подшипники и шестерни должны быть смазаны для того, чтобы получить точные значения предварительного натяга.

ВАЖНО: Для правильной проверки предварительного натяга верхнего подшипника торсионного вала винты верхней крышки должны быть затянуты с усилием до 20 фунт.-фут. (27 Н-м).

4. Слегка смазать оба подшипника на сборке верхней ведомой шестерни фирменным маслом  Quicksilver High Performance Gear Lube и установить сборку верхней ведомой шестерни в кожух торсионного вала.

a - Сборка верхней ведомой шестерни

5. Установить верхнюю крышку и затянуть винты с усилием до 20 фунт.-фут. (27 Н-м).

a - Верхняя крышка

b - Винты (4)

6. Проверить и отрегулировать предварительный натяг верхнего подшипника ведомой шестерни, как указано ниже:

a. Вставить торсионный вал с навернутой на него гайкой ведущей шестерни в шлицы под верхнюю ведомую шестерню.

a - Ведомая шестерня

b - Гайка ведущей шестерни

b. С помощью ключа с торсиметром (со шкалой в дюйм-фунтах) провернуть торсионный вал по часовой стрелке по крайней мере на два полных оборота. Проверить предварительный натяг, очень медленно вращая вал в том же направлении на третий оборот и во время вращения снять показание предварительного натяга. Показание предварительного натяга должно соответствовать указанным ниже значениям:

| Новые подшипники | 6-10 " фунт. (0.7-1.7 Н-м) |
| --- | --- |
| Подшипники б/у | 3-7.5 " фунт. (0.3-0.8 Н-м) |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подшипники считаются бывшими в употреблении, если они вращались под нагрузкой хотя бы один раз.

a - Ключ с торсиметром

b - Торсионный вал

Если предварительный натяг не соответствует указанным значениям, выполнить соответствующие инструкции:

Если натяг больше, чем указано: Снять регулировочные прокладки из-под манжетки подшипника верхней крышки. Снова установить на место верхнюю крышку и проверить натяг повторно, как указано выше.

Если натяг меньше, чем указано: Добавить регулировочные прокладки под манжетку подшипника верхней крышки. Снова установить на место верхнюю крышку и проверить натяг повторно, как указано выше.

c. Продолжать этот процесс до тех пор, пока не будет получено требуемое значение предварительного натяга.

#### Сборка и проверка посадки ведомой шестерни

ВАЖНО: Перед проверкой высоты посадки верхней ведомой шестерни предварительный натяг верхней ведомой шестерни должен соответствовать указанным в таблице значениям.

1. Установить инструмент для регулировочных прокладок верхней ведомой шестерни в кожух торсионного вала соответствующим вырезом (см. таблицу ниже) в сторону верхней ведомой шестерни и проверить посадку верхней ведомой шестерни, как указано ниже:

Модели выпуска первой половины 1997 г. и предыдущих лет (Сер.№0K999999 и ниже)

| Инструмент для регулировочных прокладок - Shimming Tool 91-60526 |
| --- |
| Полное передаточное число колонки | Положение инструмента |
| 1.47:1, 1.50:1 | Z |
| 1.65:1 | X |
| 1.84:1 | Y |
| 1.98:1 | Y |
| 2.40:1 | Y |

Модели выпуска 1998 г. и последующих лет (Сер.№ 100009 и выше)

| Инструмент для регулировочных прокладок - Shimming Tool 91-854377 |
| --- |
| Полное передаточное число колонки | Положение инструмента |
| 1.47:1 | C |
| 1.62:1 | A |
| 1.81:1 | B |
| 1.94:1 | B |
| 2.0:1 | A |
| 2.40:1 | B |

ВАЖНО: Для правильной проверки положения верхней ведомой шестерни строго соблюдать указанные ниже инструкции:

a.	Расположить шестерню так, чтобы по крайней мере два полных зуба находились в центре измерительной поверхности. Один полный зуб должен находиться с каждой стороны центральной линии измерительной поверхности. Вставить калиберный щуп толщиной 0.025" (0.64 мм) между одним из зубьев и измерительной поверхностью.

b.	Вращать инструмент до тех пор, пока одна сторона измерительной поверхности не коснется щупа и при вытягивании щупа будет испытываться некоторое трение, сопротивление (щуп вытягивается с некоторым затруднением).

c.	Не сдвигая инструмента, убрать калиберный щуп и вставить его снова между другим зубом и измерительной поверхностью.

Если щуп вставляется только с легким трением, то регулировка прокладок считается правильной.

Инструмент для регулировочных прокладок - Shimming Tool 91-60526

Инструмент для регулировочных прокладок - Shimming Tool 91-854377

a - Калиберный щуп толщиной 0.025 " (0.635 мм)

#### Регулировка посадки шестерни

ВАЖНО: Если калиберный щуп вставляется без какого-либо трения, регулировка при помощи прокладок считается неправильной (шестерня слишком далеко от инструмента регулировки). Повторить действия по пунктам "a", "b" и "c" (как указано выше), постепенно используя калиберные щупы большей толщины до тех пор, пока не будет определена высота посадки шестерни.

| Пример: (шестерня слишком далеко от инструмента регулировки), шестерня слишком низко. |
| --- |
| Если толщина щупа равна: | 0.30 " | 0.760 мм |
| Вычесть из нее табличное значение: | 0.025 " | 0.635 мм |
| Получим: | 0.005 " | 0.125 мм |
| Добавить прокладки на эту величину под обойму сборки ведомой шестерни в кожухе торсионного вала и удалить прокладки этой величины из-под обоймы подшипника верхней крышки. |

* Если калиберный щуп нельзя вставить по обе стороны без смещения инструмента регулировки: Регулировка неправильная (шестерня слишком близко к инструменту). Повторить действия в пунктах "a", "b" и "c" (как указано на стр. 3A-23) постепенно используя калиберные щупы меньшей толщины до определения высота посадки шестерни

| Пример: (шестерня слишком близко к инструменту регулировки), шестерня слишком высоко. |
| --- |
| Табличное значение: | 0.025 " | 0.635 мм |
| Вычесть из табличного значения толщину щупа: | 0.020 " | 0.510 мм |
| Получим: | 0.005 " | 0.125 мм |
| Убрать прокладки на эту величину из-под обоймы сборки верхней шестерни в кожухе торсионного вала и добавить прокладки на эту величину под обоймы подшипника верхней крышки. |

1.	Собрать верхнюю крышку, как указано в главе "Сборка верхней крышки - Сборка деталей" и добавить или убрать соответствующее количество регулировочных прокладок  под обоймой подшипника верхней  крышки.

2.	Снять сборку верхней ведомой шестерни и манжетки подшипника верхней ведомой шестерни, как указано в главе "Манжетка верхнего подшипника ведомой шестерни  - Демонтаж" и добавить или убрать соответствующее количество регулировочных прокладок под обоймой манжетки подшипника верхней ведомой шестерни.

3.	Установить манжетку подшипника верхней ведомой шестерни.

4.	Установить сборку верхней ведомой шестерни и проверить предварительный натяг повторно.

5.	Повторно проверить посадку верхней ведомой шестерни.

6.	Снять верхнюю крышку и сборку верхней ведомой шестерни и манжетку подшипника верхней ведомой шестерни.

#### Установка сальника

1.	Слегка смазать гнездо фирменным маслом Quicksilver High Performance Gear Lube.

2.	Собрать первый сальник, установив его на длинный конец выколотки контактной (пружинящей) кромкой в противоположную сторону от заплечика выколотки и впрессовать сальник в посадочное гнездо.

a - Масляный сальник (контактной кромкой вниз)

b - Выколотка - Drive Tool (91 -817570) (длинный конец)

c - Штанга выколотки - Driver Rod (91-37323)

3.	Повторно слегка смазать гнездо фирменным маслом Quicksilver High Performance Gear Lube.

4.	Собрать второй сальник, установив его на короткий конец выколотки контактной (пружинящей) кромкой к заплечику выколотки и впрессовать сальник в гнездо.

a - Масляный сальник (контактной кромкой вверх)

b - Выколотка - Drive Tool (91 -817570) (короткий конец)

c - Штанга выколотки - Driver Rod (91-37323)

5. Установить на место манжетку подшипника ведомой шестерни и регулировочные прокладки.

a -Регулировочные прокладки

b - Манжетка подшипника

c - Выколотка для манжетки подшипника - Bearing Cup Driver (91-33493)

d - Штанга выколотки - (показан старый вал гребного винта)

6. Набить все пространство между двумя сальниками смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой 2-4-C Marine Lubricant with Teflon и установить сборку верхней ведомой шестерни. Верхнюю крышку пока не устанавливать.

a - Сборка верхней ведомой шестерни

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить регулировочные прокладки той же толщины, что были сняты при разборке.  Если первоначальная толщина прокладок неизвестна, начать с прокладки толщиной приблизительно 0.015" (0.38 мм).

7. Установить разделительное кольцо в посадочное отверстие карданного шарнира кожуха торсионного вала и установить регулировочные прокладки в отверстие.

a - Разделительное кольцо (Установить первым)

b - Регулировочные прокладки

8.	Слегка смазать отверстие под карданный шарнир в кожухе торсионного вала фирменной смазкой Quicksilver High Performance Gear Lube.

9.	Тщательно смазать резьбы держателя карданного шарнира на держателе карданного шарнира (не в отверстии кожуха торсионного вала) специальной смазкой Quicksilver Special Lubricant 101.

10.	 Установить сборку карданного шарнира в кожух торсионного вала строго вертикально и ввернуть держатель, как указано ниже.

a - Сборка карданного шарнира

ПРИМЕЧАНИЕ: Показание торсиметра на ключе будет меньше фактического усилия затягивания, прилагаемого к держателю из-за того, что значение усилия снимается через ключ держателя. Для затягивания держателя до 200 фунт.-фут. (271 Н-м) руководствоваться следующей процедурой.

11.	 Измерить длину ключа с торсиметром, как указано ниже:

a.	На рычажном ключе с торсиметром, измерить расстояние от квадрата до точки (вращения) опоры ручки ключа.

b.	На ключе с остановом и щелчком при достижении усилия или на циферблатном ключе с торсиметром измерить расстояние от квадрата до эталонной метки (промаркированной двумя полосками, линией, т.д.) на ручке.

12. Для определения показания усилия затягивания по ключу с торсиметром, необходимого для правильного затягивания держателя до 200 фунт.-фут. (271 Н-м), руководствоваться следующей таблицей:

| Длина ключа с торсиметром в дюймах (см) | Показания торсиметра в фунт.-фут. (Н-м) для получения усилия затягивания 200 фунт.-фут. (271 Н-м) |
| --- | --- |
| 15(38) | 111 (151) |
| 16(41) | 114(155) |
| 17(43) | 117(159) |
| 18(46) | 120(163) |
| 19(48) | 123(167) |
| 20(51) | 125(170) |
| 21 (53) | 127(172) |
| 22 (56) | 129(175) |
| 23 (58) | 131 (178) |
| 24(61) | 133(180) |
| 25 (64) | 135(183) |
| 26 (66) | 136(184) |
| 27 (69) | 138(187) |
| 28(71) | 140(190) |
| 29 (74) | 141 (191) |
| 30 (76) | 143(194) |
| 31 (79) | 144(195) |
| 32(81) | 145(197) |
| 33 (84) | 147(200) |
| 34 (86) | 148(201) |
| 35 (89) | 149(202) |
| 36(91) | 150(203) |

a - Длина ключа с торсиметром

b - Ключ держателя 12"

a. Затягивать держатель до тех пор, пока не будет получено показание усилия затягивания для измеренной длины ключа.

#### Проверка и регулировка посадки ведущей шестерни

1. Установить инструмент для регулировки прокладок ведущей шестерни в кожух торсионного вала соответствующим вырезом (см. таблицу ниже) к ведущей шестерне. Проверить посадку шестерни, как указано ниже:

| Инструмент для регулировочных прокладок - Shimming Tool 91-60523 |
| --- |
| Полное передаточное число колонки | Положение инструмента |
| 1.47 or 1.50:1 | Z |
| 1.62 or 1.65:1 | Y |
| 1.81 or 1.84:1 | Y |
| 1.94 or 1.98:1 | Y |
| 2.0:1 | Y |
| 2.40:1 | Y |

ВАЖНО: Для правильной проверки положения посадки верхней ведомой шестерни строго и точно соблюдать указанные ниже инструкции:

a.	Расположить шестерню так, чтобы по крайней мере два полных зуба находились в центре измерительной поверхности. Один полный зуб должен находиться с каждой стороны центральной линии измерительной поверхности. Вставить калиберный щуп толщиной 0.025" (0.64 мм) между одним из зубьев и измерительной поверхностью.

b.	Вращать инструмент до тех пор, пока одна сторона измерительной поверхности не коснется щупа и при вытягивании щупа будет испытываться некоторое трение, сопротивление (щуп вытягивается с некоторым затруднением).

c.	Не сдвигая инструмента, убрать калиберный щуп и вставить его снова между другим зубом и измерительной поверхностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если калиберный щуп вставляется только с легким трением,  посадка правильная (шестерня на правильном расстоянии от инструмента).

a - Калиберный щуп

b - Инструмент для регулировочных прокладок и посадки шестерни

##### РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (СБОРКА КАРДАННОГО ШАРНИРА)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если калиберный щуп вставляется без какого-либо трения, регулировка при помощи прокладок считается неправильной (шестерня слишком далеко от инструмента регулировки). Повторить действия по пунктам "a", "b" и "c" (как указано выше), постепенно используя калиберные щупы большей толщины до тех пор,  пока не будет определена высота посадки шестерни.

| Пример: Шестерня слишком высоко (шестерня слишком далеко от инструмента регулировки) |
| --- |
| Если толщина щупа равна: | 0.030 " | 0.760 мм |
| Вычесть из нее табличное значение: | 0.025 " | 0.635 мм |
| Получим: | 0.005 " | 0.125 мм |
| Снять карданный шарнир и убрать прокладки на эту величину и затем установить карданный шарнир на место. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если калиберный щуп нельзя вставить по обе стороны без смещения инструмента регулировки: Регулировка неправильная (шестерня слишком близко к инструменту). Повторить действия в пунктах "a", "b" и "c" (как указано на стр. 3A-23) постепенно используя калиберные щупы меньшей толщины до определения высоты посадки шестерни.

| Пример: Шестерня слишком низко (шестерня слишком близко к инструменту регулировки) |
| --- |
| Табличное значение равно: | 0.025" | 0.635 мм |
| Вычесть толщину щупа из табличного значения: | 0.020" | 0.510 мм |
| Получим: | 0.005" | .0125 мм |
| Добавить прокладки на эту величину для получения правильной посадки шестерни. |

2. Повторно проверить посадку ведущей шестерни, как указано выше, и при необходимости отрегулировать снова.

### Окончательная сборка

1.	Собрать уплотнительное кольцо в верхнюю крышку.

2.	Нанести фирменный герметик Quicksilver Perfect Seal на верхнюю крышку (или кожух торсионного вала) в заштрихованной области, как показано на рисунке ниже.

a - Верхняя крышка

b - Уплотнительное кольцо

c - Герметик - Quicksilver Perfect Seal

3. Установить верхнюю крышку и затянуть винты с усилием до 20 фунт.-фут. (27 Н-м).

a - Верхняя крышка

b –Винты

4. Установить резиновый сальник в кожух торсионного вала.

a - Резиновый сальник

b - Кожух торсионного вала

5. Смазать конец водяного патрубка (который входит в кожух торсионного вала) смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Установить водяной патрубок в резиновый сальник в кожухе торсионного вала. Следить за тем, чтобы патрубок был расположен изгибом в сторону переднего конца блока, а длинным прямым участком к стыкующейся поверхности редуктора.

a - Водяной патрубок (Расположен правильно)

b - Кожух торсионного вала

### Соединение кожуха торсионного вала и редуктора

1. Смазать конец водяного патрубка (в кожухе торсионного вала) и шлицы торсионного вала смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

ПРИМЕЧАНИЕ: Алюминиевая перегородка в редукторе заменена на резиновую заглушку. Если алюминиевая перегородка водяного насоса в редукторе поражена коррозией или повреждена, ее можно заменить на резиновую заглушку.

ВАЖНО: Проверить и убедиться в том, что дренажное отверстие в алюминиевой перегородке водяного насоса не было забито никаким посторонним материалом. Если канал забит, это может привести к повреждению.

a - Алюминиевая перегородка

b - Резиновая заглушка

c - Дренажное отверстие

2.	Колонки с алюминиевой перегородкой требуют использования жидкого ленточного силиконового герметика Permatex Ultra Blue Silicone Sealant, который наносится по верху перегородки. Если установлена резиновая заглушка, то герметика не требуется.

3.	Чтобы установить алюминиевую перегородку на свое место, если она была снята и не повреждена, нанести ленточку силиконового герметика Permatex Ultra Blue Silicone Sealant на обе стороны перегородки.

4.	Проверить и убедиться в том, что перегородка водяного насоса в кожухе торсионного вала находится на месте и установлена правильно. Проверить, чтобы все части были на своих местах на редукторе и на кожухе торсионного вала.

ВАЖНО: Установить болт триммера (или анодной пластины) в редуктор.

a - Шлицы торсионного вала

b - Герметик - Только для алюминиевой перегородки

c - Болт триммера

5. Расположить кожух торсионного вала прямо над редуктором. Совместить гильзу водяного патрубка с водяным патрубком и торсионный вал с верхней ведущей шестерней  и собрать кожух торсионного вала с редуктором. Возможно, вал гребного винта или карданный шарнир придется провернуть для совмещения шлицов вала со шлицами верхней ведущей шестерни.

6.	Установить переднюю гайку на переднюю шпильку колонки.

7.	Установить задний винт в переднее отверстие в отсек редуктора под триммер.

8.	Установить болты, гайки и шайбы на левобортную и правобортную стороны колонки.

a - Гайки, болты, шайбы

b - Гайка

c - Винт

9.	Собрать триммер (или анодную пластину) и совместить его (ее) с меткой, ранее нанесенной на редуктор. Затянуть винт с усилием до 23 фунт.-фут. (31 Н-м).

10.	 Установить колонку так, чтобы противокавитационная плита находилась в горизонтальном положении.

11.	 Заправить колонку маслом. См. Раздел 1B.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3B - Редуктор со стандартным

## вращением

### Оглавление

| Технические характеристики редуктора со стандартным вращением 3B-2 Значения усилия затягивания 3B-2 Размеры регулировочных прокладок 3B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3B-2 Специальный инструмент 3B-3 Специальный инструмент (продолжение) 3B-4 Узлы и детали редуктора стандартного вращения в увеличенном виде 3B-6 Детали торсионного вала 3B-6 Детали вала гребного винта 3B-8 Специальная информация 3B-10 Узел катушки механизма переключения передач 3B-10 Отверстие под подшипник шестерни переднего хода 3B-11 Проверка перед разборкой 3B-12 Гребной винт 3B-12 Вал гребного винта 3B-12 Кожух торсионного вала и редуктор 3B-13 Разделение кожуха торсионного вала и редуктора 3B-13 Разборка редуктора и его деталей 3B-15 Сборочный узел водяного насоса 3B-15 Сборочный узел несущего корпуса сальника 3B-18 Сборочный узел несущего корпуса подшипника 3B-21 Торсионный вал 3B-34 Вал гребного винта и манжетка подшипника шестерни переднего хода 3B-37 Шестерня переднего хода 3B-41 | Катушка механизма переключения передачи 3B-44 Вал гребного винта 3B-45 Вал механизма переключения передач 3B-47 Подшипник ведущей шестерни 3B-50 Сборка редуктора 3B-51 Осмотр и проверка редуктора 3B-51 Подшипник ведущей шестерни 3B-51 Манжетка подшипника шестерни переднего хода 3B-52 Вал механизма переключения передачи 3B-53 Вал гребного винта 3B-55 Торсионный вал и ведущая шестерня 3B-57 Торсионный вал - Инструмент предварительного натяга подшипника 3B-60 Посадка ведущей шестерни 3B-61 Несущий корпус подшипника 3B-62 Люфт шестерни переднего хода 3B-65 Люфт шестерни заднего хода 3B-67 Регулировка люфта шестерни переднего хода и/или шестерни заднего хода 3B-69 Торсионный вал - Инструмент предварительного натяга подшипника 3B-69 Несущий корпус подшипника 3B-70 Окончательная установка 3B-70 Несущий корпус масляного сальника 3B-74 Установка 3B-74 Водяной насос 3B-75 Установка 3B-75 Соединение кожуха торсионного вала и редуктора 3B-78 |
| --- | --- |

### Технические характеристики редуктора со стандартным вращением

#### Значения усилия затягивания

| Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Винты корпуса водяного насоса | 60 |  | 6.8 |
| Гайка ведущей шестерни |  | 70 | 95 |
| Винты крепления редуктора к торсионному валу |  | 28 | 38 |
| Гайки крепления редуктора к торсионному валу |  | 35 | 47 |
| Винт триммера или анодной пластины |  | 23 | 31 |
| Винты втулки вала переключения передач | 60 |  | 6.8 |
| Держатель торсионного вала |  | 100 | 136 |
| Держатель несущего корпуса подшипника |  | 210 | 285 |
| Дренажно-заправочная винт-пробка, масляная | 40 |  | 4.5 |
| Гайка гребного винта (1) |  | 55 | 75 |

1 - Указана МИНИМАЛЬНАЯ величина.

#### Размеры регулировочных прокладок

| Наименование | Положение шестерни |
| --- | --- |
|  | в дюймах | с миллиметрах |
| Высота посадки ведущей шестерни | 0.025 | 0.64 |
| Люфт шестерни переднего хода | 0.017-.028 | 0.43-0.71 |
| Люфт шестерни заднего хода | 0.028-.060 | 0.71-1.32 |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant With Teflon | 92-825407A12 |
| Клеящее средство - 3M Brand Adhesive | 92-86166Q1 |
| Смазка для сборки игольчатого подшипника - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant | 92-825265A1 |
| Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal | 92-34227-1 |
| Силиконовый герметик (ультрамарин) - Permatex Ultra Blue Silicone Sealant | Obtain Locally |
| Специальная смазка - Quicksilver Special Lubricant 101 | 92-13872A1 |
| Герметик - Loctite 271 | 92-809820 |
| Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube | 92-850743A1 |

#### Специальный инструмент

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod (используется для всех шестерен, кроме шестерен с количеством зубьев 14/28) | 91-53459T |
| Инструмент-индикатор люфта - Backlash Indicator Tool (используется для шестерен с количеством зубьев 14/28) | 91-78473 |
| Ключ для гайки держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Nut Wrench | 91-61069T |
| Инструмент для предварительного натяга в подшипнике торсионного вала - Drive shaft Bearing Preload Tool | 91-14311A2 |
| Пружинная пластинчатая шайба - Belleville Washer | 12-54048 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator | 91-58222A1 |
| Инструмент - Штатив циферблатного индикатора - Dial Indicator Holding Tool | 91-89897 |
| Ключ для гайки торсионного вала - Drive Shaft Nut Wrench | 91-56775T |
| Выколотка для манжетки подшипника - Driver, Bearing Cup | 91-36577T |
| Ключ для подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Wrench | 91-43506T |
| Идентификатор (14/28) - Flag 14/28 | 91-78473 |
| Выколотка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver | 91-15755T |
| Выколотка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver | 91-33491 |
| Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver | 91-31108T |
| Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver | 91-817569T |
| Инструмент для регулировки посадки ведущей шестерни регулировочными прокладками - Pinion Gear Shimming Tool | 91-56048T |
| Переходник для гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adapter | 91-61067A3 |
| Переходник для торсионного вала - Drive Shaft Adapter | 91-61077T |
| Болт съемника - Puller Bolt | 91-85716 |
| Губки съемника - Puller Jaws | 91-46086A1 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller | 91-34569A1 |
| Ключ с торсиметром - Torque Wrench | 91-66274 |
| Штифты для совмещения водяного насоса - Water Pump Alignment Pins | 91-821571A1 |
| Универсальный инструмент для демонтажа-монтажа подшипников (в состав входят следующие детали:) - Universal Bearing Removal And Installation Tool | 91-31229A7 |
| Выколотка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver | 91-15755T |
| Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool | 91-38628T |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Муфта - Collar | 91-30366T-1 |
| Выколотка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Driver | 91-32336 |
| Головка выколотки - Driver Head | 91-36569T |
| Выколотка для игольчатого подшипника вала гребного винта - Prop Shaft Needle Bearing Driver | 91-37311 |
| Выколотка для игольчатого подшипника торсионного вала - Drive shaft Needle Bearing Driver | 91-37312T |
| Выколотка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver | 91-52393T |
| Штанга выколотки для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver Rod | 91-37323 |
| Гайка - Nut | 11-24156 |
| Направляющая шайба - Pilot Washer | 91-36571T |
| Направляющая шайба для игольчатого подшипника - Needle Bearing Pilot Washer | 91-37324T |
| Направляющая шайба - Pilot Washer | 91-37350T |
| Съемник - Puller Plate | 91-29310 |
| Съемник для шестерен - Gear Puller | 91-36379 |
| Головка съемника - Puller Head | 91-32325T |
| Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool | 91-38628T |
| Головка съемника - Puller Head | 91-52394 |
| Вал съемника - Puller Shaft | 91-31229 |
| Инструмент для демонтажа-монтажа роликовых подшипников - Roller Bearing Removal and Installation Tool | 91-37292 |
| Шайба - Washer | 12-34961 |

*   Инструмент для предварительного натяга в подшипниках Артикул 91-14311A2 Bearing Preload Tool используется также для редукторов моделей Mercury и Mariner V-6. Перед заказом на поставку проверить наличие по своему инвентарному списку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент для торцевого сальника водяного насоса - Water Pump Face Seal Tool - отдельно не поставляется. Этот инструмент вместе с торцевым сальником входит в состав комплекта Артикул 26-816575A2.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

### Узлы и детали редуктора стандартного вращения в увеличенном виде

#### Детали торсионного вала

| 1 - Редуктор 2 - Штифт 3 - Шпилька 4 - Винт-пробка, масляная, дренажно-заправочная 5 - Уплотнительное кольцо или прокладка 6 - Сальник 7 - Установочный штифт 8 - Роликовый подшипник 9 - Штуцер (разъем) спидометра 10 - Торсионный вал 11 - Регулировочная прокладка 12 - Подшипник и манжетка 13 - Гайка 14 - Шестеренный привод 15 - Шайба 16 - Гайка 17 - Планшайба 18 - Несущий корпус 19 - Масляный сальник 20 - Масляный сальник 21 - Уплотнительное кольцо | 22 - Крышка и втулка в сборе (Сер.№0L100009 и выше) 23 - Водяной насос 24 - Прокладка 25 - Прокладка 26 - Торцевой сальник 27 - Винт 28 - Лопастное колесо 29 - Шпонка 30 - Муфта 31 - Уплотнительные кольца 32 - Гильза 33 - Вал переключения передач 34 - Стопорное кольцо 35 - Гильза 36 - Крышка, нижняя в сборе (Сер.№ до 0L100009) 37 - Масляный сальник 38 - Уплотнительные кольца 39 - Винт |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon

Клеящее средство 3-M Brand Adhesive

Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal

Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками -

Quicksilver High Performance Gear Lube

Смазка для сборки игольчатого подшипника - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant

Герметик - Loctite 27131

Значения усилия затягивания

a - 60 фунт.-дюйм. (6.8 Н-м)

b - 70 фунт.-фут. (95 Н-м)

c - 100 фунт.-фут. (136 Н-м)

d - 30-50 фунт.-дюйм. (3.4-5.6 Н-м)

#### Детали вала гребного винта

| 1 -Редуктор 2 - Вилка переключения передач 3 - Катушка переключения передач в сборе 4 -Регулировочная прокладка, внешняя обойма подшипника 5 - Подшипник и манжетка 6 - Шестерня переднего хода 7 - Роликовый подшипник 8 - Муфта сцепления, скользящего типа 9 - Поперечный штифт 10 - Пружина 11 - Вал гребного винта 12 -Шестерня заднего хода 13 -Упорная шайба 14 -Упорная ступица 15 -Шарикоподшипник 16 -Уплотнительное кольцо 17 -Роликовый подшипник 18 - Несущий корпус подшипника в сборе | 19 -Анод 20 - Винт 21 - Шайба-звездочка 22 -Масляный сальник (внутренний) 23 - Масляный сальникl (внешний) 24 - Шайба с контровочными выступами 25 - Держатель 26 -Упорная ступица 27 - Электроконтактная шайба 28 -Шайба со шлицами 29 - Шайба с контровочными выступами 30 - Контргайка гребного винта 31 -Анодный триммер (Анодная пластина – на некоторых моделях) 32 - Винт 33 - Шайба-звездочка 34 - Винт 35 - Гайка |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon

Герметик - Loctite 27131

Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube

- Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal

Силиконовый герметик (ультрамарин) - Permatex Ultra Blue Silicone Sealant

Специальная смазка - Quicksilver Special Lubricant 101

Значения усилия затягивания

a	- 28 фунт.-фут. (38 Н-м)

b	-35 фунт.-фут. (47.5 Н-м)

c	- 23 фунт.-фут. (31 Н-м)

d	-210 фунт.-фут. (285 Н-м)

e	- 80 фунт.-дюйм. (9 Н-м)

### Специальная информация

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения поворотно-откидной колонки. Повреждение может произойти в результате совместного использования или замены частей старой модификации на части новой модификации.

#### Узел катушки механизма переключения передач

Катушка механизма переключения передач новой конструкции имеет больший зазор в сравнении с катушкой старой конструкции. Эта катушка переключения передач новой конструкции, начиная с модели Сер.№ 0K041000 поставляется как единый узел и может использоваться при замене катушки старой конструкции (до Сер.№0K041000). Осевой люфт для катушки остается тем же, каким он был для моделей старой конструкции 0.002 - 0.010" (0.051 - 0.254 мм).

a - Катушка переключения передач старой конструкции (до Сер.№0K041000)

b - Катушка переключения передач новой конструкции (Сер.№ 0K041000 и выше)

c - Измерить осевой люфт на зазоре

#### Отверстие под подшипник шестерни переднего хода

Гнездо под подшипник шестерни переднего хода (новой конструкции) меньше (3.2635 - 3.2650"), чем гнездо старой конструкции (3.4985 - 3.5000"). Это несколько меньшее гнездо под подшипник для переходника подшипника шестерни переднего хода приблизительно на 1/4" (6.3 мм) меньше.

от 3.4985

до

3.5000

Гнездо под шестерню переднего хода старой конструкции (до Сер.№ OF680000)

3.2635

до

3.2650

Гнездо под шестерню переднего хода новой конструкции (Сер.№ OF680000 и выше)

Манжетка подшипника новой конструкции тоньше и имеет меньший диаметр, чем манжетка старой конструкции.

a - Манжетка подшипника старой конструкции - диам. 3.500" (до Сер.№OF680000)

b - Манжетка подшипника новой конструкции  - диам. 3.265" (Сер.№OF680000 и выше)

### Проверка перед разборкой

#### Гребной винт

##### ДЕМОНТАЖ

1. Если еще не выполнено, снять гребной винт и его крепежные детали.

#### Вал гребного винта

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Проверить боковой люфт вала гребного винта, как указано ниже:

a.	Установить циферблатный индикатор биения на вал гребного винта.

b.	Надавить на вал в одну сторону и установить циферблатный индикатор на ноль.

c.	Надавить на вал в противоположную сторону, наблюдая за стрелкой индикатора Отклонение вала более, чем на 0.003" (0.08 мм) указывает на износ подшипника вала гребного винта.

2.	Проверить вал на погнутость, как указано ниже:

a. Вращать торсионный вал на сцеплении (передаче), одновременно наблюдая за стрелкой индикатора. Если отклонение больше, чем 0.007" (0.178 мм), это указывает на то, что вал погнут.

### Кожух торсионного вала и редуктор

#### Разделение кожуха торсионного вала и редуктора

1.	Закрепить колонку в соответствующем зажиме за противокавитационную плиту редуктора.

2.	Наклонить колонку на 45 градусов, снять дренажно-заправочную винт-пробку и затем снять вентиляционную винт-пробку кожуха торсионного вала. Произвести полный дренаж колонки.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Сальниковая шайба или уплотнительное кольцо

a - Вентиляционная винт-пробка

b - Сальниковая шайба или уплотнительное кольцо

3. Липкой лентой отметить положение триммера (если имеется) на редукторе и снять триммер или анодную пластину, если имеется.

a - Триммер

b - Штанга-удлинитель с головкой на 1/2"

4.	Отвернуть болты, гайки с шайбами с левобортной и правобортной сторон колонки.

5.	Отвернуть задний винт (в отсеке под триммер в редукторе).

6.	Отвернуть гайку с переднего конца колонки.

a - Гайки, болты и шайбы

b - Гайка

c - Винт

7. Поднять кожух торсионного вала строго в вертикальном направлении с редуктора и отложить в сторону.

### Разборка редуктора и его деталей

#### Сборочный узел водяного насоса

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять водяной сальник, муфту водяного патрубка и винты водяного насоса.

a - Водяной патрубок

b - Винты водяного насоса

c - Водяной сальник

2. Осторожно снять водяной насос строго в вертикальном направлении с торсионного вала. Возможно, насос придется поддеть за фланцы с помощью двух отверток.

a - Корпус водяного насоса

b - Отвертки

3. Снять лопастное колесо, шпонку лопастного колеса, планшайбу и прокладки (прокладки выбросить).

a - Лопастное колесо

b - Шпонка лопастного колеса

c - Планшайба и прокладки водяного насоса (по одной с каждой стороны планшайбы)

##### ВОДЯНОЙ НАСОС - ОСМОТР И ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ

1. Проверить муфту водяного патрубка на износ или повреждение. При необходимости заменить изношенные или поврежденные детали. Проверить верхнее и нижнее внутренние сальниковые кольца на износ.

a - Переходник водяного патрубка

b - Уплотнительные сальниковые кольца (2)

2. Осмотреть и проверить лопастное колесо насоса на износ - концы, вверх и низ лопастей. Если обнаружены дефекты, лопастное колесо заменить.

3. Проверить правильность и надежность сцепления между ступицей и лопастным колесом. Если обнаружено, что сцепление неправильное, слабое, лопастное колесо заменить.

a - Лопастное колесо

b - Ступица

4.	Проверить лопасти колеса на образование твердых, жестких мест и деформацию. Если обнаружены дефекты, заменить лопастное колесо.

5.	Проверить планшайбу насоса и внутренние поверхности насоса на шероховатость, неровность и/или образование канавок. Если обнаружены дефекты, заменить соответствующие части.

a - Планшайба водяного насоса

b - Корпус водяного насоса

#### Сборочный узел несущего корпуса масляного сальника

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять несущий корпус масляного сальника с редуктора. Возможно, корпус придется поддеть с помощью двух отверток.

a - Несущий корпус масляного сальника

b - Отвертки

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА - ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1. Осмотреть и проверить несущий корпус масляного сальника, уплотнительное кольцо и сальники на износ и/или повреждение. Если необходимо, заменить дефектные части, как указано ниже.

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА - РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если было обнаружено, что части имеют дефекты и требуют ремонта или замены.

1. Снять уплотнительное кольцо.

a - Уплотнительное кольцо

b - Масляные сальники (2)

2. Снять масляные сальники.

a - Несущий корпус масляного сальника

b - Масляные сальники

c - Отвертка

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА - СБОРКА

Несущий корпус масляного сальника может быть изготовлен из материала коричневого цвета (алюминия) или материала черного цвета (стеклонаполненного нейлона). Нейлоновый несущий корпус сальника заменяет алюминиевый. Новый несущий корпус сальника можно определить по основанию. На старом несущем корпусе было только два опорных выступа, на новом их четыре. Кроме того, сальники в старом алюминиевом несущем корпусе  заключены в металлический кожух и перед установкой требуют смазки герметиком Loctite 27131 по поверхности наружного диаметра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если части узла были разобраны, ремонтировались или заменялись.

A. Старая конструкция 	 B. Новая конструкция

ПРИМЕЧАНИЕ: На несущем корпусе масляного сальника старой конструкции используется сальник большого и сальник малого диаметра. На новой конструкции используются те же сальники, что в кожухе торсионного вала.

1.	Перед установкой в несущий корпус умеренно нанести герметик Quicksilver Perfect Seal на отверстие под масляный сальник.

2.	Насадить малый масляный сальник (контактными кромками сальника в противоположную сторону от заплечика выколотки) на длинный конец выколотки для масляного сальника.

3. С помощью пресса впрессовать масляный сальник выколоткой до упора выколотки в несущий корпус. Слишком сильно не давить, т.к. это может привести к повреждению несущего корпуса масляного сальника во время запрессовки сальника.

a - Масляный сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-817569) (использовать длинный конец)

c - Несущий корпус масляного сальника

d - Пресс

4.	Перед установкой масляного сальника в несущий корпус масляного сальника умеренно нанести герметик Quicksilver Perfect Seal на отверстие под сальник.

5.	Насадить большой масляный сальник (контактными кромками сальника в сторону заплечика выколотки) на короткий конец выколотки для масляного сальника.

6.	С помощью пресса давить на выколотку до тех пор, пока выколотка не коснется несущего корпуса. Слишком сильно не давить, т.к. это может привести к повреждению несущего корпуса масляного сальника во время запрессовки сальника.

a - Масляный сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-817569) (использовать короткий конец)

c - Несущий корпус масляного сальника

d - Пресс

7. Установить уплотнительное кольцо на несущий корпус масляного сальника.

Обычно в эту канавку

a - Уплотнительное кольцо

#### Сборочный узел несущего корпуса подшипника

##### ДЕМОНТАЖ

1. Если установлен, снять анод с несущего корпуса подшипника.

a -Анод

b -Винты

2. Выпрямить (отогнуть) выступ на контровочной шайбе.

a - Выступ на контровочной шайбе

3. Снять держатель несущего корпуса подшипника, выполнив действия в пунктах "a" или "b" в зависимости от того, что требуется:

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении следующей процедуры демонтажа держателя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать засверливания в резьбы держателя редуктора.

a. Снять держатель несущего корпуса подшипника с помощью ключа для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Wrench (91-61069).

a - Ключ для держателя несущего корпуса подшипника

b. Если держатель приржавел к посадочному месту, высверлить в нем 4 отверстия и разбить его зубилом. Поддеть и удалить оставшиеся фрагменты.

a - Высверленные отверстия

##### ДЛЯ КОЛОНОК РАННИХ ВЫПУСКОВ:

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ вытягивать за наружное кольцо несущего корпуса подшипника, т.к. это может привести к повреждению несущего корпуса.

4. С помощью съемника выпрессовать несущий корпус подшипника из редуктора за внутренние выступы, расположенные в центральной области у масляных сальников.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если несущий корпус подшипника прихвачен в редукторе, возможно, для ослабления его придется нагреть.

Колонки ранних выпусков

a - Губки съемника - Puller Jaws (91-46086 A1)

b - Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

##### ДЛЯ КОЛОНОК БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО ВЫПУСКА:

5. С помощью съемника выпрессовать несущий корпус подшипника из редуктора за внешнее кольцо несущего корпуса подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если несущий корпус подшипника прихвачен в редукторе, возможно, для ослабления его придется нагреть.

Колонки более позднего выпуска

a - Губки съемника - Puller Jaws (91-46086 A1)

b - Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях более раннего выпуска и более позднего выпуска губки съемника ориентируются по-разному.

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС ПОДШИПНИКА - ОСМОТР И ПРОВЕРКА

1.	Прочистить сборку соответствующим растворителем и тщательно просушить части сжатым воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо из указанных ниже деталей имеют дефекты, выполнить соответствующие инструкции в главе "Сборочный узел несущего корпуса подшипника"

2.	Осмотреть и проверить несущий корпус подшипника на следы чрезмерной коррозии особенно в области контакта несущего корпуса с редуктором. Если имеются такие следы, заменить несущий корпус.

a - Несущий корпус подшипника

b - Стыкующиеся поверхности

3. Состояние поверхности под подшипник на валу гребного винта в области опоры игольчатого подшипника (в несущем корпусе) на вал является показателем состояния игольчатого подшипника в несущем корпусе. Если поверхность на валу поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения посторонних частиц металла, подшипник заменить.

a - Область контакта подшипника с поверхностью вала гребного винта

4.	Осмотреть и проверить шестерню заднего хода на точечную коррозию, сколы, поломанные зубья, тонкие трещины и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены дефекты, шестерню заменить.

5.	Осмотреть зубья сцепления шестерни на повреждение. Поверхность не должна быть сколота или скруглена. Если обнаружены дефекты, шестерню заменить. Кроме того, на моделях более позднего выпуска осмотреть и проверить  шестерню заднего хода и упорную разделительную втулку на их соответствие друг другу, а также на чрезмерный износ упорной разделительной втулки.

Шестерня заднего хода на моделях раннего выпуска

a - Зубья шестерни заднего хода

b - Зубья сцепления

Шестерня заднего хода и упорная разделительная втулка на моделях более позднего выпуска

a - Упорная шайба

b - Шестерня заднего хода

6.	Осмотреть и, вращая шестерню, проверить подшипник шестерни заднего хода на разболтанность или неравномерность вращения. Если обнаружены указанные дефекты, подшипник заменить.

7.	Осмотреть и проверить держатель несущего корпуса на трещины и/или поломку или коррозию резьбы. Если обнаружены эти дефекты, заменить.

8.	Снять уплотнительное кольцо с узла несущего корпуса подшипника.

a - Несущий корпус подшипника

b -Уплотнительное кольцо

a. Осмотреть и проверить уплотнительное кольцо на повреждение и/или старение. При необходимости заменить.

##### СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ НЕСУЩЕГО КОРПУСА ПОДШИПНИКА - РАЗБОРКА, ОСМОТР И ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять инструкции данного раздела, только если детали узла имеют дефекты и требуют ремонта или замены.

!!! ВНИМАНИЕ

Зажимать несущий корпус подшипника ТОЛЬКО за ребра жесткости, иначе несущий корпус может быть поврежден.

1.	Снять упорную разделительную втулку с шестерни заднего хода моделей более позднего выпуска (если это применимо).

2.	Зажать несущий корпус подшипника в тисы. Зажимать только за ребра жесткости.

3. Снять шестерню заднего хода, упорное кольцо и подшипник целиком единым узлом с помощью съемника ударно-скользящего действия.

a - Ребра жесткости несущего корпуса подшипника

b - Несущий корпус подшипника

c - Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller (91 -34569 A1)

d - Шестерня заднего хода

e - Упорная ступица

f - Подшипник, расположенный в несущем корпусе

4.	Тщательно прочистить все детали соответствующим растворителем и проверить их на повреждение и/или чрезмерный износ. Если обнаружены дефекты, соответствующие детали заменить.

ВАЖНО: После демонтажа из шестерни подшипник ДОЛЖЕН БЫТЬ заменен.

5.	Установить универсальный зажим съемника между упорной шайбой и подшипником, как показано, и давить съемником на зажим до его выхода.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Упорная шайба

c – Подшипник

6. Для опоры подшипника с помощью оправки соответствующего диаметра и размера и универсального зажима выпрессовать подшипник из шестерни заднего хода.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Подшипник

c - Шестерня

d - Оправка соответствующего размера

a.	Подшипник выбросить.

b.	Осмотреть и проверить шестерню и упорную шайбу на чрезмерный износ, трещины или повреждение. Если обнаружены указанные дефекты, дефектную деталь заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние поверхностей вала гребного винта под подшипник в области опоры игольчатого подшипника несущего корпуса на вал являются показателем состояния игольчатого подшипника внутри несущего корпуса. Если вал гребного винта поражен точечной коррозией, имеет канавки, задиры, неравномерно изношен, имеет изменение цвета от перегрева или включения посторонних частиц, игольчатый подшипник в несущем корпусе подшипника заменить.

7. Выполнить действия по пункту "a" или "b", в зависимости от того, что требуется.

a. Если заменяется игольчатый подшипник И сальники: Снять игольчатый подшипник и сальники с помощью инструмента, как показано.

Подшипник и оба сальника выбросить.

a	- Штанга выколотки для подшипника - Bearing Driver Rod (91-37323)

b	- Головка выколотки - Driver Head (91-36569)

c	- Игольчатый подшипник

d	- Масляные сальники

b. Если заменяются ТОЛЬКО сальники: Снять масляные сальники с помощью соответствующей монтировки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить отверстие несущего корпуса. Оба масляных сальника выбросить.

a - Масляные сальники

b - Монтировка

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС ПОДШИПНИКА - СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если части узла были разобраны, ремонтировались или заменялись.

1.	Прочистить все детали узла соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипника под действием сжатого воздуха.

2.	Смазать отверстие, в которое вперссовывается игольчатый подшипник, фирменной смазкой 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Следить за тем, чтобы смазка не попала в отверстие под сальник. Если смазка попала, удалить и тщательно прочистить после того, как подшипник будет установлен по инструкции в следующем пункте.

3.	Установить на выколотку игольчатый подшипник (стороной с номерами к заплечику выколотки).

4.	Впрессовать игольчатый подшипник в несущий корпус подшипника до упора выколотки в несущий корпус. Проследить за тем, чтобы сторона подшипника с номером была обращена к сальниковому концу (кормовому концу) несущего корпуса.

a - Выколотка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver (91-15755)

b - Игольчатый подшипник

c - Несущий корпус подшипника

5.	Тщательно прочистить отверстие, в которое должен быть впрессован первый сальник.

6.	Собрать на выколотке для масляного сальника первый масляный сальник на длинный конец выколотки (контактными кромками в противоположную сторону от заплечика выколотки).

7. С помощью пресса давить на выколотку для масляного сальника до посадки выколотки на кормовой торец несущего корпуса подшипника.

a - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-31108)

b - Масляный сальник

c - Выколотка для подшипника

8.	Нанести тонкий слой герметика Loctite 271 на отверстие, в которое должен быть впрессован второй сальник.

9.	Собрать на коротком конце выколотки второй сальник (контактными кромками в сторону заплечика выколотки).

10.	Впрессовать масляный сальник выколоткой до упора выколотки в несущий корпус подшипника.

a - Выколотка (короткий конец)

b - Масляный сальник (контактными кромками к заплечику выколотки)

c - Выколотка для подшипника

11. Удалить весь лишний герметик Loctite. Не допускать попадания и размазывания герметика Loctite на другие части сборки.

12. Установить упорную шайбу и новый шарикоподшипник на шестерню заднего хода. Впрессовать по внутренней обойме шарикоподшипника с помощью направляющей шайбы до посадки подшипника на шестерню.

a - Направляющая шайба - Pilot Washer (91-36571)

b - Шарикоподшипник

c - Упорная ступица

d - Шестерня заднего хода

13.	 Слегка смазать отверстие, в которое впрессовывается подшипник, смазкой 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

14.	 Напрессовать несущий корпус подшипника на шестерню заднего хода и подшипник до посадки подшипника на несущий корпус. Поставить направляющую шайбу на несущий корпус и прессовать по шайбе.

a - Направляющая шайба - Pilot Washer (91-36571)

b - Несущий корпус подшипника

c - Сборка шестерни заднего хода и подшипник

15. Установить уплотнительное кольцо на несущий корпус.

a - Уплотнительное кольцо

b - Несущий корпус подшипника

16. Если предусмотрена упорная разделительная втулка, установить ее в шестерню, как показано.

a - Упорная разделительная втулка

b - Шестерня заднего хода

#### Торсионный вал

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять гайку ведущей шестерни торсионного вала, как указано ниже:

a.	Установить ключ для гайки торсионного вала на торсионный вал. Держатель пока не ослаблять.

b.	Вставить в редуктор переходник для гайки ведущей шестерни пазом MR к ведущей шестерне, как показано. Возможно, торсионный вал придется слегка приподнять и провернуть для совмещения гайки ведущей шестерни в пазу переходника для гайки ведущей шестерни.

c.	Установить несущий корпус подшипника в редуктор обратной стороной так, чтобы обеспечить опору валу гребного винта и держать переходник гайки ведущей шестерни совмещенной.

d.	Установить ключ гайки торсионного вала на шлицы торсионного вала и ослабить  (но не отворачивать полностью) гайку ведущей шестерни, проворачивая торсионный вал против часовой стрелки.

a - Ключ гайки торсионного вала - Drive Shaft Nut Wrench (91-56775)

b - Ключ для держателя подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Retainer Wrench (91-43506)

c - Переходник для гайки ведущей шестерни

e. Если торсионный вал поломан, установить ключ для гайки вала гребного винта на шлицы вала гребного винта. Держать вал переключения передач на передаче переднего хода и ослабить, но  полностью не отворачивать гайку ведущей шестерни, вращая вал гребного винта против часовой стрелки для проворачивания шестерен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ для гайки вала гребного винта входит в комплект переходника гайки ведущей шестерни.

a - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adaptor (91 -61067 A3)

b - Ключ для гайки вала гребного винта - Propeller Shaft Nut Wrench (91-61077)

c - Вал переключения передач - (Проворачивать по часовой стрелке)

f.	Полностью отвернуть держатель подшипника торсионного вала.

g.	Полностью отвернуть гайку ведущей шестерни, проворачивая торсионный вал (или вал гребного винта) в направлении против часовой стрелки.

h. Снять все инструменты.

ВАЖНО: После демонтажа торсионного вала ролики подшипника ведущей шестерни свободны и могут выпасть из подшипника. Осторожно, не растерять ролики (18 шт.)

2. Снять торсионный вал и все детали, вытянув торсионный вал строго вертикально из редуктора, как показано ниже.

a - Торсионный вал

b - Держатель торсионного вала, манжетка подшипника, подшипник и регулировочные прокладки

3. Вынуть ведущую шестерню, шайбу и гайку из редуктора.

##### СБОРКА ТОРСИОННОГО ВАЛА - ОСМОТР И ПРОВЕРКА

1.	Прочистить все части соответствующим растворителем и тщательно просушить их сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипников под действием сжатого воздуха.

2.	Состояние манжетки подшипника торсионного вала является показателем состояния конического роликового подшипника на торсионном валу. Заменить подшипник и манжетку подшипника, если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения посторонних металлических частиц.

3.	Осмотреть и проверить поверхность под подшипник на торсионном валу, в области опоры иголок нижнего подшипника ведущей шестерни. Если поверхность поражена точечной коррозией, имеет канавки, царапины, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения посторонних частиц, торсионный вал заменить.

4.	Осмотреть и проверить шлицы на обоих концах торсионного вала на износ или погнутость. Если обнаружены дефекты, торсионный вал заменить.

5.	Осмотреть и проверить шестерню на точечную коррозию, сколы или поломанные зубья, тонкие трещины и чрезмерный или неравномерный износ. Заменить ведущую шестерню и шестерню переднего хода  если обнаружены указанные дефекты.

##### ТОРСИОННЫЙ ВАЛ - РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если части узла имеют дефекты и требуют ремонта или замены.

!!! ВНИМАНИЕ

Проверить и убедиться в том, что универсальный зажим съемника не касается сторон торсионного вала.

1. Выпрессовать конический роликовый подшипник с торсионного вала с помощью универсального зажима съемника. Зажим нужен для опоры внутренней обоймы подшипника при его демонтаже.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Конический роликовый подшипник

c - Торсионный вал

##### ТОРСИОННЫЙ ВАЛ - СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если детали узла были разобраны и ремонтировались или заменялись.

!!! ВНИМАНИЕ

Проверить и убедиться в том, что универсальный зажим съемника не касается сторон торсионного вала.

1.	Собрать новый конический роликовый подшипник на торсионном валу стороной с большим диаметром к концу вала, на котором должна быть ведущая шестерня.

2.	С помощью универсального зажима съемника и оправки соответствующего размера (можно использовать внутреннюю обойму старого конического роликового подшипник) напрессовать конический роликовый подшипник на торсионный вал.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b -Конический роликовый подшипник

c - Оправка соответствующего размера

#### Вал гребного винта и манжетка подшипника шестерни переднего хода

##### ДЕМОНТАЖ

1. Наклонить вал гребного винта на левобортную сторону редуктора и снять вал, вытягивая его вверх и наружу.

a - Вал гребного винта в сборе

b - Катушка механизма переключения передач

c - Вилка переключения передач

2. Снять манжетку подшипника шестерни переднего хода и регулировочные прокладки. Измерить и записать толщину регулировочных прокладок. Прокладки выбросить. Повторному использованию они не подлежат.

a -Вал съемника - Puller Shaft (91-31229)

b -Гайка - Nut (11-24156)

c -Направляющий диск - Guide Plate (91-816243)

d -Шайба - Washer (91-34961)

e - Головка съемника - Puller Head (от съемника ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller 91-34589A1)

f - Губки (от съемника ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller 91-34589A1)

g - Переходник подшипника

h - Регулировочные прокладки

##### РАЗБОРКА ВАЛА ГРЕБНОГО ВИНТА

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении действий по следующему пункту все части ничем не держатся и могут распасться. Работы производить непосредственно над поверхностью верстака как можно ближе к нему. Это позволит не допустить падения или повреждения деталей и избежать телесных повреждений.

1. Снять пружину, установленную вокруг муфты сцепления. Соблюдать предельную осторожность! Пружину во время демонтажа не растягивать! Если после демонтажа пружина растянута и не сжимается до своего нормального положения, ее необходимо заменить.

a -Пружина

b - Катушка механизма переключения передач в сборе

c - Шестерня заднего хода в сборе

d -Муфта, скользящего действия

2. Снять поперечный штифт, который проходит через муфту.

a - Поперечный штифт

3. Снять остальные детали.

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА ВАЛА ГРЕБНОГО ВИНТА

1.	Прочистить все детали растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Не допускать вращения подшипника под действием струи воздуха.

2.	Осмотреть и проверить зубья муфты сцепления на повреждение. Зубья не должны иметь сколов и не должны быть скруглены. Если обнаружены дефекты, муфту заменить.

3.	Осмотреть и проверить поверхности вала под подшипники в области скольжения, опоры игольчатого подшипника несущего корпуса и игольчатого подшипника шестерни переднего хода. Если они поражены точечной коррозией, имеют канавки, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, вал гребного винта заменить.

a - Область опоры игольчатого подшипника несущего корпуса

b - Область опоры игольчатого подшипник шестерни переднего хода

c - Шлицы

4.	Осмотреть и проверить шлицы вала гребного винта с обоих концов на поломку, износ или погнутость. Если указанные дефекты обнаружены, вал гребного винта заменить.

5.	Осмотреть и проверить поверхность вала гребного винта в области контакта контактных кромок сальника несущего корпуса подшипника. Если образовались канавки, вал гребного винта необходимо заменить.

6.	Осмотреть и проверить вал гребного винта на погнутость. Проверить прямизну вала. Это можно выполнить двумя способами:

a.	Способ №1 - С помощью циферблатного индикатора биений и призматических блоков.

(1.) Уложить вал гребного винта в V-образные пазы призматических блоков.

(2.) Отрегулировать высоту блоков так, чтобы вал был расположен строго горизонтально.

(3.) Установить конец иглы циферблатного индикатора биений на поверхность непосредственно перед шлицами вала.

b.	Способ №2 - С помощью токарного станка и циферблатного индикатора биений

(1.) Зажать вал между передней и задней бабками токарного станка или в подобном устройстве.

(2.) Установить конец иглы циферблатного индикатора биений на поверхность непосредственно перед шлицами вала.

a - Центры вала гребного винта

b - Проверить биение в этой области циферблатным индикатором - Dial Indicator (91-58222 A1)

7. Вращать вал и наблюдать за движением стрелки индикатора. Если она показывает смещение более 0.007" (0.178 мм), вал гребного винта заменить.

#### Вал гребного винта и манжетка подшипника шестерни переднего хода

##### ОСМОТР И ПРОВЕРКА

1.	Прочистить сборку шестерни переднего хода и манжетку подшипника шестерни переднего хода растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Не допускать вращения подшипника под действием струи воздуха.

2.	Осмотреть и проверить шестерню на точечную коррозию, сколы или поломку зубьев, тонкие трещины и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены дефекты, заменить шестерню переднего хода и ведущую шестерню.

3.	Осмотреть и проверить зубья сцепления шестерни на повреждение. Поверхности не должны быть сколоты или скруглены. Если обнаружены дефекты, заменить шестерню переднего хода и ведущую шестерню.

a - Зубья шестерни переднего хода

b - Зубья сцепления шестерни с муфтой

4. Осмотреть и проверить игольчатый подшипник на внутренней стороне шестерни переднего хода и поверхность вала гребного винта под подшипник. Если либо игольчатый подшипник, либо поверхность вала гребного винта под подшипник поражены точечной коррозией, имеют канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, заменить вал гребного винта и снять и заменить игольчатый подшипник в шестерне переднего хода, как указано в следующем разделе.

a - Область опоры игольчатого подшипника шестерни переднего хода на валу гребного винта

5. Осмотреть и проверить конические роликовые подшипники на шестерне переднего хода и поверхность манжетки подшипника шестерни переднего хода. Если либо роликовые подшипники, либо поверхность манжетки поражены точечной коррозией, имеют канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, заменить манжетку подшипника шестерни переднего хода и заменить конические роликовые подшипники, как указано в следующем разделе.

##### РАЗБОРКА ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если обнаружено, что  детали узла имеют дефекты и требуют ремонта или замены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус игольчатого подшипника шестерни переднего хода выполнен из стали, обладающей высокой прочностью на разрыв. Демонтаж подшипника обычными способами (например, зубилом и молотком или оправкой и прессом) может быть очень трудным. На корпусе можно сделать углубление высокоскоростным точильным камнем.

1. Снять игольчатый подшипник шестерни переднего хода.

a - Игольчатый подшипник шестерни переднего хода.

2. Если в ходе предыдущего осмотра и проверки установлено, что шестерня переднего хода или конический роликовый подшипник  требуют замены, снять конический роликовый подшипник с шестерни переднего хода, как указано ниже:

a.	Разрезать корпус подшипника и снять ролики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, на верхней кромке обоймы подшипника придется проточить точильным камнем канавку для того, чтобы обеспечить захват для универсального зажима съемника.

b.	С помощью соответствующей оправки выпрессовать шестерню из обоймы подшипника.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Внутренняя обойма подшипника

c - Шестерня переднего хода

##### СБОРКА ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если детали узла были разобраны и ремонтировались или заменялись.

1. С помощью оправки соответствующего размера напрессовать конический роликовый подшипник на шестерню переднего хода, давление при этом прикладывать к внутренней обойме подшипника. Напрессовывать до упора подшипника в шестерню.

a - Шестерня переднего хода

b -Конический роликовый подшипник

c - Оправка соответствующего размера

2. С помощью выколотки для игольчатых подшипников впрессовать игольчатый подшипник стороной с номером в противоположную сторону от зубьев шестерни в шестерню переднего хода до посадки подшипника на свое место внутри шестерни.

a - Шестерня переднего хода

b - Игольчатый подшипник

c - Выколотка для игольчатых подшипников - Needle Bearing Driver (91-33491)

#### Катушка механизма переключения передачи

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Прочистить сборку растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом.

2.	Осмотреть и проверить сборку катушки механизма переключения передач на повреждение. Небольшие вмятины и заусенцы можно сгладить. Если любые части повреждены или изношены так, что не подлежат ремонту, необходимо заменить всю сборку катушки. Отдельные части для этого узла не поставляются.

3.	Осмотреть и проверить катушку на износ в области контакта с вилкой механизма переключения передач.

a - Область контакта

4.	Удостовериться в том, что катушка вращается свободно. Для того, чтобы совместить внутренние детали, возможно, придется постучать концом вала переключения передач со стороны корончатой гайки о жесткую поверхность.

5.	Проверить и обеспечить осевой люфт катушки в пределах 0.002 - 0.010 (0.051 -0.254 мм).

6.	Для проверки осевого люфта:

a.	Надавить на катушку. Измерить.

b.	Потянуть за катушку. Измерить.

c.	Расстояние между двумя измеренными точками и есть осевой люфт.

a - Вал механизма переключения передач

b - Катушка

c - Зазор

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушки более позднего выпуска имеют больший зазор, чем катушки раннего выпуска. Новые катушки, начиная с Сер.№ 0K041000 поставляются единым узлом и могут использоваться для замены старых (до Сер.№0K041000). Осевой люфт для катушки остается тем же, что и для старых моделей - 0.002-.010" (0.051 - 0.254 мм).

a - Сборка катушки раннего выпуска (до Сер.№ 0k041000)

b - Сборка катушки последующих выпусков (с Сер.№0k041000 и выше)

c - Измерить осевой люфт здесь у зазора.

#### Вал гребного винта

##### СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если детали узла были разобраны и ремонтировались или заменялись.

1.	Собрать скользящую муфту сцепления на валу гребного винта, следя за совмещением отверстий под поперечный штифт в муфте с пазом на валу гребного винта. Проверить, чтобы муфта была расположена на валу стороной с канавками к концу вала, на котором должен быть гребной винт.

2.	Собрать узел шестерни переднего хода на вал гребного винта.

3.	Собрать узел катушки переключения передач с валом гребного винта, следя за тем, чтобы отверстие под поперечный штифт на валу катушки было совмещено с пазом в муфте.

4.	Вставить поперечный штифт, пропустив его через муфту, через вал гребного винта и через отверстие на валу катушки.

5.	Собрать пружину фиксации поперечного штифта, насадив ее на вал гребного винта со стороны винта, и навернуть ее витки вокруг муфты над отверстием поперечного штифта. Внимательно следить за тем, чтобы пружина не деформировалась во время сборки.

ВАЖНО: После сборки проверить и убедиться в том, что пружина навернута так, что ее витки не перехлестываются и она лежит плоско, ровными рядами витков на муфте. Если это не так, необходимо установить новую пружину.

a - Муфта

b - Канавки на муфте

c - Сборка шестерни переднего хода

d - Поперечный штифт

e - Вал гребного винта

f - Катушка и вал с толкателем в сборе

g - Пружина фиксации поперечного штифта

#### Вал механизма переключения передач

##### ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж и обслуживание сборки вала переключения передач (но не вилки переключения передач внутри редуктора) возможны без демонтажа каких-либо внутренних деталей редуктора.

1. Отвернуть винты крышки с втулкой вала переключения передач и снять этот вал, вытянув его строго вверх из редуктора.

a - Винты крышки с втулкой вала механизма переключения передач

2. Снять вилку переключения передач из редуктора. Прочистить соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Проверить ее на износ в области контакта  с катушкой и осмотреть и проверить шлицы и поверхность отверстия для установочного штифта на повреждение или чрезмерный износ.

a - Область контакта

b - Вилка механизма переключения передач

c - Шлицы

d - Поверхность отверстия для установочного штифта

##### РАЗБОРКА И ПРОВЕРКА

1. Снять серьгу и снять крышку с втулкой, сдвигая ее с вала по прямому участку вала переключения передач. Снять с вала гильзу.

a -Крышка с втулкой вала переключения передач

b - Уплотнительные кольца (2)

c - Гильза

d - Серьга

e - Вал переключения передач

2. Прочистить все детали соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом.

a.	Проверить крышку с втулкой на трещины, повреждение или чрезмерный износ.

b.	Проверить сальник внутри крышки с втулкой, гильзу и уплотнительное кольцо на повреждение или чрезмерный износ.

c.	Проверить разъем/штуцер спидометра на повреждение или засорение.

Если обнаружен любой из указанных дефектов, заменить соответствующие детали. Внимание! Крышка с втулкой и сальник поставляются только единым узлом.

a - Крышка с втулкой вала переключения передач

b - Уплотнительное кольцо

c - Разъем/штуцер спидометра к патрубку

3. Проверить шлиц вала переключения передач и поверхность под сальник на повреждение, погнутость и/или чрезмерный износ. Если обнаружены указанные дефекты, вал переключения передач заменить.

a - Поверхность под сальник

b  - Шлиц

##### СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если детали узла были разобраны и ремонтировались или заменялись.

1.	Слегка смазать посадочные гнезда под уплотнительные кольца на крышке с втулкой и контактную кромку масляного сальника смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

2.	Если разъем/штуцер спидометра был снят и/или заменен, слегка смазать резьбы разъема/штуцера высококачественным герметиком Quicksilver Perfect Seal. Собрать разъем/штуцер спидометра с крышкой и затянуть разъем с усилием до 4.5 фунт.-дюйм. (0.51 Н-м).

3.	Собрать все детали.

a - Крышка с втулкой вала переключения передач

b - Уплотнительные кольца (2)

c - Гильза

d - Серьга

e - Вал переключения передач

ПРИМЕЧАНИЕ: Установку вала переключения передач в случаях, когда никакие другие детали редуктора не разбирались, см. в главе "Сборочный узел вала переключения передач - Установка".

#### Подшипник ведущей шестерни

##### ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить поверхность торсионного вала под подшипник в области качения иголок нижнего подшипника ведущей шестерни. Состояние торсионного вала в этой области является показателем состояния игольчатого подшипника. Если торсионный вал поражен точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, заменить нижний подшипник ведущей шестерни (иголки и обойму целиком единым узлом).

ВАЖНО: При демонтаже подшипника ведущей шестерни из редуктора все иголки подшипника (18 шт.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ на месте внутри обоймы подшипника.

ВАЖНО: После демонтажа НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  использовать подшипник (обойму и ролики) повторно.

1. Снять и выбросить подшипник ведущей шестерни (обойму и ролики) с помощью инструмента, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ: Держать, надавливая на штангу выколотки.

a - Подшипник ведущей шестерни

b - Выколотка для подшипника - Bearing Driver (91-36569)

c - Направляющая шайба - Pilot Washer (91-36571)

d - Штанга выколотки - Driver Rod (91-37323)

### Сборка редуктора

#### Осмотр и проверка редуктора

1.	Тщательно прочистить редуктор соответствующим растворителем и щеткой с жесткой щетиной. Тщательно просушить редуктор сжатым воздухом. Удалить все остатки герметика, клеящих средств и засорения.

2.	Проверить редуктор на чрезмерную коррозию, повреждения от ударных нагрузок или другие дефекты. При чрезмерном повреждении и/или коррозии редуктор необходимо заменить.

3.	Проверить резьбы держателя несущего корпуса подшипника в редукторе на коррозию и/или сорванные нитки резьбы. При чрезмерном повреждении резьбы редуктор необходимо заменить.

4.	Проверить контактные области обоймы/манжетки подшипников на следы их проворачивания в своих посадочных гнездах. Проверить, чтобы манжетки не были разболтаны в гнездах под подшипники. При расширении или разбитости любого подшипникового гнезда редуктор необходимо заменить.

5.	Проверить водозаборные отверстия и отверстие спидометра на засорение, забитость. При необходимости прочистить. Не допускать увеличения отверстия для спидометра, т.к. это может привести к неправильным показаниям спидометра.

6.	Проверить, чтобы установочные штифты были на месте в редукторе и чтобы соответствующие отверстия в кожухе торсионного вала не были разбиты. Если кожухи будут неправильно совмещены из-за разбитости отверстий под установочные штифты или из-за отсутствия штифтов, торсионный вал может быть поломан.

#### Подшипник ведущей шестерни

##### УСТАНОВКА

ВАЖНО: Устанавливать только НОВЫЙ подшипник ведущей шестерни (обойму и ролики). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ устанавливать подшипник ведущей шестерни, который был снят из редуктора при демонтаже.

1.	Смазать гнездо, в которое должен быть установлен подшипник ведущей шестерни фирменной смазкой Quicksilver High Performance Gear Lube.

2.	Расположить новый подшипник (не снимая с него картонный транспортировочный тубус) на головку выколотки стороной с литерами и номерами вверх.

3. Вставить выколотку со сборкой подшипника на место (через отверстие вала гребного винта) над отверстием торсионного вала, как показано.

a - Впрессовать подшипник ведущей шестерни

b - Головка выколотки - Driver Head (91-38628)

c - Вал съемника - Puller Shaft (91-31229)

d - Шайба - Washer (12-34961)

e - Гайка - Nut (11-24156)

f - Направляющая шайба - Pilot Washer (91-36571)

g - Пластина съемника - Puller Plate (91-29310)

4. Установить подшипник, заворачивая гайку до тех пор, пока он не сядет полностью в упор заплечика в отверстии.

#### Манжетка подшипника шестерни переднего хода

##### УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шестерня переднего хода, подшипник и манжетка шестерни переднего хода или редуктор не заменялись, установить такое же количество регулировочных прокладок (но не тех же самых, что были сняты при демонтаже), которое было при демонтаже манжетки. Если шестерня переднего хода, подшипник и манжетка шестерни переднего хода или редуктор были заменены, установить прокладки, начиная с прокладки толщиной приблизительно 0.020" (0.51 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если люфт был проверен и было определено, что он требует регулировки, см. главу "Проверка люфта шестерни переднего хода" на стр. 3B-39. Добавление прокладок толщиной 0.001" (0.025 мм) будет уменьшать люфт приблизительно на такую же величину.

1.	Смазать отверстие, в которое должна устанавливаться манжетка подшипника шестерни переднего хода,  фирменной смазкой Quicksilver High Performance Gear Lube.

2.	Установить регулировочную(ые) прокладку(и) в переднее отверстие редуктора.

3. Установить манжетку подшипника и регулировочные прокладки шестерни переднего хода с помощью специальных инструментов, как показано.

a - Инструмент для установки подшипников - Bearing Installation Tool (91-18605A1)

b - Выколотка для манжеток - Cup Driver (91-31106)

#### Вал механизма переключения передачи

##### УСТАНОВКА

1. Установить вилку переключения передач на установочный штифт в передней секции редуктора. Проследить за тем, чтобы вилка была обращена к левобортной стороне редуктора.

a - Вилка переключения передач

b - Установочный штифт

2. Установить сборку вала переключения передач в редуктор, как показано. При установке расположить загнутый конец вала  переключения передач вперед и проследить за тем, чтобы шлицевой конец этого вала пришел в зацепление с вилкой переключения передач. Проверить, чтобы были установлены  и правильно расположены уплотнительные кольца. Установить крепежные элементы.

a - Сборка вала переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если иголки подшипника ведущей шестерни выпали, установить 18 иголок во внешнюю обойму игольчатого подшипника. Чтобы иголки держались на месте, зафиксировать их фирменной смазкой Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant.

a - Иголки (18 шт.)

b - Внешняя обойма роликового подшипника

#### Вал гребного винта

##### УСТАНОВКА

1. Во время установки для того, чтобы катушка переключения передач пришла в зацепление с вилкой переключения передач, наклонить тот конец вала гребного винта, на котором должен быть гребной винт, влево (к левобортной) стороне редуктора.

a - Катушка переключения передач

b -Вилка переключения передач

c - Вал гребного винта в сборе

ВАЖНО: При вращении вала по часовой стрелке вал переключения передач должен быть направлен вперед. Если это не так, слегка приподнять вал и снова совместить шлицы нижнего вала переключения передач с вилкой переключения передач. Повторно проверить правильность совмещения.

2.	Для того, чтобы проверить правильность установки вала переключения передач, попробовать его в работе. При вращении вала переключения передач по часовой стрелке скользящая муфта сцепления должна двигаться вперед к носу. При вращении вала переключения передач против часовой стрелки скользящая муфта сцепления должна двигаться назад к корме.

3.	Проверить, чтобы были установлены и правильно расположены уплотнительные кольца. Вставить винты крепления крышки с втулкой вала переключения передач и затем затянуть их с усилием до 60 фунт.-дюйм. (6.8 Н-м). Повторно проверить совмещение вала переключения передач, как определено в предыдущем требовании "ВАЖНО".

a - Винты (2)

b - Крышка с втулкой вала переключения передач

4. Насадить резиновую гильзу на верхний конец вала переключения передач вниз так, чтобы она только касалась масляного сальника в крышке с втулкой.

a - Вал переключения передач

b - Резиновая гильза

c - Масляный сальник

d - Крышка с втулкой вала переключения передач

#### Торсионный вал и ведущая шестерня

##### УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Если родные регулировочные прокладки не сохранились или если ведущая шестерня, торсионный вал, подшипник и манжетка конического роликового подшипника торсионного вала или редуктор были заменены, начинать установку прокладок с прокладки(док) толщиной 0.030 " (0.76 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если родные прокладки сохранились (или высота посадки известна) и ни одна из указанных выше частей не заменялась, установить те же прокладки или прокладки такого же количества.

1. Установить прокладку(ки) в отверстие кожуха торсионного вала редуктора на место, как показано ниже.

a - Регулировочная прокладка(ки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки приклеить шайбу к ведущей шестерне с помощью клеящего средства 3M Adhesive (92-86166-1) или равноценного средства.

2.	Нанести герметик Loctite 271 на резьбы гайки ведущей шестерни и собрать гайку ведущей шестерни в паз MR переходника для гайки ведущей шестерни. Небольшое количество тяжелой смазки в пазе переходника для гайки ведущей шестерни при установке торсионного вала поможет удержать гайку в переходнике.

3.	Вставить ведущую шестерню и шайбу в редуктор.

4.	Вставить переходник гайки ведущей шестерни (с гайкой) в редуктор.

5.	Вставить торсионный вал в отверстие редуктора для этого вала. Для сцепления шлицов торсионного вала со шлицами ведущей шестерни торсионный вал, возможно, придется провернуть.

6. Наживить гайку ведущей шестерни на резьбу торсионного вала, вращая торсионный вал до плотной посадки гайки.

a - Ведущая шестерня (с приклеенной к инструменту шайбой)

b - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adapter (91-61067 A3)

c - Торсионный вал

7. Установить манжетку конического роликового подшипника торсионного вала и затем установить держатель. Затянуть только рукой.

a - Манжетка конического роликового подшипника

b - Держатель торсионного вала

8. Установить несущий корпус подшипника в редуктор обратной стороной для того, чтобы держать на месте вал гребного винта и переходник шайки ведущей шестерни.

9. Затянуть гайку ведущей шестерни (с помощью инструмента, как показано) с усилием до 70 фунт.-фут. (95 Н-м).

a - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adaptor (91 -61067 A3)

b - Ключ для гайки торсионного вала - Drive Shaft Nut Wrench (91-56775)

c - Несущий корпус подшипника (установлен обратной стороной)

10.	 Снять несущий корпус подшипника, переходник гайки ведущей шестерни, сборку вала гребного винта и ключ для гайки торсионного вала.

11.	Затянуть держатель с усилием до 100 фунт.-фут. (130 Н-м).

a - Ключ для держателя подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Retainer Wrench (91-43506)

#### Торсионный вал - Инструмент предварительного натяга подшипника

##### УСТАНОВКА

1. Установить детали из комплекта инструмента для предварительного натяга подшипников Bearing Preload Tool Kit (91 -14311A2) на торсионный вал в указанном ниже порядке:

a - Верхняя гайка с резьбовым патрубком

b - Гайка

c - Пружина

d - Упорная шайба

e - Упорный подшипник

f - Упорная шайба

g - Планшайба водяного насоса (от редуктора)

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположить две верхние гайки как можно ближе друг к другу.

2. Потянуть за торсионный вал и затянуть два установочных винта-фиксатора в верхней гайке инструмента для предварительного натяга подшипников.

a - Установочные винты-фиксаторы

3. Навинчивать нижнюю гайку инструмента вниз до тех пор, пока она не будет на резьбовом стержне на расстоянии одного дюйма от первоначального положения.

a - Нижняя гайка [Завинчивать вниз приблизительно на 1" (25 мм) от первоначального положения.]

4. Провернуть торсионный вал не менее трех полных оборотов по часовой стрелке.

#### Посадка ведущей шестерни

##### ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

1.	Вставить в редуктор инструмент для регулировки высоты посадки с помощью регулировочных прокладок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить в следующих трех точках, проворачивать торсионный вал на 120 градусов между каждым измерением (все время вращать вал по часовой стрелке).

2.	Вставить самый толстый калиберный щуп, который плотно проходит между одним зубом ведущей шестерни и высокой точкой инструмента.

3.	Провернуть торсионный вал на 120 градусов по часовой стрелке и снять другое показание.

4.	Повторять этот процесс, пока не будут получены три (3) показания.

5.	Для того, чтобы получить среднюю высоту посадки ведущей шестерни, сложить все три показания вместе и разделить на три (3). Записать эту среднюю величину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средняя высота посадки ведущей шестерни должна составлять 0.025 " (0.64 мм).

6. Если средняя высота посадки ведущей шестерни не соответствует указанному значению,  снять инструмент предварительного натяга подшипника, держатель торсионного вала и манжетку конического роликового подшипника торсионного вала. Манжетку можно снять следующим образом: покачивать торсионный вал вперед и назад или перевернуть и потрясти редуктор. Для получения правильной средней высоты посадки ведущей шестерни добавить или убрать прокладки под манжеткой. Снова установить манжетку и держатель. Снова затянуть держатель до 100 фунт.-фут. (135.8 Н-м). Снова установить инструмент для натяга подшипников и провернуть торсионный вал не менее, чем на три полных оборота по часовой стрелке. Повторно проверить высоту посадки ведущей шестерни по пункту 5 выше.  Повторять этот процесс до получения средней высоты посадки ведущей шестерни в соответствии с указанным выше значением.

a - Инструмент для регулировки высоты посадки ведущей шестерни с помощью регулировочных прокладок - Pinion Gear Shimming Tool (91-56048)

b -  Калиберный щуп 0.025 " (0.64 мм)

#### Несущий корпус подшипника

##### УСТАНОВКА - ПРОВЕРКА ЛЮФТА

1. Вставить сборку несущего корпуса подшипника в редуктор. Для совмещения зубьев ведущей шестерни и зубьев шестерни заднего хода торсионный вал, возможно, придется провернуть.

a - Несущий корпус подшипника в сборе

2. Совместить V-образный паз несущего корпуса подшипника с отверстием в редукторе и затем установить контровочную шайбу, при этом выступ шайбы должен быть вставлен в отверстие в редукторе.

a - Отверстие в редукторе

b - V-образный выступ в несущем корпусе

c - Выступ контровочной шайбы для совмещения

3. Проверить, чтобы V-образный выступ совмещался в V-образным пазом в несущем корпусе подшипника.

a - Выступ шайбы

b - V-образный паз

4. Обильно смазать резьбы держателя несущего корпуса подшипника специальной смазкой - Quicksilver Lubricant 101. Наживить держатель в резьбу редуктора и полностью затянуть  рукой.

5. Затянуть держатель несущего корпуса подшипника с усилием до 210 фунт.-фут. (285 Н-м).

a - Ключ для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Wrench (91-61069)

#### Люфт шестерни переднего хода

##### ПРОВЕРКА

1. Приложить давление к валу гребного винта в направлении вперед (к носу), как указано ниже:

a. Установить губки съемника и болт съемника на выступы несущего корпуса подшипника, если имеются, или на внешнее кольцо несущего корпуса подшипника и вал гребного винта.

a - Губки съемника

b - Болт съемника

2.	Затянуть болт до 45 фунт.-дюйм. (5 Н-м). Провернуть торсионный вал на три полных оборота по часовой стрелке и снова затянуть болт до 45 фунт.-дюйм. (5 Н-м).

3.	Для всех шестерен, кроме 14:28: Установить индикатор люфта (Артикул 91-58222 A1) и отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы стрелка была перпендикулярна метке "I" на штанге / штативе индикатора и касалась ее.

4.	Для шестерен 14:28: Установить индикатор люфта (Артикул 91-78473) и отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы она была перпендикулярна метке "2" на штанге/штативе индикатора и касалась ее.

5.	Затянуть штатив индикатора на торсионном валу и проворачивать торсионный вал так, чтобы стрелка на циферблатной шкале сделала как минимум один полный оборот и встала на "0" на шкале индикатора.

a - Резьбовая штанга [3/8" (9.5 мм) (Приобрести у местных поставщиков)

b - Инструмент - Держатель циферблатного индикатора

c - Индикатор люфта

d - Стрелка индикатора

e - Штанга/штатив индикатора люфта

6.	Снять показания люфта, слегка проворачивая торсионный вал вперед и назад так, чтобы почувствовался люфт между шестернями. При этом вал гребного винта двигаться не должен.

a.	Наблюдать за индикатором люфта и записать его показание.

b.	Ослабить штатив индикатора и провернуть торсионный вал на 90 градусов по часовой стрелке.

c.	Повторить действия по пункту 2 и снять и записать еще одно показание. Повторять действия по пункту 3 до получения в общей сложности 4 показаний люфта.

7.	Сложить все 4 показания вместе и разделить на четыре. Это и будет среднее значение люфта. Записать эту цифру. Если она не соответствует указанному в технических характеристиках значению: 0.017-.028" (0.43-0.71 мм),  люфт будет отрегулирован позже по одному из пунктов, указанному ниже.

8.	Ослабить штангу индикатор люфта и снять губки съемника.

#### Люфт шестерни заднего хода

##### ПРОВЕРКА

1. Приложить давление к валу гребного винта в направлении назад (к корме), как указано ниже:

a. Установить переходник для гайки ведущей шестерни, шайбу и гайку гребного винта.

a - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adaptor (91-61061 A2)

b - Шайба - Washer (12-54048)

c - Гайка гребного винта

b. Затянуть гайку гребного винта до 45 фунт.-дюйм. (5 Н-м). Провернуть торсионный вал на три полных оборота по часовой стрелке и снова затянуть гайку гребного винта до 45 фунт.-дюйм. (5 Н-м).

2.	Для всех шестерен, кроме 14:28: Установить индикатор люфта (Артикул 91-58222 A1) и отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы она была перпендикулярна относительно метки "I" на штанге / штативе индикатора и касалась ее.

3.	Для шестерен 14:28: Установить индикатор люфта (Артикул 91-78473) и отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы она была перпендикулярна метке "2" на штанге/штативе индикатора и касалась ее.

4. Затянуть штатив индикатора на торсионном валу и проворачивать торсионный вал так, чтобы стрелка на циферблатной шкале сделала как минимум один полный оборот и встала на "0" на шкале индикатора.

a - Резьбовая штанга [3/8" (9.5 мм) (Приобрести у местных поставщиков)

b - Инструмент - Держатель циферблатного индикатора

c - Индикатор люфта

d - Стрелка индикатора

e - Штанга индикатора люфта

5.	Снять показания люфта, слегка проворачивая торсионный вал вперед и назад так, чтобы почувствовался люфт между шестернями. При этом вал гребного винта двигаться не должен.

a.	Наблюдать за индикатором люфта и записать его показание.

b.	Ослабить штангу индикатора и провернуть торсионный вал на 90 градусов по часовой стрелке.

c.	Повторить действия по пункту 4 выше и снять и записать еще одно показание. Повторять действия по пункту 5 до получения в общей сложности 4 показаний люфта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показание люфта 0.028-0.052 " (0.71-1.32 мм) относится как к шестерням заднего хода моделей раннего выпуска, так и к шестерням заднего хода моделей более позднего выпуска с упорной шайбой.

6.	Ослабить штангу/штатив индикатора люфта и снять гайку гребного винта, шайбу и переходник гайки ведущей шестерни. Снять индикатор люфта и все его крепежные детали. Не снимать инструмент для предварительного натяга подшипников. В следующих инструкциях даны специальные указания по его демонтажу.

#### Регулировка люфта шестерни переднего хода и/или шестерни заднего хода

|  | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | в дюймах | в миллиметрах |
| Люфт шестерни переднего хода | 0.017-0.028 | 0.43-0.71 |
| Люфт шестерни заднего хода | 0.028-0.060 | 0.71-1.32 |

1.	Если люфт шестерни переднего хода не соответствует табличным значениям, обеспечить, чтобы:

a.	подшипник был  посажена полностью на шестерню.

b.	обойма подшипника была посажена полностью в редуктор.

c.	было установлено требуемое количество регулировочных прокладок под манжеткой подшипника шестерни переднего хода.

2.	Если люфт шестерни заднего хода не соответствует табличным значениям, проверить:

a.	чтобы подшипник был полностью напрессован на шестерню.

b.	чтобы подшипник шестерни заднего хода был полностью посажен в несущий корпус подшипника.

c.	внутренний диаметр несущего корпуса подшипника. Если он увеличен, заменить несущий корпус.

#### Торсионный вал - Инструмент предварительного натяга подшипника

##### ДЕМОНТАЖ

!!! ВНИМАНИЕ

Перед ослаблением установочных винтов верхней гайки на инструменте для натяга в подшипниках сдвинуть нижнюю гайку как можно ближе в верхней гайке, иначе вал будет поврежден.

1.	Ослабить нижнюю гайку инструмента для натяга в подшипниках, сдвигая ее вверх до тех пор, пока она не будет как можно ближе к верхней гайке.

2.	Ослабить установочные винты в верхней гайке.

3.	Снять все детали, включая планшайбу водяного насоса.

a - Верхняя гайка (с установочными винтами-фиксаторами)

b - Нижняя гайка

c - Планшайба водяного насоса

### Несущий корпус подшипника

#### Окончательная установка

1.	Снять несущий корпус подшипника и смазать следующее, как указано ниже:

a.	Смазать обе поверхности по окружности переднего и заднего диаметра несущего корпуса подшипника высококачественной смазкой Quick silver Perfect Seal.

b.	Набить смазку морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon в пространство между масляными сальниками несущего корпуса.

2.	Вставить сборку несущего корпуса подшипника в редуктор. Для совмещения зубьев ведущей шестерни с зубьями шестерни заднего хода торсионный вал, возможно, придется провернуть.

a - Сборка несущего корпуса подшипника

3. Совместить V-образный паз несущего корпуса подшипника с отверстием в редукторе и затем установить шайбу с контровочным выступом так, чтобы этот выступ входил в отверстие в редукторе.

a - Отверстие в редукторе (для совмещения с выступом шайбы)

b - V-образный паз в несущем корпусе

c - Контровочный выступ шайбы

4. Убедиться в том, что V-образный выступ совмещен с V-образным пазом в несущем корпусе подшипника.

a - Шайба с контровочным выступом

b - V-образный выступ

5. Обильно смазать резьбы держателя несущего корпуса подшипника специальной смазкой Quicksilver Lubricant 101. Наживить держатель по резьбе в редуктор и ввернуть его пока только рукой.

a - Держатель несущего корпуса подшипника

6. Затянуть держатель несущего корпуса подшипника с усилием до 210 фунт.-фут. (285 Н-м). Проверить, чтобы один выступ был входил в паз между двумя зубьями держателя. При необходимости дополнительно затянуть держатель.

a - Ключ для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Wrench (91-61069)

7. Загнуть один выступ в заднюю (кормовую) сторону и посадить его в пространство между двумя пазами держателя. Загнуть все остальные выступы внутрь в направлении вперед (к носу).

a - Несущий корпус подшипника

b - Выступ

c - Пазы держателя

8. Если предусмотрено, установить анодную пластину на несущий корпус.

a - Анод

b - Винты

### Несущий корпус масляного сальника

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не использовать молоток для посадки несущего корпуса масляного сальника на свое место. Давить на него только рукой.

1. Смазать контактные кромки несущего корпуса масляного сальника и уплотнительное кольцо смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon и установить несущий корпус масляного сальника по торсионному валу в редуктор.

a - Несущий корпус масляного сальника

b - Контактные кромки масляного сальника с уплотнительным кольцом

a - Торсионный вал

b - Несущий корпус масляного сальника

c - Гайка держателя

### Водяной насос

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Алюминиевая перегородка заменена на резиновую заглушку. Если алюминиевая перегородка водяного насоса в редукторе поражена коррозией или повреждена, ее можно заменить на резиновую заглушку.

ВАЖНО: Расположение отверстий прокладок и планшайбы несимметрично. Если отверстия прокладок и планшайбы не совмещаются с отверстиями под винты в редукторе и/или друг с другом, то одна или несколько частей перевернуты наоборот (верхом вниз). Определить, какая или какие части перевернуты и установить их правильно.

1. Нанести высококачественный герметик Quicksilver Perfect Seal на прокладку с малым отверстием. Установить эту прокладку, планшайбу и прокладку с большим отверстием на редуктор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавить герметик Quicksilver Perfect Seal на прокладку для того, чтобы уплотнение было лучше и не допускало просачивания воды в редуктор.

a - Прокладка с малым отверстием

b - Планшайба

c - Прокладка с большим отверстием

2. Нанести небольшое количество смазки морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon на плоскую поверхность шпонки лопастного колеса и установить шпонку в шпоночную канавку торсионного вала.

ВАЖНО: При установке лопастного колеса с приработанными лопастями ротор лопастей должен быть направлен против часовой стрелки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  устанавливать лопастное колесо лопастями, сориентированными в обратном направлении от первоначального вращения, иначе это приведет к преждевременному выходу лопастного колеса из строя.

3. Насадить лопастное колесо на торсионный вал вниз и посадить его над шпонкой.

a - Лопастное колесо водяного насоса

b - Шпонка лопастного колеса водяного насоса

4.	На моделях более раннего выпуска установить два установочных штифта водяного насоса через прокладки и планшайбу.

5.	Расположить корпус водяного насоса над торсионным валом и установочными штифтами водяного насоса. Для облегчения посадки водяного насоса на лопасти водяного колеса, вращать торсионный вал по часовой стрелке, одновременно надавливая на корпус водяного насоса.

a - Корпус водяного насоса

b - Штифты для совмещения водяного насоса  - Water Pump Alignment Pins (91 -821571A1)

c - Торсионный вал (при установке корпуса водяного насоса вращать по часовой стрелке)

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нанести герметик Quicksilver Perfect Seal на резьбы всех четырех (4) винтов.

6. Рукой наживить два (2) винта в сборку водяного насоса и снять установочные штифты водяного насоса. Установить остальные два (2) винта. Ввернуть винты и затянуть с усилием до 60 фунт.-дюйм. (7.9 Н-м).

ВАЖНО: Торцевой сальник водяного насоса должен быть установлен, как указано ниже. Неправильная установка торцевого сальника может привести к преждевременному выходу колонки из строя.

7. Насадить торцевой сальник водяного насоса вниз до положения приблизительно на половину (1/2)  расстояния по торсионному валу. Собрать инструмент для установки торцевого сальника водяного насоса на торсионный вал и насаживать сальник вниз на водяной насос с помощью этого инструмента, одновременно подтягивая торсионный вал вверх. Снять  инструмент с торсионного вала.

a - Торцевой сальник водяного насоса

b - Инструмент для установки торцевого сальника водяного насоса

8.	Слегка смазать уплотнительные кольца в муфте водяного патрубка смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Вставить гильзу водяного патрубка в соединительную муфту водяного патрубка.

9.	Собрать муфту водяного патрубка с водяным насосом, проверив, чтобы во время сборки и установки уплотнительные кольца были целыми, не поврежденными и были установлены на свои места.

### Соединение кожуха торсионного вала и редуктора

1. Смазать конец водяного патрубка (в кожухе торсионного вала) и шлицы торсионного вала смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

ПРИМЕЧАНИЕ: Алюминиевая перегородка заменена на резиновую заглушку. Если алюминиевая перегородка водяного насоса в редукторе поражена коррозией или повреждена, ее можно заменить на резиновую заглушку.

ВАЖНО: Проверить, чтобы дренажное отверстие алюминиевой перегородки водяного насоса не было забито никаким посторонним материалом, т.к. если оно забито, то это может  привести к повреждению.

a - Алюминиевая перегородка

b - Резиновая заглушка

c - Дренажное отверстие

2.	Колонки с установленной в них алюминиевой перегородкой требуют нанесения ленточки герметика Permatex Ultra Blue Silicone Sealant по верху перегородки водяного насоса, как показано ниже. Если установлена резиновая заглушка, герметик наносить не обязательно.

3.	Для установки на место алюминиевой перегородки, если она была снята и не повреждена, нанести ленточку герметика Permatex Ultra Blue Silicone Sealant на обе стороны перегородки.

4. Проверить, чтобы перегородка водяного насоса находилась на своем месте в кожухе торсионного вала и была правильно установлена. Проверить, чтобы все части были на своих местах и были правильно установлены в редуктор и кожух торсионного вала.

a - Шлицы торсионного вала

b - Герметик - Только для колонок с алюминиевой перегородкой

c - Болт триммера (вставить в заднее / кормовое отверстие)

d - Уплотнитель квадратного сечения

5.	Расположить кожух торсионного вала прямо над редуктором. Совместить гильзу водяного патрубка с водяным патрубком, а торсионный вал с верхней ведущей шестерней и собрать кожух торсионного вала с редуктором. Для совмещения шлицов торсионного вала со шлицами верхней ведущей шестерни вал гребного винта или карданный шарнир, возможно, придется провернуть.

6.	Привернуть переднюю гайку к передней шпильке колонки.

7.	Собрать и установить задний (кормовой) винт и шайбу-звездочку (в переднее / носовое отверстие в отсеке под триммер в редукторе).

8.	Собрать и установить болты, гайки и шайбы на левобортной и правобортной сторонах колонки. Затянуть с усилием до 35 фунт.-фут. (47.5 Н-м).

a - Гайки, болты, шайбы

b - Гайка

c - Винт

9. Собрать и установить триммер и совместить его с ранее нанесенной на редукторе меткой. Затянуть винт с усилием до 23 фунт.-фут. (31 Н-м).

10.	 Расположить или опустить колонку так, чтобы противокавитационная плита была горизонтально.

11.	 Заправить колонку маслом. См. Раздел 1B.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ КОЛОНКА

## Раздел 3C - Редуктор

## (с противоположным вращением)

### Оглавление

| Технические характеристики 3C-2 Значения усилия затягивания 3C-2 Размеры регулировочных прокладок 3C-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 3C-2 Специальный инструмент 3C-2 Специальный инструмент (продолжение) 3C-4 Узлы и детали редуктора противоположного вращения в увеличенном виде 3C-6 Детали торсионного вала 3C-6 Детали вала гребного винта 3C-8 Специальная информация 3C-10 Узел катушки механизма переключения передач 3C-10 Вал гребного винта 3C-10 Отверстие под подшипник шестерни переднего хода 3C-11 Несущий корпус подшипника 3C-11 Упорная втулка (подпятник) 3C-12 Переходник подшипника шестерни заднего хода 3C-12 Переходник подшипника шестерни переднего хода 3C-13 Осмотр и проверка перед разборкой 3C-14 Гребной винт 3C-14 Вал гребного винта 3C-14 Отделение кожуха торсионного вала от редуктора 3C-15 Редуктор и разборка его деталей 3C-17 Водяной насос 3C-17 Несущий корпус масляного сальника 3C-20 Несущий корпус подшипника 3C-23 Подшипник шестерни переднего хода и переходник 3C-27 Разборка и проверка несущего корпуса подшипника 3C-35 Сборка несущего корпуса подшипника 3C-37 Переходник подшипника шестерни переднего хода 3C-39 Торсионный вал 3C-42 | Вал гребного винта 3C-47 Шестерня заднего хода 3C-52 Узел катушки механизма переключения передачи 3C-54 Переходник подшипника шестерни заднего хода 3C-56 Вал механизма переключения передачи 3C-58 Подшипник ведущей шестерни 3C-60 Сборка редуктора 3C-62 Осмотр и проверка редуктора 3C-62 Установка подшипника ведущей шестерни 3C-62 Установка вала механизма переключения передачи 3C-63 Установка переходника подшипника шестерни заднего хода 3C-65 Проверка и регулировка посадки и люфта шестерен 3C-69 Шестерня заднего хода 3C-69 Торсионный вал и ведущая шестерня 3C-71 Торсионный вал - Инструмент для предварительного натяга подшипника 3C-74 Посадка ведущей шестерни 3C-76 Люфт шестерни заднего хода 3C-78 Люфт шестерни переднего хода 3C-80 Торсионный вал - Инструмент для предварительного натяга подшипника 3C-88 Вал гребного винта 3C-88 Сборка узлов и деталей 3C-88 Установка 3C-91 Торсионный вал и ведущая шестерня 3C-95 Окончательная установка 3C-95 Несущий корпус подшипника 3C-98 Окончательная установка 3C-98 Несущий корпус масляного сальника 3C-110 Установка 3C-110 Водяной насос 3C-111 Установка 3C-111 Соединение кожуха торсионного вала и редуктора 3C-114 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения усилия затягивания

| Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- |
| Винты корпуса водяного насоса | 60 фунт.-дюйм. (6.8 Н-м) |
| Гайка ведущей шестерни | 70 фунт.-дюйм. (95 Н-м) |
| Винты крепления редуктора к торсионному валу | 28 фунт.-фут. (38 Н-м) |
| Гайки крепления редуктора к торсионному валу | 35 фунт.-фут. (47 Н-м) |
| Винт триммера или анодной пластины | 23 фунт.-фут. (31 Н-м) |
| Винты втулки вала переключения передач | 60 фунт.-дюйм. (6.8 Н-м) |
| Держатель торсионного вала | 100 фунт.-фут. (136 Н-м) |
| Держатель несущего корпуса подшипника | 210 фунт.-фут. (285 Н-м) |
| Гайка гребного винта | 55 фунт.-фут. (75 Н-м) мин. |
| Дренажно-заправочная винт-пробка, масляная | 40 фунт.-дюйм. (4.52 Н-м) |

#### Размеры регулировочных прокладок

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки высоты посадки всех шестерен и проверки люфта все устройства предварительного натяга в подшипниках должны быть правильно установлены.

| Наименование | Посадка шестерни |
| --- | --- |
| Высота посадки ведущей шестерни | 0.025" (0.64 мм) |
| Люфт шестерни переднего хода | 0.023" (0.58 мм) |
| Люфт шестерни заднего хода | 0.055" (1.4 мм) |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Клеящее средство - 3M Brand Adhesive | 92-86166Q1 |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant With Teflon | 92-825407A12 |
| Смазка для сборки игольчатого подшипника - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant | 92-825265A1 |
| Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal | 92-34227-1 |
| Силиконовый герметик (ультрамарин) - Permatex Ultra Blue Silicone Sealant | Obtain Locally |
| Специальная смазка - Quicksilver Special Lubricant 101 | 92-13872A1 |
| Герметик - Loctite 27131 | 92-809820 |
| Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube | 92-816026A1 |

Специальный инструмент

| Наименование | Инструмент - Артикул |
| --- | --- |
| Штанга индикатора люфта - Backlash Indicator Rod (используется для всех шестерен, кроме шестерен с количеством зубьев 14/28) | 91-53459 |

| Инструмент-индикатор люфта - Backlash Indicator Tool (используется для шестерен с количеством зубьев 14/28) | 91 -78473 |
| --- | --- |
| Инструмент для установки переходника подшипника - Bearing Adaptor Installation Tool | 91-18605 A2 |
| Ключ для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Wrench | 91-61069T |
| Выколотка для подшипника - Bearing Driver | 91-816244 |
| Инструмент предварительного натяга в подшипниках - Bearing Preload Tool | 91-14311 A2 |
| Выколотка для демонтажа подшипников - Bearing Removal Tool | 91-816245 |
| Пружинная, пластинчатая шайба - Belleville Washer | 12-54048 |
| Циферблатный индикатор - Dial Indicator | 91-58222 A1 |
| Инструмент - Штатив циферблатного индикатора - Dial Indicator Holding Tool | 91-89897 |
| Ключ для гайки торсионного вала - Drive Shaft Nut Wrench | 91-56775T |
| Ключ для держателя подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Retainer Wrench | 91-43506T |
| Направляющая пластина / диск - Guide Plate | 91-816243 |
| Выколотка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver | 91-15755T |
| Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver | 91-31108T |
| Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver | 91-817569T |
| Инструмент для регулировки посадки ведущей шестерни регулировочными прокладками - Pinion Gear Shimming Tool | 91-56048T |
| Переходник для гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adapter | 91-61067 A3 |

#### Специальный инструмент (продолжение)

| Наименование | Инструмент - Артикул |
| --- | --- |
| Переходник торсионного вала - Drive Shaft Adaptor | 91-61077T |
| Болт съемника - Puller Bolt | 91-85716 |
| Вал съемника - Puller Shaft | 91-31229 |
| Губки съемника - Puller Jaws | 91-46086 A1 |
| Губки съемника - Puller Jaws | 91-816242 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller | 91-34569 A1 |
| Инструмент для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool | 91-815850 |
| Ключ с торсиметром (дюйм.-фунт.) - Torque Wrench (Inch Pound) | 91-66274 |
| Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate | 91-37241 |
| Штифты для совмещения водяного насоса - Water Pump Alignment Pins | 91-821571 A1 |
| Универсальный инструмент для демонтажа-монтажа подшипников - Universal Bearing Removal And Installation Tool | 91-31229 A7 |
| Головка выколотки - Driver Head | 91-36569T |
| Штанга головки выколотки - Driver Head Rod | 91 -37323 |
| Гайка - Nut | 11-24156 |
| Направляющая шайба - Pilot Washer | 91-36571T |
| Пластина съемника - Puller Plate | 91-29310 |
| Съемник / головка выколотки - Puller/Driver Head | 91-38628T |
| Инструмент для подшипника шестерни заднего хода - Reverse Gear Bearing Tool | 91-807944T |

* Инструмент для предварительного натяга в подшипниках Артикул 91-14311A2 Bearing Preload Tool используется также для редукторов моделей Mercury и Mariner V-6. Перед заказом на поставку проверить наличие по своему инвентарному списку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент для торцевого сальника водяного насоса - Water Pump Face Seal Tool - отдельно не поставляется. Этот инструмент вместе с торцевым сальником входит в состав комплекта Артикул 26-816575A2.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

### Узлы и детали редуктора противоположного вращения в увеличенном виде

### Детали торсионного вала

| 1 - Редуктор 2 - Штифт 3 - Шпилька 4 - Винт-пробка 5 - Уплотнительное кольцо винт-пробки, масляной, дренажно-заправочной 6 - Уплотнитель квадратного сечения 7 - Установочный штифт 8 - Роликовый подшипник 9 - Штуцер (разъем) спидометра 10 - Торсионный вал 11 - Регулировочная прокладка 12 - Подшипник и манжетка 13 - Гайка держателя 14 - Шестеренный привод 15 - Шайба 16 - Гайка 17 - Планшайба 18 - Несущий корпус 19 - Масляный сальник 20 - Масляный сальник | 21 - Уплотнительное кольцо 22 - Корпус водяного насоса 23 - Прокладка 24 - Прокладка 25 - Торцевой сальник 26 - Винт (4) 27 - Лопастное колесо 28 - Шпонка лопастного колеса 29 - Муфта, приводная 30 - Уплотнительные кольца 31 - Гильза 32 - Вал переключения передач 33 - Стопорное кольцо 34 - Гильза 35 - Крышка, нижняя в сборе 36 - Масляный сальник 37 - Уплотнительные кольца 38 - Винт (2) 39 - Пробка / заглушка-заполнитель |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon

Клеящее средство 3- M Brand Adhesive

Герметик - Loctite 27131

Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками -

Quicksilver High Performance Gear Lube

Смазка для сборки игольчатого подшипника - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant

Силиконовый герметик (ультрамарин) - Permatex Ultra Blue Silicone Sealant

Значения усилия затягивания

60 фунт.-дюйм. (6.8 Н-м)

70 фунт.-фут. (95 Н-м)

100 фунт.-фут.(136Nm)

40 фунт.-дюйм. (4.52 Н-м)

#### Детали вала гребного винта

| 1 - Редуктор 2 - Винт триммера или триммерной пластины 3 - Гайка 4 - Винт 5 - Контровочная шайба 6 - Анодная пластина или триммер 7 - Вилка переключения передач 8 - Катушка переключения передач в сборе 9 - Регулировочные прокладки 10 - Переходник подшипника шестерни заднего хода 11 - Роликовый подшипник 12 - Упорная шайба 13 - Упорный подшипник 14 - Роликовый подшипник 15 - Шестерня заднего хода 16 - Пружина фиксации поперечного штифта 17 - Муфта сцепления 18 - Поперечный штифт 19 - Вал гребного винта 20 - Шестерня переднего хода | 21 - Разделительная втулка регулировочных прокладок 22 - Упорный подшипник 23 - Роликовый подшипник 24 - Переходник подшипника шестерни переднего хода 25 - Упорная шайба 26 - Упорный подшипник 27 - Упорная обойма 28 - Полукольца 29 - Уплотнительное кольцо 30 - Игольчатый подшипник 31 - Несущий корпус подшипника 32 - Анод гребного винта и крепежные винты 33 - Сальники 34 - Контровочная шайба 35 - Гайка, стопорная 36 -Упорная ступица 37 - Электроконтактная шайба 38 - Шайба со шлицами 39 - Шайба с контровочными выступами 40 - Контргайка |
| --- | --- |

Смазки, масла, герметики, клеящие средства

Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon

Клеящее средство 3- M Brand Adhesive  3M Brand Adhesive

Смазка для сборки игольчатого подшипника - Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant

Высококачественный герметик -  Quicksilver Perfect Seal

Силиконовый герметик (ультрамарин) - Permatex Ultra Blue Silicone Sealant

Специальная смазка -  Quicksilver Special Lubricant 101

Герметик -  Loctite 27131

Шестеренное масло для установок с высокими рабочими характеристиками -  Quicksilver High Performance Gear Lube

Значения усилия затягивания

28 фунт.-фут. (38 Н-м)

35 фунт.-фут. (47 Н-м)

23 фунт.-фут. (31 Н-м)

210 фунт.-фут. (285 Н-м)

### Специальная информация

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения поворотно-откидной колонки. Повреждение может произойти в результате совместного использования или замены частей старой модификации на части новой модификации.

#### Узел катушки механизма переключения передач

Катушка механизма переключения передач новой конструкции для редуктора с противоположным вращением имеет больший зазор в сравнении с катушкой старой конструкции. Эта катушка переключения передач новой конструкции, начиная с модели Сер.№ 0F726586 поставляется как единый узел и должна использоваться при замене катушки старой конструкции (до Сер.№0F726586)

a - Катушка переключения передач старой конструкции (до Сер.№ 0F726586)

b - Катушка переключения передач новой конструкции (Сер.№ 0F726586 и выше)

c - Измерить осевой люфт на зазоре

#### Вал гребного винта

Вал гребного винта более позднего выпуска имеет канавку на валу в области скольжения муфты на валу. Паз для полуколец также сдвинут в сторону переднего (носового) конца вала.

a - Вал гребного винта более раннего выпуска (до Сер.№ 0F680000)

b - Вал гребного винта более позднего выпуска (Сер.№ 0F680000 и выше)

#### Отверстие под подшипник шестерни переднего хода

Гнездо под подшипник шестерни переднего хода (новой конструкции) меньше (3.2635 - 3.2650"), чем гнездо старой конструкции (3.4985 - 3.5000"). Это гнездо под подшипник для переходника подшипника шестерни переднего хода приблизительно на 1/4" (6.3 мм) меньше.

от 3.4985

до 3.5000

Гнездо под шестерню переднего хода старой конструкции (до Сер.№ OF680000)

от 3.2635

до

3.2650

Гнездо под шестерню переднего хода новой конструкции (Сер.№ OF680000 и выше)

#### Несущий корпус подшипника

Несущий корпус подшипника более позднего выпуска несколько тоньше и приблизительно на 1/8 дюйма выше, чем несущий корпус подшипника более раннего выпуска.

a - Несущий корпус подшипника более раннего выпуска (до Сер.№OF680000)

b - Несущий корпус подшипника более позднего выпуска (Сер.№ OF680000 и выше)

#### Упорная муфта

Упорная муфта более позднего выпуска тоньше, чем муфты более раннего выпуска, но диаметр остается прежним.

a - Упорная муфта более раннего выпуска (до Сер.№OF680000)

b - Упорная муфта более позднего выпуска (Сер.№OF680000 и последующих лет)

#### Переходник подшипника шестерни заднего хода

Переходник подшипника шестерни заднего хода более позднего выпуска имеет меньший диаметр, чем переходник более раннего выпуска и предназначен для меньшего отверстия в редукторе.

a - Переходник подшипника шестерни заднего хода более раннего выпуска (до Сер.№ OF680000)

b - Переходник подшипника шестерни заднего хода более позднего выпуска (Сер.№ OF680000 и выше)

#### Переходник подшипника шестерни переднего хода

Переходник подшипника шестерни переднего хода имеет игольчатый подшипник, впрессованный в переходник. Для справки - Игольчатый подшипник внутри переходника для подшипника не требует специальной выколотки.  Игольчатый подшипник впрессовывается в переходник до тех пор, пока подшипник не будет заподлицо с краем отверстия переходника.

a - Переходник подшипника шестерни переднего хода более ранней конструкции (до Сер.№0F680000)

b - Переходник подшипника шестерни переднего хода более поздней конструкции (Сер.№0F680000 и выше)

c - Игольчатый подшипник переходника подшипника шестерни переднего хода более позднего выпуска

d - Упорная шайба более раннего выпуска

### Проверка перед разборкой

#### Гребной винт

##### ДЕМОНТАЖ

1. Если еще не выполнено, снять гребной винт и его крепежные детали.

#### Вал гребного винта

#### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Проверить боковой люфт вала гребного винта, как указано ниже:

a.	Установить циферблатный индикатор биения на вал гребного винта.

b.	Надавить на вал в одну сторону и установить циферблатный индикатор на ноль.

c.	Надавить на вал в противоположную сторону, наблюдая за стрелкой индикатора. Отклонение вала более, чем на 0.003" (0.08 мм) указывает на износ подшипника вала гребного винта.

2.	Проверить вал на погнутость, как указано ниже:

a. Вращать торсионный вал на сцеплении (передаче), одновременно наблюдая за стрелкой индикатора. Если отклонение больше, чем 0.007" (0.178 мм), это указывает на то, что вал погнут.

### Кожух торсионного вала и редуктор

#### Разделение кожуха торсионного вала и редуктора

1.	Закрепить колонку в соответствующем зажиме за противокавитационную плиту редуктора.

2.	Наклонить колонку на 45 градусов, снять дренажно-заправочную винт-пробку и затем снять вентиляционную винт-пробку кожуха торсионного вала. Произвести полный дренаж колонки.

a - Дренажно-заправочная винт-пробка

b - Сальниковая шайба

a - Вентиляционная винт-пробка

b - Сальниковая шайба

3. Липкой лентой отметить положение триммера (если имеется) на редукторе и снять триммер.

a - Триммер

b - Штанга-удлинитель с головкой на 1/2"

4.	Отвернуть болты, гайки с шайбами с левобортной и правобортной сторон колонки.

5.	Отвернуть задний винт ( в отсеке под триммер в редукторе).

6.	Отвернуть гайку с переднего конца колонки.

a - Гайки, болты и шайбы

b - Гайка

c - Винт

7. Поднять кожух торсионного вала строго в вертикальном направлении  с редуктора и отложить в сторону.

### Разборка редуктора и его деталей

#### Сборочный узел водяного насоса

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять водяной торцевой сальник, муфту водяного патрубка и винты водяного насоса.

a - Муфта водяного патрубка в сборе

b - Винты водяного насоса (4)

c - Водяной торцевой сальник

2. Осторожно снять водяной насос строго в вертикальном направлении с торсионного вала. Возможно, насос придется поддеть за фланцы с помощью двух отверток.

a - Корпус водяного насоса

b - Отвертки

3. Снять лопастное колесо, шпонку лопастного колеса, планшайбу и прокладки (прокладки выбросить).

a - Лопастное колесо

b - Шпонка лопастного колеса

c - Планшайба и прокладки водяного насоса (по одной с каждой стороны планшайбы)

##### ОСМОТР И ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ ВОДЯНОГО НАСОСА

1. Проверить муфту водяного патрубка на износ или повреждение. При необходимости заменить изношенные или поврежденные детали, особенного два уплотнительных сальниковых кольца - одно наверху и одно внизу.

a - Переходник водяного патрубка

b - Уплотнительные сальниковые кольца (2)

2. Осмотреть и проверить лопастное колесо насоса на износ - концы, вверх и низ лопастей. Если обнаружены дефекты, лопастное колесо заменить.

3. Проверить правильность и надежность сцепления между ступицей и лопастным колесом. Если обнаружено, что ступица проворачивалась в колесе, сцепление неправильное, слабое, лопастное колесо заменить.

a - Лопастное колесо

b - Ступица

4.	Проверить лопасти колеса на образование уплотнений, твердых мест и деформацию. Если обнаружены дефекты, заменить лопастное колесо.

5.	Проверить планшайбу насоса и внутренние поверхности насоса на шероховатость, неровность и/или образование канавок. Если обнаружены дефекты, заменить соответствующие части.

a - Планшайба водяного насоса

b - Корпус водяного насоса

#### Сборочный узел несущего корпуса сальника

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять несущий корпус масляного сальника с редуктора. Возможно, корпус придется поддеть с помощью двух отверток.

a - Несущий корпус масляного сальника

b - Отвертки

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА - ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1. Осмотреть и проверить несущий корпус масляного сальника, уплотнительное кольцо и сальники на износ и/или повреждение. Если необходимо, заменить дефектные части, как указано ниже.

##### НЕСУЩИЙ КОРПУС МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА - РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если было обнаружено, что части имеют дефекты или требуют ремонта или замены.

1. Снять уплотнительное кольцо.

a - Уплотнительное кольцо

b - Масляные сальники (2)

2. Снять масляные сальники.

a - Несущий корпус масляного сальника

b - Масляные сальники

c - Отвертка

##### СБОРКА НЕСУЩЕГО КОРПУСА МАСЛЯНОГО САЛЬНИКА

Несущий корпус масляного сальника может быть изготовлен из материала коричневого цвета (алюминия) или материала черного цвета (стклонаполненного нейлона). Нейлоновый несущий корпус сальника заменяет алюминиевый. Новый несущий корпус сальника можно определить по основанию.  На старом несущем корпусе было только два опорных выступа, на новом их четыре. Кроме того, сальники в старом алюминиевом несущем корпусе  заключены в металлический кожух и перед установкой требуют смазки герметиком Loctite 27131 по поверхности наружного диаметра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если части узла были разобраны, ремонтировались или заменялись

A. Старая конструкция 	 B. Новая конструкция

ПРИМЕЧАНИЕ: На несущем корпусе масляного сальника старой конструкции используется сальник большого и сальник малого диаметра. На новой конструкции используются те же сальники, что в кожухе торсионного вала.

1.	Перед установкой в несущий корпус умеренно нанести герметик Quicksilver Perfect Seal на отверстие под масляный сальник.

2. Насадить малый масляный сальник (контактными кромками сальника в противоположную сторону от заплечика выколотки) на длинный конец выколотки для масляного сальника.

3. С помощью пресса впрессовать масляный сальник выколоткой до упора выколотки в несущий корпус. Слишком сильно не давить, т.к. это может привести к повреждению несущего корпуса масляного сальника во время запрессовки сальника.

a - Первый масляный сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-817569) (насаживать на длинный конец)

c - Несущий корпус масляного сальника

d - Пресс

4.	Насадить второй масляный сальник (контактными кромками сальника в сторону заплечика выколотки) на короткий конец выколотки для масляного сальника.

5.	С помощью пресса давить на выколотку до тех пор, пока выколотка не коснется несущего корпуса. Слишком сильно не давить, т.к. это может привести к повреждению несущего корпуса масляного сальника во время запрессовки сальника.

a - Второй масляный сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-817569) (насаживать на короткий конец)

c - Несущий корпус масляного сальника

d - Пресс

6. Установить уплотнительное кольцо на несущий корпус масляного сальника.

a - Уплотнительное кольцо

#### Сборочный узел несущего корпуса подшипника

##### ДЕМОНТАЖ

1. Выпрямить (отогнуть) выступы на контровочной шайбе.

a - Выступ на контровочной шайбе

2. Снять держатель несущего корпуса подшипника, выполнив действия в пунктах "a" или "b", как указано ниже:

a. Снять держатель несущего корпуса подшипника с помощью ключа для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Wrench.

a - Ключ для держателя несущего корпуса подшипника  - Bearing Carrier Retainer Wrench (91-61069)

!!! ВНИМАНИЕ

ВАЖНО: При выполнении следующей процедуры демонтажа держателя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допустить засверливания в резьбы держателя редуктора.

b. Если держатель приржавел к посадочному месту, высверлить в нем 4 отверстия и разбить его зубилом. Поддеть и удалить оставшиеся фрагменты.

a - Высверленные отверстия

3. С помощью съемника выпрессовать несущий корпус подшипника из редуктора за внешние кольцо несущего корпуса подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если несущий корпус подшипника прихвачен в редукторе, возможно, для ослабления его придется нагреть.

a - Губки съемника - Puller Jaws (91-46086 A1)

b - Болт съемника - Puller Bolt (91-85716)

4. Поднять несущий корпус подшипника из редуктора. Найти и сохранить упорную шайбу, которая может застрять, прилипнуть к внутренней поверхности несущего корпуса подшипника.

a – Упорная шайба

#### Подшипник шестерни переднего хода и переходник

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять задний упорный подшипник.

a - Упорный подшипник

2. Снять заднюю упорную муфту.

a - Упорная муфта

3. Потянуть за вал гребного винта и надавить на переднюю упорную муфту для того, чтобы снять два полукольца.

a - Упорная муфта

b - Полукольца (2)

4. Снять переднюю упорную муфту.

a - Упорная муфта

5. Снять передний упорный подшипник.

a -Упорный подшипник

6. Изготовить инструмент из проволоки диам. 1/8 " (3 мм), как показано на рисунке ниже, и снять переходник подшипника шестерни переднего хода.

a - Инструмент из проволоки

b - Инструмент для подшипника шестерни переднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Упорная обойма, которая должна быть снята по следующему пункту, имеет очень плотную посадку в своем гнезде в редукторе. С помощью инструмента для установки шестерни переднего хода Forward Gear Installation Tool (91-815850) попытаться снять упорную обойму и шестерню переднего хода вместе. Если сделать это не удается, изготовить небольшой крюк на конце жесткой проволоки и попытаться вытянуть упорную обойму из редуктора. Перед демонтажем упорной  обоймы снять уплотнительное кольцо.

7.	Осторожно, следя за тем, чтобы не повредить кольцо, снять уплотнительное кольцо из редуктора.

8.	Снять шестерню переднего хода, упорную обойму и упорный подшипник (между шестерней и обоймой).

9. Снять регулировочную прокладку шестерни переднего хода.

a - Инструмент для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850)

b - Упорная обойма

c - Шестерня переднего хода

d - Регулировочная прокладка

##### ДЕТАЛИ - ОСМОТР И ПРОВЕРКА

!!! ВНИМАНИЕ

Перед выполнением следующей процедуры надеть и носить защитные очки. Невыполнение этого требования может привести к поражению глаз и/или телесным повреждениям.

1.	Прочистить сборку и все детали соответствующим растворителем и тщательно просушить части сжатым воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо из указанных ниже деталей имеют дефекты, выполнить соответствующие инструкции.

2.	Осмотреть и проверить несущий корпус подшипника на следы чрезмерной коррозии особенно в области контакта несущего корпуса с редуктором. Если имеются такие следы, заменить несущий корпус.

a - Несущий корпус подшипника

b - Стыкующиеся поверхности

ПРИМЕЧАНИЕ: Несущий корпус подшипника был несколько изменен. Корпус более позднего выпуска приблизительно на 1/8" выше и более обтекаемый, чем корпус более раннего выпуска. См. главу "Специальная информация" на стр. 3C-8.

a - Несущий корпус более раннего выпуска (до Сер.№ OF680000)

b - Несущий корпус более позднего выпуска (Сер.№ OF680000 и выше)

3. Состояние поверхности под подшипник на валу гребного винта в области опоры игольчатого подшипника (в несущем корпусе) на вал является показателем состояния игольчатого подшипника в несущем корпусе. Если поверхность на валу поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, подшипник заменить.

a - Область контакта подшипника с поверхностью вала гребного винта

4.	Осмотреть и проверить шестерню переднего хода на точечную коррозию, сколы, поломанные зубья, тонкие трещины и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены дефекты, шестерню переднего хода и ведущую шестерню заменить.

5.	Осмотреть и проверить внешнюю ступицу шестерни переднего хода на чрезмерный износ или повреждение. Если обнаружены дефекты, заменить шестерню переднего хода и ведущую шестерню.

6.	Осмотреть зубья сцепления шестерни на повреждение. Поверхности не должны быть сколоты или скруглены. Если обнаружены дефекты, шестерню переднего хода и ведущую шестерню заменить.

a - Зубья шестерни

b - Зубья сцепления

7. Осмотреть и проверить упорные подшипники, муфты и переходник шестерни переднего хода  на чрезмерный износ в области контакта упорных подшипников с ними. Если обнаружены указанные дефекты, соответствующие детали заменить.

8. Осмотреть и проверить держатель несущего корпуса подшипника на трещины и/или поломку или коррозию резьбы. Если обнаружены эти дефекты, заменить.

a - Высверленные отверстия

9. Осмотреть и проверить большое уплотнительное кольцо на повреждение и/или старение. Если обнаружены эти дефекты, заменить.

#### Разборка и проверка несущего корпуса подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять инструкции данного раздела, только если детали узла имеют дефекты и требуют ремонта или замены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние поверхностей гребного вала под подшипник в области опоры игольчатого подшипника несущего корпуса на вал являются показателем состояния игольчатого подшипника внутри несущего корпуса. Если гребной вал поражен точечной коррозией, имеет канавки, задиры, неравномерно изношен, имеет изменение цвета от перегрева или включения посторонних частиц, игольчатый подшипник в несущем корпусе подшипника заменить.

1. Выполнить действия по пункту "a" или "b", в зависимости от того, что требуется

a. Если заменяется игольчатый подшипник И сальники: Снять игольчатый подшипник и сальники с помощью инструмента, как показано.

a	- Игольчатый подшипник

b	- Масляные сальники

c	- Головка выколотки - Driver Head (91-36569)

d	- Штанга выколотки для подшипника - Bearing Driver Rod (91-37323)

(1.) Подшипник и оба сальника выбросить.

b. Если заменяются ТОЛЬКО сальники: Снять масляные сальники с помощью соответствующей монтировки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить отверстие несущего корпуса подшипника.

a - Масляные сальники

b - Монтировка

(1.) Оба масляных сальника выбросить

#### Сборка несущего корпуса подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если части узла были разобраны, ремонтировались или заменялись.

1.	Прочистить все детали узла соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипника под действием сжатого воздуха.

2.	Слегка смазать отверстие, в которое вперссовывается игольчатый подшипник, фирменной смазкой 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Следить за тем, чтобы смазка не попала в отверстие под сальник. Если смазка попала, удалить и тщательно прочистить после того, как подшипник будет установлен по инструкции в следующем пункте.

3.	Впрессовать игольчатый подшипник в несущий корпус подшипника до упора выколотки в несущий корпус. Установить игольчатый подшипник на выколотку (стороной с номерами к заплечику выколотки).

a - Игольчатый подшипник

b - Несущий корпус подшипника

c - Выколотка для игольчатого подшипника - Needle Bearing Driver (91-15755)

4.	Тщательно прочистить отверстие, в которое должен быть впрессован первый сальник,  и нанести тонкий слой герметика Loctite 27131 (92-809820).

5.	Собрать на длинном конце выколотки для масляного сальника первый масляный сальник (контактными кромками в противоположную сторону от заплечика выколотки).

6. С помощью пресса давить на выколотку для масляного сальника до посадки выколотки на кормовой торец несущего корпуса подшипника.

a - Масляный сальник

b - Выколотка для масляного сальника - Oil Seal Driver (91-31108)  (длинный конец)

c - Несущий корпус подшипника

7.	Нанести тонкий слой герметика Loctite 271 на отверстие, в которое должен быть впрессован второй сальник.

8.	Собрать на коротком конце выколотки второй сальник (контактными кромками в сторону заплечика выколотки).

9. Впрессовать масляный сальник выколоткой до упора выколотки в несущий корпус подшипника.

a - Выколотка (короткий конец)

b - Масляный сальник (контактными кромками к заплечику выколотки)

c - Несущий корпус подшипника

10. Удалить весь лишний герметик Loctite. Не допускать попадания и размазывания герметика Loctite на другие части сборки.

#### Переходник подшипника шестерни переднего хода

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Тщательно прочистить переходник подшипника шестерни переднего хода соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние поверхностей под подшипник на шестерне переднего хода в области контакта подшипников переходника подшипника и упорного подшипника является показателем состояния соответствующих подшипников. Если поверхность шестерни и/или упорной шайбы поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, неравномерно изношен, имеет изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, подшипник(и) заменить.

2.	Собрать шестерню переднего хода с переходником подшипника. Проверить их на разболтанность или грубое вращение, проворачивая  шестерню в переходнике. Если наблюдается указанное, заменить подшипник в переходнике.

3.	Проверить переходник на другие признаки чрезмерного износа или повреждения. Если такие следы обнаружены, заменить переходник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переходник подшипника шестерни переднего хода на моделях более позднего выпуска поставляется с игольчатым подшипником, впрессованным в переходник. Для справки - Игольчатый подшипник внутри переходника подшипника не требует специальной выколотки. Подшипник впрессовывается в переходник до тех пор, пока подшипник не будет заподлицо с кромкой отверстия переходника.

a - Переходник подшипника шестерни переднего хода

b - Игольчатый подшипник

ПРИМЕЧАНИЕ: Переходник подшипника шестерни переднего хода имеет отличие. Переходник более позднего выпуска включает упорную обойму старой конструкции, которая установлена в переходник. Определение этого отличия см. на рисунке ниже.

a - Переходник подшипника - новой конструкции

b - Переходник подшипника - старой конструкции

c - Упорная обойма - Теперь не отдельно, а является неотъемлемой частью переходника

ПРИМЕЧАНИЕ: На переходнике более позднего выпуска используется упорная шайба (входящая в состав комплекта шестерни) и устанавливается на торцевую поверхность переходника.

a -Упорная шайба

b -Упорный подшипник

##### РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять инструкции в данном разделе, только если игольчатый подшипник в переходнике подшипника имеет дефекты и переходник планируется использовать повторно.

1. Снять подшипник с переходника с помощью инструмента для демонтажа подшипника. Совместить штифты инструмента с отверстиями переходника и давить прессом на центр инструмента так, чтобы давление равномерно распределялось на оба штифта. Подшипник выбросить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальный зажим съемника должен опираться на пресс резьбовыми штангами на опоры.  На рисунке для наглядности этот зажим повернут.

a - Переходник подшипника шестерни переднего хода

b - Инструмент для демонтажа подшипника - Bearing Removal Tool (91-816245)

c - Штифты

d - Универсальный зажим съемника

##### СБОРКА

1.	Смазать отверстие, в которое впрессовывается игольчатый подшипник, специальной смазкой Quicksilver Special Lubricant 101.

2.	Если модель более раннего выпуска - Собрать игольчатый подшипник в переходник пронумерованной стороной подшипника к заплечику выколотки.

3.	Если модель более раннего выпуска - С помощью оправки соответствующего размера впрессовать игольчатый подшипник в переходник подшипника до тех пор, пока подшипник полностью не сядет на свое место в переходнике.

#### Торсионный вал

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять гайку ведущей шестерни торсионного вала, как указано ниже:

a.	Установить ключ для держателя подшипника торсионного вала на торсионный вал. Держатель пока не ослаблять.

b.	Вставить в редуктор переходник для гайки ведущей шестерни пазом MR к ведущей шестерне, как показано. Возможно, торсионный вал придется слегка приподнять и провернуть для совмещения гайки ведущей шестерни в пазу переходника гайки ведущей шестерни.

c.	Установить несущий корпус подшипника в редуктор обратной стороной так, чтобы обеспечить опору валу гребного винта и держать переходник гайки ведущей шестерни совмещенной.

d.	Установить ключ гайки торсионного вала на шлицы торсионного вала и ослабить  (но не отворачивать полностью) гайку ведущей шестерни, проворачивая торсионный вал против часовой стрелки.

a - Ключ гайки торсионного вала - Drive Shaft Nut Wrench (91-56775)

b - Ключ для держателя подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Retainer Wrench (91-43506)

c - Переходник гайки ведущей шестерни Pinion Nut Adaptor (91 -61067 A1)

e.	Полностью отвернуть держатель подшипника торсионного вала.

f.	Полностью отвернуть гайку ведущей шестерни, вращая торсионный вал (вал гребного винта) против часовой стрелки.

g.	Снять несущий корпус подшипника и все инструменты.

h. 	Если торсионный вал поломан, установить ключ для гайки вала гребного винта на шлицы вала гребного винта. Держать вал переключения передач на передаче заднего хода и ослабить (но  полностью не отворачивать) гайку ведущей шестерни, вращая вал гребного винта против часовой стрелки для проворачивания шестерен, таким образом ослабляя гайку ведущей шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключ для гайки вала гребного винта входит в комплект переходника гайки ведущей шестерни.

a - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adaptor (91-61067 A3)

b - Ключ для гайки вала гребного винта - Propeller Shaft Nut Wrench (91-61077)

c - Вал переключения передач - (Проворачивать по часовой стрелке)

ВАЖНО: После демонтажа торсионного вала ролики подшипника ведущей шестерни свободны и могут выпасть из подшипника. Осторожно, не растерять ролики (18 шт.)

2. Снять торсионный вал и все детали, вытянув торсионный вал строго вертикально из редуктора, как показано ниже.

a - Торсионный вал

b - Держатель торсионного вала, манжетка подшипника, подшипник и регулировочные прокладки

3.	Достать ведущую шестерню. Для этого поднять вал гребного винта для того, чтобы частично расцепить вал с шестерней настолько, насколько  это требуется для того, чтобы наклонить вал гребного винта вниз (от ведущей шестерни).

4.	Изготовить небольшой крюк на конце жесткой проводки и попытаться зацепить шестерню за верхнюю сторону и вытянуть ее. Для того, чтобы сместить ведущую шестерню, вал гребного винта, возможно, придется слегка подвигать из стороны в сторону.

a - Вал гребного винта

b - Ведущая шестерня

c - Инструмент из проволоки

##### ОСМОТР И ПРОВЕРКА ТОРСИОННОГО ВАЛА

1.	Прочистить все части соответствующим растворителем и тщательно просушить их сжатым воздухом. Осторожно, не допускать вращения подшипников под действием сжатого воздуха.

2.	Состояние манжетки подшипника торсионного вала является показателем состояния конического роликового подшипника на торсионном валу. Заменить подшипник и манжетку подшипника, если манжетка поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала.

3.	Осмотреть и проверить поверхность под подшипник на торсионном валу, в области опоры иголок нижнего подшипника ведущей шестерни. Если поверхность поражена точечной коррозией, имеет канавки, царапины, задиры, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения посторонних частиц, торсионный вал заменить.

4.	Осмотреть и проверить шлицы на обоих концах торсионного вала на износ или погнутость. Если обнаружены дефекты, торсионный вал заменить.

5.	Осмотреть и проверить шестерню на точечную коррозию, сколы или поломанные зубья, тонкие трещины и чрезмерный или неравномерный износ. Заменить ведущую шестерню и шестерню переднего хода,  если обнаружены указанные дефекты.

##### РАЗБОРКА ТОРСИОННОГО ВАЛА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если части узла имеют дефекты и требуют ремонта или замены.

1. Выпрессовать конический роликовый подшипник с торсионного вала с помощью универсального зажима съемника. Зажим нужен для опоры внутренней обоймы подшипника при его демонтаже.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Конический роликовый подшипник

c - Торсионный вал

##### СБОРКА ТОРСИОННОГО ВАЛА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если детали узла были разобраны и ремонтировались или заменялись.

1.	Собрать новый конический роликовый подшипник на торсионном валу стороной с большим наружным диаметром к концу вала, на котором должна быть ведущая шестерня.

2.	С помощью универсального зажима съемника и оправки соответствующего размера (можно использовать внутреннюю обойму старого конического роликового подшипник) напрессовать конический роликовый подшипник на торсионный вал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальный зажим съемника должен лежать на прессе резьбовыми штангами на опорах. На рисунке для наглядности зажим повернут.

a - Универсальный зажим съемника - Universal Puller Plate (91-37241)

b - Конический роликовый подшипник

c - Оправка соответствующего размера

#### Сборочный узел вала гребного винта

##### ДЕМОНТАЖ

!!! ВНИМАНИЕ

Во избежание телесных повреждений и/или падения узлов и деталей во время выполнения действий по следующему пункту при переворачивании редуктора держать за вал гребного винта.

1.	Держа за вал гребного винта, перевернуть редуктор так, чтобы отверстие было обращено вниз.

2.	Сдвигая вал гребного винта влево (к левобортной стороне редуктора), дать катушке переключения передач расцепиться с вилкой переключения передач, опустить вал гребного винта из редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже вала гребного винта ролики переходника подшипника шестерни заднего хода могут сместиться. Если это произойдет, проверить обойму подшипника на повреждение. Если она не повреждена, просто вдавить ролики на место. Если повреждена, подшипник необходимо снять и заменить.

a - Сборочный узел вала гребного винта

b - Катушка переключения передач

c - Вилка переключения передач

3. Найти и сохранить упорную обойму и упорный подшипник, которые могут быть на верху шестерни заднего хода (если нет, то они, возможно, застряли и прилипли к переходнику подшипника шестерни заднего хода).

a - Упорный подшипник и обойма

##### РАЗБОРКА ВАЛА ГРЕБНОГО ВИНТА

ВАЖНО: При выполнении действий по следующему пункту детали ничем не держатся и могут распасться. Работы производить непосредственно над поверхностью верстака, как можно ближе к нему. Это позволит не допустить падения или повреждения деталей и избежать телесных повреждений.

1. Снять пружину, установленную вокруг муфты сцепления. Соблюдать предельную осторожность! Пружину во время демонтажа не растягивать! Если после демонтажа пружина растянута и не сжимается до своего нормального положения, ее необходимо заменить.

a - Пружина

b - Катушка механизма переключения передач в сборе

c - Шестерня заднего хода в сборе

d - Муфта скользящего действия

2. Снять поперечный штифт, который проходит через муфту.

a - Поперечный штифт

3. Вынуть катушку из вала гребного винта, снять шестерню заднего хода и снять муфту сцепления с вала гребного винта.

a - Поперечный штифт

b - Муфта сцепления

c - Шестерня заднего хода в сборе

d - Катушка

##### ОСМОТР, ПРОВЕРКА ВАЛА ГРЕБНОГО ВИНТА

1.	Прочистить все детали растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Не допускать вращения подшипника под действием струи воздуха.

2.	Осмотреть и проверить зубья муфты сцепления на повреждение. Зубья не должны иметь сколов и не должны быть скруглены. Если обнаружены дефекты, муфту заменить.

a - Зубья сцепления

3. Осмотреть и проверить поверхности вала гребного винта под подшипники в области скольжения игольчатого подшипника несущего корпуса и игольчатого подшипника шестерни заднего хода. Если они поражены точечной коррозией, имеют канавки, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, вал гребного винта заменить.

a - Область опоры игольчатого подшипника несущего корпуса

b - Область опоры игольчатого подшипника шестерни заднего хода

c - Шлицы

4.	Осмотреть и проверить шлицы вала гребного винта с обоих концов на поломку, износ или погнутость. Если указанные дефекты обнаружены, вал гребного винта заменить.

5.	Осмотреть и проверить поверхность вала гребного винта в области контакта контактных кромок сальника несущего корпуса подшипника. Если масляные сальники выработали на валу канавки, вал гребного винта необходимо заменить.

a - Область контакта сальника несущего корпуса подшипника с валом гребного винта

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях более позднего выпуска вал гребного винта имеет канавку в точке контакта муфты с валом при ее переключении. Кроме того, паз под полукольца смещен к передней (носовой) стороне вала.

a - Вал гребного винта моделей раннего выпуска (до Сер.№ OF680000)

b - Вал гребного винта моделей позднего выпуска (Сер.№OF680000 и выше)

c - Паз под полукольца и канавка под шлиц (Сер.№OF680000 и выше)

6. Осмотреть и проверить вал гребного винта на погнутость. Проверить прямизну вала. Это можно выполнить двумя способами:

a.	Способ №1 - С помощью циферблатного индикатора биений и призматических блоков.

(1.) Уложить вал гребного винта в V-образные пазы призматических блоков.

(2.) Отрегулировать высоту блоков так, чтобы вал был расположен строго горизонтально.

(3.) Установить конец иглы циферблатного индикатора биений на поверхность непосредственно перед шлицами вала.

b.	Способ №2 - С помощью токарного станка и циферблатного индикатора биений

(1.) Зажать центры вала гребного винта между передней и задней бабками токарного станка или в подобном устройстве.

(2.) Установить конец иглы циферблатного индикатора биений на поверхность непосредственно перед шлицами вала.

a - Центры вала гребного винта

b - Проверить биение в этой области циферблатным индикатором - Dial Indicator (91-58222 A1)

7.   Вращать вал и наблюдать за движением стрелки индикатора. Если она показывает смещение более 0.005" (0.013 мм), вал гребного винта заменить.

#### Шестерня заднего хода

##### ОСМОТР И ПРОВЕРКА

1.	Прочистить сборку шестерни заднего хода растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Не допускать вращения подшипников под действием струи воздуха.

2.	Осмотреть и проверить шестерню заднего хода на точечную коррозию, сколы, поломанные зубья, тонкие трещины и чрезмерный или неравномерный износ. Если обнаружены дефекты, шестерню заднего хода заменить.

3.	Осмотреть зубья сцепления шестерни на повреждение. Поверхности не должны быть сколоты или скруглены. Если обнаружены дефекты, шестерню заднего хода заменить.

a - Зубья шестерни заднего хода

b - Зубья сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ: Если повреждений не обнаружено, игольчатый подшипник в шестерне заднего хода снимать не нужно.  Проверить количество иголок.  Проверить, что все иголки находятся на своих метах. Во время демонтажа шестерни с вала гребного винта (и/или демонтажа вала гребного винта из редуктора) иголки могли быть смещены. Если обойма подшипника не повреждена, иголки необходимо вдавить обратно на место.

4. Осмотреть и проверить игольчатые подшипники внутри шестерни заднего хода и поверхность под подшипник на валу гребного винта. Если подшипники или поверхность вала поражены точечной коррозией, имеют канавки, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включение частиц постороннего материала, заменить вал гребного винта и снять и заменить игольчатый подшипник в шестерне заднего хода.

a - Область контакта игольчатого подшипника шестерни переднего хода.

##### РАЗБОРКА ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если игольчатый подшипник в шестерне имеет дефекты и шестерню заднего хода планируется использовать повторно. Иголки, которые были смещены, можно вдавить обратно на свои места. Если это только единственная проблема, то заменять игольчатый подшипник необязательно.

1. Выпрессовать игольчатый подшипник шестерни заднего хода с помощью оправки соответствующего размера.

a - Игольчатый подшипник шестерни заднего хода

##### СБОРКА ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если детали узла были разобраны и ремонтировались или заменялись.

ВАЖНО: Внешний вид шестерен переднего и заднего хода почти одинаков. Отличить их можно по двум признакам. Ступица шестерни заднего хода короче и имеет канавку на обратной стороне шестерни внутри обоймы упорного подшипника.

ШЕСТЕРНИ :                                                      ЗАДНЕГО ХОДА                       ПЕРЕДНЕГО ХОДА

a - Ступица короче

b - Канавка

1. С помощью выколотки для подшипников впрессовать игольчатый подшипник в шестерню заднего хода, как показано.

a - Шестерня заднего хода

b - Игольчатый подшипник

c - Выколотка для подшипников - Bearing Driver (91-816244)

#### Узел катушки механизма переключения передачи

##### ОСМОТР И ПРОВЕРКА

1.	Прочистить сборку растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом.

2.	Осмотреть и проверить сборку катушки механизма переключения передач на повреждение. Небольшие вмятины и заусенцы можно сгладить. Если любые части повреждены или изношены так, что не подлежат ремонту, необходимо заменить всю сборку катушки. Отдельные части для этого узла не поставляются.

3.	Осмотреть и проверить катушку на износ в области контакта с вилкой механизма переключения передач.

a - Область контакта

4.	Удостовериться в том, что катушка вращается свободно. Для того, чтобы совместить внутренние детали, возможно, придется постучать концом вала переключения передач со стороны корончатой гайки о жесткую поверхность.

5.	Проверить и обеспечить осевой люфт катушки в пределах не более 0.002 - 0.010 (0.051 -0.254 мм).

6.	Для проверки люфта:

a.	Надавить на катушку. Измерить.

b.	Потянуть за катушку. Измерить.

c.	Расстояние между двумя измеренными точками и есть осевой люфт.

a - Вал механизма переключения передач

b - Катушка

c - Измерение осевого люфта

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушки более позднего выпуска на редукторах с противоположным вращением имеют больший зазор, чем катушки раннего выпуска. Новые катушки, начиная с Сер.№ OF726586,  поставляются единым узлом и должны использоваться для замены старых (до Сер.№ OF726586).

a - Сборка катушки раннего выпуска (до Сер.№ OF726586)

b - Сборка катушки последующих выпусков (с OF726586 и выше)

c - Измерить осевой люфт здесь у зазора.

#### Переходник подшипника шестерни заднего хода

##### ДЕМОНТАЖ

ВАЖНО: Не поцарапать вилку переключения передач губками съемника.

1. С помощью инструмента снять переходник подшипника шестерни заднего хода, как показано на рисунке ниже. Снять, измерить и записать толщину регулировочных прокладок. Прокладки выбросить (повторно не использовать).

a - Вал съемника - Puller Shaft (91-31229)

b - Гайка - Nut (11-24156)

c - Направляющий диск - Guide Plate (91-816243)

d - Шайба - Washer (91-34961)

e - Головка съемника (из комплекта съемника ударно скользящего действия - Slide Hammer Puller Kit (91-34569 A1)

f - Губки - Jaws (91-816242)

1.	Тщательно прочистить переходник подшипника шестерни заднего хода растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Состояние поверхностей под подшипник на шестерне заднего хода в области контакта подшипников переходника подшипника и упорного подшипника являются показателем состояния соответствующих подшипников. Если поверхность шестерни и/или упорной шайбы поражена точечной коррозией, имеет канавки, задиры, неравномерно изношена, имеет изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, подшипник(и) заменить.

2.	Собрать шестерню заднего хода, упорный подшипник и упорную обойму с переходником подшипника. Проверить их на разболтанность или грубое вращение проворачиванием шестерни в переходнике. Если наблюдается указанное, заменить подшипник в переходнике и/или упорный подшипник.

3.	Проверить переходник на другие признаки чрезмерного износа или повреждения. Если такие следы обнаружены, заменить переходник.

##### РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять инструкции в данном разделе, только если игольчатый подшипник в переходнике подшипника имеет дефекты и переходник планируется использовать повторно.

1.	Снять подшипник с переходника с помощью оправки соответствующего размера.

2.	Подшипник выбросить.

СБОРКА

3.	Смазать отверстие, в которое впрессовывается игольчатый подшипник специальной смазкой Quicksilver Special Lubricant 101 (92-13872A1).

4.	Расположить игольчатый подшипник на переходнике пронумерованной стороной подшипника в сторону заплечика выколотки.

5.С помощью оправки соответствующего  размера впрессовывать игольчатый подшипник в переходник подшипника до тех пор, пока подшипник не будет заподлицо с торцом переходника.

a - Переходник подшипника шестерни заднего хода

b - Оправка соответствующего размера

c – Подшипник

#### Вал механизма переключения передачи

##### ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж и обслуживание сборки вала переключения передач (но не вилки переключения передач внутри редуктора) возможны без демонтажа каких-либо внутренних деталей редуктора.

1. Отвернуть винты крышки с втулкой вала переключения передач и снять этот вал, вытянув его строго вверх из редуктора.

a - Винты крышки с втулкой вала механизма переключения передач

2. Снять вилку переключения передач из редуктора. Прочистить соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом. Проверить ее на износ в области контакта  с катушкой и осмотреть и проверить шлицы и поверхность по диаметру для установочного штифта на повреждение или чрезмерный износ.

a - Область контакта

b - Вилка механизма переключения передач

c - Шлицы

d - Поверхность по диаметру для установочного штифта

##### РАЗБОРКА ВАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1. Снять серьгу и снять крышку с втулкой, сдвигая ее с вала по прямому участку вала переключения передач. Снять с вала резиновую гильзу.

a - Крышка с втулкой вала переключения передач

b - Уплотнительные кольца (2)

c - Гильза

d - Серьга

e - Вал переключения передач

##### ЧИСТКА, ОСМОТР, ПРОВЕРКА

1.	Прочистить все детали соответствующим растворителем и тщательно просушить сжатым воздухом.

2.	Проверить крышку с втулкой на трещины, повреждение или чрезмерный износ.

3.	Проверить на повреждение или чрезмерный износ сальник внутри крышки с втулкой, гильзу и уплотнительные кольца на внешней поверхности крышки с втулкой.

4.	Проверить разъем/штуцер спидометра на повреждение или засорение.

Если обнаружен любой из указанных дефектов, заменить соответствующие детали. Внимание! Крышка с втулкой и сальник поставляются только единым узлом.

Показаны модели раннего и позднего выпуска

a - Крышка с втулкой вала переключения передач

b - Сальник

c - Разъем/штуцер патрубка спидометра

d - Уплотнительное кольцо

5. Проверить шлиц вала переключения передач и поверхность под сальник на коррозию, чрезмерный износ. Проверить на погнутость. Если обнаружены указанные дефекты, вал переключения передач заменить.

a - Поверхность под сальник

b  -

##### СБОРКА ВАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять действия по инструкциям в данном разделе, только если детали узла были разобраны и ремонтировались или заменялись.

1.	Слегка смазать посадочные гнезда под уплотнительные кольца на крышке с втулкой и контактную кромку масляного сальника смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

2.	Если разъем/штуцер спидометра был снят и/или заменен, слегка смазать резьбы разъема/штуцера высококачественным герметиком Quicksilver Perfect Seal. Собрать разъем/штуцер спидометра с крышкой и затянуть разъем с усилием до 4.5 фунт.-дюйм. (0.51 Н-м).

3. Собрать все детали, как показано.

a - Крышка с втулкой вала переключения передач

b - Уплотнительные кольца (2)

c - Гильза

d - Серьга

e - Вал переключения передач

#### Подшипник ведущей шестерни

##### ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить поверхность торсионного вала под подшипник в области качения иголок нижнего подшипника ведущей шестерни. Состояние торсионного вала в этой области является показателем состояния игольчатого подшипника. Если торсионный вал поражен точечной коррозией, имеет канавки, задиры, царапины, неравномерный износ, изменение цвета от перегрева или включения частиц постороннего материала, заменить нижний подшипник ведущей шестерни (иголки и обойму единым узлом).

ВАЖНО: При демонтаже подшипника ведущей шестерни из редуктора все иголки подшипника (18 шт.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ на месте внутри обоймы подшипника.

ВАЖНО: После демонтажа НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ  использовать подшипник (обойму и ролики) повторно.

1. Держа и надавливая на штангу выколотки вниз, снять и выбросить подшипник ведущей шестерни (обойму и ролики) с помощью инструмента, как показано.

a - Подшипник ведущей шестерни

b - Выколотка для подшипника - Bearing Driver (91-36569)

c - Направляющая шайба - Pilot Washer (91-36571)

d - Штанга выколотки - Driver Rod (91-37323)

### Сборка редуктора

#### Осмотр и проверка редуктора

1.	Тщательно прочистить редуктор соответствующим растворителем и щеткой с жесткой щетиной. Тщательно просушить редуктор сжатым воздухом. Удалить все остатки герметика, клеящих средств и засорения.

2.	Проверить редуктор на чрезмерную коррозию, повреждения от ударных нагрузок или другие дефекты. При чрезмерном повреждении и/или коррозии редуктор необходимо заменить.

3.	Проверить резьбы держателя несущего корпуса подшипника в редукторе на коррозию и/или сорванные нитки резьбы. При чрезмерном повреждении резьбы редуктор необходимо заменить.

4.	Проверить контактные области обоймы/манжетки подшипников на следы их проворачивания в своих посадочных гнездах. Проверить, чтобы манжетки не были разболтаны в гнездах под подшипники. При расширении или разбитости любого подшипникового гнезда редуктор необходимо заменить.

5.	Проверить водозаборные отверстия и отверстие спидометра на засорение, забитость. При необходимости прочистить. Не допускать увеличения отверстия для спидометра, т.к. это может привести к неправильным показаниям прибора.

6.	Проверить, чтобы установочные штифты были на месте в редукторе и чтобы соответствующие отверстия в редукторе не были разбиты. Если кожухи будут неправильно совмещены из-за разбитости отверстий под установочные штифты или из-за отсутствия штифтов, торсионный вал может быть поломан.

#### Установка подшипника ведущей шестерни

ВАЖНО: Устанавливать только НОВЫЙ подшипник ведущей шестерни (обойму и ролики). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ устанавливать подшипник ведущей шестерни, который был снят из редуктора при демонтаже.

1.	Смазать гнездо, в которое должен быть установлен подшипник ведущей шестерни фирменной смазкой Quicksilver High Performance Gear Lube.

2.	Расположить новый подшипник на головку выколотки стороной с литерами и номерами вверх.

3. Вставить выколотку со сборкой подшипника на место (через отверстие вала гребного винта) над отверстием торсионного вала, как показано.

a - Подшипник ведущей шестерни торсионного вала

b - Головка выколотки - Driver Head (91-38628)

c - Вал съемника - Puller Shaft (91-31229)

d - Шайба - Washer (12-34961)

e - Гайка - Nut (11-24156)

f - Направляющая шайба - Pilot Washer (91-36571)

g - Пластина съемника - Puller Plate (91-29310)

4. Установить подшипник, заворачивая гайку до тех пор, пока он не сядет полностью в упор заплечика в отверстии.

#### Установка вала механизма переключения передачи

1. Установить вилку переключения передач на установочный штифт в передней секции редуктора. Проследить за тем, чтобы вилка была обращена к левобортной стороне редуктора.

a - Вилка переключения передач

b - Установочный штифт

2. Установить сборку вала переключения передач с втулочной крышкой в редуктор, как показано. При установке расположить загнутый конец вала  переключения передач вперед и проследить за тем, чтобы конец этого вала со шлицом пришел в зацепление с вилкой переключения передач. Проверить, чтобы были установлены  и правильно расположены уплотнительные кольца. Установить винты и затянуть так, чтобы вал переключения передач держался в вилке переключения передач.

a - Сборка вала переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если иголки подшипника ведущей шестерни выпали, установить 18 иголок в обойму игольчатого подшипника. Чтобы иголки держались на месте, зафиксировать их фирменной смазкой Quicksilver Needle Bearing Assembly Lubricant.

a - Иголки (18 шт.)

b - Внешняя обойма роликового подшипника

#### Установка переходника подшипника шестерни заднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шестерня заднего хода, переходник шестерни заднего хода, большой упорный подшипник или обойма подшипника в редукторе не были заменены,  установить те же регулировочные прокладки (или регулировочные прокладки на ту же толщину), которые были сняты при демонтаже переходника. Если шестерня заднего хода, переходник шестерни заднего хода, большой упорный подшипник или обойма подшипника или редуктор были заменены,  установить прокладки, начиная с прокладки толщиной  приблизительно 0.008 " (0.51 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если люфт уже был проверен и было определено, что его необходимо отрегулировать, добавление прокладок толщиной 0.001" (0.025 мм) уменьшит люфт шестерни  приблизительно на 0.001 " (0.025 мм). Удаление прокладки толщиной 0.001 " (0.025 мм) увеличит люфт приблизительно на такую же величину.

| Пример 1 (если люфт слишком большой) |
| --- |
| Измеренное значение люфта: | 0.045 " | (1.14 мм) |
| (Вычесть) среднее табличное значение: | 0.025 " | (0.64 мм) |
| Получим: | 0.020 " | (0.51 мм) |
| Прибавить прокладки на эту величину: |  |  |
| Пример 2 (если люфт слишком мал) |
| Среднее табличное значение: | 0.025 " | (0.64 мм) |
| Измеренное значение люфта: | 0.009 " | (0.23 мм) |
| (Вычесть) Получим: | 0.016 " | (0.41 мм) |
| Вычесть прокладки на эту величину: |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Переходник подшипника шестерни заднего хода модели более позднего выпуска имеет меньший диаметр, чем переходник на моделях более раннего выпуска. См. главу "Специальная информация" на стр. 3C-8.

a - Переходник подшипника шестерни заднего хода более раннего выпуска (до Сер.№ OF680000)

b - Переходник подшипника шестерни заднего хода более позднего выпуска (Сер.№OF680000 и выше)

1.	Смазать отверстие, в которое должен быть впрессован переходник подшипника шестерни заднего хода специальной смазкой Quicksilver Special Lubricant 101.

2.	Установить регулировочные прокладки в отверстие редуктора под переходник подшипника шестерни заднего хода.

3.	Расположить переходник подшипника в редукторе.

a - Переходник подшипника

b - Регулировочные прокладки

ВАЖНО: Внешний вид шестерен переднего и заднего хода почти одинаков. Отличить их можно по двум признакам. Ступица шестерни заднего хода короче и имеет канавку на обратной стороне шестерни внутри обоймы упорного подшипника.

ШЕСТЕРНИ :                                                      ЗАДНЕГО ХОДА                       ПЕРЕДНЕГО ХОДА

a - Ступица короче

b - Канавка

4. Вставить шестерню заднего хода (без упорной обоймы или упорного подшипника) в редуктор и в переходник.

a - Шестерня заднего хода

5. Впрессовать переходник подшипника в редуктор с помощью инструмента для установки, как указано ниже:

ВАЖНО: При запрессовке проверить, чтобы переходник подшипника был расположен в отверстии по возможности прямо, без перекоса.

a. Смазать резьбы инструмента для установки специальной смазкой Quicksilver Special Lubricant 101.

b. Проворачивать 6-гранную головку винта инструмента для установки до тех пор, пока переходник подшипника не коснется заплечика в редукторе. После того, как почувствуется заметное сопротивление, вращение головки винта инструмента ПРЕКРАТИТЬ! НЕ продолжать заворачивать.

a - 6-гранная головка винта

b - Инструмент для установки переходника подшипника - Bearing Adaptor Installation Tool (91-18605 A1)

c - Шестерня заднего хода

c. Снять инструмент и шестерню заднего хода.

### Проверка и регулировка посадки и люфта шестерен

#### Шестерня заднего хода

##### УСТАНОВКА (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛЮФТА)

1. Смазать большой упорный подшипник шестерни заднего хода маслом Quicksilver High Performance Gear Lube. Сначала установить упорную обойму и затем подшипник в редуктор на переходник подшипника шестерни заднего хода, как показано ниже.

a -Упорный подшипник

b -Упорная обойма

c - Переходник подшипника шестерни заднего хода

ВАЖНО: Внешний вид шестерен переднего и заднего хода почти одинаков. Отличить их можно по двум признакам. Ступица шестерни заднего хода короче и имеет канавку на обратной стороне шестерни внутри поверхности обоймы упорного подшипника.

ШЕСТЕРНИ :                                                      ЗАДНЕГО ХОДА                       ПЕРЕДНЕГО ХОДА

a - Ступица короче

b - Канавка

2. Собрать шестерню заднего хода в редуктор и в переходник подшипника шестерни заднего хода.

a - Шестерня заднего хода

b - Упорный подшипник

c - Упорная обойма (под подшипником)

d - Переходник подшипника шестерни заднего хода

#### Торсионный вал и ведущая шестерня

##### УСТАНОВКА (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫСОТЫ ПОСАДКИ И ЛЮФТА ШЕСТЕРНИ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если родные регулировочные прокладки не сохранились или если ведущая шестерня, торсионный вал, подшипник и манжетка конического роликового подшипника торсионного вала или редуктор были заменены, начинать установку прокладок с прокладки(док) толщиной 0.038 " (0.96 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если родные прокладки сохранились (или высота посадки измерена и известна) и ни одна из указанных выше частей не заменялась, установить те же прокладки или прокладки такого же количества.

1. Установить прокладку(ки) в отверстие кожуха торсионного вала, как показано ниже.

a - Регулировочная прокладка(ки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки приклеить шайбу к инструменту с помощью клеящего средства 3M Adhesive  или равноценного средства.

2.	Собрать гайку ведущей шестерни в паз MR переходника для гайки ведущей шестерни. Небольшое количество тяжелой смазки в пазе переходника для гайки ведущей шестерни при установке торсионного вала поможет удержать гайку в переходнике.

3.	Вставить ведущую шестерню (с приклеенной к ней шайбой) в редуктор.

4.	Вставить переходник гайки ведущей шестерни (с гайкой) в редуктор.

5.	Вставить торсионный вал в отверстие редуктора для этого вала. Для сцепления шлицов торсионного вала со шлицами ведущей шестерни торсионный вал, возможно, придется провернуть.

6. Наживить гайку ведущей шестерни на резьбу торсионного вала, вращая торсионный вал до плотной посадки гайки.

a - Ведущая шестерня (с приклеенной к инструменту шайбой)

b - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adapter (91-61067 A3)

c - Торсионный вал

7. Установить манжетку конического роликового подшипника торсионного вала и затем установить гайку держателя.

a - Манжетка конического роликового подшипника

b - Держатель торсионного вала

8. Затянуть держатель с усилием до 100 фунт.-фут. (130 Н-м).

a - Ключ для держателя подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Retainer Wrench (91-43506)

9.	Установить несущий корпус подшипника в редуктор обратной стороной для того, чтобы удерживать вал гребного винта и переходник гайки ведущей шестерни на месте.

10.	 Затянуть гайку ведущей шестерни, вращая торсионный вал с помощью ключа для гайки торсионного вала и ключа с торсиметром с соответствующей головкой до усилия 70 фунт.-фут. (94 Н-м).

a - Переходник для гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adaptor (91-61067 A3)

b - Ключ для гайки торсионного вала  - Drive Shaft Nut Wrench (91-56775)

c - Несущий корпус подшипника (установлен обратной стороной)

11. Снять несущий корпус подшипника, переходник для гайки ведущей шестерни и ключ для гайки торсионного вала.

#### Торсионный вал - Инструмент для предварительного натяга подшипника

##### УСТАНОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением следующих действий расположить верхнюю и нижнюю гайки инструмента для предварительного натяга, навинтив их как можно ближе друг к другу.

1. Установить детали из комплекта инструмента для предварительного натяга подшипников Bearing Preload Tool Kit (91 -14311A2) на торсионный вал в указанном ниже порядке:

a - Верхняя гайка с резьбовым патрубком

b - Гайка

c - Пружина

d - Упорная шайба

e - Упорный подшипник

f - Упорная шайба

g - Планшайба водяного насоса (от редуктора)

2. Потянуть за торсионный вал и затянуть два установочных винта-фиксатора в верхней гайке инструмента для предварительного натяга подшипников.

a - Установочные винты-фиксаторы

3. Навинчивать нижнюю гайку инструмента вниз до тех пор, пока она не будет на резьбовом стержне на расстоянии одного дюйма от первоначального положения.

a - Нижняя гайка [Завинчивать вниз приблизительно на 1" (25 мм) от первоначального положения.]

4. Провернуть торсионный вал не менее трех полных оборотов по часовой стрелке для того, чтобы обеспечить посадку игольчатого подшипника.

#### Посадка ведущей шестерни

##### ПРОВЕРКА

Значение посадки ведущей шестерни: 0.025 " (0.64 мм)

1.	Вставить инструмент для регулировки высоты посадки с помощью регулировочных прокладок в редуктор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить в следующих трех точках, проворачивать торсионный вал на 120 градусов между каждым измерением (все время вращать вал по часовой стрелке).

2. Вставить самый толстый калиберный щуп, который плотно проходит между одним зубом ведущей шестерни и высокой точкой инструмента.

a - Инструмент для регулировки высоты посадки шестерни с помощью регулировочных прокладок - Pinion Gear Shimming Tool (91-56048)

b -  Калиберный щуп 0.025 " (0.64 мм)

3.	Провернуть торсионный вал на 120 градусов по часовой стрелке и снять еще одно показание.

4.	Повторять этот, не будут получены три (3) показания.

5.	Для того, чтобы получить среднюю высоту посадки ведущей шестерни, сложить все три показания вместе и разделить на три (3). Записать эту среднюю величину.

a.	Если (среднее) значение посадки ведущей шестерни не соответствует указанному значению, 0.025" (0.64 мм), продолжить выполнение инструкций по регулировке.

b.	Если (среднее) значение посадки ведущей шестерни соответствует указанному значению, перейти к главе "Люфт шестерни заднего хода".

##### РЕГУЛИРОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавление прокладок толщиной 0.001" (0.025 мм) увеличит высоту посадки шестерни на 0.001" (0.025 мм). Удаление прокладок толщиной 0.001" (0.025 мм) уменьшит высоту посадки на 0.001" (0.025 мм).

1.	Ослабить инструмент предварительного натяга.

2.	Снять держатель торсионного вала  и манжетку конического роликового подшипника торсионного вала.  (Манжетку можно снять, покачивая торсионный вал вперед и назад, или перевернуть редуктор и затем потрясти его.) Добавить или убрать регулировочные прокладки под манжеткой для получения требуемого значения средней высоты посадки ведущей шестерни.

3. Установить манжетку конического роликового подшипника торсионного вала и затем установить держатель.

a - Манжетка конического роликового подшипника

b - Держатель торсионного вала

4. Затянуть держатель с усилием до 100 фунт.-фут. (130 Н-м).

a - Ключ для держателя подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Retainer Wrench (91-43506)

5.	Установить на место инструмент для предварительного натяга подшипника торсионного вала.

6.	Повторно проверить высоту посадки ведущей шестерни.

#### Люфт шестерни заднего хода

##### ПРОВЕРКА

Значение люфта шестерни заднего хода: 0.040 - 0.050 " (1.02 - 1.27 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент для установки переходника подшипника шестерни заднего хода используется для создания легкого предварительного натяга в  шестерне заднего хода, как указано ниже.

1. Установить инструмент установки переходника подшипника шестерни заднего хода в редуктор для упора шестерни заднего хода в упорный подшипник следующим образом:

a.	Собрать и установить инструмент установки переходника подшипника шестерни заднего хода в редуктор и затянуть его рукой до тех пор, пока не почувствуется легкое сопротивление.

b.	Затянуть болт выколотки для переходника до усилия 45 фунт.-дюйм. (5 Н-м).

b - Ключ с торсиметром - Torque Wrench (91-66274)

c - Болт выколотки

d - Инструмент для установки переходника подшипника - Bearing Adaptor Installation Tool (91-18605A1)

e - Шестерня заднего хода

2. Установить циферблатный индикатор, как показано на рисунке ниже.

a - Резьбовая штанга [3/8 " (9.5 мм) [Приобрести у местных поставщиком]

b - Держатель циферблатного индикатора

c - Индикатор люфта

d - Стрелка индикатора

e - Штанга индикатора люфта

ВАЖНО: В течение всего процесса измерения циферблатный индикатор должен находиться перпендикулярно относительно флажка.

3.	Для всех шестерен, кроме 14:28: Установить индикатор люфта (Артикул 91-58222 A1) и отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы на штанге / штативе индикатора она была перпендикулярна относительно метки "I" и касалась ее.

4.	Для шестерен 14:28: Установить индикатор люфта (Артикул 91-78473) и отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы на штанге/штативе индикатора она была перпендикулярна метке "2" и касалась ее.

5.	Установить индикатор люфта и отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы на штанге / штативе индикатора она была перпендикулярна относительно метки "I" и касалась ее.  Затянуть штатив индикатора на торсионном валу и проворачивать торсионный вал так, чтобы стрелка на циферблатной шкале сделала как минимум один полный оборот и встала на "0" на шкале индикатора.

6.	Снять показания люфта, слегка проворачивая торсионный вал вперед и назад так, чтобы почувствовался люфт между шестернями.

a.	Наблюдать за индикатором люфта и записать его показание.

b.	Ослабить штангу индикатора и провернуть торсионный вал на 90 градусов по часовой стрелке.

c.	Повторить действия по пунктам 3 и 4 выше до получения в общей сложности 4 показаний люфта.

7.	Ослабить штангу индикатора и снять инструмент для установки подшипника шестерни заднего хода.

8.	Сложить все 4 показания вместе и разделить на четыре. Это и будет среднее значение люфта. Записать эту цифру. Если она не соответствует указанному в технических характеристиках значению: 0.040-0.050 " (1.02 -1.27 мм),  выполнить следующее.

a.	Если (среднее) значение люфта соответствует указанному табличному значению, перейти к разделу "Люфт шестерни переднего хода".

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавление прокладок толщиной 0.001" (0.025 мм) увеличит высоту посадки шестерни на 0.001" (0.025 мм). Удаление прокладок толщиной 0.001" (0.025 мм) уменьшит высоту посадки на 0.001" (0.025 мм).

b.	Если (среднее) значение люфта не соответствует указанному табличному значению, изменить количество регулировочных прокладок под переходником подшипника шестерни заднего хода. См. стр. 3С-37.

#### Люфт шестерни переднего хода

1. Установить соответствующую разделительную регулировочную прокладку в редуктор.

a - Регулировочная прокладка

2. Вставить вал гребного винта в редуктор с одной упорной муфтой на валу в области шлицов.

a - Область шлицов

b - Упорная муфта

3. Если предусмотрено, наложить упорную обойму или шайбу на верх упорного подшипника ступенчатой стороной вверх, как показано на рисунке ниже.

a - Упорная обойма

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях с Сер.№OF680000 и выше упорная обойма заменена на упорную шайбу.

a - Упорная шайба

b - Упорный подшипник

4. Собрать инструмент для установки шестерни переднего хода с шестерней переднего хода. Затем установить его (с шестерней переднего хода, упорным подшипником и упорной шайбой, если предусмотрено) вниз по валу гребного винта. Проверить, чтобы упорная обойма равномерно села на  регулировочную прокладку. Слегка постучать по упорной обойме мягким инструментом. Не повредить при этом поверхность упорной обоймы.

a - Инструмент установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850)

b - Шестерня переднего хода

c - Разделительная регулировочная прокладка

d - Упорная обойма

5. Установить переходник подшипника шестерни переднего хода с помощью крюка (который был изготовлен во время демонтажа переходника), как показано. Проверить, чтобы переходник равномерно сел в упор на упорную обойму.

a - Крюк

b - Инструмент для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850)

c - Переходник подшипника шестерни переднего хода

d - Упорная обойма

6. Снять крюк и, прижимая шестерню переднего хода вниз, снять инструмент для установки шестерни переднего хода.

a - Инструмент для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850)

b - Переходник подшипника шестерни переднего хода

c - Шестерня переднего хода

7. Опустить несущий корпус подшипника вниз по валу гребного винта до его полной посадки на место.

a - Вал гребного винта

b - Несущий корпус подшипника

8. Совместить V-образный паз несущего корпуса подшипника с отверстием в редукторе и затем установить контровочную шайбу, при этом внешний выступ шайбы должен быть вставлен в отверстие в редукторе.

a - Отверстие в редукторе

b - V-образный выступ в несущем корпусе

c - Выступ контровочной шайбы для совмещения

9. Проверить, чтобы V-образный выступ совмещался с V-образным пазом в несущем корпусе подшипника.

a - Контровочная шайба с выступом

b - V-образный паз

10. Обильно смазать резьбы держателя несущего корпуса подшипника специальной смазкой - Quicksilver Lubricant 101. Наживить держатель в резьбу редуктора и полностью затянуть  рукой.

a - Держатель несущего корпуса подшипника

11. Затянуть держатель несущего корпуса подшипника с усилием до 210 фунт.-фут. (285 Н-м).

a - Ключ для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Wrench (91-61069)

12. Приложить давление к валу гребного винта в направлении кормы (назад), как указано ниже:

a. Установить переходник гайки ведущей шестерни, шайбу и гайку гребного винта, как показано на рисунке ниже.

b. С помощью отвертки с плоским лезвием, пропущенной через отверстие доступа в переходнике гайки ведущей шестерни для того, чтобы не допустить проворачивания вала гребного винта, затянуть гайку гребного винта с усилием до 45 фунт.-дюйм. (5 Н-м). Провернуть торсионный вал на три полных оборота по часовой стрелке и снова затянуть гайку с усилием до 45 фунт.-дюйм. (5 Н-м).

a - Ключ с торсиметром - Torque Wrench (91-66274)

b - Гайка гребного винта

c - Шайба - Washer (91-54048)

d - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adaptor (91 -61067A3)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если инструмент для предварительного натяга подшипника еще не установлен, установить его сейчас.

13. Установить циферблатный индикатор, как показано на рисунке ниже.

a - Резьбовая штанга [3/8" (9.5 мм) (Приобрести у местных поставщиков)

b - Инструмент - Держатель циферблатного индикатора

c - Индикатор люфта

d - Стрелка индикатора

e - Штанга индикатора люфта

14.	 Отрегулировать стрелку индикатора так, чтобы на штанге / штативе индикатора она была перпендикулярно относительно метки "I" на штанге циферблатного индикатора.  Затянуть штатив индикатора на торсионном валу и проворачивать торсионный вал так, чтобы стрелка на циферблатной шкале сделала как минимум один полный оборот и встала на "0" на шкале индикатора.

15.	Снять показание люфта, слегка проворачивая торсионный вал вперед и назад так, чтобы почувствовать люфт между шестернями.

a.	Наблюдать за индикатором люфта и записать его показание.

b.	Ослабить штангу индикатора и провернуть торсионный вал на 90 градусов по часовой стрелке.

c.	Повторить действия по пункту "a" и "b" до получения в общей сложности 4 показания люфта.

d.	Сложить все 4 показания вместе и разделить на четыре. Это и будет среднее значение люфта. Записать эту цифру. Если она не соответствует указанному в технических характеристиках значению: 0.017 - 0.028" (0.43 - 0.71 мм),  люфт будет отрегулирован позже по одному из пунктов, указанному ниже.

16.	 Ослабить штангу индикатора люфта и снять циферблатный индикатор и его детали и держатель.

17. Снять  гайку гребного винта, шайбу и переходник гайки ведущей шестерни.

a.	Если значение люфта соответствует указанному табличному значению, пропустить действия по следующему пункту "17b" и перейти к пункту "18".

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка более тонкой регулировочной разделительной прокладки на толщину 0.002" (0.051 мм) уменьшит люфт шестерни на 0.002" (0.051 мм). Установка более толстой прокладки на толщину 0.002" (0.051 мм) увеличит люфт шестерни на 0.002" (0.051 мм).

b.	Если значение люфта не соответствует указанному табличному значению, выполнить действия по следующей инструкции по установке регулировочной прокладки другого размера под упорную обойму шестерни переднего хода.

(1.) Снять держатель несущего корпуса подшипника, шайбу с контровочными выступами и несущий корпус подшипника.

(2.) С помощью крюка снять переходник подшипника шестерни переднего хода.

(3.) Вставить инструмент для установки шестерни переднего хода в шестерню переднего хода и снять шестерню переднего хода, упорный подшипник  и упорную обойму.

(4.) Снять разделительную регулировочную прокладку.

18.	Снять детали, как указано ниже:

a.	Снять держатель несущего корпуса подшипника, шайбу с контровочными выступами и несущий корпус подшипника.

b.	С помощью крюка снять переходник подшипника шестерни переднего хода.

c.	Вставить инструмент для установки шестерни переднего хода в шестерню переднего хода и снять шестерню переднего хода, упорный подшипник и упорную обойму.

d.	Снять разделительную регулировочную прокладку.

e.	Снять инструмент для предварительного натяга торсионного вала.

f.	Снять узел торсионного вала.

g.	Снять шестерню заднего хода.

#### Торсионный вал - Инструмент для предварительного натяга подшипника

##### ДЕМОНТАЖ

!!! ВНИМАНИЕ

Перед ослаблением установочных винтов верхней гайки на инструменте для натяга в подшипниках сдвинуть нижнюю гайку как можно ближе в верхней гайке.

1.	Ослабить нижнюю гайку инструмента для натяга в подшипниках, сдвигая ее вверх до тех пор, пока он не будет как можно ближе к верхней гайке.

2.	Ослабить установочные винты в верхней гайке.

3.	Снять все детали, включая планшайбу водяного насоса.

a - Верхняя гайка (с установочными винтами-фиксаторами)

b - Нижняя гайка

c - Планшайба водяного насоса

### Вал гребного винта

#### Сборка узлов и деталей

ВАЖНО: Внешний вид шестерен переднего и заднего хода почти одинаков. Отличить их можно по двум признакам. Ступица шестерни заднего хода короче и имеет канавку на обратной стороне шестерни внутри обоймы упорного подшипника.

ШЕСТЕРНИ :                                                      ЗАДНЕГО ХОДА                       ПЕРЕДНЕГО ХОДА

a - Ступица короче

b - Канавка

1.	Собрать скользящую муфту сцепления на валу гребного винта, следя за совмещением отверстий под поперечный штифт в муфте с пазом на валу гребного винта. Проверить, чтобы муфта была расположена на валу стороной с канавками к концу вала, на котором должен быть гребной винт.

2.	Собрать узел шестерни заднего хода на вал гребного винта.

3.	Собрать узел катушки переключения передач с валом гребного винта, следя за тем, чтобы отверстие под поперечный штифт на валу катушки было совмещено с пазом в муфте.

a - Вал гребного винта

b - Муфта, скользящая

c - Шестерня заднего хода

d - Катушка переключения передач в сборе

4. Вставить поперечный штифт, пропустив его через муфту, вал гребного винта и отверстие на валу катушки.

a - Вал гребного винта

b - Скользящая муфта сцепления

c - Поперечный штифт

d - Шестерня заднего хода

e - Катушка переключения передач в сборе

5. Установить пружину фиксации поперечного штифта на вал гребного винта и навить ее на муфту над отверстием под поперечный штифт. Осторожно, при установке пружину не деформировать.

ВАЖНО: После сборки проверить и убедиться в том, что пружина навернута так, что ее витки не перехлестываются и она лежит плоско, ровными рядами витков на муфте. Если это не так, необходимо установить новую пружину.

a - Муфта сцепления

b - Вал гребного винта

c - Пружина фиксации поперечного штифта

#### Установка

1. Смазать большой упорный подшипник маслом Quicksilver High Performance Gear Lube. Установить упорную обойму и затем подшипник в редуктор на переходник подшипника шестерни заднего хода, как показано ниже.

a - Упорная обойма

b - Упорный подшипник

c - Переходник подшипника шестерни заднего хода

2. Повернуть вилку переключения передач к кормовому концу редуктора до касания в переходник подшипника.  Держать ее на этом месте.

a - Вилка переключения передач

b - Переходник подшипника

ВАЖНО: При установке вала гребного винта в редуктор соблюдать осторожность, т.к. игольчатые подшипники в переходнике подшипника шестерни заднего хода могут сместиться во время его установки.  Если есть подозрения на то, что иголка сместилась, снять сборку вала гребного винта. Проверить обоймы игольчатых подшипников на повреждение. Если они не повреждены и игольчатый подшипник расположен неправильно, его можно просто вдавить обратно на место.

3. Обеспечить сцепление катушки переключения передач с вилкой переключения передач, наклонить конец вала гребного винта, на котором должен быть гребной винт, влево (к левобортной стороне) редуктора и начать опускать его в редуктор.

a - Катушка переключения передач с толкателем

b - Вилка переключения передач

c - Сборка вала гребного винта

4. При наклонном положении сборки вала гребного винта влево (к левобортной стороне) редуктора продолжать опускать сборку до тех пор, пока ступица шестерни заднего хода не придет в контакт с переходником подшипника шестерни заднего хода и вал гребного винта не будет полностью вставлен  в шестерню заднего хода.

a - Вал гребного винта

b - Ступица шестерни заднего хода

c - Переходник подшипника

5. Медленно сдвигать вал гребного винта в центру редуктора и опустить шестерню заднего хода в переходник подшипника. Когда вал гребного винта установится в центре, катушка переключения передач должна находиться в сцеплении с вилкой переключения передач.

a - Шестерня заднего хода

b - Переходник подшипника

c - Катушка переключения передач

d - Вилка переключения передач

ВАЖНО: При вращении вала по часовой стрелке вал переключения передач должен быть направлен вперед. Если это не так,  слегка приподнять и совместить нижние шлицы вала переключения передач с вилкой переключения передач. Повторно проверить и убедиться в том, что теперь он совмещен правильно.

6.	Для того, чтобы проверить правильность установки вала переключения передач, попробовать его в работе. При вращении вала переключения передач по часовой стрелке скользящая муфта сцепления должна двигаться вперед к носу. При вращении вала переключения передач против часовой стрелки скользящая муфта сцепления должна двигаться назад к корме.

7.	Вставить винты крепления крышки с втулкой вала переключения передач и затем затянуть их с усилием до 60 фунт.-дюйм. (6.8 Н-м). Повторно проверить совмещение вала переключения передач, как указано в предыдущем указании "ВАЖНО".

a - Винты (2)

b - Крышка с втулкой вала переключения передач

8. Насадить резиновую гильзу на верхний конец вала переключения передач вниз так, чтобы она только касалась масляного сальника в крышке с втулкой.

a - Вал переключения передач

b - Резиновая гильза

c - Масляный сальник

d - Крышка с втулкой вала переключения передач

### Торсионный вал и ведущая шестерня

#### Окончательная установка

1. Установить прокладку(ки) в отверстие кожуха торсионного вала на место, как показано ниже.

a - Регулировочная прокладка(ки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки приклеить шайбу к ведущей шестерне с помощью клеящего средства 3M Adhesive или равноценного средства.

2.	Нанести герметик Loctite 271 на резьбы гайки ведущей шестерни и собрать гайку ведущей шестерни (фаской к ведущей шестерне) в паз MR переходника для гайки ведущей шестерни. Небольшое количество тяжелой смазки в пазе переходника для гайки ведущей шестерни при установке торсионного вала поможет удержать гайку в переходнике.

3.	Вставить ведущую шестерню (с приклеенной к ней шайбой) в редуктор.

4.	Вставить переходник гайки ведущей шестерни (с установленной на ней гайкой) в редуктор.

5.	Вставить торсионный вал в отверстие редуктора для этого вала. Для сцепления шлицов торсионного вала со шлицами ведущей шестерни торсионный вал, возможно, придется провернуть.

6. Наживить гайку ведущей шестерни на резьбу торсионного вала, вращая торсионный вал до плотной посадки гайки.

a - Ведущая шестерня (с приклеенной к ней шайбой)

b - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adapter (91-61067 A3)

c - Торсионный вал

7. Установить манжетку конического роликового подшипника торсионного вала и затем установить держатель.

a - Манжетка конического роликового подшипника

b - Держатель торсионного вала

8. Затянуть держатель с усилием до 100 фунт.-фут. (130 Н-м).

a - Ключ для держателя подшипника торсионного вала - Drive Shaft Bearing Retainer Wrench (91-43506)

9.	Установить несущий корпус подшипника в редуктор обратной стороной для того, чтобы держать на месте вал гребного винта и переходник гайки ведущей шестерни в редукторе.

10.	Затянуть гайку ведущей шестерни, вращая вал гребного винта ключом для гайки вала гребного винта с соответствующей головкой, с усилием до 70 фунт.-фут. (96 Н-м).

a - Переходник гайки ведущей шестерни - Pinion Nut Adaptor (91 -61067 A3)

b - Ключ для гайки торсионного вала - Drive Shaft Nut Wrench (91-56775)

c - Несущий корпус подшипника (установлен обратной стороной)

11. Снять несущий корпус подшипника, переходник гайки ведущей шестерни и ключ для гайки торсионного вала.

### Несущий корпус подшипника

#### Окончательная установка

1. Установить соответствующую разделительную прокладку в редуктор.

a - Прокладка

2. Смазать упорный подшипник маслом Quicksilver High Performance Gear Lube и насадить ее на шестерню  переднего хода.

a - Упорный подшипник

b - Шестерня переднего хода

3. Установить упорную обойму на верх упорного подшипника ступенчатой стороной вверх, как показано ниже.

a - Упорная обойма

ПРИМЕЧАНИЕ: На переходнике  последних выпусков используется упорная шайба, которая насаживается на торец переходника.

a - Упорная шайба

b - Упорный подшипник

4. С помощью инструмента для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850) - установить шестерню переднего хода вниз по валу гребного винта. Проверить, чтобы упорная обойма ровно сидела на регулировочной прокладке. Слегка постучать по обойме вниз с помощью бородка из мягкого материала. Не повредить поверхность упорной обоймы.

a - Инструмент для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850)

b - Шестерня переднего хода

c - Упорная обойма

5. Установить переходник подшипника шестерни переднего хода с помощью крюка (который был изготовлен при демонтаже переходника), как показано. Проверить, чтобы переходник равномерно сидел на упорной обойме.

a - Крюк

b - Инструмент для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850)

c - Переходник подшипника шестерни переднего хода

d - Упорная обойма

6. Снять крюк и, надавливая на шестерню переднего хода вниз, снять инструмент для установки шестерни переднего хода, придерживая переходник подшипника с помощью большой отвертки.

a - Инструмент для установки шестерни переднего хода - Forward Gear Installation Tool (91-815850)

b - Переходник подшипника шестерни переднего хода

c - Шестерня переднего хода

7. Проверить, чтобы верх переходника подшипника был чистым, и установить малую упорную обойму на верх  переходника подшипника.

a -Упорная обойма

b - Переходник подшипника шестерни переднего хода

c - Шестерня переднего хода

8. Смазать малый упорный подшипник маслом Quicksilver High Performance Gear Lube и установить его на верх упорной обоймы.

a - Малый упорный подшипник

b - Переходник подшипника шестерни переднего хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Упорные муфты изменены. Муфты последних выпусков тоньше. См. главу "Специальная информация" на стр. 3C-8. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ смешивать части более ранних выпусков с частями более поздних выпусков.

a - Упорная муфта более раннего выпуска (до Сер.№OF680000)

b - Упорная муфта более позднего выпуска (Сер.№OF680000 и выше)

9. Собрать упорную муфту ступенчатой стороной вниз к малому упорному подшипнику.

a - Упорная муфта

b - Малый упорный подшипник

10. Слегка потянуть вверх за вал гребного винта для получения доступа к канавке на валу для полуколец. Вставить два полукольца в канавку и опустить вал гребного винта.

a - Вал гребного винта (слегка приподнят)

b - Полукольца (2)

c - Упорная муфта

a - Вал гребного винта (Опущен на свое место)

b - Полукольца

c - Упорная муфта

11. Установить вторую муфту ступенчатой стороной вверх.

a - Вал гребного винта

b - Упорная муфта

12. Смазать второй упорный подшипник маслом Quicksilver High Performance Gear Lube и установить его на верх упорной муфты.

a - Упорный подшипник

b – Упорная муфта

13. Смазать вторую обойму малого упорного подшипника маслом Quicksilver High Performance Gear Lube. Установить ее на поверхность внутри несущего корпуса подшипника, как показано.

a - Упорная обойма

b - Несущий корпус подшипника

14. Смазать большое уплотнительное кольцо маслом Quicksilver High Performance Gear Lube и вставить его в редуктор, как показано ниже.

a - Уплотнительное кольцо

15. Подготовить несущий корпус подшипника для установки, как указано ниже:

a. Смазать поверхность наружного диаметра несущего корпуса подшипника герметиком Quicksilver Perfect Seal.

b.	Набить пространство между масляными сальниками несущего корпуса смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

c.	Смазать игольчатый подшипник маслом Quicksilver High Performance Gear Lube.

16. Установить сборку несущего корпуса подшипника в редуктор.

a - Сборочный узел несущего корпуса подшипника

17.	 Совместить V-образный паз несущего корпуса подшипника с отверстием в редукторе.

18.	 Установить шайбу так, чтобы ее внешний выступ был вставлен в отверстие в редукторе.

a - Отверстие для совмещения в редукторе

b - V-образный паз в несущем корпусе подшипника

c - Выступ контровочной шайбы

19. Проверить, чтобы V-образный выступ совместился с V-образным углублением в несущем корпусе подшипника.

a - Контровочная шайба с выступом

b - V-образный паз

20. Обильно смазать резьбы держателя несущего корпуса подшипника смазкой Quicksilver Lubricant 101. Наживить держатель по резьбе редуктора стороной с пазом вниз, а стороной с номерами вверх. Ввернуть полностью только рукой.

a - Держатель несущего корпуса подшипника

21. Затянуть держатель несущего корпуса подшипника с усилием до 210 фунт.-фут. (285 Н-м).

a - Ключ для держателя несущего корпуса подшипника - Bearing Carrier Retainer Wrench (91-61069)

22. Проверить, чтобы выступы были совмещены с пазом в гайке держателя. Загнуть один выступ к кормовой стороне (наружу) между двумя пазами держателя. Загнуть все остальные выступы вперед к носу (внутрь).

a - Несущий корпус подшипника

b - Выступ

c - Углубления держателя

### Несущий корпус масляного сальника

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не использовать молоток для посадки масляного сальника на свое место. Давить на него только рукой.

1. Смазать контактные кромки масляного сальника несущего корпуса сальника и уплотнительное кольцо смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon и установить несущий корпус масляного сальника по торсионному валу в редуктор.

a - Несущий корпус масляного сальника (вид снизу)

b - Контактные кромки масляного сальника

c - Уплотнительное кольцо

a - Торсионный вал

b - Несущий корпус масляного сальника

c - Гайка держателя

### Водяной насос

#### Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Алюминиевая перегородка заменена на резиновую заглушку-заполнитель. Если алюминиевая перегородка водяного насоса в редукторе поражена коррозией или повреждена, ее можно заменить на резиновую заглушку-заполнитель.

1. Установить резиновую пробку/заглушку-заполнитель или алюминиевую перегородку в редуктор. На моделях раннего выпуска установлена алюминиевая перегородка, на моделях более позднего выпуска установлена резиновая пробка-заполнитель. Для замены алюминиевой перегородки, если она была снята и не повреждена, нанести ленточку герметика Permatex Ultra Blue Silicone Sealant вниз по обем сторонам перегородки.

a - Алюминиевая перегородка

b - Резиновая заглушка-заполнитель

ВАЖНО: Расположение отверстий прокладок и планшайбы несимметрично. Если отверстия прокладок и планшайбы не совмещаются с отверстиями под винты в редукторе и/или друг с другом, то одна или несколько частей перевернуты наоборот (верхом вниз). Определить, какая или какие части перевернуты и установить их правильно.

2. Установить на редуктор прокладку с малым отверстием, затем планшайбу и за ней прокладку с большим отверстием.

a - Прокладка с малым отверстием

b - Планшайба

c - Прокладка с большим отверстием

3. Нанести небольшое количество смазки морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon на плоскую поверхность шпонки лопастного колеса и установить шпонку в шпоночную канавку торсионного вала.

ВАЖНО: При установке лопастного колеса с приработанными лопастями ротор лопастей должен быть направлен против часовой стрелки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ устанавливать лопастное колесо лопастями, сориентированными в обратном направлении от первоначального вращения, иначе это приведет к преждевременному выходу лопастного колеса из строя.

4. Насадить лопастное колесо на торсионный вал вниз и посадить его над шпонкой.

a - Лопастное колесо водяного насоса

b - Шпонка лопастного колеса водяного насоса

5.	Установить два (2) установочных штифта водяного насоса через прокладки и планшайбу.

6.	Слегка смазать внутреннюю поверхность корпуса водяного насоса смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Расположить корпус водяного насоса над торсионным валом и установочными штифтами водяного насоса. Для облегчения посадки водяного насоса над лопастями колеса водяного насоса, вращать торсионный вал по часовой стрелке, одновременно надавливая на корпус водяного насоса.

a - Корпус водяного насоса

b - Штифты для совмещения водяного насоса  - Water Pump Alignment Pins (91 -821571A1)

c - Торсионный вал (при установке корпуса водяного насоса вращать по часовой стрелке)

7.	Рукой наживить два (2) винта в сборку водяного насоса и снять установочные штифты водяного насоса. Установить остальные два (2) винта. Опустить винты вниз и затянуть с усилием до 60 фунт.-дюйм. (7.9 Н-м).

ВАЖНО: Торцевой сальник водяного насоса должен быть установлен, как указано ниже. Неправильная установка торцевого сальника может привести к преждевременному выходу колонки из строя.

8.	Слегка смазать торсионный вал смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Насадить торцевой сальник водяного насоса вниз до положения приблизительно на половину (1/2)  расстояния по торсионному валу. Собрать инструмент для установки торцевого сальника водяного насоса на торсионный вал. Насаживать сальник вниз на водяной насос с помощью этого инструмента, одновременно подтягивая торсионный вал вверх. Снять  инструмент с торсионного вала.

a - Торцевой сальник водяного насоса

b - Инструмент для установки торцевого сальника водяного насоса

9.	Вставить гильзу водяного патрубка в соединительную муфту водяного патрубка.

10.	 Собрать муфту водяного патрубка с водяным насосом, проверив, чтобы во время сборки и установки уплотнительные кольца были целыми, не поврежденными и были установлены на свои места.

### Соединение кожуха торсионного вала и редуктора

1. Смазать конец водяного патрубка (в кожухе торсионного вала) и шлицы торсионного вала смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

ПРИМЕЧАНИЕ: Алюминиевая перегородка заменена на резиновую заглушку-заполнитель. Если алюминиевая перегородка водяного насоса в редукторе поражена коррозией или повреждена, ее можно заменить на резиновую заглушку-заполнитель.

ВАЖНО: Проверить, чтобы дренажное отверстие алюминиевой перегородки водяного насоса не было забито никаким посторонним материалом, т.к. если оно забито, это может  привести к повреждению.

Для наглядности показано без сборочного узла водяного насоса

a - Алюминиевая перегородка

b - Резиновая заглушка-заполнитель

c - Дренажное отверстие

2.	Колонки с установленной в них алюминиевой перегородкой требуют нанесения ленточки герметика Permatex Ultra Blue Silicone Sealant по верху перегородки водяного насоса, как показано ниже. Если установлена резиновая заглушка, герметик наносить не обязательно.

3.	Для замены алюминиевой перегородки, если она была снята и не повреждена, нанести ленточку герметика Permatex Ultra Blue Silicone Sealant вниз по обеим сторонам перегородки.

4. Проверить, чтобы перегородка водяного насоса находилась на своем месте в кожухе торсионного вала и была правильно установлена. Проверить, чтобы все части были на своих местах и были правильно установлены в редуктор и кожух торсионного вала.

a - Шлицы торсионного вала

b - Герметик - Только для колонок с алюминиевой перегородкой

c - Болт триммера (вставить в заднее / кормовое отверстие)

5.	Установить винт триммера

6.	Расположить кожух торсионного вала прямо над редуктором. Совместить гильзу водяного патрубка с водяным патрубком  и торсионный вал с верхней ведущей шестерней и собрать кожух торсионного вала с редуктором. Для совмещения шлицов торсионного вала со шлицами верхней ведущей шестерни вал гребного винта или карданный шарнир, возможно, придется провернуть.

7.	Собрать переднюю гайку, навернув ее на переднюю шпильку колонки.

8.	Собрать и установить задний (кормовой) винт и электроконтактную шайбу(-звездочку) (в переднее / носовое отверстие в отсеке для триммера в редукторе).

9.	Собрать и установить болты, гайки и шайбы на левобортной и правобортной сторонах колонки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Затянуть крепежные элементы с усилием, как показано на рисунке ниже.

a - Гайки, болты, шайбы [Затянуть с усилием до 35 фунт.-фут. [47.5 Н-м)]

b - Гайка [Затянуть с усилием до 35 фунт.-фут. [47.5 Н-м)]

c - Винт [Затянуть с усилием до 28 фунт.-фут. [41 Н-м)]

10. Собрать триммер и совместить с меткой, ранее нанесенной на редуктор. Затянуть винт с усилием до 23 фунт.-фут. (31 Н-м).

11. Расположить или опустить колонку так, чтобы противокавитационная плита была горизонтально.

12.	 Заправить колонку маслом. См. Раздел 1B.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# ТРАНЕЦ

## Раздел 4A - Сервисные процедуры

## для разборки мелких узлов

### Оглавление

| Технические характеристики 4A-2 Значения усилия затягивания 4A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4A-2 Специальный инструмент 4A-2 Специальная информация 4A-3 Выключатель ограничителя дифферента 4A-3 Датчик дифферента 4A-3 Выключатель ограничителя дифферента и датчик дифферента 4A-4 Демонтаж 4A-4 Установка 4A-7 Регулировка датчика дифферента 4A-12 Регулировка выключателя ограничителя дифферента 4A-13 Подшипник карданного подвеса 4A-15 Осмотр, проверка 4A-15 Демонтаж 4A-15 Установка 4A-17 | Трос механизма переключения передач 4A-19 Демонтаж 4A-19 Осмотр, проверка 4A-22 Установка 4A-23 Регулировка троса механизма переключения передачи дистанционного управления (при установленной поворотно-откидной колонке) 4A-28 Гофрированный рукав выхлопной системы 4A-38 Демонтаж 4A-38 Чистка, осмотр, проверка 4A-39 Установка 4A-39 Детали бачка контроля уровня масла системы (комплект) – Замена 4A-42 Шланг от бачка контроля уровня масла к сквозному штуцеру через переборку 4A-42 Шланг через переборку к бачку контроля уровня масла колоколообразного кожуха 4A-46 Золотниковые клапаны между колоколообразным кожухом и кожухом торсионного вала 4A-48 Инструмент для обжима хомутов 4A-50 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения усилия затягивания

| Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Анкерные винты сердечника троса переключения передач | 20 |  | 2.3 |
| Шланговые хомуты гофрированного рукава | 35 |  | 4 |
| Палец /штифт шарнира, поворотного |  | 102 | 143 |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Клеящее средство - 3M Brand Adhesive | 92-86166Q1 |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon | 92-825407A12 |

#### Специальный инструмент

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Инструмент для установки и демонтажа подшипников - Bearing Removal and Installation Tool | 91-31229A7 |
| Инструмент для расширения гофрированных рукавов - Bellows Expander Tool | 91-45497A1 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller | 91-34569A1 |
| Инструмент для демонтажа-монтажа тросов переключения передач - Shift Cable Removal and Installation Tool | 91-12037 |
| Инструмент для пальца/штифта поворотного шарнира - Hinge Pin Tool | 91-78310 |
| Инструмент для демонтажа гофрированного чехла карданного шарнира - Sleeve Removal Tool (U-joint Bellows) | 91-818169T |
| Инструмент для установки гофрированного чехла карданного шарнира - Sleeve Installation Tool (U-joint Bellows) | 91-818162 |

### Специальная информация

#### Выключатель ограничителя дифферента

Для улучшения водостойкости и повышения срока службы выключатель ограничителя дифферента оборудован герметическим корпусом. Для обеспечения надежного электрического контакта выводы этого выключателя подсоединены внутри прибора.

Выключатель ограничителя дифферента - Левобортный

#### Датчик дифферента

Для улучшения водостойкости и повышения срока службы датчик дифферента оборудован герметическим корпусом. Для обеспечения надежного электрического контакта выводы этого датчика подсоединены внутри прибора.

Датчик дифферента - Правобортный

### Выключатель ограничителя дифферента и датчик дифферента

#### Демонтаж

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед демонтажем отсоединить выводы выключателя ограничителя дифферента и датчика дифферента.

1.	Снять поворотно-откидную колонку.

2.	Снять выключатель ограничителя дифферента.

a - Винты, шайбы и держатели

3. Снять датчик дифферента.

a - Винты, шайбы и держатели

4. Снять гильзу гофрированного чехла карданного шарнира.

a - Инструмент для демонтажа гильзы - Sleeve Removal Tool (91 -818169)

5. Снять оба шарнирных пальца.

a - Колоколообразный кожух

b - Кольцо карданного подвеса

c - Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin Tool (91-78310)

6. Снять гофрированный чехол с колоколообразного кожуха.

7. Для того, чтобы получить доступ к винтам держателя проводов приборов дифферента, потянуть за колоколообразный кожух и повернуть его на 90 градусов.

a - Колоколообразный кожух

8. Снять держатель проводов выключателя ограничителя и датчика дифферента.

a - Прижимная пластина

b - Винт замка прижима

9. Снять провода датчика и выключателя с кожуха карданного подвеса.

#### Установка

1. Проложить провода нового датчика через отверстие. Свести две половины проходной прокладки вместе и проверить, чтобы они легко сидели в отверстии, а их плоские стыкующиеся края были совмещены и расположены вертикально. Для того, чтобы прокладки оставались на месте, подтянуть и поддерживать провода в некотором натяжении из лодки.

a - Провода ограничителя дифферента

b - Провода датчика дифферента

2. Установить на место держатель и затянуть винт с усилием до 95 фунт.-дюйм. (10.8 Н-м).

a - Прижим, замковый

b – Винт

3. Насадить гофрированный чехол карданного подвеса на колоколообразный кожух, как показано:

a. Расположить чехол на кожухе. Проверить, чтобы фланец кожуха входил и сидел в канавке на конце чехла.

a - Фланец кожуха

b - Чехол

c - Канавка

b.    Смазать поверхность гильзы по наружному диаметру специальным чистящим средством для двигателя (для этого хорошо подойдет быстроиспаряющееся средство Quicksilver Power Tune) и установить гильзу с помощью инструмента и выколотки соответствующего размера.

a - Гильза чехла

b - Инструмент для установки - Installation Tool (91-818162)

c - Выколотка соответствующего размера

4. Нанести герметик Locquic Primer "T" на внутренние резьбы колоколообразного кожуха и внешние резьбы шарнирного пальца и дать высохнуть. Нанести герметик Loctite 8831 или 271 на резьбы колоколообразного кожуха и установить шарнирные пальцы. Затянуть шарнирные пальцы с усилием до 100 фунт.-фут. (136 Н-м).

a - Кожух, колоколообразный

b - Кольцо карданного подвеса

c - Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin Tool (91-78310)

5. Установить на место датчик дифферента, как указано ниже:

a.	Установить колонку в полное положение вниз (DOWN/IN).

b.	Повернуть центральный ротор до совмещения индексной, ориентирующей, метки на роторе с меткой на корпусе датчика.

a - Индексные метки

c.  Установить датчик дифферента и закрепить соответствующим крепежом.

a - Винты, шайбы и держатели

6.	Затянуть винты крепления датчика дифферента.

7.	Установить на место ограничитель дифферента, как указано ниже:

a.	Установить колонку в полное положение вниз (DOWN/IN).

b.	Повернуть центральный ротор до совмещения индексной, ориентирующей, метки на роторе с меткой на корпусе датчика - ограничителя.

a - Ориентирующие метки

c.  Установить ограничитель дифферента и закрепить соответствующим крепежом.

a - Винты, шайбы и держатели

8. Прикрепить жгут ограничителя дифферента к водяному шлангу с помощью пластмассового хомута, как показано на рисунке ниже.

a - Пластмассовый хомут

#### Регулировка датчика дифферента

1.	Подсоединить на место провода датчика дифферента к жгуту двигателя и выводы ограничителя дифферента к жгуту насоса системы Power Trim.

2.	Подсоединить на место аккумуляторные кабели.

a - Положительный (+) кабель аккумуляторной батареи

b - Отрицательный (-) кабель аккумуляторной батареи

3. Повернуть замок зажигания в положение РАБОТА (RUN). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ, когда колонка находится в положении вниз (DOWN/IN). Поворачивать датчик до тех пор, пока стрелка не установится на нижнюю метку на шкале прибора. Затянуть винты только тогда, когда будет получена правильная регулировка.

#### Регулировка ограничителя дифферента

!!! ОСТОРОЖНО

При регулировке ограничителя дифферента соблюдать предельную осторожность, принять соответствующие меры для того, чтобы не допустить произвольного запуска двигателя и не находиться вблизи или рядом с гребным винтом. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ РУК В ОБЛАСТЬ ГРЕБНОГО ВИНТА, иначе это может привести к тяжелому травматизму в результате движения колонки.

!!! ВНИМАНИЕ

Датчик-ограничитель дифферента должен регулироваться строго в соответствии с приведенными инструкциями. Если датчик отрегулирован неправильно, колонка может выйти за область опорных фланцев кольца карданного подвеса, что приведет к повреждению колонки.

1. Отрегулировать ограничитель дифферента, как указано ниже:

a. 	Ослабить винты и повернуть ограничитель дифферента по часовой стрелке до конца пазов.

a - Винты

b - Пазы

b.	Проверить и убедиться в том, что колонка находится в полном положении наклона вниз DOWN/IN.

c.	С помощью кнопки системы управления дифферентом Power Trim на пульте управления наклонить колонку вверх UP/OUT. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖИМАТЬ КНОПКУ РЕЖИМА ТРАНСПОРТИРОВКИ КОЛОНКИ - TRAILER.

d. Медленно поворачивать ограничитель дифферента против часовой стрелки до тех пор, пока цилиндры управления дифферентом не выдвинутся до указанного положения (см. рисунок ниже).

a - Для регулировки вращать против часовой стрелки

e. После получения правильной регулировки затянуть винты.

a - Расстояние (макс.) - 20-3/4" (520 мм)

### Подшипник карданного подвеса

ВАЖНО: Подшипник карданного подвеса и несущий корпус пригнаны и должны заменяться единым узлом, а не отдельно. Кольцо, обеспечивающее требуемый допуск (кольцо допуска на размер) должно заменяться всегда, когда демонтируется подшипник карданного подвеса.

#### Осмотр, проверка

1.	Снять поворотно-откидную колонку.

2.	Для проверки жесткости и неравномерности вращения подшипника провернуть подшипник карданного подвеса через колоколообразный кожух. Для проверки бокового износа подшипника покачать внутреннюю обойму подшипника в боковых направлениях. Любое чрезмерное движение или жесткость вращения является основанием для замены.

#### Демонтаж

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ демонтировать подшипник карданного подвеса без необходимости его замены, т.к. подшипник во время демонтажа может быть поврежден.

1. Снять весь узел подшипника карданного подвеса с помощью инструмента, как показано ниже.

a	- Вал съемника - Puller Shaft (91-31229)*

b	- Гайка - Nut (11-24156)*

c	- Шайба - Washer (12-34961)*

d	- Диски - Plates (2) (91-29310)*

e	- Съемник ударно-скользящего действия

f	- Внутренняя обойма подшипника карданного подвеса

g	- Несущий корпус подшипника карданного подвеса

*  Из комплекта инструмента для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool 91-31229A5

2. Снять кольцо допуска на размер.

a - Несущий корпус подшипника карданного подвеса

b - Кольцо допуска на размер

3. Снять сальник с уплотнительный смазкой.

a - Кожух карданного подвеса

b - Сальник с уплотнительной смазкой

#### Установка

1. Установить новый сальник с уплотнительной смазкой в положение, указанное на рисунке ниже, с помощью оправки соответствующего размера.

a - Кожух карданного подвеса

b - Сальник с уплотнительной смазкой

2. Установить и правильно расположить новое кольцо допуска на размер, как показано.

a - Несущий корпус

b - Отверстие в несущем корпусе для смазки

c - Кольцо допуска на размер

d - Совместить отверстие в кольце допуска на размер с отверстием для смазки в несущем корпусе

e - Углубление в несущем корпусе подшипника

3. При установке подшипника карданного подвеса проверить, чтобы углубление в несущем корпусе подшипника было направлено внутрь в отверстие.

4. Совместить отверстие для смазки в несущем корпусе подшипника карданного подвеса и вырез в кольце допуска на размер с отверстием в полости под смазку в кожухе карданного подвеса.

a - Отверстие для смазки в несущем корпусе подшипника карданного подвеса

b - Вырез в кольце допуска на размер

c - Углубление в несущем корпусе подшипника - Направлено внутрь

5. Установить подшипник карданного подвеса с помощью инструментов, указанных ниже. Постучать молотком со свинцовым бойком до посадки несущего корпуса на кожух карданного подвеса. После посадки подшипника на место должно быть видно приблизительно 1/8" отверстия.

a - Выколотка - Driver Rod (91-37323)*

b - Диск - Plate (91-29310)*

c - Головка выколотки - Driver Head (91 -32325)*

d - Оправка - Mandrel (91-30366-1)*

e - Сборочный узел подшипника карданного подвеса

*   Из комплекта инструмента для демонтажа-монтажа подшипников - Bearing Removal and Installation Tool 91-31229A7

### Трос механизма переключения передач

#### Демонтаж

1.	Снять колонку.

2.	Отсоединить трос переключения передач от диска переключения передач и снять направляющий наконечник.

a - Анкерные винты (2)

b - Направляющий наконечник

3. Снять резьбовую трубу.

a - Прижимная гайка

b - Резьбовая труба

4. Срезать контровочную проволоку и отвернуть и снять установочный винт с суппорта переключения.

a - Установочный винт

b - Суппорт переключения передач

c - Контровочная проволока

5. Снять внутренний центральный провод и суппорт переключения.

a - Внутренний центральный провод

b - Суппорт переключения передач

6. С помощью инструмента для демонтажа и установки троса переключения передач (91-12037) полностью ослабить прижимную гайку троса переключения передач.

a - Прижимная гайка троса переключения передач

ВАЖНО: Замена троса переключения передач должна производиться только целиком, единым узлом.

7. Ослабить и снять прижимной хомут гофрированного чехла троса переключения передач.

a - Прижимной хомут

b - Гофрированный чехол троса переключения передач

c - Трос переключения передач

8. Снять броню троса переключения передач с троса на внутренней стороне транца.

a -Внутренняя сторона транца

b - Трос переключения передач

c - Броня

9. Вытянуть трос переключения передач через гофрированный чехол троса.

a - Трос переключения передач

b - Гофрированный чехол троса переключения передач

#### Осмотр, проверка

1.	Осмотреть и проверить трос переключения передач на порезы, перекрутки и истертость.

2.	Осмотреть и проверить, чтобы внутренний центральный провод не имел перекруток и не был развернут.

3.	Осмотреть и проверить резьбы прижимной гайки троса переключения передач на повреждение.

4.	Осмотреть и проверить прижимную гайку на признаки и следы отделения от внешней оболочки.

#### Установка

1. Вставить трос переключения передач, пропустив его через колоколообразный кожух и гофрированный чехол троса переключения передач.

a - Трос переключения передач

b - Чехол троса переключения передач

2. Нанести герметик Perfect Seal на резьбы прижимной гайки троса переключения передач и закрепить трос переключения передач к колоколообразному кожуху с помощью инструмента для демонтажа и установки троса переключения передач (91-12037). На прижимной гайке должны быть видны только не более двух ниток резьбы.

a - Трос переключения передач

b - Прижимная гайка

3. Установить и обжать прижимной хомут гофрированного чехла троса переключения передач. Обеспечить равномерность обжима хомута так, чтобы между чехлом и тросом был надежный и герметичный стык.    (Чертеж для инструмента обжима хомута см. на стр. 4А-26 - Plans for Crimp Clamp Tool). НЕ допускать сплющивания гофрированного чехла, т.к. это может привести к просачиванию воды.

a - Прижимной хомут

b - Гофрированный чехол троса переключения передач

c - Трос переключения передач

4. Установить броню троса переключения передач.

a - Трос переключения передач

b - Броня троса переключения передач

c - Внутренняя плита транца

5. Установить внутренний центральный провод, пропустив его через суппорт переключения передач.

a - Центральный провод

b - Суппорт

6. Установить внутренний центральный провод через трос переключения передач.

a - Внутренний центральный провод

b - Суппорт

7. Установить установочный винт в суппорт переключения передач. Затянуть его до контакта с центральным проводом. Затем отпустить назад максимально на 1/8 оборота. Прикрепить установочный винт к суппорту контровочной проволокой через винт, завернув ее в форме "восьмерки". Закручивать проволоку до плотного натяжения и обрезать лишние концы проволоки.

a - Установочный винт

b - Суппорт

c - Контровочная проволока

8. Установить резьбовую трубу на трос переключения передач и затянуть до упора. Закрепить конец троса переключения передач прижимной гайкой.

a - Резьбовая труба

b - Центральный провод

c - Прижимная гайка

9. Установить колонку.

10. Вдавить трос переключения передач колонки, одновременного проворачивая вал гребного винта против часовой стрелки до останова вала. Чтобы определить, что муфта сцепления полностью пришла в зацепление, поддерживать давление на вал гребного винта с помощью соответствующего приспособления (эластичной ленты, ремня).

a - Внутренний центральный провод

b - Вал гребного винта

ПРИМЕЧАНИЕ: Муфта должна быть на передаче переднего хода на колонках с правосторонним вращением и на передаче заднего хода на колонках с левосторонним вращением.

11. Установить наконечник направляющей троса переключения передач на центральный провод и пропустить центральный провод через анкерный крепеж торса. Надежно затянуть винты.

a - Наконечник направляющей троса переключения передач

b - Центральный провод

c - Анкерный крепеж троса

d - Винты (2)

12. Слегка вдавливая трос внутрь, вращать патрон-ограничитель хода троса по резьбе троса, пока не будет получено расстояние между центром отверстия в наконечнике направляющей и центром латунного патрона, равное 6" (153 мм).

a - Наконечник направляющей

b - Латунный патрон

c - Расстояние - 6" (153 мм)

13. Отрегулировать трос переключения передач.

#### Регулировка троса механизма переключения передач дистанционного управления (при установленной поворотно-откидной колонке)

ПРИМЕЧАНИЕ: На иллюстрациях на страницах ниже показаны модели с диском переключения передач, установленным на выхлопном колене. Детали механизма переключения передач на модели 3.0L расположены на верху крышки клапана, как показано на рисунке ниже. Процедура регулировки абсолютно одинакова.

Модель 3.0L с деталями механизма переключения, расположенными на крышке клапана

a - Сборочный узел усилителя переключения передач

b - Трос переключения передач дистанционного управления

ВАЖНО: Регулировка троса переключения передач для колонки с правосторонним вращением (RH) отличается от процедуры регулировки для колонки с левосторонним вращением (LH). При выполнении следующих действий руководствоваться только соответствующей процедурой.

ВАЖНО: Колонка должна быть установлена.

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ запускать двигатель.

1. Снять трос переключения передач дистанционного пульта и сборочный узел усилителя переключения передач (если он установлен).

С усилителем переключения передач

a - Сборочный узел усилителя переключения передач

b - Трос переключения передач дистанционного пульта

Без усилителя переключения передач

a - Трос переключения передач дистанционного пульта

2. Проверить, чтобы регулируемая шпилька рычага переключения передач была в низу паза. При необходимости ослабить шпильку и сдвинуть ее к низу паза к шарнирному болту и затем снова затянуть шпильку.

a - Регулируемая шпилька

b - К шарнирному болту

3. Переключить передачу на дистанционном пульте, как указано ниже в пункте "a" или "b":

a. Для колонки с правосторонним вращением (RH) - на передачу переднего хода за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

b. Для колонки с левосторонним вращением (LH) - на передачу заднего хода за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

4. Установить колонку на передачу, вдавив трос переключения передач колонки, одновременно вращая вал гребного винта против часовой стрелки до останова вала, чтобы обеспечить полное сцепление муфты. Поддерживать легкое давление на трос переключения передач колонки для того, чтобы он был в конце своего хода (это позволит устранить провисание троса).

ВАЖНО: При давлении на трос не допускать применение слишком большой силы. Чрезмерное давление можно определить по движению V-образного углубления на блокираторе переключения передач.

a - Трос переключения передач колонки - Вдавить

b - Вал гребного винта - Вращать против часовой стрелки

5. Слегка потянуть за наконечник направляющей троса переключения передач дистанционного пульта (для устранения провисания на дистанционном пульте и тросе) и отрегулировать латунный патрон так, чтобы совместить крепежные точки с отверстием шплинтовочного штифта рычага переключения передач и шпилькой. При этом поддерживать легкое давление на трос переключения передач колонки.

a	- Наконечник направляющей

b	- Латунный патрон

c	- Отверстие шплинтовочного штифта рычага переключения передач

d	- Шпилька

6. После совмещения и регулировки троса повернуть латунный патрон по резьбе на 4 оборота, сдвигая его ОТ  наконечника направляющей троса.

e - Наконечник направляющей

f - Латунный патрон

7. Временно установить трос переключения передач дистанционного управления на шпильку и установить шплинтовочный штифт.

a - Трос переключения передач дистанционного управления

b - Шплинтовочный штифт

8. Переключить передачу на дистанционном пульте, как указано ниже в пункте "a" или "b":

a. Для колонки с правосторонним вращением (RH) - на передачу заднего хода за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

b.	Для колонки с левосторонним вращением (LH) - на передачу переднего хода за фиксатор в положение полностью открытой дроссельной заслонки.

Правостороннее вращение - (RH)                        Левостороннее вращение - (LH)

9. Для того, чтобы обеспечить полное сцепление, одновременно вращать вал гребного винта по часовой стрелке до останова вала.

a - Вал гребного винта - Вращать по часовой стрелке

10. Выполнить действия по пункту "a" или "b", в зависимости от того, что требуется:

a. На моделях с блокиратором (выключателем) раннего выпуска: Проверить положение рычага выключателя блокиратора. Ролик должен быть в центре углубления.

a - Ролик выключателя блокиратора

b. На моделях с выключателем блокиратора более позднего выпуска: Проверить положение кнопки плунжера выключателя блокиратора. Кнопка должна быть в центре углубления.

a - Кнопка плунжерного выключателя блокиратора

11.	 Если ролик или кнопка выключателя блокиратора не находится в центре углубления:

a.	Проверить, чтобы регулируемая шпилька находилась в низу паза на рычаге переключения передач.

b.	Проверить дистанционное управление на правильный выход (расстояние) троса переключения передач  [3" (76 мм) ± 1/8 " (3 мм)]. См. главу "Требования к установке".

c.	Если требования по пунктам "a" и "b" удовлетворены, проверить трос переключения передач колонки на перекрутки или расплющивание. (Если трос переключения передач колонки затирает, заклинивает, то ролик выключателя блокиратора переключения передач или кнопка плунжера будут сдвигаться от центра при переключении на передачу переднего И заднего хода и с передачи переднего хода И заднего хода.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время установки трос переключения передач был поврежден, установить новый узел троса в соответствии с инструкциями в руководстве  по обслуживанию поворотно-откидной колонки, затем повторить процедуру регулировки троса переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые пульты управления, например, модель Commander 3000, регулируются по другой процедуре. См. соответствующие инструкции по установке для ремонтируемой модели.

12.	 После завершения правильной регулировки троса переключения передач дистанционного управления установить трос и узел усилителя переключения передач (если предусмотрено) и закрепить крепежом, как показано. Если точки крепления усилителя переключения передач не совмещаются, то для установки надавить или потянуть за конец усилителя переключения передач. Ни в коем случае не производить повторной регулировки троса переключения передач.

С усилителем переключения передач

a	- Трос переключения передач дистанционного управления

b	- Сборочный узел усилителя переключения передач

c	- Шплинтовочный штифт

d	- Шплинт (Развести оба конца)

e	- Шайба с большим внутренним диаметром

f	- Шайба с малым внутренним диаметром

g	- Контргайка (Затянуть до отказа и затем отпустить на пол-оборота (1/2)

Без усилителя переключения передач

a	- Трос переключения передач дистанционного управления

b	- Шплинтовочный штифт

c	- Шплинт (имеющийся)

d	- Пружина (имеющаяся)

e	- Шайба (имеющаяся)

f	- Шайба

g	- Разделительная втулка

h	- Шайба (имеющаяся)

i	- Контргайка (имеющаяся) - (Затянуть до отказа и затем отпустить на пол-оборота (1/2)

ВАЖНО: Если используется сверхдлинный трос переключения передач дистанционного управления или если на тросе переключения передач дистанционного управления имеется много изгибов или длина хода дистанционного управления не соответствует, возможно, потребуется дополнительная регулировка. См. пункт 12 или 13 в зависимости от того, что применимо.

13. Дистанционное управление с одним рычагом управления переключением передач и дроссельной заслонкой:

a.	Колонка с ПРАВОСТОРОННИМ (RH) вращением гребного винта - Переключить дистанционный пульт на передачу заднего хода при полностью открытой дроссельной заслонке, одновременно вращая вал гребного винта по часовой стрелке. Муфта должна войти в зацепление, и при этом вал гребного винта должен блокироваться. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач  и сдвинуть ее вверх в пазу до сцепления муфты с шестерней заднего хода. Затянуть шпильку. Для повторной проверки положения выключателя-блокиратора переключения передач несколько раз переключить дистанционное управление и остановиться на передаче заднего хода. Ролик должен находиться в центре.

b.	Колонка с ЛЕВОСТОРОННИМ (LH) вращением гребного винта - Переключить дистанционный пульт на передачу переднего хода при полностью открытой дроссельной заслонке, одновременно вращая вал гребного винта по часовой стрелке. Муфта должна войти в зацепление, и при этом вал гребного винта должен блокироваться. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач и сдвинуть ее вверх в пазу до сцепления муфты с шестерней переднего хода. Затянуть шпильку. Для повторной проверки положения выключателя-блокиратора переключения передач несколько раз переключить дистанционное управление и остановиться на передаче переднего хода. Ролик должен находиться в центре.

14. Дистанционный пульт с двумя раздельными рычагами управления переключением передач и дроссельной заслонкой:

a.	Колонка с правосторонним  (RH) вращением гребного винта - Вращая вал гребного винта по часовой стрелке, перевести рукоятку переключения передач дистанционного управления в полное положение заднего хода. Муфта должна войти в зацепление до того, как рычаг переключения передач остановится, не дойдет до упора. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач и сдвигать ее вверх в пазе до тех пор, пока муфта не войдет в зацепление с шестерней заднего хода. Снова затянуть шпильку. Для того, чтобы проверить положение выключателя-блокиратора, несколько раз переключить дистанционный пульт и оставить на передаче заднего хода. Ролик должен быть в центре.

b.	Колонка с левосторонним (LH) вращением гребного винта - Вращая вал гребного винта по часовой стрелке, перевести рукоятку переключения передач дистанционного управления в полное положение переднего хода. Муфта должна войти в зацепление до того, как рычаг переключения передач остановится. Если муфта не входит в зацепление, ослабить регулируемую шпильку на рычаге переключения передач и сдвигать ее вверх в пазе до тех пор, пока муфта не войдет в зацепление с шестерней переднего хода. Снова затянуть шпильку. Для того, чтобы проверить положение выключателя-блокиратора, несколько раз переключить дистанционный пульт и оставить на передаче заднего хода. Ролик или кнопка плунжера выключателя должны быть в центре.

a - Регулируемая шпилька

a - Ролик выключателя-блокиратора переключения передач

a - Кнопка плунжера выключателя-блокиратора переключения передач

### Гофрированный рукав выхлопной системы

#### Демонтаж

1.	Снять колонку.

2.	Ослабить шланговые хомуты и снять гофрированный рукав.

a - Выхлопной гофрированный рукав

b - Шланговые хомуты

#### Чистка, осмотр, проверка

1.	Осмотреть выхлопной рукав на наслоения нагара внутри рукава, трещины, порезы или места затвердевания материала рукава.

2. Прочистить разбавителем для лака и удалить весь старый клеящий материал с фланца на кожухе карданного подвеса и на колоколообразном кожухе.

3.	Если старый рукав планируется использовать повторно, прочистить и удалить старый клеящий материал с посадочных поверхностей выхлопа и поверхностей под выхлопной рукав.

4.	Зачистить наждачной бумагой стыкующиеся поверхности выхлопного рукава и начисто протереть разбавителем для лака.

#### Установка

!!! ОСТОРОЖНО

Клеящий материал для гофрированного рукава содержит фракции толуола и бензина, которые представляют опасность для организма человека при попадании в дыхательные пути или пищевод. Не допускать длительного контакта клеящего материала с кожей или вдыхания паров. Если в организм попал этот отравляющий материал, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ вызывать рвоты искусственно. Немедленно вызвать врача. Хранить в недоступном для детей месте.

1. Нанести клеящее вещество для рукава на стыкующиеся поверхности с внутренней стороны гофрированного рукава. Дать подсохнуть до такого состояния, когда оно перестает быть липким (приблизительно 10 минут).

!!! ВНИМАНИЕ

Если зажимы для заземления не установлены на хомуты, то хомуты гофрированного рукава могут быть подвержены воздействию коррозии.

2. Установить на рукав зажимы для заземления.

a - Стыкующиеся поверхности (нанести клеящее средство на рукав)

b - Зажимы для заземления

3. Установить гофрированный рукав на кожух карданного подвеса. Расположить хомут, как показано. Затянуть винт хомута с усилием до 35 фунт.-дюйм. (8-10 Н-м) с помощью отвертки, вставленной в отверстия доступа в кожухе карданного подвеса.

a - Выхлопной рукав

b - Хомут

c - Отверстие доступа в кожухе карданного подвеса

4. Установить выхлопной рукав на колоколообразный кожух, как указано ниже:

a.	Насадить хомут на конец рукава.

b.	Установить инструмент-расширитель - Expander Tool (91-45497A1) - через колоколообразный кожух в первый гофр рукава.

c.  Тянуть за инструмент до тех пор, пока он не коснется фланца на колоколообразном кожухе (при этом гофр рукава начинает насаживаться на фланец). Затем отпустить инструмент.

a - Инструмент-расширитель - Expander Tool (91-45497A1)

b - Фланец колоколообразного кожуха

d.	Переставить инструмент на третий гофр.

e.	Натянуть гофрированный рукав на фланец колоколообразного кожуха.

f.	Затянуть шланговый хомут с усилием до 35 фунт.-дюйм. (4 Н-м).

a - Выхлопной рукав

b - Шланговый хомут

### Детали бачка контроля уровня масла системы (комплект)

### Замена

#### Шланг от бачка контроля уровня масла к сквозному штуцеру через переборку

##### МОДЕЛИ БОЛЕЕ РАННЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Периодически проверять шланг на трещины, затвердевание и т.д., при необходимости заменять.

1.	Для замены шланга снять хомуты и зажим и затем снять шланг.

2.	Установить новый шланг достаточной длины для того, чтобы иметь возможность демонтажа резервуара с верхней или нижней стороны кронштейна. Закрепить шланг хомутами.

3.	Если сквозной перегородочный штуцер был снят для того, чтобы демонтировать кожух карданного подвеса, необходимо выполнить действия, указанные ниже:

4.	Установить штуцер кожуха карданного подвеса через кожух. Проверить, чтобы 6-гранная часть штуцера совместилась с формованной полостью в кожухе, что позволит не допустить проворачивания штуцера.

5.	Установить шайбу и затянуть сборку контргайкой. Затянуть с усилием до 12 фунт.-фут. (16.5 Н-м).

ВАЖНО: Для того, чтобы обеспечить полную посадку штуцера в полости, над верхом гайки до конца штуцера кожуха карданного подвеса должно выступать 1/2" (12.7 мм) резьбы.

6.	Установить коленчатый (на 90 градусов) поворотный (шарнирный) штуцер и расположить его, как показано, и затянуть с усилием до 80 фунт.-дюйм. (9 Н-м).

a - Поворотный штуцер

b - Контргайка

c - Шайба

d - Уплотнительное кольцо

e - Штуцер кожуха карданного подвеса

7. Подсоединить масляный шланг резервуара к коленчатому (90-градусному) штуцеру и закрепить хомутом. Если требуется, отвернуть винт с крышки водяного патрубка и закрепить шланг хомутом. Затянуть  винт крышки водяного патрубка с усилием до 95 фунт.-дюйм. (10.8 Н-м).

a - Шланг

b - Хомут шланга

c - Хомут, проволочный

d - Крышка водяного патрубка

e - Винт

ВАЖНО: Место расположения кронштейна резервуара произвольно.  Если кронштейн передвинут, то установка должна быть такой, чтобы не допускать помех со стороны шланга (на маршруте его прокладки) движущимся частям рулевого управления с гидроусилителем или соединительной муфте двигателя. МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ: Нижняя часть кронштейна должна быть не ниже верхней поверхности волоконных шайб, на которых сидят опоры двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если место установки кронштейна не предполагает, что шланг будет пересекать внутреннюю транцевую плиту и проходить к левобортной стороне, то хомут J-образной формы на выходном отверстии водозаборного патрубка (верхний болт) будет не нужен и не устанавливается. При необходимости для фиксации шланга на своем месте на транце и для того, чтобы не допустить помех со стороны шланга рулевому управлению с гидроусилителем или соединительной муфте двигателя после их установки,  можно использовать пластмассовый зажим для шланга.

8. Если кронштейн устанавливается на левобортной стороне, присоединить выходной патрубок для морской воды и прокладку с помощью хомута J-образной формы, закрепив его под верхний болт в указанном ниже месте. Не устанавливать в местах, где любые узлы и детали могут создавать помехи на пути движения системы рулевого управления с гидроусилителем после установки. Если кронштейн устанавливается на правобортной стороне, то использовать или устанавливать J-образный хомут не нужно.

a - Соединительный шланг

b - Шланговый хомут (2)

c - Пластмассовый шланговый зажим

d - Бачок контроля уровня масла

e - Кронштейн (альтернативное место установки)

f - Волоконные шайбы

g - Проволочный хомут

h - Коленчатый (90°) заершенный обжимной штуцер  для шланга

i - Контргайка и шайба

##### МОДЕЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ КОНСТРУКЦИИ

1.	Подсоединить шланг бачка контроля уровня масла  к  быстроразъемному коленчатому (90°) штуцеру.

2.	Подсоединить штуцер к кожуху карданного подвеса.

ВАЖНО: Шланг не должен представлять помех для системы рулевого управления, для муфты двигателя, вала карданного шарнира или торсионного вала.

a - Шланг

b - Коленчатый (90°) штуцер

c - Штуцер кожуха карданного  подвеса

d - Бачок контроля уровня масла

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка быстроразъемного штуцера на шланге должна быть расположена на некотором расстоянии от штуцера водозаборного патрубка или заглушки (если она установлена). Эта кнопка не должна касаться штуцера водозаборного патрубка или заглушки (если она установлена).

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения поворотно-откидной колонки. Кнопка быстроразъемного коленчатого (90°) штуцера шланга бачка контроля уровня масла может не защелкнуться на кожухе карданного подвеса, если она будет касаться штуцера водозаборного патрубка или надавливаться им или касаться и надавливаться заглушкой (если она установлена). Обеспечить условия, при которых эта кнопка не будет касаться указанного выше или надавливаться ими. Невыполнение этого требования приведет к отвинчиванию и ослаблению коленчатого (90°) штуцера, что приведет в свою очередь к потере масла и повреждению поворотно-откидной колонки.

Показан вариант с заглушкой (подобно модели со штуцером водозаборного патрубка)

a	- Заглушка (или штуцер водозаборного отверстия, если он установлен)

b	- Шайба-звездочка и винт

c	- Коленчатый (90°) штуцер на шланге

d	- Кнопка быстроразъемного штуцера

e	- ПРИЕМЛЕМЫЕ положения

f	- НЕДОПУСТИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг не должен представлять помех для системы рулевого управления, для соединительной муфты двигателя и торсионного вала.

#### Шланг через переборку к бачку контроля уровня масла колоколообразного кожуха

1. Если шланг бачка контроля уровня масла колоколообразного кожуха был снят, нанести герметик Perfect Seal на резьбы шлангового соединения и установить в колоколообразный кожух. Затянуть с усилием до 8 фунт.-фут. (11 Н-м).

2. Насадить шланг длиной 10" (254 мм) на заершенный конец сквозного штуцера через кожух карданного подвеса и затянуть надежно хомут так, чтобы крепеж для затягивания хомута был доступен после установки штуцера.

a - Хомут

b - Уплотнительное кольцо

c - Шланг длиной 10" (254 мм)

d - Штуцер кожуха карданного подвеса

e - Кабельная стяжка

f - Соединение (штуцер) (установленный на колоколообразном кожухе)

3.	Предварительно установить кабельную стяжку так, чтобы ее можно было насадить на шланг и расположить на прямом штуцере.

4.	Насадить шланг длиной 10" (254 мм) на прямой штуцер, уже установленный в колоколообразном кожухе. Проверить, чтобы шланг был посажен на соединение (штуцер) как можно выше.

5. Сдвинуть кабельную стяжку на шланге до тех пор, пока она не будет расположена на соединении (штуцере). Надежно затянуть кабельную стяжку с помощью острогубцев. Затем осторожно обрезать конец стяжки, не допуская при этом пореза или прокола каких-либо установленных частей.

a - Кабельная стяжка

b - Шланг

6. Нанести масло на уплотнительные кольца на золотниковом клапане и установить в колоколообразный кожух. При этом обеспечить, чтобы заплечик на клапане был полностью заподлицо с торцом колоколообразного кожуха.

a - Золотниковый клапан

7. При установке новой прокладки отверстие с силиконовым герметиком должно быть расположено вокруг золотникового клапана. Установить поворотно-откидную колонку.

#### Золотниковые клапаны между колоколообразным кожухом и кожухом торсионного вала

Если золотниковые клапаны не будут повреждены во время разборки или от нагрева, они должны работать в течение всего срока службы поворотно-откидной колонки.

Замену золотникового клапана колоколообразного кожуха производить целиком как единый узел.

##### ДЕМОНТАЖ

1.	Золотниковый клапан колоколообразного кожуха можно демонтировать плоскогубцами и затем выбросить. В ином случае его можно демонтировать, плотно насадив шланговый хомут на область "f", и вытащить, зажав плоскогубцами шланговый хомут, что затем позволит поставить его на место при правильном выполнении инструкций по демонтажу и последующей сборке.

2.	Золотниковый клапан кожуха торсионного вала можно снять. Для этого втянуть уплотнительную манжетку плоскогубцами или крючком и выбросить клапан. Снять обратный клапан и пружину и выбросить.

Кожух торсионного вала                 Колоколообразный кожух

a - Уплотнительная манжетка

b - Запорный шарик

c - Пружина

d - Обратный клапан в сборе

e - Уплотнительные кольца (2)

f - Область крепления шлангового хомута для втягивания манжетки

##### СБОРКА

1.	Кожух торсионного вала - Вставить пружину, запорный шарик и уплотнительную манжетку, осторожно надавить или постучать по уплотнительной манжетке до тех пор, пока ее внешний торец не будет заподлицо с литой поверхностью кожуха, как показано.  Ни в коем случае не применять герметики.

2.	Колоколообразный кожух - Смазать уплотнительные кольца шестеренным маслом Gear Lube; вставить сборку обратного клапана в канал, посадить на конец клапана головку с углублением 3/8" и, постукивая, впрессовывать в литой корпус до тех пор, пока поверхность буртика "e" не будет заподлицо с литой поверхностью.

Кожух торсионного вала                 Колоколообразный кожух

a - Сальниковая манжетка

b - Запорный шарик

c - Пружина

d - Обратный клапан колоколообразного кожуха в сборе

e - Эта поверхность должна быть заподлицо с литым кожухом

f - Уплотнительные кольца (2)

g - Конец клапана

3. После соединения блоков и заправки поворотно-откидной колонки и заправки бачка контроля уровня масла проверить область "a" и проверить область под нижним шовным стыком ответных поверхностей на утечку масла. После первого запуска в эксплуатацию повторно проверить на утечку масла.

a - Область соединения

### Инструмент для обжима хомутов

a - Скошенные края (кромки)

b - Гайка 3/4"

c - Плоскогубцы

d - Распилить гайку пополам

1.	Приварить гайку на 3/4" к губкам плоскогубцев (как показано).

2.	Распилить гайку пополам, не допуская повреждения плоскогубцев.

3.	Зажать губки плоскогубцев в тисы так, чтобы обе половины гайки были плотно и надежно сжаты вместе.

4.	Удалить резьбу с гайки, просверлив ее сверлом на 1/2".

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# ТРАНЕЦ

## Раздел 4B - Сервисные процедуры

## для разборки крупных узлов

### Оглавление

| Технические характеристики транца 4B-2 Значения усилия затягивания 4B-2 Специальный инструмент 4B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 4B-3 Специальная информация 4B-4 Выключатель ограничителя дифферента 4B-4 Датчик дифферента 4B-4 Трос механизма переключения передачи 4B-4 Места расположения заглушек на отверстиях доступа к бачку контроля уровня масла 4B-5 Транец модели Alpha One в увеличенном виде 4B-7 Узлы и детали колоколообразного кожуха 4B-7 Узлы и детали кожуха карданного подвеса 4B-9 Узлы и детали внутренней плиты транца 4B-11 Узлы и детали кольца карданного подвеса и рычага рулевого управления 4B-13 Разборка узлов и деталей 4B-15 Демонтаж колоколообразного кожуха 4B-15 Демонтаж проводки датчика дифферента и выключателя ограничителя дифферента 4B-21 Демонтаж кольца колоколообразного кожуха, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-21 Обслуживание кожуха карданного подвеса 4B-28 Демонтаж гофрированных чехлов карданного шарнира 4B-28 | Демонтаж гофрированных чехлов троса механизма переключения передачи 4B-29 Демонтаж втулок и верхнего сальника 4B-30 Обслуживание узлов и деталей 4B-32 Разборка колоколообразного кожуха 4B-32 Сборка колоколообразного кожуха 4B-37 Прокладка и уплотнительное кольцо 4B-41 Патрубок спидометра и водяной шланг 4B-42 Сборка 4B-45 Установка втулки кольца карданного подвеса 4B-45 Установка масляного сальника 4B-47 Установка гофрированного выхлопного рукава 4B-49 Установка проводки датчика дифферента и выключателя ограничителя дифферента 4B-50 Установка кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления 4B-51 Установка гофрированного чехла троса механизма переключения передачи 4B-59 Установка колоколообразного кожуха 4B-61 Установка выключателя ограничителя дифферента 4B-69 Установка датчика дифферента 4B-70 ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ДОСТУПА НА МОДЕЛИ ALPHA ONE (GENERATION II - ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 4B-71 - ТРАФАРЕТ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ - 4B-71 |
| --- | --- |

### Технические характеристики транца

#### Значения усилия затягивания

| Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Анкерные винты центрального провода троса переключения передач | 20 |  | 2.3 |
| Шланговые хомуты гофрированных чехлов/рукавов | 35 |  | 4 |
| Шарнирные пальцы кольца карданного подвеса и колоколообразного кожуха |  | 100 | 143 |
| Винты кольца карданного подвеса |  | 55 | 74 |
| Винт и гайка механизма рулевого управления |  | 60 | 81 |
| Винты и гайка крепления транцевой сборки |  | 22.5 | 30.5 |
| Гайка коленчатого (90°) штуцера |  | 12 | 16.5 |
| Коленчатый (90°) штуцер | 80 |  | 9 |
| Дренажно-заправочная винт-пробка, маслозаправочная |  | 23 | 30 |

#### Специальный инструмент

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Инструмент для демонтажа и установки подшипников - Bearing Removal and Installation Tool | 91-31229A1 |
| Инструмент - Расширитель для гофрированных чехлов/рукавов - Bellows Expander Tool | 91-45497A1 |
| Съемник ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller | 91-34569A1 |
| Инструмент для демонтажа и установки троса переключения передач - Shift Cable Removal and Installation Tool | 91-12037 |
| Выколотка для игольчатых подшипников - Driver, Needle Bearing | 91-33492T |
| Выколотка для игольчатых подшипников - Driver, Needle Bearing | 91-33491 |
| Выколотка для подшипников - Driver, Bearing | 91 -33489 |
| Головка выколотки - Driver Head | 91-32325T |
| Штанга выколотки - Driver Rod | 91 -37323 |
| Гаечный ключ для торсионного вала - Drive Shaft Nut Wrench | 91-56775T |
| Комплект инструмента для совмещения - Alignment Tool Assembly | 91-805475A1 |
| Инструмент - Расширитель - Expander Tool | 91-45497A1 |
| Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin Tool | 91-78310 |
| Оправка - Mandrel | 91-30366-1 |
| Гайка - Nut | 11-24156 |
| Пластина / диск - Plate (2) | 91-29310 |
| Съемник - Puller | 91-63616T |
| Головка съемника - Puller Head | 91-38919 |
| Вал съемника - Puller Shaft | 91-31229 |
| Шайба - Washer | 12-34961 |
| Инструмент для установки втулки - Bushing Installation Tool | 91-806928T |
| Инструмент для установки гильзы - Sleeve Installation Tool | 91-818169T |
| Инструмент для демонтажа гильзы - Sleeve Removal Tool | 91-818162 |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Клеящее средство - 3M Brand Adhesive | 92-86166Q1 |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant With Teflon | 92-825407A12 |
| Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса - Quicksilver U-Joint And Gimbal Bearing Grease | 92-828052A2 |
| Высококачественный герметик - Perfect Seal | 92-34227-1 |
| Антикоррозионная смазка - Anti-Corrosion Grease | 92-78376A6 |
| Герметик, грунтовочный - Locquic Primer "T" | 92-809824 |
| Герметик - Герметик - Loctite27131 | 92-809820 |
| Специальная смазка - Quicksilver Special Lubricant 101 | 92-13872A1 |

### Специальная информация

#### Выключатель ограничителя дифферента

Для улучшения водостойкости и повышения срока службы ограничитель дифферента оборудован герметичным корпусом. Для обеспечения надежного электрического контакта выводы этого выключателя подсоединены внутри прибора.

Выключатель ограничителя дифферента - Левобортный

#### Датчик дифферента

Для улучшения водостойкости и повышения срока службы датчик дифферента оборудован герметичным корпусом. Для обеспечения надежного электрического контакта выводы этого датчика подсоединены внутри прибора.

Датчик дифферента - Правобортный

#### Трос механизма переключения передачи

Для демонтажа и установки троса требуется инструмент для демонтажа и установки троса переключения передач поворотно-откидной колонки - Drive Unit Shift Cable Removal and Installation Tool - Артикул №91-12037.

a - Прижимная гайка троса переключения передач

ВАЖНО: Трос переключения передач должен заменяться только целиком как единый узел.

#### Места расположения заглушек на отверстиях доступа к бачку контроля уровня масла

Данная модель имеет возможность оборудования комплектным бачком дистанционного контроля уровня масла. Указанные ниже заглушки должны сниматься только при установке этого комплекта.

a - Колоколообразный кожух

b - Заглушка с винтом с 6-гранной головкой

a - Кожух карданного подвеса

b - Заглушка, трубная, с головкой под ключ

### Транец модели Alpha One в увеличенном виде

#### Узлы и детали колоколообразного кожуха

| 1 - Сборочный узел колоколообразного кожуха 2 - Прокладка 3 - Штуцер 4 - Заглушка, трубная 5 - Втулка 6 - Втулка 7 - Прокладка (резиновая) 8 - Уплотнительное кольцо 9 - Шайба (синтетическая - Synthane) 10 - Шпилька 11 - Шайба 12 - Гайка 13 - Чехол, гофрированный, для карданного шарнира 14 - Зажим заземления 15 - Хомут 16 - Гильза 17 - Шланг 18 - Хомут 19 - Гофрированный выхлопной рукав | 20 - Сальники 21 - Хомут 22 - Рычаг в сборе 23 - Шайба 24 - Винт 25 - Вал переключения передач (верхний) 26 - Соединительная муфта 27 - Патрубок 28 - Зажим 29 - Хомут 30 - Штуцер в сборе 31 - Штуцер 32 - Хомут 33 - Шланг 34 - Хомут 35 - Штуцер 36 - Уплотнительное кольцо 37 - Клапан в сборе 38 - Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

Смазки, герметики и клеящие средства

Клеящее средство - 3M Brand Adhesive

Герметик - Loctite27131

Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal

Масло для установок с высокими рабочими характеристиками - Quicksilver High Performance Gear Lube

Значения усилия затягивания

a - Надежно затянуть с усилием приблизительно до 35 фунт.-дюйм. (4 Н-м)

b - 50 фунт.-фут. (68 Н-м)

c - 8 фунт.-фут. (11 Н-м)

#### Узлы и детали кожуха карданного подвеса

| 1 - Кожух карданного подвеса 2 - Шпилька 3 - Нижняя втулка 4 - Масляный сальник 5 - Верхняя втулка 6 - Тавотница 7 - Крышка на тавотницу 8 - Сальник, смазочный 9 - Подшипник в сборе 10 - Кольцо допуска на размер 11 - Уплотнительное кольцо 12 - Шпилька 13 -Сальник 14 - Заглушка, трубная 15 -Водяной патрубок 16 - Втулка 17 - Крышка 18 - Винт 19 - Нижний палец поворотного механизма 20 - Шплинт 21 - Шайба 22 - Болт 23 - Шайба 24 - Шайба 25 - Гайка | 26 - Гофрированный чехол/рукав 27 - Хомут 28 - Хомут 29 - Шайба 30 - Гайка 31 - Прокладка 32 - Разъем 33 - Контровочная шайба 34 - Гайка 35 - Анодная плита 36 - Сальник 37 - Прокладка 38 - Винт 39 - Контровочная шайба 40 - Шланг 41 - Хомут 42 - Коленчатый (90°) штуцер 43 - Гайка 44 - Шайба 45 - Уплотнительное кольцо 46 - Штуцерный разъем 47 - Провод, электроконтактный 48 - Отверстие для электроконтактного провода 49 - Шланговый хомут |
| --- | --- |

Смазки, герметики и клеящие средства

Клеящее средство - 3M Brand Adhesive

Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal

Герметик - Loctite 27131

Смазка для карданного шарнира и подшипника карданного подвеса -

Quicksilver U-Joint And Gimbal Bearing Grease

Значения усилия затягивания

a - 80 фунт.-дюйм. (9 Н-м)

b -12 фунт.-фут.(16.5 Н-м)

c - Приблизительно 35 фунт.-дюйм. (3.96 Н-м)

d - 25 фунт.-фут. (34 Н-м)

#### Узлы и детали внутренней плиты транца

| 1 - Транцевая плита в сборе 2 - Болты поворотного механизма 3 - Шайбы, контровочные 4 - Винт крепления к двигателю 5 - Шайба 6 - Разделительная втулка 7 - Шайба, волоконная 8 - Контровочная шайба, 2-витковая 9 - Контргайка 10 - Шайба | 11 - Контргайка 12 - Внешняя оболочка троса переключения передач 13 - Наконечник направляющей 14 - Анкерный штифт центрального провода 15 - Анкерные винты 16 - Центральный провод (трос) 17 - Суппорт переключения передач 18 - Винт - Полость для троса (центрального провода) 19 - Пистон для кожуха карданного подвеса 20 - Броня троса |
| --- | --- |

Значения усилия затягивания

a - 25 фунт.-фут. (34 Н-м)

b - 37 фунт.-фут. (50 Н-м)

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

#### Узлы и детали кольца карданного подвеса и рычага рулевого управления

| 1 - Кольцо карданного подвеса 2 - Втулка 3 - Тавотница 4 - Крышка на тавотницу 5 - Шарнирный палец 6 - Ограничитель дифферента 7 - Шайба 8 - Винт 9 - Контровочная шайба 10 - Держатель 11 - Прижимная планка проводов датчика дифферента 12 - Винт 13 - Рычаг рулевого управления | 14 - Вал поворотного механизма 15 - Шайба 16 - Шайба 17 - Гайка 18 - Винт 19 - Гайка 20 - Винт 21 - Шайба 22 - Шайба 23 - Контргайка 24 - Шплинтовочный штифт 25 - Шплинт 26 - Датчик дифферента |
| --- | --- |

Смазки, герметики и клеящие средства

Герметик - Resiweld Sealer

Значения усилия затягивания

c - 60 фунт.-фут. (81 Н-м)

d - 55 фунт.-фут. (74 Н-м)

e -110 фунт.-фут. (148 Н-м)

f - 95 фунт.-дюйм. (10.5 Н-м)

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

### Разборка узлов и деталей

#### Демонтаж колоколообразного кожуха

1.	Снять поворотно-откидную колонку.

2.	Снять датчик дифферента.

a - Датчик дифферента

b - Винты (2) и шайбы (2)

c - Держатели (2)

3. Снять ограничитель дифферента.

a - Ограничитель дифферента

b - Винты (2) и шайбы (2)

c - Держатели (2)

4. Отсоединить трос переключения передач от диска переключения, снять наконечник направляющей троса (b), ослабив анкерные винты (a).

a - Анкерные винты (2)

b - Наконечник направляющей

5. Снять резьбовую трубу (b), ослабив контргайку (a).

a - Прижимная гайка

b - Резьбовая труба

6. Снять контровочную проволоку и установочный винт с суппорта переключения передач.

a - Установочный винт

b - Суппорт

c - Контровочная проволока

7. Снять центральный трос и суппорт.

a - Внутренний центральный трос / провод

b - Суппорт переключения передач

8. Снять и выбросить обжимной хомут гофрированного чехла троса переключения передач.

a - Обжимной хомут

b - Гофрированный чехол троса переключения передач

c - Трос переключения передач

9. Снять броню троса переключения передач с троса переключения передач на внутренней плите транца.

a - Внутренняя плита транца

b - Трос переключения передач

c - Броня

10. Снять крышку водяного патрубка и резиновую прокладку. Протолкнуть водяной патрубок через кожух карданного подвеса.

a - Крышка водяного патрубка

b - Винты

c - Водяной патрубок

d - Резиновая проходная прокладка (под крышку)

11. Вставить инструмент для демонтажа в гофрированный рукав карданного шарнира и затянуть гайку до смещения гильзы с гофра.

a - Инструмент для демонтажа - Removal Tool (91 -818169)

b - Колоколообразный кожух

12. Снять гильзу с гофрированного рукава карданного шарнира.

a - Гильза

13. Ослабить хомуты гофрированного выхлопного рукава и снять рукав.

a - Выхлопной рукав

b - Шланговые хомуты

14. Снять хомут патрубка спидометра с колоколообразного кожуха.

a - Колоколообразный кожух

b - Хомут патрубка спидометра

15.	 Снять электроконтактный провод с левобортной стороны колоколообразного кожуха.

16.	 Снять шарнирные пальцы.

a - Колоколообразный кожух

b - Шарнирные пальцы - (Снять левобортный и правобортный)

c - Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin tool (91-78310)

17. Снять колоколообразный кожух.

#### Демонтаж проводки датчика дифферента и ограничителя дифферента

1. Снять провода ограничителя дифферента и провода датчика дифферента.

a - Винт

b - Прижимная планка жгута от системы Power Trim - Снять

c - Провода ограничителя дифферента

d - Провода датчика дифферента

#### Демонтаж кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления

##### ЗАГЛУШКА НА ОТВЕРСТИИ ДОСТУПА К КОЖУХУ КАРДАННОГО ПОДВЕСА

Этот комплект, поставляемый для транцевых сборок моделей MerCruiser, позволяет производить демонтаж и установку кольца карданного подвеса без необходимости демонтажа двигателя и транцевой сборки. В комплект входит трафарет для разметки и определения отверстий доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полость для рычага рулевого управления недоступна, необходимо высверлить отверстия доступа в кожухе карданного подвеса. Для проведения этой операции необходимо иметь следующий инструмент и материалы:

Комплект заглушек для отверстий доступа - Access Plug Kit Артикул№22-88847A-1

Цилиндрическая фреза / пила для выпиливания отверстий - 1-1/8" (приобрести у местных поставщиков)

Метчик для стандартной трубной резьбы - 1" NPT Pipe Tap №180 (приобрести у местных поставщиков)

a - Пластмассовые заглушки (2)

b - Гайка для вала поворотного механизма

1. Для правильного определения мест для выпиливания и высверливания отверстий доступа использовать трафарет, приведенный в конце данного раздела. Совместить трафарет с углублением, расположенным под маркировкой на кожухе карданного подвеса.

a - Углубление (под маркировкой)

!!! ВНИМАНИЕ

Высверливать и вырезать отверстия и нарезать резьбу метчиком в кожухе карданного подвеса строго перпендикулярно к поверхности кожуха, руководствуясь следующей процедурой.

2. Высверлить направляющие отверстия (левобортное и правобортное) сверлом такого же диаметра, что и диаметр направляющего стержня, входящего в комплект цилиндрической фрезы / пилы для выпиливания отверстий (приблизительно 1/4" - 6 мм).

!!! ВНИМАНИЕ

Во время выполнения действий по указанной процедуре надевать и носить защитные очки. Невыполнение этого требования может привести к травматизму.

3. Высверлить направляющие отверстия в кожухе карданного подвеса (на левобортной и правобортной стороне) с помощью цилиндрической фрезы / пилы диаметром 1-1/8" и направляющего стержня. Удалить металлическую стружку сжатым воздухом.

a - Высверлить направляющее отверстие

##### ДЕМОНТАЖ

1. Ослабить винты и гайки (снимать необязательно).

a - Винты (2)

b - Гайки (2)

c - Шайбы (4)

d - Кольцо карданного подвеса

2. Ослабить болт и гайку зажима рычага рулевого управления.

С установленным двигателем и транцевой сборкой

a - Ключ

b - Ключ с головкой

С демонтированным двигателем и транцевой сборкой

a - Ключ

b - Ключ

3. Отвернуть по резьбе эластичную контргайку.

С установленным двигателем и транцевой сборкой

a - Бородок для пальца

С демонтированным двигателем и транцевой сборкой

a - Контргайка

b - Ключ на 1-1/16"

4. Отсоединить гидроцилиндры управления дифферентом от кольца карданного подвеса (если еще не отсоединены). Во избежание повреждения шлангов подвесить цилиндры, соблюдая предельную осторожность, чтобы не повредить электроконтактные провода.

a - Пластмассовая крышка

b - Серьга

c - Плоская шайба

d - Втулка

e - Анкерный штифт

5. Отсоединить электроконтактный провод.

a - Электроконтактный провод.

6. Снять шплинт, нижний поворотный палец и противопустотную шайбу.

a - Шплинт

b - Нижний поворотный палец

c - Шайба (противопустотная)

7. Снять верхний вал поворотного механизма с кольца карданного подвеса, шайбу с большим внутренним диаметром, рычаг рулевого управления, шайбу с малым внутренним диаметром и контргайку.

ВАЖНО: Если вал поворотного механизма прихвачен, заклинен, снять вал с помощью съемника ударно-скользящего действия - Slide Hammer Puller (91-34569A1) - и головки съемника - Puller Head (91-63616). Необходимо снять колоколообразный кожух и гофрированный чехол.

a - Вал поворотного механизма

b - Головка съемника

c - Съемник ударно-скользящего действия

d - Шайба с большим внутренним диаметром

e - Рычаг рулевого управления

f - Шайба с малым внутренним диаметром

g - Контргайка

8. Снять верхний вал поворотного механизма, рычаг рулевого управления и указанный на рисунке крепежный материал. Снять кольцо карданного подвеса.

a - Гайка

b - Шайба с малым внутренним диаметром

c - Рычаг рулевого управления

d - Шайба с большим внутренним диаметром

e - Верхний вал поворотного механизма

### Обслуживание кожуха карданного подвеса

#### Демонтаж гофрированных чехлов карданного шарнира

1.	 Снять гофрированный чехол карданного шарнира с кожуха карданного подвеса.

a - Гофрированный чехол карданного шарнира

b - Шланговый хомут

2. Если гофрированный чехол планируется использовать повторно, удалить старый клеящий материал с внутренней поверхности рукава карданного шарнира с помощью разбавителя для лака и проверить на возможные повреждения.

a - Гофрированный рукав

3. Прочистить фланец под рукав на кожухе карданного подвеса наждачной бумагой и начисто протереть разбавителем для лака.

a - Фланец под рукав

#### Демонтаж гофрированных чехлов троса механизма переключения передачи

1. Ослабить шланговый хомут и снять гофрированный чехол троса переключения передач.

a - Гофрированный чехол троса переключения передач

b - Шланговый хомут

2. Удалить старый клеящий материал с внутренней поверхности чехла для троса переключения передач с помощью разбавителя для лака и проверить на возможные повреждения.

a - Гофрированный чехол для троса переключения передач

b - Внутренняя поверхность гофра

c - Шланговый хомут

3. Прочистить фланец под чехол для троса переключения передач с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги и начисто протереть разбавителем для лака.

a - Поверхность фланца

#### Демонтаж втулок и верхнего сальника

1. Снять масляный сальник и большую втулку с кожуха карданного подвеса с помощью съемника с двумя губками и съемника ударно-скользящего действия.

a - Съемник с двумя губками и съемник ударно-скользящего действия

2. Снять малую втулку с кожуха карданного подвеса с помощью инструмента для демонтажа втулок - Bushing Removal Tool (Инструмент компании Snap On Tool Company Артикул №CG40CB)

a - Инструмент для демонтажа втулок - Bushing Removal Tool (инструмент компании Snap On Tool Company Артикул №CG40CB)

!!! ВНИМАНИЕ

Осторожно, при демонтаже самосмазывающихся втулок по следующей процедуре не повредить отверстия.

3. Снять втулку нижнего поворотного пальца кольца карданного подвеса с помощью соответствующей оправки.

a - Оправка соответствующего размера - Выбить втулку нижнего поворотного пальца

### Обслуживание узлов и деталей

#### Разборка колоколообразного кожуха

1. Оттянуть колоколообразный кожух от кожуха карданного подвеса и снять пластмассовые стяжки с водяного шланга.

a - Водяной шланг

b - Пластмассовые стяжки

2. Ослабить или отрезать малую стяжку вокруг штуцера спидометра. Снять штуцер спидометра с патрубка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы облегчить демонтаж штуцера спидометра, шланг, возможно, придется опустить и подержать в горячей воде.

a - Патрубок

b - Штуцер спидометра

c - Стяжка

3. Отсоединить шланг спидометра на стороне транца и снять штуцер и шланг с узла (колонки).

a - Штуцер

b - Кожух карданного подвеса.

4. Снять хомут и штуцер с патрубка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы облегчить демонтаж штуцера, шланг, возможно, придется опустить и подержать в горячей воде.

a - Патрубок

b - Штуцер

c - Хомут

5. Снять впускной водяной шланг с колоколообразного кожуха.

6. Прочистить фланец колоколообразного кожуха с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги. Начисто протереть разбавителем для лака.

a - Колоколообразный кожух

b - Фланец

c - Водяной патрубок

d - Шланговый хомут

7. Ослабить шланговый хомут и снять водяной патрубок с водяного шланга.

a - Водяной шланг

b - Водяной патрубок

c - Шланговый хомут

8. Снять штуцерный разъем водяного шланга с колоколообразного кожуха.

a - Колоколообразный кожух

b - Штуцерный разъем водяного шланга

9. Ослабить трос переключения передач с помощью инструмента для демонтажа и установки этого троса и снять трос.

a - Трос переключения передач

b - Прижимная гайка - Использовать  инструмент Артикул № 91-12037

10. Снять рычаг верхнего вала переключения передач и вал переключения передач.

a - Винт рычага верхнего вала переключения передач

b - Рычаг верхнего вала переключения передач

c - Шайба (под рычагом)

d - Верхний вал переключения передач

11. Снять верхнюю втулку вала переключения передач.

a - Верхняя втулка вала переключения передач

b - Втулка (под сальником)

12. Снять нижнюю втулку вала переключения передач.

a - Втулка

#### Сборка колоколообразного кожуха

На всех колонках с серийными номерами от 0D644651 до 0F094774 установлены втулки, показанные ниже. Раньше в верхнее отверстие колоколообразного кожуха устанавливались сальники. Теперь они уже установлены во втулку и могут устанавливаться за одну операцию с помощью инструмента для  втулок - Bushing Tool 91-805057A2.

Втулка и сальники моделей раннего выпуска

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения демонтажа винт рычага вала переключения передач, возможно, придется прогреть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний диаметр втулки более позднего выпуска намного больше диаметра вала переключения передач.

На всех колонках с серийным номером 0F094775 и выше установлены показанные ниже узлы втулок с сальниками. Для установки таких втулок и сальников использовать инструмент для установки втулок - Bushing Installation Tool 91-806928 A1.

Втулка и сальники моделей более позднего выпуска

1. Втулка и сальник моделей раннего выпуска: Нанести небольшое количество специальной смазки Special Lubricant 101 на поверхность наружного диаметра нижней втулки вала переключения передач. Установить втулку заподлицо с низом отверстия в колоколообразном кожухе. (На колонках с втулками и сальниками более позднего выпуска установить нижнюю втулку, как указано в пункте 6.)

a - Колоколообразный кожух

b – Втулка

2. Втулка и сальник моделей более позднего выпуска: Для установки нижней втулки заподлицо с низом отверстия в колоколообразном кожухе использовать инструмент для установки Артикул №91-806928T.

a - Вырезы для снятия напряжения

3. Обе модели: Нанести специальную смазку Lubricant 101 на поверхность наружного диаметра втулки и установить верхнюю втулку вала переключения передач в отверстие снизу с помощью соответствующего инструмента для установки втулок. Втулка и сальник моделей более позднего выпуска: Устанавливать верхнюю втулку и сальники индивидуально по отдельности.

a - Верхняя втулка

b - Инструмент для установки втулок - Bushing Installation Tool (91-805057A2)

4. Установить рычаг верхнего вала переключения передач и сам вал. Нанести герметик Loctite 27131 или герметик Type "A" на резьбы винта. Надежно затянуть.

a - Винт рычага верхнего вала переключения передач

b - Рычаг верхнего вала переключения передач

c - Шайба (под рычагом)

d - Верхний вал переключения передач

5. Нанести герметик Perfect Seal на резьбы держателя троса переключения передач и установить этот трос. Надежно затянуть держатель с помощью инструмента для демонтажа и установки троса (до тех пор, пока не будут видны только две нитки резьбы держателя).

a - Трос переключения передач

b - Прижимная гайка - Использовать инструмент Артикул №91-12037

6. Нанести герметик Perfect Seal на резьбы соединения водяного шланга и установить в колоколообразный кожух. На моделях раннего выпуска надежно затянуть. На моделях более позднего выпуска это соединение  литое в кожухе.

a - Колоколообразный кожух

b - Соединение водяного шланга

7. Подсоединить водяной шланг к водяному патрубку и насадить шланговый хомут, как показано. Надежно затянуть.

a - Водяной шланг

b - Водяной патрубок

c - Шланговый хомут

8. Подсоединить водяной шланг к соединению на колоколообразном кожухе. Разместить шланг и хомут, как показано. Надежно затянуть.

a - Водяной шланг

b - Шланговый хомут

#### Прокладка и уплотнительное кольцо

1. Установить резиновую прокладку на отверстие карданного шарнира и уплотнительное кольцо водяного канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы удержать резиновую прокладку на месте, возможно, придется нанести клеящее средство 3M Adhesive.

a - Уплотнительное кольцо

b - Резиновая прокладка

#### Патрубок спидометра и водяной шланг

1. Установить штуцер внутри патрубка спидометра и закрепить на месте небольшой стяжкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой штуцера шланг, возможно, придется размягчить в горячей воде.

Штуцер спидометра моделей первой половины 1997 г. и предыдущих лет

a - Патрубок

b - Штуцер

c - Стяжка

Штуцер спидометра моделей 1998 г.

a - Верхняя часть, гнездовой конец

b - Колоколообразный кожух

c - Стяжка

2. Нанести герметик Perfect Seal на резьбы латунного штуцера. Ввернуть штуцер в кожух карданного подвеса и надежно затянуть штуцер.

a - Латунный штуцер (нанести герметик Perfect Seal)

b - Кожух карданного подвеса

3.	Установить на место стяжку на шланг у штуцера.

4.	Установить водяной патрубок через кожух карданного подвеса и установить резиновую прокладку на патрубок. Протолкнуть прокладку в полость.

a - Водяной патрубок

b - Резиновая прокладка

5. Установить крышку водяного патрубка и надежно затянуть винты.

a - Крышка водяного патрубка

b – Винты

6. Прикрепить патрубок к водяному шлангу стяжкой. НЕ допускать слишком сильного затягивания или перекручивания патрубка.

a - Водяной шланг

b - Стяжка

7. Установить на патрубок хомут для патрубка спидометра и вставить в отверстие в колоколообразном кожухе.

a - Колоколообразный кожух

b - Хомут патрубка

c - Патрубок спидометра

### Сборка

#### Установка втулки кольца карданного подвеса

1. Установить нижнюю втулку поворотного пальца кольца карданного подвеса, как показано:

a. Нанести герметик Resiweld Sealer (92-65150-1) на поверхность наружного диаметра втулки (a) и насадить втулку на выколотку  (b) для подшипника и сальника.

b.	Перед установкой втулки проверить отверстие на чистоту и повреждение.

c.	Установить втулку в кольцо карданного подвеса (c), впрессовав или вбив ее на место молотком с латунным бойком. (Желательно впрессовать.)

2. Установить малую втулку верхнего поворотного вала, как указано ниже:

a. Установить втулку на выколотку для подшипника и сальника.

a - Малая втулка

b - Выколотка сальника

b. Установить втулку, вбив ее на место молотком с латунным бойком.

a - Молоток с латунным бойком

3. Установить большую втулку верхнего поворотного вала, как указано ниже:

a. Установить втулку на выколотку для подшипника и сальника.

a - Большая втулка

b - Выколотка сальника

b. Установить втулку, вбив ее на место молотком с латунным бойком.

a - Молоток с латунным бойком

##### СИНТЕТИЧЕСКИЕ ШАЙБЫ (SYNTHANE)

1. Если шайбы (synthane)  изношены, снять и удалить весь клеящий материал с поверхности. Отклеить подложку на обратной стороне шайбы и наклеить шайбу на кольцо карданного подвеса.

a - Кольцо карданного подвеса

b - Синтетическая шайба (Synthane) (на левобортной и правобортной сторонах)

#### Установка масляного сальника

1. Установить масляный сальник верхнего поворотного вала, как показано:

a. Насадить масляный сальник на выколотку для подшипника и сальника контактной кромкой к концу малого диаметра  инструмента. Нанести герметик Loctite 271 на поверхность наружного диаметра сальника.

a - Масляный сальник

b - Выколотка сальника

b. Установить масляный сальник, вбив его на место молотком с латунным бойком.

a - Молоток с латунным бойком

2. Установить гофрированный чехол троса переключения передач на кожух карданного подвеса. Расположить шланговый хомут, как показано. Надежно затянуть.

a - Гофрированный чехол троса переключения передач

b - Шланговый хомут

#### Установка гофрированного выхлопного рукава

1. Если устанавливается старый выхлопной рукав, удалить весь клеящий материал с посадочных поверхностей рукава с помощью разбавителя для лака и проверить все на возможные повреждения.

a - Посадочная поверхность выхлопного рукава

2. Прочистить посадочную поверхность под рукав на фланце наждачной бумагой и начисто протереть разбавителем для лака.

a - Фланец выхлопа

!!! ОСТОРОЖНО

При использовании клеящего средства для гофрированного рукава руководствоваться инструкциями на упаковке этого средства.

3. Установить зажимы заземления на рукав. Использовать только рукав Артикул №18654.

a - Нанести клеящее средство 3M Brand Adhesive

b -Зажимы для заземления

c - Номер артикула рукава

4. Нанести клеящее средство на посадочную поверхность выхлопного рукава. Перед установкой дать подсохнуть (приблизительно 10 минут).

a - Посадочная поверхность выхлопного рукава

5. Установить выхлопной рукав на фланец кожуха карданного подвеса. Установить шланговый хомут, как показано. Затянуть с усилием до 30-40 фунт.-дюйм. (3.3-4.5 Н-м).

a - Фланец кожуха карданного подвеса

b - Шланговый хомут

#### Установка проводки датчика дифферента и ограничителя дифферента

1. Установить провода ограничителя дифферента и провода датчика  дифферента. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать прижима или сдавливания проводов.

a - Провода ограничителя дифферента

b - Провода датчика дифферента

2. Нанести герметик Perfect Seal на резьбы винта и установить прижимную планку и винт для жгута этих приборов.

a - Прижимная планка жгута

b - Винт - Затянуть с усилием до 90-100 фунт.-дюйм. (10.2-11.3 Н-м)

#### Установка кольца карданного подвеса, вала поворотного механизма и рычага рулевого управления

1. Если были сняты, установить винты кольца карданного подвеса со всеми деталями, как показано. Пока не затягивать.

a - Винты кольца карданного подвеса (2)

b - Шайбы (4)

c - Гайки (2)

d - Кольцо карданного подвеса

2. Установить нижний поворотный палец и шайбу и зашплинтовать. Концы шплинта развести.

a - Нижний палец поворотного механизма

b - Шайба

c - Шплинт

3. Если были сняты, установить винт и гайку на рычаг рулевого управления.

a - Винт

b - Гайка

4. Для нарезания резьбы полностью навернуть новую гайку с нарезной канавкой на вал поворотного механизма. Снять гайку.

a - Гайка

b - Вал поворотного механизма

5. Вставить шайбу с большим внутренним диаметром, рычаг рулевого управления, шайбу с малым внутренним диаметром и контргайку в полость под рычаг рулевого управления в кожухе карданного подвеса.

a - Контргайка

b - Шайба с малым внутренним диаметром

c - Рычаг рулевого управления

d - Шайба с большим внутренним диаметром

6. Установить верхний вал поворотного механизма через отверстие в кольце карданного подвеса вверх, через шайбы, рычаг рулевого управления и контргайку.  Наживить контргайку на резьбу верхнего поворотного вала. Пока НЕ затягивать.

a - Верхний вал поворотного механизма

b - Кольцо карданного подвеса

ВАЖНО: При установке верхнего поворотного вала через кольцо карданного подвеса и рычаг рулевого управления проверить и убедиться в том, что кольцо карданного подвеса расположено прямо и рычаг рулевого управления обращен строго вперед.

7. Установить вал поворотного механизма через кольца карданного подвеса вверх и через рычаг рулевого управления. Наживить на поворотный вал гайку.

a - Вал поворотного механизма

b - Гайка

c - Рычаг рулевого управления (шайба сверху и шайба снизу)

8. Если устанавливается новый верхний вал поворотного механизма или кольцо карданного подвеса, проверить и убедиться в том, что поворотный вал полностью входит в кольцо карданного подвеса. Заплечик на валу должен упираться в кольцо. При необходимости зачистить стыкующиеся поверхности напильником (надфилем).

a - Кольцо карданного подвеса

b - Верхний вал поворотного механизма

9. Затянуть гайку до получения просвета 0.002 - 0.010" (0.05 - 0.25 мм) между шайбой нижнего поворотного пальца и опорой кожуха карданного подвеса.

Двигатель и транцевая сборка установлены

a - Бородок для пальца

b - Гайка

Двигатель и транцевая сборка сняты

a - Гайка

b - Ключ (1-1/16")

a - Калиберный щуп - 0.001 - 0.010 " (0.05 - 0.25 мм)

b - Шайба

c - Опора кожуха карданного подвеса

d - Кольцо карданного подвеса

10.	 Ударить вниз по фланцам кольца карданного подвеса киянкой для околачивания кожи. Повторно проверить зазор и затянуть гайку поворотного вала, как требуется.

11.	 Затянуть винты кольца карданного подвеса до 55 фунт.-фут. (74 Н-м).

a - Винты (2), шайбы (2), гайки (2) (Не видны)

b - Кольцо карданного подвеса

12. Затянуть винт крепления рычага рулевого управления и гайку. Затянуть с усилием до 60 фунт.-фут. (81 Н-м).

Двигатель и транцевая сборка установлены

a - Ключ

b - Ключ с головкой

Двигатель и транцевая сборка сняты

a - Ключ

b - Ключ

13. Установить провод заземления рычага рулевого управления. Провод должен располагаться только точно так, как показано ниже.

a - Провод заземления

b – Винты

14. Подсоединить электроконтактный провод от кожуха карданного подвеса к кольцу карданного подвеса.

a - Электроконтактная шина

15. Установить гидроцилиндры на кольцо карданного подвеса.

a - Пластмассовая крышка

b - Серьга

c - Плоская шайба

d - Втулка

e - Анкерный палец

16. Сделать метку на расстоянии 1" (25 мм) от конца метчика липкой лентой - метчик диаметром 1 -1 /8" (28 мм). Нарезать резьбу в отверстии доступа. Чтобы металлическая стружка не падала, а прилипала, смазать метчик смазкой.

17.	 Перед установкой в отверстие доступа смазать резьбу пластмассовой крышки (из комплекта) герметиком Perfect Seal. Установить заглушку так, чтобы она была заподлицо с кожухом карданного подвеса.

18.	Обработать обнаженные металлические участки грунтовкой и подкрасить краской "Phantom Black" методом распыления.

#### Установка гофрированного чехла троса механизма переключения передачи

1. Прочистить посадочные поверхности фланца под гофрированный чехол для троса переключения передач проволочной щеткой или наждачной бумагой и начисто протереть разбавителем для лака.

a - Фланец

2. Нанести клеящее средство на посадочную поверхность чехла для троса переключения передач. Использовать для этой цели соответствующий клеящий состав.

a - Гофры чехла для троса переключения передач

b - Посадочная поверхность на чехле

3. Установить чехол для троса переключения передач и затянуть хомут.

a - Гофрированный чехол троса переключения передач

b - Шланговый хомут

#### Установка колоколообразного кожуха

1.	Подготовить гофрированный чехол для карданного шарнира, как указано ниже:

a.	Прочистить фланец кожуха карданного подвеса наждачной бумагой и начисто протереть разбавителем для лака.

b.	Нанести клеящее средство для гофра на посадочную поверхность на внутренней стороне гофра.

c.	Установить зажим заземления и шланговый хомут на конец гофрированного чехла.

2.	Смазать конец троса переключения передач смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

3.	Осторожно вставить трос через малое отверстие в гофрированном чехле и через кожух карданного подвеса.

4.	Затем пропустить трос в отсек двигателя. Проложить трос, как показано на рисунках ниже.

Модель 3.0L

Модели V6 и V8

!!! ОСТОРОЖНО

При работе с клеящими средствами для гофрированных чехлов обязательно прочитать и руководствоваться инструкциями на этикетке упаковки соответствующего клеящего средства.

5. Установить колоколообразный кожух между кольцом карданного подвеса. Надавить на колоколообразный кожух и направить гофрированный чехол карданного шарнира на фланец кожуха карданного подвеса.

a - Колоколообразный кожух

a - Гофрированный чехол карданного шарнира

b - Шланговый хомут

6. Нанести грунтовку Locquic Primer "T" на внутреннюю резьбу колоколообразного кожуха и внешнюю резьбу шарнирного пальца и дать подсохнуть. Нанести герметик Loctite 271 на резьбы колоколообразного кожуха и установить шарнирные пальцы. Затянуть шарнирные пальцы с усилием до 100 фунт.-фут. (136 Н-м).

a - Колоколообразный кожух

b -Кольцо карданного подвеса

c - Инструмент для шарнирного пальца - Hinge Pin Tool (91-78310)

d - Ключ с торсиметром

7. Установить гофрированный чехол карданного шарнира на колоколообразный кожух, как указано ниже:

a. Расположить чехол карданного шарнира на кожухе. Проверить, чтобы фланец кожуха входил и сидел в канавке на конце чехла.

a - Фланец колоколообразного кожуха

b. Смазать поверхность чехла по наружному диаметру специальным чистящим средством для двигателя (для этого хорошо подойдет быстроиспаряющееся средство Quicksilver Power Tune) и установить гильзу чехла с инструментом и выколотку соответствующего размера.

a - Гильза чехла

b - Инструмент для установки - Installation Tool (91-818162)

c - Выколотка соответствующего размера

8. Установить выхлопной гофрированный рукав на колоколообразный кожух (один конец уже был установлен на кожухе карданного подвеса), как указано ниже:

a.	Зачистить фланец колоколообразного кожуха наждачной бумагой и начисто протереть разбавителем для лака.

b.	Нанести клеящее средство на посадочную поверхность внутри рукава.

c.	Установить зажимы заземления на рукав.

d. Установить шланговый хомут на конец рукава.

a - Выхлопной рукав

b - Посадочная поверхность рукава

c - Зажим заземления

e. Установить инструмент-расширитель - Expander Tool (91-45497A1) в первый гофр рукава.

a - Инструмент-расширитель

f.   Тянуть за инструмент до тех пор, пока он не коснется фланца на колоколообразном кожухе (при этом гофр рукава начнет насаживаться на фланец). Затем отпустить инструмент.

a - Инструмент-расширитель - Expander Tool (91-45497A1)

b - Фланец колоколообразного кожуха

g. Переставить инструмент на третье кольцо гофрированного рукава.

h. Натянуть гофрированный рукав на фланец колоколообразного кожуха.

i.   Расположить шланговый хомут, как показано, и надежно затянуть. Снять инструмент.

a - Выхлопной рукав

b - Шланговый хомут

ВАЖНО: Следить за тем, чтобы при выполнении обжима хомутов по инструкциям в следующих пунктах, не допустить сплющивания гофрированного чехла троса переключения передач. Обжим хомутов вокруг чехла и троса переключения передач должен быть равномерным, иначе это может привести к просачиванию воды.

9.	Установить трос переключения передач через гофрированный чехол для троса.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки троса через чехол следить за тем, чтобы перед выполнением обжима чехол был в расслабленном состоянии [на расстоянии 2 1/2" (63 мм) от колоколообразного кожуха]

10.	 Обжать хомут.

a - Трос переключения передач

b - Гофрированный чехол троса переключения передач

c - Обжатый хомут

11. Установить броню троса переключения передач с внутренней стороны транца. Расположить приблизительно на расстоянии 2 дюймов от кожуха карданного подвеса.

a - Броня троса переключения передач

12. Установить внутренний центральный провод, пропустив его через суппорт переключения передач.

a - Суппорт

b - Центральный провод

13. Установить внутренний центральный провод через трос переключения передач. Расположить ролик рычага переключения передач в паз на суппорте.

a - Внутренний центральный провод

b -Трос переключения передач

c - Суппорт переключения

d - Рычаг переключения

14. Установить установочный винт в суппорт переключения передач. Затянуть его до контакта с центральным проводом. Затем отпустить назад максимально на 1/8 оборота. Прикрепить установочный винт к суппорту контровочной проволокой через винт, завернув ее в форме "восьмерки". Закручивать проволоку до плотного натяжения и обрезать лишние концы проволоки. Загнуть конец проволоки  внутрь между винтом и выступом.

a - Установочный винт

b - Суппорт

c - Контровочная проволока

15. Установить резьбовую трубу на трос переключения передач и затянуть до упора. Затягивать плотно только пальцами руки. Закрепить конец троса переключения передач прижимной гайкой.

a - Резьбовая труба

b - Центральный провод

c - Прижимная гайка

16. Установить колонку.

17. Вдавить трос переключения передач колонки, одновременного проворачивая вал гребного винта против часовой стрелки до останова вала. Чтобы определить, что муфта сцепления полностью пришла в зацепление, поддерживать давление на вал гребного винта с помощью соответствующего приспособления (эластичной ленты, ремня).

a - Внутренний центральный провод

b - Вал гребного винта

ПРИМЕЧАНИЕ: Муфта должна быть в зацеплении на передаче переднего хода на колонках с правосторонним вращением и на передаче заднего хода на колонках с левосторонним вращением.

18. Установить наконечник направляющей троса переключения передач на центральный провод и пропустить центральный провод через анкерный крепеж торса. Надежно затянуть винты.

a - Наконечник направляющей троса переключения передач

b - Центральный провод

c - Анкерный крепеж троса

d - Винты (2)

19. Слегка вдавливая трос внутрь, измерить расстояние между центром отверстия в наконечнике направляющей и центром латунного патрона, равное 6" (153 мм).

a - Наконечник направляющей

b - Латунный патрон

c - Расстояние - 6" (153 мм)

20. Подсоединить трос переключения передач к диску переключения и отрегулировать.

#### Установка ограничителя дифферента

1.	Совместить метки на ограничителе.

a - Метки

2. Установить ограничитель дифферента.

a - Ограничитель дифферента

b - Держатели (2)

c - Винты (2) и шайбы (2)

3. Отрегулировать ограничитель дифферента. (См. Раздел 4A.)

#### Установка датчика дифферента

1. Совместить метки.

a - Метки

2. Установить датчик дифферента.

a - Датчик дифферента

b - Винты (2) и шайбы (2)

c - Держатели (2)

3. Отрегулировать датчик дифферента. (См. Раздел 4A.)

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5A - Насос Olidyne системы Power Trim

### Оглавление

| Технические характеристики насоса системы Power Trim 5A-2 Технические характеристики давления для клапанов 5A-2 Электрические параметры 5A-2 Значения усилия затягивания 5A-2 Специальный инструмент 5A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5A-2 Насос системы Power Trim в увеличенном виде 5A-4 Насос Oildyne системы Power Trim 5A-4 Обслуживание - Уровень масла в насосе системы Power Trim 5A-6 Стравливание воздуха из системы Power Trim 5A-7 Стравливание воздуха из контура хода поршня из воды/вверх (OUT/UP) системы Power Trim 5A-7 Стравливание воздуха из контура хода поршня в воду/вниз (IN/DOWN) системы Power Trim 5A-8 Проверка насоса системы Power Trim 5A-9 Манометр для проверки давления 5A-9 Проверка на ограничения внутри системы 5A-10 Проверка давления (опрессовка) контура хода поршня из воды/вверх (OUT/UP) 5A-10 Проверка давления (опрессовка) контура хода поршня в воду/вниз (IN/DOWN) 5A-12 Гидравлическая система насоса Power Trim 5A-13 Проверка внутренней утечки цилиндров управления дифферентом 5A-14 Проверка поршня-амортизатора цилиндра управления дифферентом Стендовые испытания мотора и электрической части 5A-16 Проверка 110-амперного предохранителя (с насосом в лодке) 5A-16 Проверка 110-амперного предохранителя (с насос не в лодке) 5A-17 Проверка 20-амперного предохранителя 5A-17 Проверка мотора насоса системы Power Trim (в лодке) Проверка мотора насоса системы Power Trim (не в лодке) 5A-20 Проверка соленоида (с насосом в лодке) 5A-22 Проверка соленоида (с насосом не в лодке) 5A-24 | Демонтаж насоса системы Power Trim 5A-25 Ремонт гидравлики 5A-27 Разборка 5A-27 Замена фильтра 5A-29 Замена предохранительного клапана хода поршня вверх (UP) 5A-30 Замена предохранительного клапана хода поршня вниз (DOWN) 5A-32 Замена предохранительного термоклапана 5A-34 Замена насоса 5A-34 Замена адаптера 5A-36 Ремонт адаптера 5A-38 Замена масляного сальника вала насоса 5A-41 Ремонт мотора 5A-43 Разборка 5A-43 Проверка якоря 5A-46 Проверка на КЗ обмотки якоря на массу 5A-46 Проверка на короткое замыкание (КЗ) в обмотках 5A-47 Чистка коллектора 5A-47 Виды проверок обмоток статора 5A-47 Проверка на обрыв 5A-47 Проверка на КЗ 5A-48 Проверка на обрыв термореле 5A-49 Замена щеток 5A-50 Сборка 5A-53 Установка насоса системы Power Trim 5A-59 Схемы электропроводки насоса системы Power Trim 5A-60 Модели с 3-кнопочной панелью управления дифферентом/буксировкой 5A-60 Модели с раздельными кнопками на румпеле для управления дифферентом и буксировкой 5A-61 |
| --- | --- |

### Технические характеристики насоса системы Power Trim

#### Технические характеристики давления для клапанов

| Клапан | Давление |
| --- | --- |
|  | фунт./кв.дюйм | кПа |
| Гидроконтур наклона вверх | 2200-2600 | 15173-17932 |
| Гидроконтур наклона вниз | 400-600 | 2759-4138 |

#### Электрические параметры

| Ток потребления насоса | Давление при полном наклоне вверх |
| --- | --- |
|  | фунт./кв.дюйм | кПа |
| 115 A при давлении: | 2200-2600 | 15173-17932 |

#### Значения усилия затягивания

| Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Предохранительный клапан хода поршня вверх | 70 |  | 7.9 |
| Предохранительный клапан хода поршня вниз | 70 |  | 7.9 |
| Предохранительный термоклапан | 70 |  | 7.9 |
| Винты крепления насоса к переходнику | 70 |  | 7.9 |
| Винты крепления мотора к переходнику | 25 |  | 2.8 |
| Держатели 6-гранных винт-пробок |  | 38-50 | 51-67 |
| Гидравлический шланг давления хода поршня вверх (Черный) | 110 |  | 12 |
| Гидравлический шланг давления хода поршня вниз (Серый) | 110 |  | 12 |

#### Специальный инструмент

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Комплект манометра для насоса системы Power Trim - Pump Test Gauge Kit | 91-52915A6 |
| Ключ с торсиметром - Torque Wrench (фунт.-дюйм.) | 91-66274 |
| Перемычка (калибр №12) - Jumper Wire (12 gauge) | Приобрести у местных поставщиков |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Гидравлическая жидкость для системы управления наклоном и системы рулевого управления - Quicksilver Power Trim and Steering Fluid | 92-90100A1 |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon | 92-825407A12 |
| Жидкий неопрен - Liquid Neoprene | 92-25711-3 |

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

### Насос системы Power Trim в увеличенном виде

#### Насос Oildyne системы Power Trim

| 1 -Переходник 2 -Соединительный привод 3 -Насос 4 -Фильтр 5 - Уплотнительное кольцо на стороне мотора 6 - Уплотнительное кольцо на стороне резервуара 7 - Щуп проверки уровня жидкости 8 - Резервуар 9 - Крышка (с вентиляционным отверстием) 10 - Винт (с уплотнительным кольцом) 11 - Торцевая крышка с подшипником 12 -Винт 13 -Уплотнительное кольцо | 14 - Винт 15 -Комплект щеткодержателя 16 -Комплект щеток 17 -Якорь 18 -Упорная шайба 19 -Обмотки и магнитные полюса статора (рама) 20 -Кожух 21 - Винт 22 -Предохранительный клапан с: 23 - Пружиной 24 - Пистоном 25 - Запорным шариком |
| --- | --- |

Цветовой код предохранительного клапана для замены (ЗИП):

Клапан давления хода поршня вниз: Зеленый

Клапан давления хода поршня вверх: Синий

Термоклапан: Золотистого цвета

Значения усилия затягивания

a - 75 фунт.-дюйм. (8 Н-м)

b - 25 фунт.-дюйм. (2.8 Н-м)

### Обслуживание - Уровень масла в насосе системы Power Trim

!!! ВНИМАНИЕ

Не допускать повреждения насоса. Стравить давление резервуара, отпустив вентиляционную винт-пробку на два оборота после затягивания до упора. Колонки без вентиляционной винт-пробки имеют заправочную крышку с отверстием для вентиляции. На моделях без вентиляционной винт-пробки снять сальник с горловины заправочного отверстия.

ВАЖНО: Проверить уровень жидкости при колонке в положении полного наклона вниз.

ВАЖНО: Если фирменная жидкость для гидравлической системы и системы рулевого управления - Quicksilver Power Trim and Steering Fluid отсутствует, в системе можно использовать моторное масло SAE 10W-30 или 10W-40.

1.	Снять заправочную крышку, затем 3 - 5 раз поднять и опустить колонку для стравливания воздуха из системы. Дать выдержку в течение нескольких минут для того. чтобы воздух отстоялся, и затем стравить снова. Проверить уровень жидкости визуально.

2.	Если установлена вентиляционная винт-пробка, ее необходимо отвернуть на 2 полных оборота. Если ее нет, то для стравливания воздуха из насоса снять сальник с горловины заправочного отверстия.

3.	Поддерживать уровень жидкости между метками Макс. (Max) и Мин. (Min) на стороне резервуара. Заправить до нижней кромки на горловине заправочного отверстия.

a - Вентиляционная винт-пробка

b - Нижняя кромка на горловине заправочного отверстия

c - Вентиляционное отверстие в крышке

### Стравливание воздуха из системы Power Trim

1. Система Power Trim сама автоматически стравливает воздух небольшими порциями при наклоне колонки несколько раз вверх и вниз. Однако, если гидроцилиндр устанавливается после ремонта или переборки (и еще на заправлялся жидкостью), то для удаления воздуха из системы руководствоваться приведенной ниже процедурой стравливания.

#### Стравливание воздуха из контура хода поршня из воды/вверх (OUT/UP) системы  Power Trim

1.	Заправить насос жидкостью до требуемого уровня согласно указанной выше процедуре. (Гидроцилиндр должен находиться на такте сжатия.)

2.	Отсоединить шланг контура хода поршня вверх (OUT/UP) от переднего штуцера на гидроцилиндре.  Если оба цилиндра подверглись переборке, отсоединить шланги с обоих гидроцилиндров.

3.	Направить конец шланга в емкость установленного образца для сбора ГСМ.

4.	Запустить насос и производить наклон в направлении вверх (UP) до тех пор, пока из шланга(гов) не потечет ровный поток жидкости без воздушных пузырьков. Подсоединить шланг(и) на место и надежно затянуть.

5.	Заправить насос жидкостью до требуемого уровня.

a - Шланг контура хода поршня вверх (OUT/UP)

b - Передний штуцер на гидроцилиндре

#### Стравливание воздуха из контура хода поршня в воду/вниз (IN/DOWN) системы  Power Trim

1.	Проверить, чтобы резервуар насоса был заправлен жидкостью до требуемого уровня.

2.	Отсоединить шланг контура хода поршня вниз (IN/DOWN) от заднего гидравлического соединения на  штуцере кожуха карданного подвеса. Если оба цилиндра подверглись переборке, отсоединить шланги от обеих сторон гидравлического соединения (штуцера).

3.	Заглушить отверстия в гидравлическом соединении с помощью заглушки (22-38609) или подобного приспособления.

4.	Направить конец шланга(гов) в емкость для сбора ГСМ.

5.	Запустить насос в направлении наклона вверх (Up) до полного выдвижения штоков из цилиндров.

6.	Снять заглушку(ки) с гидравлического разъема кожуха карданного подвеса и кратковременно запустить насос в направлении наклона вниз (IN/DOWN) до получения равномерного потока жидкости без воздуха из задних отверстий на гидравлическом разъеме/штуцере. Подсоединить шланг(и) на место и надежно затянуть.

7.	Опустить колонку до полного положения вниз (IN/DOWN) и заправить насос жидкостью до требуемого уровня. Несколько раз запускать насос на наклон вниз и наклон вверх (IN/DOWN и OUT/UP) и повторно проверить уровень жидкости.

a - Шланг контура наклона вниз (In/Down)

b - Разъем гидравлического соединения

c - Заглушка - Plug (22-38609)

### Проверка насоса системы Power Trim

!!! ВНИМАНИЕ

Перекрестное соединение шлангов (когда они перепутаны местами) приведет к повреждению кожуха поворотно-откидной колонки. Для обеспечения правильного соединения шлангов при дальнейшей сборке промаркировать шланги и шланговые соединения соответствующим образом.

#### Манометр для проверки давления

1.	Проверить уровень жидкости в насосе. При необходимости заправить.

2.	Установить колонку в полное положение вниз (IN/DOWN).

3.	Подсоединить манометр на самом удобном месте (у насоса или разъема гидравлического соединения).

Манометр подсоединен к насосу

a - Манометр для гидравлического испытания - Hydraulic Test Gauge (91 -52915A6)

Манометр подсоединен к разъему гидравлического соединения

a - Манометр для гидравлического испытания - Hydraulic Test Gauge (91 -52915A6)

b - Гидравлический разъем на кожухе карданного подвеса

c - Крышки (входящие в комплект манометра)

d - Пробки (входящие в комплект манометра)

4. Открыть вентили "A" и "B" и на несколько секунд запустить насос в работу в направлении наклона вверх (UP) и наклона вниз (DOWN) для стравливания воздуха.

#### Проверка на ограничения внутри системы

1.	Открыть вентили "A" и "B".

2.	Запустить насос на наклон вверх OUT/UP и вниз IN/DOWN, наблюдая за показаниями манометра.

3.	Если давление превышает указанное значение 200 фунт./кв.дюйм. (1379 кПа), заменить переходник.

#### Проверка давления (опрессовка) контура хода поршня из воды/вверх (OUT/UP)

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в круглых скобках, например, (3) относятся к соединениям насоса гидравлической системы на схеме, приведенной на стр. 5A-11.

1.	Оставить вентиль "A" открытым и закрыть вентиль "B."

2.	Запустить насос на наклон вверх (OUT/UP), наблюдая за манометром. Он должен показывать 2200-2600 фунт./кв.дюйм. (15173-17932 кПа).

Если показание манометра укладывается в указанный предел, перейти к выполнению действий по пункту 3.

Если показание манометра не укладывается в указанный предел, выполнить следующее:

3. Запустить насос на наклон вверх (OUT/UP) до тех пор, пока стрелка манометра не дойдет до давления 2200-2600 фунт./кв.дюйм. (15173-17932 кПа). Остановить работу насоса на наклон вверх (OUT/UP). Давление не должно падать ниже 1900 фунт./кв.дюйм. (13104 кПа). Если манометр показывает 1900 фунт./кв.дюйм. (13104 кПа) или больше, закончить проверку давления наклона вверх (UP). Если манометр показывает давление ниже  1900 фунт./кв.дюйм. (13104 кПа), выполнить следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшая утечка приведет к заметному падению давления.

#### Проверка давления (опрессовка) контура хода поршня в воду/вниз (IN/DOWN)

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в круглых скобках, например, (3) относятся к соединениям насоса гидравлической системы.

1.	Закрыть вентиль "A" и открыть вентиль "B."

2.	Запустить насос на наклон вниз (IN/DOWN), наблюдая за манометром. Он должен показывать 400-600 фунт./кв.дюйм. (2759-4138 кПа). Если показание манометра укладывается в указанный предел, перейти к выполнению действий по пункту 3. Если показание манометра не укладывается в указанный предел, выполнить следующее:

3. Запустить насос на наклон вниз (IN/DOWN) до тех пор, пока стрелка манометра не дойдет до давления 400 - 600 фунт./кв.дюйм. (2759 - 4138 кПа). Остановить работу насоса на наклон вниз (IN/DOWN). Давление не должно падать ниже 350 фунт./кв.дюйм. (2414 кПа).

ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшая утечка приведет к заметному падению давления.

- Если манометр показывает выше 350 фунт./кв.дюйм. (2414 кПа), закончить проверку давления наклона вниз (DOWN).

- Если манометр показывает давление ниже  350 фунт./кв.дюйм. (2414 кПа), выполнить следующее:

* - Цифры в алгоритме относятся к схеме гидравлической системы на стр. 5-A8.

#### Гидравлическая система насоса Power Trim

| 1 - Маятниковый клапан 2 - Переходник насоса 3 - Предохранительный клапан давления хода поршня вверх OUT/UP | 4 - Предохранительный термоклапан 5 - Штуцер 6 - Предохранительный клапан давления хода поршня вниз (IN/DOWN) |
| --- | --- |

### Проверка внутренней утечки цилиндров управления дифферентом

ВАЖНО: Перед выполнением следующей процедуры испытания, проверить и убедиться в том, что давление наклона вверх (OUT/UP) удовлетворяет требованиям, указанным в процедуре испытания давления наклона вверх (OUT/UP).

1. Подсоединить на место шланги гидроцилиндров системы наклона колонки (если они были сняты в ходе предыдущей проверки), как указано ниже:

a.	Отвернуть и снять заглушки и крышки.

b.	Подсоединить шланг контура наклона вверх (UP) к переднему отверстию гидравлического разъема. Надежно затянуть.

c.	Подсоединить шланг контура наклона вниз (DOWN) к заднему отверстию на гидравлическом разъеме. Надежно затянуть.

a - Шланг контура наклона вверх (UP)

b - Шланг контура наклона вниз (DOWN)

c - Гидравлический разъем

2.	Подсоединить манометр в самом удобном месте у насоса или у гидравлического разъема.

3.	Открыть вентили "A" и "B" и несколько раз запустить насос на наклон вверх и вниз (OUT/UP - IN/DOWN) (для стравливания воздуха).

4.	Запустить насос на наклон вверх (OUT/UP) до полного выхода штоков поршней из цилиндров. Наблюдать за показаниями манометра во время работы насоса. Давление должно быть 2200-2600 фунт./кв.дюйм. (15173-17932 кПа).

5.	Остановить работу насоса на наклон вверх (OUT/UP). Давление не должно падать ниже 1900 фунт./кв.дюйм. (13104 кПа).

a.	Показание манометра ниже 1900 фунт./кв.дюйм. (13105 кПа) указывает на утечку в цилиндре. Найти неисправный цилиндр, как указано в пунктах ниже.

b.	Если манометр подсоединен к насосу, переставить манометр на гидравлический разъем кожуха карданного подвеса. Повторить действия по пункту 2. Затем запустить насос в направлении наклона вверх до полного выхода штоков из цилиндров.

c.	Закрыть вентиль на манометре и повторить действия по пунктам 3 и 4.

Если показания теперь соответствуют указанным значениям, неисправен тот цилиндр, на стороне которого подсоединен манометр.

Если показания все еще не соответствуют указанным значениям, неисправен цилиндр на противоположной стороне от той, к которой подсоединен манометр.

#### Проверка поршня-амортизатора цилиндра управления дифферентом

Если результаты всех предыдущих испытаний удовлетворяют требованиям, но колонка не производит наклон вниз (IN/DOWN), то проблема, возможно, в утечке на поршне-амортизаторе гидроцилиндра. Проверить эту утечку необходимо по следующей процедуре. Манометр для этого не требуется.

1.	Запустить насос в направлении наклона вверх (OUT/UP) до полного выхода штоков  из цилиндров.

2.	С помощью соответствующего приспособления зафиксировать штоки цилиндров так, чтобы они не вдвигались в цилиндры. Для этой цели удобно использовать комплект для режима буксировки/транспортировки колонки - Quicksilver Trailering Kit.

a - Зажим для режима буксировки / транспортировки

3. Отсоединить шланг контура хода поршня вверх (UP) от цилиндра.

a - Шланг контура хода поршня вверх (UP)

b - Переднее соединение

4. Запустить насос в направлении наклона вниз (IN/DOWN). Если жидкость течет из отверстия контура наклона вверх (UP) на гидроцилиндре, то поршень-амортизатор течет. Поршень-амортизатор необходимо заменить.

### Стендовые испытания мотора и электрической части

#### Проверка 110-амперного предохранителя  (с насосом в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся материалов, т.к. при выполнении соединений может возникнуть искра со всеми вытекающими из этого последствиями.

1. С помощью вольтметра проверить напряжение на клемме "d". На этой клемме ДОЛЖНО БЫТЬ напряжение перед выполнением следующей проверки.

a - Отрицательный (-) щуп вольтметра

b - Положительный (+) щуп вольтметра

c - Предохранитель (красного цвета)

d - Измерить напряжение здесь.

2. С помощью вольтметра проверить напряжение на клемме "d".

a.	Напряжение есть: Предохранитель нормальный.

b.	Напряжения нет: Заменить предохранитель.

a - Отрицательный (-) щуп вольтметра

b - Положительный (+) щуп вольтметра

c - Предохранитель (красного цвета)

d - Измерить напряжение здесь.

#### Проверка 110-амперного предохранителя  (с насосом не в лодке)

1. Подсоединить щупы омметра к клеммам на патроне предохранителя.

a - 110-амперный предохранитель (красный)

b - Щупы омметра

Омметр показывает 0 Ом (Полный контакт, обрыва нет) - Предохранитель целый.

Омметр показывает высокое сопротивление (Обрыв) - Предохранитель заменить.

#### Проверка 20-амперного предохранителя

1. Вынуть предохранитель из патрона.

a - Патрон предохранителя

2. Подсоединить щупы омметра к концам предохранителя.

a - 20-амперный предохранитель

b - Щупы омметра

Омметр показывает 0 Ом (Полный контакт, обрыва нет) - Предохранитель целый.

Омметр показывает высокое сопротивление (Обрыв) - Предохранитель заменить.

#### Проверка мотора насоса системы Power Trim (в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

При выполнении электрических соединений может возникнуть искра. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся или взрывчатых материалов.

!!! ОСТОРОЖНО

При проверке напряжения и электрической части мотора насоса гидравлической системы управления дифферентом, когда насос находится в лодке и подсоединен к гидравлическим шлангам, НЕ находиться вблизи поворотно-откидной колонки.

1. Работа мотора при наклоне вверх (OUT/UP).

a. Подсоединить проволочную перемычку (калибра №12)  между положительной (+) клеммой соленоида и клеммой сине-белого вывода мотора.

b. Мотор должен работать.

Положение наклона вниз (IN/DOWN)

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительная (+) клемма

c - Клемма сине-белого вывода мотора

d - Провод-перемычка

2. Работа при наклоне вниз (IN/DOWN).

a.   Подсоединить проволочную перемычку (калибра №12)  между положительной (+) клеммой соленоида и клеммой зелено-белого вывода мотора.

b.   Мотор должен работать.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительная (+) клемма

c - Клемма зелено-белого вывода мотора

d - Провод-перемычка

3. Если мотор не работает, см. главу "Ремонт мотора".

#### Проверка мотора насоса системы Power Trim (не в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

При выполнении электрических соединений может возникнуть искра. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих, воспламеняющихся или взрывчатых материалов.

1.	Снять насос гидросистемы управления наклоном с лодки. См. главу "Демонтаж насоса системы Power Trim".

2.	Слить жидкость из резервуара насоса.

3.	Работа при наклоне вверх (OUT/UP)

a.	Подсоединить положительный (+) провод от источника 12 Вольт к клемме сине-белого вывода мотора.

b.	Подсоединить отрицательный (-) провод от источника к надежной "массе" на корпусе насоса.

c. Мотор должен работать.

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительный (+) провод от источника 12 Вольт

c - Отрицательный (-) провод от источника

4.	Работа при наклоне вниз (IN/DOWN)

a.	Подсоединить положительный (+) провод от источника 12 Вольт к клемме зелено-белого вывода мотора.

b.	Подсоединить отрицательный (-) провод от источника к надежной "массе" на корпусе насоса.

c.	Мотор должен работать.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительный (+) провод от источника 12 Вольт

c - Отрицательный (-) провод от источника

5. Если мотор не работает, см. главу "Ремонт мотора".

#### Проверка соленоида (с насосом в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

При выполнении электрических соединений может возникнуть искра. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих воспламеняющихся или взрывчатых материалов.

!!! ОСТОРОЖНО

При проверке напряжения и электрической части мотора насоса гидравлической системы управления дифферентом, когда насос находится в лодке и подсоединен к гидравлическим шлангам, НЕ находиться вблизи поворотно-откидной колонки.

1. Соленоид наклона вверх (UP/OUT).

a. Подсоединить проволочную перемычку (калибра №12)  между положительной (+) клеммой соленоида и клеммой сине-белого провода жгута.

b.	Мотор должен работать.

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительная (+) клемма соленоида

c - Клемма сине-белого провода жгута

d - Провод-перемычка

2. Соленоид наклона вниз (IN/DOWN).

a.   Подсоединить проволочную перемычку (калибра №12)  между положительной (+) клеммой соленоида и клеммой зелено-белого провода жгута.

b.   Мотор должен работать.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительная (+) клемма соленоида

c - Клемма зелено-белого провода жгута

d - Провод-перемычка

3. Если мотор насоса не работает в одном или другом направлении, заменить соответствующий соленоид.

См. электрическую схему соединений.

#### Проверка соленоида (с насосом не в лодке)

!!! ОСТОРОЖНО

При выполнении электрических соединений может возникнуть искра. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ выполнять данную проверку вблизи горючих, воспламеняющихся или взрывчатых материалов.

1.	Снять с лодки насос гидросистемы управления наклоном. См. главу "Демонтаж насоса системы Power Trim".

2.	Слить жидкость из резервуара насоса.

3.	Работа соленоида наклона вверх (OUT/UP)

a.	Подсоединить положительный (+) провод от источника 12 Вольт к сине-белому проводу жгута.

b.	Подсоединить отрицательный (-) провод от источника к надежной "массе" на корпусе соленоида, как показано.

c.	Подсоединить щупы омметра к большим клеммам на соленоиде.

a - Соленоид наклона вверх (OUT/UP)

b - Положительный (+) провод от источника 12 Вольт

c - Отрицательный (-) провод от источника

d - Щупы омметра

e - Клемма с сине-белым проводом жгута

f - Клемма "масса" соленоида

4.	Омметр показывает 0 Ом (Полный контакт, обрыва нет) - Соленоид целый.

Омметр показывает высокое сопротивление (Полного контакта нет) - Соленоид заменить.

5. Работа соленоида наклона вниз (IN/DOWN).

a.	Подсоединить положительный (+) провод от источника 12 Вольт к клемме с зелено-белым проводом жгута.

b.	Подсоединить отрицательный (-) провод от источника к надежной "массе" на корпусе соленоида.

c.	Подсоединить щупы омметра к большим клеммам на соленоиде.

a - Соленоид наклона вниз (IN/DOWN)

b - Положительный (+) провод от источника 12 Вольт

c - Отрицательный (-) провод от источника

d - Щупы омметра

e - Клемма с зелено-белым проводом жгута

f - Клемма "масса" соленоида

6.	Омметр показывает 0 Ом (Полный контакт, обрыва нет) - Соленоид целый.

Омметр показывает высокое сопротивление (Полного контакта нет) - Соленоид заменить. См. схему электропроводки.

### Демонтаж насоса системы Power Trim

1.	Отсоединить аккумуляторные выводы насоса от аккумуляторной батареи. Первым отсоединять отрицательный провод.

2.	Отсоединить разъем жгута системы управления дифферентом (3-штырьковый разъем) от насоса.

3.	Снять гидравлические шланги с насоса. Концы шлангов заглушить.

4. Снять болты с квадратной головкой и шайбы. Затем поднять из лодки насос и напольный кронштейн.

a - Положительный аккумуляторный провод

b - Отрицательный аккумуляторный провод

c - Разъем жгута

d - ЧЕРНЫЙ гидравлический шланг (шланг контура наклона вверх - UP)

e - СЕРЫЙ гидравлический шланг (шланг контура наклона вниз - DOWN)

f - Болты с квадратной головкой и шайбы

### Ремонт гидравлики

#### Разборка

1. Отсоединить провода мотора системы управления наклоном.

a - Сине-белый провод мотора

b -Зелено-белый провод мотора

c - Черный провод "масса" мотора

2. Отвернуть и снять крепежные болты и насос системы управления дифферентом с напольного кронштейна.

a - Насос

b - Напольный кронштейн

c - Крепежные болты

3. Если необходима замена соленоидов, снять соленоиды.

a - Соленоид наклона вверх (UP)

b - Соленоид наклона вниз (DOWN)

c - Крепежные болты (по 2 на каждый соленоид)

4. Снять резервуар насоса.

a - Резервуар насоса

b - Болт и уплотнительное кольцо - разделительная втулка

#### Замена фильтра

1. Снять фильтр, поднимая его вверх и слегка прокручивая.

a - Фильтр

2. Установить новый фильтр.

a - Фильтр

b - Головка на 5/8"

#### Замена предохранительного клапана хода поршня вверх (UP)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить комплектный (из ЗИП) предохранительный клапан давления в контуре хода поршня вверх (UP) по внешнему виду, этот клапан имеет цветовой код - синий.

ВАЖНО: Между предохранительным клапаном заводской установки и клапаном из ЗИП существует отличие. После ослабления прижимной гайки клапана заводской установки регулировка этого клапана нарушается.

ВАЖНО: При установке нового клапана из ЗИП НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться снимать прижимную гайку. Этот клапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление хода поршня вверх (UP) на заводе-изготовителе.

a - Заводская установка предохранительного клапана хода поршня вверх (UP)

ПРИМЕЧАНИЕ: Родные предохранительные клапаны, установленные на заводе, имеют естественный стальной цвет - они не имеют цветовой кодовой маркировки.

1. Заменить предохранительный клапан наклона вверх (UP). Проверить, чтобы резьбовое отверстие было чистым. Смазать уплотнительное кольцо у основания нового клапана фирменной жидкостью Power Trim & Steering Fluid и установить. Затянуть с усилием до 70 фунт.-дюйм. (7.9 Н-м).

Используемый в текущее время предохранительный клапан для замены

a - Предохранительный клапан хода поршня вверх из ЗИП

b - Область цветовой кодовой маркировки. Синий цвет

Родной предохранительный клапан заводской установки

a - Предохранительный клапан хода поршня вверх заводской установки

b - Прижимная гайка - Ослабить перед демонтажем клапана

c - Снять детали корпуса насоса (пружину, пистон-подпятник пружины, запорный шарик) - Выбросить

d - Предохранительный клапан хода поршня вверх из ЗИП для замены (синий) - Затягивать клапан за основание

e - Прижимная гайка - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ И НЕ ПЫТАТЬСЯ ОСЛАБИТЬ.

f - Уплотнительное кольцо

#### Замена предохранительного клапана хода поршня вниз (DOWN)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить комплектный (из ЗИП) предохранительный клапан давления в контуре хода поршня вниз (DOWN) по внешнему виду, этот клапан имеет цветовой код - зеленый.

ВАЖНО: Между предохранительным клапаном заводской установки и клапаном из ЗИП существует отличие. После ослабления прижимной гайки клапана заводской установки регулировка этого клапана нарушается.

ВАЖНО: При установке нового клапана из ЗИП НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться отворачивать 6-гранную прижимную гайку. Этот клапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление хода поршня вниз (DOWN) на заводе-изготовителе.

a - Заводская установка предохранительного клапана хода поршня вверх (DOWN)

a - Предохранительный клапан хода поршня вниз (DOWN) из ЗИП

b - Область цветовой кодовой маркировки. Зеленый цвет

1. Заменить предохранительный клапан наклона вниз (DOWN). Снять детали корпуса насоса и выбросить Проверить, чтобы резьбовое отверстие было чистым. Смазать уплотнительное кольцо у основания нового клапана фирменной жидкостью Power Trim & Steering Fluid и установить. Затянуть с усилием до 70 фунт.-дюйм. (7.9 Н-м). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ И НЕ ПЫТАТЬСЯ ОСЛАБИТЬ ПРИЖИМНУЮ ГАЙКУ.

Родной предохранительный клапан заводской установки

a - Предохранительный клапан хода поршня вниз (DOWN) заводской установки

b - Прижимная гайка - Ослабить перед демонтажем клапана

c - Детали корпуса насоса (пружина, пистон-подпятник пружины, запорный шарик)

d - Предохранительный клапан хода поршня вниз (DOWN) из ЗИП для замены (зеленый)

e - Прижимная гайка

f - Уплотнительное кольцо

#### Замена предохранительного термоклапана

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы определить предохранительный термоклапан из ЗИП по внешнему виду, этот клапан имеет цветовой код золотистого цвета.

ВАЖНО: Этот термоклапан предварительно отрегулирован и установлен на определенное давление на заводе-изготовителе. При установке нового термоклапана из ЗИП НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ослаблять и не пытаться разделять детали клапана. Не захватывать ключом за верхний штуцер золотистого цвета. Для затягивания предохранительного клапана захватывать его ключом за нижнюю 6-гранную часть штуцера.

1. Заменить предохранительный термоклапан на новый. Снять детали корпуса насоса и выбросить Проверить, чтобы резьбовое отверстие было чистым. Смазать уплотнительное кольцо у основания нового термоклапана фирменной жидкостью Power Trim & Steering Fluid и установить. Затянуть с усилием до 70 фунт.-дюйм. (7.9 Н-м). Затягивать за основание клапана. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ И НЕ ПЫТАТЬСЯ ОСЛАБИТЬ ПРИЖИМНУЮ ГАЙКУ.

a - Предохранительный термоклапан

b - Предохранительный термоклапан для замены из комплекта ЗИП (золотистого цвета)

c - Уплотнительное кольцо

d - Детали корпуса насоса (пружина, пистон-подпятник- пружины, запорный шарик)

#### Замена насоса

ПРИМЕЧАНИЕ: Насос переборке не подлежит. Если насос неисправен, заменить всю сборку целиком, единым узлом.

1. Отвернуть крепежные винты с помощью дольчатой или стандартной головки 3/16 " (5 мм) и снять насос. НЕ ОСЛАБЛЯТЬ сборочные винты насоса.

a - Винт

b - Сборочные винты насоса

2. Снять уплотнительные кольца со старого насоса и установить их на новый насос.

3. Смазать контактную кромку сальника переходника легким маслом.

a - Уплотнительные кольца

b - Сальник переходника

4. Установить насос и затянуть винты насоса с усилием до 70 фунт.-дюйм. (7.9 Н-м) с помощью 6-гранной дольчатой или стандартной головки на 3/16" (5 мм).

a - Винты

#### Замена адаптера

1. Снять винты крепления мотора насоса и снять мотор насоса.

a - Мотор насоса

b - Винты (2)

2. Снять и выбросить уплотнительное кольцо между переходником и резервуаром.

a – Переходник

b - Уплотнительное кольцо

3.	Снять и выбросить уплотнительное кольцо между мотором и переходником.

4.	Если установлена, снять вентиляционную винт-пробку (со щупом для контроля уровня масла) со старого переходника.

5.	Если предусмотрено, установить вентиляционную винт-пробку (со щупом для контроля уровня масла) и новое уплотнительное кольцо на новый переходник.

6. Проверить, чтобы приводной штифт был установлен так, чтобы мелкий шлиц был направлен к резервуару. Смазать приводной штифт смазкой 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

a - Переходник

b - Уплотнительное кольцо

c - Приводной штифт (Мелким шлицом в сторону резервуара)

7. Совместить вал мотора с приводным штифтом и установить мотор на переходник. Расположить мотор, как показано, и затянуть винтами. Надежно затянуть винты.

a - Вал мотора

b - Приводной штифт со шлицом

c - Винты (на противоположных углах)

#### Ремонт адаптера

##### ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА и ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

1. Снять 6-гранные заглушки-держатели и пружины (по одной с каждой стороны).

a - 6-гранные заглушки-держатели (2)

b - Пружины (2)

2. Снять и выбросить тарельчатые клапаны.

a - Тарельчатый клапан

!!! ВНИМАНИЕ

При демонтаже корпусов тарельчатых клапанов с адаптера (переходника) соблюдать предельную осторожность, чтобы не допустить повреждения поверхности седла под тарельчатый клапан на корпусе клапана.

3. Снять корпуса обратных клапанов и катушку с помощью металлического стрежня или бородка на 1/4 " (6.35 мм). Следить за тем, чтобы металлический стержень или бородок НЕ КАСАЛИСЬ сальниковой поверхности клапана.

a - Корпус обратного клапана

b - Катушка

c - Бородок малого размера и диаметра

4.	Снять и выбросить уплотнительные кольца на заглушках-держателях с 6-гранной головкой.

5.	Выбросить корпуса обратных клапанов.

6.	Прочистить заглушки-держатели с 6-гранной головкой и катушку.

a - Уплотнительные кольца

b - Держатели-заглушки с 6-гранной головкой

c - Пружины

d - Тарельчатые клапаны

e - Корпуса обратных клапанов

f - Катушка

7. Смазать уплотнительные кольца корпуса обратного клапана  фирменной жидкостью Power Trim & Steering Fluid или моторным маслом 10W-30 или 10W-40.

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ вталкивать корпуса обратных клапанов в переходник с силой, т.к. это может привести к повреждению уплотнительных колец.

8. Вставить катушку и корпуса обратных клапанов в переходник.

9. Вставить тарельчатые клапаны в корпуса обратных клапанов.

a	- Катушка

b	- Корпус обратного клапана (2)

c	- Тарельчатый клапан (2)

d	- Уплотнительное кольцо обратного клапана

10.	 Смазать уплотнительные кольца 6-гранных заглушек-держателей фирменной жидкостью Quicksilver Power Trim & Steering Fluid или моторным маслом 10W-30 или 10W-40.

11.	 Установить пружины в 6-гранные заглушки-держатели.

12.	 Ввинтить 6-ранные заглушки-держатели в переходник рукой до их упора в корпус обратного клапана.

a - Пружина (2)

b - Уплотнительное кольцо

c - Держатель-заглушка с 6-гранной головкой (2)

Заглушки-держатели с 6-гранной головкой ДОЛЖНЫ ввинчиваться в переходник строго в соответствии с инструкциями, как указано, иначе невыполнение этого требования может привести к повреждению уплотнительных колец корпуса обратного клапана.

13. Надежно затянуть заглушки-держатели с 6-гранными головками с каждой стороны.

a - Заглушки-держатели с 6-гранной головкой

#### Замена масляного сальника вала насоса

1. Снять винты крепления насоса с помощью 6-гранной дольчатой или стандартной головки на 3/16" (5 мм). Снять насос. НЕ ослаблять и не снимать сборочные винты насоса.

a - Винт

b - Сборочный винт насоса

2. Снять масляный сальник, поддев его отверткой.

a - Масляный сальник

3.	Снять и заменить уплотнительные кольца на основании насоса (если они изношены).

4.	Установить новый сальник контактными кромками к насосу. Масляный сальник можно втолкнуть рукой.

5.	Смазать контактные кромки сальника легким маслом.

a - Масляный сальник

b - Уплотнительные кольца

c- Насос

6. Установить насос и затянуть крепежные винты с усилием до 70 фунт.-дюйм. (7.9 Н-м) с помощью 6-гранной дольчатой или стандартной головки на 3/16" (5 мм).

a - Винты

7. Установить резервуар  насоса.

a - Резервуар насоса

b - Болт и уплотнительное кольцо - разделительная втулка

### Ремонт насоса

#### Разборка

1. Снять мотор управления углом наклона с переходника.

a - Мотор управления углом наклона

b - Переходник

c - Винты

2. Снять уплотнительное кольцо между мотором и переходником.

a -Переходник

b -Уплотнительное кольцо

3. Снять торцевую крышку мотора и шайбу с втулки вала якоря.

a - Крышка

b - Винты (4)

c - Шайба

4. Ослабить прижимные планки щеток.

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

ВАЖНО: Чтобы не потерять пружины, при демонтаже щеткодержателей соблюдать предельную осторожность.

5. Снять щеткодержатели и пружины.

a - Щеткодержатель

b - Пружины

6. Снять сборку термореле со щетками.

a - Термореле и щетки

b – Винт

7. Снять кронштейн узла щеток.

a - Кронштейн узла щеток

b - Винты

8. Снять якорь и упорную шайбу из корпуса мотора.

a - Якорь

b - Упорная шайба

c - Корпус мотора

9. Снять магнитные полюса с обмотками из корпуса мотора.

a - Магнитные полюса с обмотками

b - Корпус мотора

10. Снять уплотнительное кольцо корпуса мотора.

a - Уплотнительное кольцо

b - Корпус мотора

### Проверка якоря

#### Проверка на КЗ обмотки якоря на массу

1.	Установить омметр на шкалу Rx1.

2.	Подсоединить крокодил щупа омметра к валу якоря.

3.	Касаться другим щупом омметра последовательно одного за другим ламелей коллектора.

Прибор показывает полный контакт - КЗ обмотки якоря на массу (заменить якорь).

Прибор показывает отсутствие контакта - Якорь не коротит на массу.

a - Омметр установлен на шкалу Rx1

b - Щуп омметра на якоре

c - Щуп омметра на ламеле коллектора (последовательно переходить от одного ламеля к другому)

#### Проверка на короткое замыкание (КЗ) в обмотках якоря

1. Проверить якорь прибором для обнаружения короткозамкнутых витков (руководствоваться инструкциями завода-изготовителя прибора). Если якорь имеет КЗ в обмотках, якорь заменить.

#### Чистка коллектора

1.	Зачистить коллектор шлифовальной шкуркой на тканевой основе с зернистостью №00. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать наждачную бумагу.

2.	Проверить межламельные зазоры коллектора на присутствие постороннего материала. Если обнаружен, материал удалить.

a - Коллектор

b - Межламельные канавки

### Виды проверок обмоток статора

#### Проверка на обрыв

1. Подсоединить щупы омметра к выводу щетки от полюсной обмотки и сине-белому выводу.

Прибор показывает полный контакт (обрыва нет) - Обмотка нормальная.

Прибор не показывает контакта (обрыв) - Заменить весь узел полюсных обмоток (обмоток статора).

a - Щуп омметра подсоединен к выводу щетки

b - Щуп омметра подсоединен к сине-белому выводу

2. Подсоединить щупы омметра к выводу щетки от обмотки статора и зелено-белому выводу.

Прибор показывает полный контакт (обрыва нет) - Обмотка нормальная.

Прибор не показывает контакта (обрыв) - Заменить весь узел полюсных обмоток (обмоток статора).

a - Щуп омметра подсоединен к выводу щетки

b - Щуп омметра подсоединен к зелено-белому выводу

#### Проверка на КЗ

1. Подсоединить щупы омметра к выводу щетки от полюсной обмотки и к раме с полюсными обмотками.

Прибор показывает полный контакт (КЗ) - КЗ обмотки на раму (заменить полюсные обмотки целиком).

Прибор не показывает контакта (бесконечность) - Обмотка нормальная.

a - Рама с полюсными обмотками

b - Вывод щетки от полюсной обмотки

#### Проверка на обрыв термореле

1. Подсоединить щупы омметра к контакту в форме лопатки и выводу щетки.

Прибор показывает полный контакт (обрыва нет) - Перейти к выполнению следующего пункта.

Прибор не показывает контакта (бесконечность) - Заменить термореле.

a - Контакт термореле

b - Вывод щетки

2. Вставить изолятор (например, полоску бумаги) между контактными точками, т.е. контактом в форме лопатки  и выводом щетки.

Прибор показывает полный контакт (замыкание) Заменить термореле.

Прибор не показывает контакта (бесконечность) - Термореле нормальное.

a - Контакт термореле

b - Вывод щетки

c - Изолятор (бумажная полоска)

3. Убрать изолятор между контактными точками на термореле. Зачистить контактные точки, удалив посторонний материал.

#### Замена щеток

1. Ослабить прижимные планки щеток.

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

ВАЖНО: Чтобы не потерять пружины, при демонтаже щеткодержателей соблюдать предельную осторожность.

2. Снять щеткодержатели и пружины.

a - Щеткодержатель

b - Пружина

3. Снять термореле и щетки  как единый сборочный узел.

a - Сборка термореле со щетками

b - Винт

c – Разъем

ВАЖНО: При замене щетки, подсоединенной к проводам статорной обмотки, отрезать провод щетки как можно ближе к самой щетке.

4. Отрезать провод щетки как можно ближе к щетке и выбросить щетку.

a - Провод щетки

b - Щетка

5. Подсоединить провод новый щетки к проводу обмотки, ранее отрезанному по пункту выше. Обжать оба провода  вместе обжимным инструментом, как показано.

a - Провод щетки

b - Провод обмотки (провод старой щетки)

c - Обжатый контакт

6. Установить на место пружину и щетку в щеткодержатель.

a - Щеткодержатель

b - Пружина

c - Щетка

7. Расположить прижимные планки щеток и надежно затянуть их. НЕ ДОПУСКАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНОГО ЗАТЯГИВАНИЯ.

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

8. Перед сборкой расположить провода щеток, как показано.

a - Провод щетки

### Сборка

1. Установить уплотнительное кольцо корпуса мотора.

a - Уплотнительное кольцо

b - Корпус мотора

ВАЖНО: Провода обмоток статора должны быть обращены к передней стороне корпуса мотора. Для определения передней стороны мотора руководствоваться углублением в корпусе мотора.

a - Корпус мотора

b - Передняя сторона мотора

c - Область углубления

2. Установить обмотки с полюсными наконечниками в корпус мотора.

a - Обмотки с полюсными наконечниками

b - Корпус мотора

3. Установить упорную шайбу на якорь и установить якорь в корпус мотора.

a -Якорь

b - Упорная шайба

c - Корпус мотора

4. Установить кронштейн крепления узла щеток. Надежно затянуть винты.

a - Кронштейн крепления узла щеток

b - Винты

5. Установить термореле и подсоединить черный провод. НЕ допускать слишком сильного затягивания винта.

a - Термореле

b - Винт

c - Разъем с черным проводом

6. Установить пружины и щетки в щеткодержатель.

a - Щеткодержатели

b - Пружины

c - Щетки

7. Расположить держатели щеток и закрепить их прижимными планками. НЕ допускать слишком сильного затягивания винтов.

a - Прижимные планки щеток

b - Винты

8. Установить торцевую крышку мотора. Нанести герметик Loctite 27131 на винты и надежно затянуть. НЕ допускать слишком сильного затягивания.

a - Торцевая крышка мотора

b - Винты

9. Установить уплотнительное кольцо между мотором и переходником.

a - Переходник

b - Уплотнительное кольцо

10. Совместить вал мотора с приводным штифтом и установить мотор управления дифферентом на переходник. Затянуть винты с усилием до 25 фунт.-дюйм. (2.8 Н-м).

a	- Мотор системы управления дифферентом

b	- Переходник

c	-  Винты (два на противоположных углах)

d	- Приводной штифт

e	- Вал мотора

11. Установить насос на напольный кронштейн. Надежно затянуть.

a - Мотор системы управления наклоном

b - Напольный кронштейн

c - Винты и контровочные шайбы

12. Подсоединить провода мотора к соленоидам, как показано.

a - Сине-белый провод мотора

b - Зелено-белый провод мотора

c - Черный провод "масса" (заземления)

Винт крышки клеммы соленоида подсоединен к положительному (+) полюсу источника 12 Вольт. При установке крышки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать заземления отвертки (ее касания массы).

13. Установить контактную крышку соленоида. Надежно затянуть винт.

a - Контактная крышка соленоида

b - Винт

### Установка насоса системы Power Trim

1.	Прикрепить насос и монтажный кронштейн к лодке с помощью болтов с квадратными головками и шайб.

2.	Подсоединить на место шланги к насосу - черный шланг к левому штуцеру, серый шланг к правому штуцеру. НЕ перепутать шланги местами. Не допускать слишком сильного затягивания шлангов на штуцерах. Затянуть штуцеры с усилием до 110 фунт.-дюйм. (12 Н-м).

3.	Подсоединить жгут проводки системы управления наклоном к насосу системы управления наклоном.

4.	Подсоединить на свои места аккумуляторные провода.

!!! ВНИМАНИЕ

Заправочная крышка имеет вентиляционное отверстие. Обязательно снять заглушку крышки (Caplug), закрывающую заправочную горловину, с заправочной горловины на новых насосах из ЗИП при замене старых. Невыполнение этого требования может привести к повреждению насоса при его запуске в работу.

5. Проверить уровень жидкости и при необходимости заправить. (См. в главе " Обслуживание - Уровень масла в насосе системы Power Trim" в данном разделе).

a - Положительный провод батареи

b - Отрицательный провод батареи

c - Разъем жгута

d - Черный гидравлический шланг (шланг контура наклона вверх - UP)

e - Серый гидравлический шланг (шланг контура наклона вниз -DOWN)

f - Болты и шайбы

g - Вентиляционное отверстие в заправочной крышке

### Схемы электропроводки насоса системы Power Trim

#### Модели с 3-кнопочной панелью управления дифферентом/буксировкой

| a - 20-амперный предохранитель b - Болт заземления (напольный) c - Соленоид наклона ВВЕРХ - UP | d - Соленоид наклона ВНИЗ - DOWN e - Ограничитель дифферента f - 110-амперный предохранитель |
| --- | --- |

Модели с раздельными кнопками на румпеле для управления дифферентом и буксировкой

| a - 20-амперный предохранитель b - Болт заземления (напольный) c - Соленоид наклона ВВЕРХ - UP d - 110-амперный предохранитель e - Соленоид наклона ВНИЗ - DOWN | f - Переключатель режима буксировки g - От блокировки запуска к жгуту проводки приборов h - Ограничитель дифферента i - Кнопки управления наклоном вверх и вниз |
| --- | --- |

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 5B – Цилиндры управления дифферентом

### Оглавление

| Технические характеристики 5B-2 Значения усилия затягивания 5B-2 Специальный инструмент 5B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 5B-2 Ремонт цилиндра управления дифферентом 5B-3 Демонтаж 5B-3 Разборка 5B-5 Сборка 5B-9 Установка 5B-15 |  |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения усилия затягивания

| Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Болт штока поршня |  | 17.5 | 23.7 |
| Торцевая крышка |  | 45 | 61 |
| Винт крепления анода | 30 |  | 3.4 |

#### Специальный инструмент

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Разводной гаечный ключ - Spanner Nut Wrench | 91-821709T |
| Комплект - Большая пружина с подпятником пружины - Large Pin Set | 91-811907 |
| Комплект - Средняя пружина с подпятником пружины - Medium Pin Set | 91-811908 |
| Комплект - Малая пружина с подпятником пружины - Small Pin Set | 91-811909 |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой гидроцилиндров смазать все внутренние части фирменной жидкостью Quicksilver Power Trim & Steering Fluid или (если такая жидкость отсутствует) моторным маслом 10W-30 или 10W-40.

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Герметик - Loctite27131 | 92-809820 |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon | 92-825407A12 |
| Высококачественный герметик - Quicksilver Perfect Seal | 92-34227--1 |
| Гидравлическая жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Quicksilver Power Trim and Steering Fluid | 92-90100A12 |

### Ремонт цилиндра управления дифферентом

#### Демонтаж

1.	Отсоединить шланг контура наклона вверх (UP) от переднего отверстия на гидроцилиндре.

2. Отсоединить шланг контура наклона вниз (DOWN) от гидравлического разъема  на кожухе карданного подвеса. Заглушить отверстия соответствующей заглушкой или пробкой Артикул 22-38609.

a - Шланг гидроконтура наклона вверх (UP)

b - Переднее отверстие на гидроцилиндре

c - Шланг гидроконтура наклона вниз (DOWN)

d - Гидравлический разъем

3. Снять передний и задний крепеж цилиндра системы управления наклоном.

a - Передний анкерный штифт

b - Втулка (левобортная и правобортная) (4)

c - Плоская шайба (левобортная и правобортная) (2)

d - Серьга (левобортная и правобортная) (2)

e - Пластмассовая крышка (левобортная и правобортная) (2)

a - Задний анкерный штифт

b - Втулка (левобортная и правобортная) (4)

c - Плоская шайба (левобортная и правобортная) (2)

d - Серьга (левобортная и правобортная) (2)

e - Пластмассовая крышка (левобортная и правобортная) (2)

#### Разборка

!!! ВНИМАНИЕ

Перед разборкой цилиндров системы управления дифферентом проверить и обеспечить чистоту рабочего участка, на котором будут производиться работы. Попадание посторонних частиц и грязи в систему управления дифферентом может привести повреждению цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разводной ключ - Spanner Wrench Tool Артикул № 91-821709.

!!! ВНИМАНИЕ

Во время сборки и разборки НЕ зажимать цилиндр за центральную секцию. Зажимать за передний фланец.

1. Ослабить торцевую крышку разводным гаечным ключом Артикул №91-821709) и снять целиком шток с поршнем из цилиндра.

a - Цилиндр

b - Шток с поршнем в сборе

c - Снять с цилиндра шланг гидроконтура хода поршня вниз (Down).

2. Снять шланг контура хода поршня вниз (DOWN) с цилиндра.

a - Шланг контура хода поршня вниз (DOWN)

b - Прижимная планка

c - Винты

3. Снять плавающий поршень с цилиндра и снять уплотнительное кольцо.

a - Плавающий поршень

b - Цилиндр

c - Уплотнительное кольцо

4. Снять торцевые крышки цилиндра (с помощью специального инструмента Артикул №91 -821709).

a - Специальный инструмент - Special Tool 91-821709

b - Цилиндр

c - Торцевая крышка

5. Снять и разобрать поршень-амортизатор. Осторожно, не потерять запорные шарики. Объяснение действий при утере или отсутствии разделительной втулки  см. в главе "Сборка".

a - Болт

b - Разделительная втулка

c - Шайба

d - Пружины (3)

e - Подпятники пружин (3)

f - Запорные шарики (3)

g - Поршень-амортизатор

h - Уплотнительное кольцо

6. Снять и разобрать торцевую крышку.

a - Торцевая крышка

b - Шток поршня

c - Большое уплотнительное кольцо

d - Малое уплотнительное кольцо (2)

e - Электроконтактная пружина

f - Маслосъемное кольцо штока

g - Простая шайба

h - Стопорное (замковое) кольцо

7. Снять малое уплотнительное кольцо с конца штока поршня.

a - Малое уплотнительное кольцо

b - Шток поршня

8. Промыть все части в растворителе. Перед сборкой все части просушить.

#### Сборка

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать замену родных цилиндров на цилиндры других моделей, иначе это приведет к повреждению колонки и/или транца.

!!! ВНИМАНИЕ

Перед сборкой цилиндров системы управления дифферентом проверить и обеспечить чистоту рабочего участка, на котором будут производиться работы. Попадание посторонних частиц и грязи в систему управления дифферентом может привести повреждению цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой смазать все внутренние части смазать фирменной жидкостью Quicksilver Power Trim & Steering Fluid или моторным маслом SAE 10W-30 или 10W-40.

1. Установить малое уплотнительное кольцо на конец штока поршня.

a - Уплотнительное кольцо

b - Шток поршня

2.	Установить малые уплотнительные кольца и электроконтактную пружину в торцевую крышку.

3.	Установить маслосъемное кольцо, простую шайбу и замковое кольцо в торцевую крышку.

4.	Установить большое уплотнительное кольцо на поверхность наружного диаметра торцевой крышки.

5. Установить торцевую крышку на шток поршня.

a - Торцевая крышка

b - Шток поршня

c - Большое уплотнительное кольцо

d - Малое уплотнительное кольцо (2)

e - Электроконтактная пружина

f - Маслосъемное кольцо штока

g - Простая шайба

h - Стопорное (замковое) кольцо

6.	Установить большое уплотнительное кольцо на поршень-амортизатор.

7.	Установить запорный шарик, штифт запорного шарика, пружину и подпятник пружины в поршень-амортизатор.

ВАЖНО: Новые цилиндры системы управления дифферентом обладают возможностью увеличенного диапазона угла наклона вниз. Для того, чтобы увеличить диапазон угла наклона вниз приблизительно на 1-1/2 градуса, разделительную втулку (u) можно снять из цилиндров.  На некоторых лодках это повысит ускорение  за счет более быстрого погружения носа лодки.  Если разделительные втулки необходимо снять, лодку требуется проверить для того, чтобы убедиться, что увеличенный диапазон наклона вниз не вызывает никаких нежелательных эффектов при управлении лодкой (носовое руление, скуловое скольжение и т.д.), когда производится наклон колонки вниз при движении лодки на высоких скоростях. Лодку необходимо проверить во всех возможных режимах и условиях под нагрузкой, проверить ее маневренность, чтобы убедиться, что дополнительный угол наклона вниз не представляет никаких проблем для работы системы и эксплуатации лодки.  Окончательное решение и ответственность за использование возможности увеличенного диапазона наклона вниз остается за производителем лодки.

!!! ОСТОРОЖНО

Регулировку гидроцилиндров рекомендуется производить только силами квалифицированного персонала. После демонтажа разделительных втулок с цилиндров лодку необходимо проверить на воде для того, чтобы убедиться в том, что увеличенный диапазон угла наклона вниз не приводит к тому, что лодка начинает проявлять нежелательные характеристики при управлении ею, когда колонка опускается вниз на высоких скоростях движения. На некоторых лодках увеличенный диапазон угла наклона вниз может вызвать проблемы в управлении лодкой, которые могут привести к телесным повреждениям.

8. Установить поршень-амортизатор, три запорных шарика, штифты, которые служат для направления пружин, пружины, шайбы, служащие для направления пружин, разделительную втулку и болт на шток поршня. Нанести герметик Loctite 27131 на резьбу болта. Затянуть болт с усилием до 17.5 фунт.-фут. (23.5 Н-м).

a - Болт

b - Разделительная втулка

c - Шайба

d - Пружины (3)

e - Штифты пружин (3)

f - Запорные шарики (3)

g - Поршень-амортизатор в сборе

h - Уплотнительное кольцо

i - Запорный шарик

j - Штифт под запорный шарик

k - Подпятник пружины

9. Смазать части маслом. Установить уплотнительное кольцо на плавающий поршень и вставить плавающий поршень в цилиндр.

a - Уплотнительное кольцо

b - Поршень

c - Цилиндр

ВАЖНО: На некоторых конфигурациях лодок, возможно, потребуются разделительные втулки ограничения диапазона угла наклона для того, чтобы ограничить полный ход колонки вверх.  При этом необходимо установить такое же количество разделительных втулок, которое было снято с первоначальной установки.  В каждом цилиндре должно быть одинаковое количество.

10. Если требуется, установить разделительные втулки ограничения наклона.

a - Разделительные втулки ограничения диапазона угла наклона

!!! ВНИМАНИЕ

Перед разборкой цилиндров системы управления дифферентом проверить и обеспечить чистоту рабочего участка, на котором будут производиться работы. Попадание посторонних частиц и грязи в систему управления дифферентом может привести повреждению цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой смазать все внутренние части смазать фирменной жидкостью Quicksilver Power Trim & Steering Fluid или моторным маслом SAE 10W-30 или 10W-40.

!!! ВНИМАНИЕ

Во время сборки и разборки НЕ зажимать цилиндр за центральную секцию. Зажимать за передний фланец.

!!! ВНИМАНИЕ

Смазывать резьбы торцевой крышки только смазкой морского исполнения с тефлоновой присадкой 2-4-C Marine Lubricant with Teflon. Другие смазочные средства могут действовать как изоляторы и привести к ненадежному электроконтакту между крышкой и цилиндром, что может вызвать проблемы с коррозией.

11.	 Смазать резьбы торцевой крышки специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить поршень со штоком в цилиндр. Надежно затянуть торцевую крышку разводным ключом.

12.	 Затянуть торцевую крышку с усилием до 45 фунт.-фут. (61 Н-м) с помощью разводного ключа Артикул №91-821709.

a - Торцевая крышка

b - Поршень со штоком в сборе

c – Цилиндр

13. Расположить задние соединяющиеся концы штоков цилиндров, как показано.

a - Левобортный цилиндр

b - Правобортный цилиндр

c - Соединяющиеся концы (Смещение, ориентация головок штоков, как показано)

14. Установить шланг гидроконтура наклона вниз (DOWN).

a - Шланг гидроконтура наклона вниз (DOWN)

b - Прижимная планка

c - Винты

d - Проверить покрашенные места цилиндров на царапины, которые привели к обнажению металла. При необходимости подкрасить.

#### Установка

1.	Установить передние крепежные средства цилиндров, как показано.

2.	Смазать область в цилиндрах между втулками смазкой 2-4-C Lubricant with Teflon.

3.	Поставить на место анкерный штифт и установить втулку(ки) и шайбу(бы).

4.	Установить серьгу(ги) и пластмассовую крышку(ки) на конец анкерного штифта.

a	- Передний анкерный штифт

b	- Втулка (левобортная и правобортная) (4)

c	- Плоская шайба (левобортная и правобортная) (2)

d	- Серьга (левобортная и правобортная) (2)

e	- Пластмассовая крышка (левобортная и правобортная) (2)

5.	Установить задний крепеж цилиндра, как показано.

6.	Смазать область в цилиндрах между втулками смазкой 2-4-C Lubricant with Teflon.

7.	Поставить на место анкерный штифт и установить втулку(ки) и шайбу(бы).

8. Установить серьгу(ги) и пластмассовую крышку(ки) на конец анкерного штифта.

a	- Задний анкерный штифт

b	- Втулка (левобортная и правобортная) (4)

c	- Плоская шайба (левобортная и правобортная) (2)

d	- Серьга (левобортная и правобортная) (2)

e	- Пластмассовая крышка (левобортная и правобортная) (2)

9. После стравливания воздуха из цилиндров и шлангов системы, как указано в Разделе 5А, подсоединить на место шланги. (См. Оглавление.)

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# СИСТЕМА Power Trim

## Раздел 5C - Система Power Trim

## на спаренной установке

### Оглавление

| Важные сведения 5C-2 Проверка системы Power Trim спаренной установки 5C-2 Проверка реле 5C-3 Проверка диодного модуля 5C-3 Проверка выключателя режима буксировки 5C-4 Проверка правобортного переключателя управления дифферентом 5C-4 Проверка левобортного переключателя управления дифферентом 5C-4 Ремонт деталей спаренной системы Power Trim 5C-5 Важная информация 5C-5 Замена реле 5C-5 | Замена диодного модуля 5C-7 Демонтаж 5C-7 Установка 5C-7 Замена переключателя(лей) панели управления дифферентом 5C-8 Демонтаж 5C-8 Установка 5C-9 Схемы электропроводки 5C-10 Жгуты системы управления углом наклона спаренной установки 5C-10 Разводка в электрической распределительной коробке 5C-11 |
| --- | --- |

### Важная информация

При проверке спаренной установки из двух систем управления дифферентом Power Trim особое внимание следует обратить на указанные ниже моменты:

Разъемы жгута дистанционного пульта должны быть отсоединены, а замок зажигания должен быть установлен и находиться в положении ВЫКЛ. (OFF).

Перемычка, которая предусмотрена между клеммами 3 и 5, должна устанавливаться только тогда, когда это специально указано.

Указанные ниже проверки даны в порядке вероятного возникновения неисправностей и отказов узлов и деталей. Однако рекомендуется проводить все проверки, даже если неисправный узел или деталь обнаружен раньше в этом перечне. Эта мера предосторожности защитит от повторения неисправности, если неисправных узлов или деталей более одного.

### Проверка системы Power Trim спаренной установки

Распределительная коробка панели управления спаренной системы управления дифферентом

a	- Реле №1

b	- Реле №2

c	- Диодный модуль

d	- Клеммная колодка

e	- Панель управления

#### Проверка реле

##### ПРОВЕРКА РЕЛЕ №1

1.	Проверить напряжение 12В на клемме 2, при этом "массу" (заземление) брать только на клемме 4.

Напряжение есть, перейти к пункту 2.

Напряжения нет, заменить реле.

2.	Замкнуть перемычкой клеммы 3 и 5. Проверить напряжение 12В на клемме 2, при этом "массу" (заземление) брать только на клемме 4.

Напряжения нет, реле исправное.

Напряжение есть, заменить реле

##### ПРОВЕРКА РЕЛЕ №2

1.	Проверить на обрыв соединение между клеммами 13 и 9.

Обрыва нет (контакты замкнуты), перейти к пункту 2.

Обрыв (контакты разомкнуты), заменить реле.

2.	Установить перемычку между клеммами 3 и 5. Проверить на обрыв соединение между клеммами 13 и 9.

Обрыв (контакты разомкнуты), реле исправно.

Обрыва нет (контакты замкнуты), заменить реле.

#### Проверка диодного модуля

Выполнить проверку диодного модуля с помощью омметра, установленного на шкалу Rx1. При проверке диодов снимать 2 показания. Записать первое, затем поменять местами щупы омметра и снова снять и записать показание.

Если диод исправный, прибор должен показывать высокое сопротивление или бесконечность (стрелка прибора не отклоняется), когда он подсоединен в одном направлении и низкое сопротивление (менее 60 Ом), когда он подсоединен в другом направлении.

Если при проверке сопротивление диода высокое или бесконечность в обоих направлениях, значит, диод открыт, неисправен. Заменить диодный модуль.

1.	Диод №1

a. Замкнуть перемычкой клеммы 3 и 5. Проверить диод на клеммах 9 и 10.

2.	Диод № 2

a. Замкнуть перемычкой клеммы 3 и 5. Проверить диод между клеммами 10 и 13.

!!! ВНИМАНИЕ

Перед выполнением дальнейшей проверки диода снять предохранитель с красно-фиолетового вывода жгута для того, чтобы не допустить КЗ блока управления или авометра.

3.	Диод № 3

a. Проверить диод между клеммами 6 и 12.

4.	Диод № 4

a. Проверить диод между клеммами 12 и 7.

5.	Диод № 5

a. Проверить диод между клеммами 8 и 11.

6.	Диод № 6

a. Проверить диод между клеммами 14 и 15.

7.	Диод № 7

a. Проверить диод между клеммами 8 и 5.

8.	Диод № 8

a. Проверить диод между клеммами 5 и 15.

#### Проверка выключателя режима буксировки

!!! ВНИМАНИЕ

Перед выполнением проверки снять предохранитель с красно-фиолетового провода жгута.

1.	Установить омметр на шкалу Rx1.

2.	Нажать на кнопку "Trailer"  (режим буксировки колонки) и проверить контакт между клеммами 10 и 3.

Контакт есть, перейти к пункту 3.

Контакта нет, заменить кнопку.

3.	Нажать на кнопку "Trailer"  (режим буксировки колонки) и проверить контакт между клеммами 2 и 12.

Контакт есть, кнопка исправна.

Контакта нет, заменить кнопку.

#### Проверка правобортного переключателя управления дифферентом

1.	Установить омметр на шкалу Rx1.

2.	Нажать вниз на кнопку "STARBOARD TRIM" (наклон правобортной) и проверить контакт между клеммами 1 и 9.

Контакт есть, перейти к пункту 3.

Контакта нет, заменить кнопку.

3.	Нажать вверх на кнопку "STARBOARD TRIM" (наклон правобортной) и проверить контакт между клеммами 11 и 6.

Контакт есть, кнопка исправна.

Контакта нет, заменить кнопку.

#### Проверка левобортного переключателя управления дифферентом

1.	Установить омметр на шкалу Rx1.

2.	Нажать вниз на кнопку " PORT TRIM" (наклон левобортной) и проверить контакт между клеммами 2 и 13.

Контакт есть, перейти к пункту 3.

Контакта нет, заменить кнопку.

3.	Нажать вверх на кнопку " PORT TRIM" (наклон левобортной) и проверить контакт между клеммами 14 и 7.

Контакт есть, кнопка исправна.

Контакта нет, заменить кнопку.

### Ремонт деталей спаренной системы Power Trim

#### Важная информация

При демонтаже и установке узлов и деталей соблюдать предельную осторожность. Во время замены не тянуть за проводку и не применять силы. Не допускать растягивания, натяжения, перекручивания или истирания проводов. На все клеммные соединения нанести тонкий слой жидкого неопрена Quicksilver Liquid Neoprene.

#### Замена реле

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять крышку блока управления.

a -Винты

b -Крышка

2.	Отпаять провода от заменяемого реле.

3.	Снять реле.

a - Реле (№1 и №2)

b – Крепеж

##### УСТАНОВКА

1.	Установить новое реле.

ВАЖНО: Для пайки использовать оловянно-свинцовый припой 63/67. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ применять припой в форме трубки, заполненной кислотным флюсом, т.к. это приведет к повреждению реле. Нанести на клеммные соединения жидкий неопрен Quicksilver Liquid Neoprene.

2.	Припаять на место провода от клеммной колодки к реле, как показано.

3.	Нанести на клеммные соединения жидкий неопрен Quicksilver Liquid Neoprene.

a - Реле №1

b - Реле №2

c -Клеммная колодка

4. Установить крышку на блок управления.

a -Винты

b -Крышка

### Замена диодного модуля

#### Демонтаж

1. Снять крышку блока управления.

a -Винты

b -Крышка

2. Отсоединить выводы от клеммной колодки.

#### Установка

1. Заменить диодный модуль.

a - Диодный модуль

b - Гайка

c - Болт

2.	Подсоединить пронумерованные выводы к соответствующим клеммам.

3.	Установить на место крышку.

a -Винты

b -Крышка

### Замена переключателя(лей) панели управления дифферентом

#### Демонтаж

1.	Снять панель управления с приборной доски.

2.	Отрезать выводы (от заменяемого переключателя) как можно ближе к клеммам переключателя.

a 	- Шпильки №10-24

b 	- Плоские шайбы и гайки

c 	- Скоба-кронштейн

3. Отвернуть и снять круглую декоративную гайку.

#### Установка

1. Заменить переключатель.

a - Круглая декоративная гайка

b - Переключатель.

2.	Правильно установив новый переключатель на панели управления, пропустить провода петлей через отверстия соответствующих клемм на переключателе. См. "Схему электропроводки".

3.	Припаять выводы к клеммам, используя трубчатый припой, оловянно-свинцовый, ПОС 60/40 с канифольным флюсом.

4.	Закрепить панель управления на приборной доске.

a - Шпильки №10-24

b - Плоские шайбы и гайки

c - Кронштейн-скоба

### Схемы электропроводки

#### Жгуты системы управления дифферентов спаренной установки

| a- Насос правобортной системы управления наклоном b- Насос левобортной системы управления наклоном c-20-амперный предохранитель d- Болт "масса" / заземление (напольный) e-Соленоид наклона вверх UP f- Соленоид наклона вниз DOWN g-110-амперный предохранитель | h-Ограничитель дифферента i - Переключатели управления наклоном (различных конструкции) j - Блок управления k- Датчик дифферента l-12В от аккумуляторной батареи m-Провод "масса" / заземления n-12В от коммутируемой стороны замка зажигания |
| --- | --- |

#### Разводка в электрической распределительной коробке

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# СИСТЕМА POWER TRIM

## Раздел 6A - Автоматическое управление

## дифферентом Auto Trim II

### Оглавление

| Система автоматического управления углом наклона колонки - Auto Trim II 5D-2 Описание 5D-2 Работа системы Auto Trim II 5D-2 Автоматический режим работы 5D-3 "Ручной" режим работы 5D-4 Защита электросистемы от перегрузки 5D-6 | Регулировка автоматического ограничителя дифферента 5D-6 Регулировка угла наклона поворотно-откидной колонки 5D-7 Регулировка модуля управления 5D-9 Регулировка индикатора дифферента 5D-10 Схема электропроводки 5D-11 |
| --- | --- |

### Система автоматического управления углом наклона колонки - Auto Trim II

#### Описание

Система Auto Trim состоит из следующих основных узлов:

Насоса системы Auto Trim - Такой же насос, который используется на стандартных моделях с системой управления углом наклона колонки.

Блока управления - Электронное устройство на базе полупроводниковых элементов, которое отслеживает обороты двигателя и регулирует время переключения колонки на наклон вниз (IN) и вверх (OUT) при работе в автоматическом режиме (AUTO). Для защиты блока используется 20-амепрный предохранитель.

Переключателя режима работы - Этот переключатель позволяет оператору выбирать с панели управления либо автоматический (AUTO), либо ручной (MANUAL) режим  работы системы управления углом наклона.

Переключателя ручного режима управления наклоном - Этот переключатель работает только тогда, когда переключатель режима работы установлен в положение MANUAL ручного режима управления наклоном и замок зажигания находится в положении RUN  - РАБОТА. Он позволяет оператору поднимать или опускать колонку для ее буксировки / транспортировки, движения вдоль береговой линии, при запуске и начале движения у береговой линии, на мелководье; кроме того, он позволяет оператору вручную регулировать угол наклона колонки во время движения в тех случаях, когда автоматический режим управления углом наклона нежелателен (например, в бассейне с сильным волнением и т.д.).

Переключателя ограничения угла наклона - Этот переключатель устанавливает предел максимального угла наклона из воды (OUT) в обоих режимах MANUAL ручном и AUTO автоматическом; не допускает выхода колонки за пределы фланцев кольца карданного подвеса, что может вызывать возможное повреждение колонки, если такое возникает во время движения на высоких скоростях.

### Работа системы Auto Trim II

Система Auto Trim предназначена для того, чтобы обеспечивать автоматическое или ручное управление углом наклона колонки и, следовательно, дифферентом лодки во время ее движения; кроме того, позволяет оператору поднимать или опускать колонку для ее буксировки / транспортировки, движения вдоль береговой линии, при запуске и начале движения у береговой линии, на мелководье. 2-позиционный переключатель на приборной доске позволяет оператору выбирать нужный режим работы.

#### Автоматический режим работы

!!! ОСТОРОЖНО

Поворотно-откидная колонка автоматически опускается из поднятого положения, когда ключ в замке зажигания переводится в положение RUN - РАБОТА и переключатель режима установлен на AUTO автоматический режим. СТРОГО СЛЕДИТЬ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ РЯДОМ ИЛИ ВБЛИЗИ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ!

При переключателе режима в положении AUTO - автоматического управления колонка автоматически производит наклон на требуемый угол, автоматически управляя дифферентом лодки во время ее движения. Это высвобождает руки оператора и позволяет ему держать обе руки на рулевом колесе и с полным вниманием следить за курсом движения и управлять лодкой.

При скоростях двигателя ниже 3100 об/мин колонка остается в полном положении вниз (IN). При этом нос лодки опускается и лодка быстро выходит в режим скольжения / глиссирования по поверхности бассейна.

После того, когда двигатель развил скорость до 3100 об/мин через 5 - 6 секунд (для того, чтобы обеспечить выход в режим глиссирования) колонка автоматически производит наклон вверх (OUT) до предварительно заданного положения для работы на максимальной скорости движения лодки  и максимального КПД. Для получения более точного и более плавного угла наклона для каждой лодки индивидуально положение угла наклона вверх (OUT) можно регулировать.

При торможении, когда скорость снижается до 2600 об/мин, колонка производит наклон вниз (IN). На этом этапе движения большинство лодок все еще находятся в режиме глиссирования. Когда колонка опустится в полное положение вниз (IN), мотор насоса продолжает работать в течение приблизительно 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим AUTO можно также использовать для того, чтобы опустить колонку из полностью поднятого положения для ее буксировки / транспортировки (trailering). При установке замка зажигания в положение RUN - РАБОТА и переключателя режима в положение AUTO - автоматический режим управления колонка автоматически опустится в полное положение вниз (IN). СТРОГО СЛЕДИТЬ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ РЯДОМ ИЛИ ВБЛИЗИ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ!

Лодка движется на скорости выше скорости глиссирования

Лодка движется на скорости ниже скорости глиссирования

#### "Ручной" режим работы

При установке переключателя режима в положение MANUAL - РУЧНОЙ система автоматического управления (AUTO) отключается, при этом оператор может регулировать положение колонки с помощью переключателя ручного управления углом наклона. Ниже показаны типовые пульты управления. Режим ручного управления желателен для точной регулировки угла наклона в конкретных условиях водной поверхности бассейна, конкретной нагрузке на лодку или в ситуациях, когда требуется более точный и строгий контроль за углом наклона.

Ручной режим управления наклоном можно также использовать для подъема колонки в режим ее буксировки / транспортировки, движения вдоль береговой линии, при запуске и начале движения у береговой линии, на мелководье. Для того, чтобы ручной режим управления углом наклона работал, замок зажигания должен быть установлен в положение RUN - РАБОТА.

##### ПОДЪЕМ КОЛОНКИ В ПОЛОЖЕНИЕ ЕЕ БУКСИРОВКИ / ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Нажать и держать кнопку режима буксировки до тех пор, пока колонка не достигнет нужного угла наклона вверх или не дойдет до конца хода вверх.

a - Кнопка режима буксировки / транспортировки

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые моторы насоса системы управления углом наклона защищены от перегрева внутренним реле. Если оператор держит переключатель(ли) режима буксировки нажатым после того, когда колонка доходит до конца хода вверх, внутреннее реле разомкнется и насос прекратит работу. Если это произойдет, отпустить переключатель(ли) и дать мотору остынуть приблизительно в течение 2 минут. После остывания реле автоматически сбросится в исходное состояние и работа системы управления углом наклона возобновится.

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать работы двигателя на скоростях выше холостых оборотов при поднятой колонке для работы на мелководье, т.к. колонка находится за пределами фланцев опоры кольца карданного подвеса и при этом не имеет боковой опоры. ПРИ РАБОТЕ ЛОДКИ С ПОДНЯТОЙ КОЛОНКОЙ НЕОБХОДИМО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМ.

##### РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА КОЛОНКИ ВВЕРХ (НОС ЛОДКИ ПОДНЯТ)

1. Нажать и держать кнопку наклона вверх UP/OUT до тех пор, пока колонка не переместится до требуемого угла наклона  (дифферента лодки) или до тех пор, пока ограничитель угла наклона не прекратит ее ход вверх.

a - Кнопка наклона вверх/из воды - UP/OUT

!!! ВНИМАНИЕ

Во время движения лодки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКОГДА НЕ поднимать колонку из воды (вверх) OUT с помощью переключателя(лей) режима ее буксировки (Trailer). Если при движении на скоростях двигателя выше оборотов холостого хода колонка поднимется за пределы фланцев опоры кольца карданного подвеса, может произойти серьезное повреждение колонки.

##### РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА КОЛОНКИ ВНИЗ (IN) (НОС ЛОДКИ ОПУЩЕН)

1. Нажать и держать кнопку наклона вниз IN/DOWN до тех пор, пока колонка не переместится до требуемого угла наклона  (дифферента лодки) или до тех пор, пока колонка не дойдет до конца хода вниз.

a - Кнопка наклона вниз/в воду (IN/DOWN)

### Защита электросистемы от перегрузки

Электрическая часть системы Auto Trim защищена от перегрузки 110-амперным предохранителем и встроенным в положительный  (+) аккумуляторный провод 20-амперным предохранителем на стороне блока управления и встроенным в провод 20-амперным предохранителем на стороне замка зажигания (если установлен замок зажигания компании Quicksilver). Если лодка оборудована 3-кнопочным переключателем на панели управления, встроенный в провод 20-амперный предохранитель расположен и у панели управления. Если электрическая система Auto Trim не работает, проверить и найти перегоревший предохранитель. Если предохранитель перегорел, то ПЕРЕД заменой предохранителя НЕОБХОДИМО установить и устранить причину перегрузки.

### Регулировка автоматического ограничителя дифферента

В большинстве случаев наилучшие рабочие характеристики по всем показателям можно получить за счет регулировки поворотно-откидной колонки так, чтобы передняя часть корпуса лодки была несколько поднята из воды при глиссировании лодки по поверхности водного бассейна.

Дифферент лодки отрегулирован правильно

Подъем колонки из воды (OUT) из этого положения приведет к подъему носа лодки, снижению смачиваемой поверхности корпуса лодки и в некоторых случаях  увеличению скорости лодки. Если колонка поднята слишком высоко, это приведет к подпрыгиванию, дельфинированию, аэрации в области гребного винта и возможному трудному рулевому управлению.

Нос лодки слишком поднят из воды - Произвести наклон колонки вниз (в воду) (IN)

Опускание колонки вниз / в воду (IN) из нормального положения приведет к тому, что нос лодки больше опустится  в воду, смачиваемая поверхность корпуса лодки увеличится и в некоторых случаях улучшится движение лодки в неспокойном бассейне (при частично открытой дроссельной заслонке). Однако это приведет и к снижению скорости лодки.

Нос лодки опущен слишком низко - Произвести наклон колонки вверх (из воды) (OUT)

#### Регулировка угла дифферента поворотно-откидной колонки

!!! ОСТОРОЖНО

При регулировке ограничения угла наклона принять ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ к тому, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ случайный запуск двигателя. Принять меры для того, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ нахождения людей вблизи гребного винта. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать попадания рук в области движущихся частей колонки, иначе это может привести к тяжелым травмам.

!!! ВНИМАНИЕ

Ограничитель угла наклона ДОЛЖЕН БЫТЬ отрегулирован строго в соответствии со следующей процедурой. Если ограничитель отрегулирован неправильно, колонка может выйти за пределы фланцев опоры кольца карданного подвеса, что может привести к серьезному повреждению колонки.

Если необходим больший диапазон угла наклона колонки вверх из воды (OUT), выполнить действия по следующей процедуре.

##### ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛОДКИ В СУХОМ ДОКЕ

1.	Установить колонку в полное положение вниз (IN/DOWN).

2.	Ослабить винты крепления ограничителя наклона (дифферента).

3.	Повернуть ограничитель по часовой стрелке до конца хода в пазах для его регулировки.

Ограничитель наклона / дифферента

a - Винты крепления ограничителя

b - Пазы для регулировки положения ограничителя

4.	Перевести переключатель режима работы в положение MANUAL - ручной режим.

5.	Повернуть замок зажигания в положение RUN - РАБОТА.

Переключатель режима работы системы Auto Trim

6. С помощью другого специалиста включить ручной режим управления соответствующим переключателем, который используется для  подъема колонки вверх (OUT) (НЕ делать это переключателем режима буксировки / транспортировки колонки - TRAILER), и МЕДЛЕННО поворачивать ограничитель угла наклона  / дифферента против часовой стрелки до тех пор, пока штоки гидроцилиндров системы не выдвинутся до указанного ниже расстояния. Снова затянуть винты крепления ограничителя.

a - Расстояние выдвинутого штока - 20-3/4" (520 мм)

7. Повернуть замок зажигания в положение ВЫКЛ. (OFF).

##### ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРИ СПУЩЕННОЙ НА ВОДУ ЛОДКЕ

1.	Прогнать лодку по относительно гладкой поверхности спокойного водоема на некоторое расстояние и отрегулировать угол наклона колонки переключателем ручного режима до получения оптимального КПД лодки.

2.	После определения оптимального угла наклона колонки, обеспечивающего наибольший КПД, остановить двигатель (не изменяя угла наклона колонки). Точно измерить расстояние между торцевой крышкой цилиндра и концом поворотного шарнира.

3.	Установить колонку в полное положение вниз (IN).

4.	Ослабить винты крепления ограничителя дифферента / угла наклона.

5.	Повернуть ограничитель по часовой стрелке до конца пазов для регулировки его положения.

Ограничитель угла наклона / дифферента

a -  Винты крепления ограничителя

b - Пазы для регулировки положения ограничителя

6.	Оставить переключатель режима в положении MANUAL - ручной режим управления, повернуть ключ в замке зажигания в положение RUN - РАБОТА.

7.	С помощью другого специалиста включить ручной режим управления соответствующим переключателем, который используется для  подъема колонки вверх (OUT), и МЕДЛЕННО поворачивать ограничитель угла наклона  / дифферента против часовой стрелки до тех пор, пока штоки гидроцилиндров системы не выдвинутся до указанного в пункте 2 расстояния. Снова затянуть винты крепления ограничителя.

8. При переключателе режима в положении AUTO - автоматический режим - прогнать лодку на нескольких скоростях с поворотами в различных условиях бассейна и нагрузках на лодку. Если работа лодки не удовлетворяет требованиям рабочих характеристик, повторить процедуру регулировки снова.

!!! ОСТОРОЖНО

Если колонка отрегулирована на слишком высокий угол подъем вверх (OUT), могут возникнуть трудности в работе и управлении лодкой. Если такие трудности возникают, НЕОБХОДИМО произвести наклон колонки вниз (IN) на величину, необходимую для устранения этих проблем и избежания возможной угрозы безопасности.

### Регулировка модуля управления

1. Повернуть ручку регулятора на блоке управления до упора ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

2. Повернуть ручку регулятора обратно ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ на четыре щелчка.

3. При переключателе режима работы в положении автоматического режима (AUTO) и колонке в полном положении вниз (IN/DOWN) медленно ускорять движение лодки,  наблюдая за индикатором дифферента.

4. Если лодка начинает глиссировать задолго до того, как колонка начинает подниматься вверх (это может возникнуть на более легких быстроходных лодках), повернуть ручку регулятора ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ на один щелчок и медленно ускорять движение лодки. Продолжать эту процедуру до тех пор, пока лодка не начнет глиссировать приблизительно за пять или шесть секунд до начала подъема колонки.

5. Если лодка не выходит в режим глиссирования до того, как колонка начинает производить наклон вверх (это может возникнуть на более тихоходных, тяжелых лодках), повернуть ручку регулятора ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ на один щелчок и медленно ускорять движение лодки.

Блок управления

a - Ручка регулятора

### Регулировка индикатора дифферента

При замке зажигания в положении RUN (РАБОТА) проверить индикатор системы Auto Trim, чтобы убедиться в том, что стрелка показывает в низ шкалы, когда колонка находится в положении наклона вниз (IN/DOWN). Если стрелка не показывает в низ шкалы, выполнить следующие действия:

Индикатор дифферента

!!! ОСТОРОЖНО

При выполнении этой регулировки принять ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ к тому, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ случайный запуск двигателя. Принять меры для того, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ нахождения людей вблизи гребного винта. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ допускать попадания рук в области движущихся частей колонки, иначе это может привести к тяжелым травмам.

1.	Повернуть замок зажигания в положение RUN - РАБОТА.

2.	Ослабить винты крепления датчика дифферента.

3.	Поворачивать датчик так, чтобы стрелка на индикаторе опустилась и указывала в низ шкалы.

4.	Надежно затянуть винты крепления датчика дифферента.

5.	Повторно проверить показание индикатора дифферента и повернуть замок зажигания в положение ВЫКЛ, (OFF).

Датчик дифферента

a -  Винты крепления датчика

b - Регулировка положения датчика дифферента

### Схема электропроводки

| a-20-амперный предохранитель b- Болт "масса" / заземление (напольный) c- Соленоид наклона вверх UP d-110-амперный предохранитель e- Соленоид наклона вниз DOWN | f- Ограничитель дифферента g- Катушка зажигания h- Блок управления i - Переключатель режима работы Авто/Ручной - Auto/Manual j - Переключатели управления наклоном (различных конструкции) |
| --- | --- |

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Раздел 6A - Система рулевого управления

## с гидроусилителем

### Оглавление

| Технические характеристики 6A-2 Специальный инструмент 6A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6A-2 Описание 6A-3 Управляющий клапан более ранней конструкции 6A-3 Управляющий клапан более поздней конструкции 6A-3 Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-4 Поворот вправо 6A-4 Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-5 Поворот влево 6A-5 Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-6 Нейтральное положение 6A-6 Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-7 Поворот вправо 6A-7 Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-8 Поворот влево 6A-8 Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем 6A-9 Нейтральное положение 6A-9 Рулевое колесо и трос 6A-10 Технические характеристики троса рулевого управления 6A-11 Заправка и стравливание воздуха из системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-12 Балансировка управляющего клапана рулевого управления с гидроусилителем 6A-13 Выбор, демонтаж и установка троса рулевого управления 6A-17 | Выбор 6A-17 Демонтаж 6A-18 Установка 6A-18 Установка 6A-20 Проверка перегрузки насоса рулевого управления с гидроусилителем 6A-21 Проверка давления системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-23 Проверка давления насоса 6A-25 Проверка цилиндра гидроусилителя 6A-27 Ремонт деталей системы рулевого управления с гидроусилителем - Блок рулевого управления с гидроусилителем 6A-29 Направляющая труба троса (только для ранних выпусков) 6A-33 Управляющий клапан (только для ранних выпусков) 6A-37 Цилиндр гидроусилителя (только для ранних выпусков) 6A-50 Насос системы рулевого управления с гидроусилителем 6A-55 Демонтаж 6A-55 Обслуживание клапана управления потоком гидравлической жидкости 6A-55 Замена масляного сальника вала насоса 6A-56 Разборка 6A-58 Чистка, осмотр, проверка 6A-61 Сборка 6A-61 Положения поперечных тяг рулевого управления на установках из нескольких поворотно-откидных колонок 6A-67 Определение длины поперечной тяги 6A-67 Выбор 6A-68 Установка 6A-69 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Специальный инструмент

| Специальный инструмент компании Kent-Moore |
| --- |
| Адрес компании: Kent-Moore Tools, Inc. |
| 29784 Little Mack |
| Roseville, MI 48066 |
| тел.: (313)774-9500 |
| Съемник для шкива насоса системы рулевого управления - Power Steering Pump Pulley Remover | J-25034 |

| Специальный инструмент компании Snap-On |
| --- |
| Адрес компании: Snap-On Tools |
| 2801 80th Street |
| Kenosha, WI 53141 |
| Номер телефона своего регионального дистрибьютора cм. в каталоге компании Snap-On |
| Съемник для шкива ленточного поликлинового ремня - Serpentine Belt Pulley Remover | CJ124A |

| Специальный инструмент компании MerCruiser |
| --- |
| Адрес компании: Mercury Marine |
| W6250 Pioneer Rd., P.O. Box 1939 |
| Fond Du Lac, WI 54936-1939 |
| тел.: 1-800-487-MERC |
| факс: 1-800-457-8736 |
| www.MERCURYMARINE.COM |
| Манометр для системы рулевого управления с гидроусилителем - Power Steering Test Gauge | 91-38053A4 |
| Инструмент для установки насоса системы рулевого управления с гидроусилителем - Power Steering Pump Pulley Installer | 91-93656A1 |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул № |
| --- | --- |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - 2-4-C Marine Lubricant with Teflon | 92-825407A12 |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | 92-13872A1 |
| Герметик - Loctite No. 8831 | 92-826089-1 |

### Описание

В системе рулевого управления с гидроусилителем используется гидравлический насос лопастного типа  с приводом от двигателя, который подает гидравлическую жидкость и создает давление через шланги на управляющем клапане, который, в свою очередь,  управляет потоком жидкости и давлением, поступающим в гидроусилитель и из него. Система рулевого управления с гидроусилителем работает в трех основных режимах: 1) нейтральном режиме, 2) в режиме левого поворота и 3) в режиме правого поворота. Управляющий клапан, который  срабатывает от троса рулевого управления, управляет работой всех трех режимов системы рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: На иллюстрациях установки блока рулевого управления с гидроусилителем показаны изнутри лодки, если смотреть со стороны транца.

#### Управляющий клапан более ранней конструкции

На большинстве иллюстраций в данном разделе показан управляющий клапан системы рулевого управления моделей более ранних выпусков. Этот клапан содержит различные детали, которые могут заменяться и обслуживаться.

#### Управляющий клапан более поздней конструкции

Управляющий клапан моделей более позднего выпуска обслуживанию не подлежит и должен заменяться целиком как единый узел.

### Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем

#### Поворот вправо

(ВИД ИЗ ЛОДКИ СО СТОРОНЫ ТРАНЦА)

| a - Поршень b - Управляющий клапан c - Насос d - Охладитель жидкости системы рулевого управления | e – Предохранительный клапан f - Корпус насоса g - Высокое давление h - Низкое давление |
| --- | --- |

### Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем

#### Поворот влево

(ВИД ИЗ ЛОДКИ СО СТОРОНЫ ТРАНЦА)

| a - Поршень b - Управляющий клапан c - Насос d - Охладитель жидкости системы рулевого управления | e – Предохранительный клапан f - Корпус насоса g - Высокое давление h - Низкое давление |
| --- | --- |

### Более ранняя модель рулевого управления с гидроусилителем

#### Нейтральное положение

(ВИД ИЗ ЛОДКИ СО СТОРОНЫ ТРАНЦА)

| a - Поршень b - Управляющий клапан c - Насос d - Охладитель жидкости системы рулевого управления | e – Предохранительный клапан f - Корпус насоса g - Высокое давление h - Низкое давление |
| --- | --- |

### Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем

### Поворот вправо

(ВИД ИЗ ЛОДКИ СО СТОРОНЫ ТРАНЦА)

| a - Поршень b - Управляющий клапан c - Насос d - Охладитель жидкости системы рулевого управления | e – Предохранительный клапан f - Корпус насоса g - Высокое давление h - Низкое давление |
| --- | --- |

### Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем

#### Поворот влево

(ВИД ИЗ ЛОДКИ СО СТОРОНЫ ТРАНЦА)

| a - Поршень b - Управляющий клапан c - Насос d - Охладитель жидкости системы рулевого управления | e – Предохранительный клапан f - Корпус насоса g - Высокое давление h - Низкое давление |
| --- | --- |

### Более поздняя модель рулевого управления с гидроусилителем

#### Нейтральное положение

(ВИД ИЗ ЛОДКИ СО СТОРОНЫ ТРАНЦА)

| a - Поршень b - Управляющий клапан c - Насос d - Охладитель жидкости системы рулевого управления | e – Предохранительный клапан f - Корпус насоса g - Высокое давление h - Низкое давление |
| --- | --- |

### Рулевое колесо и трос

Транцевая сборка поставляется с предварительно отрегулированной направляющей трубой троса рулевого управления для тросов, размеры концов которых удовлетворяют стандартам Ассоциации производителей судов и яхт (ABYC) в соответствии с правилами сертификации, установленными NMMA. Стяжная гайка троса рулевого управления также должна иметь средства фиксации к направляющей трубе, как указано в требованиях ассоциации ABYC.

!!! ОСТОРОЖНО

Невыполнение требования замковой фиксации троса рулевого управления может привести к потере рулевого управления, что, в свою очередь, может привести к повреждению лодки и/или тяжелому травматизму людей.

Вся текущая продукция тросов рулевого управления типа Quicksilver Ride Guide оборудована самоконтровочными стяжными гайками и не требует внешних средств или устройств фиксации. (Другие производители тросов также выпускают тросы с самоконтровочными стяжными гайками.)

a - Самоконтровочная стяжная гайка типа Quicksilver Ride Guide (можно определить по профильной канавке)

ВАЖНО: Если используется трос рулевого управления, который не имеет самоконтровочной стяжной гайки, необходимо установить внешнее контровочное устройство.

Контровочная прижимная пластина

a - Замковая прижимная пластина - Locking Plate Артикул 92766

b - Винт - Screw Артикул 10-41209 - (см. "Значения усилия затягивания")

c - Шайба - Washer Артикул 12-35462

Контровочная гильза

a	- Трос рулевого управления

b	- Тавотница

c	- Шплинт

d	- Контровочная гильза (если требуется, заказать отдельно)

e	- Стяжная гайка троса

f	- Направляющая труба троса

!!! ВНИМАНИЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ КОЛОНОК, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ - Если установлены тросы неправильных размеров, это может привести к серьезным повреждениям транцевой сборки и/или системы рулевого управления. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ регулировать направляющую трубу троса на колонках с системой рулевого управления с гидроусилителем, т.к. направляющая труба и контргайка затянуты (с герметиком Loctite) на заводе-изготовителе и всякая попытка ослабить гайку или гильзу может привести к повреждению трубы.

1.	Трос рулевого управления должен иметь строго определенную длину, особенно на больших лодках.

2.	Не допускать на тросах изгибов, перекручивания или петель.

3.	Модели рулевого управления с гидроусилителем: Полностью выдвинутый конец троса рулевого управления должен иметь правильный размер в длину.

#### Технические характеристики троса рулевого управления

a - Стяжная гайка -  резьба 7/8 -14 UNF - 2B

b - 11-3/4 " (298 мм) - минимально

c - Промежуточная точка стыка

d -1/2 " (12.7 мм) - максимально

e - 0.420 " (10.668 мм) - минимальная плоскость

f - 0.102 " (0.508 мм) - минимальный радиус

g -5/8 " (15.875 мм) - максимальный диаметр концевого фитинга

h -3/8 " (9.525 мм)

i - 0.385 " (9.779 мм) - диаметр сквозного отверстия с фаской с обеих сторон.

j -1-3/8 " (34.925 мм) - максимально

k -5/8 " (15.875 мм) - диаметр трубы

I - Положение середины хода - 16-7/8 " (428.6 мм). Полный ход должен быть 8" (203.2 мм) минимально до 9" (228.6 мм) максимально. Длина хода от положения середины хода - 4" (101.6 мм) минимально,  4-1/2  (114.3 мм) максимально

a - Крепежный фланец троса рулевого управления

b - Центр отверстия в конце троса рулевого управления

c - 21-3/8 " (543 мм) - максимально

### Заправка и стравливание воздуха из системы рулевого управления с гидроусилителем

ВАЖНО: Система рулевого управления с гидроусилителем ДОЛЖНА БЫТЬ заправлена строго в соответствии с указанной ниже процедурой. Проверить, чтобы весь воздух из системы был стравлен. Весь воздух должен быть удален, иначе во время работы жидкость в насосе может вспенится и произойдет ее выброс из резервуара насоса. Вспенившаяся жидкость может вызвать замедленную реакцию системы рулевого управления, что приведет к плохой управляемости лодки.

1.	Установить колонку прямо назад. Снять заправочную крышку с насоса рулевого управления и проверить уровень жидкости с помощью щупа.

2.	Если требуется, заправить фирменной жидкостью Quicksilver Power Trim & Steering Fluid или Dexron II до требуемого уровня.

Полностью горячий       Добавить                                        Полностью холодный

Двигатель, прогретый при работе                               Двигатель холодный

a - Рекомендуемый уровень жидкости

3.	(При неработающем двигателе) с умеренной скоростью провернуть рулевое колесо вперед и назад до конца хода в каждом направлении, делая паузу на несколько секунд в конце хода, для того, чтобы дать воздуху выйти из резервуара насоса. Выполнить эту операцию как минимум 5 полных циклов. Повторно проверить уровень жидкости и при необходимости дозаправить.

4.	Установить на место заправочную крышку.

!!! ВНИМАНИЕ

НЕ допускать работы двигателя без подачи воды в водозаборные отверстия в редукторе. В противном случае произойдет повреждение двигателя от перегрева.

5. Установить промывочное приспособление и подсоединить шланг от него к источнику подачи воды с краном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для этой цели используется испытательный бак или если лодка спущена на воду, проверить, чтобы водозаборные отверстия в редукторе колонки были ниже уровня воды.

6.	Частично открыть кран подачи воды от источника (приблизительно на 1/2, макс.) дать время на заполнение системы охлаждения водой. НЕ допускать полного напора и давления воды от источника ее подачи.

7.	Запустить и прогнать двигатель на холостых оборотах. В это время несколько раз провернуть рулевое колесо вперед и назад до конца хода в каждом направлении.

8.	Установить колонку так, чтобы она была обращена строго назад, и затем остановить двигатель. Снять заправочную крышку с насоса. Дать пене в резервуаре насоса осесть и затем проверить уровень жидкости и при необходимости дозаправить. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ. Установить на место заправочную крышку и надежно затянуть.

9.	Если при выполнении действий в предыдущем пункте жидкость была вспененной, повторять действия пунктов  7 и 8 до тех пор, пока жидкость перестанет пениться и ее уровень будет оставаться постоянным.

Балансировка управляющего клапана рулевого управления с гидроусилителем

ВАЖНО: Управляющий клапан сбалансирован на заводе-изготовителе и не требует никакой дальнейшей регулировки. Однако если колонка имеет тенденцию медленно перемещаться в одну или другую сторону (при работающем двигателе и колонке в нейтральном положении, и при этом оператор не держит руки на рулевом колесе), управляющий клапан ДОЛЖЕН БЫТЬ сбалансирован так, как указано ниже.

1. Проверить и убедиться в том, что двигатель выключен и остановлен.

2. Отсоединить трос рулевого управления от шплинтовочного штифта управляющего клапана рулевого управления.

a - Трос рулевого управления

b - Шплинтовочный штифт

c - Штифт

d - Шплинт

3. Отсоединить шплинтовочный штифт управляющего клапана системы рулевого управления с гидроусилителем от рычага рулевого управления колонки.

a - Шплинтовочный штифт

b - Рычаг рулевого управления

c - Штифт

d - Шплинт (не виден)

4. Снять пылезащитную крышку.

a - Пылезащитная крышка

!!! ВНИМАНИЕ

НЕ допускать работы двигателя без подачи воды в водозаборные отверстия в редукторе. В противном случае произойдет повреждение двигателя от перегрева.

!!! ОСТОРОЖНО

При запуске двигателя не находиться близи шплинтовочного штифта системы рулевого управления с гидроусилителем. Если управляющий клапан не сбалансирован, то штифт может неожиданно сорвать, что приведет к телесным повреждениям.

5. Подсоединить к колонке промывочное приспособление. Частично открыть кран подачи воды от источника (приблизительно на 1/2, макс.) дать время на заполнение системы охлаждения водой. НЕ допускать полного напора и давления воды от источника ее подачи.

6. Запустить двигатель и регулировать управляющий клапан, вращая регулировочную гайку, как указано ниже:

a - Регулировочная гайка

a.	Если шплинтовочный штифт на конце штока поршня сдвигается вправо (к правобортной стороне), вращать гайку по часовой стрелке до тех пор, пока этот штифт не начнет сдвигаться влево (к левобортной стороне), затем вращать гайку против часовой стрелки до тех пор, пока этот штифт не начнет сдвигаться вправо (к правобортной стороне). Повернуть гайку по часовой стрелке точно на половину (1/2) оборота, необходимого для изменения направления движения шплинтовочного штифта на конце штока.

b.	Если шплинтовочный штифт на конце штока поршня сдвигается влево (к левобортной стороне), вращать гайку против часовой стрелки до тех пор, пока этот штифт не начнет сдвигаться вправо (к правобортной стороне), затем вращать гайку по часовой стрелке до тех пор, пока этот штифт не начнет сдвигаться влево (к левобортной стороне). Повернуть гайку против часовой стрелки точно на половину (1/2) оборота, необходимого для изменения направления движения шплинтовочного штифта на конце штока.

7.	Заглушить двигатель.

8.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить конец троса в шплинтовочный штифт. Закрепить трос штифтом и зашплинтовать штифт.

9.	Затянуть самоконтровочную стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

10. Установить и затянуть прижимную контровочную пластину на стяжную гайку. Закрепить ее самоконтровочным болтом с шайбой (если требуется).

a	- Шплинтовочный штифт

b	- Шплинт

c	- Самоконтровочная стяжная гайка

d	- Трос рулевого управления

11. Подсоединить на место шплинтовочный штифт на конце поршня управляющего клапана рулевого управления с гидроусилителем к рычагу рулевого управления колонки.

a - Шплинтовочный штифт

b - Рычаг рулевого управления

c - Штифт

d - Шплинт

12. Набить полость под регулировочную гайку смазкой 2-4-C Marine Lubricant with Teflon и установить на место пылезащитную крышку.

a - Полость под регулировочную гайку

13. Снова запустить двигатель и наблюдать за колонкой. Если колонка все еще медленно смещается в одном или другом направлении, то на трос рулевого управления действует внешнее напряжение. Проверить и убедиться в том, чтобы к тросу рулевого управления не было ничего прикреплено (т.е. нет тянущего или толкающего воздействия на трос).

### Выбор, демонтаж и установка троса рулевого управления

#### Выбор

Система рулевого управления поставляется с предварительно отрегулированной направляющей трубой троса рулевого управления для тросов, размеры концов которых удовлетворяют стандартам сертификации BIA. См. в главе "Технические характеристики троса рулевого управления" выше в данном разделе.

!!! ВНИМАНИЕ

Если установлен трос неправильного размера, может произойти серьезное повреждение транцевой сборки и/или системы рулевого управления.

!!! ВНИМАНИЕ

Трос рулевого управления должен ИМЕТЬ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДЛИНУ, особенно на больших лодках. Резкие изгибы или слишком короткие тросы вызывают перекрутки, слишком длинные тросы требуют формирования ненужных изгибов и/или петель. И то, и другое оказывает на трос дополнительное напряжение. Трос правильной длины должен быть как можно короче, иметь небольшое количество изгибов по возможности максимального радиуса.

#### Демонтаж

1.	Снять трос рулевого управления.

a	- Трос рулевого управления

b	- Самоконтровочная стяжная гайка троса

c	- Шплинт

d	- Шплинтовочный штифт

#### Установка

!!! ОСТОРОЖНО

Для правильной работы рулевого управления внешняя оболочка троса рулевого управления ДОЛЖНА свободно двигаться вперед и назад. НЕ ДОПУСКАТЬ крепления к тросу никаких проводов, тросов или других узлов, т.к. это может мешать движению троса.

1.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить конец троса в шплинтовочный штифт. Закрепить штифтом. Штифт зашплинтовать.

2.	Управляющий клапан моделей более позднего выпуска: С помощью соответствующего ключа зафиксировать направляющую трубу троса за плоские поверхности так, чтобы они находились в вертикальном положении.

3.	Обе модели: Затянуть стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

4.	Управляющий клапан моделей более раннего выпуска: Установить и затянуть прижимную контровочную пластину на стяжной гайке. Закрепить самоконтровочным болтом с шайбой.

ПРИМЕЧАНИЕ: На управляющих клапанах более позднего выпуска контровочной пластины на стяжной гайке нет.

Управляющий клапан моделей более раннего выпуска

a	- Шплинтовочный штифт

b	- Шплинт

c	- Прижимная контровочная пластина  (если нет самоконтровочной стяжной гайки)

d	- Стяжная гайка

e	- Трос рулевого управления

f	- Болт и шайба

Управляющий клапан моделей более позднего выпуска

a	- Шплинтовочный штифт

b	- Шплинт

c	- Стяжная гайка

d	- Трос рулевого управления

e	- Плоские поверхности на трубе (зафиксировать в вертикальном положении)

f	- Соответствующий ключ

#### Установка

!!! ОСТОРОЖНО

Для правильной работы рулевого управления внешняя оболочка троса рулевого управления ДОЛЖНА свободно двигаться вперед и назад. НЕ ДОПУСКАТЬ крепления к тросу никаких проводов, тросов или других узлов, т.к. это может мешать движению троса.

1.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить конец троса в шплинтовочный штифт. Закрепить штифтом. Штифт зашплинтовать.

2.	Управляющий клапан моделей более позднего выпуска: С помощью соответствующего ключа зафиксировать направляющую трубу троса за плоские поверхности так, чтобы они были в вертикальном положении.

3.	Обе модели: Затянуть стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

4.	Управляющий клапан моделей более раннего выпуска: Установить и затянуть прижимную контровочную пластину на стяжной гайке. Закрепить самоконтровочным болтом с шайбой.

ПРИМЕЧАНИЕ: На управляющих клапанах более позднего выпуска контровочной пластины на стяжной гайке нет.

5.	Установить манометр между управляющим клапаном и шлангом давления насоса. Надежно затянуть все штуцеры и фитинги, но НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНО.

a - Шланг давления насоса

b - Штуцеры манометра

c - Шланг клапана манометра

d - Управляющий клапан

### Проверка перегрузки насоса рулевого управления с гидроусилителем

!!! ВНИМАНИЕ

НЕ допускать работы двигателя без подачи охлаждающей воды в водозаборные отверстия в редукторе. В противном случае произойдет повреждение двигателя от перегрева.

!!! ОСТОРОЖНО

Для правильной работы рулевого управления внешняя оболочка троса рулевого управления ДОЛЖНА свободно двигаться вперед и назад. НЕ ДОПУСКАТЬ крепления к тросу никаких проводов, тросов или других узлов, т.к. это может мешать движению троса.

!!! ВНИМАНИЕ

Если при вращении рулевого колеса до конца хода в любом направлении (влево или вправо) насос системы рулевого управления с гидроусилителем вращается рывками и тянет, это может привести к повреждению системы рулевого управления и/или колонки.

ВАЖНО: Перед выполнением процедуры проверить и убедиться в том, что насос системы рулевого управления заправлен до требуемого уровня.

1.	Полностью открыть клапан испытательного манометра.

2.	Запустить и прогнать двигатель на оборотах холостого хода.

3.	Провернуть рулевое колесо влево до тугого положения  и наблюдать за показаниями манометра. Если давление выше 300 фунт./кв.дюйм. (2069 кПа), остановить двигатель и выполнить следующее:

a.	Проверить ограничения и помехи между кольцом карданного подвеса и кожухом карданного подвеса и всех движущиеся частей системы рулевого управления.

b.	Проверить, чтобы рычаг рулевого управления не касался выреза в транце. Если он его касается, изменить вырез.

c.	Проверить размеры направляющей трубы троса рулевого управления и при необходимости отрегулировать.

a - Направляющая труба троса рулевого управления

b - Размер - 5/8-7/8 " (16-22 мм) [идеально - 3/4 " (19 мм)]

4. При работающем двигателе провернуть рулевое колесо вправо до тугого положения  и наблюдать за показаниями манометра. Если давление выше 300 фунт./кв.дюйм. (2069 кПа), остановить двигатель и выполнить следующее:

a.	Проверить ограничения и помехи между кольцом карданного подвеса и кожухом карданного подвеса и всех движущиеся частей системы рулевого управления.

b.	Проверить, чтобы рычаг рулевого управления не касался выреза в транце. Если он его касается, изменить вырез.

c.	Проверить размеры конца троса рулевого управления при полностью выдвинутом тросе. Если выход троса слишком большой, заменить трос и/или головку поворотного кулака, в зависимости от того, что требуется.

a - Фланец крепления троса рулевого управления

b - Центр отверстия в конце троса рулевого управления

c - Размер 21-3/8 " (543 мм)

d. Проверить размер направляющей трубы троса и при необходимости отрегулировать.

a - Направляющая труба троса рулевого управления

b - Размер - 5/8-7/8 " (16-22 мм) [идеально - 3/4 " (19 мм)]

#### Проверка давления системы рулевого управления с гидроусилителем

##### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ниже приводится процедура поиска и определения неисправной или дефектной части методом исключения. Для проведения эффективной проверки системы рулевого управления рекомендуется соблюдать указанный порядок и последовательность действий по инструкции.

1. Снять трос рулевого управления с блока системы рулевого управления с гидроусилителем и отсоединить блок системы рулевого управления с гидроусилителем от рычага рулевого управления.

a	- Шплинтовочный штифт

b	- Штифты (2)

c	- Шплинты (2) - Не видны

d	- Рычаг рулевого управления

e	- Трос рулевого управления

f	- Самоконтровочная стяжная гайка

2. Собрать и установить испытательный манометр.

3. Полностью открыть клапан манометра.

a - Шланг давления насоса

b - Штуцер манометра

c - Шланг клапана манометра

d - Управляющий клапан

4. Подсоединить к колонке промывочное приспособление. Частично открыть кран подачи воды от источника (приблизительно на 1/2, макс.), дать время на полное заполнение системы охлаждения водой. Система охлаждения считается заполненной тогда, когда вода вытекает через гребной винт. НЕ допускать полного напора и давления воды от источника ее подачи.

5.	Запустить и прогнать двигатель на скорости 1000-1500 об/мин до тех пор, пока двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры.

6.	При двигателе на оборотах холостого хода манометр должен показывать от 70 до 125 фунт./кв.дюйм. (от 483 до 862 кПа). Если это не так, выполнить следующее:

Если давление ниже 70 фунт./кв.дюйм. (483 кПа), перейти к "Проверке давления насоса". См. "Оглавление".

Если давление выше 125 фунт./кв.дюйм. (862 кПа), проверить на ограничения в шлангах системы.

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении действий по следующему пункту НЕ допускать работы насоса при максимальном давлении более 5 секунд, иначе это может привести к повреждению насоса системы рулевого управления с гидроусилителем.

7. Кратковременно сдвинуть блок переходника управляющего клапана влево и затем вправо. Манометр должен показывать резкий подъем давления при смещении блока в обоих направлениях.

8. Сдвигать переходной блок управляющего клапана вправо до тех пор, пока шток поршня цилиндра гидроусилителя полностью не втянется. При штоке поршня в этом положении кратковременно надавить на переходной блок вправо до получения максимального значения давления.

Если давление выше 1000 фунт./кв.дюйм. (6897 кПа), давление в системе нормальное.

Если давление ниже 1000 фунт./кв.дюйм. (6897 кПа), провести "Проверку давления насоса". См. "Оглавление".

a - Переходной блок управляющего клапана

#### Проверка давления насоса

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении действий по следующей инструкции НЕ допускать работы насоса при максимальном давлении более 5 секунд, иначе это может привести к повреждению насоса системы рулевого управления с гидроусилителем.

1. Установить манометр.

a - Шланг давления насоса

b - Штуцер манометра

c - Шланг клапана манометра

d - Управляющий клапан

НЕ допускать работы двигателя без подачи воды в водозаборные отверстия в редукторе. В противном случае произойдет повреждение двигателя от перегрева.

2. Подсоединить к колонке промывочное приспособление. Частично открыть кран подачи воды от источника (приблизительно на 1/2, макс.) дать время на заполнение системы охлаждения водой. НЕ допускать полного напора и давления воды от источника ее подачи.

3.	Запустить и прогнать двигатель на скорости 1000-1500 об/мин до тех пор, пока двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры.

4.	Закрыть клапан манометра настолько, насколько необходимо для получения показаний максимального давления.

5.	Зарыть и открыть клапан 3 раза. Записать самое высокое значение давления, полученное каждый раз.

a.	Если все показания давления находятся между 1150 и 1250 фунт./кв.дюйм. (7932 - 8621 кПа) и разница между ними укладываются в диапазоне 50 фунт./кв.дюйм. (345 кПа), насос работает в пределах нормы. Если насос проходит проверку, но давление в системе низкое (при проверке по главе "Проверка давления системы рулевого управления с гидроусилителем" - см. "Оглавление"), перейти к "Проверке цилиндра гидроусилителя" - см. "Оглавление".

b.	Если показания давления находятся между 1150 и 1250 фунт./кв.дюйм. (7932 - 8621 кПа), но разница между ними не укладывается в диапазоне 50 фунт./кв.дюйм. (345 кПа), это означает, что управляющий  клапан насоса застревает или гидравлическая система насоса загрязнена.

c.	Если показания давления постоянны, но ниже  1000 фунт./кв.дюйм. (6897 кПа), заменить насос рулевого управления.

#### Проверка цилиндра гидроусилителя

!!! ВНИМАНИЕ

НЕ допускать работы двигателя без подачи воды в водозаборные отверстия в редукторе. В противном случае произойдет повреждение двигателя от перегрева.

1. Подсоединить к колонке промывочное приспособление. Частично открыть кран подачи воды от источника (приблизительно на 1/2, макс.), дать время на заполнение системы охлаждения водой. НЕ допускать полного напора и давления воды от источника ее подачи.

2.	Запустить двигатель.

3.	Сдвигать переходной блок управляющего клапана вправо до тех пор, пока шток поршня цилиндра гидроусилителя полностью не втянется.

4.	Остановить двигатель.

5.	Снять верхнюю металлическую гидравлическую линию с управляющего клапана.

6.	Заглушить отверстие в управляющем клапане и закрыть конец металлической гидравлической линии крышкой и заглушкой, входящей в комплект испытательного манометра.

a - Переходной блок - Сдвинуть вправо

b - Верхняя металлическая линия

!!! ВНИМАНИЕ

При выполнении действий по следующему пункту НЕ допускать работы насоса при максимальном давлении более 5 секунд, иначе это может привести к повреждению насоса системы рулевого управления с гидроусилителем.

7.	Запустить двигатель.

8.	Кратковременно сдвинуть переходной блок управляющего клапана вправо и наблюдать за состоянием согласно подпункта "a" или "b" ниже:

a.	Если шток поршня выдвигается, цилиндр гидроусилителя имеет утечку и цилиндр должен быть заменен. После замены повторить проверку по главе "Проверка давления системы рулевого управления с гидроусилителем". Если давление все же остается низким, заменить управляющий клапан.

b.	Если шток поршня не выдвигается, но при проверке по главе "Проверка давления системы рулевого управления с гидроусилителем" давление было низким, заменить управляющий клапан.

9.	Остановить двигатель.

10.	Подсоединить шплинтовочный штифт штока поршня рулевого управления к рычагу рулевого управления колонки. Закрепить штифт и штифт зашплинтовать.

11.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить конец троса в шплинтовочный штифт. Закрепить трос штифтом и зашплинтовать штифт.

12.  Затянуть самоконтровочную стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

a - Шплинтовочный штифт

b - Штифты (2)

c - Шплинты (2)

d - Рычаг рулевого управления

e - Трос рулевого управления

f - Самоконтровочная стяжная гайка

#### Ремонт деталей системы рулевого управления с гидроусилителем

ПРИМЕЧАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ремонтировать и не регулировать управляющий клапан моделей более позднего выпуска.

Управляющий клапан модели более позднего выпуска

a - Управляющий клапан модели более позднего выпуска (Не ремонтировать и не регулировать)

#### Блок рулевого управления с гидроусилителем

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять трос рулевого управления и шланги насоса для подачи жидкости.

a - Шплинт (не виден)

b - Шплинтовочный штифт

c - Шланги насоса для подачи жидкости - Снять и заглушить

d - Самоконтровочная стяжная гайка

e - Трос рулевого управления

2. Снять блок рулевого управления с гидроусилителем.

a - Блок рулевого управления с гидроусилителем

b - Контровочная шайба - Отогнуть выступ от шарнирного болта

c - Шарнирный болт

##### УСТАНОВКА

1. Смазать втулки блока рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101.

a - Втулки

2.	Смазать шарнирные болты специальной смазкой Special Lubricant 101.

3.	ВВЕРНУТЬ РУКОЙ шарнирные болты до конца во внутреннюю транцевую плиту и кольцо поворотного механизма. Ключ для этой цели НЕ ПРИМЕНЯТЬ.

4.	Насадить контровочную шайбу на выступ внутренней транцевой плиты.

a - Шарнирные болты - ВВЕРНУТЬ РУКОЙ шарнирные болты в транцевую плиту и блок рулевого управления

b - Контровочная шайба - Насадить на выступ внутренней транцевой плиты.

c - Кольцо поворотного механизма

5. Затянуть шарнирные болты с усилием до 25 фунт.-фут. (35 Н-м). Загнуть выступы шайбы по соответствующим плоским сторонам на выступах болта.

6. Проверить свободный ход шарниров. Для этого подвигать блок рулевого управления вперед и назад.

a - Подвигать гидроусилитель блока рулевого управления вперед и назад

7. Подсоединить шплинтовочный штифт штока поршня рулевого управления к рычагу рулевого управления колонки. Закрепить штифтом и штифт зашплинтовать.

a - Шплинтовочный штифт

b - Штифт

c - Шплинт

d - Рычаг рулевого управления колонки

8. Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить конец троса на шплинтовочный штифт. Закрепить штифтом и штифт зашплинтовать.

9. Затянуть самоконтровочную стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

a	- Шплинтовочный штифт

b	- Шплинт

c	- Самоконтровочная стяжная гайка

d	- Трос рулевого управления

10. Подсоединить шланги насоса рулевого управления к соответствующим штуцерам на управляющем клапане. Затянуть большой штуцер шланга с усилием до 20-25 фунт.-фут. (27-34 Н-м). Затянуть малый штуцер шланга с усилием до 96-108 фунт.-дюйм. (11-12 Н-м).

a - Шланг (большой штуцер)

b - Шланг (малый штуцер)

#### Направляющая труба троса (только для ранних выпусков)

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять шланги насоса рулевого управления с управляющего клапана. Закрыть шланги крышками и заглушить отверстия в управляющем клапане.

a - Управляющий клапан

b - Шланги насоса

2. Снять трос рулевого управления с управляющего клапана рулевого управления.

a - Шплинтовочный штифт

b - Шплинт (не виден)

c - Самоконтровочная стяжная гайка

d - Трос рулевого управления

3. Снять переходной блок, как указано ниже:

a.	Ослабить гайку переходного блока.

b.	Для освобождения блока постучать по гайке переходника молотком.

c.	Снять гайку. Затем снять блок.

a - Переходной блок

b - Гайка

4. Нагреть указанную ниже область (для того, чтобы сорвать герметик Loctite) и снять втулку трубы рулевого управления, направляющее кольцо и гайку. Снять направляющую трубу троса.

a - Нагреть эту область

b - Втулка трубы рулевого управления

c - Направляющее кольцо трубы рулевого управления

d - Гайка трубы рулевого управления

e - Направляющая труба троса

##### УСТАНОВКА

!!! ОСТОРОЖНО

Для того, чтобы труба во время работы не ослабла и не отвернулась, на резьбы направляющей трубы троса ДОЛЖЕН наноситься герметик Loctite.

1. Прочистить резьбы направляющей трубы проволочной щеткой для удаления старого герметика Loctite. Нанести герметик Quicksilver Loctite 8831 или 271 на резьбы направляющей трубы в области установки переходного блока и контргайки.

a - Герметик Quicksilver Loctite 8831 или 271 на резьбе направляющей трубы троса

2. Установить трубу рулевого управления и соответствующие делали крепления и расположить так, чтобы резьбовой конец трубы выступал из переходного блока точно на 3/4" (19 мм). Затянуть гайку трубы с усилием до 40 фунт.-фут. (54 Н-м).

a - Направляющая труба

b - Втулка трубы

c - Направляющее кольцо трубы

d - Гайка трубы

e - Расстояние - 3/4 " (19 мм)

3. Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить конец троса в шплинтовочный штифт. Закрепить штифтом и штифт зашплинтовать.

4. Затянуть самоконтровочную стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

a - Шплинтовочный штифт

b - Шплинт

c - Самоконтровочная стяжная гайка

d - Трос рулевого управления

5. Подсоединить шланги насоса рулевого управления к соответствующим штуцерам на управляющем клапане.

a - Шланг (большой штуцер) - Затянуть до 20-25 фунт.-фут. (27-34 Н-м)

b - Шланг (малый штуцер) - Затянуть до 96-108 фунт.-дюйм. (11-12 Н-м)

#### Управляющий клапан (только для моделей ранних выпусков)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если доступ к области управляющего клапан ограничен, то для получения доступа к управляющему клапану снять блок рулевого управления с транцевой сборки,.

##### ДЕМОНТАЖ

1. Снять трос рулевого управления и шланги насоса для подачи жидкости.

a - Шплинт (не виден)

b - Шплинтовочный штифт

c - Шланги насоса для подачи жидкости - Снять и заглушить

d - Самоконтровочная стяжная гайка

e - Трос рулевого управления

2. Снять трубы с управляющего клапана.

a - Металлические трубы

3. Нагреть указанную ниже область (для того, чтобы сорвать герметик Loctite) и снять втулку трубы рулевого управления, направляющее кольцо и гайку.

a - Нагреть эту область

b - Втулка трубы рулевого управления

c - Направляющее кольцо трубы рулевого управления

d - Гайка трубы рулевого управления

e - Направляющая труба троса

4. Снять управляющий клапан с переходного блока.

a - Управляющий клапан

b - Переходной блок в сборе

c - Винт

d - Шайба

##### РАЗБОРКА

1. Снять переходной блок, как указано:

Ослабить гайку переходного блока. Для освобождения блока постучать по гайке переходника молотком. Снять гайку, шайбу и переходной блок.

a - Гайка переходного блока

b - Шайба

c - Переходной блок

d - Управляющий клапан

2. Снять пылезащитную крышку и регулировочную гайку.

a - Пылезащитная крышка

b - Регулировочная гайка

3. Отделить корпус клапана от переходника.

a - Корпус клапана

b - Переходник

c - Винты (2)

d - Контровочная шайба (2)

4. Снять детали, как показано.

a - Катушка клапана

b - Пружина регулировки клапана

c - Подпружиненная катушка

d - Упорная шайба пружины

e - Пружина клапана

f - Подпятник пружины

g - Кольцевой сальник

h - Шайба с большим внутренним диаметром

i - Уплотнительное кольцо подпружиненной катушки

j - Сальник V-образного блока катушки клапана

k - Разделительная крышка кольцевого сальника

I - Прокладка

m - Малая шайба

n - Заглушка для шпонки гильзы

o - Уплотнительное кольцо

p - Корпус клапана

5. Осторожно (так, чтобы не поцарапать верхнюю поверхность) вывернуть заглушку регулятора из гильзы.

a - Заглушка регулятора

b - Вращать против часовой стрелки

6. Снять детали, как показано.

a - Шток клапана

b - Пружина запорного шарика

c - Верхнее седло шарика

7. Снять подшипник (скольжения) гильзы и нижнее седло шарика.

a - Шпилька с шаровым наконечником - Вставить, втягивая вверх в резиновый чехол

b - Подшипник (скольжения) гильзы

c - Нижнее седло шарика

8. Прочистить и проверить металлические части. Если металлические части имеют признаки износа, заменить всю сборку управляющего клапана.

##### СБОРКА

1. Установить нижнее седло шарика в подшипник скольжения гильзы.

a - Нижнее седло шарика

b - Подшипник скольжения

2. Установить подшипник скольжения.

a - Подшипник скольжения (гильза)

b - Шпилька с шаровым наконечником - Втянуть вверх в резиновый чехол

c - Корпус переходника

3.	Установить шпильку с шаровым наконечником в подшипник скольжения (гильзу).

4.	Установить верхнее седло шарика.

a - Верхнее седло шарика

5. Установить пружину седла шарика.

a - Пружина седла шарика - Стороной витка малого диаметра вниз

6. Вставить шток клапана в заглушку регулятора.  Ввернуть заглушку регулятора в гильзу до полной посадки и затем отпустить до совмещения паза с пазами в гильзе.

a - Шток клапана

b - Заглушка регулятора

7. Установить шпонку.

a - Шпонка - Хвостовики на шпонке вставлять в пазы на гильзе.

8. Установить детали, как показано.

a - Шайба штока клапана

b - Прокладка

c - Разделительная крышка кольцевого сальника

d - Шайба с большим внутренним диаметром

9. Установить уплотнительное кольцо в корпус управляющего клапана.

a - Уплотнительное кольцо

b - Корпус управляющего клапана

10. Вставить сальник в V-образный блок. Вставить катушку клапана в управляющий клапан со стороны регулировочной гайки.

a - Сальник V-образного блока - Контактная кромка сальника обращена в сторону фасок на катушке

b - Катушка

c - Управляющий клапан

11. Собрать подпружиненную катушку.

a - Подпружиненная катушка

b - Уплотнительное кольцо

c - Упорная шайба

d - Пружина клапана

e - Подпятник пружины

f - Кольцевой сальник - Контактной кромкой к катушке со стороны уплотнительного кольца

12. Установить регулировочную пружину клапана.

a - Регулировочная пружина клапана

b - Управляющий клапан

13. Установить сборку подпружиненной катушки в большую полость управляющего клапана.

a - Сборка подпружиненной катушки

b - Управляющий клапан - Большая полость

14. Установить шайбу с большим внутренним диаметром.

a - Шайба с большим внутренним диаметром

b - Шток клапана

15. Совместить разделительную крышку кольцевого сальника с корпусом клапана. Привернуть корпус переходника к корпусу управляющего клапана.

a	- Разделительная крышка кольцевого сальника

b	- Корпус управляющего клапана

c	- Корпус переходника

d	- Винты и шайбы (2 шт.) - Затянуть винты с усилием до 20-30 фунт.-фут. (27-41 Н-м)

16. Нажать на катушку клапана. Установить контргайку и навернуть по резьбе примерно на 4 оборота.

a - Катушка клапана

b - Шток клапана

c - Контргайка

17. Установить пылезащитную крышку.

a - Пылезащитная крышка

18. Смазать управляющий клапан смазкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon так, чтобы смазка при нагнетании в клапан появилась вокруг резинового чехла.

a - Тавотница

b - Резиновый чехол

19. Установить переходной блок.

a - Переходной блок

b - Внутренняя контровочная шайба

c - Гайка - Затянуть до 30-40 фунт.-фут. (41 -54 Н-м)

##### УСТАНОВКА

1. Привернуть управляющий клапан к сборке переходного блока. Затянуть с усилием до 25-35 фунт.-фут. (34-47 Н-м).

a	- Управляющий клапан

b	- Сборка переходного блока

c	- Шайба

d	- Винт

2. Установить металлические трубы на управляющий клапан.

a - Металлические трубы

b - Управляющий клапан

!!! ОСТОРОЖНО

Для того, чтобы направляющая труба не ослабла и не отвернулась во время работы, на резьбы трубы НЕОБХОДИМО нанести герметик Loctite.

3. Для удаления старого герметика Loctite прочистить резьбы направляющей трубы проволочной щеткой. Обильно смазать резьбы направляющей трубы в области установки переходного блока и контргайки герметиком Loctite 8831 или 271.

a - Область нанесения герметика Loctite 8831 или 271 на резьбы направляющей трубы

4. Установить трубу рулевого управления и соответствующий крепеж и расположить конец трубы так, чтобы ее резьба выступала точно на 3/4 " (19 мм) из переходного блока. Затянуть гайку трубы рулевого управления с усилием до 40 фунт.-фут. (54 Н-м).

a - Направляющая труба

b - Втулка трубы

c - Направляющее кольцо трубы

d - Гайка трубы

e - Расстояние выступа резьбы - 3/4 " (19 мм)

5.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101  и установить конец троса в шплинтовочный штифт. Закрепить штифтом и штифт зашплинтовать.

6.	Затянуть самоконтровочную стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

a - Шплинтовочный штифт

b - Шплинт

c - Самоконтровочная стяжная гайка

d - Трос рулевого управления

7.	Подсоединить шланги насоса рулевого управления с гидроусилителем к соответствующим штуцерам на управляющем клапане.

8.	Затянуть большой штуцер шланга с усилием до 23 фунт.-фут. ( 30.5 Н-м).

9. Затянуть малый штуцер шланга с усилием до 102 фунт.-дюйм. (11.5 Н-м).

a - Шланг (большой штуцер)

b - Шланг (малый штуцер)

#### Цилиндр гидроусилителя (только для ранних выпусков)

##### ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если область доступа к цилиндру гидроусилителя ограничена, то для получения доступа к цилиндру гидроусилителя снять блок рулевого управления с транцевой сборки.

1. Снять трос рулевого управления и шланги насоса для подачи жидкости.

a - Шплинт (не виден)

b - Шплинтовочный штифт

c - Шланги насоса для подачи жидкости - Снять и заглушить

d - Самоконтровочная стяжная гайка

e - Трос рулевого управления

2. Снять металлические линии с управляющего клапана.

a - Металлические линии

3. Снять управляющий клапан с переходного блока.

a - Управляющий клапан

b - Переходной блок в сборе

c - Винт

d - Шайба

4. Снять шплинтовочный узел.

a	- Шплинтовочный узел

b	- Гайка

c	- Шайба

d	- Цилиндр гидроусилителя

5. Отделить корпус гидроусилителя от сборки переходного блока.

a - Шплинт

b - Штифты (2)

c - Цилиндр гидроусилителя

d - Переходной блок в сборе

6. Снять линии с цилиндра.

a - Металлические линии

7. Снять детали, как показано.

a - Стопорное кольцо

b - Большой масляный сальник

c - Малый масляный сальник

##### УСТАНОВКА

1. Установить детали, как показано.

a - Малый масляный сальник - Контактной кромкой внутрь

b - Большой масляный сальник - Контактной кромкой наружу

c - Стопорное кольцо - Установить в канавку

2. Установить металлические линии. Надежно затянуть. НЕ ДОПУСКАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНОГО ЗАТЯГИВАНИЯ.

a - Металлические линии

3. Установить собранный переходной блок.

a - Собранный переходной блок

b - Цилиндр гидроусилителя

c - Штифты

d - Шплинт - Концы развести

4. Установить шплинтовочный узел.

a - Шплинтовочный узел

b - Шайба

c - Гайка - Надежно затянуть.

5. Привернуть управляющий клапан к собранному переходному блоку. Затянуть с усилием до 30 фунт.-фут. (40.5 Н-м)

a	- Управляющий клапан

b	- Собранный переходной блок

c	- Шайба

d	- Винт

6. Установить металлические линии на управляющий клапан. Надежно затянуть, НО НЕ ДОПУСКАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНОГО ЗАТЯГИВАНИЯ.

a - Металлические линии

b - Управляющий клапан

7.	Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить конец троса в шплинтовочный штифт. Закрепить штифтом и штифт зашплинтовать.

8.	Затянуть самоконтровочную стяжную гайку с усилием до 35 фунт.-фут. (48 Н-м).

a	- Шплинтовочный штифт

b	- Шплинт

c	- Самоконтровочная стяжная гайка

d	- Трос рулевого управления

9.	Подсоединить шланги насоса рулевого управления к соответствующим штуцерам на управляющем клапане.

10.	Затянуть большой штуцер шланга с усилием до 20-25 фунт.-фут. (27-34 Н-м).

11.	Затянуть малый штуцер шланга с усилием до 102 фунт.-дюйм. (11.5 Н-м).

a - Шланг (большой штуцер)

b - Шланг (малый штуцер)

### Насос системы рулевого управления с гидроусилителем

#### Демонтаж

1.	Отсоединить шланги у насоса. Закрыть шланги и штуцеры заглушками.

2.	Чтобы снять ремень насоса, ослабить болты насоса у двигателя.

3.	Снять кронштейн с насоса.

#### Обслуживание клапана управления потоком гидравлической жидкости

1.	Слить жидкость из насоса.

2.	Снять детали, как показано.

a - Штуцер

b - Управляющий клапан

c - Пружина механизма регулировки потока жидкости

d - Уплотнительные кольца

3.	Проверить управляющий клапан и штуцер.

4.	Установить детали, как показано.

5.	Затянуть с усилием до 35 фунт.-фут. (47 Н-м).

a - Пружина механизма регулировки потока жидкости

b - Управляющий клапан

c - Новые уплотнительные кольца

d - Штуцер

#### Замена масляного сальника вала насоса

1. Снять шкив насоса.

a - Инструмент для демонтажа шкива компании - Kent Moore Pulley Removal Tool (J-25034)

2.	Вставить щуп толщиной 0.005" (0.13 мм) за масляный сальник до тех пор, пока он не будет в корпусе насоса (приблизительно на длину 2-1/2 " [64 мм]).

3.	Срезать сальник и сорвать металлический корпус приблизительно на 1" (25 мм).

a - Масляный сальник

b - Зубило - Срезать сальник

c - Щуп

4. Снять масляный сальник. Снять щуп.

a - Сорванный сальник

b - Шило

5. Установить новый сальник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить и правильно обеспечить опору так, чтобы задняя сторона резервуара не деформировалась.

a - Новый масляный сальник - Металлической стороной вверх

b - Головка на 1"

c - Резервуар насоса

6. Установить шкив, как указано ниже, с помощью съемника для демонтажа шкива - Pulley Pusher Assembly 91-93656A1 и длинной рихтовальной линейки:

a.	Насадить шкив на вал насоса.

b.	ПОЛНОСТЬЮ ввернуть шпильку в вал насоса. Насадить на шпильку подшипник. Разделительную втулку из комплекта НЕ использовать.

c.	Навернуть гайку на вал. ПОЛНОСТЬЮ навернуть вал (и гайку) на шпильку.

d.	С помощью длинной рихтовальной линейки (для проверки совмещения приводного ремня) наворачивать большую нажимную гайку до тех пор, пока приводной ремень не установится параллельно линейке.

e. Проверить установку шкива на правильность совмещения.

a	- Шкив насоса системы рулевого управления с гидроусилителем

b	- Шпилька

c	- РАЗДЕЛИТЕЛЬНУЮ ВТУЛКУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

d	- Подшипник

e	- Гайка

f	- Вал

g	- Шкив коленвала (показан на рисунке) или шкив насоса циркуляции воды

h	- Длинная рихтовальная линейка

i	- Приводной ремень параллельно линейке

##### Разборка

1.	Слить жидкость из насоса.

2.	Снять шкив насоса.

a - Инструмент для демонтажа шкива насоса - Kent Moore Pulley Removal Tool (J-25034)

3. Снять резервуар.

a - Штуцер

b - Управляющий клапан в сборе

c - Пружина механизма управления потоком жидкости

d - Шпильки

e - Резервуар

f - Уплотнительные кольца

4. Снять замковое кольцо и торцевую крышку.

a - Замковое кольцо - Расположить так, чтобы край кольца был на расстоянии 1" (25 мм) от края отверстия в корпусе

b - Отверстие

c - Отвертка

5. Снять детали насоса, как показано.

a - Пружина

b - Прижимной диск

c - Кольцо насоса

d - Лопатки (лопасти) насоса

e - Вал насоса и ротор в сборе

f - Установочные штифты

6. Снять из корпуса и выбросить уплотнительные кольца.

a - Уплотнительные кольца - Выбросить

7. Снять ротор и упорную крышку.

a	- Стопорное кольцо

b	- Ротор

c	- Упорная крышка

d	- Вал насоса

8. Снять магнит.

a - Магнит

#### Чистка, осмотр, проверка

1. Прочистить и проверить все металлические части.

#### Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, когда в тексте указана жидкость для системы рулевого управления Power Steering Fluid, следует использовать жидкость для системы управления дифферентом и системы рулевого управления - Quicksilver Power Trim & Steering Fluid - или, если эти продукты компании Quicksilver отсутствуют,  использовать жидкость Dexron II.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сборки насоса приобрести и установить новый комплект сальника Seal Kit 5688044 у местного дилера автомобилей компании Дженерал Моторс (GM).

1. Установить новый масляный сальник вала насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечить должную опору резервуара так, чтобы его задняя сторона не деформировалась.

a - Новый масляный сальник - Металлической стороной вверх

b - Головка на 1"

c - Резервуар насоса

2. Установить уплотнительное кольцо упорной крышки и установочные штифты.

a - Уплотнительное кольцо упорной крышки - Смазать жидкостью Power Steering Fluid; установить в третью канавку в корпусе.

b - Установочные штифты

3. Собрать вал насоса и ротор.

a - Вал насоса

b - Упорная крышка

c - Ротор - Зенкованной (потайной) стороной к упорной крышке

d - Стопорное кольцо

4. Установить вал насоса и ротор.

a - Вал насоса и ротор

b - Корпус насоса

5. Установить кольцо насоса.

a - Кольцо насоса - Расположить так, чтобы 2 малых отверстия находились над установочными штифтами

6. Установить лопатки в пазы ротора скругленными краями к кольцу насоса. Лопатки должны садиться свободно.

a - Лопатки скругленными краями к кольцу насоса

7. Установить упорную крышку.

a - Упорная крышка

b - Канавка под пружину - Обращена вверх

8. Установить уплотнительное кольцо торцевой крышки.

a - Уплотнительное кольцо торцевой крышки - Смазать жидкостью Power Steering Fluid; установить во вторую канавку в корпусе

9. Установить пружину упорной крышки, торцевую крышку и стопорное кольцо.

a - Пружина упорной крышки

b - Торцевая крышка

a - Стопорное кольцо

b - Дорновый (оправочный) пресс

10. Установить уплотнительные кольца резервуара.

a - Уплотнительное кольцо резервуара - Смазать жидкостью Power Steering Fluid; установить в канавку в корпусе насоса

11. Установить магнит на корпус.

a - Магнит

12. Привернуть резервуар к корпусу насоса. Затянуть шпильки с усилием до 35 фунт.-фут. (47 Н-м).

a - Резервуар

b - Корпус насоса

c - Шпильки

13. Установить детали, как показано. Затянуть штуцер с усилием до 35 фунт.-фут. (47 Н-м).

a - Пружина механизма управления потоком жидкости

b - Управляющий клапан в сборе

c - Уплотнительное кольцо для штуцера

d - Штуцер в сборе

14.  Установить шкив, как указано ниже, с помощью съемника для демонтажа шкива - Pulley Pusher Assembly 91-93656A1 и длинной рихтовальной линейки:

a.	Насадить шкив на вал насоса.

b.	ПОЛНОСТЬЮ ввернуть шпильку в вал насоса. Насадить на шпильку подшипник. Разделительную втулку из комплекта НЕ использовать.

c.	Навернуть гайку на вал. ПОЛНОСТЬЮ навернуть вал (и гайку) на шпильку.

d.	С помощью длинной рихтовальной линейки (для проверки совмещения приводного ремня) наворачивать большую нажимную гайку до тех пор, пока приводной ремень не установится параллельно линейке.

e.	Проверить установку шкива на правильность совмещения.

a	- Шкив насоса системы рулевого управления с гидроусилителем

b	- Шпилька

c	- РАЗДЕЛИТЕЛЬНУЮ ВТУЛКУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

d	- Подшипник

e	- Гайка

f	- Вал

g	- Шкив коленвала (показан на рисунке) или шкив насоса циркуляции воды

h	- Длинная рихтовальная линейка

i	- Приводной ремень параллельно линейке

15. Установить насос системы рулевого управления на двигатель, (См. соответствующее руководство по обслуживанию двигателя.)

#### Положения поперечных тяг рулевого управления на установках из нескольких поворотно-откидных колонок

При планировании установки с несколькими поворотно-откидными колонками очень важно решить вопрос выбора системы рулевого управления из нескольких возможных вариантов.

!!! ВНИМАНИЕ

Невыполнение требований по рекомендуемому размещению поперечных тяг, указанных в данном разделе, может привести к серьезным повреждениям узлов системы рулевого управления и/или системы управления углом наклона колонки. Это в свою очередь отрицательно скажется на управляемости лодки.

##### ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВОК С ВНУТРЕННЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГОЙ

Для установок, работающих в нижней граничной области рабочих характеристик и КПД (на лодках, не способных развивать скорость выше 60 миль в час), рекомендуется устанавливать базовый вариант внутренней поперечной тяги. Тяга соединяет управляемую колонку с колонкой, непосредственно соединенной с системой гидравлического рулевого управления в исполнении завода-изготовителя. Эта внутренняя тяга поставляется  производителями колонок в различных конфигурациях, разной длины.

##### ДЛЯ УСТАНОВОК С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГОЙ

Когда лодка работает в режиме движения в пределах умеренной скорости (60 - 70 миль в час) или когда необходимо снизить люфт (мертвый ход) рулевого управления, необходимо дополнить систему внешней поперечной тягой. Внешние поперечные тяги обычно предназначены для крепления у кормовых выступов цилиндров управления углом наклона, которые являются отличным местом  крепления, поскольку располагаются вблизи гребного винта. ОДНАКО из-за потенциальной перегрузки по напряжению, которая возникает тогда, когда угол наклона одной колонки значительно отличается от угла наклона другой колонки, необходимо устанавливать комплект спаренной системы управления наклоном (Артикул №90362A3) для того, чтобы ограничить эту потенциальную разницу углов наклона приблизительно до 20°.

##### ВНЕШНЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Когда скорость лодки превышает 70 миль в час или если требуется дополнительное снижение люфта (мертвого хода) механизма рулевого управления, рекомендуется устанавливать внешнюю силовую систему рулевого управления. В состав такой системы обычно должна входить внешняя поперечная тяга, штатно смонтированная на том же месте, где установлены гидроцилиндры системы рулевого управления, которые, как правило, крепятся на верху кожуха торсионного вала колонки.  При такой системе рулевого управления никаких внутренних поперечных тяг использовать не следует. Эти цилиндры рулевого управления могут крепиться либо с внутренней стороны (между колонками), либо с внешней стороны колонок.

##### ВНЕШНЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С НИЗКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГОЙ

На самых быстроходных лодках (выше 80 миль в час) или для предельного снижения люфта (мертвого хода) рулевого управления следует использовать внешнюю систему рулевого управления, НО (там, где это позволяет механическая конструкция) вместе с внешней поперечной тягой, установленной у выступа цилиндра управления углом наклона (как указано в главе  "Для установок с внутренней и внешней поперечной тягой" выше). Эта система также не предусматривает использования внутренних поперечных тяг.

При установке внешней гидросистемы рулевого управления специалисты компании Mercury Marine не рекомендуют использование ТОЛЬКО внешней поперечной тяги (без внутренней поперечной тяги), поскольку это приведет к повышенным нагрузкам на узлы рулевого управления на колонке, которая подсоединена к внутренней гидросистеме рулевого управления. Эти повышенные нагрузки могут привести к повреждению узлов рулевого управления, что может вызвать увеличение люфта рулевого механизма лодки.

#### Определение длины поперечной тяги

!!! ОСТОРОЖНО

НА СПАРЕННЫХ УСТАНОВКАХ С КОМПЛЕКТОМ ПРАВОБОРТНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ - Трос рулевого управления ДОЛЖЕН иметь минимальный радиус 8" (203 мм) у транцевого конца. При радиусе менее 8" (203 мм) на тросе могут образоваться перекрутки, которые могут, в свою очередь, повлиять на работу системы рулевого управления. Если требование минимального радиуса 8" (203 мм) удовлетворить не представляется возможным из-за конструкции лодки и по другим причинам, трос рулевого управления должен прокладываться к транцу левобортной колонки, при этом вместо комплекта правобортной поперечной тяги НЕОБХОДИМО использовать левобортный транец и комплект левобортной тяги 96708A4, A5 или A6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если колонки должны устанавливаться с положительным схождением или отрицательным схождением, вместо измерения от центральных линий силовых установок производить измерение от центральных линий рычагов рулевого управления (при расположении колонок по желанию пользователя). В большинстве случаев наилучшие результаты рабочих характеристик управления лодкой и КПД всей системы можно получить за счет параллельного размещения колонок.

1. Определить длину поперечной тяги.

a.	Измерить расстояние между центральными линиями (Углубление в кожухе карданного подвеса находится под маркировкой в центре сверху).

b.	Для определения длины поперечной тяги руководствоваться таблицей ниже, подставляя и сравнивая свое измеренное расстояние с табличным.

a - Расстояние между центральными линиями

b - Центральная линия левобортного транца

c - Центральная линия правобортного транца

#### Выбор

| ТАБЛИЦА ПОПЕРЕЧНЫХ ТЯГ для спаренных установок с тросом рулевого управления, подсоединенным к правобортной силовой установке |
| --- |
| * 16" - 30" | 92020A1 |
| * 30" - 46" | 92020A2 |
| 46" - 62" | 92020A3 |
| * Если расстояние между центральными линиями такое же, как и максимальное значение, взять следующую по длине поперечную тягу. |

| ТАБЛИЦА ПОПЕРЕЧНЫХ ТЯГ для спаренных установок с тросом рулевого управления, подсоединенным к левобортной силовой установке |
| --- |
| * 28" - 37-1/2" | 96708A4 |
| * 37-1/2" - 55" | 96708A5 |
| 55" - 72" | 96708A6 |
| * Если расстояние между центральными линиями такое же, как и максимальное значение, взять следующую по длине поперечную тягу. |

#### Установка

##### СПАРЕННЫЕ УСТАНОВКИ С ТРОСОМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОДСОЕДИНЕННЫМ К ПРАВОБОРТНОЙ СИЛОВОЙ СИСТЕМЕ

1. Установить поперечную тягу.

a. Подсоединить фиксированный конец к рычагу рулевого управления с помощью шплинтовочного штифта и шплинта. Концы шплинта развести.

a - Фиксированный конец

b - Рычаг рулевого управления

c - Шплинтовочный штифт

d - Шплинт

b.	Расположить колонки по своему усмотрению и провернуть регулируемый конец (если требуется) для совмещения отверстия в тяге с отверстиями в рычаге рулевого управления и шплинтовочном штифте головки штока цилиндра.

c.	Вывернуть регулируемый конец на 3 - 4 оборота от совмещенного положения. Нанести герметик Loctite 8831 или равноценный герметик на обнажившиеся резьбы поперечной тяги. Затем ввернуть поперечную тягу обратно до ранее совмещенного положения.

d.	Закрепить конец поперечной тяги с помощью шплинтовочного штифта и шплинта, Концы шплинта развести.

e. Нанести герметик Loctite 8831 или равноценный герметик на обнаженные резьбы поперечной тяги. Затянуть контргайку с усилием до 40-60 фунт.-фут. (54-81 Н-м).

e - Регулируемый конец

f - Шплинтовочный штифт

g - Шплинт

h - Контргайка

##### СПАРЕННЫЕ УСТАНОВКИ С ТРОСОМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОДСОЕДИНЕННЫМ К ЛЕВОБОРТНОЙ СИЛОВОЙ СИСТЕМЕ

1. Установить поперечную тягу.

##### a. Подсоединить фиксированный конец к рычагу рулевого управления с помощью шплинтовочного штифта и шплинта. Концы шплинта развести.

a - Фиксированный конец

b - Рычаг рулевого управления

c - Шплинтовочный штифт

d - Шплинт

b. Расположить колонки по своему усмотрению и провернуть регулируемый конец (если требуется) для совмещения отверстия в тяге с отверстиями в рычаге рулевого управления и шплинтовочном штифте головки штока цилиндра.

c.	Вывернуть регулируемый конец на 3 - 4 оборота от совмещенного положения. Нанести герметик Loctite 8831 или равноценный герметик на обнажившиеся резьбы поперечной тяги. Затем ввернуть поперечную тягу обратно до ранее совмещенного положения.

d.	Закрепить конец поперечной тяги с помощью шплинтовочного штифта и шплинта, Концы шплинта развести.

e.	Нанести герметик Loctite 8831 или равноценный герметик на обнаженные резьбы поперечной тяги. Затянуть контргайку с усилием до 40-60 фунт.-фут. (54-81 Н-м).

e - Регулируемый конец

f - Шплинтовочный штифт

g - Шплинт

h - Контргайка

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# СИСТЕМА рулевоГО управлениЯ

## Раздел 6B - Ручное рулевое управление

### Оглавление

| Технические характеристики 6B-2 Значения усилия затягивания 6B-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 6B-2 Выбор, демонтаж и установка троса рулевого управления 6B-2 Выбор 6B-2 Демонтаж 6B-4 Установка 6B-4 | Ремонт деталей поворотного кольца ручной системы рулевого управления 6B-6 Демонтаж 6B-6 Разборка 6B-7 Сборка 6B-7 Установка 6B-9 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Значения усилия затягивания

| Наименование | Усилие затягивания |
| --- | --- |
|  | фунт.-дюйм. | фунт.-фут. | Н-м |
| Стяжная гайка троса рулевого управления |  | 35 | 48 |
| Шарнирный болт системы рулевого управления |  | 25 | 34 |
| Гайка трубы рулевого управления |  | 38 | 52 |

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Герметик - Loctite 271 | 92-809820 |
| Смазка морского исполнения с тефлоновой присадкой - Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon | 92-825407A12 |
| Специальная смазка - Special Lubricant 101 | 92-13872A1 |

### Выбор, демонтаж и установка троса рулевого управления

#### Выбор

Транцевая сборка поставляется с предварительно отрегулированной направляющей трубой троса рулевого управления для тросов, размеры концов которых удовлетворяют стандартам Ассоциации производителей судов и яхт (ABYC) в соответствии с правилами сертификации, установленными NMMA. Стяжная гайка троса рулевого управления также должна иметь средства фиксации к направляющей трубе, как указано в требованиях ассоциации ABYC.

!!! ОСТОРОЖНО

Невыполнение требования замковой фиксации троса рулевого управления может привести к потере рулевого управления, что, в свою очередь, может привести к повреждению лодки и/или тяжелому травматизму.

Вся текущая продукция тросов рулевого управления типа Quicksilver Ride Guide оборудована самоконтровочными стяжными гайками и не требует внешних средств или устройств фиксации. (Другие производители тросов также выпускают тросы с самоконтровочными стяжными гайками.)

a - Самоконтровочная стяжная гайка типа Quicksilver Ride Guide (можно определить по профильной канавке)

Если используется трос рулевого управления, который не имеет самоконтровочной стяжной гайки, необходимо установить внешнее контровочное устройство.

Модели с ручным управлением

a - Комплект контровочной гильзы - Locking Sleeve Kit 71669A1

1.	Трос рулевого управления должен иметь строго определенную длину, особенно на больших лодках.

2.	Не допускать на тросах изгибов, перекручивания или петель.

!!! ВНИМАНИЕ

Трос рулевого управления должен ИМЕТЬ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДЛИНУ, особенно на больших лодках. Резкие изгибы или слишком короткие тросы вызывают перекрутки, слишком длинные тросы требуют формирования ненужных изгибов и/или петель. И то, и другое оказывает на трос дополнительное напряжение. Трос правильной длины должен быть как можно короче, иметь небольшое количество изгибов по возможности максимального радиуса.

!!! ВНИМАНИЕ

Если установлен трос неправильного размера, может произойти серьезное повреждение транцевой сборки или/или системы рулевого управления.

a - Стяжная гайка -  резьба 7/8 -14 UNF - 2B

b - 11-3/4 " (298 мм) - минимально

c - Промежуточная точка стыка

d - 1/2 " (12.7 мм) - максимально

e - 26/64" (10.7 мм) - минимальная плоскость

f -  7/64" (3.1 мм) - минимальный радиус

g - 5/8 " (15.9 мм) - максимальный диаметр концевого фитинга

h - 3/8 " (9.5 мм)

i -  3/8" (9.8 мм) - диаметр сквозного отверстия с фаской с обеих сторон.

j - 1-3/8 " (34.9 мм) - максимально

k - 5/8 " (15.9 мм) - диаметр трубы

I Длина хода троса:

- Положение середины хода - 16-7/8 " (428.6 мм).

- Полный ход должен быть 8" (203.2 мм) минимально до 9" (228.6 мм) максимально.

- Длина хода от положения середины хода - 4  (101.6 мм) минимально,  4-1/2" (114.3 мм) максимально

#### Демонтаж

1. Снять трос рулевого управления.

a - Шплинтовочный штифт - Снять

b - Стяжная гайка троса - Отвернуть

c - Трос рулевого управления

#### Установка

1. Обильно смазать конец троса рулевого управления специальной смазкой Special Lubricant 101 и установить трос.

!!! ОСТОРОЖНО

Для правильной работы рулевого управления внешняя оболочка троса рулевого управления ДОЛЖНА свободно двигаться вперед и назад. НЕ ДОПУСКАТЬ крепления к тросу никаких проводов, тросов или других узлов, т.к. это может мешать движению троса.

a - Трос рулевого управления

b - Стяжная гайка троса

c - Направляющая труба троса

d - Конец троса

e - Шплинтовочный штифт

f - Шплинт

g - Рычаг рулевого управления

ПРИМЕЧАНИЕ: Только на спаренных установках - Закрепить шплинтовочный штифт на конце троса рулевого управления.

a	- Конец троса рулевого управления

b	- Шплинтовочный узел

c	- Шплинтовочный штифт

d	- Шплинт

2. Подсоединить шплинтовочный штифт к рычагу рулевого управления и поперечной тяге.

a - Шплинтовочный узел

b - Рычаг рулевого управления

c - Поперечная тяга

c - Шплинтовочный штифт

d - Шплинт

### Ремонт деталей поворотного кольца системы ручного рулевого управления

#### Демонтаж

1. Снять трос рулевого управления.

a - Шплинтовочный штифт

b - Стяжная гайка троса

2. Снять кольцо поворотного механизма системы ручного рулевого управления.

a - Кольцо поворотного механизма

b -Контровочная шайба

c - Шарнирный болт

#### Разборка

!!! ВНИМАНИЕ

Втулки кольца поворотного механизма НЕ подвергать прямому нагреву от таких источников, например, как лампа и т.д., иначе втулки могут быть повреждены.

1. Снять детали, как показано. Для удаления герметика Loctite 271 гайку, возможно, придется нагреть.

Детали кольца поворотного механизма ручного рулевого управления

a - Направляющая труба

b - Гайка

c - Поворотное кольцо

d - Втулки

#### Сборка

1. Установить втулки.

a - Втулки - Впрессовать в поворотное кольцо

!!! ОСТОРОЖНО

Для того, чтобы не допустить ослабления или отворачивания направляющей трубы во время работы, на резьбы направляющей трубы троса ОБЯЗАТЕЛЬНО нанести герметик Loctite.

2. Для удаления старого герметика Loctite прочистить резьбы направляющей трубы проволочной щеткой. Обильно смазать резьбы направляющей трубы (в области установки поворотного кольца и контргайки) герметиком Loctite 271.

a - Герметик Loctite 271

3. Вращать поворотное кольцо до получения указанного размера.

a - Направляющая труба троса

b - Поворотное кольцо

c - Размер - 2-1/2 " ± 1/8 " (64 мм ± 3 мм)

4. Затянуть гайку с шайбой, прижав к поворотному кольцу. Затянуть с усилием до 37.5 фунт.-фут. (50.5 Н-м).

a - Гайка

b - Поворотное кольцо

#### Установка

Кольца ручного рулевого управления, закрепленные шарнирными болтами

1. 	Смазать втулки поворотного кольца.

a - Втулки

Специальная смазка  - Special Lubricant 101

2. Смазать шарнирные болты.

a - Шарнирный болт

Специальная смазка  - Special Lubricant 101

3. ПОЛНОСТЬЮ ВВЕРНУТЬ РУКОЙ шарнирные болты во внутреннюю транцевую плиту и поворотное кольцо. Ключ при этом НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Насадить выступы контровочной шайбы на гребень внутренней транцевой плиты.

a - Шарнирные болты

b - Контровочная шайба

c - Поворотное кольцо

4. Затянуть болты с усилием до 25 фунт.-фут. (35 Н-м). Загнуть и прижать выступы шайбы к соответствующим плоским сторонам болта.

a - Шарнирные болты

b - Выступы контровочной шайбы

5. Для того, чтобы убедиться в том, что поворотное кольцо движется свободно, подвигать его вперед и назад.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

# АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

## Раздел 7A - Все модели

### Оглавление

| Технические характеристики 7A-2 Специальный инструмент 7A-2 Смазки, масла, герметики, клеящие средства 7A-2 Непрерывность контакта в цепи контура заземления 7A-2 Анодный блок 7A-5 Аноды цилиндров управления дифферентом 7A-9 Анодный триммер или анодная пластина 7A-10 Замена 7A-10 Комплексная система MerCathode 7A-12 Демонтаж электрода 7A-12 Установка электрода 7A-13 Подсоединение электрических выводов к контроллеру 7A-17 | Схемы электропроводки 7A-18 Монитор MerCathode 7A-18 Контроллер MerCathode 7A-19 Изолятор - гальваническая развязка Quicksilver 7A-20 Проверка, поиск и устранение неисправностей в системе антикоррозионной защиты 7A-20 Установка тестового оборудования 7A-23 Низкие значения показаний 7A-24 Низкие значения показаний (продолжение) 7A-25 Высокие значения показаний 7A-26 Нормальные значения показаний при явной коррозии 7A-26 |
| --- | --- |

### Технические характеристики

#### Специальный инструмент

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Эталонный испытательный электрод - MerCathode Reference Electrode Test | 91-76675T1 |
| Вольтомметр - Quicksilver VOA Meter* | 91-93572 |

*   - Если такого прибора в распоряжении нет, использовать цифровой мультиметр (например, типа Radio Shack 22-191). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ использовать стандартные аналоговые стрелочные приборы, т.к. это при измерении не позволит получить точных показаний напряжения.

ВАЖНО: Для испытания, проверки или теста защиты от коррозии использование вольтомметра Quicksilver Volt/Ohm Meter 91-93572 и мультиметра Multi-Meter DVA/Tester 91-99750 больше не рекомендуется.

#### Смазки, масла, герметики, клеящие средства

| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Жидкий неопрен - Quicksilver Liquid Neoprene | 92-25711-3 |

### Непрерывность контакта в цепи контура заземления

Транцевая сборка и поворотно-откидная колонка оборудованы шинами и проводами контура заземления для обеспечения надежного электрического контакта между узлами и деталями двигателя, транцевой сборки и   колонки. Для правильной и эффективной работы системы MerCathode и цинкового триммера существенным фактором является обеспечение надежного электроконтакта (без разрыва) в цепях контура заземления.

Проверять следующие узлы и детали контура заземления на слабые соединения, обрыв или истертость проводов согласно регламентной процедуре (см. Раздел 1B).

a - Провод заземления рычага рулевого управления

a - Провод заземления от внутренней транцевой плиты к кожуху карданного подвеса

b - Электроконтактная плита заземления от кожуха торсионного вала к редуктору (внутри отсека под триммер)

a - Провод заземления от кожуха карданного подвеса к кольцу карданного подвеса

Бензиновые двигатели	Дизельные двигатели

a - Шпилька заземления кожуха маховика

b - Провод заземления

c - Винт заземления внутренней транцевой плиты

ВАЖНО: Не заземлять никакие вспомогательные устройства и приборы на винт заземления транцевой плиты.

a - Провод заземления от кольца карданного подвеса к колоколообразному кожуху

b - Электроконтактная плита заземления от поворотно-откидной колонки к колоколообразному кожуху

a - Анодная плита от кожуха торсионного вала к редуктору

b - Электроконтактная шайба заземления между блоком гидравлических соединений и кожухом карданного подвеса

a - Электроконтактные шайбы (под винтами) между анодным блоком и гидравлическим коллектором

a - Зажим заземления гофрированного чехла карданного шарнира

b - Зажим заземления гофрированного выхлопного рукава

### Анодный блок

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ закрашивать новый анодный блок, т.к. в этом случае он не будет обеспечивать эффективную защиту от гальванической коррозии.

1. Отвернуть и снять винты, электроконтактные шайбы и прокладку с анодного блока. Снять и выбросить прокладку между анодным блоком и гидравлическим коллектором.

Анодный блок ранних выпусков

a - Анодный блок

b - Винты

c - Электроконтактные шайбы

d - Прокладка

e - Сальник

Анодный блок последующих выпусков

a - Анодный блок

b - Винт

c - Электроконтактная шайба

d - Прокладка

e - Сальник

2. Проверить состояние гидравлического коллектора и прочистить все загрязнения в резьбовых отверстиях.

a - Резьбовые отверстия

b - Гидравлический коллектор

3. Проверить резиновый сальник внутри блока гидравлического коллектора на признаки утечек или износа. При необходимости заменить.

a - Гидравлический коллектор

b - Резиновый сальник

4. Если резиновый сальник требует замены, вытолкнуть старый сальник из гидравлического коллектора и установить новый сальник, как показано.

a - Гидравлический коллектор

b - Резиновый сальник

5. Установить винты и шайбы в блок, как показано.

a - Винты (2)

b - Анодный блок

c - Электроконтактные шайбы (2)

!!! ВНИМАНИЕ

Для эффективной защиты новый анодный блок ДОЛЖЕН иметь надежный электрический контакт с кожухом карданного подвеса.

6. Проверить правильность расположения новой прокладки между анодным блоком и гидравлическим коллектором. Нанести высококачественный герметик Quicksilver Perfect Seal на резьбы винта после установки через блок.

a - Винты (2)

b - Анодный блок

c - Прокладка

7. Плотно и равномерно ввернуть оба винта в гидравлический коллектор, затем затянуть с усилием до 100 фунт.-дюйм. (11.5 Н-м).

a - Винты и шайбы

b - Анодный блок

### Аноды цилиндров управления дифферентом

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ закрашивания новых анодов цилиндров управления углом наклона, т.к. они не будут обеспечивать эффективной защиты от гальванической коррозии.

1. Отвернуть и снять винты крепления анодов к цилиндрам управления углом наклона. Снять аноды.

a - Винты

b - Аноды цилиндров управления углом наклона

2.	Зачистить посадочную поверхность на торцевой крышке цилиндров до обнажения металла.

3.	Установить новые аноды и надежно затянуть.

### Анодный триммер или анодная плита

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели более позднего выпуска оборудованы анодной плитой вместо триммера. Процедура замены та же.

a - Триммер

b - Анодная плита

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ закрашивания нового триммера (или анодной плиты), т.к. они не будут обеспечивать эффективной защиты от гальванической коррозии.

#### Замена

1. Для получения доступа к винту крепления снять заглушку с кожуха торсионного вала.

a - Заглушка

2. С помощью стандартной головки на 1/2" и штанги-удлинителя ослабить винт и снять триммер (или анодную плиту).

a - Триммер (или анодная плита, в зависимости от модели)

b - Заглушка - (Снята)

c - Головка на 1/2"

d - Штанга-удлинитель

e - Винт

!!! ВНИМАНИЕ

Для эффективной защиты новый триммер (или анодная плита) ДОЛЖЕН иметь надежный электрический контакт с редуктором.

3.	Зачистить посадочные поверхности под триммер (или анодную плиту) на редукторе до обнажения металла.

4.	Установить новый триммер и отрегулировать так, чтобы он был обращен строго по прямой назад. Затянуть винт с усилием до 30 фунт.-фут. (40.5 Н-м).

a - Триммер (или анодная плита, в зависимости от модели)

b - Заглушка - (Снята)

c - Головка на 1/2"

d - Штанга-удлинитель

e - Винт

5. Установить на место заглушку в кожух торсионного вала.

### Комплексная система MerCathode

#### Демонтаж электрода

1. Отсоединить провода электрода от контроллера MerCathode.

a - Провод электрода (оранжевый)

b - Провод электрода (коричневый)

c - Модели ранней конструкции - Провод датчика дифферента (черный)

d - Модели ранней конструкции - Провод датчика дифферента (черный)

e - Модели ранней конструкции - Провод от индикатора дифферента (коричнево-белый)

2. Отвернуть и снять два винта, плоские шайбы и контровочные шайбы, затем снять электродный узел.

a	- Электродный узел

b	- Винт (2)

c	- Плоская шайба (2)

d	- Контровочная шайба (2)

e	- Блок гидравлических соединений / разъемов

### Установка электрода

!!! ВНИМАНИЕ

Уплотнительное кольцо ДОЛЖНО быть правильно посажено в канавку электродного узла, иначе может образоваться утечка - просачивание воды в лодку.

1. 	Электроды моделей раннего выпуска: Насадить уплотнительное кольцо на оранжевый и коричневый провода от электродного узла. Посадить уплотнительное кольцо в канавку. Никаких сальников на уплотнительном кольце НЕ использовать.

a - Канавка под уплотнительное кольцо

b - Уплотнительное кольцо

2. 	Электроды моделей более позднего выпуска: На электродах этой модели имеется резиновая проходная прокладка заводской установки, которая НЕ требует уплотнительного кольца.

a - Электрод

b - Резиновая проходная прокладка

3. 	Изготовить приспособление из проволоки длиной 2 фут. (610 мм) приблизительно диаметром 0.032" по размерам приведенного ниже чертежа.

a - Длина проволоки - 2 фут. (610 мм), диам. проволоки ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО  0.032" (0.8 мм)

b - 5" (123 мм)

c - Угол изгиба - 45°

d - 1/2 " (13 мм)

4. Вставить конец проволоки, согнутый под углом 45°, в центральное отверстие в блоке гидравлических разъемов / соединений.

5. Пропустить проволоку через отверстие до ее выхода из полости в днище (нижней части) выхлопной трубы.

a - Проволока

6.	Прикрепить кольцевые наконечники к проволоке.

7.	Пропустить выводы через центральное отверстие в блоке гидравлических разъемов / соединений.

ВАЖНО: Оранжевый вывод приблизительно на 6" (150 мм) длиннее коричневого.

8.	Вытянуть выводы ПОЛНОСТЬЮ в лодку.

a - Проволока

b - Выводы

!!! ВНИМАНИЕ

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ закрашивания жертвенных анодов или электродного узла системы MerCathode, т.к. они не будут обеспечивать эффективной защиты от гальванической коррозии.

9. Расположить и привернуть электродный узел к кожуху карданного подвеса с помощью двух винтов длиной 1-3/8" (35 мм), плоских шайб и контровочных шайб. Затянуть с усилием до 25 фунт.-дюйм. (2.8 Н-м). НЕ ДОПУСКАТЬ СЛИШКОМ СИЛЬНОГО ЗАТЯГИВАНИЯ.

a - Электродный узел

b - Винты (2)

c - Плоская шайба (2)

d - Контровочная шайба (2)

e - Блок гидравлических разъемов / соединений

#### Подсоединение электрических выводов к контроллеру

ПРИМЕЧАНИЕ: Если (черный) провод заземления отсутствует на клеммной колодке или от жгута проводки, установить отдельный провод между отрицательной (-) клеммой контроллера и точкой крепления на двигателе отрицательного (-) аккумуляторного провода.

1.	Надежно подсоединить электрические выводы / провода к контроллеру (см. соответствующую схему электропроводки ниже).

2.	На  ВСЕ электрические соединения нанести тонкий слой жидкого неопрена Quicksilver Liquid Neoprene (92-25711).

### Схемы электропроводки

#### Монитор MerCathode

a - Заземлить на удобную точку на приборной панели

b - Винт, гайка, изолирующая трубка

c - Электрод

d - 20-амперный предохранитель

e - Контроллер

#### Контроллер MerCathode

a - Контроллер

b - 20-амперный предохранитель

c - Электрод

### Изолятор (гальваническая развязка) компании Quicksilver

Лодки, подсоединенные к береговому источнику переменного тока, требуют дополнительной защиты для предотвращения разрушительного действия  низковольтных гальванических токов, которые проходят по проводу заземления от берегового источника электроснабжения. Для блокировки этих токов можно установить изолятор (гальваническую развязку) Quicksilver Isolator (18478A2), одновременно сохраняя цепь или контур заземления для утечки опасных поражающих токов повреждения.

!!! ВНИМАНИЕ

Если береговой источник напряжения переменного тока не изолирован (гальванически не развязан) от цепи заземления лодки, то система "MerCathode" (система катодной защиты без протекторного анода) и "жертвенные" аноды могут оказаться не в состоянии обеспечить защиту от повышенного гальванического потенциала, оказывающего коррозийное воздействие на лодку и ее оборудование.

a - Изолятор (блок гальванической развязки) Quicksilver Isolator

### Проверка, поиск и устранение неисправностей в системе антикоррозионной защиты

ПРИМЕЧАНИЕ: Приводимая ниже процедура проверки защиты от коррозии заменяет все процедуры испытаний и проверок, описанные ранее в предыдущих изданиях. Данная процедура может использоваться на установках как с системой MerCathode, так и без нее.

Если колонка оборудована системой "MerCathode", то для обеспечения нормальной и правильной работы системы эта проверка должна проводиться ежегодно в месте швартовки лодки.

Проверка требует использования испытательного эталонного электрода MerCathode Reference Electrode Tester 76675A1 и ампервольтомметра Quicksilver VOA Meter 91-62562A1. Этот прибор больше не поставляется компанией Mercury Marine. Если такого прибора в распоряжении нет, необходимо использовать цифровой мультиметр. СТАНДАРТНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ПРИБОР НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, Т.К. В ХОДЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЙ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, НЕТОЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ.

ВАЖНО: Для испытания, проверки или теста защиты от коррозии использование вольтомметра Quicksilver Volt/Ohm Meter 91-93572 и мультиметра Multi-Meter DVA/Tester 91-99750 больше не рекомендуется.

В комплект электрода MerCathode Reference Electrode Tester 76675A1 входит специальный разъем с встроенным резистором для получения правильных показаний по шкале прибора при использовании в сочетании с цифровым мультиметром. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ отсоединять этот разъем и не использовать приборы аналогового типа. Разъем с резистором можно оставлять вставленным в прибор  при использовании цифровых приборов.

Цифровой мультиметр и тестер MerCathode Reference Tester 76675A1

a - Специальный разъем с встроенным резистором

ПРИМЕЧАНИЕ: Собрать испытательное оборудование, как показано на стр. 7A-21.

ВАЖНО: При проведении теста строго соблюдать следующие требования:

Если установка оборудована системой MerCathode, проверить и убедиться в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена (12.6 В и выше).

На лодках, введенных в эксплуатацию недавно, показания приборов обычно несколько выше номинальных, т.к. колонка защищена от коррозии новым слоем защитной отделочной краски и новыми антикоррозионными анодами. Для получения точных результатов диагностики тест должен проводиться после эксплуатации лодки в течение не менее одной или двух недель. За это время красочное покрытие пропитается и появится абразивный износ и мелкие царапины, что даст возможность получить более точные показания при проверке.

Перед проведением тестов лодки должны ставиться на причал и не работать как минимум в течение 8 часов. Это необходимо для того, чтобы система MerCathode и/или жертвенные антикоррозионные аноды обеспечили поляризацию окружающей воды. При посадке в лодку для проведения тестов  не допускать слишком сильного раскачивания лодки, т.к. это приведет к искажению результатов измерений.

1.	Вставить отрицательный щуп прибора в отрицательное (-) гнездо прибора. Подсоединить другой конец щупа к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи или другой удобной точке заземления ("масса") двигателя.

2.	Вставить разъем испытательного тестера с эталонным электродом - Reference Electrode Tester - в положительное (+) гнездо прибора.

3.	Установить шкалу прибора на диапазон измерений 0 - 2000 милливольт (0 - 2 В).

4. Погрузить испытательный электрод в воду на расстоянии 6" (150 мм) от кормового конца колонки.

ВАЖНО: В зависимости от типа испытываемой системы MerCathode, показания напряжения будут разными.

Электрод, устанавливаемый на донной части транцевой сборки

Электроды, устанавливаемые на транец лодки

5. В таблице ниже приведенные значения указывают на нормальную защиту колонки от коррозии:

a.  МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРОДОМ НА ТРАНЦЕ ЛОДКИ

|  | Пресноводный бассейн | Водный бассейн: морской, загрязненный или с высокой минерализацией |
| --- | --- | --- |
| Вольтомметр - Quicksilver VOA Meter | 7.5-10.5 милливольт | 8.8 - 10.5 милливольт |
| Цифровой прибор | 750-1050 милливольт | 880-1050 милливольт |

b.  МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРОДОМ НА ДОННОЙ ЧАСТИ ТРАНЦЕВОЙ СБОРКИ

|  | Пресноводный бассейн | Водный бассейн: морской, загрязненный или с высокой минерализацией |
| --- | --- | --- |
| Вольтомметр - Quicksilver VOA Meter | 6.2-11.8 милливольт | 7.5-11.8 милливольт |
| Цифровой прибор | 620-1180 милливольт | 750-1180 милливольт |

6. Если измеренное показание не соответствует табличному или если оно соответствует табличному, но на колонке имеются признаки или следы коррозии, то для облегчения диагностики см. таблицы поиска и устранения неисправностей ниже.

#### Установка тестового оборудования

#### Низкие значения показаний

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв контакта между узлами колонки и отрицательной (-) клеммой батареи. | Проверить наличие и исправность всех электроконтактных устройств. Проверить, чтобы соединения были чистыми и надежно затянуты. |
| Зеленый провод защитного заземления берегового источника не изолирован (не развязан) от заземления силовой установки на лодках с береговым источником электроснабжения. | Отсоединить береговой источник питания и проверить, не увеличились ли значения измеряемых показаний. Если увеличились, установить изолятор (гальваническую развязку) Quicksilver Isolator Артикул 18478A2 или изолирующий / развязывающий трансформатор. |
| Подводные металлические части колонки и/или лодки не покрашены или краска в плохом состоянии. Площадь обнаженной металлической конструкции лодки больше той, защиту которой могут обеспечить аноды и/или система MerCathode. | Загрунтовать и закрасить подводные металлические части. Это снизит нагрузку на аноды и/или систему MerCathode. |
| Закрашены аноды. | Удалить краску или заменить аноды. |
| Неправильно заземлены или не действуют (работают) аноды. | Прочистить посадочные поверхности анода или заменить аноды, если они окислены. |
| Изъедены аноды (не обеспечивают защиту). | Если аноды изъедены на 50% и больше, заменить аноды. |
| Колонка и/или днище лодки закрашены краской для защиты от морских организмов, которая содержит медь или олово, белую жесть. | Не допускать никакого электрического соединения между устройствами MerCruiser, анодными блоками или системой MerCathode и краской, что может возникнуть за счет образования НЕЗАКРАШЕННОЙ области, как минимум в пределах 1-1/2 " (40 мм) вокруг этих узлов и блоков на транце лодки. |
| Закрашен эталонный (опорный) электрод системы MerCathode или анод. | Удалить краску. |
| Вместо пластмассовых крышек используются анодные головки. | Установить пластмассовые крышки. |
| На контроллер MerCathode не подается питание. | Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на предел измерений 0-20 В) к положительной (+) клемме контроллера и отрицательный (-) щуп вольтметра к отрицательной (-) клемме. Прибор должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. Проверить целостность предохранителя (если он установлен) на правобортной системе MerCathode. Зачистить соединение или отремонтировать проводку в зависимости от того, что требуется. |
| Слабое соединение между контроллером системы MerCathode и выводом опорного электрода (коричневый провод) или выводом анода (оранжевый провод) | Зачистить и/или затянуть соединение. Отремонтировать проводку. |

#### Низкие показания (продолжение)

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Неисправность опорного испытательного электрода MerCathode. | Отсоединить (коричневый) провод опорного электрода от клеммы "R" контроллера. Подсоединить положительный (+) щуп цифрового вольтметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме батареи. Снять показание вольтметра. Затем повторить тест с использованием эталонного электрода MerCathode Reference Electrode Tester 76675A1. В обоих случаях показания должны быть одинаковыми. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправность контроллера MerCathode. | С выводами анода и опорного электрода, подсоединенными к контроллеру, замкнуть перемычкой клемму "R" и отрицательную (-) клемму на контроллере. Подсоединить положительный (+) щуп вольтметра (установленного на шкалу 0-20В) к клемме "A" на контроллере. Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме контроллера. Показания должны быть такими, как указано ниже : |
|  | • Для пресноводных бассейнов - |
|  | Электроды на транце лодки: 7.5 - 10.5 мВ |
|  | Электрод на донной части транцевой сборки: 6.2 -11.8 мВ |
|  | • Для морского бассейна - |
|  | Электроды на транце лодки: 8.8 - 10.5 мВ |
|  | Электрод на донной части транцевой сборки: 7.5 -11.8 мВ |
|  | Если показания низкие, заменить контроллер. |
| Требуется дополнительная антикоррозийная защита. Лодки, имеющие довольно большие подводные металлические части (опоры из нержавеющей стали, кормовые горизонтальные рули и т.д.) или пришвартованные в водоемах с теплой водой или быстрым течением, могут потребовать дополнительной защиты от коррозии. | Установить дополнительные аноды или систему MerCathode 88334A2. Если колонка уже оборудована системой MerCathode, возможно, потребуется установка второй системы. |

#### Высокие значения показаний

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Коррозия в результате действия блуждающих токов. Если электрический ток, текущий по металлическому проводнику, стекает с металлического проводника в воду, этот ток будет вызывать ионизацию металла и создавать область повышенной быстрой коррозии. | Наблюдать за показаниями прибора, по одному отсоединяя электрические узлы до тех пор, пока методом исключения прибор не перестанет показывать высокое значение. Устранить причину возникновения блуждающих токов. |
| Слабое соединение между (коричневым) проводом опорного электрода MerCathode и клеммой "R" контроллера. | Зачистить и/или подтянуть соединение. При необходимости отремонтировать проводку. |
| Неисправен опорный электрод MerCathode. | Отсоединить (коричневый) провод опорного электрода от клеммы "R" на контроллере. Подсоединить этот вывод к положительному (+) щупу цифрового вольтметра (установленного на шкалу 0-2000 мВ). Подсоединить отрицательный (-) щуп прибора к отрицательной (-) клемме батареи. Снять показание. Затем повторить измерение с помощью эталонного электрода MerCathode Reference Electrode Tester 76675A1. Оба показания должны быть одинаковыми. Если это не так, заменить опорный электрод. |
| Неисправен контроллер MerCathode. | Заменить контроллер. |

#### Нормальные значения показаний при явной коррозии

##### КОРРОЗИЯ НА ВСЕЙ КОЛОНКЕ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Колонка поднята так, что жертвенный анодный триммер находится над поверхностью воды. | Когда лодка пришвартована, то для того, чтобы обеспечивать защиту от коррозии, оставить колонку в положении вниз (IN/DOWN), чтобы триммер находился в воде. |

##### КОРРОЗИЯ ВОЗНИКЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ КОЛОНКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Для чистки алюминиевого литья была использована стальная проволочная щетка. Частицы стали остались на поверхности литья и образовали небольшую гальваническую ячейку (электрохимический источник тока). | При чистке использовать только нейлоновую щетку или волосяную / щетинную щетку. |

##### ВЗДУТИЕ КРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА КОЛОНКЕ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Зарядное устройство с 110-амепрным предохранителем берегового источника неправильно подсоединено к батарее. | Правильно подсоединить зарядное устройство. |

##### КОРРОЗИЯ ЦИЛИНДРОВ УПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ НАКЛОНА

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв электроконтакта между цилиндром управления углом наклона и колонкой. | Установить соответствующие электроконтактные средства. |

##### КОРРОЗИЯ ТОЛЬКО ОДНОГО ИЛИ ДВУХ УЗЛОВ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв электроконтакта между колонкой и узлами. | Если еще не выполнено, установить комплект электроконтактных средств - Continuity Circuit Kit 99940A1. |

##### КОРРОЗИЯ В ОБЛАСТИ ВЫХЛОПА

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Нагарные отложения от выхлопных газов, аккумулирующиеся на внешних поверхностях колонки, могут привести к вздутию краски и коррозии. | Удалить отложения с помощью пасты морского исполнения или автомобильной пасты. |

##### КОРРОЗИЯ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ ПОДЪЕМА КОЛОНКИ ИЗ ВОДЫ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Кристаллы солевых отложений, оставшиеся на поверхности узлов и деталей колонки, в сочетании с высокой относительной влажностью, вызывают образование электролита, что в результате ведет к коррозии. | Промыть внешние поверхности узлов и деталей колонки и внутренние каналы и узлы пресной водой. |

##### КОРРОЗИЯ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Солевые отложения между поверхностями. | Обеспечить защиту стыкующихся и ответных поверхностей узлов и деталей с помощью специальной смазки Quicksilver Special Lubricant 101, высококачественного герметика Perfect Seal или смазки морского исполнения с тефлоновой присадкой Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant. |

##### КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ В МЕСТАХ СМАЗКИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Графит в смазке. | Ни в коем случае никогда не использовать смазки с содержанием графита, т.к. они являются катализаторами коррозии. Использовать специально разработанные смазки морского исполнения компании Quicksilver. |

##### КОРРОЗИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Посторонние предметы (рыболовная леска, морские организмы и т.д.), закрывают стальные поверхности и приводят к недостаточному поступлению кислорода (кислородное голодание). Это вызывает разрушение защитной оксидной пленки и последующую коррозию (явление, известное как коррозия от дефицита кислорода). Эта проблема возникает также в результате погружения узлов из нержавеющей стали в песок или ил. | Удалить посторонние предметы и отложения и не допускать, чтобы песок или ил покрывал поверхности колонки. |

##### КОРРОЗИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Разрыв электроконтакта между гребным винтом и валом гребного винта. | Прочистить стыкующиеся, ответные поверхности на гребном винте, валу гребного винта и крепежных элементах. Если применимо, установить электроконтактную шайбу. |

##### ВЗДУТИЕ КРАСКИ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ВЗДУВШЕЙСЯ КРАСКОЙ НЕ ПОРАЖЕНЫ ТОЧЕЧНОЙ КОРРОЗИЕЙ

| Причина | Специальные инструкции |
| --- | --- |
| Перед покраской поверхность не была должным образом подготовлена. | Зачистить поверхность до металла, загрунтовать и покрасить заново краской Quicksilver Spray Paint методом распыления. |

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

-*-

# Text boxes

Правый борт (справа)

1

B

1

C

ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ДОСТУПА НА МОДЕЛИ ALPHA ONE (ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ)

- ТРАФАРЕТ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ -

ВАЖНО: АККУРАТНО ВЫРЕЗАТЬ ТРАФАРЕТ - Для выполнения аккуратных загибов использовать линейку. Совместить центральную линию с центральной линией углубления. После аккуратного и точного расположения трафарета НАДЕЖНО приклеить его к кожуху карданного подвеса ТАК, ЧТОБЫ ОН НЕ СМЕЩАЛСЯ И НЕ СДВИГАЛСЯ.

Внешний диаметр

4

B

3

B

3

A

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

3

C

4

A

Поворотно-откидные колонки

Alpha One

2-го поколения

1

A

Корма (задняя часть)

Нос (передняя часть)

Левый борт

(слева)

Заправить до линии

Маркировка: Бачок контроля уровня масла

Плотно завернуть крышку. Использовать рекомендованное масло Quicksilver

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

2

A

Стрелка

Вид сбоку

Согнуть, как показано

Вид сверху

5-1/2" (140 мм)

1/16". (1.6 мм) диам. жесткой проволоки

Шкала

Приклеить к плотной бумаге или картону

Инструмент регулировки выключателя

1/8" диам.

(3 мм)

1/16"

. (1.6 мм)

Накернить: Для высверливания отверстия использовать цилиндрическую фрезу или пилу 1-1/8" (28.5 мм)

Согнуть

Левобортная сторона

Транец

Эта центральная линия должна быть совмещена с центральной линией углубления, расположенной под маркировкой

Накернить: Для высверливания отверстия использовать цилиндрическую фрезу или пилу 1-1/8" (28.5 мм)

Согнуть

Правобортная сторона

5

A

(Клапан установлен на заводе) (Клапан для замены - ЗИП)

Заменить предохранительный клапан давления хода поршня вверх (UP) (3) и проверить повторно

Перейти к пункту 3

Показания нормальные

Показания ненормальные

Заменить термоклапан (4) и проверить повторно

Показания нормальные

Перейти к пункту 3

Показания ненормальные

Заменить переходник (2)

Проверить на внешнюю утечку жидкости, устранить и проверить повторно

Проверка давления наклона вверх (UP) закончена

Показания нормальные

Показания ненормальные

Заменить термоклапан (4) и проверить повторно

Проверка давления наклона вверх (UP) закончена

Показания нормальные

Показания ненормальные

Установить насос из комплекта для его переборки и повторно проверить

Проверка давления наклона вверх (UP) закончена

Показания нормальные

Показания ненормальные

Заменить переходник (2)

Перейти к пункту 3

Заменить предохранительный клапан давления наклона вниз DOWN (6) и проверить повторно

Показания нормальные

Показания ненормальные

Установить насос из комплекта для его переборки и повторно проверить

Перейти к пункту 3

Показания нормальные

Показания ненормальные

Заменить переходник (2)

Проверить на внешнюю утечку жидкости, устранить и проверить повторно (5)*

Проверка давления наклона вниз (Down) закончена

Показания нормальные

Показания ненормальные

Установить насос из комплекта для его переборки и повторно проверить (1)*

Проверка давления наклона вниз (Down) закончена

Показания нормальные

Показания ненормальные

Заменить переходник (2)*

Бак более позднего выпуска

Бак более позднего выпуска

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

5

B

5

C

BLK • Черный

BLU • Синий

BRN • Коричневый

GRY • Серый

GRN • Зеленый

ORN • Оранжевый

PNK • Розовый

PUR • Фиолетовый

RED • Красный

TAN • Светло-коричневый

WHT • Белый

YEL • желтый

LIT • Светло-

DRK • Темно-

5

D

BLK • Черный

BLU • Синий

BRN • Коричневый

GRY • Серый

GRN • Зеленый

ORN • Оранжевый

PNK • Розовый

PUR • Фиолетовый

RED • Красный

TAN • Светло-коричневый

WHT • Белый

YEL • желтый

LIT • Светло-

DRK • Темно-

6

A

6

B

7

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

BLK	=	Черный

BLU	=	Синий

BRN	=	Коричневый

GRY	=	Серый

GRN	=	Зеленый

ORN	=	Оранжевый

PNK	=	Розовый

PUR	=	Фиолетовый

RED	=	Красный

TAN	=	Светло-коричневый

WHT	=	Белый

YEL	=	Желтый

LIT	=	Светло-

DRK	=	Темно-

Батарея

Заземление колонки

6" (150 мм)

(макс.)

Ватерлиния